71:06-5/528

ИНСТИТУТ КРИПТОГРАФИИ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

На правах рукописи

Шалимов Игорь Анатольевич

Теоретико-информационные принципы

компрессии речевого сигнала на основе его

квазипериодических свойств

Специальность 05.13.17- «Теоретические основы информатики»

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

^i -  G&   £&0&

Научный консультант: доктор" технических наук, академик РАЕН, доцент В.Г. Никонов

Москва - 2005

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМ КОДИРОВАНИЯ РЕЧИ И
ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ	24

1.1.	Методы кодирование речевого сигнала	24

1.2.	Кодирование формы волны речевого сигнала	29

1.3.	Кодирование речи в гибридных кодерах	31

1.3.1.	Рекомендация ITU-T G.723 (MP-MLQ)	34

1.3.2.	Рекомендация ITU-T G.728 (Long-Delay CELP)	37

1.3.3.	Рекомендация ITU-T G.729 (CS-ACELP)	40

1.3.4.	Алгоритмы кодирования с частотным разбиением (SBC,ATC)	43

1.3.5.	Алгоритм кодирования с многополосным возбуждением (МВЕ, 1МВЕ,АМВЕ)	45

1.4.	Принципы передачи речи с переменной скоростью	55

1.4.1.	Кодирование речи с переменной скоростью на основе фонетической классификации	57

1.4.2.	Кодирование речи с переменной скоростью на основе энергетической классификации	61

1.4.3.	Кодирование речи с переменной скоростью, обеспечивающее постоянное качество синтезируемой речи	62

1.5.	Речеэлементное кодирование	66

1.6.	Выводы по главе, формулировка и декомпозиция проблемы повышения эффективности параметрического кодирования речи	68

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОГО КОДИРОВАНИЯ РЕЧИ	75

2.1.	Описание обобщенной модели параметрического кодирования

речи	75

2.2.	Построение сегментно-аппроксимационной модели
параметрического кодирования речи и формулировка критериев
эффективности	78

2.2.1. Критерий точности аппроксимации	81

з

2.2.2.	Оценка минимальной скорости передачи в сегментно-аппроксимационной модели кодирования	82

2.2.3.	Достоинства и недостатки сегментно-аппроксимационной

модели кодирования	84

2.3.	Математическое определение модели параметрического
кодирования речи на основе теоретико-информационного подхода	85

2.3.1.	Критерий точности аппроксимации	89

2.3.2.	Оценка минимальной скорости передачи в сегментно-трансформационной модели кодирования	92

2.4.	Выводы по главе	93

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИНТЕЗИРОВАННОЙ РЕЧИ	96

3.1.	Анализ проблемы автоматического оценивания качества телефонных передач	99

3.2.	Применение математического аппарата нейронных сетей для автоматической оценки качества синтезированной речи	104

3.2.1.	Анализ нейросетевых технологий	104

3.2.2.	Применение нейронных LVQ-сетей для автоматической оценки качества синтезированной речи	109

3.2.3.	Формирование обучающих сигналов для принятия решения об оценке качества речевого сигнала	112

3.2.4.	Реализация системы автоматической оценки качества синтезированной речи	114

3.3.	Выводы по главе	117

ГЛАВА 4.   РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ КОДИРОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РЕЧИ	118

4.1.	Анализ квазипериодических свойств речевых сигналов на
вокализованных сегментах и формулировка метода
параметрического компандирования речи на базе сегментно-
трансформационной модели кодирования	119

4.2.	Классификация вокализованных, невокализованных
сегментов и пауз речевого сигнала применительно к проблеме
кодирования на основе квазипериодических свойств речевых
сигналов	126

4

4.2.1 Особенности задачи классификации типа сегмента

применительно к проблеме кодирования на основе

квазипериодических свойств речевых сигналов	126

4.2.2.	Классификация вокализованных сегментов и оценка периода основного тона	128

4.2.3.	Решение задачи классификации невокализованных сегментов и

пауз речи	137

4.3.	Минимизация множества векторов параметров сигнала на
периоде основного тона в соответствии с сегментно-
трансформационной моделью	143

4.3.1.	Метод выделения сигнала на одном периоде основного тона в начале интервала анализа	143

4.3.2.	Выбор модели параметрического кодера для синтеза речевого сигнала на периоде основного тона	145

4.3.3.	Анализ корреляционных свойств сигнала возбуждения для

сигнала на одном периоде основного тона	146

4.3.4.	Применение нейронных сетей для кластеризации множества
векторов параметров	149

4.3.4.1.	Кластеризация множества векторов возбуждения	149

4.3.4.2.	Поиск вектора - лидера	152

4.3.4.3.	Определение класса произвольного вектора	153

4.4.	Анализ функции преобразования параметров при синтезе речи

на базе сегментно-трансформационной модели	156

4.4.1.	Исследования изменения величины периода основного тона за интервал анализа	156

4.4.2.	Исследования изменения энергии сигнала на периоде основного тона за интервал анализа	157

4.4.3.	Интерполяция параметров предсказания	159

4.5.	Выводы по главе	161

ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИКО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ КОДИРОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЧИ	163

5.1. Реализация разработанных принципов кодирования в кодерах с
многоимпульсным возбуждением	163

5.1.1.	Анализатор кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона	163

5.1.2.	Синтезатор кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона	169

5

5.1.3. Результаты тестовых испытаний кодера переменной скорости с
векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на
периоде основного тона	172

5.2.	Реализация разработанных принципов кодирования в кодерах с
возбуждением от остатка предсказания	175

5.2.1.	Анализ кодера речи RPE-LTP	175

5.2.2.	Исследование остаточных сигналов алгоритма RPE-LTP и разработка метода кодирования с использованием квазипериодических свойств речи	179

5.2.3.	Реализация кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона	182

5.2.4.	Результаты тестовых испытаний кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона	185

5.3.	Кодирование параметров синтезирующего фильтра модели речеобразования	187

5.4.	Выводы по главе	191

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	193

Направления дальнейших исследований	196

ЛИТЕРАТУРА	197

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ РУССКОЙ
РЕЧИ	211

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ И
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ LSF-КОЭФФИЦИЕНТОВ	221

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕКТОРНОГО
КОДИРОВАНИЯ LSF-КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОСЕТЕВОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ	240

6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Речь является неотъемлемой составляющей понятия «человек». Это не только средство общения между людьми. Речь - инструмент информационного взаимодействия в различных аспектах человеческого существования. С помощью речи происходит эмоциональное взаимодействие между людьми. В речевой форме происходят мыслительные процессы человека. По речи однозначно идентифицируется человек [109]. С помощью амплитудной модуляции речевого сигнала молено осуществлять гипнотическое воздействие на человека, с помощью фазовой модуляции спектральных составляющих - влиять на его подсознание [105]. Процессы формирования и восприятия речи человеком являются чрезвычайно сложными, глубокими и полностью не изучены. Создаваемые информационные технологии [83] позволяют глубже исследовать речь, выявлять специфические особенности и использовать их в различных технических системах информационного обмена и управления.

В последние годы наблюдается значительный рост исследований и разработок в области анализа, кодирования и синтеза речи. Это объясняется, прежде всего, возросшим использованием информационных речевых технологий в различных областях деятельности человека, автоматизацией процессов информационного обмена и широким применением технологий человеко-машинного общения.

Залогом успешного развития и все более широкого применения технологий речевого обмена, а также расширения речевого сервиса современных сетей связи является обеспечение эффективного кодирования речевой информации, что требует совершенствования алгоритмов компрессии и кодирования речи. Это актуально, в первую очередь, для цифровых сетей интегрального обслуживания (ISDN), сетевых технологий пакетной коммутации, таких как TCP/IP, ATM, Frame Relay [110,119,81,114,91,51,94].

7

Особую актуальность эта задача приобретает в условиях интенсивного развития и все более широкого применения систем компьютерной телефонии (Computer-Telephony Integration - СТІ) [65,63,74]. Эта технология предназначена для расширения сервиса и функциональных возможностей услуг телефонной связи на базе специализированных компьютерных приложений, реализованных и функционирующих на оборудовании пользователя сети [75,89,113,23].

Предоставление речевого сервиса является одной из основных функций непрерывно развивающихся и широкомасштабно внедряемых ISDN (Integrated Services Digital Network) - цифровых сетей интегрального обслуживания [36,117,73,72].

Другим интенсивно развивающимся направлением внедрения речевых технологий являются сети Frame Relay. В протоколе Frame Relay реализованы принципы доступа к сетям быстрой коммутации пакетов [94,85,121,18]. Это позволяет эффективно передавать крайне неравномерно распределенный во времени трафик и обеспечивает высокие скорости передачи информации через сеть, малые времена задержек и рациональное использование полосы пропускания. Отмеченные достоинства сети Frame Relay обеспечивают интенсивное внедрение и развитие технологий речевого обмена и позволяют экономически эффективно осуществлять интегрированную транспортировку речи и данных, реализовывать разнообразный речевой сервис [153,93,19,79].

Наиболее перспективной технологией построения высокоскоростных сетей связи, с точки зрения внедрения речевых приложений, является сеть ATM (Asynchronous Transfer Mode) [101,100]. ATM обеспечивает возможность максимально эффективного использования полосы пропускания каналов связи при передаче информации различной природы, в том числе речи [61,62].

Другими факторами, определяющими интерес к системам компрессии с повышенными требованиями к качеству речевого сигнала, являются:

1.      потребность в уменьшении скорости передачи для организации закрытой связи в военной области и других ведомствах,

8

2.	потребности организации закрытой связь с сохранением натуральности звучания (например, в гражданской и военной авиации для реализации возможности определения эмоционального состояния летчика по голосу),

3.	потребности создания систем экономного хранения речи, автоматизированных, электронных, речевых справочных служб,

4.	быстрый рост компьютерных сетей требует создания мультимедиа ориентированной системы коммуникации, что требует улучшения качества речи при скоростях передачи приблизительно 2-4 кбит/с.

5.	потребность организации связи типа "электронной речевой почты" с закрытием доступа к информации по каналам диапазонов сверх длинных и длинных волн.

Современные	достижения	в	области	создания

высокопроизводительных процессоров для обработки сигналов позволяют практически неограниченно совершенствовать методы и алгоритмы цифровой обработки речевых сигналов, что обеспечило возможность создания высококачественных цифровых систем связи с разнообразным речевым сервисом [12]. При этом с каждым годом усилиями ученых и инженеров снижается требуемая для передачи по каналам связи емкость речевых сигналов, что приводит к постоянному удешевлению предоставляемых информационных услуг и услуг телефонной связи.

В современной технике кодирования речи базовой является модель линейного предсказания с кодовым возбуждением [148,152]. Высокое качество речи, достигаемое в алгоритмах многоимпульсного и кодового возбуждения, при относительно невысоких скоростях передачи, обеспечило их широкое распространение в различных системах и сетях связи для хранения, обработки и передачи речи. Проведенный анализ современных методов кодирования речи показал, что их применение на скорости 4 кбит/с и ниже приводит к снижению натуральности и качества речи ниже требований коммерческой передачи и возможности определения эмоционального состояния диктора. Это требует проведения дополнительных исследований направленных на повышение качества речи. Одна из возможностей дальнейшего снижения скорости

9

передачи с сохранением высокого качества - это переход к переменной скорости кодирования, учитывающей информационные избыточности сегментов речевых сигналов [140]. Реализация таких систем обеспечивается в современных системах и сетях связи использованием техники коммутации пакетов, переходом к протоколам с переменными скоростями (VBR), применением высокоскоростных мультиплексоров потоков с переменной скоростью. Другим направлением снижения скорости передачи является создание систем речеэлементного кодирования (фонетические вокодеры) [111,118,120,68,8,46], которое связано со значительными техническими трудностями.

Параметрическое компандирование, минимизируя объем параметрического описания речевого сигнала для систем, не требующих высокого качества звучания, обеспечивает предельное сжатие и передачу речи со скоростью 1200-2400 бит/с. При этом речь лишается натуральности звучания, несмотря на достаточно высокую разборчивость (слоговая разборчивость составляет 85-90%).

Развитие и совершенствование сетевых технологий, как было отмечено выше, повышает требования к качеству речевого сервиса, предоставляемого пользователю. Качество передачи речи из конца в конец является главной мерой качества обслуживания при передаче речевой информации. Оценка этого параметра существенно влияет на выбор оборудования, на телеметрию системы и поиск неисправностей, на применение сервисного обслуживания на определенном уровне и на оптимизацию сети в целом. Качество речи остается открытой проблемой, пока полоса передачи и скорость обработки сигнала ограничены.

Современные системы параметрического кодирования обеспечивают требуемое качество на скоростях передачи 4000-16000 бит/с. Как свидетельствует проведенный анализ, актуальной потребностью является обеспечение качественного кодирования и передачи речи на скорости 2-4 Кбит/с. При этом требуется обеспечение натуральности звучания речи включающей возможность определения диктора и его эмоционального состояния, в том числе для военных приложений.

10

Насущная необходимость создания низкоскоростных систем кодирования речи привела к появлению целого ряда частных, эмпирических, алгоритмов кодирования речи. Основное ограничение этих алгоритмов состоит в их зависимости от эмпирического подбора значений конкретных параметров и процедур обучения отдельных составляющих кодера-декодера. Кроме того, большинство современных систем обработки и кодирования речи рассматривает ее с позиций сигнала, в то время как речь, являясь средством информационного обмена, характеризуется информационными признаками и особенностями.

Современные системы передачи речи характеризуются усложнением алгоритмов кодирования речи, появлением новых моделей, развитием методов анализа через синтез и векторного кодирования. Это все делает актуальной задачу обобщения достигнутых результатов и их математической формализации.

Таким образом, актуальной является проблема повышения
эффективности параметрического кодирования речи. Под этой
проблемой понимается широкий круг задач моделирования отдельных
функций	механизма	речеобразования,	параметрического

компандирования речи, автоматического оценивания качества телефонных передач. Решение этих задач базируется на информационном подходе к речевому сигналу, математических методах его анализа и цифровой обработке, обеспечивающих создание низкоскоростных систем кодирования речи с сохранением высокой натуральности ее звучания. Высокая натуральность речи предполагает возможность идентификации диктора и определения его эмоционального состояния.

Таким образом, существует насущная необходимость формулировки и разработки совокупности задач, входящих в проблему повышения эффективности кодирования речи. Анализ работ, посвященных кодированию речи, позволяет сделать вывод, что в общей проблеме можно выделить ряд частных проблем, имеющих в отдельных случаях самостоятельное значение. К ним относятся:

11

1.	Построение математической модели эффективного
параметрического кодирования речи.

2.	Формулировка принципов кодирования, базирующихся на корреляциях параметров речевого сигнала и их кластерном анализе.

3.	Использование априорных сведений о параметрах речевых сигналов для интерполяции их значений при синтезе речи.

4.	Формулировка критериев эффективного кодирования.

Объектом диссертационного исследования является речевой сигнал и системы его кодирования.

Теория и методы параметрического кодирования речи начали активно развиваться в тридцатые годы двадцатого века. Основы теории кодирования речи были заложены в трудах таких ученых как Д. Фланаган, Г. Фант, М.А. Сапожков, А.А. Пирогов. Второе дыхание эти исследования получили в 70-е годы [12]. Это было обусловлено главным образом следующими причинами: развитием цифровых методов обработки речевых сигналов, достижениями микроэлектроники, созданием и развитием высокопроизводительной элементной базы цифровой обработки сигналов, потребностями передачи речи цифровыми системами и сетями связи. Была развита теория кодирования, построена модель параметрического кодирования на основе линейного предсказания, сформулированы методы повышения качества синтезированной речи. Основная заслуга принадлежит таким ученым как Л.Р. Рабинер, Р.В. Шафер, Дж.Д. Маркел, Б.С. Атол, Д. Раймд, Ф. Итакура, М.Р. Шредер и др..

Достижения микроэлектроники конца 80-х - 90-х годов (развитие направления цифровых процессоров обработки сигналов) и труды таких ученых как Б.С. Атол, Д. Серено, Л. Селарио, А. Гершо, Е. Пайксоу, Д.Г. Рове, Т. Ванг и др. привели к усложнению алгоритмов, появлению новых моделей, развитию методов анализа через синтез. Это делает актуальной задачу обобщения полученных результатов и математической их формализации.

Наиболее распространенной в современной технике кодирования речи    является    модель    речеобразования    на    основе    линейного

12

предсказания (LPC). Доминирующее положение этот подход получил в различных приложениях цифровых сетей пакетной коммутации, мобильной связи. Другими подходами являются кодирование с частотным разбиением: многополосное кодирование - SBC (Sub-Band Coding) и кодирование с адаптивным преобразованием - АТС (Adaptive Transform Coding) и кодирование с многополосным возбуждением МВБ (Multi-Band Excitation). Основными областями применения этих систем являются стандарты спутниковой связи, коммерческой телефонии самолета и цифрового мобильного радио. Они также широко используются во многих других приложениях типа безопасной связи, экономного хранения речи и др. Выбор того или иного подхода определяется особенностями прикладных задач, для решения которых предназначены разрабатываемые на их основе алгоритмы.

Многообразие систем кодирования речи имеет общие черты и особенности, которые в диссертации формализованы и математически определены в виде теоретико-информационных моделей параметрического кодирования речи. Применение информационного подхода к речевому сигналу, математических, нейросетевых методов анализа, позволило сформулировать, обосновать и реализовать эффективные алгоритмы кодирования на основе квазипериодических свойств вокализованной речи.

Предмет диссертационного исследования-это модели, методы и алгоритмы параметрического компандирования речи и оценки ее качества, обеспечивающие максимальную компрессию на основе информационного подхода к речевому сигналу и его кластерного анализа.

Кластеризация параметров речи и векторное кодирование, в том или ином виде, использовалась в различных системах кодирования. Это, например, алгоритмы CELP, VSELP и другие системы, разрабатываемые с начала 90-х годов 20-го века.

Информационный подход к анализу речевого сигнала заключается в представлении речи в виде конечного множества элементов, находящихся    в    определенных    статистических    и    фонетических

13

зависимостях. Этот подход выдвигает на первый план задачу кластерного анализа параметров речевого сигнала, используемых в системах параметрического компандирования и автоматической оценки качества речи.

Геометрическая близость двух или нескольких векторов параметров из множества векторов параметров модели речеобразования может рассматриваться как их принадлежность к некоторому кластеру, характеризующему определенные элементы речевого сигнала. Задача кластерного анализа состоит в выделении из анализируемого множества подмножеств близких (то есть однородных) объектов (векторов параметров) образующих кластеры (cluster - гроздь, пучок, скопление элементов, характеризуемых какими-либо общими свойствами).

С целью минимизации объема параметрического описания речи в диссертации использованы квазипериодические свойства речевых сигналов [144,133,126]. В связи с этим потребовалась разработка новых методов и алгоритмов выделения параметров, их предварительной обработки перед применением процедур кластеризации, в том числе при решении задач автоматического оценивания качества синтезированной речи при оптимизации алгоритмов низкоскоростного кодирования речи.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретико-информационных принципов компрессии речи на основе параметрической модели речеобразования, квазипериодических свойств вокализованной речи и применение их для создания эффективных систем параметрического компандирования речи. Под теоретико-информационными принципами понимается использование информационного подхода к речевому сигналу, основанному на представлении его в виде последовательности элементов из конечного множества, и математических, нейросетевых методов его анализа.

Используя полученные результаты, предлагаются методы компрессии, обеспечивающие коммерческое качество синтезированной речи и удовлетворяющие современным требованиям к скорости передачи (2-4 кбит/с). Кроме того, проведенные исследования позволили

14

сформулировать подход и создать систему автоматической оценки качества речевого сигнала, использованную для оптимизации алгоритмов кодирования.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в диссертации осуществляется решение следующих основных задач.

1.	Анализ и формализация общих характеристик систем кодирования речи, формулировка теоретико-информационных принципов кодирования.

2.	Разработка системы автоматического оценивания качества русской речи для оптимизации кластерного анализа параметров при кодировании.

3.	Разработка метода компрессии на основе квазипериодических свойств вокализованной речи и алгоритмов выделения и преобразования параметров, адаптированных к нему.

4.	Векторное кодирование параметров, выделяемых на периоде основного тона вокализованной речи.

5.	Практическая реализация разработанных методов и алгоритмов, оценка их эффективности.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использован аппарат теории вероятностей и математической статистики, теории множеств и теории информации, нейронных сетей, методы цифровой обработки сигналов, структурного программирования, численного анализа, компьютерного моделирования и экспертных оценок.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что разработаны и обоснованы новые модели, методы и алгоритмы кодирования, анализа и синтеза речи, автоматического оценивания ее качества, позволяющие осуществить эффективное параметрическое компандирование речи. Научная новизна полученных результатов заключается в следующем.

15

1.	Развита теория кодирования речи: произведен расчет минимальных скоростей кодирования и передачи речи, формализован критерий эффективности кодирования на основе определения кластерной принадлежности вектора параметров и показана его эквивалентность в условиях, удовлетворяющих большинству реальных систем, критерию минимизации энергии ошибки синтеза.

2.	Разработан нейросетевой алгоритм автоматического оценивания качества речи по разностному сигналу, использованный для оптимизации кластерного анализа при построении кодовых книг векторного кодирования сигналов возбуждения.

3.	Предложен и обоснован метод снижения объема параметрического описания речи на основе квазипериодических свойств вокализованной речи.

4.	Предложены методы выделения и нормализации сигнала многоимпульсного возбуждения и сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона, обнаруживающие имеющиеся в них корреляции, обеспечивая повышение эффективности их векторного кодирования.

5.	На основе нейросетевой кластеризации множеств нормированных сигналов возбуждения на периоде основного тона (многоимпульсного и от погрешности предсказания) осуществлено их векторное кодирование.

6.	Разработан и реализован кодер переменной скорости с векторным кодированием многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона и средней скоростью передачи менее 3,5 кбит/с, обеспечивающий коммерческое качество речи и обладающий повышенной стойкостью к фоновому шуму.

7.	Сформулированы и обоснованы принципы построения низкоскоростного кодера речи с векторным кодированием сигнала возбуждения от погрешности предсказания на периоде основного тона, обеспечивающего коммерческое качество речи.

Теоретическая значимость результатов диссертации заключается в развитии теории кодирования речи и расчете минимальных скоростей  ее кодирования и передачи;  исследовании

16

корреляционных свойств различных параметров речи; разработке методов и алгоритмов обработки, анализа и синтеза речи, обеспечивающих создание эффективных систем кодирования на основе ее квазипериодических свойств и автоматического оценивания качества.

Практическая ценность результатов состоит в том, что разработанные принципы, методы и алгоритмы обеспечивают создание низкоскоростных кодеров с высокой натуральностью речи (коммерческое качество), удовлетворяющих требованиям к скорости передачи 2-4 кбит/с. Повышенная стойкость к фоновым шумам предложенных алгоритмов может быть использована в системах связи для железнодорожного, воздушного, морского транспорта. Созданные методы и алгоритмы могут быть использованы в различных практических задачах, связанных с выделением и оценкой параметров речевого и акустического сигнала, в том числе для систем акустической связи и аппаратуры акустического самонаведения. Они доведены до практической реализации в виде пакетов прикладных программ, для которых получены экспертные оценки эффективности функционирования.

Достоверность результатов. Разработанные в диссертации методы и алгоритмы базируются на данных статистического анализа речи длительностью достаточной для получения статистически достоверных данных. Экспертные оценки, продемонстрировавшие эффективность разработанных систем кодирования-декодирования речи, проведены в соответствии с методиками, регламентированными соответствующими ГОСТами России. Достоверность полученных данных минимальных скоростей кодирования речи подтверждена приближением к ним сверху экспериментальных результатов других авторов, работающих в этой области.

Реал изация и апро бация результатов диссер т а ц и и. Основные результаты опубликованы в 25 публикациях, в том

17

числе в журналах: «Вестник ИКСИ», «Телекоммуникации»,
«Информационные	технологии»,	«Специальная	техника»,

«Электросвязь», «Вестник связи», использованы в трех учебно-методических пособиях и в одном учебном пособии для вузов по специальности «информационная безопасность телекоммуникационных систем» всероссийского издания.

Основные результаты диссертации доложены в 24 докладах на
отечественных и международных конференциях: Основные результаты
диссертации доложены в 28 докладах на отечественных и
международных конференциях, в том числе: III Международной научно-
технической конференции «Перспективные технологии в средствах
передачи информации» (Владимир, 1999), X межрегиональной
конференции «Обработка сигналов в системах телефонной связи»
(Пушкинские горы, 2000), X межвузовской научно-проблемной
конференция (Санкт-Петербург, Петродворец, 2000), IV
межведомственной	конференции	«Научно-техническое	и

информационное обеспечение деятельности спецслужб» (Москва, 2002),
V межведомственной конференции «Научно-техническое и
информационное обеспечение деятельности спецслужб» (Москва, 2004),
Межвузовской научно-методической конференции «Проблемы
образования в области информационной безопасности» (Москва, 2004),
IV	Всероссийской	научной	конференции	«Проблемы

совершенствования и развития специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам» (Орел, 2005), межвузовской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения безопасности в системах связи и информационно-вычислительных сетях» (Голицино, 2005), VI Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии в средствах передачи информации» (Владимир, 2005).

В работах, написанных в соавторстве, результаты, включенные в диссертацию, принадлежат лично автору.

Результаты диссертационного исследования использованы в научно-исследовательских работах, проводимых в Институте криптографии,    связи    и    информатики    Академии    ФСБ    России

18

«АКАЦИЯ», «СВИРЕЛЬ», «ПРОГНОЗ», «ЛИСТВА-Ф», «ПРОГНОЗ-04» и «ПОИСК-И», использованы и внедрены в практическую деятельность в/ч 34016, в/ч 49766, ЦКБ №1 ОАО «РЖД». Кроме того, результаты диссертационного исследования широко использованы и внедрены в учебный процесс ИКСИ Академии ФСБ РФ и ряда других высших учебных заведений.

Диссертационное исследование, являющееся продолжением кандидатской диссертации автора, проводилось в период с 1999-2005 гг. инициативно и в плановом порядке по договорам о научно-техническом сотрудничестве с рядом организаций, проводимых в Институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России.

Положения   выносимые  на  защиту.

1.	Теоретико-информационные модели кодирования речи и расчет минимальных скоростей ее передачи на их основе.

2.	Алгоритм автоматического оценивания качества синтезированной речи, основанный на нейросетевой кластеризации и классификации разностного сигнала между исходным и тестируемым.

3.	Метод компрессии на основе квазипериодических свойств речи и сегментно-трансформационной	модели	кодирования, обеспечивающий снижение объема параметрического описания речи.

4.	Методы выделения сигнала возбуждения на периоде основного тона и его нормализации для случая многоимпульсного возбуждения и возбуждения от погрешности предсказания, обеспечивающие эффективное их векторное кодирование.

5.	Нейросетевые методы векторного кодирования нормированных сигналов многоимпульсного возбуждения и возбуждения от погрешности предсказания на периоде основного тона.

6.	Алгоритм кодера переменной скорости с векторным кодированием многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона и средней скоростью менее 3,5 кбит/с, обеспечивающий коммерческое качество и повышенную стойкость к фоновому шуму.

19

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, приложений. Диссертация содержит без приложений 210 страниц, 13 таблиц, 55 рисунков, список литературы содержит 156 источников.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель и раскрывается содержание поставленных задач, указываются методы исследования, представляются данные теоретической значимости, прикладной ценности полученных результатов и их достоверности, отмечаются положения, выносимые на защиту. Приводится характеристика работы по главам.

Первая глава посвящена анализу современного состояния и тенденций развития кодеров речи. В первом параграфе первой главы представлен общий обзор методов преобразования и кодирования речи, используемых в современных системах и сетях связи. Во втором параграфе первой главы сделан обзор систем кодирования на основе волнового представления речевого сигнала. В третьем параграфе осуществлен подробный анализ наиболее широкого класса кодеров речи - систем гибридного кодирования, исследованы основные технологии гибридного кодирования, базирующиеся на моделях линейного предсказания, многополосного кодирования и многополосного возбуждения. В четвертом параграфе осуществлен анализ перспективных технологий кодирования, основанных на различной избыточности сегментов речи - кодирования речи с переменной скоростью. В пятом параграфе представлен обзор систем речеэлементного кодирования. В шестом параграфе сделаны выводы по результатам анализа, проведена систематизация технологий кодирования, выявлены основные тенденции развития кодеров речи и сформулирована проблема повышения эффективности систем кодирования речи, осуществлена декомпозиция этой проблемы на составляющие задачи.

Во второй главе развиваются принципы кодирования речи, которые формализуются в виде соответствующих теоретико-информационных моделей. В первом параграфе второй главы на основе проведенного в первой главе анализа формулируются общие принципы

20

кодирования речи в виде параметрической модели. Во втором параграфе разрабатывается математическое описание современных систем кодирования в виде сегментно-аппроксимационной модели параметрического кодирования речи, формулируются критерии точности аппроксимации и производится оценка минимальной скорости передачи. В третьем параграфе второй главы на основе теоретико-информационного подхода разрабатывается математическая модель, названная сегментно-трансформационной моделью кодирования речи, обосновывающая возможность снижения скорости передачи речи до 650 бит/с и ниже. В четвертом параграфе второй главы сделаны выводы и конкретизированы задачи, составляющие проблему эффективного кодирования.

Третья глава посвящена важнейшей задаче современных сетей, систем связи и процесса разработки алгоритмов кодирования речи -оценке качества речевого сигнала. Традиционное решение в виде экспертной оценки требует значительных экономических и временных затрат. В связи с этим в настоящее время созданы и продолжают разрабатываться системы автоматического оценивания качества телефонной передачи, анализ которых представлен в первом параграфе третьей главы. Во втором параграфе исследуется применение неиросетевои технологии для автоматического оценивания качества синтезированной речи, что позволяет упростить схему такой системы. Для реализации нейронной сети использованы стандартные средства пакета MatLab 7.0. При этом решается задача формирования сигнала для принятия решения о качестве синтезированной речи и обучения соответствующей нейронной сети. В третьем параграфе делаются выводы по результатам разработки и тестовых испытаний разработанной системы автоматического оценивания качества синтезированной речи, возможности ее использования при оптимизации алгоритмов кодирования-декодирования речи.

В четвертой главе рассмотрены вопросы разработки кодеров речевой информации, использующих квазипериодические свойства речи и основанных на теоретико-информационном подходе. При этом, в ходе исследований, были разработаны и широко использованы специальные

21

программы статистической обработки получаемых данных, которые реализованы на языке Си++ в операционной среде Windows. В первом параграфе четвертой главы проведен анализ квазипериодических свойств вокализованной речи и предложен метод параметрического компандирования речи, использующий эти свойства на базе сегментно-трансформационной модели и обеспечивающий снижение объема параметрического описания речи. Во втором параграфе проведено исследование и осуществлен выбор набора характеристик речи и параметров алгоритмов для решения задачи классификации типа речевых сегментов, применительно к проблеме создания кодера переменной скорости, использующего квазипериодические свойства вокализованной речи. В третьем параграфе, в соответствии с сегментно-трансформационной моделью, для повышения эффективности компрессии речи решается задача минимизации множества векторов параметров вокализованного сигнала на периоде основного тона. Для минимизации множества векторов параметров реализуется векторное кодирование на основе нейросетевой кластеризации нормированных определенным образом векторов возбуждения на периоде основного тона вокализованной речи. Нейронные сети реализованы в пакете MatLab 7.0 и предназначены для работы на ПЭВМ IBM PC AT в операционной среде Windows 98, 2000. Для определения функции преобразования параметров при синтезе в соответствии с сегментно-трансформационной моделью проведено исследование их изменения на интервале анализа, представленное в четвертом параграфе. Выводы по результатам исследования представлены в пятом параграфе. Полученные результаты обеспечивают возможность построения кодера переменной скорости, базирующегося на сегментно-трансформационной модели кодирования, квазипериодических свойствах вокализованной речи и использующего автоматическую оценку качества синтезированной речи при оптимизации кодовых книг сигналов возбуждения.

Пятая глава посвящена практической реализации разработанных методов и алгоритмов при построении кодера речи переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на

22

периоде основного тона - первый параграф, и с векторным кодированием возбуждения от погрешности предсказания на периоде основного тона - второй параграф. Для системы кодирования с многоимпульсным возбуждением осуществлена адаптация таблиц кодирования параметров к русской речи, а с возбуждением от остатка предсказания разработан метод нормализации сигнала возбуждения. Кодеры речи реализованы в виде прикладной программы на языке Си++ в операционной среде Windows 98, 2000 и предназначены для работы на ПЭВМ IBM PC AT. В параграфах приведены результаты экспертной оценки эффективности разработанных кодеров. Эти результаты демонстрируют сохранение качества синтезированной речи на уровне стандартных алгоритмов с коммерческим качеством при уменьшении скорости передачи в 2,5-3 раза. Таким образом, обеспечено коммерческое качество синтезированной речи на скорости 2-4 кбит/с, удовлетворяющей современным требованиям сетей и систем связи. При этом разработанный кодер переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона продемонстрировал при тестовых испытаниях более высокую стойкость к фоновому шуму, чем стандартный алгоритм. В третьем параграфе, применительно к русской речи, представлено исследование параметров синтезирующего фильтра модели речеобразования, демонстрирующее возможность дальнейшего снижения скорости передачи системы кодирования. Выводы по результатам разработки и экспертных оценок, показавших эффективность реализованных методов и алгоритмов, представлены в четвертом параграфе.

В заключении представлены основные результаты работы и сформулированы перспективы дальнейших исследований.

Приложения содержат графики распределения вероятностей появления значений коэффициентов отражения. Эти графики получены для русской речи длительностью 16 минут и использованы для построения таблиц кодирования коэффициентов отражения разработанного кодера с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона.  Также

23

приложения содержат результаты исследования для русской речи статистических и корреляционных свойств параметров синтезирующего фильтра представленных в виде LSF-коэффициентов и результаты исследования возможности их векторного кодирования на основе нейросетевой кластеризации.

Автор выражает глубокую признательность доктору технических наук, академику МАИ, академику РАЕН Никонову В.Г. за творческую поддержку и внимание к работе над диссертацией.

24

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМ КОДИРОВАНИЯ РЕЧИ И

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ.

1.1. Методы кодирование речевого сигнала.

В настоящее время исследования в области кодирования-декодирования речи значительно продвинулись вперед, стимулируемые прогрессом технологий на основе линейного предсказания, успехами современной микроэлектроники и интенсивным ростом цифровых систем и сетей связи. Передача речевой информации составляет основную нагрузку современных сетей связи [64].

Следует отметить, прежде всего, что основные усилия в разработке методов и систем цифровой связи осуществляют высокоразвитые страны - США, Япония, Франция, Германия и Англия. Конечные результаты исследований формулируются в виде национальных стандартов и рекомендаций международного института телекоммуникаций (ITU - International Telecommunication Union) [70].

Речевой сигнал характеризуется высокой степенью избыточности, что обеспечивает его высокую степень помехоустойчивости [118,115,122]. В тоже время переход на цифровые методы обработки речевых сигналов и передача данных по цифровым каналам связи позволяет существенно сократить объем передаваемой информации (осуществить компрессию), что в свою очередь позволяет снизить капитальные затраты на создание собственно каналов связи, увеличить их пропускную способность [67,102,69,60]. Кроме того, цифровая передача речи позволяет обеспечить высочайшую степень конфиденциальности передачи информации, как за счет алгоритмов обработки речевого сигнала, так и за счет возможности дополнительной криптографической обработки цифровых данных [90].

Разработаны и используются следующие способы кодирования и передачи речевых сигналов [70,64]:

-	кодирование формы волны речевого сигнала;

-	параметрическое компандирование (вокодеры и гибридные кодеры);

25

-   речеэлементное кодирование (фонетическое и лингвистическое).

Сложность	реализации	методов	параметрического

компандирования требует применения высокопроизводительной элементной базы и вызывает задержки при обработки, поэтому по-прежнему находят применение методы кодирования формы волны. Однако, несмотря на высокое качество речи и минимальные задержки, эти алгоритмы не могут быть использованы во многих приложениях сетей и систем связи из-за требования высоких скоростей передачи 16000-64000 бит/с (см. таблицу 1).

Таблица 1.    Перечень основных алгоритмов компрессии речи [58].

| Стандарт | Год | Тип кодирования | Скорость (кбит/с) | Усредненная оценка качества речи | Алгоритмичес кая задержка (мс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITU-G.711 | 1972 | PCM | 64 | 4.3 | 0.125 |
| ITU-G.721 | 1984 | ADPCM | 32 | 4.0 | 0.125 |
| ITU-G.726 | 1991 | VBR-ADPCM | 16,24,32, 40 | 2.0,3.2,4.0,4.2 | 0.125 |
| ITU-G.727 | 1991 | Embedded-ADPCM | 16,24,32, 40 | нет данных | 0.125 |
| ITU-G.728 | 1992 | LD-CELP | 16 | 4.0 | 0.625 |
| Inmarsat-B |  | APC | 9.6/16 | коммуникационное | 20 |
| GSM Full-rate | 1989 | LTP-RPE | 13 | 3.7 | 20 |
| GSM-EFR | 1995 | ACELP | 13 | 4.0 | 20 |
| Skyphone | 1989 | BT-MPLPC | 8.9 | 3.5 | 28 |
| DAMPS Full-rate IS54 | 1991 | VSELP | 7.95 | 3.6 | 20 |
| ITU-G.729 | 1995 | CSA-CELP | 8 | 4.0 | 15 |
| IS-96 | 1991 | Qualcomm CELP | 1,2,4,8 | 3.5 | нет данных |
| JDC Japanese Full-rate | — | VSELP | 6.7 | коммуникационное | 20 |
| GSM Half-rate | 1994 | VSELP | 5.6 | 3.5 | 24.375 |
| ITU-G.723 | 1995 | A/MP-MLQ CELP | 5.27/6.3 | коммуникационное | 37.5 |
| American DOD FS1016 | 1990 | CELP | 4.8 | 3.0 | 45 |
| TETRA | 1994 | ACELP | 4.56 | коммуникационное | 35 |
| ITU | 1998 | нет данных | 4 | нет данных | 25 |
| Inmarsat-M | 1990 | IMBE | 4.15 | 3.4 | 78.75 |
| JDC Japanese Half-rate | 1993 | PSI-CELP | 3.45 | коммуникационное | 40 |
| American DOD FS1015 | 1984 | LPC-10 | 2.4 | синтетическое | 22.5 |

26

Использование полностью параметрических методов в настоящее время очень ограничено, так как они приводят к чрезмерному ухудшению натуральности голоса и чрезвычайно чувствительны к фоновому шуму. Единственный способ достижения значительного уменьшения скорости передачи в настоящее время состоит в том, чтобы использовать гибридные методы, объединяющие параметрическое компандирование и метод кодирования формы волны, а также методы, основанные на принципах линейного предсказания [64,38,99,58](см. таблицу 1).

Линейное предсказание является одним из наиболее эффективных методов анализа речи. Этот метод становиться доминирующим при оценке основных параметров речевых сигналов, таких, как основной тон, форманты, спектр, а также при сокращенном представлении речи с целью ее низкоскоростной передачи и экономного хранения. Важность метода обусловлена высокой точностью получаемых оценок и относительной простотой вычислений [108].

Основной принцип линейное предсказание состоит в том, что текущий отсчет речевого сигнала можно аппроксимировать (предсказать) в виде линейной комбинации предшествующих отсчетов

[108,95,107]:

р
s(n) = J^aks{n-k)	(1.1)

к=\

где:

s'in) - предсказанное значение отсчета;

at     - коэффициенты линейного предсказания;

р      - порядок линейного предсказания;

п       -номер временного отсчета.

Коэффициенты линейного предсказания определяются однозначно минимизацией среднего квадрата разности между отсчетами речевого сигнала и их предсказанными значениями на некотором конечном интервале; коэффициенты линейного предсказания - это весовые коэффициенты, используемые в линейной комбинации.

При анализе и синтезе речи используется модель речеобразования, представленная на рисунке 1 [108].

27

При этом синтез речи    осуществляется согласно разностному уравнению:

р

s(n) - 2^aks{n -к) + Gu(n)

к=\

(1.2)

где s(ri) - синтезированное значение речевого сигнала;

и(п) - либо периодическая последовательность импульсов, следующих с периодом основного тона в случае синтеза вокализованных сегментов, либо случайная последовательность импульсов - для синтеза невокализованных сегментов;

G - коэффициент усиления, регулирующий интенсивность сигнала возбуждения для получения речевого сигнала заданной громкости.

Период

основного

тона

G-

коэффициент усиления

Параметры

Генератор

периодических

импульсов

переключатель тон-шум

Датчик

случайных

чисел

u(n)

ч+

Синтезирующий

фильтр с

переменными

параметрами

s(n)

Рис. 1      Модель речеобразования, используемая в методах линейного

предсказания.

Вокодеры на основе LPC обеспечивают высокую разборчивость передаваемой речи и иногда вполне удовлетворительную натуральность ее звучания. Одним из основных факторов, определяющих качество речи в этих вокодерах, является точность оценки периода основного тона речи и других параметров возбуждения в акустической модели голосового аппарата. Неточность при выполнении этой операции приводит к искажениям синтезируемой речи [108].

Несмотря на достаточно низкие скорости, достигаемые в вокодерных системах, предельное сжатие может быть достигнуто в результате реализации речеэлементного кодирования. Первым шагом в этом направление является создание фонемного вокодера. Минимальной единицей речевого сообщения является фонема [118,120,68]. Поэтому,

28

создание устойчивого метода распознавания фонем позволит снизить скорость кодирования речевой информации до 100 бит/с [64], что соответствует средней информационной скорости текста, формируемого человеком. На приемном конце речь будет восстановлена синтезатором речи по фонемному тексту, при этом индивидуальные особенности речи диктора будут утрачены.

Следующим этапом компрессии речи может явиться создание системы автоматического распознавания слов и возможно целых фраз [56,16,50]. В этом случае по каналу связи может быть передан только его код, а на приемном конце по полученному номеру слова из некоторого ограниченного словаря с помощью синтезатора формируется речевой сигнал.

29

1.2. Кодирование формы волны речевого сигнала.

Сложность реализации методов компрессии с использованием линейного предсказания требует применения высокопроизводительной элементной базы и вызывает задержки при обработке, поэтому по-прежнему находят применение методы кодирования формы волны.

Исходный речевой сигнал представляет собой акустическую волну (волна давления в воздухе), которую можно преобразовать в электромагнитную с помощью микрофона (например, пьезокристаллического). Спектр речевого сигнала ограничивают диапазоном от 100 до 4000 гц. Процесс непосредственного кодирования речевого сигнала включает три этапа - дискретизацию во времени в соответствии с теоремой дискретизации (Котельникова) [156,104] и квантование по уровню и кодирование [96]. Динамический диапазон изменения амплитуды, достаточный для описания речевых сигналов, составляет 12 двоичных разрядов.

Таким образом, для цифрового представления сигнала достаточно осуществить аналого-цифровое преобразование с частотой дискретизации 8000 Гц. При этом информационная скорость речевого сигнала составит 12x8000 = 96000 бит/с.

Компрессия речевого сигнала реализуется с помощью компандирования динамического диапазона: компрессии (на входе), и экспандирования (восстановления на выходе).

Обычно компрессия осуществляется по д.- или А- закону [60] в соответствии со стандартом ITU - G.711. Для этого 12-ти разрядный динамический диапазон амплитуды разбивают на 8 логарифмических поддиапазонов (3 разряда), в каждом из которых значение, амплитуды кодируют 5 разрядами, общий код составляет 8 разрядов и, таким образом, достигают сокращения информационной скорости до 64000 бит/с (рекомендация ITU - G.711). Следующим шагом в развитии методов непосредственного кодирования речевых сигналов явилась адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (АДИКМ), (рекомендации G.721 или G.726 - 32000 бит/с [29]). В адаптивной      дифференциальной      импульсно-кодовой     модуляции

зо

производится адаптивное кодирование разности амплитуды текущего отсчета речевого сигнала и его предсказанного значения. В результате преобразования, требуемая для передачи речевого сигнала скорость уменьшается до 32000-16000 бит/с. При этом приемлемое (коммерческое) качество речи по критерию отношения сигнал/шум обеспечивается до скорости передачи 24000 бит/с. При более низких скоростях кодирования сохраняется разборчивость речи, но появляются сильные нелинейные и частотные искажения речевого сигнала и происходит ухудшение отношения сигнал/шум. Разновидностями импульсно-кодовой и адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции являются предельное амплитудное ограничение [84] и дельта модуляция [78,116]. Дальнейшее уменьшение информационной скорости речевого сигнала с помощью данного подхода считается неэффективным.

31

1.3. Кодирование речи в гибридных кодерах.

Гибридное кодирование складывается из двух основных процессов:

-	параметрическое представление речевого сигнала минимальным набором параметров, характеризующих источник возбуждения и акустический артикуляторный фильтр[68,58,112,88],

-	дискретизация и кодирование выделенных речевых параметров для их передачи по каналу связи с минимальной скоростью [64,69,108,96,60].

Для параметрического описания речи обычно используется подход, основанный на вычислении параметров, описывающих передаточную функцию голосового тракта человека и функцию возбуждения. Большинство систем параметрического представления речевого сигнала используют модель независимого функционирования источника возбуждения голосового тракта (в простейшем случае формирующего или гармонический или шумовой сигнал) и собственно синтезирующего фильтра. Для задания синтезирующего фильтра могут быть использованы: коэффициенты линейного предсказания (модель авторегрессии) и, связанные с ними, - коэффициенты отражения, коэффициенты отношения площадей поперечного сечения смежных акустических резонаторов в соответствии с моделью речевого тракта человека, представленной системой акустических резонаторов [108,95]. В последнее время, наибольшее распространение получил метод, позволяющий вычислять непосредственно полюса передаточной функции речевого тракта в частотной области, упорядоченные по возрастанию частоты (LSF- liner spectral frequancy) [88,22,49,28]. Обычно для кодирования речи используются 8-Ю параметров предсказания (одно из математически эквивалентных представлений), которые вычисляются на интервалах порядка 5- 30 мс, кроме того, вычисляется параметр, характеризующий интенсивность сигнала, признак типа сегмента тон/шум/пауза, характеризующий способ возбуждения речевого сигнала, а также период основного тона речи для вокализованных сегментов [108].

32

Полученный набор параметров, оптимизированный по критерию точности и минимальной разрядности представления, передается в цифровом виде по каналу связи в реальном времени, а на приемном конце осуществляется синтез речевого сигнала по принятым параметрам. В результате информационная скорость цифрового потока, передающего закодированный речевой сигнал, снижается до уровня 16000 - 1200 бит/с с сохранением разборчивости и индивидуальных особенностей речи говорящего.

Большинство систем параметрического представления речевого сигнала используют модель независимого функционирования источника возбуждения голосового тракта (в простейшем случае формирующего или гармонический или шумовой сигнал) и собственно артикуляторного акустического фильтра. Основным направлением совершенствования с целью повышения качества гибридных кодеров являлось усовершенствование механизма формирования сигнала возбуждения. В простейшем случае в вокодере голосовое возбуждение реализовывалось с помощью единичных импульсов в начале периода основного тона для вокализованной речи, или случайной последовательности импульсов для невокализованной (возбуждение от тона). Совершенствование возбуждения происходило следующим образом:

использование выборки длиной в период основного тона из фиксированной таблицы с сигнала возбуждения определенной формы [53,17];

использование многоимпульсного возбуждения (МРЕ) [5];

использование сигнала регулярного возбуждения (RPE) [6,37];

использование в качестве сигнала возбуждения сигнала погрешности (или остатка, ошибки) предсказания (RELP) [64,108,88,155];

использование "слов" кодовой книги (CELP), полученной, например, в результате кластеризации множества сигналов остатка предсказания, полученных на сегментах анализа [64,155,48];

использование в качестве функции возбуждения суммы синусоид произвольной амплитуды, частоты и фазы [40,52];

33

Так, в алгоритме RELP (Residual Excited Linear Prediction -линейное предсказание с возбуждением от остатка предсказания) (см. таблицу 1) наряду с передачей вокодерных параметров (коэффициентов линейного предсказания и усиления) осуществляется передача сигнала погрешности предсказания в полосе частот 0...800 Гц методом предельного амплитудного ограничения. Сигнал погрешности предсказания совпадает с сигналом возбуждения голосового тракта модели речеобразования [108], поэтому в алгоритме RELP он используется в синтезаторе декодера для возбуждения синтезирующего фильтра. Формируемый в результате речевой сигнал звучит более естественно.

Кроме того, для обеспечения плавности изменения параметров возбуждения может быть применено, так называемое, долговременное предсказание (LTP). Процедура долговременного предсказания, путем свертки сигнала возбуждения с соответствующими коэффициентами позволяет компенсировать кратность периода основного тона частоте дискретизации.

Большинство гибридных кодеров на основе линейного предсказания используют процедуру оценки параметров получившую название «замкнутое кодирование», называемую также методом "анализ через синтез" (analysis-by-synthesis, AbS) [12,4,37]. Этот метод характеризуется исчерпывающей самооптимизирующейся процедурой поиска значений выделяемых параметров. Ее выполняет анализатор передатчика кодера, в состав которого включен синтезатор. Анализатор находит параметры анализируемого речевого сегмента, которые обеспечивают наилучшую его аппроксимацию путем минимизации разности между исходным сигналом и синтезированным по параметрам. Как только такая аппроксимация определена, соответствующий ей код передается на приемную сторону, где используется для синтеза речевого сигнала.

Для кодирования выделенных параметров могут быть применены следующие технологии:

34

-	Скалярное квантование - сравнительно простая процедура, включающее индивидуальное квантование и кодирование каждого параметра [17,21].

-	Векторное квантование - процедура, основанная на одновременном кодировании набора параметров - вектора параметров, включающая кластеризацию множества векторов параметров и кодирование кластеров параметров [12,39]. При кодировании вектора параметров определяется его кластерная принадлежность, и он кодируется номером кластера.

-	Векторное квантование с интерполяцией - это процедура, основанная на векторном квантовании параметров основных сегментов с использованием интерполяции для определения параметров на промежуточных сегментах [28,2]. Основная опасность, возникающая при векторном квантовании с интерполяцией, в возможности появления в интерполируемых сегментах параметров, соответствующих неустойчивому состоянию синтезирующего фильтра.

1.3.1. Рекомендация ITU-T G.723 (MP-MLQ).

Рекомендация G.723.1 определяет гибридное кодирование, которое может использоваться для компрессии и низкоскоростной передачи речевых или других аудио сигналов в средствах мультимедиа [28]. Принципиальным приложением кодера реализующего рекомендацию G.723.1 является низкоскоростная видеотелефония, как часть общего семейства стандартов Н.324 [23].

Кодер обеспечивает работу на двух скоростях - 5,3 и 6,3 кбит/с. Более высокая скорость обеспечивает лучшее качество. Тем не менее, и более низкая скорость обеспечивает хорошее качество и предоставляет разработчикам систем связи дополнительные возможности. И кодер и декодер должны обязательно поддерживать обе скорости. Существует возможность переключения скоростей. Возможно также изменение рабочей скорости с использованием прерывистой передачи и заполнение шумом пауз.

Кодер G.723.1 разбивает речь или другие аудио сигналы на сегменты  (фреймы)  длительностью  30  мс.   Общая  алгоритмическая

35

задержка алгоритма составляет 37,5 мс. Дополнительные задержки возникают из-за:

времени, затрачиваемого на обработку данных в кодере и декодере;

времени передачи по линии связи;

дополнительной	буферной	задержки	протокола

мультиплексирования.

Кодер G.723.1 предназначен для работы с цифровыми сигналами после предварительной фильтрации полосы аналогового телефонного канала (рекомендация G.712), дискретизации с частотой 8 кГц и преобразования в 16-битную линейную ИКМ последовательность для передачи на вход кодера. Выходной сигнал декодера преобразуется обратно в аналоговый сигнал аналогичным образом. Другие характеристики входа/выхода такие же, как и определенные рекомендациями G.711 для 64-битной ИКМ. Перед кодированием данные должны быть преобразованы в 16-битную ИКМ последовательность или в соответствующий формат после декодирования из 16-ти битной ИКМ.

Кодер (см. рис.2), основанный на принципах кодирования методом «анализ через синтез» с линейным предсказанием, минимизирует взвешенный сигнал ошибки, работает с блоками (фреймами) по 240 выборок каждый, что на частоте дискретизации 8 кГц эквивалентно длительности 30 мс. Каждый фрейм проходит через фильтр верхних частот для удаления постоянной составляющей, а затем разделяется на четыре субфрейма по 60 выборок в каждом. Для каждого субрейма используется фильтр десятого порядка кодера с линейным предсказанием. Для последнего субфрейма коэффициенты LPC-фильтра квантуются с использованием прогнозирующего квантизатора вектора разбиения (PSVQ). Квантовые LPC-коэффициенты используются для создания кратковременного взвешивания фильтра, который применяется для фильтрации всего фрейма и для получения взвешенной оценки речевого сигнала. На основе этой оценки для каждых двух субфрэймов (120 выборок) вычисляется период основного тона Т. Оценка тона

36

представляется блоками по 120 выборок. Период основного тона лежит в диапазоне от 18 до 142 тактов частоты дискретизации.

С помощью вычисленной заранее оценки периода тона создается фильтр формы гармонического шума. Комбинация из фильтра синтеза LPC, фильтра взвешивания формант, фильтра формы гармонического шума используется для синтеза импульсной характеристики, необходимой для дальнейших вычислений.

Оценки периода основного тона Т и импульсного отклика используется при работе предсказателя тона пятого порядка. Период тона вычисляется как приращение относительно оценки периода основного тона. На декодер передаются тоновый период и разностные величины. На следующем этапе аппроксимируются непериодические составляющие возбуждения. Для высокой скорости используется многоимпульсное возбуждение с квантованием и алгоритмом максимального правдоподобия (MP-MLQ), а для низких скоростей -алгебраическое кодовое возбуждение.

1

Разбиение на фреймы

LPC квантователь

Имитирующий декодер

LPC декодер

LPC интерполятор

ФВЧ

Счетчик откликов импульсов

Обновление памяти

LPC анализ

Разбиение на фреймы

Декодер тона

Декодер возбуждения

Взвешивание формант

Формирование W(h)

Предсказатель тона

MP-MLQ/ACELP

Оценка тона

-€>

<Ь—Г

Рис. 2    Блок схема речевого кодера G.723.

37

1.3.2. Рекомендация ITU-T G.728 (Long-Delay CELP).

Алгоритм линейного предсказания с кодовым возбуждением и малой задержкой LD-CELP обеспечивает передачу со скоростью 16 кбит/с речевых сигналов, дискретизированных с частотой 8 кГц и кодированных 16-ти разрядным двоичным кодом [64,155,11,31]. Этот алгоритм кодирует 5 16-битовых линейных ИКМ-отсчетов в 10-битовые кодовые слова. При этом согласно рекомендация G.728 качество синтезируемой речи на выходе тракта передачи должно быть сравнимо с качеством, достигаемым алгоритмами, определяемыми рекомендациями G.721 и G.726. Выполнение требований ITU-T по достижению заданного качества речи и времени задержки при обработке могло быть обеспечено только при использовании цифровых сигнальных процессоров, обладающих значительно более высокой производительностью, чем требующаяся для реализации метода ADPCM.

Вход: s(n) - ИКМ 8 кГц, 16 разрядов

+

Кодовая книга сигналов возбуждения

Возвратная

адаптация

усиления

Синтезирующий фильтр

Фильтр

К-Н   И взвешивания

Возвратная

адаптация

предсказателя

a) LD-CELP анализатор

Минимизация взвешенной среднеквадратичной погрешности

►

Выход: 16 кбит/с индекс вектора возбуждения и

масштабирующий множитель

Кодовая книга сигналов возбуждения

Выход: ►ИКМ8кГц, 16 разрядов

► Усиление

Возвратная

адаптация

усиления

Рис.3

Вход: 16 кбит/с индекс вектора возбуждения и

масштабирующий множитель

| Синтезирующий фильтр | ■ •■•• •> | Постфильтр |
| --- | --- | --- |
| / |  | ..* .. |  |  |
|  | Возвратная адаптация предсказателя |  |

б) LD-CELP синтезатор

Структурная схема LD-CELP кодера.

38

Алгоритм LD-CELP (рисунок 3) был разработан компанией AT&T. Задержка алгоритма составляет не более 2 мс. Параметры синтезирующего фильтра и коэффициент усиления сигнала возбуждения определяются возвратным методом по синтезированным отсчетам.

Рассмотрим особенности кодера-декодера LD-CELP, отличающие его от кодера CELP.

Синтезирующий фильтр. Синтезирующий фильтр не содержит долговременного предсказателя, а содержит только кратковременный предсказатель - фильтр 50-го порядка для повышения качества высоких голосов. Для достижения малого времени задержки коэффициенты предсказания (в отличие от базового кодера CELP) не передаются, для каждых 20 отсчетов осуществляется их возвратное вычисление с помощью линейного предсказания на созданном сигнале в кодере и в декодере.

Кодовая книга. В LD-CELP кодере, осуществляется передача только сигнала возбуждения. Сигнал возбуждения определяется для формы волны длиной в пять отсчетов (речевой сегмент 0.625 мс) из кодовой книги размером 256 векторов. Параметры сигнала возбуждения включают: индекс (номер сигнала возбуждения в кодовой книге), знак, коэффициент усиления. Слоговый коэффициент усиления, предназначенный для регулирования интенсивности синтезированной речи на нескольких сегментах по 0.625 мс, вычисляется методом обратного линейного предсказания. В таблице 2 представлено распределение битов в кодере LD-CELP.

Таблица 2.     Распределение бит LD-CELP G. 728.

| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИТ НА КАДР | СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ |
| --- | --- |
| Назначение параметров | Параметры | число бит | (bit/s) |
| Возбуждение | индекс усиление знак | 7 2 1 | 11200 3200 1600 |
| Длина кадра 0.625 мс | 16000 |

39

После формирования структуры кодера, осуществляется оптимизация кодовой книги векторов возбуждения с использованием очень длинной последовательности обучения и взвешенного критерия ошибки.

Если обозначить D искажение, полученное на множестве J сегментов речевых сигналов при использовании і-го сигнала возбуждения кодовой книги - формы волны Ut , то уравнение будет иметь вид:

D-jysl-G'H'Uif,	(L3)

7=1

Где SJ, О, Н' - соответственно цель (исходный речевой сигнал без результата влияния предыдущего сегмента), коэффициент усиления и матрица синтезирующего фильтра для у-ого сегмента.

Дифференцирование D относительно Ut и приравнивание результата к нулю позволяет определить оптимальный индекс і формы волны при решении системы линейных уравнений:

7=1

(1.4)

Оптимизация кодовой книги повышает отношение сигнал-шум на 0.7 дБ и, что более важно, значительно повышает качество восприятия синтезированной речи. Изменение порядка индексов коэффициентов усиления увеличивает помехозащищенность передачи (значительно увеличиваются коэффициенты ошибок до 10' и 10").

Постфилыпр. Задача этого фильтра сводится к перераспределению энергии шума между формантами в спектре синтезированного речевого сигнала, что повышает качество его восприятия. Применение постфильтра позволяет повысить качество синтезированной речи на 0.8 единиц шкалы MOS.

Кодер LD-CELP может быть реализован на процессорах с производительностью порядка 20 миллионов операций в секунду, в то время как декодер -13 миллионов операций в секунду.

Одно из приложений LD-CELP кодера - видеотелефоны, использующие один канал со скоростью 64 кбит/с.

40

1.3.3. Рекомендация ITU-T G.729 (CS-ACELP).

Работы по созданию этих алгоритмов начались в ноябре 1991 года, претендентами на использование в качестве стандарта были два алгоритма CELP: ACELP (линейное предсказание с возбуждением алгебраическим кодом) - алгоритм систем телесвязи Франции и университета Шерброк (Sherbrooke) , Канада (FT/USH) и алгоритм CS-CELP (линейное предсказание с кодовым возбуждением сопряженной структуры) - алгоритм NTT, Япония [12].

Рассмотрим главные функциональные блоки кодера ACELP [12,64,31].

Синтезирующий фильтр. Это - авторегрессионный фильтр 10 порядка. Коэффициенты предсказания вычисляются алгоритмом Левинсона, используя коэффициенты корреляции, которые оцениваются по взвешенному речевому сигналу 100 раз в секунду (длина интервала анализа 10 мс; интервал анализа разбивается на два подсегмента). Затем найденные коэффициенты преобразуются в линейные спектральные пары (LSP), которые кодируются 19-разрядным вектором. Коэффициенты предсказания преобразуются в LSP коэффициенты, так как они более помехоустойчивы и требуют меньшего количества битов при кодировании, чем, например, коэффициенты логарифма отношения площадей.

Долговременный предсказатель. Параметры долговременного предсказателя определяются с помощью адаптивной кодовой книги.

Поскольку текущее возбуждение интервала анализа еще не известно, то при нахождении коэффициента усиления /? и задержки т долговременного предсказателя (LTD-задержка) путем минимизации энергии погрешности Е(г) (1.6) принимается, что Ui(z)=0:

2

dz

S(z)-

W(z)

(l-bz~p)A(z)

1щ

Е^=Ы

Если ё(п) - восстановленный сигнал погрешности долговременного предсказания или, другими словами, результат преобразования долговременным синтезирующим фильтром с передаточной  функцией   1  / (1   - fiz~m)   сигнала  возбуждения   U(n)

1 ("
41	f с   <і     і	-j

предыдущего интервала анализа, то можно записать, что для текущего интервала анализа имеет вид:

ё(п) = ё(п-Р),п = 0,1,..., L-1,	(1.6)

что эквивалентно использованию адаптивной кодовой книги для mЈ [ттіт..., ттах]. Вычисление /? и т подчинено тем же самым правилам, что и вычисление G(i) и / в стандартных уравнениях CELP (уравнения (1.3), (1.4)).

Так как вычисление задержки т методом анализа через синтез с использованием адаптивной кодовой книги является сложной задачей, то применяется прямой алгоритм нахождения т. При этом используется упрощенный критерий минимизации долговременной погрешности, после чего производится окончательный поиск значения т среди небольшого числа кандидатов, отобранных прямым алгоритмом.

Кодовая книга. Эта книга содержит алгебраические коды, представляющие собой четыре импульса со знаками соответственно + 1, — 1, + 1 и + 1/ - 1 на блок длиной 40 отсчетов. Импульсы помещены в координатную сетку: 0, 4, 8 - первый, 1, 5, 9 - следующий, и так далее. Этот код, в котором для импульсов определены положения и знаки, является удачным компромиссом между обычным многоимпульсным возбуждением, кодом с двоичным значениями + 1 и -1 и кодом с троичными значениями + 1, — 1 и 0.

Быстрый алгоритм вычисления энергии N(i) и D(i) для уравнений (1.9) и (1.10) предполагает многоимпульсный характер алгебраического кода. Введение порога принятия решения ограничивает сложность поиска оптимальной формы волны.

Коэффициент усиления (3 сигнала возбуждения долговременного предсказателя и коэффициент усиления форм волны G(I) кодируются методом векторного кодирования (семь битов). В таблице 3 приведено распределение битов кодера ACELP.

Для алгоритмов ACELP и CS-CELP, обеспечивающих при скорости 8 кбит/с телефонное качество речи, существует множество приложений, включая системы персональной связи, спутниковые системы связи и др. ITU-T была принята измененная версия кодера ACELP для реализации услуги PSTN видеотелефонов, рассчитанная на

42

меньшую скорость передачи данных (5.4 кбит/с) и больший интервал анализа (30 мс).

Таблица 3.    Распределение бит в ACELP кодере.

| ПАРАМЕТРЫ | ПОДКАДР1 | ПОДКАДР2 | БИТ НА КАДР |
| --- | --- | --- | --- |
| LSP-коэффициенты |  |  | 19 |
| LSP-паритет |  |  | 1 |
| LTP-задержка | 8 | 5 | 13 |
| LTP-паритет | 1 |  | 1 |
| Алгебраический код | 15 | 15 | 30 |
| Знак | 1 | 1 | 2 |
| Векторный код коэффициента усиления | 7 | 7 | 14 |
| Всего | 80 |
| Длина кадра - 10 мс; скорость передачи - 8 кбит/с |

Рекомендация G.729 международного союза электросвязи ITU-T, известная как метод CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction - линейное предсказание сопряженной структуры с алгебраическим возбуждением), представляет собой компромисс между алгоритмами ACELP и CS-CELP. В этом алгоритме применяется алгебраическое описание структуры кодовой книги, позволяющее эффективно находить энергии N(i) и D(i) (см. выражение (1.9)). Входной цифровой поток, соответствующий речевому сообщению на частоте дискретизации 8 кГц и длине кодовых комбинаций 16 бит (скорость 128 кбит/с), преобразуется в поток выходных данных, имеющий скорость передачи 8 кбит/с. Входной поток разделяется на кадры длительностью 10 мс (80 отсчетов речевых сигналов), каждый из которых составляется из двух подкадров по 5 мс. Один раз на протяжении кадра обновляются параметры синтезирующего фильтра и дважды (один раз на каждом подкадре) параметры возбуждающего воздействия, так что реализуемая задержка в передаче речи не превышает 5 мс.

43

1.3.4. Алгоритмы кодирования с частотным разбиением (SBC.ATC)

Среди методов кодирования с частотным разбиением известны две технологии: многополосное кодирование (поддиапазонное кодирование) - SBC (Sub-Band Coding) [38,13] и кодирование с адаптивным преобразованием - АТС (Adaptive Transform Coding) [14,44]. Основной принцип обеих схем - разделение спектра входного на несколько частотных поддиапазонов (полос), которые затем кодируются отдельно. В SBC набор фильтров выполнен так, что разбивает входной речевой сигнал обычно на 4-16 широких частотных поддиапазонов (широкополосный анализ). В АТС для обеспечения более точных частотных показателей число поддиапазонов увеличено до 128-256 (узкополосный анализ).

Многополосное кодирование обычно рассматривается как метод
кодирования формы сигнала, который использует широкополосный
кратковременный анализ и синтез. После разделения речевого спектра
на несколько поддиапазонов низшая частота каждого их них приводится
к нулю, затем поддиапазон дискретизируется в соответствии с частотой
Найквиста (минимальной частотной дискретизации), квантуется,
кодируется, мультиплексируется и передается. В приемнике
поддиапазоны демультиплексируются, декодируются и переводятся
обратно в их частотные позиции. Результирующие сигналы
поддиапазонов	затем	складываются	для	получения

аппроксимированного исходного речевого сигнала.

Разделение речевого спектра на поддиапазоны и кодирование сигналов по этим поддиапазонам имеет некоторые преимущества по сравнению с методом кодирования в одном диапазоне. В частности, при многополосном кодировании можно использовать формантную структуру речевого спектра. В связи с этим число уровней квантования может быть различным для разных поддиапазонов, также как и характеристики квантователя. Шумы квантования в данном поддиапазоне также характерны именно для него и не оказывают влияния на соседние. Кроме того, при использовании фиксированного или     адаптированного     распределения     бит     спектр     шума     в

44

восстановленном сигнале может быть сформирован наиболее выгодным образом [14].

Как было показано выше, разбиение на поддиапазоны можно осуществлять быстрым преобразованием Фурье. Однако на практике применяют несколько иной способ. Для получения действительных значений сигналов поддиапазонов, а не комплексных (в случае преобразований Фурье), речевой спектр может быть разбит на нужное количество полос несколькими способами: дискретизацией на целое число полос (IBS- Integer Band Sampling), с помощью квадратурных зеркальных фильтров с древовидной структурой (TQMF - Tree-Stracture Quadrature Mirror Filters), дискретным косинусным преобразованием (DCT - Discrete Cosine Transform) и банком параллельных фильтров (PFB - Parallel Filter Banks) [45,54].

Кодирование с адаптивным преобразованием (АТС) является наиболее сложным способом частотного анализа, который заключается в поблочном преобразовании взвешенных сегментов входной речи.

В основе АТС преобразования лежит DCT (дискретное косинусное преобразование), которое для последовательности s(m), т = 0,1,2, ...(М-1) (речевого сигнала) математически определяется следующим образом [45,1]:

YM=—2]SWC0S     2М    }     k= Uv-(M-l)

iKi  m=0	V

Обратное дискретное косинусное преобразование определяется как:

s(m) = -U(0) + ХШсо/{2т!+?**],       т = 0,1,...(М-1)

V2	/с=,	\      1М      )

Каждый сегмент представлен рядом коэффициентов преобразования, которые квантуются и передаются раздельно. Необходимо отметить, что распределение бит для кодирования DCT коэффициентов происходит на основе спектральных характеристик сегмента речевого сигнала, рассчитываемых по коэффициентам линейного предсказания [14]. Кодированные DCT коэффициенты вместе с    коэффициентами    линейного    предсказания    и    долговременного

45

предсказания (предназначены для повышения точности воспроизведения спектральной структуры синтезированной речи) передаются на приемную сторону. Анализ речи осуществляется на сегментах длительностью 15 мс, выделенные параметры кодируются кадрами, содержащими 144 или 240 бит и передаются со скоростями соответственно 9600 бит/с и 16000 бит/с [14]. На приемной стороне квантованные коэффициенты преобразуются обратно для получения копии исходного сегмента. Соседние сегменты затем соединяются вместе для формирования синтезированной речи.

1.3.5. Алгоритм кодирования с многополосным возбуждением (МВЕ, IMBE, АМВЕ).

Алгоритмы компрессии речи улучшенное многополосное возбуждение (МВЕ ™) и расширенное многополосное возбуждение (АМВЕ ™) - являются лидерами среди низкоскоростных систем сжатия речи. Технология на основе МВЕ обеспечивает высокое качество речи, при существенно меньшем требовании производительности и объеме памяти вычислительных устройств, чем другие речевые кодеры. Кроме того, при разработке этих кодеров одной из задач было повышение помехоустойчивости к ошибкам в канале связи и к фоновым шумам. Речевые кодеры МВЕ и АМВЕ использованы в международных стандартах мобильной связи, включая стандарты спутниковой связи, коммерческой телефонии самолета, и цифровом, мобильном радио. Таюке они используются в системах безопасной связи, экономного хранения речи и настольной видео конференц-связи [47].

Некоторые оценки свидетельствуют о возможности достижения в системах кодирования МВЕ и АМВЕ более высокого качества речи и помехоустойчивости к ошибкам, чем в других системах кодирования. МВЕ система кодирования в настоящее время является стандартом для нескольких глобальных спутниковых систем мобильных связи, включая системы Инмарсат и OPTUS . Так в 1994 речевой кодер АМВЕ ™ был независимо проверен Инмарсатом, и результаты показали, что он имел ряд преимуществ перед другими технологиями компрессии речи. АМВЕ 3.6 kbits/sec сравнивался с VSELP 8 kbits/sec (Североамериканский стандарт цифровой сотовой связи) (скорости передачи информации в битах без

46

исправления ошибки). 3.6 kbits/sec АМВЕ показал более высокую помехоустойчивость, особенно в фоновом шуме, чем VSELP кодер, работающий со скоростью в 2 раза большей [47].

Технология МВЕ

Один из главных аспектов, определивших успех IMBE и АМВЕ речевых кодеров - то, что они используют существенно отличную от стандартных речевых кодеров технологию. Эта технология - продукт работы, начатой в Институте Штата Massachusetts в начале 1980. Цель этой работы состояла в том, чтобы разработать устойчивую речевую модель, которая превзойдет по быстродействию модель речи с линейным предсказанием, используемую в традиционных речевых кодерах. Результатом этой работы была речевая модель с многополосным возбуждением (МВЕ). Эта речевая модель имеет ряд преимуществ перед линейным предсказанием, которое используется в речевых кодерах типа CELP, RELP, VSELP, LPC-10, и т.д. [47,57].

Главное различие между CELP кодерами и кодером речи МВЕ -то, что кодер МВЕ делит анализируемый отрезок речевого сигнала на отдельные полосы частоты и принимает решение вокализованный/невокализованный (V/UV) для каждой полосы частоты. Это позволяет сигналу возбуждения для определенного отрезка речевого сигнала быть суммой периодической (вокализованной) и подобной шуму (невокализованной) энергии. Эта дополнительная степень свободы в моделировании сигнала возбуждения позволяет модели речи МВЕ синтезировать более высококачественную речь по сравнению с обычными речевыми моделями. Кроме того, это определяет устойчивость МВЕ к воздействию фонового шума.

Характерная проблема речевых кодеров с линейным предсказанием заключалась в том, что модель с линейным предсказанием не обеспечивает высококачественной синтезированной речи (помехоустойчивой к фоновому шуму) без дополнительного использования остатка предсказания. Остаток предсказание представляет собой сигнал ошибки между реальным значением сигнала и его предсказанным значением. Устранение этого остатка предсказания, например,   в   правительственном   стандарте   2.4   kbits/sec   LPC-10,

47

приводит к синтетическому качеству речи. Поэтому, все высококачественные речевые кодеры на основе линейного предсказания содержат остаток предсказания. При сравнении с традиционными вокодерами LPC для скоростей ниже 4,8 кбит/с и кодерами с адаптивным предсказанием для скоростей около 16 кбит/с кодеры MPLPC и CELP дают существенное улучшение качества речи для диапазона скоростей 4,8...16 кбит/с. Эти улучшения касаются, в основном, характеристики квантования сигнала возбуждения после удаления структуры основного тона. При этих улучшенных способах (MPLPC и CELP) в качестве критерия ошибки используется взвешенная разница между исходной и синтезированной версиями речи. Поэтому эти способы можно рассматривать как гибридные кодеры формы сигнала, в которых для определения качества речи используется схожесть или близость исходной и синтезированной речи. Однако на скорости 4,8 кбит/с и ниже ограничения в точности определения возбуждения становятся определяющими, что приводит к быстрому ухудшению качества речи. Снижение качества речи при использовании MPLPC и CELP связаны с неточностью представления гармоник в вокализованных частях речевого спектра, что вызывает общее запгумление речи.

В кодерах с многополосным возбуждением (МВЕ) для представления сигнала возбуждения используется разные способы. Кодеры речи МВЕ заменяют единственную классификацию вокализованный / невокализованный классических вокодеров на несколько таких определений по гармоническим интервалам в частотной области. Это дает возможность представить каждый сегмент как смесь вокализованный и невокализованный. Процесс определения совпадения в кодерах МВЕ более ориентирован на восприятие, для чего схожесть формы сигнала не важна. Вообще, когда речь является невокализованной, исходный и синтезированный сегменты речи не должны иметь никаких сходств по временной области. Огибающая речи может представляться традиционными методами.

Анализ многополосного возбуждения [155]. Анализ взвешенного сегмента речи по частоте делается путем выполнения преобразования

48

Фурье. На коротком интервале преобразование Фурье взвешенного сегмента речи можно имитировать как продукт преобразования огибающей спектра Н(а) и спектра возбуждения Х(со). Огибающая спектра описывает форму огибающей спектра речи, которая может быть рассмотрена как сглаженный вариант спектра исходной речи. Поэтому он может быть представлен различными способами. Хотя точное представление огибающей речи столь важно в МВЕ, как и в других кодерах, форма представления огибающей спектре не является главным фактором в МВЕ кодерах.

Спектр возбуждения в модели речи МВЕ имеет одно главное
отличие от традиционных простых моделей. В традиционных вокодерах,
т.е. в LPC и канальных вокодерах спектр возбуждения определен
основной частотой а0 и единственным решением
вокализованный/невокализованный для остального спектра. В кодерах
речи МВЕ спектр возбуждения определяется	основной частотой и

более точными определениями вокализованный / невокализованный относительно частоты. Из-за множественных определений вокализованный / невокализованный эта модель называется моделью с многополосным возбуждением.

В декодере спектр синтезированной речи восстанавливается с использованием основной частоты огибающей спектра, определений вокализованный /невокализованный и фаз для вокализованных гармоник. Одним из методов создания периодического вокализованного спектра Sv(co) является преобразование Фурье подходящей функции взвешивания, нормализованной относительно соответствующей с частотой гармоники. Невокализованная часть спектра Suv(a) создается при нормализации спектра случайного шума в области невокализованных частот с соответствующими им величинами гармоник. Так как использование одиночного определения вокализованный/невокализованный для каждой гармоники потребовало бы 80 бит, то для покрытия полосы речи 4 кГц идентификация вокализованный/невокализованный применяется к группе соседних гармоник одновременно. Поэтому спектральные гармоники прежде всего   разделяются   на   номера   групп   или   полос   перед   тем,   как

49

принимается решение - вокализованный/невокализованный. Типичное количество гармоник в каждой полосе может быть две или три для скорости около 4,8 кбит/с. Если число полос больше, чем разрешенный максимум, то гармоники высоких частот принимаются невокализованными.

Анализ речи делится на два основные этапа. На первом — оцениваются период основного тона и параметры огибающей спектра для минимизации ошибки между исходным Sw(co) и синтезированным спектром по критерию минимума среднеквадратичной ошибки.

1 "її	»	2

^тН^И^О^о)   с1й)

Затем в каждой частотной полосе на основании близости между исходным и синтезированным спектрами принимается решение — вокализованный/невокализованный.

Параметры речевого кодера МВЕ, которые нужно оценить для каждого фрейма речи, являются периодами основного тона, характеристиками - вокализованный / невокализованный и амплитудами гармоник, которые характеризуют огибающую спектра.

При анализе речи МВЕ для удаления постоянной составляющей перед началом оценки дискретизированный фильтр высоких частот на основе простого цифрового фильтра с передаточной функцией

1-0.99Z"1 Оценку периода основного тона блока речи при анализе МВЕ лучше всего выполнять в частотной области с использованием метода воссоздания спектра и подгонки его к исходному спектру. Это можно сделать с использованием всех возможных основных тонов. Тот единственный, который даст минимальную ошибку, может быть выбран для дальнейшего использования в алгоритме. Однако с точки зрения сложности вычислений может быть предпочтительнее получить искомый основной тон с использованием метода, не требующего вычислений, и для дальнейших уточнений применить метод совпадений спектра. На пример, для оценки искомого основного тона с точностью

50

до половины выборки может использоваться нормализованная функция автокорреляции.

Значение функции, которое соответствует функции ошибки основного тона Р, вычисляется для всех возможных основных тонов, а затем осуществляется отслеживание основных тонов вперед и назад для выделения исходного основного тона, который в дальнейшем уточняется для получения более высокого разрешения в частотной области. Высокая точность оценки основного тона необходима для совпадения гармоник в середине для точной идентификации вокализованный/невокализованный.

Определение вокализованный/невокализованный выполняется при рассмотрении нормализованной ошибки О^ между исходным спектром и спектром оценки речи в каждой частотной полосе:

Ј|s>)-S(n,fl>„)f

сг2=-^

ик	к,

П=Ьк |

где о0 уточненная основная частоты; Ьк1 и Ък1 - первая и последняя

л

гармоники в к -й полосе; Sa(n)- спектр исходной речи; S(n,co0)-восстановленный спектр речи.

При создании синтезированного спектра очень важно отрегулировать положение WR(n) и размер используемого преобразования для уверенности, что пик окна расположен по центру гармоники и спадает до очень малой величины на +0,5со0 относительно частоты каждой гармоники.

Как правило, спектр речи не полностью вокализованный и поэтому, даже если синтезированный спектр будет очень близок к исходному в вокализованных областях, в невокализованных областях разница будет очень большой. Поэтому для принятия решения вокализованный / невокализованный могут использоваться критерии сходства или не сходства на основании сравнения с заранее определенным порогом. Значение порога устанавливается так, чтобы задать определенную энергию смеси вокализованный и невокализованный. Для адаптации   порога на значение, при котором

51

отношение вокализованный и невокализованный оптимально по восприятию, могут быть использованы тесты по прослушиванию.

Для   принятия   решения   вокализованный   /   невокализованный

2

нормализованная    ошибка    (ѕ      для    каждой    частотной    полосы сравнивается с адаптивным порогом Д4(&>0), задаваемым в виде: А, К) = (а + /Зсо0)[1 - е(к - 1)бУ0 ] х М(£0, Јavg, С,, С> )>

где а = 0,35, (3 = 0,557, s = 0,4775 - коэффициенты, задающие хорошее субъективное качество; М - коэффициент адаптации, управляющий порогом принятия решения вокализованный / невокализованный; £ - параметр, характеризующий локальную энергию (обновляются каждый фрейм).

Значения гармоник вычисляются отдельно для вокализованных и
невокализованных	частей	спектра.	При	определении

вокализованный/невокализованный спектр синтезировался в предположении, что речь является вокализованной повсюду. При этом допускалось, что амплитуды гармоник Аі(о0) точно характеризуют огибающую спектра вокализованной речи. Для определения итоговых величин вокализованных гармоник можно использовать амплитуды синтезированных гармоник, которые попадают в вокализованные полосы частот Mj=\Ai(q0)\. Величины невокализованных гармоник описываются среднеквадратическим значением речи в частотной области невокализованных гармоник, определяемым с использованием соотношения

Л/Г

^ixwr /

/   FI1

/ 2>»

где F+1- размер уточняющего окна.

Основная подготовка с синтезу с многополосным возбуждением состоит в разделении речевого сигнала на его вокализованные и невокализованные компоненты, которые затем синтезируются отдельно и на заключительной стадии объединяются для получения полного речевого сигнала. Для синтеза вокализованных и невокализованных частей речи используются два различных алгоритма.

52

Невокализованная часть речи генерируется из гармоник, которые объявлены невокализованными. Для получения спектра U(q) для каждого фрейма речи последовательность случайного шума и(п) взвешивается и преобразуется с помощью быстрого преобразования Фурье. Области спектра, которые соответствуют вокализованным гармоникам, принимаются равными нулю. Оставшиеся спектральные составляющие невокализованный части речи, нормализуются к величинам невокализованных гармоник:

Щт)=       M>U)rM>*)

£|вд2/(і£,і-кі)|

V Л=Я|

|а, \<т <\Ъ] |-1,

где - уа фиксированный коэффициент взвешивания. Фаза в невокализованных областях неизменна, поэтому соответствует фазе исходной шумовой последовательности. Обратное преобразование модифицированного спектра шума U(m) соответствует невокализованной части речи й{п) для этого фрейма. Однако, так как длина окна синтеза больше, чем размер фрейма, невокализованная речь для каждого сегмента перекрывает соседние фреймы. Поэтому для усреднения этих последовательностей в местах перекрытия используется взвешенная процедура перекрытия - суммирования:

cos2(h) + a2(h-N)

0</7<N,

где - ws(h) окно взвешивания; S- его размер; u(h,j) соответствует /г-й выборке у'-го фрейма; j и j - 1 используется для обозначения текущего и предыдущего фреймов во всех формулах.

Так как вокализованная речь моделируется ее индивидуальными гармониками в частотной области, на стороне декодера она имитируется в виде совокупности регулируемых генераторов. Каждой гармонике в вокализованной области фрейма ставится в соответствие генератор, который определяется частотой и фазой гармоники. Однако, из-за того, что вокализованная часть речи не является периодической на интервалах, состоящих из нескольких фреймов анализа, отклонения от

53

ожидаемых параметров соседних фреймов могут вызвать скачки по концам фреймов, что приведет к значительному ухудшению качества речи. Для разрешения этой проблемы во время синтеза проверяются параметры текущего и предыдущего фреймов для уверенности, что на границах фреймов происходит плавный переход, а вокализованная речь была непрерывной.

Синтез речи в МВБ декодере требует информации об основной частоте, решении вокализованный/невокализованный, спектральных величинах и фазах вокализованных гармоник. Так как фазы вокализованных гармоник можно предсказать, информация о фазе не предается между кодером и декодером. Основной тон обычно квантуется с половинной точностью выборки во временной области, причем возможный диапазон тона перекрывается восемью битами. Решение вокализованный/невокализованный кодируется двоичным числом и не требует квантования. Набор спектральных величин требует больше внимания для получения большей точности и эффективности квантования. Общее распределение бит для каждого фрейма следующее:

1.	8 бит для точного квантования тона;

2.	b бит для решения вокализованный/невокализованный, где b -число полос принятия решения вокализованный/невокализованный;

3.	оставшиеся биты используются при квантовании величин гармоник.

Так как число гармоник зависит от основного тона, который
изменяется, число бит, присваиваемых для решения
вокализованный/невокализованный, может также изменяться. Типичное
число вокализованных/ невокализованных полос равно 12, что
означает, что максимальное число бит для описания
вокализованный/невокализованный равно 12. Поэтому общее число бит
для величин определяется формулой	Lm = Lt-8- b,

где максимум Ъ равен 12, a LmnLr представляют биты величин и общее число бит для фрейма соответственно.

IMBE ™ и АМВЕ ® речевые кодеры обеспечивают высокую разборчивость речи и естественность при скорости 2.4 кбит/с. Кроме того,

54

МВЕ ™ речевые кодеры не требуют использования кодовых книг. Поэтому, IMBE ™ кодер требует меньшего объема вычислений, чем CELP или чем VSELP кодеры. IMBE ™ и АМВЕ ® речевые кодеры могут легко масштабироваться (адаптироваться) к фактически любой скорости передачи данных более чем 2.4 кбит/с [47,57].

55

1.4. Принципы передачи речи с переменной скоростью.

Высокое качество речи, достигаемое в алгоритмах многоимпульсного и кодового возбуждения, при относительно невысоких скоростях передачи, обеспечило их широкое распространение в системах и сетях связи для хранения, обработки и передачи речи. Однако при использовании этих методов для передачи речи со скоростью 4 кбит/с и меньше, качество речи снижается ниже требований коммерческого качества. Одна из возможностей дальнейшего снижения скорости передачи при сохранении высокого качества - это переход к переменной скорости передачи.

Анализ показывает, что информация необходимая для точного представления речевого сигнала, изменяется во времени [118,120,68,98]. Это является основой для применения переменной скорости передачи в технике кодирования речи. Возможность передачи речи с переменной скоростью в современных системах и сетях связи обеспечивается использованием технологии коммутации пакетов, протоколов с переменными скоростями (VBR), применением высокоскоростных мультиплексоров потоков с переменной скоростью. Исследования тенденций развития сетей связи подтверждают что переменная скорость передачи речи будет главным направлением развития будущих поколений цифровых сетей [20,7,140].

В настоящее время существует несколько подходов к кодированию речи с переменной скоростью [140,64]. Они основываются на классификации сегментов речевого сигнала по определенному признаку и применении различных систем кодирования на разных сегментах.

Передача речевого трафика составляет основную нагрузку современных сетей связи. Речь по сетям может передаваться несколькими способами [140,64].

Передача речи с постоянной скоростью является традиционным способом передачи, и может использоваться в сетях с коммутацией пакетов. При этом обеспечивается достаточное для большинства приложений качество и приемлемые задержки передачи. Для передачи

56

речи с постоянной скоростью кодирования могут быть использованы алгоритмы кодирования речи с переменной скоростью. В этих случаях передача данных с переменной скоростью по линиям фиксированной скорости определяет потенциальную выгоду, предоставляемую переменной скоростью кодирования.

Передача    речи     с     переменной     скоростью	по     сетям,

приспособленным для передачи данных с переменной скоростью. Высокая эффективность этих сетей достигается, когда применяется коллективный доступ с кодовым разделением (Code Division Multiple Access, CDMA) [9,7]. Системы с CDMA включают модуль контроля переменной скорости (Variable Rate Control Unit, VRCU), созданный для обеспечения оптимального распределения полосы пропускания канала между различными источниками информации. Модуль анализирует мультиплексируемые каналы для определения скорости передаваемых по ним данных и осуществляет соответствующее распределение полос

Возможности канала

пропускания (рис.4).

Потребности системы

Требования пользователей Потребность

источников

ЧА1

Модуль

контроля

переменной

скорости

Скорость

1 источник информации

Т£п)+ Кодер 1-го

канала

Ri(n)

2 источник информации

г2(п)

Кодер 2-го канала

R2(n)

p.

о о

и

с

К

Й

.►о

tot

R.

(П)

►

N источник информации

rN(n)

Кодер N-ro канала

RN(n)

Рис. 4    Иллюстрация процесса управления потоками с переменными

скоростями.

57

Каждый источник информации (речь, видео, данные и управляющие сигналы) формируют соответствующий информационный поток Гі(п), который является функцией кадра п и поступает в кодер канала. Затем полученные цифровые потоки (каждый со своей избыточностью и переменной скоростью Ri(n)) и с динамически распределяемыми полосами пропускания.

Модуль VRCU для обеспечения оптимального распределения ресурсов канала связи анализирует:

потребности источников информации;

потребности системы;

требования пользователей;

возможности канала связи. Таким образом, с одной стороны, современные системы и сети связи обладают возможностями по управлению потоками с переменной скоростью, а с другой - существует необходимость эффективного использования пропускной способности каналов связи. Это делает актуальной задачу разработки алгоритмов кодирования речи с переменной скоростью, учитывающих при кодировании информационные избыточности отдельных сегментов речевых сигналов, и задачу модификации существующих алгоритмов для перехода к переменным скоростям передачи, с учетом указанной избыточности.

1.4.1. Кодирование речи с переменной скоростью на основе фонетической классификации.

Метод кодирования речи с переменной скоростью, базирующийся на фонетической классификации сегментов речи, используется в разработках лаборатории Fujitsu, Rockwell International Corporation, фирмах Hughes Aircraft, Qualcomm и др. [41]. В общем случае структура соответствующего кодера имеет вид, представленный на рисунке 5. Цель классификации состоит в том, чтобы выделить несколько фонетических типов, которые соответствуют различным уровням энтропии речевого сигнала и удовлетворяют кодированию с переменной скоростью.

58

| Речевой сигнал | Выделение | Пауза —► ► | Кодирование паузы | Код паузы — ь- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пауз |  |  |  |
|  | Речь т |  |  |  |
|  | Фонетическая |  | CELP- кодирование выделенного класса | Код |
|  | классификация |  |  |  |

Рис. 5     Структурная схема кодера переменной скорости передачи.

Фонетическая классификация осуществляется на речевых сегментах сигнала и управляет выбором соответствующей системы кодирования данного сегмента. В основу фонетической классификации положен признак "вокализованный/невокализованный" [41]. Для этого анализируемый речевой сегмент длиной 20 мс делится на 4 подсегмента по 5 мс и определяется их тип - вокализованный либо невокализованный. Решение о вокализованности подсегментов принимается по 5 параметрам:

-	нормализованной кратковременной энергии в полосе нижних частот,

-	нормализованной кратковременной энергии в полосе верхних частот,

-	частоте переходов через нуль,

-	первому коэффициенту отражения,

-	второму коэффициенту отражения.

Классификация основного сегмента анализа производится по типами его подсегментов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.    Классификация сегментов речи.

| Класс | Подсегмент 1 | Подсегмент 2 | Подсегмент 3 | Подсегмент 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и | Невокализов. | Невокализов. | Невокализов. | Невокализов. |
| ио | Невокализов. | Невокализов. | Не определен | Не определен |
| OV | Не определен | Не определен | Вокализован. | Вокализован. |
| V | Вокализован. | Вокализован. | Вокализован. | Вокализован. |

59

Фонетическая классификация действует как предпроцессор, который определяет кодирующий алгоритм для выделенного сегмента речи. При этом каждому фонетическому классу будет соответствовать определенный алгоритм при выполнении следующих действий:

-	вычислении и кодировании параметров сигнала возбуждения - для каждого подсегмента длительностью 5 мс,

-	проведении LPC анализа и квантовании коэффициентов линейного предсказания (один раз для каждого сегмента 20 мс),

-	взвешивании сигнала погрешности предсказания,

-	адаптивной      постфильтрации      сигнала      возбуждения      для вокализованных сегментов (LTP анализ и синтез).

s(n)

Буфер

Фонетическая классификация

Выбор возбуждения

HST(z)

+

s(n)

s(n

je(n)

W(z)

Минимизация

энергии погрешности

Кодер

Фонетический тип

| Параметры | • | .ѕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| возбуждения | Выбор возбуждения |  | hS7(Z) |
|  |  |  | і | L |
| LPC-парамет | ры |  |  |  |

sH

Декодер

Рис. 6     Структурная схема кодера переменной скорости с фонетической классификацией. Пунктирные линии указывают на блоки, работа которых зависит от фонетического типа. На  рис.   6  показано,   как   фонетический   классификатор   типа сегмента управляет элементами кодера и декодера: LPC анализатором,

60

структурой и размером книг кодов сигналов возбуждения, фильтром взвешивания. На рисунке не показан адаптивный постфильтр сигнала возбуждения декодера (LTP-синтезатор), который применяется только для обработки вокализованных сегментов.

Блок выбора сигнала возбуждения по разному работает на вокализованных, невокализованных и неопределенных сегментах. Это выражается в размерах используемых кодовых книг, и в способе кодирования коэффициента усиления. Кроме того, для вокализованных сегментов вычисляются параметры долговременного предсказания (LTP) сигнала возбуждения (см. таблицу 5).

Как показали исследования [41], речь на выходе рассматриваемого кодера звучит естественно и свободна от поющих или реверберационных искажений, характерных для низкоскоростных CELP кодеров. Качество речи оценивалось для чистого речевого сигнала и в случае его искажения шумом подобным шуму транспортного средства. Средняя скорость была ниже 3 кбит/с. При этом качество было не хуже, чем у кодера федерального стандарта США 1016 - CELP фиксированной скорости 4.8 кбит/с.

Таблица 5.     - Распределение бит кодирования для различных

фонетических категорий.

| КОДИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ФОНЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ |
| --- | --- |
|  | N | и | UO | OV | V |
| LPC | 10 | 11 | 11 | 24 | 24 |
| LTP |  |  |  | 21 | 35 |
| Номер кода возбуждения |  | 4x6 | 2x6+2x20 | 2x10+2x20 | 4x10 |
| Усиление | 5 | 4x3 | 2x3+2x9 | 2x4+2x9 | 4x4 |
| Всего | 15 | 47 | 87 | 131 | 115 |
| Скорость (кбит/с) | 0,75 | 2,35 | 4,35 | 6,55 | 5,75 |

61

1.4.2. Кодирование речи с переменной скоростью на основе энергетической классификации.

Фирмой QUALCOMM Incorporated был разработан алгоритм кодера переменной скорости, реализованного в виде однокристальной микросхемы - Q4401. Кодер Q4401 удовлетворяет требованиям сжатия речи систем цифровой телефонной связи, систем хранения и синтеза речи. Алгоритм этого кодера - QUALCOMM Codebook Excited Linear Predictive (QCELP) -обеспечивает высокое качество речи при низких скоростях передачи данных [43].

Кодер Q4401 кодирует речь в режиме фиксированной или переменной скорости передачи данных. В режиме фиксированной скорости Q4401 может кодировать речь на скоростях 4 кбит/с, 4.8 кбит/с, 8 кбит/с или 9.6 кбит/с. В режиме с переменной скоростью Q4401 автоматически регулирует каждые 20 мс скорость передачи данных в диапазоне от 800 бит/с до 8 кбит/с (нормальный режим переменной скорости) или от 800 бит/с до 9.6 кбит/с (расширенный режим переменной скорости). В режиме переменной скорости, Q4401 обеспечивает среднюю скорость 7 кбит/с в приложениях с непрерывной речью и 3.5 кбит/с при обычной двусторонней телефонной связи (без значительного ухудшения качества речи) [43].

Алгоритм Q4401 реализован в виде программы, хранящейся в постоянном запоминающем устройстве цифрового сигнального процессора (DSP). Оцифрованная речь поступает в Q4401 и выходит из него через последовательный цифровой интерфейс G.711. Сжатые пакеты речи поступают в Q4401 и выходят из него через 8-разрядный параллельный интерфейс шины данных, которая соединяется со стандартными шинами микропроцессора. Управление работой Q4401 осуществляется процессором через интерфейс.

62

Байт скорости

передачи

данных J—*у////(„

Первый

байт

сжатых

речевых

данных

У77Щ

Y7777A

| ////// |  | ////// |
| --- | --- | --- |

~\

У

>24 байта

16 800

Количество бит:   192        160	96	80

Скорость кбит/с: 9600     8000      4800      4000

Рис. 7     Формат кадров кодера переменной скорости Q4401.

Алгоритм кодирования в режиме переменной скорости передачи данных для каждого сегмента речи длиной 20 мс выбирается в зависимости от энергии сигнала на этом сегменте. Если энергия сигнала высокая, будет использоваться максимальная скорость. Если энергия сигнала на среднем уровне, то будет использоваться промежуточное значение скорости. Если энергия сигнала низкая, будет использоваться скорость передачи данных 800 бит/с (рисунок 7). Максимальная скорость определена как 8000 бит/с для нормального режима переменной скорости и 9600 бит/с для расширенного режима переменной скорости. Средняя скорость для обычного телефонного разговора составляет примерно 6 кбит/с, качество приближается к стандарту G.728 [43].

1.4.3.    Кодирование   речи   с   переменной    скоростью,    обеспечивающее постоянное качество синтезируемой речи.

Другой подход для учета избыточности речевых сигналов и, как следствие, - создание кодера переменной скорости, был применен в разработках комитета научно-исследовательских программ, финансируемых комиссией европейского комитета ITU-T. Разработанный кодер FVR-CELP (Fast Variable Rate CELP Coder -быстрый CELP кодер переменной скорости) используется в системе RACE-II Project CODIT [3], он обеспечивает высокое качество при средней скоростью около 6 кбит/с и пиковой скорости 16 кбит/с. Основное внимание при разработке кодера было уделено алгоритму

63

классификации сегментов и ограничению алгоритмической задержки, равной Юме [10].

В кодере анализируются сегменты длины 10 мс (80 отсчетов), каждый сегмент делится на четыре подсегмента по 2,5 мс (20 отсчетов). В анализаторе выделяются параметры, относящиеся как ко всему сегменту, так и к его подсегментам. Выбором алгоритма работы кодера и, соответственно, изменением скорости передачи, управляют два блока классификации (см. рис. 8): один блок проводит классификацию непосредственно по речевому сигналу, второй блок применяет замкнутый алгоритм - метод анализа через синтез.

Центральным элементом представленной структуры FVR-CELP кодера является мульти-скоростной CELP кодер, который формирует на выходе набор кодируемых параметров. Алгоритм для принятия решения о скорости передачи разделяется на два основных блока:

Вышеупомянутый алгоритм анализирует входную речь и классифицирует ее согласно некоторым определенным правилам. При этом («открытая или разомкнутая петля кодирования») определяются те параметры, которые наилучшим образом подходят для представления текущего речевого сигнала для того, чтобы выделить подмножество возможных скоростей кодирования.

Прямая
J классификация
по речевому
сигналу

Речь

Многоскоростной CELP кодер

Скорость

►

Квантованные параметры

Замкнутая J классификация (анализ через синтез)

Рис. 8     Обобщенная структурная схема FVR-CELP кодера. Алгоритм, реализующий цикл обратной связи и, следовательно, обеспечивающий «закрытую петлю кодирования».  Определяет через

64

локальный синтез минимальную скорость, требуемую, для достижения требуемого качества.

Существует несколько алгоритмов, которые могут быть использованы для выбора скорости с различными весами, заданными в процедурах анализа и синтеза. Сложность этих алгоритмов различна. Вообще алгоритмы, основанные только на процедурах анализа, имеют более низкую сложность, в то время как алгоритмы, выполняющие качественную оценку всех возможных скоростей, обеспечивают оптимальную эффективность, имеют более высокую сложность.

Для гарантии высокой эффективности с приемлемой сложностью предложено решение, объединяющее алгоритмы анализа и синтеза. Основная идея этого подхода заключается в том, что решение о скорости передачи принимается на основе анализа характеристик речевого сигнала таким образом, чтобы обеспечить постоянное качество синтезированного речевого сигнала.

Мульти-скоростной CELP кодер основан на использовании восьми различных скоростей передачи, соответствующих восьми режимам кодирования. Первые три из вышеупомянутых скоростей предназначены для кодирования фонового шума, а последние пять - для передачи речи. Эти пять скоростей получаются в результате добавления к передаваемым параметров дополнительных параметров сигнала возбуждения.

На рис. 9 представлен алгоритм FVR-CELP, где часть параметров выделяется непосредственно по речевому сигна/.'у (открытая петля), а часть - методом анализа через синтез (замкнутая ::отля) [64].

65

Речевой сигнал

ST фильтр погрешности предсказания

Кратковременный

(ST)

анализ

Долговременный

(LT)

анализ

ST-параметры предсказания \

LT-параметры предсказания

Параметры прямого анализа речевого

сигнала ("открытая петля")

Фильтр взвешивания

&

Воздействие

ST-параметров

петли обратной связи

анализа через синтез

+

+V

Компенсатор

долговременных

(LT) зависимостей

LT-параметры

+

+V

Компенсатор

сигнала возбуждения А

Параметры сигнала возбуждения компенсатора А

Параметры, получаемые анализом

через синтез ("замкнутая петля")

+

Компенсатор

сигнала возбуждения В

Параметры сигнала возбуждения компенсатора В      ,

Сигнал погрешности (ошибки) синтеза

Рис. 9    Вычисление параметров FVR-CELP.

66

1.5. Речеэлементное кодирование.

Следующим шагом в направлении дальнейшего увеличения степени компрессии речи является создание фонемного вокодера. Минимальной единицей речевого сообщения является фонема [68]. Поэтому, создание устойчивого метода распознавания фонем позволит снизить скорость кодирования речевой информации до 100 бит/с [64], что соответствует средней информационной скорости текста, формируемого человеком. На приемном конце речь будет восстановлена синтезатором речи по фонемному тексту, при этом индивидуальные особенности речи диктора будут утрачены.

Принцип действия фонемных вокодеров сходен с работой простой системы распознавания речи. Он заключается в выделении из речевого сигнала потока фонем на передающем конце линии связи и синтезе речи из потока фонем на приемном конце. По линии связи передаются только кодовые обозначения фонем. Задача выделения фонем из сигнала очень сложна, и причин тому множество. Следствием чего является спектрально-временная и коартикуля цію иная нестационарность фонемных реализаций. Поэтому качество связи в существовавших фонемных вокодерах являлось неудовлетворительным, но они обеспечивали самое сильное сжатие реч.лых сообщений, что и требовалось от вокодера. Часто сигнал на приемном конце линии связи был отличным от отправленного оригинала. Тем не менее смысл сообщения был понятен.

Как уже отмечалось, существует несколько различных показателей качества работы системы [ і П]. Основными из них являются разборчивость речи и узиим .■ люсть диктора. Когда требовалось максимально сжать речево./ ообщение, сохранив на приемлемом уровне разборчивость, то узнаваемостью обычно жертвовали. Иногда жертвовали всей просодической информацией: интонацией, частотой основного тона п і очими "не текстовыми" признаками. Однако это не мешало к с ;риятию содержательной (смысловой) части, если при этом действительно обеспечивалась хорошая разборчивость.

67

В настоящее время, хотя уровень синтеза речи сравнимого с естественной речью, уже достигнут [71], полностью задача создания фонетического вокодера не решена. Исследования в этой области проводятся в тесной связи с различными па-делами лингвистики, науки о языках. Возможно, удачный синтез дослскений этих наук и теории обработки речевых сигналов приведут к ; лтешному решению задачи создания фонетического вокодера.

И, наконец, последним этапом ком;:;:-сссии речи может явиться создание системы автоматического расі;о ::авания слов и возможно целых фраз (лингвистическое кодировао : ) (например, технология VoiceXML [56,16]). В этом случае по кана.. / связи может быть передан только его код, а на приемном конце по полученному номеру слова из некоторого ограниченного словаря с помо:. ...ю синтезатора формируется речевой сигнал.

68

1.6. Выводы по главе, формулировка и декомпозиция проблемы повышения эффективности параметрического кодирования речи.

Современные	достижения	в	области	создания

высокопроизводительных процессоров обработки сигналов позволяют практически неограниченно совершенствовать методы и алгоритмы цифровой обработки речевых сигналов, что обеспечило возможность создания высококачественных цифровых систем связи. При этом с каждым годом усилиями ученых и инженеров снижается информационная емкость передаваемых по каналам связи речевых сигналов, что приводит к постоянному удешевлению услуг связи.

Проведенный анализ свидетельствует, что в современной технике кодирования речи базовой является модель линейного предсказания с кодовым возбуждением. Высокое качество речи, достигаемое в алгоритмах многоимпульсного и кодового возбуждения, при относительно невысоких скоростях передачи, обеспечило их широкое распространение в различных системах и сетях связи для хранения, обработки и передачи речи. При попытке передачи речи с использованием этих методов на скоростях передачи информации 4 кбит/с и ниже, качество речи снижается. Одна из возможностей дальнейшего снижения скорости передачи с сохранением высокого качества - это переход к переменной скорости передачи, учитывающей информационные избыточности сегментов речевых сигналов. Эта возможность обеспечивается в современных системах и сетях связи использованием техники коммутации пакетов, переходом к протоколам с переменными скоростями (VBR), применением высокоскоростных мультиплексоров потоков с переменной скоростью. Другим направлением снижения скорости передачи является создание систем речеэлементного кодирования (фонетические вокодеры).

В настоящее время существуют три способа преобразования речи
для ее передачи в сетях и системах связи и различных системах
цифровой обработки и хранения: непосредственное преобразование в
код, параметрическое компандирование и речеэлементное кодирование.
Параметрическое	компандирование,	минимизируя	объем

параметрического    описания    речевого    сигнала,    для    систем,    не

69

требующих высокого качества звучания, обеспечивает предельное сжатие и передачу речи со скоростью 1200-2400 бит/с. Речь, при этом, лишается натуральности звучания, несмотря на достаточно высокую разборчивость (Слоговая разборчивость S=85-90%).

Кодирование речи на основе линейного предсказания

Модель функционирования источника возбуждения и синтезирующего фильтра

► Независимая

Зависимая

Кодирование параметров

—► Скалярное

► Векторное

* Векторное с интерполяцией

Методы выделения параметров

Непосредственно по сигналу

Анализ через синтез

г Возбуждение от тона

Представление сигнала возбуждения

■ *\ Выборка из фиксированной таблицы

Н Возбуждение от ошибки предсказания

I Многоимпульсное возбуждение

Регулярное возбуждение

- Н Кодовое возбуждение

Представление параметров синтезирующего фильтра

► Коэффициенты линейного предсказания

► Коэффициенты отражения

Коэффициенты отношения площадей

► Линейные спектральные пары

Рис. 10   Алгоритмы и методы кодирования в базовой модели на основе

линейного предсказания.

Относительно достигаемого качества речи можно отметить, что современные гибридные алгоритмы по качеству приближаются к кодерам волны, обеспечивая при этом значительно меньшие скорости передачи.

Гибридные кодеры объединяют технологии параметрического компандирования и кодирования формы волны, и основываются на принципах   линейного   предсказания   [64,38,58]    (см.   таблицу    1).

70

Используемые в них алгоритмы и методы кодирования можно представить в виде схемы на рисунке 10.

Вместе с тем, как следует из проведенного анализа систем кодирования речи, гибридные системы еще полностью не исчерпали всех возможностей по компрессии речи. Возможности по дополнительной компрессии основываются на особенностях и свойствах самого речевого сигнала. Кроме того, при создании современных алгоритмов кодирования-декодирования учитываются особенности современных сетевых механизмов передачи.

По мере развития и совершенствования сетевых технологий возрастают требования к качеству речевого сервиса, предоставляемого пользователю. Как свидетельствуют данные исследований, для реализации полнообъемного мультимедийного трафика в современных сетях, необходимо обеспечить качественное кодирование и передачу речи на скорости 2-4 Кбит/с. При этом требуется обеспечение натуральности звучания речи, включающей возможность определения диктора и его эмоционального состояния. Современные системы параметрического кодирования, базирующиеся на модели линейного предсказания и обеспечивающие требуемое качество, работают на скоростях 4000-16000 бит/с. Отсюда следует актуальность снижения скорости передачи речи при сохранении высокой натуральности ее звучания.

Таким образом, под проблемой повышения эффективности
параметрического кодирования речи, которой посвящена данная
диссертация, понимается широкий круг задач моделирования отдельных
функций	механизма	речеобразования,	параметрического

компандирования речи, автоматического оценивания качества телефонных передач. Решение этих задач базируется на теоретико-информационных принципах, математических, цифровых методах обработки, обеспечивающих создание низкоскоростных систем кодирования речи с сохранением высокой натуральности ее звучания. Высокая натуральность речи предполагает возможность идентификации диктора и определения его эмоционального состояния.

71

Под теоретико-информационными принципами понимается использование информационного подхода к речевому сигналу, основанному на представлении его в виде последовательности элементов из конечного множества, и математических, нейросетевых методов его анализа.

Широкий круг задач, составляющих проблему эффективного кодирования речи, вызывает необходимость рассмотреть основные условия, на которые следует обратить внимание. В первую очередь это требования к математическому аппарату и к принципам выделения параметров передачи для систем кодирования речи. Эти требования следует положить в основу модели кодирования, которая отражает основные черты процесса кодирования.

Во-первых, математическая модель кодирования должна быть параметрической. Это объясняется наличием следующих факторов:

-	в настоящее время разработаны точные параметрические модели речеобразования, позволяющие по выделенным параметрам однозначно восстанавливать речевой сигнал,

-	изменение речевого сигнала вызывает соответствующее изменение параметров,

-	параметрические модели позволяют сформировать информационной поток передачи речевого сигнала минимальной скорости.

Во-вторых, модель эффективного кодирования предполагает наличие априорных сведений о параметрах речевого сигнала. Это позволяет использовать эффективные методы векторного кодирования и адаптивные процедуры анализа и синтеза для обеспечения максимальной компрессии речи.

В-третьих, модель эффективного кодирования должна основываться на информационном подходе к речевому сигналу. При этом предполагаются три информационные составляющие: смысловое содержание, индивидуальные признаки и эмоциональное состояние диктора. Информационный подход основывается на фонетической теории речеобразования, представляющей речь в виде последовательности   фонем.   Этот  подход   ограничивает  множество

72

параметров     описывающих     речевой     сигнал     и     обеспечивает формирование минимального кода.

Учитывая изложенное, задачу эффективного кодирования кратко можно сформулировать следующим образом:

1.	цифровыми методами осуществить выделение параметров речевого сигнала, характеризующихся конечным числом значений,

2.	произвести экономное их кодирование при априорно известных вероятностях значений параметров и корреляций между ними,

3.	осуществить декодирование параметров и синтез речи с учетом априорных сведений об их изменении.

Насущная необходимость создания низкоскоростных систем кодирования речи с обеспечением высокой натуральности ее звучания, обусловленная, в первую очередь, расширением речевого сервиса современных сетей информационного обмена, привела к появлению целого ряда частных, эмпирических, алгоритмов кодирования речи. На основе этих методов создавались и создаются различные системы безопасной телефонной связи, экономного хранения речи. Ряд оригинальных решений при построении таких систем позволил достичь высокого качества восстановленной речи при низкоскоростном кодировании.

Основное ограничение большинства методов состоит в использовании при синтезе речи непосредственно декодированных параметров. В то же время при синтезе, используя аналоговую природу речи и значительную корреляцию, как между ее параметрами, так и при их изменении во времени, можно осуществить трансформацию (интерполяцию) параметров. Это позволяет с одной стороны более точно синтезировать речевой сигнал, а с другой - значительно сократить мощность множества векторов параметров, без ухудшения качества восстановленной речи. Расширение выполняемых при синтезе операций приводит к усложнению алгоритма и требует проведения дополнительных исследований, касающихся математического описания функций    изменения    параметров    речи    во    времени.    При    этом

73

предполагается использование детерминированных и эмпирических методов, что связано со значительными трудностями. Существующие алгоритмы кодирования речи, базируясь на современных математических и информационных методах, существенно зависят от эмпирических настроек конкретных параметров алгоритма и процедур обучения отдельных составляющих алгоритмов кодирования.

Появилась необходимость формулировки и разработки совокупности принципов, охватывающих весь круг задач, входящих в проблему эффективного кодирования речи, т. е. необходимость разработки общих принципов эффективного кодирования речи. Основы теории кодирования речи были заложены в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Анализ работ, посвященных кодированию речи, позволяет сделать вывод, что в общей проблеме можно выделить ряд частных проблем, имеющих в отдельных случаях самостоятельное значение и которые входят составными частями в задачи решаемые в ходе диссертационного исследования. К ним относятся следующие задачи.

Задача 1. Построение математической модели эффективного параметрического кодирования речи. При решении этой задачи на основе анализа систем параметрического компандирования речи необходимо описать этапы процесса кодирования и декодирования речевых сигналов. Использование информационного подхода к речеобразованию позволяет оценить мощность множества передаваемых параметров и получить оценки минимальных скоростей передачи речи. Получение этих характеристик основано на использовании математического аппарата теории множеств.

Задача 2. Формулировка принципов кодирования, базирующихся на корреляциях параметров речевого сигнала, методах анализа через синтез. В первую очередь, здесь предполагается использование квазипериодических свойств речи на вокализованных сегментах и процедур обучения и самообучение при кодировании параметров. При решении этой задачи исследуются и запоминаются статистические характеристики параметров речи. Обучение (самообучение) заканчивается в момент, когда распределения вероятностей классов и

74

распределения вероятностей значений признаков становятся устойчивым. Получение этих характеристик основано на использовании методов математической статистики, теории распознавания.

Задача 3. Использование априорных сведений о параметрах речевых сигналов для их интерполяции при синтезе речи. Эта задача основана на анализе априорных сведений об изменении параметров речи, в результате чего применяется тот или иной алгоритм трансформации параметров синтеза с целью моделирования непрерывного изменения параметров речеобразования. В основе алгоритмов лежат методы теории вероятностей и математического анализа.

Задача 4. Формулировка критериев эффективного кодирования. Это один из узловых вопросов проблемы эффективного кодирования. Возможности системы кодирования можно оценить с помощью следующих количественных характеристик: энергии разностного сигнала между исходным и синтезированным сигналом, качестве синтезированной речи в соответствии со шкалой качества, разборчивости речевого сигнала, скорости информационного потока, формируемого кодером, сложности алгоритма и др. Ряд таких оценок присущ теории распознавания и экспертных оценок, статистической теории связи.

Таким образом, математической основой для эффективного кодирования речи является совокупность методов математической статистики, теории вероятностей, теории множеств, информации, статистической теории связи, теории распознавания и экспертных оценок, цифровой обработки сигналов.

Подход к решению задач проблемы эффективного кодирования речи в первую очередь требует: теоретико-информационного описания систем кодирования речи и математической формулировки принципов эффективного кодирования, определения минимальных скоростей передачи речевого сигнала и критериев эффективности для построенных моделей. Решению этих задач посвящена вторая глава диссертации.

75

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО КОДИРОВАНИЯ РЕЧИ.

2.1. Описание обобщенной модели параметрического кодирования речи.

В настоящее время в современных сетях связи наиболее широко для кодирования и передачи речи применяются алгоритмы кодирования на основе линейного предсказания (рекомендации G.728, 729, 723 и другие) (см. параграф 1.1).

Основной принцип линейного предсказания состоит в том, что текущий отсчет речевого сигнала можно аппроксимировать (предсказать) в виде линейной комбинации предшествующих отсчетов

[108]:

р

к=\

где:

s(ri)~ реальное значение отсчета речевого сигнала;

?(и)- предсказанное значение отсчета;

а.к - коэффициенты линейного предсказания;

р   - порядок линейного предсказания (синтезирующего фильтра);

п   - номер временного отсчета.

При анализе и синтезе речи используется модель речеобразования, представленная на рисунке 11 [108], где:

Щ) - синтезированное значение речевого сигнала;

и(п) - сигнал возбуждения, в простейшем случае это или периодическая последовательность импульсов, следующих с периодом основного тона в случае синтеза вокализованных сегментов, или случайная последовательность импульсов -для синтеза невокализованных сегментов, в более сложной модели это сигнал многоимпульсного возбуждения и т.д.; G - коэффициент усиления, регулирующий интенсивность сигнала возбуждения для получения речевого сигнала заданной громкости.

76

G

Генератор

сигнала

возбуждения

и(п)   V

Синтезирующий

фильтр с

переменными

параметрами

s(n)

Рис. 11   Схема модели речеобразования, используемой в методе

линейного предсказания.

Обобщая модель на основе линейного предсказания, определим следующую модель параметрического кодирования речи [147] (см. рис 12).

|  |  | 0=(6/ Av | ••А) | « и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ft о Й со а К < |  |  |  | §=(tt,.. | .,ѕ |  |
| s(n) |  |  |  |  |  | Кодировщик параметров |  |

Кодер

|  | ^0,=фА:,% | г> | Синтезирующий фильтр | Ф) —► |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Декодировщик параметров | ► |  |  |  |
| ► |  |  |  | т |  |
|  | Д< | гкодер | — | Генератор возбуждения |  |

Рис. 12   Обобщенная модель параметрического кодирования речи, где: О ={вх,вг,..£к)- вектор параметров модели, 9^Щ,9{,...,9[)- вектор квантованных параметров, К- количество используемых для синтеза параметров модели.

Процесс кодирования речи в общем случае происходит следующим образом [132]. При анализе на передающей стороне из отрезка речевого сигнала длительностью 10-30 мс выделяются параметры (вектор параметров в ={в^в2,...9к)), определенным образом дискретизируются, кодируются, после чего формируется двоичная последовательность - кадр, который передается на приемную сторону.

77

На приемной стороне кадр декодируется и по декодированным параметрам, принимающим уже значения из конечного множества квантованных значений параметров модели, происходит синтез отрезка сигнала той же длительности. При этом обычно осуществляется согласование сигнала возбуждения с предыдущим сегментом.

78

2.2.	Построение        сегментно-аппроксимационной	модели

параметрического кодирования речи и формулировка критериев эффективности.

При построении сегментно-аппроксимационной модели внимание обращено на тот факт, что параметры речевого сигнала после их квантования при передаче {9}=Щ,в1,...,Щ см. рис. 12) (и соответственно после декодирования их на приемной стороне) принимают значения из конечного множества квантованных значений [142]. Таким образом, множество возможных векторов параметров, по которым происходит синтез, является конечным. Соответственно множество синтезированных сегментов, аппроксимирующих отрезок исходного речевого сигнала также будет конечным.

Определение 2.1.

Множеством квантованных векторов-параметров называется множество векторов, элементами которых являются квантованные параметры используемой модели речеобразования. Это множество обозначим &:

® = {в;}> где

в і =Щ,9{,...,§{) - вектор квантованных параметров, К - количество используемых для синтеза параметров модели, j=0, 1, 2, ..., L-1,

L — мощность множества квантованных значений параметров. Отмечая тот факт, что параметры синтеза принимают значения из конечного детерминированного множества, можно констатировать, что в результате синтеза может быть получено конечное множество аппроксимирующих речевой сигнал отрезков (хотя, возможно, и очень большое). Каждый из этих отрезков представляет собой сигнал, синтезированный в соответствии с используемой моделью речеобразования    и    с    помощью    параметров,    которые   являются

79

квантованными      значениями      возможных      реальных      значений усредненных по интервалу анализа.

Определение 2.2.

Синтезирующим преобразованием называется преобразование, при котором по вектору квантованных параметров осуществляется восстановление речевого сигнала. Это преобразования обозначим Н:

${т) = н{в),

где

в - вектор квантованных параметров, s(t) - синтезированный отрезок сигнала, t=0,1,...,N-1,

N- количество отсчетов в интервале анализа речевого сигнала. Математически   синтезирующее   преобразование   может   быть определено    в    виде    соответствующего    модели    речеобразования разностного     уравнения,     математического     преобразования     или алгоритма.

Определение 2.3.

Множеством синтезированных сегментов называется мноэюество всевозмоэюных синтезированных сегментов сигнала по реально-выделяемым из речевого сигнала векторов квантованных параметров. Это мноэюество обозначим Q :

0 = {ЗД}, где

Sj{t) — i-ый синтезированный отрезок сигнала, i=0,l,..., V-1,

V — мощность мноэюество синтезированных сегментов. При этом важно отметить, что, так как параметры речевого сигнала, выделяемые в используемой модели речеобразования, находятся в определенных зависимостях, то в реально выделяемых векторах квантованных параметров, невозможно появление всевозможных комбинаций квантованных параметров. Поэтому мощность множества синтезируемых отрезков будет меньше мощности множества   квантованных   значений   параметров:    V   <   L.   Только

80

применение векторного кодирования выделяемых параметров позволяет приблизить сверху L к V.

Таким образом, реальный речевой сигнал с непрерывно изменяющимися параметрами, заменяется последовательностью отрезков, синтезированных в соответствии с моделью с детерминированным изменением параметров.

Определение 2.4.

Сегментно-аппроксимационной моделью кодирования речи называется модель параметрического кодирования, осуществляющая аппроксимацию сегментов речевого сигнала последовательностью синтезированных сегментов и математически записываемая в виде:

целое[п1' N]

s(n)&s(n)=    у    і,, (и mod JV) sir(nmodN)eЈl~ ir є{0,1,...,Г-1}'

или учитывая однозначное соответствие между множеством синтезированных отрезков и множеством квантованных значений параметров модели, эту модель можно представить в виде:

целое[п1 N]       ,	 .

'М**м= v т)

г=0	,	(Щ

0/гє®,   іг є {0,1,...,^-1}

где в. - вектор параметров, выделенный для r-го сегмента.

Здесь символ v обозначает объединение синтезированных сегментов в последовательность (конкатенацию).

В данной модели кодирования (или синтеза), для ее упрощения, не учитывается согласование сигналов возбуждения на соседних сегментах, выражающееся обычно в применении процедуры долговременного предсказания к составному сигналу возбуждения или в согласовании периодов основного тона речевого сигнала на соседних вокализованных сегментах.

Важно отметить, что в некоторых вокодерных системах синтезированный сегмент і;, (г) может существенно отличаться от аппроксимируемого им сегмента речевого сигнала, но при этом производится звук близкий, по звучанию, к исходному.

81

Сегментно-аппроксимационная модель кодирования речи в общем случае, очевидно, адекватна для любых параметрических моделей речи, например, используемых в кодерах на базе LPC, АТС, SBC, МВЕ и их модификациях. Чем точнее используемая модель речеобразования и больше множество аппроксимирующих отрезков, тем выше качество синтезированной речи. Как отмечено выше, недостатком модели кодирования является скачкообразное изменение параметров модели речеобразования при переходе от синтеза r-го отрезка к г+1.

2.2.1. Критерий точности аппроксимации.

Чувствительность человеческого уха чрезвычайно высока, но не бесконечна, поэтому при определенном шаге квантования (что соответствует определенной величине ошибки синтеза) последовательность отрезков будет восприниматься как речь без искажений.

Определение 2.5.

Ошибкой аппроксимации называется разностный сигнал между исходным речевым сигналом и синтезированным:

е(п) -s(n)- sf (п modN),   г - целое[п ІЩ

или   ег (т) - sr (г) - sir (т)

В качестве критерия точности аппроксимации может быть использована величина энергии ошибки аппроксимации, соответствующей одному синтезированному сегменту.

Определение 2.6.

Количественной оценкой точности аппроксимации является энергия ошибки аппроксимации для r-го сегмента определяемая в виде:

^,=^tk(r)f (2)

Для вычисления энергии используется не непосредственно разностный сигнал е(п), а предварительно взвешенный сигнал ew(n), с перераспределенной по частотному диапазону энергией, учитывающий эффект слухового восприятия человека:

ew(n)=W[e(n)J.

82

Следует отметить, что данная характеристика ошибки не учитывает эффект детерминированного изменения параметров при переходе от одного сегмента к следующему.

Используя введенные обозначения, критерий точности аппроксимации в соответствии с минимизацией энергии ошибки аппроксимации (или среднеквадратической разности) (2), можно записать следующим образом для r-го сегмента:

Критерий точности аппроксимации r-го сегмента:

'&)»*,,(*), где \(т)= Н(в1г), \ є® и \:

Ј,.,,= min^,},   V   ^0

2.2.2.      Оценка     минимальной     скорости      передачи      в     сегментно-аппроксимационной модели кодирования.

Используя сегментно-аппроксимационную модель кодирования речи, можно оценить требуемую для передачи кодированной речи скорости информационного потока:

7Jlog2L + fr)Fd N где

/ - информационная скорость [бит/с],

L - мощность множества квантованных значений параметров, Ъ - количество бит синхронизации и проверочных бит в кадре, Fd - частота дискретизации речевого сигнала, N - количество отсчетов в интервале анализа. Прогресс, в смысле уменьшения требуемой ширины пропускания канала   связи   (скорости    информационного    потока),    в    системах кодирования   речи   соответствующих   сегментно-аппроксимационной модели кодирования речи возможен в двух направлениях.

Во-первых, использования более точной модели речеобразования.

Во-вторых, исключения зависимостей между используемыми в

модели    речеобразования    параметрами.    При    этом    минимально

возможный  размер   формируемого   множества  параметров,   который

может быть достигнут,  составляет:  L=V.  Мощность же  множества

83

синтезируемых  отрезков   V должна  быть  такой,  чтобы  обеспечить заданную величину энергии ошибки аппроксимации т.е.:

Поэтому минимальная скорость определяется из следующего выражения:

тахЕГІг<4,   іє{0,1	У-l}	N

где | - допустимая величина энергии ошибки аппроксимации.

На основе информационного подхода, используя сегментно-аппроксимационную модель параметрического кодирования речи, можно качественно оценить минимальную скорость, достижимую в кодерах соответствующих этой модели. Для этого необходимо оценить мощность множества синтезируемых отрезков V. Это можно сделать, определив минимально допустимое количество спектральных рисунков сегментов аппроксимирующих речевой сигнал с учетом различных уровней интенсивности этих сигналов. В большинстве систем для кодирования уровня интенсивности сигнала используется пятиразрядный двоичный код [64]. Кроме того, выше было отмечено, что сообщение, передаваемое с помощью речевого сигнала, является дискретным, т.е. может быть представлено в виде последовательности символов некоторого конечного алфавита. Символы, из которых состоит речевой сигнал, называются фонемами [68]. В каждом языке имеется присущее ему множество фонем, обычно их число составляет от 30 до 50. Например, в английском языке можно выделить 42 фонемы, в русском - 41 [84]. Каждая фонема, прежде всего, характеризуется изменением своего спектрального рисунка [68], и в ней можно выделить начальный участок, средний и конечный [98]. Исходя из этого, можно качественно определить количество спектральных рисунков сегментов речевого сигнала, как число всевозможных комбинаций начального среднего и конечного участков фонем с учетом взаимных переходов, что составляет куб числа фонем. При этом в качестве длины сегмента анализа используется длительность самой короткой фонемы «п» - 20 мс [98].    Тогда    качественно    минимальная    скорость    для    системы

84

параметрического       кодирования,       соответствующей       сегментно-аппроксимационной модели, может быть определена как:

log2V + b    log2N/+NG+b    3log2Nf+ NG+b
4i„ = —^	=	~z	=	h,	     [бит/с]

s	s	s

где NG - количество бит для кодирования уровня интенсивности сигнала, Nf - число фонем, Ts - длина сегмента анализа. Тогда, используя приведенные выше рассуждения и положив Ъ = 1 (количество бит синхронизации), для русской речи, при Л^ =41, NG=5, Ts = 20мс, получаем:

7шіпя1100   бит/с

Данный результат согласуется с реально существующими скоростями передачи кодеров, удовлетворяющих сегментно-аппроксимационной модели параметрического кодирования речи.

2.2.3.   Достоинства   и   недостатки   сегментно-аппроксимационной   модели кодирования.

Качественный    анализ    сегментно-аппроксимационной    модели кодирования речи позволяет отметить следующие ее достоинства:

1.	Наглядно представляет процесс кодирования речи в виде последовательной аппроксимации отрезков речевого сигнала синтезированными сегментами.

2.	Устанавливает однозначное соответствие между векторами параметров речи и синтезируемыми сегментами.

3.	Позволяет формализовать критерий оценки точности воспроизведения исходного сигнала.

4.	Позволяет получить оценку информационной скорости цифрового потока.

Недостатками модели является:

1.	Сложность получения количественных оценок качества синтезированной речи.

2.	Не учитывает процесс согласование сигналов возбуждения на соседних сегментах.

85

2.3.    Математическое    определение    модели     параметрического кодирования речи на основе теоретико-информационного подхода.

Используя информационную модель речеобразования, можно произвести оценку минимальной скорости передачи информации, содержащейся в речевом сигнале [64]. Человек в среднем может произносить 10-15 фонем в 1 секунду. Если фонемы представить числом в двоичном виде, то для русского языка достаточно 6-тизначного двоичного кода, чтобы закодировать все 41 фонемы. Принимая скорость произношения - 15 фонем в секунду и, пренебрегая корреляциями между соседними фонемами, получаем, что скорость передачи информации составляет 6x15 бит/с. То есть, текстовый эквивалент речевого сигнала составляет 90 бит/с. Эта оценка, конечно, не учитывает таких факторов как индивидуальность и эмоциональное состояние диктора, громкость речи и т.д. Очевидно, что на такой скорости не возможно обеспечить коммерческого качества синтезированной речи.

Когда требуется максимально сжать речевое сообщение, сохранив на приемлемом уровне разборчивость, то узнаваемостью обычно жертвуют. Иногда жертвуют всей просодической информацией: интонацией, частотой основного тона и прочими "не текстовыми" признаками. В этом случае речь на приемном конце линии связи похожа на звуки, которые издают роботы из видеофильмов. Однако это не мешает восприятию содержательной части, если действительно обеспечивается хорошая разборчивость.

Главными трудностями фонемного подхода являются следующие особенности речи [59].

1. Темп речи варьируется в широких пределах, часто в несколько раз. При этом различные звуки речи растягиваются или сжимаются не пропорционально. Например, гласные изменяются значительно сильнее, чем полугласные и особенно смычные согласные. Для так называемых щелевых звуков есть свои закономерности. (Полугласные - это звуки, при генерации которых, как и для гласных звуков, необходимо участие голосовых связок, но сами они в обиходе считаются согласными. Например, так обычно звучат "м", "н",  "л"  и "р". Смычные звуки

86

образуются при резком смыкании и размыкании органов артикуляции. Например "6м, "п", "д", "т". Образование щелевых звуков связано с шипением и прочими эффектами турбулентности в органах артикуляции. Можно назвать "в", "ж", "с", а также "ш" и другие шипящие.) Это свойство называется временной нестационарностью образцов речевого сигнала.

2.	Произнося одно и то же слово или фразу в разное время, под влиянием различных факторов (настроения, состояния здоровья и др.), мы генерируем заметно не совпадающие спектрально-временные распределения энергии. Это справедливо даже для дважды подряд произнесенного слова. Намного сильнее этот эффект проявляется при сравнении спектрограмм одной и той же фразы, произнесенной разными людьми. Обычно этот эффект называют спектральной нестационарностью образцов речевого сигнала.

3.	Изменение темпа речи и четкости произношения является причиной коартикуляционной нестационарности, означающей изменение взаимовлияния соседних звуков от образца к образцу.

4.	Проблема выделения фонетических единиц из слитной речи -кластеризация слитной речи. Из непрерывного речевого потока довольно непросто выделить какие-либо речевые единицы. Многие звуки "слипаются" либо имеют нечеткие границы.

Для того чтобы обеспечить компрессию речи, более высокую, чем в системах кодирования соответствующих сегментно-аппроксимационной модели, и избежать трудностей фонетического анализа-синтеза, предлагается модель параметрического кодирования на сегментах фиксированной длины. В основу модели, при заданной точности аппроксимации, полагается кластеризация множества.

Определение 2.7.

Множеством характерных векторов параметров называется множество характерных векторов кластеров векторов параметров, на которые разбивается все множество векторов параметров при достаточной обучающей выборке и заданной точности аппроксимации:

где

87

фі = \ф[,ф'2,...,ф'в) - характерный вектор параметров, В — количество используемых для синтеза параметров модели, j=0,2, ..., Л-1,

Л - мощность множества характерных векторов параметров, такая что: Nf < Л < V. При рассмотрении сегментно-аппроксимационной модели было отмечено, что чем больше множество аппроксимирующих отрезков, тем с большей точностью можно восстановить исходный сигнал. Поэтому, для расширения соответствующего множества синтезируемых отрезков, аппроксимирующих речевой сигнал, и устранения указанного выше недостатка, связанного со скачкообразным изменением параметров при переходе  от сегмента к  сегменту,  определяется  преобразование   W, обеспечивающее непрерывную трансформацию параметров синтеза в ходе самого синтеза. Определение 2.8.

Трансформационным преобразованием ¥ называется преобразование, реализующее модификацию характерного вектора параметров на сегменте синтеза в некоторую последовательность векторов параметров, осуществляемое на основе априорных сведений об их изменении и отражающее непрерывность изменения параметров модели речеобразования:

Щ) = Ъ     (V

где ф] - полученная в результате преобразования характерного вектора ф] последовательность изменяющихся на сегменте синтеза векторов параметров.

Предполагается, что при синтезе сегмента будет использован не один характерный вектор параметров, а поочередно будут применяться векторы полученной последовательности.

Применение преобразования W, позволяет учесть тот факт, что человеческий слуховой аппарат, прежде всего, реагирует на изменение формантных частот речевого сигнала во времени, как внутри отдельных фонем, так и при переходе от одной фонемы к другой [68].

Определение 2.9.

88

Синтезирующим преобразованием называется преобразование, при котором по последовательности изменяющихся на сегменте синтеза векторов параметров фі осуществляется восстановление речевого сигнала. Это преобразования также обозначим Н:

где

$(т) -синтезированный сегмент сигнала,

t=0...N-1,

N— количество отсчетов в интервале синтеза.

В записи Hytjj предполагается поочередное применение для синтеза векторов параметров, входящих в последовательность ф}.

Определение 2.10.

Сегментно-трансформационной моделью кодирования речи называется модель параметрического кодирования, осуществляющая аппроксимацию сегментов речевого сигнала последовательностью синтезированных сегментов, при трансформации в процессе синтеза характерных векторов параметров, множество которых минимизировано в соответствии с критерием точности аппроксимации. Математически сегментно-трансформационная модель записывается в виде:

s(n)#s(n)=    v    Щг)

-	-	(4)

ф1г єФ

где

ф, - вектор параметров, выделенный для r-го сегмента. Таким    образом,    параметрами   данной   модели    кодирования являются:

Ф - множество характерных векторов параметров, ¥- трансформационное преобразование векторов параметров, Н- синтезирующее преобразование. Важно отметить, что в  сегментно-трансформационной модели кодирования     речи     исключается     ограничение,      связанное      со скачкообразным изменением параметров модели речеобразования при

89

переходе  от одного  сегмента  к  следующему,  за счет применения трансформационного преобразования параметров ¥.

2.3.1. Критерий точности аппроксимации.

Целью эффективного кодирования речи является обеспечение высокой натуральности ее звучания при возможно более низкой скорости передачи параметров по каналу связи. Критерием качества является эмоциональная реакция человеку на телефонную передачу оцениваемая в единицах пяти-бальной шкалы MOS. Решению этой задачи автоматическими методами посвящена 4-я глава диссертации.

Применительно к построенной сегментно-трансформационной модели кодирования речи, как и в случае сегментно-аппроксимационной модели кодирования речи, в качестве критерия точности используется минимизация энергии ошибки аппроксимации (2) соответствующей одному синтезированному сегменту.

Т.е. при кодировании параметров сегмента речевого сигнала sr(n) должен быть выбран такой вектор параметров из множества характерных ф. є Ф, что соответствующая энергии ошибки аппроксимации будет минимальной. Используя введенные обозначения, это можно записать следующим образом для r-го, сегмента:

Критерий точности аппроксимации 1:

sr(n)*sr{n), гДе КЫ=Н[Щ)], А єф и ф1г: £л, =min {£,.,}, V   їїєФ

Как и для сегментно-аппроксимационной модели при практической реализации для вычисления энергии ErJr используется не непосредственно разностный сигнал е(п), а предварительно взвешенный сигнал ew(n), с перераспределенной по частотному диапазону энергией, учитывающий эффект слухового восприятия человека.

Учитывая, во-первых, что множество характерных векторов параметров получено кластеризацией множества реальных векторов параметров, элементы которых принимают значения из непрерывных множеств, на классы и выборкой характерных векторов классов (векторов лидеров), и, во-вторых, аналоговую, непрерывную природу изменения параметров, в качестве критерия точности целесообразно

90

использовать близость выделенного непосредственно по сегменту речевого сигнала sr(n) вектора параметров фг к одному из характерных векторов ф, еФ. Используя введенные обозначения, это можно записать следующим образом для r-го, сегмента:

Критерий точности аппроксимации 2:

sr(n)*sr(n), где 5г{п) = Н[Ч'(ф1г)]1 фіг єФ и фг:

ф.1г-фг\ = шт\ф-ф^у   /є{0,1,...,Л-і},     гдефеФ,

фг- вектор-параметров, выделенный на сегменте sr(n).

Следует отметить, использование одного или другого критерия определяется в первую очередь производительностью элементной базы кодера. Очевидно, что в одном и другом случаях, при одинаковой мощности анализируемых множеств, для первого критерия требуется больший вычислительный ресурс.

Можно показать, что в определенных условиях критерий минимизации среднеквадратической ошибки и критерий близости векторов параметров в пространстве векторов параметров будут эквивалентны.

Для упрощения рассмотрим систему кодирования с кластеризацией параметров, но без интерполяции. Тогда синтезируемый сегмент, используемый для аппроксимации некоторого реального сегмента я (У можно представить в виде:

s(t)=H{f),    где    ф(еФ  (5)

Предположим также, что кодирование осуществляется с применением независимой модели функционирования источника возбуждения и синтезирующего фильтра. Тогда можно записать:

Й = (#,^,...,^)= (иД)

где и. - параметры, определяющие сигнал возбуждения,

h, - параметры, задающие синтезирующий фильтр. В этом случае, т.к. параметры \ определяют преобразование над сигналом возбуждения (5) можно записать в виде:

8(г) = н(ф)=н\й^)\=НК1{й) (6)

а поскольку кодирование осуществляется без интерполяции параметров, то преобразование реализуемое синтезирующим фильтром

91

является линейным и инвариантным к сдвигу и тогда (6) можно записать в виде дискретной свертки импульсной характеристики \, однозначно определяемой параметрами h,, и сигнала возбуждения и,., однозначно определяемого параметрами ui:

s(r) = h, * и,.

Критерий минимизации среднеквадратической погрешности аппроксимации (2), можно представить в виде минимизации расстояния между двумя векторами сигналов в пространстве сигналов, элементами которых являются соответствующие отсчеты:

min   \s(t) - s(t)\

Это выражение можно переписать в виде:

min   \ht*u-hi*Uj\

т.к. параметры, задающие синтезирующий фильтр, в определенных выше условиях, оцениваются непосредственно по речевому сигналу, после чего кодируются в виде hn однозначно определяющем h,. В этом выражении и - это определенный непосредственно по речевому сигналу сигнал возбуждения при предварительно найденных hn а иг один из множества характерных сигналов возбуждения, однозначно определяемый соответствующим вектором параметров й,.

Т.к. синтезирующий фильтр является линейной инвариантной к сдвигу системой, то

h*u- hi * iii - hj * (и - u^

Поэтому минимизация расстояния между двумя векторами сигналов эквивалентна минимизации расстояния между сигналами возбуждения, которая в данном случае сводится к определению кластерной принадлежности вектора сигнала возбуждения и, что соответствует критерию близости векторов параметров.

Таким образом, показана эквивалентность критериев точности аппроксимации для случая независимой модели функционирования источника возбуждения и синтезирующего фильтра при кодировании с кластеризацией параметров возбуждения, без интерполяции параметров при синтезе.

92

2.3.2.     Оценка     минимальной     скорости     передачи      в     сегментно-трансформационной модели кодирования.

Минимально достижимую скорость при использовании сегментно-трансформационной модели кодирования речи можно качественно оценить, используя приведенные выше рассуждения для сегментно-аппроксимационной модели и учитывая тот факт, что применение преобразования % позволит, за счет аналоговой природы изменения параметров речи, аппроксимировать один из участков фонемы по параметрам соседних. Поэтому число аппроксимируемых спектральных рисунков сократится до квадрата числа фонем, и, следовательно:

.       log,A + 6    log2N/+NG+b    2log2Nf+ NG+b

A,,,-,, = —-у	=	—	=	^	     [бит I с]

S	S	S

Тогда положив b = 1, для русской речи, при Nf = 41, NG = 5, Ts =20мс, получаем:

/ші|1~800   бит/с

Дальнейшее уменьшение скорости передачи может быть осуществлено в сегментно-трансформационной модели за счет перехода к переменной скорости передачи. Переход к переменной скорости передачи может быть реализован двумя способами:

во-первых, при кодировании параметров одного сегмента речевого сигнала,

во-вторых, путем кодирования одновременно параметров нескольких соседних сегментов. В этом случае модель кодирования (4) дополняется параметром ^ - допустимой ошибкой аппроксимации. Одновременно кодируются те сегменты, для которых распространение трансформации вектора параметров текущего сегмента с помощью преобразования ¥ на последующие сегменты позволяет осуществлять аппроксимацию с ошибкой, не превышающей величину £. В случае необходимости, при этом может быть определена процедура корректировки величины £.

Учитывая тот факт, что 60-70 % речи представляют собой вокализованные, протяженные звуки, то скорость передачи может быть снижена до 650 - 600 бит/с.

93

2.4. Выводы по главе.

Разработанная модель параметрического кодирования речи на основе теоретико-информационного подхода свидетельствует о том, что системы параметрического кодирования речи еще полностью не исчерпали своих возможностей по ее компрессии.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности кодирования речи со скоростью 600-650 бит/с.

Разработанная	сегментно-трансформационная	модель

параметрического кодирования речи позволяет минимизировать мощность множества передаваемых векторов параметров, за счет трансформации векторов параметров при синтезе. Это повышает эффективность передачи, уменьшая требуемую для передачи полосу пропускания канала связи. Т.е. использование преобразования параметров ¥ в сегментно-трансформационной модели позволяет уменьшить мощность множества векторов параметров Ф, что обеспечивает формирование кадра меньшей длины, с одной стороны, а с другой стороны, расширяет соответствующее множество синтезируемых отрезков. Это позволяет более точно синтезировать речевой сигнал. Повышение эффективности передачи при использовании сегментно-трансформационной модели кодирования может быть достигнуто за счет:

1.	оптимизации      используемой      модели      речеобразования      и минимизации набора передаваемых параметров,

2.	минимизации множества векторов параметров,

3.	оптимизации    трансформационного    преобразования    векторов параметров в их изменяющуюся последовательность. Проведенный анализ показывает, что успешное решение этих

задач может быть осуществлено в результате:

-	использования    квазипериодической    структуры    речи    на вокализованных сегментах [143],

-	учета информационной избыточности различных сегментов речи,

94

-	построения взаимозависимых систем возбуждения и модели голосового тракта,

-	кластеризации выделяемых параметров для осуществления эффективного векторного кодирования на передающей стороне,

-	применения интерполяционного преобразования параметров на приемной стороне при синтезе речевого сигнала.

Кроме того, в построенных моделях формализованы критерии качества параметрического кодирования, основанные на контроле ошибки аппроксимации. Это предполагает широкое применения метода анализа через синтез в структуре кодера на передающей стороне. В системе кодирования с кластеризацией параметров, может быть использован критерий, основанный на определении кластерной принадлежности выделенных параметров. Для случая независимой модели функционирования источника возбуждения и синтезирующего фильтра при кодировании с кластеризацией параметров возбуждения, без интерполяции при синтезе, показана эквивалентность обоих критериев точности аппроксимации.

Таким образом, основным результатом данной главы является:

1.	формализация в виде обобщенной математической модели систем параметрического кодирования речи,

2.	разработка математической модели эффективного кодирования речи на основе теоретико-информационного подхода к речевому сигналу,

3.	математическая формализация критериев эффективного кодирования речи на основе теоретико-информационного подхода,

4.	расчет минимальных скоростей низкоскоростного кодирования речи на основе теоретико-информационного подхода,

5.	конкретизация     задач,     составляющих     проблему     повышения эффективности кодирования речи.

Полученные результаты позволяют конкретизировать задачи, составляющие общую проблему эффективного кодирования, сформулированную в первой главе.

95

Важно отметить, что представленные критерии точности воспроизведения речи не могут учесть всех особенностей восприятия речи человеком. Так простой эксперимент, описанный в [68], заключающийся в том, что в слове «АНАЛИЗАТОР» первый звук «А» заменили чистым «И», и полученный сигнал звучал не хуже исходного, свидетельствует, что эти критерии не всегда могут быть успешно применены. Соответствующие экспертные методы позволяющие получить необходимые оценки, требуют значительных временных затрат и достаточно трудоемки. Но, учитывая точность получаемых оценок целесообразно, по крайней мере, на этапе разработки системы кодирования, применение критериев основанных на экспертных оценках качества или автоматизированных систем, моделирующих их. Решению задач составляющих эту проблему посвящена 3 глава диссертации.

Решение задачи минимизации объема параметрического описания речи, требует использования методов выделения параметров, позволяющих выявить и исключить значительные корреляции между ними. Для этого в первую очередь необходимо:

-	проведение анализа корреляционных свойств речи квазипериодической структуры	и формулировка соответствующих принципов кодирования;

-	решение на основе сформулированных принципов задачи кластеризации применительно к проблеме передачи сигнала возбуждения,

-	исследование свойств трансформационного преобразования.
Соответствующие исследования проводятся в 4 главе диссертации.
Практическое использованию разработанных принципов, требует

решения ряда задач цифровой обработки речи и выделения ее параметров, затем, собственно, построение системы эффективного кодирования речи и проведение тестовых испытаний. Решению этих задач посвящена 5 глава диссертации.

96

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИНТЕЗИРОВАННОЙ РЕЧИ.

Как отмечено во второй главе критерии точности восстановления речевого сигнала, основанные на оценке энергии ошибки аппроксимации, не позволяют учесть всех особенностей восприятия речи человеком. Только экспертные оценки, проводимые в соответствии с регламентированными процедурами, позволяют получить полную картину о точности восстановления речевого сигнала. В связи со значительной трудоемкостью таких оценок их применение в алгоритмах анализа через синтез невозможно. Тем не менее, в настоящее время разработаны алгоритмы автоматического оценивания качества телефонных передач в системах связи.

Качество передачи речи из конца в конец является главной мерой качества обслуживания при передаче речи. Оценка этого параметра существенно влияет на выбор оборудования, на телеметрию системы и поиск неисправностей, на применение сервисного обслуживания на определенном уровне и на оптимизацию сетей. Качество сетей остается открытой проблемой, пока полоса передачи и скорость обработки сигнала ограничены. Это касается сетей всех типов, включая мобильные системы, арендованные установки, взаимоувязанные сети и VoIP (Voice over IP, Интернет телефония).

К факторам, влияющим на качество, являются [42]:

•	Фоновый шум;

•	Подавление сигнала во время паузы;

•	Низкоскоростное кодирование; Ошибки (одиночные или пакетные);

•	Задержка; Эхо;

•	Фильтрование, выполняемое оконечным оборудованием или сетью доступа.

Стандартом оценки качества передачи речи является оценка группой слушателей по субъективным тестам, которые проводятся в

97

соответствии с рекомендациями МСЭ Р.800/Р.830. Результаты этих тестов являются усредненными значениями MOS (Mean Opinion Score, Мнение о средней оценке) [32,33]. Подобные тесты являются наиболее дорогостоящими и неприменимы в «полевых» условиях, поэтому была необходимость создания объективных методов анализа качества речи, хорошо коррелирующихся с результатами субъективных оценок, полученных слушателями. В 1998 году была предложена система PSQM (Р.861) [34]. Недостатком этой системы была невозможность анализа сигналов с переменной задержкой и кратковременных локализованных искажений. Поэтому 23 февраля 2001 года для определения качества речевых сигналов, учитывающая недостатки предыдущей системы была предложена PESQ (Р.862) [35], использующая уникальную модель человеческого уха и ориентированная на анализ речевых сигналов в сетях пакетной коммутации. Учитывая специфику передачи речи в цифровых сетях пакетной коммутации и специфические искажения, возникающие при этом, разработана Е-модель оценки качества, определенная в [24,25]. Е-модель оценки качества представляет собой полностью автоматизированную методику, но в ней основной показатель оценки, R-фактор, однозначно сопоставляется с оценками MOS. Кроме того, в сетях пакетной коммутации может быть использована шкала деградации качества, измеряемая в единицах QDU [26,27]. В Советском Союзе также были разработаны методы оценки качества [66,84]. В России оценка качества телефонных передач осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51061-97 «Системы низкоскоростной передачи речи по цифровым каналам. Параметры качества речи и методы измерений» и ГОСТ Р 50840-95 «Передача речи по трактам связи. [77,76].

PESQ измеряет качество в одном направлении: исходный сигнал вводится в тестируемую систему и сравнивается с выходным сигналом этой системы. К недостаткам PESQ можно отнести ее сложность реализации связанную с использованием модели человеческого уха и отсутствием корреляции с результатами MOS для русского языка. Поэтому актуальной является разработка более гибкой методики.

98

В настоящей главе проводится анализ систем автоматического оценивания качества телефонных передач и осуществляется разработка автоматической оценки качества синтезированной речи применительно к проблеме разработки кодера речи. Эта система предназначена для автоматической оценки качества, по крайней мере, на этапе оптимизации алгоритмов кодирования-декодирования речи, или отдельных составляющих алгоритмов, например, кодовых книг кодирования параметров. Это связано с тем, что использование системы автоматического оценивания качества синтезированной речи непосредственно в рабочих алгоритмах анализа через синтез затруднено в связи большими временными затратами.

99

3.1.   Анализ   проблемы   автоматического   оценивания   качества телефонных передач.

Система автоматического оценивания качества телефонных передач PESQ, как отмечено выше, измеряет качество в одном направлении: исходный сигнал вводится в тестируемую систему и выходной сигнал сравнивается с исходным.

Тестовый сигнал должен быть образцом речевого сигнала, т.к. многие системы оптимизированы именно для передачи речи, а неречевой сигнал может вызвать нетипичный отклик тестируемой системы. Тестовые сигналы, разработанные именно для этих целей, обычно поставляются вместе с PESQ. Частота дискретизации в этих файлах может быть как 8, так и 16 кГц [42].

Обработка, производимая PESQ, представлена на рисунке 13 и включает следующие этапы.

Выравнивание уровней. Для возможности сравнивать сигналы, исходный речевой сигнал и дискретизированный сигнал должны быть одного и того же постоянного уровня. Это необходимо по причине того, что исходный сигнал не обязательно будет определенного уровня и усиление исследуемой системы не известно заранее. Алгоритм PESQ предполагает, что уровень субъективного восприятия постоянен и является стандартным.

Фильтрация на входе. В алгоритме PESQ происходит компенсация всех видов фильтрации, имевших место в сети. Используются два различных этапа фильтрации на входе. Входная фильтрация применяется непосредственно после выравнивания уровней сигналов. Фильтр учитывает эффект, производимый аппаратурой воспроизведения звука при субъективных тестах.

100

Выравнивание ' уровней

Исходный

сигнал

Выравнивание • уровней

Преобразованный сигнал

К

и

й   га	d

ft   Я	П

о g	я

g   Я	и

о  и	я

йй	g

и

Слуховое преобразование

Обработка сбоев

Слуховое преобразование

Предсказание

качества

речи

Моделирование

Определение

плохих

интервалов

Перевыравнивание плохих интервалов

Рис. 13   Обработка сигнала в алгоритме PESQ.

Выравнивание по времени. Система может включать в себя задержку, которая может быть переменной. Для сравнения исходного и восстановленного сигналов необходимо временное выравнивание. Временное выравнивание совершается в несколько этапов. Сначала вычисляется задержка, возникшая на каждом высказывании, затем ищутся изменения задержки вне пределов высказывания. Наконец — «плохие» интервалы (отрезки, которые могли оказаться невыровненными) довыравниваются. Изменения задержки могут восприниматься на слух, поэтому алгоритм PESQ также осуществляет выборку величины изменения времени задержки для учета при получении итоговой оценки.

Слуховые преобразования. При сравнении исходного сигнала с преобразованным учитываются особенности слухового восприятия человека, для чего каждый сигнал подвергается преобразованию, имитирующему главные особенности человеческого слуха. Это позволяет отобразить во временном и частотном представлении сигнала воспринимаемую человеком громкость сигнала, т.е. учесть так называемую область восприятия человеческого слуха.

В алгоритме PESQ слуховые преобразования осуществляются с помощью короткого быстрого преобразования Фурье с размером окна 32 мс и перекрытием кадров 50%. При проведении этих преобразований

101

полученный спектр сигнала нормируется. Затем выполняется локальная эквализация с целью придания линейности частотному распределению и для изменения величины локального усиления. Частотная компенсация применяется к исходному сигналу, а компенсация величины локального усиления к преобразованному. Наконец, вычисляются кривые восприятия исходного и преобразованного сигналов, чьи компьютерные представления усредняются до уровня рядового слушателя.

Обработка сбоев. Разница между кривой восприятия для исходного сигнала и для преобразованного называется кривой ошибки; это позволяет увидеть все слышимые ошибки, внесенные системой во время теста. Кривая ошибки анализируется с учетом того, что небольшие искажения неразличимы в присутствии сигнала высокого уровня (маскирование).

Вычисляются два параметра сбоев от положительных и отрицательных ошибок. Они вычисляются как нелинейные средние на характерных областях кривой ошибки. Эти параметры:

•	Абсолютный    (симметричный)    сбой:    мера    абсолютной слышимой ошибки

•	Аддитивный (асимметричный) сбой: мера слышимых ошибок, которые значительно громче исходного сигнала.

Такой анализ предоставляет два параметра ошибки, что позволяет узнать количество слышимых ошибок каждого типа. Наконец, параметры ошибок переносятся на шкалу оценки, которая является линейной комбинацией значения среднего симметричного сбоя и значения среднего асимметричного сбоя. Или: по сформированному вектору ошибок (разность между характеристиками (параметрами) исходного и тестируемого сигналов) путем многозначного масштабирования определяется оценка качества тестируемого сигнала.

Шкала оценки является промышленным стандартом и определены в рекомендации ITU Р.800 (Таблица 8). Максимальная оценка PESQ, которая отвечает состоянию невозможности измерить искажения, соответствует 4,5, так как обычно это является максимумом MOS, данной в субъективном тесте. С увеличением искажений качество падает.

102

Таблица 6.    Шкала MOS оценки качества.

| Оценка | Качество речи |
| --- | --- |
| 5 | Отлично |
| 4 | Хорошо |
| 3 | Посредственно |
| 2 | Слабо |
| 1 | Плохо |

К недостаткам алгоритма PESQ можно отнести сложность реализации за счет используемой модели человеческого восприятия речи и отсутствие корреляции с результатами MOS для русского языка. Поэтому актуальной является разработка более гибкой методики. В рамках решаемых в диссертации задач основной целью разработки является создание гибкой методики позволяющей эффективно производить сравнительную оценку качества речи алгоритмов кодирования. Это позволяет использовать ее при оптимизации составляющих алгоритма (например, кодовой книги векторного кодирования).

Задача анализа качества речи является нелинейной. В настоящее время разработано много методов аппроксимации нелинейных задач линейными системами, но величина ошибки в них достаточно велика. Поэтому для решения поставленной задачи было решено использовать инструментарий нейросетей. Кроме того, блок представленного на рисунке алгоритма, осуществляющий преобразование речевого сигнала с целью учета человеческого восприятия речи, в общем случае перераспределят энергию сигнала по частотному диапазону, что реализуется с помощью некоторого фильтра взвешивания. Задача фильтрации сигналов, может быть успешно реализована нейросетевыми методами, путем соответствующего обучения НС. Поэтому применение нейросетевой технологии позволяет упростить схему алгоритма. При обучении нейросети для принятия решения о величине оценки качества по разностному сигналу, между исходным (не преобразованным) и

103

речевым сигналом после кодирования-декодирования по некоторому алгоритму с известной оценкой качества по шкале MOS, автоматически учитывается эффект слухового восприятия речи человеком. Это связано с тем, что в оценке качества, соответствующей разностному сигналу, уже заложен эффект слухового восприятия. Поэтому применение нейронной сети для принятия решения позволяет исключить процедуру взвешивания, учитывающую слуховое восприятие. При этом акцент в алгоритме смещается к формированию самого разностного сигнала [135,124].

104

3.2. Применение математического аппарата нейронных сетей для автоматической оценки качества синтезированной речи.

Практически во всех областях деятельности человечества существует задача принятия решения на основе некоторого набора данных. Зачастую эти данные имеют на столько сложную (например, нелинейную и взаимозависимую) структуру, что попытки анализа известных сведений с помощью стандартных алгебраических или логических методов не приводят к требуемому результату. Задачи такого типа относятся к хорошо известному в математических дисциплинах классу задач под общим названием «классификация данных».

Разработан целый ряд математических алгоритмов, позволяющий решать задачи такого рода, однако все они отличаются или высокой вероятностью ошибки или чрезвычайно большой вычислительной сложностью. Значительный шаг в этом направлении был сделан с появлением и развитием методов обработки данных под общим названием «нейросетевые технологии» [87].

3.2.1. Анализ нейросетевых технологий.

Теория нейронных сетей (или нейросетей, НС) основана на воспроизведении способности биологических нервных систем обучаться и исправлять ошибки. Математический аппарат НС построен на моделировании низкоуровневой структуры мозга. НС не линейны по своей природе и позволяют воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Там, где линейная аппроксимация неудовлетворительна и работает плохо, основным инструментом становятся нейросетевые методы [87,103,97].

Принцип НС заложен в параллельной работе множества простых элементов. Каждый из этих элементов построен по принципу биологической клетки - нейрона, а их значение в составе НС определяется, в основном, соединениями между элементами. НС можно обучать, настраивать для выполнения конкретной задачи путем «подгонки» значений связей («весов»).

В общем случае НС настраивается таким образом, что бы определенному   входному   значению   соответствовало   специфичное

105

значение выхода. Это проводится с помощью пар « вход / выход » по алгоритму, приведенному нарис. 14 [97].

Выходные значения

Выход

Нейросеть, включая соединения

Входные значения

►

Подстройка весов

Рис. 14  Принципиальная схема обучения нейросети. Настроенная таким образом сеть «узнает» входные значения и соответствующим образом выдает выходные.

Рассмотрим структуру НС более подробно. На рис. 15, слева изображен базовый элемент (нейрон) с одиночным входом и без значения тяготения.

Ґ    N t	Ч	f—N Ґ	*\

Р 9       w       п і

1"

\^ Ч	)	\^> ^_J	J

a~j{wp)	a=fiwp + h)

Рис.15 Принципиальная схема нейрона Скалярный вход Лр" передается через соединение, где умножается на V и формируется "\урл - опять же скаляр. Взвешенное значение "wp' подается на вход функции передачи Т, в результате чего получается скалярное выходное значение V. Нейрон на рис.15, справа, имеет скалярную добавку, значение тяготения Ъ\ Значение тяготения можно рассматривать как значение, на которое сдвигается влево функция Т. Сумма взвешенного входа "wp" и значения тяготения представляет собой входное значение передаточной функции - Лп\ Передаточная функция обычно является сигмоидной или ступенчатой. На рис.16, слева изображена ступенчатая функция, а справа - сигмоидная.

106

| А-И |
| --- |
|  | 0 > |
|  | """Г |

Рис. 16   Ступенчатая и сигмоидная функции передачи.

Эти    передаточные    функции    чаще    всего    используются    в

приложениях и являются универсальными.

На рис.17 нейрон принимает одно число, однако на практике

входные данные, как правило, более обширны и на вход НС обычно

поступает несколько значений (вектор).

Ґ~\ f	N

a =/{Wp Щ

Рис. 17   Нейрон с векторным входом

На рис.17 приведена схема нейрона с векторным входом. Для данного нейрона V и "рЛ - вектора, и входное значение передаточной функции V формируется как n=wl!lpI+wi;2p2+...+wI)RpR+b (в общем случае). В остальном алгоритм работы совпадает с описанным выше.

Два или более нейронов могут быть объединены в слой. Ниже на рисунке 18 показан слой, состоящий из S нейронов и принимающий R-элементный входной вектор.

107

Рис. 18   Схема слоя нейронов При таком построении слоя НС каждое значение из R поступает на каждый нейрон из S через матрицу весов W. Для такого слоя W -матрица, a b - вектор (см. рис. 19 ).

ґ~\ f	Ч

a=f (Wpi-b)

Рис. 19   Схематичная запись слоя нейронов Выходное   значение   нейрона   Y   формируется   как   результат обработки    функцией    передачи    данного    нейрона    значения    Лп\ полученного   путем   поэлементного   перемножения   и   последующего сложения входного вектора и Y-ой строки весовой матрицы.

Можно построить НС, состоящую из нескольких слоев с различными топологиями, передаточными функциями и методами обучения, однако этот вопрос не рассматривается по причине отсутствия необходимости при решении данной задачи.

Отметим, однако, что при достаточно общей топологии принципиальное значение имеет алгоритм обучения НС. На рисунке 20

108

Обучение без учителя

приведена классификация НС по алгоритмам обучения. Необходимо определить, какой вид нейросети наиболее подходит для решаемой задачи [87,103,97].

1.	Многослойный перцептрон

2.	Радиальная базисная функция

3.	Вероятностная нейронная сеть 4.Обобщенно-регрессионная сеть

1.	Сети Кохонена

2.	Самоорганизующиеся карты (SOM)

Рис. 20 Классификация НС по алгоритмам обучения Свойство самоорганизации является одним из самых привлекательных свойств нейронных сетей. Таким свойством обладают нейронные сети описанные финским ученым Т. Кохоненом [87,97]. Нейроны самоорганизующейся сети могут быть обучены выявлению групп (кластеров) векторов входа, обладающих общими свойствами. Принято различать сети с неупорядоченными нейронами, которые часто называют слоями Кохонена, и сети с упорядочением нейронов самоорганизующиеся карты. Т.к. изначально не известно ни количество классов, на расположения векторов - лидеров, очевидно, что «обучение с учителем» не приемлемо. Таким образом, необходимо сделать выбор внутри класса «самоорганизующиеся сети», включающего всего 2 типа НС: «Сети Кохонена» и «Самоорганизующиеся карты (SOM - Self Organization Maps)». В таблице 7 приведены сравнительные характеристики данных НС [87,103,97].

Несомненно, сети SOM представляют большие возможности для анализа массивов векторов, чем сети Кохонена. Однако, исходя из

109

решаемой задачи,  и  с целью уменьшения временных затрат были выбраны самообучающиеся сети Кохонена.

Таблица 7.     Сравнение сетей Кохонена и самоорганизующихся карт

| Показатель | Сети Кохонена | SOM |
| --- | --- | --- |
| 1. Предназначение | Классификация данных | Классификация данных, выявление их топологии |
| 2. Обучение | Без учителя | Без учителя |
| 3. Входные данные | Массив векторов | Массив векторов |
| 4. Выходные данные | Классы входных векторов | Классы входных векторов, их взаимное расположение |
| 5. Сложность реализации | Средняя | Высокая |

3.2.2.   Применение   нейронных   LVQ-сетей   для   автоматической   оценки качества синтезированной речи.

LVQ - сети (Learning Vector Qantization) [97] являются развитием самоорганизующихся сетей Кохонена и предназначены не только для кластеризации, но и для классификации. Их основным отличием является наличие линейного слоя, производящего отнесение входного вектора к определенному классу.

Так как для решения поставленной задачи по отнесению синтезированного речевого сигнала к той или иной группе качества необходимо не только кластеризовать, но классифицировать входные вектора, то возникла необходимость в использовании LVQ-сетей.

Архитектура LVQ-сети, предназначенной для классификации входных векторов, показана на рис. 21.

по

Вход	Конкурирующий слой

Линейный слой

|  | 11 iw - | ir | г-. r—. a2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sV/? |  | n1 | С | Я1 |  | „2 | / | —► л2 „ |
| 1р > | ¦¦ndist¦¦ |  |  | 3 | IW21 | n |  | І>х1 |
| Iflxf |  | 1 * S\1 |  | 4 * |  | n2 ^ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sW | Sx1 |  |  |

R

n2=purelin(IW2V)

,11

n1=[|IW"-p|| ai=compet(n1)

Рис. 21   Архитектура LVQ-сети.

LVQ-сеть имеет 2 слоя: конкурирующий и линейный. Конкурирующий слой выполняет кластеризацию векторов, а линейный слой соотносит кластеры с целевыми классами, заданными пользователем.

Как в конкурирующем, так и в линейном слое приходится 1 нейрон на кластер или целевой класс. Таким образом, конкурирующий слой способен поддержать до S1 кластеров; эти кластеры, в свою очередь,

7	9	1

могут быть соотнесены с S целевыми классами, причем S не превышает S. Например, предположим, что нейроны 1 -3 конкурирующего слоя определяют 3 кластера, которые принадлежат к одному целевому классу #2 линейного слоя. Тогда выходы конкурирующих нейронов 1-3 будут передаваться в линейный слой на нейрон п2 с весами, равными 1, а на остальные нейроны с весами, равными 0. Таким образом, нейрон п возвращает 1, если любой из трех нейронов 1-3 конкурирующего слоя выигрывает конкуренцию.

Или иначе, единичный элемент в 1-й строке вектора а1 (остальные элементы а нулевые) однозначно выберет 1-й столбец матрицы весов LW в качестве выхода сети. При этом каждый столбец, в свою очередь, содержит единственный элемент, равный 1, который указывает принадлежность к классу. Таким образом, кластер с номером 1 из слоя 1 может оказаться отнесенным к различным классам в зависимости от значения произведения LW2V.

Поскольку заранее известно, как кластеры первого слоя соотносятся с целевыми классами второго слоя, то это позволяет заранее задать элементы матрицы весов LW21. Однако чтобы найти правильный кластер

Ill

для каждого вектора обучающего множества, необходимо выполнить процедуру обучения сети [97].

Правило LVQ1. LVQ-сеть обучается на основе множества пар вход/выход, составленных из обучающей последовательности {Р,Т}:

{рь ti},{P2, t2},...,{pQ, tQ}.

Каждый целевой вектор имеет единственный элемент, равный 1, а остальные равны 0.

Для обучения сети необходимо задать вектор входа р, и тогда в конкурирующем слое будет выполнена настройка элементов матрицы весов IW11. Предположим, что весовые коэффициенты нейрона і* наиболее близки к вектору входа р и нейрон і* выигрывает конкуренцию. Тогда конкурирующая функция активации возвращает 1 в качестве элемента і* вектора а1, причем все другие элементы а1 равны 0. Во втором, линейном слое произведение LW2V выделяет некоторый столбец матрицы LW и связанный с ним класс к*. Таким образом, сеть связывает вектор входа р с классом к*. Это назначение может оказаться либо правильным, либо ошибочным. Поэтому в процессе обучения необходимо откорректировать строку і* матрицы IW11 таким образом, чтобы приблизить ее к вектору р, если назначение правильное, и удалить от вектора р, если назначение неправильное. Основываясь на этих рассуждениях, можно сформулировать правило LVQ1 для настройки параметров сети:

,ГО%) = ,IW%-4) + *r(p(g)-,IW%-l)),   4 =V =1;

,iwtl(<?)=1.iwn(?-i)-/r(p(?)-,iw11(9-i)), (4=i)*(v°>-	'

Это правило гарантирует, что при правильной классификации нейрон-победитель приближается к векторам входа, а при неправильной классификации удаляется от них.

Правило LVQ2 Это правило предназначено для того, чтобы улучшить настройку параметров сети после применения стандартной процедуры LVQ1. Правило LVQ2 во многом схоже с правилом LVQ1, за исключением лишь того, что в соответствии с правилом LVQ2 корректируется 2 весовых вектора, ближайших к входному; причем один из них должен быть классифицирован как правильный, а второй - нет. Введем следующие  понятия,  чтобы  дать  количественную  оценку  свойства

112

близости векторов. Пусть величины dj и dj обозначают евклидовы расстояния вектора р от соответствующих строк і* и j* весовой матрицы IW11, причем строка, j* принадлежит к области в пространстве признаков, соответствующей требуемому классу, а строка і* не принадлежит. Если выполняется условие:

mm

> 0.5 +0.7,	(2.14)

то корректировка производится и правило настройки соответствующих весовых векторов выглядит следующим образом:

4 ґт]\ф= /iwl1(^-i)-/r^)-/iwn(4'-i))l   (2Л5^

Таким образом, в результате проведенного анализа, определена нейросетевая технология для построения автоматической системы получения экспертных оценок качества синтезированной речи -самоорганизующиеся сети Кохонена, обладающие свойством не только кластеризации, но и классификации - LVQ-сети. Поскольку разработка системы требует проведения процедуры обучения нейронной сети на подготовленных тестовых сигналах с известными экспертными оценками качества, то можно выделить следующие этапы исследований:

1.	Создание базы обучающих последовательностей для нейронной сети с известными экспертными оценками качества.

2.	Обучение нейронной сети на тестовых последовательностях с подстройкой соответствующих параметров.

3.	Создание программной реализации построенной и обученной нейронной сети для автоматической оценки качества синтезированного речевого сигнала.

3.2.3. Формирование обучающих сигналов для принятия решения об оценке качества речевого сигнала.

Учитывая особенности восприятия речи человеком и, в первую очередь, положение формантных максимумов в спектре речевого сигнала и изменение их положения во времени, в качестве обучающего сигнала  предполагается  использовать  оценку  разности  мгновенных

113

спектров исходного и преобразованного сигнала с известной экспертной оценкой качества. Но, в отличии от метода PESQ, для выделения гладкой огибающей спектра используется новый подход, основанный на низкочастотной фильтрации последовательности полученных коэффициентов Фурье. Кроме того, для того чтобы учесть эффект влияния изменения спектра сигнала на человеческое восприятие, дополнительно формируется разностный сигнал между разностями гладких спектров текущего и предыдущего сегментов исходного и преобразованного сигналов. Эффект слухового восприятия, выражающийся в перераспределении энергии (взвешивании сигнала) автоматически будет учтен при обучении нейронной сети [135].

Таким образом, обучающие сигналы с известными экспертными оценками качества, используемые для обучения нейронной сети, формируется следующим образом:

Пусть Si(n) ~ исходный речевой сигнал, а £; (и) - синтезированный сигнал с известной экспертной оценкой качества на і-ом интервале анализа (при частоте дискретизации 8 кГц, n=0,1,...,255). Тогда Si(k) и Si (к) - соответствующие дискретные преобразования Фурье, полученные при взвешивании сегментов уменьшающимся к краям окном Хемминга.

Для получения гладкого спектра к полученным последовательностям коэффициентов Фурье применяется процедура низкочастотной фильтрации с помощью БИХ фильтра заданного коэффициентами разностного уравнения {aj,brj. Реализуемое фильтром преобразование обозначим F. Тогда можно записать:

S[(k) = F{Si(k))n Sf(k) = F(s,(k))

После чего последовательности прореживаются: Sf" (к) = Sf {dk) и Sf'p (к) = Sf (dk)

Где d - коэффициент прореживания

k=0,l,...,255/d.

Первая часть обучающего сигнала представляет собой разность:

255 А,, (к) = Sf"p (к) - S("p (к),     к = 0,1,...,—

114

Для   получения   второй   части   обучающего   сигнала   сначала находится разность гладких спектров на /-ом и і-1-ом сегментах:

d

255

Д;.(*) = ^ (*)-£#(*),     к = 0,1,.

д; (*W/* (А)-ЙЧ*),   Ј = 0,1,...,

Затем вычисляется разность между полученными разностями:

д„(*) = д;(*)-д;(*),   £ = од,...,^

я

Каждый из разностных сигналов нормировался по амплитуде, относительно максимальных значений (все элементы, каждого сигнала, делятся соответствующие максимальные значения).

Обучающий сигнал с известной экспертной оценкой качества

формируется из двух нормированных разностных сигналов

255 Д,.=Д,#),Д/2(А),     А: = ОД,...,—-

а

Отметим, что после обучения нейронной сети, для автоматической оценки качества речевого сигнала, тестовый сигнал формируется аналогичным образом.

Параметрами данного метода формирования сигнала для принятия решения об оценке качества речевого сигнала являются величина временного сдвига между z'-ым и і-1-ым сегментами речевого сигнала и величина коэффициента прореживания, значения этих параметров были подобраны в ходе проведенных экспериментов.

3.2.4.      Реализация      системы      автоматической      оценки      качества синтезированной речи.

Модель системы оценки качества синтезированной речи заключается в том, что построенная система оценивает качество не применительно к шкале MOS, а в соответствии той или иной значностью кода стандартной процедуры ИКМ при равномерном квантовании[135]. Для обучения нейронной сети была выбрана тестовая шкала оценок, представленная в таблице 8. Принципиальным свойством выбранной тестовой шкалы является тот факт, что меньшей значности кода соответствует более низкое качество речевого сигнала.

115

Таблица 8.     Тестовая шкала оценок.

| Значность ИКМ | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 13-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тестовая оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Перед началом обучения нейросети была создана база обучающих сигналов: записаны сигналы мужских и женских голосов в режиме значности 16 бит, частотой дискретизации 8 кбит/с, которые были преобразованы к меньшим значностям ИКМ в соответствии с таблицей 8 и выровнены по уровню громкости с помощью программы CoolEdit. Далее вся работа разбилась на следующие этапы:

1.	Создание базы обучающих сигналов для нейронной сети в соответствии с пунктом 3.2.3.

2.	Обучение  нейронной  сети   с  подборкой   соответствующих параметров в соответствии с пунктом 3.2.2.

3.	Создание программной реализации построенной и обученной нейронной сети.

Для формирования обучающих последовательностей была разработана программа «raznost.exe». Затем был проведен анализ всех обучающих сигналов и обучение нейронной сети. В качестве обучающих векторов использовались разностные сигналы, сформированные в соответствии с пунктом 3.2.3., для пар сигналов 16-ти разрядного ЖМ и ИКМ меньшей значности. Для сформированных разностных сигналов устанавливалась оценка качества в соответствии с таблицей 8.

Для принятия решения о качестве тестового сигнала разработана программа «set.exe». Алгоритм работы программы set.exe аналогичен алгоритму, используемому в программе raznost.exe: после считывания данных из бинарных файлов ИКМ формата (исходный - 16 разрядный ЖМ и тестовый меньшей значности), в соответствии с пунктом 3.2.3 формировались тестовые сигналы. В ходе получения оценки в соответствии с выбранной шкалой, находилось отрицательное евклидово расстояние между тестовым сигналом для z'-ro интервала анализа и весовыми коэффициентами (координатами вектора - лидера).

116

Вектор - лидер с минимальным евклидовым расстоянием до анализируемого вектора определял класс последнего. Итоговая оценка качества для всех интервалов анализа тестового сигнала выставляется, как среднее арифметическое по всем классам (векторам-лидерам) в которые происходили попадания в процессе тестирования.

При этом в процессе обучения нейронной сети для обучающего файла длительностью 180с, при длине интервала анализа 32мс (256 отсчетов, коэффициент прореживания 8, временной сдвиг 20 мс) и числе нейронов в первом слое 80, обучение в количестве 12500 эпох составило приблизительно двое суток. Обученная нейронная сеть показала результаты точности оценки для тестовых сигналов длительностью 60 с, представленные в таблице 9:

Таблица 9.    Результаты тестовых испытаний.

| Значность ИКМ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | 1 | 1,0 | 2Д | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4Д |

| Значность ИКМ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | 4Д | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Оценка качества для каждого тестового сигнала выставлялась как среднее арифметическое оценок всех сегментов тестовых сигналов.

Сложность реализации системы автоматического оценивания качества заключается в наличии случаев попадания тестовых сигналов от ИКМ сигналов различной значности в одинаковые кластеры. Как показали исследования, вероятность этого может быть уменьшена за счет увеличения количества нейронов в первом слое, но, следствием этого является увеличение времени обучения нейронной сети.

117

3.3. Выводы по главе.

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой точности полученных оценок для выбранной тестовой шкалы качества, и возможности применения предложенного подхода для автоматического сравнительного оценивания качества синтезированной речи алгоритмов кодирования или при оптимизации составляющих алгоритма. Возможность оценивания качества в соответствии со шкалой MOS требует обучения решающей нейронной сети на речевых сигналах кодеров с известными оценками по этой шкале, и для этого необходимо проведение специальных исследований. Дополнительно проведенный анализ показал, что время обучения нейронной сети может быть уменьшено за счет выбора подходящей процедуры подстройки весовых коэффициентов.

Нейросетевой подход к построению системы автоматического оценивания качества синтезированной речи продемонстрировал высокую эффективность, позволив значительно упростить схему алгоритма (по сравнению с алгоритмом PESQ).

Разработанная система является составной частью комплексного решения проблемы эффективного кодирования речи и может быть использована в качестве критерия точности аппроксимации (см. параграф 2.3.1.) на этапе разработки системы кодирования-декодирования речи и оптимизации составляющих ее алгоритмов. Она была использована в качестве критерия точности при осуществлении кластерного анализа векторов параметров сигнала возбуждения для формирования кодовых книг векторного их кодирования.

Разработке        принципов	кодирования,	использующих

корреляционные свойства квазипериодической речи и разработанный алгоритм автоматического оценивания качества синтезированной речи, посвящена 4 глава диссертации.

118

ГЛАВА 4.   РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ КОДИРОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РЕЧИ.

В главе исследованы и разработаны принципы кодирования речи на    основе    сегментно-трансформационной    модели,    использующие корреляционные   свойства   квазипериодической   структуры   речи   на вокализованных сегментах. Применение сегментно-трансформационной модели кодирования предполагает непрерывное изменение параметров синтеза,  реализуемое  с  помощью  преобразования  (3).  Могут  быть предложены    разные    варианты    математического    описания    этого преобразования.  В  данной работе для  определения преобразования используются   квазипериодические   свойства   речевых   сигналов   на вокализованных    сегментах.     С    этой     целью     проведен     анализ квазипериодических   свойств  речевых   сигналов   на   вокализованных сегментах   и   предложен   метод   параметрического   компандирования использующих их (п. 4.1.). Применительно к сформулированной задаче параметрического        компандирования        разработан        алгоритм классификации  вокализованных,   невокализованных   сегментов,   пауз речи и адаптирован алгоритм выделения периода основного тона (п.4.2.). Разработан алгоритм выделения на сегменте анализа одного периода основного   тона,   осуществлен   выбор   параметров   для   кодирования сигнала на одном периоде основного тона и с помощью аппарата нейронных   сетей   решена   задача   их   кластеризации   и   векторного кодирования (п.4.3.). Исследовано изменение параметров сигнала за интервал   анализа   и   определено   интерполирующее   преобразование параметров в соответствии с сегментно-трансформационной моделью (п.4.4.).     Разработанные    принципы    в     дальнейшем     комплексно применяются       для       построения       системы       параметрического компандирования  речи  с  переменной  скоростью.   Они  могут  быть использованы   для   модификации   существующих   кодеров   речевой информации с целью повышения эффективности передачи, а также в других системах обработки речевой информации.

119

4.1. Анализ квазипериодических свойств речевых сигналов на вокализованных сегментах и формулировка метода параметрического командирования речи на базе сегментно-трансформационной модели кодирования.

Задача понижения скорости передачи речевых сообщений при сохранении качества звучания синтезированной речи обычно решалась за счет совершенствования методов кодирования передаваемых параметров и перехода к переменной скорости их передачи. Для этого учитываются нестационарные свойства речевого сигнала путем слежения за его вероятностными характеристиками, применяется предсказание, обнаружение в речи пауз и участков с разной структурой [12,38,58,95].

В результате анализа физических свойств источника речевых акустических колебаний установлено, что частота механических колебаний артикуляционных органов при произношении звуков речи не превышает нескольких десятков или сотен герц [120,68]. В соответствии с этим речевой сигнал можно представить моделью с медленно меняющимися параметрами (см. рис.22) [108]. В этой модели, представленной динамической системой с сосредоточенными параметрами, Un - входная возбуждающая последовательность, Sn — выходной речевой сигнал, п - номер отсчета в последовательности (дискретное время).

| ип . | н | Sn |
| --- | --- | --- |

Рис. 22   Модель речеобразования в дискретном времени. Выходной сигнал является результатом преобразования входной последовательности. Это преобразование задается преобразованием Н:

Sn=H(Un). Нестационарные    свойства    речевых    сигналов    описываются изменением   параметров   оператора   преобразования   Я.   Параметры преобразования считаются постоянными на примыкающих друг к другу

120

промежутках времени длиной 10-30 мс. При этом речевой сигнал рассматривается как совокупность отрезков стационарных, случайных последовательностей, каждый из которых порождается в системе с постоянными параметрами, показанной на рис. 11.

Проведенный анализ показывает, что каждый звук характеризуется достаточно медленным изменением распределения энергии по частотному диапазону [64,98,139,138] и, соответственно, медленным изменением значений параметров модели речеобразования. Длительность же вокализованных звуков изменяется, в среднем, в пределах от 60 до 100 мс у сонант, от 80 до 130 мс у звонких щелевых согласных и от 80 до 260 мс у гласных [84]. Длительность зависит как от темпа речи, так и от положения звука в слове. Таким образом, при произношении вокализованных звуков в течении времени от 60 до 260 мс происходит плавное изменение спектрального рисунка. Спектральный рисунок вокализованных звуков определяется формой сигнала во времени, которая повторяется с периодом основного тона, медленно меняясь (т. е. формой сигнала на периоде основного тона). Таким образом, форма вокализованного сигнала на одном периоде основного тона в значительной степени характеризует звук (фонему) в целом.

В ходе проведенных экспериментов было установлено [143,144], что для качественного воспроизведения вокализованных звуков, в соответствии с предложенной сегментно-трансформационной моделью кодирования, можно передать форму сигнала на двух периодах основного тона взятых, соответственно, из первой половины звука и второй, либо на трех периодах основного тона взятых, соответственно, из первой трети, второй и третьей (см. рис. 23, 24, 25). Этот результат согласуется с приведенными выше данными о медленноменяющихся параметрах механизма речеобразования.

Для синтеза речи сигнал на периоде основного тона периодически продлевается на длину соответствующей половины (или трети) звука, и полученные части объединяются. Затем, формируется по линейному закону участок нарастания и спада амплитуд сигнала (см. рис.23, 24, 25).

121

Исходный звук "a":

Сигнал делится натри части, в каждой из которых выбирается один период основного тона:

*W

щ

Восстановленный звук "а":

к|>шфФ4М*к^А*аі*

—W*4*fWA

1	1	1	1	1	г-

О       20      40      60      80    100    120    140    160   180    200    220   240 [мс]

Рис. 23   Восстановление гласного звука « а » по форме сигнала на трех

периодах основного тона.

Исходный звук "н":

Сигнал делится натри части, в каждой из которых выбирается один период основного тона:

•^лмМА^МА

Восстановленный звук "н":

^V^v^^^

*&*>*—

-і	1	1	1	1	1	1-

0      20      40      60      80    100    120   140    160   180    200    220   240 [мс]

Рис. 24  Восстановление сонанты, звука «н» по форме сигнала на трех

периодах основного тона.

122

Исходный звук "з":

Сигнал делится натри части, в каждой из которых выбирается один период основного тона:

К

/w\

У

Восстановленный звук "з":

20

40

60

80

100

120

140     [мс]

Рис. 25   Восстановление звонкого щелевого согласного звука «з» по форме сигнала на трех периодах основного тона.

Звучание синтезированного звука практически не отличается от исходного, сохраняется индивидуальная окраска голоса диктора. При прослушивании двадцатью операторами звуков "а", "о", "у", "и", "э", "м", "н", "ж", "з", произнесенных пятнадцатью дикторами и синтезированных указанным способом, однозначно определялись звуки и произносивший их диктор. Недостатком, незначительно влияющим на качество, является появление металлического звучания при больших длительностях звуков.

Аналогичным способом можно поступить для синтеза слов и речи в целом. Проведение экспериментов с преобразованием слов осуществлялось следующим образом: вокализованные сегменты слова, состоящие в некоторых случаях из нескольких звуков, разбивались на участки с приблизительно одинаковой формой сигнала [143],. На каждом из них выделялся один период основного тона. После этого сигнал на периоде основного тона продлевался на длину соответствующего участка, которые затем объединялись. Выделенные, невокализованные сегменты переносились в синтезируемый сигнал без

123

изменения. При прослушивании, как и в случае со звуками, было получено высокое качество звучания синтезированных слов, близкое к звучанию исходного слова, с сохранением индивидуальных признаков. При прослушивании операторами слов пятнадцати дикторов, синтезированных указанным способом, однозначно определялись слова и произносивший их диктор.

Применение предлагаемого способа описания речевого сигнала, в соответствии с предложенной сегментно-трансформационной моделью кодирования речи, его формой на отдельных периодах основного тона, позволяет уменьшить объем параметрического описания речи в вокодерных системах и может обеспечить существенное снижение скорости передачи параметров, при сохранении качества звучания синтезированной речи. Вокализованные сегменты составляют около 70 процентов всего речевого сигнала [84,98]. Поэтому, в среднем, на 70 процентах речи будет уменьшен объем передаваемых параметров. Вместо передачи информации о всем сегменте речевого сигнала (20-30 мс), достаточно передать информацию только об одном периоде основного тона (2.8-16 мс). По принятым параметрам необходимо синтезировать сигналы на периодах основного тона, обеспечивая плавную их трансформацию от одного периода к следующему на всем интервале синтеза.

Для дополнительного понижения скорости передачи необходимо сигнал на периоде основного тона периодически расширять на сегмент большей длины, содержащий несколько интервалов анализа, на которых приблизительно одинаковая форма сигнала, используя введенные критерии точности аппроксимации 1 или 2.

В схемах вокодеров, где передается минимальный набор параметров (признак тон-шум, период основного тона для вокализованных сегментов и параметры, характеризующие спектрально-временную огибающую или коэффициенты линейного предсказания [17]), применение этого метода возможно, только для случая кодирования одновременно нескольких соседних сегментов речи. Это связано с тем, что названные параметры (для вокализованного сегмента) и так уже относятся к минимальному набору для синтеза сигнала на

124

одном периоде основного тона. Применение в этом случае сегментно-трансформационной модели параметрического кодирования речи, за счет непрерывной трансформации этих параметров на интервале синтеза, может обеспечить повышение качества синтезированной речи.

Эффект от применения этого метода при кодировании одного сегмента, может быть получен для гибридных вокодеров (см. таблицу 1, п. 1.1.). В этих кодерах для повышения качества синтезированной речи используется сигнал     возбуждения сложной формы,  информация о котором передается по каналу связи. Это может быть либо остаток предсказания,   либо   сигнал   многоимпульсного   возбуждения,   либо кодовое возбуждение.  При этом  на приемную  сторону  передается информация о сигнале возбуждения на всем интервале анализа и для ее кодирования, обычно, выделяется большее количество бит, чем для кодирования спектральных параметров. В этом случае целесообразно применение     разработанного     метода,      на     основе      сегментно-трансформационной модели параметрического кодирования. Достаточно передать на приемную сторону информацию о сигнале возбуждения на одном периоде основного тона (для кодирования которого потребуется меньшее количество бит, чем для кодирования сигнала возбуждения на всем сегменте анализа [145,133,123,154,126,134]). Синтез сигналов на периодах   основного   тона   осуществляется   так,   чтобы   обеспечить плавную трансформацию параметров от одного периода к следующему на всем интервале синтеза.   Тогда объем передаваемой информации о сигнале возбуждения будет зависеть от длины периода основного тона, а максимальный объем передаваемых параметров не будет превышать объема для  случая передачи сигнала возбуждения всего  интервала анализа. В результате осуществляется переход к переменной скорости кодирования вокодерных параметров с максимальной скоростью, не превышающей скорости при кодировании параметров на всем интервале анализа [126].

Снижение объема параметрического описания речи в
рассмотренном случае достигается применением интерполирующего
преобразования	параметров	предложенной	сегментно-

125

трансформационной модели кодирования на основе использования квазипериодических свойств речевых сигналов.

Повышение эффективности этого метода, основанного на квазипериодических свойствах речевых сигналов, может быть достигнуто за счет минимизации объема в соответствии с сегментно-трансформационной моделью множества векторов параметров, задающих речевой сигнал на периоде основного тона - Ф = {^-}, т.е. их эффективного векторного кодирования.

Таким образом, реализация разработанного метода в полном объеме требует решения еще ряда задач связанных с классификацией типов сегментов (метод применяется только для вокализованных, имеющих квазипериодическую структуру), оценкой периода основного тона, минимизацией объема множества векторов параметров, задающих речевой сигнал на периоде основного тона (векторного кодирования параметров на периоде основного тона). Их решению посвящены следующие параграфы.

126

4.2. Классификация вокализованных, невокализованных сегментов и пауз речевого сигнала применительно к проблеме кодирования на основе квазипериодических свойств речевых сигналов.

4.2.1 Особенности задачи классификации типа сегмента применительно к проблеме кодирования на основе квазипериодических свойств речевых сигналов.

При использовании квазипериодических свойств речевых сигналов для кодирования речи важной задачей является классификация вокализованных, невокализованных сегментов и пауз речевого сигнала [108,95,55]. Распознавание пауз позволяет передавать параметры лишь сегментов с речью, содержащих полезную информацию. Паузы занимают обычно до 60% продолжительности телефонного разговора [62,84,98]. При передаче голоса в режиме переменной скорости высвобождающаяся за счет устранения «пустых» сегментов полоса пропускания может использоваться для организации дополнительных телефонных разговоров, передачи данных и т. д.

Задача классификации, применительно к проблеме создания кодера переменной скорости на основе квазипериодических свойств речевых сигналов имеет свои особенности. Эти особенности связаны, прежде всего, с вероятностями ошибок неправильной классификации сегментов и их последствиями. При использовании квазипериодических свойств речевых сигналов, алгоритм работы кодера различен для вокализованных сегментов, невокализованных и пауз речи. Для кодирования вокализованных сегментов применяется алгоритм, существенно использующий периодические свойства речи (см. параграф 4.1.). Для невокализованных сегментов и пауз предполагается применение известных алгоритмов кодирования на всем интервале анализа, но, используя сегментно-трансформационную модель, предполагается трансформация параметров в процессе синтеза речи. Таким образом, алгоритм работы анализатора кодера переменной скорости    на    основе    сегментно-трансформационной    модели    с

127

использованием квазипериодических свойств речевых сигналов, можно представить в виде схемы нарис. 26.

Алгоритм
кодирования
паузы

Алгоритм
>| кодирования
речи

Алгоритм кодирования вок. сегмента

|  | &, |
| --- | --- |
|  | О <й |
| Речевой |  |
|  | Й u |
| сигнал | 5 s |
| ► | -& и |
|  | о <-> |
|  | 2 й |
|  | 2 и |

Пауза

Невокализ, сегмент

Вокализован, сегмент

Параметры паузы

Параметры

речевого

сегмента

Параметры

вокализ.

сегмента

Поток

переменной

скорости

Рис. 26  Иллюстрация работы анализатора кодера переменной скорости с использованием квазипериодических свойств речевых сигналов.

Наиболее   критическими   в   данной   схеме   являются   ошибки классификатора сегмента следующих типов:

принятие вокализованного или невокализованного сегмента за паузу,

принятие невокализованного сегмента за вокализованный.

Ошибка же классификации вокализованного сегмента или паузы как невокализованного приведет к кодированию сегмента общим алгоритмом кодирования речи, что не приведет к снижению качества синтезированного речевого сигнала (возрастет скорость передачи). Поэтому алгоритм классификации должен быть таким, чтобы минимизировать ошибки первых двух типов.

Таким образом, с учетом особенностей использования квазипериодических свойств речевых сигналов, алгоритм классификации должен быть следующим:

•	первый этап - выделение вокализованных сегментов с минимизацией ошибки принятия невокализованного сегмента за вокализованный,

•	второй этап - выделение пауз с минимизацией ошибки принятия речи за паузу.

Пункт 4.2.2 этого параграфа посвящен решению задачи первого этапа (при решении задачи первого этапа происходит одновременно

128

оценка величины периода основного тона вокализованного сегмента), а пункт 4.2.3 посвящен решению задачи второго этапа.

4.2.2. Классификация вокализованных сегментов и оценка периода основного тона.

Для  решения  задачи  выделения  вокализованных  сегментов  и

оценки периода основного тона были проанализированы существующие

алгоритмы, из которых были отобраны три метода для исследования

возможности    их    применения    в    кодере    переменной    скорости,

использующем   квазипериодические   свойства   речевого   сигнала   на

основе       сегментно-трансформационной       модели       кодирования:

кепстральный [108],   метод   обратной   фильтрации (SIFT - алгоритм)

[95] и метод оценки по кратковременной функции средней разности

(AMDF) [88].   Выбор   этих 3-х методов    основывался на том,    что

кепстральный метод дает наиболее точные оценки [108], a SIFT -

алгоритм  и метод  оценки по     кратковременной  функции  средней

разности основаны на линейном предсказании и оценивают период

основного тона с классификацией сегментов по сигналу погрешности

предсказания. При вычислении погрешности предсказания необходимо

определить коэффициенты линейного предсказания {ш}, что удобно с

вычислительной   точки зрения - они вычисляются в процессе работы

анализатора вокодера. Погрешность предсказания е(п) - это разность

между реальным значением отсчета    речевого  сигнала s(n)  и  его

предсказанным значением 7 (п ) :

Предсказанное значение - линейная комбинация предшествующих

отсчетов взятых с весами ОСк, определяется следующим образом:

р s(n)= £ aks(n-k)

к = \

Отличие SIFT-алгоритма от метода оценки по AMDF заключается в том, что в нем при анализе используется не весь спектр исходного речевого сигнала, а только его низкочастотная область 0-900 Гц, содержащая колебание на частоте основного тона и ряд высших гармоник. В связи с этим частота дискретизации отфильтрованного

129

сигнала понижается до 2 кГц путем прореживания. Поэтому для получения сигнала погрешности предсказания применяется обратный фильтр 4-го порядка. Период основного тона оценивается по положению максимума автокорреляционной функции погрешности предсказания на интервале анализа. Тип сегмента - по результатам сравнения значения этого максимума с порогом.

В методе оценки по AMDF погрешность предсказания вычисляется для всего исходного речевого сигнала, занимающего полную полосу частот. Поэтому применяется обратный фильтр того же порядка, что и в анализаторе вокодера. Соответственно, для нахождения погрешности предсказания потребуется вычислить все коэффициенты линейного предсказания. Только после этого из сигнала погрешности фильтрацией выделяется низкочастотная часть (0-900Гц) и прореживанием понижается частота дискретизации. Затем на интервале анализа вычисляется кратковременная функция средней разности. Если е„(т) - погрешность предсказания, вычисленная для интервала в окрестности точки п, то кратковременная функция средней разности определялась, как:

N-\

^„(*) = Хк(т)-ел(ж-к)|	(4.1)

По ее минимуму оценивается период основного тона, а по результату сравнения значения минимума с порогом - тип сегмента. Таким образом, при оценке основного тона по AMDF одновременно находятся все коэффициенты линейного предсказания, а для SIFT-алгоритма придется произвести дополнительные вычисления для их расчета.

В кепстральном методе сначала вычисляется прямое преобразование Фурье на интервале анализа, потом берется его логарифм и затем вычисляется обратное преобразование Фурье. По максимуму этой величины (кепстру) оценивается период основного тона и тип сегмента.

На точность оценки периода основного тона и типа сегмента существенным образом влияют значение конкретных параметров этих

130

методов:   длины   интервала   анализа,   коэффициент   прореживания, значения порога для принятия решения о типе сегмента.

Сравнение методов проводилось на речевых сигналах разных дикторов длиной, достаточной для получения статистически достоверных данных. Точное значение частоты основного тона и типа сегмента измерялось по спектрограмме и осциллограмме сигнала с использованием пакета COOL EDIT. Затем производилась оценка тремя методами при различных значениях их параметров. Для каждого метода при фиксированном наборе параметров подсчитывались следующие ошибки:

•	вероятность     оценивания     невокализованного     сегмента     как вокализованного - Р(е/нв);

•	вероятность     оценивания	вокализованного     сегмента     как невокализованного - Р(нв/в);

•	вероятность неправильного оценивания периода основного тона -Р(от).

По результатам был определен метод с конкретными значениями параметров алгоритма, для которого получаются минимальные значения вероятностей этих ошибок.

В SIFT-алгоритме для выделения низкочастотной части спектра исходного речевого сигнала, а в методе оценки по AMDF для выделения низкочастотной части сигнала погрешности предсказания применялись цифровые фильтры, рассчитанные с помощью пакета MONARCH. Были проведены исследования точности оценок методов в зависимости от типа используемого фильтра (Чебышева, Баттерворда или эллиптического) и в зависимости от длины интервала анализа (исследовались длины в интервале от 15 до 30 мс).

Результаты исследований показали, что SIFT-алгоритм дает наиболее точные оценки при применении фильтров Баттерворда 4-го порядка, длине интервала анализа 28 мс, коэффициенте прореживания равном 3 (см. таблицу 10).

Например, применение фильтра Баттерворда дает следующие значения вероятностей ошибок при коэффициенте прореживания отфильтрованного сигнала равном 3:

131

Таблица 10.   Значения вероятностей ошибок для SIFT алгоритма.

| Длина инт. анализа | 26 мс | 28 мс | 30 мс |
| --- | --- | --- | --- |
| Р(в/нв) | 0,1 | 0,08 | 0,09 |
| Р(нв/в) | 0,16 | од | 0,12 |
| Р(отп) | 0,2 | 0,13 | 0,16 |

Использование коэффициента прореживания равного 1,2,4 приводит к возрастанию вероятностей ошибок. Так, лучший результат, который был получен для коэффициента прореживания равного 4, при оптимальной длине 28 мс:

Р(в/нв) =  0,12;

Р(не/е)= 0,13;

P(om)   =  ОД 8.

Применение фильтров Чебышева и эллиптического приводит к увеличению этих ошибок до 0,2 и более.

Исследование метода оценки основного тона по
кратковременной    функции    средней    разности    показало,	что

оптимальная длина интервала анализа составляет также 28 мс, и при использование эллиптического фильтра 4-го порядка приводит, в среднем, к следующим вероятностям ошибок:

Р(в/нв) =  0,04;

Р(нв/в) = 0,04;

Р(от)    =   0,07.

Применение фильтров Чебышева и Баттерворда дает примерно такие же результаты.

Отсюда можно сделать вывод, что метод оценки по кратковременной функции средней разности дает меньшие вероятности ошибок и менее чувствителен к типу применяемого фильтра, поэтому его использование является более предпочтительным.

Исследования кепстрального метода показали, что этот метод по точности оценок не уступает методу     кратковременной     функции

132

средней разности, но требует больших временных затрат, что ограничивает его применение.

Оптимальная длина интервала анализа и для SIFT-алгоритма и для метода оценки по кратковременной функции средней разности составила 28 мс. Это связано с тем, что для нахождения коэффициентов линейного предсказания использовался автокорреляционный метод, при котором производится взвешивание отсчетов сигнала окном Хэмминга, что приводит к существенному искажению речевого сигнала на коротких сегментах. В результате этого увеличивается количество ошибок. На длинных интервалах анализа значение основного тона в начале и конце может сильно отличаться, что также приводит к росту числа ошибок [129].

Для метода оценки периода основного тона и классификации типа сегмента по кратковременной функции средней разности, как обеспечивающего наиболее точные оценки, исследована возможность его модификации для повышения точности вычислений. Было проанализировано влияние метода оценки коэффициентов линейного предсказания на точность вычисления периода основного тона. Установлено, что точность оценки повышается, если вместо автокорреляционного метода использовать метод Бурга [127].

-♦— Р(нв/в) Ч^-Р(в/нв)

20 мс 21 мс 22 мс 23 мс 24 мс 25 мс 26 мс 27 мс 28 мс

0,08 0,07 0,06' 0,05 0,04 -І 0,03 0,02 0,01 0

Рис. 27   Зависимость вероятностей неправильной классификации Р(нв/в) и Р(в/нв) от длины интервала анализа.

133

В результате исследований построены экспериментальные зависимости вероятностей ошибочной классификации сегмента от длины интервала анализа (см. рис. 27).

Из полученных графиков видно, что для данного метода минимальные вероятности ошибочной классификации сегмента получаются при длине интервала анализа около 22 мс.

Зависимость вероятности неправильной оценки периода основного тона от длины интервала анализа представлена на рис. 28.

0,18
0,16
0,14
0,12 Н
0,1
0,08 J	*^	/	-*-Р(ОТ)

0,06 0,04 Н 0,02 0

20 мс 21 мс 22 мс 23 мс 24 мс 25 мс 26 мс 27 мс 28 мс

Рис. 28   Зависимость вероятности неправильной оценки периода основного тона Р(от) от длины интервала анализа.

Из представленных графиков видно, что вероятности неправильной классификации типа сегмента и ошибочной оценки периода основного тона минимальны при длине интервала анализа 22 мс. При этом значения вероятностей ошибок получились меньшими, чем для случая оценки коэффициентов линейного предсказания автокорреляционным методом. Уменьшение длины интервала анализа связано с тем, что метод Бурга не требует взвешивания отсчетов окном, а за более короткий интервал параметры речи изменяются меньше, и это приводит к повышению точности оценок.

В результате анализа полученных данных, учитывая требования минимизации Р(в/нв) (см. п. 4.2.1.), сделан вывод о необходимости применения для классификации типов сегментов и оценки периода основного тона метода AMDF с коэффициентами рассчитанными методом Бурга и длиной интервала анализа равной 22 мс.

Результаты экспериментов показали, что использование фильтра с полосой    пропускания    0...800    Гц,    для    фильтрования    сигнала

134

погрешности предсказания чувствительно к уровню шумов, и поэтому для повышения помехоустойчивости целесообразно применять фильтр Баттерворда 3-го порядка с полосой пропускания 0.. .1400 Гц.

Для длины интервала анализа 22 мс была исследована зависимость вероятностей ошибочной классификации сегмента от значения порога принятия решения о вокализованности сегмента. Решение о вокализованности сегмента принимается в результате сравнения с порогом минимума кратковременной функции средней разности dn(k), в диапазоне т=20...147, что соответствует при частоте дискретизации 8 кГц частоте основного тона от 400 до 54,4 Гц. Для случая вычисления порога, как процента от среднего значения AMDF на всем интервале

анализа Dn:

°. = уЕ «<.(»)

к = \

(4.2)

Зависимости       вероятностей       ошибочной       классификации представлены на рисунке 29.

0,08 і

0,07

0,06

0,05

0,04-

0,03

0,02-

0,01 -

♦—Р(нв/в) Р(в/нв)

$

До	«\0

4е

^

^

/°

.с?\°

^ ^

#•

Рис. 29   Зависимость вероятностей неправильной классификации Р(нв/е) и Р(в/нв) от величины порога классификации сегментов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что требованию минимизации Р(в/нв), в данной ситуации соответствует значение порога равное 22,5% от среднего значения кратковременной функции средней разности на интервале анализа D„. Но при этом значительная доля вокализованных сегментов классифицируется как невокализованные и вероятность неправильной оценки основного тона составила 0,06, что

135

для указанной постановки задачи является значительной величиной. Основная часть ошибок классификации приходилась на удвоение периода основного тона (см. рис. 30 б)), что связано со способом вычисления AMDF dn(k), - чем больше к, тем меньше слагаемых в выражении (4.1).

22 мс

22 мс

Исходный речевой сигнал 22 мс

тага

LOT

Неправильная оценка основного тона

AMDF1

U352,l

U3 52,2

а)

~i	1	Г"

—\	1	1	Г~

0  40  80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480  п

!   ■   ■   ■   *   I

!    '    ■    ■ '■""Г"

10      15     20     25      30     35     40     45      50     55     60      65 мс

Рис. 30   Иллюстрация алгоритма оценивания основного тона и классификации сегментов по AMDF. а) - исходный речевой сигнал, разбитый на 3 интервала анализа по

22 мс,

136

б)	-   AMDF   1   кратковременная   функция   средней   разности,
вычисляемая с помощью выражения (4.1),

в)	-   AMDF   2   кратковременная   функция   средней   разности,
вычисляемая с помощью выражения (4.3),

Dnji - среднее значение вычисленное по выражению (4.2), Un;] -

соответствующий порог,

Dn,2 - среднее значение вычисленное по выражению (4.4), U11;2 -

соответствующий порог,

Тот- период основного тона.

В связи с этим функция AMDF была модифицирована:

Q

Л,Лк) = Т;\еп(т)-еп(т-к)1для    k = 20...147       j    (4.3)

/и=0

Jl47,если   W<N-l-k

где Q~   \        ,,   ,    ,	, N - длина интервала анализа.

[        7V -1- к, иначе

Порог вычисляется как среднее значение AMDF в диапазоне Ј=20...147:

і        147

Dn=T^Y1dn{K)	(4.4)

Для устранения ошибок связанных с удвоением периода основного тона дополнительно применена обработка локальных минимумов AMDF: если есть несколько локальных минимумов меньших порога Dn и минимальное значение AMDF соответствует к с большим номером, и это к больше 106, то в качестве периода основного тона используется к, соответствующее первому локальному минимуму (см. рис.30 в)).

Результаты испытаний модифицированного алгоритма AMDF продемонстрировали повышение точности оценки основного тона и классификации сегментов: Р(в/нв)=0,01 Р(нв/в)=0,03 Р(от)=0,04. При этом большинство ошибок классификации невокализованных сегментов в качестве вокализованных и неточной оценки периода основного тона (около 70%) приходится на оценку паузы речи как вокализованного сегмента, что с точки зрения алгоритма работы кодера

137

является менее опасным, чем принятие невокализованных сегментов за вокализованные.

4.2.3. Решение задачи классификации невокализованных сегментов и пауз речи.

Решения задачи классификации сегментов речи хорошо известны (см. [68,84,108,95,55]). Но указанные выше особенности алгоритма требуют дополнительных исследований. Классификация сегментов речевого сигнала производится по результатам анализа на них характеристик речи. Для решения этой задачи были исследованы: частота переходов через ноль, кратковременная энергия и первый и второй коэффициенты линейного предсказания.

Полученные автором результаты исследований, проведенных в условиях обычного телефонного разговора, показали, что для эффективного осуществления второго этапа классификации, при условии полученных данных классификации первого этапа (см. 4.2.2), достаточно использовать нормированное значение кратковременной энергии сегментов и частоту переходов через ноль [125]. При этом было установлено, что для получения высокой точности классификации требуется адаптация параметров алгоритма к конкретному телефонному разговору.

Если sn(m) - s(n+m) - отсчеты сегмента речевого сигнала длиной N отсчетов, в окрестности точки п (т.е. т=0, ...,N-1), то кратковременная энергия сегмента Еп вычисляется по формуле:

^    т = 0

Нормированное   значение   энергии    вычисляется    следующим

образом: сначала находится среднее значение энергии Еср за первые 20

секунд разговора (1=1000 сегментов по 20 мс, N=160 при частоте

дискретизации Fa=8000 Гц ) (в это время кодер может работать на

максимальной скорости, используя исходный алгоритм, не зависящий от

типа сегментов):

і  1-і

ь   1=0

138

После этого вычисляется нормированное значение кратковременной энергии ЕПіНорм\

Е        =—-хЮО

П,Норм	г,

ср

Частота переходов через ноль zn на сегменте речевого сигнала длительностью т с (например, г=0.02 с), в окрестности точки п, определяется как:

л

Т

где zn - число положительных переходов через ноль [84] на интервале длительностью т, в окрестности точки п.

При разработке алгоритма второго этапа классификации была проанализирована речь длительностью 27 мин (27 дикторов по 1 минуте каждый)     в условиях  обычного телефонного разговора.  Для  этого речевого сигнала были построены экспериментальные распределения частоты   встречаемости   значений   нормированной   кратковременной энергии ЕПіНОрм и частоты переходов через ноль zn для вокализованных, невокализованных сегментов и пауз речи. Сначала в речевом сигнале (27 минут) по осциллограмме и спектрограмме (пакет обработки речи COOL EDIT), были определены вокализованные, невокализованные участки и паузы   речи.   Затем   речевой    сигнал    был   разбит    на    сегменты длительностью   20    мс,    на    которых    вычислены    нормированные кратковременные энергии и частоты переходов через ноль (средняя кратковременная энергия для нормирования определялась на первых 20 секундах   речи   с   помощью   специально   разработанной   для   этого программы).   Для   всех   сегментов   относящихся   к   вокализованным участкам речи распределение частоты встречаемости ЕП:Норм строилось следующим образом (так же с помощью специально разработанной программы):    весь    диапазон    возможных    значений   ЕПіПОрм    от    0 (минимальное значение) до 500 (максимальное значение) был разбит на отрезки длиной 10. Было подсчитано число попаданий значения ЕПіНОрм в каждый интервал, это число делилось на общее число вокализованных сегментов.   Результаты   работы   программы   представлены   в   виде гистограммы    на    рис.    31.    Аналогичным    образом        строилось

139

распределение     частоты     встречаемости     значение     ЕПіНорм невокализованных сегментов (см. рис. 32) и пауз речи (см. рис. 33).

для

л и ■ о о .

о

ft-

о

0.0728 О.0655 0.0582 0.0509 0.0437 0.0364 0.0291 О.0218 О.0145 0.0072

4	4

о	о

о	о

о	о

10

о

о

о о

її

о о

о in

н

т

о о

о о m

1

8

"Г о о

^4"

о о

о in т

о о

S	°

О	m

о и Ч1

Значения параметра

Шаг  квантования  =   Ю.ООО

о о

о о in

Статистические  характеристики анализируемого  параметра   :

минимум	=	35.879

максимум	=	49Б.813

среднее значение	=	176.119

медиана	=	171.863

Рис. 31   Распределение частоты встречаемости нормированной кратковременной энергии для вокализованных сегментов. Аналогичным образом было построено распределение частоты встречаемости  значений  zn  для   вокализованных,   невокализованных сегментов    и пауз речи. Итоговое распределение частоты переходов через ноль представлено на рис. 34.

Исследование распределений показало, что для вокализованных сегментов среднее значение нормированной кратковременной энергии Ен,ср,вок составило 176,119, а минимальное - 35,879. Поэтому, если установить порог классификации по нормированной энергии равным 30 (что составляет 17,03% от среднего значения нормированной кратковременной энергии вокализованных сегментов), то заведомо будут выбраны все вокализованные сегменты (см. рис. 31). При этом, как показали результаты испытаний, в среднем 12,5 % сегментов пауз речи будут приняты за речевой сигнал.

140

Для того, чтобы осуществить выборку из речевого сигнала невокализованных сегментов, необходимо использовать значение частоты переходов через ноль: при пороге 725 Гц (см. рис.34) заведомо будут выбраны все невокализованные сегменты. Испытания показали, что в этом случае в среднем 16,0 % сегментов пауз будут приняты за речь.

|  |  | 1 0.2222 0 1999 |
| --- | --- | --- |
| л |  | 0 1333 |
| н о |  |  | 1-і < 1 Л 4 |
| о К |  |  |  | n nooo |
| « |  |  |  |  |  |  |
| о |  |  |  |  |  |  |  | л л/- г г |
| CD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ffl |  |  |  |  |  |  |  |  | Г) П-УУ1 |
| м |  |  |  |  |  |  |  |  | MM |
| -OOO -OOO -OOO -OOO | -OOO -OOO -OOO -OOO -OOO -OOO | л |
| 0 0 0 0 in 0 in | 0 0 0 0 0 о 0 m о in о in ў4 W « PJ * Ч1 Значения параметра | 8 |
|  | Шаг квантования = Ю.ООО |  |  |
|  | Статистические характеристики |  |  |
|  | анализируемого параметра : |  |  |
|  | минимум = 29.167 |  |  |
|  | максимум = 150.777 |  |  |
|  | среднее значение = 62.633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | медиана = 58.267 |  |  |

Рис. 32   Распределение частоты встречаемости нормированной кратковременной энергии для невокализованных сегментов.

141

Є

о

о

к н

о

|  | j 0.6250 |
| --- | --- |
|  |  | О 5000 |
|  |  | 0 1375 |
|  |  | 0 Э750 |
|  |  | 0 ЗА25 |
|  |  | О °500 |
|  |  | л л піч |
|  |  |  | О 1°5Q |
|  |  |  | Л П£-ЗЧ |
| OOCh ооо- | -ООО | А 0 0 | ооо-ооо-ооо-ооо-ооо-ооо- | А о 0 |
| 0 0 10 | 0 0 н | 0 и и | 0 0 0 О 0 0 о in о in о ю N СЧ О О * * Значения параметра | 0 о in |
|  |  |  | Шаг квантования = 10.000 |  |  |
|  |  |  | Статистические характеристики |  |  |
|  |  |  | анализируемого параметра : |  |  |
|  |  |  | минимум = 0.953 |  |  |
|  |  |  | максимум = 55.706 |  |  |
|  |  |  | среднее значение = 17.345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | медиана = 10.288 |  |  |

Рис. 33 Распределение частоты встречаемости нормированной кратковременной энергии для пауз речи.

юююююююююююююююююююю

со

ю

со

СМ

О)

см

CDN-OOCMCOLDCDCO

т-    см    eg    см    см    см    см

—♦-Вокализованные -*--Невокализованные —<*— Паузы

Рис. 34  Распределение частоты встречаемости значений частоты

переходов через нуль.

В   результате   анализа   полученных   данных   был   разработан следующий алгоритм классификации типов сегментов речевого сигнала: 1. В течении первых 20 секунд разговора происходит анализ речевого сигнала  только   по   алгоритму   первого   этапа  классификации   с

142

минимальной вероятностью принятия невокализованного сегмента (в том числе паузы) за вокализованный. При этом находится средняя энергия сегментов Еср и средняя нормированная кратковременная энергия ЕНіСРівок для сегментов классифицированных как вокализованные. 2. По истечению 20 с, вычисленное значение Еср будет использоваться для нормализации энергии, а Еп>сРів0К для вычисления порога:

В качестве порога используется именно 17,03 % от средней энергии вокализованных сегментов, потому что получаемое в результате значение будет заведомо меньше минимальной энергии для вокализованных сегментов (см. рис. 31). 3. Сегменты, классифицированные на первом этапе как невокализованные, проходят дополнительную обработку: вычисляется нормированная кратковременная энергия сегмента и происходит ее сравнение с порогом. Если больше порога, то сегмент

-	классифицируется как невокализованный, иначе - на
дополнительную обработку, где вычисляется частота переходов через
ноль на сегменте и сравнивается с порогом 725 Гц. Если больше
порога, то сегмент - классифицируется как невокализованный, иначе

-	пауза.

Испытания показали высокую эффективность разработанного алгоритма. Так, были только единичные случаи классификации речевых сегментов в качестве пауз, при этом ошибочное принятие паузы за речь составило в среднем 14% от общего числа сегментов паузы.

143

4.3. Минимизация множества векторов параметров сигнала на периоде основного тона в соответствии с сегментно-трансформационной моделью.

Задача минимизации множества векторов параметров сигнала на
периоде основного тона в соответствии с сегментно-трансформационной
моделью решается с использованием их векторного кодирования на
основе нейросетевой кластеризации (см. п.3.2.). Практическая
реализация принципов параметрического компандирования на основе
теоретико-информационного	подхода	с	использованием

квазипериодических свойств речи предполагает применение различных алгоритмов    кодирования    на    вокализованных,    невокализованных сегментах   и   паузах  речи   (см.   п.4.1).   В   качестве   алгоритма   для реализации разработанных принципов и методов кодирования речи выбран  алгоритм  кодера  с  многоимпульсным  возбуждением.   Этот алгоритм   получил   широкое   распространение   в   различных   сетях телефонной связи. Типичным представителем таких кодеров является алгоритм LPC-LTP-MPE (линейное предсказание  с долговременным предсказанием       и       многоимпульсным   возбуждением),    который используется      в      спутниковой      системе      связи      INMARSAT AERONAUTIKAL  [21].  Задача минимизации множества параметров решается применительно к сигналу многоимпульсного возбуждения на основе квазипериодических свойств речи вокализованных сегментов. Для этого, как выше отмечено, применяются разработанные во втором параграфе   алгоритмы   классификации   типа   сегмента   и   выделения периода основного тона на вокализованных сегментах. После этого решаются задачи выделения сигнала на одном периоде основного тона, кластеризации множества сигналов возбуждения на периоде основного тона на классы и определяются их характерные вектора (вектора-лидеры).

4.3.1. Метод выделения сигнала на одном периоде основного тона в начале интервала анализа.

Важной задачей при использовании квазипериодических свойств речевого сигнала для компандирования речи на основе сегментно-

144

трансформационной модели кодирования является выделение одного периода основного тона с целью получения необходимых для передачи параметров. Для решения этой задачи применяется алгоритм, разработанный автором в [134,128].

т,

При решении задачи выделения периода за его начало принят переход через нуль перед максимальным значением сигнала (см. рис. 35.)

от

У Максимальное значение сигнала f Начало выделяемого периода ОТ

Интервал анализа

Рис. 35   Выделение сигнала на одном периоде основного тона из

сегмента анализа. Алгоритм выделения сигнала на одном периоде основного тона из сегмента анализа заключается в следующем:

1)	с использование разработанного в параграфе 4.2. метода оценки основного тона и классификации вокализованных сегментов, производится анализ сегмента на вокализованность и, для вокализованного сегмента, - оценка периода основного тона,

2)	от начала интервала анализа выделяется сегмент длиной в период основного тона и находится максимальное значение сигнала на нем,

3)	анализируются отсчеты перед максимальным отсчетом, и находится ближайший, на котором изменяется знак, он принимается за начало периода основного тона,

4)	длина периода основного тона уточняется в результате поиска аналогичного перехода через нуль на участке сигнала, удаленном от начала на величину определенного в 1) периода основного тона,

145

5) расстояние между двумя переходами, определенными в 3) и 4), принимается за уточненный период основного тона.

Необходимость в уточнении величины периода основного тона, объясняется тем, что метод оценки периода основного тона дает среднее значение величины основного тона на интервале анализа.

4.3.2. Выбор модели параметрического кодера для синтеза речевого сигнала на периоде основного тона.

Для синтеза речевого сигнала на периоде основного тона выбрана модель линейного предсказания с многоимпульсным возбуждением. Как отмечено  в  первой главе модель линейного  предсказания является базовой в современной технике кодирования речи. Представление же сигнала возбуждения синтезатора на основе линейного предсказания в виде последовательности импульсов с неравномерно распределенными интервалами и различными амплитудами позволяет более точно учесть особенности возбуждения голосового тракта человека. Эти алгоритмы получили  широкое  распространение  в   сотовых  и  цифровых  сетях пакетной   коммутации.   Типичным   представителем   таких   кодеров является     алгоритм     LPC-LTP-MPE     (линейное     предсказание     с долговременным предсказанием   и   многоимпульсным возбуждением), который  использовался  в  спутниковой   системе   связи  INMARSAT AERONAUTIKAL [21]. Этот кодер занимает в диапазоне скоростей современных кодеров речи (от 4 до 16 кбит/с) практически среднюю скорость - 8900 бит/с (без проверочного кода). При этом достигается высокое качество речи и обеспечивается малая задержка передачи, удовлетворяющая большинству приложений передачи речи по сетям.

В соответствии с выбранной моделью речеобразования можно определить состав вектора параметров необходимого для синтеза сегмента на одном периоде основного тона:

положения и амплитуды импульсов сигнала возбуждения,

коэффициенты линейного предсказания (обычно, для их передачи используются математически эквивалентные параметры -коэффициенты отражения, площади, LSP- коэффициенты)

Для систем с многоимпульсным возбуждением установлено, что после   размещения   8   импульсов   в   интервале   10   мс   дальнейшее

146

уменьшение сигнала погрешности предсказания происходит незаметно [5]. В связи с этим, т.к. величина периода основного тона изменяется в пределах от 2,5 до 16 мс (среднее значение для мужских голосов - 8 мс), количество импульсов в сигнале многоимпульсного возбуждения было выбрано равным 12. Количество же параметров предсказания в соответствии с частотой дискретизации речевого сигнала 8 кГц было выбрано равным 10.

4.3.3. Анализ корреляционных свойств сигнала возбуждения для сигнала на одном периоде основного тона.

Минимизация множества векторов параметров основывается на результатах исследования множества нормированных по длительности сигналов многоимпульсного возбуждения сегментов речи на одном периоде основного тона [134]. На вокализованных сегментах речи, различных дикторов, общей длительностью двадцать пять минут выделялись сигналы на одном периоде основного тона и с помощью анализатора многоимпульсного возбуждения определялись положения и амплитуды импульсов возбуждения - вектор возбуждения. Затем эти вектора нормировались по длительности и амплитуде. На полученном множестве было вычислено распределения вероятностей позиций импульсов сигнала возбуждения. На рисунке 36 представлен общий вид гистограммы этого распределения.

Частота встречаемости импульса возбуждения на множестве ^нормированных векторов возбуждения

86

Цпіііііі

ІІІ..І1ІІІІІ1ІІІІ.ІІІ1..І

Позиция импульса возбуждения на нормированном

периоде основного тона

Рис. 36  Гистограмма распределения вероятностей позиций импульсов возбуждения на одном периоде основного тона вокализованной речи.

147

Сигнал на периоде основного тона

Сигнал

многоимпульсного

возбуждения

Нормированный

сигнал

возбуждения

Характерный

в классе сигнал

возбуждения

Т~г

U.JJ

>

и

ч

и

« Ч

Рис. 37 Иллюстрация процесса формирования кодовой книги сигналов возбуждения на периоде основного тона. Из гистограммы видно, что частота встречаемости различных импульсов неодинакова. Наличие локальных максимумов в полученном распределении векторов возбуждения свидетельствует о том, что в этом множестве можно выделить наиболее характерные вектора возбуждения. Таким образом, для передачи векторов возбуждения речевых сигналов на периоде основного тона нет необходимости кодировать каждый вектор. Достаточно выделить классы (кластеры) «близких» нормированных сигналов возбуждения, в каждом классе определить характерный (вектор-лидер) и составить из них кодовую книгу. Процедура формирования кодовой книги представлена на рисунке 37. Для формирования множества сигналов возбуждения на периоде основного тона используется речь различных дикторов, общей длительностью тринадцать минут для получения статистически достоверных данных. Из речи выделяются вокализованные сегменты, на

148

которых выделяются сигналы на периоде основного тона и определяются сигналы многоимпульсного возбуждения. Эти сигналы нормируются по длительности и амплитуде. Множество этих сигналов и является обучающим множеством. После его кластеризации в каждом классе выделяется характерный сигнал возбуждения. Из этих характерных векторов формируется кодовая книга их векторного кодирования.

При кодировании сигнала на периоде основного тона необходимо вычислить нормированный вектор возбуждения, определить его принадлежность к конкретному классу и передать номер соответствующего «характерного» вектора в кодовой книге (по величине периода основного тона на приемной стороне восстанавливается исходная длина вектора возбуждения). Передавая номер класса, и используя для синтеза речи один, заранее определенный для этого класса вектор-лидер, можно значительно снизить скорость передачи кодера [134].

Разработанная схема кодирования вектора многоимпульсного возбуждения на вокализованном сегменте выглядит следующим образом см. рис. 38:

Передающая сторона

Выделение сегмента на периоде ОТ

и определение сигнала

многоимпульсного возбуждения

1

Нормализация сигнала

многоимпульсного возбуждения на

периоде ОТ

I

Определение кластерной принадлежности сигнала

т

Передача номера кластера

Приемная сторона

Получение номера кластера

I

Выборка соответствующего

характерного сигнала

многоимпульсного возбуждения

J

Денормализация сигнала многоимпульсного возбуждения

Ї

Синтез сегмента с использованием денормализированного сигнала многоимпульсного возбуждения

Рис. 38  Блок-схема обработки векторов возбуждения вокализованных сегментов на передающей и приемной сторонах.

149

При реализации данной схемы можно выделить несколько этапов:

1.	Кластеризация множества векторов возбуждения на классы.

2.	Выделение в каждом классе вектора-лидера.

3.	Разработка алгоритма определения принадлежности текущего вектора возбуждения к тому или иному классу.

4.3.4. Применение нейронных сетей для кластеризации множества векторов параметров.

Базовые принципы построения нейронных сетей представлены в параграфе 3.2. Отметим, что для решения задач кластеризации множеств, при неизвестных векторах-лидерах и количестве классов могут быть успешно применены сети Кохонена.

Несомненно, сети SOM представляют большие возможности для анализа массивов векторов, чем сети Кохонена. Однако, учитывая временные и аппаратные требования к алгоритму кодирования, были выбраны сети Кохонена.

4.3.4.1. Кластеризация множества векторов возбуждения.

Весовые коэффициентов нейронов в сетях Кохонена (СК) подстраиваются таким образом, что бы распознать сходные входные вектора, в результате чего сеть выдает номер выигравшего нейрона (класса) [97].

^   ч.

Рис. 39   Архитектура слоя сети Кохонена На рис. 39 показана архитектура сети Кохонена - блок ||dist|| принимает  входной  вектор   У   и  входную   матрицу   весов  IW   и возвращает вектор, имеющий S элементов. Элементы данного вектора

150

представляют собой «отрицательные расстояния» между входным вектором и векторами ilW ' , представляющими из себя строки IW1'1. Вектор 'п' получается при поэлементном сложении векторов 'wp' и "Ь", и подается на передаточную функцию (ПФ). ПФ для соревновательных сетей, принимая V, возвращает «0» для всех нейронов, кроме нейрона-победителя"". Выходное значение нейрона - победителя равно 1.

На рис. 40 приведен пример использования НС Кохонена, для разбиения на классы. Слева показано исходное множество векторов,

|  | # |
| --- | --- |
| 1- |  |
| ++ |  |

справа - с выделенными классами [97]. 1

| 11.75 | # |  |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | * | ■ |
| 0,25 | + +++ ++ | А ff |

Рис. 40 Пример использования НС Кохонена. В приведенном примере было заведомо известно число классов, поэтому при построении сети не возник вопрос в выборе числа нейронов, поскольку именно их количеством определяется число классов. Задача по определению количества необходимых нейронов решается достаточно просто. На начальном этапе можно предположить большое число классов и провести обучение сети с большим количеством нейронов. После обучения запустить сеть с обучающим массивом. Число инициализированных нейронов будет количеством классов. При этом следует обратить внимание на время обучения сети, которое прямо зависит от количества входных векторов и размера сети. Зависимость времени от этих параметров примерно линейна. На компьютере Pentium IV 2,4 ГГц при количестве классов 512 и размере

Отрицательное расстояние {«negative distance») представляет собой взятое со знаком «минус» Евклидово расстояние,

' І Іоііедіпе.'їсм (лидером) называется тот нейрон, для которого значение V будет максимально. Очевидно, что максимальное значение 'в   будет иметь нейрон, вектор весов которого эквивалентен входному.

151

обучающей последовательности 20000 векторов (выборка вокализованных сегментов из речи длиной приблизительно 13 минут), одна эпоха обучения занимает примерно 6 минут 10 секунд. При этом для обучения сети необходимо провести как минимум 100 эпох.

Подстройка весовых коэффициентов производится раз в эпоху на основе случайно выбранного из обучающего множества вектора. Коэффициенты выигравшего нейрона пересчитываются по формуле

IWU(<7) = Л1»и(?-1)+-№(р(<7)-Л1Яи($-1))

где а- скорость подстройки весов.

Параметр а по умолчанию равен 0,01, он определяет скорость обучения, а также точность. При очень маленьком значении потребуется большое количество циклов до полного обучения, но при этом достигается высокая точность, при большом значении а скорость увеличивается, а точность уменьшается, при этом сеть может осциллировать вокруг некоторых значений весов и ни один из них не будет верным. Так же в процессе обучения вводится такой параметр, как коэффициент справедливости, который не позволяет одному нейрону выигрывать с большим отрывом. По умолчанию он равен 0,001. Значения функций тяготения пересчитываются раз в эпоху и обратно пропорциональны количеству выигрышей данного нейрона в процентах от общего предыдущих эпох.

Таким образом, формирование кодовой книги, являющееся минимизацией множества векторов возбуждения, включает два этапа.

1.	Формирование обучающего множества векторов возбуждения. Производится путем анализа речи различных дикторов общей длительностью достаточной для получения статистически достоверных данных. На вокализованных сегментах речи выделяются сигналы на периоде основного тона, для которых определяются нормированные по длительности и амплитуде сигналы многоимпульсного возбуждения.

2.	Кластеризация множества векторов возбуждения с учетом автоматического оценивания качества речи. Производится путем обучения    нейронной    сети    с   различным    количеством    эпох    и

152

последующем контроле качества восстановленной речи для получаемых кодовых книг.

Для формирования обучающего множества сигналов возбуждения была разработана соответствующая программа. В среде математического моделирования MatLab [97,106,92,80] написана программа для формирования кодовой книги. При обучении сети все ее параметры были приняты значения по умолчанию, установленные в пакете MatLab. Ниже приводятся характеристики программы.

1.	Входные данные. Файл, содержащий массив векторов возбуждения, содержащих положения и амплитуды нормированных сигналов многоимпульсного возбуждения "posi ■ pos2 • ... • pos^ • amp) • amp2 ■... • ampi2".

2.	Выходные данные: файлы, содержащие таблицу IW и вектор значений тяготения обученной сети.

3.	Тип сети: Кохонена.

4.	Функция расстояния: «отрицательное Евклидово».

5.	Функции пересчета весов и значений тяготения: Кохонена.

6.	Функция передачи: специальная.

Качество обучения нейронной сети оценивалось путем автоматического оценивания качества синтезированной речи (см. главу 3) по результатам работы программы код ера-деко дера, использующей результаты класстеризации множества векторов возбуждения в виде соответствующих файлов, содержащих значения весов и смещений обученной нейронной сети.

4.3.4.2. Поиск вектора - лидера.

Вектор - лидер, замещающий на приемной стороне любой вектор своего класса, должен характеризоваться наименьшим расстоянием до каждого из них. Простейшим способом нахождения такого вектора является последовательный перебор всех векторов данного класса и вычисление расстояний до каждого из векторов - «одноклассников». Однако такой метод нестоек к ошибкам в случае, если один из векторов, отнесенных к текущему классу, расположен в удалении от группы остальных. Поэтому попробуем решить эту задачу, обратившись к тем

153

же нейросетевым методам, а, точнее, к уже разработанному алгоритму построения кодовой книги. Как уже отмечалось ранее, при описании работы сети Кохонена, весовые коэффициенты вектора - победителя пересчитываются, что бы ближе подстроиться к входному вектору, в результате чего после ряда эпох обучения каждый нейрон откликается на определенную, близкую группу векторов, и устанавливается таким образом, что бы занимать центральное положение в их множестве. Отсюда очевидно, что наиболее правильно определенным вектором -лидером для конкретного класса будет являться векторов весов нейрона, представляющего этот класс[97].

4.3.4.3. Определение класса произвольного вектора.

Следующим задача, после того как осуществлена кластеризация множества векторов возбуждения и определены вектора-лидеры, - это разработка алгоритма отнесения конкретного вектора возбуждения к какому-либо классу. Логично было предложить использовать в качестве критерия расстояние от каждого вектора - лидера до данного вектора. Этот метод и был положен в основу решения данной задачи [97].

Необходимо отметить, что абсолютно аналогичной искомой в нейросетевом приложении является задача симуляции НС. При симуляции нейросети входной вектор относится сетью к одному из классов (активируется один из нейронов), при этом не производится модернизации весовых коэфффициентов и значений тяготения, что и требуется в данном случае.

В среде математического моделирования MatLab была написана соответствующая программа [97,106,92,80]. В функции SimNetQ, решающей задачу определения класса вектора, реализована нейросеть Кохонена, аналогичная использовавшейся при создании кодовой книги (без функции подстройки весов и значений тяготения). Коэффициенты нейросети считываются из заданного по умолчанию файла функцией Netlnit() на стадии инициализации программы. Функция SimNetQ принимает вектор из 12 позиций и 12 амплитуд импульсов возбуждения и возвращает номер класса. В качестве вспомогательных используются функции DistQ, Bias(), ResultQ и FindWinnerQ:

154

Dist() - вычисление «отрицательного» Евклидова расстояния.

Bias() - добавление значений тяготения.

Result() - обработка сигмоидной функцией.

FindWinner() - поиск нейрона с наибольший результатом.

Фукция SimNet имеет большую вычислительную сложность, при этом количество классов (нейронов), на которые необходимо разбить все множество исходных векторов возбуждения, существенно влияет на время ее работы.

На рис.41, 42 приведены зависимости времени, необходимого для обучения НС, от количества эпох обучения и числа нейронов для речевых сегментов различной длительности. Очевидно, что временные затраты на обучение НС растут пропорционально каждому из этих двух параметров, что значительно влияет на требования программы для формирователя кодовой книги к аппаратным ресурсам ЭВМ.

Рис. 41   Зависимость времени

обучения НС от установленного

количества эпох Количество нейронов: 100

20	40	60

100	120	140	160

Рис. 42   Зависимость времени

обучения НС от установленного

количества нейронов Количество эпох обучения: 20000

Можно отметить, опуская вопрос качества обучения, что после определенного (фиксированного по отношению к количеству входных данных) предельного числа эпох обучения дальнейшее снижение объема

155

кодовой книги незначительно и, следовательно, дальнейшее обучение бессмысленно. Кроме того, при сильном превышении данного предела имеет место переобучение сети - явление, при котором каждый последующий входящий вектор может сильно «испортить» уже настроенную НС.

На рис.43 показан график зависимостей скорости обучения НС от количества классов (нейронов в сети) и количества входных данных. В качестве критерия полного обучения взята настройка НС, при которой каждому входящему вектору определен персональный класс (при достаточном количестве) или каждый из классов включает в себя один или несколько векторов (при превышении количества векторов над количеством классов).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

О     100    150    200    250    300    350    400    450

О 5

Рис. 43 Зависимость времени обучения (мин) от объема входных данных (количество векторов). Из рисунка видно, что сложность обучения (скорость, время, необходимое для полного обучения НС) фактически не зависит от количества входных данных. Таким образом становится очевидно, что время, необходимое для обучения НС, зависит только от количества эпох обучения и задаваемого изначальна количества нейронов (максимального) числа классов.

156

4.4. Анализ функции преобразования параметров при синтезе речи на базе сегментно-трансформационной модели.

Сегментно-трансформационная модель кодирования речи определенная в виде (2.4) предполагает использование преобразования параметров ¥ в модели, определяемой выражением (2.3), что позволяет уменьшить мощность множества квантованных значений параметров Ф. Это обеспечивает формирование кадра меньшей длины, с одной стороны, а с другой стороны, расширяет соответствующее множество синтезируемых отрезков, что позволяет более точно синтезировать речевой сигнал. Для определения функции преобразования параметров были проведены исследования изменения периода основного тона и энергии сигнала на периоде основного тона на интервале анализа.

4.4.1.   Исследования   изменения   величины   периода   основного   тона   за интервал анализа.

Параметры речевого сигнала непрерывно изменяются во времени. Были проанализированы изменения параметров в начале и конце интервала анализа длительностью 20 мс. Для анализа использовалась речь 23 дикторов длительностью, достаточной для получения статистически достоверных данных.

Экспериментальные данные по исследованию изменения величины периода основного тона в начале и конце интервала анализа представлены на рис. 44 в виде распределения вероятностей величины изменения периода основного тона.

Это распределение строилось специально разработанной программой по следующему алгоритму:

4.	для сегмента, классифицированного как вокализованный, вычислялся период основного тона в тактах частоты дискретизации с применением метода предложенного в п. 4.2. в начале Тот>н и конце TontiK интервала анализа,

5.	вычислялась разность между ними:

Л т = т     _ т

^-1 l	L оіп.н       х с

157

6. для каждого значения А Т под считывал ось число вокализованных интервалов с этой разностью периода основного тона в начале и конце интервала анализа - NАТ , полученное значение делилось на общее количество вокализованных сегментов - Ne0K:

N.

AT

Р,

1. строилась зависимость РАТ от А Г (см. рис.44)

0.2366 0.2130 0.1893 0.1656 0.1420 0.1183 0.О946 0.0710 0.0473 0.0236

-7-6-5-4-3-2-10 12 3 4 5678

дТ

Рис. 44  Распределение вероятностей величины изменения периода

основного тона.

По полученным данным сделан вывод: за интервал анализа период основного тона меняется на незначительную величину, поэтому для задания изменения периода основного тона на интервале анализа возможно применение линейной интерполяции этого периода между соседними интервалами.

4.4.2. Исследования изменения энергии сигнала на периоде основного тона за интервал анализа.

Для исследования изменение энергии сигнала на периоде основного тона за интервал анализа была проанализирована речь 23 дикторов длительностью, достаточной для получения статистически достоверных данных.

158

В качестве характеристики изменения энергии сигнала на периоде основного тона за интервал анализа использовалась следующая величина:

Pt = Л\Ґ~	(4-5)

где ЕііН, ЕІ}К - энергия сигнала на периоде основного тона соответственно в начале и конце z-oro интервала анализа:

ТА

д>=Е^2и	(4.6)

Д!=0

ЛИ

Д>=Е^2И	(4.7)

m=N~T

где Г-период основного тона в тактах частоты дискретизации,

Sj(m) - отсчеты речевого сигнала на z'-ом интервале анализа.

Экспериментальные данные по исследованию величины pt представлены на рис. 45 в виде распределения ее частоты встречаемости.

Это распределение строилось специально разработанной программой по следующему алгоритму:

8.	для каждого сегмента, классифицированного как вокализованный, вычислялось значение р,- в соответствии с формулами (4.5)-(4.7).

9.	весь диапазон значений ph от минимального до максимального разбивался на отрезки длительностью 0,01.

10.	для каждого из этих отрезков по дочитывалось число вокализованных интервалов анализа Ni для которых значение /?,-попадало в этот отрезок:

Л = N, /ли

где / - номер отрезка. 11 .строилась зависимость Pt от /.

159

| - , ,п,п,П,_т. | і | hr" | ■■г |  | 1 | "І" | 'І | -4-^ | ■тг- | -тг- |  |  |  |  | ■М- | ■Ц-1- | ■*-г- |  | ■Т-Дм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,65     0,7    0,75     0,8     0,85     0,9     0,95      1       1,05     1,1     1,15    1,12    1,25     1,3     1,35

Рис. 45 Распределение вероятностей значений р,-. По полученным данным сделан вывод: для значительного большинства вокализованных сегментов за интервал анализа энергия сигнала за период основного тона меняется незначительно, поэтому для задания изменения энергии сигнала на периоде основного тона на интервале анализа возможно применение линейной интерполяции между соседними интервалами.

4.4.3. Интерполяция параметров предсказания.

Изменение формантных параметров является более медленным чем, изменение периода основного тона и энергии сигнала [84,98], поэтому для задания изменения соответствующих параметров так же возможно применение линейной интерполяции между соседними интервалами.

Важно отметить, что в системах кодирования использующих
модель линейного предсказания, в качестве параметров определяющих
спектральную огибающую речевого сигнала передаются параметры
математически эквивалентные коэффициентам линейного предсказания.
При этом на приемной стороне, для осуществления синтеза по ним
рассчитываются	коэффициенты	линейного	предсказания.

Коэффициенты линейного предсказания имеют сложную, нелинейную связь со спектральными параметрами, поэтому линейная интерполяция этих параметров между соседними интервалами не приведет к соответствующей линейной интерполяции формантных параметров. Это является причиной появления неустойчивых состояний синтезирующего

160

фильтра  [64,86],  которые приводят к искажению  синтезированного сигнала.

Для того, чтобы исключить рассмотренные нелинейные эффекты, необходимо осуществлять линейную интерполяцию в спектральной области. Для этого необходимо произвести пересчет параметров линейного предсказания в линейные спектральные пары (LSF), которые представляют собой спектральную информацию и могут быть линейно интерполированы между соседними интервалами. После проведения интерполяции по полученным векторам интерполированных LSF-параметров необходимо рассчитать вектора коэффициентов линейного предсказания для осуществления синтеза речевого сигнала [28]. При использовании метода компрессии на основе квазипериодических свойств вокализованной речи, вектора параметров коэффициентов линейного предсказания необходимо интерполировать в начале каждого периода основного тона на интервале синтеза.

161

4.5. Выводы по главе.

В ходе исследований представленных в четвертой главе решен ряд задач составляющих проблему эффективного кодирования речи (см. параграф 1.6). Базовым явился подход, использующий значительную корреляцию параметров квазипериодической речи, позволяющий выявить и исключить избыточности параметрического описания речи и тем самым минимизировать мощность множества характерных параметров.

Был проведен анализ квазипериодических свойств речевых сигналов на вокализованных сегментах и разработан метод параметрического компандирования речи на базе сегментно-трансформационной модели кодирования, уменьшающий объем параметрического описания речи.

С целью обеспечения возможность реализации разработанного метода решена задача классификации вокализованных, невокализованных сегментов и пауз речевого сигнала применительно к сформулированным условиям и модифицирован алгоритм оценки периода основного тона.

Основной объем передачи современных кодеров занимает информация о сигнале возбуждения параметрической модели речеобразования. Разработанные принципы кодирования на базе квазипериодических свойств вокализованной речи позволили существенно минимизировать объем параметрического описания сигнала возбуждения. Для этого, в соответствии с сегментно-трансформационной моделью кодирования, осуществлена кластеризация множества нормированных сигналов возбуждения на периоде основного тона. Затем в каждом классе выделены характерные вектора, из которых сформирована кодовая книга их векторного кодирования.

Разработанные	теоретико-информационные	принципы

кодирования речи предполагают трансформацию векторов параметров при синтезе речи. С целью определения этого преобразования проведено исследование изменения параметров на интервале анализа применительно к проблеме создания кодера переменной скорости на

162

основе квазипериодических свойств вокализованной речи и определена функция преобразования этих параметров.

Практическая реализация разработанных принципов кодирования на основе теоретико-информационного подхода, использующих квазипериодические свойства вокализованной речи и систему автоматического оценивания качества, представлена в пятой главе диссертации.

163

ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИКО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ КОДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЧИ. 5.1. Реализация разработанных принципов кодирования в кодерах с многоимпульсным возбуждением.

В параграфе представлено описание и результаты тестирования разработанной системы параметрического кодирования речи. Кодер переменной скорости, реализующий ее, основан на разработанных теоретико-информационных принципах кодирования, использующих квазипериодические свойства вокализованной речи, созданных алгоритмах выделения параметров речи, результатах проведенных исследований корреляционных характеристик речи, построенной системе автоматического оценивания качества синтезированной речи.

В качестве базовой модели речеобразования применяется модель на основе линейного предсказания с многоимпульсным возбуждением. При кодировании используется исследованная в четвертой главе избыточность квазипериодической структуры речи на вокализованных сегментах. При декодировании применяется интерполяция параметров в соответствии с представленными в четвертой главе результатами исследований параметров речи. Оптимизация алгоритма производится с помощью созданной системы автоматической оценки качества синтезированной речи.

5.1.1. Анализатор кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона.

Как отмечено выше, в качестве базового алгоритма выбран алгоритм LPC-LTP-MPE [64,21]. Реализованный алгоритм анализатора соответствует структуре кодера разработанной в параграфе 4.2. Его структурная схема представлена на рисунке 46. На рисунках 47, 48 представлены структурные схемы его отдельных блоков. Элементы схем работают в соответствии с разработанными методами в главе 4.

164

s(n)

Буфер

расширенного

сегмента

• • •   I

но...

Блок выделения

вок. сегментов,

оценки Тот и

вычисления

коэффициентов

'а

10

Т„

Вок.   | е(п)

Вок.

►

' от

Выделение

основного

сегмента

Блок

классификации

невокализованных

сегментов

и пауз,

вычисления G

Пауза

Невок.

►

Выделение

основного

сегмента

погрешности

предсказания

LTP

анализ

Gain.

Mi

МРЕ анализ

■м

15.

G,

М,

М,

G,!  G,

Нормализация

сигнала возбуждения

по длине и амплитуде

М,

12

MI2| G

Определение

кластерной

принадлежности

Norn

Рис. 46  Структурная схема анализатора кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на

периоде основного тона.

165

В соответствии с результатами, представленными в параграфе 4.1., для вокализованных сегментов осуществляется передача не всех параметров интервала анализа, а только относящихся к одному периоду основного тона речевого сигнала.

Для минимизации множества этих параметров, в соответствии с сегментно-трансформационной моделью кодирования, был проведен анализ множества сигналов многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона, и осуществлена его нейросетевая кластеризация (см. параграф 4.3). Кластеризация осуществлялась после нормализации этих сигналов. Нормализация по амплитуде, осуществлялась путем деления всех амплитуд на максимальную амплитуду. Нормализация по длине (периоду основного тона) осуществлялась путем деления всех положений импульсов на величину периода основного тона. После кластеризации нормированных сигналов возбуждения в соответствии с пунктом 4.3.4.1. кластеры были пронумерованы и для каждого определен вектор-лидер (см. пункт 4.3.4.2). В результате была составлена кодовая книга нормированных сигналов возбуждения (векторов возбуждения) на периоде основного тона, состоящая из 512 векторов. Таким образом, было реализовано векторное кодирование сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона.

В процессе анализа для каждого сегмента на интервале анализа определяются тип и для вокализованных сегментов - период основного тона. Для вокализованных сегментов реализуется алгоритм, использующий квазипериодические свойства речи на основе сегментно-трансформационной модели. Выделение сигнала многоимпульсного возбуждения осуществляется в соответствии с алгоритмом кодера LPC-LPT-MPE, только в этом случае для анализа выделяется сегмент одного периода основного тона в соответствии с пунктом 4.3.1.

Вектор возбуждения нормируется в соответствии с вышеописанной процедурой, при этом выделяется параметр g -амплитуда максимального импульса. Затем с помощью обученной нейронной сети определяется его кластерная принадлежность и формируется номер соответствующего кластера - Nom.

166

Таким образом, для вокализованных сегментов вычисляются и передаются:

•	признак вок/невок/шум,

•	коэффициенты отражения, которые кодируются в соответствии с адаптированными к русской речи таблицами кодирования.,

•	значение периода основного тона,

•	номер кластера вектора возбуждения,

•	максимальная амплитуда импульса возбуждения.

Таблицы кодирования коэффициентов отражения адаптированных к русской речи были рассчитаны по гистограммам распределения вероятностей этих коэффициентов, полученным в результате анализа русской речи общей длительностью 16 минут и представленным в приложении 1. При этом значность кода параметра равнялась соответствующему значению стандартного алгоритма. Формирование таблиц кодирования производилось разбиением диапазона значений параметра в соответствии с полученной для него гистограммой распределения вероятностей на отрезки различной длины (число которых определялось значностью кода), так что вероятность попадания значения параметра в каждый отрезок является постоянной величиной:

Т.е. если Д - диапазон значений /-го коэффициента отражения (£,•), a bt - значность кода его кодирования, то Д разбивается на N= 2 ' отрезков: Д= Д/+ Di2+...+ DiN, так что, в соответствии с гистограммой распределения вероятностей этого коэффициента, вероятности: P(kieDiX) = P(kieDa)=... = P{kieDiNi).

В качестве декодированного значения для коэффициента, попавшего в у'-ый отрезок, используется математическое ожидание значений коэффициента данного отрезка в соответствии с гистограммой распределения его вероятностей.

Для сравнения точности системы кодирования стандартного алгоритма и системы кодирования, полученной в ходе статистической обработки русской речи, использовался критерий, основанный на степени близости декодированных коэффициентов к выделенным анализатором одного и другого алгоритмов. Степень близости оценивалась по следующей величине:

167

1   L

^ МРЕ   ~ ~Г 2Li      МРЕ V/ ,

1   L

Я-СТАТ ~~7 2-t ^ctat V) ,

L /=1

где

w/)WiV(0-C*(ol

іїсТАт(1) = л1\кі2(1)-кі2СТАт(1)\   ,

где:

L - число интервалов анализа;

/ - /-ый интервал анализа;

ki(l) — значение коэффициента отражения (к,), выделенного анализатором на 1-ом интервале анализа;

Кмреу)— значение коэффициента отражения (к,) на 1-ом интервале, кодированного и затем декодированного по стандартным таблицам.

kiCTAT\l)— значение коэффициента отражения (к,) на 1-ом интервале, кодированного и затем декодированного по статистическим таблицам.

В результате тестовых испытаний для русской речи в 75% случаях точность операции кодирования - декодирования коэффициентов отражения по таблицам, рассчитанным по гистограммам распределения вероятностей коэффициентов, выше точности операции кодирования-декодирования коэффициентов отражения по стандартному алгоритму:

RcTAT^MPE-

При передачи параметров паузы реализуется алгоритм LPC-вокодера и передаются соответствующие параметры:

•	признак паузы,

•	4 коэффициента отражения,

•	коэффициент усиления,

Для кодирования коэффициентов отражения в этом случае применяются стандартные таблицы (см. [21]).

168

но.,

s(n)

LPC

анализ

lio

Фильтр погрешности предсказания

е(п)

ФНЧ

|  |  | Порог | ▼ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вычисление * AMDF | AMDF ► | Поиск максимума |

Вок.

от

Т,

е(п)

Рис. 47  Блок выделения вокализованных сегментов и оценки основного

тона.

і Вок.

| s(n) | Вычисление | Ел |  | Вычисление ЕсрДлявок-ных сегментов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порог I |  |  |
|  |  | 1 | 1 | ► | En Порог Е | G |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г |  | А |  |  |
|  |  |  |  | Сравнение |  | Невок |
|  |  | 1 | г | Поі | )orZ |
|  |  | Вычисление частоты переходов через 0 |  | ▼ |  |
|  |  |  | Zn | Сравнение |  |
|  |  |  |  |  | Невок |
|  |  |  |  |  |  | —#- | Пауза |

Рис. 48  Структурная схема блока классификации невокализованных сегментов и пауз речи а также вычисления коэффициента усиления для

пауз речи - G. В    случае    передачи    сегмента,    классифицированного    как невокализованный, для кодирования применяется стандартный алгоритм кодирования   параметров,    за   исключением   кодовой    комбинации

169

положения последнего импульса сигнала возбуждения. Вместо его абсолютного положения передаются разность между положением последнего и предыдущего. Для кодирования разности применяется кодовая комбинация значностью на единицу меньше значности кодовой комбинации положения импульса. Это позволило выделить 1 бит для передачи признака того, что сегмент - невокализованный.

В таблице 11 представлено распределение бит в кадрах кодера переменной скорости для различных типов сегментов.

Как видно из таблицы, для разработанного алгоритма происходит уменьшение объема передаваемых параметров и, соответственно, снижение средней скорости передачи. При этом максимальная скорость - 8900 бит/с (стандартный алгоритм) сохраняется без изменения для случая передачи невокализованных сегментов. Для передачи параметров вокализованных сегментов потребуется скорость 3200 бит/с. Для передачи параметров, относящихся к паузам речи, потребуется скорость 1400 бит/с.

Таблица 11.  Распределение бит в кадрах алгоритма кодера.

| Выделяемые параметры | Тип сегмента |
| --- | --- |
|  | Пауза | Вокализованный | Невокализованный |
| Коэффициенты отражения, бит | 22 | 40 | 40 |
| Коэффициент усиления, бит | 4 | - | - |
| Признак тон-шум-пауза, бит | 2 | 2 | 1 |
| Период основного тона, бит | - | 7 | - |
| Максимальная амплитуда импульса возбуждения, бит | - | 6 | - |
| Коэф-ты долговременного предсказания, бит | - | - | 8 |
| Сигнал возбуждения, бит | - | 9 | 129 |
| Всего | 28 | 64 | 178 |

5.1.2. Синтезатор кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона.

Алгоритм работы синтезатора определяется типом синтезируемого сегмента и представлен на рисунке 49.

170

При   синтезе   вокализованных   сегментов   в   соответствии   с
алгоритмами, разработанными в параграфах 4.1, 4.3, 4.4, сначала в
соответствии   с   полученным   номером   Nom,    из   кодовой   книги
извлекается    вектор-лидер, который будет использоваться в качестве
сигнала возбуждения. Синтез /-го сегмента начинается после принятия
параметров /-го сегмента, а заканчивается после поступления признака
тон-шум-пауза, параметров предсказания и периода основного тона /+1-
го сегмента (при этом соответствующие параметры /-1-го сегмента уже
получены). Эти параметры необходимы для того, чтобы в соответствии с
сегментно-трансформационной моделью осуществить преобразование
(интерполяцию)   параметров   синтеза   используя   квазипериодические
свойства речи на вокализованных сегментах. Период основного тона,
максимальная амплитуда импульса возбуждения, параметры линейного
предсказания (в виде линейных спектральных пар - см. пункт 4.4.4)
линейно интерполируются между соседними интервалами синтеза, в
точках, соответствующих началам периода основного тона. Вектор-
лидер        возбуждения        денормируется        с	использованием
интерполированных параметров, после чего составляется общий сигнал
возбуждения.

На стыках интервалов синтеза (/-1 и /-го или /-го и /+1) используется денормированный сигнал возбужнения того сегмента, на который приходится большая часть этого сигнала возбуждения на периоде основного тона. После формирования сигнала возбуждения с помощью обычного разностного уравнения происходит синтез, при этом в начале каждого периода основного тона происходит изменение параметров предсказания в соответствии с их интерполяцией.

При синтезе паузы сначала осуществляется синтез сигнала на отрезке длиной 20 мс в соответствии с LPC-синтезатором при возбуждении синтезирующего фильтра случайной последовательностью единичных импульсов. При этом осуществляется линейная интерполяция параметров предсказания в соответствии с 2.4.4 два раза за интервал. В начале сегмента, на 3-й мс, параметры интерполируются с параметрами предыдущего интервала и в конце, на 17 мс, - с параметрами последующего интервала.

171

Пауза

Генератор шума

u(n)

HT-LPC

синтез

L^

Регулирование энергии сигнала

s(n)

й\

а4

'ср

Ism

Вок.

JL	Х_

Интерполяция параметров для каждого периода ОТ

Н  HT-LPC синтез

с интерполяцией

параметров

для каждого

периода ОТ

s(n)

Delay Gain

Mi Wis

ч

Восстановление последовательности импульсов возбуждения

и

u(n)

LTP

синтез

u(n)

HT-LPC синтез

Вычисление F

Вычисление энергии сегмента

s(n)

Gii	,

Невок

Nom

Рис. 49  Структурная схема синтезатора кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на

периоде основного тона. Затем осуществляет регулировка энергии сигнала в соответствии с коэффициентом усиления G. Для этого вычисляется сначала энергия синтезированного сегмента - Есег, затем вычисляется коэффициент g:

g--

Я.

G

2-і       порог, ^сег

где Е      =-^х30

СОИ   '-'порог	і /-, п,	:

172

Ecp - средняя энергия синтезированных в течении первых 20 секунд разговора сегментов (см п. 4.2.2). После этого каждый синтезированный отсчет паузы умножается на коэффициент усиления g.

Для невокализованных сегментов синтез осуществляется в соответствии со стандартным алгоритмом при линейной интерполяции как и в случае паузы.

5.1.3. Результаты тестовых испытаний кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона.

С целью практического подтверждения эффективности разработанного кодера (в смысле снижения скорости передачи при сохранении качества синтезированной речи), оптимальности созданных алгоритмов, точности полученных результатов исследования свойств и характеристик речевых сигналов были проведены сравнительные испытания модели кодера переменной скорости со стандартным кодером Inmarsat Aeronautikal с многоимпульсным возбуждением, имеющего коммерческое качество, при скорости передачи 8900 бит/с.

Модель кодера состоит из следующих основных частей, функционирующих в соответствии с разработанным алгоритмом:

1)	модуль классификации сегментов и выделения их временных характеристик, коэффициентов линейного предсказания и отражения,

2)	модуль выделения параметров сигнала возбуждения для вокализованных и для невокализованных сегментов,

3)	модуль кодирования и декодирования параметров,

4)	модуль синтеза по декодированным параметра в зависимости от типа сегмента.

Модель кодера реализована на языке Си в виде прикладной программы в операционной среде Windows 98 и предназначена для работы на ПЭВМ IBM PC AT. Язык Си - стандарт де-факто для написания программных моделей кодеров речи.

Модуль классификации основан на результатах полученных в параграфе 4.2.

173

Модуль выделения параметров сигнала возбуждения основан на результатах полученных в параграфе 4.3.1.

Модуль кодирования и декодирования параметров основан на результатах полученных в параграфе 4.3.4.

Модуль синтеза основан на результатах полученных в параграфах 4.1. и 4.4.

Входными данными для программы является файл с оцифрованным речевым сигналом типа РСМ с частотой дискретизации 8 кГц и значностью кода 16 бит.

Для тестовых испытаний средней скорости модели кодера переменной скорости применялась речь различных дикторов, соответствующая обычному телефонному разговору. (При этом, максимальная скорость передачи 8900 бит/с - для случая кодирования невокализованных сегментов, 3200 бит/с - для вокализованных сегментов и 1400 бит/с - для пауз речи). Результаты испытаний показали, что средняя скорость передачи для разработанного кодера составила приблизительно 3400 бит/с, что в 2,5 раза меньше стандартного алгоритма.

Время обработки файла речевого сигнала длительностью 9 минут 22 секунды на персональном компьютере Pentium 4 (2,4 ГГц) с ОЗУ 512 Мб составило для стандартного алгоритма LPC-LTP-MPE 15 с, для разработанного алгоритма - 22 с, что соответствует алгоритмической задержке соответственно 0,5 мс и 0,8 мс.

Для сравнения качества звучания речи, синтезированной по стандартному алгоритму и разработанному алгоритму, использующему квазипериодические свойства речи, была проведена оценка качества -методом парных сравнений и разборчивости - методом артикуляции с помощью слоговых артикуляционных таблиц.

Слоговая разборчивость измерялась группой из 14 операторов в соответствии с ГОСТ Р 51061-97 [77] и ГОСТ Р 50840-95 [76]. Результаты тестовых испытаний представлены в таблице 12.

Результаты артикуляционных тестов показали, что при отношении сигнал/шум от 6 дБ до 48 дБ оба алгоритма обеспечивают примерно одинаковую    разборчивость    телефонной    передачи.    При    малых

174

отношениях сигнал/шум (в диапазоне от 1 дБ до 6 дБ) разработанный алгоритм обеспечивает более высокую разборчивость, и таким образом является более стойким к фоновому шуму.

Таблица 12.   Результаты тестовых испытаний слоговой разборчивости.

| Стандартный алгоритм LPC-LTP-MPE (8900 бит/с) |
| --- |
| Отношение сигнал/фоновый шум | Слоговая разборчивость, % |
| 48 дБ | 90 |
| 15 дБ | 85 |
| 8 дБ | 75 |
| 4 дБ | 63 |
| 1дБ | 43 |
| Разработанный алгоритм кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона (3400 бит/с) |
| Отношение сигнал/фоновый шум | Слоговая разборчивость, % |
| 48 дБ | 90 |
| 15 дБ | 85 |
| 8 дБ | 76 |
| 4 дБ | 70 |
| ІДБ | 51 |

Оценка качества, проведенная методом парных сравнений, показала, что качество кодера использующего квазипериодическую структуру речи не хуже стандартного алгоритма с многоимпульсным возбуждением, т.к. количество предпочтений отданных одному и другому алгоритму примерно совпало.

175

5.2. Реализация разработанных принципов кодирования в кодерах с возбуждением от остатка предсказания.

Разработанные	теоретико-информационные	принципы

кодирования, использующие квазипериодические свойства вокализованной речи, были также апробированы на модели кодера с линейным предсказанием и возбуждением от остатка предсказания. В качестве такой системы выбран алгоритм RPE-LTP стандарта GSM 06.10 [15], широко используемый в сотовых системах стандарта GSM .

5.2.1. Анализ кодера речи RPE-LTP.

Алгоритм RPE-LTP использует модель линейного предсказания с долговременным предсказанием и возбуждением от погрешности предсказания. Кодирование происходит в несколько этапов (см. рис. 50).

После дискретизации речевого сигнала (в данном случае с частотой 8 кГц) выборки аналогового сигнала с помощью АЦП преобразуют в цифровой код, над которым и совершаются все последующие операции.

Последовательность отсчетов разбивают на отдельные, следующие друг за другом сегменты. Длительность сегмента в кодере RPE-LTP составляет 20 мс или 160 отсчетов речевого сигнала.

Перед началом анализа осуществляется корректировка спектра сигнала с помощью двух фильтров. Первый из этих фильтров имеет передаточную функцию

яфіО) =	Г'

1-0.999Z"1

а второй -

HcP2(z) = 1-0.86^1.

Затем на каждом отдельном сегменте осуществляется кратковременный LPC-анализ в результате которого вычисляются:

J   I

43

а>

to о

я

в

«

>

Н О К О 43 43 cd

S

Я

о я

и

| « | tr1 |
| --- | --- |
| о | Рч |
| Ц> | а; |
| ►О" |  |
| >в- |  |
| Я | s |
| Я | cd |
| сь | н |
| Я | о to |
| № | о |
|  | S |
| О |  |
| н |  |
| 43 | я |
| р | о |
| « | ы |
| О) | ►в* |
| И | Н=г- |
| К | N |
| sq | И |
|  | К |
| iv | CD Я |
|  | И |
|  | tr1 |
| -^,^ |  |
| to |  |
| &э | а |
| й | я |
| ►ч | я |
| о | п> |
| 43 | Sc |
| Я | К |
| н | О |
| £ | 4 |
| cd | о |

я

о

on

о

О

н

43

43 Я

р

О

X

CD

О

to

CD

43

w

I

H

Предкор-рєкіор

Коррекция сдвига

Вход

Предварительная! обработка       ;

С егментац

няпоІбО

отчётов

Вычисление АКФ для задержки

I

Расчет к.

fc=>LAR

Кодирован ие LAR

LP С - анализ

Фильтр погрешности предсказания

LAR=>k

Интерполяц

ия

LAR

Декодирова ние LAR

LARC

LP С- синтез    !

-нЭ-

-Г г

Анализ

параметр ов

LTP

О

Кодирование

параметров

LTP

Декодирова

ние параметр ов

,о

П'

тФ*'

Д олговр еменный предсказатель

Выбор последова тельности

I

Прореживание и форми -рование 4-х последовательностей

Кодирован

ие

АдИКМ

-^

Декодиров

ание

АдИКМ

П озицио нир о вание последовательности

Кодирование сигната возбуждения

М.

177

используется   8   коэффициентов)   и   затем   логарифмы   отношения коэффициентов площадей, используемые для передачи:

2. Остаточный сигнал - разность между исходными и предсказанными отсчетами:

r1(z)=A1(z) ф),

где	4(*) = 1-2Х*~*-

ы

Полученный в результате фильтрации сигнал rj(z) называют первым остаточным сигналом. Зная его, можно восстановить (синтезировать) исходный сигнал, выполняя обратное преобразование:

s(z)= rj(z) -A-'(z)= n(z) -Hj(z)	(5.1)

где Hj(z) - передаточная функция цифрового фильтра-синтезатора.

На втором этапе анализа выявляют избыточность, связанную с периодичностью на частоте основного тона. Для этого используют процедуру долговременного линейного предсказания.

Предварительно сегмент из 160 отсчетов разбивают на 4 подсегмента по 40 отсчетов. Далее процедуру долговременного предсказания выполняют отдельно для каждого подсегмента.

В ходе LTP-анализа вычисляется коэффициент усиления G и задержка т, которая на вокализованных сегментах совпадает с величиной периода основного тона Тот. Сигнал на выходе LTP-анализатора представляет собой второй остаточный сигнал:

r2 (п) = r} (п) - Gr} (п-т).

На практике величина т лежит в пределах 20 - 160, что соответствует частоте основного тона 40 - 400 Гц.

Соотношение в z-области имеет вид:

где   \-G-z~"1   -   передаточная   характеристика   цифрового   фильтра долговременного предсказателя. Обратное преобразование

178

в синтезаторе позволяет восстановить первый остаточный сигнал г\(гі) по второму остаточному сигналу:

г\ (п) - r2 (п)+ Grx (п-т), Третий этап анализа - аппроксимация второго остаточного сигнала с целью максимального уменьшения числа бит, необходимых для его передачи. То есть вместо второго остаточного сигнала r2(z) передают его аппроксимированное представление r2 (z), связанное с ним соотношением

r2(z) = K(z)r2(z)

где K(z) - передаточная функция цифрового фильтра, соответствующая
операции аппроксимации второго остаточного сигнала. Аппроксимация
каждого из 4-х остаточных сигналов производится прореживанием и
формированием 4-х последовательностей, из которых выбирается одна с
максимальной энергией. Восстановление второго остаточного сигнала
производится	позиционированием	аппроксимирующих

последовательностей с последующей фильтрацией.

Это обратное преобразование может быть записано:
Ф) = К~\г)г2(г)	ру

При восстановлении (синтезе) речи в приемнике в соответствии с (5.1), (5.2) и (5.3) получим:

s (z)	х	х	х rJz)

/c=l

Структурная схема декодера представлена на рисунке 51.

179

м„

Позиционирование последовательностей

^

г{'

П'

I *-i

i-La*z~

Пост фильтрация

Выход

Декодирование АдИКМ

&+-

LAR=>k

G'

т'

Ос

Декодер параметров LTP

Интерполяция LAB.

LAR,

Декодер LAR

Декодирование сигаала	і      Долговременное       і    LPC-синтез       і    Постобработка

возбуждения	'        предсказание

Рис. 51    Структурная схема декодера RPE-LTP. Для    кодирования    параметров    синтезирующего    фильтра    в алгоритме RPE-LTP выделяется 36 бит в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13.   Распределение бит для кодирования LARt.

| і | Длина LARj, бит |
| --- | --- |
| і;2 | б |
| 3;4 | 5 |
| 5;6 | 4 |
| 7;8 | 3 |

Для кодирования каждого из четырех сигналов возбуждения 7 бит выделяется для кодирования задержки т, 2 бита - усиления G, 2 бита -номера выбранной прореженной последовательности, 6 бит -абсолютное значение наибольшей амплитуды и по 3 бита на каждую из 13 нормированных амплитуд последовательности. В итоге получаем 56 бит на один подсегмент, 224 бита для передачи параметров 4-х подсегментов и всего 260 бит за 20 мс, что соответствует скорости передачи 13 кбит/с.

5.2.2. Исследование остаточных сигналов алгоритма RPE-LTP и разработка метода кодирования с использованием квазипериодических свойств речи.

Разработанные принципы кодирования предполагают максимальное использование избыточности параметров речевого сигнала. Исключение избыточности позволяет минимизировать скорость

180

передачи параметров по каналу связи. С целью определения корреляций сигналов, используемых кодером алгоритма RPE-LTP стандарта GSM 06.10, были исследованы остаточные сигналы, формируемые в анализаторе:

первый остаточный, после LPC-анализа,

второй остаточный - после LTP-анализа.

ЗВУК «А»

Исходнймй сиг

После LTP-анализа

Исходный сигнал

ЗВУК«Ш»

Шьф^м^\

После LPC-анализа

lV***l^*#W»f3^

После LTP-анализа

Рис. 52  Вид сигналов звука «а» и «ш» на различных этапах

кодирования. На рисунке 52, представлены формы сигнала вокализованного звука «а» и невокализованного «ш» длительностью 130 мс на первых

181

трех этапах кодирования, это исходный сигнал и остаточные сигналы, после LPC анализа (первый) и LTP анализа (второй). Последний, прореженный остаточный сигнал не представлен, поскольку он является периодической выборкой из второго остаточного сигнала.

Как видно из представленных рисунков квазипериодическими свойствами обладают только вокализованный исходный сигнал и его первый остаточный сигнал.

Для реализации разработанных принципов кодирования были использованы эти квазипериодические свойства первого остаточного сигнала алгоритма RPE-LTP для вокализованной речи. В основе разработанного кодера переменной скорости реализована идея выделения из первого остаточного сигнала одного периода основного тона и векторного кодирования его. Синтез реализуется аналогично кодеру с векторным кодированием многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона. Для этого были решены следующие задачи.

1.	Классификация вокализованных, невокализованных сегментов и пауз речи (в соответствии с результатами параграфа 4.2).

2.	Выделение сигнала на одном периоде основного тона (в соответствии с результатами параграфа 4.3.1)

3.	Вычисление первого остаточного сигнала (в соответствии с алгоритмом RPE-LTP) на одном периоде основного тона.

4.	Нормализация его по амплитуде и по длительности (нормализация по длительности производилась децимацией или интерполяцией сигнала при приведении его к длине в 80 тактов частоты дискретизации).

5.	Формирование обучающего множества нормированных остаточных сигналов на периоде основного тона по речевому сигналу общей длительностью около 7 минут (было сформировано множество, состоящее из приблизительно 10000 остаточных сигналов).

6.	Кластеризация множества нормированных остаточных сигналов на периоде основного тона. Осуществлена с помощью математического аппарата нейронных сетей, аналогично результатам   представленным   в   параграфе    4.3.    Размерность

182

нормированных векторов - 80 элементов. На компьютере Pentium 4 2,4 ГГц при количестве классов 512 и размере обучающей последовательности 10000 векторов на одну эпоху обучения затрачивалось приблизительно 4 минуты). 7. Выделение в каждом классе характерных векторов и составление из них кодовой книги (аналогично результатам, представленным в параграфе 4.3).

5.2.3. Реализация кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона.

Вход

Нет    ^окал\ Ла

й о w Р^

й

о

Л К И а й о м Я Ч й И

о

Й

к

ч ч

ч

i^;, Щ}

4х{Хт, xj

/L4ty

LTP-анализ

RPE-кодирование

Предкорректор

LPC-анализ

{LARJ

Взятие вектора на

периоде,

нормализация

I

Поиск вектора в кодовой книге

Т, Хпи

№ вектора

о

W

X

« W cd

ffl О п Я Ч

« О И

« Ч Ч

а, ч

cd

Рис. 53   Структурная схема кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде

основного тона. Алгоритм работы анализатора созданного кодера представлен на рисунке 53. Для невокализованных сегментов и пауз алгоритм работает аналогично стандарту GSM 06.10. Если же сегмент классифицируется как вокализованный, из первого остаточного сигнала выделяется сигнал на периоде основного тона, который нормируется по длительности и амплитуде (нормирующие параметры Т - 7 бит и Хтах   - 7 бит) и с

183

помощью   обученной  нейронной   сети   определяется  его   кластерная принадлежность.   Номер   кластера   (9   бит)   передается   в   качестве

параметра.

КАДР ДЛЯ НЕВОКАЛИЗОВАННЫХ ЗВУКОВ (СТАДАРТНЫИ GSM 06.10)

| Тип кадра | Коэффициенты линейного предсказания |
| --- | --- |
|  | LAR1 | LAR2 | LAR3 | LAR4 | LAR5 | LAR6 | LAR7 | LAR8 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Субкадр №1 |  |  |  |
| LTP - параметры | RPE - параметры |
| Lag (задержка) | gam | Ml | Xmaxl | XI (0) | Х1(1) |  | Х1(12) |

|  |  |  | Субкадр №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTP - параметры | RPE - параметры |
| Lag (задержка) | gain | М2 | Хтах2 | Х2(0) | Х2(1) |  | Х2(12) |

|  |  |  | Субкадр №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTP - параметры | RPE - параметры |
| Lag (задержка) | gain | МЗ | ХтахЗ | Х3(0) | Х3(1) |  | Х3(12) |

|  |  |  | Субкадр №4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LTP - параметры | RPE - параметры |
| Lag (задержка) | gain | М4 | Хтах4 | Х4(0) | Х4(1) |  | Х4(10) | Х4(11) | Х4(12) |

КАДР ДЛЯ ВОКАЛИЗОВАННЫХ ЗВУКОВ (РАЗРАБОТАННЫЙ АЛГОРИТМ)

| Тип кадра | Коэффициенты линейного предсказания |
| --- | --- |
|  | LAR1 | LAR2 | LAR3 | LAR4 | LAR5 | LAR6 | LAR7 | LAR8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры кодирования остаточного сигнала |
| --- |
| Т (период ОТ) | № вектора возбуждения | Хтах |
|  | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 |

Рис. 54   Структура кадров разработанного кодера для невокализованных и для вокализованных сегментов.

Таблица 14.   Распределение бит в кадрах алгоритма кодера.

| Выделяемые параметры | Тип сегмента |
| --- | --- |
|  | Вокализованный | Невокали-зованный |
| Коэффициенты LAR, бит | 36 | 36 |
| Признак тон-шум-пауза, бит | 1 | 1 |
| Период основного тона, бит | 7 | - |
| Максимальная амплитуда импульса возбуждения, бит | 7 | 4x6 |
| Номер выбранной последовательности, бит | - | 4x2 |
| Коэф-ты долговременного предсказания, бит | - | 4х(7+2) |
| Сигнал возбуждения, бит | 9 | 3x39+38 |
| Всего | 60 | 260 |

184

Структура формируемых кадров представлена на рисунке 54. Распределение бит в кадрах представлено в таблице 14. Отличие от стандартного алгоритма (для невокализованных сегментов и пауз) заключается только в том, что для кодирования 11-го значения последовательности четвертого подсегмента отводится не 3, а два бита. Одиннадцатое значение линейно аппроксимируется между кодированными 10-м и 12-м, а разность между аппроксимированным и реальным кодируется 2-х разрядным кодом. Освободившийся бит использовался для передачи типа сегмента.

Для разработанного кодера минимальная скорость (на вокализованных сегментах) составляет 60/0.02мс=3000 бит/с, что в 4 раза меньше стандартного алгоритма.

Извлечение

сигнала

возбуждения

из кодовой

книги

{Gh mj, Мі 4х{Хт, xj

Денорма-лизация с линейной интерполяцией

Формирование сос-•   тавного сигнала возбуждения

Восстановление остаточного сигнала по алгоритму RPE-LTP

Синтезирующий фильтр

1

400

Ы

Синтезированный -сигнал

Пост-фитьтр

{LARJ

Декодирование коэффициентов предсказания по алгоритму RPE-LTP

Рис. 55 Структурная схема декодера с возбуждением от остатка предсказания, использующего квазипериодические свойства речи. Синтезатор кодера (см. рис. 55) в зависимости от типа кадра осуществляет синтез или по стандартному алгоритму или по алгоритму, использующему квазипериодическую структуру речи. В этом случае в соответствии с номером вектора возбуждения из кодовой книги извлекается сигнал возбуждения, который денормируется в соответствии с величиной периода основного тона и максимальной амплитудой. При этом, величина периода основного тона и максимальная амплитуда линейно интерполируются между интервалами синтеза (см. параграф 4.4.).

185

Восстановленные сигналы на периоде основного тона соединяются в единую последовательность, которая поступает в качестве сигнала возбуждения на синтезирующий фильтр, управляемый коэффициентами, декодированными в соответствии со стандартным алгоритмом.

5.2.4. Результаты тестовых испытаний кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона.

При исследовании скоростных и качественных характеристик кодера реализующего теоретико-информационные принципы были получены следующие результаты. Разработанный кодер обеспечивает высокое качество при уменьшении скорости до 7 кбит/с. Это почти в 2 раза меньше, чем у стандартного GSM кодера. При этом минимальная скорость (на вокализованных сегментах) составляет 60/0,02мс=3000 бит/с, т.е. в 4 раза меньше стандартного алгоритма. Оценка качества, полученная методом парных сравнений, продемонстрировала одинаковое качество стандартного GSM кодера и разработанного кодера переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона.

Новый кодер требует большего объема вычислений. Так, время обработки на персональном компьютере Pentium 4 2,4 ГГц речевого сигнала длительностью 9 минут 22 секунды для программной реализации стандартного алгоритма составляет приблизительно 12 секунд (алгоритмическая задержка на сегмент приблизительно 0,42 мс), а разработанного - приблизительно 17 секунд (алгоритмическая задержка на сегмент приблизительно 0,6 мс). Кроме того, для хранения значений весов и смещений нейросети требуется дополнительная память.

Возможна дальнейшая оптимизация кодирования. Например, выделение пауз и их низкоскоростное кодирование аналогично разработанному алгоритму с многоимпульсным возбуждением позволит дополнительно снизить среднюю скорость кодирования приблизительно до 4000 бит/с, так как при дуплексном телефонном разговоре около 60

186

процентов передачи составляют паузы. Использование векторного кодирования возбуждения невокализованных сегментов и взаимозависимой модели возбуждения и голосового тракта позволит построить многоуровневую кодовую книгу, в которой выделенным типам сегментов будут определены свои сигналы возбуждения, что позволит еще дополнительно снизить скорость кодирования.

Таким образом, можно констатировать, что полученные результаты тестирования созданного кодера продемонстрировали высокую эффективность разработанных принципов кодирования, использующих квазипериодическую структуру вокализованной речи, позволив обеспечить значительное снижение скорости передачи при сохранении коммерческого качества.

187

5.3.   Кодирование   параметров   синтезирующего   фильтра   модели речеобразования.

В разработанных двух кодерах, базирующихся на теоретико-информационных принципах и использующих квазипериодические свойства вокализованной речи, при кодировании параметров модели синтезирующего фильтра применялись стандартные процедуры. Для алгоритма с многоимпульсным возбуждением это коэффициенты отражения, для которых выделялось 40 бит, для алгоритма с возбуждением от остатка предсказания - логарифмы отношения площадей, для которых выделялось 36 бит. Направлением дополнительного снижения скорости передачи является использование LSP - коэффициентов.

Метод линейной спектральной пары (LSP) был предложен в 1979 году как новый метод выделения параметров для характеристики огибающей спектра. Преимущество LSP коэффициентов можно объяснить следующими причинами. Коэффициенты предсказания а,-имеют широкий диапазон значений, что затрудняет их квантование и может быть причиной нестабильной работы синтезирующего фильтра.

Для коэффициентов отражения подобной проблемы не возникает, т.к. | к;|< 1. Однако коэффициенты отражения также имеют ограничения в силу того, что существует неравномерная чувствительность спектра сигнала к изменениям этих коэффициентов. Эта зависимость имеет U-образный характер.

Параметры LSP в математическом смысле полностью эквивалентны всем другим параметрам линейного предсказания, но более устойчивы к ошибкам в канале связи. Искажение одного из LSP параметров влияет на спектр сигнала только в той области, к которой относится данный параметр.

Коэффициенты LSP являются корнями полиномов F](z) и F2(z), получаемых из передаточной функции фильтра погрешности предсказания. Каждый полином имеет 5 комплексно-сопряженных корней на единичной окружности {€~!Щ), и они могут быть записаны:

188

Flto =        П      (1 - 2qiz~l + z-2) і = 1,3,...,9

и:

ВД =	П     (1 - 2Ф'1 + 2-ѕ

1=2,4,...,10

где   qi   =   cos(co/).   Коэффициенты   ш/   являются   линейными

спектральными парами (LSF) и удовлетворяют порядку следования 0 <

со/ <  031  < ■■■  < ©10  < тт.  Коэффициенты #/ называются LSP -

коэффициентами и представляют LSF-коэффициенты в «косинусной

области».

Параметры LSP реагируют на быстрые изменения огибающей

спектра, поэтому не требуется их сглаживание.

Параметры LSP широко используются в современных алгоритмах

кодирования речи (см. главу  1) и при этом они требуют меньшей

значности кода для обеспечения того же качества восстановленной речи,

что   и   коэффициенты   отражения   (алгоритм   с   многоимпульсным

возбуждением - 40 бит) и логарифмы отношения площадей (RPE-LTP -

36   бит).   Так,   например,   в   кодере   G729   для   кодирования   LSP

коэффициентов отводится 20 бит при длине интервала анализа 10 мс, в

кодере G.723 - 24 бита при длине интервала анализа 30 мс, в алгоритме

MELP - 25 бит при длине интервала анализа 22,5 мс.

В приложении 2 А и Б приведены распределения вероятностей

значений     коэффициентов    линейных     спектральных     пар     (LSF-

коэффициентов) русской речи. В приложение 2 В  и Г приведены

распределения    вероятностей    значений    разности    соседних    LSF-

коэффициентов русской речи. Анализ распределений свидетельствует о

значительной       корреляции       между       соседними       значениями

коэффициентов,    что    обеспечивает    высокую    эффективность    их

векторного     кодирования.     Применение     LSF-коэффициентов     в

разработанных кодерах переменной скорости позволит дополнительно

уменьшить   требуемую   для   передачи    скорость.    Так,   используя

кодирование   в   соответствии   с   алгоритмом   MELP,   в   кодере   с

многоимпульсным возбуждением количество бит в речевых кадрах

уменьшается на 15 бит. При этом скорость для вокализованной речи

189

составит 2450 бит/с. Для кодера с возбуждением от остатка предсказания количество бит в речевых кадрах уменьшается на 11 бит. Скорость для вокализованной речи составит также 2450 бит/с. Оценка качества синтезированной речи в этом случае требует проведения дополнительных испытаний, но, как свидетельствует различные источники [108, 22, 49], качество синтезированной речи не должно деградировать.

В приложении 3 приведены результаты исследования возможности векторного кодирования LSF-коэффициентов русской речи, на основе нейросетевой кластеризации векторов LSF-коэффициентов для вокализованной, невокализованной и для всей (включая паузы) речи. Для построения кодовых книг использованы самообучающиеся сети Кохонена с различным числом нейронов. Размер получаемой кодовой книги соответственно равен числу нейронов обученной сети.

В качестве критерия эффективности использован критерий минимизации среднеквадратической ошибки векторного кодирования LSF-коэффициентов.

Суммарная среднеквадратическая погрешность при кодировании некоторого j-го вектора LSF-коэффициентов вычислялась по формуле:

IflpSF/-LSFl)

где LSF/- значение і-го LSF-коэффициента некоторого j-ro вектора, a LSF\ - значение і-го LSF-коэффициента вектора из кодовой книги, ближайшего к исходному (т.е. вектора-лидера в кластере к которому относится исходный j-й вектор).

Среднеквадратическая ошибка векторного кодирования вычислялась для всего тестового сигнала, как среднее арифметическое всех суммарных среднеквадратических погрешностей при кодировании векторов LSF-коэффициентов составляющих тестовый сигнал.

При этом размер обучающего массива нейронной сети для вокализованных векторов LSF-коэффициентов составлял 15 000 шт., для невокализованных - 9 000 шт. и для всех (включая паузы) - 30 000 шт..

190

В приложении 3 приведены результаты зависимостей среднеквадратической ошибки векторного кодирования LSF-коэффициентов для вокализованной, невокализованной и всей речи в зависимости от размера кодовых книг. Кодовые книги формировались выборкой векторов-лидеров кластеров LSF-коэффициентов. Кластеризация осуществлялась обучением нейронной сети с различным числом эпох. В приложении представлены некоторые зависимости среднеквадратической ошибки векторного кодирования LSF-коэффициентов от количества эпох обучения (в общем случае, не превышающем 800 эпох).

Представленные результаты свидетельствуют о целесообразности использования кодовых книг для кодирования векторов LSF-коэффициентов русской речи размером 128 или 256 векторов. Это связано с тем, что дальнейшее увеличение размера кодовой книги не приводит к значительному уменьшению среднеквадратической ошибки векторного кодирования, увеличивая при этом временные затраты на обработку. Таким образом, для векторного кодирования LSF-коэффициентов русской речи потребуется 7-8 бит. Для повышения точности возможно выделение дополнительных бит для кодирования ошибок векторного кодирования LSF-коэффициентов, относящихся к области нижних частот спектра речи. При этом вопросы качества звучания синтезированной русской речи для случая векторного кодирования LSF-коэффициентов требуют проведения отдельного исследования.

191

5.4. Выводы по главе.

В главе представлены результаты практической реализации разработанных теоретико-информационных принципов кодирования, использующих квазипериодические свойства вокализованной речи. При этом, с целью оптимизации кодовой книги векторного кодирования сигналов возбуждения на периоде основного тона, была использована разработанная система автоматического оценивания качества синтезированной речи.

В ходе разработки кодеров переменной скорости с векторным кодированием возбуждения на периоде основного тона были созданы комплексы программ, функционирующие на ПЭВМ типа IBM PC AT в операционной среде Windows. Один комплекс программ реализует кодер речи переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона, второй -кодер речи переменной скорости с векторным кодированием сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона.

Для первого кодера разработаны анализатор и синтезатор кодера речи, реализующие адаптивную классификацию типа анализируемого сегмента и использующие адаптированные к русской речи таблицы кодирования коэффициентов отражения. Разработка анализатора и синтезатора второго кодера речи опиралась на уже полученные результаты для первого. Кроме того, было разработано программное обеспечение, позволившее произвести статистический анализ параметров синтезирующего фильтра модели речеобразования (линейных спектральных пар) русской речи, применение которых позволяет дополнительно снизить скорость передачи при сохранении высокого качества.

Проведенные тестовые испытания кодеров показали высокую эффективность разработанных и реализованных принципов компрессии речи. При уменьшении средней скорости передачи до уровня требований современных сетей связи (2-4 кбит/с), было достигнуто качество   восстановленной   речи   не   хуже   качества   стандартных

192

алгоритмов (коммерческое качество), требующих скорости передачи 2,5-3 раза большей.

Кроме того, проведенные артикуляционные тесты слоговой разборчивости показали, что при одинаковой разборчивости в обычных условиях, разработанный кодер речи переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона, обладает более высокой разборчивостью в условиях возрастания фоновых шумов, т.е. является более стойким к фоновому шуму, что расширяет диапазон его возможных применений.

193

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе на основе выполненных исследований и разработок осуществлено решение актуальной научной проблемы повышения эффективности параметрического кодирования речи, имеющей важное экономическое значение.

В том числе получены следующие результаты:

1.	Проведен анализ современного состояния, направлений и тенденций развития систем кодирования речевой информации, осуществлена классификация используемых технологий компрессии, отмечены недостатки эмпирических подходов к созданию кодеров речи.

2.	Разработаны	теретико-информационные	модели параметрического компандирования речи, для которых рассчитаны минимальные скорости кодирования: 1100 бит/с для сегментно-аппроксимационной модели, 800 бит/с для сегментно-трансформационной модели при постоянной скорости и до 650 бит/с при переменной скорости кодирования. Для сегментно-трансформационной модели формализован критерий эффективности кодирования на основе определения кластерной принадлежности векторов параметров и показана его эквивалентность, в условиях, удовлетворяющих большинству реальных систем, критерию минимизации энергии ошибки синтеза.

3.	Разработан и исследован нейросетевой алгоритм автоматической оценки качества синтезированной русской речи. При этом:

-	показано, что применение нейросетевой технологии позволяет упростить схему алгоритма автоматического оценивания качества синтезированной речи,

-	предложен метод формирования разностного сигнала для автоматического оценивания качества, основанный на особенностях восприятия речи человеком,

-	в ходе экспериментальных исследований реализованного алгоритма показана его эффективность и возможность применения для оптимизации алгоритмов параметрического компандирования речи.

194

4.	Разработан и исследован метод компрессии речи, использующий ее квазипериодические свойства и обеспечивающий снижение объема ее параметрического описания. Применительно к нему обоснованы и разработаны: метод оценки периода основного тона на основе модифицированной кратковременной функции средней разности, повысивший точность оценки на 2%, и адаптивный алгоритм выделения пауз и невокализованных сегментов речи, повысивший точность оценки на 3%. Кроме того, в ходе исследования параметров русской речи показано, что при синтезе на длине интервала анализа около 20 мс может быть применена линейная интерполяция параметров.

5.	Предложен и обоснован метод векторного кодирования сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона на основе нейросетевой кластеризации обеспечивающий снижение объема параметрического описания сигнала возбуждения в 6 раз по отношению к его скалярному кодированию. При этом:

-	предложен метод выделения сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона вокализованного сегмента речи и его нормализации, выявляющий присутствующие в нем корреляции,

-	осуществлена нейросетевая кластеризация множества нормированных сигналов многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона вокализованных сегментов речи, оптимизированная с помощью разработанного алгоритма автоматической оценки качества речи,

-	реализован нейросетевой алгоритм определения кластерной принадлежности	произвольного	нормированного	сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона.

6. Реализован и исследован кодер переменной скорости с векторным кодированием сигнала многоимпульсного возбуждения на периоде основного тона, основанный на разработанных теоретико-информационных принципах кодирования. В ходе разработки создан комплекс программ, реализующий кодер переменной скорости, использующий квазипериодические свойства вокализованной речи, построена кодовая книга нормированных сигналов многоимпульсного возбуждения  на  периоде  основного  тона,   осуществлена  адаптация

195

системы кодирования коэффициентов отражения к русской речи. Тестовые испытания разработанного кодера переменной скорости показали, что при средней скорости менее 3500 бит/с он обеспечивает качество речи не хуже стандартного кодера Inmarsat Aeronautical с многоимпульсным возбуждением, имеющего коммерческое качество, при скорости передачи 8900 бит/с. При этом установлено, что разработанный кодер более устойчив к фоновым шумам.

7. Реализован и исследован кодер речи с векторным кодированием возбуждения от погрешности предсказания на периоде основного тона на базе разработанных теоретико-информационных принципов кодирования. При этом:

-	предложен алгоритм выделения и нормализации сигнала погрешности предсказания на периоде основного тона вокализованного сегмента речи, выявляющий присутствующие в нем корреляции,

-	на основе нейросетевой кластеризации построена кодовая книга нормированных сигналов погрешности предсказания на периоде основного тона,

-	проведена экспертная оценка разработанного кодера, показавшая качество синтезированной речи не хуже кодера GSM 06.10 с возбуждением от погрешности предсказания, имеющего коммерческое качество, при скорости 13 кбит/с. При этом, около 60% сегментов тестовых сигналов было классифицировано как вокализованные, скорость передачи параметров которых в разработанном кодере 3 кбит/с.

8.	Проведено исследование распределения вероятностей значений параметров линейных спектральных пар русской речи и возможности их векторного кодирования на основе нейросетевой кластеризации. Результаты продемонстрировали возможность снижения скорости кодирования и передачи на вокализованных сегментах до 2,5 кбит/с. Оценка качества речи требует проведения дополнительных исследований.

9.	Основные результаты опубликованы в 25 публикациях, доложены в 24 докладах на отечественных и международных конференциях, использованы в учебном пособии для вузов по специальности «информационная безопасность телекоммуникационных

196

систем» всероссийского издания. Результаты диссертационного исследования использованы в научно-исследовательских работах, проводимых в Институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России «АКАЦИЯ», «СВИРЕЛЬ», «ЛИСТВА-Ф», «ПРОГНОЗ», «ПРОГНОЗ-04» и «ПОИСК-И». Кроме того, результаты диссертационного исследования широко использованы в учебном процессе ИКСИ Академии ФСБ РФ и ряде других высших учебных заведений [64,141,131,130,136,146,149,151,137,150].

Направления дальнейших исследований.

Представляется перспективным продолжить исследования алгоритма кодирования, провести исследование возможности кластеризации множества векторов параметров линейного предсказания с целью их векторного кодирования, а также провести анализ помехозащищенности и тандемного режима передачи.

Использованные в данной работе нейронные сети были реализованы в среде MatLab и, таким образом, представляют собой собранный «конструктор». Однако в MatLab'e не рассматриваются вопросы применения нейросетевых технологий для решения задач, посвященных исключительно проблеме сжатия речи, а, как известно, любая попытка унификации метода решения задачи неизбежно вносит погрешность в решение каждой конкретной задачи. По этой причине весьма перспективной выглядит возможность разработки специализированного типа нейросетей, направленного на решение исключительно вопросов классификации векторов данных. При этом в качестве базового алгоритма целесообразно оставить алгоритм «сетей без учителя» - сетей Кохонена.

Так же планируется проведение дальнейших исследований системы автоматического оценивания качества речи с целью обучения системы на кодеках с известными оценками по шкале MOS.

197

ЛИТЕРАТУРА

1	Ahmed N., Natarajan Т., Rao K.R.. Discrete Cosine Transform. II IEEE
Transactions on Computers. JANUARY 1974. P. 90-93.

2	Alan Mc. Cree. A 2.4 Kbit/s Melp Coder Candidate for the new U.S.
Federal Standart. Proc. ICASSP, 1996.

3	Andermo P. G. CODIT. ICUPC. Ottawa, 1993.

4	Atal B. S. and Schroeder M. R. Stochastic coding of speech signals at very low bit rates. Proc ICC'84, Part 2, pp 1610—1613 (May 1984).

5	Atal В., Remde J.. A New Model of LPC excitation for producing natural sounding speech at low bit rates. Proc. ICASSP, pp. 614-617, 1982.

6	Atal B.S. High quality speech at very low bit rates: multipulse and stochastically excited linear predictive coders. II Proc. of the Int. Conf. onASSP, 1986, pp. 1065-1069.

7	Berruto E., Sereno D. Variable-rate for the basic speech service in UMTS. IVTC. Secaucus № J 1993, p. 520-523.

8	Carlson R. Models of Speech Synthesis. II Colloquium on Human-Machine Communication by Voice. Irvine, California, 1993, February 8-9.

9	Cellario L et al. A VR-CELP codec implementation for CDMA mobile communications. Proc ICASSP'94, p 1-281 (1994).

10	Cellario L., Sereno D. CELP Coding at Variable Rate. IIETT, Vol.5, № 5 September-October 1994, pp. 603-613.

11	Chen J.H., Cox R.V. Lin Y.C., Jayant N., Melchner M.J. A low-delay CELP coder for the CCITT 16 kbit/s speech coding standart. IEEE J SAC (июнь, 1 1992), 10, № 5, pp. 830-848.

12	Combescure P., Guyader A., Jouvet D., Sorin Ch. Voice signal processing. //Ann. Telecommunic, 1994, 50, № 1, pp.142-164.

198

13	Cox R V et al. Sub-band speech coding and matched convolutional
channel coding for mobile radio channels. II IEEE Trans on Signal
Processing, 39, No 8, pp 1717—1731 (August 1991).

14	European Patent Application. Adaptive Transform Coding. II
EP 0 725 384 A2. Date of Publication 07.08.1996 Bulletin 19996/32.

15	European Telecommunications Standards Institute: European digital cellular telecommunication system (phase 2); GSM Full Rate Speech Transcoding (GSM 06.10, Version 4.0.0,October 1992).

16	Extensible Markup Language (EXML) 1.0. II Bray et al. W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006.

17	Federal Standard FED-STD-1015. Telecommunications: Analog-to-Digital Conversion of Voice by 2400 Bits/Second Linear Predictive Coding. Nov. 1984.

18	FRF. 1.1. Frame Relay User-to-Network Implementation Agreement, http ://www.frforum. com.

19	FRF.ll. Voice over Frame Relay Implementation Agreement. http://www.frforum.com.

20	Gersho A., Paksoy E. Variable rate speech coding for cellular networks. I Speech and Audio Coding for Wireless and Network Application. Kluwer Academic Publishers. 1993, p. 77-84.

21	Inmarsat Aeronautikal System Definition Manual. Module 5: 9,6 kbit/s Voice Coding Algorithm. British Telecommunications 1989.

22	Itakura F., "Line Spectrum Representation of Linear Predictive Coefficients of Speech Signals", J. Acoust. Soc.Amer., vol 57, S35, 1975.

23	ITU-T Recommendation H.323. Packet based multimedia communication systems. - Geneva, 1998.

24	ITU-T Recommendation G.107. The E-model, a computational model for use in transmission planning.

25	ITU-T Recommendation G.108. Application of the E-model: a planning guide.

199

26	ITU-T Recommendation G. 113. Transmission impairments. 1996.

27	ITU-T Recommendation G. 114. One-way transmission time. 1996.

28	ITU-T Recommendation G.723.1. Dual rate speech coder for multimedia communications transmitting at 5.3 AND 6.3 kbit/s, 1996.

29	ITU-T Recommendation G.726. 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM), 1990.

30	ITU-T Recommendation G.728. Coding of Speech at 16 kbit/s Using Low-Delay Code Excited Linear Prediction, 1992.

31	ITU-T Recommendation G.729. Coding of speech at 8 kbit/S using Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction (CS-ACELP), 1996.

32	ITU-T Recommendation P.800. Methods for subjective determination of transmission quality.

33	ITU-T Recommendation P.830. Subjective performance assessment of telephone-band and wideband digital codecs. 1996.

34	ITU-T Recommendation P.861. Objective quality measurement of telephone-band (300-3400 Hz) (PSQM). 1998.

35	ITU-T Recommendation P.862. Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ). 2001.

36	ITU-T Recommendation Q.1211, Intelligent Network-Introduction to Intelligent Network Capability Set 1, 1993.

37	Kroon P. and Deprettere E.F.. A Class of Analysis-by-Synthesis Predictve Coders for High Quality Speech Coding at Rates Between 4.8 and 16 kbit/s. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 6, pp. 334-363, February 1988.

38	Lyon Dr.D. Voice Compression Techniques. - PCSI, 1992. - p. 8

39	Makhoul J, Roucos S and Gish H. Vector quantization in speech coding. Proc of the IEEE, 73, No 11, pp 1551—1588 (November 1985).

200

40	Multimedia Signal Processing. Lecture 11: "Speech Coding Using
Sinusoidal Methods" Andrea Spanias Arizona State University,
01.2001 II http://www.eas.asu.edu/~spanias.

41	Paksoy E., Srinivasan K., Gersho A. Variable Bit-Rate CELP Coding of
Speech with Phonetic Classification. II ETT, Vol.5, № 5 September-
October 1994, pp. 591-602.

42	PESQ: Measuring speech quality over network. II Psytechnics Limited, 2001. //http:www.psytechnics.com.

43	Q4401 Variable Rate Vocoder. General Description. QUALCOMM Incorporated, ASIC Products 6455 Lusk Boulevard, San Diego, 1997.

44	Rainer Zelinski, Peter Noll. Adaptive Transform Coding of Speech Signals. II IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, VOL.ASSP-25, N0.4, AUGUST 1977. P. 299-309.

45	Rainer Zelinski, Peter Noll. Approaches to Adaptive Transform Speech Coding at Low Bit Rates. II IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, VOL.ASSP-27, NO.l, FEBRUARY 1979. P. 89-95.

46	Ribeiro C, Trancoso I., Caseiro D. Phonetic Vocoder Assessment. II INESC, Rua Alves Redol, 9, 1000 Lisbon, Portugal.

47	Robert Rudolph Eddie Yu. IMBE and AMBE Speech Compression. II International 1С 1999 Conference Proceedings. P. 232-234.

48	Schroeder M.R. and Atal B.S.. Code-excited linear prediction (CELP): High quality speech at very low bit rates. Proc. ICASSP-85, pp. 937-940.

49	Soong F., Juang В., "Line Spectrum Pair (LSP) and Speech Data Compression", IEEE, Int. Conf. Acoust, Speech, Signal Processing, 1.10.1-1.10.4,1984.

50	Speech Synthesis Markup Language Version 1.0.// Burnett, Walker and Hunt.	W3C	Working Draft,	December 2002. http://www.w3.org/TR/2002/WD-speech-synthesis-20021202.

201

51	Stalings W. ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM. -Prentice Hall, 1995.

52	Techniques for Harmonic Sinusoidal Coding by David Grant Rowe, Bachelor of Engineering in Electronic Engineering School of Physics and Electronic Systems Engineering Faculty of Information Technology 07.1997.

53	Tremain, T. The Government Standard Linear Predictive Coding Algorithm: LPC-10. Speech Technology, April 1982, pp. 40-49.

54	Tribolet J. Frequency Domain Coding of Speech. II IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, VOL.ASSP-27, N0.5, OCTOBER 1979. P. 512-530.

55	Voice activity detection. ETSI/GSM. Recommendation 06.32.

56	Voice extensible Markup Language 1.0. II Boyer et al, W3C Note, May 2000. http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-voicexml-20000505.

57	Wang Tian, Tang Kun, Feng Chongxi. A High Quality MBE-LPC-FE Speech Coder at 2,4 Kbps and 1,2 Kbps. II Tsinghua University 1996.

58	Wong W.T.K., Mack R.M., Cheetham B.M.G. and Sun X.Q.. Low rate speech coding for telecommunications. II ВТ Technol J Vol 14 No 1 January 1996.

59	Алексеев В. Услышь меня, машина. // Компьютерра . 1997. № 49.

60	Беллами Дж. Цифровая телефония. Пер. с англ. - М.: Эко-Трендз, 2004.

61	Бессарабский А. Ю. Передача голоса по сетям ATM (часть I). // Сети и системы связи. - 1998, - №2 (24)

62	Бессарабский А. Ю. Передача голоса по сетям ATM (часть II). // Сети и системы связи. - 1998, - №3 (25) - С. 92-97.

63	Борисова Г.В., Вязникова М.В. и др. Концепция CTI: возможности и перспективы. // CTI. Компьютерная телефония. - 1999. - № 1. -С.18-21.

202

64	Быков С.Ф., Журавлев В.И., Шалимов И.А. Цифровая телефония.
Учебное пособие. М: 2003. Радио и связь. С-146.

65	Введение     в      компьютерную      телефонию.      -     М.:      ГП
"МОРСВЯЗЬСПУТНИК", 1997. - С. 22.

66	Вемян Г.В. Качество телефонной передачи и его оценка. - М.:
Связь, 1970,-С. 224.

67	Вемян Г.В. Передача речи по сетям электросвязи. - М.: Радио и связь, 1985,-С. 272.

68	Вокодерная телефония. Методы и проблемы. Под. ред. А.А. Пирогова. -М.: Связь, 1974, - С. 536.

69	Ворсано Д. Кодирование речи в цифровой телефонии. // Сети и системы связи , -1996, - № 1.

70	Галунов В.И., Викторов А.Б. Аналитический обзор по проблеме кодирования речевых сигналов, http://www.auditech.ru.

71	Галунов В.И., Кутуков Г.П., Матюнин С.Н. Состояние исследований в области речевых технологий и задачи выдвигаемые	государственными	заказчиками, http ://www. auditech.ru.

72	Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Томі., М.: Радио и связь, 1999.

73	Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. Том 1., М.: Радио и связь, 1998.

74	Гольдштейн Б.С, Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. IP-Телефония. -М.: Радио и связь, 2001.-336 с.

75	Гордиенко И., ІР-телефония: прогулка по новому рынку.// Компьютерра, - 2 июня 1998. - № 21. - С.28,43-45.

76	ГОСТ Р 50840-95 «Передача речи по трактам связи. Методы оценки качества, разборчивости и узнаваемости».

203

77	ГОСТ Р 51061-97 «Системы низкоскоростной передачи речи по
цифровым каналам. Параметры качества речи и методы
измерений».

78	Дельта-модуляция. Теория и применения. / Венедиктов М.Д.,
Женевский Ю.П., Марков В.В., Эйдус Г.С. - М.: Связь, 1976. - С.

271.

79	Джил Байрен. Передача речи по сетям Frame Relay. II Сети и
системы связи, - 1996, - № 7.

80	Дьяконов В.Н. Математические пакеты расширения MATLAB.
Специальный справочник. СПб.: Питер, 2001. - 480с.

81	Захаров ГЛ., Яновский Г.Г., Широкополосные цифровые сети интегрального обслуживания. - СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Санкт-Петербург, 1994.

82	Иванов П. Измеряемый голос // Сети, 2004, № 08.

83	Информатика. Базовый курс/Симонович СВ. и др. - СПб: «Питер», 2000. - 640 с.

84	Калинцев Ю.К. Разборчивость речи в цифровых вокодерах. - М.: Радио и связь, 1991, - С. 220.

85	Каплан В.В., Кузнецов СБ. Построение сети передачи данных с интеграцией услуг на основе технологии Frame Relay. II Корпоративные территориальные сети связи. Сборник статей, под редакцией Купермана М.Б. - М.: Информсвязь, 1997, С. 42-48.

86	Каппелини В., Константинидис А. Дж., Эмилиани П. Цифровые фильтры и их применение.: Пер. с англ. М: Энергоатомиздат, 1983. -С.360.

87	Комашинский В.И., Смирнов Д.А.. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи. - М.: Горячая линия-Телеком, 2003. - с.94.

88	Коротаев Г.А. Анализ и синтез речевого сигнала методом линейного предсказания. // Зарубежная радиоэлектроника, - 1990, -№3,- С. 31-51.

204

89	Крейнес А., Компьютерная телефония в приложениях // Открытые
системы, -1996. - № 2. - С.43-47.

90	Кулаков В.Г., Гаранин М.В., и др. Информационная безопасность
телекоммуникационных систем. (Технические аспекты). Учебное
пособие. -М.: Радио и связь, 2004.

91	Куперман М.Б., Лясковский Ю.К. Технологии и протоколы территориальных сетей связи. // Корпоративные территориальные сети связи. Сборник статей, под редакцией Купермана М.Б. - М.: Информсвязь, 1997, С. 13-20.

92	Лазарев Ю.Ф. MatLab 5.x. К.: Издательская группа BHV, 2000 -384с.

93	Лейсер-Рааб И., Суконник М. Оборудование для интеграции речи в каналах Frame Relay корпоративных сетей. // Сети, - 1997, -№ 6.

94	Лясковский Ю.К. Frame Relay - путь к цифровой суперсети связи, уже сегодня доступный каждому. // Корпоративные территориальные сети связи. Сборник статей, под редакцией Купермана М.Б. -М.: Информсвязь, 1997, С. 32-41.

95	Маркел Дж.Д., Грэй А.Х.. Линейное предсказание речи. Пер. с англ./ Под ред. Ю.Н. Прохорова и B.C. Звездина. - М.: Связь, 1980, -С. 308.

96	Маркюс Ж. Дискретизация и квантование. М.: Энергия, 1969. -

С.144.

97	Медведев B.C., Потемкин В.Г. Нейронные сети. MatLab 6. - М.: Диалог МИФИ, 2002 - с. 496.

98	Михайлов В.Г., Златоустова Л.В. Измерение параметров речи./ Под ред. М.А. Сапожкова. - М.: Радио и связь, 1987. - С. 168.

99	Муравьев В.Н. О современном состоянии и проблемах вокодерной техники. Материалы IX сессии «Российского акустического общества»-М.: 1999, С. 22-27.

100	Назаров А.Н. ATM: Принципы и технические решения создания сетей:Уч.пос.2-е изд., д. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - с. 406.

205

101	Назаров А.Н., Симонов М.В. ATM: Технология высокоскоростных сетей. - М.: ИТЦ «Эко-Трендз», 1997. - С. 234.

102	Назаров М.В., Прохоров Ю.Н. Методы цифровой обработки и передачи речевых сигналов. - М.: Радио и связь, 1985, - С. 176.

103	Омату С, Халид М., Юсоф Р. Нейроуправление и его приложения. М.:ИПРЖРБ, 2000. 272 с.

104	Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. Пер. с англ. / Под ред. С .Я. Шаца. - М.: Связь, 1979, - С. 416.

105	Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В. Cool Edit Pro 2. Секреты мастерства. СПб: БХВ-Санкт-Петербург, Арлит, 2002. - 432 с.

106	Потемкин В.Г. Введение в MatLab. - М.: Диалог МИФИ, 2000.

107	Прохоров Ю.Н. Статистические модели и рекуррентное предсказание речевых сигналов. -М.: Радио и связь, 1984, - С. 240.

108	Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов: Пер. с англ./ Под ред. М.В. Назарова и Ю.Н. Прохорова. - М: Радио и связь, 1981.-496 с.

109	Рамишвили Г.С. Автоматическое опознавание говорящего по голосу. - М.: Радио и связь, 1981. - С. 224.

ПО Самуилов К.Е. Введение в архитектурную концепцию интеллектуальной сети. // Открытые системы, - 1996. - № 2. -С.25-31.

111	Сапожков М.А. Речевой сигнал в кибернетике и связи. - М.: Связьиздат, 1963. - с. 452.

112	Сапожков М.А., Михайлов В.Г. Вокодерная связь. - М.: Радио и связь, 1983,-С. 248.

113	Синепол B.C., Цикин И.А. Системы компьютерной видеоконференцсвязи. - М.: ООО «Мобильные коммуникации», 1999.-166 С.

114	Соловьев СП. Время ISDN пришло. // Сети и системы связи, -1997,-№ 5,-С. 86-93.

206

115	Сорокин В.Н. Теория речеобразования. - М.: Радио и связь, 1985. -

С. 312.

116	Стил Р. Методы дельта-модуляции. Пер. с англ./ Под ред. В.В.
Маркова. -М.: Связь, 1979, - С. 368.

117	Убайдуллаев P.P. Технологии волоконно-оптических сетей. — М.: ИТЦ «Эко-Трендз», 1998, - С. 282.

118	Фант Г. Акустическая теория речеобразования. - М.: Наука, 1964.

-с. 284.

119	Филюшин Ю.И. Концепция и принципы построения интеллектуальных сетей связи. -М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1995.

120	Фланаган Д. Анализ, синтез и восприятие речи. - М.: Связь, 1968, -С.396.

121	Хендерсон Л. Frame Relay. Межсетевое взаимодействие. Пер. с англ. М.: Горячая линия-Телеком, 2000. - 320 с.

122	Чистович Л.А., Кожевников В.А., Алякринский В.В. и др. Речь. Артикуляция и восприятие / Под ред. Кожевникова В.А. и Чистович Л.А. - М.: Наука, 1965.-241 с.

123	Шалимов И.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М: 1999, типография в/ч 33965 - с.20

124	Шалимов И.А. Автоматическое оценивание качества речи на основе нейросетевой классификации. Перспективные технологии в средствах передачи информации: Материалы 6-ой международной научно-технической конференции/ ВлГУ; редкол.: А.Г. Самойлов и др. - Владимир: РОСТ, 2005. - С.284-286.

125	Шалимов И.А. Алгоритм классификации вокализованных, невокализованных сегментов и пауз речевого сигнала применительно к проблеме создания кодера переменной скорости. // «Вестник ИКСИ», серия «Р», № 3 (17), М: Академия ФСБ РФ, 1999.-с. 125-133.

207

126	Шалимов И.А. Алгоритм кодера речи на периоде основного тона и
переход к переменной скорости кодирования. //
«Телекоммуникации», М: 2002 № 11. - с. 11-15.

127	Шалимов И.А. Анализ метода оценивания периода основного тона
по кратковременной функции средней разности. // «Вестник
ЖСИ», серия «Р», № 1 (15), М: Академия ФСБ РФ, 1998. - с. 142-
146.

128	Шалимов И.А. Анализ системы кодирования параметров вокодера. // «Вестник ЖСИ», серия «Р», № 3 (17), М: Академия ФСБ РФ, 1999.-с. 100-106.

129	Шалимов И.А. Выбор алгоритма выделения основного тона для вокодерных систем на основе линейного предсказания. // «Вестник ЖСИ», серия «Р», № 1 (15), М: Академия ФСБ РФ, 1998. - с. 134-

141.

130	Шалимов И.А. Лабораторные работы по обработке речи. В сборнике «Практические вопросы». Под редакцией Шурупова А.Н. -М: Типография в/ч 33965, 1997.

131	Шалимов И.А. Методические аспекты изучения некоторых разделов компьютерной телефонии. // «Телекоммуникации», М: 2000 №5.-с. 2-5.

132	Шалимов И.А. Модели параметрического кодирования речи // «Вестник связи», М: 2005 № 10. - с. 78-84.

133	Шалимов И. А. Модификация алгоритма LPC-LTP-MPE. // Перспективные технологии в средствах передачи информации / Материалы III международной НТК, Владимир 1999. - Владимир: ВлГУ 1999.-е. 199-202.

134	Шалимов И.А. Модификация кодера речи с многоимпульсным возбуждением // Электросвязь. 2002. № 12. С. 45-46.

135	Шалимов И.А. Нейросетевой подход к автоматическому оцениванию качества телефонных передач. // Проблемы совершенствования и развития специальной связи и информации, предоставляемых   государственным   органам   /   Материалы   IV

208

всероссийской НК, часть 2, Орел 2005. - Орел: Академия ФСО РФ, 2005.-с. 207-208.

136	Шалимов И.А. Некоторые вопросы методологии дистанционного
образования в области цифровой обработки речи. //
«Информационные технологии», М: 2000 № 5- с. 52-54.

137	Шалимов И.А. О подходе к использованию класса цифровой обработки сигналов в рамках дисциплины «Специализированные микропроцессоры телекоммуникационных систем». // Проблемы образования в области ИБ / Сборник трудов межвузовской научно-методической конференции, 2004, - М: ИКСИ Академия ФСБ РФ, 2004.-С.175-179.

138	Шалимов И.А. О результатах анализа распределения формантных частот для систем идентификации диктора. // Материалы второй межведомственной конференции «Научно-техническое и информационное обеспечение деятельности спецслужб», 4-6 февраля 1998 года, том 2, М: Академия ФСБ РФ, 1998. - с. 292-294.

139	Шалимов И.А. О результатах исследования основного тона в системе распознавания диктора по голосу. // Материалы второй межведомственной конференции «Научно-техническое и информационное обеспечение деятельности спецслужб», 4-6 февраля 1998 года, том 2, М: Академия ФСБ РФ, 1998. - с. 297-299.

140	Шалимов И.А. Передача речи с переменной скоростью // Телекоммуникации. 2001. № 1. С. 13-17.

141	Шалимов И.А. Сборник лабораторных работ по курсу «Цифровая телефония». Учебно-методическое пособие. - М: Типография в/ч 33965,1997 С. 76.

142	Шалимов И.А. Сегментно-аппроксимационная и сегментно-трансформационная модели параметрического кодирования речи. // Перспективные технологии в средствах передачи информации / Материалы VI международной НТК, ВлГУ 2005. - Владимир: РОСТ, 2005.-с. 282-284.

209

143	Шалимов И.А. Снижение объема параметрического описания речи
// «Вестник связи», М: 1999 №8. - с. 32.

144	Шалимов И.А. Снижение скорости вокодерной передачи. // «Обработка сигналов в системах телефонной связи». Восьмая межрегиональная конференция. Тезисы докладов. - Москва-Пушкинские горы, 1998, - с. 105-108.

145	Шалимов И.А. Снижение скорости передачи речи в алгоритме LPC-LTP-MPE. // «Вестник ИКСИ», серия «Р», № 2 (16), М: Академия ФСБ РФ, 1999. - с. 195-201.

146	Шалимов И.А. Современные методы передачи речи. Курс лекций. М: Типография Академии ФСБ РФ, 2000, -132 с.

147	Шалимов И.А. Теоретико-информационные модели кодирования речи. // Проблемы совершенствования и развития специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам / Мат. IV всероссийской НК, часть 2, Орел 2005. - Орел: Академия ФСОРФ, 2005.-с. 201-203.

148	Шалимов И.А., Быков С.Ф. Передача речи в современных сетях связи. // «Специальная техника», М: 2000 № 6. - с. 20-25.

149	Шалимов И.А., Венедиктов М.Д. Методические аспекты освоения компьютерной телефонии. // Обработка сигналов в системах телефонной связи / Тезисы докладов X межрегиональной конференции, Пушкинские горы 2000. - М.-Пушкинские горы: МНТОРЕС им. А.С. Попова, МТУ СИ, 2000 - с. 103-107.

150	Шалимов И.А., Гайдадин А.Н. О подходе к использованию класса сетевых технологий в рамках дисциплины «Цифровая телефония». // Проблемы образования в области ИБ / Сб. трудов межвузовской научно-методической конференции, 2004,-М:ИКСИ Академия ФСБ РФ,2004.-с. 179-184.

151	Шалимов И.А., Гуменюк А.Д. Направления использования класса сетевых технологий в рамках специальности 075600-«ИБ телекоммуникационных систем». // Проблемы образования в области ИБ / Сборник трудов межвузовской научно-методической

210

конференции, 2004, - М: ИКСИ Академия ФСБ РФ, 2004.- с. 170-174.

152	Шалимов И.А., Журавлев В.И. Методы передачи речи по сетям связи. // Телекоммуникации М: 2002 № 4. с. 13 - 24.

153	Шалимов И.А., Петров А.В., Быков С.Ф. Обзор тенденций развития методов передачи речи по сети Frame Relay. II Научно-техническое и информационное обеспечение деятельности спецслужб / Материалы V межведомственной конференции, Том III, Москва 2004. - М: Академия ФСБ РФ, 2004 - с. 144-146.

154	Шалимов И.А., Силкин О.В. Кодирование речи на периоде основного тона. // Научно-техническое и информационное обеспечение деятельности спецслужб / Материалы IV межведомственной конференции, Том IV, Москва 2002. - М: Академия ФСБ РФ, 2003. - с. 194-196.

155	Шелухин О.Н., Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи. - М.: Радио и связь, 2000. - с. 456.

156	Шеннон К. Связь при наличии шума. - В сборнике переводов: Теория информации и ее приложения. Под ред. А.А. Харкевича. М.: Гос. Изд. Физико-математической литературы, 1959. - с. 328.

211

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Гистограммы распределения вероятностей коэффициентов отражения русской речи.

ишишіїигшішішіцушшіі

Гкяогра™™ І Гри»! ТдДяїиивРММІ

|  |  |  |  | Г(Иф« |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | . -IJKI7 0 7 37 Л 657 . 0.І77 • U ,197 . -0.-11? . 0,33? . -0 1 77 . О/и' • -U .01 / , Г) .№"( .0.133 . о,з;-з . 0 303 • 0.383 ■ 0,703 |
| U |  |  |  |  |  |  | ч*с™,. • 0.ЭК89 Сред*». 0,^759 Мчшде . . -1 J |  |
| W м |  |  |  |  |  |  |  |  | lojpJ |  |  |
| .1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  | [о | "ьтг \. |  |  |
| ¦о | ^о.о^о.сН о,ос(онмсН о¦о.Ыо.о^ ootjo.cxo.ooo.oioiTnlo.q о.'-^ P-OiL |  |  |  |
|  | 0,8 -Ой | ДА | •0,2 | 0 | 0.2 |  | W | 0* | 03 |  |  |

*

і'о:ііг»с-тім інтервали*   J

Рис. 1	Гистограмма распределения вероятностей первого

коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

^0|_х]

;■ Установив*** шаг поосиХ.О

Количество интервал». 20

Рис. 2	Гистограмма распределения вероятностей первого

коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

212

І] Установленнішд noосиХ:ОДИ

] I Количество иігервапзв: 23

Рис. 3	Гистограмма распределения вероятностей второго

коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

Рис. 4	Гистограмма распределения вероятностей второго

коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

213

-|D[x|

^ЦстановпячыйшагпоосиХ. 0.08

|| Коднаствоидереалое; 21

Рис. 5	Гистограмма распределения вероятностей третьего

коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

ЕЗ

ШЕЕЗГЕНЗШ

Гистограмма ;. Ґра»іж | ' «блица интервалов |

-ШІХІ

Максим >

Рис. 6	Гистограмма распределения вероятностей третьего

коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

214

|{Ыда№Пен^шдггммиХ:Ш	j [Количество интервал: 1Э	'	|

Рис. 7	Гистограмма распределения вероятностей четвертого

коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

Рис. 8	Гистограмма распределения вероятностей четвертого

коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

215

ее;

-ІОІХІ

Z3

і  Устамелентй шаг ппосиХ: 0.03

Рис. 9	Гистограмма распределения вероятностей пятого

коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

| І-ІІ!',,'., - ',,1,1, ■ 1 ,, ■■■. ■ Гнстогрлииа ¦'W*nt) Іві*ианиіврвілое¦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Греф» |  |  |  |  |  |  |
| : 1.9 ! м • "■' ч 0.S 0 IA 1 W |  |  |  | •053073 3.7353? mras і 03S83 - C.0476 |  |  | > 0.-:51 •-ода «-0,311 ■-0,231 • -0J171 • 0,089 • 0,169 • 0,249 • 0,329 • 0,409 to.-;sj |  |
|  |  |  | Mesc*v |  |  |  |  |
|  | j | ■■■: і | Медиачо» |  |  |  |  |
|  |  |  | ^Щ^ |  |  |  |  |  |
|  |  | (М£^Шоїа |  | ! ; |  |  |  |  |
| ш \Ц | з.т^іі?/^-^-'^. |  |  | Щш | -.: ■ | oj |  |
|  | ■°-s *■' °'3 -°^ -0-1 | \J™ ' |  | c.s о.; | 0.7 |  |  |  |

р Погаззгв вероятность по

' ^Количество

Рис. 10       Гистограмма распределения вероятностей пятого коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

216

ІШІ ,-141,11-І]

,  г»да«[;вв-мі.

| «.І | r„» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛиС-твОСи»- | o.mre |  | І 1 |  |
|  |  |  | м ін ооап |  |  |  |
|  | ,....,...,...^,...,...,,...r..^....>...r....... |  |  |  |
|  | k.Mc..*¦Sra | ** | *£= |  |  |  |
|  | :::.":' iv щ}^^"' """"^ |  |  |  |  |  |
|  | ■±г.,.-.у,Ыт№»^' :::: |  | a'c.rcq-.jn |  |
|  |  | ф 0,24 0, 2 | n .... «я |  |  |
|  | ЗНМщЯ |  |  |  |  |  |

Іг-іііоьлєгиь й ,ій по rjCdX ■!!.&■:

воіитвреаяов: 1Є

Рис. 11        Гистограмма распределения вероятностей шестого коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

SE

■І і' -'■■       Г    ■   \\С

"І

ъ Тда*| IV<nis«n(pi

м^ші

||Цсганоале№ыйингпоосиХ:С.ОЕ

Рис. 12       Гистограмма распределения вероятностей шестого коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

217

-1П|х|

| Гистограмма /wff J ';Є-.-.^.-.--^.- 11 |
| --- |
|  |  | M» |  |  |  |  |  |
| : о.» *afi l 0,4 |  |  |  |  |  | . ,.ЬЛ. • -0,466 )-0,388 • ■0,306 4-0,226 10.014 • 0,094 . :1.1 ?4 • 0,254 • 0,334 |  |
|  |  |  | . :: £:" | 0.4656 -0.02571 |  |  |
|  |  |  | °>^L_. | ..•'a .':'*;'c. |  |  |  |
|  | ■ ■>■■■■■• j |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ■ "^Jo^ |  | < і |  |
| ■0S8 -0.48 -0.4 -0Л7 «2< | °\:l | 0 0.09 Р.1в 0.74 | « u ... |  |  |

>шагпоосиХ:0.0В		[Количества интервала): 15		j

Рис. 13        Гистограмма распределения вероятностей седьмого коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

ШШШШШШШ/ШЯЯЯШЯШЛзШ

Ц"   - -■ '■■  '     ■ '   J-' ■

|  | Гмстогр,-.- | , -;. | [Ьблоамтомоя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М. |  |  |  |  |  |
|  | ! м |  |  |  | Ма.си*м = 0 509Ї2 Сованеє- 0D27E K»vm • ОС?»? £*™роя- аогтг |  |  | . SIS • -0.436 t-ane *0.іЯ «0.М4 • .R4 . 64 |  |
|  |  |  |  | s.«L'-J=-.-5'_ |  |  |  |
|  |  |  |  | [>й .?■ |  |  |  |
|  | .•;. | гЛ '-'-' | J.^jf^- |  | ^-.J^LrsF^ | -і£і | 0~ |  |
|  |  | 0.40 | .л 4.32 0.» 4 | 1 ■°'*,™і»,ю | ),16 ОЛ 0^2 0, | :- |  |  |

11 Установленный шат по к

Рис. 14       Гистограмма распределения вероятностей седьмого коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

218

| Гистограмма ^.iP^J Іавмиляе^ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | їм. |  |  |  |  |
| : о,< . °>т * м ' 0,5 о о,ч ; w г 0,2 |  |  |  |  | •я і! |  |
|  |  |  | 0.4013« |  |  |
|  |  | ДиСНССиж | }--'■■ 0.0292 |  |  |  |
|  | ■-( |  |  |  |
|  | і.:..:::;::::::;::::::;:::::;::::::;::.::;: |  |  |  |
|  | ;,..-j;.r,6 tij |  |  |  |  |
|  | Значена | '" "я '■* |  |
| и~...,—..— |
| . ij: | : Кол,«с-=тао імтерв^іі: 14 |  |

Рис. 15        Гистограмма распределения вероятностей восьмого коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

| UMMIiH'I'I'liTI.-'mi Гистогра-wj /р*1»*]тасми.»пеэ<и-*л¦ |  |
| --- | --- |
|  |  | ГюС» |  |
| : о.1 * 0.1 :м ¦ ^ _' 0,3 і о.г |  | • •0,621 . 4),541 • -ОІ391 • -ОДИ ■ -0,221 ■ -0,141 .:. 099 • 1.1 ?9 . 0,259 .0,038 |  |
|  | .,,'; j. j J Миммли- 0.3769 : :.. ..: J :. ...: Срвадев- -0.0999 |  |  |
|  | . |  |  |
|  | j!!""Ј!!!!t~!"!L!!"L»!!!:"™X-!~!: . !"! |  |  |
|  | ; - йбійЙЯІ'!"- !'- |  |
|  |  | j lgfrj-^k ¦мгеГ : |  |
|  |  | *%tSg |  |
| :.Щ | HlufcJjaeJJIgy**^- |  |  |
|  | -°^ --,в ■"' -°'п | ОД* 0.10 O.CG 0 0,08 0,18 0,24 0,32 |  |  |

Рис. 16       Гистограмма распределения вероятностей восьмого коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

219

|  |  | Графік |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " «•■ і м і о.г |  | .0561 • і.- . і ■ Мі • J.1B1 • . VJ • 0.1S9 »0.239 • С.3'9 • о.гта |  |
|  |  | ..4 m*lo«^,. 0.3613 |  |  |
|  |  | ■¦ і '•■■■ Диспепсия. оягі> |  |  |
|  | '^."^.Т.!!"!-.' '.':.: !!!!:.'.""!:!!"."!;.'!!!!!j |  |  |
|  | ■ ■ ■ щуТ v-n т |  |
|  | ^га^і^У |  |  |
| -J4 |  |  |  |
|  | SB -0.48 -0.4 О.К -024 | 0.16 -0.08 0 0.08 0.1В 02» 032 0.4 |  |
| F..„,„™<»..». |
| ¦[Усг»«в.ів«*ил-яо5С«Х Oj3 |  |

Рис. 17       Гистограмма распределения вероятностей девятого коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

ЕШГ

ига ■ Графі»- j ! эблица интервалов |

Лшілі

м**чм=	0.5Є533

M«№*iyi>	043П38

..-■     Геенне»	-0.058?

Медиана •	0.04885

■■':     Дисперсия-	0JK04

0.1   ..   	■	,u>

'||о.:оз \7ош]

Рис. 18        Гистограмма распределения вероятностей девятого коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

| Гисаграччй , Гра** J 'a6-%9*a »*т«тіавіо« ¦ |  |
| --- | --- |
| , | rcaqv- |  |  |
| ' 0.9 * м ; 0.6 -* 0.І ; w |  | ч,,.-: -. lj'f.-Макнмчм. 0.3Є563 Cptaweo- 003«1 Мвямм • 0.08809 Сиспеасмя • 0.0197 | • -0,547 • -0,307 • -0.237 .-:.147 • -0,067 • 0.013 ■ 0,093 .0,173 • 0 /53 ■ г; .КЗ |  |
|  | :!::::в^: |  |  |  |
|  | ¦о,іи к '"Г*- і 1 |  |
|  | . . , -.. . .,■■■>■■■■'..-" |  |  |
|  | -056 -С.Ч8 -С.1 -ЭЭ2 -С .2» -0.16 -ОЛв Значима | 0 СЮ 0.1В 0.14 0.32 |  |
| №.»«.».,»-, |
| ^ астановіетіьи шаг no oca X :0,08 11 Количество "Htep | v.,-,3 ¦ |

Рис. 19        Гистограмма распределения вероятностей десятого коэффициента отражения для вокализованных сегментов речи.

І | Уетаноалатьй tin

Рис. 20       Гистограмма распределения вероятностей десятого коэффициента отражения для невокализованных сегментов речи.

221

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Исследование статистических и

корреляционных свойств LSF-коэффициентов.

А.   Гистограммы распределения вероятностей LSF-коэффициентов вокализованной русской речи.

пґ.        ■• ■■■   ;'

-vV'-^j ■'■ --    :°:

Рис. 1     Гистограмма распределения вероятностей первого LSF-коэффпциепта.

Рис. 2     Гистограмма распределения вероятностей второго LSF-коэффпцнспта.

Рис. 3    Гистограмма распределения вероятностей третьего LSF-коэффициепта.

Рис. 4     Гистограмма распределения вероятностей четвертого LSF-

коэффициеита.

223

Рис. 5     Гистограмма распределения вероятностей пятого LSF-коэффщнента.

Рис. 6     Гистограмма распределения вероятностей шестого LSF-шіффпциента.

Рис. 7     Гистограмма распределения вероятностей седьмого LSF-коэффициента.

Рис. 8     Гистограмма распределения вероятностей восьмого LSF-коэффициента.

225

Рис. 9    Гистограмма распределения вероятностей девятого LSF-коэффнциента.

ниц тш: |°р°~ Spa''

Рис. 10   Гистограмма распределения вероятностей десятого LSF-к глІнЬїіциспта.

226

Б.    Гистограммы распределения вероятностей LSF-коэффициентов невокализованной русской речи.

Рис. 11   Гистограмма распределения вероятностей первого LSF-ктоффициента.

Рис. 12   Гистограмма распределения вероятностей второго LSF-к п Ьфпциепта.

Рис. 13   Гистограмма распределения вероятностей третьего LSF-коэффициента.

Рис. 14   Гистограмма распределения вероятностей четвертого LSF-коэффициента.

Рис. 15   Гистограмма распределения вероятностей пятого LSF-коэффициента.

Рис. 16   Гистограмма распределения вероятностей шестого LSF-коэффициента.

Рис. 17   Гистограмма распределения вероятностей седьмого LSF-коэффициента.

Рис. 18   Гистограмма распределения вероятностей восьмого LSF-коэффициента.

Рис. 19   Гистограмма распределения вероятностей девятого LSF-коэффициента.

Рис. 20   Гистограмма распределения вероятностей десятого LSF-коэффициента.

231

В.    Гистограммы распределения вероятностей разностей соседних LSF-коэффициентов вокализованной русской речи.

| , |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| • |  |
| Е | ■ Ш : %в - *4 -;- , ; *< |

■■•■■-. і.... ч i'._ajBj га

Рис. 21   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 2 и 1.

Гл aw «lagt) тм—имтма |

Рис. 22   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 3 и 2.

:з2

Рис. 23   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 4 и 3.

Рис. 24   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 5 н 4.

233

Рис. 25   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 6 и 5.

г-г-р^ч'Т»" j •*-« и -тми!

Рис. 26   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 7 и 6.

234

"і:.

■ ■,' iil  У).:'.— ^ -У і-^-

Рис. 27   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 8 и 7.

Рис. 28   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 9 и 8.

Рис. 29   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 10 и 9.

236

Г.      Гистограммы   распределения   вероятностей   разностей   LSF-коэффициентов вокализованной русской речи.

Рис. 30   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 3 и 1.

Рис. 31   Гистограмм а распределения вероятностей разности LSF-

коэффициентов 4 и 2.

237

Рис. 32   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 5 и 3.

Рис. 33   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 6 и 4.

238

Рис. 34   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 7 и 5.

Рис. 35   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 8 и 6

Рис. 36   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 9 и 7.

Гіди»» [^ѕ ]*»ww|

^    ^у^	--ѕѕѕ^

Рис. 37   Гистограмма распределения вероятностей разности LSF-коэффициентов 10 и 8.

240

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Исследование векторного кодирования LSF-коэффициентов на основе нейросетевой кластеризации.

Диаграмма 1.

Зависимость среднеквадратической ошибки векторного

кодирования LSF-коэффициентов от числа нейронов в

обучаемой нейронной сети (число эпох обучения не

превышает 800)

60 58 56 54 52 50 48 46

128

256

512

1024

Вокализованные -*- Невокализованные

Все

56,4 56,2 56 55,8 55,6

Диаграмма 2.

Зависимость среднеквадратической ошибки

векторного кодирования LSF-коэффициентов

невокализованных сегментов при 128 нейронах в

обучаемой нейронной сети от числа эпох обучения

50

100

150

200

300

400

241

Диаграмма 3.

52 51,8 51,6 51,4 51,2

51

Зависимость среднеквадратической ошибки

векторного кодирования LSF-коэффициентов

невокализованных сегментов при 256 нейронах в

обучаемой нейронной сети от числа эпох обучения

50

100

150

200

250

300

Диаграмма 4.

Зависимость среднеквадратической ошибки

векторного кодирования LSF-коэффициентов

вокализованных сегментов при 128 нейронах в

обучаемой нейронной сети от числа эпох обучения

59,35 59,3

59,25 59,2

59,15 59,1

59,05

50

100

150       200       300       400       500       600

Диаграмма 5.

Зависимость среднеквадратической ошибки

векторного кодирования LSF-коэффициентов всех

сегментов при 128 нейронах в обучаемой нейронной

сети от числа эпох обучения

56,4 56,3 56,2 56,1 56

100

150

200

300

400