ISSN 2073-8072

ВЕСТНИК

РГАТУ  имени П. А. СОЛОВЬЕВА

№ 1 (40)

2017

УДК  378

ВЕСТНИК

РГАТУ  имени П. А. СОЛОВЬЕВА

№ 1 (40)  2017

Учредитель

ФГБОУ ВПО «Рыбинская государственная авиационная технологическая академия  
имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск

Главный редактор

В. А. Полетаев,  доктор технических наук, профессор, г. Рыбинск

Заместители главного редактора

Т. Д. Кожина,  доктор технических наук, профессор, г. Рыбинск

В. В. Непомилуев,  доктор технических наук, профессор, г. Рыбинск

Редакционная коллегия журнала

В. Ф. Безъязычный, д-р техн. наук, профессор, г. Рыбинск

П. Блажкович, д-р техн. наук, профессор, Словакия

Б. М. Бржозовский, д-р техн. наук, профессор, г. Саратов

Д. И. Волков, д-р техн. наук, профессор, г. Рыбинск

В. А. Годлевский, д-р техн. наук, профессор, 
г. Иваново

М. Б. Гузаиров, д-р техн. наук, профессор, г. Уфа

А. В. Киричек, д-р техн. наук, профессор, г. Курск

С. Пытко, д-р техн. наук, профессор, Польша

М. Л. Первов, д-р техн. наук, г. Рыбинск

Ш. А. Пиралишвили, д-р техн. наук, профессор, г. Рыбинск

И. М. Сидорова, д-р фил. наук, профессор, г. Рыбинск

Я. Суханек, д-р техн. наук, профессор, Чехия

М. Счерек, д-р техн. наук, профессор, Польша

М. Л. Хейфец, д-р техн. наук, профессор, Беларусь

Ж. Фон, ректор корпоративного университета Safran, г. Масси, Франция

А. А. Шатульский, д-р техн. наук, профессор, г. Рыбинск

В. Г. Шаров, канд. физ.-мат. наук, профессор, г. Рыбинск

Экспертная коллегия

О. Н. Федонин,  ректор Брянского государственного технического университета,
доктор технических наук, профессор, г. Брянск

Ю. Н. Шмотин,  заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК», 
доктор технических наук, г. Москва

М. В. Вартанов,  доктор технических наук, профессор кафедры ТМ Московского государственного 
машиностроительного университета, г. Москва

Журнал входит в утвержденный ВАК Минобрнауки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Журнал входит в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журнал включен в общероссийский каталог ОАО «Роспечать». Подписной индекс – 18623.

( РГАТУ  имени П. А. Соловьева, 2017

152934, г. Рыбинск Ярославской обл., ул. Пушкина, 53.

Адрес в Интернете: http://elibrary.ru, http://www.rgata.ru

Рыбинск, 2017

# Материалы и технология производства двигателей

# MATERIALS AND ENGINES MANUFACTURING TECHNOLOGY

## Рыбинская научная технологическая школа 
«Технологическое обеспечение эксплуатационных 
свойств деталей ГТД». Руководитель – доктор технических наук, профессор В. Ф. Безъязычный

Безъязычный Вячеслав Феоктистович родился в 1937 г. в станице Ольгинской Краснодарского края. После окончания с отличием Краснодарского станкостроительного техникума в 1956 г. и Ростовского-на-Дону института сельскохозяйственного машиностроения в 1961 г., работал ассистентом кафедры «Технология машиностроения» в этом же институте, а с 1963 по 1966 гг. продолжил обучение в аспирантуре по той же кафедре. С 1966 г. – в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева на педагогической работе. С 1973 г. – проректор по научной работе, с 1987 по 2005 гг. – ректор РГАТУ, с 1985 г. – заведующий кафедрой «Технология авиационных двигателей и общего машиностроения», по совместительству заместитель генерального директора ОАО «НПО «Сатурн» по научной деятельности. С 2010 г. – заведующий кафедрой.

Вячеслав Феоктистович Безъязычный в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование погрешностей веса литых заготовок». В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Разработка теоретических основ технологического обеспечения качества и эффективности механической обработки деталей авиационных двигателей». В 1984 г. Вячеславу Феоктистовичу присвоено ученое звание профессора. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

В. Ф. Безъязычным впервые разработаны принципы расчетного определения показателей качества поверхностного слоя деталей и точности при механической обработке с учетом одновременного воздействия на поверхностный слой обрабатываемой детали как тепловых, так и силовых факторов, обусловленных процессом резания. Аналоги данной работы в нашей стране и за рубежом неизвестны. Разработана автоматизированная система расчета технологических условий обработки, обеспечивающих комплекс заданных параметров точности обработки и качества поверхностного слоя детали.

В качестве продолжения научной работы В. Ф. Безъязычным предложены методики определения технологических условий механической обработки, обеспечивающих заданные величины предела выносливости, контактной жесткости сопрягаемых поверхностей, интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей, полученных механической обработкой.

Основные научные публикации: Теория подобия в технологии машиностроения. – М.: Машиностроение, 2007;  Автоматизация технологии изготовления газотурбинных авиационных двигателей. Часть первая / В. Ф. Безъязычный, В. А. Полетаев, Т. Д. Кожина и др.; Под ред. В. Ф. Безъязычного и В. Н. Крылова. – М.: Машиностроение, 2012;  Инженерия поверхности деталей / Колл. авт.; Под ред. А. Г. Суслова. – М.: Машиностроение. 2008. Он является соавтором ряда справочников: Машиностроение. Энциклопедия; ред. совет К. В. Фролов (предс.) и др. – М.: Машиностроение; Технология изготовления деталей машин. Т. III-3 / А. М. Дальский, А. Г. Суслов и др.; Под ред. А. Г. Суслова. – 2000. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А. М. Дальского, А. Г. Суслова, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение. 2004. Обработка металлов резанием: справочник технолога / Под ред. А. А. Панова. – М.: Машиностроение, 2003 и др.

В. Ф. Безъязычным опубликовано более 800 научных работ, в т. ч. свыше 40 в зарубежных изданиях, 10 патентов на изобретения и свидетельства об интеллектуальной собственности.

В. Ф. Безъязычный неоднократно выступал с научными докладами в Польше, Италии, Югославии, Чехии, Болгарии, Словакии и других странах. При консультации В. Ф. Безъязычного и под его научным руководством защищено 8 диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук и 55 диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук. Исследования, выполненные В. Ф. Безъязычным и его учениками, широко используются в практике. Результаты научных работ В. Ф. Безъязычного отмечены тремя серебряными медалями ВДНХ.

В. Ф. Безъязычный является членом совета по машиностроению, членом трех диссертационных советов по защите диссертаций, членом редакционных советов журналов «Сборка в машиностроении, приборостроении»; «Полет», председателем редакционного совета журнала «Упрочняющие технологии и покрытия», членом редакционного совета журнала «Справочник. Инженерный журнал».

Научно-педагогическая деятельность В. Ф. Безъязычного успешно совмещается с большой общественной работой. В настоящее время он является академиком Академии проблем качества Российской 
Федерации и президентом Ярославского регионального отделения Академии проблем качества.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу по подготовке инженерно-технических кадров, а также научную деятельность В. Ф. Безъязычный награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1997 г.), орденом Почета (2003 г.), Медалью К. Д. Ушинского, Памятной медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову», медалью им. К. Э. Циолковского, Медалью имени М. В. Келдыша, Орденом К. Э. Циолковского, Юбилейной медалью Национальной академии наук Беларуси, Международной медалью имени Сократа за личный вклад в развитие современной науки, Медалью механико-технологического факультета Словацкого технического университета (Братислава).

В. Ф. Безъязычный является: почетным доктором Донского государственного технического университета, почетным профессором Национальной академии прикладных наук Российской Федерации, почетным профессором Брянского государственного технического университета, почетным профессором Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева.

## Rybinsk scienсe and technology school
«Engineering support of GTE parts performance characteristics».
Principal – professor Bez'yazychny V. F., Doctor of Engineering

Bez'yazychny Vyacheslav Feoktistovich was born in 1937 in a Cossack village of Olginskaya, Krasnodar Krai and graduated with highest distinction from Krasnodar Machine-Building Technical School in 1956 and Rostov-on-Don Institute for Agricultural Machine Industry in 1961. He worked as an assistant to «Technology of machine industry» Department at that Institute and continued his education from 1963 to 1966 as a post graduate student within the same Department. Since 1966 he has been lecturing in P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University. In 1973 he was elected pro-rector on scientific research, from 1987 to 2005 has been elected for Rector of RGATU position, since 1985 – HoD for «Technology of aero-engines and machine industry» department and at the same time Deputy CEO of OJSC «NPO «Saturn» (Scientific Research). Since 2010 – Head of Department.

Vyacheslav Feoktistovich Bez'yazychny defended his graduate thesis for a theme «Research on standard weight deviations of casting blocks» in 1967, in 1983 he defended his doctoral thesis for «Development of fundamental theory for engineering support of aero-engines details quality and tooling efficiency» theme. V. F. Bez'yazychny was awarded an academic status of professor in 1984; currently he is the Honored Master of sciences and engineering of the Russian Federation.

For the first time ever V. F. Bez'yazychny developed principles of calculated estimation of details surface layer quality indexes and principles of tooling accuracy calculation for operations when workpiece surface layer is influenced simultaneously by both thermal and power factors caused by the cutting process. Analogues of the mentioned work exist neither in this country nor abroad. V. F. Bez'yazychny participated in development of an automated system of details processing technological conditions calculation intended for delivery of a complex set of machining accuracy parameters as well as detail surface layer quality.

V. F. Bez'yazychny continued his scientific researches by inventing techniques for machine tooling technological conditions selection ensuring specified values of endurance range, mating surfaces contact stiffness, tooled conjugated surfaces wear process intensity.

Main scientific publications include:  Similarity theory in machine industry technologies. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 2007; Automation of gas-turbine aero-engines manufacturing techniques. Part One / V. F. Bez'yazychny, V. A. Poletaev, T. D. Kozhina, et al.; edited by V. F. Bez'yazychny and V. N. Krylov. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 2012; Engineering of a detail surface / Collective of authors; under the editorship of A. G. Suslov. – М.: Mashinostroenie (Machine industry). 2008. V. F. Bez'yazychny is also a co-author for a number of quick reference books: Mashinostroenie (Machine industry). The Encyclopaedia; Editorial Council headed by K. V. Frolov (chair.), et al. – М.: Mashinostroenie (Machine industry); Details of machines manufacturing techniques. V. III-3 / A. M. Dalsky, A. G. Suslov, et al.; edited by A. G. Suslov. – 2000. Quick reference book for production manager-machine engineer. In two volumes. V. 2 / under the editorship of A. M. Dalsky, A. G. Suslov, A. G. Kosilova, R. K. Meshcheryakov. – 5-th edition., revised and enlarged edition. – М.: Mashinostroenie (Machine industry). 2004. Processing of metals by cutting: quick reference book for production managers / under the editorship of A. A. Panov. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 2003, et cetera.

V. F. Bez'yazychny published more than 800 scientific works, including more than 40 in foreign sources; he has 10 patents for inventions and intellectual property certificates.

V. F. Bez'yazychny repeatedly delivered his scientific reports to academic communities of Poland, Italy, Yugoslavia, Czechia, Bulgaria, Slovakia and other countries. At V. F. Bez'yazychny advice and under his scientific mentorship 8 doctoral degrees and 55 Cand.Sci (Engineering) degrees were defended. Researches completed by V. F. Bez'yazychny and his disciples are widely used in practice. Results of V. F. Bez'yazychny's scientific works were awarded three silver medals of VDNKh (Exhibition of National Economy Achievements).

V. F. Bez'yazychny is the councilor on machine industry, member of three dissertational councils, member of editorial councils of such journals as «Assembly in machine industry, instrument making» and «Polyot» («Flight»), chairman of editorial council of the «Hardening technologies and coatings» journal, member of editorial council of the «Engineering Journal. Quick reference» journal.

V. F. Bez'yazychny's scientific and pedagogical practices are successfully combined with profound public activity. He is currently academician of the Academy of quality problems of the Russian Federation and President of the Academy of quality problems, Yaroslavl regional branch.

For both service strides and long-term diligent activities in education of engineering and technical talents combined with scientific activity V. F. Bez'yazychny is awarded a medal «For valorous work. In commemoration of the 100 anniversary from the date of V. I. Lenin's birth» (1970), a lapel badge «Honorable worker of the higher vocational training of the Russian Federation» (1997), the Order of Honor (2003), K. D. Ushinsky's Medal, a Commemorative medal for «Mikhail Vassilievich Lomonosov's 300-th anniversary», a medal of K. E. Tsiolkovsky, a Medal named after M. V. Keldysh, K. E. Tsiolkovsky's Order, an Anniversary medal of National academy of Sciences of the Belarus, an International medal named after Socrates for great personal contribution to development of modern science, a Medal of mechanical-engineering faculty of Slovak Engineering University (Bratislava).

Today V. F. Bez'yazychny is: a Honorable Doctor of Donskoy State Technical University, a Honorable Professor of National Academy of Applied Sciences of the Russian Federation, a Honorable Professor of Bryansk State Technical University, a Honorable Professor of P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University.

УДК  621.91.01.9.015

## О работе научной технологической школы Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева в области наукоемких и производственных технологий

### (  В. Ф. Безъязычный,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье изложены результаты исследований, выполненных автором самостоятельно, а также совместно с его учениками (8 докторов и 55 кандидатов технических наук).

Точность обработки,  качество поверхностного слоя,  оптимизация процесса резания,  эксплуатационные свойства деталей,  сборка изделий,  алгоритмизация процессов производства,  ремонт изделий,  организация производства,  управление качеством

## Activities of scientific technological school of P. A. SolovYOv Rybinsk State Aviation Technical University in the field of science-driven and industrial technologies revisited

### (  V. F. Bez'yazychny,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper presents results of the scientific researches completed by the Author independently and in collaboration with his disciples: 8 doctors and 55 Cand. Sci. (Engineering).

Machining accuracy,  quality of surface layer,  optimisation of cutting process,  details performance characteristics,  assembly of workpieces,  algorithmization of manufacturing processes,  workpieces reconditioning,  industrial engineering,  quality management

Сведения об авторе

Безъязычный Вячеслав Феоктистович – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, заведующий кафедрой «Технология авиационных двигателей и общего машиностроения» ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Bez'yazychny, Vyacheslav Feoktistovich – Doctor of Engineering, full professor, the Honored worker of science and engineering, «Technology of aero-engines and General machine industry» Head of Department, Federal 
State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  technology@rsatu.ru

УДК  621

## Современные принципы разработки технологии 
производства лопаток турбин

### (  В. А. Полетаев,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье проанализированы преимущества технологии комплексной автоматизированной обработки лопаток турбин, изложены основные принципы её проектирования. Приведены примеры комплексного технологического процесса, особенности автоматизации обработки, формирования наружного контура поверхности деталей набором режущих абразивных инструментов, с различными формами образующих. Представлены примеры карт-наладок на отдельные переходы технологических операций обработки лопаток турбин.

Лопатки турбин,  автоматизированные технологические процессы,  формообразование обрабатываемой поверхности,  многокоординатное перемещение инструмента и детали,  постоянство образующих режущей поверхности круга,  шлифовальные круги и правящий алмазный инструмент

## MODERN PRINCIPLES OF TURBINES BLADES PRODUCTION 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT

### (  V. A. Poletaev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper analyses advantages of turbines blades complex automated processing technology as well as depicts the main principles of its projection. The paper results examples of: a complex technological process; operational aspects of process automation; forming of the details surface  external contour by a set of cutting abrasive tools with various generatrix forms as well as presents examples of setup sheets for some production operations switches at turbines blades processing.

Turbines blades,  automated technological processes,  work surface geometry generation,  instrument and detail multiaxis movement,  persistence of a cutting circle surface generatrix,  grinding wheels and diamond dressing tools

Библиографический список

1.  Оптимизация технологии глубинного шлифования / С. С. Силин, Б. Н. Леонов, В. А. Хрульков и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 120 с.

2.  Полетаев В. А. Технология автоматизированного производства лопаток газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 2006. – 256 с.

3.  Полетаев В. А., Цветков Е. В., Волков Д. И. Автоматизированное производство лопаток турбин. – М.: Машиностроение, 2016. – 246 с.

References

1. Optimization of creep feed grinding technology // S.S. Silin, B.N. Leonov, V.A. Hrulkov et al. - М: Mashinostroenie (Machine Industry), 1989. - 120 p.

2. Poletaev V.A. Technology of automated manufacturing of gas-turbine engines blades. - М: Mashinostroenie (Machine Industry), 2006, - 256 p.

3. Poletaev V.A., Tsvetkov E.V., Volkov D.I. Automated manufacturing of turbines blades. - М: Mashinostroenie (Machine Industry), 2016, - 246 p.

Сведения об авторе

Полетаев Валерий Алексеевич – доктор технических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  poletaev@rsatu.ru

Poletaev, Valery Alekseevich – Doctor of Engineering, full professor, Rector of Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  poletaev@rsatu.ru

УДК  621.45

## Технологическое обеспечение высокоэффективного производства лопаток компрессора стратегической линейки промышленных газотурбинных двигателей

### (  Т. Д. Кожина1,  С. А. Волков1,  Н. Н. Соколов2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье приводятся последние достижения в области технологического обеспечения и перевооружения производства лопаток компрессоров современных газотурбинных двигателей. Рассматриваются основные проблемы, стоящие перед производством, и пути их решения за счет внедрения перспективных разработок и технологических решений.

Газотурбинные двигатели,  лопатки компрессоров,  технология изготовления,  высокотехнологичное производство

## Engineering support of high effective manufacturing 
of compressor blading for a strategic line of industrial 
gas-turbine engines

### (  T. D. Kozhina1,  S. A. Volkov1,  N. N. Sokolov2,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper presents some last achievements in the field of engineering support and re-equipment of modern gas-turbine engines compressor blades manufacturing facilities. The paper also considers both the basic problems facing manufacturers, and possible solutions, by means of implementation of perspective researches and technological ideas.

Gas-turbine engines,  compressors blades,  manufacturing techniques,  hi-tech manufacturing

Библиографический список

1.  Скибин Н. А., Темис Ю. М., Сосунов В. А. Самолеты и вертолеты. Авиационные двигатели. Т. IV-21. Кн. 3. – М.: Машиностроение, 2010. – 720 с.

2.  Полетаев В. А. Технология автоматизированного производства лопаток газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 2006. – 256 с.

3.  Орлов А. А. Повышение производительности и качества изготовления лопаток компрессора ГТД за счет совершенствования технологии круговой электрохимической обработки: дисс. … канд. техн. наук: 05.02.08 / Орлов Александр Алексеевич; [Место защиты: Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П. А. Соловьева, http://www.rsatu.ru/]. – Рыбинск, 2014.– 159 с.

4.  Кожина Т. Д., Курочкин А. В. Особенности проведения исследовательских испытаний по электрохимической обработке с осциллирующими электродами // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. – 2015. – № 1(32). – С. 89 – 93.

References

1.  Skibin N. A., Temis Y. M., Sosunov V. A. Airplanes and helicopters. Aero-engines. V. IV-21. Book 3. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2010. – 720 p.

2.  Poletaev V. A. Technology of automated manufacture of gas-turbine engines blades. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2006. – 256 p.

3.  Orlov A. A. Enhancement of productivity and manufacturing quality of GTE compressor blading by means of a circular electrochemical working technology perfecting: Author's thesis … Cand. Sc. (Engineering): 05.02.08 / Orlov, Aleksandr Alekseevich; [defended at: Rybinsk State Air Technological Academy named after P. A. Solovyov,  <http://www.rsatu.ru/>]. – Rybinsk, 2014. – 159 p.

4.  Kozhina T. D., Kurochkin A. V. Operational aspects of electrochemical working research tests with oscillating electrodes // P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University Bulletin. – 2015. – № 1 (32). – pp. 89 – 93.

Сведения об авторах

Кожина Татьяна Дмитриевна – проректор по науке и инновациям доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

Е-mail:  prorectnir@rsatu.ru

Волков Сергей Александрович – кандидат технических наук, доцент, начальник управления инновационной деятельностью ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail: volkov_sa@rsatu.ru

Соколов Николай Николаевич – руководитель проекта, ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

Е-mail:  nikolay.sokolov@npo-saturn.ru

Kozhina, Tatyana Dmitrievna – pro-rector for research and innovations, Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

Е-mail:  prorectnir@rsatu.ru

Volkov, Sergey Aleksandrovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Head of Innovative Activity Department, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail: volkov_sa@rsatu.ru

Sokolov, Nikolay Nikolaevich – Project Manager, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

Е-mail:  nikolay.sokolov@npo-saturn.ru

УДК  621.9

## Индивидуальный подход к обеспечению качества ответственных изделий машиностроения при сборке

### (  В. В. Непомилуев,  А. Н. Семенов,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

Рассмотрены возможности повышения качества ответственных изделий машиностроения путем использования индивидуального подхода к организации технологического процесса сборки и компьютерных технологий комплектования деталей.

Сборка,  процесс,  индивидуальный подбор,  ротор,  лопатка,  качество,  компьютерное моделирование

## Individual approach to machine industry demanding 
workpieces quality assurance at assembly

### (  V. V. Nepomiluev,  A. N. Semenov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper considers possibilities of machine industry demanding workpieces quality improvement by means of both individual approach to architecture of assembly technological process and computer technologies for details batching.

Assembly, process, individual selection, rotor, blade, quality, computer modelling

Библиографический список

1.  Безъязычный В. Ф., Непомилуев В. В., Семенов А. Н. Обеспечение качества изделий при сборке. – М.: Издательский дом «Спектр», 2012. – 204 с.

2.  Безъязычный В. Ф., Непомилуев В. В. Анализ возможностей повышения качества сборки изделий машиностроения // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2014. – Т. 12. – № 21 (148). – С. 5 – 8.

3.  Безъязычный В. Ф., Непомилуев В. В. Возможные пути повышения качества изготовления изделий машиностроения // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2015. – № 1. – С. 17 – 21.

4.  Семенов А. Н. Повышение качества рабочих колес ГТД // Полет. – 2006. – № 6. – С. 40 – 44.

5.  Семенов А. Н. Сборка высокотехнологичных изделий с использованием компенсирующих воздействий // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2006. – № 3. – С. 3 – 7.

References

1.  Bez'yazychny V. F., Nepomiluev V. V., Semenov A. N. Workpieces quality assurance at assembly. – М.: «Spectrum» Publishing House, 2012. – 204 p.

2.  Bez'yazychny V. F., Nepomiluev V. V. Analysis of possibilities for quality improvement in machine industry workpieces assembly field // Volgograd State Engineering University News Bulletin. – 2014. – V. 12. – № 21 (148). – pp. 5 – 8.

3.  Bez'yazychny V. F., Nepomiluev V. V. Possible ways of machine industry workpieces manufacturing quality improvement // Assembly in machine industry and instrument making. – 2015. – № 1. – pp. 17 – 21.

4.  Semenov A. N. GTE turbine rotors quality enhancement // Polyot («Flight»). – 2006. – № 6. – pp. 40 – 44.

5.  Semenov A. N. Assembly of hi-tech workpieces with compensatory effects implementation // Assembly in machine industry and instrument making. – 2006. – № 3. – pp. 3 – 7.

Сведения об авторах

Непомилуев Валерий Васильевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  vvvvnn@yandex.ru

Семенов Александр Николаевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  semenov.an@mail.ru

Nepomiluev, Valery Vassilievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of the Higher Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  vvvvnn@yandex.ru

Semenov, Aleksandr Nikolaevich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  semenov.an@mail.ru

УДК  621.9.015,621.9.011

## Технологическое обеспечение параметров наклепа и остаточных напряжений в поверхностном слое деталей после шлифования и точения с учетом дислокационно-энергетических и структурно-фазовых превращений

### (  В. Ф. Безъязычный,  М. В. Тимофеев,  М. А. Прокофьев,  А. В. Филиппова,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье рассмотрены вопросы расчётного определения остаточных напряжений с учётом изменений структуры в поверхностном слое деталей из жаропрочных сплавов и расчётного определения накопленной энергии деформации в поверхностном слое деталей различных материалов.

Остаточные напряжения,  параметры наклепа,  дислокации,  накопленная энергия деформации

## Engineering support for cold-work hardening and residual stresses parametres in a detail surface layer after grinding 
and turning taking into account dislocation-energetic and structurally-phasic transformations

### (  V. F. Bez'yazychny,  M. V. Timofeev,  M. A. Prokofiev,  A. V. Filippova,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper considers problems of calculated estimation of residual stresses taking into account structural changes in surface layer of details manufactured of high-temperature alloys as well as calculated estimation of strain energy in surface layer of details manufactured of various materials.

Residual stresses,  cold-work hardening parametres,  dislocations,  stored strain energy

Библиографический список

1.  Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, eds G. Totten, M. Howes and T. Inoue. – Ohio: ASM International, Materials Park, 2002.

2.  Драпкин Б. М., Кононенко В. К., Безъязычный В. Ф. Свойства сплавов в экстремальном состоянии. – М.: Машиностроение, 2004. – 256 с.

3.  Безъязычный В. Ф. и др. Взаимосвязь модуля упругости, температуры плавления и энергии активации самодиффузии металлов / В. Ф. Безъязычный, Б. М. Драпкин, В. К. Кононенко, М. В. Тимофеев // Заготовительное производство в машиностроении. – 2003. – № 2. – С. 43 – 48.

4.  Старков В. К. Физика и оптимизация резания материалов. – М.: Машиностроение, 2009. – 640 с.

5.  Безъязычный В. Ф. и др. Анализ взаимосвязи характеристик субструктуры, скрытой энергии деформации, затраченной работы и степени деформации материала / В. Ф. Безъязычный, Б. М. Драпкин, М. А. Прокофьев, М. В. Тимофеев // Справочник. Инженерный журнал. – 2005. – № 5.– С. 35 – 38.

6.  Безъязычный В. Ф. и др. Проблемные вопросы упрочнения поверхностных слоев металлов и сплавов 
при пластической деформации и представление о наклепе / В. Ф. Безъязычный, Б. М. Драпкин, М. А. Прокофьев, М. В. Тимофеев // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2005. – № 1. – С. 3 – 6.

7.  Безъязычный В. Ф. и др. Метод определения упрочнения по глубине поверхностного слоя / В. Ф. Безъязычный, Б. М. Драпкин, М. А. Прокофьев, М. В. Тимофеев // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2005. – № 12. – Т. 95. – С. 40 – 41.

8.  Рыкунов Н. С. Исследование процессов плоского шлифования с использованием теории подобия: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Уфа, 1974. – 20 с.

References

1.  Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, eds G. Totten, M. Howes and T. Inoue. – Ohio: ASM International, Materials Park, 2002.

2.  Drapkin B. M., Kononenko V. K., Bez'yazychny V. F. Properties of alloys in their extreme state. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 2004. – 256 p.

3.  Bez'yazychny V. F., et al. Correlation of an elastic modulus, melting temperature and self-diffusion energy activation  in metals / V. F. Bez'yazychny, B. M. Drapkin, V. K. Kononenko, M. V. Timofeev // Procuring manufacture in machine industry. – 2003. – № 2. – pp. 43 – 48.

4.  Starkov V. K. Physics and optimization of cutting of materials. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 2009. – 640 p.

5.  Bez'yazychny V. F., et al. Analysis of correlation between substructure performances, latent strain energy, expended work and material's deformation degree / V. F. Bez'yazychny, B. M. Drapkin, M. A. Prokofiev, M. V. Timofeev // Quick reference book. The Engineering Journal. – 2005. – № 5. – pp. 35 – 38.

6.  Bez'yazychny V. F., et al. Problems of metals and alloys surface layers hardening at plastic deformation and introduction to cold-work hardening / V. F. Bez'yazychny, B. M. Drapkin, M. A. Prokofiev, M. V. Timofeev // Hardening technologies and coatings. – 2005. – № 1. – pp. 3 – 6.

7.  Bez'yazychny V. F., et al. Method of hardening estimation by surface layer's depth / V. F. Bez'yazychny, B. M. Drapkin, M. A. Prokofiev, M. V. Timofeev // Production Plant Laboratory. Diagnostics of materials. – 2005. – № 12. – Т. 95. – pp. 40 – 41.

8.  Rykunov N. S. Research on flat grinding processes with theory of similarity implementation: Author's abstract of a thesis … Cand. Sci. (Engineering). – Ufa, 1974. – 20 p.

Сведения об авторах

Безъязычный Вячеслав Феоктистович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Тимофеев Михаил Владимирович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  mv-timofeev@yandex.ru

Прокофьев Максим Алексеевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  rgata2004@mail.ru

Филиппова Анастасия Владимировна – аспирант ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  platinum20091@mail.ru

Bez'yazychny, Vyacheslav Feoktistovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Timofeev, Mikhail Vladimirovich – Cand. Sc. (Engineering), associate professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  mv-timofeev@yandex.ru

Prokofiev, Maksim Alekseevich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  rgata2004@mail.ru

Filippova, Anastassia Vladimirovna – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  platinum20091@mail.ru

УДК  621.9

## Исследование влияния покрытий режущего инструмента на параметры качества поверхностного слоя и сопротивление усталости деталей при обработке точением

### (  В. Ф. Безъязычный1,  Р. Н. Фоменко1,  М. В. Басков2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 АО «КБ «Луч», г. Рыбинск

Исследовано влияние покрытий режущего инструмента на параметры процесса резания и параметры качества поверхностного слоя обрабатываемых деталей. Показано влияние покрытий режущего инструмента на сопротивление усталости деталей из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей.

Износостойкое покрытие,  качество поверхностного слоя,  коэффициент трения,  предел выносливости

## Research on influence of cutting tools coatings on surface layer quality parameters and details fatigue resistance 
at processing by turning

### (  V. F. Bez'yazychny1,  R. N. Fomenko1,  M. V. Baskov2,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 АО «KB «Luch», Rybinsk

The paper examines influence of cutting tools coatings on cutting process parameters as well as on parameters of workpieces surface layer quality. It also displays influence of cutting tools coatings on fatigue resistance of details manufactured of both heat-resistant and corrosion-resistant steels.

Wear-resistant coating,  quality of surface layer,  friction coefficient,  endurance limit stress

Библиографический список

1.  Безъязычный В. Ф. Метод подобия в технологии машиностроения. – М.: Машиностроение, 2012. – 317 с.

2.  Безъязычный В. Ф., Фоменко Р. Н. Назначение технологических условий обработки ответственных деталей 
с учетом износостойких покрытий режущего инструмента // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2014. – № 8. – С. 6 – 13.

3.  Басков М. В. Исследование влияния наноструктурированных покрытий режущего инструмента на параметры качества поверхностного слоя и усталостную прочность деталей машин при обработке: Дис. … канд. техн. наук. – Рыбинск, 2016. – 141 с.

4.  Шустер Л. Ш. Адгезионное взаимодействие твердых металлических тел. – Уфа: Гилем, 1999. – 199 с.

References

1.  Bez'yazychny V. F. Similarity method in machine industry technologies. – M.: Mashinostroenie (Machine industry), 2012. – 317 p.

2.  Bez'yazychny V. F., Fomenko R. N. Selection of processing technological conditions for essential parts taking into account cutting tools' wear-resistant coatings // High technologies in machine industry. – 2014. – № 8. – pp. 6 – 13.

3.  Baskov M. V. Research on influence of cutting tools nano-structured coatings on surface layer quality parameters and fatigue strength of machines details at processing: Author's abstract of a thesis … Cand. Sci.(Engineering). – Rybinsk, 2016. – 141 p.

4.  Shuster L. Sh. Adhesive interaction of hard metal bodies. – Ufa: Gillem, 1999. – 199 p.

Сведения об авторах

Безъязычный Вячеслав Феоктистович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Фоменко Роман Николаевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  fomenko85@mail.ru

Басков Максим Владимирович – кандидат технических наук, инженер-конструктор АО «КБ «Луч», г. Рыбинск.

E-mail:  baskov.maksim@inbox.ru

Bez'yazychny, Vyacheslav Feoktistovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Fomenko, Roman Nikolaevich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  fomenko85@mail.ru

Baskov, Maksim Vladimirovich – Cand. Sc. (Engineering), design engineer, АО «KB «Luch», Rybinsk.

E-mail:  baskov.maksim@inbox.ru

УДК  621.8, 621.9

## Проблемы моделирования шероховатости рабочих поверхностей деталей и их контактирования в современных системах автоматизированного проектирования

### (  А. Н. Сутягин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье изложен подход к описанию геометрических параметров качества поверхностного слоя деталей машин, изготовленных с применением лезвийной обработки, на основе использования стандарта ISO25000.

Параметры качества,  износостойкость,  САПР,  моделирование,  программное обеспечение

## Problems of details working surfaces roughness modeling and their contacting in modern systems of computer-aided design

### (  A. N. Sutyagin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper depicts an approach to geometrical parameters description for machines details surface layer quality at manufacturing with employment of edge cutting machining, on the basis of Standard ISO25000 implementation.

Quality parametres,  endurance,  CAD system,  modeling,  software

Библиографический список

1.  Безъязычный В. Ф. Метод подобия в технологии машиностроения. – М.: Машиностроение, 2012. – 320 с.

2.  Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – 13-е изд., испр. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

3.  Чичинадзе А. В., Браун Э. Д., Буше Н. А. и др. Основы трибологии (трение, износ, смазка). – М.: Машиностроение, 2001. – 664 с.

References

1.  Bez'yazychny V. F. Similarity method in machine industry technologies. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 2012. – 320 p.

2.  Bronstein I. N., Semendyaev K. A. Reference book on mathematics for engineers and technical colleges students. – 13-th edition, revised. – М.: Nauka (Science), 1986. – 544 p.

3.  Chichinadze A. V., Brown E. D., Bushe N. А., et al. The basics of tribology (friction, wearing, lubrication). – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2001. – 664 p.

Сведения об авторе

Сутягин Александр Николаевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  sutyagin_an@list.ru

Sutyagin, Aleksandr Nikolaevich – Cand. Sc. (Engineering), associate professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  sutyagin_an@list.ru

УДК  621.9

## Обеспечение требуемого предела выносливости 
деталей при механической обработке

### (  С. А. Урядов,  А. Л. Водолагин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье устанавливается влияние технологических условий механической обработки – точения, фрезерования и шлифования – на предел выносливости деталей машин. В качестве основной характеристики поврежденности материала используется модуль упругости материала.

Механическая обработка,  точение,  фрезерование,  шлифование,  предел выносливости,  технологические условия обработки

## Provision of requested details endurance strength at tooling

### (  S. A. Uryadov,  A. L. Vodolagin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper states influence of technological conditions of tooling – turning, milling and grinding on machines details endurance strength. Material elastic modulus is used as a basic criterium of material damage.

Tooling, turning, milling, grinding, endurance strength, technological conditions of processing

Библиографический список

1.  Осадчий Н. В. Определение технологических условий обработки резанием по заданному значению усталостной прочности деталей газотурбинных двигателей: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Рыбинск, 1999. – 18 с.

2.  Драпкин Б. М., Бирфельд А. А., Жуков А. А. Закономерность влияния пластической деформации на модуль Юнга металлических материалов; Министерство образования и науки Российской Федерации; РГАТУ имени П. А. Соловьева. – М., 1992. – 27 с. – Деп. в ВИНИТИ № 1849-В92.

3.  Безъязычный В. Ф. Разработка теоретических основ технологического обеспечения качества и эффективности механической обработки деталей авиационных двигателей: Автореф. дисс. … д-ра техн. наук. – Рыбинск, 1982. – 31 с.

4.  Водолагин А. Л. Определение предела выносливости материала высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей после обработки лезвийными инструментами: Дис. … канд. техн. наук. –  Рыбинск, РГАТА имени П. А. Соловьева, 2002. – 152 с.

5.  Урядов С. А. Исследование взаимосвязи предела выносливости материала детали с технологическими условиями обработки шлифованием: Дис. … канд. техн. наук. – Рыбинск: РГАТА имени П. А. Соловьева, 2010. – 148 с.

References

1.  Osadchy N. V. Selection of metalcutting technological conditions by requested value of gas-turbine engines details fatigue strength: Author's abstract for a thesis … Cand. Sci. (Engineering). – Rybinsk, 1999. – 18 p.

2.  Drapkin B. M., Birfeld A. A., Zhukov A. A. Regularity of plastic deformation influence on Young's modulus of metal materials; Ministry of Education and Science of the Russian Federation; RGATU named after P. A. Solovyov. – М., 1992. – 27 p. – Dep. In VINITI № 1849-V92.

3.  Bez'yazychny V. F. Deveelopment of fundamental theory of aero-engines details tooling quality and efficiency engineering support: Author's abstract of a Doctoral thesis … Engineering. – Rybinsk, 1982. – 31 p.

4.  Vodolagin A. L. Calculation of material endurance strength for high loaded gas-turbine engines details after edge tool processing: Thesis … Cand. Sci (Engineering). – Rybinsk, RGATA named after P. A. Solovyov, 2002. – 152 p.

5.  Uryadov S. A. Research on correlation between detail's material endurance strength and technological conditions of processing by grinding: Thesis … Cand. Sci. (Engineering). – Rybinsk: RGATA named after P. A. Solovyov, 2010. – 148 p.

Сведения об авторах

Урядов Сергей Анатольевич – кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  us1981@yandex.ru

Водолагин Алексей Львович – кандидат технических наук.

Uryadov, Sergey Anatolievich – Cand. Sc. (Engineering), Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  us1981@yandex.ru

Vodolagin, Aleksey L'vovich – Cand. Sc. (Engineering).

УДК  621.83 : 621.9.048 : 620.178

## Электроэрозионная обработка как технологический инструмент обеспечения рабочих свойств 
поверхностного слоя зубчатых колес

### (  Е. В. Шеховцева,  2017

#### ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Разработаны технологические процессы изготовления рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес ГТД с применением электроэрозионной обработкой (ЭЭО) с последующей химико-термической обработкой (ХТО). Выполнен сравнительный анализ разработанной и серийной технологий изготовления зубьев цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления.

Изучено качество поверхностного слоя рабочих поверхностей зубьев зубчатых передач ГТД, изготовленных ЭЭО. Установлено влияние режимов ЭЭО на качество рабочих поверхностей и их взаимосвязь с шероховатостью. Выполнен химический анализ поверхностей, изготовленных по предлагаемой и серийной технологиям.

Электроэрозионная обработка,  микроструктура,  шероховатость,  химический анализ

## Electro-erosion machining as a technological instrument 
for provision of toothed wheels' surface layer 
operational characteristics

### (  E. V. Shehovtseva,  2017

#### PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper introduces developed technological manufacturing processes for working surfaces of GTE toothed wheels' teeth with employment of electro erosion machining process (EMP) with subsequent chemical heat treatment (CHT). Also find attached comparative analysis of projected and serial manufacturing techniques for external gearing cylindrical toothed wheels' teeth.

The paper includes a research on working surfaces surface layer quality of GTEs gears' teeth fabricated by EMP method and depicts influence of EMP conditions on quality of working surfaces and its correlation with roughness. The paper offers data on chemical analysis of the surfaces fabricated by both projected and serial technologies.

Electro-erosion machining,  microstructure,  roughness,  chemical analysis

Библиографический список

1.  Шеховцева Е. В. Изготовление профиля венца зубчатого колеса ГТД с применением контурной обработки / Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – Вып. 8. – Ч. 2. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – С. 167 – 174.

2.  Белинский А. Л., Булгаков В. А., Горюшкин В. В. и др. Контроль качества термической обработки стальных полуфабрикатов и деталей: справочник / Под общ. ред. В. Д. Кальнера. – М.: Машиностроение, 1984. – 384 с.

References

1.  Shehovtseva E. V. Manufacturing of a GTE toothed wheel wreath profile by contour processing / Tula State University News Bulletin. Engineering science. – Issue 8. – P. 2. – Tula: TulGU Publishing House , 2016. – pp. 167 – 174.

2.  Belinsky A. L., Bulgakov V. A., Goryushkin V. V., et al. Steel semimanufactured materials and details heat treatment quality control: Quick reference book / Edited by V. D. Kalner. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 1984. – 384 p.

Сведения об авторе

Шеховцева Евгения Владимировна – кандидат технических наук, эксперт по приводам, ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

Е-mail:  JaneVSh@mail.ru

Shehovtseva, Evgenia Vladimirovna – Cand. Sc. (Engineering), expert on drive gears, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

Е-mail:  JaneVSh@mail.ru

УДК  629

## Современные методы ремонта деталей турбины ГТД для восстановления радиальных зазоров

### (  В. Ф. Безъязычный1,  Н. В. Румянцева2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Выполнен анализ различных методов восстановления рабочих поверхностей деталей газотурбинных двигателей (методом газотермического напыления и методом наплавки). Приведены результаты анализа качества напыления и наплавленного слоя после механической обработки.

Газотурбинный двигатель,  ремонт,  газотермическое напыление,  наплавка,  микрострутура,  микротвердость

## Modern methods of GTE turbine details reconditioning aimed 
at reduction of radial clearances

### (  V. F. Bez'yazychny1,  N. V. Rumyantseva2,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper offers analysis of various methods for reconditioning of gas-turbine engines details' working surfaces by means of gas-thermal evaporation and by weld deposit method, it also presents results of the analysis covering quality of evaporation and deposited layer after tooling.

Gas-turbine engine,  repair,  gas-thermal evaporation,  weld deposit,  microstructure,  microhardness

Сведения об авторах

Безъязычный Вячеслав Феоктистович – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Румянцева Наталья Викторовна – кандидат технических наук, доцент, ведущий специалист службы развития производственной системы, ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

E-mail:  rumyantsewa natalya@yandex.ru

Bez'yazychny, Vyacheslav Feoktistovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Rumyantseva, Natalia Viktorovna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, leading expert to manufacturing system development service, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

E-mail:  rumyantsewa natalya@yandex.ru

УДК  621.45.017

## Пути повышения надежности ГТД и сокращения эксплуатационных издержек

### (  М. А. Ганзен1,  М. С. Бахмицкий2,  С. С. Калугин2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье описаны возможные пути повышения надёжности газотурбинных двигателей (ГТД) за счёт внедрения современных методов неразрушающего контроля в процесс их производства и эксплуатации, а также мероприятия, позволяющие сократить эксплуатационные затраты за счёт повышения технологичности конструкции двигателей и совершенствования системы логистической поддержки их эксплуатации.

ГТД, надежность, эксплуатация, технологичность, логистика

## Paths of GTE reliability enhancement and running 
costs reduction

### (  M. A. Ganzen1,  M. S. Bakhmitsky2,  S. S. Kalugin2,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper depicts possible ways of gas-turbine engines (GTE) reliability enhancement by means of implementation of modern methods of nondestructive checkup in process of their manufacturing and operation, and also describes measures allowing to cut operation costs by means of both engines design technological effectiveness enhancement and perfecting of logistical support system.

GTE, reliability, operation, technological effectiveness, logistics

Библиографический список

1.  Козлов Д. В., Игнатьев А. А. Экспериментальное исследование шлифованных валов вихретоковым методом // Вестник СГТУ. – 2011. – № 3. – С. 66 – 68.

2.  Портер А. М. и др. Дефектоскопия усталостных трещин в деталях ГТД вихретоковым методом / А. М. Портер, С. А. Букатый, Д. П. Лёшин, М. В. Васильчук, А. А. Галицкий // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва. – 2012. – № 3 – 1 (34). – С. 196 – 202.

3.  Дидин Г. А. Вихретоковая дефектоскопия дисков авиационных двигателей // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2012. –  № 2. – С. 158 – 162.

4.  Марченко В. Г. и др. Автоматизированная вихретоковая система ELO 3T для контроля оболочек твэлов / В. Г. Марченко, Ю. Г. Норченко, А. В. Семеренко, С. Б. Чащин // Территория NDT. – 2016. – № 3. – С. 32 – 35.

5.  Патент РФ на полезную модель № 155261 МПК G01L1/00 Устройство для оперативного контроля шлифовочных прижогов. Ганзен Михаил Анатольевич, заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П. А. Соловьёва». – № 2015108175/28, заявлено 10.03.2015, опубликовано 27.09.2015.

6.  Судов Е. В. и др. Технологии интегрированной логистической поддержки изделий машиностроения / Е. В. Судов, А. И. Левин, А. В. Петров, Е. В.Чубарова. – М.: Издательский дом «Информбюро», 2006. – 232 с.

References

1.  Kozlov D. B., Ignatyev A. A. Experimental research on finished shafts manufactured by eddy current method // SGTU Bulletin. – 2011. – № 3. – pp. 66 – 68.

2.  Porter A. М., et al. Nondestructive test for fatigue cracks in GTE details by eddy current method / A. M. Porter, S. A. Bukaty, D. P. Lyoshin, M. V. Vasilchuk, A. A. Galitsky // Bulletin of Samara State Space University named after academician S. P. Korolyov. – 2012. – № 3 – 1 (34). – pp. 196 – 202.

3.  Didin G. A. Eddy current flaw inspection of aero-engine disks // Fundamental and applied problems of engineering and technology. – 2012. – № 2. – pp. 158 – 162.

4.  Marchenko V. G., et al. Automated ELO 3T eddy current system for fuel pin envelopes monitoring / V. G. Marchenko, Y. G. Norchenko, A. V. Semerenko, S. B. Chasсhin // NDT Territory. – 2016. – № 3. – pp. 32 – 35.

5.  Patent of the Russian Federation for a utility model № 155261 МПК G01L1/00 Device for operative monitoring of burn marks. Ganzen, Mikhail Anatolievich, the applicant and the patent owner: Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University». – № 2015108175/28, applied for: 10.03.2015, published on 27.09.2015.

6.  Sudov Е. V., et al. Technologies of machine industry workpieces integrated logistical support / E. V. Sudov, A. I. Levin, A. V. Petrov, E. V. Chubarova. – М: «Informbureau» Publishing House, 2006. – 232 p.

Сведения об авторах

Ганзен Михаил Анатольевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  ganzen_ma@mail.ru

Бахмицкий Максим Сергеевич – кандидат технических наук, начальник бригады эксплуатационной документации двигателя SaM146, ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

E-mail:  bahmitskii@mail.ru

Калугин Семён Сергеевич – кандидат технических наук, ведущий инженер отдела технического обслуживания двигателя SaM146, ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

E-mail:  semen.kalugin@npo-saturn.ru

Ganzen, Mikhail Anatolievich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  ganzen_ma@mail.ru

Bakhmitsky, Maksim Sergeevich – Cand. Sc. (Engineering), chief of brigade for SaM146 engine operation documentation, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

E-mail:  bahmitskii@mail.ru

Kalugin, Semen Sergeevich – Cand. Sc. (Engineering), leading engineer, Department of maintenance service of SaM146 engine, PAO «SPA «Saturn», Rybinsk.

E-mail:  semen.kalugin@npo-saturn.ru

УДК  621-047.56 : 004

## Разработка комплексного критерия эффективности с целью обоснования выбора оптимальной технологии

### (  А. С. Слободяник,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье обосновывается необходимость выбора оптимального варианта технологии изготовления деталей. Предлагается комплексный критерий эффективности, позволяющий получить максимально полную информацию по альтернативным вариантам технологических процессов на этапе технологической подготовки производства.

Технология,  организация производства,  оптимизация,  комплексный критерий эффективности

## Development of complex efficiency criterion for selection 
of optimum technology verification

### (  A. S. Slobodyanik,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper proves necessity of optimal choices in details manufacturing techniques by offering a complex efficiency criterion providing as full as possible information regarding alternative versions of technological processes at preproduction engineering stage.

Technology,  industrial engineering,  optimisation,  complex efficiency criterion

Библиографический список

1.  Рябов А. Н., Слободяник А. С. Оценка и выбор оптимальной технологии на этапе технологической подготовки производства применительно к существующей базе технологического оборудования // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. – 2015. – № 4 (35). – С. 49 – 56.

2.  Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2004, 2007. – 211 с.

References

1.  Ryabov A. N., Slobodyanik A. S. Estimation and selection of optimum technology at preproduction engineering stage with reference to existing base of technology equipment // «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University» Bulletin. – 2015. – № 4 (35). – pp. 49 – 56.

2.  Basovsky L. Е., Protas'ev V. B. Quality control: Textbook for colleges. – М.: INFRA TH, 2004, 2007. – 211 p.

Сведения об авторе

Слободяник Александра Сергеевна – аспирант ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  allex1s@mail.ru

Slobodyanik, Aleksandra Sergeevna – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  allex1s@mail.ru

УДК  621.9.011

## Исследование применения технологии удаления покрытий водой под высоким давлением при ремонте деталей ГТД

### (  С. Н. Бардинова1,  А. В. Смирнов2,  2017

#### 1 ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

#### 2 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В данной статье рассматриваются проблемы процесса удаления различных покрытий при ремонте деталей ГТД. Предлагается новый метод удаления покрытий с описанием технологических возможностей, преимуществ и недостатков.

Удаление покрытий,  ремонт деталей ГТД,  эксплуатационные дефекты

## Research on technology of coatings disposal by means of high pressured water at reconditioning of GTE details

### (  S. N. Bardinova1,  A. V. Smirnov2,  2017

#### 1 PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

#### 2 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper considers problems originating from the process of various coatings disposal at reconditioning of GTE details. The paper introduces a new method of coatings disposal along with description of technological possibilities, advantages and disadvantages.

Coatings disposal,  GTE details reconditioning,  customer induced damages

Библиографический список

1.  Быбин А. А. и др. Технологии удаления алюминидных покрытий с лопаток газовых турбин / А. А. Быбин, Р. Р. Невьянцева, Е. В. Парфенов, О. Г. Смольникова. – М.: Машиностроение, 2015. – 241 с.

2.  Елисеев Ю. С. и др. Технология производства авиационных газотурбинных двигателей / Ю. С. Елисеев, А. Г. Бойцов, В. В. Крымов, Л. А. Хворостухин. – М.: Машиностроение, 2003. – 512 с.

References

1.  Bybin A. A., et al. Technologies of aluminide coatings disposal from gas turbines blades / A. A. Bybin, R. R. Nevyantseva, E. V. Parfyonov, O. G. Smolnikova. – М.: Masshinostroenie (Machine Industry), 2015. – 241 p.

2.  Yeliseyev Y. S., et al. Production technology of air gas-turbine engines / Y. S. Yeliseyev, A. G. Boytsov, V. V. Krymov, L. A. Hvorostukhin. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2003. – 512 p.

Сведения об авторах

Бардинова Светлана Николаевна – кандидат технических наук, ведущий инженер-технолог ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

E-mail:  bardinova.sn@gmail.ru

Смирнов Андрей Владимирович – аспирант ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  andrey.ryb@mail.ru

Bardinova, Svetlana Nikolaevna – Cand. Sc. (Engineering), leading process engineer, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

E-mail:  bardinova.sn@gmail.ru

Smirnov, Andrey Vladimirovich – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  andrey.ryb@mail.ru

УДК  621

## Процессный подход к управлению качеством

### (  Н. В. Румянцева,  2017

#### ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Предлагается процессный подход к управлению качеством. Описываются способы повышения эффективности процесса контроля продукции. Приведены результаты применения методики «6 сигм» для определения уровня дефектности, определения и устранения причин дефектов.

Бережливое производство,  «6 сигм»

## Process approach to quality management

### (  N. V. Rumyantseva,  2017

#### PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper offers process approach to quality management, introduces techniques for process efficiency enhancement at manufacturing process monitoring as well as presents results of «6 sigmas» technique employment for both setting up of defects presence level and detection and elimination of defects origins.

Lean manufacturing,  «6 sigmas»

Библиографический список

1.  Репин В. В., Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М., 2004.

References

1.  Repin V. V., Eliferov V. G. Process approach to management. Modeling of business processes. – М., 2004.

Сведения об авторе

Румянцева Наталья Викторовна – кандидат технических наук, доцент, ведущий специалист службы развития производственной системы, ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

E-mail:  rumyantsewa natalya@yandex.ru

Rumyantseva, Natalia Viktorovna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, leading expert to manufacturing system development service, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

E-mail:  rumyantsewa natalya@yandex.ru

УДК  621.923

## Развитие технологии глубинного шлифования деталей газотурбинных двигателей

### (  Д. И. Волков1,  Н. В. Полуглазкова1,  Б. В. Цветков2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье представлены результаты исследования остаточных напряжений, глубины и степени наклепа, изменений микроструктуры при глубинном профильном шлифовании деталей ГТД для группы никелевых жаропрочных и титановых сплавов.

Глубинное шлифование,  остаточные напряжения,  степень и глубина наклепа,  детали ГТД

## Development of creep feed grinding technology 
of gas-turbine engines details

### (  D. I. Volkov1,  N. V. Poluglazkova1,  B. V. Tsvetkov2,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper presents results of research on residual stresses, cold-work depths and rates, microstructure changes at a process of deep profile grinding of GTE details for a group of nickel heat resisting and titanium alloys.

Creep feed grinding,  residual stresses,  cold-work degree and rate,  GTE details

Библиографический список

1.  Автоматизация технологии изготовления газотурбинных авиационных двигателей. Ч. 1 / В. Ф. Безъязычный, В. Н. Крылов, В. А. Полетаев и др.; Под ред. В. Ф. Безъязычного, В. Н. Крылова. – М.: Машиностроение, 2005. – 560 с.

2.  Глубинное шлифование деталей из труднообрабатываемых материалов / С. С. Силин, В. А. Хрульков, А. В. Лобанов, Н. С. Рыкунов. – М.: Машиностроение, 1984. – 64 с.

3.  Полетаев В. А. Технология автоматизированного производства лопаток газотурбинных двигателей. Библиотека технолога. – М.: Машиностроение, 2006. – 256 с.

4.  Полетаев В. А., Волков Д. И. Глубинное шлифование лопаток турбин. Библиотека технолога. – М.: Машиностроение, 2009. – 272 с.

5.  Старков В. К. Шлифование высокопористыми кругами. – М.: Машиностроение, 2007. – 688 с.

6.  Полетаев В. А., Цветков Е. В., Волков Д. И. Автоматизированное производство лопаток ГТД: Библиотека технолога. – М.: Машиностроение, 2016. – 262 с.

References

1.  Automation of manufacturing techniques of gas-turbine aero-engines. P. 1 / V. F. Bez'yazychny, V. N. Krylov, V. A. Poletaev et al.; Edited by V. F. Bez'yazychny, V. N. Krylov. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2005. – 560 p.

2.  Сreep feed grinding of hard-processing materials details / S. S. Silin, V. A. Hrul'kov, A. V. Lobanov, N. S. Rykunov. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1984. – 64 p.

3.  Poletaev V. A. Technology of automated manufacturing of gas-turbine engines blades. Library of an industrial engineer. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2006. – 256 p.

4.  Poletaev V. A., Volkov D. I. Creep feed grinding of turbines blades. Library of an industrial engineer. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2009. – 272 p.

5.  Starkov V. K. Grinding with high-porous cup grinding wheels. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2007. – 688 p.

6.  Poletaev V. A., Tsvetkov E. V., Volkov D. I. Automated manufacturing of GTE blades: Library of an industrial engineer. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2016. – 262 p.

Сведения об авторах

Волков Дмитрий Иванович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  d_i_volkov@rsatu.ru

Полуглазкова Надежда Владимировна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

Цветков Борис Викторович – ведущий специалист бюро абразивной обработки и упрочнения опытно-технологической лаборатории УГТ ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

Volkov, Dmitry Ivanovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  d_i_volkov@rsatu.ru

Poluglazkova, Nadezhda Vladimirovna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

Tsvetkov, Boris Viktorovich – leading expert for Bureau of abrasive processing and hardening, experimental technology research laboratory at UGT, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

УДК  621.855

## Деформации направляющих ползуна в СТАНОЧНом КОМПЛЕКСе

### (  В. Ф. Безъязычный1,  П. В. Чумак2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Предлагаются мероприятия по повышению точности изготовления на базе токарно-карусельных станков серии VM32. Выполнен анализ влияния сил резания и формы сечения ползуна на его деформацию при различных видах обработки. Найдены деформации в направляющих в результате действия силы резания для двух ползунов квадратного и прямоугольного поперечного сечения. Получены графики зависимости точности изготовления деталей от величины сил резания, оптимизирована форма сечения ползуна, повышающая жесткость, что позволяет снизить его деформации.

Станок,  ползун,  кручение,  изгиб,  направляющие,  деформация,  форма  сечения

## Strains in slide block guide strips of a MACHINE tool COMPLEX

### (  V. F. Bez'yazychny,  P. V. Chumak,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Kuban State Technological University»

The paper offers a set of measures for manufacture accuracy enhancement on the basis of VM32 series turning-and-boring lathes as well as analyses influence of cutting forces and form of a slide block cross-section on its strain at various processing types. The paper determines strains in fences as a result of cutting force influence for two slide blocks, of square and rectangular cross section, also attached are schedules of co-relation between details manufacturing accuracy and cutting forces magnitude. Form of a slide block cross-section is optimized with increase of stiffness allowing strains reduction.

Machine tool, slide block, twist, curving, fences, strain, cross-section form

Библиографический список

1.  Руководство по эксплуатации станочного многофункционального комплекса VM 32. – ООО «СП Седин-Шисс», 2008. – 65 с.

2.  Бережной С. Б., Чумак П. В. Влияние деформации ползуна многоцелевого станочного комплекса серии VM на точность обработки // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – № 111(07). – IDA [article ID]: 1171603073. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/55.pdf.

3.  Барановский Ю. В. Режимы резания металлов: Справочник. – М.: Машиностроение, 1972. – 497 с.

4.  Каминская В. В., Левина З. М., Решетов Д. Н. Станины и корпусные детали металлорежущих станков. – М., 1960. – 362 с.

5.  Биргер И. А., Мавлютов Р. Р. Сопротивление материалов: Учебное пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 560 с.

6.  Решетов Д. Н. Детали и механизмы металлорежущих станков. В 2-х т. – М.: Машиностроение, 1972. – 663 с.

7.  Левина З. М. Расчет и выбор конструктивных параметров направляющих качения: Руковод. материалы. – М.: ЭНИМС, 1961. – 104 с.

References

1.  Operation manual for VM 32 multipurpose machine tool complex. – OOO «Joint Venture SP Sedin-Shiess», 2008. – 65 p.

2.  Berezhnoy S. B., Chumak P. V. Influence of strain of a VM series multi-purpose machine complex slide block on machining accuracy // KubGAU Scientific Journal [Electronic resource]. – Krasnodar: KubGAU, 2015. – № 111(07). – IDA [article ID]: 1171603073. – access path: http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/55.pdf.

3.  Baranovsky Y. V. Cutting rates of metals: Quick reference book. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 1972. – 497 p.

4.  Kaminskaya V. V., Levina Z. М., Reshetov D. N. Cutting machines beds and case details. – М., 1960. – 362 p.

5.  Birger I. А., Mavlyutov R. R. Strength of Materials: Manual. – М.: Nauka (Science). Chief editorial board for physics and mathematics literature, 1986. – 560 p.

6.  Reshetov D. N. Details and gears of cutting machines. In 2 volumes. – М.: Mashinostroenie (Machine industry), 1972. – 663 p.

7.  Levina Z. M. Calculation and design data selection for linear frictionless bearings: Guidance materials. – М.: ENIMS, 1961. – 104 p.

Сведения об авторах

Безъязычный Вячеслав Феоктистович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  technology@rgata.ru

Чумак Павел Васильевич – ассистент кафедры «Технической механики и гидравлики» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет».

E-mail:  chumak1987@mail.ru

Bez'yazychny, Vyacheslav Feoktistovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  technology@rgata.ru

Chumak, Pavel Vassilievich – «Technical Mechanics and Hydraulics» chair assistant, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Kuban State Technological University».

E-mail:  chumak1987@mail.ru

УДК  621.713.24

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО НАТЯГА ПРИ СБОРКЕ 
НЕПОДВИЖНЫХ НЕРАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

### (  В. Ф. Безъязычный,  С. В. Морскова,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

Предложена последовательность расчётов, позволяющая определять величину расчётного натяга с учётом совокупного влияния шероховатости поверхности и степени наклёпа соединяемых поверхностей, в зависимости от режимных условий обработки, а также геометрии режущего инструмента и свойств обрабатываемого и инструментального материалов.

Натяг,  продольно-прессовые соединения,  шероховатость,  наклёп,  модуль упругости,  процесс резания

## ESTIMATED TIGHTNESS CALCULATION AT ASSEMBLING 
OF FIXED PERMANENT JOINTS

### (  V. F. Bez'yazychny,  S. V. Morskova,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper introduces sequence of calculations allowing to define value of estimated tightness taking into account both cumulative surface roughness influence and bridged surfaces cold-work degree, depending on machining conditions regime, as well as cutting instrument geometry and characteristics of the treated and instrumental materials.

Tightness,  direct-press bridging joints,  roughness,  cold-work,  yong's modulus,  cutting process

Библиографический список

1.  Безъязычный В. Ф., Чугуевская С. В. К вопросу определения расчетного натяга при сборке неподвижных неразъемных соединений / Проблемы и перспективы развития двигателестроения: Материалы докладов международной научно-технической конференции 22 – 24 июня 2016 г. – Самара: Самарский университет, 2016. – В 2 ч. Ч. 2. – С. 185 – 187.

2.  Чугуевская С. В., Безъязычный В. Ф. Определение натяга в прессовых соединениях узлов ГТД с одновременным учётом шероховатости и степени наклёпа поверхностей соединяемых деталей // Современные тенденции в технологиях металлообработки и конструкциях металлообрабатывающих машин. – Уфа: УГАТУ, 2016. – С. 15 – 21.

3.  Драпкин Б. М., Кононенко В. К., Безъязычный В. Ф. Свойства сплавов в экстремальном состоянии. – М.: Машиностроение, 2004. – 256 с.

4.  Безъязычный В. Ф. Теория подобия в технологии машиностроения. – М.: Машиностроение, 2012. – 320 с.

5.  Сборка и монтаж изделий машиностроения: Справочник. В 2-х т. / Под ред. В. С. Корсакова, В. К. Замятина. – М.: Машиностроение, 1983. – 480 с.

6.  Силин С. С. Теория подобия при резании материалов. – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с.

7.  Виноградова Н. В. Определение параметров качества поверхностного слоя после механической обработки с учетом дислокационных и структурно-фазовых превращений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Рыбинск, 2003.

References

1.  Bez'yazychny V. F., Chuguevskaya S. V. A problem of tightness calculation at assembly of fixed permanent joints revisited / Problems and perspectives of engine building development: Materials of reports to international sci.-tech. conf. June 22 – 24, 2016. – Samara: Samara University, 2016. – In 2 volumes. V. 2. – pp. 185 – 187.

2.  Chuguevskaya S. V., Bez'yazychny V. F. Estimation of tightness in press bridging joints of GTE units including roughness and bridged details surfaces cold-work degree // Modern lines in technologies of metal working and in design of metal cutting machines. – Ufa: UGATU, 2016. – pp. 15 – 21.

3.  Drapkin B. M., Kononenko V. K., Bez'yazychny V. F. Characteristics of alloys in extreme states. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2004. – 256 p.

4.  Bez'yazychny V. F. Theory of similarity in technologies of machine industry. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2012. – 320 p.

5.  Assembly and setting-up of machine industry workpieces: Quick reference book. In 2 volumes / Ed. Council: V. S. Korsakov (chairman.) et al / Under the editorship of V. S. Korsakov, V. K. Zamyatin. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1983. – 480 p.

6.  Silin S. S. Theory of similarity at cutting of materials. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1979. – 152 p.

7.  Vinogradova N. V. Estimation of quality parametres of surface layer after tooling including dislocation and structurally-phase transformations / N. V. Vinogradova. Author's thesis for … Cand. Sci. (Engineering). – Rybinsk, 2003.

Сведения об авторах

Безъязычный Вячеслав Феоктистович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Морскова Светлана Валерьевна – аспирант ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  chuguevskayasv@yandex.ru

Bez'yazychny, Vyacheslav Feoktistovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  technology@rsatu.ru

Morskova, Svetlana Valerievna – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  chuguevskayasv@yandex.ru

УДК  67.02 : 004.942

## ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

### (  А. В. Родин,  2017

#### ООО «АСКОН-ЦР», Ярославль

В статье рассмотрены вопросы эффективности технологической подготовки производства с применением информационных технологий. В качестве примера выбрано заготовительное производство судостроительного предприятия.

Технологическая подготовка производства,  информационные технологии,  технологии общего назначения,  системный подход,  программное обеспечение

## COMPLEX PREPRODUCTION ENGINEERING PROBLEMS ON AN EXAMPLE 
OF BLANK PRODUCTION

### (  A. V. Rodin,  2017

#### OOO «ASKON-TsR», Yaroslavl

The paper considers effectiveness problems of preproduction engineering in light of information technologies implementation. A blank production of a ship-building company was chosen as an example.

Preproduction engineering,  information technology,  general purpose technologies,  system approach, software

Библиографический список

1.  Карр Н. Дж. Блеск и нищета информационных технологий. Почему ИТ не являются конкурентным преимуществом // Секрет фирмы. – 2005.

2.  Paul Strassmann. The Business Value of Computer // New Canaan : The Information Economics Press, 1990.

3.  Willcocks L. Information Management: The Evaluation of Information Systems Investments. – London: Chapman & Hall, 1994. – pp. 1 – 27.

4.  Eckerson W. Smart Companies in the 21st Century: The Secrets to Creating Successful Business Intelligence Solutions // TDWI Report Series. – The Data Warehouse Instimte. 2003. – 40 p.

5.  Davenport T. Process Innovation: Reengineering work through information technology. – Boston: Harvard Business School Press, 1993. – 352 p.

6.  Robert Solow We’d Better Watch Out // The New York Times Book Review of the Myth ofthe Post-Industrial Economy, New York, 1987.

7.  Paul David. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective to the Modern Productivity Paradox // American Economic Review Т. 80, 1990.

8.  Эффективность инвестиций в ИТ: альманах лучших работ. – М.: СоДИТ, 2013.

9.  Беауберг И. В., Юдин Б. Г. Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

10.  Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии Маркса. – М.: Политиздат, 1976. – 247 с.

11.  Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с.

References

1.  Carr N. J. Luster and poverty of information technologies. Why IT is not a competitive advantage // Secret firmy (A Company's Secret). – 2005.

2.  Paul Strassmann. The Business Value of Computer // New Canaan : The Information Economics Press, 1990.

3.  Willcocks L. Information Management: The Evaluation of Information Systems Investments. – London: Chapman & Hall, 1994. – pp. 1 – 27.

4.  Eckerson W. Smart Companies in the 21st Century: The Secrets to Creating Successful Business Intelligence Solutions // TDWI Report Series. – The Data Warehouse Instimte. 2003. – 40 p.

5.  Davenport T. Process Innovation: Reengineering work through information technology. – Boston: Harvard Business School Press, 1993. – 352 p.

6.  Robert Solow We’d Better Watch Out // The New York Times Book Review of the Myth ofthe Post-Industrial Economy, New York, 1987.

7.  Paul David. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective to the Modern Productivity Paradox // American Economic Review Т. 80, 1990.

8.  Effectiveness of investments in IT: almanac of the best works. – М.: SoDIT, 2013.

9.  Beauberg I. V., Yudin B. G. System approach formation and inwardness. – M.: Nauka (Science), 1973. – 270 p.

10.  Kuzmin V. P. Systematicity principle in Marx's theory and methodology. – M.: Politizdat, 1976. – 247 p.

11.  Malyukh V. N. Introduction to modern CAD systems: course of lectures. – М.: DMK Press, 2010. – 192 p.

Сведения об авторе

Родин Алексей Владимирович – Директор филиала, ООО «АСКОН-ЦР», г. Ярославль

Е-mail: rodin_av@ascon.ru

Rodin, Aleksey Vladimirovich – Director of OOO «ASKON-TsR» branch, Yaroslavl.

Е-mail: rodin_av@ascon.ru

УДК  621.452.322

## КОНЦЕПтуАЛИЗАЦИЯ БУНКЕРА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ГТД, ВЕДУЩИХ К их ОТКАЗАМ

### (  А. В. Курочкин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье рассматривается логистическая взаимосвязь возникновения дефектов деталей и узлов компрессора ГТД в зависимости от условий их эксплуатации, технологии изготовления, материалов деталей и их синтез в бункер дефектов как базис для проведения виртуальных испытаний.

Детали и узлы ГТД,  бункер дефектов,  испытания,  логистическая модель,  надежность

## CONCEPTUALIZATION of THE defect center (defect storage) for the DEFECTS occurrences LEADING TO the GTE COMPONENTS FAILURES

### (  A. V. Kurochkin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper considers logistical correlation of GTE compressor components defects origins depending on: operation conditions, manufacturing techniques, materials of details and their final accommodation in a «defects center» (defects storage) in database form for further computer virtual testing simulation.

GTE details and units,  defects center,  tests,  logistical model,  reliability

Библиографический список

1.  Сарычев С. В., Логинова Н. Г. К вопросу об эксплуатационной долговечности парка авиационных ГТД // Наука и технологии: Материалы XXXIV Всероссийской конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика В. П. Макеева. – М.: РАН, 2014. – Т. 3. – С. 65 – 71.

2.  Кожина Т. Д. Технологическое обеспечение эксплуатационных показателей тяжелонагруженных деталей газотурбинных двигателей и деталей общего машиностроения / Под общ. ред. В. Ф. Безъязычного. – Рыбинск: РГАТА, ОАО «Формат», 1999. – 42 с.

3.  Кожина Т. Д., Курочкин А. В. Проектно-виртуальные испытания деталей и узлов компрессоров газотурбинных двигателей // Проблемы и перспективы развития двигателестроения: Материалы докладов Международной научно-технической конференции. – Самара, 2016. – С. 42 – 44.

References

1.  Sarychev S. V., Loginova N. G. A problem of life cycle of air GTEs fleet revisited // Science and technologies: Works of XXXIV All-Russia Conference devoted to academician V. P. Makeev's 90-th anniversary. – М.: RAN (The Russian Academy of Sciences), 2014. – V. 3. – pp. 65 – 71.

2.  Kozhina T. D. Engineering support of operational indexes of heavy-loaded gas-turbine engines parts and mechanical engineering details / under the general editorship of: V. F. Bez'yazychny. – Rybinsk: RGATA, OAO «Format», 1999. – 42 p.

3.  Kozhina T. D., Kurochkin A. V. Design-virtual test simulation of components of gas-turbine engines compressors // Problems and perspectives of engine building development: Reports to the International Scientific and Technical Conference. – Samara, 2016. – pp. 42 – 44.

Сведения об авторе

Курочкин Антон Валерьевич – кандидат технических наук, начальник управления научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

Е-mail:  oki@гsatu.гu

Kurochkin, Anton Valerevich – Cand. Sc. (Engineering), head of scientific research department, Federal 
State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

Е-mail:  oki@гsatu.гu

УДК  621.452.3

## РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ДЕМПФИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ЛОПАТОК ГТД

### (  А. В. Михрютина,  Т. Д. Кожина,  2017

#### ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

В статье представлен краткий обзор современных научных исследований в области эрозионного износа лопаток ГТД и предложена концепция метода выбора оптимальной структуры и химического состава демпфирующих покрытий лопаток ГТД для защиты от повреждений рабочих поверхностей.

Лопатки ГТД,  эрозионный износ,  защитные покрытия

## DEVELOPMENT OF OPTIMAL STRUCTURE AND CHEMICAL 
COMPOUND FOR GTE BLADES DAMPING COATINGS

### (  A. V. Mikhryutina,  T. D. Kozhina,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education 
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

The paper presents a brief review of modern scientific researches in the field of GTE blades erosive wearing process as well as introduces a technique of optimal structure and chemical compound selection for GTE blades damping coatings of in order to provide protection from blades working surfaces damage.

GTE blades,  erosive wearing,  protective coatings

Библиографический список

1.  Hamed A. A. Turbine Blade Surface Deterioration by Erosion / A. A. Hamed, W. Tabakoff, R. B. Rivir, K. Das, 
P. Arora // Journal of Turbomachinery. – 2005. – 127(3). – P. 445 – 452.

2.  Best erosion protection with ERCoatnt – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mtu.de/fileadmin/DE/7_News_Media/2_Media/Broschueren/Aero_Solutions/Best_erosion_protection_with_ERCoat.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

3.  Slota G. M., Wolfe D. E. Finite element modeling of compressor blade leading edge curl, erosion and deformation – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cs.rpi.edu/~slotag/pub/FEM-PACRIM.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

4.  Brun K., Nored M. G., Kurz R. Analysis of Solid Particle Surface Impact Behavior in Turbomachines to Assess Blade Erosion and Fouling. Presented at the 41st Turbomachinery Symposium, Houston, September 2012 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://turbolab.tamu.edu/proc/turboproc/T41/Turbo_Lecture_1.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

5.  Gasturbinenschaufel für ein Flugzeugtriebwerk und Verfahren zur Beschichtung einer Gasturbinenschaufel: Пат. 
DE 10 2012 200 491 B4, Германия: F01D5/28 / Czerner Stefan; патентообладатель Lufthansa Technik AG – номер заявки DE 10 2012 200 491 A1; заявл. 18.07.2013 ; опубл. 28.05.2015.

6.  Borawski B., Gabriel B. M., Todd J. A., Copley S. M., Singh J., Eden T. J., Wolfe D. E. Advanced Multilayer Erosion and Corrosion Resistant Coatings for Aerospace Applications – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.arl.psu.edu/documents/D_Wolfe_Materials%20Day%202006%20ACD%20poster_Erosion(05-10-06)_MOD1.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

7.  ICAS2016-P2.1.6: Szczepaniak R., Babel R., Stryczniewicz W. Comparative analysis of air flow in the compressor of the GTD-350 engine – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2016/data/papers/2016_0417_paper.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

8.  Алямовский А. А. и др. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А. А. Алямовский, А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов, А. И. Харитонович, Н. Б. Пономарев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008 – 1040 с.

9.  Михрютина А. В. Обоснование выбора химического состава износостойких покрытий режущего инструмента на основе учета энергетических параметров контактных взаимодействий: Дис. … канд. техн. наук: 05.03.01: защищена 02.07.03: утв. 14.11.03 / Михрютина Анна Викторовна. – Рыбинск, 2003. – 168 с.

10.  Бажин И. В., Лещева О. А. Электронная структура и физико-механические свойства наноразмерных кластеров // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т. 30. – № 5. – С. 619 – 625.

References

1.  Hamed A. A. Turbine Blade Surface Deterioration by Erosion / A. A. Hamed, W. Tabakoff, R. B. Rivir, K. Das, 
P. Arora // Journal of Turbomachinery. – 2005. – 127(3). – P. 445 – 452.

2.  Best erosion protection with ERCoatnt – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mtu.de/fileadmin/DE/7_News_Media/2_Media/Broschueren/Aero_Solutions/Best_erosion_protection_with_ERCoat.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

3.  Slota G. M., Wolfe D. E. Finite element modeling of compressor blade leading edge curl, erosion and deformation – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cs.rpi.edu/~slotag/pub/FEM-PACRIM.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

4.  Brun K., Nored M. G., Kurz R. Analysis of Solid Particle Surface Impact Behavior in Turbomachines to Assess Blade Erosion and Fouling. Presented at the 41st Turbomachinery Symposium, Houston, September 2012 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://turbolab.tamu.edu/proc/turboproc/T41/Turbo_Lecture_1.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

5.  Gasturbinenschaufel für ein Flugzeugtriebwerk und Verfahren zur Beschichtung einer Gasturbinenschaufel: Пат. 
DE 10 2012 200 491 B4, Германия: F01D5/28 / Czerner Stefan; патентообладатель Lufthansa Technik AG – номер заявки DE 10 2012 200 491 A1; заявл. 18.07.2013 ; опубл. 28.05.2015.

6.  Borawski B., Gabriel B. M., Todd J. A., Copley S. M., Singh J., Eden T. J., Wolfe D. E. Advanced Multilayer Erosion and Corrosion Resistant Coatings for Aerospace Applications – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.arl.psu.edu/documents/D_Wolfe_Materials%20Day%202006%20ACD%20poster_Erosion(05-10-06)_MOD1.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

7.  ICAS2016-P2.1.6: Szczepaniak R., Babel R., Stryczniewicz W. Comparative analysis of air flow in the compressor of the GTD-350 engine – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2016/data/papers/2016_0417_paper.pdf (Дата обращения 24.03.2017).

8.  Alyamovsky A. A. et al. SolidWorks 2007/2008. Computer modelling in engineering practice / A. A. Alyamovsky, A. A. Sobachkin, E. V. Odintsov, A. I. Haritonovich, N. B. Ponomarev. – SPb.: BKhV-Peterburg, 2008. – 1040 р.

9.  Mikhryutina A. V. Selection substantiation for  cutting tool hard-wearing coatings chemical compound on the basis of contact interactings power parametres consideration: Author's thesis … Cand.Sci. (Engineering): dated as of March 05, 2001: defended on July 02, 2003: confirmed on November 14, 2003 / Mikhryutina Anna Viktorovna. – Rybinsk, 2003. – 168 p.

10.  Bazhin I. V., Lescheva O. A. Electronic structure and physicomechanical properties of nano-sized clusters // Physics of metals and the newest technologies. – 2008. – V. 30. – № 5. – pp. 619 – 625.

Сведения об авторах

Михрютина Анна Викторовна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E-mail:  mikhryutina.a@yandex.ru

Кожина Татьяна Дмитриевна – доктор технических наук, профессор, проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева», эксперт РАН РФ.

E-mail:  prorectnir@rsatu.ru

Mikhryutina, Anna Viktorovna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E-mail:  mikhryutina.a@yandex.ru

Kozhina, Tatyana Dmitrievna – Doctor of Engineering, full professor, pro-rector for research and innovations, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University», expert to the Academy of Sciences of the Russian Federation.

E-mail:  prorectnir@rsatu.ru

УДК  621.452.322

## Разработка замкнутой технологической цепочки изготовления деталей ГТД по аддитивным технологиям

### (  М. М. Федоров,  2017

#### ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье рассматриваются перспективы создания замкнутой технологической цепочки изготовления деталей ГТД с использованием аддитивных технологий и ее последующим внедрением в серийное производство.

Детали ГТД,  аддитивные технологи,  металлопорошковая композиция

## Development of a closed technological processing chain of GTE details manufacturing with additive technologies employment

### (  M. M. Fedorov,  2017

#### PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper considers prospects a closed technological processing chain creation for GTE details manufacturing based on additive technologies implementation and its subsequent employment for full-scale production.

GTE details,  additive technologies,  metal powder composition

Библиографический список

1.  Каблов Е. Н. Аддитивные технологии – доминанта национальной технологической инициативы // Интеллект и технологии. – 2015. – № 2(11). – С. 52 – 55.

2.  Чумаков Д. М. Перспективы использования аддитивных технологий при создании авиационной и ракетно-космической техники // Труды МАИ. – 2014. – № 78. – С. 31 – 40.

3.  Баева Л. С., Маринин А. А. Современные технологии аддитивного изготовления объектов // Вестник Мурманского государственного технического университета. – 2014. – № 1. – Т. 17. – С. 7 – 12.

4.  Федоров М. М., Федосеев Д. В., Карелин Д. В. Особенности применения аддитивных технологий в авиадвигателестроении. // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. – 2016. – № 4(39). – С. 42 – 44.

References

1.  Kablov E. N. Additive technologies as a dominant of the national technological initiative // Intelligence and technologies. – 2015. – № 2(11). – pp. 52 – 55.

2.  Chumakov D. M. Perspectives of additive technologies employment at air and space-rocket machinery creation // Works of MAI. – 2014. – № 78. – pp. 31 – 40.

3.  Baeva L. S., Marinin A. A. Modern technologies for workpieces additive manufacturing // Murmansk State Technical University Bulletin. – 2014. – № 1. – V. 17. – pp. 7 – 12.

4.  Fedorov M. M., Fedoseyev D. V., Karelin D. V. Operational aspects of additive technologies employment in 
aero-engine manufacturing. // P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University Bulletin. – 2016. – № 4(39). – pp. 42 – 44.

Сведения об авторе

Федоров Максим Михайлович – зам. главного инженера ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

Е-mail:  Maksim.fedorov@npo-saturn.ru

Fedorov, Maksim Mikhaylovich – Deputy Chief Engineer, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

Е-mail:  Maksim.fedorov@npo-saturn.ru

УДК  62-226.2 : 621.73

## Разработка Метода проектирования ЗАГОТОВОК лопаток 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и технологии их производства

### (  А. С. Матвеев1,  В. В. Андреев2,  Н. В. Рассудов2,  В. Б. Быстров2,  Р. А. Казаков2,  2017

#### 1 ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева»

#### 2 ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

Изложен оригинальный метод проектирования заготовок преимущественно крупногабаритных широкохордных лопаток авиационных газотурбинных двигателей, преднамеренно штампуемых без закрутки профиля пера, описана конструкция штампа для выполнения последующей горячей закрутки пера заготовок лопаток и стабилизации полученных геометрических размеров, рассмотрен вариант технологии изготовления заготовок лопаток, отмечены его технико-экономические преимущества.

Лопатка,  проектирование заготовки,  закрутка пера,  штамп

## Development of A Method of GAS-TURBINE ENGINES blades 
PREFORMS projection and manufacturING technology

### (  A. S. Matveev1,  V. V. Andreev2,  N. V. Rassudov2,  V. B. Bystrov2,  R. A. Kazakov2,  2017

#### 1 Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«P.A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»

#### 2 PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper introduces a special design technique for (mostly big-sized) air gas-turbine engines wide chord blades preforms which are purposely stamped with no airfoil blade body twists as well as depicts design of a press tool for subsequent hot airfoil blade bodies twisting and stabilization of the obtained geometrical sizes. The paper also considers blades preforms manufacturing method highlighting its technical and economic advantages.

Blade,  preform projection,  airfoil blade body twist,  press tool

Библиографический список

1.  Пат. № 2 257 277 РФ. Способ изготовления лопаток газотурбинного двигателя / А. С. Матвеев, Г. И. Зубарев, В. В. Андреев. 2005. Бюл. № 21.

2.  Инновационная технология производства заготовок широкохордных лопаток газотурбинных двигателей / А. С. Матвеев, В. А. Андреев, В. Б. Быстров, Р. А. Казаков // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2016. – № 2. – С. 12 – 18.

3.  Метод проектирования и технологический процесс изготовления широкохордных лопаток газотурбинных двигателей / А. С. Матвеев, Г. И. Зубарев, В. В. Андреев, И. В. Ильин // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2006. – № 9. – С. 10 – 14.

4.  Пат. № 2 323 810 РФ. Способ изготовления лопаток газотурбинных двигателей / А. С. Матвеев, В. В. Андреев, Г. И. Зубарев. 2008. Бюл. № 13.

5.  Пат. 2 284 240 РФ. Устройство для закрутки детали / В. А. Федосов, А. С. Матвеев, В. В. Андреев. 2006. Бюл. № 27.

6.  Пат. 2 358 825 РФ. Устройство для закрутки детали / А. С. Матвеев, Д. В. Волков, В. В. Андреев, И. В. Ильин. 2009. Опубл. 20.06.2009.

7.  Пат. 2 542 215 РФ. Устройство для закрутки детали / А. С. Матвеев, В. Б. Белов, В. В. Андреев, В. Б. Быстров. 2015. Бюл. № 5.

8.  Пат. 2 5575 7821 РФ. Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя / В. В. Андреев, А. С. Матвеев, В. Б. Быстров, Е. Г. Кузьмин, Т. Ю. Бажан. 2015. Бюл. № 21.

References

1.  Patent № 2 257 277 of the Russian Federation. Technique of gas-turbine engine blades manufacturing / A. S. Matveev, G. I. Zubarev, V. V. Andreev. 2005. Bulletin № 21.

2.  Innovative production technology of preforms of gas-turbine engines wide chord blades / A. S. Matveev, V. A. Andreev, V. B. Bystrov, R. A. Kazakov // High technologies in machine industry. – 2016. – № 2. – pp. 12 – 18.

3.  Design technique and a technological process of  gas-turbine engines wide chord blades manufacturing / A. S. Matveev, G. I. Zubarev, V. V. Andreev, I. V. Il'yin // Press forging. Processing of materials by pressure. – 2006. – № 9. – 
pp. 10 – 14.

4.  Patent № 2 323 810 of the Russian Federation. Technique of gas-turbine engines blades manufacturing / A. S. Matveev, V. V. Andreev, G. I. Zubarev. 2008. Bulletin № 13.

5.  Patent 2 284 240 of the Russian Federation. Tool for detail twisting / V. A. Fedosov, A. S. Matveev, V. V. Andreev. 2006. Bulletin № 27.

6.  Patent 2 358 825 of the Russian Federation. Device for a detail twisting / A. S. Matveev, D. V. Volkov, V. V. Andreev, I. V. Il'yin. 2009. Published on: June 20, 2009.

7.  Patent 2 542 215 of the Russian Federation. Device for a detail twisting / A. S. Matveev, V. B. Belov, V. V. Andreev, V. B. Bystrov. 2015. Bulletin № 5.

8.  Patent 2 5575 7821 of the Russian Federation. Device for a gas-turbine engine airfoil blade body twisting / V. V. Andreev, A. S. Matveev, V. B. Bystrov, E. G. Kuzmin, T. Y. Bazhan. 2015. Bulletin № 21.

Сведения об авторах

Матвеев Анатолий Сергеевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».

E mail:  matveev_as_1@mail.ru

Андреев Владимир Викторович – главный специалист Отдела главного кузнеца ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн».

E mail:  vladimir.andreev1@npo-saturn.ru

Рассудов Никита Владимирович – главный кузнец Отдела главного кузнеца ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн».

E mail:  Nikita.rassudov@npo-saturn.ru

Быстров Виктор Борисович – начальник сектора штамповки лопаток Отдела главного кузнеца ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн».

E mail:  victor_bystrov@mail.ru

Казаков Роман Александрович – ведущий инженер-технолог Отдела главного кузнеца ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн».

E mail:  kazakovr0man@yandex.ru

Matveev, Anatoly Sergeevich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».

E mail:  matveev_as_1@mail.ru

Andreev, Vladimir Viktorovich – chief specialist of Chief Metalsmith Department, PAO «NPO «Saturn».

E mail:  vladimir.andreev1@npo-saturn.ru

Rassudov, Nikita Vladimirovich – Chief Metalsmith, Chief Metalsmith Department, PAO «NPO «Saturn».

E mail:  Nikita.rassudov@npo-saturn.ru

Bystrov, Viktor Borissovich – chief of blades press forming sector, Chief Metalsmith Department, PAO «NPO «Saturn».

E mail:  victor_bystrov@mail.ru

Kazakov, Roman Aleksandrovich – leading process engineer, Chief Metalsmith Department, PAO «NPO «Saturn».

E mail:  kazakovr0man@yandex.ru

УДК  906.638.39.23

## Прогнозирование противозадирной стойкости зубчатых 
передач на стадии проектирования

### (  С. И. Жукова,  2017

#### ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск

В статье рассматривается способ прогнозирования противозадирной стойкости зубьев эвольвентной зубчатой передачи на стадии проектирования, с помощью моделирования контактирования зубьев.

Зубчатые передачи,  противозадирная стойкость,  моделирование,  трение узлов

## TOOTHED gears score resistance FORECAST at design stages

### (  S. I. Zhukova,  2017

#### PAO «NPO «Saturn», Rybinsk

The paper considers technique of involute gear teeth score resistance prediction at design stage by means of teeth contact quality modeling.

Toothed gears, score resistance, modeling, units friction

Библиографический список

1.  Копф И. А. Кромочная модель контактного разрушения зубчатых передач // Техника машиностроения. – 2001. – № 2. – С. 4 – 7.

2.  Роль кромочного контакта в обеспечении контактной прочности зубчатых колёс / Э. Л. Айрапетов, 
Э. Д. Браун, А. В. Чичинадзе, И. А. Копф, В. В. Корнилов // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2002. – № 9. – С. 36 – 38.

References

1.  Kopf I. A. Edge-load model of toothed gears contact destruction // Machine industry engineering. – 2001. – № 2. – pp. 4 – 7.

2.  Edge contact role in provision of toothed wheels contact strength / E. L. Ayrapetov, E. D. Brown, A. V. Chichinadze, I. A. Kopf, V. V. Kornilov // Physical metallurgy and metals high-heat treatment. – 2002. – № 9. – pp. 36 – 38.

Сведения об авторе

Жукова Светлана Ивановна – начальник учебного центра ПАО «НПО «Сатурн», г. Рыбинск.

E mail:  svetlana.zhukova@npo-saturn.ru

Zhukova, Svetlana Ivanovna – Chief of Training Centre, PAO «NPO «Saturn», Rybinsk.

E mail:  svetlana.zhukova@npo-saturn.ru

## Уфимская научная технологическая школа  «Плазменное нанесение покрытий на рабочие поверхности деталей». 
Руководитель – доктор технических наук, профессор Уфимского государственного технического университета  В. С. Мухин

Мухин Виктор Сергеевич (родился 16.02.1938, г. Рыбинск), инженер-механик. Член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (2002 г.), доктор технических наук (1975 г.), профессор (1978 г.). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1982 г.), 
заслуженный деятель науки БАССР (1979 г.). Окончил УАИ (1962 г.). С 1956 г. работал на УМЗ (ПАО «УМПО»), с 1968 г. в УГАТУ: в 1975 – 2003 гг. заведующий кафедрой технологии машиностроения. Заслуженный профессор УГАТУ. В 1995 – 2006 гг. академик-секретарь Отделения технических наук Академии наук Республики Башкортостан. Научная деятельность посвящена технологии машино-  и авиадвигателестроения. В. С. Мухиным проведены исследования в области механизма формирования поверхностного слоя при технологическом формообразовании деталей, изменения его химического и структурно-фазового состава, упрочнения, разупрочнения и разрушения, раскрыт механизм и установлены закономерности релаксационных процессов в широком диапазоне статических и динамических высокотемпературных испытаний. Под руководством 
Мухина В. С. созданы наукоёмкие технологии электролитно-плазменного полирования, ионной имплантации, вакуумно-плазменных наноструктурированных покрытий и их моделирования и оптимизации. Разработки применяются при производстве деталей двигателей летательных аппаратов и других изделий на предприятиях машиностроения Республики Башкортостан, России. Удостоен гранта Президента России как создатель и руководитель ведущей научной школы страны в области фундаментальных исследований высоких технологий (2000 – 2006 гг.). Автор более 250 научных работ и 21 изобретения. В коллективе, возглавляемом Мухиным В. С., защищены 8 докторских и более тридцати кандидатских диссертаций. Мухин В. С. является лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники (2007 г.), награжден двумя золотыми и серебряной медалями ВДНХ СССР, медалями Федерации космонавтики имени Ю. А. Гагарина, В. П. Глушко.

## Ufa scientific technological school 
«Plasma coatings deposition on details working surfaces».
The Principal – Doctor of Engineering, Ufa State Aviation Technical University full professor V. S. Mukhin

Mukhin Victor Sergeevich (born 16.02.1938, Rybinsk) is a mechanical engineer. Associate member of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan (2002), Doctor of Engineering (1975), professor (1978). The Honored Master of sciences and engineering of RSFSR (1982), the Honored worker of science of BASSR (1979). Graduated from UAI (1962), since 1956 had been employed by UMZ (currently PAO «UMPO»), came to UGATU in 1968: 1975 – 2003 HoD, «Technologies in machine industry». Professor emeritus of UGATU. Within the period of 1995 – 2006: academician-secretary for the Branch of engineering sciences of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan. The whole scientific life is devoted to technologies of machine industry, aero-engine manufacturing in particular. V. S. Mukhin conducts researches in the field of arrangements for forming of surface layer at details technological morphogenesis, changes of its chemical and structural-phased composition, hardening, strength degradation and shuttering. V. S. Mukhin revealed both the gear and regularities of relaxation processes in a broad band of static and dynamic high-temperature tests. Under the leadership of Mukhin V. S. high technologies of electrolytic-plasma processing, ionic implantation, vacuum-plasma nano-structured coatings and their modeling and optimization were created. His scientific ideas are successfully applied at both flight vehicles engines details manufacturing and for other workpieces production at multiple enterprises of machine industry of the Republic of Bashkortostan and Russia. Professor Mukhin was awarded the grant of the President of the Russian Federation as the founder and principal of the leading scientific school in the field of fundamental researches of high technologies (2000 – 2006). Currently the Author has scored more than 250 academic works and 21 inventions. In the scientific collaboration headed by V. S. Mukhin 8 Doctoral and more than thirty Master's theses were successfully defended. Mukhin V. S. is the winner of the State award of the Republic of Bashkortostan in the sphere of sciences and engineering (2007), awarded two silver and a gold medal of the VDNKh of the USSR and medals of Federation of astronautics named after Y. A. Gagarin and V. P. Glushko.

УДК  669.058

## Ионно-имплантационное и вакуумно-плазменное модифицирование поверхности лопаток компрессора ГТД

### (  А. М. Смыслов,  М. К. Смыслова,  В. С. Мухин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Для материалов лопаток компрессора из титановых сплавов рассмотрено влияние ионной имплантации на изменение физико-химического состояния, наклепа, остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя и предела выносливости при температурах испытания 450...600 (С, в сравнении с базовыми технологиями – упрочнением микрошариками, виброгалтованием, полированием.

Лопатки компрессора ГТД,  эксплуатационные свойства,  ионная имплантация

## Ionic implantation and vacuum-plasma modification 
of a GTE compressor blades surfaces

### (  A. M. Smyslov,  M. K. Smyslova,  V. S. Mukhin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University»

The paper considers influence of ionic implantation on deviation in physico-chemical state, cold-work, residual stresses depending on surface layer depth and endurance strength limit at test temperatures varying between 450...600 (С, in comparison with basic processes such as hardening by microballs, vibro-drumming, finishing. Tests introduced by the paper concerns materials of compressor blades manufactured of titanium alloys.

GTE compressor blades,  performance characteristics,  ionic implantation

Библиографический список

1.  Мухин В. С. Поверхность: технологические аспекты прочности деталей ГТД. – М.: Наука, 2008. – 296 с.

2.  Ножницкий Ю. А. и др. Разработка и применение новых методов упрочнения деталей ГТД, основанных на пластическом деформировании поверхностных слоев (Обзор) / Ю. А. Ножницкий, А. В. Фишгойт, Р. И. Ткаченко, С. В. Теплова // Вестник двигателестроения. – 2006. – № 2. – С. 8 – 16.

3.  Митряев К. Ф. Повышение эксплуатационных свойств деталей путем регулирования состояния поверхностного слоя при механической обработке: Учебное пособие. – Куйбышев: КуАИ, 1986. – 91 с.

4.  Гецов Л. Б. Материалы и прочность деталей газовых турбин. В 2-х кн. Кн. 1. – Рыбинск: «Издательский дом «Газотурбинные технологии», 2010. – 611 с.

5.  Бобрук Е. В., Семенова И. П., Валиев Р. З. Современные методы деформационно-термической обработки: от традиционных материалов до наноструктурных: Учебное пособие. – Уфа: УГАТУ, 2015. – 112 с.

6.  Шулов В. А. Применение концентрированных импульсных потоков энергии при изготовлении и ремонте лопаток ГТД // Вопросы авиационной науки и техники. Серия: Авиационное двигателестроение. ЦИАМ. – 2006. – Вып. 4(1327). – С. 5 – 32.

7.  Смыслов А. М. Повышение эксплуатационных свойств лопаток компрессора из титановых сплавов ионным модифицированием поверхности на установке «Вита» // Авиационная промышленность. – 1992. – № 5. – С. 18 – 24.

8.  Мубояджан С. А. Ионно-плазменные нанослойные эрозионно-стойкие покрытия на основе карбидов и нитридов металлов // Металлы. – 2010. – № 5. – С. 39 – 51.

9.  Анализ поверхности методами ОЖ и РФЭС / Под ред. Д. Бригга, М. Сиха. – М: Мир, 1987. – 592 с.

10.  Установка для определения остаточных поверхностных напряжений / А. М. Смыслов, Н. И. Коробейников, А. И. Дубин. Свидетельство на полезную модель № 71490 РФ, МПК G01L 1/06 (2006.01). – № 2007140613: заявл. 22.10.07; опубл. 10.03.08. Бюл. 7.

11.  Смыслов А. М. Новая вакуумная установка и технология комбинированной упрочняющей обработки, нанесения покрытий на детали ГТД и энергетических установок // Вестник УГАТУ. – Т. 17. – № 1 (54). – С. 108 – 113.

12.  Козлов Л. А., Макарчук Г. М. Вероятностная оценка сопротивления усталости при повышенной температуре // Прочность при повышенной температуре. – М., 1960. – № 14. – С. 5 – 31.

References

1.  Mukhin V. S. The surface: technological aspects of GTE details strength. – М.: Nauka (Science), 2008. – 296 p.

2.  Nozhnitsky Y. А. et al. Development and implementation of new hardening methods for GTEs parts grounded on surface layers plastic deformation (Review) / Y. A. Nozhnitsky, A. V. Fishgoit, R. I. Tkachenko, S. V. Teplov // Bulletin of engine technology. – 2006. – № 2. – pp. 8 – 16.

3.  Mitryaev K. F. Enhancement of details operating ability by regulation of their surface layer state at tooling: Manual. – Kuibyshev: KuAI, 1986. – 91 p.

4.  Getsov L. B. Gas turbines materials and details strength. In 2 volumes. V. 1. – Rybinsk: «Gas-Turbine Technologies» Publishing House, 2010. – 611 p.

5.  Bobruk E. V., Semenova I. P., Valiev R. Z. Modern methods of thermal stressed processing of materials: from traditional to nanostructural ones: Manual. – Ufa: UGATU, 2015. – 112 p.

6.  Shulov V. A. Employment of concentrated energy pulse streams at manufacturing and reconditioning of GTE blades // Problems of Air Science and Engineering. Series: Air engine building. TSIAM. – 2006. – Issue 4 (1327). – pp. 5 – 32.

7.  Smyslov A. M. Enhancement of titanium alloys compressor blades operating ability by means if surface ionic modification with «Vita» apparatus // Aviation industry. – 1992. – № 5. – pp. 18 – 24.

8.  Muboyadzhan S. A. Ionic-plasma nano-layer erosion-resistant coatings on the basis of metals carbides and nitrides // Metals. – 2010. – № 5. – pp. 39 – 51.

9.  Surface Analysis by methods of OZh and RFES / Editors: D. Briggs, M. P. Seah. – M.: Mir (World), 1987. – 592 p.

10.  Residual surface stresses monitoring facility / A. M. Smyslov, N. I. Korobeynikov, A. I. Dubin. Certificate for a utility  model  № 71490 RF,  МПК G01L 1/06 (2006.01). – № 2007140613: applied for: 22.10.07; published: 10.03.08. Bulletin 7.

11.  Smyslov A. M. New vacuum facility and technology of combined hardening processing and coating deposition for GTE and power plants details // UGATU Bulletin. – V. 17. – № 1 (54). – pp. 108 – 113.

12.  Kozlov V. А., Makarchuk G. M. Fatigue resistance at heightened temperature probability estimation / /Strength at heightened temperature. – М., 1960. – № 14. – pp. 5 – 31.

Сведения об авторах

Смыслов Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

Смыслова Марина Константиновна – кандидат технических наук ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  smyslovam@yandex.ru

Мухин Виктор Сергеевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  jimbasy@mail.ru

Smyslov, Anatoly Mikhailovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

Smyslova, Marina Konstantinovna – Cand. Sc. (Engineering), Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  smyslovam@yandex.ru

Mukhin, Viktor Sergeevich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  jimbasy@mail.ru

УДК  621.793

## К вопросу обеспечения сопротивления 
высокотемпературной газовой коррозии лопаток 
ГТД  из интерметаллидных сплавов системы  Ti-Al

### (  С. С. Даутов,  А. М. Смыслов,  2017

#### ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Приведены основные проблемы применимости интерметаллидных материалов системы Ti-Al для лопаток ГТД авиационных двигателей. Показана необходимость разработки методов защиты их поверхности от воздействия высоких температур. Сравниваются результаты испытаний образцов на стойкость к высокотемпературному окислению после модификации поверхности, в т. ч. комбинированным вакуумно-плазменным покрытием.

Высокотемпературная коррозия,  вакуумно-плазменнные покрытия,  интерметаллидные сплавы,  окисление,  защита поверхности

## Provision of resistance to high-temperature gas corrosion 
of GTE blades manufactured of intermetallic alloys 
of Ti-Al system revisited

### (  S. S. Dautov,  A. M. Smyslov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University»

The paper results main problems regarding applicability of intermetallic materials of Ti-Al system for GTE blades manufacturing and proves the need for development of special methods to protect blades surfaces of high temperature destructive influence. The paper also presents results of some tests for resistance to high-temperature oxidizing after surface modification, including employment of combined vacuum-plasma coating.

High-temperature corrosion,  vacuum-plazma coatings,  intermetallic alloys,  oxidising,  surface protection

Библиографический список

1.  Ильин А. А., Колачёв Б. А., Полькин И. С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. – М.: ВИЛС-МАТИ, 2009. – 520 с.

2.  Имаев В. М., Имаев Р. М., Оленева Т. И. Современное состояние исследований и перспективы развития технологий интерметаллидных (-TiAl сплавов // Письма о материалах. – 2011. – Т. 1. – С. 25 – 31.

3.  Appe F., Oehring M. Gamma Titanium Aluminide Alloys // Science and Technology. – NJ: Wiley-VCH, 2011. – 745 p.

4.  Leyens C., Peters M. Titanium and titanium alloys. – NJ: Wiley-VCH, 2013. – 514 p.

5.  Norris G., Warner M. Boeing 787 Dreamliner // MBI Publishing. – 2009. – 160 p.

6.  Кузнецов А.В., Дьяконов Г.С., Шайсултанов Г.Д. Влияние температуры деформации на микроструктуру и механическое поведение литого интерметаллидного сплава TNM-B1 на основе алюминида титана (-TiAl // Научные ведомости БелГУ. Серия: Математика. Физика. – 2013. – № 26. – С. 132 – 141.

7.  Смыслов А. М., Быбин А. А., Даутов С. С. Особенности высокотемпературного окисления интерметаллидного сплава TNM-B1 // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2016. – № 5. – С. 24 – 28.

8.  Абраимов Н. В., Елисеев Ю. С. Химико-термическая обработка жаропрочных сталей и сплавов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2001. – 622 с.

9.  Смыслов А. М., Быбин А. А., Даутов С. С. Влияние алитирования поверхности интерметаллидного сплава TNM-B1 на стойкость к высокотемпературному окислению и газовой коррозии // Вестник машиностроения. – 2016. – № 5. – С. 68 – 71.

References

1.  Ilyin A. А., Kolachyov B. A., Polkin I. S. Titan alloys. Composition, structure, properties: Quick reference book. – М.: VILS-MATI, 2009. – 520 p.

2.  Imaev V. M., Imaev R. M., Oleneva T. I. Current state of research and perspective of intermetallic (-TiAl alloys technologies development // Letters on materials. – 2011. – V. 1. – pp. 25 – 31.

3.  Appe F., Oehring M. Gamma Titanium Aluminide Alloys // Science and Technology. – NJ: Wiley-VCH, 2011. – 745 p.

4.  Leyens C., Peters M. Titanium and titanium alloys. – NJ: Wiley-VCH, 2013. – 514 p.

5.  Norris G., Warner M. Boeing 787 Dreamliner // MBI Publishing. – 2009. – 160 p.

6.  Kuznetsov А. В., Dyakonov G. S., Shaysultanov G. D. Influence of deformation temperature on the  microstructure and mechanic of TNM-B1 cast intermetallic alloy based on (-TiAl titan  aluminide // BelGU Scientific Bulletin. Series: Mathematics. Physics. – 2013. – № 26. – pp. 132 – 141.

7.  Smyslov A. М., Bybin A. A., Dautov S. S. Peculiarities of TNM-B1 intermetallic alloy high-temperature oxidizing // Metal technology and heat treatment of metals. – 2016. – № 5. – pp. 24 – 28.

8.  Abraimov N. V., Yeliseyev Y. S. Chemo-thermal treatment of high-temperature steels and alloys. – М.: Intermet Engineering, 2001. – 622 p.

9.  Smyslov A. М., Bybin A. A., Dautov S. S. Influence of surfaces aluminizing on TNM-B1 intermetallic alloy resistance to high-temperature oxidizing and gas corrosion // Machine Industry Bulletin. – 2016. – № 5. – pp. 68 – 71.

Сведения об авторах

Даутов Станислав Сагитович – младший научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  ssdautov@gmail.com

Смыслов Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

Dautov, Stanislav Sagitovich – junior research assistant, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  ssdautov@gmail.com

Smyslov, Anatoly Mikhailovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

УДК  621.9.047 + 621.9.047.7

## Электролитно-плазменное полирование лопаток 
компрессора из титановых сплавов

### (  Д. Р. Таминдаров,  Н. В. Плотников,  А. М. Смыслов,  2017

#### ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Исследовано влияние электролитно-плазменного полирования (ЭПП) на изменение физико-химического состояния поверхности деталей из титановых сплавов, а также влияние данного метода обработки на усталостную прочность. Установлено, что при ЭПП происходит снижение шероховатости и удаление дефектного слоя, что приводит к повышению усталостной прочности.

Полирование, электролитно-плазменная обработка, усталостная прочность

## Electrolytic plasma processing of compressor blades manufactured of titanium alloys

### (  D. R. Tamindarov,  N. V. Plotnikov,  A. M. Smyslov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University»

The paper introduces research on electrolytic plasma processing (EPP) influence on variations of physicochemical surface condition of titanium alloys details, as well as depicts influence of the mentioned processing method on fatigue strength. It was found that at EPP processing both roughness reduction and defective layer disposal took place leading to fatigue strength enhancement.

Polishing, electrolytic plasma processing, fatigue strength

Библиографический список

1.  Смыслова М. К., Таминдаров Д. Р., Самаркина А. Б. Влияние электролитно-плазменной обработки на физико-химическое состояние поверхности и механические свойства лопаток паровых турбин из стали 20Х13 // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 7 (84). – С. 25 – 28.

2.  Галиев В. Э. Фаткуллина Д. З. Таминдаров Д. Р. О проблемах и перспективах изготовления прецизионных компрессорных лопаток // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2014. – № 4. – С. 10 – 25.

3.  Патент РФ № 2495966. Способ полирования деталей из титановых сплавов. Заявка: 2012127957/02, 03.07.2012.

References

1.  Smyslova M. K., Tamindarov D. R., Samarkina A. B. Influence of electrolytic plasma processing on physic-chemical surface conditions and mechanical properties of steam turbines blades manufactured of 20Х13 steel // Aerospace engineering and technology. – 2011. – № 7 (84). – pp. 25 – 28.

2.  Galiev V. E., Fatkullina D. Z., Tamindarov D. R. Problems and perspectives of precision compressor blades manufacturing revisited // Science and Education: scientific edition of the Bauman Moscow State Technical University <http://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-i-obrazovanie-nauchnoe-izdanie-mgtu-im-n-e-baumana>. – 2014. – № 4. – p. 10 – 25.

3.  Patent of the Russian Federation № 2495966. A technique of polishing of details manufactured of titanium alloys. Applied for: 2012127957/02, 03.07.2012.

Сведения об авторах

Таминдаров Дамир Рамилевич – инженер ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  tamdamir@yandex.ru

Плотников Николай Владимирович – аспирант ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Смыслов Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

Tamindarov, Damir Ramilevich – engineer, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  tamdamir@yandex.ru

Plotnikov, Nikolay Vladimirovich – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

Smyslov, Anatoly Mikhailovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

УДК  621.9.06:513.(07)

## Динамические процессы, протекающие в металлорежущем станке при высокоскоростной обработке деталей

### (  С. И. Фецак,  Ю. В. Идрисова,  А. Г. Омельчак,  2017

#### ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Проведены экспериментальные исследование высокоскоростной токарной обработки деталей из титанового сплава ВТ9. Проанализированы динамические процессы, протекающие  при резании титанового сплава ВТ9 резцом из твердого сплава ВК6ОМ.

Автоколебания,  динамическая характеристика,  процесс резания

## A cutting machine' dynamic processes at details 
high-speed processing

### (  S. I. Fetzak,  Y. V. Idrisova,  A. G. Omelchak,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University»

The paper introduces experimental research on high-speed turning processing of details manufactured of ВТ9 titanium alloy, as well as offers analysis of dynamic processes taking place at cutting of ВТ9 titanium alloy by a cutter manufactured of ВК6ОМ hard alloy.

Self-sustained oscillations, dynamic characteristic, cutting process

Библиографический список

1.  Постнов В. В., Идрисова Ю. В., Фецак С. И., Взаимосвязь изнашивания режущего инструмента с динамическими процессами, протекающими в станочной системе при резании // СТИН. – 2015. – № 6. – С. 2 – 6.

2.  Фецак С. И. и др. Исследование динамических процессов, протекающих в металлорежущем станке при высокоскоростной обработке деталей / С. И. Фецак, Ю. В. Идрисова, Р. Г. Кудояров, Р. Р. Латыпов, А. Г. Омельчак // СТИН. – 2016. – № 11. – С. 11 – 13.

3.  Omelchak A. G, Fecak S. I., Idrisova U. V. (2016). Dynamic Processes in a Мachine-Tool at High-Speed Machining, Chapter 16 in DAAAM International Scientific Book 2016, pp.175 – 182, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-902734-09-9, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria.

References

1.  Postnov V. V, Idrisova Y. V, Fetzak S. I. Correlation of cutting instrument wear process with the dynamic processes taking place in a machine system at cutting // STIN. – 2015. – № 6. – pp. 2 – 6.

2.  Fetzak S. I. et al. Research on the dynamic processes taking place in a cutting machine at high-speed processing of details / S. I. Fetzak, Y. V. Idrisova, R. G. Kudoyarov, R. R. Latypov, A. G. Omelchak // STIN. – 2016. – № 11. – pp. 1 – 13.

3.  Omelchak A. G, Fecak S. I., Idrisova U. V. (2016). Dynamic Processes in a Мachine-Tool at High-Speed Machining, Chapter 16 in DAAAM International Scientific Book 2016, pp.175 – 182, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-902734-09-9, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria.

Сведения об авторах

Фецак Сергей Игоревич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  format_invest@mail.ru

Идрисова Юлия Валерьевна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  yu.v.idrisova@mail.ru

Омельчак Александр Геннадьевич – магистр ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  alexisom@yandex.ru

Fetzak, Sergey Igorevich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  format_invest@mail.ru

Idrisova, Yulia Valerievna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  yu.v.idrisova@mail.ru

Omelchak, Aleksandr Gennadievich – Magister, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  alexisom@yandex.ru

УДК  004.65

## Анализ эксплуатационных отказов торсионов 
колонки вертолета

### (  Н. Г. Терегулов1,  А. М. Смыслов2,  Р. Р. Латыпов2,  
В. Ю. Гордеев2,  Г. В. Зевиг1,  2017

#### 1 ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), г. Кумертау

#### 2 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Изучены состояния деталей торсионов, снятых с эксплуатации из-за разрушения отдельных пластин, и возможные причины их возникновения. Показано влияние определенных факторов и наклеек на стальную основу пластин. Рассмотрены некоторые конструктивно-технологические методы подхода к решению этого вопроса.

Торсион,  отказ,  дефекты,  разрушение,  анализ

## Analysis of operation failures of helicopter main 
rotor mast's torsion bars

### (  N. G. Teregulov1,  A. M. Smyslov2,  R. R. Latypov2,  
V. Y. Gordeev2,  G. V. Zevig1,  2017

#### 1 ОАО «Kumertau Aviation Production Enterprise» (KumAPP), Kumertau

#### 2 Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University»

The paper introduces research on conditions of torsion bars details taken out of commission due to disintegration of some plates as well as possible origins of that fact. The paper considers influence of certain factors and labels on the steel basis of plates and introduces some design-technological methods to solve the mentioned problem.

Torsion bar,  failure,  defects,  destruction,  analysis

Библиографический список

1.  Структура и коррозия металлов и сплавов: Атлас. Справочное издание / Под ред. Е. А. Ульянина. – М.: Металлургия, 1989. – 400 с.

References

1.  Structure and corrosion of metals and alloys: Atlas. A reference book / Under the editorship of E. A. Ulyanin. – М.: Matallurgia (Metallurgy), 1989. – 400 p.

Сведения об авторах

Терегулов Наугат Гиниатуллич – кандидат технических наук, доцент, ведущий инженер 
ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), г. Кумертау.

Смыслов Анатолий Михайлович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

Латыпов Рашид Рафгатович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Гордеев Вячеслав Юрьевич – кандидат технических наук, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Зевиг Георгий Владимирович – первый заместитель технического директора ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), г. Кумертау.

Teregulov, Naugat Giniatullich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Proncipal Engineeer, ОАО «Kumertau Aviation Production Enterprise» (KumAPP), Kumertau.

Smyslov, Anatoly Mikhailovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

E-mail:  nii-at@ugatu.su

Latypov, Rashid Rafgatovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

Gordeyev, Vyacheslav Yurievich – Cand. Sc. (Engineering), senior lecturer, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Ufa State Aviation Technical University».

Zevig, Georiy Vladimirovich – Chief Deputy for the Engineering Director, ОАО «Kumertau Aviation Production Enterprise» (KumAPP), Kumertau.

## Пермская научная технологическая школа 
«Интенсификация технологических процессов производства деталей газотурбинных двигателей из труднообрабатываемых материалов». Руководитель – доктор технических наук, профессор  В. Ф. Макаров

Макаров Владимир Федорович родился в 1944 г. В настоящее время работает заместителем зав. кафедрой «Инновационные технологии машиностроения» Пермского национального исследовательского политехнического университета.

В 1968 г. закончил Пермский политехнический институт по специальности «Авиационные двигатели». Работал на ОАО «Пермский моторный завод» мастером, технологом, начальником цеха, начальником исследовательского технологического отдела. После окончания заочной аспирантуры в Уфимском авиационном институте в 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Процессы механической и физико-технической обработки, станки и инструменты». В 1998 г. защитил в Московском государственном технологическом университете СТАНКИН докторскую диссертацию по той же специальности. В 2006 г. присвоено ученое звание профессора. В настоящее время член диссертационного совета при Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева. Является членом Международного союза машиностроителей, членом Российской ассоциации технологов-машиностроителей, председателем Совета главных технологов Пермского края. Является одним из ведущих ученых РФ в области обработки металлов резанием как лезвийным, так и абразивным инструментами. Проводит большую научно-исследовательскую работу по совершенствованию процессов механообработки деталей машин из труднообрабатываемых материалов на ОАО «Пермский моторный завод». Под руководством В. Ф. Макарова 
защищено семь кандидатских и одна докторская диссертации. Опубликовал более 400 научных работ, 
3 монографии: Выбор и назначение оптимальных условий обработки деталей протягиванием из заготовок из труднообрабатываемых материалов. – Пермь, 2008;  Резание материалов. – Пермь, 2009;  Выбор высокоэффективных абразивных инструментов и режимов резания для различных видов шлифования заготовок. – Пермь, 2011. Имеет более 10 патентов. Награжден медалью СССР «За трудовое отличие», Золотой медалью ВДНХ СССР и медалью им. С. П. Королева за успехи в производстве ракетно-космической техники. В течение более чем 40-летней научно-исследовательской работы выполнен большой комплекс научных исследований согласно планам Министерства авиационной промышленности и отраслевого института НИИД, 
направленных на повышение производительности, качества, снижение себестоимости механообработки и повышение надежности и ресурса ответственных деталей газотурбинных двигателей, среди которых можно отметить следующие: скоростное протягивание деталей ГТД, глубинное шлифование лопаток турбин, повышение эксплуатационных свойств абразивного инструмента и др. Результаты научных исследований, проведенных под руководством и при непосредственном участии профессора В. Ф. Макарова, успешно внедрены в производство на ряде моторостроительных предприятий России со значительным экономическим эффектом.

Является академиком Академии естественных наук.

## Perm scientific technological school «Intensification of technological processes of gas-turbine engines difficult-to-cut details manufacturing», headed by Doctor of Engineering, full professor  V. F. Makarov

Makarov Vladimir Fedorovich was born in 1944. Currently Professor Makarov is Deputy HoD for «Innovative technologies of machine industry» Department at Perm National Research Polytechnic University.

In 1968 Vladimir Fedorovich Makarov graduated from Perm Polytechnic Institute with a diploma on 
«Aero-engines». He worked for OJSC «Perm Motor Production Plant» as a foreman, industrial engineer and works manager, chief of technological research department. He continued his education by correspondence postgraduate program at Ufa Air Industry Institute and defended the Master's Thesis in 1981 specializing on «Processes of mechanical and physic technical processing, machine tools and instruments». He defended his thesis for a Doctor's degree for the same specialty in 1998, at the Moscow State Technological University «STANKIN», and was awarded the academic status of professor in 2006. Currently Professor Makarov is a counselor for the Thesis Board at P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University; he is a member of the International Union of 
Machine Engineers, a member of the Russian Association of Industrial Engineers-Machine Engineers, Chairman of the Council of Senior Principal Manufacturing Engineers of Permsky Krai (Perm Territory). Professor Makarov is one of the leading scientists of the Russian Federation in the sphere of processing of metals by both cutting and abrasive tools. Professor Makarov conducts sound researches on perfecting of machining processes for machines details manufactured of hard-processing materials on the technological basis of OJSC «Perm Motor Production Plant». Under the guidance of V. F. Makarov seven Candidate and one Doctoral Theses were successfully defended. He published more than 400 scientific works and 3 monographs: Selection and assignment of optimal broaching process modes for hard-processing details and preforms. – Perm, 2008; Cutting of materials. – Perm, 2009; Selection of highly effective abrasive tools and cutting rates for various types of preforms grinding. – Perm, 2011. Professor Makarov has more than 10 patents, he was awarded a USSR medal «For Distinguished Labor», a Gold medal of VDNKh (National Economy Exhibition) and a S. P. Korolev medal for major achievements in manufacturing of rocket-space equipment. During more than 40 years of research works quite a number of complex scientific researches has been completed according to the plans of the Aviation Industry Ministry and the branch institute NIID, aimed at productivity and quality enhancement, machining cost reduction, enhancement of reliability and life cycle of gas-turbine engines essential parts, just a few goals to name: high-speed broaching of GTE 
details, creep feed grinding of turbines blades, enhancement of abrasive tools operating ability et al. Results of the scientific researches conducted under guidance and with direct participation of professor V. F. Makarov are successfully implemented at a number of Russian engine-building enterprises with considerable economic benefit.

V. F. Makarov is an Academician of the Russian Academy of Natural Sciences.

УДК  621.9.02

## РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВИАЦИИ И НАЗЕМНЫХ УСТАНОВОК

### (  В. Ф. Макаров,  2017

#### ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь

В статье приведены результаты научно-исследовательских работ, проведенных учеными и аспирантами 
кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ совместно с рядом предприятий аэрокосмического комплекса Пермского края по исследованию, разработке и внедрению наукоемких технологических процессов 
изготовления ответственных деталей ГТД с целью повышения производительности, качества и долговечности их работы.

Диски,  лопатки ГТД,  скоростное протягивание,  глубинное шлифование,  полирование,  сборка,  балансировка,  качество,  усталостная прочность

## DEVELOPMENT OF HIGH EFFECTIVE TECHNOLOGICAL OPERATIONS 
FOR GAS-TURBINE ENGINES DETAILS PROCESSING FOR BOTH AIRBORNE 
AND GROUND-BASED INSTALLATIONS

### (  V. F. Makarov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Perm National Research Polytechnic University», Perm

The paper presents results of the researches accomplished by scientists and post-graduate students of Perm Polytechnic University (PNIPU) «Innovative technologies of machine industry» Department together with a number of rocket-space enterprises of the Perm Krai on research, development and implementation of the science-intensive technological processes of GTE essential parts manufacturing. The researches were aimed at enhancement of productivity, details quality and life cycle.

Wheels,  GTE blades,  high-speed broaching,  creep feed grinding,  polishing,  assembly,  balancing, quality,  fatigue strength

Библиографический список

1.  Макаров В. Ф. Оптимизация протягивания труднообрабатываемых материалов: Монография. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 440 с.

2.  Старков В. К. Шлифование высокопористыми кругами. – М.: Машиностроение, 2007. – 688 с.

3.  Полетаев В. А., Цветков Е. В., Волков Д. И. Автоматизированное производство лопаток ГТД // Библиотека технолога. – М.: Инновационное машиностроение, 2016. – 262 с.

4.  Макаров В. Ф., Сакаев А. Х. Наукоемкая технология глубинного шлифования профильных поверхностей лопаток турбин // Наукоемкие технологии в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2012. – № 3(9). – С. 15 – 22.

References

1.  Makarov V. F. Optimization of hard-processing materials broaching: Monograph. – Stary Oskol: TNT, 2014. – 440 p.

2.  Starkov V. K. Grinding with highly-porous grindstones. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2007. – 688 p.

3.  Poletaev V. A., Tsvetkov E. V., Volkov D. I. Automated manufacturing of GTE blades // Iindustrial Engineer Library. – М.: Innovative Machine Industry, 2016. – 262 p.

4.  Makarov V. F., Sakaev A. Kh. Science intensive technology of turbine blades profile surfaces creep feed grinding // High technologies in machine industry. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2012. – № 3(9). – pp. 15 – 22.

Сведения об авторе

Макаров Владимир Федорович – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

E-mail:  makarovv@pstu.ru

Makarov, Vladimir Fedorovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

E-mail:  makarovv@pstu.ru

УДК  621.09

## ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОФИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ СОПРЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

### (  В. Ф. Макаров,  С. П. Никитин,  М. В. Песин,  А. С. Горбунов,  2017

#### ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь

Установлено, что в процессе механической обработки поверхностей сложного профиля деталей, работающих в эксплуатации при больших знакопеременных нагрузках, в критических переходных зонах сопряженных поверхностей профиля образуются локальные технологические концентраторы напряжений, способствующие зарождению, росту усталостных трещин и последующему разрушению деталей в эксплуатации. Такие явления обнаружены, например, при обработке высоконагруженных зубьев шестерен, при обработке профильных поверхностей лопаток турбин, при изготовлении крупномодульных конических резьб и других деталей, имеющих сложные профильные поверхности. Разработаны и внедрены методы снижения величины таких концентраторов напряжений на основе применения различных методов локального поверхностно пластического деформирования поверхностного слоя переходных зон профилей. В результате значительно сократилась вероятность образования усталостных трещин и существенно повысилась усталостная прочность обработанных деталей.

Технологические концентраторы напряжений, профильные поверхности, локальные переходные зоны, усталостные трещины, усталостная прочность, резьба, шестерни, турбинные лопатки

## OPERATIONAL ASPECTS OF LOCAL TECHNOLOGICAL STRESS CONCENTRATORS FORMATION AT PROFILE PROCESSING OF DETAILS INTEGRATED SURFACES

### (  V. F. Makarov,  S. P. Nikitin,  M. V. Pessin,  A. S. Gorbunov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Perm National Research Polytechnic University», Perm

It was found that at tooling of complex shape surfaces of details operating with significant alternating loads, in profile integrated surfaces of critical transitional zones may originate local technological stress concentrators leading to growth of material fatigue and subsequently to destruction of operating details. Such effects were detected, for example, at processing of high-loaded wheels gear teeth, at processing of turbines blades profile surfaces, at manufacturing of coarse-pitch taper threads and other details of sophisticated surfaces profile. The paper introduces methods for reduction of such stress concentrators effects based on employment of various methods of profiles transition zones local surface layer plastic deformation.  The proposed techniques have resulted in considerable reduction of fatigue cracks occurrence probability and increase in fatigue strength of the treated details.

Technological stress concentrators,  profile surfaces,  local transition zones,  fatigue cracks,  fatigue strength,  thread,  gear wheels,  turbine blades

Библиографический список

1.  Горбунов А. С., Макаров В. Ф. Влияние последовательности обработки спирально-конических шестерен на распределение остаточных напряжений и величину наклепа поверхностного слоя зубьев // Технология машиностроения. – 2012. – № 3. – C. 9 – 12.

2.  Тамаркин М. А. Теоретические основы оптимизации процессов обработки деталей свободными абразивами: Дис. д-ра техн. наук. – Ростов-на-Дону, 1995.

3.  Папшев Д. Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием. – М.: Машиностроение, 1978. – 152 с.

4.  Полетаев В. А., Волков Д. И. Глубинное шлифование лопаток турбин // Библиотека технолога. – М.: Машиностроение, 2009. – 272 с.

5.  Никитин С. П. Теоретическое исследование устойчивости при обработке шлифованием / Вестник УГАТУ. – Уфа, 2013. – Т. 17. – № 8(61). – С. 38 – 44.

6.  Афонин А. Н., Киричек А. В. Схемы деформирования при накатывании резьб [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.google.ru/

7.  Повышение эффективности накатывания резьб: Автореф. дис. д-ра техн. наук: (05.02.07) / А. Н. Афонин. – Орёл: Изд-во ОГТУ, 2010. – 32 с.

References

1.  Gorbunov A. S., Makarov V. F. Influence of spiral-conic gear wheels processing sequence on distribution of residual stresses and values of teeth surface layer cold-work // Technology of machine industry. – 2012. – № 3. – p. 9 – 12.

2.  Tamarkin M. A. Fundamental theory of optimization of details processes operations by loose abrasives: Author's Doctoral Thesis. – Rostov-on-Don, 1995.

3.  Papshev D. D. Finishing-and-strengthening processing by surface plastic deformation. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1978. – 152 p.

4.  Poletaev V. A., Volkov D. I. Creep feed grinding of turbines blades // Library of an industrial engineer. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2009. – 272 p.

5.  Nikitin S. P. Theoretical research on stability at grinding processing / UGATU Bulletin. – Ufa, 2013. – Т. 17. – № 8(61). – pp. 38 – 44.

6.  Afonin A. N., Kirichek A. V. Deformation schemes at threads rolling [Electronic resource] / access path: http://www.google.ru/

7.  Efficiency enhancement at threads rolling: Author's Doctoral Thesis: (05.02.07) / A. N. Afonin. – Orel: OGTU Publishing House, 2010. – 32 p.

Сведения об авторах

Макаров Владимир Федорович – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

E-mail:  makarovv@pstu.ru

Никитин Сергей Петрович – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

E-mail:  perkan@perm.ru, perkann@mail.ru

Песин М. В. – ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

Горбунов А. С. – ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

Makarov, Vladimir Fedorovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

E-mail:  makarovv@pstu.ru

Nikitin, Sergey Petrovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

E-mail:  perkan@perm.ru, perkann@mail.ru

Pessin, M. V. – Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

Gorbunov, A. S. – Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

УДК  621.92

## КИНЕМАТИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ УЧАСТКОВ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ГЛУБИННОМ ПРОФИЛЬНОМ ШЛИФОВАНИИ ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ

### (  В. Ф. Макаров,  С. П. Никитин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь

Представлена методика системного анализа качества обработки поверхностей при глубинном профильном шлифовании на многокоординатном станке профилей сложной формы. Приведены классификация обрабатываемых поверхностей и математические модели для определения параметров пятна контакта шлифовального круга и заготовки при шлифовании каждого элементарного участка поверхностей лопаток, позволяющие прогнозировать съем материала, износ шлифовального круга, шероховатость каждой поверхности, температуру в зоне обработки на основе режимов резания, характеристики круга и моделирования динамики упругих, тепловых и рабочих процессов в технологической системе. Данная методика позволяет управлять процессом глубинного профильного шлифования для достижения заданных параметров качества поверхностей, размерной точности профиля, повышения производительности обработки и обеспечения усталостной прочности лопаток газотурбинных двигателей.

Технология обработки,  глубинное шлифование,  многокоординатная обработка,  динамическая система станка,  динамические характеристики

## KINEMATICS OF ELEMENTARY SURFACE SEGMENTS MORPHOGENESIS 
AT TURBINE BLADE DEEP PROFILE GRINDING

### (  V. F. Makarov,  S. P. Nikitin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Perm National Research Polytechnic University», Perm

The paper presents a technique for system analysis of surfaces processing quality at deep profile grinding made by multi-coordinate machine tool for complex form profiles. The paper also introduces classification of job surfaces and mathematical models for both setting of grinding wheel contact mark parameters  and preform parameters at grinding of each elemental segment of blades surfaces, allowing to forecast material removal, wearing of a grinding wheel, roughness of each surface, temperature at the workpieces range on the basis of cutting rates, grinding wheel performances and dynamics modeling for elastic, thermal and working processes in technological system. The mentioned technique allows running the process of deep profile grinding in order to reach the desired surfaces quality parameters, profile dimensional accuracy, enhancement of processing productivity and provision of gas-turbine engines blades fatigue strength.

Processing technology,  creep feed grinding,  multi-coordinate processing,  machine tool dynamic system,  dynamic characteristics

Библиографический список

1.  Макаров В. Ф. Современные методы высокоэффективной абразивной обработки жаропрочных сталей и сплавов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 320 с.

2.  Полетаев В. А., Волков Д. И. Глубинное шлифование лопаток турбин // Библиотека технолога. – М.: Машиностроение, 2009. – 272 с.

3.  Старков В. К. Шлифование высокопористыми кругами. – М.: Машиностроение, 2007. – 688 с.

4.  Новоселов Ю. К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1972. – 232 с.

5.  Никитин С. П. Моделирование процесса резания при шлифовании с учетом взаимодействия упругой и тепловой систем // Вестник УГАТУ. – Уфа, 2009. – Т. 12. – № 4(33). – С. 61 – 65.

6.  Калинин Е. П. Теория и практика управления производительностью шлифования без прижогов с учетом затупления инструмента. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. – 358 с.

7.  Макаров В. Ф., Никитин С. П. Влияние условий формообразования на качество поверхностного слоя лопатки при глубинном профильном шлифовании // Наукоемкие технологии в машиностроении. – М., 2015. – № 8 (50). – С. 38 – 44.

References

1.  Makarov V. F. Modern methods of high-temperature steels and alloys effective abrasive processing: Textbook. – SPb.: «Lan» Publishing House, 2013. – 320 p.

2.  Poletaev V. A., Volkov D. I. Creep feed grinding of turbines blades // Library of an industrial engineer. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2009. – 272 p.

3.  Starkov V. K. Grinding with highly-porous grindstones. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2007. – 688 p.

4.  Novoselov Y. K. Surfaces morphogenesis dynamics at abrasive processing. – Saratov: Saratov University Publishing House, 1972. – 232 p.

5.  Nikitin S. P. Modeling of cutting process at grinding taking into account interaction of both elastic and thermal systems // UGATU Bulletin. – Ufa, 2009. – V. 12. – № 4(33). – pp. 61 – 65.

6.  Kalinin E. P. Theory and practice of productivity management of burn-free grinding with account of instrument blunting. – SPb.: Polytechnic University Publishing House, 2009. – 358 p.

7.  Makarov V. F., Nikitin S. P. Influence of morphogenesis conditions on quality of a blade surface layer at deep profile grinding // Science intensive technologies in machine industry. – М., 2015. – № 8 (50). – pp. 38 – 44.

Сведения об авторах

Макаров Владимир Федорович – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

E-mail:  makarovv@pstu.ru

Никитин Сергей Петрович – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь.

E-mail:  perkan@perm.ru, perkann@mail.ru

Makarov, Vladimir Fedorovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

E-mail:  makarovv@pstu.ru

Nikitin, Sergey Petrovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Perm National Research Polytechnic University», Perm.

E-mail:  perkan@perm.ru, perkann@mail.ru

## Научная технологическая школа Московского государственного технологического университета («Станкин»)
«Эффективная эксплуатация производственных систем 
многономенклатурного машиностроительного производства».
Руководитель – доктор технических наук, профессор 
В. П. Вороненко

Вороненко Владимир Павлович родился в 1946 г. Доктор технических наук, профессор кафедры технологии машиностроения ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин», Почетный работник Высшего профессионального образования РФ, Почетный 
деятель науки и техники г. Москвы, эксперт РАН, Росаккредaгенства и Торгово-промышленной палаты России.

В 1969 г. окончил Московский станкоинструментальный институт (МГТУ «Станкин») и поступил работать на кафедру технологии машиностроения. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1997 г. – докторскую на тему «Повышение эффективности сборочных машиностроительных производств путем обеспечения гибкости технологических процессов и структур подразделений».

Профессор, доктор технических наук В. П. Вороненко является ведущим ученым и специалистом в России в области проектирования и автоматизации технологических и производственных процессов в машиностроении, проектирования, реконструкции и технического перевооружения машиностроительных производств, оптимизации материальных потоков на производственных участках и в цехах. За время научно-педагогической деятельности опубликовал более 200 научных, из них более 40 % в центральных и академических журналах и изданиях, и учебно-методических работ, среди которых 14 учебников для вузов, 16 учебных пособий, 5 монографий, имеет 5 авторских изобретений.

Под его руководством были защищены докторская диссертация и шесть кандидатских диссертаций.

В. П. Вороненко является членом диссертационного совета. Под его руководством проходят постоянно действующие семинары по повышению квалификации работников предприятий авиационной и оборонной промышленности, по созданию конкурентоспособных импортозамещающих машиностроительных производств в учебных центрах ЦНТИ «Прогресс-М», «Финконт» и др.

## Scientific technological school of the Moscow State Technological University («Stankin») 
«Effective operation of multiproduct machine-building manufacturing industrial systems».
Principal – Doctor of Engineering, full professor  V. P. Voronenko

Voronenko Vladimir Pavlovich was born in 1946. Doctor of Engineering, full professor at Department of engineering technology, Federal State-Financed Educational Institution «MGTU «Stankin», Honourable Worker of Higher vocational education of the Russian Federation, Honourable scientist and technician of the city of Moscow, expert to the Russian Academy of Sciences, Rosakkredagenstvo (National Accreditation Agency) and Chamber of Commerce and Industry of Russia.

In 1969 Vladimir Pavlovich Voronenko graduated from Moscow Mashine Tool Design Institute (MGTU «Stankin») and joined the Department of engineering technology. In 1974 he defended his Master's thesis, and in 1997 – his Doctoral thesis titled «Effectiveness enhancement of assembling machine-building manufactures by provision of flexibility for both technological processes and structures' subdivisions».

Professor, Doctor of Engineering, V. P. Voronenko is the leading Russian scientist and expert in the field of design and automation of technological and manufacturing processes in such spheres as engineering, projection, renovation and modernisation of machine-building manufactures, optimisation of material flows at production floors and directly in shops. During his scientific and pedagogical activity V. P. Voronenko has published more than 200 scientific works, more than 40 % in both central and academic editions, and learning and teaching publications among which there are 14 higher education textbooks, 16 manuals, 5 monographies. V. P. Voronenko has scored 5 certificates for author's invention.

Under his guidance was defended a thesis for a Doctor's degree as well as six Master's theses.

V. P. Voronenko is a member of the Thesis Board. He repeatedly heads operating seminars on professional skill upgrade for workers of air and defensive industry enterprises and seminars on establishing of competitive import-substituting machine-building manufactures at the training centers of TsNTI «Progress-M», «Finkont», etc.

УДК  658.512.6

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

### (  В. П. Вороненко,  М. И. Седых,  А. Д. Шашин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва

В данной статье рассматривается алгоритм оптимального размещения технологического оборудования на производственном участке с решением таких задач, как рациональная загрузка оборудования и минимизация величины материального потока, проходящего по транспортной системе при линейном расположении технологического оборудования.

Минимизация грузопотока,  расстановка оборудования,  многономенклатурное производство,  принципы формирования производственных участков

## DESIGN ENGINEERING AND EFFECTIVE OPERATION OF MULTIPRODUCT MACHINE-BUILDING MANUFACTURE INDUSTRIAL SEGMENTS

### (  V. P. Voronenko,  M. I. Sedykh,  A. D. Shashin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Moscow State Technological University «STANKIN», Moscow

The paper introduces an algorithm for optimal technology equipment arrangement at an industrial segment offering a solution for such problems as rational equipment loading and minimization of product flow to be processed by the segment transportation system at linear disposition of its technology equipment.

Product flows minimisation,  equipment arrangement,  multiproduct manufacture,  principles of industrial segments forming

Библиографический список

1.  Мельников Г. Н., Вороненко В. П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.

2.  Вороненко В. П., Соломенцев Ю. М., Схиртладзе А. Г. Проектирование машиностроительного производства. – М.: Дрофа, 2007. – 380 с.

3.  Григорьев С. Н., Кутин А. А. Инновационное развитие высокотехнологичных машиностроительных производств на основе интегрированных АСТПП // Автоматизации и современные технологии. – 2011. – № 11. – С. 23 – 29.

4.  Волосова М. А. Исследование влияния комбинированной поверхностной обработки на физико-механические характеристики оксидной и нитридной режущей керамики // Вестник МГТУ «СТАНКИН». – 2013. – № 2. – С. 39 – 43.

5.  Соколова Я. В. Проектирование оптимальной планировки при реконструкции и техническом перевооружении производства // Научные труды II Международной научной конференции «Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении». – 2012. – Т. 2.

6.  Вороненко В. П., Соколова Я. В. Алгоритм проектирования технологических планировок предметно-замкнутых участков механообрабатывающих цехов серийного производства // Вестник МГТУ «СТАНКИН». – 2012. – № 1(19).

References

1.  Melnikov G. N., Voronenko V. P. Projection of machine-assembly factory floors. – М.: Mashinostroenie (Mashine Industry), 1990. – 352 p.

2.  Voronenko V. P, Solomentsev Y. M, Skhirtladze A. G. Design engineering of a machine-building manufacture. – М.: Drofa, 2007. – 380 p.

3. Grigoriev S.N., Kutin A.A. Innovative development of hi-tech machine-building manufactures on the basis of integrated CAM-systems // Automation and modern technologies. – 2011. – № 11. – pp. 23 – 29.

4.  Volosova M. A. Research on influence of combined surface processing on oxide and nitrogen cutting ceramics physicomechanical performances // MGTU «STANKIN» Bulletin. – 2013. – № 2. – pp. 39 – 43.

5.  Sokolova Y. V. Optimal layout design at renovation and manufacture modernization // Proceedings of the II International scientific conference «Fundamental researches and innovative technologies in engineering». – 2012. – V. 2.

6.  Voronenko V. P, Sokolova Y. V. Algorithm for technological designing of object-closed segments of serial production machine workshops // MGTU «STANKIN» Bulletin. – 2012. – № 1 (19).

Сведения об авторах

Вороненко Владимир Павлович – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва.

E-mail:  vpvoronenko@yandex.ru

Седых Михаил Иванович – кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва.

E-mail:  sedykhmi@mail.ru

Шашин Андрей Дмитриевич – магистр, ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва.

E-mail:  andsmart@mail.ru

Voronenko, Vladimir Pavlovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Moscow State Technological University «STANKIN», Moscow.

E-mail:  vpvoronenko@yandex.ru

Sedykh, Mikhail Ivanovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Moscow State Technological University «STANKIN», Moscow.

E-mail:  sedykhmi@mail.ru

Shashin, Andrey Dmitrievich – Magister, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Moscow State Technological University «STANKIN», Moscow.

E-mail:  andsmart@mail.ru

УДК  621.9.06

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
ОТДЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

### (  М. В. Вартанов,  И. Н. Зинина,  Д. О. Зотин,  2017

#### Московский политехнический университет, г. Москва

В статье рассматриваются технологические возможности роботизированной отделочной обработки. 
Изучаются преимущества и ограничения применения роботов в сравнении со станками с ЧПУ. Указываются возможности повышения точности обработки за счет применения позиционно-силового управления промышленными роботами.

Промышленные роботы,  отделочная обработка,  обратная связь,  точность обработки

## TECHNOLOGICAL PERSPECTIVES OF ROBOTIZED FINISHING PROCESSING 
OF DETAILS AT A MULTIPRODUCT MANUFACTURE

### (  M. V. Vartanov,  I. N. Zinina,  D. O. Zotin,  2017

#### Moscow Polytechnic University, Moscow

The paper considers technological possibilities of robotized finishing processing and analyses advantages and limitations of robotized systems employment in comparison with NC machine tools. The paper introduces perspectives for machining accuracy enhancement by means of industrial robots positional-force control implementation.

Industrial robots,  finishing processing,  feedback coupling,  machining accuracy

Библиографический список

1.  Божкова Л. В., Вартанов М. В. Автоматизация сборки изделий с применением роботов и виброустройств. – М.: Наука, 2013. – 318 с.

2.  Tanya M. Anandan. Why robots are taking it off// CAD/CAM/CAE Observer #1 (85) / 2014, р. 81-87

3.  Pan Z., Zhang H. Robotic machining from programming to process control: a complete solution by force control // Industrial Robot. – 2008. – Vol. 35. – No. 5. – pp. 400 – 409.

4.  Krantz M., Andersson R. Robotized Polishing and Deburring with Force Feedback Control // Master Thesis, Master Degree program in Robotics – University West, Department of Engineering Science, S-461 86 Trollhättan, SWEDEN, 2010.

References

1.  Bozhkova L. V., Vartanov M. V. Automation of workpieces assembly by means of robots and vibrational tools employment. – М.: Nauka (Science), 2013. – 318 p.

2.  Tanya M. Anandan. Why robots are taking it off// CAD/CAM/CAE Observer #1 (85) / 2014, р. 81-87

3.  Pan Z., Zhang H. Robotic machining from programming to process control: a complete solution by force control // Industrial Robot. – 2008. – Vol. 35. – No. 5. – pp. 400 – 409.

4.  Krantz M., Andersson R. Robotized Polishing and Deburring with Force Feedback Control // Master Thesis, Master Degree program in Robotics – University West, Department of Engineering Science, S-461 86 Trollhättan, SWEDEN, 2010.

Сведения об авторах

Вартанов Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, Московский политехнический университет, г. Москва.

E-mail:  m.v.vartanov@mospolytech.ru

Зинина Инна Николаевна – кандидат технических наук, доцент, Московский политехнический университет, г. Москва.

Зотин Даниил Олегович – магистр, Московский политехнический университет, г. Москва.

Vartanov, Mikhail Vladimirovich – Doctor of Engineering, full professor, Moscow Polytechnic University, Moscow.

E-mail:  m.v.vartanov@mospolytech.ru

Zinina, Inna Nikolaevna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Moscow Polytechnic University, Moscow.

Zotin, Daniil Olegovich – Magister, Moscow Polytechnic University, Moscow.

## Научная технологическая школа Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана «Технологическая наследственность в машиностроении». Руководитель – доктор технических наук, профессор 
А. М. Дальский

Антон Михайлович Дальский родился 31 июля 1922 г. Научно-педагогическую деятельность начал в МВТУ им. Н. Э. Баумана в 1949 г. Проводил научную и педагогическую работу в области прецизионного машиностроения.

Научные достижения А. М. Дальского связаны с разработкой учения о технологической наследственности при изготовлении деталей и сборке машин, созданием перспективных технологических процессов механической обработки резанием в прецизионном машиностроении. 
Им опубликовано более 200 научных работ, в т. ч. 7 монографий и 5 учебников.

Научные положения и фундаментальные исследования А. М. Дальского представляют собой новое направление в технологии машиностроения и позволяют на основе изучения причинно-следственных отношений наиболее тесно связать процесс появления продукта труда с его состоянием в данный момент времени с целью управления технологическим процессом для обеспечения надежности деталей машин. Его труды получили широкое распространение на предприятиях высокоточного машиностроения, в особенности станкостроения, а также находят применение в научных исследованиях.

А. М. Дальский в 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. С 1970 по 1984 гг. работал заведующим кафедрой «Технология металлов», а с 1984 по 1990 гг. – заведующим кафедрой «Технология механосборочного производства». А. М. Дальский подготовил 32 аспиранта, успешно защитивших кандидатские диссертации. Под его руководством выполнено более 40 научно-исследовательских работ для предприятий и институтов различных отраслей промышленности. Результаты большинства работ внедрены в производство. Являлся участником ВДНХ по шести выставочным работам (золотая и бронзовая медали). За выполнение научно-исследовательской работы в области высокоточных прецизионных шпинделей удостоен звания «Лауреат премии Совета министров СССР» (1984 г.). В 1981 г. удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

В 1996 г. под руководством А. М. Дальского в МГТУ начала работу лаборатория технологической наследственности.

Научные труды профессора А. М. Дальского в области технологической наследственности, как одного из методов повышения надежности машин, нашли отражение в специальных технологических лекционных курсах. За годы работы на технологических кафедрах им подготовлено множество лекционных курсов. Под руководством профессора А. М. Дальского проведено пять учебно-методических конференций. Он является активным сторонником сквозной технологической подготовки в техническом университете. Учебник «Технология конструкционных материалов», выпущенный под редакцией профессора А. М. Дальского (четыре издания), признан базовым для машиностроительных специальностей вузов. Профессор А. М. Дальский проводил большую учебно-методическую и учебно-организационную работу, являлся членом ряда методических советов и комиссий как в МГТУ, так и в учебно-методическом объединении вузов страны по проблемам технологии машиностроения.

В 2002 г. А. М. Дальский удостоен звания лауреата премии Правительства РФ в области образования.

## Scientific technological school of the Bauman Moscow State Technical University «Technological heredity in Engineering».
The Principal – Doctor of Engineering, full professor A. М. Dalsky

Anton Mikhailovich Dalsky was born on July 31, 1922. His scientific and pedagogical activity started in MVTU named after N.E. Bauman in 1949 and was devoted to precision engineering.

A. M. Dalsky's scientific achievements are closely connected with development of a doctrine regarding technological heredity in details manufacturing and machines assembly as well as creation of perspective machining technological processes in precision engineering. By now A. M. Dalsky has published more than 200 scientific works, including 7 monographs and 5 textbooks.

A. M. Dalsky's scientific ideas and fundamental researches represent a new direction in technology of engineering: he introduces the most tight connection basing on the «cause and effect ratios» between process of product of labor occurrence and its state at a given time period for the purpose of better technological process control in order to provide machines details reliability. His works are widely adopted at high-precision engineering production plants, in machine-tool building sector in particular. A. M. Dalsky's ideas are top requested for scientific research purposes.

A. M. Dalsky defended his Doctoral thesis in 1969. From 1970 to 1984 he headed «Technology of metals» Department, from 1984 till 1990 he was the HoD at «Technology of machine-assembling manufacture» Department. A. M. Dalsky has consulted 32 post-graduate students who have successfully defended their master's theses. Under his guidance has been completed more than 40 research works for the production plants and institutes of various industries. Major part of his researches results has been implemented at manufacturing facilities. Professor Dalsky participated in six VDNKh Exhibitions of Economic Achievements and was awarded two medals (gold and bronze). A. M. Dalsky's research on high-precision spindles was awarded the rank of «Ministerial Council of the USSR Prize Winner» (1984). In 1981 he was awarded the title of Honored worker of Science and Engineering of RSFSR.

Technological Heredity Laboratory headed by Professor A. M. Dalsky started its researches in 1996.

Professor A. M. Dalsky's scientific labor in the field of technological heredity as a method of machines reliability enhancement echoed in special technological lecture courses. For years of scientific activity within different technological departments professor Dalsky has developed a number of lecture courses. A. M. Dalsky headed five academic conferences; he is always among active supporters of end-to-end technological education at any technical university. The textbook «Technology of structural materials», edited by A. M. Dalsky (issued four times), is widely recognized as the basic for machine-building special higher school. Professor Dalsky spends lots of time devoted to both academic and organizational activity, being a member of some Methodical Councils and commissions in MGTU and higher school academic associations across the country, all the foundations work with problems of engineering technology.

In 2002 professor A. M. Dalsky was awarded the rank of the Government of the Russian Federation Award Winner for his works in the sphere of education.

## Научная технологическая школа Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана «Технологическая наследственность в машиностроении». заместитель Руководителя – доктор технических наук, профессор  А. С. Васильев

Научные достижения Александра Сергеевича Васильева связаны с разработкой учения о технологической наследственности при изготовлении деталей и сборке машин, созданием перспективных 
технологических процессов механической обработки резанием в прецизионном машиностроении. Им опубликовано более 120 научных работ, в т. ч. 4 монографии, учебники и 2 справочника.

Научные положения и фундаментальные исследования А. С. Васильева представляют собой 
новое направление в технологии машиностроения и позволяют на основе изучения причинно-следственных отношений наиболее тесно связать процесс появления продукта труда с его состоянием в данный момент времени с целью управления технологическим процессом для обеспечения надежности деталей машин. Его труды получили широкое распространение на предприятиях высокоточного машиностроения, в особенности станкостроения, а также находят применение в научных исследованиях.

С 2006 г. по настоящее время работает заведующим кафедрой «Технологии машиностроения», А. С. Васильев подготовил 3 аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации. Под его руководством выполнено более 40 научно-исследовательских работ для предприятий и институтов различных отраслей промышленности. Результаты большинства работ внедрены в производство. За выполнение научно-исследовательской работы в области высокоточных прецизионных шпинделей удостоен звания «Лауреат премии Совета министров СССР» (1987 г.). Профессор А. С. Васильева является членом двух диссертационных советов в МГТУ им. Н. Э. Баумана по присуждению степеней доктора и кандидата технических наук, является председателем Экспертного совета ВАК РФ по машиностроению. Научные труды профессора А. С. Васильева в области технологической наследственности как одного из методов повышения надежности машин нашли отражение в специальных технологических лекционных курсах. За годы работы на технологических кафедрах им подготовлено множество лекционных курсов. Он является активным сторонником сквозной технологической подготовки в техническом университете. Профессор А. С. Васильев проводит большую учебно-методическую и учебно-организационную работу, являясь членом ряда методических советов и комиссий как в МГТУ, так и учебно-методическом объединении вузов страны по проблемам технологии машиностроения. В 2002 г. А. С. Васильев удостоен звания лауреата премии Правительства РФ в области образования.

## Scientific technological school of the Bauman Moscow State Technical University «Technological heredity in Engineering». Deputy Principal – Doctor of Engineering, full professor 
А. S. Vassiliev

Aleksandr Sergeevich Vassiliev's scientific achievements are closely connected with development of a doctrine regarding technological heredity in details manufacturing and machines assembly as well as creation of perspective machining technological processes in precision engineering. He published more than 120 scientific works, including 4 monographs, multiple textbooks and 2 reference books.

A. S. Vassiliev's scientific ideas and fundamental researches represent a new direction in technology of engineering: he introduces the most tight connection basing on the «cause and effect ratios» between process of product of labor occurrence and its state at a given time period for the purpose of better technological process control in order to provide machines details reliability. His works are widely adopted at high-precision engineering production plants, in machine-tool building sector in particular. A. S. Vassiliev's ideas are top requested for scientific research purposes.

Since 2006 till the present time A. S. Vassiliev has been heading the «Technology of Engineering» Department. A. S. Vassiliev has consulted 3 post-graduate students who have successfully defended their Master's theses. More than 40 research works were completed under his guidance for the enterprises and institutes of various industries. Results of the major part of his scientific researches are implemented at manufacturing facilities. A. S. Vassiliev's research on high-precision spindles was awarded the rank of «Ministerial Council of the USSR Prize Winner» (1987). Professor A. S. Vassiliev is a member of two Dissertational Councils in the Bauman Moscow State Technical University dealing with Doctoral and Magister degrees; he is the Chairman of the Advisory Council of the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK) of the Russian Federation on Engineering. Professor Vassiliev's scientific labor in the field of technological heredity as a method of machines reliability enhancement echoed in special technological lecture courses. For years of scientific activity within different technological departments professor Vassiliev has developed a number of lecture courses. Professor is always among active supporters of end-to-end technological education at any technical university. Professor Vassiliev spends lots of time devoted to both academic and organizational activity, being a member of some Methodical Councils and commissions in MGTU and higher school academic associations across the country, all the foundations work with problems of engineering technology. In 2002 professor Vassiliev was awarded the rank of the Government of the Russian Federation Award Winner for his works in the sphere of education.

УДК  621

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ

### (  А. С. Васильев,  2017

#### ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана»

## TECHNOLOGICAL HEREDITY IN MASHINE INDUSTRY

### (  A. S. Vassiliev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution «Bauman Moscow State Technical University»

Библиографический список

1.  Дальский А. М. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. – М.: Машиностроение, 1975.

2.  Дальский А. М. Аналитическое и графическое описания механизма технологического наследования // Вестник МГТУ. Машиностроение. – 1996. – № 3. – С. 29 – 35.

3.  Дальский А. М., Васильев А. С., Кондаков А. И. Технологическое наследование и направленное формирование эксплуатационных свойств изделий машиностроения // Известия вузов. Машиностроение. – 1996. – № 10-12. – С. 70 – 76.

4.  Дальский А. М., Базров Б. М., Васильев А. С. и др. Технологическая наследственность в машиностроительном производстве / Под ред. А. М. Дальского. – М.: Изд-во МАИ, 2000. – 364 с.

5.  Васильев А. С., Дальский А. М., Золотаревский Ю. М. и др. Направленное формирование свойств изделий машиностроения / Под ред. А. И. Кондакова. – М.: Машиностроение, 2005. – 352 с.

References

1.  Dalsky A. M. Engineering support of machines' high-precision details reliability. – М.: Mashinostroenie (Mashine Industry), 1975.

2.  Dalsky A. M. Analytical and graphic descriptions of technological inheriting and its operational gear mode // MGTU Bulletin. Machine industry. – 1996. – № 3. – pp. 29 – 35.

3.  Dalsky A. М., Vassiliev A. S., Kondakov A. A. Technological inheriting and the intended forming of an engineering workpieces operating abilities // Higher School News. Machine industry. – 1996. – № 10-12. – pp. 70 – 76.

4.  Dalsky A. М., Bazrov B. M, Vassiliev A. S. et al. Technological heredity in machine-building industry / Edited by: A. M. Dalsky. – М.: MAI Publishing House , 2000. – 364 p.

5.  Vassiliev A. S., Dalsky A. М., Zolotarevsky Y. M. et al. Focused forming of machine industry workpieces characteristics / Edited by: A. I. Kondakov. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2005. – 352 p.

Сведения об авторе

Васильев Александр Сергеевич – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана».

# E-mail:  vas@bmstu.ru

Vassiliev, Aleksandr Sergeevich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical University».

# E-mail:  vas@bmstu.ru

УДК  621.65 : 621.9.048

## СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РОТОРОВ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ

### (  А. А. Гончаров,  А. С. Васильев,  И. Н. Гемба,  2017

#### ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана»

В данной работе рассмотрены и объединены в группы возможные методы формообразования и финишной обработки однозаходных и многозаходных винтовых поверхностей роторов винтовых насосов. Выделены области применения, недостатки и преимущества, а также некоторые технологические особенности данных методов.

Механообработка,  методы обработки,  винтовая поверхность,  ротор винтового насоса

## MODERN METHODS OF SCREW-TYPE PUMPS ROTORS 
HELICAL SURFACES PROCESSING

### (  A. A. Goncharov,  A. S. Vassiliev,  I. N. Gemba,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution «Bauman Moscow State Technical University»

The present paper considers and presents groupwise possible methods of morphogenesis and finishing processing of both single-thread and multiple-thread screw-type pumps rotors helical surfaces. The paper emphasizes application areas, advantages and disadvantages as well as some technological operational aspects of the mentioned methods.

Machining,  processing methods,  helical surface,  screw pump rotor

Библиографический список

1.  Устройство для фрезерования винтов: А.с. 2306201РФ / Степанов Ю. С., Киричек А. В., Тарапанов А. С., Харламов Г. А., Бородин М. В., Афанасьев Б. И., Фомин Д. С., Брусов С. И.  Заявл. 20.02.06; опубл. 20.09.07.

2.  Способ обработки винтов героторных винтовых насосов: А.с. 2209129РФ / Клевцов И. П., Брусов С. И., Тарапанов А. С., Харламов Г. А. Заявл. 21.12.01; опубл. 27.07.03.

3.  Способ фрезерования винтов с круглой винтовой поверхностью с большим шагом и малым расстоянием между вершиной и впадиной: А.с. 2298458РФ / Степанов Ю. С., Киричек А. В., Тарапанов А. С., Харламов Г. А., Бородин М. В., Афанасьев Б. И., Фомин Д. С., Брусов С. И.  Заявл. 29.11.05; опубл. 10.05.07.

4.  Гончаров А. А., Гемба И. Н. Обработка сложнопрофильных деталей типа тел вращения на станках с ЧПУ // Главный механик. – 2015. – № 8. – С. 26 – 31.

5.  Рязанцев В. М. Роторно-вращательные насосы с циклоидальными зацеплениями. – М.: Машиностроение, 2005. – С. 308 – 313.

6.  Коротаев Ю. А., Иванов В. А., Перевозников В. К., Алпатов А. Н. Прогрессивные конструкции фасонных червячных фрез для обработки роторов винтовых гидромашин // Вестник ИЖГТУ им. М. Т. Калашникова. – 2013. – № 2. – С. 4 – 7.

7.  Коротаев Ю. А., Балденко Д. Ф., Бобров М. Г. Винтовые забойные двигатели // Буровые комплексы. Современные технологии и оборудование. – Екатеринбург, 2002. – С. 163 – 176.

8.  Шулепов В. А., Коротаев Ю. А. Методы чистовой зубообработки роторов винтовых гидродвигателей // 
Совершенствование процессов абразивно-алмазной и упрочняющей обработки в машиностроении: Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1998. – С. 195 – 198.

References

1.  Device for screws milling: А. с. 2306201RF / Stepanov Y. S, Kirichek A. V., Tarapanov A. S., Kharlamov G. A., Borodin M. V., Afanasiev B. I., Fomin D. S., Brusov S. I. Applied for: Feb 20, 2006; published: Sep 20, 2007.

2.  Technique for processing of gerotor screws screw pumps: А.с. 2209129RF / Klevtsov I. P., Brusov S. I., Tarapanov A. S., Kharlamov G. A. Applied for Dec 21, 2001; published: Jul 27, 2003.

3.  Technique for milling of screws with round large pitched helical surface and small distance between top and throat: А.с. 2298458RF / Stepanov Y. S., Kirichek A. V., Tarapanov A. S., Kharlamov G. A., Borodin M. V., Afanas'ev B. I., 
Fomin D. S., Brusov S. I. Applied for: Nov 29, 2005; published: May 10, 2007.

4.  Goncharov A. А., Gemba I. N. Processing of geometrically-complex details (like axially symmetrical bodies) on NC machine tools // Master mechanic. – 2015. – № 8. – pp. 26 – 31.

5.  Ryazantsev V. M. Rotor-vorticular pumps with cycloidal gripping. – М.: Masinostroenie (Machine Industry), 2005. – pp. 308 – 313.

6.  Korotayev Y. А., Ivanov V. A., Perevoznikov V. K., Alpatov A. N. Progressive designs of shaped worm mills for helical hydromachines rotors processing // IZhGTU named after M. T. Kalashnikov Bulletin. – 2013. – № 2. – pp. 4 – 7.

7.  Korotayev Y. А., Baldenko D. F., Bobrov M. G. PDM motors // Drilling facilities. Modern technologies and equipment. – Ekaterinburg, 2002. – pp. 163 – 176.

8.  Shulepov V. A., Korotayev Y. A. Techniques for finishing gear processing of screw hydraulic engines rotors // 
Perfection of abrasive-diamond and hardening processing operations in engineering: Inter-University collection of works. – Perm, 1998. – pp. 195 – 198.

Сведения об авторах

Гончаров Александр Александрович – аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана».

E-mail:  al.goncharow@yandex.ru

Васильев Александр Сергеевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана».

E-mail:  vas@bmstu.ru

Гемба Игорь Николаевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана».

Goncharov, Aleksandr Aleksandrovich – post-graduate Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical University».

E-mail:  al.goncharow@yandex.ru

Vassiliev, Aleksandr Sergeevich – Doctor of Engineering, full professor Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical University».

E-mail:  vas@bmstu.ru

Gemba, Igor Nikolaevich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical University».

## Саратовская научная школа в области идентификации и оптимизации функционирования в реальном времени сложных технологических систем и процессов различного назначения. Руководитель – доктор технических наук, профессор 
Б. М. Бржозовский

Борис Максович Бржозовский родился в 1945 г. После окончания в 1967 г. Саратовского политехнического института по специальности «Автоматика и телемеханика» работал на Саратовском заводе электроприборов. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1994 г. – докторскую диссертацию, и ему было присвоено ученое звание профессора. В 1999 г. Указом Президента Российской Федерации Б. М. Бржозовский удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Б. М. Бржозовский основал и более 40 лет бессменно руководит научной школой в области идентификации и оптимизации функционирования в реальном времени сложных технологических систем и процессов различного назначения. В рамках этой школы, завоевавшей признание не только в нашей стране, но и за рубежом, решаются вопросы, связанные с изучением процессов динамической самоорганизации в сложных технологических системах и устройствах различного целевого назначения, и созданию технологий и оборудования для упрочнения изделий сложного профиля воздействием низкотемпературной плазмы. По результатам исследований им опубликовано более 500 научных трудов, в т. ч. 16 монографий, получено 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Он является членом 2 докторских диссертационных советов и экспертом ВАК РФ, членом редколлегий 3 научных журналов, входящих в перечень ВАК РФ. Под его руководством защищено 10 докторских и 26 кандидатских диссертаций.

Многогранна и педагогическая деятельность Б. М. Бржозовского, постоянно направленная на совершенствование учебного процесса и его научно-методического обеспечения. По результатам этой деятельности издано 2 учебника с грифом Министерства образования и науки РФ, 4 учебника и 5 учебных пособий с грифом УМО АМ. С 1969 г. он читает курсы лекций по теории автоматического управления, системному анализу и управлению сложными техническими системами. Является членом УМО по автоматизированному машиностроению.

## The Saratov School of Thought operates in the field of identification and real-time performance optimization of complex technological systems and processes of different functions. the school is headed by the principal – Doctor of Engineering, full professor  B. M. Brzhozovsky

Boris Maksovich Brzhozovsky was born in 1945. After graduation from Saratov Polytechnic Institute in 1967 with a diploma on «Automation and telemetry» he was employed by Saratov production plant of electric gears. In 1973 he defended his Master's thesis, in 1994 – the thesis for a Doctor's degree, at the same time he was awarded the academic status of professor. In 1999 by the Decree of the President of the Russian Federation 
B. M. Brzhozovsky was awarded a honorary title «Honoured worker of higher school of the Russian Federation».

B. M. Brzhozovsky founded and for more than 40 years continuously supervise the school of thought in the field of identification and real time operational optimization of complex technological systems and processes of different function. Within the spheres of this school which is highly recognized both in this country and abroad, are considered problems regarding studies of processes of dynamic self-organizing in complex technological systems and devices for various final mission, or creation of technologies and equipment for hardening of folded profile workpieces by means of low-temperature plasma effect. Results of those scientific researches were published in more than 500 works, including 16 monographs; professor Brzhozovsky has received 18 copyright certificates and patents for his inventions. Professor Brzhozovsky is a councilor for 2 Doctoral Thesis Boards and expert to VAK (Supreme Attestation Commission) of the Russian Federation, a member of editorial boards of 3 scientific journals included in VAK list. Under his guidance were defended 10 Doctoral and 26 Master's theses.

B. M. Brzhozovsky's activities as a teacher, mentor and educator are many-sided and constantly aimed at perfecting of educational process and its scientific-methodical support. By now it has resulted in 2 textbooks signed and stamped by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 4 textbooks and 5 manuals with signature stamp of UMO AM. Since 1969 Professor Brzhozovsky has been delivering lecture courses on automatic control theory, systems analysis and complex engineering systems management, he is a councilor with UMO on the automated machine industry.

УДК  658.562.3 : 519.2

## Обоснование и разработка концепции оценивания состояния сложных технологических систем

### (  Б. М. Бржозовский,  В. В. Мартынов,  П. В. Мартынов,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Представлены результаты разработки концепции и обобщенного алгоритма оценивания состояния сложных технологических систем для решения задач управления процессом их эксплуатации. Показано, что концепция и алгоритм могут служить основой создания специальных методов для оценивания состояния систем при организации управления процессом их эксплуатации.

Сложные технологические сисемы,  состояние,  оценивание,  концепция,  алгоритм

## Basis and development of complex technological systems state estimation concept

### (  B. M. Brzhozovsky,  V. V. Martynov,  P. V. Martynov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper introduces results of development of both the concept and the generalized algorithm for complex technological systems state estimation aimed at solving a problem of their process operation management. It is stated that the concept and algorithm can form the basis for development of special methods for systems state estimation at architecture of their operation process management.

Complex technological systems,  state,  estimation,  concept,  algorithm

Библиографический список

1.  Соколова А. Г. Методы и средства виброакустической диагностики машин // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1998. – № 5. – С. 156 – 163.

2.  Базров Б. М. Расчет точности машин на ЭВМ. – М.: Машиностроение, 1984. – 256 с.

3.  Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А. А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.

References

1.  Sokolova A. G. Methods and techniques of machines vibroacoustic diagnostics // Problems of machine industry and reliability of machines. – 1998. – № 5. – pp. 156 – 163.

2.  Bazrov B. M. Computer calculation of machines accuracy. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1984. – 256 p.

3.  Quick reference book on automatic control theory / Under the editorship of: A. A. Krasovsky. – М.: Nauka (Science), 1987. – 712 p.

Сведения об авторах

Бржозовский Борис Максович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bmbsar85@mail.ru

Мартынов Владимир Васильевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  v_martynov@mail.ru

Мартынов Павел Владимирович – аспирант ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  all@diobraz.ru

Brzhozovsky, Boris Maksovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bmbsar85@mail.ru

Martynov, Vladimir Vassilievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  v_martynov@mail.ru

Martynov, Pavel Vladimirovich – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  all@diobraz.ru

УДК  621.785.5 : 533.924

## Технология и оборудование для синтеза нанокомпозитных ионно-плазменных покрытий на рабочих поверхностях геометрически сложных изделий

### (  Б. М. Бржозовский,  М. Б. Бровкова,  Е. П. Зинина,  
В. В. Мартынов,  Е. С. Плешакова,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Представлены оборудование и технология для синтеза нанокомпозитных ионно-плазменных покрытий на рабочих поверхностях сложнопрофильных изделий с целью повышения показателей их эксплуатационной надежности и результаты их применения на примере металлорежущего инструмента различного назначения.

Технология,  оборудование,  нанокомпозитные ионно-плазменные покрытия,  синтез

## Technology and equipment for synthesis of nanocomposite 
ionic-plasma coatings on geometrically complex workpieces working surfaces

### (  B. M. Brzhozovsky,  M. B. Brovkova,  E. P. Zinina,  
V. V. Martynov,  E. S. Pleshakova,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper introduces equipment and technology for synthesis of nanocomposite ionic-plasma coatings on geometrically-complex workpieces working surfaces in order to enhance their operation reliability indexes. The paper also considers results of their employment basing on examples of metal-cutting instruments of different function.

Technology,  equipment,  nanocomposite ionic-plasma coatings,  synthesis

Библиографический список

1.  Composite ion-plasma coatings with nanodisperse reinforced phase: scientific and practical aspects of synthesis / B. Brzhozovskii, V. Martynov, E. Zinina and M. Brovkova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 116, № 1. – P. 12007 – 12013(7).

2.  Main problems and perspectives of the synthesis of nanocomposite coatings on the surface of complex-shaped components / B. Brzhozovskii, V. Martynov, E. Zinina and M. Brovkova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 116, № 1. – P. 12008 – 12014(7).

3.  Analysis of Composite Structure Formation in the Surface Layer of Complex-Shaped Products when Exposed to Low-Temperature Plasma of Combined Discharge / B. M. Brzhozovsky, V. V. Martynov, E. P. Zinina, M. B. Brovkova, E. S. Pleshakova // 2015 International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS). – Publisher: IEEE, 2015. – 4 p.

4.  The synthesis of nanocomposite structures on the surface of geometrically complex products / B. Brzhozovsky, V. Martynov, E. Zinina, M. Brovkova, P. Bochkarev // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 140, № 1. – 012002 (10).

References

1.  Composite ion-plasma coatings with nanodisperse reinforced phase: scientific and practical aspects of synthesis / B. Brzhozovskii, V. Martynov, E. Zinina and M. Brovkova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 116, № 1. – P. 12007 – 12013(7).

2.  Main problems and perspectives of the synthesis of nanocomposite coatings on the surface of complex-shaped components / B. Brzhozovskii, V. Martynov, E. Zinina and M. Brovkova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 116, № 1. – P. 12008 – 12014(7).

3.  Analysis of Composite Structure Formation in the Surface Layer of Complex-Shaped Products when Exposed to Low-Temperature Plasma of Combined Discharge / B. M. Brzhozovsky, V. V. Martynov, E. P. Zinina, M. B. Brovkova, E. S. Pleshakova // 2015 International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS). – Publisher: IEEE, 2015. – 4 p.

4.  The synthesis of nanocomposite structures on the surface of geometrically complex products / B. Brzhozovsky, V. Martynov, E. Zinina, M. Brovkova, P. Bochkarev // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – Vol. 140, № 1. – 012002 (10).

Сведения об авторах

Бржозовский Борис Максович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bmbsar85@mail.ru

Бровкова Марина Борисовна – доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», директор института электронной техники и машиностроения.

E-mail:  bmbsar@mail.ru

Зинина Елена Петровна – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  e-zinina@bk.ru

Мартынов Владимир Васильевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  v_martynov@mail.ru

Плешакова Екатерина Сергеевна – аспирант ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  pleshakova_es@mail.ru

Brzhozovsky, Boris Maksovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bmbsar85@mail.ru

Brovkova, Marina Borissovna – Doctor of Engineering, associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov», Head of the Institute of Electronic Engineering and Machine Industry.

E-mail:  bmbsar@mail.ru

Zinina, Elena Petrovna – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  e-zinina@bk.ru

Martynov, Vladimir Vassilievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  v_martynov@mail.ru

Pleshakova, Ekaterina Sergeevna – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  pleshakova_es@mail.ru

УДК  621.9

## Разработка технологического процесса обработки сложнопрофильных деталей в условиях механообрабатывающих предприятий аэрокосмической техники

### (  Е. П. Решетникова,  П. Ю. Бочкарёв,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Рассматривается процесс разработки технологического процесса обработки сложнопрофильных деталей с учетом реальных размерных характеристик поверхностей обрабатываемой детали, установленных на начальном этапе проектирования.

Комплекс проектных процедур,  детали со сложнопрофильными поверхностями,  высокоточные изделия,  производственная система,  конструкторско-технологическая подготовка производства,  методика контроля

## Development of a technological process for geometrically-complex details processing in a context of space engineering machine working enterprises

### (  E. P. Reshetnikova,  P. Y. Bochkarev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper considers development of a technology for processing of geometrically-complex details taking into account their real dimensional workpiece surfaces characteristics assigned at the projecting initial stage.

Design procedures set,  details with geometrically-complex surfaces,  high-precision workpieces,  industrial system,  design-engineering preparation of manufacturing,  monitoring technique

Библиографический список

1.  Безъязычный В. Ф., Матвеев А. С., Рябов А. Н. Разработка методологии обеспечения требуемого уровня производительности изготовления деталей при различных типах машиностроительного производства // Вестник РГАТУ имени П. А. Соловьева. – 2014. – № 3 (30). – С. 89 – 95.

2.  Базров Б. М. Основы технологии машиностроения: Учебник. – М.: Машиностроение, 2005. – 736 с.

3.  Решетникова Е. П., Бочкарев П. Ю. Совершенствование разработки технологического процесса изготовления сложнопрофильных деталей в условиях механообрабатывающих производств // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 7 – 1. – С. 116 – 120.

4.  Бочкарев П. Ю. Системное представление планирования технологических процессов механообработки // Технология машиностроения. – 2002. – № 1. – С. 10 – 14.

5.  Решетникова Е. П., Бочкарев П. Ю. Совершенствование контрольно – измерительных процедур сложнопрофильных поверхностей в технологической подготовке машиностроительных производств // Сборник материалов научно-технической конференции «Инновации. Технологии. Производство». – Рыбинск, 2015. – С. 90 – 94.

6.  Бочкарев П. Ю., Митин С. Г. Автоматизация проектирования технологических операций фрезерной обработки в условиях многономенклатурного механообрабатывающего производства: Учебное пособие. – Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2012. – 89 с.

7.  Бочкарев П. Ю., Митин С. Г., Бокова Л. Г. Разработка дополнительных показателей оценки производственной технологичности для учета особенностей многономенклатурных механообрабатывающих систем // Вестник РГАТУ имени П. А. Соловьева. – 2014. – № 4 (31).

8.  Митин С. Г., Бочкарев П. Ю. Автоматизация принятия конструкторских решений в соответствии с технологическими возможностями многономенклатурных производственных систем // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2014. – № 11 (41). – С. 44 – 47.

9.  Коршунов А. И., Якимович Б. А. Разработка элементов информационной системы машиностроительного предприятия с использованием показателя конструктивно-технологической сложности // Информационные технологии. – 2004. – № 6. – С. 33 – 40.

References

1.  Bez'yazychny V. F., Matveev A. S., Ryabov A. N. Development of a methodology for provision of the requested 
details manufacturing performance level at various types of engineering manufactures // Bulletin of RGATU named after P. A. Solovyov. – 2014. – № 3 (30). – pp. 89 – 95.

2.  Bazrov B. M. The basics of machine industry technologies: Textbook. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2005. – 736 p.

3.  Reshetnikova E. P., Bochkarev P. Y. Technological process development perfecting at manufacturing of geometrically-complex details in conditions of machine working manufactures // Modern tendencies of science and technologies development. – 2016. – № 7 – 1. – pp. 116 – 120.

4.  Bochkarev P. Y. System understanding of machining technological processes scheduling // Technology of machine industry. – 2002. – № 1. – pp. 10 – 14.

5.  Reshetnikova E. P., Bochkarev P. Y. Perfecting of geometrically-complex surfaces control and measuring procedures at technological preparation of engineering manufactures // Collection of works of Scientific and Technical Conference «Innovations. Technologies. Manufacturing». – Rybinsk, 2015. – pp. 90 – 94.

6.  Bochkarev P. Y., Mitin S. G. Design automation at milling operations projection in conditions of a generic machine working manufactory: Manual. – Saratov: Saratov State Engineering University, 2012. – 89 p.

7.  Bochkarev P. Y., Mitin S. G., Bokova L. G. Development of additional industrial technological effectiveness estimation indexes to account for operational aspects of generic machine working systems // RGATU named after P. A. Solovyov Bulletin. – 2014. – № 4 (31).

8.  Mitin S. G., Bochkarev P. Y. Automation of design solutions according to technological capabilities of generic 
industrial systems // High technologies in machine industry. – 2014. – № 11 (41). – pp. 44 – 47.

9.  Korshunov A. I., Yakimovich B. A. Development of an engineering enterprise information system elements basing on implementation of its constructive-technological complexity index // Information technology. – 2004. – № 6. – pp. 33 – 40.

Сведения об авторах

Решетникова Евгения Павловна – аспирант ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  purpose22@mail.ru

Бочкарёв Пётр Юрьевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bpy@sstu.ru

Reshetnikova, Evgeniya Pavlovna – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  purpose22@mail.ru

Bochkarev, Petr Yurievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bpy@sstu.ru

УДК  621.9

## Организация эффективного выполнения сборочных операций высокоточных изделий авиационно-космической техники

### (  А. В. Назарьев,  П. Ю. Бочкарёв,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Рассматривается организация комплексного подхода (комплекса проектных процедур), обеспечивающего эффективное выполнение сборочных операций на основе связи между технологической подготовкой обрабатывающего и сборочного производств высокоточных изделий авиационно-космической техники.

Сборочное производство,  комплекс проектных процедур технологической подготовки производства,  высокоточные изделия,  граф размеров,  граф сопряжения элементов сборочной единицы,  граф технологического процесса

## Architecture of assembly operations effective implementation for aerospace engineering high-precision workpieces

### (  A. V. Nazar'ev,  P. Y. Bochkarev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper considers comprehensive approach employment (as a set of design procedures), ensuring effective implementation of assembly operations on the basis of linkage between technological preparation of both processing and assembling sectors of aerospace engineering high-precision workpieces.

Assembly manufacture,  set of design procedures at preproduction engineering,  high-precision workpieces,  sizes grath; elements of assembly unit conjugation grath,  technological process grath

Библиографический список

1.  Падун Б. С. Взаимодействие процессов механического и сборочного производства // Приборостроение. – 2014. – № 8. – С. 12 – 15.

2.  Семенов А. Н. Проблемы теоретического обеспечения сборки высокотехнологичных изделий // Инструмент и технологии. – 2004. – № 21 – 22. – С. 122 – 124.

3.  Суслов А. Г., Дальский А. М. Научные основы технологии машиностроения. – М.: Машиностроение, 2002. – 684 с.

4.  Базров Б. М. Основы технологии машиностроения: Учебник. – М.: Машиностроение, 2005. – 736 с.

5.  Бочкарев П. Ю. Системное представление планирования технологических процессов механообработки // Технология машиностроения. – 2002. – № 1. – С. 10 – 14.

6.  Митин С. Г., Бочкарев П. Ю. Автоматизация принятия конструкторских решений в соответствии с технологическими возможностями многономенклатурных производственных систем // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2014. – № 11 (41). – С. 44 – 47.

7.  Гречников Ф. В., Тлустенко Ф. В. Проектирование технологических процессов сборки по критериям точности // Вестник СГАУ. – 2011. – №3 – 4. – С. 38 – 43.

8.  Мухолзоев А. В. Алгоритм модуля автоматизированного расчета технологических размерных цепей // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2015. – Т. 15. – № 3. – С. 48 – 55.

References

1.  Padun B. S. Processes interaction at a mechanical and assembly manufacture // Priborostroenie (Instrument-making Industry). – 2014. – № 8. – pp. 12 – 15.

2.  Semenov A. N. Problems of theoretical provision of hi-tech workpieces assembly // Instruments and Technologies. – 2004. – № 21 – 22. – pp. 122 – 124.

3.  Suslov A. G., Dalsky A. M. Manufacturing science of machine industry. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2002. – 684 p.

4.  Bazrov B. M. The basics of machine industry technologies: Textbook. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2005. – 736 p.

5.  Bochkarev P. Y. System understanding of technological processes scheduling at machine working // Technology of machine industry. – 2002. – № 1. – pp. 10 – 14.

6.  Mitin S. G., Bochkarev P. Y. Automation of desig solutions according to technological capabilities of generic industrial systems // High technologies in machine industry. – 2014. – № 11 (41). – pp. 44 – 47.

7.  Grechnikov F. V., Tlustenko F. V. Design engineering of assembly technological processes by criteria of accuracy // SGAU Bulletin. – 2011. – № 3 – 4. – pp. 38 – 43.

8.  Mukholzoev A. V. Algorithm of a module for automated technological dimensional circuits calculation // YUrGU Bulletin. «Machine industry» series. – 2015. – V. 15. – № 3. – pp. 48 – 55.

Сведения об авторах

Назарьев Александр Викторович – аспирант ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  alex121989@mail.ru

Бочкарёв Пётр Юрьевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bpy@sstu.ru

Nazar'ev, Aleksandr Viktorovich – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  alex121989@mail.ru

Bochkarev, Petr Yurievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bpy@sstu.ru

УДК  621.9.047/048

## Исследование микроструктуры конструкционных слоистых углепластиков, модифицированных путем электрофизических воздействий

### (  И. В. Злобина,  Н. В. Бекренев,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Изучены зоны разрушения образцов из пултрузионного карбона в ходе прочностных испытаний на изгиб и срез. Установлено, что после электрофизической, в частности, сверхвысокочастотной обработки не происходит полного разрушения углеродных волокон. При средних технологических режимах сохраняются отдельные жгуты, что обеспечивает повышение выносливости образцов. При увеличении в поле зрения 10 ( 10 мкм выявлено повышенное количество контактных участков волокон и матрицы, что может явиться причиной указанного выше эффекта.

Композиционные материалы,  углеродные волокна,  пултрузионный карбон,  микроструктура,  контактная зона,  СВЧ электромагнитное поле

## Microstructure analysis of structural laminar carbon-fiber composites modified by electro physical effects

### (  I. V. Zlobina,  N. V. Bekrenev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper introduces research on destruction zones of samples manufactured of pultrusive carbon and obtained after strength bend- and rake tests. It is stated that after electro physical, in particular, super high-frequency processing final fracture of carbon fiber does not occur. At regular technological conditions separate bundles that ensure samples endurance enhancement remain safe and usable. At increased field of sight 10 ( 10 microns there was detected an increased amount of fibers and matrix template contact segments that can be the reason causing the above mentioned effect.

Composite materials,  carbon fibers,  pultrusive carbon,  microstructure,  contact zone,  SHF electromagnetic field

Библиографический список

1.  Кошкин Р. П. Основные направления развития и совершенствования беспилотных авиационных систем: http://spmagazine.ru/420, дата последнего обращения 28.01.2017 г.

2.  http://mplast.by/novosti/2016-04-29-mirovoy-ryinok-ugleplastikov-dostignet-otmetki-v-23-mlrd-k-2022-godu/, дата последнего обращения сентябрь 2016 г.

3.  Композитный мир / Спецвыпуск. Авиация и космос. – М.: Издательский дом «Мир композитов», 2011. – 36 с.  www:kompomir.ru.

4.  Архангельский Ю. С. Справочная книга по СВЧ-электротермии. – Саратов: Научная книга, 2011. – 560 с.

5.  Злобина И. В., Коломейцев В. А., Бекренев Н. В. Повышение равномерности термической обработки композиций органических материалов СВЧ излучением // Научное обозрение. – 2014. – № 12(1). – С. 80 – 83.

6.  Злобина И. В., Коломейцев В. А. Применение СВЧ излучения для термической обработки диэлектрических органических материалов с неоднородной структурой и составом // Материалы XI Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» АПЭП-2014. – Саратов, 2014. – С. 235 – 241.

7.  The Influence of Microwave Electromagnetic Field on Mechanical Properties of Composite Materials / I. V. Zlobina, N. V. Bekrenev // Наукоемкие технологии. – 2016. – Т. 17. – № 2. – С. 25 – 30.

8.  The influence of electromagnatic field microwave on physical and mechanical characteristics of CFRP (carbon fiber reinforced polymer) structural / I. V. Zlobina, N. V. Bekrenev // Solid State Phenomena. – 2016. – V. 870. – Р. 101 – 106.

9.  Increasing of the endurance of polymeric construction materials with the multilevel hierarchical structure in the microwave electromagnetic field / I. V. Zlobina, N. V. Bekrenev, G. K. Muldasheva // AIP Publishing, 020236-1 – 020236-4.

References

1.  Koshkin R. P. UAV main development trends and perfecting ways: <http://spmagazine.ru/420>, date of last call of 1/28/2017.

2.  <http://mplast.by/novosti/2016-04-29-mirovoy-ryinok-ugleplastikov-dostignet-otmetki-v-23-mlrd-k-2022-godu/>, last visited Sep 2016.

3.  The composite world / Special issue. Aircraft and space. – М.: «World of Composites» Publishing House, 2011. – 36 p.  www:kompomir.ru.

4.  Arkhangelsky Y. S. Quick reference book on SHF-electrothermics. – Saratov: Nauchnaya Kniga (Scientific book), 2011. – 560 p.

5.  Zlobina I. V., Kolomeytsev V. A., Bekrenev N. V. Enhancement of heat treatment uniformity of organic materials compositions by means of SHF microwave radiation // Scientific review. – 2014. – № 12 (1). – pp. 80 – 83.

6.  Zlobina I. V., Kolomeytsev V. A. Employment of SHF microwave radiation for heat treatment of dielectric organic materials with non-uniform structure and composition // Materials of XI International Scientific and Technical Conference «Actual problems of electronic instrumentation» APEP-2014. – Saratov, 2014. – pp. 235 – 241.

7.  The Influence of Microwave Electromagnetic Field on Mechanical Properties of Composite Materials / I. V. Zlobina, N. V. Bekrenev // Наукоемкие технологии. – 2016. – Т. 17. – № 2. – С. 25 – 30.

8.  The influence of electromagnatic field microwave on physical and mechanical characteristics of CFRP (carbon fiber reinforced polymer) structural / I. V. Zlobina, N. V. Bekrenev // Solid State Phenomena. – 2016. – V. 870. – Р. 101 – 106.

9.  Increasing of the endurance of polymeric construction materials with the multilevel hierarchical structure in the 
microwave electromagnetic field / I. V. Zlobina, N. V. Bekrenev, G. K. Muldasheva // AIP Publishing, 020236-1 – 020236-4.

Сведения об авторах

Злобина Ирина Владимировна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  irinka_7_@mail.ru

Бекренев Николай Валерьевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  nikolaj.bekrenev@yandex.ru

Zlobina, Irina Vladimirovna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  irinka_7_@mail.ru

Bekrenev, Nikolay Valerievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  nikolaj.bekrenev@yandex.ru

УДК  621.9.047/048

## Обоснование и выбор шумоизолирующих материалов для мощных установок ультразвуковой очистки

### (  И. В. Злобина,  Н. В. Бекренев,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Выполнены исследования звукопоглощения различными слоистыми материалами и их композициями при их использовании в качестве экранов ультразвуковых ванн, использующихся для промывки и очистки деталей топливной и пневмоаппаратуры. Установлено, что применение высокоплотного пенопласта марки HEREX, или аналога, а также стекловаты толщиной не менее 50 мм обеспечивает снижение уровня звукового давления ультразвука до 5 раз. Определена рациональная толщина слоя стекловаты по критериям наибольшего звукопоглощения и фильтрации высоких частот, составляющая 100 мм.

Ультразвук,  промывка и очистка,  звуковое давление,  мощность и интенсивность,  звукоизоляция,  защитные материалы

## Substantiation and selection of noise-insulating materials 
for high-power ultrasonic cleaning plants

### (  I. V. Zlobina,  N. V. Bekrenev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper reports of completion of sound absorption researches aimed at various laminar materials and laminar materials compositions at their use as screens for ultrasonic baths used for rinsing and scrubbing of fuel system parts and different pneumatic equipment. The paper states that employment of high density foam plastics branded HEREX or its analogues as well as glass wool not less than 50 mm by width ensures reduction of ultrasound acoustical pressure level approximately 5 times. The paper introduces rational glass wool layer width by the best sound absorption and filtration of high frequencies criteria, it is 100 mm.

Ultrasound,  rinsing and scrubbing,  acoustical pressure,  power and intensity,  sound insulation,  protective materials

Библиографический список

1.  Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин и др.; Под ред. Г. П. Фетисова – 6-е изд., доп. – М.: Высшая школа, 2008. – 877 с.

2.  Высокопрочные коррозионно-стойкие стали в современной авиации / Под ред. А. Г. Братухина. – М.: Изд-во МАИ, 2006. – 656 с.

3.  Бржозовский Б. М., Бекренев Н. В. Ультразвуковые технологические процессы и оборудование в машино- и приборостроении: Учебное пособие. – Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2009. – 348 с.

4.  Новая ультразвуковая технология восстановления работоспособности горелочных устройств газоперекачивающих агрегатов / Н. В. Бекренев, М. В. Аврамов, А. М. Сарсенгалиев и др. // Наукоёмкие технологии в машиностроении. – 2016. – № 2. – C. 39 – 43.

5.  Бекренев Н. В., Злобина И. В. Промышленные установки ультразвуковой промывки и очистки прецизионных деталей // Вопросы электротехнологии. – 2016. – № 1 (10). – С. 26 – 34.

References

1.  Materials technology and process metallurgy: Textbook for students of higher school engineering specialties / 
G. P. Fetisov, M. G. Karpman, V. M. Matyunin et al; Under the editorship of G. P. Fetisov. – 6-th edition, enlarged. – М.: Higher school, 2008. – 877 p.

2.  High-strength corrosion-resistant steels in modern aviation / Edited by: A. G. Bratukhin. – М.: MAI Publishing House, 2006. – 656 p.

3.  Brzhozovsky B. М., Bekrenev N. V. Hypersonic technological processes and equipment in machine-  and instrument industry: Manual. – Saratov: Saratov State Engineering Uuniversity, 2009. – 348 p.

4.  New hypersonic technology of gas-transfer aggregates burner devices recovery / N. V. Bekrenev, M. V. Avramov, A. M. Sarsengaliev et al. // High technologies in machine industry. – 2016. – № 2. – pp. 39 – 43.

5.  Bekrenev N. V., Zlobina I. V. Industrial hypersonic rising and scrubbing plants for precision details // Electric technology problems. – 2016. – № 1 (10). – pp. 26 – 34.

Сведения об авторах

Злобина Ирина Владимировна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:   irinka_7_@mail.ru

Бекренев Николай Валерьевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:   nikolaj.bekrenev@yandex.ru

Zlobina, Irina Vladimirovna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  irinka_7_@mail.ru

Bekrenev, Nikolay Valerievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  nikolaj.bekrenev@yandex.ru

УДК  621.7 : 658.1

## Оценка производственной технологичности деталей в условиях многономенклатурных механообрабатывающих систем

### (  П. Ю. Бочкарёв,  Л. Г. Бокова,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

В статье рассматриваются вопросы оценки производственной технологичности деталей с целью повышения качества их обработки и эффективности функционирования многономенклатурных производственных систем. Выявлены взаимосвязи между производственной технологичностью и ее влиянием на технологические особенности обработки номенклатуры деталей для конкретной производственной системы. Выполнена разработка и обоснование состава дополнительных количественных показателей оценки производственной технологичности для использования в системе планирования многономенклатурных технологических процессов.

Технологичность,  производственная технологичность,  технологические процессы,  количественные показатели оценки технологичности,  механообрабатывающие системы,  система планирования многономенклатурных технологических процессов

## Estimate of industrial technological effectiveness of details 
in conditions of multiproduct machine working systems

### (  P. Y. Bochkarev,  L. G. Bokova,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper considers problems of details industrial technological effectiveness estimate for the purpose of both processing quality and efficiency of machine work industrial systems operation enhancement. The paper states correlations between industrial technological effectiveness and its impact on technological operational aspects of details range processing for each particular industrial system. The paper introduces development results and argumentation for a set of additional quantity indicators for estimation of industrial technological effectiveness to be employed in systems of machine work technological processes planning.

Technological effectiveness,  industrial technological effectiveness,  technological processes,  technological effectiveness estimation quantitative indicators,  machine working systems,  multiproduct technological processes planning system

Библиографический список

1.  Безъязычный В. Ф. Технология машиностроения: Учебное пособие. – Рыбинск: РГАТУ имени П. А. Соловьева, 2015. – Ч. 1. – 164 с.

2.  Бочкарев П. Ю. Системное представление планирования технологических процессов механообработки // Технология машиностроения. – 2002. – № 1. – С. 10 – 14.

3.  Бокова Л. Г., Бочкарев П. Ю. Разработка показателей для оценки производственной технологичности деталей в системе планирования технологических процессов механообработки // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2015. – № 3-1 (33-1). – С. 29 – 35.

4.  Бочкарев П. Ю., Митин С. Г., Бокова Л. Г. Разработка дополнительных показателей оценки производственной технологичности для учета особенностей многономенклатурных механообрабатывающих систем // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева. – 2014. – № 4 (31). – С. 16 – 20.

5.  Бокова Л. Г., Бочкарев П. Ю. Оценка количественных показателей производственной технологичности деталей: Учебное пособие по дисциплине «Обеспечение технологичности изделий» для направлений подготовки 151000.68 «Технологические машины и оборудование». – Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2015. – 112 с.

6.  Бокова Л. Г., Бочкарев П. Ю. Разработка дополнительных количественных показателей производственной технологичности деталей в системе планирования многономенклатурных технологических процессов. – Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2014. – 104 с.

References

1.  Bez'yazychny V. F. Machine industry technologies: Textbook. – Rybinsk: RGATU named after P. A. Solovyov, 2015. – V. 1. – 164 p.

2.  Bochkarev P. Y. System understanding of technological processes planning in machine work industry // Technology of machine industry. – 2002. – № 1. – pp. 10 – 14.

3.  Bokova L. G,, Bochkarev P. Y. Introduction of indexes for details industrial technological effectiveness  estimate in a system of technological processes planning in  machine work industry // Science Vector, Togliatti State University. – 2015. – № 3-1 (33-1). – pp. 29 – 35.

4.  Bochkarev P. Y., Mitin S. G., Bokova L. G. Development of additional indexes for estimation of industrial technological effectiveness in context of multiproduct machine work systems operational aspects // P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University Bulletin. – 2014. – № 4 (31). – pp. 16 – 20.

5.  Bokova L. G., Bochkarev P. Y. An estimate of quantitative indicators of details industrial technological effectiveness: Textbook on «Provision of workpieces technological effectiveness» for specialties 151000.68 «Engineering machines and equipment». – Saratov: Saratov State Engineering University, 2015. – 112 p.

6.  Bokova L. G., Bochkarev P. Y. Development of additional quantitative indicators of details industrial technological effectiveness in planning systems of machine work industry technological processes. – Saratov: Saratov State Engineering University, 2014. – 104 p.

Сведения об авторах

Бочкарёв Пётр Юрьевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bpy@sstu.ru

Бокова Лариса Геннадьевна – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bokovalg@mail.ru

Bochkarev, Petr Yurievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bpy@sstu.ru

Bokova, Larissa Gennadievna – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bokovalg@mail.ru

УДК  621.7 : 658.512

## Метод проектирования технологических операций 
со сложной структурой в многономенклатурных системах механообработки

### (  С. Г. Митин,  П. Ю. Бочкарёв,  И. А. Разманов,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Предлагается метод проектирования технологических операций со сложной структурой, суть которого заключается в формализации всех проектных процедур с целью обеспечения полной автоматизации проектирования технологических операций со сложной структурой в многономенклатурном производстве. Даётся определение понятия технологической операции со сложной структурой. Представляется методика классификации проектных процедур, обеспечивающая рациональное построение системы автоматизированного проектирования технологических операций в зависимости от условий конкретной производственной системы.

Технологическая подготовка производства,  автоматизация проектирования технологических операций,  система автоматизированного проектирования технологических процессов,  
САПР ТП,  многономенклатурное производство,  классификация проектных процедур

## Design technique for complex-structured operations within multiproduct machine work systems

### (  S. G. Mitin,  P. Y. Bochkarev,  I. A. Razmanov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper introduces a design technique for complex-structured operations which essence consists of formalization of all design procedures for the purpose of provision of all-around automated complex-structured design operations for a multiproduct manufacturing facility. The paper offers a concept of a complex-structured operation as well as presents a technique of design procedures classification, ensuring rational development of computer-aided design system of operations depending on terms and conditions of particular industrial system.

Preproduction engineering,  design automation of operations,  system of computer-aided design of technological processes,  CAD/CAM systems,  multiproduct manufacturing,  design procedures classification

Библиографический список

1.  Бочкарёв П. Ю. Системное представление планирования технологических процессов механообработки // Технология машиностроения. – 2002. – № 1. – С. 10 – 14.

2.  Митин С. Г., Бочкарёв П. Ю. Принципы создания системы автоматизированного проектирования технологических операций в условиях многономенклатурного производства // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2015. – № 2 (32-2). – С. 117 – 122.

3.  Митин С. Г., Бочкарёв П. Ю. Автоматизация проектных процедур разработки технологических операций со сложной структурой // Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM – 2016). Труды XVI международной молодёжной конференции 17 – 19 октября 2016 г.; Под ред. А. В. Толока. – М.: ООО «Аналитик», 2016. – С. 372 – 376.

4.  Митин С. Г., Бочкарёв П. Ю. Формирование методического обеспечения автоматизированной подсистемы проектирования операций фрезерной обработки // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2012. – № 1. – 
С. 32 – 39.

5.  Разманова Т. И., Митин С. Г. Разработка модели и основные этапы создания системы проектирования технологических процессов для оборудования сверлильной группы // Главный механик. – 2015. – № 4. – С. 38 – 42.

6.  Шалунов В. В., Комаревцев Д. В., Семенихин И. М. Автоматизированное проектирование технологических операций, выполняемых на токарно-фрезерных автоматах продольного точения с ЧПУ // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2011. – Т. 3. – № 2. – С. 146 – 150.

References

1.  Bochkarev P. Y. System understanding of technological processes planning in machine work industry // Technology of machine industry. – 2002. – № 1. – pp. 10 – 14.

2.  Mitin S. G., Bochkarev P. Y. System of computer-aided design of operations creation principles in the context of multiproduct manufacturing // Vector of  Science, Togliatti State University. – 2015. – № 2 (32-2). – pp. 117 – 122.

3.  Mitin S. G., Bochkarev P. Y. Automation of design procedures for development of operations with complex structure // Systems of design, preproduction engineering and stages of industrial product life cycle management (CAD/CAM/PDM – 2016). Works of XVI International Youth Conference, October 17 – 19, 2016; Under the editorship of: A. V. Toloka. – М.: OOO «Analitik», 2016. – pp. 372 – 376.

4.  Mitin S. G., Bochkarev P. Y. Forming of methodical provision of automated design subsystem for milling processing operations // Science intensive technologies in machine industry. – 2012. – № 1. – pp. 32 – 39.

5.  Razmanova T. I., Mitin S. G. Model building and milestones in development of technological processes design system for the drilling group equipment // Master mechanic. – 2015. – № 4. – pp. 38 – 42.

6.  Shalunov V. V., Komarevtsev D. V., Semenikhin I. M. Computer-aided design of operations adjusted for turning-milling longitudinal automatic machines with CNC // Saratov State Engineering University Bulletin. – 2011. – Т. 3. – № 2. – pp. 146 – 150.

Сведения об авторах

Митин Сергей Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  ser_gen@inbox.ru

Бочкарёв Пётр Юрьевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bpy@sstu.ru

Разманов Иван Александрович – аспирант ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  ivraz@inbox.ru

Mitin, Sergey Gennadievich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  ser_gen@inbox.ru

Bochkarev, Petr Yurievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bpy@sstu.ru

Razmanov, Ivan Aleksandrovich – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  ivraz@inbox.ru

УДК  621.9 : 531.1

## Модель колебаний с учетом упруго-диссипативных 
связей в системе резания

### (  Б. М. Бржозовский,  В. В. Мартынов,  И. Н. Янкин,  2017

#### ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Рассматривается структура возмущения колебаний в подсистемах инструмента и детали при механической обработке с учетом упруго-диссипативных связей, которые формируются в зоне резания. Приводится модель возбуждения колебаний в системе резания, и анализируются условия наполнения колебательного процесса стохастическими и закономерными составляющими.

Деталь, инструмент, процесс резания, упруго-диссипативное возмущение, модель возбуждения

## Oscillations model with the account of elastic 
spring-dissipative linkages in a cutting system

### (  B. M. Brzhozovsky,  V. V. Martynov,  I. N. Yankin,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education 
«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»

The paper considers structure of oscillations perturbation in subsystems of both the instrument and the detail at tooling with the account for elastic spring-dissipative linkages being formed in the cutting zone. The paper introduces a model of oscillations excitation in a cutting system as well as research results on conditions of oscillating process filling  with stochastic and regular components.

Detail,  instrument,  cutting process,  elastic spring-dissipative perturbation,  excitation model

Библиографический список

1.  Вейц В. Л., Макаров В. В. Моделирование процесса стружкообразования при лезвийной обработке // Конструкторско-технологическая информатика – 2000: Труды конгресса. – М.: Изд-во «Станкин», 2000. – Т. 1. – С. 109 – 112.

2.  Бржозовский Б. М., Янкин И. Н. Использование метода фазовых диаграмм при оценке динамических процессов при механической обработке // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2013. – № 2(70). – С. 95 – 98.

References

1.  Veits V. L., Makarov V. V. Modeling of chip formation process at edge cutting machining // Design-engineering informatics – 2000: Congress Works. – М.: «Stankin» Publishing House, 2000. – V. 1. – pp. 109 – 112.

2.  Brzhozovsky B. M., Yankin I. N. Implementation of a phase diagrams method at dynamic processes estimation at tooling // Saratov State Engineering University Bulletin. – 2013. – № 2 (70). – pp. 95 – 98.

Сведения об авторах

Бржозовский Борис Максович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  bmbsar85@mail.ru

Мартынов Владимир Васильевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  v_martynov@mail.ru

Янкин Игорь Николаевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.».

E-mail:  isar51@mail.ru

Brzhozovsky, Boris Maksovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  bmbsar85@mail.ru

Martynov, Vladimir Vassilievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  v_martynov@mail.ru

Yankin, Igor Nikolaevich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Yuri Gagarin State Technical University of Saratov».

E-mail:  isar51@mail.ru

УДК  621.9.015

## Обеспечение динамической стабилизации процесса резания труднообрабатываемых материалов на основе предварительной локальной метастабильности

### (  В. В. Максаров1,  Ю. Ольт2,  А. Е. Ефимов1,  2017

#### 1 Санкт-Петербургский горный университет

#### 2 Эстонский университет естественных наук, г. Тарту

В статье рассмотрен метод, позволяющий эффективно управлять процессом резания труднообрабатываемых материалов в рамках реализации локального предварительного физического воздействия, которое способствует созданию структурной метастабильности на внешнем слое обрабатываемого материала. Теоретические и экспериментальные исследования показали возможность контролировать процесс резания, а также позволили обеспечить динамическую стабильность при обработке высокоточных изделий, осуществить совершенствование технологии обработки в широком диапазоне материалов и режимов резания, обеспечить сегментацию и дробление стружки в зоне обработки и использовать в управляемых робототехнических комплексах на станках с ЧПУ.

Многолезвийная обработка,  стружкообразование,  динамическая модель процесса резания, стружкодробление,  устройство для предварительной обработки,  локальная метастабильность

## Hard-processing materials cutting process dynamic stabilization on the basis of preliminary local metastability

### (  V. V. Maksarov1,  Y. Olt2,  A. E. Efimov1,  2017

#### 1 Sankt-Petersburg Mining University

#### 2 Estonian University of Life Sciences, Tartu

The paper presents a method allowing effective hard-processing materials cutting process control within the limits of local preliminary physical effect implementation which promotes structural metastability creation on an external layer of a processed detail. Theoretical and experimental researches have proved a possibility to control the cutting process; to ensure dynamic stability at processing of high-precision workpieces; to improve the processing technology within a broad range of materials and cutting rates; to ensure segmentation and chip control in a workpiece range as well as to implement the technique within robotic complexes based on NC machine tools.

Multitoothed processing,  chip formation,  dynamic model of cutting process,  chip control,  preliminary processing device,  local metastability

Библиографический список

1.  Вейц В. Л., Максаров В. В. Повышение устойчивости технологической системы при управлении реологическими параметрами процесса стружкообразования // Машиностроение и автоматизация производства: Межвузовский сборник. – Вып. 16. – СПб.: СЗПИ, 1999. – С. 19 – 29.

2.  Гуляев А. П. Термическая обработка стали. – М.: Машгиз, 1960.

3.  Жарков И. Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. – Л.: Машиностроение, 1987. – 179 с.

4.  Точность механической обработки и пути ее повышения / Под ред. А. П. Соколовского. – М.-Л.: Машгиз, 1951. – 560 с.

5.  Программа ремонта шахтной крепи (полный ремонт в условиях цеха РГО шахты). – ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1», 2005. – 12 с.

References

1.  Veitz V. L., Maksarov V. V. Technological system efficiency enhansement at rheology control of chip formation process parametres // Machine industry and computer-aided manufacturing: Inter-University collection. – Issue 16. – SPb.: SZPI, 1999. – pp. 19 – 29.

2.  Gulyaev A. P. Heat treatment of steels. – М.: Mashgiz, 1960.

3.  Zharkov I. G. Vibrations at edge tool processing. – L.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1987. – 179 p.

4.  Tooling accuracy and ways of its enhancement / Under the editorship of: A. P. Sokolovsky. – М.-L.: Mashgiz, 1951. – 560 p.

5.  The program of a mine shaft support reconditioning (an overhaul in conditions of RGO department). – OAO «Coal Company», «Shakhta Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya № 1», 2005. – 12 p.

Сведения об авторах

Максаров Вячеслав Викторович – доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  maks78.54@mail.ru

Ольт Юри – доктор технических наук, профессор Эстонского университета естественных наук, г. Тарту.

E-mail:  jyri.olt@emu.ee

Ефимов Александр Евгеньевич – аспирант Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  efim-aleks-evgen@mail.ru

Maksarov, Vyacheslav Viktorovich – Doctor of Engineering, full professor, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  maks78.54@mail.ru

Olt, Yuri – Doctor of Engineering, full professor, Estonian University of Life Sciences, Tartu.

E-mail:  jyri.olt@emu.ee

Efimov, Aleksandr Evgenievich – post-graduate, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  efim-aleks-evgen@mail.ru

УДК  621.9.015

## Технологическое обеспечение параметров точности 
и шероховатости обработки станин на основе совершенствования торцевого фрезерования 
на станках с ЧПУ

### (  В. В. Максаров,  Р. Р. Рахманкулов,  2017

#### Санкт-Петербургский горный университет

В работе рассматриваются вопросы повышения эффективности процесса многолезвийной обработки фрезами, оснащенными сменными керамическими пластинами, на станках с ЧПУ путем разработки метода управления процессом механической обработки многолезвийным инструментом. Предложены динамическая модель процесса многолезвийного резания на основе теории сплошной среды и математическая модель, учитывающая специфику проблемы многолезвийного резания металлов, обеспечивающая эффективность в описании различных режимов процесса стружкообразования.

Многолезвийная обработка,  стружкообразование,  динамическая модель процесса резания, обобщенная математическая модель,  фрезерование

## Engineering support of accuracy and roughness parameters 
at processing of machine bed plates on the basis of end milling perfecting on NC machine tools

### (  V. V. Maksarov,  R. R. Rakhmankulov,  2017

#### Sankt-Petersburg Mining University

The paper considers operation problems of efficiency enhancement of multitoothed processing by the milling tools equipped with replaceable ceramic plates on NC machine tools by development of multitoothed instrument tooling process control method. The paper introduces a dynamic model of multitoothed cutting process on the basis of continuum theory and a mathematical model considering specificity of metals multitoothed cutting problem, ensuring efficiency in formulation of various conditions of chip formation processes.

Multitoothed processing,  chip formation,  dynamic model of cutting process,  generalised mathematical model,  milling

Библиографический список

1.  K. C. Ee, A. K. Balaji, P. X. Li, I. S. Jawahir. 2002. Force decomposition model for tool-wear in turning with grooved tool, Wear, 249, 985 – 994.

2.  Baker М. 2003. The influence of plastic properties on chip formation // Computational Materials Science, 28. – рр. 556 – 562.

3.  Olt J., Madissoo M., Maksarov V. 2012. Dynamic stabilization of technological systems for processing edge cutting through local metastability // USB Proceedings. IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing, 25th-27th May 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. – рр. 6 – 12.

4.  Venu Gopala Rao G., Mahajan P., Bhatnagar N. 2007. Micro-mechanical modeling of machining of FRP composites // Cutting force analysis. Compos SciTechnol, 67(3 – 4). – рр. 579 – 93.

5.  Brown C. A. 1987. Metallographic analysis of strain patterns in machining chips // Metallography, 20. – рр. 465 – 483.

6.  Brown С. 2001. Encyclopedia of Materials // Science and Technology. – рр. 4703 – 4708.

7.  Maksarov V., Olt J., Madissoo M. 2013. Increasing the Effectiveness of the Cutting Process in the Course of Milling // Journal of Mechanics & Industry Research, Sciknow Publications Ltd, USA. – № 1. – рp. 75 – 81.

8.  Maksarov V., Olt J. 2014. The effect of Anisotropy in Polycrystalline Metals on the dynamic properties of Mechanical systems // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference Nanotechnologies of Functional Materials (NFM 2014), June 24 – 28. – рр. 310 – 315.

9.  Madissoo М., Rossner A., Maksarov V., Olt J. 2015. Testing of the External Turning Tool Holder Equipped With Alternate Bars in Its Construction // MATERIALS SCIENCE. – Vol. 21. – № 3. – pp. 391 – 395.

10.  Maksarov V., Olt J. 2016. Cutting process simulation on the basis of Rheological properties of metals // 26th DAAAM international symposium on intelligent manufacturing and automation, Vienna, Austria. – рр. 0229 – 0237.

References

1.  K. C. Ee, A. K. Balaji, P. X. Li, I. S. Jawahir. 2002. Force decomposition model for tool-wear in turning with grooved tool, Wear, 249, 985 – 994.

2.  Baker М. 2003. The influence of plastic properties on chip formation // Computational Materials Science, 28. – рр. 556 – 562.

3.  Olt J., Madissoo M., Maksarov V. 2012. Dynamic stabilization of technological systems for processing edge cutting through local metastability // USB Proceedings. IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing, 25th-27th May 2012 Tampere Hall Tampere, Finland. – рр. 6 – 12.

4.  Venu Gopala Rao G., Mahajan P., Bhatnagar N. 2007. Micro-mechanical modeling of machining of FRP composites // Cutting force analysis. Compos SciTechnol, 67(3 – 4). – рр. 579 – 93.

5.  Brown C. A. 1987. Metallographic analysis of strain patterns in machining chips // Metallography, 20. – рр. 465 – 483.

6.  Brown С. 2001. Encyclopedia of Materials // Science and Technology. – рр. 4703 – 4708.

7.  Maksarov V., Olt J., Madissoo M. 2013. Increasing the Effectiveness of the Cutting Process in the Course of Milling // Journal of Mechanics & Industry Research, Sciknow Publications Ltd, USA. – № 1. – рp. 75 – 81.

8.  Maksarov V., Olt J. 2014. The effect of Anisotropy in Polycrystalline Metals on the dynamic properties of Mechanical systems // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference Nanotechnologies of Functional Materials (NFM 2014), June 24 – 28. – рр. 310 – 315.

9.  Madissoo М., Rossner A., Maksarov V., Olt J. 2015. Testing of the External Turning Tool Holder Equipped With Alternate Bars in Its Construction // MATERIALS SCIENCE. – Vol. 21. – № 3. – pp. 391 – 395.

10.  Maksarov V., Olt J. 2016. Cutting process simulation on the basis of Rheological properties of metals // 26th DAAAM international symposium on intelligent manufacturing and automation, Vienna, Austria. – рр. 0229 – 0237.

Сведения об авторах

Максаров Вячеслав Викторович – доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  maks78.54@mail.ru

Рахманкулов Рамиль Ренадович – аспирант Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  ramilan@inbox.ru

Maksarov, Vyacheslav Viktorovich – Doctor of Engineering, full professor, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  maks78.54@mail.ru

Rakhmankulov, Ramil Renadovich – post-graduate, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  ramilan@inbox.ru

УДК  621.9.015

## Повышение качества изготовления деталей из титановых сплавов методом локального пластического деформирования

### (  В. В. Максаров,  Е. В. Кошелева,  А. Ю. Важенин,  2017

#### Санкт-Петербургский горный университет

Статья посвящена одной из основных проблем обработки титановых сплавов. В данной статье проведен анализ обрабатываемости титана и титановых сплавов, предложен способ повышения качества и точности механической обработки в технологическом процессе изготовления деталей из титановых сплавов марки ВТ1-0 с применением метода локального пластического деформирования. Данный метод основан на создании в поверхностном слое заготовки неоднородный структуры, которая влечет за собой создание зоны наклепа на подвергаемой зоне обработки, при пересечении которой плоскостью резания создаются вынужденные колебания системы, что влечет за собой снижение автоколебаний всей системы. Вследствие этого достигаются необходимые качество и точность формы поверхности деталей из титановых сплавов. Предложенный метод поможет упростить технологический процесс, за счёт использования универсальной оснастки и оборудования, а также повысит качество обработанной поверхности за счет снижения автоколебаний, обеспечит равномерную сегментацию стружки и позволит увеличить производительность.

Технологический процесс,  предварительное локальное пластическое деформирование,  метастабильность,  технологическая система,  механическая обработка,  автоколебательный процесс,  шероховатость,  точность изготовления

## A technique of local plastic deformation for titanium 
alloys details quality enhancement

### (  V. V. Maksarov,  E. V. Kosheleva,  A. Y. Vazhenin,  2017

#### Sankt-Petersburg Mining University

The paper reveals one of the main problems of titanium alloys processing and introduces analysis of both titan and titanium alloys workability as well as offers a technique of quality and accuracy improvement at tooling within technological process of ВТ1-0 titanium alloys details manufacturing based on employment of local plastic deformation method. The mentioned method is grounded on creation a non-uniform structures in preform surface layer which involves creation of a cold-work zone on an exposed workpiece range. When intersected by a cutting plane there appear system forced vibrations leading to reduction of auto-oscillations of all the system, thereof may be reached the required titanium alloys detail preform surface quality and accuracy. The offered method will simplify the technological process by means of multiple-purpose fitting-out and equipment employment as well as improve treated surface quality due to reduction of auto-oscillations; it will also ensure facings uniform segmentation and will lead to productivity enhancement.

Technological process,  preliminary local plastic deformation,  metastability,  technological system,  tooling,  self-sustained oscillations,  roughness,  accuracy of manufacturing

Библиографический список

1.  Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1. / А. М. Дальский и др. – М.: Машиностроение-1, 2001. – 912 с.

2.  Баранчиков В. И., Тарапанов А. С., Харламов Г. А. Обработка специальных материалов в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2002. – 264 с.

3.  Ильин А. А., Колачёв Б. А., Полькин И. С. Справочник. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. – М.:ВИЛС-МАТИ, 2009. – 520 с.

4.  Колачев Б. А., Елагин В. И., Ливанов В. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: МИСИС, 2005. – 432 с.

5.  Александров В. М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учебное пособие. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет, 2105. – Ч. 1. – 355 с.

6.  Братковский Е. В., Шевченко Е. А.. Материаловедение и технология конструкционных материалов. – Новотроицк: НФ МИСиС, 2016. – 167 с.

References

1.  Industrial Engineer-Machine Engineer quick reference book. In 2 volumes. V. 1. / A. M. Dalsky et al. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry-1), 2001. – 912 p.

2.  Baranchikov V. I., Tarapanov A. S., Kharlamov G. A. Processing of special materials in machine industry. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 2002. – 264 p.

3.  Il'yin A. А., Kolachyov B. A., Polkin I. S. Reference book: Titanium alloys. Composition, structure, properties. – M.:VILS-MATI, 2009. – 520 p.

4.  Kolachev B. A., Yelagin V. I., Livanov V. A. Physical metallurgy and heat treatment of non-ferrous metals and alloys: textbook for higher school. – 4-th edition, revised and enlarged. – М.: MISIS, 2005. – 432 p.

5.  Aleksandrov B. M. Materials technology and technology of structural materials: Manual. – Arkhangelsk: Northern (Arctic) Federal University, 2105. – P. 1. – 355 p.

6.  Bratkovsky Е. В., Shevchenko E. A. Materials technology and technology of structural materials. – Novotroitsk: NF MISiS, 2016. – 167 p.

Сведения об авторах

Максаров Вячеслав Викторович – доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  maks78.54@mail.ru

Кошелева Елена Викторовна – аспирант Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  78len04ka@mail.ru

Важенин Андрей Юрьевич – аспирант Санкт-Петербургского горного университета.

E-mail:  vazhak@list.ru

Maksarov, Vyacheslav Viktorovich – Doctor of Engineering, full professor, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  maks78.54@mail.ru

Kosheleva, Elena Viktorovna – post-graduate, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  78len04ka@mail.ru

Vazhenin, Andrey Yurievich – post-graduate, St.-Petersburg Mining University.

E-mail:  vazhak@list.ru

УДК  621.9.025; 621.941.02

## Повышение точности размерной настройки при применении инструмента со сменными неперетачиваемыми пластинами

### (  А. Е. Зверовщиков,  Н. В. Самохин,  Е. А. Зверовщиков,  Е. А. Копрянцев,  2017

#### ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

Проведены экспериментальные исследования погрешности положения режущей кромки, влияющие на настроечный размер инструментов с механическим креплением СНП. На основе статистической обработки выполнена 
интервальная оценка случайных погрешностей, определяющих возможности обработки без подналадки при перепозиционировании пластины после окончания периода размерной стойкости.

Токарный резец,  настроечный размер,  неперетачиваемая пластина,  погрешности базирования и закрепления,  закон распределения

## Dimensional adjustment accuracy enhancement at employment of instruments with replaceable throwaway plates

### (  A. E. Zverovschikov,  N. V. Samokhin,  E. A. Zverovschikov,  E. A. Kopryantsev,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Penza State University»

The paper presents experimental researches on cutting edge positioning inaccuracy, influencing the adjusting size of instruments with mechanical fixing of indexable inserts. The paper also includes statistical analysis-based interval estimate of casual inaccuracies defining possibilities of processing with no corrective adjustments at plate repositioning after dimensional firmness period termination.

Turning cutter, adjustment size, throwaway plate, basing and fixing inaccuracies, distribution law

Библиографический список

1.  Балашов Е. П., Долженков В. А. Статистический контроль и регулирование качества массовой продукции. – М.: Машиностроение, 1984. – 231 с.

2.  Mitsubishi. Полный каталог инструмента (токарного и вращающегося). – 2015. – Русский язык. – 1350 с.

3.  ГОСТ Р 50779.21-96. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным.

4.  Гречников Ф. В., Захаров О. В., Королев А. А. Направления повышения производительности и точности контроля сложных поверхностей на координатно-измерительных машинах // Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. – М.: ИПУ РАН, 2016. – С. 223 – 225.

References

1.  Balashov E. P., Dolzhenkov V. A. Statistical monitoring and quality control at mass production. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1984. – 231 p.

2.  Mitsubishi. Full catalogue of instruments (lathe tools, turning tools). – 2015. – Russian Language. – 1350 p.

3.  GOST Р 50779.21-96. Determination rules and methods for calculation of statistical characteristics based on sample data.

4.  Grechnikov F. V., Zakharov O. V., Korolev A. A. Techniques of productivity and accuracy enhancement at complex surfaces control on coordinate measuring machines // Systems of design, preproduction engineering and management of an industrial product life cycle stages. – М.: IPU of the Russian Academy of Sciences, 2016. – pp. 223 – 225.

Сведения об авторах

Зверовщиков Александр Евгеньевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

E-mail:  azwer@mail.ru

Самохин Николай Витальевич – магистрант ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

E-mail:  nikolai.samohin2014@yandex.ru

Зверовщиков Евгений Александрович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

Копрянцев Евгений Александрович – инженер ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

Zverovschikov, Aleksandr Evgenievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

E-mail:  azwer@mail.ru

Samokhin, Nikolay Vitalievich – Magister, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

E-mail:  nikolai.samohin2014@yandex.ru

Zverovschikov, Evgeny Aleksandrovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

Kopryantsev, Evgeny Aleksandrovich – engineer, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

УДК  658.512.4

## Стратегия оценки технологичности конструкции 
изделий для высокотехнологичных наукоемких машиностроительных производств

### (  И. И. Артемов,  А. Е. Зверовщиков,  С. А. Нестеров,  2017

#### ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

В статье приводится анализ состояния вопроса оценки технологичности конструкции изделий для высокотехнологичных наукоемких машиностроительных производств. Показана необходимость разработки теоретических основ обеспечения технологичности изделий и поиска новых критериев для анализа технологичности изделий в машиностроении. Обоснованы подходы к подбору граничных условий и факторов, определяющих оценку технологичности деталей, изготавливаемых на современном оборудовании с ЧПУ.

Технологичность,  конструкция,  изделие,  деталь,  метод,  коэффициенты технологичности,  оборудование с ЧПУ,  САМ система

## Estimation of technological effectiveness strategy at design 
of workpieces for hi-tech, science intensive technology engineering manufactures

### (  I. I. Artemov,  A. E. Zverovschikov,  S. A. Nesterov,  2017

#### Federal State-Financed Educational Institution of High Education «Penza State University»

The paper introduces analysis of technological effectiveness estimation problem at designing of workpieces for hi-tech, science intensive technology engineering manufactures, proves necessity of fundamental theory development for provision of workpieces technological effectiveness as well as searching for new analysis criteria for the machine industry workpieces  technological effectiveness. The paper depicts boundary conditions selection approaches for the factors defining estimations of technological effectiveness of details, fabricated on the modern CNC equipment.

Technological effectiveness,  design,  workpiece,  detail,  method,  technological effectiveness rates,  CNC equipment,  CAD/CAM system

Библиографический список

1.  ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения. Введен 01.07.83. – М.: Госстандарт РФ: Изд-во «Стандартинформ», 2009. – 4 с.

2.  Амиров Ю. Д., Алфёрова Т. К., Волков П. Н. Технологичность конструкций изделий: Справочник. – М.: Машиностроение, 1985. – 368 с.

3.  Базров Б. М. Проблема обеспечения технологичности изделия // Наукоёмкие технологии в машиностроении. – 2016. – Т. 1. – №. 4. – C. 30 – 34.

4.  Флек М. Б. Технологичность и технология механической обработки деталей вертолетов на станках с ЧПУ. – Ростов-на-Дону: Терра, 2004. − 224 с.

5.  Пономарев Б. Б. Оптимизация стратегии фрезерования сложных поверхностей / Под ред. А. И. Промптова. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003 – 239 с.

6.  Евченко К., Пинчук А. PowerMILL 2013: стратегия Vortex и новые возможности для программирования пятиосевой обработки // САПР и графика. – М.: Изд-во Компьютер пресс, 2012. – № 11 – С. 88 – 91.

7.  Зайцев А. М. Автоматизация технологической подготовки механической обработки деталей ракетно-космической техники // Справочник. Инженерный журнал. – 2012. – № 12. – С. 19 – 22.

8.  Применение технологии адаптивной обработки при производстве истребителей Eurofighter Typhoon // САПР и графика. – 2010. – № 11 – С. 88 – 89.

9.  Говорков А. С., Жиляев А. С. Практическое применение «Системы анализа технологичности» при проведении технологического контроля изделия авиационной техники // Электронный журнал Труды МАИ. – 2014. – № 74. – С. 21.

10.  Аверченков В. И., Казаков Ю. М. Автоматизация проектирования технологических процессов. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 229 с.

11.  Массель Л. В., Жиляев А. С., Говорков А. С. Методика перехода от трехмерной модели к онтологическому представлению изделий авиационной техники // Мехатроника, Автоматизация, Управление. – 2016. –№ 2. – Т. 17. – С. 133.

References

1.  GOST 14.205-83 Technological efficiency of products design. Terms and definitions. In effect as of 01.07.83. – М.: Gosstandart of the Russian Federation: «Standartinform» Publishing House, 2009. – 4 p.

2.  Amirov Y. D., Alfyorova Т. K., Volkov P. N. Technological efficiency of product design: Quick reference book. – М.: Mashinostroenie (Machine Industry), 1985. – 368 p.

3.  Bazrov B. M. To a problem of a detail technological effectiveness provision // High technologies in machine industry. – 2016. – V. 1. – №. 4. – pp. 30 – 34.

4.  Flek M. B. Technological efficiency and technology of helicopters details tooling on NC machine tools. – Rostov-on-Don: Terra, 2004. – 224 p.

5.  Ponomarev B. B. Strategy optimization at milling of complex surfaces / Under the editorship of: A. I. Promptov. – Irkutsk: IrGtU Publishing House, 2003 – 239 p.

6.  Yevchenko K., Pinchuk А. PowerMILL 2013: Vortex strategy and new horizons for programming of five-axial processing // CAD system and graphics. – М.: «Computer press» Publishing House, 2012. – № 11. – рр. 88 – 91.

7.  Zaitsev A. M. Automation of technological preparation of space-rocket engineering details tooling // Quick reference book. The Engineering Journal. – 2012. – № 12. – pp. 19 – 22.

8.  Adaptive processing technology implementation at Eurofighter Typhoon fighters manufacturing // CAD system and graphics. – 2010. – № 11 – pp. 88 – 89.

9.  Govorkov A. S., Zhilyaev A. S. Operational use of «System of technological effectiveness analysis» at an aeronautics detail technological monitoring // Electronic journal MAI Works. – 2014. – № 74. – p. 21.

10.  Averchenkov V. I., Kazakov Y. M. Automation of technological processes design. – М.: FLINTA, 2011. – 229 pp.

11.  Massel L. V., Zhilyaev A. S., Govorkov A. S. A technique of transition from three-dimensional model to ontologic introduction of aeronautics products // Mehatronika, Automation, Management. – 2016. – № 2. – Т. 17. – p. 133.

Сведения об авторах

Артемов Игорь Иосифович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

Зверовщиков Александр Евгеньевич – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

E-mail:  azwer@mail.ru

Нестеров Сергей Александрович – кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».

Artemov, Igor Iossifovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

Zverovschikov, Aleksandr Evgenievich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

E-mail:  azwer@mail.ru

Nesterov, Sergey Aleksandrovich – Cand. Sc. (Engineering), associated professor, Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education «Penza State University».

# Содержание

Материалы и технология производства двигателей	5

Рыбинская научная технологическая школа  «Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей ГТД». Руководитель – доктор технических наук, профессор В. Ф. Безъязычный	5

В. Ф. Безъязычный.  О работе научной технологической школы Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева в области наукоемких и производственных технологий	8

В. А. Полетаев.  Современные принципы разработки технологии производства лопаток турбин	14

Т. Д. Кожина,  С. А. Волков,  Н. Н. Соколов.  Технологическое обеспечение высокоэффективного производства лопаток компрессора стратегической линейки промышленных газотурбинных двигателей	20

В. В. Непомилуев,  А. Н. Семенов.  Индивидуальный подход к обеспечению качества ответственных изделий машиностроения при сборке	25

В. Ф. Безъязычный,  М. В. Тимофеев,  М. А. Прокофьев,  А. В. Филиппова.  Технологическое обеспечение параметров наклепа и остаточных напряжений в поверхностном слое деталей после шлифования и точения с учетом дислокационно-энергетических и структурно-фазовых превращений	31

В. Ф. Безъязычный,  Р. Н. Фоменко,  М. В. Басков.  Исследование влияния покрытий режущего инструмента на параметры качества поверхностного слоя и сопротивление усталости деталей при обработке точением	38

А. Н. Сутягин.  Проблемы моделирования шероховатости рабочих поверхностей деталей и их контактирования в современных системах автоматизированного проектирования	43

С. А. Урядов,  А. Л. Водолагин.  Обеспечение требуемого предела выносливости деталей при механической обработке	49

Е. В. Шеховцева.  Электроэрозионная обработка как технологический инструмент обеспечения рабочих свойств поверхностного слоя зубчатых колес	52

В. Ф. Безъязычный,  Н. В. Румянцева.  Современные методы ремонта деталей турбины ГТД для восстановления радиальных зазоров	56

М. А. Ганзен,  М. С. Бахмицкий,  С. С. Калугин.  Пути повышения надежности ГТД и сокращения эксплуатационных издержек	60

А. С. Слободяник.  Разработка комплексного критерия эффективности с целью обоснования выбора оптимальной технологии	66

С. Н. Бардинова,  А. В. Смирнов.  Исследование применения технологии удаления покрытий водой 
под высоким давлением при ремонте деталей ГТД	71

Н. В. Румянцева.  Процессный подход к управлению качеством	76

Д. И. Волков,  Н. В. Полуглазкова,  Б. В. Цветков.  Развитие технологии глубинного шлифования деталей газотурбинных двигателей	78

В. Ф. Безъязычный,  П. В. Чумак.  Деформации направляющих ползуна в станочном комплексе	87

В. Ф. Безъязычный,  С. В. Морскова.  Определение расчётного натяга при сборке неподвижных неразъёмных соединений	92

А. В. Родин.  Вопросы комплексной технологической подготовки производства на примере заготовительного производства	97

А. В. Курочкин.  Концептуализация бункера дефектов деталей и узлов гтд, ведущих к их отказам	105

А. В. Михрютина,  Т. Д. Кожина.  Разработка оптимальной структуры и химического состава демпфирующих покрытий лопаток ГТД	108

М. М. Федоров.  Разработка замкнутой технологической цепочки изготовления деталей ГТД по аддитивным технологиям	115

А. С. Матвеев,  В. В. Андреев,  Н. В. Рассудов,  В. Б. Быстров,  Р. А. Казаков.  Разработка метода проектирования заготовок лопаток газотурбинных двигателей и технологии их производства	118

С. И. Жукова.  Прогнозирование противозадирной стойкости зубчатых передач на стадии 
проектирования	126

Уфимская научная технологическая школа  «Плазменное нанесение покрытий на рабочие поверхности деталей».  Руководитель – доктор технических наук, профессор  В. С. Мухин	131

А. М. Смыслов,  М. К. Смыслова,  В. С. Мухин.  Ионно-имплантационное и вакуумно-плазменное модифицирование поверхности лопаток компрессора ГТД	133

С. С. Даутов,  А. М. Смыслов.  К вопросу обеспечения сопротивления высокотемпературной газовой коррозии лопаток  ГТД  из интерметаллидных сплавов системы  Ti-Al	138

Д. Р. Таминдаров,  Н. В. Плотников,  А. М. Смыслов.  Электролитно-плазменное полирование 
лопаток компрессора из титановых сплавов	141

С. И. Фецак,  Ю. В. Идрисова,  А. Г. Омельчак.  Динамические процессы, протекающие в металлорежущем станке при высокоскоростной обработке деталей	145

Н. Г. Терегулов,  А. М. Смыслов,  Р. Р. Латыпов,  В. Ю. Гордеев,  Г. В. Зевиг.  Анализ эксплуатационных отказов торсионов  колонки вертолета	149

Пермская научная технологическая школа  «Интенсификация технологических 
процессов производства деталей газотурбинных двигателей из труднообрабатываемых материалов». Руководитель – доктор технических наук, профессор  В. Ф. Макаров	157

В. Ф. Макаров.  Разработка высокоэффективных технологических процессов обработки деталей газотурбинных двигателей для авиации и наземных установок	159

В. Ф. Макаров,  С. П. Никитин,  М. В. Песин,  А. С. Горбунов.  Особенности образования локальных технологических концентраторов напряжений при профильной обработке сопряженных поверхностей деталей	166

В. Ф. Макаров,  С. П. Никитин.  Кинематика формообразования элементарных участков поверхности 
при глубинном профильном шлифовании турбинной лопатки	173

Научная технологическая школа Московского государственного технологического университета («Станкин») «Эффективная эксплуатация производственных систем  многономенклатурного машиностроительного производства». Руководитель – доктор технических наук, профессор  В. П. Вороненко	182

В. П. Вороненко,  М. И. Седых,  А. Д. Шашин.  Проектирование и эффективная эксплуатация производственных участков многономенклатурного машиностроительного производства	184

М. В. Вартанов,  И. Н. Зинина,  Д. О. Зотин.  Технологические возможности роботизированной отделочной обработки деталей в условиях многономенклатурного производства	190

Научная технологическая школа Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана «Технологическая наследственность в машиностроении». 
Руководитель – доктор технических наук, профессор  А. М. Дальский	194

Научная технологическая школа Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана «Технологическая наследственность в машиностроении». Заместитель руководителя – доктор технических наук, профессор  А. С. Васильев	196

А. С. Васильев.  Технологическая наследственность в машиностроении	198

А. А. Гончаров,  А. С. Васильев,  И. Н. Гемба.  Современные методы обработки винтовых 
поверхностей роторов винтовых насосов	202

Саратовская научная школа в области идентификации и оптимизации функционирования 
в реальном времени сложных технологических систем и процессов различного назначения. Руководитель – доктор технических наук, профессор  Б. М. Бржозовский	209

Б. М. Бржозовский,  В. В. Мартынов,  П. В. Мартынов.  Обоснование и разработка концепции оценивания состояния сложных технологических систем	211

Б. М. Бржозовский,  М. Б. Бровкова,  Е. П. Зинина,  В. В. Мартынов,  Е. С. Плешакова.  Технология 
и оборудование для синтеза нанокомпозитных ионно-плазменных покрытий на рабочих поверхностях геометрически сложных изделий	216

Е. П. Решетникова,  П. Ю. Бочкарёв.  Разработка технологического процесса обработки сложнопрофильных деталей в условиях механообрабатывающих предприятий аэрокосмической 
техники	222

А. В. Назарьев,  П. Ю. Бочкарёв.  Организация эффективного выполнения сборочных операций высокоточных изделий авиационно-космической техники	227

И. В. Злобина,  Н. В. Бекренев.  Исследование микроструктуры конструкционных слоистых углепластиков, модифицированных путем электрофизических воздействий	236

И. В. Злобина,  Н. В. Бекренев.  Обоснование и выбор шумоизолирующих материалов для мощных установок ультразвуковой очистки	243

П. Ю. Бочкарёв,  Л. Г. Бокова.  Оценка производственной технологичности деталей в условиях многономенклатурных механообрабатывающих систем	250

С. Г. Митин,  П. Ю. Бочкарёв,  И. А. Разманов.  Метод проектирования технологических операций 
со сложной структурой в многономенклатурных системах механообработки	254

Б. М. Бржозовский,  В. В. Мартынов,  И. Н. Янкин.  Модель колебаний с учетом 
упруго-диссипативных связей в системе резания	259

В. В. Максаров,  Ю. Ольт,  А. Е. Ефимов.  Обеспечение динамической стабилизации процесса 
резания труднообрабатываемых материалов на основе предварительной локальной метастабильности	263

В. В. Максаров,  Р. Р. Рахманкулов.  Технологическое обеспечение параметров точности и 
шероховатости обработки станин на основе совершенствования торцевого фрезерования на станках 
с ЧПУ	268

В. В. Максаров,  Е. В. Кошелева,  А. Ю. Важенин.  Повышение качества изготовления деталей из титановых сплавов методом локального пластического деформирования	276

А. Е. Зверовщиков,  Н. В. Самохин,  Е. А. Зверовщиков,  Е. А. Копрянцев.  Повышение точности размерной настройки при применении инструмента со сменными неперетачиваемыми пластинами	281

И. И. Артемов,  А. Е. Зверовщиков,  С. А. Нестеров.  Стратегия оценки технологичности

конструкции изделий для высокотехнологичных наукоемких машиностроительных производств	286

# The content

Materials and Engines Manufacturing Technology	5

Rybinsk scienсe and technology school «Engineering support of GTE parts performance characteristics». Principal – professor Bez'yazychny V. F., doctor of engineering	6

V. F. Bez'yazychny.  Activities of scientific technological school of P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University in the field of science-driven and industrial technologies revisited	8

V. A. Poletaev.  Modern principles of turbines blades production technology development	14

T. D. Kozhina,  S. A. Volkov,  N. N. Sokolov.  Engineering support of high effective manufacturing  of compressor blading for a strategic line of industrial gas-turbine engines	20

V. V. Nepomiluev,  A. N. Semenov.  Individual approach to machine industry demanding workpieces quality assurance at assembly	25

V. F. Bez'yazychny,  M. V. Timofeev,  M. A. Prokofiev,  A. V. Filippova.  Engineering support for 
cold-work hardening and residual stresses parametres in a detail surface layer after grinding  and turning taking 
into account dislocation-energetic and structurally-phasic transformations	31

V. F. Bez'yazychny,  R. N. Fomenko,  M. V. Baskov.  Research on influence of cutting tools coatings on 
surface layer quality parameters and details fatigue resistance at processing by turning	38

A. N. Sutyagin.  Problems of details working surfaces roughness modeling and their contacting in modern 
systems of computer-aided design	44

S. A. Uryadov,  A. L. Vodolagin.  Provision of requested details endurance strength at tooling	49

E. V. Shehovtseva.  Electro-erosion machining as a technological instrument for provision of toothed wheels' surface layer operational characteristics	52

V. F. Bez'yazychny,  N. V. Rumyantseva.  Modern methods of GTE turbine details reconditioning aimed at reduction of radial clearances	56

M. A. Ganzen,  M. S. Bakhmitsky,  S. S. Kalugin.  Paths of GTE reliability enhancement and running costs reduction	60

A. S. Slobodyanik.  Development of complex efficiency criterion for selection of optimum technology 
verification	66

S. N. Bardinova,  A. V. Smirnov.  Research on technology of coatings disposal by means of high pressured 
water at reconditioning of GTE details	71

N. V. Rumyantseva.  Process approach to quality management	76

D. I. Volkov,  N. V. Poluglazkova,  B. V. Tsvetkov.  Development of creep feed grinding technology 
of gas-turbine engines details	78

V. F. Bez'yazychny,  P. V. Chumak.  Strains in slide block guide strips of a machine tool complex	88

V. F. Bez'yazychny,  S. V. Morskova.  Estimated tightness calculation at assembling of fixed permanent 
joints	93

A. V. Rodin.  Complex preproduction engineering problems on an example of blank production	98

A. V. Kurochkin.  Conceptualization of the defect center (defect storage) for the defects occurrences leading 
to the gte components failures	105

A. V. Mikhryutina,  T. D. Kozhina.  Development of optimal structure and chemical compound for GTE 
blades damping coatings	109

M. M. Fedorov.  Development of a closed technological processing chain of GTE details manufacturing with additive technologies employment	115

A. S. Matveev,  V. V. Andreev,  N. V. Rassudov,  V. B. Bystrov,  R. A. Kazakov.  Development of a method 
of gas-turbine engines blades  preforms projection and manufacturing technology	118

S. I. Zhukova.  Toothed gears score resistance forecast at design stages	126

Ufa scientific technological school  «Plasma coatings deposition on details working surfaces». The principal – doctor of engineering, professor V. S. Mukhin	132

A. M. Smyslov,  M. K. Smyslova,  V. S. Mukhin.  Ionic implantation and vacuum-plasma modification 
of a GTE compressor blades surfaces	133

S. S. Dautov,  A. M. Smyslov.  Provision of resistance to high-temperature gas corrosion of GTE blades manufactured of intermetallic alloys of Ti-Al system revisited	138

D. R. Tamindarov,  N. V. Plotnikov,  A. M. Smyslov.  Electrolytic plasma processing of compressor 
blades manufactured of titanium alloys	141

S. I. Fetzak,  Y. V. Idrisova,  A. G. Omelchak.  A cutting machine' dynamic processes at details 
high-speed processing	145

N. G. Teregulov,  A. M. Smyslov,  R. R. Latypov,  V. Y. Gordeev,  G. V. Zevig.  Analysis of operation 
failures of helicopter main  rotor mast's torsion bars	150

Perm scientific technological school «Intensification of technological processes of 
gas-turbine engines difficult-to-cut details manufacturing», headed by doctor of 
engineering, full professor  V. F. Makarov	158

V. F. Makarov.  Development of high effective technological operations for gas-turbine engines details 
processing for both airborne and ground-based installations	159

V. F. Makarov,  S. P. Nikitin,  M. V. Pessin,  A. S. Gorbunov.  Operational aspects of local technological 
stress concentrators formation at profile processing of details integrated surfaces	166

V. F. Makarov,  S. P. Nikitin.  Kinematics of elementary surface segments morphogenesis at turbine blade 
deep profile grinding	174

Scientific technological school of the Moscow State Technological University («Stankin»)  «Effective operation of multiproduct machine-building manufacturing industrial 
systems». Principal – doctor of engineering, full professor  V. P. Voronenko	183

V. P. Voronenko,  M. I. Sedykh,  A. D. Shashin.  Design engineering and effective operation of multiproduct machine-building manufacture industrial segments	184

M. V. Vartanov,  I. N. Zinina,  D. O. Zotin.  Technological perspectives of robotized finishing processing 
of details at a multiproduct manufacture	190

Scientific technological school of the Bauman Moscow State Technical University «Technological heredity in Engineering». The principal – doctor of engineering, full 
professor  A. М. Dalsky	195

Scientific technological school of the Bauman Moscow State Technical University «Technological heredity in Engineering». Deputy principal – doctor of engineering, full 
professor  А. S. Vassiliev	197

A. S. Vassiliev.  Technological heredity in mashine industry	198

A. A. Goncharov,  A. S. Vassiliev,  I. N. Gemba.  Modern methods of screw-type pumps rotors helical 
surfaces processing	202

The Saratov school of thought operates in the field of identification and real-time 
performance optimization of complex technological systems and processes of different 
functions. The school is headed by the principal – doctor of engineering, full professor  
B. M. Brzhozovsky	210

B. M. Brzhozovsky,  V. V. Martynov,  P. V. Martynov.  Basis and development of complex technological systems state estimation concept	211

B. M. Brzhozovsky,  M. B. Brovkova,  E. P. Zinina,  V. V. Martynov,  E. S. Pleshakova.  Technology 
and equipment for synthesis of nanocomposite ionic-plasma coatings on geometrically complex workpieces working surfaces	217

E. P. Reshetnikova,  P. Y. Bochkarev.  Development of a technological process for geometrically-complex 
details processing in a context of space engineering machine working enterprises	223

A. V. Nazar'ev,  P. Y. Bochkarev.  Architecture of assembly operations effective implementation for 
aerospace engineering high-precision workpieces	227

I. V. Zlobina,  N. V. Bekrenev.  Microstructure analysis of structural laminar carbon-fiber composites 
modified by electro physical effects	236

I. V. Zlobina,  N. V. Bekrenev.  Substantiation and selection of noise-insulating materials for high-power ultrasonic cleaning plants	243

P. Y. Bochkarev,  L. G. Bokova.  Estimate of industrial technological effectiveness of details in conditions of multiproduct machine working systems	250

S. G. Mitin,  P. Y. Bochkarev,  I. A. Razmanov.  Design technique for complex-structured operations within multiproduct machine work systems	255

B. M. Brzhozovsky,  V. V. Martynov,  I. N. Yankin.  Oscillations model with the account of elastic spring-dissipative linkages in a cutting system	259

V. V. Maksarov,  Y. Olt,  A. E. Efimov.  Hard-processing materials cutting process dynamic stabilization 
on the basis of preliminary local metastability	263

V. V. Maksarov,  R. R. Rakhmankulov.  Engineering support of accuracy and roughness parameters at processing of machine bed plates on the basis of end milling perfecting on NC machine tools	268

V. V. Maksarov,  E. V. Kosheleva,  A. Y. Vazhenin.  A technique of local plastic deformation for titanium 
alloys details quality enhancement	277

A. E. Zverovschikov,  N. V. Samokhin,  E. A. Zverovschikov,  E. A. Kopryantsev.  Dimensional adjustment accuracy enhancement at employment of instruments with replaceable throwaway plates	281

I. I. Artemov,  A. E. Zverovschikov,  S. A. Nesterov.  Estimation of technological effectiveness strategy 
at design of workpieces for hi-tech, science intensive technology engineering manufactures	286

Научное издание

ВЕСТНИК

РГАТУ  имени П. А. СОЛОВЬЕВА

№ 1 (40)

2017

Зав. РИО  М. А. Салкова

Редакторы:  Н. В. Мирзоян,  Л. В. Калинина

Компьютерная верстка:  Е. В. Шлеина,  Л. В. Калинина

Переводчик  А. В. Антонов

Подписано в печать 04.04.2017 г.

Формат 60(84 1/8. Уч.-изд. л. 41,3. Тираж 150. Заказ 27. Цена 174,69 р.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-26739 от 27.12.2006.

Издатель:  Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева (РГАТУ имени П. А. Соловьева)

Адрес издателя:  152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53

Адрес редакции:  152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53

Отпечатано в множительной лаборатории РГАТУ имени П. А. Соловьева

152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53