# Getting  to  know Axe 10

## 一  什么是AXE

Ericsson公司的每种产品均由三个字母组成,AXE代表交换机

1976年第一台AXE 10程控交换机

## 二  AXE的系统结构

### 1.  AXE是SPC(Store Program Control)

由GSS(交换部分),Computer(控制部分),Storage(存储部分)组成

### 2.   AXE由工作性质分为两部分

APZ控制部分(S/W在Storage中,硬件H/W为CP)

APT交换部分(S/W在Storage中,硬件H/W为GSS)

### 3.   APZ分类       (Computer=2*CP+RPs)

a.  两种处理机

CP(Centrol Processor)        处理复杂的,分析性的工作,两个每局

RP(Regional Processor)      处理简单的,频率高的工作

GSS<==>EMs<=-->RPs<=-->CP

APZ 212可带1024个RPs,APZ 211可带512个RPs

EM(Extension Module)  APZ部分的最小单元?    AX16EMs/RP

通常一个EM即是一个机框或一块板(只有中继),控制整个硬件

b.  APZ组成

*CPS       中央处理子系统

*RPS       区域处理子系统

*MAS      监视,恢复APZ故障,(APT由其OMS完成)

*IOG       由四个子系统

FMS          文件管理(管理硬盘文件)

MCS          人机通信

DCS           数据通信(协议软件:终端接口,X.25)

SPS            IOG自身维护系统

### 4.  APT组成(有.为纯软件)

.TCS      Traffic Control                       话务控制

.CHS     CHarging                                计费

.SUS      Subscriber Services                用户业务

.OPS     OPerator                                 话务员接入,现已不用

.NMS    Network Manage                    可以调电路和话务统计

.STS      Statistics&Traffic Measurement     统计

TSS       Trunk and Signalling              负责R2中继和N7 TUP部分

GSS       Group Switching                    交换

OMS     O.M.                                       完成APT的维护和测试

SSS       Subscriber Switching              在GSM中改为BSC

CCS      Common Channel Signalling   N7 MTP部分

MTS     Mobile Telephony                   原来用于模拟接入部分

另外加入GSM移动部分

### 5.  功能块(F^B)

分为四类:

0 :    与呼叫完全无关的F^B

1 :    呼叫较少用到的F^B

2 :    呼叫经常用到的F^B                 APT

3 :    系统核心的F^B                        APZ

例: TSS组成

BT101         处理DL1信令

C7BTC4      N7 24

BTC74        N7 14

CSR             收发码器

F^B=CP S/W(U)+[RP S/W(R)+H/W]  每部分称为Function Unit

如:  ET=ET101U+ET101R+ETC

选组级时钟只有H/W,无S/W

Function Unit S/W=Program+Data

### 6.  AXE的金字塔结构

| Level 1 | AXE |
| --- | --- |
| Level 2 | APZ | APT |
| 子系统 | 每个APZ由多个ANZs | 每个APT由多个ANTs |
| 功能块 | 每个ANZ由多个CNZs | 每个ANT由多个CNTs |
| 功 能 单 元 | CNZ的 组成 | BFD 板hw | CAA 程序r | CAA 程序c | CNT的 组成 | BFD 板hw | CAA 程序r | CAA 程序c |

## 三   AXE的系统分类

1.  SS(Source System) AXE交换机所有机型和版本的总称

2.  产品线(Product Line)(机型)

*   市话     (LS,LE)

*   长途     (TS,TE)

*   TACS   (模拟移动,Erricson:CMS88)

*   GSM    (数字移动,Erricson:CME20)

*   IN,ISDN,STP

3.  AS(Application System)

在机型下,完成一定功能的系统(软,硬件)

*   AS45      MSC(中国用,具有一定ISDN功能)

*   AS  5      BSC

*   AS42      TACS (有些地方,模拟退频给数字,无BSC)

*   AS29      LS

*   AS39      LS+IN

*   AS49      LS+IN+ISDN

*   AS36      TS

*   AS46      TS+IN+ISDN

## 四   产品编码(Coding of Product) (ISO 900)

AXE的每种产品(包括资料,档案)均有编号

1.  AXE编码     AXE aaa bb cc / dd

aaa      102表示 APZ 212,  103表示APZ 211

bb        APZ  版本

cc         APT  版本

dd        应用系统(可体现版本,但不是AS)

2.  APZ  aaa bb

aaa    211   可带512  RP, 处理速度慢, 省内BSC是

212   可带1024RP, 处理速度快, 省内MSC是

bb     版本  aaa=211  newest=11,  aaa=212   newest=20

3.  APT  210 bb              bb为版本

4.  xxxx- ANT(Z)  aaa  bb

xxxx  Decimal  Class                    aaa+bb   Subsystem  Number

5.  xxxx- CNT(Z)  aaa  bb  cc            同上      cc      F^B  Number

## 五   AXE的补丁

1.   CNI        为处理问题而编写,没有经过严格测试,不进行归档

2.   CNA      PLS

## 六   程序语言

1.  CP是用PLEX_C(Programming Language for Exchange)语言编写,

Erricson专用的适用于模块化编程的高级语言

CP的有些程序是用其专用汇编语言ASA 211 C和ASA 212 C编写

2.  RP的用户部分(EMRP)用PLEX_M编写

3.  其它的RP用汇编语言ASA 210 R编写

4.   SP(Support Processor),如IOG,是用与Pascal类似的EriPascal编写

## 七   AXE的操作,维护

1.  操作的处理流程资料为B02

维护的处理流程资料为B03

2.  AXE的告警为漏斗计数器

3.  AXE的告警种类

*   A1    最高,必须马上处理

*   A2    可在上班时间处理

*   A3    可不处理,例如:Lockout用户过多(AXE催挂音须用命令)

*   O1    由人机命令引起,如阻塞等,观察用

*   O2    同上, 级别低

4.  AXE的告警显示

<ALLIP:ALCAT=APZ/APT,[ALCASS=A1/A2/A3];

## 八   AXE资料库(每个资料库均分APZ,APT部分,按字母索引)

A-Module  Library Survey    总目录

B-Module  O&M Manuals    操作,维护

C-Module  EX. Description   硬件位置

D-Module  Functional  Product  Documents   F^B详细描述,设计流程

E-Module  Software Documents              程序

F-Module   Hardware Documents            硬件电路板结构

I -Module   Exchange Data                      局数据

G-Module   Mounting Details

H-Module   Installation Test Instructions  测试资料

K-Module   Power Supply Documents

M-Module  Signalling Interwork In formation

S-Module   Fault-Locating in Software

T-Module   Correction of Central Software

### 1.   B-Module构成(每个都有APZ,APT部分)

B01    介绍

B02    操作流程,可得到相关指令

B03    维护流程

B04    测试流程

B11    命令描述,介绍命令格式,参数和Fault Code

B13    报告描述,介绍输出参数含义 和Fault Code

B14    命令参数值含义如EOS,SAE等

APZ部分

# CPS部分

## 一   CP状态

APZ 211和APZ 212的CPS在CP状态和CP软件功能类似,H/W不同

### 1. 状态种类

*   Executive

CP为主用状态,当CP A为EX,CP B为SB/WO时,CP为正常状态

*   Sb/Wo

CP为备用状态.正常时,RP把数据同时传至两CP,两CP同时处理,

由备用CP比较结果;两CP把结果都给RP,RP决定用主用侧

其运行时间落后于主用测200ns,RP也比较两侧数据

*   Sb/Up

在状态变化时的一种暂时状态,备用侧向主用侧拷贝不同步数据,

核查硬件,一般为3-5分钟,成功变为Sb/Wo,不成功变为Sb/Ha

*   Sb/Ha

CP处于停止运行状态,此时不能对CP进行任何操作,包括CPT命令

*   Sb/Se

CP处于分离状态.在升版,改动F^B,作CNA,CNI或大量数据改动

时(升位等),要把一侧CP和所用的AT分离出来

*   Sb/Wo_Fm (Fault Marked)

### 2.  人机命令

SAOSP;     可得到CP版本和PS,DS,RS容量

DPWSP;     显示CP状态

PTWSP;     APZ 212 显示CP状态的CPT命令

DPSWI;     在CP正常工作时,主/备切换

DPPAI;      对不正常工作的CP进行测试,使其变成SB/WO

(中间会经过SB/UP)

DPSES;      使CP由SB/WO|SB/HA|SB/WO_FM变为SB/SE

DPHAS;     使CP由SB/WO|SB/HA变为SB/HA(不会在线作)

DPEXS;     使CP由SB/SE变为EX,只能由SB/SE侧输入

PTSWI;      与DPEXS功能相同,为212 CPT命令

PTCPL;      由分离SP通过分离LINK   LOAD分离CP

***PTCPL作的Load, 其APT部分为Passive, 在ptwsi/dpexs前必须

用SYATI 命令激活其APT部分的块功能

### 3.  分离CP

a   <FCSEI;                     分离CP

b   <FCSLI:SPG=0;         分离LINK

c   <IMLCT:SPG=0;       分离AT X

:MCDSC:IO=AT_X,SEP=YES;

:END

此时AT_X进入分离的SP, 再进入分离的CP

### 4.  反分离

a    <DPPAI;

b   连接LINK

EXSLP;     看LINK状态,设得到"SEP"状态的LINK为X

BLSLI:SPG=0,LINK=X;    闭塞LINK       在正常的AT上作

BLSLE:SPG=0,LINK=X;   激活LINK

c   连接AT

<IMLCT:SPG=0;

:MCDSC:IO=AT_X,SEP=NO;   在分离的AT上作

:END

## 二   CP的功能

1.   执行程序

2.   系统备份        内存至硬盘

3.   装载管理        硬盘至内存

4.   数据文件的记录(Size Alteration)管理

5.   程序修正        打补丁(可用6 来协助检测)

6.   跟踪系统        可用来跟踪F^B间传递的数据和一些变量(如EOS)

7.   处理机负荷管理    测量CP负荷,及时关闭部分话务,防止过载

8.   功能改变(Function Change)   对F^B采取动作(要先分离CP)

## 三   APZ 211的硬件

### 功能结构

1.  CPU  执行指令,由MIP控制,指令有优先级

TRL(跟踪) > THL(话务) >BAL1(人机命令) >BAL2(例测)

2.  MIP  包括EPROM和RAM,与DOS的BIOS一样,控制CPU

3.  MS   Main Store   逻辑上分为:

DS     存放F^B的数据

PS      存放F^B的程序

RS     存放每个F^B在MS中的地址,记录等数据

F^B 有名字和编号(0-4094),RS用编号查

4.  RPH  RP Handler

CP中的RP为编号:0-xxx,由RPH翻译系统可识别的设备号,RP中的EM也如此

APZ 211  4*RPHs/System   4*RPBs/RPH   32*RPs/RPB, 512RPs/APZ211

5.  BMU    Bus Control and Matching Unit

CPB连接CPU和RPH,BMU控制CPU和RPH对CPB的写权

BMU还负责进行比较和Updating

6.  DPC     Display Control              控制机架上的LED,和SIU板上的LED

7.   AMU               在CP故障时,处理CP,决定其状态

### 总线及连线 (一条总线可能有好多电缆)

1.  CPB       在内部, 通过背板连接

2.  IRPHB   用于处于SB/SE的CP向EX的CP要数据,很少用(RPHP板)

3.  RPB        连接RPH和RP(max 32)

4.  EMRPB  连接用户EM的BUS

5.  UMB       连接BMU(MSC板),传送比较和更新信息

6.  AML       连接UMB(MSC板)和AMU(AMU2板)

7.  RCLK     连接MSC板和AMU1板的时钟信号线

### 硬件组成及相应的功能块

1.  SIU =DPC

SIU上有5个LED,表示本CP状态,从上至下依次为:

EX,Sb/Wo,Sb/Up,Sb/Ha,Sb/Se     接着是一个测试灯的按钮

2.  STBx(x=5,3,1,4,2,0)=MS 有4MW16/STB,但多数为16MW16/STB

STB用CPB与CPU相连,板上无电缆

<SAOSP; 看CP种类和STB的容量

3.  MSC=BMU     还具有与AMU进行时钟同步的功能

4.  MPU=CPU

5.  MPS=MIP       上面有PHC按钮

6.  RPHP+4*RPBIs=RPH

一个CP Magazine可有4*RPHPs和4*RPBIs,如果加全RPBI,

用另一RPH Magazine加12*RPBIs,由REB连出

7.  AMU1+AMU2=AMU

AMU正常为Passive,当CP向AMU发Error时变为Active,错误有:

VOE  CP中的电压监视电路发现故障(一侧CP)

MAE  Match Error     Sb/So CP发出

PHE   软件故障,程序进入死循环    双侧CP

SLE    Side Location Error

AMU变为Active后,反AAM(AMU Active Mode)给CPs,然后发命令

## 四   APZ 212 10 CPS的硬件结构(10的板多,20的板少,框少)

### 功能结构

1.  CPU    由SPU和IPU组成,共22*PCB,4*POU

SPU完成与RP的信号处理,为IPU准备指令,并进行作业排队: 字长:W16+1

TRL(测试) > THL(话务) > CL(人机命令) > DL(例测)

指令存放在JB(Job Buffer)中,  IPU负责执行指令,  字长:W32+2

*   RPHI    CP与RPH的接口

*   IPI        SPU与IPU通信的Buffer,SPU写排队命令,IPU写结果

EX侧的IPI提供时钟(12MHZ)给MAU和另一CP

*   MCU    由MCU_S,MCU_I(IPU部分的)组成,=MIP

每个MCU_X容量为16KW80

*   UMU    由UMU_S,UMU_I组成                     =BMU

*   ALU      算术计算器(PC机的CPU)

*   OPAB,OPBB  Operate Bus   都连在ALU上,提高速度

*   RESB_S  结果总线,连CPU

*   SPI        产生AXE的时钟间断信号(中断用)  10ms(PHS)

*   (R/P/D)SH       IPU<-->(R/P/D)S

*   MAI       IPI与MAU,IPI与DPC的接口

*   AMB      =AML

*   CTB       用来传送CPT命令  Control  Test  Bus

*   LTU        Link and Test Unit用来保存调用程序前的信息

(=Stack),可用来跟踪Registers等

2.  DSU     2+3+4=MS(211 11)

3.  PSU

4.  RSU

5.  RPH

6.  DPC   监视Fan,并集中了211的所有Leds和Buttons

每个CP Magazine有2组共6个Fans,坏2个系统会对其关电

### 总线及连线

1.  UMB   包括UMB_S,UMB_I  =UMB(211)

2.  CTB     CPA在TPU1的C*3F,CPB在TPU1的B*3F

连在MAI和TPU2上,因MAU连PTB至IOG,执行CPT时,

PTB通过CTB实现

3.  AMB    CPA在AMU的B*3F,CPB在AMU的C*3F

CP与AMU的通信总线

4.  FAB     MAI与POWC2板连线

5.  FASB   POWC2板与Fan连线

6.  RCLK   2*IPI和MAU三者间的时钟信号连线

CPA在AMU1的C*2F,CPB在AMU1的B*2F

7.  RPHB   RPIO OUT,RPIO IN和RPCU2的连线

8.  DSB      DSH与DAUD    最多12块

9.  PSB       PSH与DAUP     最多 4块

10.  RPB       RPIRS至RP的总线

11.  POUCB 由POWC发给POUCB的(POU)电源,控制其段电

Fan->Powc->MAI->MAU->POWC->POU

12.  RPIO_OUT和RPIO_IN到RPCU2有总线(几根)

### 硬件×槌杉跋嘤Φ墓δ芸é(()内数字为右到左顺序)

1.  IPU  功能块的硬件

(13)ALUI

(14)MCUI1+(15)MCUI2=MCU_I

(17)UMU_I

(12)RSH=RSH+RSU

(10)PSH=PSH+PSU

(16)DSH=DSH+DSU

(11)LTU

(9)SPI

2.   SPU  功能块的硬件

(4)ALUS

(3)MCUS1+(2)MCUS2=MCU_S

(1)UMU_S

RPCU+(7)RPHI1=RPH   每CP一个RPH,每个RPH可带32RPBs

(6)RPCU1+(5)RPCU2=RPCU

(8)IPI

3.   其他

RPIO_IN+RPIO_OUT+RPIRSs=RPI   在RPIM Magazine

DAUP(接口)+STUP(内存)=PSU        在DSPSM  magazine

DAUD+STUD=PSD                           同上

PWOC1                                              在PWOC  Magazine

PWOC2                                              同上

SIU=DPC

RPIRS                                                连接RPs和RPIO的板,1*RPB/RPIRS

4.  PWOC1上的灯及按钮

AUT.  OFF(LED)   CP自动掉电(2个FAN停时)

MAN. OFF(L)+MIA(L)+POU ON/OFF(B)

对CP Fault处理时,用过REMCI后,如果要求关CP电源, MIA会测量,

此时POU(B)有效, 按后MAN亮, 系统停电, 再按相反

ERROR AIR-FAN-0/1      当一组FAN的一个FAN坏后,对应灯亮

CFA  ON(L)+CFA(B)(CP Force Access)

此灯亮时CPT命令: PTSEI:CS=A/B;才生效

FEX  ON(L)+FEX(B)(Force Execute)

使此CP在双侧启动时强制称为EX

PHCI  ON+PHCI

### APZ 212的MAU

212的MAU属于MAS,211的AMU属于CPS

MAU=AMU+TPU(Test  Processor  Unit)

AMU=AMU1+AMU2(F^B与板同名)

TPU =TPU1  +TPU2 (同上)

AMU1包括:

ERRU:接收CP的故障信号

MISL :向CP发MIS信号,启动SDP测试

MICL :向CP发控制信号

WSL_CPU:记录CP状态

AMU2包括:

SICL     : 对CP信号的确认

MAH     : 对CP访问MAU的控制

BOOTR : 向CP发启动信号

MWSR  : 记录乐MAU的状态

AMB连接AMU1和AMU2

TPU包括:

PTB(Processor Test Bus)  连接IOG 11

CTB(Control    Test Bus)  联机CP

MPU(Main Process Unit)  软件执行

MPB      连接TPU内部和AMU

## 五   APZ 212 20的硬件结构

*   无DSPSM,MS在MPU中

*   MAU为AMU板和SPT板

*   SPU部分为一块板

*   IPU部分为IPU1和IPU2两块板

*   时钟频率

| Variant | 0 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率(MHz) | 20 | 33.33 | 40 | 50 |

## 六   各版本的CPS功能比较

| Version | Year | BHCA |
| --- | --- | --- |
| APZ 210 |  | 144k |
| APZ 211 02 | 1984 | 150k |
| APZ 211 10 | 1986 | 450k |
| APZ 212 02 | 1988 | 800k |
| APZ 212 10 | 1989 | 1.6m |
| APZ 213 | (适合非常小局) | 11K |

*BHCA    最大试呼数?

| 版 本 | 211 11 | 212 11 | 212 20 | 212 25 | 212 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对速度 | 0.3 | 1 | 4 | 2 | 16-20 |

## 七   PHC(Program Handler Circuit)电路

PHC为一个计数器,定期加值,CP每10ms向PHC发PHS信号,对其Reset,

如果CP进入Loop,不发PHS,PHC会不段累加.PHC相当与监视CP s/w

的计时器.212在超过70ms时发PHE给AMU,211在60ms时发.

PHC按钮会在硬件上停止PHC的累加

# MAS部分

## 一   MAS功能

1.   检测故障

硬件故障

*   Side-Comparing Circuit 边比较电路, 由备用CP完成, 检测CP 的h/w fault

*   Side-Comparing Circuit 边判断电路

*   VOE  电压检测  很多测试CP内各原件电压的电路

*   PAC   校验检测  系统在闲时会故意发错码来测试其性能

*   PAG

*  例测程序   包括机器自己产生和命令输入两种，作业级别最低

APZ 211  BAL2          APZ 212    DL

软件故障

*  寻址出界   访问不存在的地址或 无效地址

*  逻辑错误   执行程序导致错误结果

*  死循环

*   故障的产生过程  MIP    PHC--(PHE)-> MAU

2.  隔离故障    防止影响扩大

3.  故障定位    指出有可能坏的板子

4.  ALARM     告警输出

MAS把CP的告警分类,并对每类告警分级

<REACP;                                 显示CP的告警种类及级别

<REACC:Faulttype= ,ACL= ;  修改对应告警的级别(不能小于原值)

<DICEP:REC=   ;                     显示CP的告警

<DIRCP;                                  显示CP告警的详细信息

## 二   CP  FAULT的处理(H/W)

1.  CP  FAULT 分类

永久性错误(Permanent)  电路或器件引起,Updating不能恢复

临时性错误(Temparary)  由静电干扰引起,Updating可恢复

2.  AMU对边比较电路产生的MAE的响应 [CP B(SB/WO)]

由BMU通过AML_B向AMU送MAE信号(APZ 211)

CP B (SB/WO)由MAI通过AMB_B向MAU送MAE(匹配错误)信号(APZ 212)

AMU由Passive变为Active,向两侧CP同时发MIS(维护中断信令)信号

两侧CP保存寄存器,执行SDP(边选择程序)测试(历时25ms,不能建立通话)

在SDP测试失败的CP发Error,另一侧成功时F CP变为SB/HA,OK

CP取寄存器,变成EX,进行CP_tests, OK CP测试后,对F CP进行

Update,逐一单元进行比较,进行故障定位,检测出Error,告警出来.

如果无Error, F CP成为SB/WO(见4).

当两个CP的SDP都通过,由AMU进行盲选(BLind Select),一般由

CP A为EX,CP B为SB/HA,执行上述操作.如果选错,会在CP Test

时出Error,AMU会立即启动CP B(不读Register),并进行Large   Restart,

再执行类似上面的操作

3.  对SDC的错误AMU对报告侧CP置为SB/HA,执行上面过程

4.  对 临时性故障的处理(Updating 成功的故障)

Intensity Counter为故障的计数器,每12分钟减1,到5时告警,至2

5.  对CP  Fault的处理

REPCI;检测CP故障,按可能性列出框和板

REMCI:MAG=  ,PCB= ;参数由上面得到,可得出处理流程

<关电,换板等处理>

RECCI;检查处理结果,不好重复REMCI

REPCE;在上面的操作中想中间退出

## 三   软件故障的处理

MIP-</PHS/>->PHC-<PHE>->AMU

### 1.  AMU对CP Restart(程序从定义好的某点开始运行,主要针对数据)

*   Small       影响正在建立的呼叫,清除JB,对GSM影响小

*   Large       影响所有通话,对SPC无影响

*   Reload     从HD重读DS,PS, Load后会Large Restart,3-5分钟

两次PHE大于10分,Small;小于10分,Large;连续两次小于10分,Reload

212 20中可改小时间(<10)   SYRAC;

### 2.  可能产生Restart的情况

*   忙选失败     Large  Restart

*   s/w Fault      PHE

*   RPBUS坏    CP突然和很多RP失去联系,试图修复

*   RPH坏         同上

*   人机命令     SYREI:RANK=S/L/R;

## 四   APZ 212 11以上版本提供的防止过多Restart的措施

### 1.  原理(能减少50%的Restart)

- AXE的事件(如呼叫)在每个F^B中占用的记录用FID标识,FID

由F^B  MFM  负责管理. AXE提供forloppes功能,在其Active时,

如果发生s/w   Error 时可用FIP标识来释放F^B,而不用Restart,

但在高话务量局,MFM会给系统(CP)增加很多负担,反而会引起

Restart,所以不用; AXE对s/w Error设置一Intensity Counter(IC), 对IC

的门限值为25, 每小时减1, 出现Forlopps时加3, 还有下面情况

*   根据出现s/w Error的F^B决定处理结果

0:    不动作  IC+5

1:    Delay  Restart  IC+10      看四.3

2:    System Restart

3:    Delay  Reload                  看四.3

### 2.   对forloops的设定

<SYFSC:FLSTATUS=ACTIVE;         激活FLS

<SYFSC:FLMODE=OPERATION;    MFM只检测起,始的F^B

<SYRAC:FORLOPPES=ACTIVE;     激活forloppes

<SYFAP;                                             观察系统用的FIP

<SYFIP:FIP= ;                                     查看FIP的详细信息(各F^B)

<SYFRI:FID=,BLOCK=,FILENUM=,IND=;

### 3.   设定延时启动

<SYRTP;      看系统存在的延时启动

<SYRTS:TIME=  ,RANK=  ;       指定延时启动在何时启动(规模)

### 4.   改变IC门限

<SYLEP;     显示门限

<SYELS:DCAT=0/1(周六)/2(周日),TIME=HHMM,LIMIT=XX;

<SYELR:DCAT= ,TIME=HHMM; 恢复对应门限为25(缺省)

### 5.   Select Restart

决定系统是否有此功能,如有,在6的相应步骤中Restart

<SYRAC:SELRES=ACTIVE;

### 6.   过程

s/w Error-->IC-->Selective Restart-->Error code Restart -->F^B Check

Error Code=0-6,   6代表Function  Change

<SYBCS(P,R)

## 五   系统瘫痪 Stoppage   系统无法自己恢复至正常运行状态

1.   产生原因

*循环 Restart/Reload

*两侧CP坏

*两测POW坏

2.   处理 OPI "Manually Initiated systemed start and restart"

(1)按PHC

(2)OPI "SYSTEM RESTART"

IO命令RESTART或RELOAD

<SYREI:RANK= ;

CPT命令RESTART

<SYSRI:RANK= ;    APZ211

<PTSRI :RANK= ;   APZ212

CPT命令RELOAD

<SYCPL:FILE= ,RP;   APZ211

<PTCPL:CS=1(CPA)/4(CPB) ,RP= ,FILE= ; APZ212

## 六   CPT (Central  Processor  Test) 命令

1.   简介

CPT软件在IOG中,命令翻译由SP完成,再由PTB送至CP低层F^B,

读写数据

2.   APZ  211 CPT的接入方法和命令

<MCLOC:USR=SYSTEM,PSW=INIT;      进入CPT状态,

...    <执行CPT命令>

<EXIT;                       退出

命令一般以DI***开头

<SYCPL:FILE=(备份文件号),RP=1(CPA)/4(CPB);   Load CP

<SYRSI:RANK=  ;

3.   APZ  212  CPT命令的接入方法和命令

<MCLOC:USR=SYSTEM,PSW=INIT;

<PTCOI;

<PT***>

<PTCOE;

<EXIT;

<PTCPL:FILE=      ,RP=1/4,CS=A/B;

<PTITI;    测试CP

# RPS部分

## 一   概述

### 1.  RPS分类

CP控制的RP有四种

RP      最常见,目前为RP2 ;  原来RP1程序固化在RP中,不由CP控制,

也不能改变所带的EM

RPA    RP  Adapter  负责连接IOG

STC     Signalling Terminal Control,BSC由它发控制信号给BS

RPD    独立工作的RP2,用于BSC控制TRH (Tranceiver

Handler) 的信令处理,新版的N7信令也用RPD

RPA,STC,RPD都类似与RP1,系统只需定义其RP NBR

### 2.  EM  Extension  Module

APZ系统的最小单元,负责RP与设备的接口.一个EM用一个电源;

除ETC,每个EM占一个Magazine.EM控制的设备数与其类型有关.

EM控制的设备数:

ASDH(录音通知)            64DEV/EM

CSRI   (DL1收发器)        16DEV/EM

SSRCN(DL1收发器)       16DEV/EM

TSM                                  1DEV/2EM

C7ST2                               1DEV/EM,1LINK/DEV,

出于安全性,一对RP只接四个

### 3.  CP,RP,EM的比较

| 名 称 | CP | RP | EM |
| --- | --- | --- | --- |
| 功 能 | 复杂工作, 系统核心 | 常规工作, 协助CP | 最小单元,软件 每次处理一个 |
| 级 别 | 最高 | 受控于EX CP, 控制对应的EM | 受控与对应RP |
| 工作 方式 | 热备用, 并行工作 | RP TWIN, *1 负荷分担 | RP只能对CP *2 逐一控制(除GS) |
| 软 件 | 中央软件, 开局装入 | 局域软件,解闭时 由CP装入 | 为接口,有RP 控制 |
| 产生 影响 | 整个系统 | 本RPs内的设备 | EM内的设备 |
| 容 量 | 32*RPs/RPB | 16*EMs/RP *3 | EM容纳的设备 和其类型有关 |
| 与设备 关系 | 控制不同的设备 | 控制不同的设备 (须装入其软件) | 同种设备 |

*1   RPD出外

*2   GS(RP)的EM为TSM,每个TSM中有两个EM,提高可靠性

新版(212 11)把FB GSS分为FB GSS(sw)+FB TSM(hw)

*3   实际上2个RP控制16个EM,每个RP控制8个

### 4.  SUID (Software  Unit  Identity)

每个F^B Unit有suname和SUID两个标识, 在IOG的一些F^B U可能

有相同的suname,只能用SUID来区别

### 5.  CM的概念

CM是RP工作的扫描时间,时长为5/32 ms.RP内有CM0-CM31共32

个CM,每个CM分配一项工作:

CM0-CM15分配给EM0-EM15(不严格对应)

CM16        REXR            用于故障恢复

CM30        TERTR           Test  System  Trace用

CM31        RPFDR           用于检测RP运行情况

(RPD为RPFDR和RDEXR两个,这些在RP Load时要设)

RP按顺序执行CM,如果有针对某个EM的事件,则用1个CM的时间

处理此CM,然后继续它的顺序扫描.在EM15后会送出RP的时钟中

断信号,也就是说RP时钟中断>=5ms

## 二   硬件结构

1.  RP2在硬件类型上称为RPM6A(RP地址头为RNV 99103/x x=1-32)

有5个PCB组成

* POU

* RPBU_A,RPBU_B    分别接CPA,CPB的RPB

* PRO                           处理机板

* MER     内存(RP的PS),地址头 A*1/F,EMB在A*2/F

新版由3个PCB组成   RPK=POU+PRO+MER

2.  RPD称为RPDIA,有5*PCB(无EMB)

* POU

* RPBU_A,RPBU_B

* PRO20                       A*1/F 地址插头

*TRH          见一.1,A*1/F连至GSS的电缆

3.  地址(ID),编号(NBR)换算

RP NBR=RPB ID*32+RP ID-1

4.  EM在硬件上由EMB和PCB(EMBInterface)组成

系统的EM告警是这两部分的问题

EM 的地址插头型号为RNV 99104/x   x=1-16(EMid=0-15)

EM的接口板分为两大类

*  EMC6,CIU(收发码器),CCD(会议电话)为1magazine的EM接口

其EMB用复接插头接入级连,EMB在A*2/F,B*2/F,地址在A*1/F

*  DCON(中继magazine),EMB由一端输入,在后板传送, 另一端

输出,ETC地址设在板内.  A*2/F,B*2/F为EMB, A*1/F为POW

5.  DIP是为中继,七号,Echo等设备准备的地址开关

DIP开关从左到右表示为:  bit0,bit1,bit2,bit3,odd parity

上为0,下为1     odd parity表示用此为保证共有奇个1

6.  APZ  212的CPS  A上有一对在IOG  RPS上的RP,负责FC

## 三   RP和EM的状态

### 1.  RP的状态

*   WO       正常工作状态

*   MB       刚建立或人工闭塞状态(BLRPI)

*   AB        系统自动闭塞状态

*   MS        人工分离,使此RP由分离的CP控制(FCRWS),FC用

*   RB         Block for Repair修复状态     (REMRI)

*   BUSY    修复占用状态

*   XQ         所看的RP属于RPA(IOG)

### 2.  EM的状态

*   WO

*   MB       同上(BLEMI)

*   AB        同上

*   RB

*   CB        Conditionally blocked EM is not blocked ince no RP is AV

*   WOTWIN    由另一RP负责其工作

## 四   RPS的人机命令

### 1.   对系统硬件定位

EXPOI(E,P):POS= ,         ;

DIRRP:RP=;显示对应RP的告警记录

### 2.   CP,RP,EM修复对照表

| 告警种类 | CP | RP | EM | EMG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断测试 | repci; | repri:rp=; | repri:rp=,em=; | repei:emg=,emrp(str)=; |
| 人工修复 | remci:mag=,pcb=; | remri:rp=,pcb=; | remri:rp=,em=,pcb= | remei:emg=,mag=,pcb=; |
| 修复检查 | recci; | recri:rp=; | recri:rp=,em=; | recei:emg=,emrp=; |
| 中断修复 | repce; |  |  |  |
| 显示发生 过的错误 | dircp;(211) dicep:rec= ; (212) | dirrp:rp= ; |  | direp:emg= ; |
| 相关F^B | 接收命令:misco2 执行命令:mhwrep Alarm:CPREP | 接收命令:rprep 故障检测:rpfd 故障恢复:rprec 故障记录:rpdi | 前三个同左 告警处理:RPAL | 接收命令:EMGREP 故障检测:EMGFD |

### 3.  建立(删除,显示)RP的命令,解闭(闭塞)的命令

EXRPI:RP= ,RPT= ,TYPE= ;     定义一对新RP

EXRUI:RP= ,RPT= ,SUID= ;(EXRUE: ...,SUID=ALL;)

定义RP软件,SUNAME可能重名,SUID可用以下命令查

LAEIP:SUNAME=ALL;

EXEMI:RP= ,RPT= ,EM= ,EQM= ;

部分EQM和DEV对应关系表(一般EQM的E转为DEV的B)

BLREP:RP= ;                           解闭RP

BLEME:RP= ,RPT= ,EM= ;     解闭EM

BLODE:DEV=  ;                      解闭DEV

FCRWS:RP= ,WS=SEP;   分离此RP至分离侧CP,可装入新软件

FCRWS:RP= ,WS=NORM; 使RP正常,得由分离侧CP作或闭塞解闭

## 五   RP类型的修改(OPI: Change  of  RP  Type)

类型及允许升级情况

| RP类型 | RP型号 | RP数 | EM接口 | 允许升级情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPM1A | RP1 | 16 | EMC6 | rpm1c/rpm6a |
| RPM1B |  |  | EMIE | rpm1d/rpm7a |
| RPMIC | RWM-RP |  | EMC6(with RWM) | rpm6a |
| RPMID |  |  | EMIE(with RWM) | rpm7a |
| RPM2A | RP1 | 64 | EMC6 | rpm2b/rpm7b |
| RPM2B | RWM-RP |  | EMC6 (with RWM) | rpm7b |
| RPM3A | RP1(小RP机框) | 16 | EMC6 | rmp3b/rpm6a |
| RPM3B | rwm-rp(小rp机框) |  | EMC6(with RWM) | rmp6a |
| RPM6A | RP2 |  | EMC6 |  |
| RPM7A |  |  | EMIE |  |
| RPM7B |  | 64 | EMC6 |  |
| STC1A | STC: 10*PCBs | short | RP signals |  |
| STC2C | STC : rationalized | STC | 3PCB,long rp signals |  |
| STC2D | stc:rationalized stc | 4PCB | (DCI-AG) 同上小体 |  |
| RPBC1A | RPBC:15*PCBs |  | short RP signals |  |
| RPBC2C | rpbc: rationlized | rpbc | 4*PCBs, 同上 |  |
| APNIA | rp simulating |  |  |  |

升级过程

1.  装RP软件到CP:LAEUL:SPG= ,NODE= ,IO= ,SUNAME=ALL;

2.  修该类型:EXRPC:RP= ,RPT= ,TYPE=new type,ACTION=change;

3.  换板

4.  定义软件:EXRUI:RP= ,RPT= ,SUNAME= ;

5.  解闭 RP  :EXRPC:RP= ,ACTION=DEBLOCK;

6.  换板(RPT)

7.  解闭 Twin  RP:RP= ;

8.  恢复原来RP类型:  EXRPC:RP= ,ACTION=(cancel)(在解闭前作)

## 六   Function  Change

OPI(functional change,exchange of regional software and hareware units(L))

1.  禁止自动备份功能: SYBUE;

2.  闭塞RP:  BLRPI:RP= ;

3.  关闭RP电源,换板

4.  如果要换APT硬件:

取消闭塞监视: BLURER=  ;

闭塞该RP控制的设备: BLODLDEV= ;

闭塞EM:BLEMI:RP= ,EM= ;

关EM电源,换板

开EM电源

5.  开RP电源

6.  解闭RP:  BLRPE:RP= ;

7.  解闭EM:  BLEME:RP= ,EM= ;

8.  解闭设备:BLODE:DEV= ;

9.  EM转回RP控制: DPECS:RP= ,CM= ;

RPTWIN:

10.  若要换APT硬件:

闭塞RPTWIN控制的设备:  BLODI:DEV= ;

闭塞EM:   BLEME:RP= ,EM= ;

11.  闭塞RP:  BLRPI:RP= ;

12.  关RP电源,换板

13.  关EM电源,换板

14.  开EM电源

15.  开RP  TWIN电源

16.  解闭RP  TWIN:  BLRPE:RP= ;

17.  解闭EM:  BLEME:RP= ,EM= ;

18.  解闭设备: BLODE:DEV= ;

19.  EM回转RP  TWIN控制:  DPECS:RP= ,CM= ;

20.  设定闭塞监视:  BLURI:R= ;

21.  激活自动备份功能:  SYBUI:DISC;

# 系统启动

## 一   概述

1.  厂家提供Referance  Dump,对应一个AS版本,AS版本由处理机

硬件(211,212)和参考带提供的F^B的版本(CNA)决定,如:

CNA2    只能提供14bits   ISUP

CNA3    可提供14+24bits ISUP

这带要现场拷贝至IOG DISK中,现在很多都已copy OK

2.   厂家提供数据的Floppy  Disk (由Erricson的DT部门作)

*   SAE     数据

*   SP,EM 数据

*   GSS     数据等

## 二   步骤

1.   AS    Referance  Dump-->IOG  HD--> CP  memory(PS) -->RP

2.   数据  Erricson 的DT部门-->Floppy  Disk-->Tester  implement

DT  data  transcript    存放SAE,RA等命令

## 三   系统启动方法

### 1.   使用FC方法RELOAD

(1)   分离CP:        DPSES

(2)   分离LINK:    FCSLI:SPG= ;

(3)   分离AT:        MCDSC:IO=AT-x,SEP=YES;

(4)   RELOAD:     FCCPL:FILE= ; FILE=RELFSWn

(5)   设时钟:         CACLS:DATE= , TIME= ,DAY= ;

(6)   启动APT F^B:    SYATI;

(7)   切换:             PTSWI;          (进入CPT侧)

(8)   并行:             DPPAI;

(9)    OPI  "SYSTEM  RESTART"

### 2.   IO命令RELOAD

SYREI:RANK= ;  只从RELFSW0读数据

### 3.   CPT方法 (初次启动)

(1)   MCLOC:USR=SYSTEM,PSW=INIT;

(2)   PTCOI;          (释放FEX,按PHCI)

(3)   MCDSC:IO=AT-x,SEP=YES;  ?

(4)   PTAMR; PTSES; PTSWI;  PTSES;

(5)   PTITI:CS= ;

(6)   分离RPA:  关RPA电源

(7)   PTCPL:CS= ,RP= ,FILE= ;

(8)   设时钟: CACLS:DATE= ,TIME= ,DAY= ;

(9)   SYATI;

(10) 切换:PTSWI;         (释放PHCI,CPT侧为EX)

(11) SYRIP;  SYRSP;

(12) 并行:DPPAI;

(13) 恢复终端,退出CPT,执行OPI "SYSTEM RESTART"

### 4.   FEX方法

(1)   关电:  CPU-A,CPU-B,MAU

(2)   按PHCI,FEX

(3)   开某一CP的电源

(4)   设时钟:CACLS:DATE= , TIME= , DAY= ;

(5)   人工RESTART:SYREI:RANK=SMALL;

(6)   开MAU电

(7)   测试MAU:RECCI;

(8)   释放FEX

(9)   另一CP加电

(10) 并行:RECCI;

(11) 执行OPI "SYSTEM RESTART"

Exchange  Data

# 路由数据

数据在DEV对应的F^B中

## 一   各级的功能块及其功能

1.   用户硬件部分

*    LIC        Line  Interface  Connect        用户板

*    LI          Line  Interface (SSS)             用户的RP F^B

2.    收码器部分

*    KRC      收码器H/W(KR为MSC为其专线用户准备的KRC)

*    KR         收码器的RP F^B(SSS)

3.   用户交换部分

*   EMTS    用户群集中部分的硬件,一边与2048个用户的LIC连,

内部可交换,另一边有1-16(一般为5-8)个JT与GSS连

*   JT          负责EMTS去GSS时选JT(SSS)

*   TS         在EMTS选中的JT中选TS(SSS)

4.   网络交换部分(GSS,Group  Switching  Subsystem)

*   GS          交换网硬件

*   GS          交换网RP(SSS),负责在GS侧选一CH

5.   SSS(Subscriber  Switching  Subsystem)

*   CJ          SSS的CP软件,负责协调SSS内的F^B内部和对外的

工作(Combined  Junctor)

*   JT,TS,KR,LI

6.   TCS(Traffic  Control  Subsystem)

*   RE            Register, 负责协调整个呼叫的建立

*   SC            Subscriber  Categories

*   DA           Digit  Analysis         B_number分析,如为出局,得出R

*   RA           根据R 可得出路由和其信令(确定继续选的F^B)

*   CLCOF    在RE释放后,监视呼叫

(1)   启动,停止计费

(2)   通知CJ释放占用的F^B

(3)   监视呼叫,得到EOS

7.   CHS(Charging  Subsystem)

*   PD             跳表计费, 市话

*   TT              话单计费, 长途和移动

8.   TSS

*   ETC           中继的硬件

*   CS              R2收发码器硬件

*   ET1            负责发中继的线路信令

*   BT1            负责Route分析,找中继

*   CSR            R2收发码器的RP软件

*   C7BTC4     24bitsN7信令的Route分析(四层)

*   C7OTH       N7信令出局话务处理(四层)

9.  CCS

*   PCD+ST-7  N7的信令终端

*   C7DR2       MTP部分(三层)

*   C7ST2        N7的第二层

## 二   概念

1.   路由:具有相同特征的设备组合

特征:    *   目的相同

*   信令相同

*   设备相同

分类:     *   (局)外部路由       如:ETC,BSC-->BTS

(局)内部路由       如:CSR,KR,DAM(录音通知)

软件路由      如:RE,SC(CTR用户转移),CHG,GRI

注:N7 ST不用定义路由

2.  设备:可以提供语音服务的硬件或软件

系统各种设备的容量由SAE设定

状态:

MBL     人工闭塞

ABL      为硬件问题,为A1/2级告警,改为MBL

后为O2级告警,可减少系统负担

CBL      Control Block,为EM以上的问题

idle        空闲状态

3.  指令在系统中的执行

顺序为AT->ADE(IOG(MCS))->命令接收F^B->User F^B

AT输入人机命令至IOG的MCS的F^B ADE

ADE把命令向命令接收的各F^B查询, 如无应答,出Command  unknow

ADE把命令及参数传给处理的F^B,F^B负责参数检查,有错,出Format  Error

User  Block存放最后的数据

4.  数据的定义过程

根据要定义的内容,查B02的出系列人机命令

根据命令查B11的出命令的参数,并可得到命令接收的F^B

有些查不出的参数值,可根据User F^B查B14 AI(应用信息)得到

5.   有些F^B在AI中有很多重名,所以用系列号查,给出一些对应关系

此表为product list,编号为* 1317,下面为中继

| F^B | F^B Unit | 编号 |
| --- | --- | --- |
| bt101,digital,etc4 |  | cnt 212 1616=r5 |
| bt101u | caa 107 6332=r5a |  |
| et101 |  | cnt 212 1617=r5 |
| et101u | caa 107 9406=r3a |  |
| et101r | caa 105 1541=r5a |  |
| dip101 |  | cnt 212 1742=r3 |
| dip101u | caa 107 7829=r3a |  |
| ctbtc4 |  | cnt 212 1884=r1 |
| ctbtc4u | caa 107 9534=r1a |  |
| c7etc4 |  | cnt 212 1414=r2 |
| c7etc4u | caa 107 5221=r2a |  |
| c7etc4r | caa 105 1464=r2a |  |
| c7dip4 |  | cnt 212 1333=r6 |
| c7dip4u | caa 107 4558=r6a |  |
| btl74 digital,etc4 |  | cnt 212 1633=r2 |
| btl74u | caa 107 6490=r2a |  |
| btml74 |  | cnt 212 1634=r1 |
| btml74u | caa 107 6491=r1a |  |
| etl74 |  | cnt 212 1414=r4 |
| etl74u | caa 107 5221=r4a |  |
| etl74r | caa 105 1464=r4a |  |
| dipl74 |  | cnt 212 1333=r7 |
| dipl74u | caa 107 4558=r7a |  |

## 四   定义路由数据

(命令由F^B  RA负责,数据存放在各DEV对应的F^B中)

(B02  connection of route for BT)

### 1.    定义路由

EXROI:R= ,DETY= ,FNC= ;     (七号要加DPC)

R为7个字符, 对于双向中继：R= R出&R入 , 通常:

* O:  为出      * SO:  为信令出      * I:  为入        * SI:  为信令入

DETY  见RPS 四.2

FNC  要用F^B查B14的AI(根据三.5)

对于BT101:  FNC=1  入          2  出       3  双向

对于BTL74:  FNC=3  话音      5  信令

### 2.    补充路由信息

EXRBC:R= ,R1= ,

R1 辅助路由   R路由所用的R2信令收发码器路由

可用EXROP:DETY=CSRx;   ( x表示版本) 看路由

LSV  查AI, 在BT101中表示线路信令类型, 16用于LS, 其他67

N7信令, LSV=3表示双向路由

一些定义入路由的源参数(缺省为0)

| 名称 | 意义 | 涉及数据 |
| --- | --- | --- |
| RO | 路由源 | RC |
| CO | 计费源(=no时不计) | CC |
| BO | B表源 | B表分析 |
| EO | E表源 | E表分析 |

MA    对主叫号码修改

MB    对被叫号码修改

RG     防止局间迂回时造成死循环,RG入=RG出:不允许

### 3.    解闭路由

BLORE:R=;     解闭该路由

BLORP;           显示系统中的闭塞路由

### 4.    连接设备 (通常软件路由不用设备)

EXDRI:R= ,(*)DEV=  ;  (*)DEV表示speech设备,TS0,TS16的出外

例:EXDRI:R= ,DEV=BT101-1&&-15&-17&&-31&-33&&...;

EXDUI:          建立SNT数据

EXDAI:DEV=(*)DEV;    使设备从pre post service到in service

并不是所有的dev都作此命令,一般入的不需作,BT101,C7B7C4

要作,而BTL74不要,所以可以每种设备都作,但不理睬不成功

BLODE:DEV=(*)DEV;    解闭中继

### 5.   定义对R的监视,话务统计和告警的数据

### 6.   一些显示命令

路由

STRSP:R=ALL;           显示路由中设备的大致状态

STRDP:R=     ;             显示路由中设备的详细状态

EXROP:R=/DETY= ;   显示路由或设备数据

EXRFP:R= ;                 显示路由的功能参数(拆路由时用)

设备

EXDRP:DEV= ;            显示设备所在的RP,EM和admstate

如不用此命令,则需用EXEMP:EM=ALL,RP=ALL; 麻烦

EXDEP:DEV= ;             显示设备的路由信息和admstate

* 设备admstate各参数含义(C:connect,NC:not C)

| 名 称 | 代表含义 | 对应命令 |
| --- | --- | --- |
| EM | 是否与RP,EM连接 | EXEMI |
| R | 是否与路由连接 | EXDRI |
| SNT | 是否与GSS连接 | EXDUI |
| S | 是否为in service状态 | EXDAI |

STDEP:DEV=    ;           显示设备状态(见二.2)

NTCOP:SNT=    ;            显示SNT数据

# 路由分析数据(RA)

## 一   工作区(OP)和非工作区(NOP)的概念

根据DA分析的RC和相关信息得出R及附属信息,分析的数据(表)在F^B  RA中

## 二   对ANRSI参数的说明(必须:RC,P*,SP,R)

1.   RC    为Routing  Case编码, 对应对端局,有规约如下

1-3           国际

4-9           国内长途

10-29         市话

31-39         GRI询问

40-49         TR(汇接局)/STP

50-59         模拟移动

80-89         数字移动(定应对应的GMSC)

2.   P01-P25  对应25个Branch,与BR参数一一对应,见10

Pxx=1-8  对应为7个级别的由迂回路由

3.   ROUTING  定义所选路由,可取值:

R =

SNB=(本局号)          表示指向用户

ES=

NR=

4.   ESS   Echo Canceller Send

5.   ESR

6.   SI       对应七号的SI

7.   BNT   B  Number  Type        见B表一.2

8.   FCP

9.   SP=XYZ

X   硬件占用点(标识硬件已占用)

Y   软件占用点(在中继发占用信号),为0时表示不发占用信号

Z   吃Z-1位被叫,为0时表示不发被叫

SP=MMz时表示X,Y为B的码长,如在B表中没定义,启动Timer

几种典型取值:

SP=MM1         局间N7

SP=330            局内录音通知

SP=300            局内的119等,见3

10.   BR  Branching  of  Route定义RC的不同情况

*   RO          入路由的源                 EXRBC

约定:   0          本局

30          DL1入中继

40          14bits N7 入中继

50          24bits N7 入中继

可用来区分N7 的SI      SI=40+RO/30

*   CL        用户话务类别(缺省为1)  SUSCC:SNB=号,SCL=TCL-x;

移动用户命令: HGSSC

TCL=6   Data  Phone

TCL=4   遗失的手机,可作立即计费,找被叫,见CC 五.3

*   PR        用户或路由的优先级别

*   RA        用于负荷分担, 以10为step

例: RA=50,P01=1,R=ABO      RA=50,P01=2,R=ACO

RA=50,P02=1,R=ABC      RA=50,P01=2,R=ACB

互为主备用

*   SW          时间切换

*   TMR 传输介质,有200多个取值,GSM大多只用5个

数据中不用定义其源, 由MS或中继的IAM, setup携带

0&3&4           Speech,Audio

1&2                Data

*   LOD     Language  Of  Discriminating  Digit    国际局用

## 三   路由时间切换  ANSSI参数说明

1.   SW         定义切换

2.   DCAT     0:工作日       1:节假日的前一天  如周六    2:节假日

3.   TIME      aabb&ccdd&eeff ...    与ANRSI的R对应

R=R1&R2&R3...     0000-aabb R1        aabb-ccdd   R2

ccdd-eeff  R3         eeff-2400   R1

# 计费数据分析(Charging  Case)(CA)

## 一   计费原理

1.   PM(Pulse  Metering)

F^B PD(Pulse  Distribute)中存放着每个用户的计费表,通话时,

F^B MP提供其所加的Tariff

2.   TT(Toll  Ticket)的信息

A,B Number, 呼叫时间,通话时间,R等共173(GSM)bytes的信息

3.   TT的产生过程顺序如下

F^B  CA分析得知呼叫为TT方式计费,通知F^B CDR占用一记录

CDR记录呼叫的信息,监视呼叫, 呼叫完毕,CDR产生话单,送给F^B  CHOF

CHOF对话单进行格式整理后送CHOD, CHOD把话单送至IOG  HD中

IOG通过Tape或X.25的Data  Link送TT至计费中心

## 二   费率定义: CHTSI的参数说明

1.   T      自己定义,GSM定义很少(全为TT),(一个区号一个T)

2.   NSP  Number of start  为0时表示不计费

3.   TDS  Time Duration of  Second  不输入时表示只在开始跳一下

4.   计费在开始时计NSP次, 以后每格TDS后计1次

## 三   计费时间切换的定义:CHSSP

1.   SWC

2.   DCAT  见RA 三.2

3.   TIME   见RA 三.3   与CHCSP的T=T1&T2...对应

## 四   TC(Tariff  Class)定义: CHCSI

1.   TC       一般等于T

2.   T          二.1

3.   SWC+DCAT 与时间切换有关,需CHCPI配合

## 五   CC(Charging  Case)定义:CHASI

1.   CC      一般为TC

2.   TC      四.1

3.   NCC    new cc   用新CC进行分析

4.   CD      Charging  Detemining  Point   B11可查到,定义何局计费

0: 高级局         2&3: 本局            4: 下级局

5.   IS        Immediate  Service    定义是否立即计费

0: 立即(缺省)    1: 半立即(对指定的字冠)  2:立即

可指定话单的输出: CHPIC:ANB=A号码,IO=AT_x;

6.   CP       Charging  Pay       可为AP,BP,NP

7.   REGCH      是否在RE占用时开始计费

8.   CM              Charging Method    PM,TT,TTD(TT+PM)

9.   BC               Branching  of  Charging

*   CL         用户类别         SUSCC:SNB= ,  SCL=TCL-x;

*   ACO      用户计费信息  SUSCC:SNB= , SCL=OCG-x;

*   CO         入路由计费源  EXRBC

*   TS          Traffic  case  Switch

## 六   时间的命令

1.   CACLP;      打印系统时间

2.   CACLC:[DATE=yymmdd,TIME=hhmm,]TDSF=ss;

在yymmddhhmm时提前ss

3.   CACAP;      打印系统的日历结构(节假日规定)

4.   CACAC:DATE=yymmdd,DCAT=x;  定义

## 七   对新版本计费的说明

1.    在定义CHASI之前需定义CHISI

CHISI定义分支情况,分支包括:

TSC,SSI,SSP,RSSP

这些分支可对不同的用户服务进行不同计费,

可在B14 的Parameter  List中Traffic  activity  code部分查到

用CHIPI,CHISI...,CHIPE联合定义

如果CHISI:CC=51,THCON;   则CC不变

参数:BC  =

NCC=      继续CHASI的CC

2.   CC分支定义不全时,可能会影响呼叫

3.   新版的F^B CA变为F^B CAP

# B_number分析(PREA)(DA)

## 一   B_number预分析(简化B表的复杂性)命令  PNBSI  参数

如果定义B_PREA表,必须定义完整, 如不定义,直接用BO分析

1.   BO    *   用户    SUSCC:SNB= ,TCL=ABO-x;

路由    EXRBC:R=  ,BO=  ;

2.   BNT   B_number  Type   (用来控制被叫号码加0的个数)

0=Space        1=国际号码                                 2=被叫类别不详

3=普通用户  4=国内号码   5-7=同下3-7     8-15=同下8-15

在分析时可根据不同的BNT,送至不同的源(在B中无区号0/00)时

3.   NAPI   编码计划

0=Spare              1=PSTN/ISDN(E.163/E.164)   2=DATA(X.122)

3-7=Spare,standard use       8-15=Spare,market use

4.   OBA(Origin of B-number Analysis)             <0-511>

5.   ES(End of Select)   <101-109>|<501-599>

6.   STATUS  当NOP不可改时采取的动作

OLD=保持原数据        ZERO=强行修改

## 二  B表分析命令 ANBSI 的参数(根据显示报告)

1.  B                    B=x-yyy       x: 预分析的ABO或BO

yyy: B  number

2.  F/N                 N=x    剩余的号码到源 x 分析    x=0-511

F=x    所有的号码到源 x 分析, x为OR时在本源分析(要M)

3.  ROUTE           RC=rc

TE      本局,见四,只有B表可定义此值

EOS=eos

TN   表示此字冠为测试NOP的字冠, 要重新分析

TN=B          表示用B表的NOP进行重新分析

TN=R          表示用RA的NOP 进行重新分析

TN=A          表示用A表的NOP进行重新分析

4.  CHARGE        CC=cc

5.  L                      L=x                         close         号码长度

L=min-max             open

6.  MISCELL

*   DT              下位送拨号音(centrex)

*   D=xx-yy      见 5

*   M=x-yyy      x 表示吃B的前x位,   yyy 表示在B前插入yyy

以后B的号码即变为修改后的(如:再分析)

*   PRI=0-3(低-高)  设置此字冠的呼叫级别      EXRBC,SUSCC

*   CW              要主叫类别(GSM无此问题)

*   NW              要A 号码   (GSM无此问题)

*   AREAL=x    在有TE时使用,表示区号长度为x

*   BNT=

## 三  B表显示命令ANBSP的应用举例

1.   ANBSP:B=ALL/b;

2.   ANBSP:B=ALL/b,(RC=ALL/rc)/CC;    只显示有RC/CC的B

3.   ANBSP:B=ALL/b,TE/(TN=tn);             只显示TE的

4.   ANBSP:B=ALL/b,COMP;                     打印OP和NOP中不同的

5.   ANBSP:B=xx;

## 四  HU(Hundred  Unit)(定义本局百号群)的有关命令

1.   EXIAI:AREA=yyy;       yyy 为本局区号,如有多个,此命令无法设定

2.   EXNSI:HU=hu,SNB=snb,L=x;   可用来定义多个区号

hu可一次定义多个,

snb为本群的第一个号码

x为区号长度

例:  EXNSI:HU=0&&-9,SNB=020450000,L=3;

EXNSI:HU=0&&-9,SNB=0203450000,L=3,SNBCH;

SNBCH表示对应用户的数据也变化,见3

3.  SULII:DEV=dev,SNB=snb;    定义用户,数据存在F^B  SC中

4.  EXACP;    显示本局存在的区号

## 五  DC(Destination  Codes)定义命令ANDSI参数说明(DA)

DA把D的值送至RE,RE把D送至DA进行D表分析,再把结果送至RE

1.  D=xx-yy     D为目的限制码,xx 为主码, yy为辅助码

xx的取值:

1:本局用户           2:一般用户            3:本地网+农话

4:国内长途用户    6:国际长途用户    8:出局话务员

9:出局新业务      10:局内新业务      11:局内特服

12:测试                  13: 出局特服        14:局内特服

2.   TDCL=t1&t2&t3&...      用SUSCC:TCL=CBA-x;  EXRBC:TDCL=;

在源值为tx时限制呼叫

## 六   A_number分析 ANASI 的参数说明

A表定义后,只有定义的主叫才能呼叫

1.   ANB=        主叫号码系列

2.   ROUTEINF

RO=x         定义用户的RO

ES              定义用户的ES

3.   L

4.   MISCELL

NE             Number  End

NU             Number  Unknown

5.   ACO          用于CA的CO

# EOS分析

## 一   概述    (E表在F^B RA中,相关信息在B14 RA中)

1.   End  Of  Selection是AXE-10系统用来处理呼叫的异常情况:

* 网络的技术障碍

* 网络拥塞

* 被叫用户使用了影响呼叫建立的业务

* 被叫忙

* 用户激活/取消某种业务

* 迂回路由

2.   对EOS的处理

* 作为正常的EOS进行继续接续

* 其他的送录音或音信号,CAU(GSM手机上的显示信息)

3.   EOS在F^B间的处理

* 各F^B把其产生的EOS给RE

* RE把结果为ESS,COS的EOS给SSS处理

* RE把结果为F+M,SR,NXR,DSR,PSR的给DA分析

4.   对应的SAE

* SAE=7 , NI=Branching  Modules(CL&EO)+2

* SAE=8 , NI=Branching  Modules(PR&NA&AL&SW)+5

* SAE=9 , NI=EOS  Cases(Highest  ES)+1

### 二   根据显示报告说明定义命令ANESI的参数

1.   ES=xxx    表示EOS的值  0-2000

* 查找     知道F^B,查B14的AI

知道EOS查B14的 "Parameter List" list of cnd-of selection coeds

* xxx=24  用户忙        GSM在F^B  BL中,LS在F^B LI2/LI3中

* xxx=90  RA中所有路由(包括迂回)均阻塞

* xxx=91  在RA中无此源的分支的定义

* xxx=94  此源的优先级不能在RA中通过

* xxx=100 空号

* xxx=2312  用户关机detached

* 111-119 用来定义RA中出现的正常EOS,定义迂回或拥塞的再

定向.  如RA首选失败,在首选R对应的F^B中产生EOS

在111-119;

* 65-69,136-139,156-159

2.   BE=       用来定义分支,取值:

* PR-x   优先级:  0: none    1:一般优先    2:在AL=1时   3:任何状态

源的PR为x的不同得出不同的EOS

* AL-x     告警状态:   0:一般状态          x:告警状态x   (0-3)

AL的命令: PLSDC:SAL=0-3;

* NA-x      在试占 x次不成功的处理      x=0-3

* CL-x      主叫用户类别

* EO-x       源的EO

* NRA-x  (定义到B表中重新分析的次数通常与F+M一起用  0-3)

表示拥塞后的选择x次的处理

3.   EOSRES    EOS的分析结果      查B14  AI  RA

ESS=x        x=0-15             代表除拥塞后的EOS(异常)(音信号)

0,1,4,7,14-            2:用户转移          3:用户忙

5:号码没分配        6:被叫不全         8:用户LOOS

9:                         10:保留               11: 再定向至SC(ser. centre)

12:Line lock-out    13:送接收音        15:送应答因

13,15需用户有此服务               (音信号)

COS=x     x=0-15              代表拥塞

0,1,2,3,12-             4:无法识别的拥塞    5:超时释放

6:技术故障            7:选组级拥塞           8:设备不够

9:选用户拥塞      10:国际网间拥塞      11:国内网拥塞

13:路由拥塞          14:TC不允许            15:移动用户无应答

NES=65-69,136-139,156-159   用NES重新E表分析

DES=65-69,136-139,156-159   在A有效时(L),用DES重新E表分析

FRE        强制释放

NXR       选迂回路由

SR          在最后的迂回路由中重新试选

DSR       延时2-3s, 在最后的迂回路由中重新试选

PSR        有优先级的源, 延时2-3s, 在最后的迂回路由中重新试选

F+M       重新进行B表分析            代表送语音

F=x      x 为重新B表分析的源, M=x-yyy  B号码修改

CAU=x-y     送给手机的信息,与ESS/COS/F+M合用   Cause Code (B14  RA)

x 表示网络      2:local network    3:transit network

y   符合ITU_T(国际电联)      如:   4:ISDN busy

## 三   ANESE:ES=x ;  删除OP中E表数据,前提是NOP无此数据

## 四   版本在APZ 212 10 以上的分OP,NOP

# Size  Alteration  Event

### 一   概述

SA用于修改F^B的数据记录数(DS),PS的修改用F^B实现

AXE中的individual表示记录

1.   硬件的SAE

* 用户增加

* 中继增加 ...

2.   软件的SAE

* RE的记录

* SC的记录(增加用户服务) ...

## 二  SAE的分类  (编号的定义因资源原因可能不严格此规定)

1.   Local  SAE              命令加BLOCK     见三

只影响一个F^B的数据文件

APT:    500-799         APZ:800-999

2.   Global  SAE           命令不加BLOCK   见三

影响多个F^B的数据文件

APT:   0-200              APZ:300-499

## 三   SAE的命令

1.   SAAII:SAE=,[BLOCK=,]  NI= ;      扩SAE

2.   SAADI:SAE= ,[BLOCK=,]  NI= ;   减SAE

3.   SAAEP:SAE= [,BLOCK= ];            显示指定的SAE

4.   SAACP;                                           显示所有的SAE

5.   SAE的值的查找:

*   知道SAE,用B14的 Parameter  List查

*   知道F^B,用B14的AI查

*   在命令失败时,用报告中的Fault  Code在B13查

## 四  一些SAE的取值

500:  设备数,中继每次加32         504:路由数,BT(双向每次+2)

有些SAE的修改为系列的:查OPI "increase ..."

## 五  一些典型的SAE

MS的SAE

1   SYBUE ;

2   Increase : SASEI:NRMW= ;

Decrease: SASDI:NRMW= ;

3  Test        : SASTI ;

(4)  OK->  Repeat  2,3

(5)  STOP: SASEE;

RS,DP,PS的SA

1  SYBUE;

2  DPHAS;

3  SASTS:STORE=RS/PS/DS,NRKW= ;

4  DPPAI;

5  SYBUP:FILE= ;

RPH的SA

1  Sep----Link: FCSLI:SPG= ;  Power  Off/On

2  DPHAS;

3  Insert  RPHP_n  With  RPIB

4  Power  On

5  DPSES;

6  SYITI;

7  OK->Insert Blocking Plug(A*1F:RNV99104/40)

8  DPPAI;

9  OK->DPSWI;

10  Repeat 3-9 for CP-A

NOK->Repair->NOK->Power off->Failure->EX:syrei:rank=small

# SPC数据建立

## 一   创建步骤

1.   BLODI                          闭塞A,B设备

2.   EXDAE,EXDRE           清除BT的路由和话务数据

3.   EXDRI                          把BT插入SPC路由

4.   EXDAI                          激活BT

5.   EXSPI:NAME=  ;          建立SPC开始

6.   EXSSI:SNB/DEV=  ;     Twice建A,B数据

7.   EXSPE;                         定义结束

8.   EXSCI ;                         激活SPC

## 二   其他命令

EXSCE                           打死SPC

EXSSE                           删除SPC

CTRAI:DEV=   ;            跟踪设备

MGBRI;                         跟踪用户

# 人机命令对照表

S : 可定义数据            ( 包括@@@SI,@@@SE,@@@SP)

P: 可系列定义数据     ( 包括@@@PI,@@@PE)

Z: 可清除NOP            ( 包括@@@ZI,@@@AI,@@@AR)

C: 可copy OP->NOP  (  包括@@@CI)

L: 可解除保护            (  包括@@@LI)

| 名称 | 关键字 | SPZCL | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Routing | ANR | S Z | r,rc,sp,p* |
| routing switch | ANS | SP | sw,dcat,time |
| Tariffs | CHT | S | t,nsp,tds |
| tariff switch | CHS | SPZ | swc,dcat,time |
| tariff Class | CHC | SPZ | tc,t,[swc] |
| charging case | CHA | SPZ | cc,tc,cd,cp,cm |
| b_number分析 | ANB | SPZCL | bo,rc,l,cc,f/n,miscell |
| pre b 分析 | PNB | S | napi,bnt,bo -->oba |
| a_number分析 | ANA | SPZCL | anb,l,aco |
| pre a 分析 | PNA | S | napi,ant,ao -->oaa |
| hundred unit | EXN | S | hu,snb,l |
| DC 分析 | AND | S | d,tdcl |
| E表分析 | ANE | SPZCL | es,be,ess,cos,nes,fre,nex,f+m等 |
| C7本局信令点 | C7OPI |  | OWNSP |
| C7对端信令点 | C7SPI |  | SP |
| C7局名 | C7PNC |  | [OWN]SP, SPID |
| C7链路群 | C7LDI |  | LS |
| C7 LS 监视 | C7SUC |  |  |

交换网络部分

# GSS部分

## 一   概述

1.  GSS在系统中为APT核心部分

GSS完成局内所有话音和信令的交换

2.  F^B  CCD(Conference  Call  Device)

完成会议,三方电话和监听插话等功能

在新版本有ESS(Espisal  Service  Subsystem),F^B  CDD属于它

3.  F^B  O&M完成GS的维护,命令接收和告警的功能

4.  GSM1/GSM2协助维护,同时完成话务处理

## 二   F^B  GS(新版本为TSM)

GS(TSM)硬件为T-S-T结构,T:TSM,S:SPM

### 1.  TSM(Time  Switch  Module)

*   SNT(Sytem  Network  Terminal) 设备端GSS的接入单元

每个SNT用DL (2M bit/s) 接入GSS

*  每个DL在TSM的接入点称为SNTP (0-15)

*  每个CH在TSM的存储点称为MUP(Multi  Position),复接点

*  每个TSM至SPM有两个内部交换总线:

Fbus 前向    对应SSA,在SPM为横线

Bbus 后向    对应SSB,在SPM为竖线

*  在TSM中有四个512bytes的存储器:

SSA(Speech A) 存储SNT->TSM->GS前向信息

SSB(Speech B) 存储GS->TSM->SNT后向信息

MUP=SNTP nbr*32+CH nbr

CSAB(Control  Storage  A,B)控制存储器A,B

假设单元x(0-512)内容为y(0-512), 表示:

把SSA的MUPy写入Fbus CHx,

把Bbus CHx+256写入SSB的MUPy

CSC(Control  Store  C)控制存储器 C

假设单于x(0-512)的内容为y(0-127), 表示:

对应SPM在CH x把本TSM的Bbus与TSM y的Fbus相连

### 2.  SPM(Space  Module)

*  为横向Fbus,纵向Bbus组成的电子开关矩阵,

开关在纵向上由对应TSM的CSC按CH排序控制

*  每个SPM可接入32个TSM,即:

SPM-x-y控制TSM32*x组和TSM32*y组的交换

*  系统最大的SPM-x-y中x=y,值为0-3,交换容量为16k*(x+1)

### 3.  TSMx1,DLy1,CHz1和TSMx2,DLy2,CHz2的交换

假设系统分配在TSMx1的Fbus占CHa

*  所用的SPM为SPM-(x1/32)-(y1/32)

*  TSMx1中:  CSAB单元a内容为y1*32+z1

CSC单元a+256内容为x2

*  TSMx2中:  CSAB单元a+256内容为y2*32+z2

CSC单元a内容为x1

### 4.  GS分A,B两个一样的平面,包括TSM和SPM

*   SNT的DL接在其TPLU上

*   GS内信道的内容为10bits,8bits数据,1bit校验,1bit PSB

PSB(Plane  Select  Bit)   TPLU用此确定选择A/B

*   如一个TSM  block, 此TSM的SNT选择另一平面

*   如两个平面均有TSM  block,就会出告警,因为有话务block

*   如有TSM或SPM block, 则不允许对另一平面的TSM,SPM block

## 三   CLT(时钟)

### 1.  CLT有CLM(Clock  Module)和RFC(Reference Connection Field)

系统有CLM0-2           由EM编号决定其编号

每个CLM组成:

VCXO(Voltage  Controlled  crystal  Oscillator)

压控晶体振荡器,产生原始时钟为24MHz,分频得到

2个4.096MHz和1个8KHz的时钟, 8KHz为同步时钟

2个4M差40ns,用于SPM横,纵的时差补时(SSA,SSB)

PDM(相位差别测量) 用于测量本CLM和其他CLM的频差和相差

DP                              向CP报告,并完成CP的命令

A/D  conv.                  把DP的数字转换为电压,控制VCXO

### 2.  CLM的工作原理

*  CLM0-2把时钟送至TSM,SPM,同时送至其他CLM的PDM

*  PDM进行比较,把比较信息送至DP

*  DP把比较结果转换为控制值(Control  Value)

<GSCVP;    可显示,控制值最佳为2048,正常偏差为400

如果偏差太大,要人工调整或换板

*  DP把控制值送至CP, CP把相应的命令送至DP

*  DP送数字信号给A/D

*  A/D控制VCXO

### 3.  TSM,SPM的时钟接入

TSM,SPM的时钟由其Clock  Select接收,采用Majority  Choice:

以三个时钟的电平,二高取高,二低取低

SNT的时钟在DL上提取,与TSM同步

### 4.  RCF(Reference)

用于从NS接入时钟同步电缆,有24个位置

## 四  NS(网络同步)

1.  网同步的组网方式: 主从同步, 相互同步, 混合同步

2.  网同步接入种类(都为8kHz信号至RCF中)

*   ETC       B*1/F,也称DIP

*   ICM       大楼时钟接入,可为300kHz,2048kHz,5MHz

*   RCM      Reference  Clock  Module   为铷时钟源

*   CCM      为铯时钟源     要求RCM,CCM配三个,实际只有一个

## 五   GS的定义  ( TSM,CLM有RP,EM, SPM无RP,EM)

1.  扩SAE        SAE=78         TSM的数目

2.  定义RP,EM

EXRPI:RP= ,RPT= ,   ;

EXRUI:RP= ,RPT= ,SUNAME=(GSR/TSMR)/CLTR;

3.  1个TSM占1个MAG(EM), 1个EQM有2个EM(A,B plane)

特点: EM为偶数表示在A平面,奇数为B平面, RP每2个EM进行分担

EXEMI:RP=n ,RPT=n+1 ,EM=0 ,EQM=GS-0;

EXEMI:RP=n ,RPT=n+1 ,EM=1 ,EQM=GS-0;

EXEMI:RP=n+1 ,RPT=n ,EM=2 ,EQM=GS-1;

EXEMI:RP=n+1 ,RPT=n ,EM=3 ,EQM=GS-1;

4.   对RP控制3个CLM, RP每1个负荷分担

EXEMI:RP=n ,RPT=n+1 ,EQM=CLT-x ,EM=x;

5.   BLRPE:RP= ,RPT= ;

BLEME:RP= ,RPT= ,EM= ;

6.   连接TSM,SPM,CLM

GSCOI:TSM=TSM-n-xt ,TSMV= ;

GSCOI:SPM=SPM-n-xs-ys ,SPMV= ;

GSCOI:CLM=CLM-xc,CLMV= ;

n=A/B         xt=0-127        xs,ys=0-3            xc=0-2

TSMV,SPMV,CLMV  可由MAG的编号BFD*** ,

查B14 AI 对应的F^B , 如输入错误 ,在测试时得不到正确的板

7.   测试(要求先闭塞)

GSTEI:SPM/TSM/CLM= ;       测试

NSBLI:SPM/TSM/CLM= ;       闭塞

NSSTP:SPM/TSM/CLM= ;      查看

8.   解闭

9.   定义参考时钟(命令为NS***)  (分为OP,NOP)

NSDAP;              显示同步数据(加NO,表示看NOP)

NSMZI;

* 定义同步模式

NSMDC:SYNCHMODE=SINGLE/MULTI         主从/混合

* 定义同步源类型和位置

NSCOL:DIP/RCM/CCM/EXT= ,CLREFINL=x;

EXP=ICM,  CLREFINL表示在RCF的位置  x=0-23

* 定义参考时钟的初始数据(应定义三个同步时钟)

NSDAC:DIP/RCM/CCM/EXP=,REFGRP=,PRI=,FDL=,WDL=;

REFGRP表示设置的参考时钟组,一般只有一个   1

PRI        此参考时钟在本组的级别     =1 为最高

FDL       频率偏差门限(ppm)

新开局:10000     LS:4000     TS:2000

WDL     相位偏差门限(10e-7)   一般=10

FDL,WDL为质量控制参数,如与CLM的偏差大于

门限时,自动闭塞该时钟,选下一个

* 激活 (与B表类似,整表copy)

NSMAI;

* 测试   NSTEI:DIP/RCM/CCM/EXT= ;

* 解闭   NSBLE:DIP/RCM/CCM/EXT= ;

10.  测同步时钟要用频率测试设备在ETC上测8kHz的频偏,命令无法看

11.  同步时钟故障举例

- 一AXE局只有两个同步源: PRI: 来自TS,非常稳定; SEC: 来自TM(S1240),

非常差TS的同步源突然断了2个小时后恢复, 此后发现:

CV值超过5000,无法由CLM人工调整; PRI时钟源无法激活

原因为TM的时钟使CLM偏差太大 , 使TS的时钟不符合FDL

处理方法:

(1)  修改WDL,FDL为足够大

(2)  TS成为work

(3)  闭塞TM

(4)  在CV近2048后再修改WDL,FDL

(5)  重新调整,增加同步时钟

## 五   GS的硬件

1.   TSM

* TSM86                                                      MAG占1/2 shelf

* TSM64C         BFD  744  002/2-5             MAG占1/4 shelf

2.   SPM

* SPM86    BFD  328  522/5     满配置时用,每个可接32个TSM

* SPM2      BFD  322  024/2     小局部分配置时用,每个接8个TSM

3.   CLM

* CLM64     BFD  117  034/30-33    满配置时用,可提供足够时钟

* CLM14     BFD  322  023/2           比较常见,可提供8个时钟

* 3CLM4     BFD  744  001/2           3个CLM(EM)在一个机框

4.   其他

* RCM               COA  101  048

* CCM               COA  101  068

* ICM                COA  101  069

* RCF                COA  101  070

## 六   TSM的硬件结构(TSM64C)

1.  EMC6 (10)     EM  bus(A*2/F,B*2/F)接口板,有地址插头(A*1/F)

2.  THU2-x (16+x*9)  x=0-3    负责接SPM, 连线至SPM的HSU

A*1/F  接FBus,有终止插头  (RNV  991  245/008)

B*1/F  接BBus,无终止插头  (已作在板内)

3.  MEM4 (52)          SSA+SSB+CSAB+CSC

4.  CILSU (61)          CIU+LSU

CIU: 把RP送来的命令翻译后写入相应的存储器

LSU: 用于监视SNT的接入

5.  TIU2  (67)           用于接入时钟  A*1/F

6.  LMU2-0/1 (74/83)            用于接入SNT

7.  TSM86的对应硬件

*   EMC6 (4) = EMC6

*   THU-x (6+x*2) =THU2

*   CIU (14) + LSU (23) = CILSU

*   SSB (15) + CSC (17) + CSAB (20) + SSA (21) =MEM4

*   TIM (18) = TIU2

*   LMU-1 (25,28) =LMU2

## 七   SPM的硬件(SPM86)

一个SPM占2个shelf, 可按1/4第增,8K容量SPM-0-0-0

以下为一个shelf的结构(半个SPM)   1/4的硬件独立

1.  HSU-x (1+2*x)  x=0-7       接TSM的来线,见六.2

HSU-x (48+2*(x-8))  x=8-15      另一半

A*1/F  接FBus,有终止插头  (RNV  991  245/008)

B*1/F  接BBus,无终止插头

2.  SPU-x (17+x)  x=0-9         空分交换板

SPU-x (38+x-10)  x=10-19

3.  CCB-0/1 (14/16)   容量大于8K时   负责接下层的CCB-1/0(交叉)

CCB-2/3 (49/51)

4.  CCU-0   在A*2/F接入时钟,复接至下层的CCU-1板(另一半此板)

CCU-1有地址插头  A*1/F  RNV  991  04/61

时钟终止插头  A*2/F  RNV  991  235/003

5.  下层的x分别加16,20,4,1,  位置不变

## 八   CLM的硬件(CLM14)

1.  EMC6 (1)

2.  MOC  (5)    产生24MHz时钟,在输出信号 A*4/F 至MPU  B*1/F

3.  MBU  (8)    到A-plane的时钟输出,共8路,由背板从MPU提取

MBU  (12)  到B-plane的时钟输出,共8路,由背板从MPU提取

*  每路可接1个SPM,见七.4

*  每路可复接4个TSM,终止在最后,插头为 RNV 991 235/003

4.  MPU  (10)  负责分频和时钟比较

*  在A*1/F,A*2/F,A*3/F输出三路时钟,用于比较

*  CLMx的MPU在B*2/F把A*x+1/F的三组引入,进行比较

*  在B*2/F的3-1复合插头上有终止插头: RNV 991 235/001

*  在B*1/F为MOC的24MHz信号输入

5.  ECC  (14/15)   接入时钟同步

从RCF过来的4个复接插头, 在CLM2上有4个终止插头

6.  3CLM4的硬件

*  CLGx (  0+x*28)         时钟输出

*  CLCx (16+x*28)          EM接口

*  RCB   (84)                    同步输入,可在A*3/F以下接入6个

其他连线在背板完成

7.  CLM64C在硬件上能多配10块MBU板,其他无变化

## 九   RCF的硬件

1.  RCF为7排插槽,前六个接同步8KHz的时钟信号,

另一个分为四个接CLM的ECC

2.  6个插槽按竖向顺序排为24个接入点

3.  ETC板上的电缆

B*1/F 为接至RCF的时钟同步电缆

B*4/F 为PCM,至DDT

A*2/F 为至TSM的1/2插头

B*1/F 只在下两对针传8KHz时钟, 左为地,右为信号

## 十   GS  FAULT的处理

1.  用GSSTP观察到有状态不对的设备

2.  GSBLI:    ;         闭塞该GS设备

3.  BLEME:  ;         如有EM,闭塞EM

4.  GSTEI:    ;         测试

5.                  换板(关,开电)

6.  BLEME:  ;         解闭EM

7.  GSBLE:   ;         解闭GS

# SNT部分

## 一   PCM(Pulse  Code  Modulation)

1.  原理

对0-4kHz的音信号经8kHz的脉冲相乘(取样,sample);对取样值进行

量化(A,U率,8bits);再对其编码形成64Kbit流.

2.  基本传输编码

*  单极性编码(Unipolar)    交换机内部使用

*  双极性编码(Polar     )    +1,-1都为1,交替使用

*  HDB3(High Density Bipolar with a maximum of  3 conseutive 0)

只要有连续3个0,即在后面加一个与前个1一样的假1,其他同上

3.  PCM的frame结构,32个TS在125us

TS0    even  ch=10011011,为时钟同步信号

odd ch      为告警信号:

bit0      国际=1,其他=0

bit1 =1,与同步信号区分

bit2 =1 时:  frame失步告警,没收到对端的同步

TS16 在DL1中时16个frame组成Multiframe

frame0   bit0,1,2,3=0000    组成Multiframe同步信号

bit4,5,6,7如果有 1表示没收到上面信号

framex   为ch x和ch x+16的线路信令,每个4 bits

CCS  无Multiframe

4.  传输告警

AIS(Alarm  Indication  Signal)

收到对端局的PCM信号全为1,代表对端中继不知所发内容时,

置所有bit为1,AXE中一般为对端ETC和GS之间段

LFA(Loss  of  Frame  Alignment)     ETC收不到对端的同步信号

Excessive  error  rate     告警太多

Alarm  indication  from  remote  end     对端指示为AIS

Alarm  indication  signal  in  channel  16     收到对端的channel16的告警bits为1

Loss  of  multiframe  alignment    收不到对端的Multiframe信号时本局告警信息

Slip  rate     因两端存在取样时钟差异造成的丢码,限5码/24小时

Bit  faults     通过even  frame的ch0来判断,限1000ppm(1000/1million)

Disturbance  Frequency     CRC判断

## 二   SNT(Switching  Network  Terminal)

1.  定义: 所有直接连接在GS的设备统称

定义连接至GS的接口数据及监视管理数据

2.  连接在GS的设备(有些需经PCD,PCDD接入,不是SNT)

所有的设备由DL(digital link)接入GS,DL<40m

ETC(Exchange  Terminal  Circuit)     所有的PCM必须经过ETC接入交换机

只有PCB  ETC对应的设备定义且必须定义DIP数据

ST(N7 Signalling Terminal) 1link/ST,64kbits,一般4个ST集成在个PCDD接入GS

KR   接收用户拨码, 8个集成在PCD接入GS, 8*KR/mag, LS应接在EMRP上

TCON    Test  Connect  在监听话音质量时接入的模拟信号

测试设备由PCD接入

DAM     MAG为AST-DR,录音通知设备,有64个设备,所以

4*PCM引入TSM,即在TSM有两个DL

TDMTF 用于向手机送主叫

ETC-BLx  用于GSM的专线用户,32用户

3.  RPD除了与CP连接,还与GS连接,需定义SNT,其EM在MAG中

完成处理信令的功能          RPD=RP+PCDD+ST-7

4.  SNT与TSM的连接

每个TSM由两个EM组成(A,B),每个EM有两个PCB:LMU0,LMU1

其每部分的4个插孔按LMU0A,LMU1A,LMU0B,LMU1B

组成4*4矩阵,按行顺序为0-15,或在机架旁边,规律也如此

每个SNT同由一个插头连线至两个EM(可在头或架旁复用),

同时在A,B交换,只取一个(ETC的dl由A02*F接出)

5.   设备对应表

| 设备名 | EQM名 | nbr | MAG | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALT | ETMALT | 32 | ETC | RSS/BSC |
| BTL74 | ET74 | 32 | ETC | 14bits七号 |
| C7BTC4 | C7ETC4 | 32 | ETC | 24bits七号 |
| BT101 | ET101 | 32 | ETC | DL1 |
| BTCN | ETBTCN | 32 | ETC | DL1 |
| BL4 | ETBL4 | 32 | ETC | DL1 |
| CSRCN | CSRCN | 16 | CSR | 多频收发器 |
| CCD | CCDSNT | 32 | CCD | 多方会议 |
| ASDH | ASDS | 64 | AST-DR | 录音通知 |
| PCD | SNTPCD32 |  | PCD | 模拟集成器 |
| PCDD | SNTPCDD |  | PCDD | 数字集成器 |
| KR | SNTPCD32 | *8 | KR | 双音频接受器 |
| C7PCDD | SNTPCDD | *4 | C7PCDD | 七号信令终端 |

6.  SNT状态

*   TRAFLIM      软件限制使用

*   BLOC            闭塞

*   WO/S             有干扰,怀疑有故障,但可继续工作

7.  SNT  FAULT的处理(B03)

SNT故障一般由干扰造成,闭塞解闭即好,剩下的SNT,TSM均等

*   NTBLI:SNT= ;         闭SNT

*   NTTEI:SNT= ;         测试,可得出坏板

*   闭EM,关MAG电(ETC不用),换板,开电,解EM,再测)

*   成功后  NTBLE:SNT= ;

## 二   DIP(Digital  Path)

1.  定义: 对所有PCM传输接口的统称

软件完成对PCM传输接口的监视管理功能(F^B  DIP)

2.  三种监视

* GS完成DL的监视

* SNT完成设备(话务,软件部分)的监视

* DIP完成PCM监视,接在硬件F^B的RP部分

## 三   SNT数据定义  (先定义RP,EM数据)

1.  定义SNT与GS的连接

NTCOI:SNT= ,SNTP= ,SNTV= ;

SNT=x-y     x为SNTname, y为SNT编号=dev编号/nbr

SNTP=TSM-x-y  x为TSM编号,y为TSM的dl入口,如果为ASDS,

可为TSM-x-y1&-y2

SNTV        ETC为1,可在B14的F^B中得到

2.  NTCOP:SNT= ;      显示SNT数据

NTSTP:SNT= ;       显示SNT状态

NTTEI: SNT= ;       测试SNT

NTBLE:SNT= ;       解闭SNT(EM不解闭成功)

3. 将设备连接至SNT上11.

EXDRI:R= ,DEV=  *DEV;     定义路由

EXDUI:DEV=DEV-xx&&-yy;

(DEV为F^B(B) name, xx,yy与EXDRI中的EQM参数对应)

系统自动根据SNT的y值计算后识别,分配,

ST7对于加DEVP=16-19,表示对应ST在DL的ch号

EXDAI:DEV=*DEV;

4.  定义DIP与SNT的关系(非ETC,至10)

DTDII:DIP=dip,SNT=x-y

DIP=dip   dip为DIP的名字,可任意取,约定为xDEV,x为编号

5.  定义DIP的初始数据

DTIDC:DIP=dip,INACT=bool ,CRC=bool;

INACT=1    在误码率高时中断传输

CRC=1        CRC在CH0传送

6.  定义传输质量监视数据

DTQSC:DIP=dip,BFF,BFFL1= ,ACL1= ,BFFL2= ,ACL2= ;

定义Bit  Fault  Frequency监视

BFFL1=xx   监视下限  xx ppm      ACL1: 下限告警

BFFL2=xx   监视上限  xx ppm      ACL2: 上限告警

DTQSC:DIP=dip,SF,SFL= ,TI= ,ACL= ;

定义Slip  Frequency  supervision监视

SFL=xx  滑码个数    TI: 历时     ACL: 告警级别

DTQSC:DIP=dip,DF,DFL= ,TI= ,ACL= ;

定义Disturbance  Frequency  supervision监视

DFL=xx  误码个数    TI: 历时    ACL: 告警级别

7.  定义对告警的监视

DTFSC:DIp=dip,FAULT=x,ACL= ;

FAULT=x,     x=1-9,表示传输告警,与一.4对应

ACL               表示对应传输告警的告警级别

8.  解闭            DTBLE: DIP=dip;/  NTBLE: SNT=snt;/   BLODE: DEV= ;

9.  显示

DTDIP:DIP=dip/SNT=snt;显示SNT与DIP

DTDIE:DIP=dip;

DTIDP:DIP=dip; 显示DIP初始数据

DTFSP:DIP=dip; 显示错误监视参数

DTFSE:DIP=dip; 停止错误监视

DTFSI :DIP=dip; 启动停止的错误监视

DTQSP:DIP=dip; 显示质量监视参数

DTQUP:DIP=dip;  显示质量监视值

DTQSE:DIP=dip;

DTQSI:DIP=dip;

# 中继测试和维护

## 一   中继测试

1.   测试源 (Test  Port)  由三部分组成

测试话机      LS: 由SSS连至GSS               GSM: 由BL连至GSS

测试终端      用于输入指令和测试, 监视报告输出

测试设备      由TCONI接入, TCONI还能模拟呼叫 8*tconi/pcd

测试目的      为测试的接收点, 有三种情况

普通话机

CANS (Code  Answer)    可编码应答器  (8(?24)*CANS/PCD)

可提供的编码有:

B-answer

Release

Start  of  tone  sending

Stop  of  tone  sending

Pause

可实现: 局间测试, 话务路由测试, 噪声测试, Tone测试, 信令监测

CANSC   数字式可编码应答器   由TTON接入GSS

比CANS提供更强的管理功能

2.   显示中继的状态和数据

STRSP                显示所有的路由及大致信息

STRDP                显示路由中的设备及状态

STDEP                显示设备状态

EXEMP\ EXDEP

3.   中继的状态

IDLE

BUSY          在N7中表示出局占用, R2由定义的路由决定方向

INCO           只有N7在入局占用时有此状态

BLOC          ABL         APT部分有问题     可能是DIP/SNT闭塞

MBL

CBL        APZ部分有问题     exrdp, exrpp, exemp

SEAL           设备由于信令原因处于孤立状态

释放或释放保护丢失

SEBU           用于SPC

LIBL            对端闭塞此电路

LOUT          仅对用户 (LI) , 用户 Parking

TEST            设备在测试

4.   设备跟踪

<CTRAI: DEV=  ;         显示该设备正在占用的F^B(S/W, H/W)

5.   Test  Call  呼叫测试 ( 用于检测设备故障 )

<EXTPI: BNB=        ;               定义测试话机, BNB为话机号码

定义测试设备

<EXROI:R=TCONI, DETY=TCON, FNC=2;  为入路由

<EXRBC:R=TCONI, BO= ;  TCONI1用此BO呼叫测试点话机

<EXDRI: R= , DEV= ;

<BLORE: R= ;

<BLODE: DEV= ;

<TCTDI: BNB= , DEV= , BO= ;    指定中继, 由TCONI呼叫

BNB为对端测试话机号码, BO为第2个TCON呼叫的源

BNB分析后应可占用指定的DEV,  命令出 ":"后

CON;     监视接续过程       本测试点的话机连接DEV

COI ;      测试设备对通路测试(s/n, signal level)仪表连DEV

REP;      重复CON的显示

END;      结束

6.   用CANS接收

EXROI: R= , FNC=1, DETY=CANS;

EXRBC: R= , MIS= ;  MIS与应答有关

SUSRI: SNB= , RC= ; 把SNB和RC联系起来 (*可用于别的功能)

TCCAC ;                     设置CANS的应答方式

SUSPP ;

7.   Test  Routes 路由测试   测试有问题的CSCR

建立专门用于测试出路由和收发码的测试路由

用EXROI, EXRBC建立用于测试的出路由和收发码器路由

路由名为对应路由名+"T", FNC值查B14

BLODI      闭塞将要测试的中继设备和CS/CR

TNDEI      把测试的中继和CS/CR挪至测试路由中

Test  Call   同上

TNDEE     恢复

8.   Signal  Recording  信令记录

由F^B ET中F^B SOUT完成,  可记录中继上的线路 和寄发器信号

报告为"singalling  recording", 报告在本AT上输出

R2信令追踪

<SRTSI: DEV= , R2= , CRCS, IMP;     激活记录

<SRTSE ;     结束记录, 如不结束, 15分钟后会自动结束

C7信令追踪

<C7MTI: DEV= ;

9.   Test  of  CS/CR

CS/CR的测试由连在TCON上的MFC tester完成,

<TNTDI  ;    在CS/CR和MFC tester建立连接

<RODEI: DEV= , RON=y, TDMS=zzz, NRT=a;  最多可同时有2个

命令dev发出信号, CR有6个操作点, 可产生6种频率,查AI

RON=y        操作点号

TDMS=zzz   每次发送频率的时长

NRT=a         发送的次数

没有MFC  tester, 可用CS/CR作环回测试, 作信令记录来对比

<GSTPI ;     连接两个设备

<SIREI  ;

<RODEI ;    发码端

10.   Disturbance  Registration  干扰记录

在一路由有干扰告警时, 可对其作干扰记录

<DURNI  ;   可同时定义4个路由, 如某路由产生8次, 其功能关闭

<DURNE ;   关闭

<DURNP ;   显示干扰信息 (前提: 已激活, 没关闭)

11.   Disturbance  Statistics   干扰统计, 与上相同, 可指定时长来观测干扰的频率

<DULSI   ;    可定义8个路由, 最大时长为4个小时

<DULSP  ;    显示,  TDMI表示历时(分), 干扰级别=dists(干扰)/occs(占用)

<DULSE  ;

12.   Monitoring    监听

<MONTI: SNB=   ;   监听SNB, 要求其正在通话

测试点话机会响,  并会出 ":"

CON ;     表示监听\   SON ;      表示插话\  END ;     结束

## 二   Trunk  Supervision  Alarms  中继监视       F^B  BLOS

### 1.   Blocking  Supervision 闭塞监视   路由的闭塞中继数目

<BLURI: R= , LVB=x1&x2&x3 , ACL=Ax ;

x1<x2<x3  基于Ax告警, 每过一级告警加一级

<BLURC             改变

<BLURE

<BLURP             显示

### 2.   Disturbance  Supervision  干扰监视 (对于路由)     F^B  DISSR

计数器从m开始,占用1次减1,干扰1次加n, 到0变为m, 过x告警

<DUDAC           改变数据

<DUDSE            关闭功能

<DUDSI             激活功能

<DUDAP           显示

<DUDAR           告警清除

<DUDIR             计数器恢复 (重新监视)

### 3.   Disturbance  Supervision  for  Device            F^B   DISSD

对每个设备进行监视, 仅适用于CS/CR和部分类型的BT

如果设备产生连续误码到一定频率, 自动闭塞该设备,

如果闭塞设备达到设定值, 解闭第一个闭的, 出设置告警

<DUISP: R=ALL;         显示监视数据

ADL      设定的闭塞设备

ACL      设定的告警

<DUIAP ;                       显示路由中闭塞或监视的设备

<DUISE  ;                       停止监视 ( 维护用 )

<DUIAC ;                       设置数据

<DUIAE ;                       打死

<DUIAI ;                        激活

<DUDAR ;                     清除告警

<DUIAR ;                       清除告警, 并解闭闭塞的设备

<DUIIR  ;                        重新作监视

### 4.   Seizure   Supervision  占用监视

监视一定时间内从未定占用或释放的中继

<SETAC: PL=3, ACL=A3;   PL=1-3   时长 1-3天

<SETAP  ;   显示

<SETIP   ;    显示告警的设备, 并清除告警

<SETRE  ;    解除监视

<SETIR   ;    连接监视

### 5.   Seizure  Quality  Supervision  占用质量监视

q: 单个设备在256个呼叫中占用时长超过平均时长的比例

Q: 路由中各设备的q的平均值

(Q-q)/Q*100%<QUOS                 设备正常

QUOS<(Q-q)/Q*100%<QUOB    怀疑故障

(Q-q)/Q*100%>QUOB                闭塞设备

<SEQAC/P                                           操作数据

<SEQAR                                              清除告警

<SEQIR/E                                            开始/停止监视

<SEQQP                                              显示监视的结果

### 6.   DIP  监视             见SNT部分 三.4-7

## 三   七号信令的监视

1.   监视的分类

对SL和LS的监视

对目的点的监视, 可实现对N7网的监视

2.   产生C7告警, 导致Link闭塞的情况

传输质量不好(ETC无alarm),  F^B SUERM(信令单元误码监视)

ST有硬件错误的情况:

RP和ST的接口有问题

监视信令的计时器超时

链路上收到不正常的消息

3.   Link闭塞, 但不产生C7告警的情况:

SL的ETC的SNT有问题, 出SNT告警

SL的ETC的EM有问题, 出APZ告警

有C7BLI闭塞SL

4.   对ST的测试

<C7LAE                                  打死SL

<C7TDI: ST=  , PARMG= ;    测试

<C7LAI                                   激活

5.   对LS的监视

<C7SUP/C: LS=      ;

LVA=x         在本LS中可用Link数少于 x 告警

DMI=x         告警的延时(分)

6.   对DPC无法接入的处理

至某一SP的所有信令路由局闭塞, 无法接入

<C7RSP;               显示C7路由的状态

<C7RAI;                可对人工打死的路由重新激活

# 录音通知设备(ASDH)

### 一   基本概念

1.   ASDH为数字, 可录音设备

2.   一个AST-DR的MAG为一个EM, 有2个DL, 同时可提供64个呼叫

3.   采用A率或u率

4.   用 Phrase (片语或语段) 形式存储, 录音时只能定义1个, 听可多个

5.   录音存放在不可录的PROM(Phrase=0-4096)和可录的RAM中

老版本可提供16m的录音

### 二   Phrase 状态和分类

1.   Fix  Phrase

存在PROM板中, 每个板有1024个Phrase, 第1个板必备

Phrase范围为0-4096, 0-22为系统内部用, 23-4096为可改变内容,

通过换板实现, 一般配1块, 内有菜单提示音

2.   Silence  Phrase

Phrase范围53001-5399 表示为53xx, xx表示无声的时长(S)

3.   Recordable  Phrase

Phrase  10000-19999

### 三   录音功能的定义

### 1.   定义主路由

EXROI: R=main, FNC=1, DETY=ASDH;

EXMRC: R=main, RSSC= , NDRR= ;

RSSC     最大的录音时长(S)

NDRR    同时可录音的设备数

### 2.   定义听路由

EXROI: R=listen, FNC=3, R1= main, DETY=ASDH;

EXRBC: R=listen, RSV= , MIS2= , MIS4= , MIS5= ;

MIS2     听录音时的释放方法

=1    要求FNC=3, 在主叫挂机时释放

=2    要求FNC=3, 启动时间监视(主叫挂机立即释放)

=3    听几次录音后释放

MIS4     释放的数据

在 MIS2=2时      10-1270    递加为10, 时限(S)

在 MIS2=3时       1-65535   次数

MIS5=0-64     本听路由可允许同时接入的最多的呼叫源

RSV                查AI  F^B  ASDH     4-65535

EXANC: R=listen, PHR= ;   连接phrase, 可连接多个

### 3.   定义录音路由

EXROI: R=record, FNC=4, R1=main, DETY=ASDH;

EXANC:r=record,phr=,recprog= ,rssc=, pincode=,backup=,censor=;

RECPROG  录音方式, 有2种:

=1    录音有1个page, 在有呼叫听此录音时不能进行录音

=2    录音有2个page, 在有呼叫听时也可录音

RSSC           录音允许时长

PINCODE=xxxx  录音时要求在话机上输入的密码  =0 没有

BACKUP=yes/no 在对录音修改时是否告警 (在话机上)

CENSOR=yes/no  定义录音激活的方式

yes    用命令EXRRI激活

no     用录音菜单上的命令激活 ( put in service)   为"3"

### 4.   定义B表数据 ( SP=330 )

## 四   相关SAE

| F^B 名 | SAE号 | NI 范围 | NI step | 功 能 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASDH | 500 |  | 64 | ASDH的设备数 |
| ASDH | 504 |  | 1 | ASDH的路由数 |
| ASDS | 500 |  | 64 | ASDS的设备数 |
| ASDS | 529 | 0-2047 | 2 | ASDS的SNT数 |
| ASDHD | 500 | 0-65535 | 1 | 准备B表分析的记录数 |
| AUIF | 500 | 0-65535 | 1 | AUIF的数目 |
| AUIF | 504 | 0-65535 | 1 | 连接在录音上的路由数 |

# IOG部分

## 一   概述

### 1.   IOG的版本

| 版 本 | 硬 盘 | CPU | MEM | OD/FD | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOG 3 |  |  |  | MT |  |
| IOG11A | 67M | CP-3 | 12M | MT, 大驱 | 1 |
| IOG11B | 300M/1G | CP-3 | 12M | MT, 大驱 | 1.8 |
| IOG11C | 300M/1G | CP-3 | 12M | MT, 大驱 | 1.8 |
| IOG11B5 | 300M/1G | CP-5 | 32M | OD, 大驱 | 3.6 |
| IOG11C5 | 300M/1G | CP-5 | 32M | OD, 大驱 | 3.6 |
| IOG20 | 4G | CP-5 |  | OD, 小驱 |  |

IOG随着发展, 把CP中能分离的工作承担过来(如统计, CP中现只有STS)

性能比较:

*   IOG3  由三个RP组成

RP1控制MT,MT负责计费和数据备份等

RP2控制TW-1和CT-1,  TW为终端,   CT为合式磁带

只有TW-1可执行CPT,   CT相当于HD

RP3控制TW-x和CT-x,  另外控制ALI(告警)

*   IOG11Cx比IOG11Bx小, 适用于集装箱, 在接口板配置不同

*   IOG20一个node占一个MAG, 一个SPG占一个机柜

IOG20要求对应的CP至少为APZ212 30

### 2.   IOG的基本功能

处理数据       作为IOG的输入/输出接口

存储器           存储交换机的数据

### 3.   IOG的基本组成

RPA        RP  Adapter       IOG与CP的RP接口,属于IOG

CP的第一个RPB单独给RPA, 因IOG信息量大, 信息重要

现RPB为8bit串行,并行通信,  以后改为串行

SP           Support  Processor     IOG的处理器

CPU为AN167, 基于Motorola 的M68000 ,有两种:

AN167 CP-3=M68010  带12M内存,在板外(LSW)

AN167 CP-5=M68030  带32M内存,在板上

(ASDS的CPU也为AN167)

HD   硬盘

FD    软盘   为大盘,  1.2M

MT   磁带   有55M/35M两种,  (55M:CP软件备份,35M:计费)

OD   光盘    为双面,可读写,容量:2*297M/2*325M(F/U)

OD和MT共用一个总线, SCSI总线可接8个驱动器

DL    数据链路       用于连接计费中心和维护中心,可实时

ALI   告警接口       完成两种功能:

把外部告警信息接入交换机

把内部告警内容送至告警板

AT   字符终端       用于人机通信, AXE的AT在两个NODE之间交叉连接

在SP和CP的参考带中定义了以下AT:

AT-0     用于告警输出

AT-1     用作ALI的接口,如果有告警不出,执行

同一F^B的命令会function  busy

AT-4      一般维护终端, 4800bits/s

AT-5      一般维护终端, 2400bits/s

### 4.   基本概念

NODE      为一个SP,  可看成为FMS+SPS   对应与RPA

SPG          SP  Group       在SPG内最多可有16个SP(NODE)

在IOG中最多可有4个SPG, 一般配两个:

SPG0负责人机通信,对系统带,日常维护(ALI)

SPG1=2nd F   负责计费,统计,(DL)

LINK        在硬件对应RPA+RPB, 对应与SP(NODE),

其对应的RP地址如下:

link 0        RP地址: 1 既RP0

link 1                      4    地址2,3留给CP上的RP,FC用

link x                      x+3 (x=2-8)

### 5.   SPG内SP的工作方式

一般一个SPG内配两个SP: NODE A/B,  A,B的工作方式为冷备用:

一侧为EX, 另一侧为SB,  EX侧完成执行工作, CP只与EX侧通信

EX侧把数据修改信息由ICB(Inter Computer Bus)传给SB侧

SB侧的工作仅为:在收到信息后对自己的数据进行更新

ICB连接两个NODE,速率为115kbyte/s,以后为以太网:2M

因为ICB成为进行大量数据修改的速度瓶颈

### 6.   IOG的四个子系统

SPS     由RPA, SP, BNA(网络接口, 负责SP-RPA和A-B)组成

完成自身维护,故障的诊断,修复等功能

DCS    由LIU, DL组成, 包含各种通信协议(V.24等)

只有DCS在CP中无对应的软件

MCS   由ALI,AT组成, 完成DCS的上层管理,大量软件在CP中

负责对通信接口的管理

FMS   由HD,OD,MT,FD等组成, 负责对文件的管理,

FMS提供Command  Log功能, 在此功能激活时, 会把

## 二   硬件组成 (IOG 11B)

1.   IOG的硬件种类

所有的IOG均装在BYB  202 机柜中

*   IOG 11A        IOG的第一个版本

*   IOG 11B/B5   处理机和硬盘增加,结构相同,适用与更多的APZ

有两种配置:

-S       标准配置, 可用于任一SPG

-L2     无ALI, 不能接AT, 适用于SPG1-3

*   IOG 11C/C5   经济配置, 1个机柜, AT,DL的接口少, 适用与APZ 211

*   IOMC             单节点配置,一个MAG, 适用小局, APZ 211 10

2.   MSM  (Mass  Storage  Magazine)

*   BIC(1)          如配置, HD可为1G/2G, 如不配,HD只能为300M

*   MSA-SC(2)  msm adapter SCSI(small computer systemInterface)

用于HD,FD和SP的接口,

A*1/F为终止插头, B*1/F至SPSM 14 EBA-SC

*   FDD1            5 1/4 软驱

*   HDD1/2        硬盘

3.   SPSM-2  (Support  Processor  Subsystem  Magazine)

SPSM的背板有APN  bus 连接各板

*   LMU 0-2       SP的内存板, 在板+CPU1 前有横板连接四块板

*   CPU3            CP-3,由两个CPU板组成 CPU1(左)&CPU2(右)

CPU1  B*3/F 有一插头式按钮, 上有两个Button:

上面: 把中断的结果清除

下面: 按一下Restart, 按两下Reload

CPU2  有绿,黄两个灯, 亮时正常

B*3/F为Local  Terminal接口, 4800k

*   BNA-I(13)     到RPA的接口板

BNA-I(17)     到另一NODE

*   EBA-SC(14)  HD/FD 的接口板   在A*2有地址插头RNV 991 04/x

x表示地址 2: A , 3:B

EBA-SC(19)  MT/OD的接口板    连接方法见5.BES

有一横板连接两板的A部分

有两个绿灯: 上面表示电源, 亮正常

下面表示运行, 亮正常, 闪自检不过

*   BEM-S(15)

BEM-P(16)

4.   RPAM

*   RPBU-A/B(3/4)

*   RIB(5)     Register  In   Buffer    A*1,A*2有RP的地址插头

*   ROB(6)   Register OUt Buffer

*   TRU(7)    Transfer  Register Buffer

*   DBH(8)   Data  Buffer  Handler

*   BUF(9)    Buffer

*   PRO(11)  Processor     PRO上有5个灯和1个按钮(上至下):

大红灯亮:  RPA restart

小红灯亮:  RPA 为 sep.

小绿灯亮:  RPA 正常运行

大绿灯亮:  RPA 正常运行

大黄灯    :  亮  RPA执行中断, 灭  CP-SP的link激活

闪  CP正在进行Reload

大红+绿+黄灯闪: RPA无法与CP相连

Button上:  用于分离link,实际为pin B18c和B20c短路

对于有RPAM的IOG,可用关RPAM电10s分离SP

正常用人机命令分离SP

Button下:  用于SP  restart, 一次restart, 两次 reload

5.   IOEXT   Input  Output  EXTension  MAG

*   BES(5)   Bus  Extension  Slave 用于IO和SPSM的接口,交叉连接

SP-A的SPSM的BEM-P的B*1/F接SP-A BES A*1/F

SP-B的SPSM的BEM-P的B*1/F接SP-A BES B*1/F

SP-A的SPSM的BEM-S的B*1/F接SP-B BES B*1/F

SP-B的SPSM的BEM-S的B*1/F接SP-B BES A*1/F

*   RPU+2*LIUx    称为LU,每个SP可有LU1-4,可根据RPU数目确定

LIU1接4个AT, max 19.2b/s  AT号为8*x+y

LIU4接2个DL, max 256 b/s  DL号为8*x+y

x为板编号, y为板内端口号

一般LU4包含1个LIU4和下面两块板,负责对2M的处理

*   LIA-TTL        Line  Interface  Adapter           电平处理

*   ADAP2L        Line  Interface  Adapter           编码处理

*   ALAMP         Alarm  Interface  Micro  Processor  下四块组成ALI

与LIU1有连线,有M6809, 接告警显示板

驱动四种告警(灯)

*   ALADIN        Alarm  Display  Interface

可另外驱动12种告警

*   ALEX            External  Alarm  Interface         接外部告警源

可接入24个告警源

*   SCAN            Scanning  Interface     扫描上个板,一般不配

*   SPGA            Support Processor Group Adapter  提供告警板电源

## 三   硬件组成(IOG 11B5)

1.   MSM有BIC

2.   ODM由BIC(1)+OD组成

3.   SPSM-6包含了11B的RPAM, BNAM,SPSM-2三个

CP-5内有32M内存, 比CP-3提高速度1倍

4.   CP-5的灯及按钮(上至下)

*   为绿灯,系统正常;  为红灯, 系统故障

*   此灯不用

*   拨动开关        拨1次: Restart          拨2次: Reload

*   拨动开关        拨动会导致SP  分离

*   接下为与前两个开关功能一样的插头式按钮

*   Local  Terminal  接口

## 五   命令和状态

1.   人机命令的种类

*   CP命令(包括带有子命令)      由CP执行

*   CPT命令                                        由SP执行

*   SP的入口命令       由EX侧RP+CP执行

2.   入口命令

入口命令是由SP的s/w完成的命令, 也有CP执行, 重新命令SP

IOG在CP部分的软件执行的命令是SP的命令, 但不是入口命令

SPS               IMMCT:SPG= ;

FMS              INM(C/I/P)T:SPG= ; C: 高权限  I: 中  P:低, 仅显示

MCS/DCS     IML(C/I/P)T:SPG= ;

3.   入口命令的退出和与Local  Mode的命令

进入入口命令后出现":", 有些命令会出 "ordered", 释放方法:

END; <CR>  退出至 CP命令    须用命令重新进入

@ <CR>       退至Local  Mode,可根据报告输出时间 按F1

会得到报告, 并进入入口命令

Local  Mode为AT只和SP通信的模式, 此时 IOG命令访问本SP

*   Local  Mode   1

在AT上要执行:  MCLOC: USR=SYSTEM, PSW=INIT 进入

可直接执行MCS, DCS命令

FMS命令要先执行入口命令  INMCT: SPG= ;

SPS 命令无法执行

CPT命令可直接执行(APZ 212要: PTCOI)

*   Local  Mode   2

在Local  Port接入的终端的初始工作状态, Local  Port速率为4800k

CP-5      08A*4F               CP-3 12B*4F

字符均大写, 用HELP 可得到可执行的命令

MCS, DCS命令可直接输入

FMS, SPS要入口命令, 可不加SPG= , 用自己的SP

## 六   各种单元的状态(CP-AT)

CP - RPA - SP - LM - LU - NP/PP - AT

1.   RPA  Link 的状态(STATE)

<EXSLP:SPG= ;                显示

<BLSLI: SPG= , LINK= ;  闭塞

<FCSLI: SPG= ;                 分离

*   NORM

*   SEP

*   ABL/MBL/TBL(Test Block)

2.   Node 的状态(STATUS)

<IMMCT:SPG=0;     \ :IMCSP;

*   EX/WORKING

*   SB/ISOLATED-RESTARTING      30s

*   SB/ISOLATED-BLOCKED           出告警

*   SB/ISOLATED-RELOADING         2m

*   SB/ISOLATED-DIAGNOSING       几分钟

*   SB/ISOLATED-UPDATING          分为L(Long)和S(Short)

Long     完全从EX侧COPY            几小时

Short     只更新改变的重要数据     几分钟

*   SB/WORKING-RELOADED         要4-5分钟, 故障则闭塞

*   SB/WORKING-NORMAL

:IMSIP:NODE= ;    显示NODE的进展速度(数字)

<LASYP:SPG= , VNODE= ;     知道IOG的版本

<LASSP                                     显示更详细信息

3.   LU (Line  Unit) 的状态

<IMLCT:SPG=0;         \  :ILLUP;

LU的状态:   WO , MB , AB ,  HB(H/W B) , CB

4.   PP(Physical  Port)和NP(Network  Port)

<IMLCT:SPG=0;           \  :ILNPP;

PP=CM-LM-LU-PP           NP=CM-LM-LU-NP

两个完全对应, 与端口的位置对应, PP=NP

5.   AT的状态显示

:MCDVP;

6.   各种单元的闭塞和解闭

LINK         <BLSLI: SPG= ,LINK= ;

NODE        <BLSNI:SPG= ,NODE= ;

LU               :ILBLI:LU= ;

NP               :ILBLI:NP= ;              :ILBLU

7.   IOG的倒边

*   对EX侧Restart

*   <SYRSI:SPG= , NODE= , RANK=small/reload;  一般不用按钮

IOG倒边后会用另一边的接口数据, 对AT有影响

8.   IO的状态

:INATP: NODE= , IO= ;   可看IO的状态

:INIOP: NODE= ;             可看NODE所拥有的IO, 执行要2-3分

NA-1 :  ICB接口

HD-5 :  OD接口,系统把OD-1自动转换成HD-5

<DISUI: SPG= ,NODE= ,UNIT= ; 诊断

## 七   FMS   File  Managment  Subsystem

### 1.   功能

*   文件的操作, 读写, 创建删除, 拷贝(双方向), 改名

- FPU功能, 自动生成子文件,  把文件自动从DL传送, 再删除

- Command  Log 功能, 把一些命令存在指定文件中

### 2.   文件存放的介质及其管理方法

所有的介质均要格式化, 格式化后的介质要分成卷(Volume)

300M  HD  只能有4个卷              2G  HD   可有16个卷

MT, FD       只能有1个卷             OD有2个卷(双面, 翻面)

文件必须在某一卷内, 系统中的卷名必须唯一

系统中的文件(包括不在同一卷内)不能重名

在CP, SP中有一文件列表, 存储所有的文件, 文件内容相同

唯一在Local  Terminal输入文件操作命令, 短时间会有不同

AXE称HD为内部介质, 开局时作一次格式化, 卷固定不变

其他为外部介质, 只有驱动器, 使用时必须格式化,建卷

或挂卷, 可取任意卷名, 用完卸卷

介质的容量:  bytes/sects  *  sects / strack * tracks

显示介质:    :INMEP:NODE= , IO= ;        容量和Volume

### 3.   文件分类

*   类型 (TYPE)

SEQ         顺序文件       读出和写进的顺序要相同

DIR          利用记录号访问

KEY         用关键字在索引文件中得到记录号, 再同DIR

AXE很少用KEY文件(如统计), 大多用SEQ文件

*   类别 (FCLASS)

CMP         复合文件, 由子文件组成, 名为: CMP-xxx

SPL          简单文件

DEV         设备文件      定义指向外部设备的文件, 外部设备上

的文件相当与设备文件的子文件

*    HD上的文件必须定义后才能操作, 其他介质可在命令中生成

### 4.   HD的格式化

*   HD的格式化在开局时一次完成, IOG启动后即无效, (除非重启IOG)

人机命令

:ISMCT       \  :ISVOI

:ISVOC:LIMIT=90;   此卷写至90%时告警

*   HD的卷(300M, 4个大小固定的卷)

名字为10个字符的卷, 要在SPG内备份(A,B内容应一样)

RPOG-A/B           包含SP启动文件, RPU软件(启动盘中的内容)

和A/B的相对独立的数据(如:端口数据)

OMFILIBORD     存放IOG的局数据和一些系统文件

RELVOLUMSW   CP的系统文件(包括PM)和Command  Log

EXCHVOLUME   计费和Transaction  Log

*   新版(2G, 16个卷)   这两个卷一般在SPG1中

STATVOLUME    话务统计

CHARVOLUME   计费(详细)

*   同一个卷可占不同的介质, 如HD-1和HD-2

<INVOP: [VOL= ];        看卷的属性(HD)

### 5.   其他介质的操作

*   OD, FD的格式化

:INMEI: NODE= , IO= , FORMAT= , VOL= ;

FORMAT可为:   APN        ericsson格式       default  IO=OD

MSDOS                              default  IO=FD

VOL可任意取, 但必须唯一

:INVOI: NODE= , IO= , VOL= ;   在上个命令无VOL时的挂卷

:INIOP:

<IOIOP:

*   MT的格式化(洗带)

<INTSI: NODE= , SPG= , REPLACE, IO= ;

输入会提示":",再输入 VOLNUM= , 如不加REPLACE则保留原VOLUME

:INVOL:NODE= , IO= ;     挂卷

:INVOL:VOL=   ;

:INVEP: [VOL= ];       看外部介质的卷的属性

:INVOE: NODE= ,IO= ; 卸卷

### 6.   文件命令

*   建立文件

:INFII: FILE= , VOL= , TYPE= , FCLASS= ,RLENGTH= ,

SIZE= ,EXP= ;           定义内部文件(SPL/CMP)

:INFII: FILE= , NODE= , IO= , TYPE=SEQ, FCLASS=DEV,

RLENGTH=512, SIZE=0, EXP=10;   定义设备文件

:INFII: FILE=cmpfile-xxx;   定义子文件(其他参数在cmp定义)

:INFII: FILE=devfile-filename;    定义外部文件(要挂卷,无参数)

RLENGTH: 每个记录的长度

SIZE          :  (子)文件的大小(记录数)

EXP           :  如果(子)文件达到SIZE, 再申请的记录数

一般可扩四次, 每次要增加系统很大负荷

:INFIP: [FILE/VOL/FCLASS= ];         显示HD的文件

:INFIP: FILE=devfile;                          显示外部介质的文件

<INTIP:SPG= , NODE= ,IO1=MT-x;  显示磁带中的文件(长度)

:INFIR: FILE=  ;

*   拷贝文件

HD->HD     :INFIT: FILE1= , FILE2= ;   FILE2要先定义(INFII)

其他            :INFET: FILE1= ,[ NODE1=],FILE2= ,[NODE2= ],IOx= ;

KEY文件不能从HD->MT/FD

可用INFIP:FILE= ;      显示的记录数确定拷贝进度

*   改文件名

:INFIC: FILE1= , FILE2= ;

:INFIR: FILE=  ;   删文件

*   AT和文件间的操作

<IOAFT: FILE= (devfile-filename) ;    由AT->FILE

出现":"后打入字符, ";"表示行结束, F1为输入结束

<IOFAT: FILE= (devfile-filename) ;     显示file的内容

*   市话计费输出

市话计费输出在EXCHVOLUME的CMVNFILE文件中

<CHSOP:HSNB=ALL, FO;    把计费输出到文件中, 也可输出到IO上

<CHSIP: SNB=  ;          可显示用户的计费信息(max  16个)

*   坏文件的文件恢复

F^B  RECFILE处理恢复文件, F^B  FMM完成文件的操作

INFBI          关闭坏文件

INREI          修复坏文件

INFBE         解闭坏文件

INMFP;       显示损坏, 正修复, 闭塞的文件

### 7.   无限大文件

一般FPU文件要定义成无限大文件(新版的command log除外)

*   特点

无限大文件为复合文件

子文件数被定义为最大: NSUB=9999

子文件编号由数字编号组成(0-NSUB), 可循环使用(无限大)

当子文件 n  关闭后, 能自动打开 n+1, 并生成 n+2

*   定义命令

:INFII: FILE= , FCLASS=CMP, SIZE= , EXP= ;

<IOIFI: FILE= ,NSUB=9999[, MAXSIZE= ,MAXTIME= ];

MAXSIZE :     子文件允许的大小 (可控制EXP的次数)

MAXTIME:     子文件打开的时间, 达到时间并满足条件即

关闭子文件(继续打开), 如果缺省,应EXP=0

RLEASE=YES 能保证成批的记录能在同一子文件中

<IOIFP: FILE=cmpfile;     显示activesub和nextsub子文件号

:INFIP: FILE=cmpfile;     显示已用的子文件

一般先定义FPU功能, 再定义无限大文件

*   删除无限大功能的步骤

<INFUE: FILE=cmpfile/(cmpfile-xxx); 删除FPU功能/(FPU表)

<IOIFR:FILE=cmpfile;                         删除无限大功能

<IOIFE: FILE=cmpfile;                        关闭正打开的子文件

:INFIR: FILE=cmpfile;        删除文件(子文件没有打开的)

可先用 IOIFP看, 在用INFIP:FILE= ; 报告的NNSNERS=0即可

### 8.   文件处理功能(FPU)

*   FPU完成的功能

自动记录已满(关闭)的(子)文件统一将已记录的(子)文件人工/自动

地送至DL/MT/OD(子)文件, 发送成功后, 到一定时间, 能自动删除该

(子)文件, FPU应用于数据不断生成的文件(如计费, log, 统计等文件)

*   定义文件发送的目的地名和使用设备

<INFDI:FILE= , DEST= , EQUIP= ;

DEST     目的地名, 可任意取

EQUIP   旧版:     =LINK     用DL传送, default, 也可用MT

=MT         只用MT

新版:     =MTP       同LINK

=NOLINK

<INFDP:DEST= ;           显示数据, 不加参数为FPU文件列表

<INFUP:FILE= [,DEST=];         显示文件的FPU数据,

如有DEST, 会显示出最后从指定

DEST传送的子文件,  一个文件可有16个DEST

如果先定义MT, 再定义LINK的DEST, MT和DL为与

如果先定义LINK                                   MT和DL为或

*   定义(子)文件被删除的条件

<INFCC:file=cmpfile , remove=xx , dumpcond= , transcond= ;

TRANSCOND   在DEST=MTP时, 文件的传送状态

=AUTO   已经自动传送 (一般不取此致)

=MAN     已经人工传送 (因DL的工作不好)

DUMPCOND     文件被删除的条件, 取值为:

=DUMP  已DUMP过一次(DEST=MTP时,备份用)

=DUPL   已DUMP过二次(DEST=MT时, 备份用)

xx       在(子)文件关闭xx m后, 符合上述条件时, 删除

FPU  LIST  用于存放已关闭的(子)文件

关闭的(子)文件会向FPU汇报, FPU把文件名写在LIST中

<INFSP:[FILE= , DEST= ]; 显示FPU  LIST中的文件

<IOIFE : FILE=fpufile ;

关闭正打开的子文件(可用于开局的计费检查)

### 9.   FPU LIST中的文件的传送

*   把复合文件所包括的文件一起传送

INFTI: FILE=cmpfile, DEST= ;     DEST=MTP时在DL上的自动发送

INFPC: DEST= , TIME1=hhmm, TIME2=hhmm ;

在TIME1-TIME2之间向DEST发送

以下可不作

INFOI: DEST= , OVERRIDDEN= ; 设置OVERRIDDEN功能

OVERRIDDEN=YES     可在任何时间发送

=NO       不能发送(包括允许时间)

INFOI: DEST= ;                          取消, 即在设定时间送

结果: 传送后TRANSCOND=AUTO

INFIR:FILE= , DEST= ;              把在DL上自动送过的再送

结果: 传送后TRANSCOND=MAN

*   在MT上传送

<INFMT:DEST= , VOL1= ;    由DEST可至文件名(多对一)

把FPULIST中的无TAPESEQ的子文件分配号并拷出

可由INFSP:FILE= , DEST= ; 得知分配的TAPESEQ

结果: 传送后DUMPCOND=DUMP

<INFMT:DEST= , VOL1= , TAPESEQ= ;

VOL1, TAPESEQ与前面相同, 根据编号,把上个命令

拷贝的内容再拷贝出来, 并置DUPMED=YES

结果: 传送后DUMPCOND=DUPL

INFAT    可读磁带上文件

INFIP      显示磁带上文件目录

INTIP: SPG= , NODE= , IO1= MT- ;  \:PLA=9999;

显示磁带上的所有Label

*   TT计费为无限大文件TTFILE

Charging  Check功能( OPI: Charging  Check)

对PM计费可记录话单, 实现见OPI

话单存在文件CHCNTRL中              改变计费文件名

OPI: Toll  Ticketing  Output

OPI: Recommendations  for  FMS  Output  Files

## 八   System  Backup  Handling

### 1.   概述

*   相关概念

DUMP                      CP内存至HD的系统备份文件

Load/Reload             HD至CP的RS, PS, DS

Conversion(in/out)    HD的备份文件至MT,OD/反向

*    CP的自动系统备份

Small  DUMP       备份CP的DS中的计费数据

Large  DUMP       备份局数据和用户数据(除去计费的DS)

数据也称RE marked variable(Reload的数据)

Large的同时会有Small   见2. SYBTS

*   HD中的系统备份文件

名字为RELFSWx (x=0-127,一般用5个), 在RELVOLUMSW中

0 文件为系统自动备份和Reload缺省文件,

0 文件最新, 子文件号越小越新(晚)

每个文件有5个子文件R0-R5

R0         存放控制数据, 局标, 各子文件的生成时间

由局标可知IOG的对应软件版本

R1/R2   存放Small  DUMP的数据(每次交替)

R3/R4   存放Large  DUMP的数据(每次交替

R5        存放PS和RS的数据

CP  Reload时根据R0,用R1/R2中新的,R3/R4中旧的,和R5装载

### 2.  命令

*   设置自动DUMP时间

<SYBTS: TIME= , TDMI= [:TIME= , TDMI= ...];

TIME=hhmm    定义Large  Dump的时间

TDMI=mm       定义Small   Dump的时间间隔

用 ":"分隔定义下次Large  Dump

Large Dump应在闲时一天两次, 一般TDMI=60/120

<SYBTP;  显示DUMP的设置

<SYBUI: DISC;    指示DUMP的方向     不能看DUMP的

*   人工DUMP

<SYBUE;        停止自动DUMP

<SYBUP: FILE=RELFSWx;  x<>0  缺省: 备份至最大编号文件

注意:    应在闲时作        <PLLDP     显示CP负荷

应一周一次, 在大量数据修改前, 后各作一次

在人工DUMP时, 不作对CP内存的操作(如SAE)

*   内存式DUMP

在CP内存中 spared:used>1.8:1 时, 可在mem中作备份

<SASTP;    显示CP内存

<SASOP;    显示CP内存的具体信息

<SYBMI:DISC;      备份命令

<SYBMS: STORE=ALL;   新版的备份命令

<SYBMP;    看mem备份的信息

### 3.   查看备份文件的局标和子文件生成时间

<IOFAT:FILE=relfswx-R0, NF;    只能认出局标

<SYBFP:FILE=relfswx;   翻译R0内容  局标和R1-5的时间

### 4.   备份文件的互换

通常在人工DUMP时作, 保证 0 最新

*   旋转  <SYTUC;  相当文件名+1, 最大变为0

要求每个文件多不能空

*   互换  <SYNIC;   0和最大换名, 要求最大文件不能空

*   改名  <INFIC:FILE1= , FILE2= ;  以上命令只能换最大的

可利用中间变量把任一备份文件置为 0 文件

### 5.   IOG的SFR(100-127)和FFR(0-99) (P2以上版本有)

SFR(Second  File  Range) 为 relfsw100-127

<SYTUC:SFR;        与SYTUC相同, 只是操作SFR区

<SYSFT;                 把 1 文件拷贝至SFR为最大

<SYNIC:SFR;         同SYNIC, 操作SFR

### 6.   CP的Load/Reload

CP的自动Reload (关电或 CP  FAULT)

CP  Reload时根据R0,用R1/R2中新的,R3/R4中旧的,和R5装载

<SYBRP;  显示 CP 装载的子文件和时间

CP的人工装载

| 命 令 | 命令种类 | 装载文件 | 装载CP |
| --- | --- | --- | --- |
| syrei:rank=reload; | CP | 0 | EX |
| ptsri:rank=reload | CPT | 0 | EX |
| ptcpl | CPT | 0-x | SE |
| fccpl | FC | 0-x | SE |

***PTCPL作的LOAD, 其APT部分为PASSIVE, 在作切换前必须

用SYATI 命令激活其APT

对于APZ  P1(老版), 只能从RPA1执行SYREI,PTSRI, 很危险

### 7.   Conversion  out/in

in      一般在开局或备份文件都坏时作

out    一般一月一次, 在人工DUMP后作, 大量数据修改前后作

SYMTP: FILE1=RELFSWx, IO2=MT-x/OD-x, NODE2=A/B,

DIR=OUT/IN;

## 九   Command  Log功能

### 1.   实现功能

记录在两次Large  Dump之间执行过的具有logging功能的命令

可根据命令B11中得知logging功能, 一般局数据和用户数据有

自动Reload时可自动执行这些命令来恢复在 0 文件中丢失的数据

也可对交换机数据和运行作备份

记录为复合文件 RECMDHDF, 在RELVOLUMSW中

IOG  P1版   子文件名为 -A和 -B两个, 只能记录两次

IOG  P2版   子文件名为 -ymmddhh   可记录所有信息

其记录文件有FPU功能, 但无无限大特性

### 2.   功能实现

<SYCLI ;   激活功能   打开子文件,命令写入当前打开的子文件

### 3.   执行记录的命令

<SYCLE;   停止功能(关闭子文件)

<IOFAT     可显示记录的命令的时间(正打开的不能看)

<IOCMC:STATE=PASSIVE;

STATE=PASSIVE       执行Command  Log记录的命令

=ACTIVE         执行用IOAFT编辑的命令文件

<IOCMI:FILE= ,PROC=E;  PROC=E  表示每条命令要证实

<SYBRP;    显示CP 装载的子文件和Command  Log的子文件

### 4.   判断Command  的状态(执行?)

在SYCLE时会出告警, ALLIP;   用INFIP看后用IOFAT打开试

### 5.   对于P2版的记录文件可以拷贝出来, 用时拷贝回去

<SYGPP;     显示Command  Logging的相关信息

在CLH=AUT时, CP  Reload后会自动执行指定的记录文件

<SYGPS:CLH=MAN;   修改

# MCS部分

## 一   MCS的主要功能

1.   终端设备管理(如AT

2.   命令显示和管理

3.   告警功能

4.   Transaction  Log

## 二   告警功能(ALI)

### 1.  ALI的功能

把CP产生的告警信息驱动告警灯

把外部告警源的告警信息接入, 送至CP进行处理, 再驱动ALI

### 2.  ALI的硬件(共5块板+1个区)

*  ALAMP   Alarm  Interface  Micro  Processor(M6809), ALI的核心

可接入8个外部告警源, 驱动4组告警灯

A*1 上部分为Bell  Switch, 下部分为fuse

A*2  1/4  插头接至ALRANG 1B*1, 用于接入告警源

A*3  1/2  插头接至告警盘

B*2  1/4  插头接入 AT-1  送外部告警信息, 收CP产生的告警

B*3  1/2  插头,复接在另3块板的相同位置,为互相通信的bus

ALAMP板上的DIP开关(一般为1000010001)

1(true)=open        0(false)=closed (开关标志)

| DIP号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6,7 | 8 | 9,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | alex | 铃 | aladin | scan | at 协议 | rpa类型 | at速率 |

1,3,4表示是否包含对应板

DIP  5(Data ),6(Stop),7(Parity,0:E,1:O,2:N)

| 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,2,0 | 7,2,1 | 7,1,0 | 7,1,1 | 8,2,2 | 8,1,2 | 8,1,0 | 8,1,1 |

DIP  9,10表示AT的速率

| 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 | 1200 | 600 | 300 |

* ALADIN   Alarm  Display  Interface  可另驱动12种告警(一般无)

A*1  1/2 插头接小告警盘

A*3  1/2 插头接第2个告警盘

B*1  1/2 插头接第2个小告警盘

* ALEX    External Alarm Interface  可接24个外部告警源(一般有)

A*1  1/1 插头接ALRANG 01A*1

* SCAN    Scanning  Interface     扫描上个板,一般不配

* SPGA    Support Processor Group Adapter  提供告警板电源

* ALRANG    外部告警源接入区

共5排接入插口, 2-5复连, 可提供32个外部告警源的接入

ALI对外部告警源的监视通过其电阻, 测试电平实现

### 3.   基本概念

*   告警级别(ACL), 有A1-3,和O1-2共5个级别,  A:自己检测出    O: 命令产生

*   告警类型(ALCATNO), 共有16种

| 号 | 含 义 | 号 | 含 义 | 号 | 含义 | 号 | 含 义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 测试系统 | 4 | EMTS | 8 | 电源 | 12 |  |
| 1 | RP/CP | 5 | 交换设备 | 9 | 备用 | 13 |  |
| 2 | I/O设备 | 6 | 用户 | 10 | RSS | 14 | 电缆压力 |
| 3 | GSS | 7 | CPU装载 | 11 | 火警 | 15 | 环境 |

*   告警范畴(ALCAT)  由告警类型组成

0-3为APZ告警, 3-7为APT告警, 9-15为EXT告警

*   显示类别, 共16个, 前4个为基本类别, 与告警灯的组对应

一般取值为APZ, APT, POWER, EXT   (DICAT)

同一ALCAT的ALCATNO应有同一DICAT

### 4.   告警命令

<ALLIP: [ALCAT=APZ/APT/POW/EXT];   显示告警

<ALACP ;     显示ALCATNO和ALCAT, DICAT的关系

<ALACC: ALCATNO= , ALCAT= ,DICAT= ;   修改

<ALCLP ;      显示系统对不同告警级别的处理

<ALCLC: ACLNO= , ACL= , ALDB= ,TWB= ,PRINTOUT= ;

ACLNO=0-4           对应A1-3, O1-2

ALDB=YES            驱动告警铃

TWB=NO                不驱动TW上的告警铃

RPINTOUT=YES    告警在打印机输出

<ALSTP ;      显示个ALCATNO中的告警状态 (ACL)和出席情况

<ALLTC: TIME=hhrr;              定时执行ALLIP

### 5.   ALI的定义

<ALALI: ALI= , IO=AT-x, [SCAN,ALDI,], EXAL= ;

ALI  表示ALI的编号, 当有第二个ALI时, 应再定义ALI=1

EXAL 表示本ALI的第1个外部告警源的编号  32*ALI

SCAN和ALDI表示是否有对应板

<ALBLE: ALI= ;     解闭

<ALALP                 显示

<ALLTI: ALI= ;      要求本终端具有公共出席特性, 并已出席

此测试要求在ALI 解闭后作, 可测告警灯

<ALLTE: ALI= ;     停止测试

没有ALALC命令, 改参数只能先R 再 I

### 6.   定义外部告警源

<ALEXP ;               显示告警源状态及数据

<ALRDP ;               显示告警源的告警描述

<ALRDL: DEV= , CAW1=" ", AC=, MR= ,ND= ,RTIME= ;

定义告警描述

DEV有两种: EXAL2为普通; EXAL0为BS的, 不在IOG接入

AC=0/1         0 短路时告警       1 开路时告警

MR=YES     不能自动清除告警

ND=NO       不能不打印告警

RTIME=mm 每隔mm分钟从打印机输出告警报告

<ALEXL: DEV= , ACL= , ALCAT= ;    定义告警参数(级别,范畴)

<ALEXI: DEV= ;    激活

<BLEAE: DEV= ;   解闭

## 三   出席(ATT)和备用设备

### 1.   概念

出席 (Attendance)  终端的一种属性, 表示操作人员在工作

公共出席 (Common  Attendance)   某些终端组成的组, 共同进, 退出席特性

AT有ATT后, 告警盘上的ATT灯会亮

### 2.   命令

<IOIOP: IO1=ALL;  显示所有IO设备和其ATT特性

<IODAC:ATT;          使本AT有ATT  如有COMMATT, 则共进

<IODAC;                   本AT退出ATT (共退)

<IOIOR: IO=AT-x;    在另一AT操作

<IOIOI: IO=AT-x, COMMATT;  加COMMATT功能

### 3.   对出席和退席的监视

ALSTP的显示报告中, 在ATT改变时对应的状态会有改变

执行IODAC后, 系统会产生 PRCA=47 的报告, 可控制其输出:

<ALSTI;         用于可使报告在IO上输出(产生47报告)

### 4.   Heart  Beat  Signals 是CP定期发出的PRCA=35, 表示其正常运行

<ANHBI;        激活报告的发送

### 5.   备用设备的定义

备用设备可在主用设备不工作时代替其工作, 如报告输出等

<IOSBC: FUNCTION= , IO= ;   1个最多定义3个, 在报告路由无效

<IOROL                                     报告路由也可定义    见四

<IOSYC                                     定义的备用设备只能用此删除

<IOSYP                                     显示系统定义的备用设备

## 四   报告输出路由(Printout  Routing)

### 1.   报告输出路由只对系统自动打印的报告有效

### 2.   PRCA(Print Category ) 用于区分报告, 但不是所有的报告均有(统计报告)

PRCA=0-127   一般只用0-63, 在B13每个报告中可查到对应值

在B01中可根据PRCA知道APZ部分的报告名

PCL (Printout  Class)   共有0-6取值, 0表示非告警的报告,

1-5与ACL对应, 6表示不输出

### 3.   每个/组RPCA可在不同的IO输出

报告输出链:  由最多3个IO组成, 报告依次在每个IO输出

每个/组RPCA的输出最多可有4个链, 即12个IO

### 4.   AF  Device (Alphanumeric  File)

*   AF  Device 是把文件作为device, 系统向其输出

AF的文件要求为CMP, 每条记录至少160

*   命令

<INFII: FILE=cmpfile...;        定义复合文件

<INFII: FILE=cmpfile-xxx;    定义子文件

<IOIOI: IO=AF-x ;                 定义AF(SAE=800, F^B  AF)

<IOAFC: IO=AF-x, FILE=cmpfile-xxx ;  建立联系

<IOAFP ;                                                 显示

<EXEMP: RP=ALL, EM=ALL, IO= ;      直接输出至IO

### 5.   PRCA的命令

<IOROL:PRCA=,IO=,DTYPE=,CLASSA=,CLASSUA=,COND=;

可连续用此命令定义(以后的命令无PRCA)链和并行

PRCA            一次最多可定义32个

CLASSA       在AT有ATT时, 要输出的PCL, 缺省=0&&5

CLASSUA    在AT无ATT时, 要输出的PCL, 缺省=0&&5

DTYPE         本IO在链中的位置

=FIRST 链首

=NEXT 非链首

=STB    表示 此IO为上个IO的备用

NOSYST      有此参数, STB不是上个IO的备用设备, 无则是

COND          向下个IO送报告的条件

= 0        报告到达后即送至下个

= 1        本IO为退席状态时才送至下个

= 2        不送至下个IO, 缺省值, 在链尾时用

<IOROI: PRCA= ;    激活   (原理同B表, 整表copy)

<IOROP;                  显示

## 五   事件记录 (Transaction  Log)

### 1.  功能

由 F^B  TLOG, TLOGADM, TLOGS, TLOGSADM完成

记录AT上的操作+报告和Printout Routing的内容

记录对加密AT的登录操作, 记录CP, SP的Restart

分别记录在 :     TLOGON              记录登录操作

TLOGRESTART   记录Restart

TLOG                    其他

最多可定义5个TLog文件

文件为infinite,cmp,seq, exp=100, size=100, rlength=256

子文件名为tlgfile-yymmddhh, 子文件最多168个, 每小时关闭一个,

子文件循环覆盖可用来记录本局运行情况和数据恢复

### 2.  定义(先定义好相应的文件)

<IMLCT: SPG=0;

:MCTLS:FILE=tlgfile, FILEDUR= , IO= ,*PRCA=32;

把在IO上的操作信息和除PRCA的报告存储, 32为restart

:MCTLS:FILE=tlgonfile, FILEDUR= , LOGONS;    存 Log on

:MCTLS:FILE=tlgrestartfile, FILEDUR= , PRCA=32;  restart

FILEDUR        文件可存储的时长(即子文件个数)

:MCTCE:FILE= ;           解闭TLog文件

:MCTCP;                       显示TLog信息(所用的文件)

:MCTCI:FILE= ;            闭塞

:MCTLR:FILE= ;           取消文件和TLog的连接

### 3.   查看TLOG文件的内容

:MCTCI:FILE= ;            闭赛

:MCSTP:FILE= ,COMMAND="CH",STIME=hhrr, ETIME=hhrr;

在该文件记录的stime至etime间查CH开头的命令

STIME    起始时间, 缺省=0000

ETIME    结束时间, 缺省为当前

:MCSAP:FILE= ,LOGONS, IO1=AT-2&&-4,ETIME=hhrr;

## 六   设备和用户的权限

### 1.   AXE的访问权限在CP或SP中均可设置

CP中可根据AT或用户名设置其可使用的命令

SP中可设置登录时的用户和密码

### 2.   基本术语

Terminal  Group (ATGR)                            终端组    0-15

User  Group   (USERGR)                            用户组    0-15

Command  Category  group (COCA)           命令组   0-63

### 3.   CP的命令

<IOTGC: ATGR=x, CATR=y1&y2; 终端组x不能使用COCA y1,y2

<IOTGP;

<IOTAC: IO= , ATGR= ,AUTH= ;    定义终端组, 缺省ATGR=15

AUTH=YES      要进行用户权限检查, 见下面

<IOUGC: USERGR= , CATR= ;   同上

<IOUAC: USERGR= , USER= , PSW= ;    定义用户组

<IOUAP ;         显示,  报告中AUTHORITY=NO代表数据未激活

<IOUAI:USER= ;       激活

### 4.   SP的命令

在定义AT的命令目录时

<MCDCI: DIR=com, NAME= ,NTN= , AUTO=NO, ...;不自动登录

<MCDCI: DIR=USER, name= ,PASSWORD= , AUTH= ;

两个NAME不同, name为用户名, 登录使用

<MCDCP; 显示

<MCDBE;

# DCS部分

## 一   基本知识

1.   Interface      接口的硬件部分属性  \     Protocol            接口的软件部分

2.   传送模式

Asynchronous  以字符形式传送, 有起始,停止位, 适用 AT

优点: 实现简单, 对双方系统时钟无严格要求

Synchronous    以数据块发送, 在每块间有同步标志 (DL, BUS)

优点: 有效字符比例大, 速率高

3.   对照表 (CHAR为AXE内部的规定, PTB的CHAR=21)

| 接 口 | 协 议 | 板 | char | 速率(b/s) | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v.24/v.28 | x.25&x.28 | liu1 | 2 | 50-1.92k | 异步,modem |
| v.25/v.28 | x.28 | liu1 | 19 | 50-1.92k | 异步的modem |
| v.24/v.28 | x.25 | liu1 | 17 | 300-1.92k | 低速同步,v.24为modem |
| v.36 | x.25 | liu4 | 14 | 600-2.56k | 走spc的高速同步dl,用M |
| x.21 | x.25 | liu4 | 16 | 600-2.56k | 数据用的高速同步DL |
| g.703(2M) | x.25 | liu4 | 14 | 64k | 可走复用器入pcm |

X.25     对应AXE的MTP (Message  Transfer  Protocol)   DL

X.28     对应AXE的 ATP (Asynchronous  Terminal  Protocol)

4.   OSI ( Open  System  Intercommunication ) 模型

分为物理层, 链路层, 网络层, 传送层, 会话层, 表示层, 应用层

要求:  每层拥有自己的协议,  相互之间每层为透明传输

1-3层为低层, 面向传输; 4-7层为高层, 面向用户

### 5.   IO上的一些概念

*   CM    Communication  Module        SPG号*16+1+SP号

*   LM    Line  Module                          SP号

*   LU     Line  Unit                               LU号 (1-4)

*   PP      Pysical  Port                           对应于硬件

表现形式 CM-LM-LU-PP     PP=8*板号+端口号(一个SP内)

*   NP     Logical  Port                           对应于软件   取值同上

*   SP      Session Port          为会话层管理端口,对IO采用分时控制

一个IOG上有两个SP: MTP(DL)和ATP(AT), 可用ILSPP看

*   NTN  Network  Terminal  Number   用于SP识别DL的目的地或AT的标识

对于AT: NTN=1aabcdd       aa=CM, b=LM, c=LU, d=pp

对于DL  NTN为对端的SP的MTP的NTN的值

*   PVC  Permanent  Virtual  Circuit       NP和PP间的电路

*   HVC  Hot  Virtual  Circuit                  NP和SP间的电路

*   PAD  Packeted     为AT的x28/v24协议的外设值

*   PRIV  同上  可用ILSLP显示, 有*表示不能改

### 6.   AT的定义过程

:ILLUP ;                            显示定义的LU

:ILLUI: LU= , CHAR= ;    定义LU

:ILBLE: LU= ;                   解闭LU

:ILSLI: NP= , RATE= , PROT=x28/v24;   定义端口

:ILSLC: NP= , PAD= , PRIV= ;                 改变端口参数

:ILLTI: PP= , LOOP= x ;                     x=1    内部测试至LIU板上的端口位置

x=2    外部测试至远端Modem      x=3    外部测试至近端Modem

:ILTEI: NTN= , NP= ;                                连接NTN

:ILBLE: NP= ;                                            解闭NP

:ILSPP ;                                                      显示SP

:ILPCI: NTNA= , NTNB= ;                         连接SP和NP

NTNA    NP的NTN              NTNB    SP的NTN

:MCDCI: DIR=com,NAME=,NTN=,AUTO=,SUPRV=,QUEUE= ;

DIR=com  定义AT的命令目录(负责管理AT的登录,监视,打印)

NAME=  可任意取值, 一般为 "T"+NTN, 为目录中的标识

AUTO=Yes/No    是否在联机时自动登录

SUPRV=Yes/No  是否对终端监视

QUEUE=Yes/No  打印输出是否排队

:MCDCI: DIR=user, NAME= , AUTH= ;

DIR=user  定义AT的用户目录(负责AT的权限管理)

NAME=    与上个相同

AUTH=     自动登录的权限 ( EFH相当与Local  Mode的权限)

:MCDCI: DIR=user , NAME= , PASSWORD= , AUTH= ;

可在用户目录中定义登录数据 (MCLOC中可使用)

:MCDBE: DIR= , NAME= ;    逐个解闭

:MCDVI: IO= , NTN= ;           指定NP的IO标识

相关SAE: SAE=344  定义SP同时处理的NP数(F^B ASCP)

SAE=800  定义对应IO的设备数     (F^B AT,AF等)

<IOIOI: IO= ;                   定义CP中的IO设备数据

### 7.   定义DL (只讲有区别的命令) (AMTP DL的终端)

:ILSLI: NP= , RATE= , PROT=X25/V24;

:ILSLC: NP= , TC= ;    TC:定义DL上逻辑CH的数目 (PTB:4)

:ILTEI: NTN= , NP= ;  NTN由对端提供, NP为5位

:ILSPR: SP=MTP ;      :ILSPI: SP= , NTN= ;  重新定义SP  MTP

<IOTAC: IO=AMTP-n, ATGR= , AUTH= ;

DL不定义目录, 用此命令定义DL上的命令权限

<IOROL:        可把DL作成无备份终端, 与AT, AF一样作报告路由

用于文件传送的DL (不用MCDVI)

:ILROI: NP= , ROT=1;       定义路由

:ILRCI: ROT=1, RC=1;      定义RC

:ILRAI: ND=xxx, RC=1;    定义ND(number dirction)和RC关系

<ILDNI: DEST= ,NTN=  ;  NTN=ND

这样, 指向DEST的文件会从指定的DL上传送

# CME20  SURVEY

## 一   发展(GSM称为泛欧移动系统)

80年代末开始研究,92年开始运行,94年9月,广东放号,目前四期

## 二   性能及优缺点

1  GSM(Global System for Mobile communication)与TACS比,采用

TDMA(Time Division Mutiple Access)技术

在一个频带上分成8个时隙,利用率高;加密好,保密性高

DCS1800是在900频段不够用时,另加的频段

PCS 1900同上

*双频手机   可在900和1800切换

CDMA(Code Division Mutiple Access)

*双模手机

2  GSM系统标准

频带:   MS--->BTS    890MHz-915MHz     上行 ( uplink )

BTS--->MS     935MHz-960MHz      下行 ( downlink )

双功间隔: 45MHz

频率间隔:200Hz  (模拟为25Hz)

调制方式:GMSK   线性高斯编码

传输速率:270kbit/s

接入方式:TDMA

话路速率:RPE LPC 13kbit/s (并非270/8)

Diversity(分级接收)     Channel coding           信道编码

Interleaving                 交替

Frequency hopping      跳频

Adaptive equalisation

接入方式及其特点

| 名称 | 机型 | 实现方式 | 技术程度 | 容量 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDMA | tacs | 频率分频点 | 容易 | 1 | 次 |
| TDMA | gsm | 频点分时隙 |  | 2 |  |
| CDMA | damps | 时隙再编码 | 复杂 |  | 好 |

不同频点TDMA设备的性能比较

| 系统名 | 交换机名 | 上行频率 | 下行频率 | 用户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM | CME 20 | 890-915 | 935-960 | 124*8 |
| DCS1800 | CME 20 | 1710-1785 | 1805-1880 | 374*8 |
| PCS 1900 | CMS 40 | 1850-1910 | 1930-1990 | 299*8 |

5   GSM提供部分ISDN功能

*   主叫显示

*   被叫显示    为最终被叫号码

*   短消息   少于166个字符的字符串, 不用TCH, 通话时可发送, 对MS有要求

## 三  GSM网络结构

1.  交换机结构

*   HLR  归属数据库存放原始用户信息; 根据访问的VLR,记录用户所在M/V

*   VLR  拜访数据库,用户在首次登记时,VLR从其HLR中Copy数据

HLR一般独立,几个MSC可合用;VLR与MSC在一起

*   AUC  鉴权中心,根据SIM卡和密钥,鉴别有效性

*   EIR    检查手机的合法性(国内没有,可通过封SIM卡实现)

*   BSC              基站控制交换中心

*   BTS              (Erricson为RBS), 基站

*   OSS              Erricson的OMC,具有专用的网管系统

TR(TMSC)  汇接的MSC

GMSC    网关MSC, 主要为公网呼叫GSM用

GIWU    GSM  Interworking  Unit  为适配设备, 在GSM进行非话业务时使用

*   MXE, MSN  国内很少配

HLR,VLR,MSC,BSC由AXE 10交换机实现, AUC,EIR Ericsson可提供实现的设备

2.  AUC的功能实现

Ericsson 提供 PC接口和VAX接口两种AUC

HLR用IMSI向AUC要求triplets

AUC根据IMSI, 得到Ki; 用随机数产生器产生随机数R;

AUC用R+Ki经A3算法得出SRES, 用于鉴权

AUC用R+Ki经A8算法得出Kc(密匙), 用于BS和MS的发送加密

BS把R送至MS, MS把R和ISMI中的Ki计算, 得出SRES, 送至BS比较相同  OK

3.   加密的实现 ( BS-MS在数字信号上的加密)

消息 " Set  ciphering  mode " + Kc 从VLR送至BTS "Ciphering  mode " 送至MS

由 M+Kc+TDMA的frame号得出加密算法: A5(MS中) M为消息, M送回BTS, BTS根据M+KC+TF得出解密算法: A5成功后发消息"消息加密完成 "给MSC

4.   EIR功能实现:    根据IMEI和其3张表比较

白表       正常用户

灰表       暂停用户

黑表        永久停话设备

5.  移动网无线区间划分    [GSM SA[PLMN SA[MSC/VLR SA[LA[Cell]]]]]

*   GSM服务区     所有GSM网(国内,国外,139,130)能覆盖的区域

*   PLMN服务区   单独网(如139)能覆盖的区域

*   MSC/VLR        MSC所属的BTS能覆盖的区域

*   LA服务区        当呼叫移动用户时,如果MSC在所有的BTS发

Paging, 时间长,占用资源多,因此分为若干个LA

*   CELL              天线所覆盖的区域,带定向天线的BTS,有几个Cell

*   LAI                  LA Identity                               见 六

*   CGI                  Cell Global Identity                  见 六

*   BSIC                Base Station Identity Code       见 六

## 四   TDMA中的信道 ( Air  Interface )

1.   物理信道

每个频点物理上分8个信道,每个信道的内容称为一个Burst

2.   逻辑信道

物理信道根据传送信息的不同分成不同的逻辑信道

3.   逻辑信道的种类和功能

Control  channel                                             控制信道

*   BCH (Broadcast  channels)                  广播信道

FCCH (Frequency correction ch.)    频率校正信道

上行, 1->n, 确定BCCH的载频, 保证与MS的频率同步

SACH (Synchronisation  ch.)           同步信道

1->n, 包含TDMA的桢号和BSIC(基站标识)

BCCH (Broadcast  Control  ch.)      广播控制信道

1->n, 有LAI, 本cell允许的最高功率, 邻近cell的BCCH

CCCH (Common  control  ch.)              公共控制信道

PCH (Paging  ch.)                            寻呼信道

1->1, 在呼叫MS或发SMS时发送, 有IMSI或TMSI

RACH (Random  Access  ch.)          自由接入信道

1<-1, MS对page的应答, 或MS要向网络动作(如:call)

AGCH (Access Grant  ch.)               允许接入信道

1->1, 在RA后, AG负责分配MS的DCCH的频点和时隙

DCCH (Dedicated  control  ch.)             专用控制信道

SDCCH (Stand  alone Dedicated)

1<->1,本BS的小区信息, 接入信息, 网络信息, 鉴权信息

MS作/被呼叫时, 分配的TCH; SMS的收/(发 为up)

SACCH (Slow associated control ch.)

1<->1,占用SDCCH和TCH的固定时隙, 在用户忙/闲时

均可发送. 上行为测量报告(MR): MS测量各小区

的信号强度信息, 用于BS决定MS的定位.

下行: 功率控制信息, TA的结构, 和timing advance

时间提前: BS根据MS和BS的距离(测MS的信号

强度)确定MS发提前发消息的时长

FACCH (Fast  associated  control  ch.)

1->1, BS对MS在通话时进行切换, 占用TCH固定时隙

CBCH (Cell  Broadcast  Channel)

在下行时负责负载SMS小区广播, 与SDCCH用1个物理信道

TCH    (Traffic  Channel)

*   Bm       全速率传输      speech  13 kbit/s       data  9.6kbit/s

*   Lm       半速率传输      speech  6.5kbit/s       data  4.8kbit/s

4.   Burst 的种类(每个时隙占0.577ms, 156.25bits)

*   Normal         用于TCH, BCCH, PCH, AGCH, SDCCH, SACCH, FACCH

结构为TB(3)+EB(57)+SF(1)+TS (26)+SF(1)+EB(57)+TB(3)

TB: Tail  Bits                定位标识, 始终为 0, 0, 0

EB: Encrypted  bits       语音信息或FACCH信息

SF: Stealing  Flag          确定相邻的EB是否为FACCH

TS: Training  sequence  equalizer用来创建ch. model

若放在前面, 可能此model对后面的EB无效

剩下的6.25bits用于GP(Guard  Period), 防止MS在移动中的Slip

*   Frequency  correction

*   Synchronization

*   Access   用于RACH, 结构为TB(3)+Information()+GP(68.25)

因为RACH时无Time  Advance, 为防止overlap, 留出很多GP

*   Dummy

5.   TDMA的桢结构

超高桢      TDMA的桢号2715648个, 时长为3h28m53s760ms

超桢         超高桢的1/2048, 包括1326桢, 原因如下

复桢         两种:  26桢/复桢    适用于TCH    FACCH占其中1桢

51桢/复桢    适用于其他    BCCH  占其中1桢

6.   逻辑信道和物理信道的对应关系 (Mapping)

*   字符和信道对应表(Ccch=Pch或Agch)

| Fcch | Sch | Bcch | Ccch | Rach | sAcch | Tch | sDcch | Idle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用于控制信道的物理信道结构 ( 一般为TS0 )

下行为51桢/复桢, 51个TS0的组成为: ( 51个TS循环)

F+S+4*B+4*C+4*(F+S+8*C)+I

上行的TS0全为RACH            51*R

用于话务控制的物理信道结构 ( 一般为TS1 )

上行, 下行结构一样, 下行比上行晚15个TS ( 102个TS循环)

4*Dx(x=0-7)+4*Ax(x=0-3)+3*I+4*Dx+4*Ax(x=4-7)+3*I

Dx    用于MS呼叫的信令处理, 相当与LINK

Ax    负责MS在切换时的处理和控制MS的输出功率

用于话路信道的物理信道结构 ( 一般为TS2-7 ) (26个TS循环)

全速率话路TS的结构, 上行和下行结构一样, 时长有TA定

12*T+A+12*T+I

半速率话路TS的结构, 可在1个TS提供2个话路(T0, T1)

6*(T0+T1)+A0+6*(T1+T0)+A1

7.   在小区中对逻辑信道的分配

*   BCCH载波     为小区内最强的频点, BCCH在TS0送(见6)

*   SDCCH/8或/16

SDCCH在BCCH载波的TS1送(见6), 本小区可同时8个呼叫

如把另一载波的TS1也作为SDCCH用, 即为SDCCH/16

*   SDCCH/7+CBCH/1或SDCCH/15+CBCH/1  SDCCH的1个信道用于CBCH

- SDCCH/4 (信道复合)     在小区中载波少, 话务低时,  可把正常的TS0

和TS1共用TS0     TS1可用于话路, 其桢结构为(51个循环):

下行:  FS4B4BFS8CFS8DFS8D8FS8AI    上行:  4D2R8A23R8D2R4D

## 五   MS的话务动作 (Traffic  Cases)

### 1.  基本术语

漫游     Roaming      MS在空闲时的移动MS根据Paging消息来决定选择的Cell

位置更新   Location  Updating        MS在改变Cell时系统对其位置的重新标识

切换           Switchover   MS在忙时的Cell的改变

BS根据自己的测试和MS的测试报告决定是否改变Cell

定位          Locating          系统 (BSC) 决定进行切换的过程

Attached     手机的开机

Detached    手机的关机或超出服务区

*   Cell             一个单向天线覆盖的范围, 一个BS可能有几个Cell

LA              在呼叫GSM时, BS发page, 为了节省资源,

把MS定位在LA, 由几个Cell组成

*   MSC           一个交换机和其所有BS能覆盖的范围

*   PLMN        GSM的交换网

### 2.   用户漫游的情况和系统对应的动作

Cell  间      无动作

LA   间      位置更新, 类型为normal, LA的记录变化

MSC间      位置更新, 类型为normal, MSC和LA的记录变化

关机           IMSI  Detach

开机           位置更新, 类型为IMSI  attach

正常时有周期性的位置更新对MS定位(30分钟)

MS出PLMN   周期性位置更新无应答, 判断为Implicit  detach

### 3.   Normal  Location  Updating 的过程

MS听BCCH, 找到LAI, 与其原来的比较, 不同则MS通过SDCCH与

PLMN联系, 准备进行鉴权  MS发位置更新请求, 如果鉴权通过, 即可执行,

如果新的LA  属于另一MSC/VLR, HLR的内容也要变化

系统发位置更新确认给BS和MS, BS和MS释放信令CH.

### 4.  用户忙的动作

呼叫MS       speech, fax, data, SMS

MS呼叫       speech, fax, data, SMS, cell broadcast

BSC内的切换

BSC间的切换

MSC间的切换

### 5.   MS呼叫

MS通过RACH得到SDCCH, 为呼叫作准备

BSC通过AGCH告诉MS分配的SDCCH

MS通过SDCCH发set up请求给M/V, M/V对MS置忙, 经AUC,

EIR鉴权, 根据主叫和B的信息判断是否接续

M/V命令BSC分配TCH给MS, BTS通知MS  TCH号

M/V进入交换部分

### 6.   呼叫MS

市话局把B号码(MSISDN)送至GMSC

GMSC根据MSISDN访问HLR

HLR根据MSISDN得出IMSI, HLR所在的M/V和MS的服务(如:

转移等有C的), 如果服务激活, HLR把C返给GMSC重新分析

HLR用IMSI要求M/V分配MSRN, M/V把MSRN和IMSI连接

M/V把MSRN通过HLR返给GMSC

GMSC根据MSRN把MSRN和主叫信息送给M/V

M/V根据MSRN得出IMSI和所在的LAI

M/V 发paging消息给LA的BSC, 有IMSI或TMSI

BSC要求LA的BS通过PCH发paging, 包括IMSI或TMSI

MS响应后要求SDCCH

BSC通过AGCH通知分配的SDCCH

SDCCH分配TCH后释放

### 7.   MS在不同MSC的Cell间的切换

BSC-A 带着要切换cell的标识发切换请求消息给MSC-A

MSC-A判断是MSC-B的cell, 向B发请求消息

MSC-B为接管call分别一个切换号, 并发切换命令给BSC-B

BSC-B 根据cell, 命令BTS激活TCH, 结束后发证实给MSC

MSC-B把信息和HO码给MSC-A

MSC-B建立一个链路至PSTN

MSC-A通过FACCH向MS发HO命令, 包括新的频率和时隙

MS调整到新的频率和时隙, 通过FACCH向BS-B发HO  burst

BS-B接收后, 通过FACCH向MS发ouput power, time advance

MS通过BSC-B发切换完成消息给BSC-A, 在MSC-A建立

至MSC-B的通路继续接续, 原TCH释放

MSC-A控制呼叫, 呼叫释放后, MS进行HLR级的位置更新,

VLR-A中的MS删除, VLR-B中记录MS

### 8.   Mobile  terminated  SMS  ( from  SMS-C to  MS )

用户发消息至SMS-C

SMS-C发消息至SMS-GMSC

SMS-GMSC向HLR查询的路由信息(routing)

SMS-GMSC根据路由信息把消息发给目的M/V

MS被paged, MSC和MS之间建立连接

鉴权成功后, M/V通过SDCCH发SMS给MS

成功后M/V发报告给SMS-C    不成功M/V通知HLR, 并报告SMS-C

MS至SMS-C只有MS通过M/V向SMS-C的发送和SMS-C的证实

### 9.   Data  Call

MS初始呼叫, 在setup消息中有BC, 判断承载类型(fax, data)

MS和MSC建立了联系, 鉴权

MSC分析BC, 把B和BC送给GIWU

GIWU提供需要的服务, 如速率适配, Fax或Modem

GIWU把呼叫返回给MSC

MSC把呼叫指向PSTN或ISDN

## 六   GSM的区域和号码编排

### 1.  MSISDN(Mobile Station International ISDN/PSTN number)

*   MSISDN=CC+NDC+SS     最大15位

*   CC(Country Code 2)                             公网国家区号,中国86

*   NDC(National Desetination Code  3)    网号(135-139,130)

*   SN(Subscriber Number)              H1H2H3****, Hx用于识别HLR

### 2.  IMSI(International Mobile Subscriber Identity)

*   IMSI=MCC+MNC+MSIN    最大15位

*   MCC(Mobile Country Code  3)      移动网国家区号,中国460

*   MNC(Mobile Network Code  1-2)  网号:01邮电;00联通

*   MSIN(Mobile Station Identification Number)  H1H2H3 9******

H1H2H3与以前相同

### 3.  TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity) (局内暂定的MSI)

格式由所在的MSC/VLR自定,最多为4个octets,只在本MSC有效

### 4.  MSRN(Mobile Station Roaming Number)=CC+NDC+SN

*   MSRN=CC+NDC+SN

*   CC     Country  Code                       同MSISDN

*   NDC  National Destination Code     同MSISDN

*   SN     Subscriber Number   0 M1M2M3 ***

Mx代表MS所在VLR的标识

### 5.  LAI=MCC+MNC+LAC                  区域标识, 见 三.5

CGI=MCC+MNC+LAC+CI            小区标识, 见 三.5

MCC 和MNC同IMSI

LAC    LA code    最多16bits, 同一GSM网内的LA编码

CI        小区标识  最多16bits

### 6.  BSIC=NCC+BCC                         基站标识码, 见 三.5

NCC   Network Colour Code       3 bits  用于区分边界, BCCH

BCC   Base Station Colour Code  3 bits 用于区分相同频率BCCH的BTS

# 七号信令

## 一   基本术语

1.   SP=NI+PC          信令点

NI 表示所在网    0: 国际     1: 国际备用      2: 本地       3: 国内

NI=2          SP=2-xxxxx

NI=3          SP=2-xx-yy-zz   xx:主信令区    yy:子信令区

2.   LINK                   连接信令点的链路                   简写  SL

3.   LINK  SET          两SP间具有同种特性的link群  简写  LS

4.   DEST                   在信令上能到达同一目的的LS组

5.   SLC                     同一LS的SL编码,要求2 SP要对应,信令负荷分担

SL最多为16条, SLC=0-15

6.   CIC                      两个SP间中继的编号, 要对应, 后4位用于选SLC

CIC为12bits, 中继最多2048条

## 二   创建的准备

1.   SAE       ( MTP部分)

2.   MTP的APZ部分(C7 RP)

<EXRPI

<EXRUI              SUNAME=c7st2r/c7etc4r/etl74r

<EXEMI             / <BLRPE        /<BLEME

3.   MTP的APT部分(ETC和C7PCDD的SNT, DIP)

<NTCOI

<EXDUI:    DEV=C7PCDD-x,  DEVP=SNTPCDD-0-16+x; x=0-3

<NTBLE          /  <DTDII            /  <DTIDC        /  <DTBLE

4.   定义ST

<C7STI: ST=C7ST2-x, ITYPE=2; ITYPE=2  代表link为64K bit

<C7STP ;             <C7TSP ;

<C7TDI: ST=C7ST2-x;  测试

<C7LPC         改变C7  level 2上各种监视和控制的时间参数

<C7LPP         显示

## 三   MTP部分的数据建立

1.   定义本局信令点

<C7OPI:  OWNSP=ni-opc;

<C7PNC: OWNSP=ni-opc, SPID=ownsp;

2.   定义对端局信令点

<C7SPI:   SP=ni-dpc;

<C7PNC: SP=ni-dpc, SPID=dsp;

3.   定义LINK  SET

<C7LDI: LS=ni-dpc;

<C7SUC: LS=ni-dpc, LVA=1, ACL=Ax, DMI=1;  定义LS告警参数

LVA:   Limit  Value  for  Alarm (1-16)

ACL:   Alarm  Class

DMI:   Alarm  Delay  in  Minutes

4.   定义信令链路数据

<C7SLI: LS=ni-dpc, SLC=x, ST=C7ST-y, ACL=Ax,SDL="string";

5.   定义MTP路由 (目的地)

<C7RSI:   DEST=ni-dpc, LS=dspx, PRIO=x;   连接DEST和LS

可设置平均分担的两个LS (其PRIO相等)

<C7RUC: DEST=ni-dpc, ACL=Ax, DMI=1;    定义目的监视数据

6.   定义信令路由

<EXROI: R=C7SO&C7SI, DETY=C7BTC4 , FNC=5;

FNC=5   表示定义为信令路由

<EXDRI: R=C7SO&C7SI, DEV=C7BTC4-x;    分配中继

<C7SDI: DEV=C7PCDD-x, ST=C7ST2-x;         连接C7PCDD和ST

BLORE          /         EXDAI          /         BLODE

7.   建立SPC

有两种情况, 要求ETC为连接在R上, put in service, PCDD为MBL

对于AS45, AS39, AS49

<EXSPI: NAME=spcname;      半永久连接名字

<EXSSI: DEV1=C7BTC4-x;    定义中继端

<EXSSI: DEV2=C7PCDD-x;   定义C7端

<EXSPE ;                                 定义结束

<EXSCI: NAME=spcname,DEV=C7BTC4-x;   激活SPC

另一种用一条命令都定义

<EXSCI: NAME=spcname, DEV1=c7btc4-x, DEV2=c7pcdd-x;

8.   激活命令

<C7LAI: LS=ni-dpc, SLC=x;        激活C7信令链路

<C7RAI: LS=ni-dpc, RPIO=x;      激活C7信令路由

<C7SUI: LS=ni-dpc ;                    激活监视

<C7RUI: DEST=ni-dpc ;               激活DEST

9.   显示命令

<C7SPP: SP=       ;    所有SP

<C7LTP: SL=       ;    所有LINK状态   Restoring为正在定位

<C7RSP: DEST=  ;    LS和DEST状态

<C7SUP: LS=       ;    LS的监视状态

<C7RUP: DEST=  ;    DEST监视状态

<C7LDP: LS=       ;    LS的Link状态

<C7SDP:               ;    ST和PCDD的连接

<EXSSP:               ;    显示SPC

## 四   TUP部分数据定义

1.   定义N7话务路由

<EXROI:R=C7O&C7I, dety=c7btc4, fnc=3,dpc(A)=ni-dpc, si=isup;

<EXRBC: R=C7I, ST=0;

FNC=3    定义为话务路由

SI=ISUP  定义ISUP, 缺省为TUP

ST=0       选线方式, opc>dpc  even,  opc<dpc  odd

在自己ch中选释放最早的,如没有选剩下释放晚的

在同抢时, 控制属于自己的ch

DPC(A)    对应C7RSI中的DEST

2.   连接设备             <EXDRI: R=C7O&C7I, DEV= , MISC1=1;

MISC1      为CIC号         DEV应避开ch0和link

3.   EXDAI          /         BLODE          /      BLORE

## 五   硬件

1.   MAG   PCD-D

PCDD为数字MUX(64K->2M), 在槽道1-8插ST来的link, 每两个

相邻板配合, 1收1发, 控制8个link, 占用2M的ch x*8+y, x 为板的

组号, y为插孔号, 一般1个PCD-D带4个link, 占ch16-19

TIMESLOT  7027 (5)     连MAG  C7ST的ST7G  A*1F

TIMESLOT  7028 (6)     连MAG  C7ST的ST7G  B*1F

CONNECT            (9)

TPLU2                  (10)    A*1F   为DL, 至GSS

2.   MAG  C7ST

ST7C                     (1)     EM的地址ST7G

ST7G                     (3)     连接EMB和至PCD的link

# ISUP部分

## 一   基 本 概 念

1.  名词:

BCIE  Bearer Capability Inormation Element

LLC   Low Layer Capabilities

HLC   High Layer Capabilities

2.   ISDN BC 格式及参数意义

| Octet 号 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octet 3 | ext | cs | itc |
| Octet 4 | ext | tm | itr |
| Octet 4a | ext | s | c | a |
| Octet 4b | ext | sy | itr_do |
| Octet 5 | ext | 0 1 | la1 |
| Octet 5a | ext | sa | n | ur |
| Octet 5b | ext | ir | nct | ncr | flt | flr | 0 |
| Octet 5c | ext | nsb | ndb | pi |
| Octet 5d | ext | d | mt |
| Octet 6 | ext | 1 0 | la2 |
| Octet 7 | ext | 1 1 | la3 |

*   ITC 传送内容 (Bit 4 3 2 1 0)

00000  话路             01000  UDI

10000  3.1kHz音频  10001  7kHz音频    11000   视频

*   CS  (Coding Standard) 编码标准

00     ccitt 标准编码

*   EXT (Extension bit)  = 1 :     extension octets not present

*   ITR (Information Transfer Rate) 传送速率

00000     用于packet模式的呼叫

10000     64kbit/s

*   TM  (Transfer Mode)

00   circuit mode             01   packet  mode

*   E   (establishment) = 00   demand

*   C   (configuration)

*   S   (structure)

000  default                                    001  8kHz integriy

100  Service Data Unit integrity     111  unstructured

# SCCP部分

## 一   概念

1.   MAP  (Mobile  Application  Part)

为C7的应用部分, 用于移动结点之间发送和接收信息, 实现的方法

为在两结点用C7传送非电路相关信令, 有两个版本:

MAP1   早期版本, 支持基本的信令连接功能

CME 20 R4,R5可实现其功能

MAP2   可提供BSG, CUG, SPN, ICI, MIN的功能, R5可实现部

分功能, 有些为Ericsson特有功能 (GSM没规定)

具体用哪个版本由 Exchange  Properties 决定

2.   SCCP(Signalling Connection Control Part)

SCCP可使MAP在不同网络传输,如国内或国外的PSTN和PLMN

SCCP在C7信令方式中属于用户部分, 为MTP提供附加功能, 使

MTP能传送非电路相关信令, 分为两种方式:

SCCP=CO(Connection-Oriented)+CL(Conncionless)

CO (Connection) :   方式为: 建立连接-传送数据-释放连接

CL (Connectless):    利用消息中的路由传送数据, 无逻辑连接

*   NSC(Network Service Part)=SCCP+MTP

3.   BSSAP(Base Station System Application Part):

用于MSC/VLR,BSC之间,采用CO方式

4.   目前省内GSM的组网

每个M/V即是GMSC

每个M/V有省内所有M/V, HLR, AUC的MTP和SCCP数据

每个省有1-2个TMSC, 负责SCCP和ISUP的转接, 此TMSC

有省内所有SCCP SP的数据, 也有其他TMSC的数据, 进行

SCCP的分析, 完成消息发送

## 二   MAP消息构成

### 1.   消息结构

| MTP | SCCP | TCAP | MAP |
| --- | --- | --- | --- |

|                                           |                      |

| Routing label |  | Calling Add. |  | Called address |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|               |                                                       |                 |

| OPC |  | DPC |  | Global title |  | SSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|            |            |            |

| AI |  | NA |  | NP |  | TT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*   NA (Natutre of Address)   3:国内      4:国际

*   NP (Numbering Plan)    当MSC/VLR不知HLR地址时用NP=1

1:ISDN/Telephony Numbering Plan(E.163/164)    (MSISDN)

7:ISDN/Mobile Numbering Plan   (E.214)             (MGT )

*   AI (Address Information)

例:NA=4,NP=1,AI=46 705100

*   TT (Translation Type) (定义所用的ROUTING TABLE)

0    :用于GSM网络

1-254:用于与SC(Short Message Center)接口

*   SSN(Subsystem Number)  用于终端点把消息分配至正确软件

2:TUP if TUP used SCCP                   3:ISUP if ISUP uses SCCP

6:HLR                   7:VLR                   8:GMSC,MSC          9:EIR

10:AUC                  12:SC                 254:BSC(BSSAP)

### 2.   GT (Global  Title)的种类及其应用

*   MSISDN     普通的GT, NP=1, 在PSTN-GMSC-HLR用

*   MGT           Mobile  Global  Title

MS  Attach后M/V对IMSI进行分析得出MGT(MISDN)形式用于M/V

对HLR消息的发送, 内容为IMSI号, HLR记录IMSI所在的VLR地址

*   ADDRESS  在系统中产生, 由系统所知填写消息(非相邻也可)

### 3.   GTRC       Global  Title  Routing  Case

GT的RC, 为能够到达固定SCCP  SP的MTP  DEST的组合

## 三   人机命令

1.   源 CA(Calling Address)

<HGCAC:INT=86139H1H2H30000, NAT= ;   建立HLR

<MGCAC:INT=861390M1M2M3, NAT= ;      建立MSC/VLR,GMSC

<HGCAP;             <MGCAP;

2.   建立对端SCCP  SP数据

<C7NPI:SP=2-40;

3.   定义对端可得的SSN

<C7NSI:SP=2-40,SSN=6&7&8;

<C7NCP:SP=ALL,SSN=ALL;

4.   定义GTRC  GT  Routing  Case (本点落地不作)

<C7GCI:CTRC=1,PSP=2-40,PTERM,[PSSN=],SSP=2-50,SINTER;

PSP    首选MTP的DEST, 与PTERM或PINTER在一起

SSP    次选MTP的DEST, 一般与SINTER

对端为转接点:  PINTER 或 SINTER

对端为目的点:  PTERM 或 SINTER

5.   定义GT的分析 (对应的GTRC)

<C7TZI;      清除NOP区

<C7TCI;      COPY OP TO NOP

<C7GSI: TT=0,NP=1,NA=4,NS=70510,TERM,[LSSN=];   落地

本局为落地, 可指定SSN, 也可由消息指定(不加LSSN)

<C7GSI: TT=0,NP=1,NA=4,NS=70510,GTRC=1;              出局

<C7TAI;      激活NOP

# GMSC部分

## 一   主要功能

1.   漫游查询             Roaming  Interrogation 根据被叫访问HLR

2.   漫游再定向         Roaming  Rerouting      根据MSRN访问M/V

3.   呼叫转移再定向  Call  Forwording          根据C再定向(C为无条件)

## 二   计费产生点和计费的分区

1.   GMSC对MSISDN进行B表分析时, 由GMSC对主叫计费

2.   GMSC的B表分析结束后, 进行GT分析时, 由GMSC计费

3.   GMSC对HLR返回的MSRN后C 进行再定向时计费

4.   M/V对MSRN分析进行计费

## 三   对Ericsson特有的业务的说明

Supplementary  Service, 由SC完成

1.   SPN     Single   Personal  Number

与固定转移相似, 用户可把任一号码与其SPN联系, 拨打SPN

后, 通过数据 (IN) 至指定号码

2.   MPN    Mobile  Personal  Number             与SPN相同, 为移动方式

3.   ICI       Immediate  Call  Itemization

4.   OIN     Origianting    MIN (Mobile  Intelligent  Network)    MS到IN的呼叫

5.   TIN      Terminating  MIN (Mobile  Intelligent  Network)    IN到MS的呼叫

6.   Call  Drop                   本地MS A拨打国外MS B, 而B漫游在本局,

## 四   GMSC的人机命令

1.   建立本局CA(Calling Address)

<MGCAC:INT=49 172 2100097,NAT=172 2100097;

代表本点在网上的地址,为普通电话号,但不能为其他用户用

2.   被叫号码分析, 用于把B号码指向GRI软件路由, 系统可自动进行GTRC分析

3.   建立GRI的路由

<EXROI:R=0GRI1,DETY=GRI; 选择GRI路由

<EXRBC:R=0GRI1,

BO=8,         MSRN再分析的源

CO=1,         MSRN再分析的CO

MIS1=17,    C号码再分析的源

MIS2=0,      C号码再分析的CO

MIS3=15,    由4bits组成, 每个对应一个含义, 缺省为无效(0)

| bit 0 | bit 1 | bit 2 | bit 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MSRN.BO | MSRN.CO | C.BO | C.CO |

RSV=31,     由6bits组成, 缺省为0 (MAP1/MAP2)

| bit 0 | bit 1 | bit 2 | bit 3 | bit 4 | bit 5 | bit 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O. IN | T. IN | SPN | ICI | MAP1 | MAP2 | CPN |

MIS6=0;        PLMN的标识, 为1时表示为本地用户

6.   建立GRR的路由

GRR完成对HLR返回信息的再定向, 由系统根据GRI自动B表分析

<EXROI:R=GRR,DETY=GRR:(不需其他参数)

## 五   GMSC与SMS的数据

1.   建立SMS用户作为被叫实现SMS-GSMC功能的数据

功能实现由SC(Service Center)完成

<EXROI:R=GSMS,DEY=GSMS;

<EXRBC:R=GSMS,BO=91,MIS3=1;  指定BO用来继续分析

2.   建立SMS用户作为主叫实现SMS-IWSMC功能的数据

功能实现由SC(Service Center)完成

<EXROI:R=IWSMS,DETY=IWSMS;

<EXRBC:R=IWSMS,BO=92,MIS3=1;

3.  指向SMS的双向中继

<EXROI:R=SMSCSO&SMSCSI,DETY= ,FNC=7;

<EXDRI:R=SMSCSO&SMSCSI,DEV= ;

## 六   Ericsson特有业务的人机命令

1.   Call drop back

<EXROI:R=DROP0,DETY=DROP,FNC=0;  Route for drop detection

<EXROI:R=DROP1,DETY=DROP,FNC=1;  Route for rerouting of dropped call

2.   Route to MPN(Mobile Personal Number)

<EXROI : R=1MPN, DETY=MPN,FNC=2;  MPN的路由

<EXRBC: R=1MPN,BO=22,MIS1=1;           拨打MPN后重新分析的BO

3.   Route to MIN(Mobil Intelligent Network)

<EXROI :R=3MIN1,DETY=MIN,FNC=3; IN至GMSC的呼叫路由

<EXRBC:R=3MIN1,BO=26,MIS1=1;        产生新BO

<EXROI :R=4MIN1,DETY=MIN,FNC=4; GMSC至IN的呼叫路由

<EXRBC:R=4MIN1,BO=26,MIS1=1;        产生新BO

# HLR部分

## 一   HLR(归属寄存器)介绍

1.   HLR为数据库, 存放用户数据, 进行用户管理

2.   HLR与GMSC, M/V用MAP相连, 要有MTP, SCCP数据

3.   HLR与PC  AUC用X.25  DL连接; 与VAX  AUC用MAP连接

4.   每个HLR的容量为30-50万用户

## 二   独立HLR的组成

1.   APZ部分由CPS, RPS, MAS, IOS, 无GSS和相关数据

STS已完全有IOS完成, 通过STS对CP的Counter进行收集分析

2.   APT部分由HRS和CCS组成,

3.   独立的HLR安全性高, 便于管理, 但投入大

4.   硬件有CP, RP, IOG, ST, MUX(接PCM), IO等

## 三   HRS  Home  Regester  Subsystem

### 1.   HRS的功能

*   建立用户, 定义用户特性

*   对用户数据库的维护

*   对用户基本业务的描述和功能定义

*   对用户补充业务的描述和功能定义

*   定义/删除, 打死/激活, 查询 用户的补充业务

*   对各种GT的分析

*   和AUC的通信, 并对MS的鉴权和密码数据的管理

*   和GMSC, M/V的通信

*   统计用户, 信令数据和交换机性能

### 2.   HRS的功能划分

用户管理   建立MS及业务, 改变HLR属性, 定义和AUC的接口

数据库

分析

MAP          与其他PLMN的结点的连接

安全管理    F^B  CUPOLA负责相关命令,  CUPOLAN负责数据

### 3.   HRS的F^B及其功能  (有*为分析表, 无: 为数据库)

| f^b名 | 对应名字 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| hsnan* | 本地用户分析 | 把IMSI翻译为DB的指针, 找MSISDN信息 |
| hfnan* | 本地转移分析 | 定义转移, 把转移的C翻译为INT或送录音 |
| hvlrad* | 本地VLR地址 | 根据MSISDN找所在的VLR |
| hscan* | 本地SC 地址 | 为SC的地址表, 负责对SC的管理 |
| hbcan* | 承载能力分析 | 把ISDN BC或GSM BC翻译为BS(基本业务) |
| hrcan* | 本地漫游特性 | 处理定义本地VLR特性的命令 |
| hnsan* | 号码系列分析 | 对号码的分析, 并把结果返回 |
| hauthd | 本地鉴权数据 | 存放本地MS的鉴权和密码 |
| HSD | 本地用户数据 | 存放本地MS的数据和业务 |
| HSSD | 附加业务数据 | 对应TS10 |
| HSMD | 短消息数据 | 对应TS20 |
| hbsgd | 本地BSG数据 | 对应TS60, TSD0, BS20, BS30 |
| hasnd | 附加用户数据 | 存放附加的MSISDN号码和其GSM BC |
| HICD | IMSI切换数据 | 处理IMSI切换的数据 |
| hcugd | 本地CUG数据 | 存放MS的CUG数据, 负责CUG呼叫的鉴权 |
| hzoned | 本地区域服务 | 存放区域为MS提供的服务 |

### 四   业务(Service)的种类

1.   Basic  Service  基本业务, 即用户的BC(Bearer  Capabilities), 指示

用户的传输特性, 由以下两种业务组成

2.   Bearer Service  为OSI的1-3级

3.   Tele Service      为OSI的4-7级, 如speech, SMS, Fax等

4.   Supplementary  Service  在BS的基础上发展的, 如主叫显示等

5.   Basic  Service  Group

| BS20 | BS30 | TS10 | TS20 | TS60 | TSD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异步数据 | 同步数据 | 语音业务 | SMS业务 | FAX业务 | 附加语音 |

### 五   GMSC向HLR索引MSRN的过程(HRRGAP为核心)

1.   HMAPTC收到TCAP的消息后, 把消息转发给HRRGAP, 消息内容

为MSISDN, 如源为ISDN, 消息中还有BC, HLC, LLC (SSN=6)

2.   HRRGAP对消息检测MAP1/2, 消息信令本GMSC是否支持, 并建

立与TCAP的数据连接, 进行语法错误检测

3.   HRRGAP把MSISDN发给HSNAN分析, 结果为HSD的指针, 可索

引出MSISDN是main/dual/additional

4.   会出现以下分支:

a.   HRRGAP收到了ISDN  BC, 要把BC送至HBCAN分析, 分析结

果为对应的GSM  BC和BS code, HLR根据BS code判断业务是

否支持

b.   如果MSISDN为additional, HRRGAP要求HASND分析并把分

析得到的BC送至HBCAN进行分析

c.   如果非前两种, HRRGAP分配缺省的BSG给MSISDN, 并把该

BC送至HBCAN进行分析

5.   在HSD数据中, 找到用户的拦截数据, VLR指针, IMSI

6.   HRRGAP从HSSD, HSMD或HBSGD得到SS数据和转移数据

7.   HRRGAP把VLR指针, IMSI, MSISDN(被叫为附加号码), BC值

送至HRRVAP

8.   HRRGAP向HMAPTC要主叫地址

9.   HRRGAP把VLR指针送至HVLRAD分析, 得到VLR地址

10.   消息 "Provide Roaming Number"由TCAP发至VLR

11.   HRRVAP得到VLR回送的应答消息, 得到MSRN

12.   HRRVAP把MSRN送至HRRGAP, 如果VLR判断MS不可到达,

HRRVAP进行分析

13.   HRRGAP打包向GMSC的应答消息, 并发送

### 六   用户数据和HLR属性

1.   SUD(Subscriber Dat)

| SUD | 表达含义 | SUD | 表达含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| *AOC | 计费信息 | *BAIC | 禁止所有来话 |
| *baoc | 禁止所有去话 | *bicro | 漫游出国时禁止来话 |
| *boic | 禁止打国际 | BS21 | 异步300bits/s数据 |
| *boiexch | 禁止打除MS所在国家的国际电话 |
| BS22 | 同上, 1200bits/s | BS23 | 同上, 1200-75bits/s |
| BS24 | 同上, 2400bits/s | BS25 | 同上, 4800bits/s |
| BS25 | 同上, 9600bits/s | BS31 | 同步1200bits/s数据 |
| BS32 | 同上, 2400bits/s | BS33 | 同上, 4800bits/s |
| BS34 | 同上, 9600bits/s | CAT | 用户范畴 |
| *CAW | 呼叫等待 | *CFB | 忙转 |
| *cfnrc | 用户不可到达转 | *cfnry | 久叫不应转 |
| *CFU | 固定转移 | *CLIP | 主叫显示 |
| *CLIR | 限制主叫显示 | *clop | 被叫显示 |
| *colr | 限制被叫显示 | DBSG | 缺省的BSG的值 |
| *hold | 呼叫保持 | ICI |  |
| *mpty | 多方电话 | *OBA | 用于操作员限制话务 |
| *OBI | 操作员限制来话 | *OBO | 操作员限制去话 |
| obopre | 限制去音乐台呼叫 | obopri | 限制去信息台的呼叫 |
| obssm | 操作员对SS的限制 | OSB1 | 指定限制级别 type 1 |
| OSB2 | 指定限制级别type2 | OSB3 | 指定限制级别 type 3 |
| OSB4 | 指定限制级别type4 | OBR | 限制漫游码 |
| OFA | 转移呼叫源 | PWD | 用户加密 |
| SOCB | 用户控制呼叫限制 | socfb | 用户控制cfb |
| socfrc | 用户控制cfrc | socfry | 用户控制cfry |
| socfu | 用户控制cfu | soclip | 用户控制clip |
| soclir | 用户控制clir(更高) | socolp | 用户控制colp(更高) |
| SPN | 单一用户号 | TIN | 终止在IN |
| TS11 | 电信业务:电话 | TS21 | 电信业务:SMS ->MS |
| TS22 | 电信业务:sMs<-MS | TS61 |  |
| TS62 |  | TSD1 | 电信业务: 辅助电话 |

所有的AOC, 限制呼叫业务, 呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫保持,

多方电话属于SS业务

2.   Profile  用户特性文件

为SUD的组合, 可赋给用户, 增加灵活性, OBA和PWD不能

属于profile, 最多可有32个Profile

## 七   用户的BC (Bearer Capability)

1.   应用过程: ISDN BC->GSM BC->BSG(Basic Service Group->

SS(Suppliment Service),BC->SuBsription?->Active?

2.   赋予用户BC的有三种方法

*   main            用DBSG直接赋值

*   additional     附加号码用于PSTN的用TUP进行非话业务

*   dual             双号码是用户把公用和私用MS的结合       要求 BC=1

## 八   MAP安全系统

1.   MAP对以下操作有安全保护

*   Update Location

*   Cancel Location

*   Insert Subscriber Data

*   Delete Subscriber Data

*   Provide Roaming Number

*   Reset

*   Forward Short Message

*   Perform Handover

*   Perform Subsequent Handover

*   Restore Data

2.   每个对有安全保护命令的操作源的地址必须属于以下之一

*   Global Title Number series

*   Signalling Point Code(SPC)

*   MTP Originating Point Code(OPC)

## 九   人机命令

1.  建立HLR 地址           <HGCAC:INT=4670100300,NAT=70100300;

2.  建立HLR属性(HLR共有28个不同属性)

HGEPC:PROP=BARMAXREATPWD-3;  密码最多输入3次

HGEPP:ID=ALL;                显示所有属性情况

3.  建立PROFILE            <HGSPC:PROFILE= , SUD= ;

4.  建立用户MS              <HGSUI:MSISDN= , IMSI=, PROFILE=1;

5.  修改数据

<HGSDC:MSISDN=4670185030001,PROFIL=2;

<HGSDC:MSISDN=4670185030001,SUD=TS21-1&TS22-1;

6.   修改用户SS(Supplementary Services)数据(转接)

<HGSSI:MSISDN= , SS=CFNRY, FNUM= , OFA=1, TIME=15;

SS=CFNRY,CFU,BICRO ect.

OFA      再定向的源

TIME    等待时间(秒), 对于CFNRY

FNUM  再定向被叫号码

<HGSSE:MSISDN= , SS=CFU;         删除此数据

<HGSSE:MSISDN= , SS=CFNRY,KEEP;  取消功能, 保留数据

7.   定义用户BC(Bearer Capability)

<HGBDI:BC=18,RCR=1,FAX,RC=5-0-3,ACC=0-3-0,ITN=0;

RCR(无线信道请求)=1   全速率信道

RC(无线信道)=UR(用户速率)-MT(modem类型)-IR(内部速率)

ACC(接入信息)=RA(速率适配?)-S(结构?)-SA(同步/异步?)

ITN(Interworking with Terminating Network)=CE(连接单元)

8.   HLR 定义多个号码

<HGAMI:MSISDN= , AMSISDN= , BC=9;     定义附加号码

<HGAMI:MSISDN= , AMSISDN= , BC=1;     定义双号码

<HGAME:MSISDN= ;

9.   HLR IMSI changeover  换对应号的SIM卡

<HGICI:MSISDN= , NIMSI= , DATE=950101;

切换在新卡头次使用时或5月1日执行

<HGICC:MSISDN=467018503001,DATE=950401;

<HGICI:IMSI=26202123456,NIMSI=26202123455;

<HGIRI:MSISDN=467018503001;

<HGICP:NIMSI=ALL,PEND;

10.   HLR location reset

<HGSLR:MSISDN=   |IMSI=   ;把对应MS的位置置为Unkown

12.   转移分析(转移呼叫至国际,要加国际区号)

<HGFZI;

<HGFCI;

<HGFSI:FW=1-90,REST;      拨90*,被抑制

<HGFSI:OFA=7;             源7,作为源0(default)重新分析

<HGFAI;

13.   用户数据文件输出管理

<HGPFI:MSISDNS=xx,TIME=0200;   xx*的用户信息在2点输出

<HGPFI:IMSIS=xx ;      SIM卡号为xx*的用户信息立即输出

输出文件为HPSDFOAFILE

14.   HLR 的SMS SC(Service Centre)

<HGSCP;                        打印所有SC地址和所带的用户数

<HGMWP:MSISDN= ;   指示要发给此MS消息的SC地址

15.   录音通知抑制(有些用户有自己的语音设备, 不必送语音)

<HGFCI ;                                    COPY OP TO NOP

<HGASI:ANSUS=491722100;    491722100*停送语音

<HGASP;                                    显示抑制语音的号码

<HGFAI;                                     激活NOP

<HGFAR;                                   有错时清除原来OP

16.   HLR 的号码分析

Pre-Analysis

<HGPAI:USRF=RSAI,NAPI=1,NAI=4,ONSA=1;

USRF(User Functions)

NAPI(Numbering plan indicator)

NAI (Nature of addriess indicator)

ONSA(Origin for Number Series Analysis)  结果

Analysis

<HGNSI:ONSA=1,NS=172 21,CHAR=RSAI-1;

NS       (Number Seris)  分析号码

CHAR (Charateristic)    结果

17.   HLR漫游区号特性(根据漫游MS主叫分析提供的服务)

<HGRIC:AREA=4-491722,CHAR=TRAFFV2;

AREA  号码类型(4:国际)-主叫号码(491722*)

CHAR = TRAFFV2  支持MAP version 2提供的功能

ROAMREST 不允许呼叫

AOCC     Advice of charge charging is supported

RSERV    可以漫游,本区提供的服务不支持

18.   HLR的AUC(Authentication Centre)接口

AUC类型: PC -AUC    作为HLR I/O 普通终端接入

VAX-AUC    通过MAP接口(C7 signalling)与HLR相连

<HGAIC:IMSI=xx,SUBAI=MAP,CHECK;

在MAP可用时(CHECK),SIM为xx的用户通过MAP与AUC相连

19.   对HLR AUC 告警处理

<HGALP:NLOG=50;    打印后50个告警

<HGALR;                     清除告警

20.   定义profile,在指定的SSN中,能操作一定人机命令的组合

<CUPPI :PROF=5,SSN=7,OPER=INSUBDA-1&PROMNUM-1;

<CUPPP:PROF=ALL;

<CUPPE:PROF=5,OPER= ;删除命令,无命令时,删除PROFILE

<CUPAI:SSN=7,NA=3,NP=1,NS=49 172 30,PROF=5;

<CUPAC:SSN=7,NA=3,NP=1,NS=49 172 30,PROF=5;

<CUPAP:SSN=ALL;

<CUPAE:SSN=7,NA=3,NP=1,NS= ;       取消和PROFILE的连接

<CUPOI:SSN=7,OPER=INSUBDA-1;    直接定义

<CUPOP:SSN=ALL;

<CUPOE:SSN=7,OPER=INSUBDA-1;

# MSC/VLR 部分

## 一   MSC/VLR介绍

1.   M/V的功能

建立和控制呼叫(包括SS)

对语音切换的处理

对MS进行位置更新(MSC之间, 需与HLR通信)

与BSC(bssap), GMSC(ISUP), HLR(MAP)通信

管理, 分析, 处理用户等数据

鉴权, 加密(AUC), 设备(EIR)等管理

在SMS和MS之间发送/转发短消息

2.   特有硬件

MALT(ETC)          MSC与BSC的接口(BSC侧为RALT)

MDTF(CSK-D)     接收MS的双音频, MS拨类似分机或200时用

数字ETC/BL+MUX      接MSC的数字专线

模拟PCD+BL+RG        接MSC的模拟专线

PCD+KR                      接收专线的双音频

3.   M/V主要子系统: MTS, 有6个功能组

*   拜访寄存     负责对漫游至本区用户的数据, 鉴权, 地址,

*   SS的管理     完成和BSC 接口, 由5部分组成

CM     连接管理, 由呼叫控制部分, SMS部分, SS部分组成

完成面向TCS和CHS的BSSAP消息的处理

呼叫控制部分(CC)   负责出,入,转呼叫的处理和监视

短消息部分(SMS)    处理SMS呼叫

补充业务部分(SS)   处理SS

MM   移动管理  提供CM和RR的链路(mm-link),处理属于MM的bssap消息

完成功能: 鉴权, TMSI的申请, 通过IMSI对MS的标识,

MS的位置记录, IMSI的开关机等功能

RR     无线资源管理   管理rr-link(寻呼,切换,信道加密等) 建立和释放信道

完成功能: 信道加密, 信令和话务信道切换, 小区切换 跳频

BSC   接口管理   完成A接口的路由和设备的操作维护

SCCP 接口管理   负责SCCP和RR的BSSAP消息处理

*   MAP     负责与HLR, MSC, EIR, SMS-GMSC的MAP通信

*   GIWU   GIWU设备的管理, 用IWUP或IWOMAP协议

*   管理      对局数据的管理, 如BSCs, cells, MSRNs, IMSIs...

*   分析      对数据的分析, 如IMSI, TMSI, BC, CGI, MSC

## 二   M/V的功能介绍

1.   功能块和功能

| F^B名 | 对应名字 | 完成功能 |
| --- | --- | --- |
| mrnap | 漫游提供 | 提供漫游号码 |
| maptc | map协调 | 完成与MAP信令的配合 |
| mabc | 移动BC分析 | 完成BC分析, 得到BACS和T/NT |
| MTV | 拜访用户 | 存放本地漫游MS的用户数据和状态数据 |
| MRNR | 移动漫游路由 | 负责漫游, 切换的分析 |
| MTB | B表分析协调 | 协调B表分析(msrn, ho, ms calling) |
| mtbss | 用户业务部分 | 协调对用户业务的处理 |
| msnan | 号码分析(da) | 移动中具体分析号码的F^B |
| TSA | 电信业务分析 | 对BACS分析得到TSC, WSIG... |
| mtbcc | 被叫呼叫规约 | 向MS B的动作 |
| mccmh | 呼叫消息处理 | 负责消息的打/拆包 |
| MPAG | 移动用户寻呼 | 完成对MS的寻呼 |
| MMM | 移动呼叫管理 | 管理MS的呼叫, 1个呼叫有1个MMM指针 |
| MSCO | sccp的co部分 | 完成SCCP CO部分的功能 |
| MRRM | 无线资源管理 |  |
| mmmcs | mmm的连接 | 完成入中继和MS的连接 |
| miwuc | giwu功能处理 |  |
| IA | 分析接口 |  |

2.   名词解释

MTE              移动落地, 用于ANBSI

MTV pointer  对MTV中用户的访问

E3                  在手机显示话费时, 定义不同国家对应的系数

BASC            基本业务码

MIWULT       GIWU对应的设备

MALT           向BSC的设备

三   M/V提供MSRN的过程(HLR->M/V)

1.   MRNAP从TCAP和MAPTC收到HLR来的请求消息(msisdn, gsm

bc, isdn bc/hlc/llc, imsi), 在CME R3版本只有IMSI

2.   MRNAP把bc/hlc/llc送至MABC, 得到BASC值和T(透明传递)/NT

3.   分析结果送至TECA, 分析本M/V是否支持此业务

4.   MRNAP送IMSI给MSNAN得MTV指针, 再访问MTV得到MS状态

状态 :  not  register        动作 : 启动登记进程

attached                        步骤5

detached                       发"absent subscriber"给HLR或5

MS的SPN业务激活     发"absent subscriber"给HLR

5.   MRNAP用IMSI向MRNR要求MSRN, 同时得到时限器

MSRN的分配有3种:

a.   漫游号码与切换号码共用

b.   漫游和切换各有自己的号码

c.   在b的基础上, 漫游号码按LA细分(很少用)

MRNR记录分配MSRN+IMSI(+BC+HLC+LLC)

6.   MRNAP把得到的MSRN发给HLR

四   M/V对呼叫MS的预准备(GMSC->MSC)

1.   IAM(msrn, isdn bc)消息从入中继传至RE进行分析

2.   RE要求DA分析, 结果必为MTE(Mobile  Terminating)

3.   RE通过MRNR得到IMSI, MRNR占用MTB, 并让其与RE建立通信

MRNR退出服务, MTB中产生本次呼叫的新记录

4.   MTB占用MTBSS, MTBSS发IMSI给MSNAN得MTV指针, MTBSS

用MTV指针从MTV中得到被叫数据

5.   MTBSS送IMSI给MNSAN进行分析, 得到IMSI的信息(E3,CBA...)

并把所有的结果返回给MTB

6.   MTB从RE取ISDN BC等数据, 并把它和MSRN的GSM BC一起送

至MABC分析, MABC把ISDN BC翻译成GSM BC, 并把两个GSM

BC翻译为BASC(如果没有GSM BC,取缺省), 返给MTB

7.   MTB送BASC给TECA作业务分析和兼容检查, 如果业务支持,

TECA会分析得到GISC(需GIWU时), TSC, WSIG, TPI, TBP

8.   MTB把BASC送至MTBSS, 要求其在MTV中检查

9.   MTB占用MTBCC, MCCMH, 预备结束

五   M/V对呼叫MS的建立

1.   MTB命令MTBSS在MTV中检查MS的detached flag, 如果MS关机

或SS业务(转移)激活, MTBSS会进行再分析, 如果MS正常,MTBSS

告诉MTB可以作寻呼

2.   MTB命令MPAG开始寻呼并启动计时器. 如果MPAG发现用户忙,

会命令MMM检查MS此时是否允许呼叫并行,并把当前呼叫的

MMM指针送给MTB: 如允许并行,至4; 不允许, MTB命令MTBSS

启动呼叫等待

3.   寻呼应答由BSC经MSC, SCCP, MSCCO, MRRN, MMM,MMMCS

MTBCC送至MTB, 在MTB和MTBCC建立link, 释放MPAG,

MTBCC执行IMEI检查, 判断是否可在无MS应答时向主叫建通路

4.   MTBCC通过link向MS发set up, 如果主叫为TUP(IAM), 无BC

5.   MTBCC由link收到MS的应答, 在MS没收到BC或MS想改变BC

时, 会发BC给MTBCC, 并执行 a 和 c

a.   MTBCC把新BC或新旧两个BC送至MABC分析, 结果至MTB

b.   MTB通知TECA进行分析

c.   MTB通过MTBSS在MTV进行分析, 得到新的BASC

6.   如果TECA分析得到GISC, MTB占用MIWUC, 以占用MIWULT

7.   MTB命令MTBCC向BSC发 'assignment request', MTBCC把消息

发送至MRRM, MRRM从MBSSD得到BSC和路由指针后, 占用

MALT, 把消息从link上发送至BSC, 同时MALT MUP消息和

'assignment  complete'返回给MTB

8.   在6中如占用了MIWUC, MTB把MALT MUP消息送至MIWUC,

MIWUC把MIWULT MUP通过GS与MALT MUP连接

9.   如果MTB的路由数据中参数MIS3指示BO有效, MTB命令IA进行

B表分析(得到CC)和A表分析(得到ACO), 得到计费信息

10.   MTB把得到的数据送至RE进行首次计费分析

11.   MS返回'alerting'(振铃)或'connect'(通话)消息, RE建立话音连接,

并根据MTB送来的相关信息, 进行二次计费分析

收到'alerting'消息, MTB启动无应答时限并向A送振铃音

收到'connect'消息, 如果占用消息在连接应答消息之前送至

MS, MTB向A发ANM(应答消息); 如果'connect'在

'alerting'之前发送, MTB向A发CON(连接消息)

12.   语音通路完全建立后(B振铃), RE连接CLCOF来监视MTB和  IT, RE释放

13.   切换可在除下面情况下执行

*   malt mup发给miwuc后, 在MTB没得到miwult mup和malt

mup建立连接应答信号之前

*   第二次miwult mup为连接IT送给RE, 但语音通路尚未建立,

或CLCOF没有占用

六   用户业务的实现

1.   Alternate  speech/fax  gr.3(语音和3类传真的切换)

此功能对应TS61和TS62, 只是两个ITC值不同

TS61  ITC='alternate speech/fax'

TS62  ITC='alternate speech/fax - starting with speech'

2.   切换实现可根据三个阶段分析

MS发起呼叫

MS发两次set up消息, 有两个BC, MABC会两次分析BC,得到各

自的BASC,两个bc会转换为内部gsm bc, ITC为对应值(TS61/2),

呼叫所用的BC为MS先送来的, 会占用GIWU作为备用

MS终止呼叫

HLR送请求MSRN的消息中有MS为TS61/2的信息, MABC翻译

GSM BC, 用TECA检查, 占用GIWU作备用, 建立语音通路

在通话中的切换操作

MS在手机上选择菜单 'in-call modifition', 会有MODIFY消息给M/V(内容

为BC的新模式), MABC根据起始呼叫时的BC进行比较判断切换是否允许

3.   SS业务的实现

CME R5版本的呼叫等待和呼叫保持由一个单独的CCD完成

会议电话由CCD完成, 有呼叫保持功能

七   人机命令

1.   本地地址定义

<MGCAC:INT=401722100097,NAT=1722100097;

2.   MTS 交换属性

<MGEPP:ID=ALL;                                 显示所有属性

<MGEPP:PROP=AUTHENTICATE-1;   鉴别属性为1

<MGEPC:PROP=msrnhomethod-1;     漫游和切换号码用不同路由

<MGEPC:PROP=msrntcntime-150;     MSRN有效时长为150s

<MGEPC:PROP=msrnhndtime-100;    切换号码有效时长为100s

3.   软件路由(漫游号码和切换路由)

<EXROI:R=MRNR0, DETY=MRNR; 定义漫游路由

<EXROI:R=HOVER0,DETY=MRNR;定义切换路由

<MGRSI:R=MRNR0, MSRNS= xx;    号码系列xx指向漫游路由

<MGRSI:R=HOVER0,MSRNS=yy;    号码系列yy指向切换路由

<MGRSC:MSRNS=xx, USAGE=RNRPER;      xx用于漫游的定义

<MGRSC:MSRNS=yy,USAGE=HONPERM;   yy用于切换的定义

<MGRNI:MSRN=xx00&&xx99&yy00&&yy99;   激活号码

4.   漫游再定向路由MRR(Roaming Rerouting Route)

<EXROI:R=MRR,DETY=MRR;

<EXRBC:R=MRR,CO=0,RO=0,MIS3=1;   MIS3=1: 表示CO有效

5.   本局落地(MTB)

<EXROI:R=MTB,DETY=MTB;

<EXRBC:R=MTB,BO=9,MIS3=1(BO有效);

<ANBSI:B=9-0,CC=1; 定义CC(Charging Case)

<ANBSI:B=9-1,CC=1;

<ANBSI:B=9-2,CC=1;

6.   Mobile terminated SMS(MSMT)

<EXROI:R=MSMT,DEY=MSMT,FNC=0;

<EXRBC:R=MSM,BO=94,MIS3=0(BO有效);

<ANBSI:B=94-44,CC=8;

7.   Mobile originated SMS(MSMO)

<EXROI:R=MSMO,DETY=MSMO,FNC=0;

<EXRBC:R=MSMO,BO=93,MIS3=0;

<ANBSI:B=93-44,CC=8;

8.   IMSI号码分析

<MGICI;

<MGISI:IMSIS=2602,  IMSI为2602*

M  =5-49172,      定义MGT

NA=4,                 国际, 为HLR address作准备

ANRES=OBA-0&      用于呼叫的源为0

CBA-63&      限制的呼叫的国际区号(D表分析)

PLMN-0&      对此用户的语言种类

MAPVER-1&       MAP 版本

OWNMS&       OWN PLMN

NATMS&      NATIONAL PLMN

ERIS-15&      Ericsson提供的服务     (bit:0:spn,1:ici,2:oin,3:dmsisdn)

INOPER-1&       IN OPERATOR GROUP

NRRG-0 ;          ROAM. RESTR. GROUP

<MGIAI;

<MGIZI;

9.   speech/fax gr.3的切换             HGSDC, HGSPC, HGBDI

八   用户服务分析

1.   BASC可为TEC(Teleservice Code)或BEC(Bear Service Code)

*   TEC的取值

Telephony

Emergency Call

Short Message Mobile Originated

Short Message Mobile Terminated

Automatic Facsimile Group 3

Alternate Speech/Facsimile Group 3

Auxiliary Telephony

*   BCE的取值格式为BSG-URATE

BSG  取值

Data, circuit duplex asynchronous

Data, circuit duplex  synchronous

URATE取值

0.3kbit/s     1.2kbit/s    1.2/0.075kbit/s

2.4kbit/s     4.8kbit/s    9.6kbit/s

BSG=1时  URATE不能为0或2

2.   TEC,BEC经TSA分析后的结果为:

*   RSIG     需要信令类型     如果为ISDN呼叫,定义所须信令

*   TRI        传输指示            指示承载业务是否为透明模式(T/NT)

*   ITC        传送能力信息     代表BEC,取值见ISUP 一.2 :

DIG          数字                    AUD         3.1kHz 语音

*    TSC      电信业务码         用于以后分析

*   GISC     GIWU选择          指向GIWU的路由 (FAX, DATA...)

3.   TSC经TSC分析后的结果:

*   WSIG    需要信令类型     由RSIG得出   nois: 不要isdn       ispr:  要isdn

*   TBP       传输中断保护     语音不用, 对EC有影响

*   TPI        通知音保护         定义是否不向主叫发拨号音(全N)

*   TCL       呼叫类别            在MS->PSTN过程中定义主叫类别

4.   TSA中TEC的分析

<MGTEI:TEC=THY,TSC=1;

<MGTEI:TEC=AFX3,TSC=5,GISC=FAX;

TSA中BEC分析

<MGTEI: bsg=dcda, urate="4.8", tri=t  , itc=aud, tsc=9;

<MGTEI: bsg=dcda, urate="4.8", tri=nt, itc=aud, tsc=10;

<MGTEI: bsg=dcds, urate="4.8", tri=t  , itc=aud, tsc=11;

<MGTEI: bsg=dcds, urate="4.8", tri=nt, itc=aud, tsc=12;

5.    TSC分析

<MGTCI: tsc=1  , wsig=nois, tbp=no,  tpi=yes,note="thy ";

<MGTCI: tsc=5  , wsig=ispr, tbp=yes, tpi=no, note="afx3";

<MGTCI: tsc=9  , wsig=ispr, tbp=yes, tpi=no, note="da a t  ";

<MGTCI: tsc=10, wsig=ispr, tbp=yes, tpi=no, note="da a nt";

<MGTCI: tsc=11, wsig=ispr, tbp=yes, tpi=no, note="da s t  ";

<MGTCI: tsc=12, wsig=ispr, tbp=yes, tpi=no, note="da s nt";

6.   TMR(传输介质需求)分析

TMR在ANRSI定义入路由中赋值, 如果没定义, 系统给缺省值

在TEC,BEC都无法得到时, 可用TMR 得到TSC,TPI,TBP

7.   CCH(兼容检查)分析

CCH在ANRSI:cch=yes ; 定义,来检查此路由是否兼容提供的服务

可在出局呼叫, 本地专线落地呼叫, 本地用户落地呼叫中定义

例:  Outgoing Call兼容分析

输入参数: WSIG(源)+TMR(源)+TSIG+TTRANS(exrop定义)

得出是否兼容

九   建立BSC 数据和相邻MSC数据

1.   建立MSC<=>BSC的双向路由

EXROI:R=MALTO&MALTI,DETY=MALT,FNC=3;     话路

EXROI:R=MALTSO&MALTSI,DETY=MALT,FNC=5;   信令

2.   建立信令点(14bits)

C7NPI:SP=2-1000;

C7NSI:SP=2-1000,SSN=254;  254为BSSAP信令,用于BSC

3.   连接设备

EXDRI:R=MALTO&MALTI,DEV=MALT-1&&-15,MISC1=1;

EXDRI:R=MALTO&MALTI,DEV=MALT-17&&-31,MISC1=17;

EXDRI:R=MALTSO&MALTSI,DEV=MALT-16;   bssap必须16

EXDAI:DEV=MALT-1&&-31;

4.   建立半永久连接

EXSPI:NAME=SEMIP01;

EXSSI:DEV1=MALT-16;

EXSSI:DEV2=C7PCDD-0;

EXSPE;

EXSCI:NAME=SEMIP01,DEV=MALT-16; 激活

5.   在MSC中定义此BSC所有的cell

MGCEI : CELL=BSCA22,CGI=262-02-10-10,BSC=BSCA;

MGCEC: CELL=BSCA22,RO=4,CO=1,EA=1;

EA  Emergency Area   把紧急呼叫指向与MSC最近的EA

6. 定义相邻的MSC的软件路由

<MGIDI: BTDM=sss , GTDM=ss ; 定义自动detached时长sss+ss

BTDM   自动脱离的监视时长     0-1530s

GTDM   detach的监视保护时长  0-255  s

7.   定义MSC的路由

<EXROI: R=1MHOC, DETY=MHOC, FNC=1; 只定义1个

<EXRBC:R=1MHOC, BO= , RO= ;

FNC=1   表示定义路由为HO进行B表分析的源路由

<EXROI: R=2MHOC1, DETY=MHOC, FNC=2; 1次/(M/V)

<EXRBC:R=2MHOC1, CO= , RO= ;

FNC=2   定义向MSC发HO请求的路由 见3

8.   定义相邻的MSC

<MGNMI:MSC= ,MSCADDR=4-86139M1M2M3, R=2MHOC1;

9.   定义相邻MSC的小区

<MGOCI:CELL= , CGI=262-02-3-580, MSC=;

十   其他功能

1.   在HLR有问题时, M/V的响应

*   在HLR发生问题造成MS数据错误时, HLR发'reset'给对应M/V

*   在CME 20 R5以前的版本会立即响应, 清除MS在VLR的数据

*   CME 20 R5可启动时间监视, 并在MS呼叫时对其位置更新,

如成功(HLR OK), MS会正常使用, 要定义M/V的属性

*   人机命令

<MGEPC:PROP=RESTMETHOD-1;    0 表示立即删除

<MGEPC:PROP=RESDD-10;                  时间监视为10天

2.   软件设备拥塞监视(F^B SFCS)

*   CME20 可把软件设备的拥塞(如GRI不够)放在log file中

*   人机命令

<COFDP ;        显示SFCS的数据

<COFLP ;         显示log file的内容

<COFSI  ;         激活拥塞的告警

<COFSE ;         关闭告警

<COFLR ;         清除告警, 在扩SAE后

<COFLR ;         清除log file 文件内容

3.   MSC的各种追踪(命令在MSC执行, 结果记录在BSC的ctrfile中)

对IMSI的追踪

<MGBRI: IMSI=  , RTY=1-3, RR=1, ACCT=ALL;

RTY       记录输出类型

=1   在AT上输出

=2   在AT和文件输出

=3   在文件输出

RR           输出文件的子文件

ACCT     记录MS的动作类型

| TCN | OCN | OCE | LUN | LUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼叫MS | MS呼叫 | MS紧急呼叫 | 普通位置更新 | 周期位置更新 |
| MSA | MSD | SSP | TSM | OSM |
| ms 开机 | ms 关机 | 用户执行SS | MS->SMS | SMS->MS |

对EIR GreyList中记录的IMSI的追踪

<MGTI: RTY=1, ACCT=all;  把MS的所有动作在AT上输出

<MGGTE      关闭此种追踪

<MGGRE: RR=52;  关闭子文件52的追踪

<MGGRI: RR=52;   激活

<MGGLP: RR=52, NLOG=all;  显示52文件中灰表跟踪的内容

<MGBRP: RR=ALL;   显示用于追踪的文件

<MGGTP ;                   显示用于灰表设备追踪的文件

4.   越M/V位置更新的新概念

在CME 20 SS Ph4版本, 在M/V之间可把此IMSI的加密信息传

递, 减少对AUC的访问, 需要定义配合的VLR和LA

<MGCVI: VLR= , VLRADDR= , MAPV= , LAI= ;   1次/LA

定义相邻的VLR和LA, 通过MAP信令传递加密数据

<MGCVP: VLR=ALL;

5.   AOC (Advice of Charging)的实现

在通话时, 通过MSC向MS定时送脉冲实现AOC, MS可显示话费

GSM可告诉MS每个脉冲的价值

<MGCCP: IMSIS=all;      显示定义AOC的IMSI号

<MGACP: T=all;              显示用于AOC的费率

<MGCCI: IMSIS= , E3= ;

设置送脉冲的频率和T的频率的比例,E3用于IMSI分析

<MGACI: T= , E1=xx-y, E2=mm-n, E4=aa-b, E7=mm-n;

E1, E2 表示在初始的mm.n秒内收费xx.y元

E4, E7 表示以后每格mm.n秒收费aa.b元         需要定义配合的T数据

<CHTSI:T= , TDS=mm, NSP=xx;

# 回声抑制器

## 一    Echo  Canceller介绍

1.   完成功能             抑制在二四线转换时部分电路不平衡造成的回声

2.   EC的种类            IEC    在入中继上的EC        OEC    在出中继上的EC

3.   使用原则            不用同时使用IEC和OEC      EC使用时应尽量靠近用户

speech, audio要EC                 data,fax不加

*   对MSC,SMS-SC不加echo canceller

*   对PSTN中继必须加echo canceller

*   对IN     中继必须加echo canceller

4.   EC的接入           一对一接入                          共用形式

建立RP, EM和SNT, GSS数据, 在定义路由时加参数

## 二   人机命令

| 命令 | F^B | 参数 | 参数含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANRSI | RA | ESR | 回声抑制请求: 0 无请求 1,3 本局或上 |
| NETAI | TARA | (OEC) | 级局要OEC 2 本局或下级局要OEC |
| ANRSI | RA | ESS | 回声抑制支持: 0 下级局无IEC |
| NETAI | TARA | ( IEC) | 1 下级局有IEC |
| EXRBC | RA | EC | 0: 路由无EC 1: 有OEC 2: 有IEC |
|  |  |  | 3: 停止EC请求 4: 外部EC |
| EXRBC | RA | iecreq | 0: 不需IEC 1: 前面局有OEC |
|  |  | multfs | 复桢结构: 00 不检查复桢结构 01 软件检查 11 电路检查 |
| DTIDC* |  | EPD | 拆除话路延时 x=0-3, 延时x*16ms |
| DTIDC* |  | NLP | 非线性处理: *01为CCITT标准 |

# GIWU部分

## 一   GIWU介绍

1.   GIWU的提出

在PSTN, ISDN, PSPDN等网和GSM进行Fax, Data通信时, 由于规

约(level 2)和桢结构(level 1)的不同, 有GIWU进行适配

2.   GIWU的功能

*   规约转换

*   Modem 群定义(不是一对一)

*   用户速率适配

3.   GIWU和M/V的接入

*   GIWU为单独机柜, 有5个分层, 分层间用bus连接

*   IOG和GIWU 1,2层各有1 link, 用于向IOG装载(通过FPU实现)

*   GIWU的每分层和M/V有1个PCM连接, 话务信令为IWUP(C7),

维护操作信令为IWOMAP, 每个PCM可提供15路呼叫

4.   GIWU的工作原理(PCM的结构)

ch 0   用于同步; ch 31 用于信令

其他  2*n-1负责至PSTN的ETC, 2*n负责至BSC的ETC, 配对

## 二   GIWU的硬件(一个分层)

1.   OMIO     接DL                          上两层有

2.   O&M      负责GIWU的维护      1  层有

3.   IBC         2个

4.   SCSI       2  个,   连接分层间的SCSI bus

5.   TIM        15个, 负责话务的处理

6.   MF         15个, 是对应15个话路的Modem和Fax设备

7.   SIG         负责IWUP的信令处理

8.   2MBIO   接入PCM

## 三   IOG的DL的接入

1.   所查的OPI

GSM  Interworking  Unit  Software  to  IOG  copy

GSM  Interworking  Unit  IOG  connection

File  Process  Utility, Change  of  destination  data

File  Process  Utility, Definition  of  file  and  destination

2.   定义DL的命令

ILLUI / ILSLI / ILSLC / ILTEI / ILBLE / ILACC / ILSPI / ILDII

3.   附加命令

<ILDNI: DEST=GIWUxLINKy, NTN=1011309;

每个NTN要有DEST名, x为GIWU号, y为层号(名可任取)

<INFDI: FILE=IWUSW, DEST=GIWUxLINKy, POLL;

定义该NTN装载的文件名(为FPU功能, 可自动装载)

<INFTI: FILE=IWUSW-IWUSW, DEST= ; 人工装载

4.   显示命令

<INFSP: FILE=IWUSW, DEST= ;

<INFSP: FILE=IWUSW-IWUSW, DEST= ;

<INFUP:FILE=IWUSW;

## 四   APZ (SCSI bus)和APT (PCM)的接入

1.   定义RP

<EXRUI: RP= , RPT= , SUNAME=ETMIWR;

2.   定义EM, 每个EM为一分层, 有32个设备

<EXEMI: RP= , RPT= , EM= , EQM=ETMIW-0&&-31;

3.   定义SNT

<NTCOI: SNT=ETMIW-0, SNTP=TSM-x-y, SNTV=1;

4.   定义DIP

<DTDII: DIP=0MIWULT, SNT=ETMIW-0;

DTIDC  /  DTFSC  /  DTQSC

## 五   定义C7和路由数据

1.   定义C7数据, 只从M/V定义GIWU的出局PC

<C7SPI: SP=  ;

<C7LDI: SP= ;

<C7SLI: SP= , SLC= , ST=C7ST2- , ACL= , SDL= ;

<C7RSI: DEST= , LS= , PRIO=1;

2.   定义路由数据

<EXROI:R=GIWUxO&GIWUxI,DETY=MIWULT,FNC=3,DPC= ;

<EXROI:R=GIWUS&GIWUI, DETY=MIWULT,FNC=5; 1/分层

<EXDUI:DEV=MIWULT-0&&-31;

<EXDRI: DEV=MIWULT-x&&-y, R=GIWUxO&GIWUxI;可多个

<EXDRI:DEV=MIWULT-31, R=GIWUSO&GIWUSI;

<EXDAI:DEV=MIWULT-0&&-31;

3.   定义SPC

<EXSPI: NAME= ;

<EXSSI: DEV1=MIWULT-31;

<EXSSI: DEV2=C7PCDD-16;

<EXSPE;

<EXSCI: NAME= , DEV=MIWULT-31;

<BLODE: DEV=MIWULT-1&&-31;

## 六   定义GIWU中的对象(Object)

1.   <MGGII: SP= , GIWU= ;        定义GIWU和DPC的对应中的单元

2.   <MGGOI: GIWU= , GIWSU=x, OBJ=IBC-0 ;

x=0-5    表示GIWU中的分层

OBJ表示每分层的对象, 每个对象定义1次(序号从0开始)

| 对象名 | IBC | MVI | OM | SIG | TR | MF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个 数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |

3.   其他命令

<MGGIP

<MGGOP

<MGGOE: GIWU= , GIWSU= , OBJ= ;   删除

## 七   GIWU属性设置

<MGGPP: GIWU=all, ID=all;

<MGGPC: GIWU= , PAR=OBJDWN-20;对象告警20s不消失, 则闭塞

两M/V属性控制object的告警: GIWUHIGHDISTLVL     GIWU告警上限

GIWULOWDISTLVL      GIWU告警下限

## 八   GISC的定义

<MGGSI: GISC=FAX/DIGTIAL/AUDIO, R1=, R2=, R3=; Rx为去GIWU的出路由

## 九   GIWU的FC

<MGGFI: GIWU= ;

<MGGVP: GIWU= , OBJ=all;  显示GIWU中软件版本

# BSC部分

## 一   呼叫MS时, BSC的动作 (以所发消息为步骤)

1.   Paging                    MSC->BSC

M/V根据在VLR中的用户数据, 向BSC发寻呼现象, 内容LAI, IMSI

2.   Paging  command   BSC->BTS

BSC发寻呼消息个在LA的BTS, 内容为IMSI, MFRMS, TRU/TRX,

时隙号和信道类型

3.   Paging  request       BTS->MS, F^B  RR,  PCH

BTS在相应的PCH上发消息给MS, 内容IMSI

4.   Channel  request     MS->BTS, F^B  RR,  RACH

对应MS在RACH上发一短码, BTS收到后记载其延时(确定TA值)

5.   Channel  required   BTS->BSC

BTS向BSC发信道请求消息, 内容有MS的接入延时

6.   Channel  activation BSC->BTS

BSC选择空闲的SDCCH或TCH, 并发激活信道命令

7.   Channel  activation  acknowledge  BTS->BSC

BTS收到BSC来的命令, 准备好信道后, 向BSC发证实信号

8.   Immediate  assignment   BTS->MS, F^B  RR,  AGCH

BSC通过BTS向MS在AGCH上发立即指定消息, 内容为频率,

TS, SDCCH的子信道, MS的TA

9.   Paging  response            MS->BTS->M/V

MS通过SDCCH或TCH向BSC发寻呼相应消息, 内容有IMSI,

BSC在消息中加CGI后把消息转发给M/V

10.   Authentication  request  M/V->BSC->MS,  F^B  MM,  SDCCH

M/V从AUC得到RAND, 向MS发鉴权请求消息, MS用自己SIM

中的Ki, 计算出Kc和SRES (Signed  Response)

11.   Authentication  response  MS->BSC->M/V, 同上

MS向M/V发鉴权响应消息, 内容有SRES

12.   Ciphering  mode  command  M/V->BSC->MS,  F^B RR,  SDCCH

M/V根据SRES检查鉴权是否成功, 成功后发信道加密命令, 命令

中有Kc, 存在BTS中, 剩下的部分通过SDCCH发给MS, 开始加密

13.   Ciphering  mode  complete   MS->BSC->M/V,  同上

MS根据其Kc在SDCCH用加密方式发加密结束消息给BTS, BTS

解密成功后发消息给M/V

14.   Setup   M/V->BSC->BTS->MS,  F^B  CM,  SDCCH

M/V向MS发建立消息, 初始化呼叫, 消息有呼叫的BS(承载业务)

15.   Call  Confirmed  MS->BTS->BSC->M/V,  F^B  CM,  SDCCH

如果MS可提供进行的呼叫, 向M/V发呼叫证实消息

16.   Assignment  request    M/V->BSC

MSC占用去BSC的1个中继, 向BSC发语音建立消息, 内容有CIC

17.   Channel  activation      BSC->BTS

如果BSC在对应cell中找到空闲TCH, 向BTS发激活命令

18.   Channel  activation  acknowledge   BTS->BSC

BTS占用对应TCH, 向BSC发证实信号

19.   Assignment  command  BSC->BTS->MS,  F^B  RR,  SDCCH

BSC通过SDCCH向MS发指定命令, 告诉其TCH标识

20.   Assignment  complete   MS->BTS->BSC->M/V, F^B RR, TCH

MS调整频率至TCH, 向BSC发一占用成功指示, 完成后向M/V

发指定完成消息

21.   Radio  frequency  channel  release     BSC->BTS

BSC向BTS发拆除SDCCH命令

22.   R.F. release  acknowledge                 BTS->BSC

BTS向BSC发证实消息, BSC释放SDCCH

23.   Alert               MS->BTS->BSC->M/V,  F^B  CM,  TCH

MS开始振铃, 并向M/V发振铃消息

24.   Connect          MS->BTS->BSC->M/V,  F^B  CM,  TCH

当MS应答时, MS向M/V发连接消息, 进行通话

25.   Connect  Acknowledge      与上相反, 其它相同

## 二   系统对无线信号的测量

1.   在空闲(开机)时的测量和动作

MS扫描所有频点, 计算出平均功率; MS接入最强的载波, 检查其

是否为BCCH, 如是读出BCCH数据来判断小区是否可用; 如不成

功, MS接入下一强载波; MS接入BCCH后, 会从BCCH中得到描述

邻近小区的表, 可得到最多32个邻近小区的BCCH载波频率

MS进行小区选择和再选择的路径衰落(path  loss)的临界值C1

以下至的单位为DBm

RXLEV      MS接收的BTS信号强度                由MS测量得到

ACCMIN   MS能接入系统所需的最弱信号     系统设置

CCHPWR  BTS允许MS发射的最大的信号功率  系统设置

P                MS能发射的最大的信号功率

A=RXLEV-ACCMIN

B=CCHPWR-P

在B>0时C1=A-B;     在B<0时C1=A

MS重新选择小区的情况

小区被禁止

MS呼叫不成功的次数达到设定值

BTS到MS的误码太多

C1<0的时间超过5秒

有另一小区的C1好于本小区超过5秒

2.   MS通话时的测量

通话时, MS测量系统告诉的相邻小区的信号强度, 通过SACCH

每480ms向BSC送1个测试报告, BSC通过报告确定切换目的小区

MS的步骤为循环动作: 接收 -> 发送 -> 测量

BSC通过SACCH把最多32个要测量的小区的BCCH告诉MS

MS 对BCCH逐个测试, 把最强的6个和对应BTS标识送至BSC

报告在TCH的空闲时隙传送

3.   测试报告的内容

| Octet | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | transaction identy 事件标识 | protocol discrimination |
| 1 | 缺省为 0 0 0 1 0 1 0 1 , 表示消息类型 |
| 2 | (1) | (2) | rxlev-full-serving-cell 接收信号平均质量 |
| 3 | 0备用 | (3) | rxlev-sub-serving-cell 用BER表示 |
| 4 | 0备用 | rxqual-full-serve-cell | rxqual-sub-serve-cell | no- |
| 5 | -ncell-m | rxlev-ncell 1 |
| 6 | bcch-freq-ncell 1 | bisc-ncell 1 (high) |
| 7 | bisc-ncell 1 (low) |  |

(1)  BA-USED         在相邻小区有变化时, 其值 0/1 切换

(2)  DTX-USED      =1   MS->BTS采用非连续方式传输 (DTX)

(3)  MEAS-VALID =1   测量结果对专用信道也有效

rxlev-full/sub-serving-cell   MS接收信号的平均功率

full      值为全速率的TCH(100桢)

sub      4个SACCH+8个SID, 在BTS->MS采用DTX时有效

6个bits表示RXLEVx  x=0-63           RXLEVx=110dBm-x

rxqual-full/sub-serving-cell   MS接收信号的平均质量

3 bits表示RXQUALx  x=0-7       RXQUALx=0.2*x  (大约)

3 bits 指示报告中相邻小区的数目

RXLEV-NCELLx              第x个小区的信号强度

BCCH-FREQ-NCELLx     本小区的BCCH为送来32个中的第x

BSIC-NCELLx                  第x个小区的BSIC

4.   系统信息

系统信息消息是BTS通过BCCH(空闲)或SACCH(忙)向所有MS

持续发送的消息; 共有8种消息

TYPE  1   传递跳频信息

小区信道参数

CANO           =0    表示为GSM/PCS系统

CA  ARFCN  此信道在本小区内的信道号

RACH的控制参数

ACC              定义何级别的MS不允许呼叫

CB                 此小区禁止呼叫

RE                 本小区呼叫允许再建立

MAXRET      MS接入系统时允许再发"信道请求"次数

TX

TYPE  2   定义相邻BA  BCCH的分配信息

相邻小区参数

BAIND          相邻小区在BSC发给MS的小区中的编号

BANO            =0   表示GSM/PCS

MBCCHNO   测量相邻小区时, MS要测的信道号

NCCPERM    本小区可监视NCC为指定值的BCCH

RACH的控制参数            同上

TYPE  3   包含小区的LA和CGI

LAI和CGI参数:    MCC, MNC, LAC, CI

控制信道参数

ATT               允许 Attach/Detach

CCCHCONF  CCCH用的TS数

AGBLK         CCH中的AGCH数, CME20/CMS40中

AGCH的优先级高于PCH

MFRMS        在同一寻呼组中发寻呼请求的周期(桢)

T3212            对周期位置更新的时限监视的时长

小区参数

DTX              不连续发射指示

PWRC           功率控制指示

RLINKT        =x   在与MS中断 x 后, 释放对其的信道

小区选择参数

ACCMIN      MS接入时, 要求其具有的最小信号强度

CCHPWR     MS接入时的最大发射功率

CRH              在相邻小区非相同LA时, 切换的延时

RACH的控制参数同TYPE  1

TYPE  4   向本小区内空闲的MS发广播消息的参数

CBCH的控制参数

CHN              定义CBCH的信道号

TSC               用于BSIC的BCC部分

CBCHNO      CBCH用的绝对无线信道号

MAC             本小区用于跳频的频率

LAI, 小区选择, RACH等参数同 TYPE 3

TYPE  5   MS在通话时

四   BSS的结构模拟

四   BSC的结构

1.   BSC的基本结构和MSC相同

2.   BSC与MSC的通路采用A接口, 用BSSAP信令相连

信令的C7硬件为ST-7, DEV为RALT, 状态有:

| IDLE | BUSY | BLOC | TEST | SEBU |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.   BSC与BTS采用A-bis接口,话务信令为LAPD,由RPD+TRH产生,

BSC对BTS的控制链路(CLC)在MSC侧由STC完成

RBLT(BSC侧至BTS的ETC)的状态有:

| IDLE | BLOC | TEST | SEBU(忙…等) |
| --- | --- | --- | --- |

4.   RPD+TRH的功能和硬件结构

TRH为RPD附加部分, 完成LAPD信令的功能

RPD硬件为RPBU-A/B和PRO20板, TRH为TRHB板

每个TRH可提供8个64K链路, 其中7个可作为LAPD链路

TRAU的EM所在RP的软件:

RBS200  :   RHLAPDR+RHSNTR+RHLCHR

RBS2000:   RHLAPDR+RHSNTR +RMPAGR  +RCSABR+

RQRCQS   +ROUNCR+RHLCCHR

5.   TRAU完成A接口和A-bis接口的编码转换

TRAU把RALT来的8个TS转换为2个RBLT的TS, 每个RBLT的

TS对应4个13K(全率)的GSM话路, 再加1个TS作为信令链路,

RBLT的30个TS, 每3个组合, 可控制10个频点

TRAU硬件上由 TPLU+EMC6+6*TRAB(新版1个) 组成,

1个TRAB可把4个RALT的TS复合为1个RBLT的TS

五   RBS 200的结构

1.   基本硬件结构

机架为六层结构(不包括最上层风扇), 每层上面有1个子层

TRI(无线收发接口)在第1层, 子层为IDM(内部分配模块)

2,3层为接收系统, 子层空, 板组成如下(组成TRXD)

TRXCONV   收发转换板

TRXC            收发控制板, 控制一个载波

TRX              无线接收板, 收信机, 先解闭的为TGC(控制TG)

SPP(8块)/SPU(新版1块)   信道板

4层为复用系统, 子层空, 板组成如下

RXDA           接收载波分用放大板

RXD              接收载波分用板

PCU               功率控制单元

TXD              发送载波分用板

5层为发送系统, 子层为风扇, 板如下

RTX               无线发射板, 与TRXD对应且共有, 对应1载波

RTXPF           无线发射功率滤波

6层为杂项系统, 子层为风扇, 板如下

TMCB            时钟分配板

TU(3块)         时钟板

ACU               告警板

PSU                电源板

2.   TRI的组成和功能

TRI由BSC的CP通过STC的控制链路控制, RBS侧为STR

*   硬件电路板的组成

RILT(ETB板)       负责TRI与BSC的接口, 也用于级连

每个ETB板可连接一个PCM, 级连的ETB要经交换(SPC)

RILT(RTT板)       负责TRI至BTS的接口

每个RTT可处理3个64K, 提供4个载波

TRI上有10个ETB/RTT的板位, ETB从左装, RTT从右装,

设备编号由板位定

RITS(TSW3板)    负责ETB和RTT的交换, 用于ETB间交换时,

交换后的ETB用于级连至下个TRI(建SPC)

STR (STRP板 )    在BTS的控制链路端

EMRP(EMPC)     相当与市话的用户管理RP,并提供LADP信令

TW  (V24I板)       BTS的终端

exal0(exali板)       接外部告警源, 可有32个

*   定义TRI的步骤

连接控制链路

定义EMG

装载EMRP的软件

定义设备: RITS(交换), RICS(时钟), RILT(接口)

定义DIP

定义SPC时的说明:

定义普通信道的SPC无属性说明

定义为LAPD的SPC, 属性为REL

定义为控制链路的SPC, 优先级应为1, 用RISPI定义

1个TRI最多有2个CLC, 编号0,1, EM的编号固定为1

*   TRI的级连

直接通过ETC的级连

从BSC来2个PCM, TRI-A和TRI-B各用1个, CLC在2个PCM的

CH16, TRI-A仅负责PCM的SPC

复用式级连

PCM 1 的CH17送CLC B, 在TRI-A把CLC B插入PCM B上

可以200串200, 200串2000, 无2000串2000, 以后可能有

3.   TG的连接(模型G01)

1TG最多可有16个小区, 一般连1个, 1个小区只能属于1个TG

小区的硬件为TM, TRXC, TX, RRX, TS, DP, SPP(8)/SPU(1)

TG的公共硬件(小区共有) TGC, TMCB, TU, TRXC

4.   BTS的逻辑模型(G01)

TG=TRXC+TF

TRXC=RX+TX+TS

六   RBS 2000的结构

BSC对RBS的控制在LAPD信令中

只有RBS 2000带CDU-C板可实现真正跳频, 其他为不同频点的合成

1.   RBS 2000组成为RU(替换单元)形式, 结构如下:

DXU   数字交换单元, 实现功能如下:

连接PCM, 实现PCM和TRU的交换

对TRU的软件装载和操作, 提供终端接口和告警接口

实现同步和时钟分配

提取LAPD的控制信息并分配

TRU    收发单元, 对应1个载波

CDU   天线收发装置

ECU    电源接入单元

2.   TG的组成

CF

TF

DP 0-127      为BSC来的64kbits/s的语音合成

DP 128-255  为去TRXC的13kbits的语音话路

IS                  为前两者的交换

TS

TRXC

TX

RX

3.   BTS的逻辑模型(G12)

TG=CF

CF=IS+DP+TRXC+TF

TRXC=RX+TX+TS

CF, IS, DP, TRXC为DXU

4.   DIP 的监视 (MSC-BSC-RBS)

*   FAULT 监视的告警种类

| AIS | LOS | LOF | CSES | ERATE | RAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信令 告警 | 入局信 令丢失 | 桢失步 | 连续错 误告警 | 连续 误码 | 远端 告警 |

*   质量监视的种类(除CRC-4)

| BFF | DF | SF |
| --- | --- | --- |
| 误码频率 | 干扰频率 | 滑码频率 |

CRC-4的质量监视

ES       几秒错误, 可产生LOF, LOS, AIS告警

SES     连续的ES

每桢TS0的结构

| 桢2*x | Cy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桢2*x+1 | 0 | 1 | A | S | S | S | S | S |

桢13, 15的TS0的bit1为E, CRC告警指示

C1-4 对应CRC-4的1-4bit, y=x-x/4*4

RAI指示

备用

五   相关设备的功能和硬件结构

六   LAPD信令

1.   信令类型

应答型         常用

非应答型     用于测量

2.   LAPD链路提供的逻辑链路

RSL             无线信令链路, 用于Level 3的话务管理

OML           操作维护链路, 用于Level 3的网络管理

L2ML          2 层管理链路, 用于Level 2的数据链路和物理连接

3.   主要消息内容

TEI              终端标识, 用于区分不同的物理实体

SAPI            业务接入点标识, 用于区分实体中的不同功能

=0         RSL

=82       OML

=83       L2ML

4.   MO  (Managed  Object)    管理对象

MO是对应与BTS的部分软件和硬件的逻辑对象

TG    Transceiver  Group   收发器组, 1TG一般为1BTS,

但也可多个BTSs

TF    Timing  Function       同步功能, 1TF/TG

CF    Central  Function

DP    Digital  Path

TX    Transmitter

RX    Receiver

TRX  Transceiver Controller

TS     Time  Slot

小区部分

1.   小区, 由四个参数决定

<

BSTXPWR

BSRXMIN

MSRXMIN

TA(MAXTA)