Licitação : PE002/2013 Data e Hora da Entrega das Propostas: 20/05/2014 - 13:30 Grupo :016-Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança Órgão/Entidade : SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Unidade Licitação : COMANDO DE OPERACOES DE BOMBEIROS MILITARES

| 28.05.00.00137921-6 - MOTOR, de popa, movido a gasolina, dois tempos, potencia 25 Hp, injecao direta com 02 ( dois ) cilindros, sistema de ignicao com microcomputador CDI, sistema de partida manual ( retratil ), sistema de injecao carburado, faixa de operacao maxima acima de 5500 rpm, sistema de operacao braco de comando, sistema de arrefecimento refrigerado a agua com bomba e termostato, lubrificacao pre-mistura, sistema de cambio F-N-R ( lateral ), tanque de combustivel com capacidade de 25 litros, protecao de partida engatada no braco de comando, ano de fabricacao e modelo 2011. Garantia de assistencia tecnica ( pecas de reposicao e manutencao ) no estado da Bahia, garantia minima de 02 ( dois ) anos. |
| --- |
| Nº 1 | UF: Un | Qtde: 10,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 32.20.00.00044417-0 - MOTOSERRA a dois tempos, cilindrada nao inferior a 70.7 cm3, potencia de 3.9 kW, com rotacao maxima nao inferior a 12.500 rpm, sistema de ignicao eletronica, conjunto de corte, corrente 3/8, capacidade do tanque de combustivel nao inferior a 0,68 litro, e do tanque do oleo nao inferior a 0,36 litro, peso aproximado de 6 kg, comprimento do sabre de 32 a 70 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. |
| --- |
| Nº 2 | UF: Un | Qtde: 50,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 41.40.20.00008522-7 - EXAUSTOR, portatil, empregado em ambientes confinados, que tenham a necessidade de extracao de gases/fumaca ou arejamento destes locais, com a inversao do direcionamento do mangote condutor de ar, em aco, medindo, no minimo, 80 cm de altura, 64 cm de largura e 50 cm de profundidade, pesando de 30 a 40 quilos, pintura eletrostatica, pas de borracha, protecao para o ventilador, motorizacao eletrica de, no minimo 2 cv, 220Volts , com vazao aproximada de 80 m3 de ar/minuto; mangote para direcionamento de ar ou gases, fabricado em tecido sintetico com no minimo 10m de comprimento; ventilador com 8 pas de, no minimo, 60 cm de diametro, chave liga/desliga, cabo eletrico com, no minimo, 25m de comprimento; compartimento inferior para acondicionamento do mangote e extensao eletrica e alcas laterais para transporte. |
| --- |
| Nº 3 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.10.20.00013393-0 - DETECTOR, de gases, tipo multi-gas, devera ser equipado com no mínimo 3 sensores, os quais permitirao a deteccao simultanea de no mínimo 5 gases, dependendo de sua configuracao. Este aparelho devera ser fornecido com os sensores que detectam os seguintes gases: gas combustivel (LIE), oxigenio (O2), monoxido de carbono (CO) e gas sulfidrico (H2S). O instrumento deve possuir sensores substituiveis em campo, que nao requeiram ferramentas especiais para manuseio. Deverao possuir resultados confiaveis e precisos, com um tempo de resposta inferior a 30 segundos para ate 90% da leitura final. Devera ser alimentado atraves de bateria recarregavel. O instrumento devera ser utilizado de maneira intuitiva, possuindo painel de controle pratico, com no máximo 3 (tres) botoes e um menu com sistema de navegacao direto. O menu devera realizar a selecao e a realizacao de funcoes avancadas, para que estas sejam rapidas e faceis, tais como: zero automatico, identificacao dos valores maximos, beep de seguranca, calibracao com um botao e calibracao individual. Devera possuir visor de cristal liquido (LCD) de grandes dimensoes com indicacao simultanea de todos os gases que estao sendo monitorados, bem como indicacoes de valores pico. Quando ligado, o instrumento deve fornecer informacoes sobre a data em que foi realizada a ultima calibracao, sem possibilidade de alteracoes por parte do usuario. A carcaca do aparelho devera ser confeccionada em polimeros de alta resistencia, devera possuir cobertura de borracha incorporada, a fim de proteger o aparelho contra impactos, e devera possuir um clipe de transporte tipo jacare, para uma firme fixacao do instrumento. Alem disso, seu desenho devera assegurar que o gas possa entrar nos sensores atraves das partes superior ou frontal; sendo assim, caso o aparelho seja acidentalmente colocado no bolso de uma jaqueta, ele devera continuar fornecendo um aviso confiavel contra os riscos dos gases. O aparelho devera possuir tres tipos de alarme: um sonoro de multi-tons, acima de 90 dB a uma distancia de 15 cm; um visual (com angulo de visao de, no minimo, 180º; e um vibratorio integrado ao proprio instrumento. A funcionalidade e o status da bateria deverao ser continuamente monitorados e deverao, se necessario, gerar um alarme. Diferentes cadencias de alarmes deverao indicar as condicoes de pre-alarme ou de alarme principal. O menu devera possuir linguagem universal atraves de sinais, nao necessitando a existencia de textos por escritos. O aparelho devera possuir obrigatoriamente a funcao de armazenamento de dados com no minimo 5.000 leituras gravadas. O instrumento deve ser capaz tambem de armazenar pelo menos 500 eventos, alem das leituras ja registradas, dentre eles calibracoes e alarmes, com marcação de data e hora. O aparelho devera ser obrigatoriamente intrinsecamente seguro. A autonomia minima do aparelho devera ser de 12 horas consecutivas de uso. O aparelho devera possuir dimensoes maximas de 75 mm (largura) X 130 mm (altura) X 35 mm (comprimento). Seu peso pronto para uso, incluso sensores e bateria, nao devera exceder 250 g. Devera acompanhar o equipamento uma bomba de succao automatica, propria para mediçoes em espacos confinados, com sistema de verificacao de funcionamento, a fim de permitir apenas a passagem do ar presente no ambiente. Em caso de interrupcao da passagem de ar, devera soar um alarme indicando tal bloqueio. Esta bomba devera realizar a amostragem do ar ambiente a uma distancia de, no minimo 10 metros, com uma mangueira e uma sonda flutuante para evitar a entrada de liquidos. Devera acompanhar um filtro contra liquidos e particulas, a fim de proteger e aumentar a vida util dos sensores. Para proteger todos os itens do aparelho detector de gases devera ser fornecida uma maleta confeccionada em material plastico resistente a impactos. Para realizar o teste de resposta dos sensores devera acompanhar um kit de calibracao, que consiste em um cilindro de gases de calibracao, um regulador e adaptador. Este sistema também devera permitir o ajuste rapido dos sensores do aparelho detector de gases. A garantia minima dada diretamente pelo fabricante devera ser de no mínimo 3 (três) anos, incluindo componentes e sensores. |
| --- |
| Nº 4 | UF: Un | Qtde: 10,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.19.00013957-2 - MACA, de salvamento, sked, confeccionada em plastico grosso, em formato de lamina; com tipo sistema sked de resgate contendo mochila de nylon, fitas, sling, mosquetao de aco, alca de fita removivel; fechada com dimensoes de 91,44 x 22,86cm; sistema de flutuacao opcional; totalmente flexivel e ajustavel em qualquer tamanho. |
| --- |
| Nº 5 | UF: Un | Qtde: 30,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.19.00014006-6 - LANTERNA, antiexplosao, para produtos perigosos, confeccionada em resina termoplastica de alta resistencia a impactos e equipada com disco de protecao feito de vidro temperado com 4 mm de espessura. Deve apresentar cabeca pivotada, que permita a utilizacao tanto em cintos e bolsos. Deve possuir duas lampadas halogenas, que apresentem vida util estimada em 300 horas. Uma lampada deve oferecer um foco de feixe dirigido para longo alcance e um outro feixe disperso para curtas distancias com a lampada auxiliar. Deve apresentar sistema de seguranca que aciona automaticamente a outra lampada do caso de problemas durante o uso. A autonomia da bateria recarregavel de niquel metal hidreto deve ser de 4 horas e a carga da bateria deve ser indicada atraves de um display eletronico que informa ao usuario sobre a carga restante a cada momento. Deve apresentar um sinal que avise a cada 15 segundos quando a autonomia for inferior a 10 minutos. A bateria deve ser protegida contra descargas profundas atraves do corte eletronico, quando sua tensao abaixa a um determinado nivel. Deve atender uma autonomia de 4 horas, Peso maximo: 800 gramas, Dimensoes: 210 x 80 mm.Coloracao: amarela, Lampada: quartzo halogena, IMAX: 0,66 A, Fluxo luminoso: 50 Lm, Vida Media: 300 horas, Tipo de bateria: Ni-MH, VN: 6 V (DC).Deve acompanhar a lanterna um carregador, dotado de sistema de desconexao automatica que evite sobrecargas. Toda vez que a lanterna for conectada ao carregador um sistema de LED’s deve indicar se a lanterna se encontra em boas condicoes de trabalho e carga residual na bateria. A lanterna deve ser recarregada, independentemente da posicao ligado/desligado do interruptor da lanterna.Toda vez que a bateria alcancar plena carga, a bateria devera ser desconectada automaticamente, para evitar efeitos memoria na bateria.Os carregadores devem operar com 220 Volts em corrente alternada ou 12/24 Volts para corrente continua (atividade em viaturas de emergencias).Os carregadores nao podem sofrer interferencias de radio frequencia quando instalados e operando em viaturas. Os carregadores devem atender as seguintes caracteristicas: Aprovacao: IP54, Modo de carga: corrente continua., Tensao de entrada: 12/24 V corrente continua com alimentador em 220 Volts corrente alternada., Operacao com desconexao automatica apos final da carga. Duracao de carga: 12 horas. O equipamento devera vir acompanhado de manual de uso e manutencao em Portugues. |
| --- |
| Nº 6 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00004111-4 - CORTADOR, de anel, confeccionado em aco polido inoxdavel, para remocao de aneis, aliancas ou outros ornamentos para os dedos assegurando toda seguranca da mao do acidentado atraves da alavanca de seguranca, com lamina de corte giratoria de 7,8". |
| --- |
| Nº 7 | UF: Un | Qtde: 60,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00008655-0 - MOTO-ABRASIVO com motor cilindro de dois tempos - Cilindro com superficie de cronagem dura, refrigerado a ar - Com circulacao forcada - Ignicao eletrica cilindrada igual ou superior a 66,7 cm3 - Potencia minima de 3,2/4,4 kW/CV - Arranque com corda reversivel - Disco de corte protegido por capa de aco - Rolamentos de alta qualidade - profundidade maxima de corte de no minimo 125 mm - Mistura de combustivel de 1:25 - Embreagem a base de forca centrifuga - Carburador de membranas multiposicionavel - Conjunto de corte - Disco de corte balanceado diametro de no minimo 300mm x 3mm para pedra e ferro - Disco de corte balanceado diametro de no minimo 350mm x 4mm para pedra - 01 (um) disco para corte de metais - 01 (um) disco para corte de concreto e similares - Deve acompanhar o equipamento: - 01 (um) jogo de ferramenta para montagem do equipamento - 10 (dez) discos para corte de metais - 10 (dez) discos para corte concreto - Manual de instrucao e manutencao do equipamento em portugues |
| --- |
| Nº 8 | UF: Un | Qtde: 30,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00011771-4 - TRIPE, para salvamento, de icamento, fabricado em liga de aluminio aeronautico, de alta resistencia. Pernas tubulares, anodizadas, pontos de regulagem de altura independente em cada perna. Sapatas e cabecote em aco carbono. Cabecote com tres pontos de ancoragens para conexao de mosquetoes. As patas possuem articulacoes que permitem que se acomodem em superficies planas ou irregulares, permitindo tambem que sejam posicionadas para cravarem em solos de consistencia moderada, como terra compacta ou gelo. 2 metros com resistencia de 42kN a 45kN, altura maxima: 3,5 metros com resistencia de 23kN a 25kN; Peso maximo 37Kg; Acompanha uma corrente para unir as pernas do tripe e uma bolsa para transporte, em lona. |
| --- |
| Nº 9 | UF: Un | Qtde: 50,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00012709-4 - EQUIPAMENTO, autonomo, para linha de ar, respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape/mascara, autonoma de demanda com pressao positiva de curta duracao. O equipamento e constituido pelos seguintes componentes: Sistema de transporte: confeccionado em material sintetico inerte a substancias quimicas e oleo, este suporte possui desenho anatomico com uma excelente distribuicao de peso e de formato rente ao corpo. Possui cinto de fixacao fabricado de material que possibilita facil limpeza e baixa absorcao de agua e arreio para ombro com fivelas que permitem rapida colocacao e retirada do equipamento, tornando desnecessario o ajuste previo. O arreio e confeccionado de material de celula fechada para inibir agua e nao absorver produtos quimicos. O sistema possui conexao de engate rapido seguro para linha de ar respiravel com valvula de nao-retorno e uma valvula reguladora a prova de congelamento, fabricada para pressao de trabalho tanto de 200 quanto 300 bar, reduzindo a pressao do cilindro para uma faixa de 6 a 9 bar. O bloco da valvula reguladora engloba ainda um chicote de media pressao onde esta conectada diretamente a valvula de demanda e uma valvula de seguranca para aliviar o excesso de pressao em caso de avaria do regulador, que se abre a uma faixa de pressao de 10 a 12 bar. O cilindro e rosqueado diretamente ao redutor de pressao e sua fixacao ao sistema e feita atraves de uma bolsa confeccionada em material sintetico. Pode ser fornecido com alarme de baixa pressao para linha de ar, sistema de engate rapido para facil remocao do sistema pneumatico do suporte e cinto para fixacao do cilindro a perna. Cilindro: fixado no sistema de transporte atraves de uma bolsa e conectado manualmente ao regulador, o cilindro de ar para este conjunto e confeccionado em fibra de carbono, possuindo pressao minima de trabalho de 300 bar e volume interno minimo de 2.0 litros, fornecendo assim uma reserva minima de 600 litros de ar. A valvula do cilindro pode ser fornecida com manômetro incorporado. Valvula de demanda automatica: conectada a mascara facial atraves de conexao padrao, fornece automaticamente a quantidade de ar necessaria para cada inalacao, gracas ao funcionamento perfeito de seu sistema de compensacao de pressao por embolo. O ar expirado escapa atraves da valvula de exalacao da mascara ao ambiente. Peca facial inteira Panorama Nova PP: com vedacao labial dupla e mascarilha de circulacao interna de ar para evitar o embacamento do visor, membrana acustica de comunicacao, visor de seguranca de ampla visao, a prova de estilhacos e com valvula de exalacao com pressurizacao da mascara em 4 mbar para viabilizar operacoes de pressao positiva do conjunto autônomo. Seu corpo de borracha neoprene, de grande resistencia e preparado contra envelhecimento prematuro e possui tamanho universal. Dados tecnicos: - material do corpo da mascara facial: neoprene ou silicone; - material da membrana acustica: aco; - padrao da conexao da valvula de demanda: encaixe; - padrao da conexao para linha de ar: ERS padrao 3/8"; - padrao da conexao de alta pressao: G 5/8 DIN 477: Indicacao de uso: Este equipamento pode ser tanto utilizado como um respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar ou entao como uma mascara autônoma de demanda com pressao positiva de curta duracao. Quando trabalhando em conjunto com sistema de linha de ar comprimido, proporciona ao usuario uma reserva de ar no caso de parada repentina do ar vindo atraves da linha de ar respiravel. Este fornecimento nao e feito de forma automatica, devendo o usuario desconectar o fornecimento de linha de ar e abrir a valvula do cilindro ao perceber queda no fornecimento. Para protecao individual em ambientes contaminados pela presenca de aerodispersoides, gases e/ou vapores toxicos e deficiencia de oxigenio (ambientes IPVS). |
| --- |
| Nº 10 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00012712-4 - EQUIPAMENTO, autonomo, com cilindro reserva, descritivo tecnico: 1. ESPECIFICACOES GERAIS: 1.1 O suporte do equipamento de protecao respiratoria devera ser por aducao de ar, do tipo mascara autonoma de circuito aberto, devendo obrigatoriamente operar atraves de pressao positiva, seguindo estritamente as normas ABNT NBR 13.716/1996 e EN 137, oferecendo dessa maneira uma maior protecao para o trato respiratorio do usuario. O equipamento de protecao respiratoria devera possuir certificado de aprovacao (CA) valido, emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE), contendo todas as caracteristicas abaixo mencionadas. 1.2 O suporte do equipamento devera ser o mais compacto possivel, sem cantos vivos e sem partes ou pecas que possam enroscar-se, prender-se em projecoes ou passagens estreitas durante a operacao do usuario. 1.3 O peso do suporte do equipamento de protecao respiratoria, considerando-se apenas o suporte e excluindo a peca facial inteira, a valvula de demanda e o cilindro, nao devera exceder 7,0 kg. Alem disso, o design do suporte do equipamento devera permitir o armazenamento e o encaixe do mesmo em caminhoes de bombeiros e em abrigos de parede. 1.4 O design do suporte do equipamento devera ser de tal maneira que, ao utilizar o equipamento, seu peso seja bem distribuido ao longo do esqueleto humano, a fim de nao causar danos fisicos e que ao mesmo tempo seja confortavel para o usuario, seguindo as instrucoes de Saude e Seguranca no Trabalho. 1.5 Os materiais utilizados para a construcao e confeccao do suporte do equipamento de protecao respiratoria deverao ser de alta qualidade, sendo assim resistentes a corrosao e a deterioracao. 1.6 O suporte do equipamento de protecao respiratoria devera estar apto a operar com cilindros de diferentes volumes e pressoes, para isso, o mesmo devera estar devidamente certificado. 1.7 O suporte do equipamento de protecao respiratoria devera estar apto a conectar um ou mais cilindros de volumes e pressoes iguais. Esta conexao devera estar devidamente certificada, podendo ser duas versoes: - Versao 1: uma peca de conexao tipo "T", sem a necessidade de modificacoes ou retrabalhos na estrutura do equipamento, com mecanismo proprio e ajustavel para a fixacao do cilindro. - Versao 2: uma estrutura resistente contendo os cilindros gemeos ja acoplados. 1.8 Qualquer tipo de ajuste ou reparo devera ser realizado pelo proprio fabricante ou por seu representante legal. Pessoas nao autorizadas e nao treinadas jamais poderao realizar estes tipos de tarefas no suporte do equipamento de protecao respiratoria. Apenas pessoas treinadas e autorizadas sabem realizar os testes no equipamento como um todo. 1.9 O fornecedor devera garantir a fabricacao de todas as pecas de reposicao do suporte do equipamento de protecao respiratoria comercializado por um periodo de no minimo 10 anos a contar da data de entrega do material adquirido e comprovar na proposta atraves de CNPJ ou Contrato assistencia tecnica no Estado da Bahia. 1.10 O suporte do equipamento de protecao respiratoria devera ser de facil limpeza e preparo apos o seu uso. Seus respectivos materiais de construcao deverao lhe proporcionar tal facilidade. O suporte do equipamento podera ser facilmente desmontado, sem a necessidade de uma ferramenta especial para tal tarefa. 1.11 O suporte devera ser totalmente compativel com dispositivo eletrônico de aviso e alarmes e modem. O manômetro analogico podera ser substituido por digital sem nenhuma modificacao no desenho original. 2. SISTEMA PNEUMATICO: 2.1 O redutor de pressao (primeiro estagio de reducao) devera ser do tipo balanceado capaz de fornecer uma vazao de 1000 litros de ar por minuto, a uma pressao de 180 bar, assegurando que a pressao de saida para a valvula de demanda seja estavel e constante. O redutor de pressao devera ser confeccionado em liga metalica especial de cobre e zinco. 2.2 O projeto do redutor de pressao devera ser o mais pratico e simples possivel, a fim de garantir que, na falha de qualquer elemento pneumatico, o ar respiravel continue passando para o usuario em niveis aceitaveis de pressao e temperatura. O redutor devera possuir sistema de anti-congelamento. 2.3 O redutor de pressao devera permitir a conexao de uma segunda saida (sistema carona), com sistema de engate rapido para uma segunda valvula de demanda e uma segunda peca facial inteira. Esta opcao e aplicada para atividades de resgate de vitimas. 2.4 Tambem devera estar previsto no projeto do redutor de pressao que, para qualquer situacao de falha, o sistema pneumatico estara operando em um modo seguro. Por exemplo: o ar respiravel sempre devera estar disponivel para a valvula de demanda. Caso tenha uma falha ou um mau funcionamento do sistema, a pressao de saida na mangueira de media pressao devera estar limitada a aproximadamente 16 bar, o que justifica a necessidade de uma valvula de alivio (seguranca) embutida no sistema de reducao de pressao. A valvula de alivio (seguranca) devera ser um componente integrado de fabrica no redutor de pressao. 2.5 O redutor de pressao e seu sistema pneumatico devera ser totalmente compativel com o comprovado dispositivo eletrônico de aviso e alarmes com modem integrado para Painel de controle e estar apto a substituir o manometro analogico de fabrica pelo manômetro eletronico opcional. Essa substituicao devera ser simples e nao devera ocorrer nenhuma modificacao em seu desenho e/ou projeto original. 2.6 O manômetro devera ser do tipo analogico, com display interno luminescente para que mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade possa ser verificada a pressao residual do cilindro. Este display interno devera ser protegido por um visor externo, o qual devera ser confeccionado em policarbonato de alta resistencia mecanica e nao estilhacavel. Todo o conjunto do manometro devera ser protegido por uma estrutura de borracha de alta resistencia a abrasao e altas temperaturas. 2.7 A faixa de medicao do manômetro devera ser numa escala numerica de 0 a 350 bar. O manometro analogico devera possuir em seu display uma faixa indicada na cor vermelha, a fim de informar ao usuario que foi atingida a reserva do ar respiravel do equipamento. O manometro devera possuir um numero de serie para seu controle de qualidade. 2.8 O equipamento devera ser capaz de oferecer pressao positiva em qualquer condicao de operacao, sempre que utilizar a valvula de demanda de pressao positiva. 2.9 O equipamento devera funcionar em perfeitas condicoes mesmo quando estiver em posicoes de trabalho diferentes (vertical, horizontal, invertido, etc.) 2.10 O suporte do equipamento devera passar pelo teste de imersao em agua, onde o mesmo e submetido temporariamente a ficar um metro abaixo d'agua, e em seguida e retirado. Quando retirado, seu sistema pneumatico devera estar funcionando em perfeitas condicoes. 2.11 O sistema pneumatico devera ficar isento de problemas quando o equipamento ficar exposto a uma faixa de temperatura muito grande, e devera funcionar perfeitamente mesmo quando exposto a altas temperaturas por um periodo limitado (por exemplo: situacoes de "flashover", temperaturas de 250 ºC) 3. SUPORTE E ARREIOS: 3.1 O design do suporte devera ser o mais ergonômico possivel, a fim de se ajustar perfeitamente nas costas do usuario. O suporte devera concentrar todo o seu peso no quadril do usuario, ficando uma melhor distribuicao em relacao ao seu centro de gravidade. Com isso, a carga aplicada sobre o usuario sera minimizada, e consequentemente, o estresse sobre o torso superior sera reduzido ao maximo. 3.2 O suporte devera possuir um cinto abdominal, o qual obrigatoriamente devera possuir movimento axial, o qual permitira uma grande liberdade de movimentos para o usuario, evitando que o mesmo fique limitado a determinados tipo de movimentos. Com este cinto abdominal, o usuario consumira uma quantidade de ar menor, e consequentemente, a autonomia do equipamento de protecao respiratoria sera maior. 3.3 Com os movimentos mencionados no item "3.2", o equipamento devera oferecer ao usuario a inclinacao lateral de um lado para o outro, sem comprometer o controle e a ergonomia do equipamento. Uma vez ja ajustado o suporte no usuario, ao realizar este tipo de movimento, o usuario nao necessitara realizar o ajuste do suporte novamente. 3.4 O suporte devera ser confeccionado pelo metodo de moldagem por injecao. Neste processo, os materiais utilizados deverao ser obrigatoriamente, a poliamida reforcada com fibra de carbono para garantir a resiliencia e a resistencia a impactos. Juntamente ao suporte, deverao ser partes integrante e simetricamente posicionadas, duas alcas laterais podendo ser utilizadas para facilitar a colocacao do equipamento nas costas do usuario, como transporte e tambem como guia para um comparsa durante a operacao. 3.5 Os arreios deverao possuir um alto grau de resistencia contra o fogo, e deverao ser tao resistentes quanto absorver e reter a eletricidade estatica. Alem disso, os arreios deverao dispor de sistema de fivelas, confeccionadas em liga metalica especial, onde os movimentos para fixacao do suporte no corpo do usuario deverao ser o mais simples possivel. Todas as partes do sistema de arreios deverao ser auto-extinguiveis quando em contato com o fogo, alem de serem confiaveis quando houver alguma alteracao acidental durante o uso. O sistema de arreios devera proporcionar que o usuario coloque o suporte sozinho, sem ajuda de outra pessoa. 3.6 O design do suporte do equipamento devera permitir a sua retirada em pleno uso, sem atrapalhar a respiracao do usuario, que mantera a peca facial inteira fixada ao seu rosto. Alem disso, para a conexao da valvula de demanda junto ao suporte, devera ser utilizado um sistema de engate rapido seguro que, mesmo com a utilizacao de luvas, o usuario conseguira realizar as tarefas de conexao e de desconexao, sem comprometer sua seguranca. 3.7 A fivela do cinto abdominal devera ser liberada utilizando ambas as maos, enquanto o ajuste do seu tamanho devera ser realizado com apenas uma das maos. Ao ajustar o cinto abdominal, devera ser realizado um movimento simples puxando as alcas para frente, as duas alcas ao mesmo tempo, com isso o usuario ganha tempo e rapidez durante seu preparo para a operacao. 3.8 Todo o sistema de arreios, incluindo o acolchoamento, as alcas, deveram ter revestimento especial em polimero de engenharia (emborrachado), deverao ser certificados de acordo com os requisitos minimos da norma EN 137. 3.9 O sistema de arreios e o cinto abdominal deverao estar devidamente acolchoados, para proporcionar um conforto muito maior ao usuario durante a utilizacao do equipamento de protecao respiratoria. Os acolchoados deverao obrigatoriamente possuir desenho ergonômico, obedecendo ao formato do corpo humano. 3.10 Os arreios dos ombros deverao possuir excelente resistencia as tarefas de tracao e ao desgaste natural de uso (resistencia a abrasao), bem como resistencia a cortes. O material da espuma interna devera ser do tipo "celula fechada" sintetica, a fim de evitar a absorcao do excesso de umidade e de liquidos provenientes do ambiente de trabalho. 3.11 O suporte devera ser capaz de utilizar varios tipos e tamanhos de cilindros, sem a necessidade de aplicacao de ferramentas especiais para tal. A abracadeira do cilindro devera ser confeccionada em para-aramida resistente a chama e com excelente tracao mecanica. Alem disso, ela devera possuir fixacao atraves de sistema de velcro. Para garantir uma maior seguranca ao sistema de fixacao do cilindro, o suporte devera possuir uma fivela que realizara o travamento previo do cilindro quando este estiver sendo fixado a sua abracadeira. 3.12 O suporte do equipamento de protecao respiratoria devera ser compativel para a fixacao do sistema de comunicacao do tipo radio (telemetria), tendo em vista que a comunicacao e fundamental em uma atividade com este tipo de equipamento. 3.13 O suporte devera possuir um alarme mecanico pneumatico tambem embutido neste sistema, o qual sera acionado quando a pressao do cilindro atingir 55 ± 5 bar. Este alarme devera ser audivel mesmo em ambientes com muitos ruidos, tais como: casas de maquinas, heliportos, plataformas petroliferas, etc. 3.14 As mangueiras do sistema pneumatico deverao ser passadas por canais internos (embutidas) do suporte do equipamento de protecao respiratoria, a fim de evitar, ao maximo, situacoes de estrangulamento das mangueiras e de enganchar ao longo de sua utilizacao. 4. SISTEMA PNEUMATICO SEGUNDO ESTAGIO: 4.1 A valvula de demanda devera ser do tipo balanceado e de pressao positiva, sendo neste caso o segundo estagio de reducao da pressao do sistema pneumatico. Atraves de um pistao provido de molas, ela devera fornecer ar respiravel de maneira estavel e silenciosa para a peca facial inteira. A utilizacao de furos internos com diametro pequeno nao sera aceito, tendo em vista que este tipo de sistema pode ocasionar o entupimento e o bloqueio da passagem do ar atraves de corpos estranhos ou sujeiras. 4.2 A valvula de demanda devera ser acionada na primeira inalacao do usuario, permitindo entao a passagem do fluxo de ar. Para interromper o fluxo de ar, a mesma devera possuir um botao central e com coloracao diferenciada do restante da valvula de demanda, a fim de facilitar a sua localizacao e acionamento atraves do visor da peca facial inteira. O encaixe entre a valvula de demanda e a peca facial inteira devera ser tipo acoplamento direto (engate rapido). 4.3 A vazao maxima de fornecimento de ar respiravel pela valvula de demanda devera ser de 500 l/min. Caso seja necessario um fornecimento suplementar de ar, o usuario podera pressionar a parte central frontal da valvula de demanda, e com isso recebera uma quantidade maior que a necessaria para sua respiracao. A membrana interna da valvula de demanda devera possuir data de fabricacao. 4.4 A cobertura protetora da valvula de demanda devera ser em polimero especial de silicone, a fim de protege-la contra impactos mecanicos e contra substancias quimicas. Alem disso, a valvula de demanda devera possuir dimensoes reduzidas, sem saliencias laterais, a fim de evitar enroscamentos de corpos estranhos durante a operacao. 4.5 O equipamento devera ser capaz de oferecer pressao positiva em qualquer condicao de operacao, sempre que utilizar a valvula de demanda de pressao positiva. 4.6 O ar fornecido ao usuario devera ser do tipo demanda. A valvula de demanda devera ser silenciosa durante a operacao, a fim de permitir a comunicacao entre seus usuarios. 5. CARACTERISTICAS FISICAS DA MASCARA FACIAL INTEIRA: 5.1 A mascara facial inteira devera oferecer um campo de visao de, no minimo, 180º e 96% do campo de visao natural. O material de confeccao da mascara facial inteira devera ser de polimero resistente a impactos mecanicos e a substancias quimicas, sendo este em EPDM (monômero de etileno, polipropileno dieno), obrigatoriamente na cor preta. 5.2 Alem disso, o material da mascara facial inteira nao podera causar manchas a pele do usuario, bem como devera ser antialergico e atoxico. 5.3 A mascara facial inteira devera conter uma mascarilha interna para manter niveis aceitaveis de CO2 na parte interna da mesma. O visor devera ser confeccionado em policarbonato transparente de altissima resistencia a impactos, possuindo marcacao do material no proprio corpo do visor e em alto relevo. 5.4 A mascara facial inteira devera estar projetada para ser flexivel e garantir a selagem ao redor do rosto do usuario, independentemente do formato e tamanho do rosto, e das condicoes ambientes adversas, tais como altas temperaturas e umidade. Por este motivo, a mascara facial inteira devera obrigatoriamente conter uma vedacao labial dupla interna, oferecendo uma selagem muito mais eficiente ao rosto do usuario. 5.5 A mascara facial inteira nao devera reduzir significativamente a habilidade de comunicacao verbal do usuario. Por este motivo, uma membrana acustica de aco inoxidavel devera ser utilizada na mascara facial inteira. 5.6 A mascara facial inteira devera permitir a utilizacao de um adaptador especial para usuarios de oculos. Este adaptador nao podera interferir no campo de visao do usuario, alem de ficar fixo internamente na mascara, sendo confortavel ao usuario, independente da posicao de trabalho do mesmo. 5.7 A mascara facial inteira devera permitir a utilizacao de um sistema de comunicacao auxiliar, possibilitando a comunicacao com as maos livres. O sistema de fixacao da mascara facial inteira devera ser atraves de 5 pontos de ajuste, por tirante confeccionado em neoprene e preso ao corpo da mascara atraves de presilha confeccionada em material metalico e poliamida, proporcionando uma melhor fixacao junto ao rosto do usuario. Alem disso, a mascara facial inteira devera possuir uma alca de transporte confeccionada em borracha de alta resistencia, com um pino plastico para reducao do seu comprimento. Esse dispositivo devera permitir o posicionamento da mascara na altura do peito do usuario, tipo modo stand-by - modo de espera - de forma a evitar a entrada de sujeiras (solidos e liquidos). 5.8 Devera estar gravado no corpo da valvula de exalacao e inalacao, da mascara facial inteira, a identificacao do fabricante. Esta valvula devera estar localizada na parte inferior central da mascara facial inteira, e devera possuir dispositivo proprio que a mantenha fechada durante a inalacao do usuario. 6. CILINDRO DE AR COMPRIMIDO: 6.1 Devera ser confeccionado em aluminio sem costura, e devera ser revestido tanto com fibra de carbono quanto com fibra de vidro. Seu acabamento final podera ser em resina epoxi natural ou pintada. 6.2 A pressao de trabalho devera ser de 300 bar (± 4.350 psi) e seu volume hidrostatico devera ser de 9 litros, oferecendo ao todo (capacidade maxima) a quantia de 2.700 litros de ar. Quando o usuario respirar numa media de 50 litros por minutos, a autonomia deste cilindro devera ser de aproximadamente 60 minutos. 6.3 O cilindro de ar comprimido devera possuir uma valvula de abertura e fechamento do ar com marcacao da data de fabricacao, bem como devera possuir um manômetro para verificacao da pressao do cilindro. Este manômetro devera estar embutido no proprio corpo da valvula, atraves de uma protecao confeccionada em material resistente a altas temperaturas e impactos mecanicos. 6.4 Internamente em sua valvula, devera conter obrigatoriamente um filtro sintetizado e uma valvula redutora de pressao (EFV), para uma maior seguranca em caso de acidentes com o rompimento desta valvula. 6.5 A valvula do cilindro devera ser de facil acesso pelo usuario, quando este colocar o equipamento em suas costas. Utilizando apenas uma das maos, o usuario devera conseguir abrir a valvula do cilindro. Entretanto, o fechamento acidental da valvula do cilindro de ar comprimido nao devera ocorrer em hipotese alguma, por exemplo: batidas em paredes, acessos em espacos confinados, etc. 6.6 O padrao de rosca do cilindro e do redutor de pressao devera ser DIN, sem a necessidade de utilizar adaptadores para unir estas duas partes. 6.7 O cilindro devera ser facilmente montado e desmontado no redutor de pressao do suporte do equipamento de protecao respiratoria, sem a necessidade de uma ferramenta especial para tal tarefa. 6.8 O fornecedor devera garantir a fabricacao de todas as pecas de reposicao do cilindro durante o seu tempo de vida util, o qual devera ser obrigatoriamente de, no minimo, 15 anos. 6.9 O peso do cilindro nao devera exceder 6 kg, com a valvula ja instalada e sem ar pressurizado. Alem disso, o design do cilindro devera permitir o armazenamento e o encaixe do mesmo em caminhoes de bombeiros e em abrigos de parede. Devera atender a norma EN 12245. 7. ACESSORIO 7.1 Devera acompanhar, juntamente com o equipamento de protecao respiratoria acima mencionado, os seguintes acessorios: 7.1.1 Segunda saida auxiliar, denominada como sistema carona, disposta de uma mangueira de media pressao acoplada diretamente ao redutor de pressao, conforme preconiza o item 2.3. Devera possuir engate rapido e capuz de resgate e estar disposta na altura da regiao lombar do usuario. Devera acompanhar, juntamente com o equipamento de protecao respiratoria um cilindro reserva conforme itens 6 a 6.9. |
| --- |
| Nº 11 | UF: Un | Qtde: 160,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00012747-7 - CONJUNTO, de almofadas pneumaticas - o conjunto e composto de: - regulador de pressao com manometro na entrada e na saida, com rosca compativel para cilindro de respiracao autonoma e com comando de enchimento que abasteca duas almofadas simultaneamente; - manometro independente e valvula de alivio de pressao em metalico, com pressao de trabalho 08 BAR; - duas almofadas pneumatica, inflada atraves de cilindro de ar, de alta pressao, cofeccionada em neoprene, reforcada com no minimo tres camadas de malha em Kevlar, com reforcos nas laterais e nos cantos, possuir bico de entrada de ar em material anti-fagulha, com diametro interno de 6,3mm e acoplamento com trava automatica, pressao de trabalho minima de 08 BAR e de ruptura 4 vezes a pressao de trabalho, altura maxima inflada nao inferior a 51 cm. Dimensoes minimas: largura 90 cm; comprimento 90 cm e espessura 2,5 cm. Contendo: a) regulador de pressão de 200 a 300 BAR para pressao de trabalho; b) controle de comando; c) conjunto de mangueira compativel com as conexoes e a pressao de trabalho medindo no minimo 5 metros; - duas almofadas, pneumatica, inflada atraves de cilindro de ar, de alta pressao, cofeccionada em neoprene, reforcada com no minimo tres camadas de malha em Kevlar, com reforcos nas laterais e nos cantos, possuir bico de entrada de ar em material anti-fagulha, com diametro interno de 6,3mm e acoplamento com duplo travamento, pressao de trabalho minima de 08 BAR e de ruptura 4 vezes a pressao de trabalho, altura maxima inflada nao inferior a 30 cm. Dimensoes minimas: largura 60 cm; comprimento 60 cm e espessura 2,5 cm. Contendo: a) regulador para reduzir a pressao de 200 a 300 BAR para pressao de trabalho; b) controle de comando,para acoplamento de duas almofadas; c) conjunto de mangueira compativel com as conexoes e a pressao de trabalho medindo no minimo 5 metros; - duas almofadas pneumatica, inflada atraves de cilindro de ar, de alta pressao, cofeccionada em neoprene, reforcada com no minimo tres camadas de malha em Kevlar, com reforcos nas laterais e nos cantos, possuir bico de entrada de ar em material anti-fagulha, com diametro interno de 6,3mm e acoplamento com duplo travamento, pressao de trabalho minima de 8 BAR e de ruptura 4 vezes a pressao de trabalho, altura maxima inflada nao inferior a 18 cm. Dimensoes minimas: largura 38 cm; comprimento 38 cm e espessura 2,5 cm. Contendo: a) regulador para reduzir a pressao de 200 a 300 BAR para pressao de trabalho; b) controle de comando, para acoplamento de duas almofadas, com manometro imerso em liquido e com valvula de fechamento integral e de alivio; c) conjunto de mangueira compativel com as conexoes e a pressao de trabalho medindo no minimo 5 metros; - duas almofadas pneumatica, inflada atraves de cilindro de ar, de alta pressao, cofeccionada em neoprene, reforcada com no minimo tres camadas de malha em Kevlar, com reforcos nas laterais e nos cantos, possuir bico de entrada de ar em material anti-fagulha, com diametro interno de 6,3mm e acoplamento com duplo travamento, pressao de trabalho minima de 8 BAR e de ruptura 4 vezes a pressao de trabalho, altura maxima inflada nao inferior a 10 cm. Dimensoes minimas: largura 20 cm; comprimento 20 cm e espessura 2,2 cm. Contendo: a) regulador para reduzir a pressao de 200 a 300 BAR para pressao de trabalho; b) controle de comando, para acoplamento de duas almofadas, com manometro imerso em liquido e com valvula de fechamento integral e de alivio; c) conjunto de mangueira compativel com as conexoes e a pressao de trabalho medindo no minimo 5 metros. |
| --- |
| Nº 12 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00012748-5 - CARRINHO, com cilindros de ar respiravel - A unidade e composta por: - redutor de alta pressao, com elementos fabricados em latao e tratamento superficial por galvanoplastia. Com dois manometros em inox para leitura de alta e baixa pressao. Valvula de seguranca para alivio de media pressao. Alarme pneumatico para indicacao de que o ar esta se esgotando. Duas saidas por Engates rapido seguro. Total fixacao do regulador e a estrutura do carrinho; - Mangotes Flexiveis e giratorios para conexao com dois cilindros de alta pressao possuem despressurizadores e valvulas anti-retorno individuais o que permite a substituicao de um dos cilindros sem interrupcao do trabalho. Com algumas pecas fabricadas em latao, possui conexoes em aco inoxidavel e mangueiras de teflon. Estrutura do carrinho - fabricado com chapa de aco SAE 1020-1040 com espessura de 3/16 "soldadas a uma tubulacao com 1" de diametro o que garante grande robustez, com a pintura eletrostatica permite boa resistencia a corrosao. A estrutura de apoio a cilindros em conjunto com as cintas de fixacao em tecido permite uma excelente fixacao dos seguintes cilindros: Fibra de carbono 6; 6,8 e 9 Litros x 300bar e Aco 10 litros x 200bar. Na parte superior do carrinho, onde e fixo o redutor de pressao, foi elaborado para que o mesmo permaneca protegido contra impactos ou quedas. Deve possuir dois cilindros de ar comprimido e confeccionado em aco, possuindo pressao de trabalho de, no minimo, 200 bar, e volumes hidrostaticos de, no minimo, 10.0 litros, fornecendo uma reserva de ar que de 4000 litros de ar. Possuem manometro incorporado a valvula do cilindro, sendo protegido contra impactos mecanicos e duas mangueiras de ar respiravel 20X3/8 compativel com os engates ERS 3/8; Deve possuir duas mangueiras para ar respiravel 3/8 completas com engates GPY 300 com comprimento de no minimo de 20 metros. |
| --- |
| Nº 13 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00012749-3 - SISTEMA, de abastecimento de cilindro, tipo cascata movel Especificacao para um sistema movel autonomo de enchimento de cilindros para mergulho e respiracao autonoma, que atenda ou exceda os requisitos da DIN EN12021, e todos os outros padroes reconhecidos para o ar respiravel. O sistema completo deve ser construido pelo mesmo fabricante e e composto de um compressor de alta pressao com motor, sistema de purificacao, painel de controle, sistema de armazenamento, estacao de enchimento e um reboque, estruturado para uso em rodovia. A estacao deve ser projetada para uma pressao maxima de trabalho de 6000 PSI. Todos os equipamentos devem ser novos e de fabricacao e desenho atual. Equipamento usado ou recondicionado e inaceitavel. O sistema de enchimento de cilindros para mergulho e respiracao autonoma, deve ser composto pelos seguintes componentes principais: compressor de alta pressao; motor Gasolina; sistema de purificacao; monitoramento de ar respiravel; painel de controle do sistema; sistema de armazenamento de ar a 4300 PSI; painel de controle do ar; estacao de enchimento de duas posicoes, a qual e projetada para uma pressao maxima de trabalho de 6000 PSI; e um reboque estruturado para uso em rodovias. O sistema de enchimento de cilindros para mergulho e respiracao autonoma, deve conter as seguintes caracteristicas: instrumentacao do compressor completa e horimetro; motor a combustao; chave on/off; painel iluminado para operacao noturna; sensor de pressao para acionamento da embreagem do motor a combustao (para reducao da velocidade do compressor - operacao em ponto morto); compressor deve estar equipado com um sensor de baixa pressao de oleo e termostato de alta temperatura de desligamento; com luzes indicadoras; motor a combustao deve ser equipado com interruptor de baixa pressao de oleo e interruptores de desligamento de alta temperatura com luz de advertencia; valvula de pressao minima na saida do compressor; drenagem de condensado automatica completa com combinacao de separador/silenciador; temporizador de solenoide para drenagem; reservatorio de condensado com chave de nivel e mangueira/valvula de drenagem; monitor do sistema eletronico de purificacao com desligamento automatico de modo que nao se permita que o compressor opere com o cartucho saturado; estacao de enchimento, construida e testada de acordo com a norma NFPA 1901, edicao 2009, secao 24.9.1 ate 24.9.7.3, com duas posicoes de enchimento; duas mangueiras de enchimento (uma em cada compartimento do sistema de abastecimento) com escape de alivio (sangria) e adaptadores DIN e YOKE, para cilindros para mergulho e respiracao autonoma; reboque de eixo unico, com duas rodas, para trabalho pesado, para uso em estrada, construido; botoeira de emergencia; quatro cilindros de no minimo 50L x 4300 PSI com controle de cascata. O sistema completo deve ser fornecido em uma estrutura de aco parafusado ao chassi do reboque de aco, e deve ser completamente fechado em um gabinete resistente as intemperies. O gabinete devera fornecer paineis de acesso para manutencao, operacao e manutencao de rotina. Todas as valvulas de controle, medidores e indicadores de alerta necessario para a operacao e controle do sistema devem ser montado de tal forma a serem facilmente acessiveis e visiveis para o operador. Todos e quaisquer desligamentos e funcoes anormais do compressor ou do sistema de purificacao devem ser imediatamente indicado por lâmpadas de falha. O compressor deve ser projetado para as temperaturas de funcionamento ambiente ate 45°C. O compressor deve ser reciproco, refrigerado a ar, lubrificado a oleo, de no minimo quatro estagios, e no maximo tres cilindros. O carter deve ser de uma liga de aluminio de alta resistencia. Um ventilador multi-aletado de arrefecimento de alta velocidade deve ser parte integrante do volante. Para o enchimento rapido dos cilindros cilindros para mergulho e respiracao autonoma, a taxa de recarga do compressor deve ser de no minimo 250 L/min. Um intercooler sera fornecido apos cada etapa de compressao e um aftercooler deve ser fornecida apos a fase final de compressao. Os aftercoolers devem ser concebidos para arrefecer o ar de descarga para dentro de 10°C acima da temperatura ambiente. Um ciclo de desaquecimento nao pode ser aceitavel - o sistema deve ser projetado para operar continuamente. Um separador de condensado devera ser fornecido apos a segunda e terceira fases de compressao. Um dreno automatico de condensado do sistema deve ser fornecido para todos os separadores. Os solenoides de drenagem deverao drenar os separadores aproximadamente a cada 15 minutos por cerca de seis segundos. O sistema Dreno de Condensado Automatico deve descarregar o compressor no desligamento para reiniciar descarregado. Um silenciador de escape e um reservatorio de condensado devem ser fornecidos. O reservatorio de condensado deve ter um sistema de indicacao de alto nivel de liquido para proporcionar o desligamento do sistema e para alertar o operador que o reservatorio de condensado esta na capacidade. O operador deve ser alertado que o reservatorio esta na capacidade maxima atraves de uma luz indicadora de visual e de desligamento de equipamentos. Valvulas de comando manual devem ser fornecidos para substituir o funcionamento automatico do sistema em caso de teste e manutencao. O circuito de lubrificacao de baixa pressao deve incluir uma bomba de oleo de engrenagem de deslocamento positivo, impulsionado pelo eixo de manivela, filtro de oleo com elemento substituivel. Ambos os lados do carter deverao ser equipados com um visor altamente visivel para verificar o nivel de oleo. A drenagem do oleo para o compressor devera ser dotada de uma valvula de isolamento e mangueira. O compressor deve ser equipado com um filtro de entrada de particulas com elemento substituivel. MOTOR - as correias de transmissao devem ser equipadas com sistema de auto-tensionamento. O escopo de fornecimento para o motor principal e a seguinte: motor a gasolina, 4 tempos, 18 HP; refrigerado a agua; partida eletrica, 12 volts D.C. ou manual; bomba de combustivel/filtro de combustivel e deposito de sedimentos; filtro de oleo; alternador; voltimetro; solenoide de controle de velocidade; filtro de entrada; tanque de combustivel de no minimo 15 litros, com indicador de combustivel; bateria; interruptor de alta temperatura; interruptor de baixa pressao de oleo; eixo montado sobre rolamentos; silenciador do escape com sistema de captura de faisca; consumo de combustivel deve ser de, no maximo, 28 litros para um periodo de 5 horas. CONTROLE ELETRICO - o sistema de controle do compressor consiste na monitorizacao e controle do sistema compressor com as seguintes caracteristicas: caixa de comando Tipo NEMA-4; chave de ignicao; chave on/off; botoeira de emergencia; luzes Indicadoras de aviso e alarme; todas as lâmpadas devem ter um diâmetro minimo de 22 mm; funcao de teste de lâmpada incorporado; lâmpadas devem piscar um codigo correspondente a falhas e advertencias; total apoio de advertencia e funcoes de alarme; o sistema deve dar suporte completo as funcoes de alarme do monitor de CO (monoxido de carbono) e saturacao do cartucho; horimetro; fusiveis de controle de potencia com indicacao de fusivel queimado devem ser fornecidos. Um horimetro nao reinicializavel sera fornecido para gravar o numero de horas de operacao do compressor. O horimetro deve ser instalado no painel de instrumentos. Deve possuir um pressostato de desligamento automatico. Um termostato ou sensor de temperatura deve ser fornecido no cabecote do ultimo estagio do compressor. O compressor sera desligado e um codigo de falha de luz comeca a piscar se a temperatura de descarga fase final exceder o ponto de ajuste a prova de violacao durante a operacao. Para maior facilidade de diagnostico e manutencao do sistema, os pressostatos de desligamento do ar a baixa pressao do oleo e alta pressao devem ser equipados com conectores do tipo DIN. Alem disso, todos os fios devem ser codificados por cores e encapsulados. Cada conexao nas pontas dos fios deve ser prensada em maquina, para garantir uma maior vida util do sistema. Fios soltos nao sao aceitaveis. Duas lâmpadas de advertencia devem ser fornecidas para anunciar codigos na forma de pisca-pisca. Cada sinal de falha devem ser rotulado com o tipo de falha. SISTEMA DE PURIFICACAO - o sistema de purificacao deve purificar o ar de alta pressao para uma qualidade que atenda ou exceda os requisitos da DIN 12021 e todos os outros padroes reconhecidos para ar respiravel. A purificacao sera obtida por meio de separacao mecânica de oleo condensado e gotas de agua, adsorcao de agua vaporosa por um dessecante, adsorcao de vapores de combustivel e eliminacao de odores nocivos por carvao ativado e conversao de monoxido de carbono a niveis respiraveis de dioxido de carbono pelo catalisador. O sistema de purificacao deve ser projetado para uma pressao de trabalho de 4500 PSI. O sistema de purificacao devera utilizar cartuchos substituiveis. O sistema de purificacao deve processar no minimo 150 mil pes cubicos de ar antes da substituicao do cartucho de purificacao. O sistema de purificacao deve ser concebido de modo que a substituicao do(s) cartuchos possa ser realizada sem desconectar a tubulacao do sistema. O design da(s) câmara(s) nao deve permitir a operacao do sistema sem os cartucho(s) instalado(s) ou com cartuchos instalados incorretamente. Cada cartucho de purificacao deve ser construido utilizando uma carcaca de aluminio anodizado para inibir a corrosao. Uma valvula de drenagem deve ser fornecida para aliviar a pressao do sistema de purificacao e facilitar a substituicao dos cartuchos. Uma valvula de manutencao da pressao e uma valvula de retencao devem ser fornecida a jusante do sistema de purificacao para aumentar a eficiencia do sistema de purificacao mantendo uma pressao positiva. A valvula de retencao deve ser fornecido entre o separador na linha do compressor de descarga e sistema de purificacao para manter a pressao positiva no sistema de purificacao, quando o compressor e desligado. A unidade sera equipada com um sistema eletronico de monitoramento de monoxido de carbono (CO). O sistema deve ser projetado para fornecer monitoramento continuo dos niveis de monoxido de carbono no ar de respiracao processado e deve desligar o sistema compressor se o monitor detectar tracos de monoxido de carbono superiores a 10 ppm - ar com contaminacao acima do limite de 10ppm e inadmissivel dentro dos cilindros a serem enchidos. Junto com o desligamento do sistema, o painel montado indicador de falha deve iluminar o aviso de CO (monoxido de carbono). Os instrumentos eletronicos devem ser encerrados dentro de uma caixa de policarbonato tipo NEMA 4X ou similar. A unidade deve operar com a tensao do sistema. O sistema deve incluir um mostrador iluminado e interruptores internos para verificacao dos circuitos do sistema. O sistema de monitoramento de CO (monoxido de carbono) deve incluir dois cilindros de gas para teste; 20 ppm de monoxido de carbono e gas de teste zero ppm de CO, para calibracao do sistema. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - o sistema de armazenamento de ar respiravel deve incluir dois vasos de alta pressao. Os reservatorios devem ser montados no interior do recinto reboque em uma configuracao horizontal de tal forma que eles sejam acessiveis para a inspecao periodica. Cada vaso tera capacidade minima de 50 litros cubicos (volume hidraulico) a 4500 PSI. para cada vaso de pressao tera um medidor de pressao (manometro) e valvula abre-fecha. PAINEL DE CONTROLE - o painel de controle do sistema deve incluir pelo menos os seguintes recursos: - um sistema de valvula de direcao do ar deve ser fornecido para permitir que o operador selecione "enchimento pelo armazenamento" ou "enchimento pelo compressor", de modo a se encher o cilindro da maneira mais conveniente, no menor tempo possivel; - medidor de pressao de entrada (manometro de entrada); - Regulador ajustavel de pressao, com entrada de pressao de 6000PSI e ajuste para pressao de 100% a 15% da pressao maxima; - Medidor da pressao regulada (manometro de saida); - Duas valvulas de controle de enchimento de cilindro de mergulho, com manometro; - Um valvula reguladora de pressao de enchimento; - Capa para proteger os controles do sistema de elementos externos em estrada e ou condicoes climaticas adversas ESTACAO DE ENCHIMENTO - DUAS POSICOES - Uma estacao de enchimento com carregamento frontal, de duas posicoes, deve ser fornecido e localizado na parte traseira do reboque. A estacao de enchimento deve ser construida e testado em conformidade com NFPA 1901, Edicao 2009, conforme assinalado anteriormente. A estacao deve fechar totalmente os cilindros de cilindros para mergulho ou respiracao autonoma durante o processo de recarga. A estacao de enchimento devem ser ergonomicamente projetada para maior conveniencia do operador e seguranca para os cilindros de recarga. A porta da estacao de enchimento deve inclinar em direcao ao operador em ângulo proximo de 60°, proporcionando livre acesso ao operador para carregar e descarregar os cilindros. Uma mola a gas deve ser incorporada no projeto da estacao de enchimento para auxiliar o operador na abertura e fechamento da porta da estacao de enchimento. Para uma protecao completa ao operador, a estacao de enchimento deve incluir um sistema de bloqueio de seguranca que impeca recarga de cilindros a menos que a porta da estacao de preenchimento esteja fechada e a posicao travada garantida. Duas mangueiras de enchimento devem estar localizadas dentro da estacao de enchimento. Cada mangueira de enchimento devem ser equipada com uma valvula de purga e adaptador para enchimento de cilindro para equipamento de mergulho. Um painel de controle de enchimento deve ser instalado na frente da estacao de enchimento. Suportes para as mangueiras de enchimento devem ser fornecidos de fabrica. O painel de controle deve ser projetado para preencher dois cilindros de mergulho ou respiracao autonoma, com comprimento de, no minimo, 750mm, de forma independente ou simultaneamente. Toda a tubulacao e conexoes devem acompanhar o sistema. Uma entrada de ar a alta pressao auxiliar deve permitir o enchimento de cilindros de mergulho e respiracao autonoma a partir de uma outra fonte de ar a alta pressao, por exemplo um compressor ou outro sistema de armazenamento de alta pressao, com conexoes para alta pressao tipo engate rapido. MONITORAMENTO DE AR RESPIRAVEL - Monitoramento constante de CO; CO2 e O2. Integracao com sistema de controle do compressor. Indicacao de contaminantes no Ar Respiravel. Dados para relatorio. Ativa sinais de Alame. Sensores de CO; CO2 e O2 CARRETA - Todos os componentes devem ser montados em um reboque tipo uso em rodovia. Todos os componentes devem ser protegidos das intemperies por uma caixa resistente a intemperie. O trailer deve estar apto a rodar em estradas em velocidade de, pelo menos, 90km/h. Pelo menos os seguintes itens devem ser incorporados ao trailer: - freios hidraulicos com atuacao automatica; - engate tipo bola 2"; - pintura exterior; - luzes de trânsito com um ponto de conexao de quatro pinos; - para-lamas; - velocidade maxima de reboque de, no minimo, 90km/h; - correntes de seguranca para caso de falha no engate; - pneus radiais para carga correspondente (peso bruto maximo: 2400kg); - macaco de suporte (para o sistema parado sem a viatura de reboque). O trailer deve incluir a iluminacao da cabine interior e uma mangueira de alta pressao de no minimo 30m com carretel. O freio do reboque deve frear as rodas do reboque a medida que a viatura freia, automaticamente. A iluminacao deve ser composta por, no minimo, duas lâmpadas ou conjunto de leds estrategicamente localizadas dentro do gabinete, para iluminacao maxima. O carretel da mangueira deve ser composto por um carretel de mangueira ate 4500 PSI de pressao de servico. O freio deve possuir um sistema que atue quando a viatura que estiver rebocando frear, permitindo uma operacao de transporte segura e confiavel. O freio deve ter uma opcao de acionamento manual e com regulagem de altura tem capacidade de 400 kg fixos nas laterais do chassi, reducao na entrada de movimento por engrenagens, lubrificacao por pontos de graxa, dispositivo de escamotear e base fixa. Possui rosca trapezoidal no mecanismo de levante. Capacidade de tracao de 1400 kgf, mola de sujeicao interna, com cilindro mestre automotivo e reservatorio de fluido de freio, batentes de borracha, e trava de engate para esfera Ø 50 mm. Pedestal de capacidade de carga de 80 kg, mecanismo de escamoteamento e roda de aluminio revestida de borracha. |
| --- |
| Nº 14 | UF: Un | Qtde: 10,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00013414-7 - PRANCHA, para salvamento aquatico, long board, em polipropileno, revestido em tres tecidos com banho de resina TAM 9 pes x 3,5", medida de centro 24 " 1 quilha (monoquilha) localizada ao centro, bico e rabeta reforcada com revestimento em tres tecidos em toda a prancha, com suporte e antiderrapante no centro da prancha para apoio do joelho em resina anatomica. Alcas de bordo em toda a extencao das latera is fixadas em 5 pontos em nylon com largura de 500mm, alcas de trasnporte localizadas 2 no bico e 2 na rabeta, prancha na cor vemelha e alcas de bordo e transporte preta. |
| --- |
| Nº 15 | UF: Un | Qtde: 40,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 42.40.20.00013416-3 - CONJUNTO, Desencarcerador, para atendimento a vitimas presas nas ferragens em acidentes automobilisticos. O conjunto devera ser composto por: Ferramenta combinada para corte e expansao; Par de correntes e adaptadores para trabalhos de tracao; Ferramenta para corte; Cilindro telescopico para expansao; Motobomba hidraulica com duas saidas; Carretel com 2 rolos de mangueiras de no minimo 10m; Suporte de coluna para o cilindro telescopico. A Ferramenta Combinada devera possuir o seguinte desempenho: Forca de abertura, separacao, de no minimo 300KN; Forca de tracao de no minimo 50KN; Forca de corte de no minimo 450KN; Distancia de abertura, separacao, de no minimo 360mm; Capacidade de corte em barra de aco redonda de ate 30mm; Peso total de no maximo 18kg da ferramenta combinada, sem a motobomba e acessorios: Dotada de um par de mangueiras de ate 50cm com engate rapido tipo unico; O controle da direcao dos movimentos devera ser comandado por valvula de controle, acionada por toque de polegar ou por toque da mao na ferramenta. A ferramenta devera simultaneamente permitir a operacao para destros e canhotos; Devera acompanhar cada ferramenta um par de correntes e adaptadores para servicos de tracao com no minimo 1,80m com ganchos em suas extremidades. O cilindro hidraulico de expansao do tipo telescopico devera possuir o seguinte desempenho: Forca de expansao do 1º estagio de no minimo 180KN; Forca de expansao do 2º estagio de no minimo 90KN; Distancia minima de separacao de 800mm; Comprimento maximo da ferramenta recolhida nao inferior a 700mm; Comprimento minimo da ferramenta estendida de 1400mm; Peso maximo 22Kg; A ponteira da sapata de apoio devera ter a forma projetada para operacoes seguras, sem deslizar ou desprender, mesmo em superficies lisas ou inclinadas; Dotada de um par de mangueiras de ate 50cm com engate rapido tipo unico; O controle da direcao dos movimentos devera ser comandado por valvula de controle, acionada por toque de polegar ou por toque da mao na ferramenta. A ferramenta devera simultaneamente permitir a operacao para destros e canhotos. Motobomba Hidraulica (unidade de forca) devera possuir o seguinte desempenho: Com no minimo 02 (duas) saidas para conexao de ferramentas que possibilite trabalhos simultaneos; Motor 4 tempos, a gasolina e refrigerado a ar, utilizar oleo mineral; Sistema de partida com cordao retratil; Potencia minima de 3,5HP; Peso maximo de 45,5Kg; Pressao maxima de trabalho nao inferior a 340BAR; Devera ser dotada de 2 estagios para o seu funcionamento; Possuir 02 conexoes de engate unico automatico que possibilite o trabalho simultaneo de duas ferramentas; As conexoes devem possuir tampas de protecao contra detritos. Ferramenta de Corte devera possuir o seguinte desempenho: Forca de corte de no minimo 695KN; Distancia de abertura de no minimo 180mm; Peso total de no maximo da ferramenta 21kg; Dotada de um par de mangueiras de ate 50cm com engate rapido tipo unico; O controle da direcao dos movimentos devera ser comandado por valvula de controle, acionada por toque de polegar ou por toque da mao na ferramenta. A ferramenta devera simultaneamente permitir a operacao para destros e canhotos; Carretel com 02 mangueiras de no mínimo 10 metros, simples ou duplas, pressao de ruptura de no minimo quatro vezes a pressao de trabalho (4:1), independente do equipamento, com conector de engate unico com travamento automatico e rotacao 360º, compativel com a motobomba e ferramentas. Base de apoio, para auxilio na utilizacao de cilindros expansores, com no minimo 3 estagios, para tres tipos de manuseio. O CONJUNTO COMPLETO devera ser Certificado e aprovado conforme norma NFPA 1936 - edicao 2005 (ou atual) ou norma EN13204 - edicao 2004 (ou atual) ou DIN 14751 edicao 2011. A motobomba hidraulica e as ferramentas devem atender aos requisitos estabelecidos nas normas solicitadas, sendo comprovada a conformidade atraves de CERTIFICADO DE LABORATORIO INDEPENDENTE, nacional ou internacional a serem apresentados juntamente com a proposta de precos. As mangueiras deverao ser originais do fabricante do equipamento. Em caso de certificado de origem estrangeira, sera exigida a traducao juramentada. A nao apresentacao dos certificados acarretara na desclassificacao da licitante. PRESCRICOES DIVERSAS: O conjunto desencarcerador devera ser entregue com manual de funcionamento em lingua portuguesa do Brasil; O adjudicatario, para contratacao, devera apresentar comprovante de que possui Assistencia Tecnica no pais. DA GARANTIA: Minima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricacao. |
| --- |
| Nº 16 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 51.30.00.00052360-7 - MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadeira auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identifcacao do produto e marca do fabricante. |
| --- |
| Nº 17 | UF: Un | Qtde: 30,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 51.30.00.00117361-8 - FURADEIRA, de impacto GSB 20/2 , 127 V, velocidades, potencia de 700 watts, alto torque, ideal para trabalhos pesados, reducao mecanica de velocidade, capacidade de perfuracao: concreto: 20 / 13 mm aco, 13 / 08 mm madeira, 40 / 25 mm rotacao sem carga: 1000 / 3000 min mandril: 1/2" - 13 mm |
| --- |
| Nº 18 | UF: Un | Qtde: 30,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 59.65.00.00091551-3 - MEGAFONE, portatil, profissional, com as seguites caracteristicas, - Funcionamento para 06 (seis) pilhas tamanho D, nao inclusas - Microfone em sua base, funciona de acordo com o botao que faz ligar e desligar o megafone - Controle de volume - Botao (sirene), localizado junto a base - Fita de seguranca, pode ser usado no braco como se fosse um cinto de seguranca - Distancia de uso minimo de 600 metros - Potencia minima de 20 watts em RMS - Distorcao Harmonica e menor que 7% - Garantia minima do fabricante de (seis) 06 meses |
| --- |
| Nº 19 | UF: Un | Qtde: 60,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 61.15.00.00056450-8 - GERADOR, de energia, portatil, motor 4 tempos, a gasolina, partida manual, potencia nominal em regime continuo de no minimo 2500 W, tensao de saida com chave seletora com saidas de 115/230 volts, com voltimetro para tensao de saida, autonomia minima com 50% de carga de 12 horas, peso maximo de 720 Newtons. |
| --- |
| Nº 20 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 63.50.20.00012731-0 - CAMERA, de busca e resgate em escombros - sistema de monitorizacao visual e acustica para buscas em emergencias. Trata-se de equipamento modular, leve e portatil, com as seguintes caracteristicas: - O sistema, com empunhadura de controle tipo pistola e um modulo para baterias de ion de litio, conta com uma haste telescopica construida utilizando aluminio com acabamento anodizado duro, com conjuntos de tubos conectados atraves de conectores roscados maiores para facilitar sua utilizacao, que estendem o alcance de no minimo de 2,00 m podendo ser estendido ate no minimo de 5.00 m atraves do conjunto de tubos longos, deve possuir uma camera de visualizacao colorida com iluminacao LED de intensidade variavel assim como uma camera IR (infravermelha); as cameras, facilmente intercambiaveis, sao montadas na ponta da haste num robusto cabecote, com fone e microfone integrados, movido a engrenagens com faixa de 240° de rotacao em relacao ao eixo da haste, fornecendo uma ampla gama de movimentos e visibilidade acionada com controle remoto. Ele pode ser introduzido num buraco de acesso de com no minimo de 4.5 cm de diametro. Pode ser separado da haste e conectado ao cabo adicional de extensao e ao seu encordoamento, o cabecote da camera pode ser submerso em agua ate uma profundidade de no minimo 20 metros. O monitor e uma unidade de visualizacao, em tela colorida, conta com diversos indicadores de imagem e som, e dispositivos que permitem gravar video e audio, assim como imagens estaticas, tanto no aparelho quanto num cartao de memoria SDHC; uma conexao ao fone de ouvido tipo concha com microfone permite o audio bidirecional; - Caixa portatil para o conjunto. Deve ser realizado entrega tecnica do equipamento. |
| --- |
| Nº 21 | UF: Un | Qtde: 6,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 63.50.20.00012745-0 - CAMERA, de imagem termica, a camera deve possuir massa maxima de 1,50 kg. Bateria com autonomia minima de 3 horas de uso normal com indicacao do nivel na tela. A camera deve possuir entrada automatica no modo stand-by que desliga a tela durante a sua nao utilizacao. As fontes de calor sao ilustradas atraves de no minimo 3 cores transparentes (amarelo, laranja e vermelho) no modo normal e fogo, e eles sao facilmente visiveis. A camera e equipada com uma funcao de medicao de temperatura padrao integrada com indicacao digital da temperatura. A camera possui um amplo campo de visao e um display retroiluminado em LCD, bem como uma excelente qualidade de imagem atraves de um sensor microbolometro com uma frequencia de 50Hz para a imagem. A calibracao interna regular de 0.1s e muito rapido e nao interfere com o uso continuo. Para uma procura mais rapida de pontos quentes, a camera possui um apontador laser integrado que mostra a area retratada no centro da imagem como uma marca de referencia. Deve possuir uma funcao que congela a imagem termica, enquanto o botao correspondente e pressionado. Todos os modos da camera sao utilizados com a mao que segura a camera. Frequencia da Imagem do sensor e de 50 Hz, faixa do espectro e de 7 - 14 micrometro; Foco a partir de 1 m ate o infinito; faixa de medicao de temperatura -40 - 1000 ° C. Atributos da Tela: de alta resolucao de LCD com tela em led de 90 mm (3,5 polegadas) display; angulo de visao horizontal de 50°, 15° principais verticais e fundo vertical 35°; resolucao minima 380 X 280 pixels. Deve possuir as seguintes Informacoes na Tela: numero da versao, carga da bateria, modo de Fogo; mostrador digital de temperatura de medicao. Deve possuir Informacao de Aplicacao em 2 modos diferentes, normais e combate a incendios modos com comutacao automatica; calor padrao encontrado com 3 cores transparentes (amarelo, laranja, vermelho). Deve ter condicoes e aprovacoes do Ambiente: Faixa de temperatura do sensor de - 40° C a + 85° C, resistencia ao calor da camara a 170° C por 17 minutos e 260° C por 9 minutos, teste de imersao de chama de acordo com a NFPA 1981, ed. 2002; Teste de vibracao de acordo, resistencia IP 67 em 1 metro a profundidade da agua, teste de queda a 2 metros em qualquer eixo, ter aprovacao das seguintes normas internacionais: FCC, CE, NFPA, UL, NOM, DOT. Acessorios: O kit de instalacao carregador permite que o carregador possa ser adaptado para o uso do veiculo com o reconhecimento automatico da tensao de alimentacao de 12 ou 24 volt. A bateria de reposicao alem da camera com bateria integrada. Bolsa apropriada para o conjunto. Devera ser efetuada entrega tecnica de equipamento. |
| --- |
| Nº 22 | UF: Un | Qtde: 6,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 65.15.19.00005489-5 - CILINDRO, de oxigenio, de 05 litros, portatil, acompanhado de 01 regulador de pressao fixa para cilindro de O2 com fluxometro de bilha longa, 01 conexao Y para oxigenio, 01 aspirador de O2 boca larga com frasco de 0,4 litros, 01 suporte para o cilindro para ambulancia, 01 umidificador com cateter. |
| --- |
| Nº 23 | UF: Cj | Qtde: 60,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 65.15.21.00002864-9 - DESFIBRILADOR, externo automatico, portatil, com as seguintes caracteristicas: - Automatico de acesso publico com onda bifasica de baixa energia para choques que reduz a exposicao do miocardio aos altos picos de corrente; - Permitir ser configurado para seqüencia de 3 choques com energias escalonaveis ou 3 choques fixos. A serie de choques nao deve ultrapassar 200 Joules; - Possuir interface grafica com o operador com seqüencia indicada, mostrando todos os passos da ressuscitacao; - Utilizar comandos de voz em portugues par guiar o socorrista durante a seqüencia de ressuscitacao; - Possuir display eletroluminescente ou tela de cristal liquida para exibicao de mensagens de texto, numero de choques, tempo decorrido e profundidade da RCP; - Deve poder ser configurado para exibir tracado de ECG; - Deve monitorar o ritmo cardiaco da vitima atraves de eletrodos; - Deve possuir memoria interna para armazenamento de tracados de ECG pre e pos choques, seqüencia de choques etc; - A energia eletrica deve ser atraves de baterias nao carregaveis com vida minima de 02 (anos); - O equipamento devera executar autotestes periodicos para garantir sua disponibilidade continua com o operador, sempre em portugues; Acessorios: - 01 (uma) bolsa para transporte do desfibrilador, resistente, que suporte vibracoes e choques externos; - 02 (dois) pares de pas adesivas (eletrodos) para adultos, multifuncionais (monitoram e desfibrilam), descartaveis e auto-aderentes; - 01 (um) par de pas adesivas (eletrodo) pediatrico multifuncao descartaveis e auto-aderentes com validade de no minimo 24 meses. - 01 (um) manual de operacao e 01 (um) manual de servico em portugues (BRASIL); - O equipamento devera possuir registro no Ministerio da Saude/ANVISA; - O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servicos de manutencao para cada equipamento em portugues; - Devera ser apresentado o cronograma das atividades de manutencao preventiva, conforme indicam os manuais de operacao e servicos; - Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as Normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-4; - Devera ser apresentado o Certificado de Boas Praticas de Fabricacao e Controle na linha de producao do equipamento (CBPFeC) para os equipamento de classe de risco III e IV, segundo classificacao da RDC 185/2001 da ANVISA. No caso dos equipamentos importados, devera ser apresentado um certificado de boas praticas equivalente ao do pais de origem, desde que traduzida de forma juramentada; - O fornecedor devera ceder as licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso; - Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 03 (tres) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de funcionamento. |
| --- |
| Nº 24 | UF: Un | Qtde: 30,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 66.50.00.00048074-6 - BINOCULO, com zoom nao inferior a 10, objetiva 50 mm, campo de visao minimo 1000 m, foco central, lentes com revestimento antireflexivo, com alca e tampa protetora das lentes, revestimento em borracha antiderrapante, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. |
| --- |
| Nº 25 | UF: Un | Qtde: 60,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 66.55.20.00012816-3 - GPS, compacto, com no minimo 12 canais paralelos de recepcao. Com seguintes especificacoes: - Waypoints/Icones: Minimo 5.000 com nomes e simbolos graficos. - Tracks (Trilhas): Track log automatico; memoria para minimo de 40 tracados, salvas automaticamente, com velocidades maxima, minima, atual, hora, local e tempo de viagem. - Rotas: Minimo de 100 rotas com 100 pontos cada tabela, com informacoes celestiais, melhores horarios para caca e pesca e nascer e por do sol data mais de 100 sendo uma definivel pelo usuario. - Computador de bordo: Velocidade, velocidade media, nascer e por-do-sol, distancia percorrida, tempo de viagem e hodometro, sendo estes tres ultimos ressetaveis. - Formato de posicao: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS e outras grades. - Atualizacao: A cada segundo, continuamente. - Tempo de aquisicao: Quente: aproximado 15 segundos Frio: aproximado 45 segundos - AutoLocate: aproximado 2 minutos - Precisao: 5 a 15 metros RMS - Velocidade: 0.05 metros/segundos. Caracteristicas de navegacao: - Datums: Mais de 100. - Receptor: 12 canais paralelos com track continuo. - Interfaces: USB. - Antena: Interna. - Protecao: A prova d'agua. IPX7 - Alimentacao: 2 pilhas AA - Vida das Pilhas: Nao inferior a 20 horas no modo usual. - Rotas: 1 rota reversivel com ate 50 waypoints. - Tamanho maximo: 15cm x 7cm x 3.0 cm - Peso Maximo: 350 g com pilhas. - Tela dimensoes minimas: 3,5 cm x 4,4 cm, 5,6 cm. - Tela colorido e transflectivo com minimo 32.000 cores. - Tela: Resolucao minima 176 x 220 pixels. - Memoria interna minima 1 GB; - Memoria expansivel atraves de Cartao de Memoria MicroSD. - Capacidade de incluir mapas. - Compativel com Mapas Personalizados e com mapas externos. - Calculos de area. - Caixa: Prova d'agua padrao IEC 529 IPX7. - Variacao de Temperatura: 5°F a 158°F (-15°C a 70°C) - Base de dados:Mapa das Americas com divisas de estados e paises, rios lagos, cidades, marinas, estradas, memoria para download do CD MapSource. Acessorios: - Cabo veicular (eliminador de pilha). - Manual em ingles. - Guia de referencia rapida em ingles. - Alca. - Manual em Portugues (CD) Garantia minima do fabricante 01 (um) ano. Embalagem cabo de conexao, manual e com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. |
| --- |
| Nº 26 | UF: Un | Qtde: 50,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| 83.40.20.00012796-5 - TENDA, de lona pvc com estrutura duro aluminio comprimento 2,5m, e largura 2,5m, altura no vertice piramidal 3,70m, lona pvc, filtro uv, vertice anticiclone. Lateriais logomarca estado da bahia pm bombeiro, desmontavel com encaixe rapido, suporte movel de concreto 30kg cada unidade, com carrinho para movimentação em areia, pneus antiatolamento reforçado de aluminio. |
| --- |
| Nº 27 | UF: Un | Qtde: 20,00 | Preço Unitário: | Preço Total: | Marca/Modelo: | Prazo Entrega: |

| Dados do Fornecedor |
| --- |
| Razão Social / Nome: |
| Endereço: |
| CNPJ / CPF: | Telefone: | Inscrição Estadual: |
| Validade da Proposta: | Garantia: | Assistência Técnica: |
| Assinatura e Carimbo: |

Observações para o PCT:

Apresentar Amostra: Não é necessário apresentar Amostra ou Catálogo