第十一届重庆高交会暨第七届军博会

军民两用技术成果供给项目汇编

- 工业和信息化部………………………………………..2

- 中国科学院………………………………………………..18

- 中国人民解放军总参谋部 总装备…………….80

- 军工集团……………………………………………………142

- 高等院校.......................................................125

研究院所及企业…………………………………………231

# 工业和信息化部

项目编号： 10001

项目名称：钛合金薄壁复杂精密铸造技术

项目简介：钛及钛合金具有一系列优异的特性：如密度小、比强度高、耐腐蚀、耐高温等，其工业化生产仅50多年就展示出强大的生命力，成为航空、航天、能源、船舶、化工及医疗领域不可缺少的材料。但钛的化学活性高，铸造难度大，常规铸造技术难以满足目前航空航天等领域对薄壁、异性、结构和功能统一钛合金精密铸件的需求，因而开发低成本、精密化的钛合金铸造技术成为目前急需解决的问题。

钛合金熔模精密铸造技术是为了满足航空、航天技术的需要而发展起来的，通常是在蜡模表面涂上数层耐火材料，待其干燥硬化后形成了较厚的耐火涂层，再将其中的蜡模溶化脱掉而制成型壳，再经过焙烧获得了较高的强度，然后进行浇注而获得铸件的一种方法。但是，钛合金的熔模精密铸造也面临着一些挑战，其中钛液与型壳的化学反应，以及离心浇注所产生金属液对型壳的高速冲击，时常导致型壳在浇注过程中破裂，铸件报废，造成原材料、能源和人力的浪费。因此，制造既具有化学惰性，又具有高强度的熔模型壳是钛和钛合金熔模精密铸造的重要一环。目前国际主流铸造技术采用氧化物面层陶瓷型壳生产复杂薄壁钛合金铸件，因为与钛有着低反应性，热导率低、强度高、可浇注优质的钛合金精密铸件。生产线上的型壳与以前相比，其表面光洁度有所提高，气孔较少；以前常出现的微裂纹不再常见。背型涂料采用机械手与程控悬链干燥后，型壳质量比较稳定。

此外为降低钛合金铸件生产成本也可采用特种砂型铸造，造型混合物采用铸造级锆砂、橄榄石砂和粘结剂。砂型铸造是通过在木模表面覆盖造型混合物，经焙烧后制成模壳的过程。其生产周期短，可大大降低铸件的生产成本，适合铸件表面质量要求不高的钛合金铸件，可根据钛合金铸件的特点选择使用该铸造方法。

项目编号： 10002

项目名称：高精度形变监测终端设备

项目简介：主要由地质灾害监测预警管理分系统、数据处理中心分系统、数据采集控制分系统与有线/无线通讯网络系统、高精度形变监测传感器构成。数据采集控制分系统跟踪卫星信号、实时采集数据，数据处理子系统对数据处理并分析、计算，监测预警管理分系统根据计算结果进行终端位置显示、数据管理、灾害预警。

项目编号： 10003

项目名称：高大型夹芯复合材料杆体设计与制造技术

项目简介：重点突破了夹芯材料在大型复合材料杆体的结构设计技术、成型技术等方面的关键技术，以10Kv～220Kv输电杆塔产品为应用背景，通过对复合材料输电杆塔材料体系、结构、节点连接等内容研究，解决低成本制造、高结构刚度低挠度设计、复合材料杆塔的防老化等关键技术研究，达到复合材料杆塔产品工程应用的目标。

项目编号： 10004

项目名称：80.3D图形加速引擎IP核技术

项目简介：随着嵌入式应用对图形应用要求的不断提高，完全依靠CPU绘制复杂的三维图形很难达到实时交互的要求。因此需要使用专用的图形处理芯片来提高图形的绘制速度。随着SoC技术的发展，片上系统得到广泛应用，具有开发周期短，便于移植与剪裁等特点，因此以软IP核形式开发的三维图形加速引擎能够得到广泛的应用。

电子产品一般都需要硬件和软件的完美结合，图形处理器中也需要一个IP核才能完成对图形的处理。随着可编程器件的快速发展，芯片的规模、密度、性能都有了巨大的变化，可编程逻辑器件已成为计算机应用、通信技术、自动控制技术、仪表仪器等领域广受欢迎的器件，它也是科学实验、样机研制、小批量生产的最佳选择。利用FPGA开发产品，可以帮助用户在保证合理成本的前提下，提高了设计的效率，利用FPGA的可灵活升级性，用户可以满足快速多变的市场需求，使自己的产品不断的推成出新紧跟业界的发展趋势，做出有自己特色，自主知识产权的产品，始终保持产品的差异性和领先性。本技术采用FPGA平台实现，开发具有对功能可扩展、可剪裁的IP核。本技术更具特色的是采用最先进的FPGA+ARM集成SoC片上系统ZYNQ-7000体系实现，实现软硬件共同工作，从而能够更方便的移植到不同体系的嵌入式应用产品中。本IP核能够完成三维图形的管线流程，并能够兼容主要的OpenGL指令，从而方便应用程序直接操作IP核的图形操作。

三维图形在屏幕显示，实际上是将一个离散模型放置在适当的空间位置。经过一系列管线操作，将图形的坐标输出，并保存到用户空间的存储区域等待显示功能的调用。具体实现流程为：应用程序通过驱动程序将需要生成三维图形的数据发送IP核，IP核经过几何变换模块、光照模块、图元装配模块、剔除剪切模块、背面剔除模块、投影模块完成对图形的几何部分的处理，在经过光栅化模块核片段处理模块完成光栅部分的处理，从而生成了能够在二维显示器中显示出来的三维图形。

项目编号： 10005

项目名称：铝粉煤灰和煤矸石工业化制取铝硅合金

项目简介：用电热还原法利用电能使高铝粉煤灰和煤矸石中的组成成分氧化铝、氧化硅在高温下被碳直接还原得到一次铝硅合金并精制得到铝硅合金，已经进行了工业试验，主要工艺经济技术指标：高铝粉煤灰和煤矸石为原料，铝和硅的回收率为80%以上，铝硅合金中铝含量84%，硅12%。于2005年12月21日通过了中国有色金属工业协会主持由院士等专家组成的鉴定委员会的鉴定，专家意见是：该项目在我国首次工业化利用粉煤灰和煤矸石等工业固体废料为原料，使用电热还原法直接制备铝硅合金工业试验。此法工艺简单流程短。本项目的开发具有较好的经济效益和社会效益，整体技术达到国际先进水平；该项目实施符合国家循环经济产业政策，对利用粉煤灰和煤矸石等工业固体废料综合利用有重要意义；建议在本项目的基础上，尽快建设电热还原粉煤灰和煤矸石等工业固体废料生产铝硅合金示范基地，促进该项成果的产业化。

项目编号： 10006

项目名称：电站锅炉煤粉节能低NOx燃烧技术

项目简介：锅炉燃烧精确管理系统包括精确监测设备、燃烧精细调节装置与控制系统、软件管理系统、工程安装与调试、工程服务全过程。

项目编号： 10007

项目名称：84.多体制卫星导航信号模拟器

项目简介：北斗卫星导航系统已于2012年底开放亚太地区的服务，公司作为首批参与研制“北斗二号卫星导航用户机”的企业之一，是最早一批拥有并掌握着卫星导航芯片和接收机核心开发技术，卫星导航信号模拟生成技术，卫星导航定位定向与高精度定位算法，以及组合导航算法和高精度测量型天线制造等多项国际领先的卫星导航技术的企业。在北斗导航应用的前期，由于应用成本居高不下，北斗导航产业推广十分艰难。通过数年艰苦攻关与创新设计，我们承研（如下）项目：

2011年8月华力创通承研北斗应用产业化重大专项-军民通用信号模拟器

2012年5月华力创通承研国家科技部重大仪器专项-GNSS全系统卫星导航测试分析仪

现已完成针对军、民用各自特点的产品开发和工程化设计，已达到小批量生产能力；并已完成相对应的市场、销售推广，尤其目前在民用行业有大量的客户需求，需要尽快完成大批量生产能力建设。

项目编号： 10008

项目名称：新型复合型封严涂层材料——铜铝／镍石墨

项目简介：涉及的航空发动机用复合型封严涂层材料为“铜铝／镍石墨复合封严涂层材料” ，最高工作温度550℃，主要用于航空发动机高压压气机机匣部位封严。采用团聚复合新型制粉工艺制备的铜铝镍石墨复合粉末在成分的均匀性、流动性和稳定性等方面都有较大的提升，涂层结合强度获得了较大提高，硬度进一步降低，可磨耗性能得到了极大改善。

项目编号： 10009

项目名称：4英寸低位错锗单晶生长技术

项目简介：近年来，我国航天事业快速发展，逐步成为航空航天大国，各种航天器都需要高性能的空间电源系统，但由于国外垄断了4英寸低位错锗单晶的市场，产品价格十分昂贵。由于低位错单晶生长和加工属于高新技术，而且产品应用在敏感的空间能源领域，国外控制着我国相关部门的使用数量和质量，而且供货时间也不能按照我们的要求进行提供，需求严重受制于人，对我国空间用GaAs/Ge太阳电池的研制和批量生产产生极大的影响。

低位错锗单晶研制水平落后已经影响到我国高性能空间电源系统的研制和发展，继而影响航天事业的快速发展，需要尽快研制成功满足GaAs/Ge太阳电池用的4英寸低位错锗单晶，提升锗单晶研制水平，逐步取代进口，实现空间GaAs/Ge太阳电池材料国产化，满足国家多种航天工程的需要。

北京有色金属研究总院（以下简称有研总院）采用直拉法生长锗单晶，开展了小温度梯度热场、单晶生长工艺（包括缩颈对单晶位错的影响、固液界面形状对单晶位错密度的影响、收尾情况对位错密度的影响、降温过程对晶体位错密度的影响的研究）、单晶电阻率均匀性控制技术、单晶退火工艺（包括退火对单晶导电型号和电阻率影响、退火对单晶位错密度的影响、退火对单晶机械性能影响）等研究工作， 突破了小温度梯度热场的设计、低位错单晶生长技术、单晶残余应力测量技术等三项关键技术，获得满足技术指标要求的4英寸锗单晶。

利用有研总院提供的单晶产品制备成GaAs/Ge太阳能电池，电池的技术指标和采用进口锗片制备的电池相当。目前，采用有研总院低位错锗单晶制备的部分太阳电池产品已经应用在空间电源系统上。

项目编号： 10010

项目名称：雷达式生命探测技术

项目简介：雷达式生命探测是一项以电磁波为载体，穿透非金属介质检测到人体呼吸、心跳等引起的体表微动的前沿技术。技术开发单位从1998年开始在我国率先开展该项目研究，在我国首次提出并实现心跳、呼吸、体动等生命参数的雷达式非接触检测技术方法；首次融合雷达技术和生物医学工程技术，解决了对超低频、微动生命体征的探测问题，建立了呼吸、心跳等生理活动所引起的人体表面微动与雷达回波参数间的数学模型，研制出我国首台用于战场远距离伤员搜寻的雷达式生命探测仪。可取代传统的接触式传感器，用于临床上特殊病人（烧伤、传染病、精神病等）的非接触生命参数监护，科学研究中人体生理、心理和行为的检测和评估、地震等灾害发生后幸存人员的搜寻等。

项目编号： 10011

项目名称：低温度系数稀土钴基永磁材料

项目简介：精密磁性器件的设计要求永磁体提供一个稳定的磁通，即不允许磁通随温度有较大的变化。基于设计简单、节约成本、降低仪表的重量体积等方面考虑，精密仪表的磁路设计通常采用内补偿（使用温度稳定性好的材料）使磁路气隙有恒定的磁通。低温度系数稀土钴基永磁材料，作为一种典型的内补偿材料，满足了精密磁性器件的设计要求。低温度系数稀土钴基永磁材料具有居里温度高，矫顽力大，稳定性好的特点，是一种重要的功能材料。

项目编号： 10012

项目名称：电子产品可靠性仿真试验技术

项目简介：可靠性仿真试验基于故障物理原路和计算机技术，利用计算机仿真分析软件，对实际或设想的设备进行数字模型可靠性分析、计算的过程。其目的主要通过软件建立产品的电子样件上施加产品所需经历的载荷历程（包括温度、振动和电应力等），分解到产品的基本模块上，进行应力分析和应力损伤分析，从而找出产品的设计薄弱环节，提出设计改进措施，通过设计改进提高产品的固有可靠性，并能够通过仿真预计产品的失效时间分布，评价产品的可靠性水平。

项目编号： 10013

项目名称：环境试验参数校准技术

项目简介：环境适应性和可靠性试验参数及综合环境试验参数的校准技术，如温度低气压（真空）综合试验参数，温度、湿度、低气压、振动四种综合试验参数，冻雨状态综合试验参数，淋雨试验参数，温湿度、腐蚀气体综合试验参数，温湿度、太阳辐射综合试验参数，盐雾、温度、湿度综合试验参数，温度、湿度、阳光、淋雨、盐雾五种综合试验参数，高温下氧气浓度试验参数，高温下尘埃浓度试验参数，高温下有机化合物试验参数，高加速应力筛选试验综合试验参数，高加速度冲击试验参数，加速度计温度系数试验参数，角振动试验参数等等的校准技术，将使企业在低成本的前提下获得一流的环境试验参数校准服务，明显地提高企业产品质量水平，稳定产品质量，降低产品质量缺陷和不合格品率，为广大企业带来实际的经济效益；环境试验参数校准技术将为企业带来新商机，促进我国经济的发展。

项目编号： 10014

项目名称：移动压缩式垃圾收运站

项目简介：城市垃圾的处理，正成为我国各级政府一件重要而紧迫的任务。2010年2月份国务院发布关于落实科学发展观加强环境保护的决定，将垃圾处理列为环境保护工作8大重点之一。2010年两会首次将垃圾处理列为环境保护工作的重点。

而作为垃圾处理的转运环节，国内垃圾收集转运设备技术落后，环卫专用设备行业高技术、高附加值产品发展缓慢，过分依赖国外技术，自主开发能力薄弱。国内大中城市虽已普遍采用压缩式垃圾车和车厢可卸式垃圾车，但品种少、产量小、技术含量低、质量和可靠性差，且作业噪声大、垃圾外露、污水滴漏，造成垃圾转运过程中的二次污染，并普遍存在运输效率低和耗能等弊端。

新型“移动压缩式垃圾收运站”成套技术在国内尚处于较为先进的垃圾收运模式，主要适用于国内经济较为发达的大中城市，可适用于分类垃圾及混合垃圾等不同的垃圾成分收集的作业要求，完全可以满足各类垃圾收集模式的环保及作业要求，技术推广前景较为广泛，市场风险较小。

该项目为2010年中航工业集团公司创新基金开发任务书项目（航空技[2010]1601号），项目编号：2010N13038。

按照“中航创新基金任务书”节点要求，公司充分调动已掌握的“云马牌”环卫专用装备制造技术优势、基础优势和资源优势，创新和提升企业的装备制造技术水平、完善企业装备制造技术的转型，并形成军民互补、相互促进的产品格局。

通过对城镇新型垃圾收运模式进行了广泛调研，采用模块化设计原理，以结构相对简单、互换通用性较强、可靠性较高的模块化通用摆臂式垃圾压缩技术为基础，形成了系统的垃圾收运模式解决方案，开发出适合不同城镇生活小区环卫设备使用要求、机械化程度较高、性能可靠良好的新型通用模块化摆臂式垃圾压缩机核心及系列上下游衍生配套产品链。目前已完成技术开发，并进入小批量生产阶段。

项目编号： 10015

项目名称：大飞机高温合金航空发动机用机匣环件整体扎制技术

项目简介：航空发动机是飞机的心脏，是飞机赖以飞行的动力，是衡量一个国家军事装备水平、科技工业实力和综合国力的重要依据，多年来我国航空发动机水平不仅离世界先进水平有明显差距，而且成为制约我国飞机发展的技术瓶颈。该技术主要针对我国大型民用客机及运输机用发动机机匣整体制造技术开展研究。

目前该类型发动机机匣国内无法生产，成为国产大型航空发动机制造的瓶颈。严重制约了我国民用客机及大型运输机的制造。大型航空发动机用高温合金机匣锻件高度高、直径大。传统的分段轧制技术已无法满足产品性能要求。产品在后续的加工过程中，因其残余在锻件内部的应力使锻件容易产生变形，从而影响了发动机性能的稳定性和使用寿命；无法达到民用航空发动机有效寿命3000小时的要求。

本项目联合浙江大学张泽院士团队及西北工业大学刘东教授团队进行技术攻关，在提高产品性能同时也能节约大量昂贵的金属材料，极大地降低制造成本。因此，环件的质量和制造技术对于提高航空发动机性能水平、使用寿命都具有重要的影响，在综合使用性能和制造成本等方面具有突出的优势。

目前，我公司正与GE公司、中国商发公司进行合作，研制生产航空发动机用环形锻件。综上所述，本技术可以推广应用到大型燃机、烟气轮机等环形锻件的制造。市场推广应用前景更是空前巨大。

项目编号： 10016

项目名称：陀螺地磁组合罗经

项目简介：地球自身固有的可作为方位基准的矢量，除了地球自转角速度矢量以外，还有地磁场强度。电控陀螺罗经是利用陀螺仪的两个基本特性即定轴性和进动性，结合地球自转矢量和重力矢量，借助控制设备和阻尼设备而制成的提供真北基准的一种指向仪器。磁通门罗经是通过测量地磁场强度矢量水平分量方向定向的设备。电控陀螺罗经启动时间较长，但指向稳定精度高。磁通门罗经简易而且可达相当高的精确度，启动时间快，但是易受外界环境干扰且自差校正复杂。本成果结合二者的优点，启动时间快，精度高，工作可靠，完全自主导航，与现有船用导航设备兼容性好，技术升级成本小，是新一代舰船的理想定向装置。

项目编号： 10017

项目名称：船舶减纵摇组合附体

项目简介：百余年来船舶设计人员为了改善船舶在波浪中航行的耐波性，进行了艰苦不懈的努力，取得了可喜的成果。减横摇技术已相当成熟，广泛应用于现代船舶上，而减纵向运动已有百余年研究史，但迄今尚无成熟技术形成装备。主要是减纵摇设备要承受很大的载荷，结构强度承受不了，还会引起船体的振动等。

该组合附体是被动式减纵摇装置，基于流体动力原理。它由一流线型潜体和安装在潜体上的一对艏鳍组成，通过潜体与船体艏底部固接，利用当船在波浪中作纵向运动时组合附体产生足够大的减纵摇稳定力矩来减缓船舶的纵向运动。其产生的稳定力矩载荷由潜体和艏鳍分别承担，这样保证了组合附体的强度要求，避免了组合附体引起的船体振动等（这在实船试验测试已经得到验证），确保工程可行。

减纵向运动组合附体经模型试验表明具有良好的减纵向运动效果，减纵摇运动幅值达30%左右，升沉减少20%左右，首部加速度降低50~60%，砰击、上浪概率减少60%以上。2003年在400吨级船上加装该装置实船试验表明，减纵摇效果显著，船员晕船率大大降低，实现风浪中高速航行，经过鉴定，专家一致认为该技术已成熟，达到工程推广的技术要求，总体技术水平达到国际领先水平。

在此技术基础上，开展该减纵摇组合附体向穿浪双体船型、千吨级及4千吨级单体船型推广应用研究，根据不同吨级船型运动特性，增加潜体涡流阻尼，突破减纵摇组合附体大型化关键技术，采用深V型主船体/组合附体/尾板综合集成技术研发千吨级和四千吨级高耐波性单体深V复合船型。经水池模型试验验证，加装减摇组合附体后该船型与同吨级圆舭船型静水阻力性能基本相当，耐波性得到大幅提升，减纵向运动效果平均为25%～35%，平均波浪增阻不大于15%，实现了在波浪中高速平稳航行，可提高一个耐波性浪级。

项目编号： 10018

项目名称：低温前躯体裂解法合成碳化硼粉体

项目简介：碳化硼具有超常硬度，高熔点、高弹性模量、低膨胀系数，恒定的高温强度，密度小，中子吸收能力强，化学性能良好等优点，已经引起了人们的极大兴趣。欧洲人在碳化硼方面处于技术领先地位，在应用上，其潜在的经济价值已引起世界同行们的关注。

项目编号： 10019

项目名称：船舶操纵训练模拟器

项目简介：船舶操纵训练模拟器是一种典型的人在回路中的仿真系统，人作为一个环节参与到仿真系统中，通过仿真系统提供的各种信息，经过判断和决策对系统进行操纵和控制，进而达到人员训练、方案论证、海事分析等目的。它采用计算机图形图像技术、网络技术、图形图像技术、多媒体技术、信息处理和自动控制等高新技术模拟出逼真的三维海洋视景，结合类似于实际船舶驾驶台的操作面板，来模拟船舶在一定环境下的操纵运动情况，再配上一定的视景系统和音响效果，使学员通过虚拟的三维海洋视景和船舶声音信号获得类似于实船操纵的经历。

项目编号： 10020

项目名称：船舶柴油机排气消声器

项目简介：多年来，哈尔滨工程大学在船舶动力装置振动与噪声控制方面做出了卓有成效的努力，承担了多项高新技术课题，取得了多项消声器产品专利，形成了系列化、标准化的消声器产品。哈尔滨工程大学动力装置工程技术研究所是哈尔滨工程大学下属专门从事减振降噪技术研究的专业机构，2000年1月通过中国新时代质量体系认证中心ISO9001质量体系认证，具备消声器产品的设计、生产与研发资质。具备一支知识结构、年龄结构合理的高水平人才梯队。

项目编号： 10021

项目名称：相继增压柴油机增压系统控制装置

项目简介：相继增压是提高大功率柴油机低工况动力性能、经济性能及排放的最为有效的方法。哈尔滨工程大学长期致力于相继增压技术的研究，具有相继增压系统设计、理论计算分析、试验、电控系统开发研制的能力。

项目编号： 10022

项目名称：高性能PBO纤维

项目简介：PBO（聚对苯撑苯并双噁唑）纤维是目前比强度、比模量最高的纤维，被人尾二十一世纪的超级纤维。PBO分子结构中无弱键，加之液晶纺丝工艺使得纤维分子高度取向，纤维展现出优异的力学和耐热等性能。技术开发单位经过近十年的系统研究，在PBO纤维的制备方面积累了极具价值的技术、丰富的经验和大量的数据，并已获得具有自主知识产权的创新技术和成果，相关技术获国家技术发明二等奖。

项目编号： 10023

项目名称：高速列车粉末冶金刹车片

项目简介：粉末冶金刹车片具有高温性能差和易发生粘接磨损等缺点，如果在铜基复合材料中提高石墨的比例，即可以大大减少粘接磨损，提高材料的耐高温性能。但是如果石墨含量过高，材料的密度、强度和抗磨损性能都会明显的降低。本技术克服了石墨比例过大不易烧结的难题，采用高含量石墨铜-铁基复合材料成功制备出良好性能的刹车片。

项目编号： 10024

项目名称：轻量化构件内高压成形技术

项目简介：建立了内压与轴向载荷耦合作用下管材起皱临界应力模型；利用合理皱纹在模具型腔特定空间预置分配材料，把皱纹变成了提高成形极限的手段。利用花瓣形内凹预制坯控制贴模顺序、诱发与摩擦力相反的推力促进材料向圆角流动；解决了400MPa超高压建立及加载曲线闭环实时控制及数控软件等核心技术。

项目编号： 10025

项目名称：热喷涂高性能纳米结构涂层材料

项目简介：自2000年起，一种革命性的新涂层——纳米结构的热喷涂陶瓷涂层被广泛应用于美国海军装备(包括军舰、潜艇、扫雷艇和航空母舰)上的数百种零部件。该技术的发明人王铀教授在旅居北美十年多以后，作为哈尔滨工业大学的引进人才回国继续深入研究，继续创新取得成功。产品初步解决了限制陶瓷材料应用的韧性低和抗热震能力差的两大问题。纳米结构陶瓷涂层的强度、韧性、耐磨性、耐蚀性、热震抗力等均比目前国内外商用陶瓷涂层材料中质量好、销量大的美科130涂层的性能显著提高。有着高出1倍的韧性，高出4~8倍的耐磨性，高出1~2倍的结合强度和抗热震性能和高出约10倍的疲劳性能。通过纳米粉体造粒调控技术可在纳米尺度上改变材料的成分和结构，以获得不同性能的纳米热喷涂涂层，能赋予零部件耐高温、防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、防辐射等优异性能。此外，这种纳米结构粉体材料还适用于堆焊、激光或电子束熔覆和等离子熔喷等工艺，还可以作为3D打印纳米结构陶瓷的原材料。因此，该纳米结构陶瓷粉体产品有着相当看好的市场前景。

项目编号： 10026

项目名称：系列红外热成像系统

项目简介：系列红外热成像系统由前端的被动式红外热像仪对被监控区域进行图像采集，生成的模拟视频信号经由编码器转换为数字视频信号，再通过无线网桥将数字视频信号回传给监控室中的监控主机。通过智能视频分析软件识别，从而实现火灾或入侵判断，自动报警。

项目编号： 10027

项目名称：先进激光焊接技术与装备

项目简介：激光焊接被国际公认为“二十一世纪最有发展潜力的制造技术之一”，它具有快速、大深宽比、低变形、适应材料及结构广泛等优良加工性能，已经成为飞机和汽车提高安全性和结构减重、飞行器实现结构功能一体化、船舶建造清洁及高效化、核电核燃料及电站建造可靠性增长等重要制造领域的关键技术，是实现传统工业结构升级换代和实现节能减排的有效途径。预计，未来十年是激光焊接技术应用的黄金期，国内制造领域对技术与装备应用的需求将以每年翻翻的速度增长。

本项目利用先进激光（包括：CO2、YAG、FIBER、DIODE）及激光-电弧复合热源作为焊接热源实现材料的焊接，采用数控机床或机器人实现焊接轨迹运动，采用视觉传感或光电传感实现焊接过程有效控制，利用专用焊接工装夹具保证工件装备和变形控制，通过中央控制系统实现焊接参数、机械、电气、信息的处理和工艺与装备一体化控制，满足材料结构的自动化、高品质焊接，其主要产品为五轴联动数控激光加工系统、先进激光机器人柔性加工系统、厚大构件激光与电弧复合焊接系统、特种环境（真空、水下、核环境）下遥控激光焊接系统。目前，已经为航天企业提供10台套五轴联动数控激光加工系统和先进激光机器人柔性加工系统，正在研制“国产C919大型客机整体机身焊接关键技术与装备”、“AP1000三代核电站核燃料元件组件焊接关键技术与装备”等国家重大科技专项任务。

项目编号： 10028

项目名称：极端环境下压力容器检查机器人技术

项目简介：核电运行安全问题已成为全球瞩目的焦点问题，定期、非定期的检修与维修是核电安全运行的必要保障，目前我国核电站的重要检修技术和装备完全依赖进口，已成为我国核电整体安全运行的瓶颈问题。核反应堆压力容器是核电站中最关键的一级部件之一，课题组研制了具有自主知识产权的核反应堆压力容器检查机器人系统，实现了核反应堆压力容器自动化检查，其遥操作系统具有全三维动态模拟及实际控制、可离线编程仿真、测量及干涉检测等功能。核反应堆热交换器是核电站中除压力容器外又一个最关键的一级部件，在其投入运行前以及运行期间同样需要进行定期检查以确保核电站的安全运行。研制了具有自主知识产权的核反应堆蒸发器传热管爬行式检查机器人，2013年2月利用本系统顺利的完成了大亚湾核电站岭澳1号机组的在役检测。

项目编号： 10029

项目名称：新能源车用变频电动涡旋式空调压缩机

项目简介：掌握了电动汽车空调的高效电机驱动系统、控制器系统和涡旋式压缩机系统三项核心技术，采用目前最先进的第四代涡旋式压缩机作为执行机构，运用集中式绕组高效永磁电动机安装在电动汽车空调系统涡旋式压缩机上，效率最高可达到93%，运用无速度传感器的直接转矩控制算法对永磁同步电机进行控制，控制器效率可达到95%。

项目编号： 10030

项目名称：生骨胶囊的研制及应用

项目简介：技术研发背景：自1888年世界医学界首次认识股骨头坏死这一疾病至今，该病已由少见病转变为多发病、常见病。股骨头坏死一旦发生则不可逆转，约3~5年即进展至退行性髋关节炎晚期。该病的发生无明显性别差异，任何年龄均可患病，而有过激素应用史、髋部外伤史、酗酒史、相关疾病史者发病的几率明显增高。目前，由于激素的广泛应用、交通事故的增多及人们生活方式的改变，股骨头坏死、骨折的发病率逐渐上升。随着社会老龄化的加深，骨质疏松症在中老年人中的发病日渐普遍。近年来由于缺少阳光、节食减肥、不良生活习惯、碳酸类饮料摄入过多等原因使得都市的年轻人患骨质疏松的越来越多。据统计，约有73%的都市女性可能因习惯性缺乏运动而导致日后患有不同程度的骨质疏松。约有98%的女性在减肥过程中，打乱了正常的饮食结构和饮食平衡。骨质疏松已成为当今全球仅次于心血管疾病的受害人群最多、最具危害性且尚未能治愈的慢性疾病。目前全世界约2亿人患有骨质疏松，发病率跃居常见病、多发病的第七位。医务人员有义务研究在各种条件下，有效治疗骨折、股骨头坏死等骨病，预防骨质疏松症的发生，以保证指战员和百姓的身心健康。

技术突破：⑴首次研制成功生骨胶囊，为纯中药内服制剂，不含激素类药物和止痛药物，无急性毒性和长期毒性，目前尚未发现明显副作用。⑵采用正交试验法，首次确定了以柚皮苷为质控指标的骨碎补有效成分的提取工艺。⑶采用先进的高效液相法，确定了生骨胶囊简便而科学的质量检测方法。⑷采用随机、双盲和阳性药对照法对生骨胶囊进行了较为全面的临床试验。

实现原理和途径：目前，西医对股骨头坏死、骨折多采取外科手术治疗，但远期效果不理想。我们根据中医药理论，结合临床实践研制了纯中药制剂生骨胶囊，用于治疗股骨头坏死、骨折、骨折迟缓愈合、骨质疏松等骨病。该制剂由名贵药材骨碎补、鹿茸、黄芪、乳香组方。方中以骨碎补为君药，骨碎补性味苦温，入肝肾经，补肾强骨，续伤止痛，《本求示真》称骨碎补“功专入肾补骨，且能入心破血，是以肾虚耳鸣久泻，跌仆损伤，骨痛……无不用此调治，使其肾补骨坚，破淤生新而病除”，故重用为君药。辅以鹿茸、乳香为臣药，鹿茸补肝肾、强筋骨、益精血、除痹痛；乳香辛苦温，入心肝脾经，活血定痛，伸筋；佐以黄芪，黄芪益气养血。诸药合用，共奏补肾强骨，活血止痛，益气养血通络之功效。

项目编号： 10031

项目名称：军民两用改装车辆产品的研发和生产

项目简介：方舱作为现代化军事装备的搭载平台，具有使用范围广，通用性强，运输方式灵活等显著优点，成为国内、外军事装备的重要防护载体。在现有固定式屏蔽方舱技术和多种扩展方舱结构形式的基础上，兼顾二者相互制约点，进行舱体扩展结构与电磁屏蔽性能的综合分析与研究，着重进行以下几方面

（1）方舱扩展结构形式的研究。（2）扩展舱体泄漏点屏蔽处理措施的研究。（3）舱体展开与撤收过程助力方式的研究。（4）舱体展开与撤收的气密和防雨密封的研究。（5）方舱“核、生、化”防护性能的研究

项目编号： 10032

项目名称：新型绿色建材制备技术

项目简介：近年来，国内发生了多起高层建筑火灾，均系建筑外墙保温材料易燃造成的，给国民经济带来了巨大的损失。国务院首先下发了《国发[2011]46号文件》，国家公安部又相继出台了《公消[2011]65号文件》， 65号文件的出台，严格要求建筑外墙保温材料必须采用A类不燃材料，由于长期以来我国建筑外墙保温材料市场一直以苯板、挤塑板为主，A类不燃材料远远不能满足市场需求，因此导致大量工程施工停滞。为保障建筑工程施工的顺利进行，2012年12月公安部再次下发了《公消〔2012〕350号文件》，要求取消65号文件，但要求严格执行《国发[2011]46号文件》，在加大火灾安全隐患排查的同时，严格执行防火隔离带设置有关规定。

本技术是在国家对外墙保温材料防火等级要求的政策指引下，利用军工隔热材料制备技术，我院开展了“新型绿色建材”的制备研究，该材料以陶瓷抛光废渣为主要原料，产品可广泛应用于建筑外墙防火隔离带、防腐砖等领域，产品契合当前建筑节能保温领域的防火性能要求，其容重、抗压强度、防火等级（A1级）等指标均符合相关应用标准，完全可以满足建筑外墙防火隔离带的性能要求，不仅可以有效缓解当前节能防火领域材料匮乏的现状，促进建筑节能工作的稳步推进，还从源头上抑制了建筑火灾的发生。

本技术所用原料绝大多数采用了工业固体废弃物，其中抛光废渣掺量在90%以上，通过本技术的开展，生产的产品契合当前建筑节能保温领域的防火性能要求，完全可以替代当前建筑外墙保温领域使用的产品，不仅可以有效缓解当前节能防火领域材料匮乏的现状，促进建筑节能工作的稳步推进，还从根本上杜绝了因保温材料燃烧造成的火灾隐患。

【技术特点】本技术所采用的工艺路线较同类产品的传统生产工艺有了很大的创新和优化。现阶段同类型的节能建材产品在原料处理阶段都采用矿物作为原料，并通过湿法混料工艺，对相应的矿物原料处理设备要求苛刻且设备能源消耗过高，并且矿物原料价格较高，从而造成产品的生产成本居高不下，本技术创新的采用干法混料方式，使生产工序大大简化，并采用陶瓷抛光废料为主要原料，既节省了相关原料处理设备的固定投入，同时也加大地降低了产品的生产成本。

项目编号： 10033

项目名称：小型太阳能电源系统

项目简介：本产品采用太阳能供电，配备LED移动照明灯，USB端口可为手机、相机等IT/数码产品充电，交流端口可为笔记本电脑等交流小功率负载供电，本产品可室内使用，为您日常照明提供电能；当您外出旅游、野外工作需要照明和交流电能时，它也会成为您可靠的助手。本产品采用25W太阳能电池发电单元和高性能磷酸铁锂电池存储电能，使便携电站的重量和体积大大的减小，同时保证了足够的电池续电能力。

项目编号： 10034

项目名称：81.加工过程在线监测与误差补偿技术

项目简介：在线监测与误差补偿技术主要解决数控加工特别是精密加工中存在的加工效率低、加工精度不能满足要求的问题。整套技术包括了零件尺寸误差在线测量、切削过程振动监测、数控机床热误差补偿三部分。零件尺寸误差在线测量是利用数控机床测头和开发的在线测量数据处理软件，

切削过程振动监测是利用开发的切削振动采集和分析系统，对零件切削加工过程的振动情况进行实时监测，并得到减振的切削条件和合理的工艺参数，数控机床热误差补偿对机床关键部位的温度变化和热变形进行检测，建立热误差模型，对热误差进行补偿。

项目编号： 10035

项目名称：82.压电结构健康监测扫查系统

项目简介：压电结构健康监测扫查系统可以方便地对压电传感阵列进行多路径扫查，便于对大型航空航天结构、土木结构、机械结构实现实时在线的结构健康监测。

项目编号： 10036

项目名称：太阳能硅片电磨削多线切割技术及装备

项目简介：太阳能硅片多线切割机是一种大型、复杂、精密的核心光伏制造装备，长期依赖进口。目前，国外已能采用多线切割的方法生产出面积较大而又较薄的硅片(300mm×300mm)，但由于仍属于非刚性切割，在切割过程中切割线必然产生变形从而不断产生瞬间的冲击作用，要使目前的大尺寸硅片厚度和切割损耗进一步降低，实现低成本高效切割，技术难度相当大。

因此，针对现阶段国内外晶硅太阳能电池的制造技术瓶颈，寻求解决降低成本和提高光电转换效率的有效方法和途径，2009年，南京航空大学基于硅片磨削/电解多线切割原理，发明一种低宏观切削力、少机械损伤的太阳能硅片电磨削多线切割新方法。

从太阳能级晶硅表面能带结构、载流子扩散方式及磨料滚动切割特性入手，掌握了硅片的机械磨削复合微区电化学钝化（或腐蚀）材料去除和绒面形成机制，建立了全新的太阳能硅片高效低成本加工体系。采用较低电导率的水性切削液，外加低压连续（或脉冲）直流电源，基于机械磨削和电解复合加工原理，降低宏观切削力，实现大尺寸超薄硅片的磨削/电解复合多线切割，从而满足光伏产业的生产工艺需求。

【技术特点】（1）加工原理的创新。

在现有多线切割技术基础上，发明了一种硅片的磨削/电解复合多线切割加工方法，基于机械磨削和电解复合加工原理，降低宏观切削力，促进切割效率和表面完整性的提高，降低断丝几率，从而满足太阳能硅片的高效低成本切割要求；

（2）工艺方法的突破与创新。

通过研制磨削/电解多线切割设备，采用太阳能硅片的切割制绒一体化工艺方法，有利于提高硅片制绒质量，显著减少后续减薄量，提高光电转换效率进一步降低生产成本。

项目编号： 10037

项目名称：高性能非晶/纳米晶软磁材料及其制备技术

项目简介：该项目采用快速凝固技术，使钢液到非晶薄带一次成形，比传统制带工艺减少了很多环节，大幅降低了能源消耗和环境污染。

项目编号： 10038

项目名称：快速柔性三维坐标数据测量技术及其应用

项目简介：本项目利用基于数码摄像的快速、柔性、低成本三维坐标非接触测量与逆向建模技术开发出了三维测量系统。相关成果已经申请国家发明专利，适用于大型零部件测量、定位、装配以及大型物体多视角测量数据的拼合等，也可以用在三维服装设计领域。

项目编号： 10039

项目名称：超声电机

项目简介：超声电机是一种新型的微电机，超声电机不同于传统的电磁电机：它没有磁场，不依靠电磁相互作用来转换能量，而是利用压电陶瓷逆效应和超声振动，将材料的微观变形通过机械共振放大和摩擦耦合转换成转子（旋转型）或滑块（直线型）的宏观运动。

项目编号： 10040

项目名称：晶体材料大尺寸、定晶向放电切割技术

项目简介：基于特种加工领域先进放电切割技术，在以下三个方面实现了突破，具有高精度、大尺寸、低成本等特点。具体包括：

（1）大尺寸半导体晶体放电切割技术；

（2）大尺寸晶体定晶向放电切割技术；

（3）大尺寸硅基复合材料放电切割技术。

项目编号： 10041

项目名称：双凸极无刷直流电机及其控制技术

项目简介：电励磁双凸极电机定转子外形与开关磁阻电机相似，为双凸极结构，定子上套有集中电枢绕组和励磁绕组，转子上无绕组，定子和转子铁心由硅钢片迭压而成。电励磁双凸极电机发电运行时，仅用三相整流桥，不需要位置传感器和可控变流器, 调节励磁电流即可调压，发电机的结构及其控制系统非常简单、成本低、可靠性高。电励磁双凸极电机与二极管整流器组合可构成目前世界上最简单的无刷直流发电系统，该新型发电机同时具备电励磁同步电机控制简单与开关磁阻电机结构简单、适合高速、高温运行的优点。电励磁双凸极电机可以有两相、三相、四相或多相等多种型式。

项目编号： 10042

项目名称：造纸碱回收白泥渣生产陶瓷滤料、陶质墙体材料技术

项目简介：造纸过程需进行碱回收，每个企业年产造纸碱回收白泥渣约为5-10万吨，白泥渣中含有大量的无定型氧化硅，综合利用技术难度较大。技术开发单位对综合自立碱回收白泥进行的技术研究和生产实践开发，取得了自主知识产权，综合利用碱回收白泥渣技术可以生产高性能陶瓷滤料、高强度陶质墙体材料。

项目编号： 10043

项目名称：双向高温高压自平衡阀

项目简介：该产品通过综合运用进出口双向压力自平衡原理、双向高温高压自密封、无侧隙柔性导向、杂质过滤密封等技术研制出了双向高温高压自平衡阀，大幅改善了阀门的操作性能、密封质量和工作寿命，在世界高温高压阀门领域具有领先地位。

项目编号： 10044

项目名称：球形超细粉体的制备与应用技术

项目简介：利用物理、化学的方法研究开发了球形纳米、亚微米等级别的超细粉末制备技术，并针对部分市场进行了应用技术开发。主要包括：单分散的纳米、亚微米球形氧化铝粉体及其部分应用技术；纳米、亚微米球形银粉、银铜合金粉及其浆料技术；超细球形无铅焊料粉末、高活性无铅焊料粉末、智能焊料粉末及相关焊膏技术；汽车用纳米粉末添加的润滑油技术。

项目编号： 10045

项目名称：气门推杆焊接设备

项目简介：十年来，本课题组已为南京发动机配件厂、十堰汽车配件厂、江苏油田机械厂、华飞电子管有限公司、十四所、江苏大学等开发了气门推杆专用对焊机、摩托车车架专用凸焊机、电液伺服闪光对焊机、激光微连接三维智能控制系统、自动等离子焊系统、阴罩四角挂件专用焊机、气门耐磨片对焊机、350J储能焊机、焊条同轴度检测仪等八十余台套设备仪器，这些设备一起设计先进，设备运行良好，解决了许多重大技术难题，在生产和科研中发挥了重要作用，创造了可观的经济效益。特别提及的是推杆焊机的研制我室为国内首家开发。推杆焊机的研制成功，从根本上改变了采用摩擦焊接方法多工序、对中性差，效率低等问题。

项目编号： 10046

项目名称：低凝高热值合成生物柴油

项目简介：技术研发背景：公司在2007年承担了总装备部“十一五”材料预研项目“高功率密度柴油机用燃润料研究”。在2009年完成了技术研发，形成成套万吨级工艺包，技术通过中国兵器工业集团公司组织的成果鉴定，获得国家发明专利3项，在2011年建成了5万吨/年低凝高热值合成生物柴油产业化生产线。目前，已达到正常生产状态。

技术突破：产品在热效率、十六烷值、润滑性、排放性、降噪性、挥发性、安全性、环境友好性等方面优于化石基柴油燃料，在热值、低温性、密封材料相容性、热及氧化安定性、腐蚀性、价格等方面优于传统生物柴油，综合性价比高，机能全方位超越传统柴油燃料，填补国内空白。

实现的原理和途径：以油脂（包括废弃动植物油、非食用植物油、微藻油等）为原料，经酯交换工艺生产脂肪酸甲酯，脂肪酸甲酯与乙烯经置换工艺生产1-癸烯和烯酸甲酯，作为组分1。以甲醇为原料，经脱水、氧化偶联工艺生产乙二醇二甲醚和二乙二醇二甲醚，作为组分2。将组分1和组分2以不同比例复配生产系列标号的合成生物柴油。

项目编号： 10047

项目名称：多功能手术冲吸机

项目简介：我公司生产的多功能手术冲吸机已三十余年，一直是总后装备部的列装产品，目前有大约40000余台冲吸机正在我军各大、中、小医院发挥着其不可替代的作用，因此多年来一直是我公司销售量较大的产品。由于在地方市场上销售的较少，因此并没有受到市场太大的冲击。但由于多年来产品一直处于刚生产时的性能，以不能适应当前的市场需求，为了更好的服务部队，并扩大地方医院的市场，我公司经过一年的不懈努力，克服诸多困难，终于研制出了新型多功能手术冲吸机。

该机先采用新式辊压泵，电子无级调速，冲洗量可任意调节；采用气动开关，操作者只须操纵冲吸枪上的气控口和吸引口即可实现冲洗、吸引，安全、可靠、简便；能够连续，快速地进行冲洗与吸引的转换，也可实现冲洗和吸引同时进行。目前市场上的吸引器、洗胃机、自动人流机等吸引类设备的功能我们都具备，多功能手术冲吸机采用的吸引技术目前处于国内领先技术。

项目编号： 10048

项目名称：光MOS继电器

项目简介：近年来由分立元件、膜固定电阻网络和芯片采用混合工艺组装固体继电器成为固体继电器的发展方向。光MOS继电器把发光器件、光电伏特发生器和场效应管封装在一个壳体内，壳体采用陶瓷密封结构，具有DIP8、DIP16双列直插封装、SMD8表面贴装封装和LCC8无引线封装三种形式。采用光电耦合隔离，功率场效应管输出电路。具有一组常开输出，可双向输出，输出电流0.8A；也可配置成单向输出，输出电流1.6A。

项目编号： 10049

项目名称：JPT-8F型射频同轴电磁继电器

项目简介：JPT-8F型射频同轴电磁继电器具有1路常闭触点的SP7T(单刀七掷)继电器，采用SMA型连接器引出，接触系统工作频率DC～4GHz，传输能力达到1 GHz，100W。

该产品企业军标Q/RG20090-2009《射频直流继电器详细规范》通过了中国电子标准化研究所评审确认。鉴定试验由总装备部军用电子元器件北京第一检测中心完成，试验的样品按产品详细规范数量随机抽取，鉴定试验合格。经查新产品填补国内空白，技术水平处于国内领先。

该类产品工作频率覆盖短波、超短波、微波L、S、C、X等波段，具有工作频带宽、驻波比小、隔离度高、差损低、功率传输能力强、电磁兼容性和环境适应性好等特点。被广泛应用于电台、导航、雷达、电子对抗、射频总线、测试检测等领域。是我国独立自主研制和生产的新一代通信系统，既缩小体积、又提高通讯质量。

该类产品的总体结构设计采用多路螺线管圆周阵列的电磁系统；以公共端（公共触点）为中心、输出端（转换触点）圆周均布的接触系统腔体，通过螺钉固定将两部分连接在一起。采用多路独立螺线管结构，避免了漏磁的影响，提高空间利用率的同时产生较大电磁力。接触系统结构采用公共端与输出端均布的圆周阵列结构，工作时公共端每次只与一个其它端口接通。工作原理为：该产品的工作原理为继电器控制端加额定电压时，线圈被激励，产生的电磁吸力克服弹簧反力，使衔铁动作，推动动簧片组件，使触点闭合或断开；控制端断开电压，线圈去激励，电磁吸力的消失，受弹簧作用力，衔铁返回，动簧片组件复位，触点状态相反。

该继电器质量稳定可靠，性能良好，满足使用要求，保证了对某重点工程可靠性、维修性、保障性、测试性、环境适应性的要求

项目编号： 10050

项目名称：大规格超高压超高温等静压设备

项目简介：JPT-8F型射频同轴电磁继电器具有1路常闭触点的SP7T(单刀七掷)继电器，采用SMA型连接器引出，接触系统工作频率DC～4GHz，传输能力达到1 GHz，100W。

该产品企业军标Q/RG20090-2009《射频直流继电器详细规范》通过了中国电子标准化研究所评审确认。鉴定试验由总装备部军用电子元器件北京第一检测中心完成，试验的样品按产品详细规范数量随机抽取，鉴定试验合格。经查新产品填补国内空白，技术水平处于国内领先。

该类产品工作频率覆盖短波、超短波、微波L、S、C、X等波段，具有工作频带宽、驻波比小、隔离度高、差损低、功率传输能力强、电磁兼容性和环境适应性好等特点。被广泛应用于电台、导航、雷达、电子对抗、射频总线、测试检测等领域。是我国独立自主研制和生产的新一代通信系统，既缩小体积、又提高通讯质量。

该类产品的总体结构设计采用多路螺线管圆周阵列的电磁系统；以公共端（公共触点）为中心、输出端（转换触点）圆周均布的接触系统腔体，通过螺钉固定将两部分连接在一起。采用多路独立螺线管结构，避免了漏磁的影响，提高空间利用率的同时产生较大电磁力。接触系统结构采用公共端与输出端均布的圆周阵列结构，工作时公共端每次只与一个其它端口接通。工作原理为：该产品的工作原理为继电器控制端加额定电压时，线圈被激励，产生的电磁吸力克服弹簧反力，使衔铁动作，推动动簧片组件，使触点闭合或断开；控制端断开电压，线圈去激励，电磁吸力的消失，受弹簧作用力，衔铁返回，动簧片组件复位，触点状态相反。

该继电器质量稳定可靠，性能良好，满足使用要求，保证了对某重点工程可靠性、维修性、保障性、测试性、环境适应性的要求

项目编号： 10051

项目名称：抗菌空气过滤材料

项目简介：抗菌空气过滤材料采用过滤效率>99.97%的高效玻璃纤维空气滤纸作为基材，采用自由丙烯酸酯将多种生物抗菌剂组合固定在滤纸上，从而形成具有广谱高效抗菌性能的空气滤纸。

项目编号： 10052

项目名称：系列化低压电磁铆接设备

项目简介：电磁铆接是一种新型铆接工艺，利用电容器存贮电能，通过放电线圈放电将电磁能转换为机械能，产生铆接力，在极短的瞬间完成铆钉的成形（几百微秒到几毫秒）。电磁铆接能形成理想的干涉配合，是一种低噪音的铆接工艺；可以手工铆接大直径铆钉；可以用于钛合金等难成形材料铆钉的铆接；可以用于复合材料的铆接。

电磁铆接技术在国外已得到广泛应用。采用电磁铆接可以解决目前普通铆接难以解决的多项铆接难题。代替普通铆接可以达幅度提高接头疲劳寿命，解决普通铆接方法铆接复合材料时难以解决的安装损伤问题，可以对钛合金等难成形材料铆钉实施冷铆，取代目前钛合金铆钉铆接时的热铆工艺，彻底解决热铆存在的烧蚀等问题。

电磁铆接技术不但在航空航天领域有广泛的应用前景，在汽车、桥梁工程中大直径铆钉的铆接中亦有较大引用潜力，在大型高档轴承制造中，用电磁铆接代替目前铆接工艺对其托架进行铆接将大幅度提起其寿命。

研制的设备目前已在我国航空航天企业、科研院所多个单位应用，已累计销售数十台。

项目编号： 10053

项目名称：EMI多层片式LC滤波器材料和器件

项目简介：攻克了材料的低温烧结技术、器件的独石化流延工艺技术、异种材料的叠层共烧技术和多层片式LC滤波器的结构设计技术等关键技术难题，采用先进的流延成型工艺技术制备出尺寸为2×1.2×0.8mm（0805规格）的EMI多层片式LC滤波器，是由电容层C（介电陶瓷材料）和电感层L（铁氧体材料）叠层共烧而成的新型复合片式元器件，两边是外电极，中间为接地端，主要用于抗电磁干扰（EMI）和抑制信号噪音。

项目编号： 10054

项目名称：超耐磨自润滑复合材料

项目简介：首创了一种有机-无机纳米复合材料的制备技术，操作工艺简单、无污染，纳米粒子分散均匀，所制备的材料耐热性好、机械强度高、摩擦系数低、耐磨性好。

项目编号： 10055

项目名称：真空扩散焊设备与工艺技术

项目简介：根据产品要求进行真空扩散焊工艺开发和设备设计制造，适用于难焊材料的焊接、异质材料组配、双层或多层网/板的分层实体制造、封闭复杂型腔结构制造等。

项目编号： 10056

项目名称：新型纳米粉体低成本合成及其在传感器中的应用

项目简介：金属氧化物半导体气敏材料由于具有灵敏度高、响应—恢复快、制备简单、价格低廉、选择性可方便通过材料表面修饰等进行改善的优点，在传感器领域具有很好的应用前景和实用价值。

本项目利用环境友好、低成本的低温方法合成了纳米材料，通过材料成分的设计和工艺参数的调控来获得具有形貌可控的纳米材料，将其应用到气敏元件。通过其对可燃和有毒气体的测试，获得了灵敏度高、稳定性好、对有毒有害气体选择性高的气体传感器，并揭示出该类材料的光学特性、电学特性和气敏特性与其微观纳米结构、复合形态等的相关关系，实现传感器材料技术的组织裁剪和性能设计与实际应用。

项目编号： 10057

项目名称：Nb-Si基超高温合金制备技术

项目简介：Nb-Si基超高温合金具有高熔点（1750℃以上）、低密度、适中的室温韧性、良好的高温强度及优良的耐腐蚀特性，可使用在1200～1450℃的温度范围内，用于制备航空航天、化工、高温炉等高温结构部件，适合于取代铂铑合金漏板，从而大幅度降低玄武岩纤维的制备成本。

本项目开发了Ti，Cr，Hf，Al，Mo，B， Zr，Y等多元合金化的Nb-Si基超高温合金，掌握了合金的真空自耗电

项目编号： 10058

项目名称：CdZnTe高能射线探测材料与器件

项目简介：本项目围绕探测器用CdZnTe晶体的制备与开发应用，采用改进的垂直布里奇曼技术，通过合理设计成分以及选择合适的掺杂元素和掺杂量，探索了优化的晶体生长和退火改性工艺，生长出满足探测器要求的高性能CdZnTe晶体。围绕对X射线和γ射线等不同能量射线检测及应用的要求，解决了探测器用CdZnTe晶体的磨抛加工、表面处理以及接触电极的制备难题，建立了探测器用CdZnTe晶片的筛选机制和生产线，制备了对X射线和γ射线响应良好的CdZnTe探测器，实现了CdZnTe晶体和探测器的小批量生产。

项目编号： 10059

项目名称：导电、导磁功能材料

项目简介：铁氧体是一种新型的磁性材料，晶粒呈六角晶型，它有着很高的电阻率，单轴磁晶各向异性，较高的比饱和磁强，矫顽力和剩磁强度，低的介电损耗和低的居里温度，在居里温度下很好的热稳定性，化学稳定性和抗腐蚀性能好。

导电玻璃纤维通过化学镀的方法赋予玻璃纤维优良的导电、导磁性能，上述功能材料可用于电磁屏蔽材料、抗静电复合材料、电热材料、隐身复合材料、和各种涂料用的填料等，具有价格便宜、导电性高等优点。

项目编号： 10060

项目名称：金属基复合材料液固高压成形工艺与控制技术

项目简介：该技术是针对金属基复合材料制备成本高、工艺过程复杂的难题，集真空压力浸渗、挤压铸造及液固挤压三种工艺优点于一体，所开发出的真空吸渗－液固挤压一体化成形复合材料构件的新技术。

项目编号： 10061

项目名称：大型铝合金铸件反重力铸造工艺与装备

项目简介：大型铝合金铸件主要应用于飞机结构、导弹技术、船舶工业、兵器等领域的关键构件，在民用领域也有巨大的市场。本项目从合金熔体成分控制与熔体处理、铸造方法、铸造设备、铸件热处理工艺控制四个方面进行了研究和攻关，开发了10项新技术，解决了国防工业领域一系列重要构件的制造技术难题。其关键技术包括：高性能铸造铝合金的冶炼与熔体处理技术，大型复杂薄壁铝合金、镁合金结构件的反重力铸造，系列化反重力铸造设备，以及其它铸造工艺与辅助料的配料。

项目编号： 10062

项目名称：自动升降高空作业平台（系列产品）

项目简介：本设备由平台装置、附着装置、爬升装置、支架与底座装置、起重装置、控制系统等组成，采用先进的爬升原理和机电液一体化控制技术，主要用于高层及超高层建筑结构施工、结构外装修、结构维修和清洁，以及桥梁施工、大坝施工、厂矿企业等高空作业领域。

项目编号： 10063

项目名称：企业信息分类编码体系

项目简介：信息分类与编码是各类信息系统中实现信息表达、交换、管理和集成的基础，是信息系统相互沟通的桥梁和纽带，是现在集成制造系统的前提。为满足信息系统功能需求而设计的相互孤立的信息分类编码标准是信息孤岛产生的根本原因。本项成果系统设计了企业分类编码体系的实施方法，系统规划了企业级信息分类编码体系的构成要素，从信息分类编码的基本原理到编码规则的制定方案；从信息分类编码体系的建模方法到管理方案；从信息分类编码的全生命周期管理模式到柔性化可定制的信息编码管理系统；从信息分类编码的标准制定到集成化的数据应用等4各方面详细介绍了信息分类编码体系的建立过程（内容如下图）。

项目编号： 10064

项目名称：智能电子花样机嵌入式系统

项目简介：本项目是基于嵌入式软硬件系统技术、光机电技术等高新技术的综合应用创新，其创新最终体现在电子花样机功能、性能的大幅提升。该系统研究内容包括多维电机高速协同运动控制嵌入式硬件平台、嵌入式操作系统定制与实时优化、保真的可定制花样数据表示与存储、多模式花样数据动态加载、高速协同缝制控制方法与同步显示、仿真缝制，以及基于PC的花样辅助设计与仿真缝制环境等。目前，该嵌入式控制系统已成功应用于新一代智能电子花样机装备。

项目编号： 10065

项目名称：特种滚珠丝杠副

项目简介：多年来，国营第709厂（西北机器有限公司）研制、配套了多种滚珠丝杠副产品。精密加工滚珠丝杠副分厂拥有140余台的关键设备和现代化检测仪器以及4000多平米精密加工厂房，有一支120余人的研发队伍和生产团队。自上世纪八十年代初研制滚珠丝杠产品，至今已开发出10个系列上百种滚珠丝杠副产品，其中插槽式内循环滚珠丝杠副获国家专利，在机械行业享有很高的声誉。现有的生产技术在国内属领先水平。

项目编号： 10066

项目名称：军用单质起爆药生产线

项目简介：起爆药是民用爆破器材行业使用的最敏感、最易引爆的爆炸物品药，其摩擦感度、撞击感度、静电感度等都非常高，生产和使用过程具有极大的危险性。民用起爆药的使用特点是品种单一、用量大、接触和使用分散，主要用于装填各种雷管类起爆器材。

为实现民用爆破器材生产技术上水平、实现生产过程的本质安全性，应首先实现起爆药生产过程的本质安全，完全的人机隔离，确保减少和降低、甚至消除意外爆炸事故造成的人员伤亡和财产损失，开展起爆药连续化、自动化、完全人机隔离的生产技术和生产线研究具有重要的现实意义和应用价值。

因此由长春汇维科技发展有限公司与北京理工大学共同研制满足“起爆药连续化自动化生产技术及生产线”使用要求的新原理、新概念和新设计的自动化设备、自动化控制技术，满足行业发展的需要。

为了研究“起爆药连续化自动化生产生产线”专用设备，本项目主要以高氯酸三碳酰肼合锌（GTX）、高氯酸三碳酰肼合镉（GTG）、糊精叠氮化铅（LA）系列、硝酸肼镍（NHN）、斯蒂酚酸铅（LTNR）等起爆药的全线生产过程为研究对象，兼顾二硝基重氮酚（DDNP）起爆药从分盘开始的自动化生产过程，研制出具有通用性强、适用范围广的起爆药连续化自动化生产专用设备和自动化控制技术，从根本上解决起爆药生产过程连续化、自动化、完全人机隔离、生产过程本质安全的技术难题，全面提高民用爆破器材行业

起爆药生产技术水平和先进程度，该项目的研究成果将对我国民用爆破行业的科学技术进步和技术经济的良性发展产生重要的推动作用，具良好的推广应用前景。

项目编号： 10067

项目名称：医用回旋加速器

项目简介：PET（正电子发射型断层成像）是一种现代核医学显像技术， PET设备包括两部分：一部分是PET显像仪，用于对人体内放射性核素药物的浓度分布进行显像。另一部分是医用回旋加速器以及与之配套的化学制剂系统，用于生产正电子放射性药物。正电子放射性核素半衰期较短，因此很多医院在装备PET显像仪的同时也装备有医用回旋加速器。

项目编号： 10068

项目名称：水基UV光固化涂料

项目简介：水性UV固化涂料结合了传统的紫外光固化涂料和水性涂料两者的优点，以水代替有机溶剂和反应性稀释剂，解决了紫外光固化涂料使用过程中的挥发性有机物而导致的环境污染及刺激性问题，是一种环境友好的新型功能涂料。

项目编号： 10069

项目名称：高性能金刚石涂层拉丝模

项目简介：金刚石涂层拉丝模具是以成型硬质合金模具为基体，经过特殊的表面处理后，用化学气相沉积方法，在模具的工作区域表面沉积纯净多晶金刚石薄膜。

项目编号： 10070

项目名称：复合材料轻质高强抗爆容器

项目简介：抗爆容器能屏蔽和隔离爆炸冲击波，限制爆轰产物和破片的作用范围，有效保护人员和环境的安全。因此，抗爆容器可以用于装载炸药等危险品，是一种重要的爆炸防护技术。

项目编号： 10071

项目名称：基于非对称能量分布控制的电子束焊接技术

项目简介：电子在磁场中运动时会受到洛伦兹力的作用，通过磁场变化对电子的运动轨迹进行控制，可在焊接过程中对电子束叠加函数图形，设置函数图形的形状可以实现电子束的能量在焊缝两侧的非对称分布。

项目编号： 10072

项目名称：小型机载激光雷达三维测绘

项目简介：小型机载激光雷达三维测绘系统（Light Detection And Ranging，简称LiDAR）是一种新型的综合应用激光测距仪、IMU、GPS的快速测量系统，可以直接联测地面物体各个点的三维坐标。系统还集成高分辨率数码相机，用于同时获取目标影像。根据系统子单元的不同选型，可制造出不同性能参数产品。目前，公司已开始对激光雷达进行自主研发。涉及的技术内容有：激光扫描系统技术研究、激光点云数据与DGPS及IMU惯性导航单元数据融合技术研究、航拍高分辨率数码图像和激光点云嵌套技术研究、系统控制及数据实时记录存储处理技术研究等方面。

项目编号： 10073

项目名称：分子蒸馏—膜过滤废润滑油再生工艺技术

项目简介：项目采用多级分子蒸馏专利技术和动态膜分离等创新技术，结合预处理、精馏工艺，形成了自主创新的“分子蒸馏－膜过滤”实现废润滑油再生新工艺。该工艺在现有国内外废润滑油再生工艺上形成了很大的突破，能够有效地提高润滑油再生基础油的品质，提高基础油的回收得率。项目采用机械除杂、脱气干燥及精馏、分子蒸馏、膜过滤精制等工艺过程，能有效地将各组分分离，提高下游产品的闪点，克服了传统工艺中的白土和加氢精制中出现的环境和安全性问题；该项目创新性地将多级分子蒸馏、膜过滤等先进技术集成应用于废润滑油再生过程中，其分离程度高、产品质量好，回收率高。总体上，项目工艺技术形成的是一种无酸再生工艺，在整个再生过程中不会产生酸渣、二氧化硫等“二次污染”物质，并且再生过程在高真空下进行，蒸馏温度较低，是一种清洁、环保、低能耗的废润滑油再生工艺。

项目编号： 10074

项目名称：基于管道防腐环氧化SBS改性热熔胶及套管

项目简介：一种油气输送管道焊口部位三层聚乙烯防腐（3PE补口）产品。应用了环氧化SBS改性热熔胶、热敏漆、快速反应型环氧底漆、片材扣接缝合工艺生产防腐套管等技术。

产品和施工技术满足了管道3PE防腐层补口的要求，这对于保障能源安全运输，乃至国民经济的发展至关重要。

项目编号： 10075

项目名称：CCD自动对位平行光曝光机

项目简介：曝光机是现代制造印刷线路板PCB必不可少的设备，印制电路板制造工艺中，最关键的工序之一就是将底片图像转移到敷铜箔基材上。先在基板上涂覆一层感光材料（如液态感光胶、光敏抗蚀干膜等），然后对涂覆在基材上的光敏性物质进行光辐射，使其溶解性发生变化，未感光部分的树脂没有聚合，在显影液作用下溶解，感光部分的树脂留在基材上形成图像，这一工艺过程即是曝光，也就是印制电路板生产中由曝光机完成的工序。

项目编号： 10076

项目名称：高能工业CT

项目简介：我单位以自主CT核心技术为基础，依托中物院在核物理、化学化工、理化检测、电子技术、机械工程等领域具有的强大科技综合实力，研制成功的420kV—X光机及2MeV～15MeV高能工业CT系统的系列产品，主要技术指标达到国际同类型产品的先进水平。

项目编号： 10077

项目名称：基于微电子技术的高安全智能电子雷管

项目简介：采用微电子集成芯片技术，完成组件与控制装置的通讯，接收、储存控制装置发送的信息和执行控制器下达的指令，并将自身状态反馈给控制装置，从而实现组件状态智能检测和精确授时、延期，延期结束后驱动储能装置释放能量，完成点火。

项目编号： 10078

项目名称：高储能密度高压脉冲电容器

项目简介：主介质材料采用耐高温耐高压的PHD聚丙烯薄膜，金属化电极采用专用屏带模具双面蒸镀的高方阻安全膜，引出端采用单/双套管结构，采用高方阻金属化安全膜能提高元件耐电压，减少容量损失，双面蒸镀提高产品耐冲击电流，提高电容器容量的稳定性，端面喷金工艺降低因端面接触引起的发热，提高电容器的通流能力。

项目编号： 10079

项目名称：中压动态无功补偿投切装置

项目简介：本项目主要开发了基于DSP的数字式10kv电容器组同步投切装置，该装置的硬件以DSP芯片为核心，使用真空型永磁断路器，自主编程控制，适用于380v-10kv各种电压等级的电容器组投切的控制，可以灵活设置各种接线方式的控制。

项目编号： 10080

项目名称：薄膜电路用大尺寸精密氧化铝陶瓷基片

项目简介：技术源自于起爆器用高纯超精抛光氧化铝陶瓷基片。通过研发掌握了高纯氧化铝陶瓷基片的成型、致密、超精抛光等关键技术，基片产品的材料性能及光学性能优异，处于国内领先水平。可应用于厚膜电路、薄膜电路基板，还可作为陶瓷覆铜板、半导体致冷器、臭氧发生器及电子陶瓷元件的薄型承烧板

项目编号： 10081

项目名称：电磁屏蔽安全防护玻璃制造技术

项目简介：为满足电磁屏蔽、安全防护、遮阳隔热等特殊环境的多种需求，本技术采用综合增强、镀膜、夹层等玻璃深加工技术将具有电磁屏蔽、电加温、遮阳、隔热功能单片镀膜综合在同一产品上，通过结构、电磁屏蔽、光学设计，及增强、镀膜、夹层、装备工艺优化，使产品力、光、电性能完美统一。

项目编号： 10082

项目名称：航空玻璃制备技术在机车风挡上的应用

项目简介：本技术针对航空玻璃制备技术在机车玻璃上的应用开展了以下四个方面的研究：1.根据机车风挡的技术要求和生产要求，设计制造精确成型用高效率连续化热弯炉，该热弯炉可弯制不同类型的风挡，生产效率高，产品精度高。

2.风挡的成型精度对风挡的光学性能如光学畸变、光学角偏差等性能影响很大，因此风挡成型精度至关重要，本技术针对专用模具和热弯工艺进行相关研究。

3.根据风挡和侧窗玻璃强度、安全性和可靠性的要求，采用了航空玻璃夹层结构路线。用有限元法计算出胶合层的厚度，选择适当的胶层材料，通过胶片预处理、冷抽、热抽以及特殊层压控制，实现风挡玻璃的力学性能和光学性能。确定了工艺路线和参数控制指标。

4.风挡玻璃内层防飞溅是对机车玻璃的硬性要求，项目根据国标要求并结合航空玻璃光学性能的要求对风挡内层粘接防飞溅层，在保证光学性能的同时解决内层玻璃受冲击后的飞溅问题，该技术从防飞溅层的选材、层压工艺入手初步确定了防飞溅层的工艺路线。

项目编号： 10083

项目名称：北斗导航天线介质材料应用技术

项目简介：北斗卫星导航系统是我国自主建设的卫星导航定位系统，而北斗二代高性能集成天线是目前北斗用户终端的重要部件之一，需要满足双面，高增益和小型化的要求，是一种双模多频天线，同时具有信号接收和发射功能并能兼容北斗、GPS和GLONASS三种系统，必须采用微波介质陶瓷材料。技术开发单位在MWDC材料研发技术和产业化方面具有丰富经验，已经在实验室水平下研制成功两款微波介质陶瓷材料，介电常数分别为K6和K14，介电损耗和谐振频率温度系数等性能也达到天线设计要求，具备了在此基础上进一步开发材料中试产业化技术的条件。

# 中国科学院

项目编号： 20001

项目名称： 单相500w光伏充电控制器

项目简介： 光伏控制器作为离网光伏系统中的控制设备，对系统的稳定、可靠和高效运行起着至关重要的作用。传统离网充电控制器多采用纯硬件电路、PWM方式的充电管理。虽然具有较强的稳定性和可靠性，但其性能有一定的局限性，如效率低下问题。本次研发的单相500w光伏充电控制器，在硬件成本投入不变的情况下，通过软件技术实现了太阳能电池阵列与负载的最佳匹配，提高光伏组件的工作效率。

项目编号： 20002

项目名称： 新型阳离子单体及阳离子聚丙烯酰胺系列产品的产业化

项目简介： 本项目以高纯阳离子单体（甲基）丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵的制备工艺研发为核心，通过制备工艺优化和单体提纯工艺研发，得到高纯度的阳离子单体。进一步，通过阳离子单体与丙烯酰胺的水溶液共聚，得到阳离子度系列化，高相对分子质量和相对分子质量系列化的阳离子聚丙烯酰胺产品，由于结构中不含酯基，克服了DMC，DAC单体得到的聚合物水溶液易水解的缺点，且使用效果不受环境pH值影响。其中，得到的阳离子聚丙烯酰胺产品阳离子度在5%~50%，相对分子质量以特征黏度计在3~20dL/g，用于污泥脱水处理具有良好的絮凝脱水性能。

项目编号： 20003

项目名称： 反应型增韧酚醛泡沫保温材料

项目简介： 酚醛泡沫是一种新型难燃保温材料，其导热系数低，燃烧时表面碳化，无熔融滴落物，烟气较少，耐热性好，耐溶剂性能优异。近年来，在国内外的建筑保温、隔热领域中引起广泛关注。随着我国建筑节能与防火要求的不断提高，难燃的酚醛泡沫保温材料将具有广阔的市场。然而，目前国内酚醛泡沫生产技术不够成熟，产品性脆，易粉化，拨拉强度低等限制了其在外墙保温中的广泛应用。

本项目以反应型增韧酚醛泡沫原料的研发为核心，通过反应型增韧剂的优选，酚醛泡沫发泡工艺的优化，研发防火等级A级，导热系数为0.025-0.035W/m.K，抗拉强度和压缩强度均满足相关标准的增韧酚醛泡沫保温材料。

项目编号： 20004

项目名称： 开孔聚氨酯硬质泡沫

项目简介： 目前制备开孔聚氨酯的方法主要有两大类，一类是采用特殊的聚氨酯原料或在常规的聚氨酯原料中添加开孔剂来制备开孔聚氨酯泡沫。受限于特殊的聚氨酯原料，这类方法难以进行大规模的工业化生产。而添加开孔剂容易导致聚氨酯泡沫孔径分布不均匀，严重影响其的保温隔热等性能。另一类是通过对闭孔聚氨酯泡沫施加外力使泡孔破裂而得到开孔聚氨酯泡沫。这类方法会增大聚氨酯泡沫的密度，降低泡沫的尺寸稳定性，不利于充分利用聚氨酯泡沫本身的优异性能。

本项目将聚氨酯发泡工艺与独特的破孔发泡技术相结合，得到高开孔率（90%以上）的开孔聚氨酯硬质泡沫材料，具有优异压缩强度和较低的绝热系数，可以广泛地作为真空绝热板芯材以及吸声材料使用。并且该技术是以目前成熟聚氨酯硬质泡沫工艺为基础，并且破孔工艺简单易行，所以本项目容易实现工业化生产。

项目编号： 20005

项目名称： 智能电网用全光纤电流传感器

项目简介： 智能电网用全光纤电流传感器项目来源于西安光机所光纤陀螺军用技术的民用化。项目位于西安光机所11号楼，占地1200平方米，包括生产区、办公区、超净区。生产的智能电网用全光纤电流传感器系列产品，包括独立式全光纤电流传感器、GIS用全光纤电流传感器、悬挂式全光纤电流传感器。

光纤电流传感器技术属于军用技术（光纤陀螺导航、精确打击技术）民用。西安光机所近年来生产的三种型号光纤陀螺已经定型批量生产，应用于多个领域。近几年将研制和生产光纤陀螺的经验和技术应用于光纤电流传感器领域，生产的智能电网用全光纤电流传感器产品按国家电力标准GB/T 20840.8达到：0.2S 精度等级（见测试报告），是我国国内研制全光纤电流传感器的多家单位中，率先成功解决全温度范围内 0.2S 精度等级技术瓶颈的单位。

项目编号： 20006

项目名称： 荧光光纤温度传感器及测量系统

项目简介： 荧光光纤传感器及测量系统是基于稀土荧光物质的材料特性实现的。某些稀土荧光物质受紫外线照射并激发后，在可见光谱中发射现状光谱，即荧光及其余辉（余辉为激励停止后的发光）。荧光余辉的衰变时间常数是温度的单值函数，只要得到时间常数的值，就可以求出温度。应用这种方法测量的最大优点，就是被测量温度只取决于荧光材料的时间常数，而与系统的其他变量无关，例如光源强度的变化、传输效率、耦合程度的变化等都不影响测量效果，较其他测温法原理上有明显差异。

系统优点：对电磁、射频及微波免疫；无金属部件、无磁化；测量范围广、高精度、快速、稳定性好；可靠性好、重复性好；结构紧固、使用寿命长；无需校准。

项目编号： 20007

项目名称： 高浓度有机废水处理用催化湿式氧化技术成套设备

项目简介： 中科院大连化物所自89年来研究和开发CWO技术，由静态CWO技术发展到动态CWO技术，并于1992年通过中科院沈阳分院的鉴定，专家认为特别是在催化剂研制方面（CN1084496A）达到了国际领先水平（中科沈鉴字12号）。同年获中科院沈阳分院优秀择优支持项目二等奖。目前在产业化推进方面，CWO成套设备的产业化已在大连冰山集团金重厂具体实施，首台车载型CWO装备（200升/天）已投入运转。大连化物所在CWO技术研究、开发及产业化方面在国内处于领先及不可替代的地位。

适用于处理难生物降解的有机工业废水，如染料废水、农药废水、石化废水、焦化废水、造纸废水等。这类废水的显著特点是毒性大、难度高、不易生物降解，因此对周边环境及水体造成十分严重的危害。

项目编号： 20008

项目名称： 管型固体氧化物燃料电池及其发电系统

项目简介： 管型电池是固体氧化物燃料电池实现商业化的关键部件。大连化物所采用自制的电极材料，低成本无机膜制备技术在国内率先研制出管型膜电极，该管型膜电极长度可达50厘米，直径为10毫米，单管电池开路电位在1.0V以上，在800 oC、0.7V下的输出功率达25W以上，优于国外一些公司的水平，满足固体氧化物燃料电池产业化的性能指标需要。该项技术的突破解决了单管电池的集流和密封及低温运行等技术问题，电池的重复启动性好，可靠性高。以此为基础，大连化物所在国内研制出首个管型电堆，输出功率达到530瓦。大连化物所的管型固体氧化物燃料电池膜电极和电堆为发展我国固体氧化物燃料电池分散电站和集中电站提供了关键技术。

项目编号： 20009

项目名称： 金属空气储备电源研究

项目简介： 本课题组针对金属空气电池（包括镁-空电池、锂-空电池、锌-空电池和铝-空电池），通过对电池关键材料、系统集成和加工技术的创新研究，重点解决了金属阳极腐蚀与钝化、空气阴极稳定性、固体产物管理及电池集成与加工技术等诸多问题，从而提高了金属空气电池的性能与寿命，降低了其成本。目前，已研制的镁空气储备电池样机比能量高达700 Wh/kg，已达国际领先水平。

本课题组在金属空气电池领域申请中国发明专利5件，其中已授权1件，以PCT方式申请国际专利1件。预计近期还会有5-8件相关专利产出。预计到2012年底，专利申请数量将达到20件，初步形成自主

项目编号： 20010

项目名称： 直接醇类燃料电池及其组合电源研究

项目简介： 本课题组通过有序化MEA制备、高一致性电池组封装、高浓度甲醇进料、水热平衡管理一体化、系统自热低温启动、放电模式动态管理、过程检测与智能控制、模块化充/供电管理等诸多技术手段的开发，研制成功了具有高稳定性和可靠性，超强环境适应性（已通过符合国家标准的环境适应性测试，包括低温、高温、跌落、倾跌、振动、淋雨、盐雾实验）的50W直接甲醇燃料电池系统。目前，上述50W系统已组装完成20套，其比能量达469wh/kg，并可根据需要，将其组合成具有更大功率（100W、150W、200W）的直接甲醇燃料电池系统。

本课题组在直接醇类燃料电池及其组合电源领域申请中国发明专利50余件，其中已授权28件，以PCT方式或其他方式申请美国、韩国等国际专利近10件，已初步形成自主

项目编号： 20011

项目名称： 可再生燃料电池技术

项目简介： 可再生氢氧燃料电池(RFC)工作原理是将水电解技术与氢氧燃料电池技术相结合,使“2H2+O2→ 2H2O+电能”与“电能+2H2O→2H2+O2”过程得以循环进行,使氢氧燃料电池的燃料H2、氧化剂O2可通过水电解过程得以“再生”,起到储能作用，是一种绿色储能技术。可再生燃料电池具有较高的比能量，可达到400-1000 wh/kg，且具有使用中无自放电、无放电深度和电池容量限制、可适应长时间大电流放电等特点，有着广阔的应用前景。

项目编号： 20012

项目名称： 质子交换膜燃料电池发电系统

项目简介： 十一五以来，在燃料电池的耐久性、可靠性等方面进行了大量的研究工作，燃料电池城市客车与轿车成为2008北京奥运会一道亮丽的风景线。在电催化剂、膜电极组件、双极板、燃料电池电堆、燃料电池系统等关键材料、关键部件方面已经掌握自主

项目编号： 20013

项目名称： 微孔阵列通孔检测技术

项目简介： 中科院电工所开发的检测微孔检测系统将解决上述问题，将检测自动化。该系统采用凸透镜将点光源变成的平行光源穿过带有微孔的物体成像于物体背后的物屏上，然后通过高像素摄像头将物屏上的像拍摄并存储到计算机中，利用自主研发的图像处理软件对采集到的图片进行处理。

研制的微孔检测系统具有以下性能：

(1) 检测样品尺寸为：圆柱体，最大直径?150，最大长度180 目数

(2) 检测速度：1个样品/2分钟；

(3) 对离壁外周3.2mm 范围外的孔道完全堵塞孔能识别；

(4) 软件能直观显示被堵孔道示意图；

(5) 检测准确率优于80%；

(6) 系统软件可进行样品编号输入、合格条件控制。数据保存、输出等功能。

项目编号： 20014

项目名称： 基于超级电容器大功率变频调速系统制动能量回收利用系统

项目简介： 变频调速电机系统在制动过程中产生的制动能量回馈到供电单元的直流母线，导致母线电压升高。为了将母线电压限制在安全可靠的范围内，必须及时转移母线上的多余能量，一般地，有三种可行的技术方案：①通过刹车电阻将多余能量以热的形式消耗掉；②通过逆变装置将多余能量回馈到电网；③通过储能装置将多余能量储存起来，并在系统处于启动加速时释放出来。

目前，超级电容器技术已经成熟，达到实用化，将其通过特定的功率变换装置与变频调速电机系统的直流母线连接，可以及时、高效的储存或释放能量，维持母线电压的稳定，节约电能。该技术可以广泛应用于轨道交通、电梯、矿井提升机、轧机、机车、电力舰船及龙门铇床等具有能量回馈状态的装备中。节电比例取决于实际工况下刹车或制动的频繁程度，通常情况下节电比例在20%以上。

项目编号： 20015

项目名称： 蒸发冷却电磁选矿技术

项目简介： 蒸发冷却技术利用冷却介质汽化吸收并传递热量的原理，针对电磁选矿的结构特点，通过浸泡式和管道式两种型式，实现对设备线圈的高效安全冷却。

应用国蒸发冷却技术的电磁选矿设备包括电磁除铁器，高梯度电磁过滤器，立环高梯度磁选机等等。

应用蒸发冷却技术的电磁除铁设备节能、磁场强、运行费用低、便于维护。

项目编号： 20016

项目名称： 多通道磁共振成像谱仪控制台技术

项目简介： 具有自主

项目编号： 20017

项目名称： 新型盲文打印机

项目简介： 新型盲文打印系统采用紫外固化胶水在普通纸张上制作盲文凸点的新方法，使得盲文制作成本可降低为原来的1/10，而且其耐用性和可读性等比传统的盲文有明显优势。新型盲文打印系统是在国际上首次提出并自主研发的设备，是盲文打印史上的一次创新，申请并获得了相关发明专利。

技术指标：

（1）提供盲文的多语种（中、英文）的文件等的快速新型盲文打印服务；

（2）可实现盲文的高速打印，打印速度高于每分钟/页（A4）；(盲文符合国际和国家标准)

（3）支持任意介质（包括普通纸张）的盲文输出；

（4）支持普通文字与盲文混排；

（5）支持盲人可识别的图文混排输出。

项目编号： 20018

项目名称： 核磁共振波谱仪（NMR）超导磁体技术

项目简介： 本项目研究开发核磁共振波谱仪（NMR）核心部件高磁场超导磁体系统，突破高均匀度高磁场磁体的关键技术，发展磁体建造工艺、系统工程设计、集成，研制具有液氦零挥发、超屏蔽紧凑结构、具有友好电磁兼容特性等先进技术的NMR谱仪使用的高磁场磁体系统，为我国创新的科学研究提供具有可靠低廉运行费用易于运行操作的高磁场核磁共振谱仪等提供技术基础。

本项目研制具有自主

项目编号： 20019

项目名称： 多功能多均匀区高场超导磁体技术

项目简介： 本项目首次研制成功具有多功能多均匀尺度高磁场传导冷却超导磁体系统，解决了具有多线圈组成复杂电磁结构、实现低于10-5Pa到10-6Pa以上真空度，保证系统长期运行在4K的极低温度环境，完全避免了常规超导磁体系统运行所需要的低温液体（液氮、液氦等）操作所带来的复杂性和危险性，可以大大节省运行成本。系统具有高效率、轻量化的极低温制冷系统和具有低漏热、高传输电流的Bi2223高温超导电流复合结构、友好界面的测控系统和高灵敏失超保护和低电压高电流、高稳定度的电源系统等特点。所研制的超导磁体系统具有产生较高磁场，能够提供多均匀磁场区域的能力。研制成功的超导磁体已经完成了无间断长时间运行考核，并提供用户进行了一系列科学仪器研究应用。

项目编号： 20020

项目名称： 电动汽车用锂离子电池管理系统

项目简介： 开发的电动汽车动力蓄电池管理系统具有体积小、重量轻的特点，使用汽车级的电子元器件，保证了部件的可靠性。通过了国家对汽车电子零部件要求的温度、湿度及振动试验认证(QC/T 413-2002)，通过了相关电磁兼容实验认证（GB/T 17619-1998），以及ISO-11452及ISO-7637的测试。

电池管理系统的技术特点和技术指标：

（1）具有电池总电压、充放电电流检测功能，检测精度0.2%；

（2）具有实时估算电池SOC功能，纯电动汽车小于±8%；

（3）具有温度检测及电池热管理功能，温度测量精度±0.5°C；

（4）具有故障诊断功能；

（5）具有CAN接口通讯功能，可与整车控制系统和车载仪表进行通讯；

（6）锂离子电池管理系统具有单体电压测量功能±5mV。

项目编号： 20021

项目名称： 电动汽车整车控制系统

项目简介： 电动汽车整车控制系统是电动汽车的核心部件，其主要控制功能是根据驾驶员的操作和当前的整车和零部件工作状况，在保证安全和动力性的前提下，选择优化的工作模式和能量分配策略，以达到最佳的能耗经济性和排放标准。具体的控制功能包括驾驶员意图识别、能量管理与转矩分配、正常行驶监控、制动能量回收、整车通信网络管理、故障诊断与处理和整车匹配标定等。整车控制系统性能好坏直接影响整车综合性能。

电动汽车整车控制系统基于汽车级嵌入式软硬件平台技术进行开发，大量采用计算机辅助设计和自动代码生成技术进行开发，具有柔性开发的特点，可针对不同类型电动汽车需求进行快速适应性开发，工程化程度很高，整体上具有优异的安全性和可靠性，充分满足电动汽车对安全性的严格要求。

项目编号： 20022

项目名称： 氟碳气体替代SF6气体绝缘的新型开关

项目简介： 中国科学院电工研究所通过实验发现了几种氟碳类混合气体可代替SF6气体。这些氟碳类混合气体无毒、臭氧层破坏潜能值为零，温室效应潜能值低，工频击穿强度和局部放电起始电压高，价格适中，具备了替代SF6气体的技术可行性和经济合理性。使用氟碳混合气体代替SF6气体用于气体绝缘电力设备，既保持了气体绝缘电力设备的各种优点，又杜绝了SF6的使用，能够降低生产成本和环境破坏影响，符合国家节能减排政策，市场成熟期能产生显著经济效益。以氟碳混合气体为研究对象，针对其局部放电性能、灭弧性能、传热性能展开了大量基础实验研究，并综合环保、成本、性能等多方面因素，探讨了使用氟碳混合气体替代SF6气体的可行性，初步验证了使用氟碳混合气体替代SF6气体用于12~40.5kV的电力设备具有可行性。

项目编号： 20023

项目名称： 新型磁流体波浪能发电技术

项目简介： 新型磁流体波浪能发电技术将实现从波浪能到电力的高效、高可靠、低成本转换。波浪的特性是超低速往复运动，这是波浪能向电力高效转换的难点。传统的技术是采用机械增速或液压增速。前者需要较大速比的增速，容易造成机械磨损，需要硬度高、耐磨性好的材料，精确的加工和安装而成，需要高昂的造价；后者增加了控制、转换环节，降低了转换效率和可靠性。磁流体发电技术是利用波浪能巨大的作用力，直接驱动高电导率的液态金属高速流过通道，切割磁力线，产生电能，通过功率转换系统将磁流体发电机的输出转换成用户需要的稳定电能。这种发电方式无需复杂的控制和精加工，提高了系统效率和可靠性，降低了成本，是波浪能转换技术的重要创新性突破。

项目编号： 20024

项目名称： 高效薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池

项目简介： 薄膜硅/晶体硅异质结（SHJ）太阳电池SHJ是采用硅薄膜工艺制备而成的高效晶体硅太阳电池。与传统的靠扩散制备pn结的晶体硅太阳电池相比，这种异质结太阳电池制备pn结的工艺在200 oC左右的低温下完成，一方面大大降低了能耗，另一方面也防止了硅衬底在高温处理过程可能发生的性能退化。所沉积的薄膜硅层带隙比晶体硅带隙宽，厚度也只有十几纳米，不但保证电池拥有高于700mV的开路电压，而且不会显著影响光电流密度。此外，相比传统晶体硅太阳电池，SHJ太阳电池具有更小的温度系数和更高的性能稳定性。

本所可提供SHJ太阳电池生产线建设咨询，包括设备选型、厂房建设、原材料采购等，以及SHJ太阳电池制备技术开发，使电池效率超过19%，通过技术升级突破20%。

项目编号： 20025

项目名称： 激光掺杂选择性发射极高效晶体硅太阳电池

项目简介： 激光掺杂选择性发射极高效晶体硅太阳电池是选择性发射极（SE）晶体硅太阳电池的一种，是澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）开发的PERL高效电池的简化形式。所谓SE太阳电池即在金属栅线（电极）与硅片接触部位进行重掺杂，在电极之间位置进行轻掺杂。这样的结构可降低扩散层复合，由此提高太阳电池的短波响应，并减少前金属电极与硅的接触电阻，使短路电流、开路电压和填充因子都得到较好改善，从而提高转换效率。

本项目可以提供两种具体技术路线：（1）磷硅玻璃激光掺杂结合丝网印刷技术（LDSE+Print）。（2）喷涂磷源激光掺杂结合光诱导化学镀技术（LDSE+LIP）。前者多晶硅效率稳定在17%，单晶硅效率稳定在18.8%。后者多晶效率达到17.2%，单晶硅效率达到19%。

项目编号： 20026

项目名称： 硅薄膜太阳电池技术

项目简介： 硅薄膜太阳电池主要采用PECVD工艺低温沉积在玻璃或者塑料等廉价衬底上，材料成本低，耗能小；同时硅薄膜光吸收系数大、光谱响应宽；弱光性能也好，可阴天发电；单片集成的面积大，美观大方，应用范围广。

所以，硅薄膜太阳电池要占据光伏市场份额，需要从下面几个方面入手，一方面是依靠技术升级，努力提高电池性能；一方面是开发低成本的产品；再一个是拓展应用范围，找到新的市场切入点。

本项目可针对提高硅薄膜太阳电池性能提供叠层电池技术；针对开发低成本产品提供高效陷光单结电池技术；针对新的电池应用提供半透明电池技术和柔性电池技术。

项目编号： 20027

项目名称： 高效节能直驱电机系统技术

项目简介： 本项目开发的新一代高效节能直驱电机系统，其综合电能利用效率比现有普通系统节能30％~40%。

项目编号： 20028

项目名称： 直线电机载运系统技术

项目简介： 大功率直线电机驱动系统能够直接将电能转换成直线推力、形成高速直线运动，是新兴载运工具系统极具竞争力的驱动系统装置，已在轨道交通运输领域的应用创新取得了突破性进展，国内外已在多条实际轨道交通项目上得到成功应用，取得了良好的技术经济效果。

长期以来，中国科学院电工研究所深入开展了直线电机在轨道交通和电磁弹射系统的应用研究。近年来，随着电工所在大功率变流技术和装备方面的快速发展，以及直线电机技术的不断进步，为直线驱动、电磁弹射系统的广泛应用提供了可能。

项目编号： 20029

项目名称： 电动汽车用高性能永磁电机/感应电机和驱动系统关键技术

项目简介： 本项目提出的电动汽车用高性能永磁电机和驱动系统关键技术针对车用永磁电机及其驱动系统的设计和控制难点，创新地提出基于设计平面理论的车用永磁电机优化设计方法，解决了以电机全功率/转速范围输出需求为目标、以供电电压/电流为约束的车用永磁电机优化设计问题，开发了基于“设计平面”理论和频谱分析理论的车用永磁电机专用设计软件。提出了一种车用逆变器低感功率主回路设计方法和一种高效水冷散热器设计方法，有效地用于高功率密度的车用控制器设计。项目对车用永磁驱动电机全工作范围高性能控制策略开展了全面研究。针对车用电机参数强耦合、强非线性和运行多变的特点，提出了基于内模的电流滑模控制方法，一种不依赖于电流极性检测的死区补偿技术，基于单调节器的深度弱磁控制方法。建立了基于IP核的全数字化高性能车用交流电机控制专用软件平台。

项目编号： 20030

项目名称： 高可靠性蒸发冷却汽轮发电机技术

项目简介： 蒸发冷却技术利用冷却介质汽化吸收并传递热量的原理，针对汽轮发电机的结构特点，通过浸泡式和管道式两种型式,实现对汽轮发电机定子的高效冷却.

蒸发冷却技术在汽轮发电机上的研究已经超过30年,在冷却原理,关键技术和新型介质研究等方面做了很多的工作积累很多的经验,五万千瓦机组运行了十余年, 积累很多的实践经验。

项目编号： 20031

项目名称： 蒸发冷却风力发电机发电机技术

项目简介： 蒸发冷却技术利用冷却介质汽化吸收并传递热量的原理，针对汽轮发电机的结构特点，通过浸泡式和管道式两种型式,实现对风力发电机定子的高效冷却.

蒸发冷却技术在汽轮发电机上的研究起步于2005年，基于汽轮发电机的研究和应用基础，蒸发冷却技术应用在风力发电机上能很好的解决风机在大型化过程中面临的发热冷却的难题，同时也能提高电机的安全性能。

项目编号： 20032

项目名称： 智能用电管理系统

项目简介： 智能用电管理系统集“感、传、知、用”于一体，采用智能终端作为末端感知设备，融合Internet、3G、Wifi等信息通信基础设施，提供本地、远程Web端、手机、

项目编号： 20033

项目名称： 高压特种电源技术

项目简介： 研究组将现代电力电子及控制技术与传统的高压特种电源技术需求相结合，采用新型元件、材料和优化的拓扑结构，研发并形成四个高压特种电源系列：高频高压特种电源、纳秒脉冲特种电源、大电流脉冲电源、充电电源等。

项目编号： 20034

项目名称： 超导变电站

项目简介： 位于甘肃省白银市国家高新技术产业园（离甘肃省兰州中川机场大约1小时车程）的超导变电站是在中国科学院、国家科技部、国家自然科学基金委员会等的支持下，由中国科学院电工研究所与甘肃省白银市人民政府联合建设，已经于2011年2月16日正式投入实际电网运行，是目前世界上唯一配电级全超导变电站，其电压等级为10.5kV，额定容量为630kVA，集成了1MJ/0.5MVA高温超导储能系统、1.5kA三相高温超导限流器、630kVA高温超导变压器和75m长1.5kA三相交流高温超导电缆，为产业园下游多家高技术企业供电。

超导变电站的建设和投入运行，是战略性高新技术在能源领域的成功实践，是我国超导电力技术近些年来最新、最重要科技成果的结晶和重大集成创新，被两院院士评为2011年中国十大科技进展新闻，位列第四。超导变电站的运行实践表明，可以大幅提高电网供电可靠性和安全性、改善供电质量、提高传输容量和降低传输损耗等。

项目编号： 20035

项目名称： 超导储能系统

项目简介： 超导储能系统（Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES）是利用超导体的令电阻、高载流密度和高临界磁场特性存储电磁能，在应用时无需能源形式的转换，因此响应速度极快，这是其他储能形式所无法比拟的；同时，其瞬间存储与输出功率高，保证了超导储能系统式与电力系统进行快速、无损的能量交换。

中国科学院电工研究所研制出1MJ/0.5MVA超导的储能系统于2011年2月16日在甘肃省白银市国家高新技术产业开发区挂网运行，为三个高技术企业提供高质量电能，这是世界上目前唯一的并网运行高温超导储能系统，具有重大技术创新性和显示度。初步建立了超导储能系统与电网匹配运行的动力学理论，进行了实用化技术的积累，获得了可工业化的超导储能系统的工艺技术路线，取得了多项自主

项目编号： 20036

项目名称： 超导电缆

项目简介： 高温超导电缆采用无阻的、能传输高电流密度的高温超导材料作为导电体，是实现低损耗、高效率、大容量输电的最有效的途径，例如，与相同截面积的常规电缆相比，高温超导电缆的传输容量是常规电缆的3-5倍，而传输损耗将降低50%以上，因此超导输电是改变传统输电方式实现电力传输技术重大变革的关键。

在高温超导带材无损快速检测技术、低损耗低温杜瓦管制造技术及其多段连接技术、超导材料与常规金属焊接技术、通电导体绕制技术等方面取得了一系列自主

项目编号： 20037

项目名称： 超导限流器

项目简介： 超导限流器是利用超导体的超导/正常态转变特性，快速而有效地限制电力系统故障短路电流的一种电力设备。超导限流器的工作原理是短路电流超过超导体的临界电流，引起超导体失超，超导体从超导态转变为正常态，限流器呈现很大阻抗，短路电流得以限制。

通过超导限流器限制短路电流后，不仅可以大大提高电网的稳定性、改善供电的可靠性和安全性、增加电网的输送容量、改善电能质量，而且可以显著降低断路器的容量、大大降低电网的建设成本和改造费用、延长电气设备的寿命。

项目编号： 20038

项目名称： 热管式电力设备高效冷却器

项目简介： 为克服现有电力设备冷却器的冷却效果不高或有泄漏隐患的缺陷，中科研电工所研发出了热管式电力设备高效冷却器，打破了传统冷却技术的比热换热原理，采用不燃、高绝缘强度的氟碳介质自然循环作为冷却介质，以其相变换热带来的强大散热效率来解决现有电力设备冷却器的上述问题。

项目编号： 20039

项目名称： PMG系列稀土永磁同步发电机

项目简介： 该产品在研制过程中成功地攻克了永磁发电机电压不可调的国际公认难题，使其电压调整率在±2.5%以内，这一指标目前处于不可调励磁永磁发电机的国际最高水平，填补了国内外小容量单相永磁发电机的空白，该项技术已获得了国家发明专利。

PMG系列稀土永磁同步发电机的主要特点包括：效率高，节能效果显著；体积大幅度减小，重量减轻；电压稳定，波形畸变率低，供电质量好，电磁兼容性好；温升低，过载能力强；免维护，结构简单，可靠性高，使用寿命长等。

PMG系列稀土永磁同步发电机是我们自主研制的高科技产品。该产品与同功率的常规发电机相比具有体积小，重量轻，运行可靠，使用寿命长，节能效果显著等优点。

项目编号： 20040

项目名称： 高速电机

项目简介： 鉴于使用齿轮变速装置所存在的上述问题，如果使与高速机械连接的电机的转速同该机械一致，即采用高速电机，将无需在电机和高速机械之间使用齿轮变速装置。这就避免了使用该变速装置带来的种种问题，从而使整个高速机械设备的成本降低，体积减小，重量减轻、极限转速提高，能耗减小、效率提高，噪声污染降低、维护方便、使用寿命增长。

在相同的输出功率情况下，高速电机的体积和重量都小于常速电机，因此还可以降低电机本身的原材料消耗。如果在高速电机中采用永磁材料，将可降低电机本身的能耗，进一步节能。

项目编号： 20041

项目名称： 220kV城市电网地下变电站用不燃型液浸变压器

项目简介： 不燃型氟碳化合物绝缘液浸变压器利用具有不燃不爆、绿色环保、绝缘强度高等特性的氟碳介质代替变压器油作为绝缘和冷却介质，通过研发采用氟碳介质的全新的绝缘结构和冷却系统的变压器，可以从全新的意义上很好地解决上述问题。利用冷却介质不可燃的特性，可提高城网的消防安全水平；氟碳介质自循环相变冷却的结构，可降低设备运行噪声；具有能耗低、噪音小、不燃防爆、安全可靠、经济高效、绿色环保、成本适中的特点。

项目编号： 20042

项目名称： 110~220kV新型智能电力变压器

项目简介： 该关键技术研究及样机研制，对变压器本体、检测传感器及智能组件进行一体化嵌入设计。变压器的智能化改造符合国家电网公司的相关指导性技术文件Q/GDW Z410-2010《高压设备智能化技术导则》，其内部嵌入的各类传感器和执行器在智能化单元的管理下，可有效监测变压器的工作状态，能够通过网络与其它设备或主控系统进行交互，保证变压器在安全、可靠、经济的条件下运行。所研制智能变压器的在线监测组件包括局部放电、油色谱分析、铁芯多点接地电流监测、套管监测等，其特点在于使用了一些新型检测手段，如：超声波局部放电监测、局部放电红外热像仪定位监测及光声光谱油中溶解气体在线监测等技术，具有灵敏度高、检测速度快等优点，可有效提高变压器运行的可靠与安全性。

项目编号： 20043

项目名称： 氟碳气体绝缘管道电缆项目

项目简介： 中国科学院电工研究所通过实验发现了几种氟碳类混合气体能代替SF6气体。这些氟碳类混合气体无毒、臭氧层破坏潜能值为零，温室效应潜能值低，工频击穿强度和局部放电起始电压高，价格便宜，具备了替代SF6气体的技术可行性和经济合理性。使用氟碳混合气体代替SF6气体用于气体绝缘输电管道，既保持了气体绝缘输电管道的各种优点，又杜绝了SF6的使用，能够降低生产成本和环境破坏影响，符合国家节能减排政策，市场成熟期可产生显著经济效益。

项目编号： 20044

项目名称： 新型旁路磁饱和型可控电抗器

项目简介： 中国科学院电工研究所采用了旁路磁饱和结构，目的是研制新型结构的27.5kV~500kV样机，技术性能指标与现有技术相比有优势，回避现有厂家的发明专利壁垒。新型可控电抗器是中国科学院电工研究所针对传统可控电抗器原理性的固有缺陷而研发的新型可控电抗器，我们提出的新结构可大幅度的降低直流偏磁的励磁容量，有效抑制电抗器内部的局部过热和色谱超标，是新一代性能优良、竞争力强的无功补偿设备。

新型可控电抗器预计可达到的主要技术指标主要有：响应时间：<40ms；容量调节范围：15%-100%，损耗：<0.5%，谐波含量：<5%。

项目编号： 20045

项目名称： 采用回路热管技术的输变电设备用新型高效换热器

项目简介： 采用回路热管技术的新型高效换热器技术，打破了传统输变电设备冷却技术的比热换热原理，研发出采用不燃、高绝缘强度的氟碳介质进行自然循环相变换热的换热器，有效地解决了上述散热、噪音、泄漏等问题。

项目编号： 20046

项目名称： 热管式大电流干式套管

项目简介： 中国科学院电工研究所在对现有干式套管进行大量调研之后，针对其大额定电流时的温升难题，提出了新型热管式套管技术方案。热管式套管是在套管导电杆内设置填充了冷却介质的热管，对导电杆等主要发热部件进行高效冷却。冷却介质全程自动循环，无需外加动力驱动。

该解决方案的工作原理及工作过程如下：冷却液吸收导电杆发出的热量，吸热变为气体，自动上升至散热器处向外散出热量，冷凝回流到导电杆中。导电杆发热量大时，冷却液吸热量也大，循环加速，对外散出热量大；导电管发热量小时，冷却液吸热量小，循环减慢，对外散出热量小，因而可使导电杆在较理想的温度范围内工作。

热管式大电流干式套管产品设计简洁，结构紧凑，工作可靠，免维护，提高了冷却效率，大大减小大电流套管的导电杆直径，降低了材料成本。

项目编号： 20047

项目名称： 太阳能空气集热器

项目简介： 太阳能是一种清洁、廉价、永不衰竭、分布广泛的可再生能源。在工农业干燥、除湿空调、海水淡化、建筑供暖等诸多领域，充分利用太阳能资源可以减少对常规能源的依赖。

大多数工农产品、食品、化工原料及除湿空调领域，要求的干燥、再生等运行温度一般不超过100度，正好与太阳能热利用领域中的中低温热利用相匹配。为了推进太阳能在干燥领域的应用，本项目组开展了太阳能空气集热器及空气集热系统的研究，以开发结构简单、运行维护方便、高效低成本、阻力较小的太阳能空气集热系统，以适应干燥系统需求，为太阳能空气热能系统利用和开发提供装备开发、系统集成领域的理论与技术支持。

项目编号： 20048

项目名称： 水/光互补微网发电技术

项目简介： 多能互补的智能微网系统及设备是目前国际上研究的热点，并从实验室研究逐步走向示范。针对青海省玉树地区特有的资源状况和紧迫的电力需求，在玉树地区示范建设带有储能系统的300kWp光伏发电电站，与当地独立运行的小型水电站并联运行，组成水/光互补发电系统，为巴塘机场提供稳定可靠的电力供应，为青海玉树地区及我国光水互补系统提供重要理论基础、核心技术支撑和核心设备。

技术指标：

（1）在青海省玉树地区示范建设带储能系统的300kWp光伏电站，与当地小型水电站组成的玉称电网并联运行，为巴塘机场供电。

（2）200kVA电压型变流器，并实现并联运行及与水力发电机并联运行；最大效率>90%，输出电能总谐波畸变率THD<5%。

项目编号： 20049

项目名称： 适用于北方农宅的太阳能综合利用研究

项目简介： 为能够有效降低北方农宅采暖用煤量，以及明显改善室内外人居环境，基于北方农宅建筑形式、农村居民生活模式、资源条件等因素，提出北方“零煤耗”农宅这一理念，并基于此理念，开展太阳能综合热利用研究，提出了一套适用于北方农宅的太阳能综合热利用方案，即在农宅本体保温以及被动式太阳能热利用的基础上，开发低成本、高效的太阳能空气集热系统，如此规避太阳能热水系统在农宅应用过程中的一系列弊病，同时改善太阳能利用过程中的经济性，为太阳能在农村市场的进一步拓展奠定技术基础。

项目编号： 20050

项目名称： 太阳能海水淡化技术

项目简介： 为了适应水资源应用地的技术经济环境及容量需求，本项目组开发了基于太阳能的海水淡化系统，通过高效太阳能集热系统、加湿除湿海水淡化系统、低温多效海水淡化系统等技术的研究，开发了适应于该类地区不同容量和类型的太阳能海水淡化系统，为解决该类地区的淡水资源问题提供理论与技术支持。

项目编号： 20051

项目名称： 固态切换开关技术(SSTS)

项目简介： 以晶闸管为代表的半导体器件的导通时间可以达到微秒级，且在开关过程中不产生电弧。因此利用基于半导体器件的固态切换开关(SSTS)代替或改造传统的机械切换开关，将大大提高切换速度和开关的使用寿命，满足敏感和关键负载对供电可靠性和电能质量的苛刻要求。SSTS利用大功率电力电子技术和基于微处理器、光纤通信和数字信号处理的测控技术，是解决敏感和关键负荷电力供应最经济有效的手段之一。

项目编号： 20052

项目名称： 蒸发冷却超级计算机技术

项目简介： 近几年，中国科学院电工研究所开始着手蒸发冷技术在超级计算机冷却方面的应用探索，2009年承担了中国科学院重大装备研制项目“超级计算机蒸发冷却系统的研制”。该项目主要针对超级计算机GHPC1000冷却系统进行改造，研究低温强迫循环蒸发冷却技术，实现结构简单、外围设备体积小、维护方便的改造目标；其次，结合超级计算机的热源分布和结构特点，提出一种低噪音、微功耗的高效冷却方式即喷淋式蒸发冷却，形成适应未来低噪音、高集成度发展趋势的超级计算机蒸发冷却系统，完成设计并制造喷淋式超级计算机验证样机。

项目编号： 20053

项目名称： 国际标准太阳能热利用产品热性能检测测试平台设备开发

项目简介： 符合国际标准要求的太阳能热利用产品热性能检测测试平台设备开发包含太阳能空气集热器热性能检测测试平台设备的开发，太阳能水集热器热性能检测测试平台设备的开发以及家用太阳能热水系统热性能检测测试平台设备的开发。

主要包括：

（1）测试系统中的机械传动系统

（2）温度及流量数据测试采集系统

（3）自动控制及数据处理系统

（4）系统组成单元和循环流程。

项目编号： 20054

项目名称： 六氟化硫气体绝缘电气设备的在线光声光谱故障检测仪

项目简介： 电力系统中，SF6气体绝缘电力设备，如变压器、断路器、互感器及GIS等，具有绝缘强度高、占地面积小、维护简便等优点，正逐渐成为现代变电站建设的首选设备。

六氟化硫气体绝缘电气设备的光声光谱检测仪是基于光声效应光谱技术的检测仪。光声光谱技术是一种优异的信号检测技术，具有结构简单、可实现在线连续监测、两次检测的时间间隔短、可靠性高、不消耗载气等特点。而且随着半导体激光器和半导体微机械技术的发展，光声光谱气体探测系统将向着小型化方向发展，可构成便携式高性能的光声气体探测系统。

项目编号： 20055

项目名称： 基于光声光谱技术的变压器油中溶解气体检测仪

项目简介： 检测油中溶解气体分析的技术主要有复合膜/燃料电池、气相色谱检测、光声光谱检测等。光声光谱检测技术能够测量包括微水在内的全部气体组份。与传统的气相色谱分析仪器相比，该技术不需要太多的校验工作，分析时不消耗气样，具有可长期在线监测、测量数据一致性强的优点，对相关气体的测量灵敏度最高可达0.5 ppm，精度为±2 ppm。为配合智能电网发展和电气设备故障诊断技术的更新，中国科学院电工研究所正在开展“基于光声光谱技术变压器油中溶解气体检测仪”的关键技术研究、样机研制与产业化。

项目编号： 20056

项目名称： 基于气象规范的电线积冰自动监测系统

项目简介： 电线积冰自动监测系统实现了对电线积冰物理过程及其相关气象要素连续自动监测，监测到的相关电线积冰要素将有助于气象科研人员揭示电线积冰的致灾机理并建立电线积冰的预警预报模型及其指标体系，进而为气象部门提高预报准确率奠定坚实的基础，实现为交通、电力、通信等部门提供预报服务。

技术指标：

（1）在现行的气象规范下，系统具有连续、实时、全自动野外监测电线积冰的功能；

（2）系统具有数据的无线收发功能，通过GPRS或CDMA实现覆冰监测数据的远程接收处理，以便于未来在野外布设该监测系统，以便在增大气象观测密度的前提下，降低劳动强度、提高观测准确率；

（3）系统具有温度自动补偿功能，避免因温度变化而导致的系统测试精度、准确度下降，温漂小于0.1g/摄氏度。

项目编号： 20057

项目名称： 用于脊髓损伤功能恢复的电磁刺激仪研制

项目简介： 本项目借鉴振荡电场刺激治疗脊髓损伤的原理，研制了具有自主

项目编号： 20058

项目名称： 用于痕量化学成分检测的核磁共振微流控器件及系统

项目简介： 用于痕量化学成分检测的核磁共振微流控器件及系统，将微流控技术在微型化、集成化和便携化方面的优势与核磁共振分析技术独特的分子结构解析功能相结合，是一种高灵敏度（样品检测限<100 nl）、小型化（体积重量相对于传统核磁共振检测设备大大减小）的新型分析设备。其应用可以大大降低分析成本（包括构建系统的成本降低以及需用样品量减少造成的成本降低两个方面），提高检测的分辨率和灵敏度。它可以用于痕量样品（纳升级）的分析、芯片毛细管电泳、毛细管电色谱的检测、实时的微流体温度监测、细胞或生物系统生活状况的实时监控等。

项目编号： 20059

项目名称： 高聚焦可重复经颅磁刺激仪

项目简介： 经颅磁刺激（transcranial magnetic stimulation, TMS）是新近发展起来的一项用于脑功能研究的技术。由于TMS克服了传统电刺激的缺点，具有非接触、无创、无痛或微痛等优点，很快就成为研究脑生理、病理及思维与认知等脑功能研究的有力手段。

电工研究所生物电磁技术实验室自2001年就开始对TMS系统建造所涉及的相关问题进行了系统研究，成功研制了具有自主

项目编号： 20060

项目名称： 输电线路状态检修及在线监测装置

项目简介： 输电线路状态检修及在线监测装置基于3G无线通讯技术，可实现输电线路的可视化在线监测。该装置主要由监控中心、线路监测数据采集终端、专家软件组成。监控中心以后台监控分析为主，前台采集传输为辅；在线路杆塔安装线路监测数据采集终端，数据采集终端定时/实时完成微气象、线路运行信息以及现场图片等信息的采集，将其通过DTU（GPRS/CDMA通信模块）。该装置主要包括三个子系统：

（1）线路运行状态在线监测系统；

（2）远程实时视频监控系统；

（3）微气象在线监测系统。

项目编号： 20061

项目名称： 真空用的小型精密工件台系统

项目简介： 真空用的小型精密工件台系统采用压电电机驱动，高精度光栅测量系统实现在真空环境下微米级精度的运动控制。

目前该系统的技术指标如下：

(1) 工件台移动范围：50mm×50mm；

(2) 光栅测量系统20nm测量分辨率；

(3) 水平方向上的直线度为：1μm；

(4)  x向与y向的垂直度3μm；

(5) 最大速度：250mm/s；

(6) 步进距离：10μm/120ms；

(7) 最小步进距离：20nm；

(8) 真空环境：1*10-3Pa。

项目编号： 20062

项目名称： 磁流体推进技术

项目简介： 该技术是利用海水通过磁场而产生的电磁力来推动海洋装置前进的新技术，它取代了传统螺旋桨、轴系、减速齿轮等结构，极大地降低了噪声；推进器的磁体、电极等是相对静止的固定装置，不受旋转机械极限功率的限制，可制造超大功率的高速海水推进器，理论航行速度可达 150 节。

操作简便灵活，改变电极电流的方向和大小就可以改变推进装置推力的方向及大小；空间布局灵活；推进器安静舒适。

目前，已研制成功世界上第一艘超导螺旋式电磁流体推进试验船HEMS-1号，船长为 3.2米，排水量约1吨，可搭乘1人，中心磁场为5特斯拉，采用不锈钢镀铂电极，推力可达 40-50牛顿，船速2节。该成果获中国科学院 2000 年科技进步二等奖。

项目编号： 20063

项目名称： 海面浮油回收技术

项目简介： 基于海水与油具有不同的导电特性，它们的混合物进入一套电磁场相互作用的分离装置后,海水受到电磁力的作用而运动，油不受电磁力的作用, 从而将油从油污海水中分离并回收。

主要特点：

（1）无须辅助物质,分离回收过程同时进行,简单易行；

（2）特别适合难以回收的轻质油和化工原料的分离回收；

（3）回收彻底，回收油的含水率低；

（4）自动控制，劳动强度低。

项目编号： 20064

项目名称： 蒸发冷却磁体技术

项目简介： 蒸发冷却技术利用冷却介质汽化吸收并传递热量的原理，针对电磁选矿的结构特点，通过浸泡式的冷却形式,实现对设备线圈的高效安全冷却。

应用国蒸发冷却技术的离子源磁体能在较低的成本下达到较高的参数和性能、磁场强、运行费用低、便于维护、具有高性价比。

项目编号： 20065

项目名称： 新型生物人工肝体外支持系统

项目简介： 中国科学院电工研究所在生物人工肝研究方向进行了长期不懈的工作，取得了多项重要成果。1999年~2001年期间完成了澳大利亚与中国政府间的科技合作——动物肝细胞“生物人工肝系统”的科研项目，研制出了人工生物肝系统的核心部件“生物反应器及其控制系统”，得到澳方专家的一致好评。此项工作在2002年通过了中国科学院有关部门组织的专家验收。2005年获科技部”十五”攻关项目的支持，研制成功世界首创的分体双循环生物型人工肝体外支持系统，通过了科技部专家的验收。2006年与南方医科大学合作获得科技部”十一五”重大项目的支持。经过近十年的不断努力，电工研究所在生物人工肝系统的核心技术研发上奠定了坚实的基础，获得了多项发明专利，现已提出了新型人源化生物人工肝系统的创新性构想。目前已申请和获得相关专利6项。

项目编号： 20066

项目名称： 肺磁检测成像系统

项目简介： 在常用肺磁信号检测技术的基础上，我们提出了一种利用微型磁通门传感器进行肺磁信号检测的新思路，并研制分辨力达到10-11 T水平的微型磁通门肺磁信号检测系统，旨在使其成为尘肺病早期诊断的首选技术。除了应用于尘肺病的早期诊断，微型磁通门肺磁信号检测技术还会在环境粉尘指标测定、肺功能状态判断以及其它肺部疾病的鉴别判断等领域发挥重要的作用。同时，以应用于肺磁信号检测的微型磁通门的研究为突破口，可以加强我国在微型磁通门研究领域的技术和

项目编号： 20067

项目名称： 磁性药物靶向治疗与磁靶向热疗

项目简介： 磁性药物靶向治疗是研究较多的一种靶向治疗方法，主要是利用磁场使具有磁响应的药物聚集在靶部位，提高靶部位药物的浓度，降低药物对正常组织的毒性和副作用。对比同样剂量的药物，磁性药物靶向治疗在靶部位产生的药物浓度比以游离形式给药在靶部位产生的药物浓度高出许多倍。

磁靶向热疗是通过外加交变磁场对用特定的方法导入肿瘤部位的纳米或微米级的铁磁性颗粒进行加热，从而杀死肿瘤细胞的一种靶向治疗方法。磁靶向热疗可以克服传统热疗靶向性差，加热不均匀，对深部肿瘤疗效差等缺点，理论上可以对任意部位的肿瘤进行治疗，对肿瘤细胞具有高度选择性和高效性，这一方法有着广阔的应用前景。

项目编号： 20068

项目名称： 特高压换流变压器绝缘材料特性与绝缘可靠性评价软件包

项目简介： 针对绝缘材料特性的基础性试验匮乏和交、直流独立评价绝缘可靠性的缺陷，本课题组从实验研究入手，研究绝缘材料的电导率、介电系数、介质损耗等特性及绝缘系统的电气性能，并建立特高压换流变压器绝缘系统可靠性评价的统一判据。在此基础上，开发特高压换流变压器绝缘材料特性与绝缘可靠性评价软件包。

项目编号： 20069

项目名称： 风能叶片设计与研发

项目简介： 中国科学院工程热物理研究所在风电叶片专用翼型设计，建立翼型和材料数据库、多种型号风轮叶片的研制开发、复合材料新型工艺技术研发及应用方面取得了显著的成果。现已掌握风电叶片的气动设计、结构设计、模芯制作、模具设计制作、叶片生产工艺、叶片检测等叶片研发与生产的全过程，已建立具有自主

项目编号： 20070

项目名称： 适合分布式供能的微小型燃气轮机

项目简介： 微小型燃气轮机具有热效率高、低排放、适合多种燃料、低噪音、易维护、自动化程度高等一系列先进技术特征，是小型分布式发电及热电联供的最佳方式。与其它动力装置，特别是与柴油机相比，燃气轮机的循环寿命成本较低、维修简单、排放低、占地少、输出电力品质高。在分布式发电应用领域，随着燃气轮机技术的进一步发展，其优势将更加明显。

该母型机采用单级背靠背形式的径流式压气机和涡轮、高效紧凑式回热器、低污染燃烧室、高效电力变频系统、可使用多种燃料和高速陶瓷轴承等先进技术，解决了过去经典微小型燃机存在的效率低、结构复杂、可靠性差、寿命短、维护工作量大等缺点，并与已经大量应用的典型军用微小型燃机形成了明显区别。同时具有多台集成扩容、可使用多种燃料、燃料消耗低、噪音低、排放低、振动低、维修率低、可遥控和诊断等一系列技术特征。

项目编号： 20071

项目名称： 基于超临界过程的空气储能技术

项目简介： 基于超临界过程的空气储能系统采用可再生能源的间歇式电能或电站低谷（低价）电能将空气压缩到超临界状态（同时存储压缩热），并利用存储的冷能将超临界空气冷却液化储存（储能）；在用电高峰，液态空气加压吸热至超临界状态（同时液态空气中的冷能被回收存储），并进一步吸收压缩热后通过膨胀机驱动电机发电（释能），在此过程中一些废热可以被回收以提高系统效率。该技术利用超临界状态下空气（空气温度≥132K、压力≥37.9bar）的特殊性质，具有储能效率高（100MW级效率达65%以上）、投资成本低（5000元/kW）、能量密度高、不需要大的储存装置、储能周期不受限制、适用各种类型电站、特别适合太阳能和风能、对环境友好、废热回收等优点。

项目编号： 20072

项目名称： 面向空间技术、国防、高速铁路与环境领域的超轻金属多孔材料

项目简介： 本项目组目前已完成本项目核心关键技术的攻关，已在实验室成功生产制备出高孔隙率开孔多孔铝，其成功率达95%以上,已达到中试水平，并具有完全自主

项目编号： 20073

项目名称： 材料动态力学检测仪

项目简介： 在强迫振动或自由衰减两种测量模式下，新型多功能内耗仪可以获取试样的储能模量和损耗模量（即内耗和相对模量）随温度、时间、频率或振幅的变化曲线。从而研究材料的缺陷性质和相变过程。

项目编号： 20074

项目名称： 新型无机绿色防火保温涂料

项目简介： 目前防火涂料由于使用的便捷性与普适性，广泛应用于钢结构、电缆及隧道等场合。目前防火涂料绝大部分是由膨胀型阻燃体系组成，通过形成膨胀的物理阻隔层达到隔热防火的效果，但是该涂料存在高温下容易剥落的不足，因而在火灾发生一段时间后容易失去防护的效果，同时该材料主要是有机成分组成，环保方面也存在不足。

本成果克服了膨胀型防火涂料不足，提供了一种新型的无机绿色防火保温涂料。

项目编号： 20075

项目名称： 钠硫电池中试及产业化

项目简介： 我们已经完成了国家863计划，我们已经完全掌握了钠硫电池的核心部件——beta氧化铝管的制备技术，我们研制的beta氧化铝管电导率已达到0.37 S/cm(350)。在成功研发出34Ah电池的基础上，又研制出了180Ah单体电池，我们研发的TS2型电池主要技术指标为：

(1)电池容量: 183Ah

(2)比能量: 138Wh/kg

(3)能量密度: 360Wh/L

这些数据对比清楚地表明，我们研发的TS2型号的钠硫电池主要技术指标达到了国际水平，有的甚至接近国际最先进的水平。

项目编号： 20076

项目名称： 纳米复合芯材真空绝热板的研发及产业化

项目简介： 目前，国内建筑保温材料主要使用发泡塑料板，但是其火灾隐患已经众所周知，已经有去年上海高楼着火等一系列惨痛教训。而冰箱中主要使用的聚氨酯发泡塑料导热系数约为0.020W/m.K，制约了冰箱能耗水平的进一步降低。随着国家对于建筑与冰箱能耗水平要求的逐步提高，研发一种节能高效环保阻燃的保温材料，具有必要性与紧迫性。

本项目研发出的纳米复合芯材真空绝热板，导热系数小于0.0038W/m.K，达到优于国际同类产品的水平，具有质量轻、环保阻燃、导热系数低、使用寿命长、自主

项目编号： 20077

项目名称： 纳米阵列气体传感器

项目简介： 中科院固体物理研究所研究团队通过对纳米材料和微加工技术的有机融合，发展了一种基于有序纳米结构阵列的电阻型气体传感器。以酒精气体为例，该类传感器检测极限达10ppb量级，响应时间在1秒量级，制造重复性和器件一致性好，可实现规模化生产，综合性能优异，可用于物联网用传感器；特别的，该类传感器对沙林等生化毒剂显示出优异的敏感特性和选择特性。目前，他们已获得该类传感器样机，实现了器件和功能应用的集成。

项目编号： 20078

项目名称： 高可靠性热管换热器

项目简介： 本技术发明的氧化除氢热管技术，可有效克服热管的钢水化学不相容现象，大大提高钢水热管工作可靠性。使用本技术可以制出世界上工作寿命最长，性能最稳定的钢水热管，目前已成功应用于六十多个项目上，并得到了用户的广泛好评。

项目编号： 20079

项目名称： 中央空调蓄冷节能技术

项目简介： 蓄冷是利用夜间低谷电力制冰并蓄存起来，在白天用电高峰时候用蓄存的冰作为冷源供给空调系统，以减轻白天电网的高峰负荷，达到为电网削峰平谷的目的。广州能源所研发了动态冰浆蓄冷技术、高温相变蓄冷技术、潜热输送技术等一系列先进的蓄冷技术，可为中央空调、洁净厂房、恒温室、以及啤酒、饮料、牛奶等生产工艺提供蓄冷节能系统。

项目编号： 20080

项目名称： 新型微通道自然循环电子冷却器

项目简介： 电子冷却器市场上现有的产品类型包括：风冷散热器，水冷散热器及热管散热器，但各有缺点：风冷散热器冷却热流密度不超过10W/cm2，不能满足高热流密度散热需求；水冷散热器虽然热流密度高，但需要外加泵等动力设备，系统复杂，且管头等连接部件使得水冷散热器容易泄露，在使用过程中泄露液体会有腐蚀电子产品电路的危险，需要售后维护；热管散热器内部结构复杂，加工成本过高。

与现有的电子冷却产品相比，基于自然循环原理的新型微通道电子冷却器是解决高热流密度散热问题的有效装置，其体积小，重量轻，冷却热流密度高达80W/cm2，使用安全，成本低廉，无须维护，市场竞争优势明显。本装置具有自主

项目编号： 20081

项目名称： 垃圾热解——焚烧装置

项目简介： 本装置的主要特点是利用不同垃圾成分在热解过程中的相似性，首先将垃圾进行热解，热解产物在气相中进行高温燃烧，使有害物质在高温下完全分解，从而达到洁净燃烧的目的。由于气相燃烧条件容易控制，因此整个装置的操作较为简单，系统稳定性好，建设及运行成本都较同类产品低。且垃圾热解焚烧炉主要以无害化处理垃圾为目标，在有条件的地方可以回收部分热能(供热或发电)，其投资大大低于国外同类设备。

项目编号： 20082

项目名称： 复合式太阳能食品干燥系统

项目简介： 复合式太阳能食品干燥系统采用太阳能和其它能源作为热源，配以智能化程度较高控制设备，对食品进行干燥。本系统高效节能、稳定可靠、操作简单、无污染，被广泛运用于各类食品加工企业。

复合式太阳能食品干燥系统包括：加热、调湿、通风、换气、自动控制、窑体建筑及保温门等。其中控制系统由前端机和主机组成，是一套智能化程度较高控制设备。系统主机为一台多媒体配置的通用微机，配一大屏幕显示器和一个电容式触模屏。系统的前端机为一台专用的微电脑控制系统。

项目编号： 20083

项目名称： 小型高效节能海水反渗透淡化装置

项目简介： 小型高效节能海水反渗透淡化装置具有投资低、耗能小的特点。广州能源所开发的、具有创新意义的换能器专利产品，可回收浓海水中的能量，将浓海水中96%的能量直接传递给原料海水，故具有很低的能耗。

项目编号： 20084

项目名称： 木质纤维素生物质水相合成生物航空燃料

项目简介： 本项目主要通过将木质纤维素类生物质高效水解转化成含单糖（戊糖和己糖）的水解液，对水解液中糖进行酸催化脱水，并在该体系中引入羟醛缩合反应，通过低分子醛、酮物种在双功能催化剂上交叉缩合或自缩合，控制中间产物的碳链长度，经脱水-氢化-异构反应可生成以C8-C15 正构及异构液体烷烃为主要成分的生物航空燃油，其组成与普通航空煤油相近，且在纯度、发热值、密度和低温性能等方面均高于普通航空煤油，可以直接用于喷气式飞机或飞行器的供给燃油。该工艺可显著提升生物液体燃料的品质，具有反应温和、效率高、工艺简单、清洁无污染等优点，可克服腐蚀性有害物质的去除工艺的技术障碍和工艺能耗太大的瓶颈问题，实现生物质原料的高端利用。

项目编号： 20085

项目名称： BD102G 型航标灯用波力发电装置

项目简介： 该装置是广州能源所在BD102B 型装置的基础上，进一步优化设计，专门为沿海航道导航灯浮标研制的新一代波力发电装置。它就地取能，以波浪为动力，发电供航标灯用，是一种理想的航标长效电源。

该装置采用可在双向交变气流作用下单向旋转作功的新型对称翼空气透平，无气流整流阀门，结构简单。转轮用30﹪玻璃纤维增强的高强度聚碳酸脂模压一次成型，形状准确，效率高，耐腐蚀。采用锶铁氧体永磁平式发电机，无铁耗，效率高。轴承用全不锈钢轴承或陶瓷球轴承，抗海水腐蚀。轴封为界面式立轴密封，非接触式密封，无功耗。

项目编号： 20086

项目名称： 航标灯用机械式波力发电装置

项目简介： 航标灯用机械式波力发电装置可将波浪能转换成电能，为航标灯内的电池充电。机械式波力发电装置的原理是通过机械，将波浪的上下升沉运动转换成单向旋转运动，再驱动电机发电。航标灯用机械式波力发电装置转换效率高、工作时间长、可靠性好、免维护，可为位于珠江口及以外水域航标灯提供充足的电力。

适用于波高0.2m 至1m 的小浪，其机械能-电能的总转换效率达到90%左右。装置的额定功率为100W。

项目编号： 20087

项目名称： 大规模储电电池管理系统

项目简介： 该系统通过分布式测量的方式实现单体电池电压、温度和动态内阻等模拟量的就近数字化，提高采样速率和采集精度。基于电池SOC 估算模型，同时综合考虑电池内阻、温度、充放电方向、充放电倍率等因素，提高SOC 的估算精度；采用分段式补电均衡、恒压源控制方式，充电过程中对电压低单体进行补电均衡以及为防止电池过充的静置均衡，减少了充电时间，同时使电池循环使用寿命大幅度提高；采用“热管散热+冷却风道”的热管理技术，保证在充放电过程中，储能体系始终在适当的温度范围运行，从而发挥电池的最大性能；保护电路在电池组过充、过放、过流和过温时采取保护措施，防止电池损坏；同时该系统具有功能完善的监控平台管理软件，具有数据处理、数据通信、报警显示等功能，可以对状态管理、均衡管理以及电量管理进行综合处理。

项目编号： 20088

项目名称： 多能互补分布式微电网技术

项目简介： 微电网是智能电网的重要组成部分，紧密围绕分布式发电微电网供能系统安全高效运行的科学问题，开展基础理论与应用技术研究，能为可再生能源分布式发电微电网供能技术在电力系统中的广泛应用提供科学技术依据与工程实践经验。

研究多种可再生能源技术集成应用及微电网相关的应用基础理论研究，包括分布式可再生能源系统微电网的优化组网技术、体系结构，微电网的能源管理及调度策略，微网储能电站用全双工双向变流器，微电网远程监控以及微电网的潮流及稳定性分析。

项目编号： 20089

项目名称： 百千瓦鸭式波浪能装置

项目简介： 鸭式装置是1974 年由英国学者提出的高效波浪能发电装置。稍后英国研发了第一个鸭式装置实型样机，在实海况试验中证实其高效率，但寿命很短，在大浪中遭到破坏。此后，鸭式装置退回到实验室模型阶段，整整30 多年再无人研制实型装置。

广州能源所开始研发高效漂浮式波浪能装置，在研发中逐渐理解了英国鸭式装置高效率的机理，同时也理解了其遭到破坏的原因。之后，提出了一系列关键技术，包括水下附体技术、蓄能型系泊技术、高容错技术和越浪技术，开辟了与英国鸭式装置明显不同的技术路线；2007 年研发出5W 鸭式装置样机；2008 年研发出30W 样机；2009 年研发出300W 样机和10kW 样机。

项目编号： 20090

项目名称： 海岛可再生独立能源系统

项目简介： 本系统由发电部分、储能部分、耗能部分、控制部分组成。其中发电部分由风能、波浪能和太阳能发电装置以及备用柴油发电机组成；储能部分由蓄电池组和蓄能稳压系统组成：前者储存电能，是主要的储能手段，目的是解决发电与用电功率上的不平衡，后者储存液压能，目的是为了平稳波浪能输出；耗能部分由用户耗电和海水淡化耗电组成，前者是日常耗电量，后者是调节耗电量，专用于消耗多余能量；控制部分由最大功率跟踪系统和能量管理系统组成，前者是波浪能、风能、太阳能发电装置高效转换的基础，后者是系统安全、提高系统产出的重要保障。

本系统根据海岛的特殊条件设计，其风机和光伏发电装置具有强防腐性和抗台风的特点；波浪能发电装置具有高效率和可靠性，既能在小浪中正常发电，又能抗台风。

项目编号： 20091

项目名称： 风光互补发电道路照明系统

项目简介： 风力、太阳能光伏互补供电照明系统（简称“风光互补道路照明系统”），是利用风力发电机和太阳能电池将风能和太阳能转化为电能用于道路照明的装置，两个发电系统在一个装置内互为补充，为道路的照明提供了更高的可靠性，具有广泛的推广利用价值。该照明系统具有不需挖沟埋线、不需要输变电设备、不消耗市电、安装任意、维护费用低、低压无触电危险、使用的是洁净可再生能源，是真正的环保节能高科技产品，它代表着未来城市道路照明的发展方向。目前在欧、美、日开始大量使用，中国也开始应用。

项目编号： 20092

项目名称： 漂浮直驱式波力发电装置

项目简介： 漂浮直驱式波力发电装置主要由振荡浮子、水下阻尼板、直线发电机和锚泊系统等构成，是一个钢结构体。该装置采用了直线发电技术、能量储存技术、电源整流技术、下潜抗浪技术、自振频率调节技术等，是转换环节最少的波力发电装置。采用直线发电方式转换环节少，结构简单，可靠性高，维护成本低，可工厂模块化生产；采用漂浮结构，可适应潮位变化，提高适应能力；采用下潜上浮，增强抗台风能力；采用点吸收，可适应来波方向的变化，提高有效工作时间。

装机容量可从1kW 到100kW 不等，其最大俘获宽度比可达到70%，直线发电机转换效率可达到75%，可依据不同海况设计不同规格的装置。

项目编号： 20093

项目名称： 大功率LED 室外照明灯具

项目简介： 优质大功率LED 作为新型光源，与传统灯相比，使用寿命长，耗电量低，节能显著，且光谱中不含紫外线，不含红外线，无辐射，是国家重点推广的新一代高效照明产品，将成为今后照明领域的主流绿色光源。

主要技术性能及指标：

(1)耗电量少，较同等亮度的白炽灯耗电量减少80%；

(2)光效高，可超过90 lm/W；

(3)寿命长：产品寿命长达5 万小时；

(4)纳秒级的响应速度，使亮度和色彩的动态控制变得容易：可实现色彩动态变化和数字化控制；

(5)设计空间大：可实现与建筑的有机融合，达到只见光不见灯的效果；

(6)环保：无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射。

项目编号： 20094

项目名称： 大功率LED 灯具高效散热技术

项目简介： 该项目开发的体式热管散热技术和灯杆散热技术利用了热管的高效散热原理，又摒弃了传统热管结构的束缚，特别适用于大功率LED 灯具的散热，具有成本低、散热效率高等优点。能够大幅度提高大功率LED 灯具的使用寿命，对半导体照明起到很好的推动作用。

主要技术指标：

(1)LED 结温温升不超过30；

(2)LED 灯具能够在50高温下连续正常工作；

(3)灯具寿命大于5 万小时。

项目编号： 20095

项目名称： 锂离子电池高性能有机硅电解质材料

项目简介： 该项目采用国内生产的廉价有机硅原料为起始物，通过有机合成的手段合成上述各种类型的有机硅电解质材料，具有完全自主

项目编号： 20096

项目名称： 微型燃烧器技术及基于燃烧的微发电系统

项目简介： 本项目研发了一种用于微动力系统的低热损失微燃烧器技术，同时研发了一种厘米尺度量级燃烧碳氢燃烧料输出电能瓦级别的微型发电系统。

研发的微燃烧器技术可以用于各种基于燃烧的微动力/发电系统，如微型燃气透平、微推进器等，根据系统需要燃烧器能提供几瓦到1 千瓦的热量，项目研发的燃烧器在降低热损失方面独具特色，可以有效降低微尺度效应导致的散热急剧增加负面效应，保持低热损失的同时，可以将壁面温度维持在安全工作范围。

系统采用的一体化紧凑设计方案，微燃烧器、烟气通道、冷预混气体预热腔等整体设计，燃烧器和换热通道整合一起，燃烧器的外壁面与采用的热电模块结构、尺寸相匹配，减少了换热元件，有效缩小系统尺寸，提高能量密度。

项目编号： 20097

项目名称： 中等规模生物质气化发电技术

项目简介： 本中等规模生物质气化发电技术达到了同类技术的国际先进水平，性价比处于国际领先水平，该技术共申请国家专利9 项，已在中国、台湾和东南亚等国家推广应用，取得了显著的经济、社会和环境效益。

本技术采用循环流化床气化炉，把生物质废弃物，包括木料、秸秆、稻草、甘蔗渣等转换为可燃气体。这些可燃气体经过除尘除焦等净化工序后，再送到气体内燃机进行发电。为进一步提高系统效率，可利用气化系统和内燃机产生的余热，通过余热锅炉和蒸汽轮机实现联合循环发电。

项目编号： 20098

项目名称： 稻壳灰综合利用技术

项目简介： 近年来，随着生物质综合利用技术的发展，出现了利用稻壳灰制备活性炭和硅基化工品等高附加值产品的高效利用技术。在前人工作的基础上，本项目开发了一种稻壳灰高值清洁利用的新工艺，利用稻壳灰废弃物联产分子筛、活性炭和生物基钾肥。通过生物质废弃灰渣中碳源和硅源的高效分离，把生物质灰渣废弃物（包括稻壳灰、麦壳灰、麦秆灰等含硅灰渣）中的碳源转换为不同品质的活性炭，硅源转化为不同型号的分子筛粉末或分子筛催化剂，残余废液可通过酸中和制备生物基钾肥或工业级纯碱，从而极大地提高了产品的附加值。本项目属于节能环保技术，对消除污染、减少CO2 的排放有重要的意义，且综合性能稳定可靠，单位投资和运行成本都较低，因此具有良好的市场前景和巨大的推广潜力。

项目编号： 20099

项目名称： 生物质成型燃料规模化生产技术

项目简介： 生物质成型燃料技术是指在一定的温度与压力作用下，将各类原来分散的、没有一定形状的木屑、秸秆等农林加工剩余物压制成具有一定形状的、密度较大的各种成型燃料的技术。生物质成型燃料具有能量密度和质量密度较大、颗粒均匀、含水率稳定、燃烧性能良好、易于存储和运输等特点，开发利用生物质成型燃料不仅可以提高资源利用率，节约能源，降低生产成本，还可以减少温室气体的排放、保护环境，与使用传统化石燃料相比具有良好的政策、环保和价格优势，因而具有较好的前景。广州能源研究所在生物质成型燃料技术方面拥有国内领先的技术，研制出了具有高效低能耗的生物质成型（HYJ）系列设备以及万吨级规模化全自动生产线。

项目编号： 20100

项目名称： 生物质气化燃气替代化石燃料

项目简介： 本技术集成生物燃气工业控制技术、工业生物燃气锅炉热力系统技术、生物燃料工程技术及工业生物燃气替代石化能源价值工程技术，形成系统、完整、高效的工业生物燃气系统，替代工业企业传统石化能源热力系统，实现工业节能减排，清洁生产，可大幅度降低工业的热力成本，并有效减轻温室效应。

生物质气化燃气锅炉新增与改造的系统由原料储存、上料设备、气化系统、灰渣处理装置、燃气输送、锅炉燃烧器、锅炉烟风系统及主辅设备控制系统构成，使生物质燃料在高温条件下发生链裂解变成CO、H2、CH4 等可燃性气体，利用效率较高，用途广泛，具有可观的经济和社会效益。

生物质成型燃料的平均热值为4000～4500kCal/kg，在相同的条件下，每吨生物质成型燃料大约相当于0.5 吨标煤、0.4 吨重油、0.3 吨柴油或天然气。

项目编号： 20101

项目名称： 生物柴油

项目简介： 目前，生物柴油的主要加工方法为化学法，即采用植物油（或动物油）与甲醇或乙醇在酸、碱性催化剂作用下酯交换，生成相应的脂肪酸甲酯或乙酯燃料油。碱催化生产生物柴油要求原料油的游离酸含量在1%以下，否则发生的皂化反应会影响脂肪酸单酯的水洗分离，降低产品收益率。为解决上述问题，人们开始研究用生物酶法合成生物柴油，即动植物油脂和低碳醇通过脂肪酶进行转酯化反应，制备相应的脂肪酸甲酯及乙酯。酶法合成生物柴油具有条件温和、醇用量小，无污染物排放等优点。

广州能源所经过5 年的小试、中试研究，通过固定化酶技术的开发，形成了一套酶法合成生物柴油的新工艺。通过新型固体催化剂的研发和应用，解决了利用高酸价原料生产生物柴油的技术瓶颈。

项目编号： 20102

项目名称： 生物汽油

项目简介： 生物质是可再生能源中唯一可以生产液体燃料的碳资源，通过对生物质进行高效水解和催化重整可以制取以C5、C6 烷烃为主要成分的生物汽油，其性质与商用汽油相近，可以替代汽油或与汽油掺混用于汽车发动机。

本技术首先实现了在150 吨/年生物汽油中试装置上水相催化重整生物质水解液合成生物汽油的连续运行。该项目以玉米芯、生物秸秆等木质纤维素生物质为原料，通过水解处理生物质形成含木糖和葡萄糖的水解液，对水解液中的糖进行低温加氢转变成相应多元醇，继而采用高性能的水相重整催化剂进行多元醇加氢-脱水-加氢-异构反应，生成以C5、C6 烷烃为主的生物汽油。

项目编号： 20103

项目名称： 生物质气气化合成二甲醚液体燃料

项目简介： 本项目以生物质废弃物（包括木粉、秸秆、谷壳等）作为原料，使之在固定床或循环流化床中气化变成H2、CO、CO2 等组分，经气体净化后在重整反应器中和沼气一起在催化剂的作用下进行重整（通过调整H2、CO 的比例，同时降低CO2 的比例，使适合于后续合成），再经过压缩进入二甲醚反应器，在催化剂的作用下合成二甲醚。该套技术已经申请了国家发明专利。

广州能源所在世界上首先实现了在小型装置上由生物质一步法合成绿色燃料二甲醚的连续运行。将该技术进行产业化推广可以解决缓解广东省液化气日益紧张的形势。

采用一步法工艺合成，每吨干基生物质可产二甲醚0.25 吨。二甲醚纯度达到99.9%。

项目编号： 20104

项目名称： 生物丁醇

项目简介： 本项目采用成本低廉的农林废弃物（玉米芯、秸秆、稻草、木屑、树枝等）为原料通过水解、脱毒、发酵、蒸馏生产生物丁醇，其产品除了可以满足作为化工原料和溶剂的要求，还具有以下特点：蒸汽压力低，与汽油混合对水的宽容度大，无需对车辆进行改造，适合在现有燃料供应和分销系统中使用；经济性高，能提高车辆的燃油效率和行驶里程；燃烧后生成的SO2 和NOx 以及灰尘排放量比化石燃料要小得多，具有显著的环境效益。

项目编号： 20105

项目名称： 垃圾填埋气发电技术

项目简介： 本项目对内燃发电机组的运行特性、填埋气的适应性进行研究与产业化开发，利用国产内燃发电机组进行垃圾填埋气发电工程示范（规模为1～4MW），可降低发电机组投资成本，加快填埋气发电技术的应用推广，对提高我国的垃圾处理技术整体水平、降低对国外技术依赖，加快垃圾资源化利用进程具有积极的推动作用。

项目编号： 20106

项目名称： 能量自给型城市生活垃圾综合处理利用系统

项目简介： 本项目根据我国垃圾的组成及各组分物化性质的不同，首次将垃圾分选、堆肥、热解焚烧供热、气化发电、制肥技术相结合，是一项开发投资省、处理效率高、成本低的垃圾处理及资源化利用技术与工艺。具体过程是经过垃圾分选，金属回收，有机易腐物进行堆肥，使可燃物分别进入热解焚烧系统产生能量供给肥料干燥与气化系统进行发电，在达到减容、减量和无害化目标的同时，可将处理直接成本减少到约30 元/吨，资源化利用（回收、堆肥、能量利用）程度达到约85%，减少填埋重量、体积分别达到85%、95%以上。本项目于2003 年通过了中国科学院和广东省的联合验收，于2004 年获得了广东省科学技术进步一等奖。

项目编号： 20107

项目名称： 新能源在建筑上的综合利用

项目简介： 本项目将太阳能光热、太阳能空调、地源热泵空调技术等技术成果与建筑有机结合、融为一体，建成一个综合利用新能源的新颖建筑。通过降低建筑的耗能指标，采用太阳能蓄热与地源热泵的联用技术实现采暖；采用太阳能吸收式制冷技术与地源热泵联合实现制冷；并集成其它新能源和节能技术。系统可大量节约电力和常规能源，减少SO2、CO2、NOx 及粉尘的排放，对改善城市大气环境有十分明显的效果，因此有很好的社会环境效益。此外，本项目还可以促使相关产业如建筑材料、热泵、太阳能设备等的发展，对于促进社会经济增长具有重要意义。

项目编号： 20108

项目名称： 地热综合利用

项目简介： 利用地热能可实现采暖、供冷和供生活热水及娱乐保健。建成地热能综合利用建筑物，是改善城市大气环境、节省能源的一条有效途径，也是我国地热能利用一个新的发展方向。本项目结合我们已有的研究成果和广东地区丰富的地热资源，研究开发了一套地热能梯级综合利用系统，利用地源热水带动两级溴化锂吸收制冷机制冷，制冷后的热水依次用于农副产品的干燥、温泉洗浴和养殖。

本项目为促进当地旅游业的发展和带动地方经济发挥了重要的作用，具有很好的推广应用价值。

项目编号： 20109

项目名称： 地源热泵供热供冷技术推广应用

项目简介： 地源热泵是以浅层地能（包括土壤、地下水、地表水等）作为热泵夏季制冷的冷却源、冬季采暖供热的低温热源，实现采暖、制冷、供生活热水，用来替代传统的“制冷机+锅炉”的建筑物空调、采暖、供热模式，是改善城市大气环境、节约能源的一种有效途径，也是国内地热界浅层地热能利用一个新的发展方向。地源热泵采暖与电采暖相比可节约70%的电能；与燃煤锅炉相比可减少40%以上的有害物质的排放，节约一次能源40%以上，与普通制冷系统相比可节电35%以上。且采用地源这种清洁可再生能源，不会向环境排放大量的燃烧产物，如CO2、SO2、NOx、粉尘等，具有明显的社会和环境保护效益。

项目编号： 20110

项目名称： 中低温地热双工质发电系统的应用

项目简介： 本项目结合我国中低温地热资源特点，开展中低温地热双工质发电系统及关键技术的研究，通过对氨水溶液传热传质特性和立管内降膜强化传热技术的研究，研制开发新型结构紧凑的发生器、吸收器换热设备，自主研制开发kW 级小型低压氨蒸汽气轮机，建设5kW 中低温地热双工质发电试验系统，形成具有自主

项目编号： 20111

项目名称： 太阳能集热器

项目简介： 平板式太阳能集热器：平板式太阳能集热器是一种太阳能热利用装置，具有外形美观、经久耐用、连接方便、与建筑结合形式灵活等优点。广州能源所是中国最早从事太阳能热水器研究开发的单位之一，有“中国之最”的称号，自主开发的平板式太阳能集热器具有集热效率高、外形美观、系统设计合理等特点。

太阳能蒸饭系统：系统具有性能稳定，热效率高、用途广等特点。

项目编号： 20112

项目名称： 太阳能空调与供热综合系统

项目简介： 太阳能空调系统利用太阳能集热器（平板集热器、真空管集热器）产生热水，夏天通过溴化锂吸收式制冷机制冷，供空调使用，系统可全年提供生活用热水，冬天可以用作采暖。制冷机驱动热源温度75～90，系统可配备辅助能源或与热泵配合，全天候自动运行。采用该系统与采用电力中央空调与电力供热系统比较（一定要空调与供热一起计算），3 年左右可回收增加的投资。

项目编号： 20113

项目名称： 自动调光高效节能镀膜玻璃

项目简介： 一种能随环境温度自动改变遮阳系数的节能镀膜玻璃，经过光学优化设计，表现出优良的光学性能和节能效果。在冬天，性能上接近Low-E 玻璃，全波段的太阳辐射（包括可见和红外）能够进入室内；在夏天，性能接近阳光控制玻璃，中等透明，红外高反射，能遮挡太阳热辐射。这种镀膜玻璃可兼具多种功能，包括高的隔热保温特性、防静电、紫外线吸收和光触媒等等。

该镀膜玻璃总体性能：随室温自动调光、隔热保温、多功能一体化；光学性能指标达到：冬夏日射得热调节率不低于30%，可视透过率高于50%，热反射率高于80%。反射颜色可为天蓝色、金黄色、茶色等等，无光害。

项目编号： 20114

项目名称： 水合冷冻法海水淡化技术

项目简介： 水合冷冻法海水淡化主要利用较易生成水合物的小分子物质与海水中的水生成水合物晶体，固液分离后，分解水合物即可得到淡水。水合冷冻法海水淡化的基本流程是水合物在一个反应器中生成水合物浆，经过浓缩，然后用淡水冲洗，洗净后再进行分解得到淡水，海水淡化过程需要一定的冷能，但由于水合物可以在0以上生成，因此能耗低于制冰的冷冻法海水淡化工艺。广州能源所开发的水合冷冻法海水淡化技术不需要分离水合物和浓盐水，能量效率较高，如果能够利用LNG 冷能，则可实现LNG 冷能综合利用，如果直接提取低温海水则不需要冷能，经济性较好。

海水利用率50%以上，海水淡化能耗（电力）小于8 kWh/m3，若抽取低于5的低温海水则能耗能耗（电力）小于8 kWh/m3。

项目编号： 20115

项目名称： 纳米冻干胶建筑节能涂料

项目简介： 本项目通过溶胶凝胶法，采用特殊合成和干燥工艺，获得超低密度（小于0.02 g/cm3）、大比表面积（大于1000 m2/g）、超级绝热纳米多孔二氧化硅（SiO2），热线反射氧化锌（ZnO）和氧化铝（Al2O3）等的冻干胶粉体材料。进一步将制得的上述冻干胶粉末经过表面改性与水性或油性的涂料均匀共混，制成冻干胶涂料。

主要技术性能及指标：

(1)纳米冻干胶的指标：热导率值低于0.03W/m?K；比表面积大于900m2/g；密度低于0.02g/cm3；粒径分布小于100nm；

(2)冻干胶建筑节能涂料的指标：热导率值低于0.25W/m?K；热线反射率80%以上；隔热温差15-20（有国际建筑材料测试中心检测报告，国家标准是10以上）；耐摩擦和耐水洗性能通过广东省质量监督涂料产品检验站检测。

项目编号： 20116

项目名称： 低热值燃气燃烧技术及烧嘴

项目简介： 本项目发明了一种结构简单、适用于多种类低热值燃气的自回热型旋流燃烧装置，有效克服了低热值燃气难以稳定燃烧的问题，减少了高热值辅助燃料的消耗，具有结构简单，燃烧效率高，NOx及CO 排放浓度低等特点，对改善我国低热值燃气利用效率低，污染排放严重的现状有积极的意义。该技术可以应用于锅炉及各种热利用设备中。

主要技术性能及指标：

(1)适用燃气热值：4MJ/m3 以上；

(2)燃烧效率：大于99%；

(3)NOx 排放浓度：小于5mg/m3；

项目编号： 20117

项目名称： 低温相变蓄冷材料

项目简介： 低温相变蓄冷材料是利用物质的相变潜热来贮能和放能。在物相变化过程中，通常从液态转变固态，释放自身潜热，表征为吸收环境的冷量，反之，物质由固态转变为液态，吸收环境热量，表征为向环境释放冷量，从而达到降低周围环境温度的目的。本技术采用相变潜热高的无机物或有机物材料，通过特定的工艺加工合成新型的低温相变蓄冷材料。该材料具有相变温度低、潜热高、过冷度小、性能稳定、成本低等特点，可用于移动式蓄冷设施，节能效果显著。

主要技术性能及指标：

(1)采用低温相变蓄冷材料代替现有的现有的便携式、移动式蓄冷设备的冷源，可降低过冷度，能够在低于相变温度2-3即发生相变，可节约冷冻设备能耗30%；

(2)相变温度-18 -25，过冷度2-3，原材料广泛，价格低。

项目编号： 20118

项目名称： 高效环保CO2 跨临界循环热泵

项目简介： 由于CO2 具有不危害环境、来源广泛等许多优良特性，被誉为“21 世纪最具前景的制冷剂”。以CO2 取代CFCs、HCFCs 等传统工质作为空调、制冷以及热泵系统的循环工质可以从根本上解决人工合成化学物对环境的污染，是国家所倡导的节能减排、低碳经济的重要组成部分。

CO2 因具有单位容积制冷量大，绝热指数高，粘度低等特性，可以有效减小系统中压缩机、管路等部件的体积。且CO2 无刺激性气味，无可燃性和爆炸性，物理化学性质稳定，具有良好的安全性。同时其独特的跨临界循环工作方式，具有大温差制热/制冷能力，对于传统热泵系统有明显的优势。

项目编号： 20119

项目名称： 燃气热泵技术

项目简介： 燃气热泵（简称GHP）是以液化石油气或管道天然气为燃料、利用燃气发动机驱动的蒸汽压缩式热泵空调。与现有的电驱动空调机组相比，GHP 主要以天然气为能源，由此大幅度降低了夏季空调产生的高峰用电负荷。

本技术实现了众多关键技术的突破，分别研制了两代我国拥有自主

项目编号： 20120

项目名称： 连续式蓄热燃烧技术

项目简介： 连续式蓄热燃烧技术（Continuous Regenerative Heat Combustion 简称CRHC）技术是一种先进的燃烧技术，该技术通过高效蓄热体“极限”回收烟气中的余热用于加热助燃空气，利用HTAC 技术，克服了火焰切换时造成的温度、压力的波动，使燃烧效率显著提高，并能降低氮氧化物的排放浓度。核心技术团队先后承担了省院合作项目1 项，省重大科技项目1 项，企业委托项目多项，在关键技术突破的基础上实现了良好的节能效果。

项目编号： 20121

项目名称： 液排渣煤粉低尘燃烧技术及系统

项目简介： 该项目开发的煤粉低尘燃烧技术是在液态旋风排渣燃烧技术上发展的一项清洁燃烧技术，具有燃烧效率高，灰渣易于捕获，系统简单，NOx 排放浓度低等特点，对改善我国燃煤窑炉热效率低，污染严重的现状，实现工业窑炉的现代化生产有积极的意义。同时可在燃油气窑炉上实现以煤代油、气，缓解石油资源紧缺的状况。

主要技术性能及指标：

(1)燃烧效率：大于99%；

(2)捕渣率：90%左右；

(3)NOx 排放浓度：小于250mg/m3；

(4)实现两吨煤替代一吨重油。

项目编号： 20122

项目名称： 高耗能行业中低温余热发电

项目简介： 在钢铁、石油化工、水泥、玻璃、陶瓷、制糖等行业中，生产过程中产生大量的低品位余热，包括低品位烟气、蒸汽和热水等，这些热量品位低、数量大、分布散，基本不能为生产再利用。广州能源所在低温余热回收发电领域持续不断地进行积极的探索、研究，相继开发出了纯低温余热发电技术及相配套的汽轮机研发、设计、应用技术，可使发电机增加25%的发电量。该技术能够将企业中大量的低品位废热集中发电，进一步提高企业能源的利用率，为各种类型企业节能环保开辟了一条新路。

项目编号： 20123

项目名称： 基于无线传感网络的智能通风换热控制系统

项目简介： 提高通风换热技术的合理性、经济性是促进产业升级的核心技术。不断优化改良场所的通风换热设备，保证场所内有足够的新鲜空气，减少场所内各点温度、湿度、风速以及空气质量的差异，控制好场所有害气体的含量，以及灰尘和气味，就可以提高场内生态密度，降低单位生产和劳动成本，可为大规模通风换热的实施提供基本技术保障，并产生巨大的经济和社会效益。智能化则是通风换热实现精准化、数字化管理的基础。提高通风换热系统的智能化水平一方面可以提高生产效率和安全性，降低生产成本；另一方面还可以降低劳动者的生产强度，提高管理水平，实现通风换热的自动化和信息化。

项目编号： 20124

项目名称： 烟气脱硝催化剂制备技术

项目简介： 上世纪70 年代开始，国外已经广泛采用钒基脱硝催化剂用于电厂脱硝，但到目前为止，国内还无完全自主

项目编号： 20125

项目名称： 造纸黑液气化法碱回收技术

项目简介： 碱回收技术是碱法制浆厂最常用的黑液处理方法，通过将黑液有机物燃烧而生产蒸汽，用于驱动蒸汽透平发电并为蒸煮工段提供热能，也有些低压碱炉不配置蒸汽轮机发电系统，熔融无机物溶于水后进入苛化工段，完成碱回收，一些浆厂还配置苛化白泥回收工段进行石灰回收。伴随科技的日新月异，碱回收技术日趋完善，但其核心技术自其工业应用70 余年来始终没有改变，恶劣的燃烧工况限制了锅炉参数的提高。同时，由于碱回收锅炉投资巨大，使得碱回收往往成为制浆厂扩大产能后的瓶颈。

本技术采用比较温和的运行条件以降低设备对于耐火材料的性能要求，以直接苛化技术取代传统石灰苛化循环，提高系统经济性。已申请国家专利6 项。

项目编号： 20126

项目名称： 钢坯高温防氧化涂层技术

项目简介： 钢坯高温防氧化涂料产品是在消化国外先进高温保护涂料技术的基础上研究开发的高温保护涂料，适用于在钢坯入炉之前做到对钢坯表面喷涂防氧化涂料，使得其在炉内保护钢坯防止氧化，大大降低整个生产过程中的烧损比率。本涂料可以直接喷涂在常温钢坯表面，随着温度升高，在加热炉内加热过程可起到很好的防护作用，涂层最高抗热冲击温度可达到1350。适用于普通冷坯热轧及加工锻造工艺。涂料的应用可有效地减少钢坯高温处理工艺中造成的损失，现场应用表明涂料防护后产品平均成材率提高0.4%～0.6%，切实实现了钢铁企业热轧环节的节能降耗。

项目编号： 20127

项目名称： 现代装备优化颗粒阻尼减振降噪关键技术

项目简介： 随着现代装备向着大功率、高速度、高精度、高柔度方向的迅速发展，除了要求设备重量轻、成本低和具有良好的工艺性能外，还要求大型机械装备工作时平稳性高、噪音低。颗粒阻尼技术是一种新型振动被动控制技术，通过颗粒体和阻尼器之间构成了一个耦合、封闭的高度非线性动力学系统，颗粒间以及颗粒与阻尼器间的摩擦和非弹性碰撞迅速地将振动体动能耗散，具有减振效果明显、耐高温等恶劣环境、减振频域广、产生的附加质量小、大量节省金属材料等优点。

项目编号： 20128

项目名称： 基于高性能非对称齿廓齿轮的汽车传动装置轻量化关键技术

项目简介： 在当前汽车技术的发展中，轻量化技术的应用水平已经成为衡量一个汽车企业技术水平和产品水平的重要标志之一。汽车轻量化的益处如下：1）直接影响汽车燃料经济性，2）能够有效减少二氧化碳排放量，3）能够确保汽车汽车行驶安全，4）有利于提高汽车动力性等汽车整体性能，5）能够满足用户的舒适性要求。由于对汽车变速箱齿轮材料的强度、硬度、耐磨性等方面技术要求很高，只能用低碳合金钢或中碳合金钢，其密度为车身用铝合金的3倍以上，至今还没有其它轻质材料能够取代，因此对变速箱齿轮进行结构优化对整车轻量化的研究意义非常重大。同时当齿轮副的尺寸减小时，变速箱壳体等尺寸和重量也减小，从而实现了汽车变速箱的轻量化。通过设计一种高性能齿廓齿轮，能有效的提高齿轮传动系统的综合承载能力，在同等承载能力情况下，能有效减小齿轮副的尺寸和重量，进而降低变速箱壳体等尺寸和重量。

项目编号： 20129

项目名称： 基于高表面能涂层技术的现代装备抑振降噪关键技术

项目简介： 现代装备的噪声长期持续作用，容易对人体产生生理危害。同时装备结构越复杂，振源附近的零部件系统越容易形成了一个耦合的体系，加剧了中高频噪音幅值。高表面能涂层具有较高的中高频力学内耗性能，可将机械振动能量转化为热能，降低了噪音幅值，并使得噪音频率由中高频转为中低频，从而达到降噪消声的目的。该涂层技术适用范围广，能在高温、油润滑等恶劣环境下不老化、不失效。

项目编号： 20130

项目名称： 12立方蚌线空气压缩机的产业化

项目简介： 蚌线技术采用偏心圆滑块装置取代了传统的曲柄连杆运动机构，大大简化了活塞的运动结构，明显提高了内燃机、空气压缩机等动力设备的热效率和机械效率，具有体积小、重量轻、运行平稳和节能等特点，将对发动机行业产生变革性影响。2011年9月，海西研究院12立方蚌线空压机第一轮样机试制成功，体积比传统机型小40%，重量轻一半。

项目编号： 20131

项目名称： 太阳能级多晶硅材料提纯关键技术研发

项目简介： 硅基太阳能电池被公认为是能够解决太阳能高效、廉价而广泛利用的唯一途径。物理冶金法提纯太阳能级硅材料，成本低廉、环境污染小，被视为是生产高纯度多晶硅的明日之星。海西研究院采用物理冶金法研发了50公斤级的太阳能级多晶硅提纯工艺路线，中试指标达到总金属含量低于0.1ppmw，磷含量低于0.5ppmw，硼含量低于0.5ppmw，该材料可以制备出光电转换效率为16.5％的太阳能电池，基本达到了太阳能级硅材料的要求。

项目编号： 20132

项目名称： 高效节能、长寿命半导体照明

项目简介： 在福建省科技重大专项和中科院重要方向性项目、院地合作项目的支持下，中科院海西研究院（中科院福建物构所）与中科万邦光电有限公司合作，利用物构所已形成的三项自主技术：1、普通芯片高效取光后处理技术；2、新型白光LED封装光学设计；3、新型白光LED封装高散热光学绝缘陶瓷基板，经过技术转化，已达到如下技术指标：替代传统的LED封装设计方案，利用普通P23芯片，LED整灯光效从98 lm/w提高到了175 lm/w，提高了78%，为目前国内外最高光效；显色指数达82，达到白炽灯的水平。

项目编号： 20133

项目名称： 锂电池功能电解液添加剂的产业化

项目简介： 电解液是锂电池的四大核心材料之一，电解液的性能在很大程度上决定着锂电池的电化学性能，而添加剂的优化在电解液的优化中占有十分重要的地位。锂离子电池电解液添加剂具有显著提高电池循环性能、增加放电容量、延长使用寿命、提高安全性能等优势。本项目针对新型高效锂离子电池电解液添加剂关键技术问题开展研发，实现了亚硫酸乙烯酯（ES）、硫酸乙烯酯（DTD）等5个系列20多个产品的规模化生产。

项目编号： 20134

项目名称： 高质量晶体元器件与全固态激光技术

项目简介： 高效率、高品质、小型化的晶体元器件以及大功率、多波长、高可靠性的固态激光器是激光技术发展与应用的迫切需求，本课题旨在适应这一发展趋势，开发高质量晶体元器件与可靠、实用的全固态激光器。

取得成果：

1. 解决了优质掺钕钒酸钇晶体生长、加工等技术和工艺难题，在国际上率先开发出大尺寸、低缺陷的“三合一”掺钕钒酸钇晶体，吸收下降了90%以上。

2. 在国际上率先实现优质的倍频晶体BIBO器件的商品化。

3. 大能量、低时间抖动、稳定的266nm紫外脉冲激光器应用于国家重点工程多路激光同步开关，原先需要100多人运行维护，现仅需2－3人

4. 利用高功率全固态激光器成功研制出智能化激光复合加工专机设备，提升先进制造与精密机械领域制造水平。

项目编号： 20135

项目名称： 无水染整—超临界流体技术

项目简介： 无水染色技术利用超临界二氧化碳流体代替水为染色介质，解决了传统染色技术“高耗水、高污染、高排放”难题，具有显著的节能减排效果，同时能够优化印染工艺流程，显著降低成本，提升企业的经济效益。

项目的关键技术及创新点：

（1）建立动态超临界条件下，染料溶解及上染的热力学模型，解决三原色拼染的难题。

（2）开发了常温和短周期的无水染色工艺，中试和试生产结果证明，该技术在连续性量产、常温和短染色周期等方面处于世界领先水平。

项目编号： 20136

项目名称： 耐低温抗击打聚碳酸酯注塑盾牌

项目简介： 众所周知，聚碳酸酯具有众多优异性能，但在低温下其抗冲击强度较低，限制了它的应用。例如，普通聚碳酸酯在-30下的缺口冲击强度仅是常温下的1/5左右。当聚碳酸酯用作手机外壳和笔记本电脑外壳的材料时，在低温下容易被摔裂；当用作防暴盾牌的材料时，在低温下不耐击打，等等。海西研究院现与某企业合作开发耐低温抗击打PC防暴盾牌，从材料配方、工艺优化和结构设计三方面进行研发，产品经相关标准测试，符合低温下抗击打强度的要求。

主要成果：

（1）研究开发聚碳酸酯的新配方。

（2）优化聚碳酸酯盾牌的注塑工艺。

（3）通过有限元分析，设计抗击打的盾牌结构。

项目编号： 20137

项目名称： 钨粉生产线自动化系统

项目简介： 钨粉是制作硬质合金的重要原材料，是通过氧化钨在高温炉管中由氢气还原而得到。现有的钨粉生产方式主要依靠人工上料、下料、清理余料、放置模具，并监控整个生产过程，大大增加工人劳动强度。同时，工作环境常年处于高温下，劳动环境恶劣，导致工人难招。以上情况严重制约着钨粉产能的提升及质量保证，影响企业的高速发展。

重点解决全自动钨粉定量上料及进舟、出舟及钨粉下料、空舟清洗及传送等过程的关键技术，并设全程自动监控。在整个过程中，运用机械手实现舟皿的抓取及放置，通过优化机械机构及控制方式，实现高效的钨粉生产，生产节拍可达到每班每组13分钟，平均却只需0.6人参与。

项目编号： 20138

项目名称： 高温锻压自动化生产线

项目简介： 由中科院合肥研究院先进制造技术研究所与企业合作开发的高温锻压自动化生产线，在满足工艺要求的条件下，通过工业机器人系统集成实现制坯、成型和冲孔过程的全自动上下料；系统集成了螺旋压力机，中频加热炉及工业机器人等设备，具备完善的状态信息查看及故障报警、显示功能。整条生产线在显著提高生产效率的同时可节省20个人工。

项目编号： 20139

项目名称： 全自动瓶口加工成型生产线

项目简介： 项目“全自动瓶口加工成型生产线”，是为解决以上问题而设计的一种全自动瓶口加工成型生产线。

该生产线可达到如下目标：

（1）单条生产线达到产能1.25万个/10小时；

（2）实现瓶口自动夹紧、快速换刀、自动对刀、自动磨刀、刀具自我保护等功能，有效减小刀具磨损，延长刀具使用寿命；

（3）提高产口的一致性和成品率。

该生产线采用自动对中夹紧装置；建立刀库；实现快速换刀；合理布局各产线，做到协调统一；平衡生产节拍，实现单件流，防止物料堆积。其改进保证了产品的质量，通过减少人力成本较大程度降低生产成本，满足企业批量生产需要的同时极大的提供了企业的产能。

项目编号： 20140

项目名称： 一种呼气有机物检测法疾病辅助诊断仪

项目简介： 本专利成果克服现有技术的不足，提供一种呼气有机物实时在线检测法疾病辅助诊断仪，能够通过检测人的呼气有机物特征对肺癌、脂肪肝等疾病进行无创快速诊断。做到了一口气实现多指标辅助诊断的目的，使健康检查无创、便捷、卫生。

仪器主要指标：检测物质：呼气中丙酮、乙醇、异戊二烯、乙腈等；检测速度：<10s；检测限：ppt量级；辅助诊断准确性：>70%。

项目编号： 20141

项目名称： 调Q铒激光牙科治疗仪

项目简介： 目前国内外医疗市场在大能量双模式Cr,Er:YSGG激光牙科治疗仪这一领域还处在空白阶段，我们在调Q铒激光研制中获得了脉冲能量216mJ，脉宽14.36ns的调Q巨脉冲输出，是目前文献报道的最高值。

项目编号： 20142

项目名称： 激光器用加压式调Q电光开关

项目简介： 目前，在固体激光器中，人们为了得到10ns左右高能量的窄脉冲输出，往往都使用电光开关对脉冲激光进行调Q。调Q的方式有退压方式和加压方式两种。退压方式由于需要在晶体上长期加高压，故易造成晶体电极化而失效，因此被逐渐淘汰。加压方式一般分为两种结构，一种是由两块正交的起偏器和夹在中间的调Q晶体组成，调Q时晶体上加二分之一波长电压，偏振光被旋转90度，调Q晶体的光轴与振荡光路平行；另一种是由一块起偏器、一块四分之一波片和调Q晶体组成，调Q时晶体上加四分之一波长电压，偏振光被旋转45度，调Q晶体的光轴与振荡光路平行。上述的加压方式均有着为了不影响调Q开关的工作状态，在安装晶体时都须严格地保持其光轴与振荡光路相平行的缺陷。本发明要解决的技术问题为克服上述各种技术方案的局限性，提供一种结构简单、实用，调试方便的激光器用加压式调Q电光开关。

项目编号： 20143

项目名称： 呼气肺癌标志物质谱检测技术

项目简介： 研制适合呼气检测的在线质谱仪，开展肺癌/健康人员呼气检测对比，发现肺癌标志物特征，建立呼气肺癌诊断模型技术方法。为我国肺癌筛查和早发现探索无创辅助诊断新技术途径。

项目编号： 20144

项目名称： 2.79ｍ牙科治疗仪

项目简介： 本发明研制的激光系统成功获得了脉冲能量216mJ，脉宽14.3ns的调Q巨脉冲输出，对应峰值功率为15.1MW，该峰值功率在目前文献报道中是最高的。

项目编号： 20145

项目名称： 能源林丰专用控失肥及综合利用技术

项目简介： 由我单位自主研发的能源林专用控失肥在桉树等能源林应用中取得了很好的效果，在改良土壤结构、控失肥料流失、改善环境污染方面成效显著，已推广应用240万亩，新增经济效益25亿元。

由我单位自主研发的以能源林叶片等废弃物原料提取的植物多酚在抗氧化、抑菌、抗突变等方面的生物学效应显著，并具有抑制耐药致病菌的作用，有开发成保健品、食品、化妆品等的添加剂及药品的良好前景。

项目编号： 20146

项目名称： 尿素产品质量在线检测技术

项目简介： 目前在国内外尚未有尿素生产企业在生产线上研发和安装实时、准确监测尿素产品质量的装置。鉴于近红外光谱分析技术具有速度快、成本低、无污染、不破坏样品等优点，能够在线、同时检测尿素产品中尿素、缩二脲和水分。

由我单位自主研发的尿素产品质量在线检测系统，该技术的应用提高了检测效率和尿素质量控制水平，产生的经济效益体现在：节约质量、减少控制人员和降低分析成本。该技术在尿素生产企业具有很大的市场需求，批量生产本身有较大的市场。初步估计两年后装置生产产值2000万元，新增销售收入800万元，利税200万元。按全国一半生产尿素企业使用该监测装置就有约75家，应用前景广阔。

项目编号： 20147

项目名称： 核与辐射安全仿真平台 RVIS

项目简介： 常规核辐射环境下屏蔽、维修和退役等工作方案制定大多数依靠专家的经验，无法进行工人预先培训，不能事先有效分析辐射场的分布特性，对评估作业过程中职业照射剂量情况无法进行预评估。

RVIS 是中科院核能安全技术研究所自主研发的大型通用核与辐射安全仿真平台，利用该平台，用户能在三维虚拟环境中对核辐射环境下核设施工作方案（屏蔽、维修、退役）进行全过程事前评估与优化，此外，还能为核事故等应急事件提供评估与决策支持。

项目编号： 20148

项目名称： 大型集成中子学计算分析系统 VisualBUS

项目简介： VisualBUS是由中科院核能安全技术研究所充分利用现代计算机技术发展的大型集成中子学计算分析系统，具有自动建模、多物理耦合计算、动态可视化、多目标优化等功能，可以实现先进核能系统的辐射输运模拟、燃耗计算、活化分析、停堆剂量计算和燃料管理。该系统同时支持虚拟装配仿真、热工水力学分析、核安全分析、环境影响评价等扩展功能。

VisualBUS已成功应用于先进核能系统物理设计、辐射屏蔽计算与环境影响评价等领域。相关科研成果荣获国家能源科技进步一等奖、中国核能行业协会科学技术一等奖、安徽省科学技术一等奖。

项目编号： 20149

项目名称： 精确放射治疗系统ARTS

项目简介： FDS团队自2000起，对精确放射治疗关键物理与技术进行研究，包括对多维人体自动建模、快速精确剂量计算、逆向计划优化、患者智能摆位以及实时剂量反演与验证等，发展了一系列先进算法，开发了具有自主

项目编号： 20150

项目名称： 核与辐射输运计算自动建模软件 MCAM

项目简介： 核与辐射输运计算程序（如MCNP, TRIPOLI, GEANT4, FLUKA, SuperMC等）广泛应用于反应堆设计、辐射防护、医学物理、核探测和航空航天等领域。MCAM是中科院核能安全技术研究所研发的中子学与辐射输运自动建模软件，实现了工程CAD模型与输运计算模型之间的双向转换。分析人员可自由使用各种商用CAD系统建模，利用MCAM完成频繁的“设计-计算-分析-再设计”的高效迭代，并且MCAM可将人体影像数据转化为高精度的人体计算模型，能够应用于对人体剂量进行精确直观的评估。

MCAM的发展历时10余年，投入上百人年，被选为国际重大科研合作项目“国际热核聚变实验堆（ITER）”的标准参考软件，并已在包括美国四大著名国家实验室（洛斯阿拉莫斯、劳伦斯利弗莫尔、桑迪亚和橡树岭国家实验室）在内的40余国家的知名科研与设计机构获得应用。

项目编号： 20151

项目名称： 概率安全分析软件RiskA

项目简介： 该系列软件系统前后共投入几百人年的研发力量，主要功能包括可靠性数据管理、模型转换、故障树分析、事件树分析、重要度分析、敏感性分析、实时风险计算、维修计划评估与管理、故障模式影响及危害分析、可靠性预计、维修计划优化、安全经济性综合评估等。

目前概率安全/可靠性分析系列软件系统已成功应用于核能、航天、航空、电子、国防等多个领域。例如RiskA在国际热核聚变实验堆和中科院战略性先导科技专项未来先进核裂变能-ADS嬗变系统的安全性分析，全超导托卡马克核聚变实验装置和激光雷达系统的可靠性分析，FDS系列聚变反应堆设计等中的应用。

项目编号： 20152

项目名称： 耐硫酸、磷酸、浓碱腐蚀新材料

项目简介： 用于制造高温浓硫酸泵的C-1叶轮合金、20Cb3轴合金、C-2耐磨环合金，耐蚀性能达到或超过进口材料且价格便宜。

用CW-2合金制造的磷酸料浆泵在磷铵厂实际使用，泵叶轮运转寿命超过4000多小时。

26-1超纯铁素体不锈钢是含Cr～26%、杂质含量低C＜0.01%,(O＋N)＜100pp的耐浓碱腐蚀材料，具有很好的力学性能（室温σb520Mpa）和焊接性能，特别是具有优异的抗氧化应力腐蚀性能。

项目编号： 20153

项目名称： 电动车用铝基复合材料

项目简介： 利用原位复合技术，采用廉价原材料制备出轻质、高刚度、高强度、耐磨、低膨胀的颗粒及晶须增强铝基复合材料，可代替钢材和铜合金。

主要技术指标:

抗拉强度≧350MPa

弹性模量≥90Gpa

热膨胀系数：(15～20)×10-6/

耐磨性能：好于耐磨铸铁。

项目编号： 20154

项目名称： 纳米复合聚氨酯涂料

项目简介： 采用两步法新工艺制备的纳米复合聚氨酯涂料，具有如下特点：

（1）纳米材料在涂料中更易分散，涂料贮存更稳定；

（2）涂层具有优良的抗渗透性、耐化学药品性和耐候性；

（3）涂层与金属基材表面附着力高；

（4）涂料即可以常温固化，也可以加热固化；

（5）施工方便，可以喷涂、刷涂、浸涂、滚涂等。

项目编号： 20155

项目名称： 抗菌不锈钢

项目简介： 自身抗菌式不锈钢是通过在不锈钢中添加一些具有抗菌作用的金属元素，再通过特殊的处理使不锈钢本身产生抗菌性。具有耐磨损、抗菌性能稳定，并且成本低、易于加工。该材料对大肠杆菌的杀灭率已达到99％以上，机械性能、抗蚀性能与原有不锈钢持平。

项目编号： 20156

项目名称： 镁合金表面处理与涂装技术

项目简介： 微弧氧化和耐蚀性阳极氧化表面保护技术、无铬化学转化膜保护技术、镁合金无色转化膜技术、表面化学镀镍技术、化学镀-电镀复合技术、高耐蚀性复合涂层技术。此外，还拥有不锈钢、铝、钛螺栓与镁合金连接电偶腐蚀防护的成套技术。

主要技术指标:

镁合金防护后的性能满足工业需求。

项目编号： 20157

项目名称： 低成本耐候钢

项目简介： 这种通过低合金化途径开发出的Mn-Cu耐候钢具有极强的抗大气腐蚀性能。在海岸大气环境下其腐蚀速度仅为普碳钢的四分之一，在酸雨大气环境下为普碳钢的二分之一。

主要技术指标：

（1）屈服强度大于345MPa，抗拉强度大于550 MPa，延伸比大于25%，冲击功100焦耳；

（2）锈层具有离子选择性。

项目编号： 20158

项目名称： NiTi形状记忆合金

项目简介： 应用热弹性马氏体相变原理研制的形状记忆合金，有独特功能，变形之后，加热到相变点以上可以恢复其原来形状。该合金具有高阻尼、耐腐蚀、耐磨、韧性好，反复使用稳定性好，对生物体有相容性等优良性能。

形状记忆功能：单程（N=1）6～10%；双程（N=10×107）0.5～5%。

项目编号： 20159

项目名称： 镁合金生产及其汽车零部件应用技术

项目简介： 镁合金是目前实际应用中最轻的金属结构材料，已开发出低成本、抗腐蚀、高强高韧铸造镁合金和抗蠕变铸造镁合金生产与回收技术、高强高成形性变形镁合金、高效率挤压、锻造和轧制生产技术，镁合金及其零部件多种特性的表面处理技术。

主要技术指标:

抗腐蚀镁合金的耐腐蚀性能比AZ91提高一个数量级；低成本高强高韧铸造镁合金的抗拉强度σb达到300-320MPa，屈服强度σ0.2≥155MPa，延伸率δ5≥6.5%，冲击功αk≥14J，布氏硬度HB≥75。高强高成形性变形镁合金其室温力学性能为，σb = 330Mpa, σ0.2 = 285MPa，δ5 = 11％。

项目编号： 20160

项目名称： 冷气动力喷涂技术

项目简介： 冷气动力喷涂主要利用压缩气体携带粉末通过超音速设计喷嘴高速运动到基体表面。粒子在高速动能作用下瞬间产生塑性变形，使粒子焊接在基体表面形成涂层。可制备耐腐蚀、抗高温氧化涂层，耐磨损与固体润滑减摩涂层，在导体上喷涂绝缘涂层或在绝缘体上喷涂导电涂层等，尤其适合喷涂活性金属涂层。

项目编号： 20161

项目名称： 可视化铸造技术

项目简介： 可视化铸造技术是指通过模拟、观测与实践的对比确定浇注系统设计原则，然后利用新的铸造工艺原则进行新工艺开发的技术。

（1）通过控制铸造充型过程，从而减少疏松、夹杂和裂纹缺陷，降低铸件废品率。

（2）通过优化浇冒口几何形状，合理计算冒口的补缩距离，减少了浇冒口尺寸，提高了工艺出品率。

（3）冶炼能耗降低约10%，工艺出品率提高10-25%。

项目编号： 20162

项目名称： 无油青铜基自润滑复合材料

项目简介： 无油青铜基自润滑复合材料以青铜为基体，具有良好润滑协同效应的石墨+氧化物为固体润滑剂，镍与氧化铝为耐磨相，经粉末冶金冷压成型、自由烧结等工序而制备。具有高强度、低摩擦、耐磨损、均一性好等特点。

技术性能：

无油青铜基自润滑复合材料可在室温－500使用，可用于300石膏板烘干机、450时效处理车等轴承。具有节能、节油、免加油和使用方便等优点。

项目编号： 20163

项目名称： 纳米节能抗磨润滑添加剂技术开发与应用示范

项目简介： 摩擦造成巨大的能源无谓消耗，而磨损是目前造成材料损失的三大原因之一。随着我国工业化进程的不断加速，摩擦磨损带来的经济损失已不容忽视。润滑是降低摩擦、减少磨损的有效途径，通过开发先进的润滑材料、应用高效的润滑技术节约能源与资源具有巨大的市场前景和社会效益。本项目通过分子设计及纳米节构设计，制备可在润滑油脂中稳定分散的特定纳米颗粒，基于对纳米颗粒-润滑剂稳定分散体系在摩擦副材料表界面摩擦物理化学行为的调控，实现显著的减摩、抗磨性能，进而形成纳米节能抗磨润滑添加剂技术与产品，在汽车、机械装备、制造业等重要工业与高

项目编号： 20164

项目名称： 超低/低摩擦类金刚石碳基纳米复合薄膜沉积装备与工艺

项目简介： 突破了类金刚石薄膜制备中的高硬度/韧性匹配优化关键技术、低摩擦/长寿命界面设计技术、超厚膜和膜层高承载等关键技术。改善发动机、压缩机等关键零部件摩擦状态，大幅降低其摩擦功耗，并最终提高其可靠性和服役寿命。

主要指标：

硬度:15-25GPa，具有类金刚石和类石墨的功能特点。

摩擦系数：在各种工况下如干摩擦、发动机油润滑、压缩机油润滑、水润滑等环境下显示出低摩擦系数，0.01-0.1范围之内。

磨损寿命：同等摩擦条件下，较未镀膜部件磨损率降低5倍-3个数量级。

项目编号： 20165

项目名称： 利用化学插层法常温下实现石墨烯的规模化制备

项目简介： 目前石墨烯的价格以及产量已经成为制约石墨烯应用的主要因素，开发一种简单、快捷、高效的方法低成本制备宏量石墨烯对于石墨烯的应用具有非常重要的意义。本项目着力于研发：1、发展了一种工艺简单、成本低廉的石墨烯制备技术，在常温下通过化学插层的方法温和剥离石墨烯，从而实现石墨烯的规模化制备；2、通过该技术实现中试大批量连续、稳定及可控制备石墨烯的生产工艺，最终提出石墨烯生产工艺规模化和连续化稳定生产的工艺流程。

项目编号： 20166

项目名称： 实验室固体、液体废弃物催化消除装置

项目简介： 本技术提供了一种实验室固体、液体有机废弃物无害化处理的新方法。有机废液通过特殊设计的混合喷射器与压缩空气充分混合并引入炉内燃烧预分解并给二次催化反应室提供热量，预分解产物随之进入二次催化反应室，在催化剂的作用下高效深度催化分解，分解产物由烟囱排出，达到无害化处理的目的。固体废弃物则直接加入炉膛燃烧预分解，烟气通过旋风分离除尘后二次催化分解。

项目编号： 20167

项目名称： 国IV标准汽车尾气净化催化剂

项目简介： 中科院兰州化物所精细石油化工中间体国家工程研究中心工业催化（汽车尾气净化）课题组，经过近二十年的研究，研制出高性能汽车尾气催化净化器，其性能达到或超过国外同类净化器的先进水平。经天津索克汽车有限公司检测达到国IV标准。

项目编号： 20168

项目名称： 重型车辆发动机轴瓦耐磨纳米多元涂层

项目简介： 耐磨重型车辆发动机轴瓦的国内市场均有国外公司垄断，通过纳米多元多层复合设计制备的耐磨涂层，其性能与国外垄断企业的产品性能接近。可以完全满足重型车辆对耐磨发动机轴瓦的要求。

项目编号： 20169

项目名称： 基于新型碳材料-镍钴氧化物的高比能量不对称超级电容器关键技术

项目简介： 本项目针对国家新能源汽车领域对储能装置提出的高比能和高功率的新要求，提出"法拉第赝电容–双电层电容"复合储能新思路，设计和构建不对称超级电容器，同时实现其储能密度和功率密度的显著提高。本项目将着力研发：1）具有超高比表面积和高容量的多孔活性炭负极材料；2）具有高比表面积、优良导电率、高电化学活性的镍钴氧化物/活性炭纳米复合正极材料；3）设计和配置与之相匹配的电解液，组装并构建出不对称电容器器件，并形成关键制备技术。

项目编号： 20170

项目名称： 金属（铝锌）空气电池

项目简介： 金属（铝锌）空气电池是以空气中的氧气作为正极活性物质，并通过载体活性碳做成的电极与以铝锌为活性物质的负极进行反应的电池，是一种清洁绿色能源。

主要指标：单体电池模型开路电压可达1.4V ，在1V时的电流密度可达150mA/cm2以上，电池可连续稳定长期运行；其比容量达0.75~2Ah/g，如果考虑更换锌铝阳极的话，放电容量可视为无限大；运行中，阳极消耗率可达98.7%，阳极放电效率可达70~90%，该技术处于国内领先地位。现在我们可以提供单体电池模型供厂家进行测试，欢迎有兴趣的企业洽谈合作。

项目编号： 20171

项目名称： 地沟油鉴别试剂盒

项目简介： 目前对食用油的检测基本都是基于现代仪器分析，比如用高效液相色谱、气质联用、红外衍射等，这些方法检测过程繁琐, 检测仪器价格昂贵，并且需要专业人员才能完成操作，无法在现场进行实时快速检测，因此不适宜于普及推广。

针对这些问题，本项目产品优点：1)地沟油鉴别特征性强，准确度高、颜色变化对比明显，易于识别。2)试剂盒成本低、操作简便、用时短、用户面广。

项目编号： 20172

项目名称： 用于纺织机的青铜基含油自润滑复合材料

项目简介： 青铜基含油自润滑复合材料以青铜为基体，具有良好润滑协同效应的石墨+氧化物为固体润滑剂，镍与氧化铝为耐磨相，经粉末冶金冷压成型、自由烧结与毛坯浸油等工序而制备。

技术性能：

具有高强度、含油率高、低摩擦、耐磨损、均一性好等特点。

项目编号： 20173

项目名称： 新型绝缘高导热聚合物复合材料的研制

项目简介： 针对填充性导热复合材料中存在的高导热和电绝缘性不能共存在的目前的问题，本项目将着力于研发：1)基于石墨烯纳米片为导热的高导热复合材料；2)开展石墨烯同其它类型导热填料之间的协同增强效应；3)对导热填料进行表面改性，以提高复合材料的电绝缘性。

技术性能

（1）高导热：复合材料的导室温导热系数达到5 W/(m?K)；

（2）高电绝缘：复合材料的表面电阻达到＞1012Ω?cm。

项目编号： 20174

项目名称： 超低摩擦固体润滑材料

项目简介： 研制一种空间环境下使用的超低摩擦的固体润滑材料，因此，其许多性能如尺寸稳定性、摩擦系数及稳定性远高于一般环境，主要用于航空航天的特殊润滑，现在欲将此技术推广应用到苛刻条件下的润滑需求。

技术指标：密度≤2.5、常温摩擦系数≤0.05、机加工性能良好、温度：-100~+100、尺寸：254*254*15等。

项目编号： 20175

项目名称： 离子液体特种化学品及相关技术

项目简介： 中国科学院兰州化学物理研究所在国内率先开展离子液体的研发，获得了多项国际和国内发明专利。这一领域的研究水平已经处于国内的领先地位。

中科院兰州化物所控股公司拥有200多种离子液体（包括咪唑类、吡啶类、季铵类、季膦类）的规模合成技术，各种功能化离子液体（羧基，羟基，醚基，烯基，磺酸，酯基等）的生产技术，并且有上述各种高纯离子液体现货对外销售。内部配有齐备的科研仪器用于离子液体纯度及性能的表征，可以充分保证产品的质量，并且提供产品的详细物理参数及其相关咨询服务。

项目编号： 20176

项目名称： 尿素合成碳酸乙（丙）烯酯及碳酸二烷基酯

项目简介： 中国科学院兰州化学物理研究所近年开展了尿素路线合成碳酸乙（丙）烯酯及酯交换合成碳酸二烷基酯，研制出具有自主

项目编号： 20177

项目名称： 异丁烷催化脱氢制异丁烯

项目简介： 所在上世纪90年代从事过这方面的研究开发，开发的催化剂在580下，异丁烷转化率达到60%，异丁烯选择性为90%左右，通过质料判断，专家鉴定我所研制的催化剂在异丁烷转化率方面已经达到国际领先水平。去年我们又在此基础上进一步研发出更高效的催化剂，在较宽的反应条件下（580-610，750-1300h-1）,异丁烷转化率达到65%以上，异丁烯选择性为93%左右，运行1小时后异丁烯收率仍保持在50%以上，高于国内外文献报道的同类催化剂5-10%。特别是该催化剂能在较高空速下运行，在1300h-1空速下，催化剂仍能保持较高的活性与稳定性，该空速是文献报道的2-4倍，这将有助于其正真工业化。

项目编号： 20178

项目名称： 钴基非晶合金产业化

项目简介： 以钴基非晶软磁材料巨磁阻抗效应为基础开发的磁敏传感器具有高灵敏度、响应速度快、微型化、低功耗等优点，符合传感器的发展趋势，其性能远超过第一代霍尔传感器和第二代磁阻和巨磁阻传感器。能够探测微弱磁场和交变磁场，特别是在微弱磁场测量方面具有不可替代的优势，在国防与民用领域具有重要的应用价值。

高规格钴基非晶丝是获得显著巨磁阻抗效应的基础，本项目现能够小批量制备了多种规格的传感器芯体材料。在此基础上，经过热处理后获得了显著的纵向驱动和横向驱动巨磁阻抗效应。依据实验数据，目前正在开展分辨率小于2nT，响应频率高于10kHz的高性能磁敏传感器的研制，若能够成功开发高性能磁敏传感器，可以大力推动国内的巨磁阻抗磁敏传感器的整体研究水平。

项目编号： 20179

项目名称： 轴式直线电机的研制

项目简介： 在数控机床上采用直线电机代替传统的“旋转电机加滚珠丝杠”机构，具备高速、高精度、高传动刚度、长行程、低噪音等显著优势。

与传统直线电机相比，我所与日本GMC Hillstone 株式会社共同研发的新一代轴式直线电机具有：结构简单、无摩擦、超高精度、无需维护、无噪音、无灰尘、拖动力大等优点。另外该电机与传统的滚珠丝杠传动兼容，因而改装、升级容易。

项目编号： 20180

项目名称： 低成本太阳能级晶体硅制备高效太阳能电池的产业化技术

项目简介： 与生产硅材料的传统工艺（西门子法）相比，冶金法具有污染少、能耗低（约西门子法1/4）、投资成本低（约西门子法1/10）、生产成本低（约西门子法1/3）等优势，但由于目前国内用冶金法生产的硅材料制备的太阳能电池的光电转换效率低、光致衰减（LID）现象严重，导致冶金法电池未能实现批量生产，仅少数公司在研发和中试。

我所开发的低成本太阳能级晶体硅制备高效太阳能电池的产业化技术可以解决冶金法晶体硅电池企业面临的问题并实现产业化。

技术特点：电池光电转换效率17%以上；LID小于1%；碎片率小于2%。

项目编号： 20181

项目名称： 电声产品自动化

项目简介： 电声产品的主要特点是它的零部件小而薄，难以进行自动化生产。即使在生产电声产品水平最高的日本，也只能实现半自动化。在市场上电声产品还没有自动化生产设备，该领域属于国家鼓励的产业升级领域，符合行业发展趋势和国家政策支持。

我们提供的电声产品自动化解决方案，针对电声产品制造过程，开发并生产高效智能的自动化设备，科技含量高，性能优越，成为在电声产品自动化行业内具有特色优势的方案提供者。所提供的设备生产成本低，产品附加值高，我们的电声产品自动化技术研发行业领先，并已申请多项专利保护。

项目编号： 20182

项目名称： 高性能ZnO基溅射靶材产业化

项目简介： 本项目拟实现在平板显示、薄膜太阳能电池、LED半导体器件、建筑用Low-e玻璃以及汽车镀膜玻璃等光电信息行业内广泛应用的高性能ZnO基磁控溅射靶材的产业化。磁控溅射业已成为快速、均匀且成本相对低廉地沉积薄膜的主流技术手段。这些行业主要依靠磁控溅射ZnO靶材来沉积高质量ZnO薄膜，因此ZnO基溅射靶材成为一种重要的消耗型基础原材料。然而，国内所用的高性能ZnO基溅射靶材绝大部分还依赖进口，关键技术和高端产品仍然掌握在几个欧美日的大公司手中，虽然有一些国内企业开始涉足，但是其技术水平以及生产管理水平与国外先进公司相比存在较大的差距，还没有一个专业化并有一定规模的靶材公司在全球高端靶材市场占据一席之地。为了打破国外大公司对该项技术的垄断，满足高性能ZnO靶材不断增长的需求，2012年2月工信部公布的《新材料产业“十二五”发展规划》把高性能ZnO靶材列为重点开发的溅射靶材，力争在“十二五”期间实现高端溅射靶材的国产化。

项目编号： 20183

项目名称： 智能车载应用系统

项目简介： 国内唯一面向移动互联发展方向，专业从事汽车应用领域中相关核心应用技术、TSP内容研究与整合、车联网终端设备的研发，与中国市场具有很强电信增值业务能力的运营商合作，搭建超越国际TELEMATICS同业标准的TSP服务平台，推进汽车移动商务、智能交通、互联互通、远程控制等基于云计算技术的车载商用化服务进程。以涵盖国内外主流品牌汽车CAN总线深度应用技术，为国际领先的汽车移动互联内容ICP提供商。

项目编号： 20184

项目名称： 中科院（国家）强磁场中心高通量药物筛选平台

项目简介： 激光拼焊是采用激光能源，将若干不同材质、不同厚度、不同涂层的钢材、不锈钢板材、铝合金板材等进行自动拼焊而形成一块整体板材、型材、夹芯板等，以满足零部件对材料性能的不同要求，用最轻重量、最优结构和最佳性能实现交通运输装备轻量化。激光拼焊板在国民经济发展中处于举足轻重的地位，它既是钢铁工业的产品，又是汽车工业的重要原料，激光拼焊板技术已成为轻型车生产制造的三大关键技术之一。

中国科学院沈阳自动化所扬州中心已在扬州建立了激光制造工艺与装备实验室，专门研究激光拼焊成套装备的相关技术，现已掌握了全自动、半自动、大于2米的超长焊缝激光拼焊成套装备生产制造技术。

项目编号： 20185

项目名称： 中科院（国家）强磁场中心高通量药物筛选平台

项目简介： 中科院（国家）强磁场中心高通量药物筛选平台是2010年成立并完善的依托中科院（国家）强磁场中心/合肥物质科研究院的国际领先的系统的自动化程度高的新药研发与筛选平台。平台主要有4个模块组成：1）.全自动进样、筛选的蛋白水平的高通量筛选系统;2).基于核磁共振的药物片段、多靶点的蛋白水平的高通量筛选系统；3）计算机辅助的虚拟高通量筛选系统；4).完善的医学转化平台（医院）。

本平台拥有国际先进的药物筛选设备：包括完整的细胞线库、一套蛋白水平的全自动的高通量实现设备；850MHz、 600MHz等多台核磁共振仪器；虚拟筛选的专用计算中心和供医学转化的正在运行的肿瘤医院。更拥有标准化的生物化学/细胞生物学实验室、结构生物学实验室、药物化学实验室。

项目编号： 20186

项目名称： 醋酸加氢合成乙醇技术

项目简介： 该技术通过醋酸一步加氢合成乙醇，具有工艺过程简洁、能源利用率高的特点。目前报道的醋酸加氢合成乙醇催化剂主要是采用以铂、钯等为基础的贵金属催化剂。贵金属催化剂价格昂贵、其在工业中应用的前提是必须无流失、可回收利用。然而醋酸在加氢反应压力、温度条件下具有较强的腐蚀性，醋酸对Pt、Pd的腐蚀是贵催化剂在醋酸加氢反应中应用的巨大障碍。中科院山西煤炭化学研究所开发的抗酸腐蚀非贵金属催化剂具有性能稳定、乙醇选择性高的特点。经8000小时连续测试，催化剂性能稳定，金属无流失现象，醋酸转化率和乙醇选择性均达到99%以上。目前该技术已完成中试研究。

项目编号： 20187

项目名称： 柔性碳纤维增强橡塑热防护材料的生产技术

项目简介： 本技术的特点是将高性能碳纤维三维编织布、酚醛树脂、橡胶和填料等材料复合，研制在2000以上苛刻环境下工作的新型柔性碳纤维增强橡塑热防护材料。本热防护材料的线烧蚀率为0.02mm/s，密度为1.2g/cm3，明显优于国内同类产品。本技术主要包括碳纤维表面处理技术，胶液浸渍技术、交联半固化技术和溶剂回收技术。

项目编号： 20188

项目名称： 石墨烯基热管理材料

项目简介： 目前，单芯片LED 功率已达5W 甚至更高，而电光转换效率仅15%～20%，剩余80% 以上转化为热能，且芯片尺寸仅为1mm×1mm～2.5mm×2.5mm，导致芯片功率密度较大，LED 结温升高。

中国科学院山西煤炭化学研究所自2007年起在国内率先开展石墨烯研究工作，经过6年多技术积累，已掌握具有自主

项目编号： 20189

项目名称： 新型甲醇脱氢制甲酸甲酯技术

项目简介： 甲醇合成是化工领域最重要的基础产业之一，但近年来由于行业扩张过快，导致产能严重过剩。与此同时，CH3OH作为大宗的碳氢氧载体，其发展客观上为煤炭、天然气及生物质等含碳资源的深度开发利用奠定了基础，甲醇催化转化的共性科学与应用技术不仅对于行业及产业链延伸，在某种程度上对于非石油资源的利用都具有极为重要的学术和现实意义。

经过长期努力目前已在催化剂研发取得阶段性成果，完成甲醇脱氢催化剂定型，形成完整的甲醇脱氢工艺，完成超过10,000 小时的稳定性试验，并主动停车。在此基础上，进行了制备方法可靠性验证，进行催化剂公斤级放大。工程工艺方面，分别在小试和百毫升级反应装置上完成“甲醇脱氢制MF”合成工艺验证，并进行装置放大效应和工况条件研究。

项目编号： 20190

项目名称： 高精度定时系统

项目简介： 定时系统是一个复杂的系统，它作为整个加速器运行的时钟，就像是人体的心脏控制人体的血液循环一样，精确控制电子束流从电子枪产生、在直线加速器内加速、从输运线注入储存环储能。如果是同步辐射光源，还包括增强器的注入、增强器内升能、从增强器引出到高能输运线。如果没有高精度、高稳定度的定时系统，任何加速器都不可能准确产生粒子束或辐射线。

高精度定时系统采用分布式星型总线结构，利用2.5Gbps光纤网络传递所有定时触发信号和时钟信号。定时系统分为信号发生器（EVG）、信号接受器（EVR）、信号扇出单元、E/O & O/E模块。整个定时定时系统采用VME总线结构，应用FPGA实现所有逻辑功能及数据转换功能，因此系统具有高可靠性。

高精度定时系统采用高速数字电路设计方案，特殊的触发信号jitter控制结构，所有定时触发信号jitter小于15ps。

项目编号： 20191

项目名称： 高稳定数字化开关电源

项目简介： 数字化开关电源集成了数字化技术和开关电源技术的优点，具有调节方便、通讯容易、抗干扰能力强、高分辨率、高稳定性及高功率因数、高效率、高功率密度等特点，例如800A/840V的电源的稳定性：20ppm；分辨率：10ppm。

数字化电源控制器作为数字化电源的核心技术，具有通用性好，易于集成等特点，可以涵盖目前实用的各类开关电源拓扑结构，并且容易实现多台电源组网，通过良好的人机界面就可以进行参数的配置，从而满足各类用户需求。同时，通过对控制器编程，还可以实现任意波形输出。

项目编号： 20192

项目名称： LBNL多功能六极磁铁

项目简介： 本所为美国劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的同步辐射装置ALS光源升级改造工程项目研制了56块组合型六极磁铁。这标志着由上海应用物理研究所承担的第一个国际加速器主体设备研制项目顺利完成。

该项目是上海应用物理研究所首次为国际先进加速器装置设计和制造高性能磁铁，包括4种类型、56块组合型六极磁铁。六极磁铁是同步辐射光源装置中的关键设备，对校正储存环电子束流的色品、增加能量接受度起着至关重要的作用。成功研制的组合型六极磁铁是国际上首台第三代同步辐射光源ALS加速器性能升级改造工程项目中的重要关键设备。上海应用物理研究所研制团队面对严苛的技术要求和极大的工艺挑战，摸索并掌握了叠片粘接、极头整体线切割、高精度线圈绕制等关键技术和工艺，形成了一套完整的高指标磁铁制造工艺规范，使其性能指标达到当前世界第三代光源所要求的先进水平。

项目编号： 20193

项目名称： 合肥真空内波荡器

项目简介： 真空内波荡器是同步辐射加速器中高品质光源之一。高能电子束通过磁场时轨迹将发生弯转同时发出同步辐射光。波荡器是一种产生空间周期性分布磁场的电磁装置，高能电子束在波荡器中作波荡前行，同时在每个波动周期内发出的同步辐射相互干涉，从而使辐射光强度大大增强。2011年10月至2012年12月，国家同步辐射实验室委托上海应用物理研究所研制了一台周期长度为40mm，总长约1.7的真空内波荡器IVU40，在国家同步辐射实验室电子束能量为800MeV的同步辐射光源上产生能量为20-600eV，相应波长62-2.07nm的同步辐射光用于表面物理光束线。

项目编号： 20194

项目名称： 韩国光源真空内波荡器

项目简介： 高能电子束通过磁场时轨迹将发生弯转同时发出同步辐射光。波荡器是一种产生空间周期性分布磁场的电磁装置，高能电子束在波荡器中作波荡前行，同时在每个波动周期内发出的同步辐射相互干涉，从而使辐射光强度大大增强。2009年7月至2010年7月，韩国浦项加速器实验室委托上海应用物理研究所研制了一台周期长度为20mm，总长约1.8的真空内波荡器IVU20，利用其7次谐波辐射在电子束能量为2.5GeV的韩国光源上产生能量为5-20keV的硬X射线用于超小角度X-射线散射光束线。这是一台迄今为止我国研制的周期长度最短、气隙最小的波荡器。由于其最小气隙仅为5mm，因此波荡器磁铁置于真空室内。真空内波荡器不仅要求磁场分布满足极其苛刻的条件以保证每个周期内发出的同步辐射光相互干涉，同时要求真空室内能获得超高真空。由上海应用物理所研制的这台真空内波荡器，无论是磁场指标还是真空度指标都达到了国际先进水平。

项目编号： 20195

项目名称： PLC控制技术的应用

项目简介： PLC（Programmable Logic Controller）是以微处理器为核心，与继电器常规控制方式相融合，专为工业环境下应用而设计的一种数字运算操作的电子学系统。我们利用PLC控制技术已实现了地那米加速器的控制系统改造和其他设备的控制系统设计。地那米加速器的PLC控制，使加速器的性能有了较大的提高，能量和束流输出的稳定性显著改善，设备的经济效益明显增强，同时对地那米加速器的关键设备扫描磁铁电源进行了与能量输出的跟踪控制。PLC控制可靠性高、抗干扰能力强；编程简单、使用方便；设计、安装容易，维护工作量少；功能完善、通用性强；体积小、能耗低；性价比高。

项目编号： 20196

项目名称： 系列电子辐照加速器

项目简介： 中科院上海应用物理研究所从事研制和使用高压静电加速器己有三十多年历史，拥有研制加速器的雄厚技术力量，是我国最早研制生产工业辐照电子加速器的单位之一。我所制造的电子辐照加速器己先后在烟台电缆厂、常熟电缆厂、溧阳电缆厂、昆明电缆厂、杜邦中国集团有限公司和山东鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司等国内近20家单位投入运行。这些加速器性能稳定可靠、运行状况良好，经济效益显著。2003年研制成功的超大功率燃煤烟气脱硫脱硝电子加速器，是我国迄今为止引出束流最大的加速器。

项目编号： 20197

项目名称： X射线荧光(XRF)微区镀层测厚仪

项目简介： 当一束激励X射线照射到样品上，镀层和基底中的元素都放射出特征荧光X射线(XRF)。镀层荧光X射线的强度随镀层厚度而增加；基底荧光X射线的强度随镀层厚度而降低。根据这类关系，测定荧光X射线的强度,便可以计算出镀层的厚度。普通XRF仪器的照射区域比较大,不适用于精微细小、形状复杂的样品。微区XRF仪器将微束X射线集中照射在很小的区域内(专利ZL 94 1 12117.8),采用激光定位技术(专利ZL 97 2 35392.5),能方便地选择样品上任意部位进行精确测量。

项目编号： 20198

项目名称： 基于CZT探测器的X光能谱分析设备

项目简介： 碲锌镉（CZT）探测器是一种新型半导体探测器，具有高的原子序数、宽的禁带和高密度(有效原子序数50、密度5.81 g/cm3, Eg=1.6eV)等优点，有利于低能X射线和?射线的探测分析。我所研制的CZT探测器可以工作在室温下且具有较好的能量分辨率，如对55Fe的59.5KeV的能量分辨率可达2.2KeV的半高宽，并且具有非常好的长期稳定性。

项目编号： 20199

项目名称： 新型电启化学发光生物检测系统

项目简介： 本项目建立了一个基于电启动化学发光（ECL）原理的可用于检测化学与生物分子识别的分析系统，包括生物分子修饰的生物捕获模块、信号载体模块、电化学及发光反应控制模块、流动进样模块和发光检测模块等。生物分子修饰的捕获模块主要用于富集和捕获待测体系中的化学或生物分子，以实现进一步的检测；该模块采用基于磁微颗粒（MMPs）的磁分离技术提高捕获效率。信号载体模块是实现发光检测与信号放大的物质基础。整个系统包含具有自主

项目编号： 20200

项目名称： 农残生物传感器

项目简介： 本农残生物传感器是一款以USB自供电和传输检测数据的便携式电化学生物传感器。方便用户在户外作业，产品操作简单，对于非专业人事也能很快上手，而且仪器带有自动调档和设档功能，用户无需对待测农药残留分子电流进行估测，可直接运行仪器进行检测。产品反应体系是采用三电极反应体系，利用USB接口把作为生物电极芯片的接入装置，将检测到的电流通过USB导入电路，将收集到的微弱电流依次经过低噪声放大、I/V转换、整流、稳压、放大，最后通过A／D转换得到可用于DSP的输入信号。最后通过软件可示界面显示检测结果，可在15分钟内完成样品中农药污染物的快速检测。同时，该传感器的生物电极芯片模块中还采用了纳米技术，特殊纳米材料的应用使得电流信号、平衡时间、稳定性等性能都有很大的改善。所制备的抛弃型印刷生物电极芯片，批间误差小于5%，具有简单、便携、易操作、成本低等优点, 测定过程中不受重金属离子、有机物、维生素C等因素的影响，抗干扰能力强，检测结果满足国家要求。

项目编号： 20201

项目名称： 重金属离子现场检测的无动力微流控芯片

项目简介： 本项目建立了一种用于重金属离子现场检测的多通道无动力微流控芯片及其使用方法。该微流控芯片包括流体流动的通道片层和芯片基片，两者都由聚二甲基硅氧烷（PDMS）制成，其优点在于该芯片的进样方式不需外部能量，仅仅利用聚二甲基硅氧烷的存储气体的能力，经过抽真空前处理就可以达到现场使用的效果。本微流控芯片与不同种类的金纳米探针结合，适用于现场不同种类的重金属离子实时快速检测。整个芯片试剂盒包含密封的8通道微流控芯片和独特设计的纳米生物探针。

项目编号： 20202

项目名称： 放射性新药：注射用铼[188Re]硫混悬液

项目简介： 注射用铼[188Re]硫混悬液是一种放射性治疗药物，属化学药品1.1类，是具有自主

项目编号： 20203

项目名称： 彩色低烟无卤阻燃聚烯烃热收缩材料

项目简介： 彩色低烟无卤阻燃聚烯烃热收缩材料是辐射交联低烟无卤阻燃聚烯烃热收缩材料中的一大类，我所2000年申请、2005年技术转让的专利材料“辐射交联低烟无卤阻燃低温收缩聚烯烃热缩材料”（专利号:ZL00115353.6）是我国目前唯一已获得国家发明专利授权的低烟无卤阻燃热收缩材料。但目前国内及我所转让的专利技术生产的低烟无卤阻燃热收缩材料均采用红磷阻燃剂，采用此阻燃剂只能生产黑色和铁红色材料，限制了材料的使用范围。同时现全世界只能生产黑色低烟无卤阻燃热收缩材料才能通过UL垂直燃烧试验，白色和彩色低烟无卤阻燃热收缩材料均不能生产通过UL垂直燃烧试验产品。我所在半年多的时间内，在原专利基础上，采用我所辐射接枝技术，添加全部白色无卤阻燃剂及各种无卤色母料，中试生产出彩色低烟无卤阻燃热收缩材料，通过长园新材（上市公司）生产的产品性能已能通过UL垂直燃烧试验，此材料已申请了国家发明专利（专利申请号：200610028750.5）。

项目编号： 20204

项目名称： 辐射改性热塑性弹性体SBS

项目简介： 利用辐射改性技术，在SBS上接枝功能化基团，或形成网络状化学交联结构。从而改善材料共混相容性、表面粘接性能，以及提高材料力学强度和耐热、耐老化、耐溶剂侵蚀性能等。

SBS辐射改性技术先进、加工工艺简便，具有广泛的市场应用前景。本项目重点开发辐射改性SBS在不同领域的应用技术及产品推广。

项目编号： 20205

项目名称： 系列纳米二氧化硅溶胶产品的研发

项目简介： 目前项目组拥有酸性、中性、碱性；普通型、电子级高纯度、钠型、氨型等数十种系列硅溶胶产品.其主要指标水平如下:

颗粒：目前项目组可以精确控制生产颗粒分布在10－200nm内各个控制段的二氧化硅溶胶产品，如：10－20nm，20－30nm，40－60nm，80－100nm等范围内的二氧化硅产品。

浓度：产品SiO2的浓度可以控制在10－40％内进行生产；

pH值：目前拥有产品的pH在1－12内可以任意分布控制，拥有高稳定性酸性pH2－3，3－4;中性pH6.5－7.5，碱性pH8－10内的系列产品；

纯度：项目组目前拥有普通纯度型到微电子行业专用高纯度电子级系列硅溶胶产品；高纯度微电子级硅溶胶产品中固体二氧化硅的纯度可

以达到99.9999%以上，所有金属杂质离子可以控制在10ppm以下。

项目编号： 20206

项目名称： 一种处理乙酰甲胺磷生产废水并回收醋酸和铵的方法

项目简介： 本项目涉及用化学的方法有效处理乙酰甲胺磷生产废水，使废水中的醋酸铵完全回收，农药残留及中间体经分离后重新参与乙酰甲胺磷合成和萃取反应或者焚烧处理。在大幅降低乙酰甲胺磷生产废水处理费用的同时，实现资源有效回收和再利用。

项目编号： 20207

项目名称： 真丝绸紫外光接枝提高织物染色性能

项目简介： 利用紫外光接枝技术，在真丝织物表面接枝阳离子官能团，改善真丝绸与酸性染料阴离子的结合，提高酸性染料在真丝绸上的上染率、染色深度和耐洗色牢度，并可降低染色加工温度。

技术特点：不使用对人体有害的光敏剂或光引发剂，设备投资小、处理效率高并可实现连续化加工。

项目编号： 20208

项目名称： 耐洗涤超疏水纺织品

项目简介： 利用辐射改性技术，在棉布等纺织品上接枝含疏水基团单体，从而得到超疏水棉布。所得超疏水棉布具有良好的手感，并具有良好的耐磨和耐洗涤特性，在按美国洗涤标准进行的加速洗涤50次后（相当于40度下商业或家庭洗涤250次）仍能保持良好的超疏水特性。

项目编号： 20209

项目名称： 全自动机床上下料系统

项目简介： 上下料机器人与数控机床相结合，可以实现工件的自动抓取、上料、下料、装卡、加工等所有的工艺过程，能够极大的节约人工成本，提高生产效率。特别适用于大批量、小型零部件的加工，如汽车变速箱齿轮、轴承套（座）、刹车盘、金属冲压结构件等。

系统由机器人手爪、料仓、检测系统、翻转系统、控制系统及机械桁架等组成。可自动完成工件装卸、传输及检测分类，从而配合两台数控车床实现圆盘型工件的全自动加工。该系统针对不同加工需求可分为单机独立工作模式与双机配合工作模式。

单机工作模式是两台数控机床各自独立工作，相互不交叉、不干扰；每台机床从上料到检测工件、下料，生产全过程各自独立完成。双机配合工作模式是一种工件有不同的工序，由两台机床配合分别完成。

项目编号： 20210

项目名称： 全自动激光拼焊生产线

项目简介： 激光拼焊是采用激光能源，将若干不同材质、不同厚度、不同涂层的钢材、不锈钢板材、铝合金板材等进行自动拼焊而形成一块整体板材、型材、夹芯板等，以满足零部件对材料性能的不同要求，用最轻重量、最优结构和最佳性能实现交通运输装备轻量化。激光拼焊板在国民经济发展中处于举足轻重的地位，它既是钢铁工业的产品，又是汽车工业的重要原料，激光拼焊板技术已成为轻型车生产制造的三大关键技术之一。

中国科学院沈阳自动化所扬州中心已在扬州建立了激光制造工艺与装备实验室，专门研究激光拼焊成套装备的相关技术，现已掌握了全自动、半自动、大于2米的超长焊缝激光拼焊成套装备生产制造技术。

项目编号： 20211

项目名称： 重型结构件自动焊接生产线

项目简介： 中科院沈阳自动化所扬州中心针对重型结构件的焊接特点，结合自动化焊接技术，机器人技术，信息技术，以及厚板焊接技术，开发出重型结构件自动焊接生产线，实现了重型结构件健康、高效、稳定的自动化焊接生产。该生产线具有自主

项目编号： 20212

项目名称： 大型不锈钢板激光叠焊成套设备

项目简介： 大型不锈钢板激光叠焊成套设备主要用于大中小型啤酒、饮料、牛奶和制药等发酵罐用不锈钢夹套板的焊接。组成包括：激光器，水冷机组，直角坐标机器人，直线机器人，压紧装置以及辅助设备等。料片压紧装置采用多点全方位压紧方式，以保证叠焊工艺对两钢板在焊接过程中的间隙要求；激光焊接同轴保护气装置（专利技术）能够很好的解决激光焊接过程焊缝的保护问题。

主要技术指标：焊接最大长度12m，常用薄板厚：0.7-3mm，厚板厚度2mm-8mm。

项目编号： 20213

项目名称： 农机自动导航控制系统

项目简介： 本农机自动导航控制系统结合业界最新的GPS/INS组合导航技术、农机物联网技术和最优控制技术，实现了各种地形环境下的高精度农机自动驾驶控制。采用此系统，可以显著降低驾驶强度，提高作业精度，并能够进行全天候作业。

项目编号： 20214

项目名称： 汽车主动安全探测雷达

项目简介： 主动安全雷达是沈阳自动化研究所拥有完全自主

项目编号： 20215

项目名称： 特种（工程）车辆倒车雷达

项目简介： 特种车辆倒车雷达一种基于毫米波频段的特种工程车辆泊车或倒车时的安全辅助探测雷达，能以声、光报警等方式提示驾驶员车辆周围障碍物情况，减轻特种工程车辆驾驶员泊车、倒车和启动车辆时前后左右探视所引起的困扰，消除事故隐患。

（1）探测距离0.3-15米，探测角度不小于±120°；

（2）装载车、路面普通铲车倒车雷达；

（3）特种车量倒车雷达；

（4）大型客车倒车雷达。

项目编号： 20216

项目名称： 工业无线WIP-PA技术

项目简介： WIA技术是“十一五”期间，由中国科学院沈阳自动化研究所牵头研发的具有自主

项目编号： 20217

项目名称： 输配电线路安全在线监测

项目简介： 输配电线路是电网的重要基础设施，其安全监控面临着空间分布范围广、地形复杂、环境恶劣、交通不便等问题，目前主要靠人工巡检完成。由于不能及时获取信息，倒塔、线路覆冰、舞动事故时有发生。

已研制完成关键参数监测的传感系统，实现输配电线路的实时在线监控，全面获取输电线路状态信息，包括：温度、湿度、风力、日照强度等微气象环境信息；线路张力、覆冰、温度、摆动、振动信息；线路短路接地故障检测及位置信息；塔杆倾角信息。

项目编号： 20218

项目名称： 兆瓦级风电控制系统软硬件及相关产品

项目简介： （1）风机控制器PLC：为风机专门设计的控制器硬件，模块化结构、高速实时以太网总线、具有运算速度快、实时性好、浮点运算能力强、工作温度范围宽、防震性能好、带有主控算法加密芯片等特点。

（2）优化的风电主控算法：通过优化的变桨及转矩控制策略，有效降低传动链的扭曲振动、减小塔筒前后、左右振动，通过柔性协调控制策略，提高控制系统的鲁棒性、稳定性。

（3）变桨系统：具备独立变桨控制功能，具备低电压穿越能力，具备操作模式、服务模式、电池测试模式等多种工作模式。

（4）风电仿真实验：通过Bladed软件建立仿真模型，对风机控制算法进行仿真测试、模拟各种工况和故障，自动记录测试数据，便于后期分析。

（5）风机振动检测模块；（6）风机超速开关；（7）远程SCADA监控软件

项目编号： 20219

项目名称： 基于机器视觉的包装产品在线质量检测系统

项目简介： 基于机器视觉的包装产品在线质量自动检测系统是一个功能完善检测设备，是以包装的产品为检测对象，以特别设计的精密机械装置为平台，采用智能化的机器视觉检测技术、微电针孔检测技术及自动化运动控制技术，实现了产品从杂乱无章的状态到有序排列的状态。机器视觉检测技术从对象的图像特征提取入手，结合人工智能与神经网络技术，对产品的各种外观缺陷进行实时检测，并通过同步技术实现缺陷产品的准确实时剔除，消除食品卫生的安全隐患。

技术指标：

（1）火腿肠检测：长短、粗细、弯曲、鼓泡、破袋等10种缺陷进行在线检测，检测速度为900支/分。整体检测准确率可达99.5%，剔除误差小于5%。

（2）烟草包装检测：无透明纸、无拉线、拉线严重错位、反包、盒皮折角等，误检率小于0.1%。

（3）密封食品：可检测大于0.5μm的微孔。

（4）水果：红枣分级级数: ≥4级，分级精度：≥95%，表皮破损识别。

项目编号： 20220

项目名称： 变电站巡检机器人

项目简介： 变电站设备巡检机器人系统可代替人工完成变电站高压变电设备的所有巡检作业。系统以自主或遥控的方式，在无人值守或少人值守的变电站对室外高压设备进行巡检，可遥操作或预定任务，自动进行路径规划，通过携带的各种传感器，完成变电站设备的图像巡视。系统采用单排轨道式方式，移动机构采用跨座式机构，滑线取电技术，能够适应多种恶劣天气状况，可以24小时连续运行，同时具有移动速度快，定位准确，稳定性好，可靠性高等特点。移动平台和固定点监控摄像机都采用了电力载波通讯技术进行视频和数据的传输，相比于无线通讯传输，大大提高了通讯带宽，同时解决了通信易受干扰的问题。

项目编号： 20221

项目名称： 绝缘子检测机器人

项目简介： 绝缘子检测机器人用于耐张塔双联水平串绝缘子的检测，具有主动驱动功能，可以沿串自动爬行，并逐片移动检测，即每越过一片绝缘子后，停止移动，并触发“智能绝缘子检测仪”检测出该片绝缘子的阻值。检测完成后自动返回至初始位置。

项目编号： 20222

项目名称： 无线远程抄表系统与先进计量体系

项目简介： 构建先进计量体系（AMI），利用智能电表通过多种通信介质，按需或以设定的方式进行测量、收集并分析用户用电数据、能够提供开放式双向通信的系统，实现电力供应商和用户的互动交流，提高社会整体资源利用效率，实现节能降耗。

无线远程抄表系统工作在470M频段，抄表网络内无线节点（具有无线通信功能的智能电表、集中器、采集器）完全采用自主研发的全Mesh路由，具有低时延、抗干扰等优势，单台区500点的抄收时延在10分钟以内，成功率99%。为智能电网未来的实时电价、微网分布式控制与调度提供了基础。

项目编号： 20223

项目名称： 面向智能电网安全监控信息系统

项目简介： 在电网安全防护、计量与用户信息交互等方面，目前急需全面解决电网运行状态信息缺失和信息孤岛问题，建立统一的智能电网信息系统。

基于传感网与宽带无线移动通信网相结合的新型信息系统，覆盖电网输、变、配、用各环节，实现输电线路广域覆盖监测，变电站低成本预测性维护和双向互动精准计量AMI（先进计量体系）。

项目编号： 20224

项目名称： 变电站安全在线监测

项目简介： 构建基于工业无线技术的变电站预测性维护系统，突破抗强电磁干扰的高可靠网络，对综合监测局部放电、变压器油温、SF6气体泄漏、母线接头温度等关键参数进行在线监测，实现变电站设备的远程在线诊断。

（1）GIS局放与SF6气体监测

在GIS（六氟化硫封闭式组合电器）上布设大量局部放电和SF6气体检测传感器，构成密集传感网，可精细监测GIS性能变化。

（2）高压设备温度在线监测

采用具有纯无源、体积小、安装灵活的无源温度传感器，准确跟踪变电站内高压设备发热点的温度变化，实现精细化、网络化温度信息实时采集，避免由设备发热超限引发事故。

项目编号： 20225

项目名称： 钼、铼清洁冶金工艺

项目简介： 从低品位钼焙砂、钼冶炼烟尘、铜钼矿、氧化钼矿等多组分难分离含钼原料中综合回收钼、铼等有价元素，制备钼酸铵、钼酸钠、高铼酸铵、高铼酸钾。本工艺以新型溶剂萃取体系为核心流程，通过多级萃取-反萃，实现钼、铼与杂质金属离子的深度分离，可以处理离子交换法所不能处理的低品位含钼物料，得到高纯钼酸铵、钼酸钠产品。具有原料成本低，工艺运行自动化程度高，产品质量稳定，占地面积小，流程清洁，排放少等特点。

钼回收率80%~92%，铼回收率70%~85%，钼酸铵质量达到国标一级，钼酸钠纯度≥98.5%

项目编号： 20226

项目名称： 镓、钾清洁冶金工艺

项目简介： 高纯镓与有色金属组成的化合物半导体材料是大规模集成电路、宇航、能源、卫生等部门所需新技术材料的重要支撑材料之一，广泛用于制备光电器件与光电集成电路；钾明矾的化学名称为十二水硫酸铝钾，主要用于食品添加剂、医药收敛剂及止血剂，印染助剂等。

从铝冶炼烟尘中综合回收镓、钾等有价元素，制备食品级钾明矾和金属镓。本工艺具有原料成本低、运行自动化程度高、排放少、产品质量稳定等特点。

技术指标：镓回收率80%~85%，纯度≥99.9%；钾回收率90%~95%，钾明矾含量≥99%。

项目编号： 20227

项目名称： 高强高硬钨铝合金材料

项目简介： 长春应化所通过特种高性能的钨铝合金颗粒的微量添加，利用自主研发的“机械制粉与半固态触变加工”新技术，获得了高性能的颗粒增强铝基复合材料，其性能超过目前国外高强、高耐蚀铝合金7075 和5083。利用新的制备工艺，可以实现增强相与基体的均匀弥散，最终材料在保留基体铝合金的部分塑性、韧性的同时，又因为增强相的高硬度、高强度而使材料具有了远高于基体合金的比强度、比刚度，同时还具有良好的高温性能、优异的耐磨性和耐蚀性等特点。

技术指标：

高强铝基材料：强度大于600MP，硬度大于150HB，变形率大于8%；

高强高硬铝基材料：强度达到650MPa，硬度大于180HB，变形率大于5%；

超高强铝基材料：强度达到750MPa，硬度大于200HB，变形率大于3%，

可全面替代美国7075 高强铝合金。

项目编号： 20228

项目名称： 高性能稀土镁合金

项目简介： 长春应化所具有年生产100 吨稀土镁中间合金和1000 吨稀土镁合金的能力。开发了高强高韧、抗蠕变、耐腐蚀等系列稀土镁合金制品。如汽车方向盘、轮毂、发动机罩盖等；轨道客车用空调格栅和通气扇格栅等。在航空航天领域也实现了轻量化应用。

项目编号： 20229

项目名称： 长寿命高比压水润滑轴承

项目简介： 机械传动系统中的各种摩擦副，如船舶、水泵、水轮机、洗衣机及其他工业设备轴系中的各种轴承与密封装置等传动零部件，以及各种流体传动与控制系统中的液压泵等重要基础件，往往都是以金属构件组成，并用油作为润滑介质。这不仅耗费了大量油和贵重金属等资源，而且为了防止油泄漏需要进行密封，增加了结构的复杂性，并很难解决各种摩擦副因运动而产生的摩擦磨损、冲击振动、噪声、可靠性差和寿命较短等诸多难题，特别是不可避免地存在因油泄漏而造成严重污染。

水润滑轴承以水代替油作为润滑介质。长春应化所研制的水润滑轴承在海军舰艇上获得了应用。掌握水润滑轴承材料及轴承的关键制备技术并拥有自主

项目编号： 20230

项目名称： 宽温区大容量镍氢电池

项目简介： 镍氢电池具有无污染、高比能、大功率、快速充放电、安全性好、电池的回收利用价值高等优异特性。

长春应化所开发的宽温区镍氢电池可在- 45 -- +60区间使用，已建成镍氢电池中试线2 条，完成8-300Ah 镍氢动力电池的中试化生产。

技术指标：

超熵化储氢合金容量280-350 mAh/g；

镍氢单电池的电压1.2V，容量8~300 Ah；

电池循环寿命>5000 次（80%DOD），容量保持率大于60%；- 45放电容量大于额定容量的70%。

项目编号： 20231

项目名称： OLED 照明及其产业化

项目简介： OLED 作为照明光源，除了和无机LED 一样具有绿色、环保、节能等优越性能外，实际上，OLED 还具有有别于无机LED 的独特的优点，OLED为面光源，具有大面积、柔性可弯曲、可整体透明、光线柔和无闪烁、没有散热问题、器件结构简单等优点。

长春应化所是国内最早开展OLED 的研究单位之一，具备生产和纯化公斤级OLED 材料的能力，已经掌握了材料与器件产业化的关键技术。

项目编号： 20232

项目名称： 染料敏化太阳能电池

项目简介： 电池敏化材料是提高电池效率的一个关键材料，其中以联吡啶钌染料作为此种电池的重要组成部分已经有了很大的发展。通过适当的提高染料分子的共轭程度获得高效的染料敏化剂，这对于染料敏化太阳能电池性能提高和成本降低具有十分重要的意义。

长春应化所制备的有机染料工艺简单，成本低，产率较高，易于纯化，并且可以通过分子设计进行改性。将此类材料作为敏化剂用于染料敏化太阳能电池中，获得了85%以上的光电转换效率和9.5%-12.1%的电池效率，是目前世界上最好的电池效率指标。

项目编号： 20233

项目名称： 燃料电池

项目简介： 长春应化所在关键材料研究方面，发展了多种催化剂制备方法和工艺，并形成了发明专利，部分催化剂的性能优于商品催化剂，在相关项目的研究中，采用自制催化剂组装电池，性能稳定，可提供催化剂产品。针对不同应用方向，发展了刮涂、丝印、喷涂等多种膜电极制备方法和工艺，在降低了催化剂载量的情况下，有效地实现了电极和MEA 的均一性、可重现性、稳定性、快捷性制备。

在此基础上制备的自呼吸直接甲醇燃料电池最大输出功率密度可达33mW/cm2， 3.6-4.4V 下可以长期稳定工作，并实现了与手机联机使用。可做为移动电源、充电电源使用。组装系列大功率电堆（30-400W），功率密度200-250mW/cm2，运行时间超过2000 小时，衰减率小于15%，能量转化效率大于40％。

项目编号： 20234

项目名称： 便携式长效直接醇类燃料电池电源

项目简介： 直接甲醇燃料电池（DMFC）是一种新型的直接将化学能转化为电能的装置，具有安全、系统相对简单、运行方便，能量密度高等优点，在1000W之内是最有前景的移动型化学电源。DMFC 非常适合作为中小型化移动式长效电源。

技术指标：

便携式长效直接醇类燃料电池电源系统，控制发电组件工作在最佳效率95%以上，负载变化最大负载的50%时输出波动小于10%，运行时间超过2500 小时，衰减率小于12%，能量转化效率大于45%，整体性能达到国际先进的同类产品水平。

项目编号： 20235

项目名称： 白光LED 用高效荧光粉的制备

项目简介： 白光LED 是利用LED 芯片发射的蓝光激发荧光粉发光，然后组合LED 发出的光来实现白光，因此，荧光粉是白光LED 光源的重要材料之一，对白光LED 发光效率和使用寿命起着重要的作用。

长春应化所长期从事高效发光材料的合成与应用研究，特别在稀土三基色荧光粉、稀土长余辉荧光粉和PDP 用荧光粉方面有很好的基础。已开发出不同颜色的白光LED 用高效荧光粉的关键制备技术，特别是用蓝光激发下发射黄光的荧光粉的制备技术。

项目编号： 20236

项目名称： 环境水监测中的在线分析仪器－化学需氧量测定仪（COD）

项目简介： 长春应化所在纳米修饰电极、光降解辅助测量、电催化检测等方法学研究的基础上，创新性地研发了纳米PbO2 修饰电极为支撑技术开发的在线COD 检测仪器。将纯物理的光学方法－UV 法测量COD 引入到相关的仪器设计中，利用大部分有机物在紫外区特有的吸收，将待测水样经过紫外光照射，从吸光度的大小来判断水质污染的程度。该方法在水质组分比较稳定的情况下，与传统的化学法测量的COD 值相比具有较好的相关性。

技术指标：

分析时间短（3 分钟左右），环境友好（无二次污染），运行费用低，价格低（为国外同类产品的1/4 到1/5）；指标检测范围最高可以达到10－5000mg/L

误差：<10 %。

项目编号： 20237

项目名称： 环境水监测中的在线分析仪器--溶解氧测定仪(DO)

项目简介： 长春应化所在国际上首先提出了利用纳米化学修饰电极及离子液体聚合物材料修饰的方法制备新型的DO 传感器，不仅提高了传感器的响应速度，同时也极大地提高了检测的灵敏度。将该传感器指标技术与嵌入式电化学系统设计相结合，研制开发了多种不同功能的DO 监测仪器设备，有直接读数显示、笔式便携式和具有数据打印记录功能等不同功能。

技术指标：

检测范围：0－20mg/L

响应时间：30s

传感器寿命：1 年。

项目编号： 20238

项目名称： COD、BOD、DO 三位一体在线监测仪

项目简介： 长春应化所制备出性能稳定、催化活性高的TiO2 纳米材料修饰电极，实现了基于光电催化氧化法的快速COD 检测；采用生物相容性好、高稳定的高分子有机-无机杂化材料包埋多种微生物制备生化需氧量(BOD)生物传感器；制备出性能稳定、重现性好的金、铂微电极阵列，并对其进行表面修饰，整合参比电极、对电极于一体，得到性能稳定、响应快、不需搅拌的DO 传感器。在此基础上实现快速测定三参数，开发出COD、BOD、DO 三位一体在线监测仪。

光电催化氧化法的快速COD 检测，氧化能力强、速度快、无二次污染；生化需氧量（BOD）生物传感器，对各种有机物的降解能力强、使用寿命长，可适用水样范围广；基于纳米材料修饰的微电极阵列的DO 传感器，传质速度快、无需搅拌、灵敏度高。

项目编号： 20239

项目名称： 长余辉发光材料

项目简介： 新型长余辉发光材料如稀土铝酸等体系是无污染的节能型环保贮光材料，可将太阳光、荧光灯等照射下得到的能量贮存在材料中，然后以发光的形式缓慢地释放，从而起到了在暗环境下指示照明的目的。长余辉发光材料掺杂到塑料、涂料等基质中使用。

绿光、蓝绿光和蓝光的发光时间可持续12 小时以上。

项目编号： 20240

项目名称： 稀土着色剂

项目简介： 稀土着色剂具有制备工艺简单、生产成本低、着色性能优越、生产与使用无污染、无毒害等特点，可极好地解决有机着色剂热稳定性和化学稳定性差、无机着色剂中含有较高毒性金属（特别是锡、铅、镉和钴）等问题。该项目的研制对改变着色剂产品生产现状、提高产品档次具有重大意义。

红色、枣红色、橙色、黄色等粉体材料。

项目编号： 20241

项目名称： 聚乳酸树脂万吨级产业化

项目简介： 聚乳酸（PLA）是一种新型完全可生物降解绿色塑料，性能与聚丙烯、聚乙烯相近，如可以采用注塑、挤出等不同方式进行加工，可以制成纤维、膜、棒、块、板材等用于纺织、包装等各种民用、工业应用和医疗特殊应用领域。针对不同应用领域对聚乳酸性能要求不同的需要，开发出10 种以上规格和批号的产品。在包装膜和泡沫材料、生态农业用塑料制品、一次性塑料使用制品、纺织纤维、医用塑料制品等方面得到广泛的应用。目前已建成国内唯一、世界上第二条千吨级生产线。

项目编号： 20242

项目名称： 二氧化碳基塑料万吨级产业化

项目简介： 二氧化碳共聚物是以二氧化碳和环氧化合物为原料共聚而成，二氧化碳既是一种广泛、廉价易得的基本化工原料，又是可回收利用的环保产品，在一定程度上对日益枯竭的石油资源是一个补充，市场潜力巨大。

长春应化所面向国家二氧化碳综合利用和发展低碳产业的重大需求，于2001 年在国内较早地开展了该领域的研发，2004 年与蒙西集团合作建成了世界上第一条具有完全自主产权的年产千吨级二氧化碳共聚物生产线。2012 年在浙江台州建成了3 万吨/年生产线。

项目编号： 20243

项目名称： 啶酰菌胺高效绿色合成新工艺

项目简介： 啶酰菌胺是由德国巴斯夫公司开发的新型烟酰胺类内吸性杀菌剂，其通用名为Boscalid，具有广谱的杀菌性，几乎对所有类型的真菌病害都有活性，尤其对防治白粉病、灰霉病、菌核病和各种腐烂病等非常有效。由于其良好的应用性和持效性，啶酰菌胺得到了广泛的重视。至2007 年已经取得50多个国家用于100 种作物防治80 种病害的登记。中国给予巴斯夫的啶酰菌胺行政保护期为7.5 年， 2011 年下半年行政保护期已满，该产品在农业生产中将得到更广阔的应用。

长春应化所开发了一条采用廉价易得的原料，经Suzuki 偶联反应及相对无污染的后续反应合成啶酰菌胺的新路线。与巴斯夫的合成工艺相比较，使用低成本催化剂代替了昂贵的钯催化剂，同时避免了因硝基还原而产生的环境污染及成本增加，具有生产成本低，对环境比较友好，污染小的优点。

项目编号： 20244

项目名称： 油田及造纸行业水处理技术

项目简介： 水分散型聚丙烯酰胺（PAM）是水溶性高分子领域的高新技术，其生产原料、工艺过程以及产品的形式完全符合绿色化学的发展方向。与传统的水溶胶型、乳液型及粉体型产品相比，具有工艺简单、耗能低、无二次污染、溶解速度快及使用方便等特点。本技术集成水处理剂和设备于一体，处理后的污水达到标准指标。

项目编号： 20245

项目名称： 石油三采废水、造纸污水等污水处理技术

项目简介： 长春应化所以原生态风化煤作为主要原料之一，开发出了具有自主

项目编号： 20246

项目名称： 油田用高效水基压裂液增稠剂

项目简介： 长春应化所以抗高温水溶性高分子为研究基础，研制开发抗高温水基压裂液增稠剂。压裂液在150 高温下具有良好施工效果，已在大庆油田压裂矿井现场中应用。

项目编号： 20247

项目名称： 油井用智能化高强度封堵胶体

项目简介： 以水溶性高分子水溶液为智能胶体基液，采用可控交联及可控破胶的调控方式，成功研制开发出高强度封堵胶体，已在中石油新疆吐哈油田现场应用。高强度智能胶体在30-120 温度范围内使用，具有高强度及粘弹性，胶体的交联及破胶可控，可以对油井施工过程中井下气体实施良好封堵。

项目编号： 20248

项目名称： 油田用高强度智能凝胶分隔器

项目简介： 针对油田油井完井施工的遇阻率高、油井质量优质率偏低的问题，长春应化所制备的高强度智能凝胶分割器可有效的将井筒内的泥浆同清水分隔、密封。在施工过程中避免了清水和泥浆之间的掺混，大大降低了施工的遇阻率，提高了钻采效率。在施工结束后智能凝胶体在内部破胶剂的作用下，可以在指定的时间内解离，凝胶体变为具有较低粘度的液体，对后续施工无不利影响。

项目编号： 20249

项目名称： 油田固井施工用防气窜智能凝胶

项目简介： 在传统油田固井施工工艺中，固井水泥与井壁界面之间，以及完井后水泥的内部，由于水泥自收缩产生大量微孔道，导致油井气窜，导致固井质量下降，影响油井寿命。长春应化所利用智能胶体高强度、高延展性及优良的气体阻隔性，对水泥内部以及水泥与井壁界面处形成的裂缝进行封堵。不仅可以大幅度提高固井质量，同时还可以提高油井使用寿命，从而提升油井钻采率，增加经济效益。

项目编号： 20250

项目名称： 油田深井开采用耐温水泥外加剂

项目简介： 随着石油勘探工业的发展，钻井技术的进步给固井提出更高的要求。在石油可采、易采储量不断减少的情况下，油田勘探开发已向海洋、复杂地层、深井、中深井以及超深井方面发展。目前高温高压固井，特别是循环温度在100以上的井，都采用国外的外加剂产品。

长春应化所研制的耐温降失水剂可与其它外加剂配伍，形成抗高温、耐盐侵水泥浆体系，可解决我国油田在耐高温油田助剂长期以来依赖进口的问题。

项目编号： 20251

项目名称： 纸张表面增强剂

项目简介： 纸张的表面强度直接关联到纸机的车速、应用性能和保存年限。目前常用的纸张表面增强剂多为变性淀粉、聚乙烯醇、羧甲基纤维素和聚丙烯酰胺等高分子材料。长春应化所采用稀土化合物与变性淀粉共同使用，可将纸张的表面强度提升30-50％。该稀土化合物无毒无放射性，在生产过程中不存在三废，耐水性好，与纯变性淀粉相比，成本增加幅度很小。

项目编号： 20252

项目名称： 保水剂

项目简介： 保水剂是一种具有高吸水特性的高分子材料，能迅速吸收比自身重数百倍甚至上千倍的纯水，而且具有反复吸水功能，吸水后的水凝胶可缓慢释放水份供作物利用。保水剂的应用是近年来发展迅速的化学节水技术，在国际上，保水剂被称为继化肥、农药、地膜之后的第四大类农用化学制品，被广泛应用于沙漠改造、水土保持、抗旱保苗、增产增收。同时，能增强土壤保水性、改良土壤结构、减少土壤水分流失、提高水肥利用率。

项目编号： 20253

项目名称： 高吸水性树脂（SAP）

项目简介： 高吸水性树脂（SAP）作为一种很有前途的新颖功能性高分子材料，应用领域已涉及多个行业。到2010 年，仅卫生制品一项可耗30 万吨，纸尿布（裤）可耗10 万吨。随我国人口的增加，耕地和水资源相对减少，SAP作为蓄水材料，在种子包衣、苗木移栽、无土栽培等方面有很好的应用前景，在我国的西北、华北、东北等干旱地区以及大城市及其郊区的用量将增大，水稻的旱育和抛栽已是世界发展的趋势。

项目编号： 20254

项目名称： 多功能种子包衣剂

项目简介： 长春应化所研制的“JP-1S 多功能种子包衣剂”在吉林、黑龙江、辽宁、甘肃、宁夏、山西、河北、内蒙古等八个省自治区共推广了近100 万亩，增产幅度达9.8～28.1%。在内蒙进行了大面积的飞机机播种草，在特大干旱的情况下，草籽成活率由40%提高到64%，并降低迁移率90 米。

项目编号： 20255

项目名称： 固体废弃物的高值化利用

项目简介： 长春应化所采用自主创新技术和工艺流程，将粉煤灰、废旧塑料、玉米秸秆、稻壳、木粉等固体废弃物经共混加工制成高附加值新型环保工程材料，变废为宝，具有重要的经济效益和社会效益。

采用废旧塑料与粉煤灰制备的井盖既防止了井盖丢失，又有很强的市场竞争力。井盖性能优良，抗压、抗弯、抗冲击能力高于其它同类产品，而且耐热、耐寒、耐酸碱、耐老化，制品力学强度高。

采用特殊的配方和工艺条件制备的新型木硅塑建筑模板，原材料来源丰富，特别是在制品中填充一定量的粉煤灰，大大降低了制品价格，质量提高，加工性好，耐虫蛀，耐菌，耐酸碱，不吸水，不变形，产品100％可回收利用。

项目编号： 20256

项目名称： 电镀废水中有价元素回收集成技术

项目简介： 电镀和制革生产过程中排放出来的废水严重污染环境。据不完全统计，我国每年排出的电镀废水约为40×108 m3，主要含有Cr（III）、Cr（VI）、Zn（II）、Cu（II）、Ni（III）、Fe（III）等重金属离子。医学研究表明，六价铬是一种致癌物质，Cr(Ⅵ)的毒性比Cr(Ⅲ)大100 倍。在废水中Cr(Ⅵ)随pH 值的不同分别以CrO3，CrO42-，Cr2O72-等形式存在。如果能有效的回收铬及其它重金属资源，不仅可减少环境污染，而且可节约资源，变废为宝。

长春应化所开发的新型阴离子交换树脂与传统大孔弱碱性阴离子交换树脂相比，其吸附性能、使用寿命和再生过程等方面具有非常大的优势。

项目编号： 20257

项目名称： 电厂脱硝技术

项目简介： NOx 的污染主要来自火力电厂的烟道气和汽车排放的尾气，其排放问题一直没有得到非常有效的解决，原因有污染源复杂和现有NOx 消除催化技术成本较高。

长春应化所以火力电厂脱硝为目标，利用稀土与其它组分之间的相互作用对催化剂活性中心进行修饰和调控，充分发挥稀土的特殊催化作用，开发出高性能的Ce-磷酸盐基的高选择性脱硝催化剂，取代V2O5/WO3-TiO2 催化剂，并优化脱硝装置设计和操作工艺。该技术已与企业合作，处于调试状态。

项目编号： 20258

项目名称： 新型稀土高温热障涂层材料

项目简介： 针对高推重比燃气轮机对热障涂层材料的迫切需求，长春应化所最早在国内开展了新型稀土高温热障涂层材料的研究，自行设计、研制成国内第一套“可控温热障涂层自动热循环仪”，该仪器可以模拟燃气轮机在工作状态下叶片所处的温度环境并自动测试热障涂层的热循环寿命；确定出优化的稀土成分之比，是国内外第一个非氧化锆型的高温热障涂层材料。

主要技术指标：

热障涂层耐温：1250 （长期使用）

项目编号： 20259

项目名称： 硝基化合物低温加氢反应

项目简介： 长春应化所开发了硝基化合物低温加氢反应的高效催化剂及绿色反应过程。反应温度从目前的150-260 降至35-100 ；反应过程无有机溶剂使用；产品选择性好，无废弃物产生；反应过程安全，可控，无中间产物累积，产品纯度好；按年产10 万吨的工艺估算，总成本估计节约10%-20%。

此外，开发了系列具有高效催化活性的镍基催化剂，实现了实验室低温芳环硝基化合物、苯甲酸等绿色催化加氢反应过程。从源头上消除污染，减少生产过程的事故，可望推动加氢清洁工艺的研发进程。

项目编号： 20260

项目名称： 纤维素加氢合成异山梨糖醇

项目简介： 纤维素是全球来源最广泛，最丰富的生物质资源，纤维素的高效转化在生物质资源利用领域有着举足轻重的地位。长春应化所以Ru基催化剂催化纤维素加氢，在低浓度无机酸存在下可将高浓度的纤维素直接选择性转化为异山梨糖醇，收率达到35%-50%。异山梨糖醇作为一种新型的生物平台分子，在有机合成、生物质能源、药物合成、聚合物合成以及改性方面有着广泛的应用价值。为生物平台分子异山梨糖醇的合成提供了绿色、有效的合成路径。

项目编号： 20261

项目名称： 环己烷氧化合成环己酮环己醇

项目简介： 长春应化所开发了一种Ti 基合金催化剂，催化剂原料廉价，制备工艺简单。反应中催化剂性质稳定，组分没有流失。反应后催化剂不需要处理，分离后就可直接重复利用，并且活性稳定。催化氧化环己烷产物清澈，不会沉淀结渣。环己烷转化率可达到7%，环己醇和环己酮的总选择性达80-90％以上。

项目编号： 20262

项目名称： 油脂催化加氢合成高碳醇及烷烃

项目简介： 长春应化所开发了活性高、选择性好的Ru 基催化剂，该催化剂对油脂加氢脱氧反应制备长链的烷烃具有良好的催化性能。降低了油脂的加氢脱氧反应的反应温度，在比较温和的条件下即实现了油脂的加氢脱氧反应，反应温度为200-250，长链烷烃的产率大于90%。此外，我们还开发了一种Cu 基催化剂，该催化剂可以催化油脂加氢转化为高级脂肪醇，收率大于98%。

项目编号： 20263

项目名称： 尼龙-11

项目简介： 尼龙-11 树脂，学名聚十一内酰胺，由于分子链中存在酰胺结构和分子间形成很强的氢键，因此具有优异的机械物理性能，耐磨性能，自润滑性能，耐油性。又由于尼龙-11 中亚甲基链相对较长，因而与尼龙-6 和尼龙-66 相比，又具有独特的优点，如韧性更好，耐寒性更好，脆化温度低达-70。吸水率低因而尺寸稳定性好。熔点只有185，因而加工容易。总之，尼龙-11 以其性能的独到之处和应用的不可替代性，具有广阔的发展前景。长春应化所已经进行了30 吨/年规模的装置全流程扩大试验，取得了成功，独立开发出合理的合成技术路线，其中国内其它厂家解决不好的关键技术已得到满意的解决。

技术指标：产品质量达到法国阿托公司（Atochem）Rilsan-BMNP40 牌号的标准。产品收率达到国外先进水平、成本较低、产品质量达到了国际标准。

项目编号： 20264

项目名称： ε-己内酯生产技术

项目简介： ε-已内酯也是粘胶剂的原料、化学中间体、良好的溶剂。由于ε-已内酯具有广泛的用途，从1974 年国外开始开发研究，几十年来，美、日等西方发达国家产量在逐年增长，目前国际市场处于供不应求的状况。国内目前还处在起步阶段，尚未有规模化生产，仍处在中试和小规模生产阶段，市场主要靠国外进口来满足。

长春应化所采用低浓度的双氧水氧化环己酮生产ε-已内酯。在后处理过程中清除过氧化物，因而消除因过氧化物易产生爆炸的因素。其工艺流程简单、安全，相对收率较高。

技术指标：环己酮的单程转化率60％以上；ε-己内酯单体纯度达到99.9％。

项目编号： 20265

项目名称： 高附加值白炭黑制备技术

项目简介： 长春应化所采用现代非平衡态机械制粉技术，以沉淀法白炭黑为原料，获得超细白炭黑粉体。

技术特点：

(1)粉体粒度小，接近气相法产品（2 微米以下）；

(2)可提高产物的比表面积（20%以上）；

(3)加工效率高、成本低（成本是气流粉碎的 1/2-1/3）；

(4)产品不仅具有超细粒度，而且粒度分布更集中，无需分级处理；

(5)加工过程在封闭的设备中进行，无超细粉体外逸，既有利于工作环境又可保证产品无损失，产品理论收率100%；

(6)设备成本低、过程易控制、扩大产能快。

(7)主要能耗为提供电机的电能，无三废排放。

在丁苯橡胶中的补强效果与气相产品接近，强度提高1/3 以上；在粘接剂和涂料中优于目前沉淀白炭黑，可以替代气相白炭黑使用。

项目编号： 20266

项目名称： 聚酰亚胺

项目简介： 聚酰亚胺是目前已经工业化的高分子材料中耐热性最高的特种工程塑料.长春应化所在原材料路线的开辟，单体合成，聚合工艺，加工方法等方面具有50 年的工作积累，将由氯代苯酐出发合成聚酰亚胺的反应步骤由原来的六步过程简化为两步反应，大幅度减少辅助试剂和溶剂的使用量，减少废弃物排放，降低过程消耗，聚酰亚胺生产成本降低30%以上。

项目编号： 20267

项目名称： PVC 结构泡沫夹芯材料

项目简介： 长春应化所在基体树脂组成-发泡工艺-泡沫性能构效关系研究的基础上，重点解决工艺放大过程中配方的调整，工艺兼容性，产品稳定性以及工艺衔接问题，研发密度为80kg/m3 泡沫材料及生产技术。

项目编号： 20268

项目名称： 聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）

项目简介： 以杜邦Sorona 3GT 和壳牌FG30 为代表的聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）是继20 世纪50 年代聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）和70 年代聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）之后新研发的极具发展前途的高分子材料，它既克服了PET 的刚性又避免了PBT 的柔性，且具有相当于尼龙的高回弹性，广泛应用在工程塑料、汽车内件、服用纤维和地毯等领域。

长春应化所开发出了两种高效催化体系: 高效复合型催化体系和高效纳米粒子负载催化体系。从1,3-丙二醇出发的合成路线，可提供催化剂体系及和PTT的合成工艺全套技术。

项目编号： 20269

项目名称： 纤维活性剂

项目简介： 长春应化所开发了由己内酰胺封闭的二苯基甲烷-二异氰酸酯添加各种助剂调配、研磨而成的纤维活性剂。性能指标可达瑞士EMS 公司GrilbondIL-6 产品的水平。产品常温下以乳白色液体形式保存。

与市场同类产品相比，其主要优点：1. 粘合力高；2. 颗粒精细，可形成均匀涂层；3. 流动性好，无沉淀现象；4. 解封温度较低；5. 可按用户要求调节粘度。

项目编号： 20270

项目名称： 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)

项目简介： 聚乙烯基吡咯烷酮是一种具有良好应用前景的高分子材料，广泛应用于医药，化妆品，涂料，啤酒，饮料，纺织印染，粘结剂，洗涤剂，高分子聚合，电子，分离膜等领域，且用量稳步增加。

合成PVP 的工艺路线采用恒温高压聚合技术，制备出K12，K17，K30 等均聚产品，尤其是PVP--K12 是一种性能优良应用面广的水溶性高分子化合物，是PVP 行业的高精尖品种，一般厂家没有能力生产，长春应化所技术成熟可靠，操作稳定，产品符合中国药典，美国药典和欧洲药典最新版本要求。并通过技术改进制备出分子量较窄的PVP 均聚产品，以及交联聚乙烯吡咯烷酮。

项目编号： 20271

项目名称： 无定型聚芳醚酮耐高温绝缘涂料

项目简介： 已商品化的耐高温高分子绝缘涂料主要由聚酰胺、聚酰亚胺树脂制备。但其湿热性能较低，极大地限制了它们在高

项目编号： 20272

项目名称： 稀土异戊橡胶（一）

项目简介： 随着近年来我国乙烯工程的不断发展，使得乙烯中的碳五馏分大量富集，而碳五馏分中的异戊二烯又是制备异戊橡胶的原料，我所自主开发的高活性、高立构选择性可溶稀土催化剂，在世界范围内属于领先技术。异戊橡胶是合成橡胶中综合性能最好的一个胶种。目前，国内市场上通用型异戊橡胶的主要用途是全钢载重子午线轮胎，全钢胎的胎圈钢丝部位所需的异戊橡胶均为俄罗斯生产，该项目的产业化将有效弥补我国异戊橡胶缺口、全面取代进口。

长春应化所通过改进催化剂和聚合工艺，在较高聚合温度下(40)成功地合成出具有顺式含量高于96%、相对分子质量分布指数低于3.0、门尼黏度介于70~90 的新型高品质稀土异戊橡胶，并将聚合、凝聚等工艺所需能耗降至最低。

项目编号： 20273

项目名称： 稀土异戊橡胶（二）

项目简介： 长春应化所制备一种新型的苯基双亚胺钳型稀土催化体系。该体系在工业介质中具有优异的溶解性，即均相性，为生产的可重复性和稳定性提供了先决条件，尤其是该体系具有高催化活性和高顺1,4-选择性（＞98%），而且这种性质在较宽的聚合温度范围内都可保持。该催化剂与传统的齐格勒-那塔稀土催化剂结构完全不同，长春应化所拥有自主

项目编号： 20274

项目名称： 高乙烯基聚丁二烯橡胶

项目简介： 长春应化所采用铁系络合催化剂生产高乙烯基聚丁二烯橡胶，催化剂成本较低，不涉及使用有毒、有害、价格昂贵的催化剂组分，不增加环保成本，生产成本与镍系顺丁橡胶成本相当，如用其替代溶聚丁苯橡胶，经济效益将非常可观。

此外，相对于锂系催化体系溶剂精制成本更低，聚合条件温和，不使用任何添加剂或调节剂，更适合于大规模工业生产。催化剂组分均为便宜、易得的工业品，与N 镍系顺丁橡胶使用同样的溶剂和单体，可在顺丁橡胶装置上生产，不需另建生产装置。

项目编号： 20275

项目名称： 稀土顺丁橡胶

项目简介： 稀土顺丁橡胶是当代不同催化体系顺丁橡胶系列中最具特色且性能全面的品种。其顺式1,4 结构含量高、线形结构规整度高、分子量高且分布宽，有优于镍系顺丁橡胶的物理机械性能和加工性能；且稀土催化体系引发聚合反应过程中不易产生高分子支化及交联，不易生成凝胶，适合进行丁二烯本体聚合，从而简化了聚合物生产流程，降低了投资及生产能耗；另外高门尼粘度产品的合成工艺易行，又由于其分子结构的特点，适量充油不会引起物理机械性能下降，这一突出特点使得生产成本低、抗湿滑性、耐疲劳性和加工性能均得到改善的充油稀土顺丁橡胶成为可能。

项目编号： 20276

项目名称： 新型钒系催化体系和三元乙丙橡胶

项目简介： 世界上90%的三元乙丙橡胶所用催化剂为钒系催化剂，我国进口装置所用钒系催化剂为第一代三氯氧钒催化剂，聚合活性低、寿命短、对水和空气高度敏感、制备过程高能耗、高污染，且该催化剂完全为国外专利覆盖。

长春应化所开发了具有自主

项目编号： 20277

项目名称： 高熔体强度聚丙烯

项目简介： 聚丙烯是目前世界上应用最广，产量增长最快的树脂之一。然而，普通聚丙烯韧性差，熔体强度低，大大限制了其在高端产品中的应用。长春应化所利用具有自主

项目编号： 20278

项目名称： 高性能聚乙烯-聚苯乙烯树脂

项目简介： 高性能聚乙烯-聚苯乙烯树脂（PE-PS）是用悬浮接枝技术将苯乙烯接枝到聚乙烯分子链上，苯乙烯在接枝到聚乙烯分子链上的同时，以接枝的苯乙烯为核进行均聚生成聚苯乙烯，使聚乙烯和聚苯乙烯以共价键键合在一起，由于聚乙烯和聚苯乙烯以共价键相连接，因此不会发生加工过程中的相分离情况。

长春应化所采用全新路线制备的高性能PE-PS 共聚物与通用的聚苯乙烯和聚乙烯等相比，其耐热性、耐老化性能、化学稳定性和加工性能优异，在强度、韧性、冲击性和耐高低温等方面综合性能更好。

项目编号： 20279

项目名称： 光气法聚碳酸酯（PC）产业化技术

项目简介： 聚碳酸酯(PC)是一种性能优异的工程塑料。它具有优越的光学透明性（可见光透过率>90%）和很高的抗冲击强度，优良的热稳定性、耐蠕变性和耐寒性，以及良好的电绝缘性、阻燃性。

光气法生产聚碳酸酯的关键是界面反应聚合技术。长春应化所在小试中研究了物料配比、催化剂用量、分子量调节剂以及反应流程控制对反应的影响，在此基础上，开发出具有我国自主

项目编号： 20280

项目名称： 汽车线束用高温、耐油热缩材料

项目简介： 汽车线束用高温、耐油热收缩材料的应用，可保证线束系统在高温、油浸、振动、磨擦的状态下长期稳定工作，具有抗摩擦，阻燃和耐高温等特性。该产品是替代美国RAYCHEM （瑞侃）公司的系列制品，同时降低国内汽车线束的研发及制造成本。

长春应化所开发的汽车线束用高温、耐油热收缩材料系列制品，能抵抗航空油和柴油燃料，液压油和润滑油等油液的腐蚀，并实现线束系统的抗摩擦，阻燃和耐高温，特别适合用作车辆电缆控制系统的护套和线束的保护，其工作温度范围 -75至150。

项目编号： 20281

项目名称： 低温抗冲击聚丙烯复合材料

项目简介： 聚丙烯广泛应用于建筑、包装和汽车零部件等领域。但是聚丙烯韧性低，尤其是低温抗冲击性能差，限制了它的应用。采用POE 或EPDM 等弹性体可显著地改善聚丙烯的韧性，但却损失了材料的刚度、强度、热变形温度等重要性能。采用无机刚性粒子增韧聚丙烯，韧性提高的幅度很小，并且很难制备低温高抗冲的聚合物材料。为了获得刚韧平衡和低温高抗冲的聚合物材料，将无机刚性粒子和弹性体复配是目前比较常用的方法。但弹性体的加入对聚合物材料的拉伸强度和模量有不利的影响，并且价格高，增加企业的生产成本。

长春应化所通过在聚丙烯/碳酸钙复合材料中添加一定量高密度聚乙烯，使其脆韧转变温度达到0以下，部分取代传统的橡胶或弹性体粒子增韧的聚丙烯材料，使无机纳米粒子增韧聚丙烯材料作为韧性材料在实际中得到应用。

项目编号： 20282

项目名称： 透明生物降解薄膜

项目简介： 长春应化所以生物降解塑料聚乳酸为主要原料，制备可生物降解吹塑薄膜，该薄膜具有良好的拉伸强度、拉伸断裂伸长率、抗撕裂强度、抗穿刺强度等力学性能，无毒无味，透明，可热封，印刷性好，耐水，阻隔气体性好，长期存放不脆化，在土壤中可降解，适合食品包装和药品包装等一次性薄膜用品，超市购物袋等各种用途。

技术指标：

拉伸强度>30MPa，断裂伸长率>100%，抗撕裂强度>100KN/m2，抗穿刺强度>0.5J，薄膜厚度10-100μm，透光率>85%。

项目编号： 20283

项目名称： 环保型复合增塑剂

项目简介： 传统的塑料增塑剂是邻苯类，用量较大的如DOP、DIDP 等。但是DOP 对环境和人体有害，西方发达国家已禁止在塑料里添加邻苯类增塑剂。长春应化所制备的环保型复合增塑剂可用通用塑料PVC 和聚乳酸、聚碳酸酯等生物降解材料的增塑及增韧改性。

技术指标：

分子量：1×103～30×103；酸值：≤ 3 mg KOH/g；色泽：无色或微黄。MI 提高2～5 倍，ε % ≥ 100 %。

项目编号： 20284

项目名称： 聚乙烯淀粉吹塑薄膜

项目简介： 长春应化所以聚乙烯、淀粉为主要原料，制备低成本吹塑薄膜，该薄膜具有良好的拉伸、抗撕裂、抗穿刺等力学性能，无毒无味，透明，可热封，耐水，阻隔气体性好，适合食品包装和药品包装等各种用途。

技术指标：

拉伸强度>15MPa，断裂伸长率>200%，抗撕裂强度>60KN/m2，抗穿刺强度>0.5J，薄膜厚度10-100μm，透光率>80%

项目编号： 20285

项目名称： 可用于食品包装的安全无毒密封胶垫

项目简介： 包装材料的防腐、密封是主要考虑因素，通常采用环氧酚醛树脂（双酚A 主要用途）、PVC 增韧剂和胶黏剂来提高包装材料的防腐性能和密封性能。由于环氧酚醛树脂、PVC增韧剂、胶黏剂在使用中会有相当数量的残留存在，罐头食品、饮品在高温灭菌中，这些残留物就会随温度变化溶入到罐头食品、饮品中，造成食品污染。2012 年，我国将开始强制实施在食品接触包装材料涂料、饮品密封胶垫领域全面禁止双酚A、塑化剂、胶黏剂。以消除食品接触性包装材料及制品的危害因素，为食品安全提供保障。

长春应化所采用世界上公认的安全、卫生、无毒、可回收的PE 为主要原材料，通过对材料接枝改性，制备可与罐头、饮品内溶物接触的密封胶垫，取代目前所用的含有塑化剂的PVC 传统工艺，从源头上杜绝了食品污染。

项目编号： 20286

项目名称： 高性能汽车专用尼龙（PA6、PA66）工程塑料

项目简介： 长春应化所采用新型的高强度短切玻璃纤维作为增强剂，提高尼龙的机械性能。该玻璃纤维采用新的浸润剂系统，专为增强聚酰胺配方设计，兼备了优越的喂料特征、高的光泽和模塑件优良的力学性能。

在复合体系中引入了自行开发的多层复合包覆红磷母粒，具有优异的阻燃效果、分散性和热稳定性。所选用的作为载体的聚合物在双螺杆挤出机的加工过程中，与聚合物的其他成分具有一致的分散性，降低了生产过程中磷化合物的生成以及其在电解质溶液中的溶解度，从而保证产品具有稳定和高的CTI 值。

项目编号： 20287

项目名称： 高性能无卤阻燃PC/ABS 合金

项目简介： 卤系阻燃剂已经成为日常环境中无处不在的污染物，它对于环境与人类的威胁日益严重。而制造、循环回收、或拋弃家电及其它消费性产品的行为，是造成这些污染物释放到环境的主要途径。

长春应化所采用“釜内合金化”和“反应型挤出”相结合的办法，开发出超高流动高光泽无卤阻燃材料PC/ABS 合金，该材料具有外观优良（免喷涂）、易于成型（优异的流动性）、高刚性和高冲击强度等特点，同时能够满足UL-94 V-0无卤环保阻燃要求。

项目编号： 20288

项目名称： 氟碳低表面能防污涂料

项目简介： 氟碳涂料是低表面能防污涂料的一种，与传统涂料相比较有其优异的特性，如超长耐久性、耐腐蚀、耐化学药品、防污性、阻燃性、适应性、良好的涂层粘结性、附着力强、涂层硬度高、施工性能良好、装饰性及防静电、抗核辐射等。

长春应化所结合纳米技术，开发出的新型氟碳低表面能防污涂料，具有高热稳定性、化学惰性和优异的自清洁防污性能，创造了集调色、环保、防污节能为一体的新型涂料技术。

技术指标：

防污组合涂料的水接触角：110°＞a＞100°，表面能< 25 达因/厘米；附着力大于二级；硬度H 级；弯曲性< 3 mm；干燥时间：表干≤4 h，实干≤24 h；常温下（15~30）即可固化，可刷涂、可喷涂；200下可以长期使用(＞2 年)。

项目编号： 20289

项目名称： 高折射率LED（有机硅）灌封胶

项目简介： 在照明领域中，采用LED 光源已成为发展趋势。但是在LED光源使用过程中，由于芯片内部结构缺陷以及材料的吸收、光子在出射界面由于折射率差引起的反射以及入射角大于全反射临界角而引起的全反射等原因造成LED 光能损失，使许多光线无法从芯片中出射到外部。而在芯片表面涂覆一层折射率相对较高的透明胶层——LED 灌封胶，可有效减少光子在界面的损失，提高取光效率，还起到对芯片进行机械保护的作用。

常用的LED 灌封胶包括环氧树脂类和有机硅类。有机硅LED灌封胶则由于其具有透光率高，折射率大，热稳定性好，应力小，吸湿性低等特点，性能明显优于环氧树脂胶，在大功率LED 封装中得到广泛应用，但成本较高。

长春应化所合成一种新的LED 灌封胶，成本低，性能达到国外公司同类产品的水平。

项目编号： 20290

项目名称： 聚乙烯醇缩醛泡沫材料-医用海绵

项目简介： 聚乙烯醇缩醛泡沫材料是一种开孔结构的白色泡沫塑料。在干燥状态下为硬质泡沫塑料，具有良好的机械性能，可进行机械加工。它还具有优良的亲水性，吸收能力远高于棉纱、纸张等一般的吸水材料，吸水后，在湿态下变成柔软、强韧、耐磨并有回弹性的弹性海绵。

医用海绵对可见光和紫外线也有极好的抵抗能力，还具有良好的耐化学药品、耐碱的性能，能耐任何浓度的甲醛溶液，还能耐30 %以下强酸的腐蚀，能有效抵抗细菌生长，不受霉菌侵蚀。有良好的生物相容性，异物排斥反应少。医用海绵吸液（水、血、尿）速度快，柔韧度高、强度好、易于消毒，可作外科尤其是眼科、耳鼻喉科及显微手术敷料和手术衬垫等。

项目编号： 20291

项目名称： 多糖人工皮肤

项目简介： 皮肤是人体最大的且暴露的器官，易受到各种损伤。皮肤的损伤必需要进行保护与修复。

多糖人工皮肤可以对皮肤损伤进行保护与修复；长春应化所研制的多糖人工皮肤具有良好的组织相容性（无细胞毒）、伤口保护性(自灭菌)、止血、吸液、弹性与贴覆性、具有界面性细胞外基质功能与生物大分子活性保持功能、持水性与水平衡功能、减少瘢痕与畸型、减少治疗疼痛、加速愈合与降低费用的特点。

项目编号： 20292

项目名称： 多糖便秘治疗药物

项目简介： 中国有6000 万人长期受便秘的痛楚。目前国内外都用德国艾者思治疗便秘，但这一药物含有肠道刺激性成份番泄叶，长期服用有损伤肠道及损伤肾的危险。

长春应化所研制的多糖便秘治疗剂只作用于消化残渣，使消化残渣增加体积与含水率并降低硬度，对人体组织无任何作用，长期服用无害。可取代艾者思，并达到其治疗便秘的效果。

项目编号： 20293

项目名称： 多糖体重控制药物

项目简介： 中国有近亿人体重超标或肥胖，还有一大批希望保持体形的人群。市场急需安全的体重控制药物。

长春应化所研发的多糖体重控制药物有胃占空而少食、可大量吸附肠道中油脂降低油脂吸收的功能。因其不为人体消化吸收长期服用无任何付作用，明显优于市场上其它含有泄剂的体重控制剂。目前进行的动物实验表明可降低进食量30%-50%。长期使用可降低血脂水平20%。

项目编号： 20294

项目名称： 可替代石膏的骨外固定材料

项目简介： 长春应化所研制的具有形状记忆功能的新型医用体外固定材料，可完全生物降解，在55-70温水中有可塑性，安全、方便、清洁、无毒无副作用，能够重复使用，是可替代石膏作为骨外固定材料。

采用丙交酯（LLA）和ε-己内酯（CL）的共聚物作为PLLA 和PCL 共混物的增溶剂成功制备了温水塑型医用固定材料。将该材料制成多孔板材或多孔网状材料，具有良好的透气耐水性。使用时不会发生折断、拉断、破损等。产品力学强度高，韧性好。X-射线透过能力强，进行X-射线检查不需拆除固定材料。堆密度小，体积密度0.9-1.2g/cm3，使用量少，通常板材或网的厚度在1-3mm。温水中加热软化，方便医生操作。由于材料具有记忆性，二次加热至塑性温度即可恢复到原来形状。可无水加热使用，当产品固定成型后可以对所需改动的地方加热，如电吹风即可进行二次塑型固定。可长期密封保存，废弃物可完全生物降解，对环境不会造成任何污染。

项目编号： 20295

项目名称： 复方MB涂膜剂

项目简介： 涂膜剂是最近几年来发展起来的一种新剂型，它是将药物溶解或混合在成膜材料的挥发性溶液中所制得的外用液体制剂。用时涂于患处，溶剂挥发后形成一层高分子聚合物的薄膜，起着保护创面的作用，同时能逐渐释放药物起到治疗作用。

长春应化所研制的复方MB 涂膜剂是治疗褥疮、烧伤、烫伤等外伤的一种外用制剂，具有止血化瘀、消肿生肌、抗炎止痛之功效。褥疮、烧伤、烫伤等外伤伤口由于见水、密闭易引起化脓、发炎、溃疡等。而油性擦剂又易污染衣物，包扎复杂，对有渗出物时涂擦困难等缺点。该制剂，涂于患处能较快成膜，具有透气性好，不污染衣物，换药时揭下药膜无痛感等优点，是骨伤科，皮肤科用药的理想剂型。

项目编号： 20296

项目名称： 复方芪桂颗粒

项目简介： 慢性肾衰竭发生在各种慢性肾实质疾病的基础上，缓慢地出现肾功能减退而至衰竭。透析和肾移植虽能延长患者的生命，但价格昂贵，为一般人所难负担，而且效果还远未达完善。中药在治疗慢性肾衰竭方面具有多因素，多靶点，动态，合并用药，综合表现药效的特点，对清除毒素，改善症状，延缓病情，推迟透析等有着独特的效果。

长春应化所研制的复方芪桂颗粒由黄芪等数味中药组成，对慢性肾衰竭(CRF)有独特疗效。复方芪附颗粒对消除毒素、改善症状、延缓病情、推迟透析有着独特的效果。在对其药对配伍物质基础研究的基础上目前已完成制剂的工艺研究工作、质量标准研究。

项目编号： 20297

项目名称： 预防和治疗糖尿病及其并发症的系列保健品和功能食品

项目简介： 糖尿病已经发展成为继心脑血管、肿瘤之后的第三大致死性疾病，严重威胁着人类健康。

长春应化所考察了多种中药提取物对α-葡萄糖苷酶和醛糖还原酶的抑制作用，发现了几种中药提取物具有较高的体外抑制活性，明显高于阳性对照药（Acarbose）。并且对其中有抑制作用的成分进行了鉴定，根据该方面的工作基础，正在开发预防和治疗糖尿病及其并发症的系列保健品和功能食品。

项目编号： 20298

项目名称： 具有特殊功效的人参颗粒及系列产品的研发

项目简介： 对鲜人参进行特殊加工，加工后可将人参中大分子量的人参皂苷大量地转化为稀有人参皂苷Rg3、20S-Rg3、Rk1、Rg5、Rs3、Rs4；其中人参皂苷Rg3 与20S-Rg3 具有很强的抗肿瘤和增强免疫力的活性；Rk1 具有提高记忆力的作用，Rg5、Rs4 与Rs3 具有极强的抗肿瘤活性；加相应辅料制备的人参颗粒在热水中迅速溶解，在冷水中30s 内可全部溶解，溶液黄棕色澄清透明无沉淀。此外，根据中医理论，将人参稀有皂苷与其它中药配伍组成分别具有抗疲劳、提神，调节免疫力，调节血脂等的功能饮料及保健品。

项目编号： 20299

项目名称： 五味子复方颗粒剂、咀嚼片及系列产品

项目简介： 五味子果实和根茎中均含有木脂素类化合物，具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心等多种功效。入药主治肺虚、喘咳、自汗、盗汗、慢性腹泻、痢疾、遗精、神经衰弱、健忘、心悸、失眠、四肢无力、急慢性肺炎、视力减退等诸多疾病。现代药理研究证明，五味子能调理中枢系统的兴奋过程和抑制过程，使之趋于平衡，提高智力活动能力、工作效率；促进新陈代谢，增加体内免疫能力和肌体防御能力，降低转氨酶，对肝脏有一定的保护作用；有强心及兴奋呼吸的作用；能促进健康人淋巴母细胞转化；对多种病菌有抑制作用。

长春应化所在对五味子化学成分及抗氧化活性进行充分研究的基础上，配伍黄芪、人参、麦冬等组成了具有保肝、安神养心、增加免疫力等不同功效的保健品及功能食品。

项目编号： 20300

项目名称： 逆转肿瘤耐药的保健品

项目简介： 长春应化所从传统中药中筛选出毒性低、价格低廉且对肿瘤的发生、发展多阶段均有明显抑制效果的中药提取物。前期研究表明，中药A 可以明显增加卵巢癌敏感细胞对顺铂的化疗敏感性，其增敏倍数约为2.65 倍。逆转耐药倍数约为32 倍，不仅完全逆转了卵巢癌顺铂耐药细胞株COC1/DDP 的耐药性而且也增加了耐药细胞对DDP 的敏感性，使顺铂的起效时间由18h 缩短为12h。

目前用于治疗肿瘤的药物种类很多，但每一种药物在抗癌的同时对正常组织细胞亦有毒性作用，还可能引起继发肿瘤以及肝、肾毒性及骨髓抑制、消化道反应、脱发等不良反应，而迄今为止没有发现姜黄素有明显的毒副作用。中药A有望应用于人类的癌症治疗及化学预防，应用于肿瘤耐药逆转剂及其相关功能保健品的开发。

项目编号： 20301

项目名称： 中药提取方法、饮片加工方法、工艺及质量控制技术

项目简介： 长春应化所在中药的超临界方面进行了大量的研究，得到了人参、五味子、淫羊藿、黄芪、刺五加叶等长白山特色中药的最优提取工艺，可以作为相关提取物、制剂的生产工艺。此外，在中药饮片的加工方法、工艺及质量控制方面的研究成果申报了多项的发明专利。

项目编号： 20302

项目名称： 磁共振成像造影剂

项目简介： 磁共振成像造影剂能进一步提高对软组织的分辨率，使一些较小的病变得以显示，使一部分疑难病变得以定性。在目前的临床磁共振成像中，超过30~40％的诊断需要使用造影剂，它本身并不产生信号，但能通过改变体内局部组织中水质子的弛豫速率而提高正常与患病部位的成像对比度或显示体内器官的功能状态和血液流动，有助于早期发现病变、区别肿瘤和水肿等。对磁共振成像造影剂的基本要求有：(1) 高弛豫性能；(2) 在动物体内低毒、稳定；(3) 选择性分布；(4) 水溶性好；(5)检查后易排出体外。

项目编号： 20303

项目名称： 高分子键合药

项目简介： 长春应化所选用已经证明是疗效确切的抗癌药物，首先是紫杉醇和阿霉素，用化学方法将它们共价结合在双亲性的生物降解高分子上，并在高分子上引入靶向基元，形成具有靶向功能的高分子键合抗癌药，进而制成水溶性的纳米冻干粉剂型。因而，这是将高分子担载技术、高分子纳米自组装技术、药物靶向技术融为一体，研究和开发“一类新药”和“一类新剂型”，不但会替代目前临床使用的紫杉醇的“Taxol”剂型，从根本上解决其过敏反应问题，而且开辟一条实现抗癌药病灶靶向和细胞靶向的技术途径，提高我国的抗癌药工业的自主创新能力和技术水平。本成果不仅限于一个键合紫杉醇，还会有后续的品种问世，如键合的靶向阿霉素等，它们的市场比紫杉醇更大，社会和经济效益更显著。

项目编号： 20304

项目名称： 体内体外医用高分子材料

项目简介： 长春应化所研发的聚乳酸类生物降解高分子高分子材料完全无毒，生物相容，在人体中可以降解和吸收，最后变成二氧化碳和水，因而可用来制造各种植入人体的医疗器械和药物载体。同时可以根据医疗的需要，调节这些材料的生物降解时间。典型的体内降解时间是1个月、半年和1年。

项目编号： 20305

项目名称： 全自动LED插件机

项目简介： 针对国内LED发展加速、人力短缺、人工成本攀高的态势，研发了一款具有高速、高精度、高可靠性的全自动LED插件机，代替目前人工插件。该设备可实现全自动化的LED极性判别、好坏检验、颜色分辨与排序；高速高精度的完成取件、剪脚、折弯等一系列动作；另配有精密的定位与校正系统。

（1）具有自主

项目编号： 20306

项目名称： 六自由度串联机器人

项目简介： 该款六自由度串联机器人负载为6Kg，工作半径最大为1.5m。采用轻量化本体设计，尺寸紧凑，由锻铝精加工而成，有效利用了了锻铝良好的机械性能，在减重的同时增强了臂部强度，最大限度减少机械形变对实际操作带来的影响。重复定位精度高，动作灵活便于控制操作。可移植性强，针对焊接、搬运、涂装、切割等具体应用，配以相应自主研发的控制系统。

具备六自由度机器人本体的独立设计能力，并开发出六自由度机器人成套控制软件。在机器人数学建模、运动学及动力学仿真分析、控制方法等方面形成了一系列完备的研究方法。

项目编号： 20307

项目名称： 分布式无线表面肌电信号拾取装置

项目简介： 本项目包含无线接收终端和与所述无线接收终端无线通信连接的多个有源无线表面传感器，有源无线表面传感器对表面肌电信号进行高保真的拾取，并将所述表面肌电信号进行量化和传输，无线接收终端接收所述有源无线表面传感器拾取的所述表面肌电信号，并发送至终端设备。

本项目克服了传统无线表面肌电采集装置的数据量大的问题，通过有源无线传感器前端进行微分绝对值移动平均算法压缩，有效地压缩了无线传输数据量，为有源传感器采集的通道数扩展提供支持，同时为丢包重传提供了时间支持，提高了抗无线周边物体干扰和电磁干扰的能力。

项目编号： 20308

项目名称： 基于本体镜像原理的偏瘫患者自主康复仪

项目简介： 该康复仪包括健侧肢体姿态信号采集装置、信号特征提取融合装置和电刺激装置。健侧肢体姿态信号采集装置对患者健侧肢体的姿态信息进行采集，并将采集到的信号传送至信号特征提取融合装置，后者根据接收到的健侧肢体姿态信息和患者个人信息从正常行走步态数据库中映射出患者患侧肢体的姿态信息并产生相应的动作控制命令，并将控制命令发送至电刺激装置，电刺激装置接收到控制命令并产生电刺激信号对患侧肢体产生刺激，以使患侧肢体产生相应动作。该康复仪以患者健侧肢体姿态信息为参考，通过镜像复制，控制患侧肢体协调运动，达到偏瘫患者平衡行走和运动功能重建的效果。

项目编号： 20309

项目名称： 基于贴附式电极的无创伤神经肌肉疾病检查系统

项目简介： 该系统包括表面电极采集装置、表面电刺激装置和控制终端；表面电极采集装置包括贴附式电极Ⅰ、信号处理模块、通信模块Ⅰ和电源Ⅰ，贴附式电极Ⅰ采集人体生理信号并将信号传送至信号处理模块，信号处理模块对信号进行处理后通过通信模块Ⅰ将信号传送至控制终端；表面电刺激装置包括贴附式电极Ⅱ、刺激信号产生模块、通信模块Ⅱ和电源Ⅱ，刺激信号产生模块通过通信模块Ⅱ接收到控制终端发送的控制信号后产生电刺激信号，并通过贴附式电极Ⅱ对人体表面进行电刺激。本系统克服了针式电极给患者带来巨大疼痛，为肌萎缩、运动神经元病等神经肌肉疾病提供了一种便携、无创的检测手段。

项目编号： 20310

项目名称： 基于大面积单层石墨烯的透明导电薄膜

项目简介： 中科院重庆绿色智能技术研究院在研究石墨烯透明电极的过程中，拓展了传统CVD制备石墨烯方法，提出采用经济而容易获取的工业原料作为有效碳源，实现在300摄氏度的低温下生长出高质量的石墨烯，并且可实现对石墨烯层数可控生长。目前，我们开展的“石墨烯透明电极关键技术”在铜箔衬底上生长15英寸的高质量、均匀单层石墨烯，并成功将其完整将其转移至柔性PET衬底上和其它平整基底表面，尺寸达到了国内的最高水平。

该成果进一步将石墨烯透明电极应用于电阻触摸屏上，制备出了7英寸石墨烯触摸屏，该触摸屏具有柔性、高透光率、无偏色、成本低等优点。相对于目前市场上主导的透明导电膜ITO，石墨烯透明电极透光率更高、功耗更低、性能更稳定，整体更薄更轻，成本大大低于ITO。更重要的是，柔性透明电极有望取代目前市场主导的ITO透明电极，作为下一代人机交互的关键共性技术引领智能终端的走向。

项目编号： 20311

项目名称： 便携式食品检测仪

项目简介： 食品检测仪使用光纤集成便携式光源和便携式光谱仪，运用嵌入式触控屏进行人机界面友好操作，利用纳米颗粒作为探针完成食品成分定性和定量的快速、精确、大批量、低成本现场检测。本项目的实施和突破，必将促进我国食品安全检测技术的进步，为提高我国的科技创新能力提供技术保障。

技术水平：

波长范围：360 nm-1100 nm

波长分辨率：1 nm

样机开发工作量完成80%。在完成牛奶中三聚氰胺的检测后，将以此为基础，进一步开发利用比色法和光谱观察技术观察食品中常见违禁添加物的快速检测技术的开发。

项目编号： 20312

项目名称： 便携式拉曼光谱仪

项目简介： 便携式拉曼光谱仪选用785nm半导体激光器，薄型背照式CCD，样品池采用后向散射接收和侧向接收，选用光学的长波通滤波，并自主设计了一种非对称交叉C-T型分光结构。基于嵌入式处理系统和触摸人机交互界面，实现拉曼谱图自动滤波、非对称最小二乘基线校正等预处理算法和定性定量分析算法，初步实现未知样品的自动识别。本项目的实施，必将减小便携式拉曼光谱仪技术水平与发达国家之间的差异，满足国内对拉曼光谱仪的应用需求。因此，中心将研制符合我国国情的手持式拉曼光谱仪，实现先进技术的国产化。

项目编号： 20313

项目名称： 精密标准件全检机

项目简介： 精密标准件全检机通过机器视觉技术对标准件进行快速、高效、准确的测量。检测指标全方位覆盖，包含标准件的长、宽、高、半径、牙参数、内螺纹等，检测精度达到10um。可对表面瑕疵、缺陷、破损等标准件质量指标进行实时精确测量，检测速度800~1100个/分钟。操作简便快捷，智能式向导配置轻松实现测量参数的自定义设置。该设备可实现高能效、低成本的自动化检验作业，减少乏味而耗费劳动力的人工操作，降低人为检测错误，大幅提高产品出货质量，确保后续装配使用需求。

高精度CCD筛选检测系统，检测参数覆盖全面；操作界面简洁明快，智能式配置，易于实现设置与检测；实时高精度测量，检测速度快、效率高；可根据客户需求，开发特殊参数检测功能及非标产品的检测。

项目编号： 20314

项目名称： 基于信息熵的动漫视频整体分析及压缩技术

项目简介： 视频整体压缩技术系统以大规模超级计算平台为基础，紧紧围绕研究目标，将科普动漫作品整体视频压缩系统分解成4层：大规模超级计算平台层、科普动漫视频数据预处理层、科普动漫数据并行化分析层、科普动漫数据压缩层。各层采用不同的技术分别实现，支撑整个系统实现课题研究目标。

该软件能将动漫视频的压缩比提高2倍左右。

项目编号： 20315

项目名称： 图侦项目

项目简介： 图侦技术即视频监控图像侦查技术，从本质上讲，就是对视频监控图像进行梳理、查阅、分析、研判、提取、加工和应用的一系列过程，通过提取分析视频监控图像这一载体中所蕴含的信息，从中筛选有价值的线索或证据为侦查破案活动提供服务。

中心在研的图侦设备包含案情管理、视频分析和图像处理三大模块。案情管理部分旨在提供一个方便适用的工具，为办案人员对案情数据的管理和信息共享提供方便，使其从原始纸和笔的信息记录方式中解脱出来，提高工作效率；视频分析部分主要包括视频智能快进，视频浓缩，运动目标检测、跟踪、分类及条件检索，以及人体动态特征（如步态等）的分析与比对，目的在于协助办案人员减少观看无用视频的时间，在海量监控视频中快速锁定嫌疑人，提取犯罪线索；图像处理部分主要包含图像去雾、夜景处理、人脸三维复原、人脸增强、人脸识别与智能比对等功能。

项目编号： 20316

项目名称： 文化创意

项目简介： 文化创意是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业。该项目将人脸检测与跟踪、关键点定位等计算机视觉技术应用于电影电视、广告传媒、创意设计、游戏动漫等文化创意领域，打造全新的数字化生活娱乐方式。另外，项目还结合传统的卡通图像、视频处理技术，带给人们身临其境的感觉，实现真正的人机互动，快乐无穷。

系统综合利用人脸检测和关键点定位技术、人脸属性分析技术、图像处理、人工智能、虚拟现实增强等技术实现人体与虚拟物体的智能融合功能。首先利用摄像头拍摄人脸图像并利用图像处理技术对人脸图像进行美化，接着对人脸进行检测和关键点定位并分析包括年龄、性别、肤色、脸型在内的人脸属性，然后采用人工智能技术根据人脸属性推荐合适的头发、饰品、衣服、海报背景、游戏装备等虚拟物体，最后利用虚拟现实增强技术将人脸图像与增强物进行自动融合，得到增强后的人脸图像。另外，系统具有自学习能力，能够通过学习用户的反馈信息来不断增强系统性能。

项目编号： 20317

项目名称： 表面节能防积垢防结冰材料

项目简介： 通过在材料表面化学或物理的过程，（1）使材料的表面能降低，因此降低多相成核的发生，使得材料表面无积垢或结冰；（2）使材料的表面微纳形貌改变，因此会有毛细管压抵抗水滴深入，因此会将表面积垢带出走。

玻璃和陶瓷自组装后的低表面性质在PH=1-14范围内都保持不变，在温度500 oC仍然保持不变。

项目编号： 20318

项目名称： 微光学多自由曲面LED精确配光技术

项目简介： 在全球性能源危机的影响下，节能、环保、寿命长的LED光源迎来了其飞速发展的春天，更被冠以“点亮未来的光源”。各国相继投入巨大的人力财力，推进LED照明产业。由于LED芯片本身发光集中的特点，不能直接将其用于实际照明之中，需进行二次配光，本项目的微光学多自由曲面LED精确配光技术开发了多种自由曲面配光透镜，可实现各种道路、景观、室内以及各种特种照明，配光水平达到国内外领先。

开发了包括路灯、庭院灯以及隧道灯的配光透镜和整灯装置，路面均匀性达到0.9。开发了紫外LED准直透镜，达到准直角度小于2度的准直效果。开发了光斑形状为八边形、圆形的投射灯以及高均匀性、大尺寸的室内吸顶灯。

项目编号： 20319

项目名称： 微光学激光医疗美容系统研究与应用

项目简介： 激光在美容界的用途越来越广泛。激光是通过产生高能量，聚焦精确，具有一定穿透力的单色光，作用于人体组织而在局部产生高热量，从而达到去除或破坏坏死目标组织的目的，各种不同波长的脉冲激光可治疗各种血管性皮肤病及色素沉着、雀斑、老年斑、毛细血管扩张等。具有不影响周围正常组织，疗效确切，安全可靠，无瘢痕，痛苦小等优点，被广泛应用于医院和美容机构。但是由于激光本身光斑成圆形分布并且能量分布不均匀，在实际使用中，由于重叠照射会导致白斑和热损伤。本项目采用微光学激光整形技术，可以形成可变尺寸的均匀方形光斑，根据实际应用，将激光能量精确而均匀地覆盖于皮肤之上，避免了在实际使用过程中由于重叠照射导致的白斑和热损伤。

项目编号： 20320

项目名称： 基于贴附式电极的无创伤神经肌肉疾病检查系统

项目简介： 该电刺激仪包括功能性电刺激主机和功能性电刺激电极。功能性电刺激主机是由电池充电管理电路、锂电池、低压差稳压电源、微控制器、蓝牙通讯模块、液晶显示器、人机交互键盘、斩波升压电路和高压H桥斩波电路组成；功能性电刺激电极是与功能性电刺激主机的电刺激输出接口配套的经皮骶神经刺激电极、经皮阴部神经电刺激电极、经皮胚神经电刺激电极等多种电刺激电极，与每种电刺激电极相连时，有对应的电刺激参数指标。本发明克服了现有产品性能指标单一、接口一致性差，以及单极性所引起的电化学反应、人体自体综合生理不平衡，现有同类产品体积庞大、功耗大、不便携带的问题。

项目编号： 20321

项目名称： 智能装备

项目简介： 金属塑性成形装备和自动化系统（辊锻机、楔横轧机、离合器式螺旋压力机、MP热模锻压力机、冷锻压力机、精冲压力机、辊锻机械手、热模锻机械手、步进梁式机械手、多关节机器人）。

项目编号： 20322

项目名称： 机械手高精度装配智能系统

项目简介： 通过算法模型研究成果，在现有机械手装备基础上，能够有效地提高重复定位和装配精度，满足高精度装配需求。

项目编号： 20323

项目名称： 智能轮椅

项目简介： 在无线局域网所覆盖的范围内，轮椅可以在室内利用自身的视觉系统进行“自主导航”，自己移动到使用者指定的位置而不需要使用者自己对轮椅进行直接控制；使用者可以通过安装在轮椅上的机械手臂，实现开门、端水、从地上捡物品等原来根本不可能完成的任务；医生或家人可以实时监控使用者的情况，并可以通过遥控操作方式控制轮椅的移动；等等。目前，我国已经完全掌握了智能轮椅控制系统和传感器系统的各种关键技术。

智能轮椅作为一种服务机器人，具有自主导航、避障、人机对话以及提供特种服务等多种功能，可以帮助残疾人和老年人获得生活自理能力和工作能力，融入社会。智能轮椅通常是在一台标准电动轮椅的基础上增加一台电脑和一些传感器，或者在一个移动机器人的基础上增加一个座椅进行构建。

项目编号： 20324

项目名称： 智能机器人

项目简介： 机械手、教学机器人、移动车、无人车、机器鱼、智能科普、礼仪、服务机器人、弧焊机器人等。

项目编号： 20325

项目名称： 煤矿数字化瓦斯远程监控系统

项目简介： 主要实现四个功能：

1、瓦斯预测；

2、实时实现“超标-报警-断电”；

3、井下人员监控；

4、事故处理方案。

项目编号： 20326

项目名称： 智能装备机器人

项目简介： 机器人是我们一贯的重点研究领域，在学界和行业应用方面都具有丰硕的成果，已经形成了多元化发展，涉及军事、工业、农业、文教、科普、服务等众多领域，对提升研究所品牌价值做出了重要贡献。在机器人的行业应用问题方面，如工业机器人的可靠性和速度精度问题；文教和娱乐机器人的人机交互问题，特种机器人的伪装隐身等技术问题我们具有较丰富的经验和成果。

项目编号： 20327

项目名称： 智能数控雕刻机控制器

项目简介： 采用手柄形式，可脱离电脑控制雕铣机加工运行，广泛应用于广告、工艺品、模型制造、木工制造、金属型腔加工、模具制造行业。

完全脱机操作，具有更高的可靠性；具有 USB 主、从接口，可以直接读取U 盘上的文件或者连接计算机进行高速通讯。

项目编号： 20328

项目名称： 机器视觉智能装备——烟嘴生产线

项目简介： 满足烟嘴儿自动化生产线在线质检要求，检测轴心通孔，剔除不合格产品，保证产品质量和生产效率。具有自动理料、自动识别和自动分拣三项基本功能识别效率和准确性高，设备和调试、维护成本低。

项目编号： 20329

项目名称： 机器视觉早期视频火灾预警系统

项目简介： 利用高性能计算机对图像进行分析，通过发现图像中出现的特殊特征，非接触式地发现烟雾、火焰。系统综合采用图像处理、模式识别、神经网络、信息融合等多种高技术手段，内建丰富的火灾烟雾信号模型，能够快速准确的识别各种类型烟雾、火焰，并及时报警。

项目编号： 20330

项目名称： 大功率交流伺服控制器

项目简介： ZKGD 系列交流伺服驱动器性能卓越、使用维护简单，功率范围7.5～22KW。其转矩动态响应速度快，稳速精度高，能实现很好的动态响应效果；能进行电机参数自学习，达到很好的控制性能；支持模拟量控制频率指令和运行指令；具有完善的保护功能。

项目编号： 20331

项目名称： 智能化高精度染料自动配色系统

项目简介： 在纺织行业，我国高档纺织面料的印染设备依赖进口，价格昂贵，生产成本高。自动化所以纺织行业的应用为突破口，将机电一体化、染色工艺数据库、自动控制、精密称重等多项技术融为一体，成功研制出高精度染料自动配色称重装备，大大提高了色彩和印染质量等方面的性能，实现了关键设备的国产化。

项目编号： 20332

项目名称： 焦化行业节能降耗控制系统

项目简介： 针对复杂工业过程所具有的多变量、强耦合、强非线性、不确定性、生产边界条件变化大等综合复杂性，将控制理论与方法与智能方法（模糊推理、神经网络、知识挖掘和专家系统等）相结合，开展智能建模技术、软测量技术、智能控制技术、多变量智能解耦空控制技术以及基于综合生产指标的优化控制技术的研究。自动控室是节能降耗的手段之一。

项目编号： 20333

项目名称： 六自由度船体分段对接工程

项目简介： 该系统运用了模块化多和基于网络的实时多任务机电液一体化数控系统技术，采用上下位机结构，每一套系统由一台主控计算机（上位机）和由10-48台高精度六自由度数控液压驱动单元分成两排组成下位机.

根据基准分段姿态建模、逆向求解出各组小车的姿态，由多组六自由度小车组成的船体分段对接系统已完成国家系列核潜艇和新型常规潜艇的精密对接拼装，中心线对接精度+/-2mm。

项目编号： 20334

项目名称： 地铁站台屏蔽门控制系统

项目简介： 该系统有如下特点：

设计寿命: 30 年

系统无故障使用次数: 不少于100 万次

通过德国EMC测试

智能障碍物物检测，检测障碍物最小尺寸: ≥10mm

同步运行精度≤100mS

接收指令到门动作时间: ≤200mS。

项目编号： 20335

项目名称： RFID堆场集装箱车辆管理

项目简介： 在集装箱堆场管理中，使用RFID技术对车辆进行自动化，无人化的监管是未来发展趋势。在RFID测试实验室内建立集装箱堆场车辆管理的RFID技术应用演示平台具有两个目的，首先是提供实验室科研使用，可以较为方便的设计流程并在此演示平台上进行验证。其次是通过建设演示平台推广RFID技术在交通行业的应用。应该业务流程描述：

项目编号： 20336

项目名称： 虚拟在线测试工程设备和系统

项目简介： 虚拟仪器设备和系统技术应用行业主要范围是军工和民用工业，具有较强的项目基础和技术能力。

典型技术和项目包括：

(1)锻压机压力应变在线监测分析仿真系统。

(2)风洞天平自动配准复位系统。

(3)生产线工艺参数在线采集系统

项目编号： 20337

项目名称： 路面交通监控与智能交通软硬件系统

项目简介： （1）系统包括基于嵌入式Linux的智能综合交通路由信号控制机；

（2）三级递阶结构的城市大区域交通控制管理系统；

（3）基于GPS的车辆监控与调度系统；

（4）基于Mpeg4组播的数字视频监控系统和电子警察系统。

项目编号： 20338

项目名称： 面向乙烯长周期安全生产控制与管理系统

项目简介： 目前，乙烯管理侧重于生产过程的工程复杂性，对涉及人员行为等的社会复杂性还无法处理。然而，据统计，85%以上的生产事故，特别是重大事故是由于人和社会的复杂性因素引起的。

为此，该技术提出了以社会计算、行为计算和心理计算为主要特征的平行管理和控制方法，统筹考虑大型生产过程的工程和社会复杂性因素。把人和社会的因素定量地纳入到科学管理中，是今后的发展方向；而利用人工系统建模、计算实验分析，平行执行进行管理和控制的ACP方法，将是一条值得深入探讨的途径。

项目编号： 20339

项目名称： 棉花异纤识别分检系统

项目简介： 基于机器视觉的棉花异纤分检系统是通过视觉监控系统实时分拣并剔除出棉花中混进的异性纤维等杂质，包括编织袋丝（丙纶丝）、化纤丝束、有色线、人畜毛发、塑料薄膜、布条块、家禽羽毛、绳索、黄麻、有色纤维等。

技术特点：

（1）生产力可达到1,000kg/d以上

（2）在实际生产线环境18m/min条件下，异纤识别率达到国际一流水平

（3）先进的剔除技术对异性纤维能达到90%以上的剔除率

（4）确保检出尺寸：深色异物面积＞0.5cm2，浅色异物面积＞1cm2；杂质量：<0.2g/t

项目编号： 20340

项目名称： 文字、语音识别和应用系统

项目简介： 语音翻译系统、口语考试自动化系统。

项目编号： 20341

项目名称： 公共安全网络追逃应用

项目简介： 语音识别、说话人识别、固定音频识别、文字信息分析、图像分析、文件处理与场景分析、信息链接抓捕系统等。

项目编号： 20342

项目名称： 广播电视敏感节目自动预警技术

项目简介： Pattek CMS v.2.0率先将先进的语音综合处理技术应用于自动广播电视内容监测与管理，近年来已在多个广播电视监测单位取得成功应用，并连续获得广电总局和新闻技联科技创新奖励。

先进的语音处理技术:根植中科院自动化所积累20年研究经验和成果，具备国内领先世界一流的语音语言音视频处理技术；

先进的系统架构：采用J2EE技术和多层结构设计支持跨平台应用；

领先的海量音视频数据处理能力：集成稳定、高效，可扩展的集群并行计算基础运行环境，支持多CPU并行计算；

面向行业定制的信息服务：可定制、可扩展的多样化信息服务；

灵活的接口模式：支持各种常见的视音频格式和多种API开发接口，满足多种开发和应用集成环境的要求；

优异的产品性能：Pattek在广播电视内容监测多个成功应用项目经验基础上开发而成。

项目编号： 20343

项目名称： 听力口语考试的应用

项目简介： 促进我国语言教育的改革，提高学生的语言综合能力，中科院自动化研究所充分利用现代网络和计算机技术，研发并推广了英语听力口语自动化考试与评估系统。该系统面向大规模人群语言能力的测试与评估，提供包括语言考试和个性化诊断评估的整体解决方案，其大规模应用将有效地推动我国语言评估的现代化、标准化、制度化，提高考试的信度和效度，确保考试的公平性和公正性，并真正实现二期课改中以评估带动和促进教学的目标。

项目编号： 20344

项目名称： 数字动漫和CG产业

项目简介： 《水墨前后》获第十五届“莫比斯”国际多媒体文化遗产创新奖，成为首个获得该项奖项的中国作品，受到科技界、文艺界和社会公众的广泛关注和一致好评。

项目编号： 20345

项目名称： 油品优化自动调合技术

项目简介： 该技术结合中国炼油企业生产现状，对汽油自动调合操作所涉及的调合规则、生产计划、调合排产、在线优化调合、控制等一系列关键技术进行研究，提出了适合我国国情的汽油自动调合整体解决方案，解决了我国炼油行业多年来一直未能解决的技术难题，突破了油品性能指标精确控制这一关键技术，实现了一次调合成功率100%，抗爆指数质量过剩小于0.1个单位，彻底改变了石油石化企业油品调合的技术手段，使汽油生产环节实现效益最大化。

项目编号： 20346

项目名称： RFID（电子标签）在服装加工业的应用

项目简介： 采用射频识别技术，识别通过主流水线上的传送过来的吊架的标号，读出吊架所含信息并进行相应的处理。

项目编号： 20347

项目名称： 多功能心理测试系统和健康监护系统

项目简介： 该项目采用先进的信号处理电路、自适应信息预处理算法和先进的脑电诱发电位的提取方法，功能强大，产品性能与国外脑电仪器设备相当，但其性价比更高、可靠性好，总体技术水平处于国际先进和国内领先地位。

脑电心理测试系统通过对被测试者施加一定方式的刺激(如视觉、听觉等)，并从同时采集到的脑电波中提取相应的事件相关电位进行分析，从而对被试者的心理状态作出评判。该成果主要应用于公、检、法机关案件侦查，利用脑电波心理测试技术的科学性与客观性，能够快速准确可靠地确定侦查方向，提高办案效率，有效地打击犯罪，保护国家和人民安全。另外，该仪器也可应用于神经病学、神经心理学、认知心理学、工程心理学、犯罪心理学等方面的应用和研究。

项目编号： 20348

项目名称： 多模态生物特征识别技术产业化应用

项目简介： 多生物特征融合识别主要优点在于三个方面，首先，已经证明利用多个生物特征融合可以提高身份鉴别的正确率；其次，利用多个生物特征显然可以拓宽生物特征识别系统的应用人群范围；最后，从防伪的角度，显然伪造多个生物特征的难度远远大于伪造单一的生物特征。中科院自动化所自主研发的多模态生物识别系统集成了虹膜、人脸、指纹和身份证识别技术，在人机交互、识别精度、应用接口等方面取得重要创新。

项目编号： 20349

项目名称： 人脸识别系统

项目简介： 中国科学院自动化研究所生物识别与安全技术研究中心自主研发的人脸识别系统是目前国内唯一通过中国信息安全产品测评认证中心身份认证产品与技术测评中心认定，并获得国家发明专利的人脸识别系统。

技术特点：

该人脸识别系统利用人脸面部特征进行身份识别，其核心算法处于世界领先水平，识别准确率达到99.999%，远远超过同类产品。该系统的最大特点是解决了目前世界各国人脸识别系统对环境光线敏感和照片视频伪造两大技术瓶颈问题，这一革命性的进步，使人脸识别技术真正用于身份验证，在生产和生活的各领域内广泛应用成为现实。

项目编号： 20350

项目名称： 指纹识别技术

项目简介： 通过对指纹进行采集、分析后，与模板库中存储的指纹对比，自动、准确地鉴别出个人身份的。利用指纹进行身份识别只是生物识别技术的一种。

项目编号： 20351

项目名称： 智能视觉监控系统

项目简介： 该技术能够最大限度减少人为干预，减轻人的工作负担，对动态场景中的目标实现实时检测、跟踪、识别、异常行为报警等功能。其核心算法，速度、准确率、监控范围等各项指标处于世界领先水平，远远超过同类产品。

系统特点：

自主研发并投入使用；

国内唯一具有真正智能意义的视觉监控系统；

对人、车等目标准确监测、跟踪、分类、识别；

对场景中的异常行为报警，如：进入禁区、车辆逆行；

人流、车流计数、分析、交通拥挤报警；

对检测到的目标放大显示，识别嫌疑目标。

项目编号： 20352

项目名称： 视觉影像技术应用于医疗行业

项目简介： 19和20世纪是医学影像形成和快速发展的世纪。

X-ray——看得到

CT——看得清

MRI——看得准

MI——看得早

项目编号： 20353

项目名称： 脑影像与脑疾病研究

项目简介： 脑影像技术的出现使人类在科学史上第一次可以直接地、无创性地“看到”大脑的智力活动。同时，脑成像已成为当今认识脑和保护脑，特别是各种神经疾病诊断的不可或缺的工具，对脑科学、神经病理学、认知科学和信息科学的研究有着举足轻重的影响，在临床上，脑成像对脑疾病的诊断和治疗有着重要的意义。脑影像技术的迅速发展使人脑结构信息和精神活动的功能信息测量与可视化成为可能，由此引发近年来有关脑认知知识爆炸性的增长。

使用静息状态下的功能磁共振分析技术发现，这些脑区的活动即使在人不完成特定认知任务时仍然与人的智力程度显著相关。这表明了这些脑区的活动不论人是否在进行某种智力行为都是与其智力程度的高低相关的，也暗示了这些脑区所组成的脑功能网络可能是人完成智力行为的一种固有的脑功能组织形式。

项目编号： 20354

项目名称： 全景视觉图像无缝拼接技术

项目简介： 中国科学院自动化所开发的全景视觉图像无缝拼接技术。

项目编号： 20355

项目名称： 物联网技术与系统

项目简介： 海事物联网综合业务平台、车辆定位指挥系统、物联网监测监控无线现场仪表系统、智能楼宇家居系统和智能终端、环境信息探测监测仪器/设备、

项目编号： 20356

项目名称： 长输管道阴极保护监测系统

项目简介： 长输管道一般都处于野外环境，为了延长长输管道的使用寿命，保障管道的安全运营，必须对管道采取有效的阴极保护措施。通过采用物联网技术实现了长输管道的有效检测和保护.

项目编号： 20357

项目名称： 智能楼宇分项计量能耗诊断系统

项目简介： 对大型公共建筑用电情况进行数据采集，通过分项计量得到各用电项目的能耗情况和分布趋势，提出改进意见，并对改善结果进行跟踪。

通过分项计量能耗诊断能够显著地提高用电效率，降低能耗水平，实现节能减排和低碳的目标，创造经济和社会效益。

项目编号： 20358

项目名称： 机器视觉智能视频监控区域布防

项目简介： 结合视频分析系统，采用智能视频算法实现智能监控功能。实现区域布防、设置禁区、非法滞留、异常行踪等等状况的实时监测。

项目编号： 20359

项目名称： 八轴辗压数字化系统与设备

项目简介： 面向行业应用，为企业定制自动化智能化生产设备和系统，满足功能、性能、成本、工艺全方面的要求。

项目编号： 20360

项目名称： 嵌入式视觉应用

项目简介： 工业机器人视觉、机器人控制与传感器系统、机器人自主定位与导航、AGV自主定位与导航、基于视觉伺服的泊位控制、目标识别等。

项目编号： 20361

项目名称： 电子口岸系统集成

项目简介： 省各口岸站为末端节点，人工录入数据、或硬件自动采集数据等均来源此节点。业务处理信息可通过网络实时或批量上传市、省、部口岸信息系统，口岸站操作员能即时查到上级节点数据和客户企业资料。

项目编号： 20362

项目名称： 危险化学品储运监控管理

项目简介： 通过货运场站危险品管理网络建设和数据资源的集成，初步建立信息互通、协同高效的“部－省－站”三级货运场站危险品网络化信息管理服务系统，实现对物流节点的危险品货物进出场站和储存信息、站内经营业户管理、货物配载信息、车辆信息、货物流量流向信息等指标的日常监测和视频监控

项目编号： 20363

项目名称： 彩色数码喷绘机

项目简介： 系统集图形图像分色与机电一体化实时控制于一体，独特的供墨与成色处理、简捷的运动控制设计、独特的图像高速传输处理，造就了本喷绘机的高速度、高性能、色彩逼真艳丽。

本喷绘机具有2PASS、4PASS、8PASS功能。打印幅宽3.5米，2.5米,长度不限。接收BMP,TIFF,GIF等多种图形格式。最高精度360DPI。

项目编号： 20364

项目名称： 真三维显示系统

项目简介： 三维显示是人类孜孜不倦追求的终极显示目标，从传统二维平面显示向真三维显示方向发展，是显示技术发展的必然趋势；真三维技术突破对显示领域具有创新性影响

项目编号： 20365

项目名称： 新型凝胶免疫佐剂

项目简介： 众多疾病可通过呼吸道、消化道等粘膜系统侵入机体，导致人或动物发病。目前所采用的注射免疫不能诱导机体产生粘膜免疫，经常出现机体体液抗体水平高但免疫失败的现象。国内外大量研究表明，采用粘膜免疫，尤其是鼻粘膜免疫，可以同时刺激粘膜处的局部免疫和系统免疫，并诱发其他粘膜部位产生共同免疫应答，是一种较好的免疫途径。但鼻粘膜免疫中存在着抗原透膜率低，停留时间及应答持续时间短等缺点。同时，一些新型疫苗如裂解疫苗、亚单位疫苗、DNA疫苗等存在免疫原性弱的问题，当用于粘膜免疫时，更容易由于抗原透膜性差而导致免疫效果不理想。

添加疫苗佐剂是克服以上缺点的一种重要手段。但现有铝佐剂还存在着一些问题，不能增强粘膜免疫、细胞免疫，无法冻干保存等。

本技术在前期研究基础上，开发出以温敏凝胶为主体的新型粘膜免疫佐剂，可作为多种疫苗的鼻腔免疫佐剂（包括细菌疫苗、裂解疫苗及核酸疫苗等）。该凝胶具有在体温下发生从溶液向凝胶转变的特性，在低温或常温下为低粘度的溶液状态，可以很方便地利用现有粘膜给药装置进行准确定量给药，并与粘膜充分接触。由于粘膜处的温度较高，在给药后，体系逐渐发生从溶液状态向凝胶状态的转变，粘度增大，延长其在粘膜处的停留时间，有效促进抗原在粘膜处的渗透吸收，显著提高粘膜处抗体水平，同时增强体液免疫。

此外，结合我们独特的膜乳化技术，可将该凝胶制备成微球制剂，用于注射免疫佐剂，可通过诱导巨噬细胞或树突状细胞摄取、发挥抗原储库效应等多种机制，增强体液及细胞免疫，效果远优于现有铝佐剂。

上述新型免疫佐剂可用于人类、畜禽、水产类疫苗的粘膜免疫、注射免疫。

项目编号： 20366

项目名称： 新型壳聚糖纳米球用于紫杉醇的高效递送

项目简介： 肿瘤已经成为严重威胁人类健康的多发病之一。外科手术切除、放射治疗以及化学治疗是治疗肿瘤的传统方法。其中，化学治疗对于实体瘤和弥散性肿瘤均有杀伤作用，并且临床操作简单易行，因而成为肿瘤治疗中的重要手段。

然而化学治疗在实施过程中也存在很多的局限性：（1）抗肿瘤药物在体内呈全身性分布，肿瘤组织内很难达到有效的药物浓度，而且还会对其他实质性器官造成不可逆转的损害，造成全身毒性反应。（2）目前采用高通量筛选技术得到的抗肿瘤活性药物多为疏水性药物（>40％），给其临床给药带来巨大的挑战。

紫杉醇是一种典型的难溶性抗肿瘤药物，对肺癌、卵巢癌、乳腺癌等多种癌症都具有很好的治疗效果，但由于其本身水溶性极差，严重限制了其在临床上的广泛应用。

本项目针对紫杉醇的难溶问题，提出了相应的解决策略，成功实现了亲水性天然多糖（壳聚糖）对疏水性药物紫杉醇的的原位装载，解决了紫杉醇的难溶问题。在此基础上，进一步通过功能化修饰制得了一系列不同的紫杉醇制剂，包括口服制剂、靶向注射制剂等。所制得的制剂抑瘤效果均优于临床注射制剂Taxol,且显著减少了对正常组织的毒副作用。

此外，结合我们独特的快速膜乳化技术，可实现对纳米球粒径均一性的控制，解决了传统方法（机械搅拌、超声乳化、高压均质等）制得纳米球粒径不均一的问题，保证了批次间的可重复性，为后续的放大生产奠定基础。

项目编号： 20367

项目名称： 大口径光学薄膜化学镀膜技术

项目简介： 本技术原为高功率激光器大口径光学薄膜系列技术，主要包括：大口径熔石英元件减反射膜、大口径光学倍频晶体保护膜、大口径氟磷酸盐玻璃减反射膜，涉及多孔氧化硅膜、有机无机杂化聚合物膜、氟化镁膜、氧化钛膜、氧化锆膜等等。利用一种简单的疏水改性方法制备了具有超级疏水性能的减反射薄膜，使膜的稳定性大大提高。发明了一种利用有机钛前驱体制备纳米晶TiO2溶胶的合成路线，所得单层薄膜折射率达到1.9。以桥式聚倍半硅氧烷为前驱体，通过溶胶凝胶法制备了KDP晶体保护膜。通过实验和理论计算，提出利用光学薄膜的多重分形谱预测其耐激光损伤能力。研发了有序介孔氧化硅减反膜，具有极好的光学减反射性能和耐摩擦性能。

项目编号： 20368

项目名称： 新型高效导热石墨材料

项目简介： 半导体照明成为（LED）的光源作为绿色、节能、省电、长寿命无碳排放的照明光源，已经成为成为世界广为关注的焦点，而要实现LED的高效和长寿命工作，其内部的散热材料性能是否优异是至关重要的。通常其伺服系统这些电子器件上所用的热控器件一般采用铝、铜或合金等金属材料，但是，该类材料不仅导热率低，而且质量重、热膨胀系数大等，极大地限制其作为电子器件封装散热材料的使用。与上述材料相比，炭基高导热块体石墨材料的研发成功为高功率电子器件散热问题的解决提供了最有效的途径。由于该类材料质量轻（仅为传统金属导热材料的1/2～1/5），导热率高，热膨胀系数小，在前述需散热的器件上取代传统金属材料，不仅有利于电子器件的小型化微型化和高功率密度化，而且可以有效地减轻产品重量，因此，开展该类新材料的产业化开发，不仅有助于促进我国LED电子工业的发展，而且具有很大的社会经济意义。

经多年研究，针对高导热块体石墨材料的研究和开发，山西煤化所目前已经实现：

（1）制备的高导热石墨材料其热导系数达到400W/m.K以上，在同类材料中，国内外尚未见报道，处于国际领先水平；

（2）掌握大尺寸高导热石墨材料的合成工艺，目前可稳定制备350200150mm的高导热石墨产品，且建立了2吨/年的高导热石墨材料生产线，具有能够向用户提供一定批量的能力。

项目编号： 20369

项目名称： 高性能碳化硅陶瓷热交换管

项目简介： 中国科学院上海硅酸盐研究所从1987年开始，在国内率先开展高性能碳化硅陶瓷的研究。在国家“十一五”“863”计划支持下，在国内率先开展新型碳化硅陶瓷热交换部件的研究开发；2009年成功研制出碳化硅陶瓷热交换管，主要性能达到国际先进水平。2010年成功研制出1500mm长碳化硅陶瓷热交换管，2012年开始建立3000mm长碳化硅陶瓷热交换管的中试生产线。

碳化硅陶瓷在热交换领域的应用主要特点在于其高导热和全面的耐腐蚀性能。对于这种长管、薄壁结构来说，必须采用挤出成型和常压固相烧结工艺实现。

对于B-C固相烧结体系来说，实现其在水基浆料中的分散是较为困难的。特别是纳米碳黑的水基分散是公认的技术瓶颈。上海硅酸盐研究所在碳化硅陶瓷领域的长期技术积累，解决了这个难点，将纳米碳黑进行表面改性，能够实现其在碳化硅浆料中的均匀分散。

另一方面，高纯碳化硅陶瓷水基挤出成型的关键在于合理的粉体处理工艺。均匀分散、高流动粉体和高塑性泥料是关键。基于碳化硅陶瓷在航空、航天等领域的粉体处理核心技术，引入到水基挤出成型工艺中来，顺利实现了碳化硅陶瓷热交换管的挤出成型。

最后，对于长管、薄壁碳化硅陶瓷热交换管的高温变形控制是至关重要的。上海硅酸盐研究所在各种碳化硅光学部件复杂形状的精密加工技术、可靠的低应力烧结保证了碳化硅热交换管的高温烧结。

项目编号： 20370

项目名称： 大功率、高灵敏、高稳定压电陶瓷材料

项目简介： 随着现代YLSN系统的不断改进和升级，为了提高发射功率密度，增加可靠稳定工作时间，提高SN探测能力和精度，水声换能器所承受的大功率及稳定性考验越来越苛刻，传统的收发两用压电陶瓷材料已经很难满足应用要求，由于涉及军事机密和国防安全，国外研究机构对我国进行严格技术封锁，从1996年开始，上海硅酸盐研究所开始承担为XX工程“XX”型号任务配套的材料研制任务。经过近七年的技术攻关，突破了兼具高灵敏度和大功率发射特性的低损耗“收/发”两用型压电陶瓷的组成设计和制备工艺，成功研制出“XX”及”XX”两种能够原位替代俄罗斯产品的压电陶瓷（已授权两项国防发明专利），具有高稳定、体积密度低、收发两用、耐受电功率能力强的突出特点。自2003年9月，两种压电陶瓷元件产品在上海硅酸盐研究所压电陶瓷生产线定点批生产，至今一直持续、稳定地提供批量产品，已累计供货XX万件，完全实现了我国重点WQXH关键配套材料的国产化和批量生产。从2007年开始，上海硅酸盐研究所开始承担为“XXXXX”K-KDD配套的材料研制任务，成功研制了具备高灵敏度和快速响应特性的接收型压电陶瓷材料。这些技术突破和工作积累为低损耗功率型压电陶瓷、高接收灵敏度、高温度稳定性压电陶瓷的研制提供了核心技术和坚实基础。

从上世纪90年代开始，我国石油勘探开发区域中复杂和隐蔽岩性油气藏占整个油气资源的60%，勘探难度越来越大，运用高端声波测井仪器提升石油资源探测能力越来越受到重视。高性能和高稳定压电换能器是先进声波测井仪器制造的瓶颈。上海硅酸盐研究所自2007年起针对国家急需研制能满足复杂勘探条件的声波测井换能器。声波测井用压电陶瓷与常规压电陶瓷相比，有其自身特殊性，一是在高温高压条件下性能稳定，这样才能保证换能器适应油井的高温高压环境，其次在此环境下需要保持高的发射功率、灵敏度、频率一致性等等，这样才能满足良好的测量精度与测量效率要求。因此，生产多种规格（环形、大尺寸）、多种性能（适应声波发射和声波接收特性）的压电陶瓷材料是生产高性能声波换能器的关键。正是过去多年里承担了配套项目，在大功率、高灵敏压电陶瓷材料的组成设计、异形陶瓷元件制备、切向极化工艺、等静压成型及气氛烧成、陶瓷元件的批量化制备工艺等方面积累了丰富研究经验及技术成果，大大加快了研发周期，使得高温高压声波测井换能器在不到1年内研制成功，并配合中海油、中石油成功研制具有国际先进水平的高端声波测井仪器，在2年内实现了批产并成功投向市场。目前已经用于制造多级子声波测井仪器，新一代数字声波测井仪器及声成像测井仪器三类高端声波测井仪，实现了近亿元的产值，更为重要的是突破了国外对于高端声波测井技术的封锁，带动了整个高端声波测井装备行业的发展，对于有效勘探开发深部复杂油气资源，缓解我国能源短缺等都具有总要意义。

经过几年的研究开发，在大功率、高灵敏、高稳定压电陶瓷材料的基础研究、制备等方面取得了具有国际先进水平或领先水平的一系列重大创新性研究成果：

（1）依据结构相容原理，通过设计Pb(Zr,Ti)O3-ABO3三元体系配方，探索更易实现阻抗匹配更适用于水声换能器领域的新型低体积密度、高频率常数的钙钛矿型铁电材料体系，最终获得了体积密度只有7.1g/cm3，频率常数高达2400 Hzm左右的三元系陶瓷材料。

（2）通过特定等静压成型技术及控制烧结工艺条件，获得了满足实际应用要求的Φ120*13.5 mm尺寸的压电陶瓷元件，避免了大尺寸压电陶瓷容易开裂现象，解决了大尺寸压电陶瓷的制备难题。

（3）通过人为制造偶极子缺陷，获得了弱场介电损耗为0.2%，强场（400V/mm）介电损耗为0.6%，机械品质因素为1900，压电系数为255的压电陶瓷，该材料能承受较强的功率密度，在大功率收发两用水声换能器材料方面极具应用前景。

综上，通过配方设计和工艺改进，获得了兼具高接收灵敏度和发射功率，高温度稳定性的压电陶瓷材料，材料性能等同甚至超过国外同类产品。

【技术特点】1、通过新型Pb(Zr,Ti)O3-ABO3三元系新型钙钛矿结构铁电材料的配方设计，有效的降低了材料的体积密度（7.1g/cm3）及提高了材料的频率常数（2400Hzm）使其更适合作为水声换能器材料，明显优于Morgan Electro ceramics P4（ρ=7.6 g/cm2，Np=2120）及CeramicTec SonoxP8（ρ=7.7g/cm2，Np=2280）等公布的材料性能。

2、大尺寸压电陶瓷的制备一直是材料制备的技术难题，成型、加工和烧结工艺需要严格控制，一旦控制不好容易引起压电陶瓷元件开裂，因此目前国内许多厂家还没有生产大尺寸压电陶瓷元件的能力。我们通过调整工艺条件，包括采用特定等静压成型技术，控制烧结速率，中温氧化热处理技术等成功制备了一系列不同规格的大尺寸压电陶瓷（Φ120*13.5mm，Φ55*5.9mm），满足了实际应用要求，并已经用于上海航海仪器有限公司的多普勒计程仪。

3、针对大功率应用环境的水声换能器材料，强场下低介电损耗是其关键参数。国内许多研究机构在降低材料介电常数损耗，提高材料机械品质因素，机电耦合系数及介电常数等方面做了很多研究工作，但据文献报导来看，强场下的介电损耗很少有报导，可能有两个方面因素，一是强场介电损耗的测量比较难，二是低的强场介电损耗很难获得。我们所研制的材料在400V/mm的电场下介电常数损耗只有0.6%，在对同类产品进行比较后（英国Morgan PZT807（0.6%）,海鹰企业集团有限公司等（1.0%）），材料的性能达到国际先进水平。

项目编号： 20371

项目名称： 83.多视角航空照相机系统

项目简介： 随着国民经济的发展和信息技术的突破，智慧城市正越来越从一个概念发展成为一个巨大的产业。其中一个重要的内容就城市三维信息的获取和数字模型的建立。

传统的方法进行城市的三维建模，一般是采用单一垂直方向的影像，生成DOM，再利用人工地面采集建筑物纹理，手动贴图的方式，项目周期长、工作量繁重、项目成本高，难以大面积推广。

多视角航空摄影测量技术，是近几年来国内外航空遥感领域的新兴技术。它在一个飞机上同时采用一个垂直和四个倾斜方向的多视角高分辨率相机，对地面目标同时进行测量，通过后期对数据的全自动处理，可直接生成地面目标的三维模型。据测算，采用此项技术可以缩短项目周期70%左右，降低成本50%以上，从而将释放我国广大城市对三维建模的巨大需求！相关技术和产品还可应用于三维景观、导航、应急救灾、安防等领域。

本项目研发适用于通用航空遥感飞机及适用于轻小型飞机、无人机的多尺度多视角航空照相机系统。该系统集成了五台高分辨率可见光航空照相机、位置测量与惯性导航系统、飞行控制系统、及相应的电控系统。位置测量与惯性导航系统在飞行过程中实时记录飞机的位置和姿态，这些数据可用于后期数据处理和图像拼接；飞行控制系统用于飞行轨迹的自动控制，在指定位置发出触发脉冲，控制相机同步拍照；高分辨率相机与姿态测量元件保持刚性连接；电控系统用于提供电源和同步数据采集及控制。

数据获取后，经过软件处理，可生成DEM、DOM、三维模型等数据产品。利用空中三角测量或者POS系统获取影像外方位元素，通过序列影像的直线同名匹配,修正建筑物的几何模型使得建筑物几何模型与影像中建筑物轮廓准确吻合,从而建立物方和像方坐标的对应关系；获取建筑物最佳视角的纹理影像，计算倾斜和垂直影像的纹理坐标,完成建筑物的纹理重建与自动贴合。在三维模型建立的基础上，可对地物真实情况及建筑物纹理结构信息进行修正和改善。在倾斜和垂直影像中,由于透视变换使得建筑物墙面纹理均有一定程度的变形和失真,以及建筑物相互遮挡问题，对建筑物墙面纹理进行几何纠正,并建立纹理基元用于替换建筑物被遮挡区域的纹理，采用影像复原和增强等技术手段提高纹理质量，增加纹理真实清晰程度。

通过本项目的研发，将建立多视角航空摄影测量技术多尺度、全流程的系统，从而为数字城市三维建模提供一种自动化、快速、低成本的解决方案。

。

项目编号： 20372

项目名称： 水声通信技术

项目简介： 由于电磁波在水中衰减很快，声波成为水下信息传播的主要载体。水下声通信成为水下无线通信的主要手段，基于水声通信技术，可组建水下传感器网络，实现水下网络内各类传感器数据的实时采集与传输。

# 中国人民解放军总参谋部

# 中国人民解放军总装备部

项目编号： 30001

项目名称： HBV基因分型与基因突变膜矩阵芯片检测试剂盒

项目简介：

发明了一种基于固相核酸扩增的基因突变检测技术。该技术在基因突变检测上具有快速、简易、准确分辨单碱基差异的优势，在乙型肝炎病毒基因分型和耐药突变检测中体现出了良好的应用价值。其性能达到并超过了国际同类的线性探针分析（LiPA）产品。获得国家发明专利3项，发表直接相关研究论文18篇。除在乙型肝炎病毒上应用外，也可用于作其他病原微生物的及肿瘤SNP检测。

技术方案：

血清提取-特异性扩增-试剂盒反应-判读结果

二、技术特点：

该技术的整个杂交和扩增过程都在封闭的PCR管中进行，避免了污染的可能性，而且依靠PCR仪进行精确的温度控制，缩短了杂交时间，简化了操作过程。其结果不仅明显增强了核酸杂交的敏感性，在特异性方面更是达到了可以区分核酸序列中单碱基差异的能力，明显优于INNO-LiPA技术。肉眼观测不依赖设备。

三、应用范围：

乙肝分型突变检测、所有SNP检测如肿瘤SNP等。

四、市场前景

中国是乙型肝炎病毒（HBV）感染高发区，我国有9000万乙肝感染者，至少3000万发病病例，50％肝硬化和70~90％肝癌由慢性HBV感染引起，7~30％的HBV携带者感染了HBV变异体，每年因肝病死亡30万人左右。同时乙型肝炎病毒耐药突变发生率很高，2012年《中国肝炎峰会》报告指出，90%的肝病医生发现乙肝病毒耐药，如果不及时诊断和进行个体化治疗，很容易致使病情延误。然而，目前市场上尚无SFDA批准上市的完整的乙肝个体化治疗相关检测试剂。

另外，我们的研发平台具有很大的可拓展性，包括针对结核病高发耐药突变分析、其它病原微生物感染与基因分型、肿瘤相关基因突变检测与个体化治疗、易感性风险分析等等。

五、效益分析：

1、社会效益：及时控制乙型肝炎患者病情、指导治疗减少患者开支，减轻社会压力和经济负担。

2、经济效益：

目前本研究所通过在项目研发中与国家三甲医院（唐都医院、323医院）达成了良好的合作关系，研发过程中主要从该两家医院获取乙肝患者血样。故根据覆盖西安地区的投入成本及唐都医院的收治病人情况推算市场销售情况及成本预算：（检测：人次。有效工作日：245天）

检测数量：（人次）

1天门诊：平均100人         1天住院：平均30人（平均每周检测一次）

1年门诊：100*245=24500人次   1年住院：30*52=1560人次

总人次：24500+1560=26060人次

一年总检测费用：

设500元/人次（包含所有耐药点及乙肝致癌标志点检测）

则26060*500=13030000元

六、建设环节：

定点医院：进行病人血样采集

常规实验室：HBV提取扩增

试剂盒分析：直接获得检测结果指导治疗

七、合作及投资者要求：

1、尊重开发设计方意愿，协调沟通使用方案

2、具有定向使用的采血点（医院/体检中心/其他医疗机构）

项目编号： 30002

项目名称： 基于测序技术的乙肝病毒基因分型与基因突变诊断试剂盒

项目简介：

DNA测序是鉴定核酸突变的金标准。基于DNA测序技术的两款具有自主知识产权的配套的计算机分析软件：【乙型肝炎病毒基因分型软件（HBV liner）】、【HBV基因突变鉴定与乙肝个体化治疗分析软件（HBV drug guide）】。可有效用于HBV感染者治疗过程中的耐药突变检测和病程预测指导用药，以及乙肝导致肝硬化/肝癌标志点筛查，实现个体化治疗。具有明显的社会、经济以及军事意义。

技术方案：

血清提取-特异性扩增-基因测序-软件分析-指导临床

二、技术特点：

我们开发的两款软件联合进行HBV基因分型、P区和BCP-PreC/C区基因突变检测的试剂盒与配套软件开发在国内外均属首次。其基本特点在于：易普及、易操作、金标准、低成本。

三、应用范围：

乙肝治疗药物选择、乙肝导致肝癌监测等。

四、市场前景：

中国是乙型肝炎病毒（HBV）感染高发区，我国有9000万乙肝感染者，至少3000万发病病例，50％肝硬化和70~90％肝癌由慢性HBV感染引起，7~30％的HBV携带者感染了HBV变异体，每年因肝病死亡30万人左右。同时乙型肝炎病毒耐药突变发生率很高，2012年《中国肝炎峰会》报告指出，90%的肝病医生发现乙肝病毒耐药，如果不及时诊断和进行个体化治疗，很容易致使病情延误。然而，目前市场上尚无SFDA批准上市的完整的乙肝个体化治疗相关检测试剂。

我们研发的两款软件结合PCR-DNA测序技术与相应试剂盒，直接使用基因检测的金标准进行乙型肝炎病毒的准确分型和耐药判断，其潜在的市场价值巨大。

五、效益分析：

1、社会效益：及时控制乙型肝炎患者病情、指导治疗减少患者开支，减轻社会压力和经济负担。

2、经济效益：

目前本研究所通过在项目研发中与国家三甲医院（唐都医院、323医院）达成了良好的合作关系，研发过程中主要从该两家医院获取乙肝患者血样。故根据覆盖西安地区的投入成本及唐都医院的收治病人情况推算市场销售情况及成本预算：（检测：人次。有效工作日：245天）

检测数量：（人次）

1天门诊：平均100人         1天住院：平均30人（平均每周检测一次）

1年门诊：100*245=24500人次   1年住院：30*52=1560人次

总人次：24500+1560=26060人次

一年总检测费用：

设500元/人次（包含所有耐药点检测）

则26060*500=13030000元

六、建设环节：

定点医院：进行病人血样采集

定点测序：进行HBV DNA扩增和测序

软件分析：分析测序结果直接指导临床

七：合作及投资者要求：

1、尊重开发设计方意愿，协调沟通使用方案

2、具有定向使用的采血点（医院/体检中心/其他医疗机构）

项目编号： 30003

项目名称： 基于影像的系列计算机辅助诊断治疗系统

项目简介： 随着医学成像技术的快速发展，基于影像的计算机辅助CAD技术(Computer‐aided detection, diagnosis and design，又称CADs)，通过分析患者影像数据，深入挖掘疾病相关特征，用于提高检测效率，改善诊断准确率，辅助医生制定合理手术方案，从而为肿瘤和复杂疾病的诊断治疗提供新的无创手段。

项目通过对一系列基于影像的病灶检测、诊断、手术设计等关键技术的创新和突破，提出新的可疑病灶检测策略，解决影像中病灶“找不准”的难题，提高检测的敏感度和特异性；创建了“电子活检”技术，充分利用正常组织与病灶的影像差异，有效解决“诊不清”的问题；提出了基于评价的个体化手术方案设计，采用更准确的三维评价指标对方案进行评估，解决“治不精“的问题；构建了一体化的计算机辅助诊治系统开发平台，将反映CAD 基本流程和共性功能的通用模块与面向专科疾病辅助诊治的专用模块的构建相结合，解决CADs 系统研制成本高、“开发慢”的问题。在此基础上，项目面向临床迫切需求，在构建的平台上研究开发了四个具有自主知识产权的临床CADs 系统，即虚拟结肠镜辅助检测系统，为结直肠癌的无创影像筛查提供手段；髋关节发育不良手术模拟系统，为DDH 的诊断和精确治疗提供方案；锥束放射性粒子治疗计划系统，为恶性肿瘤持续内放射治疗提供准确方案；及颌面部缺损修复设计系统，实现个体化赝复体的快速设计。这些成果，形成了在CAD 关键算法、影像分析平台和临床CAD 系统构建上的完整研发链条。

项目提供的CAD设计平台，可通过与医学影像设备商或医院信息管理系统及PACS系统研发及供应商等的合作，实现了CADs系统的快速构建，降低系统软件研发费用，为临床疑难疾病的诊治提供更多更好的CAD无创诊断治疗评价系统，获得设备新的效益增长点。项目提供的系列计算机辅助诊断治疗系统，可作为直接应用软件、或设备工作站模块、或PACS系统高级功能模块在全国二、三级医院的相关科室（包括消化科、骨科、肿瘤科、口腔修复科等）进行推广应用，每套售价可达10万-100万。目前在合作医院的应用结果表明，上述系统在提高结直肠癌无创筛查准确率、改善肿瘤患者内放疗治疗效果、提高颌面修复手术成功率、获得更优的髋关节手术方案及治疗效果方面具有很好的作用和价值。

投资及合作转让要求可面商。

项目编号： 30004

项目名称： 颅脑电阻抗动态图像监护技术

项目简介： (1)	一、项目简介：

颅脑电阻抗动态图像监测技术设备是我国原始自主创新的一种新型医学成像监测技术装备，是目前全世界唯一应用于脑科临床的同类技术，是近年来我国生物医学工程领域标识性成就之一，目前在临床颅脑损伤患者动态图像监测得到初步应用。

颅脑疾病与创伤具有很高的致死、致残率（人类前三位死亡原因中，脑血管病位居第一，脑创伤位居第三），同时颅脑损伤具有病程变化快的特点，CT、磁共振等现有医学成像设备不能实时监测到颅脑损伤的病情变化与发展，使大量患者不能得到及时、准确治疗导致脑功能受损、致残、致死。

二、技术特点：

电阻抗成像具有无损伤、低成本、动态成像的特点，弥补了现有医学成像技术的不足，以实时动态成像的方式监测颅脑在数分钟、数小时到数十小时内的损伤及功能变化，在第一时间捕捉到脑出血、脑缺血、脑水肿等致命性脑损伤的发生，实时动态地监测其发展，随着这一技术的临床普及，将极大提高颅脑疾病的救治水平。

三、应用前景：

颅脑电阻抗动态图像监测技术设备的成功研制，是我国在医疗器械领域自主研发中取得又一个突破性进展，这一新的技术弥补了现有成像技术在时间分辨率的不足，在进行性疾病的临测与诊断中将大有作为，重点可应用于如下领域：脑血管病的早期检测与预警；脑梗与脑出血患者的动态图像监测与风险控制；脑水肿的发展及治疗的动态评价与监测；呼吸功能动态图像监测；腹腔脏器损伤的动态监测及预警。

四、对合作者及投资者的要求：

拥有专业化电子工程技术团队;

有精密电子仪器设备制造能力;

项目编号： 30005

项目名称： 微型便携式多功能输液装置

项目简介： 据权威部门调查表明，战场、特大自然灾害和90%以上的住院病人均需要接受输液治疗。然而临床常规使用的输液方法，仍然是延用110多年前“莫非氏”发明的输液架，依靠液体的自身重量产生输注动力，主要存在如下缺点：①患者活动不方便，行动受限；②伤员转运和后送不方便；③不能准确控制输液速度和输液量；④危重病人抢救时不能快速补液充液体。

本项目研制一种微型便携式多功能输液装置（MPMID），主要采用液体不易被压缩、压力平衡和流体力学的理论，通过微耗能工程技术手段，综合物理、机械、自动信息采集和自动控制技术，真正实现了其便携、舒适和安全的总体目标。本装置可实现9大功能：①首创自控输注动力系统：采用超高能微电池和微耗能工程技术，将电能转变为机械能，一次充电可连续工作200小时；②首创膜盒输液方法:膜盒能将机械能转变为输注动力完成液体输注；③首创异常气体识别和锁定系统：当膜盒内进入气体达0.3ml以上时，立即启动自动锁定功能，有效防止空气进入血液；④首创防止血液返流系统：当液体输液结束时，系统立即释放微贮能使输液管内液体压力与静脉血压相平衡，防止血液返流入针体产生血栓；⑤液体量自动预警系统：输液时，当液体量达50或30ml时连续发出声光预警；⑥首创液体量动态可视系统：中心显示器可实时显示液量的动态变化；⑦定量定速输注系统：自动控制系统能执行指令，实现定量输注功能；⑧首创微点液体温度自动调节系统：当液体温度低于15℃时，自动启

三、应用范围：

MPMID适用于临床各种环境、各种病人和各种液体的静脉和动脉输注。

四、使用方法：

将输注液体（瓶、袋）放置于液体架上，打开输液瓶口（袋）盖，常规消毒，与输液器进液端相连接，将输液器膜盒与装入输注动力结构的卡口内，打开主机电源开关，然后在控流器上选择所需输注速度置于开位，在自动排完空气后，将输液出口端与病人套管针相连可实施输液。

五、市场前景、效益分析：

MPMID是全世界首家发明具6项自主知识产权的专利产品，是一体的新型智能输液系统，适用于临床各种环境、各种病人和各种液体的静脉和动脉输注。据统计2009年全国输液量达104亿瓶，如主机MPMID使用量占1/10万，可销售104万台，每台5000元，可收入5.2亿。一次性膜盒输液器使用量占1/5000，每副10元，可收入近3000万元。

项目编号： 30006

项目名称： 云物流设备管理系统

项目简介：云物流设备管理系统基于“集约化”管理理念，将所有设备信息、管控、使用集中在云端管理。利用二维码为导向，将设备分为开源（公众使用）和闭源（内部控制）两个系统。同一个二维码（或三维码），一次性实现终端控制、客户端开放使用。

技术方案：

二、技术特点：

一件一码：每个设备对应终身唯一标记；

一键操作：所有操作均一键控制无需手动输入；

一目了然：设备信息对用户开放、设备管理对管控一步到位。

三、应用范围：

后勤设备使用管控、前端设备使用管控、厂房设备使用管控等

四、市场前景：

目前我国设备管理平台依然停留在纸质信息标签闭源化人工管控的阶段：纸质信息标签更新难、成本高、能效低、安全意识低、普及使用意识差；人工管控耗时多、用人多、登记难、持久性差。使用云物流设备管理系统结合开源使用和闭源管控双体系，将表层信息集中云端体现，将设备管理集中云端控制，能够让公众用户更高效、更安全的使用设备，能够让管控更轻松、更及时、更持久。

五、效益分析：

1、社会效益：提高设备使用操作性、减少人力管控成本、缩短设备管理流程、提升管理控制能力。

2、经济效益：

A、提高设备使用操作性可直接加大设备使用力度。以开放性设备为例，提升使用率则直接增加租用收入。

B、减少人力管控成本可直接减少人员雇佣费用。以后勤保障部门为例，按照500台/人、3000元/人的配比，10000台设备管理总数情况下，可缩减至1人，节约成本54000元。

C、缩短设备管理流程可减少管理中的更新费用。以设备标签标识为例，按照1签/台，更新频率1年，1元/签，10000台设备管理总数情况下，每年可减少至少10000元。

D、提升管理控制能力可直接削弱管理使用成本。以后勤保障部门为例，即时审查、即时维修、即时更新等均可实现，大量减少人员开支和劳动强度。

六、建设环节：

纸质二维码标签印制：5-10天，成本以纸质标签总计所需数量。

APP及服务器页面优化：3-5天，根据客户需求进行个体优化。

数据库整合：5-10天，具体根据数据源大小决定。

服务器调整：3-5天，具体根据服务器端参数决定。

七、合作及投资者要求：

1、尊重开发设计方意愿，协调沟通使用方案

2、具有独立的服务器平台，如外部网站或内部网站

3、具有大量设备的管理需要

项目编号： 30007

项目名称： 医用膜分离制氧机

项目简介：针对我国医用氧行业现状和常温空分技术的瓶颈，课题组在航空呼吸供氧保障装备研发的基础上，发明了氧氮氩一体化联合分离的无机膜分离材料，创新了常温多循环膜分离的耦合分离工艺，研制成功新型“医用膜分离制氧机”，并于2012年获得了医疗器械注册证。 “医用膜分离制氧机”可直接自空气中分离出纯度高于99.5%的氧气，符合“医用氧”的品质要求，是国内首台符合国标（GB8982-2009）和药典要求的医用制氧机，也是全国唯一获得医疗器械注册证的膜分离制氧机。

二、技术特点：

制氧原理：膜法空分技术，静态分离过程，工艺简单，国际领先

分离材料：膜（寿命长，10年），自主知识产权

产氧浓度：高于99.5%，符合国标和药典的医用氧

产氧流量：可按需求定制，已注册型号范围1—200m3/小时

产品形式：固定安装使用，机/车/舰载安装机动使用

适用范围：医院中心供氧、航空呼吸用氧、野战部队机动及救治用氧

可 靠 性：模块化批量生产，一致性好，可靠性高，故障率低，批量交付速度快

安装费用：模块化组装，安装费用低

后期维护：费用低，膜分离部件免维护，仅动力设备需要维护

三、应用范围：

“医用膜分离制氧机”主要应用于各级医院。具有操作简单、使用方便、性能稳定、安全可靠等优点，有望成为医院中心供氧的首选，为医疗救治提供“放心氧”和“安全氧”，提升医院的用氧品质和管理水平。

四、市场前景与效益分析：

目前，医院的“医用氧”来源主要有三种：瓶氧、液氧储槽和分子筛制氧机。瓶氧使用不便，一般只在规模很小的医院使用；国家对液氧储槽的监管非常严格（压力容器），安全隐患大；分子筛制氧机产氧浓度低，近年来引发的医疗事故激增。为此，国家颁布实施了“医用氧”新国标（《GB 8982-2009医用及航空呼吸用氧》），明确规定“医用氧”必须符合《药典》的要求（浓度高于99.5%）。

“医用膜分离制氧机”不仅是传统分子筛制氧机的换代产品（提升氧气品质），也可以取代液氧（杜绝安全隐患）。此外，利用我们发明的膜法空分技术，还可以对医院现行（在用）分子筛制氧机进行技术改造与升级，使其产氧品质符合国家监管要求，减少医患纠纷，节省开支。

“医用膜分离制氧机”的问世为规范“医用氧”市场和贯彻新国标带来契机，面对全国上万家成规模的医院，市场前景不可估量。此外，本产品从价格和性能上都优于进口产品，可望出口创汇，提升国产医疗器械的国际竞争力。

项目编号： 30008

项目名称： 一种新型高温、高湿特殊环境人员专用植物源性防蚊虫驱避剂

项目简介： 夏季蚊虫叮咬严重影响人们的日常工作和生活，除引起皮炎、皮肤过敏、睡眠质量下降等一般损害外，更可传播疟疾、登革热、乙脑等严重传染病，对驻守在西沙、南沙、海南岛，以及云南、两广、福建等沿海高温、高湿特殊环境官兵的健康和战斗力造成重大威胁。

除采用杀虫剂和蚊帐等防护措施外，驱避剂的使用越来越成为世界各国军队野外作战和训练中个人防护用品的首选。驱避剂是由植物产生或人工合成的具有驱避昆虫作用的活性物质，按其来源可分为合成驱避剂和天然驱避剂。目前，世界上最具代表性的合成驱避剂为避蚊胺（DEET），美国等多国部队均装备该类产品，效果虽好，但对人体毒副作用较大，严重者可引起癫痫发作等神经系统损害。为追求更好的效果，外军目前装备的驱避剂产品DEET浓度普遍较高（35%-75%），进一步增加了毒副作用发生的几率。此外，合成驱避剂对生态环境的危害也日益受到全球的关注，人们对其使用越来越提高了警惕。

我国目前市售的驱避剂产品DEET浓度普遍低于10%，虽然毒副作用明显减少，但驱蚊效果也大幅下降。以08年我军执行汶川大地震抗震救灾任务为例，市售的各类防蚊虫产品作用有限，广大官兵依然饱受蚊虫叮咬侵害。

另一方面，以香茅油等植物精油为代表的天然驱避剂虽有低毒、环保等优点，但在功效上普遍低于合成驱避剂。

第四军医大学病原生物学教研室自上世纪60年代起，历经几代人，从5000多种植物中筛选出了具有高效、广谱驱避活性的物质，通过大量动物实验确定了最佳配伍和剂型，并在云南、海南、四川、东北等不同地理环境，不同蚊虫种类和密度条件下，先后完成了当地驻军单位上万人次的现场试验，最终研制成功了具有长效、广谱、安全、环保等特点的蚊虫驱避剂（商品名：长效驱蚊露）。

该产品97年经陕西省卫生厅和陕西省卫生防疫站专家鉴定属无毒级，有效驱避蚊虫时间长达8小时以上，驱避效果与DEET相当，即便在大量出汗或清水冲凉后仍可保持驱蚊效果。该产品上市销售后市场和消费者反映良好（生产批号：1997陕卫灭准字第70号）。因1998年军队不再从事经商活动，该产品停止生产和销售。

该产品是新型植物源性驱避剂，主要有效成分源自天然植物，属国家规定使用的食品添加剂，无毒、环保，原料来源充分，生产工艺简单，成本较低，质量稳定。还可根据市场需要开发系列产品，以适应不同人群、不同环境条件下的应用，具有平战结合、军民两用的特点，市场前景良好。

该产品已获得国家发明专利保护（专利号：ZL2009 1 0021787.9）。我们期待与国内有远见、有实力的大型日化企业合作，

项目编号： 30009

项目名称： 全封闭式创面治疗仪

项目简介： 全封闭式创面治疗仪是应用封闭负压引流技术（Vacuum-assisted closure, VAC）进行创面治疗的专用设备，由西安华志医疗电子设备厂生产（第四军医大学唐都医院研制），专利号012469912，注册号：陕食药监械（准）字第2006第2260034号。

全封闭式创面治疗仪是一种新型医疗器械，采用微电脑智能控制区域性负压，把创口的边缘往中央均衡抽取并吸出脓液，来帮助创口的闭合，保持患处清洁、减低感染。VAC真空辅助闭合疗法是用于治疗伤口所使用的特殊敷料或皮瓣、皮肤移植片上。这种压力平均分布在伤口上的治疗方法，有助于排出伤口的脓血与体液，刺激健康肉芽组织生长。根据研究和临床结果表明，VAC疗法报健康肉芽组织的形成，改善了皮瓣及皮肤移植片的粘合，让皮肤移植比传统敷裹法更快、更有效。

仪器产生负压（可调）作用于创面，产生机械性和系列性生物学效应对创面进行治疗，能显著促进各类创面（尤其慢性难愈性创面）的愈合。能显著增加创面血流，消除水肿和炎症，去除细菌，促进修复细胞增殖，抑制细胞凋亡，双向调节创面基质金属蛋白酶MMP2和MMP9和透明质酸水平，抑制细胞外基质降解，使慢性创面向急性创面特点转化。能促进组织瓣（如皮片、皮瓣）移植成活，减轻深II°烧伤损伤程度，和用于治疗腹腔内脏器严重损伤。创面应用的敷料由贴膜、医用海绵和引流管组成，海绵直接置于创面，引流管插入海绵或放在海绵表面，再用贴膜覆盖创面和创周皮肤，将其完全密封。能持续高效引流，无异味，不堵管，迅速清洁创面和促进肉芽组织生长，使浅在创面快速愈合。对大而深在，骨质外露创面，则可提早为进一步手术治疗创造条件。由于创面愈合进程加速，敷料交换时间间隔延长（2-4天），明显降低了医疗消耗，节约人力和经费，缩短了治疗周期，提高了愈合质量。

目前国内开展VAC治疗的少数单位使用的仪器和专用敷料均为国外产品，价钱昂贵，不利于推广。VAC-I全封闭式创面治疗仪具有小型化、智能化、易操作、功耗低、重量轻、便携带等特点。本项目开展以来，许多厂家，单位或个人来电来函咨询，反响较大，相信必将带来良好的社会和经济效益，前景十分看好。

项目编号： 30010

项目名称： 骨盆缺损重建假体系列新产品

项目简介： 骨盆是骨肿瘤的好发区域，也是战创伤和感染易受累及的部位，由于解剖结构复杂，使该部位的手术非常困难，而对于骨盆区域的缺损重建更是面临巨大挑战。骨盆是躯干与下肢之间的枢纽，为了保存肢体的功能，重建的效果将决定患者的生活质量。

骨盆假体重建是目前较为公认的治疗方法，临床已广泛使用。目前国际国内有多种骨盆重建假体，但重建后均存在假体松动、断裂和感染等问题，亟待研发更好的骨盆重建假体新产品加以解决。发明人瞄准骨盆缺损重建这一重大难题，创新性地设计出具有自主知识产权的“多轴向组配式抗感染半骨盆假体”和“个体化定制骨盆假体”系列新产品，为骨盆缺损修复重建提供了较好的系统解决方案。两种假体重建新技术均已获得国家发明专利授权，并与北京威高亚华人工关节有限公司和北京春立正达医疗器械股份有限公司展开初期合作，进行产品转化，获得医疗器械产品注册证2项，通过新产品生产销售，取得了良好的经济效益。

骨盆重建假体系列新产品技术特点：

1.多轴向组配式抗感染半骨盆假体（发明专利号：ZL200710199276.7）：该技术在国际上率先采用"散点固定"和"组合重建"原理，巧妙地将人工关节、椎弓根钉和抗生素缓释技术相结合，独创出"多轴向组配式抗感染半骨盆假体"，为骨盆缺损重建提供了关键技术和优势产品。该技术具有"装配灵活、支撑稳固、缓释药物"特点，实现重建后即刻稳定，早期恢复负重，减少假体松动，术后感染率从30%下降到3%。 2.个体化定制骨盆假体（发明专利号：ZL201110209275.2）：该技术可针对骨盆不同类型缺损进行个体化定制加工，实现假体与骨盆残留骨质的精确匹配，实现精准的骨盆重建。假体材料选用钛合金，表面改性后的假体表面可以很好地解决骨-材料界面的结合问题，使假体与骨形成良好骨整合，保证假体长期稳定。髋臼假体的髋关节部分采用超半径髋臼设计，既保证稳定，又具有运动功能。

两种产品应用范围广泛，既可用于骨盆肿瘤切除后骨缺损重建，也适用于战创伤或感染后造成的骨盆缺损的修复重建，根据骨盆缺损部位和范围，灵活采用两种重建假体，可迅速高效恢复骨盆结构完整性，降低火器伤等特殊条件下重建后的感染发生率，使患者获得最大程度的功能恢复，是不可多得的军民两用技术新产品，具有良好的市场应用前景，其经济和社会效益可观。

合作单位主要为骨科植入物生产厂家，具备3D打印技术的生产厂家可优先考虑。

项目编号： 30011

项目名称： 脊柱功能康复训练装置

项目简介： 一、技术简介：

本技术利用自身重力对脊柱进行牵引，缓解腰背部肌肉紧张或痉挛，以治疗和缓解腰腿痛疾病。该牵引方式为反重力作用脊柱方向的牵引，牵引力大小可通过床面角度和体重由患者进行适度控制，同时可以进行背部肌肉锻炼，达到缓解腰背部肌肉紧张或痉挛、稳定脊柱和预防腰背部疲劳或损伤的作用。也可以在利用本装置的同时，对患者的患处进行热敷、理疗、按摩等措施，辅助进行康复。重点是缓解腰椎间盘突出等病症的症状，预防腰腿痛的发生。

二、技术特点：

通过主动式牵引，省去了牵引力控制系统，牵引角度可以由患者自行控制和过度牵引的控制（<45°），不会出现被动牵引时曾经出现的过度牵引现象。康复床获得了中国发明专利，由于专利产品的特殊性，目前尚无国家标准和行业标准，并且是国内外独家研制的产品。

应用范围：该装置使用技术适用基层部队使用，也适用于社区诊所患者腰腿痛疾病的康复治疗。

三、预期效益：

腰腿痛（Low back pain, LBP）是以临床表现相似的一组常见的、多发的病症。据国外报道，有80%的人在其一生中至少经历过一次腰痛。调查表明，Dey等对美国31044的成年人进行调查，发现大约40%的人出现过腰腿痛。目前国内外都没有很好的治疗康复措施。牵引治疗是一种常用的治疗腰腿痛方式，但是多采用被动牵引方式，容易产生过度牵引，而对患者造成二次损伤。本项目研究的产品采用主动式、依靠自身重量的方式牵引，从而避免了这种现象的发生，使这种牵引方式更加安全，可以由患者自行操作，国际上尚无类似产品，因此可以形成一定规模的产业化。

四、对合作者及投资者的要求：

需要技术需求方应具有医疗器械生产许可证

项目编号： 30012

项目名称： 手持式肺通气功能阻抗成像仪

项目简介： 一、项目简介：

呼吸系统疾病是一种危害人类健康和生命的多发病、常见病，居我国总人口死亡病因的第一位。近年，由于大气污染、吸烟、人口老龄化及其他因素，使国内外肺部急慢性疾病的发病率、死亡率有增无减。由于呼吸器官具有巨大的代偿能力，其病程变化常不能及时发现，导致被误诊，延误治疗。生物电阻抗成像技术（EIT）是一种对人体无害的新型医学成像技术，具有结构简单、成本低廉、无创无害、使用便捷等特点，对人体内的气、液分布变化敏感，具有动态检测肺部通气功能变化的突出优势。第四军医大学阻抗成像课题组基于EIT的技术特点，率先研制了手持式胸部电阻抗成像仪器原理样机，并证实该技术在呼吸功能监测方面有很好的应用价值。目前，已申报国家发明专利3项、国际发明专利1项。

二、技术特点：

手持式肺通气功能阻抗成像仪是我国自主原始创新产品，核心技术处于国际领先水平。该系统的技术优势主要为快速、无创肺功能动态成像，及早发现肺通气的变化，具有体积小（手机大小）、功耗低（电池供电）、成本低等优点。

三、应用范围：

肺功能的动态成像检测和监测，包括：慢性阻塞性肺疾病的早期诊断、急性呼吸窘迫综合征的救治策略、肺癌手术的肺功能评估、肺损伤的血气胸快速诊治、老年肺功能的健康普查等。

四、市场前景：

该设备可在各级医疗机构及临床科室应用，包括：各级医院的呼吸重症监护室、麻醉科的机械通气病人肺功能监测；呼吸科、胸外科、老年病科等的肺功能检测及疗效评估；急诊科、急救现场的肺功能评估；社区医疗机构及体检中心的肺功能普查等。可在各级综合医院、医疗保健机构、社区医院等使用，市场前景广阔。

五、合作要求：

合作方主营医疗仪器相关产业，医疗电子设备工程化技术力量雄厚，市场营销渠道完善。

项目编号： 30013

项目名称： 治疗痤疮、脂脂溢性皮炎的中药复方制剂

项目简介：本项目是一个专利授权的中药复方制剂（专利号201210018748.5）。本项目充分发挥中医药具有多成分的优点，能够针对痤疮、脂溢性皮炎发病的多因素同时发挥效应，处方组成简便，有效成分利用率高，克服了中药治疗时间长、短期效果不显著等缺点。

痤疮是一种与皮脂代谢有关的毛囊、皮脂腺的慢性炎症病变，因好发于青春期，所以俗称“青春痘”。痤疮的发病与皮脂的代谢有关，青春发育期为高发阶段。毛囊炎为毛囊发生的急性、亚急性或慢性炎症。脂脂溢性皮炎是发生于皮脂溢出部位的一种炎症性皮肤病。多发生于皮脂腺分布较多的地方，如头皮、面部、胸部及皱褶部。易反复发作，常伴有毛囊炎、睑缘炎，面部常与痤疮、酒渣鼻螨虫皮炎并发。痤疮和脂溢性皮炎发病机制复杂，与毛囊口过度角质化、皮脂腺分泌皮脂的分泌率增加、毛囊及皮脂腺内微生物的增多与聚集、皮肤微循环障碍、家族遗传以及使用某些化妆品和药物有关，因此单纯使用甲硝唑、氯霉素、红霉素等化学药物难以达到预期效果，而且耐药性是抗生素应用的最大弊端。

二、技术特点及应用范围：

具有良好的前期药学和药效学研究基础，目前正在整理临床前研究资料，准备申报国家6.1类新药。

产品生产流程短，即中药复方先提取有效成分，再制备成性质稳定、使用方便的乳剂或膜剂等，而且生产过程环境友好。

前期的药学及药效学研究显示所制备的制剂皮肤渗透性好，具有止痛快、促进皮肤微循环、减轻皮肤过度角化、抗菌作用强、不产生耐药菌株、无毒副作用、促进皮肤修复、愈合瘢痕少、无色素沉着、价格便宜、储存使用方便等特点。

能快速、有效的治疗痤疮、脂溢性皮炎等皮肤疾病，与同类产品比较药效显著。

三、市场前景：

在12-25岁的青少年中，痤疮发病率高达85%；脂溢性皮炎在成年人群中发病率为1% - 3%，在青年人群中脂溢性皮炎的发病率为3% - 5%，因此具有潜在的巨大市场。

效益分析

复方所用中药均为常用中药，目前市场供应充足，价格便宜，中药原料资金投入低；目前超临界萃取设备已达到工业化水平，可以满足吨级生产的要求；所用制剂辅料为乳剂或膜剂的常规辅料，价格低廉；制剂成型工艺和操作简单，一般的乳剂生产设备即可满足，生产占地面积小；因此，从原料到产品，投入成本低、产出高，具有良好的经济效益。

项目编号： 30014

项目名称： 西京急诊智能电子病历系统

项目简介： 为适应医疗服务信息化的发展要求，第四军医大学西京医院急诊科结合全国各级综合医院急诊模式和临床路径，于2012年开始自主研发了一套具有西京急诊特色、符合急诊诊疗规范的西京急诊智能电子病历系统。该系统数据库采用oracle，使用CS三层架构，以C#为主体语言开发而成，是一个集电子病历、电子医嘱、特护记录、合理用药、安全维护、信息集成、查询统计等为一体的多功能智能化规范电子病历和医嘱信息处理系统。该智能系统在临床上的应用显著提高了病历录入速度，自动由医嘱生成处方，同时有效整合保存收集到的病历信息，提高了病历信息收集和分析处理的高效性和实用性。

该系统的成功运行填补了国内急诊电子病历系统的空白，实现了电子病历的快速录入，并可根据医嘱类型自动生成处方，同时进行信息整合保存，有效解决了目前制约国内大中型医院急诊科普遍存在的手写病历字迹不清、难于保存、书写时间长等难题，极大提高了急诊病历信息收集和分析处理能力和救治效率，具有传送速度快、共享性好、存贮容量大、使用方便和成本低等特点，该智能系统目前已申报国家发明专利。

自2013年至今，在西京医院急诊科运行良好，期间得到全军等级医院评审专家的充分肯定，被第四军医大学校园网等网站、西京医院院报等专题报道。另外，北京协和医院、解放军总医院和华西医院等多家大型医院急诊科医护人员先后专程前来观摩学习，均对此病历系统表示了称赞和好评，并表示希望能尽快引进和应用该系统。急诊电子病历系统是急诊信息化管理的基础，西京急诊智能电子病历系统的研发和完善具有开拓创新的重大意义，可在军内外广泛推广和运用，具有潜在的社会效益与经济效益。在合作和投资方面，以维护西京医院急诊科知识产权为前提，以实现经济利益双赢为准则。

项目编号： 30015

项目名称： 3.1类抗肿瘤药物卡巴他赛合成工艺

项目简介： 新型紫杉烷类抗肿瘤药物卡巴他赛于2010年6月被FDA批准上市，主要用于治疗前列腺癌，是目前临床上治疗前列腺癌的唯一用药。该药上市时间不长，其适应症将会进一步扩大。

前列腺癌是欧美地区男性癌症患者中发病率最高的肿瘤，已超过肺癌而成为第一杀手。据统计，我国前列腺癌患者近年来有快速增长的趋势，仿制药卡巴他赛的上市也会带来巨大的市场需求。

目前国内尚无生产卡巴他赛的厂家，也无获得进口注册批准的药品上市，国内无原料供应，也无批准办理进口注册的原料。

国内已有6家办理卡巴他赛注射液的进口注册，并已获得临床批件。

卡巴他赛无化合物专利，我们采用具有独立知识产权的专利工艺（专利申请号：201210200969.4）合成卡巴他赛，该工艺反应条件温和，后处理简便，易提纯，避免了其他方法使用金属试剂或低温反应等不利因素，大大降低了合成成本，易于实现工业化合成。

项目编号： 30016

项目名称： 国产超小型红外成像机芯

项目简介： 红外成像技术含量高，产品毛利高，进入门槛高，我国民用红外成像市场尚处于行业发展初期，应用领域主要集中在安防、能源、交通、工业等几个行业，但近年国内红外热像仪等产品销售一直保持较高的增长态势，增长快，渗透率低，有巨大增长空间。

国产超小型红外成像机芯是在国际先进技术基础上开发出的具有自主知识产权的成像机芯。该机芯以FPGA为核心，集整理信号调整、校正和成像处理为一体，具有背景自适应非均匀性校正和图像数字细节增强功能。各项指标符合军工标准，能同时满足军事和民用需求。该产品具有以下特点：

1、具有丰富的GUI图形用户接口；

2、25mm×25mm超小型设计；

3、高帧频、长寿命、低成本；

4、抗干扰能力强、成像速率高，通用性好易于集成；

5、场景非均匀性校正；

6、图像数字细节增强（DDE）；

7、国产化焦平面和进口焦平面可替换性设计。

超小型设计的新一代非制冷红外成像机芯，可根据不同任务嵌入到小型化、低功耗的红外成像产品中，满足特殊的军民用需求。

该产品的应用、产业化，一方面有助于我国自主研制红外成像高端产品，突破国外的技术限制；另一方面可提供高性能、低价格的红外成像产品，满足国内市场需求，替代部分国外进口产品，同时促进我国民用红外成像市场的进一步发展，具有良好的社会效益。

随着红外成像技术在军事、消防、电力、能源、建筑、交通、安防等行业应用的推广，预计2014年国外红外热成像行业将迎来市场需求的快速增长期。国内销售额预计约14亿元。2015年国内红外热成像市场也将迎来爆发式增长。

项目编号： 30017

项目名称： 基于物联网的燃煤电厂煤场管理系统

项目简介： 基于物联网的燃煤电厂煤场管理系统是针对大型火力发电厂储煤安全存放和盘存的数字化储煤管理平台，它能够随时快速、准确的测量、计算煤场的存煤量；能够对储煤安全进行监控和评估；能够对储煤场信息进行传输、综合和分析。以便于电厂进行成本核算、经济效益评估和安全管理。

该系统特色如下：

1、适用于露天料场及干棚料场内任何形状料堆体积的测量，料堆不需要严格整形；

2、测量速度快、测量精度高、可靠性好；

3、所有数据传输均采用无线传输方式，易于使用和维护；

4、实时观测扫描煤堆的每一个截面，根据测量数据迅速计算煤堆的体积、重量、内插拟合成三维煤堆形状；

5、自动生成精美的扫描数据报表，方便用户查询和打印历史数据；

6、软件设计基于SOA架构，可以同现有监控、办公等系统无缝集成；

7、具有开放的接口，可以针对企业的具体需求快速定制；

煤场自动盘存技术配合煤场自燃安全预警功能，对燃煤实行全程信息跟踪，在煤场调度方面，使用该系统，煤场调度效率至少能够提升5个百分点，同时节约大量人力成本，大大提高了电厂生产效率，为企业创造巨大的效益增幅；在节能降耗方面，以一大型火力发电厂按照每年耗煤 700 万 t 算，如果燃煤热值损失每降低10kcal，可节约天然煤1.27万t，以5500kcal动力煤价格810元/t计算，可节约资金1029万元，仅燃煤热值损耗一块就可为企业间接增加千万余元。自燃安全预警功能有效的避免了煤堆自燃发生的可能，在安全管理方面也为企业节约大量资金。

项目编号： 30018

项目名称： 人工降雨无人机

项目简介： 目前，人工降雨通常采用飞机（运输机）、高炮或土火箭实施人工降雨作业。飞机（运输机）作业需申请报批的层次高、批文多、周期长、时效性差，且使用成本高昂；高炮、土火箭作业，发射剂量小，且定点发射，机动性差。而无人机人工降雨，报批层次低、反应快，且机载催雨剂量大，可大面积在云上和云中作业，机动性好，成本低，一次起降飞行能够覆盖上百公里范围，优势十分明显，是高炮和土火箭所不能比拟的。

本人工降雨无人机采用我院自行研制的无人机作为载体，机上挂载碘化银焰条，到达云层后点燃碘化银焰条，形成晶核进而实现人工降雨。

本人工降雨无人机有以下几个特点：

（1）安全性好。相对于有人驾驶飞机，无人机是无人驾驶，在穿越云区或是雷区时安全性好，无人员安全事故，无人机可任意飞行。

（2）机动性强。采用高炮、火箭增雨作业，弹丸在空中有不自爆的危险，因此高炮、火箭增雨作业均是在无人区，作业区域固定、有限。本无人机控制距离达100km，可在异地起飞快速至降雨作业区，省时省力，作业机动性强，效果好。

（3）作业面积广。本无人机载荷大、飞行速度快，空中作业面积广。

（4）使用成本低。有人驾驶飞机成本高，大量经费花在租机费上，无人机使用成本则低廉的多。

我国是农业大国，近年来由于国内干旱、森林火灾频发，直接对农业和林业发展造成了巨大损失。据统计，近两年来，仅干旱造成的直接经济损失就达几百亿元。2010年，中国西南地区遭受严重旱情，受灾人口6000多万人，1800多万人饮水困难，农作物受灾面积503万公顷，绝收面积111万公顷，直接经济损失236.6亿元；2011年长江中下游地区降水严重偏少，共有3483万人受灾，423万人发生饮水困难，农作物受灾面积370万公顷，绝收面积12.6万公顷，直接经济损失149亿元。

人工降雨无人机用较少成本的高科技无人飞机对干旱地区实施人工降雨，不仅可以缓解受灾地区人畜饮水困难的社会问题，减缓了受灾地区对农业生产的影响，同时对森林防火救灾也有积极意义。

项目编号： 30019

项目名称： 手持式红外热成像仪

项目简介： 红外热像仪是一种探测目标红外热辐射并将其转换成实时视频图像的设备，由于是被动接受目标自身的红外热辐射，因此无论是白天还是黑夜均可以正常工作，完全不受光线、雨、雪、雾、烟等各种环境的影响，这使它成为在全黑环境、恶劣气候条件下观测的理想工具。

手持式红外热像仪可在恶劣环境下或夜间用于空中、地面和海上对目标的观测。作为手持的观测仪，它不但可随身携带，也可以安装在固定位置对周围进行监控。

该产品有以下特点：

1、数字细节增强，图像清晰

2、结构紧凑，人体工学设计

4、双目OLED，观察细腻

5、定制录像、拍照，网络传输

6、手动/电动调焦

7、无级电子变倍

8、维护简便，可靠性高

随着经济的发展，认知程度的提升，红外热像仪在交通、警用执法、消防、医疗、建筑、预防性维护等民用领域得到了极为广泛的应用。红外成像产品以被动的方式探测物体发出的红外辐射，比其他带光源的系统更具有隐蔽性，在军事上主要用于夜间监视、侦察、防空、巡逻和飞机的导航、着陆、营救、空中侦察等领域。

项目编号： 30020

项目名称： 要地低慢小目标侵入预警系统

项目简介： 随着国内外恐怖势力的日益猖狂，以及无人机飞行技术的快速发展，要地低空敏感区域日益成为低、慢、小目标入侵的对象。现有监控系统不能满足实时监控要地周边低空空域的反恐需求。

根据自有军转民专有技术设计了一套全天候、多频段、高帧频的要地低空敏感区域低慢小目标入侵预警系统，对要地周边区域进行全天候实时监控，一旦发现低空弱小慢速入侵目标，及时报警并采取措施。

该系统综合运用红外光电成像技术、图像识别技术和信息融合技术，具有以下技术优势：

1、本系统可发现并识别双向5公里，高度300米以内的低、慢、小无人飞行器的入侵，并对其入侵提供充足的反应时间并解决问题。

2、本系统采用的红外技术具有多频段、全天候的特点，可在夜间、雾天等恶劣条件下工作。

3、本系统采用先进的图像处理、识别技术，可对移动目标进行追踪报警。

4、本系统采用信息融合技术，可以更准确、快速的识别、监控目标。

5、本系统相对现有雷达监控系统具有较高性能价格比。

为确保要地安全，安检和安防系统建设的投资力度不断加大，安防系统不断升级，各种高科技安防技术和产品也纷纷应用。但一般都采用一体化球形摄像机和一体化云台摄像机进行监控，这种摄像机受自然光的限制，遇到晚上、大雾、降雪天气，室外普通摄像机就无法发挥监控作用。也有用雷达探测周边和预警，但对于超低空的飞行器雷达也是无法发现的，且用雷达做预警系统，价格昂贵，费用巨大。

该系统能有效的降低管理成本，增加经济收益，更重要的是最大程度的避免不明飞行物造成的经济损失甚至人员伤亡。该系统的应用填补了普通监控系统监控区域的多处空白。

项目编号： 30021

项目名称： 在线式电力监控系统

项目简介： 电力工业是能源生产和转换行业,是最重要的国民经济基础产业和资源密集型产业之一。电力行业是目前我国民用红外热像仪应用最多的行业,红外热成像技术在电力行业检测中应用广泛。

在线式电力监控系统是集可见光、红外热成像和嵌入式处理技术于一体的实时监测、监控系统，系统可对运行中的变电站设备自动巡检，实时监测、自动预警、实时获取设备故障状态的热信息，并自动生成相应的温度变化报表，具有不停电、远距离、安全可靠、检测精度高等特点。

在线式电力监控系统通常应用于以下电力设备状态检测与故障诊断工作：

1.高压电气设备运行状态检测与内、外中心故障诊断；

2.各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷；

3.各类高压开关内中心触头接触不良缺陷；

4.隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头结合不良缺陷；

5.电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油（低油位）缺陷；

6.各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷；

7.发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测；

8.电力变压器箱体异常过热，涡流过热，高、低压套管上、下两端连接不良；

9.各类电动机轴瓦接触不良以及内、外中心异常过热。

在线电力监控系统作为最成熟、最有效的电力在线检测手段，可以大大提高供电设备运行的可靠性，大大缩短设备检修时间，降低检修成本。电力行业是目前红外成像应用最成熟、最稳定的领域，但也仅集中于广东、浙江、江苏、山东等沿海经济发达地区，而且目前这些发达地区的拥有量也仅达到实际需求量的20%左右。潜在市场需求巨大。

项目编号： 30022

项目名称： 无人值守系统

项目简介： 现有安保系统暴露出很多缺陷，主要有：1、目标探测功耗高，模式单一，缺乏信息融合；2、人工监测为主，缺乏智能分析，误警率高；3、视频监视质量差，缺少有用的细节信息；4、视频传输以有线为主，使用不方便，可靠性不高；5、海量视频依赖人工查找，缺乏大数据分析手段，效率低。

国防科技大学VAP研究中心历经7年研制成功无人值守系统。申请国家专利27项，已经授权20项，其中发明专利12项；撰写学术专著5部，已出版3部。2011年荣获全国发明展金奖、公安部特别项目奖，2012年荣获国际发明展金奖。

该系统面向各类重点管控区域，提出多传感器探测与融合、主动高清视频获取、无线数据可靠传输、视觉大数据分析等新方法，实现低功耗、低特征、高清晰、高智能、高可靠的全方位安保方案。

无人值守系统包括五个模块：

1、主动高清摄像模块

针对现有监控不能同时满足“看得全”和“看得清”的难题，学习鹰眼视觉的主从联动高清摄像机理，不仅获取全局场景信息，而且主动获取高清晰的目标细节。兼顾全局与局部，自动追踪可疑目标。

最大监视距离：标清≥30米，高清≥50米；目标有效像素：≥50×50像素。（国际领先）2、周界卫士模块

针对重要区域的周界安全警戒难题，学习黑猫捕鼠方法，采用红外、雷达、声音、视频、震动等多传感器融合组网，主动警戒区域周界的安全；人工智能分析与自动报警；支持远程监视。

最低照度：彩色0.0001lux，黑白0lux；误报率：≤0.0001%。（国际领先）

3、潜伏抓捕模块

针对反侦察和反渗透依靠人工监视、效率低的难题，学习猎狗狩猎方法，采用多传感器感知、无线传输等技术，实现远程值守和潜伏抓捕。基于目标检测的能耗最优控制；非可视环境无线视频传输。

最大探测距离：100米；潜伏时间：≥5天。（国际领先）

4、视觉大数据搜索模块

针对人工观察视频大数据模式的缺陷，学习军犬灵敏特性，在海量视频中搜索可疑目标。可以过滤风吹、树叶摇动等无效场景；可高效检测人体、车辆、越界、特殊颜色等可疑目标。

漏检率：＜0.001%。（国际先进，国内领先）

5、出入监管模块

采用机器视觉方法，对人脸、静脉、指纹、身份证等分析。弥补现有出入卡口主要依靠人工采集图像等信息、缺乏智能分析的不足，速度快，效率高。犹如忠诚的看门狗。

智能化程度：非常高。（国际先进，国内领先）

项目编号： 30023

项目名称： 微机电陀螺

项目简介： 微机电陀螺是测量载体相对惯性空间转动角速度的传感器。本单位自主研制的微机电陀螺采用了四质量块全差分对称振动结构，具有灵敏度高，测量线性度好，抗冲击、振动能力强等优点。该陀螺采用MEMS技术加工，体积小，重量轻，功耗低，生产批量大。加工工艺全部自主完成，成品率高，可控性好，满足装备核心器件国产化要求。可应用于微惯性导航系统、惯性稳定平台、微小型无人机、制导弹药等军用和民用领域。

该微机电陀螺经过国内权威检测机构测试，量程±200°/s，标度因数非线性优于200ppm，零偏稳定性优于10°/h，零偏加速度敏感性优于10°/h/g，整体性能处于国内先进水平。项目已获得国家/部委级科研项目6项，已申请国家发明专利13项，其中5项已授权。

微陀螺在精确制导弹药、微小型无人机、惯性稳定平台、机器人控制、汽车电子稳定系统等领域具有广阔的市场前景，预计年市场量超过1万支/年，预计年产值5千万以上。

项目编号： 30024

项目名称： 大数据与社会计算平台

项目简介： 随着互联网的迅猛发展，利用互联网传播和获取各种信息已经成为现代人的主要手段，网络文字、图片和视频日益增长，大数据时代已经来临。如何从海量数据中深度挖掘用户关注的信息，并提供可视化的语义关联分析手段，是一个众多行业都急需解决的问题。

大数据与社会计算平台采用先进的云计算技术，近实时采集互联网上的新闻网站、论坛、博客、微博等开源信息，将文本、图像和视频等不同类型数据进行加工处理后，在语义层面进行一体化的数据组织，实现海量多源异构数据的智能分析。

平台由互联网数据采集组件、文本语义分析组件、图像分析组件、视频处理组件、跨媒体分析与挖掘组件、可视化展示组件构成。

国防科学技术大学信息系统与管理学院已经成立工程研究中心，专门从事针对大数据与社会计算领域核心技术和应用服务研究，相关研究成果已经在网络舆情监测、金融数据分析、审计数据分析等领域得以应用。

该平台及其衍生系统可用于政府和企业的舆情监测、突发事件应对，也可用于行业竞争情报分析，如金融、电信、电力等。相关研究成果获软件著作权10项，申请国家发明专利2项，2013年获湖南省科技进步二等奖。

市场推广范围包括党政机关、宣传、公安、企业、行业等，合作者或投资者可与我们在某个行业进行合作开发，或采购平台中的软件组件，也可直接购买我们提供的网络服务。

项目编号： 30025

项目名称： 个性化化身(虚拟人)生成与应用

项目简介： 本项目向用户提供个性化三维人体模型的生成服务，具有实时、高逼真和交互式等功能特性。项目已经获得国家发明专利2项，已申请国家发明专利1项、实用新型专利1项。

主要产品为三维（化身）照相馆，建立个性化的化身（虚拟人）三维模型，瞬间三维照相（当前国际最快速度），立等可取三维几何模型，个性化亲身体验。该产品已获得湖南化身科技有限公司过千万元投入，进行产品定型开发和市场化推广。该产品能够有力推动照相技术从二维图片到三维模型的变革。

该产品是当前国际上采集速度最快（1秒）的化身采集系统，原型系统荣获2013中国计算机大会科技成果展最佳技术展示奖，已经被《长沙晚报》、《潇湘晨报》、湖南卫视、中央新闻频道（CCTV13）、中央军事农业频道（CCTV7）等媒体报道。

图1. CCTV7和CCTV13频道的报道截屏

项目编号： 30026

项目名称： 耐高温防腐涂料

项目简介： 针对长期处于高温和冷热交变环境中潜艇排气系统及与之相连的上层建筑表面的防腐问题, 筛选耐高温基体树脂、颜填料及助剂，采用纳米陶瓷微粉提高基体树脂耐高温性能，采用偶联剂改善附着力，进行涂料配方设计；研究涂层耐高温、抗干/湿度循环、抗温度骤变等性能影响机理与因素；研究涂层涂装表面预处理方法及施工工艺；研制出一种高性能、长效耐高温防腐涂料。

所研制的耐高温防腐涂料具有良好的耐温性、冷热交变性以及优良的机械性能，满足潜艇排气系统及上层建筑耐温区的防腐要求。采用所研制的潜艇柴油机排气系统耐高温长效防腐涂料对XX舰队“XXX”型潜艇的排气系统进行耐高温防腐处理。经过海上实船试验，舱室表面完好，无起泡生锈现象。该涂料具有良好的耐高温防腐性能，防腐效果明显。该耐高温防腐涂料施工工艺简单，值得大力推广。

除此以外该涂料还可用于民用的锅炉、烟囱、发动机排气系统等装置高温防腐，因此具有广阔的推广应用前景。

已申请国家或国防发明专利1项，获第七届国际发明展览会银奖。

项目编号： 30027

项目名称： 基于视觉的汽车主动安全系统

项目简介： 本部分基于视觉的汽车主动安全系统包括车道偏离报警系统、前撞报警系统、辅助泊车信息系统等三个系统/产品。

车道偏离报警系统利用车载前视摄像机获取的道路图像，经过视频处理，检测道路上的标志线，同时根据车辆的运动学模型和重构得到的道路模型来预测未来一段时间内车辆在道路上的位置，并且根据驾驶员的操纵动作、车辆行驶轨迹以及道路状况，对车道偏离是主动换道还是无意识换道进行判断。如果是无意识的换道，及时给出报警。

前撞报警系统利用车载前视摄像机和车载距离传感器（选装）给出的车道线信息和前方车辆信息，综合判断前方车辆相对本车的距离、相对距离的变换率、以及是否在本车所在的车道中行驶等信息，结合车辆本体传感器模块给出的车辆状态对行车速度提出建议，在有可能发生碰撞时给出报警。

辅助泊车信息系统在车辆尾部和车体两侧安装摄像机和超声波雷达。在驾驶员倒车时，系统可以感知车体两侧以及尾部的环境。系统可以感知车后10米内的所有可达泊车位，并提请驾驶员确定目标泊车位。当泊车位确定后，系统一方面根据道路环境（包括障碍物的分布等）规划出一条优化的倒车路径，另一方面根据方向盘转角及车体动力学特性实时地预测驾驶员的倒车轨迹，并与规划的倒车路径进行比较，从而给出倒车建议，引导驾驶员驾车顺利到达泊车位。如果预测的驾驶员倒车轨迹与规划路径发生严重偏离，并导致不可到达泊车位或者与障碍物发生碰撞时，系统给出报警。

本系统以专门研制的高动态范围车载专用相机和基于FPGA的嵌入式并行计算平台为基础进行研发，具有环境适应性很强（比如进出隧道等极端环境）、实时性高等特点。

本系统可以匹配与乘用车、商用车（货运和客运）以及特殊车辆等。

主动安全系统是未来汽车行业发展的趋势，其中车道偏离告警系统已经在欧洲成为强制标准。本项目涵盖的三个系统以及后续的其他功能系统将会在未来汽车前装和后装市场具有巨大的潜力。

希望合作方对该项技术有着深刻的理解以及对汽车安全的发展趋势有着合理的判断，同时具有汽车电子的研发能力和市场运作能力。

项目编号： 30028

项目名称： 太赫兹时域光谱成像仪

项目简介： 许多毒品、爆炸物在太赫兹波段具有特征吸收峰，而且太赫兹波可以穿透衣物、纸箱、包裹等，又不会对人体安全造成伤害。因此利用太赫兹光谱可以检查可疑人员隐藏的违禁物品和危险物。

研制出的太赫兹时域光谱系统采用商用化的钛宝石飞秒激光器泵浦空气产生高强度的太赫兹脉冲，配合自行研制的偏振灵敏探测器，单次扫描就可以测量任意偏振的太赫兹波形。该系统重复频率1KHz，太赫兹带宽40太赫兹，动态范围106。该系统目前有三种工作方式：透射式光谱模式、反射式光谱模式、扫描成像模式。可以根据太赫兹光谱检测隐蔽物体的种类以及通过逐点扫描目标，进行太赫兹成像。

该系统适合于重要场合的人员安全检查以及排查房间内的隐蔽物体。也可以用于工业质量控制，比如发现食品内的异物，油漆涂层的质量、以及物体表面的微裂纹等，而且可以集成在已有的生产流水线上，实现自动化检测。

项目编号： 30029

项目名称： 岛礁风光储一体化发电站

项目简介： 风光储系统，是指以风能、太阳能为主要发电源，也可以包括天然气、水能、煤油等其他发电形式，采用储能装置及电力电子装置，将风电、光伏联合在一起平稳输出，满足电网与用户的不同需求的系统。风光储系统综合应用了储能技术，风、光功率预测技术，智能调度技术以及能量管理技术等多种先进有效地系统方案，目的在于改善了风光电力输出质量，解决分、光并网问题，降低其对电网的不利影响，提高风、光利用率，降低发电成本。本单位已经完全掌握了风光储一体化发电装置的设计、分析、制造和测试等工程实施技术，尤其是该发电站的核心设备——变流器的设计及控制技术，获得了一批具有独立知识产权的成果。

二、专利状态：

ZL200920163536.X：国家发明专利

200910169376.4：国家发明专家，待授权

2009101210006.3：国家发明专家，待授权

ZL200910120996.9：国家发明专利

201110286649.0：国家发明专家，待授权

三、应用范围：

新能源领域；可用于岛礁、偏远哨所、村庄及荒漠等地区的有效供电。

四、主要技术指标：

1、一体式发电站综合风力、太阳能、蓄电池、柴油机等多种不同能源形式，通过容量优化设计和系统智能控制，在保证负载供电品质的前提下，最大限度地利用风力、太阳能。

2、发电站各种模式之间切换平稳。

3、通过对发电站系统电磁干扰进行分析和设计，解决了发电站自兼容以及与负载的互兼容问题。

4、发电站既可以带三相平衡负载，也可以带不平衡负载，甚至可以带单相负载，另外，对非线性负载以及突变型负载也具有较强的适应能力。

5、发电站具有输入超限、缺相、相序、输出过/欠压、过/欠频、缺相、逆相序、过流、直流分量保护、蓄电池电压过压保护等完备的保护功能。

技术水平：国内领先

五、市场分析与前景：

风光储发电系统具有灵活可控，是优质的清洁能源，应用范围如下：

1、作为独立变电站为城镇社区、乡镇等供给清洁的优质电能；

2、为一些大中型工业企业提供生产和生活电源；

3、为军工设施、军工场所、边防哨所、军事基地等提供电源；

4、为海岛、边远地区等提供电源；

5、可建造装机容量规模更大的风光储发电站，或者多个中小型风光储发电站集中发电并网应用，将优质电能直接输送公共电网。

在国家大力倡导低碳经济、改变经济结构增长方式的大趋势下，采用清洁能源的风光储一体化发电站在上述运用中，保守估计市场前景超200亿元人民币。

项目编号： 30030

项目名称： 高压变频器设计与制造

项目简介：根据《中国电机系统能源效率与市场潜力分析》中所阐述，我国电机传动系统的设计都是按照最大化、最严酷工况来选择电机，这种不合理的设计要求造成电机的实际运行负载率低，尤其是风机、水泵类电机负载，在不采用变频器调节电机转速的情况下，电机始终输出额定功率（通过挡板来调节风量或者水量），造成电能的巨大浪费。高压变频器通过对高压电机的转速进行调节，来提高传动系统的效率，可以实现节能降耗的目的。除了节能以外，还具有以下优点：

(1)提高电网的功率因数，可以由0.86提高到0.95以上；

(2)减小电机启动对电网的冲击；

(3)在降低电机噪声及轴承温度方面也具有一定的效果；

(4)相对于液力耦合器以及串电阻调速，可以达到无极调速，还具有操作简单、调速范围广、精度高等优点。

应用范围：节能环保领域；可用于大功率高压风机、泵类调速，矿井提升，机车牵引，海上风电等。

二、主要技术指标：

自主研发生产的2.5MW/6kV高压变频器，每相采用5个单相H桥级联电路拓扑，组合形成三相6kV的高压输出；采用该拓扑结构，也可方便实现10kV以上的高压输出。其主要技术特点如下：

（1）变频器采用单相H桥级联多电平的主电路拓扑，功率单元模块化设计，便于生产、调试及后期维护；

（2）输入侧采用多绕组移相变压器，实现30脉波以上整流，大大降低了输入电流的总谐波，同时保证输入功率因数大于0.95；

（3）输出侧采用级联多电平输出，谐波少，无需输出滤波器即可直接带普通异步电机负载，且电机不必降额使用；

（4）采用多选控制策略，可实现调速精度高，启动转矩大的需求；

（5）具备软启动功能，可消除电机启动冲击引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行；

（6）采用全数字控制，可实现故障自诊断、电机参数自动检测、控制系统参数自优化。

三、技术水平：国内领先

四、市场分析与前景：

目前我国电机的总装机容量已达4亿千瓦，每年仍以约6％左右的速度增长，年耗电量达6000亿千瓦时，约占工业耗电量的80%。我国各类在用电机中，低压中小型电动机与高压中大容量的比例在数量上为4：1，在容量上为2：3，已采用变频器调速运行的电机只有

总装机容量的8％，而工业发达国家已达60％～70％，我国在用电机拖动系统的总体装备水平仅相当于发达国家50年代水平。“十五”以来，电机系统节能方面的投入高达500亿元，我国高压变频器的市场规模超过90亿元，每年对高压变频器的市场需求超过5000台，因此变频调速系统在我国将有非常巨大的市场需求。

大功率高压变频器可拖动风机、水泵、压缩机等各类负载，使用范围基本上覆盖了各主要行业，如:电力、市政供水、冶金、石油、化工、采矿、煤炭、造纸、建材等，电压等级包括3kV、6kV和10kV以及油田专用潜油电泵1600V～2400V系列产品。预期我国高压变频器总市场需求可达70亿元，因此相关研究及研制工作具有较好的社会效益及经济效益。

项目编号： 30031

项目名称： 混合动力车驱动电机系统

项目简介： 混合动力汽车驱动电机系统是专为电动汽车牵引传动设计的高效矢量控制感应电机驱动系统。该驱动系统由车用交流电机牵引逆变器、YQ-57三相异步感应电机一体化集成，通过全数字磁场定向矢量控制，运用高速数字信号处理器DSP和可编程逻辑器件CPLD及CAN总线技术，实现了感应电机的电动、发电、再生制动、效率优化控制，能够对蓄电池进行恒流/恒压充电，具有控制参数可以设定、监控及故障诊断功能等优点。海军工程大学与湘潭电机股份有限公司合作研制驱动电机系统样机及装配的XD6120混合动力客车。该客车运行正常，汽车纯电起步平稳、噪音低；混合模式运行时电驱动、充电、再生制动转换平滑，电机、变频器温升正常，整车动力性能优于同类型燃油车，节油效果达到了30%以上；在襄樊国家汽车试验场通过了17000km可靠性试验，表明系统具有较高的可靠性。

应用范围：

该驱动电机系统可替换直流电机传动系统，节省维护费用，提高效率，可广泛应用到混合动力汽车、燃料电池汽车、矿用电动机车、轻轨机车等采用车用异步电机驱动系统。

主要技术指标：

额定直流工作电压336VDC，直流工作电压范围252VDC~392VDC，额定输出功率57kW（336VDC），峰值输出功率110kW（336VDC），输出频率范围	67Hz~133Hz，PWM载波频率	10kHz，系统效率>90.9％，外形尺寸（长×高×宽）556mm×254mm×256mm。

项目编号： 30032

项目名称： 喷水推进器及其设计

项目简介：喷水推进因其操纵性好、机动性优、功率密度大、结构紧凑可靠、推进效率高、水下辐射噪声低、适应于浅水航行等优点，已在国外各类船舶得到广泛应用。船舶喷水推进的意义类似于飞机喷气推进对飞行速度提高的助推。

二、应用范围：

各种水上运载工具，如船舶、水陆两用车、舟桥工具，游艇，快艇，多用途运载船。

三、技术水平：

已设计的喷水推进泵效率、进水流道效率及其喷水推进系统效率，均达到国内最高水平，并经实船对比航行试验的验证。

四、市场分析与前景：

国内喷水推进市场是一片待开发的处女地，潜在效益巨大。我单位主攻喷水推进研发技术，希望有识之士或风险投资能推动喷水推进的制造和工程应用，一是共同推动国内喷水推进先进技术的广泛应用，二是促进国内喷水推进制造业的蓬勃发展。

项目编号： 30033

项目名称： 系列水上救生装置

项目简介： 水上救生存在着“救援时间紧、靠近落水者难、救援风险大”等难题。由于人体向周围水中的热传导能力比空气中快25倍。因此，快速营救是水上救生取得成功的关键，尤其是在水温较低的环境下。国际消防协会研究表明水上救援风险很大，进行水上营救的消防员牺牲的数量是扑灭火灾的4倍多，近1/3的溺亡人员是营救人员。另外，据统计，大部分水上营救发生在离岸100米的范围。由于受到人体力量和技能的限制，带有绳索的手抛式救生装置的作用距离在20米左右，远远不能满足水上营救的距离要求。

为了解决上述问题，国内外市场上开发了一系列远程救生装置。其主要功能是向远处的落水者发射救生平台，从而提高救援成功率。这类装置一般以高压气体为动力，达到200∽300个大气压（即20∽30MPa），由此会带来一系列问题：1）由于高压气体的压力非常大，在使用过程中会带来安全隐患；2）过高的气体压力使得这类装置的制造成本非常昂贵（例如美国的ResQmax救生装置售价1900美元至3300美元），难以普及推广；3）由于高压气体的存在，操作过程繁琐复杂，花费时间长；4）维护不方便，这类装置一般每两年需要进行一次检测以确保其能正常使用；5）在没有高压气源存在的地方难以使用。我校克服了国外此类装置缺陷，开发出了具有自主知识产权的系列新型救生装置。目前已研发出三种初步定型产品：1）自适应水中救生装置；2）便携式水中救生器；3）新型低压气动抛绳器。目前已申报了2项国家发明专利和1项实用新型专利。其中，实用新型专利已获授权。

应用范围：水上救生、船舶码头停靠、抛缆、消防、武警、电力等部门的特定需求

项目编号： 30034

项目名称： 图像敏感式精密露点仪

项目简介： 露点温度是表征气体湿度的参量。图像敏感式露点仪主要用于各种气体露点温度的测量。

图像敏感式露点仪为半导体制冷的冷镜式露点仪，露点检测采用了图像识别技术。其工作原理为：被测气体在等压的条件下，缓慢地流过测量镜面，半导体制冷器开始制冷，镜面逐渐降温，随着温度的下降，被测气体从未饱和状态变成饱和状态而降露或霜，图像传感器实时监测镜面，当发现镜面开始结露或霜时，准确的测出此时的镜面温度，露霜识别程序判断镜面上的凝聚相是露还是霜，并对镜面温度进行修正后给出被测气体的露点温度。

该技术的运用有效的解决了露霜判别的难题，消除了“过冷水”现象引入的测量误差，提高了测量的准确度，获国防发明专利。

镜面温度的测量采用基于多元线性回归的非线性补偿技术，克服了温度测量电路的非线性带来的非线性误差，提高了镜面温度测量的准确度；镜面温度的控制采用了数字式模糊PID控制技术，确保镜面温度控制的稳定、准确。

该仪器已在部队、国防工业、航空航天、化工行业、电力系统、汽车制造和微电子行业等领域得到广泛运用，目前已推广200余台套。

该仪器作为露点仪校准系统的主标准器，2008年获军队科技进步二等奖，2010年9月获发明金奖。

项目编号： 30035

项目名称： 微型环境载荷监测系统

项目简介： 在运输过程中，物资和设备要经历高频振动、低频摇摆振动和温湿度交变载荷的作用。随着运输时间的增加，将会导致物资和设备疲劳累积损伤。而由于运输条件下的复杂环境和长期连续工作要求，使得环境载荷监测装置的设计非常困难。为此，本项目设计开发一种微型环境载荷监测装置，包括环境载荷采集传输装置、嵌入式便携工控机和充电伴侣；环境载荷采集传输装置包括硬件模块和软件模块，硬件模块包括环境载荷数字传感器、环境载荷采集与处理电路、大容量存储器和可充电电源；软件模块包括数据采集处理模块、电源管理模块和上位机通信模块；嵌入式便携工控机包括环境载荷采集模块、环境载荷统计分析模块、环境载荷采集传输装置状态监测模块和环境载荷采集传输装置状态设定模块。系统独立封装，实现了运输过程等不便于连线情况下的环境载荷可靠监测。

项目编号： 30036

项目名称： 便携式多功能航海定位仪

项目简介： “便携式多功能航海定位仪”目标高度角观测不依赖自然水天线、目标方位角观测可灵活变换观测位置，定位条件限制少；独特的无高程测距功能，可以实现目标运动要素测定，岸滩距离和岸滩坡度测定，保障功能全；同时具备天文定位、陆标定位、战斗航海要素测定和其他辅助测量等多种功能，导航功能多；可以实现方案推荐、目标识别和观测计算自动化，自动化程度高。为舰船自主航海保障提供了一种全新的技术手段，具有重要的应用价值和军事意义。

“便携式多功能航海定位仪”经济效益显著，拥有2项国家专利。其主要创新点如下：利用倾角传感技术，直接采用重力场的垂直基准，观测目标高度不再依赖自然水天线，定位时机大大增加；引入微机电陀螺仪，方位角观测灵活机动且不受磁干扰，定位可靠性大大提高。把航海六分仪和罗经方位仪的功能合二为一，同时具备观测天体高度定位、观测陆标方位定位和观测陆标方位垂直角定位等多种定位功能，定位能力大大提高；实现了无高程测距功能，进而可进行岸滩距离和岸滩坡度测定、目标运动要素测定，保障能力大大提高。

该定位仪推广使用前景广阔，经济效益显著。既可以应用于所有舰船及单兵，也可以推广至民用，在航海导航领域，凡是使用六分仪和罗经方位仪的船舶都可以使用“便携式多功能航海定位仪”，比如海监船、测量船、大中型商船等；在陆地许多领域也可使用该定位仪，比如、勘测测量（测距离、测高度、测方位），紧急定位等。

项目编号： 30037

项目名称： 舰艇电机及配电装置故障检测分析系统

项目简介： 针对舰艇电机经常发生绕组故障造成事故停机、配电装置经常发生的脱扣器跳闸或热保护动作而故障难以定位的问题，该故障检测分析系统通过在线采集舰艇电机及其配电装置工作参数，细化和分析工作波形，应用基于旋转不变技术与模拟退火算法等先进算法的电机故障检测技术，结合数据挖掘等推理策略，分析电机和配电装置故障隐患，提出维修建议，并为供配电系统故障分析提供依据。

本项目在电机及配电装置故障特征确定和提取方面有创新性，对推动电机初发故障检测技术研究方面有推动作用，能够提高舰艇电机及配电装置故障检测和分析水平。

项目编号： 30038

项目名称： 交直流断路器校验台

项目简介： 断路器是核潜艇电气系统中不可或缺的重要设备。其功能主要有两个：一是通、断电路；二是为配电系统及用户提供可靠保护，避免故障扩大化，保护主要电气设备安全。本校验台就是为了检验和整定核潜艇断路器的动作特性，确保其实现可靠的保护。

本项目采用多磁路变压器、选相合闸等技术，在低压大电流产生、变压器涌流控制、电量变送、PLC控制等方面有创新性，能完整的完成大中型断路器瞬动、短路、过载、返回等试验，能够提高舰艇配电装置校验水平。

项目编号： 30039

项目名称： 高速大功率摩托车发动机磨合用油研发与产业化

项目简介： 本项目成功解决了中国嘉陵工业股份有限公司（集团）在开发JH600BJ 型高速大功率摩托车和X11 军用雪撬时发动机磨合合格率极低的技术瓶颈。研究成果在理论和实践上丰富了磨合油的概念，拓展了磨合油的内涵、其独特的配方设计和使用性能创新了油品配方准则和发动机磨合理论，对特种装置的磨合提供了新的技术方案。在重庆美康高级润滑油有限公司建成生产线1条，实现了该磨合油的产业化生产。在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）实际使用近3年，使发动机磨合合格率由初期的35%左右提高到99%以上，2010至2011两年内实现销售收入7015万元。

项目编号： 30040

项目名称： 含油废水多相分离关键技术与装置

项目简介： 本项目以流体力学、多相流理论、红外检测理论等为基础，通过计算流体力学研究旋流器内流体流动过程和多相分离过程，并结合实验研究解决了多相含油废水高效分离的关键技术问题，同时基于红外检测原理研究了高效快速的检测装置。本项目创新了移动式含油废水处理工艺，研制了系列新型移动式含油多相废水处理装置，实现了装置的智能化和小型化。本装置采用了先进的水力旋流分离技术和分离新工艺，全物理法处理，无二次污染，运行成本低，符合绿色环保低碳要求。装置结构紧凑、机动性好，可操作性和可维修性强，实现了智能监控与报警，自动化程度高，安全可靠。

本项目研制的含油废水分离装置和含油浓度检测仪在全军得到推广应用，产生了显著的军事效益。本研究成果还广泛应用于石油化工、油气田开发、机械加工、汽摩维修和交通运输等领域产生的含油废水处理及含油浓度检测，省去了固定式设备设施，可一机多用，节省大量建设成本。装置运行不仅可回收部分油品，而且水可重复利用，减少了水资源的消耗，产生间接经济效益1亿元以上。本装置应用前景广阔，经济效益和社会效益显著。

项目编号： 30041

项目名称： 机械制造绿色润滑材料关键应用技术及产业化

项目简介： 本项目以对人体和环境友好的水、植物油为基础液，该型植物油绿色润滑添加剂为主添加剂，辅以脂肪酸、脂肪醇等无毒或微毒的油性和防蚀等添加剂，研制了系列综合性能优异机械制造绿色润滑材料，产品价格低廉、生产工艺简单，使用后经简单处理即可直接排放，能满足机械加工过程中黑色金属、有色金属的切削、磨削、钻孔、攻丝等各种加工要求，满足普通机床、数控机床等各种设备的使用要求。

本项目成果可广泛用于汽车、摩托车等机械制造领域，具有广阔的市场前景，目前已经在长安集团、宗申产业集团、东方汽轮机厂等企业使用，现场应用试验证明，该类产品与国外同类产品性能相当但价格更为低廉，综合性能明显优于国内同类产品，具有较强的市场竞争优势。年产2万吨机械制造绿色润滑材料，固定资产总投资不高于100万元，年产值2.3亿元，利税不低于7千万元。本项目要求投资者有良好的销售团队。

项目编号： 30042

项目名称： 节能减摩添加剂/节能减摩柴油机油

项目简介： 节能减摩添加剂的开发与研究，是一种降低摩擦磨损，延长发动机使用寿命，以较低成本实现发动机的节能降耗目标的方法。

本项目是一种复配的节能减摩添加剂，该添加剂可添加于柴油机油，在达到GB11122-2006《柴油机油》产品规范的前提下，与普通CF-4 15W-40柴油机油相比，其燃料经济性改进发动机台架试验评价不低于1%；车辆实际行驶百公里耗油节约不低于2%。发动机台架结果表明：使用节能减摩添加剂后，发动机扭矩和功率相当，油耗量和燃油消耗率减小，尤其在较高转速下，燃油消耗率降低显著，总的平均燃油消耗率降低达到2.79%，表现出了良好节油效果。车队使用结果表明：在添加量2%~3%的情况下，该添加剂可使车辆油耗降低最高6.54%，且在发动机油使用全寿命期可起到节能目的，其节能使用寿命大于48000km。具备显著的经济效益。

项目编号： 30043

项目名称： 北斗探空测风系统

项目简介： 目前，我国导航测风依赖国外GPS探测系统、没有我国自主的北斗探空测风系统。本发明采用空中实时注入探空高度信息结合北斗无源定位方式；采用探空仪预先注入检定证、空中实时解算并发射气象物理量的工作方式；采用高稳频窄带调频方式，首次研制了北斗探空仪，获得了满足精度要求的空中风。本发明首次实现了基于我国北斗导航的高空气象探测，首次实现了高空探测资料多点、异地、广播式接收，创新了高空探测资料获取和应用保障新模式。

北斗探空测风系统属于高空气象探测领域，该系统已列入总装备部气象水文装备体制，将是我军未来的高空气象探测主战装备。该系统机动性强，可实现全天候、全天时应用，可作为我军应急作战保障、炮兵气象探测和舰船载使用的高空机动探测主战装备，具有重大的军事效益。本系统打破了对美国GPS系统的依赖，将提高我国在世界气象仪器制造领域的地位。

同时，该系统还将进入中国气象局高空气象探测业务，目前中国气象局建有120个高空探测站，每天2次施放探空仪进行高空气象探测。随着北斗导航系统的建设进度，2012年已经实现中国及周边区域的卫星导航定位，2020年将覆盖全球，该系统还可向全世界推广。

该成果已授权2项发明专利，2011年获军队科技进步三等奖，2012年获第七届国际发明展览会金奖，技术含量高，具有长远和巨大的社会效益、军事效益和经济效益。

欢迎有志于从事气象探测、卫星导航等产业的企业前来洽谈。

项目编号： 30044

项目名称： 地基红外测云仪

项目简介： 地基红外测云仪是一种采用远红外焦平面阵列（UFPA）探测器进行测云的新型气象观测仪器，通过定量测量全天空红外辐射反演昼夜连续的全天空云观测资料。

该系统作为气象台站地面气象自动观测系统的组成部分，可实现对云的昼夜连续观测，是我国首次研制的具有自动判别云量、云状、云高、云的分布功能的气象观测仪器，为天气分析和预报提供地面云观测资料。

该系统改变了现有气象业务中对云的观测采用目测的现状，减少了大量的人力资源，客观、准确、昼夜连续的云观测资料，满足国内军用气象站、民用气象站、民航机场等用于现场云监测，积累云观测资料用于天气分析和预报、气候分析、现场保障等，提高气象服务的水平。

保守估计国内民用需求在3000台左右。该系统技术性能处于国际先进水平，目前国际上还无同类型产品，该产品可向国外类似行业推广。

该成果已授权5项发明专利，2009年获军队科技进步一等奖，2011年获第20届全国发明展览会金奖和国际发明家联合会授予的最佳创新奖。该成果技术含量高，具有长远和巨大的社会效益、军事效益和经济效益。

欢迎有志于从事气象探测产业的企业前来洽谈。

项目编号： 30045

项目名称： 光纤高精度授时系统

项目简介： 光纤高精度授时系统是一种基于地面光纤网络的时间频率同步系统。该系统利用地面光纤网络作为时频传递信道，通过高精度时间测量和补偿、光电信道不对称时延的抑制和消除、时频同步距离拓展和时间频率混合传递等核心关键技术，在数百公里的范围内提供亚纳秒量级的授时服务，可以胜任现有商用原子钟的“无损”时间频率传递与比对工作。

目前该系统的主要技术指标如下：

授时距离：单模光纤不小于100Km（可利用光中继拓展距离至数百公里）

授时准确度：平均值偏差小于±250ps

授时稳定度：均方差小于120ps；峰峰值小于2ns

频率传递稳定度损失：小于1×10-9/秒，5×10-15/日（注：此功能需增加额外模块）

（4）光电接口符合相关行业标准。

光纤高精度授时系统可用于构建高精度时间频率基准网络，为指控协同、导航测控、航空航天、深空探测、精密物理测量和通信网、电力网同步等军事和民用领域提供更高精度等级的时频同步服务。系统还可以在卫星定位导航系统之外提供一种更高精度时间频率传递的选择，提升时频同步服务的可靠性。

项目已完成了关键技术突破和原理样机研制，100公里光纤信道的实验室和外场实验，指标达到预期要求。希望与合作方一起完善光纤授时系统功能，提升系统可靠性，并进行后续的中、长距离现场实验研究和改进工作。要求合作方具备军/民电信设备入网资质和相应的质量管理体系资质。

项目编号： 30046

项目名称： 航空器应急离机柔性聚能爆炸切割技术

项目简介：项目成果不仅满足了客机试飞的一项急需，而且为军用飞机的人员空中应急逃生开辟了一种具有自主知识产权的技术途径。

二、技术特点：

1、研制的“服务舱门空中应急开启模拟试验装置”，填补了国内外空白。该装置首次成功解决了舱门空中应急开启时气动荷载模拟的难题，模拟了舱门应急开启的爆燃动力，解决了此类试验和验收不允许在飞机上和专用风洞中进行的难题。

2、发明了多组元、多节伸缩式爆燃动力装置。在爆燃能量转化率及能量输出方向和速度的精确控制、多组元作功能力精确匹配等方面取得原创性成果；发明的伸缩节、药柱和底座的“三固定”技术，避免了动力装置组元在强烈振动、湿热和电磁干扰等特殊环境中发生误点火、药柱破碎、受潮失效等问题。

3、创立了客机舱门空中应急开启运动姿态控制技术。针对舱门空中应急开启运动姿态、速度和运动距离等参数控制的特殊要求，在多组元动力装置空间布设、组元动力性能的协调性和各组元动作的同步性等方面，取得原创性成果；研制的新型钝感电点火器，不仅可靠避免了其在客机舱内复杂电磁环境下的误触发，而且还将点火的同步精度比同类点火器提高了3个数量级。

4、研制了客机舱门的门边加固技术。适应门边抗冲击能力提升幅度很大、加固件重量和安装条件严重受限等特殊要求，提出了新颖的加固技术思路；研制的减压板和增强板，在加固方式、加固件结构设计、加固部位整体性增强方法等方面具有首创性，为安全采用爆燃动力装置、成功开启服务舱门提供了基本前提。

三、技术经济指标：

1、成果的模拟试验技术已发展为适航审定部门对舱门空中应急开启系统的验收手段。

2、舱门开启时间仅为规定时间的1/20，舱门运动平行性偏差为规定值的1/2，运动距离误差为规定值的1/7。

3、系统安全性和工作可靠性均不低于0.9999，比国际适航标准规定提高了一个数量级。

4、系统装药能量利用率比同类技术提高约2.5倍，同时解决了距爆源1.5m范围内，冲击波和噪声需符合国际适航标准人员安全性要求的重大难题。

5、系统总重量比飞机设计部门规定的18kg减少了10.2kg。

项目编号： 30047

项目名称： 应急救援现场指挥系统

项目简介： 应急救援现场指挥系统是一套无线通信技术支持的，作战人员人身信息与环境信息的监测系统。在危险场景可实现对战斗人员重要个人信息与环境信息的采集，并将信息实时传送到后台指挥系统。后台指挥系统根据获取信息，对战斗人员生命体征和战场环境进行评估，并通过现场应急网络向战斗人员发出各种指令，从而实现实时监测和指挥的目的。

应急救援现场指挥系统充分利用了嵌入式系统、传感器、无线中继组网等物联网技术，多个战斗人员携带的节点终端可以自动组成动态的应急救援网络。该系统具有体积小，携带方便，操作简单，可靠性高等特点，能够为危险场合救援人员提供安全保障。该系统由三个部分组成：个人监测单元、指挥中心、个人身份标签。

目前我国正处在社会加速发展阶段，处于事故与突发事件的“易发期”，迫切需要采用各种管理和技术手段，有效预防工业生产中事故的发生，应对突发应急事件，保证作业与救援人员生命安全。该系统为预防事故发生，提高事件处置效率提供了一种有效的技术手段。该系统可以广泛应用于工矿企业（如石油、化工、煤矿）中作业人员的险情监控与预警，以及火场救援、矿难救援、地震救援、反恐处突等应急行动中救援人员的生命保障，提高现场人员防护能力以及现场的指挥效能。

该系统在国外处于快速发展阶段，但国内缺乏相关产品，未来市场发展空间广阔。

项目编号： 30048

项目名称： 移动终端安全业务平台

项目简介： 移动终端安全业务平台致力于解决移动终端集成到企业域的问题，提供了智能化、高可信的解决方案，可以与企业现有业务逻辑无缝集成。该平台包括移动设备管理系统（MDM）和BYOD两个部分。

MDM用于集中管理企业的移动智能终端，企业的IT人员可以像用域控制器管理企业的PC一样，管理企业中的移动终端设备，包括对终端设备信息的模板下载操作、导入操作、增加操作、删除操作、修改操作、分配用户、回收设备和数据擦除等。

BYOD是基于移动终端的软件系统。BYOD系统从内核到应用进行了高度安全化定制，采用硬件加密卡、访问控制、VPN支持、应用加密和数据隔离等技术保障平台和应用安全。BYOD系统提供个人模式和办公模式的灵活切换，两种模式下的应用数据完全隔离。可以充分保障办公模式的数据安全，但不影响个人模式下的使用，从而达到办公、个人使用不同的体验和服务。

该平台可广泛用于党政军机关、武警公安和大型企业。

欢迎对移动终端安全有定制需求的相关单位前来洽谈合作！

项目编号： 30049

项目名称： 含毛面料军服极光消除的技术方法与应用研究

项目简介： 07军服长期穿用后产生极光的现象比较普遍，且洗涤后也不易消除，严重影响我军军容。而07式服装在原料及织物结构上不宜进行大的变动。通过对面料极光与非极光处纤维、纱线、织物的形态结构分析、比较，确定他们在形态上是否有所变化，确立形态变化与极光形成的关系；通过对面料表面物质组成成分分析，确定表面物质对形成极光的影响。针对产生极光的原因，研制出一套含毛面料极光消除剂，该产品具有快速减缓或消除极光的效果，并对面料本身的颜色和使用性能无影响。

二、主要技术指标：

1、主观评价，极光消除剂整理后，织物极光评级达到四级以上。

2、经消光剂整理后，织物的正反射光变化率εS ﹤3%、漫反射光变化率εR﹤1%和光泽度变化率εC﹤1%时，织物的极光现象不明显。

3、服装色光对比法测试，织物非极光处和经消光剂处理后△L﹤1.45时，织物的极光现象不明显。

4、GB8424标准进行色差分析，用消光剂整理后的织物其变色牢度要求4级以上。

5、研制的极光消除剂对皮肤无刺激作用。

主要针对07式军服使用中出现的问题寻找解决方法，研制出的具体产品可广泛推广应用于军用以及民用市场。目前，部队数十万军官所穿着的毛料服装对极光消除剂的需求量较大。《含毛面料极光消光剂》经过部队试用，显现了良好的效果，深受部队官兵的欢迎。同时，毛料服装属于军地通用产品，此消光剂也必然适用于部分地方毛料服装极光的消除。

项目编号： 30050

项目名称： 全自动温度滴定酸值测定仪

项目简介： 温度滴定仪是一种借助反应体系温度的变化来指示反应滴定终点的仪器，是一种以温度滴定进行物理化学分析的一种快速滴定测量技术。在滴定测定过程中，通过绝热技术使反应体系与外部环境体系隔绝而形成一封闭体系，只对反应体系的温度进行监测而不必考虑其它外界因素的影响，仅用一个简单的含有热敏电阻的探头监测溶液温度，根据体系温度的突变（曲线上的拐点或弯曲）确定滴定终点，从而计算出待测样品的酸值大小。

该产品有以下特点：

1、能更好地适用于非水体系，特别是解决了传统深色非水体系酸值测定困难，终点判断难的问题。

2、一种电极可以适用与多种滴定类型。可以同时满足燃料油、润滑油等多种油品酸值、碱值或水分的测定，即可用于吸热反应又可用于放热反应。

3、操作界面清晰，一目了然，操作便捷，结果准确。本仪器自动化程度高，测定速度快（整个过程一般为2-5min），不需进行专门培训即可操作。

4、反应无需配制试剂，温度传感器无需校正与维护，大大缩短实验准备和维护过程。

5、人性化的设计，外形美观，结构紧凑，合理。

当前，非水体系酸值测定技术一直是滴定分析中的难题，本技术很好地解决非水体系滴定的局限，而且本技术具有、准确、便捷、自动化等特点，能极大提高实验效率，降低实验成本，因此可被广泛地应用到石油、化工、电力、制药、卫生、食品等多个领域的产品质量、工艺控制和分析检测中，具有巨大的市场前景和潜在的经济效益。

项目编号： 30051

项目名称： 0－100KW太阳能光伏并网发电系统

项目简介： 0－100KW太阳能光伏并网发电系统主要用于并网太阳能光伏电站和户用光伏电站，系统采用TMS320F2812DSP作为主控芯片，外接检测单元和软件控制，实现光伏并网功率调节功能。系统变换效率高于94％，并网发电功率因数高于0.98，电磁兼容性能和并网电能质量达到国际和国内标准。可实现储能系统能量的双向变换及智能管理。可在运行中实现电网电能质量控制、并网和独立运行的自动（或手动）平滑切换。实现光伏并网发电运行；实现380V/50Hz三相四线正弦电压输出。允许多机并联输出，以增大整个系统的输出功率容量。

系统具有以下特色和创新性、先进性：（1）在电压型逆变主电路中，实现并网有功电流和无功电流的统一协调控制。将光伏阵列的发电技术、有源滤波、无功补偿控制技术三个功能结合，不仅可实现光伏阵列的发电控制，也能实现对电网的有源滤波和无功补偿控制，从而提高电网节点的供电能力和质量；（2）采用新型DSC（DSP）芯片做为中央控制运算单元，以瞬时无功理论为基础，实现对电网无功和谐波电流的检测，其检测的谐波为1～31次。应用有源滤波技术，对电流、电压高次谐波反相注入，实现瞬时电流、电压的谐波抑制。实现瞬时的无功补偿；（3） 包括应用模糊逻辑控制等先进控制理论和技术实现最佳、最大功率（MPPT）控制；（4）并网和独立运行二种工作状态的自动（或手动）平滑切换，实现光伏系统独立/并网发电运行；（5）多机组合自同步可实现380V/50Hz三相四线正弦电压输出；容易扩大系统的容量；（6）具备光伏并网发电系统孤岛效应识别及全面自我保护功能；（7）运用无线数据通信技术，或CAN通信技术，完成系统控制软件的升级，也可实现对系统的本地或远程监控；（8） 单机容量大（100kVA），可多机直接并联工作，均流；很方便地扩大系统的容量。

项目编号： 30052

项目名称： 边海防监控系统

项目简介： 该系统是国家边海防基础建设枢纽工程，实现了不同类型传感器的远程控制、智能管理、实时协同，具备完善的海上目标探测、预警、管理控制和指挥协调功能，实现掌握海上活动目标态势、处置海上重大海防事件、海上联合执勤执法等提供了支持平台。系统设计思路新颖，技术复杂，研制难度大，总体技术处于国内领先水平，并获得了军队科技进步一等奖。系统在全国十多个沿海省市自治区应用安装使用后，对于海上救援，打击走私、偷渡发挥重要作用，产生了显著的军事、经济和社会效益。并圆满完成“奥运安保”、“大运安保”、“世博安保”等重大任务保障，受国家、军队各级领导的高度肯定。

项目编号： 30053

项目名称： 光学系统计算机辅助装调技术

项目简介： 光学装调引入计算机技术，用来处理大量的检测数据和计算失调量，指导装调过程，称之为计算机辅助装调技术。目前，复杂光学系统特别是离轴三反射系统的装调都使用该技术来克服人工装调的盲目性，缩短装调周期。在待装调光学系统的焦面处放置波前测量仪器如干涉仪，形成自准直像质检测光路，将检测结果数据送入计算机辅助装调软件，计算失调量，再驱动镜体调节机构进行调节。经过多次检测、计算、调节后，像质朝设计方向收敛。装调过程中的关键技术全部解决，研发了计算机辅助装调软件，形成了装调方案和工艺，已经成功装调离轴三反射系统5套次、补偿检验系统10多套次、RC系统2套次。经过近两年的应用，软件和工艺稳定可靠。收敛速度国内领先；自动化程度国内领先，波面数据传输、镜体调节和干涉仪调节都可以自动化。

离轴反射式光学系统在扩大视场、提高分辨率、抑制杂散光等方面具有共轴光学系统无法比拟的优势，因而越来越多地应用于空间光学系统和地基光学系统中，国内估计一年达到20套以上，相应的非球面补偿检验和系统装调需求达80套左右。如果能降低离轴三反射光学系统的成本，将可以推广应用于红外热像仪和微光夜视仪等光电设备的镜头。

项目编号： 30054

项目名称： 数据自毁型电子硬盘

项目简介： 本产品采用Flash作为存储介质，采用超大规模可编程逻辑器件实现具有自主知识产权的数据加密算法，具有多重访问控制和非法访问时数据自动非可逆离线销毁功能，从而从个层次保障数据的安全移动存储和管理。产品通过中国人民解放军信息安全测评认证中心认证。认证等级为军C级，适用于机密级以下（含机密级）存储介质的数据销毁。同时具有抗震动，抗摔，防潮等特点。产品有数据加密，高速访问控制，自动非可逆数据销毁等关键核心技术，适用于在经常移动或在有震动的仪器或武器装备上进行数据的存储，和在数据需要保密和对数据安全性要求高国家机关、企事业单位。

项目编号： 30055

项目名称： 特殊车辆装备信息记录仪

项目简介： 特殊车辆装备信息记录仪主要运用无线传感、无线通信、GPS等技术，对特殊车辆装备的底盘、上装等信息进行实时记录的软、硬件系统。在民用领域，可应用于吊车、除雪车、道路清扫车、推土机等设备上，用于对上述装备的使用情况进行记录与管理。

特殊车辆装备信息记录仪包括硬件与软件两大部分，其中，基础版硬件包含电源、主板、存储器、RFID读写器、Wifi、Zigbee、USB、GPRS、车载OBD接口等模块，可实现对车载OBD信息的适时读取与记录。扩充版硬件则根据实际需求，由各类传感设备动态搜集特殊装备上装的使用情况，如工作时间、转动圈数等。上述两类信息可用过USB、Wifi等接口，与安装在Andirod系统中的软件进行交互，用于读取与管理特殊装备工作信息。

特殊车辆装备信息记录仪依托军用项目开发，可靠性、稳定性、安全性均按军品质量要求进行设计，在民用领域可广泛应用于特殊装备租赁公司、特殊装备生产厂家等对装备的使用、维护情况进行监控与管理，具有较好的时常前景，经济效益显著。

项目编号： 30056

项目名称： 特种天线研发与推广

项目简介： 本院微波与射频研发团队专业从事微波产品的设计、研发和制造，核心技术源自国防科技大学，代表了该行业领域内的较高水平。经过几年的发展，开发了具有完全自主知识产权的各种产品，包括北斗天线系列：各种手持机天线及车载天线，天线性能优良，达到军标检测标准，受到用户一致好评。EMC测试系统中需要特种高功率天线系统，由于要考虑高压击穿问题，设计及实现均在一定的难度，本研发团队在高功率天线系统方面进行了深入的研究与工程实践，为多家公司提供了性能优良的高功率天线系统。

项目编号： 30057

项目名称： 系统程控电源

项目简介： 程控电源可在程序控制下灵活地改变输出电压，它广泛应用于工业控制、自动调试、教学和实验中。本系列程控电源分为三大类，即程控低压直流电源（0~36V）、程控直流中压（或称为高压）直流电源（0~300V）、程控交流稳压电源（0~240V）。每种类型的电源尺寸及其对外电气接口完全一致。对电源的控制只需4根线：数据线、地址线、时钟线和地线。极限情况下，最多可并接15个电源。程控电源的控制可由计算机、接口卡或远程控制。

本研发团队制定了多个军用电源标准。本系统程控电源均有过载自动保护，可靠性、稳定精度、安全性、稳定性均已达到当前国际水平。

项目编号： 30058

项目名称： 综合防雷系统

项目简介： 本设备由主动式防雷器、高压线防护引下线、避雷铁塔、泄流地网、雷击计数器、电源线防雷器、信号及数据线路防雷器、地电位均衡器等组成。可广泛应用于工厂、移动通信基站、变电站、机场、大中小学校园、公园、综合办公大楼、

项目编号： 30059

项目名称： 08型多功能行军床

项目简介： “08型多功能行军床”通过采用科学、巧妙的结构设计，可以实现“床”、“双人椅”、“单人椅”、“桌”、“担架”、“蚊帐支撑”、“单兵携行”等功能之间转换，较好地满足了部队官兵野营训练、机动作战、赈灾救援等任务中的休息、就餐、学习、临时会议、娱乐等需要，为部队官兵创造了良好的身心健康环境，为提高部队战斗力提供了重要保障。由于该床采用了新型复合材料和“四段式”铰链、销轴、挂扳结构，从而保证了多功能行军床具有强度高、质量轻、寿命长、功能状态稳定、工作可靠、实用性强、操作灵活、携行运输方便等特点。

由于该床体积小、重量轻、功能多，从而将大大减小后勤运输及保障压力，可以确保遂行部队机动保障，具有重要的军事价值。此外，它也可以用于国家抢险救灾任务、野外作业及户外活动，具有广泛的军用民用市场前景和社会效益。

希望合作者或投资者或有生产能力或有市场销售网络，价格或合作事宜可以面议。

项目编号： 30060

项目名称： WG-1水质应急速测仪

项目简介： 一、针对自然灾害与化学事故引发的水质污染严重影响救援部队与灾区民众的生命安全这一现实问题，快速、准确的定性、定量的测定水体污染物，使救援部队与灾区民众免受水质污染的伤害。

二、仪器采用凹面平场全息光栅、CCD检测器等核心技术，配置水源应急快速检测工作站，具有水质量分析、光谱扫描、时间扫描、定量检测等功能，可用于污染水质的快速测定。该仪器轻便、快捷、高效、实用，具有很大的创新性、超前性和实用性，达到了应急救援训练和实战的技术指标。

三、主要功能：（1）将样品分析流程中的常规操作在软件设计中抽象转化为“向导式”操作模式，提供简洁实用的人机交互界面；（2）基于工控机系统的运算处理单元和基于LCD触摸屏的操作方式，无需借助额外设备即可实现水样品分析和数据处理等所有功能；（3）自建谱库功能，提高数据库搜索速度的同时还能够提供离子阱特征谱库和“MS/SM”二级谱库，有助于提高定性准确度；（4）开机自检、质量轴自动标定、重叠峰自动解卷积、仪器状态监控等智能化功能，增强仪器应对质量轴漂移、共流出物干扰等异常情况的处理能力，提高仪器的自动化程度和可靠性；（5）谱峰识别、背景扣除、重叠峰自动解卷积等高级功能，简化用户在定量计算中的工作量。

四、该仪器已于2012年1月研制成功完成样机，经过多次修改完善，于2012年3月至今在武警、解放军、公安、医院、地方卫生部门等单位进行试用测试，受到使用者的一致好评。四、该仪器如果能定型批量生产，可在武警部队14个机动师的防化分队、武警内卫、水电交通与黄金共164个救援中队、解放军防化兵部（分）队和公安、消防、医疗卫生部门等单位推广应用，具有非常广泛的市场发展前景。

项目编号： 30061

项目名称： 犬负式灾害废墟救援侦察仪

项目简介： 一、犬负式灾害废墟救援侦察仪是武警福州指挥学院根据当前各种自然灾害发生后，建筑废墟存在“进入难、查明情况难、准确定位难、实时指挥难”等重、难点问题，利用先进的电子技术、通讯信息技术、动物学等多学科技术，采取便携式（警犬、机器人、侦察杆等）携带的方法，实现双向语音、视频通讯，对废墟救援过程中一些人员不易进入的场所进行侦察，掌握具体情况，为实时进行决策与指挥提供有力的保障。

二、基于2.4G频段的图像通信系统和433MHz的语音通信系统，实现双向语音和视频侦查，由2.4G图像传输系统、433Hz语音传输系统和SD卡录像系统组成。该系统分为两部分：本体和手持机。本体通过专用犬类背心固定于犬类身上，通过微型摄像头和mini mic采集图像数据和语音信号，然后通过图像传输模块传输到手持机上。手持机由指挥人员使用。

三、“犬负式灾害废墟救援侦察仪”在武警福州指挥学院、武警福建总队工化救援中队、福建省消防公安总队、福建省边防公安总队、武警93师工化营、福建森林应急分队进行推广应用，受到一致好评。“犬负式灾害废墟救援侦察仪”由于背负在受过专业训练的警犬身上，使得优势突显，目前国内市场上尚没有任何相关项目，国外的相关研究也是屈指可数。

四、武警部队的水电、交通部队、33支工化救援中队，已列入国家应急救援体系，执行各类灾害救援行动已成为常态化任务，该设备能够很好的解决救援行动中的难点和重点问题，实用性性强，侦察效率高，查明情况可靠，具有很好的发展前景，一旦推广使用，经济效益显著。

项目编号： 30062

项目名称： 犬负式灾害废墟救援侦察仪

项目简介： 一、犬负式灾害废墟救援侦察仪是武警福州指挥学院根据当前各种自然灾害发生后，建筑废墟存在“进入难、查明情况难、准确定位难、实时指挥难”等重、难点问题，利用先进的电子技术、通讯信息技术、动物学等多学科技术，采取便携式（警犬、机器人、侦察杆等）携带的方法，实现双向语音、视频通讯，对废墟救援过程中一些人员不易进入的场所进行侦察，掌握具体情况，为实时进行决策与指挥提供有力的保障。

二、基于2.4G频段的图像通信系统和433MHz的语音通信系统，实现双向语音和视频侦查，由2.4G图像传输系统、433Hz语音传输系统和SD卡录像系统组成。该系统分为两部分：本体和手持机。本体通过专用犬类背心固定于犬类身上，通过微型摄像头和mini mic采集图像数据和语音信号，然后通过图像传输模块传输到手持机上。手持机由指挥人员使用。

三、“犬负式灾害废墟救援侦察仪”在武警福州指挥学院、武警福建总队工化救援中队、福建省消防公安总队、福建省边防公安总队、武警93师工化营、福建森林应急分队进行推广应用，受到一致好评。“犬负式灾害废墟救援侦察仪”由于背负在受过专业训练的警犬身上，使得优势突显，目前国内市场上尚没有任何相关项目，国外的相关研究也是屈指可数。

四、武警部队的水电、交通部队、33支工化救援中队，已列入国家应急救援体系，执行各类灾害救援行动已成为常态化任务，该设备能够很好的解决救援行动中的难点和重点问题，实用性性强，侦察效率高，查明情况可靠，具有很好的发展前景，一旦推广使用，经济效益显著。

项目编号： 30063

项目名称： 变速器附离合器多功能便携式托架

项目简介： 一、项目简介：

该托架主要解决车辆在行驶过程中，变速器及离合器发生故障后，因变速器附离合器安装在车辆底部，空间小拆卸不便，无法维修的难题，它能够利用车下狭小的空间，安全支撑变速器附离合器，将其平稳拆下，并从车辆下方顺利拖出，从而实施维修作业。在部队应用时，能够实现单兵野外就地维修，有效提高部队车辆维修保障效率，增进了部队摩托化机动能力。

主要由液压动力单元、工作单元、附件三部分构成，液压动力单元使用车辆上的24V电源进行工作，工作单元为剪式伸缩型托架选用Q235和45号钢制成，其载重量可达300kg，附件为可与液压动力单元连接使用的千斤顶，可供更换轮胎时使用，最大载重量为5t，液压连接管直径6mm，承受最高压力值为20MPa，直流电机额定电压为24V，输出功率为0.95KW，继电器额定电压为24Ｖ，工作电流50Ａ，吸合电压9－17Ｖ，释放电压1－8Ｖ。总重量20kg, 最小外形尺寸55cm×33cm×15cm。

二、技术特点：

1．操作简便。利用内置独立电机，通过红外线遥控器控制其电机自由均匀平稳升降。

2．取电方便。打破旧的举升装置的设计理念，就车取电，既满足维修作业的需要，又缩小托架自身尺寸，便于携行。

3．一机多能。不仅能够举升变速器附离合器，还可更换轮胎，检查维修底盘其它部件的支撑，减少使用常规机械千斤顶的繁琐，减少维修人员的工作强度和压力。

4.安全可靠。底部采用平板支座设计，避免传统升降机的操作危险，方便安全。并可自由旋转、移动和锁止，适用于汽车维修人员车下作业。

三、应用范围：

可在所有运输车辆上使用。不仅适合在部队修理所使用，也可在地方修理单位广泛应用。

四、市场前景：

由于该项目应用范围广，加之目前车辆的迅速增加，维修单位的增多，市场前景可观。

五、效益分析：

每台成本值5000元，建议销售价6000～7000元，每个修理单位至少需要2台计算，500个修理单位就是100～200万元。

项目编号： 30064

项目名称： 便携式知人测验系统

项目简介：《便携式知人测验系统》由武警心理学研究室王进礼教授等人为解决团体心理测验问题自主开发研制，个人掌上电脑（PDA）、笔记本电脑、路由器构成，内置一套知人测验软件。该测验技术系统曾获得“武警部队科技进步一等奖”，已推广列装全武警部队用于官兵心理测验，并在国防大学、中央两会核心区安保人员、奥运世博安保人员选拔中使用。现已测验145万人，筛检出精神疾病和异常人格者两千余人。

二、技术特点：

（1）有效控制“心理测验作假”问题。知人测验技术通过多种技术手段预防控制被人员心理测验作假行为，提高测验效度，解决当前心理测验技术的一项难题。（2）测验模块可扩展。该系统内置基本常用测验模块。但根据测验目的及对象特点可自由定制扩展测验模块，适应各种测验要求。（3）团体测验省时省力。该测验系统采用团体施测方式，根据需要可一次测查20至50人，节省大量时间人力。（4）高度自动化。被试测验分数实时传输处理，自动生成打印测验报告。（5）携带方便。该套测验系统能够装入手提箱，携带方便，对场所要求简易，展开施测容易。

三、应用范围：

该测验系统根据测验模块主要可应用于团体常见精神心理问题筛查以及人才选拔。如快速识别筛检团体中精神心理问题人员、领导干部选拔、管理人员选拔、特殊岗位人员选拔等领域。

四、市场前景：

当前各类单位为安全稳定及提高工作效率，日益重视人员的心理健康及心理素质，该测验系统可以用于各类团体单位，如部队、行政机构、企业、事业单位、大中专院校等，在入伍、人员招聘、招生、人才选拔等环节作为考察人员心理健康水平及心理素质的手段有着重要的应用价值。目前国内心理测验系统或仪器，多集中在医院或院校，测验功能单一；多数自评测验也无法有效控制“作假”问题，测验效度低；固定安装在PC上的多，便携式测验系统少。该测验系统适应范围广，客户类型广，有着良好的市场前景。

五、效益分析：

该套测验系统硬件采购方便，技术指标要求不高，无需引进生产线，内置软件有完全自主产权，定价灵活；客户一次性购买，培训后可反复多次使用，节约大量人力物力。

六、合作要求：

可与咨询顾问类、人力资源类、科技类、心理测验服务类等各类企业进行合作。

项目编号： 30065

项目名称： 高原增压增氧医疗救援车技术

项目简介： 一、项目简介：

高原增压增氧医疗救援车是武警后勤学院附属医院研制的国内外第一台适用于高原高寒环境的新型特种车辆，具有机动性强、自动化程度高、应用范围广、安全性高等特点，在设计上首次实现了车舱内增压功能，为有效预防和治疗急性高原缺氧提供了新的干预手段，填补了国内外同类技术的空白。

二、技术特点：

1.该车舱体采用大型铝合金结构设计和焊接技术，在保证舱体可承受0.04Mpa压差的同时，实现舱体的轻便化设计，有效提高车的机动性能。

2.通过自动化变频增压控制技术，实现舱内增压速度根据人体适应状况调整，可在3-5分钟内使舱内压力增加26KPa（相当于使舱内较实际海拔高度下降2500-3500米），有效提高了舱内人员血氧饱和度。

3.舱内应用自动化环境监测联动技术，实时对舱内压力、氧气、一氧化碳、二氧化碳浓度等指标进行自动监测，实现报警与增压联动控制，确保舱内环境的舒适性和安全性。

4.该车选用静音发电机组，增配市电和蓄电池配电方式，并采用不间断供电切换技术，实现了对舱内设备的不间断供电。

5.该车在实现增压和吸氧功能的基础上，充分利用舱内空间，优化功能布局，并可根据实际需求模块化配备通迅指挥、医疗救治、生活保障等设备，如作为高原医疗救护车使用时，可同时满足对3名卧姿或1名卧姿4名坐姿或12名坐姿伤员医疗救治需求。

三、应用范围：我国高原（海拔3000m以上）面积约358万平方公里，占国土陆地总面积的33％以上。低气压、缺氧、寒冷以及高辐射是高原地区的主要环境特征，也是导致各种高原病发生的最主要原因。该车主要应用于高原高海拔地区的军队卫勤保障、灾害医疗救援、施工人员后勤保障和旅游交通工具等，有效缓解急进高原产生的高原反应症状和解决高原危重伤病员救治后送问题。

四、市场前景：

1.可为高原高寒地区灾害救援提供技术支持和装备保障，提高救治效率，挽救受灾人员生命；

2.可为灾后重建、高原高寒地区重大工程以及中印边界国防工程建设提供有力的医疗保障；

3.可用于高原高寒地带观光旅游、科学考察等，减少高原相关疾病发生率，提高舒适度。

五、效益分析：

1.用于援藏任务和高原地区灾后重建。以玉树地震灾后重建为例，参与军民总人数约5万人次，约1000人出现较为严重的高原病，如配置100台高原应急救援救护车，按每台年净盈利30万计算，仅灾后重建可创收3000万元。

2.用于平原地区人员赴高原出差、旅游、科考、施工等。以西藏旅游为例，2012年西藏旅游人数已经突破1000万人次，预计高原旅游业年需求量约300台，按每台年净盈利30万计算，年经济效益可达9000万元。

项目编号： 30066

项目名称： 建筑外墙柔性复合抗裂砂浆

项目简介： 一、项目简介：

造成外墙涂料开裂、起鼓、脱落、渗水的原因的关键因素就是外墙涂料与基体连接之间连接的水泥抹面砂浆。《营房建设复合柔性抗裂砂浆的开发及其性能研究》项目以解决解决涂料装饰的外墙墙面开裂问题为目标，根据国内外对砂浆进行改性，增强抗裂能力研究的现状，本课题采用聚丙烯纤维、维纶纤维、尼龙纤维和ARBOCEL木质纤维(PWC500)（国外进口纤维）四种类型的纤维，聚合物干粉羟乙基甲基纤维素醚MKX20000PP10,可再分散醋酸乙烯/乙烯共聚胶粉VINNAPAS○RRE5044N、粉煤灰以及其他外加剂对砂浆进行配比改性研究，研制出一种新型的营房建设柔性砂浆，并在武警部队进行了推广应用，经济效益显著。该项目于2009年获武警部队科技进步二等奖。

二、技术特点：

《营房建设复合柔性抗裂砂浆的开发及其性能研究》项目于2007年召开了项目技术鉴定会，鉴定委员会由西安建筑科技大学、西北工业大学、中国人民解放军总后勤部建筑工程研究所、中国建筑西北建筑设计研究院、西安山河建筑有限公司等单位的7名专家组成鉴定委员会，审查并听取了项目组关于该项目的研制工作报告、技术报告、科技查新报告、用户使用报告、测试报告等。经质询、答辩和充分讨论，形成鉴定意见如下：

1.项目组提供的技术资料齐全，研究试验数据、检测报告数据真实可靠，各项性能指标达到了任务书规定的战术技术指标要求。

2.研究中所采用的技术路线合理，抗裂能力强，粘结强度高，折压比和抗冻能力优。

3.中试生产和实际应用表明，我们研发的复合柔性抗裂砂浆，易于施工、性能稳定，使用效果好。

4.经工程实际应用结果表明，所开发的柔性抗裂砂浆材料施工简便，具有广阔的应用前景。

三、应用范围及市场前景：

该项目研制出了一种新型柔性抗裂砂浆，解决了一直困绕民用建筑工程和部队营房建设中涂料装饰外墙易于开裂的技术难题，具有广阔的应用前景和范围。所研发的材料性能优异、性价比高、军事经济效益明显，居国内同类材料先进水平。

项目编号： 30067

项目名称： 抗高原缺氧复方蕨麻胶囊

项目简介： 一、项目简介：

抗高原缺氧复方蕨麻胶囊以藏区营养食品蕨麻（人参果）提取物为主要组分，经动物细胞及体内实验表明，可抗心肌细胞、神经细胞、血管内皮细胞缺氧损伤；对慢性缺氧和高原缺氧导致的心、脑、肾、肝等脏器损伤具有明显的保护作用；同时具有显著的抗心肌缺血、抗疲劳、增强免疫力等作用。

二、技术特点：

动物心肌缺血实验证实：该药物对心肌的保护作用至少与复方丹参滴丸相当；在模拟急性高原缺氧实验中，该药物可达到与红景天胶囊相同的减轻脑水肿的作用，同时对肾损伤及肺水肿也有明显的改善作用，因此与传统抗缺氧药物相比，在高原缺氧时服用该药物不仅仅能缓解或消除高原反应症状，更重要的是其对缺氧导致的脏器损伤具有很好的保护作用，且该药物未见任何毒副作用。目前，该项目已获得3件国家发明专利，1项PTC专利，并获武警部队医院制剂批号。经武警驻藏区高原部队大批量使用，显示可显著提高血氧饱和度，减轻或消除高原反应。

三、应用范围：

据WHO统计报告，全世界居住在海拔2500m以上人数为1.4亿，其中亚洲占56%。另外，每年还约有8千万人短期到高原生活，即总计约2.2亿人受到低氧环境的影响。随着开发大西北进度的加快和青藏铁路线的开通，去高原参加建设及旅游人群将日益增多，受低氧环境影响的人群也将日趋庞大。解放军及武警驻高原部队官兵常年担负着高原地区、边陲要塞铁路、桥梁、隧道的守护任务，最高执勤点位于海拔5200m左右，空气氧含量只有海平面的50%，面临着严重的高原缺氧损伤问题。另外，高原地区出现灾害险情时，武警官兵还担负着急进高原地区进行抢险救援的任务。此产品不仅适用于普通人群改善亚健康状态、急进高原部队官兵和高原旅游人群预防高原反应，还可用于常驻高原人群预防缺氧导致的脏器损伤，改善高原地区居民生活质量，同时还可提高驻高原官兵战斗力；同时蕨麻作为一种兼具药物与食品双重作用的高原经济作物，极具开发潜力和商业价值。

四、市场前景：

本产品的成功开发，可以促进蕨麻生产地区的经济发展繁荣，增加就业，大大提高藏族同胞的收入和生活水平，利于维护藏区稳定，促进军民团结。因此投入市场不仅具有较大的经济效益，还具有很大的社会效益和军事效益。

项目编号： 30068

项目名称： 特种抗菌敷料

项目简介： 一、项目简介：

本项目研发的抗菌敷料使用时不受专业条件限制，即使在不具备专业卫生设施和人员的环境下，非专业人员对外伤进行简单清创处理后，可直接使用该敷料进行包扎；对于破损程度不严重的普通开放性伤口，无需专业清创，将本产品直接密敷于创面，即可达到防止伤口感染的效果。此外，项目研制敷料还具有抗菌持效期长的特点，在部队平时训练和非战争军事行动中，伤员可延长包扎敷料的更换时间。另外，实验证实该抗菌敷料不经高温灭菌同样可以发挥抑菌和杀菌作用。在目前灾害频发的社会环境下，难免会出现一些非常规医疗境况，该抗菌敷料在这些非常规医疗境况中可以发挥出它所蕴含的作用和优势。本项目已获得两项国家授权发明专利。

二、技术特点：

该特种抗菌敷料选用的抗菌主要成分为羟基磷灰石及微量银元素，它们具有环境耐受性强、不易变性失活、抗菌作用强等特点。该敷料已通过抗菌实验证实对常见的革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌及部分真菌具有良好的抗菌活性。实验结果还表明该敷料无论在高温灭菌前还是高温灭菌后，都具有优良的抗菌效果。动物安全性实验结果表明，使用该抗菌敷料包扎的家兔伤口创面愈合情况明显好于普通敷料。此外，实验结果还提示，本抗菌敷料除了具有明显的抗菌防感染作用外，还具有良好的促进伤口愈合作用。

三、应用范围：

项目研发的抗菌敷料既适于军用也适于民用。其军用意义在于当部队执行一些特殊任务如抗震救灾、抗洪抢险时，经常会出现伤员后送不及时造成的伤口感染，这些感染大部分是因为包扎敷料没有及时消毒或更换所导致的，如果受伤战士在这种情况下使用此特种抗菌敷料，可以有效地降低伤口感染带来的身体伤害。该敷料的民用价值主要体现在以下方面：由于敷料的环境耐受性强，在一些极端气候或卫生条件较差的环境中仍可以发挥正常的抗菌作用。因此当处于极端环境下工作（如筑路、采矿）的工程人员受伤后，无需对伤口进行专业清创，直接使用该抗菌敷料包扎伤口，可以有效防止伤口的感染。此外，随着我国人民生活水平的逐步提高，从事户外长途旅行和野外探险活动的人越来越多。这些活动实施的环境多处于人烟稀少的野外，当出现受伤状况时，使用本项目研发的特种抗菌敷料可以有效地防止伤口的感染，同时还可以促进伤口愈合。

四、市场前景：

本项目具有良好的经济开发前景及社会效益。一方面，随着产品附加值的提升产品的利润空间增大；另一面，本产品可以减少医用敷料使用量，避免了社会资源浪费，实现了节能环保的社会责任和义务。

项目编号： 30069

项目名称： 一种基于强化磁场靶向输送的缺血性心脏病干细胞治疗方法

项目简介： 一、项目简介：

冠状动脉急性闭塞性缺血引起的心肌细胞坏死/凋亡，以及继发的心室重塑，是心肌梗死后心功能进行性恶化的重要原因。干细胞移植能够缩小梗死范围并减轻心室恶性重塑，是一种具有临床应用价值的新方法。干细胞移植的成功取决于两个重要技术，一是能够将足够数量的外源性细胞定位种植于梗死区域的输送技术，二是能够对移植细胞分布进行定量分析的无创性影像学示踪技术。目前很多研究采用静脉输注干细胞的方法进行细胞移植，此方法还可进一步促进机体内源性干细胞向梗死区募集。但目前的技术仅能使数量有限的干细胞定位募集于梗死区，故目前尚无干细胞移植治疗心肌梗死的II-III 期临床研究。我们的发明，“胸腔内局部强化磁场靶向输送系统”，具有以下优势：1）明显增强干细胞向心肌梗死区域的局部募集效率；2）通过核磁共振成像技术（MRI）能够无创定量评价干细胞的在体分布情况；3）临床医生可以根据归巢到心梗区域的干细胞数量进一步优化治疗效果（注入的干细胞的数量）。

二、技术特点：

该项发明包括：1. 一种可用于临床诊断/治疗干细胞磁性标记优化方法；2. 胸腔内局部强化磁场：我们将一个磁体与临床胸腔镜结合，通过将胸腔镜导入心梗区域周边组织，可以产生一个局部强化磁场，促进冠脉内局部注射的纳米铁颗粒标记的干细胞向梗死区募集，进而提高治疗效果；3．小型磁体与胸腔镜的连接。该项发明涉及一个小磁体（弧形，4 mm厚，长×宽=2×0.5cm, 磁场强度依心梗范围和位置不同在100-1000高斯之间）设计安装在胸腔镜镜头端。该磁体可以固定在胸腔镜头端，以便能够灵活地到达心梗周边组织。使用时首先将结合磁体的胸腔镜放置在心肌梗死的邻近周边组织区域；随后经冠状动脉将纳米铁颗粒标记的干细胞注入心脏组织中。这些干细胞将在胸腔镜内置磁体的作用下迁移至心梗区域；4. 采用整合的MRI技术无创、定量、实时评价纳米铁标记的干细胞在心肌梗死区的募集数量。

三、应用范围：

这一技术能够使医生对不同患者进行量体裁衣式的治疗，医生能够识别对干细胞局部募集不佳的患者，并及时地采取相应处理策略。本发明具有重要的临床意义：“观察-发现-处理”策略：无创、定量、实时评价干细胞在心脏局部的募集数量是将干细胞疗法转化为临床应用的一个重要前提。因此本方法有利于医生对单个患者进行个体化治疗。

四、市场前景：

医疗用内镜制造厂家可能对此发明产生兴趣。

项目编号： 30070

项目名称： 安全隔离与外网访问终端

项目简介： 任何网络攻击都需要双向通信，光单向传输具有单向特质，因此在单向传输条件下，网络攻击无法实现。为了保护内部网或高密级网络的高安全性，防止内部信息泄密和阻止内外网络攻击，本产品使用光单向传输技术实现双网物理隔离。

根据产品的应用场景，分为双网隔离终端Ⅰ型（下称双网隔离终端Ⅰ型）和CopWay IL-DDⅡ型（下称双网隔离终端Ⅱ型），其中双网隔离终端Ⅰ型适用用户计算机安全处于安全要求较高的网络，不能直接访问外部网络或互联网，但需要安全、便捷地获取外部网络资源的场合。双网隔离终端Ⅱ型适用于现有计算机处于外部网络，不能访问内网，但需要安全性较高的计算机在内网工作，同时需要安全的获取外网资源的场合。

主要技术指标：

功率: 4.5W                传输带宽: 8MBps

文件传输错误率≤  10-14鼠标、键盘中继延时	≤3ms

互联网浏览页面刷新频率	26张图片/秒

网站视频浏览延时	     ≤100ms

不间断运行时间	     ≥200小时

适用环境温度        -10℃～80℃

项目编号： 30071

项目名称： 高分辨率武警监控图像重现器

项目简介： 信息技术的发展使得视频监控系统在武警部队普及，并已成为武警部队日常生活作训的必需品。然而，目前的视频监控系统极易受天气条件影响，在雾霾等低能见度环境下效果不理想，甚至完全丧失功能。高分辨率武警监控图像重现器在武警部队现有视频监控系统的基础上增加视频实时增强功能，能够有效提升原有监控系统在恶劣天气下的工作能力、运行效率及显示效果，实现监控图像复原重现。

主要技术指标：

1）输出效率：视频增强图像实时输出；

2）输出模式：数字或模拟输出；

3）增强效果：在雾霾等低能见度环境下系统可提高能见度距离10%以上。

项目编号： 30072

项目名称： 警用生命探测仪(BF-CT70 )

项目简介： BF-CT70是采用新一代音视频技术搜寻幸存者位置的领先品牌。

BF-CT70是救援小队在废墟狭缝里的眼睛和耳朵，帮助他们准确找出幸存者的方位；它以高效和准确著称，仅需把摄像头探进一个两英寸（38mm）的小口，救援人员就可以一边对环境进行仔细评估，一边快速确定幸存者的位置。

二、技术特点：

它不仅配有高清彩色屏幕，还有双向通讯的救援专用耳机。如果遇难者还活着，那么产品屏幕上收集到的图像信息就可以为救援人员提供重要参考，指导他们在哪里以何种方式展开行动，如果对方已经不幸遇难，救援小队也可以立刻转向急需救援的其他幸存者。

1.菜单键易于辨认，操作更加简单，便于安装，可使机器快速处于工作状态

2.TFT技术，4英寸彩色液晶屏、亮度800CD

3.显示画面可180°旋转

4.彩色摄像头（索尼 1/3 CCD镜头），外径38mm

5.有8颗进口（美国）高亮LED灯，在黑暗处可看清6-8M以内事物

6.大角度摄像头，水平角度可达96°，手动控制360°旋转

7.摄像头防水性能达IP68，可水下工作

8.超轻型可伸缩探头，伸缩杆采用强弹力碳铝管制成，可360度旋转，便于携带，展开长度3.6m,闭合长度1.1米，可加延长杆，使探测仪总长度达到6米长，完成更多任务。

9.电池工作时间：4小时

项目编号： 30073

项目名称： 气动破碎镐(S-90KITS)

项目简介：气动破碎镐是为救援作业中的强行进入而设计的，主要用于切割金属和复合材料、击

穿砌砖墙、穿透水泥地面、强行进入和凿洞作业中的挖掘。

二、技术特点：

高压气瓶驱动，单人即可操作，只有在动力冲击时才消耗压缩空气，这一独特的专利设计，为气动冲击和穿透装置提供了可调的动力输出和很低的空气消耗；可快速有效打通坍塌物体、岩石、砖和混凝土阻隔墙，它具有非常坚固、轻巧（约2.7公斤）易于携带、无振荡、操作安静，适用压力范围广（6.8升高压气瓶驱动）可适用于紧急情况下，将混凝土、岩石穿透。

产品参数：  0mm*57mm

项目编号： 30074

项目名称： 手持式激光测距仪

项目简介： “手持式激光测距仪”是一款利用激光进行观察、测距的光电侦察设备。它由激光测距机、手动测角云台和白光观察系统构成，能够实现长距离观察测距，方位俯仰角度测量等功能。

该设备最大的特点是体积小，重量轻，携行方便，同时可以在0—6000mil范围内测量±300mil的俯仰角，是军警部门和地方保安公司在遂行安保任务时的重要装备。从应用效果和范围上看，该设备军事价值突出，市场前景广阔，具有较高的军事效益和经济效益。凡是对该设备有需求、且证件齐全、有一定经济实力的部门和机构，都可成为我们的合作对象，我们主要以技术服务和成品销售方式开展互惠合作。

项目编号： 30075

项目名称： BOMS蓄电池组在线监测及自动维护系统

项目简介：针对当前电力公司、电信运营商、数据中心等机房所配置的大容量蓄电池组在使用和维护过程中，经常遇到影响蓄电池组内阻增大、容量下降、使用寿命减少的“硫化”等瓶颈问题，系统通过对蓄电池组单体电池涓流充电技术研究和数据分析管理软件等的开发，预防“硫化”，使蓄电池组中的每节单体电池保持最佳活性状态，使蓄电池组的工作寿命等同于单体蓄电池设计寿命。在现有维护体制下，可延长蓄电池组一倍左右的工作寿命。

二、技术特点：

1.在线自动均衡维护。自动巡检各单体电池电压，使每节蓄电池都处于最佳活性状态。

2.在线自动脉冲活化维护。自动对性能落后的蓄电池提供正负脉冲电流进行在线活化。

3.在线监测。实时监测蓄电池组的组端电压、充放电电流、单体电压、单体内阻、单体电池负极温度、电压均衡度、电池组容量、放电可持续时间。

4.异常告警。对电压、温度、内阻、容量等参数异常，系统会自动告警。

5.核对性放电维护。控制调节用户开关电源模块输出电压，蓄电池组对实际负荷放电。

6.剩余容量监测。基于蓄电池剩余容量SOC数学模型，实时准确监测蓄电池组实际容量。

7.数据分析和报表。上位机监控分析软件，对蓄电池组健康性能和放电能力进行分析，对各种数据进行图形化分析。

8.消除安全隐患。对单体电池进行实时的温度监测，对过温、过压、过流等现象利用声、光、短信等形式进行告警，消除安全隐患。

三、应用范围：

中国电力、中国移动、中国联通、中国电信、中国网通、中国广电、公安等政府机关、企事业以及部队通信、数据管理等蓄电池电源机房。

四、市场前景与效益分析：

当前电力、通信等单位建有大量的蓄电池供电机房，铅酸蓄电池使用量巨大。由于浮充电压不合适、长期过放电、深度放电等原因，通常在3－5年内就会出现充电困难、容量降低等现象，蓄电池过早失效报废，远未达到设计寿命，给使用单位增加了经营成本，报废电池也将对生活环境造成较大的影响。BOMS蓄电池组在线监测及自动维护系统的应用，使维护人员实时准确的掌握蓄电池组的实际运行状态和健康状况，能及时发现蓄电池组使用过程中存在的问题并实现自动维护。大大的降低运维成本，提高值勤维护水平，经济效益显著，减少对环境的破坏、污染，其应用前景十分广阔。

项目编号： 30076

项目名称： BOM数据中心装（设）备集中监测系统

项目简介： 一、简介

BOM(Business Operation Management)能够对网络设备,主机服务器,数据库及业务应用等方面对企业IT环境进行全面深入的监控，将企业IT运维监测与企业业务监控高度集成整合为“一站式”硬件综合管理平台，是国内首款自有知识产权的机架式企业IT运维管理产品。

二、技术特点

1.网络中复杂异构的设备类型和用户业务的监测。提供基于SNMP协议和Agent的数据中心设备的自动监测。

2.自动发现监测器。自动扫描路由器，交换机，服务器等各种网络节点，并通过图形的方式自动生成IP拓扑视图、自动发现设备类型、显示被监控网络节点的配置信息、获取节点系统与应用的信息、自动发现网络连通性故障、对网络问题进行快速的诊断和定位。

3.统一的事件处理平台。 BOM在同一告警管理窗口集中显示来自不同信息源的事件信息。不同信息源的告警经过统一的格式化进入BOM告警控制台(告警格式符合国际标准的ITU X.733格式)。

4.业务视图。能够灵活定义业务逻辑，实时监测参数之间的关系。

5.事件的自动通知。对满足预先定制的过滤条件的告警事件实现自动响应。

6.主动采集。对网络资源中任何设备或系统进行主动探测，获取设备的状态和性能数据。

7.报表功能。可以生成任何指定时间区间的性能分析报表和服务水平(SLA)报表。

三、应用范围

本产品能应用于政府、企业、机关、学校等单位数据中心机房设备和业务的监测。

四、市场前景

目前市场上数据中心集中监测设备不多，机架式的数据中心集中监测设备还没有。本系统的研发，填补了机架式数据中心集中监测设备的空白，而且部署方便灵活，对用户使用没有任何限制，具有广阔的市场前景。

五、效益分析

本系统采用机架式的结构设计，部署方便灵活，而且没有功能和用户数的限制，在提高用户数据中心监测管理水平的同时，极大地节约用户的采购和管理成本、提高用户的数据中心设备的运行效益。

项目编号： 30077

项目名称： 基于多机组网的程控交换机综合训练平台

项目简介： 本成果主要用于程控交换机的单机操作和组网应用技能训练，可作为ZXJ10B、C&C08、NGL04、JSQ31等不同交换机使用，能同时提供16套不同交换机的局内接续和中继互连互通功能。能与真实交换机一样进行系统配置、用户放号开通、新业务使用和用户群功能设置（特服群、小交换机群、CTX群等）；可以根据需要任意想定系统环境及其外部关系，使用随路信令和七号信令两种方式进行多台交换机组网开通；能提供随路中继和七号中继的动态信令跟踪功能，查看交换机之间相互传送的信令信息及配合过程；能提供交换接续过程实时同步动画演示功能，趣味性强，使抽象理论形象化、深奥原理简单化，在学习操作维护技能的同时，加深了对原理的理解。

项目编号： 30078

项目名称： 计算机网络虚拟实验系统

项目简介： 计算机网络虚拟实验系统可应用于网络工程、网络应用等专业路由交换设备实践教学，有利于提高学生的动手操作能力，实现理论与实践的融合贯通，提高学生就业能力。该系统采用软件模拟硬件模式设计，支持流行的B/S使用模式，可满足40人教学班学生并发实验，提供路由器、交换机常见协议的配置、组网和故障排除等训练，支持实验内容自主录入、自主测验、课程考核、成绩管理等功能，可极大降低高校实验室设备采购费用和维护费用，提高授课效率，降低老师工作强度。

本系统具有以下特点：

1、采用纯软件方式实现，无需硬件投入，极大地降低实验室建设成本和后期维护投入。

2、支持B/S操作模式，可利用现有网络组织远程实验，便于学生灵活利用时间实验。

3、提供OSPF、BGP、VLAN、RIP、ISIS等多种协议的配置实验项目，支持实验项目管理、分类、组织、录入等功能。

4、支持自动评分和成绩分析，支持班级学生信息管理和成绩管理，可针对单个实验项目、单个学生、全体学生进行成绩分析，极大方便了老师掌握学习情况。

5、支持自主测试和课程考核，避免了采用实际设备繁琐了准备工作，极大地降低了老师的工作强度。

6、图形化操作模式，操作简单，无需进行专门培训，方便使用。

7、支持40人同时实验，相互之间无干扰，稳定可靠。

本系统改变以往传统网络设备课程因受训练条件和环境等制约效率低、成本高等弊端，可广泛应用在各类高校相关专业的路由交换实验课程教学中，也可应用于网络从业人员的日常培训。

随着计算机网络技术的发展，市场上对计算机网络人才的需求越来越大，为了提高学生的设备实践能力，一些高校投入上百万的经费购置了路由器、交换机建设了网络实验室，但是存在着组网使用不方便、后期维护成本高、考核成绩管理困难等现实问题，本系统在低成本的前提下，可有效解决上述问题，是目前网络实验室、网络训练场所的理想替代产品，具有非常好的市场竞争能力。

项目编号： 30079

项目名称： 人孔井盖防盗监控管理系统

项目简介： 人孔井盖防盗监控管理系统通过电信CDMA网络连接各人孔井终端节点，为人孔井盖产权单位提供一种全天候的高科技监控管理手段，防止地下通信光缆、电缆等管道资源被非法窃取和占用，同时避免因井盖丢失而造成的人身伤害和财产损失。

监控管理系统由监控中心、报警终端与井盖状态感应器共同组成。监控中心包括井盖防盗系统监控终端、前置服务器和井盖防盗数据管理终端，该中心通过CDMA2000网络与现场报警终端相连，实时显示警情具体的地理位置，编号及报警情况。当有警情出现，监控中心将通过短信或语音电话通知值班员进行处理，记录相关工作人员对该系统的操作记录。报警终端即CDMA2000通信主机，通过实时监测井盖闭合状态实现井盖非法开启报警。井盖状态感应器能够实时监测井盖状态，一旦有人在非预约时段开启，会自动向监控中心报警。

系统主要用途如下：

（1）一旦井盖被非法开启，立即通过短信向监控中心和值班员报警，同时监控中心会自动拨打电话，语音告知值班员；

（2）上报时间任意可设(0~31天)；

（3）上报信息内容包括：井盖状态、电池电压、网络信号强度；

（4）井盖由专用防盗锁锁闭，用特殊钥匙开启；

（5）结合电子地图，直观显示各人孔井的报警情况和基本信息；

（6）对各人孔井可进行远程布防、撤防。

项目编号： 30080

项目名称： 油机信息采集及台站单线远程供电系统

项目简介： 该项目产品综合利用了电力电量测量技术和远程单线供电技术。首先利用电力电量测量技术将各用户的用电量进行准确的采集和测量，根据测量结果进行科学合理的再分配，同时利用北斗定位技术，对每一台用电设备进行准确定位，为远程集中供电提供可靠的信息。其次根据实际开设通信台站过程中，可能依据不同的地形，开设在山顶或半山坡上的情况，开发了远程单线供电技术，克服了传统供电技术带来的重复浪费，减小线缆铺设难度，降低建设和维护成本，提高系统的兼容性和稳定性，加快了台站开设速度，降低了能源消耗，节约了成本，解决了野外地形复杂，山高林密条件下台站开设的实际困难。

用电信息采集及监控系统可以构建不同类型的电费预测模型，搭建通信台站能耗监测统计平台，实现对用电情况的精细化管理；通过实际发生电量的对比，找出有异常电量的如站，结合通信台站的用户数、话务量、数据量等多维度基础信息，利用停电流程管理、用电数据监测等工具方法，对用电对象的能效情况进行分类评估，准确找出能耗异常的主要问题并对用电量进行合理分配。

通信台站采用远程系统供电以后，由于采用的是在具有环境要求较好的中心台站集中发电，远程供给周围条件差的台站，省去人工运送油机的时间和人力，提高了应急保障的及时有效，可大大降低停电以后的油机的使用量，降低了发电用油消耗及噪声。避免了市电停电导致台站断电，提高了通信网络服务质量，提高网络运行安全可靠性。同时大幅度降低了蓄电池的更新。

该项目拥有核心自主知识产权，为了保护该项目产权，在2011年8月获得了技术发明专利（专利号：ZL201020569410.5），2012年2月获得了技术发明专利（专利号：ZL201020577841.6）。该项目在国内具有独创性和先进性，实现了三大技术创新。该项目已经过几年的试验和论证，技术已相对成熟。

本项目实施预计两年内能够实现100套的批量生产和销售，销售额达到200余万元，有较好的利润增长率。同时可以节约设备投资200万元，由此带来的配套设备、人工、工程施工方面的节约超过200万元，带动生产、工程施工约50个就业岗位，每年节约用电150000度，电费节省30万元，特别在节能环保方面是一个前景非常可观的高新技术项目。

项目编号： 30081

项目名称： 一种治疗湿疹皮炎的中药组合物及其制剂

项目简介： 湿疹（eczema）是一种常见的由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病。其特点为自觉剧烈瘙痒，皮损多形性，对称分布，有渗出倾向，慢性病程，易反复发作。从西医观点，目前普遍认为是：“由于复杂的内外因素激发而引起的种迟发性变态反应病因较为复杂。一般认为与变态反应有一定的关系。中医从实际临床治疗经验出发，在治疗过程中根据不症状湿疹相应调整、增减中药成分，总结性积累多种偏方，从相应偏方中分析各类中药成分的药性药理，从而逆向推理把湿疹归纳：为浸淫疮、血风疮、湿毒、风湿疡等，其不同的俗名，在病因病理上存在区别。风：腠理素虚，风邪袭入，乃发为病。或久渍水湿，风寒侵袭，亦可发病。俗称伤水疮。湿：脾滞不运，水谷不化，致津液不布，发为浸淫疮。热：风、湿、热三者是不可分割的。如风热、湿热、与血热侵入营分，发为血风疮。目前西医治疗湿疹效果并不好，对湿疹治疗，多使用以内服抗组胺药物 , 皮质激素类药物临时抑制为多，这些都只有缓解湿疹症状，并不能根治湿疹，且副作用大。因此，治疗皮炎湿疹，应以中药为主，从中医方面对湿疹治疗，湿疹是过敏性疾病，只有改善过敏体质才能从根本治愈湿疹，防止其复发。本配方以苦参、黄芪、白术、土茯苓等清热燥湿的中成药为主，辅以清热凉血、和血消瘀的丹皮，清热解毒、祛风胜湿的白藓皮，清热凉血、活血化瘀的赤芍，补脾益气、清热解毒的生甘草，再加一定量的白糖，以精良的工艺加工成为健脾利湿，活血化瘀的口服糖浆，经数十年的临床应用证实，对治疗皮炎湿疹有着良好的功效。

配方：苦参 5.0-15.0g，黄芪 5.0-15.0g，白术 4.0-14.0g, 土茯苓 15.0-45.0g，丹皮4.0-14.0g, 白藓皮 4.0-14.0g，赤芍 4.0-14.0g， 生甘草 7.0-22.0g,外加10%配比的白糖，经工艺加工制成。本方辨证施治，针对皮炎湿疹形成的根本原因用药，可达到标本兼治的良好疗效。  该方解主要应用于皮炎湿疹、银屑病急慢性病程患者的辅助治疗，用于改善瘙痒等不适症状。自应用于临床以来，效果显著，可明显改善瘙痒等不适症状，可在一定程度上减少发病率，年销售量在20万支左右，为我院创收数十万万，具有良好的市场价值。  综合考虑到皮肤科用药及中药方解制剂的特殊性，合作的投资方应具备在皮肤科用药方面的丰厚经验，同时，合作方的科研信誉同样重要。

项目编号： 30082

项目名称： 一种治疗色素沉着的中药组合物及其制剂

项目简介： 色素沉着可见于许多皮肤病，皮肤病学把以皮肤色素沉着为主要表现的疾病统称为皮肤色素沉着过度性疾病。色素沉着的成因，通常受阳光、紫外线辐射或化妆品、药物及其它物质刺激后，形成黑色的皮肤色素沉积而成，一部分随着角质层脱落；一部分沉淀于底层，通过血液循环排出体外，以上功能一旦失调，便形成了色素沉着。临床上比较常见的是黄褐斑。中医理论认为本病的形成，多与肝、脾、肾功能失调有关，情志失畅，肝气郁结，使气血瘀滞于颜面；脾虚气弱，运化无力，气血不能上荣于面；肾阳不足，肾阴弥漫，使颜面气血失和；肾阴不足，肾水不能上承。病程日久，均可导致血瘀，因此黑斑、褐斑颜色也随之加深。《诸病源候论》云：“五脏六腑十二经血，皆上于面，夫血之行俱荣表里，人或痰饮渍脏，或腠理受风，致气血不和，或涩或浊，不能荣于皮肤，故发生黑皯”精确地论述了面部色素沉着的病因病机。黑色从五行归属于肾，肾病可见肤色黧黑。肾病所致的黧黑，并非外邪湿热所作祟，不论肾阳不足或肾精不足，皆是本虚，或为气虚寒凝或精亏津涸，而非污垢邪浊。

本配方，以党参、黄芪、白术、土茯苓等补中益气，健脾益肺中成药为主，辅以补血活血的当归，健脾固肾润肺、益脑填精养颜的怀山药，养血柔肝的白芍，清热凉血、活血化瘀的赤芍，去瘀生新、活血调经的益母草，补脾益气、清热解毒的生甘草，以精良的工艺加工成为补中益气、健脾益肺、活血化瘀的口服糖浆，经数十年的临床应用证实，对治疗色素沉着有着良好的功效。制备方法：取方中10味药材，先以3倍水量浸泡6h,，再以10倍水量煎煮2次，每次1小时，煎液滤过，滤液合并，浓缩至相对密度为1.3～1.35（50℃）的清膏，加2倍量乙醇，搅匀，静置24h，上清液回收乙醇，加白糖水200ml，加水至1000ml，搅匀，冷藏24h,滤过，灌装，灭菌，即得。

本配方经临床数十年的临床应用，对983例女性患者采用随访的方式进行疗效调查，证实疗效确切，有效率可达89%，复发率＜3.7%，且无明显副作用。目前在我院的销售在5万年支，为我院创收十数万元，同时为增加我院的特色治疗也有一定的帮助。 A斑糖浆主要应用于面部色斑人群，尤其是女性，因此，要求合作方具有一定的推广能力，这样必定对A斑糖浆的广泛应用必有益处。

项目编号： 30083

项目名称： Bio-HSC多功能生物反应器

项目简介： 一、主要用途：

造血干细胞和免疫细胞的体外扩增。

二、技术特征：

Bio-HSC由三个主要部分组成，即：全面可调节性反应器、特殊定向灌注系统和电脑控制系统。其独特的设计和程序化的细胞培养过程使其在造血干细胞扩增方面具有很强的优势：1 Bio-HSC有其独特的细胞分拣功能。细胞分拣可以在扩增前，扩增后，甚至在扩增过程中进行。拥有这项功能，Bio-HSC能够选择性扩增干细胞，提高扩增效率；减少分化细胞的影响。2 Bio-HSC拥有可变换的内部结构，为造血干细胞提供可调节性，最适合细胞生长的niche。3 Bio-HSC有独特的实时细胞密度检测器，根据细胞密度检测器的信息适时调整细胞培养条件，全程保持干细胞在最优化条件下的生长。4 Bio-HSC有强大的软件支持系统，不同的计算机程序用于不同的细胞培养，并根据细胞不同的生长阶段设置培养条件，从而使细胞总是处于最佳的生长状态。Bio-HSC扩增造血干细胞的效率是目前市场上已有生物反应器的2-3倍。

三、经济效益与前景分析：

Bio-HSC有望解决临床上因为造血干细胞来源不足而导致的造血干细胞移植无法进行或者失败等技术难题。因此，有较好的社会和经济效益。

项目编号： 30084

项目名称： rhEPO/EPO精确甄别电化学传感器快速检测仪

项目简介： 一、主要用途：

用于rhEPO/EPO精确甄别检测。适用于rhEPO/EPO临床用药监测和体育运动兴奋剂快速检测。

二、技术特征：

1. 简单快速。电极修饰耗时12小时，杂交反应20分钟，扫描检测2分钟。满足现场实时检测要求。

2. 特异精确。该传感器检测干扰物质与空白对照结果一致，说明电极特异性强。

三、经济效益与前景分析：

1. 临床用药检测。以全国1600家二级以上医院计算，每个医院检测360例/年，每例创收200元，全国每年将创收1.152亿元。

2. 兴奋剂检测。以世界各地每年举办20次大中型运动会，每次运动员按5000人计算，每人每次收费500元，则每年创收0.5亿元。

项目编号： 30085

项目名称： TPMT新型高通量SNP检测技术与试剂

项目简介： 一、主要用途：

采用聚合-连接探针(LDP)技术高通量检测硫嘌呤甲基转移酶(TPMT)29种单核苷酸多态性(SNP)位点，分析和鉴别TPMT的SNP个体差异，并利用这种差异合理地指导硫嘌呤类药物个体化治疗的临床用药和药物组合。

二、技术特征：

每种SNP只需要一种LDP探针；通过LDP扩增片段的长度和荧光颜色分别获得SNP的种类和碱基类型；可一次性单管并行检测120~160个SNP。

三、经济效益与前景分析：

中国分子诊断的2010年市场份额近15亿人民币，未来十年将是个体化治疗分子诊断发展的黄金时期。不同个体的SNP差异是个体化治疗分子诊断的重要检测项目之一。硫嘌呤类药物在临床上广泛使用，TPMT的SNP个体化差异检测试剂必将有广泛的应用前景。

项目编号： 30086

项目名称： 泵式扩张水囊

项目简介： 妇产科因妊娠合并心、肝、肾、甲功异常或合并血液系统疾病等疾病及前置胎盘介入治疗后药物引产失败、宫颈过紧药物引产失败，需用水囊引产或扩宫；产后出血用水囊压迫宫腔止血；宫颈宫腔狭窄需宫腔镜检查，术前可置水囊缓慢扩张。在现有的国外市场卖的库克球囊，因价格过高，未正式进入国内医疗器械市场，医疗物价未列入收费项目内，而且型号，规格有限，不能满足临床多方面需要。膨胀水囊只能用人工注水，操作费力、费时，对宫口松弛的产后子宫，水囊容易滑出。新型泵式水囊有如下优点：

1．一旦置入宫腔后，宫颈处有夹子固定不易滑脱；

2．根据临床操作需要水囊大小可制作多种型号；

3．注水只需启动注水泵，省力、省时；

4．系一次性耗材，临床用量大，会有较好经济效益。

项目编号： 30087

项目名称： 蚕丝止血敷料

项目简介： 本课题所研制的止血敷料由去除丝胶蛋白的天然蚕丝蛋白组成，蚕丝蛋白的主要成分有甘氨酸（gly），丙氨酸（ala）及丝氨酸（ser）。天然的蚕丝蛋白纤维表面疏水，血浆蛋白与蚕丝蛋白之间存在强的疏水相互作用，能交联血浆蛋白从而凝血；凝血因子也能交联蚕丝蛋白形成凝块。与目前美军使用的HemeCon 绷带, QuikClot 颗粒, QuikClot 纱布, 以及凝血酶等止血产品相比较，具有止血快速、能有效促进组织修复，免疫原性弱，对人体副反应率低，生物相容性好，生物体能降解、吸收，轻便安全，价格低廉，易储存等优点。此外我国为国际上产桑蚕丝大国，天然桑蚕丝原材料资源丰富，生产成本较低，基于止血产品需求量大，销售收入理应可观。所研制的止血产品比美军现行装备的止血产品适用范围更广，优势更突出，处于国际领先水平，对于我军及民用紧急医疗救助具有不可估量的重大现实意义。

由此可见通过本研究研制适用范围广，能适合部队单兵野外作战需要、同时又能满足民间应急突发事件的便携式、高效止血敷料可望提高无医疗条件下的伤员医疗救治及生存率。不仅对于民用具有重要的现实意义，另一方面，将大大提高国家应对国际突发事件紧急救治的能力。无论是从军队应急突发事件出发，还是未来国内外市场需求，研制和储备止血敷料都具有十分重要的社会意义、医学意义和经济意义。

项目编号： 30088

项目名称： 穿刺吸引器

项目简介： 本实用新型涉及医疗器械，尤其是一种直接穿刺进入囊肿吸出囊液，并能够进行囊肿冲洗的吸引器。目前处理囊肿一般都是采用吸引器，吸引器包括吸引管，吸引管的前端不能够进行穿刺，该吸引管的后端连接有负压装置。在需要吸引囊液的时候，用手术刀在囊肿上划一开口，然后将吸引管的前端通过开口伸入，将吸引管与负压装置连通，由负压装置提供负压，抽出囊液。由于吸引管的前端不能够进行穿刺，必须在需要吸引的部位划卡一开口，操作不方便，且划开伤口时会造成囊液外溢

针对上述技术问题，本实用新型提供一种直接穿刺，操作方便，且囊液不易发生外溢的穿刺吸引器。为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种穿刺吸引器,其特征在于，包括穿刺管和两位三通阀，该穿刺管的前端为带有斜面的穿刺尖端，所述穿刺管的后端与所述两位三通阀的主液管口连接，所述两位三通阀的进液管口用于与冲洗装置连接，所述两位三通阀的出液管口用于与负压装置连接。

所述两位三通阀为手动两位三通换向阀或两位三通电磁阀。所述穿刺管上设置有刻度。

本实用新型的积极效果是：

利用穿刺管的穿刺尖端直接穿刺进入囊肿，通过两位三通阀，穿刺管与负压装置连通，吸出囊液。如果需要冲洗，控制两位三通阀断开负压部分，连通冲洗装置进行清洗，清洗完毕后再进行负压吸引，吸出清洗液。在穿刺管上设置刻度，便于查看和控制穿刺针穿刺进入的深度。

可以应用到所有的医疗涉及领域，市场前景乐观，具有巨大的市场效益潜力。

要求合作者有相应的生产开发能力。

项目编号： 30089

项目名称： 创伤性创面治疗仪

项目简介： 一、主要用途：

用于创伤后创面治疗。

二、技术特征：

本项目将负压封闭技术、氧气疗法、臭氧疗法三种方法一体化，研制成一种治疗仪器，使其治疗作用得到优化。采用嵌入式系统、压力传感器、放大器、蠕动泵等构成完整的治疗设备，将治疗过程中的多种物理参数如压力、流量等数字化，建立规范化的治疗标准，并研制专家系统，将其整合到治疗软件中，指导治疗过程。

三、经济效益与前景分析：

本创面治疗仪具有广阔的应用前景，市场需求约35000台，以每台5.0万元(其成本约为总价的1/3)计算，则其潜在的销售收入经济效益显著。

项目编号： 30090

项目名称： 磁感应式脑水肿床旁监护仪

项目简介： 一、主要用途：

用于脑部战创伤救治过程中，常见脑水肿的实时监测，以解决目前无法及时发现颅内病情、延误治疗的问题。该装备具有非接触、小型便携等优点，适用于救护车、救护飞机、医院船、救护列车等伤员后送过程中的监护装备，也可用于脑部战创伤预后的监护和评估。进一步的功能开发可实现对各类颅脑外伤、脑肿瘤、脑卒中、脑梗死、脑缺血、脑炎、高原脑水肿等神经内外科疾病引起的颅内压监护，对提高脑部战创伤救治水平具有重要意义。

二、技术特征：

采用非接触无创方式检测和判定各类疾病和创伤导致的脑水肿的程度、类型。

三、经济效益与前景分析：

该成果适合作为生命信息检测设备，应用于伤员后送以及病房治疗中的监护，为脑水肿、颅内压检测提供方便快捷的新技术手段，可广泛装备于各级各类医疗急救单位。

项目编号： 30091

项目名称： 点接触锁定加压接骨板

项目简介： 一、主要用途：

骨科临床骨折的治疗，尤其是骨质疏松性骨折的治疗。

二、技术特征：

攻克了PC-LCP接骨板外观尺寸设计、加压螺孔的斜坡设计、锁定螺孔的螺纹设计及接骨板点接触凸面设计等关键技术，设计出新型点接触锁定加压接骨板(PC-LCP)，使其结合点接触、加压和锁定三位一体的功能，获得国家实用新型专利3项。制定了PC-LCP的加工制作工艺及产品企业标准。明确了PC-LCP材料的参数及型号，完成PC-LCP加工制作过程中工艺及流程的研究，进行加工刀具、量具的试验和订制。编制了PC-LCP产品企业标准，PC-LCP样品送国家法定检测机构进行检测并取得合格检测报告。

三、经济效益与前景分析：

本产品方案成熟，生产成本低于国内外同类产品。随着销售市场的推广，预测每年全国市场将有1亿元的销售收入。

项目编号： 30092

项目名称： 动脉压迫器

项目简介： 一、主要用途：

手术动脉压迫。

二、技术特征：

（1）各种动脉穿刺手术后，实现能够适应于人体表面结构、大小可调节的个体化动脉压迫止血。

（2）患者的行动相对灵活，能够观察被压迫止血部位的情况，使用简单方便。

（3）可有针对性的进行微调压迫止血，不耗费任何辅助医疗物资（如纱布等），明显减少现有动脉压迫器导致的出血、损伤等并发症。

（4）性能稳定，操作简便、安全，制作简单，易于推广，适用于各种需要动脉穿刺的心脑血管介入手术，平战时抢救动脉出血。

三、经济效益与前景分析：

预计投资规模为30万元人民币。用于完成该产品的产业化及国家检测，国家医疗器械管理局的质量认定，生产许可证的申请，以及临床研究及推广应用。操作简单，易于推广，可在大中小型医院开展心脑血管介入手术的科室广泛应用。而根据全国所有大中小型医院，开展心脑血管介入手术的科室均可购置。据统计全国共有综合医院1万多家。以600-800元/套计算，经济效益亦相当可观。

项目编号： 30093

项目名称： 多功能叉型射频切肝刀

项目简介： 一、主要用途：

多用于肝脏良、恶性肿瘤的切除，也可用于脾、肾等实质脏器的切除和术中的各种小血管和渗血的止血。

二、技术特征：

可使组织快速凝固而起到止血的作用，但在凝结时不形成焦痂；在脏器切割时起到预凝固的效果避免了切割过程中的出血。

三、经济效益与前景分析：

肝、脾、肾的手术及其它各类手术的术中止血均可以应用该器械，可显著降低术中出血提高手术安全性。在全国广泛推广运用后具有巨大的经济效益和社会效益。

项目编号： 30094

项目名称： 防扯脱兼自动报警引流袋

项目简介： 在临床治疗过程中，许多患者尤其是外科患者均需将身体中的积液、体液或尿液通过导管连接引流袋排除体外，比如外科手术后需要将腹腔胸腔的积液（百姓称为淤血）排除体外防止感染。虽然目前市面有多种形式引流袋，但仍然存在一些问题不能满足临床和患者的需要。包括不能准确计量液体排出量，更重要的是，患者很大可能在翻身或移动时，导致引流管从身体扯脱，严重者甚至需要再次手术治疗，不仅给患者带来伤痛和巨大的经济负担、也增加了医务人员的工作量。因此，临床急需一种防止扯脱和具有自动报警装置的先进引流袋。而调查显示目前市面没有这样的装置。

按照我院一年3万台手术计算，其中需要此类引流袋的约占80%，重庆有5家同等规模综合教学医院，其他医院按照折算，保守估计，相当于重庆每年手术量约30万台，约24万台手术需要，加上导尿患者需要，则潜在需求量可以超过100万只。重庆人口3000万，按照人口比例简单折算，全国潜在需要量约4000万只。按照每只150元价格（成本预计在50元之下），其潜在市场约60亿，更为关键的是，每年需求恒定且稳定增长。如果按照其他引流管定价（目前有一种防止引流管堵塞的新型引流管，其价格是1000元左右），那市场空间更为巨大。

从医生角度看该专利迫切性：由于目前医患矛盾突出，一旦患者住院期间引流管意外不小心被拔出，而这些引流管一旦拔出往往不能放置进去，容易面临许多问题：1）需要再次手术患者（专利拥有者为肝胆外科医生，如胆道探查术后，T管被意外拔出，常常需要再次手术放置T管）；2）尿管如果意外拔出，气囊可能损伤尿道，导致后面大量纠纷；3）外科手术引流管意外拔出，常常导致积液不能引出而导致感染等。这些问题，都会导致医患纠纷。而本专利能够很大程度上减少这些意外发生，而且价格对于目前动辄上万的医疗费用，其价格仅仅相当于一个肝功能化验。因此，医生具有很强烈的使用动力。因为，可以回避医患纠纷是医生目前最迫切的东西。

从患者角度看该专利，其使用动力来自于：1 减少患者再次手术和避免感染的风险，价格也在承受范围内；2 避免患者自身和家属照护时的胆颤心惊。因此，作为患者及家属而言，也具有较强动力。

项目编号： 30095

项目名称： 腹腔镜手术腹膜缝合针

项目简介： 腹腔镜手术需要在腹腔位置打几个孔，通过这些孔将手术器材放入人体。在手术完成后，再将这些孔缝合。由于腹部所在位置的皮下脂肪往往很厚，如果用现有的手术缝合针缝合，只能缝合皮肤层，皮肤以下的皮下脂肪及最里层的腹膜则难以缝合。从外面看，每一个孔都进行了有效的缝合，但如果从腹腔往外观察，腹膜层和皮下脂肪层依然有孔存在。通常这些孔有一个孔的孔径比其它孔的孔径要大，这个大孔的孔径在两公分左右。对于那些小孔而言，不进行腹膜层的缝合通常没有什么大碍，而对于大孔而言，有可能带给病人后遗症，这是因为如果腹膜层孔径较大，肠道组织在生长过程中可能粘连在孔上，或往孔内生长，导致病人出现疼痛。

项目编号： 30096

项目名称： 高压烧水壶

项目简介： 一、主要用途：

适用于高海拔地区饮用水的煮沸消毒。

二、技术特征：

高海拔地区饮用水水源的主要为生物性污染(病毒、细菌、寄生虫)，由于高海拔地区水的沸点低于100℃(海拔每增高1000m，水的沸点下降3.3℃)，致使饮水卫生安全问题突出(高海拔地区肠道传染病发病率高)。高压烧水壶可将水的沸点升至100℃，并维持5分钟，保证饮水安全。

三、经济效益与前景分析：

高海拔地区专用，军民两用。批量生产后，每个水壶成本在200～300元，税收40～45元，利润50～60元，售价300～400元。

项目编号： 30097

项目名称： 高原呼吸头盔

项目简介： 一、主要用途：

促进高原人体呼吸，提高氧分压和血氧饱和度，减缓心率，稳定血压，缓解人体缺氧状况，减缓急性高原反应症状。

二、技术特征：

利用持续正压呼吸原理，通过手动加压使头盔内持续正压，促进呼吸，减缓人体缺氧症状。头盔结构简单，操作方便，便于携带，可在高原野外环境使用，不需要氧气和电力的供应。

三、经济效益与前景分析：

适用于高海拔地区作业及旅游人群，也适用于急性高原病突发的急救。成本约160元/个(批量生产可降低)，年销售有望突破5万个(2010年进藏旅游人数为500万左右)。

项目编号： 30098

项目名称： 护肝类微生态保健食品“甘宝胶囊”

项目简介： 一、主要用途：

用于以下肝脏疾病的预防和恢复期、稳定期的调理：酒精性肝病；酒精性和非酒精性脂肪肝；自身免疫性肝炎；药物性肝炎；化学性肝损伤；代偿期肝硬化；慢性乙型病毒性肝炎；慢性丙型病毒性肝炎；其它慢性肝病等。

二、技术特征：

应用自主创新的益生菌生物提取和生物转化专利技术，改造传统中药提取工艺，大大提高护肝中药有效成分的得率，并将前体有效成分在体外转化为人体可直接利用的生理活性成分，经动物试验和人体试验验证，明显提高了该有效成分的起效速率和功能效果。通过替代有机溶剂提取和大幅去除无关成分，安全性亦极大提高。已完成保健食品报批的资料准备（不包括慢性毒性试验）；完成中试工艺配套标准和中试产品试制。

三、经济效益与前景分析：

国内各种肝病患者逾3亿人，每年新增病人3000万人，肝病防治产品年产值约1500亿元，其中各种护肝类保健食品年产值约600亿元。本产品上市后，预计市场占有率5%，年产值可达30亿元。

项目编号： 30099

项目名称： 环形阴道拉钩

项目简介： 进行经阴道操作的妇科手术，需要在扩张阴道，暴露阴道壁，宫颈等。传统的方法是需用1-2人行阴道拉钩，因体位特殊，操作者弯腰去适应患者体位，手术时间稍长，助手费力，劳累，甚至不能主刀期望的暴露效果。环形自动阴道拉钩有如下优点：

1. 它由座板、滑槽、两对带孔的拉钩组成。

2. 它们通过螺钉链接。

省去手术中操作人员，拉钩位置固定，不会因为拉钩人员操作失误造成手术实物。拉钩数量可以根据暴露需要增减，暴露充分，省时省工。

项目编号： 30100

项目名称： 急性心肌损伤早期特异性H-FABP酶联免疫检测试剂盒

项目简介： 一、主要用途：

用于定量检测人血清、血浆中心脏型脂肪酸结合蛋白(heart type fatty acid-binding protein, H-FABP)的含量，用于急性心肌梗死(Acute myocardial infarction, AMI)早期辅助诊断。

二、技术特征：

H-FABP是存在于心肌细胞胞质内的小分子可溶性蛋白质，研究发现，h-FABP对于AMI的早期诊断更具有特异性和敏感性, 有望成为理想的早期诊断的生化指标，但国内缺乏具有自主知识产权的h-FABP定量检测试剂盒。本项目已制备出能够满足免疫血清学定量分析h-FABP的对照标准品。已制备11株针对全长或4个不同表位肽段的抗H-FABP单克隆抗体，并制备获得与其相应的多克隆抗体。通过大量抗体配对交叉试验, 初步建立了可用于临床标本h-FABP定量免疫检测的方法，有望解决我国该检测试剂长期依赖进口的局面。

三、经济效益与前景分析：

产品可广泛应用于医院、疾控中心等单位对于急性心肌梗死(AMI)早期的辅助诊断，市场前景良好。

项目编号： 30101

项目名称： 经食道超声心动图仿真辅助诊断系统

项目简介： 一、主要用途：

1. 培训临床TEE诊断医师

2. 临床多平面TEE检查的重要辅助工具

3. 心脏解剖和TEE教学的工具。

二、技术特征：

1. 将CVH 、双源CT和TEE超声图像库结合，构建虚拟TEE系统的应用平台

2. 设计和开发了超声和CT图像转化，为虚拟影像系统的建立提供了技术方法和研究基础

三、经济效益与前景分析：

本项目可在医学院、超声科、心血管内外科、麻醉科等部门发挥重要的临床诊断和教学作用，具有广阔的市场应用前景。

项目编号： 30102

项目名称： 抗血管生成抗癌新药---“诺帝”

项目简介： 一、主要用途：

化学1.1类抗肿瘤血管生成新药，静脉给药粉针剂，适用于肺癌、脑胶质瘤等实体瘤。

二、技术特征：

1. 双效抗肿瘤作用，毒性低。国内仅我们进行，国外同类研究也处于实验阶段。

2. 所创立的合成路线具有原料来源方便（国内生产）、路线短、纯度高(99.94%)、反应温和、经济环保、易产业化等优点。

三、经济效益与前景分析：

1. 已申报合成和药用发明专利，可形成自主产权的一类新药。

2. 价格具有竞争力（我们合成1g原料药仅需60元人民币，按目前成本价推算，肿瘤患者用4个疗程诺帝仅需人民币300元。而国外为50美元，且为低纯度提取物）。

项目编号： 30103

项目名称： 可更换(一次性)吸引头及整体式双光束相交照明的痔疮治疗器

项目简介： 一、主要用途：

主要用于临床套扎治疗内痔。

二、技术特征：

1. 主要利用其吸吮原理，单手扣动扳机产生的负压将内痔或息肉吸入内喷套内，同时吸引头推动橡皮筋套扎于内痔根部或息肉蒂部，内痔或息肉因缺血坏死、脱落而治愈。

2. 主要创新和技术优势

①符合国家医疗器械产品技术标准，参数规范，应用高品质材料制成，重量轻，外形美观，质量可靠，携带和操作简便，容易掌握。套扎胶圈为进口美国医用橡胶制作而成，具有弹性好、张力高、韧性强等优点。目前尚未见有文献报道。

②治疗诊断明确的各期内痔，整个操作过程在数秒钟内即可完成，治疗时不施麻醉、不需肠道准备，病人无痛苦，内痔套扎完整，可重复多次进行套扎。如果痔核较多，可分2～3次套扎。治疗效果肯定、安全。

③负压发生器质量可靠，性能稳定，应用中无故障发生。套扎器负压吸引头内喷套口处的负压为14.0kpa～16.0kpa。

④自带照明光源，照明系统的光照度在0.2米处为≥200lx，不依赖外源性光源，视野清楚，有效地消除了治疗盲区，不会造成误扎，扩大了其应用范围。

三、经济效益与前景分析：

产品主要用于套扎治疗临床诊断明确的内痔，患痔病人为数众多，套扎治疗较其它治疗方法简便、快捷、无痛苦，疗效肯定，更易为广大患者接受，且治疗费用较其它治疗方法廉价，每年预计销售可达800万元。

项目编号： 30104

项目名称： 可注射型组织工程软骨溶胶基质材料

项目简介： 主要用途：

四肢关节局灶性单纯软骨缺损，面积2-4cm2，无系统性感染，年龄18岁-55岁之间。

技术特征：

将自体骨髓间充质干细胞与Ⅱ型胶原蛋白溶胶于低温(0-4℃)条件下复合，关节镜辅助下植入缺损；通过升高植入区温度(37℃)使溶胶发生相变，将种子细胞固定于缺损；利用在体关节腔微环境实现增殖、分化，再生修复软骨缺损。该技术具有使用方便、操作简单、修复作用好等优点。

经济效益与前景分析：

用于四肢关节局灶性单纯软骨缺损治疗，一旦实现临床应用，预计经济效益将超过1亿元/年。

项目编号： 30105

项目名称： 漏声表面波生物传感器微阵列病原微生物全自动检测仪

项目简介： 一、主要用途：

为临床病原微生物的快速诊断提供一种与传统检测方法完全不同的检测新方法和思路。

二、技术特征：

1. 基于RCA及纳米生物技术的高通量LSAW生物传感器检测系统的构建

2. 微流体自动进样系统的设计，提高LSAW传感器检测的准确性及重复性

3. 建立LSAW传感器检测仪生物反应起点、终点的自动判别模型函数。

三、经济效益与前景分析：

1. 各级医院临床检验科室

2. 卫生执法检测机构：包括防疫站、卫生检疫所等

3. 环境检测与监控：水污染，土壤污染中微生物的检测

4. 床旁检验

项目编号： 30106

项目名称： 模块化火灾逃生自救包

项目简介： 一、主要用途：

集逃生自救装备和医疗急救技术装备于一体的火灾逃生自救综合装备。

二、技术特征：

1.模块化火灾逃生自救包可以使处于火灾中涉险人员内能在最短的时间内实现自我救援或逃生至相对安全的区域等待救援；

2该自救包内包含有与火灾相关的医疗急救装备，可实现最大程度的减少毒烟造成的窒息、烧伤和跳楼行为引发死人员伤亡率。

三、经济效益与前景分析：

期待厂方合作研发。

项目编号： 30107

项目名称： 模块化急救包

项目简介： 一、主要用途：

应对突发情况救援的军、警、民通用急救包。

二、技术特征：

1.模块化急救包是为突发情况救援研制的一种军、警、民通用急救包，携带方便，所配模块化物品均附使用说明，简单实用。

2.通过不同的模块化搭配，可以配备多种人员的使用需求，如战地救援、户外急救、自然灾害发生时的急救等。其模块主要有：医药用品，求生用品，求救用品。根据不用人员的使用需要，可装配不同的物品。

三、经济效益与前景分析：

本类急救包是医药行业一项大宗产品。随着人们对安全认识的逐步提高，其急救包的需求量将进一步扩大。目前市场上的急救包主要有家用急救包、户外急救包、地震急救包等，功能较局限。如有厂家合作开发，争取在一两年内获准生产，本模块化急救包功能全面，应用广泛，使用方便，成本低廉，容易受到市场认可。

项目编号： 30108

项目名称： 摩托救护车

项目简介： 目前，当人们突发疾病或者遇到紧急情况时，总会拨打急救电话120，医院接到急救电话后便会立即派出可用救护车前往救治。但目前市面使用的救护车体积较大，随着城市交通的日趋拥挤，面对堵塞的道路，对于心肌梗塞等急症人员来说，交通堵塞就意味着生命的逝去，救护人员即便到达现场也只有叹气惋惜。另有调查研究显示，当今多数医院即便是大型综合性医院也只有能力配备2-3台大型救护车，无法满足等待救援人员的出诊需求，同时还有一部分轻微伤痛的打电话人员占用了大型救护车资源。这一切都导致宝贵的生命从我们身边无情地溜走。

当出现交通事故后，警察却能很快出现，因为他们利用体积相对较小的摩托车，即使堵车，也容易通过狭窄车缝及时到达事故现场。但是110警车没有必备急救设备和医务人员，而市面普通救护车在特殊情况下也很难到达现场对需要急救的人员进行施救。

本专利主要解决的技术问题是提供一种摩托救护车，包括急救摩托车、第一至第三急救箱、医疗仪器和急救药物，其急救箱和摩托车可以分离，急救箱的顶部安装有拉杆，底部设置有万向轮，如遇楼梯、地震后现场等特殊情况，急救摩托车不可直接到达施救现场时，医务人员可以就近取下急救箱，通过拉杆和万向轮将医疗仪器和急救药物送到等待救援人员身边进行救治。急救箱内部采用隔断，急救药物和医疗仪器可以很好的分类放置，便于快速准确拿取。本摩托救护车不仅车身小巧，而且车上载有急救必备的医疗仪器和急救药物，能够确保急救医护人员高效到达等待救援人员身边，成功获得急救黄金时间，对其进行快速有效救治。车上还安装有LED灯，如遇晚上出诊，在没有灯的情况下，可以使用LED灯照明，方便医务人员对等待救援人员进行救治。车体还配备与求救人员或中央调度系统人员进行交流的头盔，可指导灾害现场部分人员的自救，以延续生命。

随着现代疾病谱的改变，心脏病等突发疾病的发病率越发增高，灾害等突发公共应急事件也时常发生，紧急救援就是挽救每个人的生命，成为更加迫切的大事。在重庆这座繁荣现代化的山城，道路蜿蜒盘区，交通不畅，摩托救护车更能凸显出其巨大的优势和必要性。相信我们的携手定能为办好重庆人民的民生实事做出重大的贡献。

项目编号： 30109

项目名称： 人体血液活塞式便携检测系统

项目简介： 一、主要用途：

对人体血液进行无痛而又可控不间断的监测、血样采集和血样检测。

二、技术特征：

（1）适用于各种需要短期内反复穿刺抽血的各种临床检测，留置体内避免反复穿刺抽血。

（2）微创动态血糖检测，OGTT试验。

（3）微创动态激素等检测。

三、经济效益与前景分析：

全国所有大中小型医院任何科室均可购置。据统计全国共有综合医院1万多家。按单独的留置式采血装置50-100元/套，同时具备采血及便携式检测功能的装置1万-3万元/套计算，每年可实现上亿元收益，经济效益相当可观。

项目编号： 30110

项目名称： 适配子型临床诊断试剂

项目简介： 一、主要用途：

提高临床定量测定诊断的灵敏度和准确度，对一部分免疫原性较小或具有动物毒性的物质进行检测。

二、技术特征：

本研究致力于改善现有临床化学检测试剂的不足，降低检测成本，研发自主创新的临床化学诊断试剂。

三、经济效益与前景分析：

该试剂具有安全、高效、准确、灵敏度高及经济简便等显著特点，与目前已广泛应用于临床的化学诊断试剂相比，将具有更广阔的市场开发前景。

项目编号： 30111

项目名称： 数字化眼动仪

项目简介： 一、主要用途：

可广泛用于观察各类眼球运动障碍疾病。

二、技术特征：

该系统操作方便，非接触、对人无损伤，体积小，并具有稳定性、实用性、开放性、高精度的优点。

三、经济效益与前景分析：

1. 该产品除可应用于眼科斜视和眼球震颤检查外，还可用于神经内外科的检查和疗效观察，具有广泛的应用前景。

2. 目前国内其他眼动仪市场价格为30-50万元人民币/台，市场预期价格暂定为20万/台，如年销售100套，则年销售额为2000万人民币。

项目编号： 30112

项目名称： 碳离子表面注入改性硅橡胶

项目简介： 一、主要用途：

主要作为软组织填充材料，广泛用于整形美容外科，如鼻假体、颏假体、乳房假体的外囊。也可将其扩展应用，如作为各种导管，生物传感器的外囊等。

二、技术特征：

1. 改性材料保持普通硅橡胶良好的生物力学性能和稳定的理化性；

2. 改性材料的细胞粘附性增强，细菌粘附降低；

3. 改性材料生物安全性符合国家标准。

三、经济效益与前景分析：

硅橡胶应用多年，市售国产假体百元左右。采用碳对其进行表面改性处理，技术相对并不复杂，成本可控，约500-1000元，大大低于进口材料膨体聚四氟乙烯等，该材料还具备扩展应用的潜力，如作为各种导管，生物传感器的外囊等，市场前景广阔。

项目编号： 30113

项目名称： 特异性多价抗肺癌治疗性多肽疫苗NSR49

项目简介： 一、主要用途：

本候选药物初期研究中的适应症拟为肺癌，除了肺癌，本候选药物还可以用于表达相关肿瘤抗原的多种肿瘤，如卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌、前列腺癌、肝癌、肺癌和黑色素瘤等的治疗。

二、技术特征：

本候选药物已经建立了稳定的合成工艺和质量标准。体外药效学结果显示，本候选药物活化后的特异性CTL可以杀死肺癌细胞株。体内药效学结果显示本候选药物可以在HLA-A2转基因鼠内诱导特异性CTL的活化和增殖，可以显著抑制移植瘤的生长。本候选药物通过上调特异性免疫应答水平，可以打破肿瘤免疫耐受状态，产生明显的抑瘤效果。

三、经济效益与前景分析：

特异性抗肿瘤多肽属I类生物药，是全新类型的抗肿瘤多肽治疗性疫苗。市场潜力巨大。

项目编号： 30114

项目名称： 新型颈腰椎治疗仪

项目简介： 一、主要用途：

通过基于光纤应力检测原理实现颈腰肌应力反应点检测及治疗。

二、技术特征：

1. 小型化：可以收折，体积小巧，便于携带，可适合各种环境。

2. 早期防治：对于颈腰椎疾病高危人群，将本装置安放在车内、普通座椅、床上、地上均可以进行早期的锻炼，既方便平时的保健使用，也可以作为健身工具使用。

3. 智能化：利用计算机技术，通过光纤传感器收集和分析肌肉应力信息，根据反应点等生理参数调节治疗频率和按压深度，智能自动调控。

4. 多功能：本仪器可实现升降角度、尺寸变化等智能调控，满足不同身高、体重、以及特殊体位的治疗，提高治疗效果、减少复发。一机多能，因事先设置的按压力度、频率、目的不同实现康复期的按摩、理疗等功能。

三、经济效益与前景分析：

此类产品国内年销售总产值在50亿元以上。本装置拥有当前同类畅销产品不具备的功能，产品易推广，具有市场竞争力。如有厂家合作开发，争取在一两年内获准生产，正好适应社会老龄化、各种颈腰椎治疗和保健人群的增加和需求量剧增，经济效益可观。

项目编号： 30115

项目名称： 新型抗癌候选药物香豆素衍生物的研究

项目简介： 一、主要用途：

拟筛选得到1-2个抗癌候选新药进入临床前研究。

二、技术特征：

1. 在保持化合物核心结构的同时，对发挥活性的官能基团做进一步修饰与改进，既具有药物的稳定化学结构，又具有更好的药效，同时方便工业化合成和临床使用。

2. 本项目采用了独特的基于分子间相互作用原理的蛋白质免疫沉淀技术来确认作用靶标，同时结合了化学与生物学相关原理，提高了技术的特异性与有效性。

三、经济效益与前景分析：

我国恶性肿瘤治疗药物的市场仍在高速增长。手性有机小分子催化合成方法得到的香豆素衍生物，生产成本低廉、绿色环保、便于大规模生产，具有巨大的市场容量及经济价值。

初步研究已证实香豆素衍生物具有抗癌活性，随着产品研发的不断深入，将有针对性地开发出适应不同癌症的系列新药。

项目编号： 30116

项目名称： 新型抗菌静电纺丝敷料

项目简介： 一、主要用途：

可广泛用于烧伤、创伤急救、手术伤口、褥疮、溃疡等的护理。

二、技术特征：

1. 采用静电纺丝技术，制备的纤维具有比表面积大、孔隙率高、透气透湿性好等优点；

2. 采用SA和PVA制备湿性敷料，有利于创面愈合；

3. 加入CS，具有抗菌、止血、促进组织再生等作用。

三、经济效益与前景分析：

从医用敷料的全国采购量看，2005年为106.73亿元，2009年为352.89亿元，2011年上半年就达到241.49亿元，同比增长达35%。预计本项目投产后将实现新增产值500万元/年。

项目编号： 30117

项目名称： 新型胃肠粘膜保护药物重组人肠三叶因子

项目简介： 一、主要用途：

适用多种致伤原因导致的胃肠道损害，如消化道溃疡、溃疡性结肠炎、短肠综合征、克隆病等，也可用于各种原因导致的其它粘膜损伤。

二、技术特征：

采用新型pGAP表达系统，构建pGAPZαA－ITF表达载体，通过毕赤酵母发酵表达。建立了稳定的中试发酵和纯化工艺，产率达200mg/L，纯度超过98%。

三、经济效益与前景分析：

经估算市场容量约为800公斤/年，每公斤20万元，年销售额约为1.6亿元。利润率约为40%，利润为5600万，若进入OTC后其市场前景更好。

项目编号： 30118

项目名称： 新型细胞自噬检测试剂盒

项目简介： 一、主要用途：

可快速、定量检测各种组织及细胞中自噬发生的水平，主要适用于科学研究中对自噬的定量检测。

二、技术特征：

1. 小型化：整个试剂盒的组成只有1种检测试剂

2. 快速：本产品可在1个小时内完成对目标样品的检测

3. 高通量：本产品可实现对样品的高通量、大规模检测

4. 创新强：添补了目前在细胞自噬定量检测方面的市场空白。

三、经济效益与前景分析：

产品一旦投入市场即能产生很大的效益，投入产出比可达到1:5~1:10，年均纯利润可达到200万元以上。

项目编号： 30119

项目名称： 新型脂质超声造影剂“脂氟显”

项目简介： 超声造影剂（ultrasonic contrast agent ）是一种含有高浓度微气泡的混悬液，经外周静脉注射后，由于微泡与周围组织不同的声学特性，从而增强血流及周围组织的回声对比，明显改善超声影像对组织血流灌注的评价，显著提高超声诊断的敏感性和特异性。

目前,造影剂在CT、MRI等影像技术中广泛应用，而在超声领域却不够普及，尤其是国内。但从商业角度看，超声造影剂的市场将远远大于CT和MRI造影剂，原因是：①超声仪器十分普及，超声造影剂拥有更大的潜在用户群；②超声造影剂是一个尚未充分开发的领域，国外造影剂商品化只有10来年，国内从2004年5月才开始初步应用进口造影剂SonoVue（声诺维）；③超声造影剂不仅可用于诊断，而且在疾病治疗方面可能有更大的潜在价值。

新型脂质超声造影剂“脂氟显”是在国外新一代超声造影剂的基础上，通过创新性改进后研制成功的、拥有完全自主知识产权的创新药物。它具有微泡产出率高、使用剂量小、造影增强效果显著、体内循环时间长、安全性好等特点。目前，本项目已完成实验室研究阶段，全面进入临床前研究阶段，申请并获得国家发明专利2项【专利号ZL02133720.9，ZL200510057375.2】。

从市场需求分析，“脂氟显”非常具有市场竞争力：首先是安全；其次是性能优异，远远好于目前国内使用的SonoVue；第三，价格便宜，这主要在于：1. 造影剂的生产不需要大型昂贵设备；2. 造影剂微泡的产出率高，每支造影剂耗费的脂质原料仅1～2毫克。“脂氟显”良好的性价比，一旦上市销售，必将对超声造影剂市场产生巨大的冲击。用最保守的估计：全国5000多家县级以上的大医院中，就算只有500家大医院应用“脂氟显”，平均每天使用5支造影剂，按每支200元、每年250个工作日计算，则年销售额为1.25亿元人民币，而生产成本不到销售价格的20％。

项目编号： 30120

项目名称： 腰椎前方解剖型全锁定钉板内固定系统

项目简介： 一、主要用途：

适用于中国成人腰3/4、腰4/5、腰5/骶1的单椎间隙固定的内固定器械。

二、技术特征：

1、该钉板内固定系统依据腰椎前中柱解剖参数设计，与腰椎前面具有良好的覆贴，具有双重锁定装置；螺钉的沉头设计和流线型前凸能最大限度的减少对周围组织的磨切。具有固定牢稳、使用安全的特点。已委托常州市康辉医疗器械有限公司对该产品进行了检验（报告编号：2013-KH-116），其材料、表面质量、配合性能、尺寸等方面均为合格。

2、生物力学实验表明：前路腰椎椎间融合辅以腰椎前方解剖型全锁定钉板固定与后路腰椎椎间融合辅以椎弓根螺钉固定相比，前路固定在轴压、前屈、旋转活动时较后路固定具有力学优势。所设计的腰椎前方解剖型全锁定钉板内固定系统具有良好的生物力学稳定性，能满足临床前路腰椎手术内固定的要求，可以作为增强前路腰椎椎间融合手术稳定性的可靠选择。

3、为便于安装该套腰椎前方解剖型全锁定钉板内固定系统，试制了相应的配套手术器械，如椎间撑开器、椎间加压器、螺纹丝锥、螺钉导向器、腰椎复位器等。

三、经济效益与前景分析：

重庆市三级以上的综合性医院有20余所，仅市区内5所教学三甲医院每年至少可以完成1000台腰椎前路内固定融合手术，保守估计全市一年至少可为1500名患者实施这一先进术式的治疗，如果腰椎前方解剖型全锁定钉板内固定系统最保守的市场销售价按20000元/套计算，重庆年销售额的市场总容量即可达3000万人民币，其中至少可获得20-30%的利润。全国有超过2000家有条件开展这一手术的医院，年销售额的市场总容量非常客观。

项目编号： 30121

项目名称： 一种POCT血型鉴定试剂盒

项目简介： 一、主要用途：

针对ABO血型系统进行快速血型鉴定。

二、技术特征：

1.操作简便：只需要一滴血即可进行检测，整个检测过程无需人为干预，无需大型仪器、设备。

2.检测速度快：单个检测在10min即可完成，比常规的玻片法还要快速（15min），更优于凝胶卡片法（30min）。

3.便携式：血型试纸采用单独包装，易于存放、使用，尤其适合于POCT测试。可用于野战血液快速检测。

4.成本低廉：每个试纸条的成本可以控制在<0.5元。

三、经济效益与前景分析：

本类快速鉴定试纸是医疗行业一项大宗产品。国内临床对同类产品的用量每年高于5亿元，潜在的市场需求量每年约20亿元。此项产品成本较原有方法低5~20倍，盈利空间巨大。对比目前血型筛查的费用（卡式法64元）进行计算，产品成型后（成本<2元）每次检测可以获利约60元。并且本项目尤其适合于野外紧急条件（如抗震救灾、野战、家用POCT）等环境。

项目编号： 30122

项目名称： 自助式阴道棉纱

项目简介： 本实用新型涉及医疗器械，尤其是一种放置和取用方便的自助式阴道棉纱。

现有的阴道棉纱都是将浸有药液的棉纱放入阴道中，放置和取出都比较麻烦，需要病人去医院，在医生的帮助下进行取、放。病人往返跑医院，造成不便也增加医生工作量。

针对上述技术问题，本实用新型提供能够自己取放，无需专业医生取放的自助式阴道棉纱。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种自助式阴道棉纱,其特征在于，包括两端开口的外套管，该外套管的内部装有可浸入药液的松紧适中的无菌棉纱，患者可依据自己的需要将要使用的药液倒入管内棉纱内，该棉纱上栓有绳，该绳的长度大于所述外套管的长度，所述绳的末端设置有用于粘贴在皮肤上的粘贴片。所述外套管为两端开口的圆筒形，所述外套管的材料为医用橡胶。所述外套管的外壁上涂有耦合剂。

本实用新型的积极效果是：

本实用新型的自助式阴道棉纱，通过外套管将棉纱送入阴道中，使用推杆等将棉纱推入阴道中的病灶部位，然后抽出外套管，同时为了防止棉纱滑入深处，将位于体外的绳的末端粘贴片粘贴在皮肤上，在需要取出棉纱的时候撕下粘贴片，拽出棉纱即可。由上可见患者能够自己取放浸有药液的棉纱，无需专业医生取放的自助式阴道棉纱，操作简单，使用方便。

可以应用到所有的医疗涉及领域，市场前景乐观，具有巨大的市场效益潜力。

要求合作者有相应的生产开发能力。

项目编号： 30123

项目名称： 自主式数字音乐电起搏治疗仪

项目简介： 技术特点：系统整合胃肠起搏-生物电反馈治疗、音乐心理疗法、音乐电刺激疗法、传统经络/穴位刺激疗法，开创了“自主式数字化音乐电起搏”技术；使其具有胃肠起搏、音乐及音乐电流治疗、经络穴位刺激、神经调节、免疫调节等多重作用；具有自主式、智能化、数字化、体积袖珍型、成本低廉特点，在临床上实现个体化、特异性的有效治疗；刺激—分析—反馈刺激波形：自主实时分析/实施反馈—数字化音乐电流负载于超低频胃肠起搏信号（类正弦基波叠加系列脉冲刺激）；同步多通道胃肠阻抗信息和胃肌电活动，实时分析数字化音乐电起搏时胃肠动力节律性、传导性和排空信息的变化；借助频谱、能谱和现代信号处理技术提取隐藏在多通道信号里的、与数字化音乐起搏刺激有关的信息，建立与胃收缩、蠕动和排空相对应的物理模型；实时分析不同刺激参数下同步胃阻抗信号和胃电信号之间的耦合关系，并将分析结果反馈至刺激系统进行音乐声波振动信号及起搏参数调整；实时动态监测胃动力功能的变化，并实时反馈至刺激系统以确定最佳的刺激参数，包括频率、幅度和波形，形成一个“刺激—分析—反馈”于一体的智能化系统；多通道信号输出、多部位协同刺激：胃肠起搏点及胃肠动力相关的调控穴位（足三里、足阳明经穴、神阙穴）。

应用范围：胃肠动力障碍性疾病/功能性胃肠病，包括胃食管反流病、功能性消化不良、胃肠节律紊乱综合行征、伴功能紊乱的浅表性胃炎和萎缩性胃炎、胃轻瘫、胃下垂、术后胃肠功能紊乱、肠易激综合征、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合征、顽固性的恶心呕吐、胆汁返流性胃炎。

市场前景、效益分析：自主式数字化音乐电起搏治疗仪具有巨大的潜在开发市场，可开发出家用型和医院用型。胃肠动力障碍性疾病/功能性胃肠病是临床常见病、多发病，全国范围内每月在消化科就诊并需要自主式数字化音乐电起搏治疗的患者约1万人。按家用型进行市场前景、效益分析，如有50%患者（4500人）购买该仪器，每台成本约400元，4500台乘以每台成本400元等于180万元，售出价格每台约2500元，乘以4500台等于1125万，售出总数1125万减去成本180万等于利润945万，945万减去工人每月工资50万等于每月纯经济效益944.9950万，医院用型治疗仪可取得更大经济效益。以市场需要还可扩大生产。

对合作者及投资者的要求：

1. 希望企业给予经费支持，完成仪器的研发及临床疗效研究；

2. 实现成果转化，获得医疗机械注册证，批量生产。

项目编号： 30124

项目名称： 自带悬吊式输液瓶签的改良袋式输液装置

项目简介： 静脉输液是当今医学最常用治疗手段。着眼临床实际需求，更好保障患者用药安全，我院就目前市面使用的袋式输液袋进行安全性改良，效果好，并获得专利。

调查显示临床使用的输液软袋基本都是一面有字，一面无字。目前要求输液袋上胶贴粘在无字面，这样可便于护士查对液体效期及品种，但弊端是粘在无字面后，无法对袋内液体进行质量和澄明度查对（尤其是50ml和100ml液体，黏贴标签后查对可视区域非常小）。另外随着市面多种药物投入临床使用，临床工作中许多液体中均配置两个及以上厂家药液，存在配置不良反应的可能性，但因被标签遮挡无法对袋内易物进行及时有效检查。通常患者进行输液时，袋内液体流至输液管莫菲氏滴管中才被护士或患者发现，易引发医患纠纷，且不能保障患者用药安全。

目前临床许多药物需避光保存及输注，要求输液袋外罩避光袋，但按照目前规定将输液标签粘在袋身无字面，配药后套入避光袋内为患者输注，护士在为患者输液或更换液体时均需将避光袋剥开查对输液袋上标签内容，操作繁琐，增加护士工作量且不能保障患者安全。据了解另有医院将需要避光药物配置于液体中，直接套入避光袋内，最后再将标签粘在避光袋外，这样解决了护士查对的繁琐，却新出现标签与袋身分离的问题，当护士中途被打断操作或更换护士操作时，无法保证分离的袋身与标签属于同一患者，存在极大安全隐患。

综上所述，我院根据临床调查研究和剖析纠纷事件或不良事件和隐患的根源，为更好保障临床用药安全，减轻护士工作量，设计申请了该项专利。具体更改方式为，在原先袋尾配液口处增加一个可旋转输液悬挂装置，这样该患者无论是否应用避光药液，护士均能快速有效对袋内容物进行查对，输液过程中也不会遮挡信息，能安全高效保障患者临床用药安全。

此问题临床一直普遍存在问题，全国每家医院也或多或少因此引发过不良事件，甚至威胁患者生命安全。在科技飞速发展的今天，软袋式输液袋已经绝大部分取代了瓶装输液袋，无论是既往瓶装输液袋还是如今袋式输液袋均存在这一临床问题，只是缺乏发现的眼睛和分析的心去深入思考，甚至报以一种侥幸心理，认为赔礼道歉就是了。可是生命没有机会赔偿！我院通过追本溯源，分析流程和环节问题，总结解析大量数据案例，改革创新，设计出这种新型装置，只为最大限度的保障护士的职业安全和患者的临床用药安全，也是患者的人生安全。

目前没有同类产品面市，市场前景之广大毋庸置疑，因此需要我们携手，超前思考，提前站位，抢占市场先机。

项目编号： 30125

项目名称： 智能洗肺机

项目简介： 一、主要用途：

多用于慢性气道疾病如尘肺、慢阻肺等，也可用于战时吸入性肺损伤的救治。

二、技术特征：

使肺灌洗操作程序化、智能化、效率化(即操作时间更短，可实时监控灌洗液温度、灌洗液流速、气囊压力等数据)。

三、经济效益与前景分析：

每年单尘肺病造成我国直接经济损失228亿元。近年来屡屡发生的尘肺病群发性事件还造成了恶劣的社会影响。降低洗肺治疗成本及简化治疗的智能洗肺机的运用具有巨大的经济效益和社会效益。

项目编号： 30126

项目名称： 智能加压输液装置

项目简介： 一、主要用途：

平战时迅速恢复各种原因所致的低血容量状态。

二、技术特征：

输液过程中液体可以监测生命体征，智能调控输液速度，从而适应各种特殊病人的需要。

1. 最大输液速度：30ml/min

2. 工作温度范围：-15-46摄氏度

3. 重量：小于10KG

4. 外形尺寸：长*宽*高约280*220*280mm

5. 充电外接电源：50/60hz,220v/110v

6. 心电等生命体征监护功能。

三、经济效益与前景分析：

本装置不仅用于临床科室的各种紧急救治，也适合在各类救护车、急救装备上配置，具有广泛的适用前景，弥补该类产品缺乏的市场空白，产品易推广，具有很强市场竞争力，甚至进入国际市场。

项目编号： 30127

项目名称： 智能化液氮微创冷冻治疗系统

项目简介： 一、主要用途：

液氮冷冻治疗的适应症很广，包括恶性实体肿瘤：肝癌、肺癌、脑肿瘤、乳腺癌、胰腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾脏及肾上腺肿瘤、腹腔及盆腔肿瘤、骨肿瘤、软组织肿瘤、头颈部及皮肤肿瘤等实体肿瘤；良性肿瘤及良性增生性病变：前列腺增生、乳腺良性肿瘤、血管瘤、子宫肌瘤、囊肿、疣、痔疮、复发性癌前病变、口腔白斑病等。

二、技术特征：

与进口的氩氦冷刀相比，本系统具有温度低、制冷量大、稳定性高、成本低廉、环保等优点。

三、经济效益与前景分析：

目前市场上出售的微创冷刀是进口的氩氦冷刀，售价达数百万元，其使用的冷媒为稀有的氩、氦气体，价格很高且不环保。我们研制的液氮微创冷刀系统成本大约只有氩氦冷刀的10%；使用的冷媒是液氮，成本不到氩、氦气体的2%且对环境没有影响。前期的研究表明，我们自主研发的液氮冷刀，具备微创、制冷复温智能化、安全稳定、经济环保等优点。微创冷刀的适应症很广，几乎包括了所有的实体肿瘤及部分良性增生性病变，可以预料其具有巨大的潜在患者群，市场潜力巨大。

项目编号： 30128

项目名称： 智能化仿生组织工程组织培育系统

项目简介： 一、主要用途：

(1)培养组织工程骨、软骨、肌腱和血管；(2)三维培养环境中的生物力学研究；(3)不同氧分压对细胞、组织生长的影响。

二、技术特征：

本项目研制的设备包括：施力装置、物质交换器及培养液循环系统、生化传感器、各类组织工程化组织的培养室、培养控制软件。主要技术特征(1)高效仿生的离体组织应力环境；(2)全封闭、自动控制的培养液生化环境，自动调节pH、PO2，自动更新营养物质并排出代谢废物。

三、经济效益与前景分析：

目前市场上仅有2种国外的组织工程生物反应器，每套售价在15万美元以上。本项目的培育系统具有更完善的功能和更合理的价格，预计各功能单元的价格为10-20万元，全套设备为50-60万元。

项目编号： 30129

项目名称： 乙肝病毒preS1免疫检测标准抗原和抗体

项目简介： 一、主要用途：

preS1是乙肝早期诊断、感染治疗和预后评价的良好指标，特别是可用于隐匿性HBV感染的筛查。

二、技术特征：

目前已完成preS1蛋白的重组表达、抗preS1蛋白高效单克隆抗体的制备，并在新发现的HBV preS1抗原检测位点的基础上，创新性的采用双位点特异性单克隆抗体捕获，开发研制了HBV preS1抗原诊断试剂盒(酶联免疫法)，能显著提高HBV preS1检测的敏感性和特异性。

三、经济效益与前景分析：

产品可广泛应用于医院、血站、疾控中心等单位对于HBV感染的筛查，市场前景良好。

项目编号： 30130

项目名称： 医疗用可移动式操作台

项目简介： 静脉用药是目前临床不可替代的重要治疗手段。静脉用药途径导致患者感染甚至医院感染暴发也可见报道。目前国内有一部分医院设立有符合规范的静脉配药中心，但仍有部分医院因各种原因无法设立该部门，其中包括条件稍差的基层医院。这些医院多年一直采用开放式配药治疗室进行静脉用药药液配置，完全不能满足空间无菌要求，存在极大医院感染风险，极大程度危害患者生命安全。

同时，调查显示，目前市面没有可供某些特殊现配现用药物、紧急突发情况、灾害或战场后方救治基地的移动配药操作台。在部分医院所使用的配药操作台，一般不可移动，医护人员需在治疗室配药操作台上将所需药配好后，送去各病房。针对一些药现配现用要求高的药品，就增加了医护人员的操作难度，同时也减低了药液的时效性。送药途中也可能因一些环节错误而造成医疗事故的发生。

该装置配有无菌操作罩、消毒循环系统装置、无菌安瓿开启装置、若干抽拉药盒、四个移动装置和联网显示器等，可以很大程度地保障患者用药安全，降低静脉输液污染所致的医院感染发生。

本专利主要解决的技术问题是提供一种医疗用可移动式操作台，不仅能够将各床患者药物分开放置，还能及时准确地查对或记录患者信息，不仅能满足空间无菌配液要求，且移动方便，适用面广，不但能够有效地避免医院感染和护理差错的发生，同时也具备一定程度上的军事社会意义。

目前基层医院和一些中小型医院的需求量是无需计算的，这一装置必定会因其迫切需求而来带可观的效益。

项目编号： 30131

项目名称： 一种主要用于微生物的快速鉴别与诊断试剂盒

项目简介： 一、主要用途：

1.	野战条件下的微生物快速侦检

2.	平时各级医疗单位常规微生物检测

二、技术特征：

1.	采用自主研发的信号放大技术，可实现单拷贝核酸片段的无需扩增直接检测，检测灵敏度达到5拷贝/L

2.	采用超顺磁分离技术结合多探针设计可提高特异性。

3.	检测时间短：30min之内完成。

三、经济效益与前景分析：

量产后可以控制在50元/人份。以全国二级以上医院10%的市场占有率计算，每天平均检测10例，每例利润50元。利润达1.44亿元。

项目编号： 30132

项目名称： 一种血管封闭夹

项目简介： 本实用新型涉及医疗器械，尤其是一种切断子宫动脉血流的血管封闭夹。

在现有子宫手术中，经常需要切断子宫动脉供血以减少手术中的创面出血，在手术结束后再恢复供血。现有切断子宫动脉的方式一般不可逆式的完全阻断或者是使用线捆扎，用线捆扎需要完全游离出血管，然后捆扎，这种操作麻烦，费时费力，而且经常因为用力过大勒断血管。

针对上述技术问题，本实用新型提供一种使用方便，省时省力迅速切断子宫动脉血流，且使用安全的血管封闭夹。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种血管封闭夹,其特征在于，包括血管封闭夹本体，该血管封闭夹本体包括两个夹持臂，该两个夹持臂的前端为夹持端，该两个夹持臂的后端经一弹性弧形段连接，该弹性弧形段与两个夹持臂一体成型，所述两个夹持臂的夹持端的前端都弯折下翻，形成两个撑开钳伸入的撑开口。

本实用新型的积极效果是：

使用时用钳子撑开两个夹持臂，然后将该血管封闭夹夹住子宫动脉，切断子宫动脉供血，在使用完毕后，用钳子撑开血管封闭夹的两个夹持臂，取出该血管封闭夹，恢复子宫动脉供血。由于无需切断子宫动脉周围的组织及进行穿线，阻断子宫动脉血流的操作迅速，省时省力，且不会夹断子宫动脉，使用安全。

可以应用到所有的医疗涉及领域，市场前景乐观，具有巨大的市场效益潜力。

要求合作者有相应的生产开发能力。

项目编号： 30133

项目名称： 一种新型输尿管支架管及其磁吸附拔除装置

项目简介： 一、主要用途：

建立一种新型输尿管支架管拔除方法，以减少患者痛苦，简化操作。

二、技术特征：

1.装置分为：“可自释放铁质网线的输尿管支架管”和“带网线捕获装置的磁性导尿管”两部分。

2.输尿管支架管末端铁质网线在膀胱内自行释放，随尿排至膀胱内；

3.拔管时，利用带磁性导尿管在膀胱内吸引网线并利用倒钩设计固定，将网线后段螺旋塑料牵引线拉出尿道口，再经牵引线拔除支架管。

三、经济效益与前景分析：

1. 预期的市场经济效益可达1.5亿元/年

2. 可以完全替代目前普通输尿管支架管产品，为工业化生产提供技术保障，技术水平达到国际领先。

项目编号： 30134

项目名称： 一种新型举宫器

项目简介： 在妇产科进行腹腔镜下盆腔手术过程中，由于手术器械和盆腔病变部位并不总是处于适合手术的位置关系，此时就需要用到举宫器，由医务人员掌握举宫器，通过移动举宫器，使病变部位暴露到方便手术器械操作的位置。目前的举宫器为一夹钳结构，具有一长一短两配合用钳臂，由两钳臂将子宫唇口夹持使之不脱落，同时较长那个钳臂进入宫腔，在举宫器移动时，子宫就在较长钳臂的带动下一起移动。现有的这种举宫器至少存在以下不足：1、由于短钳臂较短，夹持部位小，夹持不是很稳固；2、如果病变部位就在子宫唇口上，则不适宜用举宫器；3、如果子宫唇口厚大或萎缩消失，则无法固定；4、由于宫颈规定部位可能脱落，长钳臂可能顶伤宫腔内壁甚至穿透子宫壁伤及盆腹腔脏器。

新型举宫器有如下优点：

1．一旦定位后，举宫器即不能前后移动，十分稳固，不用担心脱落，也不必工作人员时刻将举宫器夹紧；

2．由于本举宫器不是夹持在子宫唇口上，子宫唇口完全敞露，因此不会影响病变在子宫唇口上的手术作业；

3．由于本举宫器不是采用夹持手段定位，因此对子宫颈没有伤害；

4．通过刻度可明确知道举宫器进入宫腔深度，螺母确保举宫器不会进一步深入宫腔，避免了举宫器穿透子宫肌壁，减少伤及盆腹腔脏器的可能性。

项目编号： 30135

项目名称： 一种尿液快速引流测定系统

项目简介： 一、主要用途：

用于临床泌尿外科排尿功能障碍患者剩余尿快速引流测定。

二、技术特征：

排尿功能障碍性疾病是泌尿外科常见疾病，侵入性尿动力学检查是目前公认的诊断排尿功能障碍的重要手段。但患者膀胱残余尿的引流及测定仍是目前亟待解决的问题之一。目前，临床上主要通过B超或导尿管引流测定残余尿，由于检查前多数患者均大量饮水，导尿管引流速度有限，对于没有残余尿或残余尿较少的患者，此方法较可靠。但对于剩余尿多或者上尿路有积水的患者，引流期间上尿路尿液源源不断流入膀胱，此时不仅测定结果不准确，而且耽误时间。本项目拟研制一种尿液快速引流测定装置，可以对患者膀胱内尿液进行快速引流并进行精确测定，不仅可以缩短患者检查时间，而且可保证检查结果的可靠性。

三、经济效益与前景分析：

目前国内单独设立泌尿外科的二甲以上医院一万余家，目前开展临床尿动力学检查的医院约有2500余家，市场需求可观。

项目编号： 30136

项目名称： 一种轮状病毒腹泻特效药

项目简介： 轮状病毒感染是全球婴幼儿腹泻的主要病因，在全球已成为一项重要的公共卫生问题，给社会带来了巨大的经济和社会负担。目前缺乏针对轮状病毒感染和腹泻的特效药物。我们长期从事轮状病毒感染免疫的基础研究，在前期工作中我们发现，一种来自天然植物的提取成分具有令人惊奇的抑制轮状病毒感染腹泻的效果，能100%抑制轮状病毒感染致泻小鼠死亡。这种药物的作用机理是能有效抑制轮状病毒感染后上调的酪氨酸蛋白激酶活性，进而抑制细胞系列连接蛋白表达，有效控制了轮状病毒感染后引起的肠上皮细胞脱落和腹泻，初步动物在体实验证明了这种候选药物是一个理想的抗轮状病毒腹泻的候选药物。本研究拟在前期工作基础上，在实验动物中完成药物的抗病毒腹泻药物的药效学研究。

鉴于轮状病毒腹泻在国内外的巨大危害及造成的巨大经济损失和现有疫苗所存在的各种问题，尤其是保护率不足和高昂的价格因素，使轮状病毒预防性疫苗的推广遇到了很多困难。因此，新的治疗轮状病毒腹泻的策略，即研发轮状病毒腹泻患者的特异性抗病毒药物，给广大临床医生在治疗中提供了有利的保证。

根据流行病学数据，每年因轮状病毒感染引起约1.25亿例儿童胃肠炎，导致约300万人、600万例5岁以下儿童因轮状病毒感染死亡。美国每年由此产生的医疗和间接开支逾10亿美元，全球由此产生的医疗和间接费用估计为230亿元（按世界人口70亿，美国人口3亿的比例算）。由于轮状病毒感染与卫生条件、医疗条件无关，不论发达国家还是发展中国家，5岁以下儿童90%以上都会感染轮状病毒，而且该病毒免疫记忆弱，反复感染患病的风险存在，因此临床急需轮状病毒特效药。更甚至，成人也同样存在轮状病毒感染患病的风险。该药物将是史上第一个轮状病毒特效药，目前无同类药物可比。其研发成功将会具有非常巨大的市场容量和广阔的销售前景。保守估计，该药成功投放市场后，年效益至少在亿元以上。

该药物可望在2-3年内完成临床前实验，获得临床批文，希望投资者具备战略眼光和雄厚经济实力，可以技术转让，也可技术入股

项目编号： 30137

项目名称： 临床安全合理用药决策支持系统(DRUGS）

项目简介： 为解决我国当今医疗机构临床常见疾病药物治疗标准的无序化、随意化和经验化的现实

问题，缓解“看病难和看病贵”的民生问题，以第四军医大学西京医院为牵头单位，联合解放军总医院和第二军医大学等8家军队医院，依托北京太元通有限公司软件研发平台，成功研发临床安全合理用药决策支持系统。该系统以国内外最新、最权威的法律法规及技术规范、诊疗标准为依据，汇集临床药物治疗循证医学证据，以软件形式向医务人员提供最好的药物治疗决策支持，实现随需而得的专家级经验支持。

二、技术特点：

该系统从临床应用和卫生监管两个层面入手，向卫生服务人员提供300余种常见病的合

理用药规范、15项安全合理性自动审查，以及包括ADR监测功能在内的6大功能模块。一方面，帮助临床医务人员快速掌握最新的医药知识，监测、预防不合理用药情况发生，均衡提高基层医疗机构诊疗水平；另一方面，实现对某医师、某医疗机构、乃至某地区合理用药情况的监测、控制和评价，为相关管理部门提供监管依据，最终达到推动全社会合理用药进程的总体目标。此外，系统与现有医疗机构信息系统可实现无缝对接，现已在全国61家医疗机构推广应用。

三、应用范围：

所有医疗机构、社区医院和诊所提供临床常见疾病的提供随需而得的专家级药物治疗标

准。

四、市场效益：

该系统的应用将进一步规范临床用药行为，使科学规范的治疗技术和方法通过该系统得

以迅速普及、实施，也进一步将整合和优化有限的医药资源，提高合理用药的水平，提高卫勤保障水平，从而提高全军乃至全国的药物治疗学水平，无疑具有非常巨大的社会和经济效益。

五、合作要求：

希望继续对该产品进行后续合作研发，或者进行成品的销售。

项目编号： 30138

项目名称： 系列预灌装紧急救治自动注射装置

项目简介：为提高官兵自救互救能力、保持一线指战员的战斗力，第四军医大学西京医院与甘肃成

纪药业联合研制的系列预灌装战伤紧急救治自动注射装置。

二、技术特点：

可实现0.1ml梯度药品精确灌装和迅速注射，适合紧急条件大批伤员的同时救治；外壳

具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、防潮、抗摔等特性，可适合各种作战和特殊环境环境；该装置生产成本仅为20-30元/支，具有低廉的生产成本；若列装到军医背囊中，可减少换芯不换笔，减少原有一次性注射挤占背囊有限空间，此外，预灌装的药品可自动注射，避免安瓿被掰断或打碎安瓿后药液暴露的可能。

三、应用范围：

该装置具有防水、防震、便携、抗摔、耐高（低）温等特性，能有效解决战、灾现场紧

急救治关键难题，对战、灾现场特殊环境有较好适应性。

四、市场效益：

该装置对战场和救灾现场的特殊环境有较好适应性，具有良好的军事和民事前景，推广

后必将带来可观的经济效益。

五、合作要求：

希望继续对该产品进行后续合作研发，或者进行今后成品的销售。

项目编号： 30139

项目名称： 星载船舶自动识别信号侦收系统

项目简介： 船舶自动识别系统(Automatic Identification System, AIS)最初用于船船之间的避碰和船舶导航。2000年，国际海事组织要求具有一定吨位的船舶强制加装AIS设备，使得AIS推广应用于海域感知、海面监视、辅助识别、环保、缉私、打击恐怖主义等，成为全球海洋船只管理的最重要手段。

星载AIS具有全天时、全天候、远距离、大范围的巨大优势，可提升海警、海事、海监、渔政等各级部门对全球海域的动态感知、目标预警和连续跟踪能力。目前AIS卫星覆盖半径可达1500海里，是空基AIS的8倍以上，岸基AIS的15倍以上。AIS卫星不受国界约束，可实现全球水面船只信号侦收，具有巨大的应用价值。以经济价值为例，美国Orbcomm公司2012年上半财年星载AIS数据服务的收入为3220万美元，而在轨提供服务的AIS微小卫星仅仅两颗（成本约1000万美元）。该公司计划2014年再次发射8颗AIS小卫星，2015年实现17颗卫星的星座组网。此外，欧空局（ESA）计划在2013-2015年建成4-5星的SAT-AIS星座。美国也在积极推进包含30颗微纳卫星的全球AIS与数据交换星座（GLobal AIS & Data-X International Satellite Constellation，GLADIS）计划。

国防科技大学经过多年攻关，于2012年5月发射了国内首颗AIS卫星“天拓一号”单板纳星（重量为9.3kg），完成星载船舶AIS信号侦收试验和初步应用，绘出了我国第一张全球船舶AIS数据海图。目前卫星已在轨运行超过22个月，整星工况良好，定期为二十余家单位提供AIS侦收数据，成功应用于神舟九号应急搜救、亚丁湾护航等任务中，得到了用户的高度评价，被誉为目前国内最具实用价值的微纳卫星。

现正基于天拓一号卫星技术基础，与山西省-国防科技大学吕梁军民融合协同创新研究院合作研制4星AIS星座，以提高AIS数据的刷新率和检测概率，并构建地面应用系统，计划在2015年前后多星分批次搭载发射入轨。

本单位可提供星载/机载/艇载/岸基AIS侦收载荷、星载AIS数据及其应用服务。

我方愿与各优势单位开展精诚合作，共同推动AIS信息广泛应用进程，大力拓展国内外市场。

项目编号： 30140

项目名称： 油气爆炸防控技术与装备

项目简介： 1、油气爆炸智能抑爆技术与装备，采用爆炸智能识别系统启动预先安装于易燃易爆场所的智能抑爆装置，瞬间喷洒抑爆剂，终止油气爆炸燃烧反应链，抑制爆炸传播，有效减少爆炸灾害损失。该技术解决了抑爆剂易团聚、抑爆响应时间快等难题，能有效抑制受限空间内的油气爆炸,填补了国内该领域空白。

2、惰化防爆技术与装备，通过燃油惰气发生装置生成不含氧的惰性气体，充填在需要惰化保护的受限空间中，替换含氧空气，破坏爆炸发生所需的含氧条件，可用于如油罐通风等作业过程，其效率是传统方式的10余倍（以3000m3油罐为例，传统方式需15-20天，该技术仅需18-22小时）。该技术重点解决了大流量低温惰气快速制备等技术难题，性能优于国外同类产品技术水平。

以上技术与装置已在汶川地震灾区某部油库大型油罐群的应急排险作业中得到成功应用。

项目编号： 30141

项目名称： 防爆型便携式应急电动加油装置

项目简介：防爆型便携式电动加油装置利用车辆自带电瓶或外加电瓶为动力，在野外条件下为车辆及其它用油设备应急加注轻质油料，也可用于固定站点油料加注、灌桶及倒桶作业等。装置体积小，重量轻，携行方便，运行可靠，环境适应能力强，节能效果显著。

二、技术特点：

装置采用无刷直流电机与小型滑片泵一体化设计，减少装置的外形尺寸及重量，满足了小型、便携的使用要求；防爆型无刷直流电机，体积小，运行效率高，便于控制，可利用外加电瓶或直接利用车载电瓶驱动，并实现了加油装置的一体化防爆；实现了超压控制、提高了抽真空效率；正、反转控制实现油料回空；电源错接保护功能，保护了装置安全，避免了接线错误带来的装置损坏或安全事故。

三、应用范围：

在应急油料加注方面，小型高效应急电动加油器材，是实施灾后应急油料保障的主要手段。在发生地震等重大自然灾害的情况下，由于外部供电中断，固定供油设施难以发挥作用，及时可靠的油料供应成为影响救灾装备效能发挥的重要因素。该装置不依赖任何外部动力，以受油料装备自带电瓶或外加电瓶为动力，只要有动力装备的地方，就能实施油料保障。在与其他装备和工艺系统的配套应用方面，防爆型直流无刷电动机是近年来直流电动机发展的趋势和方向，作为一种动力驱动装备，以其安全、高效、低噪、高可靠性及长寿命的技术特性，在石油化工、航空航天、流体机械等领域得到广泛应用。

四、市场前景：

大流量的防爆型便携式电动加油装置，在国内几乎是空白，应用市场前景广阔。

项目编号： 30142

项目名称： 机动式大流量城市应急供排水系统

项目简介： 简介：机动式大流量城市应急供排水系统主要用于城市应急排涝以及重大火灾扑救等事故救援，能够简捷、快速的将水源在最短的时间内不间断的引到救灾现场供使用，解决救灾现场无水源、水源不足、水压低、供水量小等问题。系统主要由远程大流量供水泵站车和水带自动敷设车组成。

技术特点：装备采用全车载式自装卸底盘，软质管线采用DN300可折叠、可盘卷的高强度聚氨酯材料，输送距离达2000m，输送流量达1430 m3/h，管线展收采用车辆自动跟随、机械化自动展收，采用液压驱动漂浮式大流量取水技术，解决抗杂质污染、抗腐蚀、水位自适应、装臵轻量化、泵气蚀等取水难题。

应用范围：可用于城市应急排涝，也可广泛应用于工业灾害救援时大流量供水、城市重大火灾扑救、森林消防等其他领域于重大工业灾害、重大火灾扑救等事故救援。

市场前景：市场采购主体主要是各级公安消防大队、公安消防局、大中城市市政管理部门及应急救援总队等。随着国家应急救援体系建设的完善及装备配备数量的增加，将有更广阔的市场。目前，国际上从事该装备系统生产的企业主要集中在荷兰海创公司，国际市场还有很大的发展空间。

项目编号： 30143

项目名称： 管道气动清洁系统

项目简介： 管道气动清洁系统针对目前管道内清洁技术落后的现状，运用新的原理和方法，运用气动原理，通过活塞式气动泵的不平衡振动，带动洗把刷在膛内（管内）振动的同时自主快速纵向移动，实现管道清洁。

该系统运用气动力学计算与仿真及工程试验等方法，突破了气动泵的结构优化、气流量匹配和洗把刷不平衡阻尼振动等关键技术，实现了管道内附着物高频疲劳剥落和纵向移动功能，提高了清洁效率；突破了瞬时负压供油、油气混合雾化等关键技术，研制了气动泵雾化式喷射装置，实现了擦拭过程中的自动雾化喷涂与活塞自润滑功能，提高了清洁质量和系统寿命；深入分析了身管内各类附着物疲劳破坏机理，设计了长短三段组合式洗把刷，通过更换不同材质和尺寸的刷头，实现了不同口径管道内污渍、的擦拭，拓展了系统的适用性。

该系统设计创新性强、技术先进、高效实用、操作方便，具有重大的军事和经济价值，推广应用前景广阔。根据可靠性数学模型计算，产品平均无故障工作时间约为300小时，在产品使用寿命周期内，无需额外支出，从经济角度而言，推广使用该系统，购置费用少，维护费用低，节约费用多，效益十分明显。

项目编号： 30144

项目名称： 基于云技术的多网融合的网上医疗实时诊断系统

项目简介： 一、项目简介：

本项目是基于云技术的、多网融合的医疗信息服务平台，通过云技术以及相应的终端传感器，实现一个对应的在线网络医疗系统平台。平台具有物联网特征，能够实现远程医疗诊断和医疗信息的采集、服务和管理。系统集成了医院HIS、LIS、PACS、老干部保健等系统，基于音视频传输开发了“网医眼”远程医疗系统，实现了网上预约、网上门诊、数据查询、网上教学四大应用功能。系统为网络在线医疗服务技术及实践提供重要经验，具有很强的应用和推广价值。

网上预约：通过基层单位(社区医疗机构)实现指定时间和医院的预约门诊、预约会诊、预约检查、预约检验和预约住院的功能。

网上门诊：模拟医生和病人在诊疗室里一对一进行诊疗的全过程。系统辅助医生保存本次诊疗过程中的信息，生成诊疗报告。

数据查询：医院和基层单位可对检查检验结果、预约情况、门诊记录、住院记录等数据进行查询。

网上教学：医院可通过此功能对患者、医生进行医学知识普及或医学技术解惑。

辅助决策：根据所收集的医疗数据资料进行统计分析，通过数据挖掘技术为各级医疗管理部门辅助决策提供技术支撑。

二、技术特点：

（1）医院业务与技术支撑的完美融合。本系统很好的把医院业务流程与技术支撑相融合，并且与医疗现有的HIS、LIS、PACS数据相通，实现了真正的网络医疗。

（2）多网融合。从技术上解决通信障碍，实现了多种网络并存全高清、全实时的网上医疗实时诊断系统。通过多网融合的技术，用户可以用广电网登陆本系统，进行网络医疗诊断过程的回放、网上教学等。多网融合后，移动终端手机、平板等都可以接入，用户只要透过移动终端就可以进行实时诊断。

（3）基于云技术的网络医疗。系统实时更新网络医疗数据，提升工作效率；扩大存储空间；降低数据灾难，实现数据共享。

（4）云技术的实现。在多网环境下组建医疗私有云，通过多网融合方式接入医院、干休所等单位的应用系统，完成数据交换、设备通信、网络安全和信息处理。

三、应用范围：

本系统的优势在于独立于各自的医疗业务系统，同时可以有效地进行医生和就诊者之间的互联，通过统一接口接入到已有的医院系统，解决远程医疗中的用户面对面问题。系统可广泛应用于军用和民用医疗网络，适用范围包括：军队各级医院（体系内医疗单位）、干休所，地方各级医院、社区卫生服务中心、家庭医疗以及偏远地区的医疗支持。

四、市场前景及效益分析：

目前，全国每年约有23亿就诊人次，网民数量接近6亿。随着网络医疗市场快速发展，国家政策的倾斜，市场容量足以支持系统的持续发展。人口老龄化趋势明显，越来越多的人需要在家庭进行医疗咨询和服务。偏远地区通过这种面对面的视频医疗模式，有效利用发达地区的先进医疗资源。

项目编号： 30145

项目名称： 城市客车怠速启停节能应用技术

项目简介： 本项目主要是通过对车辆的怠速运行状况进行智能检测以控制其发动机的熄火与启动状态，达到节省不必要的燃油消耗、减少尾气排放污染、提高续驶里程的目的。

本项目在不改变原车基本结构的基础上，通过升级相关部件、配置智能控制模块，即可实现车辆的智能怠速启停控制，运行性能稳定、可靠；操作简单，易于理解与接受，符合驾驶员平时操作习惯；可设置常规、智能两种模式，依据实际路况通过按键自由切换，当前运行模式实时显示在仪表盘上。

本项目适用于城市中心道路红绿灯繁多、交通拥堵的路况，符合城市公交客车的运行特点，平均路况下可以节能5%-10%，减排8%-15%，续驶里程增加7%-15%，具有可观的经济效益和环境效益。

目前，国内各大中心城市都在大力推广新能源客车（包括纯电动和混合动力两种），以逐渐替代常规的普通城市客车。一方面，闲置的普通客车造成了极大的资源浪费；另一方面，新能源客车的成本过高，而且换代过程必然要经历一个很长的周期。针对普通城市客车研发的怠速启停节能系统，是一款立足于城市公共交通实际的过渡性产品，开发投入成本小、装配简单可靠、节能减排效果明显，具有极高的性价比，拥有广阔的市场前景。

项目编号： 30146

项目名称： 全水冷超静音柴油发电机组

项目简介： 全水冷超静音发电机组主要由水冷柴油机、水冷永磁发电机、水冷逆变器、水冷消声器、水箱散热器、隔声罩等部分组成。采用全封闭一体化水冷技术工艺，把发动机、发电机及排气消声装置全部封装在一个隔声舱内。机组结构紧凑，发电效率高，模块化设计安装灵活，噪音极低，1m处噪声等级为68dbA，具有优秀的工作性能和品质。

全水冷超静音发电机组由于采用水冷发动机、水冷永磁发电机和水冷消声器集中置于密闭隔声舱内，不需要冷却空气进入，机组周围空气保持稳定，从而使舱内主要声源与外界隔绝，大大降低机组噪音。排气消声器采用水冷技术，置于隔声舱内可进一步降低消声器的噪声泄露，并进行有效的水冷隔热，避免消声器热量散入隔声舱内。高效的“逆变器-水冷电机-发动机-水冷消声器-散热水箱”水路冷却系统可使水箱散热器远置，控制箱、配电箱、以及油箱等均进行模块化设计，机组结构紧凑，可根据实际安装空间位置进行灵活布置。发动机采用调速装置，根据负载大小自动调整发动机转速，节约燃油，并在负荷发生变化时依然能保持精准的电压与稳定的频率。水箱散热器风扇根据冷却水温自动启停和调节风扇转速，从而降低机组功率损耗。

全水冷超静音发电机组基于其独特的技术优势，具有噪音小、结构紧凑、运行可靠、设备配套齐全等特点，可广泛应用于TV信号转播车、电讯侦测车、通讯指挥车、战场救护车、专用工程作业车、生活服务车以及其他无噪音供电环境。相对于国外同类产品，所研制的全水冷超静音发电机组在达到相同功能及技术指标的基础上，其成本可降低30%-40%，且维修方便、维护成本低，具有很强的市场竞争力，完全可以替代目前市场上的高端静音发电机组，具有可观的经济效益。

项目编号： 30147

项目名称： 窄脉冲超宽带通信系统

项目简介： 本系统采用窄脉冲超宽带通信技术实现了以窄脉冲为信息载体的音/视频传输、组网通信和自主定位等功能。具有传输速率高、空间容量大和便于多功能集成等优点。高度契合高速组网无线通信、多功能一体化物联网和应急通信的需求。系统具有以下功能特点：

1.功率谱低，便于多系统共存

窄脉冲超宽带通信以出现位置伪随机变化的窄脉冲为信息载体，扩展了信号频谱谱，使信号功率谱很低，有利于降低多系统间的互相干扰，便于多系统在同一频段共存工作。

2.抗多径能力强，传输速率高

由于常规无线通信的射频信号大多为连续信号或其持续时间远大于多径传播时间，大量多径分量的交叠造成严重的多径衰落，限制了通信质量和数据传输速率。超宽带无线通信发射的是持续时间极短、占空比极低的脉冲，在接收端，多径信号在时间上能做到有效分离，使其可以传输高速率数据，能满足多种业务的传输需求。

3.处理增益高，空间容量大

窄脉冲的时域持续时间很短，通常为纳秒级，因此脉冲信号的频谱非常宽，处理增益很高，满足恶劣电磁环境下的通信要求。

4.容易实现自主定位，便于多功能集成

纳秒级的窄脉冲具有很高的测距精度，因此窄脉冲超宽带通信系统可以自主实现定位与通信一体化集成，而常规无线电难以做到这一点

该系统可应用于家庭、办公等短距离无线高速组网传输场合，同样适用于工业、港口、仓库等需要通信与定位多功能融合的物联网应用场合。此外，还适用于抗震救灾、抗洪抢险、维稳处突等应急通信保障，具有广阔的应用前景。

项目编号： 30148

项目名称： 应急通信指挥车

项目简介： 应急通信指挥车，包括车载卫星通信系统、宽带移动视频传输系统、短波动态频谱接入系统、视频监控系统和视频会议系统。通过便携式移动终端构建的区域应急通信系统，与动中通/短波通信系统构建的远程应急通信系统相结合，满足应急区域内部通信/指挥调度，有效开展指挥救援工作。

1.宽带移动视频传输系统

以MIMO-OFDM、协作中继为主要关键技术，实现在高频谱效率下移动无线视频的高速可靠传输。基于MIMO与OFDM技术，针对不同地域，灵活变换波束成形与分集接收，提高通信效率、改善通信质量、延伸通信距离；采用协作中继技术，实现系统灵活组网和复杂环境下的高速传输；并可扩展与中心站抗强干扰系统互联互通，提升系统在复杂环境下的传输性能，满足应急指挥、公共安全、抢险救灾等对高性能无线视频传输系统的迫切需要。

2.车载短波动态频谱接入系统

运用短波动态频率优选、信道动态保持、传输波形簇与适配控制、同步正交组网等关键技术，实现电台自动管理操作、业务自动传输处理，以及综合组网和基于动目标管理的指挥调度功能，有效提高应急保底通信手段的技术性能，可有效支持数字语音通信、数据报文与静态图像传输、地理位置报知与动目标管理等通信业务，提高短波应急通信综合业务能力。

3.车载卫星通信系统

采用HTS车载卫星通信系统，通过卫星链路开展话音、图像、视频、数据等业务，具有操作简单方便，初捕时间短，跟踪性能好、精度高，能适用于各种路面环境及其他复杂环境。

应急通信指挥车可担负应急机构现场多媒体信息实时、动态收集处理传递，应急移动通讯中心和应急通信枢纽，能有效履行抗震救灾、抗洪抢险、维稳处突等多样化任务应急通信保障，具有广阔的应用前景。

项目编号： 30149

项目名称： 应急广播系统

项目简介： 应急广播系统具有“通信组织快捷、信息发布及时、对象服务精确”等显著特点，建立以社区为基础的“应急广播系统”，发展以“应急通信系统”为支撑平台，互联“星罗棋布”的社区应急广播服务网络，对于建立完善“防灾减灾系统”、“城市预警系统”、“城市应急系统”，推进应急管理创新建设，提升城市防灾减灾工作的整体水平，具有十分重要的意义。

应急广播系统按照“面向管理、服务公众”的设计思想，在整体结构上以社区应急广播系统为基础，以市、区、街道、社区应急通信系统为支撑，建立区域覆盖、广域链接，按级配置、分层管理的应急广播通信服务网络，面向政府职能部门提供应急指挥管理和服务公众的广播通信手段，面向社会公众提供应急状态下灾害预警、事件告警、救援指导和政策宣传等广播服务，以及应急照明、应急供电等设备功能。应急广播系统按照市、区、街道、社区4级体系架构进行总体设计，市级——区级——街道——社区之间以应急广播管理通信为主，街道、社区兼有应急广播管理通信和应急广播等功能。

应急广播系统在系统组成上，主要分为应急广播中心分系统和应急广播用户设备两大类。

应急广播中心分系统：是市、区、街道、社区应急广播和管理通信的应用性设备，主要由综合信息终端、短波数字化电台、FM发射设备、数字终端及接口控制设备等组成。具有用基于GIS的无线寻呼用户管理、应急广播控制、应急数字语音广播、广播通信一体化等功能。

应急广播用户设备：应急广播用户设备是应急广播系统面向服务对象开发的用户应用性设备。具有应急告警自动启动、应急数字语音广播自动启动与播音、用户选呼识别、普通收音机功能、用户设备参数配置、街道（社区）应急广播信道自动扫描切换、用户通告信息LED显示等功能。

项目编号： 30150

项目名称： TX5115型光通信综合测试仪

项目简介： 该仪器集成了多波长光功率计、双波长单模光源、双波长单模可变光衰减和2M接口误码仪的基本测试功能，内置了实现对光传输设备的输出光功率、接收灵敏度综合测试功能；可提供单模光纤常用工作波长的光源输出，用于光传输设备输入输出接口连接器、传输光缆等插入损耗测量；提供多种低频调制频率的光源输出，用于对纤及光纤识别；具备特色的光电话功能，为勤务联系提供灵活的技术手段。

光功率计的测量端口分为小功率测量端口和大功率测量端口。小功率测量端口的工作波长为850nm、1300nm、1310nm、1550nm或1625nm，功率测量范围为-50dBm～+3dBm；大功率测量端口的工作波长为1310nm或1550nm，功率测量范围为-20dBm～+20dBm。作为通用的光功率计，它具有对光传输设备输出光功率的测量功能，它同时具备对已调光信号的常用0.27kHz、0.33kHz、1.00kHz和2.00kHz低频调制信号进行解调和识别的功能，为光缆的维护提供了一种识别光纤的技术手段。

光源的工作波长为1310nm或1550nm，连续波输出功率为0dBm，为输出的已调光源提供了多种低频调制频率（0.27kHz、0.33kHz、1.00kHz和2.00kHz）选择，与光功率计配合使用，完成对光纤的识别及多种测试应用。

可变光衰减器在光通信的综合测试应用中是不可缺少的重要的无源光部件。本可变光衰减器的工作波长为1310nm或1550nm，衰减范围为15dB～40dB，具有直接数字可预置衰减功能。本测试仪通过灵活的技术手段，对可变光衰减器进行综合化设计，实现了针对光传输设备的发射功率和接收灵敏度的综合测试功能。

采用通用的单模1310nm、1550nm工作波长，具备单纤单波长、单纤双波长、双纤单波长或双纤双波长进行光信号双向传输的全数字双工光电话功能，方便勤务联系。

项目编号： 30151

项目名称： 抗肿瘤I类新药TOP-0618

项目简介： 喜树碱(CPT)及类似物是最重要的一类TopoI抑制剂，无论体内还是体外，该类化合物都对多种肿瘤细胞株显示了很强的活性，但还存在一些较突出的毒性和体内代谢稳定性问题，给喜树碱类药物的研究带来了很大的困难，因此，研究开发代谢稳定、高效、低毒的喜树碱类抗肿瘤药物具有非常重要意义。近年来喜树碱类Topo I抑制剂最杰出的成果之一是高喜树碱(Homocamptothecin, hCPT)的发现。hCPT与CPT类化合物最主要的区别就是在羟基与羰基之间加入了一个亚甲基，使喜树碱E环的六元α－羟基内酯环变成了hCPT七元β－羟基内酯环。该亚甲基的加入，使得hCPT的活性远远高于CPT，并且对耐药的肿瘤细胞株有效。由于hCPT的代谢稳定性大大提高，降低了CPT类化合物因开环的可逆性而导致的出血性膀胱炎等副作用。hCPT众多的优点使其成为喜树碱类似物中极具有发展前景的一类,其中Ipsen公司研发的10,11-二氟高喜树碱(Diflomotecan)显示了突出的抗肿瘤活性和优异的口服生物利用度，现已顺利进入II期临床。

课题组在“973”国家重大基础研究项目子课题(G1998051104)和2项国家自然基金项目(39970874、30371689)的资助下，深入研究了TopoI靶酶活性位点、高喜树碱类抑制剂作用机理和构效关系，针对已确定的靶酶功能残基和可能的空间，设计合成出200多个高活性、全新结构的新一代高喜树碱类TopoI抑制剂。经体外细胞毒活性测试证明此类化合物对肺癌和结肠癌有明显疗效，其中有9个在10g/ml浓度时对肺癌A549细胞抑制率达到100%。2个在浓度0.0001 g/ml时对结肠癌LOVO细胞抑制率达到了87％，而此浓度拓扑替康基本无抗癌活性。个别化合物对肺癌A549细胞的IC50达到了0.00082 g/ml，活性是拓扑替康的3000倍，现已将相关化合物申请国家发明专利保护, 并获四项授权。我们研究的TOP-0618就是从中筛选出来的一个最好的化合物，在上海市科委的资助下（064319009），已完成原料药合成工艺的优化和一般药效学研究，在此基础上获上海市科委滚动资助（09431901700），进行TOP-0618的中试放大、制剂及质量标准研究。目前已完成光学异构体原料药的中试放大工艺优化，并已成功试制至Kg级；基本完成制剂的质量标准及稳定性研究。

综上所述，抗肿瘤I类新药TOP-0618的合成工艺及药效学研究已完成，药剂及质量标准研究基本完成，有望在3年内完成TOP-0618的药代动力学研究和安全性评价研究，创制出一个具有自主知识产权的hCPT类抗肿瘤药物。

项目编号： 30152

项目名称： 肝癌标志物Glypican-3单克隆抗体的研发和应用

项目简介： 肝癌的早期诊断对提高肝癌的治疗效果非常关键。现用于肝癌诊断和治疗的肿瘤标记物主要有甲胎蛋白（Alpha – fetoprotein,AFP）,γ-谷氨酰转肽酶（GGT），血清糖抗原（CA19-9）, α-L-岩藻糖苷酶（AFU）等，但这些标记物的敏感性和特异性均不能满足要求。

本项目课题组在国内首先应用基因芯片研究肝癌特异性敏感标志基因，从肝癌cDNA文库分离得到Glypican-3(GPC3)基因。我们发现GPC3与肝癌的发生发展有密切关系，不仅在肝癌的早期有较高的检出率，而且随着肝癌的进展，其检出率也随之增高。进一步的研究表明GPC3是一个肝癌细胞内特异表达的基因，其特异性高于目前仍用于肝癌诊断标志物的AFP，尤其在AFP阴性的肝癌患者中有较高的检出率， GPC3有望成为新的肝癌标志物与AFP互补协同用于肝癌的早期诊断。另一方面， GPC3在肝癌的恶性进展中的表达水平逐渐增高，在提示复发、转移及评价手术治疗效果中均有一定的意义。加拿大和日本的学者也发表了相关的研究论文，确认了GPC3的诊断价值。

本课题组已获得了针对该蛋白的高特异性的单克隆抗体，申报的GPC3的国家发明专利已获正式授权，国际专利进入美国并获授权。应用该抗体，结合自备的多克隆抗体，在大样本上我们确认了它们可应用于肝细胞癌的免疫组织化学和血清学诊断，与AFP具有类似的效能，并能补充AFP的不足。

项目编号： 30153

项目名称： 抗肿瘤新药肝细胞核因子4α

项目简介： 肝细胞癌（Hepatocellular carcinoma，HCC）是世界范围内最常见、恶性程度最高的肿瘤之一，五年生存率低于5%。近年来，虽然HCC的诊断及治疗已经取得了很大进展，但由于其病程进展快，对放疗、化疗不敏感，因此其预后未能得到根本改变，临床迫切需要寻找新的治疗方案。肿瘤诱导分化治疗（differentiation therapy）是近20 年来肿瘤临床治疗方面的重要突破。诱导分化治疗是通过诱导分化方法促进肿瘤细胞向成熟阶段分化，恢复正常的细胞表型和功能并抑制恶性肿瘤细胞的增殖。诱导分化治疗打破了肿瘤发展不可逆的传统认识，有力的推动了整个癌症研究领域的发展。利用肿瘤诱导分化方法治疗急性早幼粒细胞白血病已取得很好疗效，也有学者尝试不同诱导剂治疗包括HCC在内的各种恶性实体肿瘤，但总体疗效有限。恶性实体瘤包括HCC的诱导分化治疗仍是目前肿瘤治疗的难点和热点。肝细胞核因子家族（hepatocyte nuclear factos, HNFs）是调控肝细胞分化和维护肝细胞生物学功能的重要转录蛋白，在分化成熟的肝细胞中高表达，其中HNF4α是该家族的重要成员。HNF4α的表达下调或消失是HCC发生的重要环节。本项目通过生产利用第二军医大学长征医院消化内科研发力量研制的、拥有自主知识产权的HNF4α药物组合物用于HCC的临床治疗，调控HCC细胞HNF4α基因表达，将可有效地对肿瘤细胞产生诱导分化作用，从而提供了一种HCC诱导分化治疗的新手段。这一新型治疗HCC药物的研发将可能创造巨大的经济效益和社会效益。目前肝细胞核因子4α治疗恶性实体瘤已经获得国家发明专利授权（ZL200810034200.3）。同时还获得包括国家自然科学基金杰出青年基金项目、国家自然科学基金面上项目和青年基金以及上海市科委等多个项目的资助。

本项目由第二军医大学第二附属医院消化内科负责研究及实施，由国家杰出青年、长江学者、新世纪百千万人才、上海市领军人才和上海市优秀学科带头人谢渭芬教授领导。本单位长期开展慢性肝病和HCC的基础和临床研究，先后获得近20项有关慢性肝病和HCC的国家自然科学基金以及多项上海市基金项目、专项基金项目，已经掌握和建立了一整套研究慢性肝病和HCC的相关技术，与本单位长期合作的第二军医大学药学院生化药学教研室从事系统生物学和新药研发工作多年，在药物合成、药物分析、新药研发等方面开展了大量研究工作，拥有构建生化药品的良好研究平台，可利用基因重组技术合成重组融合蛋白药物，为本项目的相关研究提供技术支持。

项目编号： 30154

项目名称： 医用膜分离制氧机

项目简介： 空气经压缩和预处理，经逻辑控制阀引导按顺序进入膜分离器，在膜分离器渗透侧出口将富集贫氩富氧产料气给予收集，滞留侧出口的富氩富氮气体被排除。不断将含不达标的贫氩富氧产料气引导回流进入膜分离系统作为吹扫载气进行二次分离与回收，在线氧分析仪实时检测产料气的氧浓度，将不合格的贫氩富氧气循环返回分离，直至获得99.5%的高纯度医用氧输出。

项目编号： 30155

项目名称： 矿用锂电源系统技术及产业化

项目简介： 中国煤矿大都采用人工操纵开采，超负荷出产等方式造成矿难频发，工人生命安全得不到有力保障，每百万吨死亡率是先进国家的数十倍甚至一百倍。在这样的情况下，为及时解决煤矿行业从业人员安全和开采效率问题，国务院、国家安全监管总局国家煤矿安监局等部门多次发文要求逐步将煤矿建成规范化、机械化、数字化、信息化的现代化矿山，从而保证矿工的安全和矿山的有效合法开采。而现代化矿山建设中，电源是重中之重，一款安全、高可靠性的电源决定了各系统能否正常运行，因此，作为特种电源—矿用电源应运而生。

随着煤炭工业发展和矿山装备技术进步，监测通信系统、紧急避险设施、井下运输车辆等对防爆电源的容量要求越来越高。同时在 GB3836.2-2010《爆炸性环境  第2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》文件中明确规定 “在正常使用时可能释放电解气体的电池” 禁止在隔爆外壳内使用。原有的铅酸电池电源、镍氢电池电源将会慢慢被锂离子蓄电池电源取代，因此矿用锂离子电源成为矿用产品后备电源是一种必然趋势。

该项目产品技术来源于本厂自有军用航空蓄电池设计制造技术，和本厂自有专利技术。756厂研发出的矿用锂离子电源样品经测试，技术指标明显高于普通动力锂电池。同时，工厂已研发出的动力锂电源系统功能已包括了能够对蓄电池进行电压检测、温度检测、故障识别、充电放电等功能的智能充放电管理系统，大大提升了产品的使用可靠性和技术含量，可以很好的满足新能源车载及航空、铁路、舰船等高端装备的技术需求，保障整机先进性能指标的发挥。与国内大多数厂家只做电池或仅做BMS(电池监控或管理系统)相比，756厂的锂离子电池与BMS集成化产品拥有更加显著的技术优势。

该项目通过对锂离子蓄电池生产线、配套电源系统生产线的产业化及技术能力升级，解决锂电源系统批量生产及工艺瓶颈的问题，实现自动化、高效率、信息化生产和管理，建成年产5000台DXBL1440/24矿用隔爆型锂离子蓄电池电源及其他系列矿用锂离子蓄电池电源的生产能力。

项目编号： 30156

项目名称： 大功率风力发电变流器控制及制造

项目简介： 该成果综合采用软件锁相技术、前馈与反馈控制、解耦控制、SVPWM过调制技术、现场总线技术等先进、可靠的控制策略与技术，在国内率先成功的研制出了2MW级永磁直驱式风力发电全功率变流器工程样机，变流器系统结构紧凑、功率密度高、可维护性强，具有良好的控制性能。

（1）研制出了一种2MW等级的大容量低压全功率永磁直驱式风力发电变流器系统，该系统以背靠背三相两电平PWM高频整流/逆变的拓扑结构为核心，采用CAN总线通讯及光纤传输控制，可四象限运行；

（2）针对电网不平衡状况，运用双dq正负序分解理论，提出了使用数字滤波替代传统硬件滤波器的改进算法，结合软件锁相环技术、信号延时补偿算法、前馈及反馈控制，采用了一种改进的过调制PWM方法，实现了系统的有功、无功解耦控制；

（3）提出了一种新颖的集成半桥功率单元组件，由IGBT功率子模块、驱动子模块、直流母线电容子模块、吸收电容子模块、复合功率母排和冷却装置构成，形成一个完整的接收脉冲信号和回馈故障信息的功率执行器件，具有很高的通用性，可以用来构建各种电力电子拓扑，拆卸修理非常方便；

（4）采用独特的混合冷却技术，即闭式循环液冷与风冷系统相结合。相对传统风冷系统而言，功率密度高。在变流器内部产生的热量经相应的冷却空气或液体散热基板交换后，由循环冷却液体带出系统外部。对变流器内部部件的温度实时监控，防护等级可达IP54；

（5）采用了独特的功率母线排连接工艺。设计了独特的功率母线排压接螺母的工艺，同时进行了镀镍、喷漆工艺，在满足电流载荷量标准的同时，减小了体积，实现了全正面维护，较大程度地弥补了风力发电设备维护空间小、检修困难带来的不便；

（6）变流器系统的性能试验及国家电网电能质量测试认证结果表明，该变流器性能指标符合相应技术协议及国家标准要求。

项目编号： 30157

项目名称： 大功率光伏逆变器控制及制造

项目简介： 光伏发电逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置，主要用于把直流电力转换成交流电力。逆变器一般由升压回路和逆变桥式回路构成：升压回路把太阳能电池板的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压；逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成工频的交流电压。逆变器主要由IGBT等开关元件构成，采用空间矢量脉宽调制（SVPWM），使输出波形非常接近正弦波。该产品的核心技术来源于海军工程大学自主研发的400kW级静止式主变流器，静止式主变流器是集高频整流、逆变、升压型DC/DC变换、降压型DC/DC变换、不间断供电、无功补偿、蓄电池充电、交流限流、直流限流等功能于一体的艇用变流装置，是一种AC/DC双向变换器。其主要功能是实现交流电网与蓄电池之间能量的变换，其工作原理与并网型光伏发电逆变器和离网型光伏发电逆变器非常相似，从而使得研发团队可以在短时间内研制出50kW-500kW等一系列适合民用的光伏逆变器产品。

项目编号： 30158

项目名称： 混合型限流断路器

项目简介： 该装置由高速触头操动机构和固态开关电路并联组成。正常运行时，电流从高速触头操动机构上流过，功耗极小；发生短路故障时，高速触头机构中的触头快速分离，同时导通固态开关，电流从高速触头操动机构上自然转换至固态开关上，并由固态开关分断。400V/3kA直流限流断路器能将预期100kA时间常数5ms的短路电流限制到16kA，过电压限制到900V。

项目编号： 30159

项目名称： 船舶柴油机燃烧系统、涡轮增压系统、冷却系统不解体清洗剂

项目简介： （1）本成果为船舶柴油机燃烧系统、涡轮增压系统冷却系统的三种不解体清洗剂，适用于国产和进口船舶柴油机的燃烧系统和涡轮增压系统上，也可以应用在陆军坦克柴油机和大型工程机械柴油机的燃烧系统上。

（2）采用国际上先进的积炭、油泥清洗技术、催化助燃技术和有机合成技术，消烟节能技术，合成了多种清洗主剂，强化了产品的清洗、消烟节能作用，综合考虑了不同类型发动机的工作状况、添加方式及比例等方面的因素，使产品的研究工作具有创新性.途径:有机合成及不同组分的协同复配。

（3）新型燃烧系统清洗剂是运用国际高新技术材料研发的新一代添加剂产品，该产品以千分之一的量加入燃油后可有效溶解胶质、清除燃烧系统积碳、通过催化燃油燃烧大幅提高燃烧效率，显著提高动力、降低油耗和黑烟及其他废气污染排放。能够在发动机正常工作状态下有效清洗喷油器内、外的油泥胶质，明显提高喷油器的雾化效果，节油大于6%，对活塞顶部和进排气门的积炭、油泥也具有良好的清洗效果，同时具有明显的消烟节能和减排效果。

（4）涡轮增压系统的废气涡轮端积炭清洗剂采用物理冲击和化学催化燃烧原理，能有效去除废气涡轮端积炭，去除率达70%。

（5）涡轮增压系统的压气机端积炭清洗剂采用对油泥胶质的改性胶溶等方法，在发动机运行过程中对积炭油泥进行清洗，有良好的清洗效果。

（6）这些清洗剂能有效延长设备的维修周期，减少维修次数，保持发动机处于良好的工作状态。

项目编号： 30160

项目名称： 微纳米复合型超细干粉灭火剂及其灭火喷射装置

项目简介： 本技术通过在微纳米尺度上按照预期目标将两种以上不同性能的具有灭火、催化、消烟功能的微米和纳米粒子进行复合，够制备灭火有效成分含量高、抗团聚和斥水能力强、流动性优异、兼具消烟减毒功能的超细干粉灭火剂。设计了一种通过“压缩气体-超细粉体”两相流将超细干粉灭火剂高速、大流量喷射为气溶胶灭火剂的移动型灭火装置，解决了能够实现全淹没灭火的移动式超细干粉灭火器技术难题。

项目编号： 30161

项目名称： 旋转机械故障诊断分析系统

项目简介： 该技术运用全新的转子正、反进动分析技术和先进的信息处理方法，以“面向故障特征，浓缩机器特征信息”为设计思想，引入旋转机械转子运动的正进动、反进动和进动比量作为故障特征量，丰富和凸现了机器的振动特征，建立了一套完整的基于轴心进动分析的旋转机械故障诊断理论，确定了典型故障的特征信息和诊断准则，可提供更可靠的故障诊断依据，大大增强了旋转机械状态监测与故障诊断的灵敏度和准确性，达到国际先进水平，获国家科学技术进步二等奖。

项目编号： 30162

项目名称： 海图标绘台

项目简介： 海图标绘台是在战斗航海作业标绘装置和航迹议基础上改进研制的设备，是高精度、智能化、自动化进行海图作业的机电导航装备，其精度高，实时性强，工作稳定可靠，操作使用方便，自动化程度高，可以减轻了海图标绘人员的劳动强度，是现代导航系统的重要设备。实现与电子海图的有机结合，提高航海标图作业水平，增强信息交互能力和共享程度。

海图标绘台采用数字化标绘作业技术，将投影光点和定标器结合，实现纸海图数字化作业，可迅速标定本舰和目标位置，进行海图量算及交互式标绘作业，将战斗航海和常规航海作业有机结合，达到提高自动化程度、提高标绘作业精度、增强航海作业信息化水平的目的。在透明数字化板结构和生产工艺、双定标器数据采集解算方法、纸海图和电子海图一体化作业技术、显示终端、键盘、定标器一体化的软硬件设计方面有创新和突破。基本实现原理是在实现精确xy 坐标数据录取测量的基础上，利用海图制图投影解算算法和技术、目标数据处理技术、航海导航解算技术设计硬件产品，实现相应的功能。

项目编号： 30163

项目名称： 蓄电池车辆新型调速控制器和智能检测仪

项目简介： 新型调速控制器和智能检测仪主要用于各类仓库使用的蓄电池叉车、蓄电池牵引车及其它同功率蓄电池车辆的电力驱动控制与智能检测。

所研制的新型调速控制器和智能检测仪综合集成现代调速控制技术、信息交互技术、传感技术和专家系统，实现了状态检测、参数设置、故障诊断、历史查询等多功能于一体，调速控制与智能检测相配套。蓄电池机械新速控制器主要通过微处理器调节控制占空比，改变电动机的平均电压，从而实现蓄电池车辆的平稳调速。

项目编号： 30164

项目名称： 装备信息采集与管理系统

项目简介： 综合利用现代传感技术、北斗卫星定位技术、无线通信（433M，866，1800MHz）技术、微处理器集成技术、数据库技术、CS、BS技术实现了装备信息采集、处理、存贮、加密解密、传输、统计、分析、应用，实现了装备的实时技术状态采集，行驶轨迹跟踪，监控与指挥调度，是军用车辆等移动装备信息化的基础。

项目编号： 30165

项目名称： 车用尿素溶液添加装置—智能尿素箱

项目简介： 国四排放法规即将实施，汽车行业将选择催化还原技术（SCR）作为主流技术路线。本项目为SCR系统提供一种车用尿素溶液添加装置：智能尿素箱，其原理是采用压缩空气作为动力，产生喷射压力和雾化动力，并将喷射计量系统集成与尿素箱内，在电子控制单元的控制下实现基于CAN的数字驱动和自我故障诊断。由该技术形成的后处理系统样机，已推广到福田轻型车上进行匹配和道路试验，进行了12万公里的道路考核。目前正准备在天津市环卫、公交和邮政系统进行中试。

项目编号： 30166

项目名称： 移动式生命支持系统

项目简介： 维持重症患者生命体征需呼吸、监护、吸引、输液、供氧等生命支持设备。目前临床使用的相关装备，功能单一，零散分散，集成化和一体化程度低，无法满足院前和现场重症患者急救复苏、院外—院内快速运送乃至院内转运途中连续救治等需求。而对相关设备进行简单叠加和堆积会使系统笨重，不便携带和使用。为此，本产品通过相关设备的微型化和功能一体化集成，提高院前急救、灾害医学救援、门诊医疗、重症治疗等相关医疗机构的应急处置能力和快速反应能力，提高“黄金时间” 内对重症患者的救治时效。

突破了内嵌设备微型化集成化，生命支持系统承载框架整体成型工艺技术、急救复苏设备的电磁兼容性，集中供氧供电，以及患者信息远程传输与移动定位技术研究等关键技术和技术难点。然后再以关键技术研究为基础，根据不同场合重症患者快速救治需要，研制了本产品。

以高效快捷一体化救治和人机工效最佳为原则，针对不同患者救治需要，利用系统建模、有限元分析和CAD辅助设计方法，综合装备的技术结构特征，整合优化相关模块物理接口，攻克全塑化承载框架、各功能模块集成结构、系统参数和力学性能分析等设计难题，并以此为基础，完成系统的集成化设计，研发出集生命支持、监护、医疗功能于一体的自动胸外按压心肺复苏系统、便携式生命支持系统和担架集成式生命支持系统，以实现现场、运送途中及院内转运的“无缝隙”救治。

项目编号： 30167

项目名称： 新型早强抢修抢建用无机聚合物混凝土

项目简介： 该材料依据材料化学碱激发原理，将碱性激活组份与工业固体废渣（高炉矿渣、粉煤灰）组成胶凝材料，与骨料、水等原料混合，经混合搅拌，配制成无机聚合物混凝土。材料早期强度高，施工速度快，凝结时间可控，道面抢修后半小时可以行人，2小时载重车可以通过，4小时飞机可以起降，其综合性能指标大大优于现有早强类水泥混凝土。本材料符合国家发展高性能建筑材料和环保节能、资源循环利用的发展趋势。

项目编号： 30168

项目名称： 红外热波无损检测技术

项目简介： 红外热波无损检测属于红外热成像视觉检测，检测过程基于材料表面的温度场变化特点。由于热量传递的连续性，材料内部热传递或者热特性的改变必然会影响到表面温度场，从而反映出材料内部的不连续性或损伤。

本技术的实现原理是通过热激励源进行外部主动加热，在被检结构表面激发出热波并向内部传播，通过热像仪记录结构内部热波传播过程（热传递过程）不同所导致的表面温差，由获取的热图像来判别结构内部损伤并进行定量分析。

研制的红外热波无损检测系统由计算机、热激励系统和热图像采集装置三部分组成。计算机是硬件控制平台，提供可视化操作界面；热图像采集装置用于完成对被检测表面温度场变化情况的记录；热激励系统用于对被检测部位实施热激励。热图像采集装置主要由红外热像仪、前端显示器和铝制盒体组成。红外热像仪负责热图像的实时采集并以特定的格式传输给计算机；前端显示器用于检测人员在检测位置实时观察被检测表面的温度场变化情况。热激励系统主要由热激励源和供电电源组成，热激励源安装在热图像采集装置的铝制盒体内部。热激励源可分别提供热激励时的脉冲强光热辐射和连续光热辐射输出。供电电源为独立结构，提供热激励源工作时所需的大电流。

项目编号： 30169

项目名称： 基于光学成像与光谱分析综合运用的无人机勘察技术

项目简介： 该技术为低空（50～1000m）近程（0～30km）的无人机提供一种全新的勘察方法和手段，弥补了现有空中勘察经济性能、时效性能和便捷性能的不足。该技术的研究成果不仅适用于的林业、农业等部门，同时也适用于反恐和搜救，应用前景十分广阔。

项目编号： 30170

项目名称： 数字式无线电经纬仪高空气象探测系统

项目简介： 数字式无线电经纬仪高空气象探测系统是一种新技术体制的高空气象探测装备，其主要任务是：跟踪探空气球携带升空的探空仪，测量探空仪的空间角坐标，通过探空仪所携带的传感器测量探测作业阵地上空30km高度、200 km距离范围内各层次上的温度、湿度、气压，计算出各高度层上的风速、风向，为天气预报、气候分析和气象保障提供及时、准确的高空气象情报资料。

项目编号： 30171

项目名称： 超低功耗高可靠云存储系统

项目简介： 提出了分布式自主存储系统的理论模型，实现了分布式自适应云存储系统和多粒度变尺度自适应容错技术，能够很好满足可靠性的要求。

项目编号： 30172

项目名称： 工业真三维锥束CT成像技术

项目简介： 与断层CT技术相比，真三维VCT技术对部件进行扫描,重建后即可得到水平、矢状、冠状(X、Y、Z)位各向同性的三维图像。通过旋转和切割,可从各个方位立体地观察内部结构,因层厚极薄，可发现极小缺陷,并可立体、直观地了解缺陷部位、大小、程度、来源。

项目编号： 30173

项目名称： 便携式太阳能供电技术

项目简介： 本设计方案采用简洁结构形式，将智能控制器单元电路集成在太阳能电池板后部，“嵌入式”适配器可卡入电池接入端，两者利用导线联结。当野外使用时，可将太阳能供电系统折叠为展开面积的1/4，便于携带。

项目编号： 30174

项目名称： 轻便式发动机输油泵系列

项目简介： 可串并智能发动机泵单元主要由框架、自吸离心泵、防护隔板、静电接地卷盘、蓄电池、隔震垫、发动机、智能控制系统等组成。发动机和自吸离心泵之间采用直接连接的方式。自吸离心泵采用新型液环式自吸离心泵，该泵将液环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内，借助液环轮将气体排出，实现自吸。智能控制系统可以改善发动机泵单元的工作特性，实现发动泵单元的定压输出，同时有效调节多台发动机泵单元串、并联工作时的工况。

# 军工集团

项目编号： 40001

项目名称： 北斗警务智能终端

项目简介：我司第四代警务通主要功能包括北斗卫星系统、3G/LTE、视频对讲、警务功能，关联查询等。新一代警务通包括北斗定位导航与指挥调度、融合物联网概念、全警种综合业务平台、一线民警个人信息中心等四大要素。

第四代警务通主要解决了以下问题：体积大、笨重且速度慢，执勤效率低、跌落易破损，无防水防尘设计，强光下显示不清晰，不适合户外执勤等，同时技术上需支持北斗短报文功能和北斗二代功能，可以应用在野外救援，海上救援，自然灾害，维稳行动上，需满足社区治安警务应用，包括盘查基本信息，人员信息，人员照片，车辆信息，车辆照片，物品照片，对可疑人、车、物进行现场信息采集，拍照取证；交通警务应用，包括拍照取证，实时上传比对，现场打印处理通知书等；指挥调度应用，一分钟接警及定位，一分钟警情下达及调度。

项目编号： 40002

项目名称： 高折射率玻璃微珠

项目简介： 技术实现的原理：微小玻璃颗粒在高温下可以在表面张力的作用下收缩成球。通过将高折射率的玻璃材料制成尺寸为30～105μm的玻璃微珠，可以将可见光反射回入射方向。

途径：玻璃熔炼、玻璃成珠。

项目编号： 40003

项目名称： 高性能运钞车防弹钢板应用研究

项目简介： 随着国民经济的快速发展，社会治安形势的复杂化以及反恐的需要，作为安防产品的防弹、防爆运钞车辆的需求量不断增加，按照我国公安部颁布的GA164—2005《专用运钞车防护技术条件》标准规定，运钞车的防护级别分为A级、B级和C级三个等级。防护要求最高、生产难度最大、允许运钞量最多的是C级防护运钞车。目前国内运钞车定点生产企业有34家，检测合格的车型有60多种，基本上都是处于A级和B级防护等级，而C级防护等级使用的高性能防弹钢板还需进口。

该项目以国内首创的高硬度和超高硬度特种防护钢为基础，研制一种具有高的抗弹性能、高的强度和韧性，良好的工艺性能的薄钢板，该材料可以防高速子弹攻击，可使防弹改造后整车的自重不增加，保证一定的载货量，达到C级防护运钞车水平。

项目编号： 40004

项目名称： 数控热旋收口旋压机

项目简介： 适用于产品旋压热成形加工，以管材或带底筒状空心半成形件作毛坯的高压气瓶、灭火器瓶、潜水气瓶瓶体及储液容器和卵形件壳体的封底及收口的加工，还可用于大弹体的口部旋压成形。

项目编号： 40005

项目名称： 热喷涂及表面再制造技术

项目简介： 采用等离子喷涂、超音速火焰喷涂、激光熔覆等表面强化技术赋予新部件特殊的表面性能，提高部件表面的耐磨性能、耐腐蚀性能、抗高温氧化性能等，提高部件的使用寿命；针对表面加工或磨损超差、腐蚀失效的废旧部件实现表面再制造，重新赋予废旧部件的表面再制造，实现废旧部件的再制造和循环使用，达到节能节材的目的。

项目编号： 40006

项目名称： 磷酸盐、氟磷酸盐玻璃制造技术

项目简介： 磷酸盐、氟磷酸盐玻璃熔点低、阿贝数高、折射率非线性系数低、光谱透过性能优异，在多项光学性能方面有独特的应用价值，已经被广泛应用于低色散光学玻璃、激光玻璃、低软化点玻璃、封接玻璃、滤光片玻璃等多个应用领域，其潜在应用领域还在随着研究开发的推进逐步扩大。

技术途径：玻璃熔炼

项目编号： 40007

项目名称： 军用微光夜视观察镜民用化生产技术

项目简介： 技术实现原理：在夜间无任何人工照明的条件下，处于自然环境中的景物（或目标），受到星光、月光 、大气辉光的照射，景物在被照射的同时，也向空间发射或反射出光线。当夜视观察镜的物镜接收到来自景物（或目标）的光线时，将其成像在与物镜的像平面相重合的像增强器阴极面上，像增强器接收到此微弱的光学图像时，将其转变为电子图像，再经像增强器内部电子光学系统强电场的作用得到数万倍的增强，这时像增强器的荧光屏上便得到亮度增强的光学图像，从而实现光学图像—电子图像—光学图像的转换及亮度的增强，再通过目镜的进一步放大供人眼观察。

技术实现的途径：

通过购买集团公司的核心器件—微光像增强器，利用军品微光系统整机的设计、试制和生产技术开发各种型号的民用微光夜视观察镜整机系统。

项目编号： 40008

项目名称： 氧化钒非制冷红外焦平面探测器

项目简介： 利用微电子机械系统（MEMS）技术研制氧化钒非制冷红外探测器。公司重点拓展的领域是高端数模混合集成电路开发和MEMS（微机电）传感器和驱动器。公司研发团队的主要人员均有海外学习和工作经历，人员背景包括集成电路设计，MEMS传感器设计，半导体工艺开发与集成，材料科学，电子封装，系统集成，图像处理等。

项目编号： 40009

项目名称： 高性能复杂铝铸件电磁铸造成形技术

项目简介： 高性能复杂铝铸件电磁铸造成形技术是在液态金属的固定方向上通过外加电场和外加磁场作用，把电磁推力直接作用在液态金属上使之定向流动，其特点是只能输送非电解质式的导电液体，通常只能是液态金属

项目编号： 40010

项目名称： 激光快速成型技术应用

项目简介： 激光快速成型技术与传统制造方法不同，快速成型从零件的CAD几何模型出发，通过软件分层离散和数控成型系统，用激光束将材料逐层堆积而形成实体零件。由于它把复杂的三维制造转化为一系列二维制造的叠加，因而可以生成几乎任意复杂的零部件。使用CO2激光器烧结粉末材料（如蜡粉、PS粉、ABS粉、尼龙粉、覆膜陶瓷和金属粉等），成型时先在工作台上铺上一层粉末材料，激光束在计算机的控制下，按照截面轮廓的信息，对制件实心部分所在的粉末进行烧结。一层完成后，工作台下降一个层厚，再进行下一层的铺粉烧结。如此循环，最终形成三维产品。

项目编号： 40011

项目名称： 铸造生产数字化模拟技术

项目简介： 铸造生产数字化模拟技术，是利用数值技术、数据库技术、可视化技术并结合凝固传热、流体力学等理论对铸件形成过程的流场、温度场进行模拟仿真，并对铸件缺陷（如浇不足，冷隔，裂纹，缩孔缩松缺陷）进行预测的技术。采用这项技术可以优化铸造工艺，并可用电脑浇注的方法来可视化地显示出铸造全过程以及缺陷形成过程。这可以彻底改变铸造工艺方案制定过程中的不确定性，确保工艺的可行性和铸件质量、缩短产品开发周期、降低成本、提高市场应变能力，是铸造工艺由“经验”走向“科学”的重要途径，对推动铸造技术进步具有举足轻重的作用，是改善企业T（上市时间）、Q（质量）、C（成本）、S（服务）的必要手段，对提高铸造企业的生产水平和竞争力具有重要的现实意义。

项目编号： 40012

项目名称： 高强度铝合金液态模锻精确成形技术

项目简介： 液态模锻定量浇注成形技术是建立在压力下金属凝固原理基础上，将准确计量后一定量的熔融金属直接浇入金属模腔，随后在压力的作用下，使处于熔融或半熔融的金属液发生流动，凝固成形，从而获得具有近净形状的固态零件，是解决负重轮制造问题的最佳成形技术，在生产过程中实现了负重轮的近净成形和节能降耗的优点。在定量浇注技术中通过模具的精确设计和浇注熔液的准确计量，一次挤压实现少切削或无切削的铝合金负重轮部件，达到负重轮的近净成形和材料利用率的提高。618厂为兵器行业和国防科工局负重轮指定生产基地，被列为国防科工局核心能力建设示范线，经过几年的努力，完成了从设备调试、工艺装备设计生产、工艺研究实验、产品检测、随车试验等一系列研发生产过程，填补了工厂在负重轮加工成形技术领域的空白。2009年至2011年期间，我厂共生产了20000多负重轮，装备于几十个车型坦克装甲车辆，配套于兵器工业256厂、兵器工业617厂、兵器工业627厂等多家总装厂。

项目编号： 40013

项目名称： 固体氧气发生器

项目简介： 固体氧气发生器的工作原理是通过击发装置击发撞击底火从而点燃传火药柱，传火药柱引燃氧柱后产生氧气，氧气经过滤装置输出到氧气呼吸面罩。固氧体氧柱以碱金属氯酸盐为主要成份，附加粘合剂、燃烧剂及催化剂，通过模压工艺压制成型。

项目编号： 40014

项目名称： 新型环保制冷剂四氟丙烯的工程化研制

项目简介： 为了解决我国急需低温室效应潜值（GWP）的新型环保制冷剂2,3,3,3-四氟丙烯（HFO-1234yf）的工程化技术而开展的，主要建立10吨/年HFO-1234yf的工程化研制平台，进行反应、分离、纯化等工艺技术的集成和优化以及合成用催化剂的试制，最终形成5000吨/年工艺技术软件包。形成HFO-1234yf合成的成套工程化技术，为我国制冷剂的更新换代及低碳新型制冷剂HFO-1234yf的商业化生产提供系统的技术支撑。

项目编号： 40015

项目名称： 车载取力发电机/辅机电站

项目简介： 中国北方车辆研究所从20世纪80年代起开始从事特种车辆和工程车辆发电系统的开发研制，经历了几个阶段：

第一阶段：最早的产品为有刷、旋转整流器电源产品；

第二阶段：从20世纪80年代起该所开始研制无刷发电机，经过几轮的研制，于90年代研制成功并应用到特种车辆和工程车辆上；

第三阶段：90年代初该所在风冷无刷发电机基础上开始研制油冷发电机和辅机电源，并率先在特种车辆上开始应用，并迅速开发出多个变形和系列化产品，推广应用多个型号项目。经横向推广，电源产品推广应用到警用项目，并随外贸产品出口国外；

第四阶段：从2000年起开始新型电源产品和电驱动系统的开发研制。

发电机采用爪极无刷、双三相整流并联，控制采用定频调宽、反时延保护等技术，发电机具有无刷化结构，发电系统具有高功率密度、高供电品质、高可靠性；油冷发电机采用油冷方式，具有密封结构，适用于恶劣环境，如粉尘较多的矿井等。

项目编号： 40016

项目名称： 交流伺服系统

项目简介： 交流伺服系统由交流伺服驱动器和伺服电机组成，伺服驱动器以高性能专用数字信号处理芯片为处理器，运用现代伺服电机控制理论，以旋转编码器为反馈，以智能功率模块为逆变器实现对伺服电机的全数字高性能控制；伺服电机在伺服驱动器的控制下，按照一定的方向及转速旋转，根据负载情况输出一定力矩，带动传动系统运转。

项目编号： 40017

项目名称： 变截面内螺旋槽加工技术

项目简介： 利用具有多轴联动功能的加工中心进行加工，实现变截面内螺旋槽加工。

项目编号： 40018

项目名称： EMCCD夜间摄像

项目简介： EMCCD（Electron-Multiplying CCD）技术，是一种全新的微光图像视频传感器，利用微弱光信号增强探测技术。EMCCD与普通的CCD探测器主要区别在于其读出（转移）寄存器后又接续有一串“增益寄存器”，AD所转换的信号为电子倍增后的信号，克服了普通的CCD放大时噪声同时放大的缺陷，从而大大提高了探测信号的信噪比。

选用高灵敏度、大动态范围的EM-CCD摄像机可以将基底的光线信号放大，在极端黑暗的环境下生成实时全彩图像。

项目编号： 40019

项目名称： 大型多腔连续溅射式镀膜设备

项目简介： 电子在正交的磁场和电场中运动，引起工作气体电离，离子与靶场原子碰撞产生溅射，在基体材料上沉积成膜。

项目编号： 40020

项目名称： 复杂型腔零件电解加工技术

项目简介： 电解加工不受金属材料的强度、硬度、韧性等机械、物理性能的限制，加工后材料的金相组织基本不变化，不存在机械切削力，不产生残余应力和变形，没有飞边毛刺。对加工硬质合金、高温合金、淬火钢、不锈钢等机加工艺难加工材料、薄壁和易变形零件、深孔膛线和键槽、异型孔、腔、面，电解加工有独特的优势。尤其对高精度零件的热处理变形，在很多情况下，电解工艺是很好的解决方案。是实现无切削加工、精密加工的极好手段。

项目编号： 40021

项目名称： 民用船舶直升机保障系统

项目简介： 民用船舶直升机保障系统技术是以直升机为中心，围绕直升机应用所需的指挥、引导、地勤、安全消防等保障需求，采用军用直升机保障系统的成熟技术，在民用船舶实现集成化保障系统。

项目编号： 40022

项目名称： 动力进气装置技术

项目简介： 海洋环境中的盐雾、沙尘等杂质是威胁燃气轮机、柴油机等动力装置安全，影响发动机工作可靠性、经济性以及使用寿命的重要因素，进气装置能为海洋环境下运行的各种动力装置提供进气过滤、防进气结冰、进气状态监控等多重防护。豪华游轮、游艇、客运船舶等对舱室环境的舒适度要求很高，舱室通风要求除水除湿，进气系统要适应雨、雪、雾、霾、冰、浪等不同恶劣气候和运行环境下的特殊要求并提供针对性的解决方案。

进气装置应用于燃气轮机、柴油机等各型动力设备的进气系统，通过采用惯性分离、高效滤清材料以及涡流式分离等分离技术，有效分离进气流道中的气-液、气-固两相流场，提高进气品质，是保障燃气轮机、柴油机等各型动力设备安全可靠运行的重要装备。在军民用船舶、海洋工程、陆用电厂、西气东输等领域均有广泛的应用市场。

项目编号： 40023

项目名称： 直流有刷电机高精度伺服驱动技术

项目简介： 交流变频调速器（简称变频器）是建立在微处理器、电力电子学、电机学、现代控制理论基础之上的现代机电一体化高新技术产品。其工作原理是将三相工频交流电整流成直流电，再由直流电转换成交流电（交－直－交）。根据要求，可以从0～50Hz（或更高频率）之间输出任意频率。因此，通过对变频器输出频率的控制，实现交流电动机的调速，最终达到对传动负载的精确定量控制。

项目编号： 40024

项目名称： 3.0MW大功率风电滑环导电轴技术

项目简介： 导电轴是风电通讯滑环中的关重部件。HW-31J型导电轴用于3.0MW风电通讯滑环中，通讯滑环安装在与轮毂同速同轴转动的齿轮箱低速转轴上，将为变桨系统传输动力电源、控制和通讯信号。

HW-31J型导电轴抗电强度高，可达2000V/AC/50Hz，绝缘电阻大，可达1000MΩ（500V.DC），同时能满足高海拔环境条件使用。

项目编号： 40025

项目名称： 大功率喷水推进技术

项目简介： 喷水推进装置作为一种特殊的推进装置，它与螺旋桨的原理区别，与喷气式飞机和螺旋桨飞机的推进原理差别相似。它的推力不是直接由旋转的桨叶产生的，而是要靠喷出水流与吸入水流的速度（动量）差来实现。

随着喷水推进技术研究的深入和性能的不断提高，人们已经发现，正如高速的喷气式飞机取代了低速的螺旋桨飞机一样，喷水推进技术正在挑战螺旋桨长时间建立的优势地位，并逐渐在高性能(包括高速)船舶上取代螺旋桨。

项目编号： 40026

项目名称： 核电厂用6000KW应急柴油发电机组成套设备

项目简介： 核电厂用的应急柴油发电机组成套设备是在核反应堆出现堆芯融化或总电源发生故障时的最终救命设备，是核电站出现重大事故时的最后一道防线；在核岛反应堆出现重大事故，需要应急电源时，应急柴油发电机组能在10秒内达到额定转速和额定电压，并按预定的加载程序自动地接上各个负荷组，使核电厂正常运行，也可带动水泵冷却核岛反应堆堆芯，防止堆芯熔化后的放射物质扩散，控制核岛反应堆事态的扩大，所以该设备是核电厂中一项必不可少的关键设备。

核级柴油发电机组成套设备有苛刻的标准，必须符合核级1E/K3的技术要求。满足系统起动可靠性设计、冗余设计、电器设备的老化试验、机组要符合抗地震及耐高温等要求。

项目编号： 40027

项目名称： 高速高精度微特电机

项目简介： 七○七所拥有50余年高速高精度微特电机研发经验，精度等级处于国内领先水平，部分达到国际先进水平，并拥有多项核心专利技术，产品广泛应用于舰船、航空、航天、兵器等军民领域。

高速高精度微特电机，从电磁形式上可分为永磁同步电机和磁滞同步电机两种，从轴承形式上可分为气体动压轴承和精密球轴承两类，均具有高精度、高转速、高转速稳定性、长寿命、高效率等优点。

在电机技术方面，该所是国内极少数几个研制生产气体动压轴承的单位之一，具有国内领先的设计、加工和装配技术水平；精密球轴承同步电机具有旋转精度、转速稳定度高等特点，总体性能国内领先；作为国内最早开始永磁电机研制和实现工程化的单位之一，在永磁电机控制方面拥有两相、三相永磁电机的无位置传感器控制和霍尔位置传感器控制等多项技术，并成功地解决了两相和三相电机无位置传感器控制起动死点的技术难题。

项目编号： 40028

项目名称： 液压伺服控制技术

项目简介： 控制电路（计算机）加伺服阀、做动器、传感器组成精确位置（速度、压力）控制的液压伺服系统。

在单级滑阀加做动器组成的阀控缸系统、射流管伺服阀或喷嘴挡板阀加做动器组成的两级阀控缸系统以及精确压力控制系统和精确压力伺服控制系统中已经成功应用了数字化智能控制技术，实现了小能耗、高频带的快速响应和精确控制。

项目编号： 40029

项目名称： 电子助渔技术装备-海鸟雷达

项目简介： 电子助渔技术装备是国家高技术研究发展计划先进制造领域内，预研课题研究开发任务之一。该装备集成有综合信息融合、海面上下生物态势分析、围捕策略分析和系统状态指示等。主要包括海鸟雷达、水平鱼探仪和网位 仪三个设备。

中船重工第723研究所，依托国家研发资金，开发研制了具有自主知识产权的海鸟雷达及其设备，该设备主要实现导航、探询渔业资源等功能。

海鸟雷达通过搜索探测海面捕鱼鸟群，根据鸟群回波，提取鸟群所在的方位、距离等位置信息，引导捕鱼船进行捕鱼作业。

项目编号： 40030

项目名称： AP1000型自动操舵仪

项目简介： AP1000型自动操舵仪采用模块化设计，具有操纵台和驾控台两种组成型式。适用于各种船舶在无限航区、全级海况下的自适应航向控制；与导航雷达、ECDIS等组成综合船桥系统，也可单独与ECDIS/GPS/DGPS配套使用，进行航迹控制。符合IEC60945、IEC61162、ISO11674规范，具有CCS认证证书。

项目编号： 40031

项目名称： CMH-1型远距智能森林灭火系统

项目简介： 灭火系统由车载智能火箭发射系统、异地观瞄设备及森林灭火弹等组成，该系统采用智能多管火箭发射方式，将水系、干粉等灭火剂远程、快速、准确地投送到预定火场区域，大面积压制火势，控制火势蔓延，适用于森林、草原等大面积火场的灭火。

项目编号： 40032

项目名称： 脉冲负荷柴油发电机组

项目简介： 采用飞轮储能的方式组成的柴油发电机机组，利用飞轮的储能特性在低负荷时存储能量，在需要超过机组的额定功率短时输出或者突加大负载时，飞轮释放储能，从而让机组的输出电能维持一个较高的品质。

项目编号： 40033

项目名称： 超短基线定位及遥测技术设备

项目简介： 该技术主要是通过在水下目标上放置低功耗应答器，利用超短基线定位技术，监视基阵与水下目标的位移，同时利用水声遥测技术实时测量水下目标深度、水温和姿态等信息功能。

项目编号： 40034

项目名称： 水下航行器（ROV、AUV等）

项目简介： 本技术主要涵盖可在水下多自由度移动、具有视觉和感知系统、通过遥控（有缆ROV）或自主航行（AUV）方式、使用机械手或其它工具完成水下作业任务的具有一定智能的装置。其中，ROV具有操作灵活方便，能及时与支持母船进行实时信息传输；AUV则可依靠预设指令进行自主巡航，具有较大的作业范围和机动自主性；复合型UUV兼顾上两种航行器优点，采用微细光缆和高比能能源技术，使其既具有AUV大面积水下探测和搜索的功能，又可通过微细光缆进行手动实时操作控制，实现远距离、大深度、实时灵活的作业及监控。

在上述技术领域均具有较强研发能力和多年积累的丰富工程经验，可定制各种外形尺寸和指标要求，以满足不同层次的应用需求。

项目编号： 40035

项目名称： 航空航天用线缆绝缘挤出技术

项目简介： 航空航天用线缆绝缘加工是采用将绝缘均匀挤包在线缆导体表面的一种制造工艺，俗称挤出技术，具体做法是加工一套模芯模套，将导体穿过模芯的同时，挤出机中熔融状态的绝缘材料通过模套在挤出机的压力作用下均匀包覆于导体表面。

项目编号： 40036

项目名称： SCA（软件通信体系结构）型软件无线电技术

项目简介： 基于AD/DA高速率、高精度采样，采用SDR（软件无线电）技术实现无线通信系统。通过综合分析各种无线通信设备特性，采用统一的硬件设计，使相同硬件可以满足不同的无线通信需求，从而实现硬件复用、降低设备成本。通过SCA技术定义的软总线，实现各算法的独立开发与快速集成，提高算法的可重用性，并降低算法研发成本；进一步通过专业化分工，实现算法的高效率，进一步提升系统的性能、可靠性与可维护性。

项目编号： 40037

项目名称： 长跨距无中继全光传输技术

项目简介： 长跨距无中继全光传输技术综合运用超强前向纠错、本地光放大、遥泵光放大、分布式拉曼光放大、色散控制及光纤非线性抑制等技术手段，实现基于常规G.652光纤的长距离、大容量、高质量通信。系统包含光传输设备和光传输线路两部分。光传输设备由光传输、光放大、前向纠错、色散管理及网元管理等设备组成，主要作用是完成信息业务的接入汇聚、实现信号光的低噪声放大、维持传输链路的通信质量和延伸系统的无中继传输距离。光传输线路由泵浦增益模块和G.652传输光纤组成，主要作用是提供稳定可靠的信息传输通道。

项目编号： 40038

项目名称： 陶瓷金属化封接技术

项目简介： 以"陶瓷制造---陶瓷金属化---陶瓷/金属封接"为核心技术链，携50余年制造军工产品的经验积淀，全力打造民用精品。

技术途径：

项目编号： 40039

项目名称： 冰箱用直线压缩机

项目简介： 直线压缩机是采用直线电机直接驱动活塞往复运动的压缩机，电机与压缩机做成一体，活塞驱动力由直线电机的电磁驱动系统提供。由于电机直接产生直线运动，取消了传统压缩机中将电机旋转运动转化为活塞直线运动的曲柄连杆转化机构，节省能量，与传统的往复活塞式压缩机相比，效率可提高20%～40%。

中国电科16所拥有多年军用斯特林制冷机的研发和生产经验，并完成和承担多项国家直线压缩机驱动的斯特林制冷机的预研、新品、型谱、核高基重大专项和探月工程等项目，解决了多项关键技术，拥有该领域内的多项科技成果。本项目将借助军用技术推广专项的引导作用,加速利用军用斯特林制冷机技术成果向现实生产力转化,直线压缩机即是该技术的重要转化方向之一。

项目编号： 40040

项目名称： 氮化铝多层陶瓷及覆铜基板

项目简介： 氮化铝陶瓷具有高的导热率、低的热膨胀系数、高的绝缘特性和良好的机械强度及无毒等特点，而成为新一代高导热绝缘散热材料，而在微电子、光电子、电力电子等领域具有广阔的应用前景。氮化铝多层陶瓷基板是利用多层共烧技术而制成的高导热高密度基板，覆铜陶瓷基板是在高温下将高导电无氧铜直接键合到氮化铝陶瓷表面所形成的陶瓷复合基板。

项目编号： 40041

项目名称： IGBT用陶瓷覆铜基板

项目简介： 陶瓷覆铜基板利用铜的含氧共晶体直接将铜覆接在陶瓷上，其基本原理是覆接过程前或过程中在铜与陶瓷之间引入适量的氧元素，在1065 ℃～1083 ℃范围内（低于铜的熔点1083 ℃），铜与氧形成铜—氧共晶体，该共晶体一方面与陶瓷发生化学反应生成尖晶石的物质，另外一方面浸润铜箔和陶瓷实现了陶瓷与铜箔的结合。先对铜片进行退火处理，然后把铜片与瓷片相结合在一起，通过烧结得到大面积的基板，接着在一个大面积的基板上布置多个单元阵列，再通过蚀刻得到目标图形，最后通过划片得到一个小单元。

项目编号： 40042

项目名称： 绿色电源技术

项目简介： 绿色电源技术具有高比能和高比功率等性能，以满足使用要求。另外，还应具有较高的循环寿命、效率高、成本低和免维护等特点。

本技术为提高电源的功率密度和功率因数、增大输入电压范围、实现电源系统智能化、数字化；组件级电源的设计技术包括电磁兼容、噪声抑制，同步输出，同频控制等；系统级的电源设计包括结构、散热和工艺布局、应力仿真等方面。

项目编号： 40043

项目名称： 铌酸锂集成光学器件

项目简介： 本技术是利用铌酸锂材料的线性电光效应，通过退火质子交换法或钛扩散法制作光波导，通过光刻、蒸发、电镀等工艺制作电极，经研磨、耦合、封装后形成器件。产品包括用于光纤陀螺用多功能集成光学器件、智能电网中电流传感用相位调制器、用于光通信、光信息处理的相位调制器、强度调制器等。本技术包括芯片结构设计、波导制作、电极制作、保偏光纤定轴、光纤波导耦合和封装等关键技术，以及与批量生产相关的设计、工艺、测试、质量可靠性评价等技术。

项目编号： 40044

项目名称： JHQ-800激光划切机

项目简介： 采用波长355 nm 的紫外激光（俗称冷激光）来直接打断分子键，热效应小，加工表面几乎没有烧蚀痕迹，适用于半导体等的精密加工。

项目编号： 40045

项目名称： 系列化数字存储示波器

项目简介： 数字示波器采用A/D转换器将输入的模拟信号经过通道调理后转换成数字信号存储，微处理器对存储后的数据处理、送显示。产品涵盖：高带宽增益可编程模拟通道设计技术、可编程高稳定高速时基与触发系统设计技术、高速数据采集和存储电路设计技术、全时钟同步与校准设计技术、基于FPGA的多种I/O接口设计技术、示波器设备驱动程序设计等多项关键技术。

项目编号： 40046

项目名称： 数字电路故障仿真与诊断技术

项目简介： 数字电路故障仿真与诊断技术，采用“故障字典结合引导探笔”的诊断方法，集测试程序生成、数字测试执行、测试结果分析等一系列复杂工作流于一体。故障字典诊断方法是通过使用电路板仿真工具对电路板进行好板仿真和故障仿真得到测试程序和故障字典，并加载程序到测试系统中，通过比较期望结果和检测结果来定位故障。结合引导探笔诊断模块，能够自动引导用户将故障精确定位到器件管脚。

项目编号： 40047

项目名称： 近红外光谱探测技术

项目简介： 光源室的红外辐射经调制系统进入分光单色器,单色器发出的单色光进入测量组件,照射到样品后，在其表面和内部产生漫反向。由于不同样品的成分不同，对近红外吸收作用不同，近红外反射光谱也不会完全相同。探测器将探测到的光信号转成电信号,经前置放大器将弱电信号放大。放大后的信号经信号提取供嵌入式测控系统采集处理。最后将数据导入计算机分析软件,由分析软件将物质含量分析结果通过光谱曲线图方式表现出来。

光谱经一阶导数预处理后用偏最小二乘法（PLS）建立数学模型。根据该模型，即可从近红外光谱来计算相关化学成分含量。

项目编号： 40048

项目名称： 大尺寸硅外延生产技术

项目简介： 通过对外延设备在硅片上再生长一层外延层的控制、不同的参杂等，可满足不同客户的产品需求。外延工艺是以 SiHCl3为源，通过中频加热方式进行气相淀积，电阻率、厚度、均匀性和重复性均能得到较好的控制。

项目编号： 40049

项目名称： 新型高温超级绝热材料

项目简介： 主要原材料采用改性SiO2和Al2O3粉末，制成轻型、高效隔热材料。

项目编号： 40050

项目名称： 低外流阻小涡流高效率管片一体式热交换器

项目简介： 该部件是在铝基扁管（板）上通过特殊加工使其表面形成一排整齐划一的带有一定曲面的散热片，仿若翻起的鱼鳞。管片呈现一体状态，物质在一维线性方向连续伸展，没有任何焊点，由同种材料组成，彻底解决了因焊接或者粘接带来的不良热阻问题，热阻等于零。同时散热片呈直面或曲面状，或可按要求加工成各种角度，从而减小外流体掠过翅片时所受正面阻力并减少外流体流出时在正后方所产生的涡流，实现了散热器领域的重大技术突破。

项目编号： 40051

项目名称： 新型燃油（柴油、重油）消烟节能添加剂

项目简介： 新型燃油（柴油、重油）消烟节能添加剂是运用国际高新技术材料研发的新一代添加剂产品，燃油加入千分之一量的该产品后，可有效溶解胶质、清除燃烧系统积碳、通过催化燃油燃烧大幅提高燃烧效率，显著提高动力、降低油耗和黑烟及其他废气污染排放。

项目编号： 40052

项目名称： 舰船柴油机燃烧系统、涡轮增压系统不解体清洗剂

项目简介： 采用国际上先进的积炭、油泥清洗技术、催化助燃技术和有机合成技术，消烟节能技术，合成了多种清洗主剂，强化了产品的清洗、消烟节能作用。

项目编号： 40053

项目名称： 水性镍系电磁屏蔽涂料

项目简介： 水性镍系电磁屏蔽涂料是我所研制的一种具有良好屏蔽性能的新型电磁波屏蔽涂料。它采用抗氧化性能优良的镍粉为主要填料，涂层屏蔽效能可达40dB以上，具有较强的稳定性。涂料中挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量低，涂层延展性好，可预防由于墙体开裂而造成电磁泄漏。同时，涂层与普通乳胶漆有较好的匹配性能，不影响建筑物内墙的正常装修。涂刷后的建筑物既可提高其抗信息泄漏的能力，又可防止其受外界电磁干扰影响。

项目编号： 40054

项目名称： 新型软管

项目简介： 新型软管品种分普通型、发光型两种，主要由内胶层、纤维层和外胶层组成。为满足海军特定条件下对软管的使用要求，根据软管各部分对使用功能的不同需求，软管内、外胶层采用不同种热塑性聚氨酯来满足不同的功能，外胶层主要提高软管的耐磨性、抗划伤性；内胶层主要确保对输送的液体无污染；纤维层除提高软管的抗划伤性外，更确保了软管的强度及内、外胶层的粘合强度。

聚氨酯软管系列产品采用了新材料、新工艺、新设备，通过科学配方设计和多次试验探索，增加了内外胶层和纤维增强层间的界面结合强度，使软管抗剥离性得以提高。软管采用共挤复合一次成型的工艺技术，解决了内外胶层不同材料有机复合的问题。

项目编号： 40055

项目名称： 舰船柴油机冷却系统缓蚀剂

项目简介： 《舰船柴油机冷却系统缓蚀剂研究》课题是总后勤部军需物资油料部2003年下达给海军后勤技术装备研究所的计划内研究课题。2006年12月通过了总后组织的技术鉴定，2008年，获得军队科学技术进步二等奖。本成果为舰船柴油机冷却系统缓蚀剂，适用于国产和进口舰船柴油机的冷却系统，也可以应用在陆军坦克柴油机和大型工程机械柴油机的冷却系统上。能够抑制和减缓不同金属之间的接触腐蚀，降低缸套、缸排和发动机机体的振动空穴腐蚀，延长设备的维修周期，减少冷却液更换的次数。原理:采用国际上先进的金属自膜保护技术和有机酸复配技术，借鉴和吸收MTU柴油机随机样品的技术优势，引入具有螯合作用的组分，强化了产品的缓蚀作用，综合考虑了实际条件下对水质、添加方式及比例以及监控等方面的因素，使产品的研究工作具有创新性.途径:有机合成及不同组分的协同复配。

项目编号： 40056

项目名称： 金属钢结构长效防腐涂料

项目简介： 该所长期从事金属钢结构防腐涂料的研制工作，先后开发出多种长效防腐涂料，如H94阻燃导静电耐温防腐蚀涂料、036耐油防腐蚀涂料、S97耐盐雾防腐蚀涂料等，在油罐、输油管线、沿海钢铁结构和设施的内、外防腐技术上取得了重大突破，各项指标居国内领先水平。

项目编号： 40057

项目名称： 船舶内燃机不解体清洗系统

项目简介： 内燃发动机是各类船舶、汽车、内燃机车、工程机械等装备的心脏，其性能和技术状况的好坏直接影响到这些装备效能的发挥。以船舶内燃机为例：由于使用时间长，频率高、工作环境恶劣的原因，存在着以下主要问题：燃油系统结焦和积炭，冷却系统结垢和腐蚀、涡轮增压器积炭。传统的解决办法是将内燃机解体维修和清污净化保养，由人工对各个零部件分别进行清洗处理。这种落后的保养方法不仅劳动强度大、清洗时间长、费用高，而且除垢不彻底、效率低、易损坏零部件。采用先进的不解体清洗技术，对于改善内燃机技术状况、提高维修保养工作效率、节省维修保养经费和时间，避免内燃机解体损伤和性能的下降，延长装备使用寿命，节省能源消耗和大气污染。该套车载式船舶内燃机维护保养装备，可在数小时内对船舶内燃机的燃烧系、冷却系和涡轮增压器进行快速清洗。

项目编号： 40058

项目名称： FQ－Ⅰ汽车发动机不解体清洗机

项目简介： 发动机工作一定时间后，燃烧室要形成积炭和胶结物，冷却系的散热器和水套会形成水垢，这些污物不及时清除会影响发动机性能，甚至引发各种故障。解体清洗发动机燃油系和冷却系，虽能达到清除污物的目的，但清洗时间长、劳动强度大、清洗费用高，还易损坏发动机零部件，而且难于保持原发动机的性能指标。

FQ－Ⅰ汽车发动机不解体清洗机克服了解体清洗工艺的弊病。它由微电脑自动控制，随时监测清洗的洁净度，可对中型以下的各类汽、柴油车辆发动机冷却系和燃油系同时清洗或分别进行不解体快速清洗。

项目编号： 40059

项目名称： 军用技术在工业余热、余压发电领域综合利用技术

项目简介： 通过运用航空发动机压气机技术和涡轮技术，成功开发出了用于高炉煤气余压透平发电装置TRT；用于冶金、石化、风洞试验等领域的轴流压缩机；用于冶金、建材、煤化工、炭黑尾气余热回收发电的余热透平；用于转炉炼钢的转炉风机；用于石化系统烟气余能回收的烟气轮机；用于炭黑领域的炭黑设备等产品。

项目编号： 40060

项目名称： 高压大流量数字开关阀技术

项目简介： 高压大流量数字开关阀主要用于控制高速列车半主动减振系统的关键液压元件。当测得阻尼力作负功时，打开高压大流量电磁阀，按一定的控制策略产生特定的阻尼力，使车辆的振动衰减；当测得阻尼力作正功时，关闭高压大流量电磁阀，使阻尼力消失，从而改善减振性能。

项目编号： 40061

项目名称： 液压AMT电控执行机构

项目简介： 液压AMT电控执行机构由油源系统、离合器执行器总成、选换档执行器总成。

该液压AMT电控执行机构通过车载ECU（电子控制单元）随时感测发动机工况（油门开度、车速、曲轴转速、现处档位等等参数），计算出变速箱的最佳变速比，并向选换档执行器和离合器执行器发出换档信号，通过控制电磁阀的不同工作状态（通电或断电），控制离合器分离、结合，换挡执行器换挡拨头带动变速箱拨叉运动，实现换挡功能。离合器活塞、换挡拨头的这一系列位移信号，控制变速箱完成准确的换档操作，从而实现变速器的自动选档换档。

项目编号： 40062

项目名称： 亚低温治疗仪（便携式人体微气候制冷系统）

项目简介： 亚低温治疗仪又称便携式降温仪、人体降温系统等，该产品的问世源于医学上的亚低温治疗。医学研究发现，亚低温对脑血流有调节作用，可以降低脑氧代谢、改善细胞能量代谢、增加神经元泛素的合成、减少神经元坏死和凋亡、促进细胞间信号传导的恢复、减少脑梗死的面积、减轻脑水肿和降低颅内压等，同时亚低温并不增加对其他组织器官的损害。近些年医学上采用亚低温治疗脑缺血、脑缺氧和脑出血病人，取得了令人瞩目的成果。

通过便携式人体微气候制冷系统

项目编号： 40063

项目名称： 宽温区制冷系统关键技术

项目简介： 随着外界环境温度升高，排气温度和冷凝压力逐渐衰减，当外界温度高于60℃时，排气温度、冷凝压力和制冷量的变化呈现加速趋势，并危及系统的安全。我公司发明并利用了适用于制冷系统宽温区运行的中高温混合制冷剂，掌握了混合工质热物性的计算方法和匹配技术，并成功的应用于不同类型的制冷空调产品。本项目主要研究20～75℃区间的制冷技术与应用，重点解决极端高温环境制冷系统可靠性和宽温区制冷性能改善等问题，实现制冷技术向65℃以上高温区域跨越，破解技术难题的关键在于制冷工质择优匹配、热力系统优化和技术转化与应用。

项目编号： 40064

项目名称： 高压贮气装置（气瓶）制造技术

项目简介： 高压贮气装置（气瓶）以GJB和用户具体需求为设计依据，经过设计优化，以特研不锈钢、特研钛合金为材料，通过机械加工、结构成型、热表处理、装调、试验验证考核等过程进行加工制造。

项目编号： 40065

项目名称： B级乘用车PEPS（包括P-EPS和DP-EPS）电动转向技术

项目简介： 小齿轮助力式电动转向系统P-EPS系统就是将管柱助力式电动转向系统C-EPS系统的蜗轮蜗杆及电机组件和传感器组件移植到齿轮齿条式转向器上的组合体。双齿轮电动转向系统(DP-EPS)是在单齿轮电动转向系统技术上发展的，齿条左右两端都有加工齿，分别与输入端的齿轮与电机端的齿轮相啮合；同时该装配电机不但可以左右移动，也可以进行圆周方向360度的旋转，使得P-EPS的装配适配性得到进一步的提高。随着直流电机性能的提高，具有更大助力的P-EPS将进一步拓宽电动助力转向系统的适配范围。

项目编号： 40066

项目名称： 真空低温连续干燥技术

项目简介： 本技术是 “十一五”国家科技支撑计划子课题。该技术利用水在汽化过程中其温度随蒸汽压降低而降低的原理，将湿物料置放在真空动力传质系统创造的真空环境下，采用高效供热系统不断地提供汽化所需热量，使物料中的水分在低温下汽化，在高气密动态密封装置工作下，实现真空环境下的连续进出料，达到物料中水分有效地去除和高产量的目的。

项目编号： 40067

项目名称： 高效节能环保型密集农产品烘烤成套技术

项目简介： 采用航天型号产品军用方舱技术、军用方舱保温密封技术、铆焊连接技术等军工技术，研发的新一代高效、节能、环保的成套烟叶烘烤成套技术装备。

项目编号： 40068

项目名称： 面向复杂地层的全液压旋冲钻进技术

项目简介： 通过对航天型号产品特种车辆研发技术、液压电子伺服控制技术、交流电机动力传动技术、大型成组加工技术等关键技术研究，公司研发成功了新一代高技术桩工成套技术装备。该产品除配置各种回转斗作业外，特别增设了排渣管路系统，同时还配置了短螺旋和长螺旋钻进，安装了套管护壁钻进，配合摇管装置和冲抓斗等进行全套管施工；配合伸缩式导杆抓斗进行地下连续墙施工，配合潜孔锤进行硬岩破碎施工；更换作业装置后也可进行旋喷施工和正、反循环施工；也可以配置液压锤、振动锤、柴油锤等进行其他形式桩基础的施工。

项目编号： 40069

项目名称： 液力机械传动及自动控制技术

项目简介： 液力机械传动及自动控制技术，主要任务是实现车辆自动换挡操纵和提高换挡品质，使主机行走速度适应工作要求，减少冲击。该技术是利用航天型号导弹液体火箭发动机及空气附件的复杂箱体成型技术、复杂油路集成技术、阀体控制技术、流体传动技术、流体控制技术以及涡轮泵技术按各分系统转化集成。

液力机械传动主要由液力变矩器串接一个机械变速器构成。液力变矩器以液体为工作介质，可实现非刚性扭矩变换；机械变速器采用定轴式或行星式齿轮传动，可实现不同方向、不同传动比(挡位)输出。液力机械传动兼有液力传动和机械传动的优点，只要匹配合理，既可以避免机械传动重载下发动机的“熄火”问题，又能提高低速克服重载的能力。

电控技术主要由TCM控制器、选档器、车辆接口模块(VIM)、油门踏板、转速传感器、电磁阀等组成自动控制系统，采用可编程控制闭环控制回路，根据发动机油门开度、车速、档位等信息，由TCM控制变速箱自动换档，为车辆提供了可靠的换挡保护功能、故障诊断与报警功能和舒适快捷的换挡调节功能。

项目编号： 40070

项目名称： 移动医院技术

项目简介： 通过对军用卫生后勤装备技术、航天武器地面设备特种车辆技术、军用方舱大板制造技术、车厢扩展、折叠、正压和负压密封、车辆对接、能源管理、车辆精密仪器减震、方舱净化等技术进行集成创新研究，开发了技术集成产品—移动医院。该产品分为门诊组、外科救治组、化验组和医疗供应组4个功能模块。上述功能由9辆特种车（即：门诊车、X线车、手术车、化验车、发药宣传车、生活车、供水供电车、垃圾运输挂车及帐篷运输挂车）和4顶帐篷组成。整个系统配置有完善的医疗装备，自带水电供应、生活卫生设施，药品、辅料供应较为充分，可完成门诊接诊，实现移动检查与诊断，实施基本外科手术，提供药品，为医院工作人员提供食物和水电，普及健康知识教育及宣传政府医疗卫生政策，进行医疗垃圾的分类回收，相当于一个县级医院的医疗水平。

项目编号： 40071

项目名称： 电液伺服阀

项目简介： 电液伺服阀是伺服系统的核心和中枢，广泛应用于航天、航空及民用工业领域，现有伺服阀产品在使用功能和流量压力规格方面几乎涵盖了当今世界上实用伺服阀产品的全部范围，包括：流量控制伺服阀系列；动压反馈伺服阀系列；余度伺服阀系列；机电双输入伺服阀系列。

项目编号： 40072

项目名称： 黑水调节阀设计技术

项目简介： 利用液体火箭发动机文氏管设计中对闪蒸、汽蚀特性的深刻理解，获得优秀的阀门流道方案，配合高品质耐冲蚀合金的使用，可在保证使用性能的同时极大提高阀门使用寿命。

项目编号： 40073

项目名称： 高性能蒸汽安全阀设计技术

项目简介： 符合ASME锅炉与压力容器规范第I卷动力锅炉要求。采用弹性阀瓣技术和上、下调节圈带背压调节机构的结构系统，通过了充分的冷热态试验考核，确保阀门在高温、高压工况下的可靠密封，具有优良的动作性能参数，运行可靠性高，节能环保效益显著。

项目编号： 40074

项目名称： 工业危险废弃物焚烧环保技术

项目简介： 依托液体火箭发动机高温、高压、高效、高速燃烧及可靠的自动点火技术，将工业危险废弃物送至焚烧炉进行高温焚烧，使有机废物彻底分解，然后通过冷却、吸收和洗涤等工艺，使尾气达标排放，同时焚烧过程可副产蒸汽，能为企业带来一定的经济效益。

项目编号： 40075

项目名称： 大型工业炉空气预热节能技术

项目简介： 利用液体火箭发动机燃烧热能技术中对尾喷管传热与高效冷却技术的深入研究，通过对温度场与水力模型的优化模拟并使之相匹配的技术优势，获得高效的能源利用方案，研发了广泛应用于石化领域各大型工业炉装置的节能技术，并获得了多项省部级重大科研成果。

项目编号： 40076

项目名称： 光学电压传感技术

项目简介： 光学电压传感技术利用普克尔斯（Pockels）电光效应，基本原理是：一束线偏振光通过电场作用的光学晶体时其折射率发生变化，使入射光产生双折射，从晶体中折射出两束线偏振光产生相位差，此相位差与所用电光材料的电光系数、折射率、光波的波长及所加的电场有关。当选定电光材料且绝缘结构确定后，相位差角只与被测电压有关。

项目编号： 40077

项目名称： 转向架智能立体存放系统

项目简介： 转向架是动车组的重要组成部分，其特点是重量大（≤10吨），体积大（长4.5米、宽3.15米、高1.1米），结构复杂，型号多样，价格昂贵，在本项目之前国内还没有针对该产品的立体存放系统。通过对国内外同类产品存放方式的研究和对转向架结构特点及检修工艺要求特点分析确定项目方案：利用高层立体货架来存储转向架，用计算机控制管理和自动控制堆垛运输车进行存取作业的仓库。它的功能除了单纯进行转向架的储存保管外，还担负着转向架的接受、分类、分拣、配送、存档等多种功能，同时避免了转向架在地面上简单的堆放形式，故除了实现高效率的物料管理外，还提高了储存容量。项目在重载堆垛机结构和驱动方式设计技术，可移动物品提取装置设计技术，高精度定位技术，重载货架设计技术等关键技术有所突破。

应用传统应力分析、机械动力学分析等方法，借助先进的有限元分析、动力模型仿真分析等计算机辅助设计方法进行堆垛机、货架结构的优化设计，通过结构效应分析，确定堆垛机、货架结构在各种工况下结构的受力情况，明确各工况作用下结构的控制因素，通过优化设计实现结构的刚性、强度、稳定性等要求，形成整体结构设计方案；通过对转向架自身固有属性的研究，开发出适合搬运、存储转向架的货叉机构、货架结构型式；通过集成整合激光测距寻址定位技术、总线技术、无线通讯技术、PLC控制技术、交流变频拖动技术、模糊算法技术等先进的自动化立体仓库控制技术，形成控制系统；对管理软件系统，包括物品的库存管理系统，智能分类子系统、选择货位子系统、出库决策子系统、安全监控子系统、故障分析处理等智能系统进行研究、开发，最终开发出一套适合存储管理转向架的自动化立体仓库，借此打破国外对超重超大物品立体存放的技术封锁。

项目编号： 40078

项目名称： 石油定向钻井用无线随钻惯性测量技术

项目简介： 关键核心技术是应用航天的惯性技术，完成对定向钻井过程中井眼轨迹的实时测量。石油定向钻井用无线随钻惯性测量系统的井下探管，是航天用石英加速度表和磁通门组成的高精度惯性测量传感器组合，并应用了航天的惯性测量、位置误差补偿和温度系数标定技术，是航天军用技术推广民用的典型应用。

项目编号： 40079

项目名称： 全方位智能移动平台技术

项目简介： 全方位智能移动平台采用四个全方位轮独立驱动，通过不同轮组的转速和转向的组合，可以以任意方向在二维平面内移动，不需要专门的转向机构，即可实现任意回转半径方式转动。

项目编号： 40080

项目名称： 车用片式氧传感器

项目简介： 氧传感器主要应用于汽车发动机管理系统中，通过检测尾气中的氧含量，探测结果以电信号形式反馈给发动机管理系统，探测结果与尾气中氧含量呈一一对应关系，发动机管理系统根据反馈信号，经过计算、分析、判断后发出指令给各执行器完成各种动作，使发动机在各种工作状况下都能以最佳状态工作。

氧传感器的工作原理如图1所示。氧传感器利用其陶瓷敏感元件中氧化锆陶瓷材料在高温下的氧泵特性感知氧气信号。氧化锆陶瓷在一定温度下可以导通氧离子，当其两侧的氧浓度存在差异时，将依据能斯特方程产生电势差。当发动机工作在空燃比λ=1附近时（通常为λ=0.99-1.01），氧化锆陶瓷将表现出显著的电势差改变（图1右），因此，氧传感器通过感知这种阶跃型的电势改变对发动机工作情况进行反馈控制，即在发动机进入贫氧或富氧时能提供基本的响应信号，提示发动机控制系统将空燃比调整回标准状况。

汽车中一般需安装两支氧传感器，分别安装在三元催化系统前端和后端。三元催化系统前端安装的氧传感器正是用于检测尾气中氧浓度，根据尾气中氧浓度的高低反馈给汽油发动机，汽油发动机根据氧传感器的反馈信号增大或减小空燃比，使得空燃比始终处于理想燃烧状态λ=1附近。三元催化系统将尾气中的有害气体如CO、CH和NOx等转化成无害的二氧化碳、水和氮气，最后再通过一个氧传感器确认尾气已经转化完全。

项目编号： 40081

项目名称： 长寿命高效率钛酸锂储能电池系统技术

项目简介： 采用钛酸锂系长寿命宽温度范围的电池体系研制的电池组合系统，已在军用电台，指挥中心等作为应急备用电源展开推广和应用。其输出功率最大可（组合）调节,输出电压AC 220V／380V，直流输出48V-480V可调。具有长寿命、易组合、高可靠特点，为重要部门提供安全可靠的备用电力。

项目编号： 40082

项目名称： 羰基法精炼技术

项目简介： 羰基法精炼技术是利用一氧化碳与某些金属特别是过渡族金属在一定的温度、压力作用下合成生成羰基金属络合物，反应式：Me+nCO=Me(CO)n，该反应是可逆的，反应方向取决于温度，压力与气相组成的浓度和压力。将生成的羰基金属络合物经过热分解获得纯金属的方法称为羰基法精炼技术。羰基金属络合物通过特定的热解装置控制不同的热解工艺参数，可制备出具有特殊结构状态的不同粒径的纯金属粉末产品。

项目编号： 40083

项目名称： 电子枪技术

项目简介： 采用Pierce电子枪基本原理，利用现代设计理念，对电子枪阴极结构、聚焦性能、扫描控制、高压打火保护等方面进行了创新性设计，实现了大功率电子枪的稳定输出，提高了设备运行的可靠性。

项目编号： 40084

项目名称： 高功率固体激光器技术

项目简介： 采用最新的光学、数学、结构力学设计软件，对激光器腔型、增益介质、结构布局进行系统设计，提高固体激光器的稳定性和可靠性。

项目编号： 40085

项目名称： 碘吸附器

项目简介： 碘吸附器用于核潜艇及其维修基地等军用核设施，去除其运行中产生的气态放射性碘。

项目编号： 40086

项目名称： 新能源装备

项目简介： 　　湖南江南银箭新能源装备有限公司作为湖南省内首家以天然气装备及清洁能源的综合利用为发展重点的企业，是国内天然气装备制造行业的知名企业之一，已形成以常温高压天然气和超低温液化天然气储存容器为基础、以储运装备为主体的天然气装备产业链，拥有车用CNG/LNG气瓶、LNG气瓶配套装置ECU/液位计等两大业务板块。母公司江南工业集团具有卓越的军工技术优势，是国家级企业技术中心，一级计量单位、一级理化检测单位。江南银箭依托母公司强劲的技术支持，获得B1、B2、B3、C3、D1、D2级压力容器制造许可，以及GB1、GC1等安装许可；公司通过了TS16949、 ISO11439质量体系认证及美国DOT、加拿大TC、德国TUV、法国BV等多个国家认证。

公司车用压缩天然气（CNG）气瓶生产线已具备年产各种型号的车用CNG气瓶20万支的综合生产能力，产品有全钢、缠绕两大类型，Φ232、Φ279、Φ325、Φ356、Φ406五大系列，20L到212L等40多个不同型号，覆盖目前市场上所有主流型号，广泛使用于各类轿车、客车及货车上，是国内唯一利用军工旋压技术制造CNG气瓶的企业，产品配装国内多家汽车制造企业，销售网络遍布我国31个省、直辖市与自治区，并出口至伊朗、泰国、中亚五国等地,品牌及规模位列行业前三。

公司建成目前国内最先进的车用LNG气瓶生产基地，年设计生产能力4万套，产品有Φ656mm、Φ556mm两大系列，175L到500L等10多个型号。卷筒机、焊接设备、抽真空设备等关键生产设备、X射线实时成像设备、氦质谱检漏设备等检测试验设备，以及阀门等多个零部件均采用国际知名品牌。15条抽真空生产线具有内外同时加热的独有抽真空工艺专利技术。与国内同类产品相比较，我公司产品的低温绝热性能居于行业最高水平，获得市场和客户的一致好评。

我公司研制的LNG气瓶用电容液位计是目前国内唯一的基于CAN总线的车载低温液位计，采用CAN总线进行双向数据传输，应用独创的传感器结构，配合嵌入式计算机实现系统自校准功能。比国内同类产品功能多、测量精度高、抗干扰能力强、操作简单、显示直观清晰，可广泛应用于低温容器(含压力容器)内的液体如液氧、液氮、LNG等低温液体以及其它绝缘液体的连续高度(容量)的测量；通过在国内首创集成燃气泄露报警器，公司还研发了汽油/天然气两用燃料发动机燃气电子控制单元(燃气ECU)，减少了安装线束、安装简捷，提升了天然气汽车的安全性能。

项目编号： 40087

项目名称： 复合材料应急路面器材及铺设技术

项目简介： 该技术针对自然灾害、道路（桥梁工程）、石油开采、城市和电力建设、海岸工程等领域的软地面承载和通载问题，研制了采用复合材料缠绕板结构的复合材料器材；发明了为满足车辆通过的路面板配套快装轻质路面板连接装置，解决了现有技术存在的连接装置不能快速拆装、重复使用性差的问题，可以人工安装，连接快速便捷；发明了一种复合材料应急路面板安装方法。

项目编号： 40088

项目名称： 非圆锥齿轮限滑差速器

项目简介： 主要研究非圆齿轮设计方法，突破了与差速器研制相关的齿形设计、优化方法、强度分析理论、加工技术、控制门限与解锁时机等关键技术，提出了一整套成熟的方法、工艺、规范、手段，研制了相应的加工装备及测试仪器、试验台等。

非圆锥齿轮限滑差速器具备高锁紧系数，提高车辆越野通过能力的特点。传动比变化规律不受齿数限制，可以大大提高数值变化范围，从而提高差速器的锁紧系数，同时减小脉动与冲击，达到汽车通过越野路面的要求。

项目编号： 40089

项目名称： 整体自装卸技术

项目简介： 主要研究利用一套自装卸系统从车尾完成整装整卸托盘和集装箱装卸作业的顺装式装卸技术，包括自装卸机构的设计、PLC控制系统的设计、上装与底盘匹配设计以及H架、H架随车装置和循环滚轮链板导向装置的设计等。基于整装整卸托盘可以开发各种专用托盘、方舱、集装箱等专用设备，利用此项技术实现这些设备的快速装卸。

项目编号： 40090

项目名称： 金属橡胶材料

项目简介： 金属橡胶是将不同直径和材质的金属丝卷制成螺旋卷，通过特殊的工艺，将螺旋卷定螺距拉伸后按一定形状进行编织铺放制成毛坯，然后将毛坯放入所需形状的模具中冷压成型，并经热处理而成的弹性多孔材料，是一种新型精细结构材料。

项目编号： 40091

项目名称： 复合型钼酸盐系钢铁用气相缓蚀剂

项目简介： 该产品是一种不含亚硝酸盐的钼酸盐系钢铁用气相缓蚀剂，主要由钼酸盐等组成，经加工制成粉剂、片剂或其它类型的防锈产品，与被保护金属共同置于密闭环境中，可有效防止各种钢铁类金属的锈蚀。

项目编号： 40092

项目名称： 抗静电气相防锈膜

项目简介： 在聚乙烯材料中添加了气相缓蚀剂和高性能抗静电剂加工而成。

项目编号： 40093

项目名称： 野战应急焊接技术及应用研究

项目简介： 延焊接是基于自蔓延高温合成技术（SHS技术）与焊接技术的一种新型焊接方法。该技术是将可进行自蔓延反应的高热剂和必要的添加剂混合均匀，压力成型为Φ15mm×150mm的圆柱型燃烧型焊条，一端封闭，一端安装引火帽，焊接时只需用火柴点燃焊条，利用燃烧合成反应放出的热量为高温热源，使受焊母材局部加热或熔化，以燃烧合成反应的金属产物为填料，采用手工电弧焊的操作方法，实现母材的牢固连接。

项目编号： 40094

项目名称： 军用机场高性能混凝土道面技术研究

项目简介： 本课题通过唐山机场混凝土道面进行了检测，采用现场道面板中实际取样的方法，测设了道面混凝土的抗折强度、耐久性，并采用道面平整度仪检测了道面的平整度。可以看出采用高性能混凝土能够使道面具有更高的强度、更好的耐久性及表面性能，其综合性能大大优于普通道面混凝土。大力推广和应用高性能混凝土，可使我国机场建筑工程水平上一个新台阶，具有极高的军事效益、经济效益与社会效益。

项目编号： 40095

项目名称： 用于剥落金属体表面油漆层的固体复合材料

项目简介： “用于剥落金属体表面油漆层的固体复合材料及其制备、使用方法”在国内首次创造性地应用喷射原理，研究出了用固体复合材料颗粒进行“干剥落”的脱漆模式，开辟了一条脱漆技术的新思路和新途径，它能够很方便地剥落所有金属表面的所有油漆层。

“干剥落”脱漆的基本原理是利用高速喷射的气体，夹带特殊的固体复合材料颗粒，不断冲击油漆层表面，通过半柔半刚的机械碰撞、磨损、垦削，反复作用于油漆层，使其强度不断降低，附着力减弱。随着时间的延续，最终使油漆层不断粉碎并从表面脱落。发明的用于剥落金属体表面油漆层的固体复合材料能保证在喷射过程中，只剥落表面油漆层，对金属基体无损伤。

项目编号： 40096

项目名称： 机场水泥混凝土道面采用改性沥青薄层盖被技术

项目简介： 为了解决军用机场水泥混凝土道面使用状况不良问题，恢复旧道面的使用功能，延长道面使用寿命，确保机场的安全和正常使用。根据力学与施工机械原理、施工组织与管理学方法，采用国内仅有的室内大型反射裂缝足尺实验设备和现场工程试验等手段，对机场水泥混凝土道面采用改性沥青薄层盖被的系列问题进行了系统分析研究，提出了成套的技术、方法及多项技术指标，主要成果有改性剂的选择和适宜的加工方法、薄层盖被厚度设计的合理方法、延缓与防治反射裂缝的技术措施、施工机械设备的选择与配置、机场道面大面积整修的接坡技术、沥青混合料铺筑质量控制方法等，并编写了《机场水泥混凝土道面采用改性沥青薄层盖被施工技术纲要》，为机场道面采用沥青薄层盖被工程提供了技术保障，规范了施工行为，这些研究成果丰富了机场工程的设计与施工内容，为机场道面维护改造创出了新途径，对机场工程学科发展具有一定推动作用。

该项目的相关研究成果先后在《中国公路学报》、《交通运输工程学报》等核心刊物发表有关论文11篇，已被国际工程索引收录3篇，《中国科学引文数据库》收录11篇，有2篇被《石油沥青》评为全国优秀学术论文。该项目被评为军队科技进步二等奖，该成果推广前景广阔。

项目编号： 40097

项目名称： 一种恶劣工况下金属摩擦副抗磨减摩技术

项目简介： 该技术应用摩擦化学和表面改性理论，通过一定的技术手段使稀土纳米复合材料沉积于金属基体表面（包括制造和使用过程中产生的裂纹自由表面），并利用金属摩擦工作过程中产生的高温、高压、摩擦化学条件，参与基体和裂纹自由表面上发生的复杂化学反应，如元素的催化渗透，促进生成与基体致密结合的金属陶瓷梯度功能改性层或聚集物，提高金属基体的减摩抗磨能力，阻止微裂纹滋生并使其愈合，增强基体表面的断裂韧性，阻止微裂纹的贯通，防止形成热流通道，提高基体的耐高温冲蚀能力，从而实现机械设备金属摩擦副表面全寿命周期主动防护,达到延长寿命的目的。

项目编号： 40098

项目名称： 防毒面具

项目简介： 山西新华化工有限责任公司是我国“一五”期间156项重点工程之一，是我国三防器材和煤质活性炭国家标准的起草单位。是我国防毒面具的动员中心和生产基地。1997年通过ISO-9001质量体系认证，2003年完成2000版的转换。具有外贸进出口经营权。

项目编号： 40099

项目名称： 饮用水处理

项目简介： 我公司是是中国兵工学会活性炭专业委员会的挂靠单位和山西活性炭行业协会会长单位，是我国三防器材和煤质活性炭国家标准的起草单位。1997年通过ISO-9001质量体系认证，2003年完成2000版的转换。具有外贸进出口经营权。山西新华化工有限责任公司致力于发展活性炭和以活性炭为基础的环保产业，“新华牌”活性炭是中国知名品牌，山西省著名商标，产品种类齐全、品质优良，并远销世界各地。公司承揽了北京、广州、深圳、杭州、昆明等自来水集团的水源深度净化工程。在备受关注的2005松花江水污染事件中，新华公司日夜兼程，运送活性炭，为哈尔滨人民早日饮用安全水奉献了应有的力量。   经过多年的发展，活性炭规模化经营成效显著，产销规模居全国第一。活性炭产品市场前景广阔，已被自来水、石油、化工、环保、劳保、等行业采用，希望与重庆市自来水公司有业务往来

项目编号： 40100

项目名称： 脉冲激光制备功能材料技术

项目简介： 利用高能短脉冲激光聚焦作用于靶材料表面，产生等离子体，使材料的结构及特性发生改变，重新生长成具有特殊性质的功能材料。利用该原理可制备具有广阔市场前景的类金刚石膜、高温超导薄膜、铁电薄膜及磁性薄膜等功能薄膜，还可用于制备超细纳米粉等。

项目编号： 40101

项目名称： 压电阻尼结构复合材料设计与成套制备技术

项目简介： 振动噪声问题几乎涉及到土木工程、高速铁路、国防建设等国民经济的所有领域。使用具有高损耗系数的聚合物是一种通用的减振降噪方法。但是，单一聚合物很难同时在宽的阻尼温度和频率范围内具有高的损耗因子；并且高损耗因子聚合物的模量低，难以适应材料结构功能一体化的发展趋势。因此，基于新的减振降噪原理的压电阻尼复合材料与约束阻尼结构材料逐渐成为阻尼材料领域的研究热点和重点。

本技术利用压电材料与导电材料所产生的压电阻尼效应以及聚合物基体材料所产生的粘弹性耗能机制，设计出聚合物基体、压电相、导电相弥散均匀分布的压电阻尼复合材料，揭示了其压电阻尼机制和自适应阻尼特性。研制的压电阻尼复合材料，具有结构强度和阻尼性能兼优，且随载荷增大和频率升高，阻尼性能提高，具有自适应阻尼特征。

本技术设计了压电相、导电相、聚合物复合材料体系与结构，通过物相优选、组成优化和制备工艺控制，研制出综合性能优异的压电阻尼复合材料，并赋予其自适应阻尼特性；实现了压电阻尼复合材料作为结构件在减振降噪结构中的工程应用；成功开启了压电阻尼复合材料及结构在船舶、高铁等交通运输行业中的工程应用先河。

项目编号： 40102

项目名称： 民用特种陶瓷材料及结构件技术

项目简介： 本项目以五二研究所承担的国防科工委军用新材料预研项目“抗弹陶瓷材料应用研究”、“耐烧蚀抗冲击陶瓷材料”等项目所取得的具有自主知识产权的重要研究成果“高性能氧化铝基结构陶瓷材料”、“高性能无压烧结碳化硅陶瓷材料”为基础，通过北方材料院金利公司、北方三山等特种陶瓷产业化平台，结合重大装备轻量化高刚性陶瓷移动平台核心部件、工业化装备耐高温、耐腐蚀结构件、民用防爆防护产品领域对高技术陶瓷的日趋广泛的需求，开展军用领域特种陶瓷高新技术成果向民用领域的产业化推广和转化。

利用五二研究所在特种陶瓷、高性能有机防护材料领域的技术优势，通过优化调整批量化生产工艺流程，立足现有设备基础，通过适当补充完善加工型设备条件，可将现有的“抗冲击高韧性氧化铝基陶瓷”军工科研成果转化为：民用和警用人体防护产品、防爆特种车辆改装和工业领域耐烧蚀、耐腐蚀、耐磨损结构件产品。同时通过中组部千人计划的引领作用和创新团队平台，利用在实际生产工艺中掌握的复杂形状陶瓷部件的成型、加工、烧结和焊接组装的成套工艺技术，可将现有的高性能无压烧结碳化硅、碳化硼材料制造技术，通过转化为国家重大装备：大规模半导体集成电路制造设备——大型光刻机轻量化、高刚性、低膨胀、耐磨损移动平台核心部件产品。全球光刻机市场基本由ASML（荷兰）、尼康(日本)、佳能(日本) 3家所控制。其售价极其昂贵，平均售价达4000万欧元。几乎占半导体生产设备总投资的20%。目前，国家组织了科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（简称02专项），开展22～14纳米前瞻性研究，形成65-45纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链。结合五二研究所的军品陶瓷材料及加工的成果基础，面向02专项研制配套的部件开展相关材料及部件的研究开发，通过材料和部件制备工艺的突破，推广军品陶瓷材料技术在国民经济重大装备上的应用，带动高端结构陶瓷产品的产业发展。

项目编号： 40103

项目名称： 新能源汽车高性能超轻质复合材料大型复杂壳体一体化成型技术

项目简介： 本技术突破新能源汽车轻量化部件集成模块化设计与制造一体化技术、超轻质轻量化复合材料结构/功能一体化技术和大尺寸/异型复合材料复杂构件快速成型工艺技术等技术瓶颈，形成快速制备混合动力新能源汽车用大尺寸/异型复合材料复杂构件的批量化生产能力，研制出具有自主知识产权的混合动力新能源汽车轻量化部件。

项目编号： 40104

项目名称： 真空浓缩工艺技术

项目简介： 真空浓缩技术是在真空状态下，降低硫酸沸点，采用蒸汽间接加热，液相为浓缩后的成品硫酸，蒸发出的气相水份中只有少量的硫酸含量，经过冷凝和冷却后，随水环真空泵排出，并在进一步冷却后作为水环真空泵的工作液循环后排出，排出的废水酸度小于1%，可循环用于生产。

项目编号： 40105

项目名称： SLM80型森林灭火发射器

项目简介： 随着全球气温的升高，世界范围内干旱、森林火灾发生频繁。我国人口众多、幅员广阔，但森林资源比较匮乏，而每年被火灾吞噬的森林面积约百万公顷。森林灭火弹的研究已在国内外普遍引起重视，作为熄灭林火的一种有效工具也开始被人们所承认。

SLM80型森林灭火发射器是一种可重复使用的发射灭火装置，属于单兵肩射使用，可发射单兵火箭灭火弹。

项目编号： 40106

项目名称： 碱性无氰预镀铜工艺及废水处理技术

项目简介： 采用无氰多啮复配混合主配位剂，能与铜离子形成高稳定的配合离子代替一般铜氰铬合离子，延缓二价铜离子在电极表面进行电子转移，有效防止二价铜离子在表面上的置换。可实现预镀与加厚一步处理，镀铜层结合力好，电流效率、沉积速度、分散能力和覆盖能力高于氰化镀铜。结晶细致，孔隙率低，延展性好。溶液无氰，镀铜后的含铜废水采用取代螯合沉淀-催化氧化-混凝联合处理，废水排放可达到GB21900-2008标准要求。

项目编号： 40107

项目名称： 固定化微生物曝气生物滤池技术

项目简介： 采用微电解预处理+固定化微生物-曝气生物滤池（I-BAF）组合工艺对国营第375厂TNT减压水处理研究。结果表明，微电解处理单元可将95%以上的硝基化合物转化为苯胺类物质，有效降低TNT减压水的生物毒性，为后续生化工艺创造适宜条件；组合工艺可有效降解废水中的污染物，MNT、DNT和TNT去除率达99%以上，苯胺类物质和COD去除率分别为84.1%和72.8%；生物处理单元药剂费用较低，仅为0.23元/吨水；组合工艺具有较高的抗冲击负荷能力，进水水质虽变化较大，出水指标仍可稳定达到国家一级排放标准和辽宁省废水排放标准。

项目编号： 40108

项目名称： TFT液晶显示材料

项目简介： 液晶显示材料属新型光电功能性材料，是液晶显示器最为关键的功能材料，直接决定了液晶显示器的显示质量、响应速度、使用温度、使用电压及可靠性等重要性能。该单位已在彩色液晶显示材料可靠性测试方法、质量控制标准、提纯方法、混合液晶灌装测试等关键技术领域取得突破。建立了彩色混合液晶研究开发平台和批量试制生产线。

项目编号： 40109

项目名称： 电子交互技术手册

项目简介： 随着装备向高精度、自动化、信息化方向的迅速发展，装备系统的功能不断增强，结构组成日益复杂，装备集成性不断提高。先进复杂的装备在设计、生产、使用和保障过程中产生了大量的技术资料，如各种技术图纸、文档、手册、使用和维修数据等，它们作为装备系统的重要组成部分，是支持装备使用、维修保障的重要资源。目前这些技术资料多以纸质为存储介质，虽有少量已数字化，但格式大多不能兼容，存在着查询困难、不易携带与保存、难于更新等问题。交互式电子技术手册 (IETM，Interactive Electronic Technical Manual)具有标准化、数字化、自动化和交互性等特点，能有效地解决装备技术出版物编制周期长、更新困难、使用不便的问题，对于缩短装备设计生产周期，降低装备的全寿命费用，提升整套装备的综合保障能力和战备完好性具有重要意义

自主开发了基于Android系统的IETM浏览器及发布工具，成功的将制作好的数据模块发布在Android平板上。数据发布工具是用来将已经编辑好的基于XML的数据模块和XSL、CSS等辅助文件进行结合，发布成可以直接在浏览器上可阅读的数据包。基于Android的IETM浏览器根据相关的业务规则将数据在Android平板上进行了友好的显示。

项目编号： 40110

项目名称： 定向能声波驱散系统

项目简介： 声波驱散类产品，因其作用距离远、作用方向可控、震慑效果好，非常适合机场驱鸟、远程语音信息宣传、远洋船舶反海盗过程中使用。国外已将此类产品大量应用于机场、运动场、远洋商船等民用场所。目前，我国还未开始声波驱散类产品民用化，为推动此类产品民用化进程，开展定向能声波驱散系统的市场推广，具有重要的经济性和社会性。

定向能声波驱散系统主要由声波发射器、三脚架和连接附件组成。三角架主要用于在作战地面上支撑声波发射器，可调节声波发射器的高度。连接附件包括电源线、音频输入线、送话器及专用MP3播放器。利用声波反射原理，通过拟合整流罩曲面实现声波的集束发射和能量叠加。系统声源包括内置警报音、Mp3播放器、送话器共三种。可实现100m距离内的语音驱散以及1000m距离内的语音宣传。

项目编号： 40111

项目名称： 核辐射监测技术

项目简介： 从“十五”开始，五八所在核辐射监测与安全防护领域进行了深入研究，突破了核辐射监测的关键技术，承担了二炮东风某型导弹指挥车和某型雷达车，陆军某型轮式侦察车和侦察维修车的核生化监测防护装备的研制任务，承担了中核四零四核材料厂人员全身污染监测仪、小物项污染监测仪等核辐射监测仪器的研制任务，为我国的核设施及部队提供了上百套的核辐射监测单机装备。五八所研制的人员全身污染监测仪、衣物污染监测仪、手足污染监测仪等一批核辐射监测仪器打破了国外垄断，成功应用于多个核设施，替代了进口产品，技术达到国际领先，在国内处于技术垄断地位，主要竞争对手为国外厂商。

五八所在核辐射监测领域突破了大面积辐射探测技术、高灵敏度的放射性快速监测技术、γ谱分析技术等众多关键技术。利用大面积辐射探测器+光电倍增管的方式实现了人员、车辆、衣物、工具等固定式和移动式测量，利用γ谱分析技术实现了放射性核素的有效快速识别。

项目编号： 40112

项目名称： 高精度光纤捷联罗经技术

项目简介： 该技术以光纤陀螺和加速度计为测量敏感元件，通过测试地球重力场、地球自转等参数，利用惯性捷联解算方法，实现对运动载体的位置、航向、姿态等信息输出。光纤捷联罗经主要由3个高精度光纤陀螺、3个石英加速度计、导航计算机和二次电源组成，通过自主突破低成本、高可靠性的船用光纤陀螺惯性测量单元研制、船舶晃动干扰基座下的高精度快速初始对准、基于多传感器的高精度组合导航等关键技术，研制出可满足低成本、高可靠和良好振动、冲击、盐雾、霉菌等环境适应性的中、高精度光纤捷联罗经，可取代传统的船用电控罗经，广泛应用于民用船舶导航等领域。

项目编号： 40113

项目名称： 面向实时异构分布式系统的数据连接解决方案BlueDCS

项目简介： BlueDCS由一套逻辑相互关联、功能各有侧重的一系列中间件软件组成，构建在分布式系统网络化硬件平台上，面向分布式系统应用领域需求、系统集成特点，解决多类异构设备上各应用功能之间信息共享、功能重组调度等问题。

BlueDCS软件通过采用软件中间件方式构建分布式系统统一的应用集成环境，整合分布式系统各类共性支撑功能，实现应用功能软件与底层硬件的有效隔离，使软件、硬件、网络可独立升级和扩展，基于订阅／发布机制的“软总线”方式为分布式系统各类应用提供“按需分发、按需获取”的共享信息操作环境，并以统一的接口和公共服务的形式，支持各类应用功能软件的构件化实现和在标准化硬件平台上的灵活配置，实现系统功能模块级的即插即用和灵活重构。

其主要功能包括：

信息管理功能

基于订阅/发布机制进行应用间的信息传输通道组织和信息分发，使应用无需关心信息的来源和去向等信息传输细节，以统一的信息交互接口实现按需信息分发、按需信息获取，并能够根据分布式系统信息交互模型，屏蔽非法信息；在信息分发订阅管理中提供QoS保证策略，维护状态信息的长效性和一致性，从而保证系统内应用状态的统一。

任务构件调度管理功能

能够根据系统任务调度设计要求，对共用计算资源上配置运行的应用软件构件进行维护和管理，能够根据不同任务模式和故障情况完成构件的动态加载、卸载等。

人机交互统一调度功能

能够根据人机交互界面设计要求，以统一的方式支持人机界面的热键、专用键等的分配，并能够在不同任务模式和故障情况下完成相应的界面构件的加载、显示、切换和卸载等控制,实现不同任务下个节点下人机交互功能的动态配置。

系统状态监控功能

支持对各设备和应用运行情况的实时状态监控，并可向应用提供获取设备节点和应用构件运行状态的手段。

数据记录功能

记录系统运行时应用间交互的信息交互过程及信息数据内容，供事后分析，支持对系统运行过程的回放。

项目编号： 40114

项目名称： 特种连接器应用技术

项目简介： 特种连接器应用是基于军用技术为基础，推广开发适合于民用领域的特种连接器。目前，军用连接器以其优良的电气、机械性能在军用领域发挥着关键的作用，军用特种连接器在通信、供电、网络、机械等应用领域和范围内均体现出了特种连接器的环境适应性，其材料、工艺、结构均经过军用舰艇的实际应用考验，其抗腐蚀、太阳辐射、水密水压、衰减、抗干扰等能力均远远高于普通民用连接器件。能够适应海洋、石油、矿产开发、水利等领域。对于多信号集成应用、大电流供电、网络通信等均有明显的应用优势。

项目编号： 40115

项目名称： 海洋拖缆系统研制及工程应用技术

项目简介： 拖缆系统设计、研制、工程应用系列技术，脱胎于军用拖曳声纳系统相关技术，并在此基础上，面向海洋能源数字勘探用户的实际使用需求，物理组成上增加了水鸟子系统、尾标定位子系统；在数据传输处理方面，增加了模块化处理机制、高速数据交换机；在系统状态监控方面，增加了高频声学网络定位、水鸟监控；在工程应用方面，增加了满足多缆布放及回收的快速处理挂钩、分流障板等。

拖缆系统是一个复杂的系统，在系统设计方面，除了满足技术性能以外，由于海洋物探系统独特的使用需求，还需要具备高效的工程应用性能。

物理构成：

拖缆系统由拖缆线阵、水鸟子系统（包括深度水鸟、罗经鸟、声学鸟）、定位尾标组成。

拖缆线阵为零浮力设计，其中集成了低频水听器（满足地震勘探所需要的20Hz-80Hz使用范围）、数据采集预处理板、数据传输包、抗拉伸骨架等，是拖缆系统的主体设备。依据充缆材料的不同，分为液态缆、半固态缆、固态缆三大类。

水鸟子系统，主要满足工程应用方面的需求。深度水鸟能够通过电磁感应模块，依据用户需求，维持拖缆的水下工作深度；罗经鸟能够提供拖缆的水下运动姿态；声学鸟能够提供给船上主控系统的高频声学网络所需的原始参数；定位尾标提供拖缆具体位置所需的原始GPS定位信号。

数据传输处理：

数据的采集，由集成于拖缆内部的采集模块实现，通过高性能的低噪声前置放大器进行初步的噪声压制，并依据约定的协议由数据传输包负责向船上的数据存储设备传输；

船上数据存储设备，模块化的设计，满足万道数据采集及预处理。

系统监控：

系统监控是满足实际恶劣海洋工作环境下的必须功能。由于实际拖缆系统为满足3D或4D勘探需求，需要横向多缆排列，缆间距为60-100m。在缆长超过6km、最长15km的情况下，尤其是在恶劣海上工作情况下，多缆之间极易出现缠绕事故。拖缆子系统依靠由声学鸟组成的节点，通过声学网络定位，实现水下拖缆姿态的监测。并依靠对深度等物理水鸟的控制，实现对水下拖缆的有效控制。

工程应用：

为了满足实际物探系统的使用要求，有效的实现拖缆的布放回收、多缆的物理排列、快速挂卸各类水鸟，在军用拖曳声纳的技术基础上，拖缆子系统增加了分流障板、特种挂扣等关键性设计。

拖缆系统系列关键技术，集电子、化学、机械、通讯、测控技术于一身。能够满足军民两大领域的使用需求，尤其是面向海洋能源勘探用户，能够提供海洋移动式、固定式系列解决方案，满足海洋油气资源勘探、海上油气田安全生产维护等方面的使用需求。

项目编号： 40116

项目名称： 图像声纳技术

项目简介： 726所研制装备的高分辨率多波束图像声纳采用多波束方案，成像速度快，有利于小型水下潜器的操控和作业，并改进了以往声纳采用单波束机械扫描方式、成像速度慢的缺点。

大多数多波束图像声纳的工作频率都在200kHz以上，本高分辨率多波束图像声纳选用600kHz工作频率，采用高度集成专用声纳多通道前放单元和数据采集传输单元实现信号的同步采集，利用高速FPGA实现多波束信号处理和数据上行传输，并采用嵌入式ARM 技术实现了声纳各分机的控制和通信，使声纳性能得以提高。同时在小型化、集成化、低功耗方面采取措施，使体积、重量、功耗等都得到有效的改进。

高分辨率多波束图像声纳主要由换能器阵、发射机、接收机及高速数据采集模块、信号处理及控制模块、电源模块等组成、显控计算机等组成。显控计算机通过电缆和进行控制信号和声纳图像数据的传输。

高分辨率多波束图像声纳有搜索和识别两种工作模式。整个设备结构紧凑，所有电子部分均安装在圆柱形耐高压薄壁密封壳体内，收发换能器基阵安装在壳体的顶部，最大工作深度可达水下150m。声纳通过一根水密电缆与显控计算机相连，电缆内有一组信号线和一组电源线，信号线是以太网接口传输线，传输声纳的控制信号和图像数据，电源线为声纳提供24V直流电源。对-15dB的前方目标发现距离为50m，识别距离为4m，并形成较清晰的目标二维图像。

项目编号： 40117

项目名称： 中高能双光子医用直线加速器系统

项目简介： 系统主要由行波加速管、电子枪、微波系统、高压脉冲调制器等组成。采用行波反馈电子加速器原理，利用微波能量对电子进行加速，使电子达到MeV级的能量。加速后的高能电子直接引出经散射处理后用于治疗深度在5cm以内的浅表肿瘤；高能电子打靶后产生X射线，用于治疗深部肿瘤。

项目编号： 40118

项目名称： 特种工业抗恶劣环境高可用控制系统

项目简介： 特种工业应用中，控制系统对于实时性、容灾能力以及高可用的要求越来越高，如采矿工业控制、核电站工业系统控制、民用航空工业控制、特种制造业等方面，而且还必不可少地要求高可用性，如在线维修、热备份等容错方法，系统要求更高的RAS（Reliability可靠性，Availability可用性，Serviceability适用性）特性，为此将对工业控制系统提出了更高的抗恶劣环境的要求。

技术突破

（1）基于LVDS信号的点到点高速串行数据传输技术研究；

具备自主设计能力，实现了点到点的高速串行数据传输技术、高速数据交换技术、高速信号完整性技术等。

（2）基于双冗余的智能平台管理总线的研究；

为满足可维护性、可诊断性设计的要求，实现了系统内部的智能平台管理总线。

（3）基于热备份的热插拔技术研究及实现；

采用智能管理方式及电源管理，实现了双冗余功能模块的热插拔技术。

项目编号： 40119

项目名称： 安全办公管理系统

项目简介： 保密工作向来都是军工单位日常管理工作的重中之重，涉及到企业内日常运作的方方面面，管理工作极其繁杂，产生的各类审批表格非常多。针对这样一项繁杂的工作如果采用传统的手工方式进行管理，则不仅要解决大量的事务性工作而且手工管理容易形成不规范的局面导致安全保密隐患。

鉴于保密管理工作的重要性、复杂度以及对信息化的要求，企业可以通过凌久保密工作平台进行高效规范管理以提升企业保密管理工作的水平与效率。

办公管理涉及到企业内各项日常的事务性工作，在手工办理的环境中往往出现各类不规范的情况，而且办公数据大多以纸质文件的形式散落存放在各地，有电子数据的也是经常存放在各个工作人员的办公电脑中。在这种情况下企业内的办公数据无法形成集中统一的有效管理，更无法便捷快速的对办公数据进行有效的统计分析，无法对数据进行充分的利用以便对企业内的日常运营决策提供有效的数据支持。而建立基于企业网络系统的网络办公平台，是提高办公效率和协调工作能力的有效手段，网络办公平台目前已是一项成熟技术，通过网络化的办公可以将各类办公业务流程进行集成固化以解决手工办理不规范的问题，同时使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作，从而改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业内的管理和决策提供科学的依据。

项目编号： 40120

项目名称： 射流管式电液伺服阀

项目简介： 射流管式电液伺服阀前置级为射流管结构，具有抗污染能力强、高可靠性及长寿命使用的特点。技术开发单位为解决舰艇所用的伺服阀抗污染能力差而自行研制了射流管式电液伺服阀，是目前国内唯一批量生产射流管式电液伺服阀的单位。目前由于国外技术封锁，无法获得进口产品，为突破国外封锁满足市场需要，在现有军用射流管式电液伺服阀设计技术和生产能力的基础上，根据民用领域的技术规格和产品批量的需求，通过产品经济性分析研究和产品批量设计、工艺技术研究，配置相应的设计、生产和试验检验设施，提高射流管式电液伺服阀批量产品质量的稳定性，并形成民用伺服阀批产能力。同时根据市场要求研制大流量、高压、温度适应性更强的新型电液伺服阀。

项目编号： 40121

项目名称： 水下有线通信技术

项目简介： 该技术用于实现在水下航行的各类航行器与操控母船之间的有线通信，其主要功能是在水下航行器航行和操控母船机动时安全地布放通信用导线或光缆，在二者之间建立起通信回路，进行可靠的双向有线通信，实现遥控、遥测信息的实时传输。系统由水下航行器上的通信导线布放装置、通信装置，以及操控母船上的通信导线布放装置、通信装置四个部分组成。

项目编号： 40122

项目名称： 黑光夜视摄像仪

项目简介： 黑光夜视摄像仪根据观察视场范围，距离远近，合理配置不同的隐蔽式黑光照明系统，根据不同光照环境、观察范围和观察距离，合理配置不同的光学系统和光学镜头。光学系统兼备红外截止和低通滤波功能，同时满足强光条件下和零照度条件下摄取图像的需要，使摄取图像质量不随环境光照条件变化，始终输出清晰稳定的视频图像。

项目编号： 40123

项目名称： 公共空间高效空气净化技术

项目简介： 本项目采用的主要技术如下：

第一步，使用特种滤纸复合高分子甲醛专用吸收剂、高分子酸性、碱性气体专用吸收剂，吸附空气中大颗粒的灰尘，同时将空气中的不易于被活性炭吸收的小分子的甲醛和酸性、碱性气体吸收，并避免在低温等离子区域被氧化成二氧化硫和氮氧化物，形成新的腐蚀性污染气体。

第二步，使用低温等离子和活性炭耦合技术吸收吸附各种可挥发有机物（VOC）和微小颗粒的可吸入颗粒物，以及能够快速杀灭95%以上细菌、病毒、尘螨等生物性污染物，尤其是针对H7N9、甲流病毒等有良好的效果。可挥发有机物（VOC）在低温等离子场会被分解和氧化，而部分未被分解氧化的有机物，以及微小颗粒的可吸入颗粒物，通常会带上电荷，我们把活性炭滤层作为低温等离子场的对电极，这样就可以把未被分解氧化的有机物和可吸入颗粒物拦截吸附。这一步可以把透过中效复合滤器的微小颗粒的可吸入颗粒物拦截下来。低温等离子场可以使空气中的氧气、水分子电离，形成强氧化性的活性O*和OH*，可以快速氧化VOC以及细菌和病毒，使其变为水和二氧化碳，活性O*和OH*被微尘吸附后，使其带上电荷，发生团聚，易于被带有相反电荷的对电极捕获，活性炭具有一定的导电性，比表面积也很大，作为低温等离子场的对电极时，可以方便的捕获带电的可吸入颗粒物、VOC。

第三步，使用低臭氧紫外杀菌灯耦合纳米二氧化钛光催化蜂窝板，对空气中残余的H7N9等流感病毒进行二次杀灭，纳米二氧化钛光催化蜂窝板在紫外灯的照射下，产生超强氧化能力，氧化分解透过活性炭层的可挥发有机物以及残留的细菌和病毒。

第四步，贵金属常温一氧化碳催化剂与消除臭氧催化剂的耦合技术。研制的贵金属常温一氧化碳催化剂具有高效催化一氧化碳的能力。紫外灯产生的少量臭氧，增加对空气中细菌病毒的杀灭能力，残留的少量臭氧可以帮助贵金属常温一氧化碳催化剂保持催化活性。消除臭氧催化剂可以消除剩余的少量臭氧。

第五步，使用膜分离富氧技术，可以从室外空气中富集氧气，产生35%浓度的富氧空气，输入室内，补充公共空间中氧气的不足。

项目编号： 40124

项目名称： 轨道交通用直流开关电器

项目简介： 主要用于城轨交通用直流牵引供电系统及机车车辆用直流开关电器。直流牵引供电系统担负着直流电力能量分配、系统保护、故障隔离和系统功能性重组等任务，基本覆盖整个轨道交通动力系统，除应用于地面牵引供电，还可在电力机车电牵引主回路保护、变流器短接回路、电容充电回路、地铁机车逆变器回路、车辆间的电力隔离及连接等不同系统广泛应用。

项目编号： 40125

项目名称： 船舶导航助泊系统

项目简介： 导航助泊系统通过大地方位解算、坐标系变换、海图标绘等技术，完成系泊过程中全方位船舶导航参数测量，并进行快速、准确的综合运动态势分析，辅助指挥员发出正确的靠泊指令，对提高大型舰船进港系泊的安全性和系泊效率具有重要作用。具有舰艇系泊相关运动参数的获取或测量功能；助泊港口、码头相关地理特征参数数据库功能；舰艇运动态势综合分析、监测报警功能。

项目编号： 40126

项目名称： 核设施辐射监测系统

项目简介： 我所核辐射监测与防护专业创建于1965年，主要承担舰船核动力装置核辐射监测与防护系统总体、系统的研究与设计，核辐射监测设备的研制与供货。我所研制的核动力装置辐射监测系统和仪表种类齐全，核辐射监测设备组装、调试和总成的技术工人经验丰富，目前已交付使用的多种多型核辐射监测设备均受到用户的好评。

目前国内正在运营的核电站中，厂房辐射监测系统的关键仪表完全被外国公司垄断；在建的核电站中，这些关键仪表也几乎全部由外国公司供货。面对严峻的国产化形势，加强这些关键仪表国产化研制，提升国内厂商的核心竞争力很有必要。

自2008年以来，我所积极开展船用辐射监测系统技术的军转民工作，转化对象为国内在建的核电厂。通过充分调研和消化核电厂辐射监测系统设备采购技术规格书、相关设计准则和质保要求，我所逐步将船用辐射监测仪表转化成了满足核电站使用要求的仪表，并取得了国家核安全局颁发的民用核安全电气设备设计、制造许可证。

2010年5月我所与中广核工程公司签订了广西防城港1、2号机组及广东阳江3、4号机组电厂辐射监测系统供货合同，首次实现了中广核电厂辐射监测系统总承包。同年签订了防城港核电站环境监测系统总承包合同。

目前我所已实现了核电厂辐射监测系统设备80%国产化，剩余20%设备正在向国家核安全局申请扩充核安全电气设备设计、制造许可证范围，预计在2013年底完成扩证工作，届时将实现该系统的100%国产化。

项目编号： 40127

项目名称： 矿山井下工作面智能网络视频安全监控技术

项目简介： 采用机载耐振电子稳像技术、去尘图像增强、无线宽带多跳自组技术、井下复杂移动生产环境智能视频分析技术，对矿山井下生产环境视频进行高清采集、视频处理、压缩、传输、解码、记录、显示、回放，体系完整、性能先进、便于扩展，解决了井下工作面等移动复杂生产环境安全监控难题。

项目编号： 40128

项目名称： 超静音箱装体设计及制造技术

项目简介： 多年来，711所致力于装备的振动噪声控制技术研究，突破了大量关键技术,并在装备上得到了大量应用，而该技术成果与上述的环境噪声治理技术具有很大的相似和关联性，将该技术成果转化为民用环境噪声治理技术具有很大的可行性。箱装体技术是711所在装备动力设备振动噪声控制技术中比较成功的技术之一,该技术是将隔声及隔振技术进行组合，是一种被动式的减振降噪技术，主要应用于动力设备的减振降噪，形成低噪声动力模块。箱装体技术涉及声学、结构、材料、自动控制及热力学等多个学科，是综合应用技术的体现。

在振动噪声控制中，采用箱装体技术可给高噪声设备带来至少25dB(A)的空气降噪量和35dB的振动隔离效果；同时箱装体技术中如高性能声学材料和结构等研究成果也能够为其它噪声治理提供优良的声学元件。因此，将箱装体技术转化民用具有很高的社会意义和经济价值。

在X用箱装体技术的基础上，开展箱装体民用转化的技术和工艺改进研究，包括开展多样化、不同声学等级的隔声材料声学特性的试验研究，轻质、低成本隔声构件的声学特性研究及加工工艺试验研究等，形成易维护、多样化、模块化、经济性高的民用箱装体装备，并通过民用柴油机发电机组的噪声治理进行应用验证，为民用箱装体的技术推广奠定基础，实现，节能、安全、环保的产业化民用产品技术。

项目编号： 40129

项目名称： 620气体发动机

项目简介： 本项目是在先进成熟的军用先进技术---620舰船用高速大功率柴油机技术基础上, 针对国内丰富的天然气、煤层气等燃气资源，进行自主品牌的绿色环保型动力装备产业化研发。在前期完成样机研制的基础上，实现其关键系统优化提高，突破和掌握气体安全输送、气体净化处理、智能控制等关键技术，完善工艺制造、试验验证装置，满足产业化生产条件，提高企业的经济实力和竞争力，为进一步发展深化军用技术和军品上水平、实现动态保军奠定良好的基础。

随着环保、节能降耗和减排意识的增强及工作的紧迫性, 加之石油能源的日趋紧张，国家对清洁能源、再生能源和替代能源的开发利用非常重视，并给予产业政策扶持，燃气发动机市场潜力巨大。

技术途径及突破的关键技术

（1）技术途径

在现有成熟的的军用TBD620柴油机技术基础上进行气体发动机的研发。利用公司多年来引进消化吸收再创新的研制经验，通过关键技术研究、工艺制造技术研究等，完成自主品牌气体发动机的研制。

（2）关键技术

① 稀薄燃烧设计技术

采用可控空燃比技术，高压缩比有利于提高发动机的经济性和降低排气温度，高空燃比可降低发动机爆燃倾向，有利于降低排气温度和改善排放。采用高能量智能点火系统，解决稀薄燃烧时的不稳定性。

② 进气混合控制技术

对空燃比进行精确控制，保证发动机安全、经济运行。根据可燃气体浓度，研究设计相应的控制程序，利用独立的控制系统实现对空气和可燃气的精确、可靠控制，满足各种浓度可燃气体的利用。

③监控系统的优化设计与制造技术

针对燃气发动机的监控系统的特点，采用32位微处理器作为核心来进行系统的设计开发。

④ 抗爆震控制技术

通过对爆震的研究，尽可能减小爆震的发生，同时进行实时检测， 进行报警或直接停车。

⑤ 低浓度燃气发动机设计技术

根据低浓度气体的特点，设计空气-燃气混合装置和安全保护装置（防爆和阻火）。

项目编号： 40130

项目名称： 地磁式车辆检测器

项目简介： 地磁式车位检测器采用我所自主研发的磁电芯片，结合先进的无线传输技术研制而成的新一代车辆检测装置。该装置具有检测准确、安装方便、安全耐用等特点。

地磁式车位检测器能检测车位所在地磁信号获得车位状态信息，并通过无线方式将该信息发送到上层应用系统中。使用电池供电，通过优化通信协议和检测策略进行能耗控制，延长电池使用寿命。无线通信和电池供电方式使得探测器相对独立，避免了停车场内大量的布线工作，极大地降低了施工安装的繁琐难度。

检测模块外壳采用坚韧的ABS 树脂材料，能够承受汽车碾压，同时进行了防水、防尘、防盗处理，安全可靠。

项目编号： 40131

项目名称： 多通道多模卫星导航射频集成电路

项目简介： 我国现在拥有世界上最大潜力的卫星定位导航应用市场，具有内置或者外置多模卫星导航模块的移动便携设备将成为未来终端市场的一大亮点，而这将成为BD/GPS多模兼容导航应用的最佳产品。

“多通道多模卫星导航射频集成电路”技术基于硅射频集成电路工艺，将多种模式、多种频率的卫星导航射频信号下变频至中频信号，并经过模数转换器量化为数字信号送至基带处理器。

“多通道多模卫星导航射频集成电路”技术突破了多模多通道系统架构设计、通道间隔离、数模混合信号设计、低功耗设计、一致性设计、低噪声设计、镜像抑制设计、有源滤波器设计等射频集成电路关键技术。

【技术特点】基于本技术研发的BD/GPS多模卫星导航射频芯片，兼容国内主流的BD/GPS基带处理器和国外主流的GPS基带处理器，具有低功耗、高性能的优势，可广泛应用于便携式GNSS多模导航设备（如手机、PDA、车载导航设备等）及专业导航设备中，具有较强的市场总体竞争优势。

【技术指标】

项目编号： 40132

项目名称： 北斗/GPS 射频芯片（模块）+多模导航基带算法

项目简介： BD/GPS多模卫星导航射频芯片，兼容国内主流的BD/GPS基带处理器和国外主流的GPS基带处理器，具有低功耗、高性能的优势，可广泛应用于便携式GNSS多模导航设备（如手机、PDA、车载导航设备等）及专业导航设备中，具有较强的市场总体竞争优势。

项目编号： 40133

项目名称： 2.4GHz短距离通讯RF系列化芯片

项目简介： 该项目针对2.4GHz短距离通讯关键芯片，利用核心器件突破的射频接收/发射芯片关键技术和产品，采用低成本实现方案，开发了具有自主通讯协议的2.4GHz短距离RF系列化芯片。

项目编号： 40134

项目名称： 微组装关键工艺设备技术

项目简介： 该技术采用微焊接等工艺技术将各种半导体集成电路芯片和微型化片式元器件组装在高密度多层互联基板上，形成高密度、高速度、功能集成、高可靠的三维立体机构的高级微电子组件。可以将多块甚至十几块PCB板级电路简化成一个高度集成的高密度组件，是电路组件功能进一步实现系统级功能的技术。

项目编号： 40135

项目名称： 无人机载搜救探测系统

项目简介： 无人机载搜救探测系统能从空中全天时、全天候独立遂行对海面、岛屿和海岸线区域进行侦察监视，获取海上航行舰船、岛屿和海岸线行驶车辆等运动目标的位置、速度和航向等信息。能对舰船、海港、岛屿海岸线目标进行高分辨率成像识别，为海上执法人员提供实时、动态的海面态势信息。

项目编号： 40136

项目名称： 高性能通用浮点数字信号处理器BWDSP100

项目简介： 该单位在十一五“核高基”重大专项的支持下，研制出了高性能通用浮点数字信号处理器BWDSP100。BWDSP100的制作工艺为55nm，该处理器从指令集、体系结构到软/硬件开发环境完全自主研制。

项目编号： 40137

项目名称： 高速磁浮运控系统安全计算机

项目简介： 安全计算机实现高速磁浮交通运行控制系统安全控制和防护的通用安全计算机硬件设备（包括外部接口部件）和操作系统（基础软件），它是高速磁浮交通运行控制系统的核心设备之一，它具有高实时、高可靠、高安全和能适应恶劣环境条件等技术特性，是一种遵循“故障一安全”设计原则的信号安全控制设备。

安全计算机主要应用于高速磁浮交通运行控制系统的分区安全计算机（DSC）、分区传输计算机（DTC）、分区道岔计算机（DSM）、分区牵引切断计算机（DPS）、车载安全计算机1（VSC1）和车载安全计算机2（VSC2）的部件设备。

安全计算机应在规定的时间周期内对外部输入和内部状态变化作出安全响应。规定的时间周期由操作系统保证，其设计应满足对550km/h以上高速磁浮列车运行进行控制和安全防护的要求。

安全计算机采用模块化和结构化设计，其总体结构采用三取二冗余技术。所有输入信息均被同时传送给3台平行处理的计算机模块，3个相互独立确定的结果按“3取2”进行比较，只有在3台计算结果中至少有两个一样时，安全有关的输出命令才有效，当3台计算机中有1台失效时，整个计算机系统应不中断地连续工作。

高速磁浮运行控制系统安全计算机是典型的安全攸关系统，应具有最高的安全完整性等级（SIL4），其开发流程和质量管理参照欧洲电工标准化委员会CENELEC的相关标准，即参照EN50126定义的系统生命周期模型，按SIL4安全完整性等级的要求规范生命周期每个阶段的活动，遵循各阶段应采用的相关技术，编写文档化的系统生命周期所有阶段全部活动的证据。在进行安全验收和审批前，最终形成称之为安全例证（Safe Case）的全部证据的文档化卷宗。

安全计算机是基于中国电子科技集团公司第三十二研究所抗恶劣环境计算机技术及ReWorks实时操作系统技术开发的。操作系统的功能和性能与硬件系统相对应，安全完整度等级为SIL4。

项目编号： 40138

项目名称： 30卫士移动安全会议系统

项目简介： 移动安全会议系统是30所强力打造的安全会议产品，具备低碳环保、方便携带、快速部署、高效实用、安全可靠以及节约多媒体会议室建设投资等特点。尤其针对当前党政、部队、军工等企业异地召开敏感/涉密会议所需经费大、流程复杂、效率低下、保密管理困难等现状提出的全方位解决方案。

该会议系统基于安全平板电脑，采用专有的通信协议及会议管理模式，可以达到快速开通敏感/涉密会议、全程管控敏感/涉密材料、集中管理会议设备的目的，在实际应用中具有简化会议准备流程、提高会议管理效率、保障会议资料安全等优势。

项目编号： 40139

项目名称： 空间太阳能电池转地面聚光光伏应用

项目简介： 该技术是通过透镜聚光的方式把一定面积上的光通过聚光系统会聚在一个狭小的区域（焦斑），太阳能电池仅需焦斑面积的大小即可，从而大幅减少了太阳能电池的用量。同样条件下，倍率越高，所需太阳能电池面积越小，是聚光光伏发电降低成本的新途径。

项目编号： 40140

项目名称： 铂薄膜热敏电阻

项目简介： 铂薄膜热敏电阻器采用物化性能稳定且耐高低温的贵金属铂材料作敏感材料，利用平面薄膜技术在陶瓷基片表面沉积铂薄膜敏感层并利用等离子刻蚀技术加工形成具有优良性能的铂薄膜热敏电阻，其主要是对温度进行测量。技术开发单位目前已完成铂薄膜热敏电阻器设计生产国产化，解决了产品生产的技术及工艺瓶颈，建立了国内唯一一条铂薄膜热敏电阻生产线。

项目编号： 40141

项目名称： 聚光型太阳能系统用锗衬底片产业化技术

项目简介： 该单位以VGF法锗单晶生长技术制备超薄锗片，已经解决了4英寸超薄锗单晶片的切割、研磨、抛光、清洗、测试和封装等关键技术，建成了4英寸超薄锗单晶抛光片研制生产线。由于聚光后产生的高温使光电转换效率降低，因此具有较好耐热性的以锗为衬底的Ⅲ-Ⅴ族化合物电池，成为了高倍率CPV系统电池的必然选择，也是低成本规模建造太阳能电站的有效途。

项目编号： 40142

项目名称： 新一代无线移动通信用射频集成电路及模块

项目简介：

（1）射频控制类集成电路技术。采用成熟的0.5um PHEMT技术加工的PHEMT具有较低的沟道电阻，较高的击穿电压，加上精确的金属膜电阻技术和通孔技术，可以实现低插损、高隔离的射频开关芯片设计。

（2）GaAs多功能IC的设计技术。在IC设计中，采用E/D PHEMT技术，将增强型和耗尽型器件集成到一个工艺平台上，提高产品集成度，减小芯片面积，提高产品性价比。

（3）功率放大器的线性补偿和温度补偿技术。通过在HBT基极有源偏置电路上引入电容元件，对器件基极大信号工作下的射频电流分量进行补偿；通过引入镜相电流源的办法，对产品高、低温下的直流偏置点进行补偿，并在设计中模拟整个放大器的高、低温线性特性，保障器件高低温工作特性和可靠性。

（4）射频多芯片多功能集成电路。采用多层PCB和LTCC作为电路的互连基板技术，采用三维电磁场分析软件HFSS进行整板设计的仿真和优化。

项目编号： 40143

项目名称： 大功率磁控管制造技术

项目简介： 节能环保是我国经济可持续发展的基本国策。我国六大高耗能行业能耗已占工业总能耗的77%，其中5个行业涉及加热处理。微波加热是一种与被加热物质直接相互作用的选择性加热方式，具有显著的高效清洁节能特点，在化工和冶金等行业使用微波加热替代传统加热可以极大提高能源的利用率，达到节能减排的目的。

微波加热用连续波磁控管是一种重入式谐振型正交场振荡器，是微波技术中的一种高功率源。磁控管工作时，阳极和阴极之间加有几千伏到几万伏的直流电压，同时必须把互作用空间安置在和管轴平行的均匀直流磁场中，阴极发射出的电子流打到阳极上，产生高频振荡，贮存在谐振系统中的高频能量，经过能量输出器传送到负载，并被吸收。

该系列产品是公司已经批生产的CK-147、CK-611、CK-2031、CK-2111型大功率连续波磁控管，用于工业微波加热设备做功率源。

项目编号： 40144

项目名称： 复杂环境高可靠光纤压力传感技术

项目简介： 光纤压力传感器按强度分为光纤压力传感器和光纤微压力传感器。光纤压力传感器以强度型光纤调制为主，通过光纤微弯曲导致传输光强度的损耗变化，来测量压力、温度、加速度、应变、流量、速度等环境参量。光纤微压力传感器以相位调制为主，如光纤水听器，利用声波对水下目标进行探测、定位和识别。

项目编号： 40145

项目名称： 一种新型耐磨防腐金属陶瓷石油缸套开发

项目简介： 该技术根据梯度材料设计的特点，采用材料逆向设计的方式，在一定温度压力条件下，使金属-陶瓷功能梯度材料熔融并浸润基体表面，涂层与基体原子之间发生扩散互溶与界面反应，在界面处形成新的固溶体合金，最终结合形成耐磨、耐腐蚀的多功能金属陶瓷复合体材料。

项目编号： 40146

项目名称： 航改机成套技术及应用推广

项目简介： 利用成熟的航空发动机技术，通过对其结构、部件、附件、零件等改型设计，增加航改机成套设备，使其满足航改机国家和国际使用规范。涵盖1MW～17.78MW的功率等级，有QD10B、QD16、QDR20、QD30C、QY40、QS45A、QD70B、QD128、QD185等多种型号航改机成套产品。

项目编号： 40147

项目名称： 大电流连接器技术

项目简介： 该产品接触件多为冠带孔、弹簧孔等形式，此类接触件由于其良好的接触性能和耐环境性能在电流传输中能承受较大负载。该产品结构能适合复杂恶劣的环境，保证内部电流的持续传输不受外界环境的干扰。

项目编号： 40148

项目名称： 传统直流接触器技术

项目简介： 直流接触器（以下简称接触器）是自动和远距离操纵用的一种控制元器件，与交流接触器相比，其特点是线圈部分采用直流控制,开断直流/交流负载。工作基本原理为在接触器控制端输入直流控制信号，从而使接触器线圈产生电磁力，该电磁力带动连接负载的心杆运动，从而达到让连接负载的触点接通或断开的作用来控制电气线路的开断。

项目编号： 40149

项目名称： 带水气分离装置的复合式冷却器

项目简介： 该项目产品是为ATLAS公司的固定式空压机系统配套的，由于空压机的工作原理对冷却器有以下几点要求：1.结构紧凑、重量轻；2.强度高、可靠性好；由于主机功率较大，并且无论在各个应用领域，空压机作为长期稳定的空压站，工作时间的特点呈现不间断和长时操作，所以在设计时需要考虑提高其强度，减少设备维修率,从而提高可靠性成为一个重点，主要表现为在散热器制造时从核心工艺方法考虑，提高产品可靠性：（1）提高芯子钎焊质量,对真空钎焊温度场进行分析，改进焊接方法，（2）提高主焊缝的焊接质量；3.水气分离功能：由于空气压缩在吸入常温空气以后和系统内自身的高温油混合以后进入压缩单元，在完成压缩循环后需要进入散热器进行冷却，而进入散热器的气体往往携带大量水分，在冷却过程中水分析出，所以通常的冷却系统，在气体排出散热器以后会进入一个水气分离器，进行二次分离将水分从压缩空气中隔离出来。

产品属于永红公司自主设计开发的冷却器系统，该产品是一个复合式冷却器，散热器芯子的一部分是油冷却器，另一部分是气冷却器，在气冷却器的出口端，通过对集气室结构的改进，集合了一个水气分离器在散热器上，从而减掉了以往的独立式的水气分离器，使得冷却器系统结构相当紧凑。另一方面，采用带翅片新型水气分离装置的结构设计，不随冷却器安装方式影响，具有阻力小、易清洗的特点，水气分离效率高95%。同时，为提高散热器的真空钎焊合格率，通过ANSYS仿真模拟真空钎焊炉温度场，改进钎焊工艺，保证芯子钎焊时均温性，提高该产品的钎焊合格率。该项目具有一定的新颖性、先进性，在市场上属于少有的先进技术类型

项目编号： 40150

项目名称： 平视显示高亮液晶像源技术

项目简介： 人机效能和安全性的提升一直是先进交通工具发展的主要方向，无论对于机载、车载电子系统，平视显示器的运用都能有效地提升资源和态势管理水平，使其具备灵活高效的空中防撞、近地告警、路况预测、夜间和雾霾天气驾驶辅助等功能，减小应急反应时间，提高安全性和操作舒适度。

而平显系统中最核心的部件为像源，用于接受平显图形发生板卡的视频格式信号，在物理上实现电光转换，呈现图像信息。平显显示质量，很大程度上取决于像源的分辨率、亮度、对比度等指标，像源一旦出现故障，整个平显也将失效。传统平显一般采用阴极射线管作为像源，由于是真空器件，抗振和可靠性差，需要高压驱动，系统复杂，易受干扰，重量、功耗大，不符合节能环保发展方向，因此近年来国际上的知名航电企业开始采用液晶模块作为平显的像源。中航华东光电有限公司也于2009年在国内首次研发成功了基于LCD的超高亮平显数字像源，已开发出系列多款产品，成功应用于某型军用飞机完成装机试飞，并在巴黎航展上展出。

平显像源主要由有源矩阵液晶显示阵列、光学功能膜、LED背光、驱动控制电路等组成，能够按照接收到的视频标准格式显示视频信息，具备在昼夜亮度模式下根据控制信号调整显示亮度的功能，具备对显示状态、温度状态和通讯控制状态及错误的检测输出功能。

通过多年的技术攻关，中航华东光电公司在平显液晶像源所涉及的超高亮背光设计、对比度增强技术、光谱和亮度视角控制、高效线性恒流背光源驱动、数字视频抗干扰技术等关键技术上取得了多项重大突破，已经掌握了平显数字像源研制的核心技术，并能够根据应用平台和用户需求的差异作个性化订制开发，填补了国内空白。

项目编号： 40151

项目名称： 先进LED背光源与驱动技术

项目简介： 机载液晶显示器具有高亮、高效率、高色域的特点，本公司在先进LED背光源以及驱动电路上具有多年研发经验和技术积累。该项技术主要由以下几项技术组成，这些技术可以应用在对背光性能有特别要求的民用场合。

（1）高效LED背光驱动技术

采用DC/DC恒流芯片或者自制线性恒流源作为背光源驱动电路，合理选择LED灯串联的个数可以使驱动电路的工作效率达90%以上。

（2）具有白平衡效果的背光源

采用橙色和蓝色LED给白色LED补色的方法，可以获得色温在6500k，色坐标ｕ′=0.198, v′=0.468的理想白平衡光源。首先对各色灯的驱动电路调光PWM高电平进行合理配比，然后采用调频调光算法来进行背光亮度调节。根据色度传感器的反馈可以自动调整各色灯的驱动，保证随着温度的变化，背光颜色依然维持白平衡。

（3）动态背光源技术

根据显示画面各区域的明暗程度从而决定背光明暗程度的一种新节能技术。该技术关键在减少底背光灯个数、动态背光调整算法和像素补偿后图像重建。

（4）冗余备份背光源驱动技术

首先在布置背光灯时采用交叉冗余布灯，再对控制器进行冗余设计，最后设计了简化备用驱动电路，确保在供电电源正常情况下，背光源还能够正常工作。

项目编号： 40152

项目名称： 自适应闭塞列车运行控制技术

项目简介： 采用TCAS和ADS-B设备的技术，可在列车自主定位的基础上，实现列车之间彼此相互监视，以及地面对列车的监视，解决列车运行完全依赖地面设备和地面指挥的问题；在没有加装ATP设备的列车上，可根据从公里标获取的轨道限速信息及通过地面基站获取的临时限速信息，比对列车当前速度，以实现列车超速防护功能。

项目编号： 40153

项目名称： 刚挠结合PCB技术

项目简介： 通过应用刚挠结合印制板，可实现设备中不同控制模块间的立体电气互联，替代传统的电缆连接方式，解决传统的电缆互联带来的诸多问题。可以大幅度减少设备尺寸、重量。

项目编号： 40154

项目名称： 数字化物流拣选配送系统

项目简介： 数字化制造是新技术革命驱动的新经济革命的核心，也是将来制造科学与工程的核心。随着制造业信息化进程的加快，制造业的智力投入和服务意识日益增强。面临激烈的市场竞争，制造业除了千方百计降低成本、提高效率和质量外，提高企业的资源使用效率和对市场的快速响应能力也是制造业追求的重要目标。

在这种背景下，中航沈飞公司为实现其军机生产由传统批次管理向精确架次管理的转变，从研究自身能力、融合有价值的制造理念出发，以军工企业亟需解决的数字化制造生产线领域关键技术为突破口，从中航沈飞公司总装厂生产线物料拣选配送入手，将数字化库房、数字化物流装备、系统控制与协同管理平台软硬件结合在一起，实现从总装物料需求向部装物料需求、部装物料需求向零件物料需求拉动的全新生产组织方式，解决了生产一线的物料分拣准确性和分拣效率不高的问题，同时解决了生产基层数据信息、自动化系统及其他管理信息系统（工艺、计划等）的集成与协作问题，从而也解决了物流瓶颈、消灭信息“孤岛”，进而完成流程重组以及与上层信息管理无缝集成的难题。

“十一五”是我国军工行业发展的关键时期，我国的军工集团都制定了发展计划。“军民结合，以军促民，以民保军”是我国军工企业发展的必然之路。因此，抓住军品发展的大好时机，加快优势民品的发展，是我国军工行业发展的关键。国防科工局对军工行业提出了“大协助、小核心、寓军于民”的产业格局。同时，中国航空工业集团公司秉承“航空报国、强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信、创新超越”的理念，提出了“两融、三新、五化、万亿”的发展战略。

因此，结合数字化物流拣选配送系统在军工领域的成功应用，在开放的政策及市场需求环境下，推广数字化物流拣选配送系统到民用范围具有广阔的应用前景，必将产生巨大的经济效益和社会效益。

中航工业沈飞公司依托深厚的航空产品研发生产技术优势，长期坚持走一条技术同源、寓军于民的发展之路，在政策优势、产业优势、资源优势、技术优势的基础上，将数字化物流拣选配送系统成功转于民用，最终达到“军民结合，以军促民，以民保军”的目的，在非航空民品领域闯出一片新天地。军工不能应用无线网络问题，通过数据进行采集和管理、现场物料的实时跟踪及控制最终实现提高工作效率、提高拣货准确率。

项目编号： 40155

项目名称： 纳米氧化铝耐磨耐蚀涂料研发

项目简介： 突破了涂层结构优化技术、纳米级度的均匀分散工艺和纳米涂料性能检测和评价技术，采用三步法制备纳米氧化铝耐磨耐蚀涂料。首先通过醇盐水解制备球形纳米氧化铝，其次进行纳米氧化铝表面改性，最后制备纳米氧化铝改性氟聚氨酯涂料。

项目编号： 40156

项目名称： 二次电源技术

项目简介： 技术开发单位把航空领域的二次电源应用于轨道交通产品开发研制之中。在产品设计中采用电源变频技术，使产品在各种负载状态下均可实现较高的转换效率；采用电源均流技术，使产品的热应力得以分散，提高产品可靠性；采用智能负载管理技术的采用，使整机电源系统和负载状态监控智能化。

项目编号： 40157

项目名称： 高压大流量轴向柱塞泵/马达产业化项目

项目简介： 该技术成果是液压系统中重要的液压动力元件和执行元件，主要是利用柱塞往复运动完成吸油、排油来进行工作。

项目编号： 40158

项目名称： 碳/陶刹车片产业化关键技术研究

项目简介： 该技术采用ＣＶＩ（化学气相沉积）+ＲＭＩ反应熔体浸渗法复合工艺制备C/C-SiC复合材料（即炭纤维增强炭和碳化硅基体）。首先对预制体（碳纤维整体针刺毡）进行CVI沉积，增密到一定密度后再采用RMI工艺进行熔融渗硅。

项目编号： 40159

项目名称： 低慢小目标光电探测技术

项目简介： 低慢小目标光电探测技术主要用于对动力伞、航模等低空慢速小（简称低慢小）目标进行自动搜索、跟踪和定位，填补了我国在相关技术领域的技术空白。该技术采用红外自动搜索技术，可实现对系统周边2.5公里范围内的低慢小目标进行自动搜索，再利用智能图像处理和高精度转台控制技术可实现对目标的自动跟踪，同时利用激光测距仪可对目标进行实时定位，并将目标的图像和位置信息实时传送至上级指挥中心，以便进行相关处置。

项目编号： 40160

项目名称： 多传感器光电监控技术

项目简介： 集成红外、电视、激光等多种传感器，可实现昼夜全天候大范围、远程光电视频监控和目标远距离探测、跟踪与定位功能，还可与雷达、微波、光纤等多种传感器实现联动监控。系统还具有图像清晰、目标智能探测识别和跟踪能力、全景图像拼接能力、组网监控能力等特点。

项目编号： 40161

项目名称： 北斗探空系统

项目简介： 北斗探空系统分为地面和高空探测设备，地面主要为接收机、天线和数据处理软件，高空探测设备为探空仪，探空仪有气球携带可探测0～40km的高空温度，湿度，压力及风的廓线，用于天气预报和气候分析，也可为航天器，武器飞行等提供气象保障数据。

项目编号： 40162

项目名称： 高强度高韧性药芯焊丝制备技术

项目简介： 目前，国内只有48条药芯焊丝生产线，且都为普通药芯焊丝生产线，军工行业采用的高强度高韧性药芯焊丝大部分依赖于国外进口。

高强度高韧性药芯焊丝制备技术依托于药芯焊丝成型机，集成了智能数字控制技术、交流伺服电机动力控制传动技术、镍铬碳化钨粉末喷焊表面硬度强化技术等军工技术，并实现多项技术突破：1.通过对药芯焊丝中结晶水矿物质进行高温脱水，增加适量氟氢化物等措施，突破了焊材化学成分控制对焊缝金属性能影响的技术瓶颈，完成了高强度高韧性药芯焊丝配方设计。2.通过对大直径卷筒喷焊过程中的加热和保温过程进行严格控制，采用镍铬碳化钨粉末喷焊技术，确保了卷筒硬度、耐磨性的提高和稳定均匀性，提高了卷筒寿命。3.在药芯焊丝成型系统上配置药粉在线监测设备，实时监测金属粉末含量，确保粉末精准填充料。

项目编号： 40163

项目名称： 高精度陀螺井迹多参数测量系统技术

项目简介： 该技术以陀螺仪和加速度计为测量敏感元件，通过测试地球重力场、地球自转和仪器自身运动等参数，利用惯性捷联解算方法，实现对油井和钻井井眼轨迹的连续测试和精确定位。

项目编号： 40164

项目名称： 快速打桩接地技术

项目简介： 近年来，地震、泥石流、冰冻、雪凝等灾害高发，要求对灾害的应援救援作出快速、高效的反应。在救援过程中，移动电站、移动通讯车等救援装备必须在可靠的接地条件下才能稳定正常工作，传统的接地方式是，采用挖坑填埋或锤砸方式进行接地打桩，并采用换土、浇水等方式来进行降阻，耗时、费力，无法满足快速、高效的救援要求。基于此，开展了快速打桩接地技术研究。

本技术的实现的原理和途径是：

1.根据电能驱动电机旋转，经减速器放大旋转扭矩，偏心轴旋转锤击冲击块产生高频振动的工作原理，将打桩机壳体做为电机定子、将减速器与电机转子与减速器输入轴作为整体零件、将偏心轴与减速器输出轴作为整体零件等一体化设计实现了打桩机的一体化高度集成。

2.利用热量传导、辐射传递的特点，逆变器壳体采用辐射散热条状结构，增大了散热面积，加快了热量的流散，保证了逆变器内部较低的工作温度，消除了逆变器因箱体内部温度过高而发生死机的现象。

3.利用降阻剂溶液中金属离子极化流动导电原理和保湿剂具有的吸水保湿和流动性差的特点，通过加大强电解质导电盐含量、减少强吸水树脂越含量的方法，经过科学配方和试验验证，使配制的降阻剂达到了快速降阻、短期保效的作用。

快速打桩接地技术实现了打桩机一体化高度集成技术、逆变器全金属密封辐射式散热技术、降阻剂快速流动渗透技术等技术的突破。

项目编号： 40165

项目名称： 谐波传动技术

项目简介： 谐波传动作为一种新型传动，是国际上公认的高新技术，主要通过机械波（或动力波）使材料产生弹性来达到传动要求的一种新的传动方式，它具有其它传动难以达到的优点。目前日本谐波产品垄断了主要国际市场，许多高新技术领域往往需要依靠进口才能满足需求。

运用谐波传动技术开发的：XB1系列、XB3系列：XB25、XB32、XB40、XB50、XB-60等系列谐波减速器广泛应用在多个型号的导引头伺服机构中，实现了多项关键技术突破：1.谐波齿轮模数较小，加工困难，公司发明了小模数齿轮的加工方法，最小模数目前到0.15 mm；2.解决了谐波柔轮的防变形加工技术；3.发明了谐波中凸轮仿形加工方法；4.解决谐波壳体的硬质阳极化处理技术；5.谐波减速器的可靠性技术。

项目编号： 40166

项目名称： 高效节能微波高温烧结连续辊道窑炉

项目简介： 该技术属于内加热方式，利用微波具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量，能量利用率极高。材料的介质损耗使其材料自身整体加热至烧结温度而实现致密化，是快速制备高质量的传统材料和新功能材料的新方法，可实现快速节能烧结、合成。技术开发单位已建立必需的微波源及波导器件生产、调试平台，已掌握微波源设计与研制、波导器件的设计及加工、微波加热谐振腔的设计、窑炉系统设计以及永磁材料微波烧结工艺等相关技术，具备研制单台产能不低于2500吨（永磁铁氧体器件）的大型微波高温烧结设备设计与制造能力。

项目编号： 40167

项目名称： 物联网无线数传设备

项目简介： 工业物联网终端数据采集系统是工业物联网的重要组成部分，适用于工业物联网的新型无线通信技术和传感器节点的研发，是工业物联网技术突破和产业发展的一个重要方向。通过吸收国际先进技术，提升和改造我国现有工业设备数据采集系统，能够加快我国装备制造业的产业升级，提高我国工业技术水平，符合我国十二五发展规划，有着广泛的应用市场和良好的应用前景。

鉴于对先进通信协议和市场前沿需求的深刻理解，本项目针对物联网领域的前沿问题，给出了完整的解决方案。实施之后，有望缩短与发达国家在此方面的差距，并必将带动国内在本方向的巨大发展。

项目编号： 40168

项目名称： 高精度弱磁探测技术

项目简介： 高精度弱磁探测技术是21世纪现代探测技术的重要组成部分，相对于传统的声纳探测技术而言，高精度弱磁探测技术能够获取更加丰富的信息，且具有探测范围广、灵敏度高、保密性好、成本低、体积小等优点。高精度弱磁探测技术被广泛应用于航空探潜、海洋监测、地下和水下铁磁物体的探测、地震预测、地磁匹配导航，飞机发动机零部件精密无损检测以及医学上的核磁共振等各个领域。

项目编号： 40169

项目名称： 柔性薄膜太阳电池

项目简介： 本项目主要涉及柔性衬底（聚酰亚胺或不锈钢箔）硅基薄膜太阳电池卷对卷先进制造技术。柔性薄膜太阳电池具有重量轻、柔软可卷曲、不怕碰撞等特点，可以贴在几乎任意弯曲的表面上，在建筑一体化和户外应急充电领域有广阔的应用前景。

本项目的核心技术涉及柔性硅基薄膜电池的制造工艺和技术，包括材料生长、激光划线、封装等，该技术可以提供高效率的柔性薄膜太阳电池组件。同时还有相关的应用产品技术，包括户外太阳能登山包、太阳能伞、便携式充电包等。

目前已成功开发出柔性衬底（聚酰亚胺或不锈钢箔）硅基薄膜太阳电池卷对卷先进制造技术 ，包括材料生长、激光划线、封装等，可以提供高效率的柔性薄膜太阳电池组件，同时已经开展了折叠式充电包和户外登山包等应用产品的开发。

项目编号： 40170

项目名称： 氢气及混合气体智能识别终端及专家系统软件

项目简介： 依托先进的半导体传感器芯片集成技术，传感器芯片是基于微电子薄膜纳米半导体工艺制造，具有体积尺寸小、极高的灵敏度、稳定性和重复性。可在多种复杂背景环境条件下正常工作。

项目编号： 40171

项目名称： 光纤电流监测技术

项目简介： ：该技术主要利用的是磁光法拉第（Faraday）效应，光源发出的光被分成两束物理性能不同光，并沿光缆向上传播，在汇流排处两光波经反射镜的反射并发生交换，最终回到光电探测器处并发生相干叠加。当通电导体中通上电流后，在磁场作用下，两束光波的传播速度发生相对变化，即出现了相位差，使探测器处叠加的光强发生变化，通过测量光强的大小，即可测出对应的电流大小。

项目编号： 40172

项目名称： 光纤周界入侵报警系统

项目简介： 系统通过布设传感光缆，对探测区域附近扰动进行持续和实时监控。传感光缆采集光缆线路中的振动信号，进行分析处理和识别，分辨出入侵或干扰动作，实现系统实时预警、告警，从而达到对扰动行为报警的监测目的。

项目编号： 40173

项目名称： 催化裂化装置气动脱硫装备产业化关键技术

项目简介： 该技术在气动脱硫塔内用NaOH再生溶液作脱硫剂除去烟气中绝大部分的SO2和超细粉尘，在塔外采用Ca(OH)2浆液对脱硫浆液进行再生置换，生成稳定的亚硫酸钙晶体和NaOH溶液。增设酸化系统，用以处理再生系统的副产品，生成含水率≤10％的石膏，避免二次污染。新研发的脱硫酸化复合塔为该技术的核心设备，在满足催化裂化装置烟气脱硫达标的同时为新增的酸化系统提供酸性溶液，而无需另加酸性物质，整个脱硫系统几乎不需要外排废水。

项目编号： 40174

项目名称： 煤粉锅炉等离子无油点火装置

项目简介： 该技术是利用直流电流在介质气压0.2～0.5MPa的条件下，通过高频或接触起弧，形成T＞3000K的梯度局部高温区，等离子电弧与分级燃烧的煤粉燃烧器中的煤粉进行直接接触，在高温强烈作用下，煤粉颗粒在瞬间释放出挥发份，并被破裂粉碎而再造挥发份，使煤粉迅速燃烧，等离子体内的化学活性物质可加速热化学反应，促进燃料的完全燃烧。

项目编号： 40175

项目名称： 铝绞线复合材料芯制备技术

项目简介： 长期以来架空导线主要使用钢芯铝绞线(ACSR)，而复合材料芯材制成的导线，与传统的钢芯导线相比，具有重量轻、强度大、耐高温、耐腐蚀、线损低、弛度低等优点，国内的复合材料芯一直依赖进口，技术开发单位突破了耐高温树脂体系技术、复合芯成型工艺装备技术和复合芯成型工艺技术，实现了国产化。

项目编号： 40176

项目名称： 8位3GHz超高速A/D转换器设计技术

项目简介： 在架构设计方面，采用折叠技术、内插技术和时间交织技术，降低芯片的功耗、输入电容和由于预放大器的漂移而引入的差分非线性误差(DNL)。在关键模块设计技术方面，采用开环全差分主从式采样保持电路、高频接口匹配及抗干扰技术和数字校准技术，抵消了电路的偶次谐波失真和直流失调，改善了信号质量，提高转换器的速度。在产品封装测试方面，采用多管脚复杂电路封装技术和超高速转换器电路测试技术，确保封装不影响电路性能，实现电路的全面性能验证。

项目编号： 40177

项目名称： 功率快恢复二极管研制技术

项目简介： 针对快恢复二极管高可靠应用要求，航天七七二所从结构设计和制造工艺上进行了创新开发，针对芯片结构设计、制造工艺、封装工艺等技术进行了一系列技术研究，可提高产品的整体性能。目前相关技术已经开发并应用在其它高可靠快恢复二极管产品中。

适应冶金焊接的芯片台面结构设计：保证器件满足击穿电压指标要求，同时有利于减小各种寄生效应，提高器件可靠性

高浓度多层复合外延：降低器件正向压降，避免大剂量离子注入以及长时间的高温扩散工艺，简化工艺步骤、缩短工艺加工周期

平滑台面高可靠多层复合介质膜钝化保护：提高击穿电压，降低反向漏电流

稳定的铂扩散载流子寿命控制：使器件的铂杂质分布达到最优，实现器件快恢复

多层金属化电极系统和背面金属化：抗恶劣使用环境，提高可靠性

多级场限环和场板复合平面结终端：实现器件高耐压，保证器件具有较小的漏电流

真空高温芯片冶金焊接：降低芯片应力，减小器件的正向压降，提高抗热疲劳性

玻璃金属密封工艺技术：形成对芯片良好的保护层

项目编号： 40178

项目名称： 高性能红外光声光谱痕量气体测量技术

项目简介： 红外光声光谱痕量气体分析仪是针对载人航天器舱内痕量气体检测需求进行研究开发的，需要开发一种能同时测量20余种痕量气体的小体积、低功耗、高可靠长寿命的气体分析仪，要求能在轨自标定或免标定。

红外光声气体分析仪是基于气体的比尔朗伯吸收定律，气体分子受特定波长的激光照射后，会吸收光子获得能量，从基态激发到激发态，再通过振转弛豫变换无辐射跃迁回到基态生成热，引起周围气压发生变化。对激光进行调制，使气压产生周期性变化形成声波，检测周期性变化的声压值，利用比尔朗伯计算定律出其气体浓度值。

高性能红外光声气体分析仪采用基于MEMS悬悬臂梁作为光热位移检测敏感元件，光学干涉法检测其光热位移，能实现高精度位移检测，从而实现痕量气体浓度的检测。由于利用光声效应，避免了光探测器的使用，因此测量光源可以拓展到中红外波长室温下应用，且大多数有机物在中红外吸收峰更强，有利于痕量物质的检测。

红外光声气体分析仪已突破高灵敏度光学微音器检测技术以及包括脉冲式宽范围可调谐量子级联激光器的多光源耦合技术、精确光谱解析技术等关键技术，研制样机各项指标满足型号任务。

项目编号： 40179

项目名称： 多波长拉曼偏振大气探测激光雷达

项目简介： 多波长拉曼偏振大气探测激光雷达（AMPLE）采用了具备世界先进水平的多波长发射、多通道接收以及多参数反演等技术，可连续高分辨监测0-30km高度范围内大气气溶胶与云层的分布和物理性质。

AMPLE激光雷达可实时获取大气气溶胶和云的时空演变特征，通过反演得到大气气溶胶消光系数垂直廓线和时空演变特征、粒子类别、粒子谱分布，进一步分析得到污染物分布及沉降时空演变、污染物构成及危害程度、城市内部扬尘与外来飘尘分布等参量，为污染源定位、污染物输送路径确定、危害天气预警等提供关键信息。

工作原理：AMPLE激光雷达以激光作为光源，探测激光脉冲与大气相互作用产生的回波信号，具备高精度距离分辨能力。通过多个发射波长多个接收通道同时获取不同波长大气气溶胶和分子的弹性散射信号和拉曼信号，并具备偏振探测通道，可反演得到大气后向散射参数、消光系数以及偏振度等光学参数，并可进一步反演得到粒子类别和粒子谱分布，给出危害程度。通过两维转台实现水平和垂直扫描，实现对探测区域内城市污染源的监测和定位，并可追踪扩散路径。

项目编号： 40180

项目名称： 混合继电器技术

项目简介： 技术突破情况

（1）突破了混合继电器的电子开关与机械触点的互补匹配技术；

（2）突破了继电器的低功耗控制技术。

实现的原理及途径

利用电子开关与机电继电器线圈和触点的匹配，包含时序、切换瞬态功率的设计及机电继电器线圈的控制，利用了电子开关瞬态切换能力（包括电流、电压）的能力较强，而机械继电器触点稳态输出功耗较低的特点，通过时序按使得电子开关先通后断，机械触点后通先断，实现继电器低功耗控制和大功率无弧分断；

项目编号： 40181

项目名称： 森林消防泵技术

项目简介： 森林大火是一种突发性强，危害性大的自然灾害，对国家经济建设、人民生命财产安全、生态环境和社会安定都有重大影响，但对于中小城镇、农村、林区、厂矿等经济较落后地区，无法配备消防车，由于道路比较崎岖即使有消防车，也无法深入到社区、林区、山区，存在着极大的消防安全隐患，急需一种适合的消防灭火设备。

目前，此类产品市场上存在着国产和进口两大类产品，国产产品普遍存在体积大、质量大、射程短、可靠性低等缺点；而进口产品虽然体积较小、性能优，但存在费用高、供货周期长、售后服务困难等问题。为了弥补以上不足，树立民族品牌，我公司响应国家消防事业的需要，立足我国国情，研制开发了QB260-TB型多功能便携式森林消防泵，替代进口同类产品，满足市场需求。

QB260-TB型多功能便携式森林消防泵，在技术上有着多项创新：

a．采用2冲程汽油发动机及桶袋式结构，水泵与汽油机轴采用螺纹连接，使该泵具有体积小、质量轻、结构紧凑、布局合理、操作及维护方便；

b．优化的水力设计，使该产品运转可靠、性能优秀；

c．泵体及过流部件采用高强度铝合金和不锈钢材质，所有铝合金材质的零件均为真空压力铸造，实现了薄壁零件的高强度；强度设计安全系数达到2.0，符合国家标准且最大程度减小泵的重量；

d．手抬支架用不锈钢管整体弯制而成，表面抛光；

e．消音器采用高级摩托车专用的不锈钢吸音设备，噪音更小；

f．自带控制模块具有超速保护功能，可实现脱水及超速自动停机；

g．带吸水阀及真空引水装置，可以实现引水功能，引水时间较短；

h．泵与消防水带及吸水底阀、单向阀等均采用快接结构，操作方便；

i．综合节流装置及消防水枪的技术特点研制的3/8″、1/4″、1/2″三种直流水枪消防水枪可以互换使用，而且其外形美观、射程远。

项目编号： 40182

项目名称： 大功率交流稀土永磁节能电机

项目简介： 我国是一个石油开采大国。机械采油作为常规的人工举升方式在油田生产中占有举足轻重的地位。其拖动装置—电机, 就成了原油生产中必不可少的装置, 随之而来的就是电能的巨大需求。目前，抽油机是应用最普遍的石油开采机械之一，也是油田耗电大户。大部分油田要靠注水压油入井, 再用抽油机把油从地层中提升上来，以水换油或者以电换油是我国油田的现状。与抽油机相匹配的是油田常用的三相异步电动机，在理想情况下的效率为90％左右，目前大多功率因数小于0.4，负载率不足40％，浪费电力严重。既要把地下的原油顺利开采出来, 同时又要尽可能地节约电力资源, 就成了我们所关心的重要问题。

远征公司生产的大功率交流稀土永磁节能电机利用最新最成熟的电机拖动技术，适用于抽油机的新型拖动系统，是抽油机优化动力配置的最佳选择，其功率小、体积小、重量轻，实现了真正意义上的完全节能，改善抽油机运行工况，缓解对电网的冲击，提高采油机整机效率。稀土永磁电机是利用稀土特有性能长久保持电机磁性以达到节能效果的“绿色电机”，各种不同的稀土永磁电机节电率可达5％-40％。应用范围遍及航空航天、国防、装备制造、工农业生产和日常生活各个领域。

远征公司大功率交流稀土永磁节能电机的交流伺服系统主要由交流伺服电机、编码器及伺服控制器组成，其中控制器里主要包括主控板、功率板及电源板，系统的核心是主控板单片机内的控制程序，控制程序实现了整个交流伺服系统的控制工作。本系统采用的控制策略为矢量控制。系统控制程序每间隔一段时间完成三相电流值的采样，并通过PID、矢量控制等算法计算给出电机的三相电压值，最后采用PWM (脉宽调制)技术将三相电压分配给交流伺服电机，实现了交流伺服控制。

项目编号： 40183

项目名称： 高端喷射脉冲智能清洁设备

项目简介： 我国是一个缺油、少气、煤炭资源相对比较丰富的国家，如何利用我国煤炭资源相对丰富的优势发展煤化工已成为国内外关心的问题。近年来，我国掀起了一股煤制甲醇热、煤制油热、煤制天然气热、煤制烯烃热的热潮，有煤炭资源的地方都在规划以煤炭为原料的建设项目，以期籍煤炭资源的优势，发展煤化工、煤制油、煤制烯烃。发展煤化工需要大型煤化工成套设备。在我国煤气化技术的诸多途径中，干粉煤气化工艺具有转化效率高、煤种适应性强，可靠性高，使用寿命长、对环境污染最小等诸多优点，特别适用于我国相对石油储备量来讲煤炭资源丰富和多煤种这一基本国情，因此在国内干粉煤气化及其干式除尘技术取得了迅猛的发展。

高端喷射脉冲智能清洁设备是我国应用于化工、冶炼和电力等领域的高端智能设备，技术水平远远超过国际同类先进产品，成功替代进口，具有绝对的技术优势。目前处于前期应用阶段，属于典型的节能环保产品，主要用于煤化工系统在线清洁，反吹粉煤气化装置陶瓷高温高压飞灰过滤器滤芯，置于过滤器顶部，垂直安装，用以产生喷射脉冲气流，反向清洁附着在滤芯上的固体杂质（滤饼），主要由喷射脉冲清洁装置（喷射脉冲清洁角阀）、检测传感系统、无线模块、DCS集散控制系统、MCU处理器、现场总线和上位机等组成，可通入各级指挥中心和总裁办公室，实时检测、控制、故障诊断和系统校准与修正，可实现多台产品同时一键按钮式智能化、集成化、自动化和绿色化控制，是具有感知、决策、执行、故障诊断和系统校准与修正功能的先进设备。

远征公司利用成熟的航天技术优势和专家团队，采取先进智能测控技术、新结构、新工艺及新材料，梳理研制程序，大力开展技术创新，提倡设计、工艺、检验和采购等多条线并行工作方式，设备技术水平、质量、成本和研制手段均走在国际最前列，解决了设备智能感知、控制和决策、系统及配套装置校准修正、故障诊断、快速响应、材料耐腐蚀、波纹管长寿命设计和焊接、密封等问题，建设了国内唯一智能设备冷热态试验室，推动了国内高端设备冷热态试验行业发展，成功进行了产业化。经过国家科技部考核，该产品获得了国家科技部颁发的国家重点新产品称号，2011年4月通过了陕西省科技厅组织的成果鉴定，鉴定结论为产品技术水平国际领先，2013年3月获得陕西省国防科技进步二等奖。

项目编号： 40184

项目名称： 煤化工核心装备产业化

项目简介： 煤气化装置在中国具有广阔的市场前景，但是，由于我国未能掌握煤气化制造装备的核心技术，因而不得不向国外制造企业支付高额的专利实施许可费、专有设备和现场技术服务费等。目前我国引进的煤气化装置费用昂贵，据不完全统计，仅煤气化技术专利实施许可费一项，我国就已花费超过2亿元，这些还不包括专有设备和现场技术服务费用等支出。据了解，目前国内企业完全有能力制造煤化工成套设备，但最为关键的是我们缺乏对关键技术、关键设备制造能力的掌握和开发、一些关键设备多数仿制国外产品，很难形成自身的竞争能力。而针对合成气高效连续加压过滤系统，目前国内还不具备核心设备研发及系统集成的研制能力。因为引进的煤化工工艺往往捆绑着后续的合成气高效连续加压过滤系统，而此系统一直为国外少数几家企业垄断（如，Pall公司），系统中的核心设备更是由国外进口，只有少数的或者非关键的设备、壳体由国内制造厂进行生产这是我国煤气化设备制造最大的瓶颈问题之一。

煤气化成套设备的研制目标是根据不同的煤气化工艺，通过论证确定满足要求的成套燃烧方案，突破非预混式烧嘴燃烧不稳定技术，提高开工烧嘴点火可靠性，解决烧嘴及其推进机构在高温高温下的强度问题和安全密封问题。主要完成以下内容：确定成套燃烧方案；烧嘴性能分析设计；推进机构及控制系统的稳定可靠。解决高温（1500～1700℃）、高压（4.0MPa）工作环境下推进机构的密封问题，确保炉膛内的合成气不会外漏，降低安全危险；提高点火时序控制精度及火焰检测能力，保证开工烧嘴很高的点火成功率。

高效连续加压过滤系统的研制目标试研制满足煤化工合成气连续加压过滤的高效干法过滤分离系统和湿法过滤分离系统，完成高效过滤器、脉冲反吹阀及文丘里洗涤器等相关核心设备的自主开发。高效连续加压过滤系统研发项目实施后，主要完成以下内容：系统的集成；核心设备的研制。以核心设备为突破口，先进行单一设备的研制，从而为系统集成服务。

公司利用航天液体火箭发动机热能燃烧技术开始进行煤化工核心装备技术研发项目的研制。先后攻克了燃烧计算、燃气流体计算、高温材料选用、特种结构设计等技术难题，解决了国内外企业研制的烧嘴头部易损容易烧漏、火焰稳定燃烧、耐腐蚀、抗高温高压等问题，技术水平国际领先，部分产品成功替代进口。

项目编号： 40185

项目名称： 旋压技术在大型铜箔装备中的应用

项目简介： 阴极辊的性能指标直接影响着电解铜箔的生产质量及生产效率，旋压在生产过程中始终遵循体积不变原则, 工件形状的改变为旋压前后圆筒壁厚的减薄、直径的变小、长度的增加同时产品内径也会因工艺参数的不同而有不同程度的改变，利用旋压技术制造阴极辊，能够有效提高其质量。

项目编号： 40186

项目名称： 空气动力加热炉技术

项目简介： 空气动力加热炉是西安航天化学动力厂通过引进消化吸收项目开发出来的产品, 对进口设备存在的降温方法不完善、控制可靠性差等缺点均进行了改进，填补了国内空气摩擦发热应用研究空白的产品。

空气动力加热炉采用电机驱动叶轮旋转，叶轮与空气摩擦产生热量，使空气加热，同时叶轮的旋转使炉腔内的空气循环流动，从而使整个炉腔内的温度不断上升，实现加热。

通过实际应用证明，空气动力炉的优点是：热效率高、能耗低，比普通电热鼓风炉节能约30%；温控精度高，炉内温度场均匀；无须电热元件、无明火，设备安全性好。可用于高分子复合材料、橡胶类材料、环氧树脂和聚醚及其他树脂基的粘合剂的固化，铝镁合金热处理等。这种设备精确的温度场控制能力，及其安全高效节能特点，使其具有较广阔的应用领域。特别是在航天航空化工等领域推广。目前，西安航天化学动力厂已掌握这种设备的设计、制造技术，获得两项项专利授权，使其有希望进一步深入开发。

项目编号： 40187

项目名称： 新型空气净化技术

项目简介： 由HEPA过滤器、吸附剂、负离子发生器、光催化系统等几种功能组件组合而成，采用过滤、氧化、催化、吸附等原理对空气中的有害气体成分进行清除。污染的空气经过HEPA过滤器后，能过滤掉0.3um以上的微尘、气溶胶等固体颗粒物，化学吸附层吸附有机物、氨气、甲醛等有害气体，负离子发生器和紫外光催化组件会杀掉空气中的细菌等微生物，并释放活性氧。

项目编号： 40188

项目名称： 中高温太阳能真空集热管的关键技术

项目简介： 中高温太阳能真空集热管是槽式太阳能热发电站和中温光热应用的核心部件，其既要对太阳光进行最大限度的吸收，又要防止热能的散失，同时要能够在高温下长期稳定的工作。其研发涉及多学科、多技术的集成，其光学、热学、力学及真空性能在很大程度上决定了热发电系统的效率、稳定性和寿命。技术开发单位采用双陶瓷涂层结构的选择性吸收涂层，实现了可伐合金与玻璃完全匹配熔封。

项目编号： 40189

项目名称： 钛合金紧固系统

项目简介： 该技术以钛合金热\冷镦精密成型技术强化紧固件系统主承力部分，通过钛合金热处理技术工艺，使材料达到各种设计指标，然后通过钛合金精密螺纹成型技术、钛合金紧固件短螺纹收尾技术和钛合金紧固件紧精密控制技术完成产品的所有几何形态的加工，满足装配使用的各种尺寸；最后通过钛合金紧固件抗疲劳性能强化技术提高产品的寿命和可靠性要求。

项目编号： 40190

项目名称： 霍尔传感器

项目简介： 传感器作为信息采集的手段，是现代高科技发展不可缺少的技术，许多发达国家都将传感器技术视为现代科技发展的关键技术。日本把传感器技术列为20世纪80~90年代的10大技术之首，美国把传感器技术列为20世纪90年代的关键技术。我国把传感器技术列为“十五”计划的重点发展项目。而霍尔传感技术是传感器技术的重要组成部分，国内外很多的传感器公司都看好霍尔传感器这一领域，都给予了高度重视和大量投入。世界霍尔传感器市场正在以持续稳定的增长之势向前发展，霍尔传感器领域的主要技术将在现有的基础上予以延伸和提高，各国竞相加速新一代霍尔传感器的开发和产业化，竞争日益激烈。

改革开放20多年来我国霍尔传感器技术及其产业也得到了长足进步，随着电子信息产业的快速发展，霍尔传感器技术的应用日益广泛。

霍尔器件是一种基于霍尔效应的磁传感器，已发展成一个品种多样的磁传感器产品族，并已得到广泛的应用。用它们可以检测磁场及其变化，可在各种与磁有关的场合中使用。霍尔器件具有很多优点，它们的结构牢固，体积小，重量轻，使用寿命长、无触点磨损、无火花干扰、无转换抖动、工作频率高、温度特性好，不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。我所自行研制开发了多个品种的军品霍尔电流传感器，并且已经应用到了一些型号当中，取得了较好的效果，圆满完成了任务，也为以后发展民品开发打下了坚实的技术基础。

项目编号： 40191

项目名称： 超声波热量表

项目简介： 超声热量表是利用超声波测量技术，测量流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。超声波热量表通过高精度测量集成芯片测得的流体流量和进出口温度，再经过密度和热焓值的补偿积分运算，得到热量值。它是一种以高运算性能微处理器和高精度测量芯片以及高精度传感器为基础的“三高”机电一体化产品。

项目编号： 40192

项目名称： 真空装备制造技术

项目简介： 技术开发单位所以空间环境模拟设备、星用低温容器及低温真空装备为基础，依托真空低温与物理重点实验室、表面技术重点实验室等国家级科研平台，针对真空泵和真空机组、生物和医药专用真空技术装备、高端真空镀膜设备、半导体生产真空专用设备、车用LNG罐和LNG运输槽车等系列产品，开展生产线建设工作，具备规模化生产能力，已形成完备的研发、设计、生产、销售和产品产业链。

项目编号： 40193

项目名称： Ku/Ka新型卫星移动通信天线

项目简介： 目前的通信卫星的通信频段已向Ka/Ku双频段发展，新一代卫星通信调制解调和纠错编码技术已开始应用，新一代Ka频段地球同步卫星正在研制,同时多频段的卫星移动通信系统也正在研制。国内外对多频段、小型化、低轮廓、高增益卫星移动通信天线提出了新的需求。

我们针对Ku/Ka新型平板阵列天线的设计与实现技术已经做了大量的工作，其中主要有：

1、单元阵列优化设计

阵列单元参数在整个天线阵列系统中的优化调整，通过仿真技术结合遗传算法来实现了阵列单元的最佳匹配。并研究出以扼流槽和优化间距等方式解决了辐射单元之间的互藕,。

2、单元阵列控制技术

采用行列控制的天线单元阵列，利用移相器和电压改变的介质材料实现对波束扫描控制。通过改变施加在介质材料上的偏置电压而实现了波束的电子扫描，波束扫描范围最大可达到±80°之多。

3、天线的组阵技术

Ku/Ka新型卫星移动通信天线将二维阵列变为一维阵列，从而使整行-整列的控制变得简单易行，我们利用利用微波网络的等效电路原理，解决有源辐射阻抗这个关键的设计参数，实现了天线组阵设计。

4、馈电网路技术

采用离散的线阵给天线波导馈电实现了馈电网路设计和实现。

5、材料和加工工艺

我们选用合适的介质材料，并实现了介质材料的模压成型工艺，并完善了机加工的工艺工序，实现了阵列天线试生产。通过对介质主体表面金属化工艺的研究，实现了为天线提供不脱落的金属化表面，确保天线的牢固、可靠性。

我们采取的技术途径是：收集资料、整理消化资料，在充分理解新型阵列天线的工作原理后，建立射频电磁场仿真的物理模型和微波网络等效电路模型。

用商业的诸如HFSS、CTS等电磁仿真软件进行物理模型的参数计算，然后再根据相应的等效电路模型，将阵列辐射单元在阵列环境中的有用的关键设计参数提取出来，建立数据库，作为阵列天线设计的依据、加工样机天线、进行测试、以便验证设计理论的正确性，这样的理论分析和实验相结合的研究方法被证明是行之有效的。

项目编号： 40194

项目名称： 多体制IP卫星通信调制解调器

项目简介： 当今，“安全通信”和“移动通信”是通信领域两个最重要的发展趋势。多体制IP调制解调器就是在当今最先进和最可靠的技术基础上，为满足上述两个最重要需求而开发的产品。

随着卫星通信在通信领域的地位越来越重要，目前各国都投入了大量费用建立国家或特殊行业的卫星通信系统的研制，尤其是对多体制综合应用的宽带卫星调制解调器设备的需求与日俱增。众多的第三世界国家和地区的通信保障手段相对单一、互联互通能力相对较弱、通信能力还停留在低水平阶段，难以满足瞬息万变的通信要求，为应对日益紧张的国际形势，这些国家和地区势必加强卫星通信系统的建设。多体制卫星通信调制解调器符合国际信息技术发展方向，必将是现阶段及以后一段时期内众多欠发达国家和地区建设重点，是刻不容缓的重要任务。

多体制IP调制解调器工作方式通过本地操作或远程控制。还可工作于自动按需分配DAMA网络（要求安装有网络管理系统）或工作于点对点方式。无论在哪种工作方式下，多体制IP调制解调器都具有出色的技术表现。

目前我们的调制解调器的核心是基于最新的DSP数字信号处理芯片和FPGA的数字信号处理板。多体制调制解调终端的重点在现有设备的基础硬件的条件下，实现多种体制、多模式的工作方式和配置。此外，设备终端板载的微控制器可以还要求高级的网络处理功能和其它通用业务，这种设计可使的终端具备点对点、点对多点或大规模组网应用。

调制解调器的设计还使用了无线信道收发原理样机，物理上实现从射频/中频到基带数据的实时收发信号处理过程，研究相应的卫星信道工作环境和干扰加入方法。无线信道收发原理样机由射频模块、中频模块、数/模转换模块和数字信号处理模块管理控制模块组成，它实际上是一个可重构的通信处理机，用于对不同体制的无线传输技术方案进行验证试验。

终端设备的开发包括高速调制解调技术、先进编码技术、嵌入式实时操作系统、PCI调制解调卡、MIF中频接收机设计、MAC层接入技术、数据流控制与处理，第三方加密接口设计等内容。其中高速调制解调卡采用当今国际最新的芯片技术和无线通信领域先进调制解调技术，实现一卡多个调制解调模块，以进一步降低终端成本，并确保系统多体制、满足混合组网拓扑应用的功能实现。

项目编号： 40195

项目名称： 垃圾高压挤压分离技术

项目简介： 本技术为城市生活垃圾的预处理技术，高压挤压缸将28MPa的液压压力增压至100MPa作用在垃圾上，垃圾在一个特制的表面布满孔的管道中被高压挤压，完成固态和液态垃圾的分离。固态组分进行焚烧等后续处理，液态组分进行厌氧发酵、填埋等处理。技术开发单位依托航天液压伺服技术，研制出我国适应中国城市生活垃圾挤压分离装置样机，并掌握垃圾高压挤压分离工艺的关键技术，形成相应的设备的设计、生产能力，实现自主知识产权，填补了国内行业空白。主要由主体结构、电控部分和液压能源。通过不同液压缸完成送料、预压、高压挤压和排料等工作步骤，不同步骤间通过 “矩阵圆鼓”的转动切换，实现连续不间断地重复以上工作步骤，并通过辅助部分完成垃圾转运。

项目编号： 40196

项目名称： 旋转导向钻井工具

项目简介： 旋转导向钻井技术是为了适应油气田开发中进行定向井、水平井特别是多分支井和大位移井作业的需要而发展起来的新技术。旋转导向钻井可以在钻柱旋转状态下实现井眼轨迹的随钻导向控制，可以克服滑动导向作业中摩阻过大，岩屑沉积的问题。它通过闭环钻井实现闭环控制，是代表钻井技术向信息化、智能化和自动化方向发展的前沿技术，与地质导向钻井技术结合而成为当今世界钻井技术发展的方向之一。旋转导向钻井系统执行机构主要由泥浆涡轮发电机、逆变模块、无线通讯模块、旋转变压器、数字式电子测量控制单元（包含电源模块、主控模块、井斜方位测量模块、电机驱动模块）、微型电动液压模块、地面测控箱（用于地面测试及钻井过程中的地面控制）等部分构成。

项目编号： 40197

项目名称： 多品种系列化民用伺服阀

项目简介： 十八所是国内较早从事伺服阀研究的单位，研制成功的喷嘴挡板、偏导射流、动压反馈、三余度伺服阀产品，成功地应用在国家的战略战术导弹及运载火箭型号，产品技术达到国际先进水平。目前十八所拥有伺服阀方面专利20多项，其中发明专利占大多数，已获授权专利4项。十八所以军品型号伺服阀产品为基础开发了民用伺服阀产品，自2006年推向民用市场以来，销量逐年增长，限于自身产能不足，目前已是供不应求的局面。同时，面对广阔的民用市场和用户多样化的产品需求，现有的产品种类还远不能满足要求，因此，有必要开展系列化产品研发并建立伺服阀生产线以快速实现技术转化。

系列化产品开发包括优化已有产品和开发新产品。产品优化包括对喷嘴挡板两级伺服阀，偏导射流伺服阀，射流管两级伺服阀，直动式伺服阀，三级伺服阀的进一步设计优化和改进。对现有的型号用伺服阀产品根据国际国内标准统一产品接口，实现和国外产品的无障碍替换。新开发产品包括射流管电反馈伺服阀、大流量高响应伺服阀及高响应伺服控制器的开发。新产品开发是针对重点行业，开发用户急需的、能直接替代进口产品且具有广阔市场前景及高附加值的伺服阀产品。通过设计改进使其技术水平和性能指标达到国际先进水平，充分拓展产品型号规格，使流量范围覆盖4～1500L/min， 最高工作压力达到35MPa，动态响应超过100Hz以上，同时掌握各品种伺服阀的关键设计和加工技术，并拥有自主知识产权。

产品研发主要技术途径包括：（1）采用电反馈方式，通过伺服阀控制器、微位移传感器实现伺服阀阀芯电反馈控制，提高伺服阀的线性度、减小滞环，提升伺服阀的整体性能。采用电反馈的偏导射流和射流管伺服阀产品还能设计出比例伺服阀产品从而降低产品制造成本。（2）采用偏导射流技术、射流管技术、直驱技术提高产品抗污染性能。不同于传统的喷嘴挡板伺服阀，这些技术将显著提高伺服阀的抗污染性能，从而满足钢铁、电力、风电、铁路等环境恶劣的应用场合。（3）开发大流量高响应三级伺服阀填补国内空白。采用高可靠控制器、高频响前置级伺服阀的三级电液伺服阀产品性能指标可到达国外先进技术水平，填补国内生产空白。

建立核心零件生产线，减少投资，降低成本。航天电液伺服阀技术成果转化，重点投资核心零件生产能力建设，以满足重要、核心零件制造要求为目标，将非重要零件、工序全行业协作，实现低投入高产出。同时完成装配、调试能力建设，探索产品装调新工艺与新方法。

项目编号： 40198

项目名称： 合成氨放空尾气甲烷回收液化工艺

项目简介： 合成氨厂放空尾气中含有约30％甲烷和20％氢气，30万吨规模的合成氨装置每年排放超过8000t的甲烷和大量氢气，甲烷既是一种清洁能源，也是温室效应很强的气体，若能以合理的经济性加以回收利用，对实现节能减排具有实际意义。

合成氨驰放气压力较低，需增压后与合成氨放空气混合，根据混合气的流量和H2含量确定CO2的补充量，由于CO2原料气压力低，同样需要增压后再与含H2原料气混合。混合气在甲烷化反应器中进行催化反应，大部分H2转化为CH4。反应后的混合气增压至4.0 MPa进入脱水脱碳装置，净化后的混合气进入冷箱进行液化精馏，纯度较高的液化甲烷产品进入LNG贮罐贮存。液化所需冷量由氮气压缩／膨胀制冷循环装置提供。液化精馏过程中分离出的N2、Ar和微量的H2作为脱水脱碳分子筛的再生气。LNG贮罐的BOG（蒸发排放气）作为原料气被重新液化成产品。

项目编号： 40199

项目名称： 电视转播车

项目简介： 随着广电行业的不断发展，观众对新闻的时效性的要求逐步提高，以及各种大型体育、文化事业对电视转播的要求也是越来越高，各级电视台更加加强了电视转播车的配置，甚至发展了一些具有规模的转播车集群。以湖南电视台为例：从2006年开始配置高清电视转播集群，2006年一辆16讯道高清电视转播车，2007年建设了一辆5.1CH音频车、2辆卫星车；2008年改造了一辆8讯道高清电视转播车；2010年设计建设一辆10讯道高清电视转播车，辅以多台装备车、电瓶工具车，逐步形成了一个功能完整、超大型规模的高清电视转播车集群。

与其他竞争对手相比，从导弹发射筒、导弹包装箱材料引申而来的大板式夹芯复合材料方舱是我们重点推介的亮点。传统的电视转播车厢体的板壁结构有两种形式：钢骨架加铝蒙皮、铝骨架加铝蒙皮。两种形式各有优缺点，钢骨架加铝蒙皮：由于钢与铝的热膨胀系数差别很大，当厢体在长时间太阳暴晒的情况下工作时，很容易导致蒙皮表面涂覆层出现裂纹，甚至脱落，从而影响厢体寿命；铝骨架加铝蒙皮：虽然没有了热膨胀系数的影响，但铝骨架与车辆底盘的联接形式却是一个很重要的问题。由于车辆底盘一般都是高强度钢的材料，所以厢体与底盘联接只能采取螺铨加强固定的形式，相对焊接的结构强度必然差了不少。

而我们提出的大板式夹芯复合材料方舱则完成解决了不同材料的热膨胀系数的影响和联接问题。复合材料广泛地应用于航天航空领域，这要求复合材料具有较高的热稳定性。为了减小在一定范围温度作用下复合材料的变形，减小热膨胀系数是一个有效的途径。采用经典的层合板理论，通过推导得出热膨胀系数的计算式，分析此计算式得到：复合材料层合板的铺层方向和铺层厚度比对复合材料的热膨胀系数影响较大。通过调整这两个参数，可以获得接近零的热膨胀系数。针对矩形钢骨架的12.2的热膨胀系数，调整铺层为[α/-α/90]S、铺层厚度比为n∶n∶1的可有效解决复合材料在一定范围温度作用下的变形问题。

此外，在与客户进行沟通和推介时，还有很多技术是其他竞争对手所没有和不及的，并得到了客户的充分认可。

项目编号： 40200

项目名称： 三相异步交流电机伺服控制技术

项目简介： 时光科技交流异步伺服控制技术是在上世纪九十年代国际变频技术大发展的背景下，由北京科技大学机器人研究所自主研发的。该技术不但填补了当时国内异步电机变频控制技术的空白，而且在性能上更是全面超越了当时的变频控制技术，达到了伺服控制的精度和响应性，实现了对异步电机的高精伺服控制。

该技术采用了全闭环的电流滑差矢量控制算法，全面提升了异步电机控制的性能，实现了对异步电机的宽调速比、高响应性控制。同时，该技术突破性的采用了分时控制的构架理念，构建了一个操作简单、资源开发、编程方便的操作系统，大大缩短了电机控制的开发周期，真正实现了PLC和伺服控制器的完美结合。

项目编号： 40201

项目名称： 低成本、长寿命、高可靠性氢燃料电池

项目简介： 氢燃料电池是一种新型的电化学发电装置，它打破了用燃料燃烧取其热量的传统发电模式，而以燃料通过电解质进行化学反应的方式，直接地将贮存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化为电能，是继火力发电、水力发电、原子能发电之后的第四大发电方式，被称之为21世纪的绿色能源。

氢燃料电池技术是利用纯氢作为燃料、空气作氧化剂，通过质子交换膜燃料电池进行发电的新型供电技术，具有结构简单、可靠、适应性好、启动速度快的特点。燃料电池电源系统是一个独立的发电系统，可以作为独立电源用于野外作业、市政、公安、部队等领域中，也可以作为备用电源用于通信台站直流供电系统等场合，保证任意时长的不间断供电的要求；还可以作为车用动力系统代替传统发动机，为电动汽车提供动力。

低成本、长寿命、高可靠性氢燃料电池技术基于部队对与隐身电源的需求，通过自主采用研发，实现了氢燃料电池核心部件膜电极、金属板的技术突破，完成了氢燃料电池的产品化工作。

为了有效降低燃料电池成本，提高燃料电池使用寿命，在膜电极制备过程中采用碳纳米管技术，大幅提高了铂金催化剂涂敷均匀度，并大幅减少了铂金催化剂使用量。通过此技术，一方面使膜电极的功率密度达到2W/cm2，使用寿命15000h，居国际领先水平；另一方面，使膜电极的成本降低至民用市场同类产品的1/4，具有了更强的竞争力。同时，我们将燃料电池导流板采用金属板代替原来的碳板，利用不锈钢板冲压成型、表面处理等途径，解决了其抗腐蚀弱、表面接触电阻大等难题，使氢燃料电池电堆体积比功率（kW/L）达到1.5，具国内领先。为了提高可靠性，采用新型的气体控制模式，气体控制更简单、方便，使系统中气体管路零部件数量减少，可靠性大幅提高，使用寿命可达10000h。

项目编号： 40202

项目名称： 50/60吨宽体矿用自卸车技术

项目简介： 传感器作为信息采集的手段，是现代高科技发展不可缺少的技术，许多发达国家都将传感器技术视为现代科技发展的关键技术。日本把传感器技术列为20世纪80~90年代的10大技术之首，美国把传感器技术列为20世纪90年代的关键技术。我国把传感器技术列为“十五”计划的重点发展项目。而霍尔传感技术是传感器技术的重要组成部分，国内外很多的传感器公司都看好霍尔传感器这一领域，都给予了高度重视和大量投入。世界霍尔传感器市场正在以持续稳定的增长之势向前发展，霍尔传感器领域的主要技术将在现有的基础上予以延伸和提高，各国竞相加速新一代霍尔传感器的开发和产业化，竞争日益激烈。

改革开放20多年来我国霍尔传感器技术及其产业也得到了长足进步，随着电子信息产业的快速发展，霍尔传感器技术的应用日益广泛。

霍尔器件是一种基于霍尔效应的磁传感器，已发展成一个品种多样的磁传感器产品族，并已得到广泛的应用。用它们可以检测磁场及其变化，可在各种与磁有关的场合中使用。霍尔器件具有很多优点，它们的结构牢固，体积小，重量轻，使用寿命长、无触点磨损、无火花干扰、无转换抖动、工作频率高、温度特性好，不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。我所自行研制开发了多个品种的军品霍尔电流传感器，并且已经应用到了一些型号当中，取得了较好的效果，圆满完成了任务，也为以后发展民品开发打下了坚实的技术基础。

【技术特点】霍尔传感器采用非接触磁隔离的方式精确测量各类直流、交流及脉冲电流电压信号；可将不同量程的电流电压信号线性的转变为标准的电压或电流信号供系统测量，具有高精度、高可靠，抗干扰能力强等优势。

国内从事霍尔传感器技术产业开发的公司也不少，但真正有规模的还不多，主要有“南京中旭电子科技有限公司”、“南京托肯电子科技有限公司”、“成都晶峰电子有限公司”等，它们是集科研、开发、生产、销售为一体的电子科技企业，是国内生产霍尔电流、电压传感器及其相关产业开发比较具有实力的厂家。所以我所现在采用外协采购和自行研制相结合的方式，最终实现自行开发、生产，满足航天器上使用的霍尔电流传感器。

我们根据国内外市场的行情，要加快自身的发展速度，产品的重点技术改造应加强从依赖引进技术向引进技术的消化吸收与自主创新的方向转移。霍尔传感器产业走全面、协调、可持续发展的道路。产品品种要向高技术、高附加值倾斜，尤其要填补“空白”品种。

项目编号： 40203

项目名称： 双金属复合管制备技术

项目简介： 双金属复合管道是采用自有专利技术“金属管道爆燃加衬技术”生产的新型内衬防腐管道，将目前防腐技术两大主流方法：表面覆盖技术和耐蚀合金化技术进行有机融合。双金属复合管是以碳素钢管或合金钢管为基材，采用爆燃复合技术在其内表面覆衬一定厚度的不锈钢、钛合金、铜、铝等耐蚀合金管而成的一种双金属复合管道，具有优异的耐蚀性和优良的机械性能。

项目编号： 40204

项目名称： 北斗信号多阵元天线抗干扰接收处理技术

项目简介： 我公司承担了海军舰载抗干扰型用户机研制任务。该产品主要以舰船为平台，利用北斗系统实现我军舰船的导航、定位、通信等功能，并针对作战、训练时的特点通过上述功能来完成舰船的位置报告、短语通信等作业，可适应海军兵种联合作战中部队战时编组、灵活配置等要求。设备要满足海军作战、训练时的科学性、实时性和可靠性要求。

该项目要求具备抗功率压制性干扰、窄带干扰、宽带干扰及欺骗性干扰，具备北斗二代终端的基备功能。

针对用户要求，结合公司历年来的技术储备，提出了特定解决方案：采用硬件与软件相结合、射频与基带相结合的复合式处理方式。采用多阵元天线，在射频段通过硬件与软件结合的空时联合二维滤波无约束功率对消算法对功率压制性干扰、窄带干扰、宽带干扰进行实时抵消处理；在基带信号处理方面采用纯软件的码片延时技术提高抗欺骗性干扰能力。

功率压制性干扰处理方法：采用MUSIC功率谱估计算法，结合合适的天线阵元间隔选择，最大限度地消除压制性干扰。

窄带抗干扰处理方法：在时域采用自适应FIR滤波器的LMS算法、RLS算法、自适应IIR滤波器/自适应格型滤波器等算法，在频域采用重叠加窗FFT算法，时域和频域相结合以达到对窄带干扰的最优化处理。

宽带抗干扰处理方法：采用多阵元（四阵元）天线，以空时联合二维滤波无约束功率对消算法达到对宽带干扰的最优化处理，采用高速FPGA实现实时处理。

抗欺骗性干扰方法：在基带信号处理方面采用纯软件的码片延时技术提高抗欺骗性干扰能力

主要模块：

多路射频处理模块：主要完成B2频点天线阵列各四路射频信号的下变频处理，同时将抗干扰处理后的中频信号进行上变频，变频到B2频点进行输出，分别综合成各信号处理流程所需的频率和时钟信号，并向外提供62MHz供后端抗干扰处理模块使用。多路射频处理模块还完成L1频点天线接收信号滤波、放大处理。

抗干扰处理模块：完成对B2频点信号空域滤波的抗干扰处理，并将抗干扰后的信号分别还原到中频频点，由基带板完成信号信息处理。主要分三个部分:第一部分是输入单元，基于A/D转换器，将模拟输入信号转换成数字信号，完成中频采样数字化；第二部分是信号处理单元，实现中频数字信号的正交下变频、数据率抽取、低通滤波，完成空域自适应抗干扰处理，并将处理结果进行数字上变频处理；第三部分是输出单元，基于数字上变频、D/A转换器，将数字中频信号转换成模拟中频信号，从抗干扰处理模块输出给基带板。

项目编号： 40205

项目名称： 吸收式光纤气体浓度传感测试仪

项目简介： 生产和生活环境中存在着很多有影响性的气体，如工业矿井生产中产生的CH4、CO等，是造成矿井瓦斯爆炸的重要组成气体；在石化储运站、煤气站等场合，有毒易燃气体的泄露需要实时检测监控。但是此类环境本身容易发生危险，而目前常用的电子类测试仪器可能会带不安全因素，所以这些环境中不可使用。

光纤类器件相比于传统的电子类器件具有绝缘的特性，在有电磁干扰，高压等环境内使用时不会受到影响，而且光纤在高温、高污染、可燃性气体环境中也可安全使用。所以光纤传感类器件具有巨大的市场空间。

（1）准直器作为传感元件。需要工作距离1米以上的准直器。

（2）用怀特腔式的反射法，将光程进行叠加，传感部分体积压缩到20X40mm。

（3）以单模光纤作为传输介质，传输距离可达到30KM，可以将信号处理放置于安全环境中。

（4）传感部分与处理部分可进行分离，互配，传感装置在待测环境中，切换光源可得到各种气体浓度的检测结果。

实现原理与途径：

（1)大多数气体在红外波段有特征吸收谱线，这是石英光纤的低损耗窗口，所以光纤吸收型传感器可利用这些在近红外波段的气体吸收光谱进行检测。

（2)在一个环境内大约有什么气体，可根据这些气体的吸收波长，配可覆盖这个范围内的宽带光源，光通过了气体后会被气体产生吸收，相对应的波长下的能量会有衰减，通过测量气体在特定吸收峰处引起的光强衰减,就可以得到待测气体的浓度。

（3）利用光纤作为传输介质，准直器作为传感元件，在一个气室中将空间光程1m的准直器进行对接，气体对光有吸收谱，对吸收谱线的吸收量进行处理，得到准确的气体浓度。

。

项目编号： 40206

项目名称： 医院中子照射器燃料元件

项目简介： 医院中子照射器燃料元件是基于硼中子俘获疗法，用于医院中子照射器核反应堆，为生产中子进行恶性脑胶质瘤治疗的核心部件。燃料元件芯体为二氧化铀芯块，包壳为锆-4合金，技术开发单位首次在国内开展小尺寸、以二氧化铀陶瓷芯块为芯体、锆4合金为包壳的棒状元件研制工作，现已经建立了稳定、可靠的燃料元件制备工艺和批量化生产设施。

项目编号： 40207

项目名称： 车载移动式放射性废液处理装置

项目简介： 利用离子交换法进行废液中放射性离子的处理，将现有废液处理设施适当的简化，缩小，整合成可放置于运输车上的可移动式处理装置，主要利用物理过滤和离子交换的方式处理放射性废液，能处理低放废液，为了便于长途安全运输，上料系统、机械过滤系统、树脂交换系统和检测排放系统全部紧固连接安装在同一支架上，装置可通过公路、铁路或水路整体运输。

项目编号： 40208

项目名称： 柔性基材磁控溅射镀膜产业化技术开发

项目简介： 该技术在以塑料薄膜为主的柔性成卷基材上采用真空磁控溅射镀膜技术沉积单层或多层金属、合金或介质（每层厚度在十几至几十纳米）等具有调光作用的纳米材料，具有可镀材料多样，横向均匀性好，产品光学特性可调的优点。

项目编号： 40209

项目名称： 医疗废物焚烧处理技术

项目简介： 根据我国环保要求，医疗废物需要集中焚烧，目前我国已有的医疗废物焚烧设施数量远远无法满足实际需求。

中辐院已掌握了军工放射性废物热解焚烧技术，并成功实现工程应用，在废物焚烧领域走在我国前列，具有深厚的技术基础。前期中辐院已开发出了医疗废物焚烧处理技术，技术上在国内处于领先水平，受到环保部的高度评价，并列为推荐技术。

医疗废物热解技术是利用世界上先进的热解焚烧技术，将废物的焚烧分为热解-预混-焚烧三步进行，实现很高的燃烧效率，减少二次污染物的产生，对废物大幅减容和无害化处理。，但存在建设周期长、成本高等缺点，市场推广不顺利。针对存在的问题，迫切需要对现有技术进行改善，降低装置的建设条件要求，缩短建设周期，降低建设成本，提高可靠性，从而提高装置的市场竞争力，迅速实现大规模的产业化。

项目编号： 40210

项目名称： 脱细胞真皮基质生物材料

项目简介： 该技术属于为生物医学材料学研究范畴。技术产品用于烧烫伤、辐射损伤及战伤造成的皮肤缺损替代修复、口腔黏膜缺损修补、牙种植术中植骨后创面覆盖、疝修补、硬脑膜缺损修补等。

技术达到国内领先水平，申请国家发明专利1项，已完成制备工艺研究及注册产品标准编写，拟进行注册前检验。

项目编号： 40211

项目名称： 自动化高速电弧喷涂再制造技术

项目简介： 自动化电弧喷涂技术是通过操作机或机器人夹持高速电弧喷涂枪，采取数控系统控制喷枪在空间进行各种运动，使得喷枪能够按照设定的程序自动实现喷涂作业，获得成形涂层的工艺技术。该系统由多自由度操作机（机器人）、变位机、中央控制器、触摸屏操作界面和逆变式电弧喷涂电源设备等部分组成。与传统的手工电弧喷涂工艺相比，自动化高速电弧喷涂技术极大地改善了喷涂工人的作业环境和劳动强度，能实现各种零件表面高质量涂层的制备，修复零件的尺寸。

项目编号： 40212

项目名称： 发动机曲轴再制造寿命评估试验系统

项目简介： 本技术以谐振式曲轴弯曲疲劳试验机为平台，集成磁、声、力等多传感器测试系统硬件及自主开发的曲轴再制造寿命评估软件，提取表征废旧曲轴及再制造曲轴寿命的特征参量，评估曲轴再制造前后寿命，并给出曲轴再制造质量评价结果。

项目编号： 40213

项目名称： 一等风速标准装置制造技术

项目简介： 采用该技术研制的一等风速标准装置，是最高等级的风速计量标准，具有量值复现准确度高、自动化程度高、阻塞系数小、应用范围广等特点，主要用于对二级气象计量技术机构的标准皮托静压管、标准风速仪进行量值传递，并可为风速测量仪器的研制、开发、试验、生产和使用提供检定、测试和试验手段。

项目编号： 40214

项目名称： 野外抢修运吊多功能一体车

项目简介： 主要由底盘、液压动力系统、起重机总成、液力空压机、水泵、电气控制系统及气动、液压工具等组成。主要用于抗洪抗震等工程抢险救援，快速装卸各类维修机具箱组、维修器材箱组等物资，以满足野外条件下的吊、装、破、拆等救援行动，各类物资快速装卸的需要，也可用于在野外抢修过程中快速吊装和更换大型装备（车辆）零（部）件及总成。

项目编号： 40215

项目名称： 工程机械仪表盘

项目简介： 针对民用现装备的推、挖、装等工程机械仪表盘存在的主要问题及实际使用要求，结合民用工程装备管理及车场管理上的实际需求，采用电池及车载供电双路供电方式，以数字化仪表盘为支撑，以微处理芯片为核心，高亮度冷光仪表板为显示模块，综合运用微电子技术、电子传感、计算机、LCD数显等技术，研究新一代工程机械智能数字化仪表盘。

该仪表盘可以实现对操作手身份进行认证和管理，记录和存储工程机械作业的参数、燃油和摩托小时消耗信息；

采用卫星全球定位技术来获取机械作业时的位置、速度等信息；采用数据传输、通用接口和计算机/网络通信等技术，用于集体化作业时，保障外出执行作业任务时工程机械能及时接受监控中心（或上级）的指示要求，实施不间断的指导和远程监控。

扩展有CAN、RS232和RS458接口，可用于其它功能设备或是通信设备的连接；预留有BDM/HJTAG编程接口，用于系统在线仿真和编程，方便修改软件和升级。

项目编号： 40216

项目名称： 车辆液压系统故障诊断装置

项目简介： 产品硬件主要由工控机，液晶显示屏、触摸屏、八通道采集装置、电源电路和锂电池等组成。通过对采集点进行电流或者电压的采集，通过模电转换电路转换成数字信号，采集板收到数字信号后，对数据进行分类，然后传输到上层工控机，工控机内部软件接受到信号后实施实时显示。

ARM7主处理芯片是数据采集板的工作核心，采用STM32F103RET6处理芯片，主要负责数据采集板的工作控制、通信和采集数据的预处理工作； USB接口电路作用是ARM7处理器与工控机进行USB数据传输； MSD存储单元主要负责将数据采集板所采集的数据进行存储；译码器单元主要运用了2－4译码器，通过二线译码使能通道选择单元，从而达到地址与通道相映射的作用；通道选择单元则是根据译码器单元的地址数据选择不同的通道到ADC输入接口，而ADC则是由ARM7芯片集成的，通道选择的作用则是实现ADC轮询；电源电路则是将输入的12V电源进行直流稳压，输出5V和3.3V，另外由7660负压芯片将5V转换成－5V供通道选择单元使用； ARM7的外围电路则主要包括：复位电路、时钟电路、晶振电路和滤波电路等部分。

产品检测软件主要分为用户界面、数据处理和通信模块三大部分；用户界面中包括有用户设置，主要用于用户对采样频率进行控制，另外也是用户输入的主要接口；虚拟仪表显示和风格图形显示是将检测传感器所采集的数据值如实显示给用户，是软件设计中的最重要的部分，采用LABVIEW第三方控件进行开发，将其虚拟仪表显示和风格图形显示的动态链接库文件进行注册和调用，这样可以将数据直接以仪表和图形方式进行显示。

数据处理是检测软件的主要支撑，数据采集模块主要就是将数据采集板发送过来的传感器信息进行提取，按对应电压值提取出传感器类别和检测到的参数值，并将数据信息经由用户界面进行显示，或者进行记录；故障诊断功能是将数据信息进行范围对比，得出检测的参数数值是否达标，并调用故障诊断专家系统软件进行故障排除；TXT/Excel文件输出则是将所采集的数据信息对比后以文件形式输出，Excel文件方式的输出也调用了Excel第三方控件动态链接库文件。

通信模块主要包括两个部分，一部分是与数据采集板进行的USB通信，遵守USB通信开发协议进行软件底层的通信，而通信的协议包括：传感器类型代码识别、检测参数数值、采集板的控制命令字、返回信息字和检验字等部分，协议也以DLL动态链接库的方式进行封装和调用；另一部分则是与监控计算机的TCP/IP通信。

项目编号： 40217

项目名称： 军用汽车通用合成制动液（DOT5.1）

项目简介： 本产品为醇醚硼酸酯型合成制动液，通过合成高性能醇醚硼酸酯和低粘度缩醛类化合物相结合，在国内首次研制出符合美国DOT5.1和我国HZY5级要求的合成制动液。该产品各项性能指标符合国家军用标准GJB4365-2002，同时具有优异的高、低温性能、金属防腐蚀性能、优良的橡胶相容性和很好的抗氧化安定性能，能满足我军各种车辆在不同气候和地理条件下的使用要求和长期战备储存要求。该产品配方所使用的添加剂均为低毒或无毒的全有机化合物，为全有机型配方，不含无机盐，易于生物降解，有利于生产和使用人员的身体健康和环境保护。

项目编号： 40218

项目名称： RYC应急储油(水)装备

项目简介： RYC应急储油（水）装备由军用储油囊系列装备发展而来。本技术主要利用军用储油囊存贮体积小、质量轻、强度高、展收速度快、储存量大、环境适应性强等特点，推广到民用领域储存石油产品、油污水、化学液体、消防水、雨水、生活污水、生活用水等液体。

本项目主要针对民用相关领域的特点，对军用储油囊从产品规格、结构组成、材料性能、现场操作方便性等方面进行优化。在产品规格方面，拟将军用储油囊系列化，将容量扩展为2m3到1000m3；结构组成方面，拟按需方要求对进出油口规格和数量进行相应改进；在材料性能方面，按需方要求可直接使用现有材料、可对现有材料改性处理或使用其他相关材料；在现场操作方便性方面，将根据各行业特点进行包装及其他方面的改动。

本次技术转化主要提供从材料选择到产品生产和使用的一系列技术。本技术在材料设计、涂覆织物成型、囊体无芯吸结构设计、囊体整体无损伤成型等方面具有明显优势。

项目编号： 40219

项目名称： 核辐射巡查监测系统

项目简介： 该系统集核辐射巡查、监测为一体，可以对放射性沾染环境进行巡查、监测、分析与处理。当巡查、监测到环境放射性的超标时，可启用车上相应设备对放射性沾染环境等进一步进行综合测量，必要时可对放射性沾染物进行取样，提取化验样品。同时通过相应的应急通信设备向上级主管部门或城市突发事件应急指挥中心报告巡查、监测结果。

项目编号： 40220

项目名称： 通道式车辆放射性沾染检查技术

项目简介： 该技术采用了大面积（1000mm×500mm×50mm）塑料闪烁体和高性能光电倍增管及自主研发的数据处理系统和数据采集系统。通过数据处理系统和数据采集系统实现对探测区域进行连续、实时的γ射线检测；当γ放射性物质引起γ辐射水平升高时，通道式车辆放射性沾染检查技术可以利用特殊算法得到当前辐射水平的测量值，当高于阈值时，立即引起声、光报警，从而实现对γ放射性物质连续、实时监测的目的。

项目编号： 40221

项目名称： 线缆加工与测试

项目简介： 沈飞线束在原有制造优势基础上加大研发能力建设，参与国产新支线飞机ARJ21等民机项目的线束设计工作，是国产新支线飞机ARJ21电气和线束制造规范的制定者。沈飞线束承担ARJ21新支线飞机项目全机电缆的制造、电源中心和无线电支架两大部件线束的制造和装配。在2008年沈飞线束完成了加拿大庞巴迪公司Q400飞机项目的中机身线束、尾段线束、舱门线束首架工作包交付任务，至今依然给庞巴迪公司Q400飞机项目以每月四架份的生产计划提供以上线束。除此之外沈飞线束还负责美国通用飞机公司赛斯纳轻型运动飞机的全机线束生产任务，至今已交付500多架，德国ECD飞机舱门电缆的制造任务。沈飞线束在做大做强现有航空线束业务的基础上将大力拓展航天、船舶、轨道交通、医疗设备、汽车等行业的线束业务，实现产业领域多元化发展，不断拓宽企业的发展空间。

沈飞线束在国内率先引进英国光谱CAPRIS60-200和NOVA860导线激光标印系统用飞机线束导线标识。拥有航空材料套管、标牌标印机ZEBRAV、AM6310、BRADY，各类线束加工专用工具、工装、试验设备400余台（套），拥有美国WARDWELL公司的24锭、32锭、48锭线束金属和非金属护套编织机各两台。拥有线束电气部件测试设备：FACT8000一台，DIT-MCO2650系列三台用于飞机线束检测。

项目编号： 40222

项目名称： 鹞鹰民用无人机森林巡护、交通巡查、管线巡护

项目简介： “鹞鹰”无人机系统是中航贵州飞机有限责任公司在现有成熟的无人机系统上针对国内用户需求发展的一型中空、低速无人机系统。   鹞鹰无人机系统可以实现高精度、高时效性、多载荷、同平台遥感成像，是目前国内最大的民用遥感无人机，拥有巨大的应用潜力,可全天候飞行监控，并可实现实时传输，能在无雷电的云中和中雨以下的天气条件下安全飞行。主要用于各种比例尺地图测绘、灾害应急救援、地理国情监测、土地资源勘测、管线测量、边防监视、海事监测、科学考察等方面。

采用轮式起降、全过程自动控制、视距链路、组合导航等技术。具备光电图像侦察和监视、雷达图像侦察、通信信号侦测等多种用途和能力，具有操作方便、可靠性高、维护保障要求低和寿命长等特点。能适应多种任务的需求，是国内现有的一型较为成熟的无人机系统。

项目编号： 40223

项目名称：民用产品推广

项目简介：中航直升机有限责任公司是中航工业集团与天津市人民政府共同投资组建的国有大型企业。下辖哈尔滨飞机工业集团、昌河飞机工业集团、保定惠阳螺旋桨厂、中国直升机设计研究所、天津直升机有限责任公司、中国飞龙通用航空公司等。中航直升机有限责任公司是中国国直升机产业的代表，产品涵盖军用直升机、民用直升机、固定翼飞机、无人直升机及通用航空运营服务等。

项目编号： 40224

项目名称：废酸处理技术

项目简介：该技术是在引进国外现有先进废酸处理技术的基础上，开发研制适合中国国情和用户需要的废酸处理技术及装置。废酸以硝硫混酸硝化工艺产生的废酸为主要来源，回收废酸中硫酸、硝酸及氮氧化物等可循环使用的组分。回收硫酸浓度根据工艺需要可控制在88%-96%之间，回收硝酸浓度可达98%，氮氧化物经水吸收后硝酸浓度可达40-50%。该技术具有占地面积小、节能、高度自动化、效果好等优点。相比国外同类装置，投资节省三分之一。

项目编号： 40225

项目名称：NOx吸收技术

项目简介：1、 高浓度NOx高压吸收工艺，相比常压水吸收工艺，克服设备复杂、占地大、尾气浓度高等不足，能够满足国内现行最严格的排放指标要求。

2、 高浓度NOx超重力吸收工艺，具有工艺简单、设备紧凑、运行平稳和排放浓度低等特点。

3、低浓度NOx分解净化工艺可将1000-5000 mg/m3的气体处理到300mg/m3，具有投资费用低和简单灵活等特点。

项目编号： 40226

项目名称：360度侦查球

项目简介：系统可以只由一个人部署和操作；每个侦查球只略大于棒球，可以自我旋转，自动纠偏，可以提供覆盖目标区域的360°无死角的音频和视频信息；夜间照明，红外观测功能让系统在晚上或者黑暗的地方发挥作用；非常坚固，可以扔出或者滚动50米，即使落在恶劣的地形，如水泥地面，各种杂物堆集或者扔过窗户，对侦查球都没有影响；传输距离（室外150米、室内35米 ）；连续工作长达2.5小时。

项目编号： 40227

项目名称：360度侦察车

项目简介：可以用于观察和监视；可以远程控制；可以提供音频和连续的360° 实时视频；可确保方向性；整个系统可以只由一个操作者携带和部署；不论白天、晚上或者任何天气条件都可以使用；创新的触屏操作可以提供直观的操作和控制；可以部署3千克的炸药或传感器。

项目编号： 40228

项目名称：全方位侦查系统

项目简介：该系统很容易安装在任何车辆的顶部；包括2个成像阵列（每个列阵包括3台近红外照明相机），控制和显示单元，一个倾斜可变焦摄像头；图像处理软件将360 °全景视频数据处理为易懂的图像；显示器使用方向指示标志（标有1到12），保持充分的导向性；清晰的360 º全景视频；彩色摄像机（在弱光环境下自动转为黑白）；视频移动检测（VMD），实时检测威胁的存在；侦查，记录，汇报，下载，回放；重量轻，可移动，单机。

# 高等院校

项目编号： 50001

项目名称： TETRA数字集群通信系统

项目简介： 该系统是具有自主知识产权的全数字专业移动通信网络系统，符合SJ/T 11228-2000《数字集群移动通信系统体制》和ETSI的国际标准，可用于指挥调度和应急保障通讯，具有呼叫建立时间短（小于300ms）、调度方式灵活、保密安全性强、频谱利用率高等优点。系统易于构成虚拟专网，可以推广到公安、政务、公共交通、油田等国家安全和民用领域。系统主要功能包括：语音呼叫（单/双工个呼、组呼、全呼）、短消息、电路数据（可以支持传真、视频通话等数据业务）、分组数据、漫游和越区切换、密钥分发和端到端加密、和其他网络互连互通（包括SIP、PSTN/PABX等）、调度台管理和呼叫、补充业务（紧急呼叫、呼叫转移、呼叫保持、动态重组、环境侦听、GPS定位）、网络管理等。所有功能均已完成和摩托罗拉、EADS和Sepura等主流厂商的终端的兼容性测试。可以提供350MHz到800MHz各频段产品，支持多分集技术。主要网络设备包括信道机（基站）、交换系统和网关系统。交换系统包括移动交换机（MSC）、拜访/归属位置寄存器（VLR和HLR）、SGSN/GGSN、调度台服务器、SIP网关、网管代理等主要单元。可以根据野外用户的需求进行加固设计和便携式设计。

项目编号： 50002

项目名称： 超高分辨率图像增强与显示芯片

项目简介： 超分辨率图像重建技术是近年来发展迅速的图像处理新技术，其目的是超越成像传感器、成像和信道的分辨极限，利用所获低分辨率图像，实现高分辨率图像的重建。超高分辨率图像增强与显示芯片项目利用超分辨率图像实时处理技术，实现从一幅或多幅低分辨率视频图像处理获得高分辨率图像，在图像被放大的同时增强图像更多的细节，提高图像的清晰度和分辨率，实现摄像传感器的低分辨率与显示器高分辨率之间的匹配，解决目前图像获取与显示分辨率不匹配的瓶颈问题，在现有图像获取技术的基础上提高显示器的画面质量，同时实现产业化。该技术的核心内容是计算复杂度适中、能够满足实时性、图像重建效果好、适合于片上系统实现的超分辨率图像重建算法。实现此算法的片上系统芯片能满足实时性、体积小、成本适中、低功耗、可嵌入的要求。

项目编号： 50003

项目名称： 大功率光纤激光技术及应用项目

项目简介： 该项目采用高功率高效半导体单管激光器做为泵浦源，利用掺杂双包层光纤、光子晶体光纤、双包层光纤光栅，采用特有的高效驱动电源技术，为大功率光纤激光技术产业化提供最佳的解决方案。大功率光纤激光器是近年来发展的最新激光技术之一，是大功率激光器小型化、全固化、集成化发展的一个重要方向和趋势，是继灯泵固体激光器、半导体泵浦固体激光器之后的第三代激光器，是当前国际上着力开发的新型激光器件，已成为激光在军事和商业应用中的重要技术。该项目将实现532nm、1064nm、1540nm、4um等大功率光纤激光器的产业化，并在此基础上开发超大功率千瓦级光纤激光器系统、激光雷达与测距系统、高精度激光近炸引信等系统。

项目编号： 50004

项目名称： 恶劣天气下激光助视距离选通夜视成像装置

项目简介： 激光助视距离选通夜视成像技术利用近红外脉冲激光照射目标场景，并在目标场景反射光到达光电成像系统时将成像系统选通开启，可有效滤除照明路径上的后向散射，大大提高了光电成像的图像信噪比和对比度。主要用于恶劣气象(黑天、雾/霾、雨/雪等)条件下的远距离光电成像观察，较传统工业摄像机模式具有更远的观察距离和图像清晰度。本项目在军口十五预研距离选通成像关键技术和863计划脉冲激光距离选通成像系统集成与精密控制电路研究的基础上，进一步研究解决了大功率半导体激光器的高速脉冲发射、控制电路和光学系统小型化设计、距离选通成像系统集成化等问题，达到针对应用背景进行产品转化的阶段。

项目编号： 50005

项目名称： 高分辨率单光子发射断层成像系统（SPECT）

项目简介： 在单光子发射断层成像（SPECT）中, 放射性示踪剂被注入病人体内，根据对放射性示踪剂所发出的伽马射线的测量，SPECT可以重建出放射性示踪剂在人体内的分布图，该图可以反映人体组织结构及其活动功能。SPECT已经被用在肿瘤的早期诊断, 心血管疾病和脑部疾病的诊断,骨胳影像的显示等。基于国家自然科学基金的支持，我们国际上率先发展了非均匀衰减锥形投影SPECT解析重建方案。该方案可以同时对非均匀衰减，散射，检测器模糊效应进行解析校正，并去除泊松噪声。相比于平行光投影重建和扇形投影重建系统，锥形投影重建系统可以将更多的检测器对准感兴趣的区域，从而提高重建图像的光子密度和空间分辨率，这将有利于对较小物体的重建。在此基础上我们开发出锥形投影高分辨率SPECT成像系统样机，其硬件成本与伽马相机近似，远低于PET系统，但分辨率可以接近PET系统。高分辨率SPECT系统的核心技术在于算法和软件，所采用的技术具有自主知识产权，符合国家高技术产业发展的规划要求，项目产品的国内国际市场潜力巨大。

项目编号： 50006

项目名称： 环境卫星快速反应系统

项目简介： 环境卫星快速反应系统采用大规模嵌入式并行处理平台，突破了高光谱实时光谱复原、相位校正、SAR实时成像等关键技术，关键区域遥感图像的获取延迟小于2分钟，实现了我国卫星遥感的减灾、环境监测等高时效应用。

技术特点：

多星多载荷兼容：实时完成HJ-1A星高光谱数据光谱复原、HJ-1C星SAR成像处理及实时快视显示；具有远程多用户同时快视浏览功能；具有快速反应能力，在本地或者远程实时快视浏览的同时，可以本地或者远程凝视获取当前显示HJ-1A/C图像对应的1、2级产品，并远程传送。

项目编号： 50007

项目名称： 基于超级电容器的电源系统

项目简介： 本系统由超级电容器组、发电机、电压监控与充电控制模块、整流模块、保护电路等部件组成。系统输出功率为1.5KW，充电时间为20s，工作温度为-40℃～60℃，满足国军标相应环境适应性与电磁兼容性要求。作为大容量能量贮存装置，适合为随动系统、电动车辆等各类动力装置提供工作能源。

项目编号： 50008

项目名称： 两轮移动机器人

项目简介： 两轮移动机器人是一种非稳定运动形式的机器人，具有结构紧凑、移动速度快以及零半径转弯的特点。由于该机器人是一种非稳定系统，因此对其平衡控制则是非常重要的，也是其核心技术。

两轮移动机器人特别适合于狭窄路面环境或人员拥挤的场合作为载人、载物的灵活移动工具。

两轮移动机器人是在国家863计划的资助下完成的，在技术上首次解决了由于系统机构间的摩擦力矩对平衡控制的影响，并给出了相对全面的机器人平衡系统的控制模型。具有独立的识产权。

机器人的技术特点：机器人自重15kg；载重可达50kg；移动速度10km/h（载人用的机器人最大速度可实现30km/h）；最大爬坡角度15度。

应用前景：可用于载人载物。用于无人化工厂的AGV。导游导购和餐厅送餐移动平台。作为侦察机器人，在危险环境执行探测等任务。

项目编号： 50009

项目名称： 污水处理自动控制及管理平台建设

项目简介： 该项目利用了计算机、PLC高速运算、高精度及逻辑判断能力，具有实时性好、可远程控制和管理、人－机交互性强、操作简单、使用方便的特点。操作人员能从监控屏幕上或控制柜中完成自动、手动相关控制和故障监测。

应用范围：污水处理自动化、生产自动化

技术水平：国内先进

现状及特点：建立了先进水平的远程控制平台，在满足应用的基础上，本着实用性强、操作方便的原则进行开发。

技术创新：应用了控制算法和远程模块，便于实时跟踪与多层监控的远程管理。

所在阶段：小规模生产。

项目编号： 50010

项目名称： 墙体阻燃发泡材料

项目简介： 近年来各地火灾频发，造成了巨大的损失，建筑泡沫材料的阻燃已引起全社会的关注。公消[2011] 65号规定，民用建筑保温材料采用燃烧性能为A级的材料。但是，一般的RPUF，PS泡沫，PE泡沫很难达到这一要求。本技术通过分子结构改性等手段研制了一种掉渣率小，压缩强度高，阻燃性能好的泡沫材料。

技术特点：

1．抗拉强度（MPa）≥20             2．延伸率（％）≥500

3．压缩强度 70%-150%               4．氧指数 40-50%

5．密度（kg／m3）110-150           6．掉渣率   1.3-2.2%

应用领域及效益分析：

可直接用于建筑墙体，以改善性能或降低成本。

项目编号： 50011

项目名称： Sensing-Ground:基于物联网的突发地质灾害实时监、检测系统

项目简介：

为尽可能减少突发性地质灾害造成的人民生命和财产损失，更好的服务于国家防灾减灾工作，拟开发基于物联网的突发地质灾害实时监、检测系统，该系统具有自配置、自运行、高精度、低成本、生存周期长等特性。通过有线互联网、无线计算机网络、移动通信网结合无线传感器网络构成的物联网，为突发地质灾害实时监、检测系统提供全方位、全天候的大地信息采集、传输、处理、管理、决策和信息发布的网络平台。

项目编号： 50012

项目名称： Sensing-Ocean:海洋环境实时监测系统

项目简介：

目前,海洋环境污染日趋严重,每年有大量的重金属、有机物质、营养盐和放射性废物进入海洋。除此之外还有工业废水的热污染,以及其他固体物质对海洋的污染。虽然海洋有自净能力,但是,海洋环境的恶化却在不断地加剧。因此,保护海洋环境已成为各海洋国家的共识,而保护海洋环境的重要环节就是海洋环境的监测。本项目将CTD温盐深仪、营养盐、重金属、有机污染物、化学耗氧量和有机磷农药等多种类型传感器构成无线传感器网络，实现多元海洋环境信息的综合采集与监测,初步建成海洋环境远程、实时、智能监测系统。

项目编号： 50013

项目名称： 物联网智能药盒

项目简介：

据WHO统计，每年死亡的病人中有大约1/3是由于用药不合理造成的，而并非由于疾病本身，因此如何监管病人用药以及根据实际情况设置合理用药方案成为了业界的一个研究热点。物联网的出现为其提供了技术支撑，基于物联网的专家用药系统成为发展趋势。IPB(IoT Intelligent Pill Box)物联网智能药盒系统是哈尔滨工程大学RFID&物联网工程技术研发团队自主研发的一套面向独居老人的全天候日常用药、紧急救助及健康管理系统。通过随身佩戴的IPB物联网智能药盒和手机软件的结合使用，能够指导、提醒和监测老年人的日常用药，并动态调整用药治疗计划；在老年人紧急时刻(如突发跌倒或昏厥)能够自动或自主发送求助信息；并实时监控记录老年人日常活动行为(包括坐、卧、行、跑、走)，帮助监测和规划适度合理的日常健康运动。坚持使用可以帮助老年人养成科学健康的运动习惯。

项目编号： 50014

项目名称： 煤矿危险信息和环境信息综合移动探测平台

项目简介：

能源工业是我们国家经济发展的命脉所在。近年来，随着石油资源的日益紧缺、石油价格的飚升，煤炭行业的重要性和不可替代性也日益凸现。但中国煤炭行业的安全生产形势却不容乐观，尤其是重、特大伤亡事故屡见报端。在这些事故中，瓦斯爆炸又占绝大多数。这其中固然有很多因素，但各煤矿生产企业安全监测不完备、管理手段落后也是造成事故频发的重要原因之一。本项目是一种能够在煤矿中探测危险信息和环境信息的可移动探测平台。

移动探测平台的主要技术指标要求：

移动平台占地约0.6m2；

移动模式最高速度0.5m/s；

集成12种传感器：瓦斯、一氧化碳、氢气、氧气、温度、湿度、气压、火灾烟雾、倾角、风速风向、红外线温度传感器和图像视频头等；

实时图像传输，带有俯仰、左右转动搜索功能；

动力能源可以是220VDC，或24VDC；

最长移动距离200m；

移动平台可在静止和移动中工作。

本移动探测平台能够实时巡检采集并数字量显示煤矿、管道等应用中瓦斯浓度、一氧化碳浓度、风速、温度、负压和烟雾等多项环境参数，在某些环境参数超限时能够自动报警，能够反应环境状况和进行生命体征探测，同时能够对危险气体泄漏源进行定位，可以在灾害救援中提供环境参数并提供应急救援预案。

项目编号： 50015

项目名称： 船体渗水智能监测系统

项目简介：

船舶行业是我国重点扶持发展的支柱性产业，船舶在航行过程中要依靠大量的数据提供安全信息和控制指令。在船舶工作过程中，船体渗水是最危险的一种模式，必须快速检测到信息，以便采取应急规避危险预案。船体渗水监测系统利用水检测传感器、通讯线缆、上位机处理器及数据采集处理软件等有机集成而成的一种先进的检测报警系统，可全方位保证船体渗水后，能快速检测到渗水信息、信号可靠传输、在上位机实现预警报警功能。“船体渗水监测系统”直接关系船舶效能的发挥，是关系到海上航行安全与否的重要因素。

“船体渗水智能监测系统”是指利用现代传感技术、信息融合技术、通讯技术、计算机技术、外输控制技术、可靠性技术以及专家系统技术等制造的信息监测系统，该类系统具有分布式、积木功能、高性能、高可靠等特点。该“船体渗水监测系统”就船舶危险模式中渗水情况进行监测，发出警报和显示信号，以便采取应急措施。

“船体渗水监测系统”主要由传感器、信号传输和显示、报警装置和上位机构成，该产品的开发不但可以支撑和牵动传感器行业的发展和进步，还可推向船舶配套市场，服务于船舶工程，创造较大的经济效益和社会效益。

本项研究基于船体渗水传感器材料及传感器制备技术、多功能水探测器的设计与优化工艺的研究、传感器阵列布局的优化设计研究、进行监测系统的布局优化设计等方面。目前，船体渗水传感器材料及传感器制备技术已完成。处于整体设计阶段。

项目编号： 50016

项目名称： 液体探测器

项目简介：

液体探测器是用于探测液体有无的检测装置，目前国内外市场上成熟的产品有以下几类，其各自特点存在较大差别。如：电极式液体探测器是根据液体电解质电导率变化原理工作的，不足之处是液体必须是电解质；光纤式液体探测器是根据液体改变光的反射变化原理工作的，不足之处是抗污染能力弱。电容式液体探测器利用两电容板间电解质的介电常数特性制成，由于存在探测电极，因此无法在有腐蚀性液体环境中使用。美国霍尼韦尔公司90年代中末期开发的LL系列液体探测器，这是一种开关式传感器，其具有精度高、免维护、高可靠特点，是一种优越的液体探测器，并在世界范围内迅速普及，代表了传统产品的发展方向。本液体探测器产品可探测的液体为水、油、试剂等液体有无，温度适应范围为-40～+150℃，寿命为≥8a。

液体探测器应用抗干扰的近红外波段做检测光源，采用了光电一体化技术，并利用红外收发组件的光折射-反射工作原理制成，探测器通过桥路、放大、线性化、滤波等制成标准高低电压输出的装置，用于测量液体存在与否。

液位探测器组成包括红外收发组件、耐腐蚀的光学导流罩、集成电路等，产品具有故障率低，使用方便，寿命长，高腐蚀性、大压力、高振动、宽工作范围、小安装结构尺寸、免维护等特点，并且由于结构采用耐腐处理，可在恶劣条件下使用。该产品采用了可靠性冗余设计，具有自主知识产权的新一代液体探测器产品。

市场上行销的都为进口产品（美国霍尼韦尔公司LL系列产品），该产品在结构设计及冗余设计上形成自主知识产权的产品，可替代进口，满足国内市场需求。液体探测器可应用农业领域的农业灌溉、无土栽培；工业控制领域的冶金、电力、纺织；医药卫生的反应罐、反应瓶；石油化工的储油罐、输油管道、化工反应罐；水利工程的污水处理、自来水、江河治理；家用电器及家庭安全的热水器、洗衣机等。

项目编号： 50017

项目名称： 超薄型挠性温度传感器

项目简介：

在传感器专业里，温度传感器是一个重要分支，其应用最为广泛、最为基础。它在工农业生产、现代科学研究及高新技术开发过程中也是一个极其重要的测量参量。温度作为热现象涉及到燃烧、传热等方面，是零件热变形、热应力分析的重要参数，尤其是温度，它可以反映燃烧过程中的一些重要信息，并直接影响设备的性能和安全。

市场上成熟的温度传感器有热偶、热阻、热敏电阻、pn结及集成电路温度传感器。利用金属和半导体的电阻和温度的依赖关系可做成各种电阻式温度传感器，其性能较佳，应用最广。超薄型挠性温度传感器利用金属电导率热效应制成。超薄型挠性温度传感器具有超薄性、快响应、高稳定、挠性化特点，是目前温度传感器品种的一种补充。

该产品在基底膜材料、敏感材料、微米级加工技术、设计仿真及可靠性技术的基础上，围绕微结构、超薄性、大挠度形变、高性能和耐恶劣环境的相关理论及技术为重点研究方向，致力解决温度传感器敏感膜特性、快速响应特性、绝缘性、形变影响小、精微调阻及结构设计制造等一系列关键工艺问题，攻克一批关键技术，如：传感器的结构CAD设计技术、敏感膜沉积及稳定化技术、微机械加工精细敏感电阻条技术、基底韧性化技术、敏感膜与基体附着力及热匹配技术、电化学表面钝化技术、引线焊接技术等，制作出超薄型、高灵敏、高可靠性的新型超薄型挠性化温度传感器。可合作中试生产。

项目编号： 50018

项目名称： 海水电池

项目简介：

海水电池采用镁合金为阳极，碳纤维材料为阴极，直接利用海水做电解质，采用海水中溶解的氧气为氧化剂而工作的一种电池。工作时，需要海水连续流过电池的两极，以便为阴极不断地提供氧气和带走阳极生成的沉淀物，因此电池的结构是开放式的。由于电解质和氧气直接取自于电池周围的海水，唯一消耗的材料就是金属阳极，因此这种电池具有极高的能量密度，而且其结构十分简单，安全可靠，干存时间无限长。但由于受海水中溶解氧气浓度的限制，其输出功率较小。因此特别适用于为长期在海下工作的小功率电子仪器及电器装置提供动力。可在完全无需维护的条件下持续工作若干年。

随着我国海洋研究、海洋资源开发利用、海防建设的快速发展，对海水电池的需求必将大大增加，本项目产品可满足小功率、长寿命、免维护、安全无污染海水电源的需求。

项目编号： 50019

项目名称： 直接炭燃料电池阳极

项目简介：

直接炭燃料电池（DCFC）技术为煤的洁净高效利用提供了一种新途径。与传统的燃煤发电和煤气化联合循环（IGCC）发电不同，DCFC是通过炭在阳极的直接电氧化和氧气在阴极的电还原来实现发电。在这种煤到电的转换过程中，无燃烧，无热机，无需对煤重整气化，因此DCFC具有高效和环保的突出优点。DCFC的理论效率达100%,实际电效率可达80%。和燃煤发电相比，用DCFC发电可将CO2的排放量减少50%，废气排放总量减少到十分之一，且几乎无粉尘排放。作为DCFC燃料的固体炭资源丰富，可由煤、生物质和有机垃圾等经热解或氢解获得，副产的氢气等可用于氢氧燃料电池，从而可实现最大限度地洁净高效的利用这些丰富的燃料。本项目针对DCFC阳极这一关键技术开展研究。针对炭粉在熔融碳酸盐中润湿性差问题提出了预润湿技术，针对炭粉电氧化活性低的问题提出了酸碱处理脱灰造孔技术。

通过本项目的研究，确定适合于DCFC阳极的炭燃料的规格参数（来源、粒度、物性及组成）、控制炭完全氧化的反应条件(温度、极化电势等)，并组装DCFC测试样机。

项目编号： 50020

项目名称： 超轻镁锂合金

项目简介：

本项目是在国家“863项目”的研究基础上，进行了熔盐电解镁锂基多元合金的研究，把电解的镁锂中间合金作为原料，经熔铸、合金化、变形等过程研制了一系列力学性能较优的镁锂基合金。并系统研究了镁锂合金的电化学性能，利用化学镀、微弧氧化、纳米仿生组装等先进技术制备了防腐性能良好的表面膜。本单位研制的合金强度能达到300MPa左右，延伸率达10%以上，密度小于1.65g/cm3，并能获得各种尺寸的挤压件和轧制件（冷轧薄板能达到小于0.5mm）。

本单位对镁锂合金熔铸与变形加工进行了技术攻关，掌握了获得高性能镁锂合金的关键技术，目前所制备合金的力学性能达到国际水平且在某些指标上超过了国外水平。所涉及的合金的制备与加工路线为：熔铸、热处理、挤压变形、轧制变形、冲压加工、表面处理。

根据比强度、比价格相等原则，确定镁锂合金材料价格为45万元/吨。而且如果能开发一些高附加值镁锂合金零部件产品的生产，并使之得到推广，那么镁锂合金零部件的价格将远高于板材、棒材的价格，每年的利润空间将在此基础上进一步得到扩大。目前本项目处于中试阶段，能获得性能稳定的铸件、挤压件和轧制件，且这些材料尺寸稳定性好。

本项目获2009年黑龙江省科技奖（自然类）二等奖。产业化的目标是批量制备加工镁锂合金锭材、形变型材等原材料以及某些市场前景较好的零部件生产，所需投资500万左右。

项目编号： 50021

项目名称： 深水导管架安装夹桩器用钢

项目简介：

哈尔滨工程大学生物医学材料与工程研究中心在深水导管架安装夹桩器用钢的研制方面做了许多工作。目前国内的钢种难以满足深水导管架安装夹桩器的要求，德国生产的X45NiCrMo4钢可以满足夹桩器的使用要求，但此钢种处于技术保密，国内没有相应的牌号，所以研究具有自主知识产权的夹桩器用钢具有重大的实际意义。

本研究综合设计夹桩器用钢的化学成分范围，并熔炼制备合金钢，研究了其铸态组织及性能、退火软化工艺、淬火工艺和回火工艺等对其组织和性能的影响规律与机理，并最终确定了适于夹桩器用钢的化学成分及热处理工艺规范，所得性能指标为：σb≥1400MPa，δ达到6.5%，HRC≥62,符合深水导管架安装用夹桩器的性能要求。

项目编号： 50022

项目名称： 双相不锈钢叶轮

项目简介：

该工件由ZG0Cr25Ni5Mo2N采用精密铸造方法制成，技术难点在于该材料属于新材料，其组织形成规律、材料的性能需要进行分析和研究，双相不锈钢精密铸造在国内应用较少，许多技术问题需要解决，如开模问题、可溶芯技术、涂料和制壳技术、缩孔缩松问题等。目前已经掌握了材料的组织控制、性能参数，并且解决了上述生产过程中的技术难题。产品实现稳产，成品率达到97%以上。

1、技术特点

（1）研发了双相不锈钢铸件精密铸造技术。（2）引入体视学定量金相技术，实现了组织控制技术。（3）通过对双相不锈钢的力学性能、腐蚀性能的研究，揭示了其强化机制以及耐腐蚀机理。（4）发明了双相不锈钢的无烧损无氧化熔铸方法和载波钝化法，解决了制造过程中的关键问题，提高双相不锈钢耐腐蚀性的方法。

2、技术水平

整体技术属于国内先进水平，其中双相不锈钢的无烧损无氧化熔铸方法和双相不锈钢的载波钝化处理方法属于创新性成果。

3、主要技术指标

（1）所制备双相不锈钢的化学成分符合设计要求；（2）奥氏体和铁素体含量稳定，占40%~60%；（3）所制备双相不锈钢具有良好的耐盐雾腐蚀性能、耐酸性腐蚀性能和力学性能，并且达到相关标准的要求；

项目编号： 50023

项目名称： 碳陶瓷复合密封材料

项目简介：

石墨材料具有良好的耐高温、低温、导电、导热及自润滑性能，具有较高机械强度及较小的热膨胀系数，抗热冲击性能优良，化学稳定性好，对大多数酸、碱、盐溶液不起化学反应或反应很弱，且石墨材料易于机械加工，所以广泛应用于航天航空、机械、电子、电工、半导体、冶金、化工、生物工程等领域，已成为一种不可缺少的特殊工程材料。普通碳－石墨材料，一方面强度低，开孔率大，用于流体密封承受压力低，密封性差；另一方面，石墨材料的抗氧化能力差，在一定程度上限制了石墨材料应用领域的扩大。因此，克服石墨材料的弱点，满足石墨材料在高新技术上的要求，是碳石墨制品制造业急需研究解决的重要课题。

项目编号： 50024

项目名称： 轻质高强浮力材料

项目简介：深水浮材具有抗压强度高、密度低、浮重比大、吸水率低、耐腐蚀、抗冲击、绝缘、隔热、阻燃、隔音等诸多优良品质和良好的机加工性能，受到人们广泛关注和重视。在海洋科考、海洋石油开发、渔业、航空等方面的应用非常广泛。尤其伴随深水油气田开采，促使了对深水浮材的研究与应用发展。

1500m深海浮力材料的主要技术指标：

体积密度：0.40~0.52 (g/cm3)

抗压强度：≥15 (MPa)

破坏强度：≥23 (MPa)

可潜深度：1500~2000 (m)

吸 水 率：≤3 %（1500m水深24h）

使用温度：-20~80(℃)

已申请的发明专利（通过公开审查）：深水耐压浮力材料CN200710144488.5；空心陶瓷球及其制备方法CN200710144489.X；深水耐压浮力装置CN200710144490.2。

项目编号： 50025

项目名称： 应用在船舶中的聚酰亚胺材料

项目简介：

本项目旨在开发一种新型低密度、保温性好、使用安全可靠、施工便捷的船用高性能绝缘保温材料——聚酰亚胺泡沫保温材料，克服现有玻璃棉、岩棉等无机材料和以软木、聚氨酯泡沫为主的天然或合成的有机材料在使用中的缺点，以达到降低空船重量、减少船舶能耗、提高船舶速度和运输能力的目的；研发出具有自主核心技术和知识产权的高性能聚酰亚胺保温材料，打破美、德、日对核心技术的高度封锁和产品垄断，对于我国船用保温材料行业的发展具有重要的引领作用。同时该材料的广泛应用对于我国船舶行业运营成本降低和环境保护具有巨大的潜在经济价值和社会价值。

技术特点：

聚酰亚胺泡沫保温材料首先通过高分子缩合聚合技术合成出前驱体材料，然后前驱体材料通过微波发泡技术和高温处理而制备出了一种泡沫轻质保温材料。

主要技术指标：

1)表观密度6～30kg/m3 ，2)导热系数≤0.04W/m?K，3)极限氧指数≥32%，4)烟气密度及毒性 符合IMO《国际耐火试验应用程序规则》，5)低播焰性 IMO《国际耐火试验应用程序规则》6)耐温性200℃/12h不发粘；-35℃/12h不龟裂 7)降噪系数25mm≥0.5。

经过几十年和多个国家的验证，聚酰亚胺泡沫已成为船舶隔热隔声材料的首选材料。在民用船舶，如高速船、豪华游船、快艇和液化天然气船上也得到广泛应用。中国在此领域发展较晚，但应用前景非常之大。仅海监船市场预计保温材料需求量约为5-10万立方米，预计规模为20亿元人民币。船舶在内装保温材料方面用量亦非常巨大，如果用高性能聚合物轻质泡沫材料替代传统的无机纤维类保温材料，纤维保温材料密度一般在100kg/m3，一条船舶可以减重约500-850吨。而此项减重所带来的运载能力增加，再加上材料的可靠性保证将大幅度提升船舶性能并降低运行维持成本。

项目编号： 50026

项目名称： 高性能金属层状复合材料低成本制备及应用

项目简介：

金属层状复合材料板（箔）材及CPC“三明治”结构电子封装材料、各种夹芯板等复合材料因具有优异的力学、物理和化学性能，在电力电器、冶金设备、石油化工、交通运输、能源工业、微电子工业、航空航天等诸多领域有着广泛的应用。特别是高性能金属间化合物基层状复合材料和夹芯板等轻质材料更是航空航天等领域急需的新材料，但国内目前尚不能生产金属间化合物基层状复合材料。因此，高性能金属层状复合材料的需求和应用空间广阔。

超声波固结和无真空烧结技术是目前国际上金属层状复合材料板（箔）材制造最先进的技术之一。和传统的制备工艺（轧制、爆炸复合成型等）相比，它具有低温、快速、工艺简单、适用性广，可用于制备高性能的层状复合材料板材（箔材），被称为绿色制造技术。但是由于国外对这一高技术的限制，国内至今还不能采用这种先进制造技术来生产高性能层状复合材料。该工艺的技术特点是：

（1）工作温度较低，节省能源，是一种低成本的制造工艺；

（2）不需要对金属箔的表面进行预处理，金属层间结合率达99%，界面结合强度优异；

（3）可以代替传统的工艺技术来制造多种金属层状复合材料体系；

（4）通过起始金属箔的改变，可以很方便地把合金化元素、增强纤维引入到转变后的金属间化合物中，进一步地改善复合材料板材的性能。

（5）可实现连续生产，生产效率高，适合于产业化。

该项目属于高技术新材料领域，已获得多项美国专利。预计投资规模在5000万元左右。

（利用超声波固结和无真空烧结技术制备的典型层状复合材料的金相组织和各类复合材料样品分别见图1和图2）

据报道，仅国内爆炸复合厚板低端产品一项的国内产值大约在40-50亿人民币左右。本项目将联合研发超声波固结成型制造设备，利用先进装备和技术生产高性能金属层状复合材料板（箔）材，将填补我国在相关领域的空白，促进相关产业升级，建立国内高性能复合材料产业，是一项利国利民的绿色环保工程。

项目编号： 50027

项目名称： 纳米相强化高强度、高韧性船用钢

项目简介：

尽管我国已成为世界造船第一大国，粗钢产量也位居世界前列，但是，我国在高性能钢铁材料开发方面仍然面临很大的技术瓶颈，严重阻碍了我国造船业发展。本项目是在美国大型船开发的高强度低合金钢的基础上，通过技术消化吸收和集成创新，开发出新型纳米相强化高强度、高韧性、耐冲击船用钢。该产品可以通过产品性能调整满足不同民用船舶建造的需要。

纳米相强化高强度、高韧性、耐冲击船用钢同其他钢种相比具有几个明显优势。首先本项目是在美国船用钢基础上通过集成创新发展而来，因此技术成熟，研制和产业化周期短；同时，这种新型纳米相强化钢在具有高强度、高韧性的同时具有优秀的焊接性能，这是其他钢种所不具备的，因此更适合应用于大型船舶的建造上。这种新型纳米相强化钢可通过传统钢材的制造工序与新技术的结合获得，在原有钢材生产的基础上不需要大量的设备改造和更新，因此可以大大降低生产成本。

纳米相强化高强度、高韧性、耐冲击船用钢的关键技术特点是利用纳米相强化替代碳强化。纳米相强化机制可以在低合金含量的条件下保证材料具有高强度、高韧性。同时因为大大降低碳含量从而使材料具有优异的焊接性能。纳米相强化钢可以通过合金成分、生产工艺控制实现对纳米相的形成和形态、数量进行控制而实现对产品性能的控制。

本课题组已经完全掌握了本项目所需的所有理论基础和技术基础，已经研制出屈服强度达1400MPa，延伸率达15%，并具有优异焊接性能的高强度、高韧性低合金纳米相强化钢，目前处于世界领先水平。所能达到的主要技术指标如下：钢铁材料目前乃至以后的很长一段时间仍然是世界范围内使用量最大的结构材料，纳米沉淀相强化铁素体钢由于其高性能、低成本具有广阔的市场前景。该项目实施后有望对我国国防工业、能源工业以及基础设施建设等方面产生重要影响，同时为成果转化企业带来巨大的经济和社会效益。本项目起点高，处于世界领先水平。纳米沉淀相强化铁素体钢由于其低成本、优异的力学性能和焊接性能使同普通刚强度低合金钢相比，具有明显优势，因此具有极强的竞争力。因此，本项目开发的产品具有广泛的应用领域为低风险提供了保障。

项目编号： 50028

项目名称： 海水中铀的提取与熔盐电解分离技术

项目简介：

铀在海洋中具有相当巨大的储藏量。研究表明，海水中溶解的铀的数量可达45亿吨，相当于陆地总储量的四千倍。为取得铀资源，发达国家的目光都转向海洋，在海水提铀方面做了积极的探索。从长远来看，从海水中提取铀，不仅可以补充陆地铀资源的不足，同时为原子能工业的发展带来巨大的希望。

2015年以后我国将进入核电的快速发展时期，随着“二次铀供给”的消耗殆尽届时将会出现较大的铀供需缺口，铀生产有可能成为核电发展的重要障碍之一，所以寻找新的铀料来源已迫在眉睫，成为世界各国共同关注的话题。

由于陆地铀矿的匮乏，以及冶金技术的不成熟、高能耗和环境污染问题，科研工作者已将视线由陆地转移到海洋，以寻求新的铀料来源。重元素铀在海洋中具有相当巨大的储藏量。研究表明，海水中所溶解的铀量高达45亿吨，相当于其陆地总储量的几千倍，如果能将海水中的铀全部提取出来，所释放的裂变能可以保证人类几万年的能源需要，因此从海水中提取重元素铀已成为当前科学研究的热点。

对我国海域内的多金属结核、海山富钴结壳以及热液硫化物矿物中铀含量进行重点采样分析，为海洋金属矿产资源的后续开发提供信息支持和数据保障。

本项目通过简单的软化学方法合成多种无机吸附剂，对海水中的铀进行吸附。同时，由于镁和铀在相图上看是完全不相溶的，尝试通过熔盐电解的方法对铀进行分离和纯化。

提出海水提铀的吸附剂应具有下列特征：

a.吸附剂的平衡吸附量尽可能大。

b.吸附剂的吸附速率尽可能快。

c.吸附剂对铀酰离子的选择性尽可能高。

d.吸附剂要容易地快速脱附。

e.对化学、机械作用力及微生物要稳定。

f.与与大量新鲜海水的接触方法和吸附剂的形状，以及

吸附剂的内部结构(细孔、亲水性等)都必需符合海水中吸附铀的要求。

项目编号： 50029

项目名称： 吸声材料

项目简介：

本吸声材料是基于高分子内摩擦、压电效应等机理、以聚氨酯为基体的复合吸声材料，与橡胶类吸声材料相比，该材料制成的吸声元件具有易成型、易脱模及成品率高等特点。

材料的特性声阻抗与海水匹配，制成吸声元件后，声阻抗仍与海水特性声阻抗匹配性良好，且吸声材料及该材料制成的吸声元件在较高压力作用下吸声性能保持率高。

耐压吸声材料拉伸强度为12.35MPa，耗能模量4.6×109Pa，损耗因子0.6，声衰减常数2.6，在4.5MPa压力时可保持上述性能；国内同种材料声衰减常数2.0，5-6MPa，耗能模量4.6×108Pa，损耗因子0.6，在3.0MPa压力下上述性能急剧降低。

项目编号： 50030

项目名称： 生物医学材料

项目简介：

（一）新型生物医用金属材料及其骨科植入物

金属材料具有其他材料不能比拟的高机械强度和优良的疲劳性能，仍是临床上应用最广泛的承力植入材料。新型医用合金在设计时应该考虑的问题包括：（1）首先要求合金中的组成元素无毒性和无致敏性；（2）要求合金具有高强度、高韧性、低模量和优良的冷热成形性。我们开发了TiNb、TiNbSn、TiNbZr、TiMoSn、TiMoZrSn等多种生物医用金属材料，它们可以广泛用于制造新型骨科植入器械、口腔器械、手术器械等。

（二）新型生物医用高分子材料

我们研制出可生物降解PLLA及其与PCL共聚物，系统分析了该材料的形状记忆特性及其影响因素，探讨了形状记忆特性与微观结构之间的内在关系和本质，同时对其降解行为进行了评价，为开发在力学性能、降解性能及形状记忆特性等方面综合性能更适宜于生物医学应用的可生物降解形状记忆聚合物奠定理论基础。

我们通过乳液凝胶法制备了壳聚糖／海藻酸钠微胶囊，微胶囊的表面呈多孔褶皱结构。壳聚糖／海藻酸钠微胶囊在碱性条件下有很好的膨胀性，好的膨胀性使囊壁的孔变大，因此微胶囊在pH为7.4的缓冲液中有更好的释放性能，在12小时内释放量达到83%以上。此外，壳聚糖／海藻酸钠微胶囊有很好的顺磁性，在磁铁的作用下能够沿着磁场的方向做定向运动。

（三）纳米生物医学材料

我们采用共沉淀法、部分还原沉淀法和水浴共沉淀法三种工艺制备了Fe3O4磁性纳米颗粒，最终控制颗粒尺寸小于10nm，其磁学特性呈现超顺磁性，符合生物医用需要。随后通过直接掺杂和利用乙醇作分散剂两种工艺合成Fe3O4纳米颗粒/聚氨酯复合薄膜，同时对其各项性能进行表征，证明了此种薄膜适用于血管支架的涂层。

（四）新型生物医用降解性镁合金及其血管支架制品

本项目受国家“863计划”项目支持，在此研究基础上设计制备了具有自主知识产权的无毒、可控降解、高强韧的新型生物医用镁合金，掌握了该镁合金薄壁微细管材及完全可降解载药涂层镁合金血管支架的制造技术，镁合金材料及支架技术水平达到国际领先水平；镁合金材料室温抗拉强度为240-250 MPa，延伸率不低于25%；动物实验结果表明具有优异的生物相容性；镁合金溶血率均低于5%，适于加工制造与血液直接接触的镁合金血管支架等制品；已完成了初步动物实验，制备出血管支架动物实验及临床前样品。项目初期投资规模9000万元。

冠脉介入手术已从1998年的5000余例上升到2010年的30万例，市场规模约为80亿元，而且近年来都在以大于50%的比例增长，预计2012年国内市场规模达100亿元左右。考虑到新产品初期价格比现有产品高，以初期占有国内10-20%的市场分析，每年产值达10-20亿元。可降解镁合金血管支架具有非常高的市场应用价值，将成为介入治疗支架器械领域的重要高端基础产品。

授权2项（ZL 200810064508.2、ZL 201010148945.x），申请2项（201110435613.4、201110435644.x）

已掌握可降解镁合金材料、镁合金薄壁微细管材、药物洗脱镁合金血管支架的制造技术，已研制出样品，完成体外生物相容性评价，进行了初步动物实验。应用于介入医学工程、临床医学（心脏内科、血管外科）等领域。

项目编号： 50031

项目名称： 鳞片阻挡型环氧重防腐涂料

项目简介：

鳞片阻挡型涂料在所形成的保护涂层中，由于鳞片形成的有效迷宫效应，可以阻止外部水、气对涂料所要保护对象的侵蚀，降低腐蚀速度。国内应用鳞片阻挡型涂料的研究主要集中在玻璃鳞片涂料方向，目前国内玻璃鳞片的价格达到8000多元/吨，超薄的玻璃鳞片价格更高，甚至达到60000元/吨，而本项目所采用鳞片的价格仅仅是普通玻璃鳞片的1/3，因而可以大幅降低涂料成本。同时在鳞片制备过程中，预先在鳞片表面形成具有化学活性的活性中心，使得活性鳞片填料与环氧树脂之间形成化学键合，并使活性鳞片填料在涂层中形成几十～一百多层的层状排列结构，增加迷宫效应，进一步提高涂层的抗渗透性以及涂层的阻挡性能。

项目编号： 50032

项目名称： 石墨烯批量制备

项目简介：

石墨烯作为一种新型的二维单原子厚碳质材料，具有超高的比表面积和优异的电学、力学、光学以及热学性质，在电子、航天、新能源、新材料等领域有广泛应用。然而如何批量制备高质量大面积的石墨烯仍是世界各国研究者面临的难题。范壮军教授领导的先进炭材料课题组率先在国际上提出绿色金属还原氧化石墨，实现了快速、简单、高效地制备石墨烯。例如通过铝粉仅用了30分钟就可以将氧化石墨还原成石墨烯，与其它方法相比，所获得石墨烯还原程度高、导电性好，为实现石墨烯批量化提供了一条可行途径。在此基础上，课题组采用化学气相沉积方法批量制备石墨烯，该技术具有节能、环保、成本低等特点。上述相关工作发表在国际期刊ACS Nano、Chem. Commun、Carbon上。

具有自主知识产权，基于纳米石墨片的碳/碳复合材料及其制备方法 ZL200910073238.6。

石墨烯可替代晶硅应用在将芯片领域，市场容量至少在5000亿元以上。石墨烯制成的锂离子电池负极材料能够大幅提高电池性能。全球每年负极材料的需求量在2.5万吨以上，并保持20%以上增长。石墨烯作为负极材料应用在十分之一的锂离子电池中，其需求量也在250吨以上。石墨烯制成的超级电容器，充电时间只需1毫秒。2010年全球超级电容市场规模在50亿美元，并保持着20%的增长率，随着未来超级电容器的放量，石墨烯的应用空间巨大。石墨烯可以替代ITO作为导电材料制成显示器件。预计2011年全球ITO导电玻璃的需求量在8500-9500万片，石墨烯的替代空间巨大。

项目编号： 50033

项目名称： 二硅化钼基高温结构复合材料

项目简介：

哈尔滨工程大学结构功能一体化材料研究所在高性能结构及热防护材料的研制方面，具有多年的开发经验和雄厚的研发实力。难熔金属间化合物二硅化钼(MoSi2)由于具有很高的熔点(2030℃)、极好的抗氧化性和适中的比重，特别是它具有可贵的R特性，即在温度升高时其强度并不下降，并以其诱人的高温物理化学性能，引起了国际材料界极大的兴趣。开展了大量的研究工作，目前在低温增韧和高温补强方面取得了一些创新性成果，但是在高温环境下(1200℃～1600℃)所表现出来的综合性能往往不能兼顾，顾此失彼。如果发挥出MoSi2材料的潜在优势，它将在1200℃~1600℃的高温环境下表现出优异的综合性能，是一类极有希望代替镍基超合金的新型结构材料。

项目编号： 50034

项目名称： 玄武岩纤维复合筋增强混凝土复合材料

项目简介：

本项目采用具有低密度、高强度、良好抗腐蚀性能等综合性能优异的玄武岩纤维复合筋替代传统的钢筋，并将其应用于混凝土结构中，制备出性能优异的玄武岩纤维复合筋混凝土，解决混凝土结构的耐腐蚀问题，提高其使用寿命，并且可以有效减轻结构自重，简化施工工艺，从而解决潮湿地区和酸碱环境恶劣的地区桥梁、路面钢筋混凝土结构存在的使用寿命、耐腐蚀问题，经济效益显著。

玄武岩复合筋材的力学性能

项目编号： 50035

项目名称： 大塑性变形制备钛基纳米晶材料

项目简介：

现有的植入医用器械主要采用纯钛及钛合金制成，存在很多不足。本项目受国际科技合作项目支持，在此基础上研发了具有自主知识产权的新型高端医用纳米晶钛基材料及相关器械，目前已成功研制出了兼具良好生物相容性、力学性能与良好加工性的纳米晶钛基材料，在此基础上，开发了骨科及口腔相关的高端医疗器械；该材料技术水平居国际领先水平；长度大于1000mm的纳米晶钛合金棒材直径6-10mm、具有纳米晶结构、强度高达1000MPa、产品设计实现多样化。目前完成了口腔种植体等器械动物实验及临床前样品的研制，研究成果有助于提升我国在纳米晶材料及高端医疗器械领域的核心竞争力。本项目初期投资规模大于3000万元人民币。

本项目的产品主要用于患有口腔疾病的患者，主要用于治疗各类牙列缺损、与缺失的修复和龋洞成型、假牙修磨及硬脆齿科材料加工。

2010年中国口腔医疗产品的市场年销售规模超过160亿元人民币，口腔医疗器械市场不但增长快速且行业利润率较高，是目前发展势头最好的板块，预计2013年国内种植体市场总量约100亿元，目标份额10%。

钛基纳米晶合金高端医疗器械（骨科及口腔器械产品）具有非常高的市场应用价值，将成为提升我国在钛基生物医疗器械发展速度方面的重要高端基础产品。

拥有自主知识产权，授权发明专利2项（CN101423968 B、CN101260552 B）；申请发明专利2项（CN102743233 A、CN102824220 A）。

项目编号： 50036

项目名称： 低温前驱体裂解法合成碳化硼粉体

项目简介：

碳化硼具有超常硬度，高熔点、高弹性模量、低膨胀系数，恒定的高温强度，密度小，中子吸收能力强，化学性能良好等优点，已经引起了人们的极大兴趣。欧洲人在碳化硼方面处于技术领先地位，在应用上，其潜在的经济价值已引起世界同行们的关注。近年来，美国、日本、韩国等先进国家在这方面做了大量研究工作，进展迅速。而目前，我国在这方面的工作做得很少，所以发展前景广阔。

在工业上碳化硼的制备方法主要是硼酐碳热还原法和镁热还原法，这些方法都需要较高的温度(一般高于2000℃)，能耗大、生产能力较低。为了降低能耗，节约能源，目前人们正在探寻低成本并且能在低温条件下合成碳化硼的工艺。本项目研究了一种能在低温下合成碳化硼的方法，采用聚合物前驱体裂解法制备碳化硼。

项目编号： 50037

项目名称： 新型酯化催化剂

项目简介：

醋酸酯类生产过程中通常是在100-110℃、硫酸（或对甲苯磺酸）和醋酸混酸条件下进行，以304或316不锈钢制造的再沸器因腐蚀严重而经常停产维修，运转一定时间就需要更换，不仅经济损失巨大，而且存在安全隐患。磷钼酸具有强酸性和氧化还原特性，可作为酯化反应催化剂和中性或低温酸性环境下的缓蚀剂，但单独使用用量较大，运行成本较高。本项目以复合酸作为催化剂，既提高了催化剂活性，又可抑制硫酸、醋酸对金属设备的腐蚀，保证生产的安全进行，腐蚀速度：≤0.05 mm/a（304、316不锈钢）。催化剂成本较低，对现有生产工艺不做任何改动，适合连续化生产。

本项目适合大多数醋酸酯生产装置，且对原有生产装置和工艺过程无需做大的改动。预计原料成本0.8万元，售价3万元。采用本项目技术解决了醋酸酯类生产过程中的腐蚀难题，大大减轻因腐蚀造成的安全隐患和停产带来的巨大经济损失，延长生产设备的使用寿命。

拥有自主知识产权，专利“硫酸-杂多酸盐混合催化剂体系合成羧酸脂”（ZL 03108171.1，2009）。

项目编号： 50038

项目名称： 新型耐湿热环氧树脂和固化剂

项目简介：

芴基环氧树脂学名为9，9-双（4-羟苯基）二缩水甘油醚，简称双酚芴环氧，即在双酚A链骨架上的侧链甲基被芴基所代替，形成具有Cardo环结构聚合物。芴基化合物芴基环氧树脂能够与通用环氧树脂进行共混，共混树脂的相容性好，无分相现象，即提高了通用环氧树脂的的热稳定性、耐湿热性能和加工性能，还可降低成本。共混树脂固化后的储能模量达到3GPa左右，玻璃化温度240℃以上，在沸水中经72h水煮，吸水率为2.1%，吸湿前后树脂性能变化较小，可在200℃高温下长期使用。本项目已有较好的研究工作基础，在耐高温胶黏剂、低介电常数电子封装材料等领域进行了应用实验，取得良好的结果。双酚芴环氧树脂的环氧值0.42 eq/100g，外观白色粉末；双胺芴固化剂，纯度99%，外观白色晶体，熔点236-237℃。

目前，在耐高温环氧树脂方面，以芴基环氧树脂和以芴二胺作为环氧树脂固化剂的用量相对较大，预计每年有200-300吨的需求量。全球聚酰亚胺的年消费量为8万吨左右，美国、欧洲、日本是世界上聚酰亚胺最主要的消费市场，每年以6%的速度递增。作为航空、航天、电子等特殊领域的需求量虽然相对较少，但附加值非常高，如能在应用实验环节取得突破，届时将有100-200吨的用量。预计建设100吨/年生产装置的设备投资约130万元，预计产品成本约为15万元/吨，售价25-28万元，利润1000-1300万元/年。

拥有自主知识产权，专利名称及专利号：

磁性固体超强酸催化合成双酚芴的方法. ZL 2006 10151173.9，2009

耐湿热环氧胶黏剂ZL 2007 10072800.4，2007

耐高温环氧树脂胶粘剂及其制备方法200610151171.X，2009

项目编号： 50039

项目名称： 碳纳米管强韧化MoSi2结构材料

项目简介：近年来，随着航空航天技术的发展，对在高温环境下使用的关键材料部件的性能提出了愈来愈高的要求，要求材料既能在高温下安全可靠地工作，又具有较低的结构自重，从而尽可能地提高推重比。在高达1600℃的温度下使用的新型材料必须满足强度高、抗蠕变、断裂韧性好、抗氧化和组织性能稳定等方面的要求。目前无论是硅基陶瓷、C/C 复合材料、还是铝的金属间化合物，在1200～1600℃高温条件下使用，均未能达到与镍基超合金抗衡的阶段。开发综合性能优异的新型高温结构材料已成为亟待解决的现实问题。在这方面，难熔金属硅化物，特别是二硅化钼(MoSi2)为开发研究注入了新的活力。

本项目采用纳米碳管增强MoSi2金属间化合物，通过将高纯的纳米碳管均匀分散到亚微米级Mo、Si粉末基体中，利用先进的热压烧结制备出纳米碳管增强MoSi2基复合材料，重点研究纳米碳管增强MoSi2复合材料的热压烧结工艺对材料微观结构的控制机理、纳米碳管对MoSi2基体的强韧化机理。

主要技术性能指标

(1)	MoSi2晶粒尺寸：亚微米级

(2)	纳米碳管/MoSi2复合材料的孔隙率：d<8%；

(3)	纳米碳管/MoSi2复合材料的抗弯强度：σb>400MPa；

(4)	纳米碳管/MoSi2复合材料的断裂韧性：KIC>3.5MPa?m1/2；

(5)	纳米碳管/MoSi2复合材料的维氏硬度：HV>12GPa。

本项目的研究将为促进MoSi2基复合材料在航天航空发动机、高超音速飞行器关键部件的应用提供科学的指导依据和先期技术支撑。本研究不仅具有广阔的应用价值，而且有重要的理论研究意义，将会对目前热防护材料和高温结构材料产生巨大的带动与辐射作用。现已制备出MoSi2晶粒尺寸在亚微米级，并且综合性能优异稳定的单壁纳米碳管增强MoSi2基复合材料。

项目编号： 50040

项目名称： 掺杂ZrO2粉体

项目简介：哈尔滨工程大学结构功能一体化材料研究所在敏感材料的研制方面，具有多年的开发经验和雄厚的研发实力。氧传感器在科研、交通运输、冶金化工、医疗环保、食品工业等领域具有广泛应用，国内外市场需求越来越多。

氧化锆的化学稳定性好，表面同时具有酸性和碱性，氧化性和还原性。它又是p型半导体，易于产生氧空穴。可作为催化剂载体与活性组分产生较强的相互作用，近年来ZrO2引起了催化领域学者的广泛兴趣，在自动化、催化氢化、聚合和氧化反应的催化及超强酸催化剂方面均受到了特别的关注。

目前，拥有掺杂ZrO2粉体制备技术、可利用ZrO2制备的氧传感器。

项目编号： 50041

项目名称： 苯并噁嗪树脂

项目简介：

与环氧树脂、双马来酰亚胺、酚醛树脂和氰酸酯等传统的高性能基体树脂相比较，苯并噁嗪树脂较好的将优良的成型加工性、综合性能和性价比集于一身。该树脂的原料来源广泛，价格低廉，合成工艺简便，是在传统酚醛树脂的基础上发展起来的一种新型热固性树脂。此类树脂除具有酚醛树脂优良的耐热性和阻燃性外，还在一定程度上改善了酚醛树脂的脆性和尺寸不稳定性，最显著的优点是通过自身开环聚合形成三维网络结构，固化时无小分子释放，制品孔隙率低，固化收缩小，其体积近似零收缩，有高的Tg和热稳定性，以及良好的机械性能、电气性能、阻燃性能和高的残碳率，易于成型加工，制品尺寸精度高，因而在先进复合材料基体树脂、电子封装材料等方面有潜在应用，尤其适用作耐高温的纤维增强复合材料。进入21世纪,苯并噁嗪的应用研究快速发展,涉及美国、日本、韩国、印度以及欧洲国家，相关的专利数已近200项,陆续有产品投放市场。

拥有自主知识产权，专利“芴基双苯并噁嗪单体及其制备方法”专利号CN 200810137211.4，2008。

项目编号： 50042

项目名称： 高电化学储氢性能纳米材料

项目简介：

随着电子信息产业飞速发展，电子产品趋于功能复杂化、尺寸小型化、重量轻型化，这对提供电力的电池提出了更高的要求。电子信息产业发展带来的市场需要，以及能源危机和环境危机带来的紧迫感，极大地推动了新型绿色环保电池技术的发展及其产业化进程。新型金属氢化物镍电池是我国具有较强资源优势的高科技产品，在国际市场具有较强的竞争优势。2009年工信部公布新能源汽车以镍氢电池为主导；该规则首次指出镍氢电池的重要性超越锂电池，成为未来我国新能源汽车的发展方向。2011年通用汽车决定在锂电池的技术尚没有取得跨越式突破之前将镍氢电池列为电动汽车的主要发展目标。我国在纯电池(驱动)电动车(BEV)、混合型电动车(HEV)用高容量镍氢电池领域的研究和开发亟待展开。本项目将在申请人以往研究基础上重点开发及研制新型高容量镍氢电池关键材料，即高容量电化学储氢合金材料。

该项目的实施符合2006-2020年国家中长期科学和技术发展规划纲要（第五条前沿技术、第六条基础研究）及相关大力发展高效，清洁，环保的产业政策，可建成国内高性能镍氢电池关键材料的研发和产业化基地，为国内镍氢电池产业的快速发展和传统产业的升级，起到良好的示范作用。项目中研制的新型材料将直接占据镍氢电池产业链的源头位置，可有力推动我国相关领域发展。

基于电化学储氢材料发展在镍氢电池和储氢材料的重要应用，本项目采用物理化学方法开发低成本、高效能纳米结构电化学储氢材料（包括金属基纳米结构材料、无机过渡金属化合物纳米材料等），并对其性能进行优化，改善材料微观结构并进一步提高材料储氢性能。

技术特点：

在以下两个层面上开展相应的技术及产品开发：

(1) 原子和分子水平层面：从量子化学理论出发，开展氢与材料相互作用的计算模拟，建立储氢材料的成分结构设计理论，指导新型电化学储氢材料的设计开发。

(2) 组织结构层面：利用先进的成分、结构测试技术，揭示储氢材料成分、结构和储氢性能的关系，阐明储氢材料的吸/放氢反应机理，实现对储氢材料性能的调控。

关键技术：

(1) 采用高能物理化学方法，结合低温水热或溶剂热、超声辅助、气相沉积等合成制备技术，合成M-C-B纳米结构材料，降低它们的晶粒尺寸；根据晶体学晶格匹配及晶体生长理论，通过调整反应时间、温度、压力、添加表面活性剂等工艺参数控制一维阵列结构的生长。

(2) 考察生长环境（能量场、水相、醇相、有机相、气相）和工艺参数（表面活性剂、反应温度、反应时间、压力等）对纳米结构生长的影响，对其形成机制作进一步深入的研究，建立相应的生长模型。

(3) 采用正交法研究不同充放电流（0.1C~10C）下材料的储氢参数，包括：储氢量大小，循环寿命，充放氢速率，开路电压等。结合比表面分析将材料的组成-形貌-尺寸-储氢性能有机地联系起来，建立相关模型，探索其储氢性能的最优点。

(4) 采用对比法，利用红外光谱仪、荧光光谱仪、拉曼光谱仪、紫外吸收光谱仪等测量其光学特性的改变，利用气敏元件测量系统、场发射测量系统、晶体管特性测试系统等表征结构的电学特性改变；根据半导体价带理论、密度泛函理论以及相关理论，在试验数据的基础上，分析材料结构缺陷、电子缺陷及晶粒尺寸对一维氧化物结构储氢特性的影响，明确氢在材料中的状态：键心氢、反键心氢、空隙氢、晶格氢等。

项目编号： 50043

项目名称： 纳米氧化锆系列产品

项目简介：氧化锆超细微粉是制造高性能精细陶瓷的原料。由于氧化锆基精细陶瓷具有许多独特、优良的性能，因而广泛用于航天、机械、化工、电子、汽车、能源等领域，并成为许多领域技术革新的新材料。氧化锆生产技术因产品用途不同而有较大差异。本项目可采用三种生产路线来实现。可根据市场需求进行调整。采用直接烧结法生产工艺获得的氧化锆产品成本较低，主要用于颜料等行业，产品附加值低。采用均匀沉淀法、加水分解法，工艺先进，产品质量好（在日本用加水分解法制得的氧化锆产品售价可达到400-500元RMB/Kg）。可生产纳米级、亚微米级氧化锆系列产品，添加不同的稳定剂（钇、铈等），可制成全稳定、半稳定型产品。

氧化锆基精细陶瓷具有许多独特、优良的性能，如利用高强度、高硬度的性能可制成车削工具如车刀、铣刀、粉碎用球及拉丝、拉管、挤压等模具；利用耐高温、抗高温热冲击、防腐蚀、绝缘性良好等特征，制成热喷涂涂料后广泛应用于绝热发动机、汽轮机、气冷反应堆等在高温环境下工作的零部件，以提高效率，延长使用寿命；利用其对气体的选择性，可制成氧气传感器，用于汽车工业、金属熔炼、锅炉等行业；利用其高温下具有优良的导电性能，用于固化燃料电池。此外，氧化锆还用于制造锆宝石、催化剂载体、釉彩等。

具有自主知识产权，专利“加水分解法制备氧化锆超细粉体”（ZL200410044140.5，2008）。

按100吨/年规模装置进行计算，设备投资约需800万元。按沉淀法工艺生产单斜晶氧化锆微粉进行计算，原料成本约6万元/吨，生产成本约为8-9万元/吨，产品售价12-13万元，如建100吨规模装置可实现销售收入1200-1300万元，利税300-500万元；按加水分解法进行计算，原料成本约8万元/吨，生产成本约为11万元/吨，产品售价约20万元/吨，如建100吨规模装置可实现销售收入2000万元，利税900万元。由于该产品的品种多，生产工艺不同利润差别较大，无法列出详细清单，而加入稳定剂后，产品的附加值会更高。

项目编号： 50044

项目名称： 硫酸盐废水"生物-物化"处理及制备高纯度单质硫技术

项目简介：为解决硫酸盐废水处理中硫的资源化问题，开发出一种硫酸盐废水“生物-物化”处理与制备高纯度单质硫技术，包括硫酸盐的生物还原、硫化氢的气/液分离和硫磺制备三部分，在处理硫酸盐废水的同时，连续、自动地进行单质硫的制备生产。单质硫的纯度高，酸性氧化剂可循环再生利用。可用于石油、化工、制革、印染及矿山等行业或企业含硫酸盐生产污水的处理，同时实现硫资源回收，实现企业清洁生产，可产生良好的经济效益和社会效益。

项目编号： 50045

项目名称： 从废锌锰电池中回收锌锰合金的工艺流程及设备

项目简介：该流程中氯气用氢氧化锂吸收，生产出的氯化锂重新用作电解质循环使用。粗合金的熔炼采用LiCl-LiF作溶剂有利于杂质分离。合金的净化熔炼、铸锭都必须在氩气气氛下进行，防止合金氧化和自燃。

项目编号： 50046

项目名称： 突发性土壤/水有毒有机物污染快速处理技术与设备

项目简介：有机化学品在生产、贮存、运输和使用过程中有时会发生泄漏事故，导致对土壤和水环境的污染。有些有机化学品，如农药、苯酚等属于有毒有机物，对环境及人体健康具有极大危害，对这类污染物必须进行快速处理，否则可能造成二次污染事故，扩大危害范围和危害程度。本项目提供一种处理有毒有机物点源污染土壤/水的处理技术，该技术具有效率高、速度快，自动化程度高等特点。突发性有毒有机物泄露造成的环境污染问题备受社会关注，快速处理这类污染土壤和水的技术与设备成为最终彻底消除污染的关键，也是城市污染消防必备设备，该设备可以设计成车载模式，能够像消防车一样及时抵达污染现场进行现场“灭”污染，方便快捷。

项目编号： 50047

项目名称： 船舶压载水处理系统

项目简介： 本项目受国家高技术船舶专项资助，针对国际海事组织（IMO）2004年月通过的《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》要求，研制符合公约要求的船舶压载水处理系统。技术特点：采用电催化技术对压载水进行处理。技术水平：未鉴定。主要技术指标：D-2标准。项目所处阶段：已经通过IMO的最终认可和ＤＮＶ月ＣＣＳ的型式认可。

目前我国船用设备约7O%依赖进口，出口船的比例更大。船舶配套业是船舶工业的基础，船用设备依赖进口大大降低了造船业的附加值，降低了我国船舶制造业抵御市场风险的能力。目前IMO压载水公约实施日期日益临近，大批旧船需要改造，新船需要安装压载水处理装置，未来3~5年新船需求量和造船完工量将达到8000万载重吨／年左右，市场前景依然乐观。

项目编号： 50048

项目名称： 亲水性超滤膜组件

项目简介：一种亲水性改性膜组件，采用相对价格低廉的聚氯乙烯为合成膜主料，使成本降低，且聚氯乙烯具有一定抑菌性，可以防止生物膜滋生，抵御膜的生物污染，尤其适合膜--生物联用工艺，如污水处理领域。技术特点：针对聚氯乙烯亲水性差，过滤阻力高的问题，采用亲水性纳米粒子对膜材料进行改性，使改性后的膜组件水过滤通量显著提高，抗污染能力增强。技术水平：该技术获国家发明专利，处于国内领先水平。主要技术指标：改性后膜水通量大于300LMH,膜寿命提高大于50%，强度提高大于20%，抗污染能力优于同类产品。项目处于小规模生产阶段，投资100万可以进行产品规模生产，欲寻找合作伙伴，联合进行产品的规模化生产研究，或针对具体工艺开发特殊膜组件等。

这种膜组件能够用于给水及污水处理，截留有机污染物及细菌等，也可用于化工，食品领域的分离工艺，分离大分子有机物如药物、蛋白等。目前市场上，聚偏氟乙烯膜材料价格约为聚氯乙烯膜4倍，聚氯乙烯材料在我国研究比较成熟，价格低廉，通过对该材料进行改性，可以提高水通量和抗污染性能，该产品具有较高的性价比，可替代原有膜材料。

国内膜分离技术近年来发展迅速，对膜材料的需求急剧增长，产品的市场前景非常可观。同时，新型膜材料合成及改性技术是国家重点扶持的领域，这也为校企联合申请相关资助课题提供了机会。社会效益：膜分离技术属于绿色水处理技术，无副产物生成，有利于水回用或有用物质回收，具有显著的社会效益。

项目编号： 50049

项目名称： 污水硫化物快速分析仪器

项目简介：对污水中硫化物进行快速检测分析，分析时间10分钟，检测下限0.5毫克/升，分析不受污水色度的影响，不使用有毒化学试剂，不产生二次污染。本仪器可广泛用于石油、化工、制革、印染及矿山等行业或企业生产污水中硫化物的快速准确分析，对企业污染监控和安全生产有极大帮助，可产生良好的经济效益和社会效益。

项目编号： 50050

项目名称： 深海探测型载人潜器

项目简介：海洋是地球上尚未被人类充分认识和开发利用的各种自然资源潜在的战略基地,海洋的科学研究离不开各种海洋装备,深海载人潜水器就是可以运载科学家和各种工程人员进入深海亲临其境进行直观观察和进行各种科学研究的重要装备。

深海探测型载人潜水器是哈尔滨工程大学发挥学校在潜器及水下机器人方面的优势而研制的，潜器总长12.3米、宽3.2米、高2.4米，首部配备有机械手一部，可以完成一般的水下作业任务。推进系统采用了六个高效导管推进器，可以使潜器灵活的进行空间六自由度运动，同时还配备了先进的定位、导航、通信、生命支持系统等。

该型载人潜器的特点具有：下潜深度大、内部空间宽敞、水下作业时间长、续航力大的等特点。其作业深度可以在大部分海域进行探测任务，同时该型潜器强大的载荷代换功能，可以满足几十名人员和大量物资的运送任务，也意味着潜器具有很大的改造和升级的空间，该型潜器所具有多功能特点为国内首创：集科学探测、物资和人员输送等多种功能于一体。

项目编号： 50051

项目名称： 智能水下机器人

项目简介： 该系列智能水下机器人是针对海中目标的探测与识别而研制的特种水下机器人。该机器人是目前海洋探测关键技术研究与开发的试验平台，包括深海热液的探测与追踪技术、水下磁探测技术、水下激光探测与识别技术等。

技术指标：

潜深：300米；

续航力：110公里；

能源：锂离子充电电池；

控制系统：PC-104+VxWorks；

通讯系统：水声通讯、无线通讯、光纤通讯；

导航系统：光纤罗经、多普勒计程仪、深度计、高度计、GPS。

主要探测传感器：前视声纳、多波束测深测扫声纳、微光摄像机、水下激光探测器、温盐深传感器、磁探仪。该机器人已经参与了四次海上试验，自主探测了多种水下目标、自主完成了对海洋环境信息的采集等。

项目编号： 50052

项目名称： 海洋综合探测潜水器

项目简介： 海洋综合探测潜水器是针对目前海洋开发的需求，特别是海洋油气开发的需求而研制的自主式潜水器。该潜水器能够自主航行在复杂海洋环境中，并自主完成对海洋油气管道、海缆、海中目标等的探测、定位与跟踪。

技术指标：

潜深：1000米；

扩展续航力：1000公里；

最大速度：5节；

巡航速度：2节；

能源：锂离子充电电池；

控制系统：PC-104+VxWorks；

导航系统：小型惯导、多普勒计程仪、深度计、高度计、GPS；

通讯系统：水声通讯、无线电通讯、光纤通讯；

主要探测传感器：微光摄像机、前视声纳、侧扫声纳、温盐深传感器。

项目编号： 50053

项目名称： 微小型水下无人探测器

项目简介：  微小型水下无人探测器是以小型化为目标，针对海洋声光环境探测的需求而研制开发的自主式潜水器。该潜水器能够自主航行在复杂海洋环境中，能够完成对海中目标等的探测、定位与跟踪。

技术指标：

潜深：100米；

续航力：100公里；

最大速度：4节；

巡航速度：2节；

能源：锂离子充电电池；

控制系统：PC-104+VxWorks；

导航系统：小型姿态和加速度测量系统、深度计、GPS；

通讯系统：无线电通讯、光纤通讯；

主要探测传感器：微光摄像机、前视声纳、侧扫声纳。该微小型水下无人探测器能够自主航行在复杂海洋环境中，能够完成对海中目标等的探测、定位与跟踪。

项目编号： 50054

项目名称： SY-II遥控水下机器人

项目简介：该成果为国家“863”计划项目，“实验-2”遥控水下机器人的主要合计思想是：使船只在进入船坞以前进行船体厚度检测大大提高船只运营效率和使用可靠性。该平台包括遥控水下机器人的水下探测技术和船体检测技术。

技术指标：

潜深：100米；

移动速度：1m/s；

能源：锂离子充电电池；

控制方式：既可使用遥控手柄手动控制，也可通过水面控制台实现自动控制

主要探测传感器：水下TV、前视成像声纳、深度计、磁罗经、超声波测厚仪等。该水下机器人已于2010年通过了蓬莱海洋实验。

该水下机器人相关技术已获得专利，专利号：CN200810137410.5，CN201010159041.7

项目编号： 50055

项目名称： 多用途重吊集合散货船设计

项目简介：哈尔滨工程大学多年来曾经承担过300多条不同船型的生产设计任务，尤其在黑龙江流域内航行的船只90%由我校设计，不仅具有丰富的理论知识，更积累了丰厚的实践经验，在国内船舶设计业界尤其是内河船设计界享有较高的声誉。学校设计的观光潜器和水翼艇均处于国际先进地位。

学校为大连中远船务工程有限公司生产设计的“3万吨重吊多用途船”，标志着哈尔滨工程大学在船舶设计领域的科研攻关整体实力已达国内先进水平，从此掀开了哈尔滨工程大学船舶设计科研团队进入海船设计新领域的崭新一页。

多用途重吊集合散货船是集装箱船和重吊船的多种功能于一体，联合操作时可达640吨超强起重能力，具有吨位大、装箱多、起货能力强、航速快、装载灵活的超强适应能力，是目前国内建造的最复杂远洋运输船型之一。具有较高设计难度和高附加值，也是我国国内船舶设计单位及造船企业能够设计和建造的最复杂船型之一。该项目也是我校首次承揽科技含量和附加值都较高的民用船舶整体生产设计任务。

项目编号： 50056

项目名称： 深水钻井船开发

项目简介：

随着目前世界能源问题的日益加剧，向人类尚未涉足的深海区域进行能源开发已成为解决能源问题必由之路。我国南海拥有丰富的油气资源，但由于我国没有自主开发的深水钻井装备，目前只能租借国外的设备进行开发。由于国际市场上深水钻井设备供不应求，租金十分昂贵，这已成为制约我国南海油气开发的重要因素。截至该项目开始时，我国尚没有进行深水钻井船开发的经验。该项目的完成填补了我国在该领域的研究空白。

该项目为校企合作项目，开展项目的基本指导方针是采用以吸收消化国外的成熟设计方法和经验为基础，以海外教授及其专家团队为指导，以我国青年科研人员为主要研发力量进行钻井船开发。在项目进行的过程中，为了更方便地推进调研和开发进行先后派出六名青年技术骨干到国外与海外教授协同工作，并聘请目前国际上该领域的知名专家进行技术交流和工作指导。课题组按照ABS、API、DNV等国际公认的海洋工程规范要求针对我国南海的海况特点对1500米作业水深的钻井船进行了初步设计和分析，其研究内容涵盖了设备匹配与选型、船型设计、静水力特性分析、完整稳性和破舱稳性分析、结构强度分析、立管系统设计与分析、锚泊定位系统总体运动性能分析、结构防腐方案设计、钻完井及其他专业设备配置方案、压载及舱底水系统设计、电力负荷及配电方案设计等涉及钻井船设计的全部内容，共形成研究报告15本，设计图纸117份。先后攻克了总体布置与设计、立管系统的设计与分析以及锚泊系统的设计与分析等技术难点。该项目主要采用了目前世界上最先进的第六代钻井船的设计理念和方法进行开发，在定位系统选择上采用锚泊定位方式，但同时也预留了动力定位系统的布置，并开展了动力定位系统的研究，为今后的进一步升级打下基础。该钻井船的主要技术指标为：设计作业水深1500米，最大钻井深度10000米，可变钻井载荷12075吨，设计航速12节；设计环境条件为：风速51.5米/秒，波高22米，流速：3.6节；正常作业环境条件为： 风速18米/秒，波高5米，流速1.5节；最大作业条件为：有义波高6.1米，峰值周期8-16秒，10分钟最大平均风速27米/秒。该钻井船的技术指标在国内外的同级别产品中处于领先水平。

在该项目的研究过程中共形成软件著作权登记2项，申请发明专利1项（审批中），发表学术论文23篇，培养研究生16名。2011年获得黑龙江省科技进步三等奖。

目前大连船舶工程技术研究中心有限公司已应用该项目的研究成果，取得利润共计1000万元，节资总额达4000万元；黑龙江水运规划设计院应用该项目的研究成果获得利润共计600万元，节资3200万元。另外，渤海船舶重工集团有限公司、中远船务工程集团有限公司以及中集海洋工程研究院有限公司均已表示在未来的生产计划中优先采用该项目的研究成果进行深水钻井船的设计和建造。

项目编号： 50057

项目名称： 高速三体船研发设计

项目简介：  三体船型是具有高速、高耐波性、甲板面积大、节能减排等等多种优异性能的新船型，被认为是新世纪高性能船舶的一种前瞻性、更新换代船型；各先进国家正研制及使用多种用于水面高速运输、渡轮等三体军民用船舶。本项目突破了此种非常规船型的技术难点，自行研发了用于三体船型主要水动力学性能和结构力学性能预报分析和三体船型的优化关键技术，达到国际先进水平，形成较成熟的技术方法和相应软件，并实际应用于实用三体船型的研制；例如，本项目组运用该技术成果，参与我国著名船舶研究设计所共同成功研制我国第一批三体搜救艇。

该项目成果获2011年我国工业和信息化部“国家科学技术进步奖”二等奖。

项目编号： 50058

项目名称： 船舶操纵训练模拟器

项目简介：  船舶操纵模拟器是计算机仿真技术与航海技术结合的产物，利用仿真技术、网络技术、系统集成技术和多媒体技术，模拟训练可以直观地反映船艇操纵的特点和规律。船舶操纵模拟器系统由硬件和软件两大部分组成。硬件有实现船舶操纵运动数学模型自动解算的仿真计算机；模拟航行环境的视景产生设备，如投影仪、屏幕、高分辨率显示器等；内装各种航行仪表和设备的模拟驾驶舱；各种接口电路板等；软件主要包括三维视景、船舶运动数学模型、 ECDIS 、模拟雷达/ARPA和声响等子系统。

船舶操纵模拟器能够模拟各种船型的操船环境，使学员通过虚拟的三维海洋视景和船舶声音信号获得类似于实船操纵的经历，不受时间空间条件限制，缩短了训练时间，降低了训练成本。

项目编号： 50059

项目名称： 船用舱室环境工程综合技术

项目简介：随着我国 “走向深蓝”的战略发展方向，我国船舶逐步由近海转向远海，远航距离、时间不断增加，对船上的居住环境、工作环境、卫生环境等方面要求日益提高。舱室环境优化设计研究正是为了改善、提高我国船员在船上的视觉、听觉、嗅觉、触觉等人体器官的直观感受，并通过应用人机环境工程学为船员创造出较为合理的舱室设备、设施的配置、布置，使船员能够身心愉悦地在船船上工作和生活，减少受环境因素影响带来的消极影响，。同时，其他同类型船舶可充分借鉴、应用舱室环境综合研究课题成果，为提高我国船舶产业整体舱室环境水平奠定了良好的基础。因此，舱室环境综合研究对我国船舶现代化水平的提高具有重大的政治意义及经济意义。

本项目由哈尔滨工程大学、江南造船（集团）有限责任公司共同承担。项目综合哈尔滨工程大学在船舶设计、船舶美学设计、船舶空气环境设计、船舶减振降噪、船舶人机环境等方面坚实的科研实力，以及江南造船（集团）有限责任公司在船舶建造方面的雄厚实力与经验，就民用船舶总体设计、舱室美学设计、舱室内装虚拟设计、舱室内装美学设计、舱室内装建造工艺、舱室空气环境设计、舱室减振技术、舱室噪声控制技术、舱室人机环境等方面开展研究。通过研究掌握舱室内装虚拟设计关键技术，形成独立自主的交互式舱室漫游评审系统。在此基础上，按照实船结构建造了7个舱室的1:1全尺寸动态样板舱。

项目编号： 50060

项目名称： 深水浮式结构物运动耦合及外载荷分析研究

项目简介：目前，我国尚未形成自己的深水浮式结构物耦合运动与载荷分析的指导性准则，完整的自主商业软件仍处于空白。国外已开发出一定数量的耦合运动和载荷分析商业软件，但无论是软件计算效率还是结果可靠程度均未在业界达成广泛的共识，尤其是运动耦合及外载荷计算软件尚存在许多不足，并未形成主流商业软件。另外，出于业务和经济两方面考虑，国产软件的推出已为国内多家单位所呼吁，但仍未见到切实可行的相关产品，可以说自主分析软件的推出，国内市场还处于起步阶段，软件推出后的国内外应用前景是十分可观的。

本项目围绕深水海洋工程装备开发，通过开展深水浮式结构物运动耦合分析、外载荷分析等研究。完善深水浮式结构物非线性耦合运动与外载荷分析的计算方法；开发一套拥有自主知识产权并具有国际先进水平的深水浮式结构物耦合运动与外载荷分析计算软件；形成一套深水浮式结构物非线性耦合运动与载荷分析的指导性准则，为深海工程装备的研制提供基础技术支撑。该项目研究内容主要包括三维频域水动力分析及程序开发，三维时域水动力分析及程序开发，缆索及立管动力响应分析及程序开发，浮式平台运动耦合分析及程序开发，外载荷分析及程序开发，软件集成研究和软件界面开发六个方面。在本项目的技术性能指标方面，所开发的软件在同样计算精度前提下，系统设计和界面形式具有独特性，计算效率不低于国际商用软件。

近两年来，由于我国这类基础设计分析工具产品属空白，而海洋工程的发展急需商业化的软件支撑，所以，有关设计单位、海洋工程公司、高等院校纷纷购进美国和欧洲发展的相关软件，每年相关投资5000万元左右。最为重要的是购置软件只能培养相关技术人员使用能力，一旦遇到超出软件设定限制的设计问题，我国将无能无力，只能求助软件服务商。本项目完成后，在满足国内海洋工程设计需求的同时，在国际海洋工程界，也有较大的发展空间。

项目编号： 50061

项目名称： 船舶与浮式海洋平台波浪载荷计算软件(WALCS)

项目简介： WALCS（3-D Wave Loads Calculation System）是由哈尔滨工程大学自主开发的基于三维频域线性势流理论的船舶与浮式海洋平台结构物波浪载荷计算软件。应用该程序计算规则波中流场速度势、三维水动力系数、波浪绕射力、F-K力、浮体的运动响应、浮体湿表面压力分布、剖面载荷，进而可以对浮体的运动、湿表面压力以及剖面载荷进行长短期统计分析。WALCS软件适用于各类常规船型（如油轮、散货船、集装箱船、水面船舶）、双体船型、多体船型以及FPSO、半潜式平台等浮式海洋工程结构物的运动及波浪载荷的计算分析。此外，该软件还具有与现有的大型结构有限元分析软件的计算接口，可以方便的实现载荷的施加。

WALCS软件经过十余年的开发和完善，对其功能以及计算精度进行了多方面的比较验证工作，包括与模型试验、Wigly数字船型、国际著名同类计算软件等的比较，大量的对比结果证明了该软件具有较高的计算精度。其性能受到船级社、各研究院所以及生产设计单位的认可。

项目编号： 50062

项目名称： 高速船耐波性计算软件

项目简介：随着海运的高速化，多种高性能新船不断涌现，其航速弗氏数大都高于0.4，船舶运动辐射和绕射兴波受航速效应的影响不容忽视，特别是多体船的片体之间的兴波水动力干扰会因航速不同而表现出有利或不利干扰，而传统的切片理论本质上不能体现船体兴波干扰的航速效应。国内外船舶力学界目前致力于发展的三维有航速水动力模型由于还有未突破的理论困难，对实际船舶，还不能得到有价值的结果。在过去十年中，哈尔滨工程大学在国内率先发展了水面高速细长体水动力学理论，在该理论中，由于方程是二维的，而自由面条件是三维有航速的，因此又称为二维半理论。我们发展了二维半理论的快速稳定算法，该软件可用于高速船、多体船的运动和波浪载荷预报。

项目编号： 50063

项目名称： 船舶航行性能仿真验证评估软件

项目简介：船舶航行性能仿真验证评估软件，由阻力、螺旋桨敞水性能、航速预报、操纵性和耐波性五个模块组成，适用于常规单体排水式船舶快速性、操纵性和耐波性的仿真计算。该软件各模块具有经验模型和精细模型两种仿真模式，但不能同时选择两种模型下的模块进行仿真计算，可以分别对仅有主尺度参数的船舶顶层方案实现快速预估仿真和对具有详细设计资料的技术设计方案实现精细仿真。

项目编号： 50064

项目名称： 船舶减纵摇组合附体

项目简介：现代船舶不得不面对越来越多的大风浪海况航行，如果没有良好的耐波性作基础很多船舶不仅不能按要求正常作业、很多设备不能正常使用，甚至船舶的安全性也无法得到保障。减摇鳍、舭龙骨、减摇水舱等减横摇运动技术已被广泛应用，而抑制船舶纵向运动技术尚不成熟，百余年来一直困扰着造船工程师们。哈尔滨工程大学于上世纪90年代中期开始，研发了一种具有完全自主知识产权的新型减纵向运动组合附体，加装在450吨级实船上并经过海试验证取得成功。

该减纵摇组合附体由一个流线型附体和一对艏鳍组成，安装于船艏底部，其减纵摇效果显著，对原艇静水阻力影响很小。目前研究结果表明其综合减摇效果达40~50%，底部砰击概率降低70%~90%，波浪失速率小于15%，且解决了大部分减纵摇装置的结构强度问题，避免了组合附体激发的船体振动。减纵摇组合附体技术解决了百余年来造船领域的世界难题，使我国在船舶减纵摇领域处于国际领先水平。

项目编号： 50065

项目名称： 海上浮式风力机平台及耦合运动研究/海上风能开发与利用技术

项目简介：风能是当前技术和经济上最具商业化规模开发条件的新能源。随着陆地风力发电技术的不断进步和发展，海上风能开发和利用的关键技术已经成为科研工作者和工程技术人员的开发热点。本项目以海上风力机的设计理论和设计方法为目标，采用理论和实验相结合的方法，研究海上风力机叶轮和支撑结构在风浪流环境下及运输吊装过程中的流体和结构特性，形成海上风力机的设计方法和设计标准，最终为海上风力机的设计提供技术支持。

（1）海上风力机叶轮的流体与结构性能分析

基于粘性CFD方法和流管法自主开发“叶轮流体动力性能及载荷分析系统”，结合有限元方法，建立了风力机双向流固耦合分析方法。

（2）海上风力机基础结构设计和性能分析

设计了国内首例兆瓦级单桩式海上风力机基础结构，并给出工程适用图纸。探索了漂浮式海上风力机—平台—锚泊系统耦合运动的求解方法。

（3）海上风力发电模块安全性评估和应力监测

针对我国首座海上风电场的运输和吊装过程，研发了海上风电模块运输安全性评估方法，并进行了现场监测。

（4）海上风力机基础结构设计标准

编制适于我国海洋环境条件的海上风力机基础结构设计标准。

2、 技术特点

（1）首次采用流管法分析双层叶轮风力机的气动特性；解决了叶片主轴和轮辐等结构的气动损失问题。

（2）设计国内首例海上风力机单桩基础结构的详细方案，解决了海上风力机单桩基础设计的技术难点。

（3）开创性探索了漂浮式海上风力机—平台—锚泊系统耦合运动的求解方法。

（4）提出并现场应用了海上风电模块运输安全性评估方法和监测方法。

3、 技术水平

目前全球海上风电产业发展迅速，而我国刚刚起步，在基础理论和建设经验方面存在严重不足，因此需要深入开展海上风能开发与利用技术方面的研究。本项目在流管法中考虑了主轴和轮辐的气动损失的修正模型，同时通过改进实现了双层叶轮垂直轴叶轮性能计算。对我国首座海上风力机运输和吊装过程中的运动和结构特性进行了预报和现场监测。针对我国渤海海域环境特点进行单桩基础结构性能分析，并提出海上风力机基础结构设计标准。上述特点目前在国外同类研究和技术中未见报道。本项目对于提高我国海上风电机组的自主研发能力，提升我国在风力发电市场的国际竞争力，都具有重要意义。

该项目填补了我国海上风电机组桩基础和相关附属设施的分析方法方面的空白，弥补了我国在海上风力机设计理论和海上风电模块运输领域的不足，制定了海上风力发电机桩基结构设计技术(企业)标准。本项目的研究成果整体上达到了国际先进水平。

4、 主要技术指标

1）研制出一套具有自主知识产权的垂直轴风电机组风轮气动性能设计方法；

2）海上风力机单桩基础结构设合理、性能良好，达到发电要求。

3）海上风电模块的压载方案，满足稳性规范和结构强度要求。海上风电模块运输和吊装过程中应力值的监测结果，能够反应动态作用的影响、船舶和塔架结构运动特征以及自振周期。

4）编制完成海上风力机桩基础结构的设计标准以及条文说明，内容涵盖了载荷的确定组合、桩基础设计、钢结构设计、钢材料、结构分析计算、防腐处理、检验和检测、附属结构等。

5、 项目所处阶段

本项目完成了任务书中规定的各项任务，达到了预期目标，顺利结题。

本项目研究成果对于缓解我国东部沿海地区电力紧张情况、促进经济发展和建设具有重要而深远的意义。同时，随着国家可持续发展战略的实施，海上风力发电对于弥补能源短缺、调整能源结构、缓解环境污染起到重要作用。由此而获得的经济效益和社会效益是不可估量的。目前我国已经在东南沿海地区开工建设多处海上风电场。因此海上风力发电机组开发利用技术具有广阔的应用前景。

项目编号： 50066

项目名称： 船舶水动力节能装置

项目简介：  本技术能实现船舶水动力系列节能装置的节能3~5%，并具有自主知识产权的船舶水动力节能装置研究相关的理论设计和性能预报方法、优化设计方法和相应的软件程序等。

截止目前，我校在螺旋桨水动力性能预报、船-桨-舵之间的水动力干扰计算、附加水动力节能装置研究等方面做了大量的研究工作，承担了大量相关科研任务，现已经在高性能螺旋桨设计、扭曲舵、舵附推力鳍、超级导流管、新型特种推进器（即全方向推进器）等方面已经取得了突破性进展，获取了多项具有自主知识产权的发明专利。

哈尔滨工程大学开展的“潜艇全方向推进器关键技术研究”经过验收，鉴定为：国际先进、国内领先水平。

项目编号： 50067

项目名称： 船舶智能阻尼减振器系列产品

项目简介：（一）MR智能减振抗冲隔离器

MR智能减振抗冲隔离器由磁流变阻尼器与传统减振元器件并联而成，具有良好的低频减振、高频抗冲性能。对共振区的振动控制效果更为突出，与单独使用传统减振元器件相比，减振落差级可达到10dB左右。该产品可用于船舶小型机电设备的减振降噪。目前，该技术已完成样机试验，可以尝试推广。

（二）船用磁流变弹性体智能阻尼器和吸振器

船用磁流变弹性体智能阻尼器/吸振器通过改变输入电流调节阻尼器/吸振器的刚度和阻尼，实现对阻尼器出力及吸振频率的控制。本产品具有结构简单、减振/吸振效果好、适用频带可控（适用频率：数Hz～数十Hz)、环境适应能力强（耐油污、耐潮湿等）、稳定性好（长期使用后控制效果不降低）等优点，可适用于船舶小型设备（如机电设备、各类泵等）的减振降噪。目前本发明已申请国家专利，处于样机试验阶段。

项目编号： 50068

项目名称： 海洋潮流能发电技术

项目简介：哈尔滨工程大学海洋潮流能利用技术的研究工作始于1982年。经过20多年的努力，形成了一支由船舶与海洋工程、流体力学、电控和机械等专业人员组成的学术队伍。分别于2002年3月和2005年12月在浙江省岱山县水道建造了我国第一台“万向I”70kW漂浮式潮流实验电站和“万向II”40kW座海底式潮流电站。

“万向I”潮流电站为漂浮结构型式，包括船型载体、系泊系统、双转子水轮机、液压恒频发电与控制系统、发电机等部分，具有蓄电池充电控制、并网控制和保护功能。

“万向II”潮流电站为座海底结构型式，发电系统可描述为座海底摩擦固定式双转子导流增强型潮流能独立发电系统。电站包括用于增强流速的导流箱型结构载体、双转子水轮机、机械增速系统、电控系统以及辅助装置。双转子轮辐式水轮机主轴支撑于导流罩上端浮箱和下端沉箱，沉箱下方由8条腿支撑。

两种电站都是独立的发电系统，属研究性的试验电站，可小范围供电。

目前，正在研制150kw级并网型潮流能发电技术示范和演示验证系统。该项目是目前世界装机容量最大的海上漂浮式潮流能发电原型示范机组，标志着我国的潮流电站系统集成设计能力和研制技术进入世界先进水平，同时为我国进行潮流能产业开发打造了成熟的基础实验平台。我国多数岛屿无电或缺电，潮流发电将对弥补能源短缺、缓解环境污染起到重要作用，潮流电站面对海岛和经济发达的沿海地区，有广阔的应用前景。

项目编号： 50069

项目名称： 垂直轴风力发电关键技术

项目简介：  垂直轴风力发电机组具有很好的发展潜力，特别是在大型化发展方面比水平轴更具优势。然而，我国在垂直轴风电机组研制技术基本处于刚刚起步阶段。20世纪80年代，国内曾有单位试制过小型的垂直轴风机，单机容量仅有几千瓦，如中国气动力研究与发展中心在1984年设计了一座直径6米，额定功率2kW的试验风机，并进行了风洞测试。

2005年，国务院三峡办联合哈尔滨工程大学、中国机械科学院和哈尔滨电机集团等十多家单位，研制成功了我国第一台完全具有自主知识产权的50kW垂直轴风电机组小型试验机，该样机已在内蒙古化德县调试安装完毕并实现成功并网。本单位负责垂直轴Φ型叶轮气动性能和载荷数值预报方法的研究，垂直轴叶轮气动性能的研究，垂直轴叶轮、叶片和部件气动载荷的研究，功率调节器气动性能的研究以及垂直轴叶轮气动性能的优化设计。

目前在我国，兆瓦级垂直轴风电机组技术还是空白，50kW试验机的研制和运行，为进一步研制兆瓦级垂直轴风机在技术和实践上奠定了基础。

项目编号： 50070

项目名称： 船用柴油机排气挡板阀

项目简介：挡板阀，也称蝶阀。大部分船舶柴油机的排气管出口均需安装有排气挡板阀，该阀在柴油机开车时打开，停机时关闭，用于防止柴油机停机时海水倒灌。为满足结构强度及密封要求，标准蝶阀的重量均较大（如标准DN450蝶阀重约60kg），对于一些轻型船舶，其排气管路不要求排气挡板阀严格密封，允许少量渗漏，但要求其重量尽量轻，并可承受高温及满足耐腐蚀要求。

针对这一要求，哈尔滨工程大学动力装置工程技术研究所研制了非标系列轻型不锈钢挡板阀，主要有DN425和DN125两种型号，材质为316L耐腐蚀不锈钢，可在600℃高温条件灵活启闭，带位置锁止与信号反馈功能，重量仅为同通径标准蝶阀的二分之一半左右（如非标DN425挡板阀的重量仅为28kg左右），特别适用于各型快艇的应用。该两型产品已生产交付近400台，用户反映良好。

项目编号： 50071

项目名称： 船舶柴油机排气消声器

项目简介：哈尔滨工程大学动力装置工程技术研究所是哈尔滨工程大学下属专门从事减振降噪技术研究的专业机构，2000年1月通过中国新时代质量体系认证中心ISO9001质量体系认证，具备消声器产品的设计、生产与研发资质。具备一支知识结构、年龄结构合理的高水平人才梯队。

多年来，在船舶动力装置振动与噪声控制方面做出了卓有成效的努力，承担了多项高新技术课题，取得了多项消声器产品专利，形成了系列化、标准化的消声器产品。针对船舶柴油机排气消声器的研发、设计、生产与验收，在实验条件、软件平台和专业队伍等方面，形成了国内一流的软硬件环境，并逐步形成了一套成功的新产品研发、生产、验收与售后服务运行机制。已开发的消声器产品包括5个系列近30个型号，分为阻式消声器、抗式消声器和阻抗复合式消声器，材料分为：不锈钢和碳钢两种，产品消声性能：25～ 35dB(A)，阻力性能：≤1000Pa，已开发产品覆盖了目前国内常用的船舶柴油机主机及电站柴油机，柴油机功率范围为：100kW～8800kW。

项目编号： 50072

项目名称： 船用燃气轮机等离子点火装置

项目简介：在燃气轮机的启动过程中，点火的成功率将直接关系到整个燃气轮机动力装置的安全可靠运行。该点火装置采用空气等离子技术，在空气等离子体与燃料雾化粒子的相互作用下，产生等离子化学反应，加速了燃料燃烧的物理－化学过程，扩大了点火的浓度极限，增加了火焰传播速度。等离子技术可以在很大程度上提高点火的可靠性及燃烧的稳定性，在等离子流作用下，燃料可在低浓度燃气混气中进行燃烧，可以避免在炉膛和燃烧室中可能发生的“爆燃”。

该装置由等离子发生器和专用高能电源以及控制部分组成。对采用火炬点火的航空发动机和各种工业燃机的燃烧室基本不需改造，对采用火花点火的航空发动机和各种工业燃机的燃烧室需要简单改造。

项目编号： 50073

项目名称： 船用气体（双燃料）发动机控制装置

项目简介：发动机控制技术是双燃料动力系统的核心，是双燃料动力系统可靠、稳定和安全运行的保证。双燃料发动机可以实现两种燃烧模式：燃油模式和燃气模式，燃油模式采用高压燃料喷射技术，可以燃烧重油或船用柴油，燃气模式下利用柴油引燃技术实现稀薄清洁燃烧，控制系统可以实现燃油和燃气喷射系统的优化控制和燃烧模式平稳切换，同时还可以对发动机进行状态监测、故障诊断和安全保护。技术水平与国际同步、国内领先。

拥有自主知识产权，“电控喷射稀燃天然气发动机燃气喷射装置及喷射控制方法”-授权号：101545418B；天然气发动机谐振进气管 授权号：101608587B。

随着我国能源短缺和环境污染问题的日益突出，实施能源多元多元化战略和发展新能源技术成为当前发展的必然趋势。天然气是一种资源丰富和燃烧清洁的石油替代能源，而且价格明显低于传统汽油和柴油，是发动机理想燃料，是实现节能减排目标的最现实解决方案，因此具有良好的市场应用前景。发动机控制技术作为双燃料发动机核心技术，对于推动双燃料发动机技术发展和发动机推广应用具有重要意义，具有良好的经济效益和社会效益。投资回收周期：按照年销售10000套、每套利润20000元计算，即：10000套×20000元/套=2亿元，2年内可完全回收投资。

项目编号： 50074

项目名称： 高压共轨燃油喷射装置

项目简介：高压共轨燃油喷射系统主要包括高压油泵、共轨管、电控喷油器及控制单元等部分。系统具有较高的喷油压力，喷油压力与发动机转速无关并能灵活调控，使发动机在各种工况下的燃烧品质得到优化。由于能够实现多次喷射，使发动机具有燃烧柔和、排放低、噪音小等优点。高压共轨燃油喷射系统：最高工作压力180MPa，轨压波动≤3%,最小喷射间隔≤0.1ms，最小稳定喷油量≤3mm3。

本项目以高压共轨技术研究并实现产业化为目标,通过突破高压共轨系统关键零部件优化设计等核心关键技术，实现高压共轨燃油系统关键零部件产业化,建立服务于全行业的我国高压共轨系统自主研发平台，提高自主创新和开发能力。同时通过本项目锻炼出一批有志于国家船舶建造工程事业的优秀人才，再经过本项目的培养和锤炼，储备并形成国内最完善的高压共轨燃油喷射系统研发队伍。本项目研制的高压共轨燃油喷射系统主要应用于船用柴油机及双燃料发动机，对提高我国高压共轨发动机产品竞争力、促进我国高压共轨燃油喷油系统的发展具有重要的战略意义，对节约石油资源、保护环境具有重要的社会意义，相关关键技术突破点对促进我国国防建设也有重要的现实意义。

本项目拥有自主知识产权，共取得15项相关专利：

(1) 可变供油规律柱塞偶件. 发明专利,  ZL 200910071969.7.

(2) 双电磁阀. 发明专利,  ZL 200910072277.4.

(3) 冗余双电磁阀. 发明专利, ZL 200910072278.9.

(4) 冗余双线圈电磁铁. 发明专利,  ZL 200910072279.3.

(5) 模块化电控单体泵. 发明专利,  ZL 201010197247.9.

(6) 压电与电磁组合双阀装置. 发明专利,  ZL 201010117338.7.

(7) 一种整体式电磁阀. 发明专利,  ZL 201010186901.6.

(8) 双电磁铁. 发明专利,  ZL 200910072280.6.

(9) 电控单体泵与电控喷油器双阀燃油喷射装置. 发明专利, ZL 201010117323.0.

(10)柴油机多级蓄压分级增压可配置式燃油喷射系统. 发明专利, ZL2011110371542.6

(11)多鼓滚轮. 发明专利, ZL 200910071961.0.

(12)具有两级增压活塞的电控共轨喷油系统. 发明专利,申请号: 201210402460.8.

(13)可变喷油压力双增压共轨喷油系统. 发明专利,申请号: 201210402676.4.

(14)相继增压式电控共轨喷油系统. 发明专利, 申请号: 201210158058.X.

(15)多级增压电控共轨喷油系统. 发明专利, 申请号: 201210163136.5.

项目编号： 50075

项目名称： 船用低速柴油机尾气NOx排放后处理装置

项目简介：该项目来源于工信部高技术船舶科研计划，主要技术指标有本项目通过开展船用SCR装置研究与开发，掌握SCR系统设计方法，突破SCR系统关键技术，针对6S50MEC柴油机开展SCR系统样机研制，按IMO相关法规要求进行配机试验和优化改进，满足Tier III规范要求。项目具体技术指标如下：在柴油机原机满足Tier II排放的基础上，经SCR后处理，NOx排放不大于3.4g/kW?h，满足IMO Tier III的要求；氨气逃逸量不超过10ppm；SCR系统压力损失小于300mm WC。

最近提出的“船舶工业调整和振兴规划”指出，今后三年船舶工业保持平稳较快增长，力争2011年造船产量达到5000万吨，船用低速柴油机产量达到1200万马力。三大主流船型本土生产的船用配套设备的平均装船率达到65%以上，船用低速柴油机、中速柴油机、甲板机械等配套设备的国内市场满足率达到80%以上。面对当前市场需求，提高造机核心技术，满足更高要求的排放标准，对于未来国产船用柴油机在新一轮市场竞争中崛起具有十分重要的意义。因此，根据国内外在排放控制方面的研究现状及发展趋势，在考虑成本、有效性等关键设计参数的同时，最大可能的增加对于环境的关注，控制排放污染使其达标，SCR技术在当今及不远的将来都会拥有非常广阔的前景。

项目编号： 50076

项目名称： 基于钠碱法的船舶废气洗涤脱硫设备

项目简介：该项目来源于工信部高技术船舶科研计划，主要技术指标有：完成船舶废气洗涤系统工程样机研制；船舶废气洗涤后SOx含量满足IMO 2015年ECA排放控制要求，脱硫效率大于97.5%；动力装置油消耗增加不超过1%；船舶废气脱硫系统引起的压降不超过900Pa。

由于船舶燃油硫含量TierⅢ法规将在2015年强制实施，届时将对船用动力装置燃油硫含量实施更为严格的限制，世界低硫燃油供应的不足，以及高低品质燃油巨大的价格差，决定了废气洗涤脱硫技术是未来船舶减排技术发展的方向。据资料介绍，一套10,000kW左右的废气洗涤脱硫系统，目前售价约120万美元，如此，以国产系统价格为目前进口价格的2/3，全年装机量400台套，每套平均500万人民币测算，第年市场潜力将达20亿人民币，而且还有维修保养、备件供应等售后服务，市场需求巨大。项目的研究成果，可以填补我国在相应技术上的空白，有助于形成产业化的具有独立自主知识产权的船舶废气洗涤脱硫设备配套产品，将提高我国船舶行业和造机行业的竞争力，同时增加我国在船舶减排方面的话语权。

项目编号： 50077

项目名称： 船用智能油耗仪

项目简介：多用途船用燃油消耗仪经过多年已发展为系列化的产品。其主要功能特色：

可选用不同规格的流量传感器，测量不同功率发动机油消耗量（率)；

可长期监测瞬时流量；

可在船舶航行时使用；

可作为永久性仪表；

在满足使用要求的情况下，可有不同的测量精度；

燃用不同性质的燃油不影响测量精度；

标称测量时间测量次数可以按用户需求设定；

按GB6301-86要求测定平均油消耗率；

所在测量数据可由RS4221232送入PC机；

使用方便，可根据需求选择测量方式及打印输出方式；

系统配备实时时钟。

目前主要用柴油机台架测试，已在沪东重机、中船三井、熔安动力等工厂进行了实际安装使用，反应良好。可用于船舶、机车等运行状态监测。

项目编号： 50078

项目名称： IETM交互式电子技术手册

项目简介： IETM是Interactive Electronic Technical Manual的英文首字母缩写，直译为交互式电子技术手册，它综合应用了计算机技术、网络技术以及通信技术等先进技术，将内容繁杂的操作手册、维修手册等信息有机地组织管理起来，以最优化的方式显示在电子屏幕上，并以交互的方式进行查阅，将维修技术人员或系统操作人员所需的信息，精确地展现在使用者面前，以加速装备使用和保障活动的实施。先进的IETM还综合了专家系统、人工智能、自动诊断、故障隔离以及培训等其它处理过程，并可嵌入便携式维修辅助装置和自动测试设备中。

采用交互式电子技术手册可以改变传统纸张型技术手册在出版、使用、保管、储存等各方面的不便，加速保障人员执行任务的速度，提高装备的可靠性与维修性，提升维修效率，降低装备在全寿命周期内的保障费用。

目前，哈尔滨工程大学动能学院动力所利用第四代IETM技术完成了船用燃气轮机的IETM交互式电子手册研发，并集成为装有嵌入式系统的便携式维修辅助装置（PMA），使之具有故障诊断、维修信息查询、技术资料查询、技术信息管理、用户信息反馈等功能。 其内容指标涵盖了虚拟现实三维仿真技术、三维动画演示、CGM矢量技术插图热点链接、故障隔离流程图交互链接、系统工作原理图动画演示等。丰富的多媒体手段、智能的人机交互功能能够快捷、准确地为维修人员提供内容详实、功能强大、智能化程度高的现场技术支援。

IETM能够解决使用、维护和保障等环节中技术信息的可移植性、可交换性和共享性等问题，并可以为综合后勤保障系统（ILS）的全面集成提供有效的技术手段。推广使用IETM，可以在全面提高维修效率、改革训练体制、提高装备技术资料管理和装备研制等方面取得显著效益。

项目编号： 50079

项目名称： 船舶能耗分布及能效评价技术

项目简介：以提高船舶能量利用效率、应对2012年即将执行的新船能效设计指数(EEDI)为目标，开展船舶总体能耗分布及能效评价技术研究，突破评价指标体系中影响因素确立、因素权重的确立等关键技术，构建船舶能效评价体系及平台，形成船舶设计阶段能效评价的能力，缩短我国船舶行业同发达国家的差距，推动我国船舶行业的可持续发展。

主要研究内容：

（1）船舶能量消耗分布研究；

（2）船舶系统及设备节能潜力研究；

（3）船舶能源利用效率评价体系研究；

（4）船舶能源利用效率评价平台开发。

主要技术性能指标：

（1）建立三大主力船型能耗分布仿真模型，经实船试航数据验证主要性能参数计算误差≤10%，其它性能参数趋势合理；

（2）建立三大主力船型有用能计算模型，经实船试航数据验证主要性能参数计算误差≤10%，其它性能参数趋势合理；

（3）初步开发船舶能源利用效率评价平台。实现船舶能耗分布计算、节能潜力及典型节能技术应用可行性分析、能效综合评价及船舶设计方案评估等功能，经设计单位使用及实船试航数据验证切实可行。

项目编号： 50080

项目名称： 余热发电异戊烷透平设备

项目简介：节能技术和新能源开发是国家重点投入的技术领域。我国工业企业能源利用率很低，其中有大量的余热资源可以回收利用，因此，国家大力提倡节能技术。在国际能源资源紧张的大环境下，新能源开发也成为当务之急。本项目开发了可以用于工业余热发电的异戊烷透平，可以提高余热发电的能源品位，具有高效、节能的特点。

节能技术合新能源开发不仅我国非常重视，国际上也在大力开发节能和新能源技术。尤其是能源比较短缺的国家，例如，日本和以色列就开发了较为先进的地热等低温热源发电透平产品。本项目从技术指标来说，在同等温差和流量的条件下，达到了日本所设计产品的同样水平。本项目不仅实现了企业节能，而且提高了能源品位。工业余热量大面广，所以在节能领域，具有较好的前景。另外，新能源开发国家极其重视，制订了庞大的投资计划用于新能源开发。本产品适合于各种机械加工企业开发，不需要添加新设备，仅需要开发部分工装。

项目编号： 50081

项目名称： 径流式汽轮机设计技术

项目简介：该项目开发了20kW-10000kW的中小型径流式汽轮机。该型式汽轮机具有效率高、结构简单、性能可靠等一系列优点。在中小型汽轮机在动力工程、电力工业以及作为各种工业流程驱动用原动机方面都有广泛应用，我国在这个功率范围的汽轮机还不齐全，性能也有待提高。所以，该项目提供了可以广泛应用的新机型。从设计技术和工作性能等方面来说，该系列汽轮机都达到了国内先进水平。可转让该型式汽轮机的设计技术。或者也可以直接提供汽轮机。

项目编号： 50082

项目名称： 旋转机械的先进密封技术

项目简介：各类旋转机械的动静之间的密封是必须解决的技术问题。传统的迷宫式密封存在泄漏量大，齿间气流涡旋会造成转子涡动，转子振动会造成气封容易磨损，使得泄漏量增大等问题。所以，需要开发先进旋转机械密封技术。

我们先后研究开发了具有国际先进水平的蜂窝式密封和指尖密封，可以作为现有密封的替代产品，生产企业也可以利用该技术进行开发生产先进密封产品。

该技术可以用于气体压缩机、汽轮机、燃气轮机等各类旋转机械，量大面广。目前所用的密封泄漏量大、性能差，亟需更新换代。所以，开发此类产品具有较好的市场前景。

我们可以针对用户的需求，设计和开发相应的蜂窝密封或者指尖密封产品。所设计的密封泄漏量小，密封的可靠性和耐用性较高。对于各种机械生产企业来说，完全具备加工该产品的能力。

项目编号： 50083

项目名称： 叶轮机械的设计和优化技术

项目简介：各类叶轮机械属于通用机械类产品，包括各种轴流式和离心式压缩机、汽轮机、燃气轮机、风力发电机、工业通风机、叶轮泵等等。我国各相关企业的产品，效率较低、产品的竞争力较差。另外，各企业也需要开发新产品以扩大企业的经济效益和生产水平。本单位有着高效率径流式汽轮机、轴流式汽轮机、离心压缩机和风机等产品的开发经验。拥有国际先进的正版软件和具有自主知识产权的软件，以及大容量并行机等模拟设备和专业试验能力，具备给企业设计、优化相关产品的条件和水平。

我们设计的产品或者优化的产品，具有性能优良的通流型线，效率一般高于同类产品，或者达到同类产品的先进水平。前期开发的各类产品，证明了本单位的研发水平和能力。本项目对于各种叶轮机械生产企业来说，仅需要添加可以提高企业加工能力的设备。因此，投资依据企业或者投资商目前的条件而定。

项目编号： 50084

项目名称： 相继增压柴油机增压系统控制装置

项目简介：相继增压是提高大功率柴油机低工况动力性能、经济性能及排放的最为有效的方法。目前德国MTU及MAN等著名公司均采用该项技术，使其产品处于国际领先水平。哈尔滨工程大学长期致力于相继增压技术的研究，具有相继增压系统设计、理论计算分析、试验、电控系统开发研制的能力。自主开发和与企业合作研制了多型柴油机相继增压系统，大幅度扩大了柴油机低速运行区域，降低了有效油耗率和排放。与企业合作开发的某额定转速1050r/min的中高速船用，由于采用了相继增压系统，在350-850r/min运行时，与原机相比，运行区平均扩大了143%，燃油消耗率降低了14%，烟度降低了55%，额定功率提高了10%，达到了国外同类产品的水平，填补了相继增压技术在国内的空白，目前已批量生产。

相继增压控制装置是相继增压柴油机的关键部件，该装置主要包括：STC控制仪和电磁阀箱两部分。STC控制仪具有状态检测、自动/手动控制、故障指示等功能，电磁阀箱具有蝶阀检测、状态显示、应急控制等功能。该项技术打破了国外的封锁，具有自主知识产权，填补了国内空白，达到了国际领先水平。该装置可推广应用于其他机型。

项目编号： 50085

项目名称： 柴油机综合电控系统

项目简介：电控系统被称为柴油机的“大脑”，是柴油机的重要组成部分，对提高柴油机的自动化水平、经济性、动力性和改善排放等具有重要作用。柴油机电控技术水平的高低已经成为衡量柴油机先进性的重要标志，是柴油机产品核心竞争力的重要体现。哈尔滨工程大学动力装置电控技术研究所是专业从事动力装置自动控制与测试技术研究和产品开发的单位，研发的柴油机综合电控系统具有电控燃油喷射、缸排断油与相继增压控制、齿轮箱控制、系统运行状态监测及数据记录、安全保护、远程数据传输等功能，其技术水平处于国际先进。采用的关键技术有：柴油机电控燃油喷射和综合性能优化控制技术、电控系统的冗余热备份技术、系列化执行器及其驱动设计与匹配技术、冗余通讯技术、软硬件设计技术等。现已形成系列化产品，产品投入市场8年，目前产品成功应用到船舶、电站、铁路机车领域，可根据用户需求开发或定制产品。

该项目获2010年国家技术发明二等奖，获授权发明专利14项，编写相关国家和行业标准6部。

项目编号： 50086

项目名称： 海水温差与太阳能综合发电装置

项目简介：海水温差能源量大，但是由于温差太小，造成发电设备效率较低，而且，单位发电量的设备比重量较大。因此，本项目提出利用海水温差与太阳能综合发电系统，实现两者的有机结合，利用冷海水的低温，通过太阳能加热提高温差，从而有效提高海水温差发电系统热效率。系统比功的提高，意味着发电设备的体积重量减少，设备成本和初始投资的降低。

本项目提出应用我们开发的异戊烷有机工质朗肯循环来实现热电高效转换。以异戊烷透平设计为核心技术的发电系统，可以充分利用温差资源实现高效率的能量转换。

海水温差与太阳能综合异戊烷透平发电装置是在海水温差发电闭式循环的基础上，综合太阳能热发电，结合异戊烷透平系统的新型发电装置。它大大的提高了系统循环效率，有效的利用了太阳能和海水温差能。

项目编号： 50087

项目名称： 利用微藻的深度净污技术及藻泥制氢系统

项目简介：利用海洋微藻富含碳水化合物、蛋白质、粗纤维的特点，自主设计并制作了一体化除苔产氢系统，利用生物发酵制氢技术将浒苔转化为氢能，实现废物利用。该系统可以实现从进料—厌氧反应—产生氢气—电能转化和出水回收的完整运行，并且维持系统运行的大部分能量来自太阳能，采用闭式水循环方式，完全回收系统自身的排水。整个系统达到处理海洋污染和高效产生能源的双重目标。

系统具有以下特点：1.以富含氮磷的城市污水混合海水为微藻的生长基质，达到二级出水排海前水质深度净化的目的；2.微藻在生长过程中，通过光合作用，可以固定大气中的二氧化碳，从而达到降低碳排放的目的；3.选取藻泥为底物，或在浒苔爆发期，以粉碎的浒苔等生物质为底物，将厌氧发酵技术引入藻体生物质处理过程，设计一体化连续流反应器，能够对底物进行二次处理，最大程度的利用底物，提高产氢效率；4.实现循环回收的完整运行，同时系统运行的大部分能量来自太阳能和热泵节能系统，减少了电能消耗，水循环采用闭式循环方式，节约水资源。

项目编号： 50088

项目名称： 具有脱硫功能的高温烟气余热回收综合利用技术

项目简介：本技术利用排放烟气加热循环水，使烟气中的水分在降温、结露的过程中与烟气中的硫化物充分溶合形成酸性液体，沉降集总后得以回收。可使烟气温度由200℃左右降至100℃以下，有效回收烟气余热，可节省燃料10%左右；降温后采用节露法使水节露，烟气中硫化物溶于水形成酸，大部分被回收，小部分细小液滴被气液分离装置回收，总脱硫效率预计可达80%。

针对该项目已经申请国家发明专利十余项，其中已获授权4项:

zl200520021111.7；zl200910071609.7；zl200910071610.X；zl200810077070.1。

该技术可推广到各种应用燃油/燃油锅炉的工、矿企业单位，设备单位投资指标约为20万元/10000m3h-1（烟气排量），当年即可收回成本。随着社会对节能和环保的日益重视，该项目实现产业化后，将会因其经济性和社会性两方面的因素而有广阔的市场前景，预计年均销售收入将超过100万元。

项目编号： 50089

项目名称： 金属橡胶减振器

项目简介：金属橡胶减振器为全金属减振器，具有良好的耐高低温、耐腐性等特点，适合于特种场合的减震需求，例如国防工业、航空航天飞行器和航空发动机上等均有较大需求。例如，在苏–27飞机发动机外部的管路系统均采用的是金属橡胶隔振卡箍，用金属橡胶材料替代原来的橡胶材料作衬垫，大大提高了卡箍的使用寿命和隔振性能，因此该产品具有广阔的应用市场。

金属橡胶减振器以金属橡胶代替普通橡胶，利用金属橡胶金属丝之间的摩擦耗能实现减震，由于是全金属减振器，具有耐高低温、大温差及腐蚀性介质等特点，弥补了橡胶隔振器的不足，是橡胶隔振器的最佳换代产品。

一种可调式金属橡胶三向减振装置。发明申请号201220250240.3。

项目编号： 50090

项目名称： 船舶轻质耐火分隔复合结构

项目简介：该防火分隔结构材料具有轻质、施工方便、无污染等特点，对于具有防火等级需求的结构局部位均可采用，且其耐火性能满足A-60级防火标准、价格适中，其未来必有良好的应用前景。

采用高分子纳米防火分隔材料设计轻质耐火分隔复合结构，有良好的轻质、隔热、保温及良好的力学性能。该结构在1000度高温下不变形、不膨胀、导热系数极低，在945度高温时导热系数为0.0320w/mk，材料密度250kg/m3。

项目编号： 50091

项目名称： 高效灭火、抑爆剂技术

项目简介：据统计，2010年全国煤炭开采量达到31亿吨/年，目前全国共有17352处各类煤矿，其中高瓦斯矿井有4462处，突出矿井911处。另外，全国油料仓库约为12万个。仅此两个领域的安全消防市场总金额就约为数百亿元人民币。

2010年7月国家发布了《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发（2010）23号）规定“煤矿等危险易爆场所要强制推行先进适用的技术装置”，而目前国内仅有一家企业拥有集成型的主动抑爆组合系统，所以其应用前景广阔。

本项目是以科技部对俄合作项目为依托，根据煤矿瓦斯爆炸等特点，拟研发一套高效抑爆组合系统，其主要由以下四个分系统组成：（1）自动定位灭火分系统；（2）小型组合抑爆分系统；（3）主动隔断（拦截）分系统；（4）指挥配合分系统。本系统除具有灭火和抑爆剂高效、环保、无毒、保存时间长，以及装置体积小巧，不会给正常生产带来任何障碍等特点外，与目前国内现有产品相比，还具有以下突出优势：

（1）不同于以往的抑爆装置全部按统一规定安装和独自发挥作用的方式，取而代之以根据现场实际情况，利用“性能化”方法进行安装优化设计，结合多装置灵活搭配及联动配合，克服了传统抑爆装置作用效果差和易相互干扰等弊端。

（2）配套有信号过滤和专家判别过程，可对闪光、震动、煤矿放炮等非爆炸信号进行识别，防止各装置误动作情况的发生。

（3）对现有喷粉灭火装置进行了改进，增设了火源定位和喷射角度调整功能，最大限度的发挥现有灭火剂效能，以迅速消除爆炸诱因。

（4）抑爆喷射装置采用两端同时喷射的方式，不仅可缩短抑爆云带形成时间、扩大抑爆保护区域，还可以抵消喷射时产生的后坐力，从而避免喷射角度发生改变。

（5）创新性的利用隔断与喷射装置联动配合，不仅起到增大空间抑爆剂浓度、增强抑爆效果的作用，而且还可以对爆炸冲击波起到一定的缓解作用。

（6）引进国外先进技术，在消化吸收的基础上结合我方多年研究成果进行改造再创新，不单纯依赖于进口，具有90%以上的自主知识产权，同时可大幅度降低成本，整个产品费用比国外引进的南非相类似产品低一个数量级。

项目的社会效益在于：保障生产、促进和谐、推动社会经济可持续发展，开发安全、有效、环保、节能的新型安全科技产品，带动相关产业发展。

项目编号： 50092

项目名称： 液压加载系统

项目简介：液压加载系统主要用于对大、中、小型的机构、结构装置的力学加载试验提供静态、动态作用力。

本系统由电液伺服作动器、伺服电源、控制阀台和工控机多通道控制器组成。可以同时控制12个伺服作动器完成静态、动态加载试验，最高频率可达10Hz。可以同时控制12个静态作动器联动加载、同步或异步加载试验，可以分别控制2个作动器波形加载。带有独立的水循环冷却系统、工控PC多通道控制系统、加载作动器试验力的模拟及数字量输出；试验数据的计算机屏幕显示，数据库能够同步存储。现已为中船某研究所设计并生产制造了液压加载系统，已用于实际的测试实验中，达到项目技术指标要求，体现了如下特点：1.与传统液压作动系统相比，智能液压作动系统体积小、重量轻、功耗低、效率高、噪声低、结构简单、可靠性高，可维护性强，而且整套系统液压管路短，取消了外部管路。2.液压系统采用先进计算机控制，实现各种波形无级加载输入方式。

项目编号： 50093

项目名称： 民用核电站仿真技术

项目简介：

核电站全范围仿真机能够模拟核电机组运行的各类工况，可用于操纵员培训、核电机组的设计和验证、运行规程的编制和验证、运行安全研究等工作，有效地提高核电机组运行的安全性和经济性，因而每座核电站都配备了全范围的核电仿真机。目前，只有美国、俄罗斯、法国、加拿大、日本等少数几个国家能制造核电站全范围仿真机，国内核电站正在运行的核电机组全范围仿真机绝大部分都花巨资从国外引进。

哈尔滨工程大学核科学与技术学院核动力仿真研究中心长期从事核动力运行与仿真的研究工作，取得了一批创新性的研究成果，完成的核动力装置全范围仿真机于2006年获得国家科技进步二等奖，在核动力运行与仿真研究领域处于国内领先地位，并积极寻求与美国GSE公司、中国核动力研究设计院、北京神州普惠科技有限公司合作开发核电仿真机，在核电仿真技术领域积累了丰富的设计经验，具有大量的高水平技术储备，具备了开发压水堆核电机组全范围仿真机的能力。

自主开发核电机组全范围仿真机，可以大大提高我国核电仿真技术水平，促进我国核电机组运行安全性和经济性的提高，并且可以打破国外的技术壁垒，为国家节省大量外汇。

项目编号： 50094

项目名称： 零泄漏节流管调控式阀门

项目简介：  阀门是需求量大、应用面广的重要工业产品，而阀门的密封性能是阀门质量的关键所在。密封性能差会造成系统泄漏，污染环境，会危及人身和设备安全，所以“零泄漏”阀门是市场期盼的产品。

阀门因采用独特的节流管伺服调控和自能源驱动措施，从而完全改变了普通阀门的驱动方式。特点可归纳为：

1.不存在像一般阀门那样的沿运动机构产生外漏的通路，不需要复杂的密封技术即可做到零外泄漏；在相同的工作条件下，内密封为自紧方式，因此内密封性能也优于其他同类功能阀门。

2.阀门操作简便省力、开度精确可控。

3.不用外部辅助装置也可实现遥控操作，特别适合于在高温、高压、大流量和人无法接近或需要防爆遥控的危险环境中应用。

4.可用简单、小型的控制机构替代目前普遍应用在调节阀上的复杂、大型的阀门驱动装置。

5.易于形成智能化阀门集成模块，实现机电一体化。

6.新型阀门平均造价低于其它同功能阀门。

7.新型阀门与普通阀门结构上具有兼容性，有利于旧式阀门的改造。

现已开发出内导流手调式阀；外导流手调式阀；电磁脉冲调节阀；外导流电动阀；齿条式外导流手动-电动调节阀；变角度喷水调节阀；自能源驱动零外泄漏蝶阀；自能源驱动零外泄漏闸阀等产品，市场前景广阔。

项目编号： 50095

项目名称： 外置式两级汽水分离器

项目简介：

本单位自“七五”以来一直从事汽水分离方面的研究工作，先后承担了多项国家级、省部级和横向合作项目，取得了丰硕的研究成果。先后获得国家发明三等奖1项，部级科技进步三等奖3项，尤其是针对蒸发法海水淡化系统研制的外置式两级汽水分离器成果斐然，使得我国在海水淡化领域的汽水分离技术水平提高了一个台阶，并为此获得了国家发明三等奖。

该外置式两级汽水分离器采用两级分离的原理，通过一级粗分离和二级细分离，有效地去除了蒸汽中携带的较大水滴，使得所造淡水氯离子含量大大降低，满足了工业用水的要求。

项目编号： 50096

项目名称： 系列康复机器人

项目简介：

（一）自动手指康复训练器

由手持控制盒和训练器两部分组成，手持控制盒用于各种训练方式的设定，训练器完成手部的训练工作。通过在手持控制盒上设定参数后，传给训练器，训练器按着设定的参数用电机拖动机构，带动患者手指进行往复的伸缩运动。可以完成手部肌肉群的恢复性训练及力量训练，从而使手部逐渐恢复正常功能。具有三种训练模式，可以实现拇指训练、四指训练、拇指与其他四个手指协调运动训练。

（二）站立式下肢康复训练机器人

该下肢康复训练机器人通过约束机构巧妙地将步态运动和踝关节姿态协调起来，可以模拟正常人行走的椭圆步态和踝关节的运动姿态，带动下肢做行走运动，帮助恢复行走运动机能。实现对下肢各个关节的运动训练、肌肉的锻炼以及神经功能的恢复训练。该康复机器人具有主动和被动两种工作模型，适合不同对象的需要，从而获得更佳训练效果。

（三）多功能助行康复机器人

针对老人运动机能较弱和偏瘫、截瘫患者行走运动障碍问题提出的对辅助行走和康复训练的需求，突破助行康复机器人的结构和运动协调控制等关键技术，研发多功能助行康复机器人产品。多功能助行机器人采用双差动轮驱动，残疾人可以随着机器人的前行而进行走步锻炼。腿部行走机构根据曲柄摇杆原理，利用摇杆末端圆弧轨迹模拟人走步时的大腿末端轨迹，随着机器人移动，行走机构给于残疾人腿部一定的推力，帮助残疾人双腿实现迈步动作，并且满足正常人行走时双腿的180°相位差，使残疾人更好的完成走步训练。该机器人具有四种训练模式：轮椅、助行、起坐和康复。

（四）自动助餐机器人

该机器人由旋转餐桌和机械手组成，通过计算机控制，操作方式有两种：脚踏开关和语音控制，可根据患者的肢体残疾程度和个人喜好自行选择。患者只需踩动脚踏开关或用语音表达，助餐机器人即可帮助残疾人进餐。此外助餐机器人的突出优点还有：轨迹规划模拟真人进餐，机器人助餐更人性化；机器人具有软件、硬件、机械三重限位系统，机器人更安全。

项目编号： 50097

项目名称： 智能控制大深度低噪声通海阀

项目简介：

随着我国船舶性能的不断提高，对阀门的耐高压、耐腐蚀、低流体噪声、可靠性、可操作性等提出了更高的要求，以进一步提高船舶的性能。为满足商用船舶海水管路系统配套用阀门的特殊要求，本成果电动黄铜通海阀采用了平衡原理设计及电磁和手动相结合的驱动方式，既克服了密封力较大造成的密封困难，减小了启闭力矩，又方便于操作，使新设计的黄铜通海阀在5.0MPa条件下具有良好的密封、低流体噪声和操作性能。

国家深海工程十二五期间投资数百亿，其所应用的主要设备均离不开此类通海阀。

技术特点:

平衡式黄铜通海阀是在截止阀阀体上部增加了一个压力平衡腔，并经阀杆引流孔与介质相通。开阀过程为：阀杆向下运动，阀杆与活塞的密封面打开，外界高压水沿着阀杆流道进入活塞腔，作用在活塞上产生向下的作用力，与阀杆一起推动阀盘向下运动，直到完全打开阀门。关闭过程为：阀杆向上运动带动阀盘向上运动，活塞室中的水被挤压由小孔排出，直到多余的水排净，水排出后密封面完全密封，完成关闭过程。由于平衡式黄铜通海阀充分利用了其入口压力，从而使得阀门的关闭和开启省力，开关平衡，密封可靠，使用寿命延长。

优化了内流道，使阀工作时具有低流体噪声性能。

技术水平：

国内领先，拥有自主知识产权，发明专利“电动手动双作用式半平衡大深度通海截止阀，申请号：201110328890.5”，“一种通海阀，申请号201210120046.8”，“类二极管原理双轴间单向传递动力离合器，申请号：201210137217.8”。

主要技术指标：

5.0Mpa-7.25MPa，各种通径。基于CAN总线的电动智能控制。

项目编号： 50098

项目名称： 深水海管水下回接技术及AUT检验设备国产化

项目简介：

（1）深水法兰螺栓连接机具试验样机

海洋石油工程股份有限公司863计划“深水海底铺设技术”哈尔滨工程大学子课题五课题组研制的14”深水法兰螺栓连接机具试验样机，采用一体式设计，重量轻，结构紧凑；其工具库旋转运动和轴向进退运动分别由独立机构实现，操作性更强；将20个螺栓分成五组分别进行拉伸预紧，简化了拉伸器库体结构。

遥操作试验表明，14”深水法兰螺栓连接机具试验样机能够实现海底管道回接各项功能要求，整机性能运行稳定，各项性能指标满足考核指标要求，达到国内领先水平。

（2）深水测量装置试验样机

海洋石油工程股份有限公司863计划“深水海底铺设技术”哈尔滨工程大学子课题五课题组研制的深水测量装置试验样机体积小、重量轻、操作灵活、方便；测量数据显示直观、易懂；采用MEMS传感器完成了待连接法兰初始位姿检测，通过分布式测量检测和数据融合技术，实现了对安装不确定度的补偿，提高了测量精度。海上实际现场测试表明，该试验样机能够在水下完成回接位置精确测量，并且各项性能指标达满足设计要求。

主要技术指标：

1）工作水深1500m（采用试验压力罐打压试验方法）；

2）测量长度误差±50mm（在作业范围5m之内）；

3）测量角度误差±1°；

4）适用海底管道或其他水下被测物；

5）被测物最大距离30m；

6）测量角度范围：0-120°；

7）在哈尔滨工程大学水池完成测量试验，达到技术指标要求；

8）试验水深：10米。

（3）AUT检验设备试验样机

海洋石油工程股份有限公司863计划“深水海底铺设技术”哈尔滨工程大学子课题五课题组研制的AUT检验设备试验样机相控阵超声基元数为64；采用A扫、D扫、带状B扫、扇扫及TOFD等扫描方式。采用集成化微型机头超声数据处理和远距离全数字总线型超声数据传输方式，使系统微型化，可靠性高，无传输衰减，线缆结构更简单。海上实际现场测试表明，各项性能指标满足设计要求。

项目编号： 50099

项目名称： 水下金刚石绳锯机

项目简介：

该项目是“十五863重大项目”子项目，我校在国内率先研制出用于水下切割钢基材料的金刚石绳锯机。对金刚石串珠绳进行钢材和多种材料切割的技术进行了深入研究，提出了金刚石绳锯的基本结构构型，采用浮力调节技术，解决了金刚石绳锯机水下不同姿态切割的的调节问题，解决了水下安装适配和水下作业环境的适应性难题；研制出国内第一台具有自主知识产权切割钢基复合材料的水下金刚石绳锯机，已获授权发明专利3项。

水下金刚石绳锯机主要用于海底管道切割、废弃平台拆除和水下钢结构的切割等作业，同时可以用于核设施的拆除切割等作业，有很好的市场前景。

项目编号： 50100

项目名称： 气动发射式高层建筑灭火炮

项目简介：

现有的高层建筑火灾扑消主要采取人员进入火场内部使用小型设备进行区域灭火与外部通过消防水炮进行喷洒灭火相结合的方式。这种灭火方式对于高层建筑上层火灾往往无能为力。本成果高层建筑气动灭火炮系统可以远距离将装有干粉灭火剂的灭火弹投送到火场内部弥散灭火，弥补了上述灭火装备的不足之处。

技术特点:

本系统配有可移动载体和计算机火控系统、采用无火药的气动发射方式。根据中国现有建筑的楼层高度和房间面积，做了相应的射击诸元研究和弹载灭火剂量研究。因此在射击精度、城市使用环境和实际灭火效果上都具有可靠性和适用性。该系统也适用于森林、机场、仓库、石油化工企业、储罐区、港口码头等场所的远距离灭火工作。

技术水平：

国际领先，有发明专利（全部授权）。

(1) 高层建筑消防炮,专利号：ZL 201110100536.7；

(2) 高层建筑消防炮，专利号：ZL200910073367.5；

(3) 以气体发生剂弥散的灭火弹，专利号：ZL201010125450.5

(4) 气动发射装置，专利号：ZL 200910073214.0，

(5) 一种轴向真空动密封圈，专利号：ZL201010032419.7；

(6) 一种气动击发机构，专利号：ZL 201010133576.7；

主要技术指标：

灭火炮发射气压（MPa）：2~6

灭火弹初速（m/s）：50~150

灭火炮发射角度：0~85度

灭火炮口径(mm) ：120

发射气室体积（L）：20

灭火炮重量（kg）：1000

灭火弹重量（kg）：3

项目编号： 50101

项目名称： 智能森林灭火航弹及其直升机专用挂载投放系统

项目简介：

本成果受“中央高校基本科研业务费重大项目培育”、“博士点基金”、“科技支撑计划”等项目资助。

以树冠火为主的重特大森林火灾的扑救是世界性的难题，现有的扑火装备和技术还难以解决。本成果是一种子母弹形式的智能森林灭火航弹，目标是扑灭以树冠火为主的重特大森林火灾。通过空投，经子母弹分离和子弹起爆构成二次弥散，使灭火剂在树冠顶部火场内以淹没浓度均匀弥散分布，迅疾扑灭树冠火。

技术特点:

1.子母弹结构；2.适合多种型号飞机的挂载、投放系统；3.选择生态环保的灭火剂，实现绿色扑消，扑消过后不能在林区产生有毒的残留物，破坏区域内的生态，有利于森林的迅速恢复。

技术水平：

国际领先，有发明专利（全部授权）。

(1) 气动发射式森林灭火炮弹，专利号：ZL200910073149.1；

(2) 以气体发生剂弥散的灭火弹，专利号：ZL201010125450.5；

(3) 智能森林灭火航弹，专利号：ZL201010514467.X；

(4) 模块化智能森林灭火航弹投放吊舱，专利号：ZL 201010514584.6；

(5) 直升机专用吊舱式森林灭火航弹投放装置，专利号：ZL 201110004446.8；

(6) 智能森林灭火航弹，专利号：ZL 200910073215.5

主要技术指标：

（1）智能森林灭火航弹设计参数

外形尺寸： 630×2770（与轰6所用的1500-2型挂弹外形相同，华约标准航弹挂架可用）

母弹弹重： 160kg，含子弹8枚；

子弹弹重： 15kg，灭火剂装填量：12kg；

灭火剂性质： 符合生态标准，对人畜无害，无污染，无残留。

一枚母弹总有效全淹没控制空间体积1500，可以淹没12株40年树龄的樟子松树冠；

载运飞机：运5、米26、轰6、米171（米8）等（现设计为直升机航弹挂载投放吊舱方式）

直8、米171（米8升级型）总载母弹量：12-16枚（3吨）

米26总载母弹量：80-100枚（20吨）；

米26满载一架次飞行，可以扑灭50米宽度,2000米长度的火线。

（2）直升机专用挂载投放系统设计参数

单体挂载投放单元：

重量： 60kg

基本尺寸： 800mm（长）*800mm（宽）*2800mm（高）

二级挂载投放组装单元：包含单体挂载投放单元个数 4（个）

重量： 260Kg

基本尺寸： 3510mm（长）*800（宽）*2800mm（高）

电气参数： 驱动电压   DC24V

国家对《全国森林防火中长期发展规划》“提高装备水平，提高扑火能力，改变扑火装备水平低、设施薄弱的状况”的要求，决定了本项目的良好市场前景和社会经济效益。本项目所产出的成果和产品，将主要由国家投资于森林火灾扑救装备能力建设的资金购买（十二五期间投资62亿元），市场需求至少达到每年2-4亿元的水平。

项目编号： 50102

项目名称： 气液两相流体润滑技术

项目简介：

气液两相流体润滑技术（也叫油气润滑技术）是用高速运动的压缩空气带动润滑剂（油或脂），到达润滑点进行润滑的技术。它是由20世纪60年代德国REBS公司发明的。气液两相流体润滑技术是集中润滑技术的一种形式，具有润滑剂的用量少，润滑效果好，能显著延长摩擦副的使用寿命, 是一种绿色的润滑冷却技术。气液两相流体润滑系统与传统的集中润滑系统相比，具有设备简单、易于维护、易于实现自动控制和设备相对运动部件多处于间歇工作状态等特点，因此可靠性高。

目前，国内外的气液两相流体润滑技术主要应用于冶金工业的轧钢设备的滚动轴承润滑。在水泥转窑的开式齿轮传动中也有应用。

哈尔滨工程大学于“九五”开始进行气液两相流体润滑技术的研究，其研究成果获国防科技进步三等奖2项，申请发明专利多项。目前，课题组正在研究气液两相流体润滑技术在闭式齿轮传动和滑动轴承中的应用。这将扩大气液两相流体润滑技术的应用面，使这项新型润滑技术发挥更大的作用。

拥有自主知识产权，获得国家发明专利一项，专利号为：ZL200910072175．2。

项目编号： 50103

项目名称： 潜油电泵井下多元测试仪

项目简介：

潜油电泵是石油开采的重要装备，井下多元测试仪是在线监测潜油电泵工作状态的监控设备。井下多元测试仪长时间工作在1km或更深的油井中，高温、高压、振动等恶劣工作环境严重影响着机组的安全与高效运行。研究潜油电泵井下状态监测技术对提高潜油电泵采油技术水平，形成具有自主知识产权的潜油电泵技术和产品具有重要的研究意义和实用价值，目前已在二台试验井上进行测试。

主要技术指标：

泵入、出口压力： 0～40MPa， 精度：0.1%

泄漏电流：       0～25mA，  精度：0.1%

井下环境温度：   0～85℃，  精度：1%

电机温度：       0～125℃， 精度：1%

X、Y向机组振动： 0～8g，    精度：5%

潜油电泵井下多元测试仪属哈尔滨工程大学自主研发的项目，具有自主知识产权，2007年获黑龙江省科技进步二等奖。

项目编号： 50104

项目名称： 基于自律计算的分布式系统可恢复性关键技术

项目简介：

本项目突破了以下几项关键技术：（1）理论参考模型：构建了一种以失效预防和系统恢复为目标的自律可恢复系统理论参考模型，通过分级恢复模式，使系统具有一定的自我感知和环境适应能力。（2）失效自愈调控技术：从分布式系统失效恢复决策问题入手，提出一种部分可观察随机决策POMDP模型，采用局部线性嵌入算法对高维、稀疏失效数据矩阵进行非线性映射，实现失效提前预判，减少或避免人为干预。（3）事件实时记录与分析技术突破了大量实时非覆盖存储、系统快照、互助日志和异地日志挖掘等技术，有针对性地对网络运行状况进行实时跟踪和记录，从中发现隐藏的安全问题。（4）微重启恢复技术 通过对软件系统二进制文件结构的分析与动态修改，建立系统应用的恢复结构，并将系统划分为多个递归重启域，依照恢复结构图递归重启直到失效最终解决，使系统具有更高的自恢复性能。（5）任务热插拔恢复技术：通过对运行组件的实时监视获取任务组件状态信息，定位失效组件，并采用代理、动态装载、反射等技术实现组件热插拔，实现软件的在线升级与恢复。（6）悔改恢复技术：采用三“R”技术，即“Rewind”，“Replay”和“Repair”，通过检查点设置和回卷恢复这两个过程使系统恢复到正常状态，实现对人为操作故障的恢复。

目前，事件实时记录与分析技术的部分成果正计划应用于某核电站监控系统中，微重启、任务热插拔技术计划已应用到某重大国防项目中，为某关键任务系统的不间断运行提供在线恢复手段。截至到目前，本项目已获得实用新型专利2项，申请发明专利8项，软件著作权2项。

项目编号： 50105

项目名称： 大规模网络安全态势感知信息获取技术及融合系统

项目简介：

本项目提出了大规模网络安全态势信息的分布式采集、分布式处理模型，提高了态势信息获取的效能，突破了大规模系统态势信息生成的关键技术--融合分析技术，最后演示样机功能模块通过典型模拟环境验证。

项目完成后可以达到的技术指标：

支持主干万兆、接入千兆的网络处理能力；

扩大了系统支持的网络规模：主机数不少于10000台；

系统具有认知功能，能对未知的网络安全事件特性进行学习；

系统具有信息关联融合能力，通过多类采集器之间的关联融合分析，能够分析网络的运行状态和安全状态；

全网安全态势生成时间达到3分钟；

系统采用分布式的部署结构；

系统采用B/S架构，具有友好可视化界面；

技术成熟度达到5级，即演示样机功能模块通过典型模拟环境验证。

项目突破的关键技术有：

分布式大规模网络的网络安全态势模型生成方法；

跨系统、跨区域的态势信息共享技术；

基于数据特征、面向用户的态势信息融合分析组织模型；

多角度网络安全态势评估技术和多粒度网络安全态势预测技术。

目前项目的部分成果已经应用到校园网的网络安全状态分析中。

项目编号： 50106

项目名称： 移动互联网内容审计与行为监控系统

项目简介：

目前，移动互联网的发展已经远远快于传统互联网，且规模庞大得超乎了所有人的想象。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）在2012年6月发布的第31次中国互联网络发展状况统计报告，截至2011年12月底，我国网民规模达到5.13亿，其中，手机网民规模达3.56亿。手机网民在总体网民中的比例达65.5%，成为中国网民的重要组成部分。与此同时，高速发展的移动互联网在信息安全方面也面临着前所未有的挑战，如果没有一个切实可行的解决方案，那么短信骚扰、恶意软件、网络诈骗及黄、赌、毒泛滥等现象，将会严重影响移动互联网产业的健康发展，甚至威胁社会稳定和国家安全。因此，有必要通过审计数据内容和监控用户上网行为的方式来保障移动互联网的信息安全。此外，运营商也需要通过了解业务流量分布情况和用户上网习惯等信息来优化核心网络资源以及有针对性的推广业务。

然而，在日益恶化的移动互联网信息安全环境下，专门针对移动互联网的信息安全审计监控类产品还比较少见。由于缺乏针对核心网信令协议和新型移动应用消息的解析和还原功能，面向传统网络的审计和监控类产品无法直接应用于移动互联网中。因此，管理人员通常利用网络探针工具对数据流量进行采集和审计分析，自动化程度不高，处理能力低下，覆盖范围有限，不能相互支撑、相互协调工作，无法满足运营商对核心网日益增长的海量数据进行实时审计管控和深入挖掘分析的需求。

面对移动互联网日益突出的信息安全问题，市场迫切需要一款适合当下移动互联网业务发展的审计和监控类产品，提供高性能、智能化的数据内容和用户上网行为审计与管控功能，促进移动互联网产业快速、健康的发展。

本项目开发的“移动互联网内容审计与行为监控系统”是一种部署在移动核心网内，对移动互联网上传输的数据内容和用户上网行为进行审计和管控的软硬件系统。产品形态至少包括三台专用安全硬件设备（一台用于采集和审计Ga、Gn接口或RP接口流量数据；一台用于存储和挖掘分析审计日志；另外一台部署在Gi或Pi接口，用于对用户上网行为进行管控。三台设备之间以级联方式进行通讯，如果采集点流速过大，可增加审计分析设备来满足处理能力上的需求）。整个产品的软件系统集成了基础网络协议还原子系统、应用层协议还原子系统、数据内容与上网行为审计子系统、数据内容审计日志挖掘分析子系统、上网行为审计日志挖掘分析子系统、上网行为管控子系统以及审计分析与管控结果可视化子系统等七个关键子系统。同时还包括用户管理子系统、系统管理子系统、配置管理子系统以及审计日志挖掘分析协作接口等辅助功能模块。

项目编号： 50107

项目名称： 灾难现场生命体征搜寻机器人

项目简介：

在世界各地，自然灾害如地震和火灾、各种突发事故如煤矿灾难、核辐射威胁以及恐怖活动等灾难经常发生。为了避免救援人员因情况不明而造成不必要的人员伤亡和物质损失，同时也能为政府职能部门提供较全面的受灾信息，提高救灾效率，使用救灾机器人进行辅助搜救成为解决这一难题的有效手段。

机器人仿照人类的听觉、视觉及触觉感知外部环境信息，利用规划策略对搜索区域进行遍历。采用人机交互技术，对幸存者发出提示语音信息，使幸存者及时发出求救声音或产生肢体运动，配合机器人的语音检测、定向和视觉检测。机器人若检测到求救声音信息，通过对声音的定向处理，向目标方向移动，使幸存者在机器人的视野范围内，机器人进行视觉处理和控制，用融合技术对这些多模式正交信息进行决策及融合，对非结构环境中是否存在幸存者进行判断。在信噪比5dB以上，利用求救声进行定向，定向±15度范围内；在复杂背景噪声下，人体姿态的检测率70%以上。

项目编号： 50108

项目名称： 无线传感器网络安全隐匿路由及其评价验证技术

项目简介：

本项目在已有工作的基础上，研究面向国防或商业领域无线传感器网络的安全隐匿路由协议及其评价验证方法。项目内容包括：安全路由隐匿通信技术、安全路由随机选取及维护策略、安全选路参数的实时获取、更新和评价方法、以及安全隐匿路由的形式化分析与仿真验证。安全隐匿路由的研究从抵制被动攻击、尽可能地防御主动攻击以及联合攻击的指导思想出发，将路由安全性及匿名性作为重要的安全目标，在采用密钥管理技术和匿名技术对抗被动攻击和网外主动攻击的同时，对入网节点的拜占庭行为特征及其联合攻击行为特征进行提取量化，研究并设计基于节点行为的路由安全策略及防御措施，保证数据安全及时可靠隐匿地传输。

项目编号： 50109

项目名称： 基于多维审计的网络安全态势分析与预警系统

项目简介：

以Internet为代表的计算机网络系统近年来在世界范围内得到了突飞猛进的发展。与此同时，网络安全事件的数量越来越多，范围越来越广，给社会造成了巨大的经济损失。例如，2004年前后爆发的冲击波病毒感染了超过1000万台的计算机，造成了大量的计算机网络瘫痪。而熊猫烧香病毒更是在短时间内席卷全国，数百万的个人电脑以及数以万计的企业用户被病毒感染，多数企业的业务因此停顿，直接和间接损失无法估量。如果在爆发初期就对安全事件的扩散情况进行有效地监测和预警，并给出相应的防御措施，那么安全事件造成的影响将极有可能被控制在较小的范围内。

目前，国内的企业或组织已经逐渐认识到网络安全的重要性。根据赛迪顾问的预测，2011年中国IT安全市场规模将达到135.53亿元，到2013年市场规模将达到186.51亿元。虽然安全市场规模不断扩大，但是网络安全监测与分析类产品的市场份额却较小，究其主要原因是因为市场上已有的此类产品大多是针对目标网络安全性的单一侧面进行监测和分析，或是将各类功能模块进行简单的叠加，形成了相互没有关联的、隔离的"孤岛"，使得监测和分析效能无法得到充分的发挥。此外，海量日志处理困难、关联分析能力不足以及态势分析和预警功能的缺失，也导致现有的紧密集成型网络安全监测产品无法为安全决策和应急响应提供足够的支持。

上述问题的存在极大地限制了网络安全监测与分析系统产业的发展，市场上迫切需要一种能够通过多源安全事件采集与处理、深度事件关联和分析以及多角度安全态势评估与预警，对网络安全状况进行全面、准确监测的紧密集成型产品。

本项目开发的“基于多维审计的网络安全态势分析与预警系统”是一种无缝连接的、多功能部件紧密集成、相互协作的网络安全监测与分析类产品。产品形态包括两台专用安全硬件设备（一台用于网络信息审计，一台用于进行安全态势分析，两台设备以级联方式进行通讯）和一套主机信息审计软件。整个产品的软件系统集成了主机信息审计子系统、网络信息审计子系统、信息采集与预处理子系统、安全事件关联分析子系统、脆弱性分析子系统、安全态势评估与分析子系统、安全态势预警子系统及安全态势可视化子系统等八个关键子系统。同时还包括用户管理子系统、系统管理子系统等辅助功能模块。各子系统模块化开发，以组件方式集成。

项目编号： 50110

项目名称： 高性能数据处理中间件系统

项目简介：

现行的中间件市场上主要存在两种产品：一种是纯粹的并行数据库系统，典型的产品包括IBM、ORACLE、Teradate。其特点是完全按照并行数据库的经典理论开发而成，功能全面，技术含量高，但价格昂贵，对系统和机器的要求高。在国内，尚无典型应用。另外一种是采用支持多节点数据库并行执行的中间件。如公司推出的支持数据库并行的中间件。其特点是，能够以较小的代价实现对数据库的并行操作，结构灵活，部署简单。但性能和健壮性方面还达不到并行数据库系统的全部要求。

国防科大、中科院计算所、曙光、联想等强力IT集团都在进行群集及并行数据库以及支持数据库并行的中间件的研究开发工作，并已经推出了相应的产品。但从应用角度来看，由于其采用追求通用化的技术路线，因此，在工程应用方面尚未形成规模。这为发展高性能数据处理中间件系统产品留下了巨大的发展空间。该项目的实施将原有理论和应用实践加以总结提高，推出高性能的支持数据库并行处理的中间件系统产品及海量数据管理服务平台。该系统目前在黑龙江省地方税务局省中心及13个地市数据中心应用。

项目编号： 50111

项目名称： 基于RFID的煤矿井下安全综合监控预警系统

项目简介：

项目一期开发集群瓦斯区域监测、井下人员跟踪定位和动态预警与紧急通信3个主要子系统，二期拟扩展井下视频监测、通风系统监控、远程监控管理、辅助救援等子系统。采用自主研发的RFID多半径跟踪定位专利技术，不仅可以提高井下人员定位的准确性，而且可将所用的RFID读写器数量降低2/3；将瓦斯传感器与RFID标签进行一体化设计，使RFID标签兼有瓦斯传感器功能，能利用RFID通信信道实时上传瓦斯浓度数据；提出集群瓦斯区域监测技术可以全面反应井下瓦斯浓度分布情况，通过建立瓦斯浓度扩散模型可以实现动态预警；基于RFID技术与ADSL2+技术构建无线与有线融合的共享通信信道，结构简单，成本低，易于维护和扩充。预期在3年内，可分阶段为煤矿企业提供一整套多功能、高性能、低成本的煤矿井下安全综合系统。该系统可以大幅降低矿难事故的发生率、减少事故的伤亡人数，同时，为煤矿生产及上级管理部门的监管提供现代化工具，社会效益显著，减少煤矿事故带来的间接经济效益亦会十分可观。

项目编号： 50112

项目名称： 光纤瓦斯监测与煤矿井下预警系统

项目简介：

本项目在十多年光纤气体传感器研究的基础上，提出一种32点瓦斯探测精度为500ppm的分布式光纤瓦斯气体监测与预警系统，为建立高可靠、低成本、分布式井下动态信息的检测和处理方法，构建煤矿监测预警应急信息系统平台，解决煤矿瓦斯灾害，特别是危及矿工生命安全的重大瓦斯灾害提供可靠的测量与监测的技术手段。

项目发展的光纤瓦斯气体传感系统，具有探测灵敏度高，气体探测的选择性好，本质安全防爆，防电磁干扰，超高绝缘，适于远距离遥测，具有安全可靠，体积小等特点。

拥有自主知识产权，专利“基于悬挂芯光纤的分布式光纤气体传感器(ZL201010153628.7)”、“基于悬挂芯光纤的在线气体传感器(ZL201010149040.4)、“基于悬挂芯光纤的气体吸收谱线参考装置(ZL201010149107.4)”。

项目编号： 50113

项目名称： 高精度复杂环境液体密度传感器

项目简介：

本研究提出了采用机器视觉技术研究实现复杂环境下（如硫酸中）的液体密度在线测量方案，使之能够克服其它测量方案的诸多弱点，为复杂环境下的液体密度测量提供了可靠技术手段，在铅酸电池监测系统的密度测量中可应用该装置。

项目编号： 50114

项目名称： 三端式磁通门罗盘传感器

项目简介：

三端式磁罗盘传感器用来指示传感器标示方向与地磁场磁北之间的偏角，用于指示确定方位。三端式磁方位传感器是以两个双轴正交的磁通门为敏感元件测量地磁场的，通过测量地磁场在两个正交方向上的磁通门X、Y方向的分量，经过反正切函数计算出磁罗盘传感器指示方向与地磁北的偏角。为使传感器在倾斜状态下能保证精度，传感器内部装有精密万向环来保证磁通门始终处于水平状态。该成果于2012年获得黑龙江省科技进步二等奖。

磁罗盘传感器在腔体倾斜10o情况下，保持如下技术指标：

磁罗盘传感器测量范围：0 ～ 360o

磁罗盘传感器精度：≤0.5o

工作温度：-20 ～ 55℃

输出信号：0 ～ 5VDC范围内(双路直流)

电源：±12VDC

该传感器具有体积小、精度高的特点。已经成功应用于工程实践中，外型尺寸可按用户要求制作。

该项目荣获2012年黑龙江省科技进步二等奖。该项目属于国家“十二五”规划中电子信息化科技工程，项目产品的发展方向完全符合国家“十二五”规划中对信息产业指导原则与目标取向。该项目的完成将填补我国在水下导航领域的空白，增强我国装备国产化的能力。

项目编号： 50115

项目名称： 高精度光纤陀螺测试与诊断系统

项目简介：

本项目面向制约国家战略安全的惯性导航领域研制核心、基础、高性能器件与设备亟需测试与评估的重大需求，项目研制一种高精度测量仪器设备，发展光纤陀螺用器件级和光路级的超高精度测试与诊断系统，攻克光纤陀螺宽谱光源、敏感环、Y波导，以及光纤陀螺整机光路的多参量、分布式、在线检测方法与关键技术，为我国战略武器用精密级光纤陀螺（0.001°/h~0.0001°/h）的研发提供关键技术和核心装备的支撑，奠定测试方法基础，提供核心技术手段，同时对高精度光纤测试理论与技术的研究具有重大的理论意义和应用价值。

本产品拥有自主知识产权，所获专利如下：

1.杨军，苑立波, 一种减小双折射色散对保偏光纤偏振耦合测量影响的装置, 发明专利, 201110118127.X。

2.杨军，苑立波, 提高保偏光纤偏振耦合测量精度和对称性的装置与方法, 发明专利, 201110118450.7。

3.杨军,苑勇贵，彭峰，苑立波.一种提高光学器件偏振串扰测量性能的装置及方法, 201210379407.0.。

4.杨军，苑勇贵，彭峰，柴俊，苑立波，一种光学器件偏振串扰测量的全光纤测试装置, 201210379406.6.。

高精度光纤陀螺的研发领域，需求量超过50套，市场规模超过1~2亿元；光纤陀螺关键器件与产品的生产检测与故障诊断领域，需求量在100套以上，总需求量应该至少在300~500台，总规模超过10~20亿；其他高精度光纤传感器的研发与生产，总需求量之和将于光纤陀螺相当，市场规模应该在10~20亿之间。总计市场容量在30~40亿之间。

项目编号： 50116

项目名称： 高灵敏度光纤地震监测系统

项目简介：

项目将面向地球物理科学基础研究的前沿科学问题和地震前兆信息获取、防震减灾等重大需求，发展具有高灵敏度、大动态范围、宽频带的光学地震观测系统和装置，突破传统地震探测仪器在测量分辨率、频带宽度、动态范围等方面的单项和综合性能的瓶颈，实现对地质内部运动进行更加精细的物理观测，获取地壳表面及内部微弱形变信息，为地圈层内部结构及其运动变化规律的探测提供更加有效的测量信息，为捕捉自然灾害前兆、震前监测、重大自然灾害综合风险分析与评估奠定关键技术和关键设备基础。

本产品拥有自主知识产权，所获专利如下：

1.杨军,彭峰,吴冰,苑勇贵,苑立波.一种超短基线差分盘式光纤位移传感器及光纤应变仪, 201210381977.3.。

2.杨军,彭峰,吴冰,苑勇贵,苑立波.顺变柱体结构的推挽式光纤位移传感器及光纤应变仪, 201210381908.2.。

3.杨军,彭峰,吴冰,苑勇贵,苑立波.单频偏振激光干涉仪及光程倍增的激光应变仪, 201210381909.7.。

中国地震局在“十二五”规划中，在全国范围内将建立起地震预警系统，更新地震监测仪器10000台（套），总投资近30亿。除国家地震监测台网的建设与更新外，各地、市、县也加快了台站的基本建设，以上海为例，在“十二五”防震减灾规划中新增强震观测点100个。“十二五”期间全国范围内，新增各种流动观测台站和强震观测点近万个，地震观测仪器的市场需求规模在20亿以上。

项目编号： 50117

项目名称： 新型特种高性能光纤及相关器件

项目简介：

本项目受国家“973计划“项目和国家自然科学基金支持，为了尝试并探索以光纤为衬底，将若干光学器件与光路微缩集成在同一根光纤中，我们提出了研制光纤微缩集成式光纤传感器的构想。其核心概念就是以光纤作为圆形衬底，将较复杂的光路和各种光学元器件微缩到一根光纤内部。该技术是将传统的光学元器件和光纤传感系统微型化，并按照新的物理观点将这些元器件或系统“集成”在一根光纤中，以形成具有多种功能的光纤微缩集成传感器。因而，光纤微结构传感器件是新型集成式光纤传感器的一个新的发展方向。

通过将光路和各种光学元器件集成到光纤中的技术，可形成一系列新型微光纤集成器件和微缩光纤集成传感器，将成为发展集成式微型光纤传感器的关键技术之一。以多芯光纤作为基体材料的纤维集成微缩光纤传感器、集成于一根光纤中的光学微干涉仪，以及并行多光纤光栅传感组件等各种纤维集成微缩光学器件，拓展了新型微缩集成式光纤传感器的应用，对于光纤通信和光纤传感技术的发展具有重要的学术意义和广阔的工程应用前景。

项目编号： 50118

项目名称： 光纤光镊技术及其微操纵系统

项目简介：

光镊是一种利用三维梯度光场的辐射光压来俘获微小粒子的操作系统。在生命科学的研究中，几乎所有的单细胞操作中都可以用光镊替代传统的操作技术和方法。本项目受国家自然科学基金资助，通过特殊的多芯光纤的设计，获得多光束组合而成的三维梯度力阱，从而达到采用单根光纤中的多纤芯组合输出的交叉光束来俘获微小粒子并实现三维操纵的目的。鉴于这种方法所实现的微小粒子俘获是由于多光束交叉组合形成的光束而实现的，我们形象地称其为“微光手”。同时，拟通过对多光束中每个光束的光功率进行调整和控制，如同调整手抓物体时的每个手指的指力一样，达到对单光纤所俘获的粒子在实现三维操纵的同时，还可以完成姿态调整与控制的目的。光镊的发明带来了生物个体微处理操作的革命性进步，而更加灵巧精巧的多芯光纤微光手必将发挥其先进的优势。通过本项目的深入研究，解决光纤光镊技术的仪器化的关键技术，推进微操纵系统的仪器化进程，对于促进我国在活体细胞的研究具有十分重要的意义。

拥有自主知识产权，专利“抛物线形微结构单光纤光镊的熔拉制作方法(ZL200610151087.8)”、“用来俘获微小粒子的双芯单光纤光镊及其制作方法(ZL200710144491.7)”、“小芯径超高数值孔径锥体光纤光镊及其制作方法(ZL200710072626.3)”、“毛细管光纤光镊及其制作方法(ZL200810136912.6)”、“基于同轴双波导结构的吞吐式光纤光镊及制备方法(ZL201010215424.1)”、“基于同轴双波导结构的吞吐式光纤光镊及动力学控制方法(ZL201010215348.4)”。

项目编号： 50119

项目名称： 光纤白光应变测量系统

项目简介：

光纤白光应变测量系统用于对已知标度的光纤传感器长度（光程）的绝对变化，提取结构和材料内部应变信息的光纤传感系统。系统配合不同类型封装的光纤传感器，可测量混凝土基、环氧基材料以及其他复合材料基和土壤基材料的形变、应变。光纤白光应变测量系统的测量分辨率优于<1με，测量精度为±3με，量程为；标准量程±3000με（也可根据用户要求，定制量程）。

光纤白光应变测量仪提供了一种全新的建筑物、结构的无损检测与健康监测的测试产品，使测试变得更准确、更方便、更低廉。本成果总体技术水平国内领先，国际先进。哈尔滨工程大学拥有完全的自主知识产权，与国外同类产品的性能相当，个别关键指标还高于国外同类产品，单价格仅为其1/3。据不完全估计，近五年内，仅我国市场对监测用光纤传感器及其解调设备的需求容量将达到10亿元RMB以上，对光纤传感解调系统的年需求量达3000台套以上。

拥有自主知识产权，专利“孪生阵列MICHELSON光纤白光干涉应变仪(ZL200810136820.8)”、“基于可调FABRY-PEROT谐振腔的分布式光纤白光干涉传感器阵列(ZL200810136833.5)”、“分布式Michelson光纤白光干涉传感装置(ZL201010296919.1)”、“基于非平衡Michelson干涉式准分布光纤白光应变传感解调装置(ZL201110002660.X)”。

2008年7月，“光学干涉仪多重嵌套理论与方法”获黑龙江省科技厅颁发的黑龙江省科技奖自然科学奖（一等奖）。

项目编号： 50120

项目名称： 亚纳米激光工业检测与计量系统

项目简介：

亚纳米激光工业检测与计量系统是利用偏振激光干涉测量原理，实现对微小位移和振动的高精度非接触式测量，系统的测量分辨率可达0.1nm，振幅测量重复精度3～5nm，还可用于长度、速度、加速度等物理参数的测量。该系统具有精度高、测量范围大、检测时间短、非接触式等优点，测量效率更高、不损伤测量表面、不易受被测对象表面状态影响。其主要技术指标如下：

（1）分辨率：优于10pm（5～500Hz）；

（2）动态范围：优于150dB（5～500Hz）；

（3）频率范围：5～1000Hz（可扩展）；

（4）测量维数：x-y二维；

（5）系统预热：30分钟；

（6）工作温度：10～40℃（工作时温度变化小于1℃）；

（7）体积：700×700×1200（mm3），（可缩小Φ300×1200）；

（8）其他：光学主体密封。

拥有自主知识产权，专利“单频激光偏振干涉仪在线调试装置及方法(ZL201010296976.X)”。

2008年7月，“光学干涉仪多重嵌套理论与方法”获黑龙江省科技厅颁发的黑龙江省科技奖自然科学奖（一等奖）。

项目编号： 50121

项目名称： PPLDD激光手术仪

项目简介：

PPLDD激光手术仪是利用高能量激光能够彻底治愈腰椎和颈椎间盘突出症的一套医疗手术仪器，它是实施多渠道穿刺激光椎间盘髓核卸载手术（PPLDD）所必备的手术器械。它的功能是输出一束能量可调节、输出时间可设定的高能量激光，通过穿刺针刺入到椎间盘的髓核部分，将压迫神经的椎间盘汽化，来治愈腰椎、颈椎间盘突出症，替代必须开刀手术根治椎间盘突出的方法。

流行病学研究显示，腰椎间盘突出症是一种常见病、多发症，随着年龄的增长颈椎病的发病率越来越高，在50岁组人群中有25%的人患有颈椎病，60岁组人群中颈椎病的发病率可升至50%，据《健康报》统计，全国颈椎病患病人数约1.2亿，平均每10人中就有1名不同程度的颈椎病患者，它严重困扰着患者的身体健康和生活质量。PPLDD激光手术仪的推广对象为大中城市，即县及县以上的医院和诊所等医疗机构，据统计截止到2007年，我国医院、卫生院达到6.0万个，而能够彻底治愈腰椎间盘突出症的PPLDD手术仪器是每个医院所必备，治疗其市场容量达到至少为60000多台套，其市场容量达到6~8亿元。

项目编号： 50122

项目名称： 常温原子脑磁仪

项目简介：

脑磁图（MEG）是目前最先进的磁源成像技术，它采用实时测量大脑磁场信号的变化，将获得的电磁信号转换成等磁线图，形成具有功能信息的解剖学定位图像，具有极高的时间和空间分辨率。脑磁图是一种对人体完全无创性、无放射性的脑功能图像探测技术，对病人没有任何危险性。目前国际上商品化的脑磁测量设备均采用液氦制冷的超导磁力仪，设备成本不仅成本高，而且使用、维护费用昂贵，不利于患者使用。随着原子磁力仪技术的发展，美国、瑞士等国已经将原子磁力仪的灵敏度指标推进到超导磁力仪的水平，而且工作温度为30-100摄氏度，单次使用成本可以忽略。哈工程大学研究组目前实现了0.3皮特/根号赫兹的测试灵敏度，国内指标领先。

目前国内只有天坛医院引进了超导脑磁仪，价值3000多万元，每次检验费为6000元，普通患者难以承受。常温脑磁仪由于不需要液氦制冷，使用成本可以忽略，使每次检验费用大大降低，利于产品推广和普及。脑磁测量因为无损害和高灵敏度，可以成为癫痫等疾病的重要检查手段，提升我国脑神经外科的医疗水平。

拥有自主知识产权，申报发明专利两项“一种非接触式原子气室温度测量方法”(2012)、“光纤集成式饱和吸收谱装置”(2012)。

项目编号： 50123

项目名称： 光纤到户用无源光器件

项目简介：

塑料光纤（Plastic Optical Fiber， POF）与石英光纤相比，POF直径大，宜于连接、光耦合效率高、价格便宜，因此，它是短距离通信网络的理想传输介质。目前POF通信系统、POF有源与无源器件还处于实验室研究或应用初期阶段，其发展空间巨大。

本项目基于多年对倒锥透镜光纤端的POF连接方法，攻克了POF连接器与适配器批量化制作方法与关键工艺技术，突破POF高精度可控加热技术和高重复性的倒锥透镜光纤端的成型技术，发展出低成本、低损耗、高可靠性、连接方便的POF连接器与适配器；提出开展新型POF耦合器的制作方法、设备与工艺的研究，特别是攻克POF耦合器的熔融拉锥—焊接—再熔拉制作方法与关键技术，发展新型N×M型POF耦合器，为POF入户与接入技术提供低损耗、高可靠地光连接、分光与合光用无源光纤器件，突破料光纤入户用光无源器件的先进制备技术和技术装备，满足信息产业发展的迫切需要，研制和发展具有自主知识产权的光纤入户用POF光无源器件。

拥有自主知识产权，专利“塑料光纤连接器及倒锥透镜形光纤端的成形(ZL01118919.3)”、“空芯光子晶体塑料光纤及其制作技术(02119431.9)”。获黑龙江省高校自然科学二等奖。

项目编号： 50124

项目名称： 中频感应管道解冻器

项目简介：

中国北方冬季时间长，气温较低，冬季户外作业常常遇到管道内部的解冻问题，如油田钻井作业现场中，钻杆用完之后，在井台上停放的过程中，钻杆内部残留的泥浆沉积在钻杆下端，很快就结成冰并堵塞钻杆，再次使用时必须将冰融掉以打通钻杆，否则将无法使用。因此冬季钻井作业，钻杆融冰是必须解决的问题，目前由于没有专用的设备，各地油田普遍采用一些临时办法包括用茅草加柴油烧的办法，由此造成钻杆损坏及钻井现场的安全问题等，是一个急待解决的问题。

哈尔滨工程大学红外技术研究所开发研制的中频感应管道解冻器就是解决这一难题的最佳方案，同时该设备也可以用于其它室外作业需要融冰的场合。该设备的主要部分包括中频感应加热电源，微电脑控制部分及5路中频感应解冻器终端。该产品现已获得国家专利，专利号200820089854.1。

中频感应加热电源采用最新功率元件IGBT,工作稳定，可长时间连续工作不受限制， 整套设备采用微电脑控制解冻过程，保证系统运行安全可靠。五路加热终端可同时对五只钻杆同时加热融冰，控制箱与加热终端之间由电缆专用接头连接。

该设备的主要特点是：

（1）采用中频感应加热方式，在使用时先将解冻器的加热终端固定到钻杆的相应部位，启动加热电源，就可以在被加热的钢管内部产生感应电流，利用感应电流的热效应对钢管进行加热解冻。由此可见，感应加热是直接加热，可避免一般加热方法中的传导损耗，加热效率高，解冻速度快，平均3-5分钟即可完成融冰。

（2）每台设备带有5路加热终端，可同时对5只钻杆加热融冰，并可循环使用，完全可以满足钻井连续工作的要求。

（3）采用微电脑控制融冰作业，自动监测融冰过程，融冰完成后自动由程序控制进入保温阶段，同时在加热终端绿灯亮，显示融冰完成，表示该钻杆已经可以使用，做到一目了然，方便使用。

（4）微电脑控制设有多种保护功能，如温度上限保护、空载保护、过压保护等等，提高了设备运行的可靠性与安全性，最大限度的保证钻井连续正常工作不受影响（不能使用控制功能不完善的加热/解冻器，以保证设备安全，请用户注意！）

（5）整机的强电部分无交流接触器，断路器等机械触点，全部通断由弱电信号通过微电脑控制，避免由机械动作产生电火花，可以满足设备工作的防爆要求。

（6）本装置的解冻器加热终端被密封在由非金属材料的酚醛树脂板，U-PVC等材料制成的防水保护罩中间，不但对加热器终端电路起到保护作用，防止进水漏电，同时也可以防止加热线圈直接与被加热的金属导体接触产生漏电等事故。

项目编号： 50125

项目名称： 超高压电子电流互感器

项目简介：

学校自2002年起投入110kV与220kVECT产品研发，目前，AECT-110/1000-A1型110kV样机与ECT-220/1000-A1000型220kV样机均已通过国家权威检测部门根据国际电工委员会IEC60044-8:2002标准进行的型式试验并已进入小规模试生产。与传统电流互感器比，ECT具有下述突出的优点：

(1) 不含油或气体，没有爆炸危险；

(2) 不含铁芯，没有铁磁共振、磁饱和及大电感引起的信号滞后；

(3) 光纤传输信号无二次开路导致高压的问题，可避免人身事故；

(4) 动态范围大，测量频带宽；

(5) 无毒性物质与温室效应气体；

(6) 可与后续数字化设备连接；

(7) 体积小、重量轻、结构简单。

主要技术指标：一次电压：220kV；一次电流：1kA；二次输出电压：4V（计量）/200mV（保护）；精度：0.2%（计量）/5%(5P20) （保护）

超高压电子电流互感器属哈尔滨工程大学自主研发的项目，具有自主知识产权，2009年获得黑龙江省自然科学一等奖。

项目编号： 50126

项目名称： 船载矢量水听器

项目简介：

本项目受国家自然科学基金项目资助。

本项目主要研究障板条件下矢量声场分布和矢量水听器声学接收特性的变化规律，建立障板条件下矢量信号处理模型，为船载声纳高性能声纳的研究提供基础理论依据。各种声学障板条件下矢量声场建模与矢量水听器接收性能的变化规律，在国内外未见报导，具有一定程度的开创性意义。首先提出各种声学障板条件下矢量水听器信号处理模型的建立，国内外目前未见公开报道。

项目给出了典型声纳障板近场声散射声场的解析解，建立典型障板附近矢量水听器及其基阵声信号物理模型，并提出了相应的信号处理方法，通过此项技术的研究，对于提高我国船载声纳性能，增强我国海洋监测的科研能力具有重要的意义。经过本项目的研究，后续推广科研项目7项（其中前5项已经获得批准开展研究），总经费1440万元。

2011年，“矢量水听器XX及其应用”获得国防科学技术进步一等奖。2012年，“矢量水听器XX及其应用”获得国家科学技术进步二等奖。2011年，项目研究成员胡博的博士论文“基于矢量阵近场声全息技术的噪声源识别方法研究”获得2011年全国优秀博士学位论文提名奖。

项目编号： 50127

项目名称： 深水高精度水下综合定位系统

项目简介：

声学定位系统是大洋开发的必备手段，它能够提供海底勘查设备如ROV和AUV等重要的定位、导航和通讯支撑。水下定位技术是解决我国大洋和浅海资源勘探、开发的关键技术。为建立水下立体高精度定位系统，解决水下探测和作业的高精度定位问题提供了技术装备。

本项目受国家“863计划”项目资助。以“向阳红9”船为依托，以深水载人潜器为目标，研发一套高精度深水综合定位系统，达到国际先进水平。主要技术指标：作用距离8km，超短基线最高声学定位精度：0.2%R，综合定位精度优于1m，项目目前已进入样机建造阶段，投资规模为国拨经费1320万。

项目以载人潜器为平台，可直接服务于我国在太平洋地区的海底矿产资源调查任务。项目成果也可直接运用于大洋一号船及深海空间站等以满足深海工程和大洋调查需求。实现我国水下定位系统自主产权，初步形成产业化基础，为我国大洋矿产资源和油气资源的勘探开发利用提供该技术支撑。同时该项目的完成将引领国内水声定位技术的发展 ，打破国外的技术封锁，达到国际先进水平。

项目编号： 50128

项目名称： 超短基线定位系统

项目简介：

本项目受国家“863计划”项目资助。

以“科学号”船为依托，为深拖配装一套超短基线定位系统，课题完成后形成国产超短基线定位系统的定型样机，达到国内领先水平。主要技术指标：作用距离8km，最高声学定位精度：0.2%R，项目目前已进入海上试验阶段，投资规模为国拨经费565万。

项目成果直接运用于“科学号”船及深拖上以满足该船的海洋资源调查调查需求。实现我国首套国产深水水声定位设备的永久性装船，打破国外的设备一统天下的格局，达到国内领先水平。

项目编号： 50129

项目名称： 微小型相控阵声学流速剖面仪

项目简介：

哈尔滨工程大学经过近10年的技术积累，目前已研制成功300kHz双轴共体微小型相控阵ADCP，并且形成系列产品样机。相控阵ADCP的最大优点是只需利用一个平面阵，对该多元基阵进行相控，可同时形成4个向斜下方发射的波束。它代替了一般多普勒计程仪采用4个单独的活塞型换能器各自形成一个波束的方法。其优点是基阵体积减小，在相同的工作频率下，尺寸只相当常规基阵尺寸的四分之一左右，而且无需进行声速补偿。声学多普勒流速剖面仪（ADCP）是一种重要的现代海洋开发仪器。本系列产品可以在水下微小平台上使用获取海洋流速剖面信息，是目前国际同类产品中尺寸最小的。

项目成熟概况 产品成熟，国际先进水平。

项目编号： 50130

项目名称： MAVS新型高精度三维流速计

项目简介：

本项目受国家“863计划”项目资助。

“MAVS新型高精度三维流速计”课题设计并实现的三维流速计是一种高精度的测流设备，具有很高的设计指标。通过对系统指标的分析和技术方案的论证，提出通过时间放大方法进行微小时差的测量以及采用小流场扰动的声学传感器结构来实现和保证高精度的流速测量。通过采用新型集成电路并结合高稳定度的模拟电路使得在技术上具有一定的先进性和创新性。经过测试电路和水池试验验证了技术方案的可行性，达到了系统设计的要求。

MAVS新型高精度三维流速计的主要技术指标如下：

1、流速测量：范围，±0～6m/s；精度，±3mm/s;

2、声速测量精度：±0.05m/s;

3、具有温度、压力、电导率测量传感器;

4、工作海深：2000m水深;

5、连续工作时间：>8小时;

6、方位测量精度：0.5°，倾角测量精度：0.2°。

本课题是针对我国海洋动力参数快速检测传感器的薄弱环节，跟踪国外技术发展，研究高精度流速测量的技术和方法；通过对国外技术发展的跟踪研究，对于国内在流速测量传感器涉及的小型尖锐指向性、高耐压声学传感器设计和研制，以及对流场影响较小的声学探头结构设计和精密加工方面都有一定的促进作用。

项目编号： 50131

项目名称： 便携式高分辨浅水多波束测深仪系列产品

项目简介：

本项目“便携式高分辨浅水多波束测深仪”系列产品是哈尔滨工程大学十几年来独立自主研制成功的国产高精度、高分辨的水下地形测量设备，主要技术达到国际先进水平，是我国海洋工程、海底资源调查、水上安全航行保障与搜救领域迫切需要的高新技术产品。

本项目技术来源于我校1999年获得原中国船舶工业总公司部级科技进步一等奖的条带测深仪。2006至2012年以此为基础，通过国家“十一五”863计划、国家自然科学基金、高等学校博士点基金、水声技术国防科技重点实验室基金等项目支持，我校又研制成功了拥有5项国家发明专利、3项软件著作权、国内首创的“便携式高分辨浅水多波束测深仪”系列产品。该系列产品已拥有不同技术指标和特点的HT-300S-W高分辨多波束测深仪、HT-300S-P便携式多波束测深仪、HT-180D-SW超宽覆盖多波束测深仪三个型号。

本系列产品具有自主知识产权，已获多项国家专利，有便携式多波束测深仪：ZL200610151239.4；多波束宽覆盖海底地形地貌探测装置：ZL200610151240.7；基于乘法型数模转换器的可控增益通用变频器：ZL200710144559.1；超宽覆盖多波束测深侧扫声纳装置：ZL200710144563.8；多波束超声波探鱼仪：ZL200610151002.6。

同时，本系列产品或多项国家奖项，有中国国际工博会产品三等奖（2007）；黑龙江省科技进步二等奖（2009）；海洋工程科学技术奖技术发明二等奖（2011）；浙江省科技进步二等奖（2011）；中国专利优秀奖（2011）。

本系列产品市场前景十分广泛，目前国内每年耗资数亿元高价进口。其产品技术已进入试生产阶段并实现市场销售，但由于该系列产品属于高技术、高投入、高产出类型，目前尚缺乏产业化资金支持，只能等待用户订货后再组织生产，产品供货周期偏长，暂时还无法满足国内大批用户的需求，限制了其市场竞争力。

该技术填补国内空白，达到国际先进、国内领先水平，并逐步形成多波束测深声纳产品生产能力，因此，其经济效益有：

(1)国内浅水多波束测深声呐技术实现突破，将制止国外产品漫天要价，节省大量国家进口资金；

(2)国内浅水多波束测深声呐技术性价比很高，仅为国外产品的几分之一，随着国内用户的推广应用，将逐渐替代国外产品，甚至出口到其他频海或水域丰富的国家，其潜在的经济效益非常巨大。

本项目成果的社会效益表现在：

(1)项目预期成果中的独立自主知识产权将促进我国水下声学仪器微小型化、国产化进程，实现替代国外进口，满足水下各种作业平台需求，社会影响强烈，民族自信心增强。

(2)在海洋工程与海洋开发领域推广应用，促进我国海洋专属经济区划界、海洋资源勘探与开发，特别是南海与东海海底石油和天然气资源的开发利用，对保证我国能源战略发展具有重要意义；

(3)在江河湖泊水下环境探测中的应用，将促进内河水域水情监测、河道疏浚、数字航运技术的发展，对保护水资源、利用水资源具有重要意义；

(4)在水下和界河勘察中的应用，将加强我国水下防卫力量，维护疆土权益、保为国防安全发挥重要作用；

综上所述，本项目成果应用领域广泛，需求量会随着国产化进程的进行而不断增加，据国外权威期刊统计，我国近年新增加的多波束测深声呐设备位居全球第一，国内外国产品代理商数量增加也很快。目前已有多家代理国外产品的公司，寻求代理项目组专利产品便携式多波束测深仪，因此，本技术如果能够通过产学研多方紧密合作，联合进行产业化，其应用前景和经济社会效益十分显著。

项目成熟概况 产品成熟，填补国产小型多波束测深仪的空白，国际先进水平。

HT-300S-W高分辨多波束测深仪：小批量生产阶段；

HT-300S-P便携式多波束测深仪：小批量生产阶段；

HT-180D-SW超宽覆盖多波束测深仪：样品阶段。

项目编号： 50132

项目名称： 远程、矢量、全双工水声通信设备

项目简介：

本项目属于水声和海洋声学技术领域。

本项主要研究高速、远程、稳健的水声通信技术，突破了多项关键技术，研制了两种可工程应用的水声通信系统，获得了多项具有自主支持产权的研究成果。

1、远程水声通信技术

研究了水下扩频通信技术，采用多普勒搜索跟踪及RAKE接收机技术解决了浅海、运动条件下的远程、低功耗水下通信的可靠性问题。通信速率为35bps，在15公里的范围内误码率低于10，最大通信距离超过25公里。该指标为国内先进水平。

研究了宽带正交多载波扩频调制及改进的RAKE接收机技术，海上试验的通信速率为115bps，误码率10-4。研制了多节点水下数据无线传输设备，已成功应用于港口堤坝安全监测中。实现了岸基单元对水下节点的遥测及节点数据回传，传输距离超过6公里。该成果已达到国内领先水平。

2、高速水声通信技术

为解决水下声通信速率过低的问题，研究了OFDM水声通信系统中的宽带匹配、子载波调制、高速信号处理等技术，在浅水水平信道实现最大通信距离3.5km，最大通信速率50kbps以上，最低误码率10-6。垂直信道情况下，实现实时视频传输，通信速率为53.2kbps，误码率为10-5。目前只有美国和日本进行过类似的试验，该指标达到国际先进水平。

3、全双工水声通信技术

创新性的提出了基于矢量传感器的全双工水声通信技术，采用OFDM和扩频两种通信制式和基于矢量传感器的收发分置的设计方案，综合频分、码分和空分等多种技术手段，首次成功研制了3个具有多用户和全双工通信能力的水下通信网络节点。经过了湖上和海上试验的验证，该节点可在5公里距离上可同时接收其它两个节点通信数据（多用户通信），或在向另一方发送通信信号的同时接收其它节点信号（全双工通信）。上述技术属独创性的研究工作，在国内外未见同类研究成果，达到了国际领先水平。

远程、高速、全双工水声通信技术具有独创性，技术先进、节点性能稳定，综合指标达到国际先进、国内领先水平。

项目目前已经通过结题验收，并已经行成果鉴定。

本系列产品具有自主知识产权，已获多项国家专利，有ZL200810064110.9 一种用于水下机器人的通信转发系统；ZL200810064060.4一种用于透镜声纳的信号处理系统；CN101055311（公告号）一种多波束剖面声纳信号处理装置；CN101404545（公告号）水声通信处理平台；CN101777939A（公告号）实时水声通信中基于DDS的多普勒补偿装置；CN101795160A（公告号）应用于水下通信系统的值班电路及处理方法；CN102253362A（公告号）基于时间反转镜技术在水下定位中的方法。

同时，本系列产品或多项省部级奖项，获得黑龙江省科技进步三等奖，获得黑龙江省高校科技进步二等奖。

本项目应用实例，1)远程、高速、全双工水声通信技术已成功应用于中交天津港湾工程研究院有限公司开发的海上构筑物自动监测系统中。解决了海上构筑物的监测信息及时出水问题。2)远程高速水声通信技术应用场景也越来越宽泛，在海洋环境监测、AUV/UUV远程遥控、水下目标搜救、资源勘探与开发、水下全球定位系统和海底水声传感器网络等方面得到越来越普遍的应用，今后将会有更多的大众市场被开发出来。

项目的转化程度高，具有较强的示范、带动和扩散能力，提高了水声通信行业的和系统创新能力，对水声和海洋声学的发展具有很大作用。推动通信技术、通信节点材料通信节点设计等相关领域的技术创新，促进装备制造和信息通信等行业的技术升级，促进社会经济可持续发展。

项目编号： 50133

项目名称： 甚低频水下声源

项目简介：

该项目属国家“863”计划海洋技术领域中的“海洋环境立体监测技术”专题，主要研究甚（超）低频段声发射技术的实现方法，研制出了甚低频电磁式水下声源和电动式超低频声发射换能器。该研究成果具有体积小、重量轻、工作频带宽、超低频发射的特点。甚低频电磁式水下声源工作频率80Hz,声源级184dB；经过技术凝练，电动式超低频声发射器形成了一套技术成熟、性能稳定的“超低频水下声发射系统”产品。该产品工作频带10Hz-1kHz，最大声源级160dB，目前已被中科院声学所、中船重工726研究所等十余家单位采购。

“超低频水下声发射系统”获得了2012年黑龙江省科技进步三等奖。

“超低频水下声发射系统”目前在国内具有较高的市场占有率。基于该系统研制的自航式声诱饵等水声对抗设备属于消耗品，市场需求量大，因此该系统具有广阔的市场前景；甚低频电磁式水下声源可用于海洋声学实验研究，如监测海域的温度、盐度，为保护海洋生态环境提供数据参考，也可用于海洋工程装备，如进行海底地质地貌普查、油气和矿产资源探测与开发，具有较好的经济效益和社会效益。

项目成熟概况 该成果目前技术较为成熟，产品性能稳定，处于小批量生产阶段，产品已被国内十余家单位采用，用户反响良好。

项目编号： 50134

项目名称： 标准声发射器

项目简介：

标准声发射器包含四只压电圆管换能器，工作频带分别为2kHz-8kHz、8kHz-20kHz、20kHz-40kHz、40kHz-80kHz，最大声源级分别为200dB、190dB、195dB、192dB。

该产品属于水声技术领域基础性试验条件保障设备，国内各水声技术、海洋工程研究单位都有需求，市场前景广阔，使用该产品研制的声呐浮标等水声对抗器材属于大批量消耗品，市场需求量大，具有较好的的经济效益和社会效益。

项目编号： 50135

项目名称： 深海换能器

项目简介：

深海换能器是为适应我走向远海和国家深海发展战略提出的。各种深水潜航器、深海声学节点离不开能够适应深海压力环境的水声换能器，海洋工程领域中深海地质地貌普查及深海油气资源勘探需要深海低频大功率声发射设备支持。

深海换能器系列包含压电圆管深海换能器和Janus-Helmholtz深海换能器，可用于深海水声通信、低频主动声呐和深海资源勘探设备。其中深水圆管换能器系列工作频率分别为5-11kHz和7-17kHz，最大声源级分别为194dB和191dB，工作深度6000米；深水Janus-Helmholtz换能器工作频带500-2kHz，最大声源级200dB,工作深度3000米。

该产品解决了水声换能器高静水压环境下结构耐压问题，且该环境下仍具有良好的声学性能。因此深海换能器市场前景广阔，具有较好的的经济效益和社会效益。

项目编号： 50136

项目名称： 大深度水下高可靠性应答器

项目简介：

本项目受国家“863计划”项目资助。

课题研发了具有自主知识产权的高可靠深海释放器原理样机，所研制样机具有可靠传动装置、可靠的释放控制盒可靠应答功能。释放器最大工作水深6000m、最大作用距离可达8000m，项目目前已经顺利通过验收。

在已取得的成果基础上，可以经过后续工程化满足深海海洋工程的需求。目前该项目的技术成果已经在深海综合定位系统等中间得到应用，为我国海洋科学调查、大洋矿产资源和油气资源的勘探开发提供高技术支撑。

本产品具有自主知识产权，已获多项国家专利，“一种相控信号发生器及相控方法”申请号：201110072076.1，“一种不用D/A变换器幅度连续可变的信号产生方法”申请号：200810064289.8。

项目编号： 50137

项目名称： 实时高质量数字化水声语音通信系统

项目简介：

与水声数据报相比较，水声语音通信更加直观、真切、柔软和更能可靠的传送信息，尤其在传送紧急命令和汇报紧急情况时，语音通信更有优势。开发深海油气资源要有更复杂的技术，需要有母船、水下作业机器人和深海固定开发基站协同作业。无线水声通信具有灵活、方便、经济、不存在电缆缠绕等问题，是当代海洋资源开发和海洋环境立体监测系统中的重要技术组成部分，可将水下传感器、试验仪器、AUV/UUV等获得的数据通过声学途径实时传输到岸上，亦可将母船的控制命令下传给水下用户，具有广阔的应用空间。发展水声语音通信，使深海空间站、水面保障船、穿梭潜器三者之间具备语音通信能力，是安全的保障，是高效作业的必须的信息支撑。

国内在该领域起步较晚。哈尔滨工程大学多年来取得了一系列成绩，提出了Pattern时延差编码通信体制，研究了OFDM、MFSK、QPSK、自适应均衡等技术，信道仿真技术，矢量信号处理及矢量通信技术，成功完成了多次湖上和海洋长距离水声数字语音通信。该实时高质量数字化水声语音通信系统通信距离可达10公里以上，误码率低，所需带宽小，语音质量令人满意。

项目成熟概况 国内先进水平。

项目编号： 50138

项目名称： 光纤甲烷气体监测系统

项目简介：

光纤甲烷气体监测系统是利用光谱吸收原理，实现对甲烷气体的在线实时监测。激光光源通过光纤传输到检测气室后，通过光纤返回到信号处理部分，信号处理部分对接收的光谱信息进行处理，提取甲烷气体浓度，该系统具有精度高、本安、监测速度快、远距离传输等优点，能够煤矿、化工以及其它场合。

主要技术指标：测量精度优于250ppm。

项目编号： 50139

项目名称： 基于传导电流场理论的矿井透地应急通信系统

项目简介： ：

我国矿藏资源丰富，仅煤矿矿井约1.5万座。煤炭占我国一次能源生产和消费结构中的70％左右,预计到2050年还将占50％以上,因此,煤炭在相当长的时期内仍将是我国的主要能源。另外，我国还有大量的各类金属矿井。就是说，有大量的人员从事井下工作，发生灾难的事情也时有发生，他们的人身安全及科学调度问题是不容忽视的。

无线通信是地下工程如煤矿、金属矿山开采中重要的通信方式之一。特别是在灾害发生，其他通信方式失效时，无线通信往往成为应急情况下唯一的联系方式。在发生灾害时，通常有线通信信道可能已被破坏，这就阻碍了救护队员与被困人员的联系，从而导致被困人员伤亡。如果能对被困人员的状况、位置有准确的了解。就可以指导救护人员，避免不必要的伤亡。因此，发展井下无线通信使矿井下信号穿透上面的沉积岩层直接到达煤矿地面中心站，成为保障矿井安全的必要措施。

目前我国还没有真正的透地通信设备问世。矿难发生时，传统通信手段往往会失去效能。而采用电偶极子天线，基于传导电流场理论实现透地信息传输是解决该问题行之有效的方法。

该项目针对国务院及国家安全生产监督管理总局对矿井事故应急救援的迫切需要，利用传导电流场具有在导电及半导电媒质中传播的机理，采用电偶极子天线，研制了高可靠矿井透地通信系统，成功进行了外场测试实验。可以实现矿井事故后的应急告警、应急通信及人员定位功能，能够极大地提高救援效率，填补我国矿井透地应急通信技术应用领域的空白，可以带来巨大的经济及社会效益。

性能指标：

穿透深度：1000米；				功率：50瓦-100瓦；

工作方式：半双工；				材料：不锈钢；

供电方式：蓄电池供电；			支持语音与液晶显示功能；

工作频率：根据地层结构及信道物理实验仿真结果而定。

项目编号： 50140

项目名称： 北斗二代空时自适应抗干扰天线技术

项目简介： ：

空时自适应处理被广泛用于信号检测技术，如雷达、声纳、卫星通信、地震等领域。项目的重点是研究卫星接收端基于自适应信号处理技术的抗干扰天线。空时自适应抗干扰天线技术是从空、时二维分析输入信号的特征，在不增加阵元个数的情况下，大大增加了天线阵的自由度，从而能够增加抑制干扰信号的数量，尤其是提高了卫星接收端抵抗多个宽带干扰的能力,从而降低卫星导航接收机的误比特率,提高导航精度。由于空时自适应处理需要对庞大的矩阵数据进行计算，而处理器很难做到，因此以降低硬件信号处理量为目的抗干扰算法是项目研究的重中之重。

北斗二代加速发展使中国卫星产业步入“黄金十年”,导航市场需求急剧增长。一方面,我国军用导航系统需要卫星抗干扰技术作为精确指挥控制、精确打击和精确兵力的保障；另一方面，民用通信、汽车导航、民用导航测绘依靠卫星抗干扰技术提供精准的导航、定位和授时功能。

北斗设备2011年逐渐进入爆发期。北斗二代导航系统的建立将拉动北斗二代导航抗干扰系统、导航芯片、导航终端、授时设备等相关卫星应用市场的快速增长。2008年中国卫星导航应用领域产值284.80亿元，其中军用占5%。根据测算，2020 年中国卫星导航产业预计达到4000亿。按照国际地面设备通行25～30％的占比、北斗多模导航地面设备80％的国产化率比例，其中军用占5%，抗干扰系统占导航设备成本的10%，2020年我国北斗抗干扰天线的市场规模将达到5亿左右。

性能指标：

输入基带信号带宽：20.46MHz

干扰信号类型

连续波：频率位于导航信号带宽内；

扫频连续波：频率位于导航信号带宽内，扫频带宽≤50KHz，扫描速率≤2.5kHz/s；

窄带干扰：中心频率位于导航信号带宽内，带宽≤导航信号带宽10%；

宽带干扰：中心频率位于导航信号带宽内，带宽≥导航信号带宽10%；

干扰信号功率与卫星信号功率之比为10~93dB；（卫星信号功率为：-133dBm）；

干扰入射方向：方位0°～360°，俯仰：0°～90°；

干扰数量：3个

抗干扰能力：70dB

项目编号： 50141

项目名称： 像素级高清视频网络化实时传输和多播显示系统

项目简介： ：

本项目针对物联网发展，利用现有网络基础条件，设计一个网络化实时高清视频传输与多播显示系统。该系统由视频编码和译码节点两部分组成，利用百兆路由器进行交换，将本地视频信号预编码处理后，经以太网帧传输至译码端送液晶屏幕显示。对具备网络接口的小型计算机设备，如平板电脑、笔记本电脑等具备计算能力的设备则无需视频译码节点的译码辅助，可直接通过专用软件在本地操作系统上进行播放显示。

项目编号： 50142

项目名称： 短波/超短波信道模拟器

项目简介： ：

短波天波通信作为一种抗毁性强、成本低的远距离通信方式一直起着不可替代的作用。对于室外测试的复杂，实验室环境下模拟与测试短波通信是必要而经济的。基于此本项目实现了以FPGA为核心处理器、DSP作为协处理器的基于Watterson模型的短波信道模拟器的软硬件平台。能够灵活的实现多径时延和衰耗参数可控、信号多普勒频移、功率可控高斯白噪声的叠加功能。

本项目拥有广阔的市场应用前景，短波广泛应用于通信系统：民用方面，可用于民用救灾应急，海洋作业的指挥调度救援和偏远山区通信保障，民用航空地空通信等系统的数据传输；由于其抗毁性强，在军事方面也有广泛应用。这些系统在研发测试与故障分析方面都离不开短波信道模拟器的对实际环境的模拟。

性能指标：（1）衰落模型：平面大地传播模型、海洋传播模型、瑞利模型、赖斯模型；（2）功率谱型：经典功率谱、高斯谱、赖斯谱；（3）载波频率：3MHz~2GHz；（4）工作带宽：1KHz～2MHz；（5）多径数：≤5；（6）最大延迟：≤10ms；（10）延迟精度：2ns；（11）输出信噪比：-20dB～20dB；（12）多普勒频移：-200Hz～400Hz；（13）多普勒频展：0.1Hz～100Hz；（14）干扰样式：噪声调幅干扰、噪声调频干扰、随机振幅键控干扰、随机调相干扰、随机频移键控干扰、随机单频干扰、梳状谱干扰、转发式干扰；（15）高斯噪声：1MHz～10MHz带宽可调。

项目编号： 50143

项目名称： 基于高精度人脸识别的智能监控系统

项目简介： ：

本项目开发了基于国际前沿的图象处理技术的新一代“智能生物识别系统”,为人脸、指纹等生物特征自动识别以及智能安全监控提供全新的快捷、可靠的方法.该技术解决了复杂光照条件下人脸图像识别与多姿态人脸图像识别等技术瓶颈问题，将在多种复杂光照条件和不同角度下人脸检测准确率提高了20%以上，使人脸识别和够达到真正的商业应用，从而满足当前我国在智能监控和安防领域的迫切需求。

性能指标：

1. 识别正确率达到99.2% (500人数据库)；

2. 注册时间：自动模式小于10秒；人工模式小于20秒；

3. 识别时间：小于1秒；

4. 监控距离可大于5米（从人脸到摄像头的距离）；

5. 匹配模式：1:1或1:N；

6. 中远距离人脸识别率：> 95% （距离 6米、小样本、正面脸相(小于20°、室内光照条件下。

该技术作为辅助手段可用于司法领域，进行身份验证、罪犯识别等；在商业上也有许多潜在的应用，如银行信用卡的身份识别、出入境管理、机场等地，不但可以提高系统运行的效率，也可以大大增强公民日常生活的安全性，先进技术手段的运用使得本项目的人脸识别技术具有在国际上处于领先地位的准确度和可靠性，从而使系统达到真正实用。该项技术可以有效降低安防系统的管理成本，具有易管理、高鲁棒性、灵活性的特点，必将在商业以及公共安防领域将到广泛的应用，产生巨大的社会效益和经济效益。

项目编号： 50144

项目名称： 直升机关键技术(宽带无线信号辐射源识别与定位系统)

项目简介：

针对目前电子侦察领域辐射源信号识别与定位研究工作中亟待解决的关键问题，本系统主要攻克的关键性技术难题和瓶颈具体包括雷达脉内宽带信息的高斯噪声与窄带干扰抑制技术、多分量雷达及通信辐射源信号盲信息分离与提取技术、雷达及通信信号分选特征获取与分选识别技术、机载无源定位技术。获得2011年度哈尔滨市科技进步二等奖；获得2012年度黑龙江省科技进步三等奖。

主要技术指标：

1.宽带体制通信及雷达信号干扰抑制技术指标

在输入信噪比为0dB时采用干扰抑制处理技术使输出信噪比预期改善10dB以上。

2.通信信号调制模式识别技术指标

完成信噪比10-20dB条件下的数字与模拟调制识别、模拟调制模式识别、数字调制模式识别功能；通过包络、瞬时频率、谱密度、高阶累积量等信息提取调制模式识别特征，上述特征参数提取与识别技术可用于区分AM、2ASK、4ASK、2FSK、4FSK、2PSK、4PSK、QAM、MSK等调制模式通信信号，识别准确率达到85%以上。

3.雷达信号分选技术指标

硬件实现雷达信号聚类分选，分选准确率预期达到80%以上。

4.雷达脉内特征提取与识别技术指标

完成信噪比10-20dB条件下的脉冲压缩体制雷达信号的识别，采用新的调制特征识别参数的特征提取技术包括：相像系数特征、熵特征、复杂度特征和模糊函数主脊切面特征等。实现雷达信号的分离、分选、识别。识别准确率达到85%以上。

5.定位系统指标

可实现机载单站多目标无源定位。

项目编号： 50145

项目名称： 飞行器与船舶导航双模式精确测向系统

项目简介： ：

该研究成果——飞行器与船舶导航双模式精确测向系统，是信息探测设备，是增加飞机多层次航道、保证船舶在夜间航行的重要基础设施。它采用了P波段被动测向模式和红外成像测向模式，P波段被动测向模式的测向方案为相位干涉仪测向和空间谱估计测向相结合，既保证大的测角范围同时保证高的测向精度，再结合红外成像对目标精确测向，多种测角结果经数据融合后得到目标精确的角度信息，从而实现对目标的精确定位。

P波段被动测向模式主要由6天线系统、6通道微波接收机和多部信号处理器组成，其中信号处理器有如下的部分：5通道数字接收机、空选窄波门产生器、匹配跟踪波门产生器、相位干涉仪处理与控制器、空间谱估计信号处理器、融合通信处理器等6个处理器；红外成像测向模式包括红外成像探测系统、红外图像信号处理器、和通信模块三部分。

性能指标：

①工作频段：无线电测向系统：P波段；红外成像系统：3-5μm；

②系统灵敏度：对雷达：-75dBmW；对通信信号：-100 dBmW；红外成像的灵敏度：其作用距离15km；

③系统的测角精度：无线电测向：1°∕σ，红外测向:  ；

④动态范围：无线电系统：110dB；红外成像：45dB。

项目编号： 50146

项目名称： 大型燃气轮机温度检测与健康检查专家系统

项目简介： ：

燃气轮机涡轮叶片工作温度是保证燃机安全运行的重要参数，提高燃气轮机运行效率必然要提高燃烧温度，对涡轮叶片的加工、使用和维护带来更高的要求。目前只能通过涡轮叶片热辐射能测量温度。本成果能够在机匣探孔测量涡轮叶片温度。该成果主要用于大型发电燃气轮机、移动燃气轮机电站，大功率船用动力系统的涡轮温度监测与健康检查，叶片制造过程中的冷却效果检测。

涡轮叶片工作温度是燃气轮机研发、生产过程中必须测量的。拥有自主知识产权，设备检修维护升级方便，可用于各类燃气轮机、发动机叶片的测试，对国内发动机基础研究十分有益。该技术可及时发现涡轮叶片温度升高、异常，及时报警提示检修，延长检修周期，经济效益明显。

温度测量范围500至1000度；测温系统准确度为0.2%+2.0℃；可测面积1.2mm直径区域的温度；测量响应时间为2us。精确叶片温度场可与叶片冷却气道对应，建立了每台燃机涡轮叶片温度分布图谱，可能作为叶片寿命估计、质量评价的重要依据。

项目编号： 50147

项目名称： 汽车轮胎温度压力无线监测系统

项目简介：

汽车轮胎温度压力无线监测系统是为合作企业研制的新一代产品。所采用的无线传感器技术和智能接收机技术具有自主知识产权。目前该产品已由合作企业大批量生产。压力检测范围：1~13个大气压；温度测量范围：-40~125℃；使用中心频率为433.92MHz,压力温度监测周期4s,可同时监测轮胎数15个，具有报警功能和智能图形显示界面。接收灵敏度-109dBm,工作温度：主机-40~85℃,传感器-40~125℃,传感器发射功率13dBm,寿命5~10年。满足最新国家GB标准和各种车型使用要求，性能超过国内外同类产品技术指标达到国际领先水平。

项目编号： 50148

项目名称： 动压马达动态特性测试系统

项目简介：

本项目针对惯性器件-动压马达的技术指标进行测试，采用自重法对动压马达气膜刚度进行测量，通过应用激光传感器与电容传感器对动压马达的轴向和径向参数进行精确测量，实现动压马达动态特性测试。

主要技术指标：动态气膜间隙测量标准差为0.01üm；

项目编号： 50149

项目名称： 大功率高效率软开关氙灯电源

项目简介： ：

所研制的大功率高效率软开关氙灯电源采用了软开关技术，该技术很大程度地改善功率电子器件的工作环境、提高氙灯电源的效率和可靠性，并能有效地减小电磁污染(EMI)和环境污染(噪声等)。该电源是大功率氙灯的配套电源，可用于高级体育场馆照明和海上、野外照明等要求高强度照明的场合。

技术指标：

输入电压：220V /50Hz 或者380V(三相电50Hz)，额定输出电流145A，输出直流电流的稳定精度：1%，额定输出情况下的效率：>85%，输出直流电流的调节范围：70-150A，空载直流电压：95V，峰值纹波因数：2.5%，重量：小于30公斤。并已经形成系列产品有3kW,5kW和7kW三种产品，适合相应的氙灯使用。

以我市哈尔滨哈影电影机械有限公司为例，所研制的氙灯电源作为电影机的配套电源，可大幅度提高电影机的整体性能，降低成本，增强产品的竞争能力，有利于占领国内外市场，创造经济效益。所研制的软开关型氙灯电源具有高效节能绿色环保的特点是传统可控硅型电源的替代产品。

项目编号： 50150

项目名称： 实时在线轮轨疤痕检测平台

项目简介：

哈尔滨工程大学研制的基于DSP及嵌入式处理器的轮轨疤痕检测平台在哈尔滨铁路局机务段进行了两年的试应用。应用以来该检测平台明显提高了对扁疤检测控制的效率、质量和监管水平，有效缓解了由于车轮扁疤引起的事故安全隐患；利用该项成果的数字处理技术可以有效推动铁路安全管理的现代化水平；运用该系统的现代计算机处理和网络技术可为测试人员和检修专业人员提供现代化数据测量手段和可靠的技术保证，大大减轻了检修人员的劳动强度和维修成本。

主要技术指标：

1.采用ARM-VxWorks嵌入式处理器控制和高速浮点TMS67xx系列DSP数据采集与信号处理技术，可在列车快速运行中同时控制完成多路不同信号实时采集和处理，实现了真正意义上的轨道车辆在线实时平轮检测；并可通过网络实现远距离数据传输，满足现代安全实时管理与工程维修的需要。

2.研发出适用于实验室开发环境下的基于ARM和虚拟仪器的多路同步轨道车辆平轮模拟信号源。该装置可以实现将现场一次性采集的原始数据转换并还原成现场的平轮模拟信号，是实验室环境下快速研制轨道车辆平轮检测系统的必备装置。对加快我国轨道车辆平轮检测的研发具有非常重要实用价值。

3.基于数据库和TCP/IP协议以及多功能可视化屏幕的平轮实时监测管理等技术，实现了实时测速、平轮定位（即计辆、计轴、计侧）、平轮报警、计时、平轮数据及波形实时显示以及数据库存储与随机查询功能。

4.在轨道车辆平轮信号处理中，将S变换等时频分析方法用于平轮起振点的判决，最大限度地克服邻轮干扰，有效地提高了平轮定位的准确率和高效性；采用S变换与信号短时能量判别方法确定平轮可能存在的范围，提高了检测的抗噪性，降低了算法对幅值的敏感性，有效地减少了漏检、误检率；同时引入位置补偿、速度补偿、重量补偿等算法，有效地提高了平轮定量检测质量、精度、预报警准确性。

交流电源220v，电气系统及器件选择符合工业标准（室温：+5～+40℃,室外：-45～+60℃，可靠性＞5*104小时），电气系统可维护性（板级维护）小于6分钟，适应车速＞30km/h（实测45km/h），预报级别功能报警级(1.0mm)，预报警（0.3mm），平轮探测捕获率＞95%，自动计轴、计辆，计轴误差：不大于3%，计辆误差:不大于1%。

项目编号： 50151

项目名称： 遥控小型潜器ROV

项目简介：

该产品是一种可以针对不同用途更换传感器及作业设备的微小轻便型检测用途的有缆水下机器人。该技术在过去一直被国外企业所垄断，国内现今销售ROV的公司均为代理国外产品。该机器人是通过脐带缆为机器人提供能源，控制信号及探测器信号也可通过脐带缆中的光纤传输。需要人工作业或检测时可切换到手动操纵模式，由操纵手控制机器人进行相关的作业任务。如需对指定水域的特定目标进行搜索时，可切换至自动模式，通过水下模式识别技术进行自动搜索。因为脐带缆供应电力，所以可以长时间的进行搜索工作。该机器人中应用到的几项关键技术均具有自主知识产权，如浮力材料、防水推进器、水下视频设备、运动控制器等，因此该系列产品具有强大的后续开发潜力。该机器人应用领域广阔，可以免去蛙人下水的诸多不便及危险发生，降低检修成本提高检修效率。也可对相关水域进行自动排查或定点监控。并且还可以广泛应用于海洋能源开发领域，可应用于海洋开发装备的安装、工作监控以及故障检修等。该设备是人类在海洋及各种水域进行相应活动时不可或缺的辅助设备。

主要功能特征：

深度等级：150m

尺寸：长度x宽度x高度：450mmx270mmx210mm

重量：空气中：6.0kg（13.3lbs）

水中：中性，通过底部圆筒铅块重量调节

速度：3.5节

推进和动力

推进器：3推进器：2水平方向（向前／向后），1垂直方向（向上／向下）

蓄电池：NiMH电池，3小时自主供电（潜器＋操控台）

外部供电：110-220V交流电–可同时ROV操控＋电池充电

ROV虽然在技术上没有AUV那么复杂但是现如今国内还没有一个可以完全成品化的ROV产品，据了解国内现在各单位使用的ROV多是从美国、法国进口来的，08年奥运会国安部门就进口了多台美国的ROV用在水下安检，每台的价格都在30万元以上，由于没有国产化进口的ROV产品价格非常昂贵使用率很低。

项目编号： 50152

项目名称： 多点定位的机场场面协同监视技术

项目简介：

目前，我国只在首都机场、上海虹桥和浦东机场以及广州新机场等几个大型国际枢纽机场建设有场面监视雷达，而且其场面监视雷达为一次雷达，主要依靠雷达对移动目标雷达回波的分析计算来探测目标的具体位置，因此对地形、障碍物、天气等外界因素有较高的要求，同时，为尽可能覆盖大的范围，减小覆盖盲区，需要在适当位置建造一定高度的天线塔，通常一次场面监视雷达安装于机场管制塔台的顶部。但是，也不可避免地存在盲区，例如被候机楼、廊桥等遮挡的区域，另外需要和二次雷达数据和飞行计划数据相关，才能获得飞机的标识，而对于场面车辆则无法获得标识。

MDS（Multilateral Detect System）是基于应答机的多点监视系统，为机场场面监视提供了一种与传统一次场面监视雷达不同的重要新手段，它通过地面多个接收机捕获应答机脉冲并计算位置和标识，可以精确地对机场场面和周围地区的移动和静止的飞机和车辆等目标进行监视。系统具有极高可靠性和准确性，可以克服传统场面监视对外界因素较高的缺点，能够完全满足空中交通管制高精度定位的要求。每个地面接收机接收目标的信息，并进行解码、加时间戳，然后将数据传送至目标处理器，目标处理器比较来自多个接收机的报告，根据每个接收机的信号角度信息计算出目标位置。系统有较高的定位精度，不需要附加机载电子设备，可以与任何机载应答机一起工作而不需外加设备，它只有小的室外机箱和非旋转天线，可以很容易的安装在现有的通信塔、跑道或其它建筑物上，并且可以通过很多种通信方式与中央处理器通信。

本项目研究超分辨测向技术的高精度测向性能、快速实现算法和硬件可实现的实时处理技术，使之可以用于实时监测机场飞机目标位置。

项目编号： 50153

项目名称： 动态海浪参数测量技术

项目简介： 潜器通信浮标、水下机器人等需要在海洋作业的系统必须了解作业地点的风浪参数，以便判断是否能在水面作业，或者何种操作方式。而天气预报系统很难精确预报该地点海浪（波高、波数）情况。无风浪条件下，水下深度可以通过压力、声纳等设备获得，但当有风浪时，特别是在浅表面时，直接通过压力计算的误差很大。原因在于没有考虑有风浪对压力的影响，其影响按指数规律变化，接近水面时，其误差接近波高。当深度大于二分之一波长时，风浪对压力的影响可以忽略不计。

采用压力传感器、加速度、计倾角仪和数字信号处理器等器件构成的测量系统，综合预测与滤波技术、轨迹跟踪技术等，获得稳定而准确的浪高、波长数据，可实现10Hz的数据刷新显示，计算结果可以保存在测深系统，也可以传输至其它设备。该系统可以在静止或运动状态下测量风浪参数，计算瞬时水下深度。其水池试验结果显示，误差优于厘米级。正在进行工程化和最后验收实验。

项目编号： 50154

项目名称： 基于智能信号处理和多模态数据融合技术的在线产品检测系统

项目简介：

本项目开发以国际前沿的数字视频技术，多传感器数据融合技术，多光谱计算机图像处理为核心的具有自主知识产权的新一代电子产品在线视觉检测系统，为各类高科技电子产品质量自动监测,流程工业产品成分和质量监控提供快捷、灵敏、准确，可靠的全新技术设备，突破美国KLA-Tencor等公司在此领域的垄断地位和西方国家对我国出口的技术壁垒。

该项目综合了国际领先的纹理特征识别算法，精确的高速频域滤波器，最新的多波段图像识别技术，及独特的多阶层数据融合技术，开发出具有全方位性能的多模态硅片，半导体晶圆等电子产品图像自动识别系统和基于网络的全新图像综合搜索分析软件。该项目是在实施了目前美国、欧洲和国际上最大规模的先进传感器数据融合技术和图像识别系统解决方案项目的实际经验的基础上逐步完善形成的，融合了公司各系列产品的优点，为流程工业自动监测系统解决方案构建了前所未有的高度准确和简洁的低风险平台。

项目编号： 50155

项目名称： 闭域空间移动通信用泄漏同轴电缆

项目简介：

本项目在研究辐射场的解析算法基础上，首次将FDTD法引入到自由空间中泄缆辐射场方向性研究中，并且通过计算机仿真实验，其有效性得到了进一步证实，完善和提高了漏缆的辐射场理论体系，同时，该项目重点研究和提出了扩展漏缆单模辐射带宽的理论和方法并推导出了漏缆外导体上开槽口数目与扩展频带的理论关系，通过计算机仿真实验和对试制样品的测试，其有效性得到了进一步证实，为超宽带泄漏电缆的产业化提供了强有力的理论和技术支撑。

主要技术指标：

(1)使用频带：80-2200MHz（其中150-1000MHz为单模辐射频带）

(2)耦合损耗：55-70dB

(3)辐射角度：±10deg（垂直轴向）

(4)衰减：≤35dB(at 450MHz/1km)

超宽带泄漏同轴电缆的基本使用频带为80-2200MHz，它覆盖了目前世界上所有制式的移动通信（例如：低轨道卫星通信、GSM、PCS、GPRS、CDMA、PAS以及未来3G或4G移动通信等）的工作频带。

项目编号： 50156

项目名称： 现场空间曲线切割和焊接机器人

项目简介：

大直径开孔数控火焰切割机是专门用于在圆柱形壳体上切割相贯圆孔的切割设备，也可以用于在平板或复杂空间曲面上切割投影圆孔。切割投影圆直径可以从300mm～3000mm，并且可以切割变角度坡口。本设备可以应用在造船、海洋工程中大型管结构、石油化工设备、冶金、压力容器制造、车辆和桥梁等行业。功能特点：

1) 圆柱壳体上切割正交孔，偏心孔，能切割连续变角度的上下坡口。2) 可以在平板、斜板上、曲面板上切割圆孔，并切割变角度的上下坡口。3) 可配氧乙炔、等离子切割等切割系统。

我们开发生产的DKK－2型大直径相贯线数控火焰切割机经过了我们多年的研究设计，经过在各种条件下的严格考验，现已成功的应用于我国船舶制造，特别是多次圆满的完成了大直径、大垂直位移和坡口角度变化的高精度开孔，极大地提高了切割质量和生产效率，受到使用厂方的欢迎，本项目荣获2004年黑龙江省科技进步一等奖。

项目编号： 50157

项目名称： 低电压驱动水中多功能微型仿生机器人

项目简介：

该项目基于国家863计划项目“低电压驱动水中多功能微型仿生机器人系统研究”（编号：2006AA04Z248），研制出的水中仿生机器人采用新型“生物型”柔性驱动材料ICPF，该材料具有“人工肌肉”之称，同时还具有传感器功能。该驱动器低电压驱动、无水分解，无噪声、无辐射的特点使其具有极强的隐蔽性和攻击性，目前还未有任何的探测仪器可以探测到。可实现水中爬行、抓取、上浮下潜、自主巡游等功能，解决了电机驱动体积大、灵活性差、噪声大、隐蔽性差等缺点。集ICPF驱动器/PVDF传感器于一体的测控系统的研究，对ICPF驱动器的姿态进行了调控，实现了具有自检测、自调整的仿生微机器鱼闭环测控系统，有效地提高了驱动器的稳定性。而子母机系统充分结合了母机续航能力强的有点，有效地解决了子机续航能力弱的缺点，最大限度地发挥了子机的优越特性。完成了水下环境下的仿生机器鱼系统/分系统模型的演示验证。

2012年获黑龙江省科学技术奖（发明）二等奖。

预计年需求数量为150套，投资规模初期为一千万，达产后年产值为3000万。

项目编号： 50158

项目名称： 四旋翼无人机

项目简介：

四旋翼无人机,采用自主开发设计的自动驾驶仪，软件控制系统、地面控制站。

主要技术指标：机身尺寸：60cm（电机轴距），翼长：300mm，机身高：260mm，有效载荷：300g，起飞重量：1150g，巡航速度：50km/h，飞行高度：1500m，续航时间：20-25 min，最大抗风：5级，起降方式：垂直起降，图像传输：1.2G微波图像传输电台，数据传输: 900M半双工数传电台，动力：6节锂离子电池。

遥控和自主飞行模式可选。可携带摄像装置及小型探测设备，完成情报侦察、地形探测等任务。

项目编号： 50159

项目名称： 测绘航拍型固定翼中小型无人机

项目简介：

全自主研发的飞行控制系统，软件控制系统，地面控制站。

主要技术指标：翼展：2600mm，机身长：1800mm，有效载荷：4200g，最大推力：9000g，起飞总重：11000g，巡航速度：50-110km/h，飞行高度：100-2000m，续航时间：90-160min，最大抗风：7级，起降方式：滑跑起降或弹射/伞降。

项目编号： 50160

项目名称： 巡逻安保机器人

项目简介：

该机器人可按预设轨迹运行或人工遥控运行。并运用其自身携带的前端传感器、视频监控传感器、声音监控传感器、温度和烟雾报警传感器、双向对讲系统完成无线监控和日常巡视任务。

智能安防系统主要以静态视频监控为主，本产品填补动态视频监控空白，可以与静态摄像头监控互补，同时可以降低人力成本，提高监控安防系统效率，社会效益可观。可根据具体需求定制不同层次和功能的安防机器人，市场前景广阔。

项目编号： 50161

项目名称： 医用辅助运输机器人

项目简介：

医用辅助运输机器人为一种医用无人运输车（AGV），具有远程管理调度上位机系统，可按系统预设轨迹运行或人工遥控运行。具备磁导航、视觉导航、GPS导航、光电引擎导航等多种导航功能，用于医院环境的室内辅助使用者完成货物运输任务，协助医护人员向病人快速传递药物。

a) 车体尺寸：1100*60*90mm；

b) 负载：不小于150kg；

c) 电源：采用直流24V蓄电池供电，电池容量36Ah；

d) 驱动形式：差速驱动模式；

e) 最大速度：0.5m/s；

f) 最小速度（无爬行）：0.005m/s；

g) 最大加速度：1m/s2；

h) 转弯角速度：≤π/4 rad/s；

i) 停止精度：≤5mm；

j) 行走面坡度：≤3°；

k) 车体运动最大偏航角：≤5°；

l) 安全性：红外或超声波避障，可设置报警及停止距离，车体边缘设置保险杠；

m) 通信及人机交互：通过无线网络与上位机通信，车体上设置手操器或触摸屏；

n) 导航方式：磁导航、光学导航以及GPS导航方式。

磁导航：采用柔性较高、安装方便的磁带或磁柱作为引导标志，车体上安装磁传感器实现导航；

光学导航：车体上安装CCD摄像头采集地面铺设的色带信息，通过车载控制器的处理实现导航；

GPS导航：通过车载GPS接收机实现车体的定位，并以此通过相关算法软件实现车体运动轨迹控制。 国内先进水平。可小批量生产。投资规模2万-10万/辆。

项目编号： 50162

项目名称： 陆地自平衡机器人

项目简介：

两个车轮位于同一轴线，并分别由直流伺服电机独立驱动，机器人的重心在两车轮轴上方，通过运动保持动态自平衡。可作为代步工具、通勤车、紧急服务、邮件派送、空间探索、战场侦察、危险品运输、灭火、智能轮椅、高科技玩具、多机器人合作、机器人足球、控制理论测试平台等。

(1)转弯半径为零：机器人能够绕本体中心旋转，因此有利于在狭窄场所改变方向，可以在狭小空间范围灵活运动，移动轨迹更为灵活易变，弥补了传统多轮布局的缺点；

(2)无刹车系统：由CPU自动给出正反转力矩，从而达到快速稳定的刹车效果；控制极其方便，方便起动、停止、停留在某处，前进后退自如；

(3)驱动功率大大减少，为电池长时间供电提供可能；

(4)特殊的应用场合：可应用于步行街、广场、游乐场和大型会场等汽车无法通行、步行不便的场合，既可以减少污染又可以解决交通堵塞问题，并且还为环保轻型车提供了一种新的思路。

项目编号： 50163

项目名称： 小型智能水面无人航行器

项目简介：

小型智能水面无人航行器作为水面船舶的一种新型船型，可协助完成对水面的远程无人探测、警备、队伍保护、监视和预警，既可独立完成特定的水面工作任务，也可作为大中型水面船舶的附属装备。航行器采用模块化设计，小型滑行艇型，航速高、续航能力强，具备远程手动遥控和自主航行两种模式，可根据不同工作任务加载不同任务模块，航行器自带视频传输系统，可实现远程图像数传。具备避障、航迹跟踪、自动控制等功能。

智能水面无人航行器以较低的成本弥补大中型船舶在复杂水域工作的不足，尤其适用于不适合人员工作的危险水域环境科学考察、恶劣环境监测，短途快速运输等，具有较大的应用价值。

项目编号： 50164

项目名称： 高速水面艇虚拟仿真系统

项目简介：

高速水面艇虚拟仿真系统受国家973项目，国家自然科学基金资助，经过多年的研发已经具备较成熟的技术基础。该系统采用模块化设计，既可完成一般数值计算软件的数值计算分析工作，而且可以通过三维可视化技术直观的展示研究结果；同时还可进行各种虚拟仿真，如航迹控制仿真，高海情危险航行仿真，为实际试验提供算法有效性的前期验证；该系统也可回放实际试验数据用于后期分析。该系统的应用可减轻水面船舶航行试验工作的压力，完善船舶研发过程中的验证体系，扩大试验工况范围，节省成本。适用于高校、科研院所、船舶制造企业的船舶设计研发。

该系统主要由数值仿真、数据存储管理、绘图和用户界面模块组成，数值仿真模块完成欠驱动无人艇核心的数值仿真计算功能；数据存储管理模块用于存储和管理仿真系统数据；绘图模块用于完成二维曲线和仪表绘制以及三维可视化场景。该仿真系统可实现高速水面艇的虚拟仿真，并实时显示二维三维仿真结果，可进行高速水面船舶的控制算法验证、虚拟演示以及试验数据的可视化回放。

项目编号： 50165

项目名称： 船载航行数据记录仪

项目简介：

哈尔滨工程大学船大工程技术与设计研究院在船用产品的研制方面，具有多年的开发经验和雄厚的研发实力，产品已经型式化、系列化，并成功地应用于各类船舶。HVDR-001型船载航行数据记录仪适用于各类船舶，市场前景广泛。该产品的成功研制，对船舶的海上航行安全具有重要意义。

VDR主机采用Vxworks系统平台，用于采集并存储语音、雷达图像、船舶状态与操作信息等。外存储体（PDC）容量为4.0GB可进行 24小时循环记录。基于WINDOWS2000回放及监控设备，可以根据日期和时间进行数据的查询,它具有先进的时间检索功能，能接受用户输入精度为1秒的回放时间，同步回放出该时刻的所有数据。它还具有快进、快退、连续拖动等灵活方便的操作功能。

目前国际上只有少数国家(美国、英国、挪威、日本)能生产VDR产品，主要针对于新建船舶进行设计并对其安装，价格十分昂贵 。 HVDR-001型船载航行数据记录仪产品是截止目前国内第二家达到IMO国际标准，并通过中国船级社国际认证的产品，达到国际先进水平。根据国际海事组织(IMO)的A.861(20)号决议和中国交通部关于《船载航行数据记录仪管理规定（试用）》的要求，HVDR-001型船载航行数据记录仪产品市场定位于新装海洋客货运输民用船舶，市场总需求在2万台以上。根据市场分析预测，项目完成后的三年能可实现270台的销售量，销售收入可达到1亿元以上，利润总额5670万元，市场占有率达到1％左右。

项目编号： 50166

项目名称： 船舶动力定位系统

项目简介：

哈尔滨工程大学从事动力定位技术研究已有三十年历史，创新研制了多项国内外领先的技术和产品，多次获得国家科技进步奖。主要产品有：我国首台水面船动力定位系统：ROV工作母船“HDP301型动力定位控制系统”、装备在胜利油田“浅海海底管线电缆检测与维修装置”上的“IODP-I型智能综合操纵和动力定位系统”、海洋救助船“HDP501型动力定位控制系统”等。

该系列动力定位产品应用了差分全球定位系统，非线性滤波技术，以及最优控制、非线性控制等先进技术，其核心技术-动力定位技术是属于船舶及海洋平台的高新控制技术，涉及水动力学、操纵性理论、控制理论、自动控制、计算机技术和海洋环境等多个学科，可使处在风、海浪、海流环境中的船舶能完成以前不能（或很难）完成的水面和水下作业，产品的定位精度均在几米之内，达到国际主流水平，打破了动力定位技术长期受国外垄断的现状，对当今海洋开发和装备发展有重要意义。

此系列产品共申报专利六项，一种基于推力分配管理的动力定位船推力分配方法（ 201210177475 ）；基于在线可用功率的动力定位船推进器负载限制方法 （ 201210177458 ）；基于软件同步的可降级三模冗余计算机系统（ 201210166434 )；单自由度船用激光测距仪稳定平台及控制方法 ( 201110325164.8 )；基于激光测距仪的两船相对位置测定方法( 201110115222.4 )；单球壳对接裙（ ZL200610151168.8 ）。

获奖情况：7103艇浮力微调和自动定深微机控制系统，国家科技进步三等奖，1985年；深潜救生艇动力定位和集中控制与显示系统，国家科技进步三等奖，1999年；双工型沉雷探测和打捞潜器，国防科技一等奖，2000年；援潜救生潜器六自由度动力定位技术和新型对接装置，国防科技一等奖，2002年。

由于国内配套动力定位系统船舶的需求越来越大，预期未来三年的我国DP产品销售量在100~200套，按每套（含推进系统）平均销售6000万人民币，总销售额达60亿~120亿，利润12亿~24亿。如果再打入国际市场，进入第三世界与西方竞争是可能的。因此，具有很高的社会意义和相当经济效益。

项目编号： 50167

项目名称： 潜器全方位推进器控制系统

项目简介：

在海洋开发和海洋工程中，潜器要执行各种复杂的使命，因而应具备良好的操纵性能，随着潜器的潜水深度不断增加，潜器的小型化、轻量化变得日益重要。常规潜器通常由若干个推进器产生多个方向的推力，来满足对潜器的推进和操纵性能的要求，但这样布置推进器，推进器重量比重增大，使得潜器内部的布置受到局限，螺距调节式全方位推进器则能解决上述矛盾。螺距调节式全方位推进器是一种在桨叶旋转一周的过程中，通过桨叶螺距角的周期性变化，使其不仅产生与桨轴平行的轴向推力，也能在侧向产生推力的特种推进器。因此，一个或两个螺距调解式全方位推进器就可使潜器不仅实现轴向运动，而且可以实现横向运动和垂直运动，从而能实现潜器在三维空间的运动，有利于潜器的小型化、轻量化，使潜器结构和强度得到优化。因此，研究潜器螺距调节式全方位推进器的控制机理和工程实现技术具有重要的理论意义和广阔的应用前景。

本项目提出了潜器螺距调节式全方位推进器控制系统技术方案并进行了结构方案设计；推证给出了螺距调节系统运动学正解和反解方程，进行了控制系统建模研究，在此基础上进行了螺距调节式全方位推进器水动力性能建模研究；完成了全方位推进器螺距调节控制系统和主轴电力推进控制系统设计；设计完成了带有螺距调节式全方位推进器的潜器的位姿控制策略；实现了螺距调节式全方位推进器物理仿真系统，并对首尾带有螺距调节式全方位推进器的潜器位姿控制半物理仿真系统进行了仿真试验研究。

本项目主要突破了螺距调节式推进器全方位推力矢量建模技术、推力矢量广义反解方程、螺距调节控制系统实现技术、潜器首尾桨协调控制等关键技术。本项目取得的主要研究成果有：在国内首次给出了潜器螺距调节式全方位推进器控制系统技术方案；首次给出了螺距调节系统运动学正、反解方程；首次给出了潜器螺距调节式全方位推进器控制系统数学模型；首次给出了动静转盘匹配式螺距无级调节传动装置实现技术；设计实现了全方位推进器原理样机；集成实现了潜器全方位推进器物理仿真系统；设计实现了潜器全方位推进器控制系统软件。

本项目已通过黑龙江省国防科学技术工业办公室鉴定，鉴定结论为国际先进、国内领先水平。拥有自主知识产权，专利号：ZL200610010578.0，ZL200710071664.7，ZL200710071665.1，ZL200710072690.1，ZL200710071666.6，ZL200810064564.6，ZL200810064565.0，ZL200910073043.1等。

项目编号： 50168

项目名称： 高性能船姿态控制系统

项目简介：

针对小水线面船和穿浪双体船高性能船型，在高速航行过程中，由于海洋环境影响引起纵摇、横摇和垂向加速会导致乘客或工作人员晕船，引起身体不适，造成短时的设备失效等，同时也使高速船航速损失，降低航行效率，利用姿态控制技术可抑制高速船体的横摇、纵摇和垂荡的运动幅度，改善船舶耐波性和操纵性，还可为旋翼直升机起降和快速收放工作艇在高海况下提供一个稳定的平台。在国家相关项目的支持下，目前已完成了小水线面船稳定翼控制系统的设计，稳定翼控制系统控制两对稳定翼实现横摇、纵摇和升沉的综合姿态控制，同时掌握了基于T形水翼和纵倾调整艉板实现穿浪双体船姿态控制技术。

高性能船体是各国重点发展的船型，国内在高性能船船体、材料、推进等方面均突破了相关技术，但是在姿态控制方面还有欠缺，国外同类船型均设计有姿态控制设备。随着高性能船的大量应用，此装置发展前景非常广。

项目编号： 50169

项目名称： 海洋环境信息处理装置

项目简介：

海洋环境信息处理装置是一套海洋环境信息综合保障系统。该设备通过存储、记录传感器获取的实测温盐深数据和气象传真数据，结合后台数据库存储的水文气象要素的历史统计和预报数据，即时进行综合分析、处理、产品制作及信息发布，可以以多种信息显示形式提供海流、潮汐、跃层等17种海洋环境信息查询；可以为保障航行安全提供海流、潮流、潮汐等信息；可以为相关系统（设备）提供所需的海洋环境信息支持。设备后台建有水文气象资料数据库；支持以太网、RS-232、RS-422串行接口等多种通讯方式。技术成熟，国内领先。

该项目可以根据用户需求进行结构优化和功能裁减，满足中型、大型船舶的使用需求，市场前景广阔。

项目编号： 50170

项目名称： 海浪监测设备

项目简介：

海浪监测设备是一种船载/岸基海浪信息实时监测装置，该设备由接口单元、信息处理单元、雷达信号转接器和相关软件组成，通过对X波段航海雷达天线输出的原始视频信号进行采集、转换和算法处理，可实时输入设备附近海域的海浪有效波高、波向、波周期、海况等信息。设备主要技术指标为：有效波高监测范围2m-6m，监测精度为0.5m(2m-3.5m)或15%(3.5m-6m)；波向监测范围0°-360°,监测精度为20°；波周期监测范围8s-12s，监测精度为15%。目前，该项目已完成研制，通过了各项试验和鉴定，并已装备使用，具备批量生产能力。

该设备采用遥测方式实现海浪参数的实时监测，与传统接触式测量设备（如浮标）比较具有安装方便、易用、安全性高等特点，可广泛应用于海洋调查和监测等领域，市场前景和经济效益良好。

项目编号： 50171

项目名称： 直升机助降灯光控制系统

项目简介：

直升机助降灯光控制系统用于对目视助降灯光设备进行控制和工作状态显示；供塔台指挥员在夜间或低能见度情况下完成指挥直升机安全起降、归航和悬停作业任务。灯光控制装置控制电路采用嵌入式集中控制方式，采用模块化结构形式完成船舶上多种灯具的开关、调光控制，装置具有工作状态显示和故障报警功能，保障操作准确可靠。设备人机界面友好，采用冗余设计，工作稳定。

本系统用于对目视助降灯光设备及甲板灯光设施的助降灯具进行管理，使其为飞行员和飞机作业的甲板工作人员提供各种灯光标志，保障飞行员驾驶飞机进行安全起飞降落。随着低空开放，直升机任务量增加，直升机助降灯光控制系统必将在诸多场合得到应用，必然会产生更大的经济、社会效益。

项目编号： 50172

项目名称： 综合导航显控台

项目简介：

综合导航显控台是船用组合导航系统的中心设备。采用计算机技术和数据处理技术实现了导航信息的数据融合、集中控制和集中显示。能够在纸海图和电子海图上同时进行航海作业和制作航行计划，提高了导航效率和可靠性。具有实时记录和事后重放导航状态、航行路线的功能。并能在系泊状态下进行各种导航模拟训练。

具有航海咨询、航路安全监控和避碰辅助决策的功能。向指控系统、操艇系统、通讯系统连续实时发送导航信息。H/HZD系列综合导航显控台作为船舶综合导航系统的核心设备，面向航海人员，实现系统的集中控制、综合优化和智能辅助决策。

项目编号： 50173

项目名称： NJ系列减摇鳍

项目简介：

我校是中国船舶减摇技术的发源地。顾懋祥院士作为奠基人，从1965年开始进行减摇鳍研究，填补了我国船舶减摇的空白。目前研制的四个系列22个型号的减摇鳍装置打破了国外对我国的技术垄断，装备于我国各类船只300多艘，并出口亚非等国，创造了三亿多元的产值，为开创我国减摇鳍事业做出了突出贡献，NJ系列减摇鳍产品也屡获殊荣。至今获国家科技进步二等奖1项、国家科技进步三等奖1项、国家科学大会奖1项，省部级科技进步奖10项。“十五”期间设计制造的升力控制减摇鳍、收放式减摇鳍、变形鳍为国内首创，同时掌握了零航速、全航速的减摇技术，保障了NJ系列减摇鳍国内技术领先。

1.升力控制减摇鳍技术

由于升力反馈减摇鳍系统在反馈机理上与传统的角度反馈减摇鳍系统有所不同，因此在系统构成上也与其有一定差别，升力反馈减摇鳍相对传统减摇鳍优点明显，失速少，效率高。升力减摇鳍的技术成熟，已设计有样机，并结合国外公司对同类减摇鳍的研究，对升力反馈控制减摇鳍的结构和组成做了优化。

目前在减摇鳍设计领域，国内各设计单位的产品技术水平基本一致，为了增强竞争力，加强产品的技术含量是唯一途径，升力控制减摇鳍较传统减摇鳍优点明显，且更为高效节能，因此是未来减摇领域的发展方向之一。

2.变形鳍全航速减摇技术

变形鳍能够根据海况和航速等信息改变鳍面积，在各种航速下实现良好的减摇效果，十一五“211重点支持项目”，完成国内首套样机设备。在低航速或是零航速条件下，副鳍伸出，加大了鳍面积，高航速时，副鳍缩进到主鳍内，减少阻力，克服了传统减摇鳍仅能在具有航速情况下减摇的缺点，同时避免了零航减摇时鳍面积不够，升力不能保证的情况。关键技术包含鳍型设计优化和控制方法，其中零航速减摇控制技术获得了两项国家自然基金的支持。在国内，是最早研究零航速减摇鳍技术和变形鳍的单位，并具有国内唯一的样机，达到了国际同类产品的技术水平，国内具有很强烈的应用需求。

随着船舶领域技术的发展，对船体的耐波性、舒适性等的要求越来越高，对全航速减摇装置的需求逐渐增多。国际同类产品制造商已经装船，且反响很好，国内还没有类似的装置，有很大的市场潜力。

项目编号： 50174

项目名称： 减摇水舱

项目简介：

国内较早研究减摇水舱技术的单位，获得“211”工程重点建设项目“减摇水舱试验装置”和工信部高技术船舶“减摇水舱技术开发”项目的支持。减摇水舱通过水舱内流体的运动产生相应的海浪对抗力矩来减少船舶的摇摆，减摇效果与船舶的航速没有关系，在全航速下都具有减摇效果,减摇效果可达到60%,同时通过主动式控制，能够抵抗船舶倾斜，进行破冰作业和倾斜试验。由于结构简单、造价低廉，便于维护保养等特性，具有很好的市场前景。实验室内具备国内唯一的横摇、横荡减摇水舱两自由度台架条件，目前已突破水舱结构设计优化、台架试验和控制等关键技术。

随着船舶领域技术的发展，对船体的耐波性、舒适性等的要求越来越高，近年来减摇水舱的装船量逐步增多，受到船东的认可。其投资成本低，回报高，且维护保养成本远低于同类减摇设备减摇鳍，因此具有广阔的市场前景。

项目编号： 50175

项目名称： 船舶横摇/航向综合协调鲁棒控制技术

项目简介：

船舶横摇/航向综合协调鲁棒控制研究目的之一是通过在鳍（舵）上增加相对独立运动的小控制面——翼鳍（翼舵），来明显改善鳍（舵）流体动力性能，可大大提高鳍、舵的扶正控制能力，从而改善减摇鳍系统减摇性能和航向控制系统控制性能。在设计海情下，通过控制规律优化设计，尽可能减小主鳍（主舵）运动幅度，所需扶正力矩由小控制面翼鳍（翼舵）运动完成，从而达到改善船舶横摇（航向）控制效果，降低能耗，提高可靠性之目的。其次是利用船舶艏摇横摇运动间的耦合性，通过多变量鲁棒控制理论，设计和实现鳍/翼鳍、舵/翼舵对横摇、航向的联合控制，有效解决了船舶航行时航向控制与横摇减摇的综合性能需求及随机风、浪、流对船的影响，船的参数摄动对系统性能的影响，增强了控制系统鲁棒性能，提高了系统的适航性和全天候作战能力。

本项目主要突破了船舶横摇/航向-鳍/翼鳍-舵/翼舵综合协调鲁棒控制系统状态空间实现问题、船舶综合协调鲁棒控制策略设计与工程实现技术、鳍角/翼鳍角-舵角/翼舵角智能优化分配规则及其任意转角比试验样机实现等关键技术。

本项目达到的技术指标主要有：项目所实现的船舶横摇/航向-鳍/翼鳍-舵/翼舵综合协调控制系统在5级海情下，系统参数摄动30%时，航向控制误差为0.09°（均方根），横浪下横摇减摇率为97%（均方根），横摇减摇系统和航向控制系统能耗下降分别为8.1%和16%。主舵（鳍）/翼舵（鳍）原理样机实现的任意转角比控制。达到了同类产品国际先进、国内领先水平。

本项目取得的主要研究成果有：设计实现了主舵电伺服原理样机和翼舵电伺服原理样机各一套；集成实现了船舶横摇/航向-鳍/翼鳍-舵/翼舵综合协调控制系统物理仿真系统一套。相应成果获国防技术发明奖三等奖，黑龙江省科学技术二等奖（自然）。成果具有广阔的应用前景和经济效益。

具有自主知识产权，专利号：ZL200610010578.0，ZL200710071664.7，ZL200710071665.1，ZL200710072690.1，ZL200710071666.6，ZL200810064564.6，ZL200810064565.0，ZL200910073043.1，ZL200910072337.2，ZL200910072836.1等。

项目编号： 50176

项目名称： MEMS/GPS组合式定位定向仪

项目简介：

该装置可以实时地为运动的载体(战车、无人机等)提供姿态、位置和速度等导航信息。由MEMS陀螺、加速度计、GPS、数字电子罗盘HMR3000、微型压力高度计和微型压力空速计（可选）等组成。 体积小、重量轻、成本低，功能强大、全面。

拥有自主知识产权，专利号ZL200810064943.5.

项目编号： 50177

项目名称： 地磁惯性组合电控罗经

项目简介：

地球自身固有的可作为方位基准的矢量，除了地球自转角速度矢量以外，还有地磁场强度。电控陀螺罗经是利用陀螺仪的两个基本特性即定轴性和进动性，结合地球自转矢量和重力矢量，借助控制设备和阻尼设备而制成的提供真北基准的一种指向仪器。磁通门罗经是通过测量地磁场强度矢量水平分量方向定向的设备。电控陀螺罗经启动时间较长，但指向稳定精度高。磁通门罗经简易而且可达相当高的精确度，启动时间快，但是易受外界环境干扰且自差校正复杂。本成果结合二者的优点，启动时间快，精度高，工作可靠，完全自主导航，与现有船用导航设备兼容性好，技术升级成本小，是新一代船舶的理想定向装置。该产品启动时间快，精度高，工作可靠，完全自主导航，与现有船用导航设备兼容性好。

项目编号： 50178

项目名称： 高速工作艇收放装置

项目简介：

高速工作艇收放装置适用于船舶进行高速工作艇的释放和回收。采用“单点吊”方式，有水平折臂、L臂回转，A型架等多种形式。安装空间尺寸小，可满足船舶隐身需求；具有波浪补偿、减摆功能；模块化设计、操作简单便携、高性价比；且具有应急操作功能，满足SOLAS要求。可以在4到5级海况下带航速进行高速工作艇的快速释放和回收操作，且能够保证高速工作艇在释放回收过程中始终与工作母船保持一定的安全距离。目前产品已装船应用，达到了国际上同类产品的设计水平，具有广阔的市场前景。

随着船舶领域技术的发展，工作艇的快速、高海况及带航速收放是亟待解决的问题，高速工作艇收放装置综合了国内外同类装置的特点。能够保障小艇的快速收放，同类装置在各类船舶上均有应用，同时具有很高的附加值。

项目编号： 50179

项目名称： 全方位直升机旋翼锥度测量仪

项目简介：

将全景视觉技术应用到旋翼共锥度测量系统中，实现对直升机旋翼径向、环向任意位置点上的共锥度测量。由于全景视觉可以一次性获取直升机旋翼旋转过程中整个旋转平面内的图像，将桨毂所装配全部旋翼的旋转姿态真实的包含在一幅高分辨率图像中，真正实现了旋翼共锥度的全方位、全尺度的测量，其测量结果不但能够实现旋翼的共锥度特性分析，而且还能为旋翼的挥舞、振动、气动特性分析提供试验数据。

本项目研究成果在直升机旋翼动平衡试验台及直升机上得到成功应用，表现出了显著的技术优势。应用表明：直升机旋翼共锥度动态测量系统测量精度高、实时性强、运行稳定可靠、构件模块化、便于安装、使用及维护，具备机载安装能力，对新型旋翼研制以及现有旋翼参数性能优化提供有效的直观数据及技术支撑，极大提升我国直升机旋翼的试验能力，同时充分利用测量系统具备全方位环境观察和空间定位能力，将有望成为直升机桨毂/旋翼系统的组成部分，从而大幅提高直升机的整体智能化水平。

专利情况：一种机载式全景共锥度测量系统方法，授权号ZL201010526289.2。

项目编号： 50180

项目名称： 自主移动机器人环境感知技术

项目简介：

自主移动机器人环境感知技术主要实现全方位环境感知、目标识别与跟踪、智能决策技术，所研究的机器人平台采用开放式结构，配备了超声波、双目视觉、全景视觉、姿态检测、无线传输等多种传感器，为机器人环境感知、自主导航及控制、目标识别及定位、远程现实及遥自主控制等关键技术的研究及验证提供了丰富的基础平台。

本技术已经成为国家迫切需求的关键技术，已经成为国内外相关领域高技术竞争的热点，其研究成果可以广泛的应用于无人自主移动平台、无人车、无人机、无人艇等智能决策及环境感知领域，是智能科学技术领域保持形成具有自主知识产权的核心技术基础，是高科技发展和社会进步的客观需求，更是在未来高技术竞争的关键。

项目编号： 50181

项目名称： 防爆型信号采集及适配装置

项目简介：

防爆型信号采集及适配装置具备系统自检、信息采集、超限报警、协议转换、双冗余实时切换、参数设置及显示等功能，采用壁挂式减振安装方式，实现现场多种信号的采集、处理及工作状态检测，并能够将采集到的信息转换成标准格式，以CAN总线形式输出。防爆型信号采集及适配同时可以实现系统中分布式CAN总线数据的采集以及CAN总线信号向双冗余网络报文的智能整合和变送。

防爆型信号采集及适配装置可以广泛的应用于船舶、海洋工程及工业现场信息检测、协议转换、远程传输等信息技术领域。防爆型信号采集及适配装置能够实现4-6路CAN总线及双冗余以太网之间的协议转换和信号适配，并能够实现多路现场模拟信号的采集及变送，此装置适应能力强，系统工作稳定可靠，并能够在防爆和非防爆领域使用，具有广阔的应用空间和市场潜力。

项目编号： 50182

项目名称： 高速运动目标实时视频记录装置

项目简介：

高速运动目标实时视频记录装置采用自主研发的高帧频、高分辨率图像采集、压缩与动态记录嵌入式并行处理系统，实现了500fps、1024×1024像素，数据率大于650MB/s的10min长时间数据实时记录功能。并利用全景视觉系统“水平视场无死角、成像一体化、360度大视场、旋转不变性、可空间球面坐标定位、图像沉浸感强”等优点，实现了一种新型的高速运动目标运动监测技术，能够有效解决由于观测点运动引起的监测视场变化而导致监测任务失败的问题。

高速运动目标实时视频记录装置得到应用，多次出色完成监测任务，充分验证了技术成果的有效性和实用性。该装置具有体积小、成本低、方便使用、环境适应能力强等显著优点，在海监船海上目标自动监测与跟踪、靶场校飞及环境监控等领域具有广阔的应用空间，必将产生显著的效益和经济效益。

项目编号： 50183

项目名称： 海洋浮标图像信息采集系统

项目简介：

海洋浮标图像信息采集系统由全景视觉取景系统、嵌入式视频数据处理及数据通讯系统两部分组成。系统安装在海洋探测浮标上，实现浮标周围一定距离范围内的视域观察，具有观察范围内船体目标识别和告警功能，同时能够将获取到的图像信息，根据观察需求通过网络接口，将全幅图像和局部图像输出到图像传输装置，实现浮标周围视域范围内的监视。

海洋浮标图像信息采集系统能够更好的满足中国海监相关部门对我国管辖海域（包括海岸带）实施巡航监视，查处侵犯海洋权益、违法使用海域、损害海洋环境与资源、破坏海上设施、扰乱海上秩序等违法违规行为实施维权巡航执法，以及对海上重大事件的应急监视、调查取证等方面的重大需求，实现对涉外侵权目标和行为的有效发现、监视、追踪和取证，并能为相关领导以及管理部门提供实时的海上态势和指挥决策提供必要的信息资讯。

项目编号： 50184

项目名称： 指纹-静脉识别产品

项目简介：

（一）指纹识别产品

哈尔滨工程大学模式识别与智能系统研究所研发的指纹柜式考勤机，最佳识别率和24小时运转的超强稳定性，后台管理功能强大。我所研发的指纹考生身份认证系统5年来一直应用在全省国家级考试中，如四六级英语考试、工程硕士考试、体育艺术特长生等。指纹社保退休人员身份认证系统/驾驶员身份管理/计算机使用人员身份识别等系统也在哈市多个重要部门得到长期应用。

（二）手背静脉识别系统

本系统主要分为两个部分：第一个部分是静脉采集装置，第二部分是识别系统的软件实现。

第一部分是静脉采集装置，主要组成包括光源、红外感光摄像头、以及usb触发开关。红外光源主要提供一定波段的红外光，照射手背的表面，通过红外感光摄像头成像然后通过usb接口传到计算机。usb触发开关主要完成人机自动交互的功能。第二部分是识别系统的软件实现，主要包括usb接口应用程序开发、静脉图像的前期处理和后期处理算法的开发。usb接口应用程序开发主要完成静脉图像的自动接收和人机的自动交互；静脉图像的前期处理主要完成静脉图像的增强、归一化、分割。静脉图像的后期处理主要完成对前期处理后的静脉图像进行特征提取以及分类。

项目编号： 50185

项目名称： 体素成像技术

项目简介：

如何在不打开部件外壳的情况下就能再现部件内部的构成是现代工业影像技术应用中的一大需求。由于二维CT图像仅显示了工业部件的一个二维剖面，仅由二维断层图像，人们很难建立起三维空间的立体结构。为提高工业检测的准确性与科学性，需要将二维断层图象序列转变成为具有直观立体效果的图像。利用工业CT图像进行三维体绘制为工业检测提供有利的辅助手段，在工业检测领域具有特殊的价值。三维体绘制的实现为实施计算机模拟拆卸奠定了基础，在不拆卸和不破坏的情况下分析未知工业部件的结构具有重要的意义。

本项目利用工业CT扫描图像建立被试部件三维结构，并可以进行模拟拆卸、模拟剖切，实现在不用拆卸被试部件就能够清晰观察到物体内部结构的功能。本项目技术最小检测体积为0.9mm3。

本项目研究成果可以广泛应用于工业生产中，一方面可以应用于企业设备无损探伤和状态评估中，提高企业生产安全，降低生产成本；另一方面可以应用于出厂产品质量检测中，提高企业经济效益。同时，本项目技术还可以应用于产品改型和快速研发过程中，降低企业研发成本。项目成果如与现有工业CT设备结合则可以大大提高设备附加值。

本项目2009年获黑龙江省科技进步二等奖，并拥有自主知识产权，专利名称《利用阻光度传递函数的CT图像体素成像方法》（ZL200710071663.2）。

项目编号： 50186

项目名称： 嵌入式高分辨率图像处理系统

项目简介：

嵌入式高分辨率图像处理系统主要实现高分辨率视频图像的读取、显示、存储、记录、目标识别及环境感知等功能，将大量的图像处理运算过程从通用的PC机构架的设备设备体系转移到以FPGA、DSP等为处理核心的专用嵌入式结构中；实现了设备的小型化；强化了设备的专用功能；提高了数据处理的速度和实时性；以给PC机系统直接提供成熟的中间数据或结论。嵌入式高分辨率图像处理系统指标达到图像分辨率4096×3072像素，帧率25fps。

嵌入式高分辨率图像处理系统具有处理视频图像的分辨率高、处理能力强、实时性好、体积小、工作稳定可靠等优点可以广泛应用在机器人等无人平台视频信息处理、视频监控、视觉导航、虚拟现实等领域。嵌入式高分辨率图像处理系统以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可定制，适用于各种应用场合，具有很强的实用价值和广阔的应用前景。

项目编号： 50187

项目名称： 配方产品智能分析与辅助设计系统

项目简介：

国外在该项目开发方面比较成熟，在许多行业广泛使用产品配方计算机辅助设计系统，国内只有少数行业和单位开展这方面的应用研究，其中在烟草行业开展比较早，相对有一些技术基础，其他行业基本处于空白。本项目所采用的技术水平与国际同步，项目采用的技术包括计算机数据库、人工智能、数据挖掘等领域的前沿技术，与国内同类产品比较达到国内领先水平。项目技术路线及生产工艺是从配方产品设计业务的实际需求出发，紧紧抓住感官评价和配方维护两条主线，整合企业基础数据和业务流程，规范产品开发设计过程，注重技术数据的收集与管理，充分利用神经网络、遗传算法、模糊数学、专家系统等多种智能方法与技术，构建形成数字化、智能化的产品配方计算机辅助设计开发平台。项目投资包括企业信息化管理系统建设、配方产品数据库建设、系统开发设计、软硬件购置等几方面，初期起步投资一般应在50万以上。

项目成本包括企业信息化管理系统建设、配方产品数据库建设、系统开发设计、软硬件购置、企业原材料成分分析与管理等几方面，初期起步投资一般应在50万以上。项目可以为企业节约产品成本、配方设计成本，缩短产品开发周期，提高工作效率，进而加大经济效益，为企业打造优势品牌奠定科学基础，从而带来广泛的社会效益；相对于有实力的相关企业，项目投资少，但最终带来的效益是可观的。

项目编号： 50188

项目名称： 船用可燃气体报警仪

项目简介：

船用可燃气体报警仪用于检测船舶可燃气体的浓度，能够实现全船各检测点的可燃气体浓度信息的打印、备份、报警以及外设控制等功能，并通过基于RS485总线或CAN总线可向集控台发送系统实时信息。同时具有参数调整按钮，可以实现试机、当前零点和增益值的显示、调节零点值、调节增益值、设定报警上、下限。能够通过CAN总线和管理单元通讯，将本通道的状态信息以报文的形式发送给管理计算机，通过显示面板的试机按钮对通道板的采样单元和状态指示灯是否正常工作进行检测。并可将各通道气体浓度及工作状态信息通过CAN总线传送给复视单元。

船用可燃气体报警仪基于电流传输和具备显示被测气体浓度功能的可燃气体检测技术，加大了可燃气体检测信号的传输距离，实现了检测区域可燃气体浓度的就地可视化。同时改进了传统可燃气体检测系统处理方式，采用数字化集成处理技术及CAN总线通讯技术，实现了检测、显示、复视、打印输出功能，提高了系统的智能化水平。此装置在船舶、石油、化工医药、国防等行业和部门具有广阔的应用个空间，是一种在有可燃性气爆炸危险场所必备的安全检测仪器。

项目编号： 50189

项目名称： 多关节自主控制机械臂

项目简介：

多关节自主控制机械臂具有机械臂多种控制模式、三维仿真与模拟运动、故障诊断与运动保护等功能，系统采用多DSP控制芯片和现场总线技术，实现六轴机械臂的独立运动控制和联动控制，并配备三维可视化机械臂运动过程监视和运动轨迹规划软件，具有六轴机械臂自动无碰撞路径规划能力。整套装置结构紧凑、精度高、作业范围大，姿态灵活、控制精度高，已经成功应用于蒸汽发生器一回路侧检修活动，并支持在机械臂的前端携挂不同检修工具从而对蒸汽发生器实施不同的检修活动。

多关节自主控制机械臂系统结构紧凑、精度高、作业范围大，姿态灵活，作为典型的运动控制研究对象，是突破多自由度机械臂的运动学求解及优化、狭窄空间内机械手的人工路径示教、高维位形空间内机械手自动路径规划以及高精度机械手关节控制系统设计等关键技术的基础平台。同时，多关节自主控制机械臂在工业生产自动装配、海洋深水作业、外层空间开发以及危险复杂环境下检查、装配等领域具有广阔的应用空间。

项目编号： 50190

项目名称： 基于SEM纳米操作机

项目简介：

纳米操作机是实现纳米电子器件制造、纳米尺度测量、纳米材料表征等纳米制造过程必不可少的高端仪器装备，目前美国、德国、加拿大、日本等少数国家掌握其核心技术。在国际上首次研究出可以通过SEM交换室安装的新型的三自由度跨尺度闭环纳米操作机，首次提出在纳米尺度基于SEM视觉反馈的接触检测深度信息获取方法，解决了纳米操作二维手动操作且效率低的国际学术难题，实现了纳米尺度的三维自动化操作及纳米材料特性自动化原位测量。纳米操作机实现了纳米器件的自动操作与装配，为纳米传感器等纳米电子器件制造提供新的方法和装备，实现中国纳米产品工业化及批量化应用，提升我国在纳米制造领域的竞争力。该项目是与多伦多大学、日本日立公司合作，所开发的纳米操作机已经集成于日立公司的扫描电镜，拟在世界范围内销售。获得3M-NANO 2011最佳国际会议论文。

主要技术指标:整体尺寸10*8*5mm3,行程10*10*10mm，分辨率0.5nm，重复定位精度5nm。

PCT国际专利：Yu Sun*, Changhai Ru, Yong Zhang. “Manipulator carrier for electron microscopes”. 国际申请号：PCT/CA2010/000521，国际出版号：WO2011/123923。

项目编号： 50191

项目名称： 大尺度测量系统

项目简介：

在国际上，高效率和高精度的三维大尺度测量是研究的热点和难点问题，无论是效率、精度和对工业现场的适应性还远未满足现代工程需求。我们当前主要针对1m-100m范围目标点密集的大尺度工件开展快速、实时的现场测量的研究，突破大尺度测量所涉及的关键技术。我们以船体分段数字化测量为突破口，突破其关键技术以带动其它造船测量技术研究，并将相关技术推广到其他大型工业目标的测量。可以应用于现代船舶建造的三大支撑技术之一的总段（分段）三维精密测量、核电站反应堆安全壳测量、大型钢结构测量、水下人工构筑物（如钻井平台、沉船等）、飞机分部及外形测量、大型船舶推进器叶片外形测量、大量程圆柱度测量、发动机叶片叶形现场非接触测量等等，满足国家及国防建设急需。

已与渤海船舶重工有限公司合作完成“现代船舶建造大尺度三维数字化测量系统”实验室样机，并开始开展工程样机的研究。在模拟系统上完成实验室阶段的关键技术研究及演示验证并通过了阶段验收。为山东核电设备制造有限公司研制成功“多用途曲面板坡口切割机器人”，解决了核电安全壳曲面板（9m*4m）的测量技术难题。

项目编号： 50192

项目名称： 多模块并联DC/DC、DC/AC电源

项目简介：

大容量多模块并联DC/DC和DC/AC变换器技术是受基础产品创新项目资助，可实现高可靠性供配电系统的一项关键技术。通过电力变换模块的增减可进行系统容量的调整，在线热插拔技术可为系统维护和紧急状态下的模块更换提供强有力的保障。

研究成果可为船舶配电系统设备的选型、研发、试验及使用维护等提供依据和技术支援。研究成果经产品转化，还可应用于分布式发电系统、新能源发电系统和微电网的电能变换等高技术领域以及为其它民用工业（如为冶金、化工、机械等）提供高性能的电能变换设备。

已获得多项国家发明专利，专利号：ZL200910073437.7，ZL201110115223.9，ZL201010197518.0，ZL201010100992.7，201010197325.5，201110058469.7，201110135170.7，201110112343.3，201110115223.9，201110058469.7

项目编号： 50193

项目名称： 单相光伏并网逆变器

项目简介：

光伏并网发电系统是指由太阳能电池组件、并网逆变器及配电系统组成的发电系统。光伏电池阵列将太阳能转换为直流电力并输送到并网逆变器。并网逆变器将直流电逆变为与电网同频率、同相位的交流电，并将此电力并入电网。

哈尔滨工程大学电气工程研究所研制的光伏并网逆变器（支持离网独立运行）具备快速稳定的MPPT（最大功率点跟踪）能力，对电网电压波形畸变和谐波阻抗大范围变化具有良好的适应能力。并网电流正弦度好，谐波含量小。已通过相关机构的电磁兼容测试和认证。

整体采用基于ARM控制器的控制系统，成本低，控制性能优异；主电路采用IPM模块，结构简洁；采用先进的控制算法；直流输入电压范围宽；转换效率高；保护功能完善，运行可靠性高；通讯接口丰富；采用图形液晶显示器，支持中英文选择。

项目编号： 50194

项目名称： 车用超声多普勒里程仪

项目简介：

车用多普勒里程仪采用多普勒测速原理，为相对大地的绝对测速方法，可以克服目前传统电子计数式里程仪打滑、刹车滑行测量行程不准的缺点。从国外采用的实现方案看，分为雷达激光多普勒里程仪、超声多普勒里程仪。随着国外雷达激光多普勒里程仪实际应用的经验积累，得出其存在积水、雨天等镜面路况下不能应用的缺点；而超声多普勒里程仪不会存在上述缺点，可以在湿滑、镜面、沙漠、草原等各种路况下全天候使用。

民用方面作为新型里程仪可以装备汽车、轨道交通作为全天候、低成本、高精度速度里程仪；在汽车性能测试系统中作为测速、测距装置，高精度测量汽车加减速性能、刹车距离；与GPS、GIS、MEMS惯性测量装置组合构成新型智能交通导航装置和大地精密测量系统。

因此，本车用超声多普勒里程仪产品有着广阔的应用领域与良好的市场前景，将取得良好的市场效益。

项目编号： 50195

项目名称： 汽车远程监控定位系统

项目简介：

汽车远程监控定位系统由GSM通信网络、GIS终端、电子显示屏、监控终端、主控服务器及嵌入式车载监控单元等构成，属于智能交通系统。该产品把汽车营运安全放在首位，将经营、管理相结合，人员物资等环节实现信息化控制和管理，将企业经营全过程中的人、技术和管理要素及相关的物流和信息流有机集成并优化运行。实现高质量、低成本、高效益的管理运营模式。具有定位精度高、功能全、实时性高、可靠性强、易维护升级的性能特点。基本型产品现已能实现实时定位、超员、超速报警、遇劫报警跟踪、遥控熄火、行车里程统计、主电源低压报警、授权监听、远程调度、图像抓拍、语音播报等。高端产品还可实现客运车辆客流实时统计、物流全程动态监控、油量实时监控管理等功能。

项目编号： 50196

项目名称： 船用光纤陀螺航姿系统

项目简介：

光纤陀螺仪是惯性技术领域具有划时代特征的新型主流仪表，其原理、工艺及关键技术不同于传统的机电式仪表，具有高可靠、长寿命、快速启动、大动态范围等优点。我国已将光纤陀螺列为惯性技术领域重点发展的关键技术之一。

船用光纤陀螺航姿系统是由哈尔滨工程大学研制，能够提供载体的航向和姿态信息，具有高的可靠性和稳定性，适合船舶高精度和长时间航行需求。

主要技术指标：

(1) 航向精度：0.15°secΦ

(2) 纵摇精度：0.05°

(3) 横摇精度：0.05°

(4) 启动时间：≤60分钟

船用光纤陀螺航姿系统前期投资在3000万元左右。体积小、重量轻、对安装环境没有特殊要求，安装方式简单，操作维护方便，适合于各类船舶的需求，具有良好的适装性。

项目编号： 50197

项目名称： 电子航海图系统

项目简介：

电子航海图系统是一种以数字形式表示的实时导航信息系统。电子海图系统以全数字海图数据为基础，综合显示各类地理信息，并完成航线设计、航线检查、航行作业、航行计算、航行标记、信息处理等诸多航海功能，是一种将海图信息、定位信息、雷达信息、船舶动态参数集于一体的交互式航海自动化系统。支持S-57等多种标准 ENC数据；支持S-52显示规范，可实现海图的分层显示、颜色显示控制、海图缩放、海图漫游、海图旋转、最小比例尺控制、安全水深控制等功能；支持各种航海导航功能，包括海图管理、海图改正、信息查询、海图汇算、航线管理、航海作业、航行日志记载、航迹回放雷达信息标绘、危险报警等；支持以太网、CAN、RS-422、RS-485串行接口等多种外设连接能力。

该项目可独立配置、也可以与雷达等其它通讯导航设备构成综合船桥系统配置安装，并且可以根据用户需求进行结构优化和功能裁减，满足小型、中型和大型船舶的使用需求，市场前景广阔。

该项目已经应用于国内部分船舶上，合同规模超过千万。并且该项目属于我国船舶行业振兴规划中船舶配套设备建设的重要内容，其经济效益和社会效益可观。

项目编号： 50198

项目名称： 磁通门罗经

项目简介：

磁通门罗经系统是采用磁通门传感器测量地磁矢量的水平分量得到载体航向的罗经系统。它的主要技术性能按GB/T14108-93船用A级磁罗经通用技术条件设计，但在使用性能上有很大的提高。具有以下性能特点：

操作方便。具有完善的补偿装置，不用传统的磁钢。通过软硬件的补偿,可有效消除倾斜自差,硬磁自差,软磁自差及次半圆自差。

适应性强。采用固态发送技术，用户可以任意选择数字量或任意转值及频率的模拟量输出接口，能提供IEC61162或NMEA格式的数据输出方便与其它导航设备组合使用。

该罗经系统安装简便，适应性强，可作为传统永磁体磁罗经的升级换代产品。

在民用船舶上不但可以替代传统的航海磁罗经，而且还能够提供如下应用：

(1)雷达：航向输入和指示，ARPA目标捕捉、计算；

(2)自动识别系统（AIS）：航向输入和指示，目标避碰计算；

(3)船舶黑匣子（VDR）：航向输入记录；

(4)自动舵（AUTOPILOT）：航向控制，航迹控制，航路控制；

(5)偏航仪（ROT）：大型船舶和船队姿态控制。

项目编号： 50199

项目名称： 全景视觉监控系统

项目简介：

该产品由全景视频传感器部分、视频图像采集部分、光纤传输部分和监控室显示部分组成，成像视场范围大于半球 (360°×180°)，实时性好，结构紧凑，不需要附加随动系统。具有分辨率高、稳定性好、易维护、易操作等特点，具有现行监控设备（视角窄，云台故障率高）等无法比拟的优点，使得全景视觉系统非常适用于视频监控、远程会议、远程虚拟现实和机器人等应用领域。

全景视觉监视设备工程，经过技术人员的多次交流论证，结合现场情况，遵循有关行业公共设施安全防范工程设计规范，结合多年从事监控报警系统工程的设计、安装、调试和服务的实践经验和体会，本着适用、经济、稳定、可靠的原则，最大限度保护现有设备投资情况下，提出全景视觉监视设备的设计方案，构建一套功能完整、规范严密、实时高效的全景视觉监视设备平台。

项目编号： 50200

项目名称： 侧扫声纳图像处理系统

项目简介：

侧扫声纳技术起源于20世纪50年代末，现在已成为广泛应用的海底成像技术。目前国内对侧扫声纳可视化及目标识别软件系统的研究较少，还没有得到实际应用。因此，侧扫声纳的图像处理系统的研制具有重要作用。

该套系统对侧扫声纳的原始数据进行解码，得到相应的图像、位置、速度、高度、深度等信息，结合目标的尺寸、外形、阴影等特征，自动寻找目标。就处理方式而言，分为离线处理和在线处理，离线处理对保存的声纳数据源文件进行处理，对图像进行伪彩色处理，根据图像及其他信息可实现航迹绘制、图像拼接、3D地形图绘制、目标精确标定等功能。在线处理对实时传输的声纳数据进行处理。可实时瀑布显示声纳图像，实时进行目标搜寻，并给出目标的位置、深度、高度等信息，并能3D仿真出声纳的运行状态（横滚、方向、前后倾角等）。

该系统能够高质量的显示声纳图像，辅助水下目标识别，是对人类在海洋及各种水域进行相应活动时不可或缺的辅助设备。

项目编号： 50201

项目名称： 大型风电机组叶片及其设计技术

项目简介： 技术特点及水平：自主开发了大型风力机叶片的气动/结构一体化优化设计软件，并被风电设计机构购买应用；申请9项发明专利已被受理；所设计的大型叶片效率高、重量轻，所研发的叶片缩尺模型通过中国气动中心风洞试验获得其功率系数达0.492，全尺寸叶片的功率系数应大于该值，达到国际领先水平。

适用范围：多兆瓦级风力机叶片生产制造，也可根据需求和风电机组整机载荷设计配套高性能叶片。

项目编号： 50202

项目名称： 用于太阳能发电系统的太阳方位传感器及其跟踪控制技术

项目简介： 针对太阳能发电设备的高精度检测太阳方位和跟踪需求，提出并研制了一种基于光电位置探测器（PSD）的太阳方位高精度传感器和跟踪控制系统，跟踪精度高达0.01度以上，可大幅度提高太阳能发电系统的发电效率。

应用领域：太阳能利用、斯特林发电系统、太阳能热水器等

项目编号： 50203

项目名称： 太阳能吸收式制冷机组

项目简介： 技术特点及水平：太阳能制冷，是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水，主要是利用加热来驱动制冷，电耗仅仅是来驱动相关的水泵、风机，不需要驱动功耗较大的压缩机，所以电耗比常规的制冷机组要低。太阳能空调与常规空调相比，具有以下三大明显的优点：1. 太阳能空调的季节适应性好，也就是说，系统制冷能力随着太阳辐射能的增加而增大，而这正好与夏季人们对空调的迫切要求一致；2. 传统的压缩式制冷机以氟里昂为介质，它对大气层有极大的破坏作用，而制冷机以无毒、无害的水或溴化锂为介质，它对保护环境十分有利；3. 太阳能空调系统可以将夏季制冷、冬季采暖和其它季节提供热水结合起来，显著地提高了太阳能系统的利用率和经济性。

项目编号： 50204

项目名称： 三相PFC整流器、三相并网逆变器

项目简介： 技术特点及水平：三相PFC整流器和三相并网逆变器采用三相全桥结构和基于电压电流双闭环的SVPWM控制策略。外环控制直流端电压稳定，内环控制滤波电感电流跟踪正弦电流变化。通过将三相旋转坐标系转换为dq静止坐标系，实现无差控制。整个系统采用DSP进行控制。

主要技术指标: 三相并网逆变器技术参数：1.额定输入电压：三相220/380V/50Hz ；2.输出电压：690V；3.样机额定输出功率：50KVA；网侧功率因数：PF>0.99；4.入网电流THD<5% 。

适用范围：该系统可用于光伏发电和风力发电场合，将风力发电机输出的电能通过AC/DC/AC，或光伏电池输出的电能通过逆变器送入到电网中去。也可用于能量回馈场合，将电源装置的烤机耗能转送入电网中，节约成本。

项目编号： 50205

项目名称： 绿色能源多动力观光车

项目简介： 技术特点及水平： 一种新的观光车，观光车样式丰富；结构新颖，乘客座位成圆周布置；

动力多样，能源清洁，节能减排；功能丰富，趣味性强。

技术优势及主要技术指标：1. 蓄电池、太阳能、脚踏动力三种绿色动力源的有效整合与匹配，实现节能、环保；2. 乘客座位的圆周布置设计，充分发挥观光车的趣味性、娱乐功能；

3. 主、副车架结构设计思想，方便车辆改型与批量生产。

最高车速(电动行驶)：40 km/h；脚踏行驶车速(乘客蹬车速度为60r/min)：4km/h；最大爬坡度(电机驱动)：30°；最大爬坡度(脚踏驱动)：15°；最小转弯半径：6.5m；蓄电池续航里程：90km

项目编号： 50206

项目名称： 光伏发电装置及技术

项目简介： 光伏并网发电装置，采用无变压器结构的高可靠性高效率拓扑结构方案，使用交错并联等具有自主知识产权的优化技术措施；能提供从微逆变器到大功率并网/独立型光伏发电成熟技术方案。

适用范围：新能源发电，机、车载变频器，等等。

投入需求：技术需求方投入资金300万，购买大功率装置及提供场地和部分设施。

项目编号： 50207

项目名称： CVD金刚石应用技术

项目简介： 技术特点及水平：在国内首次研制成功了大面积EACVD金刚石沉积自动控制系统，制备出直径120mm、厚度1.9mm的金刚石厚膜；首次设计了基于HFCVD设备的金刚石薄膜多试样连续沉积系统；CVD金刚石膜沉积设备与工艺的整体水平处于国内领先，达国际先进。系统开展了多种金刚石膜的应用研究，成功制备出与衬底结合良好的金刚石涂层刀具；成功地在陶瓷轴承内孔和外圆上获得了纳米金刚石涂层；研制成功了用于降解难处理污水的金刚石电化学电极。

适用范围：工具、生物医学、环保等。

投入需求：1. CVD金刚石膜沉积设备（投资1500万，场地500m2）；2. CVD金刚石工具（投资2000万，场地500m2）；3.导电CVD金刚石膜（投资1000万，场地300m2）。

预期效益：1. CVD金刚石膜沉积设备年生产30台，每台售价50万元；2. CVD金刚石工具包括拉丝模、厚膜刀具和涂层刀具，目前市场规模3~5亿元/年；3. 导电CVD金刚石膜面对的是巨大的环保领域，预计存在不低于10亿元/年的市场规模。

项目编号： 50208

项目名称： 高性能非晶/纳米晶软磁材料及其制备技术

项目简介： 本项目采用快速凝固技术，使钢液到非晶薄带一次成形。它比传统制带工艺减少了很多环节，从而大大减少了能源消耗，对环境的污染也降到最低。获得的非晶薄带厚度在20-40μm之间、宽度在50-200mm之间而且具有韧性，性能均匀、稳定，可用于替代硅钢片以在提高性能（如大幅度降低铁损）的同时降低成本。由本发明制得的纳米晶超薄带具有优良的物理性能，由它制成的铁芯，其饱和磁通密度高，初始磁导率高，铁损比较低，可广泛用于国防工业与民用的产品，如：高精度电感器、高频开关电源用磁芯、功率变压器、脉冲变压器、程控交换机电源、通讯（ISDN、ADSL）、逆变焊机、电子整流器、各种功率变压器、脉冲变压器等等。产业化（1000吨）投资规模1000万左右，预计赢利为1000万元人民币/年。

项目编号： 50209

项目名称： 磁功能薄膜材料及其在高灵敏度传感器中的应用技术

项目简介： 本技术开发的磁传感器工作温度范围宽（-40～+200C）、磁阻效应高（5～50%）、信号温度系数低（-0.1%/K）、有效敏感单元尺寸小（<0.1mm2），具有功耗小、可靠性高、体积小、能工作于恶劣环境等现有传统传感器所不能相比的优点。高灵敏度磁传感器集磁功能薄膜材料技术、纳米技术与半导体集成技术于一身。由于其对磁场、温度、电压电流、应力应变、压力等的变化敏感，可用于非接触式位置测量、加速度测量、角度测量、速度测量、电流测量、应力应变测量、压力测量以及生物芯片等。其初级产品为高灵敏度磁传感器芯片，目标产品为各类高灵敏度车用传感器、电子罗盘、磁编码器、磁栅尺、电流检测、接近开关、无损检测及各种弱磁检测器件等。在制造成本上，高灵敏度磁传感器并不高于其它普通传感器，甚至大大低于某些传感器。年产4000万只传感器芯片的投入约6000万，预计赢利为6000万元人民币/年。

项目编号： 50210

项目名称： Ti(C，N)基金属陶瓷刀具材料及表面硬化处理技术

项目简介： 传统的硬质合金刀具耐磨性和强韧性难以兼得，而其中的钨、钴元素属于稀有贵重元素。本项目所采用的Ti(C,N)基金属陶瓷不但具有较高的硬度、耐磨性、红硬性、优良的化学稳定性、与金属间极低的摩擦系数，而且还有一定的韧性和强度，具有较佳的综合性能，不含稀有贵重元素，其制造成本仅为硬质合金的35～45%。如用作刀具，与通常的硬质合金相比，它在以下几个方面有明显的优势：可以允许有较高的切削速度和较大的进刀量，被加工件有较好的表面性能，刀具的耐磨性能更高。此外，通过特殊的表面硬化处理方法，使此类材料在保持原有优越性的基础上，其强韧性、表面硬度和耐磨性都得到了明显的提高。材料的抗弯强度≥2100MPa，英语≥92HRA。

该类材料用途广泛：①适用于制作各种可转位刀片，用于常规材料的高速切削加工，还可以对高硬度的淬火钢等较硬的材料实行干式切削及制作恶劣工况下的耐磨件；②适合于制作高性能电动工具锯片，用于实木、人造板、铝合金型材、铜合金型材、塑料、塑钢等材料的切割下料，性能已超过国外同类工具的水平；③用于碳纤维预浸料的切割时，强韧性高、耐磨性好。使用的稳定性和寿命大大高于目前进口产品；④适合于制作电子元器件生产及激光加工生产线中的专用模具。综合性能优良，其使用性能已在大型生产线上多次验证。

该项目产品已经过小批量生产或试用，性价比突出，具有良好的市场前景。

项目编号： 50211

项目名称： 骨齿科植入体长寿命设计、成型与表面活化一体化技术

项目简介： 技术特点及水平：1. 采用有限元方法对人工关节、椎间盘和种植牙等骨科、齿科植入体（含人工关节）进行负载和疲劳行为模拟，实现基于全寿命设计的植入体形状与尺寸优化；2. 采用预应力制造与表面应力调控等植入体抗疲劳制造技术，延长植入体抗疲劳寿命；3.提供Ca-P体系和非Ca-P体系两种植入体表面生物活化涂层技术，提供基于表面等离子合金化技术的钛合金、不锈钢植入体表面耐磨耐蚀涂层技术；4. 模仿人骨微纳层次结构，开发新型高含量纳米羟基磷灰石增强复合材料用于颈前路融合术等用植入体材料。

适用范围：适用于人工关节、椎间盘和种植牙等骨科、齿科植入体设计开发、制造和表面涂层制备。

投入需求：适合于具有相关植入体生产许可证的医疗器械生产企业。

预期效益：填补多种植入体（含人工关节）产品空白，经济和社会效益显著。

项目编号： 50212

项目名称： 适用于低温工业余热的有机朗肯循环发电机

项目简介： 技术特点及水平：采用基于有机朗肯循环（ORC）的工业余热回收动力装置是工业余能回收的一种有效途径。而ORC系统发动机（透平）是影响整个系统技术经济性能的关键设备。本项目主要对一种低成本、结构紧凑、流体适用范围广的带叶盘式附面层透平技术开展研究。与常见的向心透平和双螺杆透平等相比，盘式附面层透平具有结构简单、机械加工要求低和成本低廉等特点。此外，盘式附面层透平主要依赖于粘性流体与盘片间摩擦力矩实现热转功，而ORC系统一般采用的有机工质相对于水、空气等具有更高的粘性，这也使得盘式透平应用于ORC系统后，可能具有更佳的热力学性能。此外，已申请有机朗肯循环系统及关键设备技术相关专利3个：1.车载烟气余热回收有机朗肯循环复合动力系统及方法；2.带叶盘式附面层透平；3.一种非接触传动式有机朗肯循环发电系统及方法。

项目编号： 50213

项目名称： 污水源热泵

项目简介： 技术特点及水平：传统的建筑空气调节，有夏天通过分立单制冷电空调实现制冷降温、冬天通过蒸汽经散热器辐射热量实现制热升温的；也有夏天通过集中的单制冷中央空调制取适宜温度的中间介质，中间介质经分布于被调节空间的分立风机换热器实现制冷降温，冬天通过蒸汽经汽水换热器加热中间介质，中间介质经分布于被调节空间的分立风机换热器实现制热升温。传统生活热水获得，则通常采用分立电热水器、分立燃气热水器、集中的燃煤锅炉、集中的燃油锅炉、集中的燃气锅炉或者使用城市商业蒸汽等途径制取。

污水源热泵是利用污水中存在的热能进行制热、制冷的设备，基本原理是：输入电能，按照逆卡诺循环方式，制冷介质将污水中存在的热能转移到热水（空调）中去，实现制冷、采暖或制取生活热水。水源热泵其制冷、制热系数可达3.5～4.4，非常经济，运行成本比现行的吸收式制冷机组低很多。据美国环保署EPA估计，设计安装良好的水源热泵，平均来说可以节约用户30～40％的供热制冷空调的运行费用。而且本机组在运行过程中没有任何污染物产生，对环境无负面影响。

项目编号： 50214

项目名称： 节能减排系统进、排气通道设计技术

项目简介： TRT全称为Blast Furnace Top Gas Pressure Recovery Turbine Unit(高炉煤气余压回收透平发电装置)，是利用高炉冶炼的副产品-高炉炉顶的煤气具有的压力能及热能，通过透平机膨胀做功转化为机械能，从而驱动发电机发电的装置，同时还将起到调节高炉炉顶压力的作用，是当前国内、外钢铁行业公认的有价值的二次能源回收节能环保装置。本项目是针对高炉冶炼产生的粉尘含量较大的高温、高压气体进行能量回收的高炉煤气余压透平发电装置（即TRT）对进、排气流道的气动要求而设计开发的。也适用于利用余压余热的其他类型节能减排装置的进、排气流道设计。

技术特点：1.可根据实际设备需求采用底部、侧向等不同方式的进、排气流道设计；2.可实现径向进气，轴向排气；径向进气，径向排气；3. 轴向进气、轴向排气等多种进、排气方式设计；4. 进、排气流道具有流动损失小、流动均匀、震动及噪声小等特点。

项目编号： 50215

项目名称： 中子和gamma辐射剂量测量技术

项目简介： 能实现环境中及辐射场所中子和gamma射线的辐射剂量测量，并且能实现同时中子和gamma射线的剂量测量，此外，既能对强辐射场测量，又能对微弱的辐射场测量，能够将环境中微弱的中子和gamma射线辐射剂量监测出来。

适用范围：能够用于辐射场所的剂量监测，如核电站、诊断和治疗过程中医疗场所，电子加速器、gamma射线装置，中子源、中子发生器等场所

投入需求：根据使用场所的要求。

预期效益：为辐射场所提供安全、警示，预防辐射危害发生，避免恐慌和不安定。经济效益，能提供辐射剂量测量新产品，新技术。

项目编号： 50216

项目名称： 嵌入式数据库、实时数据库

项目简介： 技术特点及水平：1.嵌入式数据库管理系统NHMini，该系统是一个适合于嵌入式应用环境的数据库管理系统，具有体积小（执行代码为200K）特点，具有SQL查询语言、事务、并发、自主访问控制、嵌入C接口等。2.实时数据库管理系统NHRTDB，系统采用关系数据模型，其特点与功能有：基于主存的存储机制、SQL查询语言、索引、基于主存数据库技术的嵌入式查询语言（HOST语言为C语言）、访问控制机制等，其查询时间为10万级记录为微秒级。

适用范围：1.可应用物联网等嵌入式设备和环境中的数据管理；2.可应用于物联网、智能电网、海量数据管理等需要进行实时数据库管理的领域。

项目编号： 50217

项目名称： 中小企业知识管理平台

项目简介： 中小企业知识管理平台基于先进的知识管理理论，结合企业流程管理实际需求，跟踪IT最新技术与发展趋势，融管理思想与IT技术于一体的企业级知识管理系统解决方案，为中小企业提供完善的知识管理支撑平台。

技术特点与水平：中小企业知识管理平台是一款国内独创、国际领先的基于流程的知识集成与管理系统软件。1.系统核心功能定位于服务中小企业流程管理，并按照流程模式对企业知识进行组织和管理，提升企业流程管理的质量和效率，提升企业知识管理与知识开发的有效性。2.中小企业知识管理平台基于Microsoft.NET技术平台，采用B/S架构，结合SQL SERVER大型数据库技术，确保系统的先进性。全面支持TCP网络和Windows终端操作系统，支持个性化设置用户组织和权限分配，实现从系统层、组织层、用户层全方位柔性应用，满足不同用户的个性化需求。

项目编号： 50218

项目名称： 压电结构健康监测扫查系统

项目简介： 技术特点及水平：压电结构健康监测扫查系统可以方便地对压电传感阵列进行多路径扫查，便于对大型航空航天结构、土木结构、机械结构实现实时在线的结构健康监测。这套集成系统有四大特点：1. 提供高效、稳定的通道切换，便于构建多激励-传感压电网络，对结构进行大范围的主动健康监测； 2.系统带有功能强大的集成化软件，该软件采用灵活的图形用户界面，具有监测网络组织、多种损伤特征提取及辨识等功能；3. 系统集成度高、结构紧凑；4.能实现损伤的主被动监测、振动声发射监测等功能。本系统目前已申请专利18项，其中软件著作权2项，实用新型1项，获得国家发明三等奖1项，达到国内领先，国际一流的技术水平。

适用范围：可广泛应用于大型骨干设备的关键部件、桥梁、水坝、民用建筑、航空航天设备、化工容器、电力领域等实现运行状态监测。本套系统为便携式设备，适用范围广，对场地要求低，抗干扰能力强。

预期效益：可实现结构的连续监测、检查以及损伤探测，增加结构的可靠性和安全性，降低结构维修的成本,并给出高可信度和高可靠性的评估结果。

项目编号： 50219

项目名称： 结构监测用智能无线传感器网络

项目简介： 技术特点及水平：发明了国内首个可进行远端射频无线通讯的低功耗微型无线应变传感器网络节点，可实现高效可靠的结构应变监测并进行局部信号处理；发明了多通道、低功耗、小体积、高速无线压电传感器网络节点，可实现最高10MHz的结构振动、声发射、主动激励Lamb波等动态信号的高速信号监测与处理，具备局部信号处理能力。发明了一种全新的无线传感器网络节点仿生自修复方法，提高了无线传感器网络应对节点失效等异常事件的自修复和容错能力。

针对实际飞行器强度试验的多点、无线静力试验系统，发明了：包括试验监测节点、网络中继节点、无线网络基站节点和客户端监控软件；可解决目前飞机结构强度试验系统引线复杂、附加重量大、智能化和网络化程度低等问题；分别从抗干扰节点电路设计、电磁屏蔽封装和无线通信抗干扰技术三个方面，提出了结构监测用无线传感器网络的抗干扰设计方法，解决了应用中的电磁噪声干扰问题，提高了可靠性。目前该领域申请国家发明专利12项，已获授权4项。

项目编号： 50220

项目名称： 基于计算视觉的运动目标检测、跟踪、高清晰抓拍和录像技术

项目简介： 计算机视觉具有无源、监控范围广、智能检测可疑或者特定对象等特点，研究了基于计算机视觉的运动目标检测、跟踪平台，并可实现对特定人体、车辆等目标实现全景监控、检测、跟踪和高清晰抓拍及其录像等功能。

应用领域：安全部门的智能监控、特定目标的检测跟踪、海陆空军事特定目标的检测与跟踪等、智能交通中的特定车辆和场合监控等、还有公共安全领域的监控检测与跟踪。

项目编号： 50221

项目名称： 高精度多维传感器技术及传感器阵列

项目简介： 技术特点及水平：多维力传感器（单维到六维），最高分辨率到微牛级（量程越大越易研制），国内尚无该精度与分辨率的商用传感器。从设计到产品制造检测按照标准化流程，实现了传感器与放大采集电路的一体化，便于携带。由6项授权发明专利组成的专利群，具有自主知识产权。

适用范围：多维力传感器广泛应用于航天、汽车、气象、机器人、医疗设备、科学研究（如摩擦学实验、生物力学、风洞实验）及标准检测设备等领域。机器人领域的应用包括服务类机器人和特种行走机器人的行走力反馈控制、工业装配机器人的机械手控制等。航天、汽车、气象主要用于应力（压力）、应变的测量与控制。医疗设备领域，多维力传感器可用于行走时人的足底多维力测试，从而进行糖尿病、术前术后评估、术后重力负荷控制等分析；作为换能器，用于生物力学、电生理的研究。

项目编号： 50222

项目名称： 物联网感知层二维条码识别设备

项目简介： 已完成以下产品的开发，目前为量产阶段：

1．YG-100固定式二维条码识别设。该设备能够准确的识读二维码信息。该设备识读性能强大，目前可以识读DataMatrix码、QR码等国际标准二维码，而且能够有效识读部分残缺、模糊的二维码，增强了识读的抗干扰性。设备与计算机之间以USB接口连接，操作方便。YG-100具有体积小、识读速度快、识读性能稳定等众多优势，是进行二维码电子商务应用最理想的条码识读设备，可广泛应用到电子会员卡、电子优惠券、电子票务、电子回执等领域。

2．YG-200桌面式二维条码识读设备。该设备可台式或壁挂,键盘或触控屏手写输入,使用方便、简单；支持DM和QR二维条码的识读可读取纸质，LCD，手机屏幕等各种介质上的条码信息；支持接触式、非接触式ＩＣ卡读取, 多种接口模式，方便二次开发；友好的人机界面，屏幕能直观显示读卡,识读解码全过程, 识读成功，声音提示;采用自主知识产权的条码识读技术,加之独特的补光装置,能适应不同环境的条码快速识读,可读取不完整、有破损、畸变有污损的条码；可根据客户需求加装WIFI、蓝牙、以及RFID(13.5M)模块 。YG-200不受硬件环境限制,通过宽带或无线与后台数据库对接，可广泛应用到手机增值业务、会员卡管理、医保智能卡、电子优惠券管理、展览展示、文化演出、会议签到、大型促销活动管理、门禁、门诊预约管理等商务领域当中。

3．GWM-2手持机二维条码识读设备。该移动数据终端，是一款多功能、高工业等级的移动数据采集器产品。采用WinCE6.0操作系统。具备数据采集以及强大传讯的能力，使工作更智能化。 该移动数据终端支持识别二维码、 RFID数据,支持GPRS/CDMA广域无线通讯、蓝牙、802.11局域无线通讯。该移动数据终端具有USB slave, Host接口，支持RS232，Mini SD卡，方便地进行数据存储和传输。

项目编号： 50223

项目名称： 全数字式高性能数控系统（系列）

项目简介： 技术特点及水平：该数控系统（系列）采用Intel 80486 或ARM等32位CPU、现场可编程门阵列FPGA以及超大规模可编程逻辑器件CPLD构成控制核心，达微米级控制精度，指令脉冲频率达到1MHZ，最大运动速度可达60m/min.。系统采用全中文(英文可选)操作界面，320×240、640×480和800×480等点阵图形式彩色液晶显示界面，全屏幕编辑，可对加工零件进行图形模拟，操作简单直观。可配套步进电机或交流伺服驱动器，具有很高的使用性能与功能。

适用范围：该系列数控系统通过独创软件实现高级数控功能，可用于车、铣、磨、激光切割和水切割机床、弧齿锥齿轮数控铣齿机等，也可根据用户需要与其它专用设备配套使用，目标顾客群针对数控机床（车、铣、磨、铣齿机、激光切割和水切割机床等）生产厂商。

项目编号： 50224

项目名称： 群孔/群坑阵列电化学制造技术

项目简介： 针对薄壁群孔结构，研制出专用工艺及装备，可显著提高生产效率，降低制造成本，最小加工孔径0.5mm,最大板厚1mm。适用于航空航天、电子等行业。

研制出电铸微小群孔的工艺，可实现最小孔径为数微米直径的群孔制造；

研制出群坑结构高效电解加工工艺及装置，可实现活塞环、活塞及气缸内表面群坑的制造，目前最小加工坑直径为0.2mm。

项目编号： 50225

项目名称： 用于物料自动化搬运的视觉自动导引车AGV系统

项目简介： 技术特点及水平 ：

在物流系统中有三类典型的自动化传输设备：(1) 固定路径传输设备，如传输带；(2) 限定区域传输设备，如有轨小车；(3) 可变路径传输设备，如自动导引车AGV。AGV是一种具有自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶和停靠在指定的站点，并通过各种移载装置完成相关物料搬运任务的自动化运输车辆。在自动化程度、智能化水平、路径设置柔性及系统可重构性方面，AGV都要明显优于前两种传输设备，且易与计算机控制的全自动化生产系统有机结合。

项目编号： 50226

项目名称： 具有优化地貌的钎焊金刚石与CBN超硬磨料工具技术

项目简介： 传统金刚石与CBN超硬磨料工具，磨粒总是处于随机分布状态，磨粒负荷不均，难以提高加工效率与获得理想的表面质量。综合高温钎焊与磨料择优排布两项新技术，开发了具有优化地貌的新一代钎焊金刚石和立方氮化硼（CBN）超硬磨料工具，包括金刚石锯切工具、磨抛工具、钻具，以及立方氮化硼高效精密磨削工具。

技术特点：（1）结合强度高，在重负荷高效磨削中可牢固把持磨粒；（2）磨料出露高，通常可达磨料高度的70－80％，砂轮变得更加锋利，磨削力、比能、磨削热、温度均有明显下降；（3）容屑空间充裕；（4）寿命长，磨料本身有效利用率高，砂轮寿命也因此大增；（5）结构强度好，是300－500m/s到1000m/s的超高速磨削中唯一可以安全使用的砂轮；（6）环保，用高温钎焊替代电镀制作单层超硬磨料砂轮，彻底甩掉电镀这一重度污染包袱。

项目编号： 50227

项目名称： 双凸极无刷直流电机及其控制技术

项目简介： 技术特点及水平：电励磁双凸极电机定转子外形与开关磁阻电机相似，为双凸极结构，定子上套有集中电枢绕组和励磁绕组，转子上无绕组，定子和转子铁心由硅钢片迭压而成。电励磁双凸极电机发电运行时，仅用三相整流桥，不需要位置传感器和可控变流器, 调节励磁电流即可调压，发电机的结构及其控制系统非常简单、成本低、可靠性高。电励磁双凸极电机与二极管整流器组合可构成目前世界上最简单的无刷直流发电系统，该新型发电机同时具备电励磁同步电机控制简单与开关磁阻电机结构简单、适合高速、高温运行的优点。电励磁双凸极电机可以有两相、三相、四相或多相等多种型式。

课题组在双凸极电机的结构、发电控制技术、电动控制技术、励磁控制技术等方面申请了国家发明专利40余项，其中17项已授权。已研制成功18kW、30kW、60kW、100 kW等多种规格无刷直流发电机与起动发电机，以及研制成功9kW无刷直流电动机。

项目编号： 50228

项目名称： 晶体材料大尺寸、定晶向放电切割技术

项目简介： 技术特点及水平：基于特种加工领域先进放电切割技术，在以下三个方面实现了突破，具有高精度、大尺寸、低成本等特点。具体包括：（1）大尺寸半导体晶体放电切割技术；（2）大尺寸晶体定晶向放电切割技术；（3）大尺寸硅基复合材料放电切割技术。

切割加工主要技术特点有：

A. 超大尺寸切割：可实现600mm切割，研发专用机床则可实现米级加工；

B. 切缝损耗低：可以实现0.12mm切缝的稳定加工；

C. 切割效率：最高大于100 mm2/min稳定加工；

D. 切割精度：尺寸精度控制在5-10μm；

E. 损伤层厚度：大约为15μm。

定晶向切割加工主要技术特点有：掌握了大尺寸晶体定晶向切割技术，可以实现0.3分的定晶向精度，超出日韩等国最高3分精度一个数量级，该技术已经应用于中国先进研究堆中子散射工程中的单色器用硅单晶条研制，得到了“中国先进研究堆关键技术”国家973项目首席科学家陈东风研究员的高度评价，摆脱了国外技术封锁。

复合材料切割加工特点：开展了铝基复合材料如铝硅、铝基碳化硅等的切割研究，同样的铝硅材料切割速度较固结砂线切割效率提高5倍以上，切割成本仅为十分之一左右。碳纤维复合材料等难加工材料都可以使用该技术进行高效切割加工。

项目编号： 50229

项目名称： 微小型无人飞行器系统

项目简介： 技术特点及水平：基于微型飞行器（MAV）新概念技术的发展，充分运用微机电、微电子、智能控制和通讯等高技术，促进无人飞行器的小型化和智能化。所开发的产品具有体积小、重量轻、灵活性强和使用携带方便等鲜明特点。现有固定翼无人机（25厘米-3米）、多旋翼无人机（20厘米-1.2米）、扑翼无人机（20-1米）、飞艇（5米-18米长），具有自主飞行控制与导航功能，航程对不同尺寸从5公里到30公里，旋翼型和飞艇能空中悬停，以及超低空、超近距离监察，可配备不同形式的微型摄像机、数码相机，红外热成像仪，实时传输视频图像，也可配备专门的微型装备。研制的部分成果目前已申请国家发明专利8项，2008年该成果获得“国家科技进步二等奖”， 2011年获第39届日内瓦国际发明博览会”日内瓦城市奖”、“大会特别奖”和“金奖”。

项目编号： 50230

项目名称： 新型高性能微波无源器件的研发

项目简介： 研制多种类型性能优良的超宽带天线、微带天线、阵列天线、滤波器、功分器等。

技术特点及水平：技术国内领先、国际先进。

适用范围：电子信息、航空航天、国防等。

预期效益：可大幅提高产品的技术参数。

项目编号： 50231

项目名称： 涂层转移精密铸造成型技术

项目简介： 普通砂型铸造工艺可以成型具有复杂内腔结构的金属零件，但是传统铸造涂料喷涂在砂型表面，难保证铸件的精度和光洁度，因此砂型铸造工艺在很多领域受到限制。本课题组发明了转移涂料并开发了涂层转移法精密成型技术，将涂料喷涂在模样上，固化后涂层自发地转移至型芯表面，脱去模型后得到上好涂料的型芯。由于涂层完整地复制了模型表面的形状和光洁度，显著提高了铸件表面的光洁度和尺寸精度。将涂层转移法精密铸造技术结合快速成形和无收缩硅橡胶复膜等技术，解决了大型复杂零件的精密铸造难题。该技术充分利用液态成形过程任意性和高再现性的特点，具有周期短、成本低的优点，可应用于汽车、电力、机械、电子等领域。获得国家发明专利1项，国防科技进步二等奖1项。

项目编号： 50232

项目名称： 有源RFID卡非接触式充电器

项目简介： 本充电器电路通过高频电磁场将电能均匀的传递到每一张卡上，从而实现电能的非接触式传输；卡内获得的电能通过充电管理电路对电池进行充电，从而实现锂电池的安全、准确、无人值守充电管理。

项目编号： 50233

项目名称： 高效图像/视频压缩编码技术

项目简介： 相关研究表明，人类直接获取的信息中，视觉信息占据了70%。视觉信息能给人们以直观、生动的形象反映，因此图像和视频的传输受到广泛关注。经数字化后的图像和视频产生海量数据，成为图像和视频实时传输和存储的瓶颈。本技术就是通过研究图像和视频的高效压缩编码，在保证图像质量的前提下大幅降低需要存储和传输的数据量，从而解决上述的技术瓶颈。

项目编号： 50234

项目名称： 玻璃制瓶企业专用涂料

项目简介： 随着玻璃制瓶行业不断追求高效率，是制瓶机的成型速度在不断的提高，同时食品饮料业的高水准灌装线对玻璃质量也提出了极高的要求。这就从客观上促使制瓶成型工艺，必须从每个环节的细小处着手，不断地创新与完善。玻璃瓶罐成型工艺过程的模具润滑对产品质量起到至关重要的作用。玻璃制瓶企业使用的润滑涂料基本上没有可供选择的产品，少数企业为了保证产品质量而采用价格昂贵的进口产品。我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有 4000 多家，深加工玻璃品种约 200 多种，无论是日常家里使用的玻璃器具和酒厂使用的玻璃瓶，还是实验室使用的玻璃仪器市场供应均增长较快。据统计，2013年1至8月份，全国日用玻璃制品的生产了达到了794.96万吨。由此可见，玻璃制品行业的发展带动该领域专用涂料的需求量增加。

该涂料应用于玻璃加工行业，主要针对白酒瓶、啤酒瓶、饮料瓶、玻璃杯等销量较大的玻璃加工成型企业。可提供制造玻璃产品过程所需的流料槽涂料、冷端涂料、输送带涂料等技术。

项目编号： 50235

项目名称： 环保型防水涂料

项目简介： 近年来，随着人们生活水平的提高，家庭装修栏次亦同步提高，装饰材料的个性化、多元化趋势凸显，房屋装修时的防水处理备受重视，防水需求膨胀，家庭防水行业迎来发展的春天。家庭防水相对工程防水在防水行业里是新兴领域，处在发展初期，空间大，机遇多。随着人们生活水平的日益提高，居家生活对防水的更多重视为家庭防水行业带来了广阔的市场前景。尽管当前家庭防水行业由起步进入了快速发展的阶段，但是在当前新楼盘像雨后春笋不断破土而出，老房子渗漏问题日益困扰越来越多的民众的情况下，家庭防水发展的力度还远远不能满足保护新业主各种高档次装饰、满足老社区重新过上舒适生活远离渗漏烦恼的需求。

我们所研制的防水涂料满足一下特点：1、高度弹性，能抵御建筑物的轻微震动，并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝；2、可在潮湿基面上直接施工，适用于墙角和管道周边渗水部位；3、粘结力强，涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层；4、环保、无毒、无害，可直接应用于饮用水工程；5、耐酸、耐碱、耐高温，具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性；并能在室外使用，有良好的耐候性。

适用范围：

适用于屋面和厕浴间、厨房、地下室、蓄水池、墙面的防水，防渗、防潮。

项目编号： 50236

项目名称： 比色法免疫检测微流控芯片

项目简介： 针对现有免疫诊断技术耗时长、所需样品量大、依赖大型昂贵的检测设备等突出问题，我们研发了基于多聚物基底的比色法微流控免疫检测芯片。该芯片保留了现有微流控检测芯片的所有优点，同时它的制备极为简便，且易于进行表面修饰以及生物探针固定。该产品最大的优势是采用了比色法实现生物样品的检测，无需借助任何大型昂贵的实验室设备和复杂的检测体系，结果可直接通过肉眼定性分析，或用数码相机/智能手机拍照进行定量分析，极其适合作为便携式家庭疾病检测设备。该新型免疫检测微流控芯片与现有商业化产品相比的优势：制作经济简便、不需要昂贵的大型检测仪器、检测灵敏度高、高通量并行检测。该技术成果为家庭即时检测、现场检测、实时在线检测提供了极大的可能性，必将具备极大的市场价值，并为人民的身体健康提供保障。

项目编号： 50237

项目名称： 基于导电聚合物的高对比度可调色电致变色显示器件

项目简介： 电致变色器件是一类在加不同的电压的时候会显示不同颜色的器件，经过优化设计的电致变色器件，可以实现从透明态到深色态的转变。目前可以进行电致变色的材料主要由金属氧化物和导电聚合物构成，导电聚合物的电致变色是由外加电压引起其氧化态和还原态的变化来产生颜色的变化。

目前国内外电致变色器件采用的材料多为三氧化钨，五氧化二钒等金属氧化物，金属氧化物电致变色器件有着不容易进行表面镀膜，不容易形成均匀的浆料以及器件的显色对比度（透明态与深色态透光率对比度的差值）比较低等缺点。同时基于金属氧化物的电致变色器件有着工作电压较高，从深色态到透明态的转换时间过长，都影响着该器件的应用。目前国外生产这类器件的代表公司是Gentex。该公司器件的工作电压为9-16V，变色时间大约为8s。

本项目拟采用可溶聚噻吩同系导电聚合物制备电致变色涂层，并通过双电极显色来提高器件的显色对比度，能极大的改善电致变色器件中存在的加工制备的问题，并将显色对比度从35 %提高到接近60%。同时基于导电聚合物的电致变色器件工作电压低（-1V-+0.8V），从深色态到透明态的转变时间<3s。 同时由于导电聚合物可溶性好，极大的降低了镀膜的难度，可以顺利实现从实验室往生产的转化。目前本研究院拥有合成导电聚合物和所需离子电解液的能力，并拥有小型器件加工和封装的能力。目前该技术已经比较成熟，可直接开展中试并小规模的生产器件。

该项目除可以应用于汽车后视镜防眩光镜之外，还可以应用于电致变色窗，柔性电致变色薄膜，实现室内光线控制或者在某些光敏元件中起到开关的作用。

项目编号： 50238

项目名称： 一种水下振动监测器

项目简介： 本项目为发明专利(申请号 CN201210566361.3)，可以监测水下移动物体，具有结构简单，监测准确的优点。

发明技术提出一种水下振动监测器，包括壳体、伺服电机、反射板、轨道、振动传感器、AD转换器、微处理器和PLC控制器。反射板设置在壳体内，与壳体的一部分组成一个密封腔体，在密封腔体里装有流体，反射板安装在轨道上，并与伺服电机的输出端连接，由伺服电机带动在轨道上移动，改变密封腔体的体积；所述密封腔体上反射板相对一侧设置有振动传感器，振动传感器连接AD转换器,AD转换器连接微处理器，微处理器连接PLC控制器，PLC控制器连接伺服电机。

利用主动式共振采集和放大信号是本发明技术的主要特点`.

现在,水下潜艇的监测技术比较多,一般年采用声纳技术,主要还是被动式监测,在具体的监测终端方面还有些不足,本发明技术在此方面有所突破,可以在水下连续振动(潜艇发动机振动或者螺旋桨转动)进行监测.对国内在水下监测用新的方法进行有重要的意义.

项目编号： 50239

项目名称： 低速微型电动汽车自适应自动变速器(低速微型电动汽车AAT)

项目简介： 低速微型电动汽车自适应自动变速器（AAT）精简了换挡离合器、同步器、电控和液压换挡离合和换挡制动等执行机构的条件下，将自适应自动变速器、驱动扭矩—转速和运动阻力—车速传动传感器集成为一体，既是传感器，又是自动变速器。

低速微型电动汽车AAT是一个集感知车辆行驶工况和道路路况，动态决策与规划、行为控制与执行等多种功能于一体的纯机械自适应自动变速综合系统。具有一定人的智慧，能自动感知和认知驾驶员的意图和意识（加速、减速、匀速、转弯、制动、停车等），电动机工况信息（负荷和转速），道路及行驶工况的相关信息（上坡、下坡、平路、载重、顺风、逆风），实时快速自适应随行驶阻力大小变化自适应换挡变速，并同步动态决策与规划控制电动机功率目标（负荷和转速），实现驱动力矩与综合行驶阻力自动平衡和力的闭环和谐控制。低速微型电动汽车AAT技术完全自主开发，拥有全部的知识产权和核心专利。与现有自动变速器相比，低速微型电动汽车AAT由于精简了电控和液压换挡离合和换挡制动等耗能执行机构，节能可达20～27％以上。

全新概念的电机牵引力-行驶阻力自适应传动传感智慧平衡控制理论；

独有的集感知车辆行驶工况和道路路况、动态决策与规划、行为控制与执行多种功能于一体的控制系统；

独有的电机、线缆、控制器保护功能；

独有的自适应自动变速换档功能；

精准、平顺的自适应换挡品质；

优越的起动性能（可节能3倍以上）和良好的加速性能；

独有的特宽高效率平台、特大扭矩功能，全工况、满负荷高效率行驶功能，节能；

独有的全机械自适应自动换挡机构，结构简单紧凑，成本低廉，性能可靠，维修方便。

项目编号： 50240

项目名称： 电动三轮车自适应自动变速器（电动三轮车AAT）

项目简介： 电动三轮车自适应自动变速器“抛弃”了现有自动变速器电控变速机构和液力变矩器、液力机械变速器、液压控制机构、离合器、手动操纵机构、同步器、分控器、换挡执行机构等等“耗能大户”和繁琐操纵控制机构，利用电机牵引力和行驶阻力的相对作用实现自动换挡变速。

针对电动三轮车过载、爬坡能力差，电池、控制器、电机易受损害的问题，采用自适应变速技术，解决了启动、过载、坡度行驶效率低的问题，延长了行驶里程，有效地保护电池、控制器、电机的使用寿命，低速重载时节能效果明显，提高了爬坡能力，成本低，可靠性高，性价比十分突出，因此，具有十分广阔的市场前景。

我国电动三轮车从2001年开始起步，在2005年迅速爆发，行业的总销量也有了明显的变化，这个时期可以说是电动三轮车的成长期，目前，电动三轮车的发展已进入井喷式阶段，已从2004年产销50万辆增长到2012年的约900万辆。

项目编号： 50241

项目名称： 数控机床自适应自动变速器(数控机床AAT)

项目简介： 数控机床自适应自动变速器（AAT）精简了换挡离合器、同步器、电控和液压换挡离合和换挡制动等执行机构的条件下，将自适应自动变速器、驱动扭矩—转速和切削阻力—机床转速传动传感器集成为一体，既是传感器，又是自动变速器。

数控机床AAT是一个集感知机床运行工况和切削状况，动态决策与规划、行为控制与执行等多种功能于一体的纯机械自适应自动变速综合系统。具有一定人的智慧，能自动感知和认知机床操作员的意图和意识（加速、减速、匀速等），电动机工况信息（负荷和转速），切削工况的相关信息（切削用量、切削深度、切削速度），实时快速自适应随切削阻力大小变化自适应换挡变速，并同步动态决策与规划控制电动机功率目标（负荷和转速），实现驱动力矩与切削阻力自动平衡和力的闭环和谐控制。数控机床AAT技术完全自主开发，拥有全部的知识产权和核心专利。在同等电机额定功率的情况下，自适应随切削阻力变化对应调整扩大输出扭矩，保证电机一直在高效区工作，节能30％以上；在低速重载切削时，可提高输出扭矩3～10倍以上，工效可提高3倍以上。

全新概念的电机驱动力-切削阻力自适应传动传感智慧平衡控制理论；

独有的集感知机床工况和切削状况、动态决策与规划、行为控制与执行多种功能于一体的控制系统；

自适应随切削阻力变化对应调整输出扭矩；

平顺无冲击的自适应换挡品质，能在不停车工况下自适应随机床切削负荷条件变化自动改变转速比和传动扭矩比；

自适应选择最优化的加工方案；

自动排除影响加工过程和加工质量的各种不利因素，准确恰当完成能量的转换、传递和精确控制；

独有的特宽高效率平台、特大扭矩功能，满负荷高效率运行功能，节能，在大幅度减少电机额定功率的条件下仍能满足多种工况下的需要；

具有自适应、自校对、自检测、自修正功能；

独有的全机械自适应自动换挡机构，结构简单紧凑，成本低廉，性能可靠，维修方便。

项目编号： 50242

项目名称： 轻型电动车自适应自动变速器（轻型电动车AAT）

项目简介： 轻型电动车自适应自动变速器（AAT）在精简了换挡离合器、同步器、电控和液压换挡离合和换挡制动等执行机构的条件下，将驱动电机、自适应自动变速器、驱动扭矩—转速和运动阻力—车速传动传感器，制动器和轮毂高度集成结合成一体，既是传感器，又是自动变速器。

轻型电动车AAT具有一定人的智慧，能感知和认知驾驶员的意识和意图（加速、减速、匀速、转弯、制动、停车等）、运行工况（负荷和转速）和道路路况（上坡、下坡、平路、载重、顺风、逆风）的相关信息，在没有任何手动辅助换挡机构、电控和液压辅助换挡机构下，实时快速自适应随行驶阻力大小变化自适应换挡变速，调整能量存储系统输出到电动机的能量，并同步动态决策与规划控制电动机功率目标（负荷和转速），实现对电机实时控制，达到驱动扭矩—转速和行驶阻力—车速精确平衡匹配，实现轻型电动车驱动力矩与综合行驶阻力自动平衡和力的和谐闭环控制。轻型电动车AAT技术完全自主开发，拥有全部的知识产权和核心专利。与现有自动变速器相比，AAT由于精简了电控和液压换挡离合和换挡制动等耗能执行机构，节能可达20～27％以上。

轻型电动车AAT从根本上解决了现有轻型电动车辆所存在的能量的控制、转换和传递问题，具有如下十大特性：

采用了全新概念的自适应传动传感智能平衡控制理论；

独有的自动变速换挡功能；

独有的自动变速挡位；

独有的可按需求无级调整选择自动变速换挡点；

独有的电机风冷散热结构；

独有的牵引力控制功能；

起动和加速性能优越；

延长续行里程，节能效果明显；

适用范围宽，不但适用于平原，而且还可用于山区、丘陵地带；

结构简单，成本低廉，容易维修等优点。

轻型电动车自适应自动变速器的研制成功产生了巨大影响，得到国内外同行专家和领军企业的认可。被中华人民共和国中央人民政府网、中央电视台网、新华网、汽车电子设计网、机械传动网等国内外数百家权威专业媒体称誉为：“该项目的实施将带来机械传动领域的数字革命，这项成果的产生将使我国在数字化智能传动传感自动控制领域处于世界领先水平”。我国两轮电动车2013年产销量已超3000万辆，轻型电动车AAT结构简单、成本低廉，具有广阔的市场前景。2012年获国家知识产权局专利优秀奖。

项目编号： 50243

项目名称： 汽车6档自适应自动变速器（汽车6-AAT）

项目简介： 汽车自适应自动变速器（AAT）是一个集感知车辆行驶工况和道路路况，动态决策与规划、行为控制与执行等多种功能于一体的纯机械自适应自动变速综合系统。AAT具有一定人的智慧，能自动感知和认知驾驶员的意图和意识（加速、减速、匀速、转弯、制动、停车等），发动机工况信息（负荷和转速），道路及行驶工况的相关信息（上坡、下坡、平路、载重、顺风、逆风），实时快速自适应随行驶阻力大小变化自适应换挡变速，并同步动态决策与规划控制发动机功率目标（负荷和转速），实现驱动力矩与综合行驶阻力自动平衡和力的闭环和谐控制。AAT技术完全自主开发，拥有全部的知识产权，打破了发达国家的技术壁垒。与现有自动变速器相比，AAT节能可达20～27％以上，生产成本降低50%以上，使用成本和保养成本也具有极大的优势。

AAT首次在车辆工程领域开创了以人的意识和意图为优先的“多参数”控制策略和方法先河；提出了全新概念的《牵引力-行驶阻力自适应传动传感智慧平衡控制》理论，实现了人、车、路和行驶阻力／运行负荷的和谐统一；保证了机械自适应控制动力系统能量的产生、高效转换和精确传递；实现了机械自适应与ECU协调控制发动机转矩和负荷的创举；实现了驱动力矩与综合行驶阻力力的闭环和谐控制。因此，被称为机械传动领域的革命，被称为“领跑”世界的技术。

超越时代的AAT：一个充满创新的概念

独有的全新概念的牵引力-行驶阻力自适应传动传感智慧平衡控制理论；

独有的集感知车辆行驶工况和道路路况、动态决策与规划、行为控制与执行多种功能于一体的控制系统；

独有的勿需任何控制的自适应自动变速换档功能；

独有的精准、敏柔、平顺的自适应换挡品质；

独有的优越的起动性能和良好的加速性能；

独有的特宽高效率平台、特大扭矩功能，全工况、满负荷高效率行驶功能；

独有的具有自学习、自校对、自检测、自修正功能；

独有的纯机械自适应换挡机构，结构简单，成本低廉，性能可靠，维修方便

项目编号： 50244

项目名称： 基于无关联信息制密解密技术的应用

项目简介： 当今世界国与国的竞争日趋激烈，保密与窃密斗争日趋复杂，在新的形势下，采用科技手段，做好国家各领域的安全管理、把持每一道关卡是每个国家保密安全工作的一项重要内容，它关系着一个国家的安全、维系着一个国家的稳定。

“基于无关联信息制密解密技术”研究，由数学、计算机、通信、机器人、自动化专业等专家于2007年组建团队，仅针对门锁安全的一项技术应用，所生产的机电一体化防盗锁就克服了目前机械锁、电子锁的缺陷，做到了门锁的绝对安全。获得国家发明专利（ZL2007 1 0078610.3），2009年至2013年的三年期间，通过对1000户家庭两年来的使用，性能可靠、使用方便，深受欢迎，并在2013年12月北京空军电子研究所进行的技术研讨会得到来自人民银行、总参、空军、海军等专家们的认同。2014年通过了重庆质量检测研究院的检验。具有极大的市场前景，为实现国家安全、百姓安居乐业的中国梦作贡献。

项目编号： 50245

项目名称： 新型直接甲醇燃料电池在民用及军用中的研究

项目简介： (1)直接甲醇燃料电池（Direct Methanol Fuel Cell，DMFC）多元AuPt-WC/C和AuPdPt-WC/C复合催化剂的电化学性能研究。结合硼氢化钠现场还原法和交替微波加热法制备AuPt-WC/C和AuPdPt-WC/C新型复合催化剂，此催化剂可以弥补Pt系催化剂氧还原过电位高的缺点，具有较好的选择性催化性能，可以使直接甲醇燃料电池氧还原电位正移;(2)制备并组装直接甲醇燃料电池，测试制备出的催化剂在燃料电池中的充放电曲线，并测试其功率。(3)利用创新技术代替传统的热压技术进行高均匀度膜电极的组装，同时用本项目研制的材料组装三合一膜电极，组装燃料电池并表征其性能。

项目编号： 50246

项目名称： 编织式金属阻尼器

项目简介：

简要综述

本成果的目的是克服现有技术中金属阻尼器的缺陷，提供一种编织式金属阻尼器：把n条软钢条和m条硬钢条编织成网，利用呈现波浪状弯曲的软钢条相对于硬钢条的相对位置改变（即变形）来进行消耗地震能量。该阻尼器具有安装方便，抗震性能好，且易于更换。

二、具体介绍

1、应用领域：建筑结构抗震与减震领域

2、技术指标：已初步完成果的试验研究，结果表明其具有较好的滞回性能。

3、创新要点：该阻尼器可以通过合理的设计，满足相对较小的层间位移下就可以发生塑性变形，可较好的适用于刚度较大钢筋混凝土结构的支撑耗能体系。同时变形达到一定程度后，考虑到软钢条的拉紧导致刚度变大，达到大变形下的安全阀的作用。

4、效益分析：该阻尼器的成本低，且易于生产，价格上远低于粘滞阻尼器，但是抗震性能上高于传统的金属阻尼器。因此，应用市场前景好，可以在新建房屋和既有建筑加固中推广应用。

项目编号： 50247

项目名称： 城镇基础设施建设关键技术与工程示范

项目简介： 一、简要综述

重庆大学主持并完成了国家科技攻关重大项目课题“小城镇基础设施建设关键技术研究”，以及“重庆市城镇建设关键技术研究与示范”。

二、具体介绍

1、应用领域

主要应用于我国城镇基础建设领域。

2、技术指标

从小城镇交通道路、给水排水系统、燃气供给系统、等多方面入手，进行关键技术攻关，高质量完成了课题研究。

3、创新要点

结合英国的研究成果和中国工程建设实际情况，研究了城镇基础设施建设过程中多工种相互协调、信息传递以及建设过程优化等问题。

4、成果展示

研究成果已发表于国际国内重要期刊，获得了软件著作权，获得了教育部2008年度科技进步一等奖等奖励。

项目编号： 50248

项目名称： 高效保温废石膏复合胶凝材料陶粒轻质砌块配方设计与成型工艺研究

项目简介： 一、简要综述

开发了石膏砌块的表面处理技术、水泥在石膏复合胶凝材料体系中的利用技术、膨胀剂与陶砂对低水灰比砂浆的减缩技术等一系列先进技术，获得了绿色高效保温废石膏复合胶凝材料陶粒轻质砌块，并对其配方设计与成型工艺进行了系统研究，较好地解决了目前我国建筑围护结构中大量使用的石膏制品耐水性差、节能效果差等技术难题，并实现规模化生产示范。

二、具体介绍

1、应用领域

墙体材料

2、技术指标

表观密度不大于650kg/m3，导热系数0.15~0.18 W/(m?K)，抗压强度大于5.0MPa

3、创新要点

利用废石膏等工业固体废弃物作为复合胶凝材料，开发了低成本的废石膏复合胶凝材料轻质陶粒混凝土。

4、效益分析

本项目的研究将促进废石膏的综合利用和节能墙体材料的发展，必将带来良好的经济、社会、环境效益。

项目编号： 50249

项目名称： 建筑热环境动态调节与控制的理论与方法

项目简介： 一、简要综述

项目针对动态舒适热环境研究中存在的人体生理、心理响应指标、热物理参数等方面问题，提出了一系列关于动态热环境下的相关成果和结论。

二、具体介绍

1、应用领域

主要应用于室内环境设计和调控领域。

2、技术指标

测试热环境影响下的人体新陈代谢、生命体征、神经系统等生理项目，探索基于空气温度、湿度、气流、表面辐射温度等热物理参数的动态热舒适环境的营造机理等指标。

3、创新要点

提出了基于生理、心理参数的动态热环境舒适性的综合评价方法；寻找到了提高建筑能效的基本方法。

4、成果展示

项目提出了动态热舒适综合评价方法、热舒适环境动态调控的热环境参数系列优化组合等，对于建筑热环境改善技术的研发等具有重要现实意义。

项目编号： 50250

项目名称： 新型节能石膏砌块和成套设备

项目简介： 简要综述

设计了一种基于多模具往复运行的石膏砌块高效生产的独特工艺方法。主要解决了石膏砌块生产线最大生产量低、成本高、占地面积大、生产稳定性差的缺点；提高了石膏砌块的产量。

具体介绍

1、应用领域

建筑业

技术指标

新型石膏砌块的尺寸为300*600*（80-200），形状为盲方孔方式，四周均有凹凸榫，重量为10kg---20kg；

新型石膏砌块的外形与红砖的外形类似，但四周有凹凸槽，其施工方法更简单，方便施工人员的搬运和施工；

新型石膏砌块每一块的面积为0.18平方米，面积大小适中，在砌墙时能够实现墙体的平整，真正实现墙面去掉两面抹灰工艺，节约成本；

新型石膏砌块采用方盲孔与线槽的结构，具有横平竖直的穿线通道，方便建筑装修的穿线。

创新要点

采用了“基于往复运动的石膏砌块生产工艺”，该工艺通过将石膏砌块成型与脱模分成多工位实现的方式，实现了单副模具的高产量。

项目编号： 50251

项目名称： 一种基于渐近变分法的复合材料层合板仿真及优化方法

项目简介： 一、简要综述

成果涉及一种基于渐近变分法的复合材料层合板仿真及优化方法，属于材料力学分析领域。具体包括以下步骤：基于旋转张量分解概念构建由二维广义应变和翘曲函数表示的三维板能量方程；基于渐近变分法将原三维问题分析严格拆分为二维板非线性分析和沿厚度方向的一维分析；利用板固有小参数将降维模型的近似能量泛函渐近修正到第二阶，并通过平衡方程将近似能量泛函转换为Reissner模型形式以便于实际应用；由得到的全局响应和渐近修正翘曲函数精确重构三维应力、应变和位移场；采用极大化截面分析得到的弯曲的扭转刚度系数的优化策略对复合层合板进行优化。本发明实用性强，通用性高，可显著提高此类问题的解算速度和效率。

二、具体介绍

1、技术指标

准确预测复合材料层合板的三维场分布，尤其是横向正应力和横剪应力的分布。

2、创新要点

基于变分渐近法的变分性（系统、可靠）和渐近性（收敛于精确解）通过对能量泛函主导变分项的渐近修正构建准确高效、普适的复合材料层合板Reissner模型。

3、效益分析

偏差小于1%，计算效率提高10倍以上。

项目编号： 50252

项目名称： 一种压电复合棒机-电耦合性能仿真模拟方法

项目简介： 一、简要综述

成果涉及材料力学性能表征领域，提出了一种压电复合棒机－电耦合性能仿真模拟方法。包括以下步骤：基于Hamilton原理和旋转张量分解概念构建压电复合棒三维机电焓议程；利用压电复合棒长细比作为小参数将原三维模型严格降维为一维模型；渐近计算压电复合棒的一维机电焓，将二阶渐近修正的能量项保存在近似焓表达式中，得到与原三维机电焓等效的一维机电焓；并通过平衡方程将近似焓转化为含附加一维电自由度的广义Timoshenko模型形式以便于工程应用。该方法实用性强，通用性高，所胡结果稳定可靠，能够有效模拟压电复合棒机－电耦合性能及准确捕捉介质效应、压电材料极化性质。

二、具体介绍

1、技术指标

准确模拟压电复合棒机－电耦合性能及介质效应、压电材料极化性质

2、创新要点

基于变分渐近法的变分性（系统、可靠）和渐近性（收敛于精确解）通过对机电焓主导变分项的渐近修正构建准确高效、普适的压电复合棒机－电耦合模型。

3、效益分析

偏差小于1%，计算效率提高10倍以上。

项目编号： 50253

项目名称： 自复位抗震筒仓

项目简介：

一、简要综述

本成果的目的是提供一种具有较好抗震性能的且利于产业化的筒仓结构形式：若干个堆叠放置的筒仓单元，通过钢绞线连接为一个整体筒仓。该筒仓形式，施工方便，利用工业化生产，且抗震性能好。

二、具体介绍

1、应用领域：属于建筑结构抗震领域。

2、技术指标：已初步小型振动台试验，对比结果表明其抗震性能好，且具有较好的自复位功能。

3、创新要点：采用叠放单元的筒仓形式，单元连接处摩擦耗能，达到消能减震的目的；这种形式大大提高了结构的基本周期，继而大幅度降低了地震作用和地震能量输入；具有预应力的钢绞线又可以恢复结构的变形，具有较好的自复位功能。

4、效益分析：应用市场前景好，可以工业化生产，适用于工业筒仓和粮食筒仓。

项目编号： 50254

项目名称： 强地震地面运动分析与应用系统

项目简介：

本成果建立了目前国内外最翔实的、面向工程应用的强地震地面运动数据库和国内外第一个强地震地面运动特性分析系统；确定了结构抗震设计动力时程分析输入地震波的选取方法，该方法已为《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）第5.1.2条所采纳；提出了可以同时考虑地震动强度非平稳和频率非平稳特性的地震动随机模型，建立了可以根据任意目标频谱特性快速生成人造地震动的ARMA方法。将地震动数据库、人工地震波生成、地震动工程特性分析系统、层间模型多自由度体系弹塑性分析等集成为一个有机的整体系统。并取得了计算机软件著作权。教育部组织的鉴定委员会一致认为该科技成果总体达到国际先进、国内领先水平。

项目编号： 50255

项目名称： 螺杆泵系列产品

项目简介： 本研究在国家自然科学基金项目（项目编号：50875268和51175522）以及重庆市科技项目的的支持下开展了螺杆齿形设计及优化、成型刀具设计及优化、螺杆泵性能仿真分析与试验等方面的研究工作。

提出螺杆泵转子型线设计的新方法，发明一种大流量组合线型螺杆传动结构，建立转子接触线长度、接触区域和泄漏三角形区域的计算方法；提出螺杆设计与优化通用方法，开发出螺杆泵齿形设计及特性分析软件，提高了螺杆泵产品的研发效率。

开展复杂工况下螺杆齿形动态设计理论、流固多相耦合特性等关键科学问题的研究，建立螺杆泵系统的多相非线性流固耦合动力学模型，解决了螺杆泵输送能力差及泵腔流场特性分析中多相耦合动网格技术难题，为螺杆泵的设计及应用提供指导。

综合分析螺杆结构特点及工艺难点，自主研发了双螺杆泵样机，性能试验表明新设计的双螺杆泵在功率、流量等参数相同的条件下，其容积效率增加了3%；在标准的疲劳性能试验台上连续满负荷工作三个星期无故障出现，且泵的流量、压力特性变化微小。

利用该研究成果已经研发出了双螺杆泵、三螺杆泵等两大系列11个品种，产品已成功实现产业化，并在国内部分舰船上实施定向配套；

项目编号： 50256

项目名称： 模块化高速、精密、大型数控滚齿机

项目简介：

在国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项、重庆市科技攻关项目等支持下，本项目开展了模块化高速、精密、大型数控滚齿机基础理论研究和关键技术攻关，发明了大型滚齿机齿轮加工零编程系统与新型加工工艺技术，实现了自动滚削加工；提出了机床热变形远程诊断控制及热误差补偿方法，实现了热误差在线补偿和高精度加工；研制了模块化高速、精密、大型数控滚齿机静压导轨控制技术、全闭环控制技术、伺服系统交叉耦合同步控制技术，实现了大型齿轮高速、高精切削加工。申请、获权“数控滚齿机加工的零编程方法”、“一种数控滚齿机大立柱”、“一种数控机床热变形补偿装置”、“一种热误差差动螺旋补偿装置及其使用方法”、“数控滚齿机热变形误差补偿方法”等国家发明专利、实用新型专利5项；获国家科学技术进步奖二等奖“数控高效制齿机床成套技术研发及产业化应用”。与重庆机床（集团）有限责任公司联合研发了加工直径达到3.2米的大型数控滚齿机，实现了生产及销售，经鉴定达到国际先进水平。

项目编号： 50257

项目名称： 面向摩托车零部件、五金、灯具产业集聚区域的制造业信息化服务平台

项目简介：

本成果在国家“十一五”科技支撑计划课题的支持下，面向摩托车、五金、灯具三大产业集聚区域制造业信息化共性需求，凝炼出产业链和专业镇两种网络化协同设计模式，针对产业链中主机厂与供应商间的网络化协同设计，专业镇企业与企业、中介机构与企业间的协同设计特点，突破了多企业间网络化协同设计共性关键技术，开发出了基于互联网和安全认证的区域制造业信息化公共服务平台软件，为各业务协同企业提供网络化协同设计、设计过程管理、设计资源管理、供应链管理、区域共性数据应用、业务系统和应用数据集成等信息服务。该成果已在重庆汽车、摩托车行业，广东南海、广东中山等地的3000多家制造企业推广应用，取得明显成效。

项目编号： 50258

项目名称： 风力发电机组故障诊断与智能维护关键技术研究

项目简介： 针对风电机组故障诊断与智能维护的难点和关键科学问题，分析了风电机组典型故障非线性动力学机理，进行了基于无线声发射传感器网络的风机叶片健康监测技术、基于混合时频分析的风电机组传动系统故障特征提取方法、基于流形学习的风电机组传动系统智能故障诊断与维护决策研究，构建了基于多Agent的风电机组智能维护平台。

提出了基于无线声发射传感器网络的风机叶片健康监测方法；提出了基于阈值ASTFT消除WVD交叉项的、基于对角切片高阶谱的、基于形态奇异值分解和HHT的风电机组传动系统故障特征提取方法；提出了基于流形学习特征约简的风电机组传动系统智能故障诊断方法，并据此构建了时频域特征集—流形学习—K-近邻分类器(KNNC)诊断模型；提出了多传感器信息融合的风电机组传动系统智能维护决策方法，采用D-S证据理论进行全局融合决策；构建了基于多Agent的风电机组智能维护平台，包括风电机组传动系统智能维护低级代理平台，和由传动系统振动信息、叶片声发射数据、SCADA获取的机组数据等多源异构维护信息构成的风电机组智能维护高级代理平台。实现了基于多Agent的知识表达方法，构建了4种典型机械类故障集（不平衡、齿轮损伤、轴承磨损、叶片损伤）；研制出风电机组故障诊断及智能维护样机，已在风场现场测试验证运行1000小时以上。这一研究成果可以为风电机组的稳定运行提供一套完整的、系统性的故障诊断与智能维护技术的理论和方法，也可以丰富和完善机械故障诊断的理论和技术。

项目编号： 50259

项目名称： 电网运行风险理论及其辨识技术

项目简介： 2、	1、首次提出面向元件、适合电网结构特点的风险跟踪准则，建立电力元件对系统风险的

跟踪模型，进而实现电网薄弱环节辨识。

2、计及多种因素，如：元件老化、风速相关性等，提出元件老化失效的解析模型和电网

运行风险模型，提高了模型计算精度和速度。

3、建立电力系统风险评估的模糊集-蒙特卡罗混合模型。该模型有效计及了电力系统的

随机特性和模糊特性。

在分析样本均值和数学期望间的概率变化规律基础上，基于中心极限定理，首次给出风险分析中方差系数给定时，样本容量的置信区间等解析估计模型。

项目编号： 50260

项目名称： 模块化高速、精密数控回转工作台

项目简介： 数控回转工作台是数控镗、铣床及加工中心的关键配套功能部件。课题组针对我国数控回转工作台不能满足市场要求、大量依赖进口等现状，在国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项支持下，开展了模块化高速、精密数控回转工作台数字化、模块化设计及制造，产品可靠性和精度保持性，精密回转传动技术、多头高精度蜗杆蜗轮副设计制造技术，力矩电机及驱动应用技术，高速回转精确定位技术，高分辨率和高精度的计算机位置控制技术，精密、快速传动机构传动副消隙技术等研究。解决了高档数控回转工作台的基础理论问题和关键技术问题，与重庆机床（集团）有限责任公司联合完成了数控回转工作台TMKT320和TMKT400E的研制。TMKT320定位精度达到6″，重复定位精度达到3″；TKMT400E定位精度达到8″，重复定位精度达到3″，达到国外同类产品技术水平。课题申请、获权“一种蜗轮蜗杆传动机构及机床回转工作台传动机构”、“一种闭式静压导轨供油系统”、“一种采用环面蜗杆的蜗轮蜗杆副消隙装置” 3项国家专利。

项目编号： 50261

项目名称： 数控高效制齿机床成套技术研发及产业化应用

项目简介：

研究了六轴四联动机床控制、滚齿/插齿/磨齿机床模块化可重构、机床热变形控制、滚齿机零编程、机床智能化及自动化等核心专利技术，掌握了高档大型、高精度、高速制齿机床的关键、共性及成套技术，达到国际先进水平，多种产品性价比高于国外产品60%，国内市场占有率超过60%；显著提升了我国制齿机床行业的技术水平，为我国装备制造业的发展作出了重大贡献。

开发了辅助数控系统—“齿轮加工零编程系统AutoYKS”，快速解决数控滚齿机加工过程中的齿轮和刀具更换带来的编程问题；建立并优化了数控滚齿自动编程模型，满足了滚齿加工的技术要求和性能指标，提高了齿轮加工的效率。

项目编号： 50262

项目名称： 大行程微/纳米级定位与传动系统设计研究

项目简介：

本项目以微纳米与精密机械传动的设计、制造、测量及其基础理论为主要内容的前沿研究，以特种功能在重要装备中的关键高精密微机械传动零部件的设计、制造、测量基础理论及应用为特色，主要结合国家前沿性、探索性任务，解决相关的基础理论与技术问题。项目主要针对微型齿轮传动系统、三维微传动装置、直接驱动的微传动电机装置等的精密定位及微传动机构的基础研究，本项目提出了一种新型的五自由度微纳传动平台，该平台具有高精度、高刚度、大行程、大摆动等特点，为工程应用奠定基础，该研究可应用于未来的超精密机床、纳米加工机床、超精密定位及纳米检测与测量设备、航空航天设备、精密光学仪器设备、光刻设备、医疗器械设备及生物工程设备等多个领域的关键重要装备中应用，具有重要的理论研究意义及重要的应用前景。

项目编号： 50263

项目名称： 变电站设备自动巡检机器人系统

项目简介：

为了更好的实现偏远地区和无人值守变电站的安全、可靠地巡检，解决人工巡检危险性大、成本高、应急指挥调度难度大等问题，本项目采用机器人和图像处理等技术，通过机器人沿道路自动行驶，实现对变电站各监测点处电气设备工作状态的巡检，在监控中心集中掌控现场设备运行情况，达到对电气设备的统一、有效、及时、正确的监控与集中管理。

项目成果对于现场自动巡检、自动物料输送、基于视频的监控分析等应用背景有推广应用价值。

项目编号： 50264

项目名称： 高精度多股簧数控加工机床

项目简介：

本项目提出了多股簧设计新理论，突破了多股簧精密成形工艺和数控制造关键共性技术，发明了多股簧精密成形三种装置：钢丝盒张力抽丝防变形装置、钢丝张力检测及旋转拧索装置、压力传感器和磁粉制动器相结合的张力控制器；研制了高精度多股簧数控加工机床数字控制技术及控制软件；发明了直线电机加速式疲劳试验装置；发明了高精度多股簧数控加工机床（第一、二代）。有效解决了传统加工中存在的张力控制困难、质量稳定性差、废品率高等问题。发明的机床加工的多股簧精度由普通方法生产的1-3级稳定提升到WJ1201-91标准1级精度。本项目突破了我国军民共用领域关键复位零件的制造技术瓶颈，使我国多股簧制造技术跃升为世界先进水平。项目成果在军工和民用领域具有广阔的市场前景。

项目编号： 50265

项目名称： 新型高性能驱动机构技术

项目简介：

1、提出了特殊环境下的高精度、高可靠、大转矩、低能耗、小体积的机电传动系统创新设计理论与方法；

2、发明了基于纳米表面工程固体润滑的少齿差行星传动减速器；

3、研制出新型高性能驱动机构，应用于卫星在轨自维护系统地面验证平台，取得了具有自主知识产权并达到国际先进水平的科技成果。

项目编号： 50266

项目名称： 复杂系统的仿人智能控制理论与摆机器人运动控制研究

项目简介： 1、建立起了系统的基于人体动觉智能的仿人智能控制理论体系，完成了基本概念、基本原理、基本结构、系统建模与设计及动觉智能图式与组合模型中相关参数整定的进化计算方法等基础研究工作。

2、首次在国际上完成和实现了在“倾斜轨道上小车—二级摆摆起倒立控制的实时控制研究”，教育部组织鉴定被评价为，“课题组应用自己建立的原创性方法完成的一项进入世界领先行列的科研成果”（项目成果登记号：360-05-11910189-11），相关论文“小车二级摆的摆起倒立控制与实践”获得第五届全球智能控制与自动化大会最佳应用论文奖，“三连杆单杠体操机器人摆起倒立运动的动觉智能图式控制研究”，获中国人工智能学会第11届全国学术年会最优论文奖“涂序彦奖”。

3、国际上首次实现了二级摆系统两摆杆四个平衡位置间任意相互转换的运动控制，研制成功“顶双杆杂技机器人” 已在天津和重庆科技馆展出，相关控制技术获得了国家发明专利授权（发明专利号：ZL 2006 1 0054355.4）；

4、国际上首次成功实现了小车-3级摆摆起倒立控制与三关节体操机器人各种高难度体操动作，例如：摆起倒立、大小回环、直曲体倒立等杠上动作控制的仿真实验研究；

项目编号： 50267

项目名称： 超高频RFID标签芯片

项目简介：

RFID无线射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预并可同时识别多个电子标签，可工作于各种恶劣环境。超高频RFID标签工作于902MHz～928MHz频率段，具有较高的读写速度和较远的读写距离。本项目采用标准180纳米CMOS集成电路工艺完整地实现了超高频RFID标签的各种功能，整个芯片完全符合国际最新EPC标准，从芯片原理到实现均具有自主知识产权。通过优化设计，本芯片面积和各项性能指标达到了国际国内领先水平，在成本方面具有很强的竞争力，可以直接进入量产环节。本项目团队在芯片研制领域拥有广泛深入的积累，具有持续创新能力，现已着手研发国际上最先进的基于90纳米CMOS集成电路工艺的新一代超高频RFID标签芯片。希望与本项目团队洽谈的合作者对投资高科技特别是对集成电路国产化具有热情，且有良好的资金实力作为后盾。

项目编号： 50268

项目名称： 复杂金属环境下的RFID系统

项目简介：

本项目组着重研究工作于复杂金属环境的RFID及小型化、低功耗和低成本实现的相关基础理论与技术，并已开发了用于特定用途的相应产品。该产品解决了目前通用RFID系统在复杂金属环境下，由于电磁场畸变、反射和散射等影响难以正常使用的情况，可以被广泛应用于零售、物流、生产、交通、军事等领域。

本研究在较大通信距离，大量金属背景情况下通过新颖的天线结构、创新设计的高性能的基带编码以及高效率的功率放大器实现了由装定器向接收器的能量和信息稳定可靠的同步传输。

项目编号： 50269

项目名称： 基于逆滚动螺旋副的高效精密传动机构

项目简介：

发明了将直线运动变换为旋转运动的逆滚动螺旋机构、基于逆滚动螺旋副的航天器精密转角装置、串/并行单/双联逆滚动螺旋等多种新型传动机构。研制出多种基于逆滚动螺旋副的新型驱动机构，应用于某工程地面发射系统的驱动系统和机器人关节、舵机的驱动机构等关键装备。

项目编号： 50270

项目名称： 高品质镁合金集成与循环应用技术

项目简介：

本项目主要研究镁合金目标产品的集成应用技术和循环利用技术。1）开发了高质量铸造产品高效环保加工技术和成套的型材挤压技术, 成功制备了世界上最大规格的中空型材；2）开发了“重质夹杂逆向自净化”的“反向”过滤技术，开发了先进的废镁现场无熔剂精炼装备；3）开发了了镁合金性能预测平台和先进的产品开发技术系统。

本项目开发的部分技术与两大系列装备及大批镁合金铸造产品、型材产品，已分别在镁产业和

汽车、摩托车工业等得到大规模应用，创造了显著的经济效益和社会效益。项目成果对行业的

科技进步和产品的优化升级有重大推动作用。

项目编号： 50271

项目名称： 非圆锥齿轮传动技术

项目简介： 非圆锥齿轮是一种新颖的齿轮传动，它不仅具有在相交轴间传递非匀速比运动和动力的特征，且可实现转动和轴向移动的复合传动特点。本项目研究非圆锥齿轮的传动、空间共轭啮合原理、设计、制造、实验及应用。提出并统一了新型非圆锥齿轮传动——即高阶、变性、偏心及复合等四类不同传动形式，建立了非圆锥齿轮的通用设计方法；实现了非圆锥齿轮的加工制造；由实验研究，验证了非圆锥齿轮传动、设计与加工方法的正确性；将该研究成果推广应用于变量泵及变传动比变速器等；补充及完善了非圆锥齿轮传动类型的空缺。完善及拓展了非圆锥齿轮传动的基本理论及应用，具有重要的理论意义，为工程应用奠定了基础。

本项目提出了一种新型的非圆锥齿轮传动，研究并归类统一了该锥齿轮传动的分类、变性条件及传动特点；建立了通用的非圆锥齿轮共轭范成设计理论及方法；研制开发了一套非圆锥齿轮设计与分析的软件系统，获得了该锥齿轮各种传动的匹配模型；建立了非圆锥齿轮传动连续函数的强度校核设计方法；实现了加工制造非圆锥齿轮的方法，设计出了新型的高阶非圆锥齿轮变量泵及变传动比变速器。有效地解决了非圆锥齿轮传动原理、形式、设计、制造、分析、实验及应用等方面的相关理论与技术难点问题。

项目编号： 50272

项目名称： 微纳米与精密机械传动的理论与技术

项目简介：

本项目主要针对三维微传动装置、直接驱动的微传动机电装置等的精密定位及微传动机构的基础研究。提出了一种全柔顺创新机构的五自由度微纳传动平台，补充了全柔顺五自由度台式微纳装备的空缺。建立了全柔顺微纳传动平台的设计、理论及方法，揭示了全柔顺微纳传动平台的基本规律及变化关系、微传动机理及承载能力，研制了全柔顺创新机构的微纳传动平台样机，开展了原理、设计、分析、制造及检测等研究工作，为其工程应用奠定坚实的理论基础。

本项目提出了一种新型的全柔顺五自由度微纳定位与传动平台，实现了无机械摩擦、无间隙、高刚度、大行程、大摆动、高灵敏性等特点，补充了全柔顺台式微纳定位与传动平台装备的空缺。研制出了可实现五自由度全柔顺微纳定位与传动平台的样机。

项目编号： 50273

项目名称： 盾构机双驱动大功率行星传动系统

项目简介：

盾构机是专门用于开挖地下隧道工程的技术密集型重大工程装备。由于地质构造复杂、刀盘作业直径较大，要求盾构机行星变速装置具有高可靠性、大扭矩、高功率密度及小体积的特点。目前，国内外大都采用多个电机同时驱动多个2k-H型串联行星减速器的传动形式。本项目根据盾构机的工作要求，提出一种新型的传动系统——盾构机双驱动行星传动系统。该新型驱动系统采用两个电机驱动一个减速器的传动形式。针对该系统开展了原理及方案、参数及结构优化设计、运动及动力特性分析等方面的研究为其工程应用奠定坚实的理论基础。

项目编号： 50274

项目名称： 集成相对位移自传感磁流变阻尼器及其半主动悬架系统

项目简介：

采用集成传感磁流变阻尼器开发的车辆半主动悬架系统，在不改变原有车辆结构基础上直接代替原有的被动减震系统，可以大幅度提高车辆舒适性，延长使用寿命。特别适合工程车辆、越野车、装甲车、坦克、高速列车等的悬架系统。也可用于构成特种车辆（如工程机械、装甲车、两栖战车、歼击机等）的座椅悬架系统。

项目编号： 50275

项目名称： 智能无线多媒体解说系统

项目简介：

智能无线多媒体解说系统集先进的语音压缩技术、无线传输技术、数字编码区域识别技术于一体，具有智能化、个性化、高音质，实用性强等特点。景区内各景点的人文、历史信息资料经过精心编辑，专业讲解，采用语音压缩编码转换成数字信息，存储在电子自动导游机内。游客携带导游机进入景区，无论到达的时间先后，也无论所选语言是否相同，导游机受控于来自区域位置无线发射器的景点位置编码信息，都能自动根据游客所在位置和需要，确定解说语言和内容，使每个游客听到景点高清晰的完整信息介绍。利用该系统可以播放丰富的解说内容，减轻解说员负担，克服多个解说员同时讲解时，游客听不到或听不清解说内容等问题。该产品构思新颖，技术先进，适用于各种人文景观、名胜古迹、展览馆、博物馆、文化教育陈列馆、产品交易会等旅游或参观地的自动解说或信息发布。

项目编号： 50276

项目名称： 碱激发胶凝材料开发与应用技术

项目简介：

以水淬高炉矿渣、粉煤灰、磷渣、偏高岭土等为主要原材料制备的碱激发胶凝材料是一种低碳高性能环境友好型胶凝材料，活性高，力学、耐久性能优异，用于制备混凝土构件等修建了教学楼等工业与民用建筑，在交通、铁路等土木工程领域特别是严酷侵蚀环境下的混凝土工程中有广泛应用。也用于结构植筋锚固工程和快速路面修复工程等。缓凝剂等相关成果达国际先进水平。

项目编号： 50277

项目名称： 智能计算与智能信息系统

项目简介：

智能计算是借用自然界规律启发，根据其原理，设计求解问题的方法。信息科学领域中的许多研究问题很难获得精确的数学模型加以求解，借用智能计算方法来求解这些复杂问题的研究变得越来越重要和广泛。本方向的研究获国家留学基金委、企业委托项目等资助，开展了智能计算方法的研究并结合软硬件实现了用于各类信息处理的软硬件系统，主要包括：数字化医疗辅助诊断系统、尿沉渣图像分析系统、棒材计数系统、桃种植资源及主产区气候和土壤条件信息平台等。

项目编号： 50278

项目名称： 脉冲搜索雷达中频信号处理机

项目简介：

单脉冲自跟踪技术通常使用在跟踪高速移动目标、移动卫星通信地球站以及要求跟踪精度高的测控系统中。它有一台专用接收机，用来比较处理两部天线的输出信号，提取目标角误差和距离信息。本课题根据系统总体要求，采用先进四片DSP和两片FPGA完成中频信号解调、脉冲压缩、多普勒频移及相参积累，实现空间飞行目标自动捕获与跟踪。

项目编号： 50279

项目名称： 插电式混合动力汽车电子控制技术

项目简介：

本项目包括以下技术：以汽车行驶工况油耗最小为目标的混合动力汽车动力总成参数和整车驱动工况控制策略参数一体化的匹配优化技术；基于再生制动能量回收最大化，并兼顾制动方向稳定性、制动效能和电池安全的再生制动控制策略；混合动力汽车性能仿真软件；基于dSPACE硬件在环和快速控制原型的实时仿真控制技术；整车安全控制和故障处理技术；混合动力汽车匹配标定及试验技术；整车综合信息显示仪；基于GPS的汽车行驶路况参数和驾驶员操作信息的车载记录仪。

以上技术已成功应用于某企业的插电式并联混合动力公交大客车电控软硬件系统开发，该车工况节油率达到40%以上。本技术可适用于插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、普通的混合动力汽车和纯电动汽车的整车电控系统的软硬件技术开发，整车动力总成参数优化匹配等。

项目编号： 50280

项目名称： 微型六维加速度传感器

项目简介：

提出并实现了一种基于微型单轴加速度的六维加速度传感器的布局结构。当壳体与被测物体一起运动时，六个单轴加速度敏感元件/传感器将感受到的运动转换为电信号输出，并通过信号处理板处理转换为六维加速度信号输出。具有体积小、结构简单、成本低、功耗低（无需驱动）、抗过载能力强等优点。可用于构成六维加速度测量系统、运动控制系统、机器人系统和无陀螺捷联惯性导航系统（Gyro-free Strapdown Inertial Navigation Systems, GFINS）。

项目编号： 50281

项目名称： 基于磁流变效应的膝上假肢膝关节

项目简介：

提出并实现了一种基于磁流变效应的四连杆假肢膝关节，包括大腿承载部、小腿支撑部、四连杆机构和半主动阻尼力控制组件。采用磁流变阻尼器作为主要的半主动阻尼力控制组件，四连杆机构作为连接机构，该假肢膝关节的阻尼力连续、阻尼逆顺可调，可调范围大、响应快，在微处理器控制下可更好地模拟人体膝关节弯曲的动作，且磁流变阻尼器与假肢膝关节集成为一体，占用空间小，结构更加紧凑，可在此基础上设计比传统结构更加美观的自适应电控膝上假肢。

项目编号： 50282

项目名称： 压电/电致伸缩陶瓷微位移器大功率驱动电源及线性化控制器

项目简介：

为了实现压电陶瓷执行器输出位移与驱动电压迟滞关系的线性化，提出并建立了模拟压电陶瓷叠堆执行器迟滞特性的Bouc-Wen现象模型，提出了利用迟滞模型将叠堆型压电陶瓷执行器的输出位移与驱动电压间的多值对应的迟滞特性线性化为一一对应的线性关系以实现其精密定位的方法。采用迟滞位移观测器构建了基于Bouc-Wen模型的前馈补偿控制方法和基于Bouc-Wen模型的前馈补偿和PI反馈的混合控制方法分别实现叠堆型压电陶瓷执行器的线性化。线性化精度如表1所示。开发了线性化控制器，可用于基于压电陶瓷执行器的精密控制系统开发。

项目编号： 50283

项目名称： 变电站/发电厂高压缩比无损波形记录分析装置

项目简介： 变电站/发电厂需要配置类似飞机黑匣子的运行记录装置，作为扰动或故障记录。在变电站/发电厂中称为故障录波器。为了节省存储空间，记录大量的突发性数据，现有的录波器仅记录故障前0.1秒和故障后数秒钟的数据切，变电站/发电厂规模较大时，故障录波装置需要安装多台协同工作才能完成记录功能。装置数量多，体积大，成本高。

本项目抓住了电站数据大容量、高速存储的核心需求，开发了高压缩比数据压缩与解压技术，解决了海量数据的连续存储难题。本项目的数据压缩压缩比高达20倍以上，大大提升了变电站/发电厂参量记录的存储能力。基于此新的压缩/解压技术，本装置具有如下新的优势：

高压缩比降低了装置的硬盘数量，降低了装置体积和成本，提升了装置可靠性；

取消了参量记录启动条件，实现了连续不间断参量记录；无论“大”“小”事件均可回放分析；

基于多项专利技术，装置配置了丰富的变电站/发电厂故障诊断功能。

本装置技术开发受重庆市科委重点攻关项目“智能变电站故障自诊断技术与装置”资助；

本项目融合的授权发明专利包括：

一种数字化变电站电子式互感器的故障诊断方法 ZL200910190888.9

电站自动化系统数据网络安全监控方法	ZL200910091450.2

变电站安全工器具在线监管系统及其方法	ZL200910190809.4

项目编号： 50284

项目名称： 薄煤层综合机械化开采成套技术和装备研究

项目简介： 本项目通过薄煤层开采的数值模拟研究、工作面"三机"设备适应性理论分析、成套设备的研制、现场试验和回采工艺、技术、设备改进等研究过程，研制了0.8m以上薄煤层综合机械化开采成套技术和装备，主要技术创新包括：系统地研究了薄煤层综采工作面顶板活动和围岩应力场分布的特征，对工作面关键设备的受力状态及稳定性进行了深入分析，为设备研发、工艺配套奠定了基础；研制了适合0.8m以上薄煤层综采大功率采煤机，能够满足采煤机双向割煤及截割煤层顶底板和过断层的需要；解决了采煤机牵引力不足以及牵引机构损坏后维修、更换困难的技术难题；解决了薄煤层工作面管缆在电缆槽中易卡挂等不利于降低采煤高度等技术难题；解决了采煤司机行走困难的技术难题；研制了薄煤层工作面综采大功率刮板输送机；研制了可远程控制的薄煤层综采液压支架，将支架顶梁的前段创新性地改为板式结构，减少了采煤机停机事故的发生；设置的液压支架抬底机构，有效避免底板过软而造成支架底座扎底，解决了采煤机采高难控制的问题；研制了薄煤层综采端头液压支架，创新性地将顶梁和掩护梁之间的连接装置改为十字过渡梁，提高了支护可靠性；利用新研制的薄煤层综采浮煤回收装置，解决了薄煤层工作面上端部浮煤回收困难的技术难题。

项目整体上达到国际先进水平，其装备配套思想和体系的突破及采煤机支撑平衡装置、牵引系统设置、刮板输送机头尾布置等方面达到国际领先水平。

项目编号： 50285

项目名称： 磁电机微能量采集和自供电传感

项目简介：

采集环境能量为传感系统提供电源，蕴含物理、工程等多学科基础理论和技术创新。本项目开展磁电机微能量采集及自供电传感基础和关键技术研究，取得了系列成果：建立了新的复合磁电物理分析模型，更全面地表征了换能效应；设计的多种新型磁电换能器性能大大增强；采用磁电换能器设计的磁/机能量采集器，器件单位体积输出功率高；能量采集器结合独创的电源管理对无线传感器供电，解决了无线传感网络电源供给瓶颈；首次实现了集自供电、自传感和控制于一体的智能阻尼器；应用本项目的多项专利技术，建立了国内第一个实用化的自供电无线传感网络，用于用电安全监测，展示了自供电传感的广泛应用前景。

项目编号： 50286

项目名称： 预测控制综合理论及基于TS模型的稳定性研究

项目简介：

本项目围绕流程工业中的多变量控制问题，以TS模型描述的非线性系统为研究对象，以MPC综合方法为控制策略，并结合相关稳定性理论，对多变量约束系统的MPC综合方法及基于TS模型的稳定性展开分别和结合式研究，形成了若干理论成果和分析方法。具体发现点是：

1. 针对状态可测的系统，全面地、系统地研究和发展了MPC综合方法。

2. 针对状态不可测的系统，率先解决了输出反馈MPC综合问题。

3. 针对由TS模型表示的非线性系统，得到了采用任意关于隶属度函数连续的李氏函数和控制律时，可镇定性的充要条件的逼近方法。

项目编号： 50287

项目名称： 毛细结构材料内流动及热质传递理论

项目简介：

毛细结构材料普遍存在于微机电系统、高效紧凑式换热器、反应器等领域，其内部流体流动及传热传质问题是影响设备和系统性能的关键热物理问题。本成果针对毛细结构材料内流动及热质传递的前沿科学问题，重点开展了毛细结构材料内流动及热质传递特性和传热传质强化等研究工作。提出了任意截面形状的微细通道内具有非均匀周向热边界条件的流动和换热的理论计算方法，为复杂形状和边界条件下的微小通道内流动与换热提供了理论预测方法。提出了具有可再生阴极电子受体的新型微生物燃料电池形式，以及采用多壁纳米碳管担载PtRu纳米颗粒提高燃料电池电极性能的方法。获得了三维微结构梯度表面能材料表面上液滴聚合的微观界面行为以及滴状凝结换热强化的机理。成果产生了重要国际学术影响，促进了本学科的发展。

项目编号： 50288

项目名称： 大功率舰船柴油机配气机构关键技术及产业化

项目简介： 配气机构是大功率舰船柴油机的关键核心部件，其质量直接影响柴油机的性能。项目开展大功率舰船柴油机配气机构凸轮（轴）、轴瓦、气阀等关重部件的创新设计理论、高效制造工艺及成型装备等方面的研究。

主要取得了以下突破性进展：

1）提出一种复杂工况下大功率舰船柴油机配气机构设计理论与方法；

2）攻克了大功率舰船柴油机配气系统轴瓦磁控溅射技术及轴瓦沟纹技术；

3）突破了基于异种合金连接的气阀摩擦焊技术难题；

4）发明了系列凸轮（轴）、轴瓦、气阀数字化加工设备。

研究成果成功实现产业化，部分产品替代国外进口。开发出了凸轮（轴）、轴瓦、气阀等3大系列24个品种，产品销往大连船用柴油机厂、上海沪东造船厂等20多家主机厂，并出口到美国、德国、丹麦等国家。

项目编号： 50289

项目名称： 建筑垃圾建材资源化利用关键技术研究与示范

项目简介：

该项目由重庆大学牵头，从“基本性质→回收分离→再生→工程应用”全过程解决建筑垃圾回收利用系列技术难题。

1．建立了质量检测与评价体系及试验方法；

2．再生集料低吸水率技术突破了国际上只能配制中低强度再生砼的技术屏障；

3．国内首创再生掺合料技术；

4．开发了再生节能墙材技术；

5．国际首创100%废弃混凝土制备水泥技术；

6．建成国内首个再生掺合料示范生产线。

该项目获权专利3项，发表论文9篇，编制技术规程4部，试生产建筑垃圾再生混凝土掺合料近3000吨，配制混凝土近3万m3，完成建筑施工面积近20万m2，累计销售收入1000多万元。

项目编号： 50290

项目名称： 工程结构损伤的检测诊断与评估关键技术及应用

项目简介：

成果围绕损伤识别方法中的4个关键问题，结合振动理论、传感器及测试技术、信号采集与分析、计算技术、人工智能及专家系统等跨学科技术，提出了适用于工程结构损伤的检测、诊断与评估新技术：基于动态的损伤识别新技术（由5项技术构成）；基于动态和静态相结合的损伤识别新技术（由2项技术构成）；基于智能方法的损伤识别新技术（由3项技术构成）。在国内外主要刊物上发表了68篇学术论文，其中SCI、EI收录48篇；培养了博士和硕士研究生19人，培训了建设工程检测人员143人；已获软件著作权2项，开发的软件系统已在16个建筑工程中得到了实际应用。成果为我国确立工程结构的科学鉴定系统，制定新的检测规范提供重要依据。

项目编号： 50291

项目名称： 系列新型高效低耗水处理剂关键技术及其应用

项目简介： 原创发明了以絮凝剂为核心的系列新型高效低耗水处理剂关键技术，创造性突出，达到国际领先水平

主要技术创新点：

①发明了高效除磷絮凝剂制备、生产及应用关键技术。

◆有效解决了高含磷污水稳定达标除磷问题。

◆该制备技术为国内外首先发明，获得国内外第一个除磷絮凝剂的发明专利。

◆采用常温常压技术生产，节约能源50%。

◆采用工业副产物为主要原料，节约原料成本50%。

◆生产过程中无废气、废液、废渣排放，属于清洁生产工艺。

②发明了阳离子污泥脱水剂的合成方法。通过发明的核心技术生产的污泥脱水絮凝剂可比进口产品降低 20%药剂成本。

③发明了系列多功能无机复合絮凝剂的制备、生产关键技术，用于饮用水处理，可降低20%药剂成本，用于污水处理，可降低 30%药剂成本。

④发明了处理城镇污水中剩余污泥的重金属处理方法。

项目编号： 50292

项目名称： 高盐高氮磷高浓度榨菜废水治理关键技术与应用

项目简介： 针对三峡库区特色榨菜产业高盐高氮磷高浓度榨菜废水处理难度大，缺乏有效处理技术的突出问题，结合不同规模的榨菜生产企业、不同性质的废水，以及周边有无城镇污水处理厂等现状特点，以开发有效、低成本、稳定的榨菜废水污染治理关键技术为目标，取得一系列创新性成果：

（1）研发出榨菜生产超高盐腌制液清洁生产减排增效技术。将榨菜生产“三腌三榨”第2、3 次“腌、榨”过程产生的超高盐腌制液进行内部循环，剩余腌制液收集用于生产“榨菜酱油”，实现资源回收与污染物削减。

（2）研发出4 套高盐高氮磷高有机物废水预处理技术：曝气微电解/Fenton 氧化组合、三级微电解-厌氧-好氧、厌氧序批示生物膜反应器（ASBBR）和高效组合式厌氧生物等技术/工艺，主要去除氨氮、磷和有机物，降低盐度。

（3）研发出3 套后续处理关键技术：SBBR/混凝沉淀组合处理工艺、复合式膜生物反应器处理技术和压力式生物膜反应器处理技术，经后续处理后稳定达到《污水综合排放标准》一级标准。

（4 ）研发出预处理后高盐废水与城镇污水处理厂协调处理调控技术。将预处理后的尾水排入就近城镇污水处理厂，通过调整污水处理生物工艺的负荷、排水比、污泥龄、溶解氧等运行工况，实现废水的稳定低成本达标排放。

项目编号： 50293

项目名称： 高效多自由度无线电能传输技术及装置

项目简介：

本项目创造性地提出了高空间自由度、高效率、高功率传输能力、高功率能量密度及高可靠性的无线电能传输技术，解决了复杂环境下用电设备的灵活、安全、可靠的供电问题。所取得的主要创造性贡献包括：

(1) 提出空间多自由度无线电能传输系统整体性能提升技术

(2) 建立磁电综合系统建模、分析与优化控制理论体系

(3) 提出高效率、高功率密度能量变换模式及系统构建技术

本项目所开发的高效多自由度无线电能传输技术，解决了我国交通、石油、航天、军事、家电、医疗等多个领域中关键瓶颈技术问题─灵活安全的电能供给问题，有效提升了多种电气设备在复杂苛刻环境下的适应能力，对于提升我国工程制造业与生活服务业装备水平有着重要意义，具有良好的市场应用前景和推广应用价值，对于促进工程技术发展、学科前沿探索、经济增长与科技进步做出了重要的贡献。

项目编号： 50294

项目名称： 多尺度多场耦合条件下煤矿动力灾害试验系统研制与应用

项目简介： 该项成果成功研制了"多尺度多场耦合条件下煤矿动力灾害试验系统"。该系统由"多场耦合煤矿动力灾害大型模拟试验系统"、 "多维应力条件下煤岩热流固耦合试验系统"、 "多场耦合煤岩流变试验系统"、 "含瓦斯煤岩宏细观力学特性试验系统"四个子系统组成。

1、该系统能够在三维应力及瓦斯压力共同作用下，根据采动应力的变化对煤矿动力灾害的发生过程进行模拟试验研究，且加载系统和测试手段先进，属国内外首创。

2、针对煤矿深部高地应力、高瓦斯压力、高地温环境下所发生的动力灾害及其煤岩失稳破坏规律，进行了系统研究，成功地解决了该领域试验研究的一系列技术难题，填补了国内外空白。

3、该系统能够开展含瓦斯煤岩在不同应力状态下的流变特性试验研究，为煤矿巷道围岩稳定性分析及控制方法的研究提供了先进的试验装备。

4、该系统能够对含瓦斯煤岩的裂纹产生、发展过程进行细观和宏观试验研究，取得了创造性的研究成果，对于揭示含瓦斯煤岩的断裂过程和机理具有重要的意义。

5、该系统采用伺服控制、声发射仪、高速摄像机、体视显微镜、高精度传感器等先进的自动化测试技术，构建了实时高精度自动检测和相关信息采集体系，保障了试验数据的可靠性和真实性。

该项成果达到了国际领先水平。

项目编号： 50295

项目名称： 磁致复合效应换能/传感器及致动器基础研究

项目简介： 本项目研究压磁和压电材料复合产生的磁电效应，软磁颗粒和基体材料复合产生的磁流变效应，提出了新原理，发展了磁致复合效应理论，研发出多种新型器件及系统，推动了相关器件和系统的技术进步。主要研究内容和科学发现有：

1、复合磁电效应

提出全面考虑材料参数的复合磁电效应分析模型，首次定量诠释损耗、偏置、磁导率等的影响，理论解释了红移、蓝移等多种物理现象，为新型复合磁电换能/传感器件设计及性能提高奠定理论基础。

2、复合磁电换能/传感器

提出压磁/压电/弹性材料，压磁/压电/高磁导材料等多种新型层叠复合结构，显著提高磁电效应；首次实现了层叠复合结构零偏置磁场下的高磁电效应，磁电系数大于3V/Oe, 设计出无偏置磁场传感器。

3、复合磁电效应的能量采集应用

研发出多种新型高性能磁电换能器，直接用作无线供电的接收器、环境电磁能量采集器。在国际上首次报道采集弱磁能量（0.1 Oe），驱动通用无线传感模块（发射功率~100mW）。建成了采集磁能自供电的实用化用电安全监测无线传感网络。

4、磁流变致动器及控制

建立了封闭空间非稳态磁流变液的压强和温度模型，提出了磁流变阻尼器自供电自感知方法，首次实现了阻尼器内部状态参数的自主监测，研发出人工智能控制汽车磁流变自适应悬架。

项目编号： 50296

项目名称： 电液伺服数控是执行器数控和液压（气动）的复合传动装置

项目简介： 电液伺服数控是执行器数控和液压（气动）的复合传动装置，既有液压的特长，泄荷方便，感知力，推力大，又具有数控的精度高、快速、发热小、润滑、能却好，工作时间长，同时又具有导向功能（活塞杆不会旋转），是一种复合传动的装置，特别适合恒功率驱动的负载场所，能达到既快，推拉力大，节能，同时也能实现自锁（在执行器上节能50%、在传统的液压机上节能80%），单、双作用功能。所以这种执行器集液、气、电、数控技术于一体、体积小（比现有的产品小30--50%），且能直线、转动输出。

1）、液---（气）动，实现力控制、柔性、缓冲（阀门启闭；

2）、数控----实现精度1%、高速、变速，效率高90%；

3）液（气）复合同步协调运动实现---高速、大负荷较高精度1%。

现实运动中可根据工况反馈智能自动协调控制。且能实现角度、扭矩、速度、温度控制、显示、设置、通讯。可用在仪器仪表（大口径阀门驱动）、液、气压传动，电液推杆、电液缸行业。比现有技术节能50%---80%（同类工况），成本仅是同类现有技术指标的50%--30，体积小30%，仅在仪器仪表行业替代进口产品1000台左右/年(20吨的40万左右），压机行业10000台/年（45吨的4-5万/台、成本仅为20%），

液压推杆行业2000台/年 ，用在煤矿、冶金、化工等领域。

项目编号： 50297

项目名称： 新型转子式大排量中压油泵

项目简介： 本项目研发出了一种全新的转子式大排量中压油泵。曾先后设计了五代样机，试制出了两代样机，样机达到了设计的性能要求：排量为 400L/min，额定压力为 3 Mpa，效率在 75% 左右。其主要优点如下：

与螺杆泵相比，转子与定子的结构更简单，制造难度大幅降低，成本仅为螺杆泵的 50%；

与同等排量螺杆泵相比，体积更小，轴向尺寸大幅缩短；

与螺杆泵相比，转子与定子之间采用了磨损后间隙自动补偿设计，因此具有效率更高，泵效恒定以及环保节能的优势；

应用领域：致力于取代部分螺杆泵

1）钢厂润滑冷却油泵；2）水轮机和汽轮机润滑冷却油泵；3）石化行业输送油泵；4）大型舰船润滑及输送油泵；5）野战输油。

市场前景：根据初步调研，我国螺杆泵每年的销售额在 100 亿以上，这个行业具有技术难度高，进入门槛高，利润率高的特点，因此具有巨大的市场前景。

效益分析：与螺杆泵相比，项目组研发的这种转子式油泵具有结构更简单、制造难度更低、成本更低的优势，预期利润率在 50% 以上。

合作者要求：1)熟悉该转子泵适用领域的企业，资本不得低于 1 亿。

项目编号： 50298

项目名称： 复杂配电网可靠性评估模型及其优化算法研究

项目简介： 项目属于动力与电气工程和能源科学技术领域，涉及电力系统及其自动化、计算机技术等多个相关学科。依托国家自然科学基金、教育部新世纪优秀人才支持计划项目、重庆市杰出青年基金等项目，开展复杂配电网可靠性评估模型及其优化算法研究，取得了如下创新性的成果：

1、率先提出复杂配电网可靠性评估分块算法。该算法能够分析规模大、分支线多、开关类型多的复杂配电网络，突破配电网可靠性评估的计算复杂性，提高评估速度和计算效率。

2、提出计及多回同杆架设的配电网可靠性评估分块算法，提高配电网评估精度和速度。

3、提出计及主网停运的配电网可靠性评估分层等值算法，具有精度高、计算速度快等特点。

4、提出计及预安排停运的可靠性评估算法，提高配电网评估精度。

5、研究配电网开关优化配置模型和算法，提高配电系统可靠性水平及资金使用效率。

项目编号： 50299

项目名称： 电液伺服数控

项目简介： 研发的一种电液伺服数控是执行器数控和液压（气动）的复合传动装置，既有液压的特长，泄荷方便，感知力，推力大，又具有数控的精度高、快速、发热小、润滑、能却好，工作时间长，同时又具有导向功能（活塞杆不会旋转），是一种复合传动的装置，特别适合恒功率驱动的负载场所，能达到既快，推拉力大，节能，同时也能实现自锁（在执行器上节能50%、在传统的液压机上节能80%），单、双作用功能。所以这种执行器集液、气、电、数控技术于一体、体积小（比现有的产品小30--50%），且能直线、转动输出。

这是一种电、液（气）、数控实现的符合运动1）、液---（气）动，实现力控制、柔性、缓冲（阀门启闭，2）、数控----实现精度、1%0、高速、变速，效率高90%，3）液（气）复合同步协调运动实现---高速、大负荷较高精度1%。现实运动中可根据工况反馈智能自动协调控制。且能实现角度、扭矩、速度、温度控制、显示、设置、通讯。

可用在仪器仪表（大口径阀门驱动）、液、气压传动，电液推杆、电液缸行业。

比现有技术节能50%---80%（同类工况），成本仅是同类现有技术指标的50%--30，体积小30%，仅在仪器仪表行业替代进口产品1000台左右/年(20吨的40万左右），压机行业10000台/年（45吨的4-5万/台、成本仅为20%），

液压推杆行业2000台/年 ，用在煤矿、冶金、化工等领域。

项目编号： 50300

项目名称： 交互式视频教学与知识工程系统

项目简介： “交互式视频教学与知识系统”改变传统视频呆板、不能灵活满足学习的具体要求的特性，该系统在使用播放器获取知识的同时，能够看到知识的体系结构，能够基于自己的学习进度进行自由控制，能够参加基于知识体系的智能练习，能够自由查找基于知识点的视频讲解，能够对不同或相近知识体系中相同知识点的对比讲解。

系统具有强大的智能辅助功能，使用该系统可以快速建立起强大的专业知识系统，为传播和获取知识提供高效快捷的智能服务。

系统既能够充当教师，用于教室中的课堂教学又可以提供基于网络的远程教学服务，教学内容不受学科的限制。系统不但适用于地方培训机构、学校和家庭，也适合军队的知识系统建设和对军人的知识培训。

希望项目合作方有比较强的文化传媒相关的渠道。

项目编号： 50301

项目名称： 智能数学教师系统

项目简介： “智能数学教师系统”在没有教师参与的条件下，可独立完成对学生的学习辅导、辅助教师开展课堂教学工作、自动回答小学生的算术问题、可像老师一样详细讲解学生遇到的所有算术题目。包括整数、分数、小数的加、减、乘、除和各种括号计算。

系统自动合成教学语音、用人工智能方法展示解题的完整过程和解题思路、适用幼儿中班至小学毕业年级的算术教学、支持多语言，可以使用中文和英文两种语言进行智能讲解、支持打印体显示也支持手写体和笔画顺序显示、能辅导学生用简便计算方法进行计算、支持智能动画演示、帮助幼儿建立数和数的计算的概念。

用户为小学学生及小学数学教师，应用范围广泛，有广泛的社会效益和数亿元的潜在经济效益。希望项目合作方有比较强的文化传媒相关的渠道。

项目编号： 50302

项目名称： 无腐蚀铝钎剂生产技术

项目简介： 铝及铝合金比较活泼、导热性强、热容量大、线胀系数大、熔点低和高温强度小等特点，焊接难度大。在焊接时其表面容易形成一层致密化学性质稳定的氧化物，它是铝合金钎焊时的主要障碍物之一。在铝及其合金钎焊时使用的钎剂可消除铝表面的氧化膜，其特点是化学活性强，热稳定性好，能有效去除母材表面的氧化物，促进液态钎料对母材的润湿。钎剂的主要作用是去除钎焊金属和液态钎料表面上氧化膜，保护钎焊金属和钎料在加热过程中不继续被氧化，以改善钎料对基体金属（也称母材）表面的润湿性，促进钎料流动，并填充接头间隙，形成表面光洁致密的钎焊缝。

本技术生产的铝钎剂具有生产成本低，产品不具有腐蚀性、保存期长，所焊接的零部件接头致密光滑等优点。

本产品可用于：在保护气氛下，对铝蒸发器，冷凝器，加热器，冷却器等的焊接；高频加热下的不锈钢锅覆底钎焊；铝波导钎焊等方面，已在航天，汽车，火车，化工，家用电器等行业中得到应用，具有广阔市场前景。

根据生产规模不同，其生产线投资不等。小规模生产线投资成本10万起。

项目编号： 50303

项目名称： 低成本鱼饲料生产技术

项目简介： 2012年我国的鱼饲料生产量的增长率在15%左右，但饲料行业的利润因原料价格的不断攀升而趋向微利。如何获得更价廉的原料，也是饲料生产厂家面临的一个突出问题。

本技术将一种养殖剩余物经生物处理后，用于制备鱼饲料，既将养殖剩余物的潜在价值挖掘出来，达到废物利用的目的，又能降低饲料生产成本，符合可持续发展的理念，是一项创新成果。该技术的直接生产成本约0.8元/500g，大大低于现有技术生产的饲料。

该技术先后获得重庆市科学技术委员会科技攻关（应用技术研发类）、重庆市教育委员会科技项目、重庆市大学生创新创业训练计划项目和企业合作开发项目的支持。

该饲料具有较好生物活性、营养成分较全面、生产成本低、符合国家产业政策等优点，核心技术已经申请国家发明专利。

项目编号： 50304

项目名称： 光纤光栅索力传感器开发关键技术

项目简介： 项目面向索力测量领域，完成光纤光栅锚头式索力传感器及测量技术研究，解决其信号解调、温度补偿、安装工艺等关键难题，提高传感器稳定性与重复性。

建立索力传感器理论模型，研制出高灵敏度光纤光栅式索力传感器及测量装置，解决了以下难题：1传感器信号解调方法；2 高灵敏度温度补偿技术及实现；3安装工艺与实验研究；4光纤光栅索力传感器初步应用。

项目编号： 50305

项目名称： 环保新型隧道蓄光反光材料推广应用与研发

项目简介： 反光材料辅助隧道节能照明推广应用，研发长余辉、防火阻燃、辅助照明和经济耐用的新型隧道蓄光反光块体裁料，用隧道新型复合蓄光材料替代现有的防火瓷砖和防火涂料，从隧道等效照明安全运营和交通事故发生后应急救援的角度，提出蓄光反光材料在节能和应急救援的功能。

项目编号： 50306

项目名称： 内河电力推进旅游船研发

项目简介： 攻克内河豪华游轮船型优化、全回转电力矢量推进和减震降噪等技术难题，建造具有国际领先技术水平、能量消耗少、废气排放低、振动噪声小的内河大型豪华游轮，引导长江游轮与内河船舶向安全舒适、绿色环保方向发展。

项目编号： 50307

项目名称： 跨座式单轨车辆开发技术

项目简介： 跨座式单轨车辆是一种典型的城轨交通制式，具有转弯半径小、爬坡能力强、占地少、造价低、噪声小等独特优势，其与地铁车辆的最大区别在于车辆走行机理的不同。跨座式单轨车辆设计与转向架开发是其中的关键技术，跨座式单轨车辆相关技术研究是地铁车辆之外的独特研究领域。

项目编号： 50308

项目名称： 山地立体停车技术

项目简介： 重庆作为山地城市的典型代表，停车位缺口高达19万个，车位不足导致占道停车及违章停车现象突出，严重制约了城市交通的畅通与安全。充分考虑地形高差、区位条件、需求因素等情况，利用上下半城高差及城市边角地建设多出入口的立体停车楼，提高空间利用率，提升城市路网的运行效率及安全水平，使动静态交通协调发展。

项目编号： 50309

项目名称： 山区桥梁与隧道长期性能及安全技术研发应用

项目简介： 围绕解决我国山区桥梁与隧道长期性能与安全技术的基础性、前瞻性、战略性问题，突破山区桥梁与隧道长期性能和安全技术两大难题，以山区复杂环境下桥梁与隧道的结构行为与设计理论、损伤机理与检测评估理论、灾变机理与防御技术为主攻方向，构建研发和应用七个技术平台：

（1） 基于长期性能的山区桥梁设计理论与工程控制

（2） 桥梁结构性能劣化规律与加固方法

（3） 桥梁状态检测、评估理论与信息化技术

（4） 山区桥梁灾致破坏机理与安全防御

（5） 山区特殊环境条件下隧道力学行为与设计

（6） 山区隧道结构状态检测、安全风险评估与处治

（7） 山区隧道环境预测模型、评估理论及节能环保新技术

项目编号： 50310

项目名称： 西部超高水头枢纽通航建筑物关键技术研究-闸室消能工型式及消能效果研究

项目简介： 当船闸工作水头达到一定水级后，由高水位差转换而带来的巨大动能将导致阀门工作条件变坏，闸室内水流紊动加剧，船舶停泊条件恶化，故超高水头通航建筑物的关键技术之一是闸室消能工型式及效能效果问题。本项目对超高水头船闸明沟消能与盖板消能消能效果进行了细化对比研究，得出了相同试验条件下明沟消能优于盖板消能。其研究成果具有重要的理论意义和广泛的应用前景。

项目编号： 50311

项目名称： 省水船闸关键技术

项目简介： 省水船闸是一种新型船闸输水型式，银盘省水船闸整体水力学模型试验结果表明，船闸实际最大工作水头由36.5m降至18.25m，同时省水率约为48.6％；输水时间、系缆力、阀门门后压力、峰值流量、流量系数等船闸输水系统的各项技术指标均满足规范要求，并在一定程度上优于普通单级船闸。因此省水船闸不仅降低船闸工作水头，简化了高水头阀门水力学难题，并且达到减少船闸耗水的目的，在技术和经济上均有重大的价值，也使船闸的适用范围更广。

项目编号： 50312

项目名称： 电站建设对下游航道影响关键技术

项目简介： 电站清水下泄导致下游河床下切可造成坝下及下游河段水位降落、航槽变迁以及恶化通航水流条件，采用整体河工模型试验和水沙数值模拟，研究了下游河床的冲刷对整治建筑物稳定、最低通航流量、航槽变迁和航道水流条件的影响。采用数值模拟研究了电站日调节及泄洪非稳定流泄水波传播特性及规律、坝下河段非恒定流泄水波对沿岸重要水工设施通航水位的影响和计算方法以及电站泄洪对下游沿岸重要通航设施及通航环境的影响，提出应对措施。

项目编号： 50313

项目名称： 可折叠式移动轿车举升器

项目简介： 本装置折叠后可置于轿车后备箱，是轿车用户出行的好帮手。它能将轿车整车举升，并使轿车随举升器一起移动，从而解决轿车泊车及行车时因堵车不能出位而鸣放喇叭造成的噪音污染及交通堵塞问题。目前全世界轿车保有量约7亿辆，市场前景可观。本装置：

1.驱动系与传动系用万向装置联接，任务完成后，可将举升器折叠放入轿车后备箱。

2.驱动系将动力一分为三，使三个驱动桥同时获得动力，结构简单。

3.锁定装置快速锁定三个驱动桥，并使装置呈三角形稳定结构。

4.举升箱用双螺母传动，不仅人力操作轻便，且保证轮胎被有效抬离地面。

5.行驶系安装万向轮，可保证被抬起轿车随举升器一起实现任意方向移动。

6.制动装置可方便对万向轮实施制动，确保举升安全。

项目编号： 50314

项目名称： 长江小南海枢纽通航关键技术研究

项目简介： 拟建的小南海枢纽位于长江干线上游，下游紧邻三峡水库回水区，距重庆主城区约40km，扼四川、云南、贵州、重庆水路运输之咽喉。项目承担单位采用水工模型、泥沙模型、数值计算、船模试验及调研分析相结合的方式，对小南海枢纽通航建筑物布置与通航条件、施工期明渠通航条件、库区及坝下游泥沙淤积计算及坝区河床变形预报等关键技术进行了深入研究，取得了丰硕成果，经专家组鉴定，该研究成果总体上达到国际先进水平。

项目编号： 50315

项目名称： 水电站岸坡消能结构

项目简介： 该项目是一种水电站岸坡消能结构，包括溢洪道泄槽出口段，和设置于泄槽出口段与大坝下游河床之间的消能岸坡，岸坡上设置消力墩。方案中逐渐增大泄槽出口段过水断面宽度，可有效减小水流单宽流量，水流在消能岸坡上碰撞消力墩消散掉小部分能量，流过岸坡后冲击岸坡底部河床，由强烈漩滚的紊动剪切作用消散掉大部分能量。

项目编号： 50316

项目名称： 城市中心交通系统优化研究

项目简介： 随着社会经济的迅速发展和城市化进程的加剧，道路资源供给不足与交通需求的与日俱增的不平衡矛盾变得日益尖锐，交通拥挤成为城市交通关注的热点问题。城市中心往往也是拥挤的中心。只有对交通需求、供给、网络结构、停车、公交、交通规划等方面系统优化才有可能解决城市中心拥堵问题。本研究针对交通网络的结构特性，综合考虑路段阻抗特性，提出局部控制方式，并分析了其有效性。本研究成果可以有效缓解城市中心拥堵问题。

项目编号： 50317

项目名称： 基于最优化方法的轧制规程设计软件

项目简介： 本软件采用模型可变；约束参数根据不同轧制设备可变；最优化算法调用可变的设计原理。可快速生成冶金轧制企业压下规程，避免因为采用经验法造成的设备损坏，极大提高生产效率。

项目编号： 50318

项目名称： 基于Agilent E4980A的LCR自动测试系统

项目简介： 针对人工测试功能材料的繁琐现状，开发了一套基于Agilent E4980A的自动测试系统。在Visual Basic 6.0编写的测控软件中设置好温度、频率、电压等测试条件，系统通过PID算法自动控制温控箱升温，实时变换Agilent E4980A的测试电压和频率，通过板卡读取多个功能材料在各阶段温度工况下的测试结果，自动完成电学参数的存储和分析。系统实现了对温控箱、Agilent E4980A的自动控制，相对于其它系统具有功能更全面、操作更方便、自动化程度更高等优点，为该类测试系统的开发研究提供了很好的方法和借鉴。

项目编号： 50319

项目名称： LNG储运安全测评系统研究与应用

项目简介： “LNG安全测评系统关键技术研究与应用”，建立LNG储运中的各种事故发生的物理、数学模型，模拟仿真LNG储运系统的安全特征，针对LNG储运中不安全因素开展预测评价，对提高LNG储运的安全性具有十分重要的现实意义。

根据国内外对LNG燃烧、爆炸、泄漏等的实验成果建立模拟参数场，应用仿真技术建立LNG储运系统的安全特征，定量描述LNG事故发生机理及其发展过程。对LNG储罐内压力、温度和储罐壁温度随时间的响应规律采用多项式进行拟合，根据初始条件、火灾类型、储罐类型和充装水平等因素来决定多项式系数。开发了高温环境下LNG储罐热响应行为的数值模拟软件系统LNGS，利用该软件可以对不同火焰环境、不同容器形状、不同介质充装量等各种情况下的LNG储罐的热响应行为进行图表、数据曲线和动画模拟，结果与实验数据吻合较好。通过对不同初始条件下的LNG储罐热响应进行数值模拟，分析了影响储罐热响应的因素，提出了各因素对储罐热响应的影响规律。用实验与调研所得的数据构成训练样本集，结合非线性理论、模糊理论，分析了LNG储罐事故的防治对策，提出了储罐安全模拟设计的方法，构造出完整的预测和评价模型，开发LNG储运安全测评系统，实现对LNG储运常见事故的实时预测和储运系统安全性评价。

项目编号： 50320

项目名称： 川东地区低效气田开发技术研究与应用

项目简介： 针对川东地区低效气田“低渗、低压、低丰度”，以及处于开采末期，气井产量小等开采难点，研究形成了四大技术体系和管理模式：勘探集成技术体系、快速钻井及气藏增产工艺技术体系、老区挖潜技术体系、地面集输技术体系及 “低成本战略”和“精细化管理模式”，其中，非均质薄砂岩储层预测技术、井位优选技术、低电阻气层测井判别技术处于国内先进水平；快速钻进、低压低渗易水锁气层储层改造技术、老气田复活技术和快速建产技术处于国内领先水平。研究成果应用在川东地区30余个低效气田，实现了五宝场气田效益开发及东溪老气田复活，推动了低效气田（包括页岩气、煤层气和致密砂岩气等）开发技术进步。

项目编号： 50321

项目名称： 高聚物热压模具技术

项目简介： 本专利技术提供了一种高聚物热压模具，包括下阳模、上阳模和阴模，所述阴模上设有贯通上下表面的阴模型腔，所述阴模型腔上下部分别与上阳模和下阳模配合，所述阴模型腔上部呈扇斗形，下部为圆柱形；在该阴模型腔上部设有与阴模型腔配合的上阳模，所述上阳模为扇斗形；所述上阳模下部的圆柱形部分伸入所述阴模型腔下部圆柱形型腔内，所述上阳模的斜面与所述阴模型腔的斜面贴合；在所述阴模下端设有截面呈“┻”形的下阳模，该下阳模竖直部分为圆柱形，且与所述阴模型腔下部配合，所述下阳模下部为圆板，该圆板上表面与阴模型腔表面贴合。该高聚物热压模具，传热效果好，使得产品受热均匀，质量好。

项目编号： 50322

项目名称： 高温冶金炉渣和金属液微小粘度测量系统

项目简介： 高炉冶炼过程中，掌握高温冶金炉渣和金属液的粘度物性对保证钢铁产量、质量与炉况顺行，实现节能降耗具有十分重要的意义。本专利成果以高温熔融流体非牛顿流体特性的炉渣粘度测定公式、非线性修正公式和粘度预测公式为理论支撑；对国外Brookfield粘度计消化吸收和集成创新，实现了该传感器的测头和转杆在1600℃以上高温环境下工作；拓展了降温粘度测量、高炉渣熔化性温度测定与热稳定性测定，减小了测量误差和环境影响，提高了测量精度；其各项性能指标达到国内领先水平。本成果获2010年重庆市科技委员会科技进步二等奖。

项目编号： 50323

项目名称： 一种镁合金异温轧制装置

项目简介： 本实用新型涉及一种镁合金异温轧制装置，该装置包括平行设置的下轧辊和上轧辊，下轧辊和上轧辊之间具有轧制变形区，还包括加热装置和控制装置；加热装置为两个，分别设于下轧辊和上轧辊外周相对位置处，且与下轧辊和上轧辊外周有间距，控制装置与加热装置电连接。该轧制装置通过控制温度使镁合金板上下两部分的温度产生差异，从而镁合金板上下两部的塑性变形不同，影响织构的取向，很大程度上弱化基面织构的产生，便于继续轧制和二次冲压成型。

相对于现有技术，本实用新型具有如下优点：

1、采用本实用新型提供的轧制装置对镁合金板进行轧制的过程，仅需轧制工序，不需要加入后续的弯折或者等径角工序，工序简单。

2、本实用新型提供的轧制装置通过控制温度使镁合金板上下两部分的温度产生差异，从而镁合金板上下两部的塑性变形不同，影响织构的取向，很大程度上弱化基面织构的产生，便于继续轧制和二次冲压成型。

3、现在的工艺都是在已镁合金板已形成基面织构的情况下进行弱化和改进，而采用本实用新型提供的轧制装置可以直接地尽可能地防止基面织构的产生。

本专利可应用于镁合金板的轧制，因调控织构效果显著，市场前景较好，能产生较大效益。

项目编号： 50324

项目名称： 具有扭矩检测功能的水泵皮带张紧机构

项目简介： 已获得国家发明专利，发明专利号：200910250809.9

本发明涉及一种具有扭矩检测功能的水泵皮带张紧机构的结构型式，适合于各种采用皮带张紧的水泵的试验运行中，特别是汽车发动机冷却水泵、喷雾器水泵等的试验运行。

为了解决对皮带传动水泵进行性能试验时需要分别设计和布置张紧和扭矩检测机构的问题，减少机械机构的复杂程度，降低成本。本专利采用电动机浮动机构设计方式，在水泵皮带张紧运行时，通过S型拉压力传感器的应用，间接检测得到不同工况下电动机的驱动转矩。达到在进行水泵性能试验时自动、方便、快捷、准确的完成皮带张紧和扭矩的检测。本发明适用性广，除水泵皮带张紧和扭矩检测外，同样适合于其他皮带传动的机械设备。

希望

对接

单位 （请尽量提供具体单位及部门名称）

项目编号： 50325

项目名称： 大型化机械炉排式生活垃圾焚烧发电成套技术及产业化

项目简介： 本成果针对我国生活垃圾普遍未经分拣、含水量高、成分复杂以及热值低等特点，开展了垃圾焚烧发电与二次污染控制工艺，燃烧自动优化控制策略，大型机械炉排系统以及烟气净化装置等关键技术的研究及产业化应用。提出了串级燃烧控制技术和多列式分段驱动复合式机械炉排系统等关键技术，解决了对燃料适应性差、燃烧及烟气排放不稳定、燃料利用率低以及污染物难于控制等重大技术难题,实现了生活垃圾减量化、无害化、资源化处理。

（1）开发出基于“知识工程技术”的系列化垃圾焚烧发电成套技术设计平台，形成了适合中国垃圾特点，集理论、工艺、装备和控制于一体的垃圾焚烧发电设计体系，制定出《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》国家标准GB/T18750-2008，2项行业标准CJJ/T128-2009，CJJ/T137-2010。

（2）研制出大型化、模块化和系列化的多列式分段驱动复合式机械炉排系统和高速离心式雾化器等垃圾焚烧发电关键装备，获得15项发明专利。

（3）开发出自主知识产权自适应串级燃烧控制系统和烟气净化系统，实现了主要技术经济及排放指标，显著优于欧盟2000标准。

该成果有利于实现城市生活垃圾处理设施的标准化、规范化、无害化，每年节约土地资源700万平方米，有利于我国经济的可持续发展，有利于人居环境的改善，该项技术的推广应用前景非常广阔。

项目编号： 50326

项目名称： 球头销总成高低温泥水喷淋耐久试验台

项目简介： 本发明涉及一种球头销总成高低温泥水喷淋耐久试验台，特别适合模拟进行汽车球头销总成在实车环境下的高低温、泥水喷淋耐久性能试验。

本发明的试验台主要由台架、高低温机构、泥水喷淋机构、球头销旋转机构、球头销摆动机构、PLC控制系统组成。它可以在高低温箱中模拟实车环境下的高低温、泥水喷淋；并通过交流伺服电动机的驱动，准确、高效的实现球头销的往复旋转和摆动；能同时进行三个球头销总成的耐久试验；夹具设计简单，更换方便、快捷，能适应不同型号球头销总成的耐久试验。

项目编号： 50327

项目名称： 全自动安全高效的烧结杯系统

项目简介： 高炉冶炼之前，对炉料进行烧结实验，将实验数据指导冶金生产，对提高炼铁质量，降低成本具有十分重要的作用。本专利成果针对国内铁矿石烧结造块性能测定装置安全性低，自动化程度低，测量精度不高的问题，使用意大利进口的“一体化全自动进口点火器”，提高了系统安全性和点火均匀性；使用计算机系统实现烧结终点判断、烧结速度检测和烧结矿透气性检测实现全自动化，避免了人为因素，提高了实验的有效性、重现性和测量精度；其各项性能指标达到国内领先水平。本成果获2010年重庆市科技委员会科技进步三等奖。

项目编号： 50328

项目名称： 特高精度冷轧板全连续轧制技术集成创新与应用

项目简介： 研发了国内具有完全自主知识产权的特高精度全连续冷轧生产线，设备和配套生产工艺，达国内领先水平。该技术获得2013年“重庆科技进步二奖”。

技术特点：

（1）在机械系统方面，创新研发设计了：三辊式稳定机构、一种轧机机内装置、多工位自动上套筒系统、带材快速活门系统、无极斜楔调整机构、压下油缸更换机构等6项专利装置。

（2）在控制系统方面，创新研发设计了高精度带有自应变控制器的厚度控制系统，并在针对轧机液压伺服系统中存在的控制输入饱和问题设计了自应变饱和控制器，针对厚度控制系统离散化数学模型设计了变结构控制器；在负荷分配系统方面，首次采用了改进的蚁群算法进行各机架轧机之间的负荷分配优化计算。

（3）在润滑冷却工艺方面，研发了添加纳米级润滑剂的高润滑性轧制油。该轧制油特别适用于特高精度高效全连续轧制技术生产冷轧薄带钢。

项目编号： 50329

项目名称： 铁矿石高温熔滴测定系统

项目简介： 高炉冶炼过程中，掌握含铁炉料的高温软熔、滴落性能对提高生铁产量，降低焦比有重要意义。本专利成果实现了物料试样温度的直接测量，提高的温度测量的准确性；基于双闭环电路实现了冷态到高温的全自动温度控制，提高了设备的自动化水平；基于“位移—压力—温度”曲线、摄像头捕捉滴落场景和电铃报警确定滴落点的三保险，使滴落点确定更加准确；其各项性能指标达到国内领先水平。本成果获2010年重庆市科技委员会科技进步二等奖。

项目编号： 50330

项目名称： 一种铆压装配机构

项目简介： 本发明提供了一种从圆周或周边方向进行铆压装配的机械机构形式，主要由台架、压紧机构、铆压机构组成。其特征是：在压紧机构压紧铆压件后，通过铆压用气缸的往复运动，带动铆压旋转机构的转动，并通过铆压凸轮盘上仿形曲面滑槽的设计，把旋转运动转化为凸轮轴承随动器的直线运动，带动六套铆压刀片相对于铆压件轴心方向作同步直线运动，完成圆周或周边方向的铆压。本发明具有机构灵活、紧凑、自动化程度高，运行方便、稳定，寿命长、适用性广等特点。适合于各种需要进行铆压装配的零部件，特别是对于需要从圆周或周边方向进行铆压装配的零部件。

项目编号： 50331

项目名称： 一种溢流用水节水水龙头

项目简介： 本发明通过去除终端水压以达到节水目的，主要由水龙头腔体和内部减压装置组成。其特征是通过内部的减压装置，将带压供水转化为溢流状态出水，实现了公共场所的强制性节水。应用内部旁通技术和溢流供水技术，提供快速供水和无压供水的双重供水模式。供水水流在重力作用下自然流出，水流柔和平稳，供水时无噪音，用户在触觉和听觉方面的舒适度大大增加。本发明具有节水效率高、降压防噪、寿命长、适用性广等特点。从实用角度出发，设计人性化，有较大的市场推广前景。主要适用于家庭、企业、学校、政府机构等场所。

项目编号： 50332

项目名称： 中药分离精制用双层陶瓷过滤膜的制备方法

项目简介： 本发明专利公开了一种中药分离精制用双层陶瓷过滤膜的制备方法，步骤包括：1）第一层初滤陶瓷膜制备，以氢氧化铝粉末和碳纤维为陶瓷致孔剂，氧化铝为基体，热压烧结出多孔陶瓷膜；2）第二层微滤陶瓷膜制备及双层复合，以氧化铝为陶瓷膜基体，将致孔剂聚乙烯醇经造粒机喷洒在氧化铝粉末平铺层上造粒，然后，与制备的第一层初滤陶瓷膜热压复合成型，再热压烧结，得到双层陶瓷过滤膜。本发明方法对多孔陶瓷的孔隙率、孔径大小可进行控制，成型方便，工艺操作简单，形状设计性强。本发明方法的产品孔隙分布均匀，分离效果良好，在分离技术领域，尤其是尤其在中药煎煮液的分离精制领域中有潜在的、广泛的实用价值。

项目编号： 50333

项目名称： 带斜板的倾动式污水沉淀池

项目简介： 本发明主要是为了解决传统沉淀构建物固定不动，只能被动实现重力沉降，无法消除沉淀阻滞区，效率低下的状态；以及斜管沉淀池对水量冲击负荷和水温变化适应能力不强和传统斜板（管）容易发生污泥黏附、堵塞，影响沉淀效果的缺陷设计。本发明利用流体运动特性，综合浅池理论、动态混凝、快速絮凝原理和斜板技术，将带斜板的活动污水沉淀池体与基座铰链联接，利用倾动系统倾动活动池体，使池水相邻水层间相互滑动，发生梯度切向位移，产生层流，加快同层、层间悬浮絮核的碰撞、黏附、交联，形成更大絮体而沉淀；清除池体中的沉淀阻滞区，加速沉淀过程，澄清水体，提高污水处理效果。

项目编号： 50334

项目名称： 污水过滤器(发明)

项目简介： 本发明主要是为了解决竖流式沉淀池池深过大，对水量冲击负荷和水温变化适应能力不强以及传统斜板（管）容易发生污泥黏附、堵塞，影响沉淀效果的缺陷设计。本发明综合了浅池理论、动态混凝、加速絮凝原理和斜板技术，利用等距排列的过滤罩体及其上的众多通孔结构将运动原水分割细划，保证水流均匀分布；同时利用流体在障碍物后或者凹陷处形成高速旋转漩涡的特性，使原水在过滤罩通孔后缘产生稳定的漩涡。在漩涡的卷吸作用下，原水中的非流体物质聚集到漩涡中心，在涡核中絮体经旋转流体的反复挤压作用，不断接触、碰撞，黏合，发生絮凝反应沉降。达到了去除原水中悬浮物质，清洁水体的目的。

项目编号： 50335

项目名称： 稀土改性航天用高性能Fe-50%Ni-Re软磁合金及元件

项目简介： 本项目成功研制出稀土元素改性的Fe-50%Ni软磁合金。攻克了稀土改性Fe-50%Ni软磁合金的真空熔炼及热轧工艺工装，获得了相关工艺流程及参数。在此基础上，开发了热冲压成型所需的高温精密模具；研究获得热冲压成型加热温度、加热设备等关键工艺工装；攻克了折弯、精加工等精密成型难点。首次发明一次热冲压整体成型技术制备航空航天领域用高性能、形状复杂、高精密Re-Fe-50%Ni软磁合金导磁体元件。最后，攻克了导磁体元件热处理变形等难点，在获得理想的组织结构和高磁性能的同时保证了导磁体的尺寸精度。成功研究出Re-Fe-50%Ni软磁合金导磁体元件氢气保护热处理工艺及参数。

稀土改性的Fe-50%Ni软磁合金磁性能及成形性都较目前Fe-50%Ni软磁合金有极大改善。在国内率先利用热成型技术制备Re-Fe-50%Ni软磁合金导磁体元件，其平均晶粒尺寸达到了200μm左右；主相为γ固溶体，未出现大量FeNi相和FeNi3相。其主要磁性能指标为：Hc为6.235A/m， Bs为1.516T，μi为7.043 mH/m，μm为52.59mH/m。不仅其磁性能较目前冷成型工艺有较大提高，还提高了成型效率，节约了原材料。

项目成功批量制造出航天航空急需的高精度、形状复杂、磁性能稳定可靠的Re-Fe-50%Ni软磁合金导磁体元件。已获得航天产品合格供方资质，取得了显著的社会效益和较好的经济效益。项目所开发的产品和技术国内独有，填补了国内空白，达到了国际先进水平。本项目一方面促进了磁性材料行业的发展，另一方面也为我国航天航空事业的发展作出了一定的贡献。

项目编号： 50336

项目名称： 固体药物制剂实验室成套设备及集成控制

项目简介： 本项目针对药物固剂工艺实验过程中的粉粹、混合、制粒（含湿法制粒、干法制粒、喷雾制粒）、制丸（含挤压滚圆、侧喷制丸、离心造丸）、包衣（含顶喷颗粒包衣、侧喷包衣、底喷包衣、离心包衣及片剂薄膜包衣）、压片、转运、出料、清洗等工艺，依托重庆科技学院多学科高层次工程人才团队，使用一流的设计、分析软件、高精度的现代加工设备和先进的测试分析仪器，专业开发、设计、制造多功能的高端实验设备，兼顾整个固剂工艺系统、满足放大生产的重现性和CGMP的要求，并配置了高精度检测和控制单元，对工艺的影响因素实现全面监测，在本行业内创新使用了直流无刷和伺服驱动，能全面的模拟药物固剂整个生产过程，能全方位服务于药物固剂实践教学和药物固剂的研发。

项目编号： 50337

项目名称： 具有扭矩检测功能的水泵皮带张紧机构

项目简介： 专利号：200910250809.9，本发明涉及一种具有扭矩检测功能的水泵皮带张紧机构的结构型式，适合于各种采用皮带张紧的水泵的试验运行中，特别是汽车发动机冷却水泵、喷雾器水泵等的试验运行。

为了解决对皮带传动水泵进行性能试验时需要分别设计和布置张紧和扭矩检测机构的问题，减少机械机构的复杂程度，降低成本。本专利采用电动机浮动机构设计方式，在水泵皮带张紧运行时，通过S型拉压力传感器的应用，间接检测得到不同工况下电动机的驱动转矩。达到在进行水泵性能试验时自动、方便、快捷、准确的完成皮带张紧和扭矩的检测。本发明适用性广，除水泵皮带张紧和扭矩检测外，同样适合于其他皮带传动的机械设备。

项目编号： 50338

项目名称： 汽车发动机水泵测漏机

项目简介： 汽车水泵干式测漏机。可根据被测产品需要随时快速更换夹具，快速换产。只需一名操作工人即可操作多台测漏机，工作效率显著提高。

本机主体采用工业铝合金型材组合结构，美观防锈，具有良好刚性和稳定性；采用高精度检测仪进行气密检测；检测合格后自动打标记，不合格品可以声光报警；具有叶轮旋转防错功能；电气系统独立设置并采用彩色人机界面集中控制，测漏机的每一个动作操作都能够方便地实现手动和自动操作，测漏机采用双手启动装置，操作面板上装有检测指示灯和报警器，能很好地起到安全保护和检测结果指示作用。

已申报两项发明专利ZL201310190545.9发动机水泵密封性及旋转功能检测机，ZL201310508263.9一种发动机水泵密封性检测工装。该技术也可用于各种零件的密封性检测。

项目编号： 50339

项目名称： 热成型精密导磁体元件

项目简介： 项目采用一次整体热成型技术制备出满足我国航天事业进一步发展所需的形状复杂、高性能、高稳定性、高精密的伺服阀用导磁体元件。热成型技术克服了传统冷加工成型的效率低、成材率低、性能不稳定等缺点。本项目所研制的高性能、高稳定性、高精度导磁体组件能满足我国航天领域使用，其磁性能均高于国标GBn198-88的规定值。热成型导磁体元件成功应用于我国 “神舟系列” 载人航天工程和奔月工程“嫦娥系列”的发射任务；并应用于大运载火箭和大飞机项目的研发。本技术可进一步推广应用于航空航天、汽车、伺服阀等领域。

项目编号： 50340

项目名称： 无线温度巡检仪

项目简介： 无线温度巡检仪满足各种场合的温度巡检要求，采用计算机自动控制，能按试验标准对孵化机进行相关试验、记录，具有操作简单、调整方便、准确可靠的特点，同时具有良好的人机对话界面。具体技术指标如下。

1、采用无线温度传感器检测、记录温度，通过外置的终端无线接收器接收、读取温度信号，用计算机处理采集的所有温度信号，完成各项试验要求；

2、通过试验软件完成试验参数的设定、系统自动进行数据的记录、计算、处理、存储等，并生成标准要求的试验报告，输出打印。开发的软件也可满足各种灵活、多样性的温度巡检要求；

3、能实现200只无线温度传感器同时记录。

项目编号： 50341

项目名称： 婴儿车（专利号201320670000.3）

项目简介： 一种婴儿车，包括车架、设置在车架底前部的大前轮1、设置在车架底后部的双排小后轮8、以及设置在车架上的婴儿座，车架上、婴儿座的侧面设置推手7。本实用新型把手手杠7侧面设置，方便看管人仔细观察婴儿的情况，并且可以转换方向进行推行，便于婴儿头部转动变换姿势。

本实用新型的有益技术效果是：本实用新型把手手杠7侧面设置，方便看管人随时观察婴儿的情况，并且可以转换方向进行推行，便于婴儿头部转动变换姿势；婴儿座上脚蹬31的设置，便于路面较窄时，可以拉行脚蹬；车架中间设置稳固大三角形11，增加了车架的稳固性，同时便于前后传力、前后推行。本实用新型的婴儿车提高了婴儿座的高度，保护孩子的人身健康，减小父母与孩子的距离，增加互动，加深了骨肉亲密。

项目编号： 50342

项目名称： 车载遮阳篷（专利号201320664734.0）

项目简介： 针对现有技术中，汽车暴晒导致汽车室内气温增加等一系列技术问题，本实用新型的目的是提供一种车载遮阳篷，当汽车停在室外时，可以通过该遮阳篷进行遮盖，避免汽车被阳光暴晒。

为了实现上述目的，本实用新型采用了以下技术方案：

一种车载遮阳篷，包括：骨架6，其包括固定设置在车顶上的龙骨12、14、铰接在龙骨上的多个支撑8、设置在所述支撑上的多个横排骨2，该多个横排骨通过钢丝绳9间隔一定距离连接在一起；设置在龙骨最前端的一个支撑的端部设置有扭转弹簧3，该最前端的支撑通过扭绳10与旋钮4（设置在车内厢）连接；还包括遮阳布11，其固定设置在所述多个横排骨上。该车载遮阳篷结构简单，重量轻，安装方便，可以有效地防止阳光对车辆的暴晒，减少车内温室效应，降低了车体温度，同时也具有节省能源、遮风挡雨、车顶广告的附加作用；也可以用在普通的轿车上，长度可以根据车体设置龙骨骨骼长度。

项目编号： 50343

项目名称： 介电非线性材料

项目简介： 铁电材料针是一种重要的功能材料，具有介电非线性（介电常数随外加电场变化的性质）。利用这一性质，可用作介质放大器、倍频器、脉冲振荡器、交流稳压器、频率调制器、介质移相器、压控滤波器等元器件。

本项目对钛酸钡基材料的制备工艺、组成与结构、介电性的关系进行了系统研究，制备出性能优良的陶瓷型和薄膜型介电非线性材料，并获2011年度重庆市自然科学二等奖。

项目编号： 50344

项目名称： 便携式激光通信机/目标跟踪

项目简介： 便携式激光通信机是一种利用大气信道，用激光作为载波传输数字信号的设备，为了适应大容量保密通信的需要，预期研制一种便于携带的小巧玲珑的双桶望远镜式的半导体激光通信机，只有8倍望远镜大小，预计重量仅25公斤左右。工作频段国家没有实行管制，无需申请无线电频率；采用无线视距传输，施工方便。

在国内同类产品中，率先采用PPM编码、RS纠错码和最大似然检测等先进的技术。本项目采用的技术都已经过实验验证，技术成熟，可以在雨、雪、沙尘等环境下工作。便携式激光通信机可以传递数字信息或把模拟信息数字化后进行传输，通信距离8公里，特殊场合可以达到20公里；可以采用地面成熟的1550nm进行激光数字传输，其传输速率可达1.25Gbit/s，一般环境下误码率优于10-6，功耗低，无电磁辐射，安全保密。

便携式激光通信机是一种利用大气信道，用激光作为载波传输数字信号的设备，为了适应大容量保密通信的需要，预期研制一种便于携带的小巧玲珑的双桶望远镜式的半导体激光通信机，只有8倍望远镜大小，预计重量仅25公斤左右。工作频段国家没有实行管制，无需申请无线电频率；采用无线视距传输，施工方便。

在国内同类产品中，率先采用PPM编码、RS纠错码和最大似然检测等先进的技术。本项目采用的技术都已经过实验验证，技术成熟，可以在雨、雪、沙尘等环境下工作。便携式激光通信机可以传递数字信息或把模拟信息数字化后进行传输，通信距离8公里，特殊场合可以达到20公里；可以采用地面成熟的1550nm进行激光数字传输，其传输速率可达1.25Gbit/s，一般环境下误码率优于10-6，功耗低，无电磁辐射，安全保密。

项目编号： 50345

项目名称： 具有高可靠性和安全性的公共无线网络数据传输技术

项目简介： 公共无线网（如GPRS，CDMA等）被广泛的运用在很多远程数据传输系统中，本技术针对公共无线网络在复杂干扰环境和弱信号环境下数据传输的不可靠性和安全性问题，提出了一种具有高可靠性和安全性的公共无线网络数据传输方法来实现数据的低成本“尽力传输”。该技术主要特点是不增加额外的硬件成本，数据传输效率明显，尤其是在复杂干扰环境下数据传输的可靠性得到提高。该技术可以运用在使用公共无线网的监测系统，尤其是桥梁、隧道、输电设施、地质灾害等远程监测系统中。如果项目本身能改为“软件狗”方式，可以保证数据发送的接收方和发送方的安全性大幅提高，也利于技术产品化。应该说市场前景不错。按照现在国内各种利用公共无线网的远程监测系统，大大小小就上万个，再加上很多对数据传输可靠性和安全性有特殊要求的客户，国内市场至少有10多万套。该技术产品化过程至今未完成，存在一定的风险，合作者最好有“技术产品化”的经验，可以降低该项目风险。

项目编号： 50346

项目名称： 网络入侵检测系统

项目简介： 高效准确的入侵检测，攻击特征的提取与分析，入侵场景重构，系统可伸缩性、可集成性，应急响应快速。主要技术指标：可以探测隐蔽通道攻击；能检测拒绝服务攻击、各类蠕虫病毒，可自动添加新型攻击特征，适应网络环境的改变；系统具有7×24运行能力；误警率、漏报率低于5%；在1000Mbps以上的以太网环境，系统能实时检测攻击，并限制破坏；本系统难于被欺骗和能够保护自身安全；系统开销小，不会明显降低网络性能。应用范围：骨干网络运营商、企业、政府及事业单位、高校、科研院所。市场前景：随着互联网的进一步发展，随之而来的网络安全问题越来越严重，入侵检测不仅对企事业单位，甚至对军方都有十分重要的意义，该系统具有广阔的市场前景。效益分析及对合作者及投资者的要求：产品符合国家的十二五规划战略需求，预期年利润达300万元，希望合作者及投资者保证资金的筹措和及时到位，实现该成果的产业化。风险分析：必须强调技术领先性，占领市场制高点。

项目编号： 50347

项目名称： 超音速等离子喷涂技术 、表面重熔技术

项目简介： 要内容：

等离子喷涂技术可将陶瓷、合金等材料加热到熔融或半熔融状态，并高速喷向经过预处理的工件表面而形成附着牢固的表面层。

我室超音速等离子喷涂具有如下技术优势：①作为重庆高校中唯一具有等离子喷涂技术的单位，在本地区处于领先地位。②加热温度超过10000℃，可喷涂所有高熔点材料。③喷射速度高，喷涂层粘结强度高(可达60～70MPa)，涂层致密。④使用惰性气体保护，不易氧化。

可在金属基材表面制作耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减磨、密封等涂层。用于轧辊、叶片、轴类、活塞、模具、导轨、送粉器等多种零件的修复及强化。

火焰喷涂技术利用火焰为热源，将金属与非金属材料加热到熔融状态，在高速气流的推动下，喷射到基体上，成为片状叠加沉积涂层。可喷涂巴氏(轴承)合金、补偿零件磨损、改善表面性能等。

重熔工艺是将自熔性合金材料的喷涂层，重新加热熔化一遍，可使涂层致密，性能提高。本室现有包括感应、激光、火焰等多种种类的重熔技术。

项目编号： 50348

项目名称： 大功率雪橇车无级变速器性能技术研究

项目简介： 大功率胶带式无级变速器主要应用于雪橇车、全地形越野车（ATV）和踏板摩托车等，配装的最大发动机排量可达1050ml，传动功率最大可达到110KW，寿命达到30万公里，通过零件选装可以形成急加速型、急减速型、运动型、休闲型、高速型、高难地形型和个人特殊爱好等各种车型用无级变速器，可以满足军事、搜索、救援等极端工作和特殊功能应用。

本项目带式无级变速器动力参数达到600ml大型雪橇车配套要求：最大输出力矩60 Nm，最高转速7000 rpm，变速比1～３，其结构参数及动力调整装置满足国内主要巡逻地形基本要求及军用雪橇车行驶性能对无级变速器的技术要求；胶带式CVT的目标价格低于进口价格的50%。通过本项目的实施，提高了带式无级变速器的新产品研发和产品性能测试能力；增强了我国自有的大功率雪橇车、全地形车自主开发能力；形成的带式无级变速器研发技术和理论；对于整个摩托车行业具有指导意义；其设计及匹配思路会广泛应用在随后开发的ATV、UTV等车辆项目上，将取得良好的社会效益。本项目研发成功的大排量摩托雪橇用CVT系统实现了摩托雪橇的无级变速功能，达到了摩托雪橇的使用要求，并用于600CC雪橇车，经过300小时的台架耐久试验、10000公里道路耐久可靠性试验，满足雪橇车的使用要求。本系统已进行批量雪橇车装车供军方使用，受到军方的好评。

项目编号： 50349

项目名称： 机电产品零部件再制造技术

项目简介： 1、开发了电沉积-等离子注入稀土强化技术：该成果将Cr、Ni、W等稀土元素电沉积在工件表面，然后经等离子重熔及注入，使堆涂层和基体呈冶金结合，大幅度提高堆涂层和基体的结合强度。

2、开发了等离子堆焊涂层技术

研究了等离子堆焊的机理，工艺参数的影响，制定了等离子堆焊涂层的工艺流程。堆焊包括喷涂和重熔两个过程，但在等离子堆焊中这两个过程是同时进行的，堆焊层和工件完全是冶金结合，合金粉末在弧柱和熔池里受到电弧加热，熔化充分，熔敷层是完全致密的。因而堆焊层可以应用在高应力或强腐蚀介质中。

应用本成果对失效的机车连杆、缸盖、模具等零部件进行修复或再制造，并应用于潜艇潜望镜桅杆点腐蚀修复、三峡船闸闸门起吊装置的修复及发电机转子轴颈修复等大型和重要零部件的修复。取得了显著的经济效益和社会效益。

项目编号： 50350

项目名称： 基于测量基准时空转换技术的时栅位移传感器

项目简介： 发明了利用时间测空间的新方法、新技术。项目改变了 “高精度位移测量必须依赖高精度的测量基准标尺”的传统思维，提出了 “精密位移测量可以依赖另一个基准量——时间基准”的新思想，摆脱了测量基准标尺对超精密加工的过分依赖。发明了一种由时钟脉冲构成空间测量基准的新型智能传感器——时栅位移传感器。

项目技术水平处于国际先进水平，时栅位移传感器原理属国内外首创，具有广泛的应用前景。2005年，该项目相关成果被列入中国高校十大科技进展。2008年获中国专利金奖，2011年获国家技术发明二等奖。

项目编号： 50351

项目名称： 输电线路绝缘子闪络在线监测系统

项目简介： 输电线路绝缘子闪络在线监测系统实现了对线路特定杆塔上绝缘子闪络的实时在线监测。安装于单个杆塔上的装置，可以及时准确将某一相线路绝缘子闪络信息传递至用户，并将某相闪络次数用LED显示屏显示出来，为巡视人员判断闪络位置提供有效判据。体现出该装置具有反应速度快，定位准确，实时性好等优点。因此，该项目的实施可以有效提高线路故障巡视效率，极大减低故障巡视登杆次数，节约时间与人力成本，避免因频繁登杆给运行人员带来的极高的安全风险

结合GPRS网络的构建，可实现多个移动终端之间的数据传递，因此该输电线路绝缘子闪络在线监测装置为在雷电多发区域的全线路、多杆塔、远距离在线监测绝缘子闪络提供了必备前提，具有广阔的应用前景。

项目编号： 50352

项目名称： 双摆杂技机器人

项目简介： 双摆杂技机器人的原型是环形二级倒立摆系统。它模仿人类顶杆杂技演员的表演过程，应用独创的仿人智能控制方法，控制内、外两支自由连接摆杆所构成的四种平衡态的稳定以及平衡态之间任意的转换运动，类似于模仿人类杂技演员的各种顶杆杂技表演动作。它是人工智能研究所李祖枢教授在世界上率先提出并率先实现的具有高难度控制的机器人。

该研究成果可以作为科普展品和大学生自动控制实验器具，也可以作为研究院所的智能控制研究平台，在科普、教育，和科研、国防的控制研究领域具有重要应用研究价值。该成果已有成功应用案例，其最大风险是市场风险。

项目编号： 50353

项目名称： 变速器试验检测技术及设备

项目简介： 变速器试验检测技术及设备主要包括传动效率试验、换挡品质试验、疲劳寿命试验等检测技术及设备，利用全数字控制系统和共直流母线电能回馈技术实现了低能耗、高精度、高动态性的变速器全工况道路载荷谱的动态模拟试验。

项目编号： 50354

项目名称： 超声成像检测系统

项目简介： 4轴驱动自动扫查，缺陷的A/B/C扫描成像及实施显示，能对成像图上的缺陷进行精确定位和定量分析：对厚度在20mm以内的平板工件，可发现ø0.3mm平底孔当量的缺陷，对直径在160mm以内的棒材，可发现ø0.8mm平底孔当量缺陷。可靠性高、误检率低、检测速度快、重复性好，显示直观。

项目编号： 50355

项目名称： 多向模锻精密成型技术

项目简介： 针对超高强铝合金和40Cr钢机体座和机匣等锻造过程中材料浪费大、对异形孔复杂零件成型困难、生产周期长、生产效率低、生产成本高等特点，通过采用多向挤压精密模锻技术替代以往的精密模锻方式，可以实现金属处于强烈的三向压应力状态，因而其塑性成形性能大为提高，且不需切边工序，其生产效率优势更加明显，综合生产效率可提高1倍以上；大大减少生产成本，通过采用多向精密模锻成形，材料利用率提高30%以上。

通过该项目的研究带动了重庆建设工业集团有限责任公司等军工企业多向精密模锻成形技术的发展和多向挤压精密模锻模具的设计与开发水平，从而实现军工武器装备精密化和高性能化方向发展。

项目编号： 50356

项目名称： 基于离子反转的高压静电型海水淡化器

项目简介： 人类的淡水资源越来越少而需求量越来越大。海水淡化是解决水资源短缺的有效途径。为了克服现有的水压大、分离时间短、效率低下、吸附浓度小等不足之处,本发明提供了一种不仅大幅度降低管道水压，降低功耗，而且能极大地提高离子去除浓度，使盐水中的离子分离更充分。淡化器包括高压正极板、高压负极板、圆筒型离子反转器和绝缘离子收集器；高压正极板与高压负极板平行设置，离子反转器以可旋转的方式设在高压正极板和高压负极板之间，且轴线与高压正极板的板面平行；绝缘离子收集器的横截面为矩形结构，且设在离子反转器的轴线上，两侧面分别与高压正极板和高压负极板平行。该淡化器离子分离能力极强，两电极板平行且带正负高电压，极板间形成强大的高压静电场，增强对离子的分离能力，使盐离子连续不断从低势能位置转移，反转到高电势位置，并汇聚到绝缘离子收集器两侧面上并被去除，使盐水中的离子分离更充分，效率高，低功耗。

项目编号： 50357

项目名称： 金属材料高效活性焊接技术

项目简介： 本技术包括活性TIG焊、活性等离子弧焊和活性激光焊，具有简单、高效、节能等显著的技术特征，可以减小焊接热输入和焊接变形，减少焊接气孔和母材中微量元素的影响，从而提高焊接质量。主要适用于碳钢、不锈钢、铝合金、镁合金、钛合金等金属结构材料的高效焊接，以及厚板与薄板材料零部件的焊接表面修复和熔覆，研究成果具有非常广泛的应用前景。

项目编号： 50358

项目名称： 精冲关键技术研究及应用

项目简介： 精冲是一种加工盘状精密轮廓零件如齿轮、链轮、调节齿板等先进工艺。用精冲工艺代替切削加工来制造盘状精密轮廓零件，比用传统的切削加工提高效率十几倍以上，具有广泛的推广应用价值。本成果主要表现在：

1）发明了复杂齿类零件的精冲方法，增加了复杂齿类零件精冲厚度。2）成功开发具有完全知识产权的全自动液压精冲机。该机力能参数、设备精度等主要技术指标及功能处于国内领先水平，达到引进国外同类精冲机的技术水平，性价比高。3）针对小批量精冲件成本偏高问题，开发成功“液压精冲模架和系统”和“经济型精冲机”。开发20多种精冲产品，累计推广应用10余家企业，新增产值近4亿元，新增税利7千多万元。

项目编号： 50359

项目名称： 离合器试验技术及设备

项目简介： 该试验技术及设备能够全参数模拟离合器起步、换挡过程的工作特性，利用机械惯量电模拟技术实现了离合器起步、换挡过程的惯量无级调整，并能够测量离合器摩擦副表面瞬态温度、离合器操纵机构瞬态传动效率、冲击度等参数。

项目编号： 50360

项目名称： 螺旋锥齿轮设计制造检测成套技术

项目简介： 螺旋锥齿轮广泛应用于汽车、工程机械、直升飞机和机床作为主要驱动元件，是最为复杂的齿轮传动型式之一，其设计及加工涉及的计算十分复杂。该成果针对这一问题，研究锥齿轮的设计与加工理论， 开发了“锥齿轮设计制造分析软件系统GSHgears”及“锥齿轮测量与分析软件系统GIS”，广泛应用于生产实践，对提高我国锥齿轮行业的技术水平起到了非常重要的推动作用。

该成果解决了锥齿轮的几何参数计算、 轮齿强度校核与优化、锥齿轮切（磨）齿机床调整参数计算、切齿加工仿真、齿面接触分析及具有优良接触性能的齿形设计及修正、锥齿轮齿距齿形的测量、锥齿轮加工误差的智能修正等技术难题，打破了国外的技术垄断。所开发软件系统已成为我国锥齿轮行业的标准计算、检测与分析工具，在120余家锥齿轮制造企业获得成功应用。成果获得省部科技进步二等奖2项。

项目编号： 50361

项目名称： 嵌入式增压器试验测试系统

项目简介： 以嵌入式计算机为核心，构成了一套集：数据采集、参数监测和数据处理的多功能的测试系统。可按照国家标准试验大纲规定自动完成增压器试验检测的所有流程，包括对增压器各工况点性能参数自动进行实时采集，并根据国家标准的计算方法计算、分析处理，绘制出曲线图，最终得出测试结果并打印试验报告。项目较好地解决了嵌入式计算机系统在应用中的各种技术难题，成功地应用于嵌入式增压器测试系统中，并取得工程实现的技术突破，具有集成创新特征。自主研发的“嵌入式增压器测试系统”主要技术处于国内领先，系统性价比高、成本低，具有较强的市场竞争力，可替代进口增压器测试产品。

项目编号： 50362

项目名称： 手指静脉身份识别技术与应用

项目简介： 本项目是通过即时获取手指静脉纹路的红外影像，经适当的图像处理进行生物身份识别。其主要创新点有:采用了多传感器融合模糊控制理论实现参数准实时智能调整，开发出了该系统的图像智能采集装置。提出了基于模糊算法的自适应多阈值手指静脉图像增强算法、基于静脉纹路结构和静脉纹路的细节点手指静脉纹路细节点提取算法、基于二维主成分分析的静脉分类方法和核主成分分析的静脉分类方法，显著降低识别时间、认假率FAR和拒真率FRR。该项目研究成果已出版专著1部，发表论文18篇（被他人引用共计219篇次、EI收录11篇），申请国家发明专利2项、实用新型专利2项，研制的装置已得到了推广应用，取得了明显的经济效益。

项目编号： 50363

项目名称： 叶片数控砂带磨削技术与装备

项目简介： 叶片是汽轮机、航空发动机、船舶推进器等能源、动力装置中的关键零件之一，其对整机工作性能具有决定性的作用。本技术针对国内叶片高效精密加工这一困扰行业的难题，研究叶片数控砂带磨削技术与装备，为叶片类关键零件的加工提供成套的先进数控砂带磨削解决方案。

该成果研究了叶片类零件复杂自由曲面重构及几何参数计算方法、采用轮形工具的六轴联动数控砂带磨削加工及其运动控制方法、复杂曲面零件自适应数控砂带磨削及误差智能补偿方法、复杂曲面多轴联动砂带磨削加工自动编程方法、多轴联动数控磨床结构模块化设计及优化方法，开发了叶片数控砂带磨削软件系统以及系列化的叶片数控砂带磨床，成功应用于东方汽轮机有限公司、西安航空动力股份有限公司等核电、航空叶片的生产线，解决了国内大型核电叶片、航空发动机叶片精密加工的难题。

项目编号： 50364

项目名称： 叶片轴竖直的偏距式垂直轴风力机

项目简介： 当前的火力发电消耗大量的煤炭而且污染环境；核电一旦发生核燃料泄漏事故，将造成严重的后果，而且废料的后期处理难。虽然风电品位比其他新能源高，但现有的大多数水平轴旋翼的风力发电机力矩小，启动困难，大都处于待、停机状态，风机利用效率低；并在某些特殊条件下，甚至为了使风机随时待机发电，还必须对风机输入控制电源，这使风机出现了负功率输出状态。现在研制的垂直轴风力机驱动叶片旋转需要耗费电力、叶片顺风、逆风转换会出现冲击等缺点，本发明提供了一种叶片限位旋转的偏距式垂直轴风力机，包括塔架和风轮；风轮包括主轴、轻质叶片、叶片轴支架和叶片轴；主轴竖直安装在塔架上，可自由旋转，叶片轴支架呈辐射状均匀固定于主轴上；在各对叶片轴支架的两端分别竖直安装叶片轴，并将轻质叶片固定安装在此叶片轴上，使轻质叶片可以相对叶片轴回转，回转角度为0~90°。该风力机具有风轮实度高：增加了轻质叶片阻风面积，提高了风轮实度，风能利用系数大，增加了旋转转矩，发电能力强。风轮起动风速小：微风发电能力强，起动风速小；忽略发电机阻力和摩擦力的情况下，启动风速低于1m/s，适合地区广，运行时间比例高。

项目编号： 50365

项目名称： 子弹尺寸误差视觉检测技术

项目简介： 子弹尺寸的制造精度是武器射击命中率的必须保障。我国铜资源缺乏，为避免战时铜料进口中断的潜在风险，我国弹壳材料多选用碳素钢，在制造过程中，碳素钢钢盂采用多模引申技术完成需要的弹壳高度和壁厚，再通过挤口或切口技术保障弹壳高度的精度，最后再通过装配引线、火药和弹头实现子弹成品的生产。在生产过程中，弹壳的制造精度和装配误差都需要人工通过千分尺进行精密测量。由于战略安全性的需要，子弹尺寸误差的检测率必须是100%，所以依靠人工检测是非常费时的。有资料表明，我国各类子弹尺寸检测的合格率大概为85%，而人工漏检率为8%左右，因此，研发子弹尺寸误差的视觉检测技术对于提高子弹尺寸误差的检测效率和降低漏检率具有非常重要的战略意义。

子弹尺寸误差视觉检测技术通过高精度高分辨率线阵CCD在触发器的控制下等间隔拍摄传输带上排放有序的子弹外形尺寸照片，通过相连的计算机视觉检测软件实时完成所有子弹外形尺寸的计算，并与标准尺寸比较和计算每颗子弹各向尺寸误差，然后锁定超过误差阈值的子弹，再通过传输带上的下漏装置完成外形不合格子弹的分离，从而实现整批子弹制造误差的快速、高效和准确的检测任务。整套技术包括自动装置系统和视觉检测软件两部分，而视觉检测软件的研发是核心技术，它采用图像处理和模式识别技术，在调整参数的情况下能满足各种型号子弹外形尺寸误差的检测。在现有技术基础上，我们开发的视觉检测软件希望能实现标准尺寸0.08-0.5mm误差范围内的检测任务。

我们研究团体在数字图像处理和机器视觉方面积累了丰富的技术经验，有能力和信心攻克这项技术难题。若能得到资金资助，整套检测技术能在2-3年内完成，形成具有自主产权的武器装备与制造技术，并能在整个行业推广应用，必将取得无法估计的国防经济价值。

项目编号： 50366

项目名称： 基于编码结构光的快速三维重建系统以及相关图像处理软件

项目简介： 三维重建技术是针对立体物体进行原型重构的重要手段。该类技术在大量工程和应用领域都有着广泛应用需求。但传统的三维重建技术并不能满足高效率、高精度的要求，并且因需要精密的测量仪器导致成本比较高。本系统具有适用范围广、成本低、速度快、重建精度高等特征。本系统首先利用预先设计好的图案通过投影仪投影到物体上，并通过单反数码相机采集投影图像；然后利用相关软件从采集的图像中快速准确提取出物体的相关数据；最后通过重构算法重建出被测立体物体的三维数据模型。物体三维重建后，对获取的三维模型利用计算机进行分析处理等操作，能够进行材料模型表面细节特征检测以及应用到与图像相关的众多领域。

技术特点：

本系统是一个能够快速对物体进行原型重构的软件产品，用于恢复立体物体的真实三维原型，其主要的特点：

(1) 测量的精度高：系统无论在系统参数方面，还是拍摄采集处理图像时，都严格排除；了系统干扰因素，能够获得较高的重建精度。

(2) 成本低：测量系统只需投影仪、摄像机以及预先设计好的编码光栅，即可完成物体三维重建过程，测量系统成本非常低。

(3)测量速度快：系统只需要简单拍摄一组图像后，用相关软件进行处理。利用获得的数据与预先测量好的参数就可完成重建，重建步骤少、速度快。

(4)应用范围广：本重建系统可以用于军工材料及机构表面外观特征检测，也可以应用在医学精确美容整形、文物的数字化保护、殡仪馆墓地建造及逝者模型重建、衣饰真人试穿等领域。

项目编号： 50367

项目名称： 脉冲激光焊接技术

项目简介： 重庆理工大学特种焊接材料与技术重庆市高校工程研究中心具备脉冲激光焊接加工能力，可对多种金属材料及其机械零部件产品进行高效率、高精度、高质量焊接。能量热输入低，焊接热变形小，尤其是薄型金属材料加工优势明显。

项目编号： 50368

项目名称： 激光-电弧复合焊接技术

项目简介： 重庆理工大学特种焊接材料与技术重庆市高校工程研究中心具备脉冲激光焊接系统以及脉冲等离子弧焊系统、微束等离子弧焊机、全数字MIG焊机等多种电弧焊接设备，可针对多种金属材料及其机械零部件产品提供焊接加工服务，或针对特殊产品开发高效率的激光-等离子弧复合焊接技术、激光-MIG电弧复合焊接技术、激光-TIG电弧复合焊接技术。该技术焊接效率高，对焊件装配精度要求低，可实现中厚板高效、高质量焊接。

项目编号： 50369

项目名称： 等离子弧焊接技术

项目简介： 重庆理工大学特种焊接材料与技术重庆市高校工程研究中心具备脉冲等离子弧焊接和微束等离子弧焊接加工能力，可针对铜合金、钛合金、镍基合金等金属材料及其机械零部件产品提供焊接加工服务，或针对特殊产品开发高效率的等离子弧焊接技术。该技术焊接效率高，焊接穿透能力强，可实现中厚板高效、高质量焊接。

项目编号： 50370

项目名称： 真空扩散焊接技术

项目简介： 重庆理工大学特种焊接材料与技术重庆市高校工程研究中心具备真空扩散焊接加工能力，可针对多种金属材料、陶瓷材料及其复杂机械零部件产品提供扩散焊接加工服务，或针对特殊产品开发扩散焊接技术。该技术焊接能力强，可靠性高，可实现同质材料或异种材料高效、高质量焊接。

项目编号： 50371

项目名称： 热喷涂表面技术

项目简介： 重庆理工大学材料学院热喷涂技术全面，等离子、电弧、火焰喷涂等各项技术均有涉及，可进行各相关表面改性技术的合作。

等离子喷涂技术可将合金，甚至陶瓷等材料粉末加热到熔融或半熔融状态，并高速喷向经过预处理的工件表面而形成附着牢固的表面层。等离子喷涂温度高、结合强度高、涂层组织结构致密。可制备高级耐磨、耐蚀、耐冲击涂层。

电弧喷涂技术利用燃烧于两根金属线材之间的电弧作为热源来使金属线材熔化，用高速气流把熔化的金属雾化成微粒，并使雾化粒子射流高速沉积到工件表面形成涂层的技术。具有生产效率高、操作简单、安全可靠、生产成本低、涂层结合强度高、可制备伪合金涂层等。

火焰喷涂技术利用火焰(如氧-乙炔)为热源，将金属丝或粉末材料加热到熔融状态，在高速气流的推动下，喷射到零件基体上形成涂层。设备成本低廉，工艺简单。

重熔工艺是将自熔性合金材料的喷涂层，重新加热熔化一遍，可使涂层更加致密，性能提高，但会有热影响。本院现有包括感应、激光、火焰等多种种类的重熔技术。

热喷涂技术应用领域非常广泛。可在金属基材表面制作耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减磨、密封等涂层。可喷不锈钢、镍基合金、钴基合金、铝合金、锌、涂巴氏(轴承)合金、补偿零件磨损、改善表面其它性能等。用于轧辊、叶片、轴类、活塞、模具、导轨、送粉器等多种零件的修复及强化。在防腐、耐磨、旧件修复以及生产领域得到较为广泛的应用。热喷涂技术的市场主要集中在表面强化(耐磨、耐蚀、减摩、隔热)和重要报废零部件表面修复等。如能密切结合产业实际情况，则市场前景广阔。热喷涂修复报废零部件的成本大约为新购件的1/10，且表面性能、质量可控。具有可观的实际经济效益。

项目编号： 50372

项目名称： 一种饮用水净化剂及其制备方法（专利号：201110225374X）

项目简介： 简介：本产品是一种饮用水净化剂，它是以二氧化钛为催化剂、木鱼石为载体制得的复合微球；所述木鱼石首先要通过聚乙烯醇和海藻酸钠进行包埋、制成木鱼石微球，再涂覆纳米二氧化钛层。利用本发明净化剂有效地降低了饮用水中铬和酚，可使水源水中Cr(VI)的去除率在77.76%～95.83％、苯酚的去除率达87.77%～97.73%；再加上其能够补充水源水中的微量元素，使水源水得到了有效地净化、同时大大地提高了饮用水源的质量。

技术特点：木鱼石是寒武纪中期地质时代，浅海中经化学沉积形成的一种珍贵的矿产资源，距今约5.5亿年。木鱼石中含有多种人体必需的微量元素和矿物质，如锶、硒、锌、偏硅酸、铜、钴、锗等。经大量的木鱼石浸水实验证明，水在木鱼石器具中浸泡两小时，水中溶解的微量元素和矿物质的含量即能达到国家矿泉水限量指标。因此木鱼石负载二氧化钛用于饮用水的处理不仅能够去除水中的有害物质，还能添加一系列人体必需的元素。

项目编号： 50373

项目名称： 特色植物种苗产业化生产与应用推广

项目简介： 项目简介:“特色植物种苗产业化生产与应用推广”以重庆文理学院林学与生命科学学院、重庆文理学院花卉研究所、重庆市特色植物种苗工程技术研究中心和重庆高校园林花卉工程研究中心为研究、转化平台，以重庆高校“特色植物种苗工程”创新团队为技术依托，致力于生姜、猕猴桃、蓝莓、金银花、黄精、百合等30多种珍稀、乡土特色植物种苗的规模化繁育、产业化生产及应用推广。

技术特点:项目产品经由茎尖脱毒、电镜及分子检测、无菌离体培养、温室智能化培育等标准化程序生产，与传统实生苗、扦插苗和嫁接苗比较，具有无病毒、抗逆性强、生长势旺盛、整齐度高、后代性状稳定等优势。项目产品应用广泛，可用于森林城市建设、山川绿化、防风固沙、退耕还林、石漠化治理及优化调整农业产业结构等多个领域。

项目编号： 50374

项目名称： 高强度铝合金壳体类零件高效精密加工技术

项目简介： 目前这些铝合金壳体都是具有异型型腔的盲孔类零件，其尺寸精度要求高、内孔型腔复杂和光洁度要求相当高，而且内孔侧壁与底面相交部分的圆角半径极小，内孔侧壁相交部分的圆角较小，因此采用常规的金属切削加工工艺很难达到零件的设计要求，而且生产效率极低。目前国内普遍采用数控车床、数控加工中心来加工这类壳体，这种加工方法可以得到合格的铝合金壳体；但该加工方法的材料利用率极低、生产效率低（只能采用小直径的铣刀，因此每次机加工量较小，需要很长的加工时间）、能源消耗大、生产周期长以及制造成本很高，因此国内企业的生产规模不大、产量不高，难于同国际相关行业竟争。国内有些企业曾采用精密压铸技术来生产这类铝合金壳体，但由于压铸的铝合金壳体的内孔型腔光洁度差、壳体内始终存在着气孔和夹杂等铸造缺陷，使铝合金壳体的机械性能大大降低。

项目编号： 50375

项目名称： 车用传动系统的传动轴、传动套类零件高效精密加工技术

项目简介： 对于轴传动车辆的传动轴、传动套等零部件，本项目采用温锻制坯、精密冷挤压成形技术相结合的复合成形加工工艺进行传动轴、传动套等渐开线和矩形的内、外齿形花键的加工，加工后的渐开线、矩形齿形不再后续加工就能满足传动轴、传动套零件的技术要求。与常规的滚齿、插齿、铣齿加工工艺相比，采用本工艺生产的渐开线、矩形齿形具有齿形精度高、尺寸一致性好、表面光洁、强度高等特点；同时原材料利用率可以提高20%以上、内外花键的挤压成形时间仅有40sec./件，而常规的滚齿或插齿或铣齿加工时间最少要5～10min./件，生产效率有较大的提高。

项目编号： 50376

项目名称： 工模具表面硬质、耐磨涂层

项目简介： 涂层是利用气相沉积方法在硬质合金或高速钢(HSS)等基体表面沉积难熔金属或非金属化合物涂层而获得的。涂层具有表面硬度高、耐磨性好、耐热以及耐氧化等特性，是工模具的化学屏障和热屏障，从而延长了工模具使用寿命，提高了工作效率。2010年，我院引进HT-PEMS-800型多功能超硬薄膜工模具涂层设备是成都工研所和四川大学经过多年潜心研究开发的具有国内领先水平的、用于工业化生产的硬质涂层设备，可实现多种纳米结构涂层（多层单元、多元复合薄膜）的制备，涂层性能处于国内领先水平。

项目编号： 50377

项目名称： 高显色性LED用荧光粉及灯具

项目简介： 项目简介：设计、合成新型高显色性LED用荧光粉，制作新型高显色性白光LED，应用于照明。

技术特点：通过建立基质组分与发光性能关联的三维图示体系，实现光谱的调控，以满足不同波段的蓝光InGaN芯片的要求，调节所制备的白光LED的色度，提高其显色指数。

应用范围：LED照明领域

市场前景：LED照明产品由于能量转化效率非常高，能耗理论上仅有白炽灯的10%，相比荧光灯，可以达到50%的节能效果，但是，市场上LED照明产品显色性偏低，光线质量差。本项目设计、合成新型高显色性LED用荧光粉，制作新型高显色性白光LED，可克服以上缺点，应用于特种照明和普通照明光源等照明领域，市场潜力巨大。

# 研究院所及企业

项目编号： 60001

项目名称： 一种提高中分子量羟乙基淀粉质量的制备方法

项目简介： 羟乙基淀粉130/0.4是一种新型血容量扩充剂，其较低分子量和高分子量羟乙基淀粉不仅扩容效果好而且对凝血系统和肾功能的损害小。其在临床上具有扩充血容量、急性等容血液稀释和改善微循环等作用，可代替人体血浆用于创伤、烧伤、手术、休克、危重病急救时使用，是安全的血浆替代品。羟乙基淀粉130/0.4是由玉米支链淀粉经羟乙基化水解、醚化、吸附、超滤、干燥等几个工艺过程后而成，在羟乙基淀粉130/0.4中加入一定浓度的生理盐水，经配制灌装灭菌后可制成羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液。

该研究在超滤工艺步骤采用两级过滤法（药液先是通过30万道尔顿（KD）截留分子量滤膜滤除羟乙基淀粉中的大分子量内毒素缔合体，然后再通过10万道尔顿（KD）截留分子量滤膜对最终分子量进行筛选，完成料液精制）代替常用的一级过滤法（药液直接通过10万道尔顿（KD）中空纤维膜进行超滤），在保证产品收率稳定的前提下，不但能够达到去除药液中细菌内毒素良好效果，同时，通过两次滤膜的滤除，大分子量和小分子量的羟乙基淀粉也被滤除，从而使羟乙基淀粉的分子量更加趋向于集中在中分子量范围，过大或过小分子量的羟乙基淀粉进一步减少，进一步提高了产品内在质量。

通过羟乙基淀粉130/0.4的质量研究，药液中细菌内毒素的含量降低，药液分子量分布更趋集中在中分子量范围，提高产品内在质量和有效性。通过应用，可以显著提高产品的工艺技术水平，大幅度提高产品质量，降低生产成本，进而降低产品销售价格，满足临床需求，为人类健康事业作贡献。同时，在工艺优化的过程中，培养了一批拥有科技进步知识的人才，为公司和社会的发展做出贡献。

本项技术的应用，将新增了近百个就业岗位，对促进本地区的社会稳定做出了贡献。同时，大幅度提高了本产品的工艺技术水平，增强产品的国际竞争能力，同时也使公司的生产工艺流程得到进一步完善，大幅提高了企业的抗风险能力，对公司产品的结构升级和可持续发展意义重大。

项目编号： 60002

项目名称： 莫西克汀生物发酵制造技术

项目简介： 莫西克汀为发酵产生的尼莫克汀通过化学半合成获得大环内酯类抗生素。作为动物专用抗寄生虫药物，临床上用于以用于抗多种体内外寄生虫，包括动物体内的线虫, 体外寄生虫有蜻、蟀和蚤类等。与目前临床上大量使用的伊维菌素相比，其在驱虫效果，耐药性产生和用药剂量与分布方面更具有优势，具有安全、长效、高效等特点。

主要的技术研究环节包括：在筛选获得高效表达工程菌株的基础上，对其发酵表达、纯化和合成工艺关键技术进行了优化，通过筛选确定了产品的菌种、发酵配方、提取、合成工艺路线，重点解决合成过程关键工艺控制点和产品的结晶精制方法。逐步从克级样品放大到公斤级样品，建立了完整的产品工艺规程和岗位操作法。对本产品的质控方法和稳定性进行了系列研究，建立了相应的检定方法和质量标准，产品经重庆市食品药品检验所检验，符合EP7.0质量标准。通过对高新技术和先进适用技术的应用，大幅提高了产品的发酵水平，简化了尼莫克汀的提取工艺，去除了进口树脂的大量使用，优化了合成工艺，获得了环保、低耗、高产率的合成工艺，降低了生产成本，与此同时，大幅提高了产品质量，获得国际客户认可。

项目编号： 60003

项目名称： 广州恒康伟业教育科技有限公司

项目简介： 体能训练的根本目的是满足作战需求，“练为战”是其基本宗旨。目前军人体能考核项目基本沿用人工测量、记录数据的方式，无法进行各项指标的动态变化、所处的训练阶段、计划完成情况等数据分析与汇总，耗费了大量人力与时间，信息化管理严重滞后。

特别是3000米、5000米、负重越野的考核训练中，多人同时组训计时误差率极大。目前市面上普遍使用两种计时仪器，一个是高速终点摄像机，问题在于部队长跑考核人数众多，终点切图辨别图像困难重重。另一个是腕表计时，但由于技术局限性，信号易干扰性，仅仅可同时几十人进行，满足不了大规模的考核训练。而双频计时考核系统则解决了以上难题，可分组准确的进行多人计时计圈；实时显示比赛进展情况，使用方便、牢固耐用、性能稳定，适用于各种恶劣环境。

军人体能考核管理系统是由一系列智能考核仪器与智能软件相结合的一体化系统，保密性及抗干扰性强，杜绝作弊。它能够精准的反映军队个人、班至军、不同兵种等各种级别的体能数据，长期用于每日的常规及特殊训练，根据每阶段的指标变化制定针对性的训练方法，让士兵充分发挥军事技能和提供战斗力。

该系统包含了军人体能考核的5大项：身高体重、俯卧撑、仰卧起坐、10米×5往返跑、3000米长跑，另外根据不同兵种的附考项目和训练项目，提供了引体向上、立定跳远等考核仪器。以上产品已广泛应用于国内几大军区及全国各地教育局的体育中考、学生体测、国民体测等。

项目编号： 60004

项目名称： 微型高烧降温仪

项目简介： 高烧严重威胁病人的脑健康，长时间发烧容易引起患者大脑功能紊乱而发生意识不清等症状，如不及时护理，时间长了，会造成脑细胞严重损伤，降低儿童患者智力商数，严重者甚至会导致行为障碍。持续高烧还会导致心衰、肺炎、肾衰等多种并发症。微型高烧降温仪（儿童高烧物理冷敷器）是利用热电制冷控制技术，通过冷传导原理，将低于人体温度15度的降温系直接贴敷在患者脑部，高烧发热病人通过降温系冷面冰敷达到快速强制物理降温的目的（患者脑部高烧温度可在5分钟内迅速控制）。有效控制婴、幼儿童顽固性高烧及脑溢血、脑梗塞、脑外伤患者因持续高烧造成对脑组织和脑细胞的损伤。目前国内医院除了药物降温（药物降温缺陷：1、有非常大的副作用。2、药物降温对患者中枢性发热基本无效果）之外，最好的降温方法只有大医院才配备大型医用物理降温设备（2万元-15万元），普通医院采用的物理降温方法就是建议患者使用简单的冰块、冰带、湿毛巾、酒精擦拭的方式给患者降温，这样既不卫生也不方便，降温效果又差。许多患者家属看到亲人发烧不退就着急，其主要原因是高烧发热对大脑及身体的损害很大，最危险，病人容易留下后遗症。该产品设计小巧、恒温方便。解决了特别是婴幼儿童持续高烧对脑组织损伤的难题，有效保护婴幼儿童患者的智力商数。该项目的问世填补了国内国际市场的空白。

项目编号： 60005

项目名称： 梁平县水稻机插秧关键共性技术研究及应用

项目简介： 水稻机插秧是我国目前广泛推广的一项节本增产农业生产新技术，但在育秧期间气温较低的地区，由于育秧密度大，普通存在着烂秧死苗严重、进而造成机器漏插率偏高的技术瓶颈。为了彻底解决这一技术难题，我单位自主提出的“梁平县水稻机插秧关键共性技术研究及应用”课题已获得全面成功，并达到国内领先研究水平。

该课题研究自2010年1起至2011年10月结束，成果登记单位为“梁平县科学技术委员会”，登记号为“梁平科成字2012Y003”，登记时间为2012年3月19日

项目编号： 60006

项目名称： 高镁磷矿浮选法富集和脱镁技术研发及应用

项目简介： 本科技成果是公司随着国内一些大型磷铵装置相继建成投产，公司的磷矿供应情况发生了较大变化；来自四川马边、雷波等地的高镁磷矿供应量大，为了保证生产，迫切需要尽快建设一套脱镁选矿装置。通过组织技术人员攻关，磷矿单一反浮选工艺在国内大型选矿装置应用较成熟，浮选药剂的性能更稳定，因此公司对浮选法富集、脱镁技术路线进行了研究，并在研究基础上建一套浮选法富集、脱镁装置。

项目编号： 60007

项目名称： 高纯磷酸二氢钾制备技术

项目简介： 本科技成果是公司根据我国钾资源相对贫瘠，每年需要进口大量钾肥，同时公司拥有湿法磷酸净化技术，为公司生产工业磷酸二氢钾产品提供原料基础，为满足国内市场对钾肥的需求，支持工农业生产的发展，公司组织科研人员开工采用溶剂萃取法生产高纯度磷酸二氢钾产品。本项目为重庆市2008年技术创新项目指导性计划（第一批）（渝经高新[2008]8号文），课题立项名称为：高纯磷酸二氢钾制备技术，编号08-1-086，起止时间：2008.1-2009.12。批准登记单位为：重庆市涪陵区科委，批准登记号：涪陵科成字2013Y088，批准登记日期为：2013年11月5日。

项目编号： 60008

项目名称： 一种利用二乙氨乙基葡聚糖提高基因转染猪皮转染效率的方法

项目简介： 本技术成果涉及本发明中精蛋白硫酸盐与Ad5重组腺病毒载体混合后转染猪皮肤细胞时，其携带的阳离子可中和细胞表面的阴离子，降低了腺病毒载体和细胞表面之间的经典排斥力，从而增加腺病毒载体与猪皮肤细胞的相互接触，提高腺病毒载体对猪皮肤的转染效率。进而提高"基因转染猪皮"的生产效率。 "基因转染猪皮"在国内外率先将免疫耐受理论应用于烧伤治疗，创造性地将免疫耐受理论、独特动物资源、先进基因治疗技术进行结合，并应用于烧伤创面移植用产品的开发，融成熟理论、先进技术、高新实用产品于一体。率先利用基因转染技术研制了烧伤病人移植用异种皮肤产品。"基因转染猪皮"以取自标准化巴马小香猪鲜活皮肤组织为基本材料，依据T细胞活化共刺激免疫耐受理论、采用基因转染技术经高科技手段处理而制成。本品能更长时间地有效覆盖烧伤创面并提供活性生长因子，是烧伤及其它创面的有效治疗的新型活性生物敷料。 "一种利用精蛋白硫酸盐提高基因转染猪皮转染效率的方法"该技术将提高"基因转染猪皮"的生产效率，为产品技术推广起到积极的作用

项目编号： 60009

项目名称： CAMS3000新一代工业控制系统

项目简介： 系统控制器作为工厂自动化的大脑和核心，是化工、电力、建材、石油、环保等众多行业实现自动化生产不可或缺的关键装备，对国民经济影响深远，同时也是重庆仪器仪表产业发展的短板。重庆工业自动化仪表研究所融入四十多年在自动化控制领域的控制技术和应用经验，成功研制出具有独立知识产权的新一代工业控制系统，技术先进、性能可靠，广泛适用于电力、石化、冶金、核工业、建材、环保等行业，带来直接经济效益近亿元。该项目攻关期间，先后解决了冗余、故障检测及恢复、SOE时间同步、站间引用、IO设备仿真、热插拔、可靠性设计等关键技术，建立起年生产能力100套控制系统的中试生产线。自2011年年底推出该系统后，先后在云南川金诺磷酸生产线、云南龙润工贸硫酸余热发电、四川东方锅炉燃气站、重庆化工研究院中试生产线、重庆先锋压缩机厂等多个项目运用，得到用户的好评。

项目编号： 60010

项目名称： 仪器仪表可靠性设计专家系统

项目简介： 重庆工业自动化仪表研究所可靠性研究室从20世纪八十年代初就开始从事过程控制系统及产品的可靠性技术研究及应用工作，承担国家项目十余项，科研技术力量雄厚。成立了“国家机械工业过程控制系统产品可靠性工程技术研究中心”、“机械工业过程控制系统产品可靠性重点实验室”，可开展行业系统、产品的可靠性设计分析、可靠性测试评定、技术咨询与技术培训工作。开发的仪器仪表可靠性设计专家系统软件，指导技术人员开展可靠性工作，并提供进行产品可靠性设计分析的平台。

项目编号： 60011

项目名称： 一种双频GPS接收机

项目简介： 重庆燕蓝科技有限公司，是重庆市唯一从事智能休闲产品研发，生产的微型企业。公司至2012年9月成立以来，已成功研发四款休闲航模产品（含两项专利）和一款“新型游艇式遥控钓鱼船”（含两项专利）。目前已小批量生产并投放市场试销，市场前景看好。我司休闲航模产品,在传统航模的基础上更着重于”休闲”功能开发.现已实现空中拉烟、投降落伞、两机或多机空战及水上起飞、雪地、沙滩、草地着陆等多项功能。广范应用于社会各阶层人士休闲运动，科普教育。军事上可做靶机。我司“新型游艇式多功能遥控钓鱼船”采用最新技术成功实现休闲海模与钓鱼船合二为一，是业界独创。该船在2012年重庆市微企成果展上，受到市长黄奇帆的高度赞誉，并为我司题词：“别出新裁，独具一格”以资鼓励。该钓鱼船广泛应用于城市白领、离退休干部、公务员、广大中小学生及喜欢休闲垂钓的各界人士。休闲产业在中国刚刚起步，未来3-5年必成爆炸式增长，前景看好。微型企业，势单力薄。我们寻求合作者，共同开创中国休闲产业的美好未来。只要你认可并看好休闲产业的未来，有投资意向与能力不论企业或个人，欢迎合作。

项目编号： 60012

项目名称： 一种基于时分多址技术的脉冲伪卫星发射机

项目简介： 在卫星通信中，接收机接收信号的时候，伪卫星信号发射脉冲功率通常会很强以至于会导致超出接收机的动态范围，接收机由于某个强信号而饱和时，较弱的卫星信号的噪声将在相关器的输出端消失，因此伪卫星在导航脉冲信号发射时会干扰在轨卫星信号的正常接收，当由于伪卫星脉冲信号使接收机饱和时，会导致卫星信号完全被阻塞。在设计伪卫星脉冲信号发射方式时，必须仔细的考察脉冲饱和对于伪卫星信号和卫星信号的影响。通常情况下，卫星导航信号到达用户设备的功率比较低，容易受到伪卫星的干扰，卫星导航信号的抗干扰问题是伪卫星领域的一个关键问题。和其他通信系统一样，卫星导航信号主要有时域、空域和频域三种抗干扰方法，这三种方法都需要相关的运算和复杂的硬件设备。伪卫星系统多采用脉冲信号消隐技术来降低在轨卫星信号的干扰，这种设计思想就是在伪卫星脉冲期间关闭接收机的在轨卫星信号相关器，相关器不工作，伪卫星信号的干扰就不会进入在轨卫星信号的接收通道。消隐信号需要在接收机RF电路中饱和监测器获得。当伪卫星脉冲信号发射完成以后，消隐信号消失，接收机在轨卫星信号相关器打开，接收机接收在轨卫星信号。目前传统的脉冲信号消隐存在一系列的问题，如伪卫星脉冲发射时间需要关闭接收机在轨卫星信号相关器、脉冲发射时间很短，通常为纳米级数量级，因此对消隐电路的灵敏度要求很高等等。因此研发出一种能够解决上述问题且同时接收伪卫星信号和在轨卫星信号的新型接收机是很有必要的。

项目编号： 60013

项目名称： 轨道交通/机电产品环境可靠性检测服务

项目简介： 重庆科技检测中心轨道交通/机电产品环境可靠性实验室具有13类包含100多个标准所覆盖的数千种产品的检测能力，涵盖各类工业自动化仪表检测、工业控制系统检测；各类仪器仪表、电子产品的电磁兼容试验；各类仪器仪表、电子产品的环境试验；各类变送器、转换器、计算器、显示器、调节器等产品的型式试验，且具有4类含6个检定规程所覆盖的数百种产品的校准能力，包括压力变送器类产品参数；温度变送器类产品参数；数显仪表类产品参数；数字多用表类产品参数。实验室能够进行气候环境试验，如高、低温、湿热、交变湿热、快速温度变化、温度冲击、淋雨、盐雾、高温变化；机械环境试验，如三综合试验（温度、湿度、振动）、三向正弦扫描、三向正弦振动、三向随机振动、冲击；电磁兼容试验，如静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、雷击（浪涌）抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度和电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度。

重庆科技检测中心轨道交通/机电产品环境可靠性实验室提供轨道交通安全管理咨询服务；铁路产品安全评估服务；轨道交通评估相关的培训服务；国际铁路产品供应链管理体系（IRIS）咨询及评估。其中轨道交通安全管理咨询服务主要包括安全性、可靠性、可用性、可维护性（RAMS）管理—— 为客户及轨道交通行业相关单位提供针对新开发或改造的轨道交通系统和产品的安全保证措施的建议；系统工程—— 为客户及轨道交通行业相关单位提供贯穿轨道交通项目生命周期的系统工程解决方案，它包含了系统接口技术规范的定义，以及需求管理和系统集成；技术调查—— 为整个轨道交通供应链，从政府管理部门到设备制造商，针对技术问题或涉及系统性能的问题提供解决方案建议；资产管理—— 针对轨道交通系统的所有重点学科提供专家建议；人因工程—— 为工作环境的设计和评估提供建议和支持；软件保证—— 提供软件的安全开发技术、流程和需求建议，确保其遵循相关的国际标准。

项目编号： 60014

项目名称： 气体/液体流量检测服务

项目简介： 重庆科技检测中心气体/液体流量实验室为企业提供技术创新和产品研发所需的技术检测和咨询诊断服务。特别针对中小企业在技术研究过程中薄弱环节或亟待解决的技术问题，为中小企业的技术创新和产品研发提供技术检测和咨询诊断等服务。其中特大口径气体流量标准装置，可检测口径为Φ100-Φ1000的各种气体流量仪表，系统不确定度为±0.5%；钟罩气体流量标准装置，可检测口径为Φ10-Φ50的各种气体流量仪表，系统不确定度为±0.2%；音速喷嘴气体流量标准装置可检测口径为Φ15-Φ300的各种气体流量仪表，系统不确定度为±0.33-0.5%；水流量标准装置实验室（Φ15-Φ300）可检测口径为Φ15-Φ300的各种液体流量仪表，系统不确定度为±0.1-0.2%。

重庆科技检测中心气体/液体流量实验室服务内容包含，流量仪表研发过程中的技术性能检测；产品可靠性指标检测；流量仪表研发成功后，全性能标准符合性检测；流量仪表的国家标准、行业标准制定过程中的验证性检测；流量仪表生产厂家产品出厂标定；各企业使用中的流量仪表的周期检定；各种调节阀的流量特性与阻力特性的检测；流量仪表使用过程中争议的仲裁性检测；流量仪表的型式试验等；为企业提供质量检测人员咨询培训服务；为流量仪表行业承担专利数据的建设、专利关键技术分析与动态测试等服务；咨询服务、参与国内、国际流量量值动态追朔与比对工作。

项目编号： 60015

项目名称： 一种防盗型球阀管鞍

项目简介： （1）课题来源：自选；

（2）课题立项名称：一整防盗型球阀管鞍；

（3）立项编号：第3099464号；

（4）研究时间：2011.5--2012.11；

（5）批准登记单位：大足区科学技术委员会；

（6）批准登记号：大足科成宇2013Y001；

（7）批准登记日期：2013-08-09。

项目编号： 60016

项目名称： 一种封堵装置

项目简介： （1）课题来源：自选；

（2）课题立项名称：一整封堵装置；

（3）立项编号：第3016914；

（4）研究时间：2012.4--2012.11；

（5）批准登记单位：大足区科学技术委员会；

（6）批准登记号：大足科成宇2013Y008；

（7）批准登记日期：2013-08-07。

项目编号： 60017

项目名称： 国家级新药埃索美拉唑及其肠溶胶囊产业化

项目简介： 课题来源

埃索美拉唑是奥美拉唑的左旋异构体，是治疗消化性溃疡的质子泵抑制剂（PPI），是这个领域内第一个纯的光学异构体，它以其独特的代谢途径(成功地解决了奥美拉唑在人体上存在的快慢代谢问题)，具有比其他PPI更长久的抑酸效果，更好的安全性和较低的不良反应发生率等优势，得到临床的广泛应用和新药研究人员越来越多的关注。本品在临床上将会逐渐替代奥美拉唑，成为消化道溃疡的一线用药，具有巨大的市场潜力。

本品就是在这种技术发展趋势下开发而出。它通过肝脏的2种细胞色素P450(CYP)同工酶进行代谢：主要是通过CYP3A4代谢，只有小部分是通过CYP2C19代谢。这种代谢差异导致在所有PPI中，埃索美拉唑弱代谢者与强代谢者之间的变异最小。因此也使埃索美拉唑成为目前世界上唯一一个光学纯的PPI。

项目编号： 60018

项目名称： 他米巴罗汀及片剂

项目简介： 重庆莱美药业股份有限公司

项目编号： 60019

项目名称： 盐酸吉西他滨及注射剂

项目简介： 盐酸吉西他滨是一种人工合成的新型二氟核苷类抗代谢抗肿瘤药，上世纪90年代由礼来公司研制开发，1995年在南非、瑞典、荷兰、澳大利亚等国家获准上市，临床用于治疗非小细胞肺癌和胰腺癌的一线治疗，2000年底又被批准用于治疗膀胱癌。盐酸吉西他滨目前已在100多个国家得到广泛临床应用。在欧美及亚洲地区，已被批准用于转移性乳腺癌的一线治疗、铂类治疗后复发的卵巢癌的治疗。

项目编号： 60020

项目名称： 纳米炭混悬注射液技改扩产

项目简介： 本课题是企业自己立项研发的，项目负责人：安林，获得了“十一五”科技重大专项重庆创新药物孵化基地的资金支持，立项编号为：2010zx09401-306-2-1,研究起始日期为：2010年1月1日-2012年12月31日，于2013年10月完成了项目结题，批准登记单位为：重庆市科学技术委员会成果登记处，批准登记号为渝成科字2014Y018，批准登记日期为：2013年12月5日。

项目编号： 60021

项目名称： 丘陵区杂交水稻制种全程机械化技术中试及示范

项目简介： 面对“三农”结构调整和发展变化，为适应其发展需求，本公司从2010年开始从机插秧的育苗技术、制种花期调节技术、喷施药物、赶花方式以及收割和种子脱水等关键技术方面进行了连续三年的试验研究，组配出杂交水稻全程机械化制种的关键技术。2013年8月通过专家组的验收。

项目编号： 60022

项目名称： 悬挂式镦粗聚料模具结构

项目简介： ①课题来源：企业自主立项

②课题立项名称：悬挂式镦粗聚料模具结构

③课题立项编号：ZL 2010 1 0277261.X

④研究起止日期：2010年8月至2013年3月

⑤批准登记单位：重庆市大渡口区科学技术委员会

⑥批准登记号：

⑦批准登记日期：2013年10月15日

项目编号： 60023

项目名称： 优质食用甘薯新品种万薯7号选育与应用

项目简介： “优质高产甘薯新品种万薯7号选育应用”从1999年开始研究，2007年3月“万薯7号”通过全国甘薯品种审定委员会鉴定，2013年10月30日“优质高产甘薯新品种万薯7号选育应用”成果通过重庆市科学技术委员会科学技术成果鉴定（成果批准登记号：渝科成字2013Y547），预计该成果推广应用到2015年，历时17年。主要课题来源：

（1）2002—2006年，“十.五” 重庆市科技攻关项目“名特优甘薯新品种选育与开发及配套技术研究” ；

（2）2007—2011年，“十一.五” 重庆市农作物良种创新专项“甘薯专用型品种选育及其产业化研究”（ CSTC2007AC1039）；

（3）2008—2010年，国家科技部农业科技成果转化资金项目“粮饲甘薯新品种万薯7号种苗快繁及种薯产业化”（2008F10010398）。

项目编号： 60024

项目名称： 经络养生保健服

项目简介： 我国传统的针灸在治病和保健方面发挥了巨大的作用，据2011年针灸国际研讨会统计，全球已有160个国家和地区使用针灸。针灸可治疗的病种多达数百种，但要做针灸必须到专门机构找专业人士，且有一定的痛苦，部分患者因为害怕或者没有时间而放弃针灸的保健及治疗。中医针灸如何与现代科学及老百姓的日常生活相结合，开发出操作简单、无创、无痛却能发挥出较大保健治疗作用的产品？通过中国传统文化元素-针灸的经络穴位，研制出具有明显养生保健功能的系列保健服，在为人类健康做出较大贡献的同时也创造出显著的经济效益是我们的目的。

项目编号： 60025

项目名称： 富氧微油点火稳燃技术

项目简介： 　　　1.简介

（1）富燃科技

重庆市富燃科技有限责任公司专业从事燃煤发电锅炉节能环保技术研发与应用，系燃煤发电锅炉富氧节油新技术首创与领航高科技企业。公司依托自主知识产权，创造性地将富氧技术引入燃煤发电领域，在国内（外）率先研制成功高效节油、且具普遍煤种与炉型适应性的富氧微油点火稳燃新技术。经电厂几年的工业化应用表面，该项技术节油效果显著，从根本上克服了等离子、气化小油枪等节油技术煤种适应性差及运行不稳定的技术难点，真正实现了锅炉电火与脱硫除尘装置同步启动运行，解决了国内火电业长期遗留的排污盲点。

（2）富氧技术

富氧微油点火稳燃技术在锅炉点火启动时，利用燃油在纯氧条件下充分燃烧所产生的火焰，使穿过该火焰的已呈富氧状态的煤粉流得到快速热解燃烧，进而该部分煤粉燃烧所产生热量，引燃全部一次风煤粉，实现“以煤代油，以氧助燃”，达到以微油燃烧直接点燃煤粉流，在锅炉冷态、热态、点火时，节约锅炉点火用油。

锅炉正常运行炉内燃烧呈不稳定状态时，仅需在燃烧器中通入与此时一次风粉温度大致一致的氧气流，从而使在氧气流流经区域的煤粉，着火热显著降低，燃烧温度明显提高，燃烧速度大大加快，保证了一次风粉在不加油时的正常燃烧，达到一次风粉的稳燃状态，实现无油稳燃，节约锅炉稳燃用油。

2.技术优势

该技术点火节油效果显著、能量高、煤种适应性极强；理论上可实现无油稳燃；系统维护简单， 点火即可投运电除尘等环保装置。

3. 应用范围

该技术适用于现有各种煤粉燃烧锅炉及各种燃烧方式，同时依托该技术，用相同热量的富氧煤粉枪代替原油燃烧器点火、稳燃，也可应用在水泥炉窖、循环流化床燃煤锅炉、循环流化床垃圾焚烧炉及炉排式垃圾焚烧炉上。

项目编号： 60026

项目名称： 电磁脉冲焊接技术及装备

项目简介： 高能电磁脉冲焊接技术是在强高压脉冲磁场作用下，依靠强高压脉冲磁场作用，使两个被焊工件之间产生的瞬间高速碰撞来达到两种材料焊接的目的。利用电磁能量冲击技术，在工件不相互接触的情况下对其进行连接、焊接、切割和简单成型。它是利用电磁脉冲发生器中产生出的短暂而强大的电流，使电磁感应线圈产生出强力电磁场，使管件产生瞬间压缩或者膨胀而改变管材的直径从而实现零件间连接。

本技术适用于采用常规焊接方法不能或难以实现其技术要求的连接，主要表现在：

●可广泛用于金属性能不相似或差异大、可焊性极差或难熔金属的连接，以及金属与非金属的连接（如：铜-铝、镁-铝、铝-铁、铜-黄铜、钢-铝、钢-铜、钢-钢、钢-铸铁等）；

●焊接面在原子间结合力的作用下形成了一层新的、稳定的冶金结合层，焊缝强度很高；

●在常温下即可进行焊接，工件不需要预热和高温加热，而且焊接过程中几乎不产生热量。焊接部位金相组织不会发生变化，焊缝周边的母材强度与硬度不会下降；

●通过调节电流就可调控焊接参数，大大减少了多种因数对焊接质量的影响，焊接能量可以精确控制，焊接质量稳定，一致性和重复性好。由于焊接速度快，生产效率高，操作方便，适合于批量制造，易于实现机械化和自动化；

●焊接时无需助焊剂和钎料，杜绝了废料废气的产生。整个焊接过程无发热、无辐射、无烟尘、无废气、无火花、无飞溅、无冷凝水，无辅材消耗，低能耗，是一种绿色环保、“低碳”的焊接工艺。

项目编号： 60027

项目名称： 轻合金搅拌摩擦焊接技术及装备

项目简介： 搅拌摩擦焊(Friction Stir Welding简称FSW)是一种用于低熔点合金板材焊接的固态连接技术。搅拌摩擦焊的原理是利用一种特殊形式的搅拌头插入工件的待焊部位，通过搅拌头与工件间的搅拌摩擦，摩擦热使该部位金属处于热塑性状态并在搅拌头的压力作用下从其前端向后部塑性流动，从而使待焊件压焊为一个整体。由于搅拌摩擦焊接过程中接头部位不存在金属的熔化，是一种固态焊接过程，故焊接时不存在熔焊时的各种缺陷，可以焊接用熔焊方法难于焊接的材料，如LY、LC系列的硬铝及超硬铝，并且可以在任意位置进行焊接。同时，由于不存在熔焊过程中接头部位大范围的热塑性变形过程，焊后接头的内应力小、变形小，基本可实现板件的低应力无变形焊接。此外，这种焊接方法还有一系列其它优点，如接头的机械性能好、无烟尘、无气孔、无飞溅、节能、无需添加焊丝、焊铝时不需使用保护气体、对焊工技术要求不高、焊前准备要求低。

搅拌摩擦焊成功地解决了轻合金金属的连接难题，在航空航天、轨道交通、船舶制造、兵器、建筑、电力、能源、家电等工业中的应用越来越广泛。

重庆市光学机械研究所现阶段研发的搅拌摩擦焊接装备主要用于铝、镁及其他轻合金的平面焊接，征集应用需求单位合作推进先进连接技术在我国的推广应用。

项目编号： 60028

项目名称： 车载甲醛净化器

项目简介： 中国已是世界第一汽车生产和消费大国。受非强制性法规和整车厂成本控制策略的综合影响，新出产的乘用车甲醛和挥发性有机物污染比较严重，驾乘人员健康受到严重毒害，饱受消费者诟病。给新乘用车配置车载空气净化器成为一种现实的选择，然而目前市售车载净化器都存在净化效率不高或带来二次污染等问题，已受到社会广泛关注。在重庆市科委资助下（项目编号CSTC,2009AB7209），重庆市环境科学研究院经过历时2年多的攻关研究，“车内挥发性有机污染物催化氧化消除技术研究”课题研发出了高效催化氧化催化剂配方和净化器净化模块。尤其是车载甲醛净化器的研发比较成功，经国家权威检测机构按相关测试规程进行法定检测，常温下对甲醛的净化率1小时达到91.1%，8小时可达98.7%，且耗能少体积小，其净化产物无二次污染。已获得国家专利（ZL201220511371.2）。

车载甲醛催化净化技术同样也可以成为室内空气甲醛净化的升级技术。

项目编号： 60029

项目名称： 射钉弹全自动生产装备

项目简介： 射钉弹为快速紧固器材，广泛应用于桥梁建设、房屋建筑、机械制造、交通运输等紧固连接。其特点为用少量的火药，在安全的工具内爆炸，借助爆炸产生的强大冲击力，迅速的把紧固螺钉射入钢板、混凝土等需要连接的材料里面，使紧固螺钉起到紧密，可靠的连接作用。

目前制造射钉弹的主要工序为：弹壳排序，装击发药，压击发药，烘干击发药，装发射药，压发射药，弹壳收口，点胶封口，烘干为成品等工序。各工序由人工操作，安全性差，人工操作过程中易发生爆炸，造成人员伤亡事故。

为解决上述情况，我院设计出安全、快速、全自动的射钉弹生产装备，该装备设计生产能力为11万发/小时，年产约6亿发，年产值约为1亿元。操作人员由现有的30人减少到7人，在节约了人力成本的同时大大提高了整个生产过程中的安全系数。在射钉弹的市场需求量在120亿发/年的前提下，则该装备的需求量为20余条，按每条装备线售价600万计算，装备的市场空间在1.2亿元左右。

项目编号： 60030

项目名称： 全自动伺服压装机

项目简介： 本设备采用伺服控制技术、传感技术、工业计算机控制技术等先进技术集成。解决原生产过程中定位不精确、压入后工件反弹。能判断工件间不同间隙、并根据不同的间隙、不同的粗糙度、不同的硬度自动调节压力、速度和过盈量。保证定位精度稳定精确。主要创新点：

（1） 通过建立数学模型，采用设定值与实际值的比较，判断配合间隙的等级，自动选择适应的压力值和位移值。

（2）采用压力与位移的闭环控制方法，解决压力位移曲线与预设的曲线的一致性。

（3）采用先进的压力控制方法，实现位移和压力的实时控制。

能广泛用于机械装配（轴类的压装、轴承压装、油封压装带轮、齿轮压装等）、压铆、钣金挤压成型、塑料挤压成型、精密灌装、精密封装等。

该项目已成功应用于枪支自动装配。

重庆市每年更新和新增的压机在1000台以上。按伺服压机所占比例50％。每台伺服压机的单价按均价25～100万元计算，每年的产值近2000万元。如果辐射到全国，每年的产值可达10个亿以上。如果我们能发挥技术优势就会占有市场更多的份额。

项目编号： 60031

项目名称： 高速高精度多级重量自动分选技术及设备

项目简介： 根据目前国内光学原材料生产企业的产品需求情况分析，现在的光学原材料的需求客户对产品的质量要求更高，特别是压铸后的产品的外形尺寸的要求更严，而依靠现有的人工称重分选方式来保证压铸前的工件重量是不能满足现在用户对产品的要求，必须通过改变现有称重方式来达到压铸前的工件重量控制。

本成果将工件的自动上料、自动运输、间歇拨料称重装置、高精度称重传感器、多级重量自动分选系统、专用光纤物体状态检测装置、工控机及程序控制软件联为一体。从整个设备的自动化程度、工件重量的称重精度、物流输送、分选挡数量的设置上都大大超过现有人工称量分类筛选或动态称量模式的智能化程度。主要零部件生产和制造方法可以通过现有通用设备来完成，可以利用现有生产资源（厂房、设备、成熟制造技术），不作较大投资，就可在短时间内完成产业化规模生产。

重庆市机电设计研究院通过近4年的研究和开发，已经完全掌握了所用技术，并生产出了共计3种系列的设备。其中I型机两台、II型机两台、III型机12台，初步形成了小批量的订货生产。

本成果具备了现有技术不可替代的优点，采用电磁振动技术、光纤传感技术、高精度在线称量技术、多级称量自动分选技术和工控机加程序控制技术来实现该设备的高自动化程度、高精度、高可靠性、分选和计数、多档（最多可达10档）分选的各项功能，极大的减轻了工人的劳动强度、保护了工人的身体健康、确保了分类和计数的同时进行、保证了称重的可靠性和精度、提高了劳动生产率。

项目编号： 60032

项目名称： 金属材料的液相等离子表面清洗技术

项目简介： 该技术是新型的金属表面清洗技术，其原理是将需清洗的金属件放入特定的溶液中，加特定电场，在金属表面产生等离子，利用等离子去除金属表面的油，锈等污染物，该项技术具有环保，节能，且处理效率高等优点。该技术能够应用于各种阀门，齿轮，金属丝，棒材等的加工前或者电镀前的预处理。目前，通过多次试验和论证，现已开发出各种齿轮件、金属丝材和棒材的液相等离子表面清洗技术及装置，并已申请专利。

该项技术市场前景广阔，目前传统的清洗方法对于清洗齿轮、金属丝材和棒材如人工法、机械法、溶剂法，效率低下，而且废水污染严重，而该技术的溶液是中性盐溶液，不含酸碱，对环境友好，而且效率高成本低。

随着机械制造业、金属加工业、汽车摩托车生产等行业的快速发展，生产加工的各种工件批量大、数量多，传统的方法不能满足清洗的需要，所以新型的环保节能的设备非常适合市场的需求，但目前为止，我国的清洗设备始终存在污染严重，清洗效果不好等问题，而该技术能够很好的解决这些问题，需要大力推广该技术，为我国的经济发展创造可观的社会效益和环保效益。

项目编号： 60033

项目名称： 镁合金3C产品外壳塑性加工关键技术

项目简介： 镁的比重小，具有减震降噪性能优良、电磁波干扰防护性强等特点。镁合金板材在镁合金产品中所占的比例随着笔记本电脑外壳为代表的3C产品对镁合金板材的需求而逐渐加大，已在各种规格形状的变形镁合金产品中占50％左右的份额。目前，3C镁合金产品大多是压铸产品，但产品合格率低，表面处理工艺复杂，产品成本高。

本项目通过对镁合金铸锭坯的铸态组织细化、轴比控制和凝固缺陷控制，获得了高成形性镁合金材料及其制备关键技术；设计并开发出了能够弱化基面织构、改善力学性能的镁合金板材挤压模具。采用研发的工艺技术，成功开发出优质的AZ31挤压板带材，抗拉强度356MPa，屈服强度200MPa，延伸率21%，其力学性能超过美国ASTM B 90/B 90M-1998标准和国家GB/T 5154-2010标准；挤压板材成卷单卷重量超过500kg，幅宽达到500 mm；设计并开发出了镁合金手机外壳和笔记本电脑外壳冲压模具，成功制备出镁合金手机外壳和笔记本电脑外壳，并可在室温下冲压出手机外壳;开发了镁合金板材壳体的阳极氧化、磷化和电镀新工艺，并成功用于镁合金笔记本电脑外壳的表面处理。

采用该技术，可进行笔记本电脑外壳和其它3C产品外壳的快速加工，具有市场响应快、材料利用率高、产品外观和内在质量好等特点。

项目编号： 60034

项目名称： 党建云服务解决方案及产品

项目简介： 重庆市科学技术研究院信息与自动化技术研究中心长期致力于党建信息化关键技术的研究与应用。目前在党建领域已经拥有整套全方位云端结合的解决方案，涉及的产品有党建云服务平台、移动端应用（包括:Android,IOS版）、红色党建终端、红信等。

党建云服务平台，主要运用云计算、大数据技术在党建领域的运用构建的党建公共云服务平台。平台从组织管理、人员管理、党务管理、活动管理、统计分析等功能展示党建核心业务。本平台在技术架构上安全性更高、稳定性更好、扩展性更强；功能应用上业务更精准、内容更丰富、操作更便捷。

移动终端应用，主要结合移动端应用的优势，采用端与云结合的方式，提供基于ios和android两个版本的移动端应用。达到了让用户能够更方便、更快捷的完成党务相关工作和信息获取的目的。

红色党建终端，是一款专业的党建终端设备，主要针对各级党组织管理员，依托移动终端的优势实现更强大、更专业、更全面的党建专业工具。主要涵盖的功能有：党务工作管理、党建信息宣传、党群联动交流、考核评估分析。

红信（HongXin），是一款专业的党建社区化的互动交流工具，主要功能有动态新闻、通讯录、聊天、朋友圈分享与互动、相册、支付等功能。

以上技术和产品具有完全自主知识产权，现诚招国内外厂商进行产品和技术推广

项目编号： 60035

项目名称： 公交智能化技术及产品

项目简介： 重庆市科学技术研究院信息与自动化技术研究中心长期致力于公共交通智能化关键技术研究。目前已研发出拥挤程度探测系统与智能公交电子站牌。

公交拥挤程度探测系统，主要运用自主研发的低成本探测传感器作为检测设备，探测公交车内过道、车门、座位等关键区域的乘客情况，并由探测集中控制器通过内置算法计算出拥挤系数，以此来表现公交车内的拥挤程度。本技术相比于现有其它技术具备更高的经济性、可靠性和高效性。

智能公交电子站牌，具有车辆位置、拥挤程度显示功能。通过智能公交电子站牌可以了解各条线路将要到的几班车现在行驶到哪里、距当前站距离、以及哪些线路挤、哪些线路不挤、哪辆车挤、哪辆车不挤，在时间宽裕的情况下方便乘客选择不拥挤的车辆和线路，同时这使得公交运行负荷均衡化，降低公交运营的成本，并达到节能减排的目的。

以上技术具有完全自主知识产权，现诚招国内外厂商进行产品和技术推广。

项目编号： 60036

项目名称： 森林防火防盗技术及产品

项目简介： 重庆市科学技术研究院信息与自动化技术研究中心长期致力于森林安全关键技术研究。目前与合作单位联合研发出具有自主知识产权的森林防火系统与森林防盗系统两类技术及产品。

森林防火系统运用红外探测、无线传感网络技术对森林火焰进行实时探测，系统具有极高的灵敏度能够探测早期小火苗，并具有自组网传输能力，实现全天候实时防火监控。

森林防盗系统采用声音识别与低功耗RFID防盗标签+无线自组织网络两种方案，实现实时盗伐事件探测、事件定位和追踪。

以上技术具有完全自主知识产权，现诚招国内外厂商进行技术和产品推广。

项目编号： 60037

项目名称： 在线式低量程浊度传感器

项目简介： CAST-Tu-20La003在线式低量程浊度传感器是重庆市科学技术研究院信息与自动化技术研究中心针对饮用水水质在线监控量身开发的高精度、易维护浊度在线监测设备，可广泛应用于自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测以及市政管网水质监测等。

CAST-Tu-20La003在线式浊度传感器采用90°散射检测原理，并采用独特的光电接收结构，以及自动温光补偿方法，极大程度提高了检测浊度的精度和准确度。传感器内置ARM7数据处理器，并采用高效数字滤波算法，避免超声干扰，同时输出标准的RS485数字信号，便于用户接入计算机系统。

相对于国外同类产品，本产品拥有完全自主知识产权，性能指标达到国际先进水平，且成本低廉，更加适用于建立大规模饮用水水质监控网络项目。

本产品在西南地区已经开始小批量使用，现诚招国内外厂商进行产品和技术推广。

项目编号： 60038

项目名称： 餐饮废弃物制备生物燃料技术

项目简介： 1、简介:通过对餐饮废弃物组分的有效分离，油脂用于制备生物柴油和甘油，蛋白质和燃料乙醇生产过程的残渣制备蛋白饲料，淀粉和纤维素类碳水化合物采用“两级催化水解技术”制备燃料乙醇，最后的残渣经水解后形成生物肥料。餐饮废弃物无害资源化处理技术可以达到以下性能指标：无害化100%、减量化≥98%、资源化≥98%、资源化产出值＞处理运行成本、燃料乙醇的质量指标达到国家现行的燃料乙醇执行标准。该技术已被确认为重庆市科技成果，并获得重庆市科技进步三等奖。

2、技术特点:餐饮废弃物制备生物燃料技术属于原始性创新，其特点为：两级催化水解餐饮废弃物制备燃料乙醇技术科学可靠，符合工业一级品的标准；工艺简捷新颖，不需要特殊和专用设备，易于工业化；投资少，处理成本低，具备经济实用性；清洁高效，100%无害化，减量化和资源化98%以上；资源化产品设计合理，市场前景广阔，具有较好的环境效益；突破产业化应用的关键工艺和设备，建立起了产业化应用的工艺、技术、设备、工程条件和运行管理规范及产品标准。

3、应用范围及成熟性:该技术属于废弃物资源化范畴，适用于我国城市餐饮废弃物的无害化、资源化和规模化处理。餐饮废弃物制备生物燃料示范装置已稳定运行一年以上，安全性能可靠。

4、市场前景和效益分析:餐饮废弃物制备生物燃料技术目前处于国内领先地位，示范装置可年生产燃料乙醇上百吨，年产值100万元以上，年节约粮食1000吨以上，真正实现经济效益和社会效益的双赢。餐饮废弃物制备生物燃料技术目前正处于推广应用阶段，已与国内多个城市职能部门进行了接洽，前期运作已经启动。该技术成熟可靠，后期将进一步优化装置的自动化运行水平，以减少人力投入和提高效率。

项目编号： 60039

项目名称： 饮用水超滤集成处理技术

项目简介： 膜分离技术作为第三代水处理技术，随着建设和运行成本的显著降低，得到了广泛地应用，其中最可能得到应用的是毛细管式超滤膜技术。本项目采用该技术，主要优点表现在：能有效截留水中污染物质，出水质量稳定；超滤设备机电一体化、膜块设计施工周期短，建设成本低，特别是随着国家“十五”科技攻关项目——PVC合金毛细管式超滤膜的成功开发，从根本上解决了如何提高超滤膜质量和降低超滤膜成本的世界难题。毛细管式超滤膜采用交叉过滤工作方式，自动排污，膜使用寿命长，超滤设备维护简单，可基本实现无人操作，设备运行费用低。

农村供水的最大特点是分散和规模小，采用传统水处理工艺建设小型水厂，不仅投资和运营成本高，而且由于技术和管理的复杂性，难以保证水厂的正常运转以及水质的安全性。本项目提供的超滤集成系统的模块化建设模式可以对现有饮用水处理工艺进行升级改造，具有广阔的应用前景。大规模推广后，建设成本可以控制在250万元/吨/天以内。处理成本可以控制在0.2元/吨以内，远远低于现有水厂的投资和运行成本。

项目编号： 60040

项目名称： 兽药残留快速检测试剂（盒）系列产品生产中试

项目简介： 项目研发团队进行了多年研究，攻克了兽药残留快速检测各项技术难题，制备了抗四环素类(金霉素、土霉素、四环素、多西环素)、磺胺类（磺胺二甲基嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺喹噁啉）、喹噁啉类（卡巴氧、喹乙醇、喹赛多、喹烯酮和乙酰甲喹）、泰乐菌素、替米考星、环丙氨嗪、三聚氰胺等多类兽药的抗体，以各类特异抗体为核心技术，利用胶体金标记、免疫层析技术和酶联免疫吸附技术，在国内外首次建立了动物源性食品、动物饲料、动物尿液中针对上述兽药残留的快速检测试剂（盒）的系列产品生产技术方法，实现了上述兽药残留的特异、灵敏、快速检测。

通过本项目的实施，可以动态监控动物源性食品中及动物饲料、动物尿液中四环素类、磺胺类、喹噁啉类、泰乐菌素、替米考星、环丙氨嗪、三聚氰胺等违禁兽药残留。项目计划中试生产针对上述各种违禁兽药快速检测试剂(盒)产品-包括“试纸卡”和“酶联免疫吸附试剂盒”。系列检测试剂（盒）各项检测技术指标均达到我国农业部要求，可以满足不同层次畜产品质量监督检测单位的需要，具有广阔的应用前景。

技术需求：合作开发兽药残留系列产品检测的试纸条

合作开发兽药残留系列产品检测的试剂盒

合作方式：建立中试生产线，双方参股注册公司进行试剂盒系列产品开发或进行其他视频安全检测产品的研发。

项目编号： 60041

项目名称： 增强免疫力保健酒产业化

项目简介： 本项目采用超临界萃取等先进工艺，提取中草药有效成分，以优质白酒为基酒，开发具有增强免疫力功效的保健酒。目前相关技术已获得国家发明专利授权3项，产品已进行注册检验，预计2014年上半年能完成检验，年底前能向国家食药监总局提交注册申请材料，2015年能获得批文正式上市销售。

受中国传统文化的影响，酒水仍然是交际的主要工具而无可替代，我国作为酒水消费大国，保健酒的人群消费量远远落后，人均年消费不足500 ml，仅为世界平均水平7.5升的十五分之一。近年来，随着生活水平的提高和消费者保健意识的增强，人们对酒水保健化的要求越来越高，保健酒年均增长均在30%以上，市场容量已经突破130亿元，其中龙头企业劲酒年销量已达到40亿元，保健酒产业发展潜力巨大，市场前景广阔。

本项目已经基本完成了产业化前期工作，对合作者及投资者的要求为，希望对方能够提供产业化支撑的条件，包括生产条件和营销渠道等，重庆市科学技术研究院以技术和知识产权入股，共同进行产品的产业化推广。

项目编号： 60042

项目名称： 易智网在线技术展示交易平台

项目简介： 易智网是基于SAAS模式的“技术技能在线评估交易平台”，主要针对目前成果转化过程中需求信息不对称、技术价值难量化、技术交易难推进三大瓶颈问题，通过建立科学公正的技术项目评估指标体系和程序，构建技术项目信息资源共享平台及技术项目储备数据库、技术项目需求数据库，提供扩展商务洽谈、投资策划、企业支援等增值服务，形成技术项目集散平台、评估咨询平台、交易平台和增值服务四位一体的技术转移与交易服务体系，为技术拥有者、投资方以及科技服务机构提供技术技能展示、查询与推荐、推广与对接等服务平台，同时也提供技术成果转化、技术产业化、科技投资融资等综合评估，技术价值、先进性、成熟度、生命周期、市场预测等专项评估服务，以此促进技术项目供需对接、信息对称和技术交易。

项目编号： 60043

项目名称： 带光源枪式肛肠套扎器

项目简介： 本成果是重庆市机电设计院和第三军医大学大坪医院共同研发的痔疮套扎器，适用于套扎治疗I、Ⅱ、Ⅲ期内痔及直肠息肉，是一种新型多功能的国家二类医疗器械，主要用于临床套扎治疗诊断明确的内痔及直肠息肉。产品的功能特点有：

1.快速简单：一分钟结束，不需要麻醉、不吃药、无创伤、无痛苦及治疗后的并发症。

2.安全卫生：一次性吸引头，避免交叉感染；自带负压，操作方便；自带光源，直视患处，不易误扎。

3.市场广阔：可在各级各类医院、门诊、社区使用，国家专利，重大突破，填补空白。

4.方便彻底：和手术比较：不需住院，门诊治疗；和口服及外用药物比较；治疗更彻底，不复发。

本产品荣获了重庆市重点新产品证书、高新技术产品认定证书、外观设计专利证书、重庆市2005年科技攻关重要项目、国家级建设社会主义新农村适宜技术重点推广项目、中国国际军民两用技术博览会、中国重庆高新技术交易会、第八届中国国际高新技术成果交易会重点推荐项目。

项目编号： 60044

项目名称： 新型骨内点式锁定加压固定器

项目简介： 重庆市机电设计研究院研制的新型骨内点式锁定加压固定器(新型骨内固定系统─点式锁定加压接骨板项目)，采用接触锁定和锁定加压接骨板与接骨螺钉配合，用于四肢长骨干骨折内固定，协助完成骨折的复位，以重建解剖关系，并提供即时的稳定性。其特有的点接触设计，减少了对骨膜和骨骼的血供破坏，从而促进骨折愈合和减少相应的骨折并发症发生率。成果先进性特点有：

1.技术领先：将国际上最先进的加压、锁定、点接触三种技术和功能集其一体；

2.相容性好：具有对骨折部位血运干扰少、生物相容性好，减少并发症的发生率；

3.适应症广：根据骨折固定的不同需要采用加压或桥接固定，骨折微创内固定等。

项目编号： 60045

项目名称： 多功能培养箱

项目简介： 灵芝孢子是灵芝在发育后期释放产生来的种子，是灵芝的精华，灵芝孢子粉在自然条件下非常难收集，1吨灵芝大约能收集1公斤孢子，极其稀少珍贵。而灵芝孢子有一层极难被人体胃酸消化的几丁质构成的外壁，不破壁的孢子粉人体无法消化吸收，只有打开这层外壁，由外壁紧裹的有效成分才能最大程度的被人体利用吸收。破壁后人体对灵芝孢子粉的吸收率可提高45倍之多。破壁孢子粉比不破壁孢子粉具有更强的体外毒杀癌细胞的活性。

破壁灵芝孢子粉的作用广泛，例如通过调节患者的免疫力实现对恶性肿瘤有辅助治疗作用；对降低血脂有明显功效，减缓高血脂患者的临床症状；同时具有改善神经衰弱的功效。因此破壁灵芝孢子粉的适应人群有：化疗肿瘤患者，手术后患者；体弱多病者，大病初愈者；思虑过度，心神失养,夜睡不佳，体力及记忆力减退者；心血管疾病、糖尿病、慢性肝炎、老年病等慢性疾病患者；中老年人的进补，延缓衰老者。重庆市生物技术研究所通过自主建立灵芝人工栽培基地以及专业完善的产业化生产，以规范的GMP标准体系，全程质量控制规范每一道生产环节，生产出的产品针对广大中老年以及癌症患者市场，现已受到广大消费者的喜爱。

项目编号： 60046

项目名称： 多功能微细管手术器械冲洗装置

项目简介： 重庆市机电设计研究院研制的多功能微细管手术器械冲洗装置是实现清理、冲洗、酶洗加温和超声波功能于一体的微细管手术器械清洗功能。成果先进性特点有：

1.管腔清洗：管腔清洗喷枪接口、管腔自动灌洗活瓣接口，可实现超声波清洗、恒温自动灌洗、高压喷枪冲洗和手工辅助刷洗等组合式清洗技术；

2.双频超声：28K+40K双频，功率为1200w；采用48系数字时间继电器控制超声清洗时间；

3.循环加压：加热内循环增压酶洗槽设增压泵内循环增加冲洗枪水压力；

4.市场广阔：是二类及其以上医院必用设备。

项目编号： 60047

项目名称： YAHO系列组合式清洗器

项目简介： 重庆市机电设计研究院研制的YAHO系列组合式医疗器械清洗器是一种集多种清洗和消毒技术于一体的新型医疗（手术）器械清洗装置，具有技术合理、操作方便、效果可靠和节能等优势，且该装置功能齐备，体积小，安装灵活，是适合于各级医疗机构医疗（手术）器械清洗使用的较为理想的设备。通过友好的人机配合，达到自动喷淋初洗、超声波清洗、恒温加压循环酶液清洗及灌洗、沸水消毒、压缩空气干燥等多种功能，可对手术器械、硬式腔镜、软式腔镜、诊疗器械、呼吸机连接管道、手术麻醉管道等复用型医疗器械进行效果可靠的清洗和消毒。

项目编号： 60048

项目名称： 特定电磁波谱治疗器—TDP

项目简介： 特定电磁波谱治疗器(TDP)是根据特定电磁波作用于生物体能促使生物体活化吸收微量元素，调节生物生命机制的原理，将生物搪瓷技术与生命科学理论相结合研制出的既有治疗功效又有保健作用的非药物疗法生物技术器械。其主要功效是通过改善微循环、促进新陈代谢、提高人体免疫能力、增强自身抗体达到治病保健的作用。通过几十家大型医院和大专院校的专家教授历经20余年数万次的临床病例实验鉴定，结果表明TDP在完全不依赖药物的情况下，对11种病症的临床治愈率已达90%以上：

对闭合性软组织损伤治愈率达90%； 对软组织运动创伤治愈率达90%；对婴幼儿肺炎治愈时间明显缩短，治愈率高；对婴儿腹泻治愈率达92.7%；对面瘫有效率达100%；对妇女痛经有效率达98.4%以上；对骨折迟缓愈合和不愈合有效率达100%；对神经衰弱症治愈率达94%；对风湿性关节炎治愈率达85%；对肩周炎有效率达100%；对消化系统病症治疗十分有效。

由于TDP对生物体作用的普遍性，自问世以来，其应用范 围和领域一直在被不断拓展，在体育运动、美容保健、畜牧兽医、育种育秧、水产养殖、酿造发酵等多方面TDP得到应用，效果十分显著。

项目编号： 60049

项目名称： 珊瑚姜精油

项目简介： 珊瑚姜（Zingiber coralliaum Hance）原产海南、贵州、广西等地，属热带、亚热带地区的一种野生姜科植物。根茎入药，具有味辛、性微温，有发汗解表、止呕、解毒、消肿抗菌功效。民间常用于治疗感冒、咳嗽、腰痛、腹痛、腹泻等诸症，治疗食积胀满，脘腹疼痛、恶心、呕吐、肝脾肿大和热风痛等。根茎含精油，主要成分为松油烯-4-醇等。

利用超临界CO2萃取技术萃取的珊瑚姜精油，具有显著的抗菌抑菌作用，可广泛用于医药、日用化工产品，其有效活性成分松油烯-4-醇占23.75%，相比传统水蒸馏法提取的珊瑚姜精油其含量有明显提高，重庆市日用化学工业研究所依此开发出珊瑚姜抗菌抑菌剂、珊瑚姜空气清新剂等，并成功申请了国家发明专利。

项目编号： 60050

项目名称： 一力牌橄榄氨糖颗粒

项目简介： 一力牌橄榄氨糖颗粒根据现代医学理论，选用葡萄糖酸钙、碳酸钙、氨基葡萄糖盐酸盐及橄榄果汁冻干粉为原料，采用科学合理的生产工艺加工而成，通过促进成骨细胞的增殖以及补充骨代谢所缺的钙质，达到增加骨密度的保健功能。其适应人群有：骨质疏松症；各种颈椎病患者；各种腰椎病患者；坐骨神经痛患者；关节炎患者；骨病患者；免疫力低下，缺钙者；骨软化症、骨折后遗症等患者；免疫低下、抵抗力差、运动量少的中老年人；长期卧床的中老年人。

就目前市场品种来看，增加骨密度的保健食品大体分为两类：一类是含钙的、通过直接补充钙质而达到增加骨密度目的的保健食品；另一类是不含钙或不以补钙为目的，而是通过调整内分泌而促进钙的吸收从而达到增加骨密度这一目的的保健食品。本产品是从补钙和提高成骨细胞活性两个方面发挥增加骨密度的保健功能，相对于其他既具有增加骨密度又兼有其他保健食品功能的保健品，本产品的针对性更强，产品的功效作用更明确。

项目编号： 60051

项目名称： 一力牌蜂胶软胶囊

项目简介： 一力牌蜂胶软胶囊，珍贵纯净，蜂胶有血管清道夫的美誉，其黄酮化合物和多种生物活性成分，通过净化血液，改善血管弹性，调节人体血液循环系统，丰富的活性物质有效营养机体，焕发身体活力。

本产品具有的特点：首先，本产品所选用的原料蜂胶，作用明确，经许多研究者试验证明,有确实的增强免疫力的功效，并得到广泛的认可。其次，蜂胶的来源是蜂蜜采集胶原植物分泌的树脂，是一种天然的保健食品原料，无毒无害，使用安全且有效，排除消费者食用隐患。另外，本产品采用软胶囊剂型，不仅可以掩盖原料的特殊气味，而且外形美观，便于携带，更容易的获得消费者的青睐。

其主要作用有：免疫调节功能；对癌细胞有杀灭和抑制作用；有强烈的抗病原微生物和保护肝脏的作用；蜂胶具有良好的成膜性，保护胃黏膜；预防和消除糖尿病及其并发症；调节血压、血脂、血糖、净化血液；能使妇女更年期症状减轻或消失。

项目编号： 60052

项目名称： 破壁灵芝孢子粉

项目简介： 灵芝孢子是灵芝在发育后期释放产生来的种子，是灵芝的精华，灵芝孢子粉在自然条件下非常难收集，1吨灵芝大约能收集1公斤孢子，极其稀少珍贵。而灵芝孢子有一层极难被人体胃酸消化的几丁质构成的外壁，不破壁的孢子粉人体无法消化吸收，只有打开这层外壁，由外壁紧裹的有效成分才能最大程度的被人体利用吸收。破壁后人体对灵芝孢子粉的吸收率可提高45倍之多。破壁孢子粉比不破壁孢子粉具有更强的体外毒杀癌细胞的活性。

破壁灵芝孢子粉的作用广泛，例如通过调节患者的免疫力实现对恶性肿瘤有辅助治疗作用；对降低血脂有明显功效，减缓高血脂患者的临床症状；同时具有改善神经衰弱的功效。因此破壁灵芝孢子粉的适应人群有：化疗肿瘤患者，手术后患者；体弱多病者，大病初愈者；思虑过度，心神失养,夜睡不佳，体力及记忆力减退者；心血管疾病、糖尿病、慢性肝炎、老年病等慢性疾病患者；中老年人的进补，延缓衰老者。重庆市生物技术研究所通过自主建立灵芝人工栽培基地以及专业完善的产业化生产，以规范的GMP标准体系，全程质量控制规范每一道生产环节，生产出的产品针对广大中老年以及癌症患者市场，现已受到广大消费者的喜爱。

项目编号： 60053

项目名称： 汽车摩托车用高性能/低成本碱土耐热镁合金

项目简介： 镁的比重小，具有减震降噪性能优良、电磁波干扰防护性强等特点。一辆轿车重量减轻10%，油耗可降低5%～6%。因此，汽车轻量化是响应国家节能环保战略要求至关重要的一环。而镁合金在汽车、摩托车等领域的应用能大大降低车身重量，从而起到节能环保的作用。重庆作为汽车及摩托车主要生产基地之一，耐热镁合金的应用市场广阔。

本项目根据全市汽车摩托车产业发展需要，开发出一款高性能高温抗蠕变耐热镁合金。该产品性能优异，铸态合金室温抗拉强度、屈服强度和延伸率分别达到229MPa、156MPa和5.2%，在175℃高温下的抗拉强度、屈服强度和延伸率分别为186 MPa、35MPa和15.3%，同时在175℃和50MPa下保持100h后的稳态蠕变速率为6.9×10-9/s。较于传统的AZ91系列耐热镁合金，该新型耐热镁合金性能明显较AZ91优良，同时具有与AZ91镁合金相当的铸造性能和耐蚀性能，且综合成本不高于现有AZ91合金的15%。所开发的新型耐热镁合金在成本和性能方面均具有优势。目前用该新型耐热镁合金成功试制铸造出了某通用机的活塞铸坯，初步应用试验效果良好。该新型耐热镁合金在我市汽车/摩托车零部件上应用前景广阔，一旦得到规模化应用，将全面推动我市汽车、摩托车轻量化进程，其产生的经济和社会效益将超过数亿元。

项目编号： 60054

项目名称： 先进汽车零部件试验检测技术及产业化

项目简介： 我国汽车工业的迅猛发展，汽车产销量量不断增长的同时，汽车企业自主创新水平也在迅速提高，随着开发水平向国际先进靠拢，新的汽车摩托车试验检测技术的不断涌现，为汽车摩托车试验检测技术及装备提出了新的要求并产生巨大的市场。汽车动力传动系统动态模拟试验是汽车试验技术的重要发展发向，国际上只有少数著名企业掌握相关试验技术，在国内几乎是空白，相关试验设备也十分昂贵，单台设备价格一般在1000万到3000万，重庆市科学技术研究院汽摩中心在此领域已经开始起步，研制的汽车动力传动系统动态模拟试验设备已开始应用，价格只有国外同类设备的四分之一。研究团队在汽车动力传动系统试验测试技术方面有着深入的研究，熟悉汽车动力传动系统的试验设备开发及试验的流程，有多年的生产、管理经验。项目预计完成2年后将新增1～5亿的产值，销售利润2500--5000万，缴纳税金预计160-300万元，具有良好的社会和经济效益。

先进汽车零部件试验检测设备的开发需要投入大量的人力物力，研究团队现对相关技术已掌握，需要投资者组建专业的生产团队及销售团队，投资者需有从事相关设备生产销售及售后的经验及资质；由于试验检测设备开发过程复杂，前期试制过程比较长，投资者需要有雄厚的资金支撑。

项目编号： 60055

项目名称： 汽车自动换档器技术及产业化

项目简介： 汽车的自动换档器，又叫换档手柄，属于汽车变速箱的一个不可缺少的重要组成部件。不同类型的变速箱，所采用的换挡器会有一定的区别。按照汽车安全性国际标准ISO26262的定义，属于安全要求最高的子系统之一。换档手柄的故障，将直接导致车辆驾驶人员、车外人员可能致死的人身伤害，以及车辆及其他财产的损害，因此，一个高安全性的汽车自动换档器，对于汽车整车安全性意义重大。而随着自动变速器的不断普及，以及汽车安全性要求的不断提高，高安全性的汽车自动换档器的市场将急剧扩大。同时，我国的混合动力汽车，电动汽车等新能源汽车产业同时也处于快速发展时期。这个市场对于汽车自动换档器的要求更为严格，同时，也为汽车自动换档器打开了一个前景广阔的市场。换档手柄方案同时适用于电动汽车和节能汽车，发展趋势紧紧围绕安全、环保、节能、操纵轻便化、换档自动化、智能化、整车电子集成控制一体化等方面展开。并且随着国内零部件配套体系质量提高和规模快速增长，将会有效降低整车产品的成本。

中国自主品牌汽车的自动变速器装车率将不断稳步上升，而且市场对于安全性和个性化的要求越来越高。所以本成果将有广阔的应用空间。一方面自动换档手柄的模块化设计使换挡手柄在品种与成本、性能之间找到了最佳平衡点。另一方面由于自动换挡手柄安全性方面的优化设计保证了车辆行车的安全性，总之，自动换挡手柄在经过模块化、个性化等优化设计降低了换挡手柄的制造成本的同时增强企业对市场变化的适应能力，增强企业的竞争力，保证了企业的蓬勃发展。

项目编号： 60056

项目名称： 纳米生物检测试纸

项目简介： 本项目是重庆市科委立项的重点科技攻关项目，针对市面上缺少效果良好的禽流感病毒的快速检测试纸的现状，研发出的一种可以快速检测禽流感病毒H5N1和H9N1两种病毒的纳米检测试纸。该项目通过对纳米生物复合材料进行粒径可控合成，筛选出了纳米生物复合材料,解决了纳米生物材料预处理、纳米材料与抗体结合等关键生产工艺，确定了工艺路线、灭菌方法、产品外观，并通过对中试生产线的改装和调试，建设了1条年产5000个试纸的中试生产线。研制的H5N1和H9N1检测试纸条的灵敏度和特异性达到了要求。该项目研制的试纸条在国家法定医疗器械质量检测机构检验合格。该项目申报国家专利5项，其中发明专利3项；获得实用新型专利和外观专利各1项；制定企业产品质量标准1项。该项目获得第三军医大学附属第三医院的临床伦理委员会关于进行临床试验的正式批文。该项目开发了纳米生物材料检测试纸条的研发技术，为今后相关产品的中试和产业化奠定了基础。该项目的研究填补了现有快速检测禽流感病毒的市场空白，对早期治疗禽流感病毒感染和预防大规模流行具有重要意义，具有积极的社会效益和经济效益。

项目编号： 60057

项目名称： 脑血管治疗介入导管

项目简介： 本项目是重庆市科委立项的重点科技攻关项目，针对我国目前使用的脑血管治疗介入导管均自国外进口的现状，研制出的适应不同血管结构和路径，柔韧性和弹性好、成本低，且具有自主知识产权脑血管介入治疗导管。该项目通过对脑血管介入治疗导管材料进行合成和改性，改进生产工艺，优选出了性能良好的脑血管导管材料，提高了导管的柔韧性和和血液相容性，动物实验表明产品性能良好，达到相关要求。项目配合工艺设计，开发研制出一套脑血管介入导管和导丝的生产制作方法，为产品的中试和产业化奠定了基础。研发组制定了造影导管的标准，第三方医疗器械检测中心检测合格，并获得第三军医大学附属第三医院的临床伦理委员会关于进行临床试验的正式批文。该项目获得国家专利2项，其中发明专利1项。该项目的研究将填补脑血管治疗介入导管国产化空白，具有积极的社会效益和经济效益。

项目编号： 60058

项目名称： 渝产半夏优良种质资源筛选及评价利用研究

项目简介： 课题来源：重庆市卫生局医学科学技术研究项目

课题立项名称：渝产半夏优良种质资源筛选及评价利用研究

课题立项编号：2008-2-18

研究起始日期：2009.01

研究终止日期：2012.06

批准登记单位：重庆市科技成果转化促进会

批准登记号：渝科成字2013Y039

批准登记日期：2013年01月25日

项目编号： 60059

项目名称： 仔麝离乳时间与麝生产性能的相关性研究

项目简介： 麝系极濒危的一级保护动物，雄麝所分泌的麝香为名贵中药材和高级香料的天然原料，其毛、皮、肉均具有很高的药用经济利用价值。由于生境的破坏和人们的过度猎杀，野生资源日益濒危，麝香来源枯竭，我国从1958年开始人工养麝研究，由于诸多原因麝群发展缓慢，制约了养麝产业化进程。 在养麝生产实践中，仔麝一般要哺乳3个月后才断乳，长时间的哺乳，常常造成母麝体质极度消瘦，断乳后需要2～3个月体质恢复期才能发情配种，从而使产仔时间大为延后，严重影响了仔麝的成活率和麝群数量的增长。围绕这一问题，2010年，项目组以“仔麝离乳时间与麝生产性能的相关性研究”为题向重庆市卫生局申请立项并获准。

该项目主要研究了仔麝生长特点、摄食量变化、离乳时间与其生长、体型的关系；哺乳期与母麝体况、发情配种、产仔的关系，从而确立了有利于仔麝生长发育，又有利于母麝繁殖机能发挥的最佳哺乳期为60天。

探明了哺乳仔麝生长特点、摄食量变化，其中哺乳仔麝的摄食量未见报道，填补了空白。首次探明了仔麝离乳时间与其后期生长、体型的关系；明确了哺乳期与母麝体况、发情配种、产仔的关系，为提高母麝的繁殖率提供科学依据。仔麝的适时离乳，缩短了母麝的哺乳期，配种前母麝体况良好，配种产仔时间早，产双仔率100%；提前离乳麝与传统离乳麝相比，生长良好，母麝繁殖率提高66.7%，即每头母麝可多产0.67头仔麝。

本研究在多年积累的基础上，经过两年的系统研究，获得了创新性的研究成果，填补了哺乳仔麝早期离乳与麝生产性能的研究空白，为人工养麝增添了新的内容，丰富和充实了本学科知识，在家养林麝同类研究中居国内领先地位。此研究成果可在我国各养麝场推广应用，以加快麝群的发展。目前，我国圈养麝8000只左右，按1∶1的性别比，有母麝4000只，可多增加仔麝2668只，目前仔麝市场售价为3万元/头，可多增产值8004万元。此研究成果的推广应用，对提高母麝繁殖仔麝的质量和数量具有重要意义和实用价值，对于推动我国人工养麝的产业化以及中医药事业的发展，均具有重要的理论意义和将产生更加显著的社会、经济效益。

项目编号： 60060

项目名称： 休闲航模 新型游艇式多功能遥控钓鱼船

项目简介： 重庆燕蓝科技有限公司，是重庆市唯一从事智能休闲产品研发，生产的微型企业。公司至2012年9月成立以来，已成功研发四款休闲航模产品（含两项专利）和一款“新型游艇式遥控钓鱼船”（含两项专利）。目前已小批量生产并投放市场试销，市场前景看好。

我司休闲航模产品,在传统航模的基础上更着重于”休闲”功能开发.现已实现空中拉烟、投降落伞、两机或多机空战及水上起飞、雪地、沙滩、草地着陆等多项功能。广范应用于社会各阶层人士休闲运动，科普教育。军事上可做靶机。

我司“新型游艇式多功能遥控钓鱼船”采用最新技术成功实现休闲海模与钓鱼船合二为一，是业界独创。该船在2012年重庆市微企成果展上，受到市长黄奇帆的高度赞誉，并为我司题词：“别出新裁，独具一格”以资鼓励。该钓鱼船广泛应用于城市白领、离退休干部、公务员、广大中小学生及喜欢休闲垂钓的各界人士。

休闲产业在中国刚刚起步，未来3-5年必成爆炸式增长，前景看好。

微型企业，势单力薄。我们寻求合作者，共同开创中国休闲产业的美好未来。只要你认可并看好休闲产业的未来，有投资意向与能力不论企业或个人，欢迎合作。

项目编号： 60061

项目名称： (世界首创)无人飞行器数控航空长航时动力/发电系统

项目简介： 无人飞行器数控长航时航空动力/发电系统，是我公司研发团队经过多年理论和实践探索，在理论、产品结构和尖端数控技术三方面均取得重大突破后取得的高科技成果，属世界首创，具有国际领先水平。其原机已获得中国及相关发明专利保护，公司拥有全球独家知识产权及生产、销售权。

项目编号： 60062

项目名称： (世界首创)数控海洋洋流发电系统

项目简介： 数控海洋洋流发电系统，是我公司研发的世界首创利用海洋洋流进行高效发电的高科技产品，开辟了人类能源开发又一新领域，具有国际领先水平，全球推广对世界能源开发和节能减排意义特别重大，其原机已获得中国发明专利保护，本公司拥有相关知识产权和全球独家生产、销售权。

项目编号： 60063

项目名称： (世界首创)水电站水能二次利用数控发电系统

项目简介： 水电站水能二次利用数控发电系统，是我公司研发的世界首创利用水电站尾水动能进行二次发电的高科技成果，开辟了人类能源开发的新领域，具有国际领先水平，全球推广对世界能源开发和节能减排意义非常重大，其原机已获得中国发明专利保护，本公司拥有相关知识产权和全球独家生产、销售权。

项目编号： 60064

项目名称： (世界首创)便携式数控应急发电系统

项目简介： 便携式数控应急发电系统，是我公司正在研发的利用微风动能或水流、海洋洋流进行高效发电的高科技产品，具有国际先进水平，其原机已获相关专利保护，本公司拥有全球独家生产、销售权。

项目编号： 60065

项目名称： 长安新豹mini产品研发成果产业化项目

项目简介： 整车数字化设计技术及仿真模拟验证，运用小型化、轻量化和电子技术，采用新技术、新材料、新工艺，达到环保、安全、舒适的要求，经济性、动力性领先。

项目编号： 60066

项目名称： 全自动家用擦鞋机

项目简介： 一种全自动家用擦鞋机，属于家用电器领域，超越了目前市场化和中国专利公报中公开的所有擦鞋机，彻底解决了目前所有擦鞋机因擦鞋效果差不能家用的难题，外形为一占地面积小的直立柜体，长X宽X高尺寸为340 X 240 X 400毫米，所有的运动机构和擦鞋刷都内置于直立柜体内，从外观上看不到任何影响美观的裸露部分。本项目与现有的擦鞋机相比，具有以下七个方面的优点：（1）可实现皮鞋鞋头、两侧、后跟全方位擦鞋；（2）模拟人工擦鞋除尘—上油—擦油—抛光四道工序，保证擦鞋效果；（3）可擦拭不同尺码的皮鞋；（4）不需要腿脚协调配合即可自动擦鞋；（5）既可擦拭男式平底皮鞋，也可擦拭女式高跟皮鞋；（6）通过机械联动升举机构推压活塞向擦油刷加注乳化鞋油，解决了目前所有擦鞋机不能自动加注乳化鞋油的问题；（7）在擦鞋机前部设置90°翻转体，擦鞋时翻出擦鞋刷具，擦完后翻回防尘保洁，通过翻转折叠解决了目前所有擦鞋机刷具外露影响美观和自身难以保洁的问题。