|  | 1523 FABER UNITRON 1550-1551 FABER MAGNUM |
| --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |

## Предупреждения

В целях личной безопасности и обеспечения гарантии наилучшей работоспособности машины мы просим Вас придерживаться следующего:

- Внимательно прочтите все инструкции.

- Не пытайтесь проводить обслуживание машины, если она находится под давлением или электричеством.

- Регулярно проводите техническое обслуживание и осмотр.

- Не допускайте посторонних к работе на машине.

- Не снимайте защитные предохранительные устройства.

- Не оставляйте включенную машину без присмотра.

Обратите особое внимание на символы, указанные на этикетке на задней панели машины, не снимайте эти символы ни при каких обстоятельствах.

|  | Предупреждение: горячие поверхности Предупреждение: включено электричество Запрещается работать при наличии повреждений или сбоев Предупреждение: Не обожгитесь! Прочтите инструкции |
| --- | --- |

Trevil S.r.l. сохраняет за собой право на изменение продукции и проведение обновления в любой момент без обязательного уведомления.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность данной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к заземленной системе. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные подключением к незаземленной системе при установке. Производитель также не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные несанкционированным, неправильным и необоснованным использованием и проведением ремонта неквалифицированными специалистами.

Не оставляйте включенную машину без присмотра.

Перед проведением ремонтных работ и технического обслуживания выключите машину и извлеките шнур из розетки.

В случае обнаружения неисправностей и/или повреждений выключите машину. Свяжитесь с сервисным центром, уполномоченным производителем,  для проведения ремонта и запросите запасные части.

Несоответствие может вызвать поломки в машине.

Выключайте питание, когда машина не используется.

Запрещается использование химикатов на утюжильной доске.

Данная машина соответствует нормам 73/23 СЕЕ.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

При получении груза проверьте целостность упаковки. Откройте упаковку и достаньте содержимое груза: проверьте наличие, комплектность и целостность частей в соотвествии с ниже указанным рисунком.

перечень 1523 1550-1551 1 пружина 1 шт. 2 шт. 2 утюг 1 шт. 2 шт. 3 подставки под утюг 1 шт. 2 шт. 4 колесики ----- ----- 5 клапан подводки воды ----- ----- 6 трубки подключения к водной сети ----- -----

### ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ

|  |  | Технические параметры и серийный номер машины Вы можете увидеть на металлической табличке, прикрепленной к корпусу парогенератора (см. рисунок) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Serial No. |  | Type | FABER ----------- |  |
|  |  | V |  | Hz. |  | Date |  |  |
|  |  | kW |  | Amp. |  | CE |  |
|  |  | Made in Italy |

Запрещается изменять или модифицировать

данные на идентификационной панели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ по моделям

|  | 1523 | 1550 | 1551 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, частота электрической сети | 220 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
| Диаметр трубы подачи воды | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Диаметр трубы слива воды | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Мощность нагревательного элемента | 2 кВт | 4 кВт | 6 кВт |
| Рабочее давление | 300 кПа ( 3 бар) | 300 кПа ( 3 бар) | 500 кПа ( 5 бар) |
| Мощность помпового мотора | 0,45 кВт | 0,45 кВт | 0,55 кВт |
| Мощность нагревательного элемента утюга | 0,9 кВт | 0,9 кВт x 2 шт. | 0,9 кВт x 2 шт. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

возможны другие модификации утюгов по индивидуальному запросу.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ.

Парогенераторы FABER UNITRON и MAGNUM  укомплектованы баком из нержавеющей стали (бойлер для производства пара), одним или двумя электро-паровыми утюгами, электрическаой панелью для контроля процесса утюжки.

Парогенераторы FABER UNITRON и MAGNUM предназначены для:

- Производств, связанных с одеждой;

- Промышленных/профессиональных химических чисток и прачечных

- Производств, связанных с финишной отделкой одежды

Парогенераторы FABER UNITRON и MAGNUM предназначены для работы квалифицированных, специально обученных специалистов.

Производитель не несет ответственности за нанесенный ущерб людям и повреждения при неправильной эксплуатации машины.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО: электрическое подключение должен осуществлять только лицензированный специалист-электрик.

Подключение парогенератора FABER UNITRON:

- Подключитесь к трехфазной электрической сети, 380 В.

- Машина укомплектована кабелем типа FROR 450/750V 3x2,5 CEI 20-22, который необходимо соединить с вилкой.

- Вставьте вилку в розетку.

Подключение парогенератора FABER MAGNUM:

- Подключитесь к трехфазной электрической сети, 380 В.

- Машина укомплектована кабелем  FROR 450/750V 5x2,5 CEI 20-22, который необходимо соединить с вилкой.

- Вставьте вилку в розетку.

Примечание: Раз в месяц нажимайте на кнопку тестирования "Т"магнито-термического переключателя, дифференциал должен разомкнуться. Если этого не происходит, вызовите механика, т.к. защитная система оборудования повреждена.

ВАЖНО: необходимо подключить машину к заземленной розетке!

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДНОЙ СЕТИ

Подключение следует выполнять, как показано на риунке:

1 – слив воды; запрещается использовать пластмассовую трубу (показана пунктиром)

2 – подача воды осуществляется по металлической трубе 3/8”, соединенной с перекрывающим клапаном, переходящим в гибкий шланг, непосредственно соединенный с отверстием для подачи воды в парогенераторе. Рекомендуется ежедневно в конце работы закрывать перекрывающий клапан.

## ФУНКЦИИ

| регулировка подачи пара кнопка выброса пара из утюга регулировка температуры утюга индикация работы нагревательного элемента индикация уровня воды включение утюга включение утюга включение бойлера |  |
| --- | --- |

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И ЗАПУСК

- Нажмите главный выключатель и откройте клапан подачи воды. Если машина не подсоединена к источнику подачи воды, наполните бак.

- Проверьте, чтобы клапан слива был закрыт.

- Включите кнопку бойлера 8, кнопки утюга 6 и 7, установите термостат утюга 3 на среднюю температуру.

Примечание :

Кнопка бойлера 5 запускает насос, который подает воду в бойлер. Когда вода доходит до максимального уровня, электронная плата останавливает насос и запускает нагревательные элементы, нагревающие воду. Когда давление бойлера соответствует рабочему давлению, выключатель давления останавливает нагревательный элемент. В процессе работы уровень воды и давление автоматически контролируются электронной платой и выключателем давления.

### УТЮЖКА

- Возьмите утюг и нажмите кнопку пара 2. Если капает вода, увеличьте температуру, повернув регулятор утюга 3 по часовой стрелке.

- Чтобы отрегулировать выход пара из утюга, отрегулируйте ручку 1 клапана соленоида подачи пара к утюгам.

### ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

- Выключите главный электрический выключатель и закройте шаровой клапан линии подачи воды.

- Выключите выключатель бойлера 8 и выключатели утюга 6 и 7.

- Когда давление 1 бар, слейте воду из бойлера.

Примечание: Выполняйте операцию 3 не реже 2 раз в неделю.

## SAFETY CONSIDERATIONS

### Residual risks

Residual risks are defined as those risks derived  from normal machine utilization which cannot be

eliminated by the manufacturer.

To avoid damage to personnel or property it is necessary to adhere to the following reported safety measures:

FABER UNITRON and MAGNUM during function is under tension:

- Never dismantle any part of  the machine without having first switched off the machine and removed power plug;

- Do not utilize machines that show evident signs of wear and tear of electrical cabling or exposed wiring;

- Never pour water on machine: it may result in danger of electrical shock, short-circuiting and damage to machinery.

FABER UNITRON and MAGNUM has various machine parts that present very high temperatures

- Never leave the machine unattended when ON;

- Never expose inflammable substances to machine which may cause risk of fire;

- Do not open machine during function or for at least two hours after shut down in order to avoid risk of scalding or burns from potentially hot parts.

FABER UNITRON and MAGNUM generates high temperature steam output:

- Be extremely careful of steam output and possibility of scalding

## Dismantling

When moving the machine make sure that:

- All internal steam pressure has been vented from system

- The machine is positioned upright on a pallet

## Dismantling

- All internal steam pressure has been vented from system

- When moving the machine make sure that the machine is positioned upright on a pallet

Dispose of various parts in conformance with current norms

## Maintenance

Before carrying out any maintenance or control operations:

- Remove voltage from machine by removing plug from socket

- Wait at least two hours after machine has been switched off and verify that all machine parts have cooled down.

N.B.: the motor pump is equiped with a thermal protection which can stop or start it automatically

### Ordinary maintenance

Normal maintenance operations are those which can be carried out by the operator.

#### Weekly maintenance

- Clean the machine body with a soft non-abrasive cloth.

N.B.: Utilization of solvents may damage machine finishing.

- Verify that steam and condensate return lines are integral and do not present leakage.

- Control state of cloth and padding covering ironing surface and if necessary replace.

### Extraordinary maintenance operations

Extraordinary maintenance operations are those operations requiring specialized personnel

Maintenance operations described in this chapter must only be carried out by specialized personnel.

Never open any machine panel before having removed electrical power supply.

Every six months:

##### Electrical circuit control

- Control electrical connections and verify that all connections are fastened correctly and do not present oxidation ;

- Verify the tightening coils of the solenoid valves

- Verify good working condition of cabling , wiring and electrical components.

##### Steam circuit control ( Only for those machines connected to steam source)

- Verify that all steam and condensate return connection points and steam valve are properly tightened and do not present leakage.

- Verify that the steam valve doesn't present leakage.

N.B.: in case of replacement, use original spare parts.

| Water filter | Take off the cover n°1, take the filter net n°2 away and clean it. |
| --- | --- |
| Heating element | Disassemble the heating element n°1 and clean it from scaling. |
| Tubes, Pressure gauge, Pressure control switch | Clean the tube n° 1 and the pressure gauge and pressure switch connection n°2. |
| Safety valve | Disassemble the safety valve n°1 (without altering its setting) and clean the connection hole from scaling. |
| Level probes | Disassemble the level probes and clean them from scaling |
| Water inlet | Disassemble the connection tube n° 1 and clean it form scaling. Clean also the water inlet n° 2. |
| Feeding pump | The pump motor is equipped with thermical protection which works when the motor overheats depending on the obstruction of the filter or the crusting of the water inlet. ATTENTION: the protection works automatically so it allows the motor to start when it's cold; it is necessary to remove voltage before any maintenance |

### Troubleshooting

The following table reports the most common type of malfunction. The right-hand column indicates who should carry out this type of operation: the letter O indicates that this malfunction can be easily resolved by the operator whereas the letter A indicates that malfunction should be handled by our technical assistance centre. For any type of malfunction not contemplated for in this table, or in the case where once having carried out the advised corrective measure, the malfunction persists, interrupt machine utilization and contact our technical assistance centre.

| Inconvenience | Possible cause | Corrective measure |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pump working all the time boiler heating off | Faulty control card Dirty level probe Water inlet blocked Connection wires of probe cut off, oxidized or loose Level control circuit interrupted | Replace the card Clean the level probe Clean the water inlet Check the wires of probe Replace the card of repair ir | U |
|  |  |  | U |
|  |  |  | U |
|  |  |  | U |
|  |  |  | U |
| Pump always working and heating elements working | Faulty control card | Replace the card | U |
| Pompe works, red led on, heating elements don't work | Faulty pressostat Faulty safety thermostat Faulty remote control switch Faulty heatings | Control Control Control Control | U |
|  |  |  | U |
|  |  |  | A |
|  |  |  | A |
| Water in the boiler and pump always working | Obstructed level probe Faulty control card | Clena the level probe Replace the card | A |
|  |  |  | A |
| Pump works but water does not enter into the boiler | Water leakage Faulty solenoid valve Obstructed filter or water inlet | Control Replace solenoid valve Clean the filter and the water inlet | U |
|  |  |  | A |
|  |  |  | A |
| Pump doesn't work | Faulty pump Faulty control card | Repair Replace | A |
|  |  |  | A |
| Steam iron does not get warm | Switch on OFF position Thermostat on OFF position Broken electric cable Defective Thermostat Burnt out heating element | Switch on ON position Adjust thermostat Substitute Substitute Substitute | U |
|  |  |  | U |
|  |  |  | A |
|  |  |  | A |
|  |  |  | A |
| Lack of water from steam iron | Low temperature Surplus of water in the boiler | Adjust temperature by rotating the black knob clockwise Descharge the surplus of water | U |
|  |  |  | U |

| CR1 | CONTATTO AUSIL. TELER. RESIST. | R1 | BOBINA TELER. COMANDO RESIST. |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | ELETTROV. CARICO ACQUA CALDAIA | RE1 | RESISTENZA CALDAIA |
| EV1-2 | ELETTROV. VAPORE FERRO | S1 | SCHEDA ELETTRONICA CONTROLLO |
| FL | FILTRO ANTIDISTURBO | SL1 | SONDA CONTR. LIVELLO ACQUA CALDAIA |
| IFR1-2 | INTERRUTTORE FERRO | T1 | TERMOSTATO SICUREZZA CALDAIA |
| IS1 | INTERRUTTORE GRUPPO CALDAIA | U1-2 | PRESA ILME |
| L1 | LAMPADA SEGNAL.INSERIM. POMPA | U1S-2S | SPINA ILME |
| LR | LAMPADA SEGNAL. INSERIM. RESIST. | M FR1-2 | MICRO FERRO |
| P1 | POMPA CARICO ACQUA CALDAIA | R FR1-2 | RESISTENZA FERRO |
| PR1 | PRESSOSTATO DI SICUR. CALDAIA | T FR1-2 | TERMOSTATO FERRO |
| FABER MAGNUM | ELECTRIC DIAGRAM | Ediz. 0799 |

|  |  | RE1 | RESISTENZA CALDAIA |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | ELETTROV. CARICO ACQUA CALDAIA | S1 | SCHEDA ELETTRONICA CONTROLLO |
| EV1 | ELETTROV. VAPORE FERRO | SL1 | SONDA CONTR. LIVELLO ACQUA CALDAIA |
| IFR1 | INTERRUTTORE FERRO | T1 | TERMOSTATO SICUREZZA CALDAIA |
| IS1 | INTERRUTTORE GRUPPO CALDAIA | U1 | PRESA ILME |
| L1 | LAMPADA SEGNAL.INSERIM. POMPA | U1S | SPINA ILME |
| LR | LAMPADA SEGNAL. INSERIM. RESIST. | M FR1 | MICRO FERRO |
| P1 | POMPA CARICO ACQUA CALDAIA | R FR1 | RESISTENZA FERRO |
| PR1 | PRESSOSTATO DI SICUR. CALDAIA | T FR1 | TERMOSTATO FERRO |
| FABER UNITRON | ELECTRIC DIAGRAM | Ediz. 1901 |

| * SU RICHIESTA / SOUS DEMANDE / ON DEMAND / AUF WUNSCH / A PEDIDO |
| --- |
| 18 | ZX00 | 1 | ASTA COMPLETA | TIGE SUPPORT | PEITSCHE | STAFF | ASTA COMPLETA |
| 17 | W03 | 1 | VALVOLA RITEGNO | VANNE A GRAVITE | RÜCKSCHLAGVENTIL | CHECK VALVE | VÁLV. DE SEGUR. |
| 16 | S0191006 | 1 | TUBO VAPORE 2,7mt. | TUYAU VAPEUR | DAMPFSCHLAUCH | STEAM HOSE | TUBO VAPOR 2,7mt. |
| 15 | S0161013 | 1 | SPINA ILME | FICHE ILME | ILME STECKER | ILME PLUG | ENCHUFE ILME |
| 14 | S0161012 | 1 | PRESA ILME | PRISE ILME | ILME STECKDOSE | ILME SOCKET | TOMA ILME |
| 13 | LS00 | 1 | KIT GALLEGG. * | KIT FLOTTEUR EAU * | SCHWIMMER * | FLOATING KIT * | KIT FLOTANTE * |
| 12 | G1511006 | 1 | GENERATORE | GENERATEUR | KESSEL | BOILER | CALDERA |
| 11 | F0334008 | 2 | INTERRUTTORE | INTERRUPTEUR | SCHLATER | SWITCH | INTERRUPTOR |
| 10 | F021 | 1 | FERRO | FER | BÜGELEISEN | IRON | PLANCHA |
| 9 | E11225 | 1 | ELETTR. ACQUA 3/8” | ELECTROVANNE | WASSERVENTIL | WATER VALVE | ELECTROV. AGUA |
| 8 | E03225 | 1 | ELETTR. 1/4” C/REG. | ELECTROVANNE | ELEKTROVENTIL | SOLENOID VALVE | ELECTROVÁLVULA |
| 7 | D08225 | 1 | ELETTROPOMPA | POMPE PQM 60 | PUMPE | PUMP | BOMBA PQM 60 |
| 6 | 21011008 | 1 | POGGIAFERRO * | SUPPORT FER * | BÜGELESEISENABLAGE * | IRON REST * | APOYO PLANCHA * |
| 5 | 12069002 | 1 | CONNETTORE L.75 | CONNECTEUR L.75 | VERBINDER | CONNECTOR | CONECTOR L.75 |
| 4 | 12042005 | 1 | PRESSOSTATO | PRESSOSTAT | DRUCKWÄCHTER | PRESSURE SWITCH | PRESÓSTATO |
| 3 | 10069003 | 2 | SPIA VERDE | VOYANT VERT | GRÜNE ANZEIGER | GREEN LIGHT | BOMBILLA VERDE |
| 2 | 0280501 | 1 | MANOMETRO | MANOMETRE | MANOMETER | PRESSURE GAUGE | MANÓMETRO |
| 1 | 0220564 | 1 | SCHEDA CONT. LIV. | CARTE DE NIVEAU | ELEKTRONISCHE PLATINE | CONTROL CARD | TARJETA CONTROL |
| Pos | N. Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| 1523 | VISTA CENTRALE SX | ED. 4702 |

| * SU RICHIESTA / SOUS DEMANDE / ON DEMAND / AUF WUNSCH / A PEDIDO |
| --- |
| 20 | 21011008 | 2 | POGGIAFERRO * | SUPPORT FER * | BÜGELEISENABLAGE | IRON REST * | APOYO PLANCHA * |
| 19 | ZX00 | 2 | ASTA COMPLETA | TIGE SUPPORT | PEITSCHE | STAFF | ASTA COMPLETA |
| 18 | W03 | 1 | VALVOLA RITEGNO | VANNE A GRAVITE | RÜCKSCHLAGVENTIL | SAFETY VALVE | VÁLV. DE SEGUR. |
| 17 | S0941007 | 1 | SEPARATORE | SEPARATEUR | ABSCHEIDER | SAPARATOR | SEPARADOR |
| 16 | S0191006 | 1 | TUBO VAPORE 2,7mt. | TUYAU VAPEUR 2.7 | DAMPFSCHLAUCH | STEAM HOSE | TUBO VAPOR 2,7mt. |
| 15 | S0161013 | 2 | SPINA ILME | FICHE ILME | ILME STECKER | ILME PLUG | ENCHUFE ILME |
| 14 | S0161012 | 2 | PRESA ILME | PRISE ILME | ILME STECKDOSE | ILME SOCKET | TOMA ILME |
| 13 | LS00 | 1 | KIT GALLEGG. * | KIT FLOTTEUR EAU* | SCHWIMMER | FLOATING KIT * | KIT FLOTANTE * |
| 12 | G027401 | 1 | GENERATORE | GENERATEUR | KESSEL | BOILER | CALDERA |
| 11 | F0334008 | 3 | INTERRUTTORE | INTERRUPTEUR | SCHALTER | SWITCH | INTERRUPTOR |
| 10 | F021 | 2 | FERRO | FER | BÜGELEISEN | IRON | PLANCHA |
| 9 | E11225 | 1 | ELETTR. ACQUA 3/8” | ELECTROVANNE | WASSERVENTIL | WATER VALVE | ELECTROV. AGUA |
| 8 | E03225 | 2 | ELETTR. 1/4” C/REG. | ELECTROVANNE | ELEKTROVENTIL | SOLENOID VALVE | ELECTROVÁLVULA |
| 7 | D08225 | 1 | ELETTROPOMPA | POMPE PQM60 | PUMPE | PUMP | BOMBA PQM 60 |
| 6 | 12069002 | 2 | CONNETTORE L.75 | CONNECTEUR L.75 | VERBINDER | CONNECTOR | CONECTOR L.75 |
| 5 | 12042005 | 1 | PRESSOSTATO | PRESSOSTAT | DRÜCKWACHTER | PRESSURE SWITCH | PRESÓSTATO |
| 4 | 10069003 | 2 | SPIA VERDE | VOYANT VERT | GRÜNE ANZEIGER | GREEN LIGHT | BOMBILLA VERDE |
| 3 | 0280501 | 1 | MANOMETRO | MANOMETRE | MANOMETER | PRESSURE GAUGE | MANÓMETRO |
| 2 | 0220564 | 1 | SCHEDA CONT. LIV. | CARTE DE NIVEAU | PLATINE | CONTROL CARD | TARJETA CONTROL |
| 1 | 0220501 | 1 | CONTATTORE 9A. | CONTACTEUR 9A | SCHUTZ 9A | CONTACTOR | CONTACTOR 9A. |
| Pos | N. Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| 1550-1551 | VISTA CENTRALE SX | ED. 4702 |

| 13 | G15614 | 1 | GR. RESIST. 2kW | GR.RESISTANCE | HEIZUNGGRUPPE | HEATING GROUP | GR. RESIST. 2kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12042005 | 1 | PRESSOSTATO | PRESSOSTAT | DRUCKWÄCHTER | PRESSURE SWITCH | PRESÓSTATO |
| 11 | G0293005 | 1 | ATTAC. PRES.-MAN. | BRANCHEMENT | ANSCHLUSSE | PRESS. ATTACHM. | ACOMETIDA PRES. |
| 10 | 0280501 | 1 | MANOMETRO | MANOMETRE 0-6b | MANOMETER | PRESSURE GAUGE | MANÓMETRO |
| 9 | 0230524 | 1 | RESIST. W.2000 | RESISTANCE | HEIZSTAB | HEATING | RESIST. 2000W |
| 8 | 0280103 | 1 | VALVOLA | VANNE | VENTIL | VALVE | VÁLVULA |
| 7 | 0220544 | 1 | TERMOSTATO 185° | THERMOSTAT 185° | THERMOSTAT 185° | 185° THERMOSTAT | TERMÓSTATO 185° |
| 6 | G1511006 | 1 | GENERATORE | GENERATEUR | KESSEL | BOILER | CALDERA |
| 5 | G1519003 | 1 | ISOLAMENTO | ISOLEMENT | ISOLIERUNG | ISOLATION | AISLAMIENTO |
| 4 | V02 | 1 | VALV. SIC. 1/2”-1/2” | VANNE 1/2“ –1/2“ | SICHERHEITSVENTIL | SAFETY VALVE | VÁLV. DE SEGUR. |
| 3 | 0250511 | 1 | GUARNIZIONE | JOINT | DICHTUNG | GASKET | EMPAQUETADURA |
| 2 | 0220839 | 1 | SONDA DI LIVELLO | SONDE DE NIVEAU | NIVEAUPROBE | LEVEL PROBE | SONDA DE NIVEL |
| 1 | 0220855 | 1 | SONDA MES. TERR. | SONDE DE TERRE | ERDUNGSPROBE | EARTH PROBE | SONDA TOMA TIERRA |
| Pos | N. Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| x Mod. 1523 | GRUPPO CALDAIA | ED. 1204 |

| 13 | G15615 | 1 | GR. RESIST. 6kW | GR RESIST. 6KW | HEIZUNGGRUPPE 6KW | 6 KW HEAT. GROUP | GR. RESIST. 6KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | G15613 | 1 | GR. RESIST. 4kW | GR RESIST. 4KW | HEIZUNGGRUPPE 4KW | 4 KW HEAT. GROUP | GR. RESIST. 4KW |
| 12 | 12042005 | 1 | PRESSOSTATO | PRESSOSTAT | DRÜCKWACHTER | PRESSURE SWITCH | PRESÓSTATO |
| 11 | G0293005 | 1 | ATTAC. PRES.-MAN. | BRANCHEMENT | ANSCHLUSSE | PRESS. ATTACHM. | ACOMETIDA PRES |
| 10 | 0280501 | 1 | MANOMETRO | MANOMETRE | MANOMETER | PRESSURE GAUGE | MANÓMETRO |
| 9 | 0230522 | 1 | RESIST. W.6000 | RESIST. 6000W | HEIZSTAB 6000W. | 6000W HEATING | RESIST.6000W |
| 9 | 0230523 | 1 | RESIST. W.4000 | RESIST. 4000W | HEIZSTAB 4000W | 4000W HEATING | RESIST.4000W |
| 8 | 0280103 | 1 | VALVOLA | VANNE | VENTIL | VALVE | VÁLVULA |
| 7 | 0220544 | 1 | TERMOSTATO 185° | THERMOSTAT 185° | THERMOSTAT 185° | 185° THERMOSTAT | TERMÓST. 185° |
| 6 | G027401 | 1 | GENERATORE 8lt. | GENERATEUR 8lt. | KESSEL 8lt. | BOILER 8lt. | CALDERA 8lt. |
| 5 | G027901 | 1 | ISOLAMENTO | ISOLEMENT GENER. | ISOLIERUNG | ISOLATION | AISLAMIENTO |
| 4 | V02 | 1 | VALV. SIC. 1/2”-1/2” | VANNE 1/2“–1/2“ | VENTIL | SAFETY VALVE | VÁLV. DE SEGUR. |
| 3 | 0250511 | 1 | GUARNIZIONE | JOINT | DICHTUNG | GASKET | EMPAQUETADURA |
| 2 | 0220853 | 1 | SONDA DI LIVELLO | SONDE DE NIVEAU | NIVEAUPROBE | LEVEL PROBE | SONDA DE NIVEL |
| 1 | 0220856 | 1 | SONDA MES. TERR. | SONDE DE TERRE | ERDUNGSPROBE | EARTH PROBE | SONDA TOMA TIERRA |
| Pos | N. Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| x Mod. 1550-1551 | GRUPPO CALDAIA | ED. 1204 |

| * per Mod. 1551/ pour Mod.1551/ für Mod. 1551/ for Mod. 1551/ para Mod. 1551 |
| --- |
| 5 | W03 | 1 | VALV. DI RITEGNO | VANNE A GRAVITE | RüCKSCHLAGVENTIL | CHECK VALVE | VÁLVULA |
| 4 | LE00 | 1 | KIT ELETTROVALV. | KIT ELECTROVANNE | ELEKTROVENTIL KIT | VALVE KIT | KIT ELECTROVÁL. |
| 3 | D09225 * | 1 | ELETTROPOMPA | POMPE PQM 90 | PUMPE PQM 90 | PQM 90 PUMP | BOMBA PQM90 |
| 3 | D08225 | 1 | ELETTROPOMPA | POMPE PQM 60 | PUMPE PQM 60 | PQM 60 PUMP | BOMBA PQM60 |
| 2 | 0280202 | 1 | RUBINETTO | ROBINET 1/8“ | HAHN | ROBINET | GRIFO |
| 1 | 0280101 | 1 | VALVOLA | VANNE | VENTIL | VALVE | VÁLVULA |
| Pos. | N°Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
|  | GRUPPO POMPA | ED. 5000 |

| 2 | E0321002 | 1 | BOBINA 120V. 60Hz. | BOBINE 120V 60Hz | BOBINE 120V 60Hz | COIL 120V 60Hz | BOBINA 120V 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E03120 | 1 | NUCLEO MOBILE | NOYAU MOBILE | KERN | NUCLEUS | NÚCLEO MÓVIL |
| Pos. | N°Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| E03116 | ELETTROVALVOLA 120V. 60Hz. | ED. 4900 |
| 2 | E0321003 | 1 | BOBINA 24V. 50Hz. | BOBINE 24V 50Hz | BOBINE 24V 50Hz | COIL 24V 50Hz | BOBINA 24V 50Hz |
| 1 | E03120 | 1 | NUCLEO MOBILE | NOYAU MOBILE | KERN | NUCLEUS | NÚCLEO MÓVIL |
| Pos. | N°Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| E0324 | ELETTROVALVOLA 24V. 50Hz. | ED. 4900 |
| 2 | E0321005 | 1 | BOBINA 220V. 60Hz. | BOBINE 220V 60Hz | BOBINE 220V 60Hz | COIL 220V 60Hz | BOBINA 220V 60Hz |
| 1 | E03120 | 1 | NUCLEO MOBILE | NOYAU MOBILE | KERN | NUCLEUS | NÚCLEO MÓVIL |
| Pos. | N°Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| E03226 | ELETTROVALVOLA 220V. 60Hz. | ED. 4900 |
| 2 | E0321001 | 1 | BOBINA 230V. 50Hz. | BOBINE 230V 50Hz | BOBINE 230V 50Hz | COIL 230V 50Hz | BOBINE 230V 50Hz |
| 1 | E03120 | 1 | NUCLEO MOBILE | NOYAU MOBILE | KERN | NUCLEUS | NÚCLEO MÓVIL |
| Pos. | N°Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| E03225 | ELETTROVALVOLA 230V. 50Hz. | ED. 4900 |

| 18 | ZF31 | 1 | KIT FILI | KIT FILS | KABELS KIT | WIRES KIT | KIT CABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | S0191001 | 1 | SOTTOFERRO SIL. | REPOSE FER SILICONE | SILIKONABLAGE | SILICON IRON REST | ALFOM. PLANCHA SIL. |
| 16 | F1732006 | 1 | MICROINTERR. | MICROINTERRUPTEUR | MIKROSCHALTER | MICRO | MICROINTERRUPTOR |
| 15 | F17040 | 1 | PULSANTE | POUSSOIR | KNOPF | BUTTON | PULSANTE |
| 14 | F17039 | 1 | CHIUSURA ANTER. | FERMETURE ANT. | VORDERVERSCHLUSS | FRONT CLOSING | CIERRE ANTERIOR |
| 13 | F16029 | 1 | IMPUGNATURA | POIGNEE | GRIFF | HANDLE | EMPUñADURA |
| 12 | F104006 | 1 | PARAMANO C/FORO | PROTECTION MAINS | HANDSCHUTZ | HAND-GUARD | PROTECCIÓN MANOS |
| 11 | F104001 | 1 | SCATOLA ELETTR. | BOITE ELECTRIQUE | ELEKTR. KISTE | ELECTRIC BOX | CAJA ELÉCTRICA |
| 10 | F0532003 | 1 | MORSETTIERA | DOMINO DE RACCORD. | KLEMME | TERMINAL BOARD | TERMINAL DE CONEX. |
| 9 | F0521006 | 1 | VOLANTINO | VOLANT | KNOPF | HAND-WHEEL | RUEDA MANUAL |
| 8 | F0231004 | 1 | TERMOSTATO | THERMOSTAT | THERMOSTAT | THERMOSTAT | TERMÓSTATO |
| 7 | F0231001 | 1 | CAVO ELETTRICO | CABLE ELECTRIQUE | ELEKTR. KABEL | ELECTRIC CABLE | CABLE ELÉCTRICO |
| 6 | F021103 | 1 | PORTAGOMMA | EMBOUT | GUMMISHALTER | CABLE HOLDER | PORTACABLE |
| 5 | F021102 | 1 | CALOTTA | CALOTTE | KALOTTE | COVER | TAPA |
| 4 | F021101 | 1 | PIASTRA C/RESIST. | PLAQUE AVEC RESIST | SOHLE MIT HEIZSTAB | PLATE W/HEATING | PLANCHA CON RESIST. |
| 3 | F021104 | 1 | TAPPO POSTER. | BOUTON ARRIERE | HINTERVERSCHLUSS | REAR COVER | TAPÓN POSTERIOR |
| 2 | F0132006 | 1 | FILO COLL. TERRA | FILS | ERDUNGSDRAHT | EARTH WIRE | CABLE CONEX. TIERRA |
| 1 | F0131002 | 1 | PASSACAVO | PASSE-CABLE | KABELSDURCHGANG | CABLE SUPPORT | PASACABLE |
| Pos. | N°Disegno | Q.tà | Denominazione | Designation | Beschreibung | Description | Descripción |
| F021 | FERRO ELETTROVAPORE LUX | ED. 0304 |

Authorized dealer