Centro de Reparos e Desenvolvimento de Telecomunicações da CHESF

OSCILOSCÓPIO DIGITAL

Modelo: DSOX2024A

FABRICAÇÃO: AGILENT

CARACTERÍSTICAS:

- Largura de banda: 200 MHz.

- 4 Canais.

- Taxa de Amostragem em cada canal: 2 GSa/s.

- Extensão do Registro:100 Kpts.

- Tela: WGA de “8,5”,com 64 níveis de intensidade, com Resolução de 800Hx480V.

- Taxa de atualização de forma de Onda: 50.000 formas de ondas por segundo.

- Possua entrada de Trigger externo.

- Resolução vertical: 8 bits.

- Resolução horizontal: 2,5 µs.

- Sensibilidade Vertical (faixa): 2mV/div a 5V/div.

- Precisão vertical CC: ± 0,25% do fundo de escala.

- Precisão de ganho CC: ±3% fundo de escala (≥10mv/div); ±4% fundo de escala (<10mv/div).

- Precisão de offset CC: ± 0.1 div ±2mV ±1% da configuração de offset.

- Zoom vertical: capacidade de ajustar a escala e posição vertical de uma forma de onda em tempo real ou parada, os controles de escala vertical e offset podem ser girados para ajustar a escala e mover o sinal. As funções de visão panorâmica e zoom redesenham a forma de onda em <100ms.

- Faixa de offset: 2mv a 200mV/div:±2V. <200mV a 5V/div: ±50V.

- Limite de Largura de Banda: 20MHz selecionável.

- Acoplamento de Entrada: AC,DC,GND.

- Impedância de Entrada: 1MΩ ±2%.

- Faixa de base de tempo: 2ns/div a 50 s/div.

- Faixa Dinâmica: ±8 divisões a partir da tela central

- Zoom horizontal: Modos - expansão ou compressão horizontal de uma forma de onda em tempo real ou parada

- Modos de Aquisição:

Normal

Detecção de pico: Captura de glitches estreitos de 500 µs. 
Função de média: Selecionável 2,4,8,16, 64... até 65536.
Modo de alta resolução: 12 bits para ± 20 µs/div 
Memória: 19 µs (tempo mínimo entre eventos)

- Sistema de Trigger:

Modos de disparo:

- Borda,

- Largura de pulso,

- Disparo padrão combinado entre os canais,

- Disparo de video (vídeo composto e padrões de teledifusão - NTSC, PAL, PALM, SECAM),

Acoplamento de disparo Opções de acoplamento: CA, CC, rejeição de ruído, rejeição de baixa frequência e rejeição de alta frequência.

Fonte de disparo (canal analogico ou canal digital)

Sensibilidade do disparo (interno): < 10 mV/div

Sensibilidade de disparo (externo): 200 mV (DC até 100 MHz); 350 mV (100 MHz a 200 MHz)

- Cursores:

Tipos: Amplitude, tempo freqüência (FFT), manual, tracking, binária, HEX
Medições: ∆T, 1 /∆T, ∆V/X, 1 /∆X, ∆Y 
Precisão com cursor único (precisão de ganho vertical CC + precisão de offset CC + 0,25% da escala completa)
Precisão do cursor duplo (precisão de ganho vertical CC + 0,5% da escala completa)

- Medições Automáticas em forma de onda:

Tensão

Tempo

- Funções Matemáticas:

Soma, subtração, multiplicação, FFT

FFT: Janelas Hanning, FIat Top, Retangular; Blackman-Harris

Fontes: Canais analógicos 1 e 2; 3 e 4

- Voltímetro:

Função voltímetro digital de três dígitos e de um contador de cinco dígitos.

- Gerador de Função:

Formas de onda: Senoidal, quadrada, pulso, triangular, rampa, ruído, CC

Senoidal - Faixa de freqüência: 0,1 Hz a 20 MHz

Onda quadrada/pulso - Faixa de freqüência: 0,1 Hz a 10 MHz

Rampa/triangular - Faixa de freqüência: 0,1 Hz a 100 kHz

Ruído: típico de 20 MHz

Freqüência - Resolução: 0,1 Hz ou 4 dígitos, o que for maior

Amplitude - Precisão de 2%

Offset CC: Precisão ±1,5% do valor de offset

ACESSÓRIOS:

- Certificado de Calibração.

- 4 (quatro) Pontas de prova passiva de 300 MHz, 10:1

- Maleta para transporte.

- Adaptador AC/DC.

- Manual de operação em inglês e português.

- Tampa do painel frontal.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A proponente melhor classificada deverá apresentar, quando da solicitação da Chesf, o seguinte documento:

CERTIFICADO DO FABRICANTE: EMITIDO PELO FABRICANTE DO INSTRUMENTO, EXPLICITAMENTE EM SEU NOME, COMPROVANDO SER O PROPONENTE, UM DOS FORNECEDORES NO BRASIL CREDENCIADOS NA VENDA, SUPORTE PÓS-VENDA E ATENDIMENTO EM PERÍODO DE GARANTIA DO INSTRUMENTO.