목 차

주의사항...................................................1

1.설치.....................................................8

1.1사용환경................................................8

1.2전원사양................................................8

1.3 포장해체.............…....…..........................9

1.4 프린터 외부명칭........................................10

1.5 인터페이스 케이블 연결.................................10

1.6 전원케이블 연결........................................12

1.7 리본카세트 설치와 교체.................................13

1.8 시험인쇄...............................................15

1.9 Hex Dump 인쇄..........................................15

2. 용지....................................................16

2.1 낱장용지...............................................16

2.2 연속용지...............................................17

2.3 자동 낱장공급장치......................................22

2.4 용지선택 방법..........................................25

2.5 헤드간격 조정..........................................26

3. 판넬조작................................................27

3.1 버튼...................................................27

3.2 필드메뉴의 버튼조작....................................29

3.3 LED....................................................29

3.4 기능요약...............................................30

4. 명령어 .................................................37

4.1 KS 행정전산망 코드....................................37

4.2 KSSM 코드.............................................43

5. 장애발생...............................................62

5.1 장애발생 표시.........................................62

5.2 용지걸림..............................................63

5.3 전원..................................................63

5.4 인쇄..................................................63

6. 인터페이스.............................................64

6.1 병렬인터페이스........................................64

6.2 직렬인터페이스........................................66

7. 부록...................................................68

- 명령어 요약(KS).......................................68

- 명령어 요약(KSSM).....................................69

- 문자코드 정의.........................................72

- 문자 테이블 리스트................................... 74

1. 설치

1.1 사용 환경

프린터를 설치할 때 다음의 사항을 주의 하십시오.

 수평의 안정된 장소에 프린터를 설치 합니다.

 프린터를 사용할 수 있는 충분한 공간이 필요합니다.

 사용 온도 범위 : 10-35℃(50-90℉)

 사용 습도 범위 : 20%-85%RH

다음과 같은 장소에서는 사용하지 마십시오.

 습기나 먼지가 많은 장소

 햇빛이 직접 비치는 장소

 자장을 발생하는 장소

 열기구가 가까이 있는 장소

 온도 변화가 심한 장소

1.2 전원 사양

프린터를 안전하게 사용하려면 다음의 사항을 주의하십시오.

 규정 전원 :  220V / 220W

 규정 전원을 사용하십시오.

 전원에 접지선을 연결하고 사용하여 주십시오.

 전압이 불 규칙적일 경우 전압 안정기를 사용 하십시오.

1.3 포장 해체

- 프린터 보호대 ①번을 제거하십시오.

- 프린터 보호대 ②번을 제거하십시오.

- ③번의 받침 보호대를 제거하십시오.

- ④번의 스프링 홀더클립을 제거하십시오.

- 전면 용지가이드의 아래 ⑤번 스페이서를 제거하십시오.

- 회전 손잡이는 프린터를 이동할 때 본체에서 제거한 후 이동하십시오.

- 프린터 외부 명칭

1.5 인터페이스 케이블 연결

케이블을 연결하기 전에 컴퓨터와 프린터의 전원을 끄십시오.

1.5.1 병렬 인터페이스

1.5.2 직렬 인터페이스

- RS-422 인터페이스

만일 RS-422 인터페이스를 사용하려면 인터페이스(선택사양) 보드를 바꾸십시오.

- 직렬 인터페이스 보드 양쪽의 나사를 푸십시오.

- 직렬 인터페이스 보드를 빼십시오.

- 직렬 인터페이스 보드를 빼고 RS-422 보드를 삽입하십시오.

(4) RS-422 보드 교체후 두개의 나사를 조이십시오.

1.6 전원 케이블 연결

전원 코드는 프린터의 후면에 있으며 연결시 OFF 상태를 확인 후 연결하십시오.

전원 스위치의 “I” 쪽을 누르면 프린터에 전원이 켜지며 “0”쪽을 누르면 프린터에 전원이 꺼집니다.

- 리본 카세트 설치와 교체

- 전원을 켜십시오.

- [온라인] 버튼을 눌러 오프라인 상태로 바꾸십시오.

- 전면 덮개를 여십시오.

- [온라인] 버튼을 누른 상태에서 [용지선택] 버튼을 누르십시오.

- 다 사용한 리본을 제거하기 위하여 리본카트리지의 양옆의 후크를 안쪽으로 누른 다음 앞으로 당기십시오.

- 새로운 리본카트리지을 설치하기 전에 리본회전손잡이를 그림과 같이 돌리십시오.

- 새로운 리본을 설치하면 리본카트리지 양 옆의 후크는 자동으로 고정됩니다.

- 프린터 전면 덮개를 닫으십시오.

- [온라인] 버튼을 누르십시오.

- 시험인쇄

컴퓨터와 연결하기 전 프린터의 동작상태와 현재의 설정값등을 시험하기위하여 시험인쇄를 합니다.

- 프린터에 용지를 삽입하십시오.

- [온라인]버튼과 [용지선택]버튼을 누른상태에서 전원을 켜십시오.

- [온라인]버튼을 누르면 인쇄는 중지합니다.

- [온라인]버튼을 다시 누르면 인쇄를 재실행합니다.

- 프린터 전원을 끄면 시험인쇄는 종료합니다.

- Hex Dump 인쇄

이 기능은 컴퓨터로부터 데이타를 받아 16진수(HEX Code)로 인쇄합니다.

- 용지를 삽입하십시오.

- [온라인]버튼과 [급지/배지]버튼을 동시에 누른 상태에서 프린터 전원을 켜십시오.

- 호스트 컴퓨터로부터 데이타를 전송하십시오.

- 호스트 컴퓨터로부터 보내진 데이타는 16진  형식으로 인쇄합니다.

- 용지

2.1 낱장용지

낱장용지는 전면(Front)과 후면(Rear)으로의  용지배출이 가능합니다.

2.1.1 낱장용지 설치

(1) 전면 용지가이드 받침대를 Upper Slot에 고정시키십시오.

(2) 트랙터 덮개에 Stacker를 설치하십시오.

- 낱장용지 삽입

(1) 전원을 켜십시오.

- 프린터 덮개에 표시된 눈금에 맞추어 용지 가이드의  왼쪽을 기준으로 인쇄위치를 고정하십시오.

(3) 용지폭에 따라 용지가이드의 오른쪽을 조정하십시오.

- 아래 그림과 같이 용지를 삽입하십시오.

(5) 인쇄를 하기 전에 [배출방향]버튼을 사용하여 배지방향을 지정하십시오.

- 연속용지

- 연속용지 설치

(1) 전원을 끄십시오.

- 트렉터 덮개를 그림과 같은 방향으로 분리하십시오.

- 컨낵터 덮개를 설치하십시오. 컨넥터 커버는 전원 케이블과 인터페이스 케이블을 덮어 줌으로서 자연스럽게 종이를 이동시킬 수 있으며 인터페이스 케이블과 전원 코드를 보호합니다.

- 전면 용지 받침대를 설치하십시오.

2.2.2 연속용지 삽입

- 왼쪽의 트렉터 잠금장치를 위로 올려 풀고 연속용지의 왼쪽 끝에 맞추어 트랙터를 이동하십시오.그리고 트랙터에 용지를 끼운후 트랙터잠금장치를 아래로 내려 고정하십시오.

- (1)번의 내용과 같이 오른쪽 트렉터에 용지를 끼우고 트랙터 덮개를 닫으십시오.

(3) 오른쪽 트랙터를 이동하여 용지가 느슨하지 않도록 한후 트랙터를 고정하십시오.

- 인쇄 시작위치에 용지를 맞추십시오.

- 자동 낱장공급장치(선택사양)

자동 낱장공급장치는 낱장용지를 매번 삽입하지 않고도 연속해서 인쇄할 수 있습니다.

2.3.1 자동 낱장공급장치 설치

(1) 전원을 끄십시오.

- 프린터 안쪽의 핀에 자동 낱장 공급 장치의 양쪽 끝에 있는 고리를 끼우고 자동공급장치의 밑에있는 프로젝션을 프린터의 홀에 삽입하십시오.

- 프린터의 뒤쪽에 자동낱장공급장치의 케이블을 연결하십시오.

- 용지 받침대를 설치하십시오.

(5) [용지선택]버튼을 사용하여 자동용지공급장치를 선택하십시오.

2.3.2 자동 낱장 공급장치의 용지삽입

- 전원을 켜십시오

- 오른쪽 낱장공급 가이드를 조절하여 위치를 맞추십시오.

- 종이의 폭만큼 낱장 가이드를 조절하십시오.

- 로딩레버를 뒤로하여 용지를 삽입하십시오.

(5) 용지를 삽입한 후 로딩레버를 레버를 닫으십시오.

2.3.3 용지걸림

(1) 전원을 끄십시오.

(2) 용지로딩 레버를 뒤로 젖히십시오.

(3) 용지걸림 레버를 홀에 삽입하십시오.

- 걸려있는 용지를 제거하십시오.

- 용지걸림 레버를 홀에 다시 삽입하십시오.

- 용지로딩 레버를 앞으로 당기십시오.

- 용지 선택 방법

용지를 삽입한 후 액정판넬의 [용지선택]버튼을 사용 낱장, 연속 또는 자동 낱장공급장치를 손쉽게 바꿀수 있으며 [배출방향]버튼으로 배지방향을 선택하여야 합니다.온라인과 오프라인 상태에서 동시에 용지를 선택할 수 있습니다.

(1) 용지선택 버튼을 누르십시오.

버튼을 누를 때마다 아래와 같이 설정 값이 변환됩니다.

“ TABLE ”   : 전면 테이블

“ TRACTOR ” : 연속용지

“ ASF ”     : 자동 낱장공급장치

“ PSBK-H ”  : 통장 수평인쇄

“ PSBK-V ”  : 통장 수직인쇄

(2) 사용하고자 하는 용지가 선택될때까지 [용지선택]버튼을 누르십시오.

- [배출방향]버튼을 누르십시오.

- 버튼을 누르면 아래와 같이 설정 값이 변환됩니다.

“ Front ejection ” : 전면 배출

“ Rear ejection ”  : 후면 배출

- 사용하고자 하는 배출방향이 선택될 때까지 [배출방향]버튼을 누르십시오.

- 헤드간격 조정

용지 두께에 따라 헤드간격을 조정하여 최상의 해상도로 인쇄할 수 있습니다.

(1) [온라인]버튼을 눌러 오프라인 모드로 변환하십시오.

- 0.5초 이상 [GAP]버튼을 누르십시오.

(3) [▲]버튼과 [▼]버튼으로 헤드간격을 조정하십시오.

(4) [저장]버튼으로 헤드간격을 저장하십시오.

(5) [온라인]버튼을 누르십시오.

- 헤드간격 조정모드가 “MANUAL”로 선택되어 있다면 아래그림과 같이 조정레버를 수동으로 조정할 수 있습니다.

3. 판넬 조작

판넬은 프린터의 오른쪽 전면에 6개의 버튼과 3개의 점등램프 그리고 16개의 문자를 표시하는 LCD로 구성됩니다.

3.1 버튼

(1) [온라인] 버튼

온라인과 오프라인을 변환합니다.온라인일 때에는 “ON LINE”이라 표시되고 사용자번호(“USER n”)가 그 밑에 표시됩니다.(n = 사용 번호. 1,2,3,4) 오프라인 상태에서는 온라인 표시기 램프는 꺼져 있으며 프린터는 데이터를 전송받지 못하는 상태가 됩니다. 액정화면에는 "OFF LINE"과 현재 설정 되어 있는 종이 두께에  따라  "GAP MANL"(GAP 수동조절)이 표시됩니다.

(2) [용지선택] 버튼

온라인 상태에서 이 버튼을 누르면 낱장용지, 연속용지, 자동낱장공급장치를 선택하게 됩니다. 액정화면에는 “TABLE”, “TRACTOR”, “ASF”등으로 표시됩니다.오프라인 상태에서 [온라인]버튼을 동시에 누를 경우 리본을 교체할 수 있게끔 헤드의 위치가 이동합니다.

(3) [급지/배지] 버튼

연속용지와 자동 낱장 공급장치의 용지를 배출하거나 삽입할 수 있습니다.

(4) [배출방향] 버튼

낱장용지의 배출방향을 선택합니다.

- [TOF ADJ] 버튼

온라인 상태에서 이 버튼을 약1초간 누르면 용지가 인쇄시작 위로  이동하며 오프라인 상태에서 이 버튼을 누르면 헤드간격을 조정할 수 있습니다.

- [행/페이지] 버튼

이 버튼을 누르면 한 라인씩 인쇄방향으로 이동하며 약2초이상 이버튼을 계속 누르면 용지를 배출합니다.

(7) [저장] 버튼

필드메뉴에서 사용되며 변환된 설정값을 저장합니다.

(8) [▲] 버튼

필드메뉴에서 사용되며 설정값을 증가합니다.

(9) [◀] 버튼

필드메뉴에서 사용되며 설정값을 감소합니다.

- [▶] 버튼

필드메뉴에서 사용되며 필드메뉴값을 증가합니다.

- [▼] 버튼

필드메뉴에서 사용되며 필드메뉴값을 증가합니다.

3.2 필드메뉴의 버튼조작

필드메뉴에서는 문자간격, 페이지 길이,인터페이스등 프린터 내의 설정값을 변환할 수 있으며 특정 설정 값을 1-4까지의 사용자 번호로 지정한 다음 메모리에 저장합니다.

- 에뮬레이션을 KS에서 KSSM으로 바꾸고 문자간격을 10CPI에서  12CPI로 변환하십시오.

- [급지/배지] 버튼을 누른 상태에서 [배출방향] 버튼을 누르면 필드메뉴  상태로 들어가며 첫번째 필드인 "10 FONT"가 표시됩니다.

- [◀]버튼을 두번 눌러  "03 EMULATION"이 표시되도록 하십시오.

- [▼], [▲]버튼을 눌러 KSSM으로 변환하십시오.

- [저장]버튼을 누르십시오.  새로이 설정된 KSSM 에뮬레이션이 전원이 켜지면 기본으로 선택됩니다.

- [◀]버튼을 3번 눌러 "11 PITCH"가 표시 되도록 하십시오.

- [▲], [▼]버튼을 눌러 12CPI로 변환하십시오.

- [저장]버튼을 누르십시오.

- [온라인]버튼을 눌러 필드 메뉴 모드에서 빠져 나오십시오. 이제부터 이 프린터의 문자간격은 12CPI로 설정되어 KSSM 에뮬레이션으로 동작하게 됩니다.

예제2] 사용자 번호2에 좌측여백을 10칼럼으로 지정하십시오.

- [급지/배지] 버튼을 누른 상태에서 [배출방향] 버튼을 누르면 필드메뉴  상태로 들어가며 첫번째 필드인 "10 FONT"가 표시됩니다.

- [▶]버튼을 4번눌러 "01 MACRO"가 표시되도록 하십시오.

- [▲], [▼]버튼을 눌러 "USER2"가 표시되도록 하십시오.

- [저장]버튼을 누르십시오.

- [◀]버튼을 9번 눌러 "15 LT MARGIN"이 표시되도록 하십시오.

- [▲], [▼]버튼을 눌러 10칼럼으로 변환하십시오.

- [저장]버튼을 누르십시오. 새로 설정된 좌측여백이 사용자 번호 2번에 저장되어 전원을 켜면 기본 값으로 지정됩니다.

3.3 LED

- 전  원 : 전원이 켜지면 점등합니다.

- 온라인 : 프린터가 온라인 상태일 때 점등합니다.

- ALARM  : 프린터에 장애가 발생했을 때 점등합니다.

C-630 판넬 조작

판넬은 프린터의 오른쪽 전면에 4개의 기능버튼과 6개의 점등램프 그리고 슬라이드 스위치로 구성됩니다.

▶버튼

(1) [ON LINE] 버튼

온라인과 오프라인을 변환합니다.

오프라인 상태에서 LED1은 소등되며 반대로 온라인 상태이면 LED1은 점등됩니다.

(2) [PARK/LOAD] 버튼

연속용지 혹은 낱장용지를 배출하거나 급지합니다.

(3) [LF/FF] 버튼

이 버튼을 누르면 한 라인씩 인쇄방향으로 이동하며 약2초이상 이버튼을 계속 누르면 용지를 배출합니다.

(4) [QUIET] 버튼

LED4가 점등되면 저속인쇄이며 LED4가 소등이면 고속인쇄 입니다.

▶HEX DUMP MODE

SW4를 누른상태에서 전원을 켜면 HEX DUMP MODE로 변환이되며 호스트에서 데이타를 전송하면 이후부터는 코드로 출력됩니다.

▶SELF TEST

SW1을 누른상태에서 전원을 켜면 ASCII 문자를 출력합니다.

▶리본교체

SW4을 누른상태에서 SW1을 누르면 리본을 교체할 수 있는 위치로 헤드가 자동으로 이동합니다.

- 기능 요약

- 기본 설정

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MACRO | USER 1 * USER 2 USER 3 USER 4 | 0 1 2 3 | 사용자 번호를 선택합니다. 각각의 사용자번호에 다른 기능을 설정하고 저장하거나 실행합니다. |
| 02 | LANGUAGE | ENGLISH * FRANCAIS DEUTSCH ITALIANO ESPANOL NEDERLDS | 0 1 2 3 4 5 | 판넬에 표시하는 언어를 선택합니다. |
| 03 | EMLATION | KS * KSSM | 0 1 | 에뮬레이션을 선택합니다. |
| 04 | SW LOCK | INVALID * IN OUT | 0 1 2 | 문자체와 문자간격을 ESC 명령어와 메뉴판넬로 조정 또는 조정할 수 없습니다. INVALID : 문자체와 문자간격을 ESC명령어와 메뉴판넬로 조정 가능 IN : 판넬조작만 가능 OUT : ESC 명령어로만 조정가능 |
| 10 | FONT | DRAFT * HS-DRAFT ROMAN SN SERIF COURIER PRESTIGE ORATOR ORATOR-S SCRIPT SCRIPT-C OCR-B OCR-A | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 문자체를 설정하며 “DRAFT”와 “HS-DRAFT”가 선택되면 고속인쇄 모드입니다. 기본문자체는 “SN SERIF”입니다. |
| 11 | PITCH | 10 CPI * 12 CPI 13.3 CPI 15CPI 17.1 CPI 20 CPI PROPORT. PROP.CON | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 문자 간격을 선택합니다. |
| 12 | LINE SP | 2 LPI 3 LPI 4 LPI 5 LPI 6 LPI* 7.5 LPI 8 LPI 9 LPI 10 LPI 12 LPI | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 줄간격을 선택합니다. |
| 13 | FRM LNTH | 6 LINE I 66 LINE * I 70 LINE I 90 LINE | 0 I 84 | 페이지 길이를 설정합니다. 단위는 라인수이며 6LPI 기준입니다. |
| 14 | RT MARGN | 76 CLMN I 80 CLMN * I 106 CLMN | 0 I 30 | 우측여백을 설정하며 10CPI기준으로 좌측 끝으로부터 76문자에서 106문자까지 설정합니다. |
| 15 | LT MARGN | 0 CLMN * I 50 CLMN | 0 I 50 | 좌측여백을 설정하며 10CPI기준으로 좌측 끝으로부터 0문자에서 50문자까지 설정합니다 |
| 16 | TOP MARGN | 0/60” I 10/60”* I 120/60”( | 0 I 120 | 상측여백을 설정하며 1/60인치단위로 조정하며 0/60인치에서 120/60인치까지 조정할 수 있습니다. |
| 17 | BTTM MRG | 0/60” I 10/60”* I 30/60” | 0 I 30 | 하위여백을 설정하며 1/60인치단위로 조정하며 0/60인치에서 30/60인치까지 조정할 수 있습니다. |

● Character set

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | CHR TABL | U.S.A * FRANCE GERMANY U.K DENMARK 1 SWEDEN ITALY SPAIN 1 JAPAN NORWAY DENMRK 2 SPAIN 2 LATIN AM KOREA LEGAL NETHERLD FRC-CAND FRANCE 2 U.K. 2 TURKEY AFRICA |  | 국제 문자체를 선택합니다. |
| 26 | CHR SET | ITALICS GRAPHIC 1 GRAPHIC2 * | 0 1 2 | 문자 코드테이블의 그래픽과 이탤릭을 선택합니다. |
| 27 | CODE PG | U.S.A. MULTI * PORTUGAL C-FRANCE NORWAY GREEK 437 GREEK 851 E.EUROPE TURKY 857 ARABS GREEK 869 USSRGOST ISO 8859 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Code Page를 선택합니다. |
| 28 | ZERO | 0 * 0 | 0 1 | “0”에 ‘/” 삽입을 설정합니다. |
| 29 | 15 CPI | HALF * FULL | 0 1 | 15CPI상태에서 문자의 세로 길이를 선택합니다. |

● 코드 선택

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | CR CODE | CR * CR+LF | 0 1 | Carriage return 에 개행 실행할 것인지를 선택합니다. |
| 31 | LF CODE | LF * LF + CR | 0 1 | LF 코드에 CR 실행을 선택합니다. |
| 32 | CANCEL | VALID * INVALID | 0 1 | CANCEL 코드기능 사용을 설정합니다. |

● 통장

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | PASSBOOK | OFF * PSBK-H PSBK-V | 0 1 2 | 통장기능을 설정합니다. |
| 36 | PB CNTR | 20 CLMN I 35 CLMN I 50 CLMN | 0 I 30 | 문자의 위치를 중앙에 위치합니다. 통장이 수평방향으로 위치해있을 때 사용합니다. |

● 급지/배지

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | EJCT TBL | FRONT * REAR | 0 1 | 낱장용지 사용시 용지배출방향을 전면혹은 후면으로 설정합니다. |
| 41 | EJCT ASF | FRONT * REAR | 0 1 | 자동낱장공급장치 사용시 용지배출 방향을 전면혹은 후면으로 설정합니다. |
| 42 | LOADING | PUSH KEY 0.5 SEC. 1.0 SEC * 2.0 SEC | 0 1 2 3 | 낱장용지 사용시 자동로딩을 설정 합니다. |
| 45 | HEAD GAP | AUTO ONE AUTO ALL SELECTI 1 MANUAL FIXED 0 I FIXED 68 |  | 해드간격 선택모드와 같은기능입니다. 상세한 내용은 3-14장을 참조하십시요 |

● 절취선 이동

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | TEAR OFF | OFF 0.3 SEC 0.5 SEC * 1.0 SEC | 0 1 2 3 | 절취선 이동기능 사용방법을 선택합니다. OFF : 절취선 이동기능을 사용안함. 0.3SEC/0.5SEC/1.0SEC : 컴퓨터로부터 FF코드를 받은후 자동으로 설정된 시간후에 절취선으로 이동합니다. |
| 56 | TEAR POS | CUTTER * TABLE | 0 1 | 절취선 이동을 실행할 때 용지배출 위치를 설정합니다. |
| 57 | T-O COND | WITH FF W/O FF * VIEW | 0 1 2 | 절취선 이동 실행방법을 설정합니다. |

● 메카니즘

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | PAPR INT | ON OFF * | 0 1 | 연속용지를 초기화합니다. 초기화를 실행하면 연속용지는 자동으로 인쇄위치로 이동합니다. |
| 61 | POWER ON | ON LINE * OFF LINE | 0 1 | “On-Line”으로 설정되면 전원을 켤때 On-Line상태로 설정됩니다. |
| 62 | BUZZER | ON * OFF | 0 1 | 부져 사용을 설정합니다. |
| 63 | CVER OPN | ON * OFF | 0 1 | 커버 오픈 센서의 사용을 설정합니다. |
| 64 | PE SENSR | ON* OFF | 0 1 | 용지를 배출한 후 용지의 끝임을 감지합니다. |
| 65 | PE STATU | ON LINE * PE | 0 1 | 용지를 배출한후 용지 메세지를 판넬에 표시할 것인가를 선택합니다. ONLINE : ON LINE OFF : INSERT PAPER |
| 66 | AUTO ONL | ON * OFF | 0 1 | 기능 65의 PE STATUS가 ON LINE으로 설정되었을 때 선택될 수 있습니다. ON : 용지가 로드되면 자동으로 ON LINE 상태로 선택됩니다. OFF : 용지로드 이전의 상태를 유지합니다. |

● 버퍼

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | BUFFER | PRINT * DWN LOAD 1 LINE 256 BYTE | 0 1 2 3 | 통신버퍼 사용을 선택합니다. |

● Parallel I/F

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | SLCT IN | INVALID * VALID | 0 1 | Parallel통신에서 SLCT IN신호 사용을 설정합니다. |
| 76 | AUTO XT | VALID INVALID * | 0 1 | Parallel통신에서 AUTO XT신호 사용을 설정합니다. |
| 77 | BSY/ACK | MODE 1 * MODE 2 | 0 1 | BUSY와 ACK신호 시간을 설정합니다. |

● Serial I/F

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | BAUDRATE | 19200 9600 * 4800 2400 1200 600 300 110 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | Serial 통신에서 통신속도를 설정합니다. |
| 81 | PARITY | NONE * ODD EVEN IGNORE | 0 1 2 3 | Parity를 설정합니다. 컴퓨터에 설정된 Parity를 선택합니다. |
| 82 | DATA BIT | 8 BIT * 7 BIT | 0 1 | Data bit를 설정합니다. |
| 83 | STOP BIT | 2 BIT 1 BIT * | 0 1 | Stop bit를 설정합니다. |
| 84 | PROTOCOL | XON/XOFF DTR * ETK/ACK | 0 1 2 | 호스트 컴퓨터 정의된 프로토콜을 선택합니다. |
| 85 | OVER RUN | 256 * 512 1024 | 0 1 2 | 통신버퍼 Overrun 크기를 설정합니다. |
| 86 | RCV DATA | VALID * INVALID | 0 1 | 오프라인 후에 입력된 데이타를 저장할 것인가를 선택합니다. |

● 보수 정비

| No | FIELD | SELECTABLE MENU | MENU | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | DOT ADJ1 | 30/720( I 0/720(* I -30/720( | 0 I 60 | DRAFT상태에서 1/720인치 간격으로 도트를 조정합니다. |
| 69 | DOT ADJ2 | 30/720( I 0/720(* I -30/720( | 0 I 60 | LQ상태에서 1/720인치 간격으로 도트를 조정합니다 |
| 90 | TEAR ADJ | 15/60( I 0/60(* I -15/60( | 0 I 30 | 1/60인치 단위로 절취선 위치를 조정합니다. |
| 92 | TOF C.S | 120/120( 0/120(* 120/120( | 0 I 140 | 낱장용지의 인쇄 시작위치를 1/120인치에서 -1/120인치까지 조정합니다. |
| 93 | TOF CONT | -20/120( I 0/120(* I 120/120( | 0 I 140 | 연속용지의 인쇄 시작위치를 1/120인치에서 -1/120인치까지 조정합니다. |
| 94 | TOF ASF | -20/120( I 0/120(* I 120/120( | 0 I 140 | 자동 낱장 공급장치의 인쇄 시작위치를 1/120인치에서 -1/120인치까지 조정합니다. |
| 95 | HEAD POS | 0 CLMN I 90CLMN* I 106CLMN | 0 I 106 | 용지걸림 상태에서의 헤드의 위치를 이동합니다. |
| 97 | GAP POS |  | - | 용지의 두께를 조정합니다. |
| 98 | PRINT | MACRO “HHHHHH” “ABCDEF” | - | 이 기능은 메모리에 저장되지 않으며 자체 내장된 설정값을 출력합이다. MACRO : 설정값 “HHHHHH” : H 패턴 “ABCDEFG” : 영문 |
| 99 | INITIAL | CURRENT ALL | 0 1 | 사용자 번호의 기본값으로 초기화합니다. CURRENT : 현재의 사용자 번호 ALL : 모든 사용자 번호 |

4. 명령어

4.1 KS 행정 전산망 코드

(1) BEL		(07)H		(07)D

[명칭] 부저(Buzzer)

[기능]

◆ 프린터의 부저를 약 1초간 울립니다.

(2) BS		(08)H		(08)D

[명칭] 후진(Back Space)

[기능]

◆ 왼쪽으로 한 문자 간격만큼 인자위치를 이동합니다.

◆BS는 좌측 여백을 넘지 않는 범위에서 계속 수행합니다.

(3) HT		(09)H		(09)D

[명칭] 수평탭 실행

[기능]

- 인자 헤드를 다음 수평탭 위치까지 이동합니다.

- 다음의 수평탭 위치가 설정되지 않으면 무시됩니다.

- 수평탭 위치가 설정되지 않았을 경우 8문자 간격으로 이동합니다

(4) LF		(0A)H		(10)D

[명칭] 개행(Line Feed)

[기능]

◆ 설정되어 있는 LF량 만큼 한 줄을 개행합니다.

(5) VT		(0B)H		(11)D

[명칭] 수직탭 실행

[기능]

◆ 인자 헤드를 다음 수직탭 위치까지 이동합니다.

◆ 수직탭 위치가 설정되지 않았을 경우 LF와 동작을 합니다.

(6) FF		(0C)H		(12)D

[명칭] 용지배출(Form Feed)

[기능]

◆ 다음 장으로 용지를 이동합니다.

(7) CR		(0D)H		(13)D

[명칭] 헤드이동(Carriage Return)

[기능]

◆ 인자 위취를 좌측여백으로 이동합니다.

(8) SO		(0E)H		(14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정

[기능]

◆ 가로 2배 확대를 설정합니다.

◆ 가로 2배 확대는 DC4, LF, VT, FF, CR, ESC J등에 의하여 자동 해제됩니다.

(9) SI		(0F)H		(15)D

[명칭] 축소 문자 설정

[기능]

◆ 축소 문자를 설정합니다.

◆ 영문 모드일 경우

10CPI->17CPI,12CPI->20CPI,Proportional->축소 Proportional 15CPI에서 이 명령은 무시됩니다.

(10) DC1		(11)H		(17)D

[명칭] 프린터의 선택 상태

[기능]

◆ 프린터를 선택 상태로 합니다.

◆ DC3에 의해 해제되며 오프라인을 온라인으로 할 수 없습니다.

(11) DC2		(12)H		(18)D

[명칭] 축소 문자 해제

[기능]

◆ 축소 문자를 해제합니다.

(12) DC3		(13)H		(19)D

[명칭] 프린터 선택 해제

[기능]

- 프린터의 선택 상태를 해제합니다.

- DC1이 입력될 때까지 입력은 무시됩니다.

- DC4	(14)H		(20)D

[명칭] 가로 2배 확대 해제

[기능]

◆ 가로 2배 확대를 해제합니다.

(14) CAN		(18)H		(24)D

[명칭] 초기화

[기능]

- 프린터를 초기화합니다.

- 인자 위치는 프린터 버퍼의 시작 위치로 이동합니다.

(15) DEL 	(7F)H		(127)D

[명칭] 한 문자 삭제

[기능]

◆ DEL이 입력되기 이 전의 한 문자를 삭제합니다.

(16) ESC SO 	(1B 0E)H		(27 14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정

[기능]

◆SO와 동일합니다.

(17) ESC 1   	(1B 31)H		(27 49)D

[명칭] 7/72 인치 용지 개행 설정

[기능]

◆LF 명령어를 받으면7/72 인치 용지개행을 합니다.

(18) ESC 2   	(1B 32)H		(27 50)D

[명칭] n/60 인치 순방향 용지 전송

[기능]

- ESC A n에 의하여 설정된 값만큼 용지를 전송합니다.

- ESC A n값이 설정되어 있지 않는 경우 1/6인치로 용지를 전송 합니다.

(19) ESC 6   	(1B 36)H		(27 54)D

[명칭] 문자 테이블 2 지정

[기능]

◆ 변형 확장 그래픽 코드 테이블 II를 지정합니다.

(20) ESC 7   	(1B 37)H		(27 55)D

[명칭] 문자 테이블 I을 지정

[기능]

◆ 변형 확장 그래픽 코드 테이블 I을 지정합니다.

(21) ESC A n  	(1B 41)H		(27 65)D	(0 ≤ n ≤ 128)

[명칭] n/60인치 개행량 잠정적 설정

[기능]

- 개행량을 n/60인치로 설정합니다.

- “ESC 2” 명령어에 의해 실행됩니다.

(22) ESC c n 	(1B 63)H		(27 99)D

[명칭] 1/n 인치 개행량 설정

[기능]

- n은 개행량을 의미합니다.

- n 값이 3,4,5,6,8,60이 외의 값은 무시됩니다.

(23) ESC e n  	(1B 65)H		(27 101)D

[명칭] 1.5배 확대 문자 지정

[기능]

- n = 0: 확대 문자 해제

- n = 1: 상위 부분을 수직으로 1.5배 확대

- n = 2: 하위 부분을 수직으로 1.5배 확대

- n = 3: 상위 부분을 수직으로 3배 확대

- n = 4: 중간 부분을 수직으로 3배 확대

- n = 5: 하위 부분을 수직으로 3배 확대

- n = 6: 수평으로 1.5배 확대

- n = 7: 수평으로 3배 확대

(24) ESC h n  	(1B 68)H		(27 104)D

[명칭] 한글/영문 지정

[기능]

- n = 0: 영문 모드를 지정합니다.

- n = 1: 한글 모드를 지정합니다.

(25) ESC i n  	(1B 69)H		(27 105)D

[명칭] 구분 지정 세로 2배 확대

[기능]

- n = 0: 세로 2배 확대를 해제합니다.

- n = 1: 윗 부분 세로 2배 확대를 설정합니다.

- n = 2: 아래 부분 세로 2배 확대를 설정합니다.

(26) ESC j n  	(1B 6A)H		(27 106)D

[명칭] 회전 모드 선택

[기능]

- n = 0: 회전 모드를 해제합니다.

- n = 1: 시계 반대 방향으로 90도 회전합니다.

(27) ESC m n  	(1B 6D)H		(27 109)D

[명칭] 한글 문자체 선택

[기능]

- n = 0: 한글 명조체를 선택합니다.

- n = 1: 한글 고딕체를 선택합니다.

(28) ESC n p1 p2 d1 ..dn(1B 6E)H	(27 110)D

[명칭] 24핀 비트 이미지 선택

[기능]

- 24도트 3배밀도 비트 이미지를 인자할 수 있습니다.

- p1, p2는 가로 방향의 도트 수를 나타냅니다.

- 가로 방향의 도트 수 n = (p2 x 256) + p1

- (d1 - dn)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

(29) ESC q n 	(1B 6D)H		(27 109)D

[명칭] 문자 간격

[기능]

- n = 0: 10CPI   한글:영문 = 2:1

- n = 1: 12CPI   한글:영문 = 2:1

- n = 2: 10CPI   한글:영문 = 1:1

- n = 3: 13.3CPI 한글:영문 = 2:1

- n = 4: 10CPI   한글:영문 = 3:2

- n = 5: 15CPI   한글:영문 = 2:1

(30) ESC r n  	(1B 72)H		(27 114)D

[명칭] 역상 인자 지정/해제

[기능]

- n = 0: 역상 인자를 해제합니다.

- n = 1: 역상 인자를 지정합니다.

- (31) ESC s n  	(1B 73)H		(27 115)D

[명칭] 가로 세로 1.5배 확대 선택

[기능]

- n = 0: 1.5배 가로 세로 확대를 설정합니다.

- n = 1: 1.5배 가로 세로 확대를 해제합니다.

- 개행량은 2 x 2 확대 모드와 같습니다.

- 밑줄, 강조, 그물, 역상문자를 제외하고 혼형 인자는 사용할 수 없습니다.

(32) ESC t n1 n2 n3 (1B 74)H	(27 116)D

[명칭] 영문 기준 인자 위치 지정

[기능]

- n1, n2, n3는 인자 시작 위치를 표시합니다.

- 다음의 인자 위치는 (n1-48)x100+n2-48)x10+(n3-48)-1칼럼에 인자합니다.

(33) ESC u n  	(1B 75)H		(27 117)D

[명칭] n/120인치 개행량 설정

[기능]

◆ 개행량을 n/120인치로 설정합니다.

(34) ESC v n  	(1B 76)H		(27 118)D

[명칭] 괘선 접속 선택

[기능]

- n = 0: 괘선 접속을 해제합니다.

- n = 1: 괘선 접속을 지정합니다.

(35) ESC w n  	(1B 77)H		(27 119)D

[명칭] 비트 마스크

[기능]

- n은 24핀중 세로로 유효한 핀 수를 지정합니다.

- A6A1H - A6AE의 세로 접속에만 유효합니다.

(36) ESC y n  	(1B 79)H		(27 121)D

[명칭] 세로 2배 확대 선택

[기능]

- n = 0: 세로 2배 확대를 해제합니다.

- n = 1: 세로 2배 확대를 지정합니다.

(37) ESC z n  	(1B 7A)H		(27 122)D

[명칭] 그물체 인자 선택

[기능]

- n = 0: 그물체 인자를 해제합니다.

- n = 1: 그물체 인자를 지정합니다.

4.2 KSSM 코드

(1) BEL		(07)H		(07)D

[명칭] 부저(Buzzer)

[기능]

◆ 프린터의 부저를 약 1초간 울립니다.

(2) BS		(08)H		(08)D

[명칭] 후진(Back Space)

[기능]

◆ 왼쪽으로 한 문자 간격만큼 인자위치를 이동합니다.

◆BS는 좌측 여백을 넘지 않는 범위에서 계속 수행합니다.

(3) HT		(09)H		(09)D

[명칭] 수평탭 실행

[기능]

- 인자 헤드를 다음 수평탭 위치까지 이동합니다.

- 다음의 수평탭 위치가 설정되지 않으면 무시됩니다.

- 수평탭 위치가 설정되지 않았을 경우 8문자 간격으로 이동합니다

(4) LF		(0A)H		(10)D

[명칭] 개행(Line Feed)

[기능]

◆ 설정되어 있는 LF량 만큼 한 줄을 개행합니다.

(5) VT		(0B)H		(11)D

[명칭] 수직탭 실행

[기능]

◆ 인자 헤드를 다음 수직탭 위치까지 이동합니다.

◆ 수직탭 위치가 설정되지 않았을 경우 LF와 동작을 합니다.

(6) FF		(0C)H		(12)D

[명칭] 용지배출(Form Feed)

[기능]

◆ 다음 장으로 용지를 이동합니다.

(7) CR		(0D)H		(13)D

[명칭] 헤드이동(Carriage Return)

[기능]

◆ 인자 위취를 좌측여백으로 이동합니다.

(8) SO		(0E)H		(14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정

[기능]

◆ 가로 2배 확대를 설정합니다.

◆ 가로 2배 확대는 DC4, LF, VT, FF, CR, ESC J등에 의하여 자동 해제됩니다.

(9) SI		(0F)H		(15)D

[명칭] 축소 문자 설정

[기능]

◆ 축소 문자를 설정합니다.

◆ 영문 모드일 경우

10CPI->17CPI,12CPI->20CPI,Proportional->축소,Proportion al 15CPI에서 이 명령은 무시됩니다.

(10) DC1		(11)H		(17)D

[명칭] 프린터의 선택 상태

[기능]

◆ 프린터를 선택 상태로 합니다.

◆ DC3에 의해 해제되며 오프라인을 온라인으로 할 수 없습니다.

(11) DC2		(12)H		(18)D

[명칭] 축소 문자 해제

[기능]

◆ 축소 문자를 해제합니다.

(12) DC3		(13)H		(19)D

[명칭] 프린터 선택 해제

[기능]

- 프린터의 선택 상태를 해제합니다.

- DC1이 입력될 때까지 입력은 무시됩니다.

(13) DC4	(14)H		(20)D

[명칭] 가로 2배 확대 해제

[기능]

◆ 가로 2배 확대를 해제합니다.

(14) CAN		(18)H		(24)D

[명칭] 초기화

[기능]

- 프린터를 초기화합니다.

- 인자 위치는 프린터 버퍼의 시작 위치로 이동합니다.

(15) DEL 	(7F)H		(127)D

[명칭] 한 문자 삭제

[기능]

◆ DEL이 입력되기 이 전의 한 문자를 삭제합니다.

(16) ESC SO 	(1B 0E)H		(27 14)D

[명칭] 가로 2배 확대 설정

[기능]

◆SO와 동일합니다.

(17) ESC SI   	(1B 0F)H		(27 15)D

[명칭] 축소문자 설정

[기능]

◆SI 명령과 동일

(18) ESC SP n   	(1B 20)H		(27 32)D (0≤n≤127)

[명칭] 문자간 스페이스량 설정

[기능]

- 각 영문자 우측에 추가하는 스페이스량을 설정합니다.

- n은 각 문자의 우측에 추가하는 dot수를 표시합니다.

- 가로2배 모드에는 문자간 스페이스 간격도 가로 2배가 됩니다.

(19) ESC ! n   	(1B 21)H		(27 33)D

[명칭] 일괄지정

[기능]

- 아래의 인자모드를 일괄지정 합니다.

- 각각의 인쇄모드는 아래와 같이 ‘n’값으로 결정됩니다.

| Bit | “1” | “2” | 동기능 명령 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12CPI 지정 | 10CPI 지정 | ESC M/ESC P |
| 1 | 비례문자 지정 | 비례문자 해제 | ESC p 1 / 0 |
| 2 | 축소 지정 | 축소 해제 | SI / DC2 |
| 3 | 강조 지정 | 강조 해제 | ESC E / ESC F |
| 4 | 2중타 지정 | 2중타 해제 | ESC G / ESC H |
| 5 | 가로2배 지정 | 가로2배 해제 | ESC W 1 / 0 |
| 6 | 이탤릭체 지정 | 이탤릭체 해제 | ESC 4 / ESC 5 |
| 7 | 밑줄지정 | 밑줄 해제 | ESC -1 / 0 |

(20) ESC #   	(1B 23)H		(27 35)D

[명칭] MSB 제어 해제

[기능]

◆ ESC =, ESC > 명령으로 MSB 제어기능을 해제합니다.

(21) ESC $ n1 n2 (1B 24)H		(27 36)

[명칭] 절대 인자위치 지정

[기능]

- 좌측 마진으로부터 다음 인자위치까지 거리를 지정합니다.

- 거리 = n1 + (n2 x 256) (1/60인치단위)

- 변수범위 00 ≤ n1 ≤ 00FFH, 00 ≤ n2 ≤ 03H

(22) ESC % n 	(1B 25)H		(27 37)D

[명칭] 다운로드 문자 설정/해제

[기능]

- 다운로드 문자세트를 설정 해제합니다.

(23) ESC & NULL n m [a0 a1 a2 data....]  	(1B 26 00)H   (27 38 00)D

[명칭] 다운로드 문자정의

[기능]

- 다운로드 문자의 패턴을 정의합니다.

(24) ESC ( X n1 n2 a1 a2 a3 d1 d2 ...dk (1b 28 58)H  (27 40 88)

[명칭] 문자 그라운드 선택

[기능]

- n1=03H, n2=00H

- a1 = 범위(00H : 문자 외부, 01H : 문자 내부)

- a2 = 모양(00H : 정상, 001H : 역상

- a3 = 색상(00H : 검정, 01H : 적색, 02H : 청색, 03H : 보라색, 04H : 노랑색, 05H : 오렌지색, 06H : 녹색

(25) ESC * m n1 n2 d1....dk  	(1B 2A)H		(27 42)D

[명칭] 비트 이미지 모드 선택

[기능]

- m은 가로/세로 방향의 도트 밀도를 표시합니다.

- n1, n2는 가로방향의 도트수를 표시합니다.

- 지정하는 가로방향의 도트수를 N으로하면 N과 n1,n2의 관계는 N = (n2 x 256) + n1

- di(d1 ~ dk)는 이미지 데이타를 의미합니다.

- 이미지 데이타의 수는 다음과 같습니다.

8도트 비트이미지 : 가로 도트분(N)

24도트 비트이미지 : 가로 도트분 x 3(N x 3)

| 모 드 | 비 트 | m값 | 수평도트밀도 (도트/인치) | 1행 최대도트열수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단밀도 | 8 | 0 | 60 | 816 |
| 배밀도 | 8 | 1 | 120 | 1632 |
| 배속배밀도 | 8 | 2 | 120 | 1632 |
| 4배밀도 | 8 | 3 | 240 | 3264 |
| CRT I | 8 | 4 | 80 | 1088 |
| CRT II | 8 | 6 | 90 | 1224 |
| 단밀도 | 24 | 32 | 60 | 816 |
| 배밀도 | 24 | 32 | 120 | 1632 |
| CRT III | 24 | 38 | 90 | 1224 |
| 3배밀도 | 24 | 39 | 180 | 2448 |
| 6배밀도 | 24 | 40 | 360 | 4896 |

(26) ESC - n  	(1B 2D)H		(27 45)D

[명칭] 밑줄 설정/해제

[기능]

- n = 0: 밑줄을 해제합니다.

- n = 1: 밑줄을 설정합니다.

(27) ESC / m   	(1B 2F)H		(27 47)D

[명칭] VFU 채널 선택

[기능]

- m은 채널 번호입니다.

- 이후의 VT는 채널 m의 설정위치에 따라 행하여 집니다.

- 채널은 0~7까지 읽고 0~7까지는 ESC b에 의하여 설정되지만 채널1는 ESC B에 의해서도 설정 가능합니다.

(28) ESC 0 	(1B 30)H		(27 48)D

[명칭] 1/8인치 Line Feed량 설정

[기능]

- Line feed량을 1/8인치로 설정합니다.

(29) ESC 1 	(1B 31)H		(27 49)D

[명칭] 17/180인치 Line feed량 설정

[기능]

- Line feed량을 17/180인치로 설정합니다.

(30) ESC 2   	(1B 32)H		(27 50)D

[명칭] 1/6인치 Line feed량 설정

[기능]

- 1/6인치 Line feed량을 설정합니다.

(31) ESC 3  	(1B 33)H		(27 51)D

[명칭] n/180인치 Line feed량 설정

[기능]

- Line feed 량을 n/180인치로 설정합니다.

(32) ESC 4	(1B 34)H		(27 52)D

[명칭] 이탤릭 지정

[기능]

- 이탤릭 문자를 지정합니다.

- 확장 그래픽 코드표의 0B0~0DFH와 0F4, 0F5H의 이탤릭 지정은 무효로 됩니다.

(33) ESC 5  	(1B 35)H		(27 53)D

[명칭] 이탤릭 해제

[기능]

◆ 이탤릭 지정을 해제합니다.

(34) ESC 6  	(1B 36)H		(27 54)D

[명칭] 상위측 Control code해제

[기능]

- 영문 모드에서 상위측 Control Code를 해제합니다.

(35) ESC 7  	(1B 37)H		(27 55)D

[명칭] 상위측 Control code 설정

[기능]

- 영문 모드에서 상위측 Control Code를 설정합니다.

(36) ESC : NULL n NULL  	(1B 3A 00 n 00)H		(27 58 n 0)D

[명칭] 문자 세트 복사

[기능]

- n은 문자체 고유번호를 나타냅니다.

- NULL 은 00H를 의미합니다.

- 사용하고 있는 문자세트를 다운로드 문자세트에 복사합니다.

(37) ESC <   	(1B 3C)H		(27 60)D

[명칭] 헤드 복귀

[기능]

- 인자헤드를 좌단까지 이동시킵니다.

(38) ESC =  	(1B 3D)H		(27 61)D

[명칭] MSB 0지정

[기능]

- 입력 데이타의 MSB(최상위 비트)를 0으로 설정합니다.

(39) ESC >  	(1B 3E)H		(27 62)D

[명칭] MSB 1지정

[기능]

- 입력 데이타의 MSB(최상위비트)를 1로 설정합니다.

(40) ESC ? n m  	(1B 3F)H		(27 63)D

[명칭] 비트이미지 변환

[기능]

- n은 변환되는 비트이미지를 나타냅니다.

- m은 변환하는 비트이미지 (ESC x m의 m의 값)를 나타냅니다.

- 초기 상태(전원 투입시)에 설정은 아래와 같습니다.

ESC K = ESC x 00

ESC L = ESC x 01

ESC Y = ESC x 02

ESC Z = ESC x 03

(41) ESC @  	(1B 40)H		(27 64)D

[명칭] 초기화

[기능]

- 프린터를 초기화 합니다.

(41) ESC A n  	(1B 41 n)H	(27 65)D

[명칭] n/60인치 Line feed량 설정

[기능]

- Line feed량을 n/60dlsclfh tjfwjdgkqslek.

(42) ESC B n1 n2...nk (1B 42)H	(27 66)D

[명칭] 수평탭 위치 설정

[기능]

- ni는 라인수로 수직탭 위치를 의미합니다.

- 설정 라인수는 페이지 선두라인을 1로하여 센 라인수로 입력합니다.

- ni는 작은 순으로 입력해야하며 NULL code입력에 의하여 위치설정이 끝납니다.

(43) ESC C n  	(1B 43)H		(27 67)D

[명칭] 라인 단위 페이지 길이 설정

[기능]

- n은 페이지의 길이를 나타냅니다.

(44) ESC D n1...nk NULL (1B 44)H	(27 68)D

[명칭] 수평탭 위치 설정

[기능]

- ni는 수평탭 위치를 설정하는 칼람수를 의미합니다.

- 설정 칼럼은 인자 영역중의 가장 좌측칼럼을 1로하여 센 칼럼수로 설정합니다.

- ni는 작은 순으로 설정하여야 합니다.

(45) ESC E   	(1B 45)H		(27 69)D

[명칭] 강조 지정

[기능]

- 강조문자를 지정합니다.

- 문자를 가로로 1도트 두껍게 합니다.

(46) ESC F   	(1B 46)H		(27 70)D

[명칭] 강조 해제

[기능]

- 강조문자를 해제합니다.

(47) ESC G   	(1B 47)H		(27 71)D

[명칭] 이중문자 지정

[기능]

- 이중문자를 지정합니다.

(48) ESC H   	(1B 48)H		(27 72)D

[명칭] 이중문자 해제

[기능]

- 이중문자를 해제합니다.

(49) ESC J   	(1B 4A)H		(27 74)D

[명칭] n/180인치 순방향 용지전송

[기능]

- n/180인치의 용지전송을 실행합니다.

(50) ESC K n1 n2 d1....dk 	(1B 4B)H		(27 75)D

[명칭] 8도트 단밀도 비트이미지

[기능]

- n1, n2는 가로방향의 도트수를 나타냅니다.

- di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

- 가로분 도트수(N-) = n1 + n2 x 256이 됩니다.

(51) ESC L n1 n2 d1....dk  	(1B 4C)H		(27 76)D

[명칭] 8도트 배밀도 비트이미지

[기능]

- n1, n2는 가로방향의 도트수를 나타냅니다.

- di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

- 가로분도트수(N) = n1 + n2 x 256이 됩니다.

- ESC M   	(1B 4D)H		(27 77)D

[명칭] 12CPI 지정

[기능]

- 12CPI를 설정합니다.

- Proportional 모드시 이 모드는 Proportional해제까지 보류됩니다.

(53) ESC N n  	(1B 4E)H		(27 78)D

[명칭] 절취선 이동

[기능]

- n은 이동량을 의미합니다.

- n값은 Line수로 결정합니다.

- CSF 모드에서 이 명령은 무시됩니다.

- 절선 이동량 = (설정시의 Line Feed량) x n

(54) ESC O    	(1B 4F)H		(27 79)D

[명칭] 절선이동 해제

[기능]

- 절선이동을 해제합니다.

(55) ESC P   	(1B 50)H		(27 80)D

[명칭] 10CPI 지정

[기능]

- 10CPI모드를 지정합니다.

(56) ESC Q n   	(1B 51)H		(27 81)D

[명칭] 우측여백 설정

[기능]

- n은 칼럼수를 의미합니다.

- 인자가능 영역 중의 가장 좌측 칼럼부터  칼럼수를 계산하여우측여백을 설정합니다.

- 좌측여백 = 설정시의 문자폭 x 설정 칼럼수

- 우측여백 = 인자 가능 영역폭 - (설정시의 문자폭 x 설정칼럼)

(57) ESC R   	(1B 52)H		(27 82)D

[명칭] 국제 문자 선택

[기능]

- 국제문자를 선택합니다.

(58) ESC S n  	(1B 53)H		(27 83)D

[명칭] 위/아래 첨자 지정

[기능]

- n은 위첨자 또는 아래첨자를 의미합니다.

(59) ESC T   	(1B 54)H		(27 84)D

[명칭] 위/아래 첨자 해제

[기능]

- 위/아래 첨자를 해제합니다.

(60) ESC U n 	(1B 55)H		(27 85)D

[명칭] 인쇄방향 선택

[기능]

- n = 0 : 양방향 인자모드를 지정합니다.

- n = 1 : 단방향 인자모드를 지정합니다.

(61) ESC W n  	(1B 57)H		(27 87)D

[명칭] 가로2배 확대지정/해제

[기능]

- n은 가로 두배 확대의 지정/해제를 의미합니다.

- n = 1 : 가로2배 확대를 지정합니다.

- n = 0 : 가로2배 확대를 해제합니다.

(62) ESC Y n1 n2 d1....dk  	(1B 59)H		(27 89)D

[명칭] 8도트 배밀도 비트이미지

[기능]

- n1, n2는 가로방향의 도트수를 나타냅니다.

- di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

- 가로분 도트수(N) = n1 + (n2 x 256)이 됩니다.

(63) ESC Z n1 n2 d1...dk  	(1B 5A)H		(27 90)D

[명칭] 8도트 4배밀도 비트이미지

[기능]

- n1, n2는 가로 방향의 도트수를 나타냅니다.

- di(d1~dk)는 이미지 데이타를 나타냅니다.

- 가로분 도트수(N) = n1 + (n2 x 256)이 됩니다.

(64) ESC \ n1 n2  	(1B 5C)H		(27 92)D

[명칭] 상대 위치 지정

[기능]

- n1, n2는 인자 시작위치를 나타냅니다.

- 다음의 인자 시작위치는 현재의 위치를 기준으로 a x N인치 이동합니다.(a=최소단위 예. 드레프트 : 1/120, LQ : 1/180)

- 우측 방향 : N을 256으로 나누어 나머지를 n1, 몫을 n2로 설정합니다.

- 좌측방향 : 65536 - N을 256으로 나누어 나머지를 n1, 몫을 n2로 설정합니다.

(65) ESC a n  	(1B 61)H		(27 97)D

[명칭] 위치 정렬 선택

[기능]

- n은 위치 정렬의 기능을 표시합니다.

- n = 0 : 좌측정렬

- n = 1 : 중앙정렬

- n = 2 : 우측정렬

- n = 3 : 양단정렬

(66) ESC b m n1....nk  	(1B 62)H		(27 98)D

[명칭] VFU탭 위치 설정

[기능]

- m은 설정하는 채널번호(0~7)를 나타냅니다.

- ni는 작은 순으로 입력해야합니다.

- ni는 라인수로 수직탭 위치를 의미합니다.

(67) ESC d n  	(1B 64)H		(27 100)D

[명칭] Autowrap around

[기능]

- 마지막 칼럼까지 출력할 때 자동 줄 넘겨쓰기를 지정/해제합니다.

- n = 00H : Autowrap 해제

- n = 01H : Autowrap 설정

(68) ESC g  	(1B 65)H		(27 101)D

[명칭] 15CPI 지정

[기능]

- 인자간격을 15CPI로 지정합니다.

- Proportional인자 선택시 이 명령은 무시됩니다.

- 15CPI 선택시 축소인자는 수행하지 않습니다.

(69) ESC j n  	(1B 6A)H		(27 106)D

[명칭] n/180인치 역방향 Line Feed실행

[기능]

- 인자 버퍼의 데이타를 인자하고 n/180인치 역방향 Line Feed를 실행합니다.

- CSF모드에서는 영향을 받지 않습니다.

(70) ESC k n  	(1B 6B)H		(27 107)D

[명칭] 영문 문자체 선택

[기능]

- n = 0 : Courier

- n = 1 : Sanserif

- n = 2 : Courier

- n = 3 : Prestige

(71) ESC l n  	(1B 6C)H		(27 108)D

[명칭] 좌측여백 설정

[기능]

- n은 칼럼수를 의미합니다.

(72) ESC p n  	(1B 70)H		(27 112)D

[명칭] Proportional 문자 지정/해제

[기능]

- n = 0 : 비례문자를 해제합니다.

- n = 1 : 비례문자를 설정합니다.

(73) ESC q n  	(1B 71)H		(27 113)D

[명칭] 문자 스타일 선택

[기능]

- n = 0 : 문자 스타일을 해제합니다.

- n = 1 : 음각문자를 지정합니다.

- n = 2 : 영상문자를 지정합니다.

- n = 3 : 음각.영상문자를 지정합니다.

(74) ESC t n  	(1B 74)H		(27 116)D

[명칭] 문자 코드표 선택

[기능]

- n = 0 : 이탤릭 코드표를 선택합니다.

- n = 1 : 확장 그래픽 코드표를 선택합니다.

(75) ESC w n  	(1B 77)H		(27 119)D

[명칭] 세로 두배 확대 지정/해제

[기능]

- n = 1 : 세로 두배확대를 지정합니다.

- n = 0 : 세로 두배확대를 해제합니다.

(76) ESC x n  	(1B 78)H		(27 120)D

[명칭] 문자 품위 선택

[기능]

- n = 0 : Draft 설정

- n = 1 : LQ 설정

(77) FS SO	(1C 0E)H		(28 14)D

[명칭] 자동 가로 두배 확대 지정

[기능]

- 한글(한자)의 가로 두배확대 문자를 지정합니다.

- DC4, LF, VT, FF, CR, ESC J Code에의하여 해제합니다.

(78) FS SI	(1C 0F)H		(28 15)D

[명칭] 반각 문자 지정

[기능]

- 한글(한자)의 반각 문자를 지정합니다.

(79) FS DC2	(1C 12)H		(28 18)D

[명칭] 반각 문자 해제

[기능]

- 한글(한자)의 반각 문자를 해제합니다.

(80) FS DC4	(1C 14)H		(28 20)D

[명칭] 자동해제 가로 두배 확대 해제

[기능]

- 한글(한자)의 가로 두배확대 문자를 해제합니다.

(81) FS ! n	(1C 21)H		(28 33)D

[명칭] 한글(한자) 일괄 지정

[기능]

| Bit | “1” | “0” | 동기능 명령 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 수직인자 | 수평인자 | FS J / FS K |
| 1 | 반각인자 | 반각해제 | FS SI/ FS DC2 |
| 2 | 가로2배지정 | 가로2배 해제 | ESC W1/ FS W0 |
| 3 | 상하2배지정 | 상하2배 해제 | FS X 3/FS X 0 |
| 4 | 1/4반각지정 | 1/4반각 해제 | FS r / FS DC2 |
| 5 | 1/4문자아랫글자 | 1/4문자 윗글자 | FS r1 / FS r0 |
| 6 | 미사용 | 미사용 | - |
| 7 | 밑줄문자 | 밑줄 해제 | FS -1 / FS -0 |

- 한글(한자)의 가로 두배확대 문자를 지정합니다.

(83) FS $ n	(1C 24)H		(28 36)D

[명칭] 한글 문자 단위에서 절대 인자위치 지정

[기능]

- 좌측 마진으로부터 다음인자까지 거리를 설정합니다.

- 우측 마진 이상의 지정은 무시합니다.

(84) FS &	(1C 26)H		(28 38)D

[명칭] 한글(한자)모드 설정

[기능]

- 한글(한자) 인자모드를 설정합니다.

(85) FS - n	(1C 2D)H		(28 45)D

[명칭] 한글(한자) 밑줄 지정

[기능]

- n = 0 : 밑줄을 해제합니다.

- n = 1 : 밑줄을 지정합니다.

(86) FS .	(1C 2E)H		(28 46)D

[명칭] 한글(한자)모드 해제

[기능]

- 한글(한자)인자를 해제합니다.

(87) FS 2 a1 a2 d1....d72	(1C 32)H		(28 50)D

[명칭] 사용자 정의

[기능]

- a1, a2 : 2Byte Code(0FEA1H ~ 0FEFEH)

- d1 ~ d72 : 정의하는 문자의 데이타를 나타냅니다.

- a1 = low byte, a2 = high byte

- 문자 패턴 72byte에서 d1~d72는 다음과 같이 인자됩니다.

| d1 | d4 | ........ | d70 |
| --- | --- | --- | --- |
| d2 | d5 | ........ | d71 |
| d3 | d6 | ........ | d72 |

(88) FS D d1 d2	(1C 44)H		(28 68)D

[명칭] 반자 세로쓰기 2문자 지정

[기능]

- 한글(한자) 문자에서 유효합니다.

- d1, d2는 인자하는 반자 코드입니다.

- FS J와 혼형하여 사용하여야합니다.

(89) FS J	(1C 4A)H		(28 74)D

[명칭] 세로 쓰기 지정

[기능]

- 이 명령후 한글(한자)은 수직으로 인쇄합니다.

- 이탤릭체는 유효하지 않습니다.

- 괘선 접속 지정시의 괘선 코드는 가로쓰기만 인자됩니다.

(89) FS K	(1C 4B)H		(28 75)D

[명칭] 가로 쓰기 지정

[기능]

- 이 명령후 한글(한자)은 정상으로 복귀합니다.

- FS J로 선택된 세로쓰기를 해제합니다.

(90) FS M n1 n2	(1C 4D)H		(28 77)D

[명칭] M-byte 한글 Code 선택

[기능]

- n1 : 한글 시작 코드

- n2 : 한글 종료 코드

- n1, n2는 7비트 모드 입니다.

- 행이 바뀐 후에도 한글 시작코드는 유효합니다.

(91) FS S n1 n2	(1C 53)H		(28 83)D

[명칭] 전자 문자 스페이스량 설정

[기능]

- n1 : 좌측 스페이스량을 설정합니다.

- n2 : 우측 스페이스량을 설정합니다.

- n1, n2는 n1/180, n2/180인치의 스페이스량으로 설정됩니다.

(92) FS T n1 n2	(1C 54)H		(28 84)D

[명칭] 반자문자 스페이스량 설정

[기능]

- n1 : 좌측 스페이스량을 표시합니다.

- n2 : 우측 스페이스량을 표시합니다.

(93) FS U	(1C 55)H		(28 85)D

[명칭] 반자문자 스페이스량 보상

[기능]

- 반자문자나 1/4문자가 2문자 인자되는 경우에 1도트분의 스페이스량을 보상합니다.

(94) FS V	(1C 56)H		(28 86)D

[명칭] 반자문자 스페이스량 보상해제

[기능]

- 반자 문자 스페이스량 보상을 해제합니다.

(95) FS W n	(1C 57)H		(28 87)D

[명칭] 4배각 지정/해제

[기능]

- n = 0 : 가로2배 확대를 해제합니다.

- n = 1 : 가로2배 확대를 설정합니다.

(96) FS X n	(1C 58)H		(28 88)D

[명칭] 한글(한자) 상하부분 두배확대

[기능]

- n = 0 : 상하부분 두배모드를 취소합니다.

- n = 1 : 상위 부분을 확대합니다.

- n = 2 : 하위 부분을 확대합니다.

- n = 3 : 확대의 전부분을 확대합니다.

(97) FS a n	(1C 61)H		(28 91)D

[명칭] 한글(한자)모드에서 영문 ASCII모드 선택

[기능]

- n = 0 : ASCII모드를 해제합니다.

- n = 1 : ASCII모드를 설정합니다.

(98) FS k n	(1C 6B)H		(28 107)D

[명칭] 한글(한자) Font선택

[기능]

- n = 0 : 24 x 24명조

- n = 1 : 24 x 24 고딕

- n = 2 : 32 x 32 명조

- n = 3 : 32 x 32 고딕

(99) FS r n	(1C 72)H		(28 114)D

[명칭] 1/4 문자지정

[기능]

- n = 0 : 1/4 문자의 윗글자를 의미합니다.

- n = 1 : 1/4 문자의 아랫글자를 의미합니다.

(100) FS t n	(1C 74)H		(28 116)D

[명칭] 한글 코드 테이블 선택

[기능]

- n = 0 : 2바이트 완성형 선택

- n = 1 : 2바이트 조합형 선택

(101) FS v	(1C 76)H		(28 118)D

[명칭] 괘선 접속 지정/해제

[기능]

- n = 0 : 괘선 접속을 해제합니다.

- n = 1 : 괘선접속을 해제합니다.

(102) FS x n	(1C 78)H		(28 120)D

[명칭] 고속 인자 지정/해제

[기능]

- n = 0 : 한글(한자)의 고속인자를 해제합니다.

- n = 1 : 한글(한자)의 고속인자를 설정합니다.

5. 장애 발생

프린터에 장애가 발생 했을 경우 아래와 같이 경고 표시를 할 것입니다.사용중 발생한 문제점을 이 장에서 찾지 못했다면 구입처에 연락하십시오.

5.1 장애 발생 표시

프린터에 이상이 생기면 ALRAM 램프가 점등되며 LCD에 에러 메세지가 출력됩니다.

5.1.1 장애 표시

| 장애 표시 | 문 제 / 해 결 |
| --- | --- |
| COVER OPEN | 프린터 커버가 열림. 커버를 닫으십시오. |
| HOME ERROR | 프린터 헤드의 위치가 바르지 못함 전원을 다시 켜십시오. |
| INSERT PAPER | 용지가 없음 용지를 삽입하십시오. |
| PAPER JAM | 용지 걸림 용지를 제거하고 새용지를 삽입하십시오. |
| BUFFER OVERFLOW | 프린터 버퍼의 사용량을 초과 오프라인을 누르십시오. |
| PARITY ERR | PARITY BIT ERROR 오프라인으로 변환합니다. |
| FONT ERROR | 문자체 초기화 장애 전원을 다시 켜십시오. |
| RAM ERROR | RAM 장애 전원을 다시 켜십시오. |
| EEPROM ERR | 제어판넬의 메뉴인식 장애 전원을 다시 켜십시오. |
| HEAD HOT WAIT | 헤드 과열 헤드의 열이 식을 때까지 사용을 중지하십시오. |

5.2 용지 걸림

용지가 걸리면 다음의 순서로 용지 걸림을 해결하십시오.

(1) 전원을 끄십시오.

(2) 프린터 커버를 여십시오.

(3) 트랙터 여십시오.

(4) 용지 선택 레버를 중앙에 위치시키십시오.

(5) 걸린 용지를 제거하십시오.

5.3 전원

전원을 켰을 때 전원 램프가 점등되지 않을 경우 다음의 순서로 확인하십시오.

(1) 전원을 끄고 전원 케이블이 연결되었는지 확인하십시오.

(2) 다른 용량의 전원에 연결되었는지 확인하십시오.

(3) 전원 케이블에 이상이 있으면 전원 케이블을 교체하십시오.

5.4 인쇄

5.4.1 출력이 안될 경우

(1) 프린터가 온라인 상태인지 확인하십시오.

(2) 프린터에 장애가 발생했는지 LCD와 LED를 확인하십시오.

(3) 전원이 꺼졌거나  통신 케이블이 연결되었는지 확인하십시오.

(4) 컴퓨터에 이상이 있는지 확인하십시오.

5.4.2 소음이 발생할 경우

리본 카셋트에 이상이 있는지 확인하십시오.

5.4.3 흐리게 인쇄할 경우

새로운 리본 카셋트로 교체하십시오.

6. 인터페이스

6.1 병렬 인터페이스(Parallel Interface)

6.1.1 입력 콘넥터

| 핀번호 | 신호 | 방향 | 핀번호 | 신호 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STROBE | IN | 19 | GND |  |
| 2 | DATA1 | IN | 20 | GND |  |
| 3 | DATA2 | IN | 21 | GND |  |
| 4 | DATA3 | IN | 22 | GND |  |
| 5 | DATA4 | IN | 23 | GND |  |
| 6 | DATA5 | IN | 24 | GND |  |
| 7 | DATA6 | IN | 25 | GND |  |
| 8 | DATA7 | IN | 26 | GND |  |
| 9 | DATA8 | OUT | 27 | GND |  |
| 10 | ACK | OUT | 28 | GND |  |
| 11 | BUSY | OUT | 29 | GND |  |
| 12 | PE | OUT | 30 | GND |  |
| 13 | SELECT | OUT | 31 | INITIAL | IN |
| 14 | AUTOFEED | IN | 32 | ERROR | OUT |
| 15 | NC |  | 33 | GND |  |
| 16 | GND |  | 34 | NC |  |
| 17 | CHASSIS GND |  | 35 | HIGH |  |
| 18 | +5V |  | 36 | SELECT IN | IN |

6.1.2 핀 배열 및 기능 설명

| 핀번호 | 신호 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STROBE | IN | 데이타가 입력되면HIGH에서LOW로 됩니다. |
| 2-9 | DATA1-DATA8 | IN | 8Bit의 데이타 신호 관련 Bit가 1일때 High이며 DATA1은 LSB, DATA8은 MSB입니다. |
| 10 | ACK | OUT | 프린터가 BUSY상태일 경우 이 신호가 출력으로 되는 상태입니다. LOW레벨에 있을때 DATA를 받을 준비가 되어있는 상태입니다. |
| 11 | BUSY | OUT | 프린터의 BUSY 상태를 나타내며 HIGH상태에서는 데이타를 받을 수 없습니다. |
| 12 | PE | OUT | 용지가 없을 때 HIGH가 됩니다. |
| 13 | SELECT | OUT | 프린터가 온라인 상태일 경우 HIGH, 오프라인일 때 LOW가됩니다. |
| 14 | AUTOFEED | IN | LOW 레벨에서 자동 개행을 실행합니다. |
| 15 | NC |  | 사용 안함 |
| 16 | GND |  | 접지 |
| 17 | F.GND |  | 본체 접지 |
| 18 | NC |  | 사용 안함 |
| 19-30 | GND |  | 접지 |
| 31 | INITIAL | IN | 프린터를 초기화 상태로 만듭니다. LOW 상태가 되면 프린터는 초기화 됩니다. |
| 32 | ERROR | OUT | 이 신호는 프린터 ERROR 상태가 되면 LOW로 됩니다. |
| 33 | GND |  | 접지 |
| 34 | NC |  | 사용 안함 |
| 35 | HIGH |  | +5V |
| 36 | NC |  | 사용 안함 |

6.2 직렬 인터페이스(Serial Interface)

6.2.1 입력 콘넥터

| 핀번호 | 신호 | 방향 | 핀번호 | 신호 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHASSIS GND |  | 14 | NC |  |
| 2 | TXD | OUT | 15 | NC |  |
| 3 | RXD | IN | 16 | NC |  |
| 4 | RTS | OUT | 17 | NC |  |
| 5 | CTS | IN | 18 | NC |  |
| 6 | DSR | IN | 19 | NC |  |
| 7 | SIGNAL GND |  | 20 | DTR | OUT |
| 8 | CD | IN | 21 | NC |  |
| 9 | NC |  | 22 | NC |  |
| 10 | NC |  | 23 | NC |  |
| 11 | SRTS | OUT | 24 | NC |  |
| 12 | NC |  | 25 | NC |  |
| 13 | NC |  |  |  |  |

- 프로토콜(Protocol)

다음의 프로토콜 중 하나의 프로토콜을 선택하여 사용합니다.

1. DTR

2. XON/XOFF I

3. XON/XOFF II

4. ETX/ACK

- 보오드 레이트(Baud Rate)

설정 상태에서 다음의 속도 중 하나를 선택하여 사용합니다.

1. 2400BPS(Bit/Sec)

2. 4800BPS(Bit/Sec)

3. 9600BPS(Bit/Sec)

4. 19200BPS(Bit/Sec)

5. 38400BPS(Bit/Sec)

6.2.2 핀 배열 및 기능설명

| 핀번호 | 신호 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHASSIS GND |  |  |
| 2 | TXD | OUT | (Transmit Data) XON/XOFF를 제어합니다. |
| 3 | RXD | IN | (Receive Data) 컴퓨터로부터의 테이타입력을 받습니다. |
| 4 | RTS | OUT | (Request To Send) Carrier를 송신토록 하는 신호입니다. |
| 5 | CTS | IN | (Clear To Send) 데이타 송신제어 신호입니다. |
| 6 | DSR(NC) | IN | (Data Set Ready) 데이타 송신제어 신호입니다. |
| 7 | SIGNAL GND |  |  |
| 8 | CD(NC) | IN | (Carrier Detect) Carrier의 검출 유무를 표시합니다. |
| 9-19 | NC |  |  |
| 20 | DTR | OUT | (Data Terminal Ready) 프린터의 Busy 상태를 나타냅니다. |
| 21-25 | NC | NC |  |

- 부록

7.1 명령어 요약(KS)

| Code | Function | Hex | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| BEL | 부저 | 07 | 37 |
| BS | 후퇴 | 08 | 37 |
| HT | 수평탭 | 09 | 37 |
| LF | 개행 | 0A | 37 |
| VT | 수직탭 | 0B | 37 |
| FF | 용지넘김 | 0C | 37 |
| CR | Carriage Return | 0D | 37 |
| SO | 가로2배 확대 설정 | 0E | 38 |
| SI | 축소문자 지정 | 0F | 38 |
| DC1 | 프린터의 선택상태 | 11 | 38 |
| DC2 | 축소문자 해제 | 12 | 38 |
| DC3 | 프린터 비 선택상태 | 13 | 38 |
| DC4 | 가로2배 확대 해제 | 14 | 38 |
| CAN | 데이타 취소 | 18 | 39 |
| DEL | 1문자 삭제 | 7F | 39 |
| ESC SO | 가로2배 확대 설정 | 1B 0E | 39 |
| ESC 1 | 1/72인치 Line Feed 설정 | 1B 31 | 39 |
| ESC 2 | n/60인치 Line Feed 설정 | 1B 32 | 39 |
| ESC 6 | 변형 확장 그래픽코드테이블 II지정 | 1B 36 | 39 |
| ESC 7 | 변형 확장 그래픽 코드테이블 I지정 | 1B 37 | 39 |
| ESC A n | n/60인치 Line Feed량 설정 | 1B 41 | 40 |
| ESC c n | 1/n인치 Line Feed량 설정 | 1B 63 | 40 |
| ESC e n | 1.5배 확대문자 지정 | 1B 65 | 40 |
| ESC h n | 한글/영문 설정 | 1B 68 | 40 |
| ESC i n | 구분지정 세로2배 확대 | 1B 69 | 40 |
| ESC j n | 회전모드 선택 | 1B 6A | 41 |
| ESC m n | 한글문자체 선택 | 1B 6D | 41 |
| ESCnp1 p2 d1...dk | 24핀 비트이미지 선택 | 1B 6E | 41 |
| ESC q n | 문자간격 | 1B 71 | 41 |
| ESC r n | 역상인자 설정/해제 | 1B 72 | 41 |
| ESC t n1 n2 n3 | 영문기준 인자위치 지정 | 1B 74 | 42 |
| ESC u n | n/120인치 개행량 설정 | 1B 75 | 42 |
| ESC v n | 괘선 접속 선택 | 1B 76 | 42 |
| ESC w n | 비트 마스크 | 1B 77 | 42 |
| ESC y n | 세로2배 확대 선택 | 1B 79 | 42 |
| ESC z n | 그물체 선택 | 1B 7A | 42 |

7.2 명령어 요약(KSSM)

| Code | Function | Hex | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| BEL | 부저 | 07 | 43 |
| BS | 후퇴 | 08 | 43 |
| HT | 수평탭 | 09 | 43 |
| LF | 개행 | 0A | 43 |
| VT | 수직탭 | 0B | 43 |
| FF | 용지넘김 | 0C | 43 |
| CR | Carriage Return | 0D | 44 |
| SO | 가로2배 확대 설정 | 0E | 44 |
| SI | 축소문자 지정 | 0F | 44 |
| DC1 | 프린터의 선택상태 | 11 | 44 |
| DC2 | 축소문자 해제 | 12 | 44 |
| DC3 | 프린터 비선택상태 | 13 | 44 |
| DC4 | 가로2배 확대 해제 | 14 | 45 |
| CAN | 데이타 취소 | 24 | 45 |
| DEL | 1문자 삭제 | 7F | 45 |
| ESC SO | 가로2배 확대 설정 | 1B 0E | 45 |
| ESC SI | 축소문자 설정 | 1B 0F | 45 |
| ESC SP n | 문자간 스페이스량 설정 | 1B 20 | 45 |
| ESC ! n | 일괄지정 | 1B 21 | 45 |
| ESC # | MSB 제어 해제 | 1B 23 | 46 |
| ESC $ n1 n2 | 절대 인자위치 지정 | 1B 24 | 46 |
| ESC % n | 다운로드 문자 설정/해제 | 1B 25 | 46 |
| ESC&NULL n m [a0] | 다운로드 문자정의 | 1B 26 | 46 |
| ESC(X n1 n2 a1... | 문자 그라운드 선택 | 1B 28 | 46 |
| ESC*m n1 n2 d1... | 비트이미지 선택 | 1B 2A | 47 |
| ESC - n | 밑줄문자 설정/해제 | 1B 2D | 48 |
| ESC / m | VFU 채널선택 | 1B 2F | 48 |
| ESC 0 | 1/8인치 Line Feed량 설정 | 1B 30 | 48 |
| ESC 1 | 17/180인치 Line Feed량 설정 | 1B 31 | 48 |
| ESC 2 | 1/6인치 Line Feed량 설정 | 1B 32 | 48 |
| ESC 3 | n/180인치 Line Feed량 설정 | 1B 33 | 48 |
| ESC 4 | 이탤릭 설정 | 1B 34 | 48 |
| ESC 5 | 이탤릭 해제 | 1B 35 | 49 |
| ESC 6 | 상위측 Control Code 해제 | 1B 36 | 49 |
| ESC 7 | 상위측 Control Code 설정 | 1B 37 | 49 |
| ESC : NULL n NULL | 문자 세트 복사 | 1B 3A | 49 |
| ESC < | 헤드 복귀 | 1B 3C | 49 |
| ESC = | MSB 0지정 | 1B 3D | 49 |
| ESC > | MSB 1 지정 | 1B 3E | 49 |
| ESC ? n m | 비트이미지 변환 | 1B 3F | 50 |
| ESC @ | 초기화 | 1B 40 | 50 |
| ESC A n | n/60인치 Line Feed량 설정 | 1B 41 | 50 |
| ESC B n1 n2...nk | 수평탭 위치 설정 | 1B 42 | 50 |
| ESC C n | 라인단위 페이지 길이설정 | 1B 43 | 50 |
| ESCDn1....nk NULL | 수평탭 위치 설정 | 1B 44 | 50 |
| ESC E | 강조문자 설정 | 1B 45 | 51 |
| ESC F | 강조문자 해제 | 1B 46 | 51 |
| ESC G | 이중문자 설정 | 1B 47 | 51 |
| ESC H | 이중문자 해제 | 1B 48 | 51 |
| ESC J | n/180인치 순방향 용지전송 | 1B 4A | 51 |
| ESCKn1 n2 d1...dk | 8도트 단밀도 비트이미지 | 1B 4B | 51 |
| ESCLn1 n2 d1...dk | 8도트 배밀도 비트이미지 | 1B 4C | 52 |
| ESC M | 12CP 설정 | 1B 4D | 52 |
| ESC N n | 절취선 이동 | 1B 4E | 52 |
| ESC O | 절취선 이동 해제 | 1B 4F | 52 |
| ESC P | 10 CPI 설정 | 1B 50 | 52 |
| ESC Q n | 우측여백 설정 | 1B 51 | 52 |
| ESC R | 국제 문자 선택 | 1B 52 | 53 |
| ESC S n | 위/아래 첨자 지정 | 1B 53 | 53 |
| ESC T | 위/아래 첨자 해제 | 1B 54 | 53 |
| ESC U | 인쇄 방향 선택 | 1B 55 | 53 |
| ESC W | 가로2배 확대 설정/해제 | 1B 57 | 53 |
| ESCYn1 n2 d1...dk | 8도트 배밀도 비트이미지 | 1B 59 | 53 |
| ESCZn1 n2 d1...dk | 8도트 4배밀도 비트이미지 | 1B 5A | 53 |
| ESC \ n1 n2 | 상대위치 지정 | 1B 5C | 54 |
| ESC a n | 위치 정렬 선택 | 1B 61 | 54 |
| ESC b m n1...nk | VFU탭 위치 설정 | 1B 62 | 54 |
| ESC d n | Autowrap설정/해제 | 1B 64 | 54 |
| ESC g | 15CPI 설정 | 1B 65 | 54 |
| ESC j n | n/180인치 역방향 Line Feed | 1B 6A | 55 |
| ESC k n | 영문 문자체 선택 | 1B 6B | 55 |
| ESC l n | 좌측여백 설정 | 1B 6C | 55 |
| ESC p n | Proportional문자체 설정/해제 | 1B 70 | 55 |
| ESC q n | 문자 스타일 선택 | 1B 71 | 55 |
| ESC t n | 문자 코드표 선택 | 1B 74 | 56 |
| ESC w n | 세로2배 확대 지정/해제 | 1B 77 | 56 |
| ESC x n | 문자 품위 선택 | 1B 78 | 56 |
| FS SO | 자동 가로2배 확대설정 | 1C 0E | 56 |
| FS SI | 반각문자 설정 | 1C 0F | 56 |
| FS DC2 | 반각문자 해제 | 1C 12 | 56 |
| FS DC4 | 자동해제 가로2배 확대 해제 | 1C 14 | 57 |
| FS ! n | 한글(한자) 일괄지정 | 1C 21 | 57 |
| FS $ n | 절대인자 위치지정 | 1C 24 | 57 |
| FS & | 한글(한자) 모드 설정 | 1C 26 | 57 |
| FS - n | 밑줄문자 설정/해제 | 1C 2D | 58 |
| FS . | 한글(한자) 모드 해제 | 1C 2E | 58 |
| FS 2 | 사용자 정의 | 1C 32 | 58 |
| FS D d1 d2 | 반자 세로쓰기 2문자 설정 | 1C 44 | 58 |
| FS J | 세로쓰기 설정 | 1C 4A | 58 |
| FS K | 가로쓰기 설정 | 1C 4B | 58 |
| FS M n1 n2 | M-byte한글 코드선택 | 1C 4D | 59 |
| FS S n1 n2 | 전자문자 스페이스량 설정 | 1C 53 | 59 |
| FS T n1 n2 | 반자문자 스페이스량 설정 | 1C 54 | 59 |
| FS U | 반자 스페이스량 보상 | 1C 55 | 59 |
| FS V | 반자 스페이스량 보상 해제 | 1C 56 | 59 |
| FS W n | 4배각 설정/해제 | 1C 57 | 59 |
| FS X n | 한글(한자)상하부분 2배확대 | 1C 58 | 60 |
| FS a n | 영문모드 설정 | 1C 61 | 60 |
| FS k n | 한글(한자)문자체 설정 | 1C 6B | 60 |
| FS r n | 1/4 문자설정 | 1C 72 | 60 |
| FS t n | 한글 코드테이블 선택 | 1C 74 | 60 |
| FS v | 괘선접속 설정/해제 | 1C 76 | 60 |
| FS x n | 고속인자 설정/해제 | 1C 78 | 61 |

- 문자코드 정의

# Text boxes

㈜ 한화 데이터 시스템

BP-3200 & C-630

사용자 설명서 (User’s Manual)

Stacker

Tab

전원

ALARM

용지선택

배출방향

온라인

급지/배지

개행/페이지

저장

GAP

◀

▶

▲

▼

FIELD MENU

수 신

ON LINE

PARK/LOAD LINE

LF/FF

QUIET

MENU

FONT

PAPER PATH

ON LINE

PAPER

POWER

SW1

SW3

SW2

SW4

LED1W1

LED3W1

LED2W1

LED4W1

문자테이블 리스트

<TABLE2> KS 그래픽 코드표

<TABLE1> KS 이태릭 코드표

<TABLE 3> 2byte 완성 특수문자 및 한글 한자 코드표