Technical data:

Shredder type:				cross-cut

Feed opening:		                  	225 mm  / 122 mm

Performance:				8* / 1 CD / 1 credit card

Cutting width:				4x30mm

Volume for shreds:			22l

Power voltage:				230 V / 50 Hz

Power consumption:			0,6 A

Dimensions (HxWxD) 			555x345x269 mm

Net weight: 				9,2 kg

Gross weight:				10 kg

* papier 70g/m²

08.11.2010

dystrybutor: OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl

12

Instrukcja obsługi niszczarki

CS 2208 AF

Declaration of Conformity Deklaracja Zgodności OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi: 2006/95/WE; 2004/108/WE EN 60950-1 :2006+A1:2009; PN- EN 55014-1:2007; PN-CISPR 16-1:1997; PN-CISPR 16- 2 : 1999 Name/ Nazwa : OPUS Sp. z o. o. Address/ Adres : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Type of the machine / typ : Niszczarka / Shredder Model No / model : CS 2208 AF POLAND / Polska ………………………………… (Place / Kraj) (Signature / podpis) 22.07.2010 Krystian Nawrat (Date / Data) (Full Name/ Imię i Nazwisko)

Zasady bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować 
i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.

- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V/50Hz.

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem.

- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych.

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.

- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.

- Urządzenie należy całkowicie wyłączyć z sieci po zakończeniu pracy lub gdy jest przenoszone

- Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z gniazda zasilającego 230V/50Hz.

- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem  dzieci.

- UWAGA! Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp.

- Należy zachować szczególną ostrożność sięgając w obszar szczeliny podawczej.

- W przypadku przegrzania urządzenia należy natychmiast wyłączyć niszczarkę z prądu.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na niszczarkę!

- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy  w pomieszczeniach zamkniętych, 
w temperaturze powyżej 8°C.

- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.

- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona.

Zalecenia producenta:

- Niszczarka służy do niszczenia papieru oraz kart kredytowych. Nie wolno używać urządzenia do niszczenia innych materiałów.

- Wyłącznik niszczarki powinien znajdować się w pozycji „0” w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

- Należy pamiętać o opróżnianiu kosza na ścinki.

- Przed niszczeniem dokumentów należy usunąć z kartek spinacze biurowe.

- Niszczarka może pracować tylko z koszem będącym w zestawie.

- W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania i niezawodnego funkcjonowania nie należy niszczyć jednorazowo więcej niż 8 kartek papieru (70g/m²). Nie wolno niszczyć miękkiej folii PCV, papieru nabłyszczanego, składanki komputerowej ani kartonu – może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.

UWAGA!  Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić  do utraty gwarancji

Possible malfunctions

| Malfunction | Cause | Remedy |
| --- | --- | --- |
| Machine does not start after inserting paper into the slot | 1. Machine is not plug in properly 2. Pages to be shred are too soft 3. Overheating 4. Paper jam 5. The basket is not installed properly | Plug the machine in correctly Fold pages or insert more paper into the feed opening turn off the shredder, wait about 30 min and turn the machine on once again Remove stuck paper 5. Install shred bin correctly |
| Machine does not stop after shredding | Photo cell in the entry is covered by paper scraps | Clean the photo cell |
| The shredder operates too loudly | Machine is not placed on sturdy and level floor | Place the machine on study and level surface |
| The shredder does not operate correctly | Too many pages inserted into the feed opening Too big paper format Paper is not inserted in the centre of feed opening | Reduce number of pages inserted to the slot at one time Press REV button to remove paper and insert folded pages once again Insert paper in the middle of the feed opening |

If  none above mentioned methods solve problems, unplug the shredder from the mains socket and contact the service team

10

Obsługa niszczarki:

### Urządzenie należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

### Przed podłączeniem do sieci, należy upewnić się, że przełącznik główny znajduję się 
w pozycji „0”.

### Ustaw główny przełącznik w pozycji „I” → zapala się zielona dioda gotowości do pracy.

### Włóż papier do szczeliny podawczej. UWAGA! Papier należy wprowadzać 
w środek szczeliny, po wprowadzeniu papieru niszczarka automatycznie rozpoczyna pracę. Max szerokość papieru to 225mm. Jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. Jednorazowo można niszczyć do 8 kartek papieru 70 g/m²

- Urządzenie posiada automatyczny podajnik.  Unieś pokrywę i umieść na niej papier przeznaczony do niszczenia a przełącznik ustaw w pozycji „FWD”.

- Jeśli temperatura silnika będzie za wysoka, niszczarka automatycznie wyłączy się. Zapali się czerwona lampka. Urządzenie będzie zdolne do dalszej pracy po schłodzeniu się silnika.

### Urządzenie niszczy także karty kredytowe. Jednorazowo można niszczyć 1  kartę kredytową. Nie można jednocześnie niszczyć papieru i karty kredytowej.

### Po zakończeniu niszczenia, należy ustawić główny przełącznik w pozycji „O”

- W przypadku zacięcia papieru należy wyciągnąć papier lub wcisnąć przycisk „REV” aby wyciągnąć zacięty papier → jeśli nie rozwiąże to problemu, należy wyłączyć urządzenie z zasilania i skontaktować się z punktem serwisowym

# Czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia niszczarki należy upewnić się, że włącznik główny znajduje się w pozycji „0”, a wtyczka jest wyciągnięta z gniazda zasilającego.

- Kiedy kosz jest przepełniony, należy wyciągnąć go z urządzenia w celu opróżnienia ze ścinków. Przepełniony kosz może powodować problemy z wprowadzaniem kartek do szczeliny podawczej. Należy regularnie opróżniać kosz na ścinki.

- Czyszczenie obudowy – zabrudzoną obudowę należy przetrzeć  miękką ściereczką nasączoną wodą lub delikatnym detergentem. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używać benzenu, alkoholu, rozpuszczalnika do farb  czy benzyny – użycie tych środków może spowodować trwałe zniszczenie obudowy

# Konserwacja:

- Przed przystąpieniem do konserwacji niszczarki należy odłączyć urządzenie od prądu!

- Regularne oliwienie noży tnących zapobiega zmniejszeniu wydajności, podwyższeniu głośności oraz znacznie wydłuża sprawność niszczarki

- Noże tnące powinno się smarować specjalnym olejem (znajdujących się w ofercie OPUS), po kilkukrotnym  opróżnieniu kosza (worka) na ścinki. Wystarczy kilka kartek papieru zwilżyć olejem, a następnie poddać je zniszczeniu w taki sposób aby olej został rozprowadzony na całej powierzchni noży tnących

3

Możliwe nieprawidłowości działania:

| Niesprawność | Przyczyna | Środek zaradczy |
| --- | --- | --- |
| Po włożeniu papieru do szczeliny, niszczarka nie rozpoczyna pracy | 1. Niszczarka nie jest prawidłowo podłączona do sieci 2. Kartki przeznaczone do niszczenia są zbyt cienkie 3. Przegrzanie silnika 4. Zacięcie papieru 5. Kosz nie jest całkowicie wsunięty | 1. Podłącz urządzenie do sieci w prawidłowy sposób. 2. Złóż kartkę lub włóż więcej papieru i ponownie włóż do szczeliny 3. Wyłączyć niszczarkę, odczekać 30 minut i ponownie włączyć urządzenie. 4. Usunąć zacięty papier ze szczeliny Dosunąć kosz |
| Urządzenie nie przestaje pracować po zakończeniu niszczenia | Czujnik w szczelinie podawczej jest pokryty resztkami papieru. | Należy wyczyścić czujnik. |
| Niszczarka pracuje zbyt głośno | Niszczarka jest ustawiona na nierównej powierzchni | Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni. |
| Niszczarka pracuje nieprawidłowo | 1. Zbyt dużo kartek zostało włożonych do szczeliny podawczej 2. Papier ma większe wymiary od szczeliny podawczej Papier nie został włożony w środek szczeliny podawczej | 1. Zmniejsz ilość niszczonych jednorazowo kartek 2. Wciśnij przycisk REV, aby wyciągnąć papier, a następnie włóż kartki ponownie do szczeliny. Jeśli kartki, które chcemy zniszczyć są szersze, należy je przyciąć lub złożyć do odpowiedniego rozmiaru. 3. Włóż papier w środek szczeliny podawczej |

Jeśli pojawią się inne problemy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i skontaktować się z serwisem.

4

Operation:

### Machine should be placed on sturdy and level surface

- Before plugging in the machine, ensure that the main switch is in “0” position

- Set the main switch in „I” position → stand-by light turns on

- Insert paper into the feed opening. NOTE! Paper should be put in the middle of the slot. The machine starts automatically after inserting the paper. Max paper width is 225mm. If the pages are wider, cut or fold them to smaller format. Shredder capacity is 8 sheets of 70 g/m² paper

- The machine is equipped with automatic feeder. Put up a cover and place on it paper which You want to shred. Set the button to “FWD” position.

### If the machine’s motor temperature is to high it will be turned off automatically. The red light will be turned on. The shredder will continue to work after the temperature low down.

- The shredder also shreds credit cards. Max shred capacity is one credit card. The machine cannot shred the paper and credit card in the same time.

### Set the main switch in „0” position when shredding is finished

- If too many pages of paper is inserted into the slot, it may cause paper jam inside the cutting blades. Pull out stuck paper or press “REV” switch to remove stuck paper from the slot. If it will not solve the problem, contact service team

Cleaning

- Before clearing the shredder ensure that the main switch is set in “0” position and the machine is unplugged from the mains socket

- When the shred bin is overfilled, it may cause problems with putting paper into the feed opening. Pull the bin out, remove shreds and install the basket in the shredder.

- Cleaning of the housing – wipe the cover of the shredder with gentile detergent or wet piece of clothing. Do not put machine into the water. Do not wipe the unit with benzene, alcohol or solvents → they can cause durable cover damage

# Maintenance

- Before maintaining the shredder, ensure that the machine is unplugged from the mains socket

- To prevent  reduction of efficiency and increase of sound level as well as to prolong machine lifespan, it is necessary to oil cutting blades regularly.

- After filling the waste bin for several times., the blades should be greased with special oil (provided by OPUS). Put the oil on few pieces of paper and shred them so that the oil was spread on the whole cutting mechanism

9

Declaration of Conformity Deklaracja Zgodności OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi: 2006/95/WE; 2004/108/WE EN 60950-1 :2006+A1:2009; PN- EN 55014-1:2007; PN-CISPR 16-1:1997; PN-CISPR 16- 2 : 1999 Name/ Nazwa : OPUS Sp. z o. o. Address/ Adres : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Type of the machine / typ : Niszczarka / Shredder Model No / model : CS 2208 AF POLAND / Polska ………………………………… (Place / Kraj) (Signature / podpis) 22.07.2010 Krystian Nawrat (Date / Data) (Full Name/ Imię i Nazwisko)

Safety precautions:

- Before putting the machine into operation please read the safety precautions, manufacturer recommendation and the operation manual. The operation manual should be easily available at any time for the operator.

- Use the machine only according to its destination!

- The machine should be installed on a sturdy and level surface near the 230V socket

- The machine should be protected against moisture and dust

- Do not place the machine near the heating units or ventilation units

- The machine should not be used in vicinity of inflammable liquids or gases

- The supplying cable should be protected against any damage, must not be used to pull the machine or to remove plug from a socket

- During a long standstill or before replacing the machine, unplug the machine from the socket

- The machine is turned off completely after removing the plug from a socket

- The machine should be kept away from children’s reach

- Danger! Machine contains rotary elements. Be careful with long  hair,  loose jewellery, ties and other loose pieces of clothing – they can become entangled in cutting head.

- Be careful when reaching the feeding slot

- In case of overheating, turn off the shredder immediately!

- Do not put any heavy objects on the device!

- It is necessary to check and supervise if the machine operates correctly. In case of any malfunctions it is required to contact service point.

- The machine must not be located outside, should be operated in room temperature higher than +8°C

- Before removing any cover from the machine, unplug the machine from the socket

- Using inappropriate lubricants causes fire hazard!

- The machine should be operated according to general safety rules.

Any repairs can be conducted only by authorised staff.

Recommendations

- The machine is designed to shred paper, plastic cards. Do not shred other materials!

- During long standstill, the main switch should be set in “0” position

- Clean up the waste bin frequently

- Remove paper clips before shredding

- The shredder can be operated only with paper bin included

- To ensure long and faultless utilisation of the machine do not shred more than 8 sheets of 70g/m² at one time. Do not shred computer printout, PVC foil, coated paper or cardboard – it can cause damage of cutting mechanism

NOTE! Not complying with the recommendations above can result with warranty void.

8

Dane techniczne:

Typ niszczarki:				cross-cut

Szerokość szczeliny podawczej:                  	225mm / 122 mm

Max ilość niszczonych kartek:		8* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa

Szerokość  cięcia:			4x30mm

Pojemność kosza:			22l

Prędkość niszczenia:			1,8 m/min

Zasilanie:				230 V / 50 Hz

Natężenie prądu:				0,6  A

Wymiary (WxSxG) 			555x345x269 mm

Ciężar netto: 				9,2 kg

Ciężar brutto:				10 kg

* papier 70 g/m²

8.11.2010

dystrybutor: OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl

6

User’s guide

CS 2208AF

7