ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Projeto: SALA DA CIDADANIA DE URUÇUÍ-PI

Localização: PISTA DE POUSO

1.0   GENERALIDADES

  - O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Secretaria e da autorização pelo fiscal da obra,através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE OBRAS;

1.02-   No decorrer da execução dos serviços,a contratada deverá obedecer,com rigor,às especificações e aos projetos,sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados,sem direitos a qualquer indenização;

1.03-    Durante a execução dos serviços,a contratada poderá utilizar as dependências da unidade escolar como depósito,almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro de obras,desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já executados;

  - Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados etc., como masseiras;

  - A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de triagem da Secretaria da Educação, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de reaproveitamento;

  - A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da unidade escolar, todo o material proveniente das demolições executadas e da limpeza do terreno e da obra;

  - Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade;

  - A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a aprovação,por escrito,da fiscalização;

  - Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como similar,um material de igual ou superior qualidade.A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização;

  - Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da obra,tais como:matérias,mão-de-obra,obrigações sócias e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;

  - A liberação de fatura, por parte da fiscalização,se dará  em até 07 (sete) dias após sua entrada,através de protocolo,na Gerência de Arquitetura e Engenharia;

  - O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos serviços executados.A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não são,necessariamente,os previstos na planilha orçamentária original;

  - Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de escolas,deverá vir uma planilha geral e uma por escola) e um mínimo de 06 (seis) fotografias,capazes de retratar o estágio dos serviços naquele momento,bem como a via da contratante,da ART da obra no CREA-PI;

  - O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de identificação da obra (1,01),conforme modelo padrão,fornecido pela Secretaria;

  - O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria ,bem como ao recebimento da obra por parte da fiscalização;

  - Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas,hidráulicas e sanitárias,de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores,posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento destas instalações;

  - Ao testar que todos os serviços serão executados de acordo com os projetos e especificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Recebimento Provisório da Obra;

  - O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90(noventa) dias após a data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido a título de caução;

  - A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

  - Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordinários quando autorizados,por escrito,pela fiscalização;

  - Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços de modo que os preços também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediência.A esta especificação geral,integra-se como anexo uma especificação para cada unidade escolar,em que o orçamentista dirá o local onde serão realizados os serviços,em função dos quantitativos por ele levantados.

- DISPOSIÇÃO PRELIMINARES

2.01- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,00X 1,5 )

De acordo com o modelo fornecido pela Gerência de Arquitetura e Engenharia da SEAD;

2.02- LOCAÇÃO DA OBRA:

A empreiteira procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos,dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

A obra deverá ser locada após a limpeza e reegularização do terreno.

A locação constituirá de marcações, através de fixação de pregos em gabaritos de madeiras,dos alinhamentos com indicação suplementar à tinta para facilitar a visualização.

A marcação será feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro será de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Em caso de inexistência de meio-fio, deverão ser obedecidos os níveis indicados no projeto fixando previamente o RN geral a obedecer.

O CONSTRUTOR procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos,dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância entre as reais condições constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto,a ocorrência será objeto de comunicação,por escrito,à fiscalização,a quem competirá deliberar a respeito.

3.0- SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.01-DEMOLIÇÃO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste na retirada de argamassa de revestimento até a completa e perfeita exposição da alvenaria.Fica proibido a prática de demolição com o objetivo de evitar o emprego do chapisco de aderência;

3.02- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO(CASO EXITA):

Este serviço consiste na demolição e retirada de toda alvenaria de tijolo cerâmica, sem reaproveitamento dos tijolos,que esteja comprometida ou que venha a ser substituída.

3.03- DEMOLIÇÃO DE COBERTURA(CASO EXISTA):

Este serviço consiste na demolição e retirada de toda ou parte da cobertura, sem reaproveitamento,que esteja comprometida ou que venha a ser substituída.

3.04- DEMOLIÇÃO DE AZULEJO(CASO EXISTA):

Este serviço envolve a retirada de qualquer revestimento cerâmico sobre alvenaria,inclusive da argamassa de assentamento,até a completa e perfeita exposição da alvenaria.Fica proibido a prática de demolição incompleta com o objetivo de evitar o emprego do chapisco de aderência;

3.05- DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO VAZADO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste na demolição e retirada do elemento vazado que esteja comprometendo ou que venha a a ser substituído.

3.06- DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste na demolição do forro de gesso das áreas onde o forro existente se encontra em condições ruins,necessitando de substituição.

3.07- DEMOLIÇÃO DE CALÇADACASO EXISTA):

Este serviço consiste na demolição da calçada em torno do prédio onde a mesma se encontra em condições ruins.

3.08- DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste na retirada do contra-piso de concreto ou tijolo,sobre o qual se assentará o piso de acabamento,até a exposição do aterro;

3.09- DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste,tão somente,na retirada da argamassa de cimento e areia usada como piso de acabamento;

3.10- RETIRADA DE TESOURAS(CASO EXISTA):

Este serviço na retirada de tesouras danificadas,sem o aproveitamento do material expurgado,com o objetivo de trocá-la ou acessar outras peças;

3.11- DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste,tão somente, na retirada das peças de mosaico,cerâmica vermelha,cerâmica esmaltada ou de qualquer pedra usada como piso de acabamento,inclusive da sua argamassa,até a completa e perfeita exposição do contra-piso;

3.12- DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO/CERÂMICO/CIMENTADO(CASO EXISTA):

Este serviço consiste,tão somente, na retirada do piso existente,sobre o qual se assentará o piso de acabamento,até a exposição do aterro;

3.13- REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIA(CASO EXISTA):

Este serviço consiste na remoção de qualquer tipo de louça dos banheiros que se encontram em condições inadequadas para uso;

3.14- ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO:

Este serviço consiste na colocação de areia fina nos caixões formados pelas contenções.Neste processo,o material deve ser colocado em camadas não superiores a 25cm,abundantemente molhadas e socadas a cada camada,com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o compromnetimento do piso;

3.15- BOTA FORA:

Este serviço consiste na remoção de todos os entulhos e materiais inservíveis resultantes de ampliação do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido definitivamente por caminhões;

3.16- ESCAVAÇÃO MANUAL:

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno,com a utilização de ferramentas manuais.No caso de cavas para fundação corrida,não será permita largura inferior a 40cm, e profundidade inferior a 60 cm. No caso das fundações de pilares,não será permitida profundidade inferior a 80 cm e largura de 70 cm.

3.17- ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:

Este serviço consiste no enchimento das cavas,abertas para fundação corrida,com pedras ditas de mão,suficientemente resistentes,envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4. As pedras ao serem jogadas na cava,devem ser apiloadas antes do lançamento de argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno;

3.18- ALVENARIA DE AMASSAMENTO COM TIJOLOS MACIÇOS:

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos maciços na largura de 20 cm assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa,no traço 1:4,na altura definida pelas construções adjacentes;

4.0- VEDAÇÃO:

4.01-ELEMENTO VAZADO 50cm X 50cm X 10cm(CASO EXISTA)

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia grossa que devem ter bom acabamento (boa vibração) e boa resistência,assentadas com argamassa de cimento e areia grossa,no traço 1:4.As peças deverão ser devidamente niveladas e aprumadas e as juntas serão uniformes e regulares,com espessuras de 5cm. Afim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificação das peças,cuidar-se-á de remover antes do seu endurecimento- toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos elementos vazados ou extravasar das juntas.

4.02- CONCRETO ARMADO:

Correrá por conta do Executante a realização de todos os escoramentos julgados necessários.

A execução das estruturas implicará na responsabilidade integral da construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado deverá satisfazer as condições previstas em projeto (Fck, “slumps”,etc.),bem como a forma de aplicação estabelecida nas Normas Brasileiras.

As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, balancins,etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamento das armaduras.

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma,obedecendo-se para isso, a distância mínima prevista pela ABNT  NBRR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverão estar razoavelmente limpas,evitando-se excessiva oxidação das mesmas.

O cimento será obrigatoriamente medido em peso,não sendo permitida sua medição em volume.

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da ABNT  NBRR-7190.

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas peças de grandes vãos,sujeitas a deformações,as formas deverão ser dotadas da contra-flecha necessária.

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes,destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da armadura.

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos,sendo preferível o emprego de andaimes mecânicos.

Os aditivos com finalidade de modificação das condições de pega,endurecimento, resistência,trabalhabilidade,durabilidade e permeabilidade do concreto,poderão ser usados,de acordo com as recomendações do fabricante,que devem ser idôneos e com comprovada qualificação,sendo obrigatórias as indicações de marca,procedência, e composição.

O traço do concreto será função da dosagem experimental (racional),na forma preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1,de maneira que se obtenha,com os materiais disponíveis,um concreto que satisfaça as exigências do projeto a que se destina (fck).

Execução:

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. Não será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou  de borracha maciça.

No bombeamento de concreto deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo deverá ser,no mínimo,três vezes o diâmetro máximo do agregado.

O transporte do concreto não deve ser exceder ao tempo máximo permitido para seu lançamento.

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2m.Para evitar segregação em queda livres maiores que a mencionada,utilizar-se-ão calhas apropriadas. No caso de peças estreitas e altas,o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2m,com concentração de ferragem e de difícil lançamento,além dos cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura,feita com o mesmo traço do concreto vaoi ser utilizado,evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedra”.

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento de concreto e o seu lançamento não deverá exceder a 1(uma) hora. Quando do uso de aditivos retardatores de peça o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo.

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega.

Não será permitido o uso do concreto misturado.

Não será permitido o adensamento manual.

Serão adotados devidas precauções para evitar vibração de armadura,de modo a não formar os vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.

Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente.A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. A vibração deverá ser feita a uma profundidade não superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terão espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha. As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos,ao invés de períodos longos num único ponto ou pontos distantes. A vibração próxima às formas (menos de 100mm) deverá ser evitada no caso do vibrador de imersão.

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou  imprevistas. A junta formada,denominada fria,deve-se cuidar para que não coincida com os planos de cisalhamento.

Quando não houver especificação em contrário,as juntas em vigas serão preferencialmente,em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais).

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão,não sendo permitidas juntas próximas aos apoios.

Na ocorrência de juntas em lajes,a concretagem deverá atingir o terço médio do maior vão,localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado.

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada deverá ser limpa, e saturada com jatos d’água.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto,a aplicação deverá se iniciar tão longo termine a pega e continuar por um período mínimo de 7(sete) dias .

Quando o processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem,de areia ou qualquer outro material adequado,esta deverá ser mantida permanentemente molhada e com uma espessura mínima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d’água,a temperatura,deverá ser mantida entre 38° C e 66° C, por um período de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas deverá obedecer à ABNT NBR-6118,considerando os seguintes prazos:

Faces laterais:3 dias;

Faces inferiores: 14 dias;

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva,com especiais cuidados para as peças em balanço.

A posição das formas- prumo e nivelo – será objeto de verificação permanente,especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária,a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas,escoras,etc.

4.03- CONCRETO CICLÓPICO:

Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação do pórtico de concreto armado na entrada da escola como também para todos os pilares existentes na obra.Entende-se por concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples (no caso específico com fck= 9MPa), preparado a parte,cujo volume,por ocasião do lançamento,será progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As pedras-de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados,de modo a não permanecerem apertadas entre si.

4.04- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS:

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados.Todos os tijolos devem ser resistentes e bem assentados,isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serão ligeiramente molhados,antes da colocação.

Para assentamento dos tijolos serão utilizados argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.

As fiadas serão niveladas,alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão espessura máxima de 15mm. Admitindo-se um máximo de 25mm.

As alvenarias recém concluídas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas.

Não será permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das paredes.

Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos e superfícies de concreto,estas serão chapiscadas.

Lateralmente,junto aos pilares as alvenarias serão amarradas com ferro de espera previamente fincados.

Os vão de portas e janelas levarão vergas de concreto armado,com traspasse mínimo de ¼ do vão,para cada lado.

As paredes de vedação,sem função estrutural,sofrerão um aperto contra as vigas ou lajes através da fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente,aperto este a ocorrer 8 dias após a conclusão de cada trecho da parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos,não apertados na parte superior,receberão percintas de concreto armado,como respaldo.

Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados ao fio de prumo.As fiadas serão perfeitamente retas e niveladas, a nível de bolha. Os elementos vazados serão pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas dimensões definidas no projeto ou de acordo com a orientação da fiscalização.

Os serviços serão pagos pela medida da área de alvenaria,ou painel. Descontar apenas a área que exceder, em cada vão,a 2m² .Vãos com área igual ou menor que 2m² não serão descontados bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusive na alvenaria.

4.05- LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (e=12 cm):

Este serviço consiste na execução de lajes tio volterrana, para forro,com trilhos e lajotas pré-moldadas,sobre a qual se assentará uma camada de concreto armado fck 20MPa com 2,inter eixo 38 cm,com escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa.

5.0-COBERTURA:

5.01-MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÃMICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecerá,no que for aplicável ao caso,às seguintes normas:

NBR-6120- Cargas para cálculo de Estruturas de Edificações (NB-5/78)

NBR-7190- Cálculo e execução de estruturas de madeira (BB-11/51)

A execução da cobertura-estrutura e telhamento -obedecerá aos desenhos fornecidos pela SEED-PI.

As inclinações recomendadas para as coberturas são as seguintes:

Chapas de aço ou alumínio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marsella de 50% a 100%

As estruturas de madeira serão executadas,de preferência,em Pau d’arco,sem brancos,trincas,fissuras ou rachaduras que comprometem a estabilidade e durabilidade das peças.

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus,tomando-se de fazê-las trabalhar à compressão e não a tração,e posicionando –as próximas aos apoios.

Deverão ser observados as seguintes distâncias entre as peças:

Ripas-Distância máxima,de eixo a eixo ,de 0,25m (telha cerâmica canal ou colonial) e de 0,30m (telha Marselha).

Caibros-Distância máxima,de eixo a eixo,de 0,50m (telha cerâmica).

Linhas-Distância máxima,de eixo a eixo,de 4,00m (telha cerâmica).

5.02-TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO:

Neste serviço,todas as peças da estrutura de madeira receberão tratamento imunizante com uma solução de CARBOLINEUM e ÓLEO QUEIMADO, na proporção de 1:5,à qual se adicionará tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira,dando assim um aspecto de pintura.Este serviço deve ser executado observando os seguintes detalhes:

As peças devem ser pintadas nas quatro faces;

Se o piso da unidade for demolido,a pintura deve proceder ao piso bruto;

Se o piso da unidade não for ser demolido,deve-se protegê-lo com lona ou com uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltração para o piso;

Em qualquer caso,evitar ao máximo o escorrimento da solução pelas paredes,seja qual for o estado:nua,chapiscada,rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer,  qualquer procedimento ou serviço sé se dará após o completo desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do início da aplicação,seja feita uma experiência aplicando a solução (já misturada ao xadrez) sobre uma peça de madeira para que se tenha o produto final com apenas uma demão.

5.03- RETELHAMENTO ( REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO):

Este serviço envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificação,a imersão em água com sabão em pó, a lavagem (de cada peça de modo que toda a Sujeiras removíveis desapareça e a recolocação sobre o madeiramento da cobertura;

Este serviço consiste no fornecimento e colocação das telhas sobre a estrutura de madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terão, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terão na parte interna, saliência ou anel que limita o recebimento das telhas capa. O assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com as extremidades mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais será de cerca de 5 cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 5cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 10 cm. As capas são colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado de cumeeira e sobreposição limitada pela saliência acima mencionada é de, aproximadamente 10 cm.

5.5 FORNECIMENTO DE CERÂMICA:

Este serviço consiste, tão somente, no fornecimento de telhas cerâmicas (canal ou colonial) para reposição, em função das perdas no processo de retelhamento. A colocação destas telhas sobre a estrutura de madeira já está prevista no serviço “retelhamento”.

5.6 CUMEEIRA E CALIÇA:

Estes serviços consistem na execução do acabamento do telhamento com telha cerâmica e serão executados nas cumeeiras, nos espigões e na parte terminal do telhamento, na direção perpendicular às ripas, com o objetivo de protegê-las das interpéries. Será usada o mesmo tipo de telha, assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no traço 1:0, 25:4.

Na execução, atende-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas laterais e que na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverão cobrir a ponta das ripas.

5.7 BEIRA E BICA:

Este serviço consiste na fixação das telhas ditas de capa às telhas canais, no beiral da cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia fina, no traço 1:0, 25:4. No caso de telhas canais, esta massa deve ficar ligadas às abas das telhas; no caso de telhas coloniais, a massa deve preencher todo o contorno da cabeça das telhas, no caso de telha Marselha ou amianto, não haverá beira e bica.

5.8 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA:

Suas dimensões deverão obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa executor dos serviços e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser consultada a fiscalização.

A estrutura de apoio ao telhamento metálico, será construída de terças e pórticos confeccionadas e executados em estrutura metálica (treliça de ferro e aço) conforme as prescrições da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas especificações do AISC.

5.9 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, e= 0,43mm:

As telhas serão de aço trapezoidal na espessura 0,43mm com dimensões de 1m de largura e cumprimento variável de acordo com espaçamento das terças;

Serão assentadas com superposição mínima de 10 cm e fixada com parafusos e vedação elástica para evitar infiltrações de poeiras em decorrência dos ventos e águas em decorrência das chuvas;

As telhas de aço a serem usadas deverão ter calha suficientemente largas para que depois de assentadas não haja o comprimento do canal de descida das águas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais);

A inclinação das telhas será no mínimo de 17% e no máximo de 40%, devendo obedecer ao projeto arquitetônico.

Os critérios de projeto indicados na norma NB 14/86 	se aplicam ao dimensionamento de estruturas de aço de edifícios;

Espessura mínima permitida 3mm, exceto para calços e chapas de enchimento, que não tem limite;

Aços Estruturais pela ABNT:

| NBR 7007 | NBR 6648 | NBR 6649 /NBR 6650 | NBR 5000 | NBR 5004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aços para perfis laminados p/ uso estrutural | Chapas grossas de Aço-carbono p/ uso estrutural | Chapas finas de aço-carbono para uso estrutural (a frio/a quente) | Chapas grossa e de baixa liga e alta resistência mecânica | Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica |
| Classe/ grau | Fy MPa | Fx MPa | Clas./ grau | Fy MPa | Fx MPa | Clas./ grau | Fy MPa | Fx MPa | Clas./ grau | Fy MPa | Fx MPa | Clas./ grau | Fy MPa | Fx MPa |
| MR-250 | 250 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-32 |  |  |
| AR-290 | 290 | 415 | CG-24 | 235 | 380 | Cf-24 | 240 | 370 | G-30 | 300 | 415 | Q-32 | 310 | 410 |
| AR-345 | 345 | 450 | CG-26 | 255 | 410 | CF-26 | 260 | 400 | G-35 | 345 | 450 |  |  |  |
| AR- COR-345-A ou B | 345 | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-35/ Q-35 | 340 | 450 |

| NBR 5008 | NBR 5920/NBR 5921 | NBR 8261 |
| --- | --- | --- |
| Chapas grossas de aço de baixa e alta resistência mecânica,resistente à corrosão atmosférica,para usos estruturais | Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica,resistentes à corrosão atmosférica,para usos estruturais (a frio/ a quente) | Perfil tubular de aço-carbono formado a frio,com e sem costura,de seção circular,quadrada ou retangular para usos estruturais |
| Classe/grau | Faixa de espessura | Fy MPa | Fx MPa | Clas./grau | Fy MPa | Fx Mpa | Clas./grau |  | Seção circular | Seção Quadrangular ou retangular |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fy Mpa | Fx MPa | Fy Mpa | Fx MPa |
| 1,2 e 2A | T< 19 19<t ≤40 | 345 315 | 480 460 | Lamina-das a frio/bobinas a quente | 310 | 450 | B | 290 |  | 400 | 317 | 400 |
|  | 40< t ≤ 100 | 290 | 435 | laminadas a quentes (não fornecida em bobinas) | 340 | 480 | C | 317 | 427 | 345 | 427 |

6. REVESTIEMENTO:

6.1 CHAPA DE ADERÊNCIA:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

6.2 EMBOÇO:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:6, sobre o chapisco de aderência. O emboço servirá de base para o assentamento de algum tipo de revestimento. Quando o revestimento não for o chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a superfície do emboço para melhorar a aderência com o revestimento que se assentará sobre ele. A espessura do emboço não deve ultrapassar 15mm.

6.3 REBOCO EM PAREDE:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-se atentar para o quadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “TROLHA”.

6.4 REVESTIMENTO CERAMICO TIPO A PEI-4:

Este serviço consiste no assentamento de caramicas 20x20, classe A, sobre o emboço previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola, da KALFIX ou similar. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica nem o emboço.

Adiciona-se água a cola até obter-se consistência pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a argamassa “descansar” por um período de 15 minutos, após o que executa-se novo amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou outros produtos. A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado da mesma desempenadeira, foram-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com esses cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As juntas entre as cerâmicas serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias com argamassa pré-fabricada para rejunte,na cor branca.As juntas,antes da aplicação do rejunte,serão escovadas e umedecidas.

7.0 PAVIMENTAÇÃO:

As pavimentações só poderão ser executadas depois do assentamento das canalizações que devam passar sob elas,bem como,se for o caso,de completado o sistema de drenagem.

A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos não poderá conter cal,pois a umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superfícies das peças.

As pavimentações de áreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os raios. A declividade não será inferior a 0,5%.

7.01- LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e =5cm / e = 7 cm)

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural,no traço 1:4:8,com 5cm ou 7cm de espessura,destinada a evitar a penetração de água nas edificações,especialmente por via capilar.De preferência,a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de percolação.Como medida de ordem geral,proceder-se-á,após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente,a um escovamento da superfície,até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes,pela remoção da película que aí costuma formar-se.

7-02- PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (EXECUÇÃO E POLIMENTO)

Este serviço consiste,tão somente, na execução de piso composto por agregados rochosos de alta dureza,dimensionados granulometricamente,de forma a permitir a obtenção de argamassas compactas,sem espaços vazios em sua estrutura,capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com aspecto final uniforme,homogêneo e belo.

No processo de polimento do piso aplicado,caso o chapisco de acabamento já tenha sido executado,deve-se proteger este revestimento,tendo em vista que não se admitirá o comprometimento da sua uniformemente e aspecto.

Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base: é o lastro de impermeabilização;

Base: é o chapisco e o contra-piso de correção;

Pavimentação: é a própria camada de argamassa de alta resistência.

Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da sub-base com a pavimentação,o que dispensará a base. O lastro de impermeabilização,quando existente terá a idade mínima de dez dias,cujo concreto deve ter o teor mínimo de 300 kg/m³ de concreto e espessura mínim,de 7 cm.

O chapisco terá de 3 a 4mm de espessura,e destina-se a garantir aderência entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentação. Será executado com argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no traço 1:3.

O contra-piso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro,bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento da sub-base e da pavimentação.Será executado com argamassa de cimento Portland que não seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecânica,no traço 1:3,o que possibilita uma baixa dosagem de água e consequentemente um produto de consistência pouco plástica.

A argamassa de alta resistência terá espessura mínima de 10mm e poderá ser executada visando o método de aplicação abaixo especificado.

MÉTODO EM DUAS OPERAÇÕES:

Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre Sub-base já existente;

A sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, que se poderá conseguir por percussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, o que exige o picoteamento das superfícies lisas e limpas com água em abundância e vassoura de piaçava;

Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura requerida em toda área para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em todo o seu comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicará um chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no meio da qual se introduzirá a junta;Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o nível da superfície acabada da pavimentação e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de 10 cm. Ao remover-se  o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superfície, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderência com a argamassa do contrapiso de correção. Caso não seja retirado o excesso da argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentação ficará com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento de trincas;

O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;

O uso das juntas obedecerá ao seguinte:

Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1m x 1m;

A altura das juntas não será nunca inferior a 20 mm;

Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da Sub-base e da pavimentação;

As juntas serão de plástico com 3,0 mm de espessura mínima. É vedado o emprego de junta de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observância dos requisitos acima recomendados, aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas;Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se à lavagem, com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a água, deixando-se a laje úmida;

Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido  no preâmbulo, com auxílio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de correção acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superfície áspera. A régua apóia-se sobre as juntas e dispõe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual à espessura da camada de argamassa de alta resistência (10 mm);

Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas vizinhanças das juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta resistência será reforçada nas bordas dos painéis;

A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25 mm;

Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de alta resistência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinação de sentido contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2 cm de diâmetro.

Consumindo esse rolo, o operador o recompõe com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafada com emprego de uma régua metálica (perfil de alumínio de 5,0cm x 2,5);Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente endurecida, procede-se ao acabamento da superfície, que devera ser lisa e polida.

Na hipótese de observa-se, nessa operação de acabamento que na superfície da pavimentação há excesso de água e formação de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de água nos traços subseqüentes. é expressamente vedada a pulverização com cimento para corrigir esse defeito.

A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada de areia com cerce de 3cm de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta de raios solarese/ou decorrentes de ar/ ou acentuadas variações de temperatura;

Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-se a superfície com uma depenadeira metálica. Obtido o acabamento liso após a cura da argamassa de alta resistência, procede-se ao polimento da superfície;

O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

1º etapa-c.036 p.VGW

2º etapa-c.080 p.VGW

3º etapa-c.120 p.VGW

4º etapa-c.220 p.VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os números “036”,080,120 e 220” indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril,sendo que o grão(malha) “036” é bem mais grosso que o grão da pedra-esmeril “220” ; a  letra “p” indica o grau de maciex  da pedra-esmeril e se insere na escala “M,N,O,P,Q,R,S e T”, sendo o “M” a referencia para pedra macia e “T” para pedra dura; as três letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica lançamento periódico de água na área que se esta trabalhando. Com auxilio de um rodo, para afastar a água empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operação, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois se procede á ilustração com a cera adequada, na quantidade demãos necessárias ao perfeito brilho do piso.

7.03- PISO CIMENTADO COM  JUNTA PLÁSTICA:

Este serviço consiste na execução de uma camada de 20 mm de argamassa composta de cimento e areia grossa no traço 1:4, lançada sobre o lastro de impermeabilização.

Aconselha-se a execução do cimentado logo à pós-antes da pega-a do lastro de impermeabilização, pois dessa forma, garante-se a perfeita aderência entre a base e o piso. se, por motivo, este procedimento não for possível, deve ser usado o aditivo colante “BIANCO” como forma de garantir a estabilidade do piso. As superfícies serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os sete dias que sucedem sua execução.

Deverão ser coladas juntas de dilatação de PVC, formando quadrados de 1x1 para evitar rachaduras no piso.

7.04-PISO CERÂMICO TIPO A/PEI-4:

“Este serviço consite na execução de piso cerâmico, da marca PORTOBELLO, VECTRA ou similar, com resistência a abrasão do nível PEI-4, tipo ‘A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões 20cmx 20cm, que poderá ser assentado pelo método convencional ou usando cola,obedecendo ás seguintes recomendações:

ASSENTAMENTO CONVECIONAL:

Remoção de poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superfície do lastro a aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a finalidade proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização;

A argamassa de regularização, também chamada de piso morto, será constituída de cimento e areia grossa, no traço 1:5, terá espessura entre 20 mm e 25 mm para diminuir se tensões decorrentes da retração;

Na hipótese  de ser necessário espessura superior a 25mm, a camada de regularização será executada em duas etapas. a Segunda etapa só poderá ser iniciada após a cura completa da argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularização será apertada firmente com uma  colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos por água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüentes estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro /m2. Pó não deverá ser atirado sobre a argamassa. Esse pó será hidratado, exclusivamente com a água existente ma argamassa da camada de regularização, constituído, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas e não encharcadas-quando da colocação;

Após terem sido distribuídas sobre a água pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, se substituído àquelas que denotarem pouca segurança;

Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação á pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 cm, ou seja.0,2%;

As cerâmicas não poderão ser justapostas. As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será executada com argamassa da rejunte KALFIX, na cor compatível da cerâmica;

As juntas serão escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida  cuidadosa limpeza de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida a limpeza da pavimentação.

ASSENTANETO COM COLA

Aplica-se os procedimentos dos itens 6-04(a), (b),(c),(d) e (e);

Após a cura completa da argamassa, procede-se á aplicação da cola;

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e o outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4 cm de cola em mais ou menos 2,0m2 de área , sobre a argamassa.Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1,aqui as cerâmicas não serão imersas em água:serão assentes á seco;

Aplica-se  os procedimentos do item 6-04-1(h),(i),(j),(k),(l),(m).

7.05-CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO/PASSARELA:

No caso da passarela, este serviço envolve o assentamento do meio-fio (escavação, fundação em pedra argamassada. Assentamento do rejunte), aterro apiolado com empréstimo, lastro de impermeabilização, piso cimentado sem juntas e o reboco das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevação; No caso da calçada, este meio fio será substituído por baldrame;

8.0-ESQUADRIAS

8.01-ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade,deverão ser confeccionadas em tubo retangular (metalon) 30mm X 70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas bitola M.S.G 20,com dupla face e dobradiça tipo gonzo. As chapas do metalon deverão ser reforçadas nos pontos onde serão assentadas as dobradiças. Toda fechadura será tipo cilindro de embutir com maçaneta e de boa marca.

As fechaduras deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização mediante apresentação de amostra fornecida pela contratada.

As janelas metálicas deverão ser confeccionadas em metalon tubo regular(metalon) 30mmX50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras ¾” X 1/8” soldadas com comando em barra chata ¾” X 1/8” e maçaneta de qualidade.

Os portões e gradis deverão ser confeccionados em cano galvanizado de diâmetro 2” no contorno e de 7/8” com espaçamento de 12cm (vide projeto arquitetônico),colocados no muro de acesso ao pátio das crianças,no muro da frente,e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralherias serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada,de primeira qualidade,e executados rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverão sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras,de forma a garantir perfeita estanqueidade,evitando,dessa forma,penetração de água de chuva;

O material a empregar será novo,limpo,perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação;

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos desenhos e aos constantes, nestas amostras;

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor,forem aprovadas pela fiscalização.Uma vez aprovada a amostra,as demais esquadrias deverão apresentar as mesmas características daquela,sob pena da reprovação das demais,mesmo já tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execução do serviço executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza,de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção.

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias não serão, jamais, forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões;

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa,a qual será firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emendas soldados,bem esmerilhados,de modo a desaparecerem as rebarbas e saliência de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados,e as asperezas,limadas.

Os furos realizados no canteiro de obra serão executados com broca ou máquina de furar,sendo vedado o emprego de furadores (punção);

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidos com broca, sendo,porém,terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifício ou empregar lima redonda;

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos pela junção- por solda ou outro meio qualquer- de perfis singelos ou chapas

Os perfis e as chapas serão submetidos a tratamento preliminar  antioxidante ;

Na composição das portas não foi levado em consideração  as fechaduras. Este elemento encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serão tipo cilindro, com maçanete tipo bola, de marca FAMA, PAPAIZ  ou BRASIL ,cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir ;neste caso, como o metalon é de 70mm,deve-se fazer um reforço complementar para receber  a fechadura.

8.02- RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA:

A Recuperação das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituição de todas as peças comprometidas e ferragens inservíveis. não se admitirá a emenda de qualquer peça:se, por exemplo, uma peça da estrutura ou uma almofada estiver rachada, apodrecida ou apresentar qualquer outro problema ,ela deve ser trocada por inteiro, o que implicará na desmontagem da esquadria .

8.03-RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO:

A recuperação das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituição de todas as peças comprometidas e ferragens inservíveis. não se admitirá a emenda de qualquer peça;se por exemplo, uma peça da estrutura ou uma almofada estiver rachada, apodrecida ou apresentar qualquer outro problema ,ela deve ser trocada por inteiro, o que implicará na desmontagem da esquadria.

8.04. PORTA EM MEDEIRA TIPO ALMOFADA DE CEDRO:

As portas serão do tipo almofada, nas dimensões especificadas em projeto e confeccionadas em cedro da melhor qualidade;

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos ;

As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez de união.

As guarnições também serão em cedro, fixadas aos chapuzes por intermédio de parafusos de 6x 21/4”;

Na composição das portas não foi considerado as ferragens.

8.05-BASCULANTES:

Deverão ser de ferro e executado com cantoneiras de ferro ¾” x 1/8” com comando de metal niquelado.

8.06-PORTÃO DE FERRO:

Deverão ser em metalon e chapa e o portão de acesso em metalon, de boa qualidade e sem defeito de fabricação e obedecerão aos detalhes os detalhes e dimensões especificados no projeto de arquitetura.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura anti-ferruginosa; receberão pintura a óleo na cor a ser indicada.

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim d permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a penetração do vento e das águas pluviais.

8.07-GRADE DE FERRO DA FACHADA:

Consiste este serviço no fornecimento e assentamento de grade de ferro especificada no projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. O chumbamento deverá ser feito com um  pilarete de concreto de 10x 20cm na altura de 60cm embutidos  no muro a cada 2,50m e deverá estar bem nivelada e firme. Deverão ser chumbados portões conforme especificação exigida no projeto, bem nivelado e aprumado, completo com dobradiças e fechadura.

8.08-FERROLHO CROMADO FIO REDONDO DE 2”

Será utilizado nas portas de Box dos banheiros dos alunos.

8.10-FECHADURA DE EMBUTIR:

Este serviço consiste em fornecer as fechaduras para as portas e portões de entrada, resistentes e compatíveis com o fechamento seguro dos portões. As fechaduras serão tipo cilindro, com maçaneta tipo bola, da marca FAMA,PAPAIZ ou similar, cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir ; neste caso, como o metalon é de 70mm,deve-se fazer um reforço complementar para receber a fechadura.

9.0-PINTURA:

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em substrato  de argamassa ou concreto:

Os substratos estarão endurecidos, sem sinais de deteriorização e preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante de tinta, para evitar danos na pintura em decorrências de deficiências na superfície;

Será evitadas a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos á pintura;

Em superfícies muitos porosas, é indispensável à aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emocionadas em água podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas;

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescência e matérias soltos. Os substratos contaminados serão limpos do seguinte modo:

A remoção de sujeiras pode Ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem como com a seguinte solução: 80g de fosfato trissódico, 30 g de detergente,1/4 de galão de hipoclorito de sódio e água ate completar o galão,a seguir enxaguar com bastante água. Deve-se evitar molhar o substrato;

A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizadas aplicando-se no local, solventes adequados , como por exemplo “VARSOL”;

A remoção de algas, fungos e bolor, será efetuada por meio de escovações, com escova de fios duros, e a lavagem com a solução referida em (a), a seguir, enxaguar com água em abundancia.

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de pintura:

Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permitem manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada demão será a mínima possível, obtendo-se o combrimento através de demãos sucessivas;

A película de cada demão será continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demão d tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente   seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demãos d tintas e de massa;

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidro, ferragem de esquadrias, etc, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva superfície rugosa (vidro e relevo, etc.). A fim de proteger estas superfícies serão tomadas as seguintes precauções:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou compensados;

Encerramento provisório para proteção de superfícies destinadas a encerramento ulterior e definitivo;

Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver  fresca , empregando-se removedor adequado;

Antes da execução de qualquer pintura será submetida á aprovação da fiscalização, uma amostra de 0,50m x 1,00m sob iluminação semelhante e em superfície idêntica á do local a que se destina;

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica.

9.01-LÁTEX COM MASSA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta látex para interiores , da marca IBRATIN ou similar, diretamente sobre a área a ser pintada , após a aplicação de massa corrida. A diluição da 1 e 2 de mãos deve obedecer as especificações do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante e de outro estado da federação.

9.02-LATEX SEM MASSA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta látex para interiores da marca IBRATIM ou similar em 2 demãos sobre o reboco previamente preparado;

9.03-ACRILICA SEM MASSA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para exteriores da marca SUVINIL, CORAL, IBRATIN, ou similar, diretamente sobre o reboco. A diluição da 1 e 2 demãos deve obedecer as especificações do fabricante.Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante e de outro estado da federação.

9.04-ACRILICA COM MASSA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para exteriores da marca SUVINIL, CORAL,IBRATIN,ou similar,Aplicada após a utilização de massa a óleo diretamente sobre o reboco, A diluição da 1 e 2 de mãos deve obedecer as especificações do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante e de outro estado da federação.

9.05.ESMALTE SEM MASSA EM MADEIRA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta sintético alto brilho,da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de madeiras, previamente lixada.

9.06.ESMALTE COM MASSA EM MADEIRA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta sintético alto brilho, Sobre esquadrias de madeira, previamente preparadas com duas demãos de massa óleo;

9.07-ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta sintético alto brilho,da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante(Anti ferrugem).

9.08-ESMALTE VERDE ESCOLAR COM MASSA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta esmalte verde escolar sobre quadro de giz, previamente preparado com duas demãos de massa.

9.09-REMOCAO DE PINTURA ANTIGA:

A Retirada de tal pintura devera ser feita utilizando-se lixas, escovas de aço, etc.

9.10-HIDRACOR:

O preparo da superfície a receber a caiação consistirá apenas no lixamento  leve para remoção de Grãos  de areias soltas-Se posterior espanamento, no caso de reboco Já existente.

A primeira demão será bastante diluída fluida e consistirá na diluição de 1 kg de tinta de marca HIDRACOR em 3 litros de água, aplicada com broxa, no sentido horizontal .A mistura, será adicionado aditivo fixador na quantidade de 30ml,

Seca a primeira demão, procede-se a aplicação da segunda, agora no sentido vertical.    No preparo de demão, será diluído 1kg do produto em 1,5 litro de água.A mistura ,será adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml

Seca a segunda demão, procede-se a aplicação da terceira demão, no sentido horinzontal. O preparo desta  demão será idêntico ao da segunda.

9.11-TEXTURA ACRILICA:

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta TEXTURA ACRILICA, sobre paredes externas, conforme orientação da fiscalização.

10.0-DIVERSOS:

10.01-FORRO DE PVC:

Deverão ser fornecido e instalado forro em PVC,INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20X20 PAREDE 18 com espaçamento Maximo  de 80cm devidamente contraventada.

10.02-LETREIRO INDICATIVOS DOS AMBIENTES:

Este serviço consiste na identificação de cada ambiente da unidade escolar através de pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, letras definidas pela fiscalização.

10.03-LETREIRO DO NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

Este serviço consiste na identificação da unidade escolar através de letras pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho  fonte,definidas pela fiscalização.

10.04-CALHA DE CONCRETO:

Este serviço consiste na execução de calha de concreto nas dimensões de 0,40 x 0,20m com fundo em concreto armado, e=5cm , traço 1:2:5:4. As paredes serão em alvenaria de tijolo furado ½ vez assent.com arg 1:9, chapisco e 1:4 e revestimento com cimento desempolado 1:4 e espessura de 2cm;

10.05-IMPERMEABILIZACAO COM MANTA:

Este serviço consiste na execução MANTA alumínio, para impermeabilização das lajes de interligação, utilizando-se da melhor técnica e dentro das especificações do fabricante

Este serviço consiste no assentamento de meio  fio em concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

10.11-VIDRO(e=4cm):

Este serviço consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na espessura de 4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura.

10.12-BANCADAS DIVISORIAS LISAS DE GRANIZO CINZA ANDORINHA:

Serão confeccionados e colocados de acordo com projeto arquitetônico.

10.13- LIMPEZAS GERAL DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos requisitos:

Será removido todo o entulho do terreno;

Todas as canteiras, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc.,Serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados,de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;

Haverá cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidos nas superfícies das canteiras, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serão removidos, dando-se especial atenção a perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

10.14-ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO:

De acordo co as especificações técnicas dos fabricantes e dimensões do projeto;

11.0-OBSERVACOES:

Os itens existentes no orçamento e que não constem nas especificações técnicas, ficam a critério do engenheiro responsável da SEAD.

TERESINA, 18 SETEMBRO DE 2013

LÁZARO MUSSAEL MAURIZ MARQUES

ENG. CIVIL CREA-PI20119

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO-SEAD

MATRÍCULA: 270973-2