Roma,   ______________________

Rif. ing. Domenico Impagliazzo tel. 06 59084701

| Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno |  |
| --- | --- |
| Divisione 4 Sicurezza Marittima e Interna viale dell’Arte, 16 – 00144 ROMA | A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO |
| MINFTRA – DNAVIG REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 19429 USCITA Classificazione: 046.01.34 |  |  |

| OGGETTO: | Determinazione delle tabelle minime di sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale - Riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali |
| --- | --- |

Nello scorso mese di settembre l’Amministrazione marittima italiana è stata sottoposta ad Audit da parte di ispettori dell’IMO per la verifica delle modalità di attuazione della Risoluzione IMO A.973 (24) “Codice IMO per l’implementazione degli strumenti normativi internazionali”; tale Risoluzione comporta, tra l’altro, l’obbligo per l’amministrazione di bandiera di mettere in atto una serie di misure ed iniziative finalizzate al miglioramento delle modalità di recepimento delle principali Convenzioni internazionali, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle principali convenzioni stesse (SOLAS, MARPOL, STCW, ecc.). In particolare tra gli obblighi previsti dal Codice è indicato che lo Stato di bandiera deve garantire che le navi battenti la propria bandiera siano gestite con un equipaggio adeguato, sia quantitativamente che qualitativamente, prendendo in considerazione i principi contenuti nella Risoluzione IMO A.890 (21) “Principles of Safe Manning”, come modificata dalla Risoluzione IMO A.955(23).

A seguito di tale Audit gli stessi ispettori hanno redatto un rapporto finale in cui è evidenziato, tra l’altro, che l’amministrazione italiana deve mettere in atto entro il 5 febbraio 2008 una serie di misure per definire criteri, omogenei ed applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale, per la determinazione dei livelli minimi di sicurezza del naviglio.

Ciò premesso, come prima misura di attuazione delle indicazioni suddette, si ritiene utile trasmettere, in allegato, la raccolta normativa PR-SMD-05 predisposta da questo Ufficio; la raccolta ha lo scopo di fornire a codesti Comandi i principali riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali che devono essere presi in esame al fine di una determinazione omogenea, su tutto il territorio nazionale, delle tabelle minime di sicurezza delle navi mercantili e da pesca nazionali.

IL  DIRIGENTE

ing. Giuseppe ALATI

ALLEGATO alla lettera DIV4/                        del  4 dicembre 2007

RACCOLTA  DELLA  NORMATIVA INTERNAZIONALE,  COMUNITARIA  E NAZIONALE  INERENTE  LA DETERMINAZIONE   DELLE  TABELLE MINIME  DI  SICUREZZA  DELLE  NAVI MERCANTILI  E  DA  PESCA  NAZIONALI

ai sensi della Risoluzione IMO A.973 (24)

PARTE A NORMATIVA INTERNAZIONALE	5

1.	CONVENZIONE SOLAS Capitolo II-1 Regola 8, Capitolo III Regola 37, Capitolo IV Regola IV/16, Capitolo V regola V/14, Capitolo IX, Capitolo XI-2 Capitolo XI-2  “Special measures to enhance maritime safety”	6

	Regulation II-1/ 8 - Stability of passenger ships in damaged condition	6

	Regulation III/37 - Muster list and emergency instructions	6

	Regulation  IV/16 Radio personnel	7

	Regulation  V/14 Ships' manning	7

	Capitolo IX- “ISM”  (vedi  anche regolamento 336/2006/CE)	7

	Capitolo XI-2 “SECURITY”  (vedi anche regolamento 725/2004/CE)	7

2.	CONVENZIONE STCW 78/95  (vedi anche DPR 9 maggio 2001 n. 324)	8

	Regulation I/14 Responsibilities of companies	8

	Regulation VIII/1 Fitness for duty	8

	Regulation VIII/2 Watchkeeping arrangements and principles to be observed	8

	Section B – Regulation VIII/2 Part 3.1 Guidance on Keeping a Navigational Watch	9

	Section B – Regulation VIII/2 Part 3.2 Guidance on Keeping an Engineering Watch	10

3.	CONVENZIONE MARPOL Annesso I Regola 26	11

	Regulation 26 Shipboard oil pollution emergency plan	11

4.	INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH SPEED CRAFT 2000	12

	14. – Radiocomunicazioni	12

	14.15 Personale Radio	12

	18. – Requisiti operativi	12

	18.1 – Controllo operativo del mezzo	12

	18.4 – Conduzione e controllo dei mezzi di salvataggio	13

5.	RESOLUTION A.890 (21) PRINCIPLES OF SAFE MANNING (adopted on 25 November 1999)	14

	ANNEX 1 PRINCIPLES OF SAFE MANNING	15

	ANNEX 2 GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF SAFE MANNING	16

	ANNEX 3 GUIDANCE ON CONTENTS AND MODEL FORM OF MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT	19

	APPENDIX MODEL FORM OF MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT	20

6.	RESOLUTION A.955(23) AMENDMENTS TO THE PRINCIPLES OF SAFE MANNING (RESOLUTION A.890(21))	21

	ANNEX 1 PRINCIPLES OF SAFE MANNING	22

	ANNEX 2 GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF SAFE MANNING	22

7.	RESOLUTION A.973 (24) CODE FOR THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY IMO INSTRUMENTS	23

8.	CIRCOLARE IMO MSC/Circ.1166 - 27 June 2005	27

9.	CIRCOLARE IMO MSC 1014 – LINEE GUIDA SU FATICA A BORDO DELLE NAVI	36

	APPENDIX 4 SEAFARERS' HOURS OF WORK AND THE MANNING OF SHIPS  CONVENTION, 1996 (NO. 180)	36

PART II. SEAFARERS' HOURS OF WORK AND HOURS OF REST	36

PART III. MANNING OF SHIPS	37

	APPENDIX 5 RELEVANT REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL SAFETY  MANAGEMENT CODE (ISM CODE)	38

	APPENDIX 6 RELEVANT REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995, AND ITS CODE	38

	APPENDIX 7 RESOLUTION A.772(18) FATIGUE FACTORS IN MANNING AND SAFETY (vedere anche allegato 1 al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)	40

	APPENDIX 8 PERTINENT IMO INSTRUMENTS RELATING TO FATIGUE	42

10.	CRITERI DETENZIONE PORT STATE CONTROL - “SAFE MANNING DOCUMENT”	43

PARTE B  NORMATIVA COMUNITARIA e NAZIONALE	44

11.	REGOLAMENTO n. 336/ 2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ATTUAZIONE NELLA COMUNITÀ DEL CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA – ISM CODE	45

	Articolo 3 “Applicazione”	45

	Articolo 4 ”Obblighi di gestione della sicurezza”	45

	TITOLO I   PARTE A - ATTUAZIONE	45

12.	REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DEGLI IMPIANTI PORTUALI	50

Articolo 3  “Misure comuni e ambito di applicazione”	50

	ALLEGATO I emendamenti alla Convenzione SOLAS  -  Capitolo XI-2	51

	ALLEGATO II  -  IL CODICE I.S.P.S. PARTE A	52

	ALLEGATO III - IL CODICE I.S.P.S. PARTE B	55

13.	D. LGS. 27 LUGLIO 1999, N. 271 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI DA PESCA NAZIONALI	59

	Art 2. Campo di applicazione.	59

	Art. 5. Misure generali di tutela.	59

	Art. 6. Obblighi dell'Armatore e del Comandante.	60

	Art. 11. Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca	61

(modificato dall’art. 3 del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 108)	61

	At. 12.  Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali.	61

	Art. 17. Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro.	61

	Allegato 1 (rif. art. 6 comma 5 lettera d) Fattori di fatica	61

1. Introduzione	61

2. Descrizione generale della fatica	61

3. Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo	62

4. Disposizioni generali	63

14.	DPR 9 MAGGIO 2001, N, 324 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 94/58/CE E 98/35/CE RELATIVE AI REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE DELLA GENTE DI MARE	64

	Articolo 12 -  Servizio di guardia  (rif. Reg. VIII/1  e  VIII/2   della Conv. STCW)	64

	Articolo 16  -  Compagnia di navigazione  (rif. Reg. I/14 della Conv. STCW)	64

	Allegato I  -  Requisiti  per la formazione fissati dalla Convenzione  STCW	65

15.	DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 108 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/63/CE RELATIVA ALL'ACCORDO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO GENTE DI MARE”	65

	Art. 1 Oggetto e campo di applicazione	65

	Art. 2 Definizioni	65

	Art. 3. Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili	66

	Art. 4. Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili	68

	Art. 5. Obblighi dell'armatore e del comandante	68

	Art. 6. Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro	68

16.	D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	70

	Art. 30 Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza  dei servizi di bordo	70

	LIBRO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.	70

	Lettera Circolare 2° Reparto Sicurezza della Navigazione Prot. n. 82/ 002680 /Sic. Nav.    OGGETTO: Definizione di “stagione estiva” contenuta nei provvedimenti di concessioni di deroghe.	78

17.	D.P.R. 18 APRILE 2006, n. 231 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.	79

APPENDICE 1: Modello di tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo (rif. art. 3)	86

APPENDICE 2  elenco  circolari  relative alle procedure amministrative	91

# PARTE A NORMATIVA INTERNAZIONALE

# CONVENZIONE SOLAS Capitolo II-1 Regola 8, Capitolo III Regola 37, Capitolo IV Regola IV/16, Capitolo V regola V/14, Capitolo IX, Capitolo XI-2 Capitolo XI-2  “Special measures to enhance maritime safety”

## Regulation II-1/ 8 - Stability of passenger ships in damaged condition

7.4 On completion of loading of the ship and prior to its departure, the master shall determine the ship's trim and stability and also ascertain and record that the ship is in compliance with stability criteria in the relevant regulations. The determination of the ship's stability shall always be made by calculation. The Administration may accept the use of an electronic loading and stability computer or equivalent means for this purpose.

## Regulation III/37 - Muster list and emergency instructions

1 	The muster list shall specify details of the general emergency alarm and public address system prescribed by section 7.2 of the Code and also action to be taken by crew and passengers when this alarm is sounded. The muster list shall also specify how the order to abandon ship will be given.

2 	Each passenger ship shall have procedures in place for locating and rescuing passengers trapped in their staterooms.

3 	The muster list shall show the duties assigned to the different members of the crew including:

1. closing of the watertight doors, fire doors, valves, scuppers, sidescuttles, skylights, portholes and other similar openings in the ship;

2. equipping of the survival craft and other life-saving appliances;

3. preparation and launching of survival craft;

4. general preparation of other life-saving appliances;

5. muster of passengers;

6. 	use of communication equipment;

7. 	manning of fire parties assigned to deal with fires; and

8. special duties assigned in respect to the use of fire-fighting equipment and installations.

4 	The muster list shall specify which officers are assigned to ensure that life-saving and fire appliances are maintained in good condition and are ready for immediate use.

5 	The muster list shall specify substitutes for key persons who may become disabled, taking into account that different emergencies may call for different actions.

6 	The muster list shall show the duties assigned to members of the crew in relation to passengers in case of emergency. These duties shall include:

1. 	warning the passengers;

2. seeing that they are suitably clad and have donned their lifejackets correctly;

3. 	assembling passengers at muster stations;

4. keeping order in the passageways and on the stairways and generally controlling the movements of the passengers; and

5. 	ensuring that a supply of blankets is taken to the survival craft.

7 	The muster list shall be prepared before the ship proceeds to sea. After the muster list has been prepared, if any change takes place in the crew which necessitates an alteration in the muster list, the master shall either revise the list or prepare a new list.

8 	The format of the muster list used on passenger ships shall be approved.

## Regulation  IV/16 Radio personnel

1 Every ship shall carry personnel qualified for distress and safety radiocommunication purposes to the satisfaction of the Administration*. The personnel shall be holders of certificates specified in the Radio Regulations as appropriate, any one of whom shall be designated to have primary responsibility for radiocommunications during distress incidents.

2 The paragraph applies from 1 July 1997. In passenger ships, at least one person qualified in accordance with paragraph 1 shall be assigned to perform only radiocommunication duties during distress incidents.

* Refer  to resolution A.703(17) concerning training of radio personnel in the global maritime distress and safety system.

## Regulation  V/14 Ships' manning

1 Contracting Governments undertake, each for its national ships, to maintain, or, if it is necessary,

to adopt, measures for the purpose of ensuring that, from the point of view of safety of life at sea, all ships shall be sufficiently and efficiently manned **.

** Refer to the Principles of Safe Manning adopted by the Organization by resolution A.890(21) as amended by resolution A.955 (23)

2 Every ship to which chapter I applies shall be provided with an appropriate minimum safe manning document or equivalent issued by the Administration as evidence of the minimum safe manning considered necessary to comply with the provisions of paragraph 1.

3 On all ships, to ensure effective crew performance in safety matters, a working language shall be established and recorded in the ship's log-book. The company, as defined in regulation IX/1, or the master, as appropriate, shall determine the appropriate working language. Each seafarer shall be required to understand and, where appropriate, give orders and instructions and to report back in that language. If the working language is not an official language of the State whose flag the ship is entitled to fly, all plans and lists required to be posted shall include a translation into the working language.

## Capitolo IX- “ISM”  (vedi  anche regolamento 336/2006/CE)

## Capitolo XI-2 “SECURITY”  (vedi anche regolamento 725/2004/CE)

# CONVENZIONE STCW 78/95  (vedi anche DPR 9 maggio 2001 n. 324)

## Regulation I/14 Responsibilities of companies

1 Each Administration shall, in accordance with the provisions of section A-I/14, hold companies responsible for the assignment of seafarers for service in their ships in accordance with the provisions of the present Convention, and shall require every such company to ensure that: .1 each seafarer assigned to any of its ships holds an appropriate certificate in accordance with the provisions of the Convention and as established by the Administration;

.2 its ships are manned in compliance with the applicable safe manning requirements of the Administration;

.3 documentation and data relevant to all seafarers employed on its ships are maintained and readily accessible, and include, without being limited to, mitigation of pollution  documentation and data on their experience, training, medical fitness and competency in assigned duties;

.4 seafarers, on being assigned to any of its ships, are familiarized with their specific duties and with all ship arrangements, installations, equipment, procedures and ship characteristics that are relevant to their routine or emergency duties; and

.5 the ship's complement can effectively co-ordinate their activities in an emergency situation and in performing functions vital to safety or to the prevention or mitigation of pollution.

## Regulation VIII/1 Fitness for duty

Each Administration shall, for the purpose of preventing fatigue:

.1 establish and enforce rest periods for watchkeeping personnel; and

.2 require that watch systems are so arranged that the efficiency of all watchkeeping personnel is not impaired by fatigue and that duties are so organized that the first watch at the commencement of a voyage and subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty.

## Regulation VIII/2 Watchkeeping arrangements and principles to be observed

1 Administrations shall direct the attention of companies, masters, chief engineer officers and all watchkeeping personnel to the requirements, principles and guidance set out in the STCW Code which shall be observed to ensure that a safe continuous watch or watches appropriate to the prevailing circumstances and conditions are maintained in all seagoing ships at all times.

2 Administrations shall require the master of every ship to ensure that watchkeeping arrangements are adequate for maintaining a safe watch or watches, taking into account the prevailing circumstances and conditions and that, under the master's general direction:

.1 officers in charge of the navigational watch are responsible for navigating the ship safely during their periods of duty, when they shall be physically present on the navigating bridge or in a directly associated location such as the chartroom or bridge control room at all times;

.2 radio operators are responsible for maintaining a continuous radio watch on appropriate frequencies during their periods of duty;

.3 officers in charge of an engineering watch, as defined in the STCW Code and under the direction of the chief engineer officer, shall be immediately available and on call to attend the machinery spaces and, when required, shall be physically present in the machinery space during their periods of responsibility; and

.4 an appropriate and effective watch or watches are maintained for the purpose of safety at all times, while the ship is at anchor or moored and, if the ship is carrying hazardous cargo, the organization of such watch or watches takes full account of the nature, quantity, packing and stowage of the hazardous cargo and of any special conditions prevailing on board, afloat or ashore.

## Section B – Regulation VIII/2 Part 3.1 Guidance on Keeping a Navigational Watch

Introduction

2 Particular guidance may be necessary for special types of ships as well as for ships carrying hazardous, dangerous, toxic or highly flammable cargoes. The master should provide this operational guidance as appropriate.

3 It is essential that officers in charge of the navigational watch appreciate that the efficient performance of their duties is necessary in the interests of the safety of life and property at sea and of preventing pollution of the marine environment.

Bridge resource management

4 Companies should issue guidance on proper bridge procedures, and promote the use of checklists appropriate to each ship taking into account national and international guidance.

5 Companies should also issue guidance to masters and officers in charge of the navigational watch on each ship concerning the need for continuously reassessing how bridge-watch resources are being allocated and used, based on bridge resource management principles such as the following:

.1 a sufficient number of qualified individuals should be on watch to ensure all duties can be performed effectively;

.2 all members of the navigational watch should be appropriately qualified and fit to perform their duties efficiently and effectively or the officer in charge of the navigational watch should take into account any limitation in qualifications or fitness of the individuals available when making navigational and operational decisions;

.3 duties should be clearly and unambiguously assigned to specific individuals, who should confirm that they understand their responsibilities;

.4 tasks should be performed according to a clear order of priority;

.5 no member of the navigational watch should be assigned more duties or more difficult tasks than can be performed effectively,

.6 individuals should be assigned at all times to locations at which they can most efficiently and effectively perform their duties, and individuals should be reassigned to other locations as circumstances may require;

.7 members of the navigational watch should not be assigned to different duties, tasks or locations until the officer in charge of the navigational watch is certain that the adjustment can be accomplished efficiently and effectively,

.8 instruments and equipment considered necessary for effective performance of duties should be readily available to appropriate members of the navigational watch;

.9 communications among members of the navigational watch should be clear, immediate, reliable, and relevant to the business at hand;

.10 non-essential activity and distractions should be avoided, suppressed or removed;

.11 all bridge equipment should be operating properly and if not, the officer in charge of the navigational watch should take into account any malfunction which may exist in making operational decisions;

.12 all essential information should be collected, processed and interpreted, and made conveniently available to those who require it for the performance of their duties;

.13 non-essential materials should not be placed on the bridge or any work surface; and

.14 members of the navigational watch should at all times be prepared to respond efficiently and effectively to changes in circumstances.

## Section B – Regulation VIII/2 Part 3.2 Guidance on Keeping an Engineering Watch

6. Particular guidance may be necessary for special types of propulsion systems or ancillary equipment and for ships carrying hazardous, dangerous, toxic or highly flammable materials or other special types of cargo. The chief engineer officer should provide this operational guidance as appropriate.

7. It is essential that officers in charge of the engineering watch appreciate that the efficient performance of engineering watchkeeping duties is necessary in the interest of the safety of life and property at sea and of preventing pollution of the marine environment.

8. .Engine-room resource management

8-1 Companies should issue guidance on proper engine-room procedures and promote the use of check lists appropriate to each ship, taking into account national and international guidance.

8-2 Companies should also issue guidance to chief engineers and officers in charge of the engineering watch, manned or unmanned, on each ship concerning the need for continuously reassessing how engineering watch resources are being allocated and used based on engine-room resource management principles such as the following:

.1 a sufficient number of qualified individuals should be on watch to ensure all duties can be performed effectively;

.2 all members of the engineering watch should be appropriately qualified and fit to perform their duties efficiently and effectively or the officer in charge of the engineering watch should take into account any limitation in qualifications or fitness of the individuals available when making engineering and operational decisions;

.3 duties should be clearly and unambiguously assigned to specific individuals, who should confirm that they understand their responsibilities;

.4 tasks should be performed in a clear order of priority;

.5 no member of the engineering watch should be assigned more duties or more difficult tasks than can be performed effectively;

.6 individuals should be assigned at all times to locations at which they can most efficiently and effectively perform their duties, and individuals should be reassigned to other locations as circumstances may require;

.7 members of the engineering watch should not be assigned to different tasks or locations until the officer in charge of the engineering watch is certain that adjustments can be accomplished efficiently and effectively;

.8 instruments and equipment considered necessary for effective performance of duties should be readily available to appropriate members of the engineering watch;

.9 communications among members of the engineering watch and between members of the engineering and navigational watches should be clear, immediate, reliable and relevant to the business at hand;

.10 non-essential activity and distractions should be avoided, suppressed or removed;

.11 all engine-room equipment should be operating properly and, if not, the officer in charge of the engineering watch should take into account any malfunction or inoperable equipment due to maintenance, which may exist when making operational decisions;

.12 all essential information should be collected, processed and interpreted and made conveniently available to all for the performance of their duties;

.13 non-essential materials should not be placed so as to hinder engine-room operations;

.14 members of the engineering watch should at all times be prepared to respond efficiently and effectively to changes in circumstances;

.15 clear and effective data monitoring to identify possible areas of concern in equipment or systems should be ensured so as to prevent breakdowns/accidents/incidents; and

.16 effective methods of cross-checking information, data and indications should be developed to obviate the need for total reliance on any specific type of equipment, system or component..

# CONVENZIONE MARPOL Annesso I Regola 26

## Regulation 26 Shipboard oil pollution emergency plan

(1) Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every ship other than an oil tanker of 400 tons gross tonnage and above shall carry on board a shipboard oil pollution emergency plan approved by the Administration. In the case of ships built before 4 April 1993 this requirement shall apply 24 months after that date.

(2) Such a plan shall be in accordance with guidelines developed by the Organization and written in the working language of the master and officers. The plan shall consist at least of:

(a) the procedure to be followed by the master or other persons having charge of the ship to report an oil pollution incident, as required in article 8 and Protocol I of the present Convention, based on the guidelines developed by the Organization;

(b) the list of authorities or persons to be contacted in the event of an oil pollution incident;

(c) a detailed description of the action to be taken immediately by persons on board to reduce or control the discharge of oil following the incident; and

(d) the procedures and point of contact on the ship for co-ordinating shipboard action with national and local authorities in combating the pollution.

# INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH SPEED CRAFT 2000

## 14. – Radiocomunicazioni

## 14.15 Personale Radio

Ogni unità deve avere a bordo personale qualificato ai fini delle radiocomunicazioni la  sicurezza e il soccorso a soddisfazione dell'Amministrazione. Il personale deve essere in possesso dei certificati specificati nel Regolamento delle radiocomunicazioni come appropriato, uno qualsiasi di loro potrà essere designato come responsabile delle radiocomunicazioni nei casi di avvenimenti con richiesta di soccorso.

## 18. – Requisiti operativi

## 18.1 – Controllo operativo del mezzo

18.1.3 L’Amministrazione deve rilasciare l’autorizzazione quando sia persuasa che l’armatore ha fornito adeguate garanzie dal punto di vista della sicurezza in generale, includendo specificatamente le questioni di seguito riportate e deve revocare l’Autorizzazione se tali garanzie non sono mantenute a soddisfazione dell’Amministrazione stessa:

……………………

(6) la disponibilità di un equipaggio sufficiente per condurre l’unità, per approntare e condurre i mezzi di salvataggio, per la supervisione dei passeggeri, autoveicoli e carico, sia in condizioni normali che di emergenza, come definito nell’Autorizzazione all’esercizio delle unità veloci l’equipaggio deve avere consistenza tale da disporre due ufficiali di guardia nella stazione di comando, quando il mezzo è in navigazione;

(7) la qualifica e l’addestramento dell’equipaggio, comprendendo la competenza in relazione al particolare tipo di mezzo e di servizio previsto, e le istruzioni per essi, con riguardo alle procedure operative di sicurezza;

(8) le condizioni circa l’orario di lavoro, il ruolo dell’equipaggio ed ogni altra disposizione per prevenire l’affaticamento, compresi i periodi di riposo;

…………………..

(15) le comunicazioni tra l’unità, le stazioni radio costiere o le stazioni radio del porto base, i servizi di emergenza, la presenza di altre navi, le frequenze da utilizzare e servizi di ascolto da osservare;

## 18.4 – Conduzione e controllo dei mezzi di salvataggio

18.4.1 Deve essere disponibile a bordo un numero sufficiente di persone addestrate per riunire ed assistere le persone inesperte;

18.4.2 Deve essere disponibile a bordo un numero sufficiente di membri dell’equipaggio, che possono essere ufficiali di coperta o marittimi abilitati, per la manovra dei mezzi di salvataggio, battelli di emergenza e sistemi di ammaino richiesti per l’abbandono dell’unità da parte di tutte le persone a bordo;

18.4.3 Un ufficiale di coperta od un marittimo abilitato deve essere destinato come responsabile di ciascun mezzo di salvataggio dell'unita'. In ogni caso, l'Amministrazione, con riguardo alla natura del viaggio, al  numero di persone a bordo ed alle caratteristiche dell'unita', può consentire che un di coperta, un marittimo abilitato od un marittimo pratico nella manovra e condotta di zattere, venga  destinato come responsabile di una zattera o di un gruppo di zattere;

# RESOLUTION A.890 (21) PRINCIPLES OF SAFE MANNING (adopted on 25 November 1999)

THE ASSEMBLY,

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning maritime safety and the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO Article 28(a) of that Convention which requires the Maritime Safety Committee to consider, inter alia, the manning of seagoing ships from a safety standpoint, NOTING that safe manning is a function of the number of qualified and experienced seafarers necessary for the safety of the ship, crew, passengers, cargo and property and for the protection of the marine environment,

RECOGNIZING the importance of the requirements of the pertinent IMO instruments as well as those adopted by ILO, ITU and WHO relevant to maritime safety and protection of the marine environment,

MINDFUL of the provisions of SOLAS regulation V/13 with respect to the issue of an appropriate safe manning document or equivalent as evidence of minimum safe manning,

BEING AWARE that the ability of seafarers to maintain observance of these requirements is dependent upon their continued efficiency through conditions relating to training, hours of work and rest, occupational safety, health and hygiene and the proper provision of food,

BELIEVING that international acceptance of broad principles as a framework for administrations to determine the safe manning of ships would materially enhance maritime safety and protection of the marine environment.

HAVING CONSIDERED the recommendation made by the Maritime Safety Committee at its seventy-first session,

1. ADOPTS the Principles of safe manning, the Guidelines for the application of principles of safe manning and the Guidance on contents and model form of minimum safe manning document, set out respectively in Annexes 1, 2 and 3 to the present resolution;

2. RECOMMENDS that Governments, in establishing the minimum safe manning levels for ships flying their countries' flag, observe the Principles set out in Annex 1 and take into account the Guidelines set out in Annex 2;

3. URGES Governments to ensure that minimum safe manning documents contain, as a minimum, the information given in Annex 3;

4. URGES FURTHER Governments, when exercising port State control functions under international conventions in force with respect to foreign ships visiting their ports, to regard compliance with such documents as evidence that such ships are safely manned;

5. REQUESTS the Maritime Safety Committee to keep this resolution under review;

6. REVOKES resolution A.481(XII).

## ANNEX 1 PRINCIPLES OF SAFE MANNING

1 The following principles should be observed in determining the minimum safe manning of a ship:

.1 the capability to:

.1.1 maintain safe navigational, engineering and radio watches in accordance with regulation VIII/2 of the 1978 STCW Convention, as amended, and also maintain general surveillance of the ship;

.1.2 moor and unmoor the ship safely;

.1.3 manage the safety functions of the ship when employed in a stationary or near-stationary mode at sea;

.1.4 perform operations, as appropriate, for the prevention of damage to the marine environment;

.1.5 maintain the safety arrangements and the cleanliness of all accessible spaces to minimize the risk of fire;

.1.6 provide for medical care on board ship;

.1.7 ensure safe carriage of cargo during transit; and

.1.8 inspect and maintain, as appropriate, the structural integrity of the ship; and

.2 the ability to:

.2.1 operate all watertight closing arrangements and maintain them in effective condition, and also deploy a competent damage control party;

.2.2 operate all on-board fire-fighting and emergency equipment and life-saving appliances, carry out such maintenance of this equipment as is required to be done at sea, and muster and disembark all persons on board; and

.2.3 operate the main propulsion and auxiliary machinery and maintain them in a safe condition to enable the ship to overcome the foreseeable perils of the voyage.

2 In applying such principles, Administrations should take proper account of existing IMO, ILO, ITU and WHO instruments in force which deal with:

.1 watchkeeping;

.2 hours of work or rest;

.3 safety management;

.4 certification of seafarers;

.5 training of seafarers;

.6 occupational health and hygiene; and

.7 crew accommodation.

3 The following on-board functions, when applicable, should also be taken into account:

.1 ongoing training requirements for all personnel, including the operation and use of fire-fighting and emergency equipment, life-saving appliances and watertight closing arrangements;

.2 specialized training requirements for particular types of ships;

.3 provision of proper food and drinking water;

.4 need to undertake emergency duties and responsibilities; and

.5 need to provide training opportunities for entrant seafarers to allow them to gain the training and experience needed.

## ANNEX 2 GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF SAFE MANNING

1 Introduction

1.1 These guidelines should be used in applying the principles of safe manning set out in Annex 1 to this resolution to ensure the safe operation of, and the prevention of pollution from, ships to which article III of the 1978 STCW Convention, as amended, applies.

1.2 The Administration may retain or adopt arrangements which differ from the provisions herein recommended and which are especially adapted to technical developments and to special types of ships and trades. However, at all times the Administration should satisfy itself that the detailed manning arrangements ensure a degree of safety at least equivalent to that established by these guidelines.

2 Hours of work or rest

2.1 Every company is obliged to ensure that the master, officers and ratings do not work more hours than is safe in relation to the performance of their duties and the safety of the ship. The same responsibility is placed on the master in relation to the members of the ship's complement.

Manning levels should be such as to ensure that the time and place available for taking rest periods are appropriate for achieving a good quality of rest. Further guidance about fitness for duty is contained in section B-VIII/1 of the STCW Code.

2.2 A record of the actual hours of work performed by the individual seafarer should be maintained on board, in order to verify that the minimum periods of rest required under relevant and applicable international instruments in force have been complied with.

3 Determination of minimum safe manning levels

3.1 The purpose of determining the minimum safe manning level of a ship is to ensure that its complement includes the grades/capacities and number of persons required for the safe operation of the ship and the protection of the marine environment.

3.2 The minimum safe manning level of a ship should be established taking into account all relevant factors, including the following:

.1 size and type of ship;

.2 number, size and type of main propulsion units and auxiliaries;

.3 construction and equipment of the ship;

.4 method of maintenance used;

.5 cargo to be carried;

.6 frequency of port calls, length and nature of voyages to be undertaken;

.7 trading area(s), waters and operations in which the ship is involved;

.8 extent to which training activities are conducted on board; and

.9 applicable work hour limits and/or rest requirements.

3.3 The determination of the minimum safe manning level of a ship should be based on performance of the functions at the appropriate level(s) of responsibility, as specified in the STCW Code, which include the following:

.1 navigation, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 plan and conduct safe navigation;

.2 maintain a safe navigational watch in accordance with the requirements of the STCW Code;

.3 manoeuvre and handle the ship in all conditions; and

.4 moor and unmoor the ship safely;

.2 cargo handling and stowage, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 plan, monitor and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargo to be carried on the ship;

.3 operation of the ship and care for persons on board, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 maintain the safety and security of all persons on board and keep life-saving, fire-fighting and other safety systems in operational condition;

.2 operate and maintain all watertight closing arrangements;

.3 perform operations, as appropriate, to muster and disembark all persons on board;

.4 perform operations, as appropriate, to ensure protection of the marine environment;

.5 provide for medical care on board the ship; and

.6 undertake administrative tasks required for the safe operation of the ship;

.4 marine engineering, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 operate and monitor the ship’s main propulsion and auxiliary machinery and evaluate the performance of such machinery;

.2 maintain a safe engineering watch in accordance with the requirements of the STCW Code;

.3 manage and perform fuel and ballast operations; and

.4 maintain safety of the ship’s engine equipment, systems and services;

.5 electrical, electronic and control engineering, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 operate the ship’s electrical and electronic equipment; and

.2 maintain the safety of the ship’s electrical and electronic systems;

.6 radiocommunications, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 transmit and receive information using the radio equipment of the ship;

.2 maintain a safe radio watch in accordance with the requirements of the ITU Radio Regulations and the 1974 SOLAS Convention, as amended; and

.3 provide radio services in emergencies;

.7 maintenance and repair, comprising the tasks, duties and responsibilities required to:

.1 carry out maintenance and repair work to the ship and its machinery, equipment and systems, as appropriate to the method of maintenance and repair used.

3.4 In addition to the factors and functions in paragraphs 3.2 and 3.3, the determination of the minimum safe manning level should also take into account:

.1 the management of the safety functions of a ship at sea when not under way;

.2 except in ships of limited size, the provision of qualified deck officers to ensure that it is not necessary for the master to keep regular watches by adopting a three-watch system;

.3 except in ships of limited propulsion power or operating under provisions for unattended machinery spaces, the provision of qualified engineer officers to ensure that it is not necessary for the chief engineer to keep regular watches by adopting a three-watch system;

.4 the maintenance of applicable occupational health and hygiene standards on board; and

.5 the provision of proper food and drinking water for all persons on board, as required.

3.5 In determining the minimum safe manning level of a ship, consideration should also be given to:

.1 the number of qualified and other personnel required to meet peak workload situations and conditions, with due regard to the number of hours of shipboard duties and rest periods assigned to seafarers; and

.2 the capability of the master and the ship's complement to co-ordinate the activities necessary for the safe operation of the ship and the protection of the marine environment.

4 Responsibilities of companies

4.1 The Administration may require the company responsible for the operation of the ship to prepare and submit its proposal for the minimum safe manning level of a ship in accordance with a form specified by the Administration.

4.2 In preparing a proposal for the minimum safe manning level of a ship, the company should apply the principles, recommendations and guidelines contained in this resolution and should be required to:

.1 make an assessment of the tasks, duties and responsibilities of the ship’s complement required for its safe operation, for protection of the marine environment, and for dealing with emergency situations;

.2 make an assessment of numbers and grades/capacities in the ship’s complement required for its safe operation, for protection of the marine environment, and for dealing with emergency situations;

.3 prepare and submit to the Administration a proposal for the minimum safe manning level based upon the assessment of the numbers and grades/capacities in the ship’s complement required for its safe operation and for protection of the marine environment, justifying the proposal by explaining how the proposed ship’s complement will deal with emergency situations, including the evacuation of passengers, where necessary;

.4 ensure that the minimum safe manning level is adequate at all times and in all respects, including meeting peak workload situations, conditions and requirements, and is in accordance with the principles, recommendations and guidelines contained in this resolution; and

.5 prepare and submit to the Administration a new proposal for the minimum safe manning level of a ship in the case of changes in trading area(s), construction, machinery, equipment or operation and maintenance of the ship, which may affect the safe manning level.

5 Approval by the Administration

5.1 A proposal for the minimum safe manning level of a ship submitted by a company to the Administration should be evaluated by the Administration to ensure that:

.1 the proposed ship’s complement contains the number and grades/capacities of personnel to fulfil the tasks, duties and responsibilities required for the safe operation of the ship, for protection of the marine environment and for dealing with emergency situations; and

.2 the master, officers and other members of the ship’s complement are not required to work more hours than is safe in relation to the performance of their duties and the safety of the ship and that the requirements for work and rest hours, in accordance with applicable national regulations, can be complied with.

5.2 The Administration should require a company to amend a proposal for the minimum safe manning level of a ship if, after evaluation of the original proposal submitted by the company, the Administration is unable to approve the proposed composition of the ship’s complement.

5.3 The Administration should only approve a proposal for the minimum safe manning level of a ship and issue accordingly a minimum safe manning document if it is fully satisfied that the proposed ship’s complement is established in accordance with the principles, recommendations and guidelines contained in this resolution, and is adequate in all respects for the safe operation of the ship and for the protection of the marine environment.

5.4 The Administration may withdraw the minimum safe manning document of a ship if the company fails to submit a new proposal for the ship’s minimum safe manning level when changes in trading area(s), construction, machinery, equipment or operation and maintenance of the ship have taken place which affect the minimum safe manning level.

5.5 The Administration should review and may withdraw, as appropriate, the minimum safe manning document of a ship which persistently fails to be in compliance with rest hours requirements.

## ANNEX 3 GUIDANCE ON CONTENTS AND MODEL FORM OF MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT

1 The following information should be included in the minimum safe manning document issued by the Administration specifying the minimum safe manning level:

.1 a clear statement of the ship's name, port of registry, distinctive number or letters, IMO number, gross tonnage, main propulsion power, type and trading area and whether or not the machinery space is unattended;

.2 a table showing the number and grades/capacities of the personnel required to be carried, together with any special conditions or other remarks;

.3 a formal statement by the Administration that, in accordance with the principles and guidelines set out in Annexes 1 and 2, the ship named in the document is considered to be safely manned if, whenever it proceeds to sea, it carries not less than the number and grades/capacities of personnel shown in the document, subject to any special conditions stated therein;

.4 a statement as to any limitations on the validity of the document by reference to particulars of the individual ship and the nature of service upon which it is engaged; and

.5 the date of issue and any expiry date of the document together with a signature for and the seal of the Administration.

2 It is recommended that the minimum safe manning document be drawn up in the form corresponding to the model given in the appendix to this Annex. If the language used is not English, the information given should include a translation into English.

## APPENDIX MODEL FORM OF MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of regulation V/13(b) of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

under the authority of the Government of..........................................................(name of the State)

by ................................................................................................(Administration)

Particulars of ship*

Name of ship .............................................................................................................................................................

Distinctive number or letters ..........................................................................................................................................

IMO number .............................................................................................................................................

Port of registry ...............................................................................................................................................................

Gross tonnage:

National ................................................................................................................................................................

International Tonnage Convention, 1969 ....................................................................................................................

Main propulsion power (kW)  ...........................................................................................................

Type of ship ................................................................................................................................................................

Periodically unattended machinery space yes/no

* Alternatively the particulars of the ship may be placed horizontally.

Trading area**

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, it carries not less

than the number and grades/capacities of personnel specified in the table(s) below.

Grade/capacity Certificate (STCW regulation) Number of persons

Special requirements or conditions, if any:

Issued at ......................................... on the ........................ day of ............ (month and year)

Date of expiry (if any) ..........................

(Seal of the Administration) …………………………...........................................

(Signature for and on behalf of the Administration)

_________

** Where a trading area other than unlimited is shown, a clear description or map of the trading area should be included in the document.

# RESOLUTION A.955(23) AMENDMENTS TO THE PRINCIPLES OF SAFE MANNING (RESOLUTION A.890(21))

Adopted on 5 December 2003

THE ASSEMBLY,

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning maritime safety and the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO resolution A.890(21) by which it adopted principles of safe manning to provide for, inter  alia, the issue of an appropriate safe manning document or equivalent, as evidence of minimum safe manning pursuant to the provisions of regulation V/14* of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended;

NOTING that safe manning is a function of the number of qualified and experienced seafarers necessary for the safety and security of the ship, crew, passengers, cargo and property and for the protection of the marine environment,

RECOGNIZING the importance of the requirements of the pertinent IMO instruments as well as those adopted by ILO, ITU and WHO relevant to maritime safety, security and protection of the marine environment,

MINDFUL of the provisions of SOLAS chapter XI-2 and the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code relating to the security of ships and port facilities,

BELIEVING that international acceptance of broad principles as a framework for administrations to determine the safe manning of ships would materially enhance maritime safety, security and protection of the marine environment,

* Resolution A.890(21) was adopted on 25 November 1999 and, at that time, regulation V/13 was the relevant regulation in the 1974 SOLAS Convention. Subsequently, on 5 December 2000, the Maritime Safety Committee adopted, through resolution MSC.99(73), amendments to the 1974 SOLAS Convention which replaced the then existing chapter V. These amendments entered into force on 1 July 2002. As a consequence the relevant regulation is now regulation V/14.

HAVING CONSIDERED the recommendation made by the Maritime Safety Committee at its seventy-seventh session,

1. ADOPTS the amendments to annexes 1 and 2 to resolution A.890(21), concerning principles of safe manning, set out in the annex to the present resolution;

2. RECOMMENDS that Governments, in establishing the minimum safe manning levels for ships flying their countries’ flag, also take into account the annexed amendments;

3. REQUESTS the Maritime Safety Committee to keep this resolution under review.

ANNEX AMENDMENTS TO ANNEXES 1 AND 2 TO RESOLUTION A.890(21)

## ANNEX 1 PRINCIPLES OF SAFE MANNING

1 In paragraph 1, the word .and. at the end of subparagraph .1.7 is deleted and the following new subparagraph .1.9 is inserted after the existing subparagraph .1.8:

..1.9 operate in accordance with the approved Ship.s Security Plan; and.

## ANNEX 2 GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF SAFE MANNING

2 The existing text of paragraph 1.1 is replaced by the following:

.1.1 These guidelines should be used in applying the principles of safe manning set out in Annex 1 to this resolution to ensure the safe operation of, and the prevention of pollution from, ships to which article III of the 1978 STCW Convention, as amended, applies and to ensure the security of ships to which chapter XI-2 of 1974 SOLAS Convention, as amended, applies..

3 The existing text of paragraph 3.1 is replaced by the following:

.3.1 The purpose of determining the minimum safe manning level of a ship is to ensure that its complement includes the grades/capacities and number of persons required for the safe operation and the security of the ship and for the protection of the marine environment..

4 The word .and. at the end of paragraph 3.2.8 is deleted.

5 The full stop at the end of paragraph 3.2.9 is deleted and the following text is inserted: .; and..

6 In paragraph 3.2, the following new subparagraph .10 is added after the existing paragraph .9:

..10 the provisions of the approved Ship’s Security Plan..

7 The existing text of subparagraph .6 of paragraph 3.3.3 is replaced by the following:

..6 undertake administrative tasks required for the safe operation and the security of the ship;.

8 The existing text of subparagraph .2 of paragraph 3.5 is replaced by the following:

..2 the capability of the master and the ship’s complement to co-ordinate the activities necessary for the safe operation and for the security of the ship and for the protection of the marine environment..

9 The existing texts of subparagraphs .1 to .3 of paragraph 4.2 are replaced by the following:

..1 make an assessment of the tasks, duties and responsibilities of the ship’s complement required for its safe operation, for its security, for protection of the marine environment, and for dealing with emergency situations;

.2 make an assessment of numbers and grades/capacities in the ship’s complement required for its safe operation, for its security, for protection of the marine environment, and for dealing with emergency situations;

.3 prepare and submit to the Administration a proposal for the minimum safe manning level based upon the assessment of the numbers and grades/capacities in the ship’s complement required for its safe operation, for its security and for protection of the marine environment, justifying the proposal by explaining how the proposed ship’s complement will deal with emergency situations, including the evacuation of passengers, where necessary;.

10 The existing text of subparagraph .1 of paragraph 5.1 is replaced by the following:

..1 the proposed ship’s complement contains the number and grades/capacities of personnel to fulfil the tasks, duties and responsibilities required for the safe operation of the ship, for its security, for protection of the marine environment and for dealing with emergency situations; and .

11 The existing text of paragraph 5.3 is replaced by the following:

.5.3 The Administration should only approve a proposal for the minimum safe manning level of a ship and issue accordingly a minimum safe manning document if it is fully satisfied that the proposed ship’s complement is established in accordance with the principles, recommendations and guidelines contained in this resolution, and is adequate in all respects for the safe operation and the security of the ship and for the protection of the marine environment.

# RESOLUTION A.973 (24) CODE FOR THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY IMO INSTRUMENTS

Adopted on 1 december 2005

THE ASSEMBLY,

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning

maritime safety and the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING FURTHER resolution A.847(20) entitled “Guidelines to assist flag States in the implementation of IMO instruments” intended to provide flag States with a means to establish and maintain measures for the effective application and enforcement of the relevant

IMO instruments,

BEING AWARE of the request of the seventh session of the UN Commission on Sustainable Development (CSD 7) to develop measures to ensure that flag States give full and complete effect to the IMO and other relevant conventions to which they are party, so that the ships of all flag States meet international rules and standards,

RECOGNIZING that Parties to the relevant international conventions have, as part of the ratification process, accepted to fully meet their responsibilities and to discharge their obligations under the conventions and other instruments to which they are party,

REAFFIRMING that States have the primary responsibility to have in place an adequate and effective system to exercise control over ships entitled to fly their flag, and to ensure that they comply with relevant international rules and regulations in respect of maritime safety, security and protection of the marine environment,

REAFFIRMING ALSO that States, in their capacity as port and coastal States, have other obligations and responsibilities under applicable international law in respect of maritime safety, security and protection of the marine environment,

NOTING that, while States may realize certain benefits by becoming Parties to instruments aiming at promoting maritime safety, security and the prevention of pollution from ships, these benefits can only be fully realized when all Parties carry out their obligations as required by the instruments concerned,

NOTING ALSO that the ultimate effectiveness of any instrument depends, inter alia,  upon all States:

(a) becoming Parties to all instruments related to maritime safety, security and pollution prevention and control;

(b) implementing and enforcing such instruments fully and effectively;

(c) reporting to the Organization, as required,

NOTING FURTHER that, in the context of the Voluntary IMO Member State Audit Scheme, the enactment of appropriate legislation, its implementation and enforcement are the three key issues on which a Member State’s performance can be measured,

BEARING IN MIND that the Voluntary IMO Member State Audit Scheme contains references to the Code for the implementation of mandatory IMO instruments, as appropriate;

and that the Code, in addition to providing guidance for the implementation and enforcement of IMO instruments, forms the basis of the Audit Scheme, in particular concerning the identification of the auditable areas,

HAVING CONSIDERED the recommendations made by the Maritime Safety Committee, at its eightieth session and by the Marine Environment Protection Committee, at its fifty-third session,

1. ADOPTS the Code for the Implementation of Mandatory IMO Instruments, set out in the Annex to the present resolution;

2. URGES Governments of flag States, port States and coastal States to implement the Code on a national basis;

3. REQUESTS the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee to keep the Code under review and, in co-ordination with the Council, to propose amendments thereto to the Assembly;

4. REVOKES resolution A.847(20).

ANNEX

CODE FOR THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY IMO INSTRUMENTS

PART 1 – COMMON AREAS

Objective

1 The objective of this Code is to enhance global maritime safety and protection of the marine environment.

2 Different Administrations will view this Code according to their own circumstances and will be bound only for the implementation of those instruments referred to in paragraph 6 to which they are Contracting Governments or Parties. By virtue of geography and circumstance some Administrations may have a greater role as a flag State than as a port State or as a coastal State, whilst others may have a greater role as a coastal State or port State than as a flag State.

Such imbalances do not diminish, in any way, their duties as a flag, port or coastal State.

Strategy

3 In order for a State to meet the objective of this Code, a strategy should be developed, covering the following issues:

.1 implementation and enforcement of relevant international mandatory instruments;

.2 adherence to international recommendations, as appropriate;

.3 continuous review and verification of the effectiveness of the State in respect of meeting its international obligations; and

.4 the achievement, maintenance and improvement of overall organizational performance and capability.

In implementing the aforementioned strategy, the guidance given in this Code should be adhered to.

Strategy

3 In order for a State to meet the objective of this Code, a strategy should be developed, covering the following issues:

.1 implementation and enforcement of relevant international mandatory instruments;

.2 adherence to international recommendations, as appropriate;

.3 continuous review and verification of the effectiveness of the State in respect of meeting its international obligations; and

.4 the achievement, maintenance and improvement of overall organizational performance and capability.

In implementing the aforementioned strategy, the guidance given in this Code should be adhered to.

General

4 Under the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS) and of IMO conventions, Administrations are responsible for promulgating laws and regulations and for taking all other steps which may be necessary to give these instruments full and complete effect so as to ensure that, from the point of view of safety of life at sea and protection of the marine environment, a ship is fit for the service for which it is intended and is manned with competent maritime personnel.

5 In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to another or transform one type of pollution into another. (UNCLOS, article 195).

Scope

6 The mandatory IMO instruments addressed in this Code are:

.1 the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS 1974);

.2 the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS PROT 1978);

.3 the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS PROT 1988);

.4 the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (MARPOL 73/78);

.5 the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL PROT 1997);

.6 the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW 1978);

.7 the International Convention on Load Lines, 1966 (LL 66);

.8 the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (LL PROT 1988);

.9 the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (TONNAGE 1969); and

.10 the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended (COLREG 1972)

as well as all instruments made mandatory through these conventions and protocols.

Non-exhaustive lists of obligations under the above mandatory instruments are found in annexes 1 to 4. A list of the relevant instruments is given in annex 5 and a summary of amendments to mandatory instruments reflected in the Code is given in annex 6.

………………………………………………………………………………

PART 2 – FLAG STATES

Implementation

15 In order to effectively discharge their responsibilities and obligations, flag States should:

.1 implement policies through the issuance of national legislation and guidance which will assist in the implementation and enforcement of the requirements of all safety and pollution prevention conventions and protocols to which they are party;

and

.2 assign responsibilities within their Administration to update and revise any relevant policies adopted, as necessary.

16 Flag States should establish resources and processes capable of administering a safety and environmental protection programme which, as a minimum, should consist of the following:

.1 administrative instructions to implement applicable international rules and regulations as well as develop and disseminate any interpretative national regulations that may be needed;

.2 resources to ensure compliance with the requirements of the mandatory IMO instruments listed in paragraph 6 using an audit and inspection programme independent of any administrative bodies issuing the required certificates and relevant documentation and/or of any entity which has been delegated authority by the flag States to issue the required certificates and relevant documentation;

.3 resources to ensure compliance with the requirements of the 1978 STCW Convention, as amended. This includes resources to ensure, inter alia, that:

.3.1 training, assessment of competence and certification of seafarers are in accordance with the provisions of the Convention;

.3.2 STCW certificates and endorsements accurately reflect the competencies of the seafarers, using the appropriate STCW terminology as well as terms which are identical to those used in any safe manning document issued to the ship;

.3.3 impartial investigation can be held of any reported failure, whether by act or omission, that may pose a direct threat to safety of life or property at sea or to the marine environment, by the holders of certificates or endorsements issued by that Party;

.3.4 certificates or endorsements issued by the flag State can be effectively withdrawn, suspended or cancelled when warranted, and when necessary to prevent fraud; and

.3.5 administrative arrangements, including those involving training, assessment and certification activities conducted under the purview of another State, are such that the flag State accepts its responsibility for ensuring the competence of masters, officers and other seafarers serving on ships entitled to fly its flag*; (* Regulations I/2, I/9, I/10 and I/11 of the 1978 STCW Convention, as amended.)

.4 resources to ensure the conduct of investigations into casualties and adequate and timely handling of cases of ships with identified deficiencies; and

.5 the development, documentation and provision of guidance concerning those

requirements that are to the satisfaction of the Administration, found in relevant

mandatory IMO instruments.

17 Flag States shall ensure that ships entitled to fly their flag are sufficiently and efficiently manned, taking into account the Principles of Safe Manning adopted by IMO.

# CIRCOLARE IMO MSC/Circ.1166 - 27 June 2005

GUIDELINES FOR A SIMPLIFIED EVACUATION ANALYSIS FOR HIGH-SPEED PASSENGER CRAFT

1 The Maritime Safety Committee, at its seventy-third session (27 November to 6 December 2000), adopted, by resolution MSC.97(73), the International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 HSC Code) which entered into force on 1 July 2002.  This Code requires in section 4.8.2 that —an evacuation procedure, including an evacuation analysis carried out taking into account the guidelines developed by the Organization shall be developed for the information of the Administration in connection with the approval of fire insulation plans and for assisting the owners and builders in planning the evacuation demonstration required in 4.8.3“ of the Code.

2 The Committee, at its seventy-fourth session (30 May to 8 June 2001), noting that computerized simulation systems are still under development, decided that a simplified evacuation analysis method was needed in the interim and, having considered a proposal by the forty-fifth session of the Sub-Committee on Fire Protection, approved Interim Guidelines for a simplified evacuation analysis of high-speed passenger craft and invited Member Governments to apply the Interim Guidelines when implementing the requirements of section 4.8.2 of the 2000 HSC Code, and to submit to the Sub-Committee on Fire Protection information on experience gained in their implementation.

3 The Committee, at its eightieth session (11 to 20 May 2005), after having considered a proposal by the forty-ninth session of the Sub-Committee on Fire Protection made in light of the experienced gained in the application of the aforementioned Interim Guidelines, approved the Guidelines for a simplified evacuation analysis of high-speed passenger craft, together with the worked example appended thereto, as set out in the annex.

4 Member Governments are invited to apply the annexed Guidelines when implementing the requirements of section 4.8.2 of the 2000 HSC Code and bring them to the attention of craft designers, craft owners and other parties involved in the design, construction and operation of high-speed passenger craft.

5 This circular supersedes MSC/Circ.1001.

***

ANNEX GUIDELINES FOR A SIMPLIFIED EVACUATION ANALYSIS FOR HIGH-SPEED PASSENGER CRAFT

1 General

- 1.1 In addition to the relevant requirements for means of escape, escape routes in high-speed passenger craft are required to be evaluated by an evacuation analysis early in the design process, under the International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 HSC Code), section 4.8.2.

- 1.2 The purpose of these Guidelines is to provide guidance on how to execute a simplified (hydraulic) evacuation analysis and use its results to plan the evacuation demonstration required in section 4.8.5 of the 2000 HSC Code.

2 Definitions

- 2.1 Ideal deployment time (tM) is the time needed for the preparation and launching of the marine evacuation system (MES) and the first survival craft in calm water.

- 2.2 Ideal travel time (tI) is the time needed for the slowest group of people to reach the embarkation point in calm water. Unless otherwise stated in the evacuation procedure, the number of people of the slowest group should be assumed equal to the capacity of the largest survival craft onboard. For the purpose of these Guidelines, tI is assumed to run concurrently with tM.

- 2.3 Ideal embarkation time (tE) is the time needed for all passengers and crew to board the survival craft from the starting situation described in 4.8.7.1 of the Code.

- 2.4 Structural fire protection time (SFP) is the protection time for areas of major fire risk as defined in section 4.8.1 of the 2000 HSC Code.

- 2.5 Slowest group of people is the group of evacuating persons for which the highest travel time is obtained from calculations according to paragraph 3.6.3.3.

3 Method of evaluation

The steps in the evacuation analysis are:

3.1 Description of the system

.1 Identification of assembly stations. 
.2 Identification of embarkation stations, MES and survival craft. 
.3 Description of the evacuation procedure including the role of the crew. 
.4 Identification of groups and their escape route.

………………………………………………………

APPENDIX

EXAMPLE OF APPLICATION

1 General

The example provides an illustration on the application of the Guidelines.  Therefore it should not be viewed as a comprehensive and complete analysis nor as an indication of the data to be used. More specifically, the short description of the evacuation procedure provided in paragraph 3.3 is only an outline, for the purpose of the evacuation analysis, of the complete evacuation procedure the embarkation time and the deployment time used in paragraph 4 below are purely illustrative.

2 Craft characteristics

The high-speed craft considered is a category B craft with a total capacity of 800 persons (784 passengers and 16 crew members).  As shown in figure 1, when the order to abandon the craft is given, passengers are distributed in the public spaces on two decks (210 on the upper deck and 574 on the lower deck), the lower deck is equipped with 4 MES.  The structural fire protection time (SPF) is 60 min.

Figure 1 œ Sketch of the considered high-speed craft

3 	Description of the system

3.1 	Identification of assembly stations

Assembly stations coincide with the public spaces where passengers are located (seated).  Passengers are wearing life jackets.

3.2 	Identification of embarkation stations, MES and liferafts

.1 	Embarkation stations (4, one for each MES) are located at the lower deck.

.2 	Each MES consists of an inflatable slide with an attached platform.

.3 	Liferafts (8), 135 persons capacity each, are stowed in racks on the lower deck, in the proximity of the MES.  The aggregate capacity of liferafts is therefore 1,080 persons, or of 810 persons if one embarkation station is not available in accordance with the 2000 HSC Code.

.4 	Two rescue boats are available for marshalling the liferafts.

3.3 	Description of the evacuation procedure

.1 	When the order to abandon the craft is given, crew members start operating the MES (total 6 crew members), the rescue boats (1 crew member per boat) and to direct the passengers (as shown in figure 1: two crew members on the upper deck and 6 crew members on the lower deck); and all these activities progress in parallel.

.2 	PHASE 1: For each MES, the slide is inflated and the first liferaft launched, inflated and connected to the slide‘s platform. In the mean time the first 4 groups of passengers are formed and directed to the 4 MES, each group is assisted by 1 crew member, for a total of 400 persons, as follows (see figure 2):

.2.1 	164 passengers, marshalled by 1 crew member, move from upper deck through stair 1 down to the lower deck and join with 34 passengers and 1 crew member coming from lounge 2. They then move along the central aisle of lounge 1 (corridor 2); at the end of corridor 2 two groups are formed, each composed by 99 passengers and 1 crew member, and move to MES 3 and 4 through doors 2A and 2B respectively;

.2.2 	46 passengers marshalled by 1 crew member move from upper deck, through stair 2, down to lower deck, where they merge with 152 passengers and 1 crew member; two groups are then formed, each composed by 99 passengers and 1 crew member, and move to MES 1 and 2 respectively;

.2.3 	in the meantime the remaining passengers stay in lounges 1 to 4 assisted by 4 crew members.

.3 	PHASE 2: Once the first liferaft is ready for boarding, the first group for each MES descends to the liferaft using the slide and platform.  When boarding is completed, the liferaft is detached from the slide and floated away by the rescue boat.  In the

Figure 3 œ Second 4 groups of persons 4 Calculation of tE and of tM

4.1 Embarkation time tE

According to the evacuation procedure, each MES is used by 200 persons, if all four MES are available. Based on full scale trials on craft having similar arrangements and using the same MES and same number of crew, the total time needed to deploy, inflate and mooring the liferaft and to embark 100 persons is 330 s (5 min and 30 s). Accordingly, the total embarkation time is 660 s (11 min).

4.2 Deployment time tM

Based on full scale trials on craft having similar arrangements and using the same MES, the total time needed to deploy and inflate an MES is 150 s (2 min and 30 s).

5 Calculation of tI

- 5.1 For the purposes of this example, it is assumed that calculations have been carried out for all the 8 groups of people into which the evacuation is organized, according to the evacuation procedure described in paragraph 3.3 above. It is further assumed that the highest travel time is obtained for the group of people moving (phase 1) from the afterward passenger area in the upper deck down to MES 3 and 4 respectively on the lower deck.

- 5.2 The schematization of the escape route is shown in figure 4.  As it may be seen, the elements composing the escape path are 2 doors, 2 corridors and 1 stairway.

  - The characteristics of the escape path‘s elements are as follows:

Table 5.3

| Element | L (m) | Wc (m) | Fs | S (m/s) | Fc (p/s) | N people |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Door 1 | N.A. | 1.4 | 1.3 | N.A. | 1.82 | 165 |
| Corridor 1 | 14 | 4.2 | 1.3 | 0.67 | 5.46 | 165 |
| Stairway 1 | 4.7 | 3.5 | 1.1 | 0.55 | 3.85 | 165 |
| Corridor 2 | 14 | 3.0 | 1.3 | 0.67 | 3.90 | 200 |
| Door 2A | N.A | 1.4 | 1.3 | N.A | 1.82 | 100 |
| Door 2B | N.A | 1.4 | 1.3 | N.A | 1.82 | 100 |

The values of specific flow (Fs) and speed (S) are taken from table 3.6 of the guidelines; the value of calculated flow (Fc) is obtained by Fc = Fs Wc (see paragraph 3.6.1.4 of the guidelines).

5.4 The resulting walking time (tw) and flow time (tF), calculated according to paragraphs 3.6.1.5 and 3.6.1.6 of the guidelines are as follows:

Table 5.4

| Element | L (m) | Wc (m) | N people | tw (s) | tF (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Door 1 | N.A. | 1.4 | 165 | N.A. | 91 |
| Corridor 1 | 14 | 4.2 | 165 | 21 | 30 |
| Stairway 1 | 4.7 | 3.5 | 165 | 9 | 43 |
| Corridor 2 | 14 | 3.0 | 200 | 21 | 51 |
| Door 2A | N.A | 1.4 | 100 | N.A | 55 |
| Door 2B | N.A | 1.4 | 100 | N.A | 55 |

  - The resulting total walking time is the sum of the walking time of each element in the escape path and totals 51 s. The flow time is the highest among all the elements in the escape path and corresponds to 91 s. Accordingly, the ideal travel time is where, tI= 142s.

Figure 4 œ Sketch of the evacuation path and its schematization

Performance standard

The calculated overall evacuation time: tM + tE = 150 + 660 < SFP - 7 min = 1059 s 3

tI + tE = 142 + 660 < SFP œ 7 min = 1059 s 3

The requirements are fulfilled.

# CIRCOLARE IMO MSC 1014 – LINEE GUIDA SU FATICA A BORDO DELLE NAVI

## APPENDIX 4 SEAFARERS' HOURS OF WORK AND THE MANNING OF SHIPS  CONVENTION, 1996 (NO. 180)

# PART II. SEAFARERS' HOURS OF WORK AND HOURS OF REST

Article 3

Within the limits set out in Article 5, there shall be fixed either a maximum number of hours of work which shall not be exceeded in a given period of time, or a minimum number of hours of rest which shall be provided in a given period of time.

Article 4

A Member which ratifies this Convention acknowledges that the normal working hours' standard for seafarers, like that for other workers, shall be based on an eight-hour day with one day of rest per week and rest on public holidays. However, this shall not prevent the Member from having procedures to authorize or register a collective agreement which determines seafarers' normal working hours on a basis no less favourable than this standard.

Article 5

1. The limits on hours of work or rest shall be as follows:

(a) maximum hours of work shall not exceed:

(i) 14 hours in any 24-hour period; and

(ii) 72 hours in any seven-day period;

or

(b) minimum hours of rest shall not be less than:

(i) ten hours in any 24-hour period; and

(ii) 77 hours in any seven-day period.

2. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

3. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by international instruments shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and does not induce fatigue.

4. In respect of situations when a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.

5. If no collective agreement or arbitration award exists or if the competent authority determines that the provisions in the agreement or award in respect of paragraph 3 or 4 are inadequate, the competent authority shall determine such provisions to ensure the seafarers concerned have sufficient rest.

6. Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

7. The Member shall require the posting, in an easily accessible place, of a table with the shipboard working arrangements, which shall contain for every position at least:

(a) the schedule of service at sea and service in port; and

(b) the maximum hours of work or the minimum hours of rest required by the laws, regulations or collective agreements in force in the flag State.

8. The table referred to in paragraph 7 shall be established in a standardized format in the working language or languages of the ship and in English.

Article 8

1. The Member shall require that records of seafarers' daily hours of work or of their daily hours of rest be maintained to allow monitoring of compliance with the provisions set out in Article 5. The seafarer shall receive a copy of the records pertaining to him or her which shall be endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by the seafarer.

2. The competent authority shall determine the procedures for keeping such records on board, including the intervals at which the information shall be recorded. The competent authority shall establish the format of the records of the seafarers' hours of work or of their hours of rest taking into  account any available International Labour Organization guidelines or shall use any standard format prepared by the Organization. The format shall be established in the language or languages provided by Article 5, paragraph 8.

3. A copy of the relevant provisions of the national legislation pertaining to this Convention and the relevant collective agreements shall be kept on board and be easily accessible to the crew.

Article 9

The competent authority shall examine and endorse the records referred to in Article 8, at appropriate intervals, to monitor compliance with the provisions governing hours of work or hours of rest that give effect to this Convention.

Article 10

If the records or other evidence indicate infringement of provisions governing hours of work or hours of rest, the competent authority shall require that measures, including if necessary the revision of the manning of the ship, are taken so as to avoid future infringements.

# PART III. MANNING OF SHIPS

Article 11

1. Every ship to which this Convention applies shall be sufficiently, safely and efficiently manned, in accordance with the minimum safe manning document or an equivalent issued by the competent authority.

2. When determining, approving or revising manning levels, the competent authority shall take into account:

(a) the need to avoid or minimize, as far as practicable, excessive hours of work, to ensure sufficient rest and to limit fatigue; and

(b) the international instruments identified in the Preamble.

## APPENDIX 5 RELEVANT REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL SAFETY  MANAGEMENT CODE (ISM CODE)

6. Resources and Personnel

6.1 The Company should ensure that the master is:

1. properly qualified for command;

2. fully conversant with the Company’s SMS; and

3. given the necessary support so that the master’s duties can be safely performed.

6.2 The Company should ensure that each ship is manned with qualified, certificated and medically fit seafarers in accordance with national and international requirements.

6.3 The Company should establish procedures to ensure that new personnel and personnel transferred to new assignments related to safety and protection of the environment are given proper familiarisation with their duties. Instructions which are essential to be provided prior to sailing should be identified, documented and given.

6.4 The Company should ensure that all personnel involved in the Company’s SMS have an adequate understanding of relevant rules, regulations, codes and guidelines.

6.5 The Company should establish and maintain procedures for identifying any training which may be required in support of the SMS and ensure that such training is provided for all personnel concerned.

6.6 The Company should establish procedures by which the ship’s personnel receive relevant information on the SMS in a working language or languages understood by them.

6.7 The Company should ensure that the ship’s personnel are able to communicate effectively in the execution of their duties related to the SMS.

## APPENDIX 6 RELEVANT REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995, AND ITS CODE

Regulation VIII/1

Fitness for duty

Each Administration shall, for the purpose of preventing fatigue:

1. establish and enforce rest periods for watchkeeping personnel; and

2. require that watch systems are so arranged that the efficiency of all watchkeeping personnel is not impaired by fatigue and that duties are so organized that the first watch at the commencement of a voyage and subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty.

Section A-VIII/1

Fitness for duty

1. All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hour period.

2. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.

3. The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drill or in other overriding operational conditions.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of ten hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided each seven day period.

5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

Section B-VIII/1

Guidance regarding fitness for duty

Prevention of fatigue

1 In observing the rest period requirements, "overriding operational conditions" should be construed to mean only essential shipboard work which cannot be delayed for safety or environmental reasons or which could not reasonably have been anticipated at the commencement of the voyage.

2 Although there is no universally accepted technical definition of fatigue, everyone involved in ship operations should be alert to the factors which can contribute to fatigue, including, but not limited to those identified by the Organization,26 and take them into account when making decisions on ship operations.

3 In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:

.1 provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

.2 that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time;

.3 the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place; and

4 Administrations should consider the introduction of a requirement that records of hours of work or rest of seafarers should be maintained and that such records are inspected by the Administration at appropriate intervals to ensure compliance with regulations concerning working hours or rest periods.

5 Based on information received as a result of investigating maritime casualties, Administrations should keep their provisions on prevention of fatigue under review.

26See IMO resolution A.722(18), paragraphs 2 to 4.4.1.

## APPENDIX 7 RESOLUTION A.772(18) FATIGUE FACTORS IN MANNING AND SAFETY (vedere anche allegato 1 al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

1 INTRODUCTION

1.1 The purpose of this document is to provide a general description of fatigue, to identify the factors of ship operations which may contribute to fatigue, and to classify those factors under broad categories to indicate the extent to which the factors may be related.

1.2 The objective is to increase awareness of the complexity of fatigue and to encourage all parties involved in ship operations to take these factors into account when making operational decisions.

2 GENERAL DESCRIPTION OF FATIGUE

2.1 Fatigue results in the degradation of human performance, the slowing down of physical and mental reflexes and/or the impairment of the ability to make rational judgements.

2.2 Fatigue may be induced by factors such as prolonged periods of mental or physical activity,  inadequate rest, adverse environmental factors, physiological factors and/or stress or other psychological factors.

3 CLASSIFICATION OF FATIGUE FACTORS IN RELATED GROUPS

3.1 In the case of seafarers, among the most commonly recognized and documented causes of fatigue are poor quality of rest, excessive workload, noise and interpersonal relationships. The contributory factors that lead to the above are many and varied. The significance of these factors as contributory causes of fatigue will vary depending on operational circumstances. Some factors will be more manageable than others. Such factors can be grouped as follows:

3.1.1 Management ashore and aboard ship, and responsibilities of Administrations:

- scheduling of work and rest periods;

- manning levels;

- assignment of duties;

- shore-ship-shore support and communication;

- standardization of work procedures;

- voyage planning;

- watchkeeping practices;

- management policy;

- in-port operations;

- recreational facilities;

- administrative duties.

3.1.2 Ship-specific factors:

- level of automation;

- reliability of equipment;

- motion characteristics;

- vibration, heat and noise levels;

- quality of working and living environment;

- cargo characteristics/requirements;

- ship design.

3.1.3 Crew-specific factors:

- thoroughness of training;

- experience;

- crew composition - cohesiveness;

- crew competency and quality.

3.1.4 External environmental factors:

- weather;

- port conditions;

- ice conditions;

- density of vessel traffic.

4 GENERAL DISCUSSION

4.1 Management ashore, aboard ship, and also the responsibilities of Administrations

4.1.1 The prevention of fatigue in the areas of scheduling of shipboard work and rest periods, manning levels, watchkeeping practices and assignment of duties could largely be accomplished by sensible shore-based management and on-board management techniques. It is also recognized that Administrations have an equally important role to play with respect to legislation leading to acceptance, implementation and enforcement in those areas covered by international conventions.

Guidelines and provisions should take into account the relationships between work and rest periods to ensure adequate rest. These considerations should include a review of the voyage length, length of port stay, length of service of individual crew members, periods of responsibility and watchkeeping practices.

4.1.2 It is essential that management should provide clear, concise written policy guidance to ensure that ships' crews are familiar with ships' operational procedures, cargo characteristics, voyage length, destination, internal and external communication practices and ship familiarization procedures.

4.1.3 Management should recognize that crews joining a ship need to be adequately rested before assuming on-board duties.

4.2 Ship-specific factors

4.2.1 In designing or modifying ships, existing requirements, recommendations, standards and publications pertaining to the listed factors should be taken into account.

Additionally, allowance should be made in designing ships for the adoption of ergonomic practices to prevent fatigue from these factors.

4.3 Crew-specific factors

4.3.1 Thoroughness of training is considered to be important in the prevention of fatigue. Fitness for duty, including medical fitness, proper working experience and the qualifications and quality of crew members are also considered important in this context.

4.3.2 It is important that management recognizes the potential problems stemming from the employment of multinational crews on the same vessel, a practice that might result in language barriers and in social, cultural and religious isolation, all of which may lead to safety problems.

4.3.3 Special emphasis should be placed by management on issues of interpersonal relationships, loneliness, social deprivation and increased workloads which may occur as a result of small crew complements.

4.3.4 Boredom can contribute to fatigue, and it is therefore necessary to provide seafarers with appropriate stimulation.

4.4 External environmental factors

4.4.1 In respect of the listed external environmental factors, it should also be recognized that they could contribute to fatigue.

## APPENDIX 8 PERTINENT IMO INSTRUMENTS RELATING TO FATIGUE

The following IMO instruments were reviewed with regard to their applicability to crew fatigue:

CONVENTIONS and CODES

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995 (STCW Convention) Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW Code);

International Code of Safety for High Speed Craft (HSC Code);

The International Safety Management (ISM) Code

ASSEMBLY RESOLUTIONS

A.772(18) Fatigue Factors in Manning and Safety

A.792(19) Safety Culture In and Around Passenger Ships

A.850(20) Human Element Vision, Principles and Goals for the Organization

MARITIME SAFETY COMMITTEE (MSC) CIRCULARS

MSC/Circ.493 Recommendation Related to the Fatigue Factor in Manning and Safety

MSC/Circ.565 Fatigue as a Contributory Factor in Maritime Accidents

MSC/Circ.566 Provisional Guidelines for Conducting Trials in which the Officer Of The Navigational Watch Acts as the Sole Look-Out in Periods of Darkness

MSC/Circ.621 Guidelines for the investigation of accidents where fatigue may have been a contributory factor.

MSC/Circ.675 Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas

MSC/Circ.747 Ship/Port Interface

MSC/Circ.813 - MEPC/Circ.330 List of human element common terms

MSC/Circ.834 Guidelines for Engine-Room Layout, Design and Arrangement

MSC/Circ.982 Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout

# CRITERI DETENZIONE PORT STATE CONTROL - “SAFE MANNING DOCUMENT”

6.2 Manning control

6.2.1 If a ship is manned in accordance with a safe manning document or equivalent document issued by the flag State, the port State control officer will accept that the ship is safely manned unless the document has clearly been issued without regard to the principles contained in the relevant instruments in which case the port State control officer will act according to the procedures defined in 6.2.3 of this Annex.

6.2.2 If the actual crew number or composition does not conform to the manning document, the port State will request the flag State for advice as to whether or not the ship should be allowed to sail with the actual number of crew and its composition. Such a request and response will be by expedient means and either Party may request this communication in writing. If the actual crew number or composition is not brought into accordance with the safe manning document or the flag State does not advise that the ship could sail, the ship may be considered for detention after the criteria set out in 9.2 of this Annex have been taken into proper account.

6.2.3 If the ship does not carry a safe manning document or equivalent, the port State will request the flag State to specify the required number of crew and its composition and to issue a document as quickly as possible.

In case the actual number or composition of the crew does not conform to the specifications received from the flag State the procedure as contained in 6.2.2 of this Annex applies.

If the flag State does not respond to the request this will be considered as clear grounds for a more detailed inspection to ensure that the number and composition of the crew is in accordance with the principles laid down in 6.1 of this Annex. The ship will only be allowed to proceed to sea if it is safe to do so, taking into account the criteria for detention indicated in 9.2 of this Annex. In any such case the minimum standards to be applied will be no more stringent than those applied to ships flying the flag of the port State.

9.2 Detention related to minimum manning standards and certification

Before detaining a ship for reasons of deficient manning standards and certification, the following will be considered, giving due regard to 9.3.4.9 of this Annex:

.1 length and nature of the intended voyage or service;

.2 whether or not the deficiency poses a danger to ships, persons on board or the environment;

.3 whether or not appropriate rest periods of the crew can be observed;

.4 size and type of ship and equipment provided; and

.5 nature of cargo.

# PARTE B  NORMATIVA COMUNITARIA e NAZIONALE

# REGOLAMENTO n. 336/ 2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ATTUAZIONE NELLA COMUNITÀ DEL CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA – ISM CODE

## Articolo 3 “Applicazione”

1. Il regolamento è applicabile:

(a) a navi da carico battenti bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali e interni;

(b) a navi passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali;

(c) a navi passeggeri impiegate in viaggi interni in tratti di mare delle classi A e B, come da definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, a prescindere dalla bandiera battuta;

(d) a traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea di traghetto passeggeri ro-ro da e per i porti degli Stati membri della Comunità, a prescindere dalla bandiera battuta;

(e) a navi da carico che effettuano servizi feeder di cabotaggio da e per i porti degli Stati membri della Comunità, a prescindere dalla bandiera battuta.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:

(a) navi da guerra e imbarcazioni di trasporto truppe;

(b) yacht e imbarcazioni da diporto che non dispongono e non sono destinati a disporre di equipaggio e non trasportano più di 12 passeggeri a fini commerciali;

(c) battelli da pesca.

## Articolo 4 ”Obblighi di gestione della sicurezza”

La società e la nave ottemperano agli obblighi del codice ISM.

Il sistema di gestione della sicurezza è mantenuto in ottemperanza alle disposizioni del codice ISM.

# TITOLO I   PARTE A - ATTUAZIONE

1. GENERALITÀ

1.1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice.

1.1.1. Per "codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)" si intende il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.

1.1.2. Per "società" si intende l'armatore della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.

1.1.3. Per "amministrazione" si intende il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.

1.1.4 Per "sistema di gestione della sicurezza (SMS)" si intende un sistema strutturato e formalizzato che consenta al personale della società di applicare effettivamente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società.

1.1.5 Per "documento di conformità" si intende il documento rilasciato ad una società che soddisfa le prescrizioni del presente codice.

1.1.6 Per "certificato di gestione della sicurezza" si intende il documento rilasciato ad una nave attestante che la società e il personale di gestione a bordo operano secondo le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato.

1.1.7 Per "prova oggettiva" si intende un'informazione, registrazione o dichiarazione fattuale di tipo quantitativo o qualitativo concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile.

1.1.8 Per "osservazione" si intende la dichiarazione di un fatto resa nell'ambito di un controllo del sistema di gestione della sicurezza e confermata da una prova oggettiva.

1.1.9 Per "non conformità" si intende una situazione riscontrata di inosservanza di una determinata prescrizione, dimostrata da una prova oggettiva.

1.1.10 Per "grave non conformità" si intende un'irregolarità constatata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un grave rischio per  l'ambiente e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di una prescrizione del presente codice.

1.1.11 Per "anniversario" si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del rilevante documento o certificato.

1.1.12 Per "convenzione" si intende la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e le sue modifiche.

1.2. Obiettivi

1.2.1. Il presente codice intende assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.

1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:

1.2.2.1. istituire procedure sicure di esercizio della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;

1.2.2.2. definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili;

1.2.2.3. migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.

1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:

1.2.3.1. la conformità alle norme e ai regolamenti la cui applicazione sia obbligatoria;

1.2.3.2. che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima siano tenute nel debito conto.

1.3. Applicazione

Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.

1.4. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che abbia i seguenti requisiti:

1.4.1. una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

1.4.2. istruzioni e procedure per garantire la sicurezza del funzionamento delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;

1.4.3. una definizione chiara della gerarchia e del sistema di comunicazione tra tutto il personale di terra e di bordo;

1.4.4. procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;

1.4.5. procedure di preparazione e di intervento nelle situazioni di emergenza;

1.4.6. procedure di controllo interne e di verifica del sistema di gestione.

2. POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE

2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.

2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia a bordo che a terra.

3. POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

3.1. Se l'armatore non assume la responsabilità della gestione della nave, deve comunicare all'amministrazione il nome completo e gli estremi del soggetto responsabile.

3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le relazioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguate risorse e mezzi di assistenza a terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.

4. PERSONA(E) DESIGNATA(E)

Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra in contatto diretto con i più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e risorse di assistenza a terra, a seconda delle necessità.

5. RESPONSABILITÀ E POTERI DEL COMANDANTE

5.1. La società deve definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante per quanto riguarda:

5.1.1. l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;

5.1.2. la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;

5.1.3. la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;

5.1.4. la verifica dell'osservanza delle disposizioni;

5.1.5. la modifica dell'SMS e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.

5.2. La società deve provvedere affinché l'SMS applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza che il comandante ha le massime autorità e la responsabilità di decidere in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

6. RISORSE E PERSONALE

6.1. La società deve garantire che il comandante:

6.1.1. sia qualificato per il comando;

6.1.2. sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza della società;

6.1.3. riceva l'assistenza necessaria per poter svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.

6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche, dei diplomi e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle leggi nazionali ed internazionali.

6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano una formazione adeguata per l'assolvimento dei loro compiti.

Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.

6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto al sistema di gestione della sicurezza abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.

6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per il sistema di gestione della sicurezza e provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipi tutto il personale interessato.

6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza in una o più lingue di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.

6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti al sistema di gestione della sicurezza.

7 PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BORDO

La società deve stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese se del caso opportune checklist, inerenti alle operazioni di bordo più importanti riguardo alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. Occorre definire i vari compiti ed assegnarli a personale qualificato.

8. PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

8.1. La società deve stabilire procedure per individuare, descrivere ed affrontare le possibili situazioni di emergenza a bordo.

8.2. La società deve approntare appositi programmi di esercitazione per addestrare il personale agli interventi di emergenza.

8.3. L'SMS deve prevedere misure per assicurare che il sistema organizzativo della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgere le proprie navi.

9. SEGNALAZIONE ED ANALISI DI CASI DI INOSSERVANZA DELLE NORME, DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE

9.1. L'SMS deve prevedere procedure atte a garantire che i casi di inosservanza delle norme, gli incidenti e le situazioni pericolose siano segnalate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

9.2. La società deve stabilire procedure per l'applicazione di misure correttive.

10. MANUTENZIONE DELLA NAVE E DELLE APPARECCHIATURE

10.1. La società deve stabilire procedure atte a garantire che le navi vengano mantenute conformi alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili e alle eventuali disposizioni da essa adottate.

10.2. Per soddisfare tali disposizioni, la società deve provvedere affinché:

10.2.1. le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;

10.2.2. venga segnalata ogni inosservanza delle norme, indicandone il probabile motivo, se conosciuto;

10.2.3. siano prese adeguate misure correttive;

10.2.4. siano tenute registrazioni di questa attività.

10.3. La società deve introdurre nell'SMS procedure che consentano di individuare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione pericolosa. L'SMS deve prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure devono includere prove regolari dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione.

10.4. Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al punto 10.3 devono costituire parte del regolare programma di manutenzione di bordo.

11. DOCUMENTAZIONE

11.1. La società deve stabilire e mantenere apposite procedure di controllo di tutti i documenti e dei dati utili ai fini del sistema di gestione della sicurezza .

11.2. La società deve provvedere affinché:

11.2.1. documenti validi siano disponibili ovunque sia opportuno;

11.2.2. le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale qualificato;

11.2.3. i documenti obsoleti vengano immediatamente rimossi.

11.3. Il documento utilizzato per descrivere e applicare l'SMS può essere denominato «Manuale di gestione della sicurezza». La documentazione deve essere conservata nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave deve recare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

# REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 31 MARZO 2004 RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DEGLI IMPIANTI PORTUALI

## Articolo 3  “Misure comuni e ambito di applicazione”

1. Per quanto riguarda il traffico marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1° luglio 2004, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei confronti delle navi, delle società e degli impianti portuali prescritti dagli strumenti suddetti.

2. Per quanto riguarda il traffico marittimo nazionale, gli Stati membri applicano, entro il 1o luglio 2005, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e della Parte A del Codice ISPS, nella versione adottata dalla Conferenza diplomatica internazionale dell'IMO il 12 dicembre 2002, alle navi passeggeri di classe A ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1), adibite al traffico nazionale nonché alle loro società, quali definite alla Regola IX/1 della Convenzione SOLAS, ed agli impianti portuali che ad esse prestano servizi.

3. Gli Stati membri decidono, dopo una valutazione obbligatoria dei rischi per la sicurezza, in che misura applicano, entro il 1o luglio 2007, le disposizioni del presente regolamento alle varie categorie di navi che effettuano servizio nazionale diverse da quelle di cui al paragrafo 2, alle loro società e agli impianti portuali che ad esse prestano servizi. Il livello globale di sicurezza non dovrebbe essere compromesso da una decisione di questo tipo.

5. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei punti seguenti della parte B del Codice ISPS, come se queste fossero obbligatorie:

— 1.12 (revisione dei piani di sicurezza delle navi),

— 1.16 (valutazione della sicurezza degli impianti portuali),

— 4.1 (protezione della riservatezza dei piani e delle valutazioni della sicurezza),

— 4.4 (organismi riconosciuti per la sicurezza),

— 4.5 (competenze minime degli organismi di sicurezza riconosciuti),

— 4.8 (definizione del livello di sicurezza),

— 4.14, 4.15, 4.16 (punti di contatto e informazioni riguardanti i piani di sicurezza degli impianti portuali),

— 4.18 (documenti di identificazione),

— 4.24 (applicazione, da parte delle navi, delle misure di sicurezza raccomandate dallo Stato nelle cui acque territoriali navigano),

- 4.28 (tabella di armamento delle navi),

Tabella di armamento

4.28 Nello stabilire la tabella di armamento minima per la sicurezza di una nave, l'amministrazione deve tenere conto del fatto che le disposizioni riguardanti la tabella di armamento minima stabilita dalla regola V/14 riguardano esclusivamente la sicurezza durante la navigazione. L'amministrazione deve tener conto anche dell'organico supplementare reso necessario dall'applicazione del piano di sicurezza della nave e fare in modo che questa disponga di un equipaggio sufficiente ed efficiente. A tale riguardo, l'amministrazione deve accertare che le navi siano in grado di applicare la normativa nazionale sull'orario di lavoro e di riposo, nel quadro dei compiti di bordo affidati ai diversi membri dell'equipaggio.

## ALLEGATO I emendamenti alla Convenzione SOLAS  -  Capitolo XI-2

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIADELLA VITA UMANA IN MARE

CAPITOLO XI-2

MISURE SPECIALI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA MARITTIMA

Regola 1

Definizioni

1 Ai fini del presente capitolo, salvo espressa disposizione contraria:

.1 “Nave portarinfusa” significa una nave portarinfusa come definita alla Regola IX/1.6.

.2 “Nave chimichiera” significa una nave chimichiera come definita alla Regola VII/8.2.

.3 “Nave gasiera” significa una nave gasiera come definita alla Regola VII/11.2.

.4 “Unità veloce” significa un'unità come definita alla Regola X/1.2.

.5 “Piattaforma mobile di perforazione offshore” significa un'unità di perforazione mobile offshore a propulsione meccanica come definita alla Regola IX/1 che non si trova sul luogo della perforazione.

.6 “Nave petroliera” significa una nave petroliera come definita alla Regola II-1/2.12.

.7 “Società” significa una società come definita alla Regola IX/1.

.8 “Interfaccia nave/porto” significa le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente

interessata da azioni che comportano il movimento di persone, di merci o la fornitura di servizi portuali alla nave o dalla nave.

.9 “Impianto portuale” è una località, individuata dal Governo Contraente o dall'Autorità designata, nella quale ha luogo l'interfaccia nave/porto. Essa comprende aree come le zone di ancoraggio, banchine di sosta e gli accosti dal mare, a seconda dei casi.

.10 “Attività da nave a nave” significa ogni attività non connessa ad un impianto portuale che implichi il trasferimento di merci o persone da una nave all'altra.

.11 “Autorità designata” significa l'organizzazione (o le organizzazioni) o l'amministrazione (o le amministrazioni) cui il Governo Contraente abbia affidato il compito di far osservare le disposizioni del presente capitolo relative alla sicurezza dell'impianto portuale e all'interfaccia nave/porto, dal punto di vista dell'impianto portuale.

.12 “Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)” significa il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, comprendente una parte A (le cui disposizioni hanno natura cogente) e una parte B (le cui disposizioni hanno natura di raccomandazione) adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei Governi Contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, come può essere modificata dall'Organizzazione stessa, a condizione che:

.1 gli emendamenti alla parte A del Codice vengano adottati, entrino in vigore ed acquistino efficacia in conformità con l'articolo VIII della presente Convenzione concernente le procedure di emendamento applicabili all'annesso ad eccezione del capitolo I; e che

.2 gli emendamenti alla parte B del Codice siano adottati dal Comitato per la sicurezza marittima in conformità con il proprio regolamento interno.

Regola 2

Ambito di applicazione

1 Il presente capitolo si applica:

.1 ai seguenti tipi di navi adibite a viaggi internazionali:

.1.1. navi da passeggeri, comprese le unità veloci da passeggeri;

.1.2. navi da carico, comprese le unità veloci, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate; e

.1.3. alle piattaforme mobili di perforazione offshore; e

.2 agli impianti portuali che forniscono servizi a tali navi quando effettuano viaggi internazionali.

2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1.2, i Governi Contraenti decidono in quale misura il presente capitolo e le sezioni pertinenti della parte A del Codice ISPS debbano applicarsi agli impianti portuali situati nel loro territorio che, ancorché utilizzati in via principale da navi che non effettuano viaggi internazionali debbano, occasionalmente, fornire servizi a navi che arrivano da o partono per viaggi internazionali.

## ALLEGATO II  -  IL CODICE I.S.P.S. PARTE A

«IL CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DEGLI IMPIANTI PORTUALI

PARTE A

REQUISITI OBBLIGATORI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO XI-2 DELL'ALLEGATO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, MODIFICATA

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Introduzione

La presente parte del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

……………………………………………………………………………………………..

3 APPLICAZIONE

3.1 Il presente Codice si applica:

.1 ai seguenti tipi di nave destinati a viaggi internazionali:

.1 navi passeggeri, comprese le unità veloci per trasporto passeggeri;

.2 navi da carico, comprese le unità veloci per trasporto merci, di almeno 500 tonnellate di stazza lorda;

.3 unità mobili di perforazione offshore;

.2 agli impianti portuali destinati ai suddetti tipi di nave, utilizzati per viaggi internazionali.

3.2 Fatte salve le disposizioni della sezione 3.1.2, i governi contraenti decidono del grado di applicabilità della presente parte del Codice agli impianti portuali situati nel loro territorio e che, benché utilizzati principalmente da navi non destinate a viaggi internazionali, sono saltuariamente utilizzati da navi in partenza o in arrivo da un viaggio internazionale.

6 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

6.1 La società provvede affinché il piano di sicurezza della nave contenga una dichiarazione chiara che metta in rilievo l'autorità del Comandante. La società stabilisce nel piano di sicurezza della nave che il Comandante è investito della massima autorità e responsabilità di decidere per quanto riguarda la sicurezza a bordo e di richiedere l'assistenza della società o di qualunque governo contraente nella misura del necessario.

6.2 La società provvede affinché l'agente di sicurezza della società, il Comandante e l'ufficiale di sicurezza della nave ricevano il sostegno necessario per eseguire i loro compiti e responsabilità conformemente al capitolo XI- 2 e alla presente parte del Codice.

9 PIANO DI SICUREZZA DELLA NAVE

9.1 Ciascuna nave deve avere a bordo un piano di sicurezza della nave approvato dall'amministrazione. Il piano deve contenere le disposizioni relative ai tre livelli di sicurezza definiti dalla presente parte del Codice.

9.1.1 Fatte salve le disposizioni della sezione 9.2.1, il piano di sicurezza di una determinata nave può essere redatto da un organismo di sicurezza riconosciuto.

9.3 La presentazione di un piano di sicurezza della nave per approvazione è accompagnata dalla valutazione di sicurezza sulla cui base sono stati elaborati il piano o le sue modifiche.

9.4 Il piano è elaborato sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice ed è redatto nella lingua o lingue di lavoro della nave. Se la lingua o le lingue in uso non sono l'inglese, il francese o lo spagnolo, è inclusa una traduzione in una di queste lingue. Il piano comprende almeno le seguenti voci:

.1 misure per prevenire l'introduzione a bordo di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone, navi o porti e il cui porto non è autorizzato;

.2 identificazione delle aree riservate e misure previste per prevenire l'accesso non autorizzato;

.3 misure per prevenire l'accesso non autorizzato alla nave;

.4 procedure per reagire a minacce alla sicurezza o a violazioni della sicurezza, comprese disposizioni per garantire le operazioni fondamentali della nave o dell'interfaccia nave/porto;

.5 procedure per reagire alle istruzioni che i governi contraenti possono dare al livello di sicurezza 3;

.6 procedure per l'evacuazione in caso di minacce alla sicurezza o violazioni della sicurezza;

.7 i compiti del personale di bordo dotato di competenze di sicurezza e del restante personale di bordo, limitatamente al tema della sicurezza;

.8 procedure per l'audit delle attività di sicurezza;

.9 procedure per l'addestramento e la formazione legati al piano;

.10 procedure per l'interfaccia con le attività dell'impianto portuale in materia di sicurezza;

.11 procedure per il riesame periodico del piano e per il suo aggiornamento;

.12 procedure per la rapportazione di incidenti di sicurezza;

.13 identificazione dell'ufficiale di sicurezza della nave;

.14 identificazione dell'agente di sicurezza della società, compresi i dati per rintracciarlo in permanenza;

12 UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE

12.1 Viene designato un ufficiale di sicurezza per ciascuna nave.

12.2 In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'ufficiale di sicurezza della nave comprendono tra l'altro:

.1 svolgere regolari ispezioni di sicurezza della nave per verificare l'osservanza costante delle misure di sicurezza necessarie;

.2 garantire osservanza e supervisione dell'attuazione del piano di sicurezza della nave, comprese eventuali modifiche del piano;

.3 coordinare gli aspetti di sicurezza della movimentazione del carico e delle provviste di bordo con il restante personale della nave e con i competenti agenti di sicurezza degli impianti portuali;

.4 proporre le modifiche al piano di sicurezza della nave;

.5 comunicare all'agente di sicurezza della società le eventuali anomalie e non conformità individuate durante gli audit interni, i riesami periodici, le ispezioni di sicurezza e le verifiche della conformità ed attuare eventuali azioni correttive;

.6 potenziare la sensibilizzazione e la vigilanza a bordo in materia di sicurezza;

.7 assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza della nave, nella misura opportuna;

.8 comunicare tutti i incidenti di sicurezza;

.9 coordinare l'attuazione del piano di sicurezza della nave con l'agente di sicurezza della società e del competente agente di sicurezza dell'impianto portuale;

.10 assicurare l'adeguato impiego, collaudo, calibratura e manutenzione delle attrezzature di sicurezza eventualmente presenti.

## ALLEGATO III - IL CODICE I.S.P.S. PARTE B

PARTE B

ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO XI-2 DELL'ALLEGATO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, DEL 1974, COME MODIFICATA, E DELLA PARTE A DEL PRESENTE CODICE

1. INTRODUZIONE

Generalità

1.1 Il preambolo del presente codice precisa che il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice definiscono il nuovo quadro internazionale di misure destinate ad accrescere la sicurezza marittima, mediante il quale le navi e gli impianti portuali potranno cooperare al fine di individuare ed impedire atti che minacciano la sicurezza dei trasporti marittimi.

1.2 La presente introduzione illustra in maniera sommaria le procedure previste per istituire e mettere in applicazione le misure e le disposizioni necessarie per ottenere e mantenere la conformità alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, oltre a individuare i principali elementi sui quali vertono gli orientamenti. Gli orientamenti veri e propri sono riportati ai punti da 2 a 19. In essi figurano altresì considerazioni importanti da tener presenti al momento di applicare gli orientamenti relativi alle navi e agli impianti portuali.

La compagnia e la nave

1.9 Ogni compagnia che gestisce navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice è tenuta a designare un agente di sicurezza della compagnia ed un ufficiale di sicurezza della nave per ogni nave che compone la flotta. I compiti, le competenze e gli standard formativi di tali agenti, nonché i requisiti di addestramento ed esercitazione sono definiti nella parte A del presente codice.

9. PIANO DI SICUREZZA DELLA NAVE

9.2 I piani di sicurezza della nave devono:

.1 descrivere con precisione la struttura organizzativa della sicurezza della nave;

.2 descrivere con precisione le relazioni della nave con la compagnia, con gli impianti portuali, con le altre navi e con le autorità competenti in materia di sicurezza;

.3 descrivere con precisione i sistemi di comunicazione per garantire in modo permanente comunicazioni efficaci a bordo della nave e tra la nave e l'esterno, in particolare gli impianti portuali;

.4 descrivere con precisione le misure di base del livello di sicurezza 1, sia operative che fisiche, permanentemente in atto;

.5 descrivere con precisione le misure supplementari che permettono alla nave di passare immediatamente al livello di sicurezza 2 e, se necessario, al livello di sicurezza 3;

.6 prevedere procedure di riesame o verifica periodica del piano di sicurezza della nave nonché procedure di modifica in base all'esperienza acquisita o in risposta a nuove circostanze; e

.7 descrivere con precisione le procedure di resoconto ai pertinenti punti di contatto dei Governi Contraenti.

9.3 L'elaborazione di un efficace piano di sicurezza della nave deve basarsi su una valutazione approfondita di tutti gli elementi che interessano la sicurezza della nave, in particolare su una valutazione approfondita delle caratteristiche fisiche ed operative, compresi gli itinerari di ogni nave.

9.4 Ogni piano di sicurezza della nave deve essere approvato dall'amministrazione o per conto della stessa. Se un'amministrazione ricorre ad un organismo di sicurezza riconosciuto per l'esame o l'approvazione del piano di sicurezza della nave, l'organismo di sicurezza riconosciuto in questione non deve avere legami di alcun tipo con altri organismi di sicurezza riconosciuti che hanno elaborato il piano di sicurezza o contribuito alla sua elaborazione.

Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di sicurezza della nave

9.7 Oltre agli orientamenti indicati al paragrafo 9.2, il piano di sicurezza della nave deve contenere i seguenti elementi, relativamente a tutti i livelli di sicurezza:

.1 compiti e responsabilità dell'insieme del personale di bordo con mansioni di sicurezza;

.2 procedure o misure di salvaguardia necessarie perché le comunicazioni siano garantite in modo permanente;

.3 procedure necessarie per determinare se le procedure di sicurezza e le apparecchiature e i sistemi di sicurezza e di sorveglianza continuano ad essere efficaci, in particolare procedure di individuazione e correzione di eventuali guasti o difetti di funzionamento di apparecchiature e sistemi;

Sorveglianza della sicurezza della nave

9.42 La nave deve essere dotata di mezzi che permettono di assicurare la sua sorveglianza, la sorveglianza delle zone di bordo ad accesso ristretto e del perimetro che circonda la nave. Questi mezzi di sorveglianza possono comprendere il ricorso a:

.1 dispositivi di illuminazione;

.2 personale di guardia, servizi di guardia sul ponte, in particolare pattuglie; e

.3 rilevatori di intrusione automatici e apparecchiature di sorveglianza.

9.43 I rilevatori di intrusione automatici devono attivare un allarme sonoro e/o visivo situato in una postazione presidiata o sorvegliata in permanenza.

9.44 Il piano di sicurezza della nave deve definire le procedure e le apparecchiature necessarie ad ogni livello di sicurezza e stabilire i mezzi per garantire che le apparecchiature di sorveglianza possano funzionare in permanenza, tenendo conto anche dei possibili effetti delle condizioni meteorologiche o dei guasti elettrici.

Esercitazioni e addestramenti

13.5 Le esercitazioni e gli addestramenti mirano a garantire che il personale di bordo sia in grado di svolgere i compiti di sicurezza affidatigli a tutti i livelli di sicurezza nonché di individuare eventuali lacune del sistema di sicurezza alle quali occorre ovviare.

13.6 Per garantire un'efficace applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza della nave, è necessario effettuare esercitazioni almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre, in caso di sostituzione, in un'unica volta, di oltre il 25 % del personale con personale che non ha partecipato ad una precedente esercitazione a bordo della nave nel corso degli ultimi tre mesi, dovrà essere effettuata un'esercitazione nel corso della prima settimana che segue il cambiamento di personale. L'esercitazione deve servire a mettere alla prova i singoli elementi del piano di sicurezza, in particolare quelli relativi alle minacce per la sicurezza elencate al paragrafo 8.9.

13. FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA NAVE

Formazione

13.1 L'agente di sicurezza della compagnia, il competente personale di terra della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:

.1 amministrazione della sicurezza;

.2 convenzioni, codici e raccomandazioni internazionali pertinenti;

.3 legislazione e regolamentazione nazionali pertinenti;

.4 competenze e funzioni di altri organismi di sicurezza;

.5 metodologia della valutazione della sicurezza della nave;

.6 metodologia dei controlli e delle ispezioni di sicurezza della nave;

.7 operazioni navali e portuali e condizioni in cui si svolgono;

.8 misure di sicurezza applicate a bordo della nave e nell'impianto portuale;

.9 preparazione, intervento e pianificazione di emergenza;

.10 tecniche didattiche per la formazione in materia di sicurezza, comprese le misure e procedure di sicurezza;

.11 trattamento delle informazioni e delle comunicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

.12 conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza;

.13 riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

.14 riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza;

.15 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

.16 apparecchiature e sistemi di sicurezza e loro limiti di utilizzo;

.17 metodologia applicata nelle verifiche, le ispezioni, i controlli e la sorveglianza;

.18 tecniche di perquisizione fisica e di ispezione non intrusiva;

.19 esercitazioni ed addestramento di sicurezza, compresi esercitazioni ed addestramenti con gli impianti portuali; e

.20 valutazione delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza.

13.2 Inoltre, l'ufficiale di sicurezza della nave deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:

.1 progettazione della nave;

.2 piano di sicurezza della nave e relative procedure (tra cui una formazione sulla reazione a diversi scenari di incidente);

.3 tecniche di gestione e di controllo della folla;

.4 funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; e

.5 collaudo, taratura e manutenzione in mare delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza.

13.3 Il personale di bordo con compiti specifici di sicurezza deve conoscere in modo sufficiente ed essere in grado di svolgere i compiti affidatigli, in particolare:

.1 conoscenza delle varie forme di minaccia alla sicurezza;

.2 riconoscimento ed identificazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

.3 riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che possono costituire una minaccia per la sicurezza;

.4 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

.5 tecniche di gestione e di controllo della folla;

.6 comunicazioni di sicurezza;

.7 conoscenza delle procedure e dei piani di emergenza;

.8 funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza;

.9 collaudo, taratura e manutenzione in mare delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza;

.10 tecniche di ispezione, controllo e sorveglianza; e

.11 tecniche di perquisizione fisica delle persone, degli effetti personali, dei bagagli, del carico e delle provviste di bordo.

# D. LGS. 27 LUGLIO 1999, N. 271 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI DA PESCA NAZIONALI

## Art 2. Campo di applicazione.

1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unita mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.

## Art. 5. Misure generali di tutela.

1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:

a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo;

b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) misure di protezione collettiva ed individuale;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;

l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);

m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) idonee misure igieniche;

o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;

p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza;

q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonché delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;

s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.

2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.

## Art. 6. Obblighi dell'Armatore e del Comandante.

1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:

a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;

b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;

c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.

………………………………………………………………………………………………..

5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:

a) designare il responsabile de! servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;

b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;

c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;

d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;

……………………………………………………………………………………………….

h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;

……………………………………………………………………………………………..

## Art. 11. Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca

# (modificato dall’art. 3 del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 108)

N.B.: per le navi da pesca deve anche prendersi a riferimento quanto indicato nell’articolo 18 commi 2 e 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante norme per l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

## At. 12.  Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali.

1. L'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.

…………………………………………………..

# Art. 17. Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

1. Nel «Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo» sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del «Safety Management Manual» redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.

## Allegato 1 (rif. art. 6 comma 5 lettera d) Fattori di fatica

# 1. Introduzione

1.1. Lo scopo di questo documento è quello di fornire una descrizione generale del fattore fatica, al fine di identificare le attività lavorative a bordo delle navi che possono contribuire alla fatica, classificare tali fattori in esplicite categorie e indicare il punto con cui i fattori possono essere messi in relazione.

1.2. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza di coloro che svolgono attività in campo marittimo dell'importanza di questi fattori e di tenerne conto nel momento in cui si prendono decisioni operative.

# 2. Descrizione generale della fatica

2.1. La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni dell'uomo, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione della capacità di fare valutazioni razionali.

2.2. La fatica può essere provocata da fattori come il prolungamento di periodi di attività fisiche o) mentali, riposo inadeguato, condizioni ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress o altri fattori psicologici.

# 3. Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo

3.1. Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica più comunemente riconosciute e documentate sono la cattiva qualità del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause di fatica sono vari. L'importanza dei fattori che contribuiscono alle cause di fatica si differenziano in relazione alle varie attività. Alcuni fattori sono più trattabili che altri. Alcuni possono essere raggruppati come segue:

3.1.1. Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilità di Amministrazione:

- programmazione del lavoro e periodi di riposo;

- gradi di armamento;

- assegnazione di mansioni;

- comunicazione a terra della nave;

- unificazione delle procedure di lavoro;

- pianificazione dei viaggi;

- procedure di tenuta della guardia;

- politica di armamento;

- operazioni portuali;

- servizi ricreativi;

- compiti amministrativi;

3.1.2. Fattori relativi alla nave:

- grado di automazione;

- affidabilità delle attrezzature;

- caratteristiche del movimento;

- livelli di rumore, calore e delle vibrazioni;

- qualità dell'ambiente di vita e di lavoro;

- caratteristiche e requisiti del carico;

- progettazione navale;

3.1.3. Fattori relativi all'equipaggio:

- completezza di addestramento;

- esperienza;

- compatibilità della composizione dell'equipaggio;

- qualità e competenza dell'equipaggio.

3.1.4. Fattori ambientali esterni:

- condizioni meteorologiche;

- condizioni portuali;

- condizioni di ghiaccio;

- densità del traffico navale.

# 4. Disposizioni generali

4.1. Direzione a terra a bordo e altre responsabilità di Amministrazione

4.1.1. È essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide al fine di assicurare che l'equipaggio della nave abbia familiarità con le procedure operative della nave, le caratteristiche del carico, la lunghezza del viaggio, la destinazione, le normali procedure di comunicazione interna ed esterna e l'acquisizione della conoscenza delle procedure di gestione della nave.

4.1.2. La Direzione deve controllare che l'equipaggio che si assegna alla nave deve essere sufficientemente riposato prima di assumere le mansioni di bordo.

4.2. Fattori specifici della nave

4.2.1. Nella progettazione o modificazione delle navi devono essere tenuti in conto le prescrizioni, raccomandazioni, norme e pubblicazioni che riguardano i sopra elencati fattori di fatica. Inoltre dovrebbero essere considerati, nel momento di progettazione delle navi, l'adozione di mezzi per prevenire la fatica da questi fattori.

4.3. Fattori specifici dell'equipaggio

4.3.1. Il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato importante nella prevenzione della fatica. Idoneità alla mansione, compresa l'idoneità medica, appropriati titoli professionali esperienza lavorativa e caratteristiche dei membri dell'equipaggio sono considerati importanti in questo contesto.

4.3.2. È importante che la Direzione della nave riconosca le problematiche che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unità, consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, tutto ciò può portare problemi alla sicurezza.

4.3.3. Particolare accento deve essere posto dalla Direzione sui rapporti interpersonali, sulla solitudine carenza sociale e aumenti dei carichi di lavoro che possono verificarsi con un equipaggio ridotto.

4.3.4. La noia può contribuire alla fatica perciò è necessario fornire ai marittimi opportuni stimoli.

4.4. Fattori ambientali esterni

4.4.1. Si dovrebbe riconoscere che i fattori ambientali esterni contribuiscono alla fatica.

# DPR 9 MAGGIO 2001, N, 324 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 94/58/CE E 98/35/CE RELATIVE AI REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE DELLA GENTE DI MARE

## Articolo 12 -  Servizio di guardia  (rif. Reg. VIII/1  e  VIII/2   della Conv. STCW)

1. Gli Ufficiali e i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di 10 ore, che può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno 6 ore.

2. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.

3. Il servizio di guardia in  navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l’efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia  all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

4. L’organizzazione del servizio di guardia in navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave. Per il servizio di guardia in macchina il comandante può delegare l’organizzazione del servizio al direttore di macchina.

5. L’organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4 è stabilita per iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei quali sono riportati i nominativi dei membri dell’equipaggio chiamati a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni assegnati ad ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono essere affissi almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del servizio di guardia in prossimità del ponte di comando e del locale apparato motore.

6. Il comandante può disporre l’avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.

7. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l’equipaggio a fronteggiare situazioni di emergenza ovvero nei casi in cui si vengono a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non possono essere rinviate per motivi di sicurezza o di protezione ambientale o perché non è stato ragionevolmente possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.

## Articolo 16  -  Compagnia di navigazione  (rif. Reg. I/14 della Conv. STCW)

1. La compagnia di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:

a) i lavoratori marittimi da arruolare siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

b) la nave sia armata in conformità alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia; ……………… omissis ………………………..

2. La compagnia, il comandante ed i membri dell’equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza.

## Allegato I  -  Requisiti  per la formazione fissati dalla Convenzione  STCW

# DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 108 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/63/CE RELATIVA ALL'ACCORDO SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO GENTE DI MARE”

## Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.

3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unità diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette;

b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attività lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonché le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;

c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni;

d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima;

e) «armatore»: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità.

## Art. 3. Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.

3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
nonché
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;

b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.

Per opportuna informativa si fa presente che la Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo (2006) e la Convenzione sul Lavoro a bordo delle navi da pesca (2007) hanno al loro interno delle disposizioni specifiche relative all’orario di lavoro ed all’orario di riposo a bordo; in particolare la Convenzione ILO 2006 disciplina tali aspetti alla Regola 2.3 ed allo Standard A.2.3 mentre la Convenzione ILO PESCA all’articolo 14.

## Art. 4. Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unità di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto.

3. Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.

6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorità marittima.

# Art. 5. Obblighi dell'armatore e del comandante

1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6.

2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.

# Art. 6. Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro

1. La definizione delle tabelle di armamento di sicurezza delle unità di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;

b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per opportuna informativa si fa presente che la Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo (2006) e la Convenzione sul Lavoro a bordo delle navi da pesca (2007) hanno al loro interno delle disposizioni specifiche relative alla composizione minima dell’equipaggio; in particolare la Convenzione ILO 2006 disciplina tali aspetti alla Regola 2.7 ed allo Standard A.2.7 mentre la Convenzione ILO PESCA all’articolo 13.

# D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

# Art. 30 Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza  dei servizi di bordo

1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.

2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i 15 mesi.

3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale.

4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita è redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero.

5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro  dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.

# LIBRO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.

CAPITOLO I - Disposizioni generali.

Art. 201. Composizione e forza minima dell'equipaggio. -

1. Fermo il disposto dell'Art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli Art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro.

Art. 202. Preparazione dell'equipaggio. -

1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché le condizioni di stabilità e le necessità di zavorramento anche nelle più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria.

2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati in base al ruolo di appello di cui al successivo Art. 203. Ogni ufficiale od equiparato deve conoscere i compiti assegnati alle persone destinate alle proprie dipendenze ed accertarsi delle loro capacità di assolverli.

3. Gli ufficiali ed i sottufficiali di macchina devono conoscere e sapere praticamente manovrare le porte stagne e le valvole o i rubinetti relativi ai mezzi di esaurimento; devono altresì conoscere i mezzi e le manovre da fare per il travaso dei liquidi ai fini del bilanciamento della nave e devono saper mettere in funzione i gruppi di emergenza.

4. Fermo restando che i servizi di sicurezza dipendono direttamente dal comandante, sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, aventi più di un primo ufficiale di coperta, uno di essi deve essere preposto a tali servizi, assumendo la denominazione di ufficiale alla sicurezza, con le seguenti mansioni: organizzazione generale dei servizi di sicurezza per i vari casi di emergenza; addestramento del personale ed esecuzione delle esercitazioni per gli stessi singoli casi;

controllo dello stato di efficienza dei mezzi di salvataggio collettivi, con relativi mezzi di ammainata e dotazioni, nonché individuali di bordo; verifiche delle condizioni di stabilità ed assetto longitudinale della nave; vigilanza sulle portellerie, ai fini della rigorosa osservanza delle disposizioni del comandante per la loro chiusura; controllo dell'efficienza e della buona manutenzione del materiale antincendio. Detto ufficiale è preposto alla squadra dei vigili del fuoco ed a quella di pronto intervento di cui all'Art. 254, se esistono.

5. Sulla navi aventi un solo primo ufficiale di coperta, le su elencate mansioni sono ad esso affidate, con facoltà per il comandante di designare altro ufficiale di coperta a capo della squadra vigili del fuoco, se questa esiste, con le attribuzioni del presente libro previste per l'ufficiale preposto alla detta squadra.

6. In ogni guardia, il personale di macchina deve essere sufficientemente istruito per poter dare immediato corso al funzionamento dei mezzi di esaurimento e delle pompe d'incendio di cui dispone la nave.

7. Piani particolareggiati ed aggiornati di tutti i mezzi di esaurimento e antincendio, con relativa prevalenza e portata, e con le relative tubolature, valvole ed accessori, disegnati su fondo bianco in grande scala e tinteggiati, devono essere tenuti a bordo in punti tali da permetterne la facile consultazione agli ufficiali e sottufficiali di macchina.

8. All'inizio del viaggio, il personale di camera, sotto la direzione degli ufficiali commissari o del primo ufficiale, deve assicurarsi che tutti i passeggeri al cui servizio è destinato conoscano l'ubicazione delle proprie cinture di salvataggio, il modo di indossarle, il rispettivo punto di riunione e come raggiungerlo nel modo più celere, i segnali di allarme.

Art. 203. Ruolo di appello. -

1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave.

Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio.

Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio.

2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per:

a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei portellini di murata, degli osteriggi, dei portelli ed altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e delle serrande della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia elettrica;

b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio;

c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le sistemazioni radioelettriche e gli apparecchi radio portatili, ove esistano;

d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'ammaino di queste;

e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone sulle zattere di salvataggio;

f) l'estinzione degli incendi;

g) l'uso dei mezzi di comunicazione.

3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le consegne di ciascun componente del personale del servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti:

a) avvisare i passeggeri;

b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio;

c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regolare il movimento dei passeggeri;

d) radunare i passeggeri ai punti di riunione;

e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio;

f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni;

g) impiegare la squadra di pronto intervento.

4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'Art. 247, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i casi d'incendio.

Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando.

5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di assicurare che i mezzi di salvataggio ed i mezzi antincendio siano mantenuti in buone condizioni e pronti per l'impiego immediato.

Art. 209. Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio. -

1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il comandante ed il primo ufficiale.

Art. 210. Brevetti di marittimi abilitati. -

1. L'espressione «marittimo abilitato» designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio.

2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve dar prova che è stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonché all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere.

3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio sono emanate dal Ministero.

Art. 213. Zone antincendio. -

1. Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente organizzazione:

a) tutti i locali interni devono essere raggruppati in zone antincendio limitate da paratie tagliafuoco. Ad ogni zona è assegnato, di preferenza, il personale che abitualmente vi lavora, agli ordini di un capo zona prescelto fra i più capaci e possibilmente di grado più elevato;

b) per ogni zona deve essere stabilito un punto di riunione possibilmente in vicinanza di un telefono interno (se esiste) ed ubicato alla confluenza di scale e passaggi;

c) in ogni zona, al punto di riunione, deve essere affisso un quadro contenente il piano della parte di nave inclusa nella zona stessa, con l'indicazione a mezzo di simboli, della sistemazione di tutta l' apparecchiatura ivi esistente (prese, manichette, estintori, porte tagliafuoco, serrande, ventilatori, ecc.). In foglio a parte di colorazione rossa, da includere nello stesso quadro, deve essere riportato un riassunto delle principali istruzioni ed il numero dei componenti il gruppo destinato a tale zona.

Art. 214. Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio. -

1. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti al servizio di macchina, nonché dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina.

2. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio antincendio, prescritti dal presente regolamento, compete all'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'Art. 202.

3. Il controllo sullo stato di manutenzione ed efficienza delle dotazioni e degli impianti fissi antincendio deve essere fatto almeno settimanalmente.

Art. 215. Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco. -

1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve:

a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza;

b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino deficienze;

c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto.

2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza, che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchina, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina.

Art. 92. Squadra dei vigili del fuoco. -

1. Sulle navi che a norma del precedente Art. 91 sono provviste della stazione antincendio deve essere istituita una «squadra dei vigili del fuoco» alla quale è preposto un ufficiale di coperta.

2. La squadra dei vigili del fuoco è costituita dal capo squadra - in genere un carpentiere - e dal numero sottoindicato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista:

- 12 uomini per navi di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate;

- 8 uomini per navi di stazza lorda superiore a 10000 tonnellate fino a 20000 tonnellate;

- 4 uomini per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate fino a 10000 tonnellate.

3. Il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco deve essere scelto dal comandante fra gli elementi ritenuti più idonei per il complesso delle qualità morali, fisiche, professionali e di carattere, con preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramento inteso al migliore espletamento dei compiti di cui all'Art. 212.

4. Il personale che costituisce la squadra dei vigili del fuoco indossa la divisa della propria categoria contrassegnata da un distintivo speciale costituito da due asce incrociate ad un elmo su fondo rosso, oppure da un bracciale azzurro con le lettere V.F. in rosso. Esso deve alloggiare nelle vicinanze della stazione antincendio ed è esente dal servizio notturno; di giorno presta il servizio inerente al proprio grado, qualifica e categoria.

5. L'alloggio dei vigili deve avere una comunicazione efficiente e diretta (telefono o portavoce) con il ponte di comando.

6. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 20000 tonnellate la comunicazione telefonica o con portavoce deve essere realizzata con almeno uno dei posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri.

7. La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale, quale descritto nella convenzione, ad eccezione della veste protettiva, ed inoltre:

- 1 estintore portatile;

- 1 cintura di cuoio dotata di idonei attrezzi. In luogo della cintura gli elettricisti che fanno parte della squadra dei vigili del fuoco devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere;

- 1 maschera con filtro polivalente.

Art. 216. Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio. -

1. Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai sensi dell'Art. 215 e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra.

Art. 218. Sorveglianza antincendio sulle navi nei porti. -

1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi.

2. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto.

3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza.

4. I doveri e la responsabilità dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta in servizio.

Art. 220. Manovra delle porte stagne. -

1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto prescritto per la navigazione.

2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina.

CAPITOLO II - Controlli alla partenza e durante la navigazione.

Art. 225. Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture. -

1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro.

2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura del portelloni di murata, delle boccaporte, dei barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazione, in applicazione delle norme del presente regolamento.

3. Il personale incaricato deve darne notizia, a verifica ultimata, al proprio capo servizio, che deve provvedere a sua volta ad informarne il comandante.

4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo servizio. Di tali operazioni deve essere tempestivamente informato l'ufficiale di coperta di servizio.

5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perché durante la navigazione i portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante; personale specificatamente incaricato deve controllare giornalmente, in navigazione, lo stato di chiusura degli stessi.

Art. 226. Controlli delle chiusure stagne. -

1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilità. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione.

Art. 229. Mezzi di governo: verifiche e prove.

1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio delle prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di quanto segue.

a) la macchina di governo principale ed ausiliaria;

b) i sistemi di telecomando della macchina di governo;

c) le apparecchiature di comando in plancia;

d) la fonte di emergenza di alimentazione di potenza;

e) la correttezza delle informazioni fornite dagli indicatori degli angoli di barra;

f) gli allarmi per interruzione dell'alimentazione dell'energia al sistema di comando della macchina di governo;

g) gli allarmi per avarie alle unità di potenza della macchina di governo.

2. Le verifiche e prove devono includere:

a) lo spostamento completo del timone secondo le prestazioni che la macchina di governo deve dare;

b) un esame visivo della macchina di governo e suoi collegamenti meccanici;

c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra la plancia ed il locale macchina di governo.

3. In plancia e nel locale macchina di governo devono essere permanentemente disponibili semplici manuali di istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino le procedure di passaggio dall'uno all'altro sistema di telecomando e di unità di potenza.

Art. 230. Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza. -

1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento:

a) strumenti nautici;

b) mezzi di radiocomunicazione;

c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra;

d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici;

e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste);

f) parallelo tra i generatori principali;

g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici;

h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile);

i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo;

l) prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano);

m) prova salpancore e tonneggi.

Art. 231. Navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno. -

- Per le navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno sarà sufficiente eseguire i controlli di cui agli Art. 229 e 230 almeno una volta nelle 24 ore.

Art. 256. Separazione ed organizzazione del traffico. -

1. Allo scopo di ridurre il rischio del verificarsi di sinistri tutte le navi sono tenute ad osservare le norme di separazione ed organizzazione del traffico contenute nei decreti emanati dal Ministero.

# Lettera Circolare 2° Reparto Sicurezza della Navigazione Prot. n. 82/ 002680 /Sic. Nav.    OGGETTO: Definizione di “stagione estiva” contenuta nei provvedimenti di concessioni di deroghe.

Questo Comando Generale - Servizio Sicurezza della Navigazione, riceve una quantità notevole di richieste di deroghe, da parte di armatori, ai sensi dell’art. 105, 2 comma, del Regolamento di Sicurezza approvato con D.P.R. 435/91, allo scopo di poter imbarcare apparecchi galleggianti in sostituzione delle zattere di salvataggio previste.

La deroga di cui sopra viene concessa, generalmente, per il servizio effettuato su tratte limitate e nella sola “stagione estiva” e, comunque, in condizioni climatiche favorevoli; quanto precede in considerazione del fatto che, a differenza delle zattere, gli occupanti degli apparecchi galleggianti sono a diretto contatto con l’acqua.

Tenuto conto di quanto sopra, è stato rilevato, però, che l’interpretazione data da molte Capitanerie di Porto alla dizione “stagione estiva” è assai varia, spaziando tra periodi che vanno da aprile ad ottobre, a periodi che vanno da metà giugno a metà settembre.

Allo scopo, pertanto, di dirimere definitivamente la questione questo Comando Generale è giunto alla conclusione che la dizione “stagione estiva” debba intendersi coincidente con la “stagione balneare” (periodo 1 maggio - 30 settembre) così come definita dal D.P.R. 8 giugno 1982, n° 470 ed in generale ribadita con “l’ordinanza balneare” del Capo del Circondario, anche alla luce del contenuto di cui all’art. 1 del D.M.19 giugno 1992, il quale prevede, in analogo periodo, l’imbarco di passeggeri su unità da pesca per l’effettuazione della pesca turismo.

Eventuali deroghe già concesse per periodi più brevi possono essere modificate, nei limiti sopraindicati, direttamente da codeste Autorità Marittime.

F.to Ammiraglio Ispettore CP) Renato FERRARO

# D.P.R. 18 APRILE 2006, n. 231 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 8, comma 2)

Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi

PERSONALE DI COPERTA

Mozzo: avere 15 anni di età.

Giovanotto   di   coperta:   aver  effettuato  almeno  12  mesi  di navigazione da mozzo.

Marinaio:  aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24  mesi  complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta.

Tankista   per  petroliere:  aver  effettuato  specifico  corso  di addestramento  per  petroliere.  Aver  effettuato  almeno  24 mesi di navigazione  su  navi petroliere, in coperta od in macchina almeno da marinaio  o  da  comune;  ovvero  avere  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

Tankista   per   chimiche:   aver  effettuato  specifico  corso  di addestramento  per  chimiche.  Aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione  su  navi  chimiche  in  coperta od in macchina almeno da marinaio  o  da  comune;  ovvero  avere  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

Tankista   per   gasiere:   aver   effettuato  specifico  corso  di addestramento   per  gasiere.  Aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione  su  navi  gasiere,  in  coperta od in macchina almeno da marinaio  o  da  comune;  ovvero  avere  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

Operaio  di  coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con  qualifica  di  operaio  meccanico  o di carpentiere o di operaio motorista.

Trattorista:  essere  in  possesso  della  patente  di  guida D/E e dimostrare  con  idonea  documentazione  rilasciata  da un precedente datore  di  lavoro  di  aver  prestato  per  almeno 24 mesi attività lavorativa   con  mansioni  richiedenti  il  possesso  della  patente sopraindicata.

Stipettaio:   aver   lavorato  almeno  3  anni  presso  imprese  di costruzioni  di mobili; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio.

Carpentiere:  aver  prestato  specifica  attività  lavorativa  per almeno   3   anni  in  stabilimenti  di  costruzione,  riparazione  o allestimento  di navi o galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di   maestro  d'ascia;  oppure  aver  effettuato  almeno  3  anni  di navigazione  di  coperta e macchina; ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere.

Ottonaio:   aver  lavorato  per  almeno  4  anni  come  operaio  in stabilimenti  di  costruzione,  riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti  di  installazione  e riparazione di impianti idraulici;

oppure  aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato  24  mesi  di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto.

Capitano  d'armi:  aver  effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio.

Nostromo/secondo   nostromo:  aver  effettuato  almeno  4  anni  di navigazione da marinaio.

Primo  nostromo:  aver  effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo.

PERSONALE DI MACCHINA

Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 anni di età.

Comune  di  macchina: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in servizio di macchina.

Giovanotto  frigorista:  aver  frequentato  con esito favorevole un corso  presso  un  centro di formazione professionale per frigoristi;

ovvero   dimostrare  con  idonea  documentazione,  rilasciata  da  un precedente  datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

Frigorista:   essere   in   possesso   del   diploma   di  istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione frigoristi;

oppure  aver  lavorato  per  almeno  4  anni con qualifica di operaio frigorista  presso  stabilimenti  di  produzione  o di riparazione di impianti  frigoriferi;  oppure  aver  effettuato  almeno  24  mesi di navigazione  con  qualifica  di  comune di macchina su navi da carico dotate  di  impianti  per  la  refrigerazione del carico; oppure aver effettuato  almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista;  oppure  essere  in  possesso  della qualifica di operaio motorista;  ovvero  aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi di navigazione da giovanotto frigorista.

Giovanotto  elettricista:  aver frequentato con esito favorevole un corso  presso un centro di formazione professionale per elettricisti;

oppure  aver  lavorato  almeno  per  12  mesi  presso  una officina o stabilimento elettromeccanico.

Elettricista o secondo elettricista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezioni elettricisti  o  elettromeccanici.  Oppure aver prestato almeno per 4 anni  servizio  in  uno  stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista;  oppure  aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione da giovanotto  elettricista  o  da  allievo  elettricista,  o 24 mesi di navigazione  in  servizio  di  macchina con specifica destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale.

Primo  elettricista:  aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da elettricista o da secondo elettricista.

Operaio  motorista:  aver  effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale  e  12  mesi  di  navigazione  al servizio di motori endotermici  di  potenza  non  inferiore  a  50  HP/asse; oppure aver effettuato,   prima   o   dopo   la  frequenza  di  un  idoneo  corso professionale,  almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina da  comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio motorista.

Operaio  meccanico:  essere  in  possesso  del  diploma di istituto professionale  di Stato per le attività marinare, sezione meccanici, o  della  qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12  mesi  di servizio in stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio meccanico.

Capo  operaio:  aver  effettuato  24 mesi di navigazione da operaio meccanico o proveniente dalla qualifica di capo fuochista.

PERSONALE POLIVALENTE

All.   comune  polivalente:  aver  compiuto  18  anni  di  età  ed appartenere  alle  categorie  iniziali  di  mozzo,  di  giovanotto  o diplomati  nautici  di  coperta  e macchina ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa.

Comune  polivalente:  aver  compiuto  18 anni ed aver effettuato 24 mesi  complessivi  di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno  12  in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni  polivalenti  previsti  dalla  circolare n. 88 del 14 dicembre 1988  e  sue  successive  integrazioni  e  modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo comune polivalente.

All'operaio  polivalente:  aver  compiuto  18  anni di età ed aver conseguito  il  diploma  dell'istituto  professionale di Stato per le attività  marinare,  sezione  macchina;  oppure  avere la licenza di scuola  media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.

Operaio  polivalente:  aver  effettuato  24  mesi di navigazione da allievo operaio polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di  operaio  meccanico, di operaio motorista, di operaio frigorista o di  operaio  di  coperta, aver effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali  almeno  12 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di  navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Capo  operaio  polivalente:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione  da  operaio  polivalente  ed aver superato uno dei corsi previsti  dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.

PERSONALE SANITARIO

Infermiere: essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.

PERSONALE DI CAMERA

Piccolo di camera: avere 15 anni di età.

Garzone  di  seconda: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di camera.

Garzone di camera: aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso alberghiero riconosciuto.

Garzone  di  prima:  aver  effettuato  almeno  6  mesi di effettiva navigazione da garzone di seconda.

Cameriere:  aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12  mesi di effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera  oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in  albergo,  o  di  aver maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward e comune di camera.

Cameriere (con buona conoscenza di lingue): aver compiuto 18 anni di  età  ed aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di  prima  con  buona conoscenza di lingue; oppure comprovare di aver prestato  servizio  alberghiero  per  almeno  2  anni  e  aver  buona conoscenza  di  lingue,  o  aver maturato 24 mesi di navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward, ecc.

Cameriere ripostiere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere.

Primo  cameriere  - Capo alloggi: aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da cameriere.

Aiuto  guardarobiere:  aver  effettuato  18  mesi di navigazione da piccolo di camera.

Guardarobiere:  aver  effettuato  almeno  24 mesi di navigazione da cameriere;  ovvero  48  mesi  di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera.

Maggiordomo  -  Maitre  d'hotel:  aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione  in  qualità  di primo cameriere; ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria.

Bambinaia:  aver  compiuto  18  anni  di  età,  aver conseguito la licenza di scuola media inferiore.

Barista:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di  navigazione  come cameriere  o  almeno  48  mesi  di navigazione da garzone di camera o garzone di prima.

Guardiano   notturno   alberghiero:  aver  effettuato  24  mesi  di navigazione,  dei  quali  almeno  6  nella  sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo, un corso antincendio riconosciuto.

PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA

Piccolo di cucina: essere in possesso di libretto sanitario.

Garzone di cucina: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo  di  cucina  (tale  requisito  non e' richiesto sulle navi da carico).

Terzo  cuoco:  avere  18  anni di età ed aver effettuato almeno 24 mesi  di  navigazione da garzone di cucina; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo cuoco.

Secondo  cuoco:  aver  effettuato  almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o 36 mesi da garzone di cucina.

Primo  cuoco/capo  partita:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione da secondo cuoco.

Sottocapo  cuoco  -  Sous  chef:  aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione  da primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria.

Capo  cuoco/Chef:  aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi.

Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale  cuoco  di  bordo  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065.

Dispensiere  di  equipaggio:  aver  effettuato  almeno  12  mesi di navigazione da cuoco di equipaggio.

Garzone pasticciere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver  effettuato  12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere  in  possesso  di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticciere a terra.

Pasticciere:  aver  effettuato  almeno  12  mesi  di navigazione da garzone  pasticciere  oppure  essere  in  possesso  di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo pasticciere.

Capo  pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere   o  dimostrare  di  aver  svolto  le  mansioni  di  capo pasticciere in grandi alberghi.

Garzone  di cambusa: possedere la licenza di scuola media inferiore ed  avere  effettuato  almeno  12  mesi  di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di navigazione da piccolo di cucina.

Cambusiere:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di  navigazione da garzone  di  cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo cambusiere.

Primo cambusiere o cambusiere unico: aver effettuato almeno 24 mesi di  navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco  o  di dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa.

Bottigliere:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione da garzone  di  cambusa  ovvero  18  mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala.

Maestro  di casa: avere effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere  o  da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o da primo cameriere.

Garzone  panettiere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver  effettuato  12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere  in  possesso  di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra.

Panettiere:  aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di certificato  comprovante  l'esercizio  delle mansioni di panettiere a terra  ovvero  aver  effettuato  almeno  24  mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.

Capo panettiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere.

Garzone macellaio: essere in possesso della qualifica di garzone di cucina  oppure  di  un  certificato  attestante  12 mesi di attività lavorativa in una macelleria con mansioni di garzone macellaio.

Macellaio:  aver  effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione come garzone-macellaio,  oppure  essere  in  possesso  di  un  certificato attestante   la   specifica   capacità  professionale  ovvero  aver effettuato  almeno  24  mesi  di navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.

Capo   macellaio:   aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione  da macellaio.

Garzone   lavandaio:   possedere   un   certificato   di  capacità professionale.

Lavandaio/stiratore:  aver  compiuto  18  anni di età ed essere in possesso  di un attestato di capacità professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro.

Capo  lavandaio:  aver  effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio.

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VARI

Tipografo:  avere  18  anni  di  età  ed  essere in possesso di un certificato di idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi   attività   lavorativa  presso  una  tipografia,  ovvero  aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo tipografo.

Operatore  cinematografico:  avere  18  anni  di  età ed essere in possesso di attestato di idoneità professionale.

Assistente  di  ufficio:  essere  in  possesso di licenza di scuola media  inferiore  ed  aver  lavorato  per  almeno  due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere buona conoscenza di  almeno  una  lingua  estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario    d'azienda    o    l'abilitazione   di   segretario   di amministrazione  o  il  diploma  di  scuola  superiore,  ovvero  aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio.

Hostess: essere in possesso del libretto di idoneità professionale rilasciato  dal  centro  italiano  di  cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per  periti  aziendali  e  corrispondenti  in  lingue  estere; oppure dimostrare  con  idonea  documentazione  di aver svolto per almeno 24 mesi  compiti  di  assistenza turistica presso un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess.

Nota: Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona,  l'intrattenimento  sociale,  l'attività  ricreativa  e  lo shopping   dei  passeggeri  quali  ad  esempio:  estetica,  manicure, parrucchiere,   barbiere,   ginnasta,   orchestrale,   intrattenitore sociale,  venditore,  ecc.,  e'  ammesso  l'imbarco,  per  il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalità.

In  relazione  a  quanto  previsto  dalla  convenzione IMO STCW/78, recepita  nell'ordinamento  nazionale  con legge 21 novembre 1985, n. 739,  il  personale  di coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovrà essere in possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.

ALLIEVI SOTTUFFICIALI

Sezione coperta:

Allievo  tankista:  aver  effettuato  12  mesi  di  navigazione  in servizio di coperta o macchina.

Allievo  ottonaio:  essere  in  possesso  di  idonea documentazione attestante  di avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa in qualità di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Allievo  carpentiere:  essere  in possesso di idonea documentazione attestante  di  aver  prestato per almeno 12 mesi specifica attività lavorativa  presso  uno  stabilimento  di  costruzione,  riparazione  o allestimento  di  navi  o  galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

Sezione macchina:

Allievo  frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso  un  centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare  con  idonea  documentazione,  rilasciata da un precedente datore  di  lavoro,  di  aver  nozioni  di  impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

Allievo operaio motorista: aver frequentato con esito favorevole un corso  presso  un  centro  di formazione professionale per motoristi;

ovvero   aver   lavorato   almeno  12  mesi  presso  una  officina  o stabilimento meccanico.

Allievo operaio meccanico: aver frequentato con esito favorevole un corso  presso  un  centro  di formazione professionale per meccanici;

ovvero   aver   lavorato   almeno  12  mesi  presso  una  officina  o stabilimento meccanico.

Allievo  elettricista:  aver  frequentato  con  esito favorevole un corso  presso un centro di formazione professionale per elettricisti;

ovvero   aver   lavorato   almeno  12  mesi  presso  una  officina  o stabilimento elettromeccanico.

Sezione cucina:

Allievo cambusiere: possedere la licenza di scuola media inferiore.

SEZIONE SERVIZI VARI

Allievo  assistente  d'ufficio: essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera.

Allievo  tipografo: aver compiuto 18 anni di età ed avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver   frequentato   con   esito   positivo   uno   specifico   corso professionale.

Allieva  hostess:  essere  in  possesso  di diploma di scuola media superiore.

ALLIEVI COMUNI ALBERGHIERI

Sezione camera:

Allievo  comune  di camera: aver compiuto 18 anni di età ed essere in  possesso  di  diploma  alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero o avere la licenza di scuola media con  almeno  sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o garzone di camera.

Allievo  commis  -  Allievo cabin steward - Allievo lounge steward: essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

Sezione cucina:

Allievo  cuoco: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di  diploma alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei  mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o garzone di cucina.

Allievo  pasticciere  -  Allievo  panettiere: essere in possesso di diploma  alberghiero  o  di  attestato  di  frequenza  ad un istituto professionale alberghiero.

Allievo macellaio: essere in possesso del libretto sanitario.

Per  le  sopraindicate qualifiche di allievo si possono applicare i contratti  di  formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modifiche.

# APPENDICE 1: Modello di tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo (rif. art. 3)

#### Model format for table of shipboard working arrangements  (ref. art. 3)

| Nome della nave: | Bandiera: | Eventuale Codice IMO: | ultimo aggiornamento della tabella: (giorno/mese/anno) |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of ship: ____________________ | Flag of ship:____________________________ | IMO number (if any): ________________ | Latest update of table: (day/month/year) _____________________________ |

Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo sono conformi alle prescrizioni stabilite all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 emanato conformemente alla Convenzione OIL n. 180 sull'orario di lavoro della gente di mare e sulla composizione dell'equipaggio (1996) e nel rispetto del contratto di lavoro collettivo registrato o autorizzato in conformità della suddetta convenzione e della Convenzione relativa all'addestramento, all'abilitazione ed alla tenuta della guardia dei marittimi Convenzione STCW del 1978, così come emendata nel 1995

The maximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance with the article 3 of  decree 27 may 2005, n. 108  issued in conformity with ILO's Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996 (No. 180) and with any applicable collective agreement registered or authorized in accordance with  that Convention  and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention , 1978, as amended in 1995.

Numero massimo delle ore di lavoro o numero minimo delle ore di riposo  :

Maximum hours of work or minimum hours of rest: 			___________________________________________________________________________________________________

Altre prescrizioni / Other requirements:  		________________________________________________________________________________________________________________

|  | Ore di lavoro giornaliere in mare Scheduled daily work hours at sea | Ore di lavoro giornaliere in porto Scheduled daily work hours in port | Osservazioni Comments | Totale ore di lavoro/riposo 3 Total daily work/rest hours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria/Grado Position/Rank | Turni di guardia (da - a) Watchkeeping (from - to) | Servizi diversi dalla guardia (da - a) Non-watchkeeping duties (from - to) | Turni di guardia (da - a) Watchkeeping (from - to) | Servizi diversi dalla guardia (da - a) Non-watchkeeping duties (from - to) |  | In mare At sea | In porto In port |

Firma del Comandante  -   Signature of Master    ___________________________________________________________

Selected texts from ILO Convention 180 and the STCW Convention

ILO Convention 180

Art.5  paragraph 1.	The limits on hours of work or rest shall be as follows:  (a)  maximum hours of work shall not exceed:  (i) 14 hours in any 24-hour period;  and (ii)  72 hours in any seven-day period;  or  (b)  minimum hours of rest shall not be less than:  (i)  ten hours in any 24-hour period;  and (ii)  77 hours in any seven-day period.

Art. 5 paragraph 2.	Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

Art. 5 paragraph 6.	Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out.  Such exceptions shall, as far as possible, follow  the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

Art. 7 paragraph 1	Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.

Art.7 paragraph 3	As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

STCW Convention

Section A-VIII/1 of the STCW Code (Mandatory)

1.		All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hour period.

2.		The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.

3.		The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drill or in other overriding operational conditions.

4.		Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of ten hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided each seven day period.

5.		Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

Section B-VIII/1 of the STCW Code (Guidance)

3.		In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:

.1	provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken.  In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

.2	that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time;

.3	the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place; and

#### Modello  per  la  registrazione  delle  ore  di  lavoro  e  di  riposo  dei  lavoratori  marittimi    (rif. art. 4)                Allegato  b

#### Model  format  for  record  of  hours  of  work  or  hours  of  rest  of  seafarers    (ref. art. 4)                                           pag. 1/2

| Nome della nave: ________________________________ | Bandiera: ______________________________ | Eventuale Codice IMO: ______________ | Periodo di riferimento del registro: (mese/anno) ____________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of ship: _________________________________ | Flag of ship:____________________________ | IMO number (if any): ________________ | Reference period for record: (month/year) ____________________________ |
| Nominativo del marittimo: _________________________ | Posizione/Grado : ____________________________ | Servizio di guardia ( SI ( NO |  |
| Seafarers (full name) _____________________________ | Position/Rank: ____________________________ | Watchkeeper: ( YES ( NO |  |

registro  delle  ore  di  lavoro  e  di  riposo

Indicare con una X i periodi di lavoro e con una R i periodi  di riposo nelle singole colonne orarie  oppure tracciare una linea  o una freccia continua in corrispondenza del relativo periodo

Please mark with an X periods of work and with an R periods of rest, or using a continuous line or arrow

COMPLETARE  LA TABELLA ALLEGATA

A questa nave si applicano le disposizioni relative al numero massimo di ore di lavoro o al numero minimo di ore di riposo riportate nei seguenti decreti, regolamenti, contratti collettivi (specificare gli estremi dei provvedimenti di riferimento):

The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship:

DICHIARO che le informazioni riportate nel presente registro relative alle ore di lavoro o di riposo del lavoratore marittimo indicato corrispondono al vero.

I AGREE that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarers concerned

Nome del comandante o della persona da questi delegata a firmare il presente registro (in stampatello):

Name of master or person authorized by master to sign this record  (block capitals):                                       _____________________________________________________________________________________________

Firma del comandante o della persona autorizzata  								Firma del marittimo

Signature of master  or authorized person             __________________________________________________________    	Signature of seafarer   _______________________________________________________

Una copia del presente registro deve essere consegnata al marittimo interessato - A copy of this record is to be given  to the seafarers

| Il presente registro è soggetto a verifica e vidimazione secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 Timbro e Visto Autorità competente - Official seal and signature of the competent Authority |  |
| --- | --- |

#### Modello  per  la  registrazione  delle  ore  di  lavoro  e  di  riposo  dei  lavoratori  marittimi    (rif. art. 4)

#### Model  format  for  record  of  hours  of  work  or  hours  of  rest  of  seafarers    (ref. art. 4)                                           pag. 2/2

| Ore Hours | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ore di riposo in 24 ore | Commenti | Sezione riservata al Comandante Section reserved to the master |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hours of rest in 24-hour period | Comments | Hours of work or rest, as applicable, in any 24-hour period | Hours of work or rest, as applicable, in any 7-day period |

# APPENDICE 2  elenco  circolari  relative alle procedure amministrative

- Circolare: TITOLO GENTE DI MARE – Serie XII – n. 7 del 2 giugno 1992 (prot. n.. 4142085) Tabelle di armamento;

- Lettera Circolare del 30 luglio 1992 (prot. n. 4041469) – Circolare Titolo gente di mare, Serie XII, n. 7 Tabelle di armamento;

- Circolare: TITOLO GENTE DI MARE – Serie XII – n.11 del 9 marzo 1993 (prot. n.. 4140733) Tabelle di armamento;

- Lettera  Circolare del  22 settembre 1993 (prot. n. 4143385) – Tabelle di armamento;

- Lettera Circolare del 23 aprile 1996 (prot. n. 4141821) – Tabelle di armamento navi da pesca;

- Lettera Circolare del 22 luglio 2002  (prot. n. 6126) – Tabelle di armamento. Risoluzione IMO A. 890 (21)

# Footnotes

Vedere articoli estratti della Convenzione OIL n. 180 e della Convenzione STCW 78/95 allegati alla seguente tabella. - See overleaf for selected extracts from ILO Convention n. 180 and the STCW Convention 78/95.

Cancellare la dicitura non pertinente - Delete as applicable.

Riportare la stessa terminologia utilizzata  nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio - For those positions/ranks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.

Per il personale che svolge i turni di guardia, nella colonna "osservazioni" possono essere annotate in via preventiva il numero di ore destinate presumibilmente allo svolgimento di mansioni non programmate; queste ore dovrebbero essere incluse nel totale relativo alle ore di lavoro svolte giornalmente  - For watchkeeping personnel, the comments section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work and any such hours should be included in the appropriate total daily work hours column.

Riportare la stessa terminologia utilizzata  nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio indicata nella tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo

For those positions/ranks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document and in the model table of shipboard working arrangements

Segnare con   X  la casella pertinente - Check   X  as appropriate

) Indicare somme giornaliere ai fini della verifica della conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo

Add daily calculations to ensure compliance with the relevant requirements of the decree