(Grabación de 8 Videos / 4 Audios; Visualización y Grabación 240 FPS)

|  | ESTABILIDAD |
| --- | --- |
|  | Construido en sistema operativo Embedded O.S. cuyo programa está alojado en una memoria flash para evitar problemas de virus en el sistema. |
|  | ACTUALIZACIONES |
|  | El programa puede ser actualizado fácilmente a través de internet. |
|  | 8 VIDEO / 4 AUDIO DE ENTRADA |
|  | Grabación de 8 videos y 4 audios en simultáneo. El video y audio serán reproducidos simultáneamente. |
|  | VELOCIDAD DE GRABACION |
|  | 8 videos a 240fps (NTSC) |
|  | VIDEO ALMACENAMIENTO COMPACTO |
|  | Usando el formato MPEG4 los videos son comprimidos en archivos de 0.5 a 2Kb por cuadro en promedio a una resolución de 352 x 240 pixeles. |
|  | TIEMPO REAL DE MONITOREO |
|  | 240 cuadros por segundo en formato NTSC. Tiempo real de visualización |
|  | PRESENTACION EN DOS MONITORES |
|  | Dos vistas que permiten ver imágenes en vivo e imágenes grabadas en dos monitores diferentes. |
|  | PANTALLAS ROTATIVAS |
|  | Presentación multi-pantallas (1, 4, 6, 8 y 9) y rotación programable. |
|  | E-MAP |
|  | Un e-map es una vista del sitio en donde se indica la localización de las cámaras y sensores. |
|  | SALIDA MATRICIAL |
|  | Permite visualizar videos en rotación y el pop-up de video en alarma en un monitor independiente. |
|  | PERDIDA DE VIDEO |
|  | Notificación automática de pérdida de señal debido a condiciones anormales de uso. |
|  | SELLO DE AGUA |
|  | Presentación de marca de agua digital que evita modificar o alterar imágenes |
|  | HERRAMIENTAS DE OPERACION |
|  | A través del panel frontal del equipo o por teclado y mouse independiente. |
|  | FACIL OPERACION |
|  | Interface gráfica de usuario, fácil operación. |
|  | ALMACENAMIENTO |
|  | Diseñado para 4 discos duros de capacidad, hasta 1600GB de espacio de almacenamiento. |
|  | BACK UP |
|  | Almacenamiento Back Up en Disco duro, CD-RW, DVD-RW, etc |
|  | REPRODUCCION POR LAN |
|  | Software que permite reproducir video vía LAN desde una PC remota. |
|  | BUSQUEDA DE REPRODUCCION |
|  | Posibilidad de búsqueda por fecha/hora y por evento de 1 hasta 8 cámaras en simultáneo. |
|  | BUSQUEDA INTELIGENTE |
|  | Permite la búsqueda de una región específica de grabación de video y encontrar el video exacto antes que el objeto desaparezca. |
|  | ARCHIVO AVI |
|  | El archivo de video puede ser visto por el reproductor Media Player de Microsoft. |
|  | AUTO AJUSTE DEL RELOJ |
|  | Sincroniza automáticamente la hora del DVR con la hora del servidor. |
|  | BOTON DE PANICO |
|  | Botón de pánico para un llamado de emergencia. |
|  | DETECCION DE MOVIMIENTO |
|  | Posibilidad de detección de movimiento con selección de zonas y control de sensibilidad. |
|  | PASSWORD |
|  | Niveles múltiples de acceso. |
|  | OPERACION TRIPLE |
|  | Visualización local, reproducción y visualización remota de manera simultanea. |
|  | ENTRADA Y SALIDA DE ALARMAS Y FUNCION PAN/TILT ZOOM |
|  | Control directo de domos integrados PTZ o Speed Domes y entradas y salidas de alarmas con un solo click del mouse de manera local o remota. |
|  | TRANSMISION DE VIDEO REMOTO |
|  | Video transmisión vía ADSL, Cable Modem, ISDN, PSTN |
|  | ACCESO REMOTO |
|  | Conexión a múltiples sitios simultáneamente; grabando, visualizando y reproduciendo videos desde cualquier sitio remoto. Posibilidad de ver o reproducir hasta 36 cámaras por página de cualquier sitio en cualquier momento. |
|  | VISTA REMOTA EN PDA |
|  | Software especial cliente para PC de bolsillo (pocket PC) permitiendo el monitoreo remoto desde una Palm. |
|  | WEB BROWSER |
|  | Posibilidad de conectarse desde cualquier parte al servidor de video DVR sin la necesidad de cargar un software (solo con el uso de un IP fijo público). |
|  | IP DINAMICO |
|  | Con la ayuda opcional del “ID Code” existe la posibilidad de una conexión por IP dinámico. |
|  | AYUDA REMOTA EN LINEA |
|  | Posibilidad de acceso remoto al DVR para realizar cambios en la configuración remota. |
|  | INSERTADOR DE TEXTO PARA ATM & P.O.S. |
|  | Posibilidad de insertar texto en video clip. |

| Item / Modelo | Digi-800Pro |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Embedded O.S. |
| Entradas de Video | 8Ch (Visualización y grabación) |
| Entradas de Audio | 1Ch por tarjeta de video. Opcional 4Ch (Visualización y grabación) |
| Video Looping | 8Ch (Opcional) |
| Compresión | MPEG 4/ Motion JPEG/ Wavelet |
| Resolución | Visualización: 720x480 / 720x576 Grabación: 352x240 / 704x240 /704x480 |
| Display /Recording Rate | Visualización: NTSC: 240 FPS Grabación: 352x240 240 FPS 704x240 240 FPS 704x480 120 FPS |
| Tamaño de imagen | 1K~3K / Imagen @ 352x240 ; 1.5K ~6K / Imagen @ 704x480 |
| Network | 10/100/1000 Mbps Ethernet |
| VGA Port | Dual monitor display |
| Salida de Video | Pop-up video outx1; Split-screen video outx1; Rotate video out x1 |
| Capacidad de HDD | Max. 4 HDD (Instalados por el usuario); Hasta 1.6TB |
| CD-RW o DVD-RW | Build in CD-RW, (DVD±RW optional) |
| Back Up | CD-RW, DVD±RW, USB2.0 or LAN |
| Entradas y salidas de Alarma | 16 entradas de alarma/ 3 salidas de Relay |
| P/T/Z Control | Yes |
| Cámaras P/T/Z | Si |
| Setting | Via Front panel keyboard, On Screen keyboard, Mouse |
| Watchdog Timer | Si |
| Time Stamp | Si |
| Reestablecimiento automático | Si |
| Botón de Pánico | Si |
| Control remoto | Si |
| Peso y tamaño | Approx. 9.5 Kg/ 460 x160 x 420 (mm) |
| Temperatura | Operation: 0-50ºC (Non-Condensing) Storage: -10~60ºC (Non-Condensing) |