# FERRO SÉRICO

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação do ferro em amostras de sangue é útil na abordagem laboratorial das anemias hipocrômicas e microcíticas.

PRINCÍPIO

Em meio ácido o ferro ligado à transferrina se dissocia em íon férrico que é reduzido à forma de íon ferroso por ação da hidroxilamina.

Após a adição de Ferrozine( forma-se um complexo magenta brilhante cuja absorbância, medida a 560 nm, é proporcional à quantidade de ferro na amostra.

AMOSTRA

Preparo do paciente

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas. Para controle terapêutico, é aconselhável colher a amostra sempre no mesmo horário, devido a variações diurnas do ferro sérico.

Tipos de amostra

Usar soro.

Armazenamento e estabilidade da amostra

O analito é estável por 4 dias entre 15 – 25 ºC e por 6 dias entre 2 – 8 ºC.

Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

Critérios para rejeição da amostra

Presença de hemólise e lipemia excessiva.

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

Ferro Sérico,  Catálogo 38		ANVISA - 10009010014

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Tampão: Armazenar entre 15 – 25 ºC.

Contêm tampão 250 mmol/L, pH 4,0, ácido mercapto-acético 14 mmol/L, surfactante e estabilizador.

Padrão - 500 (g/dL: Armazenar entre 15 – 25 ºC. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para evitar evaporação.

Ferrozine ®: Armazenar entre 15 – 25 ºC.

Contém ferrozine 28 mmol/L e estabilizador.

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

#### EQUIPAMENTOS

Procedimento manual

- Fotômetro capaz de medir com exatidão a absorbância em 560 nm  ou filtro verde (540 a 580 nm).

- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 °C).

- Pipetas para medir amostras e reagentes.

- Cronômetro.

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP para utilização do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

PROCEDIMENTO

O material deve ser tratado com solução aquosa de ácido clorídrico 50% (V/V) ou detergente não iônico, lavado com água corrente e enxaguado com água deionizada, para evitar a obtenção de resultados incorretos devido a contaminação com traços de ferro.

- Tomar 3 cubetas do colorímetro e proceder como a seguir:

|  | Branco | Teste | Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Tampão (nº 1) | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,0 mL |
| Soro (sem hemólise) | ----- | O,25 mL | ----- |
| Padrão (nº 2) | ----- | ----- | 0,25 mL |
| Água destilada ou deionizada | 0,25 mL | ----- | ----- |

- Misturar.

- Determinar a absorbância do teste em 560 nm ou filtro verde (540 a 580 nm), acertando o zero com o branco. Obtém-se a absorbância A1.

| Ferrozine( (nº 3) | 0,025 mL | 0,025 mL | 0,025 mL |
| --- | --- | --- | --- |

- Misturar e incubar em banho-maria a 37 °C por 10 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes no tubo de ensaio.

- Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 560 nm ou filtro verde (540 a 580 nm), acertando o zero com o branco. A absorbância do teste será A2.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/L (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

- O uso de detergente iônico para limpeza do material é outra fonte de contaminação com ferro.

CÁLCULOS

Ver linearidade.

A2 – A1

Ferro ((g/dL) = 				      x 500

Absorbância do padrão

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, o método do fator pode ser empregado.

500

Fator de calibração =

Absorbância do padrão

Ferro Sérico ((g/dL) = A2 – A1 x Fator

RESULTADOS

# Unidade de medida

(g/dL

Conversão de (g/dL para Unidade SI: (mol/L =(g/dL x 0,179

# Valores de referência

50 a 150 (g/dL

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

# Linearidade

A reação é linear até 1000 (g/dL. Para valores maiores, diluir o soro com água destilada ou deionizada e repetir a determinação. Multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Diluir o soro de tal modo que o valor encontrado se situe entre 100 e 500 (g/dL. Indicar o procedimento de diluição utilizado no laboratório.

# Interferências

1- As amostras devem ser colhidas em jejum e pela manhã. O ritmo circadiano afeta as concentrações de ferro, sendo obtidos valores inferiores à tarde. Esta diferença pode ser crítica, atingindo até 30%.

2- Valores de Bilirrubina maiores que 19 mg/dL e Triglicérides maiores que 900 mg/dL produzem resultados falsamente elevados.

3- Para uma revisão das fontes fisiopatológicas e medicamentosas de interferência nos resultados e na metodologia, sugere-se consultar Clin Chem 1975;21:1D-432D.

SIGNIFICADO CLÍNICO

O ferro é essencial para a maioria dos organismos vivos, pois participa de numerosos processos vitais, desde os processos oxidativos celulares ao transporte de oxigênio para os tecidos. A hemostasia do ferro é regulada principalmente pela absorção e não pela excreção. O ferro é transportado no sangue por uma proteína, a transferrina, e armazenado nos tecidos ligado a outra proteína chamada ferritina.

A deficiência de ferro é consequência de: (1) suprimento inadequado; (2) aumento da demanda; (3) perda sanguínea ou a combinação destes. O suprimento inadequado é característico das crianças alimentadas com leite. Já o aumento de demanda é característica da gravidez e das crianças nos primeiros 5 anos de vida. Menstruação abundante, hemorragias gastrointestinais, hemorróidas, carcinoma de cólon e parasitoses são causas comuns de deficiência de ferro sérico por perda sanguínea no adulto.

Transfusões repetidas, hemocromatose idiopática, cirrose, talassemia e anemia sideroblástica são as causas mais comuns de aumento do ferro sérico.

A tabela abaixo apresenta o comportamento da dosagem de ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro (CTLF), índice de saturação da transferrina (IST) e reserva de ferro medular (RF), avaliada pela coloração específica de esfregaço da medula óssea, nas diversas situações que cursam com alteração no metabolismo do ferro.

| Alterações do metabolismo | Ferro sérico | CTLF | IST | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deficiência de ferro | D | E | D | A |
| Infecções crônicas | D | D | D | E |
| Doenças malígnas | D | D | D | E |
| Atransferrinemia | D | D | S | E |
| Período menstrual | D | S | D | S |
| Gravidez (3º trimestre) | D | E | D | S |
| Hemosiderose pulmonar | D | S | D | A |
| Nefrose, Kwashiorkor | D | D | E | E |
| Contraceptivos orais | S/E | E | S | S |
| Intoxicação com ferro | E | D | E | E |
| Anemia hemolítica | E | S/D | E | E |
| Hemocromatose | E | S/D | E | E |
| Deficiência de piridoxina | E | S | E | E |
| Anemia sideroblástica | E | S/D | E | E |
| Talassemia Major | E | D | E | E |

D = diminuído			E = elevado

S = sem alteração		A = ausente

REFERÊNCIAS

- Goodwin J, Murphy B,Guillemette M. Clin Chem 1966; 12:47.

- Henry RJ, Cannon DC, Winkelman JW. Clinical Chemistry, Principles and Technics, 2nd ed. New York, Harper & Row, 1974.

- Inmetro – Boas Práticas de Laboratório Clínico e Listas de Verificação para Avaliação, Qualitymark ed., Rio de Janeiro, 1997.

- Tonks DB. Quality Control in Clinical Laboratories, Warner-Chilcott Laboratories, Diagnostic Reagents Division, Scarborough, Canada, 1972.

- Ooi DS, Perkins SL, Tokessy NE. Clin Chem 1992;38/4:541-544.

- Stookey L. Anal Chem. 1970;42:779.

- Westgard JO, Barry PL, Hunt MR. Clin Chem 1981; 27: 493-501.

- Williams HL, Johnson DJ. Haut MJ. Clin Chem 1977;23:237-240.

- Ferro Sérico, Instruções de Uso, Labtest Diagnóstica.

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: |  |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |