FICHA TECNICA

INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

ITEM No. 01

| INSUMOS Y REACTIVOS |
| --- |
| ITEM | DETALLE | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | cantidad |
| 1 | Aceite de inmersión | Frasco x 500 ml | para microscopia | 2 |
| 2 | Acetato de amonio R.A | Frasco/ Kg | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 3 | Acetato de sodio R.A | Frasco/ Kg | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 4 | Ácido acético glacial 100 % | Fco x 2.5 L | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 3 |
| 5 | Archivador vertical para carpetas | Unidad | metálico gris tres gavetas | 1 |
| 6 | Ácido clorhídrico fumante 37 % R.A | Fco x 2.5 L | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 3 |
| 7 | Agar Baird Parker | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 3 |
| 8 | Agar Hecktoen | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 9 | Agar plate count | Frasco / 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 8 |
| 10 | Agar S.P.S | Frasco / 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 11 | Agar saboreaud cloranfenicol | frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 4 |
| 12 | Agar selectivo para B.Cereus según MOSSEL | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 13 | Agar TCBS | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 14 | Agar XLD | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 4 |
| 15 | Agua triptona | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 5 |
| 16 | Alcohol antiséptico | Frasco x galón | nacional, de 70 grados | 15 |
| 17 | Alcohol puro | Galón | Comercial, de 90 grados | 10 |
| 18 | Algodón | Rollo | Genérico | 2 |
| 19 | Aplicadores con algodón | Paquete x 20 | Estériles | 5 |
| 20 | Batas de bioseguridad anti fluidos | Unidad | Blancas, concertar previo a la oferta tallas y diseño | 33 |
| 21 | Base para absorber vibraciones en balanzas analíticas | Unidad | En resina sintética, medidas 51 cm x 33 cm x 6.4 cm de grueso, resistente a químicos, de fácil limpieza. | 3 |
| 22 | Bandas adhesivas (curita quirúrgica) | caja x 100 unidades | para uso clínico, redondas | 1 |
| 23 | Bolsa roja | Paquetes x 200 bolsas | Calibre 1.6 mm AUTOCLAVABLES con símbolo de bioriesgo tamaño 45x60, resistencia 20 KG de peso | 10 |
| 24 | Bolsa negra mediana | Paquetes x 100 bolsas | tamaño 20x30 | 50 |
| 25 | Balones volumétricos de 100 ml * | unidad | Clase A, vidrio borosilicato, certificado del lote | 20 |
| 26 | Balones volumétricos de 50 ml* | unidad | Clase A, vidrio borosilicato, certificado del lote | 20 |
| 27 | Bombillos para microscopio | unidad | Halógeno OSRAM de 20 watios, 6 voltios, G4 | 5 |
| 28 | Botellas para transporte de reactivos | Unidad | Plásticas en HDPE, de capacidad de 4 litros, con agarradera y tapa | 2 |
| 29 | Buzón de sugerencias | unidad | En acrílico, con soporte para el papel y con el nombre "buzón de sugerencias"(concertar antes de entrega), 20 cm de frente x 25 cm de alto x 10 cm de fondo | 2 |
| 30 | Caldo m-Endo | Frasco x 500 g | para filtración por membrana, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 31 | Caldo Lactosado* | Frasco x 500 g | para análisis de alimentos. granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 5 |
| 32 | Caldo Tetrationato | Frasco x 500 g | granulado, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 33 | Caldo MFC* | Frasco x 100 g | para filtración por membrana, según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 3 |
| 34 | Caldo enriquecimiento selenito cistina* | Frasco / 500 g | según norma ISO 6888-1 certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 3 |
| 35 | Canecas rojas | Unidad | de pedal 35 alto x 30 ancho, con símbolo de bioriesgo, plástica HDPE, con tapa | 6 |
| 36 | Cary Blair Medio de Transporte con aplicador | Paquete x 50 | Ref. 220097 BD BBL, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 10 |
| 37 | Caretas para odontología | Unidad | Pantalla protectora de cara para apoyo en las orejas | 10 |
| 38 | Celdas | paquete x 12 unidades | para uso en equipo Picco cloro MERCK | 1 |
| 39 | Celdas de espectrofotómetro | Unidad | Vidrio de 10 mm X 45 mm CUADRADAS | 4 |
| 40 | Cinta control de esterilidad | Rollo | 1 pulgada | 5 |
| 41 | Cloruro de sodio | Kilo | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 42 | Cepas certificada | unidad | ATCC 6538 Estafilococo aureus, que permitan realizar mínimo 5 pases | 1 |
| 43 | Cepas certificada | unidad | ATCC 25922 E. coli, que permitan realizar mínimo 5 pases | 1 |
| 44 | Cepas certificada | unidad | ATCC13076 Salmonella tiphimurium, que permitan realizar mínimo 5 pases | 1 |
| 45 | Cepas certificada | unidad | ATCC H37Rv Micobacterium tuberculosis, que permitan realizar mínimo 5 pases | 1 |
| 46 | Cepas certificadas | unidad | ATCC 12022 Shigella flexneri, que permitan realizar mínimo 5 pases | 1 |
| 47 | Cepas certificadas | unidad | ATCC 11778 Bacilo cereurs, que permitan realizar mínimo 5 pases | 1 |
| 48 | delantales livianos | Unidad | plástico liviano, blanco, en PVC o neopreno | 5 |
| 49 | Dosificador de 10 ml | Unidad | Para frascos de reactivos | 2 |
| 50 | Estándar de calibración de conductividad trazable | Caja x 6 Frascos x 100 ml | Certificado, Conductividad 1413 micromhos / CM | 1 |
| 51 | Estándar de calibración de conductividad trazable | Caja x 6 Frascos x 100 ml | Fischer Scientific Certificado | 1 |
| 52 | Erlenmeyer de 250 ml | unidad | Vidrio borosilicato | 30 |
| 53 | Erlenmeyer | unidad | en PMP de 250 ml con tapa | 30 |
| 54 | Extractor de aire | unidad | De 10 pulgadas | 1 |
| 55 | Etanol Absoluto 99,9% RA | litros | 99,9% Calidad análisis | 4 |
| 56 | Filtro de membrana | caja x 100 unidades | 47 mm y 0.45 μ | 50 |
| 57 | Filtros para pieza facial | unidad | REF 2078 3M para media mascara Línea 6000 | 20 |
| 58 | gafas de uso general | unidad | protección frente a partículas y salpicaduras | 4 |
| 59 | Gasa | Rollo | Genérico | 2 |
| 60 | Guantes | Cajas x 50 pares | talla S-M, de nitrilo tipo látex | 46 |
| 61 | Guantes | pares | de nitrilo con floc largos para lavado y manipulación de químicos, talla S | 4 |
| 62 | Guantes de nitrilo | Cajas x 50 pares | floc cortos para manipulación de químicos, talla M | 8 |
| 63 | guantes de látex | caja x 50 pares | talla s-m | 150 |
| 64 | Isopañin | caja x 300 | paño desechable individual humedecido en alcohol | 1 |
| 65 | Hidroxilamina clorhidrato | Frasco / 100 g | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 66 | Hidróxido de sodio industrial | 50 kilos | en empaque por 500g | 2 |
| 67 | Hipoclorito de sodio | Caneca x 70 kg | Genérico 13% mínimo, concentración certificada | 4 |
| 68 | Hoja de bisturí quirúrgico | Caja x 100 | Punta redonda | 1 |
| 69 | Jabón extran libre de fosfatos | Galón | lavado material | 6 |
| 70 | Jabón extran neutro | Galón | lavado material | 6 |
| 71 | Detergente en polvo | bolsa x 10 kilos | libre de cloro | 8 |
| 72 | Jabón quirúrgico | Galón | desinfección | 12 |
| 73 | Kit Qtumm Qgard y Millipak | Unidad | Millipore | 2 |
| 74 | Microhematocritos con Heparina | Frasco x 100 | TARRO X 100 UNDS | 1 |
| 75 | Láminas portaobjetos | Caja x 50 unidades | Con protección para evitar adherencia entre las láminas | 50 |
| 76 | laminas | Unidad | en vidrio, serológicas, escavadas | 20 |
| 77 | Laminas para inmunofluorescencia | caja x 50 | lámina por 18 pozos | 2 |
| 78 | Medio de transporte | Paquete x 50 | Amies con aplicadores | 2 |
| 79 | Neveras de icopor | Unidad | 2,5 litros | 50 |
| 80 | O-ftalodicarboxaldehido (opt) | Frasco /50 g | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 81 | papel crepado | caja de 125 pliegos | de 120x120 | 1 |
| 82 | Papel filtro de 12,5 mm de diámetro | Cajas | S&S, MFS cualitativo | 10 |
| 83 | Papel kraft | Rollo | 32" | 2 |
| 84 | Papel absorbente | Rollo |  | 29 |
| 85 | Peptona universal* | Frasco x 500 g | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 86 | Potasio cromato* | Frasco /250 g | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 87 | Propilenglicol * | Frasco / L | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 3 |
| 88 | Puntas amarillas | paquete x 1000 | para transferpipeta Brand, de 2-200 microlitros | 40 |
| 89 | Puntas blancas | Paquete x 200 | para transferpipeta Brand, de 1 a 10 ml | 3 |
| 90 | Puntas desechable | Paquete x 200 | para transferpipeta Brand, de 0,5 a 5 ml | 2 |
| 91 | Puntas verdes | Paquete x 200 | para transferpipeta Brand, de 1 a 5 ml | 2 |
| 92 | Resina de intercambio iónico | Kilos | Bio-Rad AG ó Dowex, ( 1 xb, 50-100 mallas ó 1-x 8 50-100 mallas) | 2 |
| 93 | Reactivo para determinación de cloro libre | Caja x 6 Frascos | Para uso en el equipo Picco cloro de Merck, Ref. 1005980001 | 4 |
| 94 | Reactivo para determinación de pH | Kit para 280 determinaciones | Para uso en el equipo Picco cloro de Merck, Ref. 1017440001 | 4 |
| 95 | Solución B de EDTA* | Litros | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 4 |
| 96 | Solución titrisol de ácido sulfúrico | Ampolla | concentración 1 N, densidad 1.29, para 1 litro, Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 97 | Solución titrisol de ácido sulfúrico | Ampolla | concentración 0.1 N, densidad 1.29, para 1 litro, Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 98 | Solución titrisol de hidróxido de sodio | Ampolla | concentración 0.1 N, para 1 litro, Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 5 |
| 99 | Solución titrisol de nitrato de plata | Ampolla | concentración 0.1 N, para 1 litro, Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |
| 100 | Tabletas tampón indicadoras* | Frasco / 500 Tabletas | Para análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 101 | Tapones de neopreno | Paquete / 12 unidades | 32 mm de diámetro superior x 26 mm de diámetro inferior x 25 mm de largo, No.6 | 1 |
| 102 | Tartrato de sodio y potasio* | Frasco / Kilo | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 2 |
| 103 | Tubos Nessler | Unidad | Vidrio borosilicato, con tapa de de 50 ml de capacidad | 40 |
| 104 | Tubos tapa rosca | Paquete x 1000 | plásticos estériles, de 16 X 125 mm | 9 |
| 105 | Vasos de precipitado x 100 ml | Unidad | Vidrio borosilicato, forma baja, con pico | 25 |
| 106 | Vasos de precipitado x 250 ml | Unidad | Vidrio borosilicato, forma baja, con pico | 25 |
| 107 | Vasos de precipitado de 250 ml | unidad | En PMP | 25 |
| 108 | Vasos de precipitado x 1000 ml | Unidad | Vidrio borosilicato, forma baja, con pico | 8 |
| 109 | Vasos de precipitado x 1000 ml | Unidad | En PMP | 5 |
| 110 | Silla ergonómica tipo butaco | Unidad | En cordobán negro de altura variable y apoya pies | 1 |
| 111 | Zinc en polvo | Frasco / 250 g | Calidad análisis, certificado de análisis, MSDS (hoja de seguridad) actualizada | 1 |

ITEM No.2

| EQUIPOS |
| --- |
| ITEM | DETALLE | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD |
| 1 | Accesorio para equipo de destilación BUCHI 355 | Unidad | En vidrio borosilicato para destilación de SO2, Referencia Buchi 48680 | 1 |
| 2 | Agitador de muestras-Vortex | Unidad | Con control de velocidad, rango 0 a 3000rpm. Capacidad de agitación de tubos de ensayo, tubos cónicos, vasos pequeños y microplacas. manual de instrucción de manejo y garantía. | 1 |
| 3 | Agitador Magnético con calentamiento | Unidad | Con placa de vidrio cerámica de 33 cm de frente x 22 cm de ancho x 12 cm de alto. Rango de calentamiento 95º a 615ºC. Rango de agitación 60 a 1500rpm | 1 |
| 4 | Balanza de precisión digital | Unidad | capacidad de pesada aproximadamente 2000 gramos, sensibilidad 0,1 gramos | 1 |
| 5 | Balanzón de reloj | Unidad | capacidad para 50 Lbs. con gancho y plato de acero inoxidable | 1 |
| 6 | Cabina de bioseguridad clase II | unidad | AIRSTREAM ref. AC2-4S2 PROTECCION AL OPERARIO, AL AMBIENTE Y A LA MUESTRA. Instalación, capacitación en el uso y manejo, manual de operación en español y garantía. | 1 |
| 7 | Cabina de bioseguridad clase II | unidad | AIRSTREAM CON SISTEMA DE EXTRACCION PARA GASES Y VAPORES PROTECCION AL OPERARIO, AL AMBIENTE Y A LA MUESTRA; Instalación, capacitación en el uso y manejo, manual de operación en español y garantía. | 1 |
| 8 | Computador | Unidad | Incluye licencia, mínimo 1 giga de RAM, procesador dual core, disco mínimo de 120 gigas | 4 |
| 9 | Cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas | Unidad | Cromatógrafo de Gases unido a espectrómetro de masas (GC-MS). Detector de masas tipo cuadrúpolo de doble estado, con prefiltro que elimine iones neutros, sistema de ionización por impacto electrónico, automuestreador con torreta de inyección para líquidos y sistema head space (HS) integrado, inyector split/splitiess; velocidad de escaneo hasta 11000 uma/segundo; energía de la fuente entre 0-130 eV y corriente de emisión de 850 uA; fuente de impacto electrónico (EI) con temperatura de hasta 300ºC. El detector de masas debe permitir la instalación en un futuro del sistema de ionización química (positiva y negativa) y el accesorio de inserción directa de muestras. Debe incluir las librerías NIST y Wiley en su última versión y una librería específica para pesticidas. Sistema completamente controlado desde el software, Debe incluir tres (·) columnas capilares de baja, media y alta polaridad y consumibles necesarios para puesta en marcha del equipo y un (1) año de operación y para el montaje de dos (2)técnicas analíticas, Manuales en idioma español. Debe incluir la instalación de los gases requeridos por el sistema GC-MS, con las últimas especificaciones de seguridad. | 1 |
| 10 | Horno de tiro forzado | Unidad | capacidad aproximada 115 litros con 2 bandejas de entrepaño, 120 voltios, control micro procesado, rango de temperatura hasta 300 grados, Instalación, capacitación en el uso y manejo, manual de operación en español y garantía. | 1 |
| 11 | Incinerador de asas-Bacto Incinerador | Unidad | Modelo IV sterilizer, Ref.02-544-157 | 1 |
| 12 | Lavador y secador de material de vidrio de laboratorio | Unidad | Insertos para soporte de material en acero inoxidable, 115 voltios, medidas 68 cm de frente x 62 cm de fondo x 94 cm de alto, con 2 gradillas 1 fija y 1 removible para frascos, con gradilla para tubos de ensayo de 10 a 12 mm de diámetro, con canastilla para material miscelaneo. Instalación, capacitación en el uso y manejo, manual de operación en español y garantía. | 1 |
| 13 | Microscopio Binocular E-200 | Unidad | Ref. MCA74201-T | 1 |
| 14 | Peachímetro AB15 | Unidad | básico de mesa con electrodo, compensador de temperatura ATC, brazo flexible para electrodo, sistema de autodiagnóstico. manual de operación en español y garantía. | 1 |
| 15 | Sistema completo para determinación de residuos de antibióticos en leches | Kit x 100 pruebas | incluye equipos, insumos, accesorios y reactivos para la determinación de 500 pruebas de residuos de antibióticos y 40 pruebas de aflatoxinas | 1 |
| 16 | Turbidímetro | Unidad | HACH de mesa modelo 2100N, PRINCIPIO DE OPERACIÓN: NEFELOMETRICO RANGO DE MEDICIÓN:0-4000 NTU COMPENSACIÓN AUTOMATICA DE COLOR PROMEDIO DE MEDICIONES: ON - OFF UNIDADES DE MEDICIÓN: NTU - EBC - NEPHELOS PRECISIÓN: +/- 2 % DE LA LECTURA RESOLUCIÓN: 0.001 EN SU RANGO MENOR REPETIBILIDAD: +/- 1% DE LA LECTURA TIEMPO DE RESPUESTA: 6.8 SEC DISPLAY: TIPO LED FUENTE DE LUZ: FILAMENTO DE TUNGTENO TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 40 ºC TEMPERATURA DE MUESTRA 0 - 95 ºC RANGO DE HUMEDAD DE OPERACIÓN: 0 A 90% RH ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE: 115 - 230 VAC ENCERRAMIENTO: PLASTICO POLYCARBONATO QUE INCLUYA KIT DE ESTANDARES DE FORMAZINA GELEX SECUNDARIOS PARA VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN 6 CELDAS PARA MUESTRA ACEITE SILICONA PAÑO INSTALACIÓN,MANUAL DE OPERACIÓN, ASESORIA TECNICA Y GARANTIA | 1 |