# HDL LE

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação homogênea direta do colesterol HDL em amostras de sangue é útil na avaliação do risco de doença coronariana isquêmica.

PRINCÍPIO

O sistema utiliza dois reagentes que possibilitam a dosagem seletiva do colesterol ligado ao HDL.

O primeiro reagente contém um poliânion que forma complexos estáveis com a superfície das LDL e VLDL e dos Quilomícrons. Por outro lado, os complexos formados com as partículas da HDL não permanecem estabilizados e se solubilizam por ação de um detergente, permitindo a reação com as enzimas presentes no segundo reagente. Como somente o colesterol HDL fica sujeito à ação das enzimas, a cor resultante da segunda reação é diretamente proporcional à concentração do colesterol HDL na amostra.

## AMOSTRA

Preparo do paciente

O paciente deve estar com peso e dieta estáveis por três semanas e em jejum de no mínimo 8 horas. A abstinência alcoólica é desejável nas 72 horas que antecedem o teste. Evitar garroteamento por período superior a 2 minutos e colher após repouso de 5 minutos.

# Tipos de amostra

Usar soro ou Plasma (heparina e EDTA).

Armazenamento e estabilidade da amostra

O analito é estável por 7 dias entre 2 – 8 ºC e 30 dias a 20 ºC negativos.

# Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

### Critérios para rejeição da amostra

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

HDL LE,    Catálogo 98-80		ANVISA - 10009010057

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Poliânion: Armazenar entre 2 – 8 ºC. Após aberto, é estável por 4 semanas entre 2 – 8 ºC e por 7 dias entre 15 – 25 ºC.

Contém tungstofosfato de sódio 3,4 mmol/L, 4 aminoantipirina 2 mmol/L e íons magnésio 50 mmol/Ll.

Enzimas: Armazenar entre 2 – 8 ºC. Após aberto, é estável por 4 semanas entre 2 – 8 ºC e por 7 dias entre 15 – 25 ºC.

Contém polioxietileno lauril éter 10 g/L, colesterol esterase ( 812 U/L, colesterol oxidase ( 1000 U/L, peroxidase ( 4000 U/L, N,N-bis (4-sulfobutil) – m toluidina 1 mmol/L.

Calibrador (concentração no rótulo do frasco): Armazenar entre 2 – 8 ºC.

Preparação de soro humano liofilizado contendo várias classes de lipoproteínas, com a concentração do colesterol HDL rastreável ao método de referência do CDC.

Preparo do Calibrador: Adicionar 1,0 mL de água, qualidade reagente, ao conteúdo do frasco de calibrador. Deixar em repouso durante 5 minutos. Misturar por inversão suave, evitando a formação de espuma. Estável 7 dias entre 2 – 8 ºC e por 30 dias a 20 ºC negativos. Para evitar congelamentos e descongelamentos sucessivos, separar o calibrador em alíquotas antes do congelamento.

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

- O calibrador contém derivados de sangue humano e foi testado para a presença de HbsAg e anticorpos anti-HIV, com resultados negativos. Entretanto, nenhum teste conhecido pode assegurar que produtos derivados de sangue humano não transmitam doenças infecciosas. Recomenda-se manuseá-lo como potencialmente infectante.

- O calibrador contém também azida sódica, que é tóxica. Deve-se tomar cuidado para evitar a ingestão e, no caso de contato com os olhos, lavá-los imediatamente com grande quantidade de água e procurar auxílio médico. A azida pode formar compostos altamente explosivos com tubulações de chumbo e cobre. Utilizar grandes volumes de água para descartar o reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

EQUIPAMENTOS

# Procedimento manual

- Fotômetro capaz de medir com exatidão a absorbância em 600 nm.

- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 ºC).

- Pipetas para medir amostras e reagentes.

- Cronômetro.

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP para utilização do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

PROCEDIMENTO

# Procedimento manual

- Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir:

|  | Branco | Teste | Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Amostra | ----- | 0,01 mL | ----- |
| Calibrador (no 3) | ----- | ----- | 0,01 mL |
| Poliânion (no 1) | 0,75 mL | 0,75 mL | 0,75 mL |

- Misturar e colocar no banho-maria a 37 ºC durante 5 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao nível do reagente nos tubos de ensaio. Nesta fase pode ocorrer turvação, que se mantém durante toda a reação e que não interfere nos resultados.

- Determinar as absorbâncias A1 do teste e do calibrador em 600 nm, acertando o zero com o branco.

| Enzimas (no 2) | 0,25 mL | 0,25 mL | 0,25 mL |
| --- | --- | --- | --- |

- Manter no banho-maria a 37 ºC por 5 minutos.

- Determinar as absorbâncias A2 do teste e do calibrador em 600 nm, acertando o zero com o branco.  As absorbâncias são estáveis por 60 minutos. Se o fotômetro utilizado possuir recursos para leitura bicromática, utilizar um filtro primário com emissão em 600 nm e um filtro secundário com emissão entre 600 e 700 nm.

##### Procedimento automatizado

Fazer referência ao manual ou POP para utilização do equipamento analítico. Anexar o guia de aplicação dos reagentes para o sistema automático.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/L (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

CÁLCULOS

Ver Linearidade.

Absorbância do Teste (A2 – A1)

Colesterol HDL (mg/dL) = 					x CC

Absorbância do calibrador (A2 – A1)

CC = concentração do calibrador

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, o método do fator pode ser empregado.

CC

Fator de calibração =

Absorbância do calibrador (A2 – A1)

Colesterol HDL (mg/dL) = Absorbância do Teste (A2 – A1) x Fator

Cálculo da concentração do colesterol VLDL e LDL

A concentração do Colesterol VLDL e LDL pode ser calculada utilizando a equação de Friedewald, que é exata para amostras cujas concentrações de triglicérides não ultrapassem 400 mg/dL e não pertençam a pacientes portadores de lipoproteinemia do Tipo III.

Equação de Friedewald

Colesterol VLDL = Triglicérides / 5

Colesterol LDL = Colesterol Total - (HDL + VLDL)

## RESULTADOS

# Unidade de medida

mg/dL

Conversão de mg/dL para Unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,026

# Valores desejáveis ou recomendados

Estes valores devem ser usados apenas como orientação. Eles substituem os valores de referência e são determinados a partir de dados epidemiológicos, calculados estatisticamente, que relacionam os níveis do colesterol com a prevalência de doença coronariana isquêmica (DCI).

Classificação ATP III de LDL, Colesterol Total e HDL (mg/dL):

| Colesterol LDL < 100 Ótimo 100 – 129 Limiar Ótimo 130 – 159 Limiar Elevado 160 – 189 Elevado ≥ 190 Muito Elevado | Colesterol Total < 200 Desejável 200 – 239 Limiar Elevado ≥ 240 Elevado | Colesterol HDL < 40 Baixo ≥ 60 Elevado (desejável) |
| --- | --- | --- |

## LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

# Linearidade

A reação á linear entre 2,0 e 200 mg/dL. Em casos muito raros de valores maiores que 200 mg/dL, diluir a amostra com NaCl 150 mmol/L (0,85%), realizar nova determinação e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Diluir a amostra de tal modo que o valor encontrado se situe entre 50 e 70 mg/dL. Verificar a linearidade metodológica e fotométrica, no mínimo semestralmente, utilizando amostras com valores até 200 mg/dL. Indicar o procedimento de diluição utilizado no laboratório.

# Interferências

1- Valores de Bilirrubina até 30 mg/dL, Hemoglobina até 400 mg/dL, Ácido Ascórbico até 50 mg/dL e Triglicérides até 1500 mg/dL não interferem na reação. Amostras contendo valores dos interferentes maiores que os acima referidos devem ser diluídas em NaCl 150 mmol/L (0,85%) antes de realizar os ensaios. Multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição.

2- Tem sido relatado aumento nos níveis de colesterol HDL com o uso de estrógenos e pílulas contraceptivas. Tiazídicos e bloqueadores beta-adrenérgicos não seletivos reduzem o colesterol HDL.

3- Para revisão das formas fisiopatológicas e medicamentosas de interferência nos resultados e na metodologia, sugere-se consultar  Clin Chem 1975; 21:1D-432D.

SIGNIFICADO CLÍNICO

O colesterol circulante nos seres humanos encontra-se distribuído entre as três maiores classes de lipoproteínas: as Lipoproteínas de Baixa Densidade (LDL) as Lipoproteínas de Densidade Muito Baixa (VLDL), e as Lipoproteínas de Alta Densidade (HDL). Quantidades menores de colesterol estão presentes nas Lipoproteínas de Densidade Intermediária (IDL) e na Lipoproteína-a (Lp-a).

A determinação da concentração sérica do Colesterol da Lipoproteína de Alta Densidade (HDL-C) constitui parte integrante da avaliação laboratorial do metabolismo lipídico e tem sido utilizada para estimar o risco de desenvolvimento de Doença Arterial Coronariana (DAC).

Encontra-se bem estabelecida a relação inversa entre a concentração do HDL-C e DAC. O estudo clássico de Framingham, conduzido entre 1969 e 1971, apontou evidências de uma forte associação negativa entre os níveis do HDL-C e a incidência de DAC em homens e mulheres (com idade superior a 50 anos). Os resultados de diversos estudos clínicos e epidemiológicos têm demonstrado que o aumento de 1 mg/dl na concentração do HDL-C reduz em 2 a 3% o risco de desenvolvimento de DAC.

As concentrações do Colesterol Total e do Colesterol HDL dependem de metabolismos distintos e não se deve fazer qualquer tentativa de buscar correlação entre seus níveis de concentração.

REFERÊNCIAS

- Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of the low-density lipoprotein cholesterol in plasma without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18: 499-502.

- Pesce AJ, Kaplan LA. Methods in Clinical Chemistry, St. Louis: C.V. Mosby Co.,1987:1179-1194.

- Virella MFL, Stone P, Ellis S, Colwell G. Clin Chem 1977; 23:882-884.

- Warnick RG, Naguyent T, Albers AA. Clin Chem 1985; 2:217-222.

- Westgard JO, Barry PL, Hunt MR. Clin Chem 1981; 27: 493-501.

- Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatmente Panel III). JAMA, May 16,2001-Vol 285,No19.

- HDL LE, Instruções de uso, Labtest Diagnóstica.

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: |  |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |