HOTĂRÂRE nr. 414 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă Programul pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN

(Next Generation Network)

# Cuprins

Glosar	4

1.	Cadrul general de dezvoltare a Planului Național de NGN	6

1.1       Scop	6

1.2.	Obiectiv general. Obiective specifice.	7

1.3.	Diferenţa dintre reţelele broadband de bază şi reţelele NGN	8

1.4.	Beneficii aşteptate din dezvoltarea NGN	10

1.5.	Costul dezvoltării  infrastructurii NGN	13

1.6.	Părţi interesate	14

2.	Contextul telecomunicaţiilor din România	15

2.1.	Cadrul legislativ	15

2.2.	Situaţia actuală a acoperirii broadband în România	17

2.3.	Situaţia actuală a  acoperirii cu servicii broadband în România	18

2.4.	Zonele albe şi dezvoltarea infrastructurii broadband în aceste zone (Proiectul RoNET)	21

2.5.	Tendinţe prezente şi viitoare pentru serviciile de bandă largă	24

2.6.	Estimările EUROSTAT cu privire la comunicaţiile de bandă largă din România	26

3.	Punctajul Agendei Digitale pentru România 2020	27

3.1	Analiză SWOT - Infrastructura de broadband în România	28

4.	Planul de Investiţii în infrastructura NGN	29

4.1	Prognoză cu privire la investiţiile în infrastructura de acces  NGA	30

4.2	Realizarea infrastructurii reţelelor backhaul şi backbone de nouă generaţie	33

4.3	Strategia Naţională de Bandă Largă 2009 - 2015	34

4.4	Metode alternative pentru sprijinirea dezvoltării serviciilor de bandă largă	35

4.5	Prioritizarea investiţiilor	37

4.6	Sprijin pentru Agenda Digitală pentru România 2020	38

5.	Măsuri de stimulare a investiţiilor private în infrastructura NGN	40

5.1	Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă	41

5.2	Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării în lucrările civile relevante	42

5.3	Simplificarea procedurilor de autorizare	44

5.4	Norme referitoare la infrastructura NGA pentru clădirile noi	44

5.5	Stimularea utilizării tehnologiilor fără fir pentru accelerarea creşterii gradului de acoperire a reţelelor de bandă largă în zonele rurale	46

5.6	Planul pentru licenţierea benzilor de frecvenţe armonizate UE pentru  reţelele de banda largă	46

5.7	Propuneri de intervenţii legislative şi măsuri administrative	48

6.	Modele de Investiţii Durabile	50

6.1	Mecanisme de finanţare pentru dezvoltarea rețelelor NGN	50

6.2	Modele de investiţie în dezvoltarea infrastructurii reţelelor NGN	54

6.3	Distincţia dintre zonele albe, gri şi negre cu privire la reţelele NGN	55

6.4	Caracteristicile măsurilor şi nevoia de a limita distorsiunile de competiţie	56

6.5	Subvenţie pentru reţele de bandă largă ultrarapide	57

7.	Problemele de securitate privind NGN	60

7.1	Surse de ameninţare	61

7.2	Recomandări pentru securitate	62

7.3	Testarea securităţii	63

Anexa 1 - Contextul European şi Agenda Digitală pentru Europa 2020	64

Anexa 2 - Tehnologii de acces broadband	67

Anexa 3 - Dezvoltarea infrastructurii NGN	72

Anexa 4 - Acoperirea broadband în România - decembrie 2013	79

Anexa 5 - Măsurile Comisiei Europene destinate accelerării dezvoltării reţelelor de comunicaţii broadband	87

Anexa 6 - Distincţia între zonele albe, gri şi negre pentru reţelele broadband de bază, în scopul evaluării măsurilor adecvate de intervenţie publică	92

Anexa 7 - Ipoteze privind investiţiile necesare în infrastructura  NGN din România	95

Anexa 8 - Lista entităților implicate în dezvoltarea Planului Național NGN	98

# Glosar

Termenii utilizaţi în acest document vor însemna, după cum urmează:

Acces broadband: dacă definiţia actuală a accesului serviciilor de bandă largă stabileşte pragul inferior al vitezei  de transfer la 1 Mbps pentru segmentul rezidenţial şi 4 Mbps pentru agenţii economici şi instituţiile publice, obiectivele fixate de Agenda Digitală 2020 propune creşterea acestei viteze până la cel puţin 30 Mbps până în 2020.

Acoperire broadband – gradul de acoperire al reţelelor de comunicaţii electronice din teritoriu şi, respectiv, a populaţiei, şi anume zonele în care, teoretic, serviciile de comunicaţii electronice sunt accesibile prin utilizarea de mijloace de comunicaţii terestre şi sau fără fir.

Backbone – reţea de transmisiuni de mare capacitate aflată pe nivelul maxim ierarhic instalat în cadrul reţelei unui operator, care legă diverse noduri importante de trafic, aflate în regiuni diferite.

Backhaul – segment de reţea care asigură transportul traficului de la/către primul punct semnificativ de agregare/rutare din reţeaua corespunzătoare de acces(sau care ar putea fi conectat la o retea de acces) spre/dinspre o retea backbone naţională.

Broadband (comunicații de bandă largă) - în sistemele de transmisie broadband, semnalele multiple (voce, date, semnal video) sunt transmise simultan pe același suport fizic, folosindu-se tehnica de multiplexare în frecvență. O conexiune broadband este un tip de acces la Internet de viteză mare (minim 128kb/sec).

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - specificații de interfață a serviciilor de transport de date prin cablu

DSL (Digital Subscriber Line) - Linie de Abonat Digitală

HSPA (High Speed Packet Access) - tehnologia cel mai frecvent folosită astăzi de telefonia mobilă de banda largă în lume și se bazează pe conexiuni preexistente ale tehnologiei GSM (3G).

Infrastructură fizică - orice element inactiv al unei reţele, cum ar fi ţevi, stâlpi, conducte, camere de control, guri de vizitare, cabinete, clădiri sau intrări în clădiri, instalaţii de antene, turnuri, stâlpi şi facilităţi legate de acestea.

LTE (Long-Term Evolution) - ultima generație de standarde pentru comunicații mobile, cunoscut și ca 4G.

Malware - un tip de software proiectat intenționat pentru deteriorarea unui computer sau infiltrarea în el, sau/și deteriorarea ori infiltrarea în întregi rețele de computere, fără consimțământul proprietarului respectiv.

NGA (Next Generation Acces Network) - o reţea de acces prin cablu compusă în întregime sau în parte din elemente optice, care este capabilă de a oferi servicii de acces broadband cu capacităţi îmbunătăţite în comparaţie cu capacităţile oferite de reţelele tradiţionale, pe bază de fire de cupru.

NGN (Next Generation Network) - o rețea bazată pe comutaţie de pachete, capabilă să furnizeze servicii de comunicaţii electronice şi să utilizeze multiple tehnologii de transport de bandă largă, cu asigurarea calitaţii serviciilor în întreaga reţea, în cadrul careia funcţiile asociate serviciilor sunt independente de tehnologiile de transport cu care relaţionează. Acest tip de reţea este capabil să ofere accesul nerestricţionat al utilizatorilor la diferiţi furnizori de servicii. Deasemena, suporta mobilitate generală, caracteristică ce va permite furnizarea consecventă şi ubicuă a serviciilor către utilizatori.

Operator reţea - un furnizor de reţea de comunicaţii electronice sau  orice altă persoană care deţine sau controlează elemente de infrastructură fizică, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice.

Penetrare broadband - gradul de adopție (acces/utilizare), de către populaţie, a serviciilor de comunicaţii electronice în bandă largă, ceea ce înseamnă care procent din populaţie a dobândit - şi care potenţial utilizează de fapt,  - serviciile de bandă largă.

SGEI – Servicii de Interes Economic General

TFUE – Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) - Linie de Abonat Digitală de mare viteză

WiMax - tehnologie de acces cu microunde (detalii în Anexa 2)

Wireless – tehnologie de transmisiuni prin unde radio a semnalelor de comunicaţii care utilizează ca mediu de transmisiuni aerul, destinată transportării datelor și vocii (informație sonoră) prin nodurile de rețea.

# Cadrul general de dezvoltare a Planului Național de NGN

# 1.1 Scop

Scopul acestui plan de măsuri este de a estima necesarul de investiţii în infrastructura de bandă largă (broadband) pentru reţele de generatie următoare (NGN) şi de a stabili intervenţiile necesare pe piaţă, pentru ca România sa poată îndeplini obiectivele Agendei Digitale pentru România 2020. Acesta, prin urmare, descrie drepturile şi obligaţiile minime aliniate la propunerile înaintate la nivelul Uniunii Europene pentru a încuraja dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice de mare viteză şi coordonare inter-sectorială.

Iniţiativa abordează de asemenea o serie de măsuri pentru încurajarea dezvoltării reţelelor de generatie următoare (NGN), inclusiv metode pentru a reduce costurile legate de dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de generaţie nouă.

Documentul este rezultatul mai multor runde de consultări cu industria locală - inclusiv operatorii de servicii de acces la Internet, de telefonie fixă, de telefonie mobilă, asociaţiile şi organismele de reglementare în cadrul Comitetului de IT&C consultativ şi grupurile de lucru aferente, aşa cum este descris în Anexa 8. Aceste consultări au avut loc între aprilie 2013 şi septembrie 2014 şi au avut ca obiectiv definirea statutului de broadband, tendinţele şi cerinţele pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite de Agenda Digitala pentru Europa 2020.

Planul de investiţii NGN este axat în principal pe segmentul noilor generaţii de acces, segmentul terminal al reţelelor de nouă generaţie - aceasta fiind segmentul cel mai dificil şi costisitor de dezvoltat - dar, de asemenea,  urmăreşte să evidenţieze condiţiile necesare pentru dezvoltarea reţelelor de transport (backbone) şi de distribuţie (backhaul) deja  existente.  Reţelele de transport şi de distribuţie  din  România sunt la un nivel de dezvoltare care poate fi utilizat şi/sau extins  pentru conexiunile NGA ultrarapide. Cu toate acestea, în cazul zonelor rurale din România, sunt necesare dezvoltări suplimentare semnificative a rețelelor de distribuţie pentru a acoperi „zonele albe", iar acest lucru se preconizează a se întâmpla prin intermediul proiectului RoNET. Prin urmare, acest plan ia în considerare proiectul RoNET ca o componentă necesară a Planului Naţional de NGN.

# Obiectiv general. Obiective specifice.

Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN are ca obiectiv dezvoltarea  de reţele avansate de telecomunicaţii cu acoperire  naţională. În acest scop, va fi promovata construirea de reţele de fibră optică cu acoperire naţională şi cu o larga răspândire a punctelor de distribuţie, cât mai aproape de utilizatorul final şi cu niveluri adecvate de simetrie şi de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informaţii în ambele sensuri. Cu toate acestea, având în vedere  gradul avansat de dezvoltare  a comunicaţiilor fără fir în România, se are în vedere faptul că aceste reţele vor fi integrate şi, astfel, vor completa infrastructura wireless existentă, construită conform tehnologiilor wireless compatibile NGN (de exemplu LTE), care permite mobilitatea, precum şi extinderea  gradului de acoperire.

Astfel, obiectivul principal al Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN este definirea şi planificarea de măsuri politice şi administrative care pot stimula dezvoltarea infrastructurii de nouă generatie de bandă largă şi, respectiv, de penetrare a serviciilor de acces de mare viteză din România până la nivelul asumat în cadrul Agendei Digitale pentru Europa 2020.

În special, planul de măsuri se adresează următoarelor obiective specifice:

- Dimensionare: identificarea volumului investiţiilor necesare în dezvoltarea infrastructurii de acces de generaţie următoare în scopul de a realiza obiectivele legate de dezvoltarea serviciilor de acces asumate în cadrul Agendei Digitale pentru Europa;

- Delimitare: identificarea zonelor geografice în care rata actuală a investiţiilor în infrastructura de acces broadband de generaţie următoare impune luarea unor măsuri de intervenţie publică (zone rurale, zone cu o densitate scăzută a populaţiei, etc.);

- Finanţare: identificarea unor modele de investiţii conforme cu bunele practici şi recomandările europene cu privire la finanţarea dezvoltării infrastructurii de comunicaţii electronice de generaţie următoare;

- Stimulare: stimularea investiţiilor în infrastructura de acces de generaţie următoare în România, contribuind la creşterea disponibilităţii resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea reţelelor de mare viteză în mod individual de către sectorul privat, precum şi prin identificarea măsurilor de reducere a costurilor şi creşterea eficienţei dezvoltării sale.

Faptul că lucrările de construcţii civile reprezintă partea dominantă în costurile totale de implementare a unei rețele este acceptat în unanimitate, indiferent de tehnologia utilizată, cu estimări de până la 80% pentru anumite tehnologii.

Asigurarea de drepturi şi obligaţii care sunt direct aplicabile în diferite stadii de dezvoltare/implementare a infrastructurii poate duce la reduceri semnificative ale costurilor. Barierele generate de investiţii pot fi reduse şi intrarea pe piaţă ar putea permite o utilizare mai intensă a infrastructurii fizice existente, printr-o mai bună cooperare în lucrările de construcţii civile planificate, simplificarea procedurilor de autorizare şi prin eliminarea obstacolelor din pregătirea / dotarea clădirilor noi cu infrastructură pentru reţelele de acces de mare viteză.

Prin urmare, această iniţiativă are în vedere, în plus faţă de definirea investiţiilor necesare în ceea ce priveşte infrastructura de acces NGA în atingerea obiectivelor Agendei Digitale pentru România 2020 şi ale modelelor potenţiale de asistenţă publică, soluţionarea principalelor patru domenii problematice:

- ineficienţe sau blocaje legate de utilizarea infrastructurii fizice existente (cum ar fi, de exemplu, canalizări, ţevi, conducte, guri de vizitare, cabinete, piloni, stâlpi, antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere),

- blocaje legate de co-implementare,

- ineficienţe în ceea ce priveşte procesul de acordare a autorizaţiilor,

- blocajele în realizarea infrastructurii în clădirile noi.

Se estimează că, în cazul în care vor fi luate măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate,   investitiile de capital ale operatoriilor s-ar reduce cu 20-30% din costurile totale ale investiţiei.

În scopul maximizării sinergiilor dintre reţele, Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de reducere a costurilor instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză se adresează nu numai furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, ci şi oricărui deţinător de infrastructură fizică necesară pentru a găzdui elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, cum ar fi furnizorii de electricitate, gaz, apă şi canalizare, servicii de încălzire şi de transport.

În atingerea obiectivelor propuse au fost identificate 5 direcţii de acţiune:

- Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă;

- Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării în lucrările de construcţii civile relevante;

- Simplificarea procedurilor de autorizare a construirii reţelelor de comunicații electronice;

- Normele referitoare la infrastructura NGN pentru clădiri noi;

- Utilizarea potenţialului tehnologiei New Generation Wireless pentru accelerarea extinderii / implementării infrastructurii de bandă largă în zonele rurale.

# Diferenţa dintre reţelele broadband de bază şi reţelele NGN

Conform Strategiei Naţionale de Broadband 2009 – 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2009 privind aprobarea Strategiei Guvernamentale de Dezvoltare a Comunicaţiilor Electronice în Bandă Largă în România pentru perioada 2009-2015, conceptul de broadband (conexiunea de banda largă) este definit ca fiind „acel tip de comunicaţii electronice care, printr-un număr mare de soluţii tehnologice disponibile, asigură accesul permanent la internet, cu o viteza de transfer de minim 1 Mbps partajat (valoare progresiv crescătoare) şi un grad de disponibilitate lunară de minimum 98%, oferind gradul maxim de interactivitate şi acces la întregul spectru de aplicaţii şi conţinutul digital posibil a fi accesate prin intermediul Internetului.”

La aplicarea definiţiei de mai sus se vor lua în considerare şi următoarele caracteristici:

- Rata minimă de transfer de 1 Mbps trebuie periodic actualizată pentru a permite utilizarea tuturor aplicaţiilor şi conţinutului digital posibil a fi accesat prin intermediul Internetului;

- Rata minimă de transfer de 1 Mbps se aplică conexiunilor rezidenţiale. Rata de transfer corespunzătoare pentru proiectele dezvoltate pentru entităţile administrației publice/operatori economici va fi de minim 4 Mbps.”

Diferite platforme tehnologice pot fi considerate reţele de comunicaţii în bandă largă de bază, incluzand aici comunicaţiile pe fir ADSL (Linie digitală asimetrică de abonat), comunicaţiile  mobile wireless şi soluţiile prin satelit.

În stadiul actual de piaţă şi dezvoltare tehnologică, reţelele de acces de tip NGA sunt definite ca reţele de comunicatii electronice, constând în totalitate sau în parte din elemente optice, care sunt capabile să ofere acces la Internet în bandă largă cu capacităţi sporite (cum ar fi o rată de transfer mai mare),  în comparaţie cu cele furnizate prin reţelele tradiţionale, bazate pe fir de cupru. Astfel de reţele pot furniza servicii la viteze mari şi pot susţine servicii multiple de convergenţă digitală avansată. Prin urmare, în stadiul actual de piaţă şi dezvoltare tehnologică, reţelele NGA sunt reţele de fibră optică sau reţele de cablu modernizate.

De asemenea, ţinând cont de evoluţia rapidă a tehnologiei, în special tehnologiile mobile de bandă largă de mare viteză, cum ar fi tehnologia LTE, este acceptat faptul că planul de dezvoltare pentru  reţele NGN ar trebui să ia de asemenea în considerare a patra generaţie de tehnologii de comunicaţii mobile (LTE).

În condiţii corespunzătoare, modernizarea treptată a infrastructurilor existente poate avea o contribuţie valoroasă la realizarea obiectivului Agendei Digitale pentru Europa 2020 cu privire la "vitezele de conexiune ", în special în acele zone în care instalarea unei infrastructuri noi nu ar fi fezabile din punct de vedere economic. Astfel de reţele NGN intermediare ar putea fi rentabile şi ar putea reprezenta o "schimbare semnificativă" în ceea ce priveşte disponibilitatea serviciilor de comunicaţii în bandă largă în zonele defavorizate. Cu toate acestea, deşi viteza de conectare este una dintre caracteristicile principale ale reţelelor NGN, în acelaşi timp, ea nu este singura.

În plus faţă de o anumită viteză de download, reţelele NGN - care sunt mai potrivite pentru zonele urbane - ar trebui să aibă, de asemenea, cel puţin următoarele caracteristici - atât la backhaul şi, mai important, în segmentul de acces - în scopul de a face faţă provocărilor viitoare:

- asigurarea unei conectivități mai bune

- reprezentarea unui progres tehnologic sustenabil şi de durată

- sprijinirea unei concurenţe bazate pe infrastructură.

La nivel global, reţelele NGN reprezintă un progres semnificativ în comparaţie cu soluţiile tehnologice de generaţie actuală, contribuind astfel la îmbunătăţirea tehnologiei şi a serviciilor de comunicaţii în bandă largă în toate privinţele.

Se are în vedere înlocuirea reţelelor de bandă largă de bază cu reţelele NGN şi nu numai  modernizarea lor pe un termen lung. Pentru că reţelele NGN au nevoie de o arhitectură de reţea diferită, oferind servicii de o calitate mult mai bună în comparaţie cu reţelele de bandă largă actuală, precum şi mai multe servicii care nu sunt suportate de către astfel de reţele, este posibil să apară diferenţe majore în viitor, între zonele acoperite şi cele care nu sunt acoperite de reţelele de tip NGN.

Reţelele backhaul sunt necesare pentru operatorii de retail din domeniul comunicaţiilor electronice, ca să poată oferi utilizatorilor finali servicii de acces la Internet. Aceste tipuri de reţele sunt capabile să susţină ambele reţele, de bază şi NGA, iar operatorii de comunicații electronice au posibilitatea de a alege (în domeniul investiţiilor) tipul de infrastructură pentru "bucla locală", cu care să se conecteze la reţeaua backhaul. Autorităţile publice pot decide, de asemenea, să efectueze numai lucrări de construcţii civile (cum ar fi săpături pe domeniul public, construcţia de infrastructură fizică), pentru a permite şi accelera dezvoltarea propriilor elemente de reţea de către operatorii în cauză.

Anexa 2 stabileşte în detaliu tehnologiile avute în vedere pentru dezvoltarea infrastructurii NGA în România:

- Tehnologii xDSL: DSL, Reţea HFC DOCSIS, DOCSIS

- Tehnologii FTTx: FTTB (Fibră până la clădire), FTTB – GPON (Fibră până în clădire - Reţea Optică Pasivă Gigabit), FTTH (Fibră până în casă), FTTN (Fibră până la noduri) şi FTTC (Fibră până la Cabinet)

- Tehnologii Wireless: acces mobil Broadband: WiMAX, Standard LTE.

# Beneficii aşteptate din dezvoltarea NGN

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile Electronice de generaţie nouă au un rol atotcuprinzător în introducerea de comunicaţii şi informaţii în toate procesele economice şi sociale şi are un impact în toate celelalte linii de mare prioritate de acţiune ale Agendei Digitale pentru România 2020:

- modernizarea administrației publice și reducerea costurilor administrative

- utilizarea de date deschise în instituțiile publice și asigurarea interoperabilității

- digitizarea celor mai importante evenimente de viață pentru cetățeni și mediul de afaceri

- introducerea TIC în educație, sănătate, cultură și incluziune socială

- promovarea comerțului electronic național și transfrontalier

- securitatea rețelelor cibernetice

Investiţiile în NGN vor constitui, ca atare, unul dintre cei mai mari factori de atingere a Agendei Digitale pentru România 2020 (aferent Domeniului IV de acțiune - Boradband și infrastructura de servicii digitale), dezvoltând o arie de excelenţă în specializare economică, cu ambiţia consolidării industriei şi serviciilor.

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 vizează în mod direct sectorul TIC și  își propune să contribuie la dezvoltarea economică și creșterea competitivității României, atât prin acțiuni directe precum dezvoltarea efectivă a sectorului TIC românesc cât și prin acțiuni indirecte, precum creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din România, îmbunătățirea productivității sectorului privat prin reducerea barierelor administrative în relația cu statul, prin îmbunătățirea competitivității forței de muncă din România și nu numai.

Agenda Digitală pentru România 2020 va conduce la creșterea unui sector industrial al cărui scop este răspândirea internaţională a soluţiilor avansate, în vederea modernizarii societatii şi economiei românesti, creşterea procentului din PIB, datorat exporturilor din sectorul tehnologic şi conducând la creşterea capacităţii de export a altor sectoare care folosesc instrumente puse la dispoziţie ca rezultat al îmbunătăţirii platformelor tehnologice.

Mai mult, studiile arată că o creştere cu 10% a gradului de penetrare a reţelelor în bandă largă duce la o creştere de 1-1,5% din produsul intern brut.

Figura 1. Corelarea între penetrarea cu rețele fixe de broadband și competitivitatea economică

Sursa: Taboul de bord Agenda Digitală pentru România, Comisia Europeană 2014

Principalul document de politici care stă la baza intervenţiei statului şi stabilirea efectelor preconizate sunt prevăzute în secţiunile de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) din Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020 (POC). Aspectele relevante referitoare la creşterea economică sunt reproduse mai jos:

- “În conformitate cu Strategia Lisabona, TIC este vital pentru creşterea productivităţii, îmbunătăţirea competitivităţii şi reducerea disparităţilor economice regionale.”

- “ Contribuţia TIC la creşterea economică depinde de accesul la Internet.”

- “ Datele confirmă că soluţiile TIC sunt greu disponibile pentru absorbţia generală de afaceri.”

- “Situarea României comparativ cu celelalte state membre are un impact negativ asupra competitivităţii naţionale, deoarece utilizarea calculatorului şi accesul la Internet sunt factori importanţi pentru dezvoltarea economică.”

- “Având în vedere nevoia mare de investiţii transfrontaliere, disponibilitatea serviciilor în bandă largă reprezintă un element esenţial în sprijinirea comunităţilor locale în atragerea de fonduri.”

# Costul dezvoltării  infrastructurii NGN

Costurile de dezvoltare a infrastructurii NGN în România sunt estimate a ajunge la un nivel între 3,1 şi 5,5 miliarde Euro, în funcţie de tehnologia aleasă. Planul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN sprijină obiectivele Agendei Digitale pentru România 2020 prin asigurarea implementării Domeniului de acţiune IV – Broadband şi Infrastructura de servicii digitale, pentru care s-a estimat un necesar de investiţii de minim 3,1 miliarde Euro. Din aceste costuri, 2 miliarde Euro sunt estimate a fi necesare dezvoltării de rețele backbone şi backhaul, în timp ce suma de 1,1 – 3,5 miliarde Euro este necesară pentru dezvoltarea de reţele NGA, în funcţie de tehnologia aleasă. Aceste costuri vor fi acoperite doar parţial de investiţii private şi, astfel, o finanţare estimată de 0,7 până la 1,7 miliarde Euro este de aşteptat să provină din surse de finanţare publică şi/sau din alte surse.

Estimările de mai sus se bazează pe următoarele ipoteze:

- Ambele tehnologii, atât cea terestră cât şi cea fără fir, vor fi utilizate în implementările NGN ce au ca scop atingerea eficientă a obiectivelor Agendei Digitale 2020 (principiul neutralităţii tehnologice);

- Acoperirea existentă a servit ca bază pentru identificarea evoluţiilor rețelelor NGN necesare şi afirmării necesităţilor de intervenţie (o hartă actualizată a informaţiilor de acoperire a serviciilor este pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (denumită în continuare ANCOM) la adresa https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/serviceCoverage#gmap);

- Dezvoltări ulterioare a reţelelor de distribuţie de viteză ridicată, precum şi dezvoltări ale infrastructurii backhaul și backbone şi/sau upgrade-uri ale celor existente, totalizând peste 150 mii km sunt estimate a fi necesare în sprijinul implementării reţelelor NGA preconizate.

Numeroase studii (OECD 2008, WIK 2008, Francisco Caio 2008, Analysys Mason 2008) estimează că până la 80% din costurile legate de dezvoltarea de noi reţele sunt reprezentate de costurile lucrărilor civile. Chiar dacă astfel de costuri diferă în funcţie de tehnologia utilizată, cifre similare au fost depuse de către cei mai mulţi dintre respondenţii consultărilor publice la nivel european Conform aceloraşi sondaje, susţinute de feedback-ul primit de la părţile în cauză, arată că o parte semnificativă a acestor costuri pot fi atribuite ineficienţelor în procesul de dezvoltare. Unele dintre aceste ineficienţe pot fi eliminate, iar costurile pot fi astfel reduse prin implementarea unor măsuri simple, cum ar fi o utilizare pe scară mai largă a infrastructurii fizice existente, cooperarea cu furnizorii de utilităţi şi o mai bună coordonare a tuturor actorilor implicaţi în dezvoltarea reţelei.  Mai exact, aici sunt abordate cele patru domenii mari, care au fost identificate la nivelul Uniunii Europene ca reprezentând incontestabil factori decisivi adresabili în temeiul legislaţiei naţionale şi/sau comunitare:

(1) ineficienţe sau neajunsuri în utilizarea infrastructurii fizice existente (cum ar fi ţevi, conducte, camere de control, guri de vizitare, cabinete, stâlpi, piloni, instalaţii de antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere),

(2) limitări în ceea ce priveşte dezvoltarea în comun,

(3) ineficienţe în acordarea autorizaţiilor de construcţii civile,

(4) limitări cu privire la dezvoltare / instalare de reţele în interiorul clădirilor.

# Părţi interesate

Următoarele organisme şi/sau organizaţii ar putea fi vizate în mod expres de măsurile de reducere a costurilor de dezvoltare a infrastructurii ca o metodă pentru încurajarea dezvoltării  reţelelor  NGN:

- Furnizori de servicii de comunicaţii electronice şi operatorii de reţele (operatori de comunicaţii electronice), furnizorii de utilităţi publice proprietarii de infrastructură fizică, municipalităţi, comunităţi, fonduri private, antreprenori sau orice alte companii care intenţionează să dezvolte reţele de comunicatii electronice de bandă largă. Ele ar trebui să   beneficieze  de măsurile de reducere a costurilor în eforturile lor de dezvoltare a infrastructurii.

- Autorităţi publice (cum ar fi autorităţile locale, serviciul de urbanism, arheologie, de mediu şi alte organisme) care eliberează permise de acces la domeniul public, autorizaţii de construcție, precum şi alte autorizații. Simplificarea procedurilor de eliberare a avizelor, precum şi crearea de noi mecanisme de coordonare şi îmbunătăţirea transparenţei în ceea ce priveşte lucrările publice şi de utilizare a infrastructurii va creşte sarcinile administrative ale unor autorităţi;

- Contractorii care efectuează lucrări pentru operatori şi municipalităţi. Creşterea eficienţei autorizării şi a procesului de execuţie va schimba profilul cererii de servicii specifice pentru  astfel de întreprinderi; pe termen mediu şi lung se aşteaptă o dezvoltare sporită a reţelelor de mare viteză ca urmare a economiilor generate, în beneficiul companiilor care efectuează lucrări publice.

- Producători de echipamente şi tehnologii care dezvoltă reţele broadband. Dezvoltarea accelerată şi infrastructura comună aferentă (cum ar fi infrastructura fizică), în special inter-utilităţi, va duce la o creştere a cererii de noi soluţii şi va încuraja inovarea.

- Constructori - firmele de construcţii şi dezvoltatorii imobiliari vor trebui să respecte noile cerinţe specifice referitoare la echipamentele din interiorul clădirilor, cerinţe care vor creşte valoarea clădirilor nou-dezvoltate.

- Cetăţenii români şi mediul de afaceri - în ceea ce priveşte efectele directe, un acces sporit la infrastructura fizică existentă şi o mai bună coordonare a executării lucrărilor de construcţii civile vor însemna lucrări de săpat mai puţine, ceea ce duce la o scădere a disconfortului urban; cât despre efectele indirecte, accelerarea dezvoltării reţelelor de bandă largă va avea un impact pozitiv asupra gradului de ocupare a forţei de muncă, e-incluziunii, accesului la servicii publice şi, în general, a nivelului de trai.

# Contextul telecomunicaţiilor din România

# Cadrul legislativ

Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România are datoria de a implementa în legislaţia naţională directivele europene în materia reglementării comunicaţiilor electronice.

Astfel, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a implementat la nivel naţional cea mai mare parte a directivelor din aşa-numitul „pachet telecom”, în forma în care acestea au rezultat ca urmare a intervenţiilor legislative realizate în noiembrie 2009.

De asemenea, Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice a asigurat transpunerea prevederile art. 11 şi 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru).

Dreptul la acces pe proprietăţi

Cap. II din Legea nr. 154/2012 stabileşte condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice îşi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată.

Utilizarea partajată a infrastructurii

Cap. III din Legea nr. 154/2012 prevede condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pot utiliza anumite elemente de infrastructură în mod partajat, cu persoanele care deţin sau controlează aceste obiective.

Inventarul reţelelor publice de comunicaţii electronice

Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 154/2012 autorizează ANCOM să realizeze un inventar al reţelelor de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructură asociate acestora.

Cablarea construcţiilor noi pentru acces la reţelele broadband

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 154/2012, începând cu 1 ianuarie 2013, construcţiile noi cu destinaţie de locuinţă ori cu funcţie de învăţământ, financiar-bancară, cu destinaţie de birouri sau hoteluri, pentru care se eliberează autorizaţie de construcţie, este obligatoriu să fie prevăzute cu infrastructură de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.

Obligaţii de informare privind furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice

Potrivit dispoziţiilor art. 51, 60 şi 61 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 furnizorii de comunicaţii electronice au o serie de obligaţii de informare precontractuale în relaţia cu utilizatorii finali, precum şi de a include în contractele pe care le încheie cu aceştia anumite clauze. În 2012, ANCOM a explicat conţinutul acestor obligaţii prin intermediul unui Ghid privind incheierea și conținutul minim al contractelor.

De asemenea, prin Decizia ANCOM nr. 1201/2011 a fost stabilită în sarcina furnizorilor obligația de a publica indicatorii de calitate în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de acces la Internet, respectiv şi de a-i include pe aceştia în contracte sau în condițiile generale. Piaţa serviciilor de acces broadband din România este caracterizată printr-o concurenţă bazată pe tehnologie; în piaţă există o mare varietate de tehnologii prin care sunt implementate reţele de acces broadband.

Acces şi interconectare

Acordurile de interconectare IP sunt folosite de către operatori locali mici (OLO) pentru interconectare între ei; marii operatori încă impun interconectare în vederea terminării unui apel de voce prin semnalizare de tip SS7. Un număr de 24 acorduri de interconectare IP, de terminare  a traficului de voce, au fost înregistrate de ANCOM. Toţi operatorii desemnaţi ca având putere semnificativă de piaţă (în prezent 51 de operatori pentru terminarea apelurilor fixe şi 6 operatori pentru terminarea apelurilor mobile) au cel puţin următoarele obligaţii: obligaţia de transparenţă, obligaţia de nediscriminare, obligaţia de a furniza servicii şi de a permite accesul la anumite facilităţi, precum şi obligaţia referitoare la controlul tarifelor, în ceea ce priveşte interconectarea reţelelor publice de telefonie cu reţelele publice de comunicaţii electronice instalate, operate, controlate sau furnizate de alţi operatori, indiferent de tehnologia folosită.

Migraţia reţelelor fixe la interconectare IP are loc într-un ritm lent, pe măsură ce operatorii mici de comunicaţii fixe îşi dezvoltă reţele pe tehnologia IP, în timp ce operatorul dominant migrează încet spre tehnologia IP.

Obligaţii privind fundamentarea pe costuri a tarifelor pentru serviciile de acces la elemente de infrastructură

Piaţa serviciilor de acces la elemente de infrastructură (piaţa nr. 4), care include servicii de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală, este inclusă în Recomandarea Comisiei Europene nr. 2007/879/CE privind pieţele relevante de produse şi servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot forma obiectul unei reglementări ex-ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Cea mai recentă analiză pe această piaţă de comunicaţii electronice a fost finalizată de ANCOM în cursul anului 2010. Astfel, s-a identificat ca fiind relevantă piaţa furnizării serviciilor de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru la nivelul repartitoarelor principale sau al repartitoarelor intermediare, inclusiv la bucla locală la nivelul cabinetelor stradale ori al clădirilor până la care este instalată fibră optică, atunci când segmentul terminal este constituit din fire metalice de cupru sau cablu UTP/FTP, precum şi la bucla locală din fibră optică, inclusiv serviciile de acces la bucla sau subbucla locală furnizate pentru propria activitate.

Pe acestă piaţă, operatorului cu putere semnificativă identificat i s-au impus următoarele obligaţii:

- obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate;

- obligaţia de transparenţă;

- obligaţia de nediscriminare;

- obligaţia de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri pe baza unui model de calculaţie a costurilor;

- obligaţia de evidenţă contabilă separată.

Tarifele în vigoare pentru serviciile pe care operatorul cu putere semnificativă este obligat să le furnizeze urmare a analizei de piaţă realizate în 2010 sunt calculate prin metoda LRAIC +.

# Situaţia actuală a acoperirii broadband în România

România a continuat să avanseze spre realizarea obiectivelor stabilite pentru 2013 în cadrul Agendei Digitale pentru Europa 2020. Acoperirea prin infrastructuri fixe în bandă largă a populaţiei şi gospodăriilor situate în localităţi cu cel puţin un furnizor de servicii de acces la Internet a ajuns la 90%, în timp ce totalul numărului de conexiuni broadband fix a ajuns la  3.800.000 în decembrie 2013. România este, astfel, pe locul nouă în ceea ce priveşte numărul de conexiuni din întreaga UE.

Potrivit raportului anual ANCOM şi a datelor statistice publicate de către autoritate pentru 2013, piaţa de comunicaţii electronice a înregistrat creşteri pe aproape toate segmentele legate de serviciile de acces la Internet în bandă largă în 2013, iar accesul la Internet mobil a înregistrat o creştere importantă, de la 7,1 milioane conexiuni active la 31 decembrie 2012 la 9,6 milioane conexiuni active la 31 decembrie 2013. Astfel, numărul total de conexiuni la Internet broadband a ajuns la 13 milioane la data de 31 decembrie 2013.

De asemenea, conform datelor raportate de către furnizorii de telefonie fixă, la 31 decembrie 2013, numărul de linii de acces la servicii de telefonie a înregistrat o creştere de 2% comparativ cu sfârşitul anului 2012, ajungând la 4,74 milioane de linii, în timp ce numărul de abonaţi a ajuns la 4,04 milioane (cu 0,7% mai mult decât numărul înregistrat la 31 decembrie 2012).

În sectorul telefoniei mobile, cu toate că numărul total de utilizatori activi a scăzut, traficul de voce a continuat să crească. În prezent, pe piaţa de comunicaţii mobile din România există 6 operatori, însă nu există nici un operator mobil virtual [Operator Reţea Mobilă Virtuală (MVNO)]. Ca urmare a licitaţiei de spectru organizate de ANCOM în 2012, trei operatori şi-au asumat obligaţii în ceea ce priveşte găzduirea operatorilor mobili virtuali.

În ceea ce priveşte situaţia serviciilor de programe audiovizuale retransmise, datele indică o creştere de 5,7% din numărul total de abonaţi pe parcursul anului 2013, de la 6 milioane la 31 decembrie 2012 la 6,4 milioane la data de 31 decembrie 2013.

În ciuda contextului macroeconomic nefavorabil, comportamentul de consum al utilizatorilor a impus expansiunea capacităţii reţelelor de comunicaţii electronice. Ca urmare, operatorii au  demarat un  amplu proces de extindere a capacităţilor existente prin implementarea reţelelor de comunicaţii mobile din generaţia 4G şi a tehnologiilor de acces la puncte fixe de ultimă generaţie.

# Situaţia actuală a  acoperirii cu servicii broadband în România

Conform rapoartelor semestriale ale ANCOM, cererea pentru servicii de Internet de tip broadband a înregistrat o explozie începând cu 2006 – atât în ceea ce priveşte tehnologiile fixe cât şi cele mobile.

Numărul total al conexiuni fixe de acces Internet de tip broadband în România a atins 3,8 milioane la 31 decembrie 2013, o creştere de 8,6% comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2012.

Astfel, penetrarea serviciilor fixe de Internet de tip broadband a atins la sfârşitul lui 2013 procentul de 18,8% la 100 locuitori, crescând cu 6,8%, comparativ cu valoarea înregistrată la  31 decembrie 2012. Tot la nivelul anului 2013, procentul de gospodării cu conexiune la Internet broadband era de 56% (față de 50% în anul 2012).

Figura 7 – Evoluţia numărului de conexiuni fixe de internet de tip

broadband (milioane)

Liniile NGN, ca procentaj din totalul liniilor broadband, a atins 67% în ianuarie 2014, cel de-al doilea procentaj din UE şi mult peste media de 27%, în vreme ce liniile NGA, ca procentaj la nivelul populaţiei, a atins 13% în ianuarie 2014, şi de asemenea, peste media UE (8%). În ianuarie 2014, doar 45% din liniile broadband fixe de mare viteză erau sub 30 Mbps, mult sub media UE de 79%, urmate de 31%, cu viteza între 30 Mbps, viteza 100 Mbps (media UE de 16%) şi un procent de 25%  pentru 100 Mbps şi mai mult (5% din media UE). Cu toate acestea, gradul de acoperire a zonelor rurale cu bandă largă fixă standard este doar 78,2%, sub media UE de 89,7%. Penetrarea tehnologiilor mobile de tip broadband (mai mari sau egale cu viteza 3G) a atins 41% acoperire din totalul populaţiei (8,2 milioane milioane de conexiuni), sub media UE de 62,4%.

Continuă să persiste diferenţa dintre zonele urbane şi cele rurale, penetrarea în mediul urban menţinându-se  la un nivel de câte va ori mai mare decât cea din mediul  rural – 60,1%, comparativ cu 28,3%,  raportat la numărul  gospodăriilor.

Conexiuni de acces la Internet în funcţie de viteză

| No. | Cea mai bună viteză de download | Număr de conexiuni (31.06.2012) | Număr de conexiuni (31.12.2012) | Număr de conexiuni (31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥ 144 kbps; < 2 Mbps | 70.847 | 70.055 | 57.522 |
| 2 | = 2 Mbps; < 10 Mbps | 1.077.411 | 876.001 | 708.838 |
| 3 | = 10 Mbps; < 30 Mbps | 657.757 | 936.722 | 925.400 |
| 4 | = 30 Mbps; < 100 Mbps | 951.669 | 988.904 | 1.167.910 |
| 5 | ≥ 100 Mbps | 525.296 | 669.646 | 930.427 |
| TOTAL | 3.282.980 | 3.541.328 | 3.790.097 |

În ceea ce priveşte tehnologiile folosite, piaţa rămâne sub monopolul cablului coaxial, xDSL, dar şi a conexiunilor de cablu UTP/FTP, cu o penetrare foarte scăzută a soluţiilor bazate pe fibră optică.

Conexiuni de acces la Internet în funcţie de tehnologii

| No. | Technologie | Număr conexiuni (31.12.2012) | Număr conexiuni (31.12.2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| Non-NGN |
| 1 | xDSL | 853.642 | 858.926 |
| 2 | Cablu modern | 304.475 | 289.265 |
| 3 | FWA | 21.434 | 29.731 |
| 4 | Satelit | 337 | 270 |
| 5 | Altele (non-NGN) | 55.651 | 62.457 |
| NGN |
| 6 | VDSL | 147.403 | 182.152 |
| 7 | FTTH | 99.653 | 98.424 |
| 8 | Fibră la clădire - Ethernet + LAN | 1.633.406 | 1.718.577 |
| 9 | Cablu NGN | 148.134 | 245.843 |
| 10 | Altele (NGN) | 277.193 | 304.452 |
| TOTAL | 3.541.328 | 3.790.097 |
| Puncte publice de acces la Internet WI FI | 3.217 | 3.122 |

Ultimele cifre puse la dispoziţie de către ANCOM indică faptul că un total de 3,79 milioane de linii fixe broadband existau  în România în decembrie 2013. Structura pieţei de tip broadband include 791 de operatori de furnizare acces fix Internet de tip broadband, dintre care 36 prin reţelele de cablu, 170 – prin fibră optică, 159 – prin radio, 14 din xDSL, 659 din cablu UTP / FTP.

Figura 8 – Evoluţia numărului de conexiuni fixe în raport cu tehnologiile utilizate

Astfel, este evident că ultimele evoluţii ale investiţiilor private broadband sunt realizate mai degrabă în tehnologii NGN decât în tehnologii moştenite, în fapt operatorii sărind etape tehnologice şi folosind cele mai noi tehnologii dezvoltate în lumea largă. Cu toate acestea, aceste tehnologii cer investiţii majore care sunt întârziate de sectorul privat în ceea ce priveşte regiunile din România mai puţin populate sau mai slab dezvoltate din punct de vedere economic, datorită recuperării pe termen lung a unor astfel de investiţii, ceea ce face să fie văzute ca investiţii nefavorabile pentru investitorii din domeniul privat. Astfel, au fost identificate de către ANCOM astfel de “zone  albe”, descrise în capitolul de mai jos.

# Zonele albe şi dezvoltarea infrastructurii broadband în aceste zone (Proiectul RoNET)

În zonele insuficient deservite (“zone albe”), aşa cum au fost definite în Liniile directoare pentru Broadband, în care profitabilitea investiţiei în infrastructura broadband este scăzută, nici reglementările ex-ante si nici măsurile pentru stimularea cereri nu vor  fi suficiente pentru  a permite furnizarea de servicii broadband. Valoarea scăzută a profitabilităţii este dată, în principal, de numărul redus de gospodării din zona rurală, precum si de gradul de dispersare al acestora. Având în vedere investiţia relativ mare necesară în zonele insuficient deservite, sunt rațiuni puternice pentru intervenţia publică, cu scopul de a reduce diviziunea digitală privind accesul broadband, un factor major în sprijinirea comunităţilor locale de atragere de investiţii, facilitarea muncii de la distanță, furnizarea de servicii de sănătate şi îmbunătăţirea oportunităţilor educaţionale şi guvernamentale şi asigurarea unei conexiuni de importanţă critică la informaţie. Intervenţia publică va determina operatorii din sectorul privat să continue să investească în zone în care nu ar investi conform standardelor comerciale normale, datorită profitului scăzut revenit din capitalul angajat.

Cu toate acestea, disponibilitatea serviciilor broadband ar fi benefică dintr-o perspectivă economică mai largă, de exemplu datorită efectelor pozitive de tip spill-over (de răspândire) asupra economiilor locale (cum ar fi activitatea crescută economică, crearea și păstrarea locurilor de muncă). Disponibilitatea pentru astfel de servicii ar îmbunătăţi de asemenea accesul tuturor actorilor societăţii la un set de mijloace de comunicare esențiale, îmbunătăţind coeziunea socială şi regională.

În situaţia actuală, eforturile pentru instrumente alternative (inclusiv stimularea cererii şi reglementările ex-ante) nu au rezolvat problemele asociate lipsei furnizării serviciilor broadband în aceste zone vizate. Considerăm că şi cu un efort important de măsuri de informare şi reglementare, nu se va face posibilă atingerea obiectivului de disponibilitate a serviciilor de acces la Internet de mare viteză fără ajutorul Statului. Operatorii comerciali nu au de cele mai multe ori stimulente comerciale pentru a dezvolta reţelele existente, având în vedere că în zonele cu densitate mică de populaţie nu se aşteaptă să obţină un profit adecvat investiţiilor facute.

Gradul de dezvoltare a  reţelei naţionale de bandă largă de tip NGN:

- în 2.307 de localităţi (18.47%) nu există reţele de buclă locală pentru pentru comunicaţii de bandă largă;

- în 6.064 de localităţi (48.56%) nu există conexiuni backhaul pentru comunicaţii de bandă largă;

- în 3.666 localităţi (29.25%) nu există furnizori de servicii de comunicaţii de bandă largă;

- în 210 localităţi există operatori privaţi care intenţionează să dezvolte reţele de bandă largă în următorii 3 ani. Documentele care atestă această intenţie au fost prezentate în doar 5 din cele 210 de cazuri.

Combinaţia dintre aceste rezultate au dus la o listă de 2.268 de localităţi prioritare care nu au nici bucle locale si nici legături backhaul pentru reţele broadband şi unde nu există nicio intenţie manifestată de operatorii privaţi de a face investiţii.

Prin urmare, un număr de 783 de localităţi au fost selectate (declarate eligibile) spre a fi incluse în strategia de dezvoltare a infrastructurii finanţată de stat: proiectul RoNet. Aceste localităţi au fost grupate în 7 zone bine echilibrate - atât din perspectivă economică cât şi investiţională - şi au fost făcute disponibile spre concesiune prin licitaţie publică pe un model de tipul Design-Construcţie-Operare (DBO). Acest program este finanţat prin programul naţional POS CCE, atât din Fonduri Europeane (82.6%) cât şi guvernamentale (17.4%) şi a fost demarat în 2014.

Figura 9 – Definirea celor 7 zone în aria de dezvoltare backhaul RONET

Proiectul RoNET are următoarele obiective:

- Reducerea decalajului în materie digitală,  prin asigurarea de condiţii de acess la infrastructura de comunicaţii electronice de bandă largă indiferent de locul de domiciliu pentru toată populaţia României;

- Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice de bandă largă. Datorită faptului că proiectul dezvoltă infrastructura de bandă largă care va deveni disponibilă tuturor operatorilor care intenţionează să furnizeze servicii utilizatorilor finali din anumite zone, rezultatele proiectului vor contribui direct la promovarea concurenţei şi la promovarea noilor oportunităţi de afaceri;

- Accelerarea proceselor de dezvoltare a societăţii informaţionale din România.

Implementarea proiectului în zonele rurale din România va crea condiţii favorabile pentru:

- accesul populaţiei la servicii electronice şi conținut informațional digital, la locuri de muncă şi învăţământ la distanţă;

- utilizarea de către companii a serviciilor TIC pentru diferite activităţi;

- modernizarea administraţiei publice şi furnizarea de servicii publice electronice.

Din moment ce proiectul RoNET are în vedere astfel de "zone albe", acolo unde conexiunea de bandă largă nu este disponibilă în prezent şi unde nu sunt planuri ca investitorii privaţi să realizeze o astfel de infrastructură în viitorul apropiat, obiectivele mai sus meționate se aliniază obiectivelor europene cu privire la coeziune şi dezvoltare economică, cât și cu privire la dezvoltarea Pieței Unice Digitale.

# Tendinţe prezente şi viitoare pentru serviciile de bandă largă

Se apreciază că numărul de conexiuni de bandă largă fixe, bazate pe cele trei tehnologii, va creşte încet , stabilizându-se la aproximativ 4 milioane de conexiuni. Considerăm că răspândirea este deja mare în mediul urban, în timp ce în mediul rural, deşi prezintă oportunităţi de creştere, sunt necesare investiţii substanţiale pentru dezvoltarea soluţiilor fixe de Internet.

Figura 10 – Evoluţia numărului de conexiuni fixe cablu

Conform informaţiilor ANCOM furnizate de către operatorii activi pe piaţa serviciilor de acces la Internet din România, la 30 iunie 2014 existau 3,9 milioane conexiuni la Internet broadband la puncte fixe (corespunzătoare numărului de abonamente de servicii de Internet), respectiv 14,4 milioane conexiuni la Internet la puncte mobile active, dintre care 10.5 milioane conexiuni active broadband la puncte mobile. În ciuda nivelului scăzut de literaţie în rândul populaţiei rurale din România (cea mai scăzută rată din UE), mai mulţi factori vor fi determinanţi pentru cererea în viitor de servicii de Internet de bandă largă:

- Creşterea disponibilităţii serviciilor de e-Guvernare (servicii publice electronice centrate pe cele mai importante evenimente de viață pentru cetățeni și mediul de afaceri);

- Creşterea disponibilităţii serviciilor de e-Sănătate și telemedicină - accesarea acestor servicii din zonele rurale vor aduce beneficii semnificative pentru grupurile sociale respective;

- Creşterea disponibilităţii unor servicii TIC de tipul comerțului electronic național și transfrontalier,  servicii bancare mobile;

- creşterea puterii de cumpărare şi în acelaşi timp scăderea preţurilor la serviciile de acces / pachete.

Figura 11 – Evoluţia numărului de conexiuni mobile

Ca o tendinţă viitoare, se estimează că rata de creştere susţinută a unui număr de conexiuni mobile la Internet va continua, ca urmare a creșterii gradului de penetrare a telefoanelor inteligente, a tabletelor şi a introducerii tehnologiei 4G (LTE). Se șteaptă ca, pe termen lung, penetrarea conexiunilor mobile la Internet să fie comparabilă cu cea a telefoniei mobile (22.9 milioane de cartele SIM active la sfârşitul anului 2013) - în special luând în considerare strategiile anunţate de către operatorii mobili cu privire la includerea opţiunilor de date la orice pachet de voce.

Figura 12 – Prognoza pentru numărul de conexiuni mobile

# Estimările EUROSTAT cu privire la comunicaţiile de bandă largă din România

Conform datelor Eurostat cu privire la gradul de penetrarea a conexiunilor de internet de bandă largă   în 2012, România continuă să rămână sub media europeană, atât în ceea ce priveşte agenţii economici şi instituţiile publice, cât şi segmentul rezidenţial.

Figura 13 – Diagramele gradului de penetrare

Motivele pentru care penetrarea  rămâne scăzută pare să fie, în primul rând, legate de costul total – atât al serviciului de acces cât şi a echipamentului  folosit.

# Punctajul Agendei Digitale pentru România 2020

Cel mai recent progres al României pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale 2020 se regăseşte în documentul Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020.

| Obiectiv specific 2020 | Ţinta EU | Ţinta RO 2020 | Situația RO 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoperire cu broadband fix (total populație) | 100% (2013) | 100% | 90% (2013) |
| Acoperire cu broadband peste 30 Mbps (% gospodării) | 100% (2020) | 80% | 66% (2013) |
| Conexiuni broadband peste 100 Mbps (% total conexiuni broadband) | 50% (2020) | 45% | 25% (2013) |
| Populaţie care cumpără online | 50% (2015) | 30% | 10% |
| Populaţie care cumpără online trans-frontalier | 20% (2015) | 5% | 1% |
| IMM-uri care vând online | 33% (2015) | 20% | 7% |
| Utilizatori frecvenţi de Internet (săptămânal), per total populaţie Utilizatori frecvenți de Internet, dintre populaţia defavorizată | 75% (2015) 60% (2015) | 60% 45% | 48% 28% |
| Populaţie care nu a utilizat niciodată Internetul | 15% (2015) | 30% | 39% |
| Cetăţeni care utilizează servicii de eGuvernare Cetăţeni care returnează formulare completate | 50% (2015) 25% (2015) | 35% 20% | 10% 3% |

Sursa: Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020

# Analiză SWOT - Infrastructura de broadband în România

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| România este o piaţă atipică din punct de vedere tehnologic, cu nivel ridicat de disponibilitate a soluţiilor de acces la Internet broadband de mare viteză (NGA) pentru consumatori De asemenea, rata mare de penetrare a conexiunilor la Internet broadband de foarte mare viteză (>100Mbps) este atribuită tarifelor accesibile ca rezultat al competitivităţii pieţei şi în egală măsură sofisticării şi apetitului consumatorilor (mai ales segmentul tânăr). Mobilitatea este de asemenea încurajată de gradul ridicat al acoperirii 3G (96%) şi a recentei dar rapidei dezvoltări a reţelelor LTE,. | Totuşi, puterea redusă de cumpărare, structura demografică a populaţiei, precum şi nivelul redus de competenţe digitale specific populaţiei mai vârstnice se traduc într-o rată redusă de penetrare a Internetului chiar şi în zonele gri ori negre (acoperirea cu Internet broadband fix în zonele rurale, în 2013, este de 78%); mai mult, există încă un număr considerabil de puncte albe care nu sunt acoperite prin investiţii private şi necesită intervenţia sectorului public (în special în zonele rurale). Această rată redusă de penetrare este specifică atât conexiunilor fixe de acces la Internet, cât şi reţelelor mobile, ceea ce descurajează investiţiile private, care conduc la rândul lor la lipsa de disponibilitate pentru finanţarea start-up-urilor şi a operatorilor existenţi. |
| Oportunităţi | Ameninţări şi constrângeri |
| Proiectul RONET dezvoltat pe baza Backhaul va completa în mod armonios Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii de NGN al României. România este una dintre cele mai de jos pieţe în ceea ce priveşte preţurile pentru conexiunile în bandă largă şi triple play, ceea ce conduce la o competiţie serioasă între operatori. Un număr destul de mare de companii utilizează platforme de e-procurement. Fondurile structurale sunt în continuare disponibile pentru România; în pofida unui grad redus de absorţie, este de aşteptat ca aceste fonduri să asigure finanţarea pe viitor a dezvoltării acestei pieţe. Reţeaua de acces la Internet existentă asigură viteze de transfer mari, ceea ce reprezintă un avantaj României atunci când vine vorba de ţara noastră ca destinaţie pentru Shared Service Centers şi hub-uri de dezvoltare IT/software, precum şi ca furnizor de servicii de Cloud pentru alte pieţe europene. | Întârzieri ale notificărilor privind ajutorul statului. Întârzieri administrative în adaptarea cadrului legal necesar; asigurarea asistenţei şi sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii în bandă largă atât în mediul urban cât şi în cel rural. Dificultăţi în implementarea iniţiativei RONET. Implementarea reţelelor 4G necesită investiţii semnificative, iar operatorii sunt prudenţi în ceea ce priveşte planurile de acoperire (România are o bună acoperire 3G, dar cea 4G este sub medie – 25%). |

# Planul de Investiţii în infrastructura NGN

Acoperirea reţelelor de acces de bandă largă bazate pe tehnologia fixă atinge până la 67.2% DSL, 17.4% VDSL, 54.7% FTTP (sau FTTH) şi respectiv 25.5 % DOCSIS 3.0 cablu.

În ceea ce priveşte reţelele de acces mobile de bandă largă, acoperirea HSPA (High Speed Packet Access) este în prezent de 96.2% din gospodării, a reţelelor WiMAX de 57.4%, respectiv 23.6% a reţelelor LTE (marile oraşe). Cu toate acestea, doar acoperirea reţelelor LTE poate fi considerată că întruneşte cerinţele NGN în ceea ce priveşte viteza conexiunii.

Este important de notat faptul că există o dezvoltare semnificativă a infrastructurii naţionale de bandă largă de nouă generaţie care are loc în România prin folosirea unei largi game de tehnologii terestre (xDSL, FTTx, DOCSIS 3.0 cablu) sau tehnologii radio (WiMAX/LTE), deşi ar trebui menţionat că investiţiile în infrastructura NGA a înregistrat un ritm mai lent generat de contextul general defavorabil al economiei româneşti.

Estimăm că până în 2020, în lipsa unor stimuli considerabili (ex. intervenţia publică, co-finanţare sau finanţarea prin granturi etc.), ritmul de dezvoltăre a infrastructurii naţionale de acces pentru Internet de bandă largă de nouă generaţie va fi şi mai lent, iar investiţiile în zonele rurale şi urbane mici (zone cu densitate mică şi putere de cumpărare a populaţiei scăzută) – vor rămâne descoperite deoarece nu este viabil din punct de vedere economic.

# Prognoză cu privire la investiţiile în infrastructura de acces  NGA

Luând în considerare stadiul curent al investiţiilor în infrastructura reţelelor de comunicaţii şi, de asemenea, prognoza cu privire la fortificarea pieţei şi dezvoltarea parteneriatelor dintre operatori cu scopul de a moderniza infrastructura de acces, se estimează că până în 2020, aproximativ 45% dintre gospodăriile din România vor avea acces la conexiuni fixe NGA capabile să asigure viteze de acces la Internet de 100 Mbps

În ceea ce priveşte mediul rural, estimăm faptul că, în lipsa unei intervenţii directe a Statului în vederea finanţării infrastructurii de acces, rata de dezvoltare a reţelelor NGA va rămâne scăzută. De aceea, se estimează că până în 2020 procentajul gospodăriilor din mediul rural cu acces la serviciile de comunicaţii fixe la viteze de peste 30 Mbps nu va depăşi 50%, în timp ce procentajul gospodăriilor cu acces la viteze de peste 100 Mbps nu va depăşi 20%.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul Agendei Digitale pentru Europa 2020, (acoperire 100%  cu reţelele de acces cu viteze de peste 30 Mbps şi o rată de penetrare la nivel de gospodării de minim 50% cu reţele de acces cu viteze de peste 100 Mbps până în 2020),  volumul necesar de finanţare publică este estimat la o valoare cuprinsă între 0,7- 1,7 miliarde Euro, în funcţie de tehnologia luată în considerare şi de scenariile de dezvoltare a acoperirii în mediul rural, respectiv urban:

Volumul de finanţare publică va trebui să asigure şi/sau să susţină dezvoltarea infrastructurii de acces de nouă generaţie în "zonele albe" - zone care nu se bucură în prezent de acoperire de bandă largă - prin măsuri de intervenţie a autoritatii publice sub forma de subvenţii, stimuli (ex. scutirea de taxe) şi/sau granturi.

### Structura costurilor

Costurile incluse în acest calcul se referă exclusiv la componentele de acces:

- Elemente pasive de reţea (fibră optică, tubulatura pentru cabluri, materiale de securitate)

- Costul forţei de muncă

- Echipamente active de rețea

- Construcţia de canalizare/ tubulaturi/pentru partea de acces

- Proiectare

- Autorizaţii

- Managementul de proiect

- Costuri generale de administrare

*Nu au fost luate în calcul costul reţelelor backhaul sau backbone.

În consecinţă, costul pe abonat este apreciat între 400 şi 720 Euro, în funcţie de tehnologia folosită, în mod semnificativ mai mic decât cel de 1500 - 3500 Euro/abonat în  în cazul în care se ia în considerare şi costul de realizare a reţelelor backhaul.

### Metodologia de calcul a costurilor

Estimările de mai sus au fost calculate  în baza unor variante prezentate în Anexa 6 şi în baza următoarei metodologii:

- Din punct de vedere al populării zonale, au fost definite pentru cele 41 de judeţe ale României trei tipuri : zone rurale, zone urbane dens populate şi zone urbane mai puţin populate;

- Diferenţa dintre acoperirea actuală şi obiectivele Agendei Digitale pentru România 2020 a fost identificată pentru fiecare dintre tehnologiile considerate din zonele rurale respectiv urbane (la nivelul gospodăriilor) - vezi Anexa 3;

- Investiţiile necesare  estimate pentru a ajunge la fiecare gospodarie din aceste zone au fost furnizate de operatori pe durata consultaţiilor în grupele de lucru pentru fiecare dintre tehnologiile de acces luate în considerare (a se vedea Anexa 6); aceste estimări au fost aplicate diferenţei care trebuie acoperită;

- Împărţirea finanţării estimate între surse publice şi private a fost calculată în conformitate cu variantele estimate prezentate în Anexa 6 (20% - 80% privat vs. public pentru zonele rurale şi 100%, 80%-20% şi respectiv 60% - 40% pentru zonele urbane dens populate, puţin populate şi respectiv zonele în general rurale);

- Mai multe scenarii de extindere a acoperirii au fost luate în calcul, după cum sunt descrise mai jos:

Scenarii de extindere a acoperirii infrastructurii NGN

În ciuda dezvoltării permanente a acoperirii de bandă largă, în special extinderi wireless/mobile, penetrarea serviciilor de bandă largă de bază este încă scăzută în special în mediul rural; estimăm că obiectivul Agendei Digitale pentru România 2020 de a asigura viteze de cel puţin 30 Mbps pentru 80% din gospodării până în 2020, va necesita cea mai mare parte a efortului de finanţare publică, atât în susţinerea creşterii gradului  de acoperire cât şi în încurajarea ”adopţiei” de servicii.

Problemele legate de puterea de cumpărare scăzută şi de limitarea cererii de servicii de bandă largă vor trebui să fie abordate în mod specific.

În mediile urbane şi suburbane, soluţiile de acces de fibră optică FTTx şi soluţiile de cabluri moderne Hybrid Fibre Coaxial (HFC DOCSIS 3.0) par a fi tehnologii capabile să asigure atât realizarea obiectivelor Agendei Digitale, cât şi necesităţile viitoare  de replicabilitate. Cu toate acestea, astfel de implementări necesită investiţii mari şi se confruntă cu numeroase provocări în ceea ce priveste autorizarea lucrărilor civile.

Mai mult decât atât, mutarea reţelelor de acces în subteran va necesita eforturi financiare semnificative pentru majoritatea operatorilor, costuri care pot transforma afacerea de nesusţinut din punct de vedere economic.

Progresul rapid al tehnologiilor fixe şi mobile (fară fir) şi a tehnologiilor mobile de acces de mare viteză (LTE, WiMAX, etc.) recomandă aceste soluţii în special pentru acoperirea zonelor cu o densitate mai mică a populaţiei sau a zonelor urbane unde e „dificil de săpat” (zonele centrale ale orașelor), unde costurile ridicate de dezvoltare subterană a infrastructurii de ultimă generaţie fac proiectele neviabile din punct de vedere economic.

În ceea ce priveşte mediul rural, pentru a limita costurile legate de dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii NGN, ar trebui să se ţină cont de un mix de soluţii tehnologice;  soluţii îngropate de tipul FTTx (inclusiv VDSL), precum şi soluţii wireless (fixe şi mobile), în special în zonele greu accesibile. Este de remarcat însă că, în ciuda bunei acoperiri de bandă largă a reţelelor/tehnologiilor mobile (3G, HSDPA, HSDPA +), rata de penetrare a serviciilor mobile de bandă largă în zonele rurale este încă mult sub media Uniunii Europene şi dezvoltarea în continuare a acoperirii NGN (de viteză mare şi ultra mare) de telefonie mobilă ar putea necesita un anumit tip de intervenţie din partea Statului.

Va fi, de asemenea, necesar să se adopte o serie de măsuri pentru a educa populaţia şi, respectiv, pentru a încuraja „adoptarea” serviciilor de acces ca o metodă de includere în societatea informaţională.

Astfel, pentru a avea garanția că programele de finanţare sunt eficiente, trebuie luată în considerare în special la finanţarea unor soluţii complete de acces, care includ atât infrastructura de acces la clientul final, cât şi programe de stimulare a cererii pentru servicii de bandă largă.

Stimularea cererii de servicii de bandă largă de ultimă generaţie - existenţa unei cereri consistente pentru serviciile NGN care asigură un grad ridicat de utilizare a infrastructurii este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor astfel de reţele. Încurajarea cererii de servicii poate fi pusă în practică printr-o serie de măsuri publice, cum ar fi: implementarea de platforme dedicate de servicii/de informare, punerea în aplicare a facilităţilor fiscale, creşterea gradului de alfabetizare în utilizarea calculatorului, furnizarea de subvenţii la cumpărarea de echipamente IT, etc.

O altă metodă pentru a sprijini dezvoltarea de reţele NGN în mediul rural este încurajarea autorităţilor locale să implementeze proiecte, cu finanţare din fonduri europene sau de la bugetul de stat, sub forma parteneriatelor publice/private, inclusiv prin oferirea de sprijin logistic şi financiar pentru gestionarea acestor proiecte.

# Realizarea infrastructurii reţelelor backhaul şi backbone de nouă generaţie

### Implementarea proiectului RoNET

Deşi concurenţa pe piaţa de comunicaţii electronice a crescut considerabil, aceasta este concentrată în zonele urbane; multe dintre zonele rurale sunt zone albe, fără acoperire de bandă largă. În urma procesului de consultare cu furnizorii de comunicaţii electronice, niciun operator nu şi-a exprimat intenţia de a extinde în următorii trei ani reţelele de bandă largă în zonele albe  existente. Prin urmare, populaţia care locuieşte în zonele albe va rămâne fără acoperire - nici măcăr accesul de bandă largă de bază - dacă nu se va face uz de intervenţia publică.

Luând în considerare beneficiile accesului de bandă largă pentru comunităţile locale în atragerea investițiilor, care va permite munca de la distanţă, furnizarea de servicii medicale, îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice, Guvernul României a decis să susţină Proiectul RoNET atât prin fonduri UE cât şi de la bugetul de stat.

Conform studiului preliminar al Ministerului pentru Societatea Informaţională, suma totală a fondurilor disponibile de la Axele de Prioritate 3 - SOP IEC (aproximativ 84 mil. Euro) a fost avută în vedere pentru acoperirea nevoilor de finanţare pentru deservirea a peste 90% dintre cele 3648 localităţi considerate "zone albe".

Totuşi, conform studiului de fezabilitate a Proiectului RoNET, doar 783 dintre localităţile selectate au fost considerate eligibile şi vor fi dotate cu reţele de distribuţie/backhaul cu capacitatea între 100 Mbps şi 600 Mbps (după primul an de derulare). Aceste reţele vor face posibilă și vor încuraja concurenţa la nivel local în vederea dezvoltării reţelelor de acces private, furnizând oportunităţi egale şi convenabile de conectivitate a acestor reţele NGN la reţeaua backbone.

### Extinderi ulterioare ale reţelelor backhaul şi backbone (2014 - 2020)

Pe parcursul exerciţiului bugetar 2014 - 2020, dezvoltări viitoare ale reţelelor de ultimă generaţie (NGN) backbone şi backhaul vor fi sustinute de către Guvern, fie prin lansarea de noi programe de ajutor de stat sau prin luarea de măsuri suplimentare care vor încuraja investiţiile private în infrastructura de bandă largă NGN.

Se estimează că în prezent, realizarea infrastructurii NGN backhaul și backbone la o calitate care îndeplineşte cerinţele obiectivelor Agendei Digitale 2020 pentru penetrarea NGN, depăşeşte suma de 2 miliarde Euro, în timp ce 750 de milioane Euro sunt necesare pentru modernizarea reţelelor existente în zonele urbane, iar 1,25 miliarde Euro reprezintă nevoile de finanţare pentru realizarea acoperirii NGN în zonele rurale.

### Calendar de implementare

România a planificat deja un set de măsuri/acţiuni specifice pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă de bază ca parte a Strategiei Naţionale de Bandă Largă 2009 - 2015: dezvoltarea de backhaul de bandă largă în zone eligibile/„zone albe” (proiect RoNET), alte stimulente de dezvoltare în bandă largă (stimularea cererii). Aceste acţiuni vor continua să fie lansate conform planului, dar vor fi  completate si de măsuri specifice pentru NGN.

# Strategia Naţională de Bandă Largă 2009 - 2015

Strategia naţională de bandă largă stabileşte principalele elemente de luat în considerare la nivel naţional, pentru dezvoltarea reţelelor de bandă largă în România în perioada 2009 - 2015 (prin intervenţie publică).

Obiectivele generale ale strategiei sunt :

- Creşterea ratei de penetrare a serviciilor de conectare de bandă largă la nivelul  gospodăriilor de până la 80% în 2015;

- Creşterea ratei de acces la serviciile de comunicaţii electronice de bandă largă la nivelul populaţiei până la minim 100% până în 2015;

- Conectarea la şi creşterea utilizării serviciilor de bandă largă la nivelul IMM-urilor;

- Creşterea ratei de penetrare a serviciilor de comunicaţii electronice de bandă largă în zonele defavorizate din punct de vedere al accesului;

- Creşterea ofertei de servicii on-line pentru sectoarele guvernamentale şi de afaceri.

# Metode alternative pentru sprijinirea dezvoltării serviciilor de bandă largă

Prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) al exerciţiului bugetar 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, pot fi încurajate cererea şi absorbţia de servicii şi viabilitatea furnizării de servicii de bandă largă, prin următoarele acţiuni:

- Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea de cloud computing guvernamental şi a comunicării prin media sociale, a Open Data şi Big Data

- Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice

- Îmbunătăţirea competenţelor digitale şi sporirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e- incluziune, e-sănătate şi e-cultură.

Aceste acţiuni vor fi completate în viitor cu acţiuni specifice NGN, aşa cum este descris mai jos, vizând atât asigurarea cadrului administrativ şi juridic, cât şi sprijinirea financiară a dezvoltării reţelelor rapide (> 30 Mbps) şi ultra-rapide (100 Mbps) din România, precum şi încurajarea adoptării de servicii NGN.

Calendarul general pentru astfel de implementări este schiţat în tabelul de mai jos :

|  |  | 2014 – 2015 | 2016 – 2017 | 2018 - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obiective | Acţiuni | Obiective | Acţiuni | Obiective | Acţiuni |
|  |  | C | P |  | C | P |  | C | P |  |
| Infrastructură NGN (> 30 Mbps) | Urban | 70% | 30% | Stimularea investiţiilor private | 80% | 35% | Stimularea investiţiilor private | 80% | 45% | Dezvoltări sprijinite de stat şi/ sau alte tipuri de intervenţii de la stat |
|  | Rural | 50% | 10% | RoNET–dezvoltări NGN activate | 60% | 25% | RoNET– dezvoltări NGN activate | 80% | 45% | RoNET– dezvoltări NGN activate |
| NGN Infrastructură Backhaul | Urban | 70% | n/a | Stimularea investiţiilor private | 80% | n/a | Stimularea investiţiilor private | 80% | n/a | Stimularea investiţiilor private |
|  | Rural | 50% | n/a | Proiect RoNET | 60% | n/a | Extensii proiect RoNET | 80% | n/a | Extensii proiect RoNET |
| NGN Infrastructură Backbone | Urban | 70% | n/a | Stimularea investiţiilor private | 80% | n/a | Stimularea investiţiilor private | 80% | n/a | Stimularea investiţiilor private |
|  | Rural | 50% | n/a | Stimularea investiţiilor private/ publice şi / sau dezvoltări sprijinite de stat | 60% | n/a | Stimularea investiţiilor private/ publice şi / sau dezvoltări sprijinite de stat | 80% | n/a | Stimularea investiţiilor private/ publice şi / sau dezvoltări sprijinite de stat |

C - acoperire , P - penetrare (pentru obiective din Agenda Digitală 2020 la care România s-a angajat)

Obiectivele revizuite din Agenda Digitală pentru România 2020  (80% acoperire > 30 Mbps şi penetrare de 45% la peste 100 Mbps de broadband fix) vor fi îndeplinite prin investiţii planificate, fie prin evoluţia normală a pieţei (privat) sau prin intervenţia publică în caz de disfuncţionalităţi ale pieţei.

# Prioritizarea investiţiilor

Investiţiile, mai exact intervenţia publică (de exemplu: stimulentele pentru investiţii, grant-urile,  ajutoarele de stat, etc.) se vor concentra pe dezvoltarea unei infrastructuri de nouă generaţie în zonele afectate de eşecul pieţei- zone cu potenţial limitat/fără potenţial pentru investiţii private, aşa numitele „zone albe”.

Astfel de zone trebuie definite în concordanţă cu fiecare ciclu de dezvoltare - în conformitate cu calendarul propus mai sus - urmărind analiza pieţei, luând în considerare obiectivele de dezvoltare a regiunilor, precum şi caracteristici relevante precum: caracteristici ale teritoriului, densitatea populaţiei, elemente care afectează cererea (nivelul de venit, educaţia, pregatirea în TIC), stadiul de ocupare a forţei de muncă, structura de vârst, etc.

Măsurile de intervenţie publică, necesare în cadrul „zonelor albe”, vor fi stabilite în conformitate  cu un set de criterii şi reguli, descrise mai jos:

- Inventarierea reţelelor şi o analiză detaliată a gradului de acoperire: ANCOM va realiza un inventar al reţelelor publice de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012.

- Consultări publice: toate măsurile vor fi comunicate public, iar consultarea publică va permite părţilor interesate şi opiniei publice să se exprime la nivel naţional.

- O procedură competitivă de ofertare: oricând autorităţile care îşi oferă sprijinul selectează un operator pentru a construi şi/sau a administra infrastructura subvenţionată, este necesar să se organizeze o licitaţie.

- Cea mai eficientă licitaţie din punct de vedere economic:  în contextul unei proceduri de licitaţie, ceea ce antrenează de la sine competiţia, autoritatea care acordă ajutorul stabileşte criterii de atribuire calitative pe baza cărora sunt evaluate ofertele depuse. (ex: se acorda prioritate acoperirii, co-finanţării, etc.).

- Neutralitatea tehnologică: în principiu, serviciile broadband pot fi furnizate prin intermediul unei platforme de infrastructură de reţea bazată pe fir, fără fir, prin satelit şi tehnologii mobile sau pe o combinaţie a acestora. Astfel, licitaţiile nu vor favoriza sau exclude o anumită tehnologie sau platformă de reţea.

- Utilizarea infrastructurii existente: Având în vedere posibilitatea de a reutiliza infrastructura existentă - unul dintre principalii factori care determină nivelul costurilor legate de introducerea  comunicaţiilor broadband, Guvernul trebuie să încurajeze ofertanţii să utilizeze infrastructura existentă disponibilă, pentru a evita orice suprapunere inutilă şi ineficientă a resurselor şi pentru a reduce sumele alocate pentru finanţarea publică.

- Accesul en-gross efectiv al terţilor la o infrastructură de bandă largă subvenţionată este o componentă obligatorie a oricărei măsuri de stat pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor broadband. În mod special, accesul en-gross permite operatorilor terţi să concureze cu ofertantul selectat (când un astfel de ofertant este prezent, de asemenea, la nivelul pieţei cu amănuntul), consolidând astfel oferta şi concurenţa în domeniile vizate de măsură, evitând în acelaşi timp crearea de monopoluri regionale de servicii.

În mediul rural, cu o densitate scăzută a populaţiei, în cazul în care există servicii broadband limitate, impunerea tuturor tipurilor de produse de acces ar putea creşte în mod disproporţionat costurile investiţiei, fără a obţine beneficii semnificative în ceea ce priveşte stimularea competiţiei în cauză. Într-o astfel de situaţie, trebuie avută în vedere posibilitatea ca acele produse de acces care presupun intervenţii costisitoare şi neprevăzute la infrastructura subvenţionată, (de exemplu, co-locare în punctele de distribuţie intermediare) să fie oferite numai dacă există o solicitare rezonabilă de la un terţ operator.

- Politica de preţ în cazul accesului en-gross: preţurile de acces en-gross trebuie să se bazeze pe anumite principii definite de către ANCOM şi pe anumite criterii de referinţă, şi totodată, trebuie sa ia în considerare ajutorul primit de către operatorul reţelei.

- Monitorizarea şi mecanismul claw-back: autorităţile care acordă ajutor trebuie să monitorizeze îndeaproape pe întreaga durată a proiectului modul în care decurge implementarea proiectului broadband. Includerea unui mecanism de rambursare poate contribui la minimizarea ex-post şi retroactivă a valorii ajutorului estimat iniţial a fi necesar.

- Transparenţă: beneficiarul ajutorului are obligaţia de a furniza terţilor îndreptăţiţi acces total şi nediscriminatoriu la informaţiile cu privire la infrastructura proprie (inclusiv, printre altele, conducte, cabinete stradale şi fibră optică) care a fost dezvoltată în cadrul unui acord de ajutor de stat.  Beneficiarul ajutorului trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante cu privire la reţeaua broadband unui registru central al infrastructurilor broadband, dezvoltat de către ANCOM şi/sau la nivelul administraţiei locale.

- Raportarea: la fiecare doi ani, autoritatea care acorda ajutorul de stat trebuie să comunice Comisiei Europene informaţiile esenţiale cu privire la proiectul de ajutor de stat, începând de la data aplicării măsurii.

Prin urmare, pentru ciclul iniţial de investiţii publice (2014 - 2015), o consultare a operatorilor a fost realizată în 2012 şi un număr de 3648 de localităţi au fost identificate ca "zone albe". Implementarea proiectului RoNET va permite dezvoltarea reţele de backhaul de generaţie viitoare în 783 de localităţi, lăsând un număr de 2865 de localităţi încă neacoperite cu infrastructură de comunicaţii broadband. Aceste localităţi vor fi prioritare pentru intervenţia publică în următoarele cicluri de investiţii, împreună cu alte evoluţii NGN planificate.

# Sprijin pentru Agenda Digitală pentru România 2020

Comunicaţiile de bandă largă permit şi facilitează  dezvoltarea unei game largi de servicii TIC, crescând în acelaşi timp productivitatea şi competitivitatea, respectiv creşterea PIB-ului; este acceptat la nivel mondial că tehnologia informației și comunicațiilot (TIC) a determinat creşterea productivităţii cu 40-50% în ultimii 10 ani, mai multe studii arătând o  puternică corelare între penetrarea  accesului de bandă largă şi PIB pe cap de locuitor (R2 = 0,5419 ). Repercusiunile pozitive ale extinderii accesului de bandă largă în regiunile mai puţin dezvoltate ale unei ţări au făcut obiectul numeroaselor studii internaţionale, care au conturat principalele beneficii anticipate pe termen lung pentru zonele afectate:

- Creşterea activității regionale a afacerilor prin eCommerce, datorită capacităţii:

- de a accesa o bază mai mare de clienţi,

- pentru întreprinderi de a oferi noi servicii, şi

- de a accesa informaţii relevante pentru afaceri într-un timp mai scurt şi printr-o modalitate mai puţin costisitoare;

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii datorită:

- simplificării proceselor de tranzacţionare cu statul şi cu companiile, şi

- economiei de timp cu transportul;

- Dezvoltarea telemedicinei, cu repercusiuni directe în reducerea necesităţii pentru consrucţia de infrastructuri de îngrijire medicală dispersate, prevenirea deceselor, economii de costuri relevante în sistemul de asigurări şi reducerea costurilor de transport şi de gestionare a situaţiilor de urgenţă;

- Dezvoltarea învăţămantului la distanţă şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii (Life-Long-Learning): comunicaţiile de bandă largă vor contribui la punerea în aplicare a noilor metode de învăţare, sporind astfel calitatea predării şi accesibilitatea;

- Diminuarea  excluziunii sociale în grupuri de populaţie izolate geografic (eInclusion);

- eGuvernare: comunicaţiile de banda largă vor facilita interacţiunea dintre Guvern şi cetăţeni/companii, ceea ce va duce la creşterea eficienţei administraţiei publice şi accesibilităţii;

- eEconomie: comunicaţiile de bandă largă contribuie la dezvoltarea afacerilor e-business, având ca rezultat reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii companiilor.

Prin asigurarea unei acoperiri echitabile şi acces la comunicaţii de bandă largă pe întreg teritoriul României, măsura va ajuta la realizarea unei mai mari coeziuni şi contribuie la formarea pieţei unice pentru servicii TIC.

Mecanisme de monitorizare

Furnizorii de reţele NGN/NGA care vor beneficia de ajutor de stat vor fi obligaţi să publice informaţii legate de acces (printre altele, specificaţii tehnice, termeni şi condiţii) pentru părţile interesate şi pentru a oferi acces liber tuturor operatorilor de comunicaţii electronice. Respectarea obligaţiilor va fi supravegheată de către Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) - UIP pe baza rapoartelor trimestriale prezentate de companiile respective.

Monitorizare tehnică

a) Monitorizarea construcţiei reţelelor de bandă largă NGN

Pentru toate dezvoltările NGN sprijinite de stat dezvoltatorii vor trebui să depună la MSI - UIP rapoartele de progres în ceea ce priveşte stadiul de punere în aplicare. În timpul construirii reţelelor NGN, echipe de auditori de expertiză corespunzătoare (tehnicieni/ingineri, economişti, contabili, etc. din domeniul TIC) vor fi numiţi de către MSI - UIP să verifice domeniul de aplicare fizică şi financiară a proiectelor specifice.

Aceste dezvoltări vor fi înregistrate în Registrul de Infrastructură Telecom, ca MSI să poată avea o vedere de ansamblu asupra progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020.

b ) Monitorizarea rețelei,  gestionarea , întreţinerea şi exploatarea

Operatorii de reţele NGN vor prezenta rapoarte periodice la MSI - UIP cu privire la indicatorii specifici de performanţă cheie legate de gestionarea reţelei: eşecuri majore de funcţionare, incidente de securitate, operaţiuni şi întreţinere.

Monitorizare financiară şi mecanisme de claw-back

Fiecare contract atribuit va fi monitorizat atât în faza de implementare cât şi în timpul perioadei de viabilitate luând în considerare, printre altele, reglementările privind fondurile structurale, calendarul de punere în aplicare şi indicatorii propuşi.

În conformitate cu prevederile Ghidului Comisiei Europene privind  aplicarea ajutorului de stat pentru dezvoltarea rapidă a rețelelor broadband, un mecanism de claw-back  pentru o perioadă de 10 ani va fi prevăzut pentru fiecare astfel de dezvoltare.

# Măsuri de stimulare a investiţiilor private în infrastructura NGN

Aşa cum a explicat Comisia Europeană în comunicatul propriu cu privire la comunicaţiile de bandă largă, statele membre pot alege mai multe tipuri de măsuri pentru a accelera dezvoltarea reţelelor de comunicaţii de bandă largă şi în special a reţelelor NGN, altele decât finanţarea directă a companiilor (a se vedea Anexa 5). Aceste măsuri nu trebuie să implice în mod obligatoriu acordarea unei subvenţii de la stat în sensul Articolului 107, paragraful (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (“TFUE”).

# Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă

- Îmbunătăţirea accesului operatorilor la infrastructura asociată existentă permite reducerea cu 30-60% a costurilor de dezvoltare ale NGA;

- Acordarea accesului la infrastructură de către companiile de utilităţi;

- Îmbunătăţirea transparenţei referitor la inventarierea infrastructurii existente.

Pentru a planifica în mod eficient dezvoltarea unor reţele de comunicaţii electronice de mare viteză şi pentru a asigura cea mai bună utilizare a infrastructurii existente corespunzătoare reţelelor de comunicaţii electronice, cei care sunt autorizați pentru furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice trebuie să aibă acces cel puţin la informaţiile minime despre infrastructura fizică disponibilă în zona prevăzută pentru dezvoltare.

Aceste informaţii trebuie să permită o evaluare a potenţialului de a utiliza infrastructura existentă într-o zonă specifică anume şi de a reduce riscul de afectare/distrugere accidentală a acestor infrastructuri fizice existente şi trebuie gestionate de un singur punct de informare, care să permită accesul la informaţiile minime ce sunt deja disponibile în format electronic în cadrul limitelor de asigurare a securităţii şi integrităţii reţelelor precum şi a protejării secretelor de serviciu şi asigurarea unei operări legitime.

Lucrările civile finanţate integral sau parţial din surse publice trebuie să se axeze pe maximizarea rezultatelor pozitive colective prin exploatarea externalităţilor favorabile ale acestor lucrări din cadrul sectoarelor şi prin asigurarea oportunităţilor de nediscriminare de a partaja infrastructura existentă sau planificată în vederea dezvoltării reţelelor de comunicaţii.

Accesul la infrastructura existentă

La nivel naţional, Legea nr. 154/2012 detaliază condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca un furnizor să poată beneficia de dreptul de acces pe proprietăţi (Art.4, Art.5 alin.(1))

Cu toate acestea, cu privire la utilizarea infrastructurii şi construcţiilor dezvoltate la nivel local (inclusiv noile reţele de apă, energie, transport sau canalizare) pentru a facilita amplasarea infrastructurii rețelelor de bandă largă, este important de subliniat faptul că “zonele albe”  sunt situate în zone unde reţelele de apă sau canalizare sunt subdezvoltate şi crearea acestor reţele necesită timp şi fonduri care nu sunt disponibile în acest moment tuturor autorităţilor locale. Oricum, aceste reţele sunt în general dezvoltate la nivel local şi nu răspund nevoilor operatorilor de bandă largă  de a interconecta un număr mare de localităţi pentru a implementa o reţea  backhaul.

# Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării în lucrările civile relevante

- Dezvoltarea unui sistem pentru a informa operatorii cu privire la lucrările civile planificate de către autorităţile locale;

- Posibilitatea sistematică de a monta ţevi şi infrastructură conexă, împreună cu executarea de lucrări publice.

Conform estimărilor făcute de compania Analysys Mason în anul 2012, “potenţialele economii făcute din coordonarea lucrărilor de inginerie civilă, atunci când proiectul este divizat între două părţi, sunt în valoare de 50% din costurile lucrărilor civile sau 40% din costurile totale“. Dacă sunt implicaţi mai mult de doi operatori, costurile cu lucrările civile per operator sunt chiar şi mai reduse, generând economii de până la 53% pentru trei operatori. Estimări mai conservatoare afirmă că aceste economii sunt cuprinse între 15% şi 30% din costurile totale.

Cele mai importante bariere ale co-dezvoltării sunt:

- lipsa de transparenţă referitoare la lucrările planificate;

- orizontul de timp lung şi inadecvat  necesar pentru planificarea şi executarea lucrărilor, discrepanţele chiar şi mai mari dintre sectoare;

- consideraţiile comerciale (scepticism referitor la divulgarea planurilor economice sau lipsa de interes economic);

- lipsa unui cadru instituţional adecvat, în special cu privire la cooperarea inter-sectorială;

- incompatibilităţile tehnice.

Pentru a preveni şi/sau reduce apariţia acestor deficienţe în România, sunt propuse următoarele măsuri-cadru:

1. Transparenţă referitoare la infrastructura fizică

- orice întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a solicita, la cerere, prin intermediul unui punct unic de informare, informaţii despre infrastructura fizică existentă a oricărui operator de reţea: locaţie, ruta şi coordonatele geografice; dimensiunea, tipul şi utilizarea curentă a infrastructurii; numele proprietarului sau al posesorului dreptului de utilizare a infrastructurii şi un punct de contact.

- pentru a facilita implementarea reţelelor NGN/NGA, orice autoritate publică – centrală sau locală (consilii judeţene, primării, ministere, Autoritatea pentru drumuri, companiile de utilităţi deţinute de Stat) – care deţine informaţii în format electronic despre infrastructura fizică existentă va furniza aceste informaţii într-o manieră transparentă, prin intermediul unui  punct unic de informare;

- dacă informaţiile nu sunt deţinute de către o autoritate publică, orice operator de reţea va furniza informaţiile prevăzute, la cererea punctului unic de informare;

- dacă informaţiile nu sunt disponibile prin intermediul punctului unic de informare, operatorii de reţea vor furniza  aceste informaţii la cererea făcută de o întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice;

- la cererea făcută de o întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, operatorii de reţea răspund cererilor rezonabile pentru inspectarea la faţa locului a anumitor elemente specifice din propriile lor infrastructuri fizice;

- la cererea făcută de o întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, operatorii de reţea oferă informaţii despre lucrările civile în curs sau planificate pentru care au deja autorizaţii acordate (locaţia şi tipul lucrărilor, elementele de reţea implicate, data estimată pentru începerea lucrărilor şi durata acestor lucrări, un punct de contact). La cererea unui operator de reţea, aceste informaţii vor fi furnizate punctului unic de informare.

2. Coordonarea lucrărilor civile

- orice operator de reţea are obligaţia de a negocia contractele privind coordonarea lucrărilor civile cu întreprinderile autorizate să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, în scopul montării de elemente de reţele de comunicaţii electronice de mare viteză;

- autorităţile publice care planifică sau coordonează executarea anumitor lucrări publice pentru modernizarea sau reabilitarea domeniului public (inclusiv, dar fără a se limita la drumuri, clădiri publice, parcuri, canalizare, ţevi de gaz, sistem de iluminat public etc.) vor informa  operatorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice prin intermediul punctului unic de informare cu privire la investiţiile publice planificate într-un interval de timp rezonabil, astfel încât operatorii trebuie să întrebe cu privire la fezabilitatea comercială, posibilitatea de a dezvolta infrastructuri comune şi, dacă este cazul, planificarea şi executarea lucrărilor necesare în acelaşi timp cu investiţiile publice;

- orice întreprindere/entitate care execută lucrări civile finanţate integral sau parţial din fonduri publice trebuie să răspundă cererilor rezonabile făcute de o întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice, în vederea montării elementelor reţelelor de comunicaţii electronice de înaltă viteză pentru acordurile de coordonare a lucrărilor civile. Cererile trebuie să fie completate cel puţin cu o lună înainte de depunerea pentru aprobare a proiectului final la autorităţile competente. Dacă nu se ajunge la nicio înţelegere în termen de 1 lună, părţile vor face apel la organismul de soluţionare a litigiilor;

- lucrările civile cu o valoare nesemnificativă pot fi exceptate.

# Simplificarea procedurilor de autorizare

- Mărirea transparenţei şi coordonarea dintre autorităţile publice implicate în acordarea de autorizaţii;

- Stabilirea unui punct de informare cu privire la aceste autorizaţii;

- Respectarea termenelor legale  pentru acordare/refuzare.

Acordarea de aprobări/Autorizaţii

- orice întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a accesa, prin mijloace electronice, prin intermediul unui punct unic de informare, orice informaţii despre condiţiile şi procedurile aplicabile acordării de autorizaţii pentru lucrările civile necesare în scopul montării de elemente de reţele de comunicaţii electronice de mare  viteză;

- orice întreprindere autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a transmite, prin mijloace electronice, prin intermediul unui punct unic de informare, cereri pentru eliberarea de autorizaţii; punctul unic de informare facilitează şi coordonează procesul de acordare a aprobărilor şi transmite cereri către autorităţile competente;

- autorizaţiile trebuie să fie acordate/refuzate în termen de 4 luni;  întreprinderea autorizată să furnizeze reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a primi despăgubiri de la autorităţi în cazul unor daune provocate de nerespectarea termenului.

# Norme referitoare la infrastructura NGA pentru clădirile noi

• 30-60% dintre costuri pot fi economisite în cazul clădirilor noi dotate cu infrastructura  de acces NGA;

• Definirea cerinţelor şi includerea acestor cerinţe în criteriile de acordare a autorizaţiei;

• Asigurarea unui acces nediscriminatoriu la segmentele terminale ale NGA.

Echipamentul de interior

- construcţiile noi, prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 154/2012, trebuie să fie dotate la locaţia utilizatorului final cu infrastructuri fizice interne pentru reţele de comunicaţii electronice de mare viteză, până la punctele terminale ale reţelei;

- toate imobilele colective noi trebuie să fie dotate cu un punct de concentrare situat în interiorul sau exteriorul clădirii, care trebuie să fie accesibil furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, prin intermediul cărora este pusă la dispoziţie conectarea la infrastructura internă pregătită pentru reţele de mare viteză;

- se pot prevedea excepţii pentru anumite categorii de clădiri atunci când sunt implicate costuri disproporţionate.

Acces la echipamentul de interior

- orice furnizor de reţea de comunicaţii electronice are dreptul de a face o terminaţie a reţelei sale în punctul de concentrare, cu condiţia minimizării impactului asupra proprietăţii private şi pe propria sa cheltuială;

- orice furnizor are dreptul de a accesa orice infrastructură fizică existentă, adecvată pentru comunicaţiile electronice de mare viteză, dacă dublarea acesteia este tehnic imposibilă sau ineficientă din punct de vedere economic. Dacă în termen de două luni nu se ajunge la nicio înţelegere, se va face apel la organismul de soluţionare a litigiilor;

- în cazul în care nu se realizează o infrastructură internă, orice furnizor are dreptul de a face o terminaţie a echipamentului reţelei sale în locaţia unui abonat, în condiţiile minimizării impactului asupra proprietăţii şi pe propria sa cheltuială.

Atingerea obiectivelor din Agenda Digitală pentru România 2014 - 2020 prevede ca dezvoltarea infrastructurii să fie trasă aproape de locaţia utilizatorilor finali, sub rezerva respectării integrale a principiului proporţionalităţii cu privire la orice limitare adusă dreptului de proprietate, ţinând cont de interesul general urmărit. Trebuie încurajată existenţa reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză la utilizatorul final, asigurând în acelaşi timp neutralitatea tehnologică, în special prin construirea unei infrastructuri fizice de mare viteză în clădiri. Luând în considerare faptul că furnizarea de mini-ţevi pe durata construcţiei clădirii are doar un cost gradual limitat, în timp ce echiparea clădirilor cu o infrastructură de mare viteză ar putea reprezenta o porţiune semnificativă din costul de implementare pentru reţeaua de mare viteză, toate clădirile noi sau clădirile cu lucrări majore de renovare ar trebui să fie dotate cu infrastructură fizică, permiţând conectarea utilizatorilor finali cu reţele de mare viteză. În scopul dezvoltării de reţele de comunicaţii electronice de mare viteză, în plus, noile active imobiliare, precum şi activele imobiliare colective care au fost supuse unor lucrări de renovare majore trebuie să fie dotate cu un punct de acces sau concentrare prin intermediul căruia furnizorul poate accesa reţeaua din interiorul clădirii.

Având în vedere beneficiile sociale ce derivă din includerea digitală şi având în vedere economia făcută cu implementarea reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză, acolo unde nu există nici infrastructură pasivă, nici infrastructură activă de mare viteză care să deservească spaţiile utilizatorilor finali, nici alternative de a furniza reţele de comunicaţii electronice de mare viteză utilizatorilor finali nu sunt, orice furnizor de reţea de comunicaţii publice trebuie să aibă dreptul de a-şi finaliza reţeaua într-un punct privat pe propria sa cheltuială, după obţinerea consimţământului abonatului, şi cu condiţia ca această terminaţie să minimizeze impactul asupra unei proprietăţi private, de exemplu, atunci când este posibil,  prin reutilizarea infrastructurii fizice disponibile în clădire sau asigurarea restaurării complete a zonelor afectate.

# Stimularea utilizării tehnologiilor fără fir pentru accelerarea creşterii gradului de acoperire a reţelelor de bandă largă în zonele rurale

Tehnologiile mobile au potenţialul de a mări rapid acoperirea de bandă largă de mare viteză  prin implementarea reţelelor 4G. Luând în considerare faptul că actualele condiţii de piaţă permit operatorilor să investească doar în zone viabile din punct de vedere economic, pentru a crea premisele pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale la timp şi pentru zonele cu densitate mică a populaţiei trebuie să se identifice măsuri de intervenţie pe termen scurt, astfel încât operatorii să fie stimulaţi să extindă acoperirea reţelelor mobile ce respectă standardele NGN în zonele respective.

În vederea realizării obiectivelor Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN, ANCOM poate stabili, în benzile de frecvenţe radio utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice de nouă generaţie, care prin caracteristicile lor contribuie la atingerea obiectivelor Agendei Digitale pentru România 2020, un tarif de utilizare a spectrului, diminuat cu 20% faţă de valoarea stabilită conform legii, în următoarele condiţii:

- atingerea de către operatorii de reţele de comunicaţii electronice fără fir ale căror drepturi de utilizare au fost acordate pentru furnizarea de servicii de bandă largă de mare viteză a unei acoperiri cu servicii de comunicaţii electronice de nouă generaţie astfel:

  - 50% din populaţie, până la sfârşitul anului 2015;

  - 60% din populaţie, până la sfârşitul anului 2016;

  - 80% din populaţie, în perioada 2017-2019.

- tariful diminuat, aplicabil operatorilor care îndeplinesc cerinţele de acoperire prevăzute la lit. a), se aplică în anul:

  - 2016, în cazul îndeplinirii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. i);

  - 2017, în cazul îndeplinirii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. ii);

  - 2018, 2019 şi/sau 2020, în cazul îndeplinirii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. iii).

- stabilirea tarifului diminuat în cazul prevăzut la lit. b) pct. iii), se face doar pentru anul/anii ulteriori atingerii cerinţei de acoperire prevăzute la lit. a) pct. iii);

ANCOM dispune, prin decizie a preşedintelui, măsurile necesare pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor stabilite conform lit. a), precum şi pentru aplicarea măsurilor potrivit lit. b) şi c).

# Planul pentru licenţierea benzilor de frecvenţe armonizate UE pentru  reţelele de banda largă

Benzile de 800 MHz şi 2600 MHz

La începutul anului 2014, ANCOM a organizat o consultare publică în scopul de a evalua cererea pieţei şi intenţiile persoanelor interesate cu privire la participarea într-o nouă selecţie, pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului care nu au fost atribuite, până în prezent, în benzile de 800 MHz şi 2600 MHz.

Rezultatele consultării au arătat că, pentru moment, nu există interes pentru spectrul radio rămas disponibil în benzile de 800 MHz şi 2600 MHz. Operatorii mobili ar putea fi interesaţi să participe la o procedură de selecţie pentru a obţine drepturi de utilizare suplimentara de spectru după anul 2015, atunci când va deveni disponibil spectru radio adiţional sub 1 GHz (în banda de 700 MHz).

ANCOM va iniţia o nouă consultare publică, după Conferinţa Internaţională de Radiocomunicaţii din 2015 (când se va lua decizia de utilizare la nivel internaţional a benzii de 694-790 MHz), cu scopul evaluării paletei de opţiuni existente bazate pe cererea pieţei de specialitate şi va lua decizia potrivită, bazată pe rezultatele consultării publice.

Banda de frecvenţe de 2010-2025 MHz

În prezent, această frecvenţă nu este disponibilă în România pentru uz civil. Cu toate acestea utilizarea acestei benzi este în curs de revizuire la nivelul CEPT, pe baza unui mandat al CE.

România va aştepta rezultatele expertizei tehnice CEPT şi, respectiv, decizia care va fi luată la nivelul UE.

Benzile de 3400 - 3600 MHz şi 3600-3800 MHz

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio, procesul de autorizare pentru banda de frecvenţe de  3,4- 3,8 GHz nu a fost finalizat până la 31 decembrie 2012 din cauza lipsei cererii de pe piaţă. În prezent, procesul de autorizare pentru banda de frecvenţe radio 3,4-3,8 GHz este suspendat, dar au fost luate o serie de măsuri :

- astfel, în septembrie 2013, valabilitatea licenţelor naţionale existente în banda 3400-3600 MHz a fost prelungită până la 31 decembrie 2015, perioada de valabilitate a licenţei naţionale în banda de 3600 -3800 MHz fiind deja prelungită până la 31 decembrie 2015, în cursul anului 2011.

- în cadrul consultării publice a proiectului de decizie ANCOM privind prelungirea termenului de valabilitate a licenţelor naţionale în banda de 3400-3600 MHz, părţile interesate au solicitat ca procedura de selecţie pentru acordarea de noi drepturi de utilizare în întreaga bandă 3400-3800 MHz să fie amânată până în 2015.

- procedura de selecţie a fost amânată pentru prima parte a anului 2015, iar drepturile de utilizare ale câştigătorilor licitaţiei publice vor intra în vigoare la începutul anului 2016.

Deşi recent o serie de reglementări au fost adoptate la nivel european, obiectivele de armonizare nu au fost în întregime îndeplinite, astfel că există încă două posibile aranjamente de canale radio în banda 3400-3600 MHz (TDD şi FDD). Un aranjament de canale radio stabil şi clar definit reprezintă un element-cheie în procesul de reconfigurare a utilizărilor actuale în această bandă.

În aceste condiţii, după consultarea publică suplimentară organizată cu scopul identificării, în funcţie de opţiunile argumentate ale părţilor interesate, celor mai bune soluţii pentru aranjamentul de canale radio, ANCOM va adopta poziţia sa faţă de acest subiect şi va decide cu privire la aranjamentul de canale radio ce va fi utilizat în această bandă de frecvenţe luând măsurile necesare în scopul continuării procesului de autorizare şi va actualiza documentul de strategie privind utilizarea benzii de 3,4-3,8 GH.

După adoptarea strategiei pentru aceste benzi de frecvenţe radio, ANCOM va supune procedurii de consultare publică documentul privind procedura de selecţie a benzilor de frecvenţe 3400-3600 MHz şi 3600-3800 MHz. Se estimează că procedura de selecţie va fi organizată în primele luni ale anului 2015.

# Propuneri de intervenţii legislative şi măsuri administrative

În urma consultărilor avute în cadrul grupului de lucru format din furnizorii de comunicaţii şi servicii electronice şi asociaţii ale acestora, au rezultat următoarele propuneri de intervenţii legislative şi măsuri administrative:

- Îmbunătățirea cadruluiu legal cu privire la construcţia reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora să fie guvernată de un capitol distinct, cu norme adaptate specificiului lucrărilor care trebuie executate pentru realizarea acestor construcţii, respectiv care să conţină proceduri simplificate şi accelerate de autorizare a acestui tip de construcţii, inclusiv în cazul unor extinderi;

- Elaborarea, în regim de urgenţă, şi adoptarea prin Hotărâre de Guvern a normelor tehnice specifice prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 154/2012;

- Analiza oportunității luării unor măsuri adiționale pentru a asigura respectarea de către autoritățile publice locale a dispozițiilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 154/2012, astfel încât să fie eliminate orice impozite, taxe sau tarife solicitate de autoritățile locale pentru exercitarea de către operatorii de comunicații electronice a dreptului de acces pe proprietăți, suplimentare față de tarifele datorate pentru ocuparea și folosința de către aceștia din urmă a imobilelor proprietate publică;

Constituirea la nivel naţional a unei baze de date referitoare la proprietăţile publice, în vederea favorizării identificării viitoarelor locaţii pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora;

- Luarea măsurilor necesare pentru a asigura transpunerea în legislaţia naţională, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2016, a Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de reducere a costurilor instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză.

Calendarul implementării acestor măsuri se regăseşte în tabelul de mai jos:

| Măsura | Responsabil | Termen final |
| --- | --- | --- |
| Încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă |  |  |
| Deschiderea accesului operatorilor de comunicaţii electronice la infrastuctura pasivă administrată de către companiile de utilităţi şi la infrastructura pasivă administrată de companiile de căi ferate, drumuri, porturi, aeroporturi etc. | MSI MECT | 01.07.2016 |
| Îmbunătăţirea transparenţei privind infrastructura fizică existentă.ex- pentru echipamentele noi ce urmează a fi instalate pe structuri deja autorizate, instalarea să se poată realiza doar pe baza proiectului tehnic și a unui aviz emis de Inspectoratul de Stat în Construcții, fără a fi necesară reluarea întregii proceduri de autorizare. | MSI UAT-uri ANCOM | 01.01.2017 |
| Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării cu privire la lucrările publice relevante |  |  |
| Informarea operatorilor de comunicaţii electronice cu privire la lucrările publice planificate de către UAT-uri. | UAT-uri | 01.01.2016 |
| Posibilitatea de a instala conducte, tuburi, tubete, orice alte elemente de infrastructură asociate reţelelor de comunicaţii electronice, în acelaşi timp cu executarea lucrărilor publice. | UAT-uri | 01.01.2016 |
| Simplificarea procedurilor de autorizare pentru extinderea reţelelor de comunicaţii electronice. | MDRAP MSI | 01.01.2016 |
| Îmbunătăţirea transparenţei şi coordonării între autorităţile publice implicate în acordarea autorizaţiilor necesare pentru instalarea şi extinderea reţelelor de comunicaţii electronice. | MSI UAT-uri | 01.01.2016 |
| Stabilirea unui punct de informaţii cu privire la autorizaţiile/documentațiile necesare pentru instalarea şi extinderea reţelelor de comunicaţii electronice. | MSI UAT-uri ANCOM | 01.01.2016 |
| Analiza și îmbunătățirea reglementărilor privind acordarea/emiterea refuzului motivat de acordare a autorizaţiilor necesare pentru instalarea şi extinderea reţelelor de comunicaţii electronice, respectiv determinarea efectelor juridice ale netransmiterii unui răspuns în termenul limită stabilit. | MSI MDRAP | 01.01.2016 |
| Prevederi privind infrastructura NGA pentru clădiri noi |  |  |
| Definirea cerinţelor şi includerea lor în criteriile de acordare a autorizaţiilor. | Guvern MSI MDRAP | 01.01.2016 |
| Asigurarea unui acces nediscriminatoriu la segmentele terminale ale NGA. | MSI ANCOM | 01.01.2016 |
| Propuneri legislative şi administrative |  |  |
| Îmbunătățirea cadruluiu legal cu privire la construcţia reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora | Guvern MSI | 01.01.2016 |
| Transpunerea în legislaţia națională a prevederilor Directivei 2014/61/UE. | Guvern MSI | 01.01.2016 |
| Măsuri adiţionale pentru a asigura respectarea art. 6 alin. (5) din Legea nr. 154/2012. | UAT-uri Guvern | 2020 |
| Constituirea la nivel naţional a unei baze de date cu proprietăţile publice. | Guvern | 01.01.2017 |
| Simplificarea procedurii de autorizare. | Guvern | 01.07.2016 |

# Modele de Investiţii Durabile

# Mecanisme de finanţare pentru dezvoltarea rețelelor NGN

Conform comunicării referitoare la Orientările Comisiei pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor de bandă largă (2013/ C 25/01)ˮ, diferitele „modele de investiţie” includ de obicei subvenţia de la Stat, cu excepţia cazului în care investiţiile sunt făcute în conformitate cu principiul investitorului în economia de piaţă.

### Alocarea monetară (“Finanţarea decalajului”)

Alocarea monetară prevede alocări directe în numerar investitorilor din domeniul comunicaţiilor de bandă largă pentru a construi, gestiona şi opera din punct de vedere comercial o reţea de bandă largă. Aceste alocări implică de obicei subvenţia de la Stat, în sensul Articolului 107 paragraful (1) din TFUE, din moment ce subvenţia este finanţată din resursele Statului şi oferă un avantaj investitorului în vederea realizării unei activităţi economice, în condiţiile care nu ar fi fost disponibile pe piaţă. În acest caz, atât operatorii de reţele care primesc subvenţia cât şi furnizorii de comunicaţii electronice care cer accesul en-gross la reţeaua subvenţionată  sunt beneficiarii subvenţiei.

### Susţinere în natură

Susţinerea în natură sprijină dezvoltarea comunicaţiilor de bandă largă prin finanţarea introducerii unei reţele de comunicaţii de bandă largă (sau părţi ale acesteia) care sunt puse apoi la dispoziţia investitorilor în comunicaţii electronice care vor folosi aceste elemente de reţea pentru propriul lor proiect de dezvoltare a retelelor de bandă larga. Susţinerea poate veni sub mai multe forme, cea mai frecvent întâlnită fiind forma în care statul asigură infrastructura pasivă pentru reţelele de bandă largă prin executarea de lucrări de inginerie civilă (de exemplu, prin excavarea unui drum) sau prin amplasarea de ţevi sau fibră neagră. Această formă de susţinere creează un avantaj pentru comunicaţiile de bandă largă, economisind costurile respective ale investiţiei, precum şi pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care doresc să obţină accesul en-gross la reţeaua subvenţionată.

### Reţea de bandă largă sau porţiuni ale acesteia operate de Stat

Se poate vorbi de ajutor de Stat şi în situaţia în care Statul, în loc să acorde susţinere unui investitor în domeniul comunicaţiilor de bandă largă, construieşte (părţi din) o reţea de bandă largă şi o operează direct, prin intermediul unei autorităţi publice sau prin intermediul unei companii deţinute de Stat. Acest model de intervenţie constă în mod uzual în construirea unei infrastructuri pasive de reţea aflate în proprietate publică, cu scopul de a o pune la dispoziţia operatorilor de comunicaţii de bandă largă prin acordarea accesului en-gross la reţea, sub rezerva unor condiţii nediscriminatorii. Acordarea accesului en-gross este o activitate economică în sensul Articolului 107 paragraful (1) din TFUE. Construirea unei reţele de bandă largă pentru scopuri de operare comercială reprezintă o activitate economică, conform jurisprudenţei, i.e. pot fi deja elemente ale subvenţiei de la Stat în sensul Articolului 107, paragraful (1) din TFUE la momentul construirii reţelei de bandă largă. Furnizorii de comunicaţii electronice care doresc să obţină acces en-gross la reţeaua operată de autorităţile publice vor fi consideraţi de asemenea beneficiari ai subvenţiilor.

### Reţea de bandă largă gestionată de un ’chiriaş’

Statul poate de asemenea finanţa introducerea unei reţele de bandă largă care rămâne în proprietate publică; cu toate acestea, operarea reţelei va fi atribuită prin intermediul unei  proceduri competitive de ofertare unui operator  comercial pentru a gestiona şi opera la nivel             en-gross. De asemenea, în acest caz, din moment ce reţeaua este construită pentru a fi operată, măsura poate constitui subvenţie de la Stat. Operatorul care gestionează şi operează

reţeaua, precum şi furnizorii terţi de comunicaţii electronice care doresc să obţină acces en-gross la reţea vor fi consideraţi de asemenea beneficiari ai subvenţiei.

În urma analizei unor mecanisme potenţiale de finanţare  de tipul ultimului model - reţeaua de bandă largă gestionată de un ‘chiriaş’ - a fost considerată cea mai potrivită pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii de bandă largă în „zonele albe” din România (proiect RoNET). Se prevede că acelaşi tip de investiţii publice pot fi replicate în următoarele cicluri de investiţii conform calendarului de implementare propus, împreună cu alte măsuri legislative şi administrative descrise.

Măsurile de natura ajutorului de stat vor fi acordate cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniu şi cu respectarea O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Cele mai des întâlnite tipuri de intervenţie publică evaluate de Comisiea Europeană sunt:

##### Subvenţie pentru dezvoltarea infrastructurii de acces  NGA (bucla locală/” last mile”)

Acesta este probabil unul dintre cele mai frecvent întâlnite tipuri de intervenţie în dezvoltarea infrastructurilor de bandă largă, finanţarea publică fiind utilizată în dezvoltarea buclei locale. În anumite ţări, acest tip de intervenţie este văzut ca fiind obiectivul principal pentru finanţarea publică.

O dată ce “zonele albe” (sau “zonele albe” NGA) sunt clar identificate, autorităţile organizează o procedură de licitaţie competitivă pentru a selecta un operator care să beneficieze de fondurile publice în vederea construirii infrastructurii lipsă. Avantajul acestei soluţii este că utilizatorii finali  primesc o soluţie “la cheie”: servicii cu amănuntul de la operatorul selectat. Dezavantajul său este că doar o tehnologie primeşte finanţare şi doar un singur operator beneficiază direct de măsura subvenţiei.

Cu toate acestea, cerinţele unei licitaţii deschise şi obligaţiile de acces impuse prin acordarea subvenţiei de la Stat limitează efectul de distorsionare a competiţiei generat de acest tip de subvenţie. În plus, în urma intervenţiei publice, va avea loc o competiţie mai intensă, datorită obligaţiilor referitoare la serviciile en-gross.

##### Subvenţie pentru dezvoltarea  rețelelor backhaul (reţele regionale)

Lansarea reţelelor backhaul bazate pe fibra optică este de asemenea o condiţie esenţială pentru orice implementare viitoare a reţelei NGN. În consecinţă, multe autorităţi publice direcţionează fondurile disponibile pentru dezvoltarea reţelelor backhaul pentru a deschide calea pentru investiţii atât în reţelele de bandă largă de bază cât şi în reţelele NGN.

De asemenea, datorită faptului că reţele backhaul sunt capabile să susţină la nivelul de acces diverse tipuri de platforme tehnologice, operatorii pot oferi utilizatorilor finali tehnologia de acces preferată sau disponibilă lor (xDSL, cablu, mobil, fără fir, soluţii FTTx).

În baza practicii Comisiei Europene, pot fi luate în considerare trei scenarii:

  - O reţea backhaul care sa fie subvenţionată doar în acele zone unde nu există infrastructură de racord (fibră optică) disponibilă (şi nu sunt oferite servicii de vânzare cu amănuntul pentru o lărgime de bandă de minimum 2 Mbps la preţuri accesibile). Aceste zone sunt caracterizate de un eşec total de piaţă, prin urmare, distorsionarea competiţiei este considerată a fi minimă.

  - O reţea  backhaul subvenţionată este lansată în aşa fel încât punctele de acces la reţea să fie  suficiente de aproape de sediul utilizatorului final  (de exemplu, mai puţin de 1,5 - 2 km), permiţând utilizatorului final să se bucure de reţelele şi serviciile NGN. Acest tip de intervenţie poate fi considerat ca un suport pentru infrastructura NGN în sensul liniilor directoare de bandă largă şi, prin urmare, poate fi autorizat în zonele albe NGN. Acest scenariu se referă în special la zonele rurale şi cel mai probabil nu este aplicabil în mod automat în zonele urbane.

  - Subvenţia este acordată pentru a implementa o reţea backhaul în zonele de tranziţie cu caracteristici diferite în ceea ce priveşte disponibilitatea infrastructurii de racord şi/sau nivelul de acces. În acest caz, în primul rând, fiecare zonă trebuie să fie identificată ca fiind albă, gri sau neagră, în materie de acces de bandă largă de bază şi NGN. În baza unor mapari detaliate, reţeaua backhaul poate fi dezvoltată (şi furnizată pentru acces) în fiecare zonă, conform caracteristicilor sale. De exemplu, în restul zonelor unde este deja disponibilă o infrastructură de acces de bandă largă de bază, dar nici un operator nu are vreun plan să investească în reţelele NGA, noua reţea backhaul ar putea fi utilizată pentru a permite accesul la infrastructurile NGA (soluţii de cablu FTTx sau DOCSIS 3.0), cu condiţia să fie respectate celelalte condiţii stipulate în Liniile directoare de bandă largă .

### Subvenţie pentru dezvoltarea elementelor de infrastructură pasivă

Implementarea infrastructurii de bandă largă, în special NGN, poate fi de asemenea susţinută prin acordarea de subvenţii la cel mai mic nivel al lanţului de valori referitor la infrastructura telecomunicaţiilor, în scopul reducerii costurilor de investiţie. Lucrările de inginerie civilă (cum ar fi excavarea domeniului public, construirea infrastructurii fizice) sunt considerate a fi o parte semnificativă din costurile de investiţie pentru construirea de reţele NGN. De asemenea, existenţa tubulaturii (cu spaţiu suficient)  la care au acces diferiţi operatori ar putea încuraja competiţia bazată pe infrastructură. Dincolo de cazurile descrise în Liniile directoare ale infrastructurii de bandă largă care nu se încadrează la noţiunea de subvenţie de la Stat, ori de câte ori autorităţile publice angajează lucrări de inginerie civilă în beneficiul sectorului  de telecomunicaţii, atunci: a) intervenţia poate avea loc doar în acele zone în care nu există o infrastructură comparabilă disponibilă şi b) toate condiţiile de compatibilitate stabilite în linii directoare trebuie să fie îndeplinite.

Dată fiind acoperirea reală scăzută a infrastructurii NGN şi costul foarte ridicat estimat pentru dezvoltarea unei astfel de infrastructuri în concordanţă cu obiectivele Agenda Digitala 2020 asumate de România, se impune o combinaţie de tipuri de intervenţie publică, astfel cum au fost prezentante mai sus.

O serie de extinderi ale reţelelor de infrastructură pasivă sunt deja în curs de implementare în România (de ex., PPP Netcity în Bucureşti), şi atât autorităţile locale, ANCOM cât şi alte persoane interesate pot beneficia de lecţiile cele mai importate derivate din proiectele trecute pentru a le replica cu succes la nivel naţional.

Cu toate acestea, unul din cele mai evidente cazuri care a necesitat intervenţia publică vizează eşecul de piaţă din zonele rurale în ciuda unei pieţe a telecomunicaţiilor foarte matură. O intervenţie publică semnificativă este de aşteptat pentru dezvoltarea accesului la NGN şi pentru infrastructura de tip backhaul în aceste „zone albe”.

Combinaţia de modele de intervenţie care trebuie aleasă pentru fiecare investiţie în parte va duce la optimizarea utilizării resurselor publice (de ex., utilizarea instrumentelor financiare şi/sau granturilor), mai întâi prin încercarea de a stimula dezvoltarea infrastructurii private NGN şi doar în cazurile de eşec al pieţei se va aplica măsuri de inervenţie publică mai ieftine cum ar fi alocări (granturi) sau investiţii directe. Fiecare tip şi/sau combinaţie de intervenţie(i) va urma astfel o analiză detaliată a condiţiilor de piaţă specifice fiecarui caz particular de investiţie (de ex., la nivel judeţean) şi alegerea celui mai fezabil şi mai puţin disproporţionat, concurenţial, model de intervenţie publică va respecta dispoziţiile privind prioritizarea descrise în secţiunea „Prioritizarea investiţiilor” din Planul Naţional NGN.

# Modele de investiţie în dezvoltarea infrastructurii reţelelor NGN

Conform Liniilor directoare europene pentru Modelele de Investiţie în Infrastructura de bandă largă sunt identificate 5 modele cadru, prin intermediul cărora autorităţile de gestionare a fondurilor pot finanţa investiţiile în dezvoltarea reţelelor de bandă largă. Fiecare dintre aceste modele descrise mai jos reprezintă un spectru de creştere a implicării şi susţinerii din partea autorităţii de finanţare:

- Abordare ascendentă – un grup de utilizatori finali (organizaţi frecvent ca şi „co-operative”) decide să investească în dezvoltarea unei reţele. În acest caz, implicarea autorităţii publice este de cele mai multe ori limitată la acordarea subvenţiilor sau (alocărilor) sau la garantarea împrumuturilor şi/sau facilitarea accesului la infrastructura publică, cum ar fi ţevi sau stâlpi.

- Proiect, construcţie şi operare privată – o companie privată primeşte fonduri (adesea sub forma unei subvenţii) de la sectorul public pentru susţinere dezvoltarii reţelei, dar compania privată deţine posesia deplină asupra reţelei.

- Externalizare publică – o entitate din sectorul public externalizează dezvoltarea şi operarea reţelei unei entităţi din sectorul privat sub forma unui contract pe termen lung (de exemplu,  Contract de concesionare), dar organismul public este proprietarul reţelei.

- Asociere – entităţile din sectorul public şi din cel privat se asociază în vederea dezvoltării şi operării reţelei, deţinând împreună proprietatea asupra reţelei.

- Proiect, construcţie şi operare publică – sectorul public construieşte şi operează direct reţeaua, deţinând controlul deplin şi furnizând servicii cu amănuntul sau pe piaţa en-gross.

În plus, unele autorităţi de management au luat în considerare alte modele de colaborare între sectorul public şi cel privat, de tipul PPP (Parteneriat Public Privat), similar altor tipuri de investiţii majore în infrastructura publică, în care disponibilitatea fondurilor este asigurată pe termen lung. Aceste tipuri de parteneriate nu fac obiectul ghidului de recomandări UE pentru investiţiile de bandă largă, dar se pot implementa prin intermediul bunăvoinţei autorităţilor locale şi/sau altor autorităţi  din sectorul public.

# Distincţia dintre zonele albe, gri şi negre cu privire la reţelele NGN

Distincţia dintre zonele “albe”, “gri” şi “negre” este relevantă pentru evaluarea compatibilităţii subvenţiei de la Stat pentru reţelele NGN, conform Articolului 107, paragraful (3) litera (c); totuşi, este nevoie de o definiţie mai exactă, o definiţie care trebuie să ia în considerare caracteristicile reţelelor NGN (a se vedea Anexa 6).

În prezent, prin modernizarea echipamentului activ, unele reţele de bandă largă de bază  pot fi de asemenea compatibile cu unele tipuri de servicii de bandă largă, care în viitorul apropiat ar putea fi furnizate prin intermediul reţelelor NGN (cu ar fi de exemplu pachete de servicii) şi ar putea astfel contribui la atingerea obiectivelor prevăzute în Agenda Digitală pentru  Europa 2020. Cu toate acestea, pot apărea servicii sau produse noi, care nu pot fi schimbate între ele nici în materie de cerere şi nici în materie de ofertă, şi care vor necesita un grad de capacitate, fezabilitate şi simetrie peste limitele fizic cele mai ridicate ale infrastructurii de bandă largă de bază.

“Zonele albe NGN”: promovarea obiectivelor de coeziune teritorială şi dezvoltare economică

În scopul evaluării subvenţiei de la Stat pentru reţelele NGN, o zonă în care nu există reţele NGN   şi nici nu există vreo posibilitate de a construi aceste reţele de către investitori privaţi în următorii trei ani trebuie considerată a fi o zonă “albă NGN”. Zonele de acest tip sunt eligibile pentru acordarea de subvenţie de la Stat pentru reţele NGN, în contextul în care sunt îndeplinite condiţiile referitoare la compatibilitatea menţionată în capitolul anterior.

“Zonele gri NGN”: nevoia pentru o evaluare mai detaliată

O zonă trebuie considerată  zonă “gri NGN” în cazul în care există o singură reţea NGN care funcţionează sau care urmează să fie dezvoltată în următorii trei ani şi nu există planuri ale niciunui operator de  a dezvolta o altă reţea NGN în următorii trei ani. La evaluarea posibilităţii ca alţi investitori de reţea să dezvolte reţele adiţionale NGN într-o anumită zonă, trebuie avute în vedere măsurile legislative şi de reglementare care se poate să fi contribuit la reducerea barierelor pentru dezvoltarea reţelelor de acest tip (prevederi referitoare la accesul la infrastructura fizică, utilizarea partajată a infrastructurii etc.). Comisia va trebui să facă o analiză mai detaliată pentru a verifica dacă este necesară intervenţia Statului, dat fiind faptul că intervenţia Statului în aceste zone implică un risc ridicat de excludere a investitorilor existenţi şi de distorsionare a competiţiei. În plus, compatibilitatea măsurii va fi evaluată în conformitate cu secţiunea de mai jos.

“Zone negre NGN”

Dacă există sau se dezvoltă mai mult de o reţea NGN într-o anumită zonă, în următorii trei ani această zonă trebuie să fie considerată ca fiind “un zona negră NGN”. Comisia va considera că subvenţia de la Stat pentru o reţea NGN echivalentă şi concurând la aceste puncte, cu finanţare din fonduri publice, ar putea distorsiona grav competiţia şi că acest fapt este incompatibil cu normele referitoare la subvenţia de la Stat.

Pentru a evalua compatibilitatea măsurii, în plus faţă de identificarea zonelor ca fiind albe, gri sau negre în materie de NGN, trebuie verificată situaţia competiţiei faţă de nevoia pentru bandă largă, din moment ce se pot aplica condiţii de compatibilitate diferite.

# Caracteristicile măsurilor şi nevoia de a limita distorsiunile de competiţie

Toate măsurile de susţinere a dezvoltării reţelelor NGN trebuie să respecte condiţiile de compatibilitate: un exerciţiu detaliat al inventarierii retelelor şi analizarea acoperii, consultări publice, procedura de ofertare competitivă, cea mai bună ofertă în termeni economici, neutralitate tehnologică, utilizarea infrastructurii existente, acces en-gross, o analiză comparativă a preţurilor, mecanism de monitorizare şi recuperare, precum şi cerinţe de transparenţă.

Ca în cazul politicii urmate cu privire la dezvoltarea comunicaţiilor de bandă largă de bază, subvenţiile de la Stat în favoarea dezvoltării unei reţele NGN pot constitui un instrument adecvat şi înrădăcinat, cu condiţia să se îndeplinească mai multe principii fundamentale. Pentru acele  zone care sunt “albe” atât în materie de bandă largă de bază cât şi în materie de NGN, nu trebuie să se îndeplinească criterii de compatibilitate suplimentare faţă de cele menţionate în capitolul anterior. În schimb, pentru a asigura caracterul  proporţional al unei măsuri notificate ce se orientează spre zone “albe” sau “gri” NGN (care sunt gri sau negre în ceea ce priveşte serviciile de banda largă de bază), dincolo de condiţiile menţionate, trebuie să se îndeplinească şi următoarele principii:

- Infrastructura pasivă şi neutră. Subvenţia de Stat va fi limitată la infrastructurile NGN pasive şi neutre. În cazul în care operatorul de reţea este un operator de bandă largă integrată vertical, trebuie stabilite garanţii adiţionale pentru a preveni orice conflict de interese, discriminarea nejustificată  şi orice alt avantaj indirect ascuns. Infrastructura subvenţionată trebuie să permită furnizarea de servicii competitive accesibile în materie de preţ pentru utilizatorii finali şi trebuie să asigure un tratament onest pentru furnizorii de conţinut.

- Acces en-gross. Datorită problemelor economice legate de reţelele NGN, asigurarea unui acces en-gross pentru operatori terţi este de o importanţă crucială. Reţeaua subvenţionată trebuie să ofere acces în condiţii oneste şi nediscriminatorii tuturor operatorilor care solicită acces, precum şi posibilitatea  unei de-grupări eficiente şi complete. Prin urmare, operatorii terţi trebuie să aibă acces şi la infrastructura pasivă, nu doar la infrastructura activă. În plus faţă de accesul bitstream   şi accesul necondiţionat la bucla locală, obligaţia de acces trebuie prin urmare să includă şi dreptul  de a utiliza tubulatură şi stâlpi, fibră neagră sau repartitoare. Un acces en-gross real trebuie acordat pentru cel puţin şapte ani, şi dreptul la tubulatura de acces sau stâlpi nu trebuie să fie limitat în timp. Această prevedere nu împiedică obligaţiile unei reglementări similare care poate fi impusă de autoritatea de reglementare pe piaţa specifică  pentru a încuraja competiţia reală sau măsurile adoptate după expirarea perioadei respective.

- Topologie deschisă. Luând în considerare costurile fixe ridicate legate de dezvoltarea reţelelor NGN, competiţia la nivelul infrastructurii poate apărea doar în zonele cu o populaţie densă. Prin urmare, este important să ne asigurăm că reţelele NGN cu finanţare publică permit o arhitectură a reţelelor cu topologie deschisă care poate fi compatibilă cu topologii  diferite.

# Subvenţie pentru reţele de bandă largă ultrarapide

Având în vedere obiectivele Agendei Digitale pentru Europa 2020, vizând în special atingerea unui nivel de penetrare de 50% la conexiunile Internet peste 100 Mbps până în anul 2020,

intervenţia publică ar fi posibilă și în zonele unde reţelele NGN existente sau planificate nu ajung la locuinţa utilizatorului final prin intermediul reţelelor de fibră optică.

În plus, faţă de îndeplinirea condiţiilor menţionate, noua reţea care beneficiază de subvenţii trebuie să facă dovada unei “schimbări semnificative” clare, în comparaţie cu infrastructurile reţelelor existente. Trebuie luate de asemenea în considerare şi planurile de investiţii ale operatorilor comerciali pentru viitorul apropiat. De asemenea, autoritatea care acordă subvenţia trebuie să fie capabilă să demonstreze că:

- noua infrastructură va avea caracteristici tehnice importante şi îmbunătăţite în comparaţie cu reţelele existente (de exemplu ca urmare a vitezelor simetrice), asigurând compatibilitatea sa cu viitoarele progrese tehnologice

- există o cerere estimată pentru aceste îmbunătăţiri calitative şi

- reţeaua subvenţionată va fi operată exclusiv ca o reţea en-gross.

Doar dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, finanţarea acestor reţele din fonduri publice ar putea fi considerată compatibilă conform testului comparativ. Cu alte cuvinte, această finanţare trebuie să conducă la un progres tehnologic major, durabil, care favorizează competiţia şi care nu are un caracter temporar. În evaluarea sa, Comisia va lua în considerare dacă s-au făcut recent investiţii economice importante  în reţelele NGN.

### Surse de finanţare utilizate în dezvoltarea infrastructurii NGN

Introducerea infrastructurii NGN în zonele de eşec ale pieţei va permite accesul la Internet. Cu ajutorul ESIF (FEDR şi FEADR) se preconizează că în jur de 1000 de localităţi vor fi acoperite, aproximativ 500.000 de gospodării.

### Modelul operaţional

Având în vedere o varietate de factori, printre care obiectivul ambiţios stabilit de Agenda Digitală 2020, cea mai mare parte a finanţării infrastructurii se va realiza printr-un model Design-Build-Operate (DBO), care constă în selectarea unor operatorii de servicii de comunicaţii cu experienţă sau un consorţiu de astfel de operatori capabili de proiectare, construire şi exploatare a reţelelor de transport şi de acces, precum şi menţinerea lor în funcţiune pe toată perioada de concesiune, precum şi furnizarea de servicii la nivelurile minime garantate stabilite prin obiectivele prevăzute în Agenda Digitală pentru România 2020. Alegerea unui astfel de operator va fi realizată printr-un proces deschis de selecţie competitivă.

Pentru a evita crearea de poziţii dominante, prin dobândirea de putere semnificativă pe piaţă în localităţile vizate, se vor aplica recomandările UE privind ajutoarele de stat în domeniul comunicaţiilor în bandă largă (Art 43, 2013 / C25 / 01).

Următoarele criterii de selecţie vor fi, de asemenea, obligatorii în procesul de selecţie:

• Un proiect durabil de afacere pe o perioadă suficient de mare pentru a acoperi perioada minimă de concesionare (> 15 ani). Astfel, sustenabilitatea operaţională ar trebui să fie realizată după un număr rezonabil de ani în zonele de eşec ale pieţei.

• Pentru a evita crearea unei poziţii dominante pe pieţele conexe, obligaţia de a permite accesul la construirea şi operarea infrastructurii de către alţi operatori, inclusiv furnizorii de servicii regionale.

• Obligaţia de a permite accesul liber la infrastructura obţinută pentru alţi furnizori de comunicaţii.

• Pentru a scurta punerea în aplicare a infrastructurii NGN în zonele prioritare, va fi definit un număr de 6-8 regiuni, echilibrate din punct de vedere economic. Astfel, se va realiza dezvoltarea în paralel şi punerea în aplicare a NGN în locaţiile selectate.

# Problemele de securitate privind   NGN

Problemele de securitate sunt un factor important care ar putea impune constrângeri asupra dezvoltării NGN. Prin urmare, infrastructura ar trebui să fie selectată în funcţie de evaluările de securitate şi de certificări, în plus faţă de celelalte criterii tehnice.

Cele mai mari riscuri de securitate în ceea ce priveşte NGN sunt atacurile care vin de pe Internet prin intermediul dispozitivelor utilizatorului până în centrul reţelei, existând preocuparea că acestea ar putea ataca protocoalele de semnalizare în NGN. Nu este deloc de neglijat nici riscul de atacuri provenind din alte reţele de operatori prin interfeţe de interconectare. Un alt subiect de îngrijorare îl constituie atacurile care vizează utilizatorii proprii, dreptul la intimitate şi drepturile de proprietate intelectuală deţinute în cadrul serviciilor lor, şi atacurile asupra reţelelor tradiţionale TDM/PSTN prin intermediul NGN; aceste atacuri constituie o preocupare mult diminuată faţă de atacurile asupra NGN de bază.

Riscurile de securitate specifice cu privire la NGN includ:

• atacuri de tip DoS şi atacuri de tip distributed denial of service (DDoS), în special în cazul în care dezactivează un serviciu;

• furtul de date cu caracter personal;

• prejudiciul reputaţional;

• fraudă asupra tarifului;

• acţiunea juridică din partea autoritǎţii de reglementare care rezultă în urma unui eşec al sistemului de  securitate.

Atacurile pot să apară la orice nivel în NGN, inclusiv la nivel de management în cazul în care accesul neautorizat ar putea permite frauda prin facturare. Deoarece dispozitivele mobile devin mai sofisticate, se observă o migrare de inteligenţă spre marginile reţelei unde este mai vulnerabil. Obiectivele privind furnizarea de servicii sigure, robuste şi fiabile sunt interconectate, deoarece un eşec în oricare dintre aceste aspecte are consecinţe pentru celelalte două aspecte.

Provocările în reţelele NGN sunt caracterizate prin creşterea complexităţii în mai multe dimensiuni:

• capacitate tehnologică;

• ofertele de servicii;

• lanţul de aprovizionare, cu externalizare şi subcontractare în fiecare etapă;

• mediul de reglementare.

De asemenea, complexitatea tehnologică creşte în mod direct riscul unui eşec, astfel că erorile umane în software şi hardware devin tot mai frecvente în sisteme mai mari şi mai complexe. Cel puţin numărul de erori este probabil să crească proporţional cu dimensiunea codului

software, iar dovezile provenind din studii de dezvoltare de software indică faptul că numărul creşte mai rapid dacă nu se iau măsuri pentru a îmbunătăţi calitatea codului.

# Surse de ameninţare

PC-urile sunt vulnerabile la toate ameninţările malware de pe Internet şi acestea ar putea fi realizate pe NGN. Cu toate acestea, principala preocupare a operatorilor de reţele de tip NGN în ceea ce priveşte PC-urile conectate la reţeaua lor este riscul de botnet-uri de pe PC care să contribuie la un atac DdoS (o rețea botnet este compusă din computere care, fără știrea utilizatorului, au fost compromise prin exploatarea unor vulnerabilități de către o aplicație malware, și sunt manipulate prin IRC – Internet Relay Chat - pentru a derula activități nocive, cum ar fi trimiterea de mesaje spam sau spyware către alte computere de pe Internet.)

Peisajul de securitate al telefoanelor mobile este din ce în ce mai asemănător cu cel al PC-urilor pe măsură ce devin mai puternice şi sistemul de operare Android poate fi considerat ca un dispozitiv mobil Linux. În mod similar, API-urile cu aplicaţii deschise pe dispozitivele utilizatorilor finali se adaugă la complexitatea configuraţiei globale a sistemului şi fac mai dificilă identificarea ameninţărilor care pot exista la punctul terminus. Dispozitivele set-top-box prezintă o ameninţare deosebită pentru proprietatea intelectuală, prin înregistrările care pot fi stocate  pe ele.

Trecerea la protocolul IPv6 pe Internet este de natură să crească nivelul de ameninţare pe termen scurt, deoarece administratorii de reţea nu sunt familiarizaţi cu acesta, precum şi dintr-o lipsă de dispozitive de securitate concepute pentru acest protocol. Deşi este în mod inerent mai sigur decât vechiul protocolul IPv4, există îngrijorarea că spaţiul mare de adrese, care permite mai multe adrese IP temporare şi multiple adrese pe dispozitiv, va face managementul de reţea mai dificil pe termen lung.

Securitatea reţelelor NGN poate fi afectată de pe oricare dintre segmentele sale:

• conexiuni la Internet

• puncte de acces pentru clienţi

• gateway-uri de interconectare cu operatorii

• console de administrator

• canale de semnalizare

Aceste elemente pot fi cel mai bine protejate prin menţinerea unui grad de separare de NGN, bazat pe politici foarte riguros analizate. Aceasta include blocarea accesului IP la sistemul de administrare şi monitorizarea strânsă a conexiunilor pentru a izola traficul malware.

### Procesul de management privind securitatea NGN

# Recomandări pentru securitate

Există mai multe etape diferite pentru a aborda problemele de securitate, în funcţie de gama de servicii NGN care vor fi oferite şi tehnologia de reţea care este folosită pentru transport şi acces. La nivel operaţional, există mai multe tipuri de produse de securitate, inclusiv echipamente de tip SBC (Session Border Controllers), firewall-uri la marginea reţelei şi în DMZ, Information Gateway Services (IGS), sisteme de prevenire a intruziunilor/sisteme de detectare a intruziunilor (IPS / IDS), sisteme de control al traficului şi LAN-uri virtuale (VLAN) pentru a separa traficul pe planul de control. Cu toate acestea, doar tehnologia nu poate proteja reţeaua operaţională. Este importantă o buna gestionare a reţelei, incluzând:

- monitorizarea proactivă a infrastructurii backbone şi realizarea de măsuri reactive faţă de sursa unui atac DoS. Odată ce este confirmat un atac DoS sau DdoS, pachetele sale pot fi abandonate;

- separarea reţelei de management de reţeaua de servicii pentru clienţi; aplicarea de controale din partea autorităţilor statului pentru a proteja semnalizarea;

- rata de limitare a traficului pe fiecare serviciu;

- verificarea originii fiecărui pachet pentru a detecta atacurile DoS / DdoS;

- conştientizarea reputaţiei celorlalte reţele;

- monitorizare sistemelor live, astfel încât sistemele să fie mai rezistente în viitor;

- deţinerea unei proceduri bine definite privind managementul incidentelor;

- menţinerea de controale de acces puternice la consolele de administrator şi monitorizarea tuturor acţiunilor administrative;

- deţinerea unui bun management al patch-urilor.

În plus, procesele specifice trebuie să fie ajustate în scopul de a întări securitatea atunci când se proiectează servicii şi infrastructuri noi. Aceasta include efectuarea unor modificări de arhitectură şi auditări de securitate înainte de implementare şi încurajarea furnizoriilor pentru a efectua teste de securitate. O atenţie deosebită trebuie acordată pentru a verifica rezultatele şi funcţionarea corectă a tuturor protocoalelor, atunci când se operează cu toate sarcinile de lucru posibile, inclusiv traficul malware.

# Testarea securităţii

Testarea securităţii joacă un rol crucial în dezvoltarea de reţele NGN sigure. Există trei categorii principale de abordări de testare disponibile:

• control manual şi audit,

• analiza statică de testare a securităţii (SAST),

• analiza dinamică de testare a securităţii (DAST).

Multe dintre cerinţele de testare a securităţii NGN sunt specifice sectorului, şi în special trebuie să existe un accent puternic pe asigurarea faptului că toate protocoalele de interacţiune funcţionează corect, chiar şi atunci când sub ​​atac. Sistemele NGN sunt caracterizate de un număr mare de entităţi care interacţionează. Ca rezultat, există o gamă largă de produse de testare a securităţii utilizate în prezent, de la produse specializate, la produse de testare gratuite şi cu sursă deschisă, până la instrumente specifice proprii.

Anexe

# Anexa 1 - Contextul European şi Agenda Digitală pentru Europa 2020

Agenda Digitală pentru Europa 2020, una dintre iniţiativele reprezentative ale Strategiei Europa 2020, subliniază importanţa conectivităţii broadband pentru creşterea şi inovarea europeană, incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă. Agenda Digitală pentru Europa 2020 stabileşte obiective ambiţioase de acoperire şi de viteză şi le impune Statelor Membre să ia măsuri, inclusiv dispoziţii legale, pentru a facilita investiţia în broadband. Comisia Europeană va dezvolta pe parcursul anului 2015 o strategie pentru consolidarea Pieței Digitale Unice, strategie de referință pentru implementarea Planului Național de NGN și a Agendei Digitale 2020 în România.

Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice fixe şi wireless de mare viteză în Uniunea Europeană necesită investiţii substanţiale, din care o parte semnificativă este reprezentată de costurile lucrărilor de construcţii civile. O parte importantă din aceste costuri poate fi atribuită ineficienţelor din procesul de dezvoltare asociate cu utilizarea infrastructurii existente pasive (şi anume canale, conducte, guri de vizitare, cabinete, stâlpi, stâlpi  pentru linii electrice, instalaţii de antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere), blocajelor asociate cu coordonarea lucrărilor de construcţii civile, procedurilor administrative anevoioase de acordare a autorizaţiilor şi blocajelor referitoare la punerea în folosinţă a reţelelor.

Măsurile care au ca scop creşterea eficienţei în utilizarea infrastructurilor existente şi reducerea costurilor şi obstacolelor în derularea lucrărilor de construcţii civile ar trebui să asigure o contribuţie substanţială pentru o implementare rapidă şi extinsă a reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză în timp ce menţin o concurenţă eficientă.

Unele State Membre au adoptat măsuri prin care se urmăreşte reducerea costurilor de dezvoltare a retelelor broadband. Intensificarea acestor bune practici în Uniune ar putea contribui în mod semnificativ la stabilirea Pieţei Unice Digitale. Cu toate acestea, aceste practici rămân insuficiente şi dispersate. În plus, diferenţele din cerinţele de reglementare împiedică uneori cooperarea între furnizorii de utilităţi şi pot ridica bariere la intrarea noilor operatori de reţele şi a noilor oportunităţi de afaceri, împiedicând dezvoltarea unei pieţe unice de utilizare şi implementare a infrastructurilor fizice a reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză. În cele din urmă, iniţiativele la nivelul Statelor Membre nu par întotdeauna holistice, cu toate că luarea unor măsuri în cadrul procesului de implementare şi pe sectoare este esenţială pentru a asigura un impact coerent şi semnificativ.

În vederea fundamentării măsurilor adoptate, serviciile Comisiei au autorizat două studii şi au recurs la un număr de surse de informaţii pentru pregătirea evaluării impactului.  Mai precis, Deloitte a elaborat un studiu cu privire la practicile de reducere a costurilor referitoare la introducerea infrastructurii fizice broadband şi Analysys Mason a elaborat un studiu pentru a susţine această evaluare a impactului.  În plus, un studiu mai extins efectuat de Analysys Mason cu privire la costurile şi beneficiile broadband a fost utilizat pentru a susţine analiza de impact.

Serviciile Comisiei au discutat posibilele acţiuni de a facilita şi reduce costurilor de implementare a reţelelor NGN în diferite ocazii, în special în cadrul şedinţelor Grupului European la Nivel Înalt al Agendei Digitale care au avut loc la data de 17 ianuarie şi 4 decembrie 2012, în cadrul şedinţelor Comitetului de Comunicaţii şi în Grupul Operativ al Reţelelor Inteligente. În plus, o sesiune a unui Grup de lucru al  al  Plenarei Agenda Digitala 2012, care a avut loc între 21-22 iunie 2012, a fost dedicată găsirii la nivelul UE a unor metode de implementare mai uşoară şi mai puţin costisitoare a broadbandului de mare viteză.

Măsurile prevăzute sunt stabilite pe cele mai bune practici existente în unele State Membre, care au legătură cu reutilizarea infrastructurilor fizice existente (Lituania şi Portugalia), cu transparenţa infrastructurii existente (Belgia şi Germania), cu co-implementarea, (Finlanda şi Suedia), cu raţionalizarea priorităţilor şi procedurilor administrative (Olanda şi Polonia) şi cu infrastructura broadband de mare viteză în noile construcţii (Spania şi Franţa). Unele State Membre au introdus măsuri care, într-o anumită privinţă, merg chiar dincolo de cele propuse, precum cele integrale din Grecia.

Agenda Digitală pentru Europa 2020 este o iniţiativă reprezentativă a Strategiei Europa 2020 care are ca scop furnizarea de beneficii sociale şi economice durabile pe piaţa digitală unică, pe baza Internetului de mare și ultra mare viteză și a aplicaţiilor interoperabile. Inițiativa a identificat, în special, nevoia de reducere a costurilor de implementare pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, inclusiv prin realizarea planificării şi coordonării corespunzătoare şi prin reducerea cerințelor administrative.

Consiliul European din 1 - 2 martie 2012 a fost convocat la nivelul Uniunii pentru a asigura o mai bună acoperire broadband, inclusiv prin reducerea costului infrastructurii broadband de mare viteză.

Comunicatul „Legea Pieţei Unice II: Împreună pentru o nouă dezvoltare” a identificat iniţiativa ca fiind una dintre cele 12 acţiuni importante care vor intensifica dezvoltarea, ocuparea forţei de muncă şi încrederea în Piaţa Unică şi vor genera efecte reale imediate. În Legea Pieţei Unice II, adoptarea propunerii Comisiei a fost prevăzută pentru primul trimestru al anului 2013. Consiliul European din 13 - 14 decembrie 2012 a apelat la Comisie pentru a prezenta toate propunerile cheie până în primăvara anului 2013.

Conform raportului din 2010 cu privire la Piaţa Unică, serviciile şi infrastructurile de telecomunicaţii din UE sunt încă extrem de fragmentate in cadrul frontierelor naţionale. Un raport mai recent referitor la costurile statelor non-europene în sectorul comunicaţiilor electronice a arătat că potenţialul neexploatat al Pieţei Unice Digitale corespunde unei sume anuale de 0,9% din PIB sau 110 miliarde Euro.

Infrastructura broadband de mare viteză reprezintă temelia Pieţei Unice Digitale şi este o precondiţie pentru competitivitate la nivel mondial, printre altele în domeniul comerţului electronic. Aşa cum se aminteşte în Comunicatul privind Legea Pieţei Unice II, o creştere cu 10% a penetrării broadband poate duce la o creştere anuală a PIB de 1-1,5% şi la o creştere a productivităţii muncii de 1,5%,  iar o inovare în companii indusă prin broadband  creează locuri de muncă şi are potenţialul de a genera 2 milioane de locuri de muncă suplimentare până în 2020.

O parte semnificativă din potenţialul neexploatat poate fi găsită la nivelul infrastructurii reţelelor:  diverse abordări de reglementare în vederea  intensificării implementării reţelelor majorează costul accesului la pieţele naţionale, împiedică realizarea unor economii la nivel de echipamente şi servicii şi constituie un obstacol în calea dezvoltării serviciilor inovative care ar putea apărea la reţelele de mare viteză care rulează într-o manieră unitară la nivel transfrontalier. În timp ce implementarea reţelelor de acces implică adesea dispoziţii şi proceduri administrative la nivel local, aceste măsuri, inclusiv legislaţia secundară locală, pot afecta indirect libertatea de furnizare a serviciilor şi pot justifica intervenţia Uniunii. În plus, în baza Articolului 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Uniunea a elaborat anterior legi pentru a stimula dezvoltarea infrastructurii locale a reţelelor, prin separarea buclei locale.

Uniunea nu îşi permite să lase cetăţenii şi activităţile comerciale în afara amprentei acestor infrastructuri şi s-a angajat  la obiectivele ambiţioase pentru broadband ale Agendei Digitale pentru Europa: până în 2013, acces broadband de bază pentru toţi europenii şi până în 2020:

- acces la viteze de peste 30 Mbps pentru toţi europenii,

- abonarea la  conexiuni Internet de peste 100 Mbps pentru 50% sau mai mult din locuinţele din Europa.

Aceste obiective vor fi realizate doar dacă costurile de implementare a infrastructurii vor fi reduse la nivelul  UE.

# Anexa 2 –Tehnologii de acces broadband

Tehnologii de acces broadband fix

- Tehnologii xDSL

DSL - Linie de Abonat Digitală – este o tehnologie de transmisie prin cabluri de cupru. Clasa de protocoale xDSL este o denumire generică pentru mai multe protocoale DSL, precum Linia de Abonat Asimetrică Digitală (ADSL), Linia de Abonat Digitală de Date de Mare Viteză (HDSL), Linia de Abonat Digitală de Foarte Mare Viteză (VDSL), Linia de Abonat Digitală Adaptată la Viteză (RADSL), Linia de Abonat Simetrică Digitală (SDSL) etc.

Conexiunile DSL asigură o viteză teoretică de transfer de până la 8.448 Mbps, dar performanţa actuală depinde de distanţa dintre utilizatorul final şi echipament de multiplexare (DSLAM) şi de starea reţelei de cupru. Astfel, conexiunile individuale asigură adesea viteze de la 512 Kbps până la 1.544 Mbps de descărcare şi 128 Kbps de încărcare. Viteza de încărcare este mai mică decât viteza de descărcare pe Linia de Abonat Asimetrică Digitală (ADSL) şi este egală cu viteza de descărcare pe Linia de Abonat Simetrică Digitală (SDSL).

Unele versiuni ale tehnologiei DSL, precum ADSL şi DSL de mare viteză (VDSL), funcţionează prin divizarea frecvenţelor utilizate pe o singură linie telefonică în două benzi primare. Datele sunt transferate pe o bandă cu frecvenţă mare (25 kHz sau mai mare), iar datele de voce sunt transferate pe o bandă cu frecvenţă mai mică (4kHz sau mai mică). Se instalează un filtru la sediul utilizatorului pentru fiecare telefon. Aceste filtre separă frecvenţele mari de frecvenţa de voce, astfel încât telefonul transmite şi recepţionează vocea umană doar la frecvenţe joase. Modemul DSL şi echipamentul normal de telefonie pot fi utilizate simultan fără să existe interferenţe între ele.

VDSL oferă o viteză foarte mare de transfer – o viteză de descărcare de până la 52Mbps şi respectiv o viteză de încărcare de 1,5 Mbps – fiind astfel corespunzătoare pachetelor de servicii „triple play” (Internet de mare viteză, televiziune şi telefonie). Limitele lungimii liniilor dintre telefoane şi abonaţi sunt mai restrictive la viteze mai mari de transmisie.

DSL (Linia de Abonat Digitală) este încă tehnologia predominantă de acces broadband din Uniunea Europeană, în ciuda procentului în descreştere a numărului total de linii fixe de acces broadband: 75,9% în ianuarie 2012, față de  80,9% în ianuarie 2006. Numărul liniilor xDSL a crescut în această perioadă în număr absolut, dar piaţa ca întreg s-a dezvoltat cu o rată mare de creştere, reducând astfel numărul liniilor totale de tehnologie xDSL.

- Tehnologia cablului coaxial (DOCSIS HFC)

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) - Specificaţii de interfaţă a serviciilor de transport de date prin cablu - este un standard internaţional de telecomunicaţii care permite adăugarea transferului de date de mare viteză la o reţea existentă de cablu TV (CATV). Standardul este utilizat, în prezent, de majoritatea operatorilor de servicii de televiziune prin cablu pentru a furniza abonaţilor lor acces la Internet prin infrastructura proprie hibridă de cablu si fibră optică (HFC – Hibrid de fibră optică-cablu coaxial).

Prima specificaţie DOCSIS – versiunea 1.0 a fost publicată în martie 1997 şi revizuită în 2001 (DOCSIS 2.0) prin viteze mărite de transfer de încărcare date şi prin calitatea capacităţilor serviciului QoS (Calitatea Serviciului). Specificaţia a fost revizuită din nou în august 2006 DOCSIS 3.0 pentru a creşte în mod semnificativ vitezele de transfer de date (atât de încărcare cât şi de descărcare) şi a introduce un suport pentru IPv6 (Protocol Internet versiunea 6).

Deoarece planurile de alocare a benzilor cu frecvenţă CATV sunt diferite în Statele Unite şi Europa, standardele DOCSIS au fost modificate pentru a fi utilizate în Europa. Aceste modificări au fost publicate sub numele de "EuroDOCSIS". Lăţimea de bandă în arhitectura EuroDOCSIS permite alocarea unei benzi mai largi pentru canalul de date de descărcare.

Caracteristicile DOCSIS

Specificaţiile DOCSIS asigură o varietate de opţiuni disponibile pentru nivelurile 1 şi 2 ale modelului OSI (Interconectarea Sistemelor Deschise). Toate aceste caracteristici combinate permit o viteză de încărcare de 30,72 Mbps pe canal (deşi viteza de încărcare pentru DOCSIS 1.0 şi 1.1 este limitată la 10,24 Mbps). Toate cele trei versiuni ale standardului DOCSIS suportă o viteză de descărcare de până la 42,88 Mbps pe canal, utilizând modulaţia 256-QAM.

Caracteristicile specifice DOCSIS 3.0 includ suportul pentru IPv6 şi conexiunea la canal, o conexiune care permite canele multiple de încărcare şi descărcare care vor fi utilizate simultan de un singur abonat.

Reţeaua DOCSIS HFC

O arhitectură DOCSIS include două componente primare: un modem de cablu situat la adresa abonatului şi un modem terminal CMTS (Sistem Terminalpentru Modemul de Cablu) situat la adresa operatorului CATV (head- end).

CMTS este un dispozitiv care găzduieşte porturile de încărcare şi descărcare (este similar din punct de vedere funcţional cu DSLAM utilizat în sistemele DSL). Pentru comunicaţiile duplex dintre CMTS şi modemul de cablu sunt necesare două porturi fizice (spre deosebire de Ethernet unde portul asigură comunicaţii duplex).

Pentru o companie de cablu care implementează DOCSIS 1.1 sau superior, aceasta trebuie să îşi modernizeze reţeaua hibridă HFC pentru a susţine o cale de întoarcere pentru traficul de încărcare. Calculatorul utilizatorului şi echipamentele periferice asociate sunt definite ca fiind echipamente situate la adresa clientului (CPE).

- Tehnologii FTTx

FTTx – „Fibră optică la [x]” este o colecţie de tehnologii în care prin [x] se înţelege capătul conexiunii prin fibră optică a abonatului după cum urmează:

- FTTB (Fibră optică până la clădire)

FTTB este o reţea pe bază de fibră optică care asigură un segment de fibră optică care ajunge la adresa utilizatorului final, sau un segment de fibră optică până la clădire, dar în clădire se utilizează cablu de cupru, cablu coaxial sau LAN.

În reţeaua pe fibră optică pasivă – punct la multipunct de tip FTTB - GPON (Reţea Pasivă de Fibră Optică), sunt utilizate splittere optice pasive pentru a conecta mai multe locuinţe prin acelaşi mediu optic (un singur cablu de fibră optică).

- FTTH (Fibră optică până în casă)

Reţeaua FTTH este o tehnologie bazată pe fibră optică care asigură un segment de fibră optică care ajunge până în casa utilizatorului final, de exemplu o reţea de acces formată din linii de fibră optică atât pe Backhaul cat si pe bucla locală (inclusiv cablurile din casă).

În reţelele FTTH, infrastructura corespunde atât tipologiei ”punct la punct” cât şi celei”punct la multipunct”. Un ONT (terminal de reţea optică) este montat la fiecare client.                Toate terminalele tip ONT sunt operate de un dispozitiv central denumit OLT                     (terminal de linie optică) montat la head-end. .

- FTTN (Fibră optică până la noduri) şi FTTC (Fibră optică până la cabinet)

FTTN – segmentul de fibră optică ajunge până la nodul de reţea situat la câţiva kilometri de locuinţa clientului, conexiunea finală fiind realizată cu cablu de cupru (reţeleVDSL) sau cablu coaxial (reţea de cabluri DOCSIS 3). Configuraţia FTTN este adesea considerată un pas temporar, intermediar pentru configuraţia completă FTTH.

FTTC este o versiune îmbunătăţită a FTTN, în mare măsură lipsită de deficienţele celei din urmă. În cazul FTTC, cea mai mare parte din firele de cupru sunt în interiorul clădirii, şi astfel aceste cabluri nu sunt în general afectate de probleme care au legătură cu apa freatică din conductele de telefonie, de lungimea liniilor şi de proasta calitate a firelor de cupru; astfel transmisia de date de mare viteză se obţine pe segmentele existente de cablu de cupru.

FTTC este destinat, în primul rând, operatorilor care utilizează deja tehnologie xDSL sau PON (Reţea Optică Pasivă) şi operatorilor care utilizează infrastructură cu cabluri coaxiale: implementarea acestei arhitecturi le permite operatorilor să-şi reducă costurile şi să îşi mărească numărul de utilizatori, alocând astfel pentru fiecare dintre ele o lăţime de bandă mai mare.

Tehnologie broadband mobilă

- Tehnologia WiMAX

Tehnologia WiMAX este o tehnologie de acces cu microunde ce este definită prin standardul IEEE 802.16, cunoscut şi sub numele de interfaţă IEEE WirelessMAN. Această tehnologie a fost destinată asigurării accesului broadband wireless la reţelele metropolitane având o performanţă comparabilă cu cablul tradiţional DSL şi T1.

IEEE a stabilit o întreagă ierarhie a standardelor complementare wireless: IEEE 802.15 pentru Reţea Personală (PAN), IEEE 802.11 Reţea Locală (LAN), Reţea metropolitană la 802.16 şi IEEE 802.20 pentru Reţea de arie largă (WAN). Fiecare standard descrie o tehnologie optimizată pentru diverse pieţe şi diverse moduri de utilizare şi sunt proiectate pentru a fi complementare.

Avantajele sistemelor bazate pe tehnologia WiMAX sunt multiple: abilitatea de a dezvolta rapid reţele broadband de bază, în special în zonele unde ar fi ineficent și dificil de realizat o reţea de cablu, evitând costurile mari de instalare şi abilitatea de a depăşi limitele conexiunii fizice prin cablu ale infrastructurii tradiţionale. Instalarea unei conexiuni broadband prin cablu sau modem DSL poate fi un proces îndelungat, fapt ce a condus ca în multe zone ale lumii să nu existe conexiuni broadband. Tehnologia wireless 802.16 asigură un mod flexibil, eficient din punct de vedere al costurilor,  de  a compensa deficienţe de acoperire broadband.

În ianuarie 2003, IEEE a aprobat standardul 802.16 care acoperă banda de frecvenţă dintre 2 GHz şi 11 GHz. Acest standard reprezintă o extensie a IEEE 802.16 pentru banda 10-66 GHz publicat în aprilie 2002. Frecvenţele mai mici de 11GHz asigură abilitatea de a avea o conexiune într-un mediu în care copacii sau clădirile s-ar putea interpune pe traiectoria conexiunii. 802.16a are o acoperire de aproximativ 50 km cu o rază a celulei de 6-10 km. Performanța celulelor care nu asigură vizibilitate directă (NLOS) și viteză sunt optime. În plus, 802.16a asigură o tehnologie wireless pentru backhole ideală pentru LAN wireless 802.11 şi pentru puncte de interes pe Internet.

Cea mai comună configuraţie 802.16 constă dintr-o staţie de baza montată pe clădire sau  pilon de comunicaţii, care funcţionează pe principiul punct la multipunct (PMP) şi care conectează  echipamentul  de abonat din birou sau locuinţă.

Cu viteze de transfer de până la 40Mbps, o staţie de bază asigură suficientă lărgime de bandă pentru a suporta simultan 60 site-uri web nivel de conexiune T1 şi sute de locuinţe prin conexiune DSL, utilizând lăţimea de bandă a canalului de 20MHz. Pentru a realiza un model comercial profitabil cu ajutorul acestei tehnologii, reţeaua WiMAX şi/sau furnizorii de servicii trebuie să deservească o varietate de tipuri de clienţi comerciali (abonamente la tarife mari) şi un număr mare de abonaţi casnici. Standardul 802.16a permite setarea de nivele diferite de servicii  ce pot include nivele comerciale garantate T1 sau nivele DSL pentru gospodării. Specificaţiile 802.16 includ de asemenea opțiuni de securitate şi nivele de calitate QoS necesare pentru implementarea serviciilor care cer o latenţă redusă, precum  voce (tradiţionala sau VoIP) şi video.

- LTE

LTE este un standard pentru tehnologia wireless de comunicaţii de date finalizat în decembrie 2008, reprezentând o evoluţie a  reţelelor  GSM / UMTS. Grupul 3GPP, un grup al industriei GSM, este responsabil  cu dezvoltarea standardului LTE. Scopul acestui standard este de a creşte capacitatea şi viteza reţelelor de acces wireless prin utilizarea tehnicilor de procesare digitală a semnalului şi prin utilizarea celor mai recente modulaţii.  Un alt obiectiv a fost reprezentat de reproiectarea şi simplificarea arhitecturii reţelelor bazate pe sistemul IP, cu un timp de aşteptare mult mai redus decât arhitectura 3G. Standardul LTE a fost promovat pe piaţă ca tehnologie de generaţia a patra (4G LTE).

Caracteristicile LTE

LTE are capacitatea de a gestiona dispozitivele mobile care se mişcă foarte rapid (de până la 350 km/h sau 500 km/h, în funcţie de banda de frecvenţă) şi suportă fluxuri multiple şi distribuţia fluxurilor (fluxuri  difuzate), făcându-l ideal pentru informaţii diverse, cum ar fi cele din reţele de acces broadband. Specificaţiile standard asigură, până în prezent, downlink-uri de până la 300 Mb (rate de vârf) şi uplink-uri de până la 75 Mb (în funcţie de categoria de echipamente instalate la sediul utilizatorului) şi un nivel de calitate a serviciului, care permite un timp de aşteptare în rețeaua radio de acces  mai mic de 5 Mb.

LTE suportă benzi scalabile de la 1,4 MHz la 20 MHz (există deja banda LTE avansată de până la 100 MHz, utilizând atât diviziune în frecvenţă (FDD)  cat şi diviziune în timp (TDD). În Europa, LTE este utilizat în benzile 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (suportă toate benzile de frecvenţă utilizate în prezent de sistemele IMT şi ITU-R). Arhitectura simplă duce la costuri reduse de operare.

Primul serviciu LTE, disponibil publicului, a fost lansat de TeliaSonera în Oslo şi Stockholm la data de 14 decembrie 2009, sub forma unei conexiuni de date la un modem USB.

# Anexa 3 – Dezvoltarea infrastructurii NGN

Structura costurilor de dezvoltare NGN conform tipului de acces

Furnizarea serviciilor de acces la Internet, fix sau mobil, presupune existenţa unui canal de transmisie pentru datele utilizate de utilizatorii finali. Crearea unui astfel de canal – şi, în special, a infrastructurii în vederea realizării acestuia – este, în general, rezultatul cooperării dintre mai mulţi operatori. Conform activităţilor specifice întreprinse de operatori de-a lungul lanţului de valori, putem distinge trei zone (piețe) importante:

- Backbone

Operatorii de backbone operează reţelele cu capacitate mare de date, cu disponibilitate mare şi latenţă redusă. Aceste reţele colectează traficul generat de utilizatorii finali şi asigură conexiunea cu reţelele internaţionale. Clienţii operatorilor de backbone sunt, în general, alţi operatori de backhaul sau de buclă locală. Serviciile furnizate de operatorii de backbone pot fi împărţite în trei categorii mari:

  - Servicii de transport, furnizând clientului o conexiune cu anumite caracteristici asociate cu viteza, disponibilitatea, latenţa etc.

  - Servicii de colocare, constau în furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice în schimbul unei chirii lunare pentru utilizarea infrastructurii (de ex. utilizarea turnurilor pentru montarea unei antene sau utilizarea unor rafturi pentru instalarea echipamentului de comunicaţii).

  - Servicii de interconectare, facilitând conexiunea directă a reţelelor clientului (astfel încât traficul dintre acestea să fie realizat la o viteză mai mare).

Furnizarea unor astfel de servicii determină interconectarea fizică dintre reţeaua operatorului  de backbone şi reteaua clientului. Punctul în care are loc interconectarea este denumit „punct de joncţiune backbone”.

- Backhaul sau distribuţie

Operatorii de backhaul reprezintă o legătură intermediară între backbone şi bucla locală. Reţelele lor extind serviciile furnizate de operatorii de backbone în zonele care nu sunt acoperite, dar prezintă interes pentru operatorii de buclă locală.

În mod similar zonei de backbone, furnizarea serviciilor către operatorii de buclă locală implică interconectarea fizică a reţelelor celor doi operatori. Punctul în care are loc interconectarea este denumit „punct local de acces broadband”.

- Bucla locală  sau Zona de Acces

Operatorii din această zonă au  contact direct cu utilizatorul final (persoane fizice şi juridice) şi desfăşoară, în acest sens, activităţi de marketing, de vânzări sau suport pentru clienţi. Acestea sunt reţele locale fixe şi mobile, care conectează utilizatorul final la un punct din zona backhaul sau backbone.

Serviciile furnizate de operatorii de buclă locală sunt diverse. Acestea pot include: servicii de telefonie, Internet, VPN, IPTV etc.

Figura 2. Structura costurilor de dezvoltare

Lucrări de construcţii civile

• Construcţiile civile au cea mai semnificativă pondere  – aprox.  80%

• Reducerea costurilor cu până la 30% poate fi obţinută prin reutilizarea infrastructurii pasive existente, inclusiv a infrastructurilor alternative deţinute de alte utilităţi (de ex. apă, energie, gaze naturale, linii ferate etc.)

Conexiuni interne, 12%

Echipament, cabluri, 8%

Sursa: Mason Analysis, 2008; Francisco Caio, 2008; WIK, 2008

Existenţa anumitor dezavantaje în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în segmentul de acces, în mod specific, între reţeaua de distribuţie şi Hub-ul terminal al reţelei care ajunge la utilizatorul final este asociată cu ineficienţele economice. Acest segment terminal (bucla locală) nu este dezvoltat sau are adesea o capacitate de transfer care este mai limitată decât aceea a backhaul-ului şi este mai dificil din punct de vedere economic să se reproducă sau să se înlocuiască.

O ineficienţă majoră în procesul de dezvoltare a infrastructurii este determinată de existenţa costurilor mari generate de executarea lucrărilor de construcţii civile, de exemplu executarea lucrărilor de excavare sau instalarea infrastructurii fizice etc., asociate cu birocraţia administrativă cu care se confruntă operatorii. Acest aspect reprezintă unul dintre factorii care afectează investiţiile în infrastructura broadband, generând divizarea digitală între localităţi pentru cetăţeni, cu efecte directe în competitivitatea regională.

În vederea propunerii unor soluţii pentru reducerea costurilor şi intensificarea eficienţei investiţiilor în dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice de ultimă generaţie, este esenţial să se înţeleagă componentele primare de cost şi factorii care le generează, precum şi influenţa pe care fiecare factor o are asupra variaţiei acestor costuri. Este de asemenea important să se înţeleagă principalele obstacole administrative.

Procesul de analiza a factorilor care influenţează costurile şi care pot duce la ineficienţe a demonstrat că unele cauze, care formează baza costurilor generate de executarea lucrărilor publice, în contextul expansiunii reţelei, nu pot fi abordate printr-o iniţiativă legislativă.

Pe de altă parte, se poate încuraja o utilizare mai eficientă a infrastructurii reţelei pasive pre-existente. Cu toate acestea, utilizarea infrastructurilor pre-existente, precum, conductele, turnurile sau stâlpii, sau co-dezvoltarea sunt adesea blocate sau  compromise de o serie de motive. Lipsa informaţiilor este o restricţie majoră. Într-adevăr, este esenţial accesul la informaţii detaliate şi actualizate cu privire la ruta, locaţia şi dimensiunea acestor infrastructuri de construcţii civile pentru a le permite operatorilor să ia în considerare disponibilitatea infrastructurii pasive existente când îşi planifică implementarea.

În cazul în care există blocaje în utilizarea infrastructurii pre-existente sau a altor soluţii relativ simple de reducere a costurilor (precum co-implementarea), acestea sunt considerate ineficienţe în procesul de dezvoltare şi, prin urmare, sunt tratate ca fiind cauze care formează baza vitezei reduse de dezvoltare  a reţelelor de ultimă generaţie.

Potenţial de reducere a costurilor de  dezvoltare

- Prin utilizarea infrastructurii existente în locul construirii uneia noi: 30-60%;

- Prin dezvoltare divizată în loc de dezvoltare individuală: 15-30% ;

- Prin dotarea clădirilor noi cu facilităţi adecvate pentru instalarea serviciilor NGN în loc de instalarea post-construcţie: 60%.

Obstacole în calea cooperării pentru executarea lucrărilor de construcţii civile

Coordonarea executării lucrărilor publice poate reduce pe scară largă costurile de investiţii. În principiu, coordonarea este posibilă în toate sectoarele şi poate implica uşor atât actori privaţi cât şi companii de stat. Costurile suplimentare aferente stabilirii infrastructurii fizice, odată ce au fost asumate deja lucrările de construcţii civile, sunt, în general, considerate ca fiind marginale. În plus, coordonarea lucrărilor reduce disconfortul pentru cetăţeni.

Analysys Mason (2012) estimează economii potenţiale din coordonarea lucrărilor de construcţii civile, când proiectul este impartit între două părţi, la 50% din costurile lucrărilor de construcţii civile sau până la 40% din costurile totale. În plus, dacă sunt implicaţi mai mult de doi operatori, lucrările de construcţii civile per operator vor descreşte şi vor genera economii de până la 53% pentru terţi. Estimările mai conservatoare care iau in considerare faptul  că planurile  de implementare a reţelei rar coincid  în întregime cu realitatea, variază de la 15% la 30% din costurile totale.

Figura 3 – Gama de potenţiale economii de cost în dezvoltarea reţelelor care rezultă din coordonarea lucrărilor de construcţii civile (Sursa:  Analysys Mason 2012

În concluzie, cele mai importante obstacole în calea co-implementării par a fi:

(1) lipsa transparenţei în ceea ce priveşte lucrările planificate,

(2) orizontul de timp lung şi diferit pentru planificarea şi executarea lucrărilor, discrepanţele dintre sectoare fiind chiar mai mari,

(3) consideraţii comerciale (scepticism în divulgarea planurilor comerciale sau lipsa interesului în afaceri),

(4) lipsa unui cadru instituţional/legal adecvat, în special în ceea ce priveşte cooperarea intersectorială,

(5) incompatibilităţi tehnice.

Proceduri administrative greoaie

Cel mai frecvent, companiile menţionează că procedurile şi procesele administrative necesare pentru începerea dezvoltării reţelelor sunt greoaie şi costisitoare. Companiile fac referire la lipsa transparenţei referitor la condiţiile de obţinere a autorizaţiilor necesare, la numărul mare de autorităţi implicate în procesul de acordare a autorizaţiilor, precum şi la marea diversitate de norme, regulamente şi proceduri aplicabile, fără coordonare în ceea ce priveşte alte autorităţi şi autorizaţii. În majoritatea cazurilor, nu există un punct unic de informare cu privire la autorizaţiile necesare, regulamentele specifice de planificare aplicabile la nivel local etc. Cadrul curent de reglementare asigură (în baza Articolului 11 din Directiva Cadru) o limită de şase luni pentru acordarea dreptului de acces şi oferă garanţii generale cu privire la transparenţa procesului.   Cu toate acestea, cu excepţia drepturilor de acces, multe alte autorizaţii şi procese administrative sunt necesare pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi acestea din urmă nu sunt acoperite de cadrul curent de reglementare pentru comunicaţii electronice.

În concluzie, cele mai frecvente probleme menţionate în legătură cu acordarea autorizaţiilor sunt:

- numărul mare de diverse norme şi proceduri necoordonate,

- lipsa transparenţei normelor şi procedurilor,

- întârzierile lungi,

- condiţiile nerezonabile, inclusiv taxele asociate cu drepturile de acces.

Figura 4 – O comparaţie între angajamentele legale şi termenii specifici pentru eliberarea autorizaţiei pentru planificarea staţiilor de bază din Europa (Sursa: GSM Association)

Obstacole în calea echipării reţelelor din clădirile existente

Conectarea clienţilor la sediul propriu, ceea ce în mod normal impune montarea echipamentelor în interiorul clădirii, este un proces foarte dificil şi costisitor. Un operator care doreşte să monteze sau să refacă cablarea într-un bloc de apartamente ar trebui în mod normal să suporte costurile generate atât de  cablarea verticală cât şi de cea orizontală şi trebuie să conecteze cablurile la segmentul terminal propriu sau la segmentul terminal al altui operator.  În mod similar, în cazul reţelelor wireless trebuiesc suportate costurile echipamentelor şi trebuie obţinută permisiunea tuturor proprietarilor.

Figura 5 – Ilustrarea posibilelor soluţii pentru cablarea interioară a blocurilor de apartamente

(Sursa:  În baza Analysys Mason 2012)

Pentru a garanta o abordare comprehensivă a dezvoltării reţelelor de acces broadband de mare viteză, este, prin urmare, esenţial să se ia în considerare montarea echipamentelor în interiorul clădirii. Acesta este un domeniu în care dublarea (inutilă) a lucrărilor duce la o ineficienţă mare, precum şi la inconvenienţe pentru proprietari.

Cadrul curent de reglementare stabileste că autorităţile naţionale de reglementare pot impune obligaţii cu privire la utilizarea partajata a cablarilor interne din clădire. Sumele economisite din dotarea noilor clădiri cu acces de ultimă generaţie în comparaţie cu „re-echiparea” clădirilor existente sunt estimate să ajungă la 60%.

Figura 6 – Gama potenţiala  de reducere a costuri în dezvoltarea reţelelor rezultate din echiparea noilor clădiri cu acces NGA, în comparaţie cu reechiparea (Sursa: Analysys Mason 2012)

Cu toate acestea, în general vorbind, practicile referitoare la dotarea internă a clădirilor nu sunt nici suficiente, nici armonizate sau chiar standardizate. Operatorii sunt de acord că acest domeniu reprezintă una dintre cele mai provocatoare şi dificile domenii în contextul implementării reţelelor, precum şi un domeniu în care soluţiile pot fi  uşor reproduse.

Cauzele principale din domeniu pot fi rezumate după cum urmează:

- costurile ridicate implicate de echiparea clădirilor existente

- procedurile greoaie referitoare la executarea lucrărilor în interiorul clădirilor şi la instalarea segmentului terminal al reţelei în zonele comune (în special întârzierile şi dificultăţile în obţinerea consimţământului proprietarilor)

- aplicarea inconsistentă sau lipsa reglementarii în vederea abordării deficienţelor asociate cu duplicarea construcţiei infrastructurii

- lipsa standardizării în acest domeniu.

Măsurile de stimulare a accesului broadband de ultimă generaţie în Uniunea Europeană

Având în vedere ritmul curent de dezvoltare a pieţei de acces la serviciile de comunicaţii electronice din Uniunea Europeană, s-a stabilit că se impun măsuri de stimulare a dezvoltării infrastructurii broadband de ultimă generaţie.

Analizele efectuate la nivelul Uniunii Europene arată că Europa trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a stimula dezvoltarea accesului broadband de ultimă generaţie. Un studiu cu privire la impactul socio-economic al infrastructurii broadband  indică faptul că, fără intervenţie publică, până în anul 2020 vor fi acoperite cu conexiuni de acces la viteze mai mari de 30 Mbps 94% din gospodării şi doar 50% pot fi acoperite cu conexiuni de acces la viteze mai mari de 100 Mbps, cu o rată de adoptie de 26%, în mod substanţial mai mică decât obiectivele Agendei Digitale pentru Europa 2020.

În acest context, Comisia a luat următoarele măsuri care trebuie asumate la nivelul naţional:

- Comisia depune eforturi pentru a asigura un cadru de reglementare predictibil şi consistent, încurajând concurenţa şi, în acelaşi timp, furnizând stimulentele necesare pentru investitori.

- Comisia propune măsuri pentru încurajarea cererii, în special a cererii de servicii broadband.

- Comisia adoptă diverse măsuri în cadrul Programului pentru politică în domeniul spectrului de frecvenţe radio, pentru a asigura un spectru suficient pentru dezvoltarea viitoare a accesului broadband mobil, recunoscând intensificarea utilizării telefoanelor mobile şi a Internetului wireless.

- Comisia adoptă iniţiative pentru a se asigura că, la nivelul Uniunii Europene, există suficiente fonduri disponibile pentru dezvoltare zonelor cu servicii precare.  Dacă în zonele intens populate (zonele "negre") operatorii sunt gata să investească iar piaţa va face livrări neasistate, suportul autorităţilor publice este necesar în zonele „gri” şi „albe”. Pentru  ultimele două zone, fondurile structurale şi finanţarea publică din cadrul Liniilor directoare revizuite cu privire la ajutorul de stat pentru reţelele broadband vor contribui la atingerea obiectivelor.

Iniţiativa UE care are ca scop reducerea costurilor de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice de ultimă generaţie completează eforturile descrise mai sus.  Este un răspuns la apelul efectuat în cadrul Consiliului European de Primăvară, 2012, care a subliniat importanţa accesului broadband şi a solicitat adoptarea măsurilor suplimentare în vederea reducerii costurilor ca parte a eforturilor depuse pentru crearea Pieţei Unice Digitale.

# Anexa 4 – Acoperirea broadband în România - decembrie 2013

Reţele broadband fixe

Acoperirea reţelei xDSL (inclusiv VDSL)

Reţelele de acces broadband cu tehnologie DSL au cea mai extinsă acoperire broadband din România, ajungând la 5,67 milioane de gospodării (reprezentând 75,8% din gospodăriile din România). Referitor la distribuția geografică a acoperirii, 87,79% din conexiuni sunt gospodării în zonele urbane şi 13,21% din conexiuni sunt în zonele rurale.

Cea mai mare acoperire DSL se înregistrează în judeţul Arad, unde 94,2% dintre gospodării pot fi deservite cu conexiuni broadband DSL.

Cu toate acestea, în România se înregistrează o acoperire mult mai mică a reţelelor DSL de mare viteză (VDSL), doar 15,95% din gospodării putând beneficia de aceste conexiuni şi  majoritatea fiind disponibile în zonele urbane (99.68%).

Acoperirea reţelelor FTTP (Fiber to the Premises) sau FTTH (Fiber to the Home)

Reţelele de acces broadband FTTP sau FTTH (fibră optică până în casă) au înregistrat o acoperire de 54,7% a gospodăriilor din România (4,09 milioane de gospodării). Doar 4,5% din reţelele de acces FTTP sunt prezente în zonele rurale, acoperind un număr estimat de 340.000 de gospodării.

Acoperirea reţelelor de cablu HFC DOCSIS 3.0

În cazul reţelelor hibrid de cablu – fibră optică (HFC DOCSIS 3.0), reţelele de acces broadband de ultimă generaţie acoperă 26,2% dintre gospodăriile din România. Ele sunt totuşi complementare reţelelor de cablu non-DOCSIS disponibile în principal în zonele rurale, unde nu se pot efectua modernizări la reţelele de servicii de acces broadband.

Acoperirea reţelelor de cablu (cablu coaxial, non DOCSIS 3.0)

Reţele de acces broadband mobil

Atât reţelele WiMAX cât şi reţelele mobile care au la bază tehnologia HSPA şi LTE sunt disponibile în România. Investiţiile din ultimii ani în reţele radio care au la bază tehnologia WiMAX au condus la o acoperire de 60,7% din gospodăriile din România, dezvoltări care au loc în principal în zonele urbane (4,1 milioane gospodării reprezentând 94,7% din gospodăriile acoperite).

Cea mai populară tehnologie utilizată pentru accesul broadband mobil în România este, fără îndoială, tehnologia HSPA, care se implementează în majoritatea reţelelor şi oraşelor din România.   Acoperirea acestor reţele atinge 99,73% din gospodării, ceea ce înseamnă că 7,46 milioane de gospodării pot avea acces la broadband mobil prin tehnologia HSPA  l. Tehnologia HSPA este disponibilă atât în zonele urbane cât şi în cele rurale (1,56 milioane de gospodării rurale sunt deja acoperite).

Trebuie menţionat faptul că, în ciuda vitezei de acces de până la 21 Mbps, această tehnologie nu este încă calificată în Uniunea Europeană ca fiind o tehnologie de acces de ultimă generaţie.

Reprezentând o evoluţie a standardelor GSM/UMTS, reţelele LTE înregistrează o dezvoltare rapidă şi în România. Beneficiind de o arhitectură simplă, aceste reţele au costuri de operare mai reduse. Prin urmare, un total de 16 judeţe sunt deja acoperite de reţelele de acces broadband LTE, un numar de 1,87 milioane de gospodării – în special în mediul urban –  putand beneficia de aceste conexiuni de acces.

# Anexa 5 - Măsurile Comisiei Europene destinate accelerării dezvoltării reţelelor de comunicaţii broadband

După cum Comisia Europeană a explicat în cadrul Comunicării cu privire la comunicaţiile broadband, statele membre pot alege mai multe tipuri de măsuri pentru a accelera dezvoltarea reţelelor de comunicaţii broadband şi în particular ale reţelelor NGN, în alte moduri decât prin finanţarea directă a companiilor. Astfel de măsuri nu trebuie să implice în mod obligatoriu acordarea unui ajutor de stat în sensul articolului 107, paragraful (1) al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE):

- Inventarierea şi analiza detaliată a gradului de acoperire: Statele Membre trebuie să identifice cu exactitate zonele geografice care trebuie să facă obiectul măsurilor de sprijin în această privinţă, oricând este posibil, în cooperare cu organismele naţionale competente, cum sunt Autorităţile Naţionale de Reglementare (ANR). Exemplele de bune practici indică crearea unei baze de date centrale cu privire la infrastructura disponibilă la nivel naţional, ceea ce va conduce implicit la creşterea transparenţei şi la reducerea costurilor ocazionate de punerea în aplicare a proiectelor mici, la nivel local.

- Consultări publice: statele membre trebuie să disemineze în mod adecvat caracteristicile primare ale măsurilor şi lista zonelor-ţintă prin publicarea informaţiilor relevante cu privire la proiect şi prin invitarea părţilor interesate să îşi prezinte opiniile. Postarea informaţiilor pe o pagină de Internet centrală, la nivel naţional, ar trebui să asigure, în principiu, condiţiile minime necesare pentru a se considera că acestea au fost puse la dispoziţia tuturor părţilor interesate. De asemenea, prin punerea la dispoziţia publicului a rezultatelor activităţii de inventariere a reţelelor de comunicaţii electronice, statele membre minimalizează denaturarea competiției dintre

furnizori existenţi şi cei care au deja planuri de investiţii în viitorul apropiat sau mai îndepărtat și permite unor astfel de investitori să îşi planifice activităţile. Un exerciţiu de inventariere şi o consultare detaliate asigură nu doar un grad ridicat de transparenţă, dar în acelaşi timp reprezintă un instrument esenţial în definirea zonelor „albe“, „gri“ şi „negre“.

- O procedură competitivă de ofertare: oricând autorităţile care îşi oferă sprijinul selectează un operator pentru a construi şi/sau a administra infrastructura subvenţionată, este necesar să se organizeze o licitaţie. O astfel de licitaţie trebuie să respecte principiile stabilite prin directivele UE cu privire la achiziţiile publice.Această procedură asigură transparenţa faţă de toţi investitorii care intenţionează să îşi prezinte ofertele în scopul implementării şi/sau administrării proiectului subvenţionat. Un tratament corect şi nediscriminatoriu faţă de toţi ofertanţii şi existenţa unor criterii obiective de evaluare sunt condiţii indispensabile. Selecţia de oferte este o metodă de a realiza economii bugetare, de a minimiza valoarea oricărui potenţial ajutor de stat şi, în acelaşi timp, caracterul selectiv al ajutorului în măsura în care beneficiarul selectat nu este cunoscut încă.

- Cea mai eficientă licitaţie în termeni economici: în contextul unei proceduri de licitaţie, ceea ce antrenează de la sine competiţia, autoritatea care acordă ajutorul stabileşte criterii de atribuire calitative pe baza cărora sunt evaluate ofertele depuse. Criteriile de atribuire relevante pot include, spre exemplu, acoperirea geografică realizată, durabilitatea abordării tehnologice sau impactul soluţiei propuse asupra concurenţei. Astfel de criterii calitative trebuie să fie evaluate în corelaţie cu valoarea ajutorului solicitat. Pentru reducerea valorii ajutorului ce ar urma să fie acordat, în condiţii de calitate similare, dacă nu chiar identice, ofertantul care solicită cel mai redus cuantum ar trebui să primească, în principiu, un scor mai avantajos la evaluarea generală a ofertei sale. Autoritatea contractantă trebuie să specifice de fiecare dată, încă de la început, punctajul relativ ce urmează a fi atribuit fiecăruia dintre criteriile (calitative) selectate.

- Neutralitatea tehnologică: în principiu, serviciile broadband de bază pot fi furnizate prin intermediul unei platforme de infrastructură de reţea bazată pe fir, fără fir, prin satelit şi tehnologii mobile, sau pe o combinaţie a acestora. Ţinând cont de faptul că pot exista mai multe soluţii tehnologice diferite, licitaţia nu trebuie să favorizeze ori să excludă o anumită tehnologie ori platformă de reţea. Ofertanţii trebuie să aibă posibilitatea să propună furnizarea serviciilor broadband necesare, utilizând sau combinând orice tehnologie pe care o consideră adecvată. Pe baza criteriilor obiective de licitare, autoritatea care acordă ajutorul are, în această situaţie, dreptul de a selecta soluţiile tehnice ori combinaţiile de soluţii tehnice pe care le consideră cele mai adecvate.

- Utilizarea infrastructurii existente: având în vedere că re-utilizarea infrastructurii existente este unul dintre principalii factori care determină nivelul costurilor de introducere a comunicaţiilor broadband, Statele Membre trebuie să încurajeze ofertanţii să utilizeze infrastructura existentă disponibilă, pentru a evita orice suprapunere inutilă şi ineficientă a resurselor şi pentru a reduce sumele alocate pentru finanţarea publică. Orice operator care deţine sau are control asupra infrastructurii (indiferent dacă aceasta este sau nu este folosită în practică) în zona vizată şi care intenţionează să participe la licitaţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: (i) să informeze autoritatea care acordă ajutorul şi autoritatea de reglementare cu privire la existenţa unei astfel de infrastructuri, în etapa de consultare publică; (ii) să ofere tuturor celorlalţi ofertanţi potenţiali acces la infrastructura respectivă în aceleaşi condiţii propuse de operator în oferta proprie; (iii) să prezinte toate informaţiile relevante şi să permită accesul altor ofertanţi, când alţi ofertanţi ar putea include infrastructura respectivă în ofertele lor.

- Accesul en-gross: accesul en-gross efectiv al terţilor la o infrastructură broadband subvenţionată este o componentă obligatorie a oricărei măsuri de stat pentru a sprijini comunicaţiile broadband. Accesul en-gross permite operatorilor terţi să concureze cu ofertantul selectat (când un astfel de ofertant este prezent, de asemenea, la nivelul pieţei cu amănuntul), consolidând astfel oferta şi concurenţa în domeniile vizate de măsură şi evitând în acelaşi timp crearea de monopoluri regionale de servicii. Având în vedere că se aplică doar în cazul beneficiarilor de ajutor de stat, această condiţie nu depinde de o analiză de piaţă prealabilă, în sensul articolului 7 din directiva-cadru.Tipul de obligaţii privind accesul en-gross aplicate în cazul reţelelor subvenţionate trebuie să se încadreze în gama de obligaţii specifice accesului, aşa cum sunt acestea stabilite de reglementările sectoriale.În principiu, companiile care beneficiază de subvenţii trebuie să ofere, conform dispoziţiilor cuprinse în reglementările sectoriale, o gamă mai largă de produse de acces en-gross (în comparaţie cu produsele mandatate de către autoritatea de reglementare) operatorilor cu putere semnificativă de piaţă, din cauză că beneficiarul ajutorului nu utilizează numai resurse proprii, ci şi, de asemenea, banii contribuabililor, pentru a dezvolta o infrastructură proprie. Accesul la nivel en-gross trebuie să fie permis cât mai curând posibil, înainte de începerea exploatării reţelei.

În mediul rural, cu o densitate scăzută a populaţiei, în cazul în care există servicii broadband limitate, impunerea tuturor tipurilor de produse de acces ar putea creşte în mod disproporţionat costurile investiţiei, fără a obţine beneficii semnificative în ceea ce priveşte stimularea competiţiei în cauză. Într-o astfel de situaţie, trebuie avută în vedere posibilitatea ca acele produse de acces care presupun intervenţii costisitoare şi neprevăzute la infrastructura subvenţionată (de exemplu, co-locare în punctele de distribuţie intermediare) să fie oferite numai dacă există o solicitare rezonabilă de la un terţ operator. Cererea este considerată a fi rezonabilă în cazul în care (i) solicitantul de acces prezintă un plan de afaceri coerent care justifică dezvoltarea produsului în reţeaua subvenţionată şi (ii) în aceeaşi zonă geografică nu există nici un alt operator care furnizează produse de acces similare, la preţuri echivalente celor din zonele mai dens populate.

- Politica de preţ în cazul accesului en-gross: analiza comparativă este un instrument important pentru a asigura faptul că ajutorul acordat va fi utilizat pentru a reproduce condiţii de piaţă similare cu condiţiile existente în alte pieţe competitive în ceea ce priveşte comunicaţiile broadband. Preţurile de acces en-gross trebuie să se bazeze pe anumite principii de stabilire a preţurilor, aşa cum sunt acestea definite de către autoritatea de reglementare şi bazate pe anumite criterii de referinţă, şi, totodată, trebuie să ia în considerare ajutorul primit de către operatorul reţelei.

- Monitorizare şi mecanism claw-back: autorităţile care acordă ajutor trebuie să monitorizeze îndeaproape, pe întreaga durată a proiectului, modul în care decurge implementarea proiectului broadband. Pentru a avea asigurări că ofertantul selectat nu beneficiază de supra-compensare în cazul în care cererea de broadband în zona vizată creşte peste aşteptări, statele membre trebuie să stabilească în acordul încheiat cu ofertantul selectat un mecanism de rambursare. Includerea unui astfel de mecanism poate contribui la minimizarea ex post şi retroactivă a valorii ajutorului estimat iniţial a fi necesar.

- Transparenţă: beneficiarul ajutorului are obligaţia de a furniza terţilor îndreptăţiţi acces total şi nediscriminatoriu la informaţiile cu privire la infrastructura proprie (inclusiv, printre altele, conducte, cabinete stradale şi fibră optică) care a fost dezvoltată în cadrul unui acord de ajutor de stat. Astfel de terţi operatori pot stabili cu uşurinţă posibilitatea de a avea acces la acest tip de infrastructură. Beneficiarul ajutorului trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante cu privire la reţeaua broadband unui registru central al infrastructurilor broadband (în cazul în care există astfel de baze de date în statul membru) şi / sau autorităţilor naţionale de reglementare.

- Raportare: la fiecare doi ani, autoritatea care acordă ajutorul de stat trebuie să comunice Comisiei Europene informaţiile esenţiale cu privire la proiectul de ajutor de stat, începând de la data aplicării măsurii. În interiorul sistemelor-cadru naţionale sau regionale, autorităţile naţionale sau regionale trebuie să centralizeze datele cu privire la măsuri individuale şi să transmită aceste informaţii Comisiei Europene. Atunci când adoptă o decizie pe baza acestor orientări, Comisia poate solicita rapoarte suplimentare privind ajutorul acordat.

# Anexa 6 - Distincţia între zonele albe, gri şi negre pentru reţelele broadband de bază, în scopul evaluării măsurilor adecvate de intervenţie publică

Abordarea curentă de reglementare s-a dovedit a fi de succes pentru a promova pieţe competitive, pentru a încuraja investiţiile şi lărgirea posibilităţilor de alegere ale consumatorului: de exemplu, cea mai mare acoperire broadband şi rată de penetrare se găseşte în statele membre cu o competiţie in infrastructură, combinată cu reglementarea eficientă ex-ante pentru a promova concurenţa în servicii. Dezvoltarea suplimentară a reţelelor broadband şi, în special, a reţelelor NGN continuă să solicite intervenţia autorităţilor naţionale de reglementare (ANR), ca urmare a rolului lor în sectorul comunicaţiilor electronice.

Este cu atât mai important ca fondurile publice să fie utilizate judicios în acest sector şi, de asemenea, Comisia să se asigure că ajutorul de stat este complementar şi nu înlocuieşte investiţiile actorilor de pe piaţă. Orice intervenţie a statului ar trebui să limiteze cât mai mult posibil riscul de evicţiune a investiţiilor private, de afectare a stimulentelor pentru investiţii comerciale şi, nu în ultimul rând, de denaturare a concurenţei, situaţie contrară interesului comun al Uniunii Europene.

În scopul evaluării eşecului pieţei între diferite zone geografice şi stabilirii obiectivelor adecvate şi mecanismelor de sprijin fezabile pentru investiţii de infrastructură NGN, poate fi utilă realizarea unei distincţii între tipurile de zone care pot fi vizate. Această distincţie este explicată în următoarele secţiuni.

"Zone albe": promovarea coeziunii teritoriale şi a obiectivului de dezvoltare economică

"Zonele albe" sunt cele în care nu există o infrastructură broadband şi este puţin probabil să fie dezvoltată în viitorul apropiat. Obiectivele Comisiei pentru Agenda Digitală pentru Europa 2020 vizează o acoperire omniprezentă de servicii broadband de bază în UE până în 2013 şi de cel puţin 30 Mbps până în 2020. Prin urmare, asigurarea investiţiilor pentru zone care nu sunt încă acoperite suficient este o prioritate. Comisia recunoaşte, prin urmare, că, prin acordarea de sprijin financiar pentru furnizarea de servicii broadband în zone în care banda largă nu este

disponibilă în prezent, Sstatele Membre urmăresc obiective de coeziune şi de dezvoltare economică reală şi, prin urmare, intervenţia lor este în consens cu interesul comun.

Cu toate acestea, pentru a se asigura că astfel de intervenţii nu împiedică investiţiile private în zona în cauză, autoritatea care acordă ajutorul financiar trebuie să verifice că nu există investitori privaţi interesaţi să dezvolte propria infrastructură în viitorul apropiat, prin publicarea unui rezumat al măsurilor de ajutor planificate şi invitând părţile interesate să îşi prezinte observaţiile. Termenul "în viitorul apropiat" trebuie înţeles ca referindu-se la o perioadă de trei ani.

"Zone gri": nevoia pentru o evaluare ulterioară

"Zonele gri" sunt cele în care este prezent un singur operator de reţea şi este puţin probabil să se dezvolte o altă reţea în viitorul apropiat. Simpla existenţă a unui operator de reţea nu înseamnă neapărat că nu există disfuncţionalităţi ale pieţei sau probleme de coeziune. În cazul în care acest operator are o putere semificativa de piaţă (monopol) poate oferi cetăţenilor o combinaţie suboptimală de servicii de calitate şi preţuri. Anumite categorii de utilizatori nu pot avea acces la servicii adecvate sau, în absenţa unor tarife reglementate de acces en-gros, preţurile de vânzare cu amănuntul pot fi mai mari decât cele practicate pentru aceleaşi servicii oferite în zone sau regiuni ale ţării comparabile, dar cu o piaţă de profil mai competitivă. Dacă, în plus, există perspective foarte limitate privind intrarea pe piaţă a unor noi operatori, finanţarea unei infrastructuri alternative ar putea fi o măsură adecvată.

Zonele gri ar putea fi eligibile pentru sprijin din partea statului în situaţia în care condiţiile de compatibilitate sunt îndeplinite, dacă se dovedeşte că (i) nu sunt disponibile servicii accesibile sau adecvate pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor sau companiilor şi că (ii) nu sunt disponibile   măsuri care să denatureze mai puțin (inclusiv reglementări ex-ante) pentru a atinge aceleași obiective şi (iii) că nu există alţi operatori care intenţionează să investească în zona vizată în următorii trei ani.

Pentru a stabili (i) şi (ii), Comisia va evalua în special dacă:

- condiţiile generale ale pieţei sunt inadecvate, verificând, printre altele, nivelul preţurilor actuale de bandă largă, tipul de servicii oferite utilizatorilor finali (utilizatorii rezidenţiali şi de afaceri), precum şi condiţiile aferente acestora;

- în lipsa unei reglementări ex-ante impuse de către autoritatea de reglementare, accesul efectiv la reţea nu este permis terţilor sau condiţiile de acces nu sunt favorabile unei concurenţe efective;

- în general, barierele de intrare împiedică intrarea  altor operatori de comunicaţii electronice;

- toate măsurile luate sau remediile impuse de autorităţile naţionale competente, de reglementare sau  de concurenţă, în ceea ce priveşte furnizorul de reţea existent, nu au reuşit să înlăture aceste probleme.

Numai zonele gri care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate mai sus vor fi supuse testului de compatibilitate.

"Zone negre": nu este nevoie de intervenţia statului

Atunci când într-o zonă geografică dată există sau vor exista în viitorul apropiat cel puţin două reţele broadband de bază ale unor operatori distincţi, iar serviciile broadband sunt furnizate în condiţii competitive (concurenţă pe bază de infrastructură), se poate presupune că nu există disfuncţionalităţi ale pieţei. În consecinţă, există foarte puţine motive pentru o intervenţie a statului care să aducă beneficii suplimentare. Dimpotrivă, eventualul sprijin acordat de stat pentru finanţarea construcţiei unei reţele broadband suplimentare cu capacităţi comparabile va conduce, în principiu, la o denaturarea inacceptabilă a concurenţei şi posibil chiar retragerea unor investitori privaţi. În consecinţă, în absenţa unei disfuncţionalităţi a pieţei clar demonstrate, Comisia va aviza negativ un plan de măsuri privind finanţarea implementării unei infrastructuri broadband suplimentare într-o "zonă neagră".

# Anexa 7 - Ipoteze privind investiţiile necesare în infrastructura  NGN din România

Ipoteze privind finanţarea investiţiilor

În estimarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea reţelelor de acces broadband de generaţie nouă până la un grad de acoperire de 100%  a gospodăriilor din România, au fost luate în considerare următoarele ipoteze de finanţare şi scenarii:

- În zone/regiuni cu populaţie predominant urbană (până la 50%): oraşele vor fi acoperite exclusiv prin investiţii private, în timp ce şi acoperirea zonelor rurale va fi sprijinită în proporţie de 80% din fonduri publice;

- În zone/judeţe cu o structură a populaţiei rurale între 50% - 60% din gospodării: în oraşe acoperirea va fi realizată în proporţie de 80% prin investiţii private şi 20% fonduri publice, iar 80% până  la 100% din investiţiile necesare pentru a asigura acces la reţelele NGN în toate comunele/satele vor fi suportate din fonduri publice;

- În zone/judeţe predominant rurale (60% din gospodării sunt din mediul rural), în oraşe acoperirea se va realiza cu 60% investiţii private şi 40% sprijin public. În aceste zone, 80% din investiţiile necesare pentru a asigura acces la reţelele NGN în comune/sate vor fi asigurate din fonduri publice.

Costurile estimative de implementare

Ipotezele privind nivelul şi structura costurilor de implementare a infrastructurii pentru noua generaţie de acces broadband în zonele rurale şi urbane - ipoteze care au fost utilizate la calcularea investiţiei necesare - sunt prezentate mai jos:

- nu diferă semnificativ între zonele urbane mari şi mici;

- sunt orientative, mai ales în ceea ce priveşte costurile unitare (pe gospodărie) pentru tubulatură, deoarece aceste costuri pot varia foarte mult în ceea ce priveşte locul de implementare a infrastructurii;

- nu  vor include costurile de instalare  în locațiile clienţilor (CPE, cablare în interior şi taxe de instalare) sau a costurilor de interconectare.

Rezumat de soluţii tehnice

Reţele FTTP (Fiber to the Premises) sau FTTH (Fiber to the Home)

- FTTB - GPON (Fiber to the Building – Gigabit Passive Optical Network):

Reţea optică pasivă punct-la-multipunct: sunt folosite splittere optice pasive pentru a deservi mai multe ramuri, prin acelaşi mediu optic (cablu optic unic). Costurile iau în considerare până la 16 ramuri deservite de acelaşi cablu din reţeaua pasivă.

Pe fiecare ramură se montează un terminal de reţea optică  (ONT - optical network terminal) şi un switch Ethernet cu 8/16 porturi (neadministrat, în funcţie de numărul de clienţi din acea locaţie). 
Toate echipamentele terminale ONT sunt administrate de un dispozitiv central denumit  OLT (OLT- optical line terminal), care este montat la capătul liniei.

Capacitate de transport în fiecare locaţie este - maximum  1,2 Gbps uplink şi 2,4 Gbps downlink. Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps.

2. FTTH - GPON (Fiber to the Home - Gigabit Passive Optical Network)

Reţea optică pasivă punct-la-multipunct: sunt folosite splittere optice pasive pentru a deservi mai mulţi clienţi prin acelaşi mediu optic (cablu optic unic). Costurile iau în considerare maxim 128 clienţi deserviţi prin acelaşi cablu.

Un echipament  terminal de reţea optică ONT este inclus în structura costurilor pentru fiecare client. Toate echipamentele ONT sunt administrate de un dispozitiv central denumit OLT, care este montat la capătul liniei. Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps.

3 Metro Ethernet

Reţeaua de tip Metro Ethernet este o reţea de tip FTTC. O conexiune simetrică de 1Gbps este instalată de la head-end către fiberbox, iar de la fiberbox la home copper (FTP) sunt instalate în cascadă 3 switch-uri fără management (100Mbps). Distanţa maximă pentru cablurile FTP este de 350m (de la switch până la client). Clientul va fi conectat printr-un port neadministrat de 100 Mbps.

# Anexa 8 – Lista entităților implicate în dezvoltarea Planului Național NGN

Lista de mai jos cuprinde autorităţi publice, instituţii şi entităţi implicate și responsabile în acordarea de feedback şi propuneri asupra Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN:

| Autorităţi şi instituţii din Administraţia Publică centrală |
| --- |
| Cancelaria Primului Ministru | Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii, și Mediului de Afaceri (MEIMMMA) |
| Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) | Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) |
| Ministerul Afacerilor Interne (MAI) | Ministerul Fondurilor Europene (MFE) |
| Ministerul Finanțelor Publice (MFP) | Ministerul Sănătății (MS) |
| Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) | Ministerul Afacerilor Externe (MAE) |
| Ministerul Culturii (MC) | Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) |
| Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului (MECT) | Ministerul Justiţiei (MJ) |
| Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) | Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) |
| Serviciul Român de Informaţii (SRI) | Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) |
| Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) | Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) |
| Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) | Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) |

# Footnotes

Prin viteză de transfer înţelegem în special viteza de descărcare a datelor.

Analysys Mason, 2008, Analysys Mason 2012, WIK, 2008

Analysys Mason, 2012, Estimarea se bazează pe următoarele ipoteze: 25% din dezvoltare este în tuburile de transfer, economisind 75% Capex pentru această parte, 10% din dezvoltare face conexiunea dintre reţea şi noile evoluţii de cazare, dar co-angrenare cu alţi operatori / companii de utilităţi folosite, economisind 15–60%, şi 5% din angrenare conectează reţeaua la unităţi cablate înainte şi unităţile multifuncţionale de locuit, economisind 20–60%. În plus, vor exista beneficii sociale, de mediu şi economice.

Vezi Recomandarea nr. 2010/572/UE cu privire la accesul la reţelele NGA, Jurnalul Oficial L 251, 25.9.2010, paginile 35 - 48

Cel puţin DOCSIS 3.0 pentru modemurile cu cablu.

Decizia CE N407/2009 – Spania – Fibra optica Catalonia (Xarxa Oberta).

World Bank Broadband Strategies Toolkit, citând diferite surse – R.Katz, S.Vaterlaus, P. Zenhäusern & S.Suter (2010),Impactul Broadband asupra locurilor de muncă şi economia germană, Revista Politicii Europene Economice. Vol. 45, Număr 1, p. 2 (Jan. 2010); Analysys Mason, Evaluarea impactului economic asupra reţelei wireless tip Broadband în India (2010); McKinsey (2010), Încurajând beneficiile economice şi sociale ale TIC, Raport privind tehnologia globală informaţională 2009-2010, Forumul economic din lumea întreagă; Qiang & Rossotto (2009) Impactul economic al Broadband, 2009 Informaţii şi comunicaţii pentru dezvoltare, World Bank (2009); Czernich et al. (2009) Infrastructura Broadband şi creşterea economică (2009).

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5kz83r71zt9n.pdf?expires=1354706494&id=id&accname=guest&checksum=ABF880A53E2CCF52CD3972CBDE6AAD64

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru) şi Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal).

Prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului, respectiv Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Disponbil pe pagina de internet a ANCOM la următoarea adresă:  http://www.ancom.org.ro/ancom-a-publicat-ghidul-privind-ncheierea-si-continutul-minim-al-contractelor-dintre-furnizorii-de-servicii-de-comunicatii-electronice-si-utilizatorii-finali_4879

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framework-electronic-communications

https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/alldocuments/report

https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/public/alldocuments/report

Tabloul de Bord 2014 al Agendei Digitale pentru România, Comisia Europeană

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framework-electronic-communications

Tabloul de Bord 2014 al Agendei Digitale pentru România, Comisia Europeană

FTTH. FTTC sau FTTB , cu segmentul final implementat prin diferite tehnologii, cum ar fi cablu sau UTP/FTP care sunt incluse în categoriile corespunzătoare ultimei mile.

Lista finala a celor 783 localități incluse în proiectul RoNET: http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Documente-suport/Documente-suport

Prognoză stabilită prin folosirea funcţiei Gompertz. Parametrii au fost stabiliţi luând în considerare un prag maxim de 4 milioane de conexiuni şi prin evaluarea celorlalţi doi parametri cum ar fi determinarea maximală a coeficientului (R2) .

ANCOM, Raport de date statistice privind serviciile de comunicații electronice, semestrul I - 2014

Prognoză stabilită prin folosirea funcţiei Gompertz. Parametrii au fost stabiliţi luând în considerare un prag maxim de 25 milioane de conexiuni şi prin evaluarea celorlalţi doi parametri cum ar fi determinarea maximală a coeficientului (R2) .

Efectul pozitiv al popularizării conectivităţii M2M nu a fost luat în considerare.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020

Lista finala a celor 783 localităşi incluse în proiectul RoNET: http://www.mcsi.ro/Minister/Proiect-Ro-NET/Documente-suport/Documente-suport

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.

Möglichkeiten des effizienten Einsatzes vorhandener geeigneter öffentlicher und privater Infrastrukturen für den Ausbau von Hochleistungsnetzen, Dr. H. Giger et al, 2011

Legea nr. 154/2012: ANCOM colectează informaţii privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.

Legea nr. 154/2012: cap V: necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice va fi avută în vedere la realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice.

Legea nr. 154/2012: autorităţile publice responsabile potrivit legii publică anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei pentru lucrări de construcţie, reparare, modernizare, reabilitare sau exindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice sau pentru alte categorii de lucrări (art.24 alin.(2)).

Legea nr. 154/2012: construcţiile noi cu destinaţie de locuinţă ori cu funcţie de învăţământ, financiar-bancară, cu destinaţie de birouri sau hoteluri vor fi prevăzute cu infrastructură de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă. (Art.30). În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii de vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice. (art.25 alin.(1)).

Legea nr. 154/2012: utilizarea partajată a infrastructurii – cap.III

Legea nr. 154/2012: accesul pe proprietatea privată.

„Finanţarea decalajului” se referă la diferenţa dintre costurile investiţiilor şi profiturile estimate a fi obţinute de investitorii privaţi.

Termenul „investitori” se referă la întreprinderile sau operatorii reţelelor de comunicaţii electronice care investesc în construcţia şi dezvoltarea infrastructurilor de bandă largă.

Exemple cu privire la finanţarea decalajului se regăsesc în deciziile Comisiei în cazurile S.A. 33438 a.o – Polonia – Proiect pentru o reţea de bandă largă în Polonia de Est, SA 32866 – Grecia – Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă în zonele rurale ale Greciei, S.A. 31851 – Italia – Bandă largă în regiunea Marche, N368/2009 – Germania – Modificarea schemei de ajutor de stat N115/2008 – Banda largă în zonele rurale ale Germaniei.

Deciziile Comisiei în cazurile N 53/3010 – Germania, Program-cadru federal privind acordarea de sprijin pentru conducte, N596/2009 – Italia – Reducerea diviziunii digitale în Lombardia. A se vedea, de asemenea, N383/2009 – Germania – Modificarea la N150/2008, Comunicaţii în bandă largă în zonele rurale din Saxonia, menţionată anterior la nota de subsol 40 pentru lucrările generale de întreţinere rutieră.

Costurile aferente lucrărilor de inginerie civilă şi altor investiţii în infrastructura pasivă pot reprezenta până la 70% din costurile totale ale unui proiect de bandă largă.

Decizia Comisiei în cazul N330/2010 – Franţa – Programme național „Très Haut Débit”, care a acoperit diferite modalităţi de intervenţie, inter alia, una în care unităţile collectivités territoriales pot exploata propriile reţele în bandă largă în sistem „regie”.

Cauza T-443/08 şi T-455/08, Freistaat Sachsen/Comisia [hotărâre nepublicată încă].

Deciziile Comisiei în cazurile N497/2010 – Regatul Unit, SHEFA – 2 Interconnect, N330/2010 – Franţa – Programme national Très Haut Débit, N183/2009 – Lituania, Proiectul RAIN.

A se vedea, de exemplu, cazurile din Germania, SA32021 infrastructura de bandă largă în zonele rurale din Saxonia sau N299/2010 schema de bandă largă în Bavaria.

Comisia a evaluat măsurile de interconectare din Italia, Spania, Lituania, Irlanda, Estonia.

Decizia Comisiei în cazul N183/2009 proiect RAIN, Lituania.

zonele slab populate ale Finlandei.

Decizia Comisiei în cazul N407/2009 Xarxa Oberta, Spania

A se vedea punctele 60 şi 61 din Liniile directoare. Cu toate acestea, în realitate, o astfel de situaţie nu este comună peste tot: telecomunicaţiile şi utilităţile (electricitate, apa etc.) folosesc conducte diferite în multe ţări europene, conductele trebuie să fie îngropate la diferite adâncimi, pentru motive de securitate, trebuie să fie respectate distanţe diferite etc.

A se vedea, de exemplu, decizia Comisiei în cazul N368/2009 Asistenţă privind broadband în Saxonia, Germania

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband_guidelines/ro.rtf

Un astfel de exemplu este reprezentat de Parteneriatul Public Privat dintre Primăria Municipiului Bucureşti şi S.C. UTI SYSTEMS S.A. respectiv afiliatul său S.C. Netcity Telecom S.R.L. prin contractul de concesiune privind  lucrările publice pentru executarea obiectivului de investiţii “Reţea metropolitană de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - NETCITY" încheiat în 2008.

În acest stadiu de dezvoltare a pieţei, topologia punct la punct poate fi degrupată efectiv. Dacă ofertantul selectat introduce o reţea cu topologie punct la multipunct, acesta are obligaţia clară să asigure separarea efectivă prin intermediul multiplexării prin divizarea lungimii de undă (WDM) de îndată ce accesul este standardizat şi disponibil pe plan comercial.

De exemplu, echipamentul de la locuinţa clientului sau alte echipamente necesare pentru funcţionarea reţelei.

În cazul în care sunt beneficiari, în mod indirect, atunci când obţin accesul la nivel en-gross, operatorii terţi ar putea să fie cei care acordă accesul de tip bitstream. În pofida faptului că ajutorul s-a acordat exclusiv pentru infrastructura pasivă şi accesul activ s-a solicitat, de exemplu, în decizia Comisiei în cazul N330/2010 – Franţa, Programme național „Très Haut Débit”.

Obligaţia fermă privind accesul este foarte importantă mai ales în ceea ce priveşte substituirea temporară între serviciile oferite de operatorii ADSL existenţi şi cele oferite de viitorii operatori de reţele NGN. Obligaţia privind accesul va garanta faptul că operatorii ADSL aflaţi în concurenţă pot să îşi transfere clienţii către o reţea NGA, de îndată ce reţeaua subvenţionată este instituită, putând astfel să îşi planifice investiţiile viitoare fără a avea un dezavantaj concurenţial. A se vedea de exemplu N461/2009 – Regatul Unit, Cornwall & Isles of Scilly, Next generation broadband.

În această privinţă, trebuie să se ia în considerare eventuala menţinere a condiţiilor specifice de piaţă care au justificat acordarea unui ajutor pentru infrastructura în cauză.

De exemplu, trebuie să poată funcţiona atât cu topologiile punct la punct, cât şi cu topologiile punct la multipunct, în funcţie de alegerea operatorilor (terţi).

Pe baza planurilor credibile de investiţii pentru viitorul apropiat de trei ani în conformitate cu punctul (60) şi punctul (61).

De exemplu, reţelele NGA nu ajung la locuinţa utilizatorului final prin fibră optică în cazul reţelelor FTTN, fibra optică fiind instalată numai până la noduri (cabinete). În mod similar, unele reţele de cablu folosesc fibra optică până la cabinete, conectarea utilizatorilor finali realizându-se cu cabluri coaxiale.

A se vedea punctul (55) de mai sus.

Comunicatul COM(2010)245 al Comisiei Parlamentului European, al Consiliului, al Comitetului European Social şi Economic şi al Comitetului Regional: Agenda Digitală pentru Europa.

Contract-cadru nr.  SMART 2007/0035

Contract-cadru nr.  SMART 2012/0013

Contract-cadru nr.  SMART 2010/0033

A se vedea Analysys Mason, Raportul final pentru DG Societate Informaţională şi Mass-media, Suportul Comisiei Europene pentru elaborarea unei evaluări a impactului în vederea însoţirii iniţiativei UE cu privire la reducerea costurilor implementării infrastructurii broadband de mare viteză (SMART 2012/0013)

Agenda Digitală pentru Europa, Comunicatul Comisiei Parlamentului European, al Consiliului, al Comitetului European Social şi Economic şi al Comitetului Regional, COM(2010)245 din 19.05.2010, în special secţiunea 2.4.1.

Concluziile Consiliului European din 1/2 martie 2012, EUCO 4/2/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st00/st00004-re02.en12.pdf, art. 15.

Comunicatul Comisiei Parlamentului European, al Consiliului, al Comitetului European Social şi Economic şi al Comitetului Regional, COM(2012)573 din 03.10.2012, Acţiune Cheie 9.

Concluziile Consiliului European din 13/14 decembrie 2012, EUCO 205/12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134353.pdf, art. 17.

O nouă strategie pentru Piaţa Unică, reportul lui Mario Monti către Preşedintele Comisiei Europene, 9 mai 2010

Paşi spre o piaţă internă adevărată pentru comunicaţii electronice în perioada premergătoare a anului 2020, Ecorys, TU Delft şi TNO, lansat în februarie 2012

(COM (2012) 573)

Booz and Company, Maximising the impact of Digitalisation, 2012

Estimarea Comisiei efectuate în baza studiilor naţionale (Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. and Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al , 2009, The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy).

Curtea de Justiţie a amintit în De Coster (C-17/00, [2001] Rec. P.. I-9445, n ° 37), că orice legislaţie locală secundară care afectează libertatea de a presta servicii trebuie să respecte principiul proporţionalităţii. Pe aceleaşi antene de satelit, Comisia a subliniat în Comunicatul său cu privire la aplicarea generală a principiilor liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor - Articolele 28 şi 49 - cu privire la utilizarea antenelor de satelit (COM (2001) 351 final), că deşi fiecare Stat Membru este responsabil pentru stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite în cadrul sistemului său juridic intern pentru instalarea şi utilizarea antenelor de satelit, unele reglementări naţionale pot afecta, totuşi, ceea ce se recepţionează. Astfel, indirect, acestea afectează distribuţia unei game largi de servicii transmise prin satelit - care, prin însăşi natura lor, depăşesc graniţele - cum ar fi emisiunile de televiziune şi de radio, împreună cu serviciile interactive ("servicii ale societăţii informaţionale"). Astfel de măsuri naţionale trebuie, prin urmare, să respecte principiile fundamentale ale tratatului, cum ar fi libera circulaţie a mărfurilor şi libera prestare a serviciilor în cadrul Pieţei Unice.

Regulamentul (CE) nr. 2887/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 cu privire la accesul necondiţionat la bucla locală, OJ, 30.12.2000, L336/4.

Diferenţele de bază se reduc la lărgimile de benzi diferite a canalelor TV; canalele de cablu europene se conformă standardelor TV PAL (Linie alternativă de fază) şi sunt de 8 MHz în lungime, iar canalele de cablu din America de Nord se conformă standardelor NTSC (Comitetul Naţional pentru Sisteme de Televiziune), care specifică 6 MHz.

Datorită lăţimii canalului de 8 MHz, standardul EuroDOCSIS susţine un output downstream de până la 57,20 Mbps pe canal

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Analysys Mason Tech4i2 "Impactul socio-economic al lăţimii de bandă" (SMART 2010/0033)

Möglichkeiten des effizienten Einsatzes vorhandener geeigneter öffentlicher und privater Infrastrukturen für den Ausbau von Hochleistungsnetzen, Dr. H. Giger et al, 2011

Analysys Mason Tech4i2 "Impactul socio-economic al lăţimii de bandă" (SMART 2010/0033)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128520.pdf .

Datele culese de ANCOM pentru proiectul Comisiei Europene "Acoperirea broadband în Europa" de la principalii operatori de bandă largă reprezentând 95% din totalul conexiunilor de bandă largă.

Zonele rurale sunt definite ca zone de nivel NUTS 5 cu o densitate a populaţiei de mai puţin de 100 de locuitori pe Km².

A se vedea Recomandarea 2010/572/UE a Comisiei din 20 septembrie 2010 privind accesul reglementat la reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access Networks – NGA), JO L 251, 25.9.2010, pp. 35 - 48 (Recomandarea NGA).

Inventarul geografic trebuie sa fie dezvoltat luând în considerare gospodăriile acoperite de o anumită infrastructură de reţea , şi nu bazat efectiv pe penetrare (adică gospodării efective care deţin conexiuni active la Internet).

Oriunde operatorii existenţi nu furnizează informaţii relevante autorităţilor competente cu privire la inventarul geografic, respectivele autorităţi trebuie să se bazeze exclusiv pe informaţiile disponibile.

A se vedea Decizia CE N266/2008 - Germania, Comunicaţiile broadband în zona rurală Bayern.

Spre deosebire de exploatarea directă şi în concordanţă cu Decizia CE N330/2010 - Franţa, Programul Naţional Très Haut Débit.

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii. JO L 134, 30.4.2004, pp. 114 – 240.

În cazul în care autoritatea care acordă ajutorul selectează beneficiarul unui ajutor, procesul de selecţie nu reprezintă, strict vorbind, o procedură de licitaţie; cu toate acestea, ar trebui să fie respectate spiritul şi principiile directivelor UE privind achiziţiile publice.

A se vedea, de exemplu, Decizia N475/2007 a Comisiei – Irlanda, Schema naţională de comunicaţii în bandă largă (NBS) şi Decizia N157/2006 a Comisiei – Regatul Unit, Proiectul digital pentru comunicaţii în bandă largă în regiunea South Yorkshire.

În ceea ce priveşte zona geografică, astfel cum este definită în procedura de ofertare.

De exemplu, topologiile de reţea care permit degruparea deplină şi efectivă ar putea primi mai multe puncte. Trebuie remarcat faptul că, în acest stadiu al dezvoltării pieţei, o topologie punct la punct este mai favorabilă concurenţei pe termen lung în comparaţie cu topologia punct la multipunct, în timp ce costurile de dezvoltare sunt comparabile în special în zonele urbane. Reţelele punct la multipunct vor fi în măsură să furnizeze o degrupare deplină şi efectivă doar odată ce accesul WDM-PON (wavelength-division-multiplexed passive optical network) este standardizat şi solicitat în temeiul cadrelor de reglementare aplicabile.

De asemenea, de fiecare dată când statele membre optează pentru un model de administrare în care infrastructura broadband subvenţionată oferă părţilor terţe doar servicii de acces la nivel en-gros, nu servicii cu amănuntul, posibilele denaturări ale concurenţei sunt reduse şi mai mult, deoarece un astfel de model de administrare a reţelei contribuie la evitarea problemelor potenţial complexe, precum practicile de micşorare a marjei şi formele disimulate de discriminare în ceea ce priveşte accesul. A se vedea de exemplu SA.30317- Broadband de mare viteză în Portugalia.

Ori de câte ori măsura de ajutor de stat se referă la finanţarea unor noi elemente ale infrastructurii pasive cum ar fi conductele sau stâlpii, ar trebui să se acorde acces şi la acestea, iar accesul ar trebui să fie pe perioadă nedeterminată. A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei în cazurile N53/3010 – Germania, Program-cadru federal cu privire la sprijinul pentru conducte, N596/2009 – Italia – Reducerea diviziunii digitale în Lombardia, N383/2009 – Germania – Modificarea N150/2008 Broadband în zonele rurale din Saxonia, N330/2010 – Franţa– Programme national Très Haut Débit.

De exemplu, pentru reţelele NGA, punctul de referinţă ar trebui să fie lista produselor de acces incluse în recomandarea NGA.

În cazul în care se acordă ajutor de stat pentru finanţarea conductelor, acestea trebuie să fie de aşa natură încât să deservească mai multe reţele de cablu şi să găzduiască soluţiile punct la multipunct şi punct la punct.

În cazul în care operatorul reţelei furnizează, de asemenea, servicii cu amănuntul, conform recomandării NGA, acest lucru ar însemna, în principiu, acordarea accesului cu cel puţin 6 luni înainte de lansarea acestor servicii cu amănuntul.

În caz de conflict, autoritatea care acordă ajutorul poate solicita opinia autorităţii naţionale de reglementare sau a unui alt organism naţional competent.

Aceste informaţii trebuie să includă cel puţin următoarele: informaţii privind oferta (ofertele) selectată (e), valoarea ajutorului şi intensitatea măsurii, data la care reţeaua este dată în folosinţă, tehnologia aleasă, produsele şi preţurile pentru accesul la nivel en-gros, numărul cererilor de acces şi al furnizorilor din reţea, numărul locuinţelor care utilizează reţeaua, ratele de utilizare.

COMUNICAREA COMISIEI (2013/C 25/01) - Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor de comunicaţii broadband.

A se vedea, de exemplu, deciziile Comisiei în cazurile N607/2009 – Irlanda, Extinderea reţelelor broadband în zonele rurale sau N172/2009 – Slovenia, Dezvoltarea comunicaţiilor broadband în Slovenia.

Perioada de trei ani ar începe din momentul publicării măsurii de ajutor planificate.

Aceeaşi societate poate opera în mod separat reţele fixe şi mobile în aceeaşi zonă, însă acest lucru nu va schimba „culoarea” atribuită unei astfel de zone.

Situaţia concurenţială este evaluată în funcţie de numărul de operatori de infrastructuri existenţi. În decizia N330/2010 a Comisiei – Franţa – Programme national Très Haut Débit, s-a clarificat faptul că existenţa mai multor furnizori cu amănuntul pe o singură reţea [inclusiv LLU (Local Loop Unbundling - acces necondiţionat la bucla locală)] nu transformă zona într-una „neagră”, dar că teritoriul rămâne o „zonă gri”, deoarece numai infrastructura este prezentă. În acelaşi timp, existenţa unor operatori concurenţi (la nivelul pieţei cu amănuntul) va fi considerată o indicaţie a faptului că, deşi gri, zona în cauză poate să nu fie problematică în ceea ce priveşte prezenţa unei disfuncţionalităţi a pieţei. Vor trebuie furnizate dovezi convingătoare privind problemele de acces sau calitatea serviciului.

În decizia sa N131/2005 – Regatul Unit, Proiectul broadband “FibreSpeed” în Ţara Galilor, Comisia a fost nevoită să evalueze dacă sprijinul financiar acordat de autorităţile galeze pentru construirea unei reţele de fibră optică deschise şi neutre între 14 parcuri de afaceri putea fi declarat compatibil, chiar dacă locaţiile vizate erau deservite deja de operatorul tradiţional de reţea, care furniza linii închiriate sau la un preţ reglementat. Comisia a constatat că liniile închiriate oferite de operatorul tradiţional erau foarte scumpe, aproape inaccesibile pentru IMM-uri. A se vedea, de asemenea, Decizia N890/2006 a Comisiei – Franţa, Ajutor destinat regiunii Sicoval pentru dezvoltarea unei reţele de internet de mare viteză şi Decizia N 284/2005 a Comisiei – Irlanda, Program regional privind comunicaţiile broadband: reţele din zonele metropolitane (Metropolitan Area Networks – „MANs”)", fazele II şi III.

De exemplu, dacă reţeaua de comunicaţii broadband existentă a fost construită în condiţii de utilizare/acces privilegiat la conducte care nu au fost accesibile sau utilizate în comun cu alţi operatori de reţea.

A se vedea Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 privind măsura nr. C 35/2005 (ex N 59/2005) – Ţările de Jos, Infrastructura broadband în Appingedam, JO L 86, 27.3.2007, p.1. În această decizie, Comisia a observat că forţele concurenţiale ale pieţei specifice nu au fost luate în considerare în mod corespunzător. În special, aceasta a observat că piaţa olandeză a comunicaţiilor broadband era o piaţă în rapidă expansiune, în care furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv operatorii de cablu şi furnizorii de servicii de internet, se aflau într-un proces de introducere a serviciilor broadband de foarte mare capacitate fără sprijin din partea statului.

# Text boxes

| Tehnologie | Categorie de cost | Investiţie (Euro/gospodărie) |
| --- | --- | --- |
| FTTP | Elemente pasive (fibra optică şi accesorii) Lucrări civile Echipament | 120 € | 720 € |
|  | Construcţia tubulaturii | 500 € |  |
|  | Proiectare Autorizare Management de proiect Alte cheltuieli | 100 € |  |
| HFC DOCSIS | Elemente pasive (fibra optică şi accesorii) Lucrări civile Echipament | 115 € - 170 € | 165 € - 230 € |
|  | Proiectare Autorizare Management de proiect Alte cheltuieli | 50 € |  |
| DSL | Elemente pasive (fibra optică şi accesorii) Lucrări civile Echipament Proiectare Autorizare Management de proiect Alte cheltuieli |  | 600 € |
| LTE | Elemente pasive (fibra optică şi accesorii) Lucrări civile Echipament Proiectare Autorizare Management de proiect Alte cheltuieli |  | 540 € |