# K O M B I  -  5 0

# TEKNIKER MANUAL

# V 5.0

# Sammen med KDC-8, V 3.0

# INNHOLDSREGISTER

# 1.	GENERELT

1.1	KOMBI 50' S MULIGHETER

2.	SPESIFIKASJONER

2.1	STRØMFORSYNING

2.2	UTGANGER

2.3	UTGANER TIL TELEFONVARSLER

2.4	FAST HUKOMMELSE

2.5	FABRIKKODER

2.6	TILBAKESTILLES TIL FABRIKK PROGRAMMET

# 3.	INNSTALLASJONS PROSEDYRER

3.1	PLASSERING AV KOMBI 50

3.2	SONE TILKOPLING - ZN1 TIL ZN5

3.3	SONE TILKOPLING - AV/PÅ LÅS

3.4	TILKOPLING AV BETJENINGSENHETER TIL KBUS

3.5	TILKOPLING - NATTBRYTER TIL KBUS

3.6	TILKOPLING - VANNDETEKTOR K50 TIL KBUS

3.7	TILKOPLING - UTGANGER

3.8	TILKOPLING  - KBUS

3.9	TILKOPLING  - TAGLESER TIL KBUS

3.10	TILKOPLING TIL TELEFONVARSLER KDC-8

3.11	IGANGSETTING AV SYSTEMET

# 4.	TEKNIKER TEST

4.1	GÅ INN I TEKNIKER TEST STILLING

4.2	TEKNIKER TEST LISTE

# 5.	PROGRAMMERING

5.1	PROGRAMMERING AV INN- OG UTGANGSTIDER. FUNKSJON 01

5.2	PROGRAMMERING AV ALARMTIDER. 		FUNKSJON 02

5.3	PROGRAMMER INN TAG.   				FUNKSJON 03

5.4	PROGRAMMER TELEFONVARSLER KDC-8.	FUNKSJON 04

5.5	PROGRAMMERING AV NY TEKNIKER KODE	FUNKSJON 06

5.6	TILBAKESTILLING AV SENTRALEN TIL FABRIKKSKODER

5.7	PROGRAMMERING AV SPESIELLE ØNSKER

5.8	MELDINGER PÅ DISPLAY FRA ALARMLOGGEN

5.9	EKSEMPEL PÅ EN KOMPLETT ALARMLOGG

5.10	MELDINER PÅ I VINDUET FRA ALARMLOGG

5.11	EKSEMPEL PÅ EN KOMPLETT ALARMLOGG

# 6	SYSTEM FEIL RAPPORT

6.1	DISPLAYET VISER "r" DAGSTILLING

6.2	DISPLAYET VISER "F" BATTERIFEIL

6.5	DISPLAYET VISER "U" VANNDETEKTOR FEIL

6.6	DISPLAYET VISER "b"  BRANN

# 7	PROGRAMMERINGS SKJEMA, KOMBI-50

# 1.	GENERELT

KOMBI-50 er en  FG-godkjent sentralapparat for boliginstallasjoner, testet av DNV etter FG's regelverk for boligalarm (kombi). KOMBI-50/KDC-8 leveres med telefonvarsler montert fra fabrikken.  All programmering for sentralen og telefonvarsleren utføres fra tastaturet i KOMBI-50.

KOMBI-50 er lett å montere og å betjene. Bruk tekniker manualen ved montering , service og kompletteringer. Alle soner kan programmeres valgfritt mellom BRANN, INNBRUDD og DELSIKRING.

Det tilbys flere produkter som kan koples inn på databussen, som er spesielt konstruert for et KOMBI-50 alarmanlegg, som TAGLESER , NATTBRYTER og VANNDETEKTOR..

# Programversjoner.

Programversjon 1.1 er nå oppgradert til V 5.0 . Forandringene gjelder for disse fire områder:

1.	Sone 5 er nå NC innbrudds sone, alternativt vannsone.

2.	Sone 5 innbrudd, inngår som delsikrings sone sammen med sone 2.

3.	Sone 1 er fra fabrikken satt som NC innbrudds sone.

4.	Versjon 1.6 = tilbakestilling av telefonvarsler med (-) negativ.

# Versjon 1.7 = tilbakestilling av telefonvarsler KDC-8 med +5V.

5.	Versjon 5.0 = ny prom med større hukommelse, sender buss til telefonvarsler KDC-8  V= 3.0

# 1.1 	Kombi 50 `s muligheter

-	5 soner , 24-timers overvåket mot kortslutning.

-	Sone 1 programmerbare for  AV/PÅ lås eller direktevirkende sone

-	Sone 2 kan utelukkes ved delsikring

-	Sone 3 forsinkelse, inngang sone,forsinket eller direktevirkende.

-	Sone 4 programmerbare brann eller direktevirkende innbrudd.

-	Sone 5 programmerbare direktevirkende innbrudd eller som vann sone.

-	Sone 1 til 5 kan programmeres til brann.

-	Sone 1 til 5 kan programmeres til delsikring.

-	Sone 1 til 5 kan programmeres om fra NC balansert til bare NC.

-	Tamper sone i serie med sabotasjekontakten i lokket, sone 6.

-	12 siffers kodetastatur med trykkknapper

-	LED utgang for alarm av/på.

-	Alarm rele utgang, NO eller  NC.

-	Innvendig sirene utgang

-	Blinklysutgang

-	6 stk bruker koder

-	50 hendelsers teknikerlogg

-	Hurtig feilsøking med separate tester

-	Fast hukommelse  som standard, beholder koder og programmering ved totalt strømbrudd.

-	8-polett MODULPLUGG på kretskortet for telefonvarsler

-	Fire utganger til standard telefonvarsler, alarmsender, innbrudd, brann, vann og AV/PÅ.

-	Tilbakestilling «RESET» utgang til telefonvarsler,  +5V eller - 0,5sek.  impuls .

-	KBUS fireleder kommunikasjonssystem, databuss.

-	Kan tilkoples  4 stk vanndetektorer på KBUS

-	Kan tilkoples  2 stk TAGLESERE på KBUS

-	Kan tilkoples 2 stk betjeningspaneler på KBUS

-	Kan tilkople 2 stk nattbrytere på KBUS.

-	Viser at nettspenningen er OK

-	Batteritest

-	Automatsikringer

# Funksjoner som  må programmeres av tekniker:

-	Sone 1 til 5 som balansert eller  vanlig  NC sone.

-	Sone 1 til 5 som delsikring.

-	Sone 1 til 5 som brann.

-	Sone 5 som vannsone

-	Sone 5 som alarmsone.

-	Sone 2 for overfall.

-	Sone 1 for låsinngang

-	Sone 3 inn/utgangsforsinkelse.

-	Sirenetid

-	Av/på eller impuls lås

-	Teknikerkode

# -	Tilbakestilling av telefonvarsler høy eller lav.

# -	Tilbakestilling av telefonvarslerutgang etter kvittert melding.

# -	Programmere inn TAG i leser.

# -	Programmere KDC-8 telefonvarsler.

# 2.0	SPESIFIKASJONER

# 2.1	STRØMFORSYNING

AC nett strøm			230 V 50 Hz, Sikring: T 250 mA/250 V

DC strømforsyning		13.8 V DC (oppladdbart batteri)

Hovedsikring batteri:		F1   = 5 amp.

Strømforbruk:			50 mA (dagstilling) 25 mA (på stilling)

Back up batteri:			Min 2 Ah. -  maks. 7.2 Ah

Aux 12 max			 500 mA

Max DC supply:		2 A (til summere og sirener), elektronisk sikring.

Kontroller alltid at ladespenningen er mellom 13,7 til 14 Volt, helst 13,8 V, når anlegget monteres.

Feil ladespenning reduserer levetiden på batteriet.

2.2	UTGANGER						MAX utgang

1 	Utvendig sirene						Rele O/P, max 2 Amp

2	Innvendig sirene 					250 mA

3	Blinklys						250 mA

4 	Set Utgang						100mA

Utgangene ligger normalt høyt (+) og går til - (minus). Maks strømforbruk  på alle enheter i et system, dvs sentralapparatet,  lading av batteri, sirener og summere, detektorer ol får ikke overskride 3 amp.. Bruk ikke motor-sirener , bruk elektroniske sirener og ringeklokker. En 12 V ringeklokke bruker ca  70 mA, en elektronisk sirene ca 700 mA.

2.3	TELEFONVARSLER UTGANGER 			MAX SINK

1	Alarm							50 mA

2	Brannalarm						50 mA

3	Vannalarm						50 mA

4	AV/på 							50 mA

Telefonvarsler tilkoplingen skjer via en 8-pins Western Electric plugg. Denne inneholder ;

Pine	1	DIGI 3	Vann alarm

Pine	2	DIGI  2	Brann varsling

Pine 	3	DIGI +12 V Sikret,	Z

Pine	4	KBUS in		X

Pine	5	-Ve , felles,		W

Pine	6	KBUS OUT		Y

Pine	7	DIGI 1  Innbrudds alarm

Pine 	8	Tilbakestilling av telefonvarsler.

Dette innebærer at KOMBI-50 kan kommunisere med en KDC-8 via KBUS, Z,X,W og Y eller med alle andre telefonvarsler, eks KVC-3P,TALK-DAC, via DIGI 1 til 3, og spenningen  +12V pinne 3 og minus (-) fra pine 5.

Utgangene holdes normalt på + 12 V, via separate 4700 Ohms (4K/7) motstand. Ved trigging, dvs når  + 12 V for telefonvarsleren fjernes går utgangene til minus.

Reset i KDC-8 V 3.0, går høy (+12V) ved aktivering, dvs ved tilbakestilling med en KODE+0 fra KOMBI-50.

Når kablen mellom KOMBI-50 og KDC-8 er tilkoplet, kan ingen andre tilkoplinger tillates til kanaler eller til spenning i KDC-8.  Stroppen i KDC-8 må sitte i posisjon BUS.

# 2.4	FAST HUKOMMELSE

Hukommelsen lagrer alle programmeringer. Disse beholdes også ved totalt strømbrudd. Bruker- og teknikerkode bevares også.

OBS!!!!! ETTER AT PROGRAMFORANDRINGER ER GJORT MÅ SENTRALEN SETTES I PÅSTILLING FOR Å LAGRE FORANDRINGENE I HUKOMMELSEN.

# 2.5	FABRIKKODER

Følgende er standard fabrikkoder i KOMBI 50:

Funksjon					Fabrikkprogrammering

Sone 1						Direktevirkende INNBRUDD

Sone 2						Direktevirkende INNBRUDD/Delsikring

Sone 3						Tidsforsinket NC INNBRUDD.

Sone 4						BRANN

Sone 5						Direktevirkende INNBRUDD/Delsikring

Sone 2 og 5					Bortkoplet ved delsikring.

Sonetyper sone 1 til 5				Balanserte soner  med 5,6 Kohm.

Inn/utgangstid					30 sek.

Sirenetid					3 minutter

Tilbakestilling	KOMBI-50			Alltid.

Tilbakestilling KDC-8				Må kvitteres. (Kan omprogrammeres).

Master kode 1					1111

Bruker kode 2 - 5				Ikke programmert

Teknikerkode					*  0111

Tilbakestilling av telefonvarsler			V 3.0  Aktiv høy

Låstype for sone 1				Impuls

Ovenstående er utvalget av funksjoner som finnes ved innkopling. For omprogrammering , se avsnitt 6, programmering.

2.6	TILBAKESTILLING TIL FABRIKK KODE.

Hvis man ikke klarer å finne tilbake til programmeringskoden, kan hele sentralentilbakestilles til fabrikkoden.

1.	Fjern spenningen. Batteri og nett.

2.	Fjern stroppen JP1

3	Vent i minst 15 sekunder.

4.	Sett på spenningen, først batteri og deretter nett.

5.	Sett tilbake JP 1 stroppen.

6	Sett inn koden  1111 for oppstarting av sentralen

# 3	INSTALLASJON PROSEDYRE

Det kreves skjermet alarmkabel til alle detektorer, og at skjermen festes til JORD skruen (C) i sentralen Kablene legges inn gjennom hull A og B.

Tilkople sentralapparatet til JORD om du vet at det er installert jordfeilbryter i huset.

Med utgangspunkt fra foreskriftene, vil en sentral som  plasseres i rom uten jording, ikke tillattes å bli jordet.

Det kan være bedre uten jordning, men det finnes da mindre sikring mot statisk elektrisitet.

Telefonvarsleren  får en bedre beskyttelse mot overspenning på telenettet når denne er jordet. Vi anbefaler at det monteres overspenningsbeskyttelse ved telelinjens inntak i huset, og at det lages en kabel lengde mellom dette punktet og sentralen på minimum 5 meter, maks 10 meter. Overspenningsbeskyttelsen må jordes effektivt.

# 3.1. 	PLASSERING AV KOMBI 50

KOMBI 50 bør ikke plasseres hvor det er fare for sprut eller drypping av vann eller annen væske, eller i direkte sollys , da dette kan gjøre det vanskelig å  lese av displayet.  Plasser ikke sentralen i et baderom.

# I en bolig kan sentralen plasseres i hallen, og man utnytter inn og utgangsforsinkelsen ved betjening.

# Sentralen kan plasseres inn i et skap, men da bør en ekstra RKP (betjeningsenhet) plasseres i hallen eller i vindfanget. Med en TALESER kan denne monteres utenfor sikret område.

# Sentralen må alltid plasseres i et overvåket område.

# 3.2. 	SONE TILKOPLING - ZN1 TIL ZN5

Det finnes 5 soner- merket ZN1-ZN5. Hver av disse sonene er balansert med et 5,6 KOhm motstand (følger med). Motstandet monteres i detektoren og må alltid ligge i serie med alarmsonen.

Hvis det monteres flere detektorer på en sone, monteres alltid motstand i den ytterste detektoren.

En sone med motstand ytterst i sløyfen gir en ekstra beskyttelse mot kortslutning. En kortslutning vil bli meldt selv om den er under natt eller dag (AV/PÅ).

ZN1-ZN5 er forsynt med +12 V og COM terminaler for enkel tilkopling. Til en detektor klarer man seg med tre ledere i kablen, når sabotasjekontakten i detektorer ikke innkobles.

NB, rekkefølgen for sone 5 er ikke samme som for sonene 1 til 4.

Sone ZN1 til  ZN5 kan automatisk koples ut hvis man programmerer sonene til  DELSIKRING, og siden velger delsikring når alarmanlegget settes i på- stilling. Sone 2 og sone 5 er fabrikks programmert til delsikring.

ZN1 er i tillegg gruppert sammen med AC LED, ARM LED, og summer for enkel tilkopling av låsbokser eller kodelås. ZN1 er fra fabrikken programmert for tilkopling til NC innbrudd sone. ZN1 kan omprogrammeres til lås sone.

Inn/utgangstiden virker ikke når sone 1 programmeres til lås sone.!

ZN3 er en INNGANGSONE med muligheter for programmering av inn/utgangsforsinkelse.

ZN4 er fabrikksprogrammert  som BRANN sone, og har 24-timers overvåking. Også andre soner kan programmeres til brann.  ZN5 kan programmeres som vannsone. En eller flere vanndetektorer kan tilkoples i serie på ZN5. Bruk isteden vanndetektor type KES/K 50 som monteres inn på databussen, og derved frigjør ZN5 til innbrudd sone.

Du kan programmere om funksjonen i sentralen til å bli bare NC-soner uten motstand i sløyfen.

Se under pkt. 5 programmering.

# 3.3.	SONE TILKOPLING - AV/PÅ LÅS.

ZN1 (lås sonen) er plassert sammen med A/C LED, ARM LED, og SUMMER  for enkel tilkopling av kodelås eller AV/PÅ lås.

Ved tilkopling av mikrobryter i sikkerhetslåsen eller en låsboks, koples disse også til sone 1, alltid med 5,6Kohm’s motstandet i serie. Hvis inngangene til sone 1 skal sette sentralen AV/PÅ samtidig som sentralen også betjenes med kode, bruk da alltid impulslås.

# Ingen inn/ut tid på sone 3 når låssone 1 brukes.

Også når det skal koples inn mere enn en  lås på sløyfen, må  låsene styre sentralen med en impuls, dvs en NC sløyfe som åpner og lukkes for omstilling.

# NB: En mikrobryter montert i sikkerhetslåsen, gir en varig av/på funksjon.

3.31	MET-LOK II

Kodelåsen MET-LOK kan styre alarmanlegget inn på sone 1.

3.32	LED UTGANGER

Utgangene til LED gir minus, dvs LED må ha en beskyttelse på 680 ohm i serie med pluss.

I  METLOK er motstanden montert i serie med LED.

I låsboksen art.nr: 08.317,  T-M31 må det settes inn en seriemotstand på 680 ohm for hver LED.

(LED = lysdiode som er polaritetsavhengig.  Det lengste benet på en LED er for pluss tilkopling.)

# 3.4.	TILKOPLING  AV  BETJENINGSENHETER -  KBUS

På databussen, KBUS systemet, kan flere betjeningsenheter RKP/KOMBI , RKP/MET eller MINI-TAG og vanndetektorer monteres. Avhengig av kabellengder, kan to enheter av hver monteres men ikke over 6 sammenlagt.

Til KBUS legges det en skjermet 4-leder kabel. Det er viktig at Z,Y,X OG W koples rett. For enkel tilkopling og feilsøking bør bør farvekoden på kablen følges.

(W).....(COM)..............SVART

(X)......(DATA INN).....GUL

(Y)......(DATA UT)........BLÅ

(Z).......(+12V)................RØD

# 3.5	TILKOPLING TIL NATTBRYTER

# Opp til to nattbrytere kan koples til KBUS på KOMBI-50.

# Nattbryter koples inn med samme farger til sentralen som TAGLESER.

# Nattbryteren har innebygget den funksjon at den bare kan sette av alarmanlegget om den har satt det i PÅ - stilling. Fra nattbryteren kan systemet alternativt settes i DEL sikring.

# Når systemet er satt fra nattbryteren kan en rett kode sette anlegget i AV stilling, på samme måte som en TAG på TAGLESEREN.

# 3.6	 TILKOPLING - VANNDETEKTOR K 50 - KBUS

Et antall vanndetektorer kan tilkoples KBUS systemet, men KBUS klarer ikke over 8 enheter sammenlagt.. KBUS farvekoden må følges.

Funksjonen av vanndetektorene blir kontinuerlig kontrollert, og feil blir rapportert på sentralen og i detektoren.

# 3.7 	TILKOPLING -UTGANGER

# Det finnes tre alarmutganger, merket RLY, INS og STR

RLY      		Tidsbestemt utgang for utvendig sirene NO eller NC.

INS			Innvendig sirene tidsbestemt, (-) utgang.

STR			Blinklys (-) utgangen gir varsling til manuell tilbakestilling av sentralen.

Releutgangen "RLY" er fra fabrikken satt til NO. Med hjelp av en stropp kan utgangen forandres til NC, dvs en utgang som kan styre en sirene med innebygget batteri. Stroppen sitter mellom terminalene og releet.

Den sammenlagte belastningen av alle sirener, summere og blinklys  i et alarmanlegg  må begrenses til 2 Amp.

# 3.8 	TILKOPLING  - KBUS

Kombi 50 s databussystem (KBUS) er et fireleders kommunikasjonssystem som gjør det mulig for KOMBI 50 å fungere sammen med utvendig kodelås, vanndetektorer og tagleser.Følgende tabell viser bruken av de 4 lederne (data in/ut sett fra sentralens side) Farvekodene bør følges for enkel kabling og feilsøking.

(W).....(COM)..............SVART

(X)......(DATA INN).....GUL

(Y)......(DATA UT)........BLÅ

(Z).......(+12V)................RØD

# 3.9 	TAGLESER TILKOPLING - KBUS

En TAGLESER, koples inn på KBUS på samme måte som NATTBRYTER og  RKP, en vanndetektoren. Alle tilkoplinger utføres parallelt.

# Tagleser har ingen inn/ut tidsforsinkelse, selv om forsinkelse er innstilt på sone 3.

Det forutsettes at denne står montert utenfor overvåket område.

# Hvis det tilkoples utstyr til KBUS etter oppstarting, tilbakestill alltid sentralen til fabrikkskode,

«program 09" i tekniker stillingen.

# 3.10. 	TILKOPLING  - TELEFONVARSLER  KDC-8

Kombi 50 er her tilkoplet KDC-8 men kan alternativt  tilkoples alle standard telefonvarslere som aktiveres negativt. Tilkoplingen skjer via en 8 pins Western Electric plugg.

UTGANGENE TIL TELEFONVARSLEREN FOR VARSLING AV  INNBRUDD (SABOTASJE)  BRANN OG VANN KAN BARE AKTIVERES  NÅR KOMBI-50 STÅR I

PÅ-STILLING.

Telefonvarsler tilkoplingen skjer via en 8-pins Western Electric plugg. Denne inneholder ;

Pine	1	DIGI 3	Vann alarm

Pine	2	DIGI  2	Brann varsling

Pine 	3	DIGI +12 V Sikret,	Z

Pine	4	KBUS in		X

Pine	5	-Ve , felles,		W

Pine	6	KBUS OUT		Y

Pine	7	DIGI 1  Innbrudds alarm

Pine 	8	Tilbakestilling av telefonvarsler.

Når bruker setter inn sin KODE + 0, gir utgangen en impuls på 0.5 sekunder.

# Alarmer og tilbakestillingen skjer via KBUS, via pinne 3 til 6. Via bussen går informasjonen to-veier.

# KDC-8 er tilkoplet med en standard ISDN kabel. All kommunikasjon mellom enhetene skjer over denne kabel i KBUS.

# NB; STROPPEN MÅ ALLTID SITTE I STILLING "BUS", NÅR KDC-8 ARBEIDER SAMMEN MED KDC-8 V, 3.0 ELLER HØYERE.

# KDC-8 tilkoples til telefon på terminal A og B.  Hvis det også skal brukes en telefon på samme telefonlinje, må denne koples til C og D, dvs den går i serie med telefonvarsleren.

# Den eneste tilleggstilkoplingen  til KDC-8, er om kvitteringsutgangen ønsker å bli indikert.

# Ingen andre tilkoplinger får gjøres på KDC-8 når den kommuniserer med KOMBI-50.

# 3.11	IGANGSETTING AV SYSTEMET

Etter at alle tilkoplinger er utført er systemet klart for programmering men først må den første strømtilkoplingsprosedyren gjennomføres:

Hvis det koples inn eller ut utstyr på databussen, må alltid spenningen fjernes. Etter omkoplingen må anlegget settes tilbake til fabrikkskoden og startes igangsettes på nytt.

Trinn		Kommentar						Trykknapp	 Display

1		Sjekk at alle sløyfer er lukket

2		Kople inn batteriet.

Steng lokket

3.		Sett på nettspenningen.

4		Trykk 1111 for å sette av sentralen

Display viser "r" (ready)						code		"r"

5		Trykk * tast, deretter teknikerkode 0111.

Sentralen er nå i teknikkerstilling og displayet viser		* code		"E"

6		Gjennomfør sone og sirenetester som vist under

pkt. 4.1 og 4.2.

7		Hvis disse tester er tilfredsstillende, gå over til å

programmere funksjonene som er nevnt under pkt.1.1

For detaljert beskrivelse av hver funksjon og dess bruk

se under avsnitt "programmering".

.

8		Igangsettingsprosedyren er nå komplett.

Brukeren bør nå få en grundig demonstrasjon av systemet. Alle sider ved den daglige bruk av systemet bør vises, med spesiell vekt lagt på prosedyren ved å sette systemet av/på.

Brukeren bør også læres opp til å bytte brukerkode, se BRUKERVEILEDNINGEN.

Installatøren bør også forsikre seg om at brukeren kan sjekke alarmloggen og identifisere soner. Dette reduserer telefonforespørsler om bruk av systemet og forhindrer unødvendige utrykninger.!

# 4.1	GÅ INN I TEKNIKER TEST STILLING

I mange anlegg kan det oppstå en feil under monteringen. Ledninger er montert på feil terminal, motstandet i sløyfen er bortgjemt mm. Gjennom testene du nå bør utføre, vil sentralen selv fortelle om det er feil i anlegget.

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1	Gå inn i teknikerstilling						* code		E

via * CODE (som er en 4-siffer teknikerkode)

Fabrikkkode = 0111

2 	Tast 2								2		t

3	Trykk inn det ønskede testnummer

Se liste pkt 4.2. TEST 1 = Rele					1

4	Testen fortsetter til den blir stoppet.

For å stoppe tast * .						*		t

5	Hvis flere tester ønskes, gå tilbake til

pkt 3.

6	Når ferdig, trykk * tast to ganger.				*		E

*		r

# 4.2 	TEKNIKER TEST LISTE

0	Test KBUS

1	Utvendig sirene (ringeklokke), releutgang.

2	Innvendig sirene

3	Telefonvarsler utgang - generell alarm og blinklys

4.	Telefonvarsler utgang  - Brann

5	Telefonvarsler utgang  - Vann og AV/På

6	Sonetest , GANGTEST, (walk test)

7	Les den neste tekniker logg

8 	Les den siste tekniker logg

9	Ingen funksjon

NB, Test 0, vil sende en testmelding fra telefonvarsler.

5	PROGRAMMERING

5.1.	PROGRAMMERING AV INN-OG UTGANGSTID,  FUNKSJON 01

Den forsinkede sonen #3 kan programmeres fra 0-99 sek.. Fra fabrikken er denne satt 	til  30 sekunder. Ingen andre soner har tidsforsinkelse.

Hvis en lås er montert på sone 1, forutsettes denne montert utenfor det overvåkede 	område, og gir ingen tidsforsinkelse på sone 3.

Brukes kode på sentralen eller en betjeningsenhet koplet til KBUS, vil sone 3

innholde programmert inn og ut tid.

Før start må sentralen være i dagstilling,

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1	Tast  *CODE ( teknikerkode)					* code		E

Fabrikkskode 0111

2	Tast 1

Sentralen er nå i programmeringsstilling.			1		P

3	Tast 01. Displayet viser =					0 1		=

For å la programmet være som det er,

tast *.

4	Tast den valgte forsinkelsestiden i sek.

F eks. 40 = 40 sek forsinkelse					4 0		P

Sentralen går automatisk tilbake til

programmeringsstilling.

5	For å gå ut av programmeringsstilling,

tast *								*		E

6	Tast * enda en gang for å gå tilbake til

dagstilling.							*		r

# OBS!!!!!!!!! TO SIFFER MÅ TASTES INN FOR TIDEN.

# F.eks for 9 sek må trykkes 09.

MERK! Når programmeringen er fullført, sett på systemet for å lagre det programmerte i hukommelsen.

5.2.	PROGRAMMERING AV ALARMTIDEN - FUNKSJON 02

Alarmtiden kan programmeres fra 0 til 99 minutter. Fra fabrikken er denne satt til 3 minutter.

For boligalarmer får denne maksimalt settes til 5 minutter.

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1.	Sentralen må være i teknikerprogrammerings-

stilling. Hvis ikke, følg trinn 1 og 2 i seksjon 5.1.				P

2	Tast 02. Displayet viser =.					0 2		=

For å la programmeringen være slik den er,

tast *.

3	Tast ellers den valgte alarmtiden i min.

F eks 5 min alarmtid.						05		P

Sentralen går automatiske tilbake til

programmeringsstilling.

4 	For å gå ut av tekniker programmeringsstilling		*		E

tast *.

5	Tast * enda en gang for å gå  til dagstilling.			*		r

# MERK! To siffer må tastes inn  for tiden, f eks for 2 min

må tastes 02.

# MERK! Når programmeringen er fullført, sett på systemet for å

lagre det programmerte i hukommelsen.

5.3	PROGRAMMER INN TAG - FUNKSJON 03

Hvis en TAG LESER K-50 art. nr: 04.029 koples inn på buss systemet, kan opp til 10 TAG programmeres inn. TAGLESERN har 4-ledninger som koples til bussterminalene i KOMBI-50. Programmering av TAG krever tilkopling av nettspenning og batterispenning.

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1.	Sentralen må være i teknikerprogrammerings-

stilling. Hvis ikke, følg trinn 1 og 2 i seksjon 5.1.				P

2	Tast 03. 							03

Displayet viser .								t

Gul lampe i tagleseren lyser.

Du kan nå lese inn en TAG ved å legge tagen på lesern.

# Hvis dette er en TAG som tidligere ikke er innlest, vil den

slette alle tidligere TAG som er programmert . Gul lampe slokker.

Grønn lampe blinker. Du kan nå lese inn opp til 10 TAG.

For hver vellykket innlesning tennes gul lampe.

Også den første tag må leses inn en gang til.

NB; hvis TAGLESER ikke kommuniserer, gis et				n

3	For å gå ut av programmet, tast *				*		P

4 	For å gå ut av tekniker programmeringsstilling		*		E

tast *.

5	Tast * enda en gang for å gå  til dagstilling.			*		r

Kontroller nå om taggene er lest inn. Hver gang en TAG presenteres vil sentralen settes på eller av. Rød LED i tagleseren indikerer sentralen  PÅ stilling.

Hvis du skal komplettere med en eller flere TAG, gå inn i ovennevte programsekvens.

# NB. Du må lese først en tag som tidligere er programmert inn , før du leser inn nye

tag.

Hvis du skal slette en tag, må du slette alle. Bruk da en tag som ikke er programmert inn tidligere..

Ved montering er det viktig at sabotasjekontakten blir trykt inn, sabotasjefeil i TAGLESER indikeres med F6.

En dårlig kontakt mellom sentralen og TAGLESER, eller forstyrrelser indikeres med F7.

Se også egen beskrivelse på TAGLESER.

5.4	PROGRAMMER KBUS TIL TELEFONVARSLER - FUNKSJON 04

KOMBI-50 inneholder  en programmerings funksjon med KDC-8 telefonvarsler. KDC-8 kan nå programmeres fra kodetastaturet i KOMBI-50.

Telefonvarsler mottar alle data via KBUS, hvilke er flere enn med konvensjonell  tilkopling.

Data sendes tilbake, som går inn i loggen på KOMBI-50. Se mere detaljerte informasjoner senere.

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1.	Sentralen må være i tekniker programmerings-

stilling. Hvis ikke, følg trinn 1 og 2 i seksjon 5.1.				P

2	Tast 04. 							04		C

Displayet viser .

NB; hvis ingen  kommunikasjon med telefonvarsleren			E

3	Følg så programmet til KDC-8

Se program manual KDC-8.

4	Gå ut av telefonvarsler programmeringen   			*		P

5	For å gå ut av tekniker programmering stilling		*		E

tast *.

6	Tast * enda en gang for å gå  til dagstilling.			*		r

5.41	PROGRAM-SKJEMA FOR TELEFONVARSLER KDC-8 MED ROBOFON-KODE, PS-TEKST. V; 3.0

BEGYNNE ALLTID MED Å SLETTE PROGRAMMET, TRYKK NR.97.

Telefon nr. kan ha 4-16 siffer. Ved personsøker PS-tekst, bruk bare femsifrete abonnent nummeret. ID-kode kan ha 4-8 siffer til personsøker, og 6 siffer + 2 siffer(=inngangskode) til robofon mottakersentral. Ved personsøker er siste siffer = alarminngangen.  Ved privat telefon/mobiltelefon er 1 pip = inngang 1,  2 pip = inngang 2  o.s.v.   Personsøker alltid sist i sekvensen. Se da også kap.11.15.6.

NB. INGEN KONTROLLSIFFER, VED TILKOPLING VIA K-BUS TIL KOMBI-50. Avsluttes med #

Telefon nr: T					ID-kode: I

0.Privat: automatisk = inngangen.

1.(51):_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:	     1.(61):_:_:_:_:_:_:_:_:NB: Bare 6-siffer ID 2.(52):_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:     2.(62):_:_:_:_:_:_:_:_:	   til ROBOFONMOTTAKER.

3.(53):_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:     3.(63):_:_:_:_:_:_:_:_:

4.(54):_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:     4.(64):_:_:_:_:_:_:_:_:

5.(55):_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:		MOTTAKER:  M

6.(56):_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:	Kode 6 =Mottaker-sentral m.Robofon

Kode 7 =Personsøker m.vindu.

Kode 8 =Privat/mobiltelefon

Kode 9 =Personsøker med tekst. PS-tekst.

Rapporterings-sekvensen: (57) Her settes telefon nr. T sammen med den ID-koden som skal sendes I, samt type mottager M.

│T1 │T2 │T3 │T4 │T5 │T6       Program 57 må programmeres hvis

│I M│I M│I M│I M│I M│I M:     det er flere enn et privat telefon nr.

(57)		│0:8│_:_│_:_│_:_│_:_│_:_:

58(8) = Tel: 96890040 Fast programmert tel. til personsøker tekst.

Hvis KDC-8 må gjennom en intern PABX, slår den intern nr. feks. 0, (max.6 siffer) og venter på summetone	:(65):_:_:_:_:_:_:

| UTGANGEN FRA KOMBI-50. | VELGER HVILKEN UTGANG SOM SKAL TIL KANAL I KDC-8. (01) = FORHÅNDSPROG. 00 = INGEN PROG. | KANALER I KDC-8 | SISTE TO SIFRE I ROBOFON ”id” | PERSONSØKER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 BRANN | (01) | 01 | 41 = 01_____ | 31 = 01 ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 INNBRUDD | (02) | 02 | 42 = 02 _____ | 32 = 03 ___ |
| 23 VANN | 00 | 03 | 43 = 03 _____ | 33 = 05 ___ |
| 24 PANIKK | 00 | 04 | 44 = 04 _____ | 34 = 02 ___ |
| 25 SABOTASJE | (06) | 05 | 45 = 05 _____ | 35 = 05 ___ |
| 26 PÅ/AV | 00 | 06 | 46 = 06 _____ | 36 = 06 ___ |
| 27 SATT PÅ MED DELSIKRING | 00 | 07 | 47 = 07 _____ | 37 = 07 ___ |
| 28 FEIL | (06) | 08 | 48 = 08 _____ | 38 = 08 ___ |

EKSTRA FUNKSJONER: (75)

Pulsering - av  	   (1):_:På             TIDEN MELLOM HVER TEST  (93) :2:4:		PERSONSØKER PT-tekst:

WRN negati v    (2):_:Pos.   MAX ANTALL FORSØK     (91) :1:5:	01 = ALARM BRANN

M1  negativ     (3):_:Pos.  						02 = ALARM HJELP

Test ringing,av (4):_:På	FORSINKELSE FØR SENDING AV ID		03 = ALARM INNBRUDD

Lavt batteri,av (5):_:På   TIL PERSONSØKER	   (92) :0:6:	04 = ALARM HALON

To kvitteringer	           					05 = ALARM VANN

(personsøker),en(6):_:To      INNGANGS KODE FOR 				06 = ALARM TEKNISK

InngangsK.,etter(7):_:Foran   LAVT BATTERI	          (94) :0:9:	07 = ALARM TEST

Ekstra lang forsink	           INNGANGS KODE FOR			08 = ALARM SABOTASJ

i minutter,sek. (8):_:Min     TEST.	                  (95) :0:0:	09 = ALARM BATTERI

SPESIALFUNKSJONER: (76) 								10   --   ALARM HEI

Linjefeil kontroll, , kontrollere spenningen på telelinjen, er PÅ.			(1):_.  Av		 11 = ALARM NETT

Øke tiden til ca4 min mellom sending til personsøker                         		(3):_: På		12 = ALARM HOY TEMP

Etter ID, inngangsnr. personsøker tekst                                       		(4):_: På		13 = ALARM LAV TEMP

Antall sendinger til personsøkertj. økes til 4 stk	             			(5):_: På		14 = ALARM VIFTE

Test bare til mottakersentral 	            					 (6):_: På		15 = ALARM RAN

Innleste data i programmer kan kontrolleres med 0 + program  nr.  			16-28 se personsøkere

F.eks. 0 51 = sjekk første telefonnummer. Slett programmet ved å trykke 97.

3.4	PERSONSØKER MED TEKST,   "PS-TEKST".

En melding til personsøker sendes alltid etter meldingen til ROBOFON mottagersentral og til private. Flere personsøkere kan programmeres inn etter hverandre.

Personsøker tjenesten kan ikke gi kvittering tilbake til KDC-8 om at en melding er mottatt. Meldingen sendes to eller fire ganger, i håpet om at personsøker tjenesten da har mottatt meldingen. I tillegg kan tiden mellom meldingene økes fra ca 10 sekunder til 4 minutter.  Se programmene  76.

Når mottaker har en personsøker som kan motta tekstmeldinger, kan KDC-8 sende en melding fra listen, der ALARM meldingen pluss et 8 sifret ID-kode kommer opp i vinduet. ID-koden skal fortelle hvor alarmen kommer fra, og kan være retningsnummer + telefonnummeret (totalt 8 siffer) fra det stedet som KDC-8 er montert. Det kan alternativt være en helt annet nummer eller kode, som har minimum 4 siffer og maksimum 8 siffer.

Tabelen nedenfor inneholder  faste meldinger, der ordet " ALARM " alltid er fast. Meldingen har et kode nr, og kan derfor flyttes fra inngang til inngang.

| 01 ALARM BRANN 02 ALARM HJELP 03 ALARM INNBRUDD 04 ALARM HALON 05 ALARM VANN 06 ALARM TEKNISK 07 ALARM TEST 08 ALARM SABOTASJE 09 ALARM BATTERI 10 ALARM HEIS 11 ALARM NETT 12 ALARM HOY TEMP 13 ALARM LAV TEMP 14 ALARM VIFTE |  | 15 ALARM RAN 16 ALARM OKSYGEN U 17 ALARM OKSYGEN I 18 ALARM NIVA UTE 19 ALARM NIVA INNE 20 ALARM NIVA TANK 21 ALARM UV 22 ALARM PH EN 23 ALARM PH TO 24 ALARM PUMPE EN 25 ALARM PUMPE TO 26 ALARM FILTER 27 ALARM RE SIRK 28 ALARM BUF |
| --- | --- | --- |

Med hjelp av program 31 - 38 kan man fritt velge hvilken inngang som skal ha respektive meldinger fra 01-28. Samme melding kan brukes på flere innganger.

Hvis flere innganger gis samme melding f.eks. ALARM INNBRUDD ønsker man å skille disse fra hverandre. Ved å aktivere program 76 nr 4, vil ID-koden økes med inngangsnummeret for aktuell alarm.

Når en melding skal sendes til en personsøker med tekst, ringer KDC-8 først opp inngangsnummeret til denne tjenesten, telefonnummer 96890040. Telefonnummeret kan forandres med hjelp av program nummer 58. (Dette for å gjøre systemet mere fleksibelt, da eventuelle forandringer av telefonnummeret, kan komme senere.)

Personsøker telefonnummeret skal ikke inneholde de tre første sifrene, men bare etterfølgende fem siffer, abonnentnummeret.

Melding til personsøker med tekst må alltid programmeres i program 57 etter sekvensen til ROBOFON MOTTAKER og privat mottakings telefoner. Koden er 9, som settes inn i rapporterings-sekvensen.

En testmelding kan også sendes til personsøker. Programmeringen utføres på samme måte som for sending en testkode til en robofon mottakersentral.

EN MELDING KAN IKKE SENDES TIL PERSONSØKER PÅ GSM MOBILTELEFONER, DA MELDINGEN ER EN DTMF-MELDING

# 5.5	PROGRAMMERING  AV NY TEKNIKER KODE     06

Teknikerkoden gir adgang til sentralen, men bare når den er i dagstilling. Med teknikerkoden kan ikke sentralapparatet settes i AV/PÅ stilling.

Teknikerkoden er fra fabrikken satt til *0111. Husk alltid på å bytte denne koden.

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1	Sentralen må være i tekniker programmeringsstilling

Hvis ikke, følg trinn 1 og 2 i seksjon  5.1					P

2	Tast 06. Displayet viser  =					0 6		=

For å la koden være uforandret, trykk *

NOTER DEN VALGTE TEKNIKERKODEN NÅ!!! DET ER IKKE MULIG Å SETTE SENTRALEN TILBAKE TIL FABRIKKODENE UTEN Å VITE TEKNIKERKODEN.

(HOLARS KAN HJELPE DEG, MEN DET ER EN VANSKELIG PROSEDYRE)

3	Tast inn den nye teknikerkoden.

F eks 4567.							4 5 6 7

# Sentralen går automatisk tilbake til

programmeringsstilling.							P

4	For å gå ut av tekniker programmeringsstilling		*		E

trykk *.

5	Trykk * enda en gang for å gå tilbake til

dagstilling.							*		r

MERK! Når programmeringen er fullført , sett på systemet for å lagre det programmerte i hukommelsen.

Hvis alt har gått galt, kan du sette hele programmet tilbake til fabrikks programmeringen og starte på nytt med programmeringen. Se pkt  2.6

# 5.6.	TILBAKESTILLING AV SENTRALEN TIL FABRIKKSKODER  -

# FUNKSJON 09

Kombi 50 kan tilbakestilles til fabrikkskoder. Vi anbefaler at etter monteringen

tilbakestilles alltid sentralapparatet. Dette reduserer faren for at feilprogrammeringer 	(eller testprogram) blir liggende i sentralen.

All senere programmering  vil gå tapt. Inneholdet i teknikkerloggen vil imidlertid

ikke bli borte, startpunktet for rapporten vil bli satt til start av  logghukommelsen.

Trinn	Kommentar							Trykknapp	Display

1	Sentralen må være i tekniker programmeringsstilling.

Hvis ikke, følg trinn 1 og  2  i seksjon 5.1.					P

2	Trykk 09							0 9

Sentralen vil nå gå tilbake til fabrikkkodene,

og sentralen vil være i påstilling.

3	For å gå tilbake til dagstilling, trykk 1111.			1 1 1 1 	r

# TEKNIKERKODEN ER NÅ TILBAKESTILT TIL * +0111

# MERK!!! En komplett list av fabrikkoder finnes under pkt. 2.3.

# 5.7	PROGRAMMERING AV SPESIELLE ØNSKER  -  FUNKSJON 10  TIL 19

KOMBI 50 kan programmeres etter individuelle ønsker ved å velge blant funksjonene nedenfor:

# Se programmerings skjema pkt. 7

10 	Ingen funksjon

11	Sone 3 settes til direktevirkende, ikke tidsforsinket

12	Reset til telefonvarsler settes  til + 5 V

13	Sone # 2 er PANIC, overfalls sone.

14	Sone #5 settes til  vann sone.

15	Sone#1 settes til LÅS funksjon.

16	Lås funksjonen på sone 1 settes til  varig AV/PÅ.

17 	Alle soner settes til  NC, ingen balansering på sonene.

18	Telefonvarsler utgangene settes til automatisk tilbakestilling etter en alarm.

19	Ingen funksjon

Trinn		Kommentar						Trykknapp	Display

1		Sentralen må være i tekniker

programstilling. Hvis ikke, følg

trinn 1 og 2 i seksjon 5.1.						P

2		Tast inn den ønskede funksjonen

fra listen ovenfor. F eks 14						1 4

(sone 5 er nå vannsone)

3		For å beholde innstilling slik den			*		Y

er tast"*"

For å forandre innstilling, tast "#".			#		n

# Sentralen går automatisk tilbake til

programmeringsstilling.						P

4		For å gå ut av teknikerprogrammering

tast "*".						*		E

5		Tast "*" enda en gang for å gå tilbake til

dagstilling.						*		r

MERK!!!  Når programmering er fullført, sett på systemet for å lagre de nye funksjonene i hukommelsen.

5.8	PROGRAMMERING AV SONER I DEL SIKRING -  FUNKSJON 21  TIL 25

Alle soner kan settes i Del sikring, dvs bli koplet bort når bruker ønsker del sikring. Fra fabrikk er sone 2 og sone 5 satt i del sikring. Du kan også ta bort delsikringssoner.

21 = sone 1 , 22 = sone 2......................25= sone 5.

Trinn		Kommentar						Trykknapp	Display

1		Sentralen må være i tekniker

programstilling. Hvis ikke, følg

trinn 1 og 2 i seksjon 5.1.						P

2		Tast inn den ønskede funksjonen

Sone 4 i delsikring;						2 4

3		For å beholde innstilling slik den			*		Y

er tast"*"

For å forandre innstilling, tast "#".			#		n

# Sentralen går automatisk tilbake til

programmeringsstilling.						P

4		For å gå ut av teknikerprogrammering

tast "*".						*		E

5		Tast "*" enda en gang for å gå tilbake til

dagstilling.						*		r

# MERK!!!  Når programmering er fullført, sett på systemet for å lagre de nye

# NB.  	Y (Yes)= ja

# n (No) = nei

# 5.9.	PROGRAMMERING AV BRANN SONER  -  FUNKSJON 31  TIL  35

# I KOMBI-50 kan alle soner settes til Brann, dvs sentralen kan bli en brannsentral med 5 soner, eller med et antall soner som passer. Fra fabrikken er sone 4 satt til brann. Du kan ta bort denne så ingen er brann.

# 31 = sone 1, 32= sone 2, ........   35= sone 5.

Trinn		Kommentar						Trykknapp	Display

1		Sentralen må være i tekniker

programstilling. Hvis ikke,følg

trinn 1 og 2 i seksjon 5.1.						P

2		Tast inn den ønskede funksjonen

Sone 4 skal tas bort fra å være brannsone.			3 4

3		For å beholde innstilling slik den			*		Y

er tast"*"

For å forandre instilling, tast "#".			#		n

# Sentralen går automatisk tilbake til

programmeringsstilling.						P

4		For å gå ut av teknikerprogrammering

tast "*".						*		E

5		Tast "*" enda en gang for å gå tilbake til

dagstilling.						*		r

# MERK!!!  Når programmering er fullført, sett på systemet for å lagre de nye

# NB.  	Y (Yes)= ja

# n (No( = nei

# 5.10	 MELDINGER I VINDUET  -- ALARMLOG

MELDING		DISPLAY

Alarmlogg			A L

Satt på av

bruker 1			A1

Satt av av

bruker 2			U2

Kodetamper		F C

Sløyfe klar			L C

Linje feil			LF

KDC-8 borte		CL

KDC-8 ikke kvittert	CU

KDC-8 kvittert hos

mottaker			CS

Vannalarm		L U

Generell

tamper/boks		F 6

Nett				A C

DC feil			b L

Sone 1			L 1

Sone 5			L 5

Tamper 1			F 1

Brannalarm		L b

Systemfeil			F

KBUS tamper		F 7

Batterifeil			b F

LOGG nummer		29

# 5.11	EKSEMPEL PÅ EN KOMPLETT ALARMLOGG

# Alarmloggen lister opp hendelser på "sist inn, først ut" basis.

# Typisk melding gitt til tekniker:		Display viser

1 	Satt AV av bruker 1			U 1

2	Sløyfe#1  aktivert			L 1

3	Sabotasjesløyfe #2			F 2

aktivert

4	Sucsessful alarm fra

KDC-8					CS

5	Nettfeil				A C

6	Satt PÅ av				A 2

bruker#2

Utlesingen av loggen fortsetter til max 50 hendelser er vist.

Utlesingen kan stoppes ved å trykke på "*" knappen.

6	SYSTEM FEIL RAPPORTER

# 6.1	Displayet viser (r) Dagstilling

# MELDING TIL TEKNIKER:					DISPLAY VISER

Sentralen er i dagstilling						r

# 6.2	Displayet viser (F) Batterifeil

Melding til tekniker:

# Batteriet er frakoplet,eller

batteriet er totalt utladet.						F

# 6.3	Display viser blinkende C, brukerfeil.

Bruker har gått inn i en overvåket sone på vei ut, eller en sone

er åpen.

Utgangssummer vil stoppe og C blinke.				C  (blinker)

# 6.5	Displayet viser (U)

Melding til tekniker:

# Denne melding vil kun komme

hvis KBUS vanndetektor er i bruk.					U

En feil er detektert i en vanndetektor

eller vanndetektoren er kortsluttet.

LED vil blinke på den aktuelle vann-

detektoren. Se veiledning som følger

med vanndetektoren.

6.7 	Displayet viser (b)							b

Melding til bruker:

Denne melding vil komme hvis en

branndetektor er aktivert ,eller hvis

det er feil på brannsonen.

Reset detektoren hvis mulig, eller

kontroller kablingen på brannsløyfen.

7.	PROGRAMMERINGS SKJEMA,  KOMBI-50

# GÅ INN I TEKNIKER PROGRAMMERINGS STILLING:  * X X X X =  E,  1  =  P

# Teknikerkoden er fra fabrikken 0111.

# NB. SKRIV OPP NY TEKNIKERKODE!

| PROGRAM | BETEKNING | VISER KODE | VALG | FABRIKKODE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | INN/UT TID | = | XX I SEK | 30 SEK |
| 02 | ALARMTID | = | XX I MIN. | 03 MIN. |
| 06 FORSIKTIG! | NY TEKNIKER KODE | = | XXXX | 0111 |
| 09 | RESET TIL FABRIKKODE | GÅR I PÅ SETT MASTER KODE |  |  |
| 03 | PROGR. AV TAG Se pkt. 5.3 | (t) | MAKS. 10 TAG KAN PROGR. | INGEN |
| 04 | PROGR: KDC-8 | (C) | Se pkt |  |
| 11 | Sone 3 | (Y) | N= Direktevikende Sone | Tidsforsinket Sone |
| 12 | RESET AV TELE- FONVARSLER | (Y) | N=NEGATIV | + 5 V RESET |
| 13 | SONE 2 | (Y) | N= PANIC, Overfall | Direktevirkende sone |
| 14 | SONE 5 | (Y) | N= VANNSONE | NC INNBRUDD |
| 15 | SONE 1 | (Y) | N= LÅSSONE | NC INNBRUDD |
| 16 | LÅS FUNKSJON | (N) | Y=AV/PÅ (**) | IMPULS |
| 17 | Sone 1 til 5 | (N) | Y= NC soner, Ikke balansert. | Balansert soner |
| 18 | Tilbakestilling av Telefonvarsler etter alarm. | (N) | (Y)=Automatisk | Manuell tilbakestilling. |
| 21 - 25 (21 = sone 1) | DEL-SIKRING | (N) | (Y)=Del sikring | Ikke delsikring. |
| 31-35 | BRANN-soner | (N) | (Y)=Brann | Ikke Brann |

(**)  KAN IKKE SAMTIDIG STYRES MED TASTATURET PÅ SENTRALEN ELLER EN TAGLESER.

NB. NÅR SONE 1  ER PROGRAMMERT SOM  AV/PÅ LÅS SONE, VIL ALLTID SONE 3 VÆRE DIREKTEVIRKENDE, IKKE SOM TIDSFORSINKET INNGANGSONE.

# DVS LÅS TILKOPLET SONE 1 MÅ ALLTID PLASSERES UTENFOR OVERVÅKET OMRÅDE.

# TAGLESER MÅ OGSÅ MONTERES UTENFOR OVERVÅKET SONE.

# TEKNIKER TEST * XXXX = E, 2 = t

0 =	Test KBUS

1 =	Utvendig sirene, releutgang.

2 = 	Innvendig sirene

3 = 	Telefonvarsler - Generell alarm og blinklys utgang.

4 =	Telefonvarsler - Brann

5 =	Telefonvarsler - Vann og AV/PÅ

6 =	SONE TEST, gangtest *

7 =	Les NESTE teknikerlogg,

8=	Les FORJE teknikerlogg.

18/12-97