BAB.   4.4

SPESIFIKASI TEKNIS

- U M U M

- Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung.

- Merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Konsorsium Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE) - Rimbawan Muda Indonesia (RMI) – ProWater - LKM Wonorejo, kegiatan proyek “Peningkatan Ekonomi dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Inklusif melalui Pengembangan Pusat Pengetahuan (Center of Knowledge/CoK) berbasis Energi Terbarukan”.

Selain pekerjaan utama yang disebut diatas, maka Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan lain yang merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pekerjaan tersebut, seperti :

-	Papan nama

-	Foto Dokumentasi

- 	Pembersihan/kerapian site

- 	Quality Control

- 	As Build Drawing/Shop Drawing

- 	Pengurusan ijin yang ditetapkan

- 	Pekerjaan-pekerjaan yang tidak disebutkan satu persatu, tetapi merupakan suatu kesatuan sistem yang tak bisa dipisahkan.

- Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan yang dilaksanakan berada di Korong Wonorejo, Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

- Tanggung Jawab Penyedia Jasa

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa wajib memeriksa kekuatan konstruksi, stabilitas dan keamanan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harus mengkonsultasikan dengan Konsultan Perencana dan Pengawas Lapangan / Direksi.

- Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat kelalaian Penyedia Jasa tidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan konstruksi, stabilitas dan keamanan pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

- Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan-pekerjan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Direksi Lapangan tidak berarti membebaskan Penyedia Jasa atas tanggung jawab pada pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak.

- Sarana Bekerja dan Tata Cara Pelaksanaan

- Kontraktor harus menyediakan semua peralatan yang nyata-nyata diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Direksi berhak meminta kepada Kontraktor untuk mengadakan peralatan pembantu pekerjaan yang dianggap perlu untuk menjamin kecepatan, mutu dan ketepatan pekerjaan.

- Semua biaya mobilisasi dan sewa pakai peralatan dianggap telah diperhitungkan dalam penawaran Kontraktor. Sebagai gambaran, peralatan minimal yang harus digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- 	Beton Molen

-	Mesin Listrik (Genset)

-  Mesin Las

-  Mesin Pemadat (Stamper Compaction Equipment)

- 	Pompa Air

- 	Alat-alat pertukangan sederhana wajib dimiliki oleh setiap tukang

- 	Dan alat-alat lainnya yang diperlukan

Jenis, jumlah, kondisi dan pemilikan alat-alat harus tercermin dalam lampiran penawaran kontraktor.

3).	Kontraktor wajib meneliti situasi Tapak dan hal lain yang dapat mempengaruhi penawaran. Untuk itu sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor wajib melakukan survey ulang guna memperoleh akurasi data yang baru. Kelalaian atau kekurang telitian Kontraktor dalam hal ini tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan klaim.

4.)	Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing), Berita Acara Rapat Lapangan, serta petunjuk dari Direksi Teknis / Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis Pengelola Proyek. Bila ternyata ada perbedaan antara gambar rencana, RKS dan RAB maka Pelaksana / Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi / Pengawas dilapangan.

5).	Dalam melaksanakan pekerjaan Kontraktor wajib melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

- PERSYARATAN KHUSUS

- Standar-standar yang berlaku.

- Kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi teknis ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan  persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Standard Normalisasi Indonesia (SNI) dan peraturan-peraturan setempat :

- Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991), SK SNI T-15.1919.03.

- Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton, SNI 03-3976-1995

- Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2006.

- Peraturan Muatan Indonesia,NI. 8 dan Indonesian Loading Code 1987 (SKBI-1.2.53.1987).

- Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI-5-2002

- Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi, SNI 03-2410-2002

- Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung, SNI 03-2407-2002

- Peraturan Semen Potland Indonesia NI 8 tahun 1972.

- Standar Industri Indonesia (SII)

- AV 1941/SU 41 Algemene Voorwarden Voor De Uitvoering Bij Aanneming Van Openbare Werken.  ( khusus bagian pasal-pasal yang masih berlaku)

- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 02/SE/M/2010 tentang Pemberlakukan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki

- American Society For Testing & Materials (ASTM)

- American Institute of Steel Construction (AISC)

- American Welding Society (AWS)

- Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

- Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar yang tersebut diatas, maupun standar-standar Nasional lainnya maka diberlakukan standar Internasional yang berlaku atas pekerjaan- pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya berlaku standar-standar persyaratan teknis dari negara-negara asal bahan pekerjaan yang bersangkutan.

- Pemeriksaan Dan Penyediaan Bahan/Material

- Bila dalam Spesifikasi dan Syarat- syarat teknis ini disebutkan nama dan pabrik pembuatan dari suatu material/bahan, maka hal ini dimaksudkan bahwa spesifikasi teknis dari material tersebut yang digunakan dalam perencanaan dan untuk menunjukkan material/bahan yang digunakan dan untuk mempermudah Kontraktor Pelaksana mencari material/barang tersebut.

- Setiap penggantian spesifikasi teknis dari material, nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan/barang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Konsultan Perencana dan bila tidak ditentukan dalam RKS serta Gambar Kerja, maka bahan dan barang tersebut diusahakan dan disediakan oleh Kontraktor Pelaksana yang harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Konsultan Perencana melalui Konsultan Pengawas/Direksi.

- Contoh material yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera disediakan atas biaya Kontraktor Pelaksana , setelah disetujui Konsultan Pengawas/Direksi, harus dinilai bahwa material tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti dan telah memenuhi syarat spesifikasi teknis perencanaan.

- Contoh material tersebut, disimpan oleh Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis Pekerjaan atau Pemberi Tugas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai kualitasnya, sifat maupun spesifikasi teknisnya.

- Dalam pengajuan harga penawaran, Kontraktor Pelaksana harus sudah memasukkan sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai material. Tanpa mengingat jumlah tersebut, Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian material yang tidak memenuhi syarat atas Perintah Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas.

- Bahan-bahan yang tidak sesuai/tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan afkir/ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambatlambatnya dalam tempo 2 x 24 jam dan tidak boleh dipergunakan.

- Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas dan ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor Pelaksana, maka Konsultan Pengawas wajib memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor Pelaksana dimana segala kerugian yang disebabkan oleh pembongkaran tersebut, menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sepenuhnya

- Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari bahan-bahan tersebut, Konsultan Pengawas berhak meminta kepada Kontraktor Pelaksana untuk mengambil contoh-contoh dari bahan-bahan tersebut dan memeriksakannya ke Laboratorium Balai Penelitian Bahan-Bahan milik pemerintah, yang mana segala biaya pemeriksaan tersebut menjadi tanggungan Kontraktor Pelaksana.

- Sebelum ada kepastian dari laboratorium tentang baik atau tidaknya kualitas bahan-bahan tersebut, Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut.

- Semua material yang masuk kedalam area proyek (digudang dan dilapangan terbuka) tidak bisa dikeluarkan dari area proyek tanpa izin dari Direksi Proyek/Konsultan Pengawas.

- Semua pekerjaan hanya bisa dilaksanakan atas izin dari Direksi / Konsultan Pengawas yang diaplikasikan dalam bentuk “Surat Ijin Kerja”. Pekerjaan yang dilaksanakan tanpa izin Direksi/Konsultan Pengawas adalah tanggung jawab Kontraktor dan tidak akan diprogress.

- Perbedaan Dalam Dokumen Lampiran Kontrak

- Jika terdapat perbedaan-perbedaan antara Gambar Kerja dan Spesifikasi dan Syarat- syarat teknis ini, maka Kontraktor Pelaksana harus menanyakannya secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana harus mentaati keputusan tersebut.

- Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang berlaku dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada ukuran skala dari gambar-gambar, tapi jika mungkin ukuran ini harus diambil dari pekerjaan yang sudah selesai.

- Apabila ada hal-hal yang disebutkan pada Gambar Kerja, RKS atau dokumen yang berlainan dan atau bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain tetapi untuk menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal ini, maka yang diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan atau yang mempunyai biaya yang tinggi.

- Ukuran dan Patok.

- Ukuran-ukuran dalam pekerjaan ini menggunakan sistem metrik, sebagai peil + 0,00 (datum line) dari pekerjaan ini mengikuti peil yang telah ditentukan.

- Kontraktor Pelaksana harus sudah memperhitungkan biaya untuk pengukuran atau penelitian ukuran tata letak atau ketinggian bangunan (bouwplank), termasuk penyediaan "Bench Mark" atau "Line Offset Mark" pada masing-masing lantai bangunan dan permukaan pengecoran areal parkir.

- Hasil pengukuran harus dilaporkan kepada Konsultan Pengawas agar dapat ditentukan sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan persyaratan teknis.

- Patok-patok bisa dibuat dari bahan kayu atau besi yang dipasang ditanam hingga kokoh sehingga tidak terganggu waktu pelaksanaan pekerjaan

- Keamanan Kegiatan.

- Penyedia Jasa diharuskan menjaga keamanan terhadap barang- barang milik Proyek, Pengawas dan Pihak ketiga yang ada dilapangan, baik terhadap pencurian maupun pengrusakan.

- Bila terjadi kehilangan atau pengrusakan barang-barang, alat- alat dan hasil.pekerjaan, maka akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan tidak dapat diperhitungkan dalam pekerjaan tambah/kurang atau pengunduran waktu pelaksanaan.

- Apabila terjadi kebakaran, maka Penyedia Jasa bertanggung jawab atas akibatnya. Untuk mencegah bahaya kebakaran tersebut, Penyedia Jasa harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap dipakai dan ditempatkan pada tempat- tempat yang strategis dan mudah dicapai.

- Keselamatan Kerja dan Kesehatan

- Kontraktor Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk semua bidang pekerjaan (ASTEK). Oleh karena itu Penyedia Jasa harus mengikutkan pekerja sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.

- Pada pekerjaan - pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, kecelakaan lalu lintas dll, maka Penyedia Jasa harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.

- Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Penyedia Jasa harus menyediakan sejumlah obat obatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan dan dilokasi pekerjaan harus tersedia kotak obat lengkap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK).

- Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Penyedia Jasa/Pelaksana harus segara membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas.

- Penyedia Jasa harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi semua pekerja / petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.

- Papan Nama Proyek

Papan Nama Proyek dipasang sesuai dengan petunjuk Direksi dan menjadi beban Kontraktor dan telah diperhitungkan dalam penawaran Kontraktor

- Izin – Izin

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana harus mengurus semua izin – izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk IMB yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, harus cepat diselesaikan dan tembusannya disampaikan kepada direksi.

- Dokumentasi

- Kontraktor Pelaksana harus sudah memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke Kantor Pejabat Pembuat Komitmen serta pihak-pihak lain yang diperlukan.

- Yang dimaksud dalam pekerjaan dokumentasi ialah :

- Laporan-laporan perkembangan pekerjaan.

- Foto-foto pekerjaan dari 0% sampai dengan 100%, berwarna minimal ukuran kartu pos dilengkapi dengan album/ dijilid  Rangkap 3 ( tiga )

- Surat-surat dan dokumen lainnya.

- Foto-foto yang menggambarkan kemajuan pekerjaan hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas dan dibuat minimal sebanyak 5  ( lima ) peristiwa, yaitu :

- Sebelum pekerjaan dimulai

- Pelaksanaan pekerjaan pondasi

- Pelaksanaan pekerjaan Struktur

- Pelaksanaan pekerjaan Pengamanan

- Pekerjaan pengecatan

- METODE PELAKSANAAN

- Metode Pelaksanaan.

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan rencana tertulis mengenai Metode Pelaksanaan dan disetujui bersama oleh Direksi, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas,   yang mengikat didalam pelaksanaan pekerjaan ini.

- Gambar Kerja.( Shop Drawing )

- Direksi dan Konsultan Pengawas, berhak untuk memerintahkan Kontraktor untuk membuat gambar kerja (shop drawing) atas bagian-bagian pekerjaan yang memerlukan penjelasan lebih detail, dan / atau terdapat kekurang jelasan dalam gambar kerja dan / atau untuk memungkinkan Kontraktor Pelaksana melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, gambar kerja tersebut atas biaya Kontraktor Pelaksana.

- Pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud baru bisa dilaksanakan jika shop drawing telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas, yang ditandai dengan “tanda tangan” diatasnya.

- Gambar kerja hanya dapat berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh Pemberi Tugas, dengan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.

- Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemberi Tugas atau Konsultan, yang jelas ; memperhatikan perbedaan antara gambar kerja dan gambar perubahan rencana. Gambar tersebut harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui sebelum dilaksanakan.

- Gambar Sesuai Pelaksanaan (Asbuilt Drawing)

- Termasuk semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena penyimpangan, perubahan atas perintah Pemberi Tugas atau Konsultan, maka Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan.

- Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 5 (lima) yang biaya pembuatannya ditanggung oleh Kontraktor Pelaksana.

- JADWAL PELAKSANAAN

- Sebelum pekerjaan ini dimulai, maka Pelaksana / Penyedia Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan (Time schedule) yang memuat uraian pekerjaan, bobot pekerjaan, dan grafik hasil pekerjaan, jadwal pengadaan dan penggunaan bahan serta tenaga kerja secara terperinci.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana/Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Harian, Mingguan, dan Bulanan yang diketahui / disetujui oleh Direksi / Pengawas Lapangan dan daftar yang memuat pemasukan bahan dan peralatan  yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Rencana Kerja ( Time Schedule ) di atas harus mendapat persetujuan dari Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan serta Direksi / Pengawas.

- Rencana Kerja (Time Schedule) harus sudah selesai dibuat oleh Pelaksana/Penyedia Jasa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ)  diterima.

- Pelaksana/Penyedia Jasa harus memberikan Rencana Kerja (Time Schedule) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Direksi / Pengawas dan 1 (satu) lembar harus dipasang pada dinding bangsal kerja.

- Direksi /Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Pelaksana/Penyedia Jasa berdasarkan Rencana Kerja (Time Schedule) yang ada.

- PEKERJAAN PERSIAPAN

- Pembersihan Lapangan

- Sebelum Pekerjaan Dimulai.

Kontraktor harus melaksanakan pembersihan lapangan sebelum memulai pekerjaan sehingga semua kotoran, puing-puing, rumput, semak, akar-akar pohon, dan lain-lain tidak ada lagi di Tapak. Dengan demikian seluruh Tapak terlihat dengan jelas.

- Setelah Pekerjaan Selesai.

Setelah pekerjaan selesai sebelum diadakan penyerahan pekerjaan kepada PPK, Kontraktor harus membersihkan seluruh site dari segala macam kotoran, puing-puing dan semua peralatan yang digunakan selama masa konstruksi. Kotoran-kotoran tersebut harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan sehingga bila hal ini belum diselesaikan secara tuntas, maka pekerjaan tidak akan dianggap selesai 100 (seratus) %.

- Selama Pekerjaan Berlangsung.

- 	Kontraktor bertanggung jawab atas kebersihan lapangan selama pekerjaan berlangsung.

- 	Kontraktor bertanggung jawab atas kebersihan jalan raya yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut material dari dan ke lokasi pekerjaan.

-	Kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan jalan raya di sekitar loaksi yang jelas-jelas diakibatkan oleh kegiatan Kontraktor.

- Kebersihan yang dimaksud dalam pasal ini meliputi :

    - Kebersihan terhadap kotoran-kotoran yang ditimbulkan oleh sisa-sisa pembuangan berbagai jenis sampah.

    - Kebersihan terhadap jenis kotoran-kotoran yang disebabkan oleh sampah sisa-sisa bahan bangunan, pecahan- pecahan batu dan serpihan kayu, dll.

    - Kebersihan dalam arti kata kerapihan pengaturan material dan peralatan sehingga menunjang mobilisasi pelaksanaan di job site.

- Pengukuran awal

- Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan

- Satuan pengukuran yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sistim metrik.

- Pengawas pekerjaan dapat melakukan revisi atas pemasangan patok tersebut bila dipandang perlu, dan Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan revisi tersebut sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

- Sebelum memulai pekerjaan pemasangan patok, Pelaksana Pekerjaan harus memberitahukan kepada kepada Pengawas Pekerjaan dalam waktu tidak kurang dari 48 jam sebelumnya sehingga Pengawas Pekerjaan dapat mempersiapkan segala peralatan yang perlu untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan.

- Pekerjaan pematokan yang telah diukur oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan digunakan sebagai dasar pekerjaan selanjutnya.

- Dari Pengukuran ini dibuat gambar kerja yang memuat tentang pembagian lokasi/areal kerja untuk disetujui Pengawas Pekerjaan sehingga jadwal pelaksanaan pekerjaan berikutnya dapat dilaksanakan. Bilamana ada perbaikan dari Pengawas Pekerjaan, maka Pelaksana Pekerjaan harus melaksanakan pengukuran ulang. Dalam pengukuran ini harus ada patok referensi tetap yang tidak boleh diganggu.

- Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan pengukuran, antara lain Meteran dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Mobilisasi dan Demobilisasi

- Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

- Sejauh mungkin berdasarkan nasihat Direksi teknis, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat pelaksanaan pekerjaan.

- Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi Teknis.

- Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, alat berat, bahan dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor

- Papan Duga / Bouwplank

- Untuk pekerjaan konstruksi bouwplank ini, perlu diperhatikan rencana gambar dan bestek.

- Untuk membantu ketepatan berdirinya bangunan / titik sumbu pondasi / kolom konstruksi, maka harus dibuat konstruksi bouwplank yang kuat / tidak dapat bergeser karena pekerjaan disekitarnya.

- Konstruksi bouwplank dibuat dari bahan kayu KLS II / papan meranti berkwalitet baik dengan ukuran 2/20 cm dan pancang kayu balok 5/7 panjang 1,5 meter dengan jarak satu sama lain adalah 100 cm dan ditanam sedemikian rupa, sehingga tidak mudah bergerak, diserut rata dan terpasang waterpass dengan peil ± 0.00 m.

- Papan bouwplank bagian atas harus dibuat setinggi peil lantai ± 0,00

- Pada papan bouwplank ini harus dicat sumbu - sumbu dinding dengan cat yang tidak luntur oleh pengaruh iklim.

- Jarak papan bouwplank minimal 1,5 m’ dari garis bangunan terluar untuk mencegah kelongsoran terhadap galian tanah pondasi.

- Setelah pekerjaan papan bouwplank selesai, Kontraktor Pelaksana wajib memintakan pemeriksaan dan persetujuan tertulis dari pengawas / Direksi.

- PEKERJAAN GALIAN

Pekerjaan ini meliputi :

- Galian Tanah Pondasi

- Urugan Kembali Tanah Pondasi

- Pekerjaan Galian Tanah Pondasi

- Lingkup  Pekerjaan

-	Galian Tanah Pondasi

- Syarat Pelaksanaan :

  - Kedalaman dan lebar galian harus dikerjakan sesuai dengan ukuran dan elevasi yang ditunjukkan pada gambar kerja.

  - Penggalian pada pasangan pondasi Beton Bertulang, dasar pondasi harus terletak pada tanah keras asli bukan pada permukaan tanah timbunan,apabila diperlukan untuk mendapatkan daya dukung yang baik, dasar galian harus diurug dengan pasir dipadatkan

  - Jika galian melampaui batas kedalaman, kontraktor harus menimbun kembali dan dipadatkan sampai kepadatan maksimum.

  - Hasil galian yang dapat dipakai untuk penimbunan harus diangkut langsung ketempat yang direncanakan yang telah disetujui olah Pengawas Lapangan / Direksi.

  - Pemeriksaan tiap galian pondasi dilaksanakan terhadap ketepatan penempatan, kedalaman, lebar, letak dan kondisi dasar galian sebelum pemasangan pondasi dimulai, ijin dari Direksi mengenai hal tersebut harus didapat secara tertulis

- Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Pondasi.

- Tanah bekas galian harus ditimbun sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu bouwplank dan lobang pondasi.

- Tanah yang diurug harus dipadatkan dengan kepadatan yang maksimal.

- PEKERJAAN BETON BERTULANG

- Ketentuan Umum

- Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknis dan syarat-syarat pelaksanaan beton secara umum menjadi kesatuan dalam bagian buku persyaratan teknis ini. Kecuali ditentukan lain dalam buku persyaratan teknis ini, maka semua pekerjaan beton harus sesuai dengan referensi dibawah ini :

- Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991)

- Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983

- American Society of Testing and Materials (ASTM)

- Standar Industri Indonesia (SII)

- Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2006.

- Bilamana ada ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan tersebut diatas, maka peraturan peraturan di Indonesia yang menentukan.

- Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaan ini dengan tepatan serta kesesuaian yang tinggi menurut persyaratan teknis, gambar rencana dan instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas untuk pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan harus dibongkar dan diganti atas biaya Kontraktor Pelaksana sendiri.

- Semua material harus baru dengan kualitas yang terbaik sesuai persyaratan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.

- Konsultan Pengawas berhak untuk meminta diadakan pengujian bahan-bahan tersebut dan Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas segala biayanya. Semua material yang tidak disetujui oleh Konsultan Pengawas harus segera dikeluarkan dari proyek/lapangan pekerjaan dalam waktu 3 x 24 jam.

- Lingkup Pekerjaan

- Meliputi segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanakan pekerjaan beton sesuai dengan gambar rencana termasuk pengadaan bahan, upah, pemasangan semua penulangan, pengujian, dan peralatan pembantu,

- Pekerjaan Beton bertulang terdiri dari Beton Bertulang Struktur

- Bahan-Bahan

- S e m e n :

- Semua semen yang digunakan adalah jenis Portland Cement Type I sesuai dengan persyaratan NI-2 Bab 3 Standar Indonesia NI-8/1964, SII 0013-81 atau ASTM C-150 dan produksi dari satu merk/pabrik.

- Kontraktor Pelaksana harus menempatkan semen dalam gudang untuk mencegah terjadinya kerusakan dan tidak boleh ditaruh langsung diatas tanah tanpa alas kayu.

- Semen yang menggumpal, sweeping, tercampur kotoran atau kena air/lembab tidak diijinkan digunakan dan harus segera dikeluarkan dari proyek dalam batas 3 x 24 jam.

- Pada pemakaian semen yang dibungkus, penimbunan semen yang baru datang, tidak boleh dilakukan diatas tumpukan yang telah ada, dan pemakaian semen harus dilakukan menurut urutan pengirimannya. Bila diperlukan dapat dilakukan penomoran semen dalam gudang yang harus didahulukan untuk dibuat campuran pasangan sesuai nomor urut datangnya oleh logistik gudang.

- Agregat Pasir dan Kerikil

- Bahan agregat pasir dan kerikil harus didatangkan dari tempat-tempat yang telah disetujui mutunya oleh Konsultan Pengawas Lapangan dan harus memenuhi syarat-syarat PBI.1991, SKSNI T-15-1991-03 dan SNI 03- 2847-2002.

- Bahan agregat pasir dan kerikil harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak tercampur dengan bahan-bahan yang merusak mutu beton dan ditempatkan terpisah sehingga terhindar dari bercampurnya antara kedua jenis agregat tersebut, sebelum pemakaian.

- Besar butiran agregat kerikil yang dipakai untuk bahan beton, harus berada diantara ayakan 4 mm - 31,5 mm.

- Agregat kerikil tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 persen. Apabila kadar lumpur tersebut lebih dari 1 persen, maka agregat kerikil harus dicuci.

- Besar butiran agregat pasir yang dipakai untuk bahan beton, harus berada diantara ayakan 0,063 – 4 mm.

- Agregat pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 persen. Apabila kadar lumpur tersebut lebih dari 5 persen, maka agregat pasir harus dicuci.

- Untuk membuktikan banyaknya kadar lumpur dilapangan, dapat dilaksanakan dengan menggunakan gelas ukur. Gelas ukur tersebut diisi dengan pasir atau kerikil sampai garis angka 100. Kemudian isikan air sampai garis angka 200. Kocok gelas sampai airnya keruh dan selanjutnya didiamkan sampai airnya bersih kembali. maka diantara pasir atau kerikil akan terdapat lumpur yang akan dibuktikan banyaknya.

- A i r :

- Air yang digunakan harus bersih dan jernih, tidak mengandung minyak atau garam serta zat-zat yang dapat merusak beton dan baja tulangan. Dalam hal ini sebaiknya digunakan air bersih yang dapat diminum, atau seperti NI-2 Bab 3

- Bila terdapat keragu-raguan terhadap air yang dipakai menurut penilaian Direksi pekerjaan, maka contoh air tersebut harus diperiksakan di laboratorium dibawah tanggung jawab Kontraktor

- Bila pemeriksaan air tersebut tidak memenuhi syarat untuk bahan campuran beton, maka air tersebut tidak boleh dipakai.

- Baja Tulangan :

- Baja tulangan yang digunakan terdiri dari baja polos dengan mutu U-24 untuk diameter < 12 mm dan U-39 untuk diameter > 12 mm dengan tegangan leleh masing-masing 2.400 kg/cm2 dan 3.900 kg/cm2 untuk beton konvensional, sesuai dengan standard PBI.1971/ atau SKSNI T-15-1991-03. Bila dianggap perlu Pemberi Tugas atau Konsultan Pengawas dapat menginstruksikan untuk melakukan pengujian test tegangan tarik-putus dan "bending" untuk setiap 10 ton baja tulangan, atas biaya Kontraktor Pelaksana.

- Sebelum baja tulangan di datangkan ke lokasi proyek, maka kontraktor harus menyerahkan dahulu contoh-contoh baja tulangan yang dipakai kepada Konsultan Pengawas. Contoh baja tulangan pada masing-masing diameter sebanyak 5 batang dengan panjang 1 meter

- Batang-batang baja tulangan harus disimpan tidak menyentuh tanah secara langsung dan dihindari dari penimbunan baja tulangan diudara terbuka dan harus dilindungi dari genangan air / air hujan.

- Baja tulangan yang dibengkokkan sama dengan atau lebih dari 90 derajat, hanya diperkenankan sekali pembengkokan

- Baja tulangan harus bersih dari karat yang mengganggu kekuatan beton bertulang. Hal ini disesuaikan dengan PBI.1991/SKSNI T-15-1991-03.

- Kawat beton berukuran minimal 1 mm dengan mutu tinggi standar SII.

- Batang-batang baja tulangan yang berlainan ukurannya harus disimpan pada tempat terpisah dan diberi tanda yang jelas.

- Bahan Pencampur :

- Penggunaan bahan pencampur (admixture) tidak diijinkan tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana.

- Apabila akan digunakan bahan pencampur, Kontraktor Pelaksana harus mengadakan percobaan-percobaan perbandingan berat dan W/C ratio dari penambahan bahan pencampur (admixture) tersebut

- Cetakan Beton :

- Dapat menggunakan kayu bekisting kelas II , multiplek dengan tebal minimal 12 mm atau plat baja, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam PBI NI-2 pasal 1 Bab 5, dan apabila oleh Konsultan Pengawas dinyatakan rusak, maka tidak boleh dipakai lagi untuk pekerjaan berikutnya’

- Tiang-tiang bekisting dapat dibuat dari kayu kelas II dengan ukuran 5/7 cm atau kayu dolken Ø 8 - 10 cm dengan jarak maksimum 0,5 meter.

- Mutu Beton

- Untuk beton bertulang yang bersifat mutu beton yang digunakan K-225 dimana beton harus mempunyai kekuatan tekan karakteristik sebesar 225 kg/cm2 (minimal).

- Pengadukan dan Perataannya

- Kontraktor Pelaksana harus menyediakan peralatan dan perlengkapan yang mempunyai ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah takaran dari masing-masing bahan pembentukan beton dengan persetujuan dari Konsultan Pengawas.

- Pengaturan untuk pengangkutan, penimbangan dan pencampuran dari material-material harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas dan seluruh operasi harus dikontrol dan diawasi terus menerus oleh seorang inspektor yang berpengalaman dan bertanggung-jawab.

- Pengadukan harus dilakukan dengan mesin pengaduk beton

- Mesin pengaduk harus betul-betul kosong sebelum menerima bahan-bahan dari adukan selanjutnya, dan harus dicuci bila tidak digunakan lebih dari 30 menit.

- Bahan-bahan pembentuk beton harus dicampur dan diaduk selama 1.5 menit sesudah semua bahan ada dalam mixer.

- Konsultan Pengawas berwenang untuk menambah waktu pengadukan jika ternyata pemasukan bahan dan cara pengadukan gagal untuk mendapatkan hasil adukan dengan kekentalan dan warna yang merata/seragam. Beton yang dihasilkan harus seragam dalam komposisi dan konsistensi dalam setiap adukan.

- Mesin pengaduk tidak boleh dibebani melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Air harus dituang terlebih dahulu untuk selanjutnya ditambahkan selama pengadukan. Tidak diperkenankan melakukan pengadukan yang berlebihan yang membutuhkan penambahan air untuk mendapatkan kosistensi beton yang dikehendaki.

- Persiapan Pengecoran

- Sebelum pengecoran dimulai, semua bagian-bagian yang akan dicor harus bersih dan bebas dari kotoran-kotoran dan bagian beton yang lepas. Bagian-bagian yang akan ditanam dalam beton sudah harus terpasang (pipa-pipa untuk instalasi listrik, plumbing dan perlengkapan-perlengkapan lain).

- Cetakan atau pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton harus dibasahi dengan air sampai jenuh dan tulangan harus sudah terpasang dengan baik.

- Sesaat sebelum beton dicor, maka bidang-bidang tersebut harus disapu dengan spesi mortar.

- Kontraktor Pelaksana harus tetap menjaga kondisi bagian-bagian tersebut sampai ijin pengecoran diberikan oleh Konsultan Pengawas.

- Apabila pengecoran tidak memakai bekisting kayu maka dasar permukaan yang akan dicor harus diberi beton dengan adukan 1pc : 3ps : 5krl setebal 5 cm.( lantai Kerja )

- Acuan/Cetakan Beton/Bekisting

- Rencana cetakan beton menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sepenuhnya. cetakan harus sesuai dengan bentuk, ukuran, batas-batas dan bidang dari hasil beton yang direncanakan, serta tidak boleh bocor dan harus cukup kaku untuk mencegah terjadinya perpindahan tempat atau kelonggaran dari penyangga harus menggunakan multiplex.

- Permukaan cetakan harus cukup rata dan halus serta tidak boleh ada lekukan, lubang-lubang atau terjadi lendutan. Sambungan pada cetakan diusahakan lurus dan rata dalam arah horisontal dan vertikal, terutama untuk permukaan beton yang tidak di "finish" (expose concrete).

- Pada bekisting kolom yang tinggi, maka setiap tinggi 2 meter harus diberi pintu untuk memasukkan spesi beton, sehingga terhindar terjadinya sarang - sarang semut kerikil

- Tiang-tiang penyangga harus direncanakan sedemikian rupa agar dapat memberikan penunjang seperti yang dibutuhkan tanpa adanya "overstress" atau perpindahan tempat pada beberapa bagian konstruksi yang dibebani.

- Struktur dari tiang penyangga harus kuat dan kaku untuk menunjang berat sendiri dan beban yang ada diatasnya selama pelaksanaan. Cetakan harus diteliti untuk memastikan kebenaran letaknya, cukup kuat dan tidak akan terjadi penurunan dan pengembangan pada saat beton dituangkan.

- Permukaan cetakan harus bersih dari segala macam kotoran, dan diberi "form oil" untuk mencegah lekatnya beton pada cetakan. Pelaksanaannya harus berhati-hati agar tidak terjadi kontak dengan baja tulangan yang dapat mengurangi daya lekat beton dan dengan tulangan. Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas, atau jika beton telah melampaui waktu sebagai berikut :

a. Bagian sisi balok 48 jam.

b. Balok tanpa beban konstruksi 7 hari.

c. Balok dengan beban Konstruksi 21 hari.

- Dengan persetujuan Konsultan Pengawas cetakan dapat dibongkar lebih awal apabila hasil pengujian dari benda uji yang mempunyai kondisi sama dengan beton sebenarnya, telah mencapai 75% dari kekuatan beton pada umur 28 hari. Segala ijin yang diberikan oleh Konsultan Pengawas, tidak mengurangi atau membebaskan tanggung jawab Kontraktor Pelaksana terhadap kerusakan yang timbul akibat pembongkaran cetakan.

- Pembongkaran cetakan harus dilaksanakan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan cacat pada permukaan beton dan dapat menjamin keselamatan penuh atas struktur-struktur yang dicetak.

- Dalam hal terjadi bentuk beton yang tidak sesuai dengan gambar rencana, Kontraktor Pelaksana wajib mengadakan perbaikan atau pembentukan kembali.

- Permukaan beton harus bersih dari sisa-sisa kayu cetakan dan pada bagian-bagian konstruksi yang terpendam dalam tanah, cetakan harus dicabut dan dibersihkan sebelum pengurugan dilakukan.

- Untuk permukaan beton yang diharuskan exposed, maka Kontraktor Pelaksana wajib mem-finish-nya tanpa pekerjaan tambah.

- Pengangkutan dan Pengecoran

- Waktu pengangkutan harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga waktu antara pengadukan dan pengecoran tidak lebih dari 1 (satu) jam dan tidak terjadi perbedaan pengikatan yang menyolok antara beton yang sudah dicor dan yang akan dicor.

- Apabila waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan melebihi waktu yang ditentukan, maka harus dipakai bahan-bahan penghambat pengikatan (retarder) dengan persetujuan Konsultan Pengawas.

- Kontraktor Pelaksana harus memberitahukan Konsultan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pengecoran beton dilaksanakan. Persetujuan untuk melaksanakan pengecoran beton berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan cetakan dan pemasangan baja tulangan serta bukti bahwa Kontraktor Pelaksana akan dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan.

- Adukan beton tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampurnya air pada semen dan agregat telah melampaui 1.5 jam, dan waktu ini dapat berkurang, bila Konsultan Pengawas menganggap perlu berdasarkan kondisi tertentu.

- Pengecoran harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindarkan terjadinya pemisahan material (segregation) dan perubahan letak tulangan. Cara penuangan dengan alat-alat pembantu seperti talang, pipa, chute dan sebagainya harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas dan alat-alat tersebut harus selalu bersih dan bebas dari sisa-sisa beton yang mengeras.

- Adukan tidak boleh dijatuhkan secara bebas dari ketinggian lebih dari 1,5 m. Bila memungkinkan sebaiknya digunakan pipa yang terisi penuh adukan dengan pangkalnya terbenam dalam adukan yang baru dituang.

- Penggetaran tidak boleh dilaksanakan pada beton yang telah mengalami "initial set" atau yang telah mengeras dalam batas dimana beton akan menjadi plastis karena getaran, penggetaran harus bersamaan dengan penuangan beton.

- Semua pengecoran bagian dasar konstruksi beton yang menyentuh tanah harus diberi lantai kerja setebal 5 cm agar menjamin duduknya tulangan dengan baik dan mencegah penyerapan air semen oleh tanah/pasir secara langsung.

- Bila pengecoran beton harus berhenti sementara sedang beton sudah menjadi keras dan tidak berubah bentuk, maka bagian tersebut harus dibersihkan dari lapisan air semen (laitance) dan partikel-partikel yang terlepas sampai suatu kedalaman yang cukup, sehingga didapat beton yang padat. Segera setelah pemberhentian pengecoran, adukan yang lekat pada tulangan dan cetakan harus dibersihkan.

- Semua pengecoran harus dilaksanakan siang hari dan apabila diperkirakan pengecoran dari suatu bagian tidak dapat diselesaikan pada siang hari, maka sebaiknya tidak dilaksanakan, kecuali atas persetujuan Konsultan Pengawas dapat dilaksanakan pada malam hari dengan ketentuan bahwa sistem penerangan sudah disiapkan dan memenuhi syarat, serta penyiapan tenda-tenda untuk menjaga terjadinya hujan.

- Pemadatan Beton

- Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan guna pengangkutan dan penuangan beton dengan kekentalan secukupnya agar didapat beton yang padat tanpa perlupenggetaran secara berlebihan.

- Pemadatan beton seluruhnya harus dilaksanakan dengan "Mechanical Vibrator" dan dioperasikan oleh orang yang berpengalaman. Penggetaran dilakukan secukupnya agar tidak mengakibatkan "over vibration" dan tidak diperkenankan melakukan penggetaran dengan maksud untuk mengalirkan beton. Hasil beton harus merupakan massa yang utuh, bebas dari lubang-lubang, segregasi atau keropos.

- Pada daerah penulangan yang rapat, penggetaran dilakukan dengan alat penggetar yang mempunyai frekwensi tinggi (rpm tinggi) untuk menjamin pengisian beton dan pemadatan yang baik.

- Dalam hal penggunaan vibrator, maka slump dari beton tidak boleh melebihi 12.5 cm.

- Jarum penggetar harus dimasukkan kedalam adukan vertikal, tetapi dalam keadaan khusus boleh miring 45 derajad dan jarum vibrator tidak boleh digerakkan secara horisontal.

- Alat penggetar tidak boleh disentuhkan pada tulangan-tulangan, terutama pada tulangan yang telah masuk pada beton yang telah mulai mengeras, serta berjarak minimal 5 cm dari bekisting.

- Setelah sekitar jarum tampak mengkilap, maka secara perlahan-lahan harus ditarik, hal ini tercapai setelah bergetar 30 detik (maksimal).

- Penyambungan Konstruksi

- Rencana atau schedule pengecoran harus disiapkan untuk penyelesaian satu konstruksi secara menyeluruh, termasuk persetujuan letak sambungan konstruksi (construction joints). Dalam keadaan tertentu dan mendesak, Konsultan Pengawas dapat merubah letak "construction joints" tersebut.

- Permukaan "construction joints" harus bersih dan dibuat kasar dengan mengupas seluruh permukaan sampai didapat permukaan beton yang padat.

- "Contruction joints" harus diusahakan berbentuk garis miring. Sedapat mungkin dihindarkan adanya "Contruction joints" tegak, kalaupun diperlukan maka harus dimintakan persetujuan dari Konsultan Pengawas.

- Bila "Contruction joints" tegak diperlukan, maka tulangan harus menonjol sedemikian rupa sehingga didapatkan suatu struktur yang monolit.

- Sebelum pengecoran dilanjutkan, permukaan beton harus dibasahi dan diberi lapisan "grout" segera sebelum beton dituang.

- Penghentian pengecoran balok, sloof dan rink balk, harus dimuka titik tumpuan (kolom) yang sudah dicor dan maksimal 0,15 bentang balok

- Untuk penyambungan beton lama dan baru, harus menggunakan bahan additive "Bonding Agent" (lem beton) yang disetujui Konsultan Pengawas.

- Penyelesaian Beton

- Semua permukaan, pekerjaan beton harus rata, lurus tanpa ada bagian-bagian yang membekas. Ujung-ujung atau sudut-sudut harus berbentuk penuh dan tajam.

- Bagian-bagian yang rapuh, kasar, berlubang dan tidak memenuhi persyaratan harus segera diperbaiki dengan cara memahatnya dan mengisinya kembali dengan adukan beton yang sesuai baik kekuatan maupun warnanya untuk kemudian diratakan. Bila diperlukan, seluruh permukaan beton dihaluskan dengan ampelas, carborondum atau gurinda.

- Permukaan pekerjaan beton harus mempunyai bentuk jadi yang rata. Toleransi kerataan pada permukaan lantai tidak boleh melampaui 1 cm dalam jarak 10 m. Tidak dibenarkan untuk menaburkan semen kering pada permukaan beton dengan maksud menyerap kelebihan air.

- Perawatan dan Perlindungan Beton

- Semua pekerjaan beton harus dirawat secara baik dengan cara yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. Setelah pengecoran dan penyelesaian, permukaan beton yang tidak tertutup oleh cetakan harus tetap dijaga kelembabannya dengan jalan membasahi secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari.

- Permukaan-permukaan beton yang dibongkar cetakannya sedang masa perawatan beton belum dilampaui, harus dirawat dan dilindungi seperti tersebut pada ayat (1) dan tidak boleh tertindih barang atau terinjak langsung pada permukaan beton.

- Cetakan beton yang tidak dilindungi terhadap penguapan dan belum dibongkar, selama masa perawatan beton harus selalu dibasahi untuk mengurangi keretakan dan terjadinya celah-celah pada sambungan.

- Lantai beton atau permukaan beton lainnya yang tidak disebut diatas, harus dirawat dengan jalan membasahi atau menutupi dengan membran yang basah.

- PEKERJAAN KAYU

VIII.1 Lingkup Pekerjaan Kayu

Pekerjaan kayu meliputi penyediaan tenaga kerja yang terampil sesuai denga jenis  pekerjaan, penyediaan bahan yang cukup, peralatan tukang baik masinal maupun manual guna kelancaran pekerjaan ini. Macam pekerjaan kayu yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jembatan ini terdiri atas :

  - Pekerjaan Jembatan Gantung dan Pekerjaan Jembatan Penghubung

  - Pekerjaan pelengkap dan penunjang

VIII.2.Persyaratan bahan

- Jenis bahan kayu yang akan digunakan sebagai struktur utama jembatan kayu harus mempunyai mutu minimum sama dengan kayu kelas II yang sudah diawetkan dengan kuat lentur minimum 85 kgf/cm2.

- Kayu yang dipakai harus sesuai dengan PPKI 1961 (NI-5) lampiran, kayu  berkualitas baik, tua, kering dan tidak bercacat, pecah-pecah dan tidak terdapat kayu mudanya (spint) sesuai pasal III PKKI 1961 mutu A

- Selama pelaksanaan, mutu dan kekeringan kayu harus dijaga dengan menyimpannya ditempat kering, terlindung dari hujan dan panas terutama kusen-kusen dan rangka pintu yang telah selesai.

- Semua pekerjaan kayu yang akan difinish harus diketam rata dan halus dengan menggunakan ketam mesin, tidak ada lubang atapun mata kayu, kecuali bila ditentukan lain.

- Semua ukuran yang tertera dalam gambar maupun yang tersebut dalam pasal ini adalah ukuran jadi, yaitu ukuran setelah kayu selesai dikerjakan/dipasang dengan toleransi rata-rata maksimum 3 mm untuk setiap permukaan kayu yang sudah dikerjakan

VIII.3. Syarat Pelaksanaan Untuk :

Pekerjaan Balok Jembatan Dan Lantai Jembatan

- Untuk Balok Jembatan menggunakan Kayu Klas II

- Untuk Lantai Jembatan menggunakan Kayu Kayu Klas II sesuai dengan RAB.

- PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

IX.1. Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan,  peralatan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah :

- Kabel Utama, Kabel Penggantung, Kabel Pengaku dan Kabel Lateral

- Warfel Kabel Utama, Warfel Kabel Penggantung, Warfel Kabel Pengaku dan Warfel Kabel Lateral.

- Klem Kabel Utama, Klem Kabel Penggantung Dan Besi Plat Penggantung

IX.2. Persyaratan Bahan.

- Baja

Persyaratan bahan:

a) Penyimpanan bahan;

Baja, baik ketika pabrikasi di bengkel maupun di lapangan, harus ditumpuk di atas balok pengganjal atau landasan sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhan dengan tanah. Jika baja ditumpuk dalam beberapa lapis, pengganjal untuk semua lapis harus berada dalam satu garis.

b) Pengecatan permukaan sebagai lapis pelindung;

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dan bebas dari lemak, debu, produk korosi, residu, garam dan sebagainya;

- Perbaikan lapis pelindung struktur baja;

Bahan pelindung untuk struktur baja yang akan dilapis ulang dengan lapis pelindung harus disesuaikan dengan jenis bahan dasar struktur baja yang telah diberi lapisan pelindung. Sebelum dilakukan pelapisan ulang, struktur baja harus dibersihkan terlebih dahulu sampai kondisi

c) Baja struktur.

Baja yang digunakan sebagai bagian struktur baja harus mempunyai sifat mekanis baja struktural seperti dalam Tabel 1.

Mutu baja dan data yang berkaitan lainnya harus ditandai dengan jelas pada unit-unit yang menunjukkan identifikasi selama pabrikasi dan pemasangan.

Tabel 1 - Sifat mekanis baja struktural

- Kabel

- Semua alat dan perlengkapan yang akan dipakai harus memenuhi SNI.Semua  bahan dan perlengkapan pengantung dan pengunci harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas

- Kabel Utama yang digunakan berupa untaian (strand), Jenis-jenis kabel ditunjukkan dalam Gambar 1;

- Wire Rope 6x36 (WS) IWRC Diameter 36.

- Minimum Breaking Load Kelas B & CG (180 Kg/mm2 ) = 90,2 Ton

- Approx Weight = 6.710 Kg/m

- Kabel dengan inti lunak tidak diizinkan digunakan pada jembatan gantung inid.

- Kabel harus memiliki tegangan leleh minimal sebesar 1500 Mpa

- Batang penggantung menggunakan baja bundar sesuai spesifikasi baja seperti tampak pada Tabel 1;

- Kabel ikatan angin menngunakan baja bundar sesuai spesifikasi baja seperti tampak pada Tabel 1.

Gambar 1 - Penampang melintang kabel

IX.3.Macam Pekerjaan.

- Pemasangan kabel utama dan pelana

- Kabel utama harus dilindungi terhadap korosi

- Buat dan pasang pelana sehingga dudukan arah kabel ke blok angkur dapat membentuk sudut yang tepat sesuai rencana

- Pemasangan kabel utama didahului oleh kabel semu yang digunakan untuk menarik kabel utama melintas sungai

- Beri tanda pada kabel utama penempatan pada sumbu pelana (sumbu  perletakan atas menara) dan posisi batang penggantung dan angkur pada kondisi kabel diletakkan lurus di atas tanah dan belum ditegangkan

- Kurangi panjang kabel dengan perpanjangan yang diperhitungkan sesuai dengan tegangan kabel akibat beban mati jembatan dan ditambah denga lengkungan pada kabel di pelana

- Pasang klem dibelakang tanda-tanda

- Pasang kabel utama pada satu sisi dan selanjutnya pasang pada sisi lainnya

- Laksanakan pemasangan kabel dengan bantuan kabel semu untuk menarik kabel perlahan-lahan kek kiri atau ke kanan agar berada pada titik pusat menara.

- Pemasangan batang penggantung

Pasang batang penggantung dengan klem-klem agak longgar sehingga batang tersebut mudah ditempatkan pada lokasi yang tepat

- Penyetelan kabel-kabel utama pada blok angkur

Pada pemasangan, kedudukan jembatan mungkin dalam kondisi miring ke satu sisi, kondisi lurus, melendut, atau dengan lawan lendutCara penyetelannya adalah sebagai berikut :

- Kencangkan kabel pada blok angkur, jembatan memperoleh lawan lendut

- Kendurkan kabel pada blok angkur, jembatan memperoleh lendutan

- Laksanakan penyetelan kabel dengan mur pengencang pada blok angkur dengan ½ sampai maksimum 2 putaran per tahap, pada setiap kabel secara  berurutan

- Penyetelan tegangan kabel-kabel utama pada blok angkur

- Ratakan tegangan kabel-kabel pada blok angkur dengan pengukuran frekuensi getaran

- Pegang kabel dengan tangan sambil dinaikluruskan sampai kabel bergetar dalam 1 gelombang dengan simpangan 20 cm.kemudian kabel dilepas dan tangan ditahan dalam posisi sedemikian rupa sehingga terjadi pukulan setiap kabel bergetar.

- Ukur frekuensi dengan arloji ukur dalam jangka waktu ½ menit pertama sampai frekuensi kabel berkisar antara 100 sampai dengan 150 pukulan  per menit.

- Lakukan pengecekan lendutan jembatan dan frekuensi kabel setelah tegangan kabel-kabel diratakan dengan penyetelan mur pengencang (1/2 sampai maksimum 2 putaran)

- Pasang ikatan angin untuk memperkuat gelegar-gelegar

- Perkuat bangunan atas jembatan dengan kabel-kabel penahan yang diikatkan ke dalam tebing untuk mengurangi goyangan jembatan dalam arah horizontal

- Lengkapi kabel penahan dengan mur pengencang untuk penyetelan, sambung  profil dan baut harus memenuhi persyaratan kekuatan dan keawetan.

- PEKERJAAN PENGECATAN

- Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup semua pekerjaan yang berhubungan dan seharusnya dilaksanakan dalam pengecatan dengan pendempulan, baik yang dilaksanakan sebagai pekerjaan permulaan, ditengah-tengah dan akhir. Yang dicat adalah semua permukaan plesteran tembok dan beton, dan permukaan-permukaan lain yang disebut dalam gambar dan Spesifikasi ini.

Pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan, tenaga dan semua peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini

- Standar / Rujukan.

  - PUBB 1973 NI-3.

  - Steel Structures Painting Council (SSPC)

  - Swedish Standard Institution (SIS).

  - British Standard (BS).

  - Petunjuk pelaksanaan dari pabrik pembuat

- Bahan Yang Digunakan.

- Umum.

- Cat harus dalam kaleng/kemasan yang masih tertutup patri/segel, dan masih jelas menunjukkan nama/merek dagang, nomor formula atau Spesifikasi cat, nomor takaran pabrik, warna, tanggal pembuatan pabrikpetunjuk dari pabrik dan nama pabrik pembuat, yang semuanya harus masih absah pada saat pemakaiannya.

- Semua bahan harus sesuai dengan Spesifikasi yang disyaratkan pada daftar cat.

- Pemakaian bahan-bahan pengering atau bahan-bahan lainnya tanpa persetujuan Pengawas tidak diperbolehkan.

- Selambat-lambatnya sebulan sebelum pekerjaan pengecatan dimulai, Kontraktor harus mengajukan daftar tertulis dari semua bahan yang akan dipakai untuk disetujui oleh Pengawas Lapangan

- Direksi / Pengawas Lapangan berhak menguji contoh-contoh sebelum memberikan persetujuan.

- Untuk menetapkan suatu standar kualitas, disyaratkan bahwa semua cat yang dipakai harus berdasarkan/mengambil acuan pada cat-cat hasil produksi Mowilex, Dulux atau Levis – Akzo Nobel

- Cat Dasar

Cat dasar yang digunakan harus sesuai dengan daftar berikut atau setara :

- 	Water-based sealer untuk permukaan pelesteran, beton...

- Cat Akhir

Cat akhir yang digunakan harus sesuai dengan daftar berikut, atau yang setara :

- 	Emulsion untuk permukaan interior pelesteran,beton / Setara  Matex.

- 	Kapuran Untuk permukaan dinding kerawang beton

- Persyaratan Pelaksanaan :

- Dinding / Bidang Beton  yang akan dicat  harus dibersihkan dari kotoran, kemudian diplamur dengan rata,  selanjutnya dicat dengan cat tembok minimal 2 x jalan.

- Pekerjaan cat harus dikerjakan dengan baik dan pelaksanaannya tidak boleh mengotori bagian lain yang berlainan jenis cat

- 6 Pemeliharaan

- Pemeliharaan jembatan secara rutin

Pemeliharaan jembatan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin, maka jembatan dapat berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya sampai dengan 20 tahun. Bagian-bagian jembatan yang perlu dipelihara adalah:

a) Blok angkur;

- Buat drainase agar air permukaan dan air hujan tidak mengalir ke bagian angkur yang tertanam;

- Amati gerakan blok angkur ke arah dalam bentang; bila terjadi gerakan menerus, perlu diadakan pengecekan ketinggian lantai jembatan tengah bentang dan penyetelan mur pengencang kabel utama.

b) Menara;

Lakukan pengamatan perbedaan penurunan antara fondasi tiang-tiang pada satu menara; bila terjadi beda penurunan lebih dari 25 mm, harus diadakan penyetelan elevasi perletakan dengan pelat pengisi/mortar;

c) Kabel utama dan batang penggantung;

- Oleskan minyak kabel;

- Beri pelumas dan ikat dengan kanvas/ditutup pada mur pengencang dan bagian penyetelan kabel agar terlindung terhadap pengaruh luar;

- Setel ulang tegangan kabel

- Amati keutuhan benang-benang kabel. Kabel harus diganti jika lebih dari 5 benang putus dalam setiap 3 m interval dari panjang kabel.

d) Bentang utama jembatan;

- Bersihkan perletakan gelagar memanjang/pengaku;

- Bersihkan gelagar terhadap rumput dan tanaman liar.

- Pemeliharaan jembatan secara berkala

Pemeliharaan jembatan dilaksanakan secara berkala. Hal-hal yang dilakukan dalam pemeliharaan adalah:

- Gerakkan mur pengencang ½ putaran dan kemudian diputar kembali ke kedudukan semula, agar mur tetap bersih dan bebas karat;

- Lakukan pemeriksaan dan pengencangan kembali klem-klem batang penggantung yang kendur akibat pengaruh lendutan kabel;

- Lakukan pengecatan baja minimal 1 kali dalam waktu 3 tahun.

- PERATURAN PENUTUP

- Meskipun dalam Spesifikasi dan Syarat – Syarat Teknis  ini pada uraian pekerjaan dan uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan oleh Penyedia Jasa dan tidak disebutkan dalam penjelasan pekerjaan pemborongan ini, perkataan tersebut di atas tetap dianggap ada dan dimuat dalam Spesifikasi dan Syarat – syarat ini.

- Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung, tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam Rencana Teknis Pekerjaan ini, tetapi diselenggarakan dan diselesaikan oleh Penyedia Jasa, harus dianggap seakan-akan pekerjaan itu diuraikan dan dimuat dalam Spesifikasi Teknis ini, untuk menuju ke penyerahan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan Direksi.

| Diperiksa Kasie Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang YENNI HERYANI,S.ST Nip. 19620130 199311 2 001 | Padang, Maret 2017 Perencana CV. REKAJAYA ENGINEERING RONI CHANDRA, ST Direktur |
| --- | --- |