SPEED DOME TERRY

MANUALE D’USO

Prima di installare e utilizzare questa telecamera, leggere attentamente il manuale di istruzione e conservarlo per utilizzo futuro.

INDICE

1. Introduzione……………………………………………….…………………….……..……...….………..3

1.1 Avvertenze   ………………………………………………………….………....…...….………3

1.2 Attenzione! …………………………...………….…………………….……..………....………3

1.3 Funzione………………………………………………………………..………..……....………4

1.4 Dimensioni…………………………………………..…………………………..……….…...…4

1.5 Specifiche Tecniche ………………………………….………………………….....…….……6

1.6 Contenuto della Confezione …………..……………..…………………………....…….….....7

2. Configurazione Speed Dome ……………………………………………………………..…......……...7

2.1 Imposta SW1 e SW2  ……………………………...…………………………..…..…....……..7

2.2ConfigurazioneBaudRate ………………………………….......……………………......…...…….....7-8

2.3 configurazione protocollo …………………………………............…………....…..….………8

2.4 configurazione indirizzo…………………………………………...……………..……...…........8

2.5 connessione allarme (funzione non supportata da questo modello) ...………....……….….9

2.6 Installazione e connessione Dome………………………...........................10-12

3.  Configurazione OSD …………………………………………………………………………… ….13

3.1 Indice OSD………………………………………………………………………………..14

3.2 Operazioni ………………………………………………………………………………..15

3.2.1 Selezionare aim item…………………………………………………………………15

3.2.2 Configurazione Parametri …………………………………………………………………15

3.3 Impostazioni di Sistema ………………………………………………………………………….15

3.3.1 Impostazioni Visualizzazione …………………………………………………………...15

3.3.2 Impostazione Stato  ……………………………………………………………16

A: Azione Power up ……………………………………………………………………….16

B: Azione Leisure ……………………………………………………………………………16

C: Durata Leisure ………………………………………………………………………...16

D: Resetta Password………………………………………………………………………16

E: Ripristino Impostazioni Iniziali………………………………………………………………16

3.4 Configurazione Telecamera……………………………………………….17

3.5 Impostazione Funzioni……………………………………………………………17

3.5.1 Configurazione Scan………………………………………………………………………...17

A: Pattern Scan …………………………………………………………………17

B: Tour Scan …………………………………………………………………….18

C: 360 °Scan ……………..………………………………………………..19

D: Scan Limitato …………………………………………………………………….19

3.5.2 Auto Flip ……………………………………………………………………………..19

3.5.3 Posizione Iniziale………………………………………………………………………….20

3.6 Configura allarme(funzione non supportata da questo modello)…………………………20

3.7 Configura Preset…………….……………………………………………….20

3.8 Accesso rapido Preset…………………………………………………………………20

4. Risoluzioni dei Problemi………………………………………………………………21

5. Pulizia Housing ………………………………………………………………………………22

6. Manutenzione Telecamera…………………………………………………………………….22

Annex I: Menu Telecamera Sony………………………………………………………………………..23

Annex II : Menu CNB Telecamera ……………………………………………………………………..24

Annex III: Menu Telecamera LG ……………………………………………………………25-26

# 1. Introduzione

La nostra speed dome ha un design accattivante e una facile installazione, due caratteristiche che la rendono un acquisto sicuro e soddisfacente. E’ possibile posizionarla e installarla in modo facile e veloce.

Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti privati e pubblici come banche, strade urbane, terminals aeroportuali e piazza con necessità di sorveglianza. . L’installazione e l’utilizzo sono subordinati alle normative delle leggi vigenti.

1. 1 Avvertenze

A.  Leggere attentamente le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

B.  Seguire le indicazioni prima di installare il prodotto.

C.  solo personale specializzato può effettuare l’installazione e la manutenzione del prodotto.

D.  Utilizza strumentazione valida, una strumentazione di scarsa qualità può danneggiare il prodotto.

E.  Assicurati che le condizioni ambientali siano quelle stabilite.

# 1.2  Attenzione!!!

A  Non installare la telecamera in aree infiammabili o esplosive.

B.  Non installare la telecamera con staffe instabili.

C. Non rovesciare liquidi sulla telecamera

D. Utilizzare l’alimentazione consigliata: DC12V.

E. RS-485, cavo blu per  485+ （A）, cavo verde per 485-（B）

F. Non accendere prima di aver terminato l’installazione

G. Non aprite o riparate la telecamera da soli .

H. Non utilizzare liquidi corrosive per la pulizia della telecamera .

I. Non puntare direttamente verso fonti di luce intense (come la luce del sole)

J. Non utilizzare come appoggio di oggetti

K. Leggi il manuale prima dell’installazione.

L. · Utilizzare per alimentare esclusivamente alimentatori con le caratteristiche riportate nel seguente manuale

# 1.3  Funzioni

- Velocità rotazione orizzontale 0.1-280°/s, Velocità rotazione verticale 0.1-240°/s

- 255 posizioni preset.

- 2 Scan， 4 Pattern , 4 Tour .

- 7 CH ingressi allarme , 2CH uscita allarme .

- RS485 , Pelco D ,P

- Menu OSD Inglese

- IP64

- Sistema controllo temperature integrato

- Installazione esterno/interno

- Alimentazione : DC12V , basso consumo

# 1.4 Dimensioni

## Composizione Interna della Telecamera

## 1.5 Specifiche

| Sensore | Sony CCD ¼ pollice |
| --- | --- |
| Pixel | 500 (H) * 582 (V) |
| Risoluzione | 540TVL |
| Menu OSD | Inglese |
| Bilanciamento bianco | Automatico |
| Modalità | Day/Night |
| Illuminazione minima | 0,5 Lux |
| Zoom | 27x Automatico, manuale o ad intervalli |
| Velocità rotazione | 280°/sec orizzontali e 240°/sec verticali |
| Interfaccia Com | RS485 |
| Protocolli | Pelco-D e pelco-P riconoscimento automatico |
| Baud Rate | 1200/2400/4800/9600/19200 |
| Alimentazione | 12-15vDC |
| Corrente | 5 Ampere |
| Dialogo software | A mezzo OSD |
| Compensazione luce retro | Selezionabile: Bassa/Media/Alta |
| Rotazione continua | 360° senza zone cieche |
| Velocità richiamo preset | 200°/secondo |
| Rotazione Verticale | 90° |
| Rotazione Orizzontale | 180° auto-flip |
| Presetting | 255 (SONY, HITCHI) 64 Percorsi (CNB, LG) |
| Tour Scan | 4 TOUR ,16 posizioni preset per tour, velocità modificabile |

## 1.6 Contenuto della confezione e accessori

| ID | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manuale | 1 pezzo |
| 2 | Telecamera | 1 pezzo |
| 3 | Staffa | 1 pezzo |
| 4 | Guanti | 1 paio |
| 5 | Cacciavite | 1 pezzo |
| 6 | Viti per Cam | 4 pezzi |
| 7 | Viti per staffa | 4 pezzi |

# 2 . CONFIGURAZIONE SPEED DOME

## 2.1 Configurazione Posizione Switch

## Estraendo il modulo ZOOM dalla speed dome, potrete vedere due gruppi di switch (SW1 e SW2) sul fondo della speed dome.

SW1                 SW2

## 2.2 Configura Baud Rate

La speed dome riconosce automaticamente I protocolli Pelco-D o Pelco-P, cosi è necessario configurare solo la baud rate e l’indirizzo per farla funzionare . Baud rate è impostato tramite 1&2 bits in SW1. I codici relativi vengono riportati di seguito per riferimento, di defualt è impostato su 2400 bps

| Baud Rate | Bit per SW1 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 2400 | OFF | OFF |
| 4800 | ON | OFF |
| 9600 | OFF | ON |
| 19200 | ON | ON |

SW2

## 2.3 Configura Protocollo di comunicazione

## La comunicazione è configurata tramite 3/4/5 bits in SW1. La telecamera può riconoscere in automatico i protocolli Pelco-D & Pelco-P, di conseguenza può lavorare anche senza doverli impostare. Di default è configurato il protocollo Pelco-D .

## 2.4 Configura Indirizzo

I bitz in SW2 sono utilizzati per impostare l’indirizzo della telecamera  (guarda le figure).

SW1

| Indirizzo | Configurazione BIT |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 3 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 5 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 9 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 10 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 11 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 12 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 255 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

Se utilizzi altri modi per controllare la telecamera, il protocollo di comunicazione, la baud rate e l’indirizzo della telecamera devono assolutamente essere configurati perfettamente.  A volte è necessario incrementare o diminuire il codice dell’indirizzo di 1 a seconda della fabbrica di provenienza.

2.5 Connessione Allarme (l’allarme non è presente sul modello “Terry”)

## Questa telecamera può configurare fino a 7 CH di ingresso allarme e 2 CH in uscita..

NOTA BENE : il valore in uscita deve essere attivo, k1-k8 è il valore del segnale in uscita

2.6. Installazione e connessione :

2.6.1 Avvertenze prima dell’installazione:

1.L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato

2. La corretta connessione deve essere effettuata seguendo le immagini e le specifiche di installazione.

3. Indossare guanti protettivi prima dell’installazione in modo da non intaccare la qualità dell’immagine toccando a mani nude la lente.

4. Assicurati di proteggere I cavi e di stabilizzare la telecamera.

5. Pulisci la cover trasparente della telecamera una volta terminata l’installazione

2.6.2 Requisiti per l’installazione

Assicurati che il contenuto della confezione sia completo .

Assicurati che la posizione rispetti i requisiti ambientali della telecamera.

Utilizza la strumentazione fornita.

Estrai il modulo della telecamera dalla cover, controlla l’indirizzo e richiudi la cover assicurandoti di avvitare perfettamente le 4 viti M3X14 sul fondo della scheda .

Figura 1

2.6.3 Come installare

NOTA BENE:  la posizione deve essere sicura e non soggetta a fenomeni metereologici o dannosi per la telecamera.

La postazione deve reggere almeno 4 volte il peso della telecamera cosi da evitare piegamenti o cadute della stessa.

Procedura di Installazione

- Estrai la staffa dalla confezione, disegna sul muro il buco di fissaggio della staffa utilizzandola come guida.

Figura 2

B . Usa un trapano per creare i 4 fori con una punta di dimensione 8. Avvita i bulloni 6 per il montaggio.

C. Inserisci I cavi di alimentazione, comunicazione e video nel buco della staffa, tenendo la lunghezza del cavo abbondante per una migliore installazione del prodotto, quindi inserisci la staffa nella Housing, blocca con viti M3X5 , come mostrano la Figura 3 e la Figura 4.

D  Fissa la staffa al muro con i 4 bulloni e monta la telecamera.

E. Estrai la cover trasparente dalla confezione e blocca il fondo della staffa con i cavi di sicurezza     come nella Figura 4.

Figura 4

F .  Fissa la Housing superiore come nella Figura 5.

G.  Pulisci la cover trasparente dopo l’installazione

Figura 5

Connessione dei cavi

Connetti l’interfaccia video BNC con il cavo video (BNC). Connetti la linea di alimentazione con l’alimentazione (AC24V3A). Connetti l’ RS485 con la linea di controllo RS485.

NON INSTALLARE I POLI POSITIVI E NEGATIVI DELL’ RS485 AL CONTRARIO. A è il polo positivo (blue), B è il polo negativo (verde). Se i due poli vengono connessi al contrario non si avrà alcun controllo sulla telecamera.

Elettricità:  Controlla la corretta alimentazione della telecamera prima di accenderla.

3. Configura OSD

Quando l’alimentazione della telecamera è accesa, mostrerà le informazioni base della telecamera come il protocollo, la baud rate, l’indirizzo. Tutte queste informazioni appariranno in 5 secondi. ( figura seguente )

Quando altre informazioni vengono mostrate nello schermo dopo circa 5 secondi dalla schermata inziale, significa che la telecamera sta lavorando correttamente ed è possible controllarla tramite tastiera. Premi preset 95+ per entrare nel menu principale, cambia il menù con il joystick nelle direzioni su, giù, sinistra e destra. I tasti funzionali della tastiera sono spiegati nella tabella seguente:

| Numero | Funzione | Comando OSD |
| --- | --- | --- |
| 1 | SU | Il cursore sale |
| 2 | GIU | Il cursore scende |
| 3 | SINISTRA | Il cursore va a sinsitra |
| 4 | DESTRA | Il cursore va a destra |
| 5 | Iris chiuso/ Iris - | ritorna |
| 6 | Iris aperto/ Iris + | conferma |

## 3.1 Menu OSD (si gestisce con consolle)

## 3.2 Operazione

### 3.2.1 Seleziona aim item

Premi “64 “”+”o “95””+” per entrare nel menù principale come mostra la figura seguente: premi Iris+ per scegliere l’oggetto e entrare nel sottomenù successivo.

### 3.2.2 Imposta Parametri

## Utilizzando il Joystick su e giù cambia i parametri, premi Iris+ per confermare il dato inserito e salvare. Premi Iris- per tornare al menù precedente.

3.3 Configura sistema

Muovi il cursore su SYSTEM SETUP, premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

3.31 Configura schermo

Tieni il cursore su INFO DISPLAY premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

Puoi scegliere su cosa lavorare poi premi il tasto Iris+ per confermare:

TITLE  INFO  		DEFAULT :OFF

COORDINATE  		 DEFAULT :OFF

TEMPERATURE 	 DEFAULT :OFF

## Utilizzando il Joystick su e giù cambia i parametri, premi Iris+ per confermare il dato inserito e salvare. Premi Iris- per tornare al menù precedente.

3.3.2 Configura Stato

Tieni il cursore su SYSTEM ACT premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

:

A : Power up ACT : una volta terminato l’auto-controllo della telecamera gli utenti possono personalizzare le azioni che questa deve svolgere. Default OFF.

B : Leisure Act: se durante il periodo di stand by si vuole far effettuare un’azione alla telecamera, questa si chiama Leisure Act. Default OFF.

C: Durata Leisure (Default 30 secondi)

Scegliere la durata desiderata in un range da 1 a 240 secondi.

D: Password di Reset: Default :1111

Inserisci una password alfanumerica di max. 8 cifre.

E: Ripristino Impostazioni Iniziali

Se scegli questa opzione è necessario inserire la password (di default o personalizzata nel caso in cui l’abbiate cambiata) per poter procedere. NOTA BENE: se modificate la password assicuratevi di conservarla in un luogo sicuro per non perderla.

3.4 Camera Set Up

Serve per configurare i differenti moduli della telecamera.

3.5 Configura Funzioni Speed Dome

Tieni il cursore su PAN SETUP premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

:

3.5.1 Scan Setup

Tieni il cursore su SCAN SETUP premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

A: Configura Pattern Scan

Tieni il cursore su PATTERN SCAN premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

PATTERN NUMBER: Imposta il numero pattern (001-004), questa speed dome supporta fino a 4 patterns

SET PATTERN: 	Questa telecamera può registrare fino a 15 minuti (Max), imposta la rotta e premi il tasto “95”+ “PREVIEW per salvare questo pattern e uscire.

RUN PATTERN: accorda la velocità alla rotta del pattern.

USED STATE: Utilizzare il tasto Iris+ per confermare l’uso o il tasto Iris- per uscire senza salvare la configurazione.

B: Configura Tour scan

Tieni il cursore su TOUR SCAN premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

:

TOUR NUMBER :  Imposta il numero di tour (001-004), questa speed dome supporta fino a 4 scan tour.

SET TOUR:    	Selezione la posizione iniziale e poi tramite il tasto Iris+ seleziona le altre (massimo) 16 posizioni per cui lo scan deve passare. La velocità per ogni posizione può essere differenziata, classificandola in livelli che vanno dal 50 al 128: la durata della Leisure può essere differenziata per ogni posizione, come da tabella seguente:

RUN TOUR:  Premi Iris+ per confermare l’avvio di questo tour.

USED STATE: Utilizzare il tasto Iris+ per confermare l’uso o il tasto Iris- per uscire senza salvare la configurazione.

C: Configura Scan 360°

Tieni il cursore su AUTO SCAN premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

SCAN SPEED: seleziona la velocità desiderata (livelli 10-80), Default: 60.

SCAN POSITION: seleziona questa opzione per modificare lo zoom della telecamera

Suggerimento: non fate andare la telecamera in scan 360° per troppo tempo

D: Configura Limit Scan

Tieni il cursore su LIMIT SCAN premi il tasto Iris+ per confermare ed entrare nel sottomenù di seguito mostrato:

SCAN SPEED : seleziona la velocità desiderata (livelli 10-80), Default: 60.

SCAN POSITION: seleziona questa opzione per modificare lo zoom della telecamera

LEFT LIMIT: seleziona questa opzione per scegliere il punto A, limite sinistro dello scan

RIGHT LIMIT: seleziona questa opzione per scegliere il punto B, limite destro dello scan.

3.5.2 Auto Flip

Tieni il cursore su AUTO FLIP premi il tasto Iris+ per confermare,

Scegli ON o OFF, cosi da aprire o chiudere la funzione AUTO FLIP. Default: aperto.

3.5.3 Home Place

Tieni il cursore su HOME PLACE premi il tasto Iris+ per confermare, utilizza i controlli della tastiera   per impostare la locazione.

3.6 Alarm Setup

Funzione non supportata da questo modello

3.7 Titolo posizione preset

Questa speed dome supporta fino a 32 titoli di posizioni preset. Quando configuri il primo titolo, sulla sinistra dello schermo appare un cursore “?” , inserisci il titolo che deve essere di massimo 18 caratteri e poi premi il tasto Iris+ per confermare e uscire, continuando ad impostare gli altri titoli.

## 3.8 Menu Rapido Posizione Preset

Utilizza un richiamo rapido per le posizioni preset,

| Posizioni Preset | Funzione |
| --- | --- |
| 33 | Auto flip 180 ° |
| 34 | Torna alla posizione zero |
| 96 | Avvia scan pattern n°1 |
| 64 or 95 | Entra in OSD |
| 61or 97 | Avvia tour scan NO. 1 |
| 62 or 98 | Avvia A-B Limit scan |
| 63or 99 | Avvia 360° auto scan |

Nota Bene : non utilizzare troppo spesso le preset position.

4.  Risoluzione dei Problemi

| Problema | Causa possibile | soluzione |
| --- | --- | --- |
| Accesa ma nessun segno di vita | Cavo alimentazione sbagliato | Connetti di nuovo |
|  | Cavo alimentazione danneggiato | Sostituisci |
|  | Tubo protettivo danneggiato | Sostituisci |
|  | Mal connessione | Controlla |
| Accesa ma alcun controllo sulla cam | Indirizzo sbagliato | Resetta indirizzo |
|  | Protocollo sbagliato | Correggi |
|  | Rs485 connesso male | Controlla linea RS485 |
| Motore rumoroso | Guasto meccanico | Controlla e ripara |
|  | Alimentazione non sufficiente | Sostituisci |
| Immagine non stabile | Cavo video connesso male | Correggi |
|  | Alimentazione non sufficiente | Sostituisci |
| Immagine non nitida | Focus in modalità manuale | Abilita la modalità automatica |
|  | Cover telecamera sporca | Pulisci la cover della cam |
| Nessun controllo della rotazione | Alimentazione non sufficiente | Sostituisci l’alimentatore |
|  | Distanza tra tastier e telecamera troppo elevata | Usa una coppia di amplificatori per la linea RS485 o allunga il cavo RS485 |
|  | Operazione non-standard | Spegni e riaccendi |

5. Pulizia Housing

A. Pulisci regolarmente la cover trasparente della telecamera, prima però indossa dei guanti per non graffiarla o danneggiarla .

B. Utilizza un panno asciutto per pulire l’esterno e l’interno .

C. Utilizza solo ed esclusivamente detergenti neutri che non possano danneggiare la macchina .

6. Manutenzione

1. Controlla regolarmente che l’alimentazione non abbia guasti e che la spina sia intatta.

2. Assicurati che il voltaggio e la tensione di alimentazione siano stabili

3. Consenti l’accesso per manutenzione al solo personale autorizzato, evitando persone   incompetenti.

4.Esegui pulizie e verifiche regolari dell’apparato

Annex I: Menu Telecamera Sony

# Annex II: Menu CNB

Annex III: Menu Telecamera LG

# Nota Bene : per ciò che concerne il modulo zoom LG, utilizza la tastiera per entrare nel menù e utilizzare “FOCUS+” e “FOCUS- per modificare i parametri e “ZOOM+” e “ZOOM-” per modificare la posizione del cursore .

ETICHETTA

IMPORTATORE: SKYNET Italia s.r.l. MODELLO: TERRY Alimentazione 12 Vdc Corrente 5 A DC-IN

Prodotto RAEE – Non gettare tra i rifiuti generici - deve essere asmaltito in modo particolare

Marchio CE - Prodotto Conforme alle Direttive Europee

# Text boxes

Figura 3

PROTOCOL： PELCO-D

COMM：   2400, N , 8.1

ADDRESS ：001

FIRMWARE VER :1.19

RERRENCE  IS  OK

CAMERA  IS  OK

PATTERN  SCAN

TOUR   SCAN

AUTO  SCAN

SCAN LIMITATO

VELOCITA SCAN   60

POSIZIONE SCAN

VELOCITA SCAN   60

POSIZIONE SCAN

LIMITE SINISTRO

LIMITE DESTRO

CANALE ALLARME   001

AZIONE ALLARME

AUX  OUTPUT1   OFF

AUX  OUTPUT2   OFF

DURATA RELEASE   003

NULLA

PRESET1  ……         …….

PRESET8

PATTERN4   ……          ……

PATTERN1

P   SCAN4           ……

P  SCAN1

L  SCAN

A  SCAN

HOME

SISTEMA  SETUP

CAMERA  SETUP

CAMERA  LENTE

PAN  SETUP

ALLARME  SETUP

INFO  DISPLAY

AZIONE SISTEMA

CONF. TITOLO DOME

INFO TITOLO……MOSTRA/OFF

COORDINATE……MOSTRA /OFF

TEMPERATURA… MOSTRA /OFF

POWER  UP  ACT

LEISURE  ACT

LEISURE  TIME    30

RESETTA  PASSWORD

RESETTA SISTEMA

NULLA

PATTERN4

…….           …….

PATTERN1

P  SCAN4

…….          …….

P  SCAN1

L  SCAN

A  SCAN

HOME

SCAN  SETUP

AUTO  FLIP  ON

POSIZIONE HOME

PATTERN  NUMBER  001

IMPOSTA  PATTERN

AVVIA  PATTERN

STATO

TOUR  NUMBER  001

IMPOSTA  TOUR

AVVIA  TOUR

STATO

SONY

#### SYSTEM SETUP

##### CAMERA SETUP

#### PAN SETUP

## CAMERA SETUP

### 3.2.1Selecting aim item

Use “64 “”+”or “95””+”to enter main menu,like the Figura:press Iris+(or open )to choose this item and enter next submenu

SYSTEM  SETUP

CMERA  SETUP

PAN  SETUP

ALARM  SETUP

INFO  DISPLAY

SYSTEM  ACT

SET  DOME  TITLE

TITLE  INFO……DISPLAY /OFF

COORDINATE……DISPLAY /OFF

TEMPERATURE……DISPLAY /OFF

POWER  UP  ACT

LEISURE  ACT

LEISURE  TIME    30

RESET  PASSWORD

SYSTEM  RESET

SCAN  SETUP

AUTO  FLIP  OFF

HOME  PLACE

PATTERN  SCAN

TOUR   SCAN

AUTO  SCAN

LIMIT  SCAN

PATTERN  NUMBER  001

SET  PATTERN

RUN  PATTERN

USED  STATE

TOUR  NUMBER  001

SET  TOUR

RUN  TOUR

USED  STATE

ID  Preset  Speed  Time

9   000     120     005

10  000     120     005

11  000     120     005

12  000     120     005

13  000     120     005

14  000     120     005

15  000     120     005

16  000     120     005

ID  Preset  Speed  Time

1   001     120     002

2   002     120     005

3   003     120     005

4   004     120     005

5   005     120     005

6   000     120     005

7   000     120     005

8   000     120     005

SCAN   SPEED   60

SCAN   POSITION

SCAN  SPEED   60

SCAN  POSITION

LEFT  LIMIT

RIGHT  LIMIT

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

dichiariamo che il prodotto: Telecamera  Modello Terry rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108 CEE

EN 61000-6-3:2007

EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).

MANUAL

AUTO      BRIGHT

IRIS

SHUTTER

EXPOSURE

MADE

EXPOSURE

SHUTT SPEED 1/60

IRIS

GAIN

BRIGHT

EXP  COMP   OFF

SETEXP COMP 0DB

BACK  LIGHT

OUTDOOR   INDOOR     AUTO       MANUAL

ATW

WHITE  BALANCE

GREEN  GAIN

BLUE   GAIN

CAMERA  SETUP

WHITE  BALANCE

ZONE  NUMBER  001—008

MAKE  PRIVACY

USED  STATE   DISABLE

PRIVACY  ZONE

RECALL

RESET

SET

CUSTOM

ZOOM  SPEED       001—007

FOCUS  SPEED      001—007

DIGITAL  ZOOM   ON/OFF

MIRROR           ON/OFF

PICTURE  FLIP    ON/OFF

AUTO DAY/NIGHT  ON/OFF

DAY/NIGHT        ON/OFF

APERTURE         001—015

SLOW  SHUTTER   ON/OFF

DISPLAY           ON/OFF

CAMERA  LENS

CAMERA  SETUP  ：   1  BACKLIGHT     OFF/ON

2  SLOW  SHUTTER  FLD2-128/OFF

3  DAY/NIGHT   OFF/ON /AUTO

4  WB/CONTROL   PUSH/AUTO

5  SHUTTER        AUTO

6  CAMERA  ID     000—255

7  ZOOM  START   ⅹ001

8  ZOOM  STOP    ⅹ220

9  BRIGHTNESS     0—48

10  SHARPNESS     0—15

11  FOCUS          PUSH/AUTO

12  INIT  SET       ON/OFF

CAMERA ID  OFF/ON

FOCUS  MODE  AUTO/MANUAL/PUSH AUTO ON/OFF

FOCUS  DISP   10CM/30CM/50CM/1M/3M/5M

ZOOM START   1～23

ZOOM  END    230X

ZOOM SPEED   QUICK/SLOW/MIDDLE

ZOOM MODE    AUTO ONLY

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

FOCUS SET

WBC MODE  AUTO/PUSH AUTO/MANUAL/OUTDOOR/INDOOR/SPECIAL

RED ADJUST     NOT USER

BLUE ADJUST    NOT USE

PUSH AUTO      NOT USE

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

CAMERA  SETUP

AWB

AE MODE  AUTO/MANAL/AGC MAN/IRISMAN/SHUTTER MAN

IRIS ADJUST  AUTO

AGC ADJUST  AUTO

SHUTTER ADJUST   整0US MODE  PUSH AUTO   NORMAL/AUTO

BRINGHTNESS      42

FLICKERLESS       ON/OFF

E SENSITIVE     NOT USE

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

AE SET

BACKLIGHT    OFF/ON/AUTO

BLC LEVEL     32

WDR CONTROL  NOT USR

WDR LEVEL     NOT USE

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

BACKLIGHT

USER TITLE

SHARPNESS   10

MIRROR     OFF/ON

COLOR      OFF/ON

NEGATIVE   OFF/ON

ENG/CHI   ENGLISH/CHINESE

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

SPECIAL SET

DET CTION    OFF/ON

LEVEL SET    10

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

MOTION DET

CAMERA  SETUP

FUNCTION    DISP  ON/OFF

MOTION DET  DISP  ON/OFF

CAMERA ID   DISP  ON/OFF

ZOOM MAG   DISP  ON/OFF

USER TITLE   DISP  ON/OFF

INITIAL SET    ON/OFF

RETURN

OSD DISP

EXIT