He aquí mi propia base de datos acerca de lo que conocemos como "Modo Service".

Es una recopilación de información que comenzó hace algunos años tomando como base la que casi todos conocemos de los amigos del sitio http:\\www.servisystem.com.ar a la que agregé info de otros sitios del país y del extranjero, más la de algunos services oficiales.

Hay también algunos modelos de TV en los que explico como desbloquear el micro cuando el televisor presenta por ejemplo un solo canal activo, ó la tecla Preset no actúa, etc.

Incluyo un pequeño anexo con los métodos de desbloqueo de lo que se llama "Modo Hotel", "Modo Hospital" ó "Modo de Control de Padres" de algunos modelos de TV's y VCR's. Cliquear (con Ctrl) en cada vínculo para ir directamente al ítem.

| Marca | Modelo | Chasis | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Admiral | TM1021 |  | Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY, aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú. Para salir, pulsar MENU Otra secuencia: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM. |
|  | TG142A TG202AM TG203A TG2100A (1ª versión) TG1029A TG2900 | S | Ver: Noblex 21TC653F |
|  | TG2900A | Q | Display + 1 + 1 + TV/Video |
|  | AD294 |  | Ver: ITT SAT294 |
| AIWA |  |  | Encienda el TV. Abra el control remoto y busque las teclas que no tienen acceso para el usuario. Al presionar una de ellas y luego DISPLAY aparecerá en la pantalla el menú de servicio. Con CANAL +/- selecciona el ítem. VOLUMEN +/- y DISPLAY muestra los datos a ajustar. Para salir, presionar DISPLAY y la otra tecla oculta en el control remoto, aparecerán los caracteres INITIAL por unos segundos y el TV se apagara. |
|  | TV-AR295 y otros |  | Presione SW702 (Service) en la placa principal del TV, o modifique el C/R colocando un pulsador entre los pines 13 y 16 del integrado del mismo. Con CANAL +/- selecciona los parámetros, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presionar OSD/OUT en el C/R. |
|  | VX-T1470 VX-T2170 VX-G142 VX-S135 VX-S205 y otros Combos (TV-VHS) |  | Desconectar de la línea de CA por más de 30 minutos, o cortocircuitar el condensador de Back-Up que mantiene la programación. Colocar el volumen al mínimo, presionar VOL- y simultáneamente el la tecla 9 en el C/R. Con los botones 1 al 7 (o 1 al 8 en algunos modelos) se selecciona los diferentes modos (sub-menú) de ajuste. Con VOL+/- se ajustan los valores. Presionar 8 (o 0 en algunos modelos) para salir y guardar. |
|  |  |  | Con el TV encendido, presione la tecla TEST en el control remoto, luego presione DISPLAY. Con CANAL+/- mueve el cursor, con VOL+/- ajusta el valor. Presione DISPLAY y FINISH. |
| Akai | CT-2119 |  | Presionar simultáneamente + y – en el panel frontal y encender el TV con la llave principal. Salir con POWER. |
| Allstar | 3750 |  | Anular modo hotel: Seleccionar canal 38. Presionar al mismo tiempo durante tres segundos STORE y CONTROL+ en el frente del TV. Para volver a aplicarlo, repetir los pasos pero con CONTROL- esta vez. |
| Ansonic |  |  | Ver: Precision |
| APEX |  | AT2002S | Bajar de volumen a 0, presionar las teclas: MUTE en el C/R y VIDEO en el TV simultáneamente. Para realizar ajustes teclas: MENU SELECT. Para salir: tecla stand by en el C/R. |
| Atec-Panda |  |  | Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MUTE en el control remoto. |
| Atori | ATC-2192MS |  | Desbloqueo: Con el TV apagado, presionar y mantener Vol+ del panel y encender. Si no funciona este método, puentear momentáneamente las patas 30 y 37 del micro (M50433B-232SP) |
| Audinac | ST2157 ST2960ST AC257 | 29AD/BD | Ver: Noblex 21TC653F Option Audinac ST-2960ST BYTE 0 = 58 : 00111010 BYTE 1 = 167 : 10100111 Otro ST-2960 lleva un chasis H-902F (que tambien lo usa el TV Hitachi CDH-29GS5). Tienen la misma forma de entrar, presionar teclas en el control remoto: Indicacion canal - Silencio - Sleep - Fuzzy Aparece en pantalla: Factory 1: se ajusta AGC, Subbrillo, Subcolor, Subtinte. Factory 2: se ajusta centrado Horiz. y vert., altura, linealidad Factory 3: se ajusta nivel del blanco (RB,GB,BB,RD,BD) Para desplazarse y variar valores de ajustes se usan teclas Menú, CH y volumen. Para otra version de control remoto las teclas son: Nº de canal - Pausa - ap.prog. - imagen normal |
| Audioton | CTV 5502 |  | Modo service: Presionar al mismo tiempo UP y DOWN en el frente del TV y encender. Para activar el modo hotel se usa el mismo método; si al encender aparece “Service Mode”, sólo apagar el TV y volver a encender. |
| Aurora | MRT-CT20D |  | Ver: ITT SAT294 |
|  | MRT2070 MRT2071 MRT2170 |  | Ver: Goldstar CF-28C28T |
| Basic Line |  |  | Ver: Precision |
|  | SHTV31620 |  | Ver: Noblex 21TC653F |
|  | 29B1 |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Beko |  |  | Presionar al mismo tiempo P+ y P- en el frente del TV y encender con la llave principal. |
| Better | BTV 2127 |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Blaupunkt | MM63-13VT | FM240.00 | Pulsar P/C en el remoto y encender con la llave principal. Cancelar Modo Hotel: Pulsar “i” en el remoto y encender con la llave principal. |
| Blue Sky |  |  | Ver: Precision |
| Brandt |  | ICC9 | Colocar el TV en StdBy. Apagar el TV con la llave principal. Espere hasta que el led de StdBy se apague. Presione simultáneamente VT en el remoto y la llave principal. Luego presionar VT nuevamente. Cuidado: el Euroconector debe estar libre (no conectado). |
| Broksonic | K2107 |  | Desde el C/R introducir la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE |
|  |  |  | Ver: Orion |
|  | CTVG4545 |  | Ver: Atori |
| CCE | HPS-1402 HPS-2001 HPS-2002 HPS-1404 HPS-2004 |  | Presionar la tecla SERVICE ubicada en la placa principal cerca del "micro" ó, si no existiera, conectar a masa el pin 35 del micro. Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor |
|  | HPS-1405 HPS-2005 HPS-2706C |  | Conectar a tierra durante 5 segundos el pin 24 del IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor |
| Challenger |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Citizen |  |  | Ver: Zenith(( |
| Continental | CT1412B |  | Presionar y sostener P+ y P- en el panel del TV y encender con la llave principal. |
| Continental Electric | CETV34614 |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Crown Mustang | CM-2002 CM-2007 |  | Abrir el control remoto, quitando la tapa superior. Usar las teclas que no tienen acceso externo y que se encuentran debajo de "Canal previo" y "Sonido". Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- ajusta su valor. |
|  | CM2893 CT2901R | H-904 | Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú. Otra secuencia: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY |
|  | CM2008 | H-904F | Ver: Noblex 14TC632 |
|  | CT-1405 | H-613M | Utilizar las teclas ocultas en el C/R |
|  |  |  | Ver: Goldstar CF-28C28T |
|  | 2004 R/5 |  | Usar las teclas internas sobre VOL +/- y la central (entre CH y VOL) |
| Daenyx | 2097 | H-502N | Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en las tres últimas filas existen cinco botones (con la parte superior de la goma cortada y que no están disponibles con la tapa plástica) con los que se logra entrar a los diferentes modos de servicio. Presionando el primer botón de la izquierda (entre el Nº 0 y VOL-), aparece el siguiente menú: V POS 03 ------ Centrado o Posición VerticalV HEIGHT 21 ----- Altura Vertical H SHIFT 18 ----- Posición Horizontal SUB BRT 01 ----- Sub Brillo AGC 28 ----- AGC (0=Nieve / 63=Máx.) BLU SCREEN: ON u OFF RESET Presionando el segundo botón (el tercero libre de la primer fila, entre CAN+ y MENU), aparece en la pantalla: " HEAT RUN ". Presionando el tercer botón (el segundo libre de la segunda fila, entre VOL- y VOL+), aparece el siguiente menú: R DRV 15 ------ Ganancia de Rojo G DRV 30 ------ Ganancia de Verde B DRV 35 ------ Ganancia de Azul R DC 31 ------ Balance de Rojo G DC 31 ------ Balance de Verde USER RESET Presionando el quinto botón, (el tercero libre de la tercera y última fila, entre CAN- y C.PREV), se resetea (FACTORY RESET), debiendo ajustar todo nuevamente. Con las teclas Canal + -, se ingresa a cada sub menú. Con las teclas Vol + -, se modifica el valor Factory. |
| Daewoo (sus chasis son usados por diversas marcas) | DTQ-14V1 DTQ-20V1 y otros... |  | Una vez encendido el televisor presiona la siguiente secuencia en el control remoto <1 - mute - recall - mute> Cabe hacer mención que algunos modelos no cuentan con la tecla recall entonces deberá hacerse la secuencia con display :<1 - mute - display - mute> Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. |
|  |  | PTFM05 | Ver: Noblex 21TC653F |
|  | DSC3270e DTJ28A7 DTP28G8 14C4NT 20C4NT y otros |  | Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto. |
|  |  |  | Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER |
|  | DTH-29M2FS |  | Ver: Philco PH-T29M2 |
|  | OTROS: |  | Ver: Orion |
| Dewo | VPH8820 |  | Ver: Goldstar CF-28C28T |
| Dikler | H2128 |  | Ver: Jwin |
| Diplomatic |  |  | Ver: CCE |
| Durabrand |  |  | Ver: Jwin, Mitsui |
|  | CTV29NF |  | Poner el volúmen al mínimo. Mantener presionado VOL- del TV y al mismo tiempo presionar Display del remoto (si no funciona, probar con Timer ó + del remoto). Con CH+ y CH- se cambian las opciones y con VOL+ y VOL- se modifican los valores. Guardar y salir apagando el TV. Press “1” to enter the white balance alignment menu, Item Description Default value RCUT Red cutoff 80 BCUT Blue cutoff 80 GCUT Green cutoff 80 BDRV Blue drive 40 GDRV Green drive 40 Press “2” to enter picture geometry alignment menu for PAL, Item Description Default value HPOS50 PAL H. position 0A VPOS50 PAL V. position 03 HIGH50 PAL V. size 24 VLIN50 PAL V. linearity 09 VSC50 PAL V-S correction 06 OSDV50 PAL V. position of OSD 1D Press “3” to enter picture geometry alignment menu for NTSC, Item Description Default value HPOS60 NTSC H. position 03 VPOS60 NTSC V. position 00 HIGH60 NTSC vertical size 07 VLIN60 NTSC V. linearity 01 VSC60 NTSC V-S correction 04 OSDV60 NTSC V. position of OSD 20 Press “4” to enter sharpness settings menu, Item Description Default value SHPX Maximum sharpness 20 SHPN Minimum sharpness 00 SHPTV3 50% sharpness in 3.58 system (TV) 12 SHPAV3 50% sharpness in 3.58 system (AV) 12 SHPTV4 50% sharpness in 4.43 system (TV) 12 SHPAV4 50% sharpness in 4.43 system (AV) 12 Press “5” to enter sound alignment, Item Description Default value CON1 Stereo alignment data 08 CON2 Stereo alignment data 08 CON4 Stereo alignment data 00 STSADJ Stereo alignment data 00 ALII Stereo alignment data 10 ALI2 Stereo alignment data 0A ALI3 Stereo alignment data 03 Press “6” to enter AGC and volume setting, Item Description Default value RFAGC AGC setting 24 HAFC HAFC setting. 00 VOL01 Volume output level at 1% 11 VOL25 Volume output level at 25% 2E VOL50 Volume output level at 50% 49 S-R-Y Sub color for system 08 S-B-Y Sub color for system 08 |
|  |  |  | Press “7” to enter system setting, Item Description Default value VCDM0 System setting 00 VCDM1 System setting 00 VCDM2 System setting 40 OPTION System setting 44 MOD0 System setting 01 MOD1 System setting 90 MOD2 System setting B2 Press “8” to enter picture alignment menu 1, Item Description Default value CNTX Maximum contrast 3F SCNT Sub contrast for luminance signal 0F CNTN Minimum contrast 10 BRTX Maximum brightness 50 BRTN Minimum brightness 30 COLX Maximum color 7F COLN Minimum color 00 Press “9” to enter picture alignment menu 2, Item Description Default value CNTC 50% contrast 2C BRTC 50% brightness 36 BRTS Sub brightness for SECAM 00 COLC 50% color 54 COLS Color level for SECAM 40 COLP Color level for PAL 00 TNTC 50% tint 41 Press “0” to enter OSD setting menu, Item Description Default value OSD Horizontal position of OSD 09 TXCX OSD intensity when maximum contrast 33 RGCN OSD intensity when minimum contrast 25 TNTX Maximum tint level 7F TNTN Minimum tint level 35 |
| ELBE (SELECO) | 2824 | PC200 | Pulsar simultáneamente: V- y V+ en panel frontal del TV, y STAND-BY en el C/R. Para cambiar ítems las teclas de volumen. Con las teclas de programa cambia el valor. Salir con la 'tecla verde' del C/R. |
| Elektra |  | chasis chinos | Desde el C/R introducir la secuencia: MUTE, TIMER, PICTURE. Para seleccionar parámetro teclas P+ y P- del C/R, para ajustar valor VOL+/-. Para salir y guardar cambios MENU |
|  |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Emerson | ET-13P2 |  | Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, DISPLAY, MUTE. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. |
|  | ETV20 |  | Se ingresa con botón oculto dentro del control remoto |
|  |  |  | Ver: Orion y Mitsui |
| E-Tech |  |  | Ver: Hyundai |
| Ferguson |  | TX91 | Ver: Thomson |
|  |  | ICC9 | Apagar con el remoto y luego con la llave principal. Espere hasta que se apague el led de Stand by. Pulsar al mismo tiempo VT en el remoto y la llave principal en el TV. Presionar VT nuevamente. Ver que no esté ocupado el Euroconector. |
|  |  | TX92 | Cancelar Modo Hotel: Colocar el TV en StdBy y apagar con la llave principal, entonces volver a encender mientras presiona StdBy en el remoto y selecciona VOL SET en el MENU, colocando el nivel al máximo. |
| Finlux | 17/21B60 63/71Y2 | Stereo Plus | Pulsar MUTE, OK (M) y TV. Cambiar con los botones de cursor. Memorizar con OK (M) y salir con TV. |
| First Line |  | AK19 | Ver: Precision |
| Fisher | FTM0121S FTM0129S | KEC | Con el TV en STBY, desde el control remoto realice la siguiente secuencia: Display + Menú + 3 + 8 + Power On |
|  | FTM0229S | LB1-A | Con el TV encendido, presionando la tecla MENÚ en el TV, y los números 1, 2, 3, 4 en el control remoto simultáneamente, se accederá a los siguientes ítems: Nº1: parámetros de imagen Nº2: sub-brillo, sub-agudeza Nº3: ajustes audio estéreo Nº4: modo sintonía fina |
|  | FTM0429 FTM1114 FTM1120 | LC1-B | Con el TV encendido presionar MENÚ en el TV y el 2 en el control remoto simultáneamente |
|  |  |  | Ver también: Sanyo |
| General Electric | GE-2910STX |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
|  | GE-14091 GE-20091 GE-21091 | TX-91 | Ver: RCA RAR1410 |
|  | GE-2910ST | TCL M34 | Presionar y mantener VOL (-) en el TV y al mismo tiempo presionar la tecla 0 tres veces en el control remoto. |
| GoldStar | CF-28C28T y similares |  | Primero debemos conseguir un control remoto Philips que tenga el integrado SAA3010, debemos colocar un pulsador desde la pata 1 a la pata 11. Encontré un par de TV Philips Trendset y Dewo VPH8820 y VPH8821 que usan ese integrado en el control, algunos de ellos de montaje superficial (20GL1340) Al apretar el pulsador aparece en pantalla LINE SVC. Se cargan los canales memorizados del micro a la memoria EEPROM (CANAL 2,6,8,10,13,14,30,68). Ajuste AGC en el modo LINE SVC: oprimir la tecla 0 en el control. En la pantalla aparece AGC 32. Con las teclas de volumen cambiamos los valores. Amplitud vertical: Apretar la tecla 6. Debe aparecer VAMP 32 Ajuste centrado horizontal : Oprimir nuevamente la tecla 6 en la pantalla. debe aparecer HSTF 32 . Con volumen se alteran los valores. Ajuste tension de pantalla: Oprimir boton 7 en la pantalla. Aparece una linea horizontal. Ajustar screen hasta que sea apenas visible, despues volver a apretar el boton 7 del control. Sub brillo: Apretar tecla 8 en la pantalla. Aparece SUB 32 Balance blanco: Precaliente el equipo 5 a 10 minutos con la tecla 9. Cada vez que se presiona aparece RDA 32--GDA 32---BDA 32--RCFA 32---GCFA 32 RDA 32: Ajuste excitacion rojo GDA 32: Ajuste excitacion verde BDA 32: Ajuste excitacion azul RCFA 32: Corte rojo GCFA 32: Corte verde Para salir apretar nuevamente el pulsador. |
|  |  | MC-51B | Presionar al mismo tiempo MENU, VOL-, PR- en el panel del TV. |
| Goldtek | XT-13H9 |  | Ver: Majestic |
| Gradiente | TV-2922 GBT-2911 |  | Presionar simultáneamente MENU del panel y del remoto por algunos segundos. Seleccionar un ítem con las teclas del cursor, seleccionar un menú de ajuste con MENU del remoto, salir con DISPLAY y OK ó ENTER y para salir del menú de ajustes DISPLAY. Para salir del Modo Fábrica, pulsar +100. Valores típicos: CUT R, G y B=150 WDR R, G y B=470 AMP=+14 LIN=-20 SC=+100 VPOS=+3 HPOS=+176 PWD=+90 TPZ=-8 CSH=-167 ANG=+2 BOW=+2 UCS=+11 LCS=+32 |
| Graetz | BURGGRAF STEREO 4876 Digivision | DIGI III 110° | Colocar la llave “TV INTERNAL SERVICE PROGRAM” del módulo digital en ON (aparecerá SE en el display). En el remoto seleccionar 1=U1 V SHIFT, 2=U2 V LIN DN, 3=U3 V LIN, 4=H1 H SHIFT, 5=H2 H AMP, 6=H3 EW AMP, 7= C, 8=C1, 9=C2, 0=H4 EW TRAPEZ… TV=MEMO, VOL+/-=ADJUST. |
| Grundig | GR203 | (chasis ídem Noblex 21TC631 - Argentina) | Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú. Nota: Existe otra versión del GR203 con otro chasis (lleva un STR-S5707 en fuente) y es diferente el modo service. |
|  | Otros | CUC1800 CUC1805 CUC1821 CUC1822 CUC1824 CUC1825 CUC1826 CUC1827 CUC1842 CUC1851 CUC1852 CUC1881 CUC1892 CUC1894 CUC1929 CUC1952 CUC1962 CUC1983 CUC1984 | Ingresar a la guía del menú con “i”, SPECIAL FUNCTIONS ó DIALOG CENTER, SERVICE, ONLY FOR RETAILER ó FOR AUTHORIZED DEALER (según el modelo, esto no aparece) y Code 8500. Valores de fábrica (sólo en el caso de cambio del micro): Pulsar y sostener P- en el remoto mientras enciende el TV con la llave principal. Para ver la versión de la EEPROM: Pulsar “i”, DIALOG CENTER, OK. El dato aparecerá presionando AUX. El índice 01 de la parte Nº(19798-300.01) indica la versión. Para cancelar el modo hotel: Pulsar V+, V-, PR-, PR+ y OK . Activar Demo (Según el modelo, algunos tienen esta opción y otros nó): Pulsar y sostener L+ en el TV y encender con la llave principal. Presionar P+ durante 10 segundos. Anular Demo: Presionar L+ en el TV y encender con la llave principal. |
|  |  | CUC1806 CUC1828 CUC1829 CUC1830 CUC1836 | Ingresar a la guía del menú con “i”, DIALOG CENTER, SERVICE, ONLY FOR RETAILER, Code 8500. Para ver la versión de la EEPROM: Ver CUC1800. Reseteo de fábrica: AUX y OK. Para cancelar el modo hotel: Pulsar 7038. Activar Demo: Pulsar y sostener L+ en el TV y encender con la llave principal. Presionar P+ durante 10 segundos. Anular Demo: Presionar L+ en el TV y encender con la llave principal. |
|  |  | CUC2020 CUC7303 CUC7305 CUC7350 | Ingresar a la guía del menú con “i”, DIALOG CENTER, SERVICE, ONLY FOR RETAILER, Code 8500. Reseteo de fábrica: Pulsar y sostener P+ en el remoto mientras encendemos con la llave principal. En el caso de haber cambiado la memoria, el modo hotel y los límites de bandas serán desactivados y el AGC y AFC deberán ser reajustados como sigue: Cancelación de Límites de Banda: Presionar y sostener “i” en el remoto mientras encendemos con la llave principal. Mover la selección hasta AGC en el Service Menú y presionar AUX y OK en ése orden. Activar Modo Hotel: Presionar y sostener “i” en el remoto mientras encendemos con la llave principal. En la línea del menú HOTEL seleccionar ON y abandone el Menú con “i”. Anular repitiendo los pasos, pero eligiendo OFF en el menú HOTEL. Posición del OSD: Presionar y sostener “i” en el remoto mientras encendemos con la llave principal. Buscar en el menú OSD, ajustar la posición y guardar con OK. Anular la función CHILD LOCK (control de padres) con 7038. |
|  |  | CUC2030 CUC2031 CUC2050 CUC2051 | Idem CUC2020, salvo que para el reseteo de fábrica hay que presionar P- (en vez de P+) |
|  |  | CUC6300 CUC6301 CUC6310 CUC6330 CUC6331 | Valores de fábrica: pulsar y sostener “i” en el remoto mientras encendemos con la llave principal. En el menú ir a HORIZONTAL POSITION, OK, OK y presionar “i” para abandonar el menú. Activar Modo Hotel: Presionar y sostener “i” en el remoto mientras encendemos con la llave principal. En la línea del menú HOTEL seleccionar ON y abandone el Menú con “i”. Anular repitiendo los pasos, pero eligiendo OFF en el menú HOTEL. Posición del OSD: Presionar y sostener “i” en el remoto mientras encendemos con la llave principal. Buscar en el menú OSD, ajustar la posición y guardar con OK. Anular Child Lock presionando VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK. |
|  |  | CUC6360 CUC6365 CUC6380 CUC6450 CUC6460 CUC6469 | Presionar y sostener P/C en el remoto mientras encendemos con la llave principal. Cancelar compensación del volúmen (volume offset): Pulsar y sostener AUX en el remoto mientras encendemos con la llave principal. Activar Modo Hotel: Presionar y sostener P/C en el remoto mientras encendemos con la llave principal. En la línea del menú HOTEL seleccionar ON y abandone el Menú con “i”. Anular repitiendo los pasos, pero eligiendo OFF en el menú HOTEL. Para ver la versión de la EEPROM: Ver CUC1800. Valores de fábrica (sólo en el caso de cambio del micro): Pulsar y sostener P- en el remoto mientras enciende el TV con la llave principal. Anular Child Lock presionando VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK. |
|  |  | CUC7300 CUC7301 CUC7302 | Idem CUC6360, salvo que donde dice “encender con la llave principal” encenderemos con P+ del panel del TV. |
|  | GR143 | GR-2814-00 | Desarmar el control remoto, con los últimos cuatro botones de la derecha se entra al modo service. Valores típicos: v center 1 v size26 R DC 146 h center13 G DC 131 v line24 B DC 99 AGC 28 R DRV 127 SUB BRIGHT 31 B DRV 127 |
|  |  |  | Ver: Goldstar CF-28C28T |
|  |  | CUC7851 CUC7880 CUC7890 CUC7951 | Para ver la versión de la EEPROM: Ver CUC1800. Anular Child Lock presionando VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK. |
| Hamilton |  |  | Ver: Majestic |
| Hawk |  |  | Ver: Premier o jWIN |
| Hipson | 29HTV-B016 | HE828A | Desde el C/R introducir la secuencia: MENU, 1, 9, 7, 6. Con teclas 7 y 8 se selecciona el sub-menú, con el cursor se cambia ítem y valor. Para salir y guardar: MENU Valores típicos: |
|  |  |  | P1-60 VSIZE 56 VPOS 34 HPH 13 VLINE 15 VSC 15 VCOMP 7 L BLK 6 R BLK 3 P12 BY PAL 8 RY PAL 4 BY YUV 6 RY YUV 6 TDA LEVEL 5 WIDE 29 SPEC 6 ST LVL 0 TIME 1 1116 VOL 29 BAL 50 SVM 3 OUT 0 OPT2 828/818 1 PW ON 0 AIR/CABLE 1 1116 1 COMB 0 BG 1 14TV 0 N/PN 0 OPT1-SEL AV 1 S 1 YUV 1 MTS 1 VOFF 1 SCOL 1 SLANG 1 P11 TINTTEST 0 TINT PAL 52 CORE 3 Y GAMA 0 P10 BRT ABL 1 MID STP 0 BRT ABL THR 0 WPL OPE 0 V BLK 0 H BLK 0 DC/RES 1 CD 0 | P9 OVER SW 0 OVER LVL 0 BLK STR 0 BLK GAIN 0 P/O SW 0 P/O ADJ 3 C VCO SW 0 C VCO ADJ 3 P8 VOL 127 VR TM 0 R/B ANG 15 R/B BAL 15 P7 FM GAIN 0 OSD CNT 50 OSD H POS 10 AFC 1 P6 AGC 35 V LVL 5 BRI 80 CNT 15 COL 15 SHP 15 TINT 15 P5 LINE 0 RB 130 GB 130 BB 142 RD 62 GD 7 BD 96 P4- EW-50 DC 48 AMP 25 COR TOP 7 COR BOT 6 P3-50 VSIZE 55 VPOS 26 HPH 11 VLINE 16 VSC 12 P2 EW-60 COR SW 0 TILT 29 DC 51 AMP 27 COR TOP 5 COR BOT 5 |
|  |  |  | Ver: Precision |
| Hitachi | 20SA3B 27CX5B 27CX25B | M3LUX | En el TV presionar AVX o MENU y manténgalo presionado, presione POWER y manténgalo por 3 a 5 segundos, para acceder a los ajustes de audio o más de 5 segundos para los ajustes de imagen. Los ítem de audio aparecen como A00 y los de video como P00, los datos como D000. Para entrar a los correspondientes ajustes se debe colocar D030 para el modo P y D020 para el modo A. |
|  | CDH-29GS5 | H-902F | Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory". 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL |
|  | CDH-20GXM1B | H-912F | En este modelo para ingresar al menú, adentro del control remoto tiene la ultima fila cuatro botones hay que apretar los dos del medio juntos. Otra forma de entrar al modo service es presionando las teclas en el control remoto: INDIC. - SILENCIO - SLEEP – FUZZY |
|  | CPT-2150SRE CPT-2155SRE | H-612M | Utilizar el remoto del usuario. Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en las dos últimas filas existen cuatro botones (no están disponibles con la tapa plástica) con los que se logra entrar a los diferentes modos de servicio. Presionando el primer botón de izquierda a derecha, aparece el siguiente menú: FACTORY AGC 20 ----- AGC (0=Nieve / 63=Máx.) SUB BRIGHT 62 ----- Sub Brillo OPTION STEREO (o SVHS) ú OPTION MONO (o SVHS) SOUND INPUT 3 ----- (0 a 15) STEREO AUTO ADJUST STEREO ALI1 31 STEREO ALI2 31 Presionando el segundo botón de izquierda a derecha, aparece el siguiente menú: FACTORY V-CENTER 3 ----- Centrado Vertical V-SIZE 84 ----- Altura Vertical H-CENTER 19 ----- Posición Horizontal V LINE 19 ----- Linealidad Vertical USER RESET FACTORY RESET Presionando el tercero de izquierda a derecha, aparece el menú de escala de grises: FACTORY SERVICE R DC 240 ------ Balance de Rojo G DC 178 ------ Balance de Verde B DC 205 ------ Balance de Azul R DRV 39 ----- Ganancia de Rojo B DRV 31 ----- Ganancia de Azul Presionando el cuarto (se lo ubica en el centro y debajo de los tres anteriores), aparece en la pantalla: " HEATRUN " Con las teclas Canal + -, se ingresa a cada sub menú. Con las teclas Vol + -, se modifica el valor Factory. |
| Hitech |  |  | Ver: Premier o jWIN |
| Hyundai Kalley, Sigma; Olimpo, E-Tech y otros chinos |  |  | Presionar RECALL Y VOL- en el C/R, simultáneamente. Para desplazar en los Sub-menús Factory, Balance B/W y Adjust, presione de nuevo RECALL en el Remoto y VOL- en el TV simultáneamente. Para seleccionar ítem CH+/- , para ajustar valor: VOL+/-. Para grabar los cambios, MUTE en el remoto. |
| IRT | TRC1425 |  | Con el TV encendido presionar en el C/R: MENU, QWIEW, MUTE. Con PROG +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se cambian el valor, con la tecla del reloj se cambia los sub. Menús |
|  |  |  | Ver también: Premier o Jwin |
| ITT | SAT294 |  | Con el TV apagado (stand-by), oprima la siguiente secuencia del control remoto: MUTE, 3, 7, 2, POWER. Con la tecla 10 selecciona el ítem y con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios presione POWER. |
|  |  | Stereo Plus | MUTE, OK (M), TV. Items con los botones de cursor. Memorizar con OK (M). Salir con TV. |
| JVC | T2912E 2973AR ...y otros |  | Con el TV encendido, presione simultáneamente DISPLAY y VIDEO STATUS en el control remoto. Para seleccionar los ítem presione MENU UP/DOWN (subir/bajar). Para cambiar valores MENU LEFT/RIGHT (izquierda/derecha). Para salir presione EXIT. |
|  | C-2184A |  | Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: * Pulsar MENU 3 veces * Pulsar 1 * Colocar la hora 3:21 * Oprimir juntas STD, VSM y DISPLAY luego se supone que tiene que entrar en el modo service, si no repetir los pasos. Estos son los codigos corrector para el sintonizado de todos los canales: 1) VL (-) : 00 2) VL (+) : 3A 3) VH (-): 05 4) VH (+): 3F 5) U (-):0F 6) U (+):2F INGRESANDO ESTOS DATOS DEBE DE SINTONIZAR TODOS LOS CANALES DENTRO DE CADA RANGO DE FRECUENCIA. |
|  |  |  | Con el TV encendido, oprima SLEEP en el C/R, coloque el tiempo en "0" min. Mientras la indicación permanece en pantalla, presione simultáneamente: DISPLAY y VIDEO STATUS y después SERVICE MENU en el C/R. Para salir presione dos veces EXIT |
|  | AV2186 AV2196 |  | 1) Presionar botón MENU 2) Presionar botón N° 1 (Ajuste de Hora) 3) Presionar botones 3-2-1 (3:21) 4) Presionar botón SILENCIO 5) Rápidamente presionar dos veces el botón con flecha hacia arriba 6) Aquí ajustas los parámetros: VSM PRESET SUB VSM IF V/C MTS 7) Luego de estos ajustes, presionar el botón SILENCIO 8) Presionar el botón MENU 9) Aquí ajustas los parámetros: SD I2C BUS STOP AFC & FINE ABL I2C MONITOR 10) Luego de estos ajustes, presionas dos veces el botón SILENCIO para salir del Modo Service. |
|  | AV-28WR2EK |  | Pulsar "MUTE" e "I" en el mando al menos 4 segundos |
|  | AV-28VM1EN Y SIMILARES |  | Pulsar al mismo tiempo en el remoto la tecla rotulada en blanco con el signo + y la tecla CINEMA. |
|  | AV-32F475 |  | En el C/R original colocar switch TV/CATV en TV, y switch VCR/DVD en la posición VCR, con SLEEP TIMER poner en "0 minutos", luego presionar "VIDEO STATUS" y "DISPLAY" simultáneamente. Para salir presionar "EXIT" |
| jWIN Dikler, Riviera, Royal y otros chinos |  |  | Presionar PROD para entrar, con MUTE o DISPLAY se desplaza por las páginas, SLEEP para entrar a Sub-menú, con POSICION o CHANNEL selecciona los Items, VOL+/- ajusta el valor |
|  | CTM-1420 |  | Con el TV encendido, en el C/R presionar la secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU 3. Con CH +/- selecciona parámetros, con VOL +/- ajusta el valor. Para salir y guardar presionar DSP o SLEEP |
|  |  |  | Con VOL- poner volumen al mínimo, luego MENU en el C/R, despliegue menú PICTURE, inmediatamente introduzca la secuencia: 6, 5, 6, 8. Entra al modo FACTORY. Para cambiar a modo B/N BALANCE y ADJUST, presionar: SLEEP En modo ADJUST, presione: MUTE para seleccionar sub-menú. Para seleccionar ítem, P +/-, para ajustar valor VOL +/-. Para salir del modo Factory, tecla: REVIEW |
|  | JV-TV9021 |  | Con el TV encendido presionar en el C/R la siguiente secuencia: MENU, MENU, Q.VIEW, MUTE. Luego con la tecla SLEEP se desplaza entre los diferentes Sub-Menus |
| Kalley |  |  | Ver: Hyundai |
| Ken Brown | TKB2128 |  | Introducir en el C/R la siguiente secuencia: SKIP, MUTE, BAND. Con CH +/- se seleccionan los ítem. Con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar la tecla P en el C/R |
|  | BK2120 |  | Ver: Serie Dorada SD-21D1 |
|  | TKB2188 TKB2920ST TKB2940ST TKB2968 TKB2988 |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Kioto | CTR-2100 ...y otros |  | En el C/R (RC- F70) presionar la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU . Seleccionar con CHANEL+/-, ajustar valor con VOL+/-. Para salir POWER |
|  |  |  | Oprimir la tecla VOL- en el TV y la tecla DISPLAY en el control remoto simultáneamente |
| Kneissel | KN2829-N |  | 1º Encender el TV y pulsar la tecla central de las cinco que tiene el aparato y mantenerla pulsada. 2º Apagar del interruptor general y volver a encender, entonces presionar la tecla ON/OFF del remoto. 3º Con las teclas circulares superior e inferior del remoto se elijen los ítems y con las teclas derecha e izquierda se ajustan. 4º Se memorizan los ajustes presionando la tecla M amarilla del control remoto. |
| Konka |  |  | Ver: Orion |
| LG | CP-14K70 CP-20K70 CP-29K40 CP-29K44 ...y otros | MC999 MC-7CD MC-99GA ...y otros | Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto. Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK y para salir POWER Detalles: a)Encender el TV b) selecionar la opción MENU en el TV y al mismo tiempo presionar en el control la tecla MENU para entrar al modo de servicio. c) presionar las teclas CHANNEL UP/DOWN para seleccionar los ajustes. d) Presionar las teclas VOLUMEN UP/DOWN para cambiar los datos. NOTA: al presionar la tecla CHANEL UP despues del VP-16 se provoca la línea horizontal. Al pulsar la tecla se podrán realizar los ajustes de fábrica del sub-brillo, sub-tinte,sub-contraste, suspendiéndose el audio. I²C BUS TABLA DE DATOS DE AJUSTE: MENU OSD ADJ RANGE INITIAL SETTING VP0 AUTOPIF VCOauto 0-255 149 VP1 RFAGC AGCVOLT 0-63 46 VP2 HPOS HPOS 0-31 19 VP3 VPOS VPOS 0-6 2 VP4 VSIZE VSIZE 0-63 30 VP5 RCUT RCUTOFF 0-225 138 VP6 GCUT GCUTOFF 0-225 165 VP7 BCUT BCUTOFF 0-225 152 VP8 GDRIVE 0-127 57 VP9 BDRIVE 0-127 56 VP10 VLIN 0-15 8 VP11 VSCO 0-15 12 VP12 AFCGAIN 0-3 0 VP13 RBG 0-63 55 VP14 ABL 0-3 3 VP15 ABLSTAR 0-3 0 VP16 PIFVCO 0-225 149 |
|  |  | SC-23A | Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2 ENTER, POWER. Luego SETUP+/- . (en algunos controles: OK en lugar de ENTER) |
|  |  | MC64 MC84 | Pulsar simultáneamente las teclas OK del remoto y del TV |
|  |  |  | Ver: Goldstar CF-28C28T |
|  | CN-20D99 | NC-6HA | Estando encendido, mantener presionado SETUP en el TV y presionar SETUP en el C/R |
| Loewe | Art. Nº64420, 66426,66449, 66450,66460, 66480,66490 | C9000 | Presionar simultáneamente CM en el remoto y SERVICE en el panel del TV. Seleccionar con MEM IN/OUT, ajustar con VOL +/- y guardar con X. Salir con TV. |
|  |  | C9003 | En el panel del TV presionar FUNCTION cinco veces (aparecerá la indicación “Service”), enseguida presionar MEN en el remoto. Memorizar con X y salir con TV. |
|  |  | Q2200 | Ir a Service en el Menú y presionar rápidamente MENU en el remoto. Seleccionar con las teclas amarillas, ajustar con +/-, guardar con X y salir con TV. |
| Luxor | 5585-21A1 7057-27 63/7954 63/71Y2 | Stereo Plus | MUTE, OK (M), TV. Ajustar con los botones del cursor, guardar con OK (M) y salir con TV. |
| M&S | CTM1420 |  | Introducir la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP (DISPLAY), MENU. Para salir DSP, 0, SLEEP |
| Magnavox |  |  | Con el TV encendido, Presione en el control remoto la siguiente secuencia: 0, 6, 2, 5, 9, 6, MENU. Presione la tecla MENU en el TV. Con CANAL +/- selecciona los ajustes, con VOL +/- los valores. Para guardar los cambios presione POWER en el TV. |
| Majestic | XT-20E9 |  | Con el TV encendido, oprimir en el C/R: SLEEP, MUTE, DISPLAY, MENU. Con CANAL +/- selecciona los parámetros, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir: DISPLAY |
|  | XT 13H9 y otros... |  | Con el TV en Stand By, desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MUTE, DISPLAY, POWER |
| Memorex |  |  | Ver: Orion |
| Microsonic | 14TAC 20TFC (1ª versión) 21EFC uruguayo |  | Ver: Noblex 21TC653F |
|  | Chinos |  | Presionar la tecla oculta que se encuentra en el C/R entre Sleep y CCD. Con TV/AV cambia la página de menús |
| Miracle | PLS14 | 14” a 21” | Colocar el volumen del TV en 0, entrar a menú y teclear 6568. Moverse dentro del menú con la tecla WOOF, y luego combinado con la tecla MUTE, para salir del Modo Service presionar la tecla CANAL ANTERIOR. AJUSTES DE BALANCE DE BLANCO Y NEGRO: Con el control de fábrica acceda al Menú de Ajustes de B/W, use el botón de canales para seleccionar la función y botón de volumen para cambio de datos. OSD......... . NAME................... VARIATION.....RECOMMENDED S-BRI....... SUB BRIGHTNESS......0 – 127..................................80 R-BIA....... RED BIAS.................. 0 – 255..................................120 G-BIA....... GREEN BIAS............. 0 – 255..................................100 B-BIA....... BLUE BIAS................ 0 – 255..................................120 R-DRV...... RED DRIVE............... 0 – 127..................................63 G-DRV...... GREEN DRIVE.......... 0 – 15....................................7 B-DRV...... BLUE DRIVE............. 0 – 127..................................63 C B/W....... CROSS B/W................ 0 – 3......................................0 AJUSTE “ITEMS”: Se sugiere los siguientes ajustes: (pueden variar hacia arriba o hacia abajo. A la hora de montar la nueva tarjeta, tome en cuenta que solo los primeros 09 items será necesario ajustarlos. ITEM NO...OSD NAME.... RECOMMENDED ITEM 00... H. PHASE................. 12 ITEM 01... V. SIZE.................... 54 ITEM 02... V. LINE.................... 19 ITEM 03... V. POS..................... 24 ITEM 04... V. SC.......................... 9 ITEM 05... H. HASE (50)........... 00 ITEM 06... V. SIZE (50)............. 00 ITEM 07... V. LINE (50)............. 00 ITEM 08... V. POSI. (50)............ 00 ITEM 09... V. SC (50)................. 00 Importante NO tocar el RF. AGC su valor por defecto es (25) |
|  | PLS25 | 25” a 37” | Colocar el volumen del TV en 0, entrar a menú y teclear 6568. Moverse dentro del menú con la tecla WOOF, y luego combinado con la tecla MUTE, para salir del Modo Service presionar la tecla CANAL ANTERIOR. AJUSTES DE BALANCE DE BLANCO Y NEGRO: Con el control de fábrica acceda al Menú de Ajustes de B/W, use el botón de canales para seleccionar la función y botón de volumen para cambio de datos. OSD......... NAME....................VARIATION......RECOMMENDED S-BRI....... SUB BRIGHTNESS.....0 – 127...................80 R-BIA....... RED BIAS................. 0 – 255...................120 G-BIA....... GREEN BIAS........... 0 – 255...................100 B-BIA....... BLUE BIAS............... 0 – 255...................120 R-DRV...... RED DRIVE............. 0 – 127....................63 G-DRV...... GREEN DRIVE........ 0 – 15.......................7 B-DRV...... BLUE DRIVE........... 0 – 127....................63 C B/W....... CROSS B/W.............. 0 – 3.........................0 AJUSTE “ITEMS”: Se sugiere los siguientes ajustes: (pueden variar hacia arriba o hacia abajo. A la hora de montar la nueva tarjeta, tome en cuenta que solo los primeros 09 items será necesario ajustarlos. ITEM NO.. OSD NAME...... RECOMMENDED ITEM 00... H. PHASE................. 12 ITEM 01... V. SIZE..................... 54 ITEM 02... V. LINE.................... 19 ITEM 03... V. POS...................... 24 ITEM 04... V. SC.......................... 9 ITEM 05... H. HASE (50)........... 00 ITEM 06... V. SIZE (50)............. 00 ITEM 07... V. LINE (50)............. 00 ITEM 08... V. POSI. (50)............ 00 ITEM 09... V. SC (50)................. 00 Importante NO tocar el RF. AGC su valor por defecto es (25) |
| Misawa |  |  | Ver: Microsonic , Noblex 21TC653F o Ken Brown |
| Mitsubishi |  |  | Existen varios códigos dependiendo del modelo; probar hasta encontrar el correspondiente. Con el TV encendido, presione: MENU, 2, 3, 5, 7. Con las teclas AUDIO y VIDEO elegir los respectivos grupos de ajustes. Para guardar los cambios presione ENTER, para salir MENU. Otras secuencias: MENU, 1, 2, 5, 7 - MENU, 1, 2, 5, 9 - MENU, 1, 3, 7, 0 - MENU, 2, 3, 5, 6/7/8/9 - MENU, 8, 2, 5, 7. Desbloqueo:.Cuando en pantalla aparece "TV Locked", deberemos presionar en el control remoto simultáneamente las teclas QV (Quick View) y 9. Luego entrar a MENU, buscar la opción: Parental Lock (control de padres); una vez que nos pida la contraseña, volvemos a presionar las teclas QV y 9 (simultáneamente) y el TV estará desbloqueado. El código de fábrica es: 0000. |
|  | CT25A2 EST |  | Encender y pulsar la tecla nueve del remoto y el pulsador "S2J 1" del TV (se encuentra cerca del euroconector), por al menos cinco segundos. Con 2 y 0 se eligen los ítems, con 7 y 5 los valores, con 4 memorizamos y con 8 salimos. |
|  | BLACK DIAMOND BDS3251WS |  | Seleccionar 'Menú' y pulsar 'Install'. Mover el cursor hasta TV config. Entrar el código 457925. |
|  | CT21M5E |  | Presionar S701 (en la placa) y la tecla 9 (dentro de los cinco segundos). Memorizar con 0 (cero) y salir con StdBy. |
| Mitsui |  |  | En C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con CH +/- selecciona los ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: TIMER. Para salir: MENU |
| Mustang | 2004/5 | H907F | Con el TV encendido, introducir la siguiente secuencia en el C/R: CANAL, PAUSA, AP.PROG., IMAGEN NORM., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se selecciona, con VOL+/- se cambia. Para salir, pulsar MENU |
| New Point |  |  | Con la tecla oculta en el C/R (ubicada al lado de la tecla SISTEM y debajo de MUTE) se entra y desplaza por los diferentes sub-menúes y también se sale. Para cambiar ítem CANAL+/-, para ajustar valor VOL+/- |
| Nippon | CTV-2198 CTV-2199 |  | En el C/R presionar rapidamente la siguiente secuencia: CLEAR, VOL-, CATV/TV. Para cambiar ítem CANAL+/-, para ajustar valor VOL+/-, para salir PICT |
| Noblex (y otros, por ej: Nokia) | 14TC612 20TC613 14TC612G 20TC613G 21TC621G | H-501N H-612M | Desarmar el control remoto, retirar la tapa plástica superior, quedan los botones de goma sobre el circuito impreso, en la ultima fila existen tres botones, (o cuatro en algunos modelos) que no están disponibles con la tapa plástica, con los que se logra entrar al los diferentes modos de servicio. Presionando el primer botón de izquierda a derecha, aparece el siguiente menú: V POS 00 ----- Posición Vertical V SIZE 30 ----- Altura Vertical H SHIFT 49 ----- Posición Horizontal SUB BR 08 ----- Sub Brillo AGC BLUE 31 ----- AGC Presionando el segundo de izquierda a derecha, aparece el menú de escala de grises: R DRV 39 ----- Ganancia de Rojo B DRV 31 ----- Ganancia de Azul G DRV 28 ----- Ganancia de Verde R DC 22 ----- Balance de Rojo G DC 34 ----- Balance de Verde Presionando el tercero de izquierda a derecha, aparece en la pantalla " HEAT RUN " |
|  | 14TC628 20TC627 | YH-200M | En el interior del control remoto, existen tres teclas que no son accesibles desde el exterior. Oprimiéndolas simultáneamente se ingresa al 1er. menú, repitiendo la operación se pasa a menúes siguientes. Con CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir presionar nuevamente las tres teclas |
|  | 14TC616 20TC615 |  | Utilizar el remoto del usuario. Estando el mismo en STAND BY: apretar la tecla de PAUSA luego 1-8-2 y POWER. De esta manera entrara en modo SERVICE. |
|  | 25TC630 29TC629 33TC634 |  | Utilizar el remoto del usuario. Estando el mismo en STAND BY: apretar la tecla de PAUSA luego 3-7-2 y POWER. De esta manera entrara en modo SERVICE. |
|  | 14TC632 20TC633 20TC637 21TC631 | H-904F | Emplear el control remoto del usuario. El televisor tiene que estar encendido (con imagen). La secuencia para entrar al MENU es : Nº canal (display), Pausa (mute), apagado programado (sleep) e imagen normal (fuzzy). Luego de la secuencia aparecerá en pantalla: Factory1, Factory2 y Factory3. Con las teclas + - Canal se modifica el menú Factory. Con las teclas + - Vol. Se ingresa a cada sub menú. |
|  | 21TC653F 29TC642 | B | Con el TV apagado (en stand by), presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar a la opción “ADJUSTMENT”. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". Option Noblex 29TC642 BYTE 0 = 59 : 00111011 BYTE 1 = 131 : 10000011 |
|  | 14TC639 20TC640 |  | Emplear el control remoto del usuario. Para ingresar al modo SERVICE tener apretada la tecla MENU del televisor y apretar la tecla 2 del control remoto. Para poder ajustar la sintonía fina de un canal, tener apretada la tecla MENU del televisor y apretar la tecla MENU del remoto. |
|  | 21TC618 25TC623 29TC614 | DY-800 | Ver: Goldstar CF-28C28T |
|  | 21TC655F 29TC656F C21TF26S | M-123A | Llevar el volúmen al máximo Pulsar la tecla “bajar volumen” del TV manteniéndola pulsada. Mientras va bajando el volúmen, pero ANTES DE QUE LLEGUE AL MÍNIMO, pulsar repetidas veces la tecla DISPLAY del control remoto (siempre manteniendo pulsada la tecla “bajar volumen” del panel del TV) Cuando aparezca el modo service, soltar ambas teclas y pulsar la tecla OK del control remoto. Con los botones “subir canal / bajar canal” del control remoto se selecciona el menu que se desea ver o modificar (van desde FAC01 hasta FAC21). Para entrar en ese menú pulsar la tecla OK del control remoto. Para elegir la opción a modificar del menú seleccionado, pulsar las teclas “subir/bajar canal” del control remoto. Una vez parado sobre la opción que desea modificar, con las teclas “subir/bajar volumen” del control remoto modifica los valores. Con la tecla OK vuelve al menú principal (punto 5). Valores iniciales del TV: FAC01 6F-3D-66-3C-34 FAC02 22-00-0A-08-00-16 FAC03 0E-12-29-29-0F-0F-03-03 FAC04 7F-0D-30-19-35-00-2C-30 FAC05 3C-35-00-07-0C-50-39-38 FAC06 1B-1B-1B-07-1A – 1A FAC07 30-B8-E0-37-B2-00-09-FF FAC08 25-00-21-53-4A-65-30-16 FAC09 20-3A-45-55-32-A5-7F-08 FAC10 FF-3F-1F-53-2F-08 FAC11 06-06-02-00-0A-0A-03 FAC12 13-10-20-64-28-18-22-10 FAC13 42-43-43-27-14-82-0C FAC14 09-1C-01-08-1A – 80-80 FAC15 40-40-40-40-40 FAC16 70-40-20-40-40-03-03 FAC17 32-32-5A-32 FAC18 33-32-32-32 FAC19 32-32-1E-32 FAC20 173-407-01-02-08-06-05-00-00 FAC21 2D-4A-38-3E-19-2C FAC22 03-2A-75-0D Factory settings D-mode: Enter D-Mode by pressing D-Mode ON/OFF key, and then you can enter the D-mode. S-mode: Enter S-Mode by pressing VOLUME DOWN key on the unit until the volume decrease to minimum level, then press the DISPLAY key on the remote handset (don’t release the volume key) and you can enter S- mode. After enter D-mode or S-mode, press OK, then press program up/down to select menu from menu 1 to menu 22, press OK to enter the menu, press program up/down to select item, press volume up/down to adjust the setting. Press D-mode again to quit factory mode. You can also enter menu 1 to menu 19 directly by pressing digital button 1~9, 0, notebook, CAP, Display, Sleep, Calendar, System/INS, Favorite, Return, Picture. |
| Nokia | 6363 6364 7192 7364 | 2B-F | Desde el control remoto presionar en rapida secuencia los siguientes botones: -/-- , MENU, TV. Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor |
|  |  | B-E2 | Con uPC CCU11: Presionar en el remoto MON-STEREO, C e HYPERSONIC, durante un segundo. Aparecerá la leyenda “SE”. Con uPC CCU12: Presionar el contacto a través del orificio en el panel frontal y el botón “S” durante cinco segundos. Entonces aparecerá la leyenda “SE”. |
|  | 5575 |  | Desde el control remoto introducir la siguiente secuencia: I, M, P. |
|  |  | Eurostereo | Pulsar “-/--“, MENU, TV. Seleccionar con PR+/-, ajustar con VOL+/-, guardar con la tecla del símbolo de punto cercano a la tecla “i” del remoto. Salir con StandBy. |
|  | 63/7168 55A1-0 45H1-0 55Y2-0 63/7157 63/7177 | Stereo Plus | MUTE, OK (M), TV Controles con las teclas de cursor, guardar con OK (M) y salir con TV. |
|  | 7155 | Stereo Plus | “i”, M, PROGR. Controles con las teclas de cursor, guardar con M y salir con TV. |
| Normende |  | DC1 DC2 | Desconectar el TV, manteniendo presionada la tecla ROJA del remoto, conectar y encender con la llave principal (más ó menos 10 segundos). Seleccionar con las teclas numerales, ajustar con +/-. Para memorizar cambios tecla ROJA, para salir: MUTE |
|  | Color 3038 | F15-03 | Después de reemplazar el MDA2061 (IR73), el TV actúa como sigue: Toda la programación está guardada en el Ch00. El display muestra caracteres de función alemanes. Toma PAL y SECAM E (pero nó NTSC ni SECAM O). Presionar simultáneamente + y – de volúmen en TV y encender con la llave principal. Mantener presionados las dos teclas de volúmen hasta que el display indique Pr. Después de ocho seg., indicará “.”. Ahora las siguientes teclas se pueden presionar en el remoto y los segmentos adicionales se encenderán: La tecla 1 indica caracteres internacionales; la 2, caracteres alemanes; la 5 SECAM O y/o NTSC (multiestándard); la 3, Single Standard. Memorizar con Stand By. |
|  |  | ICC10 | Apagar con StdBy y con la llave principal. Presionar y sostener VT en el remoto y luego encender con la llave principal. |
|  |  | ICC9 | Apagar con StdBy y con la llave principal. Esperar hasta que el led de StdBy se apague. Presionar simultáneamente la tecla azul en el remoto y encender con la llave principal. Pulsar la tecla azul nuevamente. (ver que el Euroconector no esté conectado) |
| Olimpo |  |  | Ver: Hyundai |
| Orion (y otras marcas) |  |  | Con el TV encendido sin OSD, presionar en el Control Remoto, la tecla oculta a través de un pequeño orificio que hay en él (Si no tiene el orificio, desarmarlo y buscar una tecla que no es accesible externamente). Los sub menúes e ítems se seleccionan con el número correspondiente. Los valores se ajustan con VOL+/-, para salir y guardar, oprimir: 0 (en chasis puede ser 8) |
|  |  |  | Otro método: presionar VOL - en el TV y al mismo tiempo 0 (cero) ó 9 en el C/R durante 2 segundos |
| Palladium |  | TV-100 | Simultáneamente presionar las teclas azul y roja del remoto, dentro de los siguientes cinco segundos presionar al mismo tiempo P- y P+ del panel del TV. Ajustar con las flechas, guardar con OK y salir con TV. |
| Panasonic | CT-20R15 CT-27SF24V CT-31SF24V CT-31XC24 CT-31XF24CV CT-27XF34CV CT-27SF34V CT-33SF24TV CT-F29992V CT-F29992LV CT-F29992VV CT-F29992XV CT-G2159E (y otros) | ADP302 GL10C KP360 APEDP26 APEDP266 ATPED264 APEDP264 APEDP266 (y otros) | Con el TV encendido y usando el control remoto. 1) Seleccione el icono SET-UP en el menú principal y luego la modalidad CABLE en la opción ANTENA. 2) Seleccione el icono TIMER y ajuste el cronometro (SLEEP) a 30. 3) Presione ACTION dos veces para salir de los menús y sintonice el canal 124. 4) Ajuste el volumen al mínimo (0). Al presionar nuevamente VOL- entrara al modo servicio (CHK). Para salir presionar ACTION y POWER simultáneamente por dos segundos. Otro método: cortocircuitar FA1 y FA2. Ajustes típicos: |
|  |  |  | I. DAC Adjustments Mode Adjustment Range Default B0 Sub Color 0-63 32 B1 Sub Tint 0-63 33 B2 Sub Brightness 0-192 123 B3 Sub Contrast 0-63 24 B4 RF AGC1 0-127 43 B5 Sub Brightness for AI 0-63 16 II. White Balance (W.B.) Adjustments Mode Adjustment Range Default C0 R Cut-Off ** 2 20 C1 G Cut-Off 0-255 214 C2 B Cut-Off ** 2 20 C3 User Brightness 0-63 31 C4 Sub Brightness 0-192 123 C5 R Drive 0-255 119 C6 B Drive 0-255 91 C7 R Drive Offset - Cool 0-63 12 C8 B Drive Offset - Cool 0-63 12 C9 R Drive Offset - Warm 0-63 20 CA B Drive Offset - Warm 0-63 12 ** Note: Range is in steps: 0 20 - 0 235 1 20 - 1 235 2 20 - 2 235 3 20 - 3 235 III. Pincushion Adjustments Mode Adjustment Range Default D0 Vertical Size 0-127 68 D1 Vertical Linearity 0-63 37 D2 Vertical S Correction 0-63 12 D3 Horizontal Size 0-63 48 D4 Horizontal Center 0-31 12 D5 E-W Parabola 0-63 14 D6 Trapezoid Compensation 0-63 31 D7 E-W Corner 2 0-15 12 D8 E-W Corner 1 0-15 9 D9 Vertical EHT 0-15 8 DA Horizontal EHT 0-15 8 DB Vertical DC 0-63 31 |
|  | CT-215785 CT-315185 | AEDP242 NA6L | Con el TV encendido, cortocircuite los puntos FA1 - FA2. Presione ACTION (o MENU) y VOL+ simultáneamente. Presione POWER en el control remoto para seleccionar los sub menúes de servicio. Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presione POWER y ACTION (o MENU) simultáneamente por 2 o 3 segundos. |
|  | TS-21S4 | Z7 | Colocar canal 60, ajustar sharpness y volúmen al mínimo, pulsar al mismo tiempo timer en el remoto y vol- en el TV. Con Pr +/- se seleccionan las funciones, con Vol +/- los valores, con STR en el TV se memoriza y con N del remoto se sale. Para activar el autodiagnóstico (en caso de tener problemas con el software), pulsar al mismo tiempo V en el frente del TV y Status en el remoto. | IV. Options Adjustments Mode Adjustment Range Default S0 Pre shoot/Overshoot 0-7 4 S1 Black Expansion Gain 0-15 7 S2 White Gamma Level 0-15 15 S3 White Gamma Gain 0-15 15 S4 Small Gamma Gain 0-15 7 S5 R-Y Demodulation Angle 0-31 12 S6 R-Y Demodulation Gain 0-63 23 S7 G-Y Ratio SW 0-3 1 S8 White Letter Compensation 0-15 4 S9 White Letter Slice Voltage 0-15 5 S10 Filter 0-63 30 S11 Low Frequency Separation 0-63 39 S12 High Frequency Separation 0-63 22 S13 Clock Adjustment 0-255 165 S14 Scroll Output, Font Mode 0-2 1 S15 ID Positioning Mode 0-2 0 S16 PIP Chroma Saturation 0-127 39 S17 PIP Contrast 0-127 36 S18 PIP Tint 0-63 10 S20 PIP Position 1/16 Left 0-255 10 S21 PIP Position 1/16 Right 0-255 116 S22 V1 Gain 0-15 8 S23 S-AI Music 0-255 30 S24 S-AI Vocal 0-255 60 S25 S-AI Off 0-255 240 S26 S-AI Up Step 0-15 2 S27 S-AI Down Step 0-15 4 S28 Auto Bass Max 0-63 50 S29 Auto Treble Max 0-63 55 SA Switches (TV) 0-255 36 SB Switches (Video) 0-255 0 SC Switches (Video) 0-255 36 SD Contrast Sensitivity 0-255 109 SE Input Level Alignment 0-63 46 SF Stereo PLL VCO 0-63 27 S1A PIP Position 1/9 Upper 0-255 26 S1B PIP Position 1/9 Lower 0-255 146 S1C PIP Position 1/9 Left 0-255 10 S1D PIP Position 1/16 Right 0-255 101 S1E PIP Position 1/16 Upper 0-255 26 S1F PIP Position 1/16 Lower 0-255 163 S2A R Offset 0-40 20 S2B B Offset 0-40 20 |
|  | CT-1440R |  | Igual al anterior pero, en lugar de FA1-FA2, conectar TP8 a masa. |
|  | TAU |  | Con el TV encendido, ajuste el volumen al mínimo, coloque la tecla OFF-TIMER en ON. Presione RECALL en el control remoto y simultáneamente VOL- en el TV. Con las teclas 1 y 2, selecciona los nodos de ajuste (CHK1; CHK2, ...), con las teclas 3 y 4 selecciona los ítem, con VOL+/- ajusta los valores. |
|  | TX-25W3E TX-28W3E (y otros modelos europeos) |  | Ajustar los graves al máximo, agudos al mínimo, oprimir RESET en el control remoto y al mismo tiempo VOL- en el TV. Con las teclas de teletexto: ROJA y VERDE selecciona los ítem, con AZUL y AMARILLA ajusta los valores. Para memorizar los nuevos datos presionar STORE. Para salir NORM (normalización). |
|  | TC-29V2PX | NMX-M16MB | Ajuste de sintonía: Presione la tecla PRE y ajustar con –/+. Terminar presionando nuevamente PRE. Ajuste de la frecuencia de audio (NTSC: 5,5Mhz - PALN: 4,5Mhz): Presionar AUTO/FUNCTION dos veces, elegir el 1er dígito del canal con +, presionar A/F, elegir el 2do dígito y presionar PRE dos veces para memorizar. Repetir el método para el siguiente canal. |
|  | CT-27SF24 CT-31XC24 CT-27XF34 CT-F29992 (y otros) | GL10C | Con el TV encendido y usando el control remoto. 1) Seleccione el icono SET-UP en el menú principal y luego la modalidad CABLE en la opción ANTENA. 2) Seleccione el icono TIMER y ajuste el cronometro (SLEEP) a 30. 3) Presione ACTION dos veces para salir de los menús y sintonice el canal 124. 4) Ajuste el volumen al mínimo (0). Al presionar nuevamente VOL- entrara al modo servicio (CHK). Para salir presionar ACTION y POWER simultáneamente por dos segundos. |
|  |  | NA6L | Con el TV encendido, cortocircuite los puntos FA1 - FA2. Presione ACTION (o MENU) y VOL+ simultáneamente. Presione POWER en el control remoto para seleccionar los sub menúes de servicio. Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presione POWER y ACTION (o MENU) simultáneamente por 2 o 3 segundos |
|  |  | EURO-1 | En el menú de sonido, colocar los graves al máximo y los agudos al mínimo. Pulsar VOL- en el TV y RESET del remoto al mismo tiempo. Seleccionar con las teclas roja y verde, ajustar con las teclas amarilla y azul, guardar con STORE y salir apagando el equipo. |
|  |  | EURO-2 | En el menú de sonido, colocar los graves al máximo y los agudos al mínimo. Pulsar F en el TV, luego VOL- en el TV y REVEAL del remoto al mismo tiempo. Seleccionar con las teclas roja y verde, ajustar con las teclas amarilla y azul, guardar con STR y salir con N en el remoto. |
|  |  | MX-3 MX-3C | Presionar al mismo tiempo RECALL del remoto y VOL- del TV. Salir con NORMAL del remoto. Modo Hotel: Activar presionando al mismo tiempo OFF TIMER del remoto y CH.UP del TV. Desactivar presionando simultáneamente OFF TIMER del remoto y VOL- del TV. |
|  | TX-28LD2F | EURO-2 | 1. Conectar el TV 2. Poner en corto temporalmente el punto de prueba (FA2) y el tv se activará en modo de cambio y las teclas volumen arriba y abajo se ajustan rapidamente. 3. Oprimir al mismo tiempo las teclas del panel del tv ACTION Y VOLUMEN ARRIBA para activar el Modo de Servicio. |
|  | CT-Z1422 (y otros modelos) |  | Presione simultáneamente el botón VOL- en el TV y la tecla 9 en el C/R por más de 1 segundo. Con CH+/- selecciona las opciones, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir, oprimir ACTION en el C/R |
| Panavox | 14HAC 20HAC 29BDC 29BDP |  | Ver: Noblex 21TC653F |
|  |  |  | Abrir el control remoto, quitando la tapa superior. Usar las teclas que no tienen acceso externo. Se activan dos menús de ajustes "Factory 1" y "Factory 2" |
|  | ITV-2152 (Pure Flat) |  | Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 6. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER |
|  | CT-29CR |  | En el C/R introducir la secuencia: MUTE, 3,7,2, POWER. Con 1 al 5 selecciona sub menús |
| Panoramic | PA-2988 |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
|  | TVP-2914 | CCE brasilero | Puentear a masa por un instante la pata 78 del microjungla IC101= TDA9570H/N1 |
| Philco | TV-20V4 |  | Con el TV encendido pulsar: DISPLAY, MUTE. Para memorizar ajustes presionar DISPLAY. Para salir POWER |
|  | TV-20V1 14V1 20V3 ... y otros | CM-003. | - se enciende el TV. - en el control remoto oprimir 1 - mute - recall - mute ó 1 - mute - display - mute. - se selecciona el item con Canal y se calibra con Volúmen. - para terminar se pulsa Menú; antes de abandonar Menú oprimir Display para grabar los cambios. |
|  | PH-T29M2 | CM-012M | Oprimir 1 - MUTE - DISPLAY – MUTE, luego aparece el menú en pantalla: S2.............. SCRN S5.............. IFC S6.............. GEO S8.............. W/B S9.............. DP S12............ FACT Para memorizar los nuevos valores ajustados en el modo service se debe presionar la tecla DISPLAY en cada una de los diferentes ajustes que aparecen en el menú del modo service en pantalla. |
|  | PVT2014 |  | Ajustar el volúmen al mínimo. Pulsar VOL en el TV junto con la tecla 9 del remoto. Para salir, presionar 9 y VOL-, y enseguida pulsar el 8. |
|  | 14B29RC 20B19RC |  | Ver: Atori |
|  | PF2175 |  | Presionar MENU en el TV y la tecla 2, 3 o 4 (según el menú que desee acceder) en el C/R. Con cursor arriba/abajo o CANAL+/- selecciona el ítem. con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presionar MENU en el C/R. |
| Philips | 29PT4631 /77R | Y6 L01-1LAC L9H MG7.1 | Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU ó i+ y OSD. Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar Canal +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardarán los cambios. Recordar apagar la llave de encendido principal y esperar que el led de standby se apague completamente antes de volver a encender. |
|  | 20PT424A 21PT263A |  | Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red. |
|  |  | L7.3 LL3 | Cortocircuitar los pines M24 y M25 y encender |
|  |  | Chassis Anubis AA | Cortocircuitar los pines M28 y M29 del IC7710. |
|  |  | Chassis Anubis SDD/SAA | Cortocircuitar los pines M31 y M32 del IC7710 y encender. Ajustes recomendados de fábrica : MODELOS 14GX1810/54/77 20GX1850/54/77 14GX1810/85/87 20GX1850/71/85/87 ADRESS DATA DATA 245 59 59 246 32 0 247 4 4 248 15 15 249 5 5 250 3 3 251 3 3 252 60 60 253 5 5 254 186 154 |
|  |  | GR2.X | Cortocircuitar los pines M33 y M34 antes de encender el tv. Cuando encienda, el led se iluminará de color naranja; entonces se puede quitar el cortocircuito. Aparecerá la leyenda SER en pantalla, entonces presione simultáneamente INSTALL y PROG+ en el tv para activar el menú. |
|  |  | Chassis Anubis B | Con el tv apagado (desconectado completamente), cortocircuitar los pines M61 y M62 (cercanos al IC7600). Encender el tv y sacar el cortocircuito. Una S indicará que se entró en modo service. Simultáneamente presionar P- y VOL+ en el tv. Ahora aparecerá la leyenda SERVICE MENU. Para salir, colocar el tv en standby. |
|  |  | Chassis A10E MG3.1E | Presionar la secuencia 0, 6, 2, 5, 9, 6, I+ y OSD ó 0, 6, 2, 5, 9, 6 y - (en el tv). Alternativamente se puede cortocircuitar los pines 9261 y 9262 y luego encender el tv. |
|  |  | Chasis A8 | Existen dos modos service: uno es el de usuario (de sólo lectura y no modificable) y el de servicio técnico. El Modo de Service del Usuario se activa oprimiendo simultáneamente la tecla MUTE del remoto y cualquiera de las teclas de control (P+, P-, VOL+, VOL-) del TV durante por lo menos 4 segundos y se desactiva oprimiendo cualquier tecla del remoto, salvo “P+” o “P-“ o apagando el televisor con la llave principal. En esta pantalla aparecen las siguientes leyendas: En la línea 1 aparece “nnnnn” que es la cantidad de horas de funcionamiento del televisor en formato hexadecimal y “A80BBC- X.Y” que es la identificación del software del micro. En la línea 2 aparece “CODES xx xx xx xx xx xx”. Este mensaje corresponde al buffer de códigos de error e indica los últimos 6 errores. En la línea 3 se observa “OP xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx”. Esto representa los bytes de opciones. La línea 4 presenta la información del norma de color en el formato “SYS XXXXX”. Para cambiar el ajuste del sistema oprimir la tecla “MENU” del remoto, seleccionar el sub menú de INSTALL, seleccionar el sub menú de MANUAL STORE, seleccionar y modificar el ajuste de SYSTEM hasta que la imagen y el sonido sean correctos. Seleccionar el parámetro del menú STORE. Si en la línea 4 del menú CSM aparece “Hosp”, indica que se ha activado el modo Hospital.Para anular el modo hospital: Ir a preajuste 38 y oprimir las teclas “OSD” y “MENU” en el teclado local simultáneamente durante 3 segundos. Si en la línea 5 aparece “SLEEP”, desactivarlo con la tecla superior izquierda del control remoto repetidamente hasta que en el centro de la pantalla aparezca “SLEEP 0”. Si aparece “NOT TUNED”: Esto indica que el receptor no recibe señal de identificación en el canal presintonizado. Si el sintonizador está defectuoso, la línea de CODES tendrá el número 16. NOTA:En algunos modelos se observará la pantalla azul si la opción BLUE MUTE (BM) está activada y no hay señal presente. Si en la línea 6 de la pantalla CSM aparece “LOCK” (Bloqueo de canales), desactivarlo como sigue: Seleccione el menú de “FEATURES” con el remoto, seleccione “LOCK” con el remoto y ajuste a “OFF”. Para modificar el código parental cuando el código está perdido: 1. Seleccione el menú de “FEATURE”. 2. Seleccione “PARENTAL LOCK”. 3. Seleccione “SETUP CODE”. 4. Entre el número “0711” 5. Entre de nuevo el número “0711”. Si en la línea 6 aparece la leyenda “SKIPPED”. Esto indica que por lo menos un canal es omitido como canal preferencial (esto es normal). Si aparece en la línea 7 “TIMER” desactivarlo como sigue: Seleccione “TIMER” en el menú de “FEATURES”, seleccione “ACTIVATE” en el menú de “TIMER”, ajuste a off con las teclas de cursor izquierda/derecha. |
|  |  |  | Salir de CSM: Cualquier tecla del remoto o del televisor, salvo “CHANNEL UP” y CHANNEL DOWN” permite salir del modo CSM. Por último, para el modelo de chasis A8 de Philips, deben usarse los siguientes códigos de opciones: Opción Nombre AC Auto cable detect AK Auto standby AN Auto standby, sin imagen CC Closed caption (títulos ocultos) DN Dynamic Noise Reduction DS Dealer service tool DM Demo mode EX Expandir 16:9 CM Comprimir 16:9 CF Comb filter CS Customer service mode GA Games HO Hospitality mode IP Incredible picture |
|  | 20PV220 |  | Seleccionar el 38, presionar STOP en el remoto y PLAY en el tv simultáneamente por cinco segundos. Borrar la EEPROM es la única solución cuando todos los ítems en el menú de instalación aparecen como INACTIVOS (non active) con el texto en color rojo. Apagar el tv desde el remoto y volver a encender. Sintonizar nuevamente todos los canales. |
|  | 29PT461A /77B | MD 1.1E | Enciende en ByN ó NTSC, se apaga sólo, cumple las funciones muy lentamente, no tiene sonido, etc. Está la EPROM desprogramada. Entrar al modo servicio y corregir los tres primeros ítems que son los más importantes. Puentear S42 y S43 (se alojan en la placa de baja señal (la plaqueta donde está el micro que vá parada a la izquierda del tv visto de atrás)) y dejarlos puenteados hasta entrar al modo servicio, luego se saca el puente. Comenzar por el ítem 3, ya que una vez que está llegando al número deseado se acelera a normal. Después seguir con los otros items; luego corregir ancho, altura, posición, etc. Para terminar, presionar POWER del control. DIR DATA O3 229 COMENZAR AQUÍ O1 65 O2 128 GEOMETRIA/BALANCE BLANCO AFC-AGC PROMEDIO AA NO VP 34 HD 25 LA 5 VA 19 HW 45 AI 28 VL 31 HP 2 A2 18 VS 31 HC 31 CO 17 HT 31 AX 4 AFC 1 INT NAT PERS SUAVE RD 40 40 40 40 GD 40 39 39 37 BD 49 43 43 36 Salir Modo HOTEL: Canal 38 Tecla Roja -OSD |
|  | 21GX1666/68 |  | Cuando el dispositivo no presenta la función INSTALAR, es decir, INOPERANTE, en el panel frontal, es porque perdió el código de acceso por alguna razón, o por una caída de tensión o aún durante la manipulación en el taller y sin esta función es imposible programar los canales y muchas otras funciones importantes de ajustes en el TV. De manera que la función de instalación vuelva funcionar otra vez, sigue estos pasos: 1º Enciende el TV. 2º Desconecta la antena. 3º Coloca canal 22 con el remoto. 4º Presiona simultáneamente Volúmen - y Canal+ del panel del TV. Obs: Nota que la televisión se apagará y volverá a encender; después de eso pulsa la tecla INSTALAR otra vez, y verás que las funciones han vuelto a sus orígenes. En el caso de que este procedimiento no funcionara, desconecta la TV por 30 minutos exactos y después vuelve a realizar todo el procedimiento que seguramente ahora funcionará. |
|  | 20LF201 uruguayo |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Portland | PT1901 |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Precision (Basic Line, BlueSky, Watson, Firts Line, Hipson, Sakura, Schneider y otras) |  | AK19 | Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a INSTALAR, introducir la secuencia 4, 7, 2, 5. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV. |
|  |  | TV8 | Presionar el botón rojo y el azul del remoto simultáneamente. Dentro de los próximos cinco segundos, presionar P+ (ó P- según el modelo) y V+ del panel simultáneamente. Aparecerá Vxxx (es la versión del programa) indicando que ya está en modo service. Con P+ y P- se seleccionan los ítems y con V+ y V- se modifican los valores. VP Ajusta la altura vertical. Si el rango de ajuste no fuera suficiente, se puede cambiar con el ítem CRT. VL Ajusta la linearidad vertical centrando la pantalla. HP Ajusta el horizontal. VB Ajusta la intensidad de la EAT. VB=24 PA hace que la línea vertical sea paralela con respecto a los bordes. HA Ajusta el ancho. CC Ajusta la linealidad vertical en las esquinas. El seteo básico es 0. Este puede ser variado por el ítem PA si el balance no fuera satisfactorio. PT Ajusta los valores para que los bordes superior e inferior de la imagen sean paralelos a la pantalla. R ajusta el rojo G ajusta el verde B ajusta el azul S-ADJ maneja el sonido estéreo. L-ADJ maneja el canal izquierdo (con respecto al derecho). CRT maneja la deflexión vertical. Dependiendo del TRC puede ser 0 ó 1. GR/G+GL se usa para ajustar el screen. DELAY maneja la superposición de la luminancia con respecto a la crominancia. Memorizar con OK y salir con TV. |
|  | BlueSky TF2188GM e HIPSON 29HTV-B016 | HE828A | Modo Service:Ingresar con Menù, 1,9,7,6 Con 7 y con 8 se navega por los distintos Menùes Con cursor (Prog y Vol) se selecciona ìtem y valor Con Menù se sale y graba. P1-60 TDA 1116 VSIZE 56 LEVEL 5 VOL 29 VPOS 34 WIDE 29 BAL 50 HPH 13 SPEC 6 SVM 3 VLINE 15 ST LVL 0 OUT 0 VSC 15 TIME 1 VCOMP 7 L BLK 6 R BLK 3 P12 P11 P10 BY PAL 8 TINTTEST 0 BRT ABL 1 RY PAL 4 TINT PAL 52 MID STP 0 BY YUV 6 CORE 3 BRT ABL THR 0 RY YUV 6 Y GAMA 0 WPL OPE 0 V BLK 0 H BLK 0 DC/RES 1 CD 0 |
|  |  |  | P7 P6 P5 FM GAIN 0 AGC 35 LINE 0 OSD CNT 50 V LVL 5 RB 130 OSD H POS 10 BRI 80 GB 130 AFC 1 CNT 15 BB 142 COL 15 RD 62 SHP 15 GD 7 TINT 15 BD 96 OPT2 OPT1-SEL 828/818 1 AV 1 PW ON 0 S 1 AIR/CABLE 1 YUV 1 1116 1 MTS 1 COMB 0 VOFF 1 BG 1 SCOL 1 14TV 0 SLANG 1 N/PN 0 P9 P8 OVER SW 0 VOL 127 OVER LVL 0 VR TM 0 BLK STR 0 R/B ANG 15 BLK GAIN 0 R/B BAL 15 P/O SW 0 P/O ADJ 3 C VCO SW 0 C VCO ADJ 3 P4- EW-50 P3-50 DC 48 VSIZE 55 AMP 25 VPOS 26 COR TOP 7 HPH 11 COR BOT 6 VLINE 16 VSC 12 P2 EW-60 COR SW 0 TILT 29 DC 51 AMP 27 COR TOP 5 COR BOT 5 |
|  |  | AK20 | En el TV oprimir el botón VOL-, e inmediatamente, en el control remoto la secuencia: PROG, "--", TV. Para seleccionar los ítem presionar CH +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV. |
| Premier Silver, Mitsui, Starlight, IRT y otros chinos |  |  | Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU |
| Proscan |  |  | Ver: RCA |
| Protech | 2004 |  | Retirar la tapa superior del C/R, dejando el teclado sobre la placa, existen varias teclas que no tienen acceso externo, con ellas se accede a los diferentes menúes de ajustes. Con las teclas CANAL +/- se seleccionan los ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. |
| Quasar | SP2726K SP2736K SP3136 | AREDC224 AEDC242 | Con el TV encendido, cortocircuitar momentáneamente los puntos de prueba FA1 y FA2. Oprimir simultáneamente las teclas VOL+ y ACTION (o MENU). Con POWER selecciona los 4 diferentes sub-modos. CANAL+/- selecciona el ítem a ajustar, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar simultáneamente ACTION y POWER por 2 o 3 segundos. |
| Ranser |  |  | (Para ajustes de sub-color y sub-brillo) Oprimir RESET, luego colocar en el control remoto, dos diodos (1N4148) entre los pines 6 y 10 del IC, unidos por sus cátodos. Desde la unión de los cátodos, conectar momentáneamente al pin 11. Repitiendo esto se cambia de ajuste. Con VOL+/- se ajusta el nivel correspondiente. Para salir, esperar que la indicación (OSD) en pantalla desaparezca. |
|  |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| RCA Proscam General Electric |  | CTC175 CTC176 CTC177 CTC186 CTC187 | Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P00 y V00. Presione VOL+ hasta que indique V76, entonces presionando CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos. Para salir y guardar los cambios, presione POWER. Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado. |
|  | RAR1410 RAR2010 RAR2051 AR1400 AR2000 20GE00 | TX-91 | Presione y suelte el boton POWER para encender el aparato. Presione y no suelte el boton MENU. Presione y suelte el boton POWER. Presione y suelte el boton VOL +. Suelte ahora el boton MENU. En la pantalla aparecera lo siguiente: P_0_000_PWD V_000 Con las teclas de VOL+ y VOL- cambiaremos el valor V_000 hasta V_076 y con las teclas de CH+ y CH- cambiaremos los parametros que debamos ajustar, en este caso los del grupo P_0. Luego cambiamos a V_077 y ajustamos los del grupo P_1, V_078 los del grupo P_2, y V_079 los del grupo P_3, en los televisores estereo tenemos la posibilidad de un ajuste mas que seria V_080. Estos valores que doy a continuacion fueron sacados de un tv funcionando en perfectas condiciones P-1-002-VA- VERTICAL SIZE ADJUST (60HZ) 056 P-1-003-VP- VERTICAL PHASE ADJUST (60HZ) 004 P-2-001-HP- HORIZ PHASE ADJUST (50HERTZ) 040 P-2-002-VA- VERTICAL SIZE ADJUST (50HZ) 056 P-2-003-VP- VERTICAL PHASE ADJUST (50HZ) 004 |
|  | RAR2050 RAR2150 GE-20091 ... otros | TX91 | Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P_0_000_PWD V_000. Presione VOL+ hasta que indique V076, V077, V078 o V079 según el grupo de ítems a ajustar, presionando CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos. Estos valores que doy a continuacion fueron sacados de un tv funcionando en perfectas condiciones P-1-002-VA- VERTICAL SIZE ADJUST (60HZ) 056 P-1-003-VP- VERTICAL PHASE ADJUST (60HZ) 004 P-2-001-HP- HORIZ PHASE ADJUST (50HERTZ) 040 P-2-002-VA- VERTICAL SIZE ADJUST (50HZ) 056 P-2-003-VP- VERTICAL PHASE ADJUST (50HZ) 004 |
|  | 27V412T 32V550T 14F512T | MM134C (chinos) | Presionar VOL- en el TV, hasta el mínimo y sin soltarlo, presionar DISPLAY (o INFO) en el c/r. Aparecerá FAC1, con las teclas numéricas cambia de página, con Channel y VOL se selecciona y ajusta. Para salir y guardar presionar STD (o SOUND) en el c/r |
|  | RAR-2990 |  | Introducir en el C/R la secuencia: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menús Factory 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. Para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL |
|  | RAR1480 RAR2080 |  | Abrir el control remoto. Debajo de las teclas TV/CATV – SONIDO – ZAPPING, existen cuatro teclas para realizar los ajustes. Se sale con la tecla que está debajo de IMAGEN NORM. Otra forma de entrar al modo service es pulsando en el remoto: NºCANAL, MUTE, AP.PROG, IMAGEN. Con CH +/- cambiamos los ítems y con VOL +/- los ajustes. Salir con MENU. |
| Revox | C9003 | D-TV | En el panel frontal del TV presionar la tecla FUNCTION cinco veces. Aparecerá la indicación “Service”. Enseguida pulsar MEN en el remoto. Para guardar: X. Para salir: TV. |
| Riviera |  |  | Ver: jWIN |
| Royal | 2079 |  | Ver: Majestic o jWIN |
| Saba |  | ICC9 | Ver: Telefunken chasis ICC9 o Thomson |
|  | 3615FT | TX807 | Apague la TV con el mando a distancia y con el interruptor despues presionar y mantener pulsado el boton magenta del mando a distancia y encender la TV con el interruptor general: aparecerá el menú del modo del servicio. Las llaves '^' y 'v' sirven para seleccionar la línea, mientras que las llaves < y > sirven para variar los valores. |
| Sakura |  |  | Ver: Precision (Watson, First Line y otras) |
| Salora | 28N8S | 2B-F | --\-, MENU, TV |
|  | 17/21SF 25/28X71 25/28SP50 | STEREO PLUS | MUTE, OK (M), TV Control con las teclas de cursor, guardar con OK (M) y salir con TV. |
| Samsung | CN331E CN3338 CN5039 CT5038 CT5066 CT6346VC (y otros) | K-1 KCT12A (y otros) | Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar. Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-. Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER. |
|  | CX7039 |  | Dentro del control remoto, en la placa, del lado de las pistas, hay marcado un diodo, colocar un 1N4148 o similar. Encender el TV y presionar MENU para entrar al modo de servicio. |
|  | CK5038 | SCT11B | Stand-By, P.Std, Help, Sleep, Power On. Control con Vol+/- y Ch+/- y salir con Status. |
|  | CX5944 CX6844 | SCT12B | Stand-By, P.Std, Help, Sleep, Power On. Ajuste de fábrica: PSL=15 y PVA=63. Control con Vol+/- y Ch+/- y salir con Status. |
|  | CB-14V10 CB-3373 CB-14V20 CB-5073 CB-20P30 CB-5079 CB-20S10 CB-5373 CB-20S20 CB-21P30 CB-21S10 CB-21S20 | SCT13B | Stand-By, P.Std, Help, Sleep, Power On. Control con Vol+/- y Ch+/- y salir con Status. |
|  | CS7272 | SCT51A | Picture Off, Sleep, P.Std, Mute, Picture On. |
|  | CS-721 CS-723 | SCT52A | Picture Off, Sleep, P.Std, Mute, Picture On. |
|  | TVP3350 TVP5050 | SCV11A SCV11B | Stand-By, P.Std, Menu, Sleep, Power On. |
|  | CW593 (y otros) |  | Con el TV apagado (stand-by) presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Con CH +/- se selecciona el ítem, con VOL+/- se ajusta el valor. |
|  |  | DY-450 DY-451 | Abrir el control remoto (la placa debe tener la ident.: D-19H), buscar la tecla oculta más abajo de la tecla TV/VIDEO, con ella se ingresa al modo de servicio. |
|  | Modelos europeos | S15 | Presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, PSTD, MUTE o SLEEP, MENU, HELP o DISPLAY, PSTD, SLEEP |
|  | CB-14F1 CB-20P30 CB-20H1 CB-20S20 CB-21H1 CB-21P30 CB-21S20 CB-3373 CB-5020 CB-5073 CB-5079 CB-5320 CB-5373 CB-5379 | S15A | STAND-BY, DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER ON Control con Vol+/- y Ch+/-. Salir con Power Off. |
|  | PLH403 (LCD) | L52A | Con el TV apagado, presione en el C/R la siguiente secuencia: MUTE, 1, 8, 2, POWER, con VOL+/- se desplaza en el menú, con los botones MENU y MUTE cambia los datos. Presionar MEMORY para guardar datos. DELETE para salir. |
| Sankey |  |  | Ver: Noblex 21TC653F , ITT |
| Sansei | TVR1419 |  | Con el TV encendido, pulsar la tecla MENU del TV y simultáneamente en el control remoto 1, 2, 3, 4, 5 o 7, con cada una de ellas se accede a un menú diferente, con CH+/- se selecciona el ítem, y con VOL+/- se ajusta el valor. Para salir apagar el TV. |
|  | TS1114 TS1120 TS4114 TS4120 TS4121S TS4429S | LC1-B | Con el TV encendido presionar MENÚ en el TV y el 2 en el control remoto simultáneamente |
|  | TVR2019 |  | Emplear el control remoto del usuario. Para ingresar al modo SERVICE tener apretada la tecla MENU del televisor y apretar la tecla 2 del control remoto. Para poder ajustar la sintonía fina de un canal, tener apretada la tecla MENU del televisor y apretar la tecla MENU del remoto. |
| Sansui | TVM1915 |  | Ver: Orion |
| Sanyo |  |  | Encender el TV. Pulsar la tecla Memoria del TV durante un par de segundos . Una vez hecho esto y antes de transcurran tres segundos , pulsar la tecla Memoria del remoto. A continuación pulsar la tecla Sound en el remoto eligiendo así la opción a cambiar . Efectuar los cambios pertinentes con las teclas Vol+ y Vol- |
|  | C14LT84M C20LB94M C27LW47 Y otros | LA4-A | Emplear el control remoto del usuario. Para ingresar al modo SERVICE tener apretada la tecla MENU del televisor y apretar la tecla 2 del control remoto. Para poder ajustar la sintonía fina de un canal, tener apretada la tecla MENU del televisor y apretar la tecla MENU del remoto. |
|  |  |  | Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU |
|  |  | LB1-A | Con el TV encendido, presionar MENU en el TV, y simultáneamente en el C/R el nº de menú que desea acceder: 1: geometría, 2: imagen, 3: audio estéreo, 4: sintonía fina |
|  |  |  | Con el TV encendido, presionar M (memory) en el TV durante dos segundos, inmediatamente, presionar MEMORY en el C/Remoto, luego SOUND para elegir los ítem. Con VOL +/- se ajustan los valores. |
|  | TVS-1430MA TVS-2142MA TVS-2152PF y otros chinos | TMPA8823 TMPA8859 | Dos modos de servicio: S y D Para entrar al modo S, presione VOL- en el TV hasta 0, manténgalo presionado, y presione DISPLAY en el c/r. Para entrar al modo D, una vez dentro del modo S, seleccione la opción VP60, debe tener el valor: 00, entonces presione VOL- en el TV y sin soltarlo, presione DISPLAY en el c/r. Para cambiar de canal u otro ajuste de usuario, sin salir del modo de servicio, presionar DISPLAY |
|  | C34TF46S |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Schaub Lorentz | SL0014KO CTV-VCR |  | Desenchufar alrededor de media hora para que se borre la memoria del reloj. Si no se borra la memoria del reloj con este método, cortocircuitar el capacitor de backup. Luego presione y mantenga el botón VOL- del tv y el remoto simultáneamente por más de dos segundos para entrar en el modo service. |
| Schneider | Euro |  | Ver: Precision TV8 |
|  | 765/171 | TV-100 | Ver: Precision TV8 |
|  | STV355FST |  | Menu, Service, OK, 089. |
|  | STV7128 | TV4 TV8 TV9 | Ver: Precision TV8 . Guardar con Auto. Salir con Off. |
|  | DTV7022 | DTV1 DTV2 | Pulsar el switch del módulo digital y a la vez la tecla C del remoto. Elegir los ítems con teclas Bass y ajustar con Vol. Memorizar con Ideal. Salir con TV. |
|  |  | DTV3 | Ver: Precision TV8 . La selección de los ítems se realiza con la rueda y el ajuste con el anillo concéntrico del remoto. Guardar con el botón rojo y salir con OFF. |
| SEG |  | 11AK18 | Menu, 1,6,7,5. |
|  |  | 11AK19 | Menu, 4,7,2,5. |
| Seleco |  | Stereo Plus | Menu, OK (M), TV. Control con teclas del cursor, Guardar con OK (M) y salir con TV. |
| Serie Dorada | SD-21D1 SD-21D2 SD-21D3 SD-21D4 |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
|  | 20C1 20C2 20C2DP 20C4 |  | Quitando la tapa superior del C/R, hay dos teclas que no tienen acceso externo. Ellas activan dos menús de ajustes: "Factory 1" y "Factory 2". Con las teclas numéricas (y otras) se seleccionan los ítem. Con VOL+/- se ajusta el valor |
| Sharp | 13J-M100 25K-M180 25K-100 CK25M10 CK25SR DV5165H DV5180H 33ET-35S 37AM12H 37AM23H 37AT25H 37DT25H 37EM33H 37ET35H 37GQ-20SS 37GQ-21S 51AT15H 51CS05H 51DS02H 51DS03H 51DS05H 51DT25H 54AT-15SC 59CS03H 59CS05H 59CSD8H 59DS03H 59DS05H 59ES03H 59ES05H 59ESD7H 63CS-03SN 63CS-05SN 66CS03H 66CS05H 66DS03H 66DS05H 66ES05H 66ESD7H 66DW18H 76DW18H y otros ... | 4BS-B 5BS-A CW100 | Cancelar “Child lock” si estuviera activado. Con el TV apagado del interruptor, presionar las teclas frontales en el TV de CANAL+ y VOL- simultáneamente, sin soltarlas, presionar el interruptor, y mantenerlas presionadas hasta que aparezca el Menú de Servicio. Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-. Para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-. Dentro de la gama de datos aparece NVM (non-volatile memory). Aquí aparecen en pantalla dos dígitos en rojo y dos en verde; usando Vol+ y – cambiar los valores hasta que los dígitos verdes cambien a C5, en este punto los dígitos rojos mostrará 00 (si mostrara 01, cambiar a 00 usando los botones numerales). Hay más ajustes usando este método, pero deben ser usados con mucho cuidado. Para guardar los nuevos valores presionar la tecla STAND-BY del control remoto Para salir, presionar POWER y desconectar el TV. Para el caso que no se conozca el código de bloqueo para niños: presionar al mismo tiempo Vol- en el TV y Child Lock en el remoto, luego presionar MODE en el remoto. Usando Channel +/- seleccionar Child Lock y New Pin presionando MODE E. |
|  | DV3751H DV5105H DV5107H DV5131H DV5135H DV5150H DV5431 DV5450SN DV5940H DV5932H DV5935H DV5937H DV6635H DV6640H 66AS05H 66AS06H | S3B 4BS-A 4BS-C BCTV-A DECO-4 DECO-5 Euro-DS1 | Puentear los terminales 2 (GND) y 6 (Service) en el conector de servicio CN1 de la unidad de video. En algunos modelos es necesario presionar además la tecla MODE del remoto. Aparecerá SERVICE SOFTWARE ó SHARP SERVICE en pantalla, luego retirar el puente. Usar Channel + y – para moverse entre las opciones y Volume + y – para cambiar los datos. Para grabar los ajustes, presionar el botón standby (Auto y Mode en el caso del chasis 4BS-A ó el rombo en el chasis Euro-DS1). Apagar con el interruptor principal de encendido para salir del modo de servicio (en elcaso del 4BS-A, ésto no es necesario). |
|  | DV3760H DV3770H DV5161H | 4BS-A | En la parte trasera del TV, existe un conector con pines (conector TB), hay que puentear los pines 3 (GND) y 6 (Service), después de ésto debemos pulsar en el remoto MODE, retirar el puente y seleccionar los valores con CH + y - . Cambiarlos con los botones Data. Los ajustes se guardarán automáticamente al apagar con el interruptor principal. |
|  | DV51083H DV5903H DV59083H DV6603H DV66083H | D3000 | Encender el TV. Presionar el switch S1401 localizado en la placa de video. Con Ch +/- se manejan las opciones y con Vol +/- se cambian los valores. Con standby del remoto se graban los cambios. Presionando nuevamente S1401 se sale del modo service. |
|  | DV5401S |  | Ubicar (en el frente del Tv) los botones S754-MODE y S755-PRESET. Para ingresar en el modo service, puentear S754, ajustar con Ch+/- y guardar puenteando S755. |
|  | 25G-M60 25G-S60 C-29ST54 | SN-51 | Busque el IC2001 (o IC001), cerca se encuentran dos puntos marcados TP2001 y TP2002 (son los extremos de dos resistencias), cortocircuitarlos por un segundo con el TV encendido y colocado en canal AV. Para seleccionar los ítem (S) CANAL+ y CANAL-. Para cambiar datos (D) VOL+ y VOL-. Para salir, presionar POWER ó desconectar el TV ó cortocircuitar los puntos TP2001/2. Estos ajustes son necesarios hacerlos cuando se sustituye los IC201, IC 2001, IC2002, IC3001 y el trc. Cuando se sustituya el circuito integrado IC201 utilice el Item: S26 (MTS).Si reemplaza el IC 2002 los valores iniciales están en el IC2001.Cuando se sustituye el IC2001 los datos estan en el IC2002. Los valores S17, S19 y S22 deben fijarse en: 0. El valor S5 debe fijarse en: 3. El valor S24 debe fijarse en: 32. |
|  | C2072Y C2182Y |  | Ver: Noblex 21TC653F |
|  | LC-13AV4U (LCD) |  | Desconectar el TV, oprimir simultáneamente VOL- e INPUT y conectar el TV, aparecerá la letra K en pantalla, entonces oprimir VOL+ y CH- |
| Shimasu |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Shneider |  |  | Ver: Precision |
| Siemens |  | FM550.XX | El procesador IC850 en este TV posee dos memorias en las cuales se almacenan los datos de geometría del cuadro. Si este integrado falla o se han cambiado los datos, el TV debe ser encendido con lo que se llama “Emergency Data Set”: Presionar y mantener la tecla P- en el TV y encenderlo con la llave principal. Al hacer esto, se cargan los valores de geometría, deflexión y croma desde la unidad de control del teclado hacia los módulos respectivos. Luego, si fuera necesario, entrar a “Menú Info Center – Special Functions – Service – Code Number 8500 – Geometry”. Para grabar los datos ingresados ir a “End without mem” y seleccionar “End with mem”, usando las teclas > ó <. En el caso de haber reemplazado el procesador IC850, conectar el pin 1 de éste a masa y encender el TV con la llave de encendido principal para cargar la EEPROM en el microprocesador. |
|  | FS369M4 | CS9409 | Info Center, Special Functions, Service, 089. |
| Silva | STV355FST |  | Menu, Service, OK, 089. |
| Silver |  |  | Ver: Premier |
| Singer |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Sonitron | S9728N |  | Sale en la pantalla en el angulo inferior derecho un mensaje que dice: fac. Es una opción para fabrica que facilita el proceso de montaje. Para sacar el TV del modo "factory", pulsar la tecla TIMER del mando a distancia. Pero debe ser el mando original del televisor.De tener un mando de los universales, puede ser el causante de que aparezca problemas. |
| SONY | KV-27XBR15 KV-27XBR50 KV-27HSR10 KV-32XVR35 (y otros) | ANU-1FN | Con el TV apagado, presione el botón de servicio al que se accede por un orificio que se encuentra en la parte posterior del TV, en el tablero de conectores. Manténgalo presionado mientras enciende el TV con el control remoto. Con AUDIO y VIDEO selecciona los sub menúes correspondientes. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER |
|  | KV-20M20 KV-20S20 KV-21RD1 KV-C2583 (y otros) | BA-2 BA-3 (y otros) | Con el TV apagado. En el control remoto introduzca la siguiente secuencia DISPLAY, 5, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING (verde)y luego ENTER (roja). Para salir POWER. Valores típicos: Los valores típicos de los ítems 31 al 35 varían según el modelo: KV-20M10 31=64, 32=8, 33=64, 34=1, 35=16 KV-20S10 31=64, 32=9, 33=64, 34=1, 35=16 KV-MT2000 31=0, 32=8, 33=64, 34=1, 35=16 KV-ST2050 31=0, 32=9, 33=64, 34=1, 35=16 KV-21R10 31=64, 32=8, 33=32, 34=1, 35=16 KV-21RS10 31=64, 32=9, 33=32, 34=1, 35=16 KV-2180R 31=0, 32=8, 33=32, 34=1, 35=16 KV-2190RS 31=0, 32=9, 33=32, 34=1, 35=16 |
|  |  |  | Ajuste de balance blanco 1. Debe ingresar a este modo a partir de una señal de pantalla blanca. 2. Ajuste el Modo de Service. 3. Ajuste CONTRASTE Y BRILLO a mínimo. 4. Ajuste con SUB BRILLO si fuera necesario. 5. Seleccione G CUT y B CUT con las teclas (1) y (4). 6. Ajuste con las teclas (3) y (6) para el mejor balance de blanco. 7. Ajuste BRILLO y CONTRASTE al máximo. 8. Seleccione G AMP y B AMP con las teclas (1) y (4). 9. Ajuste con (3) y (6) para el mejor balance blanco. 10. Almacene en la memoria oprimiendo MUTING y ENTER, en ese orden. Ajustes relacionados con la seguridad Los siguientes ajustes deben realizarse siempre cuando se reemplaza alguno de los componentes siguientes, marcados con el símbolo ❑ en el circuito. IC502, IC601, Q554, Q555M, D505, D506, D507, D510, DY, C511, C513, C528, C531, R511, R519, R520, R523, R525, R527, R557, R558, R559, R560, R617, R618, T504 (FLYBACK). 1. Encienda el televisor con la llave en ON y reciba una señal completamente blanca. Posicione los controles de BRILLO y CONTRASTE al máximo. 2. Confirme que la tensión del terminal de prueba de TP85 tenga más de 90 VCC cuando el televisor está funcionando normalmente con una fuente de 120 VCA ±2,0 VCA. Confirmación del limitador de brillo (*) 1. Conecte el amperímetro con la polaridad correcta entre la pata 7 del flyback (T504) y el área de cobre debajo del mismo. 2. Reciba una señal blanca y ajuste la corriente del limitador de brillo ABL con los controles de brillo y contraste al valor normal de 1440 ± 100 µA. (ver figura 1) 3. Confirme que la tensión del punto de prueba TP-91 de la plaqueta A es 115,0 ± 0,5 VCC. 4. Conecte un DMM y una fuente de tensión continua al punto de prueba TP-85 a través del diodo 1SS 119, (ver figura 2). 5. Aumente la tensión continua gradualmente hasta que la imagen se borre. 6. Lea la tensión del DMM. 7. Apague de inmediato la fuente de tensión continua. La lectura debe ser 134 VCC o menos. 8. Reciba una señal de puntos y ajuste la corriente de ABL con los controles de CONTRASTE y BRILLO a un valor de 140 +100/-50 µA. 9. Repita los pasos del 3 al 7 para confirmar el valor normal de 134,0 VCC. Reajuste del circuito de limitación Si el paso anterior (*) no se cumple satisfactoriamente, debe reajustar el circuito, modificando el valor del resistor R525. Este resistor es seleccionado en fábrica para cada receptor para que el mismo cumpla con las disposiciones de protección contra Rayos X. Confirmación y ajuste de la tensión de +B. Los siguientes ajustes deben realizarse cada vez que se reemplaza uno de los siguientes componentes, marcados con ❑ en el circuito. IC101, IC601,Q609,R030, R617, R618, R629, R630, R636, R637. 1. Suministre al televisor una tensión de entrada de 130V CA +2,0/-0V CA con un Variac. 2. Entre con una señal del monoscopio. 3. Ajuste los controles de CONTRASTE y BRILLO al punto de detención inicial. 4. Entre al modo de ajuste de Service. 5. Seleccione P ADJ con las teclas (1) y (4). 6. Ajuste con la tecla (6) al nivel 63. 7. Confirme que la tensión del punto de prueba TP-91 de la plaqueta A es menor que 123,0 V CC. 8. Si no se cumple el paso 7, reemplace los componentes y repita los pasos mencionados. 9. Suministre 120 ± 2 V CA con un Variac. 10. Ajuste con (3) y (6) para lograr la tensión 115 ±0,5 V CC. 11. Almacene en la memoria oprimiendo MUTING y ENTER. |
|  | KV-B2913E KV-29EX KV-E2531 KV-E2931 KV-E3431 (y otros) | AE-2 | Con el TV apagado, presionar simultáneamente los botones + y -, mantenerlos presionados, encender el equipo, esperar la imagen antes de soltar. Aparecerá: TT en pantalla, ingresando los números de dos dígitos se accede a los sub menús. Con UP/DOWN (+/-) selecciona el ítem, con OK entra en él. Con UP/DOWN (+/-) ajusta el valor y OK lo guarda. Variante: una vez que aparece TT en pantalla, con el C/R, y a MENU > DEMOSTRACION, allí podrá seleccionar los diferentes ajustes. |
|  |  |  | Otro modo de acceso: Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY (info), 5, VOL+, TV (Power), ó I+, 5, VOL-, PANTALLA, ó ésta otra: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá "TT" en la pantalla. Oprima MENU/DEMOSTRACION y se desplegaran las diferentes opciones (sub menús). Para salir, presionar MENU hasta que aparezca nuevamente “TT” y presionar dos veces 00. |
|  | KV-B2911 |  | Encienda el TV mientras presiona dos botones cualquiera en el panel frontal. ' TT' aparecerá en la esquina derecha superior de la pantalla. Presione el botón MENU en el RC. En el menú seleccione DEMO y presione OK. Seleccione el ajuste que usted desee. Guardar: OK. Salir: apague el TV. |
|  | KV-9PT50 KV-21MB40P/8 (y otros) |  | Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY (info), 5, VOL+, TV (Power). Con los botones numéricos 1 y 4 elegir los ítem, con 3 y 6 cambiar los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER |
|  | WEGA KV-14FM14 KV-32FV16 KV-13FV26 (y otros) |  | Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: 5, DISPLAY, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 2 y 5 seleciona sub menú de ítem, con 1 y 4 elige los ítem, con 3 y 6 cambia los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER. |
|  | KV-M2540 KV-M2541 | BE-3B | Entrar en modo servicio pulsando las siguientes teclas en el mando: ?, 5, VOL+,TV. Pulsar en el mando 4, 1, 1, 5. Apagar. Encender. Ajustar geometria, balance de blancos, AFT, AGC, etcétera. |
|  |  |  | Los televisores Sony mas modernos usan un procedimiento diferente. Conectar el interruptor. Poner el tv en stand-by. Presionar la secuencia siguiente de botones en el Mando a distancia: ESTA O ESTA Info/disp (OSD) 5 (Número 5) Vol + (Volumen Mas) TV [It] [5] (Número 5) [ Vol +] (Volumen Mas) [ Teletexto off] La televisión encendera y aparecerá "TT" en la esquina superior derecha de la pantalla. Presionar "MENÚ" en el mando a distancia para acceder al menú siguiente: Ajuste de cuadro Geometría Ancho IC Status MSP status TV También se puede entrar en modo "TT" abriendo la puerta del frente, sosteniendo [P +] [y P-] Encender con el interruptor y rapidamente pulsar menu en el mando dos veces y estaremos en el menu de servicio. AJUSTE DE ITEMS. Con el mando. Presionar el boton + para entrar en el ajuste seleccionado. Apágar el interruptor para salir del modo de servicio o entrar 0, 0 (el cero dos veces) cuando los ajustes han sido completados. LISTADO DE AJUSTES ITEM DESCRIPTION COMO NAVEGAR EN EL MODO DE SERVICIO. 00 TT Mode off 01 Service menu on 02 No function 03 Set vol to 30% 04 Service menu in "Service Mode" 05 Serve menu in "production Mode" 06 Set vol. to 80% 07 Aging mode 08 Shipping condition (Production request) 09 Language reset 13 Display of software version 14 Production info display 22 Operating timer and error mem. display El menú de servicio (01): Con las teclas arriba y abajo seleccionar el módulo a modificar. ¡OK! selecciona el módulo. Escojer un parámetro con TECLAS ARRIBA/ABAJO. ¡OK! selecciona el parámetro. Con teclas ARRIBA/ABAJO se cambia el valor. ¡OK! memoriza el valor. " La tecla de supresion de sonido" quita el menu de pantalla. |
|  | Algunos modelos europeos |  | Presione la siguiente secuencia en el control remoto: IT, 5, VOL+, TELETEXT OFF. Aparecerá "TT" en la pantalla. Oprima MENU y se desplegaran las diferentes opciones (sub menús). |
|  | KV27S45 |  | En caso de haber reemplazado la EEPROM: Presionar en el remoto PRESS, DISPLAY,5,VOLUME+, POWER. Para escribir la EEPROM: PRESS, MUTING, ENTER. Para inicializar la EEPROM: PRESS, 8, ENTER. Códigos: ID0: 153, ID1: 27, ID2: 13, ID3: 195, ID4: 31, ID5: 1, ID6: 1, ID7: 64. |
|  | KV32S25 |  | Idem anterior. Códigos: ID0: 25, ID1: 21, ID2: 31, ID3: 0, ID4: 27, ID5: 0, ID6: 1, ID7: 0. |
|  | KV32XBR85 |  | Idem anterior. Códigos: ID0: 120, ID1: 127, ID2: 126, ID3: 52, ID4: 28, ID5: NA, ID6: NA, ID7: NA. |
|  | KV32V16 |  | Idem anterior. Códigos: ID0: 120, ID1: 127, ID2: 72, ID3: 36, ID4: 19, ID5: NA, ID6: NA, ID7: NA. |
|  | KV32V65 |  | Idem anterior. Códigos: ID0: 89, ID1: 55, ID2: 175, ID3: 10, ID4: 27, ID5: 141, ID6: 6, ID7: 0. |
|  | KV-2170 KV-2180 KV-2540 | BE4 | ?, 5, VOL+, TV,MENU. Salir con 00. |
|  | KV21MB40P/8 |  | -colocar el tv en standby (conectarlo sin encenderlo) -presionar DISPLAY, 5, VOL+ y POWER. las teclas 3 y 6 para variar los items las teclas 1 y 4 para corregir los item Mute y enter para grabar los cambios (no olvidar) Power para salir. Otras secuencias pueden ser: POWER OFF, DISP, 5, VOL+ y POWER ON POWER OFF, DISP, 5 y POWER ON. POWER OFF, DISP, 5, VOL+, PICTURE y POWER ON. |
| Spica |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Starlight |  |  | Ver: Premier |
| Talent | C20XALT |  | Ver: Noblex 21TC653F |
|  | 29A1 |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Tatung |  |  | En el panel, frontal junto a la tecla: MENU hay un pequeño orificio por donde se accede un microswich, con el TV encendido, pulsar éste. En pantalla aparece la palabra VERSION. Con CH arriba o abajo, se cambian los ítems. |
| TCL | 1427 EC21726 3488S6 34189S6 29A71 | M23 | Ver: Durabrand CTV29NF Dentro del remoto (en algunos modelos) tiene una tecla llamada (D Mode). Pulsarla, con Canal se eligen los ítems y con Volúmen se ajustan los valores. Guardar y salir apagando con Power. En otros chasis, además de la tecla D Mode, presionar la tecla 2, la 3, etc; así entramos en los diferentes ítems. |
| Telefunken (Saba, Thomson) |  |  | Con el TV encendido, apagar desde el C.R. (poner en standby), luego desconectar con el interruptor, en el C.R. pulsar VT AZUL y sin soltarla, encender el aparato desde el interruptor, esperar aprox. 8 segundos y soltar la tecla VT AZUL. Con PR+/- (flechas arriba/abajo) selecciona los ítem. Con VOL+/- (flechas derecha/izquierda) ajusta los valores. Para salir, apagar desde el interruptor. |
|  | TK1499 TK2098 TK2099 |  | Oprimir en el C/R la siguiente secuencia: IMAGEN, FACTORY, STAN-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Con VOL+/- selecciona los ítem, con CANAL+/- ajusta el valor. Para salir oprimir FACTORY o POWER |
|  |  | ICC9 TX-90 TX-91 | Con el mando poner a stby. Desconectar el interruptor y esperar a que el led se apague del todo. Apretar el boton azul del mando y poner en marcha el tv Esperar a que salga imagen y apretar el azul otra vez. |
|  |  | ICC17 ICC19 | Conmutar el televisor a STANDBY. Con el interruptor principal, apaga el televisor y espera hasta que el LED rojo se extinga completamente. En el panel frontal del televisor, pulsa JUNTOS los botones PROG – y VOL – y enciende el televisor de nuevo. Mantén los dos botones pulsados durante ocho segundos, por lo menos y espera hasta que el LED de STANDBY se encienda (color amarillo) Para navegar por los menús, usa los botones marcados con “flechas” (en el remoto). Para salir del Modo de Servicio, conmuta el televisor a STANDBY. |
|  |  | TX-807 | Apagar el televisor con el mando Apagar el interruptor. Encender el interruptor al tiempo que se mantiene pulsado la tecla de teletexto en el mando. Aparecera el menu de servicio que se maneja con las teclas de mas y menos y la tecla de teletexto |
|  | TK2078 |  | Mantener presionada la tecla MENU en el TV y presionar al mismo tiempo SETUP en el control remoto. Con CANAL +/- se cambian los ítem, con VOL +/- se los ajustan los valores. Para salir y guardar los cambios, presionar SETUP. |
|  | TK1429 TK2529STX TK2929STX TK2947STX TK3465STX TKP2147SP | M134 M23 | Ver: Durabrand CTV29NF |
|  |  |  | Ver también: Thomson |
| Telesonic | CTV-2199 |  | Ver: Nippon |
| Thomson (Saba, Telefunken, Ferguson) | GY20TH | ICC17 ICC19 | Poner en standby con el CR, desconectar con el interruptor, en el TV pulsar PR- y VOL- y sin soltarlas conectar el aparato, esperar aprox. 8 segundos y soltar PR - y VOL -. Para salir temporalmente, pulsar EXIT en el CR, para volver a entrar pulsar la tecla azul. Con PR+/- (flechas arriba/abajo) selecciona los ítem. Con VOL+/- (flechas derecha/izquierda) ajusta los valores. Para salir, apagar o poner en stand-by. |
|  |  | TX90 TX91 | Con el TV encendido, apagar desde el C.R. (poner en standby), luego desconectar con el interruptor, en el C.R. pulsar VT AZUL y sin soltarla, encender el aparato desde el interruptor, esperar aprox. 8 segundos y soltar la tecla VT AZUL. Con PR+/- (flechas arriba/abajo) selecciona los ítem. Con VOL+/- (flechas derecha/izquierda) ajusta los valores. Para salir, apagar desde el interruptor. |
| Tonomac |  |  | Ver: Ken Brown |
|  | TO-2023 |  | Con el TV encendido, cortocircuitar puntos marcados: "PROBE" (pin 78 del one-chip), con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir POWER |
|  | TO-2988 TO-2942ST |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Top House |  | H-902F H-908F | Presionar en el C/R la secuencia: Indicador, Silencio, Sleep, Fuzzy. contiene 3 submenú "Factory". 1: AGC, subbrillo, subcolor, subtinte. 2: Geometría. 3: Color. para desplazarse y ajustar: MENU, CH y VOL |
|  | TH-2060M |  | Presionar en el C/R la siguiente secuencia: Nº Canal, Pausa, Ap. prog., Imagen Normal |
|  | VTR2912 |  | Ver: Noblex 21TC653F |
|  |  |  | Oprimir VOL - en el TV, hasta que llegue al mínimo, y sin soltar, desde el C/R presionar la tecla de hora de apagado y de encendido (color Lila). Con CANAL +/- se seleccionan los ítem y con VOL +/- los valores |
|  | CTV29227 TH-2180M |  | Ver: Durabrand CTV29NF |
| Toshiba | CE19G10 CF19H22 CF13G22 CL20G22 CL20G30 TV2087 2150 2876DD 2988DG y otros | TAC9700 TAC9702 TAC9727 TAC9800 TAC9803 S5E y otros | Con el TV encendido, presione MUTE en el control remoto, presione MUTE nuevamente y manténgalo presionado mientras presiona MENU en el TV. Al soltar MUTE, aparecerá una S en pantalla, presione nuevamente MENU. Con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir presione POWER. |
|  | MV13K.... MV19K..... (combos TV-VHS) |  | Otra forma: Mientras presionas el interruptor general de encendido presionas a la vez MUTE en el remoto. De nuevo presiona otra vez MUTE pero manteniendo mas tiempo pulsada la tecla, mientras presionas MUTE presionas tambien TV en la parte frontal del televisor, despues suelta MUTE,entonces te saldrá una S en la parte superior derecha en pantalla. Entonces presionas MENU y ya estás en modo de servicio,con channel up/down seleccionas el ajuste a cambiar, y con volúmen up/down cambias los valores. |
|  | 26HF66 26HF84 y otros |  | Desconecte el equipo de la CA, durante algunos segundos para que se desprograme el reloj (timer). Con el TV encendido, presione VOL- y manténgalo presionado mientras presiona en el C/R: 9 (para menú de ajustes), 2 (para ajuste horizontal del OSD), 0 (desbloqueo de contraseña), las demás opciones (1, 3, 4...) no deben ser modificadas, sin disponer del manual. Para salir presione POWER |
|  |  |  | En el TV, presionar VOL- hasta alcanzar el mínimo y sin soltar esa tecla, oprimir el 9 en el control remoto por dos o tres segundos |
| Truesonic | HT-1427 HT-2127 |  | Ver: Admiral TM1021 |
| Universum |  | 6000 | Encender con la llave principal. Pulsar MENU, TV, “i”. Si el TV se mantiene en stand-by, pulsar dos veces TV y luego “i”. Seleccionar y ajustar con los botones de cursor, guardar con OK y salir apagando con la llave principal. |
| Vestel |  | 11AK20 | Presionar en el TV la tecla VOL- durante 8 seg., luego en el C/R: PROG (8 seg.), tecla -/- (8 seg.), tecla TV (8 seg.) |
|  |  | 11AK19 11AK20S 11AK25 11AK36 | Entrar el Menú principal. Presionar las teclas 4, 7, 2 y 5. Presionar MENU para salir. Son dos opciones en el menú de servicio: Adjust y Options. Se mueve la barra usando las teclas P +/- y se selecciona usando las teclas > ó <. ADJUST: 1) AGC (Automatic Gain Control) 2) VA1 (Vertical Amplitude for 4:3, 50Hz) 3) VA2 (Vertical Amplitude for 16:9, 50Hz) 4) VA3 (Vertical Amplitude for 4:3, 60Hz) 5) VA4 (Vertical Amplitude for 16:9, 60Hz) 6) VSH (Vertical Shift) 7) VL (Vertical Linearity) 8) HSH (Horizontal Shift) 9) WG (White Point GREEN) 10) WR (White Point RED) 11) WB (White Point BLUE) 12) CR (Cut-off Red) 13) CG (Cut-off Green) 14) OSH (OSD Horizontal Position) |
| Videologic |  |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Watson |  |  | Ver: Precision |
| White- Westinghouse |  |  | Presionar MENU, luego rápidamente introducir la siguiente secuencia: 9, 8, 7, 6, ENTER. Con MENU cambia las páginas, con las flechas arriba y abajo selecciona el ítem y con las flechas Derecha e Izquierda ajusta los valores. Para salir y guardar presione POWER. |
|  | TM1021W |  | Ver: Admiral TM1021 |
|  | TG1029W |  | Ver: Noblex 21TC653F |
| Zenith (Citizen) | SS2572 y otros |  | En el TV, presione y mantenga presionados: MENU, luego VOLUMEN - y CANAL -. El menú normal cambiara al de servicio. Para retornar al menú normal presione MENU. Con las flechas arriba y abajo selecciona el ítem y con las flechas Derecha e Izquierda ajusta los valores. Para salir y guardar presione POWER. |
|  | System 3 |  | Usando el control remoto, con el TV encendido, presione y mantenga el botón MENU hasta que aparezca el mensaje "Welcome to Zenith", suelte el botón MENU e introduzca rápidamente la siguiente secuencia 9, 8, 7, 6, ENTER o esta otra 9, 8, 7, 6, DISPLAY. Con MENU cambia las páginas, con las flechas arriba y abajo selecciona el ítem y con las flechas Derecha e Izquierda ajusta los valores. Para salir y guardar presione POWER. |

ANEXO TV

| Marca | Modelo | Chasis | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Admiral | AD294 |  | Ver: ITT SAT294 |
| Aurora | MRT2070 |  | Ver: ITT SAT294 |
| Crown Mustang | CT-2004R |  | Encender el TV, y al visualizarse la llave que simboliza la clave de acceso, oprimir al simultáneamente los botones P+ y P- (CANAL+ y CANAL-). |
| Daewoo |  |  | El código "por defecto" es 000. Si ha sido cambiado, entrar al modo de servicio con la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE, seleccionar FACT para restablecer el código "por defecto" (000). |
| General Electric | 13TVR62 (combo TV-VHS) | UDP13/ UR32 | Con el equipo encendido, presionar el botón STOP/EJECT en el TV-VHS y simultáneamente MENU en el control remoto. |
| Grundig |  |  | Al ser solicitado el código de acceso, oprimir la siguiente secuencia en el control remoto VOL+, VOL-, CANAL-, CANAL+ |
|  |  |  | Para activar o desactivar el modo HOTEL (u Hospital): con el TV apagado, presionar " i " en el control remoto y mantenerlo presionado, encender el TV. Se accede a un menú donde se puede activar o desactivar el modo HOTEL además de otras funciones. |
| Hitachi |  |  | Para anular la clave de acceso, desconectar el pin 3 del IC de memoria. |
| ITT | SAT294 |  | Introducir la siguiente secuencia: MUTE, TV/VIDEO (o TIMER), POWER. |
| Kendo |  |  | Abrir el control remoto, conectarle las pilas, y cortocircuitar momentáneamente los pines 10 y 11 del circuito integrado. |
| LG | CP-14F60 CP-14S10 CP-20A30 y otros ... |  | Para desactivar el Bloqueo del teclado frontal del TV, desde el C/R active el MENU, y seleccione: BLOQUEADO, póngalo en OFF y luego presione ENTER |
| Mitsubishi |  |  | Cuando en pantalla aparece "TV Locked", presionar en el C/R, simultáneamente las teclas: QV (Quick View) y 9. Luego ingresar al MENU, buscar la opción: "Parental Lock" (control de padres), al ser solicitada la contraseña, volver a presionar simultáneamente las teclas: QV y 9 para desactivar el Control de Padres. El código por defecto es: 0000 |
| Panasonic |  |  | Oprimir simultáneamente CANAL+ y ACTION, o CANAL+ y MENU. |
| Philips |  | MD1 | Para salir del Modo Hotel, sintonizar el canal 38, en el control remoto oprimir el botón rojo (PICT), soltarlo e inmediatamente presionar OSD. |
|  |  |  | Activación: Seleccionar el programa 38, presionar SELECT en el tv y SLEEPTIMER en el remoto durante cuatro segundos. Aparecerá la leyenda H+ en pantalla. Para borrar esta leyenda apagar y volver a encender el tv. Desactivación: Repetir todo el proceso anterior o pulsar VOL- y STORE durante cuatro segundos. Aparecerá la leyenda H- en pantalla. Para borrar esta leyenda apagar y volver a encender el tv. |
|  |  | Anubis S-DD | Modo Hotel 1.- Se desactiva presionando simultáneamente PROGRAM+ y VOLUME-, mientras está seleccionado el programa 38. Modo Hotel 2.- Se desactiva presionando simultáneamente PROGRAM+ y VOLUME- , mientras está seleccionado el programa 40 |
|  | 14HT3152 | AA5H.1AA | Utilizando el control remoto "maestro" Mod. RC8611, seleccionar el ultimo canal disponible pulsando las teclas TV+/- en el C/R. Pulsar la tecla Volumen/P en el TV, luego la tecla volumen "-" en el C/R por más de cuatro segundos. Utilizar los cursores arriba y abajo para moverse en el menú. Con los cursores derecha e izquierda se seleccionan los ítem. Con las teclas numéricas se introducen valores. Ir a "Parameter Setting", luego a "Block function" donde se encuentran las opciones de desbloqueo. |
|  | 21PT2682 |  | Realizar la siguiente secuencia: MENU, CÓDIGO 8888, CANAL, TODOS, BLOQUEO 1º:NO, 2º:SI,l 3º:NO, SALIR. |
| Radiola |  |  | Para salir del Modo Hotel, sintonizar el canal 38, pulsar VOL- y STORE durante algunos segundos. |
| Sharp | 13VT-K100 13VT-R100 (combos TV-VHS) |  | Presionar por 5 segundos la tecla: TAMPER PROOF en el control remoto. |
| Telefunken |  |  | Poner el TV en STANDBY, luego apagar desde el interruptor ON/OFF, oprimir y mantener presionado STANDBY en el control remoto, mientras se activa el TV con el interruptor ON/OFF, en el menú que aparece desactivar LOCK. |
| Thomson |  |  | Ver: Telefunken |
| Toshiba | MV13K MV19K (combos TV-VHS) |  | Desconecte el equipo de la CA, durante algunos segundos para que se desprograme el reloj (timer). Con el TV encendido, presione VOL- y manténgalo presionado mientras presiona: 0 en el C/R. |

| MARCA | MODELO | MODO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| AKAI |  |  | Bloqueo de reproducción, en display aparece "L". En el C/R, oprimir PLAY durante varios segundos, hasta que se desactiva el bloqueo. |
| Grundig | GV200 to GV250 | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the STOP button. |
| Grundig | GV201-1 | Electronic Lock Cancel | Press the 'STANDBY' button on the remote control handset until 'FREE' is indicated on the display of the video recorder. |
| Grundig | GV25SV/5 GV45SV/5 | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV280PC GV280S | Electronic Lock Cancel | Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button 'OK'. Press the STOP button. |
| Grundig | GV400 GV400GB GV400OST | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV4000VPS GV4001 | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV4003VPS | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV400VPS GV401VPT | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV4010SV-VPT GV4092.. GV4192VPS GV4200SV-VPT GV4400HiFi GV4592.. | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV402 | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV404SV GV405EURO GV406EURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV410 | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV410VPS GV411 | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV411-1 | Electronic Lock Cancel | Press and hold the 'STAND-BY' button on the RC (ca. 5s), until 'UNLOCKED' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV411OST GV412 | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV414SV GV415EURO GV416EURO GV420VPT | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV430 GV430GB | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV430VPS GV434SV GV435EURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV440.. GV450.. GV460.. GV464.. GV465EURO GV470.. | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |

ANEXO VCR

| Grundig | GV500.. GV501VPT GV505EURO GV506EURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundig | GV5000 GV5000GB GV5000VPS GV5000VPS/5 | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV5002VPS GV5003 GV5008 GV5050 | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV5050SV GV5050SV/1 GV5055EURO GV5095.. | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV510SV GV511 GV515EURO GV530.. GV535EURO GV540.. GV545EURO GV560.. GV565EURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV5300.. | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | GV5395.. GV5400.. GV5695HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV600 GV630 GV640HiFi GV640NIC GV645EURO GV650HiFi GV660HiFi GV660NIC GV665EURO GV670SHiFi GV670SNIC GV690SHiFi GV690SNIC | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV6096SV GV6096SV/1 GV6396SV GV6596HiFi GV6596NIC | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV740.. GV745EURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV7400.. | Electronic Lock Cancel | Press and hold down the buttons 'STAND-BY' and 'SELECT' simultaneously on the RC until key simbol disappears from the display of the recorder. |
| Grundig | GV7497NIC | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | GV8.. KV8.. SE8.. | Electronic Lock Cancel | Press and hold down the buttons 'STAND-BY' and 'SELECT' simultaneously on the RC until key simbol disappears from the display of the recorder. |
| Grundig | GVP600ICNEURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | KV5001VPS/5 KV5301VPS/5 | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | MV4005 MV4105 | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | SE4100VPS SE4104SV SE4120SV | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE5102SV SE5104SV SE5106HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE6102SV SE6104SV SE6106HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE7104SV | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE7105 | Electronic Lock Cancel | Press and hold down the buttons 'STAND-BY' and 'SELECT' simultaneously on the RC until key simbol disappears from the display of the recorder. |
| Grundig | SE7106HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | TVR3700 | Electronic Lock Cancel | Press and hold STOP button on the RC and depress the PLAY button on the video recorder. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the video recorder from the mains. |
| Grundig | TVR3701 TVR3705 TVR3710 TVR3720 TVR3730 | Electronic Lock Cancel | Press the cursor buttons on the RC in this order: VOL+, VOL-, PR+, PR-. |
| Grundig | TVR4500 TVR4510 | Electronic Lock Cancel | Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Switch the unit off and disconnect it from mains. |
| Grundig | GVP600ICNEURO | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | KV5001VPS/5 KV5301VPS/5 | Electronic Lock Cancel | Press the 'STAND-BY' button on the RC until 'FREE' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | MV4005 MV4105 | Electronic Lock Cancel | With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until 'UNLO' appears on the display of the recorder. |
| Grundig | SE4100VPS SE4104SV SE4120SV | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE5102SV SE5104SV SE5106HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE6102SV SE6104SV SE6106HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE7104SV | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | SE7105 | Electronic Lock Cancel | Press and hold down the buttons 'STAND-BY' and 'SELECT' simultaneously on the RC until key simbol disappears from the display of the recorder. |
| Grundig | SE7106HiFi | Electronic Lock Cancel | Press the 'CODE' button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the 'OK' button. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the recorder from the mains. |
| Grundig | TVR3700 | Electronic Lock Cancel | Press and hold STOP button on the RC and depress the PLAY button on the video recorder. Press the 'STAND-BY' button or disconnect the video recorder from the mains. |
| Grundig | TVR3701 TVR3705 TVR3710 TVR3720 TVR3730 | Electronic Lock Cancel | Press the cursor buttons on the RC in this order: VOL+, VOL-, PR+, PR-. |
| Grundig | TVR4500 TVR4510 | Electronic Lock Cancel | Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Switch the unit off and disconnect it from mains. |
| Grundig | TVR5100 TVR5130 TVR5500 | Electronic Lock Cancel | Press the cursor buttons on the RC in this order: VOL+, VOL-, PR+, PR-. |
| Grundig | TVR5510 | Electronic Lock Cancel | Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Switch the unit off and disconnect it from mains. |
| Grundig | TVR5530 | Electronic Lock Cancel | Press the cursor buttons on the RC in this order: VOL+, VOL-, PR+, PR-. |
| Grundig | VS200 to VS267 | Electronic Lock Cancel | Switch the video recorder off. Remove the top of the cabinet. Unplug the B1 connector on the sequence control. Switch the recorder on. After approx. 2 seconds, re-insert the B1 connector. Switch the video recorder off. Re-fit the top of the cabinet. |
| Grundig | VS300 to VS460 | Electronic Lock Cancel | Switch the video recorder off. Remove the top of the cabinet. Switch the recorder on. Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Press the STOP button. Switch the video recorder off. Re-fit the top of cabinet. |
| Grundig | VS500 | Electronic Lock Cancel | Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button '0000'. Press the STOP button. |
| Grundig | VS505 to VS510 | Electronic Lock Cancel | Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button 'OK'. Press the STOP button. |
| Grundig | VS520 to VS550 | Electronic Lock Cancel | Switch the video recorder off. Remove the top of the cabinet. Switch the recorder on. Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Press the STOP button. Switch the video recorder off. Re-fit the top of cabinet. |
| Grundig | VS600 to VS960 | Electronic Lock Cancel | Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button 'OK'. Press the STOP button. |
| ITT | VR3946 TR4946 y otros |  | Buscar el orificio en el C/R, y a través de él, pulsar la tecla oculta hasta desactivar el bloqueo |
| Philips | VR210/58 | Modulator off | Without cassette. Press and hold SYSTEM till 'G591' appears. Press and hold CLEAR(CL) till 'MOFF' appears. Exit: TV/STANBY. |
| Philips | VR210/58 | Modulator on | Without cassette. Press and hold SYSTEM till 'MOFF' appears. Press and hold CLEAR(CL) till 'G591' appears. Exit: TV/STANBY. |
| Philips | VR220/58 | Child Lock Cancel | Press CHILD LOCK (key-simbol) on the RC for 5s with the VCR switched on. |
| Philips | VR220/58 | Modulator on/off | Without cassette. Press and hold STOP on the RC and then press STOP/EJECT on VCR. Select the line 'MODULATOR' on the TV screen or 'MOD+' in the display with P+/-. In the display select 'OFF' / 'MOD-' (modulator off) with VOL- or 'MOD+' (modulator on). Confirm with OK. Exit with MENU |
| Philips | VR220/58 | Modulator preset | Without cassette. Hold the STOP button on the RC. In addition press the STOP/EJECT button on the VCR until the pre-set modulator frequency appears in the display, e.g. 'M591' (591MHz or 36 ch. UHF). Select line 'OPTIMIZE FREQUENCY' using P+/-. Enter new modulator frequency with the numbers 0-9. In line 'SOUND SYSTEM' select the TV system using VOL+/-. 'G' = PAL B/G. 'K' = SECAM D/K. Confirm with OK. 'STORED' will appear briefly on the screen. |
| Philips | VR220/58 | Reset to factory settings | Disconect from the mains power supply. Press and hold the STANDBY/ON button on the device and reconnect to the mains power supply. Release the button when 'OSD' appears in the VCR display. |
| Philips | VR400/58 | Auto ST-BY off | Press and hold STOP till [] appears. |
| Philips | VR400/58 | Modulator off | Without cassette. Press and hold SYSTEM till 'G591' appears. Press and hold CLEAR(CL) till 'MOFF' appears. Exit: TV/STANBY. |
| Philips | VR400/58 | Modulator on | Without cassette. Press and hold SYSTEM till 'MOFF' appears. Press and hold CLEAR(CL) till 'G591' appears. Exit: TV/STANBY. |
| Philips | VR400/58 | Modulator preset | Without cassette. VCR st-by. Press and hold SYSTEM till 'G591' appears. System change: SELECT. Freq. Change: P +/-. Store: OK. Exit: TV/STANBY. |
| Telefunken |  |  | Pulsar la tecla KEY, introducir el código: 0000, pulsar OK y luego STOP |
|  |  |  | Pulsar la tecla KEY, introducir el código: 4934, pulsar OK y luego STOP |
| Thomson | VTA244 VR68xx M90xx |  | Si al introducir la cinta, en display aparece: STOP, y queda bloqueado. Presionar la tecla AV del C/R durante unos segundos |