Blätter zur Vorlesung

Systemprogrammierung I

Sommersemester 2000

Prof. Dr. Peter Schulthess

Fakultät für Informatik

Universität Ulm

# Einleitung

## Organisation

- Vorlesung 3+1, ab Di. 2. Mai 2000, 12-14 h.

- Evtl. Fortsetzung im Winter 4 stündig:

-	als "Praktikum Systemprogrammierung",

- 	oder als "Systemprogrammierung II"

- Übungs- und evtl. Klausurnote in der Diplomprüfung anrechenbar.

- Schein ab 50% der Punktezahl.

- Übungen 14-tägig ab 4.5.00:

Oliver Schirpf:

Moritz Wende:

Michael Schöttner:

## Zielsetzung

- Maximale Systemleistung durch:

- Schlanke Programmierung,

- direkten Zugriff auf die Hardware,

- Verständnis der vorliegenden Hardware,

- Überschaubarkeit und Zuverlässigkeit:

- Elimination unwesentlicher Funktionen,

- Höhere Programmiersprache,

- Objektorientierter Ansatz ...

- Programmierung von Gerätetreibern.

- Programmierung auf dem Motherboard.

- Implementierung von Betriebssystemteilen.

- ... unter Beachtung der Schichtenstruktur des Gesamtsystems:

## Provisorisches Inhaltsverzeichnis

### Teil I  (Sommersemester 2000)

- Einleitung

- PC-Lautsprecher als Beispiel

- Architektur von PC-Rechnern

- Adressierung

- Unterbrechungen

- Tastatursteuerung

- Serielle Schnittstelle

- Standard Grafikadapter

- Netzwerkadapterkarte

- PCI-Busstrukturen

- Betriebssysteme und Treiber

### Teil II ? (Wintersemester 00/01 ?)

- Speichermanagement

- Festplattenansteuerung

- Universal Serial Bus - USB

- Systemstart und BIOS

- Framegrabber

- Sound

- Video- und Multimediaströme

- Perspektiven

## Literatur

Hans Peter Messmer:	PC - Hardwarebuch,

- Auflage, Addison-Wesley 1995

Hans-Peter Messmer, The indispensible Pentium Book, Addison Wesley 1995

H.- J- Blank, H. Bernstein: PC-Schaltungstech-nik in der Praxis, Markt & Technik 1990

Barry B. Brey: The Intel 32-Bit Microproces-sors, Prentice Hall 1995

Michael Tischer: PC intern 5.0, 5. Auflage,

Data Becker Verlag 1997.

Intel Corp.: Pentium Processor User`s Manual,

3 Bände, Order# (241428, 241429, 241430)

Klaus Loferer: Hardware PPC/AT/486/Pentium & PCI Taschentabelle, Hofacker Verl. 1995.

# PC- Lautsprecher als Beispiel

## Programm „ToggleSpeaker„

program ToggleSpeaker;

const	tonhoehe    =  440;

maxFreq    =  4772720 div 4;

cntStart      =  maxFreq div tonhoehe;

var  	 	timerMask  :  integer;

delay          :  longint;

begin 	port[ $43 ] := $B6;	              (*timer2 function *)

port[ $42 ] := cntStart mod 256; (* t2 data, lobyte *)

port[ $42 ] := cntStart div  256;  (* t2 data, hibyte *)

timerMask  := port[ $61 ];	    (* timer  mask reg. *)

if  odd( timerMask ) then (* toggle on *)

port[ $61 ] := timerMask and $FC

else port[ $61 ] := timerMask or    $03  ;

end .

- Der Lautsprecher wird ein- oder ausgeschaltet.

- Die Periode des Tones bestimmt sich durch die Anzahl abzuzählender Taktzyklen.

- Device-Register werden über Port-Adressen angesprochen ( Intel Rechnerfamilie).

- Lesen & Schreiben vom Port-Array entspricht den Maschinenbefehlen „in“ und „out“.

## Lautsprecher-Hardware

- Zeitgeber erzeugt Recheckimpulse mit vorgegebener Pulsdauer.

- Der 1,19 MHz Takt wird entsprechend geteilt.

- Ein Zähler wird mit dem Teiler geladen.

- Bit#1 und Bit#2 müssen für die Tonerzeugung beide auf „1“ gesetzt sein.

- Die Register in den Peripherieschaltkreisen werden über den E/A-Bus angesprochen.

## Zeitgeberbaustein 8253

- 3 Funktionseinheiten im 8253:

- Zähler #0: Systemuhr (< > RealtimeClock),

- Zähler #1: DRAM Refresh,

- Zähler #2: Tonerzeugung für Lautsprecher.

- Port[43] := $B6 setzt das Mode-Register im Zeitgeberschaltkreis.

- $B6 entspricht binär 1011 0110 und bedeutet:

- Zähler #2

- zuerst „Lowbyte“ dann „Highbyte“

- Funktion: Rechteckgenerator

- Binär zählen (nicht BCD).

- Der Baustein 8253 wartet nun auf Eingabe der Periodendauer auf Port $42.

- Nach dem 2. Byte beginnt der Zählvorgang.

- Heute ist eine grössere Zahl von Peripherie-schaltkreisen in wenigen VLSI-Chips integriert (LX- und BX-Chipsets ...).

# PC-Geschichte und Architektur

## Ein 8088 XT Rechner

- 20 Bit Adressen, 8 Bit Daten.

- Supportfunktionen auf der Hauptplatine.

- Koprozessor für Fliesskommaoperationen.

## z.B. Pentium Pro Rechner

- 32- und 64 Bit-Busse.

- Erhöhte Taktfrequenzen.

- North-Bridge (82439HX z.B.).

- South-Bridge ( PCI-ISA Bridge).

- Koexistenz von ISA- & PCI-Karten.

- VLSI-Integration vieler Supportfunktionen.

## Pentium II Xeon

- www.intel.se/design/agpsets/44gx/index.html:

- Doppelprozessor (evtl. 4fach).

- 400 MHz Bus für "On-Board L2 Cache".

- 100 MHz "Frontside-Bus", 64 Bit.

- Accelerated Graphics Port.

- Bursttransfers auch auf PCI.

## AMD Athlon (K7)

- Integrierte L1- und L2-Caches.

- Traditionelle North-Bridge und South-Bridge.

- 200 MHz Bus zw. CPU und North-Bridge.

## Intel 840 Chipset Familie

- Hierarchisches System von Bussen.

- Byte serielles Hub-Interface.

- Multiprozessor Option.

- Optionale Komponenten:

- ISA-Bridge,

- Legacy IO,

- PCI-64.

# Adressierung

## Speichermodell 8086/88 (Real Mode)

- Port- / Speicheradressen:

- 16 der 32 Adressleitungen für E/A nutzbar.

- Unterscheidung durch CPU-Pin „M/IO#“.

- Typische Port-Adressen im PC (hexadezimal):

| 00-0F | DMA#1 | 20-21 | IntCtrl#1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-43 | Timer | 60-63 | Tastatur |
| 70-71 | RT-Clock | 80-83 | DMA-Page |
| A0-AF | IntCtrl#2 | C0-DF | DMA#2 |
| F0-FF | Co-Proz. | 1F0-1F8 | Disk |
| 2F8-2FF | COM#1 | 378-37F | LPT1 |
| 3F0-3F8 | Diskette | 3F8-3FF | COM#2 |

- Memory Mapped E/A üblich bei MC680xx.

- Memory Mapped E/A z.B. für Videoadapter.

## Direkt in den Bildspeicher schreiben

- Programmbeispiel „VideoMem“:

program VideoMem;

var    	delay: longint;

begin   	mem[ $B800:2000 ]:= ord( ‘A’ );

mem[ $B800:2001 ]:= 128+32+8+4;

for delay:=0 to 100000000 do (* loop *) ;

end .

- Hier für einen CGA-Videoadapter:

- 4000 Byte Page ab Adresse $b8000,

- 1 Byte Character, gefolgt von 1 Byte Attribut.

- Character Attribut:

- Historie und Kompatibilität der Grafik-Modi:

- MDA monochromer Display-Adapter,

- CGA Farbgrafikadapter,

- EGA Erweiterter Grafikadapter,

- VGA „Video Graphics Array“,

- Super VGA mit höherer Auflösung & Palette ...

## Adressierungsproblem für 16 Bit-CPU

- 64 Kbytes Adressraum genügen nicht,

- Pfade im Prozessor drin sind nur 16 Bit breit,

- Adressbus 20 Bit (8086/88) bzw. 24 Bit breit,

- Überlagerung von Segment- & Offset:

- A20 Problem:

- gegeben: Segment=$FFFF, Offset=$FFFF,

- ergibt maximal mögliche Adresse=$10FFEF,

- ein 20 Bit Adressbus schneidet Bit[20] ab,

- Rechner mit mehr als 20 Bit breiten Adressbus können wahlweise das Adressbit[20] abschnei-den oder auf den Bus legen (A20-Flag).

## Speichermodell 80386 Protected Mode:

- Alle (Adress)-Register sind 32 Bit breit.

- Zusätzlich Segmentregister mit 13 Adressbits.

- Segmentregister zeigen auf einen Deskriptor für jeweils 4 Gigabyte linearen Adressraum.

- Deskriptor enthält u.a. auch Zugriffsrechte.

- Die Deskriptoren liegen entweder in der lokalen oder in der globalen Deskriptortabelle.

- Jede Task kann zudem ihre separate lokale Deskriptortabelle verwenden.

- ein unermesslicher Adressraum !

# Unterbrechungen

- Ein Programm wird unterbrochen zugunsten einer Aufgabe mit höherer Priorität:

- Der Zustand des unterbrochenen Pro-gram-mes wird aufgezeichnet und nach Abschluß der Unterbrechung wiederhergestellt.

- Mit der Ausführung des unterbrochenen Programmes wird später unmittelbar nach der Unterbrechungstelle fortgefahren:

- Lesen & Schreiben aus externen Gerätepuffern:

- Tastatur, Serielle Datenleitung,

- Festplattenkontroller,

- Netzwerkkarte,

- Strahlrücklauf ...

- Behandlung von internen Fehlersituationen:

- Allgemeine Speicherschutzverletzung,

- Ungültige Maschineninstruktion,

- Paritätsfehler im Hauptspeicher,

- Arithmetische Fehlersituation,

- Ausgelagerte Speicherseite,

- Debugging ...

- Explizite Anforderung von OS-Diensten:

- Assemblerinstruktion INT  <intcode>,

- DOS-Dienste über  INT  21h,

- BIOS-Dienste anfordern:

INT  10h		Videokarte

INT  11h		Konfiguration  feststellen

INT  12h		RAM-Speichergrösse feststellen

INT  13h		Disketten & Festplatten steuern

INT  14h		Serielle Schnittstelle steuern

INT  16h		Tastatur steuern

INT  17h		Parallelschnittstelle

INT  1Ah		Uhrzeit, PCI & PCMCIA(PC)

## Maskieren von Interrupts

Einen Interrupt nicht rekursiv rufen!

Beispiel: Datenpakete vom Netz:

Zu Beginn einer Interrupt-Sequenz sind Interrupts automatisch ausgeschlossen.

Anschliessend wird der Interrupt bestätigt und nachfolgende Interrupts kommen durch:

-	IRET oder POPF beim Rücksprung der Routine,

-	EOI-Befehl an den Koprozessor.

Interrupts im Prozessor expizit maskieren:

-	CLI löscht Interrupt-Enable Bit im Statusreg.,

-	STI setzt das Bit wieder.

Möglichkeiten der Interruptmaskierung:

-	Enable-Bit im CPU-Statusregister,

-	Mask-Register im 8259A-Kontroller,

-	auch NMI kann maskiert werden an Port $70.

## Interrupttabelle

Externe und interne Unterbrechungen wählen jeweils einen aus 256 Tabelleneinträgen aus:

Real-Mode:	jeweils 4 Byte als Segment:Offset, Protected:	8 Byte Interrupt-Deskriporen.

Index in dieTabelle:

-	für interne U. durch CPU-Hardware,

-	für externe U. durch Interrupt-Kontroller,

-	Ausnahme: NMI direkt auf Eintrag #2.

Startadresse der Interrupttabelle:

Real-Mode:		ab Speicherstelle 0,

Protected M.: 	via IDTR-Register.

Master bei Port[$20,$21].

Slave bei Port [$a0,$a1].

## Externe Unterbrechungen

Externe Interrupts von der Hauptplatine:

IRQ-0: Timer-Interrupt,

IRQ-1: Tastatur-Interrupt,

IRQ-2: sekundärer Interrupt-Kontroller,

IRQ-8: Echtzeit-Uhr (RTC),

IRQ-13: Koprozessor.

Externe Interupts vom ISA-Bus:

IRQ-[3 .. 7, 9 .. 12, 14,15],

IRQ-[3, 4, 5] für COM1, COM2, LPT1 evtl. im CMOS-Setup anders zuordnen,

für Disks, Netzwerkadapter, Soundkarten, SCSI-Kontroller, Videokarten, Steuerungen, ...

Interrupts vom PCI-Bus werden durch die South-Bridge auf ISA-Interrupts abgebildet.

PCI erlaubt "Shared Interrupts".

## Interruptkontroller 8259

Nimmt über den Bus IRQs entgegen.

Veranlasst über den Stift INTR (Interrupt-Request) die CPU, einen Interrupt-Zyklus auszuführen.

Interrupt Mask Register unterdrückt Interupts.

Interrupt Request Register speichert pendente Interrupts.

Interrupt Service Register enthält Interrupt mit der höchsten Priorität.

### Kaskadierung:

Ein Master-Kontroller kann bis zu 8 Slaves steuern - über CAS0..CAS2.

Im PC-AT Slave auf IRQ-2.

In grösseren Systemen evtl.:

rotierende Priorität,

automatisches "End-Of-Interrupt",

anstelle eines expiziten Zurücksetzens.

### Verschiedene Einstellungsoptionen:

PC-Hardwarebuch (Messmer) als Referenz,

mithilfe von Steuerwörtern (ICWn, OCWn),

Master oder Slave,

Abfragemodus,

Vektoroffset (Default $08 und $70).

## Programmbeispiel

Auslesen der Register im 8953:

Master & Slave,

Interrupt Mask Register,

Interrupt Request Register,

Interupt Service Register.

Maskieren der Tastatur-Unterbrechung.

Registerzustand in Warteschleife prüfen:

nur IRQ2 maskieren,

COM1 & COM2 als "Restrisiko"?

beliebige Taste drücken,

anstehenden Interrupt beobachten.

### Programmausgabe für InterruptDemo:

c:\InterruptDemo.exe

Master =>  IMR: 00011000 IRR: 00000000 ISR: 00000000

Slave   =>  IMR: 00000000 IRR: 00000000 ISR: 00000000

Mloop =>  IMR: 00000010 IRR: 00000000 ISR: 00000000

Mloop =>  IMR: 00000010 IRR: 00000000 ISR: 00000000

Mloop =>  IMR: 00000010 IRR: 00000010 ISR: 00000000

Mloop =>  IMR: 00000010 IRR: 00000010 ISR: 00000000

C:\TP>xx

### Programmtext:

Program InterruptDemo; uses Crt;

var   oldmask, delay, shft: longint;

procedure writePortBits( name: string;  bits: integer );

begin 	write( name,  ': ' );

for  shft:=7  downto  0 do

if  odd( bits shr shft) then write('1')else write('0')

end;

procedure StatusRprt( ChipName: string;  portNo: integer);

begin 	writeln; write( ChipName, '=> ' );

writePortBits( ' IMR', port[ portNo+1]);

port[portNo]:= $A;	(* readIRR *)

writePortBits( ' IRR',  port[portNo]);

port[portNo]:= $B;	(* readISR *)

writePortBits( ' ISR',  port[portNo])

end;

begin

StatusRprt( 'Master ', $20 );

StatusRprt( 'Slave  ', $a0 );

oldmask  := port[ $21];

port[ $21 ] :=  2 ; (* mask IRQ2, keyboard *)

for delay:=0  to  1000000  do

if delay mod  50000=0 then StatusRprt('Mloop' $20);

port[ $21] := oldmask ;

end .

## Verketten mit Interrupt-Routine

Eine neue Routine wird eingetragen und ruft anschliessend die bisherige Routine auf.

Interrupt-Return (IRET):

Flags vom Stack herunterholen,

und ins Flag-Register laden,

-	Rücksprungadresse holen.

Die bisherige Routine erwartet ein Flagwort auf dem Stack:

-	"asm pushf end" lädt dieses.

Das Schlüsselwort "Interrupt" sorgt für ein "IRET" am Ende der eigenen Prozedur.

### Programmbeispiel "TimerChain.pas"

Zählt die Systemuhr mit.

Prozedurvariable für alten Handler.

Ausgabe: ca. 1 Punkt pro Sekunde:

......... Done

(*$F+  Force far jumps *)

program TimerChain;

uses 	Crt, Dos;

var   	oldHandler : procedure;

ticks  	     : integer;

procedure MyHandler; Interrupt;

begin 	ticks := ticks +  1;

if ( ticks mod 18 )=0 then write( ' .' );

asm  pushf  end; (* simulate flags on stack *)

oldHandler;	(* chain to old Handler *)

end;

begin 	ticks:=0;

GetIntVec( 8 , addr(oldHandler) );

SetIntVec( 8 , addr(MyHandler) );

repeat until ticks=182;

SetIntVec( 8 , addr(oldHandler) );

writeln( 'Done' );

end.

## Timer-Interrupt

Alte Int.Routine aufbewahren & ersetzen.

Prozeduradressen übergeben.

Interrupt-Kontroller auf Port[$20] explizit mit EOI zurücksetzen.

(*$F+  Force far jumps  *)

program MilliTimer; (* provides a Millisecond timer *)

uses Crt, Dos;

const 	milliSec = 4772720 div 4000;

var 	oldHandler : procedure; ticks 	  : real;

procedure SetTimer( Handler: pointer; period: integer);

begin	Port[$43] := $34;  (* select timer 0, function 2 *)

Port[$40] := period mod 256; (* Low  byte *)

Port[$40] := period div  256; (* High byte *)

SetIntVec( 8 , Handler);

end;

procedure MyHandler; Interrupt;

begin	ticks := ticks + 1;

port[$20] := $20; (* EOI to 8259 *)

end;

begin	ticks:=0;

GetIntVec( 8 , addr( oldHandler ) );

SetTimer( addr( myHandler ), milliSec );

repeat until keypressed;

SetTimer( addr( oldHandler), 0 (* is Maximum*) );

writeln( ticks/1000:8:3, ' sec' );

end.

## Anforderung von Bios-Diensten

Eine erste Stufe der Abstraktion von der Hardware sind die BIOS-Interrupts:

siehe Kapitelanfang,

z.B.   INT  1Ah (Uhrzeit, PCI & PCMCIA(PC)) mit Unterfunktionen in AH-Register:

0:		Timerticks seit Mitternacht (->cx,dx),

1:		Timerticks setzen (->cx,dx),

2,3:		Echtzeituhr lesen/setzen (BCD-Format),

4,5:		Datum lesen/setzen ...

Die Dos-Unit in Turbo-Pascal erlaubt:

Registerspezifikation im Typ "Registers",

Interrupt-Aufruf als IntR( Index, Registers ),

Interruptvektor ...

program Bios;

uses Dos;

var  reg: Registers;

begin	reg. ah := 0;       (* TimerTicks lesen, Funktion #0 *)

Intr( $1a, reg );                      (* BIOS Interrupt Ia *)

WriteLn(reg.cx*65536+reg.dx); (*resultat:(cx,dx) *)

reg. ah := 2; (* RealTimeClock lesen, Fnktion #2 *)

Intr($1a, reg);

with reg do begin  (* BCD  digits *)

Write   (ch div 16, ch mod 16, ' std   ');

Write   (cl div 16, cl mod 16, ' min  ');

Writeln(dh div 16, dh mod 16, ' sec');

end

end.

## Formate im Interrupt-Kontroller:

Adressierung der Chipregister:

| Port(1./2.) | Lesen | Schreiben |
| --- | --- | --- |
| $20/$a0 | IRR ISR Int.Vektor | ICW1 OCW2 OCW3 |
| $21/$a1 | IMR | ICW2 ICW3 ICW4 OCW1 |

### Initialisierungskontrollwörter:

ICW1 (8 Bits):

-	0001 	= Bits[7..4] sind fixiert,

-	1/0		= Pegeltriggerung / Flankentriggerung,

-	0 		= Bit[2] ist 0,

-	1/0		= Nur Master / Slaves vorhanden,

-	1/0		= ICW4 erforderlich.

ICW2 (8 Bits, folgt immer auf ICW1):

-	xxxxx 	= Offset für Interrupt-Vektor,

-	000	= Bit[2..0] sind 0.

ICW3 (8 Bits, folgt auf ICW2, wenn Slaves):

-	xxxxxxx 	= Bits[7..0] Slave[x] vorhanden,

oder

- 	00000xxx	= Slave Identifikation.

ICW4 (8 Bits, falls in ICW1 gefordert):

-	000 	= Bits[7..5],

-	1/0	= Nested Modus / andere Priorität,

-	1/0 	= Gepufferter Modus / regulär,,

-	1/0	= Ist Master / ist Slaves,

-	1/0	= EOI automatisch / manuell,

-	1/0	= x86 er Modus / MCS 8x Modus.

### Operationskontrollwörter:

OCW1 (8 Bits, auf $21/$a1 geschrieben):

-	xxxxxxxx 	= Interrupt maskieren,

OCW2 (8 Bits):

-	xxx 	= Interrupt maskieren,

-	00		= Bits[4,3] sind 0,

-	xxx	= welche Leitung für EOI.

OCW3 (8 Bits):

-	0 		= Bit[7] ist 0,Interrupt maskieren,

-	xx		= Nop, Nop, Maske löschen, M. setzen,

-	01		= Bits[4,3] sind 01,

-	1/0	= Poll-Betrieb / Kein Polling,

-	xx		= Nop, Nop, IRR lesen, ISR lesen

### ICW - Initialisierungsphase:

Initialisierung des Interruptkontrollers je nach Betriebsmodus:

## Beispielprogramm "ViewInts.pas":

Die Interrupttabelle kann im Real-Mode bequem mit dem Debugger inspiziert werden:

-	dynamische Variable über den Speicher legen,

-	dereferenzieren und im Debugger inspizieren,

-	Prozedurvariablen sind Handles ...

program ViewInts;	{$F+  .. grosse Sprünge bitte }

uses 	Crt, Dos;

type  	IntTab 		= array[ 0..255 ] of pointer;

FudgePtr		= ^ IntTab;

var 	oldHandler, viewProc 	: procedure;

marker 		: string[16];

ticks		: integer;

procedure ShowTable(var IntTable: IntTab);

begin  (*  just inspecting *)  end;

procedure MyHandler; Interrupt;

begin	 if ( ticks mod 18 ) = 0 then write(' . ');

port[ $20 ] := $20;    (* End of Interrupt *)

ticks := ticks + 1;

end;

begin	marker:='0123456789abcdef'; ticks:=0;

GetIntVec( 8 , addr(oldHandler) );

SetIntVec( 8 , addr(MyHandler ) );

GetIntVec( 8 , addr(viewProc  ) );

Showtable( FudgePtr( 0 ) ^ );

repeat until  ticks=182 ;

SetIntVec( 8 , addr(oldHandler) ) ;

writeln( ' Done' );

end.

# Tastatursteuerung

## Tastaturtypen:

Ehrwürdige PC/XT Tastatur:

-	Tasten 01 bis 83,

-	nicht programmierbar:

AT Tastatur:

-	Tasten 01 bis 84 (zusätzlich System Request),

-	programmierbare Wiederholrate:

MF II -  Tastatur:

-	Replizierte Tasten mit Zusatzcodes,

-	Zustandsanzeige und neue Tasten F11, F12:

Make-Break Arbeitsweise:

-	Make-Code für Tastendruck.

-	Break-Code beim Loslassen (= Make+128).

Dauerumschaltung durch Treiber realisiert:

-	Caps-Lock,

-	Num-Lock.

Tastaturen liefern "Scancodes".

Scancodes werden dem lokalen Alphabet entsprechend in Zeichen übersetzt.

Die Umsetzung erfolgt im Treiber.

Zusatzaufgaben der MF II -Tastatur:

-	Präfix $E0 für alle zusätzlichen Tasten,

-	aber Präfix $E1 für "Pause"-Taste,

-	automatisches Num-Lock Präfix für Steuertasten zur Nachbildung der AT-Steuertasten.

Ursache der Komplexität ist die Forderung nach Kompatibilität mit alten Tastaturen.

Num-Lock und Präfix nur aus der Historie erklärbar.

## Tastaturanschluss:

5-poliger DIN-Stecker:

-	Stromversorgung,

-	Datenbits & Bittakt,

-	fakultative Rücksetzung,

-	Signalerde & Schirmungserde,

Tastaturkontroller auf der Hauptplatine:

-	Interrupt IRQ#1,

-	8255 beim PC/XT, später 8042/ 8741/ 8742,

-	Ansteuerung über E/A-Ports $60 & $64,

-	Zusatzeingang für PS/2 Maus ab PC/AT.

Tastaturchip in der Tastatur:
-	Kommunikation mit dem Tastaturkontroller,

-	Abfrage der Tastatur mithilfe einer Scanmatrix,

-	Entprellen der Tasten.

Scanmatrix:

-	Tasten an den Kreuzungspunkten,

-	"n-Key Rollover" feststellen ...

### Serielle Übertragung zum Rechner:

Bittakt vom Rechner geliefert.

Serielles Datenformat:

-	Startbit (immer 0),

-	8-Bit Daten/ Scancode,

-	Paritätsbit (ungerade Quersumme),

-	Stopbit am Zeichenende (immer 1),

-	Signal zwischen den Zeichen immer 1:

Im Unterschied zur Start-Stop DFÜ jedoch separate Taktleitung.

Abtastung zum Taktflanken-Zeitpunkt.

Datenleitung bidirektional (bzw. HDX).

Siehe auch Vorlesung "Rechnernetze".

## Beispiel "TippCode.pas"

Scancodes mit Interrupt-Routine abholen.

Break-Codes haben Vorzeichenbit gesetzt.

Interrupt-Kontroller explizit zurücksetzen.

Event-Nesting beobachten.

Eingabeport ist $60.

Statusport $64 hier nicht benützt ...

program TippCode;	(*$F+  .. grosse Sprünge bitte*)

uses 	crt, dos;

var 	oldhandler	: procedure;

zlr			: integer;

procedure MyHandler; interrupt;

var	taste : integer;

begin 	taste := port[ $60 ];

if  taste >127  then taste :=128 - taste;

port[ $20 ] := $20; (* End of Interrupt  *)

if ( zlr mod 10 )  = 0 then writeln;

zlr	:= zlr + 1;

write( taste : 5 );

end   (* MyHandler *);

begin	zlr := 0;

GetIntVec(  9,  addr( oldHandler ) );

SetIntVec(  9,  addr( MyHandler ) );

repeat until zlr = 99 ;

SetIntVec(  9,  addr( oldHandler ) );

end .

## Register im Tastaturkontroller:

Ein- und Ausgabepuffer am Port $60:

-	Scancode von Tastatur einlesen,

-	Rückmeldecode von der Tastatur einlesen,

-	Steuerbefehle an die Tastatur schicken (∂t).

Ein-/Ausgabeports mit Bytezugriff:

-	von der CPU über Portadressen zugänglich,

-	Ausgabepuffer für Daten zu der CPU ($60).

-	Eingabepuffer für Daten von der CPU ($60).

-	Steuerregister für Kontroller an Port $64.

-	Statusregister des Kontrollers an Port $64.

"Bitports" ohne eigene E/A-Adresse:

-	indirekt über Befehl im Steuerregister bedienen,

- teilweise mit den Steckern verbunden,

- Ausgabe-Bitport in Richtung Gerät,

-	Eingabe-Bitport vom Gerät.

Eingabe-Bitport bitserielle Ltgn zum Chip hin von Tastatur, Zusatzeinheit & Hauptplatine:

KBLK	- Tastatur frei, Tastatur gesperrt (1,0),

C/M	- Monochrom-Display (veraltet),

Bit#5..2	- reserviert,

AUXD	- Datenbit der Zusatzeinheit (Pegel),

KBD	- Datenbit der Tastatur (Pegel).

Ausgabe-Bitport zur Tastatur etc.:

-	bitserielle Leitungen zum Stecker typisch:

KBD0	- Tastatur-Datenbit (Bit#7, Ausgabe),

KCLK	- Tastaturtakt,

AUXB	- Byte von Zusatzeinheit abholen bitte,

OUTB	- Byte von Tastatur abholen bitte,

ACLK	- ZE-Takt (Zusatzeinheit),

AXD0	- ZE-Datenbit (Ausgabe),

GA20	- Gate für Adressleitung 20,

SYSR	- Prozessorreset.

Steuerregister am Port[64] schreibbar:

Bit#0..Bit#7  für Befehle an den Kontroller,

Statusregister vom Port[64] lesbar:

PARE 	- Paritäts-Error (Bit#7),

TIM		- Zeitüberschreitung für Antwort,

AUXB	- Byte von Zusatzeinheit abholen bitte

KEYL	- Tastatur frei, Tastatur gesperrt (1,0),

C/D		- Befehlsbyte/¬Datenbyte geschrieben,

SYSF	- Selbsttest ok,

INPB 	- Eingabepuffer beschäftigt, bitte warten,

OUTB	- Byte von Tastatur abholen bitte.

Befehle an den Kontroller:

-	werden ins Steuerregister geschrieben ($64),

-	Befehlsparameter von CPU in Eingabepuffer,

-	z.B. Ausgabebitport schreiben,

-	z.B. Tastaturausgabepuffer schreiben,

-	z.B. Zusatzeinheits-Ausgabepuffer schreiben,

-	Bits am Eingabeport lesen ...

Befehle an die Tastatur:

-	regulär über Ausgabepuffer an Port[60],

-	Wiederholrate & Verzögerung ($F3),

-	Leuchtdioden schalten ($ED),

-	Tastatur identifizieren ($F2),

-	Tastatur reset ($FF),

-	Echo ($EE) ...

### LEDs bzw. Gate-A20 einschalten:

Abwarten bis der Befehl für die Tastatur bitweise über die Leitung geschickt wurde.

LED-Befehl an den Chip in der Tastatur.

Gate-A20 Befehl an den Kontrollerchip.

procedure WaitForKeyboardReady;

begin  (* INPB  im  Statusregister *)

while ( port[ $64] and 2 ) <> 0 do (* busy loop *);

end;

procedure SwitchLight( LEDSet: integer );

begin		WaitForKeyboardReady;

port[ $60] := $ed;   { KB-Befehl }

WaitForKeyboardReady;

port[ $60] := LEDSet;  { Befehlsparam] }

end;

procedure enableA20;

begin		WaitForKeyboardReady;

port[$64]:=$D1; { schreibe A-P }

WaitForKeyboardReady;

port[$60]:=$DE; { enable A20 ... }

WaitForKeyboardReady

end;

## Tastatureingabe über Bios

### Pufferorganisation im Speicher

Interrupt 1 ruft den Tastaturtreiber.

Gelesene Zeichen kommen in den Ringpuffer:

Pufferorganisation:

-	Puffer für 15 Zeichen (32 Bytes),

-	Scancode und ASCII paarweise gespeichert,

-	Lesezeiger und Schreibzeiger mit Wrap-around,

-	Modifier enthalten die Umschaltzustände.

Im Ringpuffer ergibt sich eine zweite Zeigerkonfiguration für wartende Zeichen:

### Beispiel: KeyBuffer.pas

Darstellung des Warteschlangenfensters.

Abholung der Zeichen absichtlich verzögert.

Ausgabe des Programms, bei schneller Eingabe von 5 ´W´s:

-	Scancode von 'W' ist 17,

-	jeweils 3 Zeilen pro Ausgabezyklus,

-	Sternchen zeigen wartende Zeichen an,

-	rechts: Lesezeiger, Schreibzeiger, Modifier#1,

-	jeweils 16 alte und neue Zeichen im Puffer,

-	Scancodes der Tasten.

*          54 56 32

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

*  *                                   *  *  * 56 34 96

W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

*  *                                      *  * 58 34 96

W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

*  *                                         * 60 34 96

W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

*  *                                           30 34 96

W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

*                                           32 34 96

W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

### Quelltext von "Keybuffer.pas":

Pascal Record über den Speicher legen.

Struktur ausgeben jeweils bei neuem Zeichen.

Ein Zeigerwert fingiert die Adresse.

program KeyBuffer;  uses	crt;

type	BuffPtr		= ^RingBuffer;

RingBuffer	= record

fllr, modif1, modif2, alt: char;

rd, wr: integer;

code: array[0..31] of char;

end;

var  	zlr : longint;   oldWr : integer;   ky : char;

function wartet( rd, pos, wr: integer): boolean;

begin	if  wr>rd (* not  wrapping around *)

then wartet:= (rd<=pos) and (pos<wr)

else wartet:= (rd<=pos) or (pos<wr);

if  wr=rd  then  wartet:=false;

end;

begin

repeat for  zlr:=0  to  19999999  do (* let it fill *);

TestBuff( BuffPtr( $400000 +$16 )^);

until  ky='.';

end.

procedure ShowBuff( var  b: RingBuffer );

var	iBuff : integer; ch : char;

begin	(* RingPuffer formattiert ausgeben *)

with b do begin writeln;

for  iBuff:=0  to 15 do (* Wartemaske *)

if  wartet( rd, 2*iBuff+30, wr)

then  write('  *')  else write('   ');

writeln( rd:4, wr:4, ord(modif1):4 );

for  iBuff:=0 to 15 do begin (*ASCII *)

ch := code[ 2*iBuff ];

if  ch<' ' then  ch:='  '; (* filter *)

write(ch:3);

end; writeln;

for  iBuff:=0  to 15  do (* Scancode *)

write( ord( code[ 2*iBuff+1] ):3 );

writeln;

ky:= ReadKey; (* Rekursion, ~iteration *)

if  keypressed  then  ShowBuff( b );

end

end;

procedure TestBuff( var b: RingBuffer );

begin	 if   b.wr<>oldWr  then  ShowBuff( b );

oldWr := b.wr;

end;  end .

### Bios-Aufruf über die DOS-Unit

DOS-Unit von Turbo Pascal.

Bios besorgt bequemerweise die Umsetzung der Scancodes auf den lokalen Zeichensatz.

DOS-Unit in Turbo-Pascal erlaubt bequem BIOS- & DOS-Funktionen zu rufen.

Register-Record als Hilfskonstruktion (sind ein Abbild der echten Register).

Vollführt einen großen Umweg durch die Laufzeitumgebung und das Dos.

Schwer mit dem Debugger zu testen.

program PascalBios;

uses 	dos, crt;

var 	reg : Registers;

begin write( 'Pascal Bios - Readkey :' );

reg. ah  := 0;     (* 0 = Zeichen_lesen *)

Intr( $16, reg );

write( integer( reg.ah ):4,);

writeln(   chr( reg. al) :3 );

end.

### Bios-Aufruf über Inline-Assembler

Gleiche Bios-Funktion direkter gerufen.

Immer noch langsamer als über Ports.

Leicht mit dem Debugger zu testen.

program AsmBios;

var 	scan  : shortint;

ascii : char;

begin  write('AsmBios -  Readkey :');

asm 	MOV 	AH, 0

INT 		$16

MOV 	[scan], ah

MOV 	[ascii], al

end ;

writeln( scan : 4, ascii : 3);

end .

# Die serielle Schnittstelle

## Asynchrone Signalform

Beginn einer Zeichenübertragung  zu einem beliebigen asynchronen Zeitpunkt:

Ähnliche Technik wie beim Tastaturanschluß:

-	Datenraten von 300 Bit/sec bis  ~1 MBit/sec.

-	minus 12 Volt bedeutet eine binäre 1,

-	Ruhezustand ist ebenfalls -12 Volt,

-	plus 12 Volt bedeutet eine binäre 0,

-	Startbit, Stopbits, Parity,

-	keine separate Taktleitung,

Parität:

-	gerade, ungerade, keine, eins, null,

-	even, odd, none, one, zero.

-

## Steckerformat

COM1-Schnittstelle meist als 9-poliger Tra-pezstecker mit Stiften:

-	auf Wunsch IRQ#4, Port-Register bei $3f8,

-	separate Sende- & Empfangsleitung,

-	Steuersignale zur Flusskontrolle etc.

-	Bereitschaftszustände.

Stiftbelegung als DTE:

COM2 - Schnittstelle meist als 25-poliger Trapezstecker, weiblich ($2f8, IRQ#3):

## Chip-Architektur des 8250 etc.

## Beispiel: UartPoll.pas

program UartPoll; uses dos,crt;

const	com	= $3f8; 		(* com1=$3f8, com2=$2f8*)

ier	= 1+com;   	(* interrupt enable reg. *)

iir	= 2+com;   	(* interupt identify reg. *)

lcr	= 3+com;   	(* line control register *)

mcr	= 4+com; 	(* modem control reg.  *)

lsr	= 5+com;   	(* line status register    *)

msr	= 6+com;	(* modem status register *)

rxd	= $01;		(* Receivebuffer is  full   *)

txe	= $40;		(* Transmittbuffer empty*)

var	status, inp : shortint;	zlr : longint;

procedure InitCom( rate: longint);

const	clock	= 115200;	stopBit2	= 4;

noParity	= 0; 		data8	= 3;

Lsb		= com;		(* low byte divisor *)

msb		= 1+com; 	(* high byte divisor *)

begin	port[Lcr  ]	:= $80;	(* select divisorLatch *)

port[Lsb ]	:= (clock div rate) mod 256;

port[msb ]	:= (clock div rate) div 256;

port[Lcr ]	:= stopBit2 +noParity +data8;

end;

begin	InitCom( 300 );

for zlr:=0  to  9999999  do  begin

status := port[ Lsr ];

if (status and $1e)>0 then writeln('erro');

if (status and rxd)>0 then write(port[com]:2)

if (status and txe)>0 then port[com]:=2;

end	end.

## Registersemantik

### Empfangs- & Senderegister

Alias Empfangspuffer bzw. Senderhalteregister.

Unstrukturierte 8 Bit Register.

FiFos im Chip 16450 und 16550 unsichtbar.

Bei kürzeren Zeichen Inhalt maskieren.

Die Register kommunizieren mit den jeweiligen Schieberegistern.

### Leitungsstatusregister (LSR)

Auch Serialisierungsstatusregister genannt.

[0]		RxRD:		Empfangsdaten bereit,

[1]		ÜBLF:		Empfangsdatenüberlauf,

[2]		PARF:		Paritätsfehler,

[3]		FRMF:		Framing-Fehler.

[4]		BREK:		Break festgestellt,

[5]		TBE:		Transmitpuffer leer,

[6]		TXE:		Transmitshifter leer.

### Leitungssteuerregister (LCR)

Auch Datenformatregister genannt.

[0..1]		D-Bits: 		(5Bit, 6Bit, 7Bit, 8Bit),

[2]		STOP2: 		zwei Stopbits,

[3..5]		Parität:		(none, odd, , even, 1, , 0).

[6]		BRK: 		Break erzeugen bitte,

[7]		DLAB:		Divisorregister selektieren.

### Modemstatusregister (MSR)

Zustand der RS-232C Schnittstelle.

[0]		DCTS:		CTS-Änderungsanzeige,

[1]		DDSR: 		DSR-Änderungsanzeige,

[2]		DRI: 		RI-Änderungsanzeige,

[3]		DDCD:		DCD-Änderungsanzeige.

[4..7]		CTS, DSR, RI, DCD:	Signalpegel.

### Modemsteuerregister (MCR)

Steuerung des Modems & Flusskontrolle.

[0]		DTR:		Betreibsbereitschaftsanzeige,

[1]		RTS: 		Empfangsbereitschaft,

[2]		OUT1: 		erster Hilfsausgang (RI),

[3]		OUT2:		Ausgang für Interruptgatter.

[4]		LOOP: 		Prüfschleife bilden bitte,

[5..7]					immer null setzen.

### Interruptaktivierungsregister (IER)

Auch Interrupt-Enable Register genannt.

Interrupt auslösen bei folgenden Ereignissen:

[0]	RXD: 	Byte im Empfangspuffer (->RxRD),

[1]	TBE: 	Transmitpuffer leer,

[2]	ERBK: 	Paritätsfehler oder Break,

[3]	SINP:	Zustandsänderung am RS-232C.

[4..7]			immer null setzen.

### Interruptidentifizierungsregister (IIR)

Enthält genauere Ursache der Unterbrechung:

[0]	not PEND:	keine Unterbrechung anhängig,

[1..2]	Typ ( SINP, TBE, RXD, ERBK),

[3..7]	ergibt immer null.

Unterbrechungen im UART zurücksetzen:

-	nach Paritätsfehler LSR lesen,

-	nach Receive den Empfangspuffer lesen,

-	nach Transmit: Byte schreiben oder IIR lesen,

-	nach Modem-Event MSR lesen.

### Teilerregister (LSB, MSB)

Gibt den Sendetakt auf der Leitung vor:

- Hauptreferenztakt 1,8432 Mhz,

- 16-stelliger Teiler,

- MSB: more significant Byte,

-	LSB: less significant Byte,

- Teiler=65535 	-> 28,1 Hz,

- Teiler=1 		-> 115200 Hz.

Empfangstakt im Prinzip extern eingespeist:

Jedes Bit wird zur Erhöhung der Übertragungssicherheit 16 mal abgetastet.

Ausnahmsweise 921600 Khz (2* abtasten).

## Eingabe mit Interrupt

### Interrupt-Aktivierung:

Handler muss als Interrupt bezeichnet sein, da andere Codegenerierung:

-	alte Flags werden per IRET wieder geladen,

-	IRET wird vom Pascal-Compiler erzeugt.

Alten Handler sicherstellen.

Gewünschte Interrupttypen auswählen im Interrupt-Enable Register (IER):

-	Paritätsfehler etc. ($04, Priorität=0 bzw. hoch),

-	Receive-Interrupt ($01, Priorität=1),

-	Transmit-Interrupt ($02, Priorität=2),

-	Modemsteuerleitungen ($08, Priorität=3),

Interrupt #3 oder #4 im 8259 demaskieren.

Externes Interruptgatter mit OUT2 öffnen:

-	OUT2 ist ein Hilfssignal im MSR,

-	leitet Unterbrechung an den Interruptkontroller:

### Interrupt-Betrieb:

Ausdecodieren, welcher Interrupt:

-	aus dem Interrupt-Identifikationsregister,

-	ausnahmsweise aus dem Leitungsstatusregister.

Abgehandelte Interrupts. im UART-Chip zurücksetzen:

-	nach Paritätsfehler LSR lesen (ERBK),

-	nach Receive den Empfangspuffer lesen,

-	nach Transmit: Byte schreiben oder IIR lesen,

-	nach Modem-Event MSR lesen (SINP).

Interrupt im 8259 zurücksetzen (EOI).

Vorsicht bei Nutzung derselben Variablen im Interrupt und im normalen Programm.

### Ende des Interrupt-Betriebs:

Handler deinstallieren.

Alten Handler wieder einsetzen.

Je nachdem Interrupt abschalten oder weiter laufen lassen?

Interrupts im UART über Out2 deselektieren?

### Beispiel mit Interrupt

program UARTInterrupt;	uses dos,crt;

const 	com = $3f8;   (* com1=$3f8, com2=$2f8*)

ier 	= 1+com; 		(* interrupt enable	*)

iir 	= 2+com; 		(* interrupt identify	*)

lcr 	= 3+com;		(* line control		*)

mcr= 4+com;		(* modem control	*)

lsr	= 5+com; 		(* line  status		*)

msr= 6+com; 		(* modem status	*)

txe	= $40; 		(*  shiftregister empty	*)

tbe	= $20; 		(* Transmitbuffer empty	*)

rxd	= $01; 		(* Receivebuffer full 	*)

pck = '123456789012345678901234567890';

var 	oldHandler : procedure;

procedure InitCom( rate: longint );

const	clock		= 115200;

Lsb 		= 0+com; 	(* low byte divisor *)

msb 		= 1+com; 	(* hig byte divisor *)

stopBit2	= 4; 	noParity	= 0;

data8		= 3;

begin port[ Lcr ]	:= $80;   (* select divisorlatch *)

port[ Lsb ]	:= (clock div rate) mod 256;

port[ msb ]	:= (clock div rate) div  256;

port[ Lcr ]	:= stopBit2 + noParity +data8;

port[ ier ]	:= $05;		(* frameErr, rxd  *)

port[ mcr ]	:= $08; 	(* out2 for iGate  *)

port[ $21 ]	:= port[ $21 ] and  not  $10 ;

end;

procedure ComHandler; interrupt;

begin

case port[ iir ] of (* Int.-Identifikation *)

1: (* no interrupt pending  *);

0: writeln('modem', port[msr]);

2: writeln('transmit empty'  );

4: write  ( chr( port[com] ) );

6: writeln('frame', port[Lsr]);

end;

port[ $20]  :=  $20 ; 		(* EOI für 8259 *)

end;

procedure SendChar( ch: char);

begin	repeat until (port[Lsr] and txe)>0;

port[com]:=ord(ch);

end;

procedure Sendpacket( packet: String; len: integer);

var 	pos : integer;

begin	for  pos:=1  to  len

do  SendChar( packet[ pos ] )

end;

begin 	GetIntVec( 12, addr( oldHandler ) );

SetIntVec( 12, addr( ComHandler ) );

InitCom( 20 );

SendPacket( pck, 25 );

write( '<FIN>' );

repeat until keypressed;

writeln; writeln;

port[ mcr ]	:= $00; 	(* deselektieren  *)

SetIntVec( 12,  addr( oldHandler) );

end.

### Testszenarium:

Echodraht am lokalen Stecker:

Ausgabe des Programmes:

12345678901234567890123<FIN>45

Als Alternative den Loopmodus aktivieren:

-	chipinterne Umschaltung für Diagnosezwecke,

-	Sender- und Empfangsschieberegister verbunden.

-	DTR mit DSR und RTS mit CTS verbunden,

-	Out2 mit DCD und Out1 mit RI verbunden.

Die Parallel-Serie Wandlung und umgekehrt bewirkt ca. 2 Zeichen Verzögerung:

# Standard Grafikadapter

## Adapter-Stammbaum

Monochrome Display Adapter (MDA):

-	nur Text, keine Pixelgrafik,

-	25 Zeilen mit 80 Zeichen,

-	schwarz/weiss.

Color Graphics Adapter (CGA):

-	640 * 200 Punkte,

-	8 * 8 Zeichenmatrix,

-	Text mit 16 Farben,

-	Grafik mit 4 Farben.

Hercules Karte S/W mit 720 * 350 Pixeln.

Enhanced Graphics Adapter (EGA):

-	16 aus 64 Farben sind wählbar,

-	Maskierung der Farbebenen,

-	bis 8 * 14 Zeichenmatrix,

-	BIOS auf Adapterkarte,

-	640 * 350 Pixel.

Video Graphics Array (VGA):

-	320 * 200 Pixel mit 256 Farben aus 2**18,

-	640 * 480 Pixel mit 16 Farben aus 2**18,

-	maximal 64 KByte pro Farb-Ebene.

Super VGA (SVGA):

-	empfohlen als Kompatibilitäts-Basis,

-	Bank-Select Register,

-	Höhere Auflösung.

Texas Instruments Graphics Array (TIGA):

-	programmierbarer Graphikprozessor,

-	wenig Abwärtskompatibilität.

Windows (etc.) Beschleunigerkarten mit umfangreichen HW-Funktionen:

-	nach Vorgabe durch DirectDraw & Direct3D,

-	eventuell Koordinaten transformieren,

-	BitBlockTransfer, Glyph zeichnen,

-	Polygon zeichnen und schattieren,

-	Dreieck zeichnen und bewegen,

-	texturieren ...

## Ansteuerung

maximal 128KByte Video-Fenster bei $a0000 (zu klein für moderne Adapter).

Über Geräteregister im E/A-Adressraum:

-	grosse Anzahl Geräteregister,

-	zeitkritische Umschaltvorgänge,

-	mühselig und herstellerabhängig.

Über BIOS:

-	auf Hauptplatine,

-	im Adapter-ROM,

-	nur im Real-Mode.

Über DOS:

-	ohne Grafik, mager.

Windows-Treiber:

-	Windows 3.11,

-	Windows 95,

-	Windows NT,

-	Microsoft DirectDraw,

-	Microsoft Direct3D ...

DirectDraw und Direct3D:

-	Beschleuniger-Schnittstelle z.B. für Spiele,

-	SW-Emulation nicht implementierter Fkt.,

-	Leistungspotential nicht ausgeschöpft.

### BIOS Varianten

Aufruf:

-	über INT $10,

-	Funktion in AH,

-	Unterfunktion AL,

-	evtl. Teilfunktion in DL.

Motherboard BIOS für:

-	Monochrome Display Adapter (MDA),

-	Color Graphics Adapter (CGA),

BIOS Ergänzung für EGA/VGA Adapter:

-	Routinen im ROM der Adapterkarte,

-	installiert in INT $10,

-	Motherboard BIOS über INT $42.

BIOS Ergänzung für SVGA Adapter:

-	aus Adapter ROM,

-	INT $10, Funktion $4f, ...

-	ergänzend zum EGA/VGA BIOS.

BIOS Datenbereich ab $40:$10 für:

-	MDA, CGA,

-	EGA, VGA.

## Farbabbildung

### Map-Mask Register

Schreiben gleichzeitig in mehreren Ebenen im  Videomodus (13,14,15,17):

-	maximal 128 KByte pro Farbebene:

### High-Color und True-Color

15/16 Bit pro Pixel (High-Color).

24/32 Bit pro Pixel (True-Color).

Z-Puffer und anderes Mehr.

### Palettenregister

Pro Pixel 4 Farbbits.

16 Palettenregister a 6 Bits.

4 mal 64 Farbtabelleneinträge:

### Indexed Color

## SVGA Standard

Video Electronic Standards Association:

-	Chips & Technologies,

-	Paradise (WD),

-	Headland,

-	Genoa,-

Tseng,

-	ATI ...

I/O Adressen für Super VGA (Laut PnP):

03b4-03b5

03ba-03ba

03bf-03bf

03c0-03cf

03d0-03d7

03da-03dc

z.B. SVGA:

Indexregister:	3d4

Datenregister:	3d5

Zugriff typischerweise nach vorheriger Indexierung an Port 3d4.

Memory für Super VGA:

Speicherseite[0]:	000a0000-000bffff

Speicherseite[1]:	000e4000-000effff

### 7.5.1.	 Videospeicher einblenden

Im Protected Mode werden auch große Video-Speicher ganz in den Adressraum gelegt.

Problem: Im Real-Mode kann nur ein Teil des Video-Speichers in den CPU-Adressraum eingeblendet werden.

Bank-Select Register bildet den CPU-Adressbereich $a0000-$affff in das Video-RAM ab.

Die Plazierung kann nur auf mindestens 1 KByte Grenzen geschehen:

### 7.5.2.	VESA Videomodi

Nummern der SVGA-Modi $100 oder größer.

Zusätzlich zu den MDA, CGA, EGA Modi.

| Video-Modus | Grafik | Auflösung | Farben |
| --- | --- | --- | --- |
| $100 | ja | 640*400 | 256 |
| $101 | ja | 640*480 | 256 |
| $102 | ja | 800*600 | 16 |
| $103 | ja | 800*600 | 256 |
| $104 | ja | 1024*768 | 16 |
| $105 | ja | 1024*768 | 256 |
| $106 | ja | 1280*1024 | 16 |
| $107 | ja | 1280*1024 | 256 |
| $108 | Text | 60*80 |  |
| $109 | Text | 25*132 |  |
| $10a | Text | 43*132 |  |
| $10b | Text | 50*132 |  |
| $10c | Text | 60*132 |  |
| $03 | Text | 25*80 | 16 |
| $18 | ja | 640*480 | 16 |
| $19 | ja | 320*200 | 256 |

### VESA SVGA-BIOS Aufrufe:

Immer INT $10, Funktion $4f (in AH).

SVGA-Info ermitteln:

-	AL =$00,

-	Rückgabe eines Info-Records (s. Programm).

SVGA-Modus ermitteln:

-	AL =$01,

-	Rückgabe eines Info-Records (s. M. Tischer).

SVGA-Modus einstellen:

-	AL =$02,

-	gewünschter Modus in BX.

SVGA-Modus ermitteln:

-	AL =$03,

-	Rückgabe des Modus in BX.

SVGA-Status sichern/wiederherstellen:

-	AL =$04, (siehe M. Tischer).

CPU-Fenster auf Video-Speicher abbilden:

-	AL =$05,

-	stückweise Fensteradresse in DX (s. Progr.).

SVGA-Abtastzeile einstellen:

-	AL =$06,

-	siehe M. Tischer.

SVGA-Anzeigebeginn in Video-RAM setzen.

### Beispiel   SVGADemo.PAS

program  SVGADemo; (* Super VGA Demo *)

uses  dos;

type	InfoPtr 		= ^ InfoBuf;

IntPtr  		= ^ IntWurm;

CharPtr 		= ^ CharWurm;

IntWurm 		= array[ 0..127 ] of integer;

CharWurm	= array[ 0..255 ] of char;

InfoBuf 		= record

vesa : 		array[ 0..3 ] of char;

version : 		integer;

manufact: 	CharPtr;

implFunc: 	integer;

suppMods: 	IntPtr;

reserved: 	CharWurm;

end;

var 	infAdr 	: 	InfoPtr;

adrval 	: 	longint;

reg    	: 	registers;

procedure RamWindow( bank, farb: integer );

var offset: longint;

begin (* set Video-Bank *)

with reg do begin

ah := $4f;   al := $05;

bx := $0000; (* page 0 *)

dx := bank;

Intr( $10, reg );

if ( ah=0 )  and ( al=$4f ) then (* ok *)

else writeln( 'SVGA Error in Subfunction 5' );

end; (*  with *)

for offset:=0  to  60000  do begin (* set pixel *)

mem[ $a000 : offset ] := farb;

end  (* for *)

end;

begin (* SVGA-Info *)

new(infAdr);

adrVal:=longint(infAdr);

with reg do begin

ah := $4f; al := $00;

es := adrVal  shr  16;	(* Infobuffer *)

di := adrVal  and  $ffff;

Intr( $10,  reg );

if (ah=0) and (al=$4f) then (* ok *)

else writeln('No SVGA-Bios');

end;

(* set SVGA-Mode  $100 .. $105 ...*)

with reg do begin

ah := $4f;   al := $02;

bx := $101; (*Videomode ..$101..105.. *)

Intr( $10,  reg );

if ( ah=0 )  and  ( al=$4f ) then (* ok *)

else writeln( 'SVGA Error in Subfunction 2' );

end;

RamWindow( 0, 40 );

RamWindow( 1, 50 );

RamWindow( 2, 60 );

RamWindow( 3, 70 );

RamWindow( 4, 80 );

RamWindow( 5, 90 );

readln;

end.

# Direct Memory Access

## Programmierte Ein/Ausgabe

PIO = Programmed IO ≠ DMA:

-	Gerätepuffer in ein Prozessorregister  lesen,

-	Prozessorregister in Hauptspeicher schreiben,

-	Hauptspeicheradresse inkrementieren:

Hinzu kommen noch die Speicherzugriffe für die auszuführenden Instruktionen.

Übertragung entweder in einer Interrupt-Routine oder in einer Warteschleife.

Verschiedene PIO-Modi für Festplatten.

## Wozu DMA

Übertragung von Daten zwischen Peripheriegeräten und dem Hauptspeicher ohne den Umweg über Prozessorregister.

Nicht mehr 1 Unterbrechung pro Byte, sondern pro Block:

-	Unterbrechung am Blockende vorsehen,

-	8237 hat leider keinen Interrupt-Pin,

-	Unterbrechung vom Device her auslösen,

-	allenfalls Timer-Interrupt programmieren.

CPU kann nebenläufig andere Task erledigen.

Speicher-zu-Speicher Übertragung möglich.

Einsatz von DMA-Kanälen:

-	DRAM-Refresh (#0),

-	Soundkarte,

-	Diskette (#2),

-	DMA-Slave,

-	IDE Festplatte (#7).

Datenrate mit 8237 DMA-Kontroller:

-	8 MBps: 8 Bit Bytes mit 8 MHz,

-	16 MBps: 16 Bit Bytes mit 8 MHz.

Ultra DMA/33, 66, 100:

-	33 MBps: z.B. mit Intel 82371xx,

-	erweitertes Verfahren für IDE Festplatten.

## DMA Prinzip

CPU programmiert die Register im 8237.

Device fordert DMA Zyklen beim 8237 an.

DMA Kontroller steuert die Übertragung.

CPU zieht sich vom Bus zurück.

Device schickt oder übernimmt Daten.

Ablauf eines DMA-Transfers auf dem Bus:

-	DREQ:		Device => 8237,

-	HRQ:		8237 => CPU,

-	HLDA:		CPU => 8237,

-	A[..]:		8237 legt Adresse auf den Bus,

-	DACK:		8237 => Device,

-	MEMW:	8237 => Hauptspeicher (write),

-	D[..]:		Device => Hauptspeicher,

... Übertragen des Speicherblockes ...

-	EOP:		8237 => Device (End-of-Process),

-	not HRQ:	8237 => CPU  ...

7 DMA-Kanäle:

-	0..3 für byteweise Übertragung,

-	5..7 für wortweise Übertragung,

-	#4 zur Kaskadierung:

## DMA Betriebsarten

Datenformat:

-	8 Bit (DMA-0 .. DMA-3),

-	16 Bit (DMA-5 .. DMA-7).

Zyklusverlängerung über READY-Pin.

Übertragungsrichtung:

-	Lesen vom Hauptspeicher,

-	Schreiben zum Hauptspeicher,

-	Verifikation der DMA-Funktion,

-	Speicher zu Speicher (paarweise mit #0 & #1).

Burstorganisation:

-	Einzeltransfer (1 mal DREQ pro Byte/Wort),

-	Demand-Transfer ( ~DREQ suspendiert nur),

-	Block-Transfer (DREQ ohne Bedeutung),

-	Kaskadierung (Durchreichen der Steuerung).

## DMA-Registersatz

Detaillierte Chip-Dokumentation erforderlich!

Portadressen jeweils für DMA-1 und DMA-2.

Steuer- & Statusregister im 8237:

$08	$D0		Statusregister (lesen)

$08	$D0		Befehlsregister (schreiben),

$09	$D2		Requestregister (Kanalwahl),

$0A	$D4		Kanalmaskierung (K. einzeln),

$0B	$D5		Modus ( Betriebsart),

$0F	$DE		Maskierung ( 4 Bit Maske),

$0D	$DA		Zwischenregister ( Sp.-Sp.).

Adress- und Zählregister (16 Bit):

$00	$C0		Basisadresse Kanal 0/4

$01	$C1		Zählregister Kanal  0/4

$02	$C2		Basisadresse Kanal 1/5

$03	$C3		Zählregister Kanal  1/5

$04	$C4		Basisadresse Kanal 2/6

$05	$C5		Zählregister Kanal  2/6

$06	$C6		Basisadresse Kanal 3/7

$07	$C7		Zählregister Kanal  3/7

Zusätzlich eine aktuelle Kopie von Adresse und Zähler für jeden Kanal.

Bei Zählwert $FFFF evtl. Autoinitialisierung.

Externe Register:

-	DMA Adress Latch wird durch 8237 gesetzt,

-	DMA Page Register explizit setzen.

## DMA Befehle

OUT  <Befehl> ,  AL :

-	Portadresse als Befehl interpretiert,

-	Datenbyte in AL wird ignoriert.

Befehl: Internes Flip-Flop zurücksetzen:

-	bestimmt welche Hälfte der 16 Bit Register,

-	niederwertiges Byte wird zuerst geschrieben,

- an Portadresse $0C/$D8 für DMA-1/DMA-2.

Befehl: Master Clear:

-	praktisch alle Register (+FF) zurücksetzen,

-	entspricht DMA Hardware Reset,

-	an Portadresse $0D für DMA-1,

-	an Portadresse $DA für DMA-2.

Befehl: Maskierungsregister löschen:

-	alle DMA Kanäle werden freigegeben,

- an Portadresse $0E/$DC für DMA-1/DMA-2.

Adressregister & Zählregister setzen, bevor ein DMA-Kanal freigegeben wird.

Auslösung einer DMA-Sequenz:

-	Hardware:		DREQ[0..3, 5..7] vom Device,

-	Software:		Request-Register setzen.

Statusregister:

-	REQ[ 0..3]:		Laufender Request ?

-	TC[ 0..3]:		Terminal Count.

## Bewertung

Nur maximal 24 Bit Adresse.

Nur physikalische Adressierung möglich.

8 MHz DMA-Taktrate reicht nicht mehr aus.

Pageregister durch CPU setzen (64K Grenze).

8237 setzt das Adress-Latch automatisch.

Besser Devices mit Bus-Masterfunktion:

-	Grafikkarten,

-	Netzwerkadapter,

-	SCSI-Kontroller ...

Umständliche Erzeugung der Adresse aus:

-	Low Page Register für A[ 16 .. 23 ],

-	Adress-Latch für A[ 8 .. 15 ],

-	A[ 0 .. 7 ] vom 8237.

Moderne Chipsets integrieren unter anderem eine kompatible DMA-Funktion.

Dabei wird das Management der Adressregister vereinfacht.

## Ultra DMA/33 ...

ATA/IDE-Kabel, Stecker und Busformate beibehalten.

Koexistenz mit alten IDE-Platten möglich.

Übertragungsrate auf 33 Mbyte/sec erhöhen:

-	16 Bit Übertragung,

-	scheinbare Taktverdoppelung,

-	Taktung durch positive & negative Flanke:

Ultra DMA/33 Funktion benötigt:

-	DMA Kontroller in der PCI-ISA-IDE Brücke,

-	oder Ultra DMA/33 Kontroller in PCI-Slot,

-	moderne IDE-Festplatte.

Ultra DMA/66 und Ultra DMA/100:

-	höhere Taktrate,

- verbesserte Kabelverbindung,

- gleiche Steckerabmessungen.

## PCI-ISA Bridge

Anschluss an den primären PCI Bus.

Kommuniziert mit Host-PCI Bridge.

Integriert die "alten" PC-Funktionen:

-	IDE Festplatten-Kontroller,

-	Ultra DMA/33 Kontroller,

-	Interrupt Kontroller,

-	ISA Bus Steuerung, Real-Time Clock,

-	DMA Kontroller, Timer.

Neue Funktionen:

-	Universal Serial Bus Kontroller (USB),

-	System Management Bus (SMBus),

-	Adv. Prog. Int. Contr. (APIC),

-	3,3 Volt Betrieb möglich,

-	Stromspar-Funktionen.

# PCI-Busstrukturen

PCI-Spezifikation:

=	Peripheral Component Interconnect,

-	PCI Special Interest Group (Portland, Oregon),

- Stecker-Layout (124 / 188 Kontaktpositionen),

- 32/64 Bit Datenpfade, 0..33/66 MHz

-	12 verschiedene Typen von Buszyklen,

-	auch PCI-Geräte auf der Hauptplatine,

-	Arbitrierungsschema,

-	Interruptschema.

Drei Adressräume:

-	32 Bit E/A-Adresse (I/O-Ports),

-	32 Bit Memory-Adresse (optional 64 Bit),

-	Konfigurationsadressraum (31 Geräte / Bus).

Host-PCI Brücke:

-	steuert den PCI-Bus,

-	puffert PCI-Zugriffe,

-	steuert den Hauptspeicher,

-	steuert evtl. den L2-Cache,

-	Zugang zum PCI-Bus für CPU,

-	erzeugt Bursts aus Einzelzugriffen,

-	Arbitrierungsinstanz für Bus-Master.

## Bus Architektur

Host-PCI Brücke als Daten-Drehscheibe:

Theoretisch bis zu 255 PCI-Busse:

## Vorteile von PCI

Durchsatz-Verbesserung gegenüber:

-	ISA (EISA), Industry Standard Adapter Bus,

-	MCA, Microchannel Adapter Bus,

-	VESA, vorerst lokaler Video-Bus,

-	NuBus für AppleMacintosh.

Unterstützung für "Plug & Play":

-	Variable Zuordnung von Interrupts,

-	Erkennung vorhandener Geräte,

-	"Shared Interrupts" möglich.

Durchsatz:

-	Bustakt 0 .. 33 Mhz (66 MHz),

-	AGP Erweiterung mit 66 MHz (132 MHz),

-	im Burst-Modus bis zu 133 MBytes/sec,

-	mit 64 Bit Daten bis zu 266 MBytes/sec.

Szenarien mit mehreren Busmastern möglich.

Mehrprozessor-Unterstützung.

Rekursiv bis 255 PCI-Busse.

Adressen & Daten im Zeitmultiplex.

5 Volt und 3,3 Volt Unterstützung.

## Konfigurationsadressraum

Grundlage für ordentliches "Plug & Play".

### Konfigurierungsmodus #1

z.B. jede PCI-Einheit besitzt einen 256 Byte großen Konfigurationsadressraum:

Für jedes Gerät (Device-ID) Parameter abfragen:

-	Klassencode (Klasse, Subklasse, P-Intf.),

-	Herstellercode,

-	Speicher- & E/A-Adressen,

-	Interrupt-Konfiguration,

-	Timing & Features ...

Konfigurierung geschieht durch schreiben in den Konfigurationsraum.

Konfigurations-Adressregister am Port $cf8:

ECD:	Enable Configuration Data (1)

BUS:	Nummer des PCI-Busses (meist 0)

DEV:	Einheit/Gerät am Bus

FKT:	Funktion bei Multifunktions-Geräten

REG:	32-Bit Wort aus aktuellem K-Raum

TYP:	(Gerät am Bus, Gerät an Sub-Bus):

Konfigurationdatenregister am Port $cfc:

-	schreibt & liest PCI-Gerätekonfigurationen

-	Adresse im Konfigurations-Adressregister.

### Konfigurierungsmodus #2

PC spezifischer Konfigurierungsmechanismus für 16 Bit PC-Betrieb.

Configuration Space Enable bei E/A=$cf8:

-	byteweise schreiben, nicht Doppelwörter,

-	Format:

Falls Key=0, Konfigurationsraum einer Einheit bei $c000 im E/A-Bereich einblenden.

Forward-Register bei $cfa im E/A-Bereich:

-	wählt evtl. einen Bus auf tieferer Ebene:

Eine E/A-Adresse zw. $c000 und $cfff greift nun in den gewählten Konfigurationsraum:

### Java-Klasse "PCI_Config":

class  PCI_Config {

static int ReadPci(int bus, int device, int func, int reg){

int addr, orig, value;

final int CFA	=  0xcf8;		//  Config-Addr

final int CFD	=  0xcfc;		//  Config-Data

addr 	= 	0x80000000 | 	// Active Config-Data

((bus & 0xFF) 	<< 16)  |

((device & 0x1F) 	<< 11)  |

((func & 0x07)	<<  8)  |

(reg & 0xFC) ;

orig = Kernel.InB( CFA ) ;		// Save Config-Address

Kernel.OutDW( CFA , addr) ;	// Our Config-Address

value = Kernel.InDW( CFD ) ;	// Read Config-Data

Kernel.OutDW( CFA , orig) ;	// Restore Address

return value;

}	end of ReadPCI

static int  GetDisplayAddress(){

int device, value, y, x;

for(device=0; device < 0x1F; device++) {

value=ReadPci(0, device, 0, 0);

if ((value!=0 ) && ( value!=0xFFFFFFFF) ) {

value= ReadPci(0, device, 0, 8);

if ((((value>>16) & 0xFFFF) == 0x0300) 				 	|| (((value>>16) & 0xFFFF) == 0x0001)) {

return( ReadPci( 0, device, 0, 0x10)

& 0xFFFFFFF0);

}  //	endif Video- or VGA Controller

}  //	endif  Device present

} // up to 31 Devices

}	end of GetDisplayAddress

}	end of Class  PCI_Config

### Tabelle von Klassencodes

| Basiscode |  | Subcode |  |
| --- | --- | --- | --- |
| $00 | altes PCI-Gerät | $00 | alt, nicht VGA |
|  |  | $01 | VGA-Adapter |
| $01 | Massenspeicher | $00 | SCSI |
|  |  | $01 | IDE |
|  |  | $02 | Floppy |
|  |  | $03 | Raid |
| $02 | Netzwerkkontr. | $00 | Ethernet |
|  |  | $01 | Token Ring |
|  |  | $02 | FDDI |
|  |  | $03 | ATM |
| $03 | Video | $00 | VGA |
|  |  | $01 | XGA |
| $04 | Multimedia | $00 | Video |
|  |  | $01 | Audio |
| $05 | Memory | $00 | RAM |
|  |  | $01 | Flash RAM |
| $06 | PCI-Bridge | $00 | Host |
|  |  | $01 | ISA |
|  |  | $02 | EISA |
|  |  | $03 | MCA |
|  |  | $04 | PCI-PCI |
|  |  | $05 | PCMCIA |
|  |  | $06 | NuBus |
|  |  | $07 | CardBus |

Ein Subcode von $80 bedeutet jeweils "anderer Kontroller".

### Erweiterung mit PCI Spec. 2.1:

| $07 | Port Devices | $00 | Seriell Kontroller |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | $01 | Parallel Kontroller |
| $08 | System Devices | $00 | Interrupt Kontr. |
|  |  | $01 | DMA |
|  |  | $02 | Timer |
|  |  | $03 | Real-time Clock |
| $09 | Input. | $00 | Keyboard |
|  |  | $01 | Digitizer |
|  |  | $02 | Mouse |
| $0A | Docking Station | $00 | Generic Docking |
| $0B | Processor | $00 | 386 |
|  |  | $01 | 486 |
|  |  | $02 | Pentium |
|  |  | $10 | Alpha |
|  |  | $20 | PowerPC |
|  |  | $40 | CoProcessor |
| $0C | Serieller Bus | $00 | FireWire |
|  |  | $01 | Acess Bus |
|  |  | $02 | SSA Bus |
|  |  | $03 | USB |
|  |  | $04 | Fibre Channel |

## 9.4.	PCI-Buszyklen

### Einfache & Burstzugriffe

Rollenverteilung: Initiator -> Target:

-	Flusskontrolle mit Initiator-Not-Ready,

-	Flusskontrolle mit Target-Not-Ready.

Einfache Lese- & und Schreibzugriffe, mit Adressen- und Datenmultiplex:

-	Steckerstifte einsparen durch Doppelnutzung,

-	beim Schreiben ein Taktzyklus ist zum Umschalten der Bustreiber nötig.

Burst-Lesetransfer:

-	Adresse vom Target selbständig hochgezählt,

-	Byte-Enable Leitungen für non DW-Transfers,

-	Adressierungslücken füllen mit BE=0 ...

### Weitere Typen von Buszyklen

4 PCI Befehlsleitungen:

-	definieren 12 Typen von Buszyklen,

-	gemultiplext mit Byte-Enable Leitungen,

-	gültig nach Übergang auf Frame=True.

Speicher lesen/schreiben: 	evtl. OutOfSeq.

Speicher-Mehrfachzugriff:		Burst lesen.

Line-Speicherzugriff:	Rest einer Cache-Zeile

Speicher schreiben mit Invalidierung:

-	mehr als eine Cache-Zeile schreiben,

-	Hauptspeicherinhalt aktuell,

-	Write-Back überflüssig,

-	Cache-Zeile ungültig.

INTA-Sequenz:

-	adressieren eines Interruptkontrollers,

-	anschliessend Interrupt-Vektor übertragen.

Sonderzyklus:

-	Rundspruch am PCI-Bus.

Dual-Adressierung für 64 Bit Adressen.

Konfiguration lesen / schreiben.

E/A lesen / schreiben: 	auf IO-Ports.

### Busmaster & Arbitrierung

Busmasterfähige PCI-Geräte:

-	liefern die Target-Adresse,

-	verlangen den Bus mit REQ[0..3] oder PREQ,

-	erhalten den Bus via GNT[0..3] oder PGNT,

Host-Bridge teilt den PCI-Bus den Bus-Mastern zu ("Arbitrierung"):

-	separate Busleitungen REQ[0..3], GNT[0..3],

-	Entscheidung während der alte Transfer läuft,

DMA auf dem ISA-Bus wird am PCI-Bus durch busmasterfähige Geräte ersetzt:

-	höhere Übertragungsrate,

-	einfacheres Protokoll,

-	bessere Überlappung ...

Die traditionelle DMA-Funktion gibt es nur noch für Geräte am ISA Bus. Diese wird durch die PCI-ISA Brücke bereitgestellt.

## PCI-Interrupts

Interrupt-Leitungen (A,B,C,D) pro Slot:

-	Einfache Devices setzen nur Leitung A,

-	Multifunktionseinheiten evtl auch B..D.

Interrupt-Routing Register pro Leitung:

-	Umlenken auf PCI-ISA Bridge,

-	Interrupt-Kontroller in ISA-Bridge.

Sharable PCI-Interrupts:

-	verlangen Pegeltriggerung der Interrupts,

-	verlangen besonderen Treiber,

-	vermeiden IRQ-Engpässe !

## PCI Bios

Normalerweise als 16 Bit BIOS vorhanden:

- nützlich für Routinen zur Geräteidentifikation,

-	im 32 Bit Protected Mode nicht nutzbar.

Teilfunktionen der Unterfunktion AH=$b1 des BIOS-Interrupt $1a:

AL=$01	PCI-BIOS vorhanden ?

AL=$02	PCI-Device suchen (Dev, Hrst., Idx),

AL=$03	PCI-Geräteklasse suchen,

AL=$04	Sonderzyklus für Bus n,

AL=$05	Konfig.-byte/-wort/-dwort lesen,

AL=$06	Konfig.-byte/-wort/-dwort schreiben.

Genaueres:

-	in H.-P. Messmer "PC-Hardwarebuch"

## PCI-Host Bridge

=	 North-Bridge.

Am Beispiel des VIA 82C598 Chips.

Schnittstellen und Buffers am Chip:

CPU:

- 64 Bit Daten & Adresse, ohne Multiplexing,

- Byte-Enable Signale [0..7],

- Snoop & Invalidate,

- L1 Cache inquiry,

- R/W/IO Befehl,

- Address Hold ..

Cache:

- 64 Bit Bus für Daten & Adresse (mit CPU zus.),

- Byte-Enable Leitungen [0..7],

- Tag-Speicher aktualisieren,

- Steuern der Cache Bursts,

- Cache Zeilen 32 Bytes ..

DRAM Speicher:

- 64 Bit Daten, Adresse, Byte-Enable[0..7],

- Speicherattribute & -selektierung,

- Identifizierung des Speichertyps,

- Fast-Page EDO/SD/SDD-RAM,

- Spalten- & Zeilenadressierung,

- Steuerung der Zugriffszeiten,

- ECC optional ..

PCI Bus ( = Bus #1):

- Verwaltet Adressen > "DRAM-Top",

- 32 Bit Daten, Adresse, Byte-Enable[0..3],

- Arbitrierungsinstanz für PCI Master,

- Arbitrierungsleitungen ..

AGP Bus ( = Bus #2):

Verbindung über Device 1 (PCI-PCI Brücke),

VGA Redirektion von Bus#1 auf Bus#2 möglich,

Konfigurierung des GART-Fensters für Zugriffe unter Kontrolle der Grafikkarte,

Adressübersetzung mit GART und TLB,

66 MHz Betrieb ..

## PCI-ISA Bridge

=	South-Bridge, z.B. VIA Techn. 82C586B.

Schnittstellen:

Integrierte Peripherie:

- Interrupt Kontroller 8259,

- PCI Interrupt Routing,

- Power management,

- CMOS/RTC,

- Gate A20,

- Timer,

- DMA ..

Sideband CPU:

- CPU reset, CPU init, INTR, NMI,

- Power Management,

- Stop Clock ..

PCI:

- Interrupts A..D, ~ zuweisbar auf IRQ3..IRQ13,

- 32 Bit Daten & Adressen, gemultiplext,

- Buszugang über PREQ, PGNT,

- Buffering ..

ISA Bus:

- 24 Bit Adressen, 8/16 Bit Daten,

- Schreib- & Lesebefehle an Speicher und IO,

- DMA-Request & -Acknowledge[0..3, 5..7],

- IRQ[3..7, 9..11, 14, 15],

- Oberes Datenbyte als Mehrfachfunktionsstifte..

UltraDMA/IDE:

- EIDE / UltraDMA konfigurierbar,

- 2 Kanäle mit jeweils DMA-Request und Ack,

- Datentransport über die ISA-Adressleitungen ..

Legacy IO:

- Tastatur & Maus, kein UART ..

General Purpose IO:

- Bedienung der ISA Mehrfachfunktionsstifte ..

USB:

- Takt,

- Port 1: Data+ / Data-,

- Port 2: Data+ / Data-

# Caches

## Pufferspeicher

Umfangreiche Pufferung in den PCI Brücken.

Schreibpuffer um ein Blockieren des schrei-benden Prozesses zu vermeiden:

- Erste Schreiboperation ist schnell,

- blockiert erst, wenn die Warteschlange voll ist,

- Bestätigung vom Puffer und nicht vom Adressaten,

- "posting buffer".

Lesepuffer um vorauszulesen:

- die erste Leseoperation hat eine lange Latenzzeit,

- Folgedaten werden vorsorglich schon gelesen,

- "prefetch buffer".

Durch die Verzögerung in der Warteschlange können Konsistenzprobleme entstehen:

- verzögert in den Hauptspeicher geschriebene Daten,

- unverzögerte Auslösung der Unterbrechung (EOP),

- verfrühtes Abholen falscher Daten durch die CPU:

## Cache Hierarchien

Pufferspeicher, welche in der Lage sind, Teile eines übergeordneten Speichers mit niedriger Latenzzeit bereitzustellen.

Kohärenz z.B. mithilfe eines Busprotokolls.

Einstufiger Cache:

Zweistufiger Cache:

Mehrprozessor Caches:

## Assoziativität von Caches

- Direct Mapped:

- Voll assoziativ:

- 4-Wege Assoziativ:

## Durchschreibe-Strategie

Austausch mit dem Hauptspeicher:

- immer ganze Cache-Zeilen (z.B. 32 Bytes),

- als Burst-Zugriff transportiert.

Wird eine Cache-Zeile überschrieben, so muss sie evtl. vorher zurückgeschrieben werden.

Write-Through:

- Cache-Inhalt sofort im Hauptspeicher nachführen,

- Erhebliche Verzögerungen über den Speicherbus,

- Leicht implementierbar.

Write-Back:

- Modifikationen im Cache durchführen,

- Cache-Inhalt erst beim Ersetzen zurückschreiben,

- Ersatz einer Zeile dauert länger als Write-Through,

- Trotzdem weniger Speicherbuszyklen erforderlich,

- Konsistenzproblem zwischen Cache & Hauptsp.

Write-Allocate:

- Neue Zeile anlegen, wenn bisher nicht im Cache,

- Evtl. modifizierte alte Zeile zurückschreiben,

- Rest der neuen Zeile dann nachladen,

- Schwierige Implementierung.

## MESI Zustände

Immer für eine ganze Cache-Zeile ist der MESI-Zustand vermerkt:

Modified: Veränderte Zeile wurde noch nicht zurückgeschrieben. Speicher ungültig.

Exclusive: Speicher aktuell, keine Kopien in anderen Caches. Fremde müssen den Bus benutzen und deren Zugriff wird sichtbar.

Shared:  Speicher aktuell, Kopien möglich.

Invalid:  Hauptspeicherzugriff erforderlich.

MESI-Zustand wird im Cache vermerkt.

Relevant für Multiprozessorszenarien.

## Bus-Abläufe

Auf dem Host-Bus (Pentium).

### Snooping:

Externer Bus-Master oder Partner-CPU fragt an, ob von seiner Cache-Zeile Kopie vorliegt:

- EADS(i):  Externe Adressenanfrage liegt vor,

INV(i): lokale Kopie gegenebenfalls invalidieren,

- HIT(o):  lokale Kopie im Cache,

- HITM(o): lokale M-Kopie, evtl. zurückschreiben.

### Weitere Bus-Signale:

CACHE(o): CPU meldet "cachable".

KEN(i):  Device meldet "nicht cachable".

PCD(o):  Seite als nicht cachable vermerkt.

PWT(o):  Cache Modifikationen immer sofort durchschreiben.

FLUSH(i):  CPU markiert Daten-/Codecache als leer und schreibt Inhalte zurück.

# Speicheradressierung

## Adressierungsmodi

Real Mode:

Segmentregister*16+Offset => Adresse

Keine Segmente, kein Paging,

~ 1 MB Adressraum.

Protected Mode:

Segmentregister sind nun Segmentselektoren,

Deskriptoren für Speichersegmente,

16 verschiedene Segmenttypen,

ab Intel/386 Paging möglich,

64 Terabyte Adressraum,

Privilegierungsebenen.

~ 1 MB Adressraum.

Virtual 386 Mode:

Nutzung der untersten 1 MB des linearen A-Raumes,

Virtual 386 Überwachungsprogramm & Emulator,

Abfangen von privilegierten Instruktionen,

Segmentregisterfunktion wie Real Mode,

Pro VM eine eigene Speicherabbildung.

## Adressierung im Protected Mode

Segmentierung und Paging kombinierbar:

## Register ab i386

Für Anwendungsprogramme zugänglich,

Arbeitsregister verknüpft mit bestimmtem Segmentregister, aber umsteuerbar.

Funktionsbezogene Arbeitsregister:

Stack, Code,

Daten, Extra-Daten,

Flags (mit IO-Privilege Level).

## Steuer- & Kontrollregister

Zweck:

Erweiterte Adressierung im Protected Mode,

Zugriffsschutz & Maschinenzustand

Prozessorsteuerung (Control [0..3]).

Im Segmentregister bzw. -selektor liegt ein Index in die globale oder die lokale Deskkriptortabelle.

Gleichzeitig mit dem Segmentregister wird implizit der Segmentdeskriptorcache geladen.

Dabei geschehen unter Umständen mehrere Hauptspeicherzugriffe.

Auch für das aktuelle Task-State Segment und die lokale Deskriptortabelle werden Deskrip-toren gepuffert (cached).

Selektorregister TSSX und LDTX können gelesen werden.

4(5) Kontrollregister:

CR0:

Paging, Taskswitch, Coprocessor, Protected Mode.

## Segmentdeskriptoren

Die Originaldeskriptoren liegen in der lokalen oder der globalen Deskriptortabelle.

Segmentdeskriptor-Caches unsichtbar in CPU.

Potential für einen segmentierten virtuellen Speicher ohne Seiteneinteilung:

für jedes Objekt einen Segmentdeskriptor,

anstatt eines Zeigers nur Segment-Selektor,

gleichzeitig jeweils 8000 lokale und 8000 globale D.,

evtl. Segment-Deskriptoren in LDT und GDT ein- & auslagern und Selektoren ergänzen.

Schutzfunktion bei Segmentierung:

Zugriffsmodus (exec, read, write ),

Protection Level ( 0 ... 3)=(privileged ... non-priv.)

Feldlänge im Deskriptor.

Die Segmentregister arbeiten im Protected Mode als 16 Bit Segmentselektoren:

## Formate von Segmentdeskriptoren

### Deskriptor für Applikationssegmente:

"Historium" aus der Intel 286 Architektur.

Granularität der Basis: 1 Byte / 4K Page.

32 Bit oder 16 Bit Instruktionen & Adressen.

Beim Zugriff auf ein ausgelagertes Segment erfolgt ein Interrupt an das Betriebssystem.

Nur Deskriptoren mit gleicher oder niedrigerer Sicherheitsstufe dürfen geladen werden (CS).

Applikationssegment ( DT=True).

### Kennung für Applikationssegemente

Bit#11=true (EXE-Bit):

Codesegment,

darf ausgeführt werden,

darf auch gelesen werden, falls Bit#9=true (W/R),

falls Bit#10=true (conforming), ist die Ausführung durch ein unterprivilegiertes Segment gestattet.

Bit#11=false (EXE-Bit):

Datensegment,

darf nicht ausgeführt werden,

darf geschrieben werden, falls Bit#9=true (W/R),

falls Bit#10=true (abwärts), erstreckt sich das Segment von der Basisadresse nach unten (Stack).

Bit#8=true (Access-Bit):

dieses Segment wurde benützt,

nützlich für die Speicherauslagerungsstrategie.

## Intel386 System-Segmente

Haben das DT-Bit gelöscht.

Call-Gate Deskriptor (Typ = 12):

beschreibt den Einsprung in eine geschützte Routine,

normalerweise in einem anderen Segment (far call),

referenziert einen weiteres Segmentdeskriptor,

ändert kurzzeitig die Privilegierungsebene,

übernimmt bis zu 128 Parameterbytes:

Interrupt- & Trap-Gate Deskr. (Typ = 14/15):

Beschreibt den Einsprung in eine Interruptroutine,

8 Byte Einträge in der Interrupt-Deskriptortabelle,

IDT-Basis/Limit geladen über LIDT-Instruktion,

Trap-Gate Deskriptoren (Typ = 15) arbeiten ähnlich, jedoch ohne die Interrupts zu maskieren:

LDT Segmentdeskriptor (Typ = 2):

kann nur in der Globalen Deskriptortabelle liegen,

wird durch eine LLDT-Instruktion geladen,

beschreibt eine Lokale Deskriptortabelle,

Format wie Applikationsdeskriptor.

Task-Gate Deskriptor (Typ = 5):

referenziert ein Task-State Segment (TSS),

evtl. mehrere Task-Gates für ein TSS,

enthält Privilegierungsstufe:

Task-Switch falls:

laden von Selektor für Task-Gate oder TSS,

i.e. Call- oder Jump-Instruktion,

Interrupt oder Exception,

IRET v. nested Task.

Task-State Segment Deskriptor (Typ = 9/11):

Enthält aktuellen/geretteten Prozessorzustand (TSS),

Segmentselektor für lokale Deskriptortabelle,

Basisadresse für Seitentabellendirectory,

Stacks der Privilegierungstufen 0,1,2,

aktuell sichttbare Prozessorregister,

Zugriffsmaske für die E/A-Ports,

Link zum vorherigen Tasksegm.,

aktives TSS mit Typ=11,

Nested-Task Flag.

## Zugriffsschutz-Mechanismen

Zugang über Gate-Deskriptoren.

Vier Privilegierungsebenen:

3:	 Anwendungsprogramme,

2:	 Laufzeitumgebungen, GUI ...

1:	 Gerätetreiber,

0:	 Kernel.

Privilegierungscode:

CPL im aktuellen Codesegment,

RPL im Selektorargument,

DPL im Deskriptor,

IOPL in Flags.

Zugang zur privilegierteren Ebene nur über ein Gate:

Call, Trap, Interrupt, Task, TSS,

Ausnahme: Conforming Deskriptors.

## Paging

Die Segmentierung ermöglicht es, mindestens 64 Terabytes zu adressieren.

Ist eine Segment ausgelagert, so wird beim Zugriff eine Exception erzeugt und das Segment eingelagert.

Resultat der Segmentierung ist eine Exception oder eine 32 Bit lineare Adresse.

Die lineare Adresse kann in 4 KB Blöcken auf physikalische Seiten übersetzt werden.

Die Übersetzungstabellen sind 2-stufig:

### Seitentabelleneintrag (Intel Pentium) :

Kacheladresse nur gültig, wenn die Seite im Speicher vorhanden ist.

Auffinden der Seite im Sekundärspeicher.

Caching Strategie und Schreibrechte.

## Grafik-Adressübersetzungstabelle

= GART:

übersetzt logische Speicherzugriffe in physikalische,

findet sich in AGP-fähigen Host-Bridges,

Grafiktreiber setzt die Tabelleneinträge.

Grafikoperationen:

greifen als Busmaster in den Hauptspeicher hinein,

arbeiten auf logischen Koordinaten & Strukturen.

Physikalische Buszugriffe:

für normale PCI-Geräte,

über den PCI Bus,

über Hostbus,

zum Cache.

# Perspektive & Fazit:

## Aktuelle Betriebssysteme

### Funktionsumfang

Moderne OS sind umfangreich und komplex:

Windows, MacOS, Linux, BeOS ...

grosser Funktionsumfang,

historisch gewachsen.

Leistungsfähige graphische Oberflächen.

Vielzahl von Formaten & Protokollen:

als Beispiel Protokolle im NT-Server,

### Diversität der Hardware

HAL als Hardwareabstraktionsebene.

Geräte und Treiber:

z.B. durch NT unterstützte Display Adapter:

viele Herstellerfirmen & mehrere Modelle pro Herst.:

Bildung einer portablen Platform, NT für:

PC Rechner (PCI, MCA, ISA, EISA ),

Alpha Station,  MIPS Rechner,

ehemals IBM Power PC.

### Komplexe Systeme

Ursachen der Komplexität:

inhärent komplexe Aufgabenstellung,

vermeintlich notwendige Funktionen,

Fixierung auf überlieferte Techniken,

mangelhafter Systementwurf,

beschleunigende Funktionen,

Dominanz eines Marktes.

Heterogenes Gesamtsystem:

Konvertierung von Formaten,

ineffiziente Kommunikation,

erschwerte Adressierung,

"fact of life" ...

Sicherheitsanforderungen:

gegen gutartige und bösartige Programme,

gegen Implementierungsfehler,

Datenkonsistenz garantieren ...

Nachteile komplexer Systeme:

unzuverlässige Funktion,

fettleibige Programmmodule,

lange Lade- und Ausführungszeiten,

kostspielige Herstellung & Reparatur,

hoher Ausbildungsaufwand für Personal,

Proliferation von Assistenten und Wizards.

"Beherrschbarkeit komplexer Systeme!"  ?

=>	"Es ist besser, man führt die

Komplexität erst gar nicht ein"

## "Low Level" Programmierung ?

Rückbesinnung auf die Hardware:

Bits in den Device-Registern sind ungewohnt,

aber einfach und direkt wirksam.

Erklärbares Systemverhalten:

überschaubare Menge von Kommunikationen,

Ports im Debugger abfragbar,

deterministischer Ablauf.

Einfache Treiberstrukturen:

keine Sicherheitsbarrieren,

weniger geschichtet.

Schnittstellenreduktion.

Leistungsgewinn:

Programmierunterstützung für Hardware:

Sprachliche Unterstützung für Device-Register,

Bitoperationen und -tests, Port-Records.

## Schlanke Systeme

Höhere Zuverlässigkeit & Geschwindigkeit.

Mobile Rechner und Softwaremodule.

Erlernbarkeit / "Teachability"

Verzicht auf umfangreiche Bibliotheken:

Auszug aus Winnt/system32/*.dll :

Einfachere Kommunikation & Adressierung.

Möglichst synchrone Kommunikation.

Direkte Ansteuerung der Hardware.

Zwischenpufferung vermeiden.

## Plurix Entwurfskriterien

Yet another Operating System ?

Sofortstartoption.

Hochleistungs-OS.

Einfaches Programmiermodell.

Sichere Programmiersprache (Java).

### Uniforme Benutzersicht:

### Netzweite Telekooperation:

## Plurix Konzepte

### Verteilter Virtueller Speicher

bzw. als Akronym (VVS / engl. DSM):

Persistente Objekte im VVS-Heap.

System-immanentes Clusterkonzept.

Zugriff über Zeiger in den globalen Heap.

False Sharing Situation erkennen.

Oberon als Wegweiser aber ohne Interklicks.

Single-Tasking pro Netzknoten.

Hardwareerkennung auf Wunsch.

### Rücksetzbare Transaktionen:

Optimistische Synchronisation

Nach Abschluß der Transaktion Read-Set und Write-Sets mit anderen Transaktionen vergleichen & evtl. zurücksetzen.

### Optimistische Sperrverfahren

MMU fängt Lese- & Schreibzugriffe ab.

Transaktionen schreiben vorerst auf Kopien.

Im Konfliktfall Transaktionen zurücksetzen.

Zurückgesetzte Transaktionen wiederholen.

"Collision"-Message an betroffene Objekte.

Als Transaktion gilt z.B. ein Oberon-Befehl.

### Freispeichersammlung

Relozierung von Objekten.

Objekte im Heap werden verschoben und falls möglich eingesammelt:

### Persistente Datenstrukturen

Compiler & Laufzeitstrukturen integrieren:

Kein Dateisystem oder Load/Store-Semantik:

## Entwicklungssystem

Crosscompilation.

32 Bit Java-Compiler.

Java Betriebssystemkern.

Treiber (Grafik, Netz, Tastatur ..).

Testumgebung unter Windows NT:

Startup-Optionen:

über serielle Leitung,  Diskette,

aus dem EPROM der Netzadapterkarte.

## Praktikum Systemprogrammierung

32 Bit protected Mode Java Compiler

E/A- und Maschinenbefehle

Hardwareverifikation

Maschinendarstellung

Anlauf der Maschine

PCI-Konfigurierung

Festplattenansteuerung

Netzwerkansteuerung

Benutzerschnittstelle a la Oberon

Grafikunterstuetzung

Zeichensaetze

Editor

# Betriebssysteme und Treiber

# Festplattenansteuerung

# Universal Serial Bus - USB

# Systemstart und BIOS

# Framegrabber

## Architektur einer Grabberkarte

## Struktur von Videosignalen

## Bildmischung

# Sound

## Architektur einer Soundkarte

## Soundformate

## Midi-Schnittstelle

# Video- und Multimediaströme

# Perspektiven

## Sichere Programmiersprachen

## Hochleistungsbetriebssysteme

## Verteilte Betriebssysteme

## Redundanzreduktion

## „Dehistorisierung“