Especificação Técnica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fornecimento e instalação de Câmera IP tipo dome Sensor: 1/3” ou 1/4'’, CMOS ou CCD, com scan progressivo. Resolução do sensor: ao menos 640x480 pixels. Iluminação mínima: Cor: 01 Lux, B/P: 0,5 Lux. Sistema dia/noite: Automático, colorido ou P/B. Compensação de luz de fundo: BLC / WDR. Balanço de branco: Automático. Taxa de quadros: 25 ~ 30 fps (todas as resoluções.) Tipo de lente: fixa. Compressão: H.264 e MJPEG. Resolução da imagem: configurável da resolução máxima até 320x240. Permitir uso simultâneo de ao menos dois fluxos de vídeos com qualidades configuráveis. Rede Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T). Protocolos suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, SNMP, NTP, DHCP, QoS. Compatível com padrão ONVIF. Funções remotas via software: monitoramento, configurações total da câmera, informações sobre os registros da câmera, atualização de firmware. Acessível via navegador WEB (Internet Explorer®, Google Chrome® e Mozilla Firefox®). Acesso via múltiplo usuários mediante senha. Compatível (homologada) com o software de monitoramento do edital. Demais características Alimentação: 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af); Temperatura de operação e umidade: 0°C ~ 60°C / 15%~90%. A câmera deverá ser integrada à proteção dome. Deve estar incluso a mão de obra de instalação do produto, assim como o fornecimento de qualquer acessórios necessário para fixação no teto ou na parede. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO com assistência “on site”. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Câmera IP externa com Infravermelho Sensor: 1/3” ou 1/4'’, CMOS ou CCD, com scan progressivo. Resolução do sensor: ao menos 640x480 pixels. Iluminação mínima: Cor: 0.5 Lux, B/P: 0,05 Lux, 0 Lux (IV ativado). Sistema dia/noite: Automático, colorido ou P/B. Compensação de luz de fundo: BLC / WDR. Balanço de branco: Automático. Taxa de quadros: 25 ~ 30 fps (todas as resoluções.) Distância focal: 3.3~12mm Controle de foco: Manual. Tipo de lente: Manual / Auto Iris. Compressão: H.264 e MJPEG. Resolução da imagem: configurável da resolução máxima até 320x240. Permitir uso simultâneo de ao menos dois fluxos de vídeos com qualidades configuráveis. Rede Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T). Protocolos suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, SNMP, NTP, DHCP, QoS. Compatível com padrão ONVIF. Funções remotas via software: monitoramento, configurações total da câmera, informações sobre os registros da câmera, atualização de firmware. Acessível via navegador WEB (Internet Explorer®, Google Chrome® e Mozilla Firefox®). Acesso via múltiplo usuários mediante senha. Compatível (homologada) com o software de monitoramento do edital. Demais características: Alimentação: 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af); Temperatura de operação e umidade: 0°C ~ 60°C / 15%~90%. Grau de proteção: IP66. Distância iluminação infravermelha: ao menos 30m. Deve estar incluso a mão de obra de instalação do produto, assim como o fornecimento de qualquer acessórios necessário para fixação no teto ou na parede. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO com assistência “on site”. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Câmera IP para uso externo Sensor: 1/3” 01 Megapixel, CMOS ou CCD, com scan progressivo. Iluminação mínima: Cor: 0.5 Lux, B/P: 0,05 Lux. Sistema dia/noite: Automático, colorido ou P/B. Compensação de luz de fundo: BLC / WDR. Balanço de branco: Automático. Taxa de quadros: 25 ~ 30 fps (todas as resoluções.) Distância focal: 3.3~12mm. Controle de foco: Manual. Tipo de lente: C/CS. Compressão: H.264 e MJPEG. Resolução da imagem: configurável da resolução máxima até 320x240. Permitir uso simultâneo de ao menos dois fluxos de vídeos com qualidades configuráveis. Rede Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T). Protocolos suportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, SNMP, NTP, DHCP, QoS. Compatível com padrão ONVIF. Funções remotas via software: monitoramento, configurações total da câmera, informações sobre os registros da câmera, atualização de firmware. Acessível via navegador WEB (Internet Explorer®, Google Chrome® e Mozilla Firefox®). Acesso via múltiplo usuários mediante senha. Compatível (homologada) com o software de monitoramento do edital. Interface auxiliares: Cartão de memória: SD de 32GB (cartão incluso). Alarme: 1/1 canal de entrada e saída. Demais características: Alimentação: 12Vcc e PoE (IEEE 802.3af); Temperatura de operação e umidade: 0°C ~ 60°C / 15%~90%. Deverá ser fornecida caixa de proteção de grau IP66. Deve estar incluso a mão de obra de instalação do produto, assim como o fornecimento de qualquer acessórios necessário para fixação no teto ou na parede. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO com assistência “on site”. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de NVR para 16 câmeras IP Compatível com todas as câmeras IP deste edital. Permitir a conexão de até 16 câmeras IP. Possuir capacidade para até 02 discos de interface SATA. (Dois discos de 01TB devem ser fornecidos). Possuir interface gráfica de acesso via WEB. Conexões: 01 saída HDMI; 01 saída VGA; 01 Ethernet (RJ45). Padrão de compressão de vídeo: H.264 e MPEG-4. Permitir a visualização simultânea de todos os 16 canais de vídeo. Permitir diferentes níveis de configuração de qualidade de vídeo individualmente para cada canal. Permitir a configuração de zonas de privacidade nos canais. Possuir acesso a multiusuários através de senha. Possuir recurso de gravação por detecção de movimento. Possuir recurso de detecção de perda de vídeo e mascaramento de câmera. Modos de gravação: manual, contínua/cíclica, agendada, por detecção de movimento. Permitir busca por data e hora com precisão de segundos. Recursos de reprodução: reprodução, pausa, parar, retrocesso, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próximo canal, canal anterior, seleção de arquivos para backup. Permitir backup através de disco externo através interface USB, por protocolo FTP e por download via interface WEB. Protocolos de rede suportados: TCP/IP, FTP, NTP, DHCP. Fonte de alimentação de 110~240 V (automática). GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO com assistência “on site”. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Licença de Software de gerenciamento e gravação de câmeras IP (licença básica para 08 câmeras) O software deve permitir o gerenciamento, gravação e monitoramento de um número ilimitado de câmeras IP. Deverá ser composto por ao menos dois módulos: servidor e cliente. Deve possuir compatibilidade com o padrão de compressão de vídeo H.264. Possuir os métodos de gravação: manual, agendado e por eventos. Gravar áudio na qualidade mínima de 30Kbps, utilizando codec G.726 ADPCM, ou equivalente. Permitir a criação de grupos de câmeras. Permitir o ajuste de resolução e frequência de quadros individualmente para cada câmera. Deverá permitir a criação de título por câmera. A função de reprodução de imagens gravadas deverá permitir a busca de imagens por data e hora. Possuir filtro de busca por data e hora, eventos e câmera. Deve ser compatível com o método de gravação por detecção de movimento. Permitir o download de imagens gravadas para um computador. Deverá possuir as seguintes ações em caso de alarme: gravação por eventos, notificação por email. Gravação de pré-evento de ao menos 10 minutos. Permitir o acesso simultâneo de no mínimo 10 clientes de monitoramento. Permitir o registro de no mínimo 20 usuários, com diferentes níveis de acesso. Deve registrar os eventos relacionados a acesso de operadores, erros de rede e eventos de alarme. Possuir função de assinar digitalmente os vídeos gravados. Deverá suportar os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP e RTP. Deve receber imagens “ao-vivo” diretamente das câmeras IP. Deve possuir interface gráfica que permita a utilização de multi monitores simultaneamente. Nas câmeras móveis, permitir controle de Pan/Tilt, Zoom, Foco, Brilho, Preset (gravação e execução). Permitir a exibição de ao menos 16 câmeras simultaneamente na interface gráfica. Possuir indicações gráficas que indiquem erro de comunicação com as câmeras. Permitir a gravação de logs de operação, sistema, erro de rede, erro de gravação e alarme. Permitir a importação e visualização de mapas no formato jpeg, bmp ou cad. Permitir comunicação de áudio bidirecional entre o software e câmeras instaladas que possuam interface de áudio. Deve ser compatível com os principais fabricantes de câmeras IP do mercado, tais como Bosch®, Pelco®, Axis®, Panasonic®, etc. O software deve permitir a sua instalação distribuída em múltiplos servidores, com gerenciamento centralizado. O sistema deverá ser compatível com múltiplos teclados de controle para operação das câmeras e suas funcionalidades PTZ, suportando os principais protocolos de controle disponíveis no mercado e não limitando a utilização de câmeras e controladores de diferentes fabricantes – por exemplo, controladores de teclado Pelco e câmeras Panasonic ou vice-versa. O sistema de arquivamento deve ter a capacidade de realizar cópias de segurança em fita ou em qualquer unidade de disco disponível na rede, e realizar a restauração recuperando uma base de dados de vídeo e toda a informação relacionada. A Estação Cliente deve ter capacidade de monitoramento, reprodução de arquivos, configuração, reprodução via Web. As seguintes operações devem ser realizadas simultaneamente pela Estação Cliente sem interferência com nenhuma das aplicações do servidor: Apresentação ao vivo de câmeras, controle de câmeras PTZ, Recuperação e reprodução de clipes arquivados, Replay instantâneo de vídeo ao vivo, Uso de mapas e procedimentos, Configuração do sistema, Execução de macros. O módulo cliente deve ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 7, ou 8.1. O módulo servidor deve ser compatível com Microsoft Windows 7 ou 8.1 e Microsoft Windows Server 2008 ou 2012. Devem estar incluso o serviço de instalação do produto. A empresa desenvolvedora deverá prover atualização e suporte técnico remoto (via telefone, e-mail ou WEB) por um período mínimo de 12 meses após a aquisição. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Pacote extra de 16 licenças para o Software de gerenciamento e gravação de câmeras IP | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Servidor Processador: Processador Intel Xeon®, ou equivalente, com ao menos 06 núcleos de processamento reais, frequência mínima de 2,2GHz, 08 MB cache L3, arquitetura de 22nm. Memória: 16 GB de memória DDR3-1333 MHz ou 1600 MHz com ECC (error correcting code); Interface de Rede: 02 portas Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) Full Duplex; Controladora RAID: Compatível com pelo menos RAID 0, 1, 5 e 6. Discos: 08 (oito) discos SAS de 3,5´´ ou 2,5’’ com capacidade de 01 TB SATA 3.0 Gb/s 7200 RPM hot plug. (Discos inclusos). Unidade Óptica: Leitor e Gravador CD e DVD compatível com tecnologia dual-layer. Fonte de energia: Fonte redundante hot plug, com potência suficiente para suportar a configuração máxima do sistema, possuir certificação 80PLUS® Silver ou equivalente. Seleção automática 110/220V. Slots de expansão: Um slot PCIe X16 altura completa. Um slot PCIe X8 altura completa; Gabinete: Tipo rack 19’’ com 02U de altura; Placa Vídeo: Padrão SVGA com mínimo de 16 MB de memória. Conectores frontais e traseiros: - 2 Conexões padrão RJ45 para de Redes Gigabit - 3 Conexões USB 2.0 traseira - 2 Conexões USB 2.0 frontal - 1 Conexão VGA padrão DB-15 para interface de vídeo; Sistema Operacional: Microsoft Windows Server 2008 ou 2012; Teclado: Padrão ABNT com conector USB. Mouse: Com sensor de movimento por LED, três botões (sendo um o botão com função de rolagem, “scroll”) e conexão USB. Outros Requisitos: - Os equipamentos não podem estar descontinuados (não mais em produção) pelo fabricante no momento da oferta. - Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos, deverá apresentar declaração do fabricante informando que o licitante é revendedor autorizado; - Devem ser informados as marcas e modelos dos equipamentos ofertados, bem como o tipo e versão do sistema operacional ofertado. - Deve ser informado o endereço do sítio de internet do fabricante para cada um dos produtos ofertados e o referido sítio deve possuir especificações técnicas dos produtos suficientes para comprovar que os mesmos atendem aos requisitos. As informações devem estar disponíveis em inglês e/ou português. - Todos os softwares e drivers fornecidos devem ser também estar disponíveis no sítio WEB do fabricante de forma a permitir sua reinstalação por parte da contratante, caso isso seja necessário. - Devem ser fornecidos os DVDs com todos os drivers do computador e DVDs que permitam a restauração e reinstalação do sistema operacional. - Todo o material entregue deve ser novo, sem nenhum uso anterior. - O fabricante deverá apresentar certificado de total compatibilidade do produto com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2008 e 2012 e Linux (Red Hat, SUSE ou Debian). - O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 03 (três) anos “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. A garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; - O fabricante deve permitir a adição de outros componentes como placas de rede, placa controladora de disco, sem prejuízos à garantia, desde que estes itens não danifiquem o equipamento. O fabricante poderá se eximir da garantia sobre o componente adicionado, garantindo apenas o equipamento fornecido por ele. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Microcomputador PROCESSADOR: Processador Intel Core i7, ou equivalente. Processo de fabricação: 22 nm. Núcleos físicos: 4. Memória cache L3: 08 MB. Barramento de memória: até 1600MHz. Frequência: 3,4 GHz. Deverá suportar a tecnologia PCI Express geração 3.0. Conjunto de instruções: SSE4, virtualização VT-x (ou equivalente) e TSX (ou equivalente). Deve suportar computação simultânea de 32 bit e 64 bits. Deve possuir placa gráfica integrada, HD 4600, ou equivalente. Deverá possuir um “modo turbo” que permita ao processador atingir dinamicamente velocidades de até 3,9 GHz, conforme a demanda de processamento. MEMÓRIA: Tipo: SDRAM DDR3 1600MHz. Quantidade: 06 GB – Distribuídos em quatro slots em modo dual-channel. Expansão: Permitir expansão para no mínimo 08 GB. Total de slots DIMM disponíveis: 04. ARMAZENAMENTO: O disco deverá ser do tipo SATA-3 (600MB/s). Capacidade mínima o disco instalado:01 TB a 7.200 RPM, ou superior. O disco rígido deve ser do tipo híbrido, possuindo ao menos 08 GB de memória flash, ou possuir disco tipo mSATA que trabalhe de forma unificada com um disco HDD, transparentemente para o sistema operacional . DRIVE ÓPTICO: Deve possuir drive óptico interno de CD/DVD ±RW, interface SATA, com luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência na parte frontal da unidade. PLACA MÃE: Placa mãe tipo ATX, ou BTX. Deve ser desenvolvida especificamente para o fabricantes do microcomputador, sendo que não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado, e o nome do modelo e fabricante deverão estar serigrafado por processo industrial na PCB (placa mãe) não sendo aceitas adesivos ou etiquetas ou processo que adultere a característica original da placa. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com respectivo acionador instalado no gabinete. Possuir placa de som integrada. Possuir placa de rede Ethernet 10/100/1000 Mb/s integrada, full-duplex. Deve possuir os seguintes slots de expansão: 01 PCIe 16x (geração 3), 01 PCIe de 4x, 02 PCIe de 1x. Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) portas SATA-3 (600MB/s) e uma SATA-2 para o drive óptico. Mínimo de 04 slots DIMM de memória. BIOS: Atualizável por software no próprio computador. Deve suportar a tecnologia ACPI. INTERFACES: Posterior (mínimo): 04 USB-3.0, 02 USB-2.0, 02 DisplyPorts, Ethernet RJ-45, 08 conectores de áudio. Frontais (mínimo): 02 USB-2.0 e 02 conectores de áudio (01 Mic-in e 01 line-out). FONTE: Compatível com o gabinete e placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento. Deve suportar a tecnologia PFC (Power Factor Correction). Deve possuir certificação 80 Plus, ou superior. A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática. PLACA GRÁFICA: Placa gráfica integrada ao processador. Deve ser compatível com a tecnologia Directx 11.1. Deve permitir resolução de até Full HD (1920 x 1080/p), profundidade de cores mínima de 16 bits. Frequência de atualização mínima: 60Hz. Deve permitir o uso de 02 monitores simultaneamente. MONITOR: Monitor tipo LCD/LED, com tamanho diagonal de 21’’, ou superior. Entradas de vídeo: VGA e DisplayPort (ou DVI, HDMI). Aspecto (Altura x Comprimento): 16x9 ou 16x10. Brilho mínimo: 250 cd/m2. Contraste mínimo: 1000:1. Suporte de Cores: 16.2 Milhões de cores. Resolução suportada: 1920x1080 @ 60Hz. Tempo de resposta: 5 ms Angulo de visão horizontal/vertical mínimos: 170/160. O monitor deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática. O monitor deverá possuir suporte com regulagem de altura e ajuste de inclinação. Possuir certificação de segurança CISPR22, ou equivalente. Possuir certificação de EMC CE e FCC, ou equivalentes. Possuir certificação de economia de energia EPA Energy Star 5.0, ou superior. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal. Deve possuir tela com filtro anti-reflexivo. Serão aceitos monitores em regime de OEM mediante apresentação de declaração do fabricante garantindo o funcionamento do mesmo durante a garantia da estação de trabalho. MOUSE: Mouse ótico, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômico e conformação ambidestra. Resolução mínima de 800 dpi, interface USB. Deve ser fornecido mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico. TECLADO: Padrão ABNT-2, com 107 teclas, com ajuste de inclinação, interface USB. GABINETE: Deve ser do tipo “torre média”. Deve possuir sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado na parte frontal do gabinete, com brilho suave, de forma a não causar incomodo visual ao usuário. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (discos rígidos, unidade de mídia ótica, fonte, processador, placas PCI) sem a utilização de ferramentas, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Deve possuir trava manual de abertura do gabinete. Deve permitir utilização do cabo de segurança tipo “kensington lock”. Deve possuir espaço interno para acomodar no mínimo 02 (dois) discos de 3,5’’ e 02 (dois) discos de 2,5’’. SOFTWARES: O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Microsoft Windows Professional 7 ou 8.1, pré-instalado, em português do Brasil. Todos os drivers das respectivas interfaces e componentes devem estar pré-instalados, permitindo o pronto funcionamento do equipamento. O equipamento deverá possuir uma partição oculta no disco rígido que permita a restauração completa do Sistema Operacional para as configurações originais de fábrica. Não deverão vir instalados quaisquer softwares em caráter de demonstração do tipo “trial”. ACESSÓRIOS: Deverá acompanhar o equipamento as mídias físicas (CD ou DVD) com os drivers de todos os componentes do computador, assim como os DVDs que permitam a restauração completa do Sistema Operacional conforme as configurações originais de fábrica. Deverão acompanhar o produto os cabos de energia com plug padrão NBR 14136 e cabo de vídeo DisplayPort, ou equivalente. COMPATIBILIDADE: O equipamento ofertado deverá possuir certificado de compatibilidade com o Windows 7 ou 8, emitido especificamente para o modelo ofertado, conforme consta no site da Microsoft Windows Certified Products List. O equipamento deverá possuir certificado comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux, com kernel 2.6 ou superior, através da apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado. O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950, relatório de Conformidade com a norma IEC 61000/CISPR22/24 ou similar emitida por organismos creditados pelo Inmetro,ou equivalente. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). OUTROS REQUISITOS: Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem manter o mesmo padrão de cor. Deve ser informado a marca e modelo do equipamento proposto, incluindo prospecto com informações de todas as características técnicas dos componentes utilizados na solução, tais como placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, DVD-RW, mouse, teclado e monitor, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas. Serão aceitas cópias das especificações obtidas na Internet no site do fabricante juntamente com o endereço do site. A proponente garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. GARANTIA: A garantia de funcionamento será de 36 (trinta e seis) meses contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais corridas, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Câmera analógica interna tipo dome Vídeo Sensor: CCD 1/3’’; Resolução horizontal: 420 TVL; Iluminação mínima (cor): 0,5 lux; Iluminação mínima (P&B): 0,3 lux; Saída de vídeo: Composto 1Vpp, 75 ohm – conector BNC; Equilíbrio de brancos: ATW automático; AGC (Controle Automático de Ganho); Objetiva Tipo: fixa; Especificações Ambientais Temperatura de operação: -10ºC a 50ºC; Umidade: 10% a 80% (sem condensação). Alimentação Tensão de entrada: 12Vc; Outros requisitos Devem ser fornecidos acessórios para fixação no teto ou na parede; Proteção dome integrada a câmera; Deve ser compatível com os itens: “DVR” de 08 e 16 canais. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Câmera analógica externa tipo “bullet” com iluminação infravermelha Vídeo Sensor: CCD 1/3’’; Resolução horizontal: 600 TVL; Iluminação mínima (LEDs ligados): 0 lux; Saída de vídeo: Composto 1Vpp, 75 ohm – conector BNC; Objetiva Tipo: 3,8~9,5mm (auto-íris); Especificações Ambientais Temperatura de operação: -30ºC a 55ºC; Umidade: 10% a 80% (sem condensação). Alimentação Tensão de entrada: 12Vcc (±10%); Borne com terminal fixado por parafuso ou conector P4; Outros requisitos Devem ser fornecidos acessórios para fixação no teto ou na parede; Caixa de proteção integrada a câmera, cat. IP 66; Deve ser compatível com os itens: “DVR” de 08 e 16 canais. Alcance iluminação infravermelha: 25m; MTBF led IR: 10.000 h; O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01 (um) ano “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Gravador Digital de Vídeo (DVR) 16 canais de vídeo: Deve suportar até 02 discos rígidos do tipo SATA. Os discos devem ser fornecidos no conjunto (01 TB cada). Permitir simultaneamente a visualização em tempo real e gravação. Possuir opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede. Algoritmo de compressão H.264. Reprodução simultânea de todos os canais sem parar a gravação. Uma (01) saída HDMI. Permitir visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto através do software cliente e web browser. Permitir operação remota: monitoramento, configuração total do sistema, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros. Possuir modo de gravação por detecção de movimento, configurável por canal de vídeo. Interface em português brasileiro. Fonte de alimentação: 110-240 VAC, 50/60 Hz (automático) interna. Interface de rede: 10/100/1000 Mbps. Interface USB: 2 portas sendo 1 para o mouse e 1 backup- USB 2.0. Detecção de mascaramento de câmera. Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento. Montagem: Mesa ou rack (pés de borracha inclusos). Padrões de vídeo: PAL e NTSC. Detecção de perda de vídeo. Reprodução: Reprodução, pausa, parar, retrocesso, reprodução rápida e lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, troca de canal, tela cheia, repetição aleatória, seleção do arquivo para back-up. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01 (três) anos “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Gravador Digital de Vídeo (DVR) 08 canais de vídeo: Deve suportar ao menos 01 disco rígido do tipo SATA. O disco deve ser fornecidos no conjunto (01 TB). Permitir simultaneamente a visualização em tempo real e gravação. Possuir opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede. Algoritmo de compressão H.264. Reprodução simultânea de todos os canais sem parar a gravação. Uma (01) saída HDMI. Permitir visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto através do software cliente e web browser. Permitir operação remota: monitoramento, configuração total do sistema, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros. Possuir modo de gravação por detecção de movimento, configurável por canal de vídeo. Interface em português brasileiro. Fonte de alimentação: 110-240 VAC, 50/60 Hz (automático) interna. Interface de rede: 10/100/1000 Mbps. Interface USB: 2 portas sendo 1 para o mouse e 1 backup- USB 2.0. Detecção de mascaramento de câmera. Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos, por tipo de evento. Montagem: Mesa ou rack (pés de borracha inclusos). Padrões de vídeo: PAL e NTSC. Detecção de perda de vídeo. Reprodução: Reprodução, pausa, parar, retrocesso, reprodução rápida e lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, troca de canal, tela cheia, repetição aleatória, seleção do arquivo para back-up. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01 (três) anos “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Licença de Software de gerenciamentos de DVRs Software composto por módulos servidor e cliente. Deve permitir a conexão simultânea com múltiplos DVRs. Deve permitir o completo gerenciamento dos recursos dos DVRs deste edital. Módulo cliente com capacidade de visualização “ao vivo” e das gravações de todas as câmeras dos DVRs cadastrados no módulo servidor. Permite a recuperação de vídeos gravado nos DVRs. Módulo cliente com capacidade de visualização simultânea de ao menos 16 câmeras “ao vivo”. Interface em Português. Compatível com sistema operacional Microsoft Windows 7 ou 8.1. Incluso o serviço de instalação e configuração do software. A empresa desenvolvedora deverá prover atualização e suporte técnico remoto (via telefone, e-mail ou WEB) por um período mínimo de 12 meses após a aquisição. | UND |  |
|  | Serviço de treinamento Treinamento prático de operação e gerenciamento das câmeras do edital, NVR, DVR e dos Softwares de gerenciamentos dos DVRs e das câmeras IP. Deve ser fornecido material e certificado para 04 (quatro) participantes. O treinamento deve ser realizado nas dependências da UFMT, em horário comercial, com carga horária mínima de 24 horas (03 dias), contemplando a configuração e administração das câmeras IP e analógica, NVR, DVR e dos Softwares de gerenciamentos dos DVRs e das câmeras IP deste edital. O treinamento deve ser agendado com antecedência mínima de 30 dias, conforme disponibilidade dos participantes; O treinamento deverá ser ministrado por um profissional certificado pelo fabricante dos equipamentos vencedores da licitação. | UND |  |
|  | Fornecimento de Eletrocalha lisa 100x50mm (LxA) com tampa. Fabricadas em chapa de aço conforme normas: SAE 1008-1010/NBR 11888-2/NBR 7013, ou equivalentes; A tampa deve ser do mesmo material da eletrocalha e com encaixe tipo “pressão”, ou equivalente; Deve ser fornecido em barras de 03 m; Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para uma instalação adequada, tais como suporte, emendas, curvas e derivações. | M |  |
|  | Fornecimento de Eletrocalha lisa 50x25mm (LxA) com tampa. Fabricadas em chapa de aço conforme normas: SAE 1008-1010/NBR 11888-2/NBR 7013, ou equivalentes; A tampa deve ser do mesmo material da eletrocalha e com encaixe tipo “pressão”, ou equivalente; Deve ser fornecido em barras de 03 m; Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para uma instalação adequada, tais como suporte, emendas, curvas e derivações. | M |  |
|  | Fornecimento de Perfilado liso 38x38mm com tampa Perfil construído em aço carbono, conforme normas: SAE 1008-1010/NBR 11888-2/NBR 7013. Conformado e reforçado em perfiladeira, com dimensões de 38x38 e 6000mm. Providos de virolas de aproximadamente 5mm, voltadas para a parte interna do mesmo; Deve ser fornecido tampa de mesmo material, com fechamento do tipo “por pressão”. Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para uma instalação adequada, tais como suporte, emendas, curvas e derivações. | M |  |
|  | Serviço de instalação de eletrocalha e perfilado Este item inclui o serviço de instalação de todos os tipos de eletrocalha e perfilado presentes neste Edital. | M |  |
|  | Fornecimento de Eletroduto de PVC rígido 3/4’’. Deve ser fabricado de PVC rígido, antichama, na cor preta, atendendo a norma NBR 15465. Deve ser fornecido em barras de 03m; Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para instalação, tais como suporte para instalação em paredes, curvas, emendas, caixa de passagem e caixa com espelho (condulete). | M |  |
|  | Fornecimento de Eletroduto de PVC rígido 1’’. Deve ser fabricado de PVC rígido, antichama, na cor preta, atendendo a norma NBR 15465. Deve ser fornecido em barras de 03m; Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para instalação, tais como suporte para instalação em paredes, curvas, emendas e caixa de passagem e caixa com espelho (condulete). | M |  |
|  | Fornecimento de Eletroduto Galvanizado 3/4'’. Deve ser fabricado em aço carbono zincado e galvanizado a fogo cumprindo as normas NBR 13057/93 (zincado) e NBR 5624/93 (galvanização a fogo), ou equivalentes; Deve ser fornecido em barras de 03m; Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes, curvas, emendas, caixa de passagem e caixa com espelho (condulete) (todos os itens sendo do mesmo material do eletroduto). | M |  |
|  | Fornecimento de Eletroduto Galvanizado 1'’. Deve ser fabricado em aço carbono zincado e galvanizado a fogo cumprindo as normas NBR 13057/93 (zincado) e NBR 5624/93 (galvanização a fogo), ou equivalentes; Deve ser fornecido em barras de 03m; Devem ser fornecidos todos os acessórios necessários para instalação, como suporte para instalação em paredes, curvas, emendas, caixa de passagem e caixa com espelho (condulete) (todos os itens sendo do mesmo material do eletroduto). | M |  |
|  | Serviço de instalação de Eletrodutos de PVC e Galvanizado Este item inclui o serviço de instalação aparente (não embutida) de todos os tipos de eletrodutos de PVC e metálicos presentes neste Termo de Referência. Deve ser instalada uma caixa de passagem em intervalos de no máximo 10m. A extremidade do eletroduto deve terminar em uma caixa de passagem (condulete), a qual deve estar interligada à câmera através de uma mangueira corrugada de PVC. | M |  |
|  | Fornecimento de Cabo Cat. 5e. Fornecimento de Cabo U/UTP Cat.5e, capa classificação CM; Deve ser certificado para atender as normas ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801; Deve ser do mesmo fabricante do item “conector RJ45 fêmea”; O fabricante deve oferecer garantia mínima de 10 anos, quando a obra for certificada; A fabricação dos componentes devem seguir as diretivas ROHS, ou equivalente; O fornecedor deverá apresentar carta de solidariedade do fabricante identificando-o como instalador credenciado, permitindo certificação do fabricante. | M |  |
|  | Fornecimento de Cabo Cat. 5e para ambiente externo. Fornecimento de Cabo U/UTP Cat.5e – capa interna classificação CMX ou CM – capa externa própria para utilização externa (outdoor); Deve ser certificado para atender as norma ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801; Deve ser do mesmo fabricante do item “conector RJ45 fêmea”; O fabricante deve oferecer garantia mínima de 10 anos, quando a obra for certificada; A fabricação dos componentes devem seguir as diretivas ROHS, ou equivalente; O fornecedor deverá apresentar carta de solidariedade do fabricante identificando-o como instalador credenciado, permitindo certificação do fabricante. | M |  |
|  | Serviço de instalação de cabo de rede UTP Cat. 5e Este item inclui o serviço de lançamento e organização de cabos UTP Cat. 5e, incluindo conectorização, identificação e teste dos pontos. Sobre etiqueta de identificação Devem ser fornecidos os matérias necessários para a organização dos cabos, tais como etiquetas de identificação e velcro dupla face. As etiqueta de identificação devem ser adequada para identificação de cabeamento estruturado, devem ser adesivas, da cor branca com impressão em preto; Devem receber etiquetas de identificação: as extremidades do cabo, a sua respectiva posição no patch panel, o ponto de rede (WA – work area) da câmera e as extremidades do patch cord no rack. Sobre o Serviço de teste de link permanente. O teste deverá seguir parâmetros indicados pela norma ANSI/TIA 1152 ou ANSI/TIA/EIA TSB 67 para a categoria e tipo de cabeamento a ser analisado; Tipo de teste: Link permanente. Deverão ser observados todos os parâmetros necessários para aprovação da garantia estendida do fabricante do cabo, tais como: Continuidade dos condutores; Comprimento do cabo; Atenuação; Paradiafonia; Impedância; Resistência do cabo; EL-FEXT, Return Loss e Skew Delay; ACR. Deverão estar habilitados os parâmetros HDTDX e HDTDR; A calibração realizada pelo fabricante do testador deve estar na validade; A carga da bateria do testador não deve estar abaixo dos 25% durante os testes; Os patch cords utilizados deverão ser do mesmo fabricante e categoria do fabricante do link permanente; Na configuração do equipamento devem constar: NVP do cabo, tipo do cabo, categoria, norma utilizada para certificar, nomenclatura dos pontos, cliente, operador e data; Caso não possua NVP, o testador deve realizar procedimento para medição local. Os resultados deverão ser entregues de forma impressa e digital. | M |  |
|  | Fornecimento de Patch Panel 24 posições descarregado. Deve possibilitar a instalação de até 24 conectores RJ45 fêmea individuais; Dimensões: 19’’ de largura e 1U (4,45cm) de altura; Deve incluir parafusos e porcas para instalação em racks; Deve possuir espaço para etiquetas de identificação individuais para cada conector; | UND |  |
|  | Fornecimento de Conector RJ45 fêmea Categoria 5e Conectores de 08 pinos que seja certificado conforme a norma ANSI/ TIA /EIA 568B.2; Deve possibilitar a instalação no item “patch panel”. Deve ser do mesmo fabricante dos itens “cabo cat. 5e”; | UND |  |
|  | Fornecimento de Patch Cord Cat. 5e. Deve ser certificado para atender as norma ANSI/TIA/EIA 568B.2 e ISO/IEC 11801; A fabricação dos componentes devem seguir as diretivas ROHS, ou equivalente; Deve possuir boot de proteção em ambas as extremidades. Deve ser do mesmo fabricante do item “Cabo Cat. 5e”. Comprimento: entre 1,5m a 2,5m (conforme solicitado pela UFMT). | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Caixa plástica de proteção Fabricado em material termoplástico para utilização interna/externa, com padrão IP55 ou equivalente; Deve permitir interconexão com eletroduto de ¾’’. Adequado para instalação aparente em paredes (instalação não embutida). A abertura da caixa deve ser por chave ou trava. Dimensão aproximada de 200x200x100mm (LxAxP). | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Caixa de proteção para uso externo Fabricado com material metálico ou termoplástico, adequado para utilização em ambiente externo, com padrão de proteção IP55, ou equivalente, e com padrão de resistência IK08, ou equivalente. Deve possuir placa de montagem interna em chapa de aço; Permitir interconexão com eletroduto de ¾’’. A abertura da caixa deve ser por chave ou trava. Dimensão aproximada de 300x300x150mm (LxAxP). Adequado para instalação aparente (não embutida) em parede ou poste, com fornecimento de acessórios para instalação. | UND |  |
|  | Fornecimento e instalação de Rack de parede de 12U. Rack metálico fechado de 19 polegada de largura, altura de 12U e profundidade mínima de 600mm; Corpo em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura mínima de 1,2mm, com furos e suporte para fixação na parede e saídas de cabos na parte inferior e superior; Tampas laterais removíveis com aletas para ventilação e abertura por chave ou trava; Porta frontal com abertura por chave e visor em acrílico cristal ou fume; Duas hastes internas de fixação, com furos para porca-gaiola, reguláveis em profundidade; Teto com furação que permita instalação de ventiladores; Pintura eletrostática. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND |  |
|  | Fornecimento de Rack de piso de 24U. Rack metálico fechado de 19 polegada de largura, altura de 24U e profundidade de 800mm a 1000mm; Corpo em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura mínima de 1,5mm, e com saídas de cabos na parte inferior e superior; Tampas laterais removíveis com aletas para ventilação e abertura por chave ou trava; Porta frontal com abertura por chave e visor em acrílico cristal ou fume Quatro hastes internas de fixação, com furos para porca-gaiola, reguláveis em profundidade; Teto com furação que permita instalação de ventiladores; Pintura eletrostática; Base em aço com pés niveladores e rodízios para a movimentação do rack. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND |  |
|  | Fornecimento de Guia horizontal de cabos para rack. Guia horizontal de cabos de 19 polegadas e 01U da altura; Corpo em chapa de aço SAE 1010/1020; Pintura eletrostática e da mesma cor do rack; Compatível com os itens “rack de 12U e “rack de 24U”. | UND |  |
|  | Fornecimento de Bandeja para rack. Bandeja metálica fixa de 19 polegadas, 01U da altura e profundidade mínima de 50mm; Corpo em chapa de aço SAE 1010/1020; Pintura eletrostática e da mesma cor do rack; Compatível com os itens “rack de 12U e “rack de 24U”. | UND |  |
|  | Fornecimento de Régua de energia para rack. Régua de energia de 19 polegadas e 01U de altura para fixação horizontal em rack; Corpo em chapa de aço SAE 1010/1020; Com 08 tomadas padrão NBR 14136:2002; Cabo com 03m de extensão, com capacidade de até 15A; Pintura eletrostática; | UND |  |
|  | Serviço de documentação pós-obra – “as built”. A partir da planta arquitetônica/estrutural fornecida pela contratante (em formato digital CAD), deve ser entregue ao final da obra (em formato digital e impresso): - Planta com identificação dos pontos lógicos, encaminhadores, quantidade e tipo de cabo, identificação dos racks, identificação do tipo de câmera, e direção do campo de visão na qual a câmera foi instalada; - A planta deve possuir carimbo com identificação da obra, profissional responsável e legenda de todos os componentes simbólicos utilizados; - Planilha que relacione e identifique o tipo de câmera com o respectivo ponto lógico onde foi instalada; - Memorial descritivo indicando o esquema de identificação e demais detalhes pertinentes à instalação. | Ponto lógico |  |
|  | Fornecimento de Fonte PoE (Power over Ethernet) – Para 01 câmera IP Deve fornecer energia e transmitir dados conforme o padrão IEEE 802.3af ou 802.3at; Deve possuir 02 portas RJ-45 fêmea; Deve operar nas tensões 110/220V com chaveamento automático; Deve acompanhar cabos ou demais acessórios para o seu perfeito funcionamento; Deve acompanhar fonte. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | UND |  |
|  | Fornecimento de Fonte PoE (Power over Ethernet) – Para instalação em rack 19’’ Deve fornecer energia e transmitir dados conforme o padrão IEEE 802.3af ou 802.3at; Deve permitir a instalação de até quatro módulos, no qual cada módulo atenda até 04 câmeras. Deve ser incluído um módulo para este item. Deve operar nas tensões 110/220V com chaveamento automático; Deve acompanhar cabos ou demais acessórios para o seu perfeito funcionamento; Deve incluir fonte. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | UND |  |
|  | Fornecimento de Módulo PoE (Power over Ethernet) extra. | UND |  |
|  | Fornecimento de BALUN passivo de vídeo (lado câmera). Conectores RJ45 fêmea: Para transmissão de vídeo e recepção de energia para a câmera, via cabo UTP (impedância 100 Ω). BNC fêmea: Conexão coaxial (impedância 75 Ω) para recepção de vídeo da câmera. P4 macho: Conexão para fornecer alimentação de 12Vcc para a câmera. Alimentação: Deve receber alimentação via cabo UTP de 24Vcc e converter para saída de 12Vcc via conector P4 macho de 2,5mm; Tolerância de sinal de entrada: 15Vcc a 40 Vcc; Sinal de vídeo: Compatibilidade: PAL, NTSC e SECAM; Outro Requisitos: Possuir sistema de supressão de surto e transientes. Temperatura de operação: -20ºC~70ºC Umidade relativa: 0~95% (sem condensação). GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND |  |
|  | Fornecimento de BALUN passivo de vídeo com 16 canais e fonte de alimentação (lado DVR). Conexões: 16 conexões BNC fêmea (impedância 75 Ω) : Saída de vídeo para o DVR; 16 conexões RJ-45 fêmea (impedância 100 Ω): Entrada de vídeo e fornecimento de energia para as câmeras (24Vcc), via cabo UTP. Alimentação: Tensão de entrada: 100~240Vca (50~60Hz); Tensão de saída: 24Vcc/320W; Máxima corrente de saída: 8,8A; Deve fornecer pelo menos 12Vcc 1A por câmera; Sinal de vídeo: Compatibilidade: PAL, NTSC, SECAM; Proteções: Proteção na saída de sinal de vídeo contra surtos e transientes. Outro requisitos: Deve possibilitar a instalação em rack padrão 19’’; Deve possuir LEDs indicadores de sinal de vídeo e alimentação; Temperatura de operação: -20ºC~70ºC Umidade relativa: 0~95% (sem condensação). GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND |  |
|  | Fornecimento de BALUN passivo de vídeo e alimentação (para um canal) (lado DVR e lado câmera) Devem ser fornecidos um par de BALUN que permita atender um canal de vídeo. Conectores – BALUN Splitter (lado câmera) RJ45 fêmea: Para transmissão de vídeo e recepção de energia para a câmera, via cabo UTP (impedância 100 Ω). BNC fêmea: Conexão coaxial (impedância 75 Ω) para recepção de vídeo da câmera. P4 macho: Conexão para fornecer alimentação de 12Vcc para a câmera. Conectores – BALUN difusor (lado DVR) RJ45 fêmea: Para recepção de vídeo e transmissão de energia para a câmera, via cabo UTP (impedância 100 Ω). BNC fêmea: Conexão coaxial (impedância 75 Ω) para envio de vídeo para DVR. P4 fêmea: Conexão com fonte de 12Vcc ou 24Vcc. Sinal de vídeo: Compatibilidade: PAL, NTSC e SECAM; Outro Requisitos: Deverá ser fornecido fonte de 24Vcc 1,5A de saída, e 110/220Vca entrada. Possuir sistema de supressão de surto e transientes. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND |  |
|  | Fornecimento de cabo coaxial com instalação Cabo Coaxial RG59 75Ohm e 90% malha de cobre. Ambas as extremidades dos cabos devem ser conectorizadas com plugues BNC macho (por compressão). | M |  |
|  | Fornecimento de cabo coaxial flexível (patch cord – cordão de manobra) Cabo Coaxial flexível RG59 75Ohm e 90% malha de cobre. Ambas as extremidades dos cabos devem ser conectorizadas com plugues BNC macho (por compressão). Deverão ter comprimento de até 1,50m (conforme solicitação da UFMT). | UND |  |