ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, BASES DE

LICITACIÓN Y CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE

REMODELACIÓN DE LAYOUT  DE la SUCURSAL PIRANÉ del banco de la nacion argentina

SITO EN AV. 9 DE JULIO 220, CIUDAD DE PIRANÉ,  provincia DE FORMOSA

BASES DE LICITACIÓN

CAPÍTULO I

DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Art. 6º - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACIÓN:

Para aclarar detalles de la Documentación y la obra, las empresas que hayan comprado el pliego podrán consultar a la oficina Técnica  Arq. María Luz Ontiveros Te: (011) 4370-2660

Art. 7º - CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y OTROS DATOS CUYA IGNORANCIA NO PODRÁ ALEGAR EL CONTRATISTA:

Cada proponente podrá adjuntar constancia extendida por el Sr. Gerente de la Sucursal, sin que esto sea requisito excluyente a la hora del análisis de las ofertas.

CLÁUSULAS GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ART. 1º - OBJETO DEL CONTRATO:

La obra a ejecutar consiste en: Trabajos de remodelación y refuncionalización de la SUCURSAL PÍRANÉ DEL BANCO DE  LA  NACIÓN  ARGENTINA.

LOCALES AFECTADOS según planilla de Rubros.

ART. 2º - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

- Pliego de Condiciones. Bases de Licitación y Cláusulas Generales.

- Pliego de Condiciones - Especificaciones Técnicas (PCET)

- Especificaciones complementarias de I, II

- Anexo de la Unidad de Asistencia Médica y Social -  Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo

- Anexo Seguros

- Lista de rubros.

- Modelo de certificado de obra.

- Copias de planos:

| N | OBRA LAYOUT/ Detalle planos/ planillas/ fichas | Escala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planta Baja Existente | 1:100 |
| 2 | Plantas Baja Remodelada | 1:50 |
| 3 | Plantas Solados | 1:100 |
| 4 | Plantas Cielorrasos/ Iluminación | 1:100 |
| 5 | Fachada | 1:50 |
| 6 | Detalles Sanitarios y Cocina | 1:50 / 1:20 |
| 7 | Planillas de carpintería según tipo hierro/ madera/ mixtas/ aluminio/ Acero Inoxidable | 1:25 |
| 8 | Plano de Instalación Termomecánica | 1:100 |
| C-02-01 C-02-02 | Fichas Cartelería | S/ Esc |
| C-03-02 | Plano tipo Manijón | S/ Esc |
| PT | Plano tipo Pisoductos | S/ Esc |
| PT | Plano tipo esquema Sistemas | S/ Esc |
| PT | Plano tipo fijación cajeros automáticos | S/ Esc |
| PT | Plano tipo rampa personas con movilidad reducida | S/ Esc |
| PT | Capacidad de Pisoductos | S/ Esc |
| PT | Criterio General de Canalización | S/ Esc |
| PT | Detalle de Pisoducto 2 | S/ Esc |
| PT | Cartel de Obra | S/ Esc |

IX – Constancia de Visita a Obra.

XI – Anexos Complementarios.

- Instalación termomecánica

- Instalación de red de voz y datos

Art. 22º - PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS, AMPLIACIÓN:

A partir de la firma del Acta de Iniciación de la Obra, se establece un plazo total de ejecución de la obra de 180 (cinto ochenta) días corridos.

El Contratista iniciará los trabajos dentro de los 30 (treinta) días corridos de firmado el Contrato, labrándose la pertinente Acta en presencia de su Representante Técnico y del Representante del Banco.

CAPITULO III

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 49º - PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA:

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, se establece un plazo de garantía 365 (trescientos sesenta y cinco) días para los trabajos del presente pliego.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES –

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – 2005 - PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE

REMODELACIÓN DE LAYOUT  DE la SUCURSAL Pirané del banco de la nacion argentina

SITO EN av. 9 de julio 220, CIUDAD DE pirané,  provincia DE formosa

CAPITULO I

GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES

S/ Art.1.1.DEMOLICIONES, Agregando:

Planos de etapas de trabajos y detalles deberán ser presentados para aprobación de la DO, con no menos de 15 días de anticipación al inicio de las tareas para su análisis y eventual aprobación o rechazo, en cuyo caso deberá corregir las indicaciones apuntadas y reiniciar el tramite con los tiempos establecidos.

Se demolerán pisos con corte a maquina para la colocación de conductos bajo piso, en función del recorrido previsto y de las juntas del piso existente, de manera tal de conservar la mayor cantidad de piso existente.

S/ Art.1.9.REPLANTEO, Agregando:

Para los replanteos en edificios existentes, y previo al inicio de las tareas de obra, la contratista deberá proceder, conforme se establece en el Art.18.9, a ejecutar un replanteo de obra real, indicando relieves de los muros, altura de ventanas y basamentos, proyecciones de vigas, vanos y aberturas, etc. El mismo se entregará a la DO. en formato digital (AUTOCAD) para su edición. Sobre dicha base se dispondrá la localización definitiva del mobiliario, a partir del cual se realizará la trama de conductos bajo piso y/ o bandejas e instalaciones anexas.

S/ Art.1.10.MOVIMIENTO DE ENSERES, MUEBLES Y PAPELERIA, Agregando:

La  Empresa Contratista realizará todos aquellos movimientos de enseres, mobiliario y papelería que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, cuidando de los mismos y de no deteriorar su contenido sobre y dentro de ellos.

En aquellos casos que se deban trasladar archivos, el/ la Gerente de la Sucursal indicará su  ubicación, y  la Empresa se encargará de los mismos, incluyendo el desarme y armado de la estanterías de sostén.

S/ Art.1.11.ARMADO Y DESARME DE ANDAMIOS TUBULARES, Modificando:

El horario de montaje y desarmado de andamios será fuera del horario de atención al publico, conforme al horario que esté establecido en la sucursal de la obra y/ o donde las ordenanzas municipales establezcan algo en particular.

Art. 1.12.VALLADOS DE PROTECCION, CERCOS, Nuevo:

La contratista deberá cerrar, a su costo, las áreas de trabajo de obra que se relacionan con el Banco en funcionamiento, de forma tal de evitar molestias de todo tipo que puedan originar reclamos por parte del personal de mismo, público y terceros en general. Dicho cerramiento deberá ser total y guardará buena calidad y aspecto, a sólo juicio de la DO., especialmente en locales de atención al público. Será independiente de las protecciones que deban realizarse como consecuencia de las presentes obras.

Esta división se realizará tantas veces como sea necesario, conforme las etapas de obras dispuestas en el Plan de Trabajos y a fin de obtener el producto final.

En caso de requerir vallado, estos serán de tablas de madera cepillada de 6x 1” (en pulgadas), aproximadamente, y de altura piso -techo o bien de 2,50m en caso de exteriores. Se mantendrán estables mediante estructura reticulada. Las tablas serán colocadas a tope impidiendo la visual a través de ellas y deberá ejecutarse con suma prolijidad y estabilidad. Se pintará las caras visibles desde el sector banco y/ o público que delimitan con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por la DO.

Para los espacios de gran altura (más de 3mts) se deberán techar los pasillos de circulación del personal e inspección, alrededor de la zona de trabajo, serán vallados siguiendo las indicaciones anteriores y continuando la misma materialidad.

También podrán utilizarse tabiques tipo durlock de una sola placa para cerramiento divisorio entre obra y Banco, en tanto que el cerramiento sea de orden interno –no división con el exterior- y del lado operativo del Banco sea tratado con masilla y pintura ídem tabiques de índole definitiva.

Toda la construcción será prolija y efectivamente sellada con nylon negro de 8 micrones, a fin de impedir el paso de residuos y polvo al sector de uso bancario.

El diseño y dimensionado de cercos deberá ser presentado para aprobación de la DO., con no menos de 15 días de anticipación al inicio de las tareas, para su análisis y eventual aprobación o rechazo, en cuyo caso deberá corregir las indicaciones apuntadas y reiniciar el tramite con los tiempos establecidos.

CAPITULO IV

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS

Según PCET . y  Anexo de Estructuras

Se abrirán vanos y se demolerán mamposterías, de acuerdo al plano obligando ello a la ejecución de vigas dintel de acero y hormigón armado.  En los vanos indicados en el citado plano, se construirá la estructura nueva (viga dintel) con perfiles de acero y dados de apoyo de hormigón armado. La viga dintel estará constituida por doble perfil de acero, los cuales serán colocado de a uno en cada cara de la mampostería a abrir, construyendo previamente los dados de apoyo en hormigón armado. Terminados estos trabajos y cumplido el tiempo de fragüe necesario, se procederá a realizar los trabajos de demolición especificados en el punto correspondiente y con acuerdo previo de la IO.

Por lo expuesto se presentará el cálculo y dimensionado de todos los elementos estructurales especificados y los que sean necesarios para materializar el proyecto, respetándose las Reglamentaciones CIRSOC y las que hubiere de orden municipal y provincial, a fin de ser aprobado por la Oficina de Arquitectura, previo al comienzo de las tareas. Una vez aprobados el cálculo y dimensionado, se presentarán los planos de replanteo, planillas de doblado de acero y detalles constructivos de todas las piezas, también a ser aprobados antes de su ejecución en obra.

Se presentará a aprobación la dosificación y características de los materiales a utilizar con el objetivo de obtener un hormigón de Tensión Característica 210kg /cm2. El acero a utilizar en el hormigón armado será  de una Tensión Característica 4200kg /cm2. El acero a utilizar en los perfiles será  de una Tensión Admisible 3700kg /cm2.

Las tareas estructurales incluirán la extracción de probetas del hormigón a utilizar y su ensayo a compresión a los 28 días en laboratorio que apruebe la IO, respetándose las indicaciones del Capítulo IV del Pliego en lo referente a toma de muestras, curado, ensayo de las mismas e información a suministrar.

No existirá adicional alguno de índole estructural, por lo que deberán preverse todos los apuntalamientos, equipos de montaje, y demás elementos necesarios para la obra proyectada y los que a su juicio designe la IO.

TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y ACERO PARA ABRIR VANOS EN MAMPOSTERIA DE ZONA SISMICA (no obstante lo especificado consultar previamente con los especialistas en estructuras por situaciones especiales que pudieran encontrarse).

TRABAJOS PRELIMINARES: VALLADOS DE PROTECCION, DEMOLICIONES Y APUNTALAMIENTOS (de acuerdo al Capítulo I del Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas).

Alrededor de la zona donde se esta trabajando, se construirá un vallado de protección con tablas de madera cepillada y de dimensión 6pulg.x 1pulg. y 2,50 m de largo, las que se mantendrán estables mediante estructura reticulada, también realizada en madera. Las tablas serán colocadas a tope impidiendo la visual a través de ellas.

Tanto el vallado como la estructura de sostén deberán tener la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Se demolerán las estructuras indicadas en el plano PLANTA EXISTENTE Y A DEMOLER ESC. 1:100, realizándose los apuntalamientos necesarios para evitar derrumbes de otros elementos estructurales y los vallados de protección de manera de impedir el ingreso a las zonas de demolición. El diseño y dimensionado del apuntalamiento deberán ser presentados para aprobación de la Inspección de Obra, con el tiempo suficiente para poder ser estudiado por esta.

También durante la demolición se tomarán las precauciones necesarias para que el polvo desprendido de las mismas no ocasione daños ni molestias a los vecinos del Banco ni a terceros.

Queda prohibido producir derrumbes de paños de mamposterías y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones, vibraciones o algún daño a otros elementos o personas.

El Contratista está obligado a realizar la extracción de los cimientos de las construcciones demolidas.

No se permite la reutilización de materiales y/o elementos que surgen como producto de las demoliciones, estando el producto de la demolición, el transporte y rezago a cargo de la contratista.

La estiba de materiales no podrá ser a la intemperie, definiendo la Inspección de Obra el lugar y forma de acopio de los mismos.

TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y ACERO (de acuerdo al Capítulo IV y V del Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas).

Se abrirán vanos y se demolerán mamposterías, de acuerdo al plano PLANTA EXISTENTE Y A DEMOLER ESC. 1:100, obligando ello a la ejecución de pórticos de hormigón armado.

En los vanos indicados en el citado plano, se construirá la estructura nueva (pórticos de hormigón armado), constituidos por viga de fundación, columnas de pórtico y viga de pórtico. La viga de pórtico estará constituida por doble viga de hormigón armado (o doble perfil de acero, quedando a consideración de la Inspección de Obra), las cuales serán construidas de a una en cada cara de la mampostería a abrir, construyendo previamente las columnas con sus respectivas bases en hormigón armado.

Luego de terminados los trabajos anteriores y cumplido el tiempo de fragüe necesario, se procederá a realizar los trabajos de demolición especificados en el punto correspondiente y con acuerdo previo de la Inspección de Obra.

Por lo expuesto se presentará el cálculo y dimensionado de todos los elementos estructurales especificados y los que sean necesarios para materializar el proyecto, respetándose las Reglamentaciones CIRSOC para la zona sísmica correspondiente y las que hubiere de orden municipal y provincial, a fin de ser aprobado por la Oficina de Arquitectura, previo al comienzo de las tareas.

Una vez aprobados el cálculo y dimensionado, se presentarán los planos de replanteo, planillas de doblado de acero y detalles constructivos de todas las piezas, también a ser aprobados antes de su ejecución en obra.

Se presentará a aprobación la dosificación y características de los materiales a utilizar con el objetivo de obtener un hormigón Tensión Característica 170 Kg/cm² (H-17). El acero a utilizar será  de una Tensión Característica de 4200 Kg/cm² (ADN 420). El acero a utilizar en los perfiles será de una Tensión de Fluencia 2400 Kg/cm² (F-24).

Las tareas estructurales incluirán la extracción de probetas del hormigón a utilizar y su ensayo a compresión a los 28 días en laboratorio que apruebe la Inspección de Obra, respetándose las indicaciones del Capítulo IV del Pliego en lo referente a toma de muestras, curado, ensayo de las mismas e información a suministrar.

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA METÁLICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (de acuerdo al Capítulo IV del Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas).

Se retirará la estructura de apoyo de los equipos de aire acondicionado existentes, y se construirá una plataforma metálica para apoyo de los nuevos equipos de aire acondicionado, respetando lo indicado en planos de proyecto.

La misma se ejecutará en perfilería metálica y descargará sobre la estructura de hormigón armado existente, mediante los elementos de transición necesarios. La plataforma se construirá con perfiles normales IPN o UPN, dimensionados a tal fin. Para el cálculo de dicha estructura, se considerarán los pesos de los equipos de aire acondicionado a instalar + una sobrecarga de mantenimiento de 100 Kg/m².

La plataforma deberá contar con una pasarela de mantenimiento perimetral, de manera de poder acceder a los equipos y realizar el mantenimiento correspondiente. Se utilizará en toda la superficie de la pasarela y plataforma piso industrial pesado EXPAN METAL 750.50-18 Kg/m² de la firma CASIBA o equivalente. Llevará una escalera marinera de acceso a la plataforma, de 50 cm de ancho, construida de perfiles ángulo de 50x6 mm y barras de 16 mm cada 40 cm. En ambos casos deberá presentarse para aprobación previa a la ejecución de los trabajos, cálculo, dimensionado y detalles constructivos.

Los perfiles mencionados para la plataforma, pasarela y escalera marinera, incluyendo el piso de metal desplegado, serán tratados con galvanizado por inmersión, y las uniones se efectuarán a través de bulones también galvanizados.

Por lo expuesto se presentará el cálculo y dimensionado de todos los elementos estructurales especificados y los que sean necesarios para materializar el proyecto, respetándose las Reglamentaciones CIRSOC y las que hubiere de orden municipal y provincial, a fin de ser aprobado por la Oficina de Arquitectura, previo al comienzo de las tareas.

Una vez aprobados el cálculo y dimensionado, se presentarán los planos de replanteo y detalles constructivos de todas las piezas, también a ser aprobados antes de su ejecución en obra.

El acero a utilizar en la perfilería será  de una Tensión de Fluencia 2400 Kg/cm² (F-24).

Se respetará en un todo las indicaciones  del CAPITULO IV del Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas y las Reglamentaciones CIRSOC, a pesar de lo especificado anteriormente, y dando respuesta a la  mayor exigencia de todas ellas.

NO EXISTIRA ADICIONAL ALGUNO DE INDOLE ESTRUCTURAL, POR LO QUE DEBERAN PREVERSE TODOS LOS APUNTALAMIENTOS, EQUIPOS DE MONTAJE  Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OBRA PROYECTADA Y LOS QUE A SU JUICIO DESIGNE LA INSPECCION DE OBRA.

CAPITULO  V

ALBAÑILERÍA

Según PCET.

Art. 5.3. MUROS DE ELEVACION, Otros mampuestos, Agregando:

Donde figuren muros de otro tipo de conformación, como ser, de piedras, de hormigón visto, de bloques de hormigón, de bloques de hormigón celular, etc. serán tomados como modelo los construidos en la localidad o conforme a las especificaciones del fabricante, y en un todo de acuerdo con las instrucciones que imparta la IO.

Art. .5.6: TABIQUERIA DE PANELES DE ROCA DE YESO, Agregando:

Según se solicite podrá incorporarse en el interior de los tabique aislación térmica a base de lana de vidrio de 50m. de espesor.

Los tabiques de una sola placa podrán utilizarse para cerramiento divisorio entre obra y Banco, en tanto que el cerramiento sea de orden interno –no división con el exterior- y del lado operativo del Banco sea tratado con masilla y pintura ídem tabiques de índole definitiva.

Art. 5.10.CAPAS AISLADORAS,  Agregando:

Tanto en las capas de aislación horizontal como en la vertical, se utilizará hidrófugo tipo Sika-2 ó Protexin o equivalente, el que se tratará de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. Asimismo, todas las capas aisladoras estarán unidas entre sí.

- HORIZONTALES: Todas las nuevas carpetas bajo solados, se realizarán con hidrófugo (según mezcla tipo “K”).

- VERTICALES: Sobre el azotado realizado en la mampostería de ladrillos de canto, que acompaña los muros de contención de subsuelos, se aplicará pintura asfáltica tipo Sika o equivalente.

- Todos los paramentos exteriores del edificio llevarán azotado hidrófugo.

Art.5.11.3  REPARACIÒN DE CAPAS AISLADORAS, Agregando:

Los zócalos deberán mantenerse y consecuentemente cuidarse que no se deteriore, caso contrario deberá reponerse conforme a los establecido en Pliego, Responsabilidades… Art.28. Ver esquema:

Art. 5.12.CONTRAPISOS,  Agregando:

CUBIERTAS: donde se solicite retiro de impermeabilización existente y nueva impermeabilización, deberá realizarse una demolición parcial y /o total del contrapiso existente y ejecución de uno nuevo conformando a los efectos de conformar nuevas pendientes según los desagües existentes o nuevos, no menores al 2%.

Art.5.13. REVOQUES, Agregando:

- Cantos y/ o aristas salientes: Todos los cantos y/ o aristas salientes que se generen en el presente proyecto, serán recuadrados y terminados con guarda cantos de aluminio de 15mm de lado, desde zócalo hasta nivel de carpintería.

CAPITULO VI

CIELORRASOS

Según PCET.

Art. 6.3.CIELORRASOS DE YESO APLICADOS A LA LOSA . Según Planilla de Locales.

Art. 6.5.CIELORRASOS DE ROCA DE YESO, Agregando:

No se permitirá la utilización de recortes ni pequeños trozos de paneles que no se correspondan con los mínimos que deban contemplarse. A tal efecto y en oportunidad del replanteo general, se considerará las medidas estándar de las placas 1.20m x2.40m y sus recortes, y que estos paños observen la menor cantidad de cortes posibles, con el criterio de no exagerar la aplicación de masillas.

BUÑAS Y/ O JUNTAS: La unión entre cielorraso de placas fonoabsorbentes y de paneles de roca de yeso, o entre cielorrasos y muros, en todo su recorrido como así también entre la unión de éstos y los diferentes paramentos, llevará una buña –re hundido- de aluminio de 19x 25mm.

CAPITULO VII

PISOS

Según PCET.

MUESTRAS: El Banco se reserva la facultad de solicitar muestras de los pisos y zócalos (De cada uno de los tipos a utilizar) antes de iniciar los trabajos. Las mismas deberán tener por lo menos 0,36 m2 por cada tipo. En caso de ser satisfactorias serán utilizadas como testigo de calidad para la obra que se adjudique.

Art.7.2.ZOCALOS Y PIEZAS DE ACOMPAÑAMIENTO,  Agregando:

Los ZOCALOS serán acordes a cada solado, respetando tono y juntas de unión con el piso.

Las SOLIAS se ejecutarán en los cambios de solados y bordes de terminación. Serán de piezas enteras del mismo material y partida. Aquellos cortes de mayor medida a la de un vano normal serán previamente coordinados con la IO.

Art.7.3.PULIDO Y LUSTRADO A PLOMO DE MOSAICOS Y ZOCALOS GRANÍTICOS , Agregando:

Se pulirá y lustrará la totalidad de la superficie del local afectado, más allá que se haya reemplazado el piso en forma parcial.

Art.7.5.PISOS DE BALDOSAS DE PORCELANATO, Agregando:

Según planilla de locales y sobre carpeta de cemento, se proveerá y colocará Baldosas de Porcelanato 40x 40cm tipo ILVA, Cerro Negro o equivalente, terminación pulido fino, antideslizante y natural según indicación en planos. Se deberá tener en cuenta para su colocación, las recomendaciones del fabricante.

Art.7.6.PISOS DE MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO, Agregando:

Según planilla de locales y sobre carpeta de cemento, se proveerá y colocará mosaico granítico 30x 30cm, tipo Blangino Compacto JB o equivalente, terminación pulido fino, según indicación en planos. Se deberá tener en cuenta para su colocación, las recomendaciones del fabricante.

Art.7.7.SOLADOS PARA VEREDAS, Agregando:

Deberá reacondicionarse el contrapiso con la debida pendiente hacia el cordón. Su relación con las veredas existentes no manifestará quiebre y/ o escalón alguno, debiendo eliminar eventuales diferencias de nivel con suaves rampas.

Se localizarán espacios donde se sitúan las plantas, mínimo de 80x 80cm libres, bordeados con cordones de hormigón de 15x 15cm armado con 4 hierros de Ф6mm y estribos de Ф4.2mm cada 20cm.

Se reparará el cordón de la vereda, reconstruyendo iguales a los existentes, los sectores que se encuentren rotos o deteriorados. Y en los tramos comprendidos por la misma.

Según planilla de locales y sobre mortero R se proveerá y colocará:

Art.7.7.2. DE  MOSAICO GRANÍTICO: 40x 40cm. Tipo Blangino (Losetas Graníticas) o equivalente, según indicación en planos.

Art.7.9.REPARACION DE PISOS Y ZOCALOS VARIOS, Agregando:

Queda comprendida la reparación de todo solado y zócalo afectado por la zona de obra ó locales afectados que abarca el presente Pliego. Se entiende por afectado a toda aquella pieza que se encontrare rajada, hundida, faltante y/ o con faltantes. La reparación se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los materiales y a los Artículos que componen el presente. (Art.7.9.1. Al Art.7.9.7).

PISO DE TECNICO, Nuevo:

Se proveerá un sistema de Piso Técnico para la Sala de Rack, de acuerdo a las Especificaciones del Anexo de Sistemas. (Ver Pág. 20 del Anexo de Sistemas)

CAPITULO VIII

REVESTIMIENTOS

Según PCET.

NOTA: Se repararán ídem existente todos aquellos paramentos cuyos revestimientos hayan sido afectados por los trabajos especificados, todo ello conforme a cada uno de los artículos que componen el presente Capítulo.

Art. 8.2.CERAMICOS ESMALTADOS, Agregando:

Según planilla de locales: Provisión y colocación sobre peinado de adhesivo para revestimiento tipo Kaukol o equivalente, de Cerámico Esmaltado 30x 30cm tipo Cerro Negro, San Lorenzo, o equivalente, colores y tonos a definir por la IO, de primera calidad, empastinado al tono.

En los sanitarios se colocará perimetralmente como remate una guarda listel. La altura del revestimiento será de 2.05 de alto. Se colocará cantonera de aluminio en todo ángulo saliente.

Se presentarán muestras de los revestimientos y guardas listel, al menos 3 de ellas, para la aprobación por parte de la IO.

CAPITULO IX

SILLERIA Y MARMOLERÍA

Según PCET.

Art.9.3.UMBRALES, SOLIAS Y ANTEPECHOS, Agregando:

Se proveerá y colocará en todos los cambios de solado y/ o nivel de piso, solias de granito. Serán de un ancho equivalente al muro o escalera o de 025m como mínimo; el largo estará acorde al vano o escalera y en caso de superar el 1.20m se coordinará los cortes con la IO. En el caso de cambio s de piso, también se revestirá la alzada, en todo plano visible.

Art.9.5. MANIJONES, Agregando:

En las puertas de acceso, tanto a Banco como a banca Electrónica, se colocarán Manijones (según Ficha C-03-02) en ambas caras de las hojas, construidos en granito, con todas sus caras pulidas y grabado sobre su cara principal un logotipo del Banco (pulido y fondo fiamatado). Cada manijón se tomará apropiadamente con tres soportes de acero inoxidable por puerta.

MESADAS DE BAÑOS Y OFFICE, Agregando:

Se ejecutarán mesadas de granito Gris Mara, de 25mm. de espesor, cuyas medidas se indican en Plano, con zócalo y frentín.

Todas las caras a la vista, incluyendo cantos, serán pulidas. Se fijarán al muro mediante anclajes metálicos.

CAPITULO XI

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Según PCET.

NOTA: Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la IO, según plano y planillas.

Art. 11.9.CARPINTERÍA METÁLICA–CONDICIONES GENERALES, Agregando:

Todas las carpinterías a proveer serán enmarcadas –parantes y travesaños- con encadenados de H°A° de 015m x ancho equivalente al espesor de muro, s/ Capitulo correspondiente.

Los marcos serán ejecutados en chapa BWG #18 y las Hojas serán en doble chapa BWG #18 inyectadas con poliuretano.

Los contravidrios serán de aluminio de 15x 15mm.

Art. 11.23 PUERTAS DE SEGURIDAD, Agregando:

Características según PCET. y dimensiones según planilla de carpinterías (P-S).

Art.11.25.HERRAJES, Nuevo:

En las puertas existentes indicadas en plano, se deberá cambiar la cerradura existente por una cerradura de seguridad con sistema doble paleta tipo “Trabex”.

CAPITULO XIII

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Según PCET.

NOTA: Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la IO, según plano y planillas.

NUEVA ESTRUCTURA SOPORTE EXISTENTE Y PARASOLES COMPLETOS.

Estructura metálica de soporte:

la empresa deberá presentar calculo de dimensionamento para determinar la sección adecuada y la forma de sujeción de la estructura soporte de los parasoles a la fachada, todo lo cual esta sujeto a aprobación de BNA. Previo a la colocación de esta de la estructura de soporte se deberá reparar la superficie afectada por el retiro de los parasoles existentes.

Parasoles:

Se proveerá y colocará en forma continua en cada vano de la fachada parasoles de aluminio. Todo el sistema se ejecutará en un todo de acuerdo a lo indicado por el fabricante en forma, cantidad, accesorios, terminaciones, etc.

Se deberá presentar muestra escala 1:1 a BNA, previo a la provisión y colocación de los mismos.

CAPITULO XIV

CARPINTERIA DE MADERA

Según PCET.

NOTA: Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la IO

Según planos y planillas..

Art.14.3.PUERTAS PLACAS, Agregando:

Las puertas interiores serán tipo placa enchapadas, tipo Oblak o similar, con marco de chapa BWG N°16. Llevará 2 manos de antioxido y terminación en esmalte sintetico. Las hojas serán tipo placa 52mm simple contacto, enchapadas en cedro ambos lados y cantos de madera maciza de cedro.

Art.14.8.HERRAJES, Agregando:

En las puertas existentes indicadas en plano, se deberá cambiar la cerradura existente por una cerradura de seguridad con sistema doble paleta tipo “Trabex”.

En boxes sanitarios se utilizará cerradura libre/ ocupado.

Las puertas placa nuevas llevarán cerradura de seguridad doble paleta, tipo Trabex, manija tipo doble balancín línea Sanatorio.

CAPITULO XV

CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE

Según PCET.

NOTA: Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la IO

Según planos y planillas.

NUEVA PUERTA DE INGRESO A LA SUCURSAL, Nuevo:

Especificaciones según Planilla de Carpinterías. La Empresa Contratista presentará a la IO. detalle de la misma, en escala 1:10, para su aprobación.

CAPITULO XVI

PINTURA Y EMPAPELADO

Según PCET.

NOTA: Según planos y planillas.

Se aplicará en presente capitulo conforme al tipo de superficies a tratar.

MUESTRAS: A pedido de la Inspección de Obra, la Empresa realizará muestras de pintura, de cada uno de los colores y tipo solicitados, y en el lugar a ejecutarse. Las mismas tendrán como mínimo 1 m2.

CAPITULO XVII

VIDRIERIA

Según PCET.

Art.17.1.NORMAS GENERALES Y TIPOS, Agregando:

Art.17.1.2. CRISTAL LAMINADO –FLOAT-: En carpinterías que dan al exterior se proveerán y colocará cristal float de seguridad tipo sándwich tipo Blisan compuesto por dos hojas de cristal flotado (Float) de 5mm cada una unidas por interposición de lámina de polivinil butiral transparente de 0.76mm, transparente incoloro.

Art.17.4.PUERTAS DE INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO, Agregando:

Para las puertas de Acceso Principal al Banco, a la Banca Electrónica y a Cajas de Seguridad (de corresponder con el Proyecto) se proveerá y colocara Cristal templado 10mm tipo Blindex, transparente, incoloro, según se trate de una provisión nueva o una reposición parcial, donde prevalecerá el criterio existente.

Art.17.5.HERRAJES Y CERRADURAS, Nuevo:

Para todas las puertas, serán completos en bronce platíl, cierrapuertas hidráulico de piso caja Trial reforzado, cerradura de seguridad sistema doble paleta tipo Trabex o equivalente. en segunda hoja llevará pasadores superior e inferior.

La apertura de la puerta de Acceso, desde el exterior, a la Banca Electrónica será cerradura central dual, manual y el sistema electrónico de acceso será de lector de banda magnética con sistema destraba pestillo FAIL-SAFE tipo TRINE o equivalente con interruptor programable digital, doble paleta de seguridad, manija interior tipo pomo en bronce platil. La cerradura será alimentada mediante conductores y caño plástico ubicados dentro de los perfiles de la carpintería. En los casos de cristal de seguridad autoportante irá disimulado con cantoneras, de aluminio, acero inoxidable o bronce, según se trate de una reposición parcial, donde prevalecerá el criterio existente.

La apertura de la Puerta de Acceso a Cajas de Seguridad será con cerradura electromagnética a accionar desde el puesto de recepción (el puesto más cercano a dicha puerta).

Todas estas puertas llevarán dos cerrojos de seguridad, inferior y superior, cuyos pasadores contarán cada uno con un encamisado giratorio para evitar su corte con sierra; una de ellas llevará cerradura central doble paleta.

CAPITULO XVIII

VARIOS

Según PCET.

Art. 18.5.LETREROS DE FACHADA , Agregando:

CARTELES VARIOS: LINK; etc: Deberá dejarse prevista en fachada dos bocas de iluminación, una en cada extremo del acceso, para colocar posteriormente la cartelería complementaria, a proveer por el Banco. Estas bocas tendrán igual especificación eléctrica que la pautadas para el cartel corporativo del BNA.

CARTEL INSTITUCIONAL BNA: Según Fichas C 01 02 / C 02 02.

Se proveerá y colocará un cartel tras iluminado -back Light- corpóreo, completo, conforme a lo indicado en planos y especificaciones técnicas adjuntas, modificando:

- Hierro galvanizado en lugar de aluminio.

- Tela Panagraphic de 3M en lugar de la Panaflex descripta. Será de una sola pieza, de extremo a extremo del cartel. Cada cartel y/ o paño llevará la inscripción de logotipo e isotipo del BNA, de conformidad previa con la DO.

Ubicación y medidas: según plano.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: El encendido será por célula fotoeléctrica, cantidad a calcular acorde a los carteles a comandar. El apagado será comandado por sistemas de relojería, conformado por llave termo magnética tripolar a la entrada del tablero, contactora y timer. De allí derivarán los circuitos necesarios para cada cartel, comandados por llaves bipolares. Todos estos elementos irán alojados en un tablero especial para el cartel, a ubicar junto al tablero seccional a modificar a tal efecto. Cada cartel contará con balasto electrónico.

Art.18.8.CARTEL REGLAMENTARIO, Agregando:

El cartel de obra irá emplazado en el frente del predio y será confeccionado de acuerdo con las características constructivas, dimensiones, diagramación, leyendas y colores establecidos en el Plato Tipo “Cartel de Obra”, adjunto al Pliego.

Art.18.9.PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA, Agregando:

Bajo apercibimiento de no dar curso al inicio de obra /1er certificado de obra, por causa imputable a la contratista, ésta deberá presentar a la DO. los planos de obra a construir en escala 1:50, en concordancia con el relevamiento del edificio existente que para tal efecto deberá realizar la empresa.

Se realizarán íntegramente mediante Diseño Asistido por Computadora, bajo el programa AutoCAD 2007.

Se presentarán dos juegos de copias y los archivos digitales en soporte informático conveniente.

La DO. entregará a la contratista una plantilla base con los layers a utilizar y archivo CTB para la  impresión de los planos.

Se presentará además de lo establecido por PCET. los siguientes planos:

- De Arquitectura; Plantas de todos los niveles, incluyendo cubiertas.

- De Arquitectura; Cortes o secciones: Mínimo dos longitudinales y dos transversales.

- De Arquitectura; Fachadas: Se incluye todos los Frentes internos.

- De Tableros de energía: detalles de tableros con todos sus elementos componentes, desglosando cantidad, características técnicas y capacidades acorde a la necesidad real de la instalación. De estos detalles se realizará el correspondiente balance de elementos a instalarse en los tableros.

- De Carpinterías previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 para su aprobación por parte de la DO.

ALCANCE:

Durante el transcurso de la obra e independientemente de los planos de detalle que se soliciten, se realizará un minucioso relevamiento de todo el edificio, independientemente de las áreas afectadas en el presente pliego. Incluirá interiores, exteriores, instalaciones, tanto en plantas como en alturas.

La intención es generar un legajo auténtico y completo del edificio. Atento a ello, deberá contemplarse la totalidad del mismo, independientemente si el Pliego se refiere a un aspecto parcial.

Los planos de arquitectura deberán contener la implantación incluyendo veredas, medianeras, líneas de cordón, ejes, y además la forestación.

Las instalaciones deberán graficarse por separado y con trazos y colores reglamentarios y/ o convencionales. Se incluyen todas las cañerías, bocas, artefactos, maquinarias, ventilaciones, y demás complementos, siempre y cuando el presente Pliego contemple su renovación. Únicamente se permitirá donde no se realicen trabajos al respecto, que se grafique un relevamiento parcial -solo bocas, llaves de paso, cajas de pase, artefactos, difusores, etc.- sin tendidos de cañerías ni conductos.

Art. 18.10. RAMPA PARA DISCAPACITADOS, Agregando:

Según planos y pliego. Detalles según Plano Tipo.

FOTOGRAFIAS, Nuevo:

La Empresa deberá remitir fotografías digitales, de una resolución acorde, mostrando el avance de la obra, en todo momento que la IO. lo solicite. Se deberán fotografiar, además de aquellas obras que queden a la vista, toda obra en instancias previas a quedar ocultas, como ser armaduras de hierros previo a hormigonado, instalaciones previas a su tapado, etc.

TRASLADO Y FIJACIÓN DE CAJEROS AUTOMATICOS (ATM):

Los cajeros automáticos existentes y/ o los nuevos a proveer por el Banco, una vez colocados en la posición definitiva (según Planos y a realizar por la Empresa) en el interior del recinto de la Banca Electrónica, deberán amurarse al piso mediante la provisión y colocación de varillas roscadas 12,5mm, tuerca y arandela de presión, fijadas al piso mediante “anclaje químico de inyección Fischer FIS V 300T” ó “Ampolla Fischer RM 12”. Mismo criterio regirá cuando el cajero deba ubicarse, por una cuestión de etapa de obra, de manera provisoria.

BUZON  ATESORAMIENTO

Cada buzón de atesoramiento transitorio serán instalados (CANTIDAD: 3) y deberán quedar amurados, nivelados y probadas la apertura y cierre de las puertas, quedando los buzones disponibles de inmediato para su uso y funcionamiento. Cada buzón será fijado con bulones de acero de 13mm

REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE, Nuevo:

Se realizará el traslado de los módulos de caja, mamparas y módulos de Atención Personalizada, según el nuevo esquema de Layout.

El actual sistema de mobiliario será desarmado en sus partes elementales a los efectos de trasladarlos y ubicarlos, según ubicación prevista. La empresa repondrá todos los elementos que se dañen en dicha acción, como así también aquellos elementos que falten o se encontraren deteriorados, de manera tal de permitir su posterior utilización de manera normal y decorosa.

La DO. no recibirá la obra si el mobiliario presenta faltantes y/ o elementos flojos y/ o deteriorados. En este sentido, todos los cajones y puertas deberán observar un correcto funcionamiento, incluidas sus cerraduras y/ o bisagras. Todos los elementos (mostradores, mamparas, cristales, etc) quedarán debidamente fijados entre sí mediante encastres en madera maciza y/ o tornillos para madera de largo y sección acordes, todo ello reforzado con cola para carpintero. No se permitirán remaches ni clavos.

En el armado de los módulos de cajas, se tendrá en cuenta que no podrán ir Instalaciones Eléctricas, CCTV y Sistemas a vista, dado el uso continuo de los mismos. La Empresa deberá prever canalizar provisoriamente las mismas.

Todos los herrajes, cerraduras, manijas, bisagras, pomelas, anclajes de vidrios y/ o paneles serán en bronce platil sin excepción. Los revestimientos, sea chapa de madera o laminado melaminico, serán reemplazados por  semejantes por paños completos, para todo aquellos casos donde consten deterioros. Los cristales que presenten fisuras o roturas también serán reemplazados por otros equivalentes.

A los efectos de permitir el mayor volumen de tareas en el menor tiempo posible, atento a que el Banco funcionará normalmente, deberán realizarse los trabajos de mudanza y habilitación de los nuevos puestos en un fin de semana, previa coordinación con 1mes de anticipación por Nota de Pedido, con la DO., de manera tal de, a medida que se retiran módulos, éstos sean armados en el otro sector, y así liberar frentes de trabajo para otros gremios, propios de la empresa como instaladores eléctricos y/ o de sistemas.

CAPITULO XIX

INSTALACION DE GAS

Según PCET.

GENERALIDADES

Se realizará una ampliación de la distribución  de gas, por red, de artefactos conforme a lo especificado en planos. Todo ello de acuerdo con las presentes especificaciones y reglamentaciones vigentes de la empresa prestadora del servicio y organismos que regulan estas instalaciones.

Art. 19.1 -  MEMORIA y CATALOGO , Agregando:

El Contratista deberá proponer el recorrido de toda la instalación afectada conforme a la ubicación de locales y artefactos según plano.

Presentar planos de obra en instancias del inicio de la misma, para su evaluación, eventual aprobación por parte del Banco y posterior ejecución.

Art..19.2 -  PLANOS, Agregando:

La Empresa los tramitará ante la Empresa Distribuidora de la Localidad y/ o Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS).

Realizara los planos del recorrido de cañerías, con ubicación de picos, llaves de paso y ventilaciones obligatorias. A su vez, se hará el correspondiente cálculo de diámetros de cañerías.

Todos los locales que posean artefactos de gas deberán poseer ventilaciones permanentes acordes y conforme a lo estipula en la reglamentación vigente.

Se incluirá en los planos los materiales utilizados.

Art. 1.9.7. LLAVES de PASO, Agregando:

Se instalaran las reglamentarias en cada uno de los casos, siendo estas de bronce rojo reforzado y a resorte.

Art.19.9.PRUEBAS, Agregando:

Se aplicará presión a 4bar y se solicitará la inspección ocular por parte de la empresa prestadora del servicio, en coordinación con la Inspección del Banco.

CAPITULO XX

INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Según PCET. Y Anexo.

Art.20.16.EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Agregando:

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 20.2)

El objeto de la presente licitación consiste en el Retiro de la Instalación de Aire Acondicionado Central, reubicación de equipos split existentes y la provisión e instalación de nuevos equipos de aire acondicionado del tipo Split condensados por aire frío-calor y frío solo para los distintos sectores de la Sucursal Pirané (Pcia. de Formosa).

La misma contratista deberá efectuar la ayuda de gremios de los rubros necesarios para terminar la obra de acuerdo a su fin, totalmente reconstruidas las partes del edificio que se hubieran deteriorado por efecto de los trabajos, y terminada de acuerdo a las reglas del arte de construir.

La instalación descripta en esta Especificación Particular y en los planos se regirá en toda su materialización de acuerdo a los lineamientos del Capítulo 20 del Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas que se adjunta.

1) Planos de Obra y cálculos térmicos (Art. 20.5)

Previo al inicio de la obra se deberá presentar planos de ingeniería con todos los detalles de la instalación a realizar, como así también catálogos técnicos de los equipos para su respectiva aprobación.

2) Ayuda de Gremios (Artículo 20.7)

Según Pliego.

3) Idoneidad del contratista (Artículo 20.8)

Según  Pliego: Se agrega: Estos trabajos de instalación termomecánica serán efectuados por una empresa especialista. Por esta razón, la contratista principal deberá presentar los antecedentes de la empresa subcontratista que efectuará esta instalación para su respectiva aprobación.

Esta empresa subcontratista deberá cumplimentar los siguientes requerimientos:

- Contar con antecedentes de obras de esta especialidad, similares en magnitud a los de esta instalación.

- Antigüedad empresarial, con esa razón social, no menor de 5 años

DETALLE TÉCNICO DEL TRABAJO A REALIZAR:

Los locales de esta nueva filial se acondicionarán con sendos equipos split condensados por aire en un todo de acuerdo al plano adjunto.

4) Equipos de aire acondicionado (Artículo 20.16)

En caso de certificar la provisión e instalación de equipos solamente, se deberá efectuar la factura por el 100% del rubro, de la cual se retendrá en concepto de puesta en marcha.

Se proveerán e instalarán los siguientes nuevos equipos:

4.a) PB - Auditor:

Cantidad: 1 (uno) equipo

Características: equipo split mural frío-calor (calefacción por bomba de calor).

Capacidad nominal en refrigeración: 1 TRN.

Marcas aceptables: Electra, Trane, York, Carrier, Lenox, BGH, Daikin, Surrey, Westric.

Ubicación:  Unidad Evaporadora dentro del recinto. Unidad condensadora en  pared posterior al Recinto de Rack, sobre una base de perfilería metálica (pintada con esmalte sobre base de antióxido), con apoyos antivibratorios tipo isomode pads.

Condiciones de selección: Temp. Ext.: 35 °C (BS) – Temp. Entrada evaporador: 19 °C (BH).

4.b) PB – Recinto de Rack:

Cantidad: 1 (uno) equipo

Características: equipo split mural frío solo con kit para funcionamiento en frío con baja temperatura exterior.

Capacidad nominal en refrigeración: 1 TRN.

Marcas aceptables: Electra, Trane, York, Carrier, Lenox, BGH, Daikin, Surrey, Westric.

Ubicación:  Unidad Evaporadora dentro del recinto. Unidad condensadora en  pared posterior próxima, sobre una base de perfilería metálica (pintada con esmalte sobre base de antióxido), con apoyos antivibratorios tipo isomode pads.

Condiciones de selección: Temp. Ext.: 35 °C (BS) – Temp. Entrada evaporador: 19 °C (BH).

4.c) PB - Gerencia:

Cantidad: 1 (uno) equipo

Características: equipo split mural frío-calor (calefacción por bomba de calor).

Capacidad nominal en refrigeración: 1,5 TRN.

Marcas aceptables: Electra, Trane, York, Carrier, Lenox, BGH, Daikin, Surrey, Westric.

Ubicación:  Unidad Evaporadora dentro del recinto. Unidad condensadora en  pared posterior al Recinto de Rack, sobre una base de perfilería metálica (pintada con esmalte sobre base de antióxido), con apoyos antivibratorios tipo isomode pads.

Condiciones de selección: Temp. Ext.: 35 °C (BS) – Temp. Entrada evaporador: 19 °C (BH).

# 4.d)  PB – Público:

Cantidad: 1 ( uno) equipo

Características: equipo split piso techo frío-calor (calefacción por bomba de calor), deberá ser especial apto para largas distancias de cañerías de refrigerante, eléctrica y de controles entre la Unidad Condensadora y la correspondiente Unidad Evaporadora. Distancias: Long. Mínima 30 mts. De no contar con este tipo de equipo, se deberán considerar la provisión e instalación de trampas de aceite ó en su defecto de un recuperador de aceite.

Capacidad nominal en refrigeración: 5 TRN.

Marcas aceptables: LG, Electra, Trane, York, Carrier, Lenox, BGH, Daikin, Surrey, Westric.

Ubicación:  Unidad Evaporadora dentro del Salón. Unidad condensadora en  plataforma metálica sobre nivel Azotea, (pintada con esmalte sobre base de antióxido), con apoyos antivibratorios tipo isomode pads, la UC deberá ir perfectamente fijada a dicha estructura.

Condiciones de selección: Temp. Ext.: 35 °C (BS) – Temp. Entrada evaporador: 19 °C (BH).

5) Equipos e instalaciones existentes.

5-a) Sistema Central de aire acondicionado existente

La Sucursal esta acondicionada con un sistema central por conductos condensados por aire de 30 TRN marca Carrier 50 BB034 de antigua data reciclado en varias oportunidades.

El contratista termomecánico deberá desarmar esta instalación descripta  y retirar los elementos  de la Obra.

Se deberán retirar de la filial:

El equipo compacto central  completo.

Los condensadores

Todas sus cañerías de interconexión de refrigerante, eléctrica y de controles.

Los componentes del tablero eléctricos, elementos de protección y arranque de los compresores, motor ventilador de los condensadores, motor del ventilador, etc.

Las bases del equipo compacto y sus 2 (dos) condensadores ubicados en la Azotea.

El sistema de conductos, alimentación, retorno y toma de aire exterior, con todas sus rejas, difusores, persianas, accesorios, etc. Se deberá contemplar la demolición y el retiro de los armados en durlock, en chapa, de mampostería y de los tótems de alimentación y de retorno existentes en la planta.

A los conductos subterráneos se les agregará una tapa de hormigón armado que permita la posterior colocación de una carpeta y posterior baldosas ó cerámicas.

La empresa deberá cotizar un valor por la adquisición de estos equipos que se retiran.

5-b) Sistemas Split existentes a reubicar

Se deberán retirar, reubicar y reinstalar, previa reparación integral, los equipos Split del tipo:

- Piso Techo de 5 TRN cantidad 3, cuyas Unidades Evaporadoras están ubicadas en el Sector Público, Atención Personalizada y Back Office. Sus correspondientes Unidades Condensadoras se ubicarán en una nueva plataforma metálica sobre nivel Azotea, (pintada con esmalte sobre base de antióxido), con apoyos antivibratorios tipo isomode pads, las UCs deberán ir perfectamente fijadas a dicha estructura.

- Unidades Condensadoras de los equipos murales de la Banca Electrónica y del Recinto de Carga ATM. cantidad 2. Las misma irán en nivel Azotea próxima   sobre una base de perfilería metálica (pintada con esmalte sobre base de antióxido), con apoyos antivibratorios tipo isomode pads.

La prolijidad de la terminación de los montajes deben ser de alta calidad.

Todas las cañerías, de refrigerante y condensado de los sistemas reubicados se harán nuevas, las mismas deberán ir totalmente embutidas. Se reconstruirán las paredes, pisos, y cielorrasos dañados.

Se deberán considerar para tal efecto los puntos mencionados en el punto Instalación.

Reparación Integral:

A todos los equipos a reinstalar se le efectuará una reparación integral, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. A tal efecto se realizarán los siguientes trabajos:

* Provisión e instalación de un nuevo filtro de aire. Los nuevos serán del tipo "descartable", de mediana eficiencia -30% ASHRAE -marca Casiba 30/30 ó similar.

* Limpieza integral del interior del equipo.

* Limpieza con agua a presión de las serpentinas evaporadoras y condensadoras.

* Tratamiento anticorrosivo (lijado a fondo y antióxido) y pintura (no menos de dos manos) de las bases metálicas y chasis de los equipos.

* Prueba de hermeticidad y reparación de pérdidas. Carga completa de gas refrigerante.

* Reparación y/o reemplazo  de todos los componentes electromecánicos que presente falla o desgaste generalizado.

Instalación:

El instalador deberá proveer y montar las unidades exteriores, las unidades interiores, el panel de comando, las cañerías de gas refrigerante, la carga inicial de refrigerante, la aislación de la cañería de succión con barrera de vapor, la instalación eléctrica, la cañería de desagüe de condensación del equipo y los soportes metálicos para las unidades exteriores.

Se detallan las principales tareas a realizar:

- Se efectuarán las cañerías de interconexión (de succión y de líquido) en cobre electrolítico.

- Las dimensiones de las cañerías serán acordes a la capacidad de los equipos especificados y en función de la distancia entre las unidades. Se deberá presentar el cálculo correspondiente.

- Las soldaduras se realizarán con aleación de plata. Durante la instalación de los caños se hará circular por el interior de los mismos, gas nitrógeno para evitar la oxidación de las soldaduras.

- Se deberá realizar la prueba de hermeticidad y previo a la carga del gas refrigerante se deberá realizar vacío.

- Se deberán instalar todos los accesorios y trampas de aceite necesarias, como mínimo se deberá instalar una trampa de aceite en la cañería de aspiración en la salida del evaporador. En los tramos verticales se instalarán trampas de aceite cada 4 metros. De ser necesario se deberá proveer e instalar un recuperador de aceite.

- Los caños de cobre, en el lugar que estén en contacto con la grapa, llevarán dos vueltas de cinta de goma sintética de 1 mm de espesor. Las grapas serán un rango mayor al diámetro del caño, y la distancia entre rieles será de 1.5m aproximadamente.

- Toda cañería que atraviese mampostería u hormigón llevará caño camisa de PVC con pendiente al exterior, y el huelgo resultante será sellado con material elástico incoloro.

- Los soportes de los equipos interiores / exteriores serán con estructura tubular o perfilada pintada, las cañerías serán en lo posible embutidas o en canales plásticos tipo Legrand o metálicos pintados, con los accesorios acordes para una prolija presentación.

- Las cañerías serán aisladas con tubo de espuma elastomérica Armaflex de ARMSTRONG de 13 mm de espesor.

- La aislación de las cañerías al exterior será cubierta con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor con tramos unidos mediante bombito y tornillos parker.

- La aislación de las cañerías interiores se pintará con pintura especial marca Armaflex.

- El Drenaje de agua de condensado se canalizará en cañería de PVC totalmente aislado hasta desagüe más cercano, en forma totalmente embutida. En caso de ser necesario se deberá contemplar la provisión e instalación de bombas de condensado para tal fin.

6) Termostatos (Artículo 20.17)

Según Pliego. Se agrega: Los equipos split tendrán su control remoto inalámbrico.

7) Instalación eléctrica de la instalación de aire acondicionado (Artículo 20.22)

#### Según Pliego. Se agrega: Se efectuará la totalidad de la instalación eléctrica correspondiete a esta instalación de aire acondicionado (nueva y existente), Sistemas Split.-

Estará a cargo del adjudicatario de la obra, realizar todos los trabajos de instalación eléctrica necesarios para el correcto funcionamiento, protección y enclavamiento de la instalación. También tendrá a su cargo la realización de los trámites ante la compañía local suministradora de energía eléctrica, a fin de gestionar de ser necesario el aumento de  potencia correspondiente. Esta tarea será encarada por la contratista en forma inmediata de adjudicada la obra, a fin de no demorar la puesta en marcha de la instalación por falta de potencia eléctrica. La empresa deberá realizar a su costo, todos los trabajos necesarios que demande el aumento de potencia incluyendo materiales, reemplazo de conductores, caños y accesorios de acometida eléctrica, cambio de caja de fusibles, gabinete de medición etc. aún en el caso de tener que modificar sustancialmente la ubicación del nuevo medidor, que incluye desplazarse por el mismo frente del Banco o cambiar a otra calle. Esta modificación podrá deberse a la necesidad de  aumentar el tamaño del gabinete o por requerimiento de la empresa que suministra la energía eléctrica.  El Banco se hará cargo de los gastos en concepto de derechos de conexión y por trabajos de aumento de potencia que deban realizarse en la vía pública (de la línea municipal hacia la calle).

A título ilustrativo se explican a continuación otros aspectos de este ítem que deberá considerar el contratista.

- La llave general del tablero eléctrico del edificio será de una capacidad un 30% mayor que la capacidad real de la instalación eléctrica del edificio, tanto como la de la instalación existente como de los equipos nuevos a instalar según el presente pliego.

- Se proveerá e instalará un tablero de aire acondicionado que tendrá una llave de corte general y todos los elementos para protección, arranque y accionamiento de todos los componentes de la instalación (incluidos los existentes reubicados). Este tablero se ubicará en lugar a determinar con la Dirección de Obra.

- Se realizarán todas las canalizaciones eléctricas para conectar los elementos constitutivos de esta instalación, Estas canalizaciones se realizarán con cables normalizados que se desplazarán por cañerías y cajas que estarán totalmente embutidas. Las instalaciones que se desplacen por la cubierta (a la intemperie) se realizarán por cañería galvanizada y cajas estancas y las conexiones a la bornera de las unidades condensadoras se efectuará  mediante conexiones flexibles metálicas, con PVC y conectores especiales conextube.

- Se proveerá e instalará en el tablero un protector por falta e inversión de fase.

## Tablero Aire Acondicionado

El tablero será apto para ser montado en forma exterior.

Contará como mínimo (A verificar) con el siguiente equipamiento:

- Interruptor compacto tetrapolar de una capacidad nominal de 125A, con relé de

protección termomagnética regulable de 100A, de entrada.

- Indicadores luminosos de presencia de fases.

- Contactor tripolar de 80A, con bobina de comando de 220VCA, marca ABB, Siemens o Telemecanique, comandado con relé de protección por alta/baja tensión y falta de fase.

- 3(tres) interruptores termomagnéticos tripolares de 3x25A, alimentación de Equipos de At. Personalizada y Público de  PB. 5TRN

- 1(Un) interruptor termomagnético tripolar de 3x25A, alimentación de Equipo del Back Office de  PB. 5TRN

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de equipo de Aire Acondicionado de Bunker (existente).

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de equipo de Aire Acondicionado de Sala de Rack. 1 TRN (nuevo)

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de equipo de Aire Acondicionado de Auditor. 1 TRN (nuevo)

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de equipo de Aire Acondicionado de Gerencia. 1,5 TRN (nuevo)

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de equipo de Aire Acondicionado de la Banca Electrónica (existente).

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para alimentación de equipo de Aire Acondicionado del ATM (existente).

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para Reserva.

8) Cañerías de gas refrigerante (Artículo 20.23)

Según Pliego

9) Cañerías de agua de condensación (Artículo 20.27)

Según Pliego. Se agrega: Se deberá proveer e instalar bombas de condensado a los sistemas necesarios. Todas las cañerías irán embutidas y sus paredes serán reparadas y pintadas de acuerdo a inspección de obras.

10) Pruebas mecánicas (Artículo 20.29)

Según Pliego

11) Puesta en marcha y regulación (Artículo 20.30)

Según Pliego

12) Mantenimiento preventivo de la instalación (Artículo 20.31)

Según Pliego. Se cotizarán 6 servicios de mantenimiento bimestrales, durante el año de garantía. Este mantenimiento contemplará tanto a los equipos nuevos como a los existentes a reacondicionar y reubicar.

Durante este año de mantenimiento y garantía se deberá efectuar sin cargo adicional alguno para el banco cualquier reparación necesaria en los equipos, para garantizar su correcto funcionamiento, ya sean nuevos ó los reacondicionados.

CAPITULO XXI

INSTALACION SANITARIA

Según PCET.

GENERALIDADES

Se realizará la modificación de la instalación sanitaria (distribución de agua fría y caliente, desagües cloacales y pluviales) en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones y reglamentaciones vigentes de la empresa prestadora del servicio y organismos que regulan estas instalaciones en la localidad.

IMPORTANTE:

El Contratista deberá proponer el recorrido de toda la instalación, las conexiones de cloacales y pluviales, deberán prever el desagüe conectando a colectora/ a pozo absorbente.

En cloacas deberá prever la cañería de ventilación a los 4 vientos desde el punto más alto de la instalación y de toda cámara séptica.

Art. 21.1.MATERIALES

Serán de marcas de reconocida calidad, debiendo la Empresa colocar los elementos necesarios para un correcto funcionamiento de las instalaciones.

Art. 21.2.PLANOS Y TRAMITES

La empresa, de acuerdo con el proyecto base de la presente licitación, deberá presentar los planos dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato, ante el Banco de la Nación Argentina y ante la empresa proveedora del servicio para su aprobación, realizando todos los trámites pertinentes.

Art. 21.3.MODIFICACIONES, Agregando:

Según Pliego, agregando: El Contratista deberá proponer el recorrido de toda la instalación -alimentación de agua y desagües- conforme a la ubicación de locales y artefactos s/ plano.

Art. .21.4.INSPECCIONES Y PRUEBAS, Agregando:

Según Pliego, agregando: El contratista solicitará en forma oportuna las inspecciones correspondientes, dando aviso a la IO de la fecha en que se efectuarán los trabajos a inspeccionar (mínimo con siete días de anticipación).

ART. 21.7.ZANJAS, Agregando:

Según Pliego, agregando: Las cañerías subterráneas irán enterradas en una zanja de medidas acordes y sobre cama de arena debiendo cubrir su parte superior con ladrillos previamente a ejecutar el contrapiso, conforme a las indicaciones de los fabricantes.

Las cañerías verticales irán sujetas a los paramentos mediante una grapa cada 2mts de longitud. Estas grapas sujetarán a la cañería permitiendo los movimientos de la misma por dilatación. Estas cañerías quedarán dentro de la masa muraria también de manera holgada, o en caso de estar adosadas a la misma estarán recubiertas por símil columnas, realizadas con revoque según el capitulo correspondiente.

Se proveerá un Termotanque Eléctrico marca Rheem o equivalente de 50lts para colgar (se contemplaran para la sujeción del mismo accesorios del fabricante), a fin de alimentar todos los locales sanitarios y Office.

El presente articulo incluye además, colectores en tanques de reserva y bombeo, válvulas de limpieza, llaves de paso, ruptores de vacío en cada bajada, ventilaciones, tapas, conexiones, válvula, flotadores, etc.

Todos los detalles y características responderán exactamente a la especificación del Pliego de Condiciones Especificaciones Técnicas.

Art. 21.16-CAÑERIAS DE PLASTICO UNIDAS POR ROSCA, Agregando:

Se realizará la alimentación de agua fría y caliente. Las cañerías y accesorios para conducción de agua a proveer y colocar se realizarán en polipropileno unidas por termofusión del tipo Acquasystem o equivalente, sujeto todo cambio a la aprobación del Banco. Los accesorios roscados serán en bronce.

En los tanques de reserva se instalará un colector, de donde se alimentarán las nuevas bajadas, con sus correspondientes llaves de paso, a saber:

- Sanitarios caballeros:	(1”

- Sanitarios damas:		(1”

- Office Banco:		(1” (esta bajada además de alimentar la pileta de cocina interior y exterior, tendrá una derivación para alimentación termotanque eléctrico y una llave de servicio en la Terraza).

Estas bajadas alimentarán los artefactos indicados en plano y deberán ser protegidas según los sitios que transiten. No se permitirá cañerías exteriores y/ o a la vista. La sección de la distribución interna de toda la instalación estará sujeta al dimensionado previo que deberá realizar el Contratista y a la aprobación del mismo por parte de la DO. No obstante, como mínimo serán de (19mm (3/4”).

El colector será en PVC con unión entre llave y llave con doble rosca, llevará ruptor de vacío, llaves de paso y válvulas de limpieza (incluyendo desagüe hacia el exterior debidamente canalizado). Cada bajada llevará su correspondiente llave de paso, la que será del tipo esclusa según pliego.

Deberá cuidarse en todos los cambios de dirección y/ o tramos, que las piezas y cañerías no queden inmovilizadas con el mortero, permitiendo así la dilatación de los tramos que unen.

Se realizarán los desagües de agua de condensación de los equipos de aire acondicionado provistos conforme a este articulo. Estas cañerías desaguarán a cloaca, a través de piletas de piso con tapa ciega o cañería en sifón conectada red por piezas y reducciones normalizadas.

Art.21.14.c.LLAVES DE PASO, Agregando:

En el interior de cada local sanitario se proveerá y colocará  llaves de pasos para corte de alimentación de agua. Serán acordes al sistema adoptado, tipo Acquasystem y se colocarán en:

- Una llave de paso por cada depósito de inodoro.

- Una para mingitorios.

- Una por cada bidet.

- Una por cada grupo de lavatorios.

- Una para pileta de cocina.

- Una para termotanque.

ART. 21.17- ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Se proveerán y colocaran los accesorios sanitarios que se describen a continuación, marca Ferrum o equivalente:

ARTEFACTOS

Inodoros:

- Linea “Florencia” de Ferrum con deposito exterior Color Blanco con tapa asiento.

Bidet:

- Linea “Florencia” de Ferrum, color blanco.

Mingitorios:

- Mural de Ferrum, color blanco.

Los mingitorios estarán separados por una placa también en granito gris mara pulido ambos lados + cantos de 25mm de espesor de forma trapezoidal con líneas curvas -base superior 450mm, base inferior 300mm, altura 700mm-, de contorno semicircular, fijada al paramento mediante ángulos y tornillos con tuerca tapa en acero inoxidable. Todas las caras a la vista, incluyendo cantos, serán pulidas.

Bachas:

- Lavatorio Imola (LMHF) según mesada, color blanco.

Pileta de Cocina:

- Acero Inoxidable marca Johnson o equivalente de 49x33x20cm.

GRIFERIA

- BACHAS: Linea SMILE 181/ 92 de FV, monocomando.

- COCINA: Linea UNIMIX 0411/91 de FV, monocomando.

- BIDET: Linea SMILE 0189/ 92 de FV, monocomando.

- Presmatic FV, válvula automatica para Mingitorio. Color cromo.

ACCESORIOS

Ferrum Linea FIX:

- Perchas simples: 1 por lavatorio o bacha y 1 por inodoro.

- Toalleros: 1 por grupo de lavatorios o bachas.

- Portarrollos: 1 por inodoro.

- Jabonera: una por lavatorio o bacha.

NOTA: En la lista de rubros el ítem accesorios sanitarios se cotizará en forma global, debiendo el oferente detallar en forma separada los valores unitarios de cada uno de los elementos solicitados.

DESAGÜES PLUVIALES Y CLOACALES, Nuevo:

Para los desagües cloacales secundarios o primarios y pluviales se usarán  cañerías y piezas de polipropileno de alta resistencia, mediante el acople de tubos, conexiones y accesorios realizado por medio de un o´ring de doble labio conforme marca Awaduct o equivalente.

Los detalles de la instalación responderá al plano adjunto al pliego, y a las instrucciones del fabricante. Se utilizarán los accesorios necesarios para cada situación, conforme a las indicaciones del fabricante. No se permitirá el uso de piezas defectuosas o modificadas in situ.

Los diámetros surgirán del correspondiente calculo.

La Instalación Pluvial se realizará incluso en vereda, terminando a la altura del cordón de la calzada. Las bajadas de la cubierta tendrán ventilación para permitir el desagüe a sección llena.

CAPITULO XXII

INSTALACION ELECTRICA

Según PCET. y Anexo

##### ITEM 22: INSTALACION ELECTRICA.

##### ITEM 22.1: TABLEROS ELECTRICOS.

Los nuevos tableros se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en sus Art. 22.04 y 22.05. Se proveerán e instalarán los siguientes tableros:

Las marcas de los interruptores y disyuntores serán Siemens, Merlin Gerin o ABB. No aceptándose otras marcas a las indicadas.

##### 22.1.1: TABLERO ELECTRICO GENERAL (TG).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

Contará con el siguiente equipamiento:

- Interruptor compacto tetrapolar de una capacidad nominal de 160A, con relé de protección termomagnética regulable de 160A.

- Instrumento multimedidor, para medición de tensión, intensidad de corriente, potencia y factor de potencia, para montaje en puerta, marca Electrex modelo mdm o calidad técnica y constructiva equivalente. Los transformadores de intensidad serán marca Nollmann, AEG o calidad técnica y constructiva equivalente, de 250/5A, 10VA y Clase 1.

- Indicadores luminosos de presencia de fases.

##### 22.1.2: TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL (TP).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

Contará con el siguiente equipamiento:

- Interruptor compacto tripolar de una capacidad nominal de 160A, con relé de protección termomagnética regulable de 160A,.de entrada.

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x63A, para alimentación del Tablero Eléctrico Seccional.

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x25A, para alimentación del Tablero Eléctrico de Sistemas A.

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x63A, para alimentación del Tablero  Eléctrico de Sistemas B.

- 1(un) Interruptor termomagnético tripolar de 80A, para alimentación del Tablero Eléctrico de Aire Acondicionado.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x25A, para alimentación del Tablero Eléctrico del Bunker.

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x32A, para alimentación del Tablero Eléctrico de Iluminación de la Banca Electrónica y Accesos.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para alimentación eléctrica de tomacorrientes de servicio de Cajas y Escritorios.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para alimentación eléctrica de tomacorrientes de servicio de Cajas y Escritorios.

##### 22.1.3: TABLERO ELECTRICO SECCIONAL (TS).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) Interruptor termomagnético tetrapolar de 4x50A, de entrada.

- 6(seis) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para iluminación del Salón de Contaduría.

- 6(seis) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para iluminación del  Salón de Contaduría.

- 21(veintiuno) interruptores termomagnéticos unipolares de 1x10A, para comando de la iluminación del Salón de Contaduría.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para alimentación eléctrica de Office.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x25A, para alimentación eléctrica de  Office.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para iluminación de Tótem.

- 3(tres) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para alimentación eléctrica de Baños y Dependencias de Servicios.

- 3(tres) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para alimentación eléctrica de Baños y Dependencias de Servicios.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para alimentación eléctrica de Archivo.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para alimentación eléctrica de Archivo.

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x40A, para iluminación de Cartel BNA y Frente.

- 1(un) disyuntor diferencial tetrapolar de 4x40A, sensibilidad de 30mA, para iluminación de Cartel BNA y Frente.

- 1(un) contactor tripolar de 40A, con bobina de comando de 220VCA, para comando de la iluminación del Cartel BNA y Frente.

- 1(un) reloj electrónico programable para comando del contactor de comando de iluminación del Cartel BNA y Frente.

- 3(un) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para circuitos de iluminación del Cartel BNA.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para circuitos de iluminación del Frente.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para iluminación de emergencia.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para iluminación de emergencia.

- 3(tres) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para Reserva.

##### 22.1.4: TABLERO ELECTRICO DE SISTEMAS A (TSA).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

El tablero será apto para montaje exterior.

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) Interruptor termomagnético tetrapolar de 4x25A, de entrada.

- 1(una) llave selectora de fases de 32A, para montaje sobre panel, de las siguientes características:

Entrada: R/S/T/N

Salida: Fase/N

- Voltímetro de 0-300VCA, montaje en puerta del tablero de 96x96mm, para  medición de tensión de salida de llave selectora.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para alimentación de Rack.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación del Mini  Rack.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x32A, para alimentación del Tablero

Eléctrico de la Banca Electrónica.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de la Central Telefónica.

-   1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad 30mA, para alimentación  de la Central Telefónica.

##### 22.2.4: TABLERO ELECTRICO DE SISTEMAS B (TSB).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

El tablero será apto para montaje exterior.

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) Interruptor termomagnético tetrapolar de entrada de 4x50A.

- 8(ocho) Interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para alimentación de Puestos de Trabajo.

- 8(ocho) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad 30mA, para alimentación de Puestos de Trabajos.

- 2(dos) Interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para Reserva.

22.2.6: TABLERO ELECTRICO DE LA BANCA ELECTRONICA (TBE).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

El tablero será apto para montaje exterior.

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x25A, de entrada.

- 2(dos) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x16A, para alimentación de los Estabilizadores.

- 2(dos) estabilizadores de tensión electrónicos, con aislación galvánica, monofásicos de 220VCA, 50Hz. y 2kVA.

- 2(dos) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x16A, para alimentación de los Cajeros Automáticos y Modems.

- 2(dos) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad de 30mA, súper inmunizados, para alimentación de los Cajeros Automáticos y Modems.

22.2.7: TABLERO ELECTRICO DE ILUMINACION DE BANCA ELECTRONICA Y

ACCESOS (TIBE).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

El tablero será apto para montaje exterior.

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x25A, de entrada.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para alimentación de iluminación de la Banca Electrónica y Accesos

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para alimentación de iluminación

de la Banca Electrónica y Accesos (50% de las luminarias).

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para iluminación del Cartel Link,

de la Banca Electrónica y Accesos (50% de las luminarias).

- 1(un) contactor tripolar de 25A, bobina de comando de 220VCA, para comando de

Iluminarias por medio de fotocélula eléctrica.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación del Controlador

Abrepuerta.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para Controlador de Abrepuerta.

- 1(un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad de 30mA, para alimentación de Recinto de Carga.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para iluminación del Recinto de Carga y Emergencia.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para iluminación de emergencia.

##### ITEM 22.3: CANALIZACIONES Y CABLEADO

La nueva instalación se ejecutará en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en sus Art. 22.02 y 22.03.

-  Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico General hasta el Tablero Eléctrico Principal con cables tipo Sintenax unipolares de cobre de 50mm² de sección para las fases, el neutro, y de 25mm² de sección para la puesta a tierra, debiéndose ejecutar una nueva canalización entre los tableros de diámetro acorde a la sección de los cables.

-  Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico Seccional con cables unipolares de cobre de 16mm² de sección para las fases, el neutro y de 10mm² para la puesta a tierra, debiéndose ejecutar una nueva canalización de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

-  Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Sistemas A con cables unipolares de cobre de 6mm² de sección para las fases y para el neutro, debiéndose ejecutar una nueva canalización de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

- Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Sistemas B con cables unipolares de cobre de 16mm² de sección para las fases y para el neutro, debiéndose ejecutar una nueva canalización de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

- Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Bunker con cables unipolares de cobre de 6mm² de sección para la fase, el neutro y la puesta a tierra, debiéndose ejecutar una nueva canalización de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

-  Se deberá ejecutar una canalización de 1 ½” de diámetro desde el Tablero Eléctrico

Principal hasta la red de pisoductos, la cual se utilizará para el cableado de los tomacorrientes de Servicio a instalar en las Cajas y Escritorios. En la parte posterior de la Cajas y en Escritorios se proveerán e instalarán 1(un) periscopio de una vía, por cada módulo de cajas y escritorio, con tomacorrientes de Servicio, de las mismas características y capacidad a los instalados en los periscopios.

-  Se ejecutará nuevas canalizaciones de los circuitos eléctricos de todo el edificio del Banco  y el cableado de los mismos, se debe considerar una sección del cable un 30% mayor a la necesaria (mínimo 1.5mm² de sección), desde el Tablero Eléctrico Principal, el Tablero Eléctrico de la Banca Electrónica y el Tablero Eléctrico de Iluminación de la Banca Electrónica y Accesos.

-  El cableado por la red de pisoductos y zocaloductos para los puestos de trabajos (periscopios) desde el Tablero Eléctrico de Sistemas, se ejecutará con cables unipolares de 4mm² de sección para cada circuito, debiendo tener cada circuito como máximo 4(cuatro) puestos de trabajos conectados. Se ejecutará en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.10.

-  Entre la ubicación del Rack de Comunicaciones y el exterior (terraza, patio, sótano, etc.) se instalaran 2(dos) caños metálicos tipo MOP de 2” de diámetro, con sus correspondientes accesorios. Del lado exterior deberán terminar de forma tal que se evite el ingreso de agua.

-  Se ejecutará la nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico de Sistemas A hasta el Tablero Eléctrico de la Banca Electrónica con cables unipolares de cobre de 6mm² de sección para las fases, el neutro y la puesta a tierra, debiéndose ejecutar las nuevas canalizaciones de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

-  Se ejecutará las nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Iluminación de la Banca Electrónica y Accesos, con cables unipolares de cobre de 6mm² de sección para las fases, el neutro y la puesta a tierra, debiéndose ejecutar las nuevas canalizaciones de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

-  Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Aire Acondicionado con cables tipo Sintenax unipolares de cobre de 16mm² de sección para las fases y de 10mm² de sección para el neutro y para la puesta a tierra, debiéndose ejecutar una nueva canalización entre los tableros de diámetro acorde a la sección de los cables.

-  Se ejecutará la instalación eléctrica, alarmas y CCTV, en el interior del local del Bunker en un todo de acuerdo al croquis adjunto. La Dirección de Obra determinará la ubicación de las cajas de pase correspondientes.

-  Se ejecutarán las canalizaciones correspondientes a los sistemas de Alarma, Circuito Cerrado de Televisión y de Telefonía, en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en los Art. 22.15; 22.16 y 22.17. La ubicación de las cajas de pase para los sensores de alarma y las cámaras de CCTV, están indicadas en el plano correspondiente.

-  Se proveerá e instalará un timbre compuesto por un pulsador a instalar en la entrada del Personal fuera de horario y una campanilla a instalar en la circulación. Se ejecutará la canalización y cableado correspondiente en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en los Art. 22.02 y 22.03.

-  Se proveerán e instalarán la cantidad necesaria de llaves y tomacorrientes, de acuerdo a lo indicado en Plano, en un todo de acuerdo a lo enunciado en el Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, en el Art. 22.07.

ITEM 22.4: PISODUCTOS Y PERISCOPIOS.

Se proveerá e instalará un sistema de conductos bajo piso, según plano adjunto, previéndose asimismo, la provisión e instalación de cajas de cruce, cajas en pared, salida a muebles de Cajas y Mostradores y periscopios, en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.11.

Las cajas de cruce de realizarán en mampostería de ladrillos comunes, revocado interiormente con material hidrófugo, para lograr la continuidad eléctrica del sistema se colocará en el piso de la caja una malla metálica que unirá la totalidad de los pisoductos que lleguen a la caja.

Las tapas de las cajas se realizarán con marco y tapa en acero inoxidable, la tapa estará preparada para recibir una pieza de solado granítico entera.

Tal como se indica en el plano correspondiente, se instalarán bandejas portacables, tipo perforada, con tapa, serán en hierro cincado electrolíticamente de 1,6 mm  de espesor con todos sus accesorios correspondientes, marca SAMET, INDICO, CASIBA o calidad técnica y constructiva equivalente y con caños metálicos tipo MOP de Ø2” (cantidad:4) en los desplazamientos verticales.

Los periscopios serán metálicos del tipo modular marca Ackermann, Fayser o calidad equivalente, con salidas para los siguientes servicios: 4 tomacorrientes de energía eléctrica de 220VCA, marca Cambre Siglo XXI o calidad similar, alimentados desde el Tablero Eléctrico de Sistemas; 2 tomas para datos con ficha RJ45 (categoría 6). Los tomacorrientes deberán ser del tipo que permita conectar fichas de tres pernos chatos como de pernos redondos de 10A.

La cantidad de periscopios a proveer e instalar están indicados en los planos correspondientes y serán de un número de 27 (veintisiete).

La cantidad de periscopios de 1(una) vía que se instalarán en los escritorios y módulos de cajas serán 6 (seis).

ITEM 22.5: ILUMINACION.

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación, cuyos modelos y cantidades se especifican en el listado siguiente.

Se presentará muestra de cada modelo de artefacto solicitado para su aprobación, previo a la adquisición de los mismos.

Los artefactos se deberán entregar totalmente armados con sus correspondientes componentes, los cuales deberán ser de primera marca, normalizados y de calidad reconocida, debiendo cumplir en un todo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.12.

Los artefactos de iluminación a proveer e instalarán serán los siguientes:

MODELO 1: 841VISUAL de Fass Yakol, Lumenac, Philips o calidad técnica y constructiva equivalente, con tubos fluorescentes de 2x36W, reflector doble parabólico de aluminio anodizado y abrillantado. Para montaje tipo plafón. Los tubos fluorescentes serán de 36W, del tipo trifósforo, modelo Super Lujo Tropical, color cálido marca Osram o Philips.

DESTINO: Salón, At. Personalizada, Archivo y Locales varios.

CANTIDAD: 93 (noventa y tres)

MODELO 2: 841 Visual de Fass Yakol, Lumenac, Philips o calidad técnica y constructiva equivalente, con tubos fluorescentes compactos de 4 pines de 3x36W, reflector doble parabólico de aluminio anodizado y abrillantado. Los tubos fluorescentes serán de 36W, color cálido marca Osram o Philips.

DESTINO: Gerencia.

CANTIDAD: 4 (cuatro)

MODELO 3: Prismado Dark de Fass Yakol, Lumenac, Philips o calidad técnica y constructiva equivalente, con tubos fluorescentes Dulux D de 3x26W, con louver doble parabólico de policarbonato metalizado. Para montaje en cielorraso suspendido de Durlock. Los tubos fluorescentes serán de 26W, color cálido marca Osram o Philips.

DESTINO: Banca Electrónica.

CANTIDAD: 6 (seis)

MODELO 4: Prismado Dark de Fass Yakol, Lumenac, Philips o calidad técnica y constructiva equivalente, con tubos fluorescentes Dulux D de 2x26W, con louver doble parabólico de policarbonato metalizado. Para montaje en cielorraso suspendido de Durlock. Los tubos fluorescentes serán de 26W, color cálido marca Osram o Philips.

DESTINO: Cocina y Sanitarios.

CANTIDAD: 10 (diez)

MODELO 5: Solar I (simétrico) de Lucciola, Fass Yakol, Lumenac, Philips o calidad técnica y constructiva equivalente, con lámpara mercurio halogenado de 150W, marca Osram o Philips. Cuerpo en aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de enfriamiento y tabique interior separador entre la cavidad óptica y porta equipo, reflector difundente de aluminio de alta pureza y difusor/marco en vidrio frontal templado de 4mm, abisagrado y sujeto con cuatro ganchos tipo clip. El equipo auxiliar deberá contar con sello IRAM.

DESTINO: Frente.

CANTIDAD: 9 (nueve)

ILUMINACION DE EMERGENCIA.

Cada local contará con equipos de iluminación de emergencia, a fin de permitir el libre tránsito dentro del mismo hacia la salida. El nivel de iluminación será el correspondiente al indicado en la norma o reglamentación municipal.

La canalización y cableado será en forma independiente desde el interruptor termomagnético dispuesto para tal fin en los tableros eléctricos correspondientes.

Los artefactos se deberán entregar totalmente armados con sus correspondientes componentes, los cuales deberán ser de primera marca, normalizados y de calidad reconocida, debiendo cumplir en un todo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.13, definiendo la ubicación exacta de los equipos de emergencia en obra.

Los equipos de iluminación de emergencia a proveer e instalar serán los siguientes:

MODELO 6: AP165 de Philips, estarán incorporados dentro de las luminarias, las cuales están señaladas con la letra “E” en el plano correspondiente.

DESTINO: Salón de Contaduría y Dependencias.

CANTIDAD: 25 (veinticinco).

MODELO 7: SP500 de Philips, 1x8W, salida con flecha (con soporte para pared y cielorraso)

DESTINO: Indicando Salidas

CANTIDAD: 3 (tres).

##### ITEM 22.6: PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra se realizarán en un todo de acuerdo a lo enunciado en el Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, en el Art. 22.06.

Se proveerán e instalarán las puestas a tierra independientes, para los siguientes sistemas:

- Tablero Eléctrico General.

- Tablero Eléctrico de Sistemas.

Cada una de las instalaciones de puesta a tierra deberá garantizar una resistencia de puesta a tierra de los siguientes valores:

- Tablero Eléctrico General:        Máximo 40(cuarenta) ohms

- Tablero Eléctrico de Sistemas: Máximo 40(cuarenta) ohms (1.5V máximo entre neutro y tierra).

Medición que deberá ser realizada por medio de un Telurímetro y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad y ser entregado a la Dirección de Obra.

ITEM 22.7: INGENIERIA.

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación para la aprobación por parte de la Dirección de Obra:

- Plano de los Esquemas Unifilares de los Tableros Eléctricos.

- Plano de los Esquemas Topográficos de los Tableros Eléctricos.

- Plano de la Instalación Eléctrica de Iluminación.

- Plano de Instalación de Pisoductos y Cableado de Puestos de Trabajo.

La presentación será de acuerdo a lo indicado en Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, Capítulo XXII, Instalaciones Eléctricas, Generalidades, Art. 22.01.

La Contratista no podrá iniciar los trabajos correspondientes si no cuenta con la aprobación de los planos solicitados.

CAPITULOS AGREGADOS

BUNKER: Según Anexo .

Ubicación y medidas o según planos.

INSTALACION de RED de DATOS : Según Anexo, Agregando:

Objeto: Construcción de una red para los servicio de voz y datos e Instalación de conductos y/ o cañerías para ambos servicios.

Certificación de la Red Estructurada.

Certificación del Cableado Estructurado

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y  norma EIA/TIA 568 B2.1 para cableado y hardware de conexionado categoría 6

Se deberán consignar las mediciones por cada boca certificada. Las mediciones se realizarán con equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado  EIA/TIA 568 B2.1 categoría 6.

La certificación se deberá entregar en forma impresa y en forma digitalizada y ser aprobada por el departamento de sistemas del banco. Sin la misma podrá abonarse únicamente el 50% del rubro.

Los oferentes deberán informar  el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta del contratista.

DESCONEXION Y RECONEXION DE CABLEADO DEFINITIVO EN MUEBLES NUEVOS

- Sector afectado: equipos de cajas completos.

Se realizará el descableado y desconexionado del equipo de cajas existente, de BT de Voz y Datos y de tensión 220V, incluido los periscopios (tanto de 4 vías como de 1 vía).

Al colocarse, el nuevo equipo de cajas, a proveer por el Banco, se completarán las tareas con el recableado y reconexionado de las mismas (tanto de 220v como de Voz y Datos) y  la colocación de los periscopios, de 4 vías y 1 vías, nuevamente.

TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ACTUAL y ANTERIOR RECINTO DE ATM:

El contratista deberá tener presente que los cajeros deberán seguir funcionando sin interrupción alguna. De modo tal, deberá funcionar el viejo recinto hasta tanto esté en condiciones de habilitar el nuevo.

De no ser así la Empresa deberá considerar ejecutar un recinto provisorio y a su cargo, e incorporarlo en la Lista de Rubros de la Oferta, con cierre de seguridad, iluminación, etc., durante el periodo que demande la habilitación del mismo.

Si la Banca Electrónica existiese en otra ubicación, hasta tanto el Recinto nuevo no se encuentre terminado, no se podrá mudar la misma, y por lo tanto, ejecutar los trabajos en el Acceso, de corresponder.

AYUDA DE GREMIOS:

La ejecución de todos y cada uno de los rubros que componen el presente pliego pueden afectar superficies y/ o cosas que la contratista deberá reparar y/ o reponer a los efectos de dejar las obras en perfecto estado de habitabilidad y estabilidad conforme a las indicaciones del al Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas -PCET-

█  █  █

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Especificaciones técnicas generales para obras de Refuncionalización.-

##### Proyecto: Refuncionalizacion Sucursal Pirane  11/11/13

Objeto: Incluir en los pliegos de obra civil la contratación de los siguientes trabajos:

- Especificaciones para el cableado de voz y datos

Construcción de una red para los servicio de voz y datos.

- Energía eléctrica para sistemas:

Construcción de una red para el servicio de energía eléctrica exclusiva para los puestos de trabajo y equipamiento correspondiente al sistema informático y de voz.

- Canalizaciones

Instalaciones de ductos y o cañerías para ambos servicios.

Dicha contratación comprenderá la provisión total de los materiales y su correspondiente mano de obra.

- Servicios externos

Detalle de las necesidades para los ingresos de los servicios de proveedores externos (Líneas telefónicas – tramas digitales – vínculo principal para transmisión de datos).

- Otras instalaciones y o materiales

Detalles y especificaciones  a cumplir

- Sala de sistemas

Requerimientos técnicos y estructurales de la sala dedicada para la instalación del rack y central telefónica.

- Materiales a proveer, distribución de bocas para voz y datos y Trabajos Varios.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Especificaciones para el cableado de voz y datos:

1.1 Cableado estructurado para puestos de trabajo en categoría 6.

La solución del cableado y conexionado deberá ser del tipo integral (misma marca), cumplimentar las normas internacionales que se detallan a continuación y el material deberá contar con la certificación UL: ANSI/ EIA/ TIA - 568 A. Transmisión performance specification for 4 pair 100 ohm y sus grupos y trabajos asociados. EIA/ TIA – 568 – B.2-1 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard y sus grupos y trabajos asociados.EIA/ TIA – 606 - A Adminsitration Standard for Telecommunications Infrastructure of commercial Buildings ISO 11801 Generic cabling for customer premises.

El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo).

Dentro del cable, los conductores de cobre deben estar trenzados en pares y 4 pares trenzados deben estar dentro de una cubierta de PVC (CMR, CMP o LSOH)    (Low Smoke Halogen) retardante de llama.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad, y deben estar testeados y probados por ETL para categoría 6 con  certificación de ETL o UL del cable.

El cable debe tener un divisor en cruz interno y plástico de manera continua que separe los pares para disminuir la interferencia entre ellos.

El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones y con especificación de su cubierta en PVC tipo CMR, CMP o CML (de acuerdo a la norma UL 1666).

No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal.

Se recomienda Una longitud mínima de cableado horizontal de  no menos 15mts entre el distribuidor de piso y la salida/conector de telecomunicaciones.

Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10Base-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet); IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 y Voz/datos.

Cada puesto de trabajo deberá contar con dos bocas para el servicio de voz y datos.

La distancia cross connect (panel de parcheo) al toma de telecomunicaciones no excederá los 90  metros.

Por cada puesto de servicio se deberá instalar – entre el puesto y el rack de comunicaciones - dos cables UTP de cuatro pares de cobre trenzados sin blindaje cada uno, calibre AWG 24.

Del lado del puesto de trabajo se deberá conectar a 2 (dos) conectores modulares RJ 45 categorías 6  y del otro extremo se deberá conectar a las patcheras RJ 45 categorías 6 de 24 bocas definidas para cada servicio.

Se deberá proveer por cada puesto instalado 2 (dos) patchcord de 1,20 mts. en dos colores ( 1 negro para datos y 1 rojo para telefonía ) para el pacheo en el Rack, y 1(uno) de 2,40 mts ( negro ). por cada puesto de trabajo instalado, todos de categoría 6..-

1.2 Identificación de puestos y servicios

Cada puesto de trabajo debe estar identificado con un número y guardará relación con su ubicación en la patchera instalada en el rack, ya sea que corresponda al servicio de voz o de datos, como así también con los planos realizados a tal efecto.

El rotulo deberá ser pre-impreso, inalterable y autoadhesivo con letras en color negro y fondo blanco / o amarillo tipo tzs 631 o tzs 231( Con doble adhesivo, apto superficies irregulares o ásperas ). Ancho de rotulo 12,5 mm.

# 1.3 Certificación de la Red Estructurada

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y  norma EIA/TIA 568 B2.1 para cableado y hardware de conexionado categoría 6.

Todas las pruebas en campo de categoría 6 se realizarán con un dispositivo de prueba calibrado con un barrido superior a 250Mhz. Y deberán incluir como mínimo con los siguientes parámetros

• Mapa de cableado

• Pérdida de inserción

• Paradiafonía (NEXT)

• Paradiafonía de suma de potencia (PSNEXT)

• Telediafonía del mismo nivel (ELFEXT)

• Telediafonía del mismo nivel de suma de potencia (PSELFEXT)

• Pérdida de retorno

• Retardo de propagación

• Longitud del cable

• Alien Next

• Alien Fext

Se recomienda realizar esta certificación con todos los elementos eléctricos de la sucursal activos, ya que en caso de proceder a una comprobación de los datos suministrados, se realizara en estas condiciones

Dicha certificación se deberá entregar en forma impresa y en forma digitalizada por duplicado.

Los oferentes deberán informar  el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental cuyo certificado no debe exceder los 12 meses de antigüedad. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta del contratista, aplicándose  los mismos requisitos en cuanto al equipo y parámetros a utilizar.

1.4 Amarres y empaquetado de los cables

Los amarres deben realizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitando deformaciones en los puntos de contacto. Para estos amarres se recomienda  usar cintas de Velcro, en caso de utilizar precintos plásticos  estos no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.

Dentro de las cámaras de pase los cables UTP, 220 volt, etc., deberán estar armados en paquetes con precintos o velcros.

1.5 Reserva de cable

En el área de trabajo, se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado.

En el cuarto de telecomunicaciones, desde el Ingreso al rack se debe dejar una reserva mínima de 4 m para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en el piso del rack dedicado para cableado.

1.6 Ingreso de servicios en el/los racks :

Todos los servicios y cables que ingresen al/los racks deberán hacerlo indefectiblemente por la parte inferior del mismo , desde la caja de pase construida en el piso para tal efecto. De ser necesario la provisión y montaje de un rack adicional de piso en alguna de las plantas se deberán considerar el mismo requerimiento al igual que lo referido en el punto 1:5 .

En caso de utilizarse un rack del tipo mural , el mismo deberá estar sólidamente fijado a la pared, la cual debe ser apta para tal motivo ( pared de ladrillo , durlock con refuerzos extras, etc.) .

- Energía eléctrica para sistemas:

  - Tablero eléctrico “A”

  - Tablero eléctrico “C”

  - Tablero Eléctrico “B”

2.1 Tablero “A”

Sera de uso exclusivo para alimentar los siguientes elementos:

- UPS del rack correspondiente al sistema informático.

- Central telefónica.

- Mini Rack – Fibra Óptica.

Tablero “C” que alimentara exclusivamente a los cajeros automático y sus accesorios que lo complementan; estabilizadores de tensión y módems.

El lugar de montaje de este tablero “A” lo será en la Sala de Sistema; donde se alojara el rack mencionado y demás equipamiento perteneciente a los sistemas de voz y datos.

Este tablero “A” se alimentara desde el tablero principal de la Sucursal, a través de un circuito eléctrico  exclusivo y dedicado y un interruptor termomagnetico tetrapolar. Dicho circuito se construirá con cable del tipo sintenax. Tanto el interruptor como la sección del cable, deberá ser de capacidad acorde al consumo que generen todo el equipamiento que corresponda alimentar desde el tablero en cuestión.

A demás, el tablero “A” contara con los siguientes elementos;

1 (uno)  interruptor temomagnético tetrapolar de corte general, la capacidad del mismo será acorde a la cantidad de rack y ATMs que cuente la Sucursal.

1 (uno)  Llave selectora de fase de características entrada =  tripolar + neutro; salida = unipolar + neutro, montada en el frente de este gabinete.

1 (uno) interruptor termomanetico bipolar  de 20 amp. Para alimentar la ups correspondiente al rack.

1 (uno) interruptor termomanetico bipolar  de 16 amp. Para alimentar la una central telefónica.

1 (uno) interruptor termomanetico bipolar  de 10 amp. Para alimentar el mini rack perteneciente a la fibra optica correspondiente al vinculo de datos.

1 (uno) interruptor termomagnetico bipolar  que alimentara al tablero “C”. De capacidad acorde al consumo eléctrico que requiera la cantidad de Cajeros automáticos existentes.

1 (uno) voltímetro, que informara el voltaje de salida de dicha llave selectora de fase.

Indicadores lumínicos de fase.

Las características constructivas para el tablero “A”:

Deberá ser metálico.

De montaje exterior, de chapa del 18, con panel protector interior, con chapa metálica y cerradura, y cumpla con las normas IP 65, el cual deberá tener resistencia al choque de la temperatura de 30 a 120 º C.

Barra de neutro.

Barra de tierra.

Alimentación de entrada será de 380 vca + neutro + tierra (jabalina exclusiva para sistemas).

Identificación de elementos:

Interruptor tetrapolar, en el tablero ppal de la Casa, para alimentar el Tablero “A”, deberá decir;

- Tablero “A” deberá  decir;

- Interruptor de corte general Tablero “A” deberá decir;

- Interruptor  para la ups del rack deberá decir;

- Interruptor para la central telefónica deberá decir;

- Interruptor para el tablero “C” correspondiente a los ATMs deberá decir;

2.2 Tablero “C”

Será de uso exclusivo para alimentar el o los ATM/s (cajeros Automáticos) que posea la Sucursal. Como así también su correspondiente modem y  estabilizador de tensión. Bajo ninguna circunstancia se podrá utilizar este tablero para alimentar otros elementos o instalaciones que no sean las descriptas.

El lugar de montaje será en el sector de recarga de dichos cajeros. A fin de determinar  la posición mas adecuada y definitiva, la misma se indicara en obra.

Como se indica en el diagrama correspondiente dicho tablero estará compuesto por los siguientes elementos:

1 (uno) interruptor termomagnetico bipolar de corte general, de capacidad acorde al consumo eléctrico que requiera la cantidad de cajeros automáticos existentes o proyectados.

1 (uno) interruptor termomagnetico bipolar por cada estabilizador de tensión de 2 x 16 amp.

1 (uno) disyuntor ID clase “A” super inmunizado “SI” por cada Atm de 2 x 25 amp.

1 (uno) interruptor termomagnetico bipolar de 2 x 16 amp para el periscopio y sus 4 (cuatro) tomas corrientes.

Las características constructivas para el tablero “C”:

Dichas características deberán ser las mismas que las que se indican para el Tablero “A”. Se indica que la capacidad de este tablero no deberá ser menor a 24 bocas Din

Identificación de elementos:

- Tablero “C” deberá decir;

- Interruptor de corte gral Tablero “C” deberá decir;

El estabilizador de tensión, el interruptor que lo ante pone, el disyuntor, el interruptor del ATM, el modem y el interruptor que lo alimenta, deben estar identificados como se indica en el diagrama eléctrico que se adjunta.

2.3 Tablero “B”

Este tablero será de uso exclusivo para alimentar eléctricamente todos los PDT (puestos de trabajo) que lleven los servicios de voz y datos. Se alimentara desde el tablero principal de la Sucursal y a través de  un circuito dedicado y exclusivo trifásico. El lugar de montaje será indicado por la Dirección de Obra, ya que dependerá de la cantidad de PDT Y plantas operativas que cuente la Sucursal.

Las características constructivas de dicho tablero serán las mismas que las especificadas para el Tablero “A”.

Además, contara con los siguientes elementos:

1 (uno) Interruptor termomagnético tetrapolar para corte general del tablero. La capacidad será acorde a la cantidad de circuitos a construir.

1 (uno) Interruptor termomagnético bipolar por cada circuito eléctrico (Max 4 puestos por circuito), con disyuntor diferencial. Consumo por puesto 3 amp.

Cada interruptor deberá tener identificado a que circuito alimenta, como así también, cada periscopio deberá estar  identificado a que circuito corresponde.

Este tablero deberá contar con 3 (tres) interruptores con sus correspondientes disyuntores para futuros nuevos circuitos.

Identificación de elementos:

Interruptor tetrapolar en el tablero ppal de la Suc. para alimentar el Tablero “B”, deberá decir;

Tablero “B” deberá  decir;

Interruptor de corte gral Tablero “B” deberá decir;

Interruptores para los circuitos de PDT deberá decir;

Disyuntores de protección deberán decir;

Y así sucesivamente según la cantidad de disyuntores.-

2.4  Puesta a tierra:

Se deberá instalar una jabalina para puesta a tierra, la cual será de uso exclusivo para el equipamiento de los sistemas de voz y datos y los puestos de trabajo. La misma deberá poseer un valor que no supere los 1,5 ohms de resistencia de jabalina y 1,5 volts entre neutro y tierra.

La diferencia de potencial entre neutro y tierra no deberá superar 1,5 volts a la entrada del tablero general de la Sucursal, la medición deberá ser realizada con todos los servicios activos (maquinas encendidas, iluminación, aire acondicionado, etc.

Se destaca que la instalación de esta jabalina y con los valores indicados; son de vital importancia para el correcto funcionamiento general del sistema informático, como así también cumplir con los requerimientos solicitados por la garantía de cada equipo.            Además, brindan protección ante riesgos de electrocución para el personal técnico que operan y trabajan sobre el rack., incluyendo al personal de la casa que ocasionalmente se ve involucrado en alguna tarea sobre el rack que es requerida por Casa Central.

2.5  Estabilizadores de Tensión para ATM:

Los mismos deberán respetar las siguientes características técnicas:

Características técnicas:

Marca: ENERGIT (o similar)

Potencia:  No menor a 2000 VA

Filtro de línea.

Estabilizador.

Protección de corte.

Registro de voltaje de entrada y estado línea.

Conexión de entrada y salida con borneras.-

# 3- Canalizaciones

3.1 Cañerías y conductos

- Todas las cañerías y conductos a utilizar serán – sin excepción - METALICAS, incluyendo sus accesorios de conexión y distribución del tipo semi-pesado unido en forma roscada – no cuplas del tipo enchufe - con todos los accesorios correspondientes, (uniones, grampas y conectores metálicos). Y correctamente aterrizadas. Las curvas involucradas en las canalizaciones horizontales se seleccionarán de forma que el radio de curvatura mínimo sea de 4 veces el diámetro del ducto y un ángulo no menor a 90°

- Dichas canalizaciones deberán poseer continuidad metálica en la totalidad de su recorrido, ya que se deberán  conectar  a la puesta a tierra exclusiva para sistema , en caso de tener que vincular la puesta a tierra de 2 recorridos aislados , la unión eléctrica de los mismos no deberá superar los 50 OHM . El uso de estas canalizaciones será exclusivo para las redes de voz, datos y energía eléctrica proveniente del tablero de sistemas; el cual alimentara a los puestos de trabajo, sala de sistema, central telefónica, sistema de tarifación,  ATM, etc.

- La capacidad de cada cañería u otro tipo de conducto a utilizar, será indicada puntualmente según la necesidad de cada proyecto.

- Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salidas de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado.

3.2 Conductos y o conductos para el ingreso de Servicios Externos:

- Para el ingreso de las líneas telefónicas y vínculo de comunicaciones, se deberá instalar 2 (dos) caño metálico de 2”, desde la ubicación del rack de comunicaciones hasta la azotea o sitio a definir como ingreso. En dicho recorrido, las cajas de pase, no deberán estar instalada a mas de 3 (tres)  metros del piso, y no poseer  más de 2 (dos) curvas entre cajas con una distancia entre ambas no superior a los 6 mts (10 mts si no poseen curvas en el recorrido). Dicha cañería deberá poseer sus correspondientes terminaciones y accesorios en todo su trayecto; pipetas, cajas estancas, etc.

- En los recorridos expuestos a intemperie el material empleado deberá ser de acero galvanizado con recubrimiento interior aislante, con cajas y conectores estancos de iguales características,

- Del lado interno, esta cañería, debe finalizar junto al rack en una caja de pase cuyas medidas no deben ser menor a 30 x 30 x 15 cm, la cual debe poseer  las cañerías necesarias para vincularse con el resto de las instalaciones (rack principal – tablero telefónico – etc.).-

3.3 Cañerías y o conductos para la distribución en pisos:

- Conductos bajo piso del tipo pisoducto estructural metálico, de cuatro vías rectangulares (30mm x 70mm cada vía), con ojos testigos y con accesorios normalizados. De ser necesaria una cantidad mayor de vías se indicará en el plano correspondiente.

- Ante la propuesta de un tipo de conducto de piso diferente, se deberá aclarar en la propuesta que tipo de material se ofrece para su instalación, especificando las propiedades estructurales y de aislación de los mismos, quedando bajo el área de Implementación & Instalaciones la aceptación o rechazo del mismo.

- Las acometidas desde el piso ducto a los puestos de trabajo no montados sobre el mismo deberá realizarse con caños del tipo MOP, zocaloductos metálicos o cañería flexible metálica del tipo ZOLODA, (con sus respectivos accesorios). Para estos casos se especificará en el plano el tipo de canalizaciones y las medidas correspondientes.

- Todas las cajas de pase  deberán poseer acceso libre.

  - Bandejas porta-cables

- Las Bandejas Porta-cables deben ser de Fondo Perforado fabricadas en acero al carbono y con posterior tratamiento de galvanizado  electrolítico

- Para unir los diferentes tramos de bandejas porta cables, se utilizará los sistemas de unión rápida o sistemas con tornillos, probados mecánicamente y proveídos por el fabricante de bandejas porta cables.

- La resistencia eléctrica de las uniones no superarán los 50 OHM

- Las curvas a utilizar deberán ser las especificadas por el fabricante de las bandejas.

- La bandeja y los accesorios instalados deberán estar cubiertos con su tapa correspondiente en todo su recorrido.

- Se utilizará únicamente soportes, consolas o colgantes, hechos, probados mecánicamente y provistos por el fabricante de bandejas porta cable.

# 4- Servicios externos

4.1 Cableado para ingresar los servicios externos de comunicaciones contratados.

Se deberá realizar con cable multipar, con cubierta PAL para exterior. La capacidad de este cable corresponderá según la necesidad de cada Sucursal, por tal motivo la misma será indicada oportunamente en cada proyecto.

Del lado exterior, este cableado; se conectará a una caja de distribución para intemperie; con regleta de conexión sin cola de empalme, tipo CTA, con apertura de la cerradura con destornillador plano, y módulos de conexión no apto para protección gaseosa. La ubicación de dicha caja deberá ser establecida en una posición de fácil acceso ya sea en la azotea, patio o cualquier otra ubicación, previamente consensuada con el área de Implementación & Instalaciones.

En caso de observarse un gabinete  de pares de la compañía proveedora, esta regleta deberá estar ubicada dentro de dicho habitáculo, y en caso de una caja de pares en la azotea o patio, la caja se ubicara a no más de 30 cm de la misma.

Del lado interno, este cableado, se conectará a regleta Siemón de 50 pares (la cantidad de regletas variara según la obra en cuestión ) con protectores gaseosos del tipo CPM-2PLUS  con su correspondiente kit de conexión a tierra, esta regleta se instalará en un repartidor de líneas telefónicas, el mismo deberá ser metálico con fondo de madera, con puerta y cerramiento. Dicho repartidor se montara en el local destinado para la sala de sistemas y  el mismo deberá estar comunicado con el rack de comunicaciones a través de 1 conducto de 2” de diámetro. Las dimensiones del mismo se indicara según cada proyecto.

# 5- Otras instalaciones y o materiales

5.1 Reflejo telefónico:

Para el tendido del reflejo telefónico desde el repartidor se deberá utilizar Cable Multipar Telefónico 26 Pares de cobre solido Estañado, asilados con PVC, pareados, cinta poliéster, conductor de drenaje a tierra, cinta de aluminio, vaina de PVC color cromo. Normalizado 755.

Dicho cable estará conectado en el extremo del repartidor a un bloque Siemons de 50 pares y en una pachera de 24 ports catg 6 del lado del rack de sistemas

La cantidad de reflejos instalados deberán contemplar el conexionado de 1 teléfono en todos los puestos de trabajo cableados en la sucursal

5.2 Periscopios de servicio para puestos de trabajo:

Cada puesto de trabajo deberá contar con un periscopio compuesto con 6 (seis) tomas corriente 10 amp del tipo Richi , siglo 21 o calidad similar y 2 (dos) Fichas RJ 45 categoría 6. Dichos periscopios deberán ser totalmente metálicos y del tipo modular, cuyo chasis deberá contar con su correspondiente puesta a tierra .Con el fin de estandarizar y contar con la posibilidad de reparar y o proveer accesorio de dichos periscopio, se recomienda los periscopios Fayser PR 2000.

Cada Cajero Automático (ATM) instalado o por instalar, deberá contar con un periscopio compuesto con 4 (cuatro) tomas corriente 10 amp del tipo Richi , siglo 21 o calidad similar y 4 (cuatro) Fichas RJ 45 categoría 6. Aplicando las mismas consideraciones que para un puesto de trabajo. Adicionalmente se deberá rotular el periscopio siguiendo la numeración existente en la red de datos de la sucursal    ( P: xx D–T), debiendo tenerse en cuenta que estos puestos deben ser INDEFECTIBLEMENTE  los últimos en posición y numeración  .

# 6- Sala de Sistemas

6.1- Lugar para la ubicación del rack de sistemas:

Teniendo en cuenta que el rack contiene el equipamiento perteneciente al sistema informático y  que junto a este se realiza el montaje del equipamiento correspondiente al sistema de voz; se solicita un lugar con las siguientes características;

El local seleccionado será de uso exclusivo y se denominara SALA DE SISTEMAS, deberá poseer cerramiento con llave, ya que el mismo será de acceso restringido. Como así también, dicho local, debera impedir el ingreso de todo tipo de suciedad o polvo que pueden provocar fallas en el equipamiento instalado.

Aire acondicionado.

Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura, los efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que reduce la vida útil de los equipos.

Se requiere que el equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo sea independiente por las características especiales como el ciclo de enfriamiento que deberá trabajar día y noche aún en invierno y las condiciones especiales de filtrado.

La alimentación eléctrica para este equipo debe ser independiente para que los arranques de sus compresores que no afecten como ruido eléctrico al circuito del rack.

La determinación de la capacidad del equipo necesario debe estar a cargo de    personal competente o técnicos de alguna empresa especializada en aire acondicionado, los que efectuarán el balance térmico correspondiente como es:

Para Calor Sensible.

Se determinan ganancias por vidrio, paredes, particiones, techo, plafón falso, piso, personas, iluminación, ventilación, puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc.

Para Calor Latente.

Se determina el número de personas (en caso de mantenimiento) y la ventilación.

La inyección de aire acondicionado debe pasar íntegramente a través del rack y una vez que haya pasado, será necesario que se obtenga en el ambiente de la sala una temperatura de 21ºC +/ 2ºC y una humedad relativa de 45% +/- 5%.

Es necesario que el equipo tenga controles automáticos que respondan rápidamente a variaciones de +/- 1ºC y +/- 5% de humedad relativa.

Se recomienda mantener las condiciones de temperatura y humedad las 24 horas del día y los 365 días del año, puesto que las cintas, disquetes, etc., deben estar en las condiciones ambientales indicadas antes de ser utilizados.

Debe tenerse en cuenta que una instalación de aire acondicionado debe proveer como mínimo el 15% de aire de renovación por hora.

No deben usarse equipos de aire acondicionado de ventana que no regulen la humedad ni filtren el aire, porque los gases de la combustión de motores y polvo es aspirado y enviado al centro de cómputo.

Se debe tener en cuenta en el diseño del aire acondicionado instalar filtros dobles o de carbón activado de tal manera que forme un doble paso de filtro de aire, con objeto de evitar causarle daño a las máquinas del sistema y degradaciones en sus componentes electrónicos. Todos los filtros que se usen no deberán contener materiales combustibles.

El termostato y el higrómetro deberán responder a variaciones de 1ºC y 5% de humedad relativa.

El mejor método de distribución de aire para el centro de cómputos es el forzar el ingreso de aire frio desde la parte superior del rack permitiendo la recirculación. Debe preverse una renovación de aire mayor al 15 %.

El equipamiento no debe exponerse a la luz solar.

El espacio libre alrededor del  rack  considerando el radio de apertura de puertas; adelante atrás y laterales : 1 (uno) metro

El recinto no deberá ser lugar de paso hacia ningún sector de la sucursal.

En el caso en que dicha sala, se deba instalar una central telefónica con sistema de tarifación, sé deberá prever un espacio más amplio ya que el mismo requiere de un escritorio para su montaje.

Suficiente amplitud para alojar hasta 3  racks de 45 U (0,6 mts ancho x 1,10 mts de profundidad por 2,50 de alto). Las medidas son con las puertas cerradas por todo lo expuesto se solicita sea de estricto cumplimiento a lo detallado.

Se sugiere tomar como referencia los siguientes parámetros a fin de segmentar las sucursales del banco en tres Grupos.

Las Salas de Sistemas de las sucursales Grupo I, deberían tener una superficie mínima de 18 m2. Superficie recomendada: 20 m2

En estas salas se alojarán dos Racks de 0,60 x 1,10 x 2,20 m, centrales telefónicas, escritorio con un puesto de trabajo (PC), tableros de electricidad y de Telefonía.

Las salas de sistemas de las sucursales Grupo II deberían tener una superficie mínima de 12 m2. Superficie recomendada: 18 m2.

En algunas de estas salas se alojarán dos Racks de 0,60 x 1,10 x 2,20 m, una central telefónica, escritorio con un puesto de trabajo (PC), tableros de electricidad y de Telefonía.-

Las salas de sistemas de las sucursales Grupo III, deberían tener una superficie mínima de 6 m2. Superficie recomendada: 10 m2 En  estas salas se alojará un Racks de 0,60 x 1,10 x 2,20 m, eventualmente una central telefónica y un escritorio con un puesto de trabajo (PC) , tableros de electricidad y de Telefonía.-

6.2- Piso técnico para la sistemas:

| Piso Técnico Descripción | Características Similares a : | Indifloor modelo Acero |
| --- | --- | --- |
| Baldosa | Dimensiones: | 610 mm (2 pies x 2 pies) con burlete |
|  | Espesor | 35 mm |
|  | Material: | Chapa de acero superior perfectamente plana de 2 mm de espesor y otra inferior estampada de 1.6 mm, |
|  | Terminación Superficial: | Pintura electroconductiva aplicada por inmersión. |
|  | Terminacion Cara Inferior | Pintura electroconductiva aplicada por inmersión |
|  | Características | Burlete perimetral de PVC. Revestimiento a elección pegado en fábrica. |
| Pedestales | Dimensiones: | Pedestal para altura piso terminado desde 120 mm hasta 480 mm a elección. Base de acero de 3.2 mm de espesor soldada al tornillo regulador ø 3/4¨ W. Capitel de acero de 3.2 mm de espesor soldado a caño ø 7/8¨. Tuerca para regulación de altura, ± 25mm. Cincados electrolíticamente y pasivados con ácido crómico. Resistencia axial 2.300 Kg. |
| Perfiles Perimetrales de arriostramiento | El perímetro del piso se completará con perfiles de acero galvanizado para lograr una presentación prolija. Los perfiles se fijarán cada 6 pedestales Espesor: 2 mm Altura de Pestaña Lateral: 8 mm Material: Acero galvanizado |
| Revestimiento | A DEFINIR POR ARQUITECTURA |

7.  Distribución de bocas para los servicios de voz y datos, materiales a proveer, instalaciones provisorias y montaje y puesta en servicio de las terminales correspondiente a los servicios de voz y datos.

  - Materiales para voz y datos a proveer para 26 bocas para datos y 26 bocas para voz:

| Materiales | Cantidad | Características |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patcheras C.6 24 P | 4 | Para voz y datos |  |
| Patcheras C 6 24 P | 2 | Reflejo Telefonico |  |
| Patchcord C. 6 2,40 m | 26 | Negro |  |
| Patchcord C. 6 1,20 m | 26 | Celeste |  |
| Patchcord C. 6 1,20 m | 26 | Negro |  |
| Caja CTA | 1 | 20 pares |  |
| Repartidor para telefonía | 1 | 75 cm x 80 cm |  |
| Listones Simeón completos | 3 | 50 pares |  |

  - Distribución de las bocas para los servicios de voz y datos:

Cada puesto de trabajo deberá llevar la identificación que a continuación se detalla y es coincidente con la que figura en los planos:

| Lugar | Piso | Cantidad de PDT para V / D | N° de pdt | Cantidad de bocas V/D x PDT | Tipo de Periscopio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia | PB | 2 | 01 al 02 | 2 bocas x pdt (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 4 RJ 45 |
| Auditor | PB | 1 | 03 | 2 bocas x PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 2 RJ 45- 2 tapas ciegas |
| Plataforma Comercial | PB | 7 | 04 al 10 | 2 bocas x PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 2 RJ 45- 2 tapas ciegas |
| ATM 1 | PB | 2 | 11 al 12 | 2 bocas x PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 2 RJ 45- 2 tapas ciegas |
| ATM 2 | PB | 2 | 13 al 14 | 2 bocas x PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 2 RJ 45- 2 tapas ciegas |
| MET | PB | 1 | 15 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 2 RJ 45- 2 tapas ciegas |
| Cajas | PB | 3 | 16 al 18 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 6 tomas – 2 RJ 45 |
| Mostrador | PB | 2 | 19 al 20 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 6 tomas – 2 RJ 45 |
| Contaduría | PB | 4 | 21 al 24 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | vías 4 tomas – 2 RJ 45- 2 tapas ciegas |
| Bunker | PB | 2 | 25 al 26 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 2 vias 4 RJ 45 |

  - Trabajos provisorios:  montaje y puesta en servicio de las terminales correspondiente a los servicios de voz y datos:

    - Se deberá considerar, de ser requerido por el avance de la obra, cableados extras para los servicios de voz y datos por corrimiento provisorios de los puestos de trabajo.

Además se deberá incluir, en los casos que corresponda, el servicio de desconexión , traslado provisorio y reconexión de todos los puestos de trabajo , en base a lo indicado en Anexo: Armado de Equipos -1.-

En caso de que el rack existente quedara expuesto a altos niveles de polvo generados por la obra realizada, será necesario arbitrar los medios necesarios para aislar lo mejor posible dicho armario (Armar un habitáculo en nylon, lona, etc.) A fin de preservar la integridad de los equipos allí instalados.

7.3.2 Implementación de la última etapa de obra:

Para esta etapa; donde se realiza la implementación de la Sala de Sistema y la nueva red cat. 6  para los servicios de voz y datos. La Empresa contratista deberá realizar las siguientes tareas:

A) Realizar un relevamiento de todas las terminales correspondiente a los sistemas de voz y datos en servicio en la Sucursal; PCs, Terminales de cajas y accesorios, teléfonos, fax, Impresoras en red, fotocopiadora en red, Scanner, etc.

B) En base a la nueva distribución funcional y operativa de la Casa y junto al personal de la Casa, se determinara la ubicación de cada una de las terminales tanto del sistema informático como el de telefonía.

C) Para dar inició a esta etapa y cumplimentado los puntos A y B, Se procederá al desmontaje de todas las terminales de los servicios de voz y datos. Las mismas deberán poseer su correspondiente identificación incluyendo sus accesorios. Además serán agrupadas y resguardado en un lugar protegido, con el fin de evitar deterioros y no entorpezcan el desarrollo de la obra.

Una vez que se haya finalizado con el montaje de las instalaciones fijas, (mobiliario, cableados, periscopios de servicios, etc), se procederá al montaje y puesta en servicio de todas las terminales correspondiente al sistema informático y de voz.

Se destaca que en el presente detalle de tareas NO se incluye al RACK y al equipamiento que el mismo alberga, y a la CENTRAL TELEFÓNICA. La manipulación y puesta en servicio de los elementos mencionados estará a cargo de personal técnico del BNA.

D) Para el caso que existan viviendas en el mismo predio de la Sucursal, y posea el servicio de telefonía que provenga de la Filial, la contratista deberá dejarlo en servicio y proveyendo las instalaciones que sean necesarias.-

E) Líneas Telefónicas externas; las mismas deberán ingresadas a la Sucursal conectándolas a la caja CTA instalada para tal fin. Y la distribución interna se realizara en base al equipamiento existente o donde lo decida el personal técnico del BNA. Para tal fin la empresa contratista deberá proveer el material necesario y adecuado para realizar esta conexión.-

F) Una vez finalizada la puesta en servicio de los sistemas en cuestión, la contratista y junto al personal técnico del BNA, realizara una verificación general del correcto funcionamiento de ambos servicio.

Observaciones:

Se informa, que la empresa contratista, contara con un instructivo para el montaje y conexión de las terminales correspondiente al sistema informático.

# Text boxes

TABLERO “A” – SALA DE SISTEMAS

TABLERO “A”

CORTE GENERAL

UPS  -  RACK

CENTRAL TELEFONICA

TABLERO “C” - ATM

TABLERO “C”

CORTE GENERAL

TABLERO “B” –  PDT

TABLERO “B” –  PDT

CORTE GENERAL

CIRCUITO N° 1

D / CIRCUITO N° 1