ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, BASES DE

LICITACIÓN Y CLÁUSULAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE

REMODELACIÓN DE LAY OUT  DEl anexo operativo y centro de pagos mate de luna  del banco de la nacion argentina

SITO EN Mate de Luna  560, CIUDAD catamarca,  provincia DE CATAMARCA

BASES DE LICITACIÓN

CAPÍTULO I

DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Art. 6º - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACIÓN:

Para aclarar detalles de la Documentación y la obra, las empresas que hayan comprado el pliego podrán consultar a la oficina Técnica  Arq. Francisco Landoni Te: 4370-2658

Art. 7º - CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y OTROS DATOS CUYA IGNORANCIA NO PODRÁ ALEGAR EL CONTRATISTA:

Cada proponente deberá adjuntar constancia extendida por el Sr. Gerente de la Sucursal  como certificación de la visita efectuada al inmueble, siendo esta requisito excluyente a la hora del análisis de las ofertas.

CLÁUSULAS GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ART. 1º - OBJETO DEL CONTRATO:

La obra a ejecutar consiste en: : Trabajos de Remodelación de Layout del Anexo Operativo y Centro de Pagos MATE DE LUNA DEL BANCO  DE  LA  NACIÓN  ARGENTINA.

LOCALES AFECTADOS, , según planilla de locales adjunta

ART. 2º - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

- Pliego de Condiciones. Bases de Licitación y Cláusulas Generales.

- Pliego de Condiciones - Especificaciones Técnicas (PCET)

- Especificaciones complementarias de I, II

- Anexo de la Unidad de Asistencia Médica y Social -  Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo

- Lista de rubros.

- Modelo de certificado de obra.

- Copias de planos:

| N° de Plano | Descripción | Escala |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLANTA BAJA Existente | 1:100 |
| 2 | PLANTA BAJA Proyecto e Instalaciones | 1:50 |
| 3 | DETALLE SOLIAS Y SOLADO | 1:100 |
| 4 | DETALLE CIELORRASO E ILUMINACION | 1:100 |
| 5 | PLANILLA DE CARPINTERIAS | 1:25 |
| PL-TIPO | ESQUEMA SALA DE RACK | S/Esc |
| PL-TIPO | ESQUEMA ELECTRICO TABLEROS | S/Esc |
| PL-TIPO | PISODUCTO 1 Y 2 | S/Esc |
| PL-TIPO | CAPACIDAD DE PISODUCTO | S/Esc |
| PL-TIPO | CRITERIO GENERAL DE CANALIZACIÓN | S/Esc |
| PL-TIPO | CARTEL DE OBRA | S/Esc |

IX – Constancia de Visita a Obra.

X – Anexos Complementarios.

- Instalación eléctrica

- Instalación de red de voz y datos

- Instalación de artefactos de iluminación

Art. 22º - PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS, AMPLIACIÓN:

A partir de la firma del Acta de Iniciación de la Obra, se establece un plazo total de ejecución de la obra de ciento cincuenta (150) días corridos.

El Contratista iniciará los trabajos dentro de los treinta (30 días corridos de firmado el Contrato, labrándose la pertinente Acta en presencia de su Representante Técnico y del Representante del Banco.

CAPITULO III

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 49º - PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA:

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, se establece un plazo de garantía de ciento ochenta (180.) días para los trabajos del presente pliego.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES –

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – 2005 - PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE

REMODELACIÓN DE LAY OUT  DEl anexo operativo y centro de pagos mate de luna  del banco de la nacion argentina

SITO EN Mate de Luna,560, CIUDAD catamarca,  provincia DE CATAMARCA

CAPITULO I

GENERALIDADES Y TRABAJOS PRELIMINARES

S/ Art.1.1.DEMOLICIONES, Agregando:

Planos de etapas de trabajos y detalles deberán ser presentados para aprobación de la DO, con no menos de 15 días de anticipación al inicio de las tareas para su análisis y eventual aprobación o rechazo, en cuyo caso deberá corregir las indicaciones apuntadas y reiniciar el tramite con los tiempos establecidos.

Se demolerán pisos con corte a maquina para la colocación de conductos bajo piso, en función del recorrido previsto y de las juntas del piso a colocar, de manera tal que el recorrido coincida con piezas enteras.

S/ Art.1.9.REPLANTEO, Agregando:

Para los replanteos en edificios existentes, y previo al inicio de las tareas de obra, la contratista deberá proceder, conforme se establece en el Art.18.9, a ejecutar un replanteo de obra real, indicando relieves de los muros, altura de ventanas y basamentos, proyecciones de vigas, vanos y aberturas, etc. El mismo se entregará a la DO. en formato digital (AUTOCAD) para su edición. Sobre dicha base se dispondrá la localización definitiva del mobiliario, a partir del cual se realizará la trama de conductos bajo piso y/ o bandejas e instalaciones anexas.

S/ Art.1.10.MOVIMIENTO DE ENSERES, MUEBLES, EQUIPOS PC Y PAPELERIA, Agregando:

La  Empresa Contratista realizará todos aquellos movimientos de enseres, Equipos de PC, mobiliario y papelería que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, cuidando de los mismos y de no deteriorar su contenido sobre y dentro de ellos.

En aquellos casos que se deban trasladar archivos, el/ la Gerente de la Sucursal indicará su  ubicación, y  la Empresa se encargará de los mismos, incluyendo el desarme y armado de la estanterías de sostén.

S/ Art.1.11.ARMADO Y DESARME DE ANDAMIOS TUBULARES, Modificando:

El horario de montaje y desarmado de andamios será fuera del horario de atención al publico, conforme al horario que esté establecido en la sucursal de la obra y/ o donde las ordenanzas municipales establezcan algo en particular.

Art. 1.12.VALLADOS DE PROTECCION, CERCOS, Nuevo:

La contratista deberá cerrar, a su costo, las áreas de trabajo de obra que se relacionan con el Banco en funcionamiento, de forma tal de evitar molestias de todo tipo que puedan originar reclamos por parte del personal de mismo, público y terceros en general. Dicho cerramiento deberá ser total y guardará buena calidad y aspecto, a sólo juicio de la DO., especialmente en locales de atención al público. Será independiente de las protecciones que deban realizarse como consecuencia de las presentes obras.

Esta división se realizará tantas veces como sea necesario, conforme las etapas de obras dispuestas en el Plan de Trabajos y a fin de obtener el producto final.

En caso de requerir vallado, estos serán de tablas de madera cepillada de 6x 1” (en pulgadas), aproximadamente, y de altura piso -techo o bien de 2,50m en caso de exteriores. Se mantendrán estables mediante estructura reticulada. Las tablas serán colocadas a tope impidiendo la visual a través de ellas y deberá ejecutarse con suma prolijidad y estabilidad. Se pintará las caras visibles desde el sector banco y/ o público que delimitan con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por la DO.

Para los espacios de gran altura (más de 3mts) se deberán techar los pasillos de circulación del personal e inspección, alrededor de la zona de trabajo, serán vallados siguiendo las indicaciones anteriores y continuando la misma materialidad.

También podrán utilizarse tabiques tipo durlock de una sola placa para cerramiento divisorio entre obra y Banco, en tanto que el cerramiento sea de orden interno –no división con el exterior- y del lado operativo del Banco sea tratado con masilla y pintura ídem tabiques de índole definitiva.

Toda la construcción será prolija y efectivamente sellada con nylon negro de 8 micrones, a fin de impedir el paso de residuos y polvo al sector de uso bancario.

El diseño y dimensionado de cercos deberá ser presentado para aprobación de la DO., con no menos de 15 días de anticipación al inicio de las tareas, para su análisis y eventual aprobación o rechazo, en cuyo caso deberá corregir las indicaciones apuntadas y reiniciar el tramite con los tiempos establecidos.

CAPITULO IV

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS

Según PCET . y  Anexo de Estructuras

Se presentará el cálculo y dimensionado de todos los elementos estructurales especificados y los que sean necesarios para materializar el proyecto, respetándose las Reglamentaciones CIRSOC y las que hubiere de orden municipal y provincial, a fin de ser aprobado por la Oficina de Arquitectura, previo al comienzo de las tareas. Una vez aprobados el cálculo y dimensionado, se presentarán los planos de replanteo, planillas de doblado de acero y detalles constructivos de todas las piezas, también a ser aprobados antes de su ejecución en obra.

Se presentará a aprobación la dosificación y características de los materiales a utilizar con el objetivo de obtener un hormigón de Tensión Característica 210kg /cm2. El acero a utilizar en el hormigón armado será  de una Tensión Característica 4200kg /cm2. El acero a utilizar en los perfiles será  de una Tensión Admisible 3700kg /cm2.

Las tareas estructurales incluirán la extracción de probetas del hormigón a utilizar y su ensayo a compresión a los 28 días en laboratorio que apruebe la DO, respetándose las indicaciones del Capítulo IV del Pliego en lo referente a toma de muestras, curado, ensayo de las mismas e información a suministrar.

No existirá adicional alguno de índole estructural, por lo que deberán preverse todos los apuntalamientos, equipos de montaje, y demás elementos necesarios para la obra proyectada y los que a su juicio designe la DO.

CAPITULO  V

ALBAÑILERÍA

Según PCET.

Art. .5.6: TABIQUERIA DE PANELES DE ROCA DE YESO, Agregando:

Según se solicite podrá incorporarse en el interior de los tabique aislación térmica a base de lana de vidrio de 50m  de espesor.

Los tabiques de una sola placa podrán utilizarse para cerramiento divisorio entre obra y Banco, en tanto que el cerramiento sea de orden interno –no división con el exterior- y del lado operativo del Banco sea tratado con masilla y pintura ídem tabiques de índole definitiva.

Art. 5.10.CAPAS AISLADORAS,  Agregando:

Tanto en las capas de aislación horizontal como en la vertical, se utilizará hidrófugo tipo Sika-2 ó Protexin o equivalente, el que se tratará de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. Asimismo, todas las capas aisladoras estarán unidas entre sí.

- HORIZONTALES: Todas las nuevas carpetas bajo solados, se realizarán con hidrófugo (según mezcla tipo “K”).

- VERTICALES: Sobre el azotado realizado en la mampostería de ladrillos de canto, que acompaña los muros de contención de subsuelos, se aplicará pintura asfáltica tipo Sika o equivalente.

- Todos los paramentos exteriores del edificio llevarán azotado hidrófugo.

Art.5.13. REVOQUES, Agregando:

- Cantos y/ o aristas salientes: Todos los cantos y/ o aristas salientes que se generen en el presente proyecto, serán recuadrados y terminados con guarda cantos de aluminio de 15mm de lado, desde zócalo hasta nivel de carpintería.

CAPITULO VI

CIELORRASOS

Según PCET.

Art. 6.5.CIELORRASOS DE ROCA DE YESO, Agregando:

No se permitirá la utilización de recortes ni pequeños trozos de paneles que no se correspondan con los mínimos que deban contemplarse. A tal efecto y en oportunidad del replanteo general, se considerará las medidas estándar de las placas 1.20m x2.40m y sus recortes, y que estos paños observen la menor cantidad de cortes posibles, con el criterio de no exagerar la aplicación de masillas.

Art.6.6.CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS MODULARES DESMONTABLES, Agregando:

En aquellos locales indicados en  Planilla de Rubros, se colocará un Sistema de Cielorrasos Suspendidos Desmontables de fibra mineral con borde rehundidos, tipo Knauf AMF Thermatex Alpha (borde VT24) o equivalente, en un todo de acuerdo con lo indicado por el Fabricante.

Se presentará a la DO., según el relevamiento real del edificio realizado por la Empresa, planimetrías con la modulación de los mismos.

Se absorberá el perímetro de las mismas con Placas de Roca de Yeso.

BUÑAS Y/ O JUNTAS: La unión entre cielorraso de placas y de paneles de roca de yeso, o entre cielorrasos y muros, en todo su recorrido como así también entre la unión de éstos y los diferentes paramentos, llevará una buña –re hundido- de aluminio de 19x 25mm.

CAPITULO VII

PISOS

Según PCET.

MUESTRAS: El Banco se reserva la facultad de solicitar muestras de los pisos y zócalos (De cada uno de los tipos a utilizar) antes de iniciar los trabajos. Las mismas deberán tener por lo menos 0,36 m2 por cada tipo. En caso de ser satisfactorias serán utilizadas como testigo de calidad para la obra que se adjudique.

Las SOLIAS se ejecutarán en los cambios de solados y bordes de terminación. Serán de piezas enteras del mismo material y partida. Aquellos cortes de mayor medida a la de un vano normal serán previamente coordinados con la DO.

Art.7.5.PISOS DE BALDOSAS DE PORCELANATO, Agregando:

Según planilla de locales y sobre carpeta de cemento, se proveerá y colocará Baldosas de Porcelanato 40x 40cm, 30x 30cm. tipo ILVA, Cerro Negro o equivalente, terminación pulido fino, según indicación en planos. Se deberá tener en cuenta para su colocación, las recomendaciones del fabricante.

Art.7.5.ZOCALOS Y PIEZAS DE ACOMPAÑAMIENTO,  Agregando:

Los ZOCALOS serán acordes a cada solado, respetando tono y juntas de unión con el piso.

PISO DE TECNICO, Nuevo:

Se proveerá un sistema de Piso Técnico para la Sala de Rack, de acuerdo a las Especificaciones del Anexo de Sistemas. (Ver Pág. 20 del Anexo de Sistemas)

CAPITULO VIII

REVESTIMIENTOS

Según PCET.

Art. 8.11.REVESTIMIENTO EN ROCA DE YESO, Agregando:

Según planilla de locales, se reparará el revestimiento existente basado en placas de roca de yeso fijadas bajo estructura metálica, tipo Durlock ó equivalente.

Para el caso del pasaje de cañerías o conductos nuevos, se deberá prever reforzar a cada lado del albañal la estructura metálica, incorporando nuevos perfiles a los cuales se debe fijar las placas de roca de yeso, masillando y entelando según pliego.

Para los casos que sea necesario la instalación de cañerías, y estas sean de mayor sección que el proporcionado por la estructura metálica existente del tipo Durlock, se le deberá quitar sección al muro picando el mismo y recomponiendo su terminación con revoque fino al fieltro.

CAPITULO IX

SILLERIA Y MARMOLERÍA

Según PCET.

Art.9.3.UMBRALES, SOLIAS Y ANTEPECHOS, Agregando:

Se proveerá y colocará en todos los cambios de solado y/ o nivel de piso, solias de granito. Serán de un ancho equivalente al muro o escalera o de 025m como mínimo; el largo estará acorde al vano o escalera y en caso de superar el 1.20m se coordinará los cortes con la DO. En el caso de cambio s de piso, también se revestirá la alzada, en todo plano visible.

CAPITULO XIV

CARPINTERIA DE MADERA

Según PCET.

NOTA: Previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 y muestras de sectores concretos armados para su aprobación por parte de la DO

Según planos y planillas..

Art.14.3.PUERTAS PLACAS, Agregando:

Las puertas interiores serán tipo placa enchapadas, doble contacto, tipo Oblak o similar, con marco de chapa para pintar según planos. Los marcos serán ejecutados en chapa BWG #16 por el ancho del muro. Llevará 2 manos de antioxido y terminación en esmalte sintetico .Las hojas serán tipo placa 52mm simple contacto, enchapadas en cedro ambos lados y los cuatro cantos serán en madera macizas de cedro.

Las puertas placa nuevas llevarán cerradura de seguridad doble paleta, tipo Trabex, manija tipo doble balancín linea Sanatorio.

CAPITULO XVI

PINTURA Y EMPAPELADO

Según PCET.

NOTA: Según planos y planillas.

Se aplicará en presente capitulo conforme al tipo de superficies a tratar.

MUESTRAS: A pedido de la Inspección de Obra, la Empresa realizará muestras de pintura, de cada uno de los colores y tipo solicitados, y en el lugar a ejecutarse. Las mismas tendrán como mínimo 1 m2.

CAPITULO XVIII

VARIOS

Según PCET.

Art.18.8.CARTEL REGLAMENTARIO, Agregando:

El cartel de obra irá emplazado en el frente del predio y será confeccionado de acuerdo con las características constructivas, dimensiones, diagramación, leyendas y colores establecidos en el Plato Tipo “Cartel de Obra”, adjunto al Pliego.

Art.18.9.PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA, Agregando:

Bajo apercibimiento de no dar curso al inicio de obra /1er certificado de obra, por causa imputable a la contratista, ésta deberá presentar a la DO. los planos de obra a construir en escala 1:50, en concordancia con el relevamiento del edificio existente que para tal efecto deberá realizar la empresa.

Se realizarán íntegramente mediante Diseño Asistido por Computadora, bajo el programa AutoCAD 2007.

Se presentarán tres juegos y los archivos digitales en soporte informático conveniente.

La DO. entregará a la contratista una plantilla base con los layers a utilizar y archivo CTB para la  impresión de los planos.

Se presentará además de lo establecido por PCET. los siguientes planos:

- De Arquitectura; Plantas de todos los niveles, incluyendo cubiertas.

- De Arquitectura; Cortes o secciones: Mínimo dos longitudinales y dos transversales.

- De Arquitectura; Fachadas: Se incluye todos los Frentes internos.

- De Tableros de energía: detalles de tableros con todos sus elementos componentes, desglosando cantidad, características técnicas y capacidades acorde a la necesidad real de la instalación. De estos detalles se realizará el correspondiente balance de elementos a instalarse en los tableros.

- De Carpinterías previo a su fabricación, la contratista deberá presentar planos en escala 1:20 para su aprobación por parte de la DO.

ALCANCE:

Durante el transcurso de la obra e independientemente de los planos de detalle que se soliciten, se realizará un minucioso relevamiento de todo el edificio, independientemente de las áreas afectadas en el presente pliego. Incluirá interiores, exteriores, instalaciones, tanto en plantas como en alturas.

La intención es generar un legajo auténtico y completo del edificio. Atento a ello, deberá contemplarse la totalidad del mismo, independientemente si el Pliego se refiere a un aspecto parcial.

Los planos de arquitectura deberán contener la implantación incluyendo veredas, medianeras, líneas de cordón, ejes, y además la forestación.

Las instalaciones deberán graficarse por separado y con trazos y colores reglamentarios y/ o convencionales. Se incluyen todas las cañerías, bocas, artefactos, maquinarias, ventilaciones, y demás complementos, siempre y cuando el presente Pliego contemple su renovación. Únicamente se permitirá donde no se realicen trabajos al respecto, que se grafique un relevamiento parcial -solo bocas, llaves de paso, cajas de pase, artefactos, difusores, etc.- sin tendidos de cañerías ni conductos.

FOTOGRAFIAS, Nuevo:

La Empresa deberá remitir fotografías digitales, de una resolución acorde, mostrando el avance de la obra, en todo momento que la D.O. lo solicite. Se deberán fotografiar, además de aquellas obras que queden a la vista, toda obra en instancias previas a quedar ocultas, como ser armaduras de hierros previo a hormigonado, instalaciones previas a su tapado, etc.

REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE, Nuevo:

Se realizará el traslado de los módulos de caja, mamparas y módulos de Atención Personalizada, según el nuevo esquema de Layout.

El actual sistema de mobiliario será desarmado en sus partes elementales a los efectos de trasladarlos y ubicarlos, según ubicación prevista. La empresa repondrá todos los elementos que se dañen en dicha acción, como así también aquellos elementos que falten o se encontraren deteriorados, de manera tal de permitir su posterior utilización de manera normal y decorosa.

En aquellos casos, que el equipo de cajas a utilizar no cuente con respaldar y/ o mamparas de cierre laterales, la Empresa realizará tabiques de Roca de Yeso, tipo Durlock. Éstos, si bien provisorios, guardaran la prolijidad necesaria por encontrarse en una zona de trabajo, teniendo doble placa, masillado de juntas y pintados en todos sus lados. Mismo criterio se utilizará para aquellas mamparas y/ mostradores faltantes, para el cierre del Back Office.

A su vez, la Empresa proveerá puertas faltantes para el cierre del Back Office, en caso de no existir alguna decorosa para su reutilización.

La DO. no recibirá la obra si el mobiliario presenta faltantes y/ o elementos flojos y/ o deteriorados. En este sentido, todos los cajones y puertas deberán observar un correcto funcionamiento, incluidas sus cerraduras y/ o bisagras. Todos los elementos (mostradores, mamparas, cristales, etc) quedarán debidamente fijados entre sí mediante encastres en madera maciza y/ o tornillos para madera de largo y sección acordes, todo ello reforzado con cola para carpintero. No se permitirán remaches ni clavos.

En el armado de los módulos de cajas, se tendrá en cuenta que no podrán ir Instalaciones Eléctricas, CCTV y Sistemas a vista, dado el uso continuo de los mismos. La Empresa deberá prever canalizar provisoriamente las mismas.

Todos los herrajes, cerraduras, manijas, bisagras, pomelas, anclajes de vidrios y/ o paneles serán en bronce platil sin excepción. Los revestimientos, sea chapa de madera o laminado melaminico, serán reemplazados por  semejantes por paños completos, para todo aquellos casos donde consten deterioros. Los cristales que presenten fisuras o roturas también serán reemplazados por otros equivalentes.

A los efectos de permitir el mayor volumen de tareas en el menor tiempo posible, atento a que el Banco funcionará normalmente, deberán realizarse los trabajos de mudanza y habilitación de los nuevos puestos en un fin de semana, previa coordinación con 1mes de anticipación por Nota de Pedido, con la DO., de manera tal de, a medida que se retiran módulos, éstos sean armados en el otro sector, y así liberar frentes de trabajo para otros gremios, propios de la empresa como instaladores eléctricos y/ o de sistemas.

CAPITULO XX

INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Según PCET

VI-1 OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se adecuarán los conductos y proveerán nuevos difusores en sector indicado en plano PL-04

Se acondicionarán el local Rack mediante la provisión e instalación de un equipo acondicionad de aire tipo SPLIT. Estos trabajos se efectuarán de acuerdo al detalle que se explicita a continuación

VI-2 CATALOGOS TECNICOS DE EQUIPOS

En todos los casos deberán presentarse en forma anticipada los catálogos de los equipos seleccionados por el contratista para tal fin, para ser confirmados por la Oficina de Arquitectura

VI-3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

VI-3.1  EQUIPOS A PROVEER E INSTALAR

York, Hitachi, Carrier, Electra, Gold Point, LG, Tadiran, BGH, Daikin, Goodman, Westric, Mitsubishi, Haier, exclusivamente.

- Un (1) equipo separado tipo “SPLIT” frío/calor de una capacidad efectiva no menor de 3.000 frig/h

Con kit para funcionamiento en refrigeración con bajas temperaturas exteriores.

UBICACIÓN: Rack

- Unidades evaporadoras: Serán del tipo pared, se ubicarán según indicación de la D.O. Ver plano proyecto PL-02

- Unidades condensadoras: Se instalarán en patio cercano colgada del paramento del muro, sobre una ménsula metálica pintada con esmalte sintético y una base de antióxido, apoyadas sobre soportes elásticos tipo issomode-pas. No admitirá la colocación de las condensadoras en la fachada o en paramentos visibles desde la vía publica.

- Frío – calor.

- Con etapas de climatización en refrigeración, calefacción, deshumidificador y ventilación

- Con programador de tiempo (timer), días, fecha y hora de funcionamiento en las distintas etapas de climatización.

- Control remoto inalámbrico

Importante:

- En todos los casos se deberá garantizar el buen funcionamiento de los equipos, considerando las distancias que separan las unidades interiores de las unidades exteriores, respetando las cargas de refrigerantes indicadas por los fabricantes de los equipos. Se incluye la capacidad de operar eficientemente con la distancia que separa las unidades condensadoras y evaporadoras según el proyecto.

- Deberá asegurarse una perfecta estanqueidad en todos los orificios de pases de cañerías (gas refrigerante y electricidad) y en las perforaciones de elementos de fijación sobre la pared.

- Para el caso en que el fabricante y/o proveedor de los equipos ofertados tenga dificultades en la entrega de los mismos, que impidan cumplir al contratista con los plazos contractuales establecidos en pliego, y a los efectos de  que estos se cumplan, la empresa adjudicataria deberá por su cuenta  proveer e instalar equipos de calidad equivalente  a los ofertados, que cumplan con los  requerimientos del pliego a entera satisfacción del Banco. Caso contrario se aplicarán las multas y sanciones establecidas en Pliego.

Por lo expuesto, queda claro que no será causal de demora justificable la falta de entrega de los equipos  en plazo.

VI-4 CAÑERÍAS DE GAS REFRIGERANTE:

Se efectuarán las cañerías de interconexión de gas refrigerante para conectar la unidades evaporadoras y condensadoras de los equipos SPLIT, las cuales se realizarán con cañerías de cobre electrolítico, curvas materializadas con accesorios y debidamente aisladas con tubo flexible tipo “Class 1 Armaflex de Armstrong”  o calidad similar.

VI-5 CAÑERÍAS DE AGUA DE CONDENSADO

Se efectuará la cañería de agua de condensado tanto de la unidad interior como de la unidad exterior,  hasta el no pluvial más cercano de la Sucursal. El recorrido de la cañería en el interior, se llevará en forma totalmente embutida y en el exterior se podrá llevar a la vista (salvo en el caso de Fachadas del Banco) y hasta el desagüe más cercano, fijándose a las paredes mediante anclajes del tipo omega. De ser necesario se deberá proveer e instalar bombas de agua de condensado. Esta cañería será de polipropileno y de un diámetro interior, no inferior a 3/4 de pulgada para los ramales independientes y de 1 pulgada para colectores. Para los cambios de dirección se utilizaran curvas,  no permitiéndose la utilización de codos. En caso de ser exterior, dicha cañería tendrá dos manos de pintura en color similar al de los muros.

VI-6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Estará a cargo del adjudicatario de la obra, realizar todos los trabajos de instalación eléctrica necesarios para el correcto funcionamiento, protección y enclavamiento de la instalación. No se permitirá la alimentación de los mismos mediante tomas a la vista.

A título ilustrativo se explican a continuación otros aspectos de este ítem que deberá considerar el contratista.

- La contratista proveerá e instalará, a ubicarse en lugar a determinar por la D.O.,  una llave termomagnética general, un interruptor termomagnético por cada equipo, protectores por falta de fase, asimetría, subtensión y sobretensión. Se contemplarán la alimentaciones eléctricas y la toma de energía del tablero general o de exisitir se hará desde tablero seccional de aire acondicionado.

- Se realizarán todas las canalizaciones eléctricas para conectar los elementos constitutivos de esta instalación. Estas canalizaciones se realizarán con conductores normalizados del tipo Sintenax, sin excepción, que se desplazarán por cañerías y cajas que estarán totalmente embutidas. Las instalaciones que se desplacen por la cubierta o pared (a la intemperie) se realizarán por cañería galvanizada y cajas estancas y las conexiones a la bornera de las unidades condensadoras, se efectuarán mediante conexiones flexibles metálicas, con PVC y conectores especiales conextube.

- Se proveerán capacitores en el quipo de aire acondicionado a instalar a efectos de elevar el factor de potencia a 0.9 como mínimo. Dichos capacitores serán conectados a los accionamientos individuales de comando, de forma tal que el o los capacitores actúen solamente cuando entre en funcionamiento cada motor. Cada capacitor deberá tener protección termomagnética.

Todas las canalizaciones de electricidad, redes de gas refrigerante y agua proveniente del  condensado de los equipos dentro del edificio se hará en forma totalmente embutida.

VI-7 AUTOMATIZACION

La automatización de los equipos permitirá una programación diaria  que incluya horarios de encendido y apagado y sensor de temperatura. Se incorporará un TIMER para programar encendido y apagado diario

VI-8 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN: Una vez instalados el equipo, se efectuará la carga completa de gas refrigerante y se realizará la puesta en marcha y regulación de la misma. Se probará el funcionamiento de los presostatos, del Kit de funcionamiento para bajas temperaturas exteriores y se medirá el factor de potencia.

VI-9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INSTALACIÓN:

La presente instalación tiene una garantía de un año, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, durante el cual, el adjudicatario de la obra deberá realizar un mantenimiento preventivo de la instalación. Dicho servicio de mantenimiento se prestará en forma bimestral (6 visitas), oportunidad en la que se realizarán los siguientes trabajos:

- Limpieza de filtros de aire

- Verificación y desobstrucción de las cañería de agua de condensado

- Calibración y regulación de termostatos y protecciones térmicas

- Verificación del correcto funcionamiento de todos los elementos de la instalación.

El valor de este servicio estará incluido en el valor total de la oferta, cotizándose el total de los seis servicios en un ítem de la lista de rubros. Este valor será abonado por el Banco contra servicio realizado. El incumplimiento de este servicio por parte del contratista, será considerado como incumplimiento de contrato y las consecuencias que esto implica, debiendo presentar el mismo, previamente a la firma de la recepción definitiva, constancias de los servicios realizados.

VI-10 ADECUACIÓN DE LOS CONDUCTOS EXISTENTES AL NUEVO CIELORRASO

a) Readecuación de conductos existentes:

Se deberá efectuar la readecuación de los conductos existentes, en los tramos cercanos a las rejas y difusores, de acuerdo a la nueva disposición de las luminarias en el cielorraso nuevo, según plano. En tal sentido, se deberá proveer e instalar todos las piezas necesarias, conformadas en chapas galvanizadas N°24, cómo así también  efectuar las prolongaciones de los conductos hasta las nuevas posiciones de las rejas y difusores, mediantes conductos flexibles en los diámetros que correspondan al método de igual fricción, del tipo Alum Flex con núcleo de PVC de 45 micrones aislado con 30 mm de lana de vidrio y jacket (Barrera de Vapor) de aluminio. Previo a la construcción de las piezas y  a la provisión de  los conductos flexibles se deberá presentar un plano del tendido de conductos, con los detalles constructivos, para su aprobación.

AYUDA DE GREMIOS

Estará a cargo del contratista realizar todos los trabajos de ayuda de gremios necesarios para finalizar esta obra en  forma acorde a las reglas del arte. Todos los sectores del edificio que sean afectados por esta obra se  repararán en forma similar a lo existente.

Para el caso de los equipos Murales correspondientes al Sector de Cajas y Back Office del primer piso, se deberá construir de ser necesario, con el fin de ocultar las cañerías de refrigerantes, conductores de interconexión entre las unidades interiores y exteriores y parte de las cañerías del agua de condensado, una falsa viga por cada equipo. La misma podrá estar conformada con durlock y estará pintada de tal forma que se confunda con la estructura de hormigón existente.

CAPITULO XXII

INSTALACION ELECTRICA

Según PCET. y Anexo

ITEM 22: INSTALACION ELECTRICA.

ITEM 22.1: TABLEROS ELECTRICOS.

Los nuevos tableros se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en sus Art. 22.04 y 22.05. Se proveerán e instalarán los siguientes tableros:

Las marcas de los interruptores y disyuntores serán Siemens, Schneider o ABB. No aceptándose otras marcas a las indicadas.

22.1.1: TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL (TP).

En este tablero existente se instalará el siguiente equipamiento:

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x40A, para alimentación del Tablero Eléctrico de Sistemas A.

- 1(un) interruptor termomagnético tripolar de 3x80A, para alimentación del Tablero

Eléctrico de Sistemas B.

- 1 (un) disyuntor diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad 30mA tomacorrientes servicio (Retaguardia de Cajas).

- 1 (un) interruptor termomagnético bipolar de 2x25A tomacorrientes servicio (Retaguardia de Cajas).

- 1 (un) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad 30mA, para alimentación de la iluminación de emergencia

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x16A, para iluminación de emergencia.

- 1(un) interruptores termomagnéticos Bipolares de 2x25A, para equipo de aire acondicionado

22.1.2: TABLERO ELECTRICO DE SISTEMAS A (TSA).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

El tablero será apto para montaje exterior.

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) Interruptor termomagnético tetrapolar de 4x32A, de entrada.

- 1(una) llave selectora de fases de 32A, para montaje sobre panel, de las siguientes características:

Entrada: R/S/T/N

Salida: Fase/N

- Voltímetro de 0-300VCA, montaje en puerta del tablero de 96x96mm, para

medición de tensión de salida de llave selectora.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x20A, para alimentación de Rack.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de Mini Rack.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x32A, para alimentación del Tablero

Eléctrico de la Banca Electrónica.

- 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 2x10A, para alimentación de la

Central Telefónica.

- 1 (un) disyuntor diferencial bipolar de 2x25A, sensibilidad 30mA, para alimentación

de la Central Telefónica.

22.1.3: TABLERO ELECTRICO DE SISTEMAS B (TSB).

Este nuevo tablero se instalará en el lugar indicado en el plano correspondiente y tendrá las siguientes características:

El tablero será apto para montaje exterior.

Contará con el siguiente equipamiento:

- 1(un) Interruptor termomagnético tetrapolar de entrada de 4x63A.

- 12(doce) Interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para alimentación de Puestos de Trabajo.

- 12(doce) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad 30mA, para alimentación de Puestos de Trabajos.

- 2(dos) Interruptores termomagnéticos bipolares de 2x20A, para Reserva.

- 2(dos) disyuntores diferenciales bipolares de 2x25A, sensibilidad 30mA, para Reserva.

ITEM 22.2: CANALIZACIONES Y CABLEADO

La nueva instalación se ejecutará en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en sus Art. 22.02 y 22.03.

-  Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Sistemas A con cables unipolares de cobre de 10mm² de sección para las fases y para el neutro, debiéndose ejecutar una nueva canalización de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

- Se ejecutará una nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico Principal hasta el Tablero Eléctrico de Sistemas B con cables unipolares de cobre de 25mm² de sección para las fases y para el neutro, debiéndose ejecutar una nueva canalización de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

-  Se deberá ejecutar una canalización de 1 ½” de diámetro desde el Tablero Eléctrico

Principal hasta la red de pisoductos, la cual se utilizará para el cableado de los tomacorrientes de Servicio a instalar en las Cajas y Escritorios. En la parte posterior de la Cajas y en Escritorios se proveerán e instalarán 1(un) periscopio de una vía, por cada módulo de cajas y escritorio, con tomacorrientes de Servicio, de las mismas características y capacidad a los instalados en los periscopios.

-  Se ejecutará nuevas canalizaciones de los circuitos eléctricos de todo el edificio del Banco  y el cableado de los mismos, se debe considerar una sección del cable un 30% mayor a la necesaria (mínimo 1.5mm² de sección), desde el Tablero Eléctrico Principal, el Tablero Eléctrico de la Banca Electrónica y el Tablero Eléctrico de Iluminación de la Banca Electrónica y Accesos.

-  El cableado por la red de pisoductos y zocaloductos para los puestos de trabajos (periscopios) desde el Tablero Eléctrico de Sistemas, se ejecutará con cables unipolares de 4mm² de sección para cada circuito, debiendo tener cada circuito como máximo 4(cuatro) puestos de trabajos conectados. Se ejecutará en un todo de acuerdo a lo enunciado en la Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.10.

-  Entre la ubicación del Rack de Comunicaciones y el exterior (terraza, patio, sótano, etc.) se instalaran 2(dos) caños metálicos tipo MOP de 2” de diámetro, con sus correspondientes accesorios. Del lado exterior deberán terminar de forma tal que se evite el ingreso de agua.

-  Se ejecutará la nueva alimentación eléctrica desde el Tablero Eléctrico de Sistemas A hasta el Tablero Eléctrico de la Banca Electrónica con cables unipolares de cobre de 10mm² de sección para las fases, el neutro y la puesta a tierra, debiéndose ejecutar las nuevas canalizaciones de diámetro acorde a la sección y cantidad de cables.

-  Se ejecutará la instalación eléctrica, alarmas y CCTV, en el interior del local del Bunker en un todo de acuerdo al croquis adjunto. La Dirección de Obra determinará la ubicación de las cajas de pase correspondientes.

-  Se ejecutarán las canalizaciones correspondientes a los sistemas de Alarma, Circuito Cerrado de Televisión y de Telefonía, en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en los Art. 22.15; 22.16 y 22.17. La ubicación de las cajas de pase para los sensores de alarma y las cámaras de CCTV, están indicadas en el plano correspondiente.

ITEM 22.3: PISODUCTOS Y PERISCOPIOS.

Se proveerá e instalará un sistema de conductos bajo piso, según plano adjunto, previéndose asimismo, la provisión e instalación de cajas de cruce, cajas en pared, salida a muebles de Cajas y Mostradores y periscopios, en un todo de acuerdo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.11.

Las cajas de cruce de realizarán en mampostería de ladrillos comunes, revocado interiormente con material hidrófugo, para lograr la continuidad eléctrica del sistema se colocará en el piso de la caja una malla metálica que unirá la totalidad de los pisoductos que lleguen a la caja.

Las tapas de las cajas se realizarán con marco y tapa en acero inoxidable, la tapa estará preparada para recibir una pieza de solado granítico entera.

Tal como se indica en el plano correspondiente, se instalarán bandejas portacables, tipo perforada, con tapa, serán en hierro cincado electrolíticamente de 1,6 mm  de espesor con todos sus accesorios correspondientes, marca SAMET, INDICO, CASIBA o calidad técnica y constructiva equivalente y con caños metálicos tipo MOP de Ø2” (cantidad:4) en los desplazamientos verticales.

Los periscopios serán metálicos del tipo modular marca Ackermann, Fayser o calidad equivalente, con salidas para los siguientes servicios: 6(seis) tomacorrientes de energía eléctrica de 220VCA, marca Cambre Siglo XXI o calidad similar, alimentados desde el Tablero Eléctrico de Sistemas B; 2(dos) tomas para datos con ficha RJ45 (categoría 6). Los tomacorrientes deberán ser del tipo que permita conectar fichas de tres pernos chatos como de pernos redondos de 10A.

La cantidad de periscopios a proveer e instalar están indicados en los planos correspondientes y serán de un número de 36(treinta y seis).

La cantidad de periscopios de 1(una) vía que se instalarán en los escritorios y módulos de cajas serán 12(doce).

ITEM 22.4: PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra se realizarán en un todo de acuerdo a lo enunciado en el Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, en el Art. 22.06.

Se proveerán e instalarán las puestas a tierra independientes, para los siguientes sistemas:

Tablero Eléctrico General.

Tablero Eléctrico de Sistemas.

Cada una de las instalaciones de puesta a tierra deberá garantizar una resistencia de puesta a tierra de los siguientes valores:

Tablero Eléctrico General:        Máximo 40(cuarenta) ohms

Tablero Eléctrico de Sistemas: Máximo 40(cuarenta) ohms .

Diferencia de potencial máximo entre neutro y tierra: 1.5V

Medición que deberá ser realizada por medio de un Telurímetro y en presencia del Director de Obra. Los resultados obtenidos deben ser registrados en un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad y ser entregado a la Dirección de Obra.

Se certificará un 50% al ejecutarse la misma y otro 50% al aprobarse la Medición, entregada a la DO., por el Área Técnica del Banco correspondiente.

ITEM 22.5: INGENIERIA.

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación para la aprobación por parte de la Dirección de Obra:

Plano de los Esquemas Unifilares de los Tableros Eléctricos.

Plano de los Esquemas Topográficos de los Tableros Eléctricos.

Plano de la Instalación Eléctrica de Iluminación.

Plano de Instalación de Pisoductos y Cableado de Puestos de Trabajo.

La presentación será de acuerdo a lo indicado en Pliego de Condiciones – Especificaciones Técnicas, Capítulo XXII, Instalaciones Eléctricas, Generalidades, Art. 22.01.

La Contratista no podrá iniciar los trabajos correspondientes si no cuenta con la

aprobación de los planos solicitados.

Art.22.7: LLAVES, TOMACORRIENTES Y PULSADORES – según PCET.

Art.22.12.ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, Agregando:

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación, cuyos modelos y cantidades se especifican en el listado indicado en el Anexo Iluminación.

Los artefactos se deberán entregar totalmente armados con sus correspondientes componentes, los cuales deberán ser de primera marca, normalizados y de calidad reconocida, debiendo cumplir en un todo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.12.

El Contratista presentará muestra de cada modelo de artefacto a proveer para su aprobación, previo a la adquisición de los mismos.

Art.22.13.SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: Según Anexo de Iluminación.

PUESTA A PUNTO DE ARTEFACTOS EXISTENTES, Nuevo:

Se reacondicionarán todos los artefactos de la Sucursal, efectuando la limpieza y el cambio de los balastos, capacitores y zócalos que se encuentren defectuosos.

Estos elementos se deberán cotizar el total de los mismos de cada tipo, según los locales indicados en la planilla de rubros, abonándose el trabajo efectuado en función de los elementos reemplazados, previa verificación en obra de los mismos por la DO. Si se reemplazaran una mayor cantidad a la indicada se abonará la diferencia en función a los precios unitarios cotizados en el Listado de Rubros.

Las reactancias y arrancadores deberán ser  acordes a la potencia de los tubos fluorescentes y deberán contar con el sello de conformidad de IRAM. Cada equipo contendrá un capacitor de 4mF – 400VCA, para compensar el factor de potencia a 0.9 como mínimo.

Se reemplazará la totalidad de los tubos fluorescentes y los arrancadores de los artefactos.

Los tubos fluorescentes a proveer e instalar serán de 36W/58W, según corresponda, del tipo trifósforo, modelo Súper Lujo Tropical, color cálido marca Osram o Philips.

CAPITULOS AGREGADOS

INSTALACION de RED de DATOS : Según Anexo, Agregando:

Objeto: Construcción de una red para los servicio de voz y datos e Instalación de conductos y/ o cañerías para ambos servicios.

Certificación de la Red Estructurada.

Certificación del Cableado Estructurado

la certificación se deberá entregar en forma impresa y en forma digitalizada y ser aprobada por el departamento de sistemas del banco. Sin la misma podrá abonarse únicamente el 50% del rubro.

Los oferentes deberán informar  el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta del contratista.

DESCONEXION Y RECONEXION DE CABLEADO DEFINITIVO EN MUEBLES NUEVOS

- Sector afectado: equipos de cajas completos.

Se realizará el descableado y desconexionado del equipo de cajas existente, de BT de Voz y Datos y de tensión 220V, incluido los periscopios (tanto de 4 vías como de 1 vía).

Al colocarse, el nuevo equipo de cajas, a proveer por el Banco, se completarán las tareas con el recableado y reconexionado de las mismas (tanto de 220v como de Voz y Datos) y  la colocación de los periscopios, de 4 vías y 1 vías, nuevamente.

AYUDA DE GREMIOS:

La ejecución de todos y cada uno de los rubros que componen el presente pliego pueden afectar superficies y/ o cosas que la contratista deberá reparar y/o reponer a los efectos de dejar las obras en perfecto estado de habitabilidad y estabilidad conforme a las indicaciones del al Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas -PCET-

█  █  █

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

#### Especificaciones técnicas generales para obras de Refuncionalización.-

- Especificaciones para el cableado de voz y datos

Construcción de una red para los servicio de voz y datos.

- Energía eléctrica para sistemas

Construcción de una red para el servicio de energía eléctrica exclusiva para los  puestos de trabajo y equipamiento correspondiente al sistema informático y de voz.

- Canalizaciones

Instalaciones de ductos y o cañerías para ambos servicios.

Dicha contratación comprenderá la provisión total de los materiales y su correspondiente mano de obra.

- Servicios externos

Detalle de las necesidades para los ingresos de los servicios de proveedores externos (Líneas telefónicas – tramas digitales – vínculo principal).

- Otras instalaciones y o materiales

Detalles y especificaciones  a cumplir

- Sala de sistemas

Requerimientos técnicos y estructurales de la sala dedicada para la instalación del rack y central telefónica.

- Materiales a proveer, distribución de bocas para voz y datos y Trabajos Varios.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Especificaciones para el cableado de voz y datos

1.1 Cableado estructurado para puestos de trabajo en categoría 6.

- La solución del cableado y conexionado deberá ser del tipo integral (misma marca), cumplimentar las normas internacionales que se detallan a continuación y el material deberá contar con la certificación UL: ANSI/ EIA/ TIA - 568 A. Transmisión performance specification for 4 pair 100 ohm y sus grupos y trabajos asociados. EIA/ TIA – 568 – B.2-1 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard y sus grupos y trabajos asociados.EIA/ TIA – 606 - A Adminsitration Standard for Telecommunications Infrastructure of commercial Buildings ISO 11801 Generic cabling for customer premises.

- El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo).

- Dentro del cable, los conductores de cobre deben estar trenzados en pares y 4 pares trenzados deben estar dentro de una cubierta de PVC (CMR, CMP o LSOH)    (Low Smoke Halogen) retardante de llama.

- Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad, y deben estar testeados y probados por ETL para categoría 6 con  certificación de ETL o UL del cable.

- El cable debe tener un divisor en cruz interno y plástico de manera continua que separe los pares para disminuir la interferencia entre ellos.

- El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones y con especificación de su cubierta en PVC tipo CMR, CMP o CML (de acuerdo a la norma UL 1666).

- No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal.

- Se recomienda Una longitud mínima de cableado horizontal de de no menos 15mts entre el distribuidor de piso y la salida/conector de telecomunicaciones.

- Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10Base-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet); IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 y Voz/datos.

- Cada puesto de trabajo deberá contar con dos bocas para el servicio de voz y datos

- La distancia cross connect (panel de parcheo) al toma de telecomunicaciones no excederá los 90  metros.

- Por cada puesto de servicio se deberá instalar – entre el puesto y el rack de comunicaciones - dos cables UTP de cuatro pares de cobre trenzados sin blindaje cada uno, calibre AWG 24.

- Del lado del puesto de trabajo se deberá conectar a 2 (dos) conectores modulares RJ 45 categorías 6  y del otro extremo se deberá conectar a las patcheras RJ 45 categorías 6 de 24 bocas definidas para cada servicio.

- Se deberá proveer por cada puesto instalado 2 (dos) patchcord de 1,20 mts. en dos colores ( 1 negro para datos y 1 rojo para telefonía ) para el pacheo en el Rack, y 1(uno) de 2,40 mts ( negro ). por cada puesto de trabajo instalado, todos de categoría 6..-

1.2 Identificación de puestos y servicios

- Cada puesto de trabajo debe estar identificado con un número y guardará relación con su ubicación en la patchera instalada en el rack, ya sea que corresponda al servicio de voz o de datos, como así también con los planos realizados a tal efecto.

- El rotulo deberá ser pre-impreso, inalterable y autoadhesivo con letras en color negro y fondo blanco / o amarillo tipo tzs 631 o tzs 231( Con doble adhesivo, apto superficies irregulares o ásperas ). Ancho de rotulo 12,5 mm.(Ver  esquema N° 2).

# 1.3 Certificación de la Red Estructurada

- La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 11801 y  norma EIA/TIA 568 B2.1 para cableado y hardware de conexionado categoría 6.

- Todas las pruebas en campo de categoría 6 se realizarán con un dispositivo de prueba calibrado con un barrido superior a 250Mhz. Y deberán incluir como mínimo con los siguientes parámetros

• Mapa de cableado

• Pérdida de inserción

• Paradiafonía (NEXT)

• Paradiafonía de suma de potencia (PSNEXT)

• Telediafonía del mismo nivel (ELFEXT)

• Telediafonía del mismo nivel de suma de potencia (PSELFEXT)

• Pérdida de retorno

• Retardo de propagación

• Longitud del cable

• Alien Next

• Alien Fext

Se recomienda realizar esta certificación con todos los elementos eléctricos de la sucursal activos, ya que en caso de proceder a una comprobación de los datos suministrados, se realizara en estas condiciones

- Dicha certificación se deberá entregar en forma impresa y en forma digitalizada por duplicado.

Los oferentes deberán informar  el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental cuyo certificado no debe exceder los 12 meses de antigüedad. En el caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quien realizará las certificaciones por cuenta del contratista, aplicándose  los mismos requisitos en cuanto al equipo y parámetros a utilizar.

1.4 Amarres y empaquetado de los cables

- Los amarres deben realizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitando deformaciones en los puntos de contacto. Para estos amarres se recomienda  usar cintas de Velcro, en caso de utilizar precintos plásticos  estos no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.

- Dentro de las cámaras de pase los cables UTP, 220 volt, etc., deberán estar armados en paquetes con precintos o velcros.

1.5 Reserva de cable

- En el área de trabajo, se debe dejar un mínimo de 30 cm para cables de par trenzado balanceado.

- En el cuarto de telecomunicaciones, desde el Ingreso al rack se debe dejar una reserva mínima de 4 m para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenará adecuadamente en el piso del rack dedicado para cableado.

1.6 Ingreso de servicios en el/los racks :

Todos los servicios y cables que ingresen al/los racks deberán hacerlo indefectiblemente por la parte inferior del mismo , desde la caja de pase construida en el piso para tal efecto. De ser necesario la provisión y montaje de un rack adicional de piso en alguna de las plantas se deberán considerar el mismo requerimiento al igual que lo referido en el punto 1:5 .

En caso de utilizarse un rack del tipo mural , el mismo deberá estar sólidamente fijado a la pared, la cual debe ser apta para tal motivo ( pared de ladrillo , durlock con refuerzos extras, etc.) .

- Energía eléctrica para sistemas:

  - Tablero eléctrico “A”

  - Tablero Eléctrico “B”

2.1 Tablero “A”

Sera de uso exclusivo para alimentar los siguientes elementos:

- UPS del rack correspondiente al sistema informático.

- Central telefónica.

- Mini Rack – Fibra Optica.

- Tablero “C” que alimentara exclusivamente a los cajeros automático y sus accesorios que lo complementan; estabilizadores de tensión y modems.

El lugar de montaje de este tablero “A” lo será en la Sala de Sistema; donde se alojara el rack mencionado y demás equipamiento perteneciente a los sistemas de voz y datos.

Este tablero “A” se alimentara desde el tablero principal de la Sucursal, a través de un circuito eléctrico  exclusivo y dedicado y un interruptor termomagnetico tetrapolar. Dicho circuito se construirá con cable del tipo sintenax. Tanto el interruptor como la sección del cable, deberá ser de capacidad acorde al consumo que generen todo el equipamiento que corresponda alimentar desde el tablero en cuestión.

A demás, el tablero “A” contara con los siguientes elementos;

- 1 (uno)  interruptor temomagnético tetrapolar de corte general, la capacidad del mismo será acorde a la cantidad de rack y ATMs que cuente la Sucursal.

- 1 (uno)  Llave selectora de fase de características entrada =  tripolar + neutro; salida = unipolar + neutro, montada en el frente de este gabinete.

- 1 (uno) interruptor termomanetico bipolar  de 20 amp. Para alimentar la ups correspondiente al rack.

- 1 (uno) interruptor termomanetico bipolar  de 16 amp. Para alimentar la una central telefónica.

- 1 (uno) interruptor termomanetico bipolar  de 10 amp. Para alimentar el mini rack perteneciente a la fibra optica correspondiente al vinculo de datos.

- 1 (uno) interruptor termomagnetico bipolar  que alimentara al tablero “C”. De capacidad acorde al consumo eléctrico que requiera la cantidad de Cajeros automáticos existentes.

- 1 (uno) voltímetro, que informara el voltaje de salida de dicha llave selectora de fase.

- Indicadores lumínicos de fase.

Las características constructivas para el tablero “A”:

- Deberá ser metálico.

- De montaje exterior, de chapa del 18, con panel protector interior, con chapa metálica y cerradura, y cumpla con las normas IP 65, el cual deberá tener resistencia al choque de la temperatura de 30 a 120 º C.

- Barra de neutro.

- Barra de tierra.

- Alimentación de entrada será de 380 vca + neutro + tierra (jabalina exclusiva para sistemas).

2.2 Tablero “B”

Este tablero será de uso exclusivo para alimentar eléctricamente todos los PDT (puestos de trabajo) que lleven los servicios de voz y datos. Se alimentara desde el tablero principal de la Sucursal y a través de  un circuito dedicado y exclusivo trifásico. El lugar de montaje será indicado por la Dirección de Obra, ya que dependerá de la cantidad de PDT Y plantas operativas que cuente la Sucursal.

Las características constructivas de dicho tablero serán las mismas que las especificadas para el Tablero “A”.

Además, contara con los siguientes elementos:

1 (uno) Interruptor termomagnético tetrapolar para corte general del tablero. La capacidad será acorde a la cantidad de circuitos a construir.

1 (uno) Interruptor termomagnético bipolar por cada circuito eléctrico (Max 4 puestos por circuito), con disyuntor diferencial. Consumo por puesto 3 amp.

Cada interruptor deberá tener identificado a que circuito alimenta, como así también, cada periscopio deberá estar  identificado a que circuito corresponde.

Este tablero deberá contar con 3 (tres) interruptores con sus correspondientes disyuntores para futuros nuevos circuitos.

2.3  Puesta a tierra:

- Se deberá instalar una jabalina para puesta a tierra, la cual será de uso exclusivo para el equipamiento de los sistemas de voz y datos y los puestos de trabajo. La misma deberá poseer un valor que no supere los 1,5 ohms de resistencia de jabalina y 1,5 volts entre neutro y tierra.

- La diferencia de potencial entre neutro y tierra no deberá superar 1,5 volts a la entrada del tablero general de la Sucursal, la medición deberá ser realizada con todos los servicios activos (maquinas encendidas, iluminación, aire acondicionado, etc.

Se destaca que la instalación de esta jabalina y con los valores indicados; son de vital importancia para el correcto funcionamiento general del sistema informático, como así también cumplir con los requerimientos solicitados por la garantía de cada equipo.            Además, brindan protección ante riesgos de electrocución para el personal técnico que operan y trabajan sobre el rack., incluyendo al personal de la casa que ocasionalmente se ve involucrado en alguna tarea sobre el rack que es requerida por Casa Central.

# 3- Canalizaciones

3.1 Cañerías y conductos

- Todas las cañerías y conductos a utilizar serán – sin excepción - METALICAS, incluyendo sus accesorios de conexión y distribución del tipo semi-pesado unido en forma roscada – no cuplas del tipo enchufe - con todos los accesorios correspondientes, (uniones, grampas y conectores metálicos). Y correctamente aterrizadas. Las curvas involucradas en las canalizaciones horizontales se seleccionarán de forma que el radio de curvatura mínimo sea de 4 veces el diámetro del ducto y un ángulo no menor a 90°

- Dichas canalizaciones deberán poseer continuidad metálica en la totalidad de su recorrido, ya que se deberán  conectar  a la puesta a tierra exclusiva para sistema , en caso de tener que vincular la puesta a tierra de 2 recorridos aislados , la unión eléctrica de los mismos no deberá superar los 50 OHM . El uso de estas canalizaciones será exclusivo para las redes de voz, datos y energía eléctrica proveniente del tablero de sistemas; el cual alimentara a los puestos de trabajo, sala de sistema, central telefónica, sistema de tarifación,  ATM, etc.

- La capacidad de cada cañería u otro tipo de conducto a utilizar, será indicada puntualmente según la necesidad de cada proyecto.

- Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salidas de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado.

3.2 Conductos y o conductos para el ingreso de Servicios Externos:

- Para el ingreso de las líneas telefónicas y vínculo de comunicaciones, se deberá instalar 2 (dos) caño metálico de 2”, desde la ubicación del rack de comunicaciones hasta la azotea o sitio a definir como ingreso. En dicho recorrido, las cajas de pase, no deberán estar instalada a mas de 3 (tres)  metros del piso, y no poseer  más de 2 (dos) curvas entre cajas con una distancia entre ambas no superior a los 6 mts (10 mts si no poseen curvas en el recorrido). Dicha cañería deberá poseer sus correspondientes terminaciones y accesorios en todo su trayecto; pipetas, cajas estancas, etc.

- En los recorridos expuestos a intemperie el material empleado deberá ser de acero galvanizado con recubrimiento interior aislante, con cajas y conectores estancos de iguales características,

- Del lado interno, esta cañería, debe finalizar junto al rack en una caja de pase cuyas medidas no deben ser menor a 30 x 30 x 15 cm, la cual debe poseer  las cañerías necesarias para vincularse con el resto de las instalaciones (rack principal – tablero telefónico – etc.).-

3.3 Cañerías y o conductos para la distribución en pisos:

- Conductos bajo piso del tipo pisoducto estructural metálico, de cuatro vías rectangulares (30mm x 70mm cada vía), con ojos testigos y con accesorios normalizados. De ser necesaria una cantidad mayor de vías se indicará en el plano correspondiente.

Ante la propuesta de un tipo de conducto de piso diferente, se deberá aclarar en la propuesta que tipo de material se ofrece para su instalación, especificando las propiedades estructurales y de aislación de los mismos, quedando bajo el área de Implementación & Instalaciones la aceptación o rechazo del mismo.

- Las acometidas desde el piso ducto a los puestos de trabajo no montados sobre el mismo deberá realizarse con caños del tipo MOP, zocaloductos metálicos o cañería flexible metálica del tipo ZOLODA, (con sus respectivos accesorios). Para estos casos se especificará en el plano el tipo de canalizaciones y las medidas correspondientes.

- Todas las cajas de pase  deberán poseer acceso libre.

  - Bandejas porta-cables

- Las Bandejas Porta-cables deben ser de Fondo Perforado fabricadas en acero al carbono y con posterior tratamiento de galvanizado  electrolítico

- Para unir los diferentes tramos de bandejas porta cables, se utilizará los sistemas de unión rápida o sistemas con tornillos, probados mecánicamente y proveídos por el fabricante de bandejas porta cables.

- La resistencia eléctrica de las uniones no superarán los 50 OHM

- Las curvas a utilizar deberán ser las especificadas por el fabricante de las bandejas.

- La bandeja y los accesorios instalados deberán estar cubiertos con su tapa correspondiente en todo su recorrido.

- Se utilizará únicamente soportes, consolas o colgantes, hechos, probados mecánicamente y provistos por el fabricante de bandejas porta cable.

# 4- Servicios externos

4.1 Cableado para ingresar los servicios externos de comunicaciones contratados.

- Se deberá realizar con cable multipar, con cubierta PAL para exterior. La capacidad de este cable corresponderá según la necesidad de cada Sucursal, por tal motivo la misma será indicada oportunamente en cada proyecto.

- Del lado exterior, este cableado; se conectará a una caja de distribución para intemperie; con regleta de conexión sin cola de empalme, tipo CTA, con apertura de la cerradura con destornillador plano, y módulos de conexión no apto para protección gaseosa. La ubicación de dicha caja deberá ser establecida en una posición de fácil acceso ya sea en la azotea, patio o cualquier otra ubicación, previamente consensuada con el área de Implementación & Instalaciones.

- En caso de observarse un gabinete  de pares de la compañía proveedora, esta regleta deberá estar ubicada dentro de dicho habitáculo, y en caso de una caja de pares en la azotea o patio, la caja se ubicara a no más de 30 cm de la misma.

- Del lado interno, este cableado, se conectará a regleta Siemón de 50 pares (la cantidad de regletas variara según la obra en cuestión ) con protectores gaseosos del tipo CPM-2PLUS  con su correspondiente kit de conexión a tierra, esta regleta se instalará en un repartidor de líneas telefónicas, el mismo deberá ser metálico con fondo de madera, con puerta y cerramiento. Dicho repartidor se montara en el local destinado para la sala de sistemas y  el mismo deberá estar comunicado con el rack de comunicaciones a través de 1 conducto de 2” de diámetro. Las dimensiones del mismo se indicara según cada proyecto.

# 5- Otras instalaciones y o materiales

5.1 Reflejo telefónico:

- Para el tendido del reflejo telefónico desde el repartidor se deberá utilizar Cable Multipar Telefónico 26 Pares de cobre solido Estañado, asilados con PVC, pareados, cinta poliéster, conductor de drenaje a tierra, cinta de aluminio, vaina de PVC color cromo. Normalizado 755.

- Dicho cable estará conectado en el extremo del repartidor a un bloque Siemons de 50 pares y en una pachera de 24 ports catg 6 del lado del rack de sistemas

- La cantidad de reflejos instalados deberán contemplar el conexionado de 1 teléfono en todos los puestos de trabajo cableados en la sucursal

5.2 Periscopios de servicio para puestos de trabajo:

- Cada puesto de trabajo deberá contar con un periscopio compuesto con 6 (seis) tomas corriente 10 amp del tipo siglo 21 o calidad similar y 2 (dos) Fichas RJ 45 categoría 6. Dichos periscopios deberán ser totalmente metálicos y del tipo modular, cuyo chasis deberá contar con su correspondiente puesta a tierra .Con el fin de estandarizar y contar con la posibilidad de reparar y o proveer accesorio de dichos periscopio, se recomienda los periscopios Fayser PR 2000.

- Cada Cajero Automático (ATM) instalado o por instalar, deberá contar con un periscopio compuesto con 4 (cuatro) tomas corriente 10 amp del tipo Richi , siglo 21 o calidad similar y 4 (cuatro) Fichas RJ 45 categoría 6. Aplicando las mismas consideraciones que para un puesto de trabajo. Adicionalmente se deberá rotular el periscopio siguiendo la numeración existente en la red de datos de la sucursal    ( P: xx D–T), debiendo tenerse en cuenta que estos puestos deben ser INDEFECTIBLEMENTE  los últimos en posición y numeración  .

# 6- Sala de sistemas

6.1- Lugar para la ubicación del rack de sistemas:

Teniendo en cuenta que el rack contiene el equipamiento perteneciente al sistema informático y  que junto a este se realiza el montaje del equipamiento correspondiente al sistema de voz; se solicita un lugar con las siguientes características;

- El local seleccionado será de uso exclusivo y se denominara SALA DE SISTEMAS, debera poseer cerramiento con llave, ya que el mismo será de acceso restringido. Como así también, dicho local, debera impedir el ingreso de todo tipo de suciedad o polvo que pueden provocar fallas en el equipamiento instalado.

- Aire acondicionado.

- Los fabricantes de los equipos de cómputo presentan en sus manuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura, los efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que reduce la vida útil de los equipos.

- Se requiere que el equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo sea independiente por las características especiales como el ciclo de enfriamiento que deberá trabajar día y noche aún en invierno y las condiciones especiales de filtrado.

La alimentación eléctrica para este equipo debe ser independiente para que los arranques de sus compresores que no afecten como ruido eléctrico al circuito del rack.

La determinación de la capacidad del equipo necesario debe estar a cargo de    personal competente o técnicos de alguna empresa especializada en aire acondicionado, los que efectuarán el balance térmico correspondiente como es:

1. Para Calor Sensible.

Se determinan ganancias por vidrio, paredes, particiones, techo, plafón falso, piso, personas, iluminación, ventilación, puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc.

2. Para Calor Latente.

Se determina el número de personas (en caso de mantenimiento) y la ventilación.

La inyección de aire acondicionado debe pasar íntegramente a través del rack y una vez que haya pasado, será necesario que se obtenga en el ambiente de la sala una temperatura de 21ºC +/ 2ºC y una humedad relativa de 45% +/- 5%.

Es necesario que el equipo tenga controles automáticos que respondan rápidamente a variaciones de +/- 1ºC y +/- 5% de humedad relativa.

Se recomienda mantener las condiciones de temperatura y humedad las 24 horas del día y los 365 días del año, puesto que las cintas, disquetes, etc., deben estar en las condiciones ambientales indicadas antes de ser utilizados.

Debe tenerse en cuenta que una instalación de aire acondicionado debe proveer como mínimo el 15% de aire de renovación por hora.

No deben usarse equipos de aire acondicionado de ventana que no regulen la humedad ni filtren el aire, porque los gases de la combustión de motores y polvo es aspirado y enviado al centro de cómputo.

Se debe tener en cuenta en el diseño del aire acondicionado instalar filtros dobles o de carbón activado de tal manera que forme un doble paso de filtro de aire, con objeto de evitar causarle daño a las máquinas del sistema y degradaciones en sus componentes electrónicos. Todos los filtros que se usen no deberán contener materiales combustibles.

El termostato y el higrómetro deberán responder a variaciones de 1ºC y 5% de humedad relativa.

El mejor método de distribución de aire para el centro de cómputos es el forzar el ingreso de aire frio desde la parte superior del rack permitiendo la recirculación. Debe preverse una renovación de aire mayor al 15 %.

- El equipamiento no debe exponerse a la luz solar.

- El espacio libre alrededor del  rack  considerando el radio de apertura de puertas; adelante atrás y laterales : 1 (uno) metro

- El recinto no deberá ser lugar de paso hacia ningún sector de la sucursal.

- En el caso en que dicha sala, se deba instalar una central telefónica con sistema de tarifación, sé debera preveer un espacio más amplio ya que el mismo requiere de un escritorio para su montaje.

- Suficiente amplitud para alojar hasta 3  racks de 45 U (0,6 mts ancho x 1,10 mts de profundidad por 2,50 de alto). Las medidas son con las puertas cerradas por todo lo expuesto se solicita sea de estricto cumplimiento a lo detallado.

Se sugiere tomar como referencia los siguientes parámetros a fin de segmentar las sucursales del banco en tres Grupos.-

- Las Salas de Sistemas de las sucursales Grupo I, deberían tener una superficie mínima de 18 m2. Superficie recomendada: 20 m2

En estas salas se alojarán dos Racks de 0,60 x 1,10 x 2,20 m, centrales telefónicas, escritorio con un puesto de trabajo (PC), tableros de electricidad y de Telefonía.-

- Las salas de sistemas de las sucursales Grupo II deberían tener una superficie mínima de 12 m2. Superficie recomendada: 18 m2

En algunas de estas salas se alojarán dos Racks de 0,60 x 1,10 x 2,20 m, una central telefónica, escritorio con un puesto de trabajo (PC), tableros de electricidad y de Telefonía.-

- Las salas de sistemas de las sucursales Grupo III, deberían tener una superficie mínima de 6 m2. Superficie recomendada: 10 m2 En  estas salas se alojará un Racks de 0,60 x 1,10 x 2,20 m, eventualmente una central telefónica y un escritorio con un puesto de trabajo (PC) , tableros de electricidad y de Telefonía.-

6.2- Piso técnico para la sistemas:

| Piso Técnico Descripción | Características Similares a : | Indifloor modelo Acero |
| --- | --- | --- |
| Baldosa | Dimensiones: | 610 mm (2 pies x 2 pies) |
|  | Espesor | 2mm |
|  | Altura de Pestaña Lateral: | 8 mm |
|  | Material: | Acero laminado decapado |
|  | Terminación Superficial: | Cincado electrolítico pasivado con ácido crómico |
|  | Terminación Cara Inferior | Cubierta con una membrana de 3 mm de espesor para absorción acústica |
| Pedestales | Características | Para placas atornilladas.- Capitel de acero de 3.2 mm de espesor soldado a tuerca especial con 4 agujeros para atornillar las placas.- Para una altura de piso hasta 120mm.- Regulación continua de la altura ± 10 mm. Cincados electrolíticamente y pasivados con ácido crómico. Tornillos cabeza fresada, ranura Philips, cantidad 4. Resistencia axial 2.300 Kg |
| Bases Soportes | Dimensiones: | 305 mm x 610 mm (1 pie x 2 pies) |
|  | Espesor: | 3 mm |
|  | Distancia máxima entre apoyos: | 152,5 mm (6 pulgadas) |
|  | Material: | Polipropileno antillama |
| Bornes de conexión a tierra de las baldosas | Características |  Bornes remachados a las baldosas que facilitan la conexión del cable desnudo, para formar una red de puesta a tierra que termina en una robusta bornera.  Uniones entre cables que se efectúen con piezas recalcadas, sin el empleo de soldaduras.  Tornillos : Cincados insertados en plástico termorrígido.  Seguridad de la Instalación a Tierra : El 15% de las baldosas deberán contener bornes de conexión a tierra. |
| Membrana de absorción acústica | La cara inferior de las baldosas de acero estará cubierta con una membrana de absorción acústica que mejora el confort de los locales. |
| Perfiles Perimetrales de arriostramiento | El perímetro del piso se completará con perfiles de acero galvanizado para lograr una presentación prolija. Los perfiles se fijarán cada 6 pedestales con los mismos tornillos que se emplean para asegurar las baldosas.- Espesor: 2 mm Altura de Pestaña Lateral: 8 mm Material: Acero galvanizado |
| Placa Conductora | Dimensiones:45 mm x 45 mm Espesor:0,5mm Material: Aluminio de alta conductividad eléctrica |
| Revestimiento | A DEFINIR POR ARQUITECTURA |

7.  Distribución de bocas para los servicios de voz y datos, materiales a proveer, instalaciones provisorias y montaje y puesta en servicio de las terminales correspondiente a los servicios de voz y datos.

  - Materiales para voz y datos a proveer para 57 bocas para datos y 57 bocas para voz:

  - Distribución de las bocas para los servicios de voz y datos:

| Lugar | Piso | Cantidad de PDT | Cantidad de bocas V/D x PDT | Cantidad de tomas 220 vca x PDT | Tablero De comando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma Comercial | PB | 17 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 4 | TB |
| Plataforma Comercial Impresora en red. | PB | 2 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 4 | TB |
| Cajas | PB | 2 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 6 | TB |
| Bunker | PB | 1 | 4 bocas (2 para datos – 2 para voz) | 0 | 0 |
| Atm 1 | PB | 1 | 4 bocas (2 para datos – 2 para voz) | 4 | TCS BE |
| Atm 2 | PB | 1 | 4 bocas (2 para datos – 2 para voz) | 4 | TCS BE |
| Atm 3 | PB | 1 | 4 bocas (2 para datos – 2 para voz) | 4 | TCS BE |
| Atm 4 | PB | 1 | 4 bocas (2 para datos – 2 para voz) | 4 | TCS BE |
| Atm 5 | PB | 1 | 4 bocas (2 para datos – 2 para voz) | 4 | TCS BE |
| Cajas | PB | 17 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 6 | TB PB |
| Mostrador | PB | 2 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 4 | TB PB |
| Back Office | PB | 6 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 4 | TB PB |
| Back Office Impresora en red | PB | 2 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 4 | TB PB |
| Met | PB | 1 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) | 4 | TB PB |
| Reserva | PB | 2 | 2 bocas por cada PDT (1 para datos – 1 para voz) |  |  |

  - Trabajos provisorios:  montaje y puesta en servicio de las terminales correspondiente a los servicios de voz y datos:

    - Se deberá considerar, de ser requerido por el avance de la obra, cableados extras para los servicios de voz y datos por corrimiento provisorios de los puestos de trabajo.

Además se deberá incluir, en los casos que corresponda, el servicio de desconexión , traslado provisorio y reconexión de todos los puestos de trabajo , en base a lo indicado en Anexo: Armado de Equipos -1.-

En caso de que el rack existente quedara expuesto a altos niveles de polvo generados por la obra realizada, será necesario arbitrar los medios necesarios para aislar lo mejor posible dicho armario (Armar un habitáculo en nylon, lona, etc.) A fin de preservar la integridad de los equipos allí instalados.

7.3.2 Implementación de la última etapa de obra:

Para esta etapa; donde se realiza la implementación de la Sala de Sistema y la nueva red cat. 6  para los servicios de voz y datos. La Empresa contratista deberá realizar las siguientes tareas:

A) Realizar un relevamiento de todas las terminales correspondiente a los sistemas de voz y datos en servicio en la Sucursal; PCs, Terminales de cajas y accesorios, teléfonos, fax, Impresoras en red, fotocopiadora en red, Scanner, etc.

B) En base a la nueva distribución funcional y operativa de la Casa y junto al personal de la Casa, se determinara la ubicación de cada una de las terminales tanto del sistema informático como el de telefonía.

C) Para dar inició a esta etapa y cumplimentado los puntos A y B, Se procederá al desmontaje de todas las terminales de los servicios de voz y datos. Las mismas deberán poseer su correspondiente identificación incluyendo sus accesorios. Además serán agrupadas y resguardado en un lugar protegido, con el fin de evitar deterioros y no entorpezcan el desarrollo de la obra.

Una vez que se haya finalizado con el montaje de las instalaciones fijas, (mobiliario, cableados, periscopios de servicios, etc), se procederá al montaje y puesta en servicio de todas las terminales correspondiente al sistema informático y de voz.

Se destaca que en el presente detalle de tareas NO se incluye al RACK y al equipamiento que el mismo alberga, y a la CENTRAL TELEFÓNICA. La manipulación y puesta en servicio de los elementos mencionados estará a cargo de personal técnico del BNA.

D) Para el caso que existan viviendas en el mismo predio de la Sucursal, y posea el servicio de telefonía que provenga de la Filial, la contratista deberá dejarlo en servicio y proveyendo las instalaciones que sean necesarias.-

E) Líneas Telefónicas externas; las mismas deberán ingresadas a la Sucursal conectándolas a la caja CTA instalada para tal fin. Y la distribución interna se realizara en base al equipamiento existente o donde lo decida el personal técnico del BNA. Para tal fin la empresa contratista deberá proveer el material necesario y adecuado para realizar esta conexión.-

F) Una vez finalizada la puesta en servicio de los sistemas en cuestión, la contratista y junto al personal técnico del BNA, realizara una verificación general del correcto funcionamiento de ambos servicio.

Observaciones:

Se informa, que la empresa contratista, contara con un instructivo para el montaje y conexión de las terminales correspondiente al sistema informático.

remodelacion de layout  DE la sucursal DEl anexo operativo y centro de pagos mate de luna  del banco de la nacion argentina

SITO EN Mate de Luna  560-, CIUDAD catamarca,  provincia DE CATAMARCA

anexo  -  ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Objeto y descripcion de los trabajos:

Reemplazo y/o Provisión, según ubicación en plano, de los siguientes artefactos de iluminación:

Art.22.6: ILUMINACION.

Se proveerán e instalarán los artefactos de iluminación, cuyos modelos y cantidades se especifican en el presente. Se deberán entregar totalmente armados con sus correspondientes componentes, los cuales deberán ser de primera marca, normalizados y de calidad reconocida, debiendo cumplir en un todo a lo enunciado en las Especificaciones Técnicas Generales para Instalaciones Eléctricas en el Art. 22.12. El Contratista presentará muestra de cada modelo de artefacto a proveer para su aprobación, previo a la adquisición de los mismos.  Los artefactos de iluminación a proveer e instalarán serán los siguientes:

MODELO 1: 801221 Visual Brillante de Fass Yakol o calidad técnica y constructiva equivalente 2X36W. Plafón para lámparas fluorescentes. Caja en chapa esmaltada. Louver doble parabólico en aluminio aluminizado alto brillo. Con láminas transversales estriadas y perfiles longitudinales en “V” lisos para lograr una buena uniformidad lumínica.

DESTINO:  3-Púbico, 5-Back Office, 6-Paso, 8-Rack

CANTIDAD: Dieciocho (18)

Las luminarias se montaran sobre torres reforzadas de hierro, especialmente construidas de forma tal de asegurar su sujeción y permitir el pasaje del cableado. Asimismo se proveerán barrales que deberán fijarse a la estructura resistente del techo, no del cielorraso

MODELO 2: 841336 Visual Brillante de Fass Yakol o calidad técnica y constructiva equivalente 3X36W. Artefacto de embutir para cielorraso tipo AMNSTRONG con lámparas fluorescentes. Cuerpo realizado en metal recubierto en pintura termoconvertible blanca. Louver doble parabólico en aluminio aluminizado alto brillo. Con láminas transversales estriadas y perfiles longitudinales en “V” lisos para lograr una buena uniformidad lumínica.

DESTINO: 1-Atención Personalizada

CANTIDAD: Treinta y seis (36)

MODELO 3:

Se procederá a la limpieza y puesta a punto  integral del sistema de iluminación. Se proveerá e instalaran lámparas fluorescentes tipo trifosforo color cálido, marca Osram con sello IRAM o de la CE, con todos sus arrancadores, balastos, capacitores y zocalos.

DESTINO: Salón

CANTIDAD: Treinta y nueve (39)

Sistema de iluminación de Emergencia.

MODELO 4: E7E1 de Fass Yakol o calidad técnica y constructiva equivalente. 7x1.2W – 24V, (LED) indicando salida con flecha (con soporte para pared o cielorraso s/proyecto).

DESTINO: Indicando Salidas

CANTIDAD: tres (3).

MODELO 5: Modulo de emergencia E7F18/65 con batería 6V/2000 mA/h, autonomía promedio 1,5hs, Unidad electrónica de tensión normal a tensión de batería para ser incorporada dentro de luminarias existentes de lámpara fluorescente

DESTINO: Señaladas con la letra “E” en el plano correspondiente.

CANTIDAD: Veinte (20).

ENCARGAR LUMINARIAS INMEDIATAMENTE DE ADJUDICADO LOS TRABAJOS, PREVIA PRESENTACIÓN DE MUESTRA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA SU APROBACIÓN. NO SERA JUSTIFICATIVOS DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA OBRA EL TIEMPO DE LA PROVISIÓN DE ESTOS EQUIPOS

NOTA: Entregar a la sucursal los tubos usados, para su colocación en archivos, baños ó depósitos.

ANEXO: SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO

- OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas que sean contratadas por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, para realizar trabajos de construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento  y servicios.

Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional y Local, referente a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

- ALCANCE

Se aplicará a todas las empresas contratistas de Banco de la Nación Argentina en todas sus dependencias dentro del territorio argentino.

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista :  es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Banco de la Nación Argentina y que no pertenece a la nómina de personal del mismo.

Subcontratista : empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera como parte de la contratista.

Director de obra: persona especializada en la cual el Banco delega la función de dirigir la obra.

- RESPONSABLES

Por parte del Banco de la Nación Argentina:

Inmuebles

Recibe y controla la documentación exigida y la autorización por parte de la empresa.

Director de obra

En caso de observar incumplimiento de las medidas de seguridad, durante las inspecciones pedirá corrección en la Orden de Servicio, remitiendo copia al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Higiene y Seguridad:

Participará, en lo casos cuya complejidad lo requiera de la evaluación de riesgos en la etapa previa a la contratación de la obra, mantenimiento o servicio.

Colaborará con Inmuebles si este lo requiere en el análisis de los requisitos administrativos.

A criterio del responsable del Servicio, podrá  realizar auditorias en el lugar  de ejecución de la obra o servicio, solicitando la corrección de las condiciones de riesgo. Si el riesgo puede implicar accidentes graves, podrá solicitar la suspensión de la obra hasta su corrección.

Empresa Contratista

Responsable de Seguridad e Higiene:

La empresa contratista designara un responsable (Dueño, Supervisor, Encargado, Capataz u otra persona) que actuará como interlocutor permanente en la obra.

Jefe de Higiene y Seguridad del contratista. Es el profesional responsable del programa de seguridad de la obra y de evaluar su cumplimiento

- DESARROLLO

5.1	 Normativa

Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la  legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Además deberán cumplir con la normativa interna del Banco de la Nación Argentina.

5.2	Presentación de la documentación

Antes de ingresar a trabajar la empresa o persona deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se encuentran detallados en el anexo N° 1, independientemente de otros requisitos especificados en el pliego de condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la empresa.

  - Reglas generales a ser observadas por los contratistas

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán cumplir con lo siguiente:

    - Evaluación de riesgos: El responsable de la obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecución práctica.

# En el caso de servicios en locales del banco las condiciones de riesgo de los mismos deberán ser informadas al responsable del banco.

    - Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable que corresponda.

    - Protección de los pies. Se usará calzado de seguridad que proteja de  golpes, aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

    - Protección de la cabeza: Se usará protección craniana en todos los casos en los que haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos.

    - Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, etc.). Para ello se usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger.

    - Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV.

En casos exigentes se usarán antiparras.

Para soldar se usarán caretas con la graduación apropiada.

    - Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada al riesgo

    - Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-magnéticos y diferenciales.

    - Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.

    - Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras estos deben estar en buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica.

    - Señalización. La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas a l trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo los mismos serán cubiertos al concluir la jornada laboral.

    - Trabajos en caliente o que puedan generar chispas. Para realizar las operaciones de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilación deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma interna de trabajo en caliente.

    - Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada . El personal a su cargo permanecerá en la  zona asignada y deberá solicitar permiso para que estos circulen y/o se trasladen a  otras zonas del Banco.

    - Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y desperdicios.

    - Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista retirará toda la basura y desechos que generó el  trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

    - Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente, todo accidente que ocurra durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones  y/o daños materiales.

    - Condiciones psicofísica de los empleados: La empresa contratista deberá controlar el correcto estado físico y  mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4 	Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad , será motivo de sanciones por parte  del Banco de la Nación Argentina. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.

- ANEXOS

6.1	Anexo I

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para contratistas

Empresas

- Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento.

- Cláusula de no repetición contra el Banco de la Nación Argentina emitida por la Aseguradora (En el anexo II se desarrolla un texto estandar)

- En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y seguridad de la empresa.

- Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- etc.).

- Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral .

Dueños de empresas y personal independiente

- Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo

- Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la AFIP.

6.2	Anexo II

Modelo de compromiso de no repetición de la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula :

¨ .......... A.R.T. S.A , Renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Banco de la Nación Argentina sus funcionarios , empleados u obreros , bien sea con fundamento en el  Art Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica , con motivo de las presentaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de ................................….. ( Nombre del Contratista ) alcanzados por la cobertura de la presente póliza , por accidente de trabajo o enfermedad profesionales sufrido o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o en le trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ¨ . -

¨ .............. A.R.T. S.A , se obliga a comunicar al Banco de la Nación Argentina en forma fehaciente , los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en termino de la misma , dentro de los diez ( 10 ) días de verificado ¨ .