PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DOIS TERREIROS PARA CAFÉ SITUADOS NA FAZENDA DO GLÓRIA

ÍNDICE

Folha

Anexo I – Projeto Básico                                                                                                  2

Anexo II – Planilha Modelo para Apresentação da Proposta de Preços                           7

Anexo III – Plano de Trabalho                                                                                          8

Anexo IV – Informações Auxiliares para Elaboração do Edital                                       8

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 – INTRODUÇÃO.

Este projeto básico visa a contratação de empresa de construção civil especializada na prestação dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ a ser executada em 2 terreiros de café, situados na Fazenda do Glória, em Uberlândia – Minas Gerais, com área de 6.030,00 metros quadrados, sendo um terreiro com dimensões de 100,00 metros de comprimento por 21,00 metros de largura e o outro com 131,00 metros de comprimento por 30,00 metros de largura, conforme especificações a seguir.

2 – DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.

2.1 - Observações Preliminares.

Para as obras e serviços em questão deverão ser contratados obrigatoriamente no mínimo guardas, e um mestre de obras (em período integral de trabalho na obra), pois a CONTRATANTE não se responsabilizará por nenhum desvio, roubo, acidente, etc. havido no canteiro e nas obras e serviços.

É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se neste projeto básico, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A UFU OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA DEVERÃO SER REPARADOS AS EXPENSAS DA MESMA.

Quando houver dúvidas nas especificações, no memorial deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO para as definições finais.

2.2 – Observações Gerais.

O presente projeto básico estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços solicitados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos contratos.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

Todos os serviços subempreitados, desde que com autorização prévia da Diretoria de infraestrutura e FISCALIZAÇÃO da Universidade Federal de Uberlândia, deverão ter ART em separado da execução total dos serviços, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia na Diretoria de infraestrutura para fins de arquivo.

2.3 – Objeto da contratação.

Execução dos serviços de limpeza, remoção de excessos, pavimentação completa em CBUQ e demais serviços complementares a serem executados em 2 terreiros de café da Fazenda do Glória, área total de 6030,00 metros quadrados, com a seguinte discriminação de obras e serviços:

- Instalação do canteiro de serviços, caso necessário.

- Anotação e pagamento das ART's necessárias.

- Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e acompanhamento dos serviços.

- Execução da raspagem do terreno necessária à implantação dos serviços.

- Execução da pavimentação completa em CBUQ, incluindo-se preparação e compactação do sub-leito, base/sub-base de 15 cm, imprimação, pintura de ligação e CBUQ de 3cm.

- Execução de todos ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

- Execução dos reaterros e acertos em geral, caso necessários

- Execução dos serviços diversos e outros serviços citados ou não citados explicitamente, mas necessários à entrega dos serviços e seus complementos acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste projeto básico.

- Execução da limpeza geral dos serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução dos serviços e tratamento final das partes executadas.

2.3 – Execução e Controle.

2.3.1 – Responsabilidades.

Fica reservada a Universidade Federal de Uberlândia, neste ato, representada pela Diretoria de infraestrutura, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou norma nestas especificações ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, das especificações técnicas bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO, em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação.

OBS:

1) NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO, SEMPRE CONSIDERANDO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDOS NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO.

As cotas, dimensões, quantitativos, etc. sempre deverão se conferidos "In loco", antes da execução de qualquer serviço.

As especificações destinam-se a descrição e a execução dos serviços completamente acabados nos termos do objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes e outros serviços, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis "In Loco", pois deverá constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, mesmo que não constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demolições, cortes de árvores e adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente.

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos serviços.

2.3.2 – Acompanhamento.

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Universidade Federal de Uberlândia, através de sua Diretoria de Infraestrutura e ou sucessoras, o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO.

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, com visto no Estado de Minas Gerais, que no caso da CONTRATADA deverá ser o responsável técnico, cujo curriculum será apresentado no ato da licitação, e no caso da FISCALIZAÇÃO será indicado pela Diretoria de Infraestrutura, e oficializado através de Portaria do Reitor.

Caso haja necessidade de substituição do profissional residente ou RT da CONTRATADA, deverá ser comunicado previamente a Diretoria de Infraestrutura, cujo curriculum também deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que também deverá ter visto no CREA-MG.

O R.T., não poderá ausentar-se dos serviços por mais de 48 horas, bem como nenhum serviço cujo de responsabilidade técnica for exigível, poderá ser executado sem sua supervisão.

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços.

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra" ( Modelo Próprio - Dirob).

2.3.3 – Normas Técnicas Aplicáveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicados à seguir, terão validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNER, PMU e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato.

A programação dos testes de ensaios deverá abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens, de acordo com as normas e a critério da FISCALIZAÇÃO:

-  Ensaios e testes para materiais destinados à aterros e reaterros.

-  Ensaios de materiais destinados à bases e sub-bases.

-  Ensaios de verificação de grau de compactação em aterros e reaterros, sub-leito, base e sub-base.

-  Outros ensaios citados nos itens à seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.

-  Demais ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas.

2.3.4 – Observações sobre materiais.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado, sendo que para sua utilização deverá haver aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

O material, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a Universidade Federal de Uberlândia. O mesmo procedimento será adotado no caso do material entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

É vedada a utilização de materiais, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

O estudo e aprovação pela Universidade, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO.

- A substituição do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no contrato.

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, validades, etc.

## Agregados.

O agregado miúdo será a areia natural, de origem quartzosa, cuja composição granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer à condições impostas pelas normas da ABNT, citadas à seguir ou sucessoras.

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, sílico-quartzoza, áspera ao tato, limpa, isenta de argila e de substâncias orgânicas ou terrosas, obedecendo à seguinte classificação, conforme estabelecido pela ABNT:

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm.

Média : granulometria entre 0,84 e 0,25 mm.

Fina  : granulometria entre 0,25 e 0,05 mm.

O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem de rochas sãs.

O diâmetro máximo do agregado deverá ser inferior a 1/4 da menor espessura da peça a concretar e a 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras.

A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua segregação e a mistura entre si, ou com terra.

Os locais de estocagem deverão ser adequados, com superfícies regulares e com declividade para facilitar o escoamento das águas de chuvas ou de lavagem.

Todos os agregados poderão ser submetidos à critério da FISCALIZAÇÃO a ensaios de qualidade, de acordo com as condições impostas pela ABNT itens que se referem ao assunto citados à seguir ou sucessores.

As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenadas no local dos serviços, para servirem como padrão de referência.

2.3.5 – Canteiro de Serviços.

Obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

O canteiro de serviços, caso necessário, poderá localizar-se-á junto ao local de execução dos mesmos ou em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela CONTRATADA, e todas as adaptações, que se fizerem necessárias, para o melhor andamento e execução dos serviços e deverão ser executadas às expensas da mesma, bem como todas aquelas necessárias à Segurança do Trabalho e exigidas por lei, e à segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados, sendo que deverá também ser previsto espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstas às custas da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei.

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as edificações e áreas de serviço sujeitas à incêndios, incluindo-se o canteiro de serviços, almoxarifados e adjacências.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificações ou de suas proximidades, e das proximidades dos serviços, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das instalações, almoxarifados, equipamentos, etc. e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência durante a execução dos serviços até a sua entrega definitiva.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal que deverá trabalhar nos serviços, a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

A segurança do trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho.

O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de serviços ficarão a cargo da CONTRATADA, exceto nos locais de uso da FISCALIZAÇÃO, que será às custas da CONTRATANTE.

2.3.6 - Serviços Topográficos e de marcação em geral.

A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados ao perfeito levantamento, locação e acompanhamento dos serviços.

Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços.

A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico de nivelamento, e de marcações em geral relativos aos serviços.

Antes do início dos serviços de nivelamento, a FISCALIZAÇÃO indicará a CONTRATADA os R.Ns a serem considerados, com a suas respectivas cotas de nível.

2.3.7 - Normas Técnicas da ABNT aplicáveis.

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto dos serviços deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

Agregados.

| NBR-5734 | Peneiras para Ensaio |
| --- | --- |
| NBR-6458 | Grãos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinação da Massa Específica, Massa Específica Aparente e da Absorção de Água. |
| NBR-6465 | Agregados - Determinação da Abrasão “Los Angeles” |
| NBR-6467 | Agregados - Determinação do Inchamento de Agregado Miúdo |
| NBR-6491 | Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterização de Pedregulhos e Areia |
| NBR-7211 | Agregados para concreto - Especificação |
| NBR-7214 | Areia Normal para Ensaio de Cimento |
| NBR-7216 | Amostragem de Agregados |
| NBR-7217 | Agregado - Determinação da Composição Granulométrica |
| NBR-7218 | Agregado - Determinação do Teor de Argila em Torrões e Materiais Friáveis |
| NBR-7219 | Agregado - Determinação do Teor de Materiais Pulverulentos |
| NBR-7220 | Agregado - Determinação de Impurezas Orgânicas Húmicas em Agregado Miúdo |
| NBR-7221 | Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miúdo |
| NBR-7225 | Materiais de Pedra e Agregados Naturais |
| NBR-7251 | Agregado em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária |
| NBR-7389 | Apreciação Petrográfica de Agregados |
| NBR-7809 | Agregado Graúdo - Determinação do Índice Forma Pelo Método do Paquímetro |
| NBR-7810 | Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinação da Massa Unitária |
| NBR-9773 | Agregado - Reatividade Potencial da Álcalis em Combinações Cimento - Agregado |
| NBR-9774 | Agregado - Verificação da Reatividade Potencial Pelo Método Químico |
| NBR-9775 | Agregado - Determinação da unidade Superficial em Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman |
| NBR-9776 | Agregado - Determinação da Massa Específica de Agregados Miúdos por Meio do Frasco de Chapman |
| NBR-9777 | Agregados - Determinação da Absorção de Água em agregados Miúdos |
| NBR-9917 | Agregados para Concretos - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos Solúveis |
| NBR-9935 | Agregados |
| NBR-9936 | Agregados - Determinação do Teor de Partículas Leves |
| NBR-9937 | Agregados - Determinação da Absorção e da Massa Específica de Agregado Miúdo |
| NBR-9938 | Agregados - Determinação da Resistência ao Esmagamento de Agregados Graúdos |
| NBR-9939 | Agregados - Determinação do Teor de Umidade Total por Secagem, em Agregado Graúdo |
| NBR-9940 | Agregados - Determinação do Índice de Manchamento em Agregados Leves |
| NBR-9941 | Redução de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratório |
| NBR-9942 | Constituintes Mineralógicos dos Agregados Naturais |
| NBR-10340 | Agregados - Avaliação da Reatividade Potencial das Rochas Carbonáticas com Álcalis de Cimento |
| NBR-10341 | Agregado - Determinação do Módulo de Deformação Estático e Coeficiente de Poisson de Rochas |
| NBR-12695 | Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Natural |
| NBR-12696 | Agregados - Verificação do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial Água Estufa |
| NBR-12697 | Agregados - Avaliação do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada com Etilenoglicol |

Escavações, Aterros, Pavimentações.

| NBR-5681 | Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações |
| --- | --- |
| NBR-12266 | Projeto e Execução da Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana |
|  | Especificações Gerais para Obras Rodoviárias - DNER |
|  | Normas e Instruções - DER |
| MB - 32/68 | Análise Granulométrica |
| MB - 30/69 | Limite de Liquidez |
| MB - 31/69 | Limite de Plasticidade |
| MB - 33/68 | Compactação de Solos |
| MB - 28/69 | Densidade Real de Solos |
| MB - 959/74 | Massa Específica Aparente "In Situ" |

| NBR- | CB-10 | 1968 | EB-00100 | Alcatrão para Pavimentação Rodoviária |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR- | CB-16 | 1990 | MB-03363 | Tintas para sinalização horizontal-Determinação da consistência pelo viscosímetro Stormer |
| NBR | CB16 | 1990 | MB-03364 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do teor de matéria volátil e não volátil |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03365 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do teor de pigmentos |
| NBR- | CB-16 | 1990 | MB-03366 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do dióxido de titânio pelo método deo redutor de Jones |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03367 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação de cromato de chumbo |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03368 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do veículo não volátil - porcentagem em massa do veículo |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03369 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do tempo de secagem no "Pick Up Time" |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03370 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência à abrasão |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03371 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do brilho |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03372 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação da flexibilidade |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03373 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação do sangramento |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03374 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência à água |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03375 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência ao calor |
| NBR | CB-16 | 1990 | MB-03376 | Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência ao intemperismo |
| NBR-06831 | CB-16 | 1968 | EB-00072 | Pedra britada, pedrisco e pó de pedra para base de macadame hidráulico |
| NBR-07207 | CB-02 | 1969 | TB-00007 | Pavimentação |
| NBR-07208 | CB-02 | 1990 | TB-00027 | Materiais Betuminosos para emprego em pavimentação |
| NBR-08352 | CB-16 | 1983 | MB-01923 | Misturas betuminosas - Determinação da densidade aparente |
| NBR-08547 | CB-16 | 1983 | MB-01922 | Pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Delineamento da linha de influência longitudinal da bacia de deformação por intermédio da viga de Benkelman |
| NBR-11170 | CB-02 | 1990 | TB-00372 | Serviços de Pavimentação |
| NBR-11171 | CB-02 | 1990 | CB-00192 | Serviços de Pavimentação |
| NBR-11803 | CB-02 | 1991 | EB-02102 | Materiais para sub-base ou base de brita graduada tratada com cimento |
| NBR-11804 | CB-02 | 1991 | EB-02103 | Materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados granulométricamente |
| NBR-11805 | CB-02 | 1991 | EB-02104 | Materiais para sub-base ou base de solo-brita |
| NBR-11862 | CB-16 | 1991 | EB-02162 | Tinta para sinalização horizontal à base de resina acrílica- Especificação |
| NBR-12263 | CB-02 | 1991 | NB-01346 | Execução de sub-base ou base estabilizada granulométricamente |
| NB-12307 | CB-02 | 1992 | EB-01391 | Regularização de sub-leito – procedimento |
| NBR-12583 | CB-02 | 1992 | MB-03534 | Agregado graúdo - verificação da adesividade e ligante betuminoso - método de ensaio |
| NBR-12584 | CB-02 | 1992 | MB-03535 | Agregado miúdo - verificação da adesividade e ligante betuminoso - método de ensaio |

2.3.7 – Pavimentação.

Deverá ser executada toda pavimentação da área objeto dos serviços, em CBUQ com 3 cm de espessura, e será composta das seguintes fases:

- Limpeza e terraplenagem até atingir as cotas do subleito projetado, caso necessário.

- Regularização e compactação do sub-leito, até atingir um grau de compactação de 100% do Proctor Normal.

- Camada de Sub-base/Base de solo estabilizado granulometricamente, com espessura mínima de 15 cm, e compactadas até atingir o Índice de Suporte Califórnia de 50%.

- Revestimento final em concreto betuminoso usinado a quente, com espessura mínima de 3 cm.

Subleito.

O preparo do sub-leito para pavimentação consistirá nos serviços necessários para que o sub-leito assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica de projeto, possibilitando um caimento mínimo de 1% para escoamento das águas pluviais e para que esse sub-leito fique em condições de receber a base e o pavimento final.

O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do subleito é o seguinte: Pá Carregadeira, Caminhão basculante, Motoniveladora com escarificador; Irrigadeira ou Carro tanque, equipados com conjuntos bombas, com capacidade para distribuir água com pressão regulável e em forma de chuva, capacidade mínima de 2000 litros; Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e comprimento aproximado de 4,00 metros; Compressor auto motor, de 3 (três) rolos lisos, não em tandem, com peso de 8 - 12 toneladas; Soquetes manuais; Pequenas ferramentas ( enxadas, pás, picaretas, etc.); Gabarito de madeira ou metálico, cuja borda inferior tenha a forma da seção transversal estabelecida pelo projeto, ou outros equipamentos, desde que aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A superfície do sub-leito deverá ser regularizada nas larguras especificadas de modo que assuma a forma determinada pela seções transversais e demais elementos dos projetos.

As pedras ou matacões, concreto e outros elementos indesejáveis encontrados por ocasião da regularização deverão ser removidos, devendo ser o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente.

O umedecimento será feito até que o material adquira o teor de umidade mais conveniente ao seu adensamento.

A compressão será feita progressivamente, dos bordos para o centro do leito, até que o material fique suficientemente compactado adquirindo compactação de 95% do PS na profundidade de 15 cm.

Em locais inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a compressão deverá ser feita por meio de soquetes.

O acabamento poderá ser feito à mão ou à máquina e será verificado com o auxílio de gabarito que eventualmente acusará as saliências e depressões a serem corrigidas.

Efetuadas as correções, caso haja ainda excesso de materiais, deverão os mesmos serem removidos para fora do leito e refeita a verificação com o gabarito.

Essas operações de acabamento deverão ser repetidas até que o sub-leito se apresente de acordo com os requisitos destas especificações.

Não será permitido o trânsito sobre o sub-leito já preparado.

Será feito ensaio de compactação, a critério da FISCALIZAÇÃO, quando o terreno for uniforme e mais um ensaio em cada tipo de solo que ocorre nos serviços.

Para fins de recebimento do sub-leito, seu perfil longitudinal não deverá afastar-se dos perfis estabelecidos pelo projeto de mais de 7 milímetros, mediante verificação pela régua.

A tolerância para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificação feita pelo gabarito.

### Sub-base e Base de solo estabilizado granulométricamente com a utilização de solos lateríticos.

A sub-base e base de solo estabilizado granulométricamente consistirá em apenas uma camada com no mínimo 15 cm de espessura, construída sobre o sub-leito preparado, e obedecendo aos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecida pelos projetos.

Os solos lateríticos podem ser empregados como se encontram "in natura", ou beneficiados por um ou mais dos seguintes processos.

- mistura com outros solos;

- rolagem de desagregação na pista;

- peneiramento, com ou sem lavagem;

- britagem.

Os solos lateríticos são aqueles cuja relação molecular S/R (sílica/sesquióxidos)* for menor que 2, e apresentar expansão inferior a 0,2%, medida no ensaio de ISC, DNER-ME 49-74, com 26 ou 56 golpes por camada.

Admitir-se-á o valor de expansão até 0,5% no ensaio de ISC, desde que o ensaio de expansibilidade DNER-ME 29-74 apresente um valor inferior a 10%.

|  | = |  | SiO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  |  | 60 |  |  |
| R |  | AL2O3 | + | Fe2O3 |  |
|  |  | 102 |  | 160 |  |

As bases poderão ser com materiais que preencham os seguintes requisitos:

- O Índice de Suporte Califórnia (ISC) deverá obedecer aos seguintes valores, relacionados ao número N de operações do eixo padrão de 8,2 t, para o período de projeto:

ISC > ou = 60% para N < 5 x 1000000

ISC > ou = 80% para N > 5 x 1000000

- O material será compactado no laboratório, conforme ensaio DNER-ME 49-74, com 26 ou 56 golpes por camada, para atender aos valores mínimos de ISC especificados no item anterior.

- Os materiais deverão apresentar

LL < ou = 40% e IP < ou = 15%

- Os solos lateríticos com IP > 15% poderão ser usados em misturas com outros materiais de IP < ou = 6%, satisfazendo a mistura resultante aos seguintes requisitos:

. LL < ou = 40% e IP < ou = 15%

. a relação S/R e a expansão e ou expansibilidade definidas anteriormente.

. ausência de argilas das famílias das nontronitas e ou montmorilonitas, constatada em análise mineralógicas.

. e a todos requisitos deste memorial.

- O agregado retido na peneira de 2 mm deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra prejudicial e apresentando valores de abrasão "Los Angeles" menores ou iguais a 65%.

- Os materiais devem satisfazer a uma das seguintes faixas granulométricas, em peso, por cento:

| PENEIRAS | FAIXAS |
| --- | --- |
|  | mm | A | B |
| 2" | 50,8 | 100 | - |
| 1" | 25,4 | 75-100 | 100 |
| 3/8" | 9,5 | 40-85 | 60-95 |
| nº 4 | 4,8 | 20-75 | 30-85 |
| nº 10 | 2,0 | 15-60 | 15-60 |
| nº 40º | 0,42 | 10-45 | 10-45 |
| nº 200 | 0,074 | 5-30 | 5-30 |

Os equipamentos a serem utilizados serão: motoniveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; rolo de grelha; grade de discos; pulvi-misturador; central de mistura.

Além desses, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

A execução compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, realizados na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após compactação, atingir a espessura projetada.

A compactação será executada com o teor de umidade dentro dos limites para os quais se verifica o valor mínimo do ISC de projeto.

A espessura mínima da camada de base e sub-base será de 15 cm, após compactação.

O grau de compactação deverá ser de no mínimo, 100% em relação à massa específica aparente, seca, máxima, obtida segundo o método adotado.

Serão procedidos todos os ensaios necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO, para melhor controle tecnológico dos serviços de base e sub-base, segundo as normas das Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER, normas da ABNT e demais normas relativas ao assunto.

Após a execução da base e sub-base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos permitindo-se as seguintes tolerâncias:

a) + ou - 5 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta.

Na verificação do desempenho longitudinal da superfície não se tolerarão flechas maiores que 1,5 cm, quando determinadas por meio de régua de 3 m.

c) A espessura média da camada de base, determinada pela fórmula:

__

µ = X - 1,29 (

N

em que

__

X=(X

N

__

( =       ((X-X

N-1

N> ou = 9 (no de determinações feitas), não deve ser menor do que a espessura de projeto menos 1 cm.

Na determinação de X serão utilizados pelo menos 9 valores de espessura individuais X, obtida por nivelamento do eixo dos bordos, de 20 em 20 metros, antes e depois das operações de espalhamento e compactação.

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de + ou - 2 cm, em relação à espessura do projeto.

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada de base e sub-base com espessura inferior à estabelecida anteriormente, o revestimento será aumentado de uma espessura estruturalmente equivalente à diferença encontrada, operação esta às expensas da CONTRATADA.

No caso da aceitação de camada de base dentro das tolerâncias, com espessura média superior à do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do revestimento.

### Imprimação.

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de base concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, com a finalidade de aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado, bem como promover condições de aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

Para a varredura da superfície da base usam-se de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar comprimido poderá também ser utilizado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir o material betuminoso especificado, na temperatura compatível, na quantidade certa e de maneira uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente.

Deve-se imprimar a área inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la sempre que possível fechada ao trânsito.

O material betuminoso poderá a critério da FISCALIZAÇÃO, ser examinado em laboratório, bem como sua temperatura de aplicação e quantidades.

### Concreto Betuminoso Usinado à Quente.

O concreto betuminoso consistirá de uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

O material betuminoso a ser empregado poderá ser:

- Cimentos asfálticos, de penetração 50/60, 85/100 e 100/120;

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro material, desde que devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.

Opcionalmente, poderá ser determinada a percentagem de grãos de forma defeituosa, que se enquadrem na expressão:

l + g > 6e , onde l = maior dimensão do grão; g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar; e e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão.

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: l + 1,25g > 6e, sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão.

A percentagem de grãos defeituosos não pode ultrapassar 20%.

O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

Peneira            Percentagem mínima passando

40                             100

80                              95

200                             65

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos.

A composição da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.

| PENEIRA | PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO |
| --- | --- |
| mm | A | B | C |
| 2" | 50,8 | 100 | - | - |
| 1 1/2" | 38,1 | 95-100 | 100 | - |
| 1" | 25,4 | 75-100 | 95-100 | - |
| 3/4" | 19,1 | 60-90 | 80-100 | 100 |
| 1/2" | 12,7 | - | - | 85-100 |
| 3/8" | 9,5 | 35-65 | 45-80 | 75-100 |
| n° 4 | 4,8 | 25-50 | 28-60 | 50-85 |
| n° 10 | 2,0 | 20-40 | 20-45 | 30-75 |
| n° 40 | 0,42 | 10-30 | 10-32 | 15-40 |
| n° 80 | 0,18 | 5-20 | 8-20 | 8-30 |
| n° 200 | 0,074 | 1-8 | 3-8 | 5-10 |
| Betume solúvel no CS2(+)% | 4,7 | 4,5-7,5 | 4,5-9,0 |
|  | CAMADA DE LIGAÇÃO (BINDER) | CAMADA DE LIGAÇÃO E ROLAMENTO | CAMADAS DE ROLAMENTO |

As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.

A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas:

PENEIRAS                                      PASSANDO EM PESO

3/8"  -  1 1/2"     9,5  - 38,0                        + ou - 7

n° 40 - n°4         0,42 -  4,8                        + ou - 5

n°80                       0,18                             + ou - 3

n°200                     0,074                           + ou - 2

Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes:

CAMADA DE              CAMADA DE

ROLAMENTO               LIGAÇÃO

(BINDER)

Porcentagem de vazios                 3 a 5                          4 a 6

Relação betume/vazios                75 - 82                      65 - 72

Estabilidade, mínima               350 kg(75golpes)           350 kg(75golpes)

250 kg(50golpes)           250 kg(50golpes)

Fluência, 1/100"                             8 - 18                               8 - 18

As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do ábaco pag. 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificações Gerais Para Obras Rodoviárias do DNER.

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.

Os caminhões basculantes para o transporte da mistura, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda, ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra etc., deverá ser feita uma pintura de ligação.

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser feitas misturas à temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima da temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade Engler situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a 106ºC.

As misturas de CBUQ devem ser distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com o tempo não chuvoso.

A distribuição do CBUQ deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já descrito.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura esta fixada experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendável para compressão da mistura, é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol de 140 + ou - 15 segundos, para o cimento asfáltico ou uma viscosidade específica Engler, de 40 + ou - 5 para o alcatrão.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e consequentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção  ao eixo. Cada passada de rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

Os revestimentos récem-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo resfriamento.

A critério da FISCALIZAÇÃO deverão ser realizados todos os ensaios necessários a execução dos serviços com boa qualidade.

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. Admitir-se-á variação de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução de espessura, em 10 medidas sucessivas.

Durante a execução, poderá ser feito diariamente o controle de acabamento da superfície de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e outra de 0,90 metros, colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo da rua, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

2.3.8 – Reparos e limpeza dos serviços.

A CONTRATADA deverá durante o período de execução dos serviços proceder periodicamente à limpeza dos locais removendo os entulhos e lixos resultantes dos serviços e adjacências provocados com a execução dos mesmos para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios, etc. ou do próprio campus universitário.

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos canteiros de serviços e promover a limpeza geral dos serviços.

Na entrega final dos serviços deverá ser feita uma limpeza criteriosa de todos os serviços, e de todos os locais afetados com a execução dos mesmos, retirando todos os detritos, lixos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

A CONTRATADA deverá entregar todos os locais limpos.

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDOS, GASOLINA, QUEROSENE, OU QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL, SOLVENTE, ETC, QUE PROVOQUE REAÇÕES DESTRUTIVAS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECÍFICAMENTE NESTE MEMORIAL, OU RECOMENDADO PELOS FABRICANTES DOS PRODUTOS À SEREM UTILIZADOS.

2.3.9 – Fotos dos locais a serem pavimentados.

3 - DIVERSOS.

3.1) FRETE.

Nos preços propostos deverão estar inclusas as despesas com fretes. A remessa de materiais e equipamentos será feita em quantidades necessárias para a execução dos serviços, devendo a CONTRATANTE autorizar a liberação dos equipamentos imediatamente após a conclusão da obra.

3.2) PRAZOS:

Os serviços serão iniciados no terceiro dia após a emissão da respectiva Ordem de serviço.

Prazo máximo para a execução dos serviços: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, com condições atmosféricas favoráveis. Os dias chuvosos deverão ser descontados na contagem dos prazos

4 – QUANTIDADES E CUSTOS ESTIMADOS DOS SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS:

As quantidades e custos estimados dos serviços são as seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. APROX. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMATIVO (R$/M²) | TOTAL PARCIAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAT | MO |  |
| 01 | PAVIMENTAÇÃO DE 2 TERREIROS PARA CAFÉ NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO GLÓRIA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Limpeza de terreno – raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m² | 6.030,00 | 1,50 | 0,16 | 10.009,80 |
| 1.2 | Pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto betuminoso usinado à quente) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Regularização e compactação do subleito a 100% P. N. | m² | 6.030,00 | 1,44 | 0,16 | 9.648,00 |
| 1.2.2 | Base estabilizada granulometricamente com cascalho compactada a 100% P.I, na espessura de 15 cm | m² | 6.030,00 | 7,40 | 0,83 | 49.626,90 |
| 1.2.3 | Imprimação com CM 30 | m² | 6.030,00 | 3,86 | 0,43 | 25.868,70 |
| 1.2.4 | Pintura de ligação com RR-1C | m² | 6.030,00 | 1,28 | 0,14 | 8.562,60 |
| 1.2.5 | Capa asfáltica em CBUQ na espessura mínima de 3 cm | m² | 6.030,00 | 17,59 | 1,95 | 117.826,20 |
| TOTAL GERAL | 221.542,20 |

4 – PAGAMENTOS.

Os pagamentos serão efetuados após a execução total dos serviços listados na planilha e após recebimento pela FISCALIZAÇÃO, será efetuado o pagamento referente ao mesmo nas condições normatizadas pela UFU.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e proposta, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou matriz;

O pagamento será efetuado dentro de até 08 (oito) dias úteis contados da data de atestamento do Documento Fiscal e, a emissão da Ordem Bancária emitida pelo SIAFI, desde que, atendidas as exigências do Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa n.º 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em conta corrente bancária da CONTRATADA, através do Banco do Brasil S/A.;

Conforme o disposto o item 8.8 da Instrução Normativa nº 05 de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o agente da CONTRATANTE fará consulta, junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, “previamente à contratação e antes de cada pagamento a ser feito para a CONTRATADA”, a qual deverá manter o cadastro atualizado no SICAF;

A CONTRATADA somente poderá emitir as faturas respectivas, após a conferência e a aceitação dos serviços pela FISCALIZAÇÃO;

Considerar-se-á como último dia útil para pagamento o de emissão da respectiva ordem bancária, pelo SIAFI - Sistema da Administração Financeira do Governo Federal;

O pagamento de qualquer parcela contratual ficará condicionada à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO e comprovação, pela CONTRATADA, sempre que solicitada, dos recolhimentos devidos ao INSS, bem como a comprovação de pagamento de pessoal utilizado na execução dos serviços, devido até a mesma data;

Do valor de cada pagamento serão retidos os tributos e contribuições de que trata o art. 64, da Lei n.º. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme regulamentação expedida pela Secretaria da Receita Federal e Lei n.º. 7.057 de 30/12/97, art. 8º, § 1º, inciso V, da Prefeitura Municipal de Uberlândia.

A CONTRATADA DEVERÁ EXPLICITAR EM SUA PROPOSTA O PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MATERIAL E À MÃO DE OBRA UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA MODELO, PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO RECOLHIMENTO REFERENTE A 11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA, DEVIDOS AO INSS, SE FOR OCASO.

ANEXO II – PLANILHA MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

CONVITE N°_______/________

ABERTURA DOS ENVELOPES: _____/____/________

HORÁRIO: _______:_________HS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. APROX. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMATIVO (R$/M²) | TOTAL PARCIAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAT | MO |  |
| 01 | PAVIMENTAÇÃO DE 2 TERREIROS PARA CAFÉ NA FAZENDA EXPERIMENTAL DO GLÓRIA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Limpeza de terreno – raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m² | 6.030,00 |  |  |  |
| 1.2 | Pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto betuminoso usinado à quente) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Regularização e compactação do subleito a 100% P. N. | m² | 6.030,00 |  |  |  |
| 1.2.2 | Base estabilizada granulometricamente com cascalho compactada a 100% P.I, na espessura de 15 cm | m² | 6.030,00 |  |  |  |
| 1.2.3 | Imprimação com CM 30 | m² | 6.030,00 |  |  |  |
| 1.2.4 | Pintura de ligação com RR-1C | m² | 6.030,00 |  |  |  |
| 1.2.5 | Capa asfáltica em CBUQ na espessura mínima de 3 cm | m² | 6.030,00 |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |

Uberlândia, ____ de ______________ de 2012.

______________________________________________

Carimbo e assinatura do Licitante

ANEXO III - PLANO DE TRABALHO

1) Objetivo

Contratação de empresa de construção civil especializada na prestação dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ a ser executada em 2 terreiros de café, situados na Fazenda do Glória, em Uberlândia – Minas Gerais, com área de 6.030,00 metros quadrados, sendo um terreiro com dimensões de 100,00 metros de comprimento por 21,00 metros de largura e o outro com 131,00 metros de comprimento por 30,00 metros de largura, conforme especificações descritas neste projeto básico.

2) Justificativa

A contratação dos serviços se faz necessária, para promover a pavimentação dos terreiros de café da Fazenda do Glória, melhorando as condições de limpeza, higiene e manuseio do café colhido, que irá influenciar em sua qualidade .

3) Prazo de execução:

Máximo de 45 dias corridos após o terceiro dia da emissão da ordem de serviço.

Engº Blaine Alves da Silva

Diretor Administrativo

Diretoria de Infraestrutura