La cantidad de residuos sólidos generados en México ha tenido un aumento importante durante las últimas décadas. La estimación sobre la cantidad de residuos generados por persona se ha duplicado en el transcurso de los últimos 50 años. Este crecimiento sostenido en la generación de residuos, principalmente en las regiones con un alto desarrollo industrial y urbano, ha derivado en importantes impactos que recaen sobre la población, en la organización, la infraestructura,  y finanzas de quienes son responsables del manejo de residuos (municipios y empresas privadas) así como también sobre el medio ambiente natural (agua, suelo, aire).

El relleno sanitario es la tecnología más utilizada para la disposición final en México y el mundo, debido a que ha demostrado ser un método relativamente económico, de fácil ejecución y eficaz en la prevención y protección de riesgos sanitarios. Por esa razón es aceptado y utilizado por diversas empresas y municipios, quienes han logrado experiencia en su utilización. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, el desarrollo de un proyecto de este estilo necesita conocimientos específicos sobre temas de ingeniería y administración de recursos en áreas como: geología, hidráulica, bioquímica, mecánica, monitoreo ambiental, entre otros. Es por esto, que la entrega de parámetros referenciales para los evaluadores y controladores de este tipo de infraestructura, son esenciales para discernir entre proyectos ejecutivos viables, que se ejecutan y monitorean correcta y adecuadamente, de aquellos que no cumplen con la normatividad actual vigente en materia de manejo integral de residuos.

Así mismo, todos los sitios de disposición final en funcionamiento deben someterse a la realización de un plan de regularización el cual podrá  determinar: a) que cumpla con la normatividad vigente b) cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 a través de un plan de regularización y c) en caso de que el sitio no sea susceptible a ser rehabilitado, se deberá proceder a su clausura en un periodo que no sobrepase los 6 meses en tiraderos a cielo abierto o de 24 meses para sitios controlados.

| SELECCIONE EL TIPO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | A1 | A2 | B | C | D | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TONELAJE RECIBIDO (TON/DÍA) | Mayor a 750 | Mayor a 100 hasta 750 | 50 hasta 100 | 10 y menor a 50 | Menor a 10 |  |
| TIPO DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL |  |  |  |  |  |  |

| SECCIÓN GENERAL DE CUMPLIMIENTO PARA SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL | SI/CUMPLE | NO/NO CUMPLE | N.A. | E.T./E.P. | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Cuenta con autorización en materia de impacto ambiental como sitio de disposición final de residuos de manejo especial y/o sólidos urbanos? |  |  |  |  |  |
| ¿Qué superficie es la que tiene autorizada en materia de impacto ambiental para la disposición final de residuos? |  |
| En caso de no contar con autorización en materia de impacto ambiental para la instalación del sitio de disposición final, ¿cuenta con un estudio de daños ambientales validado por parte de la SEMADET en donde se haya dictaminado o evaluado el riesgo ambiental del establecimiento y operación del sitio? |  |  |  |  |  |
| ¿Cumple con el distanciamiento de mínimo 500 metros contados a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada en el plan de desarrollo urbano respecto del límite del sitio de disposición final y localidades mayores de 2500 habitantes? |  |  |  |  |  |
| ¿Cumple con la distancia de mínimo 500 metros respecto de de agua superficiales con caudal continuo y el límite de la superficie del sitio de disposición final? |  |  |  |  |  |
| ¿El sitio de disposición final cuenta con barrera geológica natural o equivalente a un espesor de un metro y un coeficiente de conductividad hidráulica, de al menos 1 X 10–7 cm/s sobre la zona destinada al establecimiento de las celdas de disposición final; o bien, con un sistema de impermeabilización equivalente? |  |  |  |  |  |
| De encontrarse el sitio a menos de 13 km del centro de la pistas aeroportuarias y /o aeródromos de aterrizaje de aeronaves ¿se cuenta con estudio de riesgo aviario? |  |  |  |  |  |
| ¿El sitio de disposición final se encuentra dentro de un área natural protegida? |  |  |  |  |  |
| Si el sitio se encuentra dentro de un área natural protegida, ¿el establecimiento del mismo se encuentra previsto dentro del plan de manejo? |  |  |  |  |  |
| Refiera la distancia a que se encuentra del área natural protegida más cercana. |  |
| ¿Se respeta el termino de que el sitio no debe de encontrarse sobre, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas; ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas? |  |  |  |  |  |
| ¿El sitio de disposición final se encuentra fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años? ó ¿Se demuestra que no existirá obstrucción del flujo en el área de inundación o posibilidad de deslaves o erosión? |  |  |  |  |  |
| ¿La ubicación del límite del sitio se encuentra por lo menos 100 metros adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento de cualquier pozo de extracción de agua? si no es posible determinar el cono de abatimiento, ¿el límite se encuentra a 500 metros del pozo de extracción? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con un sistema que garantice la captación y extracción del lixiviado generado en el sitio de disposición final? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos y el desalojo del agua de lluvia, minimizando de esta forma su infiltración a las celdas? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con un programa de monitoreo de lixiviados que tenga como objetivo conocer sus características de potencial de Hidrógeno (pH), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y metales pesados? |  |  |  |  |  |
| ¿Da algún tipo de tratamiento a los lixiviados generados en el sitio de disposición final? De ser así, favor de especificar el tratamiento que le da a estos |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con un programa de monitoreo de biogás? |  |  |  |  |  |
| De haber contestado de manera afirmativa la pregunta anterior, ¿dicho programa especifica los parámetros de composición, explosividad y flujo del biogás? |  |  |  |  |  |
| ¿Da algún tipo de manejo al biogás generado en el sitio de disposición final? De ser así, favor de especificar el manejo que le da. |  |  |  |  |  |
| ¿El límite máximo permisible para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos es de clase “C”, tal como lo establece la NOM-004-SEMARNAT-2002? |  |  |  |  |  |
| ¿El sitio de disposición final cuenta con un área de emergencia para la recepción de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, cuando alguna eventualidad o emergencia de cualquier orden no permitan la operación en el frente de trabajo? |  |  |  |  |  |
| En caso de haber respondido de manera afirmativa la pregunta anterior, ¿dicha área proporciona la seguridad ambiental y sanitaria con la que deben de operar las celdas ordinarias? |  |  |  |  |  |
| ¿Controla la dispersión de materiales ligeros y la fauna nociva dentro y fuera de las instalaciones del sitio de disposición final? |  |  |  |  |  |
| ¿Cubre sus residuos en forma continua y dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con dispositivos de control que garanticen la prohibición de ingreso de residuos peligrosos radiactivos o inaceptables? |  |  |  |  |  |
| En caso de recibir lodos resultantes de tratamiento de aguas residuales en sus instalaciones, ¿los mismos son tratados o acondicionados antes de su disposición final, conforme lo establece la NOM-004-SEMARNAT-2002? |  |  |  |  |  |
| En caso de recibir lodos resultantes de tratamiento de aguas residuales en sus instalaciones, ¿cuenta con la constancia de no peligrosidad, como hace mención el punto 4.1 de la NOM-004-SEMARNAT-2002? |  |  |  |  |  |
| ¿Realiza programas de monitoreo de acuíferos que cumplan con las especificaciones establecidas en el punto 7.11.3 de la NOM-083-SEMARNAT-2003 |  |  |  |  |  |
| ¿El sitio de disposición final cuenta con los siguientes documentos? |  |
| UN MANUAL DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales, prohibiendo el ingreso de residuos peligrosos, radiactivos o inaceptables? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene cronogramas de operación? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene Programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene dispositivos de seguridad y planes de contingencia para: incendios, explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos y manejo de lixiviados, sustancias reactivas, explosivas e inflamables? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene procedimientos de operación? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene perfil de puestos? |  |  |  |  |  |
| ¿El manual contiene reglamento Interno? |  |  |  |  |  |
| B) UN CONTROL DE REGISTRO |  |  |  |  |  |
| ¿El control de registro contiene ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, materiales, vehículos, personal y visitantes? |  |  |  |  |  |
| ¿El control de registro contiene secuencia de llenado del sitio de disposición final? |  |  |  |  |  |
| ¿El control de registro contiene generación y manejo de lixiviados y biogás? |  |  |  |  |  |
| ¿El control de registro contiene contingencias? |  |  |  |  |  |
| C) INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |

| SECCIÓN ESPECÍFICA PARA SITIO TIPO “A” | SI/CUMPLE | NO/NO CUMPLE | N.A. | E.T./E.P. | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿El sitio de disposición final cumple con los niveles mínimos de compactación de conformidad con la clasificación que le corresponde según la NOM-083-SEMARNAT-2003? (para tipo A1: mayor de 700kg/m³, y para tipo A2: mayor de 600kg/m³) |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caminos de acceso? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caminos interiores? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con cerca perimetral? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caseta de vigilancia y control de acceso? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con báscula? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con agua potable, electricidad y drenaje? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con vestidores y servicios sanitarios? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros)? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con oficinas administrativas? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Servicio Médico y Seguridad Personal? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Geológico y Geohidrológico Regional? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Evaluación Geológica y Geohidrológica? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Hidrológico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Topográfico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Geotécnico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación y composición de los RSU y RME? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación de biogás? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación de lixiviados? |  |  |  |  |  |

| SECCIÓN ESPECÍFICA PARA SITIO TIPO “B” | SI/CUMPLE | NO/NO CUMPLE | N.A. | E.T./E.P. | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿El sitio de disposición final cumple con los niveles mínimos de compactación de conformidad con la clasificación que le corresponde según la NOM-083-SEMARNAT-2003? ( mayor de 500kg/m³) |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caminos de acceso? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caminos interiores? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con cerca perimetral? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caseta de vigilancia y control de acceso? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con báscula? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Agua potable, electricidad y drenaje? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con vestidores y servicios sanitarios? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros)? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Evaluación Geológica y Geohidrológica? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Hidrológico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Topográfico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Geotécnico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación y composición de los RSU y RME? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación de biogás? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación de lixiviados? |  |  |  |  |  |

| SECCIÓN ESPECÍFICA PARA SITIO TIPO “C” | SI/CUMPLE | NO/NO CUMPLE | N.A. | E.T./E.P. | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿El sitio de disposición final cumple con los niveles mínimos de compactación de conformidad con la clasificación que le corresponde según la NOM-083-SEMARNAT-2003? (mayor de 400kg/m³) |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caminos de acceso? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con cerca perimetral? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con caseta de vigilancia y control de acceso? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con vestidores y servicios sanitarios? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con franja de amortiguamiento (mínimo 10 metros)? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Topográfico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis Geotécnico? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con Estudio y Análisis de Generación y composición de los RSU y RME? |  |  |  |  |  |

| SECCIÓN ESPECÍFICA PARA SITIO TIPO “D” | SI/CUMPLE | NO/NO CUMPLE | N.A. | E.T./E.P. | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Se garantiza un coeficiente hidráulico de 1X10ˉ5 cm/s, con un espesor mínimo de un metro por condiciones naturales del terreno, o bien, mediante la impermeabilización del sitio con barreras naturales o artificiales? |  |  |  |  |  |
| ¿El sitio de disposición final cumple con los niveles mínimos de compactación de conformidad con la clasificación que le corresponde según la NOM-083-SEMARNAT-2003? (mínimo 300kg/m³) |  |  |  |  |  |
| ¿Cubre los residuos por lo menos cada semana? |  |  |  |  |  |
| ¿Evita el acceso de residuos peligrosos en general? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con control de fauna nociva? |  |  |  |  |  |
| ¿Evita el ingreso de animales? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con cercado perimetral de la totalidad el sitio de disposición final? |  |  |  |  |  |

| SECCIÓN ESPECÍFICA PARA CLAUSURA DE SITIOS. | SI/CUMPLE | NO/NO CUMPLE | N.A. | E.T./E.P. | OBSERVACIONES Y DETALLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Cuenta con cobertura final de los residuos, la cual minimice la infiltración de líquidos? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con cobertura final de los residuos, la cual permita controlar el flujo de biogás generado? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con cobertura final de los residuos, la cual minimice la erosión y brinde un drenaje adecuado? |  |  |  |  |  |
| Si cuenta con áreas que alcancen su altura final y tengan extensión de dos hectáreas, ¿son cubiertas conforme al avance de los trabajos y el diseño específico del sitio? |  |  |  |  |  |
| ¿Cumple con las especificaciones de la Conformación final del sitio establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con un programa de mantenimiento de posclausura para todas las instalaciones del de disposición final? |  |  |  |  |  |
| ¿El programa de mantenimiento de posclausura se ha llevado o llevará a cabo por un periodo de al menos 20 años? |  |  |  |  |  |
| ¿Cuenta con un programa de monitoreo para detectar condiciones inaceptables de riesgo al ambiente por la emisión de biogás y generación de lixiviado? |  |  |  |  |  |
| ¿El programa de monitoreo a que se refiere la pregunta anterior se ha llevado o llevará a cabo por un periodo de al menos 20 años? |  |  |  |  |  |
| ¿El uso final es acorde con el uso de suelo aprobado por la autoridad competente con las restricciones inherentes a la baja capacidad de carga, posibilidad de hundimientos diferenciales y presencia de biogás? |  |  |  |  |  |