KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nyalah kita diberi kemudahan dalam meyelesaikan segala aktivitas. Laporan ini merupakan tugas besar yang harus diselesaikan karena merupakan  syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih  kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas besar ini, diantaranya :

- Bapak Ir. Darmadi, MM. Selaku dosen assistensi.

- Teman – teman angkatan 8.

- Beserta pihak – pihak yang secara tidak langsung membantu saya dalam penyelesaian tugas ini.

Demikianlah pengantar dari saya dan apabila dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan perhitungan ataupun penulisan baik yang disengaja ataupun tidak saya selaku penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Sekian. Dan terima kasih

JAKARTA, 20 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

MENENTUKAN CURAH HUJAN RATA – RATA DAERAH

DENGAN METODE POLIGON THIESSEN

  - Landasan Teori

Metode ini biasa digunakan untuk daerah – daerah dimana distribusinya dari pengamat hujan tidak tersebar merata. Dan hasilnya lebih teliti. Adapun caranya, yaitu :

  - Stasiun pengamat digambar pada peta, dan ditarik garis hubung masing –    masing stasiun.

  - Garis bagi tegak lurus dari garis hubung tersebut membentuk poligon – poligon mengelilingi tiap – tiap stasiun, dan hindari bentuk poligon segitiga tumpul.

  - Sisi tiap poligon merupakan batas  - batas daerah pengamat yang bersangkutan.

  - Hitung luas tiap poligon yang terdapat didalam DAS dan luas DAS seluruhnya dengan planimeter dan luas tiap poligon dinyatakan sebagai persentase dari luas DAS seluruhnya. Dan menghitung luas juga bisa menggunakan  kertas milimeter blok.

  - Faktor bobot dalam menghitung hujan rata – rata daerah di dapat dengan mengalikan hujan rata – rata area yang didapat dengan mengalikan presipitasi tiap stasiun pengamat dikalikan dengan persentase luas daerah yang bersangkutan.

Rumus umum :

= ..........................	( 2.1 )

Keterangan :

= curah hujan daerah ( mm )

n                         = jumlah titik – titik ( pos ) pengamatan

R1, R 2,..... ,Rn      = curah hujan ditiap titik pengamatan

A1, A 2,..... ,An     = bagian daerah yang mewalkili tiap titik pengamatan

  - Perhitungan                                          Luas kotak dalam km2

Diketahui :

Skala Peta adalah 1 : 50000

Luas daerah stasiun A  =  87,7075 x 0,25 km2

=  21,926875 km2

Luas daerah stasiun B  =  60,7575  x 0,25 km2

=  15,189375 km2

Luas daerah stasiun C  =  44,70125 x 0,25 km2

=  11,1753125 km2

Luas daerah stasiun D  =  62,44125 x 0,25 km2

=  15,6103125 km2

Luas daerah stasiun E  =  61,1375 x 0,25 km2

=  15,284375 km2

Contoh  perhitungan curah hujan rata – rata pada tahun 1983 adalah :

=

= 108,134 mm

Jadi, curah hujan rata – rata untuk tahun 1983 adalah 108,134 mm

- Untuk perhitungan curah hujan pada tahun yang lain mengikuti

  - Data curah hujan

| Data - data curah hujan harian |
| --- |
| No | Tahun | Curah Hujan diberbagai Stasiun ( mm ) |
|  |  | Stasiun A | Stasiun B | Stasiun C | Stasiun D | Stasiun E |
| 1 | 1983 | 115,016 | 82 | 103 | 99 | 100 |
| 2 | 1982 | 103,016 | 72 | 82 | 79 | 80 |
| 3 | 1981 | 131,016 | 70 | 122,016 | 70 | 101,016 |
| 4 | 1980 | 59 | 52 | 142,016 | 58 | 168 |
| 5 | 1979 | 83 | 92 | 72 | 102,016 | 95 |
| 6 | 1978 | 75 | 69 | 110,016 | 111,016 | 94 |
| 7 | 1977 | 95 | 71 | 97 | 151,016 | 65 |
| 8 | 1976 | 72 | 86 | 88 | 95 | 65 |
| 9 | 1975 | 53 | 70 | 119 | 74 | 84 |
| 10 | 1974 | 48 | 101,016 | 67 | 101 | 77 |
| 11 | 1973 | 137 | 111,016 | 58 | 105 | 88 |
| 12 | 1972 | 81 | 91,016 | 38 | 82 | 108 |
| 13 | 1971 | 74 | 80 | 116 | 88 | 113,016 |
| 14 | 1970 | 60 | 59 | 72 | 77 | 132,016 |
| 15 | 1969 | 82 | 122 | 129 | 100,016 | 102,016 |
| 16 | 1968 | 58 | 112 | 118 | 112,016 | 111,016 |
| 17 | 1967 | 106,016 | 89 | 98 | 110,016 | 151,016 |
| 18 | 1966 | 90,016 | 74 | 69 | 121,016 | 74 |
| 19 | 1965 | 93,016 | 63 | 93 | 66 | 83 |
| 20 | 1964 | 82 | 101,016 | 70 | 100 | 80 |
| 21 | 1963 | 111 | 111,016 | 86 | 106 | 86 |
| 22 | 1962 | 106 | 91,016 | 95 | 97 | 95 |
| 23 | 1961 | 73 | 43 | 72 | 95 | 72 |
| 24 | 1960 | 81 | 68 | 81 | 78 | 88 |
| 25 | 1959 | 100 | 70 | 171 | 150 | 91 |
| Keterangan : Luas stasiun A = 21,927 km2 Luas stasiun B = 15,189 km2 Luas stasiun C = 11,175 km2 Luas stasiun D = 15,610 km2 Luas stasiun E = 15,284 km2 Jadi, luas total seluruh stasiun adalah 79,185 km2 |

  - Perhitungan

| Perhitungan rata - rata curah hujan dengan metode Polygon Thiessen |  |
| --- | --- |
| No | Tahun | Curah Hujan diberbagai Stasiun ( mm ) | Rata2 Curah Hujan ( mm ) |
|  |  | Stasiun A | Stasiun B | Stasiun C | Stasiun D | Stasiun E |  |
| 1 | 1983 | 115,016 | 82 | 103 | 99 | 100 | 100,934 |
| 2 | 1982 | 103,016 | 72 | 82 | 79 | 80 | 84,926 |
| 3 | 1981 | 131,016 | 70 | 122,016 | 70 | 101,016 | 100,226 |
| 4 | 1980 | 59 | 52 | 142,016 | 58 | 168 | 90,216 |
| 5 | 1979 | 83 | 92 | 72 | 102,016 | 95 | 89,241 |
| 6 | 1978 | 75 | 69 | 110,016 | 111,016 | 94 | 89,560 |
| 7 | 1977 | 95 | 71 | 97 | 151,016 | 65 | 95,933 |
| 8 | 1976 | 72 | 86 | 88 | 95 | 65 | 80,128 |
| 9 | 1975 | 53 | 70 | 119 | 74 | 84 | 75,700 |
| 10 | 1974 | 48 | 101,016 | 67 | 101 | 77 | 76,898 |
| 11 | 1973 | 137 | 111,016 | 58 | 105 | 88 | 105,104 |
| 12 | 1972 | 81 | 91,016 | 38 | 82 | 108 | 82,263 |
| 13 | 1971 | 74 | 80 | 116 | 88 | 113,016 | 91,371 |
| 14 | 1970 | 60 | 59 | 72 | 77 | 132,016 | 78,755 |
| 15 | 1969 | 82 | 122 | 129 | 100,016 | 102,016 | 103,723 |
| 16 | 1968 | 58 | 112 | 118 | 112,016 | 111,016 | 97,709 |
| 17 | 1967 | 106,016 | 89 | 98 | 110,016 | 151,016 | 111,098 |
| 18 | 1966 | 90,016 | 74 | 69 | 121,016 | 74 | 87,000 |
| 19 | 1965 | 93,016 | 63 | 93 | 66 | 83 | 79,999 |
| 20 | 1964 | 82 | 101,016 | 70 | 100 | 80 | 87,118 |
| 21 | 1963 | 111 | 111,016 | 86 | 106 | 86 | 101,666 |
| 22 | 1962 | 106 | 91,016 | 95 | 97 | 95 | 97,679 |
| 23 | 1961 | 73 | 43 | 72 | 95 | 72 | 71,250 |
| 24 | 1960 | 81 | 68 | 81 | 78 | 88 | 79,268 |
| 25 | 1959 | 100 | 70 | 171 | 150 | 91 | 112,387 |
| Total | 2194,096 | 2053,096 | 2368,048 | 2427,112 | 2403,096 | 2277,927 |
| Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Curah hujan rata - rata maksimum terjadi pada tahun 1959 dengan rata - rata curah hujan sebesar 112,387 mm 2. Curah hujan rata rata - rata minimum terjadi pada tahun 1961 dengan rata - rata curah hujan sebesar 71,250 mm |

BAB II

MENGHITUNG HUJAN RANCANGAN

PERIODE ULANG TERTENTU

5.1 Landasan Teori

Jika suatu data hidrologi ( x ) mencapai suatu harga tertentu ( xi ) atau kurang dari ( xi ) yang diperkirakan maka akan terjadi sekali dalam T tahun, maka T tahun ini dianggap sebagai periode ulang dari ( xi ). Periode ulang curah hujan merupakan kemungkinan terjadinya curah hujan tertentu.

Contoh :         T30 = 300 mm

Kemungkinan rata – rata terjadinya curah hujan 300 mm selama 30 tahun sekal.i Periode ulang adalah periode tertentu yang mungkin terjadi banjir rencana ulang. Metode yang digunakan :

5.1.1 Cara grafis

Perhitungan dengan metode grafis dibagi menjadi :

a. Weibull		: Tr	=  .....................................................	1

b. Hazen		: Tr	= ......................................................	2

c. Bloom		: Tr	= ...................................................	3

d. Gringorten	: Tr	=.....................................................	4

e. Cunnane		: Tr	=.......................................................	5

Dimana Tr : Periode Ulang ( % )

Dari rumus tersebut akan didapatkan besarnya curah hujan sesuai dengan periode ulang T yang dikehendaki berdasarkan P = 1/T dan hasilnya diperoleh dari  plot data pada kertas log normal.

5.1.2 Cara Analitis

1. Gumbel

Rumus yang digunakan :

XT	= b + ........................................................................	6

a		= ; b	=  -

YT	= - ln ( - ln ( ))..............................................................	7

Dimana :

XT	= curah hujan maksimum untuk periode ulang T.

= curah hujan rata – rata ( mm )

YT	= variasi pengurangan untuk periode T.

Yn	= variasi pengurangan karena jumlah sampel n

2. Log person tipe III ( apabila memenuhi syarat )

Rumus :

Log XT		=  + KT Sd......................................................	8

Sd		= ............................................	9

= ...............................................................	10

Cs		= ..............................................11

Dimana :

KT		=  koefisien penambahan karena faktor kepencengan

Log XT	=  logaritma curah hujan maksimal untuk periode ulang T

Log X	=  logaritma rata – rata curah hujan

Sd		=  standar deviasi

Cs		=  koesfisien kepencengan distribusi data

5.1.3 Uji kecocokan

1. Uji Chi - kuadrat

X2h	=     ................................................	12

Dimana :

X2h	= parameter chi kuadrat hitungan

Q	= jumlah sub kelompok

Oi	= jumlah nilai pengamatan pada sub

Ei	= jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke – i

Uji chi kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisa atau dengan kata lain apakah distribusi yang telah dipilih benar atau dapat digunakan untuk menghitung sampel data. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter X2h , oleh karena itu disebut “ uji chi kuadrat “.

- Uji Smirnov – Kolmogorov

Pengujian kecocokan Smirnov – Kolmogorof sering juga disebut uji kecocokan ( non parametik test ), karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Dan pengujian ini dimaksudkan untuk mencocokkan apakah sebaran yang telah dibuat pada perhitungan sebelumnya benar yaitu berupa garis yang telah dibuat pada kertas distribusi peluang.

Adapun caranya, yaitu :

- Mengurutkan data dan menentukan besarnya peluang dari masing masing data tersebut.

- Menentukan peluang masing – masing peluang teoritis dari hasil pengamatan penggambaran data.

- Dari kedua nilai peluang tersebut, kemudian kita menentukan selisih besarnya peluang pengamatan dengan peluang teoritis.

- Berdasarkan tabel nilai kritis uji ( Smirnov – Kolmogorof ), setelah itu kita bisa menentukan Do.

Do	= I P – P’ I

Dmaks	=

- Bila D < Do, maka distribusi teoritis atau sebaran yang telah digunakan / dibuat untuk menentukan persamaan distribusi dapat diterima.

5.2 Perhitungan

1. Metode Grafis

- Data Curah Hujan Rancangan cara Weibull

Tr	=  x 100 %

P	=  x 100 %

Dengan :

m	= pangkat kejadian

n	= jumlah kejadian

P	= peluang kejadian

T	= kala ulang

Contoh :

Untuk  m = 1 ;            Tr	=  x 100 %

=  x 100 %

= 3,846

Dan seterunya untuk data berikutnya

- Data Curah Hujan Rancangan cara Hazen

Tr	=  x 100 %

P	=  x 100 %

Dengan :

m	= pangkat kejadian

n	= jumlah kejadian

P	= peluang kejadian

T	= kala ulang

Contoh :

Untuk  m = 1 ;            Tr	=   x 100 %

=  x 100 %

= 2

Dan seterunya untuk data berikutnya

- Data Curah Hujan Rancangan cara Gringorten

Tr	=  x 100 %

P	=  x 100 %

Dengan :

m	= pangkat kejadian

n	= jumlah kejadian

P	= peluang kejadian

T	= kala ulang

Contoh :

Untuk  m = 1 ;            Tr	=   x 100 %

=  x 100 %

= 2,229

Dan seterunya untuk data berikutnya

- Data Curah Hujan Rancangan cara Blom

Tr	=  x 100 %

P	=  x 100 %

Dengan :

m	= pangkat kejadian

n	= jumlah kejadian

P	= peluang kejadian

T	= kala ulang

Contoh :

Untuk  m = 1 ;            Tr	=   x 100 %

=  x 100 %

= 2,475

Dan seterunya untuk data berikutnya

- Data Curah Hujan Rancangan cara Cunnane

Tr	=  x 100 %

P	=  x 100 %

Dengan :

m	= pangkat kejadian

n	= jumlah kejadian

P	= peluang kejadian

T	= kala ulang

Contoh :

Untuk  m = 1 ;            Tr	=   x 100 %

=  x 100 %

= 2,381

Dan seterunya untuk data berikutnya

| Tabel hasil pengujian dengan metode grafis floating position |
| --- |
| No | Curah Hujan | Tr ( % ) |
|  | Rata - rata | Weibull | Hazen | Gringorten | Blom | Cunnane |
| 1 | 71,250 | 3,846 | 2,000 | 2,229 | 2,475 | 2,381 |
| 2 | 75,700 | 7,692 | 6,000 | 6,210 | 6,436 | 6,349 |
| 3 | 76,898 | 11,538 | 10,000 | 10,191 | 10,396 | 10,317 |
| 4 | 78,755 | 15,385 | 14,000 | 14,172 | 14,356 | 14,286 |
| 5 | 79,268 | 19,231 | 18,000 | 18,153 | 18,317 | 18,254 |
| 6 | 79,999 | 23,077 | 22,000 | 22,134 | 22,277 | 22,222 |
| 7 | 80,128 | 26,923 | 26,000 | 26,115 | 26,238 | 26,190 |
| 8 | 82,263 | 30,769 | 30,000 | 30,096 | 30,198 | 30,159 |
| 9 | 84,926 | 34,615 | 34,000 | 34,076 | 34,158 | 34,127 |
| 10 | 87,000 | 38,462 | 38,000 | 38,057 | 38,119 | 38,095 |
| 11 | 87,118 | 42,308 | 42,000 | 42,038 | 42,079 | 42,063 |
| 12 | 89,241 | 46,154 | 46,000 | 46,019 | 46,040 | 46,032 |
| 13 | 89,560 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 14 | 90,216 | 53,846 | 54,000 | 53,981 | 53,960 | 53,968 |
| 15 | 91,371 | 57,692 | 58,000 | 57,962 | 57,921 | 57,937 |
| 16 | 95,933 | 61,538 | 62,000 | 61,943 | 61,881 | 61,905 |
| 17 | 97,679 | 65,385 | 66,000 | 65,924 | 65,842 | 65,873 |
| 18 | 97,709 | 69,231 | 70,000 | 69,904 | 69,802 | 69,841 |
| 19 | 100,226 | 73,077 | 74,000 | 73,885 | 73,762 | 73,810 |
| 20 | 100,934 | 76,923 | 78,000 | 77,866 | 77,723 | 77,778 |
| 21 | 101,666 | 80,769 | 82,000 | 81,847 | 81,683 | 81,746 |
| 22 | 103,723 | 84,615 | 86,000 | 85,828 | 85,644 | 85,714 |
| 23 | 105,104 | 88,462 | 90,000 | 89,809 | 89,604 | 89,683 |
| 24 | 111,098 | 92,308 | 94,000 | 93,790 | 93,564 | 93,651 |
| 25 | 112,387 | 96,154 | 98,000 | 97,771 | 97,525 | 97,619 |

2. Metode Analitis

- Analisa pemilihan Agihan

| Tabel analisis pemilihan agihan ( gumbel ) |
| --- |
| No | Xi | ( Xi - X ) | ( Xi - X )2 | ( Xi - X )3 | ( Xi - X )4 |
| 1 | 71,250 | -19,556 | 382,440 | -7479,028 | 146260,453 |
| 2 | 75,700 | -15,106 | 228,195 | -3447,153 | 52073,177 |
| 3 | 76,898 | -13,908 | 193,445 | -2690,514 | 37420,845 |
| 4 | 78,755 | -12,051 | 145,233 | -1750,242 | 21092,639 |
| 5 | 79,268 | -11,538 | 133,127 | -1536,024 | 17722,736 |
| 6 | 79,999 | -10,807 | 116,786 | -1262,086 | 13639,085 |
| 7 | 80,128 | -10,678 | 114,018 | -1217,471 | 13000,048 |
| 8 | 82,263 | -8,543 | 72,978 | -623,433 | 5325,816 |
| 9 | 84,926 | -5,880 | 34,573 | -203,283 | 1195,275 |
| 10 | 87,000 | -3,806 | 14,487 | -55,143 | 209,885 |
| 11 | 87,118 | -3,688 | 13,599 | -50,147 | 184,926 |
| 12 | 89,241 | -1,565 | 2,450 | -3,835 | 6,002 |
| 13 | 89,560 | -1,246 | 1,553 | -1,935 | 2,412 |
| 14 | 90,216 | -0,590 | 0,348 | -0,205 | 0,121 |
| 15 | 91,371 | 0,565 | 0,319 | 0,180 | 0,102 |
| 16 | 95,933 | 5,127 | 26,285 | 134,763 | 690,921 |
| 17 | 97,679 | 6,872 | 47,230 | 324,588 | 2230,715 |
| 18 | 97,709 | 6,903 | 47,645 | 328,875 | 2270,079 |
| 19 | 100,226 | 9,420 | 88,737 | 835,906 | 7874,262 |
| 20 | 100,934 | 10,128 | 102,579 | 1038,939 | 10522,529 |
| 21 | 101,666 | 10,860 | 117,947 | 1280,945 | 13911,500 |
| 22 | 103,723 | 12,917 | 166,839 | 2154,986 | 27835,085 |
| 23 | 105,104 | 14,298 | 204,426 | 2922,840 | 41790,101 |
| 24 | 111,098 | 20,292 | 411,747 | 8354,977 | 169535,380 |
| 25 | 112,387 | 21,581 | 465,753 | 10051,563 | 216925,929 |
| Total | 2270,152 |  | 3132,740 | 7108,063 | 801720,022 |
| Rata - rata | 90,806 |  |  |  |  |

Menentukan nilai Cv, Cs dan Ck berdasarkan tabel analisi Gumbel

Curah hujan rata – rata  ( x ).

X	=

=

= 90,806

Standar Deviasi ( Sd )

Sd	=

=

= 11,425

Koefisien Variasi ( Cv )

Cv	=

=

= 0,125

Koefisien kepencengan / kemiringan ( Cs )

Cs	=

=

= 0,216

Koefisien Kurtosis ( ketajaman )

Ck	=

=

= 2,42

| Menentukan Jenis sebaran |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Sebaran | Kriteria | Hasil Hitungan |
| 1 | Normal | Cs = 0 Ck = 3 |  |  |
| 2 | Log Normal | Cs = 3 Cv Cs > 0 | Cs = 0,216 |
| 3 | Gumbel | Cs = 1,1306 Cv = 5,4002 | Cv = 0,125 |
| 4 | Log person | Kecuali | Ck = 2,42 |
|  | Tipe III | Kriteria 1,2,3 |  |  |

Jadi, berdasarkan nilai Cs, Cv dan Ck yang diperoleh maka tidak ada kriteria yang terpenuhi, sehingga dipakai sebaran Log Pearson tipe III.

- Metode analisis log pearson tipe III

| Tabel hasil pegujian log pearson tipe III |
| --- |
| No | Xi | log Xi | ( logXi- logX ) | ( logXi- logX )2 | ( logXi- logX )3 |
| 1 | 71,250 | 1,853 | -0,105 | 0,011 | -0,0012 |
| 2 | 75,700 | 1,879 | -0,079 | 0,006 | -0,0005 |
| 3 | 76,898 | 1,886 | -0,072 | 0,005 | -0,0004 |
| 4 | 78,755 | 1,896 | -0,062 | 0,004 | -0,0002 |
| 5 | 79,268 | 1,899 | -0,059 | 0,003 | -0,0002 |
| 6 | 79,999 | 1,903 | -0,055 | 0,003 | -0,0002 |
| 7 | 80,128 | 1,904 | -0,054 | 0,003 | -0,0002 |
| 8 | 82,263 | 1,915 | -0,043 | 0,002 | -0,0001 |
| 9 | 84,926 | 1,929 | -0,029 | 0,001 | 0,0000 |
| 10 | 87,000 | 1,940 | -0,019 | 0,000 | 0,0000 |
| 11 | 87,118 | 1,940 | -0,018 | 0,000 | 0,0000 |
| 12 | 89,241 | 1,951 | -0,008 | 0,000 | 0,0000 |
| 13 | 89,560 | 1,952 | -0,006 | 0,000 | 0,0000 |
| 14 | 90,216 | 1,955 | -0,003 | 0,000 | 0,0000 |
| 15 | 91,371 | 1,961 | 0,003 | 0,000 | 0,0000 |
| 16 | 95,933 | 1,982 | 0,024 | 0,001 | 0,0000 |
| 17 | 97,679 | 1,990 | 0,032 | 0,001 | 0,0000 |
| 18 | 97,709 | 1,990 | 0,032 | 0,001 | 0,0000 |
| 19 | 100,226 | 2,001 | 0,043 | 0,002 | 0,0001 |
| 20 | 100,934 | 2,004 | 0,046 | 0,002 | 0,0001 |
| 21 | 101,666 | 2,007 | 0,049 | 0,002 | 0,0001 |
| 22 | 103,723 | 2,016 | 0,058 | 0,003 | 0,0002 |
| 23 | 105,104 | 2,022 | 0,064 | 0,004 | 0,0003 |
| 24 | 111,098 | 2,046 | 0,088 | 0,008 | 0,0007 |
| 25 | 112,387 | 2,051 | 0,093 | 0,009 | 0,0008 |
| Total | 2270,152 | 48,870 | -0,082 | 0,072 | -0,0006 |
| Rata - Rata | 90,806 | 1,955 | -0,003 | 0,003 | 0,0000 |

- Perhitungan parameter statistik log person tipe III

Nilai rata – rata

X	=

=

= 1,955

Standar Deviasi

Sd ( log )	=

=

= 0,054

Koefisien Kepencengan / kemiringan

Cs	=

=

= - 0,172

Koefisien Variasi

Cv	=

=

= 0,0276

- Mencari nilai K berdasakan tabel  distribusi Log pearson tipe III

- Periode ulang 5 tahun ( P = 20 % )

Cs	= -0,1                          K	= 0,836

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 0,850

Interpolasi nilai K	= 0,836 +

= 0,84608

- Periode ulang 10 tahun ( P = 10 % )

Cs	= -0,1                          K	= 1,270

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 1,258

Interpolasi nilai K	= 1,270 +

= 1,261

- Periode ulang 20 tahun ( P = 5 % )

Interpolasi untuk mencari T20 tahun antara 10 tahun dan 25     tahun

Cs	= -0,1              T10	: 	K	= 1,27

T20	:	K	= .................

T25	:	K	= 1,761

Interpolasi nilai K	= 1,27+

= 1,6

Cs	= -0,2              T10	: 	K	= 1,258

T20	:	K	= .................

T25	:	K	= 1,68

Interpolasi nilai K	= 1,258+

= 1,54

Cs	= -0,1                          K	= 1,6

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 1,54

Interpolasi nilai K 	= 1,6+

= 1,56

- Periode ulang 50 tahun ( P = 2 % )

Cs	= -0,1                          K	= 2

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 1,945

Interpolasi nilai K	= 2+

= 1,96

- Periode ulang 100 tahun ( P = 1 % )

Cs	= -0,1                          K	= 2,252

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 2,178

Interpolasi nilai K	= 2,252 +

= 2,2

- Periode ulang 500 tahun ( P = 0,2 % )

Interpolasi untuk mencari T20 tahun antara 10 tahun dan 25       tahun

Cs	= -0,1              T200	: 	K	= 2,482

T500	:	K	= .................

T1000	:	K	= 3,95

Interpolasi nilai K	= 2,782+

= 3,76

Cs	= -0,2              T200	: 	K	= 2,388

T500	:	K	= .................

T1000	:	K	= 2,81

Interpolasi nilai K	= 2,388+

= 2,67

Cs	= -0,1                          K	= 3,76

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 2,67

Interpolasi nilai K	= 3,76 +

= 2,97

- Periode ulang 1000 tahun ( P = 0,1 % )

Cs	= -0,1                          K	= 3,95

Cs	= -0,172		K	= .........

Cs	= -0,2			K	= 2,81

Interpolasi nilai K	= 3,95 +

= 3,13

- Perhitungan curah hujan dengan cara analitis log pearson tipe III

Rumus :

Log XT	= log X + K Sd ( log )

- Periode ulang 5 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 0,84068 x 0,054 )

= 2,0004

XT		= 100,1 mm

- Periode ulang 10 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 1,261 x 0,054 )

= 2,023

XT		= 105,4 mm

- Periode ulang 20 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 1,56 x 0,054 )

= 2,04

XT		= 109,6 mm

- Periode ulang 50 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 1,96 x 0,054 )

= 2,06

XT		= 115 mm

- Periode ulang 100 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 2,2 x 0,054 )

= 2,07

XT		= 117,5 mm

- Periode ulang 500 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 2,97 x 0,054 )

= 2,11

XT		= 128,8 mm

- Periode ulang 1000 tahun

Log XT	= 1,955 +  ( 3,13 x 0,054 )

= 2,12

XT		= 131,8 mm

- Pengujian Chi kuadrat

- Penentuan jumlah kelas dengan persamaan Sturgest :

K	= 1 + 3,322 log n

= 1 + 3,322 log ( 25 )

= 1 + 4,6446

= 5,6446   6

- Penentuan range atau jumlah kelas

R	= nilai data terbesar – nilai data terkecil

= 112,387 – 71,250

= 41,137 mm

- Penentuan interval kelas

I	=

=

= 6,856

- Pembagian Interval

P1	= nilai data terkecil + Interval kelas

= 71,250 + 6,856

= 78,106 mm

P2	= 78,106 + 6,856

= 84,962 mm

P3	= 84,962 + 6,856

= 91,818 mm

P4	= 91,818 + 6,856

= 98,674 mm

P5	= 98,674 + 6,856

= 105,53 mm

P6	= 105,53 + 6,856

= 112,386 mm

| Tabel analisa sebaran |  |
| --- | --- |
| Interval ( p ) | Oi | Ei | ( Oi - Ei ) | ( Oi - Ei )2 |
| P < 78,106 | 3 | 4,167 | 1,167 | 1,362 |
| 78,106< P < 84,962 | 6 | 4,167 | -1,833 | 3,360 |
| 84,962< P < 91,818 | 6 | 4,167 | -1,833 | 3,360 |
| 91,818< P < 98,674 | 3 | 4,167 | 1,167 | 1,362 |
| 98,674< P < 105,53 | 5 | 4,167 | -0,833 | 0,694 |
| 105,53< P < 112,386 | 2 | 4,167 | 2,167 | 4,696 |
| Jumlah | 25 | 25,002 | 0,002 | 14,833 |

- Menentukan Ei ( sebaran )

Ei	= 	=

= 4,167

- Mencari derajat kebebasan

Dk	= k – ( p + 1 )	= 6 – ( 2 + 1 )

= 3

P	= 2 untuk distribusi normal

Dengan menggunakan derajat kepercayaan ( α ) = 5 % dan nilai Dk = 3 sehingga berdasarkan tabel nilai kritis untuk distribusi chi - kuadrat ( uji satu sisi ) diperoleh nilai derajat kepercayaan sebesar 7,815.

- Uji kecocokan

Untuk derajat kebebasan ( α )	= 5 %

X2 hitungan	< X2 tabel

= 	< 7,815

= 	< 7,815

0,6	< 7,815

Jadi, dari hasil pengujian chi  - kuadrat, maka persamaan log pearson tipe III yang digunakan  untuk cara analitis dianggap benar dan dapat diterima.

- Uji Smirnov – Kolmogorof

| Uji smirnov kolmogorof |
| --- |
| No | Xi | p = m/( n+1) | p' ( grafis ) | selisih |
| m |  | x 100 % |  | ( p - p' ) |
| 1 | 71,250 | 3,846 | 5,4 | 1,554 |
| 2 | 75,700 | 7,692 | 9 | 1,308 |
| 3 | 76,898 | 11,538 | 14 | 2,462 |
| 4 | 78,755 | 15,385 | 15 | 0,385 |
| 5 | 79,268 | 19,231 | 18 | 1,231 |
| 6 | 79,999 | 23,077 | 22 | 1,077 |
| 7 | 80,128 | 26,923 | 27 | 0,077 |
| 8 | 82,263 | 30,769 | 30 | 0,769 |
| 9 | 84,926 | 34,615 | 34 | 0,615 |
| 10 | 87,000 | 38,462 | 38 | 0,462 |
| 11 | 87,118 | 42,308 | 42 | 0,308 |
| 12 | 89,241 | 46,154 | 46 | 0,154 |
| 13 | 89,560 | 50,000 | 50 | 0,000 |
| 14 | 90,216 | 53,846 | 53 | 0,846 |
| 15 | 91,371 | 57,692 | 56,5 | 1,192 |
| 16 | 95,933 | 61,538 | 61 | 0,538 |
| 17 | 97,679 | 65,385 | 65 | 0,385 |
| 18 | 97,709 | 69,231 | 68,5 | 0,731 |
| 19 | 100,226 | 73,077 | 73 | 0,077 |
| 20 | 100,934 | 76,923 | 76 | 0,923 |
| 21 | 101,666 | 80,769 | 79 | 1,769 |
| 22 | 103,723 | 84,615 | 75 | 9,615 |
| 23 | 105,104 | 88,462 | 81 | 7,462 |
| 24 | 111,098 | 92,308 | 92 | 0,308 |
| 25 | 112,387 | 96,154 | 95 | 1,154 |

Menentukan Δ maks :

Δ maks = 	= = 0,096

Dari perhitungan di tabel didapat :

D max	= 0,096 dan data pada m = 22

Untuk derajat kepercayaan 5 % dan n = 25

Didapatkan nilai D0 = 0,27 berdasarkan tabel nilai kritis Do untuk uji smirnov – kolmogorof.

Dan karena nilai D max lebih kecil dari Do ( 0,096 < 0,27 ) maka persebaran yang telah digunakan untuk cara Weibull yaitu berupa garis lurus yang telah dibuat dapat diterima dan dianggap benar untuk menentukan curah hujan rancangan pada periode ulang tertentu untuk cara grafis.

BAB III

HIDROGRAF BANJIR RANCANGAN

6.1 Landaan Teori

Hidrograf adalah diagram yang menggambarkan variasi debit atau permukaan air menurut waktu. Sedangkan hidrograf satuannya adalah suatu limpasan langsung yang di akibatkan oleh suatu volume hujan efektif, yang terbagi dalam ruang dan waktu.

Hidrograf satuan klasik tidak bisa dibuat karena tidak ada alat atau keterbatasan alat dan tidak ada AWLR. Oleh karena itu, dibuatlah hidrograf satuan sintesis/ tiruan. Hidrograf satuan sintesis adalah hidrograf satuan yang diturunkan karena tidak mempunyai data AWLR dan data hujan jam – jaman ( kareana alat yang digunakan adalah untuk mengukur hujan secara manual atau harian ).

Untuk membuat hidrograf banjir pada sungai – sungai yang sedikit sekali dilakukan observasi hidrograf  banjirnya, maka perlu dicari karakteristik atau parameter daerah pengaliran tersebut terlebih dahulu. Misalnya, waktu untuk mencapai puncak hidrograf, lebar dasar, luas kemiringan, panjang alur terpancang, koefisien limpasan, dan sebagainya. Dalam hal ini, biasanya digunakan hidrograf – hidrograf sintetik, dimana parameter – parameternya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakteristik dengan pengaliran yang ditinjau.

Ada dua cara / metode yang diguanakan untuk membuat hidrograf satuan sintetik, antara lain :

- Hidrograf satuan sintetik SNYDER

Ditemukan oleh F.F. SNYDER pada tahun 1938 dari Amerika Serikat.

- Hidrograf satuan sintetik NAKAYASU

Ditemukan oleh NAKAYASU ( dari jepang ) yang telah menyelidiki hidrograf satuan pada beberapa sungai dijepang.

6.1.1 Hidrograf satuan sintetik NAKAYASU

Langkah – langkah dan rumus yang digunakan dalam pengerjaan dengan metode NAKAYASU adalah sebagai berikut :

- Mencari nilai waktu konsentrasi ( tg )

  - Untuk L < 15 km

Tg	= 0,21L0,7...........................................................................	1

- Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L..................................................................	2

Dimana :

L	: panjang alur sungai ( km )

Tg	: waktu konsentrasi ( jam )

- Mencari nilai waktu satuan hujan ( tr )

Tr	= 0,5 s/d 1 Tg  ( jam )........................................................................	3

- Mencari nilai tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr ( jam ).....................................................................	4

- Mencari waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari debit puncak sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	 = α Tg ( jam ).................................................................................	5

Dimana :
Untuk daerah pengaliran biasa,  α	 = 2

Untuk bagian naik hidrograf yang lambat, bagian menurun yang cepat       ( terjadi pada daerah yang sangat landai ), α = 1,5

Untuk bagian naik hidrograf yang sangat cepat, bagian menurun yang lambat ( terjadi pada daerah curam ), α = 3

- Mencari nilai debit puncak banjir ( Qp )

Qp yang dimaksud disini bukanlah debit maksimum pada penggambaran hidrograf

Qp	=  ....................................................	6

Dimana :

C	= koefisien pengaliran limpasan

A	= luas DAS ( Km2 )

Ro	= hujan satuan ( 1 mm )

- Menetukan bagian lengkung naik ( rising Climb ) hidrograf satuan ( Qa )

Qa	= Qp (  ) 2,4................................................................................	7

- Menentukan bagian lengkung turun ( decreasing limb ) hidrograf satuan    ( Qd ).

- Qd	  > 0,3 Qp

Qd	= 0,3 Qp ^ ().......................................................................	8

- 0,3 Qp > Qd > 0,32 Qp

Qd	= 0,3 Qp ^ ()..............................................	9

- 0,32 Qp > Qd

Qd	= 0,3 Qp ^ )................................................10

Gambar hidrograf banjir rancangan metode NAKAYASU

Q                                             Debit Puncak ( Qp )

0,8 Tr        Tg

lengkung naik ( Qa )                              lengkung turun ( Qp )

Qp             0,3 Qp

0,32 Qp

Tp                       T0,3        1,5 T0,3

- Menghitung sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT	=  ()...............................................................................	11

Dimana : RT	= intensitas hujan rata – rata dalam T jam

R24	= curah hujan efektif dalam 1 hari

t	= waktu konsentrasi hujan

T	= waktu mulai hujan

9. Menghitung nisbah jam – jaman ( Rt )

Rt	= T  RT – ( T – 1 ) ( RT – 1 )...........................................	12

Dimana : Rt	= persentase intensitas hujan rata – rata dalam  t jam

RT - 1	= nilai intensitas hujan dalam t jam

= nilai RT sebelumnya

- Menghitung hujan efektif ( Rc )

Rc	= Rt x Rn...............................................................................13

Rn	= C R..................................................................................	14

Dimana :      C	= koefisien pengaliran

R	= hujan rancangan periode ulang

11. Dibuat ordinat hidrograf satuan

Sehingga diperoleh nilai Q total	= base flow + Σ Rc

Dibuat grafik yang menghubungkan t sebagai sumbu x dengan Q total sebagai sumbu y dan di peroleh hidrograf satuan sintetik dengan metode NAKAYASU.

( Sumber : Soemarto. 1987.” Hidrologi Teknik “ Usaha Nasional, Surabaya )

6.1.2 Perhitungan (contoh UAS 2014)

- Untuk Periode Ulang 100 Tahun

Diketahui :

Base Flow			= 20,377 m3/ dt

Panjang Sungai ( L )	= 20,387 km

α	= 2,0

C	= 0,48+(no.absen/10)

Luas DAS        A 	= 79,185(+no.absen) km2

Hujan rancangan periode ulang  100 tahun	R100= 117,5 mm

- Waktu konsentrasi ( Tg )

Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L

= 0,4 + 0,058 ( 20,387 )

= 1,582 jam

- Waktu satuan hujan ( Tr )

Tr	= 0,5 Tg

= 0,5 ( 1,582 )

= 0,791 jam

- Waktu satuan hujan dari permukaan hujan sampai puncak banjir ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr

=  1,582 + 0,8 ( 0,791 )

= 2,21 jam

Tp > 1,5 diambil Tp	= 2 jam

- Waktu yang diperlukan untuk perumusan debit dan debit sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	= α x Tg

= 2,0136 x 1,582

= 3,1855 jam

Diambil 	T0,3 	= 3 jam

- Debit puncak banjir

Qp	=

=

= 2,932 m3/ dt

- Durasi hujan di indonesia antara 3 – 7 jam , maka untuk perhitungan digunakan hujan efektif = 5 jam

Rumus yang digunakan :

- Sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT  = ( , t	= durasi 5 jam

- Nisbah hujan jam – jaman ( Rt )

Rt = T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

RT-1 = RT sebelumnya

c. Re	= Rt x Rn

R100	= C x R100

= 0,48 x 117,5

= 56,4 mm

Jam ke – 1 : RT	= (

=  0,585 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 1 x 0,585 R24 – ( 1-1 ) R24

= 0,585 R24

Re	= Rt x R100

= 0,585 x 56,4

= 32,994 mm

Jam ke – 2 : RT	= (

=  0,368 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 2 x 0,368 R24 – ( 2-1 ) (0,585 R24 )

= 0,151 R24

Re	= Rt x R100

= 0,151 x 56,4

= 8,5164 mm

Jam ke – 3 : RT	= (

=  0,2811 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 3 x 0,2811 R24 – ( 3-1 ) (0,368 R24 )

= 0,107 R24

Re	= Rt x R100

= 0,107 x 56,4

= 6,0348 mm

Jam ke – 4 : RT	= (

=  0,2320 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 4 x 0,2320 R24 – ( 4-1 ) (0,2811 R24 )

= 0,085 R24

Re	= Rt x R100

= 0,085 x 56,4

= 4,794 mm

Jam ke – 5 : RT	= (

=  0,2 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 5 x 0,2 R24 – ( 5-1 ) (0,2320 R24 )

= 0,072 R24

Re	= Rt x R100

= 0,072 x 56,4

= 4,0608 mm

- Untuk Periode Ulang 5 Tahun

Diketahui :

Base Flow			= 20,377 m3/ dt

Panjang Sungai ( L )	= 20,387 km

α	= 2,0316

C	= 0,48

Luas DAS ( A )	= 79,185 km2

Hujan rancangan periode ulang  5 tahun	= 100,1 mm

- Waktu konsentrasi ( Tg )

Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L

= 0,4 + 0,058 ( 20,387 )

= 1,582 jam

- Waktu satuan hujan ( Tr )

Tr	= 0,5 Tg

= 0,5 ( 1,582 )

= 0,791 jam

- Waktu satuan hujan dari permukaan hujan sampai puncak banjir ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr

=  1,582 + 0,8 ( 0,791 )

= 2,21 jam

Tp > 1,5 diambil Tp	= 2 jam

- Waktu yang diperlukan untuk perumusan debit dan debit sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	= α x Tg

= 2,0136 x 1,582

= 3,1855 jam

Diambil 	T0,3 	= 3 jam

- Debit puncak banjir

Qp	=

=

= 2,932 m3/ dt

- Durasi hujan di indonesia antara 3 – 7 jam , maka untuk perhitungan digunakan hujan efektif = 5 jam

Rumus yang digunakan :

- Sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT  = ( , t	= durasi 5 jam

- Nisbah hujan jam – jaman ( Rt )

Rt = T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

RT = RT sebelumnya

e.    Rc	= Rt x Rn

R5	= C x R5

= 0,48 x 100,1

= 48,048 mm

Jam ke – 1 : RT	= (

=  0,585 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 1 x 0,585 R24 – ( 1-1 ) R24

= 0,585 R24

Re	= Rt x R5

= 0,585 x 48,048

= 28,108 mm

Jam ke – 2 : RT	= (

=  0,368 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 2 x 0,368 R24 – ( 2-1 ) (0,585 R24)

= 0,151 R24

Re	= Rt x R5

= 0,151 x 48,048

= 7,2552 mm

Jam ke – 3 : RT	= (

=  0,2811 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 3 x 0,2811 R24 – ( 3-1 ) (0,368 R24 )

= 0,107 R24

Re	= Rt x R5

= 0,107 x 48,048

= 5,141 mm

Jam ke – 4 : RT	= (

=  0,2320 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 4 x 0,2320 R24 – ( 4-1 ) (0,2811 R24 )

= 0,085 R24

Re	= Rt x Rn

= 0,085 x 48,048

= 4,084 mm

Jam ke – 5 : RT	= (

=  0,2 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 5 x 0,2 R24 – ( 5-1 ) (0,2320 R24 )

= 0,072 R24

Re	= Rt x Rn

= 0,072 x 48,048

= 3,459 mm

- Untuk Periode Ulang 10 Tahun

Diketahui :

Base Flow			= 20,377 m3/ dt

Panjang Sungai ( L )	= 20,387 km

α	= 2,0316

C	= 0,48

Luas DAS ( A )	= 79,185 km2

Hujan rancangan periode ulang  10 tahun	= 105,4 mm

- Waktu konsentrasi ( Tg )

Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L

= 0,4 + 0,058 ( 20,387 )

= 1,582 jam

- Waktu satuan hujan ( Tr )

Tr	= 0,5 Tg

= 0,5 ( 1,582 )

= 0,791 jam

- Waktu satuan hujan dari permukaan hujan sampai puncak banjir ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr

=  1,582 + 0,8 ( 0,791 )

= 2,21 jam

Tp > 1,5 diambil Tp	= 2 jam

- Waktu yang diperlukan untuk perumusan debit dan debit sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	= α x Tg

= 2,0136 x 1,582

= 3,1855 jam

Diambil 	T0,3 	= 3 jam

- Debit puncak banjir

Qp	=

=

= 2,932 m3/ dt

- Durasi hujan di indonesia antara 3 – 7 jam , maka untuk perhitungan digunakan hujan efektif = 5 jam

Rumus yang digunakan :

- Sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT  = ( , t	= durasi 5 jam

- Nisbah hujan jam – jaman ( Rt )

Rt = T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

RT = RT sebelumnya

g. Re	= Rt x Rn

R10	= C x R10

= 0,48 x 105,4

= 50,592 mm

Jam ke – 1 : RT	= (

=  0,585 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 ) R24

= 1 x 0,585 R24 – ( 1-1 ) R24

= 0,585 R24

Rc	= Rt x R10

= 0,585 x 50,592

= 29,596 mm

Jam ke – 2 : RT	= (

=  0,368 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 2 x 0,368 R24 – ( 2-1 ) (0,585 R24 )

= 0,151 R24

Re	= Rt x R10

= 0,151 x 50,592

= 7,639 mm

Jam ke – 3 : RT	= (

=  0,2811 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 3 x 0,2811 R24 – ( 3-1 ) (0,368 R24 )

= 0,107 R24

Re	= Rt x R10

= 0,107 x 50,592

= 5,413 mm

Jam ke – 4 : RT	= (

=  0,2320 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 4 x 0,2320 R24 – ( 4-1 ) (0,2811 R24 )

= 0,085 R24

Re	= Rt x R10

= 0,085 x 50,592

= 4,3 mm

Jam ke – 5 : RT	= (

=  0,2 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 5 x 0,2 R24 – ( 5-1 ) (0,2320 R24 )

= 0,072 R24

Re	= Rt x R10

= 0,072 x 50,592

= 3,642 mm

- Untuk Periode Ulang 20 Tahun

Diketahui :

Base Flow			= 20,377 m3/ dt

Panjang Sungai ( L )	= 20,387 km

α	= 2,0316

C	= 0,48

Luas DAS ( A )	= 79,185 km2

Hujan rancangan periode ulang  20 tahun	= 109,6 mm

- Waktu konsentrasi ( Tg )

Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L

= 0,4 + 0,058 ( 20,387 )

= 1,582 jam

- Waktu satuan hujan ( Tr )

Tr	= 0,5 Tg

= 0,5 ( 1,582 )

= 0,791 jam

- Waktu satuan hujan dari permukaan hujan sampai puncak banjir ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr

=  1,582 + 0,8 ( 0,791 )

= 2,21 jam

Tp > 1,5 diambil Tp	= 2 jam

- Waktu yang diperlukan untuk perumusan debit dan debit sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	= α x Tg

= 2,0136 x 1,582

= 3,1855 jam

Diambil 	T0,3 	= 3 jam

- Debit puncak banjir

Qp	=

=

= 2,932 m3/ dt

- Durasi hujan di indonesia antara 3 – 7 jam , maka untuk perhitungan digunakan hujan efektif = 5 jam

Rumus yang digunakan :

- Sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT  = ( , t	= durasi 5 jam

- Nisbah hujan jam – jaman ( Rt )

Rt = T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

RT = RT sebelumnya

i. Re	= Rt x Rn

R20	= C x R20

= 0,48 x 109,6

= 52,608 mm

Jam ke – 1 : RT	= (

=  0,585 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 1 x 0,585 R24 – ( 1-1 ) R24

= 0,585 R24

Re	= Rt x R20

= 0,585 x 52,608

= 30,775 mm

Jam ke – 2 : RT	= (

=  0,368 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 2 x 0,368 R24 – ( 2-1 ) (0,585 R24 )

= 0,151 R24

Re	= Rt x R20

= 0,151 x 52,608

= 7,9438 mm

Jam ke – 3 : RT	= (

=  0,2811 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 3 x 0,2811 R24 – ( 3-1 ) (0,368 R24 )

= 0,107 R24

Re	= Rt x R20

= 0,107 x 52,608

= 5,629 mm

Jam ke – 4 : RT	= (

=  0,2320 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 4 x 0,2320 R24 – ( 4-1 ) (0,2811 R24 )

= 0,085 R24

Re	= Rt x R20

= 0,085 x 52,608

= 4,47168 mm

Jam ke – 5 : RT	= (

=  0,2 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 5 x 0,2 R24 – ( 5-1 ) (0,2320 R24 )

= 0,072 R24

Re	= Rt x R20

= 0,072 x 52,608

= 3,787 mm

- Untuk Periode Ulang 50 Tahun

Diketahui :

Base Flow			= 20,377 m3/ dt

Panjang Sungai ( L )	= 20,387 km

α	= 2,0316

C	= 0,48

Luas DAS ( A )	= 79,185 km2

Hujan rancangan periode ulang  50 tahun	= 115 mm

- Waktu konsentrasi ( Tg )

Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L

= 0,4 + 0,058 ( 20,387 )

= 1,582 jam

- Waktu satuan hujan ( Tr )

Tr	= 0,5 Tg

= 0,5 ( 1,582 )

= 0,791 jam

- Waktu satuan hujan dari permukaan hujan sampai puncak banjir ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr

=  1,582 + 0,8 ( 0,791 )

= 2,21 jam

Tp > 1,5 diambil Tp	= 2 jam

- Waktu yang diperlukan untuk perumusan debit dan debit sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	= α x Tg

= 2,0136 x 1,582

= 3,1855 jam

Diambil 	T0,3 	= 3 jam

- Debit puncak banjir

Qp	=

=

= 2,932 m3/ dt

- Durasi hujan di indonesia antara 3 – 7 jam , maka untuk perhitungan digunakan hujan efektif = 5 jam

Rumus yang digunakan :

- Sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT  = ( , t	= durasi 5 jam

- Nisbah hujan jam – jaman ( Rt )

Rt = T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

RT = RT sebelumnya

k. Re	= Rt x Rn

R50	= C x R50

= 0,48 x 115

= 55,2 mm

Jam ke – 1 : RT	= (

=  0,585 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 1 x 0,585 R24 – ( 1-1 ) R24

= 0,585 R24

Re	= Rt x R50

= 0,585 x 55,2

= 32,292 mm

Jam ke – 2 : RT	= (

=  0,368 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 2 x 0,368 R24 – ( 2-1 ) (0,585 R24 )

= 0,151 R24

Re	= Rt x R50

= 0,151 x 55,2

= 8,3352 mm

Jam ke – 3 : RT	= (

=  0,2811 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 3 x 0,2811 R24 – ( 3-1 ) (0,368 R24 )

= 0,107 R24

Re	= Rt x R50

= 0,107 x 55,2

= 5,9064 mm

Jam ke – 4 : RT	= (

=  0,2320 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 4 x 0,2320 R24 – ( 4-1 ) (0,2811 R24 )

= 0,085 R24

Re	= Rt x R50

= 0,085 x 55,2

= 4,692 mm

Jam ke – 5 : RT	= (

=  0,2 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 5 x 0,2 R24 – ( 5-1 ) (0,2320 R24 )

= 0,072 R24

Re	= Rt x R50

= 0,072 x 55,2

= 3,9744 mm

- Untuk Periode Ulang 500 Tahun

Diketahui :

Base Flow			= 20,377 m3/ dt

Panjang Sungai ( L )	= 20,387 km

α	= 2,0316

C	= 0,48

Luas DAS ( A )	= 79,185 km2

Hujan rancangan periode ulang  500 tahun	= 128,8 mm

- Waktu konsentrasi ( Tg )

Untuk L > 15 km

Tg	= 0,4 + 0,058 L

= 0,4 + 0,058 ( 20,387 )

= 1,582 jam

- Waktu satuan hujan ( Tr )

Tr	= 0,5 Tg

= 0,5 ( 1,582 )

= 0,791 jam

- Waktu satuan hujan dari permukaan hujan sampai puncak banjir ( Tp )

Tp	= Tg + 0,8 Tr

=  1,582 + 0,8 ( 0,791 )

= 2,21 jam

Tp > 1,5 diambil Tp	= 2 jam

- Waktu yang diperlukan untuk perumusan debit dan debit sampai menjadi 30 % dari debit puncak ( T0,3 )

T0,3	= α x Tg

= 2,0136 x 1,582

= 3,1855 jam

Diambil 	T0,3 	= 3 jam

- Debit puncak banjir

Qp	=

=

= 2,932 m3/ dt

- Durasi hujan di indonesia antara 3 – 7 jam , maka untuk perhitungan digunakan hujan efektif = 5 jam

Rumus yang digunakan :

- Sebaran hujan jam – jaman ( RT )

RT  = ( , t	= durasi 5 jam

- Nisbah hujan jam – jaman ( Rt )

Rt = T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

RT = RT sebelumnya

m.           Re  	= Rt x Rn

R500   	= C x R

= 0,48 x 128,8

= 61,824 mm

Jam ke – 1 : RT	= (

=  0,585 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 1 x 0,585 R24 – ( 1-1 ) R24

= 0,585 R24

Rc	= Rt x R500

= 0,585 x 61,824

= 36,167 mm

Jam ke – 2 : RT	= (

=  0,368 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 2 x 0,368 R24 – ( 2-1 ) (0,585 R24 )

= 0,151 R24

Re	= Rt x R500

= 0,151 x 61,824

= 9,335 mm

Jam ke – 3 : RT	= (

=  0,2811 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 3 x 0,2811 R24 – ( 3-1 ) (0,368 R24 )

= 0,107 R24

Re	= Rt x R500

= 0,107 x 61,824

= 6,615 mm

Jam ke – 4 : RT	= (

=  0,2320 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 4 x 0,2320 R24 – ( 4-1 ) (0,2811 R24 )

= 0,085 R24

Re	= Rt x R500

= 0,085 x 61,824

= 5,25504 mm

Jam ke – 5 : RT	= (

=  0,2 R24

Rt	= T x RT – ( T – 1 ) (RT – 1 )

= 5 x 0,2 R24 – ( 5-1 ) (0,2320 R24 )

= 0,072 R24

Re	= Rt x R500

= 0,072 x 61,824

= 4,451 mm

| TABEL HIDROGRAF BANJIR KALA ULANG 5 TAHUN |
| --- |
| Jam | Qp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Base flow | Q Total |
| ( t ) | ( M3/dt ) | 28,108 | 7,255 | 5,141 | 4,084 | 3,459 | ( M3/dt ) | ( M3/dt ) |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 20,3770 | 20,3770 |
| 1 | 0,5555 | 15,6143 | 0,0000 |  |  |  | 20,3770 | 35,9913 |
| 2 | 2,9320 | 82,4127 | 4,0303 | 0,0000 |  |  | 20,3770 | 106,8200 |
| 3 | 1,9628 | 55,1697 | 21,2722 | 2,8559 | 0,0000 |  | 20,3770 | 99,6749 |
| 4 | 1,3139 | 36,9324 | 14,2403 | 15,0734 | 2,2687 | 0,0000 | 20,3770 | 88,8919 |
| 5 | 0,8796 | 24,7238 | 9,5330 | 10,0906 | 11,9743 | 1,9215 | 20,3770 | 78,6202 |
| 6 | 0,6731 | 18,9199 | 6,3817 | 6,7550 | 8,0160 | 10,1418 | 20,3770 | 70,5914 |
| 7 | 0,5151 | 14,4785 | 4,8836 | 4,5220 | 5,3662 | 6,7892 | 20,3770 | 56,4166 |
| 8 | 0,3942 | 11,0797 | 3,7372 | 3,4605 | 3,5923 | 4,5449 | 20,3770 | 46,7916 |
| 9 | 0,3017 | 8,4788 | 2,8599 | 2,6481 | 2,7490 | 3,0425 | 20,3770 | 40,1554 |
| 10 | 0,2387 | 6,7091 | 2,1885 | 2,0265 | 2,1037 | 2,3283 | 20,3770 | 35,7331 |
| 11 | 0,1953 | 5,4893 | 1,7317 | 1,5508 | 1,6098 | 1,7817 | 20,3770 | 32,5404 |
| 12 | 0,1598 | 4,4913 | 1,4169 | 1,2271 | 1,2319 | 1,3635 | 20,3770 | 30,1077 |
| 13 | 0,1307 | 3,6747 | 1,1593 | 1,0040 | 0,9748 | 1,0434 | 20,3770 | 28,2332 |
| 14 | 0,1070 | 3,0066 | 0,9485 | 0,8215 | 0,7976 | 0,8256 | 20,3770 | 26,7768 |
| 15 | 0,0875 | 2,4600 | 0,7761 | 0,6721 | 0,6526 | 0,6755 | 20,3770 | 25,6132 |
| 16 | 0,0716 | 2,0127 | 0,6350 | 0,5499 | 0,5339 | 0,5527 | 20,3770 | 24,6612 |
| 17 | 0,0586 | 1,6468 | 0,5195 | 0,4499 | 0,4369 | 0,4522 | 20,3770 | 23,8823 |
| 18 | 0,0479 | 1,3474 | 0,4251 | 0,3681 | 0,3574 | 0,3700 | 20,3770 | 23,2450 |
| 19 | 0,0392 | 1,1024 | 0,3478 | 0,3012 | 0,2924 | 0,3027 | 20,3770 | 22,7236 |
| 20 | 0,0321 | 0,9020 | 0,2846 | 0,2464 | 0,2393 | 0,2477 | 20,3770 | 22,2969 |
| 21 | 0,0263 | 0,7380 | 0,2328 | 0,2016 | 0,1958 | 0,2027 | 20,3770 | 21,9479 |
| 22 | 0,0215 | 0,6038 | 0,1905 | 0,1650 | 0,1602 | 0,1658 | 20,3770 | 21,6623 |
| 23 | 0,0176 | 0,4940 | 0,1559 | 0,1350 | 0,1311 | 0,1357 | 20,3770 | 21,4286 |
| 24 | 0,0144 | 0,4042 | 0,1275 | 0,1104 | 0,1072 | 0,1110 | 20,3770 | 21,2374 |
|  |  |  | 0,1043 | 0,0904 | 0,0877 | 0,0908 | 20,3770 | 20,7502 |
|  |  |  |  | 0,0739 | 0,0718 | 0,0743 | 20,3770 | 20,5970 |
|  |  |  |  |  | 0,0587 | 0,0608 | 20,3770 | 20,4965 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0497 | 20,3770 | 20,4267 |

| TABEL HIDROGRAF BANJIR KALA ULANG 10 TAHUN |
| --- |
| Jam | Qp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Base flow | Q Total |
| ( t ) | ( M3/dt ) | 29,596 | 7,639 | 5,413 | 4,300 | 3,642 | ( M3/dt ) | ( M3/dt ) |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 20,3770 | 20,3770 |
| 1 | 0,5555 | 16,4409 | 0,0000 |  |  |  | 20,3770 | 36,8179 |
| 2 | 2,9320 | 86,7755 | 4,2435 | 0,0000 |  |  | 20,3770 | 111,3960 |
| 3 | 1,9628 | 58,0904 | 22,3975 | 3,0070 | 0,0000 |  | 20,3770 | 103,8719 |
| 4 | 1,3139 | 38,8876 | 14,9937 | 15,8709 | 2,3887 | 0,0000 | 20,3770 | 92,5179 |
| 5 | 0,8796 | 26,0326 | 10,0372 | 10,6245 | 12,6076 | 2,0232 | 20,3770 | 81,7022 |
| 6 | 0,6731 | 19,9215 | 6,7193 | 7,1124 | 8,4399 | 10,6783 | 20,3770 | 73,2485 |
| 7 | 0,5151 | 15,2450 | 5,1419 | 4,7613 | 5,6500 | 7,1484 | 20,3770 | 58,3236 |
| 8 | 0,3942 | 11,6663 | 3,9349 | 3,6436 | 3,7823 | 4,7854 | 20,3770 | 48,1894 |
| 9 | 0,3017 | 8,9276 | 3,0112 | 2,7883 | 2,8944 | 3,2035 | 20,3770 | 41,2020 |
| 10 | 0,2387 | 7,0643 | 2,3043 | 2,1337 | 2,2149 | 2,4515 | 20,3770 | 36,5457 |
| 11 | 0,1953 | 5,7799 | 1,8233 | 1,6328 | 1,6950 | 1,8760 | 20,3770 | 33,1841 |
| 12 | 0,1598 | 4,7290 | 1,4918 | 1,2920 | 1,2971 | 1,4356 | 20,3770 | 30,6226 |
| 13 | 0,1307 | 3,8693 | 1,2206 | 1,0571 | 1,0264 | 1,0986 | 20,3770 | 28,6490 |
| 14 | 0,1070 | 3,1658 | 0,9987 | 0,8649 | 0,8398 | 0,8693 | 20,3770 | 27,1155 |
| 15 | 0,0875 | 2,5902 | 0,8171 | 0,7077 | 0,6871 | 0,7113 | 20,3770 | 25,8903 |
| 16 | 0,0716 | 2,1193 | 0,6686 | 0,5790 | 0,5622 | 0,5819 | 20,3770 | 24,8879 |
| 17 | 0,0586 | 1,7340 | 0,5470 | 0,4737 | 0,4600 | 0,4761 | 20,3770 | 24,0678 |
| 18 | 0,0479 | 1,4187 | 0,4476 | 0,3876 | 0,3763 | 0,3896 | 20,3770 | 23,3968 |
| 19 | 0,0392 | 1,1608 | 0,3662 | 0,3171 | 0,3079 | 0,3187 | 20,3770 | 22,8477 |
| 20 | 0,0321 | 0,9497 | 0,2996 | 0,2595 | 0,2519 | 0,2608 | 20,3770 | 22,3985 |
| 21 | 0,0263 | 0,7771 | 0,2451 | 0,2123 | 0,2061 | 0,2134 | 20,3770 | 22,0310 |
| 22 | 0,0215 | 0,6358 | 0,2006 | 0,1737 | 0,1686 | 0,1746 | 20,3770 | 21,7303 |
| 23 | 0,0176 | 0,5202 | 0,1641 | 0,1421 | 0,1380 | 0,1428 | 20,3770 | 21,4842 |
| 24 | 0,0144 | 0,4256 | 0,1343 | 0,1163 | 0,1129 | 0,1169 | 20,3770 | 21,2829 |
|  |  |  | 0,1099 | 0,0951 | 0,0924 | 0,0956 | 20,3770 | 20,7700 |
|  |  |  |  | 0,0778 | 0,0756 | 0,0782 | 20,3770 | 20,6087 |
|  |  |  |  |  | 0,0618 | 0,0640 | 20,3770 | 20,5029 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0524 | 20,3770 | 20,4294 |

| TABEL HIDROGRAF BANJIR KALA ULANG 20 TAHUN |
| --- |
| Jam | Qp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Base flow | Q Total |
| ( t ) | ( M3/dt ) | 30,775 | 7,944 | 5,629 | 4,418 | 3,787 | ( M3/dt ) | ( M3/dt ) |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 20,3770 | 20,3770 |
| 1 | 0,5555 | 17,0958 | 0,0000 |  |  |  | 20,3770 | 37,4728 |
| 2 | 2,9320 | 90,2323 | 4,4129 | 0,0000 |  |  | 20,3770 | 115,0222 |
| 3 | 1,9628 | 60,4045 | 23,2912 | 3,1270 | 0,0000 |  | 20,3770 | 107,1997 |
| 4 | 1,3139 | 40,4367 | 15,5919 | 16,5042 | 2,4541 | 0,0000 | 20,3770 | 95,3640 |
| 5 | 0,8796 | 27,0697 | 10,4377 | 11,0485 | 12,9526 | 2,1037 | 20,3770 | 83,9893 |
| 6 | 0,6731 | 20,7151 | 6,9874 | 7,3962 | 8,6709 | 11,1035 | 20,3770 | 75,2501 |
| 7 | 0,5151 | 15,8523 | 5,3471 | 4,9513 | 5,8046 | 7,4330 | 20,3770 | 59,7653 |
| 8 | 0,3942 | 12,1310 | 4,0919 | 3,7890 | 3,8858 | 4,9759 | 20,3770 | 49,2506 |
| 9 | 0,3017 | 9,2833 | 3,1313 | 2,8995 | 2,9736 | 3,3310 | 20,3770 | 41,9958 |
| 10 | 0,2387 | 7,3457 | 2,3963 | 2,2189 | 2,2756 | 2,5491 | 20,3770 | 37,1624 |
| 11 | 0,1953 | 6,0101 | 1,8961 | 1,6980 | 1,7414 | 1,9507 | 20,3770 | 33,6733 |
| 12 | 0,1598 | 4,9174 | 1,5514 | 1,3436 | 1,3326 | 1,4928 | 20,3770 | 31,0148 |
| 13 | 0,1307 | 4,0234 | 1,2693 | 1,0993 | 1,0545 | 1,1424 | 20,3770 | 28,9658 |
| 14 | 0,1070 | 3,2919 | 1,0385 | 0,8994 | 0,8627 | 0,9039 | 20,3770 | 27,3735 |
| 15 | 0,0875 | 2,6934 | 0,8497 | 0,7359 | 0,7059 | 0,7396 | 20,3770 | 26,1015 |
| 16 | 0,0716 | 2,2037 | 0,6952 | 0,6021 | 0,5775 | 0,6051 | 20,3770 | 25,0607 |
| 17 | 0,0586 | 1,8030 | 0,5688 | 0,4926 | 0,4725 | 0,4951 | 20,3770 | 24,2092 |
| 18 | 0,0479 | 1,4752 | 0,4654 | 0,4031 | 0,3866 | 0,4051 | 20,3770 | 23,5124 |
| 19 | 0,0392 | 1,2070 | 0,3808 | 0,3298 | 0,3163 | 0,3314 | 20,3770 | 22,9424 |
| 20 | 0,0321 | 0,9876 | 0,3116 | 0,2698 | 0,2588 | 0,2712 | 20,3770 | 22,4760 |
| 21 | 0,0263 | 0,8080 | 0,2549 | 0,2208 | 0,2118 | 0,2219 | 20,3770 | 22,0943 |
| 22 | 0,0215 | 0,6611 | 0,2086 | 0,1806 | 0,1733 | 0,1815 | 20,3770 | 21,7821 |
| 23 | 0,0176 | 0,5409 | 0,1706 | 0,1478 | 0,1418 | 0,1485 | 20,3770 | 21,5266 |
| 24 | 0,0144 | 0,4426 | 0,1396 | 0,1209 | 0,1160 | 0,1215 | 20,3770 | 21,3176 |
|  |  |  | 0,1142 | 0,0989 | 0,0949 | 0,0994 | 20,3770 | 20,7845 |
|  |  |  |  | 0,0809 | 0,0776 | 0,0814 | 20,3770 | 20,6169 |
|  |  |  |  |  | 0,0635 | 0,0666 | 20,3770 | 20,5071 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0545 | 20,3770 | 20,4315 |

| TABEL HIDROGRAF BANJIR KALA ULANG 50 TAHUN |
| --- |
| Jam | Qp | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Base flow | Q Total |
| ( t ) | ( M3/dt ) | 32,292 | 8,335 | 5,906 | 4,692 | 3,974 | ( M3/dt ) | ( M3/dt ) |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 20,3770 | 20,3770 |
| 1 | 0,5555 | 17,9385 | 0,0000 |  |  |  | 20,3770 | 38,3155 |
| 2 | 2,9320 | 94,6801 | 4,6303 | 0,0000 |  |  | 20,3770 | 119,6874 |
| 3 | 1,9628 | 63,3820 | 24,4388 | 3,2811 | 0,0000 |  | 20,3770 | 111,4789 |
| 4 | 1,3139 | 42,4300 | 16,3601 | 17,3176 | 2,6065 | 0,0000 | 20,3770 | 99,0912 |
| 5 | 0,8796 | 28,4040 | 10,9520 | 11,5929 | 13,7569 | 2,2078 | 20,3770 | 87,2908 |
| 6 | 0,6731 | 21,7363 | 7,3316 | 7,7607 | 9,2094 | 11,6529 | 20,3770 | 78,0679 |
| 7 | 0,5151 | 16,6337 | 5,6106 | 5,1953 | 6,1650 | 7,8009 | 20,3770 | 61,7825 |
| 8 | 0,3942 | 12,7290 | 4,2935 | 3,9757 | 4,1271 | 5,2222 | 20,3770 | 50,7244 |
| 9 | 0,3017 | 9,7409 | 3,2856 | 3,0424 | 3,1583 | 3,4959 | 20,3770 | 43,1001 |
| 10 | 0,2387 | 7,7078 | 2,5143 | 2,3282 | 2,4169 | 2,6752 | 20,3770 | 38,0194 |
| 11 | 0,1953 | 6,3064 | 1,9895 | 1,7817 | 1,8495 | 2,0472 | 20,3770 | 34,3513 |
| 12 | 0,1598 | 5,1598 | 1,6278 | 1,4098 | 1,4153 | 1,5666 | 20,3770 | 31,5564 |
| 13 | 0,1307 | 4,2217 | 1,3319 | 1,1535 | 1,1199 | 1,1989 | 20,3770 | 29,4029 |
| 14 | 0,1070 | 3,4542 | 1,0897 | 0,9438 | 0,9163 | 0,9486 | 20,3770 | 27,7296 |
| 15 | 0,0875 | 2,8262 | 0,8916 | 0,7722 | 0,7497 | 0,7762 | 20,3770 | 26,3928 |
| 16 | 0,0716 | 2,3123 | 0,7295 | 0,6318 | 0,6134 | 0,6351 | 20,3770 | 25,2991 |
| 17 | 0,0586 | 1,8919 | 0,5969 | 0,5169 | 0,5019 | 0,5196 | 20,3770 | 24,4042 |
| 18 | 0,0479 | 1,5479 | 0,4883 | 0,4229 | 0,4106 | 0,4251 | 20,3770 | 23,6720 |
| 19 | 0,0392 | 1,2665 | 0,3996 | 0,3460 | 0,3360 | 0,3478 | 20,3770 | 23,0729 |
| 20 | 0,0321 | 1,0362 | 0,3269 | 0,2831 | 0,2749 | 0,2846 | 20,3770 | 22,5828 |
| 21 | 0,0263 | 0,8478 | 0,2675 | 0,2317 | 0,2249 | 0,2329 | 20,3770 | 22,1817 |
| 22 | 0,0215 | 0,6937 | 0,2188 | 0,1895 | 0,1840 | 0,1905 | 20,3770 | 21,8536 |
| 23 | 0,0176 | 0,5676 | 0,1791 | 0,1551 | 0,1506 | 0,1559 | 20,3770 | 21,5852 |
| 24 | 0,0144 | 0,4644 | 0,1465 | 0,1269 | 0,1232 | 0,1275 | 20,3770 | 21,3655 |
|  |  |  | 0,1199 | 0,1038 | 0,1008 | 0,1044 | 20,3770 | 20,8058 |
|  |  |  |  | 0,0849 | 0,0825 | 0,0854 | 20,3770 | 20,6298 |
|  |  |  |  |  | 0,0675 | 0,0699 | 20,3770 | 20,5143 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0572 | 20,3770 | 20,4342 |

| Tabel Debit Puncak berdasarkan Periode Ulang |
| --- |
| Periode Ulang ( Tahun ) | Curah Hujan ( mm ) | Debit Puncak ( M3/dt ) |  |
| 5 | 100,1 | 106,820 |  |
| 10 | 105,4 | 111,396 |  |
| 20 | 109,6 | 115,022 |  |
| 50 | 115,0 | 119,687 |  |
| 100 | 117,5 | 121,846 |  |
| 500 | 128,8 | 131,604 |  |
| 1000 | 131,8 | 134,194 |  |

BAB IV (khusus yg mendapat tugas penelusuran banjir saja)

PENELUSURAN BANJIR MELALUI SUNGAI

8.1 Landasan Teori

Penulusuran banjir yaitu perkiraan hidrograf disuatu titik sungai berdasarkan hidrograf yang diketahui disebelah hulunya.

Adapun yang diketahui dari penelusuran banjir, yaitu :
1. Sarana peringatan dini pada pengamatan banjir.

2. Untuk menentukan dimensi dan rancangan bangunan – bangunan hidrolik   (     misalnya : tangul, dan dinding penahan ).

- Perhitungan hidrograf satuan untuk berbagai titik disepanjang sungai dari hidrograf satuan yang diketahui di berbagai hulu.

Pada dasarnya penelusuran melalui palung sungai adalah merupakan persoalan aliran tidak lunak ( non steady flow ), sehingga dapat dicari penyelesaiannya. Karena pengaruh gesekan tidak dapat diabaikan, maka penyelesaian persamaan dasar alirannya akan sangat sulit. Dengan menggunakan cara karakteristik atau finete element akan dapat diperoleh penyelesaian yang memadai, akan tetapi masih memerlukan usaha yang sangat besar.

  - Metode yang digunakan

Penelusuran banjir melalui sungai ini menggunakan metode maskingum, metode ini hanya berlaku pada kondisi berikut :

- Tidak ada anak sungai yang masuk ke dalam bagian memanjang palung sungai yang ditinjau.

- Penambahan atau kehilangan air oleh curah hujan, aliran masuk atau aliran keluar air tanah dan evaporasi, kesemuanya ini diabaikan.

Cara analitis

Q

I Inflow                                     II

Out flow

Proses pengatusan

Proses penampungan

∑ Penampungan = ∑ Pengatusan

Pada bagian I inflow lebih besar dari pada outflow, berarti terjadi penampungan di sungai yang di tinjau. Pada bagian II outflow lebih besar dari pada out flow, berarti terjadi pengatusan.

Volume yang tertampung akan sama dengan volume yang diatus, persamaan kontinuitas :

I – Q = ....................................................................................1

Dimana :

I	= debit yang masuk ke dalam permukaan bagian memanjang palung sungai yang ditinjau ( m3/dt ).

Q	= debit yang keluar dari akhir bagian memenajang palung sungai yang di tinjau ( m3/dt ).

ds	= besarnya tampungan ( storage ) dalambagian memanjang palung sungai yang di tinjau ( m3/dt ).

dt	= periode penelusuran ( detik, jam / hari ).

Jika perubahan waktu di tinjau untuk pias waktu menjadi Δt, maka :

Inflow	= ..............................................................................2

Outflow	= ...........................................................................3

-  = ...................................................................4

Δt -  Δt = S2 – S1.....................................................5

Dengan S adalah tampungan yang dihitung dengan rumus :

S1 = K { x I1 + ( 1 – x ) Q1 }................................................................6

S2 = K { x I2 + ( 1 – x ) Q2 }................................................................7

Maka : Δt -  Δt = K { x I2 + ( 1 – x ) Q2 }- K { x I1 + ( 1 – x )Q1 }

Dimana :

I1	= inflow yang lalu

I2	= inflow yang sekarang

Q1	= outflw yang lalu

Q2	= outflow yang sekarang

Didapatkan :  Q2	= Co I2 + C1 I1 + C2 Q.................................................8

Dengan notasi :

Co	= .................................................................................9

C1	= .................................................................................10

C2	= .................................................................................11

Syarat yang harus dipenuhi adalah Co + C1 + C2 = 1

  - Penentuan konstanta – konstanta pengukuran

Faktor  x  merupakan faktor penimbang ( weight ) yang besarnya antara 0 dan  1. Biasanya lebih kecil dari 0,5. untuk mendapatkan konstanta – konstanta penelusuran x dan k, digambar grafik yang menggambarkan hubungan antara Δs dengan XI + ( 1 – X ) Q, yaitu dengan memasukkan berbagai harga x sedemikian rupa hingga diperoleh garis yang mendekati garis lurus (dengan cara coba – coba ).

Untuk mengetahui apakah garis yang didapatkan sudah mendekati gartis lurus, digunakan komputer dengan mencari nilai koefisien korelasi terbesar. Nilai x yang digunanakan adalah nilai x yang menghasilkan nilai koefisien yang terbesar.

Bila koefisien korelasi ( r ) mempunyai harga lebih kecil dari 0,1, maka tidak korelasi antara kedua faktor tersebut, sehingga tidak mungkin ditemukan hubungan garis lurus.

Selain mendapatkan nilai r pada trendline dikomputer, juga didapatkan persamaan garis lurus : y	= mx + c

Nilai k sama dengan nilai gradien ( m )

K = m       y = kx + c

Sehingga nilai x dan k sudah diperoleh untuk menghitung nilai Co, C1, dan C2.

( Sumber : 1987. “ Hidrologi Teknik”. Usaha Nasional . Surabaya )

8.2 Perhitungan

  - Menghitung harga Δs

Δs = S2 – S1

Dengan :

S2 =  Δt

S1 =  Δt

Contoh perhitungan :

Δs	 = S2 – S1

=   Δt -  Δt

=  ( 10800 ) -  ( 10800 )

= 109782 – 109782

= 0

Dan seterusnya ...................

| Tabel Inflow dan Outflow |
| --- |
| Waktu | Inflow | Outflow |
| 0 | 10,160 | 10,160 |
| 3 | 10,160 | 10,160 |
| 6 | 15,443 | 12,802 |
| 9 | 21,742 | 13,716 |
| 12 | 29,769 | 20,523 |
| 15 | 33,020 | 26,518 |
| 18 | 31,090 | 30,378 |
| 21 | 26,924 | 30,480 |
| 24 | 24,384 | 25,400 |
| 27 | 15,240 | 23,978 |
| 30 | 12,700 | 18,491 |
| 33 | 11,481 | 15,951 |
| 36 | 10,566 | 12,192 |
| 39 | 10,160 | 11,379 |
| 42 | 10,160 | 10,770 |
| 45 | 10,160 | 10,262 |

| Tabel Perhitungan Perubahan Δs yang ditampung pada segmen A-B |  |
| --- | --- |
| untuk selang waktu 3 jam dan akumulasi Δs |  |  |
| jam ke | Inflow (I) | Outflow (Q) | ((i1+i2)/2)*Δt | ((Q1+Q2)/2)*Δt | Δs | Akumulasi Δs |
|  | (m3/dt) | (m3/dt) |  |  |  |  |
| 0 | 10,160 | 10,160 |  |  |  |  |
| 3 | 10,160 | 10,160 | 109728,000 | 109728,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 15,443 | 12,802 | 138257,280 | 123992,640 | 14264,640 | 14264,640 |
| 9 | 21,742 | 13,716 | 200802,240 | 143195,040 | 57607,200 | 71871,840 |
| 12 | 29,769 | 20,523 | 278160,480 | 184891,680 | 93268,800 | 165140,640 |
| 15 | 33,020 | 26,518 | 339059,520 | 254020,320 | 85039,200 | 250179,840 |
| 18 | 31,090 | 30,378 | 346191,840 | 307238,400 | 38953,440 | 289133,280 |
| 21 | 26,924 | 30,480 | 313273,440 | 328635,360 | -15361,920 | 273771,360 |
| 24 | 24,384 | 25,400 | 277063,200 | 301752,000 | -24688,800 | 249082,560 |
| 27 | 15,240 | 23,978 | 213969,600 | 266639,040 | -52669,440 | 196413,120 |
| 30 | 12,700 | 18,491 | 150876,000 | 229331,520 | -78455,520 | 117957,600 |
| 33 | 11,481 | 15,951 | 130576,320 | 185988,960 | -55412,640 | 62544,960 |
| 36 | 10,566 | 12,192 | 119054,880 | 151973,280 | -32918,400 | 29626,560 |
| 39 | 10,160 | 11,379 | 111922,560 | 127284,480 | -15361,920 | 14264,640 |
| 42 | 10,160 | 10,770 | 109728,000 | 119603,520 | -9875,520 | 4389,120 |
| 45 | 10,160 | 10,262 | 109728,000 | 113568,480 | -3840,480 | 548,640 |

  - Dengan mencoba nilai x dari 0,1 sampai 0,9, dibuat suatu hubungan akumulasi S	= xI + ( 1 – x ) Q

Sehingga didapatkan nilai R2 untuk masing – masing nilai x adalah sebagai berikut: :

| Nilai x | Nilai R2 |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,9875 |
| 0,2 | 0,9836 |
| 0,3 | 0,9717 |
| 0,4 | 0,9525 |
| 0,5 | 0,9266 |
| 0,6 | 0,8954 |
| 0,7 | 0,8598 |
| 0,8 | 0,8231 |
| 0,9 | 0,7809 |

Dari tabel diatas didapatkan nilai R2 terbesar pada saat x = 0,1 sehingga untuk mencari nilai k digunakan grafik hubungan Δs kumulatif dengan xI + ( 1 – x ) Q pada saat x = 0,1 diperoleh nilai k  = 14756 detik.

  - Perhitungan nilai Co , C1 dan C2

Co	=

=

= 0,21

C1	=

=

= 0,37

C2	=

=

= 0,422

  - Uji Kontrol

Co + C1 + C2 = 1

0,21 + 0,37 + 0,422 = 1

1,002  = 1 .............. OK

  - Contoh perhitungan

Diketahui : inflow ( I2 )	= 2,771  ( m3/dt )

Inflow (  I1 )	= 2,007   ( m3/dt )

Outflow( Q ) = 2,007 ( m3/dt )

Co	= 0,21

C1	= 0,37

C2	= 0,422

Untuk kolom ke – 3 :

Co x I2 	= 0,21 x 2,771

= 0,569

Untuk kolom ke – 4 :

C1 x I1 	= 0,37 x 2,007

= 0,743

Untuk kolom ke – 4 :

C2 x Q 	= 0,422 x 2,007

= 0,847

Outflow ( Q2 )

Q2	= Co I2 + C1 I1 + C2 Q

= 0,569 + 0,743 + 0,847

= 2,159 ( m3/dt )

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini

| Tabel Perhitungan Debit Outflow ( Q2 ) untuk kala ulang 100 tahun |
| --- |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,711 | 0,569 | 0,743 | 0,847 | 2,159 |
| 2 | 4,936 | 1,037 | 1,003 | 1,144 | 3,183 |
| 3 | 8,497 | 1,784 | 1,826 | 2,083 | 5,694 |
| 4 | 12,069 | 2,535 | 3,144 | 3,586 | 9,264 |
| 5 | 15,362 | 3,226 | 4,466 | 5,093 | 12,785 |
| 6 | 18,044 | 3,789 | 5,684 | 6,483 | 15,956 |
| 7 | 19,993 | 4,199 | 6,676 | 7,614 | 18,489 |
| 8 | 21,334 | 4,480 | 7,398 | 8,437 | 20,315 |
| 9 | 22,280 | 4,679 | 7,893 | 9,003 | 21,575 |
| 10 | 22,958 | 4,821 | 8,244 | 9,402 | 22,467 |
| 11 | 23,474 | 4,930 | 8,494 | 9,688 | 23,112 |
| 12 | 23,887 | 5,016 | 8,685 | 9,906 | 23,608 |
| 13 | 24,176 | 5,077 | 8,838 | 10,080 | 23,995 |
| 14 | 24,369 | 5,118 | 8,945 | 10,202 | 24,265 |
| 15 | 24,489 | 5,143 | 9,017 | 10,284 | 24,443 |
| 16 | 24,552 | 5,156 | 9,061 | 10,335 | 24,552 |
| 17 | 24,569 | 5,159 | 9,084 | 10,361 | 24,605 |
| 18 | 24,550 | 5,155 | 9,090 | 10,368 | 24,614 |
| 19 | 24,503 | 5,146 | 9,083 | 10,360 | 24,589 |
| 20 | 24,434 | 5,131 | 9,066 | 10,340 | 24,537 |
| 21 | 24,349 | 5,113 | 9,041 | 10,311 | 24,465 |
| 22 | 24,252 | 5,093 | 9,009 | 10,275 | 24,377 |
| 23 | 24,146 | 5,071 | 8,973 | 10,234 | 24,278 |
| 24 | 24,034 | 5,047 | 8,934 | 10,190 | 24,171 |

| Tabel Mencari Hidrograf debit Keluar untuk kala ulang 5 tahun |
| --- |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,676 | 0,562 | 0,743 | 0,847 | 2,151 |
| 2 | 4,620 | 0,970 | 0,990 | 1,129 | 3,089 |
| 3 | 7,719 | 1,621 | 1,709 | 1,950 | 5,280 |
| 4 | 10,603 | 2,227 | 2,856 | 3,257 | 8,340 |
| 5 | 13,553 | 2,846 | 3,923 | 4,475 | 11,244 |
| 6 | 15,954 | 3,350 | 5,015 | 5,720 | 14,085 |
| 7 | 17,810 | 3,740 | 5,903 | 6,732 | 16,375 |
| 8 | 19,083 | 4,007 | 6,590 | 7,516 | 18,113 |
| 9 | 19,965 | 4,193 | 7,061 | 8,053 | 19,306 |
| 10 | 20,616 | 4,329 | 7,387 | 8,425 | 20,142 |
| 11 | 21,105 | 4,432 | 7,628 | 8,700 | 20,760 |
| 12 | 21,475 | 4,510 | 7,809 | 8,906 | 21,225 |
| 13 | 21,753 | 4,568 | 7,946 | 9,062 | 21,576 |
| 14 | 21,961 | 4,612 | 8,049 | 9,180 | 21,840 |
| 15 | 22,114 | 4,644 | 8,126 | 9,268 | 22,037 |
| 16 | 22,224 | 4,667 | 8,182 | 9,332 | 22,182 |
| 17 | 22,298 | 4,683 | 8,223 | 9,378 | 22,284 |
| 18 | 22,344 | 4,692 | 8,250 | 9,410 | 22,352 |
| 19 | 22,367 | 4,697 | 8,267 | 9,429 | 22,393 |
| 20 | 22,372 | 4,698 | 8,276 | 9,439 | 22,413 |
| 21 | 22,363 | 4,696 | 8,278 | 9,441 | 22,415 |
| 22 | 22,343 | 4,692 | 8,274 | 9,437 | 22,403 |
| 23 | 22,314 | 4,686 | 8,267 | 9,429 | 22,381 |
| 24 | 22,278 | 4,678 | 8,256 | 9,416 | 22,351 |
| Tabel Mencari Hidrograf debit Keluar untukl kala ulang 10 tahun |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,686 | 0,564 | 0,743 | 0,847 | 2,154 |
| 2 | 4,716 | 0,990 | 0,994 | 1,134 | 3,118 |
| 3 | 7,956 | 1,671 | 1,745 | 1,990 | 5,406 |
| 4 | 11,050 | 2,320 | 2,944 | 3,357 | 8,622 |
| 5 | 14,116 | 2,964 | 4,088 | 4,663 | 11,716 |
| 6 | 16,589 | 3,484 | 5,223 | 5,957 | 14,663 |
| 7 | 18,509 | 3,887 | 6,138 | 7,001 | 17,026 |
| 8 | 19,766 | 4,151 | 6,848 | 7,811 | 18,810 |
| 9 | 20,668 | 4,340 | 7,313 | 8,341 | 19,995 |
| 10 | 21,327 | 4,479 | 7,647 | 8,722 | 20,848 |
| 11 | 21,816 | 4,581 | 7,891 | 9,000 | 21,472 |
| 12 | 22,181 | 4,658 | 8,072 | 9,207 | 21,937 |
| 13 | 22,451 | 4,715 | 8,207 | 9,361 | 22,282 |
| 14 | 22,648 | 4,756 | 8,307 | 9,474 | 22,537 |
| 15 | 22,787 | 4,785 | 8,380 | 9,557 | 22,722 |
| 16 | 22,881 | 4,805 | 8,431 | 9,616 | 22,852 |
| 17 | 22,939 | 4,817 | 8,466 | 9,656 | 22,939 |
| 18 | 22,968 | 4,823 | 8,487 | 9,680 | 22,991 |
| 19 | 22,973 | 4,824 | 8,498 | 9,692 | 23,015 |
| 20 | 22,961 | 4,822 | 8,500 | 9,695 | 23,017 |
| 21 | 22,934 | 4,816 | 8,495 | 9,689 | 23,001 |
| 22 | 22,896 | 4,808 | 8,485 | 9,678 | 22,971 |
| 23 | 22,849 | 4,798 | 8,471 | 9,662 | 22,932 |
| 24 | 22,796 | 4,787 | 8,454 | 9,642 | 22,883 |
| Tabel Mencari Hidrograf debit Keluar untuk kala ulang 20 tahun |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,695 | 0,566 | 0,743 | 0,847 | 2,155 |
| 2 | 4,793 | 1,006 | 0,997 | 1,137 | 3,141 |
| 3 | 8,144 | 1,710 | 1,773 | 2,023 | 5,506 |
| 4 | 11,403 | 2,395 | 3,013 | 3,437 | 8,845 |
| 5 | 14,544 | 3,054 | 4,219 | 4,812 | 12,085 |
| 6 | 17,085 | 3,588 | 5,381 | 6,138 | 15,107 |
| 7 | 19,012 | 3,993 | 6,321 | 7,210 | 17,524 |
| 8 | 20,296 | 4,262 | 7,035 | 8,023 | 19,320 |
| 9 | 21,213 | 4,455 | 7,510 | 8,565 | 20,530 |
| 10 | 21,877 | 4,594 | 7,849 | 8,952 | 21,395 |
| 11 | 22,367 | 4,697 | 8,095 | 9,232 | 22,024 |
| 12 | 22,728 | 4,773 | 8,276 | 9,439 | 22,488 |
| 13 | 22,991 | 4,828 | 8,409 | 9,591 | 22,829 |
| 14 | 23,178 | 4,867 | 8,507 | 9,702 | 23,076 |
| 15 | 23,308 | 4,895 | 8,576 | 9,781 | 23,252 |
| 16 | 23,399 | 4,914 | 8,624 | 9,836 | 23,374 |
| 17 | 23,451 | 4,925 | 8,658 | 9,874 | 23,456 |
| 18 | 23,468 | 4,928 | 8,677 | 9,896 | 23,502 |
| 19 | 23,458 | 4,926 | 8,683 | 9,904 | 23,513 |
| 20 | 23,426 | 4,920 | 8,680 | 9,899 | 23,498 |
| 21 | 23,378 | 4,909 | 8,668 | 9,886 | 23,463 |
| 22 | 23,317 | 4,897 | 8,650 | 9,866 | 23,412 |
| 23 | 23,247 | 4,882 | 8,627 | 9,840 | 23,349 |
| 24 | 23,160 | 4,864 | 8,601 | 9,810 | 23,275 |
| Tabel Mencari Hidrograf debit Keluar untuk kala ulang 50 tahun |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,706 | 0,568 | 0,743 | 0,847 | 2,158 |
| 2 | 4,891 | 1,027 | 1,001 | 1,142 | 3,170 |
| 3 | 8,385 | 1,761 | 1,810 | 2,064 | 5,635 |
| 4 | 11,859 | 2,490 | 3,103 | 3,539 | 9,132 |
| 5 | 15,105 | 3,172 | 4,388 | 5,004 | 12,564 |
| 6 | 17,743 | 3,726 | 5,589 | 6,374 | 15,689 |
| 7 | 19,686 | 4,134 | 6,565 | 7,488 | 18,186 |
| 8 | 21,009 | 4,412 | 7,284 | 8,307 | 20,003 |
| 9 | 21,946 | 4,609 | 7,773 | 8,866 | 21,248 |
| 10 | 22,619 | 4,750 | 8,120 | 9,261 | 22,131 |
| 11 | 23,110 | 4,853 | 8,369 | 9,545 | 22,768 |
| 12 | 23,494 | 4,934 | 8,551 | 9,753 | 23,237 |
| 13 | 23,790 | 4,996 | 8,693 | 9,915 | 23,604 |
| 14 | 23,992 | 5,038 | 8,802 | 10,039 | 23,880 |
| 15 | 24,122 | 5,066 | 8,877 | 10,125 | 24,068 |
| 16 | 24,195 | 5,081 | 8,925 | 10,180 | 24,186 |
| 17 | 24,223 | 5,087 | 8,952 | 10,210 | 24,250 |
| 18 | 24,215 | 5,085 | 8,963 | 10,222 | 24,270 |
| 19 | 24,180 | 5,078 | 8,960 | 10,219 | 24,256 |
| 20 | 24,122 | 5,066 | 8,946 | 10,204 | 24,216 |
| 21 | 24,049 | 5,050 | 8,925 | 10,180 | 24,155 |
| 22 | 23,963 | 5,032 | 8,898 | 10,149 | 24,079 |
| 23 | 23,868 | 5,012 | 8,866 | 10,112 | 23,991 |
| 24 | 23,766 | 4,991 | 8,831 | 10,072 | 23,894 |
| Tabel Mencari Hidrograf debit Keluar untuk kala ulang 500 tahun |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,733 | 0,574 | 0,743 | 0,847 | 2,163 |
| 2 | 5,142 | 1,080 | 1,011 | 1,153 | 3,244 |
| 3 | 9,002 | 1,891 | 1,903 | 2,170 | 5,963 |
| 4 | 13,021 | 2,734 | 3,331 | 3,799 | 9,864 |
| 5 | 16,526 | 3,470 | 4,818 | 5,495 | 13,783 |
| 6 | 19,334 | 4,060 | 6,115 | 6,974 | 17,149 |
| 7 | 21,379 | 4,490 | 7,154 | 8,159 | 19,802 |
| 8 | 22,797 | 4,787 | 7,910 | 9,022 | 21,720 |
| 9 | 23,867 | 5,012 | 8,435 | 9,620 | 23,067 |
| 10 | 24,676 | 5,182 | 8,831 | 10,072 | 24,085 |
| 11 | 25,244 | 5,301 | 9,130 | 10,413 | 24,845 |
| 12 | 25,634 | 5,383 | 9,340 | 10,653 | 25,376 |
| 13 | 25,891 | 5,437 | 9,485 | 10,818 | 25,740 |
| 14 | 26,046 | 5,470 | 9,580 | 10,926 | 25,975 |
| 15 | 26,123 | 5,486 | 9,637 | 10,991 | 26,114 |
| 16 | 26,139 | 5,489 | 9,665 | 11,024 | 26,178 |
| 17 | 26,107 | 5,482 | 9,671 | 11,031 | 26,184 |
| 18 | 26,038 | 5,468 | 9,660 | 11,017 | 26,145 |
| 19 | 25,940 | 5,447 | 9,634 | 10,988 | 26,070 |
| 20 | 25,821 | 5,422 | 9,598 | 10,947 | 25,967 |
| 21 | 25,686 | 5,394 | 9,554 | 10,896 | 25,844 |
| 22 | 25,539 | 5,363 | 9,504 | 10,839 | 25,706 |
| 23 | 25,384 | 5,331 | 9,449 | 10,777 | 25,557 |
| 24 | 25,224 | 5,297 | 9,392 | 10,712 | 25,401 |
| Tabel Mencari Hidrograf debit Keluar untuk kala ulang 1000 tahun |
| Waktu | Inflow | Co x I2 | C1 x I1 | C2 x Q | Outflow |
| ( jam ) | (m3/dtk) |  |  |  | (m3/dtk) |
| 0 | 2,007 |  |  |  | 2,007 |
| 1 | 2,739 | 0,575 | 0,743 | 0,847 | 2,165 |
| 2 | 5,197 | 1,091 | 1,013 | 1,156 | 3,261 |
| 3 | 9,136 | 1,919 | 1,923 | 2,193 | 6,034 |
| 4 | 13,274 | 2,788 | 3,380 | 3,856 | 10,024 |
| 5 | 16,835 | 3,535 | 4,911 | 5,602 | 14,048 |
| 6 | 19,668 | 4,130 | 6,229 | 7,104 | 17,463 |
| 7 | 21,748 | 4,567 | 7,277 | 8,300 | 20,144 |
| 8 | 23,186 | 4,869 | 8,047 | 9,178 | 22,093 |
| 9 | 24,335 | 5,110 | 8,579 | 9,784 | 23,473 |
| 10 | 25,147 | 5,281 | 9,004 | 10,269 | 24,554 |
| 11 | 25,712 | 5,399 | 9,304 | 10,612 | 25,316 |
| 12 | 26,096 | 5,480 | 9,513 | 10,850 | 25,844 |
| 13 | 26,344 | 5,532 | 9,656 | 11,013 | 26,201 |
| 14 | 26,489 | 5,563 | 9,747 | 11,117 | 26,427 |
| 15 | 26,555 | 5,576 | 9,801 | 11,178 | 26,556 |
| 16 | 26,559 | 5,577 | 9,825 | 11,206 | 26,609 |
| 17 | 26,514 | 5,568 | 9,827 | 11,208 | 26,602 |
| 18 | 26,432 | 5,551 | 9,810 | 11,189 | 26,550 |
| 19 | 26,321 | 5,527 | 9,780 | 11,154 | 26,461 |
| 20 | 26,188 | 5,499 | 9,739 | 11,107 | 26,345 |
| 21 | 26,039 | 5,468 | 9,690 | 11,051 | 26,209 |
| 22 | 25,879 | 5,435 | 9,634 | 10,989 | 26,058 |
| 23 | 25,711 | 5,399 | 9,575 | 10,921 | 25,896 |
| 24 | 25,539 | 5,363 | 9,513 | 10,850 | 25,726 |

# Text boxes

0,5

0,5