CURSO DE LINGUAGEM OPUS

Prof. Ricardo 	( develop@openbase.com.br )

Prof. Jacques 	( jacques@openbase.com.br )

Tecnocoop Sistemas   http://www.openbase.com.br

São os seguintes os componentes necessários para utilizar a linguagem OPUS:

Compilador de esquemas Utilitários de apoio  Linguagem de acesso (OPUS)

Compilador de esquema --> DEFINE.EXE

Um Esquema é composto de:

ESQUEMA  -> BD compilado -> dicionário -> arquivo de dados -> arquivo de indíces

Utilitários são os programas usados para manutenção do banco de dados.

--------------------------------------------------------------------------------OBS.: Não esquecer de inicializar o BDSGBD, com o comando no root:

nohup /usr/bin/bdsgbd &

--------------------------------------------------------------------------------

Banco que será usado no nosso curso:

banco .\exe1 33 arqrecup bloqpag

niveis   	01 todos

05 superv

10 gerent

12 diret

15 dba

relacoes:

nome: arq_dpto E

sigla_dpto (1)  u2

nome_dpto  u30

nome: arq_func E

matr_func (1)	 u5

nome_func	 u30

data_nasc	 u8

dia (0) 		u2 pos data_nasc

mes 		u2 pos data_nasc+2

ano 		u4 pos data_nasc+4

venc_func[2] 	n6,2 (10,12) << cria um campo multivalorado com 2 salários >>

nome: arq_lota R

chv_lota  (0)		u7

dpto_lota (arq_dpto) 	u2 pos chv_lota

func_lota (arq_func) 	u5 pos chv_lota + 2

data_lota d4

ESTRUTURA DE UM PROGRAMA OPUS

1) Declaração das diretivas de pré-compilação ($)

2) Comando prog

3) Declaração de includes (#include)

4) Declaração de funções e procedures

5) Código do programa principal

6) Encerrar o programa principal com o comando quit

7) Depois do quit, escrever o código das funções e/ou procedures

OBS.: Pode-se ter 1 fonte contendo somente o programa principal e vários fontes com o código das funções e procedures.

Para compilar o programa opus:

opus -f fonte

todos os fontes tem extensão .f

O opção -f faz com que não seja mostrado o fonte do programa enquanto compila.

No exemplo : opus –f prog01.f

Diretivas de pré-compilação:

$savec  - para gerar o fonte em c do programa OPUS

$saveb  - para gerar o arquivo .bat de compilação

$noexec - não executa o programa após a compilação

Prog01.f

$nolib

prog

database  .\exemplo 1 a 2

quit

OBS.: para incluir comentário no final da linha usar &&

Para compilar:

c:\opus -f  prog01

MONTAGEM DE TELAS

Prog02.f

$nolib

prog

@ 00,00 to 00,79    && se colocar double a linha fica dupla

@ 00,00 to 23,00

@ 23,00 to 23,79

@ 00, 79 to 23,79

set graphic on

@ 00,00 say "f"

@ 00,79 say "t"

@ 23,00 say "l"   && ou i

@ 23,79 say "j"

set graphic off

sleep 10    &&  10 segundos

quit

Tabela de cores:

Frente e fundo dizem respeito, respectivamente, ao caractere propriamente dito e a tela sobre a qual este é exibido.

Cada par é separado por uma barra (frente/fundo).

Cada cor é identificada por um código ou um número descritos a seguir:

COR 	NÚMERO 	CÓDIGO

PRETO 	    0 	   N

AZUL 	    1 	   B

VERDE 	    2 	   G

CIANO 	    3 	   BG

VERMELHO 	    4 	   R

MAGENTA 	    5 	   RB

MARROM 	    6 	   GR

BRANCO 	    7 	   W

CINZA 		   N+

AMARELO 		   GR+

AUSENTE 		   X

SUBLINHADO 	 	   U

INVERSO 		   I

Podem ser utilizadas as funções BLINK( ), BOLD( ), REV( ) e NORMAL( ) para alterar as características das cores ou realçar vídeos monocromáticos.

Prog03.f

$nolib

prog

set color to "r, b+"    && ou usar "gr+"

&& usar  @ 01,01 clear to 22,78

&&            set color to "w/n"

@ 00,00 to 00,79    && se colocar double a linha fica dupla

@ 00,00 to 23,00

@ 23,00 to 23,79

@ 00, 79 to 23,79

set graphic on

@ 00,00 say "f"

@ 00,79 say "t"

@ 23,00 say "l"   && ou i

@ 23,79 say "j"

set graphic off

sleep 5    && 5 segundos

quit

Prog04.f (mostra os efeitos visuais que podem ser feitos)

$nolib

$sscreen

prog

set color to "r/b+"

@ 00,00 to 00,79

@ 00,00 to 23,00

@ 23,00 to 23,79

@ 00, 79 to 23,79

set graphic on

@ 00,00 say "f"

@ 00,79 say "t"

@ 23,00 say "l"   && ou i

@ 23,79 say "j"

set graphic off

sleep 5    && 5 segundos

salva = savescreen (0,0,23,79)

set color to "gr+"

@ 01,01 clear to 22,78

set color to "w/n"

@ 10,12 say blink() + "Teste" + rev()

sleep 5

restscreen (0,0,23,79, salva)

quit

MONTAGEM DE MENUS:

Prog05.f (programa para fazer menu de escolha)

$nolib

prog

resp = 0

clear

set prompt to first

@ 10,12 prompt "Clientes"

@ 11,12 prompt "Vendedores"

@ 12,12 prompt "Pedidos"

menu to resp

? "Sua escolha foi: ", resp

quit

executar opus prog5.f

comando set associado ao prompt

set prompt to first - opção será escolhida digitando-se a 1ª letra

set prompt to upper - opção será escolhida digitando-se a 1ª letra maíscula

VARIÁVEIS:

TIPOS DE VARIÁVEIS:

caracter (c)

lógico declara-se como (l)  Pode  ter os valores .t. ou .f.

numérico (n) - os tipos numéricos são definidos de acordo com a inicialização:

num = 0

num = 1.0

O comando set decimals to define o número de casas decimais

vetor -> para criar um vetor usa-se a cláusula declare (ex.: declare vetor[10] = space(10))

ESCOPO DE VARIÁVEIS

Existem dois tipos de variáveis na Opus quanto ao escopo: public e private.

O default é sempre private.

Quando declara-se

var = space(10)  é o mesmo que

private var(c)

var = space(10)

Uma variável private é reconhecida por todas as funções e procedures que       estão declaradas no mesmo arquivo fonte e abaixo da declaração  da      variável.

As variáveis private duram enquanto durar o procedimento.

As variáveis privadas também podem ser declaradas com o comando store

store 10 to v1

declare v[10] = 0

store 10 to v1

Variável PRIVATE:

* Quando o programa tem mais de 1 módulo é necessário declarar com private.

* Quando a variável caracter tem o tamanho maior do que o definido por $len

Variável PUBLIC:

* Devem ser obrigatoriamente declaradas pelo comando public.

* A variável public existe enquanto o programa estiver executando.

* Para que uma variável pública seja reconhecida em qualquer parte do programa ela precisa ser declarada em cada rotina em que é utilizada.

Exemplo: Seja um programa com sua parte principal e duas definições de função. A variável pública deve ser declarada no início do programa:

$nolib, date

prog

func f1(L), f2(L)

public varpublica(c)

.

.

linhas de código

.

.

quit

function f1

public varpublica(c)

.

.

.

linhas de código

.

.

return (.t.)

function f2

public varpublic(c)

.

.

linhas de código

.

.

return (.t.)

* Para declarar vetores públicos:

declare public vetor[10] = 0

private

static

Declaração static: é um tipo especial de variável pública. Ela só é reconhecida pela rotina do programa em que está declarada, isto é, seu valor só pode ser alterado por esta rotina, embora a variável estática exista enquanto existir o programa.

$nolib, date

prog

func temstatic(L)

* declara-se um variável privada

cont = 0

* chama-se a função que contém uma variável estática

temstatic( )

quit

function temstatic

static cont(n)

* esta variável não tem nada a ver com a variável declarada no programa principal.

* Ela só é reconhecida e modificada quando a função temstatic é chamada

return (.t.)

Declaração de variável estática tipo caracter: static varchar(c) (500)  - 500           é o tamanho da variável.

TAMANHO DE VARIÁVEIS CARACTER

O tamanho de uma variável caracter é 127(default).  Para mudar este valor, pode-se declarar $ len = x, no início do programa. Desta maneira todas as variáveis caracter usadas no programa terão o tamanho definido por $ len. O valor máximo é 32.767 .

$nolib, date

$len = 500 && todas as variáveis caracter terão tamanho 500

prog

Pode-se usar também $lentmp. Esta opção modifica o tamanho das variáveis privadas da rotina onde foi declarada. $lentmp pode ser usada dentro de cada função ou procedure em que for necessário alterar o tamanho de variáveis caracter. Exemplo:

$nolib, date

prog

teste( )

quit

function teste

$lentmp = 500 && todas as variáveis declaradas no corpo da função terão tamanho 500

private var (c) && var tem o tamanho 500

Todas as variáveis que foram declaradas fora do corpo da função tem o tamanho default (127). Pode-se usar também uma declaração:

public var(c) (500)

private var(c) (500)

static var(c) (500)

Neste caso $len não é necessário, embora não faça mal nenhum colocar.

UTILITÁRIOS

CUIDADOS

1) Todos os utilitários trabalham em modo exclusivo

2) Definir palavra de nível em letras minúsculas (conselho)

3) Fazer backup com BDDESC

4) Fazer backup do arquivo de esquema. Para recuperar o esquema usar BDVESQ

5) Deu problema com o banco? Use BDRECU

6) Carregar o banco com BDADIC ou BDRECA

BDDELE.EXE remove fisicamente os dados do arquivo do disco

Usa-se: bddele -b <banco> -s -n -O

No nosso exemplo, usaríamos: bddele -b .\exe1 -s33 -ndba -O

BDVESQ.EXE - utilitário que permite recuperar o esquema do teu banco

Sintaxe bdvesq -b .\exe1 -s33 -ndba -O -g <arquivo de saída>   -c

-c  - coloca o redefu, o compcab, e nomeigual  no arquivo de saída

Quando acessa o banco toda transação é monitorada e é registrada na tabela de execução (TB).

Quando por algum motivo esta transação é interrompida os seus dados permanecem na tabela (TB).

Isso com que o banco permaneça bloqueado, impossibilitando a execução de qualquer programa ou utilitário que acesse este banco. Para resolver este problema existe o BDRECU, que zera a tabela de execução, encerrando as transações pendentes. Os dados não são afetados. Caso o BDRECU não funcione, faça:

a) Delete os arquivos do dicionário, por exemplo, exe1, exe1.B, exe1.R

b) Execute o DEFINE sem recriar os arquivos

Como enganar o DEFINE

define -c <arquivotexto> arquivo.e

arquivotexto -> contem os nomes dos arquivos do banco que deverão ser recriados mesmo se existirem. Se for criado este arquivotexto e colocar "lixo" dentro, nenhum arquivo vai ser recriado.

BDSGBD.EXE - gerenciador de memória compartilhada. A memória compartilhada

é uma porção de memória RAM bloqueada para uso de outros recursos do sistema operacional ou programas que armazenam os dicionários. Dentro dos dicionários temos a tabela de execução e o cabeçalho do BD que contem informações sobre o BD. O BDSGBD controla o que o nº de usuários que acessam o banco, gerencia a tabela de bloqueios e grava o arquivo diário, se existir a opção para criação no esquema do BD. Ele precisa estar sempre residente em memória. Existem 4 utilitários relacionados com o BDSGBD: BDLICE, BDREDI, BDRMCE e BDCNFG.

i) BDLICE - lista a tabela de usuários e bloqueios. A opção -t lista também a última transação gravada.

Sintaxe: c:\Temp\Tsgbd\bdlice -t

ii) BDREDI - refaz as transações a partir de um arquivo diário. Usa para recuparar as transações que foram desfeitas.

Síntaxe: bdredi -b <nome do banco>

-r (indica que as transações serão desfeitas)

-a (nome arquivo diário quando diferente do default [default: \usr\tsgbd\tsdic\diario])

-f <arquivo> (determina que só serão recuperados dados de <arquivos> e seus índices)

-d <data-hora>  (determina a data e a hora a partir do qual serão refeitas as transações)

-t (nº da transação para iniciar ou terminar a recuperação)

-e (cria o arquivo BDVERI.L, com chamadas para o utilitário BDVERI

-O (não abre arquivos)

iii) BDRMCE - remove a memória comapartilhada e o semáforo. Quando a execução do BDSGBD é terminada, a memória compartilhada permanece bloqueada. É necessário executar o BDRMCE para remover, senão a BDSGBD executará de novo. Manual dos utilitários, página 148

iv)BDCNFG - configura alguns parâmetros de execução do gerenciador. Configuração de maior interesse é a que aumenta a quantidade de memória compartilhada. As vezes, isso é necessário para que um dicionário de dados grande possa ser carregado na memória (BD com muitos, muitos arquivos).

Como criar uma nova memória compartilhada:

1) retirar o BDSGBD do ar

2) Executar o BDRMCE

3) Executar o BDCNFG. Lembrar-se que a opção para configurar memória está oculta, sendo necessário apertar {ENTER} em todas as anteriores para ela aparecer.

4) Executar o BDSGBD de novo.

PS.: No Unix, tudo isso deve ser feito como root.

OUTROS UTILITÁRIOS

BDESPA - verifica o consumo de disco de um banco de dados

Síntaxe: bdespa <banco> -b -s -n -O

BDOTIM - otimiza arquivos de índices e remove espaços ocupados por registros deletados. Ele cria uma arquivo " .v" com a cópia do arquivo original (no caso de querer refazer as transações).

Síntaxe:  bdotim -b

-s

-n

-O

-a<nome arquivo de índice> (arquivo de índice que vai ser otimizado se omitir -a, todos os arquivos serão otimizados)

-d (indica que os arquivos .v serão deletados)

-e (mostra as estatísticas sobre nós e folhas)

-p (otimiza espaço ocupado por registros deletados)

-t (arquivo de entrada está ordenado por chave primária)

bdotim

bdotim -b -s33 -ndba -O -d -e -p -t

ACESSO A BANCO DE DADOS:

Prog06.f

$ nolib  && declara o uso de biblioteca externas

PROG && nome do programa execurável

DATABASE .\exe1 33 dba 2

select a && áreas de a até z

use arq_dpto  && abre o arquivo

locate && posiciona o arquivo no 1º registro

do while !eof()

?sigla_dpto, " –", nome_dpto

continue

enddo

quit

No Apêndice A está a lista com todos os erros.

Prog07.f

$nolib

PROG

DATABASE .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_func

locate

clear

L = 1

do while !eof()

?matr_func, " -", nome_func, "-", str(venc_func1)   && simbolo ? imprime na tela o resultado

continue

++L

enddo

quit

Prog08.f

$nolib

prog

set scroll off && desabilita rolagem

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_func

declare vmatricula[reccount()] = space (5)

declare vnome[reccount()] = space (30)

cont = 1

locate

do while found()

vmatricula[cont]=matr_func

vnome [cont]=nome_func

incr cont  && O mesmo que cont=cont + 1

continue

enddo

@ 09,04 to 21,41

find (vmatricula[achoice(10,05,20,40,vnome)+1])

? matr_func, " - ", nome_func

if dberr() <>0

? dbmess()

endif

quit

find - pesquisa por chave primária

Prog9.f

$nolib

prog

set delimiters to "[]"

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

for I = 1 to 3

vlota = space(2)

@ 12,10 say " Lotacao: " get vlota pic "!!" rev

read

seek dpto_lota = vlota

if !found()

? “Não achou Lotação “,vlota

exit

endif

do while found()

? "Funcionario: " , func_lota

skip

enddo

next

quit

seek  - faz uma pesquisa numa chave estrangeira, diferente de find que faz pesquisa em chave primária.

skip   - leitura da cadeia. skip recupera o próximo item da cadeia

Prog10.f

$nolib

prog

set delimiters to "[]"

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

select b

use arq_func

select a

for I = 1 to 3

vlota = space(2)

@ 12,10 say " Lotacao: " get vlota pic "!!" rev

read

seek dpto_lota = vlota

if dberr() <>0

? dbmess()

loop && volta para início de laço for

endif

do while found()

vmatricula = func_lota

select b

find vmatricula

if found ()

? "         Matricula: " , matr_func

? "         Nome: " , nome_func

else

? "         Nao achou o nome do funcionario "

endif

select a

skip

enddo

next

quit

Prog11.f

$nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

locate last   && inicia a leitura reversa

do while !eof()

? dpto_lota

continue

enddo

quit

Resultado: lista os códigos dos departamentos

Prog12.f

$nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

locate last   && inicia a leitura reversa

do while !eof()

? dpto_lota

continue

enddo

locate

? dpto_lota

continue

? dpto_lota

reverse

continue

? dpto_lota

continue

? dpto_lota

quit

* O comando reverse também pode ser usado com seek/skip

Gravar registro em arquivo:

Prog13.f

$nolib

prog

set delimiters on

set delimiters to "[]" && set delimiters on/off

set decimals on

set century on

clear

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_func

do while lastkey() <> 27 && tecla ESC

&& Fazer entrada de dados no arquivo

vmatrfun = space(5)

vnomefun = space(30)

vdatana = space (8)

declare vsalario[2] = 0.00

&& Colocar aqui uma entrada de dados com @ ... say.. get para variáveis e o vetor

@ 5,1 say "Matricula do funcionário: " 	get vmatrfun picture"!!!!!" rev

@ 6,1 say "Nome do funcionario: " get vnomefun picture rep("!",30) rev

@ 7,1 say "Data de nascimento: " 	get vdatana picture "99/99/9999" rev

@ 8,1 say "Salario do mes 1: R$ " get vsalario[1] picture"9999.99" rev

@ 9,1 say "Salario do mes 2: R$ " get vsalario[2] picture"9999.99" rev

read

if lastkey() <> 27

replace matr_func with vmatrfun, nome_func with vnomefun, data_nasc with

vdatana,venc_func1 with vsalario[1], venc_func2 with vsalario[2]

insert

&& Incluir um teste de erro de gravação

if dberr() <> 0

?dbmess(), " - ", dberr()

endif

clear

endif

enddo

clear

locate

do while !eof()

?matr_func , " - ", nome_func , " - " , data_nasc , " - " , venc_func1 ,

" - " , venc_func2

continue

enddo

quit

REMOVER REGISTRO DE UM ARQUIVO DO BANCO DE DADOS.

Prog14.f

$nolib

prog

set delimiters to "[]"

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

vdpto = space (2)

@ 12, 20 say " Codigo departamento: " get vdpto picture "!!"

read

seek  dpto_lota = vdpto

if found()

delete

else

? "Nao achou lotação"

endif

quit

ATUALIZAR REGISTRO DE UM ARQUIVO DO BANCO DE DADOS

COMANDOS:

CHANGE - altera campos não chave de arquivos de banco e de arquivo externos.

MODIFY - altera campos, incluindo campos chave de arquivos de banco. Não pode ser usado com arquivos externos.

Prog15.f

$nolib, date

prog

set delimiters to "[]"

set century on

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

vdpto = space (2)

@ 12, 20 say " Codigo departamento: " get vdpto picture "!!"

read

seek  dpto_lota = vdpto

if found()

vdata = ctod (space(2)+" /”+space(2)+” / "+space(4))

@ 14, 20 say " Digite uma data " get vdata picture "@d"

read

replace data_lota with vdata

modify

else

? "Nao achou lotação"

endif

quit

* A função ctod transforma um tipo caracter num tipo data

FUNÇÕES PARA MANIPULAÇÃO DE BANCO:

CHAIN() -retorna o total de chaves recuperados pelo comando seek

seek dpto_lota = vlota

if found()

? chain()

endif

declare vetlota[chain()] = space (5)

RECNO()  - retorna o número lógico do registro selecionado

FSEEK()

Prog16.f

$nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

declare vet_reg[3] = space (12)

declare vet_buf[3] = space (30)

arquivo = "arq_lota"

vet_reg[1] = "matr_func"

vet_reg[2] = "nome_funcc"

vet_reg[3] = "data_lota"

ret = fseek(arquivo, "matr_func", "00001" ,vet_reg, vet_buf)

? fchain(arquivo)

quit

AFILES()  - preenche os arquivos e o tipo dos arquivos dentro dos vetores vet1 e vet2. Retorna a quantidade de arquivos.

Prog17.f

$ nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

x = afiles()

DECLARE vArq[x] = space(12)

DECLARE vTip[x] = space(2)

x = afiles (vArq,vTip)

clear

for i = 1 to x

? vArq[i], “ “,vTip[i]

next

wait

quit

AFIELDS() - preenche vetores com os dados dos itens pertencentes a um arquivo selecionado com use.

Prog18.f

$ nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

use arq_lota

x = afields ()

DECLARE vNome[x] = space(12)

DECLARE vTipo[x] = space(2)

x = afields (vNome,vTipo)

clear

for i = 1 to x

? vNome[i],” “,vTipo[i]

next

wait

quit

FUNÇÕES

(cada função feita deve ser declarada no inicio do programa .f)

No programa .f declara-se:

func nome (c)

onde (c) é a determinação do tipo de variável que irá retornar da função

Exemplo de função:

function ledpto

vdep = space (1)

@ 12,10 say "Departamento: " get vdep

read

return vdep

function gravadata

parameters vdep

vdata = ctod (space(2)+"/”+space(2)+”/"+space(4))

@ 14, 20 say " Digite uma data " get vdata picture "@d"

read

replace data_lota with vdata

modify

select a

? dpto_lota

replace data_lota with vdep

modify

if dberr() 0

? dbmes(), " - ", dberr()

endif

return

Aplicação das funções definidas anteriormente:

Prog19.f

$nolib, date

prog

func ledpto (c)

set delimiters to "[]"

set century on

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

vdpto = space (2)

vdpto = ledpto()

seek  dpto_lota = vdpto

if found()

gravadata (vdpto)

else

? "Nao achou lotação"

endif

quit

function ledpto

vdep = space (2)

@ 12,10 say "Departamento: " get vdep

read

return vdep

function gravadata

parameters vdep

vdata = ctod (space(2)+"/”+space(2)+”/"+space(4))

select a

use arq_lota

@ 14, 20 say " Digite uma data: " get vdata picture "@d"

read

replace data_lota with vdata

modify

if dberr() <> 0

? dbmess(), " - ", dberr()

endif

return .t.

DECLARAÇÃO DE FUNÇÕES EM UM PROGRAMA OPUS

Existem dois tipos de chamadas para uma função em um programa opus:

1) Atribuir o retorno de uma função para uma variável:

var = função1( )

2) Chamar a função simplesmente:

função2 = ( )

De acordo com o tipo de chamada, muda-se a forma da declaração da função no início do programa.

Para o caso 1, é necessário declarar a função:

$nolib, date

prog

func função1( )

Para o caso 2, a declaração não é necessária.

COMO DECLARAR FUNÇÕES DE ACORDO COM O TIPO:

Se a função retorna:

a) valor lógico: 			func função1(l)

b) valor numérico:		func função2(n)

c) valor caracter:		func função3(c)

PASSAGEM DE PARÂMETROS

Em Opus, todos os parâmetros são passados por referência. Exemplo:

Prog20.f

$nolib, date

prog

numero = 3

cadeia = "teste"

do proce with numero, cadeia

? numero, cadeia

quit

procedure proce

parameters num(n), cad(c)

? num,  " ", cad, " Dentro da procedure"

++ num

cad = " Alterei o valor dos parametros"

return

COMO PASSAR PARÂMETROS

Declare as seguintes variáveis:

v1 = space(2)

v2 = 0

v3 = .t.

declare v4[10] = 0

declare v5[5] = space(2)

1) PASSAGEM DE PARÂMETROS CARACTER

Chamada:

f1(v1) && no programa

Declaração do código da função:

function f1 && na área de definição da função

parameters p1(c)

2) PASSAGEM DE PARÂMETROS NUMÉRICOS

Chamada:

f2(v2) && no programa

Declaração do código da função:

function f2

parameters n1(n)  && também pode-se usar v2

3) PASSAGEM DE PARÂMETROS LÓGICOS

Chamada:

f3(v3) && no programa

Declaração do código da função:

function f3

parameters l1(l)

4) PASSAGEM DE PARÂMETROS VETOR NUMÉRICO

Chamada:

f4(v4) && no programa

Declaração do código da função:

function f4

parameters vetor[ ](n)

5) PASSAGEM DE PARÂMETROS VETOR CARACTER

Chamada:

f5(v5) && no programa

Declaração do código da função:

function f5

parameters vetor[ ](c)

COMBINAÇÃO DE PARÂMETROS

Também pode-se combinar os tipos de parâmetros vistos acima:

Chamada:

f6(v1, v2, v3, v4, v5, v6)

Declaração do código da função:

function f6

parameters v1(c), v2(n), v3(l), vet[ ](n), vet[ ](c)

Lembrando que na declaração da função no início do programa o que deve ficar entre parenteses é o tipo do dado retornado.

$nolib, date

prog

func v1( l)

DECLARAÇÃO DE PROCEDURES E FUNÇÕES ESTÁTICAS

Quando declara-se funções estáticas, fornece-se para o programa que estas rotinas só serão enxergadas pelas rotinas descritas no mesmo arquivo fonte. Exemplo:

$nolib

prog

function confirma (l)

if confirma()

?" Voce corfirmou"

else

? "Voce nao confirmou"

endif

quit

static function confirma

resp = space(1)

@ 12,20 say "Confirma? (S/N)"  get resp valid resp = "S" .or. resp = "N"

read

if upper(resp) = "S"

return (.t.)

else

return (.f.)

endif

valid <condição> -> só sairá do get se a condição for satisfeita. Ela  é executada depois da execução do get.

upper( ) -> transforma uma expresão caracter em maíusculas. Retorna o string convertido.

SET DECIMALS

Determina o número de casas decimais para variáveis numéricas.

Prog21.f

$nolib

prog

num1, num2, num3 = 123

? num1, " - ", num2 , " - " , num3

set decimals to 2 on num1, num2

set decimals to 5 on num3

? num1, " - ", num2 , " - " , num3

num1, num2, num3 = 123

? num1, " - ", num2 , " - " , num3

set decimals to 2 on num3

? num3

num1, num2, num3 = 123.456

? num1, " - ", num2 , " - " , num3

quit

Para compilar: opus prog15.f

1,23 - 1,23 - 0,00123

123,00 - 123,00 - 123,00000

123000,00

123,45 - 123,45 - 123,45

prog22.f

$nolib

prog

set decimals on

num1 = 1.02 && o mesmo que set decimals to 2 on num1

num2 = num1 && o mesmo que set decimals to 2 on num2

num3 = 123.00000 && o mesmo que set decimals to 5 on num3

? num1

? num2

? num3

set decimals to 2 on num3

? num3

quit

Resultado:

1,02

1,02

123,00000

123000,00

CRIAÇÃO DE BIBLIOTECAS DE FUNÇÕES

As funções que irão fazer parte da biblioteca devem ficar em um arquivo fonte separado. A declaração da função para biblioteca é:

% <nome da função>

$ library = <nome da biblioteca>

*** pode-se incluir outros parâmetros

$date, lentmp =500

***

function <nome da função>

parameters

-

-

corpo da função

-

-

return

Exemplo: criar o arquivo funcao.f

%removearq

$library = minhalib.lib

function removearq

parameters arq1(c), arq2(c)

if file (arq1)

var = "DEL " + arq1

run var

endif

if file (arq2)

var = "DEL " + arq2

run var

endif

return .t.

Como compilar a biblioteca?

opus -b < f ><nome da função> <fonte>

onde:

<f> não mostra as linhas do programa durante a compilação.

No caso acima (funcao.f) ficaria:

opus -b  removearq  funcao.f

Para incluir mais funções na biblioteca

Incluir a declaração de cada função no arquivo funcao.f e fazer um .bat para compilar todas elas.

Exemplo:

Arquivo funcao.f

%confirma && aqui começa outra função

$library = minhalib.lib && pode ser designada outra biblioteca

function confirma

resp = space(1)

@ 12,20 say "Confirma? (S/N)"  get resp valid resp = "S" .or. resp = "N"

read

if upper(resp) = "S"

return (.t.)

else

return (.f.)

endif

%gravadata

$library = minhalib.lib

$date

function gravadata

parameters vdep

vdata = ctod (space(2)+"/”+space(2)+”/"+space(4))

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_lota

@ 14, 20 say " Digite uma data: " get vdata picture "@d"

read

replace data_lota with vdata

modify

if dberr() <> 0

? dbmess(), " - ", dberr()

endif

return .t.

Arquivo explodef.bat

opus -<f>b  removearq  funcao.f

opus -<f>b  confirma  funcao.f

opus -<f>b  gravadata  funcao.f

CRIAÇÃO DE BIBLIOTECAS DE PROCEDURES

* Declara-se no início do programa fonte as bibliotecas que conterão as procedures (Ex.: $library = minhaproc.lib).

* Coloca-se o código das procedures. O compilador, ao encontrar a primeira declaração de procedure automaticamente cria a biblioteca declarada acima.

Arquivo: biproc.f

$library = minhaproc.lib

procedure proc1

? " Teste de compilação de procedures"

return

procedure proc2

parameters n1(n), n2(n), c

? n1 + n2

? n1 - n2

? round ( n1 / n2 , 1)

? n1 * n2

? c

return

* Para compilar é igual a compilação de um programa comum --> opus biproc.f

Arquivo prog23.f

$library = minhaproc.lib

prog

set decimals on

num1 = 6.0

num2 = 5

var = "Teste de compilação"

do proc1

do proc2 with num1, num2, var

quit

***************************************************************************************************************************

* OBS. IMPORTANTE: Se recompilar a biblioteca de funções e de procedures TEM que recompilar os programas fonte.  *

DECLARAÇÃO DE BIBLIOTECA DE FUNÇÃO E PROCEDURE NO PROGRAMA

Arquivo prog24.f

$library = ( minhaproc.lib, minhalib.lib)

$date

prog

do proc1

removearq()

do proc2 with 10,15, "Teste "

quit

Arquivo prog25.f

$library = ( minhaproc.lib, minhalib.lib)

prog

resp = 0

@ 10,12 prompt "Executa  Proc1"

@ 11,12 prompt "Executa  Proc2"

@ 12,12 prompt "Executa  Remove arquivo"

menu to resp

do case

case resp = 0

do proc1

case resp = 1

do proc2 with 10,15,”teste”

case resp = 2

removearq(“teste1.txt”,”teste2.txt”)

endcase

quit

Prog26.f

$library = ( minhaproc.lib, minhalib.lib)

prog

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_dpto

locate

do while !eof()

? nome_dpto

continue

enddo

locate

? nome_dpto

lebanco()

? nome_dpto

quit

function lebanco

select a

use arq_dpto

? nome_dpto

locate

? nome_dpto

return .t.

Prog27.f

$library = ( minhaproc.lib, minhalib.lib)

prog

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_dpto

locate

do while !eof()

? nome_dpto

continue

enddo

&& locate

? nome_dpto

lebanco()

? nome_dpto

quit

Arquivo para biblioteca funcao.f:

%lebanco

$library = minhalib.lib

function lebanco

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_dpto

locate last

do while !eof()

? nome_dpto

continue

enddo

return .t.

Quando compila-se um fonte que faz menção a um arquivo (comandos select e use), deve-se colocar sempre o comando database, para que o dicionário de dados seja acessado e a integridade dos dados do banco seja verificada.

Prog28.f

$library = ( minhaproc.lib, minhalib.lib)

prog

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_dpto

locate

SAVE contexto

? nome_dpto, " 0 - este e´ o primeiro"

do while !eof()

? nome_dpto

continue

enddo

? nome_dpto, " 1 - vem o ´ultimo"

lebanco2()

? nome_dpto, " 2 - saida de lebanco"

RESTORE contexto

? nome_dpto, " 3 - deveria vir o primeiro"

quit

function lebanco2

database .\curriculum 1 dba 2

select a

use candidato

locate

? "Listagem dos candidatos "

do while !eof()

? can_cod

continue

enddo

return .t.

FUNÇÕES PARA MANIPULAÇÃO DE CARACTERES:

TRIM()

ALLTRIM()

LTRIM()

SUBSTR()

LEFT()

RIGHT()

CHR()

ASC()

LEN()

UPPER()

LOWER()

AT() - função que retorna a posição inicial de uma cadeia dentro de outra

RAT()  - função que retorna a posição final de uma cadeia dentro da outra

TRANSFORM()  - formata valores numéricos ou caracteres

STRTRAN()

STUFF()

STRCOUNT()

SPACE()

ISLOWER()

ISUPPER()

$nolib

prog

? " Funcao AT "

? at ("a", "aeiou")

? at ("io", "aeiou")

? at ("x", "aeiou")

? at ("a", "aea")

? " Funcao RAT "

? rat ("a", "aeiou")

? rat ("io", "aeiou")

? rat ("x", "aeiou")

? rat ("a", "aea")

? " Funcao TRANSFORM "

? transform ("999.999,99", 12345)

? transform ("!!!!", "abcde")

? transform ("!!!!!!", 123.45)

? " Funcao LEN len('12345') : ",len("12345")

var = "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo"

? var

? " Funcao STRTRAN "

? strtran (var, "Flamengo", "Vasco")

? var

? " Funcao STUFF "

? stuff (var, len(var)+1, 0, " para sempre")

? " Funcao STRCOUNT"

var = "abaaabaa"

? strcount("aa", var, 0)

? strcount("aa", var, 1)

? " Funcao SPACE"

var = "Fla"+space(5)+"campeao"

? var

? " Funcao ISLOWER"

? islower ("abc")

? islower ("Abc")

? islower ("1bc")

? " Funcao ISUPPER"

? isupper ("Aei")

? isupper ("2xy")

? " Funcao TRIM"

? ">" + TRIM("  Alo voce   ") + "<"

? " Funcao LTRIM"

? ">" + LTRIM("  Alo voce   ") + "<"

? " Funcao ALLTRIM"

? ">" + ALLTRIM("  Alo voce   ") + "<"

? " Funcao SUBSTR"

var = "Joao Carlos da Silva"

? substr (var, 1, 5)

? substr (var, rat(space(1),var)+1,5)

? " Funcao LEFT"

? left("12345",3)

? " Funcao RIGHT"

? right("12345",2)

? " Funcao CHR"

? chr(68)

? chr(13)

? " Funcao ASC"

? asc("D")

? asc(chr(10))

? " Funcao UPPER"

? upper (" AeIoU 127 ")

quit

FUNÇÕES MEMO:

Arquivo prog29.f

$nolib

prog

private var_txt(500)

var_log = memoread("arquivo1",var_txt)

var_txt = memoedit (var_txt, 1,1,10, 10, .t.)

var_log = memowrit("arquivo1",var_txt)

quit

No momento da exibição/edição do texto as seguintes teclas são utilizadas para navegação dentro da janela do texto.

| {SPC} ¦ {CTRL+E} | Move o cursor para cima. |
| --- | --- |
| {SPB} ¦ {CTRL+X} | Move o cursor para baixo. |
| {SPE} ¦ {CTRL+S} | Move o cursor para esquerda. |
| {SPD} ¦ {CTRL+D} | Move o cursor para direita. |
| {HOME} ¦ {CTRL+A} | Move o cursor para o início da linha. |
| {END} ¦ {CTRL+F} | Move o cursor para o fim da linha. |
| {PgUp} ¦ {CTRL+R} | Move uma janela para cima. |
| {PgDw} ¦ {CTRL+C} | Move uma janela para baixo. |
| {DEL} ¦ {CTRL+G} | Elimina o caracter sob o cursor. |
| {INS} ¦ {CTRL+V} | Liga ou desliga modo de inserção. |
| {ESC} ¦ {CTRL+]} | Abandona edição não gravando. |
| {CTRL+W} | Finaliza edição gravando. |
| {CTRL+Y} | Elimina linha sob o cursor. |
| {CTRL+Z} | Posiciona o cursor no último caracter do texto. |
| {CTRL+T} | Elimina palavra a direita do cursor. |
| {RETURN} ¦ {CTRL+M} | Passa para a próxima linha. |
| {BSPACE} ¦ {CTRL+H} | Elimina o caracter a esquerda do cursor. |

Arquivo prog30.f

$nolib

prog

database .exe1  33 dba 2

select a

use arq_func

private vartxt(500)

chave = "00001"

find chave

if found()

varlog = memoget (hist_func , vartxt)

vartxt = memoedit(vartxt , 1,1,10,10, .t.)

varlog = memoput(hist_func, vartxt)

endif

quit

ARQUIVO EXTERNO

Prog31.f

$nolib, date

prog

set delimiters to "[]"

var = "minha"

select z

FILE = var && FILE tem que ser escrito em maísculo

use *

$ l len(80)

campo1 u3

campo2 u3

enduse

select z

var1 = space(3)

var2 = space(3)

locate

@ 10,12 say " Campo 1: " get var1 pic rep("!",3)

@ 11,12 say " Campo 2: " get var2 pic rep("!",3)

read

campo1 = var1

campo2 = var2

insert

locate

? campo1, " - " , campo2

close file && usar close file para cada arquivo externo aberto

quit

SINTAXE PARA CRIAÇÃO DE ARQUIVOS EXTERNOS

select z && usa-se por convenção da letra z para cima, para não coincidir com os selects do banco de dados

use * && os selects dos banco de dados

teste && nome do arquivo

$ l len(80) && tamanho da linha no arquivo

campo1 u30  && campos que compõem o arquivo

campo2 u10 && campos que compõem o arquivo

enduse && fim da declaração

EXPLICAÇÃO DA LINHA $ L len(80)

L - sequencial com \n no final da linha e suprime os brancos à direita

S - sequencial sem \n no final e não suprime brancos à direita

I - indexado. O 1º item tem que ser chave. A chave é única

R - relativo. O tamanho do registro é fixo e tem \n no final

M - sequencial em linha. Todo o registro deve terminar com \n

X - sequencial indexado. A chave tem que ser única.

Prog32.f  (testar arquivo S)

$nolib, date

prog

set delimiters to "[]"

var = "minha"

select z

FILE = var && FILE tem que ser escrito em maísculo

use *

$ S len(80)

campo1 u3

campo2 u3

enduse

select z

var1 = space(3)

var2 = space(3)

locate

@ 10,12 say " Campo 1: " get var1 pic rep("!",3)

@ 11,12 say " Campo 2: " get var2 pic rep("!",3)

read

campo1 = var1

campo2 = var2

insert

locate

?

? " Teste do sequencial S "

do while !eof()

? campo1, " - " , campo2

continue

enddo

close file

quit

Prog33.f  (testar arquivo I - não esquecer de definir a chave primária)

$nolib, date

prog

set delimiters to "[]"

var = "minha"

select z

FILE = var

use *

$ I len(80)

campo1 u3 key && não esquecer de colocar o key

campo2 u3

enduse

select z

var1 = space(3)

var2 = space(3)

locate

@ 10,12 say " Campo 1: " get var1 pic rep("!",3)

@ 11,12 say " Campo 2: " get var2 pic rep("!",3)

read

campo1 = var1

campo2 = var2

insert

locate

?

? " Teste do sequencial I "

do while !eof()

? campo1, " - " , campo2

continue

enddo

close file

quit

Prog34.f  (testar arquivo M )

$nolib, date

prog

set delimiters to "[]"

var = "minha"

select z

FILE = var

use *

$ M len(80)

campo1 u3

campo2 u3

enduse

select z

var1 = space(3)

var2 = space(3)

locate

@ 10,12 say " Campo 1: " get var1 pic rep("!",3)

@ 11,12 say " Campo 2: " get var2 pic rep("!",3)

read

campo1 = var1

campo2 = var2

insert

locate

?

? " Teste do sequencial M "

do while !eof()

? campo1, " - " , campo2

continue

enddo

close file

quit

Prog35.f  (testar arquivo R )

$nolib, date

prog

set delimiters to "[]"

var = "minha"

select z

FILE = var

use *

$ R len(80)

campo1 u3

campo2 u3

enduse

select z

var1 = space(3)

var2 = space(3)

locate

@ 10,12 say " Campo 1: " get var1 pic rep("!",3)

@ 11,12 say " Campo 2: " get var2 pic rep("!",3)

read

campo1 = var1

campo2 = var2

insert

locate

?

? " Teste do sequencial R (relativo) "

do while !eof()

? campo1, " - " , campo2

continue

enddo

close file

quit

ARQUIVOS #INCLUDE

Arquivo: teclas.h (cria uma arquivo com as bibliotecas)

ESC = 27

mensa1 = "Você digitou errado"

listando = "Listando o arquivo"

Incluir a mensagem #include "teclas.h" no programa .f

Prog36.f

$nolib, date

prog

# include "teclas.h"

set delimiters to "[]"

var1 = "arquivo1"

var2 = "arquivo2"

removearq (var1, var2)

select z

FILE = var1

use *

$ L len(80)

campo1 u3

campo2 u3

campo3 u3

enduse

select y

FILE = var2

use *

$ L len(80)

field1 u3

field2 u3

field3 u3

enduse

select z

locate

do while lastkey() != ESC

cam1 = space(3)

cam2 = space(3)

@ 12, 20 say "Campo 1: " get cam1 pic rep("!",3)

@ 14, 20 say "Campo 2: " get cam2 pic rep("!",3) when !empty (cam1)

read

if lastkey() <> ESC

replace  campo1 with cam1,campo2 with ";",campo3 with cam2

insert

endif

enddo

locate && volta para o início do arquivo1

do while !eof()

fie1 = campo1

fie2 = campo3

select y

locate && sempre colocar locate quando inserir registros

replace  field1 with fie1,field2 with fie2

insert

select z

continue

enddo

select y

locate

?

? listando + ": "   + var2

do while !eof()

? field1, " - ", field2

continue

enddo

select y

close file

select z

close file

quit

function removearq

parameters arq1(c), arq2(c)

if file (arq1)

var = "DEL " + arq1

run var

endif

if file (arq2)

var = "DEL " + arq2

run var

endif

return .t.

SAIDA DE DADOS PARA A IMPRESSORA E VÍDEO:

Prog37.f  - Saída rápida para arquivo

$nolib , noexec

prog

set printer to "type >impress.txt"		&& para DOS / WINDOWS

* set printer to “cat > impress.txt”			&& para UNIX

set print on

&& set device to print

@ 0, 0 say " Teste de impressão"

@ prow() + 1, 0 say "Proxima linha"

@ prow() + 1, pcol() +1 say "Proxima linha, coluna +1"

@ prow() + 1, 0 say replicate ("-",80)

@ prow() + 1, pcol() +1 say "Fim da impressão"

set device to screen

set print off

quit

Prog38.f  - Saída para impressora e vídeo

$nolib , noexec

prog

set print on

? " Isto saira'  na impressora"

set device to screen

? " Isto saira'  no video"

accept " Qual e´ o seu nome? " to nome

set device to print

? " Isto saira'  na impressora"

? " O seu nome e´ ", nome

set print off

quit

SUBESQUEMAS

+-----------------------+

|        BANCO B        |

+------------+-----------------------+-----------------+

|            |                       |                 |

|BANCO A  -> |      FUNCIONARIOS     |-> DEPENDENTES   |

|            |                       |                 |

+------------+-----------------------+-----------------+

|      PARTICIPAÇÕES    |

|           |           |

|           |           |

|        PROJETOS       |

+-----------------------+

job5.e

banco .\banco_a 1 arqrecup

relacoes:

nome:  arq_func E

cod_func (1) 	n5

nome_func 	u30

data_insc  	d2

nome:  arq_dep R

cod_dep (arq_func) 	n5

nome_dep  		u30

job6.e

$controle ligat

<< Permite que se referencie a uma tabela de outro banco de dados. >>

<<Ela é sempre vista como tipo T, >>

<<mesmo que seja definida como E ou R  no outro banco de dados.>>

banco .\banco_b 33

relacoes:

nome:  arq_func T    esquema = .\banco_a 1 <<atenção para o caminho>>

cod_func (1) 	n5

nome_func 	u30

data_insc  	d2

nome:  arq_proj E

cod_proj (1) 		n2

desc_proj  		u30

nome:  arq_part R

func_part (arq_func)  		n5

proj_part (arq_proj) 	n2

data_part  		d4

DATAJOIN  - SÓ PARA CONSULTA (SÓ PARA DOIS BANCOS)

Prog38.f

$nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

datajoin .\banco_b 1 a 2

select a

use arq_lota

select b

use arq_proj

select a   && banco exe1

locate

do while !eof()

? matr_func

continue

enddo

select b   && banco banco_b

locate

do while !eof()

? cod_proj ,” -  “, nome_proj

continue

enddo

quit

Quando é preciso abrir vários bancos com a mesma estrutura, basta usar as 3 linhas abaixo, substituindo o conteúdo das variáveis "FILE" e "name". O nome do banco que será usado no comando "database" é o nome do banco mestre. A OPUS substitui em tempo de compilação ".exe2" pelo conteúdo da variável "name". Todos os bancos precisam estar definidos

$nolib

prog

FILE = "arq_func"

NAME = " .\exe1"

database .\exe2 1 a 2

select a

use arq_base

CONTROLE DE TRANSAÇÃO:

Pode-se controlar transações quanto ao tamanho usando "lock" e "unlock". Para desfazer a transação usa-se o command "undo".

Prog43.f

$nolib

prog

database .\exe1 33 dba 2

select a

use arq_depto

vsigla = "RH"

vdepto = " Recursos Humanos"

lock   && Estabelece o início da transação

replace  sigl_dpto with vsigla,;

nome_dpto wiht vdepto

insert

if dberr() <> 0

? dbmess()

undo  && desfaz alterações feitas pela transação no banco

endif

unlock    && fim da transação

quit

Apêndice A: Tabela de erros

Erro 1 “DICIONÁRIO <banco> NÃO ACESSÁVEL”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados, quando este não existir ou estiver protegido.

Neste caso, consulte o DBA ou verifique:

-  Se o nome do banco que se deseja abrir está correto.

-	Se as permissões de todo o percurso estão disponíveis.

-

Erro 2 “DICIONÁRIO <banco> INVÁLIDO”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados quando este não for um arquivo no formato do dicionário de dados.

Neste caso, verifique se nome do banco que se deseja abrir está correto.

Erro 3 “CÓDIGO DE SEGURANÇA INCORRETO”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados (DATABASE), quando o código de segurança passado no programa não é igual ao definido no banco de dados.

Neste caso, consulte o DBA ou verifique:

- Se os valores passados no comando DATABASE estão corretos.

- Se o valor passado para variável SECURITY está correto.

-	O esquema do banco de dados.

-

Erro 4 “BANCO DE DADOS NÃO FOI ABERTO”

Ocorre na tentativa de acesso às informações de um banco de dados (USE, INSERT, REPLACE, FMODIFY( ), FCHAIN( ), etc...), quando este não se encontra aberto.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

-	Se os valores passados para as variáveis NAME, SECURITY, LEVEL e MODE estão corretos.

-

Erro 5 “PALAVRA DE NÍVEL INCORRETA”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados quando a palavra de nível passada no programa é diferente da definida no banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se os valores passados no comando DATABASE estão corretos.

- Se o valor passado para variável LEVEL está correto.

- O esquema do banco de dados.

Erro 6 “MODO DE ACESSO <modo> INCORRETO”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados quando o modo de acesso passado no programa é diferente do definido no banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se os valores passados no comando DATABASE estão corretos.

- Se o valor passado para variável MODE está correto.

-	O esquema do banco de dados.

-

Erro 7 “ARQUIVO <arquivo> NÃO ACESSÁVEL”

Ocorre tentativa de abertura de um arquivo, quando este não é encontrado, ou os bits de segurança não permitem o acesso ao arquivo.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O valor passado para a variável FILE.

- O diretório onde se encontram os arquivos do banco de dados.

- Os bits de segurança para o arquivo.

- Se o arquivo foi removido.

- O sistema de arquivos de seu equipamento.

- O esquema do banco de dados.

Erro 8 “FALTA DE MEMÓRIA”

Ocorre na tentativa de acesso a um banco de dados quando não existe memória suficiente.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- A quantidade de memória disponível para cada usuário.

-	O tamanho da sua aplicação.

-

Erro 9 “BANCO DE DADOS <banco> NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA USO EXCLUSIVO”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados em modo exclusivo (modo de acesso igual a 3), quando este já se encontra aberto.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se existe algum usuário utilizando o banco de dados.

- Se algum usuário está interrompendo o programa.

-	Se o banco está sendo desbloqueado pelo programa.

-

Erro 10 “BANCO DE DADOS <banco> NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO MOMENTO”

Ocorre na tentativa de abertura de um banco de dados, que já esteja aberto em modo exclusivo (modo de acesso igual a 3).

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se existe algum usuário utilizando o banco de dados.

- Se algum usuário está interrompendo o programa.

-	Se o banco está sendo desbloqueado pelo programa.

-

Erro 11 “ARQUIVO DE RECUPERAÇÃO NÃO ACESSÁVEL”

Ocorre quando for feito um pedido de recuperação das transações anteriores, e o arquivo de recuperação não existir ou não permitir o acesso.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O esquema do banco de dados.

- O diretório do banco de dados.

-	As permissões para o arquivo de recuperação.

-

Erro 12 “PROGRAMA BDSGBD NÃO ACESSÁVEL”

Ocorre quando o programa BDSGDB não estiver em execução e se tentar abrir um banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se o processo do programa BDSGDB está ativo.

-	A lista de semáforos e memória compartilhada.

-

Erro 13 “EXCEDIDO MÁXIMO DE USUÁRIOS”

Ocorre quando exceder o número de usuários permitidos para a cópia.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- O limite de usuários de sua cópia.

-	Veja BDCODI no manual de utilitários.

-

Erro 14 “ARQUIVO <arquivo> DE OUTRO BANCO NÃO ACESSÁVEL”

Ocorre tentativa de abertura de um arquivo TABELA ou CONSULTA, quando este não é encontrado ou os bits de segurança não permitem o acesso ao arquivo.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O valor passado para a variável FILE.

- O diretório onde se encontram os arquivos do banco de dados.

- Os bits de segurança para o arquivo.

- Se o arquivo foi removido.

- O sistema de arquivos de seu equipamento.

- O esquema do banco de dados.

Erro 103 “ARQUIVO <arquivo> NÃO É ENTIDADE OU TABELA”

Ocorre na tentativa de acesso às informações de um arquivo que não seja ENTIDADE ou TABELA, com elementos da linguagem não utilizáveis para o acesso do arquivo corrente.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

-	Os valores passados para a variável FILE.

-

Erro 105 “ARQUIVO <arquivo> NÃO EXISTE”

Ocorre na tentativa de acesso a um arquivo que não exista no banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O valor passado para variável FILE.

- O nome do arquivo passado para as funções Fs.

- O esquema do banco de dados.

-	O diretório do banco de dados.

-

Erro 106 “ARQUIVO <arquivo> É ÍNDICE, TABELA OU CONSULTA”

Ocorre na tentativa de atualização de arquivos TABELA, CONSULTA ou ÍNDICE. Os ÍNDICES são atualizados pelo OpenBASE e não é permitido alterar os valores dos arquivos TABELA ou CONSULTA. Nestes tipos de arquivo só se permite consultas.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O arquivo selecionado.

- O valor passado para variável FILE.

- O valor passado para as funções Fs.

-	O esquema do banco de dados.

-

Erro 107 “ARQUIVO <arquivo> É ÍNDICE”

Ocorre na tentativa de acesso a um arquivo de ÍNDICE. Os ÍNDICES são atualizados pelo OpenBASE.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O arquivo selecionado.

- O valor passado para variável FILE.

- O valor passado para as funções Fs.

-	O esquema do banco de dados.

-

Erro 108 “ARQUIVO <arquivo> NÃO FOI ACESSADO”

Ocorre na tentativa de alteração de valores dos registros que não tenham sido lidos anteriormente (CHANGE, DELETE, FMODIFY(), etc...).

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados ou do arquivo utilizado.

- Se algum registro do arquivo foi lido.

-	O arquivo selecionado.

-

Erro 112 “LEITURA COM ENDEREÇO DE REGISTRO FORA DO ARQUIVO <arquivo>)”

Ocorre na tentativa de leitura de um registro pelo seu número lógico, quando este não existe (FGO() e GO).

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados ou do arquivo utilizado.

- Se o endereço do registro está correto.

- O arquivo selecionado.

Erro 213 “REGISTRO DO ARQUIVO ENTIDADE <arquivo> COM LIGAÇÃO”

Ocorre na tentativa de excluir um registro de uma entidade que tenha ligação com registros de outros arquivos.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados ou do arquivo utilizado.

- O arquivo selecionado.

Erro 214 “NÃO HÁ MAIS REGISTROS NA CADEIA”

Ocorre quando se chega ao final de uma leitura em cadeia.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- O arquivo selecionado.

Erro 216 “REGISTRO NÃO EXISTE NO ARQUIVO <arquivo>”

Ocorre na tentativa de execução de uma leitura direta por chave primária, onde o registro não foi encontrado.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- O arquivo selecionado.

- O valor da expressão passada para o comando de leitura.

Erro 217 “REGISTRO NÃO EXISTE NO ARQUIVO ENTIDADE <arquivo>”

Ocorre na tentativa de inclusão ou alteração dos valores de chaves em arquivos-detalhe, quando o valor da chave de ligação não existir no arquivo-mestre.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável FILE.

- O arquivo selecionado.

- Os valores atribuídos aos itens chave.

- O esquema do banco de dados.

Erro 218 “REGISTRO JÁ EXISTE NO ARQUIVO <arquivo>”

Ocorre na tentativa de inclusão ou alteração do valor de uma chave única que já exista no arquivo.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável LEVEL.

- O esquema do banco de dados.

Erro 219 “PALAVRA DE NÍVEL NÃO PERMITE GRAVAÇÃO DO ITEM <item>”

Ocorre na tentativa de alteração dos valores dos itens (inclusão, exclusão e alteração) que tenham nível de gravação superior ao passado na abertura do banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável LEVEL.

- O esquema do banco de dados.

Erro 220 “PALAVRA DE NÍVEL <nível> NÃO PERMITE LEITURA DO ITEM <item>”

Ocorre na tentativa de leitura dos valores dos itens que tenham nível de leitura superior ao passado na abertura do banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável LEVEL.

- O esquema do banco de dados.

Erro 223 “ENTIDADE LIGADA A OUTRA NÃO VAZIA”

Ocorre na tentativa de esvaziar um arquivo ENTIDADE, quando este tem registros a ele ligado.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável FILE.

- O arquivo selecionado.

Erro 319 “ITEM <item> NÃO PERTENCE AO ARQUIVO <arquivo>”

Ocorre na tentativa de leitura ou gravação dos itens de arquivos que não tenham ligação com o arquivo selecionado.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável FILE.

- O arquivo selecionado.

- O esquema do banco de dados.

Erro 320 “VALOR DO ITEM <item> NÃO CORRESPONDE COM O SEU TIPO”

Ocorre na tentativa de atribuição de valores, diferentes do tipo definido para o item no esquema do banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável FILE.

- O arquivo selecionado.

- O esquema do banco de dados.

Erro 321 “TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO ITEM CHAVE <chave>”

Ocorre na tentativa de alteração do valor de uma chave primária de entidade.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável FILE.

- O arquivo selecionado.

- O esquema do banco de dados.

Erro 322 “ITEM <item> NÃO EXISTE NO BANCO DE DADOS”

Ocorre na tentativa de leitura ou gravação de um item que não pertença a nenhum arquivo do banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os nomes dos itens passados para o comando REPLACE.

- Os nomes dos itens passados para as funções CHEXs.

- Os nomes dos itens passados nos vetores para as funções Fs.

- O esquema do banco de dados.

Erro 323 “ITEM <item> NÃO É ITEM CHAVE”

Ocorre na tentativa de leitura direta de um registro por um item que não seja item chave.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O nome do item chave passado para as funções CHEXs.

- O nome do item chave passado nos vetores para as funções Fs.

- O esquema do banco de dados.

Erro 324 “FALTOU ITEM CHAVE <chave>”

Ocorre na tentativa de inclusão de um registro, onde na lista de itens falta algum item chave.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os nomes dos itens passados para o comando REPLACE.

- Os nomes dos itens passados nos vetores para as funções FINSERT( ) e FBINSERT( ).

- O esquema do banco de dados.

Erro 326 “ITEM <item> NÃO TEM LIGAÇÃO COM O ARQUIVO <arquivo>”

Ocorre na tentativa de leitura de itens de outros arquivos através do arquivo selecionado (JOIN), quando estes itens pertençam a um arquivo que não tenha relação em nível algum com o arquivo selecionado.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os nomes dos itens declarados no programa.

- Os nomes dos itens passados para as funções CHEXs.

- Os nomes dos itens passados nos vetores para as funções Fs.

- O esquema do banco de dados.

Erro 327 “ITEM <item> É CHAVE PRIMÁRIA EM ENTIDADE”

Ocorre na tentativa de alteração do valor da chave primária de um arquivo-mestre.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Os nomes dos itens passados para os comando de alteração.

- Os nomes dos itens passados nos vetores para as funções Fs.

- O esquema do banco de dados.

Erro 333 “REGISTRO FOI MODIFICADO APÓS LEITURA”

Ocorre na tentativa de alteração de registros com o comando MODIFY SAME, quando o valor do registro é alterado por outro usuário, entre a leitura e a gravação do registro a ser alterado.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O arquivo selecionado.

- Os valores passados para a variável LEVEL.

Erro 500 “MODO DE ACESSO <1> INVÁLIDO PARA INCLUSÃO, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO”

Ocorre na tentativa de inclusão, alteração ou exclusão de registros de um arquivo, tendo modo 1 (um) na abertura do banco de dados.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os valores passados para a variável MODE.

- O comando DATABASE.

- O esquema do banco de dados.

Erro 602 “BANCO DE DADOS JÁ FOI BLOQUEADO PELO  PROGRAMA”

Ocorre na tentativa de bloqueio de um banco de dados, por um programa, duas vezes consecutivas, sem que o banco seja desbloqueado entre a primeira e a segunda tentativa de bloqueio.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Os comandos de bloqueio e desbloqueio.

- Os comandos de leitura exclusiva de registros.

Erro 603 “TENTATIVA DE BLOQUEIO COM MODO DE ABERTURA <modo>”

Ocorre na tentativa de bloqueio de um banco de dados que tenha sido aberto com modo de abertura igual a 1 (um) ou 3 (três). Só é possível o bloqueio de dados quando o banco é aberto em modo 2 (dois).

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O valor passado para variável MODE.

Erro 605 “EXCEDIDO MÁXIMO DE TENTATIVAS DE BLOQUEIO”

Ocorre quando exceder o máximo de tentativas de bloqueio em um banco já bloqueado por outro usuário.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se existe algum usuário utilizando o banco de dados.

- Se algum usuário está interrompendo o programa.

- Se o banco está sendo desbloqueado pelo programa.

Erro 610 “BANCO SEM ARQUIVO DE RECUPERAÇÃO”

Ocorre na tentativa de desfazer uma transação (comando UNDO), quando no esquema do banco de dados não se especificou a opção ARQRECUP.

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- O esquema do banco de dados.

Erro 611 “MODO INVÁLIDO”

Ocorre na tentativa de se desfazer uma transação (comando UNDO), quando o banco de dados foi aberto com modo de acesso diferente de 2 (dois).

Neste caso, consulte DBA ou verifique:

- Se ocorreu algum erro durante a abertura do banco de dados.

- Os comando de bloqueio e desbloqueio.

- O valor passado para variável MODE.

- O esquema do banco de dados.

Apêndice B – Comandos do Geral

LINGUAGEM DE CONSULTA GERAL

Ferramenta composta de processador de telas, relatórios, cálculos e comandos do sistema operacional.

Geral <enter>

Comando?

1 – Explique

Relação dos comandos aceitos pelo geral.

2 – Banco

Sintaxe: banco [<caminho>] <nome_bd><código de segurança>

<palavra de nivel> <modo de abertura>

caminho default = \usr\tsgbd\tsdic

caminho corrente = ./

palavra de nível default = a

Modo de abertura			Significado

1	Acesso compartilhado para leitura

2	Acesso compartilhado para leitura e exclusivo para inclusão, alteração e exclusão.

3	Acesso exclusivo para leitura ou gravação

Exemplo: banco ./demo 10 dba 2.

Onde: código de segurança = 10

Palavra de nível = dba

Modo de segurança = 2

P.S.: Caso seja fornecido apenas banco ./demo, os demais dados (código segurança, palavra de nível e modo de abertura, serão pedidos).

3 – Informe

Lista a estrutura de um banco de dados ou de um arquivo específico.

Sintaxe: Informe [<arquivo>]

Exemplo: Inf [cliente]

4– Inclua

Inclui um registro em um arquivo do banco de dados. O controle de Integridade Referencial é respeitado.

Sintaxe: inclua<arquivo>

Exemplo: inclua cliente

5 – Selecione

Seleciona registros de um arquivo do banco de dados.

Sintaxe:

Selecione <campo> <operador> <valor>

<campo> = item do banco de dados

<operador> = um dos operadores relacionais | = ,< >, <,<=,> . =, $=

Exemplo:  sel cli_cod = *

sel cli_cod = 1

Exemplo:

A pesquisa pode ser feita por dois ou mais campos, através das clausulas E ou OU.

Ex.: sel cli_cos="1" e   cli_name = "Ana"

sel cli_cos="1" ou cli_name = "Ana"

6 – Liste

Exibe os registros selecionados pelo comando SELECIONE.

7 – Imprima

Monta um relatório, com os registros selecionados pelo selecione.

Comando? unidade file = Rafa

Comando? sel cli_cod =*

Comando? Imprima Nome=Relat

? <cabeçalho>

? <ordenação>

?<detalhe>

? FIM

<cabeçalho>           C <numero>, <mensagem>, <posição>

<numero> = número da linha do cabeçalho

<mensagem> = texto do cabeçalho

<posição> = número da coluna do cabeçalho

Ex.: C1, "Relação de Clientes", 4,0

C2, "codigo", 10

C2, nome, 40

<ordenação> 	O <numero>, <campo> [.D]

Número – Prioridade de ordenação

Campo – Campo do BD a ser ordenado

Ex: 01, cli_name

<detalhe>		D [<numero>, <campo>, <posição>]

Numero – Número da linha de impressão

Campo – Campo do BD a ser impresso

Posição – Número da coluna de impressão

Ex.: d2, cli_cod, 10

d2, cli_nome, 40

8 – Altere

Permite a alteração de campos de registros, selecionados pela opção selecione.

Comando? Altere [cascata]

? Cli_est = SP

? Fim

A clausula cascata permite que o valor da chave primária selecionada seja alterada, e todas as chaves estrangeiras associadas

9 – Comando? Exclua

Exclui registros pré-selecionados com o comando Selecione.

Comando? Exclua [cascata]

Cascata – permite a exclusão de registros com ligações, inclusive as ligações.

10 – Comando? Proceda nome = <arquivo>

Executa comandos do geral contidos em um arquivo.

Exemplo: arqfaz 	 banco ./demo 10 ger

sel cli_name=*

liste

Comando? Proceda nome reqfaz

11 – Comando? Execute <nome>

Executa um programa ou comando externo ao Geral.

Nome = Nome de um programa ou comando, e seus parâmetros (Máximo 40 caracteres).

Ex.: Exe dir a:

12 – Comando? Saia ou Esc

Termina a execução do geral, retornando o controle 10.

Comando? Saia

Apendice C:

Dados para carregar o banco exe1.

Arquivo :  arq_dpto

Campos:

sigla_dpto			nome_dpto

RH				RECURSOS HUMANOS

DP				DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CO				CONTABILIDADE

AL				ALMOXARIFADO

LP				LIMPEZA

Arquivo:  arq_func

Campos:

matr_func	nome_func		data_nasc	venc_func1	venc_func2

00001		JOAO			10/02/1968	100		100

00002		JOSE			23/10/1954	50		50

00003		MARCIA		15/09/1975	84		34

00004		ADRIANA		08/11/1980	20		25

00005		ROBERTO		17/06/1945	250		300

00006		MONICA		21/12/1968	114		80

Arquivo: arq_lota

Campos:

Chv_lota	dpto_lota		func_lota		data_lota

RH00002		RH		00002			16/07/1998

RH00001		RH		00001			10/03/1999

DP00003		DP		00003			02/06/1996

CO00005		CO		00005			14/05/1982

LP00004		LP		00004			17/10/1999

AL00006		AL		00006			15/05/2000