CONTENT
CLASSICAL ORGANS

# HANDLEIDING

# D 5800

INLEIDING

Wij zijn blij dat u uw keus hebt laten vallen op dit mooie orgel. Dit instrument zal u ongetwijfeld heel veel speelplezier geven.

Met traditioneel vakmanschap wordt de meest recente, in eigen huis ontworpen, digitale technologie toegepast. Content orgels staan al jarenlang en wereldwijd in hoog aanzien, waarbij dit Nederlandse product in toenemende mate wordt gewaardeerd door zowel amateurs als professionals.

Uw nieuwe CONTENT D 5800 is een digitaal orgel. Dit betekent, dat de toonopwekking en de sturing van alle informatiegegevens digitaal wordt verwerkt.

In de techniek staat de tijd echter nooit stil. Een moderne fabrikant is daarom voortdurend bezig met de verbetering van zijn orgels. Onze technici zijn erin geslaagd om de klankkwaliteit van de Content orgels uit de huidige serie op een nog hoger niveau te brengen. De daarvoor toegepaste techniek maakt gebruik van ASIC's, Application Specific Integrated Circuits. Dit zijn complexe, speciaal door Content ontwikkelde, geïntegreerde schakelingen met gebruikmaking van een zeer uitgebreide geheugencapaciteit.

Het klankkarakter van de individuele registers wordt verkregen door middel van "Sampling".

In verschillende kerken worden digitale opnamen gemaakt van bepaalde registers van mooie pijporgels.

Deze klank "voorbeelden" worden daarna geanalyseerd en met speciale computer programmatuur eventueel gecorrigeerd op mogelijke verschillen in intonatie of stemming.

De zo verkregen informatie wordt opgeslagen in het computergeheugen van het orgel.

Hierdoor krijgen we een zo realistisch mogelijke weergave van het originele pijporgelregister. Iedere stem afzonderlijk behoudt zijn karakteristieke eigenschappen en ook het volle werk blijft stralend klinken.

Het weergave systeem van de Content orgels bestaat uit diverse versterkers en luidsprekers en geeft in combinatie met de digitale nagalm een rijke en brede klank.

Door de Chorus, die ook in de verschillende samengestelde registers zoals Cornet en Mixturen voor elke afzonderlijke voetmaat kan worden ingesteld, wordt sterielheid in de orgelklank voorkomen en ontstaat een levendig karakter.

Voor een goed gebruik adviseren wij u deze handleiding zorgvuldig door te lezen.

Zo leert u de vele mogelijkheden van het orgel kennen.

Bewaar deze handleiding bij uw orgel.

Wanneer u eventueel nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw CONTENT dealer.

LEES EERST DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP PAGINA 2

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende informatie wordt gegeven voor een veilig gebruik van uw orgel.

Wij adviseren u daarom deze instructies en deze handleiding goed te lezen.

WAARSCHUWING:

Zoals met alle elektrische en elektronische apparaten, raden wij aan kortsluiting, brand en/of elektrocutie te voorkomen.

Gebruik het orgel niet bij water of in een vochtige omgeving.

Let erop dat niets op, of in het orgel kan vallen en dat er geen vloeistoffen in het orgel komen.

Wanneer er toch vloeistof in het orgel komt moet u het instrument onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

Installeer het orgel uitsluitend op een stabiele ondergrond en let er op dat goede ventilatie mogelijk is.

Plaats het orgel niet in de directe zon of bij een verwarmingsradiator.

Dit orgel kan eventueel een zeer sterk volume opwekken. Om schade aan uw gehoor te vermijden is het beter niet steeds met maximaal volume te spelen.

Sluit het orgel nooit op een dimmer aan.

Uw orgel mag uitsluitend worden aangesloten op een netspanning zoals aangegeven op het serienummer label onder de speeltafel.

Haal de stekker uit het stopcontact als het orgel langere tijd niet wordt gebruikt.

Ook bij onweer is het beter de stekker uit het stopcontact te halen. Bij blikseminslag kan, ondanks dat de stekker uit het stopcontact is gehaald, toch schade ontstaan aan het binnenwerk van het orgel.

INDEX									PAG.

Inleiding	1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	2

Index	3

Het orgel, interessante wetenswaardigheden	5

Plaatsingsvoorschriften	6

Netschakelaar	6

Spaarstand	6

Totaal volumeregeling	6

Zwelpedalen	6

Het registreren	7

Solowerk Registers	7

Zwelwerk Registers	7

Zwelwerk Sub Koppel	7

Zwelwerk Super Koppel	8

Zwelwerk Sub en Super Koppels gelijktijdig	8

Zwelwerk Unison Off	8

Hoofdwerk Registers	8

Positief Registers	8

Pedaal Registers	9

Monobas	9

Pedaal Solist	9

Koppels	9

Manuaal Koppels	9

Solo Koppels	9

Pedaal Koppels	9

A.P. Automatisch Pedaal	10

Tremulanten	10

Presets/Vrije Combinaties	10

T.A.	11

Set	11

Cancel	11

Programmeren van de Presets/Vrije Combinaties	11

Optie Min en Plus register sequence	12

Het Display	13

Algemene instellingen	14

Transponeren	15

Chorus	15

Memory Bank 1-84	16

Voice Control	16

Pedaal Volume	17

Reverb (nagalmvolume regeling)	17

Intern Reverb Extern	18

Intern Orgel Extern	18

Pedaal Volume Regeling	19

Hoofdwerk Volume Regeling	19

Zwelwerk Volume Regeling	19

Totaal Volume Regeling	20

Solo Volume Regeling	20

Algemeen Volume Positief	21

Inhoud Menu 1, 2 en 3	21

Individuele instellingen	21

Keuze tussen Orgel 1, 2 en 3	22

Vastleggen (Save) van de menu instellingen	23

Pincode	23

Reset (Herstel) naar de fabrieksinstellingen	24

Instellingen van Menu 2	24

Manuaal omkering	25

Reverb programma’s	25

Tremulant snelheid Positief	26

Tremulant diepte Positief	26

Tremulant snelheid Hoofdwerk	27

Tremulant diepte Hoofdwerk	27

Tremulant snelheid Zwelwerk	28

Tremulant diepte Zwelwerk	28

Tremulant snelheid Solowerk	29

Tremulant diepte Solowerk	29

Historische stemmingen	30

Winddruk	30

Instellingen van Menu 3	31

Volume, windruis en chorus instelling per register	32

Dynamic Contour	32

Fluctuatie	33

Volume instelling van individuele toetsen	33

Demosong	34

Extravoice (optioneel)	35

Zwelpedaal configuratie	36

Zwelpedaal combi	36

Toonhoogte (pitch control) fijnstemming A = 440	37

Crescendo Pedaal	37

Programmeren van het Crescendo Pedaal	38

Volume Control Solo	38

Wat is Midi	39

Wat is een Midi Kanaal	39

Midi Schakelaars On/Off	40

Opnemen van Midi Data	40

Midi All Notes Off	40

Audio Line In	40

Audio Line Out	41

Hoofdtelefoon	41

Algemene Specificaties	41

Zorg en Onderhoud van uw instrument	41

Storingen	42

Extra Voice registers	44

Display overzicht	45

#### HET ORGEL: ALGEMENE WETENSWAARDIGHEDEN

De Griekse en Romeinse oudheid kende reeds het waterorgel, het z.g. Hydraulis.

Het is waarschijnlijk, dat het pijporgel zich in de vroegere middeleeuwen heeft ontwikkeld uit het waterorgel. Orgels waren ook vroeger een gewaardeerd geschenk, want de keizers uit Constantinopel brachten voor de Karolingen orgels mee. (In 757 door Constantijn V aan Pippijn de Korte).

Vele jaren later werd het orgel algemeen in de kerken aanvaard, toen men de nuttigheid ervan leerde waarderen bij het aangeven van de toonhoogte.

Het pijporgel is een instrument dat tot de groep van de aërofonen (blaasinstrumenten) kan worden beschouwd. Eigenlijk gaat het hier om een verzameling blaasinstrumenten, waarvan voor elk register en elke afzonderlijke toets een blaasinstrument (orgelpijp) ter beschikking staat. De toon ontstaat in een pijp door het in trilling brengen van de luchtkolom in de betreffende pijp.

De pijpen worden afzonderlijk en indirect bespeeld door de handen (manualen of klavieren) en voeten pedaal. De luchtdruk, opgewekt door een luchtpomp, wordt in een z.g. blaasbalg verzameld en onder druk gehouden. Vroeger werd de windvoorziening verzorgd door de z.g. orgeltrappers, doch sinds de opkomst van de elektriciteit wordt een elektromotor toegepast.

Voor iedere toon of klankkleur worden één of meer pijpen gebruikt. Een groep pijpen, die dezelfde klankkleur voortbrengt, noemt men een register. De klankmogelijkheden van een orgel zijn door het combineren van verschillende registers zeer uitgebreid, doch in alle gevallen afhankelijk van het aantal beschikbare registers.

De toonhoogte wordt bepaald door de lengte van een pijp. De lengte van de pijp (de toonhoogte) wordt uitgedrukt in voet. Deze engelse lengtemaat meet ongeveer 30 cm.

Een register van 8' (acht voet) is dan een reeks orgelpijpen waarvan de laagste C een lengte heeft van acht voet (8' = 2.40 m). Een 4 voets register (4’) klinkt een octaaf hoger dan de 8' en een 16 voets register (16’) een octaaf lager. Een 32' pijp heeft een lengte van ongeveer 9.60 meter: vandaar dat dit soort kostbare registers niet vaak aangetroffen worden, ook al vanwege de enorme afmetingen.

In het algemeen gaat men niet lager dan 32' of hoger dan 1', afgezien van de mixturen.

De orgels worden gebouwd in een houten kas, waarvan alleen de voorzijde open en voorzien is van pijpen. De kas dient er voornamelijk voor om als klankkast te dienen en om de klank van het orgel een bepaalde richting te geven, vergelijkbaar met één van de functies van luidsprekers, zodat het geluid in de ruimte gebracht wordt. Afgezien van de versieringen is de kast steeds een functioneel meubel, die dan een indicatie geeft van de opbouw van het orgel.

Er zijn verschillende typen orgels, waaronder enkele specifieke zoals:

a.	het portatief, een draagbaar instrument voor optochten, processies en feesten, nu eigenlijk vergelijkbaar met een keyboard.

b.	het regaal, een tafelorgeltje met uitsluitend tongwerken.

c.	het positief, een klein éénmanualig orgel, de eigenlijke voorloper van het grotere orgel.

Het behoeft geen betoog, dat grotere pijporgels niet gemakkelijk geplaatst kunnen worden in een huiskamer. Door de komst van de elektronica is het mogelijk geworden orgels met een hoge kwaliteit in een veel kleiner meubel te bouwen, zodat niet alleen in kerken, doch ook thuis kan worden genoten van de koning der instrumenten. Vandaar dat Content in een compact formaat een complete lijn orgels levert, die geschikt zijn voor zowel huiskamers als kerken en concertzalen.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

LET OP

Sluit uw orgel nooit aan op een spanningsregelaar of een dimmer.

De elektronische schakelingen in uw orgel kunnen hierdoor ernstig beschadigd worden.

Sluit uw orgel uitsluitend aan op een netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje.

Voor een juiste installatie van uw orgel gaat u als volgt te werk:

1.	Plaats het orgel op de daarvoor bestemde plaats en doe de stekker in het stopcontact.

Zet het orgel nog niet aan.

2.	Leg het pedaal op ongeveer 10 cm voor het orgel, zodat u met uw handen tussen het pedaal
en de onderkant van het orgel kunt komen, om de verbinding tussen pedaal en orgel te realiseren.

3.	Sluit de flatcable (platte kabel) van het orgel aan op het pedaal.

Gebruik geen geweld om de verbinding tot stand te brengen. De connector moet gemakkelijk
 	passen en kan maar op één manier aangesloten worden.

4.	Wanneer de vloer ongelijk is kan het zijn dat het pedaal niet vlot onder het meubel van het orgel schuift. Het is daarom van groot belang, dat uw orgel stevig en waterpas staat.

Dit is vooral belangrijk bij instrumenten met een inschuifbaar pedaal.

5.	Schuif het pedaal onder het orgel tot het pedaal in de daarvoor bestemde uitsparingen rust.

6.	Plaats de orgelbank over het pedaal.

LET OP
Het vlakke, parallel pedaal is inschuifbaar zodat u extra ruimte heeft als u niet speelt.

Concaaf en radiaal-concaaf pedalen zijn niet inschuifbaar.

De pedaalcontacten van alle Content orgels met een volledig pedaal zijn uitgevoerd als magneet-schakelaars (reedcontacten) die in het pedaal zelf zijn ingebouwd.

Verschuiven van het pedaal heeft dus geen invloed op de bespeelbaarheid, maar hard stoten van het pedaal kunt u beter voorkomen om breuk van de glazen reed switches uit te sluiten.

###### NETSCHAKELAAR

Na het inschakelen van de netschakelaar, zal het lampje in de netschakelaar aangaan.

Het orgel is na enkele seconden speelklaar, zodra u de zachte klik van het schakelrelais in het interieur van het orgel hoort en het H.R. lampje brandt.

###### SPAARSTAND

Als het orgel aan staat en u hebt het orgel meer dan 15 minuten niet gebruikt, dan schakelt het orgel automatisch over op beperkt energie verbruik, waarbij de lampjes van alle registers en schakelaars uitgaan.

Het orgel blijft direct beschikbaar. Door het indrukken van een register, een toets, de SET of een andere schakelaar is het orgel onmiddellijk weer speelklaar.

Als het lampje in de SET schakelaar brandt is het orgel overgegaan naar de spaarstand en daarmede ingesteld op een minimaal energie verbruik.

###### TOTAAL VOLUME REGELING

Het Totaal Volume van uw instrument kunt u, afhankelijk van de akoestische omstandigheden of de ruimte waarin u speelt, digitaal afregelen via het display.

###### ZWELPEDALEN

De zwelpedalen regelen het volume van het orgel tot een maximum zoals ingesteld met de totaal volume regelaar in het display. Het grootste eindvermogen is alleen beschikbaar als voornoemde volumeregelaar op maximum is ingesteld en de zwelpedalen geheel zijn ingedrukt.

De Content D 5800 beschikt over drie onafhankelijke zwelpedalen.

Het rechter zwelpedaal regelt het volume van het bovenklavier, c.q. Zwelwerk.

Het zwelpedaal in het midden regelt het volume van het middelste klavier, c.q. Hoofdwerk.

Het linker zwelpedaal regelt het volume van het onderklavier, c.q. Positief.

Door uw rechtervoet midden op, halverwege de zwelpedalen te plaatsen, bedient u tegelijkertijd het volume van twee klavieren.

Het pedaal heeft een eigen volumeregeling en is onafhankelijk van de zwelpedalen instelbaar via het display.

LET OP

Bij omkering van de klavieren blijven de zwelpedalen gerelateerd aan de bijbehorende registers van Hoofdwerk, resp. Positief.

HET REGISTREREN

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het orgelspel is de juiste en muzikaal verantwoorde instelling van de registers. Dit heet registeren.

De klankkleuren op uw orgel kiest u met behulp van registerschakelaars.

Zodra een register wordt ingeschakeld, gaat het lampje achter de naam van het label branden.

U ziet bij het gebruik van Presets welke registers toegepast worden. De registerlabels blijven altijd in hun ruststand, dus in de middenpositie staan.

Door op de onderzijde van het label te drukken wordt een register ingeschakeld.

Uitschakelen van een bepaald register gebeurt door op de bovenkant van het label te drukken.

U ziet de registratie automatisch veranderen als u gebruik maakt van de Presets/Vrije Combinaties, het Crescendo Pedaal en als u het Content Orgel via een externe Sequencer of via MIDI afspeelt. (Zie hiervoor de respectievelijke hoofdstukken in deze handleiding.)

De verdere instellingen waaronder volumes en speelhulpen zoals transponeren kunnen via het Display ingesteld worden.

###### SOLOWERK REGISTERS

Uw Content D 5800 beschikt over drie klavieren, maar heeft een aparte groep registers voor het niet feitelijk aanwezige vierde manuaal.

Uw orgel is als een drie klaviers instrument uitgevoerd, om de afmetingen van het orgel enigszins binnen de perken te houden. Een vier klaviers orgel vraagt nog al wat meer ruimte.

Toch hebt u de mogelijkheid om een aparte groep registers van het vierde solowerk aan de bestaande manualen of aan het pedaal toe te voegen. Hierdoor worden de speelmogelijkheden aanzienlijk verruimd.

De Solo registers bevinden zich op het rechter zijpaneel van de speeltafel boven het display.

Deze 6 registers, waaronder 4 tongwerken, kunnen aan alle divisies van het orgel worden toegevoegd, individueel of gelijktijdig, door middel van de hieronder aangegeven koppelschakelaars:

Solo naar Zwel, Solo naar Hoofdwerk, Solo naar Positief en Solo naar Pedaal.

LET OP

Het Pedaal Solist register wordt in deze handleiding nader besproken bij de pedaal registers.

LET OP

Het Solowerk heeft geen eigen zwelpedaal, maar er kan in hoofdmenu 1.10 een bepaalde instelling worden gekozen met welk zwelpedaal het volume van de Solo stemmen wordt gecombineerd.

U kunt dan bijv. indien u de koppel Solo-Zwelwerk ingeschakeld heeft het Solowerk volume regelen via het zwelpedaal van het Zwelwerk.

LET OP

Het volume van de Trompet en Chamade 8’ en de Tuba 8’ kan alleen afgeregeld worden via het display en gaat niet mee in de combi instellingen.

###### ZWELWERK REGISTERS

Het bovenklavier heet ook wel ZWELWERK.

De eerste groep registers vanaf de rechterkant van het registerpaneel worden gebruikt voor het bovenklavier, zoals ook aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: Zwelwerk.

Voor het bovenklavier zijn er 12 sprekende stemmen waarvan 3 tongwerken en natuurlijk is er een Tremulant. Maak een keuze uit de registers naar uw eigen voorkeur.

###### SUB KOPPEL 8'-16'

De Sub, Super en Unison Off registers vinden hun oorsprong in de Engelse en Amerikaanse orgel cultuur en worden toegepast om de algemene breedte van het klankkarakter verder te verruimen.

Het betreft hier een octaaf koppel: een willekeurig 8' register wordt samen met het Sub Koppel ook in de 16' ligging weergegeven.

B.v.	De Bourdon 8' met de Sub Koppel wordt Bourdon 8' plus Bourdon 16'

De Fluit 4' met de Sub Koppel wordt Fluit 4' plus Fluit 8'

Met ingeschakeld SUB Koppel hoort u het gekozen register in de voetmaat, zoals aangegeven op het registerlabel EN in de voetmaat een octaaf lager. Sub Koppel werkt niet in het laagste octaaf.

SUPER KOPPEL 8'-4'

Evenals het Sub-Koppel betreft het ook hier een octaaf koppel: een willekeurig 8' register wordt samen met het Super Koppel ook in de 4' ligging weergegeven.

B.v.	De Bourdon 8' met het Super Koppel wordt Bourdon 8' plus Bourdon 4'

De Fluit 4' met het Super Koppel wordt Fluit 4' plus Fluit 2'

Met ingeschakeld SUPER Koppel hoort u het gekozen register in de voetmaat zoals aangegeven op het registerlabel EN in de voetmaat een octaaf hoger. Het Super Koppel werkt niet in het hoogste octaaf.

###### SUB EN SUPER GELIJKTIJDIG

Stel u kiest een willekeurig 8' register samen met het Sub Koppel en het Super Koppel.

Het gekozen 8' register klinkt dan zowel in 16' (subkoppel) als in 8' (zoals aangegeven op het registerlabel) EN in 4' (superkoppel)

B.v.	De Bourdon 8' met Sub en Super Koppel wordt Bourdon 16' plus 8' plus 4', dus drie voetmaten gelijktijdig vanuit het gekozen basisregister (in dit voorbeeld de Bourdon 8')

De Fluit 4' met Sub en Super Koppel wordt Fluit 8' plus Fluit 4' plus Fluit 2'

Met ingeschakeld SUB en SUPER Koppel hoort u het gekozen register in de voetmaat zoals dat wordt aangegeven op het registerlabel EN in de voetmaat een octaaf hoger en een octaaf lager.

###### UNISON OFF

Het Unison register schakelt de voetmaat uit die op het gekozen registerlabel aangegeven staat:

1. 	Bourdon 8' met Unison Off geeft als resultaat: geen geluid.

2. 	Bourdon 8' met Sub en Unison Off geeft als resultaat: Bourdon 16'

3. 	Bourdon 8' met Super en Unison Off geeft als resultaat: Bourdon 4'

4. 	Bourdon 8' met Sub en Super geeft als resultaat: Bourdon 16', 8' en 4'

5. 	Bourdon 8' met Sub, Super en Unison Off geeft als resultaat: Bourdon 16' en 4'

Wanneer u alle Zwelwerk registers inschakelt en vervolgens op Unison Off drukt, is er op het Zwelwerk geen register hoorbaar, want de Unison Off schakelt altijd de voetmaat uit, die op de registerlabels van het Zwelwerk staan aangegeven.

In de praktijk heeft u dus voor het zwelwerk 12 x 3 = 36 registers in totaal.

Natuurlijk zijn de Zwelwerk registers met de bijbehorende Sub, Super en Unison Off koppels met de klavierkoppels door te schakelen naar de andere klavieren van het orgel.

Bijvoorbeeld:

1.	Schakel Hoofdwerk Roerfluit 8' in

2.	Schakel Woudfluit 2' met Super Koppel en Unison Off in

3.	Schakel Koppel Zwelwerk naar Hoofdwerk in

Resultaat: Op het Hoofdwerk hoort u de Roerfluit 8' met de Woudfluit 1'

(Woudfluit 2' met Super wordt Woudfluit 2' en Woudfluit 1', maar de Unison Off haalt daar vervolgens de 2' weer uit, zodat alleen de 1' overblijft)

De Woudfluit (nu door de Super Koppel dus een Woudfluit 1’) uit dit voorbeeld blijft overigens ook gewoon beschikbaar op het Zwelwerk.

###### HOOFDWERK REGISTERS

Het middenklavier heet ook wel Hoofdwerk.

De middelste groep registers van het registerpaneel worden gebruikt voor het middenklavier, zoals aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: Hoofdwerk.

Voor het middenklavier zijn er 13 sprekende stemmen, waarvan 2 tongwerken en er is uiteraard ook een Tremulant beschikbaar. Maak een keuze uit de registers naar uw eigen voorkeur.

###### POSITIEF REGISTERS

Het onderklavier wordt doorgaans het Positief genoemd.

De groep registers op het linker zijpaneel naast de speeltafel worden gebruikt voor het onder-klavier, zoals aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: Positief.

Voor het onderklavier zijn 10 sprekende stemmen, waarvan 2 tongwerken en ook hier treft u een Tremulant aan. Maak een keuze uit de registers naar uw eigen voorkeur.

PEDAAL REGISTERS

De linker groep registers op het registerpaneel worden gebruikt voor het pedaal, zoals aangegeven staat op het naamplaatje onder de registers: Pedaal

Voor het pedaal zijn er 12 sprekende stemmen beschikbaar, waarvan 5 tongwerken.

Om het pedaal te bespelen kiest u tenminste één van de pedaalregisters en schakelt u de Monobas uit.

Maak een keuze uit de registers voor het pedaal, die ook passend is bij de registratie van de klavieren.

###### MONOBAS

Met behulp van het Monobas register kunnen de pedaaltonen ook op het Hoofdwerk gespeeld worden. Het gaat hier dus eigenlijk om een koppel van het Pedaal naar het Hoofdwerk.

De Monobas laat de laagst gespeelde toets van een akkoord als pedaaltoon meeklinken en is uiteraard monofoon.

Stel, u speelt het C-E-G akkoord. Daarbij klinkt de C als pedaaltoon mee.

Stel, u speelt vervolgens het B-E-G akkoord. Dan klinkt de B als pedaaltoon mee.

Zou u echter het B-E-G akkoord ingedrukt houden en de lage B vervolgens loslaten, dan valt de pedaaltoon weg, totdat u opnieuw een lagere toets indrukt.

De prioriteit van de Monobas is dus steeds de laagst gespeelde toets.

Voor wie minder goed pedaal speelt, kan de Monobas goede diensten bewijzen.

Om het Pedaal of de Monobas op het Hoofdwerk te bespelen, schakelt u tenminste één van de pedaalregisters in en natuurlijk ook de Monobas schakelaar.

Maak een keuze uit de registers voor het pedaal, die passend is bij de registratie van de klavieren.

LET OP: Bij Manuaalomkering blijft de Monobas op het Hoofdwerk.

PEDAAL SOLIST

De registers van het Solowerk kunnen, als Cantus Firmus worden toegevoegd aan het rechtergedeelte van het pedaal, zodat u op het linkergedeelte in het laagste octaaf de reguliere pedaalregisters kunt gebruiken.

De Solo registers worden met de Pedaal Solist schakelaar aan het rechtergedeelte van het pedaal toegevoegd voor een uitkomende pedaalstem.

Pedaal Solist en koppel Solo naar Pedaal kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Indien u één van beide functies kiest, schakelt de ander automatisch uit.

###### KOPPELS

Om nog meer breedte in de klank van het orgel te brengen wordt bijvoorbeeld voor het volle werk veelvuldig van Koppels gebruik gemaakt.

De Koppels vindt u op het registerpaneel en op de linker en rechter zijpanelen naast de speeltafel, bij de registers, die betrekking hebben op de respectievelijke werken.

###### MANUAALKOPPELS

Deze koppelen registers van bepaalde klavieren aan elkaar.

Koppel ZW-POS:	de registers van het bovenklavier (Zwelwerk) kunnen  doorgekoppeld worden
 naar het onderklavier Positief

Koppel ZW-HW:	de registers van het bovenklavier (Zwelwerk) kunnen doorgekoppeld worden naar het middenklavier (Hoofdwerk)

Koppel POS-HW:	de registers van het onderklavier (Positief) kunnen doorgekoppeld worden naar het middenklavier (Hoofdwerk)

###### SOLOKOPPELS

SOLO-POS:	de Solo registers worden gekoppeld aan het Positief

SOLO-HW:	de Solo registers worden gekoppeld aan het Hoofdwerk

SOLO-ZW:	de Solo registers worden gekoppeld aan het Zwelwerk

SOLO-PED:	de Solo registers worden gekoppeld aan het Pedaal

Pedaal Solist:	de Solo registers worden gekoppeld aan de rechterkant van het Pedaal

uitgezonderd in het laagste octaaf.

Pedaal Solist en Koppel Solo naar Pedaal kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Wanneer u één van beide functies kiest, schakelt de ander automatisch uit.

###### PEDAALKOPPELS

Koppel POS-PED:	Koppelt de Positief registers naar het Pedaal

Koppel HW-PED:	Koppelt de Hoofdwerk registers naar het Pedaal

Koppel ZW-PED:	Koppelt de Zwelwerk registers naar het Pedaal

Koppel Solo-PED:	Koppelt de Solowerk registers naar het Pedaal

A.P. (Automatisch Pedaal)

Deze schakelaar bevindt zich voor het onderklavier naast de set schakelaar.

Soms kan het wenselijk zijn dat de pedaalregistratie automatisch aangepast wordt, zodra u met beide handen van bijv. het hoofdwerk wisselt naar het zwelwerk klavier. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als u een grotere registratie op het hoofdwerk en pedaal wilt afwisselen met een kleinere registratie op het zwelwerk en pedaal. Als de pedaalregistratie niet zou mee veranderen dan blijkt deze meestal te sterk bij de kleinere registratie voor het zwelwerk.

In het geval dat u afwisselend op één van de beide klavieren speelt, dan zal de pedaalregistratie in de vooraf door u ingestelde registratie (zie hieronder) veranderen zodra u afwisselt tussen de voornoemde klavieren. Het lampje in de A.P. schakelaar gaat aan zodra het Automatische Pedaal (AP) geactiveerd is.

LET OP: Het gebruik van A.P. is alleen functioneel als u met beide handen op één klavier speelt.

De registers, die u onder de A.P. schakelaar wenst, zijn op dezelfde manier te programmeren als de presets:

1. 	Kies een pedaalregistratie (A.P. knop a.u.b uitzetten, d.w.z. lampje mag niet branden)

2. 	Druk op de SET schakelaar en houdt deze ingedrukt, terwijl u tegelijkertijd ook de A.P.
 	schakelaar indrukt.

3. 	Beide schakelaars loslaten. De registratie is nu vastgelegd onder de A.P. schakelaar.

Monobas wordt uitgeschakeld, indien Automatisch Pedaal wordt geactiveerd.

TREMULANTEN

Voor de klavieren zijn er onafhankelijke registers beschikbaar om het Tremulant effect in te schakelen.

Een Tremulant geeft extra dimensie aan de gekozen registratie.

Vooral bij een uitkomende stem kan het Tremulant effect goed tot zijn recht komen.

Om het Tremulant te horen dient u op het klavier waarop u speelt, tenminste één register in te schakelen en vanzelfsprekend ook de betreffende Tremulant.

De Tremulanten zijn via het display in snelheid en diepte regelbaar.

LET OP: Er is geen Tremulant register beschikbaar voor het Pedaal.

PRESETS/VRIJE COMBINATIES

Aan de voorkant van het orgel, voor de toetsen van het onderklavier, ziet u een aantal witte, ronde en genummerde druktoetsen. Deze schakelaars bieden u de mogelijkheid om eigen registraties vast te leggen, waardoor u snel van registratie kunt veranderen.

Presets zijn van te voren door de fabriek ingestelde registercombinaties voor het gehele orgel.

Deze vindt u in Memory Bank 1. De presets van Memory Bank 1 zijn vaste instellingen en zijn niet herprogrammeerbaar, maar u kunt wel registers toevoegen of weglaten in de presets.

In de Vrije Combinaties - van Memory Bank 2-84 - kunt u eigen registraties opslaan.

De lampjes in deze preset schakelaars geven aan welke Preset/Vrije Combinatie ingeschakeld is.

Op het moment dat uw Content Orgel bij u afgeleverd wordt is er – behalve in Memory Bank 1 - geen registratie in de Presets/ Vrije Combinaties beschikbaar, tenzij deze van tevoren al door uw leverancier zijn ingesteld. De fabrieks instellingen vindt u uitsluitend in Memory Bank 1.

Zodra u de HR = Hand Registratie schakelaar indrukt, kunt u zelf registreren.

De laatste instelling van de H.R. wordt bewaard zolang het orgel aanstaat. Als het orgel uitgezet wordt, is de H.R. altijd leeg, want de inhoud van de schakelaar H.R. wordt uiteraard nooit bewaard.

Als u gebruik maakt van de fabrieksinstellingen kunt u echter altijd registers in- of uitschakelen.

Vanzelf is dit ook mogelijk bij de door uzelf voorgeprogrammeerde Presets/Vrije Combinaties.

Eenmaal ingestelde, zelfgeprogrammeerde registraties zijn altijd weer oproepbaar, ook als het orgel uit is en zelfs als de stekker enige tijd uit het stopcontact is geweest. Zie voor het vastleggen van presets het hoofdstuk Programmeren van de Presets/Vrije Combinaties.

T.A. (Tongwerken Af)

De standaard orgelregisters hebben in principe altijd een zwarte naamopdruk. Tongwerken worden in het algemeen in rood aangegeven.

Door het indrukken van de T.A. (Tongwerken Af) schakelaar, worden de (rode) tongwerken uit ELKE op dat moment bestaande registratie weggenomen en zodoende blijven uitsluitend de zwarte registers over. Geselecteerde tongwerken worden niet weergegeven, zolang het T.A. lampje aan is.

LET OP

Als het lampje van de T.A. schakelaar aan is, zullen de tongwerken in geen van de Presets/Vrije Combinaties klinken, ook niet als de tongwerken handmatig worden ingeschakeld.

De T.A. schakelaar werkt dus permanent. Wilt u de tongwerken in een gekozen registratie terug, dan dient u de T.A. schakelaar opnieuw in te drukken, waarbij het lampje weer uitgaat.

###### SET

De SET schakelaar aan de linkerzijde op de voorlijst van het onderklavier wordt gebruikt om een registratie in de Presets/Vrije Combinaties vast te leggen.

CANCEL (O)

Aan de rechterkant voor het onderklavier treft u nog een schakelaar aan: de "CANCEL" of ook wel genoemd de nulinstelling. Na het indrukken van deze schakelaar worden alle registers uitgezet en gaan alle lampjes achter de registerlabels uit, zodat u een nieuwe registratie kunt opbouwen in H.R.

Cancel geeft eveneens een MIDI ALL NOTES OFF signaal. (Zie het Hoofdstuk over Midi)

Na het indrukken van de Cancel schakelaar gaat het display eveneens terug naar het eerste scherm van  Hoofdmenu 1.

###### PROGRAMMEREN VAN PRESETS/VRIJE COMBINATIES

Uw eigen voorkeurregistraties kunt u vastleggen in het geheugen van het orgel.

Een favoriete registratie hoeft u daardoor niet steeds opnieuw in te stellen, want deze is door een enkele druk op een preset schakelaar op te roepen.

Voor het vastleggen van uw eigen registraties gaan we als volgt te werk:

1.	Kies een bepaalde instelling van de Memory Bank 2-84

(Memory Bank 1 niet gebruiken want dat zijn de fabrieks presets)

2.	Stel een registratie samen die u wilt vastleggen.

Probeer de registratie even uit of deze werkelijk naar uw zin is.

3.	Druk de SET schakelaar in en houd deze ingedrukt.

4.	Leg uw registratie vast door één van de Presets/Vrije Combinaties 1-10 in te drukken.

5.	Beide schakelaars loslaten.

Op elk willekeurig moment kunt u de eigen instellingen weer wijzigen. Om nieuwe registraties vast te leggen hoeft er niet eerst "gewist" te worden.

TIP

Maak eventueel een notitie in welke stand van de Memory Bank en onder welke Preset schakelaar u een bepaalde registratie vastlegt.

LET OP

Onthoud altijd de correcte MEMORY BANK instelling wanneer u één van de eigen registraties weer wenst op te roepen.

LET OP

Onafhankelijk van zelfgeprogrammeerde instellingen is het steeds mogelijk om handmatig wijzigingen in een bestaande (preset) registratie aan te brengen.

###### LET OP
Memory Bank 85 wordt uitsluitend gebruikt voor het General Crescendo. Zie verderop in deze handleiding.

OPTIE +/-  REGISTER SEQUENCE

Indien uw orgel is uitgevoerd met deze optie dan bevinden zich op de voorlijst twee extra piston schakelaars met de hierna volgende functies:

MIN	–	Terugschakelen met 1 preset tegelijkertijd naar links

PLUS	+	Opschakelen met 1 preset tegelijkertijd naar rechts

Met de plus en min schakelaars kunt u zowel voor- als achteruit door alle 840 preset registraties heen schakelen. Bij kerkorgels gebruikt men geregeld registranten: mensen die voor en op aanwijzing van de organisten het orgel registreren. Aangezien de (trek)registers op veel kerkorgels niet direct binnen handbereik zitten, was een registrant onmisbaar. De organist kon zich dan geheel op de muziek en de interpretatie daarvan concentreren. De plus- en min register sequence neemt de plaats in van de registrant. Met behulp van deze schakelaars kunnen alle voorgeprogrammeerde registraties gemakkelijk door de organisten zelf opgeroepen worden. De actuele preset kunt u uitlezen aan de hand van het display en aan de verlichte preset schakelaar van dat moment.

De Plus en Min schakelaars kunnen als optie ook uitgevoerd zijn als voetpistons.

###### HET DISPLAY

Het grote voordeel van de toepassing van een display is dat u in een oogopslag de verschillende instellingen van het orgel kunt aflezen.

Via het display zijn een groot aantal functies, volume verhoudingen en verdere fijnregelingen naar voorkeur van de bespelers in te stellen.

Het display is opgebouwd uit een aantal hoofdmenu’s, die telkens afzonderlijk worden besproken.

Hieronder ziet u de afbeelding van de PCC.

In het voorbeeldoverzicht onder ziet u drie menulijnen : Hoofdmenu 1, Menu 2 en Menu 3.

Met de Menuknoppen rechts van de PCC kunt u een gewenst venster uit het Hoofdmenu 1 zichtbaar maken. Het Hoofdmenu 1.4 ( Save en Reset ), is een bijzonder venster. U kunt dit venster vervangen voor een van de vensters uit Menulijn 2 of 3.

Met de knoppen rechts boven venster 1.4 selecteert u Menu 1 (Save en Reset ),

Menu 2 (Speelhulpen ) of Menu 3 ( Registereigenschappen ).

In Menulijn 2 en 3 kunt u met de knoppen midden boven het venster (( () het gewenste venster selecteren. Veranderingen die u aanbrengt, kunt u opslaan door in Menu 1 beide knoppen onder Save in te drukken en de pincode in te toetsen.

Voorbeeldoverzicht

Als u het orgel aanzet, ziet u enkele seconden in het display:

Zolang dit scherm zichtbaar is worden nieuwe gegevens (data) ingelezen en wordt het orgel geinitialiseerd. Initialiseren is het terugzetten op een oorspronkelijke instelling van Orgel 1, 2 of 3.

Automatisch verschijnt na het orgel type nummer het 1e Hoofdmenu.

Vervolgens drukt u op MENU Down schakelaar, waardoor de verschillende Hoofdmenu’s achter elkaar op het display verschijnen. (Zie het schematisch overzicht)

N.B. Het totale aantal hoofdmenu’s is afhankelijk van optionele menu’s zoals bijv. Extravoice.

De hoofdmenu’s zijn zo gerangschikt, dat het niet uitmaakt of u de Menu UP of de Menu DOWN schakelaar gebruikt. Bij het doorlopen van de verschillende hoofdmenu’s komt u altijd weer op hetzelfde punt uit, welke richting u ook uitgaat, naar boven (UP) of naar beneden (DOWN)

Uitsluitend in Hoofdmenu 1.4 treft u nog een verdere extra onderverdeling van een aantal menu’s aan.

LET OP

De nummer volgorde van de verschillende menu’s wordt in elk orgel aangehouden, ongeacht of bepaalde menu’s wel of niet aanwezig zijn. Ontbreekt op uw instrument een bepaald menu dan is die optie niet besteld. Mocht bijv. de Extravoice optie niet aanwezig zijn, dan ontbreekt  menu 7 en gaat de nummer volgorde van 6 naar 8.

ALGEMENE INSTELLINGEN Hoofdmenu 1.1

Hierna volgt de beschrijving van een aantal functies, die aangepast kunnen worden in de Hoofdmenu’s en die gelden voor het gehele orgel (Orgel 1, 2 en 3)

De schakelaars voor een bepaalde functie vindt u onmiddellijk boven of onder de tekst in het display.

Vroeger waren we ronde draaiknoppen gewend om een apparaat in te stellen. Om een volume te regelen draaiden we de knop links of rechtsom, respectievelijk voor minder of voor meer volume.

Nu doen we dat met een schakelaar: pijltje naar beneden is minder, dus een lagere waarde.

Het pijltje naar boven betekent een hogere waarde. Of u nu een knop draait of een schakelaartje indrukt maakt voor de functie natuurlijk niet zoveel uit. Het werkt op dezelfde manier.

Het voordeel van een schakelaar is echter dat de instelling opgeslagen kan worden in het geheugen.

TRANSPONEREN (Hoofdmenu 1.1)

De TRANSPOSE functie vindt u links boven in het Display. Met de schakelaars direct boven de tekst TRANSP kunt u het hele orgel verstemmen, dat wil zeggen vijf halve tonen omhoog en vier halve tonen naar beneden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn, als u met andere instrumenten wilt samenspelen, zoals o.a. blaasinstrumenten, die een andere toonhoogte hebben. Het kan ook van pas komen als u iemand moet begeleiden en daardoor in een andere toonhoogte moet spelen.

U speelt dus wel op dezelfde toetsen als u gewend bent, maar het klinkt in een andere toonhoogte, hoger of lager, zoals door u is gekozen met de Transposer. Als de Transposer op F is gekozen (maximaal naar boven getransponeerd)  klinken de hoogste C toetsen op de klavieren niet, omdat deze buiten het bereik van het orgel vallen.

LET OP: 	De Transpose functie werkt uitsluitend in de gelijkzwevende stemming.

Alle andere historische stemmingen zijn uitgesloten.

CHORUS (Hoofdmenu 1.1)

Chorus biedt de mogelijkheid om de zweving van de registers onderling op hetzelfde klavier en tussen de klavieren zelf te beïnvloeden.

Voor het Chorus effect kunt u uit een achttal verschillende instellingen kiezen, naar persoonlijke voorkeur. Dit effect ontstaat bij een pijporgel door temperatuurverschil, waardoor de pijpen krimpen of uitzetten. Bij koud weer verstemmen bijv. de labialen t.o. de tongwerken in tegengestelde richting, zodat er een zweving ontstaat.

Chorus brengt "beweging" in de klank en geeft meer breedte aan het orgelgeluid.

Door een hoger getal, cq. een hogere waarde in te stellen, wordt het Chorus effect vergroot.

MEM BANK 1-84 (Hoofdmenu 1.1)

De Memory Bank schakelaar kan via het display in 84 standen ingesteld worden.

Om een onoverzichtelijke veelheid van preset schakelaars te voorkomen, is er gekozen voor een systeem van Memory Banken.

Dat betekent dat u in elke afzonderlijke Memory Bank 10 verschillende presets vast te leggen, die u oproept met steeds dezelfde preset schakelaars, telkens in een andere instelling van de Memory Bank. In Memory Bank 1 is de fabrieksregistratie opgeslagen: deze instellingen kunnen niet gewijzigd worden. Omdat er nog 83 Banken beschikbaar zijn, kunt u dus in totaal 830 (= 83 x 10) Presets opslaan. Zelfgeprogrammeerde instellingen in één van de banken zijn altijd weer op te roepen.

LET OP

Memory Bank 1 bevat door de fabriek ingestelde registraties, die niet gewijzigd kunnen worden.

Alleen Memory Banken 2 tot en met 84 kunnen geprogrammeerd worden met eigen voorkeur registraties.

LET OP

Bank 85 is gereserveerd voor het Generaal Crescendo zoals elders in deze handleiding beschreven wordt.

VOICE CONTROL (Hoofdmenu 1.1)

Met de VOICE CONTROL kunt u de helderheid van de klankkleur van uw orgel naar eigen voorkeur instellen. Dit effect komt het beste tot zijn recht bij de hogere voetmaten en bij de tongwerken.

De Voice Control biedt drie verschillende instellingen:

1.	De meest warme klankkleur, instelling 1

2.	Gemiddelde rijkdom aan boventonen, instelling 2

3.	De meest briljante klankkleur, instelling 3.

Probeer de verschillende instellingen eens uit met de diverse registraties en pas de helderheid van de klank aan naar uw eigen voorkeur.

PEDAAL VOLUME (Hoofdmenu 1.1)

U regelt het Volume van de Pedaalregisters met de middelste twee schakelaars onder het display.

Hiermee brengt u het volume van uitsluitend het pedaal in balans met de overige registers van het orgel. De Pedaal Volume regelaar behoudt zijn functie ook bij het gebruik van de Monobas.

REVERB (NAGALM VOLUME REGELING Hoofdmenu 1.1)

Afhankelijk van een persoonlijke smaak en akoestische omstandigheden kunt u nagalm toevoegen.

Er zijn twee instellingen van de nagalm mogelijk, nl. VOLUME en PROGRAM

Onder programma’s vindt u een aantal verschillende akoestische omgevingen, zoals een kleine ruimte vergelijkbaar met een woonkamer tot een grote kathedraal.

Deze programma’s worden verderop in deze handleiding nog besproken.

Met de VOLUME schakelaars regelt u de hoeveelheid Nagalm.

Een hogere waarde voor de reverb in het display zal het nagalm effect vergroten.

###### INTERN REVERB EXTERN (menu 1.2)

NB. Deze instellingen zijn alleen van belang indien het instrumenten betreft die uitgevoerd zijn met MAS of MAS/MLS.

Nagalm is een belangrijk element bij het klassieke orgel. Het geeft breedte en ruimte aan het geluid. Normaal gesproken komt nagalm niet uit een orgel maar uit de ruimte waarin het orgel staat opgesteld. Galm komt dus uit de kerk en is inherent aan de grootte van het gebouw en ook de gebruikte materialen spelen een belangrijke rol. Een grote kerk heeft dus doorgaans een grote nagalm en verrijkt het orgelspel. U kunt met MAS een soortgelijk indrukwekkende akoestische omgeving creëren en het lijkt dan alsof u in een grootse kathedraal speelt.

De MAS instelling van uw orgel is in feite een balans regeling tussen de nagalm in het orgel en de nagalm, die wordt weergegeven door de externe luidsprekers.

De interne nagalm die uit het orgel komt, wordt geregeld met de linker twee schakelaars boven het display, terwijl de externe nagalm (voor de externe luidsprekers) kan worden ingesteld met de twee rechter schakelaars boven het display.

LET OP

De nagalm kan ook worden beïnvloed door een hogere of lagere waarde te kiezen van de interne galm, ook als er geen externe luidsprekerboxen voor de nagalm zijn aangesloten.

INTERN ORGAN EXTERN (Hoofdmenu 1.2)

De luidsprekeropstelling in de kast van het orgel is van groot belang voor de klank.

Een orgelmeubel is echter tevens de noodgedwongen behuizing voor de luidsprekers, aangezien niet iedereen aparte luidspreker boxen in zijn woning wenst, alhoewel extra luidsprekers en/of  fronten altijd een rijkere klank produceren.

Normaal gesproken verdwijnt het geluid ter hoogte van de orgelbank uit het meubel en dat is niet de meest ideale plaats. Om een nog rijkere en bredere klank te realiseren heeft Content het MLS (Mini Luidspreker Systeem) ontwikkeld. Hierdoor wordt het directe geluid van het orgel (en dan voornamelijk het midden en het hoog) via aparte luidsprekers weergegeven waardoor veel meer definitie en breedte aan het geluid wordt verkregen.

MAS en MLS kunnen in uw orgel geïntegreerd zijn via een systeem met ingebouwde luidsprekers in het meubel en met extra luidspreker boxen.

De balansinstelling maakt het mogelijk om de volume verhouding tussen het midden en het hoog, d.w.z. voor het directe geluid van het orgel naar eigen voorkeur bij te regelen.

MLS is in feite dus een balans regeling tussen het directe geluid dat via het meubel (intern) of via de externe luidsprekers wordt weergegeven.

De interne directe klank wordt geregeld met de linker twee schakelaars onder het display, terwijl de externe directe klank kan worden ingesteld met de twee rechter schakelaars onder het display.

PD VOL - PEDAAL VOLUME REGELING (Hoofdmenu 1.3)

Het Pedaal Volume van het orgel kan door middel van de twee linker schakelaars boven het display worden ingesteld. Het grootste volume is beschikbaar als voornoemde volumeregelaar op maximum is afgeregeld en ook het totaal volume op maximaal staat.

HW VOL - HOOFDWERK VOLUME REGELING (Hoofdmenu 1.3)

Het Hoofdwerk Volume van het orgel kan door middel van de twee middelste schakelaars boven het display worden ingesteld. Het grootste eindvermogen is beschikbaar als voornoemde volumeregelaar en de totaal volume regelaar op maximum is afgeregeld en het hoofdwerk zwelpedaal geheel is ingedrukt.

Indien de Crescendo functie wordt gebruikt is de Hoofdwerkzwel niet beschikbaar en kan het volume van het Hoofdwerk uitsluitend in dit menu afgeregeld worden. Zie verderop in deze handleiding.

ZW VOL - ZWELWERK VOLUME REGELING (Hoofdmenu 1.3)

Het Zwelwerk Volume van het orgel kan door middel van de twee rechter schakelaars boven het display worden ingesteld. Het grootste eindvermogen is beschikbaar als voornoemde volume- regelaar en de totaal volume regelaar op maximum is afgeregeld en het zwelwerk zwelpedaal geheel is ingedrukt.

TOT VOL - TOTAAL VOLUME REGELING (Hoofdmenu 1.3)

Het Totaal Volume van het orgel kan door middel van de twee linker schakelaars onder het display worden ingesteld. Het grootste eindvermogen is beschikbaar als voornoemde volume-regelaar op maximum is afgeregeld en de zwelpedalen geheel zijn ingedrukt.

SO VOL - SOLOWERK VOLUME REGELING (Hoofdmenu 1.3)

Het Solowerk Volume van het orgel kan door middel van de twee middelste schakelaars onder het display worden ingesteld. Het grootste eindvermogen is beschikbaar als voornoemde volumeregelaar en de totaal volume regelaar op maximum is afgeregeld, en het voor het Solowerk gebruikte Zwelpedaal geheel is ingedrukt.

LET OP

Het Volume van de Tuba en Trompette en Chamade is apart regelbaar ten opzichte van de overige registers in het Solowerk. Deze twee registers horen boven de bestaande registratie te spreken en u vindt deze op wat grotere pijporgels, waarbij de pijpen van de Trompet en Chamade altijd horizontaal uit het front steken. Van nature hebben deze registers een groot volume.

Het volume van de TenC en de Tuba wordt ingesteld met de individuele volumeregelaars in het menu 3 waar de afzonderlijke registers aangepast worden. Een hoger getal, c.q. waarde in het display geeft een groter volume van deze twee specifieke registers.

Het volume van deze twee Solo registers is niet met de zwelpedalen te regelen.

PO VOL - POSITIEF VOLUME REGELING (Hoofdmenu 1.3)

Het Positief Volume van het orgel kan door middel van de twee rechter schakelaars onder het display worden ingesteld. Het grootste eindvermogen is beschikbaar als voornoemde volume-regelaar en de totaal volume regelaar op maximum is afgeregeld en het Positief zwelpedaal geheel is ingedrukt.

INHOUD VAN MENU 1, 2 EN 3

Menu 1.4 is het SAVE en RESET menu en de keuze tussen Orgel 1, 2 of 3.

Menu 2 biedt de mogelijkheid om Manuaal omkering, Nagalm programma’s, Tremulant instellingen, Stemming en Winddruk etc. te wijzigen.

Menu 3 is het menu waarin de individuele instellingen per register, koor van een samengestelde stem zoals een Cornet en de individuele toets gewijzigd kunnen worden.

Hier kunt u aanpassingen per register doorvoeren voor Volume, Windruis, Chorus, Contour, Fluctuatie in het algemeen als wel het Volume van die individuele toets.

INDIVIDUELE INSTELLINGEN (Menu 2.1)

Door de grote hoeveelheid functies, die toegankelijk zijn via het display, heeft u de mogelijkheid om drie zeer verschillende orgelkarakters te programmeren.

Deze verschillende orgelkarakters worden Orgel 1, Orgel 2 en Orgel 3 genoemd. De fabriek heeft orgel 1 een rond en romantisch karakter gegeven, terwijl orgel 2 de standaard instelling is.

Daarentegen is orgel 3 veel helderder geïntoneerd. Vanzelfsprekend heeft u de vrijheid om een eigen voorkeur in één van de drie orgels te programmeren.

U zou Orgel 2 kunnen laten bestaan zoals ingesteld is door de fabriek, vervolgens zou u Orgel 1 kunnen instellen als een orgel met een meer symfonisch karakter of wellicht een wat meer barokke instelling in een middentoon stemming, terwijl u daarna Orgel 3 in een theaterorgel zou kunnen veranderen, om een extreem voorbeeld te noemen.

De selectie tussen Orgel 1, 2 en 3 kan in alle drie Menu’s plaatsvinden

De selectie tussen Menu 1, Menu 2 en Menu 3 kan in alle drie Orgels plaatsvinden

KEUZE TUSSEN ORGEL 1, 2 OF 3 (menu 2.1)

Indien u in Hoofdmenu 1.4 bent aanbeland, dan drukt u op de meest linkse schakelaar boven het display.In het display verschijnt gedurende enige seconden de navolgende tekst:

Vervolgens verschijnt in het display:

Door in plaats van de linkerschakelaar (pijltje naar beneden) de tweede schakelaar van links in te drukken, (pijltje naar boven) gaat u op dezelfde wijze naar Orgel 3.

In dit bovenstaande voorbeeld heeft u nu de toegang leren kennen tot de drie verschillende orgeltypen.

U kunt in elk van de drie orgels onderstaande wijzigingen aanbrengen en naar uw eigen voorkeur opslaan in het geheugen van uw orgel.

Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in ORGEL 1 dan hebben de doorgevoerde wijzigingen geen invloed op Orgel 2 of 3.

"Data Transmission" betekent, dat op het moment wanneer deze term in het display zichtbaar is, nieuwe informatie gegevens in het geheugen van het orgel worden geladen.

De instellingen worden stap voor stap doorgenomen in dezelfde volgorde als het schematische overzicht achter in deze handleiding.

VASTLEGGEN (SAVE) VAN ORGEL 1, 2 of 3 INSTELLINGEN

Het vastleggen van de instellingen, die u met behulp van het display in submenu 2 en 3 heeft veranderd, gebeurt door het gelijktijdig indrukken van de beide SAVE schakelaars.

De schakelaars moeten ongeveer twee seconden ingedrukt blijven.

Het display zal echter altijd eerst om de pincode vragen.

We gaan er nu vanuit dat het orgel is ingeschakeld en dat u wijzigingen heeft aangebracht.

U geeft een SAVE opdracht en in het display verschijnt: ENTER YOUR PINCODE

Vervolgens geeft u de pincode in met de schakelaars onder het display, zoals hieronder omschreven.

De pincode van uw orgel is het typenummer, in dit geval dus D 5800.

Zodra u de correcte pincode hebt ingegeven, verschijnt in het display PINCODE OK en daarmee zijn uw eigen instellingen automatisch geprogrammeerd.

Zonder het ingeven van de pincode kan er geen opdracht uitgevoerd worden.

PINCODE INVOEREN

Zonder de PINCODE van het orgel kan er geen SAVE of RESET gemaakt worden van de instellingen. Het voordeel van dit systeem is dat anderen, zonder kennis van de PINCODE uw instellingen niet kunnen wijzigen.

De linker twee schakelaars onder het display bepalen de letters, de middelste twee de honderdtallen en de rechter twee de tientallen.

Door middel van de EXIT schakelaar kunt u te allen tijde het Save en Reset menu verlaten.

RESET (HERSTEL) NAAR DE FABRIEKSINSTELLINGEN (Menu 1.4)

Op elk willekeurig moment kunt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen voor één van de drie orgeltypen (orgel 1, 2 of 3) weer oproepen. Reset betekent dus feitelijk de herstel functie, zodat de fabrieksinstelling weer wordt teruggezet. Het orgeltype dat u RESET, is aangegeven in het display, m.a.w. alleen die instelling van orgel 1, 2 of 3 waarin uw D 5800 op een gegeven moment staat, wordt gereset.

Om een RESET door te voeren gaan we als volgt te werk:

1.	Kies Hoofdmenu 1.4

2.	Druk op de beide RESET schakelaars onder het Display

3.	Het Orgel vraagt om de pincode, zijnde het typenummer van uw orgel

4.	Toets de pincode in met behulp van de schakelaars onder het display

5.	Zodra de correcte pincode is ingegeven, wordt de Reset doorgevoerd en verschijnt in het      display: PINCODE OK.

LET OP

Bij een RESET worden alleen de instellingen van Menu 2 en 3 weer in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet. Overige Hoofdmenu’s worden nooit gereset en houdt die waarden aan die door uzelf gekozen zijn. De ingestelde waarden van de Hoofdmenu’s worden wel GESAVED, maar bij een RESET niet hersteld, omdat deze waarden blijvend gelden voor de orgels 1, 2 en 3.

Als u bijv. het nagalmvolume op een hogere waarde heeft ingesteld en een wat rondere instelling heeft gekozen met Voice Control 1, zal kennelijk uw algemene voorkeur voor een lange(re) galm en een ronder klankkarakter zijn. Hierdoor hoeft u deze waarden niet steeds opnieuw in te stellen.

Vanzelfsprekend zijn deze waarden telkens weer te wijzigen. Zou u nieuwe instellingen van Hoofdmenu’s willen houden, dienen deze altijd weer gesaved te worden in Menu 1. Vervolgens zal het orgel steeds weer opstarten in de laatst gekozen en geprogrammeerde instelling(en)

###### INSTELLINGEN VAN MENU 2.1

Uitsluitend Hoofdmenu 1.4 heeft nog een extra onderverdeling van een aantal submenu’s.

Zodra menu 2.1 in het display wordt weergegeven kunt u door éénmaal op de rechter van de middelste twee schakelaars boven het display te drukken naar submenu 2.3 en wat er verder volgt.

Doorlopen van de verschillende displays geschiedt door het herhaald indrukken van een van beide middelste twee schakelaars boven het displayteken <->, te weten vooruit of achteruit.

Op welk van deze twee schakelaars u ook drukt, door het herhaald drukken op deze schakelaars midden boven het display komt u steeds weer terug op het oorspronkelijke scherm van waaruit u vertrokken bent.

Menu 2 is altijd het Menu voor de orgels 1, 2 of 3 waarin u de volgende instellingen kunt

veranderen:

Manuaal Omkering:			hoofdwerk op onder of midden klavier.

Reverb Program:			de verschillende nagalm programma’s 1-10

Tremulant Snelheid Positief:	1-64

Tremulant Diepte Positief:		0-63

Tremulant Snelheid Hoofdwerk:	1-64

Tremulant Diepte Hoofdwerk:	0-63

Tremulant Snelheid Zwelwerk:	1-64

Tremulant Diepte Zwelwerk:	0-63

Tremulant Snelheid Solowerk:	1-64

Tremulant Diepte Solowerk:		0-63

Oude stemmingen:	Gelijkzwevend, Kirnberger, Middentoon, Pythagorean, Sauveur, 
Valotti & Young, Werkmeister, d‘ Alembert, Bach, Extern.

Winddruk:		windziekte regeling

MANUAALOMKERING (Menu 2.1)

Normaal gesproken is het onderklavier het Positief en het middelste klavier het Hoofdwerk.

Soms kan het wenselijk zijn, dat de registers van het Hoofdwerk op het Positief te bespelen zijn. Als het display de MANUAAL OMKERING functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijltjes schakelaars links onder het display.

REVERB PROGRAMMA'S (Menu 2.1)

Deze speelhulp biedt u de mogelijkheid om verschillende reverb cq. nagalm programma's te kiezen. Hieronder verstaan we een aantal verschillende akoestische omgevingen, zoals een kleine ruimte vergelijkbaar met een woonkamer tot een grootse kathedraal met een zeer grote ruimtelijke werking. Kies die instelling die het beste met uw smaak overeenkomt.

Als het display de REVERB PROGRAM functie weergeeft, dan wijzigt u de instelling met de pijltjes schakelaars rechts onder het display. Er zijn 10 galmprogramma’s beschikbaar en het volume van de nagalm is regelbaar in Hoofdmenu 1.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het                        displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instelling van menu 2.2

TREMULANT SNELHEID Positief 1-64 (Menu 2.2)

De snelheid van de Tremulant van het Positief kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 1-64. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de twee pijl schakelaars links onder het display.

TREMULANT DIEPTE Positief 0-63 (Menu 2.2)

De diepte van de Tremulant van het Positief kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 0-63. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijl schakelaars rechts onder het display.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instelling van Menu 2.3

###### TREMULANT HOOFDWERK

TREMULANT SNELHEID Hoofdwerk 1-64 (Menu 2.3)

De snelheid van de Tremulant van het Hoofdwerk kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 1-64. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars links onder het display.

TREMULANT DIEPTE Hoofdwerk 0-63 (Menu 2.3)

De diepte van de Tremulant van het Hoofdwerk kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 0-63. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars rechts onder het display.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instelling van Menu 2.4.

###### TREMULANT ZWELWERK

TREMULANT SNELHEID Zwelwerk 1-64 (Menu 2.4)

De snelheid van de Tremulant van het Zwelwerk kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 1-64. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars links onder het display.

TREMULANT DIEPTE Zwelwerk 0-63 (Menu 2.4)

De diepte van de Tremulant van het Zwelwerk kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 0-63. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars rechts onder het display.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instelling Menu 2.5

###### TREMULANT SOLOWERK

TREMULANT SNELHEID Solowerk 1-64 (Menu 2.5)

De snelheid van de Tremulant van het Solowerk kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 1-64. Kies die instelling, die met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars links onder het display.

TREMULANT DIEPTE Solowerk 0-63 (Menu 2.5)

De diepte van de Tremulant van het Solowerk kan naar eigen voorkeur worden ingesteld tussen de waarden 0-63. Kies die instelling, die het beste met uw persoonlijke smaak overeenkomt.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars rechts onder het display.

N.B. Kies de waarde van de diepte instelling van de Tremulanten in het algemeen niet te hoog, want dan kan het algemene klankbeeld een beetje te dik worden.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instelling van Menu 2.6

HISTORISCHE STEMMINGEN (Menu 2.6)

Ook deze instelling betreft de stemming van uw instrument. Voor de vertolking van Oude Muziek en klassieke meesters is het soms wenselijk andere stemmingen ter beschikking te hebben.

De huidige, algemeen gebruikte stemming is de Wohl-Temperierte of Gelijkzwevende stemming.

Als het display deze functie weergeeft, wijzigt u de instelling met de pijlschakelaars links onder het display.

De hierna volgende stemmingen zijn beschikbaar:

1. d’Alembert

2. Bach

3. Gelijkzwevend

4. Kirnberger

5. Middentoon

6. Pythagorean

7. Sauveur

8. Valotti & Young

9. Werckmeister

10. Externe Stemming (gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen)

WINDDRUK (Menu 2.6)

De Winddruk van het orgel kan op een eenvoudige wijze naar persoonlijke voorkeur worden ingesteld. Onder Winddruk verstaan we het verschijnsel, dat wanneer een aantal toetsen tegelijkertijd wordt ingedrukt, er bij een pijporgel eigenlijk een tijdelijk tekort aan winddruk in de windladen is. Dit heeft tot gevolg dat de toonhoogte even iets omlaag gaat. Bij elk orgel is dit effect in meer of mindere mate aanwezig. Dit fenomeen wordt ook wel windziekte genoemd.
Op uw Content Orgel reproduceert u dit effect met de Winddruk. 
De instelling verandert u met de pijlschakelaars rechts onder het display. Hoe groter de waarde op het display hoe sterker dit effect optreedt.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons weer terug naar de eerste display instelling (menu 2.1.)

INSTELLINGEN VAN MENU 3

Vanuit hoofdmenu 1.4 kunt u met behulp van de rechter pijlschakelaar boven het display naar menu 3 om instellingen per register te kunnen wijzigen.

Menu 3 is altijd het menu voor de orgels 1, 2 of 3 waarin u de navolgende instellingen kunt veranderen:

Volume per register

Windruis instelling per register

Chorus instelling per register

Contour per register

Fluctuatie per register

Kiezen van de individuele toets en volume aanpassing van die bewuste toets.

De instellingen zijn als volgt ondergebracht:

Menu 3.1 volume-ruis-chorus

Menu 3.2 contour-fluctuatie

Menu 3.3 individuele toets nr en toets volume

Vervolgens komt elk individuele register aan bod met alle instelmogelijkheden als hiervoor beschreven.

Doorlopen van de verschillende registers kan ook geschieden door het herhaald indrukken van de twee schakelaars boven het displayteken <-> (Pijltje naar boven of naar beneden, cq. voor- of achteruit)

Dit menu heeft ook een snelkeuze van de registers: door het inschakelen van een bepaald register wordt dit bepaalde register direct in het display zichtbaar, zodat u onmiddellijk wijzigingen kunt doorvoeren aan dat register zonder eerst door de verschillende menu’s te moeten bladeren om bij het gewenste register te komen.

VOLUME, RUIS EN CHORUS INSTELLINGEN PER REGISTER (Menu 3.1)

Menu 3.1 geeft de mogelijkheid om bij de individuele registers onderstaande parameters aan te passen.

A.	Volume instelling van dat betreffende register met de linker twee schakelaars onder het display

B.	Windruis instelling van dat betreffende register met de middelste twee schakelaars onder het
 	display

C.	Chorus instelling van dat betreffende register met de rechter twee schakelaars onder het display.

Een Parameter is de bepaalde waarde of een getal van een bepaalde instelling.

Kies het register dat u wilt aanpassen door deze in te schakelen. De naam van het gekozen register verschijnt dan in het display.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <--> brengt ons naar de volgende display instelling van menu 3.2

DYNAMIC CONTOUR (Menu 3.2)

Als u op een pijporgel een toets indrukt, wordt via een mechanisme het ventiel aan de onderkant van de orgelpijp geopend, waardoor lucht onder druk de pijp instroomt en de toon opgebouwd wordt. Het duurt langer, voordat een toon is opgebouwd in een lange pijp (lage toon) dan in een kleine pijp (hoge toon.) Een klein pijpje is namelijk eerder gevuld met wind dan een grote lange pijp: hierdoor spreekt een hoge toon veel sneller aan dan een lage toon.

De aard van het mechaniek heeft reeds tot gevolg, dat er enige verandering in toonhoogte ontstaat in de opbouw van de klank, zowel bij het openen als bij het sluiten van de ventielen. De opbouw en afbouw van de eigenlijke toon is een dynamisch geheel en verschilt per toets en per register.

Deze specifieke karaktereigenschap van het mechanische pijporgel, die de levendigheid van de klank positief beïnvloedt, kunt u instellen op uw CONTENT orgel. Zodra het Dynamic Contour zichtbaar is op het display kunt u de waarden naar persoonlijke voorkeur instellen met de linker twee schakelaars onder het display.

FLUCTUATIE (Menu 3.2)

Fluctuatie is een verschijnsel dat inherent is aan het systeem van windvoorziening van een pijporgel. Door het gehele systeem van het leiden van de wind ontstaan wervelingen in de windaanvoer.

Er is dan ook nimmer een volkomen strakke toon op een pijporgel beschikbaar, maar de toon is altijd enigszins in beweging.

Zodra Fluctuatie zichtbaar is op het display kunt u de waarden naar persoonlijke voorkeur instellen met de rechter twee schakelaars onder het display. Een hoger getal op het display geeft sterkere fluctuatie.

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instelling van hetzelfde menu 3.3.

VOLUME INSTELLING VAN INDIVIDUELE TOETSEN  (Menu 3.3)

In Menu 3.1 hebt u inmiddels kunnen lezen hoe het algemene volume van een bepaald register kan worden ingesteld, d.w.z. de algemene volume verhouding ten opzichte van de andere registers.

Als u bijvoorbeeld zou vinden dat de Sifflet 1’ ten opzichte van de andere registers enigszins te hard of te zwak zou zijn, dan verandert u de waarde van het volume van dat specifieke register in Menu 3.1

De individuele volume instelling voor de verschillende toetsen van een bepaald register heeft te maken met het verschil dat bijvoorbeeld bestaat bij een typisch barok of een romantisch orgel.

In een barok orgel reguleert de orgelbouwer de volumes van de verschillende pijpen van dezelfde registers zodanig dat bij de hogere tonen van dat register langzamerhand een groter volume wordt verkregen.

Bij het naar rechts gaan over het klavier worden de tonen van dat bepaalde register dus steeds iets sterker. In een romantisch orgel worden de hogere tonen daarentegen juist meestal wat afgevlakt, zodat het orgel ook ronder en warmer klinkt.

In Menu 3.3. kunt u van een bepaald register de volume instelling van elke afzonderlijke toets als volgt bijregelen:

A.	Register kiezen: van welk register wilt u een bepaalde toets wijzigen.

Kiezen gebeurt door simpelweg het bepaalde register op het registerpaneel in te schakelen, waarbij dit register zichtbaar wordt in het display, OF met de middelste twee schakelaars, vooruit of achteruit zoeken naar een bepaald register, waarbij voor ieder register steeds menu 3.1, 3.2, en 3.3. moet worden gepasseerd.

B.	Toetsnummer kiezen: welke toets wilt u gaan bijregelen

De toets wordt gekozen door die bepaalde toets in te drukken.

C.	Volume regeling van die bepaalde toets van het gekozen register geschiedt d.m.v. de rechter twee schakelaars onder het display.

Het kan wel eens voorkomen, dat door akoestische eigenschappen van de ruimte waarin een orgel is geplaatst, bepaalde tonen van een bepaald register wat zachter of juist wat versterkt worden en daardoor enigszins zachter of harder lijken te klinken. Met behulp van het volume per toets kunt u dit corrigeren.

LET OP

Op een gegeven moment kan het voorkomen dat het nummer van de gekozen toets hoger ligt dan 61, c.q. lager ligt dan 1, hoewel er voor een vijf octaafs klavier slechts 61 toetsen zijn.

De toetsnummering 1 tot 61 geldt uitsluitend indien de transposer op C staat.

Indien de transposer op C# staat, geldt toetsnummering 2 tot 62

Indien de transposer op B staat,  geldt toetsnummering - 1 tot 60

Hoogste toetsbereik is toets 61 + 5 transposer posities omhoog = 66

Laagste toetsbereik is toets 1 – 4 transposer posities omlaag = - 4

Het indrukken van de rechter van de middelste twee schakelaars (pijltje naar boven) boven het displayteken <-> brengt ons naar de volgende display instellingen van het volgende register.

Op deze wijze komen alle registers en hun respectievelijke instellingen aan bod.

DEMOSONG Menu 1.6

Uw Orgel beschikt over een Demosong:

A.	Start en Stop bedient u met de linker twee schakelaars onder het display.

B.	Totaal Volume regelt u met de middelste twee schakelaars onder het display.

C.	Nagalm regelt u met de rechter twee schakelaars onder het display.

Gedurende de Demosong is het orgel verder niet bespeelbaar, doch u kunt wel naar eigen voorkeur de registratie veranderen.

LET OP:
Het volume van de Demosong is afhankelijk van het ingestelde totaal volume van het orgel.
Tijdens het afspelen van de demosong kunt u het totaal volume en de nagalm afregelen.

De Totaal Volume Regeling en de Reverb (nagalm) is dus in feite tweemaal uitgevoerd:

A. Totaal Volume in hoofdmenu 1.3 en 1.6
B. Reverb volume is Hoofdmenu 1.1 en 1.6

###### EXTRAVOICE Menu 1.7 OPTIE

Indien uw orgel de beschikking heeft over EXTRAVOICE (een groot aantal gesamplede Solostemmen) dan is Extravoice Hoofdmenu 1.7 geactiveerd. De keuze tussen de verschillende stemmen op klavieren of pedaal van het Extravoice kan gemakkelijk worden ingesteld in het display.

De lijst van stemmen die beschikbaar zijn voor het Extravoice vindt u achter in deze handleiding.

De verschillende registers zijn opgeslagen in soundbanken: groepen van soortgelijke bij elkaar passende registers. U dient dus eerst een soundbank te kiezen, dan het gewenste klavier en daarna de gewenste stem en vervolgens een midi schakelaar op de rail voor het onderklavier.

De keuze van een Soundbank maakt u met de twee middelste schakelaars boven het display.

Het klavier waarop de Extravoice registers moeten klinken wordt bepaald met de twee meest rechter schakelaars boven het display.

De keuze van het bepaalde Extravoice register maakt u met de twee meest linker schakelaars onder het Display.

Het Volume van het gekozen register wordt ingesteld met de twee meest rechter schakelaars onder het Display.

In het gegeven voorbeeld staat het Extravoice register ingesteld op Harpsichord (Klavecimbel) met een volume instelling op 63 voor het pedaal.

LET OP: 	
OPDAT HET EXTRAVOICE OOK WERKELIJK FUNCTIONEERT VOOR HET GEKOZEN KLAVIER OF PEDAAL MOET OOK DE DESBETREFFENDE MIDI SCHAKELAAR OP DE LIJST VOOR HET ONDERKLAVIER WORDEN INGESCHAKELD.

Het Midi schakelaar lampje moet aan zijn: eerst dan komt het Extravoice register beschikbaar.

Extravoice kan worden opgeslagen onder de diverse presets en kan ook gecombineerd worden met de standaard orgelregisters. Het opslaan gebeurt op identieke wijze als het opslaan van presets.

ZWELPEDAALCONFIGURATIE Hoofdmenu 1.8

Het kan soms wenselijk zijn dat het vooraf ingestelde Pedaal volume meegaat met het zwelpedaal van het Hoofdwerk, in plaats van de individuele regelingen voor het Pedaal en Hoofdwerk.

Om expressief orgelspel verder te vergemakkelijken kunt u de verschillende divisies ook via één zwelpedaal bedienen in plaats van de afzonderlijke zwelpedalen.

Zie hiervoor het volgende hoofdstuk betreffende Zwelpedaal combi.

ZWELPEDAAL COMBI

Met de rechter twee schakelaars boven het display kiest u tussen de instelling die de zwelpedalen koppelt of juist ontkoppelt.

Het volume van de klavieren wordt ofwel geregeld door de bijbehorende zwel (Combi uit) of het volume van de gezamenlijke manualen wordt geregeld door de zwel van het Zwelwerk (Combi aan)

De volgende zwelpedaal combi instellingen zijn beschikbaar door herhaald op de pijlschakelaars te drukken:

1. Uit

2. HW + PED

3. ZW + HW + POS

4. ZW + HW + POS + PED

###### Bij de combinatie van 3 en 4 werkt uitsluitend het rechterzwel pedaal.

TOONHOOGTE (PITCH CONTROL) FIJNSTEMMING A = 440 (Hoofdmenu 1.8)

Met de PITCH CONTROL kan het orgel fijngestemd worden om o.a. samenspel mogelijk te maken met andere instrumenten, die niet (gemakkelijk) verstemd kunnen worden.

In tegenstelling tot Transponeren, waarbij steeds een halve toon verhoogd of verlaagd wordt, kan men met Pitch de algehele toonhoogte variëren binnen 409-471 Hz. In het algemeen wordt tegenwoordig als standaardstemming aangehouden A = 440Hz. Als het display deze functie weergeeft, dan wijzigt u de instelling met de rechter min en plus schakelaars onder het display.

De instelling verandert telkens in stapjes van 1 Herz.

CRESCENDO PEDAAL (Hoofdmenu 1.8)

Een crescendo pedaal is uitgevoerd zoals een gewoon zwelpedaal. Deze functie is in dit menu programmeerbaar voor het rechter zwelpedaal.

Een crescendo pedaal schakelt de registerschakelaars achtereenvolgens in: hoe dieper het zwelpedaal – in dit geval dus het crescendo pedaal - wordt ingedrukt hoe meer registers inschakelen.

Indien u de Crescendo functie hebt gekozen, dan vervalt de zwel voor het HOOFDWERK ten gunste van het Crescendo Pedaal. Het Crescendo Pedaal is altijd het meest rechter zwelpedaal, gevolgd door het zwelpedaal voor het Zwelwerk (in het midden) en het Positief (uiterst links)

Als de Crescendo functie is geselecteerd dan kan het volume van het Hoofdwerk uitsluitend in het Display worden ingesteld.

LET OP

Het Hoofdwerk en het Pedaal volume kan via de Combi instellingen gekoppeld worden aan het linker zwelpedaal.

LET OP

Er kan ook een vierde optioneel zwelpedaal worden besteld voor het Crescendo, waarbij de overige zwelpedalen hun oorspronkelijke functie behouden. In die configuratie blijft het Zwelwerk zwelpedaal dan gewoon programmeerbaar voor het Crescendo, doch die functie is daarmede eigenlijk overbodig geworden.

Door middel van het display kunt u de rechterzwel programmeren voor de Crescendo functie.

Op dat moment wordt de middelste zwel gebruikt voor het Zwelwerk en de linker voor het Positief. Er is dan geen zwel meer voor het Hoofdwerk: het volume van het Hoofdwerk is dan uitsluitend in te stellen via het PCC display.

Indien de Zwelcombi functie 3 of 4 is gekozen, dan werkt deze functie op het linker zwelpedaal.

###### PROGRAMMEREN VAN HET CRESCENDO PEDAAL

Het Crescendo Pedaal wordt op identieke wijze geprogrammeerd zoals gebruikelijk bij het programmeren van presets. In Memory Bank 85 kunnen de gewenste stappen van het Crescendo geprogrammeerd worden. Memory Bank 85 is dan ook uitsluitend bedoeld voor het programmeren van de Crescendo functie. U gebruikt de SET en de 10 preset schakelaars om de instelling van het Crescendo vast te leggen. Zie ook het programmeren van de presets.

Het Crescendo Pedaal schakelt dus eigenlijk in Bank 85 van preset schakelaar 1 naar 2, naar 3 enzovoort tot 10. U dient dus in elk van deze 10 presets een registratie te kiezen voor de presets 1-10 en deze te programmeren met een oplopende registratie van klein naar groot.

LET OP

Het is gebruikelijk om van links naar rechts een steeds grotere registratie te programmeren.

Daarbij krijgt preset 1 de kleinste registratie en wordt de oplopende registratie verdeeld over de

overige preset schakelaars.

###### ZWELPEDAAL SELECTIE VOOR HET SOLOWERK Hoofdmenu 10 (Volume Control Solo)

In dit menu wordt bepaald welk zwelpedaal het volume van het Solowerk regelt:

Via de Zwelwerk zwel, via de Hoofdwerk zwel of via de Positief zwel.

Met Auto Volume bepaalt het Solokoppel zelf de zwel, d.w.z. als U Solo naar een bepaald werk koppelt, dan is de zwel van dat werk ook actief voor het Solowerk.

Voorbeeld: Als u het Solowerk naar het Positief koppelt, dan is de Positief zwel ook de zwel voor het Solowerk.

Als meerdere solokoppels gelijktijdig ingeschakeld zijn, is er een volgorde in prioriteit voor de zwel waarop het Solowerk wordt geregeld.

Hoogste prioriteit heeft de zwel van het Hoofdwerk.

Tweede prioriteit heeft de zwel van het Positief.

Derde prioriteit  heeft de zwel van het Zwelwerk.

De verschillende functies kiest u met de middelste twee schakelaars onder het display.

LET OP

De volume instelling van de Trompet en Chamade 8’ en de Tuba 8’ van het Solowerk kan hier niet gewijzigd worden.

Dat kan uitsluitend in Hoofdmenu 1.3 en in Submenu 3 bij de volume instellingen van de individuele registers.

Chamade registers in een pijporgel worden meestal horizontaal in het front geplaatst en zijn zg. hoge druk registers, d.w.z. stemmen die zelfs boven het volle werk spreken.

Ze hebben dus van huis uit een groot volume.

Op uw Content Orgel kunt u het volume van de Chamade stemmen naar eigen voorkeur afregelen.

WAT IS MIDI

De letters MIDI zijn de afkorting van:

Musical Instrument Digital Interface, een internationale standaard om synthesizers, sound modules en andere muziekinstrumenten of zelfs personal computers op elkaar aan te sluiten, zodat deze onderling gegevens kunnen uitwisselen. Deze computerinformatie wordt ook wel DATA genoemd. Deze data bevat informatie welke toetsen u indrukt, welke registers u heeft ingeschakeld en welke volumes u heeft ingesteld.

Uw Content Orgel beschikt aan de achterkant van het instrument over een MIDI IN, OUT en THRU aansluiting direct naast de AUDIO INPUTS en AUDIO OUTPUTS.

Elk instrument dat over MIDI beschikt, van welke fabrikant dan ook, kan MIDI informatie (data) verzenden (of ontvangen, indien deze voorziening ook is getroffen door de bepaalde fabrikant)

Wanneer de MIDI OUT plug van uw orgel op de MIDI IN plug van een expander module wordt aangesloten, (een module waarin klanken - samples opgeslagen liggen van bijv. piano, koorzang, string ensemble e.d.), dan kunt u die extra registers toevoegen aan uw spel.

Ook is het mogelijk om data op te nemen op een sequencer: dat is een digitaal opname apparaat voor MIDI informatie, eigenlijk een digitale datarecorder. Bij het afspelen van een sequencer speelt uw orgel het door u opgenomen stuk opnieuw exact zo af.

Via Midi kan uw orgel ook aangesloten worden op de computer. Met behulp van speciale programma’s kunt u de Midi informatie opnemen, bewerken, automatisch omzetten naar notenschrift en terugzenden naar het orgel. De Midi data kan vervolgens op diskettes worden opgeslagen waardoor ook een uitwisseling mogelijk is met andere muzikanten. Raadpleeg hiervoor uw software leverancier.

Dit zijn slechts enkele toepassingen van MIDI. Het is nu zelfs al mogelijk om deze digitale informatie (data) via een Modem per satelliet te verzenden of per internet op te roepen.

Elk instrument dat over MIDI beschikt, van welke fabrikant dan ook, kan met elk ander MIDI instrument communiceren. Via MIDI worden geen klanken of geluiden, maar alleen digitale computer informatie verzonden.

MIDI IN moet altijd worden aangesloten op MIDI OUT

MIDI OUT moet altijd worden aangesloten op MIDI IN

MIDI IN of MIDI OUT nimmer voor andere toepassingen trachten te gebruiken of verwarren met audio kabels. De THRU aansluiting kan gebruikt worden om het MIDI signaal door te koppelen naar een derde apparaat.

Wanneer u de Midi kabel van uw Content orgel aansluit op een sound module of ander Midi instrument zonder versterker of luidsprekers, dan verkrijgt u nog geen geluid. In een dergelijk geval moet de module ook worden aangesloten op een versterker, aangezien de Midi signalen geen geluids- of audio signalen zijn, maar digitale computer informatie. U kunt de audio signalen van een sound module aansluiten op de versterkers van het orgel via LINE IN. We gaan er nu van uit dat uw Content Orgel als hoofdinstrument bespeeld wordt. Uw Content heet dan MASTER instrument.

Op uw Content orgel kunt u een andere registratie kiezen dan op het aangesloten MIDI instrument. De laatste heet SLAVE, m.a.w. de Slave (slaaf) volgt de Master (meester).

De Slave kan dus anders geregistreerd zijn.

In het taalgebruik rond MIDI heet een register een PROGRAM.

Als we dus gaan registreren, dan maken we PROGRAM CHANGES, c.q. programma veranderingen.

Indien het Midi Protocol daarvoor aanwezig is dan kunnen via de Master tevens program changes verstuurd worden, d.w.z. dat dan ook de slave van registratie verandert.

De Slave kan bijv. een keyboard, synthesizer, expander module, sequencer of zelfs een personal computer zijn. Bij de klassieke orgels is er voor de registers echter nog geen Midi Protocol overeengekomen tussen de verschillende fabrikanten. Dit is voornamelijk ontstaan als een praktisch gevolg van de verschillen in klank en registerbenamingen tussen de verschillende orgelculturen in binnen- en buitenland.

WAT IS EEN MIDI KANAAL

Een zender zendt een signaal uit op een bepaalde frequentie, ook wel kanaal genoemd.

Als u een bepaald kanaal (programma) wilt ontvangen, moet het apparaat wel op de goede zender of op het goede kanaal staan, anders horen we niets.

Ook een schip moet in het juiste kanaal liggen, om een bepaalde bestemming te kunnen bereiken.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor MIDI.

Als u de digitale signalen (data) die door uw Content Orgel worden verzonden ook daadwerkelijk wilt ontvangen, moeten beide instrumenten op hetzelfde kanaal afgestemd te staan.

Alle fabrikanten wereldwijd hebben afgesproken de MIDI norm als standaard te accepteren.

MIDI maakt gebruik van 16 kanalen, voor zowel zenden als ontvangen.

Deze 16 Midi kanalen kunnen op elk afzonderlijk kanaal in principe een onbeperkt aantal gegevens verzenden naar een onbeperkt aantal Midi instrumenten en dit alles over maar een enkele 5 polige Midi kabel.

De MIDI Kanalen op uw Content Orgel zijn onafhankelijk van elkaar vastgelegd voor het Zwelwerk, Hoofdwerk, Positief, Solowerk en Pedaal.

Dit betekent, dat u tegelijkertijd op vijf verschillende kanalen gegevens kunt uitzenden.

De MIDI KANAAL Instelling voor uw Content Orgel is:

ZWELWERK	KANAAL nr. 1

HOOFDWERK	KANAAL nr. 2

PEDAAL		KANAAL nr. 3

POSITIEF		KANAAL nr. 4

SOLOWERK	KANAAL nr. 5

LET OP

De zendende en ontvangende instrumenten moeten op hetzelfde kanaal zijn afgestemd om gegevens te kunnen uitwisselen.

###### MIDI SCHAKELAARS ON/OFF

Op de voorlijst van het onderklavier vindt u aan de rechterkant vijf ronde schakelaars.

Deze kunnen de Midi kanalen in- en uit te schakelen.

Indien het lampje in de betreffende schakelaar aan is, dan zendt en ontvangt het orgel de MIDI gegevens van dat kanaal. De linker schakelaar bedient het pedaal, de daaropvolgende resp. het positief, het hoofdwerk, het zwelwerk en het solowerk.

LET OP

Als uw orgel is uitgevoerd met Extravoice dan werken de Midi On/Off schakelaars uitsluitend voor het inschakelen van de Extravoice registers.

Als tegelijkertijd ook een ander extern apparaat via Midi is aangesloten, dan werkt de combinatie zonder de Midi schakelaars.

OPNEMEN VAN MIDI DATA

Midi data kan worden opgenomen met een computer, een midi data recorder of sequencer.

Hierna worden de laatstgenoemde begrippen voor het gemak aangeduid met “recorder”

Omdat uw orgel beschikt over dynamische volumeregeling (zwel en pedaalvolume) die in de Midi data zijn verwerkt, is het nodig voor u met het opnemen begint, dat ook de recorder deze instellingen eerst kent.

Aanwijzingen voor de procedure voor het opnemen:

1.	Zet alle registers uit (druk op Cancel)

2.	Zet zwelpedalen en pedaal op de gewenste beginvolumes.

3.	Start nu de recorder.

4.	Druk op de SET schakelaar om de volume data naar de recorder te zenden. (Duurt ongeveer
  	een seconde)

5.	Nu kunt u beginnen met registeren en daarna begint u met spelen.

6.	Bij het beëindigen van uw spel de recorder stoppen.

###### MIDI ALL NOTES OFF

Mocht in een Midi set up een hanger ontstaan in orgel of andere Midi Instrumenten, dan kunt u dit probleem opheffen door middel van de CANCEL (0) schakelaar, rechts vooraan voor het onderklavier.

De Cancel schakelaar geeft een MIDI ALL NOTES OFF commando.

(Een hanger is een continu doorklinkende toon van het orgel of van een ander Midi instrument, dat op het orgel is aangesloten)

###### AUDIO LINE IN

Op de achterkant van uw Content Orgel treft u de AUDIO INPUTS, L (Links) en R (Rechts) aan.

De Audio Input is voorzien van Cinch pluggen. Hierop kunt u de OUTPUT van een sound module of een taperecorder aansluiten. Het geluid van deze instrumenten wordt via het versterker en luidspreker systeem van uw orgel weergegeven.

LET OP

Eerst de aangesloten module aanzetten, daarna pas het orgel. Bij het stoppen met spelen eerst

het orgel uitzetten en daarna de module.

###### AUDIO LINE OUT

Aan de achterkant van uw Content Orgel bevindt zich de AUDIO OUTPUT.

Deze output is eveneens voorzien van een cinch pluggen. Via deze output kunt u bijv. met een tape recorder opnamen van uw spel maken of u kunt deze uitgang voor extra versterking gebruiken.

(Uw meerkanalige orgel wordt gesommeerd weergegeven via de twee stereo cinch outputs)

Als u extra versterking nodig heeft, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met uw leverancier of met de fabrikant.

LET OP
Als een extra versterker is aangesloten moet bij het uitzetten van het orgel altijd EERST de extra

versterking worden uitgeschakeld.

Omgekeerd dient eerst het orgel aangezet te worden. Vervolgens moet u wachten tot de

initialisering van het orgel heeft plaatsgevonden en hoofdmenu 1 verschenen is.

Hierna mag de extra versterking worden ingeschakeld.

###### HOOFDTELEFOON

De hoofdtelefoonaansluiting vindt u aan de onderkant van de speeltafel.

Zodra u de hoofdtelefoon aansluit, wordt het speakersysteem van uw orgel uitgeschakeld.

Het gebruik van de hoofdtelefoon is prettig, als u wilt studeren zonder anderen te storen.

LET OP

Sluit de hoofdtelefoon pas aan als het orgel geinitialiseerd is en hoofdmenu 1 is verschenen.

Haal eerst de hoofdtelefoon eruit voor u het orgel uitzet. Dit in verband met de stabilisering van de audio uitgangen van het orgel.

ALGEMENE SPECIFICATIES

ORGEL ACHTERKANT

1 x MIDI IN, OUT, THRU

1 x Audio IN L + R Stereo

1 x Audio OUT L + R Stereo

ONDER DE KLAVIEREN LINKS

1 x Hoofdtelefoon aansluiting laagohmig

Versterkers 8 x 50 Watts RMS

Aantal Luidsprekers 13

Opgenomen vermogen: 800 Watt

Optionele MAS: 2 x 50 Watt en luidsprekeruitgangen 8 Ohm

AFMETINGEN	 	D 5800

Hoogte		120 cm

Breedte			143 cm

Diepte zonder pedaal	 70 cm

Diepte met pedaal	 	 98 cm

Gewicht compleet	 203 kg incl. bank en pedaal

ZORG EN ONDERHOUD VAN UW INSTRUMENT

###### PEDAALVERLICHTING

De lampjes die gebruikt worden voor de pedaalverlichting, vindt u aan de onderkant van het luidsprekerdoek, links en rechts van de zwelpedalen.

Mocht ooit een lampje defect gaan, moet het vervangen worden door een nieuw exemplaar van maximaal dezelfde waarde, nl. 12 Volt 5 Watt buislampjes helder.

Nooit andere lampjes toepassen dan door de fabrikant voorgeschreven.

###### MEUBEL

In het algemeen is het voldoende uw instrument regelmatig af te stoffen.

Gebruik geen spuitbussen of oplosmiddelen.

Een beperkt gebruik van een goede meubelwas of meubelolie is toegestaan.

Om verkleuring te voorkomen adviseren wij u het orgel niet in direct zonlicht te plaatsen.

###### TOETSEN EN SCHAKELAARS

De toetsen en schakelaars kunnen het beste schoongehouden worden met een zachte, vochtige doek.

Gebruik geen oplosmiddelen zoals aceton, wasbenzine, verdunner. Deze middelen kunnen kunststoffen aantasten en onherstelbaar beschadigen. Ook kunnen de letters van o.a. de registerlabels met deze middelen onleesbaar worden.

Mocht er ooit balpeninkt of iets dergelijks op één van de toetsen komen, verwijder het voorzichtig met een klein beetje Brasso (koperpoets) op een zachte doek.

Houten toetsen uitsluitend schoonmaken met een iets vochtige doek zonder reinigingsmiddelen.

###### VERVOER VAN UW CONTENT ORGEL

Rol in alle voorkomende gevallen het netsnoer op.

Hierdoor kunt u voorkomen dat u tijdens het vervoer over het netsnoer komt te vallen.

Verwijder de flat cable van het pedaal en tape deze tegen het zwelpedaal, zodat de plug van de flat cable niet beschadigt.

Uw instrument mag rechtop of liggend op de rug worden vervoerd.

Let er bij het neerleggen op, dat het roldeksel al open is.

Vervoer uw instrument zorgvuldig, probeer schokken te voorkomen.

Om beschadiging van het meubel te voorkomen raden wij u aan dekens te gebruiken.

Het orgel moet tijdens vervoer stevig worden vastgezet met spanbanden of iets dergelijks.

STORINGEN

Bij een storing adviseren wij u de leverancier altijd het type- en serienummer van uw orgel op te geven.

Het typeplaatje vindt u aan de linkerzijde onder de speeltafel. Aangezien de fabriek aan de hand van de serienummers alle software gegevens bewaart, is het belangrijk dat dit nummer ter beschikking blijft.

Alle garantie-aanspraken vervallen, wanneer het typeplaatje is verwijderd.

1.	Controleer of de netspanning is ingeschakeld en dat de Totaal Volume regelaar ten minste half open staat.

2.	Kijk of er tenminste één register aanstaat en dat de "HR" schakelaar is ingedrukt, zoals aangegeven wordt door het lampje in de H.R. schakelaar

3.	Controleer of de hoofdtelefoon nog is aangesloten.

4.	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en het stopcontact goed werkt.

5.	Als het pedaal niet functioneert, kijk of de Monobass ingeschakeld is en of de flatcable voor het pedaal goed is aangesloten en er geen pinnetjes in de plug van het pedaal verbogen zijn.

6.	Tongwerken doen het niet. Staat T.A. (Tongwerken Af) nog aan?

7.	Onderste octaaf van het pedaal doet het niet. Staat Pedaal Solist nog aan?

8.	Solo registers reageren op verkeerde zwel. Lees prioriteit van de zwelpedalen.

9.	Zwelwerk registerlampjes wel aan maar spreken niet: Unison Off staat aan.

Als uw instrument nog steeds niet goed functioneert, is uw Content dealer de meest aangewezen persoon voor verdere service. Probeer zelf geen onderhoud aan uw orgel te plegen.

Het orgel moet door vakkundig personeel gerepareerd te worden als:

A.	Het netsnoer of de netstekker is beschadigd.

B.	Objecten of vloeistoffen in of op het orgel zijn gevallen.

C.	Het orgel in regen of een vochtige omgeving heeft gestaan.

D.	Het orgel niet normaal reageert of onjuist functioneert.

E.	Het orgel gevallen of anderszins beschadigd is.

Verwijder de achterkant van uw orgel niet om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.

In het orgel zijn geen onderdelen, die door de eindgebruiker zelf kunnen worden gerepareerd.

ELPRO BV, de fabrikant van de CONTENT ORGELS, handhaaft een politiek van een consequent en continue verbeteren en opwaarderen van haar instrumenten en houdt zich daarom het recht voor om op enig tijdstip zonder een voorafgaande kennisgeving, de specificatie en uitvoering van haar instrumenten te wijzigen of aan te passen.

Hoewel deze handleiding zorgvuldig is samengesteld, kan een volledige accuratesse over de inhoud van deze handleiding niet gegarandeerd worden.

Indien u verdere informatie wenst, kunt u altijd bij uw dealer terecht.

Schema's worden uitsluitend aan technici verstrekt.

Om het risico voor schokken uit te sluiten, mag de eindgebruiker geen service, of veranderingen aan de oorspronkelijke specificaties door te voeren.

CONTENT ORGELS ELPRO b.v.

Marienhoef 7

3851 ST ERMELO NEDERLAND

Tel:  0341-55 48 76

Fax: 0341-55 68 87

E-mail: info@contentorgans.com

ELPRO B.V. September 2006 AvdB♫

Content ExtraVoice Bibliotheek

.

# Text boxes

******************************

CONTENT ORGAN

© CONTENT

DISPLAY MANUAL

NAAR MENU 1

NAAR MENU 3

4

MENU 2.1

MENU 2

10

REV PROG

MENU 2

((

MAN INV

1=HW  2=PO

ORGEL 2

In iedere Preset kunt u andere Voices

eventueel gecombineerd met registers opslaan

Herhaal hiervoor punt 1 t/m 3

Opslaan van ingestelde ExtraVoice Schakelaars

1. Activeer de ExtraVoice Schakelaars

2. Kies een Memory Bank (2 t/m 84)

3. Gebruik Set + Preset schakelaar 1 t/m 10 om de

ExtraVoice presets op te slaan

.

N.B. Het aantal Schakelaars is afhankelijk van model

ExtraVoice instellen in Display

1. Activeer de gewenste ExtraVoice Schakelaar

2. Kies overeenkomend ” Werk ”

3. Kies de gewenste Sound Bank

4. Kies de gewenste Voice

5. Kies het gewenste Volume

ExtraVoice Aan/Uit Schakelaar

Opslaan van registraties in Presets

ZW

TA

HW

Ped

0

HR

1

Set

6

5

4

3

2

Solo

Pos

9

AP

7

8

10

OPTION

7

-

-

5000 NL rev. 1.a

Code :

ExtraVoice Bibliotheek

Item :

01012006

Date :

## Bank 7

1. Tibia Accompaniment  1

2. Tibia Accompaniment  2

3. Tibia Accompaniment  3

4. Tibia & Vox 1

5. Tibia & Vox 2

6. Tibia & Kin 1

7. Tibia & Kin 2

8. Theatre 1

9. Theatre 2

10. Theatre 3

11. Theatre 4

12. Theatre 5

13. Theatre 6

14. Theatre 7

15. Theatre 8

16. Theatre 9

## Bank 6

1. Tibia 1

2. Tibia 2

3. Tibia 3

4. Tibia 4

5. Tibia 5

6. Tibia 6

7. Tibia Ensemble 1

8. Tibia Ensemble 2

9. Tibia Ensemble 3

10. Tibia Ensemble 4

11. Tibia Ensemble 5

12. Tibia Ensemble 6

13. Tibia Ensemble 7

14. Tibia Ensemble 8

15. Full Tibia 1

16. Full Tibia 2

## Bank 5

1. Pan Flute

2. Flute

3. Jazz Flute

4. Oboe

5. English Horn

6. Bassoon

7. Clarinet

8. Bagpipe

9. Orchestral Bell

10. Ocarina

11. Timpani

12. Fantasy

13. Soft Pad

14. Warm Pad

15. Sweep Pad

16. Atmosphere

## Bank 3

1. Strings Ensemble 1

2. Strings Ensemble 2

3. Strings Ensemble 3

4. Accompaniment Strings

5. Dynamic Orchestra

6. Orchestra & Flute

7. Orchestra & Oboe

8. Orchestra & Horn

9. Brass

10. Acoustic Bass

11. Finger Bass

12. Slap Bass

13. Violin

14. Viola

15. Cello

16. Contra Bass

## Bank 4

1. Choir Aah & Voice

2. Choir Aah

3. Choir & Strings

4. Strings & Voice

5. Scat Voice

6. Soprano Sax

7. Alto Sax 1

8. Alto Sax 2

9. Tenor Sax

10. French Horn

11. Flugel Horn

12. Trumpet 1

13. Trumpet 2

14. Muted Trumpet

15. Mellow Trombone

16. Tuba

## Bank 2

1. Church Bells

2. Tubular Bells

3. Chimes

4. Glockenspiel

5. Music Box

6. Harmonica

7. Blues Harmonica

8. Musette

9. Tango Accordion

10. Vibes

11. Nylon Guitar

12. Nylon Guitar & Strings

13. Steel Guitar

14. Mandolin

15. Jazz Guitar

16. Pizzicato

# Bank 1

1. Grand Piano

2. Grand Piano & Strings

3. Bright Piano

4. Honky Tonk Piano

5. Electric Piano

6. Detuned Electric Piano

7. Soft Electric Piano

8. Electric Piano & Strings

9. Electric Piano &Voice

10. Harpsichord

11. Harpsichord & Strings

12. Celesta

13. Harp

14. Click Organ

15. Cool Organ

16. Rotor Organ

******************************

*

*

*

*

D 5800 N

I

0

HOOFDMENU

DATA

LADEN

ORGEL 2

63

SNELHEID

TREMULANT

((

MENU 2

POSITIEF

DIEPTE

63

MENU 2.2

4

MENU

ORGEL 2

SAVE

MENU 1

RESET

MENU 1

4

NAAR MENU 2

NAAR MENU 3

VOLGEND REGISTER

OF

ACTIVEER EEN REGISTER

NAAR MENU 1

NAAR MENU 2

ORGEL 2

63

VOLUME

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

RUIS

CHORUS

63

63

MENU 3.1

4

MENU 3

ORGEL 2

63

TOETS NR.

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

VOLUME

63

MENU 3.3

4

ORGEL 2

63

CONTOUR

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

FLUCTUATIE

63

63

MENU 3.2

4

1

MENU

TRANSP

3

VOICTL

C

CHORUS

MEMBNK

NK

7

01

PEDVOL

REVERB

16

31

MENU

INTERN

32

INTERN

16

REVERB

EXTERN

16

ORGAN

EXTERN

32

2

MENU

PED-VOL

16

TOT-VOL

16

HW-VOL

ZW-VOL

16

16

SO-VOL

PO-VOL

16

16

3

MENU

PLAY

DEMO SONG

VOLUME

REVERB

16

31

6

MENU

COMBI

A=440

TOONHOOGTE

ZW+HW+PO+PED

CRESCENDO

PEDAL UIT

8

MENU

VOLUME CONTROL

SOLO

AUTO VOLUME

10

MENU

HERMODE TUNING

HMT-3-5

HMT-MODE

ON

REINHEIT

80 %

5

OPTION

9

OPTION

MENU

+ZW

HOOFDWERK

MELODIE KOPPEL

ZWELWERK

+HW

ORGEL 2

WERCKMEISTER

STEMMING

((

MENU 2

WINDDRUK

63

MENU 2.6

4

ORGEL 2

63

SNELHEID

TREMULANT

((

MENU 2

HOOFDWERK

DIEPTE

63

MENU 2.3

4

ORGEL 2

63

SNELHEID

TREMULANT

((

MENU 2

ZWELWERK

DIEPTE

63

MENU 2.4

4

ORGEL 2

63

SNELHEID

TREMULANT

((

MENU 2

SOLO

DIEPTE

63

MENU 2.5

4

Quick Save.

Druk gelijktijdig SET + ”0” (cancel)  om gewijzigde instellingen in Hoofdmenu en Menu 2 op te slaan

AP Save.

Deactiveer: ”AP”

Kies gewenste pedaalregistratie

Druk gelijktijdig SET + ”AP”

DATE :

07122005

TYPE

D5800N NL

CODEE

STANDARD

-

-

Programmeer Crescendo.

Kies memory bank 85.

Gebruik SET + preset 1t/m10 om uw registraties op te slaan.

VOLGEND REGISTER

OF

ACTIVEER EEN REGISTER

MENU 3

ORGEL 2

63

TOETS NR.

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

VOLUME

63

MENU 3.3

4

ORGEL 2

63

CONTOUR

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

FLUCTUATIE

63

63

MENU 3.2

4

VOLGEND REGISTER

OF

ACTIVEER EEN REGISTER

MENU 3

ORGEL 2

63

TOETS NR.

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

VOLUME

63

MENU 3.3

4

ORGEL 2

63

CONTOUR

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

FLUCTUATIE

63

63

MENU 3.2

4

NAAR MENU 1

NAAR MENU 2

ORGEL 2

63

VOLUME

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

RUIS

CHORUS

63

63

MENU 3.1

4

Save ExtraVoice startdata.

Kies gewenste instellingen in het ExtraVoice display nr.7.

Druk beide knoppen midden onder het venster gelijktijdig in.

7

OPTIONEEL

MENU

SOUNDBANK

Theatre 9

VOICE

E.V.

PD

7

VOLUME

63

Save ExtraVoice Startdata

7

OPTION

MENU

SOUNDBANK

Theatre 9

VOICE

E.V.

PD

7

VOLUME

63

Save ExtraVoice Startdata

VOLGEND REGISTER

OF

ACTIVEER EEN REGISTER

MENU 3

ORGEL 2

63

TOETS NR.

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

VOLUME

63

MENU 3.3

4

ORGEL 2

63

CONTOUR

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

FLUCTUATI

63

63

MENU 3.2

4

NAAR MENU 1

NAAR MENU 2

ORGEL 2

63

VOLUME

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

RUIS

CHORUS

63

63

MENU 3.1

4

MENU

TRANSP

3

VOICTL

C

CHORUS

MEMBNK

NK

7

01

PEDVOL

REVERB

16

31

Personal Control Center

(

Met de Menuknoppen kunt u de vensters van Hoofdmenu 1 in de PCC kiezen.

© CONTENT

DISPLAY MANUAL

CONTENT ORGAN

******************************

******************************

*

*

*

*

MODEL NR.

I

0

DATA

LADEN

DATE :

18082006

TYPE

MODEL NL Rev. A

CODEE

STANDARD

-

-

HOOFDMENU 1

1.1

MENU

TRANSP

3

VOICTL

C

CHORUS

MEMBNK

NK

7

01

PEDVOL

REVERB

16

31

MENU

ORGEL 2

SAVE

MENU 1

RESET

1.4

NAAR MENU 2

NAAR MENU 3

MENU

INTERN

32

INTERN

16

REVERB

EXTERN

16

ORGAN

EXTERN

32

1.2

MENU

PD-VOL

16

TOT-VOL

16

HW-VOL

ZW-VOL

16

16

SO-VOL

PO-VOL

16

16

1.3

MENU

PLAY

DEMO SONG

VOLUME

REVERB

16

31

1.6

MENU

COMBI

A=440

TOONHOOGTE

ZW+HW+PED

CRESCENDO

PEDAL UIT

1.8

MENU

HERMODE TUNING

HMT-3-5

HMT-MODE

ON

REINHEIT

80 %

1.5

OPTION

1.7

# OPTION

MENU

SOUNDBANK

Theatre 9

VOICE

E.V.

PD

7

VOLUME

63

Save ExtraVoice Startdata

ORGEL 2

1=POS  2=HW

MAN INV

((

MENU 2

REV PROG

10

MENU 2

MENU 2.1

NAAR MENU 3

NAAR MENU 1

ORGEL 2

63

SNELHEID

TREMULANT

((

MENU 2

HOOFDWERK

DIEPTE

63

MENU 2.2

ORGEL 2

63

SNELHEID

TREMULANT

((

MENU 2

ZWELWERK

DIEPTE

63

MENU 2.3

ORGEL 2

WERCKMEISTER

STEMMING

((

MENU 2

WINDDRUK

63

MENU 2.4

MENU 3

VOLGEND REGISTER

OF

ACTIVEER EEN REGISTER

NAAR MENU 1

NAAR MENU 2

ORGEL 2

63

VOLUME

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

RUIS

CHORUS

63

63

MENU 3.1

MENU 3.2

ORGEL 2

63

CONTOUR

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

FLUCTUATI

63

63

MENU 3.3

ORGEL 2

63

TOETS NR.

PD VIOLON 32 ’

((

MENU 3

VOLUME

63