本文档下载自文档下载网，内容可能不完整，您可以点击以下网址继续阅读或下载：

http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

rollomatic cnc628XS中文版说明书

rollomatic cnc628XS中文版说明书

620XS 操作手册

SA. CHEMIN DU COTEAU 41,CH-2525 LE LANDERON

年6月/软件版本. 4.53

谢谢你选择 ROLLOMATIC 作为你的切削工具 磨的合作伙伴. 我们所有的机器由

我们的有资格的技术人员以最高的标准制造. ROLLOMATIC 技术团队总是可满足你的需要. 对此， 我们的子公司及在全世界的代理商会及时

传递及处理你的请求. 要获得更详细的信息,请 连络以下的地址或我们的地方性的经销商.

SA 41,懊悔 DU COTEAU 2525 LE LANDERON 瑞士

电话 032-751 22 22/传真 032-751 15 84

德国 WALDSTRASSE 2,D-77787 NORDRACH 电话 07838 92 79 35/传真 07838 92 79 36 ROLLOMATIC 公司. MUNDELEIN,伊利诺州 60060 美国 电话 847-949-5009/传真 847-949-5025 ROLLOMATIC 英国 DONCASTER,英国

电话 01302-39 00 80/传真 01302-39 00 81 ROLLOMATIC 台湾桃园,台湾

电话 03-378-7544/传真 03-378-7514 YKT 公司东京办公室,日本

电话 03-3467-1251/传真 03-3485-3181  CE 机器

CNC600X 指令手册

内容

第 0 章. 安全指令..........................................................0-1 0.1 重要的沟通........................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630......................0-1 0.2 安全指令................................................................0-1 0.3 安全部件................................................................0-3 0.4 GRINDSMART 620XS 上的噪音...............................................0-6

第 1 章. 安装..............................................................1-1 1.1 重要的沟通..............................................................1-1 1.2 从卡车上卸下机床木箱....................................................1-1 1.3 地上安装 GRINDSMART620XS机床............................................1-2 1.4 电的连接................................................................1-4 1.4.1 启动机床..............................................................1-5 1.4.2  关闭机床.............................................................1-6 1.5 排油雾系统..............................................................1-7 1.6 冷却油系统..............................................................1-8 1.7 压缩空气供应....http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630........................................................1-8 1.8 地面区划 ..............................................................1-10 1.9 连接到机床外的个人计算机...............................................1-11 1.9.1 配置你的个人计算机...................................................1-11 1.9.2 配置 GRINDSMART 620XS 的个人计算机...................................1-17 1.10 网络连接..............................................................1-21 1.11 安装文件 CUSTOM.PAR 及 FANUC.PAR......................................1-22

第 2 章. 描述..............................................................2-1 2.1 技术上的数据............................................................2-1 2.2 控制面板................................................................2-2 2.3 ROLLOMATIC 控制面板描述.................................................2-3 2.4 触摸显示屏幕............................................................2-6 2.4.1 快捷键............................................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630....2-6 2.5 使用鼠标................................................................2-7

第 3 章. 移动机床各轴......................................................3-1 3.1 轴归零位................................................................3-1 3.2 电子手轮................................................................3-3 3.3 按纽移动................................................................3-4

第 4 章. VirtualGrind......................................................4-1 4.0  ROLLOMATIC 的软件......................................................4-1 4.1 使用者接口..............................................................4-2 4.2 软件的参数设置..........................................................4-3 4.2.1 创造一份新的文件..................................................... 4-4

.2.2 打开一个 VIRTUALGRIND 文件............................................4-5 4.2.3 保存一个文件..........................................................4-8 4.2.4 输入及输出..........http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630.................................................4-10 4.2.5  选项................................................................4-13 4.3  显示..................................................................4-16 4.4 槽型软件FLUTECALC......................................................4-17 4.4.1 创建VIRTUALGRIND 和FLUTECALC 的连接..................................4-18 4.4.2 槽型软件菜单选项.....................................................4-18 4.5  锥度软件TAPERCALC.....................................................4-19 4.6  ROLLOMATIC 窗口.......................................................4-20 4.6.1 位置 [POS] ........................................................  4-20 4.6.2 程序 [PROG] .......................................................  4-21 4.6.3 设定 [OFFS SETT] .....................................................4-21 4.6.4 叁数 [SYST] .......................................................  4-22 4.6.5 信息 [MESS] ................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630........................ 4-23 4.6.6 检查 [GRAP] .......................................................  4-23 4.7 工具类型编程 ..........................................................4-24 4．8 程序管理..............................................................4-26 4.8.1 轴显示窗口...........................................................4-26 4.9   硬盘上的文件夹位置...................................................4-27 4.9.1  硬盘上的文件结构....................................................4-28 4.9.2  创建和共享文件夹....................................................4-29 4.10  复制和粘贴功能.......................................................4-32 4.11  保护.................................................................4-35

第 5 章. 容易的 ISO程序................................................... 5-1 5.1 程序管理............................................................... 5-1 5.1.1 使用接口............................................................. 5-1 5.1.2 使用程序管理......http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630................................................... 5-2 5.1.2.1 创造一个程序........................................................5-2 5.1.2.2 删除一个程序........................................................5-2 5.1.2.3 编辑一个程序........................................................5-3 5.1.2.4 选择一个程序....................................................... 5-3 5.1.2.5 变更一个程序名字....................................................5-3 5.1.2.6 替代选择............................................................5-4 5.2 ISO 标准编程............................................................5-5 5.2.1 介绍..................................................................5-5 5.2.2  用户接口.............................................................5-5 5.2.3 使用 ISO 标准编程.....................................................5-6 5.3 ISO 容易的编程..........................................................5-7 5.3.1 介绍............................................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630......5-7 5.3.2 使用接口..............................................................5-7 5.3.3 使用 ISO 容易的编程...................................................5-8 5.3.3.1 创造一个简单的程序..................................................5-9

.3.3.3 变更模块参数...................................................... 5-11 5.4 运行程序.............................................................. 5-12 5.4.1 激活的 LIGNE........................................................ 5-12 5.4.2 启动程序............................................................ 5-12 5.4.3 取消程序.............................................................5-12 5.4.4 从 LIGNE 运行....................................................... 5-12 5.4.5 暂停点...............................................................5-12 5.4.6 变量.................................................................5-13 5.4.7 轴位置...............................................................5-13 5.5 ISO 偏爱............http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630...................................................5-15 5.6 捷径键.................................................................5-15

第 6 章. 基本的安装步骤....................................................6-1 6.1 机床安装调试............................................................6-1 6.1.1 更换夹头..............................................................6-1 6.1.2 调整 &quot;V&quot; 块...........................................................6-3 6.1.3 调整工件前部支撑......................................................6-5 6.2 砂轮的结构..............................................................6-8 6.2.1 在法兰上的安装砂轮....................................................6-8 6.2.2 修整砂轮............................................................. 6-8 6.2.3 在机床上的安装法兰....................................................6-8 6.2.4 预先设定砂轮.........................................................6-10 6.2.5 设定砂轮参数.................................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630....... 6-10 6.2.6 以 ZOLLER 预先设定砂轮  .............................................6-11 6.2.7 校正砂轮投影仪刻度.................................................. 6-14 6.2.8 以砂轮投影仪预先设定砂轮.............................................6-17 6.2.9 砂轮补偿作用菜单.....................................................6-19 6.2.10 砂轮零点 (修正).....................................................6-20 6.3 程序空运转............................................................ 6-22 6.4 启动自动循环.......................................................... 6-23

第 7 章. 编程铣刀.......................................................... 7-1 7.1 编程工具参数 (平头铣刀).................................................7-1 7.2 铣刀编程常用的值........................................................7-2 7.2.1 开槽的参数............................................................7-6 7.2.2 O.D. 清边参数........................................................7-10 7.2.3 第二 O.D. 参数.....................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630..................7-12 7.2.4 开口参数............................................................ 7-14 7.2.5 端齿磨削参数.........................................................7-17 7.2.6 分离 (凹口) 参数.....................................................7-19 7.2.7 倒角(背部开口) 参数..................................................7-21 7.2.8 倒角参数 (倒角)......................................................7-23 7.2.9 倒角参数 (圆弧)......................................................7-24

.3 编程工具参数 (球头)................................................... 7-29 7.3.1 开槽的参数 (球头铣刀)................................................7-30 7.3.2 O.D. 清边参数 (球头铣刀).............................................7-30 7.3.3 第二 O.D. 参数 (球头铣刀)........................................... 7-32 7.3.4 开口参数 (球头铣刀)................................................. 7-34 7.3.5 第二次的端齿磨削参数 (球头铣刀)....................................  7-36 7.3.6 分离 (凹口) 参数 (球头铣刀).........................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630.................7-39 7.3.7 倒角 (球头铣刀)..................................................... 7-40 7.3.8 选项为球头铣刀.......................................................7-42 7.4 编程工具参数 (锥度铣刀)............................................... 7-44 7.4.1 开槽的参数 (逐渐变小铣刀)............................................7-45 7.4.2 逐渐变小 O.D. 清边参数...............................................7-46 7.4.3 第二 O.D. 逐渐变小参数...............................................7-47 7.5 窍门及技术............................................................ 7-49 7.5.1 调整球头加工步骤-----------------------------------------------------7-49 7.5.2 球头的磨削...........................................................7-52 7.6 在砂轮选择上的推荐 (黏结剂及砂粒尺寸)..................................7-56

第 8 章. 钻头及台阶钻......................................................8-1 8.1 编程工具参数 (钻头).....................................................8-1 8.2 编程钻头的常用值................................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630....... 8-2 8.2.1 开槽的参数 (钻头).....................................................8-6 8.2.2 O.D. 清边参数 (钻头)................................................. 8-9 8.2.3 开口参数 (钻头)..................................................... 8-11 8.2.4 磨尖清边参数.........................................................8-13 8.2.5 台阶清边语参数.......................................................8-15 8.2.6 S 开口 (钻头) 参数...................................................8-19 8.3 窍门及技术/ 钻头/ 台阶钻头调整步骤.....................................8-22

第 9 章. 编程 PCB铣刀..................................................... 9-1 9.1 编程工具参数 (PCB铣刀)................................................ 9-1 9.2 编程 PCB铣刀的常用值.................................................. 9-2

第 10 章. 编程旋转锉......................................................10-1 10.1 编程工具参数 (旋转锉).................................................10-1 10.2 编程旋转锉的常用值..........................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630......... 10-2 10.2.1 旋转锉 参数的输入...................................................10-3 10.2.2 编程主要切削砂轮的参数..............................................10-4 10.2.3 编程交叉切削砂轮的参数..............................................10-4 10.2.4 编程 O.D. 清边砂轮的参数 ...........................................10-4 10.2.5 编程开口砂轮的参数..................................................10-5 10.2.6 齿分离的参数 (开排屑槽)............................................ 10-5

第 11 章. 探头 (*可选择的)................................................11-1 11.1 探针的定义........................................................... 11-1 11.2 设定探针..............................................................11-2

第 12 章. 装备机械手......................................................12-1 12.1 机械手菜单的描述......................................................12-1 12.2.1 料板的类型..........................................................12-2 12.2.2 机械手抓臂的类型........................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630........... 12-2 12.3 设定 (机械手).........................................................12-3 12.4 上料测试............................................................. 12-8 12.5 自动的循环........................................................... 12-9 12.6.1 热机模式...........................................................12-10 12.6.2 自动热机的模式.................................................... 12-11 12.7 特殊功能............................................................ 12-12 12.7.1 使用特别的长度及补给特征.......................................... 12-12 12.7.2 用户定义料板的位置................................................ 12-13

第 13 章. ISO 编程 (自由)................................................. 13-1 13.1 程序结构............................................................. 13-1 13.2 子程序............................................................... 13-1 13.3 轴联动系统........................................................... 13-2 13.4 轴原点的定义....................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630..................................... 13-3 13.5 运动................................................................. 13-4 13.6 圆的联动..............................................................13-4 13.7 M20连接构件功能 ...................................................   13-5 13.8 工具的使用........................................................... 13-5 13.9 操作的定义........................................................... 13-6 13.10 编程探针............................................................ 13-8 13.10.1 定义探针反作用力及修正......................................       13-9 13.11 自动的机械手循环....................................................13-10 13.11.1 手动的和自动机械手循环........................................    13-11 13.11.2 读机床状态....................................................... 13-12 13.12 正确中止 (G09), 磨削模态 (G64)..................................... 13-13 13.13 暂停 (G04)......................................................... 13-13 13.14 M 码的目录...http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630...................................................... 13-14 13.14.1 G 码的目录....................................................... 13-15 13.15 定义变量........................................................... 13-16 13.15.1 微警报 (#3000)....................................................13-16 13.16 计算操作........................................................... 13-16 13.17 有条件的连接 ( 如果指导)........................................... 13-17 13.18 LOOP 循环 ......................................................... 13-18 13.19 计算的例子......................................................... 13-19 13.20 特别的程序例........................................................13-20 13.21 标准的程序例....................................................... 13-22

.22 动作 G300...........................................................13-23 13.23 转移砂轮数据 (G300).................................................13-24 13.24 常用的数据转移 (G300)...............................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630................13-26

第 14 章. 选项K值 (K-参数).............................................   14-1

第 15 章. D 参数.......................................................... 15-1 D 参数的目录............................................................. 15-18

第 16 章. N 参数的目录.................................................... 16-1

第 17 章. GRINDSMART620XS 维护............................................ 17-1

第 18 章. 警报............................................................ 18-1

第 19 章. 机器校正........................................................ 19-1 19.1 检查对准............................................................. 19-1 19.2 XYZ 轴对中心 的步骤 (第 1 页/14)..................................... 19-3 19.3 对A轴中心 (第 1 页/14).............................................. 19-4 19.4  W 轴 中心(第 1 页/14)............................................... 19-5 19.5 U 轴 中心 (第 1 页/14)............................................http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630....19-5 19.6 用手动的拖板对工作头的中心............................................19-6 19.7 B轴  对准 (第 1 页/14)............................................... 19-7 19.8 储存工件前部支撑 (第 2 页/14).........................................19-8 19.9 校正探针刻度 (第 4 页/14)............................................19-12 19.9.1 &quot;刀片&quot; 探针的校正 (第 6 页/14 及 10/14)............................19-12 19.10 球形探针的静态校正 .................................................19-12 19.10.1 自动的 &quot;刀片&quot; 探针的校正..........................................19-22 19.11 动态的开槽校正 (只有球).............................................19-28 19.12 动态的孔校正 (只有球)...............................................19-30 19.13 A轴中心对准 (第 3 页/14)............................................19-35 19.14 砂轮轴 1 的对准 (第 12 页/14).......................................19-36 19.15 砂轮轴 2 的对准 (第 13 页/14).......................................19-37 19.16 Z 砂轮轴 1个位置的校正 (第 12 页/14)................................19http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630-38 19.17 Z 砂轮轴 2个位置的校正 (第 13 页/14)................................19-39 19.18 保存参数............................................................19-39 19.19 机械手对准..........................................................19-40 19.20 机械手校正..........................................................19-43

第 0 章. 安全指导 0.1 重要的沟通

在安装和启动 GrindSmart620XS 之前请小心地阅读第 0.2 章安全指导。这一本手册对所有的 GrindSmart620XS 是有效的。&quot;CE&quot;图形 依照当前的欧洲安全基准，警告使用人机床潜在的危险并描述安全装置。

.2 安全指导

. 在打开主要的电源开关之前关闭机床所有的门。

. 当操作 GrindSmart620XS 的时候 , 总是戴着护目镜。

[此处图片未下载成功]

. 当门之一是开着的时候,总是停留在控制的附近当如果有需要的话按紧急状况开关。

. 当手动或手柄模式中移动 CNC 轴的时候,不要把头伸入机床之内。 离开所有的移动零配件。

.在程序空运转循环中, 总是用手控制进级速度钮来控制轴的进级速度。 不要把身体伸入机床之内。离开所有的移动零配件。

. 当机床门之一开着的时候旋转砂轮，总是用手控制砂轮速度进级 钮来控制砂轮的转速。CNC 轴的运动同时旋转砂轮是不可能的。 只能在轴，砂轮，门中选择其中之一(第 2.3 章)

-1

[此处图片未下载成功]

第 0 章. 安全指导

. 主要的http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630机器滑门和机械手移门是由硬件开关控制。 如果开关之一损坏或功能不正常, 立刻停止机器和修理或更换开关。 不要在开关损坏的情况下操作机器。 不要屏蔽开关的线路。 在开关损坏的情况下操作机器能造成人员受伤。

. 油雾分离器:

机床磨削产生的油雾可能对机床操作员会带来危害。因为安全 原因,  机器一定要装备一个油雾分离系统。为此，在机器的顶端上， 有一个孔预留给用户连接油雾分离系统。 如果你没有 中央抽油雾的系统, 机器的预留孔有足够的 强度来支持一个单独的油雾分离器。

我们推荐一个带静电装置型的油雾分离器。型号ELBARON EBRV 排量1200 m3/小时。

. 如果砂轮护罩安装不正确不要让砂轮转动。

. 对于冷却器系统, 使用只有一个高闪点的磨削冷却油 ( 闪点比较高的比较160度),以符合到现在的安全基准。

. 5 维护嵌板被设计在机床之内。他们当机床正在跑的时候 , 从不允许被打开。 因为安全理由,机械手的维护嵌板用四个螺钉固定。 它必须在维护人员之监督下允许被打开。

-2

第 0 章. 安全指导

.3 安全机械要素

为了避免事故和使用人的受伤我们已经在机床中安装上几个安全装置。这些机械要素限制一些机床功能的使用。

. 滑门

机床有 3个滑动门; 一个门是磨削区域另一个是机械手区域 (图示 在下面).这些门被电机械开关锁住。 打开滑动门需满足一些条件。  滑动门是 6 毫米厚的防震钢板。

左视图

前视图

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

0-3

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

. 维护嵌板

除了 3 滑动门之外, GrindSmart620XS 有 3 个磁性被

锁住的维护嵌板。 这些嵌板保证最大的安全。 他们必须只 在维护人员或 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ROLLOMATIC 技术人员的监督之下允许被 打开。

. &quot;二个手&quot; 开关，&quot;二个手&quot; 开关能使当门是开着的时候轴运动 和砂轮旋转。 &quot;二个手&quot; 开关有3个位置。 二个极端位置 ( 完 全按下和完全放开)是安全位置(轴运动是不可能的)。中间位置 允许轴运动。 它作为机床安装和调试时用。(第 2 章).

当门是开着的时候 , 每一次操作员想移动一个轴, 他必须按下&quot;二个手&quot; 开关。 一个内部的定时器限制这一个开关使用5 分钟。 在这一个迟延之后，开关必须被释放且再一次压下才能移动轴。 定时器再一次计算时间。

. 安全开关这一个开关位于机床的背面之上。 (第 2 章) 这个开关控制机床之内的高电压供给。 它被用于低压电网络上的故障调查，而且一定要在打开电器箱之前打开。

-4

[此处图片未下载成功]

.  安全键选择者

为了要在自动的模态使用机床, 滑动门一定是关闭而且机

床面板上选择在 &quot;门&quot;位置上。使用机床在手动的模态,移动

一个轴，或&quot;砂轮轴&quot;上用于旋转砂轮，除了 &quot;二个手&quot; 开关，

门一定是开的，而且开关一定是在 &quot;轴&quot; 上， (第 2.3 章

[此处图片未下载成功]

)

.   紧急状况按钮

紧急状况开关位于嵌板控制之上。 (第 2.3 章)它通过释放    继电器切断高电压动力供给。

.  主电源开关

它切断机床的主要电力驱动的供给。 另外没有其他能源供机床。

.  机械手 &quot;停放&quot; 位置开关

为了要移动机械手轴, 操作员一定按那接受手柄和选择 &quot;轴&quot; 位置。另外在生产循环期间, 打开门将锁定机械手的运动。 警告:http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 为了要开始循环,机械手一定在 RAZ 中的零位置。

.   B- 轴运动控制

当做在点 8 中, 移动 B- 轴那接受手柄一定被压和在模式中选择&quot;轴&quot; 模式。 这样操作员必须用两手来控制，没有机会接近B-轴。

.  旋转砂轮保护

假使砂轮在A轴在水平的位置中转动时破裂,一个被位于在砂轮上面的盖避免砂轮粒子的飞出到门窗口或到机床外面。 警告: 用的安全护目镜是强制的。

请也参考砂轮制造者所供给关于最大的砂轮速度的操作。  11.  灯

机床装备标准的红色灯指示一个警报，附加的功能为一个灯含有 3色指出下列 3种情形: 红色 : 指示一个标准警报。 橘色 : 调试模态。 绿色 : 生产模态。

-5

第 0 章. 安全指导

.4 在 GRINDSMART 620 XS 上的噪音

620 XS 符合下列各项 ISO 标准关于噪音水平: ISO 11202-1993 ，等级 3 和 ISO 4871-1982.

-6

第 1 章. 安装

第 1 章. 安装 1.1 重要的沟通

在安装你的新 GrindSmart620XS之前,请小心地阅读这些指导。如果 GrindSmart620XS 必须在未来被搬到另外一个位置,

请采取必需的防护，请接触 Rollomatic 技术人员以获得技术上的支持。谢谢你选择 Rollomatic 作为你切削工具磨的合伙人

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

!

安装机床的地面一定能够忍受最小1,500 公斤 /m2 的负载。

.2 从车上卸下机床的木箱

XS 机床被固定在一个木铲板上，并用木箱包装。 总重量是 3'200 公斤 (大概。 6,400个磅) 但是重心不是在铲板的http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630中心。 如果你是用铲车请按例证 1.2 所示是比较安全的。

例证

[此处图片未下载成功]

1.2-A

重心不是在机床中心

请遵守贴在机床板箱上的注意事项。 z 铲车应该是 6 吨以上的。

举起叉应该有 2.5 公尺的最小长度。

-1

第 1 章. 装置 1.3 首要的操作

取掉围住机床的木板。

拿掉所有的机床和铲板的连结物。

取去三个蓝色的机床操作面板的保护嵌板而且如果需要取

下机床前门之间的嵌板。 铲车的通道必须畅通。 z 按图示用铲车举起机床；暂时把机床放在地面上。 z 从铲板上取下机床。直接放在地面上。

例证

[此处图片未下载成功]

1.3-A

在机床位置适当的地方放四个可调高低的垫块，小心地将机床就位。 必须使用随机的4个垫块。

例证

[此处图片未下载成功]

1.3-B

调整机床的水平,从背面二个垫块开始。

依照附在机床上的指导取去所有的轴的锁定机构 (橘色零配

件) 。

我们推荐你保存这些锁定机构以防机床需要在一个较后的日

期被移动。

安装在机床顶上的警灯。 ( 使用二个提供的螺丝)

-2

第 1 章. 安装

警告: 如果你愿用一个起重机或吊车举起机床,你一定要确定重力的中心。 它是在靠近机床背剖偏右的位置。 见例证。

例证 1.3-C 机器维护

使用一个起重机

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

例证 1.3-D

-3

第 1 章. 安装 1.4 电力有关连接 例证 1.4-A://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630par232 网络

连接

[此处图片未下载成功]

确认板

机床的背后     主开关

局域网接口

个伏插头

接口24个伏特直流 6个安培这输出作为冷却油系统的电源。 当冷却油是开的时候才有电源。

○         压缩空气

○         输电干线供给缆

在任何的进一步的操作前,检查机床主开关是在 &quot;关&quot; 的位置。

一个被附在变压器上的符号提醒使用人电有危险。连接机床的主电缆不随机提供。你需要的电缆大小由当地电压决定。

如果你的网络是: 3 x380V

你需要 25 A (和 4 mm2 横断面的电缆)

如果你的网络是: 3 x220V

你需要 45 A (和 6 mm2 横断面的电缆)

把电缆穿过机床电气箱。

依照相片 1.4-B 连接三相和接地

-4

第 1 章. 安装

例证 1.4-B

●   检查三相电的次序: 打开机床液压的单位: 如果没有压力

对换2相接线.

例证

[此处图片未下载成功]

1.4-C

压力指示器

.4.1 启动机床

●  将主开关转向 &quot;开&quot; 。

●  按绿色 &quot;ON&quot; 按钮打开数传化系统介面, 液压正常工作，

例证 1.4-C

● 按 &quot;开始个人计算机&quot; 按钮在操作面板的下面。

● 检查紧急状况档块按钮有没有被压下。 如果是, 旋转松开，

而且再一次按绿色 &quot;ON&quot; 按钮。 此时绿灯应常亮，放大器被打开。://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ar

● 等候个人计算机开始在和程序窗口出现在荧屏上，次此时漏

应该消失。

[此处图片未下载成功]

1-5

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装 1.4.2 停止机床

●  按位于在荧屏上的底部左边的开始图标。 例证 1.4-B

●  在目录的底部按关闭。

●  按OK确认 ,个人计算机将会关闭。

●  现在等候信息“你的计算机关掉是安全的”。

●  用在操作面板下面的按钮停止个人计算机。

●  用红色的按钮停止数传化系统介面。

●  数传化系统介面可能在随时被停止而且重始,然而它的命令

和步骤是依赖个人计算机,在关闭计算机前关闭数传化系统数据可能被遗失。

例证 1.4.2-A

控制

-6

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

紧急状况档块                                   电子手柄

例证 1.4.2-B 控制面板

.5

在控制面板之下: 开始/关闭个人计算机的主开关

例证 1.5-A

连结一个油雾排气管到机床是必需的。 排气连接在机床的上有预备好的安装位置。 (例证 1.5-A) 3个直线性的轴都装备光栅尺。 虽然轴非常好得被保护和密封,我们推荐使用 1200 m3/ 小时抽气量来排出磨削的油雾。 那样也将会避免机床温度的上升。

-7

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

.6 冷却油系统 (只对配备冷却油箱的机床适用)

对于冷却油系统, 推荐使http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630用闪点高于 160&#176; C 的冷却油。冷却油只有在机床门关闭时才能被打开。

在 GrindSmart 620 XS 上, 喷油系统和冷却油箱 ( 装在A轴的 后倾角上), 是和机床相配合使用，(例证 1.5-A) 回油通过100毫米直径的管道直接回到油箱。加油和清洗油箱请先把油箱从机床里拉出。 更换过滤器先取掉上面的法兰和取下二个螺丝( 一个用来固定油泵的油管，另一个用来清理过滤器).

油管能忍受 50 巴的最大压力。 这已超过操作的液压系统的压力。

例证 1.6-A

出口

进口

当重新安装过滤器的时候,检查油管进口-出口的连接方向。 如果不正确的连接过滤器可能会爆裂，虽然没有危险,因为有一个金属筒的保护。但一个被损坏的过滤器会减少磨削效率。

在砂轮轴主电机中装有一个温度感应器,检查温度。 如果它超过被规定的温度，机床将停止和发出警告。  1.7 压缩空气供给

XS 压缩空气供给连接位于机床背后.(例证 1.5-A) 空气供给A轴起密封作用，里面的气压比外面大，操作压力是 1.5个巴。 可使用在机床的左手方边上的减压阀调整压力。

-8

第 1 章. 安装

.8

例证 1.8-A 边视图

例证 1.8-B 主视图

'-11.1&quot; [587mm]

'-2&quot; [2183mm]

'-5.3&quot; [1050mm]

'-1.6&quot; [650mm]7'-1&quot; [2160mm]

'-3&quot; [1600mm]

-9

'-2.8&quot; [1900mm]

第 1 章. 安装 例证 1.8-C 俯视图

[此处图片未下载成功]

-10

[此处图片未下载成功]

http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

.9 连接到个人计算机

为直接地连接你的机床到一台个人计算机,使用随机提供的 R342 乙太网络电缆。 确定你的个人计算机有一张网卡。

.9.1 在窗口 2000 上配置你的个人计算机

z z z z z

例证 1.9.1-A

如果 NetBeui 协议没有列出按按钮安装。

例证 1.9.1-B

-11

选择我的网络。 按鼠标右键。 选择属性。

点击本地的连接。 按鼠标的右键。 选择属性。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

在下列会话各项中，在目录中选择协议。 按ADD确认。

例证 1.9.1-C

选择微软,  NetBeui 协议，按 ok 确定。

注意: 对于余下的安装请检查窗口帮忙或询问你公司的网络管理人。

配置在窗口 2000 上的个人计算机名字 (确认) z 去我的计算机。 z 点击鼠标的右键。 z 选择属性。

例证 1.9.1-D

-12

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

点击网络确认键。 z 进入属性。

例证 1.9.1-E

进入计算机名字领域输入新名字，按OK确定。

例证 1.9.1-F

进入工作组领域输入 Rollomatic ，按OK确定。

-13

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章.安装

在视窗NT上 zhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 去网上邻居

点击鼠标的右键。 z 选择属性。

例证 1.9.1-G

点击协议。

例证 1.9.1-H

如果 NetBeui protocole 不被列出, 点击安装。 z 选择来自目录的 Protocole NetBeui 。

-14

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

对于余下的安装请检查窗口帮助或连络你的网络管理人。

当安装完成的时候,按 OK。

配置在视窗NT上的个人计算机名字 (确认) z 去网上邻居

点击鼠标的右键。 z 选择属性。

例证 1.9.1-I

例证 1.9.1-J

-15

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

点击定位键确认。

点击变更按钮。

例证 1.9.1-K

确认变更对话框被显示。

例证 1.9.1-L

进入计算机名字领域输入新个人计算机名字。

点击OK。

变化信息确定，而且要求你重新启动计算机使变更生效。

点击OK。

-16

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

.9.2 配置 GRINDSMART 620 XS 的个人计算机

注意: 如果窗口探险家在开始菜单中没有被列入, 你能从下列的文件夹开打它:

: WINNT Explorer.exe

配置在窗口 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6302000 上的个人计算机名字 (确认)

在我的网络上点击设置图标。 z 按鼠标的右键。 z 选择属性。

点击本地连接 2个图标。 z 按鼠标的右键。 z 选择属性。

例证 1.9.2-A

如果 NetBeui protocole 不被列出,按ADD加上。

例证 1.9.2-B

-17

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

选择微软。

在下列对话框各项中，选择协议选项点击ADD加上。

例证 1.9.2-C

注意: 你应该进一步的关于安装细节请检查窗口帮助或连络你的网络管理人。

配置个人计算机名字 (确认)

点击我的计算机图标。 z 按鼠标的右键。 z 选择属性。

例证 1.9.2-D

-18

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

系统特性对话框被显示。

例证 1.9.2-E

选择网络确认定位键。

例证 1.9.2-F

-19

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

点击属性。

例证 1.9.2-G

在计算机名字领域中输入新名字而且按OK确定。

例: 如果你的机床有序号 34,输入下列名字:&quot;cnc620-034&quot;.

点击OK确定。

下列各项信息显示:

例证 1.9.2-H

-20http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

按 OK 确定。

当你从个人计算机连接到 GrindSmart 620 XS的时候 一个

对话框会提示你输入使用人名字和一个密码。 两个地方都输入 &quot;cnc620xs&quot; .(所有的小写)

例证 1.9.2 –I

按 OK 确定。

连接上机器以后, 你就可以能在 GrindSmart 620 XS 共享

的 C 盘上进行文件操作。

例证 1.9.2 –J

这个领域指示你已连接到GrindSmart 620 XS上

.10 网络连接

如果你要把你的 GrindSmart 620 XS连接在你的数据网络上的必须确认:

你有10/100的集线器

你使用一个标准的网络缆作为连接

至于操作网络路径, 像是重新命名一个个人计算机或转移文件从一个计算机到另外一个计算机,见这一本手册的第 1.9 章。

你如有网络上更进一步的问题，请询问连络你的网络系统管理人。

– 21

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

.11 安装客户参数文件及 FANUC参数文件

如何保存 Fanuc 参数文件: 在 Fanuc 基本的操作软件中:

按系统按钮（SYSTEM）。 z 选择左下角的 Chp按钮

例证 1.11 –A

如果输入／输出按钮（I/O）不被列出,按右边的NEXT按纽

选择输入／输出按钮

按右边的 Opr按纽

例证 1.11 – B

– 22

http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

按PUNCH按纽打开以下对话框:

例证 1.11 – C

依照下列例子各项输入一个文件名字:

例: fan-01-04-01.par.(fan-年-月-日)

按保存

例证 1.11 – D

在数据输入／输出（I/O）–PUNCH的对话框中选择数据目

录中的PARAMETER。

按 OK 确定。

– 23

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

数据输入／输出（I/O）对话框打开，在对 C盘转移数据的

时候所有的 Fanuc 参数被显示。

例证 1.11 – E

当转移被完成的时候, 确定被好在下列各项会话中:

例证 1.11 – F

当文件 fanuc.par 不含有零错模数据, 保存文件名字在BOP 文件夹，并依照语法，年-月-日子。

例证 1.11-G

-24

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

你可以保存个人计算机上新建的文件fan.par 。

注意: 在重装 fan.par 或 fanuc.par参数时请和Rollomatic技术人员联系。

不要删除 fan.par 或 fanuc.par参数文件.

如何在 VirtualGrind 软件中保存 Rollomatic 用户参数: z 去文件菜单(FILE)。

选http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630择输出(EXPORT)选项。

例证 1.11-H

在输入/ 输出对话框中选择所有的参数按OK确认。

例证 1.11-I

-25

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 1 章. 安装

在输出对话框中选择文件夹 C:Dara/VirtualGrind

例证 1.11-J

对照以下例子输入一个文件名字:

例如: rol-01-04-30.par (rol-年-月-日) 按保存(SAVE)。

例证 1.11-K

注意: 在重装 fan.par 或 fanuc.par参数时请和Rollomatic技术人员联系。

不要删除 rol.par 或 custom.par参数文件。

我们强力地建议在你的个人计算机上或在一个服务器,保存fan.par 和 rol.par  2个文件，并经常备份。 保证你在机器的个人计算机上的参数丢失的情况下不会永久丢失这些参数。

[此处图片未下载成功]

1-26

第 2 章. 描述 第 2 章. 描述 2.1 技术上的数据 例证 2.1-A 结构 机器轴磨削范围 0.1-16.0 毫米 (.004&quot;-.5/8&quot;) 夹头范围 0.5- 20 毫米 (.02&quot;-.3/4&quot;) 用机械手上下料的工具整体长度达到 150 毫米 (6&quot;) 手动上下料的工具整体长度达到 270 mm(10.6&quot;) 机床加工轴 轴 X轴 Y轴 Z轴 A轴 B轴 行程 220 毫米 分辨率 0.0001 毫米 快速地移动速度 12 m/分钟 12 m/分钟 12 m/分钟 配备直线性光栅尺 配备直线性光栅尺 配备直线性光栅尺 编码器 编码器 编码器 300 毫米 0.0001 毫米 1http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc63080 毫米 0.0001 毫米 -195&#176; 30&#176; 0.00005&#176; -75&#176; 135&#176; 0.0001&#176; 0.001&#176;10800 &#176;/分钟 10800 &#176;/分钟 10800 &#176;/分钟C 轴 (工件旋转轴) 机械手轴 轴 U轴 W轴 行程 500 毫米 620 毫米分辩率 0.001 毫米 0.001 毫米快速移动速度 65 m/分钟 65 m/分钟 编码器 编码器砂轮轴电机 2000- 7200 RPM 7 kW(10 HP) 一次最多可装 8 个砂轮, 砂轮最大的直径 150 毫米 (6&quot;)2-1

第 2 章. 描述 GE Fanuc 控制和 Rollomatic 控制面板配置如下所示。 显示器 - 触摸屏 字母与数字并用的键盘例证 2.2-A FANUC 控制GrindSmart 620 XS Fanuc 控制面板上的显示屏配备一个触摸荧 屏。 请参照第 2.4 章的进一步的解释。例证 2.2-B100%STOPCOOLANT 1COOLANT 2COOLANT 3WHEELS –0%WHEELS  200% WHEELS OVERRIDEOFFONSTARTAUTOMANUALXAXISY BZ C W0% F0 200% 1 25% 10 100 250 HANDLE STEP FEEDRATE OVERRIDE 100%DRY RUN SINGLE MAN FULL OFF ON MDI EDIT JOG HND CYCLE AXIS DOOR SPN OFF ON OFF ON SINGLE BLOCK MODEA UFEED HOLDL RRAZ–SECURITY MACHINE LOCK LOCK KEYRAPID RAPID OVERRIDE50% 100%CE在控制箱之下: 机床计算机开关2-2

第 2 章. 描述 2.3 ROLhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630LOMATIC 控制面板描述 例证 2.3-A100%STOPCOOLANT 1COOLANT 2COOLANT 3WHEELS –0%WHEELS  200% WHEELS OVERRIDEOFFONSTARTAUTOMANUALXAXISY BZ C W0% F0 200% 1 25% 10 100 250 HANDLE STEP FEEDRATE OVERRIDE 100%DRY RUN SINGLE MAN FULL OFF ON MDI EDIT JOG HND CYCLE AXIS DOOR SPN OFF ON OFF ON SINGLE BLOCK MODEA UFEED HOLDL RRAZ–SECURITY MACHINE LOCK LOCK KEYRAPID RAPID OVERRIDE50% 100%控制面板STOP停止（STOP） : 紧急状况停止。 顺时针旋转可复位。 开始 （START）: 开始工作。STARTFEED HOLD暂停 （FEED HOLD）: 停止工作并等候。 按 START 键工作继 续，按 RESET 键终止整个工作。 机床复位（RAZ）: 机床轴回到原位。 详细见第 3 章。 I : 控制面板电源开。 0: 控制面板电源关。RAZONAUTO自动 （AUTO） : 全自动工作模式。 在这一个模式中， START 按 开始工作，液压的手动功能在这一个模式中不起作用。FULLSINGLE MANCYCLE循环（CYCLE） : 选择磨削循环方式 : - MAN：手工装料。 - SINGLE：由机械手上下料加工一件，完成 后机床等待。 - FULL： 机械手上下料完全自动加工的模式。 2-3

第 2 章. 描述OFF ONDRY RUN OFF ON空运转演习 : 整个磨削过程模拟。 (机床各轴实际的运动),没有冷 却油和砂轮不转。 在这一个模式中， 在夹头中不允许装工件。 快 速行程 被限制在 F0， 磨削速度可通过 “Fhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630EEDRATE” 按钮控制。 (0- 200%). 单条程序（SINGLE BLOCK） : 机床只执行程序中的一条（加 工程序是由许多条组成） 要继续执行下一条必须按 START 按钮。SINGLE BLOCK OFF ON机器锁（MACHINE LOCK）: 锁住机器的功能。 允许在没有 轴运动和砂轮旋转的情况下运行一个程序。MACHINE LOCKCOOLANT 1MANUALMDI EDIT JOG HND MODE OFF ONLOCK KEY冷却油（COOLANT）: 程序控制三个冷却油阀: - 冷却油 1: 砂轮轴 1 - 冷却油 2: 砂轮轴 2 - 冷却油 3: 工作头 手动（MANUAL）: 手动的模式。 在这一个模式中，可使用所 有的手动功能(液压的，轴运动 , 冷却油,砂轮主轴的旋转)。 模式（MODE）: 4 个不同的模式 : - MDI: 更改机器参数 - EDIT: 编辑一个 ISO 程序 - JOG: 用 &quot;RAPID&quot; 按钮移动轴 - HND: 用 &quot;电子的手轮&quot; 的移动轴 锁键（LOOK KEY）: 锁住键盘。 没有参数在这可能被改变 (写保护模式)夹持（CLAMPING）: 夹头夹紧工件 &quot;V 型块夹持（V CLAMPING）&quot;: 夹紧工具的柄部 前部支撑（STEADYREST）: 前部支撑的上下移动 &quot;L GRIPPER&quot;: 机械手左夹头 &quot;R GRIPPER&quot;: 机械手右夹头 机械手臂（ROBOT ARM）: 使机械手臂从垂直旋转到水平 CASSETTES: 把料板往上移(靠近机械手臂) 门（DOOR）: 为机械手开门去工作头2-4

第 2 章. 描述 轮（WHEEL）: 使砂轮轴顺时针方向(-)或反顺时针方向( )旋转WHEELS  0% 200% WHEELS OVERRIDE100%WHEELS –W.OVERRIDE: 控制砂轮旋转 0- 200%XYZAXES: 按一个轴按钮选择轴。ABCUW–http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630RAPID RAPID:在 JOG 模式移动轴在   或 -方向上100%FEED OVER: 控制程序的磨削速度 0- 200%200%0% F0FEEDRATE OVERRIDE 1 25% 50% 100% RAPID OVERRIDE 10 100 250 HANDLE STEPRAPID.OVER.: 轴快速地移动 H.STEP: 电子手柄步进单位μmHANDLE: 电子手柄移动机床轴模式 HNDAXISCE CEDOORSPN安全 : 为安全模式选择: &quot;锁门/锁轴/锁砂轮轴&quot;SECURITY&quot;TWO HANDS&quot; 开关: 用于在门打开时移动轴或转动砂轮2-5

第 2 章. 描述 2.4 触摸屏 GrindSmart620XS Fanuc 控 制 配 备 一 个 触 摸 屏 。 你 可 以 用 GrindSmart620XS 机床附带的笔直接在触摸屏上进行计算机操 作。 例证 2.4 FANUC 控制面板2.4.1 快捷键 你也能使用在键盘上的 F2 到 F11 选择在 VirtualGrind 窗口 之内的选项。 键 F1 和 F12 可以在 VirtualGrind 或 Fanuc 窗 口中移动上下级菜单。键结合 [CTRL] [--&gt;]代替重新设定。例证 2.4.1-A2-7

第 2 章. 描述例证 2.4.1-BCtrl F1 Ctrl F2 Ctrl F3 Ctrl F4 Ctrl F5 Ctrl F6使用 F11 键可在不同的开着的窗口之间切换，例如：PMC 和 ISOEasy 窗口之间切换。 2.5 使用鼠标 每台机器都配备一只鼠标和一支用于触摸屏的特别的笔。2-7

第 2 章. 描述2-8

第 3 章. 移动轴 第 3 章. 移动轴 3.1 机床轴归零（RAZ）CE只有关上滑动门机床才能执行归零程序。 然而如果门是开着的, 只能按下“TWO HANDS”机床才能执行归零程序。http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630每次机床开机后必须执行归零程序(轴的绝对零位)。 不 执行归零程序，机床不会自动运行程序加工。每次机床 开机后执行归零程序步骤: 按 RESET 按钮。 选择 VirtualGrind- [PMC]窗口。 选择手动。 在控制面板上按的 RAZ 按钮。 在按钮上的灯是亮的。1. 2. 3. 4. 例证 3.1-A 按 RAZ 和选择轴100%STOPCOOLANT 1COOLANT 2COOLANT 3WHEELS –0%WHEELS  200% WHEELS OVERRIDEOFFONSTARTAUTOMANUALXAXISY BZ C W0% F0 200% 1 25% 10 100 250 HANDLE STEP FEEDRATE OVERRIDE 100%DRY RUN SINGLE MAN FULL OFF ON MDI EDIT JOG HND CYCLE AXIS DOOR SPN OFF ON OFF ON SINGLE BLOCK MODEA UFEED HOLDL RRAZ–SECURITY MACHINE LOCK LOCK KEYRAPID RAPID OVERRIDE50% 100%5. 按照先后顺序选择轴。 注意: 如果机器轴是在常态位置中 (也就是 机床不在一个自动 的加工周期中被停止,工件也不在砂轮之间)那轴通常以这顺序 被选择: B ， U,W 另一些轴 (X ， Y, Z, A 和 C) 不进行归零 。3-1

第 3 章. 移动轴 6. 选择选项 [ END ] 或 F3。 例证 3.1-B 按 END你可以在归零开始前或在归零进行中间按 CANCEL 取消归零。 删除（DELETE）允许你在归零开始前取消一个轴的归零。 当 RAZ 程序被结束的时候,机器为操作做好准备。注意: 在你第一次安装了 GrindSmart620XS 之后， Y 轴有时 会跑出它的软件设置的行程。 在机床归零前在电子手轮模式 中用手动移动轴.(第 3.2 章)慢慢地移动直到你认为轴是在它 的正常行http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630程里面。此时移动 Y 轴必须同时按“ON”键和“Y” 键。 在做那之后, 如果警报灯还在,请在 Fanuc 窗口中按软键 OK 和 RESET 键。 机床已为归零做好了准备。3-2

第 3 章. 移动轴 3.2 电子手轮 例证 3.2-A HND 模式100%STOPCOOLANT 1COOLANT 2COOLANT 3WHEELS –0%WHEELS  200% WHEELS OVERRIDEOFFONSTARTAUTOMANUALXAXISY BZ C W0% F0 200% 1 25% 10 100 250 HANDLE STEP FEEDRATE OVERRIDE 100%DRY RUN SINGLE MAN FULL OFF ON MDI EDIT JOG HND CYCLE AXIS DOOR SPN OFF ON OFF ON SINGLE BLOCK MODEA UFEED HOLDL RRAZ–SECURITY MACHINE LOCK LOCK KEYRAPID RAPID OVERRIDE50% 100%在控制面板上:CE按 MANUAL 按钮。 将模式选择设定为 HND 。 (手轮) 选择你移动的轴 ( 举例来说 X) 设定手轮步进单位(单位为μ m ) 转手轮顺时针方向的或反顺时针方向的移动轴往( )方向 或(-)方向，轴的（ ）和（-）方向已在各轴上标明。 在手动的模式 (调机模式) 中当门是开着的时候,轴是不能 移动 的，只有按下“TWO HANDS”按钮和安全锁在 “AXIS”位置轴才能移动。3-3

第 3 章. 移动轴 3.3 JOGGING 模式移动轴例证 3.3-A JOG 模式100%STOPCOOLANT 1COOLANT 2COOLANT 3WHEELS –0%WHEELS  200% WHEELS OVERRIDEOFFONSTARTAUTOMANUALXAXISY BZ http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630C W0% F0 200% 1 25% 10 100 250 HANDLE STEP FEEDRATE OVERRIDE 100%DRY RUN SINGLE MAN FULL OFF ON MDI EDIT JOG HND CYCLE AXIS DOOR SPN OFF ON OFF ON SINGLE BLOCK MODEA UFEED HOLDL RRAZ–SECURITY MACHINE LOCK LOCK KEYRAPID RAPID OVERRIDE50% 100%JOG 模式尤其对旋转工件工作头是有用的。 在控制面板上: 按手动（MANUAL）按钮。 设定模态为 JOG。 (JOGGING) 选择你移动的轴 ( 举例来说 C) 按（ ）方向或（-）方向移动轴往( )方向或(-)方向，要快速移 动则按“RAPID”按钮，轴的（ ）和（-）方向已在各轴上标明。CE在手动的模式 (调机模式) 中当门是开着的时候,轴是不能移动 的，只有按下“TWO HANDS”按钮和安全锁在“AXIS”位置 轴才能移动。3-4

第 4 章. VirtualGrind 第 4 章. VirtualGrind 4.0 ROLLOMATIC 软件 Rollomatic 软件程序有不同功能的组件所组成。 他们用于机床 的编程， 用于连接 Fanuc 数传化系统介面和在机外个人计算机 上编程和制造的准备。 这章描述不同功能的组件之间的联系和如何操作他们。 软件程 序的详细操作请参照软件的操作手册。 主要的磨削程序叫做 VirtualGrind 。机床开机后程序会被自动 加载。VirtualGrind 软件包含: 工具参数和砂轮磨削操作参数。 砂轮参数和管理。 机械手参数。 测量探头参数。 机器制造校正参数。 VirtualGrind 软件加工程序: ISOEASY: 快速，直接的机床加工程序。 ISO 标准: 用户可用 ISO 语言和 Fanuc 语言自由编程, (MACRO B)。 ISO 变量: MACRO B 变量的管理。 VirtualGrind 软件的关联程序: FluteCalc: http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630铣刀，钻头和 PCB 用铣刀磨槽和磨槽砂轮外形 的参数和计算软件。 3 DCalc: ( 不安装在机床上)3 维立体模拟。 其他的程序: TaperCalc: 锥型刀具的磨槽和磨槽砂轮外形的参数和计算 软件。 BurCalc: 旋转锉的参数和计算。 4-1

第 4 章. VirtualGrind 4.1 软件用户界面的展示 软件用户界面是工具编程和加工程序管理的主要构成。第 4 章 详细说明该如何在这个界面上操作。 这一个界面能: 1. 显示在下面的例证中所有的主要构成。 例证 4.1-A2. 进入而且处理所有与工具磨削有关的参数。(VirtualGrind 窗 口). 3. 使用 FluteCalc 。 4. 创建并且管理所有的 ISOEASY 加工程序。 5. 创建而且处理所有的 ISO 程序。 6. 使用句集 B 变量 当机床被打开的时候使用人接口自动地被显示。4-2

第 4 章. VirtualGrind 从桌面显示它: 1. 在荧屏的左下角的开始上点击。 2. 选择程序。。 。 3. 选择 Rollomatic, 然后 VirtualGrind 和 VirtualGrind 图标。 例证 4.1-B4.2 文件菜单 例证 4.2-A新创建一份新的文件.(章 4.2.1) 打开一份文件.(章 4.2.2) 关闭一份文件。 保存一份文件。 (章 4.2.3) 保存一份文件在一个新的名字下(章 4.2.3) 输入参数.(章 4.2.4) 输出参数.(章 4.2.4) 打印功能在 GrindSmart620XS 上不被使用。 偏爱程序设置和 COM1 传输,Zoller 定位。 (章 4.2.5) 程序版本的 PMC 选择,在机床上被数传化系统介面锁定, 在个人计算机上可自由选择的。 退出 VirtualGrind。 4-3

第 4 章. VirtualGrind 4.2.1 创建一份新的文件 ( 新的文件) 这一个功能使你能够创建一份新的文件: VirtualGrind 磨削主程序 ISOEASY 容易程序 ISO 标准程序 变量 VirtualGrind 1. 在http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630文件菜单和选择上点击“新的” 例证 4.2.1-A选择空的文件, 然后 VirtualGrind 窗口。 按 OK 确认 对问题&quot; 你真的想清除你所有的程序数据?&quot; 回答“是的” 。 如果你愿意保存你的已存在的数据。 对问题&quot;保存对 PMC 所作的修改&quot; 回答是,如果不,回答不。 5. VirtualGrind 窗口在荧屏上被显示。 2. 3. 4. 注意: 当机器被打开的时候,&quot;[PMC]&quot;.程序表被自动地打开。 这一个程序表从数传化系统介面被装载,加工程序为上次关 机前机床最后使用过的程序。 ISOEASY（ISO 容易程序） 1. 2. 3. 4. 5. 按绿色的手动按钮而且选择编辑模式 按文件菜单，选择新的文件 选择 ISO 容易的程序, 按 OK 确认。 用一个新的数字和一个程序名字定义新程序, 按 OK 确认。 程序在荧屏上被显示。 4-5

第 4 章. VirtualGrind ISO 标准程序 1. 2. 3. 4. 5. 按绿色的手动按钮而且选择编辑模式 按文件菜单，选择新的文件 选择 ISO 标准程序, 按 OK 确认。 用一个新的数字和一个程序名字定义新程序, 按 OK 确认。 程序在荧屏上被显示。变量 1. 2. 3. 按文件菜单，选择新的文件 选择 ISO 变量, 按 OK 确认。 变量在荧屏上被显示。注意: 与 ISOEASY 程序， 标准程序和变量有关的不同构件可 ISO 通过视图菜单查看。 见第 4.3 章 4.2.2 打开一份新的文件 (打开文件) 这一个功能使你能够打开一份已存在的文件: VirtualGrind 磨削文件(.rvg) ISOEASY（ISO 加工容易程序）(.isx) ISO（ISO 加工标准程序）(.iso) 变量 (.isv) VIRTUAL GRIND（磨削文件） 1. 在文件菜单上选择打开 例证 4.2.2-A4-5

第 4 章. VirtualGrind 2. 3. 4. 5. 在会话框中,在文件类型中,选择 VirtualGrind 文件 (*.rvg) 选择一个已存在的http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630程序按打开确认。 对问题 &quot;你真的想覆盖你所有的程序的数据?&quot; 回答是。 如果你愿意保存你的已存在的数据。 对问题&quot;保存对 PMC 所作的修改？&quot; 回答是, 如果不, 回答不。 6. 你的数据在荧屏上被显示。 7. 在你荧屏的右下角，你可见 REAL（真正的）或 VIRTUAL （虚拟的） 。 REAL（真正的）被连接到数传化系统介面（DSI）, 它代表 在机床上实际加工的工具。 VIRTUAL（虚拟的）与数传化系统介面没有连接,它只是为 将要加工的工具做准备，并把程序储存在机床的硬盘上。 8. 这个 REAL（真正的）程序自它被连接到数传化系统介面以 后总是被称为 &quot;[PMC]&quot; 。 重要的注意点: 机床自己的数据,例如砂轮，机械手和探头用“打开”功能是不 能被打开的。 这些数据可用 IMPORT （引进） 或调整机床来打开。 见第 4.2.4 章 ISOEASY（ISO 加工容易程序） 1. 2. 3. 例证 4.2.2-B 按绿色的手动按钮选择编辑模式 在文件菜单上选择打开 在会话框中，在文件类型中，选择 ISO 容易的文件 (*.isx).4-6

第 4 章. VirtualGrind 4. 5. 6. 7. 8. 9. 在一个已存在的程序上用“OPEN”确认打开。 确认程序号和程序名字。 程序在荧屏上和在程序管理窗口中被显示。 按在键盘上的空格键激活程序。 在程序号前有绿色箭头表 明该程序已被激活。此程序为当前机床的加工程序。 按进入键可显示程序的具体内容。 用窗口菜单条可在各窗口中变换。ISO（ISO 加工标准程序） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 按绿色的手动按钮而且选择编辑模式。 在文件菜单上选择打开。 在会话框中，在文件类型中，选择 ISO 文件 (*.iso). 在一个已存在的程序上用“OPEN”确认打开。 确认程序号和程序名字。 程序在荧屏上和在程序管理窗口中被显示。 按在键盘上的空格键激活程序。 在程序号前有绿色箭头表 明该程序已被激活。此程序为当前机床的加工程序。 按进入键可显示程序的具体内容。 用窗口菜单条可在各窗口中变http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630换。变数 1. 2. 3. 4. 在文件菜单上选择打开 在会话框中，在文件类型中，选择 ISO 变量文件 (*.isv). 在一个已存在的程序上用“OPEN”确认打开。 变量在荧屏上被显示。注意: 与 ISOEASY 程序， ISO 标准程序和变量有关不同的菜单 可使用视图菜单查看。 见第 4.3 章4-7

第 4 章. VirtualGrind 4.2.3 保存一份文件 ( 保存文件) 这一个功能用来在硬盘上保存一个程序。REAL（真正的）程序, 总是叫做 &quot;[PMC]&quot; ， ISOEASY 程序和 ISO 标准程序都被保 存在数传化系统介面上。 因此在每修正之后和机床关机前是不 需再保存的。 这一个功能使你能够保存一份已存在的文件: VirtualGrind(.rvg) ISOEASY(.isx) ISO(.iso) 变数 (.isv) VirtualGrind 1. 例证 4.2.3-A 在文件菜单上选择另存为。2. 3. 4. 5.选择你要保存文件的文件夹输入文件名， 如果文件已经存 在, 选中它,它的名字自动地将会被显示在文件框内。 按 SAVE 确定。 如果文件已经存在, 按 YES 确认你将覆盖 已经存在的文件。 对真实的（REAL）程序保存时间相当长, 因为程序和数传 化系统介面连接。 真实的程序总是被称为 &quot;[PMC]&quot; ，因此，你应该总是使用 另存为功能来保存, 否则机床只会用 PMC 名字来保存。4-8

第 4 章. VirtualGrind 重要的注意事项: 虚拟的程序只要简单地用保存（SAVE）功能来保存即可。 机器的自己数据,也就是砂轮, 机械手和探头参数也随程序 一起保存。 然而,当程序再一次使用的时候你必须用输出 （EXPORT）功能来调用这些不同的参数。 ISOEASY 1. 2. 按绿色的手动按钮选择编辑模式 在 ISOEASY 上的程序条上选择 ISOEASY 程序， ENTER 按 来显示。 3. 在文件菜单上选择另存为。 4. 选择你要保存文件的文件夹输入文件名， 如果文件已经存 在, 选中它, 它的名字自http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630动地将会显示在文件框内。 5. 按 SAVE 确定。 如果文件已经存在, 按 YES 确认你将覆盖 已经存在的文件。 注意: 用另存为 ISO 标准程序可以把一个 ISOEASY 程序转换成 一个 ISO 标准程序，步骤是相同的。 ISO 1. 2. 3. 4. 5. 按绿色的手动按钮选择编辑模式 在 ISO 上的程序条上选择 ISO 程序，按 ENTER 来显示。 在文件菜单上选择另存为。 选择你要保存文件的文件夹输入文件名， 如果文件已经存 在, 选中它, 它的名字自动地将会显示在文件框内。 按 SAVE 确定。 如果文件已经存在, 按 YES 确认你将覆盖 已经存在的文件。变数 1. 2. 3. 4. 在窗口菜单上选择程序为变量。 在文件菜单上选择另存为。 选择你要保存文件的文件夹输入文件名， 如果文件已经存 在, 选中它,它的名字自动地将会显示在文件框内。 按 SAVE 确定。 如果文件已经存在, 按 YES 确认你将覆盖 已经存在的文件，而且它将会覆盖旧的数据。 4-9

第 4 章. VirtualGrind 注意: ISOEASY 或 ISO 程序在机床上直接地产生不在硬盘上存 在。 你因此需要保存它到硬盘上或机外的个人计算机上。 4.2.4 输入及输出 当一个 VirtualGrind 文件被打开的时候所有机床自己的数据,也 就是砂轮， 机械手和探针不被转移。 因此你必须直接地在机床上 的调整这些机械要素, 或输入他们。输入/输出的含义： 所有的参数含有所有的工具和机床参数,包括机床的校正。 ( 后缀名。PAR) 各种的参数含有各种不同的参数，语言，定时器,管理。 修 正 ( 后缀名。msc) 机床参数含有机床校正,除了第 1 页/6 以外(轴零位)在 Fanuc 中保存。这些参数是写保护的。( 后缀名。mch) 机械手参数为机械手含有所有的参数。 ( 后缀名。ROB) 砂轮参数含有所有的砂轮参数,选择分开二个砂轮轴。 ( 后 缀名。whe) 程序参数以参数的形式含有所有的 VirtualGrind 数据,选择 分开二个组。 ( 后缀名。职业者) 探针参数为探针含有所有的参数。 ( 后缀名。prb)4-10http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

第 4 章. VirtualGrind 输入/输出的使用 1. 在文件菜单选择输入或输出。 例证 4.2.4-A2. 选择你愿输入或输出的参数型, 按 OK 确定。 例证 4.2.4-B4-11

第 4 章. VirtualGrind 3. 选择你愿意输入或输出的文件, 按打开确认到输入或按保存 确认到输出。 例证 4.2.4-C重要的注意事项: 输入功能要求从一个具有完整参数的文件中选择的参数， 举例 来说你能从一个含有二个砂轮轴参数的文件中为 1 号轴输入砂 轮参数。 输入来自另外的一个文件类型的文件是可能的； 举例来说它能输 入一份在 BurCalc 或 TaperCalc 产生的 transfert.trs 文件, 这 时你在文件类型对话框中输入所有文件才能选择。复原 VirtualGrind 较旧的 3 和 4 版和 DSI600 文件是可能的。步骤 和转移的文件是相同的。 例证 4.2.4-D4-12

第 4 章. VirtualGrind 4.2.5 偏爱 在文件菜单中选择偏爱，下列各项会话在荧屏上显示: 例证 4.2.5-APMC 定位键 你能使用这一个定位键定义各种不同的参数 , 像是 K 值 (值 选项)或接口语言。 对于进一步的关于资讯 K 参数, 见这一本 手册的第 14 章。在对应的检查框上打勾你能激活或解除 K 值 选项。 在你的外面个人计算机上储存各种不同的 PMC 参数，所有的 VirtualGrind 窗户在你打开偏爱选项之前必须关闭。 在语言目录上选择应用接口的语言。 文件夹定位键 这个定位键决定对 FluteCalc 和 3 Dcalc 程序的通路路径, 例 如默认的文件夹为。rvg(VirtualGrind) 文件。 大体上,.rvg 文件 被保存在文件夹 C: data中。 如果你选择 DATA 文件夹为通路每次打开 VG 文件，计算机会直接打开此文件夹。 因此推荐你使用默认文件夹通路路径。 (3 DCalc 不装在 GrindSmart620 机床上 )。4-13

第 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6304 章. VirtualGrind例证 4.2.5-BZoller 定位键 这个定位键用于机床采用 Zoller 砂轮定位系统来传输砂轮参 数。 所以必须采用此系统才能激活此键。 可选择的通讯模式和一 些值，见下面的例子。 例证 4.2.5-C4-14

第 4 章. VirtualGrind为了要显示这一个定位键,你在视图的菜单上选择变量。 见第 4.3 章 功能是下列各项: ISO 标准程序和 ISOEASY 程序选择字型和颜色 变量 1 的保护 (#100 和后面) 变量 2 的保护 (#500 和后面) 一个被保护的变量在 MDI 模式中是不能够被修改的。 下一个变量的刮弧定义可能被显示。 (显示变量名字) 例证 4.2.5-D4-15

第 4 章. VirtualGrind 4.3 显示 (视图) 这一份菜单用来显示在荧屏上的各种不同的窗户。 例证 4.3-A工具栏 显示菜单条。 状态条 显示状态条 (在荧屏的底布) 描述 显示 2 维图示程序参数。 3 维立体模型 在 VirtualGrind 窗户中出现 3 维彩色立体图形。 程序管理 显示 ISO 和 ISOEASY 程序表的目录。 当前加工程序在它 之前有一支绿色的箭表示。 数据库 显示 ISOEASY 程序数据库。 只有当 ISOEASY 窗口是开 着的时候才看得见的。 控制面板 显示控制面板; 检查所有钮扣是否操作正确。 变量 显示 MACRO B 变量。 当打开一份新的菜单能显示和选择 不同的类型变量。4-16

第 4 章. VirtualGrind 本地的变量 #1 到 #33 常用的变量 1#100 到 #199 常用的变量 2#500 到 #999 例证 4.3-B轴位置 在加工的时候显示机床的轴当前位置和剩余的位置 ( 要跑的距 离) 。 用鼠标右键你能选择各种不同的位置选项 (绝对的,相对 的，机床，砂轮,工件)和删掉一个相对位置。 (重新设定相对位 置). 4.4 FLUTECALC 如果你正在 VirtualGrind 窗口工作, 你随时能通过点击在荧屏 的顶端位于工具http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630条中的蓝色 FC 图标激活 FluteCalc 软件。 例证 4.4-AFluteCalc 软件被激活并且被显示: 例证 4.4-B4-17

第 4 章. VirtualGrind 4.4.1 产生在 VIRTUALGRIND 及 FLUTECALC 之间的一个构件 VirtualGrind 和 FluteCalc 之间会自动连接并自动传输二个程序 之间的某些参数。 这种自动连接仰赖文件的 名字和文件的位置。 和机外的个人计算机上产生的连接在机床 中不是自动激活的，因此你必须在机床上再一次创建它。 后继步骤 在 Rollomatic 窗口挑选出组 1 或组 2 选择在现在操作中需要的工具的类型。 点击蓝色的图标激活 FluteCalc 选择文件,然后打开。 双击打开一个程序。 程序会建议你依照在 4.4.2.的描述 配 置 FluteCalc 这使你能够直接地在需要的文件夹中存取。 6. 程序名字在文件名字领域中被显示, 按打开确认。 7. 对问题&quot;&quot; 是否保存对无标题的更改?&quot;答案 &quot;不。 8 保存 FC 文件。 9. 退出 FluteCalc ，连接产生。 每一次 FluteCalc 被打开与 磨 槽 和 砂 轮 有 关 的 数 据 将 会 从 VirtualGrind 转 移 到 FluteCalc 。 被 FluteCalc 计 算 出 的 数 据 将 会 自 动 地 从 FluteCalc 传输到 VirtualGrind 。 10. 再一次从 VirtualGrind 开 FluteCalc 。 你能检查开槽砂轮 直径是否已经被正确传输。 1. 2. 3. 4. 5. 4.4.2 FLUTECALC 菜单偏爱 FluteCalc 菜单的完全描述可以参见 FluteCalc 使用手册 例证 4.4.2-A4-18

第 4 章. VirtualGrind 程序后继 然后选择文件偏爱。 选择文件夹定位键。 在文件领域中,写: &quot;C: data&quot; 或另外一个你选择的 文件夹。 按 OK。 4.5 TAPERCALChttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 如 果 TaperCalc 程 序 不 是 装 置 在 你 的 机 床 , 你 能 请 求 Rollomatic's 的技术服务给予必需的指导。 TaperCalc 是一个操作系统程序并且与 VirtualGrind 没有直接 的连接。 TaperCalc 的使用在 TaperCalc 指导手册中被描述。 重要的: TaperCalc 不能使用触觉荧屏;请使用键盘或鼠标。 TaperCalc 的使用: 使用在状态条上的红色图标打开程序。 创建工具和按 F2 进入计算。 当程序很快向上和运行时,按 F3 登记。 按 F8 进行后处理。 选择转移 F8 。 退出 TaperCalc 。 返回进入 VirtualGrind 窗口之内输入位于应用 C: Program 文件 TaperCalc).相同文件夹的文件 Tc.trs 输入步骤在第 4.2.4 章中被描述 4-19

第 4 章. VirtualGrind 4.6 ROLLOMATIC 窗口 图标可打开下列各项功能: 4.6.1 位置 [POS] 例证 4.6.1: 位置 指示轴的位置。 通过按荧屏低部的选择键你可选择需要的参考。 下列各项选项可供选择:[绝对位置][砂轮相对位置][工件相对位 置 ][相对位置][机床位置] 在选项方面按第二次选择显示 Y，U，W 轴。 4.6.2 程序 [PROG]例证 4.6.24-20

第 4 章. VirtualGrind: 程序 程序菜单能使你在生产期间进入工具参数和修正任何参数。 这 一份菜单在&quot;编程&quot;章节中详细地被描述。 [ SET 1][ SET 2]: 按对应的选择选项进入工具数据。 [ C ALL]: 全部计算。 在介绍所有的参数之后, 做一个计算。 4.6.2.1 程序窗口阶梯 例证 4.6.2-AENDMILFLUTEWHEELS你能使用 F1 向上回去上一个窗口。 选择选项使你们能够在窗口阶梯中 ,依照标明选择你需要的页 数。 4.6.3 调整 [OFF SETT] 例证 4.6.3: 调整 [GRINDING WHEEhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630LS]: 砂轮。 用投影仪或 Zoller 系统设定砂 轮位置, [ROBOT]: 机械手。 机械手为生产编程或调整机 械手。见第 12 章。 [PROT]: 保护。 定义那些参数是只读或者那些 可以读而且可以修正。 见第 4.11 章 [SCOPE]: 校正砂轮投影仪。 见第 6.2.7 章。 [PROBE]: Renishaw 探针。 见第 11 章。 4-21

第 4 章. VirtualGrind 4.6.3.1 偏置窗口阶梯 例证 4.6.3-AWHEELS SETTING PROTEC SCOPE PROBE TEACH你能使用 F1 向上回去上一个窗口。 选择选项使你能够在窗口阶梯中 ,依照标明选择你需要的页数。 4.6.4 参数 [SYST] 例证 4.6.4: 系统参数 [MACHIN]: 以机器制造参数。 这一个子程序用来设定机床轴 的参数。 见第 19 章 &quot;机床校正&quot; 。 [ALL]: 所有的参数。 包括所有的磨削，砂轮和程序参数 储存在计算机中。随时被机床存取，例如提取磨 削参数 D996 --D800 。 [CORREC]: 修正窗口。 做变更某参数是可能的。 关于数据参 照 Rollomatic's 的应用服务。4-22

第 4 章. VirtualGrind 4.6.5 信息 [MESS] 例证 4.6.5:显示警报的信息。 如果是 Fanuc 报警,请参见 Fanuc 维护手册。如果是 Rollomatic 报警请读第 18 章: 警 报。4.6.6 控制 [GRAP] 例证 4.6.6: 控制 [OVERRIDE]: 负载控制。负载控制以%显示, 砂轮电机旋转 速度, 和磨削速度。 [控制板]: 控制面板键的控制。如果主要功能是正常的,它是 常亮。在这一个模式中，这些键的所有功能都是 不激活的, 除了紧急状况停止按纽。 [计时]: 提供一个加工时间的分析。 4-23

第 4 章. VirtualGrind 4.7 编程工具的类型 例证 4.7-A 组的选择在 VirtualGrind 窗口的底部http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630选择图标 选择 [组 1] 或 [组 2].。你能使用这些设定对二个不同的类型工具进行编程: 组 1 和组 2 被二个不同的颜色区别: 组 1: 相间的绿色 组 2: 相间的黄色 颜色也可作为自动的操作的显示。 在组 1 中，你能定义操作端铣刀，钻头， PCB 铣刀，旋转锉。 二个组不能够为旋转锉定义: 他们只可能在组 1 中被定义。 如 果你选择组 1 的旋转锉, 组 2 自动地设置到 &quot; 不使用&quot; 而且你 不能再定义一个操作。 使用左边和右边的键,选择你愿磨削的工具类型。 当前的操作=端 铣刀 ， 钻头， PCB 铣刀， 旋转锉。 然后按选择键 [端铣刀], [钻 头], [PCB 铣刀] 或 [旋转锉] 来对被选择的工具进行编程。4-24

第 4 章. VirtualGrind 例证 4.7- B 程序 选择工具的类型右旋铣刀或右旋球头铣刀，见第 7 章。 钻头和台阶钻头， 见第 8 章。 PCB 铣刀，见第 9 章。 旋转锉，见第 10 章。 在程序窗口中，你可以在右边第二个行上发现你是在哪一个组。 在程序中，你能使用 [TAB] 键从组 1 转换到组 2 。4-25

第 4 章. VirtualGrind 4.8 程序管理 在这一个窗口中进行 ISOEASY 和 ISO 程序处理是可能的。在 这一个窗口中显示的程序在数传化系统介面中被保存。 你能在 第 5.1 章中找到详细的描述。 例证 4.8-A4.8.1 轴窗口 这一个窗口显示机床轴的位置,和完成加工各轴还要走的距离, 和砂轮旋转速度和加工的进程。 在第 5.4.7 章中你将会找到详 细的描述。 例证 4.8.1-A通过点击鼠标右键你能选择各种不同的位置系统: 例证 4.8.1-B4-26

第 4 章. VirtualGrind 4.9 在 C 盘上的文件夹的位置 (硬盘) 我们建议你在你收到机床以后， 制订自己的合乎逻辑的加工文件 保存结构。 工具制造有不同类型的数据: VirtualGrind, FluteCalc, ISOEASY ， ISO ，变量。 二个结构系http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630统被建议使用: 1. 创建一个文件夹 (文件夹) 为每个工具含有所有的必需数 据和信息。 优点: 所有的数据是在相同的场所中, 一个非常安全的系统 当再一次制造相同工具的时候提取必需的数据。 缺点: 相同的文件夹的不同类型的数据;提取每个工具的数 据需不同的通路。 2. 保存不同的数据类型在不同文件夹中, 举例来说保存所有的 ISOEASY 程序在相同的地方。 优点: 相同的类型所有的数据是在相同的场所中, 每个工具 的数据提取具有相同的路径。 缺点: 需要好的组织和管理, 如关联到一个工具的数据是分 布在几个文件夹中。 无论你选择什么结构,我们建议你保存 C: Data 的所有的数据 而且在一个外面的个人计算机上备份。4-27

第 4 章. VirtualGrind 4.9.1 C 盘的结构 你的机床 C 盘有下列各项结构: 例证 4.9.1-A对运行 GrindSmart620XS 必需的主要子文件夹位于 数据文件夹。 这一个数据文件夹含有下列各项子文件: 含有 fanuc.par 文件的 BOP FluteCalc, 含有 FluteCalc.rfl 文件 含有 custom.par 文件的 VirtualGrind 和 VirtualGrind 文件, 后缀名 rvg, 容易的 ISO, 后缀名 isx 和 ISO 文件, 后缀名 iso。 Rollomatic 应用, 像是 VirtualGrind ， FluteCalc 和 TaperCalc, 是在下列各项文件夹: C: Program 文件例证 4.9.1-B4-28

第 4 章. VirtualGrind Rollomatic 文 件 夹 含 有 三 子 文 件 夹 VirtualGrind ， FluteCalc 和 TaperCalc。 在每一个子文件夹中，你能找到 运 行 文 件 : VirtualGrind.exe ， FluteCalc.exe 和 TaperCalc.exe(应用型) 位于 C: Update 的更新文件夹含有三个文件能用来更新数 传化系统介面。 4.9.2 创建及分享一个http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630文件夹 1. 2. 例证 4.9.2-A 进入管理探险: C: WINNT Explorer.exe 进入,经由探险, 到 C 盘 (硬盘)( 举例来说)在右手的窗口中你将会看到，在 C 盘上包含的文件夹。 (硬盘) 3. 例证 4.9.2-B 在文件菜单上创建一个新的文件夹,, 选新的而且选择文件 夹一个新的文件夹被显示。 4-29

第 4 章. VirtualGrind 4. 重新命名它。 (默认的名字是新的文件夹) 例证 4.9.2-C分享一个文件夹: 5. 用鼠标的右按钮选择这个新的文件夹。 在跳出的菜单中,选择分享。例证 4.9.2-D新的文件夹特性窗口出现。 6. 点击分享定位键。 选择共享选项部份选择应用按 OK 确定。4-30

第 4 章. VirtualGrind 例证 4.9.2-E7.一个手符号指示文件夹被共享。 上面的设定对分享任何类型的文件夹都是有效的。例证 4.9.2-F8.当你把 620 XS 连接到你的个人计算机的时候,你能看到 分享的文件夹。 在这一个例子中,是新的文件夹。例证 4.9.2-G4-31

第 4 章. VirtualGrind 4.10&quot;复制-粘贴&quot; 功能 这一个功能能复制-粘贴相同的程序中不同的要素。 复制一个领域: 用光标选择要复制的领域(黄色的长方形) 按插入 （INSERT）键。 一个新的选项选择菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [领域],领域的内容被复制。 用光标选择要粘贴的领域(黄色的长方形) 按插入 （INSERT）键。 新的选项选择菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [粘贴]. 新的内容在被选择的领域中显示。 复制一个操作:(页) 选择页复制(黄色的长方形可能是在任何的领域中) 而且按 插入（INSERT）键。 一份新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [OPER] 。 页的内容然后被复制。 用 PAGE UP/PAGE DOWN 键找到要粘贴的页。 新的选择选项菜单在 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [粘贴]. 对问题&quot;粘贴操作，你确定吗?&quot;按 YES. 新的内容显示在被选择的页上。4-32

第 4 章. VirtualGrind 复制一个砂轮:(工具) 在砂轮设计和参数页上选择砂轮复制, 按插入（INSERT）键。 例证 4.10-A一份新的选项选择菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [砂轮],砂轮的内容被复制。 用 PAGE UP/PAGE DOWN 键找到要粘贴的砂轮。 新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [粘贴]. 对问题&quot;粘贴操作，你确定吗?&quot;按 YES. 新的内容显示在被选择的页上。 复制常用的值: 选择常用的值页而且按插入（INSERT）键。 一份新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [COMMON] 。 常用的值的内容然后被复制。4-33

第 4 章. VirtualGrind 在另一个常用的值页,按插入（INSERT）键。 新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [粘贴]. 对问题&quot;粘贴操作，你确定吗?&quot;按 YES. 新的内容显示在被择的页上。 复制一个工具:(端铣刀或钻头) 开常用的值页而且按插入（INSERT）键。 一份新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [工具]而且工具的所有值被复制。 在另一个相同的工具设定页常用的值 按插入（INSERT）键。新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [粘贴]. 对问题&quot;粘贴操作，你确定吗?&quot;按 YES。 新的内容显示在被选择的页上。 复制一个组: 打开第一个窗口选择要复制的组而且按插入（INSERT）键。 一份新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。 选择 [组]而且所有的工具值被复制。 第一页上开另一个组， 按插入（INSERT）键。 新的选择选项菜单在 VirtualGrind 窗口的底部出现。4http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630-35

第 4 章. VirtualGrind 选择 [粘贴]. 对问题&quot;粘贴操作，你确定吗?&quot;按 YES。 新的内容显示在被选择的页上。 重要的注意事项: 在复制和粘贴之后总是作一个计算 [ C ALL]。 4.11 保护 保护功能用来保护 FANUC 的不同要素和 VIRTUALGRIND 程序。 你能由图标 例证 4.11-A 进入这一个功能并选择[PROT]选项。CUSTOM PARAM （用户参数）机床校正: 一定被保护。 用户砂轮参数不被保护。 用户程序 VirtualGrind 参数不被保护。 用户调整参数的修正不被保护。 FANUC 补偿工具和参数不使用。 FANUC 调整和句集 B， 句集 B.(#) FANUC 程序 ISO 程序和 ISOEASY。 FANUC 参数应该被保护。 注意: 如果用户参数和 FANUC 参数不保护,当机床被打开的时 候 , 会有一个报警。 机床正常工作时这些参数一定要保护 ! 4-35

第 4 章. VirtualGrind4-36

第 5 章. 容易的 ISO 程序 第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.1 程序管理 程序管理是 ISO 程序的管理引擎。 你能简单地通过点击鼠标 容易地存取所有 CNC 里面储存的程序。 程序管理窗口可在视图菜单的管理上选择程序显示或隐藏。 它 的窗口能在屏幕上进行位置移动或靠在主应用窗口上。 例证 5.1-A5.1.1 使用接口 例证 5.1.1-A程序管理窗口的主要部分被程序目录占领,按数字的次序分类。 图标代表不同类型的 ISO 程序:ISO 标准程序 ISO 容易的程序 当前选择的程序 ( 在应用状态栏也被显示)，如此时你是在 自动运行的模式中, 此程序将会被运行。 在左手边上的程序进行栏显示程序记忆的余量。 单位为 BYTES。5-1

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.1.2 使用程序管理 为了要调用程序管理的不同功能, 你能按鼠标右键或直接使用 键盘进行操作。 例证 5.1.2-A 创建一个新的 ISO 程序 删除http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630一个被激活的 ISO 程序 在编辑窗口打开一个被激活的 ISO 程序 选择被激活的 ISO 程序进行执行。5.1.2.1 创建一个程序 当你选择插入的时候,一个会话窗口出现允许你定义你想创建的 ISO 程序 的数目，名字和类型。 例证 5.1.2.1-A在输入被需要的值之后, 一个新的编辑窗口被打开显示一个空 的 ISO 程序。 当输入的程序数目已经被其他程序所占的时候, 你必须选择另外的一个值。 5.1.2.2 删除一个程序 通过选择删除,程序管理删除被激活的程序,但机床不会问你真的 确认这么做。 如果程序是在一个编辑窗口中开着的,它将会被关闭。 当同时有几个的程序被激活的时候, 机床会询问你哪个程序需 删除。5-2

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.1.2.3 编辑一个程序 一旦一个程序已经产生并且在可提供的程序目录中被显示,通过 在编辑窗口选择编辑可打开此程序。 每当你想在现在开着的窗口之间进行切换，如 PMC 和 ISO 程 序之间,你能使用 F11 键或 &quot;窗口&quot; 菜单。 5.1.2.4 选择一个程序 按键盘空格键或选择“选择”, 那加亮的程序被选择 在自动的模式中被运行。 只有当机床是在编辑模式中的时候 , 才能做这一个选择。5.1.2.5 变更一个程序名字 在程序中当一个编辑窗口是开着的的时候, 选择 &quot;ISO 程序&quot; ; 它将会变成蓝色,然后在它上面按鼠标右键。 一对话窗口被显示, 与创建一个程序的对话框相同。程序名字然后可以改变。 例证 5.1.2.5-A5-3

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.1.2.6 替代选择 你能使用文件菜单上的新指令来创建新的 ISO 程序。 例证 5.1.2.6-A这将打开新文件窗口你能选择你想创建的文件的类型。 选择二 种 ISO 程序类型之一和按 OK 。 你也能通过文件打开指令打开已经存在的 ISO 程序。你将被引 导选择一个程序的数目，之后程序被加入程序管理。5-4

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.2 ISO 标准程序编辑 5.2.1 介绍 Ihttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630SO 标准程序编辑允许你编写完全根据客户需要的 ISO 程序。 只有具有对机床和磨削程序相当了解的人才被推荐使用。见第 13 章。 5.2.2 使用接口 例证 5.2.2-A一个 ISO 标准窗口被分离为二部分。 在右手边上，你能看见 ISO 码,在左手边上你找程序的计算行。 程序的行数自动地被计算，一个间隔为 10 。 你不被允许使用 你自己的行数, 不然程序的完整性将得不到保证。 注意: 如果你开一个 ISO 程序, 这个程序是在机外编写的并具有自己 的行序列号， 他们将会被变换， 那对应的 GOTO 陈述将会被更 新。 在视图菜单中，你能找到显示或隐藏行数目选项。 如果你使用 GOTO 陈述,推荐显示行数目。 例证 5.2.2-B5-5

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.2.3 使用 ISO 标准程序编辑 你能在任何其他的本文编辑中键入你的程序码。 公开的指令 和关键字被染色，可以一目了然。 当你把光标放置在一个 ISO 指令上的时候,一个窗口会出现 更详细地描述它。 例证 5.2.3-A当你使用 GOTO 关键字的时候, 行参考将会自动地更新当你插 入或取削行, 所以参考总是指向最初参考的程序行。 同样地你能为参考的 GOTO 陈述的行选择插入标签。 例证 5.2.3-B当你打 # 字的时候介绍一个变数, 编辑在一个小的窗口里面取 出在一连串现在已存在的已知变量。 你能通过点击它选择你的 变数。 它的数目然后被插入#符号之后 。 为了要有这一个特征, 你的可变量一定要用括号加以定义。 例证 5.2.3-C5-6

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.3 ISO 容易程序的编辑 5.3.1 介绍 ISO 容易的编辑介绍一个新的编程方法。 我们使用模块建立一 个 ISO 程序。 每一个这些模块含有一些 ISO 码。 所有的这 些码片段被如锁链般连续组成一个完整的 ISO 程序。 有预先定义的不同模块组成的一个完整的数据库含盖了你的大 部分应用需要。 使用鼠标的拖放使你编程变成非常容易。 5.3.2 使用接口 ISO 容易程序的编辑窗口以 ISO 标准编辑为基础的 , 但是它 有一http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630在左手边上的附加视图。 它含有树枝状模型结构显示你的程序模块。 当你选择一个模块, 它的对应 ISO 行在编者窗口中被加亮由二个水平线和垂直条 在图框边缘。 当你在编辑里面放光标在一个特别的行上的时候, 那对应的树 枝状模型窗口的模块也被加亮。 因为模块含有预先定义了 ISO 码,编辑右手边部分是只读的。 虽然有一个方法可插入用户 ISO 模块但前提是那些适当的行 是可编辑的。 例证 5.3.2-A5-7

第 5 章. 容易的 ISO 被预先定义的 ISO 模块的家是数据库窗口。 当你创建 ISO 容 易的程序时它自动地出现。 此窗口不是漂浮的，也不显示在主要的应用窗口。 例证 5.3.2-B模块按字母顺序地被分类放在特定的文件夹中。 当新的模块文件被加入的或新的文件夹被创建,这个窗口将会被 自动地更新，始终含有最新的数据。 5.3.3 使用 ISO 容易程序的编辑 为了要创建一个 ISO 容易的程序, 你必须更加多考虑操作步骤 而不是 ISO 指令。 那就是你如何在数据库选择适合的模块的方 式。 在下面，将一步一步地介绍 ISO 容易程序的编程。5-8

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.3.3.1 创建一个简单的程序 当你创建一个新的 ISO 容易的程序时候, 树枝状模型视图最初 是空的。 当你在树枝状模型视图上右击鼠标， 标准程序会话框出 现让你选择程序名字。 例证 5.3.3.1-A进入树枝状模型视图之内， 在模块数据库中拖放程序开始和程序 结束模块。 这二个模数含有基本的 ISO 指令适当地为机床磨 削程序和加工结束做准备。 你能看到,模块中的 ISO 码直接地 在编辑中被更新。 例证 5.3.3.1-B现在你为一个铣刀做开槽。 在数据库窗口选择适当的模块并拖 放插入在二个已存在的模块之间。 例证 5.3.3.1-C5-9

第 5 章. 容易的 ISO 一个小的窗口出现,显示一个开槽操作典型的参数接口。 你能在 目录中选择开槽数目, 选择组和设定工件前部支撑在加工时是 向上的或向下。 按 OK 确认。 例证 5.3.3.1-D现在开槽的模块已经http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630在被选择的场所中被插入。 如果你为这个 模块设定其他的值, 在树枝状模型视图上点击， 参数窗口将会被 重新显示。 例证 5.3.3.1-E在而且在开槽的模块之前和之后我们插入一个安全位置模块。 依照上方相似的步骤。 当你进入模块的时候, 个别项目操作参数显示。 例证 5.3.3.1-F5-10

第 5 章. 容易的 ISO 重要的: 安全位置模块被运行: 如果 M20 构件不被选择。 如果有条件地选择 M20 构件而且操作被运行。 因为安全原因， 在程序开始之后插入一个没有 M20Link 的安全 位置是必需的。 你能继续增加其他的模块和设定程序的参数。 5.3.3.2 增加用户模块 如果你想扩充一些特别的功能但程序模块不在数据库中,你也能 插入你的用户模块。 例证 5.3.3.2-A在树枝状模型视图中, 在项目上选择你要插入你的用户模块的 地方。 按插入键。 和一个不同的图标的模块将会插入。 如果你移动光标到 ISO 码窗口下属于你的用户模块的行上，你 将能够修改,包括加上/删除行，但只限制在这一个模块的里面。 5.3.3.3 变更模块参数 如果你变更特别的模块的位置, 只要选择它拖拉它到新位置。 删除一个模块，在树枝状模型视图中选择它，然后按删除键。5-11

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.4 程序执行 5.4.1 活跃的绿色光标 当你是在自动加工的模式中的时候, 被运行的激活程序的行是 绿色中加亮。 5.4.2 启动程序 选择自动模式且选择重新设定功能两次。 绿色必须在程序的第 一个行上。 如果程序已经被运行到最后(M30) 不需要使用重新 设定。 5.4.3 取消程序 只要按 FEED HOLD 键 (任何运动停止)程序随时可能被停止, 然后选择手动和重新设定选项。 5.4.4 从绿色光标启动 你能选择从程序的任何的行开始。 你必须做的是在转到自动模 式前把光标移到所需要的行 (在手动的模式中)。 重要的: 在程序开始中被编程的冷却油或另外的功能可能在这 种情况下不工作。 我们推荐选择从安全位置模块的第一个行开始运行操作。 5.4.5 暂停点 例证 5.4.5-A在 ISO http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630标准程序中，你能按 F9 键暂停点设定为任何的行。 这 一行然后被加亮到红色 (默认颜色)， 而且在停止的地方有 STOP 符号。 实际上，一个 M0 指令插入到程序行的最前端迫使程序暂停。 在一个已经含有 3 个 M 码的行上设定一个暂停点是不可能的。5-12

第 5 章. 容易的 ISO 程序 5.4.6 变量 例证 5.4.6-A在菜单视图中你能找到变量进入口。 它会打开一个窗口显示 3 种不同的类型 MacroB 变量: 本地的变量: : 1- 33 常用的变量 1: 100- 199 常用的变量 2: 500- 999 本地性的变量的数值只能被读取, 他们只有在执行 ISO 程序 被运用。 常用的变量可以被自由地修正。 常用的变量的数量通常由在 Fanuc 控制中的选项激活来决定。 5.4.7 轴位置 例证 5.4.7-A 轴位置窗口显示 CNC 轴的真实位 置也可显示轴的进级速度和砂轮轴 的转速。 窗口可通过在查看窗口菜单 激活和关闭。5-13 第 5 章. ISO 容易程序

当你激活上下文菜单的时候, 在窗户的上面部份中你能选择位 置的类型。 加工位置的剩余距离被显示。 例证 5.4.7-B轴的相对位置可以随时被重新设定: 在上下文菜单中选择重新设定相对位置 双击相对位置标记的下一个 在选定的轴的数值上双击 你能为任何的轴用手动输入数值， 只要在它的数值上长按进入到 输入窗口。例证 5.4.7-C5-14

第 5 章. ISO 容易程序 5.5 ISO 偏爱设置 当你选择偏爱文件菜单（PREFERENCES） ，你就可以打开有一 个 ISO 变量程序， ISO 编辑中找到定义不同项目颜色的页面。 在 在彩色领域上的点击选择不同的颜色。 例证 5.5-A变量可被设置成写保护，而且他们的名字在 ISO 标准程序中的 支架里面可以被显示。 5.6 快捷键 Ctrl F(发现) 允许你在一个 ISO 标准程序中寻找一个元素。 Ctrl H(代替) 允许你在一个 ISO 标准程序中代替一个元素。 Ctrl Z 允许你取消最后修正 (s), 除非程序在这之http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630前被保存。5-15

第 5 章. ISO 容易程序

第 6 章. 基本安装程序 6.1 机床的安装 6.1.1 更换工作头夹头例证 6.1.1- AA环B环手轮拖板锁紧凸轮锁紧凸轮总是使用 W20 U 类型夹头。 (U 代表超精密) 为了使自动上下 料比较容易的,用金刚石油石或金刚石砂轮为夹头倒角。 放松工作头拖板锁定手柄并用手轮把拖板往左移。 放松凸轮锁定 螺丝和转动凸轮,把工作头从工具棒料 V 型块处移开。 这将会确 定你有充足的间距取下夹头。 转动 A 圈 顺时针方向的直到你能从夹头座上取下夹头。 如果 你仍然没有充足的间距,取掉压指。 小心清理夹头座和新的夹头。 安装新的夹头在工件轴上 (一定 与工件轴的小键一起放置) 而且转 A 圈一直到它拉住夹头。 按在控制面板上的 &quot;夹&quot; 。 把一个棒料放入夹头而且连续旋转 A 圈一直到它有些轻微地夹 紧棒料。 在这一个位置中将棒料从夹头移开。 旋转 A 圈三个附加的凹口给一些夹紧压力 ( 凹口是圈 B 中的 小球和一个弹簧相对移动，旋转时给你有凹口的感觉。 ） 6-1

第 6.1 章 机床安装调试 例证 6.1.1-B后定位后圈前圈前定位松开前后圈的锁定螺丝。 在夹头按需要的深度夹上一个棒料。 同时推动推料杆顶住棒料, 移动后圈到最后的位置用螺丝锁紧 它。 依照推料必需的 [螺纹]行程调整前圈。 转动前圈向后圈 靠拢给出最大的行程。(这是常用的调整)。6-2

第 6.1 章 机床安装调试 6.1.2 调整 &quot;V&quot; 型块 例证 6.1.2-A移动 &quot;V&quot; 支持向下，松开 &quot;V&quot; 块和向下移动它。 例证 6.1.2-B在架设棒料 &quot;V&quot; 型块以前, 在夹头中夹紧一个棒料， RAPID 按 的 和-转动工作头，用靠表检查径向跳动。 在棒料上按直到棒 料的前端径向跳动最大 2 到 4μm(.0001 到。0002&quot;)。6-3://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

第 6.1 章 机床安装调试 例证 6.1.2-C 用 &quot;V&quot; 型块给压力 例证 6.1.2-D 压指放下放 &quot;V&quot; 型块在 &quot;V&quot; 型块架上，稍微锁紧两个螺丝。以便你用 手能仍然移动它。 把 &quot;V&quot;型块拉起来贴紧棒料并稍微加一些压 力同时检查靠表的指示， 并交叉轻轻锁紧两个螺丝。 以免锁紧螺 丝影响 V 型块的位置。 调整 &quot;V&quot; 型块是一个确定精密度的重 要操作。 把压指压下 (按控制面板上的“压指” 而且检查靠表上在棒料 ） 垂直的距离上的差距， 如果棒料移动太多,重新调整 &quot;V&quot;型块。 把靠表放在棒料的边上把压指压下和松开， 你能在棒料的边上做 同样的测量。 如果棒料移动太多 ( 超过 2 到 3 μm(.0001&quot;)) 它意谓 &quot;V&quot; 型块与工作头的中心不在一起。 例证 6.1.2-E 调整 &quot;V&quot; 型块中心如果&quot;V&quot; 型块不在中心,再一次松开 2 个螺丝和重新调试。并交 叉轻轻锁紧两个螺丝。以免锁紧螺丝影响 V 型块的位置。再一 次检查垂直的运动。 锁紧 2 个螺丝。 压下压指,再一次检查径向跳动。6-4

第 6.1 章 机床安装调试 6.1.3 调整工件前部支撑 如果你不想使用一个工件前部支撑 ( 非常小的直径工具或很短 的开槽), 跳过这一章解释去到 6.2. 在工件前部支撑上的所有调整必须使用内六角扳手。 T 型的内 六角扳手最好。 例证 6.1.3-A 整工件前部支撑底座 和工作头一起1. 调整工作头和工件前部支撑底座的位置。 此时不要把工件前部支撑放上去。 把靠表的底座放在工作头的 拖板上和把靠表放在工件前部支撑底座上， 手动移动工作头拖 板检查工件前部支撑底座的平行度， 10 毫米的长度上 (.400&quot;) 在 尺寸偏差不应该超过 2 μm(.0001&quot;). 例证 6.1.3-B 调整对准 和凸轮一起 锁紧螺丝凸轮如果调整不是很好,调整凸 轮。 松开两个锁紧螺丝， 稍微锁紧http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630。 调整凸轮直到 好并锁紧螺丝，用靠表再 检查一次。6-5

第 6.1 章 机械安装调试 例证 6.1.3-C凸轮锁紧螺丝2. 前部支撑的水平调整。 装在前部支撑底座上的前部支撑。 设置靠表磁性底座在工作头拖 板上和设置靠表在支撑的顶端上， 手动移动工作头拖板。 前部支 撑应该是平面度在 2 里面到 3 μ m(.0001&quot;).比较靠近棒料的支 撑部分应该是最低的点。 以凸轮调整,松缓锁紧螺丝而且调整。 例证 6.1.3-D 从前部支撑调整棒料3.从前部支撑调整棒料长度 移动棒料远离前部支撑区域 (前部支撑不应该直接地在棒料下 面).如果有需要的话移动拖板到左边。按在控制面板上的 &quot;前部 支撑&quot; 把它提上来。 移动棒料到前部支撑上面需要的位置。通常,大约有如照片所显 示的 rl=磨槽长度  1 mm 是最好的( 有 rl 正数值将会允许你 做球头铣刀清边时前部支撑可以撑上). 6-6

第 6.1 章 机械安装调试 例证 6.1.3-E 调整前部支撑压力锁紧螺丝 凸轮 4. 调整在棒料方面的前部支撑压力 如果前部支撑太高, 请降下。 (松锁紧螺丝而且转凸轮) 逆时针 转凸轮将降下前部支撑。 顺时针慢慢地转凸轮提升前部支撑与棒 料接触。用靠表上检查加在棒料上的压力。不要超过 4 μ m (大概。0001&quot; 到。0002&quot;). 例证 6.1.3-F 从边上调整前部支撑锁紧螺丝 凸轮 5. 前部支撑对中。 向傍边调整前部支撑使它对中,松锁紧螺丝而且转凸轮移动前部 支撑。 从两个方向移动前部支撑并检查刻度盘。 当棒料是在它的 最低位置的时候 , 支撑的中心位置被找到。如果,被定中心后在 棒料上不再有压力,再一次提高前部支撑并重复这一个程序直到 它完全地被对中。 前部支撑现在已调整完毕。 用记号笔在棒料上做一个标志而且使 工具旋转.( 在控制面板上按迅速的和  )标志应该在前部支撑的 整个宽度方面完全地消失。 如果不完美的,重复步骤 1,2,3 和 4。6-7

第 6.1 章 机械安装调试 6.2 砂轮的结构 6.2http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630.1 安装砂轮在法兰上 砂轮应该装在 GrindSmart620XS 随机提供的法兰上， 砂轮的状态 应该是完好无损。 砂轮内孔应该在 H6 公差范围。组合螺丝钉 应该正确地锁紧。砂轮的线速度应该能够满足 7200 RPM 的要 求。法兰可以在机床之外使用一个平衡装置和用 MPM 平衡器 来平衡。 Rollomatic's 的技术服务将会提供你关于平衡的技术信 息。平衡能使砂轮轴的震动被减少。2 个法兰和每个法兰上的 4 个砂轮可以被装在轴的两边上。 这使砂轮的安装上给予你很多选 择。 6.2.2 修整砂轮 砂轮在法兰上安装好之后应该进行修整。这操作在 GrindSmart620XS 机床外进行 ,机床提供一个砂轮修整用的轴。 机床表现和工具精密度主要地仰赖在这些操作方面。 6.2.3 安装法兰在机床上 马达的锁定: 在特别的模式 (设定模式) 中, 当磨削区域的滑门 是开着的, 转动马达只有在指令按钮被释放时才可能，而且, 选 择 (门/轴/砂轮轴) 应该是在(砂轮轴)位置上。 GrindSmart 620 XS 的二个新特征是 A 轴的旋转和砂轮的安 排。 A 轴能旋转 225 &#176; 和两个法兰被装在轴的两边上。 A 轴马达配备旋转光栅, 保证位置准确性。 (精度为 0.0002 &#176;)CE例证 6.2.3-A6-8

第 6.1 章 安装机床 在安装法兰之前, 如下所示在法兰上涂一些油脂是很重要的。 例证 6.2.3-B上述的相片显示二个定位销和固定螺丝钉。 重要的: 在法兰外径上涂 1 到 2 立方毫米的油脂。 警告: 不要在法兰面上涂任何的油脂。 把法兰装在轴上， 每个法兰边缘有二定位销和轴的面上的定位孔 相配合。 螺丝钉用于锁紧法兰。 拧螺丝钉上的最大力矩是 35 个牛顿米。 Rollomatic 推荐你购买一个力矩扳手来检查。 例证 6.2.3-C相片 6.2.3- C 的专用扳手用于在安装法兰时夹紧法兰边缘!6-9

第 6.1 章 机床安装调试 6.2.4 预先设定砂轮 有二个不同的方法设定砂轮: 1. 在机床之外,用 Zoller 系统测量砂轮位置。 见第 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6306.2.6 章 (以 ZOLLER 系统测量砂轮位置) 在机床之内,藉由一个砂轮投影仪系统测量砂轮位置。 见第 6.2.7 章 (校正砂轮投影仪) 见第 6.2.5 章 (设定砂轮参数)2.注意: 以前使用过的法兰如果砂轮没有变化则无须再设置砂轮参 数，因为砂轮参数已被保存， 在这种情况下，你唯一要做 的是依照在第 4.2.4 章中被描述的步骤 ( 输入和输出).输 入砂轮参数。 在一个机床上已设置好的一个法兰能完全用在另外一台机 床上而无须重新设定, 因为机床上砂轮轴表面位置已经被 校正。 只有可能有些细微的不同。 6.2.5 设定砂轮参数 每个砂轮有一个名字。 如果一个砂轮要用于不同的磨削操作它 一定有几个 &quot;工具&quot; 名字。 为了要保持一致性,你必须根据砂轮 位置来定义不同名字。 有二例外: 有时一个工具需 6 次开槽磨削或一个钻头需 4 次清边 磨削，此时砂轮是用相同的名字。 所有的其他操作应该有不同 的砂轮名字。 例证 6.2.5-A 工具（砂轮）定义6-10

第 6.1 章 机床安装调试 工具 （砂轮） 10 到 19 为砂轮轴 1 和 20 到 29 为砂轮轴 2, 从 也就是最多可定义总数为 20 个不同的磨削操作。 复制一个砂轮产生一个新的工具最容易的方法是使用在第 4.10 章中被描述的复制-粘贴功能. 使用相同的砂轮不同的磨削操作可能有不同的加工点或不同的 类型。 在这种情况下，你一定分开为每个类型设定参数而不要 使用复制-粘贴功能。 正常地,当在一个外面的个人计算机上做准备工作 ,对不同的磨 削操作的配置， 工具（砂轮）名字,砂轮位置已大致被定义。但 加工前你必需依照在第 4.2.4 章中被描述的步骤 (输入和输出) 输入砂轮参数。 最后加工。 步骤将在下列各项章节中被描述。 6.2.6 以 ZOLLER 系统设定砂轮参数 在 VirtualGrind 软件中的传输配置在 4.2.5(偏爱 ZOLLER 定位 键)章中被描述。 ZOLLER 系统的使用请参阅 Zoller 生产商提供的操作手册。 特别 的调整特征 (密码 , 接合器的校正 , 轴的传动方向,)在 Zoller 使用手http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630册中被描述。 在实行这一个步骤之前请阅读第 6.2.5 章的设定砂轮参数的介 绍。6-11

第 6.1 章 机床安装调试 后继步骤 1. 2. 3. 4. 5. 6. 在 COM 1 上用电缆连结你的个人计算机到 Zoller 系统 此时不要运行 VirtualGrind 软件。 开始 VirtualGrind 去菜单列而且选择文件,然后选择新文件。 创建一个新的文件 VirtualGrind 窗口。 ( 如果需要, 可输 入砂轮参数)。 选择文件, 然后选择偏爱并选择 Zoller 定位键。 检查传输 是否被激活。 按 OK 确认。 选择图标 [POS], 各轴会同时显示在 Rollomatic 窗口和 Zoller 显示器上。 这一点对完成下面的步骤很重要。 选择图标7.例证 6.2.6-A8. 在选择选项上点击 [WHEELS]. 如果需要用 [PAGE UP] 和 [PAGE DOWN]键选择必需的工具（砂轮）名字。名字被显 示在窗口右上角的黄色区域的。 同样的，你也可直接地在 键盘上输入的工具（砂轮）名字,( 举例来说 T10)，然后选 择 [SEARCH].6-12

第 6.1 章 机床安装调试 例证 6.2.6-B9. 用 形 状 选 项 选 择 砂 轮 形 状 [TYPE], 用 [PAGE UP] 和 [PAGE DOWN]键选择必需的工具（砂轮）形状号， 按 [SELECT]确认。当选择完成以后。 10. 选择 [TEACH];白的十字给出第一个测量点。 (红色的点为砂 轮的磨削点). 例证 6.2.6-C11. 12. 13.移动 Zoller 测量头, 而且使用微细调整， 把投影仪中心对 准白的十字。 选择 [SET], 然后 [NEXT] 继续设定下一个点。 白的十 字再次指示测量点。 重复操作 12 号直到所有的点完成设置。按[ACCEPT]确 认.6-13

第 6.1 章 机床安装调试 14. 这个砂轮已设置完成，窗口回到砂轮尺寸参数页。 如果测 量是正确的,重复开始操作 6 到 9 为每个砂轮和每个法兰 设置。 15.http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 当法兰设置完成,根据对在第 4.2.4 章中被描述的步骤 (输 入和输出。 )输出砂轮参数。 16. 转移被输出的文件 (*.whe) 到机床的硬盘上的被选择的文 件夹中。 17. 输入数据到你真实的 VirtualGrind 程序之中而且作一个 计算[ C ALL] 计算出磨削点。 6.2.7 校正砂轮投影仪 校正步骤将会 &quot;教&quot; 机床知道砂轮投影仪的精确的位置。 每一 次把投影仪装在机床上你必须进行这一个操作。 必需的设备: 校正销。 砂轮投影仪。 ISO 程序 O1.(投影仪设置) 安装校正销: 校正销装在如相片中所示的砂轮轴 2 上。 例证 6.2.7-A 校正仪器2 个定位销能确定定位的精密度。 但不影响精密度。6-14

第 6.1 章机床安装调试 安装砂轮投影仪: 放下工件前部支撑。 在安装架上固定，固定前请把投影仪完全靠住定位销。 锁紧锁定凸轮。 图像 6.2.7-B连结在控制面板下面的 24 V 电源。 运行 ISO 程序 程序号码 O1(投影仪设置) 能实现对对砂轮设置时投影仪所必 需的所有运动。 每一个设置点都会自动停下便于手动调整。 后继步骤: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 按手动[MANUAL]的按钮而且选择编辑[EDIT]模式 在程序管理中选择 O1(投影仪设置)程序 按在键盘上的空格键激活程序。 绿色箭头在程序号码之前 确定它被激活。 按进入键随时可把挑选的程序显示在荧屏上。 按（AUTO）和（START）键开始运行程序。 你能使用进 级速度控制钮来控制各轴的运行速度。 等候第一个暂停, 第一个是定位销的第一校正点。此时 START 按钮的灯是熄灭的。 定位销的尖点应该在投影仪领 域中是看得见的。 按手动（MANUAL）的钮和选手轮（HND） 模式。 转 动手轮步进单位柄到 1. 你现在能使用手轮移动轴。 6-157.

第 6.1 章 机床安装调试 8. 移动 X 和 Z 轴把定位销的尖点移到投影仪的十字的中 心。 如果需要的,用 Y 轴调整投影的焦距。 但不要转动 A 轴。9. 点击图标 菜单在荧屏上被显示: (如果你是在另外的 页上http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630,如需要按 F1 多次) 例证 6.2.7-C10. 在选择选项上选[SCOPE] 。 菜单在荧屏上被显示: 例证 6.2.7-D11. 12. 13. 14. 15.到步骤 8 投影仪已经在设置 P1 点上。点击 [SET P1] 按开始和自动按钮的继续运行 ISO 程序。 机床再一次移 到 P2 点而且停止。 重复步骤 7 和 8 再一次对中心点。 点击在 [SET P2], 然后按 [ACCEPT]. 投影仪校正结束。 按自动和开始按钮继续运行 ISO 程序；各轴退回使 A 轴 能够旋转。 等候机床停止, 从磨头上拿掉校正销。 6-16

[此处图片未下载成功]

第 6.1 章 机床安装调试

警告:

（在完成校正投影仪后）校正销没有取下以前不要转动A轴。可能导致撞机。

不要取下投影仪!

不要退出 ISO 程序,设定砂轮参数为同一程序。

.2.8 砂轮投影仪设定

后继步骤

在开始这一个步骤之前校正投影仪是必需的。延续上一章。 ISO 程序在开始这一个步骤前已经在运行。

. 按开始和自动按钮的继续运行 ISO 程序,投影仪接近

工具（砂轮） T10 。

.  按手动钮和选 HND 模式。 转动手轮步进单位到 10. 现在

你能使用手轮移动轴。

.  点击图标菜单在荧屏上被显示: (如果你是在另外的页上,如

需要按 F1 多次)

例证 6.2.8-A

.  在选择选项上选[WHEELS] 。 如果需要使用 [PAGE UP]

和 [ PAGE DOWN]键来选择必需的工具。数目用黄色被显示在屏幕右上方。 你也可以直接通过键盘输入需要的工具数目,( 举例来说 T10)然后选择 [搜寻]。

[此处图片未下载成功]

6-17

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630成功]

第 6.1 章机床安装调试

例证 6.2.8-B

.  用选择选项选择砂轮形 [TYPE],然后使用 [PAGE UP] 和

[PAGE DOWN]键选择形状数目。按[SELECT] 确定。

.  选择 [TEACH],白的十字指示第一个测定的点。 (那红色的

点砂轮的零点).

例证 6.2.8-C

.  移动 X 和 Z 轴把砂轮边缘移到投影仪的十字的中心。 如

果需要的,用 Y 轴调整投影的焦距。 但不要转动A轴。 8.  选择 [组], 然后 [下一个] 设定下一个点。 白的十字指示下

一个设置的点。

.  重复操作 8 直到最后一个点被设置。按[接受] 确定。

-18

[此处图片未下载成功]

第 6.1 章机床安装调试

.    砂轮已设置完成，窗口将回到砂轮尺寸参数页。 11.   继续运行 ISO 程序去设置下一个砂轮。 程序在每个砂轮

位置会暂停。 重复操作 5 到 9 为每个砂轮设置位置。 ( 当要设置砂轮轴 2上的砂轮参数,各轴会退回使A轴能够旋转)。

.  在程序结束的时候所有的轴退回回到 RAZ 零位。 开始

按钮灯熄灭。 13.   拿掉投影仪。 14.   安装砂轮防护罩。

.  根据到在第 4.2.4 章中被描述的步骤用输出砂轮参数来

保存砂轮参数。 (输入和输出) 16.   用[ C ALL]选项计算程序。

注意:

对于较高的精密度，你必须用实际测量的砂轮参数再作一个 FluteCalc 计算。 见第 4.4 章。 (FluteCalc) 在使用 FluteCalc 之后用[ C ALL]再一次计算。

.2.9 砂轮补偿菜单

这一份菜单使你能够对砂轮的磨损进行补偿。补偿值和使用频率都需平时的经验积累。 菜单通路:

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630par1. 点击图标        ，挑选选项 [WHEELS].

. 选择必需的砂轮名字。 3. 选择选项 [COMP。] 4. 完成参数:  Nb   在零件加工完多少之后进行补偿。 dZ   砂轮Z方向上的补偿量。 dR   砂轮R方向上的补偿量。 Cnt   自最后一个补偿作用以后计算加工的工件数目。 (READ)

如果机床关机补偿作用在记忆中保持。如果你要删除他们你一定选择 [WHEELS], 然后 [ZERO] 而且重新设定 [R SET] 或 [Z SET] 中的补偿值。一个新的砂轮校正自动地重新设定这些参数为零。

-19

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 6.1 章 机床安装调试 6.2.10 砂轮零点 (修正)

砂轮的磨削零点是所有的计算和补偿作用的出发点。 它被一个红色的点象征。是砂轮磨削点的符号。通常这二点是重合的， 但如果你需要白的十字可能被移动:

.  你要用砂轮面来磨削而不是用砂轮的边缘。 2.  砂轮磨损补偿。 3.  调整实际的磨削点。

后继步骤:

.  选择图标        选择选项 [WHEELS]. 2.  选择必需的砂轮名字。

.  选择选项 [ZERO]. 下列各项荧屏出现:

例证 6.2.10-A

.  选择 [REL] 而且选择 [Z SET] 或 [R SET]. 5.  在键盘上输入需要的值。 6.  按[Z SET] 或 [R SET]确认。

把砂轮的磨削点放在一个倾斜的表面上。

例证 6.2.10-B

-20

[此处图片未下载成功]

第 6.1 章 机床安装调试

在键盘上输入需要的补偿值。 按 [Z SET]确认。 z 点击[TOUCH]. 十字自动地移动到砂轮上。

注意 :

按[CANCEL]随时取http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630消一个修正。

通过按 [PAGE UP] 或 [PAGE DOWN]键,下一个荧屏出现;

这时可变更磨削点 C, 只有自由编程有此功能。

例证 6.2.10-C

默认值 C=0,在上面的例中 C=45 &#176;。

在作必需的变化之后退出修正页 [ZERO],在这以前[REL]

功能不能被再一次使用。

-21

[此处图片未下载成功]

第 6.1 章 机床安装调试 6.3 程序空运转

例证 6.3-A 控制面板

[此处图片未下载成功]

启动程序空运转:

在程序空运转模式中, 机床的滑动门在那时候是开着的,操作员按释放钮才能移动轴。 砂轮电机在程序空运转模态中不能旋转。 放开释放钮循环可随时被中断。

在程序空运转模式中，你能模拟程序的整个磨削过程。 砂轮 和冷却油是关闭的。 各轴快速的行程自动地设定在 F0 和磨削速度是程序设定的实际速度。 这一个操作在程序空运转模式中被进行。 (没有棒料在机床上)

此功能能找出程序中的错误和防止机床碰撞。

做一个程序空运转:

.   打开DRY RUN 按钮。 2.  确保工作头夹头上是空的。

.  在程序管理中, 按需要选择 ISO 容易程序的或 ISO 标准

程序。

.   按AUTO钮, 然后按START开始。

.  用进级速度控制钮FEEDRATE OVERRIDE控制加工速

度。

你可以通过按FEED HOLD键随时暂停程序。

按START继续运行程序。

要停止程序，按MANUAL和RESET。

-22

[此处图片未下载成功]

第 6.1 章 机床安装调试

.4 启动自动循环

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

生产循环只有在门被关上而且锁住后才能开始。只有在生产循环结束的时候或为机械手在 &quot;RAZ&quot; 位置中的时候。打开二个滑动门是可能的。

磨削一个工具 (手动上料), 依下列各项着手进行:

.   转循环按钮到手动。 (手动的) 2.   在夹头上装一个工具。 3.   关上了机械手和机床门。

.  在程序管理选择方面检查是ISO容易程序还是 ISO 标准

程序。

.  用快进速度选择按钮选择快进速度。 对于第一个工具我们

建议你使用 F0。

.   按自动（AUTO）, 然后按开始（START）。 7.   用进级速度控制钮控制磨削速度。

注意:

如果你在一个动作循环期间开主要的门,操作将会自动地暂停。 要继续加工,关上门和再按开始按纽（START）。

例证 6.4-A 图解式的检查

通过选择 [OVERRIDE]可在图解窗口检查砂轮轴电机的负载。

有二个方法定义磨削速度和旋转速度(砂轮速度)。

.   设定在 100%(选择选项 [100 F] 或 [100 S])

.  将进级速度控制钮转向需要的值，选择选项 [FIX F] 或

[FIX S]. 将速度锁定。

-23

第 6.1 章机床安装调试

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

第 7 章. 编程铣刀

.1 编程工具参数 (平头铣刀)

例证 7.1-A 铣刀

可能的工具范围

1槽或多槽平行开槽铣刀。

左旋（LH） 或 右旋（RH） 开槽铣刀。

直槽铣刀

平面或圆弧倒角铣刀。

蜗线开口圆弧铣刀.(在圆弧上前角保持不变)

所有的操作可能是 LH 或 RH。

直线或圆http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630弧的外径清边

1,2 或所有的齿进行中心磨削。

许多其他的可能性通过结合组 1 和组 2 。

所有的操作可用 3 DCALC 进行三维模拟!

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.2 为铣刀编程设置常用值

步骤后继第 1 页/3

.    通过选择文件，然后选择新文件的和 VirtualGrind 窗口创

建一份新的文件, 按OK确认。或当机床被打开的时候文件已经存在可点击图标打开它。

.  许多次同样地按 F1 直到出现所需的组 [SET 1]-[SET 2]

.  选择被需要的组。 ( 设定组 2 是组 1 的副本而且使你能

够做尤其复杂的由铣刀和钻头组合操作的工具,). 4.  选择当前- 铣刀操作

.  选择选项 [ENDMILL],下一个荧屏被显示:

例证 7.2-A

. 进入 5 参数:  z 开槽类型，右旋或左旋。 z 外径类型，直线或锥度。 z 端型，平头或球头铣刀。 z 齿型,到中心的齿数,0-1-2. z 齿数,开槽的数目

变化参数使用左边/右边的箭头键 , 但槽数必须被使用键盘输入。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

步骤后继第 2 页/3

例证 7.2-B

按（PAGE DOWN）键去第 2 页/3 。 这页指示操作将会

被进行。

变化参数使用左边/右边的箭头键 , 但开槽参数必须被使用

键盘输入。 (从 1 到 6).

开槽        : 同一个槽最多可有达6个操作来开出，可以通过

来选择。

外径清边 1 : 第一外径清边 外径清边 2 : 第二外径清边 开口   : 开口

端齿磨削 1http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 : 第一端齿磨削 端齿磨削 2 : 第二端齿磨削 开排屑槽 : (凹口)二或四个开槽工具在中心开排屑槽。 排屑倒角    : 排屑倒角。 (背部之开口).

倒角 1  : 第一倒角清边。 倒角 2  : 第二倒角清边。 S 开口   : 成螺旋状下降开口。

通常使用圆弧倒角。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

步骤后继第 3 页/3

例证 7.2-C

按页下键去第 3 页/3 。 这页指示那在工件前部支撑上的

工具尺寸和位置。

编程,黄色光标放置在被改变的参数上, 在键盘上输入值和按进入（ENTER）:

: 切削直径 ( 不是棒料直径)

: 球圆弧 *只为锥度工具显示

: 螺旋角

: 切削长度

: 工具在工件前部支撑之外的部分(如果在工件前部支撑之内

则是负值.)

: 在全部的棒料上的磨削余量

: 锥度角 (尖部的一半角度)* 只为锥度工具显示

: 在中心/不在中心 *为端部是球形的工具显示

如果 &quot;在中心&quot; 被选择, rL 被自动地计算，所以此时工具锥度的中心就是 B 轴的旋转的中心。 当磨削球头时X 和 Z 轴不联动。 移动工作头的手动拖板以便 rL 符合被显示的 值。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

相片 7.2-D

确定所有的常用价值参数已经被编程在程序运行以前。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.2.1 开槽的参数

例证 7.2.1-A

点击[FLUTE],从常用值选择页面，然后用（PAGE DOWN）键选择第 1 页/http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6306 。

按 F1回到常用值。

页,也就是 6个操作可供选择。 可适用的 D 参数: D740 ， D744, D752(第 15 章)

例证 7.2.1-B

参数的描述:  z   X ， Y ， Z ， dZ ， cB 和 C 被 FluteCalc 计算出

而且转移。(开槽的长度可通过手动变更 dZ来改变) dY:  背宽锥度,每一边。 输入正值增加背宽。 dC:  分度修正,按轴的旋转方向。

:   工具号.(砂轮) 正常地 T10 对所有的页都使用。 V:   砂轮转速，单位米/秒， 推荐值 18-25 。

:   磨削速度，单位毫米/分钟， 依照直径的不同而不同。 Gp:   磨削点。 GP=90.

:  在开槽的结束时候的 C 轴的旋转。在第一支磨削操作时设

定为0。

:  砂轮距离。 只有当开槽在工具的前面没有磨完的时候使

用。 常态值=0.

:   Yi 距离的磨削速度。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.2.1-C

:   端长度,从开槽的端计算,由一个 F2 磨削速度。 用于台阶

工具, 或在开槽粗磨操作期间避免最后一刀磨得太深。

:   为长度 L2 的磨削速度。

例证 7.2.1-D

重要的注意事项:

对于非常小的工具强烈地劝告用圆弧型砂轮 11-12. 这避免

主要的dC误差。 当然也可向Z方向移动砂轮磨削点来改变圆弧值。 见例证 7.2.1-E

例证 7.2.1-E

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

一个右旋,右旋开槽编程的后继步骤:://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ar

.  完成常用的值,切右旋=类型,螺旋=正数值。 2.  从常用的值打开页 [FLUTE]

.  为 T(T10) ， V(25 米/秒) 和 F 定义值 (毫米/分钟)

.  点击在 [WHEELS], 选择型 (2-4-6-12),给出大约的尺寸:直

径，角度，宽度。 按 F1 回去开槽的页

.  开始 FluteCalc, 见第 4.4 章。 (FLUTECALC) 常用的价值

和砂轮尺寸自动地被转移。

.  进入模式和开槽的值。 作 FluteCalc 计算:见 FluteCalc 使

用人手册。

.  回去 VirtualGrind窗口,[WHEELS]页，参数 X ， Y ， Z ，

， cB 和 C 被在 FluteCalc 计算之后直接地转移。 检查砂轮在所有的程序页中被定义。 8.  按 F1 退出开槽的页回去常用的值。

一个左旋,右旋开槽编程的后继步骤:

例证 7.2.1-F

.  完成常用的值，开槽类型=右,螺旋=负数。

.  去系统（SYSTEM）-[ALL]-D752-[SEARCH]. 键入 D752=3 3.  从常用的值打开页 [FLUTE]

.  为 T(T10) ， V(25 米/秒) 和 F 定义值 (毫米/分钟)

.  点击 [WHEELS], 选择型 (1-3-5-11) 给出大约的尺寸: 直

径，角度，宽度。 用 F1 回去开槽的页

.  开始 FluteCalc, 见第 4.4 章。 (FLUTECALC) 常用的值和

砂轮尺寸自动地被转移。

.  完成模式，开槽的值。 做 FluteCalc 计算, 见 FluteCalc 使

用人手册。

.  回去 VirtualGrind窗口, 页 [FLUTE],参数 X ， Y ， Z ，

， cB 和 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630C 被在 FluteCalc 计算之后直接地转移。 检查砂轮在所有的页中被定义。

.  按 F1退出开槽页回去常用的值。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

注意:

机床将会移动到右边开槽的,而且砂轮将会是 &quot; 回到前面&quot;,

在前面磨削。如果你愿从左边磨削或如果螺旋角 &lt;15&#176;选择 D752=2 和砂轮型 2-4-6-12.

砂轮输出将会加入加工长度,用砂轮的背后切削。

一个左旋,左旋开槽编程的后继步骤:

例证 7.2.1-G

.  完成常用的值,开槽类型=左边,螺旋=负数。

.  去系统（SYSTEM）-[ALL]-D752-[SEARCH]. 键入 D752=3 3.  从常用的值打开页 [FLUTE]

.  为 T(T10) ， V(25 米/秒) 和 F 定义值 (毫米/分钟)

.  点击 [WHEELS], 选择型 (1-3-5-11) 给出大约的尺寸: 直

径，角度，宽度。 用 F1 回去开槽的页

.  开始 FluteCalc, 见第 4.4 章。 (FLUTECALC) 常用的值和

砂轮尺寸自动地被转移。

.  完成模式，开槽的值。 做 FluteCalc 计算, 见 FluteCalc 使

用手册。

.  回去 VirtualGrind窗口, 页 [FLUTE],参数 X ， Y ， Z ，

， cB 和 C 被 FluteCalc 计算之后直接地转移。 检查砂轮是否在所有的页中被定义。 9.  按 F1退出开槽页回去常用的值。

注意:

机床将会移动到右边开槽，而且砂轮将会是 &quot;在周围&quot;, 在背

面磨削。 如果你愿从左边磨削或如果螺旋角 &lt;15&#176;选择 D752=2 和砂http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630轮型状 1-3-5-11.

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.2.2 O.D. 清边参数

例证 7.2.2-A

点击[RELIEF], 从常用值选择页面，然后用（PAGE DOWN）键选择第 1 页/2 。 按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作是可运行的。 选择第 1 页/2,第 2 页/2被保留为第二外径清边.(下一章)

可适用的 D 参数: D780 ， D784 ， D788, D792(第 15 章)

例证 7.2.2-B

参数的描述:

:  第一清边的类型 , 直线, 圆弧和一刀完成圆弧倒角工具的

外径和倒角。 Ra:   第一清边角度,值由FluteCalc转移。

:  每边直径锥度。 一个正值增加工具后部的直径。参数

。

:  直径修正。推荐用改砂轮磨削点来修整直径。 dL:  关于切削长度修正。 一个正值增加长度。 T:   工具号.(砂轮) 正常地 T13。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 依照砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点。 GP= 边上或底下，使用左/右键选择。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.2.2-C Gp=边,底下

: C轴分度修正,在轴旋转的方向。

注意:

当选择磨削的操作类型，倒角清边,圆弧 和 S 开口和外径

清边操作的时候磨削采用一刀完成（ONE PASS）。参数 Ra ，t, V, dC在[CORNER]窗口编程。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.2.3 第二外径清边参数http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

例证 7.2.3-A

点击[RELIEF], 从常用值选择页面，然后用（PAGE DOWN）键选择第 2 页/2 。 按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作是可运行的。 选择第 2 页/2, 第 1 页/2被保留为第二外径清边.(下一章)

可适用的 D 参数: D780 ， D784 ， D788, D792(第 15 章)

例证 7.2.3-B

参数的描述:

:  第一清边的类型 , 直线, 圆弧和一刀完成圆弧倒角工具的

外径和倒角。

:  在直径上的第一宽度, 值由FluteCalc转移 。 Ra:   第一清边角度,值由FluteCalc转移。

:  每边直径锥度。 一个正值增加工具后部的直径。参数

。

:  直径修正。推荐用改砂轮磨削点来修整直径。 dL:  关于切削长度修正。 一个正值增加长度。 T:   工具号.(砂轮) 正常地 T14。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 依照砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点。 GP= 边上或底下，使用左/右键选择。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.2.3-C Gp=边,底下

:   C轴分度修正,在轴旋转的方向。

:  重复 O.D. 清边的数量, 值由FluteCalc转移。

:   在二个清边之间C轴旋转的角度，值由FluteCalc转移。 rY:   在二个清边之间Y轴的增大，值由FluteCalc转移。

注意:

由FluteCalc 转移来的任何一个参数和其他参数一样可以被

改变。 然而,再一次使用FluteCalc新参数将被传输覆盖VirtualGrind 中的值。

当选择磨削的操作类型，倒角清边,圆弧 和 Shttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 开口和外径

清边操作的时候磨削采用一刀完成（ONE PASS）。参数 Lw,Ra ，T, V, dC在[CORNER]窗口编程。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.2.4 开口参数

例证 7.2.4-A

点击[RELIEF], 从常用值选择页面，然后用（PAGE DOWN）键选择第 2 页/2 。 按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作是可用的。

可适用的 D 参数: D824, D828(第 15 章)

例证 7.2.4-B

参数的描述:

: 开口角 (例证 7.2.4-C)

例证 7.2.4-C 开口角

: 轴方向的开口角

:  背宽厚度。在工具轴相关的位置 dC: 分度修正,在轴的方向上。

: 越过中心的长度。一个正值越过中心增加长度。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

长齿-中齿- 短齿

例证 7.2.4-D 铣刀

首先长的齿总是被编程为 &quot;12 点钟&quot;方向 。

:  出口角, 或在达到深度之后, 或在达到圆弧 sR 之后, 或

在达到宽度 sL之后。 sR:  开口的底圆弧。

例证 7.2.4-E sR

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

:   在开口的底角,和宽度 sL一起使用。 sL:  开口角底的宽度。

例证 7.2.4-F sA,sL

:  工具号.(砂轮) 正常的是内径 35 mm 的 T11 或内径 25

的 T12。

:  米http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630/ 秒. 砂轮速度，推荐值 18-25 。

:  毫米/分钟，磨削速度。 依照砂轮直径的不同而不同。 Fo: 米/分钟，磨削角 eA的出来速度。

注意:

参数dC的变化将影响整个的工具端部的分度:端齿磨削,开

排屑槽，排屑倒角，倒角， S 开口。

页 [CORNER]和圆弧型 S 开口将影响开口的位置 C计算。

( 开口的位置是依照倒角圆弧)。 所以在一个没有倒角的工具的编程时，即使圆弧倒角操作没被运行,也不要激活这些参数。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.2.5 端齿磨削参数

例证 7.2.5-A

例证 7.2.5-B

点击[END RE],从常用值选择页面。 按 F1回到常用值。

一页,也就是二个操作是可用的。

可适用的 D 参数: D860,(D908)(第 15 章)

例证 7.2.5-C

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

参数的描述:

:  端齿第一面的背宽。

:   端齿内凹角,正值说明在中心是内凹的,负值代表 &quot;4个面&quot;

尖部类型。 Cr:   C 轴的位置，为了在磨削长齿的时候砂轮不要碰触短齿C

轴转过一定的角度。 &quot;Cr-Gp&quot; 差别给清边面上留下不同方向的磨削线。

推荐值: 铣刀 2-3 齿: Cr=Gp,铣刀 4 齿:

=Gp 15&#176;,铣刀 6 齿: Cr=Gp 45&#176;。

长齿-短齿

例证 7.2.5-D 铣刀

首先长的齿总是被编程为到 &quot;12 点钟&quot;方向 。

第一http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630清边:

:   第一清边角。

:  分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常选内径 25 mm 的 T21 或内径 40

的 T20。

:   米/ 秒. 砂轮转速，推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，接近工件磨削速度。 值根据砂轮直径的不同

而不同。

:   毫米/分钟，退出工件磨削速度。 值根据砂轮直径的不同

而不同。

:   越过中心的长度。 一个正值越过中心增加长度。 Gp:   磨削点。 推荐值 10 &#176;-20 &#176; 。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

第二清边:  A :   第二清边角。

:   分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常选内径 40 mm 的 T20 或内径 25

的 T21。

:   米/ 秒. 砂轮转速，推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，接近工件磨削速度。 值根据砂轮直径的不同

而不同。

:  毫米/分钟，退出工件磨削速度。 值根据砂轮直径的不同

而不同。

:  越过中心的长度。 一个正值越过中心增加长度。 Gp:  磨削点。 推荐值 10 &#176;-20 &#176; 。

注意:

如果你设定tA 为负值, 变更 D908 是较好的。 给一个

或 2000 的值来取代 0.

.2.6  端齿开排屑槽(NOTCH) 参数

例证 7.2.6-A

点击[SPLIT],从常用值选择页面。 按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作是可运行的。 可适用的 D 参数: 无

[此处图片未http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.2.6-B

参数的描述:

:   开排屑槽的数目

:  开排屑槽的深度。 负值,从理论上的工具倒角计算,不考虑

端齿内凹角 tA 。 X:   与工具轴相关的位置

:   相关于第一长齿的开口的 C轴位置 。

例证 7.2.6-C 铣刀

:   排屑槽底圆弧,角 180 &#176; sA:   排屑槽底夹角,和宽度 sL一起使用。 sL:   排屑槽底的宽度。

例证 7.2.6-C sA,sL

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

:  工具号.(砂轮) 正常选用内径 35 mm 的 T11 或内径 25

的 T12。

:   米/ 秒. 砂轮转速，推荐值 18-25 。

:   毫米/最小的磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点, 通常在0&#176;的附近。

.2.7 排屑倒角(后背开口) 参数

例证 7.2.7-A

在常用的值选择页, 然后选 F12 和点击 [PAGE]. 按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作可运行。

可适用的 D 参数: D980，D984, D988(第 15 章)

例证 7.2.7-B

参数的描述:

:  第二清边的类型: 直线手动的, 直线自动，圆角型。  z 直线手动, B 轴的倾斜位置是可设置的, 参数 Lwm 被删

除。

直线自动, B 轴的位置依照3 参数 Lwa ， Lwm ， Lwr

被计算出。

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

外圆角,倒角是圆形的,一个附加的参数倒角半径使它可能

控制圆角形。 为小的圆弧设置 D980=20000- 30000， 和 D980=45000(默认值)当半径比开槽的深度大时。

:   圆弧的圆.(适用于外圆角型)

:   B 轴的位置 (适用于直线手动型)

例证 7.2.7-C

第二次的: 出现端齿磨削。

运行,Lw 是第二清边的背宽。 z  不运行,Lw 是第一清边的背宽。 Lwa: 轴方向的背宽 (在端部) 端齿磨削。 Lwm: 中间背宽端齿磨削。

:  ( 在外径上) 的背宽端齿磨削。

例证 7.2.7-D

:  分度修正,在轴的方向上。

:   工具号.(砂轮) 正常选用内径 25 mm 的 T23 或和内径

mm 的 T22。砂轮磨削点应该被移动到砂轮的表面上。 V:   米/ 秒. 砂轮转速，推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点, 通常在 90&#176;-100&#176;的附近。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.2.8 倒角参数 (CHAMFER)

例证 7.2.8-A

选择来自常用值页, 然后 F12 和点击 [CORNER].  按F1回到常用值。

一页,二个操作可运行。 可适用的 D 参数: 无。

例证 7.2.8-B

参数的描述:

:   倒角的类型: 角，圆弧,和圆弧S 开口的选择角。 z  角,程序将会在工具倒角上运行磨出一个角。 z 圆弧,程序将会在工具http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630倒角上运行磨出一个圆弧。 开口位

置没有依照圆弧再计算。 只用于没有 S 开口的小圆弧 (见下一章)。 z 圆弧S 开口, 程序将会在工具倒角运行磨出一个圆弧。开

口的位置被依照圆弧再计算。 用于S 开口的圆弧 (见下一章)。

:  在倒角上的第一清边的宽度 cA:  倒角的角, 从直径定义。 这一个角不考虑开口的形状,实际

的角可能有些细微的不同。

:  倒角的宽度, 从工具的前面测量。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

第一清边参数:  A :   第一清边角。

:  分度修正,在轴的方向上。

:   工具号.(砂轮) 正常地选用和第一O.D.清边相同的砂轮，在

这情况砂轮是 N&#176;15。

:   米/ 秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。

第二清边参数:  A :   第二清边角。

:  分度修正,在轴的方向上。

:   工具号.(砂轮) 正常地选用和第二O.D.清边相同的砂轮，在

这情况砂轮是 N&#176;16。

:   米/ 秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。

注意:

程序不会为角操作而把开槽的形状考虑在内来计算联动。 因此不可能设置一个大的倒角来达到一个完全直线型的倒角。

.2.9 倒角参数 (圆弧)

例证 7.2.9-A

例证 7.2.9-B

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

选择常用值页, 然后 F12 和点击 [CORNER].

按F1回到常http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630用值。

一页, 二个操作可运行。

可适用的 D 参数: D864 ，D868 ， D872 ， D876 ， D884, D888(第 15 章)

重要的: 设置 D864=0 (默认值 D864=10000)

例证 7.2.9-C

参数的描述:

:  倒角的类型: 角，圆弧,和 圆弧S 开口的。 尽量使用圆弧

开口即使 S 开口操作不被运行。

角,程序将会在工具倒角上磨削一个角。 (见早先的章节) z 圆弧,程序将会在工具倒角上磨削一个圆弧。 开口的位置

没有依照圆弧再计算。 应用于没有 S 开口的小圆弧。 z 和 S 开口的圆弧, 程序将会在工具倒角磨削一个圆弧。开

口的位置被依照圆弧再计算。 应用于圆弧 S 开口。

: 圆弧上在第一清边的轴方向的宽度 (端边)。 Lwr: 圆弧在外径方向上第一清边的宽度。 cR:  圆弧半径的修正，单位为毫米。

:  圆弧中心偏离.(应该被设定为零) 尽量使用圆弧外形控制。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

第一清边参数: Aa:   轴方向的清边角.(前方) Ar:   外径上的清边角 (外径). dC:  分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常情况下选用和第一外径（O.D.） 清边

相同的砂轮, 在这情况下，砂轮是 N&#176;15。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，输入速度。 设置 30-200 毫米/分钟 F:  毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 如

果圆弧很小时要小心，应设置非常低的速度 (2-5 毫米/分钟) 因为 B 轴旋转非常快。

第二清边参数: Aa:   轴方向的清边角.(前方) Ar:   外径上的清边角 (外径). dC:   分度修正,在http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630轴的方向上。

:  工具号.(砂轮) 正常情况下选用和第一外径（O.D.） 清边

相同的砂轮, 在这情况下，砂轮是 N&#176;16。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，输入速度。 设置 30-200 毫米/分钟 F:  毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 如

果圆弧很小时要小心，应设置非常低的速度 (2-5 毫米/分钟) 因为 B 轴旋转非常快。

注意: z 推荐你使用一刀完成直径和圆弧清边。 设置键入一次磨削

操作 [RELIEF]. 参数 Fi 然后消失。 然后外径清边被编程在[倒角] 窗口的参数 Lwr ， Ar ， t, V, dC在[清边]窗口也有效。

对于机器选择一个 S 开口的,请见下一章。

圆弧形状控制: 选项: K3 10000000

这选项激活一个新的窗口 (端齿磨削的第二页,球头铣刀) 可以改正圆弧形状:(例证 7.2.9-D)dR1 ， dR2 ， dR3 ， dR4 ， dR5。 这一个修正以毫米为单位。 例: 1 μm=0.001 毫米 。 一个正数增加圆弧，一个负数减少圆弧。

例证 7.2.9-D

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.2.10 S 开口参数

例证 7.2.10-A

选择常用值页, 然后 F12 和点击 [S GASH]. 按F1回到常用值。

一页,那是一个操作可运行。 可适用的 D 参数: 无。

例证 7.2.10-B

在继续之前请见推荐的值

参数的描述:

:  S 开口角。

:  轴方向的开口角。

:  垂直的圆弧系数.(从 2 到 20) z  2= 弯曲

20= 直线形背宽

:http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 水平的圆弧系数.(从 2.5 到 30)

2.5= 形状 F(几乎笔直)

30= 形状 S(比较紧密的螺旋形开口)

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

:   圆弧状的前角,在和开槽的连接处。 dB:   在 S 开口和开槽的之间连接角。 X:  背宽厚度。 相对工具轴的中心的位置。 dC:  分度修正,在轴的方向上。

:  工具号.(砂轮) 正常选用和开口相同的砂轮。 使用内径 35

的 T18 或内径的25的 T19 . V:   米/秒.砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。

推荐值:

重要的注意事项:

当所有的参数已经被编程的时候,作一个完全检查计算。选择 VirtualGrind 窗口的（PROG）按钮, 然后选项[ C ALL].(全部计算)

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.3 编程工具参数 (球头)

例证 7.3-A 球头

可能的工具范围

1个齿或更多的球头铣刀。

左旋或右旋球头铣刀。

直的开槽

螺旋状开口的圆弧.( 在圆弧上切削保持一致)

非常紧密螺旋状的开口.(超 S 开口)

可能的所有操作: 左旋或右旋。

一刀完成的圆弧和直径的磨削操作。

圆弧状或直线状的清边。

1,2 或所有的牙齿中心磨削。

240 &#176; 的球头铣刀

通过结合组 1 和组http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 2 能加工许多其他的工具。

所有的操作可用3 DCALC 进行3维模拟!

常用值在球头铣刀和平头铣刀之间是相似的。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.3.1 开槽的参数 (球头铣刀)

例证 7.3.1-A

通过点击[FLUTE]在常用值中选择页面, 然后用PAGE DOWN 键选择第 1 页/6 。 按 F1回到常用值。

开槽的参数 (球头铣刀) 与铣刀开槽的参数类似。

第 7.2.1 章。 (开槽的参数)

注意:

在 FluteCalc 中,有一个棒料头部的参数。 它决定了载入机

床圆棒的前部形状。 如果圆棒有一预先磨好的球头当你运行 FluteCalc 的时候 , , 选择这一个参数。在开槽操作开始时在砂轮和球头之间的安全距离是 1 mm 。

.3.2 O.D. 清边参数 (球头铣刀)

例证 7.3.2-A

通过点击[HEEL]在常用值中选择页面,然后用PAGE DOWN 键选择第 1 页/6 。 按 F1回到常用值。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

一页,也就是可提供一个操作。 选择第 1 页/2,第 2 页/2被保留为第二 O.D. 清边 (下个章)

可适用的 D 参数: D780 ， D784 ， D788, D792(第 15 章)

例证 7.3.2-B

参数的描述:

:   清边的类型，直线，圆弧或一刀完成操作型。 建议选择

一刀完成操作如果直径上的清边不是圆弧型。 Ra:   清边角,值由FluteCalc转移来 。

:  每边直径锥度。 一个正值增加在背部的直径。 参数

。

:  直径修正。http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 建议用改正砂轮磨削零点来代替dD dL:  长度相关的修正切削长度。 一个正值增加长度。 t:    工具号.(砂轮) 正常选 T13。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Fi:   靠近磨削速度(适用于一刀完成操作型)

:  磨削点。 GP= 边或底部,用左边/ 右边键选择。 这参数在

一刀完成操作中被删除。

例证 7.3.2-C

: 分度修正,在轴的方向上。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

注意:

当选择一个磨削操作的时候，操作端齿磨削和O.D. 清边操作是在一刀磨削中完成。 参数 Ra ，t, V,直流 在窗口[END RE]中被编程。

.3.3 第二 O.D. 参数 (球头铣刀)

例证 7.3.3-A

通过点击[HEEL]在常用值中选择页面, 然后用PAGE DOWN 键选择第2页/2。

按 F1回到常用值。

一页，也就是可提供一个操作。 选择第 2页/2,第 1 页/2被保留为第二 O.D. 清边 (下个章)

可适用的 D 参数: D780 ， D784 ， D788, D792(第 15 章)

例证 7.3.3-B

参数的描述:

: 清边的类型，直线，圆弧或一刀完成操作。 Lw: 清边宽度，值由FluteCalc转移来 。 Ra: 清边角, 值由FluteCalc转移来 。

[此处图片未下载成功]

第7章 编程铣刀

:  每边直径锥度。 一个正值增加在背部的直径。 参数

。

:  直径修正。 建议用改正砂轮磨削零点来代替dD dL:  长度相关的修正切削长度。http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630一个正值增加长度。 t:    工具号.(砂轮) 正常选 T14。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点。 GP= 边或底部, 用左边/ 右边键选择。 这参数

在一刀完成操作中被删除。

例证 7.3.3-C

:  分度修正,在轴的方向上。

:  第二 O.D. 清边的重复数, 值从FluteCalc转移。 这参数在

一刀完成操作中被删除。

:  在二个重复之间的 C 旋转角度,值从 FluteCalc 转移。这

参数在一刀完成操作中被删除。

:   在二个重复之间的 Y增大值,值从 FluteCalc 转移。 这参

数在一刀完成操作中被删除。

注意:

值从 FluteCalc 转移像其他参数可能被改变;然而，每次

重新开始, 值转移覆盖 VirtualGrind 窗口中的值。

当选择一刀完成操作的时候， FluteCalc 将不转移任何值。

第二次的端齿磨削操作和第二 O.D. 清边操作一次切削完成。 参数 Ra ，t, V, dC在[END RE]窗口中被编程。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.3.4 开口参数 (球头铣刀)

例证 7.3.4-A

通过点击[FLUTE]在常用值中选择页面, 然后用PAGE DOWN 键选择第1页/6 。 按 F1回到常用值。

一页,也就是可提供一个操作。

可适用的 D 参数: D820 ， D832。 D880(第 15 章)

例证 7.3.4-B

开口的三个形状可能是:

直线,用为直的开槽或作为非常小的工具://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630r 标准, 蜗线形状,全部控制沿着开口切削。

标准 , 高度地螺旋状的形状 (超 S 开口),全部控制沿着

开口的切削。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

参数的描述:

:  开口的型状。

直线，参数 Rv 是可设置的。

标准，参数 Rv 和 Rh 是可设置的。

:  开口角。 (图 7.3.4-C). 推荐了价值 50 &#176;-55 &#176; 。

例证 7.3.4-C

:  垂直的圆弧 (角 gA 的形) 的系数 (从 2 到 20)

2= 弯曲的形状 z  20= 直线造形

1.5= 超 S 开口 (参数 D832)

:  水平的圆弧系数 (和螺旋的连接形)(从 2.5 到 30)

2.5= F 形 ( 开口几乎笔直地) z  30= S 形 (紧密螺旋形的开口) z  -2= 超 S 开口 (参数 D832)

:  轴方向的开口角.(端边) 推荐值 0-5 &#176; 。

:  圆弧状的前角 (外径方向). 推荐值: 50% 的开槽前角。 dB:  和螺旋的连接角。 推荐值 0-2 &#176; 。 X:   背宽厚度。 在工具中心相关的位置。

重要的:

参数 X 给出开口的磨削位置。 形状被计算到在一个 90 &#176; 扇形上的一个开口, 没有必要通过更改dC来改变开口的位置达到对背宽厚度的补偿。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

:  分度修正,在轴的方向上。

:  中心重叠值。 一个正值增加深度。

:   工具号.(砂轮) 正常选内径 35 mm 的 T11 或内径的

http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630225 mm。

:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。

注意:  z 参数dC的变化将影响整个的工具前面的分度: 端齿磨削,

分离,倒角。一刀完成操作的工具, O.D. 清边也被修正。  z 获得一个超S 开口, 设定 Rv=1.5 ， Rh=-2， D832=50000

是必需的。见第 15 章的解释。

.3.5 第二次的端齿磨削参数 (球头铣刀)

例证 7.3.5-A

例证 7.3.5-B

通过点击[END RE]在常用值中选择页面。 按 F1回到常用值。

超 S 开口, dB值通常应该是增加的。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

这一页,也就是可提供二个操作。

可适用的 D 参数: D864 ， D868 ， D872 ， D876 ， D880,D892(第 15 章)

( 见表格参数 D800 使用)

例证 7.3.5-C

参数的描述:

:  在点的第一背宽.(轴方向的) Lwr:  在边的第一背宽.(圆弧方向的) dR:   球头的圆弧修正.( 通常 0) Cr:   旋转装置的中心修正.( 通常 0)

第一清边:

:  在点的第一清边角.(轴方向的) Ar:   在边的第一清边角.(圆弧方向的) dC:   分度修正,在轴的方向上。 t:   工具号.(砂轮) 正常选 T13。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，接近的磨削速度。 设置 30-200 毫米/分钟， F:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 小

的直径的工具一定要小心, 应设置在在非常低速 (2-5 mm/http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630最小) 因为 B 轴旋转非常快。

:  中心重叠值。 一个正值增加中心重叠。

第 7 章. 编程铣刀

第二清边:

:  在点的第二清边角.(轴方向的) Ar:  在边的第二清边角.(圆弧方向的) dC:  分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常选 T14 如果你使用单一砂轮，或 T20

如果你使用二个不同的砂轮。

:   米/ 秒. 砂轮转速，推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，接近的磨削速度。 设置 30-200 mm/分钟， F:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。

小的直径的工具一定要小心, 应设置在在非常低速 (2-5 毫米/分钟) 因为 B 轴旋转非常快。

:  中心重叠价值。 一个正值增加中心重叠。

注意:  z 用扇形 240 &#176; 磨一个球头铣刀是可能的。 设定

=-30000.但 O.D. 清边操作是不可能的。

推荐你选用直径和圆弧一刀切削。 在[RELIEF]叁数中选

一刀完成操作 Fi 然后参数消失。 参数 Lwr ， Ar ， t, V, dC在窗口中 [END RE]被编程,此时这些参数在 [RELIEF]中也有效。

参数 D800 的使用

D880

1 中心2 中心1 中心2 中心2 中心

10000

-2000 &#224;-5000

&#224; 15000

&#224; 15000 -2000 &#224;-5000

&#224; 25000 -2000 &#224;-5000

角 Aa 和 Ar, 和宽度 Lwa 和 Lwr 可能会不同。 他们从http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

到 Aa.(点)线性地改变。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.3.6 分离 (凹口) 参数 (球头铣刀)

例证 7.3.6-A

通过点击[END RE]在常用值中选择页面。 按 F1回到常用值。

这页,也就是可提供一个操作。 可适用的 D 参数: 无

例证 7.3.6-B

参数的描述:

:  开排屑槽的数目

:   开排屑槽的深度。 负值。 X:   到中心的距离

:   和长齿开口相关的 C角度 。 sR:  排屑槽底部圆弧,超过 180 &#176; sA:  排屑槽齿夹角,宽度 sL。 sL:  排屑槽齿夹角的宽度。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.3.6-C sA-sL

:    工具号.(砂轮) 正常选内径 35 mm 的 T11 或内径25 mm

的 T12。

:   米/ 秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点, 通常在 0 &#176; 的附近。

.3.7 倒角参数 (球头铣刀)

例证 7.3.7-A

通过在常用值中选择页面，点击F12和[HEEL]。 按 F1回到常用值。

这页,也就是可提供一个操作。 可适用的 D 参数: D980 ， D984, D988(第 15 章)

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.3.7-B

参数的描述:

:   清边的型状:http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 直线手动的, 直线自动, 外圆角。  z 直线手动的, B轴的角位置是可设定的, 参数 Lwm 被删

除。 z 直线自动的, B轴的位置依照三参数 Lwa，Lwm, Lwr被计

算。 外圆角,清边在外形上是外圆角,一个附加的半径参数来设置外圆角形状。 设定 D980=20000- 30000 z 对于小的倒角半径 , 和 D980=45000(默认值) 当圆弧大

于开槽的深度。

:   圆弧的圆.(只适合外圆角型)

:   B 轴的位置 (只适合直线手动的型)

例证 7.3.7-C

第二次的: 出现端齿磨削。

运行,  Lw 是第二清边的背宽。 z  不运行,  Lw 是第一清边的背宽。

: 轴方向的背宽 ( 在比较前面的) 端齿磨削。 Lwm:平均的背宽端齿磨削。

: 圆弧的背宽 (外径) 端齿磨削。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.3.7-D

:  分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常选内径 25 mm 的 T21 或内径 40

的 T22。砂轮磨削点应该被设置在砂轮的表面。 V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   毫米/分钟，接近磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不

同。

:  磨削点, 通常在 90 &#176;-100&#176; 的附近。

.3.8 球头铣刀选项

其他的窗口或选项是可提供的, 激活他们: 选择文件，偏爱 检查 K 值。

控制球头的形状 选项 K03 10000000

这个选项激活一个新的窗口 (第二页倒角端,球头铣刀)制造改正锥度的形状是可能的:(例证 7.3.8-一)dR1 ， dR2 ， dR3 ， dR4 ， dR5http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630。

这一个修正实行单位为毫米。 举例来说: 1 μ m=0.001 毫米 。 一个正数值数大增加球头的圆弧，一个负数目则是减少。假使有长的和短齿的工具， dR5 是分开可调整的。

例证 7.3.8-A

第 7 章. 编程铣刀

开口 选项 K03 0001000

这个选项激活一个锥度铣刀新的窗口: [S GASH].

当你正在加工一个大的背宽厚度的时候,你能在工具的中心运行另外的一个操作(S 开口)。 使用和开口相同的砂轮选不同的磨削点。

:  开口角。 通常少于标准开口角 (举例来说 30 &#176;). aA:  开口的轴方向的前角。 X:   在中心的背宽厚度。 dC:  分度修正,单位为度。 Yp:  越过中心的开口距离。 R:   圆弧,单位为毫米。 T:   工具号

:   砂轮的转速,单位：米/秒  F:   磨削速度.(圆弧的磨削)

:   接近磨削速度.( 穿透工具, 通常 Fi&gt;F)

用一个碗形砂轮磨削球头 选项 K03 00100000

用 K05 00010000 代替比较好.

用一个碗形砂轮磨削第一清边 选项 K05 00010000

新的:

用型号为20的砂轮的表面磨削(第一) 端齿是可行的。一刀完成操作是不可能的, 角 Aa 和 Ar 应该要相等。 参数 D892 对调整磨削起始位置是必需的(D892=500 到 3000). 第二清边不是被这选项修正的。 它和 K03 00100000值是不相容的。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.4 编程工具参数 (锥度铣刀)

例证 7.4-A

可能的工具范围  z 至少有二齿的锥度铣刀。

螺旋和右旋切。

螺旋角恒定不变。

锥度 0 到http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630大约 20 &#176;

直的端, 圆弧倒角，倒角和球头可能的。

一刀完成操作中的圆弧和锥度的磨削是可能的。

锥度的或直柄的直径。

中心磨削 1,2 或所有的齿。

许多其他的可能性通过结合组 1 和组  2 。

所有的操作可用 3 DCALC 一起进行三维模拟!

锥度铣刀程序的构造:

z  z

常用值页对锥度铣刀和平行铣刀是一样的。 见第 7.2 章 (设定铣刀常用的值)。

开槽和外径清边由TaperCalc 一起计算, 然后参数输入到 VirtualGrind 。

所有的工具前部的操作编程和平行的铣刀是同样的。因此在此不再描述。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.4.1 开槽的参数 (锥度铣刀)

例证 7.4.1-A

在常用值页选择 [FLUTE], 然后用PAGE DOWN 键选择第 1 页/6 。

按F1回到常用的值。

六页,也就是六个操作是可提供的。 可适用的 D 参数: D740 ， D744, D748(第 15 章)

例证 7.4.1-B

参数的描述:

， X1 ， X2 ， Y0 ， Y1 ， Y2 ， Z ， dZ ， cB0 ， cB1 ， cB2 ， C0 ， C1, C2 和dC从 TaperCalc 计算并输入。

:  步进,设定在 0.2 和 1 之间。

:   工具号.(砂轮) 正常的在所有的页用 T10 。 V:   米/秒. 砂轮转速，推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630不同而不同。 Cr:  在开槽结束时候的 C 轴的旋转角度。0为第一次磨削操作

的值。

:   砂轮距离。 只有当开口行进不到工具前端的时候才用。

通常值=0.

:   距离 Yi 的磨削速度。

:   端长度,从开槽的端计算,以一个 F2 磨削速度通过。通常

台阶工具使用, 或在粗磨操作期间使用以避免粗磨长度超过最后一刀精磨的开槽长度。 F2:  长度磨削速度。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.4.2 锥度 O.D. 清边参数

例证 7.4.2-A

在常用值页选择[RELIEF], 然后用PAGE DOWN 键选择第 1 页/2 。

按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作是可提供的。 选择第 1 页/2, 第 2 页/2为第二 O.D. 锥度清边保留的。 (下个章) 可适用的 D 参数: D780 ， D784 ， D788, D792(第 15 章)

例证 7.4.2-B

参数的描述:

:  清边形状，直线，圆弧或一刀完成操作型。 Ra:  清边角, 输入在 TaperCalc 中相同的值。 dX:  每边直径锥度。 一个正值增加锥度。。 参数 D792 。 dD:  直径修正。 建议改正砂轮磨削零点。

:  长度相关的修正切削长度。 一个正值增加长度。 sZ:  步进,在 0.2 和 1 之间设定。 T:   工具号.(砂轮) 正常地 T13。

:   米/秒. 砂轮转速，推荐值 18-25 。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

:   毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Gp:  磨削点。 GP= 边或底部,用左/ 右键选择。

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630r

例证 7.4.2-C

:  分度修正,在轴的方向上。

注意:  z 加工平头铣刀，当选择一刀完成操作的时候，倒角操作,

圆弧S 开口和圆弧型O.D.清边都是一刀完成。参数 Ra ， t, V, dC然后在 [CORNER]窗口编程。 当用球头端选择一刀完成操作的时候, 那操作端齿磨削和操作O.D.清边也是一刀完成。参数 Ra ， t, V, dC然后在窗口 [ END RE]编程。

.4.3 第二 O.D. 锥度清边参数

例证 7.4.3-A

在常用值页选择[RELIEF], 然后用PAGE DOWN 键选择第1页/2 。

按 F1回到常用值。

一页,也就是一个操作是可提供的。 选择第 2页/2, 第 1 页/2为第一 O.D. 锥度清边保留的。

可适用的 D 参数: D780 ， D784 ， D788, D792(第 15 章)

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

例证 7.4.3-B

参数的描述:

:   清边形状，直线，圆弧或一刀完成操作型。

:  O.D. 的背宽清边, 输入在 TaperCalc 中相同的值。 Lwe:  O.D. 的背宽清边，输入在 TaperCalc 中相同的值。 Ra:   清边角, 输入在 TaperCalc 中相同的值。 dX:   每边直径锥度。 一个正值增加锥度。       看参数 D792 。

:   直径修正。 建议改正砂轮磨削零点。

:   长度相关的修正切削长度。 一个正值增加长度。 T:    工具号.(砂轮) 正常地 T14。

:    米/秒. 砂轮转速，推荐值 18-25 。

:    毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 Gp:   磨削点。 GP= 边或底部,用左/ 右键选择。 dC:   分度修正,在轴的方向上。

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630注意:

加工平头铣刀，当选择一刀完成操作型的时候，倒角操作,

圆弧S 开口和圆弧型O.D.清边都是一刀完成。参数 Ra ， t, V,dC然后在 [CORNER]窗口编程。

当用球头端选择一刀完成操作的时候, 那操作端齿磨削和

操作 O.D.清边也是一刀完成。参数 Ra ， t, V, dC然后在窗口 [ END RE]编程。

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.5 小窍门及技术

在这章中被描述的标准的调整步骤使你能够减少时间并且减少调机用必需的棒料数目。

.5.1 加工球头的调整步骤

工具规格:

球头，第一清边，第二清边和球头一刀磨削完成操作。

例证 7.5.1-A

. 砂轮

砂轮可能被调整如例证 7.5.1-B 所示:

例证 7.5.1-B

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

T10

开槽的砂轮直径: 150 毫米.(6&quot;) 孔径 50 毫米。砂轮的轮廓和最小宽度使用 FluteCalc 软件计算得到。

例证 7.5.1-C 开槽的砂轮

T11

排削槽的砂轮直径: 100 毫米 (4&quot;)(80 毫米 (3&quot;) 也是可能的). 孔径 35 毫米。

砂轮轮廓 是大概 45 &#176;到 35 &#176;。

例证 7.5.1-D 排削槽的砂轮

T12

开口砂轮的直径: 100 毫米.(4&quot;) 孔径 25 毫米。 二槽的工具,砂轮轮廓是大概110 度。 三槽的工具,是大概 70 &#176;,并带一个http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630圆弧 四槽的工具,是大概 110 &#176; (45 &#176;- 60 &#176;)

例证 7.5.1-E                                       形状6 开口砂轮

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

,T14

.D. 清边的和圆弧清边的砂轮直径: 100 毫米 (4&quot;) (80 毫米 (3&quot;) 也可能的).

砂轮轮廓大概是。  140 &#176; 到 120 &#176;。

砂轮形状8

例证 7.5.1-F

.D.清边和圆弧清边砂轮

清边砂轮(T13) 和(T14)选用相同的砂轮,使用二个不同的工具号是为了便于为不同的磨削设置不同的补偿量。便于在砂轮上的操作。

如果工具开槽太长,在清边时工具有可能会碰触砂轮 T12 。 避免这样,设置参数 D868 的让 B 轴倾斜。  z T20(可选)

砂轮 O.D.清边和圆弧清边的直径: 140 毫米。

孔径 40 毫米。 你能使用这一个砂轮而不是 T14 来磨削大的工具的O.D.清边和圆弧清边 (举例来说 6 毫米 (1/4&quot;) 和以上的).

例证 7.5.1-G

可选择的砂轮型 用于 O.D. 清边

倒角的碗形砂轮的直径:(清边) 100 毫米.(4&quot;) 内孔 25 毫米。

例证 7.5.1-H 清边砂轮

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀 7.5.2 球头的磨削

在开始磨削操作之前, 必须:

.    对于程序数据必须在 3 Dhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630calc 模拟器测试并确定。 2.    所有的砂轮位置是测量过的，而且参数输入程序之内。 3.    计算 [ C ALL]

.    所有的机械调整被完成, 包括机械手。 5.    砂轮和砂轮防护罩被装上。 6.    冷却油管和油压被小心地调整。

.    ISOEASY 程序是挑选的和激活的.(绿色的箭头) 8.    一个程序（所有的操作）空运转被正确实行。

.   调整补给进级速度控制钮 ( 快速的行程到 0%) 在开动的

时候有一个手始终在操作补给进级速度控制钮之上。

.  第一个工件应该没有一个被切入的锥度 ( 为锥度工具),

和整个的棒料应该是完全磨削以便能观察棒料的精度。 11.  选择操作开槽的，外径清边 1 和外径清边 2 。

.  为了要避免原料的消耗量, 应考虑在相关的砂轮上修正半

径。 这将会避免第一个工件在直径上超出公差范围外。 13.  如果机床是冷的, 挑选模式 [WARM]来热机 15 到 30 分

钟。 (从图标        选择选项 [ROBOT] 和 [CONTR。])

磨削  z 装一个棒料, 如果可能的话用机械手。 如果在棒料之间有

长度的差别，选择前定位是必需的。 z  开始加工。 z 在窗口中载入 [OVERRIDE]检测砂轮, 可从图标[GRAPH]

进入。

砂轮在运转时不要停止进级,这会在棒料上留下痕迹。 z  在拿下工具之前放定位圈在工具的棒料上。

例证 7.5.2-A

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

控制和修正

.   测量背宽的直径, 与 FluteCalc 的值相比较和用T10[ZERO]

和 [R SET]修正开槽的砂轮 . (一个正值增加背宽). 2.   测量外部直径, 用[ZERO] 和 [R SET]修正清边砂轮 T13，

一个正http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630值增加外径。 要小心,改正开槽的砂轮也影响工具的外径。

.   测量第一背宽的宽度,用[ZERO] 和 [R SET]修正清边砂轮

. (一个正值增加宽度). 要小心,改正清边砂轮也影响第一清边的宽度。

.    一旦背宽和外部直径正确后,测量前角,用 [ZERO] 和 [Z

]修正开槽的砂轮 T11. (一个正值增加前角). 要小心, 开槽砂轮一个修正也影响外部直径和第一清边的宽度。 如果主要的修正已完成,用测量的砂轮参数再一次运行FluteCalc。 如果前角量太小, 减少在FluteCalc 的开槽砂轮圆弧。 z 重新开始磨削操作直到达到所要的值。要小心,如果你的加

工由冷的机床和冷的油开始,那么由于温度的差别会影响工具的尺寸变化。

前部磨削

在开始前部磨削之前, 必须:

.   开槽，O.D. 清边和第二 O.D. 清边已被调整。

.   选择端面磨削操作, 取消外径清边 2 和外径清边 2 。 z 大的直径 (&gt;6 mm) 的工具,使用预先形成棒料是较好的。

开口控制

.    设定值 X, 用改正开口砂轮 T12的磨削点(正值减少宽

度). 要小心, 改正砂轮影响开槽和开口之间的连接点。

例证 7.5.2-A

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 7 章. 编程铣刀

.   设定深度 Yp, 用[ZERO] 和 [R SET]改正开口砂轮

.(一个正值减少深度)。

.    检测在开槽的和开口之间的连接点。 它是以 90 &#176;计算。

它不应该超过这值。 以dC参数改正。 如果这一个点改变太多,增加值dB。

例证 7.5.2-C

控制端齿磨削砂轮磨削点

这一个控制非常重要,因为球头的几何学的精密度直接仰赖磨削点精密度。

设定

.  http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630  放铣刀在一个监测轴的位置上,依照在之下的例证。 在工

具端之间和十字的中心的距离应该完全是实际的圆弧半径值。 直径应该被对中。

例证 7.5.2-D

第 7 章. 编程铣刀

.    测量在磨削开始点和十字的中心之间的距离。(在调整之

后，出发点应该在十字的中心)。

.    如果出发点是到十字形的左边, 用[ZERO] 和 [Z SET]改

正 O.D. 清边和第二清边 T13 和 T14(T20)  输入距离的正值。 要小心, 细微地修正砂轮会影响工具的外径。 4.    如果出发点是到十字形的左边, 用[ZERO] 和 [Z SET]改

正 O.D. 清边和第二清边 T13 和 T14(T20)  输入距离的负值。 要小心, 细微地修正砂轮会影响工具的第一清边宽度。 z 修正后磨削一个新的工具,检查圆弧的精密度。 描述的选

项可能被使用在第 7.3.8 章 (控制球头的形状)。

选择所有必需的操作。 z  磨削整个的工具。

检测所有的点必需的, 包括那些在上面不描述的。 z  开始生产,检测第一个工具检查机床的安全性。

注意:  z 确定温度恒定, 在控制操作期间再一次关上门而且保持砂

轮旋转和冷却油打开。

第 7 章. 编程铣刀

.6 在砂轮选择上的推荐 (粘结剂及粒度)

砂轮尺寸和砂轮粘结剂在ASA砂轮目录可查询。(WWW.ACTIONSUPER.CH)

厚度的确定很重要，关系到能否正确锁定在法兰上。

正常地砂轮浓度是 C100。

. 球头铣刀)

工具

开槽

开口

倒角

/D1000 D25/D800 D30/D600 D35/D500 D46/D400

/D800 D46/D400 D46/D400

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ar1  2  3  6

/32&quot; 3/32&quot; 1/8&quot; 1/4&quot;

/D800 D35/D500 D46/D400 D54/D320

/D800 D35/D500 D46/D400 D54/D320

12  16

/2&quot; 5/8&quot;

/D220 D91/D180

/D220 D91/D180

工具 0.5  1   1.5  2

开槽

开口

端 1

/D1500 D15/D1200

/D1000 D25/D800

端 2

/64&quot; D20/D1000 D20/D1000 1/32&quot; D25/D800 1/16&quot; D30/D600 3/32&quot; D35/D500

/D800 D30/D600 D35/D500

/D1000 D25/D800 D30/D600

/D600D30/D600D30/D600D30/D600

10  12  16

/4&quot; 3/8&quot; 1/2&quot; 5/8&quot;

/D320 D64/D240 D76/D220 D91/D180

/D320 D64/D240 D76/D220 D91/D180

注意:

这些表格是一个提议, 而且在其他没有情况下可作为一个

标准。

我们建议只有使用 polyamide 砂轮粘结剂 ,因为使用效果

非常好。 (ASA砂轮粘结剂: BP11 适用0.5 到 1的工具, BP4 1.5 到6, BP3 &gt;6).

碗型砂轮 6A2(型 20), 建议用砂轮粘结剂是VC10http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 。

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

第 8 章. 钻头及台阶钻 8.1 编程工具参数 (钻头)

例证 8.1-A

可能的工具范围

至少 1个齿的圆柱型钻头

螺旋和切左旋或右旋。

以螺旋形的清边，磨尖,2 或 4个面

带锥度的背宽,和圆弧的 S 开口。

所有的操作可能是左旋或右旋。

可加工圆弧型清边的或平面清边4个台阶。

许多其他的可能性通过结合组 1 而且设定 2 。

所有的操作可能与 3 DCALC 一起模拟!

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻 8.2 编程钻头的常用值

后继步骤 第 1 页/5  z 通过选择文件然后新的和 VirtualGrind窗口，产生一份新

的文件。按OK确认。

或机床被打开时已经存在的文件，点击PROG图标打开。 z  重复按 F1 到达页 [SET 1]-[SET 2] z 选择被需要的组。 ( 设定 2 是组 1 的副本而且使你能够

做特别的合成工具,同时有铣刀和钻头的操作) z  选择当前的操作=钻头

选择选项 [钻头],下列各项荧屏被显示:

例证 8.2-A

输入 3 参数:

开槽类型，右旋或左旋。 值转移到 FluteCalc 。 z  NB STEPS,台阶数，最大 4 . 值转移到FluteCalc。 z  NB。TEECH，齿数。 值转移到 FluteCalc 。

参数可使用左边/右边的键来改变, 除了齿数必须使用键盘输入。

注意:

台阶的数目 决定编程的 O.D. 的直径数目。

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

后继步骤第 2 页/5

例证 8.2-B

z z z z z z z

用PAGE DOWN 键去第 2 页/5. 这页指示哪些操作将被执行。

参数可使用左边/右边的键改变。

开槽 1 是与第一个参考直径上运行的开槽数目(见第 5 页/5) 这些从第 1 页/6 到 3/6.

开槽 2 是与第二个参考直径上运行的开槽数目直径 (台阶直径 1).(第 5 页/5) 这些从页4/6 到 6/6.

.D. 清边。 第二次端齿磨削的数目被运行。 这数目最多符合台阶 1的数目。  开口: 操作的数目。  磨尖: 运行/不运行

台阶清边: 台阶清边操作的数目到被运行。 这一个数目最多符合台阶的数目。  S 开口: 运行/不运行

步骤后继第 3 页/5

例证 8.2-C

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

用PAGE DOWN 键去第 3 页/5. 这页指示在工件前部支

撑上的切削工件的尺寸和位置。 (请使用间距) D:   在钻头最前端上的直径。 值转移到 FluteCalc 。 pA:  钻尖角。 值转移到 FluteCalc 。

:  在前面的刃口之间的距离。 值转移到 FluteCalc 。正常地

这值是相同于背宽的直径, 虽然它可能会比较小。 这个值用来计算切削刃的笔直边缘和为 S 开口的位置。 rL:  工具在工件前部支撑外面的距离。 dL:  在全部的棒料长度上的磨削余量。

后继步骤第 4 页/5

例证 8.2-D

用PAGE DOWN 键去第 4 页/5. 这页指示台阶的尺寸和位置。 如果台阶数目=http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6300 ,这页不被显示。

常用的值,第 4 页/5

例证 8.2-E 台阶工具

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

第 1 台阶 sD:   第 1 台阶的直径. 值转移到 FluteCalc 。

:  台阶位置, 从磨尖外径的点开始测量。 值转移到

。

:  台阶角。 值转移到 FluteCalc 。 z  第 2 台阶

:  第 2 台阶的直径. 值转移到 FluteCalc 。

:  台阶位置, 从外径的点开始测量，值转移到 FluteCalc 。 sA:  台阶角。 值转移到 FluteCalc 。

第 3 台阶

:  第 3 台阶的直径. 值转移到 FluteCalc 。

:  台阶位置, 从外径的点开始测量，值转移到 FluteCalc 。 sA:  含台阶角。 值转移到 FluteCalc 。

第 4 台阶

:  第 4 台阶的直径. 值转移到 FluteCalc 。

:  台阶位置, 从外径的点开始测量，值转移到 FluteCalc 。 sA:  含台阶角。值转移到 FluteCalc 。

步骤后继第 5 页/5

例证 8.2-F

用PAGE DOWN 键去第 5 页/5. 这页指示螺旋数据和参考直径。 开槽 1,2,3 被正常地用于圆柱型钻头和单一螺旋角台阶钻。 开槽 4,5,6 作为多螺旋角钻头 ,如果你愿意用一个台阶运行第二开槽的直径作为参考来计算螺旋角。 如果你愿为一个单一螺旋钻头设置超过三个磨削程序页,你可使用开槽 4,5,6 此时D=0，A=0，L=为操作 4,5,6 的开槽长度，举例：开槽需要多次粗磨。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 8 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630章. 钻头和台阶钻

开槽 1,2,3

:   参考直径。 第一个直径=0.

:   螺旋角,第 3 页/5的相关的直径. 值转移到 FluteCalc。 L:   开槽的长度。值转移到 FluteCalc 。

开槽 4,5,6

:   参考直径。 输入参考台阶的数目。

:  螺旋角, 相关的直径和参考台阶数目，值不转移到

。

:   开槽的长度。 值不转移到 FluteCalc 。

在作进一步的操作以前确定所有的常用参数已经被编程。

.2.1 开槽的参数 (钻头)

例证 8.2.1-A

在常用值页选择 [FLUTE],然后用PAGE DOWN 键选择第 1 页/6 。

按 F1回到常用值。

六页,也就是六个操作是可提供的。 可适用的 D 参数: D740 ， D744, D752(第 15 章)

例证 8.2.1-B

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

重要的注意事项:  z  FluteCalc 有 2 种类型开槽计算:

.  直线的砂轮轮廓，没有圆弧，符合类型 8 。

.    复杂的砂轮轮廓，有圆弧，符合类型 16 。 类型 12和

, 单一圆弧也可能被用。

参数的描述:

， Y ， Z ， dZ ， cB 和 C 从 FluteCalc 被计算而且转移。 ( 也可以在 FluteCalc 之后用手动改变 dZ 来变更切削的长度) dY:   背宽锥度, 每一边。 一个正值增加背宽。 dC:  分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常地 所有的页用T10 。 V:   砂轮 米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/分钟，磨削http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630速度。 值根据直径不同而不同。 Gp:  磨削点。 GP=90.

:   在开槽端的 C 轴的旋转度数。 第一支试磨为0。

:   只有当开槽不超过工具的前端的时候 , Y方向的保留距

离。 常态值=0.

:   距离 Yi 的磨削速度。

例证 8.2.1-C

: 端长度,从开槽的端计算,以一个 F2 磨削速度覆盖。 用于避

免台阶钻或粗磨操作的时候开槽长度过长。

: 端长度磨削速度。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

例证 8.2.1-D

后继步骤程序设定，一个右旋螺旋开槽, 切右旋:

.   完成常用的值，开槽类型=右的,螺旋=正数值。 2.   从常用值页打开 [FLUTE]

.   为 t(T10) ， V(25 米/秒) 和 F定义值 (毫米/分钟)

.   点击 [WHEELS], 选择型 (8-12-14-16) 给出大约的尺寸:

直径，半径，角，宽度。 按 F1回到开槽的页

.    开始 FluteCalc, 见第 4.4 章。 (FLUTECALC) 常用的值

和砂轮尺寸自动地被转移。 6.    完成模式，开槽的值。 作 FluteCalc 计算,见FluteCalc 使

用手册。

.    回到 VirtualGrind,[FLUTE]页 , 参数 X ， Y ， Z ，

， cB 和 C被 FluteCalc 计算之后直接地转移。 检查所有页上被编程被定义砂轮。

.    检查所有的砂轮数据是否和 FluteCalc 符合。 9.    点击 F1 退出开槽的页回到常用的值。

后继步骤程序设定，左旋螺旋开槽, 切左旋:

例证 8.2.1-E

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630par[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第 8 章. 钻头和台阶钻

.    完成常用的值,开槽类型=左边,螺旋=负。

.    去系统（SYSTEM）-[ALL]-D752-[搜寻]. 键入 D752=3 3.    从常用的值打开页 [开槽]

.    为 t(T10) ， V(25 米/秒) 和 F 定义值 (毫米/分钟) 5.    点击 [砂轮], 选择型 (8-12-14-16) 给出大约的尺寸: 直

径，角，宽度。按 F1 回到开槽的页

.    开始 FluteCalc, 见第 4.4 章。 (FLUTECALC) 常用的值

和砂轮尺寸自动地被转移。

.    完成模式，开槽的值。 作 FluteCalc 计算,  FluteCalc 使

用手册。

.    回到 VirtualGrind, [开槽]页, 参数 X ， Y ， Z ， dZ ，

和 C被FluteCalc 计算之后直接地转移。 检查所有页上被编程被定义的砂轮。

.    按 F1 退出开槽的页回到常用的值。

注意:  z 机床将会在右边来运行开槽，砂轮将会在前角后边的&quot;右外

圆&quot;。 如果你希望磨削在左边或如果螺旋角 &lt;15 &#176; 选择 D752=2 和一个型状为 7-11-13-15的砂轮 。

.2.2  O.D. 外圆清边参数 (钻头)

例证 8.2.2-A

例证 8.2.2-B

在常用的值页选择 [RELIEF], 然后用下键选择 第 1 页/4 。

按 F1回到常用的值。

-9

[此处图片未下载成功]

四页,也就是四个操作是可进行的。 操作的数目由台阶的数目决定。

可适用的 D 参数: 无

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ar

例证 8.2.2-C

重要的注意事项:  z 这一个操作与 FluteCalc 一起计算, 运行的方法是和开槽

相同的。 z O.D. 清边长度由开槽的长度决定，台阶钻的清边长度由台

阶的位置决定。

参数的描述:

， Y ， Z ， dZ ， cB 和 C 从 FluteCalc 被计算而且转移。 ( 清边长度在 FluteCalc 之后可用手动变更 dZ 来变更) dC:   分度修正,在轴的方向上。

:    工具号.(砂轮) 正常地 T12 对所有的页都适用。砂轮磨削

点应该是在前面。 (砂轮型 0,1,3) V:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。

:    毫米/分钟，磨削速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 dLw: 背宽修正。 一个正值减少第一清边的宽度。 Cr:   在清边磨削结束的时候 C 轴的旋转角度。 一个右旋的值

为负。

:   只有当开槽不超过工具前端的时候使用 , Y方向的接近距

离。 常态值=0.

:   距离 Yi 的磨削速度。

:   O.D. 清边的重复数目。 FluteCalc 计算这一个数目依照

砂轮的宽度。 手动的数据输入也是可以的。 rC:   在 O.D. 清边的二个重复之间的C轴旋转角度。 FluteCalc

计算依照砂轮的宽度值。 手动数据输入也是可以的。

-10

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

8.2.3 开口参数 (钻头)

例证 8.2.3-A

在常用的值页选择在 [GASH], 然后用下键选择第 1 页/2 。 按 F1回到常用的值。

二页,也就是 2个操作是可进行的。 可适用的 D 参数: 无

例证 8.2.3-B

重要的注意事项:://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ar开口被放置在 C 轴上和工具前部的倾角cA相关联 。 你

必须首先设定工具前部和在 3 DCalc 上的测量产生的值。

例证 8.2.3-C 工具前部开口角 CA,DCA

-11

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

参数的描述:

:  开口角 (例证 8.2.3-D)

例证 8.2.3-D 开口角

:  轴方向的开口角

: 位置和钻头前端开口角 cA 相关。 见上面。 X:   背宽厚度。 位置在相关的工具轴上 dC:  分度修正,在轴的方向上。

:  越过中心的长度。 一个正值增加深度。

:  在深度或圆弧 sR后，或宽度 sL 之后需达到的出口角。 sR:  在开口的底圆弧。

例证 8.2.3-E

:  在开口的底角,宽度为 sL。 sL:  在开口的底角宽度。

例证 8.2.3-F sA,sL

:    工具号.(砂轮) 正常地 T11。

:   米/秒. 的砂轮转速推荐值 18-25 。

:   毫米/最小的磨削速度。 值根据直径的不同而不同。 Fo:  角 Ea退刀速度。毫米/分钟。

-12

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

8.2.4 前部断齿参数

例证 8.2.4-A

例证 8.2.4-B

在常用的值页选择[POINT]，按 F1回到常用的值。

二页,那是二个操作是可用的。

可适用的 D 参数: D900 ， D904 ， D908 ， D912 ， D916,D920(第 15 章)://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630ar

例证 8.2.4-C

-13

参数的描述:

: 前部断齿的类型:

2 方面,直线型。 z  4 方面,直线型。 z 圆弧, (螺旋形的) 清边。

: 钻顶角的修正。

第一端齿:

:  清边角。 参数 D916 dC:  分度修正,在轴的方向上。 Gp:  磨削点。 推荐值 10 &#176;-20 &#176; 。 (30 &#176; 圆弧形用) 如果

砂轮的直径准许,值为0 &#176;,  2-4- 个面清边会有一个较好的表面光洁度。

:   毫米/分钟，磨削速度。

:   工具号.(砂轮) 正常的选内径 25 mm 的 T21 或内径 40

的 T20。

:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:  工具端部前角。 (推荐值 55 &#176;- 60 &#176;)

2-4个面: 角测量,开口开始的位置。

圆弧形: 角定义, 边缘的实际位置可能有轻微的不同，由几

何的可能性决定。 可参见参数 D920 。

:  ( 只有圆弧形磨尖)安全距离,为没有预磨尖的工具设定。 Fi:  毫米/分钟， 在Zi距离上的磨削速度。

:  在圆弧形清边期间的总旋转角度。 ( 负为右旋螺旋)4个面

中的第二清边:

:  清边角。 参数 D916 dC:  分度修正,在轴的方向上。

:  磨削点。 推荐和第一清边砂轮相同的点。 F:   毫米/分钟，磨削速度。

:   工具号.(砂轮) 正常的选内径 25 mm 的 T21 或内径 40

的 T20。

:   米/ 秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

-15

[此处图片未下载成功]

第二圆弧http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630形:

:   毫米/分钟，磨削速度。

:   工具号.(砂轮) 正常的选内径 25 mm 的 T21 或内径 40

的 T20。

:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。 dZ:  为最后加工的磨削余量。

注意:  z 第一清边参考 2-4个面的最后加工, 但是圆弧形磨尖粗磨

操作应适用相应的 ISOEASY 程序。  z 仰赖开槽的类型,对于圆弧形清边增加安全距离是必需的。

=10000 取代 5000.

对于 3 DCalc 模拟， D912=0 是必需的 ( 只针对圆弧形)

.2.5 台阶清边参数

例证 8.2.5-A

例证 8.2.5-B

在常用的值页上选 [STEP]. 按 F1回到常用值。

-15

参数 K4 00000010 为类型 &quot;2个面&quot; 和&quot;4个面&quot;转换磨削方法。

值是必须的 ( 如果 cA=0会有警告信息),这一个参数也定义开口和 S 开口。

[此处图片未下载成功]

四页,也就是八个操作是可提供的。

可适用的 D 参数: D940 ， D944 ， D948, D952(第 15 章)

例证 8.2.5-C

参数的描述:

: 台阶的类型:

2 个面,直线的清边。 z  4 个面,直线的清边。

螺旋形的, 轴方向- 圆弧型的清边语。

: 台阶角的修正。

圆弧清边

第一清边:

:   轴方向的清边角。

:  分度修正,在轴的方向中。

:  磨削点。 GP=90 在砂轮下面是可行http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630的,GP=0 在砂轮边上

磨削也是可能的。

:   毫米/分钟， 磨削速度。

:    工具号.(砂轮) 正常的选在砂轮轴 1 上的 T13或砂轮轴

上的 T23 。

:   米/秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。

:   安全距离, 为没有预磨台阶的棒料设定 Fi:   毫米/分钟，在 Yi距离上的磨削速度。 rC:  在螺旋形的清边语期间的总旋转角度。 Ya:  放射状的清边角.(度数)

:  运行/不运行 (圆弧形台阶) 用相同的砂轮实行一个回磨的

动作。

-16

回磨 ( 回磨动作只用于圆弧形的清边) 例证 8.2.5-D 归回 DA ， DY,DZ第二次的: dA: 和工具工作轴关联的角。 dY: 修正 Y,一个负价值增加深度。 dZ: 修正 Z,一个负价值增加台阶的穿透。 Fr: 毫米/分钟，回磨的磨削速度。 2-4 个面 第一清边: Lw: 背宽。 rA: 第一轴方向的清边角。 dC : 分度修正,在轴的方向上。 Gp: 磨削点。 推荐 90 &#176;-100 &#176;,在砂轮的下面 0 &#176;-10 &#176;在 砂轮的边上。 F: 毫米/分钟，磨削速度。 t: 工具号.(砂轮) 正常地选在砂轮轴 1 上的 T13 或 砂轮轴 2 上的 T23 V: 米/ 秒. 砂轮转速推荐值 18-30 。 Yi: 安全距离, 为棒料没有预磨台阶设定 Fi: 毫米/分钟，在 Yi 距离上的磨削速度。 Gr: 砂轮的位置,符合圆弧型的清边角,推荐是 10 &#176;-15 &#176; 。 第二次的: rA: dC : Gp: F: T: 第二轴方向的清边角。 分度修正,在轴的方向中。 磨削点。 推荐和第一清边砂轮相同的点。 毫米/分钟，磨削速度。 工具号.(砂轮) 正常选砂轮轴 1 上的 T14 或砂轮轴 2 上 的 T248-17 第 8 章. 钻头和台阶钻

米/秒. 的砂轮转速推荐值 18-30 。 安全距离, 为棒料没有预磨台阶设定 毫米/http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630分钟，在 Yi 距离上的磨削速度。 磨削砂轮的位置,符合圆弧型的清边角, -40 &#176; 。 2 或 4 方面台阶钻头运动是依下图所示: V: Yi: Fi: Gr: 例证 8.2.5-E推荐是 30 &#176;注意 : 为台阶角 =180 &#176;,程序 Yi=0 注意: 在特别长的台阶 (直径的差别很大) 和大的螺旋情况下,你 一定减少安全距离。 D940=45000 变成 D940=15000-25000. 回磨安全距离 D944 在一个轴上的运动很大的时候(超过 20 &#176;) 应该增加， D944=5000 变成 D944=20000. 你一定记 住机床轴在迅速运动期间没有联动。 因此磨削速度以 100%.迅速的移动有撞击的危险。 这一个程序不适合各种带圆弧或带几个角度的多形式的台 阶。这些用 ISO 编程是较好的。8-18 第 8 章. 钻头和台阶钻

8.2.6 S 开口 (钻头) 参数 例证 8.2.6-A在常用值页选择[S GASH]。 按 F1 回到常用的值。 一页,也就是一个操作是可提供的。 可适用的 D 参数: 无 例证 8.2.6-B重要的注意事项: S 开口被放置在 C 轴上和工具前部的倾角 cA 相关联 。 你一定因此首先设定工具前部和在 3 DCalc 上的测量产 生的值。 推荐开始时设置和开口相同的值。8-19 第 8 章. 钻头和台阶钻

参数的描述: gA: S 开口角。 推荐价值 1-2 &#176; 少于开口角。 aA: 轴方向的开口角。 值与开口窗口相同。 dcA: 放置相关的点工具端部前角 cA 。 见上面注意事项。 值与 开口窗口相同。 X: 背宽厚度。 位置在相关的工具轴上。 值与开口窗口相同。 dC: 分度修正,在轴的方向中。 值与开口窗口相同。 Yp: 越过中心的长度。 一个正值增加深度。 值与开口窗口相 同。 eC: 退出角。 0 &#176; 符合理论上的刃口。 一个正值移动 S 开 口远离开槽的顶端。 例证 8.2.6-CdcD eCcDR:S 开口的圆弧。这是圆弧进入角 (cA dcA) 和被倾斜的http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630刃 口 cD dcD)出口角 eC 的圆弧半径。正常地圆弧半径值占 工具直径的 10% 到 15% 。 太大的圆弧在几何上是不可 能达到的。例证 8.2.6-D8-20

第 8 章. 钻头和台阶钻 dcD: 在切削边缘之间的距离修正 例证 8.2.6-EdcD eCcDT: V: F: Fi:工具号.(砂轮) 正常的选和开口相同的砂轮。 米/秒. 砂轮转速推荐值 18-25 。 毫米/分钟，清边的磨削速度。 值根据直径而变化。 毫米/分钟，穿透率。 值根据砂轮直径的不同而不同。正 常地 Fi&gt;F注意: S 开口的调节是一个困难的操作,尤其是小的工具。 推荐 在 3 DCalc 上准备这个操作。 aA 前角可能是负。8-21

第 8 章. 钻头和台阶钻 8.3 窍门及技术/ 调整步骤为钻头/台阶钻 钻头/台阶钻 工具规格: 麻花钻， 台阶钻， 多台阶钻, 多槽钻头， 台阶圆弧或直的清边, 传 统的或多面钻头磨尖,磨尖钻刃削薄或 S 开口。 例证 8.3-A1.砂轮 砂轮配置:砂轮可能被安排如例证所示 8.3-A: 例证 8.3-B 砂轮配置8-22

第 8 章. 钻头和台阶钻 T10 开槽砂轮, 直径 150 毫米 (6&quot;),孔径 50 毫米。 1 个直线轮廓的开槽砂轮, 型状 8 例证 8.3- C 型 8 开槽的砂轮这一个型状的砂轮被用在比较小的工具, 调整是比较容易的,但 是钻头剖面比较小。 对于台阶钻，检查如果砂轮的宽度是否满 足最大的台阶。 在 FluteCalc 中， 使用自动的计算模态 (模态 47) 来达到完全直 的刃口。 警告: 计算给大约 60 &#176; 的一个倾角。 如果开槽的砂轮磨损（直径 145 毫米) 而且清边砂轮是新的 (直径 125 毫米),你有磨到工 作头的危险。 在这情况使用一个直径 100 毫米砂轮 。 2 用复杂轮廓的砂轮开槽, 型 16 例证 8.3- D 型 16 开槽砂轮8-23

第 8 章. 钻头和台阶钻 砂轮的这一个型状应用于工具直径大于 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6303 毫米.(1/8&quot;) 它能保 证让工具有一个结实的工作剖面和非常不同的槽形。 如果砂轮被 FluteCalc 计算,自动的模态 (模态 41) 可保证工具 有一个完全直的刃口。 如果砂轮已经被定义, 使用手动的模态,(模态 42)此时是可以输 入砂轮的圆弧。 对于圆柱型钻头，倾角大约比螺旋多 5 &#176;。 对于台阶钻，倾角大约比最大的直径螺旋角多 5 &#176;， （这一个参 数被 FluteCalc 计算) 检查开槽砂轮的宽度是否满足最大的台阶的宽度。 注意: 使用一个单一圆弧的砂轮，型 12 或 14 也是可以的。 在这情 况,FluteCalc 圆弧 2 应该被解释如一个直线， 半径=100, 从角 2 倾斜。 T11 开口砂轮,直径 100 毫米 (4&quot;),孔径 35 毫米。 角由开口的类型所决定。 大体上， 推荐定义一个角在大概 90 和 110 度之间。 。 例证 8.3-E 开口砂轮T12 清边砂轮,直径 125 毫米 (5&quot;) 或 直径 100 毫米 (4&quot;),孔径 25 毫米。 你被推荐选择一个 90 &#176; 砂轮。选择一个比 倾角 45 &#176;大的适 当的角度在圆柱背后产生一个圆弧。 砂轮的宽度应该保证磨削 清边能一刀完成。 如果砂轮太窄, FluteCalc 自动地计算必需附 加磨削的数目。 对于台阶钻,依照台阶清边选择或计算倾角( 平均值 70 &#176;-82 &#176;) 旋转角度 cR 可磨掉清边背部的最高点。8-24

第 8 章. 钻头和台阶钻 例证 8.3-F O.D.清边砂轮T13 台阶清边砂轮,直径 100 毫米 (4&quot;) 或 直径 80 毫米 (3&quot;),孔径 25 毫米 清边用直线砂轮 例证 8.3-G 台阶清边砂轮这个类型的砂轮所有的清边形式都可使用。台阶角 180 &#176;和大 于 180 度,推荐使用 88 &#176;-89 &#176; 的角而不是 90 &#176; 。调整是 比较容易的。 对于 2-4- 面清边，一个微小的凹形对和直径的连接是必需的。 对于圆弧形的清边， &quohttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630t;回磨&quot; 操作对和直径做到完全的连接是必 须的。 磨削点 GP 通常是为 90 &#176; 对台阶 150 &#176;-180 &#176; 。 磨削点 GP 通常是为 0 &#176; 对台阶 60 &#176;-150 &#176;。8-25

第 8 章. 钻头和台阶钻 用一个形状砂轮的清边 例证 8.3-H这一个形状的砂轮来磨削一个被定义的角是可能的,几乎不倾斜 A 轴而且没有 &quot;回磨&quot;操作。 它为圆弧形的开槽预留。 砂轮磨削点 GP 通常是 90 &#176; 。 T20 砂轮为磨尖清边, 直径 140 毫米,孔径 40 毫米。 砂轮轮廓是 90 度。 对于一的 4 个面的清边，一个清边角被获得。 选择砂 轮磨削点(Gp)大约 10 度。 对于圆弧形清边，使用粗磨砂轮。 选择砂轮磨削点(Gp)大约 30 度。 例证 8.3-IT21 砂轮为磨尖清边, 直径 100 毫米 (4&quot;),孔径 25 毫米。 砂轮轮廓是 90 度。 磨尖清边砂轮同时完成在 2 或 4 个面的 磨尖的清边宽度 , 和在圆弧形磨尖方面的操作。 为 2 或 4 个面的清边,选择大约 10 度的砂轮磨削点 (Gp) 。 为圆弧形清边选择大约 30 度的砂轮磨削点 (Gp) 。8-26

第 9 章. 编程 PCB 铣刀 第 9 章. 编程 PCB 铣刀 9.1 编程工具参数 (PCB 铣刀) 例证 9.1-APCB 铣刀 , 或平行端铣刀,由:组成 右旋螺旋形的开槽 , 被切割的右旋,和齿数被定义。 第二左旋螺旋形的开槽 , 被切割的右旋,和第二齿数被定 义。 和前端的开口，间隙和清边。 齿数被定义。 这些不同的操作相同于平头铣刀。 第 7.2 章。 只有常用的值页在这章中被描述。所有的操作可能由 3 DCALC 一起模拟!9-1

第 9 章. 编程 PCB 铣刀 9.2 编程 PCB 铣刀的常用值 后继步骤 第 1 页/3 1. 选择文件，创建一个新的文件, 然后选择新的和 VirtualGrind 窗口。 或当机床被打开的时候文件已经存http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630在,在程序图标上点击 打开它 2. 3. 多次同样地按 F1 直到页 [SET 1]-[SET 2] 选择需要的组。 ( 设定组 2 是组 1 的副本而且在做复 杂的工具时使用它,端铣刀和钻头操作) 选择当前的操作=ROUTER 选择选项 [ROUTER],下列各项在荧屏被显示:4. 5. 例证 9.2-A6. 介绍 3 参数: Nb.Flute R, Nb.Flute L, Nb。 ends, 右的开槽数目。 左的开槽数目 端的数目 (开口，间隙, 清边)参数使用键盘输入。9-2

第 9 章. 编程 PCB 铣刀 后继步骤 第 2 页/3 例证 9.2-B用 PAGE DOWN 键继续到第 2 页/3. 这页指示哪些操作 被进行。 参数,除了对于开槽的必须使用键盘输入， 其他可使用左边 /右边的键光标来改变。 (从 1 到 6) 开右槽 : 1,2, 或 3 个锐利的右旋开槽操作可选择。 大体上，标准 PCB 铣刀只有一次开槽操作。 1,2, 或 3 个锐利的右旋开槽操作可选择。 大体上，标准 PCB 铣刀只有一次开槽操作。 在端部开口开左槽:开口:端齿磨削 1: 端齿第一面 端齿磨削 2: 第二次的端齿磨削9-3

第 9 章. 编程 PCB 铣刀 后继步骤 第 3 页/3 例证 9.2-C用 PAGE DOWN 键继续到第 3 页/3. 这页设置切削工件 的尺寸和在前部支撑上的位置。 D: 切削工具的直径。 aR: 正的开槽螺旋角。 aL: 左边的开槽螺旋角.(左边的螺旋应输入一个正值) L: 切削长度。 rL: 工件前端到工件前部支撑的距离.( 如果工件在支撑之内则 输入负数) dL: 在工具的总长度上的磨削余量 评论: [FLUTE R]给右的开槽提供三个页面的操作。 [FLUTE L]给左的开槽提供三个页面的操作。 [GASH] 提供开口页操作。 [ END RE]提供端齿间隙和清边的页的操作。 在进一步进行之前确定所有的常用值参数已经被编程。9-4

第 10 章. 编程旋转锉 第 10 章. 编程 BURS 旋转锉 10.1 编程http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630工具参数 (旋转锉 BURS) 例证 10.1-ABURS, 或造形铣刀,由:组成 一个右旋主要的开槽。 一个左旋十字切。 OD 和球清边。 开口, 带可能的中心切。 齿分离。 这些不同的操作被编程为使用 BurCalc 软件, 和那参数然后被 进入 VirtualGrind 之内输入。 许多不同的表格和磨削是可能的。 他们直接地被 BurCalc 模 拟。10-1

第 10 章. 编程 旋转锉 10.2 编程 旋转锉的常用值 后继步骤第 1 页/1 1. 选择文件，创建一份新的文件, 然后选择新的和 VirtualGrind 窗口。 按 OK 确认。 或当机床被打开的时候文件已经存在,在程序图标上打开 它。 多次同样地按 F1 直到页 [SET 1]-[SET 2] 选择组 1 选择当前的操作= BURS(参数 K03 N &#176; 00000001 应该 被激活) 选择选项 [BURS],下列各项在荧屏被显示:2. 3. 4.5. 例证 10.2-一VirtualGrind 窗口没有常用值。 所有的参数被 BurCalc 计 算。 操作 [FLUTE],[RELIEF],[GASH]被 BurCalc 计算。 操作 [SPLIT]被 VirtualGrind 计算。10-2

第 10 章. 编程旋转锉 10.2.1 BURCALC 参数的输入 在输出 BurCalc 参数 ( BurCalc 使用指南) 之后, 他们应该 使用下列各项步骤被输入: 1. 开文件菜单, 然后选择偏爱,PMC 定位键 2. 从 READ/PUNCH 菜单,选择文件。 3. 按 OK 确认。 例证 10.2.1-A4. 5. 例证 10.2.1-B从常用的值窗口,选择选项[READ]. 被读的对话框在荧屏上被显示6. 7.选择文件的类型: 所有的文件 (*.*) 进入文件转移有关的文件, 正常地 C: BC, 而且选择文件 BC.trs。 按打开确认。 参数被转移。8. 9.10-3

第 10 章. 编程旋转锉 10.2.2 编程主切削砂轮的参数 选择http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630选项 [BUR] 。 选择选项 [FLUTE]. 开槽 1 菜单应该被显示。 如果开槽 2 菜单出现, 按那[PAGE DOWN]键 和端铣刀，钻头和 PCB 铣刀相反, 不需要输入来自 FluteCalc 的砂轮位置。 只有 3 个参数应该被输入。 T: 用工具号。 (砂轮) V: 砂轮的转速.(米/秒)， 负=顺时针方向的。 Gp: 砂轮上磨削点。 ( 通常 90 &#176;) 10.2.3 编程副切削砂轮的参数 按键 [PAGE DOWN] 到开槽的 2.窗口 T: 用工具号。 (砂轮) V: 砂轮的转速.(米/秒)， 负=顺时针方向的。 Gp: 砂轮上磨削点。 推荐的 Gp 值, 请看 BurCalc 使用指南。 当完成的时候,按 F1 回到主程序窗口。 10.2.4 编程 O.D. 清边砂轮的参数 选择选项 [RELIEF] 。 T: 用工具号。 (砂轮) V: 砂轮的转速.(米/秒)， 负=顺时针方向的。 Gp: 砂轮上磨削点。 ( 通常 90 &#176;) 当完成的时候,按 F1 回到主程序窗口。10-4

第 10 章. 编程旋转锉 10.2.5 编程开口砂轮的参数 选择选择选项 [GASH]. T: 用工具号。 (砂轮) V: 砂轮的转速.(米/秒)， 负 =顺时针方向的。 Gp: 砂轮上磨削点。 ( 通常 90 &#176;) 当完成的时候,按 F1 回到主程序窗口。 10.2.6 齿分离的参数 (开排屑槽) 在常用的值页选择 [SPLIT]. 按 F1 回到常用的值。 一页,也就是一个操作是可提供的。 例证 10.2.6-A参数的描述: N: Z: X: C: sR: sA: sL: T: V: F: Gp: 分离的数目 分离的深度。 负值。 和相关工具轴的位置。 关于长齿开口的 C 的位置 。 齿分离半径,超过 180 &#176; 齿分离背部之后角,和宽度 sL 一起使用。 齿分离背部之后角的宽度。 用工具号。 (砂轮) 米/秒， 砂轮转速。 推荐值 18-25 。 毫米/分钟，进级速度。 值根据砂轮直径的不同而不同。 磨削点, 通常在 0 &#176; 的附近。在定义所有的参数之后, 作计算 [http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 C ALL].10-5

第 10 章. 编程旋转锉10-6

第 11 章. 探针 第 11 章. 探针 (*可选件的) 11.1 探针的定义 4 个探针在 Grindsmart 620 XS 可被编程。 对于相同的工具可 安装和设置和使用不同的形状的探针。只有一个 Renshaw 探头 座被装在机床上。 从机床程序版本升级到 PMC 4-50 探针被定义 0 -1-2-3 号 。已 存在的探针自动地变成 0 号。 当从一个比 PMC 4-50 的程序版本旧的机床上转来的程序， 探针 功能也被 PROB 定义 0 -1-2-3 号 , 探针功能[PALPE] 自动地变 成 PROB 0 。 功能 [PROB 0] 使用探针 0 号,同样地对下列各项动作。 通过程 序转换，它是不可能锁定不同的功能的探针号。 探针依下列各项被分派: 球形 =探针 0 号 刀形 =探针 1 号 负刀刃 = 探针 2 号，( A 轴的角不同于那为探针 1 和 3) 叶片面 =探查 3 号 例证 11.1-A举例来说: 探针 N &#176;0 作为《孔》探查。 [PROB 0] 被激活的。 探针 N &#176;1 作为〈开槽〉探查。 [PROB 1] 是被激活的 探针 n &#176;2 不被用。 (没有 K-封油面) 探针 N &#176;3 作为以一个 ISO 模数探查 RL 距离 。 [PROB 3] 不被用。 探针校正, 请参见第 19.9 章。 自由编程, 请参见第 13.10 章。11-1

第 11 章. 探查 11.2 探针编程 如果探针没有被校正刻度或你刚刚更换探针的尖部 请参见第 19 章。 探针 探针 探针 探针 0 1 2 3 被 M80 或 M80 T80 功能激活 被功能 M80 T81 激活 被功能 M80 T82 激活 被功能 M80 T83 激活探针编程 在 VirtualGrind 窗口中选择 :选择选项 [探针], 然后 [ PROB 0] 到[PROB 3] 第 1 页/3: 类型 : 探查位置的类型 如果探针不被用, - 程序类型 =不用 已开http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630完槽的工具分度定位 - 程序类型 =开槽 用冷却油孔棒料分度定位 - 程序类型 =孔左/右槽切削: 开槽类型 ( 左边或右边) rL: 工具的前部到前部支撑的距离 ( 如果工件在 前部支撑之内，值为负) 在探针接近工具的安全距离，单位为毫米。 推荐值: 1 毫米。 当探针不能够找到冷却油孔或开槽的时候,机 械手应该装载一个新的棒料再试，最多试多少 次来找一个孔/开槽。 推荐了值: 3 次。 探针直径 (标准是 1 毫米)安全 :尝试次数 :探针的直径 :第 2 页/3 和 3/3 仰赖选择的类型:已开槽的工具或有冷 却油孔。11-2

第 11 章. 探针 (A) 已开槽的工具 : 第 2 页/3(已开槽的工具) 钻尖角 : 这一个参数沿着工具定义点来测量,见下面的图。 例证 11.2-A工具的直径 : 螺旋角 : 齿数 : C 分度 : 例证 11.2-B工具直径 (切削直径) 工具工作螺旋角 开槽数目 开槽的位置。 推荐了值: -90 &#176;。检查的直径:开槽深度 (在这里描述为一个直径) 探针的 定位位置。 如果开槽的槽型太小探针球头不能进入槽型, 此时被检查的直径可以编程为比实际的工具 直径大的值。窍门:11-3

第 11 章. 探针 例证 11.2-C分度定位尝试次数 : 探针定位的尝试数目。 如果次数超过次 数，探针不能定位,工具将被放回料板，下 一个工具被装上再尝试。 推荐值: 3 次。 现在可提供为螺旋角测量的三个参数: 测量模式: 指示探查模式: 齿/螺旋 1/1: 一条开槽用于分度定位，另 一条开槽用于测量螺旋角。 齿/ 所有的螺旋/所有的: 所有的开槽用于 分度定位，所有的开槽用于测量螺旋角。 齿/ 所有的螺旋/1: 所有的开槽用于分度 定位，一条开槽用于测量螺旋角。 Z 方向测量深度: 在所有的开槽长度之上测量螺旋角。 螺旋 角根据开槽的二个点来计算。 一点在工具 开始另一点在稍远 Z 毫米处。 编程时要 输入一个负值。 如果值是 0,螺旋角测量 被跳越。 ( 不运行) 螺旋角公差范围。 通常值是 1 或 2 度。 如果探查不成功,http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630试着增加那个值。螺旋角公差:探查结果依下列各项被送去 &quot;CUSTOM MACRO B&quot;: #100= 齿数探查。 #101= 第一个齿的分度位置 ( 总是 0) #102= 第一个齿的螺旋角 #103= 第二个齿的分度位置 ( 相对到第一个齿) #104= 第二个齿的螺旋角11-4

第 11 章. 探针 第 3 页/3(已开完槽的工具) Z 轴进级速度: 毫米/分钟，Z 轴的进级速度 (600 是最大的值)C 轴的测量速度: C 轴测量的时候的进级速度(4800 是最大的值) Z: Z 轴在探查之后的进级速度(600 是最大的值)C 轴的回来速度: C 轴在探查之后的进级速度(4800 是最大的值) 反馈测量 : 这一个值由探针校正决定步骤 (第 19.11 章) 而且不应该被改变。 它将会自动地变更当 C 轴 的测量速度被改变。(B) 冷却油孔 : 重要的: 你只能用工件的前定位来探查冷却油孔一或工件的长 度公差只有&#177; 0.02 毫米。 第 2 页/3:(冷却油孔) 钻顶角 : 孔的直径 : X 最小: X 最大: B 轴位置: Z 轴深度 : 钻尖的角度 冷却油孔的直径 冷却油孔到工具中心的最小距离，负值。 冷却油孔到工具中心的最大距离，负值。 探查时 B 轴的位置。 推荐值: 90 &#176; 探针移动距离，单位为毫米 (负值)，当探针不能 进入冷却油孔之内的时候.(Z 轴工具相关联的系 统) 负值。 移动距离仰赖探针球直径和孔的直径之间的关 系。推荐值: -0.05 到 -0.111-5

第 11 章. 探针 C 轴分度 : 开槽的位置。 推荐了值: -30 &#176; 例证 11.2-D C 分度孔测量 :在钻头上探查 2 个孔: 单一: 1 个孔的探查 所有的: 2 个孔的探查 工件公差范围。 推荐值: 单一: 1 所有的: 5C 轴分度公差:11-6

第 11 章. 探针 第 3 页/3:(冷却油孔) 冷却油孔的进一步动态的校正的资讯请见第 19.12 章。Z 轴的进级速度 :在钻头上碰http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630触的时候探针的进级速度， 毫米/分钟。 (Z 轴工具相关联的系统). 使用 600 毫米/分钟。 单位为毫米， 反馈的距离 (Z 轴工具相关 联的系统)在碰触上钻头点的时候。 动 态计算校正。 在发现冷却油孔的时候 C 轴的速度，单 位为 度数/分钟。(19200 进级速度在 100%) C 轴在发现冷却油孔的时候的反应，单 位为度数。孔。 动态计算校正。Z 轴反馈:C 轴发现速度:C 轴发现反应:C 轴的测量进级速度 : 单位为度数/分钟。 在定位冷却油孔中心 的时候，使用 4800) 测量 C 轴反应: 在定位冷却油孔的中心的时候 C 轴测量 反应的角度 。动态计算校正。11-7

第 11 章. 探针11-8

第 12 章. 装备机械手 第 12 章. 装备机械手 12.1 机械手菜单的描述 从 VirtualGrind 窗口图标 机械手菜单。 有三份不同的菜单: 1. 设定。 (机械手) 当打开[机械手]的时候 , 显示菜单它含有 二页: 第 1 页/2，被装料工具的尺寸,在夹头中的位置,机械的位 置,前定位的/后定位的方法。 第 2 页/2，料板的棒料位置,卸料位置, 总的加工数目。 2. 设定。 (机械手控制) 这一份菜单通过选择选项 [控制]来显 示. 它有一页含四个不同的选项数: [装料] [卸料] [ 放料] 在第 12.4 章有这三个功能的描述.(装料测试) [热机] 在第 12.6 章有这一个功能的描述.(使机床预热)设定 (机 械手料板),(机械手卸料/装料),.(机械手定时器) 3. 这一份菜单通过选择选项[设定]来显示。 它含有三页。 它 用来校正机械手位置。 一旦设置好以后就不用重复设置， 除了更换机械部件以后。第 19.19 章有详细描述。 (机械 手位置设定) 选择选项 [机械手] 可进入12-1

第 12 章. 机械手设置 12.2.1 料板的类型 每当工具的棒料直径,&quot;V&quot; 型块或棒料的长度改变,一些机械手参 数必须被重新设定。 我们在这里假设不同的料板已经被编程， 而 且机械手位置已被设定。 机械手的http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630位置是在出厂前已设定。 如 果必须要重新设置,请参见第 19.19 章。 有 5 个标准的类型 Rollomatic 料板:(盘子)类型 A 型 B型 C型 用户定义 用户定义 工具柄部直径 1- 3.175 毫米 (.040&quot;- 1/8&quot;) 3- 6.35 毫米 (.120&quot;- 1/4&quot;) 6.5- 10.5 毫米 (.256&quot;- 3/8&quot;) 10.6- 12.7 毫米 (.42&quot;- 1/2&quot;) 12.8- 16 毫米 (.51&quot;- 5/8&quot;) 孔数 500 个孔 300 个孔 150 个孔 75 个孔 50 个孔 UxW 20 x 25 个孔 15 x 20 个孔 10 x 15 个孔 5 x 15 个孔 5 x 10 个孔料板孔距 类型 A B C 用户定义 用户定义 注意: 有二不同用户定义的料板类型。因此在每一个设置时输入 每个料板的 U 和 W 方向的孔数和孔距是必需的。 12.2.2 机械手爪子的类型 机械手爪子的有四个类型: 直径 直径 直径 直径 0.2- 1 毫米 1- 5 毫米 5- 12.7 毫米 12- 16 毫米 U - 6 毫米 - 9 毫米 - 14 毫米 - 28 毫米 - 28 毫米 W - 6 毫米 - 9 毫米 - 14 毫米 - 14 毫米 - 20 毫米12-2

第 12 章. 机械手设置 12.3 设定 (机械手) 设置机械手,在 VirtualGrind 窗口中按 手 ] 。 例证 12.3-A 软键 [ 机 械机械手第 1 页第 1 页 2 应该被显示。按[ 页下]键你能对第 1 页和第 2 页 进行操作。 第 1 页/2: 棒料直径 输入工具棒料直径。 工具工作直径 这作为有一个比棒料直径大的切削直径 (头部) 的工具。 输入一个比棒料直径大的值，机械手臂在装料后将会往边 上移动以免碰上大头的工具。如果切削直径和棒料的直径 一样大或小请输入 0.000。机械手臂将直接退回。 (W- 轴 运动) 注意: 如果 K05 00000001 被设定成 1 的时候, 工具直径 被当做http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630在两次的夹钳运动期间机械手的第二次夹钳直径。 料板类型 按左/ 右键选择料板 (盘子) 类型。 装料/卸料 工件前部支撑到棒料的前部的距离 输入那相同的值 rL(常用的数据)对于前定位装料,这个值 增加 1 mm 。12-3

第 12 章. 机械手设置 工件前部支撑到“V”型块的距离 在工件前部支撑和 “V” 型块之间的距离,应输入一个负值。 量过的距离 L1 是 26 mm ，为安全起见，只需 24 mm, 你可输入 - 24. 例证 12.3-B机械手外工件长度 棒料在机械手爪子外的长度。 例证 12.3-C 机械手外工件长度,L2装料/ 卸料长度 测量棒料在“V”型块到棒料端部的长度 L3 。 放一个棒 料进夹头并靠紧推料杆,在棒料和“V”型块接触的地方做 一个标志， 然后从夹头中拿出棒料并进行测量。 为安全起 见 ( 确定机械手将会把棒料送到夹头的最底部的), 在这 个值前增加 1 或 2 mm。 例证 12.3-D 装料/ 卸料长度， L312-4

第 12 章. 机械手设置 前定位装料 用左/右键在装料方法上选择前定位或后定位。 长度通常留在 0.000 。 这是一个特别的特征。 见第 12.7 章(特 别的特征). 进级速度通常留在 0.000 。 这是一个特别的特征。 见第 12.7 章 (特别的特征). 例证 12.3-E 机械手 第 2 页第 2 页/2: 最大能同时装 3 个料板。二 个可全部装满要磨的棒料, 一个必须是空的( 用于放置 磨 好 的 工 具 ). 从 机 械 手 门 看, 那三料板的位置是 1,2 和 3(图 12.3-F).例证 12.3-F 料板的位置12-5

第 12 章. 机械手设置 料板的数目 空的料板位置数 空的 U 方向的数 料板的数目。 最小 2 ， 最大 3. 输入料板的数目。 输入空的料板位置数。 输入你要机械手开始卸料的料 板第一个空的自由孔的位置(U 轴方向)12.3-G。 输入你要机械手开始卸料的料 板第一个空的自由孔的位置(W 轴方向)12.3-G。空的 W 方向的数例证 12.3--http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630G U ， W 数目棒料满的料板的位置数 满的料板在 U 方向的位置数满的料板在 W 方向的位置数输入装有需要磨削的棒料的料 板的位置数。 输入你的料板机械手开始载入 第 一 个 孔 位 置 (U 轴 方 向)12.3-H。 输入你的料板机械手开始载入 第 一 个 孔 位 置 (W 轴 方 向)12.3-H。例证 12.3-HU ，W 数目 需磨削的工具总数。 在数目之后在你设置的磨削数被完成后， 机床将会停止而且等候进一步的指示。选择选项 (最大) 如果你 希望机械手装完料板上所有的料。 如果料板不是全部满的, 建议设定要磨削的实际数量。 如果你 设定数量超过料板中实际数量， 那机械手将会不需要棒料就能去 工作头,试着装料,而且夹头没料警报将会被激活。 12-6

第 12 章. 机械手设置 在机床完成设定的加工数目之后, 可通过设定定时器 N0040 的 方法将机床关闭。 对于进一步的详细情况见第 15 章。 (D 参 数) 在机床完成设定的加工数目之后，可通过设置 K 参数把机床自 动地转变到[热机]模态。对于进一步的关于 K 参数细节 K05 01000000 见第 14 章。 (K 参数)机械的调整: 料板被放置在一个在机械手循环的时候可上下地移动钢的架上。 因为不同类型料板没有相同的厚度,向上的位置必须与机械手一 起调整。 把机械手臂移到料板的上面的, (机械手臂一定是在它的 垂直位置中)按在控制面板上的手动料板按钮升上料板调整机械 手臂到料板的顶端距离为大约 1 毫米 (.040&quot;). 机械手设置被完成。 在进入完整的循环之前, 可通过跑一下机械手的慢速循环来检查 你的设置是比较安全的方法。这是控制机械手模态。 在这个模 态中,机械手速度(进级) 可通过对进级速度控制钮的调节来控制 磨削速度。12-7

第 12 章. 机械手设置 12.4 装料测试 当机械手设定步骤完成以后, 运行一个完全装料 [装料], 卸料 [卸料] 循环和存放工具在一空的料板上 [重新设定]是可能的， 你可控制进级速度控制钮来控制机械手的速度。 在装料测试开始之前实行所有的轴归零是必需的。http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 这一份菜单可选择选项[控制]来显示，它含有一页包括三个不同 的选项: 1. [ 装料 ]: 这是第一个测试操作。 在这一份菜单中,机械手 爪子会根据你的设定在料板上拿料然后把料装进机床夹头 之内。注意: 如果一个工件已经在机床夹头中被夹紧,机械手将会载入 挑选的工件之前先把它卸下来。 如果机械手爪子中已有工件, 他先会把料卸在空的料板上 然后再来装料。 2. [卸料]: 这是第二个测试操作。 在这一份菜单中,机械手会 在机床夹头中把料卸下来, 然后回到机械手的等待位置， 不把工件放到空的料板之内。机床应该是在归零或在装料 的位置上。 这一个位置在[装料]循环结束的时候到达。注意: 在机床夹头中应该有一个工件。 如果在第二个机械手爪子中已经有一个工件,它将会先把 料放到空的料板中。 3. [放料]: 这是第三测试操作。 在这一份菜单中，机械手将 会把工作头上卸下的工件放到空的料板上。如果没有棒料, 也可通过设置 K 参数来测试这些功能:K04 01000000(第 14 章) 在这一个测试之后，机械手为自动的循环做好准备,见下一章。12-8

第 12 章. 机械手设置 12.5 自动的循环 例证 12.5-A 循环CE CE启动生产循环: 当门被关上和锁住的时候 , 生产循环才可能被开始。 开磨削区 的门只能在生产结束的时候,然而机械手区的门可能在生产期 间被开。开始循环；机械手应该是在 &quot;归零的位置&quot; 中。在生产模态期间变换一个料板: 在生产的时候，只有磨削区的门被关上。打开机械手的门机械 手轴将暂停运动。 同样地当门被关闭,机械手将继续它的循环。当机床启动带机械手操作的自动循环的时候请按以下方法做: 1. 2. 关上所有的机床门 放置循环开关在单一或全部之上 单一: 机床机械手将会装料，磨削以后会卸料( 只有一个 工具被磨削)12-9

第 12 章. 设置机械手 全部 : 机械手是在完整的循环中， 而且机床将会不间断地 工作。如果你已经设置了要加工的工件数, 机床在完成了 要求的加工数以后会自动停止。 (Pieces to do) 3. 按“自动”按钮http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630然后开始。 循环将会开始。要停止自动循环, 放置循环开关在单一之上 ( 当机床正在磨削). 机械手将会自动地把无需加工的棒料放回棒料料板中而且等候 循环的结束。 它然后将会卸料并把完成的工具放到成品料板上 而且自动回到零位。 等候直到开始按钮不再发亮。 你可打开机床 或机械手的门。 如果你是在完整的循环中而且你放置循环开关在手动位置， 机械 手将会自动地把无需加工的棒料放回棒料料板中而且等候循环 的结束。 机床将会停止和工件将会停留 在夹紧的夹头中。 12.6.1 热机模式 如果机床已经被停止达八个小时之久或更多, 你一定运行几个 空运转程序循环直到机床到达一个适当的工作温度。 VirtualGrind 和 ISO 容易的程序在使用热机模式之前应该被测 试过。 1. 2. 3. 4. 选择 VirtualGrind 窗口的图标 在设定窗口上选择选项 [机械手]。 在设定窗口上 (机械手)，选择选项 [控制]。 选择选项 [暖机] 而且开始暖机的循环。 (那砂轮和冷却液 被激活)。 推荐暖机 15 分钟。 机床运行所有的加工循环, 在夹头上没有工件和机械手无 载入循环。 只要 [暖机]模式被选择,机床会一直运行同一 个程序。 按 [暖机] 选择键， 当前的程序结束的时候机床停止暖机循 环。 。5.6.现在机床为使用做好准备。12-10

第 12 章. 设置机械手 12.6.2 自动暖机模式 1. 在机床停机时定义暖机循环的开动时间。机床必须被准备像为一个暖机的循环 : 选择正确的 ISO 程序。 把机械手开关放在 &quot;手动的&quot; 模式上。 转变到 &quot;自动&quot; 模式。 进入新的自动暖机的窗口 : [补偿设定]- [机械手]- [自动-暖机] 选择&quot;自动暖机形式&quot; &quot;设定日期&quot;: 天和时间必须用手动输入。 每天 : 天自动地被计算,你必须输入时间。 进入 &quot; 预设日期&quot; 和 &quot;预设时间&quot;. 按 [自动-暖机]软键。 &quot;开始&quot; 和 &quot;进级暂停&quot;灯开始闪烁 。 机床准备好http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630在被编程的日期和时间开始暖机的循环。 2. 机床在生产中设定暖机的循环开动时间。 设定要加工的工件数目完成当前的生产。 在生产结束后，只有当 &quot;已完成加工&quot;警报被显示，暖机循 环才会自动开始。 进入新的自动暖机窗口 : [补偿设定]- [机械手]- [自动-暖机] 选择&quot;自动暖机形式&quot; &quot;设定日期&quot;: 天和时间必须用手动输入。 每天 : 天自动地被计算,你必须输入时间。 进入 &quot; 预设日期&quot; 和 &quot;预设时间&quot;. 按 [自动-暖机]软键。 &quot;开始&quot; 和 &quot;进级暂停&quot;灯开始闪烁 。 机床准备好在被编程的日期和时间开始暖机的循环。12-11

第 12 章. 设置机械手 12.7 特别的特征 12.7.1 使用特别的长度及补给特征 这是一个使用前定位装料特别的特征，逐渐地推动工具进入夹 头。 参见第 12.3 章,前定位部分。 例: 如果长度被编程为 5 和机械手把工件推入夹头之内的速度 设置为 200。 前面的感应器不亮。例证 12.7.1-A然后机械手拉工具前进 5.00 毫米。 注意: 后部之间隙一定要调 整到比 5.00 毫米大。 例证 12.7.1-B然后机械手用端面以 200 毫米/分钟的速度推动工具回来 5.00 毫米。 例证 12.7.1-C12-12

第 12 章. 设置机械手 12.7.2 用户定义料板的位置 75 个孔的料板型号 C 料板 1 和 2 一定在机床的后部有 &quot;宽&quot; 的边。 料板 3 在机械手门前面一定有 &quot;宽&quot; 的边,。 否则机械手将不能够在料板 3 的第五行卸料. 料板一定在相同的位置中被校正刻度。 50 个孔的料板 问题是料板 3 的第 5 行不能操作。 有二种不同的可能性: 1. 2. 使用二个料板 ( 号 1 和 2),装料能容: 50 件。 调整叁数 D192 减少在 U 轴上的安全距离。设定距离 D192=-7000 。 警告: 为其他料板设定 D192=0 。注意:http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 建议为二个类型用户定义料板输出机械手参数,否则你一定必须 重新设定。 第 4.2.4 章 (输入及输出)12-13

第 12 章. 设置机械手12-14

第 13 章. ISO 编程 (自由) 第 13 章. ISO 编程 (自由) 这章不含有关于 ISO 程序的一般资讯。 它描述对 Rollomatic 机床的功能特性和对应的 FANUC 必需的语法的使用方法。 创 建两种特别程序和与 ISO 容易程序的兼容的特别操作是可能 的。 ISO 程序可由 VirtualGrind 的 ISO 编程, 或由一个本文编程创 建 。 然 而 , 他 们 一 定与 后 缀 名 一起 记 录 &quot;*.iso&quot;. 本 文 格式 &quot;*.txt&quot; 或参数 &quot;*.par&quot;不被接受。 13.1 程序调试 程序在创建的时候， 必须给一个程序号码且不能与现有的程序号 相同。符号 %在开始和程序的结术是必须有的，VirtualGrind 编 辑自动地包含他们。 % O0001(例) N0010 N0020 N0030 M30 % 注意: 块数不是必不可少的。 13.2 子程序 如果你只是愿进行一个特别的操作,你可产生一个子程序,被主程 序功能 M98 Pxxxx( 举例来说 M98 P1001) 调用。 在运行子程序结束的时候,程序回到在 M98 后的程序块。 % O0002(主程序表) N0010 M98 P1001 N0020 N0030 M30 %程序的数目和名字 块 1 块 2 程序的结束主要的程序数目和名字 调用 块 2 程序的结束13-1

第 13 章. ISO 编程 (自由） % O1001(子程序) N0010 N0020 N0030 M99 % 注意: M99 在一个主程序结束的时候可使用, 可转回程序和做无限的 程序循环。 13.3 轴联动系统 Rollomatic 已经为协调轴产生三个不同的系统: G106 机床轴子程序的数目和名字 块 1 块 2 子程序结束G107 Z= 砂轮轴( 无论 A 轴在什么位置http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630), Z0=砂轮轴 Y=砂轮表面 (对 Z 的垂直)，Y0=砂轮轴 X=相同于 G10613-2

第 13 章. ISO 编程 (自由) G108 Z=工具轴, Z0=工具端, Z-加工进级, Z 远离工具 X=工具轴, X0=工具轴， X , X-在机床方向中 Y=相同于 G106轴坐标的使用: G106 G107 G108 13.4 原点叁考的定义 M26 T0 回到以机器制造原点,为安全位置用。 (G106) M26 T1 X0Y0= 砂轮轴 1 的中心, 用在 G107 中接近 Z0=工 具极端, 如果 RL&gt;10 mm,有在 Z 方向上的补偿 Z=0 , 可 能设定 Z-30 时，砂轮轴 1 没有碰撞的危险 . M26 T2 X0Y0= 砂轮轴 2 的中心, 用在 G107 中接近 Z0=工 具极端, 如果 RL&gt;10 mm,有在 Z 方向上的补偿 Z=0 , 可 能设定 Z-20 时，砂轮轴 2 没有碰撞的危险。 M26 T3 对 砂 轮 轴 是 相 同 的 选 择 ( 一 或 二 依 照 定 义 M06 Txx)Z0=工具,如果 RL&gt;10 mm,有在 Z 方向上的补偿 Z=0 , 可能设定 Z-30 时，砂轮轴 1 没有碰撞的危险。可能设定 Z-20 时，砂轮轴 2 没有碰撞的危险。 M26 取消最后的 M26Tx。 再启用早先的工具挑选。 装料, 安全位置 (见 M26 T0) 砂轮接近 (见 M26 T1 到 M26 T3) 磨削13-3

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.5 运动 Rollomatic 创建 G 代码来运行轴的协调系统。 标准代码不工 作。只有 G90 绝对的编程是可能的。 G100 G101 G102 G103 G105 13.6 圆的联动 下列各项命令将会移动轴作一次圆的运动: 没有 B 轴的旋转 在平面 Xp Yp 中 G17 G102 X_ Y_ R_ F_ G17 G103 X_ Y_ R_ F_ 在平面 Zp Xp 中 G18 G102 Z_ X_ R_ F_ G18 G103 Z_ X_ R_ F_ 在平面 Yp Zphttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 中 G19 G102 Y_ Z_ R_ F_ G19 G103 Y_ Z_ R_ F_ 带 B 轴的旋转 G102 X_Z_B_R_F_ G103 X_Z_B_R_F_ 依照放置工件前部支撑的 Z 计算半径。 (机床校正第 2 页/14) R= 轴 B 中心和圆弧中心之间的距离 。 快速地向前方的运动,没有轴联动。 按编程作线性的或螺旋形的联动。 圆的联动,顺时针方向的 圆的联动, 反顺时针方向的 A 轴的旋转装置13-4

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.7M20 关联 功能 M20 关联功能只有在当前的操作被运行时来运行一个命令是可 能的。 举例来说跳越一个操作关联的一个安全位置是可能的。 所有的 M20 构件指令跟随 G 或 M 的代码 2 一起运行。 例子: G200: 相同于 G100 ，如果操作被运行。 M263: 相同于 M63 ，如果操作被运行。 注意: 这只与 VirtualGrind 操作有关。 13.8 工具的使用 使用所有在 VirtualGrind 中定义的砂轮是可能的。 磨削点 GP 被遵守 ,相同于位置在机床上的工具 rL。 语法: M06 T1x Zxx一个砂轮在砂轮轴 1 上定义 A0 在边 1 上定义 RL 的 xx 值 在砂轮 GP 上的起源 X0Y0Z0 一个砂轮在砂轮轴 2 上定义 A0 在边 2 上定义 RL 的 xx 值 在砂轮 GP 上的起源 X0Y0Z0M06 T2x ZxxM06 T0 取消  旋转中止 旋转: M03 Sxxx (顺时针方向的) M04 Sxxx (反顺时针方向的)13-5

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.9 操作的定义 M20 F01 定义了操作 &quot;开槽的 N &#176; 1,位置 1&quot; M20 F11 定义了操作 &quot;开槽的 N &#176;1,位置 2&quot; M20 F01 T12 定义了操作 &quot;开槽的 N &#176;1,位置 1&quot;, 启用砂轮 N &#176; 12 M20 F01 I45 定义了操作 &quot;开槽的 N &#http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630176;1,组 1&quot;, 启用一个偏 置距 C=45 &#176; G201 运行挑选的操作 G201 K2 运行挑选的操作, 但是只有齿 N &#176; 2 G201 K2 C45 运行挑选的操作, 但是只有齿 N &#176; 2,和一起 C=45 &#176; 的一个偏置距 M20 取消操作 注意: 用不定的分割产生一个程序是可能的， 但是在这种情况时需定义 一个齿并附带 C 的绝对的位置。M20 应该立刻跟随下一个程序 块。 例: M20 F01 G201 K1 C0 M20 G201 K1 C95 M20 G201 K1 C182 M20 G201 K1 C264 M20 操作的目录 铣刀: 组 1 组 2 F1-6 F11- F16 R1-2 R11- R12 O.D. Q1-2 Q11- Q12 E1-2 E11- E12 S1 S11 H1 H11 C1-2 C11- C12开槽,最多可用 6 刀 清边，最多可用 2 刀 开口, 最多可用 2 刀 第二次的端齿磨削, 最多可用 2 刀 开排削槽 倒角 圆弧或平面倒角, 最多可用 2 刀13-6

第 13 章. ISO 编程 （自由) 钻头: 组 1 F1-6 R1-4 Q1-2 E1-2 S11-12 S21-22 S31-32 S41-42 组 2 F11- F16 R11- R14 Q11- Q12 E11- E12 S111- S112 S121-122 S131- S132 S141- S142 开槽, 最多可用 6 刀 O。D 清边,最多可用 4 刀操作 开口,最多可用 2 刀 钻顶角,一或二个面 台阶清边 1, 一或二个面 台阶清边 2，一或二个面 台阶清边 3, 一或二个面 台阶清边 4, 一或二个面PCB 铣刀: 组 1 F1-3 F4-6 Q1 E1-2 组 2 F11- F13 F14- F16 Q11 E11- E12主切削开槽,最多可用 3 刀操作 副切削开槽, 最多可用 3 刀 开口 第二次的端齿磨削, 端型 ( 钻头或&quot; 鱼尾&quot; 风格)旋转锉: F1-3 F4-6 Q1 S1 警告: 在 VIRhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630TUALGRIND 操作一个 ISO 操作结束的时候和开始 以前设置 &quot;M20&quot; 是必需的. 主切削开槽,最多可用 3 刀 副切削开槽,最多可用 3 刀 开口 开排削槽13-7

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.10 编程探针 探针也可能被自由编程。 下列各项功能是可提供的: M06 T80 探针 N &#176;0 同样地和工具一样被使用。 零点是探针球的中心。 Z(M06 T80 Zxx) 不能够被用。 M06 T81 探针 N &#176;1 M06 T82 探针 N &#176;2 M06 T83 探针 N &#176;3 参数“工件前部支撑位置 Z”, N &#176; N2168, 一定用来设定在轴 B 的中心和工件前部支撑面之间的距离。 G31 跳过功能。 当探针改变状态的时候， 探针运动停止(激 活的或不活动的). 被被编程的轴位置然后可读而且在 句集 B 变数中转移。 坐标是探针的原点。 坐标为轴 X 坐标为轴 Y 坐标为轴 Z 坐标为轴 A 坐标为轴 B 坐标为轴 C 为工件坐标定义一个系统。 这一个功能在探针之后定 义新的原点。 启动那探查功能如 PROB 窗口的描述。 11 章(探针) 第 M80 T80[探针 0] M80 T81[探针 1] M80 T82[探针 2] M80 T83[探针 3] 评论: M80 或 M80 T80 是一样的。#5061 #5062 #5063 #5064 #5065 #5066 G92 M80 TxM82 探针激活。 那个避免功能 G31 不工作， 当探针变成活跃。 (工具键) 不活动的 M81 探针。 那个避免功能 G31 工作，当探针变成 不活动。 (离开了工具) 活 跃 和 不 活 动 的 功 能 可 能 在 校 正 的 4/14 窗 口 中 被 看 到 (SYST-[MACHIN]- 第 4 页 /14-[APPRND]-PROBER 状 态 ). 做 不选择 [接受].13-8

第 13 章. ISO 编程 (自由) 程序的例子: 以轴 C 探查 N10 M20 N20 M39 N30 G10http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6306 N40 G100 X0 Y0 Z0 N50 G105 一 -45 B90 C0 N60 M06 T80 N70 M82 N80 G100 Xa Yb Zc(a- b- c 是探查开始位置。 探针不能这一个 位置碰触到工具). N90 G31 C-360 F3600。 (在 360 &#176;的面上搜寻,速度 3600 &#176;/ 分钟) N100#1=#5066. (读轴 C 的位置) N110 G92 C0。 ( 在探查之后定义 C 的原点). 13.10.1 定义探针反应力及修正 反应 反应是动态的: 它是指被机床轴在跳过功能 (探针活化) 和完全 中止之间按被定义的速度要走的距离。 这个距离依照探针形状 的不同和轴磨削速度的不同而不同。正常的速度是 F600 。 反 应是一个正数值。 反应 X-Y- Z 的值可以在探针校正页中被发现。 反应 C 的值可 以在《PALPAGE SPIRE》中找到。 反应值在机床安装时被校正，如更换探头和探刀无须再重新设 置。 从 4 -50 版开始 ，每个轴和每个探针都有反应被定义。 修正 修正是静止的。 它是机床轴在实际的接触和探针的电子激活之间 的距离。这距离依照探针的形状不同而不同。 在《校正机器》页，标明这一个距离按下列方法被计算: - 球头探针: 《 修正 X》: 距离轴 X 比球头半径小,这就是为 什么《 修正 X》 是负数，值在 -0.500 和 -0.400 之间。球头 没有 Z  修正, 因为这是不可能的。13-9

第 13 章. ISO 编程 (自由) - 《刀片》 探针 : 《- 修正 X》 : 轴 X-距离，这就是为什么 《-修正 X》 是负数，值在 0 和 -0.100 之间。因为正常地探查 总是在负的方向。 修正值在机床安装时被校正，如更换探头和探刀无须再重新设 置。 举例来说: RL 探查 RL=(#5061,跳过轴 X)  反应 X) -(修整 X-) -(工件前部支撑 Z 的位置 N2168) 使用过的进级速度一定和反应 X 相同。 13.11 自动的机械手循环 设置: M60 M70 M75 M30装料 卸料 批量卸料。 批量卸料在轴 U =最小http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630行程时使用, W=D184。 结束程序并回到程序开始这三个代码仰赖 &quot;循环&quot; 按钮的位置和在 &quot;机械手&quot;窗口中的参 数。 全部: 装料而且卸料, 当 M30 被运行。然后回到程序的 开始，重新开始程序。 装料而且卸料, 当 M30 被运行的时候，机械手停 止。 机械手没有装料或卸料。 你可在&quot;机械手&quot;窗口有二 个选择。 M30 被运行后，没有装料或卸载, 回到程序的开 始和再开始。 机械手的中止。单一:手动:装料:卸料:13-10

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.11.1 自由编程的手动的机械手循环 机械手运动可用手动编程。 料板管理处在自动的状态。 装料/ 卸料运动是可编程的。 &quot;全部，单一，手动&quot;按钮保持活跃状态。 M 代码 M31 在料板上取一个圆棒之后停止自动的机械手循环。 (自由 的装料/ 卸料的程序开始). M32 停止自动的机械手循环。 (自由的装料/ 卸料的程序开始) M33 重新开始自动的机械手循环.(自由的装料/ 卸料的程序结 束) 一个 Iso 程序的例子 : % O0001 M31 … 你的装料程序。 … M33 …。 你的加工循环。 … M32 … 你的卸料程序。 … M33 M30 % 注意 : 提及章节 《读机床状态》 在机械手自由编程的时候来 控制安全。13-11

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.11.2 读机床状态 (0= 关闭 1=打开) #1000 &quot; #1002 #1002=0 #1002=1 程序空运转&quot; 机械手循环 对 &quot;循环&quot; 按钮设置到&quot;单一&quot; 或 &quot;全部&quot; . &quot;循环&quot; 按钮设置到 &quot;手动的&quot; .(&quot;程序空运转&quot; 或 &quot;暖机的&quot; 对 &quot;手动的&quot; 是相等的). #1004 #1005 圆棒料在机械手爪子上。 (感应器 24 B 7) 圆棒料在机械手爪http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630子上。 (感应器 24 B 8)一个 Iso 程序的例子: % O0001 IF[#1002 EQ 1] GOTO :NEXT1: IF[#1004 EQ 1] GOTO :NEXT1: M31 … 你的装料程序 … M33 :NEXT1: … 你的加工循环 … 如果[#1002 等于 1] GOTO:NEXT2: 如果[#1005 等于 1] GOTO:NEXT2: M32 … 你的卸料程序 … M33 :NEXT2: M30 %13-12

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.12 正确中止 (G09), 磨削模式 (G64) 跟随在轴后面的路径在 2 个程序行之间是不同的，这要的依照 是否你在正确中止或在磨削的模式中。 第 1 程序行转变到第 2 程序行的例证 13.12-A13.13 暂停 (G04) 设置: G04 X_; 或 G04 P_; X_: 设置暂停 (授权数值) 单位: 秒 P_: 设置暂停 (无授权数值) 单位: 0.001 秒 当中止被定义的时候,下一个程序行的实行被延迟。 而且,中止可 用来检查叙磨削的模式是否正确。(G64)当没有 P, 没有 X 被定 义,机床操作一个正确中止。13-13

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.14 M 代码的目录 M00 程序的中止 M01 可选择的中止代码 M02 程序的未端 M03 砂轮轴, 顺时针方向的 ( ) M04 砂轮轴, 逆顺时针方向的 (-) M05 砂轮轴停止。 M06 工具（砂轮）的定义 (第 13.8 章) M12 C 轴的&quot; &quot; 方向的位置 使用 G100 或 G200 M13 C 轴的&quot;-&quot; 方向的位置 使用 G100 或 G200 M14 C 轴的最短位置使用 G100 或 G200 M20 磨削程序块的选择 (第 13.9 章) M26 砂轮的安全位置 (第 13.4 章) M30 程序结束 B 轴到 90 度位置 M31 在料板上取一个圆棒之后停止自动的机械手循环。 M32 停止自动的机械手循环。 M33 重始开始自动的机械手循环。 M35 依http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630照被选择的工具冷却油 1 或 2 号 (砂轮) M36 冷却油 3 号 M37 冷却油 2 号 M38 冷却油 1 号 M39 停止冷却油 附加的机械手 ISO 代码:( 可使用的功能 &quot;M31-M32-M33&quot;) M42 机械手左夹头关闭 M43 机械手右夹头关闭 M44 机械手臂到水平的位置 M45 机械手料台升高 M46 机械手门开 M52 机械手左夹头打开 M53 机械手右夹头打开 M54 机械手臂垂直的位置 M55 机械手台降低 M56 机械手门关闭 M60 机械手装料 M61 夹头的夹紧 M62 压指降低 M63 工件前部支撑升起 M70 机械手卸料 M71 夹头打开 M72 压指升起 M73 工件前部支撑降低 M75 批量卸料 (如 M70) 。13-14

第 13 章. ISO 编程 (自由) M80 M81 M82 M90 探针功能 探针不活动的 ,在棒料冷却油的孔中 探针活跃的,和工件接触 C 轴的旋转装置按 方向， 以磨削速度 F 旋转. 这个运 动是独立于其他轴的 (没有联动)， 而且模拟电动机启 动和停止。 C 轴的旋转装置按-方向， 以磨削速度 F 旋转. 这个运 动是独立于其他轴的 (没有联动)， 而且模拟电动机启 动和停止。 注意: 最大的磨削速度是 65,535 &#176;/分钟 (=150 转/每 分 进 级 速 度 100% 和 300 转 / 每 分 钟 ， 进 级 速 度 200%). 停止 C 轴旋转。M91M92重要的: M90 ，M91, M92: 检查参数 FANUC=8010, C 轴值为 4。 13.14.1 G 代码的目录 G04 G09 G17 G18 G19 G31 G64 G92 G100 G101 G102 G103 G105 G106 G107 G108 G200 G201 G201 G205 G300 暂停。 (第 13.13 章) 完全停止。 (第 13.12 章) Xp Yp 为圆的平面联动 。 (第 13.6 章) Zp Xp 为圆的平面联动 。 (第 13.6 章) Yp Zp 为圆的平面联动 。 (第 13.6 章) 《跳http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630过》 功能。 (第 13.10 章) 磨削模式。 (第 13.12 章) 联动系统零件。 (第 13.10 章) 快速向前运动。 (第 13.5 章) 线性的或螺旋状的联动,编程向前运动。(第 13.5 章) 圆的联动顺时针方向的。 (第 13.5 章) 圆的联动逆时针方向的。 (第 13.5 章) A 轴旋转。 (第 13.5 章) 机床轴。 (第 13.3 章) 磨床砂轮轴。 (第 13.3 章) 工具轴。 (第 13.3 章) 相同于 G100 的 ,和 M20 相连。 (第 13.7 章) 相同于 G101 的 ,和 M20 相连。 (第 13.7 章) 一个操作的实行。 (第 13.9 章) 相同于 G105 的 ,和 M20 相连 。 B 轴不使用。 (第 13.7 章) 在 Iso 和 VirtualGrind 之间的值的转移。(第 13.22 章)13-15

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.15 定义变量 FANUC 产生变量的一个系统。 某参数在使用前一定要激活。 你可询问 Rollomatic 如何启动这些参数。 变量的三类型是可提供的: 本地的变量 #1 到 #33 在机床的每个中止时归零 常用的变量 #100 到 #199 常用的变量 #500 到 #999 13.15.1 句集警报 (#3000) 当一个值在 0 和 200 之间被指定为变数 #3000 的时候,数控 系统停止并报警。 一个警报信息最大可容 26 个字母。 用于描 述警报。 例: #3000=1(没有发现工具) 警报荧屏 (Fanuc) 显示: 3001 没有发现工具 13.16 算术操作 表达 #[#1] 变数的数目被定义为 #1 的值 如果 #1=10# [#1] 变成 #10 定义 加 减 乘 除 正弦 正弦圆弧 余弦 余弦圆弧 切线 切线圆弧 #1=#2 #1=#2 #3 #1=#2- #3 #1=#2*#3 #1=#2/#3 #1= 罪[#2] #1= ASIN[#2] #1= COS[#2] #1= ACOS[#2] #1= TAN[#2] #1= ATAN[#2]/[#3]13-16

http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630第 13 章. ISO 编程 (自由) 平方根 绝对值 取最靠近的值 取较低的值 取较高的值 #1= SQRT[#2] #1= ABS[#2] #1= ROUND[#2] #1= FIX[#2] #1= FUP[#2]完全功能在 FANUC 使用人手册中被描述 13.17 有条件的连接 ( 如果指导) IF [ 状态 ] GOTO xx(程序行) 如果状态是真实的,程序将会直接地去叙述的程序行。这一程序 行可能位于有条件的连接的之前或之后。 例: #101=1(0= 不 1= 是) 如果[#101 EQ0] GOTO 100 #33=0 WHILE[#33 LT#100] DO1 G100 G101 #33=#33 1 END1 N100 如果 [ 状态 ] 然后 #1=0 如果状态是真实的, 那么参数就取给定的值。 操作目录: EQ 等于 NE 不同 GT 大于 GE 大于或等于 LT 小于 LE 小于或等于 无条件的跳过: GOTO 100 … N100= ≠ &gt; ≥ &lt; ≤13-17

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.18 循环 LOOP 《WHILE》 当你需要重复一个操作的时候，推荐使用 LOOP 《WHILE》 。 举例来说在工具上的每个齿。 例: #100=( 齿数) #33=0 WHILE [ #33 LT#100] DO1 G100 G101 G101 #33=#33 1 END1 读: WHILE #33(计数器)比#100 小( 齿数),运行所有的程序直到结 束。 如果 #33 大于或相等,则在结束后跳过。 状态: 第一个循环叫做 DO1 和 END1 ，第二 DO2 和 END2 等等。 (最大 3). 在一个循环中设置另一个循环是可以的,保存状态 DO1-DO2END2-END1。 然而,你必须有二个计数器。 注意: 第一个循环中的第一个程序行应该含有安全位置 XYZ 和每个 齿 C 轴的开始位置。 程序在 #33 之前的最后一行应该含有安 全位置的退出。 警告: 当你在重复循环时，在程序行的最后和最初之间移动的时候 , 你必须注意机床有碰撞的危险。(计数器置零) (测http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630试状态)(计数器增大) (循环结束)13-18

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.19 计算的例子 1 砂轮旋转的速度 #1=25(V) #2=75(砂轮半径) RPM= V*9550/砂轮转速 #3=#1*9550/#2(RPM) 2 C 轴齿的定位 , 依照齿数 #101=4(齿数) #33=0(计数器,从 0 开始) C[#33*360/#101] (13.18, 见 LOOP 《WHILE》) 3 螺旋螺距的计算 #100=10 #101=30 (直径) (螺旋角)扎牢=( Pi*Diam)/切线螺旋角 #3=[3.141592*#100]/TAN [#101](PAS) 4 C 轴旋转 ,与一个螺旋角和长度有关 #100=10 #101=30 #102=22 #103=1 #104=100 (直径) (螺旋角) (切削长度) (安全长度) (速度)#1=360/[[3.141592*#100]/ TAN [#101]](C/Z) #2=#102*#1 (C 切削长度) #3=#103*#1 (C 安全) G100 Z#10 个 C#3(安全位置) G101 Z-#102 个 C-#2 F#104(加工)13-19

第 13 章. ISO 编程 (自由) 5 速度计算转换 FANUC 控制为线性的轴速度定义为毫米/分钟，为回转的轴速 度定义为度/分钟。 在 helicoidal 联动的情况,有回转的和线性的 轴同时的使用。转换系数一定要被计算。 Coeff= Fanuc 速度 / 被编程的速度 (真正的速度) #100=10 (直径) #101=30 (螺旋角) Coeff=COS[#101]*[1 114.6* TAN[#101]/#100] 举例来说: #104=30 (速度) #2= COS[#101]*[1 114.6* TAN [#101]/#100]=6.596(Coeff) #3=#104*#2 (Fanuc 速度) #3=198 (被 FANUC 用的真正的速度 30 毫米/分钟) 13.20 特别的程序例子 O1000(右旋清边) (工具数据) #100http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630=10( 直径 ) #101=4(齿数) #102=1(安全) #103=6.2(RL-DL) #104=15(工具号码) #105=4000(RPM 速度) #106=12(清边角) #107=20(切的长度) #108=35(螺旋角) #109=1(0= 不 1= 是) #110=500(进级) (CALCUL.) #1=[#100/2]* SIN[#106](位置 X) #2=360/[[3.1416*#100]/TAN [#108]]( C 轴旋转) #3=#107*#2(C 轴旋转) #4=[#100/2] #102(安全 Y) #5=[#100/2]* COS[#106]（位置 Y) #6=#102*#2(离开 C) (开始 USINAGE) M60 M62 M61 G90 G6413-20

第 13 章. ISO 编程 (自由) M13 G106 M80 M20 F01 (开槽 1,组 1) G205 A0 M263 G200 X0 Z0 B0 C0 G201 M26 T0 G200 X0 Y0 Z0 M26 M20 (开始 ISO) 如果 [#109 EQ0] GOTO10 M06 t#104 Z#103 M04 S#105 M35 M36 G107 M26 T3 G105 A0 B0 C0 G100 X0 Y100 Z-20 M26 G108 G100 X-#1 Y#4 Z#102 个 C[-#106] B0 #33=0 WHILE [#33 LT#101] DO1 G100 X-#1 Y#4 Z#102 个 C[[#33*360/#101]-#106 #6] G101 Y#5 F500 G101 X-#1 Y#5 Z-#107 个 C[[#33*360/#101]-#106-#3] F#110 G101 Y#4 F1000 #33=#33 1 END1 G100 Z20 N10 M20 G106 M39 M26 T0 G100 X0 Y0 Z0 G105 A0 B0 C0 M73 M72 M70 M3013-21

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.21 标准的程序例子 1http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630. 程序开始 M60 M62 M61 G90 G64 M13 G106 M80(探针) M39 M20 M36 M35(装料) (V 型块夹紧和夹头夹紧) (绝对的程序) (磨削模式) ( 定位在 《 C-》 ) (机床轴, 所有的 M26T0 是有效的)(冷却油) ( 取消所有的操作 M20)2. 开槽的操作 M20 F01 G205 A0 M263 G200 X0 Z0 B0 C0 G201 3. 安全位置 M26 T0 G200 X-50 Y0 Z0 M26 4. 直径操作 M20 R01 G205 A0 M263 G200 X0 Z0 B0 C0 G201 5. 程序结束 M20 M39 G100 X0 Y0 Z0 G105 A0 B0 C0 M73 M72 M70 M30(开槽 1,组 1) (A 轴的位置) (工件前部支撑松开) (接近除轴 Y) (开口的实行)( 回到机床的原点) (回到安全位置) ( 再运行在 F01 中定义的工具)(O.D. 清边 1，组 1) (A 轴位置) (工件前部支撑松开) (接近除轴 Y) (直径的实行)( 取消所有的操作 M20) (冷却油的中止) ( 回到装料位置 XYZ ) (回到装料位置 ABC ) (打开 V 型块和夹头而且卸料) (程序的转回)13-22

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.22 功能 G300 G300 的功能是做 VirtualGrind(N 参数) 和 ISO 程序.(句集 B) 之间值的双向转移,在两个方向中,FANUC 选项必需被激活。 读(READ=R) ，从 VirtualGrind 到 ISO 的转移 G300 Axxxxx Ryyy Axxxxx= param N 在读的 Ryyy =#在写的警告: 不要使用符号 # 作为阅读 记住，N 参数的单位是微米必须除以 1000 . 警告： 本地的变量 #1 到 #33 不能够被 CNC600-MB 控制 系统使用。 例子: 读 set1 的 RL 毫米 G300 A02676 R500 #500=#500/1000值 RL(单位微米) 被读被转移 到句集http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630变 数 #500.(单位毫米)参数 D G300 D880 R501 #501=#501/1000值 D880 被读被转移到句集变数 #501.写 (WRITE=W) 从 ISO 到 VirtualGrind 转移 G300 Axxxxx W# yyy Axxxxx= param N 在写 W# yyy=#在读 警告: 放符号 #作为读 N 参数在公忽中的思想熊而且 B 句集一定在 1000 之前 被乘。 例子: 写 set1 的 RL 毫米 G300 A02676 W[#500*1000]值 #500 被读并转移到 RL 组 1 。参数 D G300 D880 W[#501*1000] 值 #501 被读并 转移到 D880 。 算术操作被允许。 对于 N 参数的目录,见第 16 章.13-23

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.23 转移砂轮数据 (G300) 砂轮数: #1 -形状 #2=[#1-10]*2 50 G300 一 #2 R3 G300 一 #2 W[#3] -宽度 &quot;E&quot; #2=[#1-10]*52 100 G300 一 #2 R4 #4=#4/1000 G300 一 #2 W[#4*1000] -放置 &quot;Z&quot; #2=[#1-10]*52 104 G300 一 #2 R5 #5=#5/1000 G300 一 #2 W[#5*1000] -圆弧 &quot;半径&quot; #2=[#1-10]*52 108 G300 一 #2 R6 #6=#6/1000 G300 一 #2 W[#6*1000] -宽度 &quot;一&quot; #2=[#1-10]*52 112 G300 一 #2 R7 #7=#7/1000 G300 一 #2 W[#7*1000] -宽度 &quot;B&quot; #2=[#1-10]*52 116 G300 一 #2 R8 #8=#8/1000 G300 一 #2 W[#8*1000] -宽度 &quot;C&quot; #2=[#1-10]*52 120 G300 一 #2 R9 #9=#9/1000 G300 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630一 #2 W[#9*1000](N 形状参数) ( 读 #3= 砂轮形状) ( 写 #3= 砂轮形状)( N 宽度参数 E&quot;) ( 读 #4= 宽度 E ) ( 写 #4= 宽度 &quot;E&quot;)(N 位置参数 Z) ( 阅读 #5= 位置 Z) ( 写 #5= 位置 &quot;Z&quot;)( N 圆弧参数 半径) ( 读 #6= 圆弧 &quot;半径&quot;) ( 写 #6= 圆弧 &quot;半径&quot;)(N 宽度参数 &quot;一&quot;) ( 读 #7= 宽度 &quot;一&quot;) ( 写 #7= 宽度 &quot;一&quot;)(N 宽度参数 &quot;B&quot;) ( 读 #8= 宽度 &quot;B&quot;) ( 写 #8= 宽度 &quot;B&quot;)(N 宽度参数 &quot;C&quot;) ( 读 #9= 宽度 &quot;C&quot;) ( 写 #9= 宽度 &quot;C&quot;)13-24

第 13 章. ISO 编程 (自由) 圆弧 &quot;R1&quot; #2=[#1-10]*52 124 G300 一 #2 R10 #10=#10/1000 G300 一 #2 W[#10*1000] -圆弧 &quot;R2&quot; #2=[#1-10]*52 128 G300 一 #2 R11 #11=#11/1000 G300 一 #2 W[#11*1000] -角 &quot;A&quot; #2=[#1-10]*52 140 G300 一 #2 R12 #12=#12/1000 G300 一 #2 W[#12*1000]( -角 &quot;B&quot; #2=[#1-10]*52 144 G300 一 #2 R13 #13=#13/1000 G300 一 #2 W[#13*1000]( -角 &quot;C&quot; #2=[#1-10]*52 148 G300 一 #2 R14 #14=#14/1000 G300 一 #2 W[#14*1000] -修正 Z #2=[#1-10]*28http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 1412 G300 一 #2 R15 #15=#15/1000 G300 一 #2 W[#15*1000] -修正半径 #2=[#1-10]*28 1416 G300 一 #2 R16 #16=#16/1000 G300 一 #2 W[#16*1000] - 修正 C(GP) #2=[#1-10]*28 1420 G300 一 #2 R17 #17=#17/1000 G300 一 #2 W[#17*1000] ( N 圆弧参数 R1) ( 读 #10= 圆弧 &quot;R1&quot;) ( 写 #10= 圆弧 &quot;R1&quot;) ( N 圆弧参数 R2) ( 阅读 #11= 圆弧 &quot;R2&quot;) ( 写 #11= 圆弧 &quot;R2&quot;) (N 角参数 &quot;一&quot;) ( 读 #12= 角 &quot;一&quot;) 写 #12= 角 &quot;一&quot;) ( N 角参数 B) ( 读 #13= 角 &quot;B&quot;) 写 #13= 角 &quot;B&quot;) ( N 角参数 C) ( 读 #14= 角 &quot;C&quot;) ( 写 #14= 角 &quot;C&quot;) (N 修正参数 Z) ( 读 #15= 修正 Z) ( 写 #15= 修正 Z) (N 修正半径参数) ( 读 #16= 修正半径) ( 写 #16= 修正半径) (N 磨削点参数 GP) ( 读 #17= GP) ( 写 #17= GP)13-25

第 13 章. ISO 编程 (自由) 13.24 传输常用的数据 (G300) #101=1 (数据来源) (1= 端铣刀组 1) (2= 端铣刀组 2) (3= 钻头组 1) (4= 钻头组 1) 如果[#101 EQ2] GOTO:SET2-铣刀-常用的数据: 如果[#101 EQ3] GOTO:SET1-钻头-常用的数据: 如果[#101 EQ4] GOTO:SET2-钻头-常用的数据: G300 A2676 R1( 读 RL 组 1) G300 A2680 R2 ( 读 DL 组 1) G300 A2664 Rhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6303 ( 读工具直径 组 1) G300 A2616 R4 (读开槽的组 1 的数目) G300 A2668 R5 (读螺旋角 组 1) GOTO:常用数据的结束: SET2-铣刀-常用的数据: G300 A15276 R1 ( 读 RL 组 2) G300 A15280 R2 ( 读 DL 组 2) G300 A15264 R3 ( 读工具直径 组 2) G300 A15216 R4 (读开槽的组 2 的数目) G300 A15268 R5 (读螺旋角 组 2) GOTO:常用数据的结束: SET1-钻头-常用的数据: G300 A6252 R1 ( 读 RL 组 1) G300 A6256 R2 ( 读 DL 组 1) G300 A6240 R3 ( 读工具直径 组 1) G300 A6208 R4 (读开槽的组 1 的数目) G300 A6312 R5 (读螺旋角 组 1) GOTO:常用的数据的结束: SET2-钻头-常用的数据: G300 A18852 R1 ( 读 RL 组 2) G300 A18856 R2 ( 读 DL 组 2) G300 A18840 R3 ( 读工具的直径 组 2) G300 A18808 R4 (读开槽的组 2 的数目) G300 A18912 R5 (读螺旋角 组 2) 常用数据的结束: G300 D700 R6 (安全) #1=#1/1000 #2=#2/1000 #100=#1-#2(RL-DL) #102=#3/1000(工具的直径) #103=#4(#开槽) #104=#5/1000(螺旋角) #105=#6/1000(安全) 13-26

第 14 章. 选项块 (K-参数) 第 14 章. 选项块 (K-参数)激活选项 在激活选项块 (K 参数) 选择来自文件的偏爱 PREFERENCES 菜单如下图所示: 例证 14.1-A偏爱会话被显示，在对话框的左边列出选项: 例证 14.1-B14-1

第 14 章. 选项块 (K-参数) K00 K00 K00 K00 K00 K00 K00 K00 00000001 00000010 00000100 00http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630001000 00010000 00100000 01000000 10000000 无保护的 用户定义参数 无保护的 用户定义砂轮 无保护的 用户定义程序 无保护的 用户定义设定 无保护的 Fanuc 工具和偏置距修正 无保护的 Fanuc 设定和 B 句集 无保护的 Fanuc 程序 无保护的 Fanuc 参数 [PROT]选择为了要查证是否这些参数被保护或不,按 K02 K02 00000001 00000010CE 标准 固定砂轮速度在 100%为了要查证这选项, 按[GRAPH] 和 [OVERR]. 如果这一个选 项块是激活的砂轮图显示 100% 。 K02 K02 K02 00000100 00001000 00010000 Renishaw 探针。 为 Rollomatic 内部的使用 (老的 B 轴速度控制器,CE) 检查冷却油油箱水平。 在 Fanuc 上 的感应器的输入模块 1 ，输入 B5.(M01B5) 检查冷却油油流量。 在 Fanuc 模块 上 的 感 应 器 的 输 入 3, 输 入 B1.(M03B1) 灯选项.(绿色的，橘色的，和红色的) 没有机械手的机床。 激活的 旋转锉窗口。 机械手两次装料。 缺省值 =0(见章 12.7.1)。 激活的 S 开口窗口。 用碗砂轮进行球头清边的选项.(为 球头铣刀) 激活的 PCB 铣刀窗口。 选项 &quot;球形控制&quot;.(为球头铣刀)K0200100000K02 K02 K03 K03 K03 K03 K03 K0301000000 10000000 00000001 00000010 00010000 00100000 01000000 1000000014-2

第 14 章. 选项块 (K-参数) K04 K04 K04 K04 K04 K04 K05 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 01000000 00000001 安全特征强迫操作员按接受手柄来举起 托架。 2 或 4 个面端面清边磨削: 改变碗形砂 轮磨削运动的标准( 外面到里面)。 磨削刀片.(机械http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630手循环;反转上料装置) 允许在夹头是开着的的情况下旋转工作 头。 用标准机械手循环来使用反转上料装置 装置。 机械手不测试直接装料/ 卸料。 在 2 刀磨削时机械手用不同的参数装 料。 使用参数工具直径定义第二个直 径。 用砂轮的边磨削球头铣刀端齿( 和 K 03 00100000 不兼容). 当机床完成设定的加工数，机床自动地 转变到模式 [暖机]。 砂轮修整机。 关闭顶出按钮。K05 K0500010000 01000000K06 K1000000010 00000010选项 从 K0 到 K19 也可以从 BOP 被激活。 选择系统 -&gt; CHP-&gt; 下一个 (2 x), 然后继电器。14-3

第 14 章. 选项块 (K-参数)14-4

第 15 章. D 参数 第 15 章. D 参数 存取到 D 参数有二条路径: 1. 择图标 然后按 [全部选择].使用键盘输入参数的名字, 然后按 [搜寻]图标。 参数, 连 同它的数字值一起在荧屏上显示，单位为微米或 1/1000 度。 值可使用键盘来改变。 2. 每个 VirtualGrind 操作直接使用 D 参数。 但是只有和一 个操作相关的参数被显示。不要忘记组 1 和组 2 的 D 参 数是相同的。 N &#176;2 机械手极限, U 轴 (单位微米)D0180这一个参数为机床的机械手臂设定最大的水平距离位置,当装料 和卸料的时候。 这一个参数确定你不碰触左手方机床门的边缘 ( U 方向)。 例证 D0180D0184N &#176;2 机械手极限, W 轴 (单位微米)这一个参数为机械手臂设定最大的垂直距离位置当机械手在料 板 N &#176; 2 和 3. 上装料机械手臂不能够超过这一个极限的位 置。 这一个参数确定你不碰到那个分割壁和门螺栓。 如果你变 更 W 轴的校正,这一个极限一定要检查。 不要碰触左手方边缘， U 方向。 图像 D018415-1

第 15 章. D 参数 D0188 机械手臂工件前部支撑 W 方向位置。 (单位微米) 当它碰触工件http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630前部支撑面的时候 , 这一个叁数代表机械手臂的 W 位置。 (例证 D0188-A),当前定位装料的时候 磨削余量的精 密度,将会仰赖这一个值的精密度。 校正: 1. 带工作头去 0 &#176; 。 (装料位置) 2. 移动工件前部支撑向上。 3. 水平移动机械手臂和移动 W 轴直到机械手臂仅仅碰触工 件前部支撑。 (移动 Y 轴到一个方便操作的位置) 4. 读了 W 轴的机床位置 (位置窗口) 这就是你要在 D0188 中设置的值。 (值是负的,单位为微米)(第 19.19 章) 例证 D0188-A 机械手臂 触到工件前部支撑D0192 U 轴偏置距补偿 (单位为微米) 当机械手沿着 W 轴滑动的时候 , U 轴在料板上棒料和机械 手爪子之间补偿。 在早先的版本中，这一个距离是在孔之间的 一个 U 位置。 现在你能增加 (正值) 或减少 (负值) 这一个安 全距离。 D0196 前定位装料时 Y 轴高度 这一个值可能为需磨削端部的工具而改变。 D0700 开始磨削时的安全距离(单位为微米) 在一个磨削操作之前在工具和砂轮之间的安全距离。 从那一个 点开始，轴运动是在 &quot; 磨削速度&quot;, 不在快速的行程中。 D0704 端磨削的安全距离(单位为微米) 在磨削操作结束的时候， 砂轮离开工具直到砂轮和工具之间的安 全距离是 D0704 。 砂轮离开工具运动的速度为 D0708 。15-2

第 15 章. D 参数 D0708 退出砂轮磨削速度(毫米/分钟) D0704 D0740 开槽退出角 (在 1/1000 &#176;度) 在开槽磨削结束的时候， 砂轮离开棒料。 (以磨削速度 D0708 ， 直到砂轮离棒料 D0704 的距离) 退出运动按 D0740 的角度离 开开槽面 (前角) 。 同时， 为美观起见 (开槽结束时候的痕迹) ， 这一次退出运动按圆弧 D0744 完成。 D0744 开槽退出圆弧 (单位为微米) D0740 D0748 锥度工具的棒料直径 (单位为微米) 当为锥度工具开槽时, 可能使用预先成形的棒料 (例证 D0748-A) 或 直接使用一个圆柱型棒料.(例证 D0748-B) 如果 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630直接使用一个圆柱型棒料， 沿着棒料的安全距离和磨削速度和使 用预先成形的棒料是不同的。 参数 D0748 的默认值是 0 。 (0= 预先成形的棒料) 如果棒料是圆柱型: D0748=棒料直径单位为微米。 例证 D0748-A 预先成形的棒料例证 D0748-B 圆柱型棒料15-3

第 15 章. D 参数 D0752 磨削左螺旋角的位置选择 D0752 切工件 清边 0 标准的 CNC 600 B1 标准的 CNC 620 B2 B  B3 BB16 标准的 CNC 600 B  17 标准的 CNC 620 B  18 B  B  19 BB  计算参数 的原则 D0752=0 或 16(标准 CNC 600) 机床试着去 B 是优先权。 1. 左方切削-左螺旋 D0752=0 或 16 如果 CB&gt;135&#176; B=270 &#176;-CB 砂轮的切削面是在前方。 如果 CB&lt;130&#176; B=90 &#176;-CB 砂轮的切削面在反面。 对 CB=130 &#176; 到 135 &#176;没有解决方法 2. 右切-左螺旋 D0752=0 或 16 如果 CB&gt;-45 &#176; B=90-CB 砂轮的切削面在反面。 如果 CB&lt;-50 &#176; B=-90-CB 砂轮的切削面是在前面。 对 CB=-45 &#176; 到 -50&#176; 没有解决方法 计算参数 的原则 D0752=1 或 17(标准 CNC 620) 机床试着去 B- 是优先权。 1. 左切-左螺旋 D0752=1 或 17 如果 CB&lt;165&#176; B=90 &#176;-CB 砂轮的切削面在反面。 如果 CB&gt;165 &#176; B=270 &#176;-CB 砂轮的切削面是在前面。 2. 右切-左螺旋 D0752=1 或 17 如果 CB&lt;-15 &#176; B=-90-CB 砂轮的切削面是在前面。 如果 CB&gt;-15 &#176; B=90-CB 砂轮的切削面在反面。15-4

第 15 章. D 参数 D0780 直的 O.D. http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630清边砂轮位置角, A(砂轮底部)或 B(砂轮边 上) .(单位 1/1000 &#176;度 ) 只对铣刀有效。 当为铣刀做 O.D.直的清边的时候工具轴和砂轮轴之间的角。 当 用砂轮底部磨削,A 轴是倾斜的。 当用砂轮的边上磨削,B 轴被 倾斜。 如果 D0780 被编程的角小于或等于砂轮修整的角度,B 轴将会 是 直 线 。 如 果 它 大 于 , B 轴 倾 斜 = 砂 轮 角 -D0780.( 例 证 D0780-A) 注意: 在变更 D0780 之后总是按 [ C ALL]。 例证 D0780-AB 轴顿斜 =旋转角 - D0780砂轮型 0,3,4,20 2,6,12 8,10,14,16 7,9,13,15 1,5,11WA 0&#176; 90 &#176; c &#176;在砂轮窗口 - c &#176;在砂轮窗口 a 在砂轮窗口中15-5

第 15 章. D 参数 D0784 外径清边退出半径 (单位为微米) 在外径清边磨削结束的时候一个退出半径可以设置 。 D0788 直的外径清边位置角, B(砂轮底部)或 A (砂轮边上)(单位 1/1000 &#176;度) 只有对铣刀有效。 当用砂轮下面磨削 O.D.外径清边 B 轴被倾斜，当用砂轮边上 磨削 O.D.外径清边 A 轴被倾斜。 磨削的痕迹不会垂直于前 角。 D0792 外径清边锥度。 使用 dC 而不是 dX。 1. 使用 X 轴的修正。 2. 使用 C 轴的旋转来修正。 如果修正非常小而且 B 轴是在 0 点,清边表面能出现锯齿形 (联动)， 在这情况一个 dC 修正应该被运行。 如果修正是大的一个 dC 修正可以引起在前面和背之间的清边角 的太多变动。 D0792=0=&gt; 使用 dX D0792=1=&gt; 使用 dC D0820 球开口退出角 (在 1/1000 &#176;度) 在磨削开口结束的时候, 砂轮离开棒料 (以一个磨削速度 D0708, 直到砂轮离棒料为 D0704 的距离). 退出按 D0820 的角度从前 角面退出。15-6

第 15 章. D 参数 D0824 直线开口的心厚直径系数.http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630( 在 0.1%)只有的平头铣刀有 效。 这一个叁数定义如果所有的开口 (在一个平头铣刀上) 有一样 的角 (开口角) 或相同的长度.(从铣刀的边来观察) D0824=9999 所有的开口有相同的角 D0824= 在心厚直径和工具直径之间的系数 在 1/1000 所有的开口有相同的长度 。 例: 四槽铣刀, 心厚直径 =65% 的工具直径: D0824=650 。 例证 D0824-A 相同的开口角 Ga 例证 D0824-B 相同的长度D0828 为 4 个齿铣刀的 开口和开排削槽的类型。 只有平头铣刀有效。 L=长的深度 M=中间深度 S=短深度 nb= 开排屑槽数 D0828 0 1 2 16 17 18 开口序列 L ，L ，M，S L ，M ，S，S L ，S ，M，S L ，L ，M，S L ，M ，S，S L ，S ，M，S 排削槽分度 360/nb 360/nb 360/nb 180/nb 180/nb 180/nb15-7

第 15 章. D 参数 D0832: 超级 S 球开口 ( 1/1000 &#176;度) D0832=0: 开口形是相同于 3.xx 版 。 D0832 ≠ 0: 值影响开口的曲线 (超级 S 风格) 使用下列各项值作为一个标准的开口: D0832=0 Rh=标准值 Rv=标准值 使用下列各项值作为一个超级 S 开口: D0832=10 000- 50 000 Rh=-2 Rv=1.515-8

第 15 章. D 参数 D0860 直线端齿磨削砂轮位置角， B 轴 (在 1/1000&#176;度 ) 这一个叁数是 B 轴的倾斜当磨削铣刀端齿。 如 果 D0860=0, 要 获 得 好 结 果 修 整 砂 轮 是 必 需 的 ( 例 证 D0860-A). 叁数 D0860 B 轴倾斜允许模拟这一个轮廓和靠模切 削砂轮成直线形.(例证 D0860-B) 例证 D0860-A 带角的砂轮例证 D0860-B 直线砂轮15-9

第 15 章. D 参数 D0864 球端齿磨削砂轮位置角，一个轴。 (在 1/1000 &#176;http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630度) 也适用于圆弧倒角。 当在一个球头工具上磨削清边 (包括 OD 外径清边和球头清边 使用一刀完成的时候) A 轴倾斜由参数 D0864 被决定。 它考虑 到 磨削清边时保证砂轮在工件中心不碰撞其他开槽.(在磨削 4 槽球 头铣刀) ... 注意 : 当磨削圆弧倒角,程序 D0864=0. D0868 球端齿磨削块位置角， B 轴。 ( 1/1000&#176;度 )也适用于 圆弧倒角。 当在一个球头工具上磨削清边 (包括 OD 外径清边和球头清边 使用一刀完成的时候) B 轴倾斜由参数 D0864 被决定。 从那一 个位置,B 轴将会摇摆 90 &#176; 来完成球头清边。 例证 D0868 B 轴开动位置15-10

第 15 章. D 参数 D0872 球清边, B 轴在开始前的角度 .(在 1/1000 &#176;度) 也适用于圆弧倒角。 当在一个球头工具上磨削清边 (包括 OD 外径清边和球头清边 使用一刀完成的时候) 很重要地 , 所有的轴用某个速度接触 工具。 如果不,将会有一个球头开始的地方的刻痕。 为了要磨 削球头清边,在砂轮碰触工具前通过摇摆 B 轴达到没有痕迹的 目的。当在一刀完成 ( OD 球) 的磨削,磨削实际按例证 D0872 所示运动, 所以当砂轮碰触工具时 B 轴已有一个速度。 例证 D0872-A 显示 B 轴的运动。 例证 D0872-A B 轴摆动例证 D0872--B 旋转运动15-10

第 15 章. D 参数 D0876 一刀完成的球头铣刀清边,O.D. 清边延伸.(单位为微米) 也适用于圆弧倒角。 这 一 个 参 数 被 用 于 一 刀 磨 削 完 成 O.D. 和 球 头 清 边 ( 例 证 D0872- B 和参数 D0872). 当砂轮完成 OD 的时候,它将会越过 球中心 (D0876) 而且作一个小的循环当 B 轴摆动的时候 。 D0880 球端齿磨削退出角 ( 在 1/1000 &#176;度) 当磨削球头清边的时候 , 这一个参数允许设置砂轮退出的方 式。 例证 D0880-A D0880=正值 例证 D0880- B D0880=负值http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 例证 D0880-A D0880 正数值例证 D0880-B D0880 负15-12

第 15 章. D 参数 D0884 圆弧倒角, 退出角 ( 1/1'000 &#176;度) 当磨削圆弧倒角的时候 , 这一个参数允许你设置砂轮退出的方 式。 ( 依照角  A). 例证 D0884D0888 圆弧倒角, 退出长度 (单位为微米) 见例证 D0884 D0892 球端齿磨削开始角 (在 1/1000&#176;度 ) 一个负的值代表磨削一个 &gt;180 &#176;的球头 例证 D0892D0896 为端齿磨削选择磨削方向 .(平头铣刀) D0896=0 例证 D0896 D0896=115-13

第 15 章. D 参数 D0900 锥形钻头磨尖开始磨削 C 旋转(1/1000 &#176;度) 安全距离 (空气磨削) 当磨削锥形钻头磨尖。 D0904 锥形钻头磨尖的圆弧系数 ( 在 0.1%) 这一个参数控制钻头前端形。 (只有锥形磨尖使用) 默认值是 750 D0904=0 h 是最小的 D0904=1000 h 是最大的 例证 D0904-A 钻头前端形D0908 钻头面磨尖,工件位置角,B 轴 钻头磨尖 , 2 和 4 个面,使用砂轮角。 下列各项例证: 例证 D0908这对的端部磨削也是有效的, 如果端齿内凹角负。 在平头铣刀 的端部磨削运动沿着砂轮的整个宽度是不连续的。15-14

第 15 章. D 参数 D0912 锥形钻头磨尖振荡振幅 （单位为微米) 当锥形钻头磨尖的时候,X 轴振动。 ( 改良表面光洁度)参数 D0912 是振荡的振幅,。单位为微米 D0916 钻头磨尖的测量方法,2 和 4 个面(只适合于钻头) 例证 D0916D0920 锥形钻头磨尖,中心清边角修正 锥度点由（D0920=0）来计算以达到恒定的清边。沿着从外部到 中心的整个刃口的角。 参数 D0920 允许这一个角有变动。 它包含一个在中心的修正 角: 一个负值减少角度，一个正值增加角度。 例证 D092015-15

第http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 15 章. D 参数 D0940 开始磨削 锥形钻头台阶清边 C 旋转(1/1000 &#176;) 安全距离 (空气磨削) 当磨削钻头上的锥形台阶清边。 D0944 锥形钻头台阶清边返回安全距离 (单位为微米) 当磨削钻头台阶清边的&quot;回路&quot; 操作 的时候的安全距离。 推荐最小值 5 毫米 (D0944=5000) 。 D0948 面钻头台阶清边工件位置角 B 轴位置在 1/1'000 &#176; D0952 螺旋形的台阶清边进入角 当磨削台阶工具台阶的时候， 砂轮接近方式按图 D0952- A 被显 示做(直的 180&#176; 台阶 ) 和 D0952- B.(台阶角≠ 180 &#176;)默认 值是 5 &#176; 。 (D0952=5'000) 例证 D0952-A例证 D0952-B15-16

第 15 章. D 参数 D0980 外圆倒角圆弧轴角 (在 1/1000 &#176; 度) D0980 是在工具轴和倒角轴之间的角。 例证 D0980D0984 倒角修正开始点 ( 只适合圆弧倒角) 见例证 D0980 D0988 倒角修正终点 (只适合圆弧倒角 ) 见例证 D0980 D1700 在冷却的砂轮轴的迟延。 你可在 [系统] -&gt;[所有的] 窗口设定 D1700 定时器。 这一个参数的值是 80 ms 复值。 举例来说 100 代表 8 秒。15-17

第 15 章. D 参数 D 参数的目录默认值 D0004 D0006 D0008 D0012 D0180 D0184 D0188 D0192 D0196 D0600 D0604 D0608 D0612 D0616 D0620 D0624 D0628 D0700 D0704 D0708 D0740 D0744 D0748 D0752 D0780 机械手感应器检查定时器 (步进 200ms) 压力感应器检查定时器 (步进 80ms) 砂轮轴电动机系数 (Num.) 砂轮轴电动机系数 (Div) 机械手 2 个 U 轴行程极限 (单位为微米) 机械手 2 个 W 轴行程极限 (单位为微米) 补足http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630的 U 轴偏置距 (单位为微米) 前定位装料 Y 轴高度 X 轴 1 个旋转电动机定义 (单位为微米) Y 轴 1 个旋转电动机定义 (单位为微米) Z 轴 1 个旋转电动机定义 (单位为微米) A 轴 1 个旋转电动机定义 ( 1/1'000 &#176;) B 轴 1 个旋转电动机定义 (1/1'000 &#176;) C 轴 1 个旋转电动机定义 (1/1'000 &#176;) U 轴 1 个旋转电动机定义 (单位为微米) W 轴 1 个旋转电动机定义 (单位为微米) 开始磨削的安全距离(单位为微米) 端磨削的安全距离(单位为微米) 磨削退出速度 (毫米/分钟) 开槽退出角 (1/1'000 &#176;) 开槽退出圆弧 (单位为微米) 锥度工具圆棒直径(单位为微米) 选择磨开左槽螺旋的位置 最小的直线 O.D. 清边砂轮位置角, A (砂轮底部)或 B(砂轮边上) 轴 (1/1000) D0784 D0788 外径清边退出圆弧 (单位为微米) 轴 (1/1000) D0792 D0820 D0824 球头开口的退出角 (1/1'000 &#176;) 直线开口的心厚直径系数( 0.1%) 0 0 200 0 620 8'000 (机床特性) (机床特性)机械手到工件前部支撑的 W 位置(单位为微米) (机床特性) 0 -2000 5'000 5'000 5'000 3'600 3'600 36'000 10'000 10'000 1'000 5'000 1'000 10'000 0 0 3直的 O.D. 清边工具位置角， B (砂轮底部)之下或 A (砂轮边上) 0 外径清边锥度。使用 dC 而不是 dx: 0= dx,1= dc 0 10'000 9'99915-18

第 15 章. D 参数D0828 4 个齿铣刀的开口和排屑槽的类型 4 个齿开口 :  0= L,L,M,S; 1= L,M,S,S; 2= L,S,M,S 4 齿排屑槽 :  0=360/ nb; 16=180/nb D0832 D0860 D0864 D0868 D0872 D0876 D0880 D0884 D0888 D0892 D08http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc63096 D0900 D0904 D0908 D0912 D0916 D0920 超级 S 球开口 ( 1/1000 &#176; ) 直线端齿磨削砂轮位置角， B 轴 (1/1'000 &#176;) 球端齿磨削砂轮位置角，A 轴 ( 1/1'000 &#176;) 球端齿磨削工件位置角， B 轴 ( 在 1/1'000 &#176;) 球清边,B 开始前的角 ( 1/1'000 &#176;) 一刀完成的球清边,O.D. 清边延伸 (单位为微米) 球端齿磨削退出角 (在 1/1 中'000 &#176;) 圆弧倒角,退出角 (1/1'000 &#176;) 圆弧倒角,退出长度 (单位为微米) 球端齿磨削开始角 ( 1/1000 &#176; ) 为端齿磨削选择磨削方向。 (平头铣刀) 开始锥形钻头磨尖 C 旋转 ( 1/1000 &#176;) 锥形钻头磨尖 圆弧系数 ( 0.1%) 面钻头磨尖,工件位置角,B 轴 锥形钻头磨尖 振荡振幅 (单位为微米) 钻头磨尖测量的方法,2 和 4 个面 锥形钻头磨尖 中心清边角修正 ( 1/1000 &#176;) 锥形钻头磨尖 开始磨削 C 旋转( 1/1'000 &#176;) 0 5'000 0 0 -5 '000 100 10'000 -2'000 100 0 0 5'000 750 0 0 0 0 0D0940 D0944 D0948 D0952 D0980 D0984 D0988 D1700 N004045'000 5'000 0 5'000 45'000 0 0 1000锥形钻头台阶清边返回安全距离 (单位为微米) 面钻头台阶清边工件位置角 B 轴位置( 1/1'000 &#176;) 螺旋形的台阶清边进入角( 1/1'000 &#176;) 外圆倒角圆弧轴角 倒角修正开始点 ( 只适合圆弧倒角) 倒角修正终点(只适合圆弧倒角) 在冷却的砂轮轴的迟延如果有错误发生( 警报灯亮), 机床将会在某时间之后自动地关 闭。 这段时间在 N0040 被编程为单位为 200 ms 。 举例来说, 到警报发生后 1 分钟停机,程序 300(300 x 0.2 秒) 如果编程为 0 , 机床自动关机汽选项是关http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630闭的 。15-19

第 15 章. D 参数15-20

第 16 章. N 参数的目录 第 16 章. N 参数的目录 1. 砂轮特定的参数 砂轮 T10 N00100 E 砂轮的宽度 N00104 Z Z 同等的距离 N00108 R 砂轮半径 (1/2 个直径) N01150 nb 工件的数目 (补偿作用) N01154 dR 半径修正 (补偿作用) N01158 dZ Z 修正 (补偿作用) N01412 Z.Z 相对的 Z 修正 N01416 Z.R 半径相对的半径修正 N01420 Z.C 磨削点 砂轮 T11 N00152 E 砂轮的宽度 N00156 Z Z 同等的距离 N00160 砂轮半径 (1/2 个直径) N01162 nb 工件的数目 (补偿作用) N01166 dR 半径修正 (补偿作用) N01170 dZ Z 修正 (补偿作用) N01440 Z.Z 相对的 Z 修正 N01444 Z.R 半径相对的半径修正 N01448 Z.C 磨削点 砂轮 T12 N00204 E 砂轮的宽度 N00208 Z Z 同等的距离 N00212 砂轮半径 (1/2 个直径) N01174 nb 工件的数目 (补偿作用) N01178 dR 半径修正 (补偿作用) N01182 dZ Z 修正 (补偿作用) N01468 Z.Z 相对的 Z 修正 N01472 Z.R 半径相对的半径修正 N01476 Z.C 磨削点 砂轮 T13 N00256 E 砂轮的宽度 N00260 Z Z 同等的距离 N00264 砂轮半径 (1/2 个直径) N01186 nb 工件的数目 (补偿作用) N01190 dR 半径修正 (补偿作用) N01194 d Z Z 修正 (补偿作用) N01496 Z.Z 相对的 Z 修正 N01500 Z.R 半径相对的半径修正 N01504 Z.C 磨削点16-1

第 16 章. N 参数的目录 砂轮 T14 N00308 E N00312 Z N00316 N01198 nb N01202 dR N01206 dZ N01524 Z.Zhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 N01528 Z.R N01532 Z.C 砂轮 T15 砂 N00360 E N00364 Z N00368 N01210 nb N01214 dR N01218 dZ N01552 Z.Z N01556 Z.R N01560 Z.C 砂轮 T16 N00412 E N00416 Z N00420 N01222 nb N01226 dR N01230 dZ N01580 Z.Z N01584 Z.R N01588 Z.C 砂轮 T17 N00464 E N00468 Z N00472 N01234 nb N01238 dR N01242 dZ N01608 Z.Z N01612 Z.R N01616 Z.C砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 的磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点16-2

第 16 章. N 参数的目录 砂轮 T18 N00516 E N00520 Z N00524 N01246 nb N01250 dR N01254 dZ N01636 Z.Z N01640 Z.R N01644 Z.C 砂轮 T19 N00568 E N00572 Z N00576 N01258 nb N01262 dR N01266 dZ N01664 Z.Z N01668 Z.R N01672 Z.C 砂轮 T20 N00620 N00624 Z N00628 N01270 nb N01274 dR N0127http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6308 dZ N01692 Z.Z N01696 Z.R N01700 Z.C 砂轮 T21 N00672 E N00676 Z N00680 N01282 nb N01286 dR N01290 dZ N01720 Z.Z N01724 Z.R N01728 Z.C砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 E 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径(1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点16-3

第 16 章. N 参数的目录 砂轮 T22 N00724 N00728 Z N00732 N01294 nb N01298 dR N01302 dZ N01748 Z.Z N01752 Z.R N01756 Z.C 砂轮 T23 N00776 E N00780 Z N00784 N01306 nb N01310 dR N01314 dZ N01776 Z.Z N01780 Z.R N01784 Z.C 砂轮 T24 N00828 E N00832 Z N00836 N01318nb N01322 dR N01326 dZ N01804 Z.Z N01808 Z.R N01812 Z.C 砂轮 T25 N00880 E N00884 Z N00888 N01330 nb N01334 dR N01338 dZ N01832 Z.Z N01836 Z.R N01840 Z.CE 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用)http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点16-4

第 16 章. N 参数的目录 砂轮 T26 N00932 E N00936 Z N00940 N01342 nb N01346 dR N01350 dZ N01860 Z.Z N01864 Z.R N01868 Z.C 砂轮 T27 N00984 E N00988 Z N00992 N01354 nb N01358 dR N01362 dZ N01888 Z.Z N01892 Z.R N01896 Z.C 砂轮 T28 N01036 E N01040 Z N01044 N01366 nb N01370 dR N01374 dZ N01916 Z.Z N01920 Z.R N01924 Z.C 砂轮 T29 N01088 E N01092 Z N01096 N01378 nb N01382 dR N01386 dZ N01944 Z.Z N01948 Z.R N01952 Z.C砂轮的宽度 Z 同等的距离 半砂轮径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点 砂轮的宽度 Z 同等的距离 砂轮半径 (1/2 个直径) 工件的数目 (补偿作用) 半径修正 (补偿作用) Z 修正 (补偿作用) 相对的 Z 修正 半径相对的半径修正 磨削点16-5

第 16 章. N 参数的目录 2. 工具特定的参数 注意: 关于下列各项参数的更详细的资讯请参见在章节 7,8,9， 10 中的描述“工具特性步骤” 铣刀参数 (常用的数据) N02664 D 直径 N02668 a 螺旋角 N02672 L 开槽长度 N02676 rL 离工件前部支撑的距离 N02680 dL 磨削余量 开槽 N02824 dY 背宽锥度 - 开槽 1 N03024 dY 背宽锥度 - 开槽 2 N03224 dY 背宽锥度 - 开槽 3 N03424 dY 背宽锥度 - 开槽 4 N03624 dY 背宽锥度 - 开槽 5 N03824 dY 背宽锥度 - 开槽 6 O.D. 清边 1 N04012 Ra 清边角 N04016 dX 锥度 N04020 dD 直径修正 N04024 dL 长度修正 O.D. 清边 2 N04204 Lws 背宽开始 ,平头 N04208 Lwe 背宽结束 (在背部), 平头和球头铣刀 ( Ty=直线) N04212 Ra 清边角 N04216 dX 锥度 N04220 dD 直径修正 N04224 dL 长度修正 开口 N04404 gA 开口角 N04412 aA 轴方向的前角 N04428 X 背宽厚度 N04432 dC C 轴修正 N04436 Yp1 越过中心 1 的 长度 N04452 sL1 边运动长度 1 N04456 Yp2 越过中心 2 的 长度 N04472 sL2 边运动长度 2 N04476 Yp3 越过中心 3 的 长度 N04492 sL3 边运动长度 316-6

第 16 章. N 参数的目录 端齿磨削 N04600 Lw/Lwa N04604 tA N04608 Lwr N04620 Cr 第一清边 N04640 A/Aa N04http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630644 Ar N04648 dC N04668 Yp1 N04672 Yp2 第二清边 N04800 A/Aa N04804 Ar N04808 dC N04828 Yp1 N04832 Yp2 排屑槽 N05004 Z N05008 X N05012 C N05016 sL N05032 Gp 外径倒角 N05204 B N05208 N05216 Lwa N05220 Lwm N05224 Lwr N05228 dC 倒角/ 圆弧倒角 N05404 Lw/Lwa N05408 cL N05412 cA N05416 Lwr N05420 第一清边 N05440 A/Aa N05444 Ar N05448 dC 第二清边 N05600 A/Aa N05604 Ar N05608 dC 16-7 平头背宽/轴方向的背宽(端部) 端齿内凹角 外径上的背宽 (球头) 避免干涉砂轮旋转角 (球头)清边角/在点 (轴方向的)(球头) 清边角 (圆弧型的)(球有)在外径上的清边角 C 轴修正 越过中心 1 的长度 越过中心 2 的长度 清边角/在点 (轴方向的)(球头) 清边角 (圆弧型的)(球有)在外径上的清边角 C 轴修正 越过中心 1 的长度 越过中心 2 的长度 开的排屑槽深度 离中心的距离 C 轴位置 边运动长度 在砂轮上磨削点 角度 半径圆弧 轴方向的背宽 中央的背宽( 在轴方向和圆弧之间的) 外径上的背宽 C 轴修正 背宽/轴方向的背宽 (圆弧) 倒角的 长度 斜切度 外径上的背宽 (圆弧) 半径圆弧 清边角/轴方向的 清边角 (圆弧) (边)(圆弧)圆弧型的清边角 C 轴修正 清边角/轴方向的 清边角 (圆弧) (边)(圆弧)圆弧型的清边角 C 轴修正

第 16 章. N 参数的目录 S 开口 N05804 gA N05812 aA N05828 X N05832 dC C N05836 Yp1 N05852 sL1 N05856 Yp2 N05872 sL2 N05876 Yp3 N05892 sL3S 开口角 轴方向的前角 开口背宽 轴修正 越过中心 1 的长度 边运动长度 1 越过中心 2 的长度 边运动长度 2 越http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630过中心 3 的长度 边运动长度 3钻头和台阶钻头参数 N06240 pA 钻尖角 N06244 cD 在钻头点上的心直径 N06248 rL 工具在工件前部支撑外面的部分 N06252 dL 磨削余量 开槽 1 N06308 A N06312 L 开槽 2 N06320 A N06324 L 开槽 N06424 dY N06624 dY N06824 dY N07024 dY N07224 dY N07424 dY 清边 N07624 dY N07824 dY N08024 dY N08224 dY螺旋角 1 开槽的长度 1螺旋角 2 开槽的长度 2背宽锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽锥度开槽1 2 3 4 5 6锥度 锥度 锥度 锥度1 2 3 416-8

第 16 章. N 参数的目录 开口 1 N08404 gA N08412 aA N08416 dcA N08428 X N08432 dC N08436 Yp N08440 eA N08444 sR N08448 sA N08452 sL 开口 2 N08604 gA N08612 aA N08616 dcA N08628 X N08632 dC N08636 Yp N08640 eA N08644 sR N08648 sA N08652 sL 磨尖清边 1 N08840 rA N08844 dC N08864 cA N08876 rC 磨尖清边 2 N09000 rA N09004 dC 台阶清边 1 N09204 Lw 第一清边 N09240 rA N09244 dC N09272 rC 第二清边 N09400 rA N09404 dC 开口角 轴方向的前角 工具端部前角的修正 背宽厚度 C 轴修正 越过中心的 长度 退出工件角 在开口的底圆弧 旋角 旋长度开口角 轴方向的前角 工具端部前角的修正 背宽厚度 C 轴修正 越过中心的长度 退出工件角 在开口的底圆弧 旋角 旋长度清边角 C 轴修正 工具端部前角 磨削长度清边角 C 轴修正 背宽清边角 C 轴修正 磨削长度清边角 C 轴修正 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc63016-9

第 16 章. N 参数的目录 台阶清边 2 N09604 Lw 第一清边 N09640 rA N09644 dC N09672 rC 第二清边 N09800 rA N09804 dC 台阶清边 3 N10004 Lw 第一清边 N10040 rA N10044 dC C N10072 rC 第二清边 N10200 rA N10204 dC 台阶清边 4 N10404 Lw 第一清边 N10440 rA N10444 dC N10472 rC 第二清边 N10600 rA N10604 dC S 开口 N10804 gA N10812 aA N10816 dcA N10828 X N10832 dC N10836 Yp N10840 eC N10844 N10848 dcD背宽 清边角 C 轴修正 磨削长度 清边角 C 轴修正背宽 清边角 轴修正 磨削长度 清边角 C 轴修正背宽 清边角 C 轴修正 磨削长度 清边角 C 轴修正开口角 轴方向的前角 工具端部前角的修正 背宽厚度 C 轴修正 越过中心的长度 退出角的修正 半径圆弧以 S 开口形式 心直径的修正16-10

第 16 章. N 参数的目录 旋转锉 排屑槽 N12404 Z N12408 X N12412 C N12416 sL N12432 Gp PCB 铣刀 工具参数 N12836 aR N12840 aL N12844 L N12848 rL N12852 dL 开槽 N13024 dY N13224 dY N13424 dY N13624 dY N13824 dY N14024 dY 开口 N12824 A N12828 A N14204 gA N14212 aA N14228 X N14232 dC N14236 Yp1 N14252 sL1 N14256 Yp2 N14272 sL2 N14276 Yp3 N14292 sL3开排屑槽的深度 离中心的距离 C 轴位置 边运动长度 砂轮上磨削点右螺旋角的开槽 左螺旋角的开槽 切削长度 工具伸出工件前部支撑的部分 磨削余量背宽锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽锥度开槽 背宽锥度开槽1 2 3 4 5 6端齿磨削 1 端齿磨削 2 开口角 轴方向的前角 背宽交叉厚度 C 轴修正 越过中心 1 的长度 边运动长度 1 越过中心 2 的长度 边运动长度 2 越过中心 3 的长度 边运动长度 316-11

第 16 章. N 参数的目录 端齿磨削 N14400 Lw N14420 Cr 第一清边 N14440 A/Aa N14448 dC N14468 Yp1 N14472 Yp2 第二清边 N14600 A/Aa N14608 dC N14628 Yp1 N14632 Yp2背宽 避免干涉砂轮旋转角 清边角 C 轴修正 越过中心 1 的长度 越过中心 2 的长度 清边角 C 轴修正 越过中心 1 的长度 越过中心 2 的长度如有需要，整个的目录可通过 EXCEL 文件提供。 请连络 Rollomatic S.A. 的应用服务16-12 第 17 章. GRINDSMART620XS 维护

第 17 章. GRINDSMART620XS 维护周期的维护操作表应该放在机床附近。 问题应该接洽 Rollomatic 售后服务。17-1

检查 = CH 清理的 = CL 加油 = L 更换 =C 描述 机器 机器轴 压缩空气压力 液压油 液压压力 集中的润滑 润滑油 润滑滤油器 激活液压运动 砂轮轴清洗 工作头锥度径向跳动 机械手滚珠丝杠 U 轴电动机皮带 W 轴电动机皮带 W 轴皮带 液压油的过滤器 工作头油 EL BARON 空气过滤 星期 CL CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CL L CH CH CH C C C C C C C C 月 6 个月 12 个月 36 个月 注意 不要使用压缩空气 改变所有的轴直到运动 的末端 1.5 巴 MOTOREX EPVI 210 14 个巴 KLUBER STRUCTOVISE GHD 依照机床使用。 依照机床使用。 检查液压缸泄漏 最大: 0.005 毫米 最大: 0.005 毫米 MOBIL 润滑脂 28 检查拉力 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630检查拉力 检查拉力 型号: A1121 MOTOREX 齿轮油万用 的 SAE 140 依照制造者第 18 章. 警报

第 18 章. 警报 存在二类型的警报: FANUC 警报 ROLLOMATIC 警报 Fanuc 警报在 Fanuc 手册中被描述。 ROLLOMATIC 警报 在问题被解决之后,通过按软键(OK) 清除警报然后按 RESET。 警报 Write parameter enabled 描述 FANUC 参数是无保护的。 详细见 4.11 章&quot;保护&quot; 。EMG当开始按钮没有被压住一定的时间的时候 , EMG 警 报出现。按开始按钮 (绿色的按钮) 并保持几秒钟。优先权等级 1 当优先权 1 个警报发生的时候,机床将会停止。 直到问题被解决, 此时各轴归零是不可能的。N&#176; 8000 8001报警 夹头没有夹紧 无 24 V 电源描述 夹头中无夹紧的棒料和循环不能够开始。 输入模块不能收到 24 V 电源 。检查连 接和动力供给。 通常，所有的其他警报也同时被显示。 警报 《无 24 V 电源》将会是在目录上 的第一个。 问题被解决之后,其他警报会 跟着消失。18-1 第 18 章. 警报

优先权等级 1 当优先权 1 个警报发生的时候,机床将会停止。 直到问题被 解决,此时各轴归零是不可能的。N&#176; 8002 &#224; 8010 8012报警 使热保护的 xxx 分离Y 轴刹车被激活8013 8014 8015 8016 &#224; 8021 8022 8023A 轴扭矩分离 B 轴扭矩分离 没有冷却油压力描述 xxx 是热的数目。 所有的线路断路器和热保护是 编号的。 检查电气图。例,7 Q1 意谓此元件可在第 7 页上第 1 行上被发现, Q 意谓它是一个断路器。 Y 轴电动机有一个制动器。 当机床关机的时候,制 动器被激活。 如果有警报显示, 检查继电器 28 K2( 电气图的第 28 页第二行). 电动机和传动之间的离合器是分离的。 用手强烈 地推动 A 轴直到离合器从新啮合。 电动机和传动http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630之间的离合器是分离的。 用手强烈 地推动 B 轴直到离合器从新啮合。 没有较多的冷却油。 只有当选项为冷却油压力感 应器被激活才会报警。 不同的 CE 安全要素所带来的问题。 如果 CNC 门的钥匙已经被开启你必须开而且再 一次关上门才够锁住它。( 因为安全理由). 迟延为 &quot;二个手&quot; 开关的活化已失效。开/关的 CNC 门 在锁定之前开关迟延失效18-2 第 18 章. 警报

优先权等级 2 当优先权 2 警报发生的时候,机床将会停止。 但此时机床归零是 可能的。 N&#176; 4000 4001 4002 报警 顶出误差 支撑误差 机械手门误差 描述 顶出杆没有激活接近开关，没有给出夹头是空的信号。 检查开关 (输入 A7,M03), 调整或更换如果必需的。 检查开关，如果工件前部支撑已放下但没有信号。 检查 开关 (输入 A5,M03),如果有需要的话调整或更换。 机械手门关上或打开的二个感应器中的一个有问题.(让 机械手进入装料的门)检查开关 ( 输入 B2( 门关闭) 和 B3(门开)),如果有需要的话调整或更换。 输入在模式 M03。 你忘记机床归零，而且你正在尝试开始一个循环。先把 机床归零。 当进行一个程序空运转的时候，在夹头中应该是没有工 件的。 如果确认夹头中没有工件,检查顶出杆是否在最右 边 (输入 A7,M03). 这一个信息也能出现在启动一个正常 的磨削循环时机床门没有关好。 (输入 B6,M02) 把机械手移出磨削区域关上小的机械手门。4003 4004回到参考点 工作头上有工件不能开 始程序空运转40054006 4007不能开始运行当机械手 还处 CNC 控制中的时 候， 砂轮轴变频器错误 砂轮轴电动机过热频率变换器有错误信号。 检查在变频器上错误数目显示 并且查看频率变换器手册的描述。 磨削电动机信号的温度开关(输入 A1,M01) 温度是太 高。确定冷却油是否在冷却电动机。18-3 第 18 章. 警报

优先权等级 2 当优先权 2 警报发生的时候,机床将会停止。 但机床仍可以归 零。 N&#176; 4009 警报 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630装料位置误差 描述 轴 X ， Y, Z, A 或 B 是不在一个可接受的位置上 不足以满足开始一个机械手循环。把所有轴归零和 重新开始循环。 在机械手菜单中，你已设置了机床在停止之前要加 工的工具数。完成后你如果要继续加工必须设置新 的加工工具数量。 主要的机械手门是开着的。 为了你的安全,关闭它 而且再一次开始循环。 如果一个卸料误差发生。 检查接近开关 A7 ， M03 。 (顶出杆) 如果装料误差发生。 检查接近开关 A6 ， M03.(顶 出杆) 磨削循环将会在这一个误差被显示之前完成。 检 查其他机械手误差显示。 探查误差。 如果工具被编程用探针检查的数目已 经被到达。 如果你为砂轮轴过量负荷这一个警报定义了一个 值，一旦负载达到被定义的值就会报警。 当砂轮轴不能够到达被编程速度或编程一个 0 的 速度的时候 , 发生错误报警。4010完成加工件数4011 4012 4013 4014 4016 4017 4018机械手门开 卸料误差 装料误差 机械手误差 探查误差 砂轮轴过量负荷 砂轮轴速度没有达到18-4 第 18 章. 警报

优先权等级 3 当优先权 3 警报发生的时候, 机械手将会停止但磨削循环会继 续直到完成程序加工。 N&#176; 2000 2001 2002 报警 U 轴扭矩 分离 W 轴扭矩 分离 机械手臂扭矩分离 描述 U 轴离合器被分离。 用手转动 U 轴的滚珠丝杆直 到离合器再一次啮合。 W 轴离合器被分离。 用手转动 W 轴的滚珠丝杆 直到离合器再一次啮合。 机械手臂的扭矩分离， 机械手臂离合器被分离,可能因 为它在料板中拿料时撞到工件。 在手动模式中移动机 械手轴直到臂离合器再一次啮合。 料板运动向上 /向下不正确。检查在模数 M03 上的 开关 A0， A1。 检查如果机械手臂是在水平的或垂直的位置。 检查 在模数 M03 上的开关 A2， A3。2003 2004台误差 机械手臂误差优先权等级 4 当优先权 4 个警报发生的时候, 机械手将会停止但磨削循环会 继续直到完成程序加工。N&#176; 1000 1001报警 自由面积太小 切削冷却油油位太低http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630描述 料板上的棒料放置不适当地和机械手工作的面积太 小。重新放置棒料而且设置料板。 这一个警报只发生在如果选装了冷却油油位感应器 油位太低，感应器被激活。18-5 第 18 章. 警报

优先权等级 5 下列各项信息是警告。 机床不停止。 N&#176; 0000 0001 &#224; 0004 0005 0006 0007 &#224; 0008 0009 0010 报警 WRN:除以零 WRN:台阶 X 的参数错误 WRN:砂轮轴过量负荷 WRN: 机床被锁 WRN:点的参数错误 WRN:倒角的参数错 WRN:倒角 B 运动 超过 90 &#176; 或 0 &#176; 描述 计算误差: 除以零. 钻头在第 1 到 4 台阶的参数中的误差。 如果你为砂轮轴过量负荷定义了一个值如果 一旦砂轮轴负载超过这个值就会报警。 在你解除机床锁之后 , 你必须运行机床归 零。 程序中点的参数的误差。 倒角的参数中的误差。 设置倒角参数后引起 B 轴转动超过 90 &#176; 或 0 &#176;。 磨削是不可能的。18-6 第 19 章. 机器校正

第 19 章. 机器校正 在这章中被描述的步骤说明该如何调整机床的部件和该如何依 照 Rollomatic 的要求来校正机床的精度。工具的几何学的精密 度仰赖机床的正确适当的校正， 正常地这些步骤不需要被重复 进行。 假使机床发生碰撞, 或参数丢失和没有保存他们,参数应该再一 次输入机床。此时机床必须检查校正。 19.1 检查对准 调整 A 轴的面和 Z 轴的平行。 例证 19.1-A请使用砂轮轴电动机夹头面检查这一个对准。 如果面的公差超过 (0.006/60 毫米)你必须在 Z 轴上重新调整。卸下 A 轴的保护罩。 打开边门和在 Z 轴后面的门。 打开背面的法兰。 松开铸铁工件之内所有的螺丝。19-1 第 19 章. 机器校正

例证 19.1-B使用靠表按上面所示的进行调整。 完成后锁紧所有的螺丝。 调整 A 轴面和 Y 轴的平行。 例证 19.1-C如果面的公差超过 (0.006/60 mm)你必须调整锁定在 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630Z 轴之上 的砂轮轴头。 打开 A 轴上的保护罩。 松开前面的 9 个螺丝。 使用靠表按上面所示进行调整。 完成后琐紧所有的螺丝。19-2 第 19 章. 机器校正

19.2 XYZ 轴中心的调整步骤 (第 1 页/14) 这一个步骤被用建立轴的原点和确定&quot;软&quot;[行程]被置于相关的机 械档块中心。 要小心, 如果轴的原点被改变,机床整个的校正一 定要再一次被实行。 1. 2. 取 消 用 户 定 义 参 数 CUSTOM PARAM 的 保 护 (OFF SETT- [PROT。]) 增加轴的软行程的极限: (SYST- [ALL]- 参数 N2000 到 N2078,[SEARCH]) X0 变成 X20000 X-300000 变成 X-320000 Y0 变成 Y20000 Y-220000 变成 Y-240000 Z0 变成 Z20000 Z-180000 变成 Z-200000 3. 4. 5. 6. 打开校正页数标明 SYST - [MACHIN]-第 1 页/14. 设置光标在被需要的轴上, 选择 [TEACH]. 在手动的模式中,选择步进 0.1 mm,慢慢往正的方向移动, 直到接触到行程 的未端，然后选择选项 [SET P1]. 在手动的模式中,选择步进 0.1 mm,慢慢往负的方向移动, 直到接触到行程-的未端，然后选择选项 [SET P2].不要按 [ACCEPT]确定。 在手动的模式中移动到被程序计算的位置之上:偏置距零 在 MDI 模态中按[ACCEPT]确认。 停止数传化系统介面, 然后重新开始。 在 BOP 中 , 检 查 如 果 误 差 信 息 N &#176; 300&quot; 轴 … 需 要 ZRN&quot;. 如果信息被显示,连续步骤; 如果没有,再一次从点 N &#176; 3 开始. 在手动的模式中, 选择步进 0.1 mm,移到位置 -10. 在手动的模式中,选择步进 0.1 mm,移到位置 -2.5. 实行 RAZ（归零） 。 为每个轴重复以上步骤。 重新设定行程的最未端。 X 0 X- -300000 Y 0 Y- -220000 Z 0 Z- -180000http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc6307. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15.19-3 第 19 章. 机器校正

19.3 A 轴对准 (第 1 页/14) 1. 2. 3. 例证 19.3-A 在 WHEEL 1 一边安装一个砂轮轴;在两个外端面的检查 跳动,最大 0.004. 在手动的模态中, 设定 A 轴到大概。 0 &#176;.(视觉的) 按图所示把靠表放在轴的顶端上:4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.打开校正页标 SYST - [MACHIN]-第 1 页/14. 将光标设定为 A 轴, 选择 [TEACH]. 在手动的模态中,移动 Y 轴直到针盘指示值为 0.000. 选择选项 [SET P1]. 在轴的另一端再一次开始相同的 6 号操作。 选择选项 [SET P2]. 不要按[ACCEPT]确认 . 移动 A 轴到被程序计算的值: 弥补零（OFFSET ZERO） 。 用靠表检查对准,在两个端面。 最大差别应该是 0.002/50 mm。 如果差别大于这个值再一次开始 N &#176; 3 的步骤. 在 MDI 模态中，按[ACCEPT]确认。 停止数传化系统介面, 系统重新启动。 在 BOP 中, 检查如果误差信息 N &#176; 300&quot; A 轴需要 ZRN&quot;. 如果信息被显示,继续步骤; 如果不,再一次从点 N &#176; 3 开始. 在手动的模态中,步进单位 0.1 mm,移到位置 -20. 在手动的模态中,步进单位 0.1 mm,移到位置 -2.5. 实行 RAZ（归零） 。 拆除轴,移动轴 -180 &#176;。 在 WHEEL 2 一边安装一个砂轮轴;在两个外端面的检查 跳动,最大 0.004 毫米。 用电子手轮,步进单位 0.001 &#176;, 完全地设定 A 轴为水平 的。 靠表测量的位置差应该是 &lt;=0.002 mm。 记下绝对的位置而且进入到第 13 页/14 上的并输入这个 值,A 轴。 位置可能有细微地不同于 -180 &#176; 。 19-4 第 19 章.http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 机器校正

19.4 W 轴 中心 (第 1 页/14) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.5 U 轴 中心 (第 1 页/14) 1. 2. 3. 4. 例证 19.5-A 实行 RAZ（归零） 。 把机械手臂退出磨削区域。 按紧急状况停止钮。 按图示用手动移动轴到 的未端。 实行 RAZ（归零） 。 按紧急状况停止钮。 用手动把 W 轴移到行程的  未端. 记下绝对的位置。 (轴窗口) RAZ（归零）操作应该在  行程外 2 mm 的距离. 因此你 必须在绝对值上减去 2 mm 并记下结果。 拔出紧急状况停止钮而且按 &quot;ON&quot; 的主开关 (绿色的按 钮) 在 SYST 中- [MACHIN]-W 轴- [REL] 键入这个值.(符号) 停止数传化系统介面, 重新启动系统。 实行 RAZ（归零） 。5. 6. 7. 8. 9. 10.记下绝对的位置 RAZ（归零）操作应该在  行程外 2 mm 的距离. 因此你 必须在绝对值上减去 2 mm 并记下结果。 在 SYST 中- [MACHIN]-W 轴- [REL] 键入这个值.(符号 -) 把机械手放到料板区域 停止数传化系统介面, 重新启动系统。 实行 RAZ（归零） 。19-5 第 19 章. 机器校正

19.6 手动的拖板和工作头的对准 工具 直径 10 毫米的标准棒。 显微镜和显微镜架。 靠表和磁性底座。 1. 2. 把高精度标准棒夹在夹头上， 在棒的外端用靠表测量跳动， 调整标准棒直到跳动小于 2 μ m.(0.0001&quot;) 把靠表的底座放在 V 型块的底座上， 把靠表放在标准棒的 侧面。例证 19.6-A3. 4.用手柄, 把工作头拖板左右滑动然后检查直线度小于 3 μ m.(0.0001&quot;) 如果工作头必须被重新调整,松开工作头上面的 4 个螺栓， 用工作头侧面的 4 个调整螺栓进行调整，(工作头的两个 边)。当完成的时候,锁紧 工作头上面的 4 个螺栓，再一次 检查直线度。整个过程不要松开标准棒。例证 19.6-B19-6 第 19 章. 机器校正http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630

19.7 B 轴对准 (第 1 页/14) 1. 设置 B 轴到 90 &#176; 。2. 把靠表的底座放在马达的底座上，把靠表放在标准棒的侧 面。 例证 19.7-A3.移动 X 轴把靠表移到杆的一端,和移动 Z 轴以便它显示 一个清楚的值: 0,000. 打开校正页 SYST - [MACHIN]-第 1 页/14. 设置光标在 B 轴上的, 选择 [TEACH]. 选择选项 [SET P1]. 移动 X 轴以便针盘指示表被放置在杆的另一端,而且 移 动 Z 轴以便它显示一个清楚的值: 0,000. 选择选项 [SET P2]. 不要按 [ACCEPT]确认 移动 B 轴到被计算的偏置距（OFFSET ZERO）的值。 再次移动 X 轴上检查直线度,最大 0.002/50 mm。 在 MDI 模态中按[ACCEPT]确认 。 停止 CNC 和机床重新启动。4. 5. 6. 7.8. 9. 10. 11. 12.19-7 第 19 章. 机器校正

19.8 储存工件前部支撑的位置 (第 2 页/14) 1. 对于这一个操作， 工件前部支撑架应该被装上而且位置被矫 正( 不要调整工件前部支撑它本身, 但只要调整好托架).例证 19.8-A2. 3. 例证 19.8-B在砂轮 2 如图装好显微镜。 调整好显微镜垂直 的 2 个方向。 0.005/30 毫米。例证 19.8-C19-8 第 19 章. 机器校正

4.降低工件前部支撑。在 VirtualGrind 窗口中, 5. 6. 7. 8. 9. 在荧屏的底部选择图标 选择选项 [MACHIN] 。 用 PAGE DOWN 键,选择第 2 页/14 工件前部支撑位置。 将 B 轴设定为 90 &#176; 移动 Y 轴 (为定义), 然后 Z 和 X 以便显微镜垂线被排 列到工件前部支撑架的右边 ( 手动移动工作头的拖板到 左边，使标准棒不在显微镜的视野里面). 。例证 19.8-D19-9 第 19 章. 机器校正

10.调准焦距 ( http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630Y 轴) 而且向右移动工作头的手动拖板直到高 精度标准棒的尖点在显微镜的垂直的线上。例证 19.8-E11. 例证 19.8-F移动 Z 轴把高精度标准棒的尖点放置在显微镜的中心。19-10 第 19 章. 机器校正

在 VirtualGrind 窗口中, 12. 13. 14. 15. 选择选项 [TEACH]. 选择选项 [SET P1]. 旋转 B 轴=0 &#176; 。 再一次移动 X 和 Z 轴直到高精度标准棒的尖点放置在 显微镜的中心。 选择选项 [SET P2]. 检查工件前 部支撑位置 的值。 如 果 X&gt;0.002 或如果 X&lt;-0.002,你必须用手动依照结果重新做调准步骤。 如果 X 是好, 按[ACCEPT]确认。16. 17.例证 19.8-G18.如图所示放置二个靠表,松开四个固定工作头的螺栓和工 件前部支撑螺栓, 移动工作头拖板 ( 靠表应该显示相同 的值)从被计算值 X 显示在工件前部支撑位置中。 如果 此值是正数值,你朝正方向移动靠表的表针( 或如果值是 负的就朝负方向移动). 然后锁紧四个螺栓。 旋转 B 轴=90 &#176; 。 ( 取掉靠表避免碰撞). 移动 X 轴回到位置的点 1 。 移动 Z 轴把高精度标准棒的尖点移到显微镜的中心之 下。 如果必需, 移动手动拖板把高精度标准棒的尖点在长度方 向移到显微镜中心之下。 但不要移动 X 轴。 重做从点 N &#176; 13 开始的步骤。 19-1119. 20. 21.22.23. 第 19 章. 机器校正

19.9 校正探针刻度 (第 4 页/14) Renishaw&quot;球&quot; 探针 (GrindSmart620XS 的选项) 可以用来定位 已经被加工过的工具,带冷却油孔的工具, 重磨工具或做静态的 控制。 章 (19.10) 说明该如何校正探针刻度当它被首次使用的时候 , 或探针被更换后.(磨损和损坏) 生产中的探针使用在第 11 章中被描述。 19.9.1 &quot;刀片&quot; 探针的校正 (第 6 页/14 及 10/14) 《刀http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630片》 探针 (在 GrindSmart 620 XS 上的选项) 可以定位 工具的前面(&quot;RL&quot; 探查) 以及具有和球头探针相同的各种不同 的功能 (M80)，工具的翻磨。 只有小的冷却孔不能用刀片来探 查。 刀片可运用 《校正新的刀片》模块被自动地校正。 参见第 19.10.1 章的解释: 《自动的校正刀片》 。 如果刀片探针用于工具刃口的负刀刃的磨削定位， 需根据切削角 进行特殊矫正。本手册不包括这一个调整。 19.10 静态校正 &quot;球头探针&quot; 1. 例证 19.10-A 高精度标准棒 一个直径为 10 毫米的高精度和 W20 的高精度的夹头 。 标准棒的直径应该被知道。 在这一个例中， 高精度标准棒 的直径是 9.998 毫米。 带底座的靠表。 2. 安装 把高精度标准棒夹在夹头上用靠表检查前端的跳动。直到 跳动少于 0.002 mm(0.0001)。 锁住手动的拖板而且降低工件前部支撑。 拆除显微镜。 安装探头 设定 A 轴=-45 &#176; 19-12 工具

第 19 章. 机器校正 3. 为机床记忆做准备在 VirtualGrind 窗口中: 在荧屏的底部选择图标 选择选项 [MACHIN] 。 使用下一个页键,选择第 4 页/14,探针位置。 把光标放在 Z 上。 使用电子手柄移动 X ， Y 和 Z 轴以便探针头尽可能接 近高精度标准棒的尖部。 使用一个放大镜,把探针头在 Y 和 Z 轴上进行对中。 例证 19.10-B 。选择选项 [TEACH]. 在这一个窗口中，一个蓝的圆被显示, 亮时表示已激活，不亮时 表示没有激活。探针的状态: 蓝圆不亮 =不活动的 蓝圆亮 =活跃的 为电子手柄选择 10 μ的一个步进并且移动 X 轴直到碰到探 针头，蓝圆亮。19-13

第 19 章. 机器校正 4. 例证 19.10-C 探针在 Z 轴上的矫正移动 Z 轴在 &quot; &quot; 方向直到探针是不活动的。 在 &quot;-&quot; 方向中移动 Z 轴直到探针是活跃并且注意记下在 手柄的尺上的值点 1 。 继续移动 &quot;-&http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630quot; 方向直到探针是不活动的。 在 &quot; &quot; 方向中移动 Z 轴直到探针是活跃并且注意记下在 手柄的尺上的值点 2 。 注意: 点 1 和点 2 之间的距离应该比手柄上的 12 个分级刻度更少。 如果它大于 12 个刻度,在 &quot; &quot; 方向中移动 X 轴 1 或 2 μ(电 子手柄的步进放到最小) 而且再一次开始相同的步骤。 一旦这一个距离比 12 个分级刻度更少, 开始相同的步骤选择选 项点 1[SET P1] 和点 2 [SET P2]. 当完成的时候, 按[ACCEPT]确认. 探针的 Z 方向位置被储存。 第 4 页/14 显示探针的 Z 方向位置: 记下它。 移动 Z 轴到中央。19-14

第 19 章. 机器校正 5. 例证 19.10-D 探针在 Y 轴上的位置放光标在 Y 上而且选择选项 [TEACH]. 移动 &quot; &quot; 方向的 Y 轴直到探针是不活动的。 在 &quot;-&quot; 方向中移动 Y 轴直到探针是活跃并且记下在手柄 的尺上的值点 1 。 继续移动 &quot;-&quot; 方向直到探针是不活动的。 在 &quot; &quot; 方向中移动 Y 轴直到探针是活跃并且记下在手 柄的尺上的值点 2. 注意: 点 1 和点 2 之间的距离应该比手柄上的 12 个分级刻度更少。 如果它大于 12 个刻度,在 &quot; &quot; 方向中移动 X 轴 1 或 2 μ(电 子手柄的步进放到最小) 而且再一次开始相同的步骤。 一旦这一个距离比 12 个分级刻度更少, 开始相同的步骤选择选 项点 1[SET P1] 和点 2 [SET P2]. 当完成的时候, 按[ACCEPT]确认. 探针的 Y 方向位置被储存。 第 4 页/14 显示探针的 Y 方向位置: 记下它。 移动 Y 轴到中 央。19-15

第 19 章. 机器校正 6. 例证 19.10-E 探针在 X 轴上的校准移动 B 轴到 0 &#176;位置。 然后放光标在 X 上选择选项 [TEACH]. 移动 Z- 直到碰到探针 移动 &quot;http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 &quot; 方向的 X 轴直到探针是不活动的。 在 &quot;-&quot; 方向中移动 X 轴直到探针是活跃并且记下在手柄 尺上的值点 1 。 继续移动 &quot;-&quot; 方向直到探针是不活动的。 在 &quot; &quot; 方向中移动 X 轴直到探针是活跃并且记下在手 柄尺上的值点 2 。19-16

第 19 章. 机器校正 注意: 点 1 和点 2 之间的距离应该比手柄上的 12 个分级刻度更少。 如果它大于 12 个刻度,在 &quot; &quot; 方向中移动 X 轴 1 或 2 μ(电 子手柄的步进放到最小) 而且再一次开始相同的步骤。 一旦这一个距离比 12 个分级刻度更少, 开始相同的步骤选择选 项 POINT 1[SET P1] 而且 POINT 2 和选项 [SET P2]. 当完成的时候, 按[ACCEPT]确认. 探针的 X 方向位置被储存。 第 4 页/14 显示探针的 Z 方向位置: 记下它。 X ， Y 和 Z 坐标被现在储存。 不要退出此窗口并且做修正。 7. 例证 19.10-F 留 B 轴在 0 &#176;位置上的 。 放 光 标 在 （CORRECTION） 修正上 X 然后选择选项[TEACH]. 移动 X 和 Z 轴直到探针 在棒的右边上 (方向 X)。 往- X 方向移动步进为 10 μ直到碰到棒，探针是活跃 的。 放光标在 &quot;上规偏置距 （GAUGE OFFSET） 并输 &quot; 入 4.999(正数值)(棒的半径, 毫米).按 ENTER 确定。 选择选项 [SET P1]. 按[ACCEPT]确认. 第 4 页/14 再一次被显示， &quot;-修正 X&quot; 应该是在 0.4 和 0.5 毫 米之间。 如果值是 1 毫米或更多, 那是规偏置距值 4.999 输入 是信号有误。 在这情况,从开始重做步骤。 19-17 X 修正调整

第 19 章. 机器校正 例证 19.10-G 留 B 轴在 0 &#176;位置上的。 放 光 标 在   （CORRECTION） 修正上 X 然后选择选项[TEACH] 移动 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630Y 和 Z 轴直到探针 在棒的右边上 (方向 X)。 往- X 方向移动步进为 10 μ直到碰到棒，探针是活跃 的。 放光标在 &quot;上规偏置距 （GAUGE OFFSET） 并输 &quot; 入 4.999(正数值)(棒的半径, 毫米).按 ENTER 确定。 选择选项 [SET P1]. 按[ACCEPT]确认. 第 4 页/14 再一次被显示， &quot; 修正 X&quot; 应该是在 -0.4 和-0.5 毫米之间。 如果值是 1 毫米或更多, 那是规偏置距值 4.999 输 入是信号有误。 在这情况,从开始重做步骤。 8. Y 修正调整这一个步骤相同点 7, 但是应用的到 Y。 例证 19.10-H19-18

第 19 章. 机器校正 留下在 0 &#176; 上的 B 轴。 第 4 页/14 显示探针的 X 方向位置: 记下它。选择窗口探查位 置， 首先移动 Y 轴把标准棒移出显微镜视野, 然后 X 轴进行对 中。 设置光标在 -（CORRECTION） Y 之修正上而且选择选 项[TEACH]. 移动 X 和 Z 轴直到探针是在标准棒的上面 ( 方向  Y) 中。 用 10 微米的步进移动 - Y 方向直到探针是活跃的。 放光标在 &quot;上规偏置距（GAUGE OFFSET）&quot; 并输入 4.999(正数值)(棒的半径,毫米).按 ENTER 确定。 选择选项 [SET P1]. 按[ACCEPT]确认. 第 4 页/14 再一次被显示， &quot;-修正 Y&quot; 应该是在 0.4 和 0.5 毫米之间。 如果值是 1 毫米或更多, 那是规偏置距值 4.999 输入是信号有误。 在这情况,从开始重做步骤。 例证 19.10-I19-19

第 19 章. 机器校正 留 B 轴在 0 &#176;位置上的 。 放光标在  （CORRECTION）Y 修正上然后选择选项 [TEACH]. 移动 Y 和 Z 轴直到探针在棒的右边上 (方向 Y)。 往 Y 方向移动步进为 10 μ直到碰到棒，探针是活跃的。 放光标在 &quot;上规偏置距（GAUGE OFFhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630SET）&quot; 并输入 4.999(正数值)(棒的半径,毫米).按 ENTER 确定。 选择选项 [SET P1]. 按[ACCEPT]确认. 第 4 页/14 再一次被显示， &quot; 修正 Y&quot; 应该是在 -0.4 和-0.5 毫米之间。 如果值是 1 毫米或更多, 那是规偏置距值 4.999 输 入是信号有误。 在这情况下,从开始重做步骤。19-20

第 19 章. 机器校正 9. Z 修正调整这一个步骤和点 7 相同和 8, 但是应用的到 Z。 例证 19.10-J留 B 轴在 0 &#176;位置上的 。 第 4 页/14 显示探针的 Z 方向位置: 记下它。 选择窗口探查位置，首先移动 Y 轴进行对中。 设置光标在 -（CORRECTION） Z 之修正上而且选择选 项[TEACH]. 移动 X 和 Z 轴直到探针是在标准棒的上面 ( 方向  Z) 中。 用 10 微米的步进移动 - Z 方向直到探针是活跃的。 放光标在 &quot;上规偏置距（GAUGE OFFSET）&quot; 并输入 4.999(正数值)(棒的半径,毫米). 按 ENTER 确定。 选择选项 [SET P1]. 按[ACCEPT]确认. 第 4 页/14 再一次被显示， &quot;-修正 Z&quot; 应该是在 0.4 和 0.5 毫 米之间。 如果值是 1 毫米或更多, 那是规偏置距值 4.999 输入 是信号有误。 在这情况下,从开始重做步骤。 现在球头探针的静止校正被完成。 继续到章 19.11 动态的校正。 19-21

第 19 章. 机器校正 19.10.1 自动的 &quot;叶片&quot; 校正 1. 工具 W20 的夹头 知道。 一个高精度的标准棒。 棒的精确直径必须带磁性底座的靠表。 《校正 blade.isb》 ISO 模块 2. 安装 在夹头上夹标准棒并在前部检查跳动。 调整到比 0.002 mm 更少。 (0.0001&quot;) 锁紧工作头手动拖板，放下支撑。 装探针头并按图示调整叶片。 例证 19.10.1-A回到最初的原点位置。 然后 选择 [PRhttp://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630OT] 图标打开用户定义参数保护。19-22

第 19 章. 机器校正 在手动的模态中,编辑模态, 选择 ISO 模块并且在对话框 中输入值。 例证 19.10.1-B那个《-CORR X-Y-Z》 为原点校正一定要选择。 这个矫 正在机床更换了刀片后不需再做。 3. 1. 2. 进行程序 查证点 1 和 2 已经被实行。 用自动 开始模态开始程序。 在读取了开始值之后,程序停 在: M00 (请用手动移动轴) 在手动的模态中，开门,选择 &quot;HND&quot; ,移动 X ， Y 和 Z 轴把探针头移到工具之前大约 3-10 毫米。3.例证 19.10.1-C 主视图19-23

第 19 章. 机器校正 4. 注意用纸记下 X ， Y 和 Z 轴的绝对位置。 在程序结 束之后， 他们将进入到对话框中 《X， Z 大概的位置 》 Y, 。 当重复程序的时候这些位置将会作为叶片定位工具的位 置。 当探针大约是在中心的时候,关上门按 AUTO  开始按钮重 新开始。 探针在 A 和 Y 轴寻求位置，然后程序停在: M00 ( 用步进做 -CORR Y ) ( 嵌入 - CORR Y 负值 ) 注意: 如果 &quot;-CORR Y&quot;被选择，程序才会停止。 7. 例证 19.10.1-D 按下面的图示在机床头上安置靠表:5. 6.8. 9.只给靠表很少的压力。 ( 大约 0.02 毫米) 选择手动的模态,HND ，选择 Y 轴和步进 0.001 mm,移动 Y 轴直到刀片和棒之间接触。 靠表只应该移动 0.001 毫 米。 在 VirtualGrind 窗 口 中 , 选 择 图 标 , 然后 [MACHIN]选项。 使用下一个页键,选择第 6 页/14 选择选项 [TEACH]. 一个蓝的圆在这个窗口中被显示,显 示探针的活跃 (亮)状态或不活动的 (不亮) 状态: 蓝圆不亮 =不活动的 蓝圆亮 =活跃的 19-2410.11.

第 19 章. 机器校正 12. 以手柄计算 0.001 mm 步进前进并记下步数。 (不要看着 靠表http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630)直到探针变成活跃。 进入值 ( 举例来说 0.001 毫米的 21 个步进 =-0.021)在 《-修正 Y》之下: 在第 6 页上/14(负值) 取掉靠表。 关上门和重新开始程序。 (自动模态 开始) 然后探针寻求轴 Z 的位置程序停在: M00 ( 用步进做 -CORR Y ) ( 嵌入 - CORR Y 负值 ) 注意: 如果 &quot;-CORR Y&quot;被选择程序才会停止。 17. 例证 19.10.1-E 按下面的图示在机床头上安置靠表:13.14. 15. 16.18. 19.只给靠表很少的压力。 ( 大约 0.02 毫米) 选择手动的模态,HND ，选择 Y 轴和步进 0.001 mm,移动 Y 轴直到刀片和棒之间接触。 靠表只应该移动 0.001 毫 米。 在 VirtualGrind 窗 口 中 , 选 择 图 标 , 然后 [MACHIN]选项。 使用下一个页键,选择第 6 页/14 19-2520.

第 19 章. 机器校正 21. 选择选项 [TEACH]. 一个蓝的圆在这个窗口中被显示,显 示探针的活跃 (亮)状态或不活动的 (不亮) 状态: 蓝圆不亮 =不活动的 蓝圆亮 =活跃的 22. 以手柄计算 0.001 mm 步进前进并记下步数。 (不要看着 靠表)直到探针变成活跃。 进入值 ( 举例来说 0.001 毫米的 21 个步进 =-0.021)在 《-修正 Y》之下: 在第 6 页上/14(负值) 取掉靠表。 关上门和重新开始程序。 (自动模态 开始)23.24. 25.26. 然后探针寻求轴 X 的位置，程序停在: M00 ( 用步进做 -CORR X ) ( 嵌入 - CORR X 负值 ) 注意: 如果 &quot;-CORR X&quot;被选择程序才会停止。 27. 例证 19.10.1-F 按下面的图示在机床头上安置靠表:19-26

第 19 章. 以机器制造校正 28. 29. 只给靠表很少的压力。 ( 大约 0.02 毫米) 选择手动的模态,HND ，选择 X 轴和步进 0.001 mm,移动 X 轴直到刀片和棒之间http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630接触。 靠表只应该移动 0.001 毫 米。 在 VirtualGrind 窗 口 中 , 选 择 图 标 , 然后 [MACHIN]选项。 使用下一个页键,选择第 6 页/14 选择选项 [TEACH]. 一个蓝的圆在这个窗口中被显示,显 示探针的激活(亮)状态或不活动的 (不亮) 状态: 蓝圆不亮 =不活动的 蓝圆亮 =激活的 32. 以手柄计算 0.001 mm 步进前进并记下步数。 (不要看着 靠表)直到探针变成激活。 进入值 ( 举例来说 0.001 毫米的 21 个步进 =-0.021)在 《-修正 Y》之下: 在第 6 页上/14(负值) 取掉靠表。 关上门和重新开始程序。 完成加工程序。 在程序结束 (开始按钮灯暗 ) 打开对话框在《X-Y- Z 大 概》中输入第 4 步中的值。 探针参数自动地在校正页中被传输。 保存机床参数如果必需再一次保护用户定义参数。30.31.33.34. 35. 36. 37.38. 39.19-27

第 19 章. 机器校正 19.11 动态的开槽校正 (只有球头使用) 为了要实行这一个校正,你用 2 个槽， 直径 10 mm 一个工具。 (另 外的一个直径也是可以的). 对于每个叁数的定义,请见第 11 章. 把工具夹在夹头上。 使用靠表, 调整跳动, 最大不超过的 0.004 mm.(0.0002 寸) 后继步骤: 1. 启动值 下列各项参数根据开槽的形状。 通常只有[PROB 0] 被动态地校正刻度。 选择探针页在: OFFSETT-[PROBE]-[PROB 0]-第 1 页/3. 型: 选择开槽。 R/ L 切削 =右旋切。 输入 rL 的值 安全 =1 测试次数 =3 探头直径 =1 第 2 页/3 顶[圆]锥角 =90 &#176; 工具直径 =10 螺旋角 =30 &#176; 齿数 =2 分度 C=90 控制直径 =9.95 分度=3 第 3 页/3 速度 Z=600 回程速度 C=4800 回程速度 Z=600 测量速度 C=4800 测量反应 C=0 (被计算) 19-28

第 19 章. 机器校正 2. 搜寻下面是http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630对决定&quot;测量 反应 C&quot;的值所必需的状态。 创建程序 O500.iso(探针测试) O500 M80 T80 M30 % 实行所有的机床轴的 RAZ（归零） 。 把程序单一行（SINGLE BLOCK）按钮打开。 转进级速度控制钮到 100% 按自动按钮。 关上机床门。 在编辑模态中用空格键选择程序 500 (绿色的箭)。 许多次同样地按开始 (蓝按钮) 直到探针探查开槽的。 ( 运动是依下列各项: A 轴的旋转,Z 轴的运动,X 和 Y 的安装轴,C 轴的旋转.) 打开校正页 SYST-[MACHIN]-第 4 页/14 的-[TEACH]， 显示探针的状态。 检查如果探针是活跃的。 (蓝圆) 带值 C 而且用纸记下 C 的值标记为值 1。不要按[ACCEPT]确认. 在手动的模态中用手柄， ，移动 C  直到探针不活动的,步 进 10 μ。 在手动的模态中用手柄， ，移动 C- 直到探针活跃的,步进 10 μ。 记下值 C,标记为 &quot;值 2&quot; , 和&quot;值 1&quot; 计算差别，不要按 [ACCEPY]确认. 此值就是《测量反应 C》的值，为正值。 19-29

第 19 章. 机器校正 3. 最后测试 退出程序 O500(重新设定) 实行所有的机床轴的 RAZ（归零） 。 把单一程序行按钮关掉。 完全运行程序 500, 应该在结束的时候不会有错误信息。 如果信息 N &#176; 4016&quot;探查误差&quot; 出现,你检查: - 正确操作探头。 - 三页的参数,再一次测量 Rl 。 - 如果误差仍然坚持,检查静止的探针。 19.12 动态的孔校正 (只有球头铣刀使用) 为了要实行这一个校正,必须要有一个圆棒，粗切型钻头,内部带 2 个冷却孔。 棒尖应该被较正到中心。 对于每个叁数的定义,见第 11 章. 例证 19.12-A在机床的外部上, 测量顶[圆]锥角, 孔的直径和每一个孔 的中心之间的距离。 把圆棒夹在夹头上。 使用靠表, 调整跳动, 最大的 0.003 mm.(0.0001 寸)19-30

第 19 章. 机器校正 后继步骤:http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 1. 启动值下列各项参数根据孔的形状。 选择探针页在: OFFSETT-[PALPE]-[PROBE 0]- 第 1 页/3. 型: 选择孔 输入 rL 的值 安全 =1 测试次数 =3 探查直径 =1 第 2 页/3 顶[圆]锥角 = 值量过的, 举例来说 130 &#176; 孔的直径 =值测量,举例来说 1.2 X 最小。 =值测量,如负, 举例来说 -2.300 mm X 最大。 =值测量,如负, 举例来说 -2.400 mm B 轴位置 =90 &#176; 深度 Z=0 分度 C=90 孔测量 =单一 C 公差 0 第 3 页/3 速度 Z=600 反应 Z=0( 被计算) 发现速度 C=19200 发现反应 C=0( 被计算) 测量速度 C=4800 反应测量 C=0( 被计算)19-31

第 19 章. 机器校正 2. 搜寻 &quot;反应 Z&quot;下面是对决定值《反应 Z》 所必需的状态 创建程序 O500.iso(探针测试) O500 M80 M30 % 实行所有的机床轴的 RAZ（归零） 。 你必须手动把圆棒位置调整到探头不会直接进入孔中。 把程序单一行（SINGLE BLOCK）按钮打开。 转进级速度控制钮到 100% 按自动按钮。 关上机床门。 在编辑模态中用空格键选择程序 500 (绿色的箭)。 许多次同样地按开始 (蓝按钮) 直到探针探查开槽的。 ( 运动是依下列各项: A 轴的旋转,Z 轴的运动,X 和 Y 的安装轴,C 轴的旋转.) 打开校正页 SYST-[MACHIN]-第 4 页/14 的-[TEACH]， 显示探针的状态。 检查如果探针是活跃的。 (蓝圆) 带值 C 而且用纸记下 X 的值标记为值 1。不要按[ACCEPT]确认. 在手动的模态中用手柄， ，移动 X  直到探针不活动的,步 进 10 μ。 在手动的模态中用手柄， ，移动 X- 直到探针活跃的,步进 10 μ。 记下值 X,标记为 &quot;值 2&quot; , 和&quot;值 1&quot; 计算差别，不要按 [ACCEPY]确认. 此值就是《反应 Z》的值，为正值。 19-32

://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630第 19 章. 机器校正 3. 搜寻 &quot;找到反应 C&quot; 打开第 2 页/3 而且进入值: 深度 Z=-0.05. 退出程序 500 。 (重新设定) 实行所有的机床轴的 RAZ（归零） 。 使恢复程序直到一个孔被探查。 (探针不活动的). 打开 SYST-[MACHIN]-第 4 页/14 的校正页-[TEACH]显 示探针的状态。 检查如果探针是不活动的。 (蓝圆) 记下 C 的值标记为&quot; 值 1&quot; ，不要按[ACCEPT]确认. 手动模态下 转动 C 轴把探头放到孔的中心位置(视觉的). 记下值 C,标记为 &quot;值 2&quot; , 计算和&quot;值 1&quot; 按[ACCEPT]确认. 的差别。 不要输入被计算的值到《找到反应 C》 ，正值 。 4. 搜寻 &quot;反应测量 C&quot; 退出程序 500 。 (重新设定) 实行所有的机床轴的 RAZ（归零） 。 你必须手动把圆棒位置调整到探头不会直接进入孔中。 使恢复程序直到一个孔被探查。 (探针不活动的). 打开 SYST-[MACHIN]-第 4 页/14 的校正页-[TEACH]显 示探针的状态。 检查探针是不活动的。 (蓝圆) 在自动模态中,探查 C 的孔边缘- ( 探针不活动的). 记下 值 C 并标记为“值 1” 不要按[ACCEPT]确认。 ，19-33

第 19 章. 机器校正 在手动的模态中,转 C- 直到探针被激活。 记下值 C,标记为 &quot;值 2&quot; , 并计算和&quot;值 1&quot;的差别从。 不 要按[ACCEPT]确认. 输入被计算的值到《测量反应 C》 ，正值。 5. 最后测试 退出程序 O500(重新设定) 实行所有的机床轴的 RAZ（归零） 。 把单一程序行按钮关掉。 打开第 2 页/3 而且输入值: 孔测量 =所有的 打开第 2 页/3 而且输入值: C 公差 =5 完全运行程序 500, 应该不会有误误差信息。 如果信息 N &#176; 4016&quot;探查误差&quot; 出现,你检查: - 正确操作探头。 - 三页的参数,测量 Rl http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630和孔位置。 - 如果错误仍然还在,检查静止的探针。19-34

第 19 章. 机器校正 19.13 A 轴中心对准 (第 3 页/14) 1. 2. 保留标准棒在原来的位置上。 按图在砂轮 2 边安装显微镜,使用靠表来校准显微镜的位 置在 0.01/30 mm 的一个精密度。例证 19.13-A3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.放置 A 轴-191 &#176; 打开校正页 SYST-[MACHIN]-第 3 页/14. 选择 [TEACH]. 移动 Z 和 Y 轴把工具的中心移到显微镜的中心。 选择选项 [SET P1]. A 轴移到-120 度,小心避免碰撞! 移动 Z 和 Y 轴把工具的中心移到显微镜的中心。 选择选项 [SET P2]. 按[ACCEPT]确认。19-35

第 19 章. 机器校正 19.14 砂轮轴 1 的对准 (第 12 页/14) 1. 2. 将 A 轴设定为 0 &#176; 。 架好靠表和底座,手动的拖板不应该是在后面的位置, 因为 可能有和工件前部支撑到工作头的铸铁工件之间的碰撞危 险。 将 B 轴设定为 0 &#176; 和设定 Z 轴到 0. 大约设定 X 轴=-225 和 Y=-104 。 按图示前进 Z 轴并让靠表的指针接触到直径为 25 毫米的 棒。3. 4. 5.例证 19.14-A6.通过移动 X 和 Y 轴来对直径 25 毫米的棒的中心。 靠 表的误差应小于 &lt;=0.002 毫米。 打开校正页 SYST-[MACHIN]-第 12 页的/14. 选择 [TEACH]. 在 MDI 模态中选择 [SET], 然后 [ACCEPT]。 值 X 和 Y 被储存。 移回 Z 轴而且移回 Y 和 X 轴使工作头回转没有碰撞 的危险。7. 8. 9.10.19-36

第 19 章. 机器校正 19.15 砂轮轴 2 的对准 (第 13 页/14) 1. 2. 将 A 轴设定到第 13 页/14 的值 (步骤 19.3A 轴对准)) 架好靠表和底座,手动的拖板不应该是在后面http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630的位置, 因为 可能有和工件前部支撑到工作头的铸铁工件之间的碰撞危 险。 将 B 轴设定为 0 &#176; 和设定 Z 轴到 0. 大约设定 X 轴=砂轮轴 1 的位置 和 Y=-104 。 按图示前进 Z 轴并让靠表的指针接触到直径为 25 毫米的 棒。 通过移动 X 和 Y 轴来对直径 25 毫米的棒的中心。 靠 表的误差应小于 &lt;=0.002 毫米。 打开校正页 SYST-[MACHIN]-第 12 页的/14. 选择 [TEACH]. 在 MDI 模态中选择 [SET], 然后 [ACCEPT]。 值 X 和 Y 被储存。 移回 Z 轴并移回 Y 和 X 轴使工作头回转没有碰撞的 危险。3. 4. 5.6.7. 8. 9.10.19-37

第 19 章. 机器校正 19.16 Z 砂轮轴 1 个位置的校正 (第 12 页/14) 1. 2. 实行所有的轴归零 RAZ 。 把标准棒夹在夹头上, 最小长度 100 毫米 (4 寸)，用靠表 调整跳直到跳动少于 0.002 mm(0.0001 寸)。 调整 Y 轴到砂轮轴 1 的位置。 按图把靠表放在棒 的一边。3. 4. 例证 19.16-A5.用法兰的夹头面来作为接触; 用靠表来检测位置。 棒的运 动应该误差最大是 0.002 毫米。 在轴窗口中，在 &quot;绝对的&quot; 之下，记下 Z 轴的位置(没有 负号). 计算: 位置 Z  圆棒半径.(没有负号) 输入计算结果,负数, 直接地在 SYST-[MACHIN] 中-第 12 页/14-Z。6.7. 8.要小心, 不按 [TEACH]-[SET]-[ACCEPT].19-38

第 19 章. 机器校正 19.17 Z 砂轮轴 2 个位置的校正 (第 13 页/14) 1. 2. 实行所有的轴归零 RAZ 。 把标准棒夹在夹头上, 最小长度 100 毫米 (4 寸)，用靠表 调整直到跳动少于 0.002 mm(0.0001 寸)。 调整 Y 轴到砂轮轴 2 的位置。 按图把靠表放在棒 的一边。 用法兰的夹头面来作为接触; 用靠表来检测位置。http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630 棒的运 动应该误差最大是 0.002 毫米。 在轴窗口中，在 &quot;绝对的&quot; 之下，记下 Z 轴的位置(没有 负号). 计算: 位置 Z  圆棒半径.(没有负号) 输入计算结果,负数, 直接地在 SYST-[MACHIN] 中-第 13 页/14-Z。3. 4. 5.6.7. 8.要小心, 不按 [TEACH]-[SET]-[ACCEPT].19.18 保存参数 一经校正完成,你必须保存所有的参数。 依照手册的第 1.11 章的步骤。 (Rol-年-月-日子和 Fan-年-月-日子 文件)19-39

第 19 章. 机器校正 19.19 机械手对准 机械手在出厂时已被调整好， Rollomatic 工程师也可能在培训和 安装时调整好。 但如果一个特别的料板或机床机械手碰撞。 请见 下面后继指导。 四个调整可能被做: 1. 2. 3. 4. 右手和爪子.(教机械手) 每个料板孔的原点.(教机械手料板) 孔和孔之间的距离和偏置距.(教机械手料板步进) 装料/ 卸料工作头位置。 (教机械手装料/ 卸载)这些调整不需按次序 1-4 来做，可以彼此分开来做,除了调整 1[ 机械手夹持 ](在下面重要的注意事项). 为了更容易的调整，可用 Fanuc 控制面板进入机械手区来做这 些调整。 重要的注意事项: 如果调整 1 被做 (教机械手),调整 2 而且 3 必须要做因为当变更机械手将会影响到料板孔的原点 和料板步进的计算。 调整 2(机械手料板原点) 和 3(机械手料板步进)每个类型的料 板必须都做。 机械的对准 重要的: 机械的对准应该在四个机械手调整之前来实行或者检 查。 检查和料板的位置。 如果必需,按图松开二个固定螺丝（B） ，调整调整螺钉 (A) ，要 小心: 液压缸的行程不应该接触到被调整的位置。 如果必需, 在 打开安全螺丝(D)之后，松开或旋紧千斤顶活塞 (C)。 例证 19.19-AA C DB19-40

第 19 章. 机器校正 检查圆棒和工作头轴是平行的。 后继步骤: 1. 2. 3. 4. 例证 19.19-B 用机械手来上料。 把圆棒放到http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630夹头中。 把靠表放在圆棒上。靠表底座应该在 Z 轴上应是安全的。 来回移动 Z 轴使用支撑螺丝和锁定螺母调整机械手头,最 大的误差 0.01/30 mm。5. 6.把靠表的指针放在圆棒边上。 靠表底座在 Z 轴方向上应 该是安全的。 来回移动 Z 轴并使用那二个锁紧螺丝来调整机械手头,最 大的误差 0.01/30 mm。例证 19.19-C19-41

第 19 章. 机器校正 前定位装料校正位置 机械手臂工件前部支撑的叁数 D0188 位置 W(单位μm), 这一 个叁数代表机械手臂到夹头面的 W 位置.(例证 D0188-A) 材料 的磨削余量的精密度,在一个前定位装料过程中,仰赖这一个值的 精密度。 刻度校正: 1. 2. 3. 移动工作头去 B 轴 0 &#176; 。 (装料位置) 举起工件前部支撑。 水平地移动机械手臂而且移动 W 轴以便使机械手臂些轻 微地碰到工件前部支撑。 ( 移动 Y 轴到一个适当的位置) 读在 W 轴上的机床位置。 (位置窗口)这就是 D0188 的 值。 (值是负的，单位微米)4.例证 19.19-D 机械手臂19-42

第 19 章. 机器校正 19.20 机械手校正 配置机械手, 然后选择 VirtualGrind 窗口图标 械手]. 然后选择 [SETTING] 。 例证 19.20-A 调整机械手第 1 页/3 选项 [机1. 机械手 (第 1 页/3) 把黄色光标放在机械手 U 上= 并选择选项 [TEACH]. 例证 19.20-B 机械手夹持因为机械手臂有二个爪子 ( 一个装料和一个卸料) ，那里有 2 个点 (P1 和 P2) 需要设定。 用手柄移动 U 和 W 轴把机械手臂移近机械手门, 在料 板 3 号上面 (用它做更方便，料板 3 比较靠近你).19-43

第 19 章. 机器校正 左边的爪子夹紧一个棒料 ( 棒料和料板有相同的直 径)( 爪子远离你). 放置轴 U 和 W 直到棒料在料板的某一孔上面。 按料板 手动的按钮移动料板上/下而且调整 U 和 W 轴直到棒料 能自由地进入孔内。 http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630按软键 [ SET P1]. 在右边的爪子上面夹紧相同的棒料并定位到料板的相同 孔。 调整 U 和 W 轴直到它能自由地进入孔之内。 按 [ SET P2]. 按 [ ACCEPT ]. 机械手被编程和调整。 2. 料板原点 (第 1 页/3) 见例证 19.20-A。 放置黄色光标在棒料直径（SHANK DIAMETER）上并输 入工具棒料的直径。 放置黄色光标在料板类型上并选择料板的类型用左边/右 边的箭。 移动黄色光标在料板的孔数目上。输入这一个类型料板的 U 和 W 轴上的孔数目。 （见章节的开始) 放置黄色光标在行 CASS 1 上并选择选项 [TEACH].19-44

第 19 章. 机器校正 例证 19.20-C 料板原点机械手料板窗口被显示。 (19.20-C) 右边的爪子夹紧棒料。 移动 U 和 W 轴直到棒料在料板的原点孔上面。 上下地移动料板而且调整 U 和 W 直到棒料能自由地进 入孔内.(在下面例证) 例证 19.20-D 料板原点选择选项 [SET D]. 确定由于 [ACCEPT]. 先前的窗口被显示。 (19.20-A) 放置黄色光标在行 CASS 2 上并做料板 1 相同的调整 为料板 3 做同样的调整。 重要的 : 所有的类型的料板都必须做这一个调整。 重要的 : 用户定义料板,见第 12.7.2 章的料板位置19-45

第 19 章. 机器校正 3. 料板步进 ( 孔和孔之间的距离 - 第 1 页/3)在调整机械手窗口中.(19.20-A) 移动光标去料板类型并用左边/右边的键选择料板的类型。 移动黄色光标在料板的孔数目上。输入这一个类型料板的 U 和 W 轴上的孔数目。 （见章节的开始) 放 置 黄 色 光 标 在 行 CASS 步 进 U 上 并 选 择 选 项 [TEACH]. 例证 19.20-E 料板你现在在机械手料板步进窗口中。 右边的爪子夹紧棒料， 移动 U 和 W 轴直到棒料在料板 3 的原点孔上面。 (用它做更方便， 因为料板 3 比较靠近你). 调整直到棒料能自由地进入孔内并按软键 [ SET P1]. 移动机械手到料板的 U 方http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630向的最后一个孔(例证 19.20-F) 并调整 U 和 W 直到棒料能自由地进入孔内, 按软键 [ SET P2]. 按软键 [ ACCEPT ]. 例证 19.20-F 料板 U19-46

第 19 章. 机器校正 移 动 光 标 到 “ CASS 步 进 W = ” 上 面 并 选 择 选 项 [TEACH]. 和上面描述的做 W 轴是相同步骤.(图 19.20-G) 例证 19.20-G 料板 W重要的: 所有类型的料板应该做这一个调整。 ...注意:步进值是负的。 4. 装料/ 卸料 (第 2 页/3)在调整窗口中, 例证 19.20-H 机械手调整第 2 页/3移动黄色的光标到 LOAD 之后的行上。 选择选项 [TEACH].19-47

第 19 章. 机器校正 例证 19.20-I 机械手装料/卸料按手动的按钮“门” ( 开小的机械手门) 和把机械手手臂 放到水平位置。 移动 B 轴到它的装料位置。 (B=0 &#176;) 移动 W 轴带机械手臂到比较靠近工作头的位置。 右爪子夹紧一个棒料。 (装料爪子) 调整 U 和 Y 轴直到棒料自由地进入工作头 ( 最好此时 V 型块已装好). 使用 W 轴移动棒料进入和退出。 按软键 [ SET ]. 按软键 [ ACCEPT ]. 在黄色光标放置在 UNLOAD 之后的行上。 按软键 [ TEACH ]. 左边的爪子夹紧一个棒料。 (卸料爪子) 调整 U 和 Y 轴直到棒料自由地进入工作头 ( 最好此 时 V 型块已装好). 使用 W 轴移动棒料进入和退出。 按软键 [ SET ]. 按柔软键 [ ACCEPT ].19-48

第 19 章. 机器校正

注意 :

其他二个参数可能在有需要的话被使用:

调整 B:

如果当 B=0 &#176;手臂对准不正确,调整 B后进入“调整 B”之内设置它的值 。

安全 Y:

在循环中,在工具装入工作头之后, 机械手爪子打开和在http://www.51wendang.com/doc/dea9496eee510cbaa12fc630机械手向后移动前Y 轴移动。 Y 轴的这一个运动值是在 SECUR Y里可设定的. 这一个叁数当工具的头部直径比棒料的柄部更大时是有用的。

预先设定: SECUR.Y=0.5

机械手定时器 (第 3 页/3)

预设值:

夹紧时间:     1.000(夹紧)

棒料柄部支撑时间:       1.000(锁定销)

工件前部支撑时间:  0.000

左手时间:     1.300

右手时间:     1.300

第 19 章. 机器制造校正

文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站，提供行业资料，考试资料，教学课件，学术论文，技术资料，研究报告，工作范文，资格考试，word文档，专业文献，应用文书，行业论文等文档搜索与文档下载，是您文档写作和查找参考资料的必备网站。

文档下载 https://www.51wendang.com/

亿万文档资料，等你来发现