Инструк-ция по обслужи-ванию и эксплуа-тации Список запчастей

GG	Подъёмник-транспортер поддонов  ERGO

VVM ERGO    800/900

VVME ERGO 800/900

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию	ntenance instruction

подъёмника-транспортера поддонов VVM ERGO 800/900

Ручной подъёмник-транспортер (в дальнейшем  - «подъёмник») предназначен для транспортировки и перемещения грузов, расположенных на транспортировочных платформах или поддонах, по ровной и твёрдой поверхности. Он способен поднимать и устанавливать поддоны с грузом в пределах высоты своего рабочего диапазона, а также наклонять груз высотой до 400 мм, т.е. при центре тяжести, расположенном  на 200 мм  выше вил, на  20в поддоне c ограждением Подъёмник упрощает работу оператора с грузом и эргомичен.

|  | VVM ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность Длина Ширина Высота Длина вил Ширина вил Мин.высота вил над полом Ширина вил Вес подъёмника Высота подъёма груза Несущая поверхность вил Угол наклона вил Высота подъёма вил с грузом за 1 качок рукояти Высота подъёма вил без груза за 1 качок рукояти | 800 1592 717 1230 1163 152 87+3 540 215 900 1163x540 (20 20 60 | кг мм мм мм мм мм мм мм кг мм мм ° мм мм |

Технические данные

Инструкция по эксплуатации

Подъёмник заполнен гидравлическим маслом с завода-изготовителя. Масло соответствует стандарту ON 65 6890. При ежедневном использовании подъёмника рекомендутся раз в месяц проверять уровень масла. При нормальном уровне масло доходит до заливочного отверстия (закрывающегося пробкой) при опущенных в нижнее положние вилах. При заливке масла, оно должно быть пропущено через 25 мкм фильтр (альтернативными маслами могут служить SHELL TELLUST T 15, MOBIL DTE 11M, CASTROL HYSPIN AWS 15).

Подъём груза

При долгом простое подъёмника или при неквалифицированном ремонте в гидравлическую систему может попасть воздух, что повлечёт за собой сбои в работе подъёмника. О появлении воздуха в гидравлике свидетельствует холостой ход рукояти при качательном её движении, либо неравномерное движение вил при подъёме груза. Для устранения подобной проблемы начните с проверки уровня масла. Приведите контрольный рычаг в транспортировочное положение («О»). Прокачайте рукоять, удерживая рычаг, и воздух будет удалён через насосный клапан. Затем приведите рычаг управления в положение подъёма («I»), поднимите вилы на максимальную высоту и сделайте ещё несколько качательных движений. Теперь из гидравлического блока удалён весь воздух, и можете опускать вилы в низшее положние.

Регулировка клапана безопасности на гидравлическом блоке

- При нахождении рычага управления в положнии книзу и качательных движениях рукояти не происходит подъёма груза – отпустите гайку М5 на муфте.

- При нахождении рычага управления в положнии кверху не происходит опускания груза – подтяните гайку М5 на муфте.

Инструкция по эксплуатации

Подъёмником может управлять дееспособный работник в возрасте от 18 лет, ознакомленный с требованиями безопасности при работе на подъёмниках с ножничным механизмом. Управление подъёмником осуществляется через рукоять и расположенный на ней рычаг управления, который соединён с гидравлическим блоком. При работе с грузом, превышающим 600 кг, необходимо управлять подъёмником вдвоём.

Подъём груза

Рычаг управления должен быть опущен (положение 1, см.рис.1). При качательных движениях рукояти вверх-вниз гидравлический блок вырабатывает необходимую силу подъёма груза.

Транспортировка груза (транспортировочное положение)

Рычаг управления должен быть приведён в среднее положение (положение 0). В этом положении груз остаётся на фиксированной высоте. Рычаг фиксируется в этом положении. Вилы находятся в крайне низком положении, т.е. около 200 мм от пола.

Опускание груза

Привести рычаг управления в верхнее положение (положение 2). В этом положении срабатывает клапан безопасности на гидравлическом блоке, и вилы опускаются на крайне низкий  уровень. Скорость опускания зависит от силы нажатия на рычаг управления.

Наклон вил

Наклон вил на 20осуществляется механически при помощи рычага наклона (см.рис.2).

1 – Рычаг наклона (475-AJ-01170)   2 – Трапецевидный винт (475-AJ-01177-3)

Loading diagram  VVM ERGO 800/900

Точки смазывания

| № No. | Место смазки | Количество точек смазки VVM ERGO 800/900 | Тип смазки type | Альтернативные смазки | Количество смазки quantity | Интервал смазывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Подшипник цепного колеса Подшипник вил Винт Подшипник переднего колеса Подшипник переднего колеса Подшипник заднего колеса | 1 4 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 кг 0,005 кг 0,005 кг 0,005 кг 0,005 кг 0,005 кг | Дважды в год Раз в году Раз в году Раз в году Раз в году Раз в году |

Инструкции по технике безопасности

При работе с грузами необходимо принять меры к обеспечению безопасной работы оператора. Чаще всего случаи травматизма возникают по причине незакреплённого груза, превышении грузоподъёмности или работе на скользкой поверхности. Дверные пороги и прочие препятствия должны быть сглажены трапами и мостиками.

Запрещатся:

- использовать подъёмник на наклонных поверхностях

- осуществлять обслуживание и ремонт на загруженном подъёмнике

- работать с грузом, центр тяжести которого находится выше 500 мм

- транспортировать груз, поднятый выше 200 мм над полом

technologicaly essential transport

Внимание!

- данный транспортер разработан только для поднятия и складирования грузов.

Необходимо:

- действовать согласно погрузочной диаграмме, наклеенной на каждом подъёмнике.

## Утилизация продукта

По окончании срока службы подъёмника пользователю необходимо:

- слить масло из гидравлической системы и отправить его в переработку

- утилизировать все металлические  части

3.     поместить все пластмассовые части в мусорный контейнер

Chain

VVM ERGO 800/900

| Chain 12 A | L=835 (42 links) | STN 02 3311.2 | 1 pcs |
| --- | --- | --- | --- |

VVME ERGO 800/900

| Chain 12 A | L=1025 (52 links) | STN 02 3311.2 | 1 pcs |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydraulic block | Note | VV 1000/900 VV 1000/900 Merkel Merkel Merkel Merkel Merkel |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VV-00428-2 475-VV-00935-3 475-VV-01457-4 336-NV-00520-4 475-VV-00791-4 336-NV-00495-4 336-NV-00497-4 475-VV-01609-4 336-NV-00459-4 336-NV-00530-4/R 336-NV-00491-4 336-NV-00527-4 475-VV-02618-4 475-VV-00795-4 336-NV-00448-4 336-NV-00500-4 336-NV-00532-4 336-HNV-00499-4 336-NV-00529-4 336-NV-00502-4 336-NV-00518-4 475-NV-01849-4 336-NV-00531-4 559-62-0060/c 336-NV-00470-4 475-VV-01181-4 475-NV-00501-4 475-VV-01764-4 B2516-224.429 B8004-234.472 B0153-178.432 0151-275.925 STN 02 9281.2 STN 02 9280.2 STN 02 9281.2 STN 02 2931 STN 02 2931 STN 02 2930 B 2511-004.805 STN 02 3680 STN 02 9310.2 STN 02 3680 STN 02 3685 STN 02 1740.05 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |
|  | Description | Hydraulic cylinder Piston rod Plug Piston Guide Piston Cog Cone Seat Push button Control Leaner Screw Plug Plug Leaner Screw Screw M10 Spring Spring Spring Spring Spring Spring Screw Plug Spring Leaner Scraper ring P8 Packing T20 Sealing OMS-MR Sealing OMK-E Ring 6x2 Ring 14x18 Ring 65x2 Securing ring 68 Securing ring 48 Securing ring 32 Scraper ring P6 Ball Ф8 Washer 10x14 Ball Ф7,14 Roller Ф3x17,8 Washer 16,2 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47 49 50 |

| Наклоняющиееся вилы 475-VVG-00967-1 | Прим. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рис.№ | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | кол-во | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Наименование | Накл.вилы (сварка) Плечо вил (сварка) Трапецев.винт М20х4 База трапецев.винта Держ. трапецев.винта Штифт плеча вил Винт М12х8 |
|  | № | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Сваренная рама VVM ERGO 800/900 475-VVM-00969-1 | Рама представляет собой неразборный сварной блок из нескольких частей |
| --- | --- |

VVME ERGO 800/900

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

подъёмника-транспортера поддонов VVMЕ ERGO 800/900

Ручной подъёмник-транспортер (в дальнейшем  - «подъёмник») предназначен для транспортировки, перемещения и складирования грузов, расположенных на транспортировочных платформах или поддонах, по ровной и твёрдой поверхности. Он позволяет поднимать и опускать грузы в пределах своего рабочего диапазона при помощи электрогидравличского устройства. Подъёмник упрощает работу оператора с грузом и эргомичен.

|  | VVME ERGO 800/900 |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность Длина Ширина Высота Длина вил Ширина вил Мин. высота подъёма Ширина вил Пространство между вилами Вес подъёмника Высота подъёма груза Несущая поверхность вил Угол наклона вил Скорость подъёма без груза Скорость подъёма с грузом Скорость опускания с грузом Клиренс Тяговый аккумулятор Электрогидравлическое устройство | 800 1720 717 1450 1163 152 87+3 540 236 230 900 1163x540 (20 0,1 0,07 0,1 27 2х12 В, 60Ач 12 В, 2000 Вт | кг мм мм мм мм мм мм мм мм кг мм мм ° м/с м/с м/с мм |

Технические данные

Описание конструкции

Подъёмник состоит из внешней рамы, внутренней рамы, рабочего цилиндра, гидравлического устройства, вил и рукоятки. Вилы поднимаются цепью,базирующейся на внешней раме. Цепь толкается шатуном рабочего цилиндра. Противоположный конец цепи закреплён на вилах. Выдвижение шатуна обеспечивается давлением гидравлического масла в гидравлическом устройстве. Устройство активируется нажатием кнопки насоса вверх-вниз. Угол поворота колёс равен 360. Одно из колёс оборудовано тормозом.

В электрической схеме имеются:

- центральная кнопка остановки

- предохранитель цепи электропитания

- предохранитель цепи управления

- гнездо подключения зарядного устройства

В гидравлическом устройстве имеется дроссельный клапан.

| Электрогидравлическое устройство |  |
| --- | --- |
| Поток Бак Выходная мощность Напряжение питания | 1,6 см³/об. 5л 2000 Вт 24 В 2х12 В, 60Ач мин. 1500 мин. 100 | 1,6 см³/об. 5л 2000 Вт 12 В 2х12 В, 60Ач мин. 1500 мин. 100 |
| Источник питания |  |  |
| Тяговый аккумулятор Количество зарядных циклов Кол-во поднятий за 1 зарядный цикл |  |  |

Инструкции по использованию  подъёмника

Проверка и заливка масла

Рабочий цилиндр подъёмника наполнен маслом RENOLIN HV-32. При ежедневном использовании подъёмника рекомендуется раз в месяц проверять уровень масла. Правильным уровнем масла считается, если в баке остаётся минимум масла при максимально поднятых вилах. При заполнении бака маслом необходимо использовать 25-мкм фильтр.

Проверка аккумулятора

Необходимо регулярно измерять плотность электролита в аккумуляторе. При снижении плотности электролита до 75% от номинального значения необходимо подзарядить аккумулятор, чтобы  не допустить его износа. Держите аккумулятор в чистоте и используйте в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.

При подзаряде используйте только соответствующие аккумулятору зарядные устройства. Зарядное устройство поставляется как дополнительное оборудование за отдельную плату.

# Регулировка скорости опускания

На головке цилиндра гидравлического устройства находится дроссельный клапан, которым производится регулировка скорости опускания вил. В случае необходимости регулировки скорости опускания вил отрегулируйте дроссельный клапан с помощью находящегося на нём винта.

Operation manual

This truck can be operated by a worker older than 18 years of age, who is mentally and physically suitable and knows all safety regulations regarding material handling using trucks with electric lifting and operation. Operation of the stacker is assured through two buttons.

Lifting

Forks lifting is performed by using a press button where there is an “up” arrow marked.This switches the  electrohydraulic engine, which causes forks lifting.

Load transport

When neither of the press buttons is pressed, the forks are in the neutral position. The load is held in any position, which is provided by a non-return valve in hydraulic circuit. Load transport is allowed when the forks are not higher then 200 mm above the floor.

Lowering

By pressing the press-button where there is an “down” arrow marked, the valve is opened and the forks are being lowered to their lowest position. Their lowering speed is regulated by the throttle valve.

Loading diagram  VVME ERGO 800/900

Lubricating plan

| Pos. No. | Place of lubrication | No. of places VVME ERGO 800/900 | Lubricant type | Possible substitutions | Lubricant quantity | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Cahin wheel bearing Helix Front wheel bearing Front wheel bearing Rear wheel bearing | 1 - 4 2 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | -SHF 32 BP -HYSPIN A WH 32 CASTROL -DTE 13 MOBIL -RANDO Oil HD AZ 32 SHELL | 0,01 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,005 kg | twice a year once a year once a year once a year once a year |

Safety regulations

When handling loads, operational procedures, which protect operators from accidents and injuries, must be used. These are mainly caused by incorrectly secured loads, by exceeding the max. load capacity, or by sliding of the truck on poor transport surfaces. Doorsills and other similar obstructions must be leveled by means of ramps as well as bridges between neighbouring floors.

It is forbidden:

- to use the truck for handling on inclined surfaces

- to perform any repairs and maintenance on a truck carrying a load

- to handle loads with a center of gravity higher than 500 mm

- to transport the loads while lifted higher than it is specified 200 mm over the ground except

technologicaly essential transport

Note:

- technologicaly essential transport isofftaking and placing of the load in the place of stacking.

It is necessary:

- to keep the loading diagram while manipulating with load, which is sticked on each stacker.

## Product disposal

The user of product is after the end of technical life obligatory:

- to drain the hydraulic system and to hand an oil over for recycling

- to hand over all metal parts for recycling

- to put all plastic parts into communal waste system

Diagram of electric circuit

KN                    - power connector

ZB                     - back up battery

ISB           - accumulator indicator

HM                            - hydromotor

ST                             - stop button

P                              - fuse 160 A

CHM                    - hydromotor coil

MS                           - microswitch

A                           - accumulator

P1                             - fuse 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagnet

TZ                           - lifting button

TS                      - lowering button

V1-V10                        - conductors

| Connection and gripping of hydraulics for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-AJE-00675/8-2 475-AJE-02679-4/X 722 081 083M/675 PHBR2 10 LR K1 C12 DO E31 A8-211 S03 UP 100 K4 3,5CC/REV STN 02 1103.15 STN 02 1492 STN 02 1703 |
|  | Pcs | 1 1 1 2 1 2 2 2 |
|  | Description | Working cylinder – ass. Clamp Compression hose Straight hub Hydraulic aggregate option – hydraulic aggregate Screw M10x35 Nut M6 Washer (6,3 |
|  | Pos. | 1 2 3 5 6 8 9 10 |

| Working cylinder assembly for VVME | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing NO. | 475-AJE-02556-4/X 475-VEH-00742-3 475-AJE-02554/X-4 STN 02 1143.55 STN 02 9310.2 STN 02 2925.1 STN 02 9281.2 B 8004-223.286 B 2513-005.240 B 9287-102.564 475-AJE-03818-4 475-AJE-03803-4 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 |
|  | Description | Cylinder – welded Cover Piston rod Screw M6x10 Sealing washer 10x6x1 Securing ring 45 Ring 55x3 Packing 45x55x8 Scraper ring P5 (45) Guiding ring 45x50x15 Throttle valve Hub G1/4”/M15x1,5 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| Tilting forks 475-VVG-00967-1 | Note |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drawing No. | 475-VVG-00966-1 475-AJ-01176-3 475-AJ-01177-3 475-AJ-03046-4 475-AJ-03047-4 475-AJ-03048-4 STN 02 1101.15 |
|  | Pcs | 1 1 1 1 2 1 4 |
|  | Description | Tilting Forks – welded Forks arm – welded Trapezium screw M20x4 Trapezium screw stone Trapezium screw holder Forks arm pin Screw M12x8 |
|  | Pos. | 1 2 3 4 5 6 10 |

| Frame – welded VVME ERGO 800/900 | This frame is welded by using more parts, which are comprised into one indemountable unit. |
| --- | --- |

7/2002

# Text boxes

VVM ERGO 800/900

##### GB

VVME ERGO 800/900

Описание и иллюстрации

VVM ERGO 800/900

Вилы

Рама

Рычаг наклона

Рычаг управления

Рукоять

Парковочный тормоз

Clutch

Nut M5

Рис.1 1

Рис.2 2

Loading, kg

Lifting height, mm

Piece list – hydraulic block

Наклоняющиееся вилы 475-VVG-00967-1

Сваренная рама VVM ERGO 800/900

475-VVM-00969-1

Описание и иллюстрации

VVME ERGO 800/900

Рукоятка

Рычаг наклона

Наклонные вилы

Парковочный тормоз

Loading, kg

Lifting height, mm

Connection and gripping of hydraulics for VVME

Working cylinder assembly for VVME

Tilting forks  475-VVG-00967-1

Frame – welded VVME ERGO 800/900