MANUAL DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS

1. Introdução

Ouvimos sempre a frase, “melhor prevenir do que remediar”. Este aviso é especialmente valioso quando se fala em armazenamento e manuseio de produtos fitossanitários. Práticas prudentes no presente, ajudam a prevenir situações desagradáveis com a comunidade e com seus clientes no futuro.

Este manual foi elaborado com base na legislação e normas brasileiras e é resultado de uma vasta experiência adquirida por especialistas em armazenamento de diversos países. Nosso objetivo é orientar tecnicamente os distribuidores e revendedores de produtos fitossanitários, sobre como construir, organizar e gerenciar com segurança, armazéns com capacidade de estocagem superior a 10 toneladas. Lembramos que muitas recomendações técnicas de segurança contidas neste manual são aplicáveis para o armazenamento de pequenas quantidades de produtos fitossanitários, mesmo à nível de propriedade rural.

Quando armazenados corretamente, produtos fitossanitários oferecem pouco risco à saúde das pessoas e ao meio ambiente. As informações a seguir são essenciais para manter estes riscos em níveis bem reduzidos.

2. Características Técnicas do Armazém

Localização

| Se possível, numa zona industrial (exceto indústria de produtos alimentícios) distante de área residencial (hospitais, escolas, igrejas, bancos, ruas e avenidas movimentadas, etc.) obedecendo às posturas municipais dos órgãos responsáveis pela localização das edificações. Respeitar uma distância mínima de 10 metros entre edificações para facilitar a movimentação de veículos. Distante de locais com potencial de inundação. |  |
| --- | --- |

- Afastado de armazéns de alimentos, rações animais, medicamentos e de produtos que ofereçam risco de explosão e fogo.

| Distante de mananciais, obedecendo às posturas municipais estabelecidas pelos poderes públicos. Exemplo: represas, rios, riachos, lagos, etc. Possibilitar acesso adequado ao corpo de bombeiros em casos de incêndio |  |
| --- | --- |

A) Edificação:

- O armazém deve ser construído de alvenaria.

- Pé direito com no mínimo 4 metros de altura, para otimizar a ventilação natural diluidora.

- Acesso ao depósito por dois lados ou mais, para o serviço de salvamento e corpo de bombeiros.

- Via de acesso adequado para carga e descarga dos veículos, com no mínimo 10 metros de largura, também para a rota de fuga em casos de acidentes.

- Telhado em boas condições: telhas de barro ou amianto, que não tenha infiltração.

- Instalações elétricas dentro de normas de segurança, com aterramento, quando necessário, com fiação embutida.

- Sistema de alarme contra incêndios.

- Escritórios, banheiros, cozinha, sala de café, devem ser construídos fora do depósito. Se houver escritório dentro do armazém, este deve ter pelo menos uma saída que não passe pelo depósito.

B) Pavimentação:

| O piso deve ser impermeável (concreto ou similar), que facilite a limpeza e não permita infiltração para o sub-solo. Sistema de contenção de resíduos, como: Sistema selado, composto de ralos, drenos, diques, (lombadas ou muretas nas saídas - 20 cm de altura), canaletas, que levem os resíduos a um tanque de contenção. |  |
| --- | --- |

C) Drenagem:

- Recomenda-se que o sistema de drenagem das águas pluviais seja construído de maneira que possa funcionar adequadamente (ex.: sistema selado, visto acima).

- O piso do armazém não deve ter drenagens abertas (prevenção contra liberação incontrolada de produtos)

- Os canos de descida das águas pluviais devem ter proteção mecânica (evitar danos mecânicos pela entrada e saída de veículos).

D) Ventilação:

- Natural: Aberturas inferiores (Elementos vazados e telas de proteção - de 30 a 50 cm do chão) e superiores (janelas opostas e exaustores eólicos), respectivamente para a liberação de gases pesados e leves.

| Artificial: Use ventilação mecânica para um maior controle da qualidade do ar e da temperatura das dependências do armazém. Instale exaustores em uma parede, com entradas de ar na parede oposta aos mesmos, no mesmo nível. A utilização de mais de um ventilador e entrada de ar, faz com que o ar se mova uniformemente e remova vapores com maior eficácia. Este tipo de sistema deve ser à prova de explosão e de acordo com as normas já existentes. |  |
| --- | --- |

* Nota: para uma maior circulação do ar no armazém, recomendamos deixar um espaço livre de 1 metro entre a parte mais alta dos produtos e o telhado, assim como 50 cm entre as mercadorias e as paredes.

E) Iluminação

- Natural: Telhas translúcidas.

- Artificial: À prova de explosão e de acordo com as normas já existentes.

F) Saídas de Emergência:

| Deve estar no máximo a 30 metros do ponto mais distante do armazém. Devem ser claramente marcadas e desenhadas de tal forma a ser de fácil acesso e abertura e devidamente sinalizadas. |  |
| --- | --- |

G) Pára-raios:

| Todos os armazéns devem estar equipado com pára-raios. |  |
| --- | --- |

3. Gerenciamento do Armazém

Sinalização

Devem existir em lugar visível as seguintes indicações/referências:

- Armazém de produtos fitossanitários

- Proibida a entrada de pessoas estranhas ou não autorizadas

- Proibido fumar

- Saídas de emergência

- Recipientes para coleta de resíduos (sólido, líquidos absorvidos)

- Extintores (conforme norma do corpo de bombeiros)

Organização do Armazém

- Deve estar sempre limpo.

- Isolado de agentes físicos e químicos, que possam prejudicar os produtos armazenados.

- Isolado de locais onde se conservem ou consumam alimentos, bebidas, medicamentos, etc.

- Demarcar no piso do armazém, a área de estocagem e a área de circulação.

Estabelecer um esquema de armazenamento para:

| Não permitir que diferentes classes de produtos para uso agrícola possam ficar juntos, evitando desta forma a contaminação cruzada (ex.: inseticidas, fungicidas ou herbicidas com fertilizantes). Sinalizar a localização destas classes de produtos; Intercalar produtos inflamáveis com produtos não inflamáveis, evitando desta forma o agravamento do risco de incêndio, no caso de ser um único local de armazenamento. É aconselhável que as portas de separação e isolamento sejam do tipo corta-fogo. Evitar que pessoas não autorizadas, e especialmente crianças, tenham acesso. Para entrar no armazém, toda e qualquer pessoa, funcionário ou visitante, deve estar devidamente vestida: calça, camisa, sapato e capacete. |  |
| --- | --- |

O armazém deve estar protegido para evitar incêndio, conforme NR 23(*1). O depósito deve conter, em local visível:

| Geradores de espuma; Hidrantes (perto das saídas); Mangueiras; Extintores de incêndio (contatar corpo de bombeiros para saber qual o extintor mais indicado para essa situação), também devem se localizar perto das saídas; Sistema de segurança e alarme de incêndio, ambos ligados a uma estação central (ex.: corpo de bombeiros) |  |
| --- | --- |

| Tipo de fogo a ser combatido | EXTINTOR QUANTO AO TIPO DE FOGO |
| --- | --- |
|  | Espuma | Dióxido de Carbono | À Base de Água | Bomba Tanque | Cartucho de Gás | Químicos Secos | Químicos Secos Ordinários |
| CLASSE: Combustíveis Ordinários: lã, papel, roupa | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| CLASSE: Líquidos Inflamáveis: gasolina, tintas, óleos, etc. | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| CLASSE: Equipamentos Elétricos: motores, transformadores, etc. | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |

O armazém deve estar devidamente aparelhado com equipamento de proteção coletiva, tais como: vestiário, chuveiro, armários individuais duplos (para evitar que haja mistura de roupas civis com as de trabalho), chuveiro de emergência, lava-olho e caixa de emergência. Na caixa de emergência deve constar no mínimo:

- Respirador com filtro apropriado para multigases;

- Luvas de nitrila ou neoprene;

- Bota de PVC;

- Avental de PVC;

- Óculos ou viseira do tipo ampla visão;

- Macacão de algodão.

Manter em local visível:

- Fichas de emergência dos produtos comercializados;

- Placas ou cartazes com aviso de risco dos produtos, conforme NBR 7500 (*2);

- Telefones de emergência:
- Corpo de bombeiros (193); 
- Médico e hospital ou pronto socorro mais próximo; 
	-Fabricantes dos produtos envolvidos; 
- Centros de Informação Toxicológica (CIT’s).

- Materiais absorventes (serragem, vermiculita, etc), adsorventes e neutralizantes (*), conforme	constante da ficha de emergência - NBR 7503 (*3); 
* Ácidos ou bases, conforme o produto a ser neutralizado.

| Manter tambores de areia em local sinalizado para absorção de material derramado; Manter tambores vazios de tampa removível em local sinalizado (para recolhimento do material contaminado). Manter disponível fichas de informação sobre segurança de produto (FISP) fornecido pelo fabricante. Atividades secundárias deverão ser evitadas no local de armazenamento. |  |
| --- | --- |

Deveres do responsável pelo armazém

- Promover o manuseio seguro dos produtos, quando da entrada e saída destes do armazém, mantendo um relatório deste processo diariamente (controle de estoque);

- Manter fichas de emergência e de segurança dos produtos armazenados em local adequado (é aconselhável que se mantenha estas fichas em painéis de fácil visualização);

| Manter uma área de circulação. Esta área deve, pelo menos, ter um corredor central orientado para a porta principal do armazém, e corredores secundários, separando as diversas áreas; Manter o corpo de bombeiro, médico e hospital, informados sobre as fichas de emergência; Manter um afastamento de no mínimo, 50 cm, entre as paredes laterais e as pilhas de produtos (além de funcionar como área de ventilação, permite localizar e identificar vazamentos); |  |
| --- | --- |

- Armazenar produtos sobre estrados (paletes) evitando contato direto das embalagens com o piso e facilitando a localização de vazamentos;

- Manter os rótulos existentes nas embalagens sempre voltados para o lado de fora da pilha
(fácil identificação);

- Manter no armazém, equipamentos de proteção individual completo, para uso em casos de
emergência;

- Elaborar plano de emergência (incêndio/vazamento) e treinar funcionários para a execução desse plano. Deverá estar incluso no treinamento:
- Conhecimentos dos danos que cada produto pode causar;
- Procedimentos gerais de segurança e como operar estes equipamentos (ex.: extintores);
- Procedimentos em casos de emergência: toque de alarme, uso correto dos EPI’s, procedimentos de evacuação do local, confirmar o número de pessoas que estão no local e definir um ponto de encontro.
O plano de emergência deve mostrar onde obter ajuda - Telefones de emergência. Além disso, deve ser praticado frequentemente, visando descobrir problemas e falhas em equipamentos.

- Manter em local identificado, estojo de primeiros socorros.

Derrame ou vazamento

- Suspender todas as operações;

- Não utilizar água para lavagem e/ou limpeza;

- Isolar a área contaminada;

- Seguir os procedimentos de fichas de emergência e da FISP (Ficha de Informação de
Segurança do Produto);

- Utilizar os EPI’s - Equipamentos de proteção individual, antes de qualquer providência para descontaminação do local;

- Absorver o produto derramado ou que tenha vazado, com material absorvente, adsorvente e neutralizante, conforme constante da ficha de emergência (NBR 7503). Em caso de dúvida, contactar
o fabricante do produto.

- No caso de produto sólido, varrer com cuidado, procurando gerar o mínimo possível de poeira;

| Material resultante da limpeza, deve ser guardado em recipientes fechados e em lugar seguro e devidamente identificado; Solicitar informações ao fabricante sobre o destino final do lixo tóxico recolhido. |  |
| --- | --- |

Procedimentos

Em casos de contaminação:

- Contaminação da pele: lavar com água corrente e sabão.

- Contaminação dos olhos: lavar com água corrente (por 10 minutos). Procurar assistência médica especializada para cuidados complementares, levando consigo rótulo e/ou bula.

- Intoxicação por inalação/ingestão: Primeiros socorros: consultar fichas de informação sobre segurança de produto (FISP) ou rótulo/bula. Contactar imediatamente o hospital/médico mais próximo, levando consigo as informações de segurança (rótulo/bula, etc.) do produto.

- Acionar, caso necessário, o fabricante do produto envolvido, através do telefone de emergência ou de atendimento ao cliente.

- Roupas contaminadas deverão ser lavados. Sapatos contaminados devem ser descartados.

Cuidados com os funcionários:

| Devem ser adequadamente treinados. Devem receber equipamentos de proteção individual e treinamento de como usá-los. Devem ser periodicamente submetidos a exames médicos; Devem ser proibidos de comer, beber ou fumar no interior do depósito. Permanecer somente o tempo necessário no interior do armazem; Devem iniciar o dia sempre com roupas limpas e descontaminadas, respeitando os horários limites da jornada de trabalho; Devem ler e seguir as instruções do rótulo dos produtos, para obter informações específicas dos mesmos. |  |
| --- | --- |

Atividades não rotineiras

Atividades não rotineiras deverão ter uma permissão por escrito para serem realizadas.

| Esta permissão deverá: Registrar que a área onde se realizará o trabalho contém produtos perigosos, inflamáveis e/ou combustíveis; Informar os riscos de acidentes e, portanto, assegurar que o trabalho pode ser realizado com total segurança; Registrar quem irá realizar este trabalho e se esta pessoa tem conhecimento suficiente em casos de emergência. |  |
| --- | --- |

(*1) NR 23 - Norma Regulamentadora 23 - ABNT
(*2) NBR 7500 - Norma Brasileira - ABNT
(*3) NBR 7503 - Norma Brasileira - ABNT

4. Cuidados com as embalagens

Cuidados no armazenamento

- Não armazenar embalagens abertas, danificadas ou com vazamento.

- As embalagens devem ser armazenadas sobre paletes para evitar o contato direto com o piso do
depósito.

- As embalagens contendo produtos líquidos devem ser armazenadas com a tampa voltada para cima.

- As embalagens devem ser dispostas de tal forma que as pilhas fiquem afastadas das paredes (50 cm) e do teto (1 metro).

- As embalagens devem ser dispostas de tal forma a proporcionar melhores condições de aeração do sistema e permitir facilidade de manuseio e/ou movimentação do conjunto.

- As embalagens devem ser dispostas de tal forma, que na mesma pilha haja somente embalagens iguais e do mesmo produto.

- As embalagens de formato retangular devem ser empilhadas com apoios cruzados, o que assegura uma auto-amarração do conjunto, bem como uma maior resistência do mesmo.

- Deve ser efetuado um controle permanente das datas de validade dos produtos, para evitar o vencimento. É importante aplicar um sistema de rodízio, de tal forma que a primeira mercadoria
a entrar seja a primeira a sair.

- Periodicamente (2 vezes ao ano), devem ser realizadas vistorias no depósito, para checar suas condições de segurança.

Empilhamento Máximo

A seguir apresentamos sugestões sobre a altura máxima de empilhamento.

ATENÇÃO: Sempre verifique a informação de altura máxima de empilhamento escrito na embalagem, Ficha de Informação de Segurança de Produto (FISP) ou cheque direto com o fabricante. A altura máxima 
de empilhamento pode váriar em função da qualidade e resistência do material utilizado na embalagem.

Tambores Metálicos de 100 a 200 Litros:

Pilha comum:

- Somente aconselhável em pisos horizontais não recalcáveis, na posição vertical, com altura máxima da pilha de 3 tambores.

Pilha sobre palete:

- Uma camada por palete, na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 4 paletes.

Prateleira porta-palete:

- Uma camada de tambores de 100 e 200 litros, por palete.

Baldes Metálicos de 20 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima da pilha - 6 baldes.

Pilha sobre palete:

- Três camadas por palete, na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 3 paletes.

Pilha em prateleira porta palete:

- 3 camadas por palete, na posição vertical;

- Não sobrepor os paletes.

Bombonas Plásticas de 100 a 200 litros - Tampa Removível:

Pilha comum:

- Altura máxima da pilha - 2 bombonas.

Pilha sobre paletes:

- Uma camada por palete na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- Uma camada por palete na posição vertical;

- Não sobrepor os paletes.

Bombonas e Baldes Plásticos de 30 a 50 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 3 bombonas/baldes.

Pilha sobre paletes:

- 2 camadas por paletes na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- Uma camada por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Baldes Plásticos de 20 litros com Tampa Removível:

Pilha comum:

- Altura máxima - 3 baldes.

Pilha sobre paletes:

- 2 camadas por paletes na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 3 camadas por palete.

Bombonas Plásticas de 20 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 3 bombonas

Pilha sobre paletes:

- 2 camadas por paletes, na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 3 camadas por palete.

Bombonas e Baldes Plásticos de 10 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 5 bombonas/baldes.

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por paletes, na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 2 paletes; ou

- 2 camadas por paletes, na posição vertical;

- Altura máxima da pilha - 4 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 4 camadas por palete, na posição vertical;

- Não sobrepor os paletes.

Caixas Coletivas contendo baldes ou Bombonas Plásticas de 20 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 4 caixas.

Pilha sobre paletes:

- 3 camadas por paletes;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 3 camadas por palete.

Caixas Coletivas contendo Baldes ou Bombonas Plásticas de 10 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 6 caixas

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por paletes;

- Altura máxima da pilha - 2 paletes (para baldes, não sobrepor palete).

Pilha em prateleira porta-palete:

- 4 camadas por palete.

Caixas Coletivas contendo Baldes ou Bombonas Plásticas de 5 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 8 caixas (se possível com amarração).

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por paletes;

- Altura máxima da pilha - 3 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 4 camadas por palete.

Caixas Coletivas Contendo Frascos Metálicos de 5 litros:

Pilha comum:

- Altura máxima - 8 caixas (se possível com amarração).

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por paletes;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 6 camadas por palete

Caixas Coletivas Contendo Frascos Metálicos de 1 litro:

Pilha comum:

- Altura máxima - 6 caixas.

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por palete;

- Altura máxima - 3 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 4 camadas por palete.

Caixas Coletivas contendo Frascos Plásticos ou de Vidro de 1 litro:

Pilha comum:

- Altura máxima - 10 caixas.

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por palete;

- Altura máxima - 3 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 6 camadas por palete

Caixas Coletivas contendo Frascos Plásticos ou de Vidro de 0,5 litro:

Pilha comum:

- Altura máxima - 12 caixas.

Pilha sobre paletes:

- 7 camadas por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 7 camadas por palete

Caixas Coletivas contendo Frascos Plásticos ou de Vidro de 100 - 250 ml:

Pilha comum:

- Altura máxima - 15 caixas.

Pilha sobre paletes:

- 9 camadas por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 9 camadas por palete

Caixas Coletivas contendo Aerosóis:

Pilha comum:

- Altura máxima - 10 caixas.

Pilha sobre paletes:

- 4 camadas por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 6 camadas por palete

Sacos de 20 a 30 kg contendo grânulos:

Pilha comum:

- Altura máxima - 10 sacos, com amarração.

Pilha sobre paletes:

- 5 camadas por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 7 camadas por palete.

Sacos de 20 a 25 kg contendo Pó Molhável ou Pó Solúvel:

Pilha comum:

- Altura máxima - 10 sacos, com amarração.

Pilha sobre paletes:

- 5 camadas por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 8 camadas por palete.

Sacos de 20 kg contendo Pó Seco:

Pilha comum:

- Altura máxima - 20 sacos, com amarração.

Pilha sobre paletes:

- 6 camadas por palete (se possível com amarração);

- Altura máxima - 3 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 10 camadas por palete.

Caixas ou Barricas acima de 10 a 25 kg contendo Pó Seco, Pó Molhável,
Pó Solúvel ou Grânulos:

Pilha comum:

- Altura máxima - 5 camadas.

Pilha sobre paletes:

- 3 camadas por palete;

- Altura máxima - 2 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- 5 camadas por palete.

Caixas ou Barricas até 10 kg contendo Pó Seco, Pó Molhável, Pó Solúvel ou Grânulos:

Pilha comum:

- Altura máxima - 7 caixas/barricas.

Pilha sobre paletes:

- 3 camadas por palete;

- Altura máxima - 3 paletes.

Pilha em prateleira porta-palete:

- Caixas - 9 camadas por palete;

- Barricas - 3 camadas por palete.

5. Incêndio

Além dos riscos normais de incêndios, como queimaduras e geração de fumaça, incêndios em depósitos de produtos fitossanitários trazem riscos adicionais. Os produtos e seus derivados em combustão, podem gerar gases e vapores tóxicos. As melhores medidas são sempre as preventivas.

Medidas preventivas

- A localização de um depósito deve ser afastada de outros prédios.

- Devem ser deixados caminhos de acesso, para eventual passagem de carros de bombeiros.

- As instalações elétricas devem estar em boas condições.

- Jatos de água não devem ser usados quando existem produtos que possam ser espalhados pela pressão da água, correndo o risco de levá-los para esgotos ou coleções de água.

- Deve conter sistema de alarme contra incêndio.

| É conveniente que o depósito seja vistoriado periodicamente pelo corpo de bombeiros, que deve ser informado sobre os tipos de produtos armazenados. Devem existir diversos tipos de equipamentos para o combate ao fogo. Deve ser previsto na construção do depósito, um sistema de contenção de água. Embalagens com líquidos combustíveis, ou com formulações contendo solventes inflamáveis, devem ser esfriadas com neblina de água, para evitar explosões. |  |
| --- | --- |

- Incêndios podem gerar vapores tóxicos. Portanto, nestas situações, é importante evitar a aproximação de qualquer pessoa desprotegida.

- É recomendável que empresas que armazenam grandes quantidades de produtos fitossanitários, disponham de equipamentos de proteção individual adequados para casos de incêndios, principalmente máscaras contra gases. Para isto, é conveniente consultar o corpo de bombeiros.

Início do incêndio

- Soar alarme de incêndio (evasão das pessoas do local).

- Chamar corpo de bombeiros, e nesse meio tempo, tentar evitar que o fogo se espalhe.

- Usar extintores de incêndio para minimizar o problema (usar máscaras - respirador com filtro apropriado para multigases).

- Se o incêndio se espalhar, somente bombeiros deverão entrar no local.

- Fogo deverá ser apagado, se possível, com espuma (para não espalhar produto fitossanitário).

- Pessoas que estavam no local do acidente, deverão ser levadas ao hospital mais próximo para serem submetidas a exames médicos

Limpeza após o fogo

- Providenciar que o local seja adequadamente isolado, até o momento da limpeza total da área.

- Pessoas que trabalharem na limpeza do local, devem estar familiarizados com produtos fitossanitários e observar o uso de equipamentos de proteção individual.

- Proibido fumar, comer ou beber durante a descontaminação da área.

- Cuidados para não disseminar produtos químicos para fora da área contaminada (em sapatos
e pneus de carro).

- Resíduos gerados deverão ser armazenados para posterior destruição em local adequado.

- Autoridades locais deverão estar informadas sobre procedimentos pós-acidentes (limpeza, geração e descarte de resíduos, etc.).

- Produtos recuperados após o incêndio podem estar aparentemente bons, mas por terem sido expostos a temperatura elevada, podem ter iniciado um processo de degração. Neste caso, entrar em contato com o fabricante do produto em questão, para que este faça uma avaliação das condições físico-químicas do mesmo.

6. Armazenamento em pequenos depósitos

Mesmo para estocagem de pequenas quantidades de produtos fitossanitários em fazendas, algumas regras básicas devem ser observadas para garantir um correto armazenamento.

- Não armazenar produtos fitossanitários junto com alimentos ou medicamentos;

- É recomendado a construção de um compartimento isolado para o armazenamento de produtos fitossanitários. Se os produtos forem guardados num galpão de máquinas, a área deve ser isolada com tela de proteção ou parede, e mantido fechado sob chave;

- Não fazer estoque de produtos além das quantidades para uso a curto prazo, como uma safra agrícola;

- Todos os produtos devem ser mantidos nas embalagens originais. Após uma remoção parcial do conteúdo, as embalagens devem ser novamente fechadas;

- No caso de rompimento das embalagens, estas devem receber uma sobre capa, preferencialmente de plástico transparente, com o objetivo de evitar o vazamento de produto. É importante o rótulo permanecer sempre visível ao usuário;

- Finalmente, é recomendado não armazenar produto fitossanitário em local sujeito a umidade.

7. Lista de Verificação

| N° | Questão | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização e Construção |
| 1. | O armazém satisfaz os requisitos mínimos no que diz respeito a localização? Se for não, em quais aspectos existem falhas? ................................................. |  |  |
| 2. | O acesso ao armazém (entradas e saídas) satisfaz os requisitos mínimos? |  |  |
| 3. | Qual a capacidade nominal do armazém? ...... toneladas. |  |  |
| 4. | Em relação à construção, o armazém corresponde aos requisitos considerados: - Edificação? - Pavimentação? - Drenagem? - Ventilação? - Iluminação? - Saídas de Emergência? - Pára-Raios? Se não for, em quais aspectos existem falhas? .............................. |  |  |
| 5. | O armazém contém sistema de diques de no mínimo 20 cm de altura? |  |  |
| 6. | O armazém possui sistema adicional para contenção de resíduos procedentes de incêndios? Qual? - Fôsso para retenção? - Parede externa para contenção? - Outros? Descrever ...................................................... |  |  |
| 7. | Se houver algum tipo de acomodação ou escritório na estrutura do armazém: - Está adequadamente separado deste? - Tem pelo menos uma saída que não passa pelo depósito? |  |  |
| Gerenciamento do Armazém |
| 8. | O armazém está: - Bem sinalizado? - Limpo? - Isolado? - Com disposição correta de produtos? - Com equipamentos de proteção (contra incêndio e individual)? - Equipado com materiais absorventes e neutralizantes? - Equipado com tambores para retirada de material descartado? - Com telefones de emergência em local visível? - Com fichas de emergência e segurança dos produtos armazenados? |  |  |
| 9. | Respeitando a altura máxima de empilhamento das embalagens, de acordo com este manual? |  |  |
| 10. | Há uma estrutura gerencial definida, com responsabilidades claras das pessoas que trabalham no armazém? |  |  |
| 11. | Estas responsabilidades incluem: - Recebimento e despacho de mercadorias? - Higiene, saúde e segurança? - Condições de armazenamento apropriadas? - Sistema de segurança do armazém (contra assalto e incêndio criminoso)? - Proteção ao meio ambiente? - Procedimentos do plano de emergência? - Requisitos mínimos quando forem realizados trabalhos secundários? |  |  |
| 12. | Precauções de segurança contra assalto e incêndio criminoso, incluem: - Sistema de alarme? - Janelas e portas protegidas? - Vigilância durante 24 horas? - Suficiente iluminação externa? |  |  |
| 13. | Todos os trabalhadores do armazém estão treinados com relação à: - Conhecimento dos riscos à saúde dos diferentes produtos armazenados? - Manuseio seguro e correto destes produtos? - Procedimentos de emergência? |  |  |
| 14. | Estão as Fichas de Emergência e Segurança de Produtos, atualizadas? |  |  |
| 15. | Estão os registros de entrada e saída (estoque) de produtos, atualizados? Este fato garante saber quantidade e localização destes produtos a qualquer momento que for necessário? |  |  |
| Higiene e Segurança Pessoal |
| 16. | São adequados os padrões de higiene e segurança pessoal? |  |  |
| 17. | São usadas roupas específicas para o trabalho realizado no armazém? |  |  |
| 18. | Quando necessário, são usados Equipamentos de Proteção Individual? |  |  |
| Descarte de Resíduos e Embalagens |
| 19. | Há um procedimento no caso de derrame ou vazamento de produtos? |  |  |
| 20. | Este material resultante é absorvido e descartado adequadamente? |  |  |
| 21. | Há um procedimento de emergência no caso de intoxicações? |  |  |
| 22. | Se houver, as embalagens vazias são armazenadas e descartadas adequadamente? |  |  |
| Incêndio |
| 23. | Existem sinais de "É Proibido Fumar" no armazém? |  |  |
| 24. | Os produtos são armazenados distantes de equipamentos que possam causar faísca e consequentemente fogo? |  |  |
| 25. | O número de extintores de incêndio, hidrantes e geradores de espuma são suficientes no caso de incêndio no depósito? |  |  |
| 26. | O depósito contém detectores de fumaça e incêndio (alarme)? |  |  |
| 27. | O alarme está automaticamente ligado ao corpo de bombeiros? |  |  |
| 28. | Existe um plano de emergência? |  |  |
| 29. | Funcionários são treinados e praticam frequentemente o plano de emergência? |  |  |
| 30. | Autoridades locais conhecem o sistema de segurança do armazém? |  |  |

8. Bibliografia

- NBR 9843, maio 1987 - Armazenamento de Defensívos Agrícolas.
GIFAP, 1988 - Guidelines for Safe Warehousing of Pesticides.

- Martins, S.M., 1994 0 Manual de Armazenagem/Distribuição - DowElanco Ind. Ltda.

- Franco, F. & Azenha, A.C., 1995Armazenagem de Produtos Fitossanitários - BASF S.A.

- Dicas de Segurança para Armazenagem de produtos Agroquímicos - Tradução de texto extraído da revista “Farm Chenicals”.

- NBR 7500, NBR 7503 - ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

- Macedo, C.L.L., 1995 - Manual de Armazenamento de Produtos Fitossanitários - DowElanco Ind. Ltda.