5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТВ камера GF-IR1354HE-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом «День-Ночь»

GF-IR1354HE-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-IR1354HE-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | Влагозащищенная с ИК подсветкой |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Характеристики объектива | f2,8-12 mm / F2,0 |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС матрица 1/3” Exview HAD II (960H) |
| Количество эффективных элементов | 976х582 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 700 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более | 0,3/ 0,03 (IR off) |
| Телевизионный стандарт | PAL |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее | 52 |
| Время накопления электронного затвора, с | от 1/50 до 1/100000 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0,45 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Количество светодиодов ИК прожектора | 36 |
| Длина волны излучения ИК прожектора, нм | 850 |
| Угол излучения ИК прожектора, град | 35 |
| Дальность действия ИК прожектора, м | 30 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления (ИК вкл./выкл.), мА, не более | 150/350 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 70 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 20С0 ,% , не более | 85 |
| Габаритные размеры (диаметр, высота, длина), мм, не более | 228 x 97 х 84 |
| Масса, кг, не более | 1,0 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-IR1354HE-VF | - 1шт. |
| --- | --- |
| Кронштейн | - 1шт. |
| Шестигранный ключ | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры камеры приведены на рис.1.

Управление экранным меню с помощью

джойстика на кабеле.

Экранное меню приведено в Приложении 1.

Регулировка фокуса и резкости с 	                     помощью  шестигранного ключа (в комплекте)

Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Гнездо (BNC) | Выход полного (композитного) видеосигнала |
| Вилка типа «Mini Jack» | Для подачи питающего напряжения постоянного тока (+12В) |

4.2.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 2).

4.3.Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| LENS (Тип объектива) | AUTO← (АРД) | TYPE | DC | Установка АРД типа «Direct Drive» |
|  |  | MODE (Режим диафрагмы) | AUTO | Автоматическая регулировка диафрагмы |
|  |  |  | OPEN | Открыть диафрагму |
|  |  |  | CLOSE | Закрыть диафрагму |
|  |  | SPEED | 0 ~ 255 | Установка скорости управления АРД |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | MANUAL | Установка режима камеры для объектива без АРД |
| SHUTTER /AGC (Режим электронного затвора и регулировки усиления АРУ) | AUTO← (Установка автомат. режима выбора экспозиции) | HIGH LUMINANCE | Установка режима для высокой освещенности |
|  |  | MODE (Режим) | SHUT+AUTO IRIS | Эл. затвор вместе с АРД |
|  |  |  | AUTO IRIS | Только АРД |
|  |  | BRIGHTNESS | 0 ~ 255 | Установка яркости |
|  |  | LOW LUMINANCE | Установка режима для низкой освещенности |
|  |  | MODE (Режим) | AGC (АРУ) | Установка режима с включенной АРУ |
|  |  |  | OFF | Установка режима без АРУ |
|  |  | BRIGHTNESS | x0.25, x0.5, x0.75, x1.0 | Установка яркости |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | MANUAL← (Ручные установки) | MODE (Режим) | SHUT+AGC | Установка режима работы эл. затвора вместе с АРУ |
|  |  | SHUTTER (Электронный затвор) | 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  |  | AGC (АРУ) | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 44.8 | Установка глубины АРУ |
|  |  | RETURN← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| WHITE BAL (Режим баланса белого) | ATW← (Автоматический -Auto tracking white balance) | SPEED | 0 ~ 255 | Установка скорости управления АРД |
|  |  | DELAY CNT | 0 ~ 255 | Установка времени задержки управления |
|  |  | ATW FRAME | x1, x1.5, x2.0, x0.5 | Установка количества кадров, по которым происходит автобаланс |
|  |  | ENVIRON-MENT (Условия наблюдения) | INDOOR | Режим для искусственного освещения |
|  |  |  | OUTDOOR | Режим для солнечного освещения |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | PUSH | Перезапуск автобаланса белого |
|  | USER1← (Фиксированные установки 1) | B-GAIN | 0 ~ 255 | Установка уровня синего |
|  |  | R-GAIN | 0 ~ 255 | Установка уровня красного |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | USER2← (Фиксированные установки 2) | B-GAIN | 0 ~ 255 | Установка уровня синего |
|  |  | R-GAIN | 0 ~ 255 | Установка уровня красного |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | ANTI CR (Anti Color Rolling) | Установка режима подавления цветовых биений |
|  | MANUAL← | LEVEL | 17 ~ 54 | Ручная установка цветового баланса |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | PUSH LOCK | ← | Установка баланса белого по белому полю при его наблюдении |
| BACK-LIGHT (Режимы встречной засветки) | OFF | Отлючение режимов встречной засветки |
|  | BLC | Выбор режима компенсация встречной засветки с приоритетом экспозиции в заданной зоне поля изображения |
|  | HLC | Выбор режима компенсация встречной засветки с затемнением пересвеченных участков изображения |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| PICT ADJUST (Настройка изображения) | ← | MIRROR | ON/OFF | Включение-Отключение режима отражения по горизонтали (зеркало) |
|  |  | BRIGHTNESS | 0 ~ 255 | Установка яркости |
|  |  | CONTRAST | 0 ~ 255 | Установка контрастности |
|  |  | SHARPNESS | 0 ~ 255 | Установка четкости |
|  |  | HUE | 0 ~ 255 | Установка цветового баланса |
|  |  | GAIN | 0 ~ 255 | Установка насыщенности |
|  |  | RETURN← Возврат |
| D - WDR (Режим цифрового увеличения динамического диапазона) | OFF |  |
|  | ON← | LUMINANCE ← Выбор фиксированных настроек яркости | HIGH / LOW / MID |
|  |  | CONTRAST ← Выбор фиксированных настроек контраста | HIGH / MID HIGH / MID / MIDLOW / LOW |
| MOTION DET (Режим детектора движения) | OFF |  |
|  | ON← | DETECT SENS | 0 ~ 127 | Установка чувствительности детектора |
|  |  | BLOCK DISP | ON/OFF | Включение-Отключение отображения срабатывания детектора |
|  |  | MONITOR AREA | ON/OFF | Включение-Отключение отображения зон детектора |
|  |  | AREA SEL | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 | Выбор зоны |
|  |  | TOP | 0 ~ 255 | Перемещение зоны вверх |
|  |  | BOTTOM | 0 ~ 255 | Перемещение зоны вниз |
|  |  | LEFT | 0 ~ 255 | Перемещение зоны влево |
|  |  | RIGHT | 0 ~ 255 | Перемещение зоны вправо |
|  |  | RETURN← Возврат |
| NEXT← Дополнительные возможности |
| PRIVACY (Режим маскиро-вания запретных зон) | OFF |  |
|  | ON← | AREA SEL | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 | Выбор зоны |
|  |  | TOP | 0 ~ 255 | Перемещение зоны вверх |
|  |  | BOTTOM | 0 ~ 255 | Перемещение зоны вниз |
|  |  | LEFT | 0 ~ 255 | Перемещение зоны влево |
|  |  | RIGHT | 0 ~ 255 | Перемещение зоны вправо |
|  |  | COLOR | 1 ~ 8 | Выбор цвета маски |
|  |  | TRANSP | 1.0, 0.0, 0.5, 0.75 | Выбор прозрачности маски |
|  |  | MOSAIC | ON/OFF | Включение-Отключение режима мозаичной маски |
|  |  | RETURN← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| DAY/ NIGHT (Режим «День- Ночь») | AUTO← (Установка автомати-ческого режима переклю-чения) | BURST | ON/OFF | Включение-Отключение цветовой поднесущей |
|  |  | DELAY CNT | 0 ~ 255 | Установка задержки переключения |
|  |  | DAY→NIGHT | 0 ~ 255 | Установка порога переключения из режима «День» в режим «Ночь» |
|  |  | NIGHT→DAY | 0 ~ 255 | Установка порога переключения из режима «Ночь» в режим «День» |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | COLOR | Выбор режима цветного изображения |
|  | B/W← (режим черно-белого изображе-ния) | BURST | OFF /OFF | Включение-Отключение цветовой поднесущей |
|  |  | IR OPTIMIZER | OFF |
|  |  |  | ON ← | MODE Center/Auto |
|  |  |  |  | LEVEL 0 ~ 31 |
| NR (Режим шумопо-давления – Noise Reduction) | ← | NR MODE | Y/C, OFF, Y, C | Выбор каналов шумоподавления |
|  |  | Y LEVEL | 0 ~ 15 | Установка уровня шумоподавления сигнала яркости |
|  |  | C LEVEL | 0 ~ 15 | Установка уровня шумоподавления сигнала цветности |
|  |  | RETURN← Возврат |
| CAMERA ID (Установки отображения имени камеры) | OFF | Отключение отображения имени камеры |
|  | ON← | A…Z, 0…9, ←→↑↓, CLR, POS← | Включение режима отображения имени камеры, его редактирование и установка позиции на экране |
|  |  | RETURN← Возврат |
| LANGUAGE (Язык) | Выбор языка меню |
| CAMERA RESET | ← | Сброс настроек камеры в заводские |
| EXIT← | Выход из меню |
| SAVE ALL | ← | Сохранение настроек |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г

ЭКРАННОЕ МЕНЮ Sony Effio-E (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)