5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-SIR1354HE-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом «День-Ночь»

GF-SIR1354HE-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-SIR1354HE-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | Влагозащищенная IP66 с подогревом и ИК подсветкой |
| Характеристики объектива с изменяемым фокусным расстоянием | f(2.8-12)mm F1.4 |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС матрица 1/3” Exview HAD II (960H) |
| Количество эффективных элементов | 976х582 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 700 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более | 0,3/0,03 (IR off) |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» при выкл. АРУ, дБ, не менее | 52 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/50 до 1/100 000 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0,45 |
| Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Количество светодиодов ИК прожектора, шт. | 36 |
| Длина волны излучения ИК прожектора, нм | 850 |
| Дальность действия ИК прожектора, м | 20-30 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 250 (ИК и подогр вык.) 450 (ИК вкл., под. вык.) 650 (ИК и подог. вкл.) |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 30 до плюс 40 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность, % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более | 228 x 97 х 84 |
| Масса, кг, не более | 0,88 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-SIR1354HE-VF с кронштейном | - 1шт. |
| --- | --- |
| Комплект для крепления, ключ шестигранный | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Подключение камеры.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Закрепить кронштейн ТВ камеры по месту ее установки.

# 4.2. Подключить ТВ камеру к контрольному монитору, подать питание на камеру и установить направление наблюдения путем ее поворота и наклона. Зафиксировать камеру в выбранном положении с помощью шестигранного ключа.

# 4.3. Перед регулировками объектива необходимо ослабить винты в торцевых частях рукояток «ZOOM» и «FOCUS», расположенных на задней стенке камеры.

# Расположение органов регулирования фокусного расстояния объектива камеры («ZOOM») и его фокусировки («FOCUS») приведены на рис.

# Установить угол обзора ТВ камеры с помощью регулировки «ZOOM», затем сфокусировать объектив с помощью регулировки «FOCUS».

Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Гнездо (BNC) | Выход полного (композитного) видеосигнала |
| Вилка (Mini Jack) | Для подачи питающего напряжения постоянного тока. Центральный контакт разъема имеет плюсовую полярность. |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| EXPOSURE (Режим экспозиции) | LENS← (Объектив) | DC ← (Установка АРД типа «Direct Drive») | E SHUTTER (электронный затвор | AUTO 1/50 ~ 1/100 000 (установка скорости управления АРД) |
|  |  |  | BRIGHT (Яркость) | 0 ~100 |
|  |  |  | DC REF. | 0 ~20 |
|  |  |  | RETURN← Возврат |
|  |  | ELC← (Режим диафрагмы) | E SHUTTER |  |
|  |  |  | BRIGHT (Яркость) | 0 ~100 |
|  |  |  | RETURN← Возврат |
|  |  | EXIT ← Возврат |
|  | HBLC / D-WDR← (Режимы компенсац. встречной засветки) | OFF ← |
|  |  | BLC← Выбор приоритетом экспозиции в заданной зоне поля изображения | BLC MODE ← (выбор размера и местоположения заданной зоны поля изображения) | AUTO |
|  |  |  |  | MANUAL (ручной режим) BOTTOM / TOP (вверх/ вниз) LEFT/RIGHT (право/лево) |
|  |  |  | WEIGHT ← | OFF / MID / LOW |
|  |  |  | EXIT ← Возврат |
|  |  | HLI← Выбор режима компенсация встречной засветки с затемнением пересвеченных участков изображения | HBLC ← | OFF / HIGHT / MID / LOW |
|  |  |  | HBLC LEVEL ← (выбор размера и местоположения заданной зоны поля изображения) | BOTTOM / TOP (вверх/ вниз) LEFT/RIGHT (право/лево) |
|  |  |  | MODE← | NIGHT (ночь) |
|  |  |  |  | ALL DAY (весь день) |
|  |  |  | SET LEVEL ← | 0 ~ 100 |
|  |  |  | GRAY MODE ← (уровень серого) | D. GRAY / GRAY / BLACK |
|  |  |  | MASK SEL 1/2/3/4 ← (установки положения и размера масок) | MODE ON/OFF (активировать / убрать маску) |
|  |  |  |  | BOTTOM / TOP (вверх/ вниз) LEFT/RIGHT (право/лево) |
|  |  |  | EXIT ← Возврат |
|  |  | D-WDR ← (Режим цифрового увеличения динамического диапазона) | D-WDR LEVEL 0 ~ 20 |
|  |  | EXIT ← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| EXPOSURE (Режим экспозиции) | AGC ← Установка режима с включенной АРУ | OFF ← | Отключено |
|  |  | LOW ← | Низкий |
|  |  | MIDDLE ← | Средний |
|  |  | HIGHT ← | Высокий |
|  | EXIT ← Возврат |
|  | 2D-DNR ← (режим шумоподавления) | OFF ← | Отключено |
|  |  | LOW ← | Низкий |
|  |  | MIDDLE ← | Средний |
|  |  | HIGHT ← | Высокий |
|  | EXIT ← Возврат |
| COLOR (Режимы цвета и баланса белого) | WB MODE← (Выбор режимов баланса белого) | ATW ← | Автоматический |
|  |  | MANUAL ← (Ручной) | M. WB R ← | Баланс по красному 0 ~ 128 |
|  |  |  | M. WB B ← | Баланс по голубому 0 ~ 128 |
|  |  | AWC ← | AWC ← | Настройка баланса по белому листу бумаги |
|  |  |  | AWC PUSH ← | Перезапуск автобаланса белого |
|  |  | RETURN← Возврат |
|  | R – Y GAIN ← | 0 ~ 256 | Установка уровня синего |
|  | B – Y GAIN ← | 0 ~ 256 | Установка уровня синего |
|  | EXIT ← Возврат |
| DAY/ NIGHT (Режим «День- Ночь») | AUTO← (Установка автомати-ческого режима переклю-чения) | BURST ← | ON/OFF ← | Включение-Отключение цветовой поднесущей |
|  |  | DWELL TIME | 0 ~ 15 | Установка задержки переключения |
|  |  | DAY→NIGHT | 7 ~ 30 | Установка порога переключения из режима «День» в режим «Ночь» |
|  |  | NIGHT→DAY | 6 ~ 17 | Установка порога переключения из режима «Ночь» в режим «День» |
|  | COLOR ← | Выбор режима цветного изображения |
|  | B/W ← | Выбор режима черно-белого изображения |
|  | EX-CDS ← (Режим регулировки по внешнему датчику освещенности) | BURST ← | ON/OFF | Включение-Отключение цветовой поднесущей |
|  |  | DAY→NIGHT | 0 ~ 255 | Установка порога переключения из режимов |
|  |  | NIGHT→DAY | 0 ~ 255 |  |
|  |  | SMART IR ← | OFF | Откл. Режима Smart IR |
|  |  |  | AUTO ← | LEVEL 0 ~ 40 |
|  |  | DWELL TIME | 0 ~ 15 | Установка задержки переключения |
|  | C_SUP ← | 0 ~ 100 | Подавление цветного шума |
|  | A_SUP ← | 0 ~ 100 | Подавление апертурных искажений |
|  | EXIT ← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| FUNCTION (Настройки изображения) | ← | MIRROR ← | ON/OFF | Включение-Отключение режима отражения по горизонтали (зеркало) |
|  |  | SHARPNESS ← | 0 ~ 30 | Установка яркости |
|  |  | MONITOR ← | MODE 1 / 2 | CRT / LCD монитор |
|  |  | GAMA ← | 0.45 / 0.6 / 1 | Выбор фиксированных значений гаммы |
|  |  |  | USER ← | Пользовательские настройки гаммы |
|  |  | LSC ← | ON / OFF | Компенсация затемнения оптики |
|  |  | EXIT ← Возврат |
| MOTION DET (Режим детектора движения) | OFF / ON | Вкл./откл. детектора движения |
|  | AREA SEL ← (Установки области детектора движения) | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 (активация областей) | BOTTOM / TOP (вверх/ вниз) LEFT/RIGHT (право/лево) |
|  | SENSITI ← | 0 ~ 30 | Выбор чувствительности |
|  | MONITOR ← (Способы отображения тревоги) | OFF | Выключен режим |
|  |  | ICON ← | Иконка при движении |
|  |  | TRACE ← | Окно с движением |
|  | HOLD TIME ← | 3 ~ 15 | Время звучания сигнала |
|  | ALARM ← | ON / OFF | Вкл./Выкл. Alarm |
|  | EXIT ← Возврат |
| PRIVACY (Режим маскиро-вания запретных зон) | OFF | Вкл./Выкл. режима PRIVACY |
|  | ON ← | MASK ← | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7/ 8 | Выбор зоны |
|  |  | DOT SEL ← (Установки размеров зон маскирования) | R - BOT | Перемещение правой зоны |
|  |  |  | L - BOT | Перемещение левой зоны |
|  |  |  | R – TOP | Изменение правой зоны |
|  |  |  | L - TOP | Изменение левой зоны |
|  |  | COLOR SET ← | Выбор цвета зоны маскирования |
|  |  | EXIT ← Возврат |
| SETUP (установки) | TITLE ← | OFF | Отключение титров |
|  |  | ON ← | A…Z, 0…9, ←→↑↓, CLR, POS← Включение режима отображения имени камеры, его редактирование и установка позиции на экране |
|  | DPC ← (Режим компенсации битых пикселей) | OFF | Отк. режима компенсации битых пикселей |
|  |  | MANUAL DPC ← | LEVEL 0 ~ 255 | Ручная настройка режима компенсации |
|  |  | AUTO DPC ← | LEVEL 0 ~ 255 | Уровень компенсации |
|  |  |  | DPC RUN | Автом. определение битых пикселей |
|  | OLPF ← | 850 / 650 | Выбор типа OLPF |
|  | OSD COLOR ← | Выбор цвета OSD |
|  | EXIT ← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM | CAMERA ID ← | Выбор ID номера камеры |
|  | COMMUNI← (Интерфейс) | OFF | Протокол не выбран |
|  |  | ON ← | PROTOCOL | PELCO D |
|  |  |  | BAUDRATE | 2400 / 4800 / 9600 /19200bps |
|  |  | EXIT ← Возврат |
|  | LANGUAGE (Язык) | Выбор языка меню |
|  | EXIT ← Возврат |
| EXIT | FACTORY SET ← | YES Сброс настроек камеры в заводские |
|  | SAVE & EXIT ← | Сохранение настроек и выход из меню |
| EXIT ← Выход из меню |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г

ЭКРАННОЕ МЕНЮ Sony Effio-E