С  О  Д  Е  Р  Ж  А  Н  И  Е

| No | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | УКАЗАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
| 1.1. | Общие указания потребителям | 3 |
| 1.2. | Общие требования безопасной работы | 3 |
| 2. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ | 4 |
| 2.1. | Предназначение | 4 |
| 2.2. | Управление электротельфером | 5 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | 6 |
| 3.1. | Обозначение электротельферов | 6 |
| 3.2. | Классификация электротельферов в зависимости от режима нагрузки | 7 |
| 3.3. | Виды изготовления электротельферов сообразно климатических условий | 8 |
| 3.3.1. | Электротельферы предназначены для нормальной климатической зоны | 8 |
| 3.3.2. | Электротельферы предназначены для холодной климатической зоны | 8 |
| 3.3.3. | Электротельферы предназначены для морских условий | 8 |
| 3.3.4. | Электротельферы предназначены для тропических условий | 9 |
| 3.4. | Электропитание | 9 |
| 3.5. | Устройство электротельферов | 9 |
| 3.5.1. | Подъемный механизм | 10 |
| 3.5.1.1 | Электродвигатель с встроенным тормозом | 10 |
| 3.5.1.2. | Эластический муфта | 11 |
| 3.5.1.3. | Планетарный редуктор | 11 |
| 3.5.1.4. | Барабан | 11 |
| 3.5.1.5. | Канатоукладчик | 11 |
| 3.5.1.6. | Корпус | 11 |
| 3.5.1.7. | Подвеска с крюком | 11 |
| 3.5.1.8. | Блок упавления | 11 |
| 3.5.2. | Механизм передвижения | 12 |
| 3.5.3. | Дополнительные элементы защиты электротельферов | 13 |
| 3.5.3.2. | Тепловая защита | 13 |
| 3.5.3.3. | Ограничитель груза | 13 |
| 3.5.3.4. | Аварийная стоп-кнопка | 13 |
| 4. | МОНТАЖ И ПУСК ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА В ДВИЖЕНИЕ | 13 |
| 4.1. | Требования при монтаже | 13 |
| 4.2. | Транспорт и хранение | 14 |
| 4.2.1. | Упаковка | 14 |
| 4.2.2. | Транспорт | 14 |
| 4.2.3. | Развертка | 14 |
| 4.2.4. | Хранение | 14 |
| 4.2.4.1. | Консервация | 14 |
| 4.3. | Связь с электрической сетью | 15 |
| 4.3.1. | Принципиальные электрические схемы | 18 |
| 4.4. | Проверка правильного связывания фаз электротельфера и действия концевого выключателя | 22 |
| 4.5. | Проверка смазывания электротельфера перед его пуском в эксплуатацию | 23 |
| 4.6. | Закрепление концов каната | 23 |
| 4.7. | Монтаж стационарных электротельферов | 25 |
| 4.8. | Устройство монорельсового пути и монтаж механизма передвижения к нему | 26 |
| 4.8.1. | Монтаж механизма передвижения | 28 |
| 4.9. | Пуск в движение и обслуживание электротельфера | 32 |
| 4.9.1. | Обслуживание электротельфера | 33 |
| 5. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА | 35 |
|  | Общие указания | 35 |
| 5.1. | Поддержка | 35 |
| 5.1.1. | Периодические проверки | 35 |
| 5.1.2. | Смазка, регулирование и настроивание | 35 |
| 5.1.3. | Ремонт и восстановительные работы | 36 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5.1.4. | План поддержки | 36 |
| 5.1.5. | Периоды повторения проверок | 36 |
| 5.2. | Проверка изношивания каната. Браковка и замена. | 36 |
| 5.2.1. | Проверка изношивания и браковка каната. | 37 |
| 5.2.2. | Замена каната | 38 |
| 5.2.2.1. | Снятие стараго каната | 38 |
| 5.2.2.2. | Монтаж нового каната | 38 |
| 5.3. | Монтаж нового канатоукладчика и его поддержка во время эксплуатации | 38 |
| 5.4. | Эксплуатация и поддержка электродвигателя с встроенным тормозом | 40 |
| 5.5. | Поддержка планетарного редуктора | 42 |
| 5.6. | Поддержка механизма передвижения | 42 |
| 5.7. | Эксплуатация и проверка блока роликов и грузового крюка | 42 |
| 5.8. | Проверка и поддержка муфты | 43 |
| 5.9. | Подшипники качения и иголочные подшипники | 43 |
| 5.10. | Несущие болтовые соединения | 43 |
| 5.11. | Блок управления – комендный переключатель, концевой выключатель, контакторы, ограничитель груза. Осмотры и ремонт | 43 |
| 5.12. | Смазывание | 44 |
| 5.13. | Възможные неисправности электрообзаведения и способы их устранения | 47 |
| 5.14. | Данны шума | 48 |
| 6. | МЕРЫ ДОСТИЖЕНИЯ НАДЕЖНЫХ ПЕРИОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 49 |
| 6.1. | Протоколирирование способа действования | 50 |
| 6.1.1. | Протоколирирование с паметью режимов работы (класс 1) | 50 |
| 6.1.2. | Протоколирование рабочих часов счетчиками и документирование состояния | 50 |
|  | нагрузки потребителем (класс 2) | 50 |
| 6.1.3. | Протоколирование рабочих часов и состояния нагрузки потребителем (класс 3) | 50 |
| 6.2. | Определение действительного периода эксплуатации | 50 |
| 6.2.1. | Определение действительной продолжительности эксплуатации в протоколе согласно т. 6.1.1 | 50 |
| 6.2.2. | Определение действительной продолжительности эксплуатации в протоколе согласно точкам 6.1.2. и 6.1.3 | 50 |
| 6.2.2.1. | Коэффициент способа протоколирования | 51 |
| 6.2.2.2. | Определение продолжительности работы | 51 |
| 6.2.2.3. | Определение действительного коэффициента режима нагрузки Km | 51 |
| 6.3. | Генеральный ремонт | 53 |
|  | Образец 1 – Дневник | 54 |

ООО «Балттехкран»

г. Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская д. 44

www.balttehkran.spb.ru

btkran@yandex.ru

Тел./факс: (812) 622-18-12 (многоканальный), (812)924-11-71.

( ВНИМАНИЕ !

Технические данны конкретнeго электротельфера описаны в отдельных документах "Паспорта", приложением к которому является настоящая инструкция

1.  УКАЗАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

( ВНИМАНИЕ !

Перед пуском в действие объязательно прочитать и соблюдать руководство по эксплуатации

# УКАЗАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

( Посылкой  хорошего состояния  и  безотказной работы Вашего электротельфера  являются  точное  соблюдение требований обслужвания и поддержки настоящей инструкции.

( Просим соблюдать требования безопасной работы, таким образом вы сможете избежать  опасности, грозящие обслуживающим и предотвратить повреждения электротельфера.

( Ремонт электротельфера нужно делать только оригинальными частями, доставленными производителем, заказ выполняется по каталогу запасных частей, данному в качестве применения к паспорту.

( Связь электротельфера с сетью электрического питания можно осуществлять только квалифицированным электроспециалистом, согласно т.4.3.

( Монтаж, демонтаж и пуск электротельфера в эксплуатацию производится только оторизированными лицами.

( Во время монтаже и эксплуатации нужно соблюдать требования безопасной работы настоящей  Инструкции, как и нормативные документы по работе электрическами приборами и подъемными сооружениями в соответствующем государстве, в котором полюзуются электротельферы.

( Електротельфер и требования безопасной работы в настоящей Инструкции согласованы с:

нормами Европейской  общности :

( Maschinenrichtlinie 98/37 EG

( Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG ; Niederspannungsrichtlinie 93/68 EWG (1. Aenderung)

( Richtlinien 89/ 336/ EWG; Richtlinien 92/ 31/ EWG (1. Änderung); Richtlinien 93/ 68/ EWG (2. Änderung)

( EN 292-1:1991; Sicherheit von Maschinen;

( EN 292-2:1991; Sicherheit von Maschinen;

( EN 60204-32:1998. Sicherheit von Maschinen. Anforderung fuer Hebezeuge.

( EN 50081-1 / EN 50082-2 (Elektromagnetische Verträglichkeit)

( EN 60034-1 (Umlaufende elektrische Maschinen)

( EN 60529 (IP- Schutzarten)

( ISO 10973:1995(E), Cranes - Spare parts manual.

( ISO 9928-1:1990(E) Cranes - Cranes driving manual

нормами Германии :

( VBG 8: Winden, Hub- und Zuggeraete;

( VBG 9: Krane;

( VBG 9a: Lastaufnahmeeinrichtung im Hebezeugbetrieb;

( DIN 15018: Grundsaetze fuer Stahltragwerke;

( DIN 15020: Grundsaetze fuer Seiltriebe;

( DIN V 8418:1988 Benutzerinformation.

( DIN V 66055:1988 Gebrauchsanweisungen fuer verbraucherrelevante Produkte.

нормами Федерации европейских индустриалцев (FEM):

FEM 9.511 (Triebwerkseinstufung); FEM 9.661 (Ausführung von Seiltrieben); FEM 9.811 (Lastenheft); FEM 9.681 (Auswahl Fahrmotoren); FEM 9.682 (Auswahl Hubmotoren); FEM 9.941 (Bildzeichen für Steuerorgane); FEM 9.755 (Maßnahmen für sichere Betriebsweise - S. W. P.)

нормами Болгарии :	( БДС 2.601-82, Документи експлоатационни.

( Наредба № 31 от 27.12.1996 год Комитета по стандартизации и метрологии.

нормами России	(. ГОСТ 2.601-95,  ЕСКД. Эксплуатационные документы.

( Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, ГОСГОРТЕХНАДЗОР России, Москва, ПИО ОБТ 2001.

# 1.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

( ВНИМАНИЕ !

Несмотря на то, что в соответствующих разделах даны указания безопасной работы, нужно объязательно соблюдать следующие требования :

1. Запрещаеться подъем и передвижение груза над обслуживающими и другими лицами.

2. Каждый день перед началом работы нужно проверять состояние тормоза и концевого выключателя.

3. Не оставлять поднятый груз без наблюдения.

4. Не превышать номинальной грузоподъемности.

5. Не поднимать грузы под углом или вологичь их.

6. Состояние грузового каната проверять и при необходимости срочно заменять. При замене проверить крепкость закрепления обоих концов.

7. После замены каната, как и после ремонта и повторного монтирования электротельфера, нужно проверить ряд фаз и регулирования конечного выключателя в крайне верхнем и нижнем положении грузового крюка. (т.4.4).

8. При достижении максимально допустимого аксиального хода ротора конусных электродвигателей в процессе эксплуатации объязательно нужно настроивать тормоза (т. 5.4).

9. Совершая поддержку или ремонт электротельфера, нужно обратить внимание на следующее:  нельзя иметь груз на крюке; объязательно выключить сетевой выключатель и предотвратить неуполномоченное или нечаянное включение.

10. Проверять наличие трещин или деформаций на грузовом крюке, а также и исправность предохранителя самооосвобождения груза.

11. Нужно проверять несущие винтовые соединения предотвращающие возможное самоотвинчивание.

12. Нужно проверять надежность присоединения: защитных проводов питащих кабелей к защитной щине электрического щита; обоих концов защитных хповодов кабелей трансформатора и электродвигателей.

13. При использовании механизма передвижения на электротельферах нужно установить буферы  ограничивающих его ход в обоих концах рельсового пути  (т.4.8 ).

14. Во всех случаях демонтажа командного переключателя внешние поверхности металлических винтов, закрывающие его корпус нужно заново покрыть электроизоляционным материалом.

15. Не использовать концевого выключателя в качестве рабочего.

16. Не делать попытки разрывать здорово закрепленного груза (например замерзшие на земле).

17. Крайние положения подъема и горизонтального передвижения можно использовать только при наличии рабочего концевого выключателя.

# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

# 2.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Канатные электротельферы МТ предназначены работать в качестве грузоподъемных механизмов (стационарных)  или в качестве механизмов подъема с передвижением груза (передвигающихся). Они работают самостоятельно или встроенными в подъемные сооружения. Они предназначены к работе в помещениях или наружу под навесом, соблюдая условия работы и нагрузки согласно техническим данным конкретнего изделия, описанных в паспорте.

Электротельферу нельзя работать в химически агрессивной и взривчатоопасной атмосфере.

В конструктивной разработке возможный риск исчислен и устранен и в связи с этим в настоящей инструкции потребителя предупредили указаниями безопасной работы согласно требованиям VBG9 и VBG8.  Чтобы было удобнее потребителю предлагаем цитаты из VBG8  и  VBG9  в точках 4 и 5 настоящей инструкции.

В цели избежания рисков нужно иметь ввиду следующее:

( Использовать электротельфер по предназначению и в соответствии с техническими данными, данными в паспорте. Всякое отклонение от использования по предназначению является остаточным риском.

( Соблюдать предписанный режим работы. Не уходить в режим большей нагрузки нежели в предписанный режим работы.

( Потребителю не позволяется допускать обслуживание и поддержки электротельфера лицами, которые не отвечают требованиям нормативных документов данной страны на работу с подъемно-транспортными сооружениями.

( Потребитель должен контролировать соблюдение всех требований безопасной работы и связанных с нею монтажа, первого пуска в движение, поддержки и обслуживания, отраженных в: настоящей инструкции; цитированных нормативных документах настоящей инструкции; европейских нормативных документах; нормативных документах страны, на територии которой работает изделие.

Необходимо соблюдать регулярное вписывание результатов проверок в дневниках ( т.4, т.6), как и организовать необходимые  инспекционные проверки специалистами согласно VBG9 §26 , VBG8 §23 и Правила устройства и безопасной эксплоатации грузоподъемных кранов, ГОСТИХНАДЗОР-а России (в последуещем тексте сокращенно ПРАВИЛА).

( Применяя грузозахватывающие приспособления к электротельферу, то сами приспособления нужно вводить в эксплуатацию, эксплуатировать, поддерживать и испытывать согласно указаниям производителя, данным в руководстве по эксплуатации, VBG 9a или согласно соответствующим нормативным документам данной страны.

( Потребителю не позволяется менять электрическую сеть. Наличные кнопки и выключатели не употреблять в других целях.  Не  допускать отпадения элементов схемы.

# 2.2. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ

Управление электротельфером осуществляется при помощи кнопок командного переключателя. На фиг.1  указан один из использованных командных переключателей.

Аварийную кнопку 1 обычно ставят в самую верхнюю часть. За ней следуют:

2 – кнопка подъема груза;

3 – кнопка опускания груза;

4 – кнопка передвижения груза направо;

5 – кнопка передвижения груза налево.

| фиг.1 15210295 | Рядом с кнопками - маркировка, объясняющая их действование, соответствующая FN E 52 - 124. На фиг.1 указан командный переключатель электротельфера с механизмом передвижения. При отсуствии механизма передвижения у командного выключателя три кнопки - позиции 1, 2 и 3. Механизмы подъема и механизм передвижения могут иметь односкоростные или двухскоростные электродвигатели. При наличии односкоростного электродвигателя движение по направлению осуществляется с основной скоростью, а при двухскоростных - с основной или уменьшенной скоростью. Комбинации описаны в т.4.3.1. Если движение по направлению осуществляется с основной или уменьшенной скоростью, то нужно нажимать одну и ту же двойную кнопку: первая степень дает движение с уменьшенной скоростью, вторая степень - с основной скоростью. Обозначения кнопок указаны в табл.1 |
| --- | --- |

# Таблица 1

| Поз. (фиг.1) | Изготовле-ние | Обозначение по FN E 52-25 | Функция кнопок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Кнопка аварийного остановления |
| 2 | 1 |  | Передвижение груза вверх с основной скоростью |
|  | 2 |  | Передвижение груза вверх с основной или уменьшенной скоростью |
| 3 | 1 |  | Передвижение груза вниз с основной скоростью |
|  | 2 |  | Передвижение груза вниз с основной или уменьшенной скоростью |
| 4 | 1 |  | Передвижение груза налево с основной скоростью |
|  | 2 |  | Передвижение груза налево с основной или уменьшенной скоростью |
| 5 | 1 |  | Передвижение груза направо с основной скоростью |
|  | 2 |  | Передвижение груза направо с основной или уменьшенной скоростью |

По споразумению с клиентом можно использовать командные переключатели с маркировкой, расположение и число кнопок, отличных от вышеуказанных.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ

| 52 |  | RSМТ |  | 7 |  | 40 |  | H29 |  | V1 |  | - |  | 2/1 |  | M4 |  | E |  | N |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Скорость передвижения - m/min

| 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 32 | 12/3 | 15/4 | 20/5 | 24/6 | 30/7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Обозначение: конструктивное решение

| код | Конструктивное решение |
| --- | --- |
| без | Стационарные электротельферы |
| N | Електротельфер с тележкой,нормальной строительной высоты |
| K | Електротельфер с тележкой,уменшенной строительной высоты |

# Код: задвижвание механизма передвижения

| Код | Задвижвание механизма передвижения |
| --- | --- |
| E | електрическое |
| R | ручное |

# Код: Скорость подъема

| Код | Скорость подъема |
| --- | --- |
| Без | С основной скоростью подъема |
| МY | С основной и уменшеной скоростью подъема. Y определяется с : |

Полиспаст

| 1/1 | 2/2 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 8/2 | 8/1 | 6/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Символ "-" для разделения

Код: скорость подъема  (V1, V2, V3) – табл. 2

# Высота подъема – обозначение Н, и потом высота в m. Данные для высот – по таблице 5.

Код: Усилие в канате (канат) к барабане- Fs.

| Код | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fs,kN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Код | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Fs,kN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |

Габарит . Габарит определяется диаметром барабана  Db по осью каната  - по табл. 3.

# Код: тип електротельфера

| Код | Тип на електротельера |
| --- | --- |
| RSMТ | Електротельер тип RSMТ |

Код : Ограничитель груза, главный контактор, тепловая защита и секретный ключ – табл.4

# Пример Електротельфер 52RSMТ740H29V1-2/1M4EN20 имеет следующие данные: 52 с ограничителем груза,, главен контактор,термозащита; RSM - тип RSMТ; 7- габарит 7; 40-усилие в канате 40 kN; H29-висота подъема 29 m,V1-скорость подъема 8/2 m/min , - разделителен символ;  M4 с основной и уменшеной скоростью подъема, с отношением 4; 2/1 – полиспаст 2/1, E – електрическая тележка, N – конструктивное решение-електротельфер с тележкой, нормальная строительная высота; 20 –скорость передвижения 20 m/min.

# Таблица 2

| Скорость подъема-обозначение |  | V1 |  |  | V2 |  |  | V3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полиспаст | 1/1, 2/2 | 2/1,4/2 | 4/1 | 1/1, 2/2 | 2/1,4/2 | 4/1 | 1/1, 2/2 | 2/1,4/2 | 4/1 |
| Габарит | Вариант уменьшенной скорости подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость подъема: основная/уменьшенная , m/min |
| RSMT300, | - | 16 | 8 | 4 | 24 | 12 | 6 | 32 | 16 | - |
| RSMT400, | I | 16/2.8 | 8/1.4 | 4/0.7 | 24/2.8 | 12/1.4 | 6/0.7 | 32/4 | 16/2 | - |
| RSMT500 | II | 16/4 | 8/2 | 4/1 | 24/4 | 12/2 | 6/1 | 32/4.6 | 16/2.3 | - |
|  | - | 16 | 8 | 4 | 24 | 12 | 6 | 32 | 16 | - |
| RSMT600 | I | 16/3.0 | 8/1.5 | 4/0.75 | 24/2.8 | 12/1.4 | 6/0.7 | - | - | - |
|  | II | 16/4 | 8/2 | 4/1 | 24/4 | 12/2 | 6/1 | - | - | - |
|  | - | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| RSMT700 | I | 16/3.6 | 8/1.8 | 4/0.9 | - | - | - | - | - | - |
|  | II | - | 8/2 | 4/1 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

| Электротельферы – обозначение | MТ3.. | MТ4.. | MТ5.. | M6.. | M7.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр барабана Db по оси каната, mm | 181 | 257 | 260 | 321 | 360 |

Таблица 4

| Обозначение | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретный ключ | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| Тепловая защита |  | ( | ( |  |  | ( | ( |  |  | ( | ( |  |  | ( | ( |
| Главеный контактор |  |  |  | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( |
| Ограничитель груза |  |  |  |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

Таблица 5

|  |  |  |  | Высота подъема-обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габарит | Полиспаст | Изготовление | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
|  |  |  | Высота подъема, m |
|  | 2/1 | NCB, St. | 6 | 10 | 13 | 20 | 27 | 38 | 42 |
| RSMT300 | 4/1 | NCB, St. | - | - | 6.5 | 10 | 13 | - | - |
|  | 4/2 | St. | - | - | 6.3 | 11 | 15.5 | - | - |
|  | 2/1 | HCB | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 19 | 26 | - | - |
|  | 4/1 | HCB | - | - | 6.3 | 9.5 | 13 | - | - |
|  | 2/1 | NCB, St. | 5.5 | 9 | 12 | 20 | 26 | 34 | 39 |
| RSMT400 | 4/1 | NCB, St. | - | - | 6 | 10 | 13 | - | - |
|  | 4/2 | St. | - | - | 6 | 9 | 13 | - | - |
|  | 2/1 | HCB | 5 | 8.5 | 11.5 | 19 | 25 | - | - |
|  | 4/1 | HCB | - | - | 5.7 | 9.5 | 12.5 | - | - |
|  | 2/1 | NCB, St. | 5.5 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 |
| RSMT500 | 4/1 | NCB, St. | - | - | 6 | 9 | 12.5 | - | - |
|  | 4/2 | St. | - | - | 5 | 8.5 | 12 | - | - |
|  | 2/1 | HCB | 5 | 8.5 | 11.5 | 17 | 24 | - | - |
|  | 4/1 | HCB | - | - | 5.7 | 8.5 | 12 | - | - |
|  | 2/1 | NCB, St. | 4.5 | 8 | 11 | 17 | 23 | - | 35 |
| RSMT600 | 4/1 | NCB, St. | - | - | 5.5 | 8.5 | 11.5 | - | - |
|  | 4/2 | St. | - | - | 3.6 | 8.5 | 11 | - | - |
|  | 2/1 | HCB | - | 7 | 11 | 17 | 22 | - | - |
|  | 4/1 | HCB | - | - | 5.5 | 8.5 | 11 | - | - |
|  | 2/1 | NCB, St. | - | 8 | 12 | 17 | 23 | 28 | 35 |
| MT700 | 4/1 | NCB, St. | - | - | - | 8.5 | 11.5 | 14 | - |
|  | 4/2 | St. | - | - | - | 6.5 | 10 | 13.5 | 17 |
|  | 2/1 | HCB | - | 7.5 | 11.5 | 16 | 22 | 28.5 | 34 |
|  | 4/1 | HCB | - | - | - | 8 | 11 | 14 | 17 |

Примечание: Обозначения в табл. 5 : St Стационарное изготовление ; NCB - Изготовление с тележкой, нормальная строительная высота; HCB- Изготовление с тележкой, уменьшенная строительная высота.

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА НАГРУЗКИ

Таблица 6

| Состояние нагрузки | Среднее рабочее время сутки в часах |
| --- | --- |
| 1. Легкое |  | 2 ( 4 | 4 ( 8 | 8 ( 16 | ( 16 |
| 2. Среднее |  | 1 ( 2 | 2 ( 4 | 4 ( 8 | 8 ( 16 |
| 3. Большое |  | 1 ( 2 | 2 ( 4 | 4 ( 8 | 8(16 |
| 4. Очень большое |  | 025(0.5 | 1 ( 2 | 2 - 4 | 4(8 |
| Продолжительность работы ПВ, % |  | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Честота включения ЧВ, включения/h , |  | 180 | 240 | 300 | 360 |
| Группа | FEM 9.511 / DIN 15020 |  | 1Аm | 2m | 3m | 4m |
| работы | ISO 4301/1 |  | M4 | M5 | M6 | M7 |
| Грузоподъемность, kg при полиспасте: |  |
| 1/1, 2/2 | 4/2, 2/1 | 4/1 | 6/1 | 8/1 | Габарит | Изготовление |
| 125 | 250 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 320 | - | - | - |  |  |  |  |  | RSMT200 |
| 200 | 400 | - | - | - |  |  |  |  | RSMT201 |  |
| 250 | 500 | - | - | - | RSMT200 |  |  | RSMT202 |  |  |
| 320 | 630 | 1250 | - | - |  |  |  |  |  | RSMT303 |
| 400 | 800 | 1600 | - | - |  |  |  |  | RSMT304 |  |
| 500 | 1000 | 2000 | - | - | RSMT300 |  |  | RSMT305 |  |  |
| 630 | 1250 | 2500 | - | - |  |  |  |  |  | RSMT406 |
| 800 | 1600 | 3200 | - | - |  |  |  |  | RSMT408 |  |
| 1000 | 2000 | 4000 | - | - | RSMT400 |  |  | RSMT410 |  | RSMT510 |
| 1250 | 2500 | 5000 | - | - |  |  |  |  | RSMT512 |  |
| 1600 | 3200 | 6300 | - | - | RSMT500 |  |  | RSMT516 |  | RSMT616 |
| 2000 | 4000 | 8000 | - | - |  |  |  |  | RSMT620 |  |
| 2500 | 5000 | 10000 | - | - | RSMT600 |  |  | RSMT625 | RSMT725 |  |
| 3200 | 6300 | 12500 | - | - |  |  |  | RSMT732 |  |  |
| 4000 | 8000 | 16000 | - | - | RSMT700 |  | RSMT740 |  |  |  |

3.3. ВИДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СООБРАЗНО КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Электротельферы “Remotex Systems” Ltd изготовлены сообразно климатических условий в соответствии с IEC 721-3  (DIN IEC 721T3) согласно IEC 721-2-1, т.5.3, и ГОСТ 15150-69, и они показаны в таблице 7:

Таблица 7

| No: | Климатические зоны | Изготовление сообразно климатических условий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категории расположения во время эксплуатации | Обозначение |
| 1 | Нормальная | работа под навесом | N - II |
| 2 | Холодная | работа под навесом | F - II |
| 3 | Тропическая | работа под навесом | T - II |
| 4 | Морская | работа в условиях морского регистра | M - II |

Термин "под навесом" означает, что существует следующее воздействие климатических факторов – нет прямого воздействия или прямое воздействие солнечной радиации и осадки на изделие существенно  уменьшено.

Электротельферы могут работать и в помещениях. Воздействие климатических факторов: нет прямого воздействия или воздействие внешней среды существенно уменьшенно – солнечная радиация, осадки, песк и пыль, ветер, контрастные  температурные изменения и другие. В  большинстве случаев температура воздуха ниже той, которая наружи или под навесом.

Изготовление сообразно климатических условий записано в паспорте изделия.

Защиты изделия против проникающих чужих тел и жидкостей  согласно IEC 529 и DIN 40050  и в соответствии с т.13.3 EN 60204-1: 1992 и ГОСТ 17494-72, указаны в  паспорте конкретнего изделия. Степень защиты отделюных модулов не должна быть ниже: командного переключателя – IP 65; электрощита – IP 54; коробки клемм электродвигателя – IP 54.

3.3.1. Электротельферы предназначены для нормальной климатической зоны

Рабочие параметры внешней среды: температура окружающего воздуха с - 20°С до +40°С; относительная  влажность  воздуха - с 30% до 95 % (90 % при +20°С, 50% при +40°С); высота над уровнем моря - выше 1000 m. Эти условия соответствуют требованиям EN 60204, точки 4.4.

При работе выше 1000 m над уровнем моря считается, что можно компенсировать уменьшенное охлаждение вследствии разреженности воздуха уменьшением максимальной температуры окружающей среды. Классу изоляции электродвигателя F (ГОСТ 8865-93) соответствует следующая окружающая температура в зависимости от высоты над уровнем моря:

| Высота над уровнем моря | 1001 - 2000 | 2001 - 3000 | 3001 - 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, (C | +30 | +19 | +9 |

Работая на уровне выше 2000 m нужно иметь ввиду ухудшенные условия в отношении погашения электрической радуги при коммутационной температуре.

3.3.2. Электротельферы предназначены для холодной климатической зоны

Рабочие параметры внешней среды: температура окружающего воздуха с - 40°С до +40°С; относительная влажность воздуха - с 30% до 95 % (90 % при +20°С, 50% при +40°С); высота над уровнем моря - до 1000 m.

3.3.3. Электротельферы предназначены для морских условий

Электротельферы, изготовлены согласно морскому регистру, предназначены к ремонтно-монтажным работам в машинных помещениях кораблей. Они не предназначены к выполнению грузо-разгрузочных  операций на корабле. Защищены против воздействия биологических факторов и воздуха, содержащего морской соли, и приспособлены к работе в среде относительной влажности 95±3% при температуре воздуха +40°С.

Температура воздуха: с -20°С до + 40°С. Высота над уровнем моря до 200 m.

Конструктивное отличие изготовления этих электротельферов в сравнении с разработанными для нормальной климатической зоны в том, что использование изоляционных материалов, защитных лаков и металлических покрытий связанно с морской климатической зоной.

Детали механической части электротельфера защищены против коррозии металлическими и лаковыми покрытиями.

Электродвигатели и аппаратура  управления изготовлены согласно требованиям морского регистра. Изоляционные материалы тепло- и влаго- устойчивы, они обладают соответствующей механической крепкостью. Защитные и импрегнирующие лак и эмали тоже тепло- и влагоустойчивы.

В целом электротельфер приспособлен к работе в следующих условиях: наличие вибраций, продолжительные качения вдоль и поперек относительно оси  электротельфера, сотрясения.

| ВНИМАНИЕ ! Электротельферы, изготовлены в соответствии с морским регистром и в целом включены в подъемно- транспортную установку, в помещениях корабля должны иметь на себя фиксирующие приспособления, гарантирующие захватывание механизма передвижения к монорельсовому пути в случаях, когда электротельфер не работает. На щите этих электродвигателей ставится приспособление (фиг.2), при помощи которого груз спускается без перерыва питающего напрежения, пуск в движение лоста 1 осуществляется в ручную в направление, указано на фигуре. | фиг.2 25200498 |
| --- | --- |

3.3.4. Электротельферы предназначены для тропических условий

Рабочие параметры среды, указаны в таблице 7: температурата окружающего воздуха с - 20°С по +40°С;  относительная влажность  воздуха - с 30% до 95 %.

Конструктивное отличие этих электротельферов в сравнении с разработанными для нормальной климатической зоны в том, что изпользованные материалы, защитный лак, металлические покрытия соответствуют тропической климатической зоне.

В механической части электротельфера используются металлы и сплавы  повышенной устойчивости против коррозии. Останальные металлические детали защищены против коррозии подходящими покрытиями.

Электродвигатели и аппаратура управления изготовлены с устройством  климатической защиты Т, класс II. Изоляционные материалы тепло- и  влагоустойчивы,  обладают соответствующей механической крепкостью. Защитные и импрегнирующие лак и эмали тоже тепло- и влагоустойчивы, они образуют прочные покрытия и вместе с тем имеют необходимую упругость. Электродвигатели и аппаратурата управления предназначены к работе в климатической зоне, определяющейся: большой влажностью, наличием биологических факторов, наличием пыли, песка, аэрозолей.

3.4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание электротельфера трифазно. Сеть питания номинального напрежения 380 V и номинальной честоты 50 Hz, что соответствует 50 § DIN 0530, части 1.

По договору с потребителем электротельферы могут изготовляться и специально: номинального напрежения до 660 V, как и другой номинальной честоты.

Согласно требованиям болгарских нормативных документов электродвигатель обезпечивает нормальную работу механизма подъема и механизма передвижения при номинальном грузе и параметрах  электропитания:

( напрежение питания ±10%, номинальная стоимость и честота ±5% номинальной;

( если есть одновременное отклонение напрежения и честоты от номинальной стоимости, то сумма абсолютных стоимостей отклонений не должна быть больше 10 %.

Электротельферные электродвигатели могут работать согласно требованиям VDE 0530 § 11 b и IEC 34-1 т. 12. 3, регламентирующим более узкий диапазонотклонений.

3.5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА

Электротельферы конструированны и подвергнуты испытанию в соответствии с Болгарскими государственными стандартами (БДС), правилами исчисления серийных подъемных механизмов федерации европейских производителей подъемно транспортных машин (FEM), некоторыми специфическими требованиями ISO, DIN, IEC, EN.

В общем случае электротельфер состоит из трех основных модулов – механизма подъема, механизма передвижения и блока управления.

В зависимости от потребностей эксплуатации электротелюферов стационарного (неподвижного) изготовления, можно закрепить к горизонтальной или вертикальной равнине в стоячем, висячем и боковом положении.

Сообразно взаимного расположения механизма подъема и механизма передвижения существуют две модификации:

(  Электротельферы нормальной строительной высоты. Механизм подъема находится  под механизмом передвижения;

Электротельферы уменьшенной строительной высоты. Механизм подьема расположен сбоку механизма передвижения. Это дает возможность уменьшить расстояние от места зависания груза на крюк до поверхности качения ходовых колес (строительная высота).

3.5.1. Механизм подъема

фиг.3 15200194

Механизм подъема изготовлен из следующих самостоятельно оформленных конструктивных единиц (фиг. 3):

1 планетарного редуктора

2 корпуса с системой выключения

3 барабана с канатом

4 муфты

5 канатоукладывания

6 роликового крюка с подвеской

7 электродвигателя с встроенным тормозом

3.5.1.1. Электродвигатель с встроенным тормозом

# Пуск в движение механизма подъема осуществляется при помощи асинхронного электродвигателя с конусным ротором с встроенным конусным тормозом, работающим под нажимом винтовой прожины. Освобождение тормоза происходит через осевое перемещение ротора после подачи напрежениея к электродвигателю – при этом кроме момента вращения в электродвигателе возникает и осевая электромагнитная сила.

# Уменьшенная скорость подъема осуществляется при помощи двухскоростных электродвига-телей.

# По желанию заказчика электродвигатель может быть снабжен и тепловой защиты.

# 3.5.1.2. Эластический муфта

# Передача момента вращения электродвигателя к валу редуктора осуществляется посредством аксиально компенсирующего, эластического муфты, который обеспечивает аксиальное перемещение ротора при минимальном сопротивлении.

# 3.5.1.3. Планетарный редуктор

# Редукция высоких оборотов электродвигателя до оборотов, необходимых барабану, осуществляется посредством планетарного редуктора. Его расположение вне барабана обеспечивает взгляд в целом и удобство при монтаже и демонтаже корпуса электротельфера.

# Зубчатые колеса предавок редуктора изготовлены из стали высокого качества необходимой теплообработкой. Они посажены в подшипники качения и смазываются маслом.

3.5.1.4. Барабан

Пуск в движение барабана осуществляется центрично посредством эвольвентного шлицевого соединения при помощи полого вала, исходящего из планетарного редуктора. Этот вал и водило второй степени редуктора находятся в подшипниках качения, которые придерживают барабан со стороны редуктора при помощи шлицевого соединения. С другой стороны он посажен в передний щит электродвигателя.

Винтовые каналы укладывания каната изготовлены в профиле согласно требованиям FEM и DIN.

3.5.1.5. Канатоукладчик

Канатоукладчик состоит из двух функциональных элементов – ведущей гайки и прижимающей пружины, посредством которых он обеспечивает движение и правильную укладку каната по каналам барабана.

3.5.1.6. Корпус

Корпус является объединяющим звеном и несущей частью механизма подъема, представляет собой целостную заварочную конструкцию, оформленую двумя стальными фланцами, связанными с профилированными продольными балками.

Принятая геометрическая форма удобна для встроивания электротельферов в разные сооружения без дополнительных элементов, обезпечивая достаточно возможностей выхода грузового каната из барабана.

3.5.1.7. Подвеска с крюком

Конструкция крюка с подвеской разных кратностей полиспаста обеспечвает необходимую надежность передачи напрежения от груза через крюк и несущие элементы к отделам грузового каната. Полукрышки блока закрывают в достаточной мере ролики и обладают необходимой прочностью и твердостью при ударе в неподвижные твърдые тела.

Диаметр и канал ролика, как и габарит грузового крюка выбраны в соответствии с FEM 9.661, FEM 9.511 и DIN 15020.

3.5.1.8. Блок управления

Блок управления представляет собой отдельную монтажную единицу, состоящую из электрического щита и командного преключателя. На электрическом щите смонтированы: контакторы управления механизмов подъема и передвижения, снижающие трансформатор и другие элементы, касающихся специального изготовления - главный контактор, электронный блок ограничителя груза и другие.

Напрежение оперативной цепи безопасно – 42 V, оно получается посредством снижающего трансформатора.

Командование осуществляется при помощи висячего командного переключателя; в нем обеспечена электрическая и механическая блокировка кнопок разных направлений движения механизмов подъема и передвижения.

В качестве защиты против коротких замыканий в оперативную цепь поставлен расплавляемый предохранитель. По желанию клиента предохранители могут быть два. В той же цепи связан и конечный выключатель обоих направлений движения крюка. Если действует первая степень выключателя данного направления, движение крюка в обратное направление не блокированно; после того как уже действует вторая степень, движение обоих направлений блокированно, так как выключается главный контактор.

При наличии договоренности с клиентом можно и не ставить аварийной кнопки. В таком случае на схемах фигур 11-16 главный контактор Q – отпадает, концевой выключатель S 1 - одноступенчатый, а регулирование т. 4.3. относится к этой ступени.

В блок управления можно включить: секретный ключ, аварийную кнопку, ограничитель груза и тепловую защиту.

3.5.2. Механизм передвижения

К механизму подъема можно монтировать механизм горизонтального передвижения груза.

В зависимости от потребностей эксплуатации механизмы передвижения предназначены для монорельсовых или двухрельсовых путей, при чем их подвески  к механизму подъема могут быть:

| a) полушарнирные (качающиеся) – механизм подъема качается в границах оси, паралельной рельсовому пути (фиг.4); |  |
| --- | --- |
|  | фиг.4 15200294 |
| б) Шарнирно механизм подъема качается около оси, паралельной монолерьсовому пути и двойки ходовых колес дополнительно могут вращаться около вертикальной оси; |
| в) Нешарнирно 2/1 и 4/1 уменьшенной строительной высоты, механизм подъема монтировать сбоку релсовому пути – этим достигается уменьшения строительной высоты (фиг. 5). |  |
|  | фиг.5 15200394 |
| в) нешарнирно (жестко) – нормальной строительной высоты, полиспаст 2/1 и 4/1: механизм подъема монтировать под механизм передвижения. На фиг.6 указан электротельфер с механизмом передвижения типа “Т”, а на фиг. 30 – механизм передвижения типа “М" |  |
|  | фиг.6 15200494 |

д) Механизм подъема с механизмом передвижения для двухрельсового пути.

Конструкция механизма передвижения позволяет использовать его в связи с монолерьсовым путем стандартного профиля DIN 1025 и ГОСТ 19425-74 разной ширины “b” пояса (90-300 мм).

На фиг. 4, 5, 6 указано устройство механизма передвижения, состоящегося из: движимого блока 2, движущего блока 3, редуктора 4 и электродвигателя 5. У электротельферов уменьшенной строительной высоты монтирована коробка противотежести 6. У электротельферов нормальной строительной высоты закрепление механизма подъема 1 к механизму передвижения осуществляется рамой 8. В связи с некоторыми электротельферами можно использовать два механизма передвижения (позиции 7 и 9).

3.5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ ЭЛЕМЕНТы ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА

По желанию клиента к электротельферу можно монтировать дополнительно: секретный ключ, тепловую защиту, ограничитель грузов, аварийную кнопку.

# 3.5.3.1. Секретный ключ

Предназначение секретнего ключа предохранять электротельфер от неправильного включения.

# 3.5.3.2. Тепловая защита

К намоткам электродвигателя подъема встроены термостаты - один в каждую фазу и намотку (3 штуки для односкоростного электродвигателя и 6 штук для двухскоростного электродвигателя).

Термостат - биметаллический и электрически изолирован от намотки. Если достигнута заданная температура, соответствующая классу изоляции, то термостат начинает действие, выключая свои нормально закрытые контакты. Контакты трех (односкоростного электродвигателя), респективно шестерых (двухскоростного электродвигателя) связаны последовательно. Таким образом действие хотя бы одного термостата выключает движение "ПОДЪЕМ". Также возможно и только движение "СПУСК".

После охлаждения электродвигателя возможно заново включение движения "ПОДЪЕМ".

( ВНИМАНИЕ !

Если прийдется опустить груз после сработывания тепловой защиты, то это нужно сделать с основной скоростью снятия и минимальным количеством включения.

# 3.5.3.3. Ограничитель груза

Ограничитель груза блокирует команду "ПОДЪЕМ", если груз выше номинального груза на 10 %.

Из за большого многообразия ограничителей, использованных в настоящей Инструкции, применяем Инструкцию конкретнего ограничителя груза, монтирован в электротельфер.

3.5.3.4. Аварийная кнопка

Аварийная кнопка выключает главный контактор Q (фиг. 11 - 16) при наличии аварийной ситуации.

# 4. МОНТАЖ И ПУСК ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА В ДВИЖЕНИЕ

( ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажной работы и пуском электротельфера в движение нужно провести внешний осмотр – возникли ли механические и другие повреждения во время транспорта.

# 4.1 ТРЕБОВАНИЯ МОНТАЖА

Проектирование и планирование расположениея электротельфера должны соответствовать требованиям безопасности. Согласно VBG9 § 11 в цели избежания опасности контузии и ранения, внешние части электротельфера, за изключением несущих и принимающих груза средств, должны быть на безопасном расстоянии - не меньше 0,5 m. от окружающих частей: зданий или частей зданий (например колонны цехов), труб, машин, материалов и др.

Цитаты из VBG9 и VBG8, связанные с монтажом даны в таблице 8.

Таблица 8

| Требования | Докум. | Цитаты источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разстояния безопасности | VBG9 | (32 Предприниматель должен позаботиться о том, чтобы эксплуатация рельсовых и неподвижных кранов соблюдала безопасное расстояние, не меньше 0,5 m: от внешних движушихся частей крана до материалов |

Таблица 8 – продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Требования монтажа | VBG9 | (40 /1/ Предприниматель должен позаботиться о том, чтобы подвижные краны использовались только на грузоносимой основе /3/ Предприниматель назначает ответственное лицо, которое руководить разбиранием подвижных кранов в условиях транспорта сообразно весу и размерам, сделанным согласно инструкции по монтажу. |
|  | VBG8 | (25 Монтаж механизмов и место управления механизмами должны быть защищенными – чтобы рабочего не угрожали ни механизм, ни несущее средство, ни груз. |
|  | VBG8 | (31 Если рабочий покидает место управления механизмом с висячим грузом, то опасная зона под грузом должна быть защищена. |

( Нужно обеспечить свободный проход (дорожку) лицу, управляющему электротельфером на полу.

# 4.2. ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ

# 4.2.1. Упаковка

Упаковка обеспечивает и сохраняет электротельферы от механических повреждений и от влияния климатических факторов при условиях транспортирования и хранения. Изготовлена из деревянного материала.

Упаковка сделана сообразно виду транспортных средств и климатических условий зон  (классифицированных согласно IEC 721-1-2 и ГОСТ 15150-69), в которых происходит транспор-тирование, как и виду транспортного средства.

При упаковке изделия нужно соблюдать следующие требования: не допускать механических повреждений, упокавки должны лежать только на своей основе, не допускать появления влаги, захватить на определенное место при использовании грузозахватывающего устройства (основы). Упаковка предусмотрена для работы с высоковилковым штоком.

4.2.2. Транспорт

Не ставить других грузов на упаковки электротельферов при транспортировании. Плотно упорядочивать упаковки на транспортных средствах. Если нет достаточных упаковок на транспортных  средствах, то нужно укреплять их дополнительно. Если конструкции достаточной грузоносимости, то упаковки электротельферов можно ставить в несколько рядов.

Сухопутные транспортные средства должны быть закрытыми.

Условия транспорта и сохранения согласованны с ГОСТ 15150-69 и EN 60204: 1992, т. 4.5: температура с -25°С до +55°С, на короткий срок (не больше 24 часов) можно и + 70°С.

# 4.2.3.Развертка

Способ развертки - внимательно демонтировать деревянный ящик, освободить и снять полиэтиленовое покрытие. Демонтировать элементы, укрепляющие изделие к основанию кассы. Во время развертки нужно предотвращать повреждения на командном  переключателе, кабеле и крюке с блоком роликов.

4.2.4. Хранение

Изделия должны сохраняться в складовых помещениях, поставленны в упаковки и консервированы перед тем. Условия сохранения сообразно климатических зон нормального климата согласованы с EN 60204-1: 1992, т.4.5. (т. 4.2.2.) и ГОСТ 15150-69.

Неупакованные  электротельферы  могут сохраняться только в производственных помещениях или в закрытых складовых помещениях нормальной влажности. Сохранение работавшего изделия возможно после консервации.

# 4.2.4.1. Консервация

a) Консервация электротельферов предназначенных для нормальной климатической зоны

Смазать все незащищенные металлические части консистентной смазкой Aralub FDPO, BP Energrease HT-EPOO или другими соответствующими им.

б) Консервация электротельферов морского и тропического предназначения

Если электротельферы морского и тропического предназначения не работают больше трех месяцев, то объязательно нужно сделать консервацию подверженных коррозии поверхностей.

Помещения консервирования должны быть чистыми, без пыли и испарений. Температура помещений  - с +10°С до +25°С, а относительная  влажность воздуха - с 50% до 60 %. Перед началом консервации изделие нужно оставить в помещениие на несколько часов, чтобы избежать конденсации влажности по его поверхностям.

Поверхности, по которым будут наносить консервирующее средство должны быть заранее подготовлены: без ржавчины, остатков краски, масла, пыли и пр. грязи.

В цели избежания действия агрессивных климатических факторов консервация всегда должна сопровождаться упаковкой.

Для электротельферов тропического предназначения и произведенных согласно морскому регистру, как и для их резервных частей использовать следующие консервирующие материалы:

до 3 лет - натриевый нитрат

Водный раствор натриего нитрата (стали - 20-25% и чугун - 25-30%) наносится по почищенным поверхностям, после высыхания по новому слою наносится консервирующая смазка.

Использовать следующие консервирующие смазки:  ГОИ - 54 (ГОСТ 3276-54), ЦИАТИМ 201 (ГОСТ 6267-74), АМС-3 (ГОСТ 2712-52),  Aralub FDPO,  BP Energrease НТ- EPOO, Esso Getriebfliesfett, Shell Special H, Mobil Gargoyle Fett 1200 W.

до 2 года

По почищенным поверхностям наносится консервирующая смазка. Использовать следующие консервирующие смазки: ГОИ - 54 (ГОСТ 3276-54), ЦИАТИМ 201 (ГОСТ 6267-74), АМС-3 (ГОСТ 2712-52), Aralub FDPO,  BP Energrease НТ-EPOO, Esso Getriebfliesfett, Shell Special H, Mobil Gargoyle Fett 1200 W.

до 1 года

По почищенным поверхностям наносится консервирующая смазка

Использовать следующие консервирующие смазки: ЦИАТИМ 203 (ГОСТ 8773-58), ЦИАТИМ 221  (ГОСТ 9433-60).

Перед употреблением все консервирующие смазки нагревать до температуры 110°С - 120°С, после чего они должны отстывать около 1,5 - 2 часа, чтобы отделить возможное содержание влаги.

Консервирующие смазки наносятся щеткой с специальными револьверными шприцами, снабженными подогревающим устройством, или другими способами, обеспечивающими качественное и надежное покрытие смазок. Если смазки наносятся щеткой, то слой смазки нужно сушить горячими газами, например бензиновой лампой.

Исполняя эту операцию, лампу нужно держать на таком расстоянии, чтоб на смазку оказывали бы влияние только газы, а не пламя. Таким образом получается полное соединение слоя и достигается  качество консервации, подобное получаемому нанесением револьверным шприцом.

Необходимо, чтобы все операции, связанные с консервацией: уборка, покрытие консервирающим веществом и внешней упаковкой, исполнялись последовательно, без промежутков времени.

4.3. СВЯЗЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ

Связать электротельфер с электрической сетью согласно примененной к нему электрической схеме. Перед тем как осуществить связь, нужно проверить отвечают ли указанные на фирменной этикетке напрежение и честота электрической  сети.

Связь электротельфера с электрической сетью осуществляется используя:

принципиальную электрическую схему электротельфера, заклеянную на внутренней стороне крышки электрического щита; принципиальную схему связывания электротельфера к сети (фиг.7);

монтажную схему связывания питающего кабеля к электротельферу.

| Присоединение электротельфера L к сети питания осуществляется разъединителем Q1 и предо-хранителями FL1, FL2 и FL3 (фиг. 7). Разъединитель должен преустановить незагруженную электрическую цепь во время работы в электрической системе или механическую часть электротельфера. В качестве разъединителя изпользовать выключатель, которой обеспечивает одновременное выключение всех полюсов. В цели избежания неадекватного или неправильного включения разъединителя рекомендуется, чтобы разъединитель был расположен в разпредели-тельном шкафу помещения производства или монтировать его на труднодоступном месте. | фиг.7 15204194 |
| --- | --- |

|  | фиг.8 15201996 |
| --- | --- |

Монтаж питающего кабеля к электротельферу L происходить в соответствии с фиг. 8: три фазы питающего кабеля 1 связываются с клеммами, обозначенными позициями 10, 11 и 12 и символами L1, L2 и L3.

Остальные связи электрических модулов, данных производителем суть: кабель к электро-двигателю механизма подъема 2, кабель к концевому выключателю механизма подъема 3, кабель к командному переключателю 6, кабель к ограни-чителю груза 8

| Подведение питания от разъединителя к электрощиту – кабельно (фиг. 9). Кабель повышен-ной выдержливости механизма нагрузки. В качестве подвижных кабелей используют-ся: H07RN-F согласно DIN VDE 0282 часть 810 NGFLGou согласно DIN VDE 0250 часть 809 В качестве неподвижных кабелей исполюзуются: NYM по DIN VDE 0250 часть 204; NYY по DIN VDE 0271. | фиг.9 15203298 |
| --- | --- |

В таблице 9 даны необходимый номинальный ток главных предохранителей (FL 1, FL 2 и FL 3 – фиг. 7), сечение проводников питающего кабеля 1 (фиг. 8), при помощи которого электротельфер связывается с электрической сетью и максимальная длина питающего кабеля.

Данны таблицы 9 относятся к честотам сети питания 50 и 60 Hz.

Таблица 9

|  | Скорость подъема | Номинальный ток | Максимальная длина питающего кабеля, m |
| --- | --- | --- | --- |
| Габарит |  | предохранителя (A) | 500 V | 380 V | 220 V |
|  | m/min | 500 V | 380 V | 220 V | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 |
|  | 8 | 6 | 6 | 10 | 358 | - | 206 | - | - | 69 | - | - | - |
|  | 12 & 8/1,4 | 6 | 6 | 10 | 279 | - | 163 | - | - | 54 | - | - | - |
| RSMT200 | 12/1,4 | 6 | 10 | 16 | 223 | - | 130 | - | - | 43 | - | - | - |
|  | 16 | 16 | 20 | 35 | 80 | - | 46 | 73 | - | 15 | 24 | 36 | - |
|  | 16/2,8 | 25 | 35 | 50 | - | - | 46 | 73 | - | 15 | 24 | 36 | - |
|  | 8 | 6 | 10 | 16 | 198 | - | 115 | - | - | 38 | - | - | - |
|  | 12 & 8/1,4 | 10 | 16 | 25 | 135 | - | 78 | - | - | 26 | - | - | - |
| RSMT300 | 12/1,4 | 10 | 16 | 25 | 128 | - | 75 | - | - | 25 | 40 | - | - |
|  | 16 | 16 | 20 | 35 | 80 | - | 46 | 73 | - | 15 | 24 | 36 | - |
|  | 16/2,8 | 25 | 35 | 50 | - | - | 46 | 73 | - | 15 | 24 | 36 | - |
|  | 8 | 10 | 16 | 25 | 111 | - | 65 | - | - | 21 | 33 | - | - |
|  | 12 & 8/1,4 | 16 | 20 | 35 | 80 | - | 46 | - | - | 15 | 24 | - | - |
| RSMT400 | 12/1,4 | 25 | 35 | 50 | 54 | - | 32 | 50 | - | 10 | 16 | 24 | - |
|  | 16 | 50 | 63 | 100 | 29 | 47 | 17 | 27 | 41 | - | - | 16 | 22 |
|  | 16/2,8 | 80 | 100 | 160 | 18 | 29 | 10 | 17 | 25 | - | - | 8 | 14 |
|  | 8 | 16 | 20 | 35 | 88 | - | 51 | 82 | - | 17 | 27 | 40 | - |
|  | 8/8,4 | 16 | 20 | 35 | 73 | - | 53 | 85 | - | 17 | 27 | 40 | - |
| RSMT500 | 12 | 25 | 35 | 63 | 48 | - | 28 | 45 | - | 10 | 16 | 24 | - |
|  | 12/1,4 | 35 | 50 | 80 | 42 | 67 | 24 | 40 | 67 | - | 13 | 19 | 30 |
|  | 16 | 50 | 63 | 100 | 29 | 47 | 17 | 27 | 41 | - | - | 16 | 22 |
|  | 16/2,8 | 80 | 100 | 160 | 18 | 29 | 10 | 17 | 25 | - | - | 8 | 14 |
|  | 8 | 35 | 50 | 80 | 48 | 78 | 28 | 44 | 67 | - | 15 | 22 | 35 |
| RSMT600 | 12 & 8/1,5 | 50 | 63 | 100 | 29 | 47 | 17 | 27 | 41 | - | - | 16 | 22 |
|  | 12/1,4 | 80 | 100 | 160 | 18 | 29 | 10 | 17 | 25 | - | - | 8 | 14 |
|  | 16 | 80 | 125 | 200 | - | 25 | - | 14 | 22 | - | - | 7 | 11 |
| RSM700 | 8 & 8/1,8 | 50 | 80 | 125 | 25 | 40 | - | 22 | 35 | - | - | 11 | 18 |

Напрежения, отличные от данных в таблице 9, определяются методикой:

| Номинальный ток предохранителей определяется в зависимости от суммарного тока, получаемого при помощи суммирования номинальных токов всех электродвигателей, наличествующих в фирменных этикетках или в паспорте электротельфера. Сечение кабеля и его длины Lk определяется следующей методикой: a) Суммарным током вычисляется сечение кабеля с приближением до ближайшей большей стандартной стоимости. б) Требованием минимального снижения напрежения определяется длина кабеля: исчисленные производителем зависимости Im=f (Lk) касательно константных стоимостей сечения жилы кабеля (фиг. 10). | фиг.10 15200594 |
| --- | --- |

( суммарный ток наносится по ординатной оси зависимости Im=f (Lk); через полученную таким образом точку строиться параллельная абсциссе линия до ее пересечения с графиками, на которах обозначено сечение жилы кабелей (1.5 mm2, 2,5mm2, 4 mm2 и 6 mm2).

( с точки пересечения так построенной линии и графики вычисленного выше сечения спускается перпендикуляр к абсциссной оси, начиная с которой определяется длина кабеля питания Lk соответного сечения.

Если линия, построенная параллельно абсциссной оси, не пересекается с зависимостью Im=f (Lk) исчисленного в т. а сечения, то нужно использовать ее пересекаемую точку с замисимостью следующего по размеру сечения.

Присоединение защитного провода: Защитный провод присоединительного кабеля связан с клеммой защитной шины 9 (фиг. 8). Клемма обозначена знаком “РЕ” и символом согласно DIN EN 60204-1, т.5.2.

Останальные клеммы защитной шины необозначены. К ним подключаются все металлические нетоковедущие части, уравняющие  потенциал в соответствии с  т.8. 2.3. DIN EN 60204-1:1991.

( ВНИМАНИЕ !

Непосредственно после присоединения электротельфера к электрической сети питания нужно проверить правильность ряда фаз согласно т. 4.4.

4.3.1. Принципиальные электрические схемы

В управлении электротельферами принципиально применяются реверсивные контакторные схемы.

Принципиальные схемы электротельферов указаны на фигурах 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Обозначения принципиальных схем:

L1. L2, L3 – фазы электрической сети;

T1 – трансформатор оперативной цепи;

F1, F2, F3, F4, F5– предохранители;

Q – главный контактор;

S01 – блок счетчиков ограничителя груза;

S1 – концевой выключатель;

S2 – командный переключатель

1K,2K,3K,4K,5K,6K,7K,8K,1P – контакторы

М1 – електродвигатель подъема;

М2 – електродвигатель пeридвижения

Предназначение контакторов указано в  принципиальных схемах посредством обозначения бубин следующими символами:

| Символи | Функция контактора |
| --- | --- |
|  | - контактор движения "ПОДЪЕМ" с основной скоростью |
|  | - контактор движения "ПОДЪЕМ" с уменьшенной скоростью |
|  | - контактор движения "СПУСК" с основной скоростью |
|  | - контактор движения "СПУСК" с уменьшенной скоростью |
|  | - контактор движения "НАПРАВО" с основной скоростью |
|  | - контактор движения "НАПРАВО" с уменьшенной скоростью |
|  | - контактор движения "НАЛЕВО" с основной скоростью |
|  | - контактор движение "НАЛЕВО" с уменьшенной скоростью |
|  | - контактор движения "НАЛЕВО" и "НАПРАВО" с основной скоростью |
|  | - контактор движения "НАЛЕВО" и "НАПРАВО" с уменьшенной скоростью |

Символы, поставленные под обозначениями двигателей, означают:

| ( | Электродвигатель механизма подъема |
| --- | --- |
| ( | Электродвигатель механизма передвижения |

а) Принципиальная электрическая схема  50M0233E-E201

(Стационарный электротельфер. Вертикальное движение: с основной скоростью)

фиг.11 50М0233Е-Е201

б) Принципиальная электрическая схема 50M1033E-Е201

(Стационарный электротельфер. Вертикальное движение: с основной или уменьшенной скоростью)

фиг.12 50М0233МЕ-Е201

в). Принципиальная электрическая схема  50M1033E-E201

(Электротельфер с тележкой. Вертикальное движение: с основной скоростью; горизонтальное передвижение: с основной скоростью)

фиг.13 50М1033Е-Е201

г) Принципиальная электрическая схема 50M1033ME-Е201

(Электротельфер с тележкой. Вертикальное движение: с основной и уменьшенной скоростью; горизонтальное передвижение: с основной скоростью)

фиг.14 50М1033МЕ-Е201

д). Принципиальная электрическая схема 50M1033М14Е-Е201

(Электротельфер с тележкой. Вертикальное движение: с основной и уменьшенной скоростью; горизонтальное передвижение: с основной и уменьшенной скоростью).

фиг.15 50М1033М14Е-Е201

е) Принципиальная электрическая схема 50M103314E-Е201

(Электротельфер с тележкой. Вертикальное движение: с основной скоростью; горизонтальное движение: с основной и уменьшенной скоростью

фиг.16 50М103314Е-Е201

Тип использованных элементов в электрических схемах – фигуры 11-16 – различных электротельферов указан в каталоге запасных частей.

# 4.4. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОГО СВЯЗЫВАНИЯ ФАЗ К ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРУ И ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Проверка правильного связывания фаз осуществляется в следующих случаях: перед пуском электротельфера в движение, после ремонта, при транспортировании. В тех же случаях проверяется и действие концевого выключателя, независимо от того, что проверял и производитель.

а) Проверка правильного связывания фаз

Направление движения грузового крюка в вертикальное направление зависит от порядка связывания фаз. Проверка: нажать кнопку подъема (поз.2, фиг.1). Если крюк движется в обратное направление, то нужно поменять местами двух из фаз кабеля питания 1 (фиг. 8).

б) Проверка действия концевого выключателя

Концевой выключатель, встроенный в корпус электродвигателя, ограничивает конечные положения круза. Он выключает движение механизма подъема в обоих направлениях - при подъеме и спуске груза – соответственно  настроиванию ограничительных колец 1 и 3 (фиг. 17) на штоке 2. Шток вводит в действие концевой выключатель.

фиг.17 15201595

Проверка установливает крюк с подвеской около середины высоты подъема. После этого нажать кнопку подъема, рукой пустить в движение шток концевого выключателя в направление канотоукладывания, соответствующее направлению подъема – движение крюка с подвеской должно остановиться.

( ВНИМАНИЕ !

Система рычагов концевого выключателя установлена на всю высоту подъема. Установка других промежуточных положений крюка, т.е. использование концевого выключателя в качестве рабочего не допускается.

Если в процессе эксплуатации нужно будет настроить пуск в движение концевого аварийного выключателя, то это осуществляется посредством изменения положения ограничительных колец 1 и 3 на шток 2 (фиг. 17). При помощи ограничительного кольца 3, находящегося со стороны электродвигателя, настроивается расстояние между полом и самой нижней точкой блока роликов – крайне низкое положение.

При помощи ограничительного кольца 1, находющегося со стороны редуктора, настроивается расстояние между самой нижней точкой электротельфера и самой верхней точкой блока роликов – крайне верхнее положение.

После настроивания обоих ограничительных колец, их болты 4 натягиваются и дополнительно обеспечиваются шпленты 5.

Проверка настроиваний:

# ( Крайне верхнее положение крюка с подвеской

Крюк поднимается вверх без груза до пуска концевого выключателя. При этом определяется и максимальное тормозное расстояние.

( Крайне нижнее положение крюка с подвеской

Крюк спускается вниз с грузом до пуска концевого выключателя. При этом определяется и максимальное тормозное расстояние.

Вторая степень концевого выключателя – аварийная, она выключает главный контактор. Выключение второй степени дает расстояния:

Расстояние между самой нижней точкой электротельфера и  самой высокой точкой блока роликов должно быть не меньше 100 мм.

Расстояния между полом и самой нижней точкой грузового крюка должно быть не меньше 100 мм, объязательно оставить три полных навивки на барабан.

Если употреблять одноступенчатый концевой выключатель, то нужно настроить его так, чтобы обеспечить расстояния, цитированные выше.

4.5. ПРОВЕРКА СМАЗЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА ПЕРЕД ЕГО ПУСКОМ

# В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Все детали и узлы электротельфера должны быть смазанными достаточным количеством масла и смазки, обеспечивающим его нормальную работу. Вид смазок, их классификационные требования и количества даны в т.5.12.

Перед пуском в движение необходимо проверить и если необходимо - смазать указанные в плане смазывания места - табл. 18.

# 4.6. . ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНЦОВ КАНАТА

( ВНИМАНИЕ !

Закрепление концов каната имеет важное значение для безопасной работы электротельфера

В зависимости от габарита электротельфера и в связи с его упаковкой, крюк с подвеской можно доставлять разъединенным от каната. В таких случаев, делая монтаж, нужно обратить внимание на следующее: канат должен быть выпрямлен, а не скрюченый; использовать схему полиспастной системы фигуры 20; закрепление каната к корпусу и барабану происходит согласно схемам, показанным на фиг. 18 и 19.

# Закрепление концов каната к корпусу  (фиг. 18)

| Канат диаметра d, закрепляется в клиновую втулку 2 так, чтоб его несущая струна лежала по вертикальной стороне клина 1. В соответствии с требованиями DIN 15020, части 1, т. 6.4 в цели предохранения конца каната от ускользания нужно монтировать скобу 3, соответствующую DIN 1142. Натяжение скобы осуществляется двумя гайками типа SC, соответствующими DIN 1142. Моменты натяжения гаек согласованы с DIN 1142, часть которого показана на табл. 10. Таблица 10 |  | фиг.18 15201694 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная величина натяжения | Размер гайки типа SC | Момент закручивания Nm |  |  |
|  | 5 | M5 | 2,0 |  |  |
|  | 6,5 | M6 | 3,5 |  |  |
|  | 8 | M8 | 6,0 |  |  |
|  | 10 | M8 | 9,0 |  |  |
|  | 13 | M12 | 33 |  |  |
|  | 16 | M14 | 49 |  |  |
|  | 19 | M14 | 67,7 |  |  |
|  | 22 | M16 | 107 |  |  |
|  | 26 | M20 | 147 |  |  |
|  | 30 | M20 | 212 |  |  |
|  | 34 | M22 | 296 |  |  |
|  | 40 | M24 | 363 |  |  |

Пользуя таблицу 10 нужно иметь ввиду, что номинальная величина натяжения равна най большему номинальному диаметру каната.

При монтаже нужно соблюдать расстояния, указаны на фиг. 18:

( Расстояние между концом каната и клиновой втулкой 2 должно быть не меньше 100 mm, обозначено на фиг. 18 как 100 min.  Максимальные стоимости этого расстояния:

250 mm - электротельферы грузоподъемности 0,5 и 1 t;

350 mm - электротельферы грузоподъемности 2; 3,2 и 5t.

450 mm - электротельферы грузоподъемности 8t.

( Расстояние между скобой 3 и концом каната должно быть не меньше 50 mm.

# б) Закрепление каната к барабану  (фиг. 19)

Закрепление конца каната 3 к барабану осуществляется прижимающими скобами 2, каждая из которых натягивается двумя болтами 1. Размеры болтов и их классы крепкости даны в таблице 11. Моменты натяжения болтов даны в таблице 23.

|  | Таблица 11 |  | фиг.19 15210498 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Натяжение струны каната, kg | Размер болта, mm | Класс крепкости |  |  |
|  | 500 | М 6 | 8.8 |  |  |
|  | 1000 | М 10 | 8.8 |  |  |
|  | 1600 | М 10 | 8.8 |  |  |
|  | 2500 | М 12 | 8.8 |  |  |
|  | 4000 | М 16 | 8.8 |  |  |

в) Монтаж каната через крюк и ролики полиспастной системы

| Делая монтаж каната через ролики крюка и полиспастной системы нужно быть осторожным и не допускать скручивание. После заклинения, канат крюк не должны иметь уклон к вращению, канату не переплетаться. Способ монтажа каната через ролики крюка и полиспастной системы указан на фиг. 20. | фиг.20 15201794 |
| --- | --- |

# 4.7. МОНТАЖ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ

Возможны следующие способы стационарного закрепления электротельферов к равнине:

(  к горизонтальной равнине (стоячим образом) - фиг. 21, A;

( под горизонтальной равниной (висячим образом) - фиг. 21, B;

(  по заказу стационарные электротельферы можно изготовлять и с закреплением к вертикальной равнине равнине (стенке)  - фиг. 21, C;

фиг.21 15203798

Применимость видов закрепления, указаных в качестве позиций 1, 2, 3 и 4 на фиг.22; разные способы монтажа даны на фиг.21, номера позиций, вписанные в окружность – тоже.

фиг.22 15203698

# На табл. 12 указаны следующие данны:

( закрепление под горизонтальной равниной: диаметр отверстия в корпусе, под ним - заварочная гайка и необходимые для закрепления болт, шайба и шайба пружинная. Момент натяжения определен в табл. 23;

( Закрепление к горизонтальной равнине: указан только диаметр отверстий копруса; сообразно этому потребитель выбирает винтовое соединение, соблюдая следующее: класс крепкости винта – не ниже 8,8, а гайки – не ниже 8. Момент натяжения определяется в табл. 23.

Таблица 12

| Вид закрепления | pos. | наименование | RSMТ200 | RSMТ300 | RSMТ400 | RSMТ500 | RSMТ600 | RSMТ700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозн | Шт. | Обозн. | Шт. | Обозн. | Шт. | Обозн. | Шт. | Обозн. | Шт. | Обозн | Шт. |
|  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Диаметр отверстия, mm | ( 15 | 4 | ( 15 | 4 | ( 21 | 4 | ( 21 | 4 | ( 25 | 4 | ( 28 | 4 |
| Под горизон-тальной равниной | 1.1. | Болт-класс крепкости 8,8 | M14 | 4 | M14 | 4 | M20 | 4 | M20 | 4 | M24 | 4 | M27 | 4 |
|  | 1.2. | Шайба DIN 125 - St | B14 | 4 | B14 | 4 | B20 | 4 | B20 | 4 | B24 | 4 | B27 | 4 |
|  | 1.3. | Шайба пружинная DIN 127 | А14 | 4 | А14 | 4 | А20 | 4 | А20 | 4 | А24 | 4 | А27 | 4 |
| На горизон-тальной равнине | 2. | Диаметр отверстия, mm | ( 15 | 4 | ( 15 | 4 | ( 17 | 4 | ( 17 | 4 | ( 21 | 4 | ( 25 | 4 |

Отверстия закрепления к вертикальной равнине не указаны, но при заказу электротельферов с такими закреплениями, элементы скрепления  согласованы как указано на фиг. 21 и фиг. 22, соотвествуя отверстиям корпуса и соблюдая требование класса крепкости болта и гайки, момент натяжения и закрепления к горизонтальной равнине.

Боковое отклонение каната в отношении оси каналов барабана оказывает влияние на время изношивания проволок и поэтому должно быть минимьльным. В связи с этим, делая монтаж электротельфера, нужно иметь ввиду, что допустимое угловое отклонение его оси должно быть таким, что боковое отклонение каната не превышало 3,5O (фиг. 23). Это удается посредством нивелирования равнины, к которой закрепляется электротельфер.

| фиг.23 05205000 | фиг.24 15204398 |
| --- | --- |

Примечание: Делая монтаж электротельферов грузоподъемности 3,2 и 5 t (полиспаст 2/1) на равнине, нужно иметь ввиду, что под фланцами корпуса монтируются подложные плиты, указанные на фиг. 24 , размеры которых указанны в таблице 13.

Таблица 13

| Nr | Грузоподъемность, t | полиспаст | ( | d1 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1 | 5 | 2/1 | 16 | 21 | 50 | 80 | 20 | 26 |
| 2 | 10 | 4/1 | 16 | 21 | 50 | 80 | 20 | 26 |
| 3 | 3,2 | 2/1 | 22 | 17 | 40 | 70 | 17 | 27,5 |
| 4 | 6,3 | 4/1 | 22 | 17 | 40 | 70 | 17 | 27,5 |

# 4.8. УСТРОЙСТВО  РЕЛЬСОВОГО ПУТИ И МОНТАЖ МЕХАНИЗМА  ПЕРЕДВИЖЕНИЯ К НЕМУ

Изготовление монорельсового пути передвижения электротельферов должно осуществляться только стандартными профилями.

Монтировать монорельсовый путь на грузонесущую конструкцию и закрепить рельсы так, что электротельферы могли бы двигаться безопасно. Проектирование и осуществление монтажа рельсового пути допускается только оторизированными лицами в соответствии с действующими нормативными документами данной страны (Германия - DIN 15018, DIN 4132 и др.; Россия - Правила).

# Электротельферы с механизмами передвижения работают по стандартным профилям DIN 1025:

( тепловалцованы I - профили, согласно DIN 1025 Bl.1, номера - I 200 - I 600, (ширина профиля b = 90 до 215). У этих профилей - наклон пояса профиля;

( тепловалцованы I – профили изготовления IPE, согласно DIN 1025 Bl.5, номера IPE 180 - IPE600  (ширина профиля b = 91 до 220 ). У этих профилей  - нулевой наклон пояса профиля;

( тепловалцованы  I - профили, изготовления IPB, согласно DIN 1025  Bl.2, номера IPB 100 - IPB1000 (ширина профиля b = 100 до 300). У этих профилей -  нулевой наклон пояса профиля.

Сгибая профилы нужно иметь ввиду следующее:

( получать чистые кривизны сгибания (постоянные радиусы);

( не допускать деформации профилей в участках сгибания вне допустимых норм, указанных в DIN 1025.

В паспорте изделия указан конкретный номер профиля рельсы, максимально допустимый наклон рельсового пути и минимальный радиус сгибания.

Не допускать:

a) использования профилей меньших размеров чем указанные в паспорте;

b) у кривых участков рельсового пути меньших радиусов чем предусмотренные в паспорте электротельфера.

# Эксплуатируя рельсовой путь нужно иметь ввиду следующее:

( На монорельсовом пути не должно быть засорения и препятствий движению механизма передвижения, какими могут оказаться приспособления зависания на балках, связующие плиты, главы болтов и другие;

( Поверхности качения ходовых колес не красить, так как краска препятствует хорошему сцеплению ходовых колес и рельсового пути;

( На скользание ходовых колес по рельсе влияет и засорение маслом, смазкой, льдом и другими веществами. В цели обеспечения нормальной работы механизма передвижения необходимо регулярно чистить рельсовой путь;

( Следить за наличием трещин и изношивания рельсового пути; если они уже есть, то нужно поступать согласно требованиям нормативных документов данной страны.

фиг.25 15201894

Чтобы предотвратить опасные деформации, которые получились бы при достижении механизмом передвижения до упора конца рельсы, объязательно использовать каучуковые буферы (VBG9, §19).

На фиг. 25 показано местоположение буферов электротельферов уменьшенной

строительной высоты, а на фиг. 26 – электротельферов нормальной строительной высоты.

фиг.26 15201994

Рекомендуется употребление буферов, произведенных фирмой DEMAG.

Монтаж буферов указан на фиг. 27: буфер 3   закрепляется винтовым соединением к консоли 2, которую нужно заварить к рельсе 3. Заварка должна соответствовать требованиям DIN  15018, части 1, т. 6, если ее катет - К.  Данны, необходимые для монтажа и заказа буферов указаны на табл.14.

Допускается и другая конструкция консолы 2, позволяющая закрепление посредством болтового соединения к рельсе 1. В этом случае выбор болтового соединения отвечает требованиям DIN  15018.

фиг.27 15204598

Таблица 14

|  | Грузоподъемность |  | Буфер | Консоль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габарит | , kg | a | l | d | Резба | Тип | Номер заказа | L1 | L2 | K | Номер по |
|  | 2/1 | 4/1 | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm |  | каталогу |
| RS MT200 | 500 | 1000 |  | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT300 | 1000 | 2000 | 110 | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT400 | 2000 | 4000 | 97.5 | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT500 | 3200 | - | 97.5 | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT500 | - | 6300 | 85.0 | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT600 | 5000 | - | 115.0 | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT600 | - | 10000 | 95.0 | 100 | 95 | M12 | GZP100 | 81152344 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
| RSMT700 | 8000 | - | 105.0 | 120 | 122 | M12 | GZP130 | 81152444 | 100 | 100 | 4 | 331301 |
|  | - | 16000 | 105.0 | 120 | 122 | M12 | GZP130 | 81152444 | 110 | 100 | 4 | 331302 |

# 4.8.1. Монтаж механизма передвижения

# Нешарнирная (жесткая) тележка

Конструкция ходовой тележки удобна и проста для монтажа, демонтажа и эксплуатации. Предназначена для монорельсового пути разной величины профиля.

Монтаж механизма передвижения к монорельсовому пути осуществляется двумя способами:

# A. Монтаж ходового механизма при доступном конце монорельсового пути:

- Демонтаж упора с монорельсового пути;

- Монтаж ходового механизма к концу монорельсовому пути;

- Монтаж упора на монорельсовом пути;

Этот метод одинаков для всех конструкций.

# B. Монтаж ходового механизма при недоступном конце монорельсового пути:

- Освобождение элементов, определяющих расстояние между движущим и движимым ходовыми колесами;

- увеличивается расстояние между ходовыми колесами;

- монтаж ходового механизма к монорельсовому пути снизу;

- фиксация элементов, определяющих расстояние между ходовыми колесами.

Применимость этого метода зависит от конструкции механизма.

| ( ВНИМАНИЕ ! |
| --- |
| После окончательной установки механизма передвижения к монорельсовому пути объязательно нужно проверить следующее: |
| ( | элементы, фиксирующие расстояние между ходовыми колесами, должны быть застопоренными и обеспеченными против разкручивания |
| ( | Объязательно обеспечить зазор с 0.5 до 4 mm между ребордом и поясом рельсового пути – это имеет особое значение для правильной эксплуатации |

Механизм передвижения настроен для стандартного профиля определенной ширины пояса b, но есть возможность настроивания и для других ширин b.

Особенности настроивания механизма передвижения разных ширин профиля и монтаж методом "В" зависят от его конструкции. Они суть:

- Ходовой механизм электротельферов уменьшенной строительной высоты.

Схема монтажа согласно фиг. 28

| фиг.28 15202195 | Монтаж типа "В" : - С обоих шпилок 1 демонтируются шплинты, которые обеспечивают коронные гайки 2. Разкручивание гаек 2; - Увеличавается расстояние между ходовыми колесами посредством отдаления движущего блока 3 и движимого блока 4; - Монтаж ходового механизма к монорельсовому пути снизу; - Коронные гайки 2 закручиваются согласно таблице 23 (класс крепкости гайки 5) и фиксируются шплинтами. |
| --- | --- |

Настроивание ходового механизма на другие ширины b монорельсового пути

Осуществить перебросывание набора втулкок, определящих размер  к набору втулок, определящих размер  (или обратно) при соблюдении условия: . Размер  необходим монтажу монорельсового пути ширины b определяется уравнением:

= b + X,             mm,

- коэффициент, определим в табл. 15. В той же таблице даны размеры ,  и , как и наборы, которые их определяют при максимальной стоимости ширины профиля bmax. Ширина профиля bmax дана в колоннах 4 и 10 соответственно ходовым колесам нулевого и наклоненного профиля.

Таблица 15

| Фиг. 28 |  |  | Нулевой наклон профиля ходовых колес | Наклоненный профиль ходовых колес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b, mm | С1 за bmax | C2 за bmax |  | b, mm | С1 за bmax | C2 за bmax |  |
| Габарит | Dxk, | (bmin( | размер | набор | размер | набор | X, | (bmin( | размер | набор | размер | набор | X, |
| 2/1 | 4/1 | mm | bmax) | mm | Шт. х mm | mm | Шт. х mm | mm | bmax) | mm | Шт. х mm | mm | Шт. х mm | mm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  | 1 x 72 mm |  |  |  |  |  | 1 x 52 mm |  |  |  |
| RSMT | RSMT |  |  |  | 2 x 20 mm |  |  |  |  |  | 3 x 20 mm |  |  |  |
| 300 | 300 | 100 | 105(300 | 272 | 1 x 50 mm | 127 | 1 x 127 mm | -28 | 90(130 | 272 | 1 x 50 mm | 127 | 1 x 127 mm | -28 |
|  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 4 x 2,5 mm |  |  |  |
| RSMT |  |  |  |  | 1 x 99 mm |  |  |  |  |  | 1 x 93 mm |  |  |  |
| 400 | RSMT |  |  |  | 1 x 20 mm |  |  |  |  |  | 1 x 20 mm |  |  |  |
| и | 400 | 125 | 120(300 | 284 | 1 x 50 mm | 160 | 1 x 160 mm | -16 | 130(300 | 278 | 1 x 50 mm | 166 | 1 x 166 mm | -22 |
| RSMT |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  | 6 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 6 x 2,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 x 128 mm |  |  |  |  |  | 1 x 106 mm |  |  |  |
| - | RSMT | 160 | 130(300 | 303 | 1 x 50 mm | 166 | 1 x 166 mm | +3 | 130(300 | 281 | 1 x 50 mm | 188 | 1 x 188 mm | -19 |
|  | 500 |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 x 128 mm |  |  |  |  |  | 1 x 106 mm |  |  |  |
| RS MT | - | 160 | 130(300 | 303 | 1 x 50 mm | 151 | 1 x 151 mm | +3 | 150(300 | 281 | 1 x 50 mm | 173 | 1 x 173 mm | -19 |
| 600 |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 x 153 mm |  |  |  |  |  | 1 x 113 mm |  |  |  |
| - | RSMT | 200 | 130(300 | 328 | 1 x 50 mm | 126 | 1 x 126 mm | +28 | 150(300 | 288 | 1 x 50 mm | 166 | 1 x 166 mm | -12 |
|  | 600 |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 x 153 mm |  |  |  |  |  | 1 x 113 mm |  |  |  |
| RSMT | - | 200 | 130(300 | 328 | 1 x 50 mm | 291 | 1 x 291 mm | +28 | 150(300 | 288 | 1 x 50 mm | 331 | 1 x 331 mm | -12 |
| 700 |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 x 164 mm |  |  |  |  |  | 1 x 113 mm |  |  |  |
| - | RSMT | 250 | 130(300 | 339 | 1 x 50 mm | 270 | 1 x 270 mm | +39 | 170(300 | 288 | 1 x 20 mm | 321 | 1 x 321 mm | -12 |
|  | 700 |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |  |  | 1 x 30 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 x 2,5 mm |  |  |  |  |  | 1 x 100 mm |  |  |  |

После окончательной установки электротельфера на рельсовой путь нужно оставить зазор между ребордом ходового колеса и поясом рельсового пути f = 0,5 ... 4 mm (фиг.28).

Баланс электротельферов уменьшенной строительной высоты

После монтажа электротельферов уменьшенной строительной высоты к монорельсовому пути необходимо балансировать. Это возможно, если в коробку противотежести 6 (фиг. 5) положить металлические ненужные части. Рекомендаация: после того как положить балансирующий материал, его залить бетоном толщины около 2 см. Весь балансирующего материала (вместе с бетоном) и коробки – согласно таблице 16.

Таблица 16

| Высота | Н1 | H2 | Н3 | H4 | Н5 | H6 | Н7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габа-рит | полис-паст | Весь необходимой противотежести (включая весь коробки) |
|  |  | Kg |
| M3.. | 2/1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - |
|  | 4/1 | - | - | 35 | 40 | 45 | - | - |
| M4.. | 2/1 | 85 | 95 | 100 | 120 | 135 | - | - |
|  | 4/1 | - | - | 100 | 115 | 130 | - | - |
| M5.. | 2/1 | 100 | 105 | 115 | 135 | 150 | - | - |
|  | 4/1 | - | - | 95 | 110 | 125 | - | - |
| M6.. | 2/1 | - | 190 | 195 | 240 | 270 | - | - |
|  | 4/1 | - | - | 185 | 230 | 255 | - | - |
| M7.. | 2/1 |  | 295 | 320 | 355 | 390 | 425 | 455 |
|  | 4/1 | - | - | - | 345 | 375 | 405 | 440 |

Примечание: Числовые стоимости Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6 и Н7 разных габаритов даны в табл.5.

b) Ходовой механизм “Т” электротельфера нормальной строительной высоты

Схема монтажа – согласно фиг. 29

| фиг.29 15202294 | Монтаж типа "В": С обеих несущих шпилок 1 демонтировать шплинты 2, обеспечивающие гайки 3. Разкрутить гайки 2; Расстояние между ходовыми колесами увеличивается посредством удаления движущегося блока 3 и движимого блока 4; Монтаж ходового механизма к монорельсовому пути снизу; Закрутить гайки 2 с моментом согласно табл. 23 (класс крепкости гайки 5) и обеспечить их шплинтами. После монтажа проверить зазор между ребордом ходового колеса и профилем рельсы: f = 0,5 ... 4 mm. |
| --- | --- |

Настроивание ходового механизма на другие ширины b монорельсового пути

Осуществляется перебросыванием набора шайб, определящих размер S1 и S2 к S3 или наоборот. При этом нужно соблюдать условие: S1 + S2 + S3 = const. Все шайбы толщины 2,5 mm. Число шайб, определяющих размеры S1, S2, S3 указаны в таблице 17.

Таблица 17

| Грузоподъемность kg | Обозначение размеров по фиг. 29 | Профиль по GOST 19425-74 | Профиль по DIN 1025 Bl.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество шайб в наборе (толщина шайб 2,5 mm) | Количество шайб в наборе (толщина шайб 2,5 mm) |
|  |  | 90 | 110 | 130 | 150 | 90 | 98 | 106 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
|  |  | Количество, Шт. |
| 500 | S1 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
| и | S2 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
| 1000 | S3 | 16 | 8 | - | - | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 2000 | S1 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 |
| и | S2 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 3200 | S3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - |
| 5000 | S1 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 |
| и | S2 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 8000 | S3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - |

С) Ходовой механизм “М” электротельфера нормальной строительной высоты

Ходовой механизм “М” указан на фиг. 30.

фиг.30 15204696

Монтаж типа B:

- С несущих шпилок 1 демонтировать шплинты 2, обеспечивающие гайки 3. Разкрутить гайки 2;

- Расстояние между ходовыми колесами увеличивается посредством удаления движущегося блока 5 и движимого блока 6;

- Монтаж ходового механизма к монорельсовому пути снизу;

- Закрутить гайки 2 с моментом согласно табл. 17 (класс крепкости гайки 5) и обеспечить их шплинтами 2.

После монтажа соблюдать: f = 0,5 ... 4 mm.

Настроивание ходового механизма на другие ширины b монорельсового пути

Осуществляется перебросыванием набора втулок, определящих размер  к набору, втулок определяющих размер  или наоборот. При этом нужно соблюдать условие: . Размер  ( – это монтажный размер траверсы 7). Размер  определяется набором втулок и в процессе монтажа механизма передвижения к монорельсовому пути ширины b определяется уравнением:

, mm

- коэффициент. Стоимости  и  даны в таблице 18. В той же таблице даны и размеры ,  и , как и наборы  и  в качестве ширины монорельсового пути bmax. Наборы оформляются неодинаковым числом втулок длины 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 50 mm;

Наборы  ставятся с обеих сторон монтажного размера  траверсы 7, как это указано на фиг. 30.

Таблица 18

| Габ. | По-лис-паст |  | Нулевого наклона | Нулевого профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | b,mm | С1 | C3 | C2 |  |  | b,mm | C1 | C3 | C2 |  |
|  |  | Ltp | Dxk, | bmin |  | size | Набор, mm | Набор | X | Dxk | bmin |  | Р-р | Набор | Р-р | Набор | X |
|  |  | mm | mm | до | mm |  | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | mm |  | mm | mm | до | mm |  | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 |  | 2.5 | 5 | 10 | 20 | mm |
|  |  |  |  | bmax |  | mm | число |  | число |  |  | bmax |  | mm | число | mm | число |  |
|  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | 2/1 | 102 | 97.5 | до | 317 | 107,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 17 | 100 | до | 317 | 107,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 |
| 300 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | 4/1 | 108 | 122 | до | 328 | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 28 | 25 | до | 323 | 107,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 23 |
| 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400, | 2/1 | 138 | 122 | до | 328 | 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 28 | 125 | до | 323 | 92,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 23 |
| 500 | 2/1 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | 4/1 | 138 | 122 | to | 328 | 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 28 | 125 | до | 323 | 92,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 23 |
| 400 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | 4/1 | 155 | 155 | до | 350 | 97,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 50 | 160 | до | 330 | 87,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | - | 2 | - | 30 |
| 500 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | 2/1 | 155 | 155 | до | 350 | 97,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 50 | 160 | до | 330 | 87,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | - | - | 2 | - | 30 |
| 600 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M600 | 4/1 | 155 | 194,5 | до | 370 | 107,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 70 | 200 | до | 330 | 87,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | - | - | 4 | - | 30 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 2/1 | 175 | 194,5 | до | 370 | 97,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 70 | 200 | до | 330 | 77,5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 40 | - | - | 4 | - | 30 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 4/1 | 183 | 250 | до | 388 | 102,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 88 | 250 | до | 338 | 77,5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 50 | 2 | - | 2 | - | 38 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.9. ПУСК В ДВИЖЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА

Перед пуском электротельфера в эксплуатацию необходимо осуществить следующие контрольные операции оторизированными компетентными лицами.

( проверка закрепления электротельфера;

( проверка концевого выключателя в самом верхнем и самом нижнем положении крюка (проверять электротельфер без груза);

( проверка наличия буферов и прочности их работы;

( проверка направления движения крюка сообразно обозначению на кнопках командного переключателя;

( проверка функций всех устройств, связанных с безопасной работой [концевого выключателя, тормозов и пр.];

( проверка  настроивания  всех электрических устройств, необходимых эксплуатации;

Перед первом пуском в эксплуатацию, как и после существенных изменений и перед очередным пуском в эксплуатацию, электротельферы должны быть подвергнуты испытаниям оторизированным экспертом данной страны [VBG8 §23 (1) и VBG9 §25]. Потребитель обеспечивает необходимый экип руководителей, работников по обслуживанию и поддержке в соответствии с т.5 DIN 15030.

Делать периодические испытания компетентым лицом не меньше раз в год [VBG9 §26(1) и VBG8 §23(2)].

Согласно VBG 9 §27 потребитель заботится о том, чтобы резултаты испытаний были вписаны в дневник электротельфера.

В качестве образца дневника в Германии используют рекомендуемый VBG 9 §27 "Дневник крана" (номер заказа ZH 1/29, Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Koeln).

В качестве образца дневника в России используют рекомендаций ПРАВИЛ.

В качестве первой части дневника (после заголовной страницы) принять копия паспорта изделия и сертификаты крюка и каната, которые потребитель получает и которые содержат все необходимые данны. Результаты первоначальных и периодических испытаний наносить на соответствующие страницы цитированного выше образца. Отдельные страницы дневника нумерировать и заполнить содержанием.

В остальных странах использовать образец, рекомендуем нормативными документами данной страны, к которому нужно прибавить: копия паспорта изделия и сертификаты крюка и каната.

При отсуствии нормативных документов в разных странах рекомендуется следующее оформление дневника:

1. Заголовная страница - "Дневник электротельфера" с следующими данными: фабричный номер производителя, фирма потребителя и инвентарный номер.

2. Применить копия паспорта изделия и сертификаты крюка и каната.

3. "Результаты испытаний перед пуском в эксплуатацию или после ремонта":

| Вид | нормативный | Результат | Примечание | Подпись оторизированного | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания | документ | да | нет |  | эксперта |  |
| Предварительное |  |  |  |  |  |  |
| Монтажное |  |  |  |  |  |  |
| Приемное |  |  |  |  |  |  |

4. "Результаты периодических годичных испытаний":

Периодические испытания проводятся согласно ..............................

| Вид | Результат | Имя и фамилия оторизированного | Подпись оторизированного | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| испыта-ния |  | Эксперта | эксперта |  |
| Периоди-ческие | Дефекты не регистрированы |  |  |  |
|  | (Регистрация дефектов согласно протоколу №) |  |  |  |
| периоди-ческие | Дефекты не регистрированы |  |  |  |
|  | (регистрация дефектов согласно протоколу №) |  |  |  |

# Примечание: Лишнее в колонке “Результат” зачеркнуть.

# 4.9.1. Обслуживание электротельфера

Оператор электротельфера должен познакомиться с настоящей Инструкцией эксплуатации и с инструкциями Требований безопасной работы.

Одежда оператора должна соответствовать рабочим условиям.

Во время работы соблюдать нормативные документы Требований безопасной работы данной страны (для России Правила).

Оператору нужно иметь постоянный доступ к Инструкции эксплуатации, или копия требований безопасной работы, находящиеся вблизости до выключателя сети или на другом удобном месте.

В табл. 19 даны требования к оператору электротельфера и к обслужвающим согласно VBG8 и VBG9.

Согласно VBG9, §2 электротельферы с механизмом передвижения считаются крановыми сооружениями.

В терминологии, определение оператора электротельфера тождественно крановщику.

Таблица 19

|  | Требования | Источник | Цитаты из источника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| ( | Требования к оператору электротельфера и персоналу по поддержке | VBG8 (24 (1) | Монтажом, технической поддержкой или самостоятельным обслуживанием механизмов могут заниматься только лица, знакомые с ними |
| ( | Повседневная проверка тормоза и концевого выключателя | VBG9 (30 (1) | Перед началом работы крановщик должен проверить состояние тормозов и аварийных концевых выключателей. Он должен следить за очевидными неисправностями крана |
|  |  | VBG9 (30 (2) | Крановщик должен преустановить эксплуатацию крана если есть неисправности, угрожающие эксплуатационную безопасность |

Таблица 19 - продолжение

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Обеспечить крана под навесом против влияния сильного ветра. | VBG9 (30 (6) | Крановщик должен позоботиться о том, чтобы подвергнутые ветру краны во время грозы и в момент окончания работы были бы укрепленными предохранителями |
| ( | Не двигать груз над людьми | VBG9 (30 (9) | Если используются устройства принятия грузов, которые держут груз магнитными смукателями или фрикционными силами, без дополнительного обеспечения, то груз не должен передвигаться над людьми |
| ( | Охранять людей пове-сивших груз | VBG9 (30 (10) | Грузы повесенные рукой должны передвигаться после сигнала того, кто их ожидает на посту сигналов или после сигнала другого ответственного лица, определенного предпринимателем |
| ( | Оператор электротель-фера должен следить за постоянно повесенным грузом | VBG9 (30 (11) | Пока на кране есть груз, крановщик должен держать управлявляющее устройство своей рукой |
| ( | Не использовать ава-рийный концевой выклю-чатель для других целей. | VBG9 (30 (13) | Не использовать аварийный концевой выключатель в качестве рабаочего |
| ( | Ежедневно проверять функции выключающего устройства – наличие оче-видных недостатков. | VBG8 (27 | Перед началом работы, обслуживающий должен проверить функции аварийного концевого выключающего устройства. Он должен следить за механизмами, включая их несущие средства, ролики, экипировку и несущую конструкцию очевидных недостатков |
| ( | Не перегружать электро-тельфер | VBG9 (31 (2) | Не загружать краны больше допустимого в конкретную ситуацию |
| ( | Совместная работа с дру-гими подъемными соору-жениями. | VBG9 (33 (1) | Если в рабочей зоне пересекаются несколько кранов, то предприниматель или уполномоченное им лицо должно определетиь рабочий ход и позаботиться о безупречном понимании крановщиков между собой |
| ( | Запрещаеться транспор-тирование людей | VBG9 (36 (1) | Запрещаеться транспортирование людей с грузом или грузоподъемными устройствами |
| ( | Не вытаскивать или таскать грузы | VBG9 (37 (1) | Запрещаеться вытаскивание и таскание грузов, как и передвижение транспортных средств с грузом |
| ( | Не разрывать крепко связанные грузы | VBG9 (38 (1) | Предприниматель может использовать кран для разрыва крепко связанных грузов если есть ограничитель груза |
| ( | Импульсивное включение двигателей должно быть редким, так как оно может вызвать заваривание контактов контакторов |  |  |
| ( | Работа с электротель-фером в близости до электрических сооруже-ний, находящихся под напрежением. | VBG9 (39 (1) | Предприниматель должен позаботиться о том, чтобы в близости к крану людей не угрожали находящиеся под напрежением части, электрические сооружения и эксплуатационные части. |
| ( |  | VBG9 (39 (2) | Во время работы с краном в близости до частей электрического напрежения, электрических сооружений и эксплуатационных частей, крановщика не угрожать поражениями электрического тока. |
| ( | Подъем огнеопасных жид-костей | VBG8 (15 | Механизмы, предназначены длю подъема огнеопасных жидкостей, должны иметь две действующие независимо одно от другого тормозных устройств. |
| ( | Передвижетие грузов, которые могут осесть | VBG8 (15 | Если нужно передвигать грузы, которые могли бы осесть, прижать или задержаться на своем пути так, чтобы могли возникнуть дополнительные неконтролируемые силы – нужно использовать только механизмы с ограничителем груза. |

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

# Общие указания:

Осуществлять поддержку и ремонт только при незагруженном электротеьлфере

( Устранить дополнительные средства захватывания груза.

( Осуществлять годичные проверки согласно требованиям VBG 8 §23  (2), респективно VBG 9 § 26 (1).

( Кроме данных здесь требований безопасной работы нужно иметь ввиду и следующее:

|  | Требования проверок и поддержки |  | Цитаты VBG 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Выключить и обеспечить выключатель сети при наличии некомпетентного включения, поставив предупредительную надпись на место выключения | (39 (1) | Поддрержку и инспекции делать лишь в состоянии выключения крана и при отсуствии возможности некомпетентного включения |
| ( | не выключать сетевого выключателя лишь тогда, когда деятельности (смазка каната, функциональное испытание электрических элементов и пр.) осуществляются при включенном эректротельфере. | (39 (2) | Алинея 1, предложение 1 не действуют тогда, когда идет работа поддержки и инспекции при включенном положении 1. нет опасности контузии 2. нет опасности прикасания до находящихся под электрическом напрежением частей, электрических сооружений и средств эксплуатации 3. есть вербальная или знаковая связь с крановщиком |
| ( | Во время обслуживания или ремонта должна наличествовать рабочая платформа или другое, равное ей разрешение вопроса. | (10 | Во время обслуживания или ремонта механических и электрических сооружений не с пола, необходимо использовать безопасные места или рабочие площадки, обеспечивающие безопасность рабочим. |
| ( | Пуск электротельфера в движение после ремонта, работа в зоне электротельфера | (43 | После ремонта, изменения или после работы в зоне движения крана, краны включать только если предприниматель или его помощник отдадут специальное разрешение. Перед разрешения они должны быть уверенными, что 1. работа законченна окончательно 2. кран в состоянии безопасной эксполуатации 3. все рабочие уже покинули кран |

# 5.1. ПОДДЕРЖКА

Регулярное и правильное обслуживание и поддержка гарантируют безупречную  работу электротельферов. Не допускать более тяжелый эксплуатационный режим чем тот, кто предусмотрен производителем.

Поддержка электротельфера  содержит: проверки технического состояния регулирования настройки, наблюдение за неисправностями и их устранение, техническое обслуживание (смазывание и други), периодическую поддержку электротельфера.

# 5.1.1. Периодические проверки

Периодические проверки с необходимостью обеспечивают безупречную работу  изделия.

Виды проверок и их периодика указаны в табл.20. Также указаны и точки описания груп и узлов проверок.

# 5.1.2. Смазка, регулирование и настроивание

План смазки дан в таблице 24, а необходимые материалы смазки и отдельные точки смазки - в таблице 25.

Периодичность настроивания и регулирования указаны в табл.20, там можно найти и пункты их описания.

Периодичность этих работ зависит от производственных условий.

Сюда относится и уборка пыли и грязи скреплений.

Если срок хранения больше 3 месяца с дня покупки, то перед пуском электротельфера нужно совершать проверки первоначального пуска согласно плану поддержки (табл.20).

# 5.1.3. Ремонт и восстановление

Сюда относится устранение мельких повреждений, возникших во время проверок:

( повреждения кабелей и их устранение;

( замена реле и контакторов.

Здесь не имеются ввиду более серьезные и ответственные операции, которые нужно было бы согласовать с производителем, например:

( изменение схемы;

( включение дополнительных аппаратов.

Если необходимо, то допускается работа под напрежением, принимая меры безопасности техники, преедписанные нормативными документами.

Возможные неисправности электрообзаведения и способы их устраненея указаны в табл. 20.

# 5.1.4. План поддержки

В табл.20 дан план поддержки. В связи с ним нужно иметь ввиду, что он разработан для нормальных условий, согласно  группе электротельфера по FEM 9.511. Если электротельфер работает в более трудных условиях, то эти периоды нужно сократить.

# 5.1.5. Периоды повторения проверок

| ( ВНИМАНИЕ ! |
| --- |
| ( | Эксперты проверяют сооружение хотя бы раз в год. Экспертами могут работать и специалисты Технического надзора и эксперты, уполномоченные за время проверок. |
| ( | Во время ремонта нужно использовать оригинальные части производителя. |

# Таблица  20

| № | В момент пуска в эксплуатацию | ежедневно перед началом работы | после первых 3 месяца | После первых 12 месяцев | Раз в 12 месяцах | Наименование проверки и обслужвания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ( | ( |  |  |  | Действие тормоза – оно регулируется если груз тащат или тормозной путь увеличен аксиальным ходом ротора электродвигателей (т.5.4); |
| 2 | ( | ( |  |  |  | Действие концевого выключателя (т.4.4) и стоп-кнопка |
| 3 | ( | ( |  |  |  | Проверка-осмотр: командный переключатель и его кабель (5.11а); крюк с блоком роликов (5.7) |
| 4 |  | ( |  |  |  | Канат – повреждения и разрушения проволок (т. 5.2) |
| 5 |  |  | ( |  | ( | Действие канатоукладывания /т. 5.3/ и закрепление каната /т.4.6./ |
| 6 |  |  | ( |  | ( | Блок роликов и крюк-деталь / т.5.7./ |
| 7 |  |  | ( |  | ( | Несущие винтовые соединения / т.5.10/ |
| 8 |  |  | ( |  | ( | Заварочные соединения |
| 9 |  |  | ( |  | ( | Состояние буферов, если есть механические повреждения – их нужно заменить |
| 10 |  |  |  | ( |  | Состояние ходовых колес и шарнирные соединения в механизме передвижения, в том числе и зазор между ребордами или направляющими роликами и монорельсовым путем /т.5.6/ |
| 11 |  |  | ( |  | ( | Общее состояние электрообзаведения /т.5.11/ |
| 12 |  |  |  | ( |  | Контроль и если необходимо - улучшение защиты против коррозии |

# 5.2. ПРОВЕРКА И ИЗНОШИВАНИЕ КАНАТА. БРАКОВКА И ЗАМЕНА

Поддержка каната связана с регулярным смазыванием (табл. 24) и проверками изношивания (5.2.1)

Смазки каната уменьшают сопротивление как между каналом и канатом, так и между проволоками и этим увеличивают его продолжительность эксплуатации. Кроме этого уменьшают и коррозию.

Смазку наносить умеренным количеством и равномерно по всей длине каната.

Если из за производителя канат не смазан, то время изношивания у потребителя уменьшается. Применение несмазанных канатов договаривается специально.

При наличии большого загрязнения канат нужно чистить периодически.

5.2.1. Проверка изношивания и браковка каната

Периодичность проверок изношивания каната согласно табл.20.

Браковка каната соответствует требованиям ISO 4309 и DIN 15020 Bl.2.

Критерии оценки состояния каната (DIN15020 Bl.2):

a) Вид и число прерванных проволок

Проверка прерванных проволок осуществляется тогда, когда канат незагружен и придерживаем рукой в рабочем положении. Это дает возмежность лучше заметить прерванные проволоки.

Браковка каната по числу прерванных проволок определенной длины его оси - согласно таблице 21, соответствующей DIN 15020 Bl.2 и ISO 4309.

Таблица 21

| Число несущих проволок в внешних струнах каната N | Примеры конструкции каната | Число ощутимых прерывов проволок, ведущих до браковки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Группы по FEM 9.511: | Группы по FEM 9.511 |
|  |  | 1Am,1Bm,1Cm,1Dm | 2m, 3m, 4m, 5m |
|  |  | Скрещенная свивка | односторонняя свивка | Скрещенная свивка | односторонняя свивка |
|  |  | На участке длины 6d и 30d, d - диаметр каната |
|  |  | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d | 6d | 30d |
| до 50 |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 51 до 75 |  | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 |
| 76 до 100 | 18x7(1+6) | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 |
| 101 до 120 | 6x19(1+6+12) | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |
|  | 6x19(1+6+6F+12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36x7(1+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 до 140 |  | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | 22 | 6 | 11 |
| 141 до 160 | 8x19(1+6+6F+12) | 6 | 13 | 3 | 6 | 13 | 26 | 6 | 13 |
| 161 до 180 | 6x36[1+7+(7+7)+14] | 7 | 14 | 4 | 7 | 14 | 29 | 7 | 14 |
|  | 8x19(1+6+6/6)+1.О.С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 до 200 |  | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 32 | 8 | 16 |
| 201 до 220 |  | 9 | 18 | 4 | 9 | 18 | 35 | 9 | 18 |
| 221 до 240 | 6x37(1+6+12+18) | 10 | 19 | 5 | 10 | 19 | 38 | 10 | 19 |
| 241 до 260 |  | 10 | 21 | 5 | 10 | 21 | 42 | 10 | 21 |
| 261 до 280 |  | 11 | 22 | 6 | 11 | 22 | 45 | 11 | 22 |
| 281 до 300 |  | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 |
| Больше 300 |  | 0,04.n | 0,08.n | 0,02.n | 0,04.n | 0,08.n | 0,16.n | 0,04.n | 0,08.n |

b) Местоположение прерванных проволок

Если сноп прерван, канат устраняется сразу.

c) Уменьшение диаметра каната во время эксплуатации

Если участок каната с уменьшенным касательно номинального диаметром – большой, то он бракуется при установленных границах по ISO 4309 и DIN 15020 Bl.2, даже и без прерванных проволок.

d) Коррозия

Коррозия внешних проволок установливается визуально.

Если диаметр каната касательно наминального уменьшается, то он бракуется  при граничных стоимостях согласно ISO 4309 и  DIN 15020 Bl.2,  даже и без прерванных проволок.

Если диаматр проволок в поверхностном слое каната уменьшается на 40%, то канат бракуется.

e) Изменение формы каната

Проверка осуществляется специалистом. Вид разных деформаций указан в ISO 4309 и DIN 15020 Bl.2.

Более подчеркнутые изменения формы каната, при наличии которых его бракуют: деформация в виде корзины; локальное увеличение диаметра каната; локальное уменьшение диаметра каната; расслоение проволок снопа и их сгибание вовне; повреждения тепловым воздействием или электрической радугой; выхождение сердцевины вовне; пластические деформации.

5.2.2. Замена каната

Снятие старого каната и установление нового происходит следующим образом:

# 5.2.2.1.Снятие старого каната

( крюк с подвеской спускается до твердой опоры, без ожидания сработывания концевого выключателя в нижнем положением;

( водило 2, закрепленное винтами 4, освобождается от направляващей гайки 1 (фиг. 31). Освобождается винтовая пружина 3, прижимающая канат, и вынимается вместе с направляющей гайкой;

| фиг.31 15202394 | фиг.32 15202494 |
| --- | --- |

( нажать кнопку “спуск” электротельфера, оставшие на барабане навивки развернуть, после чего конец каната освобождается от его закрепления к барабану. Другой конец вынимается из клиновой втулки, клин выбивается молотом.

# 5.2.2.2. Установка нового каната

( почистить винтовые каналы барабана, смазать соответствующей смазкой таблицы 19;

( предварительно подготвленный канат необходимой длины и обработанных концов против развертки ставится под электротельфер и разворачивается способом, указаным на фиг. 32 В. Разворачивать канат способом, указанным на фиг.32 А – не разрешается.

( после того как закрепить конец каната к барабану, он прижимается рукой к каналу и электротельфер включается кнопкой "ПОДЪЕМ", с чего начинается и его закручивание. После пети или шести навивок электродвигатель выключить. Нужно обеспечить канат против ослабления. В связи с этим можно поставить деревянный клин между покрытой канатом частью барабана и продольной балкой, связывающей фланцы корпуса механизма подъема. Остальная часть каната закрутить после монтажа канатоукладывания.

В цели безопасной работы рекомендуется совершать манипуляции канатом в перчатках.

# 5.3. МОНТАЖ НОВОГО КАНАТОУКЛАДЫВАНИЯ И ЕГО ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ			ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом нового канатоукладывания, последнее нужно разобрать: гайка направляющая 1, водило 2, пружина прижимающая 3 (фиг.31).

Монтажные операции совершать способом, указанным на фиг. 33, фиг. 34, фиг. 35, фиг. 36, фиг. 37 и фиг. 38 в следующей последовательности:

a) намазать смазкой навивки направляющей гайки и канала, где лежит прижимающая пружина. Выходящий из окна корпуса электротельфера канат наклоняется к канатным навивкам барабана, вытянутым и прижатым к полу, чтобы не ослабился после его освобождения от деревянного клина, прижимающего его.

b) поставить раскрученную направляющую гайку на барабан и монтировать ее так, чтобы навивки вошли в ближайщий первый канал до самого каната.

c) смещенный с наклоном касательно своих навивок канат возвращается в свое первоначальное положение, в соответный канал барабана, а конечный сектор направляющей гайки смещается таким образом, чтобы было виднее (его начало) с нижней стороны барабана. После этого канат подготовливается к выходу из окна шофера, касающегося обоих концевых секторов направляющей гайки.

d) в специальном канале направляющей гайки монтируется прижимающая пружина – оба ее конца захватываются другими двумя пружинами или крюками и после выпрямления до ее рабочей длины, ее застягивают.  Поставить щифты в отверстия, пробитые боковым образом (лобовым образом), в первый и последний сектор направляющей гайки. При помощи гибкого ключа захватываются и натягиваются щифты, пока направляющая гайка самым плотным образом не прижмется плотно к барабану.

e) передвинуть заранее монтированное водило свободного конца каната и установить его на направляющую гайку, при этом оба ее сектора связываются и она окончательно прижимается к барабану.

После монтажа канатоукладчика нужно установить систему рычагов выключателя – крайне верхнее и нижнее положение грузового крюка.

Если монтаж канатоукладывания сделан таким образом, то не должно быть ослабление каната.

Оставшую ненавитую часть каната можно навить до желанного положения, после нажатия кнопки “ПОДЪЕМ” электротельфера; кроме этого нужно следить чтоб не было скручивание, особенно в проложении канатом через ролик блока роликов и другие ролики полистпастной системы, как и в его закреплении к другому концу. После заклинения в клиновую втулку к корпусу или траверсе, струны каната и крюк с подвеской не должны обладать склонностью к вращению и переплетанию. При наличии этого нужно освободить конец каната от клиновой втулки, устранить скручивание и заново вклинить.	Нельзя наматывать канат до конца барабана, т.е. крюк не должен достигать крайне верхенего положения, если перед тем не монтировать систему рычагов концевого выключателя  и не настроить ее к выключению.

Перед регулированием концевого выключателя, нужно спустить крюк с подвеской до нижней границы и проверить хорошо ли лежить первая навивка в канале барабана. В обратном случае канат лежит застегнутым образом в канале барабана. После этого нужно повесить груз на крюк, выпрямить канат и регулировать крайне верхнее и крайне нижнее положение, соответственно т. 4.4.

В последствии перемещение ограничительных гривен и их установление в другое положение штока может произойти тогда, когда изменена длина каната – например, когда есть удлинение, возникшее в процессе эксплуатации.

| фиг.33 15202595 | фиг.34 15202695 |
| --- | --- |

| фиг.35 15202795 | фиг.36 15202895 |
| --- | --- |

| фиг.37 15202995 | фиг.38 15203095 |
| --- | --- |

# 5.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗОМ

В цели надежности работы тормоза значение имеет и поддержка воздушного зазора между ферродовым диском и поверхностью сопротивления (тормоз еще не действует) в точно определенных границах. Это осуществляется посредством регулирования аксиального хода ротора.

Первоначальный (минимальный) аксиальный ход ротора электродвигателей с конусным встроенным тормозом установлен производителем. Во время эксплуатации ферродовый материал тормоза изношивается, вследствии чего аксиальный ход ротора, респективно тормозной путь увеличавается.

Из за этого нужно периодически проверять состояние тормоза. Если необходимо, то сделать настройку, а при достижении предельных границ изношивания, заменить часть.

( ВНИМАНИЕ !

Стоимость аксиального хода ротора, тормоз которого перестает работать - 2,5 - 3 mm. Аксиальный ход, при достижении которого тормоз нужно настроивать: ( электродвигатели подъема – КГ 1605, КГ 1608, Кг 2008, КГ 2011, КГІ2012, КГІ 2009, КГІ 2110 - 1.5 mm аксиального хода КТ 2412, КГІ 2612, КГ 2714, КГІ 3317, КГ 3517 – 2,0 mm аксиального хода ( электродвигатели передвижения - 1,5 mm

# Настроивание и замена тормоза осуществляются в зависимости от конструктивного  изготовления электродвигателя:

a) электродвигатель подъема - (фиг.39)

фиг.39 15210599

# Регулирование

# Регулирование осуществляется при незагруженном электротельфере;

( развить винты 5;

( демонтировать вентиляторную решетку 4

( раскрутить болты 8, фиксирующие регулирующую гайку 7 к валу 6 электродвигателя;

( раскрутить регулирующую гайку 7 до установления нормального аксиального хода, который должен быть в границах 0.5-1.0 mm. Аксиальный ход ротора, получаемый раскручиванием  гайки, можно исчислить по формуле , mm.: - шаг резьбы,  - число оборотов во время раскручивания. Нормальный аксиальный ход получается при помощи раскручивания регулирующей гайки в границах 1/4 - 1/2 оборота относительно ее фиксиранного положения.

( завить оба стопорных болта 8, чтобы фиксировать регулирующую гайку 7;

( поставить решетку 4, закрепить ее винтами 5.

# Замена

Если толщина ферродового материала 2 вследствии изношивания уже 1.5 mm, его нужно заменить новым. Иметь ввиду, что ферродовый материал 2 закреен к вентилятору 3.  Замену осуществить в следующем поредке:

( раскрутить болты 9 и демонтировать кожух 2 и скрепленную к нему вентиляторную решетку 4;

( раскрутить регулирующую гайку 7;

( демонтировать вентилятор 3 и приклееный к нему ферродовой материал 2;

( монтировать новый вентилятор 3 и приклееный к нему ферродовой материал 2;

( регулировать аксиальный ход описанным выше способом;

( монтировать кожух 2 и закрепленныю к нему вентиляторную решетку 4;

( ВНИМАНИЕ !

Заменить пружину 10 (фиг. 39) можно только в сервисе.

Б) Электродвигатель механизма передвижения (фиг. 40)

Чтобы восстановить первоначальное положение ротора электродвигателей механизма передвижения, в котором тормозной диск действует на передовом положении, необходимо небольшое аксиальное перемещение.

| - Измерение аксиального хода: ( демонтировать решетку (пробку) 1 с заднего щита электродвигателя; ( измеряется расстояние между главой застопоряющего болта 4 вала и корпусом 2 электродвигателя; ( рукой нажать вал 5 вперед до упора. При этом нужно снова измерить расстояние, указанное выше. Если различие между двумя измерениями больше 1.5 mm, тормоз нужно регулировать. Регулирование ( раскрутить застопоряющий болт 4; ( специальным ключом закрутить регулирующую гайку 6 на 1/2 оборота, чем постигается аксиальный ход ротора на 0.5 mm; ( застегнуть застопоряющий болт 4 до упора; ( измерить аксиальный ход и если он больше 1.5 mm или меньше 0.7 mm, регулировать заново. | фиг.40 15203395 |
| --- | --- |

Замена

( раскрутить болты 7;

( демонтировать корпус 2 и прикленный к нему ферродовой материал;

( монтировать новый корпус 2;

( регулировать аксиальный ход описанным выше способом

( ВНИМАНИЕ !

Эксплуатируя и поддерживая электродвигатели с встроенным тормозом, нужно соблюдать следующие требования: ( хорошо застегнуть питающие и защитные провода, чтобы обеспечить хороший контакт; ( посадочные гнезда заполнить смазкой согласно плану смазывания; ( не изменять положение регулирующей гайки переднего щита электродвигателей, установленное заводом-производителем; ( перед каждым регулированием тормоза проверять толщину ферродовой колодки и если она меньше 1.5 mm, то нужно заменить ее новой; ( во всех осмотрах проверять надежность натяжения болтов заднего щита электродвигателей и кожуха тормоза; ( поддерживая и регулируя электродвигатели, не засорять тормозные поверхности самозочными веществами.

# 5.5. ПОДДЕРЖКА ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА

Основная поддержка планетарного редуктора содержит проверку состояния масла и его замену. Соблюдение указаний периодов замены, количества и вида смазочного материала имеет большое влияние на исправность отдельных предавок и редуктор в целом.

При первой замене масла редуктор нужно промыть объязательно. Это можно сделать бензином, бензолом или другим подходящим средством. Для этой цели  нужно употребить двойное  количество моющего материала в сравнении с объемом масла, которое наливается в редуктор, чтобы моющая жидкость могла проникнуть повсюду.

Электротельфер начинает работать, крюк поднимается и спускается  (без  груза) 5 раз высоты метр. После этого моющая жидкость сливается и наливается новое масло до уровня контрольной пробки.

Замену масла редуктора рекомендуется осуществлять после работы электротельфера, так как обработанное масло нужно слить пока оно още тепло.

# 5.6. ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Поддержка механизма передвижения - это прежде всего контролировать состояние ходовых колес, осмотр зубных предавок, особенно открытых и поддержка в исправности рельсового пути.

Максимально допустимое изношивание зубов зубчатого венца движущих ходовых колес - до 40 % относительно толщины зуба.

Максимальное изношивание реборда ходовых колес не должно превышать 40 % относительно его толщины.

Если предписанный зазор между ребордом ходового колеса и рельсой увеличится из за изношивания или по другой причине, нужно регулировать механизм передвижения  согласно методам в т. 4.8.1.

Не использовать механизмы передвижения в цели таскания груза по земле.

В зоне буферных устройств нужно осторожно оперировать электротельфером и избежать сильных ударов, которые могли бы повредить их.

В отношении поддержки редуктора механизма передвижения нужно периодически проверять уровень масла – после определенного периода (табл. 18) заменить тем же видом масла.

# 5.7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРОВЕРКА БЛОКА РОЛИКОВ И ГРУЗОВОГО КРЮКА

Эксплуатация роликов каната с трещинами и отломками реборда – недопустима. Допустимое изношивание канала каната 25 % относительно диаметра  каната – касательно чугунных и пластмасовых роликов.

Нужно следить грузовой крюк за наличием трещин и деформаций. Деформацию можно установить, измеряя контрольное расстояние между нанесенными центром знаками на оформленных полях самого рога и столбом крюка.

Если указанные стоимости в таблице 22 превышены – крюк браковать и заменить новым.

Taблица 22

| Грузоподъемность, t | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное расстояние, mm | 65 | 70 | 85 | 90 | 105 | 140 | 160 |

Назависимо от проверок согласно Таблице 22, периодически проверять детали крюка согласно Таблице 20 и совершать испытания – существуют ли наличия трещин и деформаций согласно DIN 15405.

# 5.8. ПРОВЕРКА И ПОДДЕРЖКА МУФТЫ

Из за особого положения эластического муфты и его надежности, соответствующей полному эксплуатационному периоду электротельфера и предписанному производителем режиму работы рекомендуется проверка раз на три года. Прежде всего проверка касается состояние шлиц и эластического корпуса. При наличии прерывов или других повреждений, эластический корпус заменяется новым.

5.9. КАЧАЮЩИЕСЯ ШАРИКОВЫЕ И ИГОЛЬЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ

Все качающиеся подшипники, не принадлежащие механизмам предавок (планетарному редуктору), т.е. подшипники барабана, электродвигатели роликового крюка с подвеской и остальные ролики полиспастной системы, подшипники ходовых колес механизма передвижения, смазываются на заводе-производителе  достаточным количеством смазки. Следующая замена смазки осуществляется согласно планау смазывания - табл. 24; перед смазыванием подшипники нужно почистить и промыть экстракционным бензином (не петролем) и после этого 2/3 пространства подшипников  заполнить смазкой.

( ВНИМАНИЕ !

Не изменять фиксированное положение регулиращей гайки, установенное производителем во время демонтажа щитов подшипников электродвигателей!

5.10. НЕСУЩИЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Несущие винтовые соединения: корпус-планетарный редуктор; корпус-электродвигатель; механизм подъема - механизм передвижения; механизм передвижения – его редуктор – электродвигатель механизма передвижения; роликовый крюк с подвеской. Все они требуют периодической проверки – если есть ослабление, то их нужно натянуть моментом, данным в табл. 23. Используя таблицу 23 нужно иметь ввиду, что все несущие винтовые соединения обладают следующим  классом крепкости:  болты - классом 8.8 , гайки - 8.

Taблица 23

| Класс крепкости соединения | Размер соединения, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 |
| Винт | Гайка | Вид | Момент натяжения, Nm |
|  |  | Минимальный | 3,7 | 7,5 | 17,2 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 | 190,0 | 510,0 | 700,0 | 1110,0 |
| 5.6 | 5 | Максимальный | 5,0 | 10,0 | 23,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 120,0 | 180,0 | 255,0 | 676,0 | 980,0 | 1556,0 |
|  |  | Минимальный | 6,0 | 13,5 | 27,0 | 45,0 | 71,2 | 97,5 | 217,5 | 187,5 | 307,0 | 817,0 | 1120,0 | 1780,0 |
| 6.8 | 6 | Максимальный | 8,0 | 18,0 | 36,0 | 60,0 | 95,0 | 130,0 | 290,0 | 250,0 | 410,0 | 1083,0 | 1570,0 | 2490,0 |
|  |  | Минимальный | 8,2 | 19,5 | 36,7 | 67,5 | 101,2 | 157,5 | 217,5 | 307,5 | 484,5 | 1100,0 | 1500,0 | 2370,0 |
| 8.8 | 8 | Максимальный | 11,0 | 26,0 | 49,0 | 86,0 | 135,0 | 210,0 | 290,0 | 410,0 | 646,0 | 1459,0 | 2090,0 | 3320,0 |
|  |  | Минимальный | 10,5 | 26,2 | 51,7 | 90,0 | 142,5 | 221,2 | 303,7 | 435,0 | 682,0 | 1548,0 | 2100,0 | 3335,0 |
| 10.9 | 10 | Максимальный | 14,0 | 35,0 | 69,0 | 120,0 | 190,0 | 295,0 | 405,0 | 580,0 | 910,0 | 2052,0 | 2940,0 | 4668,0 |

5.11. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ – КОМАНДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КОНТАКТОРЫ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗА. ОСМОТРЫ И РЕМОНТ

Безупречная работа и високая надежность электротельфера в качестве подъемного сооружения зависит от исправности его электрооборудования. В связи с этим нужно осуществлять периодические осмотры и при наличии неисправности их нужно устранить немедленно.

Проверки электрооборудования:

a) Ежедневные проверки командного переключателя

Осуществлять ежедневные проверки очевидных дефектов командного переключателя. Не пускать электротельфер в движение, при наличии следующих дефектов:

( трещины в корпус;

( ущербность кабеля командного переключателя – жила видна;

( кабель командного переключателя вне защитного маншона;

( ослабление закрепления несущей жилы командного кабеля к командному переключателю или электрощиту (фигуры  41);

( ослабленные или поврежденные кнопки.

Устранение этих дефектов  осуществляется уполномоченным лицом.

Нечеткость обозначений функционального предназначения кнопок не считается большим дефектом, но ее нужно устранить.

b) Проверка электрооборудования согласно Таблице 20, т. 11.

Во время периодических осмотров рекомендуется обратить внимание на:

( Состояние защитных проводов – хорошо ли натянуты к защитной шине на электрощите.

| ( Закрепление несущей стальной жилы командного переключателя к электрощиту и корпусу самого переключателя (фиг. 41). Несущая жила должна быть постоянно в натянутом состоянии, чтобы незагружать командного кабеля. ( Уплотнение кабельных входов к электрическому щиту электродвигателей; ( Уплотнение основой и крышкой электрического щита; ( Состояние контакторов, понижающий транформатор и концевой выключатель; ( Состояние блока “Разъединителя с предохрани-телями”; ( Закручивание предохранителей питающей и опе-ративной цепи; ( Проверка состояния ограничителя груза: ( проверка механических повреждений блока дат-чиков; ( проверка механических повреждений электрон-ного блока ограничителя груза; ( проверка незатянутых связей; ( проверка настроивания ограничителя груза. Эжегодные проверки специалистами должны уста-новливать действие ограничителя груза и измерять его согласно требованиям VDI 3570 Ueberlastungssicherung fuer Krane. Осмотры и ремонт электроаппаратуры блока управ-ления осуществляются под руководством ответственного по эксплуатации лица, знакомого с сопутствующей докумен-тацией электротельфера. | фиг.41 15210395 |
| --- | --- |

5.12 СМАЗЫВАНИЕ

План смазывания показан в табл.24, а данны смазочных материалов - в табл.25

фиг.42 15204495

Таблица 24

|  |  | ( При первом пуске в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
|  | фиг.42 |  | ( Первая поддержка после 3 месяцев |
|  |  |  |  | ( После 12-месяцев работы |
|  |  |  |  |  | ( раз на 12 месяцев |
| поз | Мeсто смазывания |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( раз на 36 месяцев |
| 1 | Редуктор подъема | ( | ( | ( |  | ( | Проверка уровня масла. Если необхо-димо – доливать. Замена масла |
| 2 | Шлицевое соединение редуктора-барабана |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 3 | Барабан – каналы каната |  |  | ( | ( |  | Почистить и смазать |
| 4 | Канатоукладывания - канал пружины и ребро ведущего профиля |  | ( | ( | ( |  | Почистить и смазать |
| 5 | Канат |  | ( | ( | ( |  | Почистить и смазать |
| 6 | Механизм рычагов концевого выключателя |  | ( | ( | ( |  | Почистить и смазать |
| 7 | Подшипники роликов – каната и крюка |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 8 | Шлицы соединителя |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 9 | Подшипник барабана-электродвигателя подъема |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 10 | Подшипники электродвигателя подъема |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 11 | Оси клиновой втулки и траверса |  | ( | ( | ( |  | Почистить и смазать |
| 12 | Подшипники-электродвигателя механизма передвижения |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 13 | Редуктор механизма передвижения | ( |  |  |  | ( | Замена масла (смазки) |
| 14 | Шлицы редуктора-вала-ходового движущего колеса |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 15 | Шарнирная связь между механизмом подъема и механизмом передвижения |  | ( | ( | ( |  | Почистить и смазать |
| 16 | Подшипники ходового колеса |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 17 | Подшипники направляющих роликов механизма передвижения |  |  |  |  | ( | Замена смазки |
| 18 | Зубной венец движущего ходового колеса |  |  | ( | ( |  | Замена смазки |

Таблица 25

| Место смазывания, фиг.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид смазочного материала | Рекомендуемые | Количество смазочного материала позиций |
|  |  | характеристика | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Рабочая температура: | поз.10 | поз.12 |
|  |  | Температура | -25(С до + 165(С | Габарит | V,g | Габарит | V, g |
|  |  | капания | Литол 24 ГОСТ 21150-75, | RSMT200 | 50 | RSMT200 | 50 |
| 10, |  | ( 180(C | Fuchs RenoLit DurapLex 2, | RSMT300 | 50 | RSMT300 | 50 |
|  |  | Пенетрация 220-340 | SheLL ALvania EP Fett 2, | RSMT400 | 60 | RSMT400 | 50 |
| 12 |  | Применима к подшипникам качения электротельфера | Esso Unirex N 2, | RSMT500 | 60 | RSMT500 | 50 |
|  |  |  | BP Energrease LS - EP 2, | RSMT600 | 75 | RSMT600 | 50 |
|  |  |  | AraL AraLub FK2, | RSMT700 | 90 | RSMT700 | 100 |
|  | Консисс |  | Рабочая температура: | RSMT800 | 90 | RSMT800 | 100 |
|  | тентная |  | -40(С до + 220(С |  |  |  |  |
|  | Смазка |  | Fuchs Wacker SiLiconfett |  |  |  |  |
|  |  |  | mittel, |  |  |  |  |
|  |  |  | Aero SheLL Grease 15A |  |  |  |  |
|  |  |  | Siliconfett, |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuchs Wacker SiLiconfett |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 mittel. |  |  |  |  |

Таблица 25 - продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочая температура: |  |
|  |  |  | -25(С до + 80(С |  | Количество, g |
| 7 |  |  | Машинная обикновенная K3 БДС 1415-84, | Габарит |  |  | Поз. |  |
| 9, | Консисс | Температура | ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72, |  | 7 | 9 | 16 | 17 |
| 16, | тентная | Капания не ниже | MOBIL-MOBILPLEX 48, | RSMT200 | 40 | 20 | 60 | 20 |
| 17 | Смазка | 95(C | BP Energrease HT 3. | RSMT300 | 40 | 20 | 60 | 20 |
|  |  | Пенетрация 220-340 | Рабочая температура: | RSMT400 | 50 | 25 | 120 | 20 |
|  |  | Применима к | -40(С до + 80(С | RSMT500 | 50 | 25 | 120 | 40 |
|  |  | подшипникам | TSIATIM 202 GOST 11110-72, | RSMT600 | 60 | 40 | 240 | 40 |
|  |  | качения общего | MOBIL-MOBILLUX 2, | RSMT700 | 80 | 60 | 480 | 60 |
|  |  | машиностроения | Fuchs RenoLit FLM 2. | RSMT800 | 80 | 60 | 480 | 60 |
|  |  | Температура | Рабочая температура: |  |
|  |  | капания | -25(С to + 120(С |  | Количество, g |
| 2, |  | ( 180(C | Aral Fett P64037, | Габарит |  | Поз. |  |
| 8, |  |  | Aralub PMD1, |  | 2 | 8 | 14 |
| 14 |  | Пенетрация : | BP Mehrzweckfett L21M, | RSMT200 | 40 | 4 - 6 | 10 |
|  |  | 300(340 | Esso Mehrzweckfett M, | RSMT300 | 40 | 4 - 6 | 10 |
|  |  |  | Mobil Grease Spezial, | RSMT400 | 60 | 4 - 6 | 10 |
|  | Консисс | Мыльная основа: | Texaco Molytex Grease EP2, | RSMT500 | 60 | 4 - 6 | 10 |
|  | тнтная | Litium +MolS2 | Fuchs Renolit FLM2, | RSMT600 | 80 | 4 - 6 | 10 |
|  | Смазка | Применима к | Рабочая температура: | RSMT700 | 80 | 4 - 6 | 10 |
|  |  | загруженным | -50(С до + 150(С | RSMT800 | 80 | 4 - 6 | 10 |
|  |  | шлицевым соединениям | Fuchs Renolit FLM2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура: |  |  |
|  |  |  | -25(С до + 80(С | Габа-рит | Количество, g |  |  |  |  |
| 3, |  |  | Машинная обикновеннаяK3 БСК 1415-84, |  |  |  |  | Поз. |  |  |  |
| 4, |  | Температура капания | ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-72, |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 18 |
| 5, |  |  | Aralub FDPO, | RSMT200 | 50 | 50 | 50 | 5 | 40 | 10 | 30 |
| 6, |  | ( 95(C | BP Energrease HT-EPOO | RSMT300 | 50 | 50 | 50 | 5 | 40 | 10 | 30 |
| 11, | Консисс |  | Esso Getriebfliessfett | RSMT400 | 60 | 60 | 60 | 5 | 40 | 15 | 40 |
| 15, | тнтная | Пенетрация : | Shell Special H | RSMT500 | 60 | 60 | 60 | 5 | 40 | 20 | 40 |
| 18 | Смазка | 220(430 | Mobil Gargoyle Fett 1200 W | RSMT600 | 75 | 75 | 75 | 5 | 40 | 20 | 50 |
|  |  |  | Рабочая температура: | RSMT700 | 90 | 90 | 90 | 5 | 40 | 25 | 60 |
|  |  |  | -40(С до +120(С | RSMT800 | 90 | 90 | 90 | 5 | 40 | 25 | 60 |
|  |  |  | ЦИАТИМ – 201 ГОСТ 6267-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuchs Renolit 500 EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25(С до + 80(С | Габарит | Количество, g |  |  |  |
|  |  |  | ЦИАТИМ 203 ГОСТ 8773-73, | RSMT200 и RSMT300 | 160 |  |  |  |
| (13 n) |  |  | BP-Energrease HT EP1 | RSMT400 и RSMT500 | 300 |  |  |  |
|  | Консисс |  | Mobil-Mobilplex 46 | RSMT600 | 350 |  |  |  |
|  | тнтная |  | Рабочая температура: | RSMT700 иRSMT800 | 750 |  |  |  |
|  | Смазка |  | -40(С до +120(С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mobil-Mobilux EP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25 - продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вискозитет по | Улита (ТM-5) ЕР90 БДС |  |  |
| 1, |  | ISO 220 (150) | 14368-82, |  | Количество, l |
|  |  | Вискозитет | Ролана 90 (ТM-4) БДС | Габарит |  |  | Поз. |  |  |
| [132] |  | 220 cst / 40(C | 14867-82, |  | 1 |  | [13] |  |
|  |  | (150 cst/40(C) | РM150 and РM220 | RSMT200 | 0.45 | 0.40 |
|  |  | Температура замерзания | BDS 14867-82, | RSMT300 | 0.45 | 0.40 |
|  |  |  | Mobil-Mobilgear 632, | RSMT400 | 0.80 | 0.60 |
|  |  | -25( (-40() | Mobil-Mobilube GX90, | RSMT500 | 0.80 | 0.60 |
|  | Масло | Температура вспыхивания | BP-Hypogear 90 EP, | RSMT600 | 1.20 | 1.00 |
|  |  |  | Shell Spirax Heavy Duty 90, | RSMT700 | 2.00 | 1.75 |
|  |  | 190(C (180() | EP 220 (Klueber, Syntheso, | RSMT800 | 2.00 | 1.75 |
|  |  | Классация по API- | D220 EP, Esso S220), |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GL-4 | *(Shell - Tivela-82) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение к планетарным ре- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дукторам |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	1. Обозначенные “*” смазочные материалы предназначеные для рабочей температуры  -40°С до +40°С.

2. Позиция 13, обозначенная символом “2” относится к электротельферам уменьшенной строительной высоты и тележкам нормальной строительной высоты типа “М”, а символом “n” – к электротельферам нормальной строительной высоты, тележкам “Т”.

5.13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБЗАВЕДЕНИЯ И ИХ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Возможные неисправности электрообзаведения и их способы устранения – таблица  26 .

Taблица 26

| No: | Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аппапатура не включается | 1. Сгоревший предохранитель понижающего трансформатора 2. Сгоревший предохранитель питающей цепи электротельфера 3. Прерыв в командной цепи 4. Сгорание или перерыв контакторной бобины 5. Действующий или блокированный концевой выключатель | 1.1. Замена новым 2.1. Замена новым 3.1. Проверить электрическую сеть и восстановить ее нормальное положение 4.1. Замена новым 5.1. Проверить концевой выключатель и восстановить его нормальное положение |
| 2 | Если нажата коман-дная кнопка и элктроаппаратура ра-ботает, то электро-двигатель механизма подъема не разрова-ричается в оба на-правления | 1. Залепление конусного тормоза 2. Механическое блокирование электротельфера или электродвигателя | 1.1. Снять вентиляционную решетку и несколько раз нажать вал при выключенном электротельфере без груза 2.1. Разобрать и устранить повреждение |
| 3 | Если во время включения сгорают предохранители и электродвигатель не разворачивается | 1. Пенетрация в массу 2. Пенетрация между фазами | 1.1. Проверить мегаомметром 2.1. Проверить междуфазную изоляцию |
| 4 | Электродвигатель шумит необычно | 1. Выношенные подшипники | 1. Заменить новыми |

Taблица 26 - продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Электродвигатель шумит и не раскру-чивается | Электродвигатель работает двумя фазами 2. Понижено рабочее напрежение – вне норм электротельферного электродвигателя | 1.1. Проверить электропитание 1.2.Проверка исправностти контактных систем контакторов. Если необходимо, то заменить контакторные мосты или контакторные пружины 1.3. Проверить исправность статорной намотки электродвигателя 1.4. Проверить вольтметром стоимость питающего напрежения |
| 6 | Электродвигатель перегорает | Превышена стоимость номинального груза Напережение несимметрично Напрежение повышено над допустимыми границами Превышен режим работы электротельфера | Соблюдение установленных норм перегрузки Выключить электротельфер до восстановления симметрии напрежения в сети Соблюдение установленных норм .Соблюдение нормального режима работы, указанного в паспорте .Соблюдение нормального режима работы, указанного в паспорте |
| 7 | Электротельфер продолжает работать, командная кнопка - выключена | Заваренные контакты контакторов Залепление магнитной системы контакторов Заваренные контакты в командном переключателе | Замена контактных мостов новыми Проверить противодействующие пружины и почистить лобовые поверхности магнитопровода Заменить новыми |
| 8 | Концевой выключатель не действует во время работы, сработывает его вторая степень (главный контактор выключается) | Неправилное включение питающего кабеля Ослабление ограничительных колец относительно выключающего штока Заклеенный контактор в соответном направлении Блокирование концевого выключателя | Поменять местами двух из фаз Регулирование и натяжение ограничительных колец Устранение залепления, если необходимо контактор заменяется новым Проверка концевого выключателя. Если возможно – сделать ремонт, если нет – замена новым |

5.14. ДАННЫ ШУМА

| Данны шума определяются при следующих условиях: 1. Окружающая среда: эксплуатационные помещения или открытое пространство без звукоотражающей плоскости. Режим работы электротельфера: механизм подъема загружается номинальным грузом при нормальном температурном режиме электродвигателя и установленной максимальной скорости. Микрофон 1, измеряющий уровень звука (фиг. 43) - расстояние h от электротельфера. Расстояние h: 5m - для электротельферов высоты подъема не больше 12 m и 10 m для электротельферов высоты подъема больше 12 m. Расстояние между микрофоном 1 и стеной должно быть больше: 1,2 m - измерение в помещениях эксплуатаци 3,5 m - измерение вне помещений | фиг.43 15204294 |
| --- | --- |

В таблице 27 указаны допустимые стоимости уровня звукового давления в dB по скале А.

Taблица 27

| Скорость подъема, m/min |  |  |  | Габарит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначе-ние |  | Полиспаст |  | RSMT200 | RSMT300 | RSMT400,RSMT500 | RSMT600 | RSMT700 |
|  | 1/1 | 2/1 | 4/1 | Уровень звука по скале, A не больше: |
| V1 | 12 | 6 | 3 | 74 | 74 | 80 | 80 | 85 |
| V2 | 16 | 8 | 4 | 74 | 74 | 80 | 80 | 85 |
| V3 | 20 | 10 | 5 | 80 | 74 | 80 | 80 | 85 |

6.МЕРЫ ПОСТИЖЕНИЯ НАДЕЖНЫХ ПЕРИОДОВ ЭКСПЛУАТАЦИ

Цель настоящих правил, соответствующих FEM 9.755 - установление мер обеспеченных периодов действия во время всей продолжительности эксплуатации.

Основные понятия, использованные в настоящем разделе и дефинированные в FEM 9.755:

( Теоретическая эксплуатация исчислительное полное время серийного подъемного механизма за период эксплуатации около 10  лет - классификация согласно FEM 9.511.

( Действительная продолжителность эксплуатации  определяется на основании рабочих часов, состояния нагрузки и факторов, зависящих от способа регистрации. Она есть мера эффективного использования серийного подъемного  механизма и связанных с ним нагрузок.

( Общая продолжителность эксплуатации  период пуска в эксплоатацию и окончательного завершения.

( Надежный период действия  - период, выполняющий условие

Вероятность повреждения уменьшается максимально, если действительная продолжительность эксплуатации меньше теоретической.

Произведенные “Remotex Radnevo” Co  электротельферы соответствуют группам, дефиниованным в FEM 9.511 и ISO 4301/1: группа конкретнего электротельфера записана в его паспорте. Теоретическая эксплуатация изделия соответствует  FEM 9.755 и показана на таблице 28.

Taблица 28

| Группы по: | FEM9.511 | 1Dm | 1Cm | 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO4301/1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| Обозна-чение | Состояние нагрузки K (Km) | Теоретическая эксплуатация D(h) |
| 1 | L1 | Легкое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K=0,5 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |
|  |  | (Km1=1,125=0,53) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L2 | Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5<K<0,63 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 |
|  |  | (Km2=1,25=0,633) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | L3 | Тяжелое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K=0,5 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 |
|  |  | (Km3=1,5=0,83) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | L4 | Очень тяжелое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8<K<1 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 |
|  |  | (Km=1=13) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Чтобы обеспечить надежную работу во время полной эксплуатации необходимы следующие условия:

( выбор серийных подъемных механизмов, сообразно нагрузкам по FEM 9.511;

( соблюдение предписанных интервалов проверок (периодические проверки не меньше раз в году);

( соблюдение указаний производителя по эксплуатации, инспекциии и поддержки;

( генеральные ремонты.

Во время эксплуатационного периода увеличивается вероятность различения между  действительной продолжительности и теоретической. Это означает, что нужно корригировать время до первого генерального ремонта, определяемое надежным режимом работы. В связи с этим клиент (потребитель) должен протоколировать во время эксплуатации рабочие часы и режим работы.

Раз в году нужно документировать действительную продолжительность эксплуатации в Дневнике (Образец 1) – это осуществляется на основании протоколированных данных рабочих часов и режимов работы, обработанных по данной методике - т.6.2. Лучше всего осуществить совпадение с годичной инспекцией. Потребитель контролирует документирование. Уполномоченный осуществляет инспекцию: достигла ли действительная эксплуатация границы теоретической. Период обеспеченного режима эксплуатации зависит от соблюдения условия . В обратном случае нужен генеральный ремонт.

Потребитель должен потребовать генерального ремонта, осуществимого производителем или оторизированным им лицом. Производитель несет ответственность за новый период времени.

Методика исчисления основывается на сравнении действительной продолжительности эксплуатации  и теоретического периода эксплуатации посредством их приведения в состояние нагрузки класса 4 (очень тяжелое). Например, если электротельфер группы 2m, то теоретический период  эксплуатации класса 4 есть  = 1600 часов.

Если электротельфер частично загруженный, то его теоретический период эксплуатации повышается в значительной мере. Например если электротельфер наполовину загружен, топовышается в 8 раз.

6.1 ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ

Действительная продолжительность эксплуатации  серийного подъемного механизма представляет собой эффективную эксплуатацию, исчисленную на основании:

( рабочее время за интервал инспекции;

( режим работы;

( коэффициенты коррекции.

Возможны три способа протоколирования, данных в трех классах:

6.1.1. Протоколирование с паметью режима работы (класс 1).

Состояние нагрузки, как и соответствующее количество часов эксплуатации регистрируются  посредством подходящих аппаратов. Действительная продолжительность эксплуатации  исчисляется посредством оценки данных.

6.1.2. Протоколирование рабочих часов счетчиками и документирование состояния нагрузки потребителем (класс 2).

Состояние нагрузки как и соответствующее количество часов эксплуатации документируются потребителем.

Серийный подъемный механизм снабжен счетчиком времени (или проеханного пути), а так же и ограничителем груза.

6.1.3.	Протоколирование рабочих часов и состояние нагрузки потребителем  (класс 3).

Потребитель документирует состояние нагрузки и часы эксплуатации, но без счетчиков.

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.2.1.  Определение действительной продолжительности эксплуатации в протоколе согласно т.  6.1.1.

Действительная продолжительность эксплуатации  периода инспекции определяется согласно FEM 9.755 по формуле:

,

- очередной номер инспекции;

- действительный коэффициент состояния нагрузки в период инспекции;

- количество рабочих часов в период инспекции.

Серийный подъемный механизм работает в границах S.W.P до тех пор, пока исполняется условие

,

- количество осуществленных инспекциий.

6.2.2. Определение действительной продолжительности эксплуатации в протоколе согласно 6.1.2. и 6.1.3.

Действительная продолжительность эксплуатации в период инспекции определяется уравнением:

,

- количество протоколированных рабочих часов в период инспекции;

-  коэффициент способа документирования

Проверка достижения теоретического периода эксплуатации осуществляется как указано в т. 6.2.1.

6.2.2.1.	Коэффициент способа протоколирования

Так как точность и надежность протоколирования уменьшаются, начиная с класса 1 к классу 3, оценка действительной эксплуатационной продолжительности зависит от способа протоколирования. Это имеется ввиду в формуле, в  чрез коэффициент , который определяется согласно таблице 29.

Таблица 29

| №: | Способ протоколирования | коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документирование при помощи памети режима работы | 1,0 |
| 2 | Документирование рабочих часов счетчиками и оценка режима работы | 1,1 |
| 3 | Оценка рабочих часов и режима работы | 1,2 |

6.2.2.2. Определение продолжительности работы

Время движения механизма - это продолжительность работы. Оно определяется:

( стоимостью, данной счетчиком

Счетчик учитывает время Тoi движения механизма. Измерение времени в часах.

( при отсуствии счетчика продолжительность работы за интервал инспекции исчисляется уравнением:

,

[ m/min ] - скорость подъема;

[циклы/час] – число циклов за час;

[m/цикл] - средняя стоимость высоты подъема за один цикл. Цикл - это подъем плюс спуск;

[часы/день] - продолжительность рабочего времени в часах за один день;

[дни/интервал] - рабочие дни за время инспекции.

6.2.2.3.  Определение действительного коэффициента режима нагрузки Km

Действительный коэффициент нагрузки Kmi за период инспекции определяется потребителем.

В таблице 29 указаны стоимости коэффициента Kmi разных режимов нагрузки (легкий, средий, тяжелый и очень тяжелый) и его связь с комплексным коэффициентом нагрузки K: Kmi=K3.

В случаях протоколирования без памети режимов работы, исчисление коэффициента Kmi осуществляется следующей упрощенной методикой:

a) построение упрощенной диаграмы нагрузки

На основании протоколированных данных стоимостей нагрузки и рабочих часов строится диаграмма нагрузки, указана на фиг. 44, которая предстваляет собой изменение нагрузки  в функцию  времени . При этом упрощенным способом мы принимаем, что электротельфер работал нагрузками ,  ,  ,  и без груза, в связи с которым протоколированием определены следующие продолжительности работы: , , ,  и .

фиг.44 фиг.45 фиг.46 15203598

обозначает номинальную грузоподъемность электротельфера.

Общее время протоколирования  за интервал инспекции  равно сумме времен  , , ,  и .

b) Изготовление модифицированной диаграммы нагрузки

В процессе дальнейшей работы диаграмма фиг. 44 изготовливается в  относительных единицах  (фиг. 45): в качестве единицы нагрузки принимается , а в качестве единицы время -

По ординатной оси наносится отношение нагрузки и номинальной нагрузки, обозначено (), а по абсциссе наносятся времена  в относительнах единицах, в которых работал электротельфер при данной нагрузке. Времена  исчисляются по уравнению

где  принимает стоимости с 1 до 5.

При принятии упрощенного представлния нагрузки, отношение принимает следующие стоимости: ; ; ; .

c). исчисление коэффициента  Kmi

Данными упрощенной диаграммы нагрузки (фиг. 45) можно определить коэффициент за интервал инспекции по уравнению

Имея ввиду упрощенное представление нагрузки, уравнение выше получает следующий вид:

# Стоимости величин обоих уравнений выше можно найти на фиг. 45.

При исчислении коэффициента  нужно иметь ввиду следующее:

- номинальная нагрузка включает в себя полезную нагрузку и вес захватывающих устройств.

- уравнения исчисления коэффициента  выше соответствуют FEM 9.511, если выполнено условие

Если уравнение выше выполнено, при исчислении коэффициента  нужно иметь ввиду "мертвый вес". Эта методика описана в FEM 9.511.

После исчисления действительной длительности эксплуатацииее нужно сравнить с теоретической .

# Например

Первая инспекционная проверка электротельфера группы 2m при наличии следующих исходных величин:

скорость подъема - 24 m/min;

количество циклов за час  - 20;

Средняя величина высоты подъема - 11 m

Длительность рабочего времени за день  - 8 часов

Количество дней за интервал инспекции  - 250 дней

При протоколировании согласно т. 6.2.3. механизм подъема транспортировал груз как слеует:

15 % времени с номинальным грузом;

16 % времени с 3/4 груза относительно номинального;

14 % времени 1/2 относительно номинального;

5 % времени 1/4 относительно номинального;

50 % времени без груза.

По данным протокола время работы в интервал инспекции есть:

часов

Диаграмма нагрузки показана на фиг. 46

Действительный коэффициент  есть:

часов

Действительная длительность эксплуатации в период инспекции есть:

часов

# После периода инспекции, теоретическая длительность эксплуатации будет:

часов

После окончания исчислений, результаты наносятся в дневнике, по образцу 1.

ВНИМАНИЕ !

При достижении теоретической длительности эксплуатации серийный механизм подъема может продолжить работать только после генерального ремонта.

При документировании по т.6.1.2 и т.6.1.3 генеральный ремонт нужно сделать не позже 10 лет после введения в эксплуатацию серийного механизма подъема ( FEM 9.755 ).

# 5.3  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Генеральный ремонт - это проверка электротельфера с целью нахождения всех дефектных частей, респективно частей, близки до собственного дефектирования и их замены. Электротельфер нужно привести в состояние, подобное новому.

Совершая работу по ремонту нужно соблюдать требования безопасности настоящей инструкции, как и те, которые действуют на територии данной страны, где работает электротельфер.

Генеральный ремонт  исполняется  специалистами завода производителя  или оторизированной заводом институцией. Исполнение ремонта нужно документировать в Дневнике  проверок.

Генеральный ремонт выполняется  согласно таблице 30. В ней указаны детали, которые нужно заменить, не смотря на их настоящее состояние.

Проверку и разрешение на дальнейшую эксплуатацию нужно сделать и получить специалистами завода “Remotex Radnevo” Co.

Проверяющий определяет:

- какава возможность теоретической эксплуатации;

- максимальный период времени до следующего генерального ремонта;

Эти данны наносятся в дневнике проверок.

После окончания генерального ремонта электротельфер вводится в эксплуатацию согласно нормативным документам, действующим в соответствующем государстве.

Таблица 30

| № | Наименование | Проверка трещин | Проверка изношивания | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА |  |  |  |
| 1 | Корпус | ( |  |  |
| 2 | Барабан | ( | ( |  |
| 3 | Канат |  | ( |  |
| 4 | Канатные ролики | ( | ( |  |
| 5 | Канатоукладчик |  | ( |  |
| 6 | Зубчатое колесо редуктора | ( | ( |  |
| 7 | Крышка и фланец редуктора | ( |  |  |
| 8 | Водила планетарных колес | ( |  |  |
| 9 | Оси планетарных колес | ( | ( |  |
| 10 | Солнечные и планетарные зубчатые колеса |  |  | ( |
| 11 | Входящий вал редуктора |  |  | ( |
| 12 | Выходящий вал редуктора: зубчатая втулка | ( | ( |  |
| 13 | Муфта |  |  | ( |
| 14 | Тормозной диск | ( |  |  |
| 15 | Вал электродвигателя | ( | ( |  |
| 16 | Фланец электродвигателя | ( |  |  |

Таблица 30 - продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА |  |  |  |
| 17 | Крюк с гайкой |  |  | ( |
| 18 | Выносные плиты | ( |  |  |
| 19 | Все подшипники |  |  | ( |
| 20 | Все резиновые уплотнения |  |  | ( |
| 21 | Шлицевые соединения | ( | ( |  |
| 22 | Концевой выключатель |  |  | ( |
| 23 | Коммутационная аппаратура |  |  | ( |
| 24 | Траверс | ( |  |  |
| 25 | Рама | ( |  |  |
| 26 | Выносные болты |  |  | ( |
|  | МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Тормозной диск | ( |  |  |
| 2 | Вал электродвигателя | ( |  |  |
| 3 | Фланец электродвигателя | ( |  |  |
| 4 | Ходовые колеса |  | ( | ( |
| 5 | Водило планетарных колес | ( |  |  |
| 6 | Оси планетарных колес | ( | ( |  |
| 7 | Все зубчатые колеса |  |  | ( |
| 8 | Крышка и фланец редуктора | ( |  |  |
| 9 | Зубчатой венец редуктора | ( |  |  |
| 10 | Все подшипники |  |  | ( |
| 11 | Все резиновые уплотнения |  |  | ( |
| 12 | Выносные элементы (страницы, оси, шпильки) | ( | ( |  |

# Д Н Е В Н И К

исчисления эксплуатации S за интервал инспекции

Образец 1

| про- верка № | Дата | Продол-житель-ность работы | Продолжительность работы при следующих нагрузках | Коэффициен-ты | Продолжительность эксплуатации, h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | Toi,h | QN | 0,75.QN | 0,5.QN | 0,25.QN | без | Kmi | f | дей-стви-тельная | теорети-ческая | Остаточ-ная |
|  |  |  |  | полное |  |  |  | груза |  |  | S(h) | D(h) | D(h)-S(h) |
| 1 | 07.08.95 | 11.08.95 | 611,1 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,05 | 0,5 | 0,2357 | 1,2 | 172,84 | 1600 | 1427,16 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прямые поставки подъемно-транспортного оборудования из Болгарии

ООО „БалтТехКран”

#### ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР RSMT

Тел./факс: (812) 622-18-12 (многоканальный), (812)924-11-71.