I N S T R U C Ţ I U N E A

PENTRU  RIDICAREA  TOPOGRAFICĂ

la scările  1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

şi executarea  prospecţiunilor  inginero - geodezice

în  construcţii

GENERALITĂȚI

## CERINŢE GENERALE

Asigurarea necesităţilor complexului economic cu materiale calitative de ridicări topografice la scară mare necesită menţinerea permanentă a actelor tehnico-normative, ce reglementează executarea acestora, la un nivel corespunzător.

Scopul elaborării prezentei instrucţiuni constă în asigurarea executării  ridicărilor topografice la scară mare pe teritoriul Republicii Moldova cu o bază tehnico-normativă  modernă.

Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu concepţia de cartografiere  a  teritoriului  statului  la  scară  mare.

Instrucţiunea detalizează cerinţele tehnice privind crearea planurilor topografice, concretizează destinaţia şi conţinutul lor, conţine indicaţii tehnice pentru tehnologie şi metodologia  executării  ridicărilor  la  scară  mare.

În Instrucţiune sînt reglamentate lucrările pentru proiectarea şi trasarea bazei geodezice (îndesirea reţelei geodezice de stat) şi fundamentarea ridicărilor planurilor topografice la scară mare prin metodele contemporane ale geodeziei prin satelit, cît şi prin metodele geodeziei clasice.

Instrucţiunea intră în funcţiune conform ordinului Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova  nr.73   din  3 aprilie  a.2003.

Planurile topografice ale terenului – ca rezultat al ridicărilor – pot fi reprezentate în formă grafică şi în formă digitală a modelului terenului. Reprezentarea grafică a planurilor topografice prevede aplicarea semnelor convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice şi cadastrale la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ANGC a Republicii Moldova, Chişinău, 1997).

Planurile topografice ale terenului la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 se întocmesc prin următoarele metode:

-     stereotopografice;

- combinată aerofototopografică;

- ortofoto;

- cu planşetă;

- tahimetrică

Metodele de bază de ridicare sînt cea stereotopografică, ortofoto şi cea combinată.

Cerinţele către întocmirea planurilor topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500  prin metodele ridicărilor aerofotografierii şi ortofoto sînt reflectate într-o instrucţie aparte.

În cazurile în care folosirea metodelor stereotopografică şi combinată nu este raţională dinpunct de vedere economic (sectoare mici, lipsa materialelor de ridicare aerofotografică) se aplică metodele de ridicare cu planşeta şi tahimetrică.

Culegerea informaţiei pentru întocmirea modelului digital al terenului se execută prin metodele ridicării aerofototopografice, precum şi prin metode de ridicare terestră.

Ridicarea topografică se execută pe un suport de desen. Suportul de desen trebuie să fie constituit dintr-un material puţin deformabil (material plastic transparent , hîrtie de calitate superioară încleiată pe un suport rigid).

Altitudinea secţiunii reliefului la planurile topografice se stabileşte în dependenţă de unghiul de înclinare a reliefului, şi anume:

| Relieful terenului | Scara ridicării |
| --- | --- |
|  | 1:5000 | 1:2000 | 1:1000 şi 1:500 |
|  | Altitudinea secţiunii reliefului, m |
| Cîmpie cu unghiurile de înclinare pînă la 2( | Pentru toate scările peste 0,5m |
| Deluros cu unghiurile de înclinare pînă la 4( | (1) - 2 | 0.5 - 1 | 0.5 |
| Accidentat cu unghiurile de înclinare pînă la 6( | 2 (5) | 2 (1) | 0,5 - 1 |
| Podgorie cu unghiurile de înclinare peste 6( | 2 - 5 | 2 | 1 |

Notă: Mărimile din paranteze se folosesc numai în cazuri excepţionale la prezentarea fundamentării.

Planurile topografice, în dependenţă de destinaţia lor, se multiplică prin reproducerea nemijlocită a copiilor de pe originalele  (componentele) de teren s-au sînt pregătite pentru editare prin metoda gravării sau desenării tehnice pentru multiplicarea prin mijloacele tiparului de offset.

Planul topografic trebuie să conţină un livret tehnic (formular).

Întocmirea planurilor se execută în conformitate cu exemplele, aduse în Atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice şi cadastrale la scările 1:5000; 1:2000; 1:1000, 1:500 ANGC a  Republicii Moldova, Chişinău, 1997.

Ridicările topografice se îndeplinesc în conformitate cu proiectul tehnic (programul) de activitate. La finalizarea lucrărilor se întocmeşte raportul tehnic.

Controlul şi primirea lucrărilor îndeplinite se execută în conformitate cu cerinţele Instrucţiunii despre ordinea controlului şi primirii lucrărilor topografo-geodezice.

## DESTINAŢIA PLANuriLOR  TOPOGRAFICE

Planurile topografice la scara 1:5000, întocmite în urma măsurătorilor, executate pentru această scară sau în baza ridicărilor la scară mai mare, serveşte pentru următoarele  scopuri:

- elaborării planurilor generale şi proiectelor de amplasare a construcţiilor oraşelor mari şi mijlocii (cu suprafaţa sub 20 km pătraţi), întocmirea proiectelor de amenajare a zonelor industriale;

- întocmirea proiectelor a celor mai complicate noduri pentru rezolvarea amenajării zonei suburbane; proiectarea lucrărilor de construcţie şi de sistematizare a localităţilor;

- elaborarea proiectelor de sistematizare şi organizare a teritoriului, întocmirea cadastrului funciar, proiectarea irigării, întocmirea proiectelor complexe pentru amplasarea edificiilor hidrotehnice şi hidroelectrostaţiilor, deasemenea pentru proiectarea şi determinarea volumului de lucru pentru acumularea apelor în bazinele de acumulare cu apă;

- elaborarea proiectului complex al reţelei de drumuri auto, reţelei căilor ferate şi canalelor;

- elaborarea proiectelor pentru amenajarea silvică, construirea drumurilor şi proiectarea rutelor de transport, corectarea cursului apelor.

Planurile topografice la scara 1:5000, ca rezultat al ridicărilor topografice, servesc ca bază pentru întocmirea  planurilor şi hărţilor topografice şi specializate la o scară mai mică.

Planurile topografice la scara 1:2000 sînt destinate pentru următoarele scopuri:

- elaborarea proiectelor generale ale oraşelor mari, localităţolor de tip orăşinesc şi localităţilor săteşti (cu suprafaţa sub 20 km pătraţi);

- întocmirea proiectelor de amenajare detaliată a zonelor urbane industriale, proiectele celor mai dificile racordări de transport urban la stadiul de elaborare a planului general;

- elaborarea planurilor de execuţie a întreprinderilor industriale minere, minelor, carierelor;

- elaborarea  proiectelor tehnice de irigare  la udarea superficială;

- proiectarea drumurilor auto şi de cale ferată;

- întocmirea desenelor tehnice ale staţiilor de conducte, pompare şi compresie, de trecere  peste  rîurile  mari;

- întocmirea bazei planelor cadastrale..

Planurile topografice la scara 1:1000 sînt destinate pentru următoarele scopuri:

- întocmirea proiectelor tehnice şi desenelor tehnice de execuţie ale construirii pentru teritoriul neconstruit sau pentru teritoriul cu construcţiicu un nivel;

- hotărîrile amenajării verticale şi proiectelor de creare a spaţiilor verzi, întocmirea planurilor reţelelor subterane şi edificiilor existente şi reperarea clădirilor şi edificiilor la sectoarele de construcţie;

- întocmirea desenelor tehnice de lucru ale baragelor de beton, clădirilor HES, camerelor de ecluză;

- elaborarea proiectelor de reconstruire a staţiilor şi nodurilor de cale ferată noi şi existente;

- prospecţiunilor tehnice complicate;

- proiectarea conductelor de înaltă tensiune, edificii hidrotehnice (duker, staţii de pompare), terenuri pentru construcţii deosebite (ateliere meşteşugăreşti, baze de depozitare ş.a.) cîmpuri de filtrare, canalizare şi aprovizionare cu energie termică şi gaz în localităţi.

Planurile topografice la scara 1:500 sînt destinate pentru scopurile:

- elaborarea planului general, de execuţie al terenului de construcţie şi desenelor tehnice de execuţie a construcţiilor cu multe etage cu reţiaua deasă a comunicaţiilor subterane, întreprinderilor industriale;

- rezolvarea amenajării verticale, elaborarea planurilor reţelelor şi edificiilor subterane, reperarea clădirilor şi edificiilor la terenurile de construcţie pe teritoriile urbane construite;

- întocmirea desenelor tehnice de execuţie..

Necesitatea ridicărilor topografice la scara 1.500 trebuie argumentată prin calcule inginereşti.

## CONŢINUTUL PLANURILOR TOPOGRAFICE

Pe planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 se reprezintă autentic şi cu precizia şi detalizarea necesară şi în dependenţă de scara planului, următoarele:

- punctele reţelei geodezice de stat şi punctele de fundamentare a ridicării, întărite pe teren. Pe planurile la scara 1:5000  nu se pot reprezenta punctele reţelei geodezice de compensare în pereţii clădirilor, deasemenea reperii murali (de perete) şi mărcile;

- clădirile şi construcţiile locative şi nelocative cu indicaţia destinaţiilor lor, materialului şi numărul etajelor. Construcţiile expuse la scara în plan, se imaginează după contururile şi gabaritele etajelor soclu. Proieminenţele arhitecturale şi treptele clădirilor şi edificiilor se reprezitră, dacă mărimea lor pe plan constituie 0,5mm şi mai mult;

- obiectele industriale,

- complexele de construcţii şi edificii ale uzinelor, fabricilor, staţiilor electrice, minelor, carierelor ş.a.;

- sondele de foraj şi de expluatare, conductele terestre, liniile de tensiune joasă şi ridicată, puţurile şi reţelele comunicaţiilor subterane;

- obiectele gospodăriei comunale.

Pentru planurile la scara  1:5000 (în afară de teritoriul construit) se reprezintă obligatoriu conductele de petrol, gaz şi apeductele, care se depun pe plan după coordonatele trasării, rezultatele indicaţiilor instrumentelor de cercetare sau nemijlocit ridicării, cînd ele se conturează clar pe teren.

Pentru planurile la scara 1:2000 - 1:500 conductele subterane  şi instalaţiile se desenează în caz, dacă este executată ridicarea executivă la scara corespunzătoare sau la comanda specială pentru ridicarea comunicaţiilor subterane:

- drumurile de cale ferată, şoselele, cele naturale de toate tipurile şi edificiile care le aparţin – podurile, tunelurile, trecătoarele,  traversările, conductele îndrumătoare, viaductele ş.a.;

- hidrogeografia – rîurile, lacurile, bazinele, suprafeţele de revărsare, fîşiile de flux şi reflux ş.a. Liniile de mal se  înseamnă după situaţia de facto la momentul executării ridicării sau la etiaj; obiectele hidrotehnice şi ale transportului fluvial – canalele, şanţurile, apeductele şi instalaţiile de distribuire a  apei, barajele, debarcaderele, digurile, ecluzele, farurile, semnele de navigaţie  ş. a.;

- obiectele aprovizionării cu apă – fîntînile, coloanele hidraulice, rezervuarele, decantoare, surse (izvoare) naturale ş.a.;

- relieful terenului cu aplicarea orizontalei, cotelor altimetrice şi semnelor convenţionale ale pantelor abrupte, stîncilor, gropilor, surpărilor, rîpilor, alunecărilor de teren, tasărilor ş.a. Formele microreliefului sînt reprezentate de orizontale, semiorizontale sau de orizontale auxiliare cu cotele altimetrice ale terenului;

- vegetaţia de arbori, arbuşti, ierburi (păduri, livezi, podgorii, plantaţii, păşune ş.a.). La crearea planului la scările 1:500 şi 1:200 la cerinţe suplimentare pot fi ridicaţi instrumental fiecare  arbore cu indicaţia semnului speciei şi inscripţia (ridicare la fiecare arbore);

- roci şi microformele  suprafeţei pămîntului;

- nisipuri, pietriş, argile, piatră spartă, suprafeţe monolite ş.a., mlaştine şi solonceacuri;

- hotare – politico-administrative, proprietarilor de pămînt şi rezervaţiilor, diferite bariere de protecţie. Hotarele raioanelor şi ale pămînturilor orăşeneşti se depun după coordonatele care au punctele de cotitură ale punctelor hotarului sau după materialele cartografice departamentale existente.

Pe planurile topografice se reprezintă denumirile proprii ale localităţilor, străzilor, staţiilor de cale ferată, debarcaderelor.

## PRECIZIa PLANuriLOR TOPOGRAFICE

Erorile amplasamentului pe plan al obiectelor şi contururilor locului cu configuraţie distinctă  relativ la punctele apropiate ale bazei de ridicare nu trebuie să depăşească 0,4 mm, iar în raioanele leoase – 0,7 mm.

Pe teritoriul cu construire capitală şi cu multe etaje erorile limite a reciproce pe planele conturilor alăturate nu trebuie să depăşească  0,4 mm.

La întocmirea planurilor topografice, ca excepţie, se admite exactitatea  minimală a planului. În cazuri, condiţionate în proiectele tehnice (programe), se admite crearea planului topografic cu exactitatea celui megieş, cu scară mai mică (de exemplu, planul la scara 1:2000 cu exactitatea planului la scara 1:50000 ş.a). în aceste caz uri pe planele  după rama de est în mod obligatoriu se indică meto dologia de creare a lor.

Erorile medii ale ridicării reliefului relativ la punctele bazei geodezice apropiate nu trebuie să depăşească pe cota de înălţime mărimile jos menţionate:

- ¼ de la echidistanţa secţiunii reliefului cu unghiurile de înclinate sînt de pînă la 2 º;

- 1/3 întretăierii unghiurilor de înclinare între 2º şi 6º pentru planele topografice la scările 1.5000 şi 1:2000, iar pentru planele la scările 1:1000 şi 1:500 cînd unghiurile de înclinare au peste 10º;

- 1/3 la secţiunea reliefului peste 0,5m pa plane la scările 1:5000 şi 1:2000.

Pe terenurile de leos aceste acceptări se măresc de 1,5 ori.

În raioanele cu unghiurile de înclinare de peste 6º pentru planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 şi de peste 10º pentru planurile la scările 1:1000 şi 1:5000 numărul de orizontale trebuie să corespundă diferenţei altimetrice, determinate la  curbura pantei.

Erorile medii ale înălţimilor, determinate în punctele  caracteristice ale reliefului, nu trebuie să depăşească 1/3 din înălţimea primită a echidistanţei reliefului..

Exactitatea  planurilor se evaluiază după divergenţele dintre măsurările de control şi mărimile medii ale acestor divergenţe şi datelor, determinate pe planul controlat.

Divergenţele limitate nu trebuie să depăşească mărimile duble medii ale acestor divergenţe. Numărul divergenţelor limitate nu trebuie să depăşească 10% din numărul măsurărilor de control. Unele rezultate pot depăşi mărimile limitate, dar ele nu pot fi mai multe de 5% din numărul total de măsurări.

## PROIECŢIA, SISTEMULui  DE  COORDONATE  ŞI  ÎNĂLŢIMI

Planurile topografice la scările 1.5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 se întocmesc în proiecţia transversală Mercator într-o singură zonă pentru tot teritoriul Republicii Moldova cu următorii parametri:

- longitudinea geodezică a meridianului axial : L = 28º24´;

- coeficientul la scară pentru longitudinea axială : k0 = 0.99994;

- abscisa convenţională : x0 = - 5 000 000 m;

- ordonata convenţională : y0 = 200 000 m.

Proiecţia cu parametrii susmenţionaţi se numeşte Proiecţia Transversală  Mercator pentru Moldova (TMM).

Ca sistem de coordonate de referinţă este primită sistemul de referinţă geodezic european ETRS (European Terrestrial Reference System 1989) cu următorii parametri:

-    elipsoidul     GRS 80;

- semiaxa mare a elipsoidului : a = 6 378 137.0 m;

- turtirea elipsoidului   f = 1: 298.257222101.

Sistemul de coordonate cu parametrii indicaţi în proiecţia TMM se numeşte MOLDREF 99.

Coordonatele punctelor reţelei geodezice de îndesire se determină în sistemul primit de coordonate rectangulare pa suprafaţă în Proiecţia Transversală Mercator pentru Moldova (TMM).

Înălţimile punctelor reţelei geodezice se determină în sistemul de înălţimi Baltice ale anului1977.

## LINIEREA ŞI NOMENCLATURA PLANURILOR TOPOGRAFICE

Pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:1000 şi 1:500 se aplică linierea rectangulară cu mărimile cadrelor 50 x 50cm.

Metodologia întocmirii nomenclaturii este identică pentru toate scările.

Nomenclatura  planului  conţine  18  simboluri  despărţite  de  cratimă  „-”  în       3 grupe (  ###.##-###.##-####).

- poziţia 1-6 – coordonata geodezică rectangulară a unghiului x SV al planului;

- poziţia 8-13 – coordonata geodezică rectangulară a unghiului y SV al planului;

- poziţia 15-18 – scara, care indică numărul metrilor într-un 1 cm.

Exemplul nomenclaturii planului ordinului scării:

1:200000 – „300.00-100.00-2000” – 10 foi

1:100000 – „350.00-200.00-1000” – 29 foi

1:50000 – „325.00-125.00-0500” – 79 foi

1:25000 – „362.50-062.50-0250” – 275 foi

1:10000 – „255.00-250.00-0100” – 1525 foi

1:5000 – „252.50-257.50-0050” – 5801 foi

1:2000 -  „256.00-258.00-0020” – 23204 foi

1:1000 – „255.00-258.00-0010”  – 92816 foi

1:500 – „255.50-260.00-0005” – 317264 foi.

## BAZA GEODEZICĂ A RIDICĂRILOR TOPOGRAFICE

Drept bază geodezică a ridicărilor la scară mare servesc:

- reţelele geodezice naţionale de clasele de precizie 0, 1, 2;

- nivelmentele de ordinele I, II, III, IV;

- reţelele geodezice de îndesire create cu ajutorul sistemului de poziţionare globală;

- punctele de poligonometrie şi de triangulaţie ale reţelelor de îndesire de ordinele 1 şi 2;

- reţelele geodezice de ridicare.

Punctele Reţelei geodezice naţionale sînt baza geodezică principală a ridicărilor topografice pentru toate scările.

Reţeaua geodezică de ridicare – constituie reţelele planimetrice, altimetrice, planimetrice - altimetrice  de ridicare şi deasemenea punctele fotogrametrice de îndesire.

Reţelele geodezice de îndesire şi de fundamentare ale ridicării se întocmesc prim metodele de determinare autonomă a coordonatelor cu ajutorul sistemului poziţional prin intermediul măsurărilor GPS.

Se admite ca ridicările topografice şi de fundamentare ale ridicării să fie executate prin metodele geodeziei clasice (poligonometrie de categoriile 1 şi 2, drumuire cu teodolite şi diferite tipuri de intersecţii).

Coordonatele punctelor bazei geodezice ale ridicărilor topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 se calculează în Proiecţia Transversală Mercator (PTM), adoptată pe teritoriul Republicii Moldova, iar înălţimile  în Sistemul baltic de altitudini din anul 1977.

Orice modificări în sistemul de coordonate şi altitudini pot fi efectuate doar cu acordul Inspectoratului Geodezic de Stat al Republicii Moldova şi existenţei fundamentării tehnico-economice.

Densitatea reţelelor geodezice este determinată de scară ridicării, înălţimea secţiunii reliefului precum şi de necesitatea de asigurare a lucrărilor geodezice, topografice miniere, ameliorative, de organizare a teritoriului etc. atît în scopuri de studii şi construire, cît şi de exploatare ulterioară a construcţiilor şi edificiilor.

Reţeaua naţională geodezică de îndesire este necesar de executat, de regulă prin construiri geodezice de aceeaşi categorie.

Drept bază pentru crearea acestor construiri pot servi doar punctele construirilor geodezice superioare conform clasei (categorii) de precizie.

Densitatea medie a punctelor reţelei naţionale geodezice, necesară pentru crearea reţelei fundamentale a ridicărilor topografice se indică în tabelul următor.

| Tipul de teritoriu ridicat | Densitatea punctelor reţelei GPS |
| --- | --- |
| Teritorii supuse ridicării la scara 1:5000 | 1 punct al reţelei geodezice pe 20-30 km2. 1 reper de nivelment la 10-15 km2. |
| Teritorii supuse ridicării la scara 1:2000 | 1 punct al reţelei geodezice pe 5-15 km2. 1 reper de nivelment la 5-7 km2. |
| Teritorii construite | Minim 1 punct pe 5 km2. |

Perfecţionarea de mai departe a bazei geodezice a ridicărilor la scară mare se atinge prin dezvoltarea reţelelor geodezice de îndesire pînă la 4 puncte pe 1 km2 în oraşe şi pe alte teritorii construite şi pînă la 2 puncte pe 10 km2 pe teritoriile neconstruite.

# PROIECTAREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFO-GEODEZICE

## datE GENERALE

Lucrările topografo-geodezice destinate cartografierii teritoriului statului şi asigurării agenţilor economici cu materiale necesare sînt executate în conformitate cu planurile de stat, comenzile departamentelor şi agenţilor economici. Prevederile privind destinaţia, conţinutul, componenţa, volumul, consumul de muncă,  costului de deviz, cerinţelor tehnice de bază, termenele, şi organizaţiile prevăzute pentru aceste lucrări topografo-geodezice se reflectă în caietul de sarcini şi proiectul tehnic al lucrărilor.

Ca bază pentru executarea  lucrărilor topografo-geodezice servesc sarcina tehnică şi proiectul tehnic sau programul.

## PROGRAMUL  LUCRĂRILOR

Dacă volumul lucrărilor este neînsemnat, atunci se întocmeşte programul de activitate, în care pe scurt se indică destinaţia lucrărilor, conţinutul lor, informaţii despre datele iniţiale şi folosirea materialelor existente.  La program se anexează schemele, volumele lucrărilor şi calculele de deviz.

## PROIECTUL TEHNIC

Proiectul tehnic trebuie să stabilească complexul  întreg al lucrărilor, necesar pentru elaborarea planurilor topografice satisfacînd condiţiile instrucţiunilor tehnologice. Obligatoriu în proiectul tehnic la executarea tuturor tipurilor de ridicări topografice constituie fundamentarea privind alegerea scării de ridicare şi a înălţimii secţiunii reliefului. Scara de ridicare şi înălţimea secţiunii reliefului sînt alese în funcţie de sarcinile soluţionate.

Proiectul tehnic trebuie să conţină părtea textuală şi grafică. Partea textuală conţine informaţiile privind:

- scopul şi destinaţia lucrărilor proiectate;

- scurtă caracteristică fizico-geografică a zonei lucrărilor;

- date despre asigurarea topografo-geodezică a zonei lucrărilor;

- fundamentarea necesităţii şi a modurilor de elaborare a bazei planimetrico- altimetrice şi alegerea scării de ridicare;

- metodele de executare a integrantelor complexului lucrărilor topografo-geodezice;

- organizarea şi termenele de executare a lucrărilor, măsurile privind tehnica securităţii şi protecţia muncii;

- lista materialelor care urmează a fi predate la finalizarea lucrărilor;

- calculul de cheltuieli necesare pentru executarea lucrărilor proiectate;

Partea grafică a proiectului conţine:

- schema de asigurare a zonei lucrărilor cu datele iniţiale cu indicarea hotarelor ridicării proiectate;

- proiectul reţelei geodezice planimetrico-altimetrice;

- cartograma amplasării sectoarelor de ridicări topografice cu linierea foilor planurilor.

Proiectul tehnic se elaborează în baza informaţiilor acumulate din lucrările executate anterior şi din cercetările pe teren (dacă este necesar) din zona lucrărilor.

În procesul acumulării şi analizei materialelor topografă-geodezice se precizează:

- gradul de investigaţie topografo-geodezică a sectorului de executare a lucrărilor cu  indicarea anului de executare, calitatea şi corespunderea cu cerinţele actuale;

- lucrările, care vor fi utilizate.

În rezultatul culesului şi analizei se întocmesc:

- memoriu explicativ;

- catalogul general de puncte geodezice întocmit în sistemul unic de coordonate şi altitudinii cu anexarea schemelor;

- hartă, schemă centralizatoare a lucrărilor topografice executate;

- modul de aducere a coordonatelor şi altitudinilor la un sistem unic.

Informaţiile cu privire la lucrările topografo-geodezice executate anterior sînt obţinute de la Direcţia Inspectoratului Geodezic de Stat al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, Arhiva Cartografică de Stat a Republicii Moldova, precum şi la arhivele Comitetelor Executive ale administraţiei publice locale (serviciile de arhitectură orăşeneşti, judeţene) care deţin materialele geodezice.

Lucrările topografo-geodezice se execută după aprobarea proiectului tehnic de către Beneficiar.

Proiectul reţelelor geodezice de îndesire  şi reţelele de ridicare în calitate de bază geodezică a ridicărilor topografice la scară mare se execută pe hărţi la scara 1:10000 – 1:25000, ţinînd cont de prevederile prezentelor Instrucţiuni precum şi de prevederile speciale pentru reţelele geodezice de ridicare. La întocmirea proiectului se iau în considerare materialele de investigare specială a zonei de lucrări, de studiere a semnalelor geodezice a lucrărilor executate anterior, de alegere a variantei raţionale de elaborare a reţelelor geodezice ţinînd cont de dezvoltarea de perspectivă a teritoriului şi  valorificarea pămînturilor.

# CREAREA BAZEI GEODEZICE A RIDICĂRILOR TOPOGRAFICE

## DATE GENERALE

Coordonatele punctelor reţelelor geodezice fundamentale de ridicare se determină prin metodele geodeziei satelitare (cu aplicarea sistemului de poziţionare global), precum şi prin metodele tradiţionale ale geodeziei – triangulaţie, poligonometrie, drumuire  şi alte reperări geodezice, dacă metodele geodezice satelitare nu sînt accesibile.

Altitudinile punctelor reţelelor geodezice de bază de ridicare se determină prin metodele geodeziei satelitare sau prin nivelment geometric sau trigonometric.

Puncte iniţiale pentru construirea reţelei de îndesire servesc punctele reţelei geodezice naţionale, create nemijlocit prin măsurările GPS, care la rîndul său servesc bază pentru construire reţelei geodezice de bază ale ridicărilor topografice şi lucărilor geotehnice, executate în oraşe, sate, pe terenurile de construcţii industriale şi  locative, de organizare a teritoriului, cadastrului funciar ş.a.

Reţelele geodezice de îndesire, de regulă, sînt create cu aplicarea sistemului satelitare de radionavigaţie de tipul GPS. Se permite - în cazuri excepţionale (în lipsa receptorilor GPS), de a dezvolta reţeaua de îndesire prin metodele poligonometriei, triangulaţiei şi a altor structuri liniaro-unghiulare.

Reţeaua geodezică de îndesire se divizează în:

- reţeaua GPS de îndesire;

- reţeaua poligonometrică de ordinele 1 şi 2;

- triangulaţia de ordinele 1 şi 2;

- reţele de nivelment de ordinele 3 şi 4.

Reţeaua geodezică ale punctelor de îndesire se întocmesc în conformitate cu cerinţele prezentei instrucţiuni.

Densitatea punctelor bazei geodezice de ridicare se indică în p.p.1.7.7– 1.7.9.

Reţelele geodezice de ridicare se divizează în reţele de ridicare planimetrice şi altimetrice.

Coordonatele punctelor reţelelor de ridicare planimetrice se determină prin metodele măsurărilor GPS, iar dacă este imposibilă aplicarea metodelor geodeziei satelitare, se folosesc metodele tradiţionale de construiri geodezice (trasarea drumuirilor cu teodolitul, prin construirea intersecţiilor înainte şi înapoi, crearea reţelelor de triangulaţie ş.a.). La elaborarea reţelelor geodezice de ridicare baza geodezică este adusă pînă la densitatea care asigurară executarea nemijlocită a ridicării topografice.

Reţeaua de ridicare altimetrică este elaborată prin metodele  măsurărilor GPS, nivelmentului tehnic şi trigonometric.

Fixarea punctelor reţelei de îndesire şi ridicării de bază se îndeplineşte cu ajutorul centrelor de păstrare de lucgă durată.

Centrul de fixare a punctelor de îndesire reprezintă monolit de beton armat în formă de trunchi de piramidă tetraedrică cu baza inferioară de 20 x 20 cm, baza superioară 12 x 12 cm şi înălţimea de 60 cm, în timpul betonării monolitului în centrul lui se instalează un pilon metalic cu diametrul 10-16 mm, în partea superioară a căruia se sfredeleşte o adîncitură de 2 mm ci diametrul de 1mm sau se execută crestare în formă de cruce. Acest tip de centru se numeşte M1.

Centrul de tipul  М1

12

60

20

Mărimile sînt redate în cm.

Pe teritoriul neconstruit centrul se instalează în excavaţie cu aşa scop ca retezarea superioară a centrului să fie cu 5 cm mai ridicată de suprafaţa de zi a pămîntului în locurile unde nu se execută îngroparea. La fixarea punctului pe teritoriul construit sau în locurile posibilelor îngropări ale punctului, centrul se bornează la nivelul suprafeţei de zi a pămîntului.

Centrele se fabrică centralizat şi se livrează la locul de instalare gata finisate. Pentru fabricarea centrului se foloseşte beton de marca 100 şi armatura pentru confecţionarea carcasului 3d16+d6 cu intervalul 300 mm. Se finisează lucrul cu întocmirea schiţelor şi executarea măsurărilor liniare către obiectele locale.

În abrisul de amplasare a punctului trebuie să fie reflectat: locul de amplasare a punctului relativ la localitatea apropiată, distanţa aproximativă pînă la semnele de orientare caracteristice de teren şi măsurările liniare exacte pînă la obiectele locale. Numărul măsurărilor liniare exacte  trebuie să fie nu mai mic de 3 (trei).

Exemplu de descriere. Punctul 13 “Ploscoie” este amplasat la 2.5 km spre sud-est de satul Recea, la 500 metri spre nord de gospodăria Fermei de maşini şi tractoare, la 300 metri spre sud de staţia de pompare, la 30 metri spre vest de intersectarea sub formă T a drumurilor de cîmp în desfacerea rîndului nucarilor şi la 3 metri spre nord de drumul de cîmp.

Aspectul exterior al punctului geodezicconstă din un şanţ de formă rectangulară cu mărimile 2.5x2.5 metri şi 0.5 metri adîncime. Lăţimea şanţului 60 cm în partea superioară şi de 20 cm în partea inferioară.

Baza de ridicare se întăreşte cu centre de tipul M2, care reprezintă un monolit de beton armat cu secţiunile la temelie 10x10 cm şi înălţimea 60 cm.

Centrul de tipul  М2

10

60

10

Mărimile sînt redate în cm.

În procesul proiectării sau reconstruirii reţelei punctelor bazei de ridicare cu aplicarea tehnologiilor GPS este necesar de a se conduce de cerinţe, prevăzute pentru amplasarea punctelor de îndesire.

La etapa întocmirii proiectului tehnic  şi identificării punctelor se alcătuiesc grafice de înălţare a obstacolelor în scopul determinării posibilităţii funcţionării receptoarelor GPS.

Semnalele de lungă durată se vor instala în locurile, care le asigură integritatea, comoditatea aplicării în timpul ridicării şi securitatea de efectuare a măsurărilor.

Nu se admite instalarea semnalelor de lungă durată pe terenurile arabile, mlaştini, pe partea carosabilă a drumurilor, în apropiere de malurile erodate ale albiilor, lîngă rîpi, pe malurile lacurile de acumulare.

La instalarea centrelor măsurărilor liniare se execută cu ruleta de oţel cu eroarea ce nu depăşeşte 1 cm. Lungimea măsurărilor, de regulă, nu trebuie să depăşească lungimile fixate pentru aparatului de măsurat.

Pentru toate centrele instalate ale punctelor se întocmesc fişe de instalare.

Centrele geodezice după terminarea construire sînt transmise prin act organelor administraţiei publice sau proprietarilor de pămînt pentru supravegherea integrităţii lor.

Actele se întocmesc în 3 exemplare, unul se păstrează la organizaţia care a luat semnalul la păstrare, al doilea exemplar este trimis Inspectoratului de Stat pentru supraveghere geodezică ASRFC, iar al treilea trebuie să se afle la organizaţia, care a executat lucrările.

Fixarea temporară a punctelor reţelei de ridicare se efectuiază cu mijloace accesibile (ca stîlpi de lemn, bare metalice, bucăţi de ţevi, ţinte călite ş.a.).

## REŢELELE GEODEZICE DE ÎNDESIRE ÎNTOCMITE PRIN           INTERMEDIUL MĂSURĂRILOR GPS

Proiectele tehnice pentru elaborarea reţelei de îndesire prin metodele măsurărilor GPS  se elaborează în conformitate cu cerinţele prezentei instrucţiuni şi documentelor normative în vigoare. Proiectele tehnice se aprobă în mod corespunzător înainte de începerea lucrărilor.

În proiectele tehnice la elaborarea reţelelor geodezice satelitare de îndesire, pe lîngă determinărilor coordonatelor punctelor, de regulă, se includ activităţile complexului întreg de lucrări, legate cu elaborarea bazei de ridicare a ridicărilor topografice, reperele punctelor RGS şi reperelor nivelmentului de stat pentru determinarea parametrilor de recalculare a coordonatelor.

Înainte de întocmirea proiectului tehnic de trasare a reţelei punctelor geodezice de îndesire se efectuiază culesul şi analiza materialelor executate precedent a tuturor lucrărilor de triangulaţie, poligonometrie şi nivelment în regiunea dată. Datele despre lucrările de triangulaţie la construirea reţelei de îndesire se culeg numai în raioanele amplasamentului proiectat al punctelor determinate. După studierea materialelor enumerate se execută identificarea obiectului şi se precizează sau se completează proiectul tehnic.

În proiectul tehnic se stabilesc volumele, tehnologia de execuţie a lucrărilor geodezice, asigurarea tehnico-materială şi costul de deviz.

Partea textuală a proiectului conţine informaţia privind:

- scopul lucrărilor proiectate;

- informaţie  referitor la lucrările executate anterior;

- tehnologia executării lucrărilor de fixare a punctelor;

- tehnologia executării măsurărilor;

- descrierea utilajului aplicat pentru executarea măsurărilor satelitare;

- ordinea de prelucrare a rezultatelor măsurărilor satelitare;

- măsurile de securitate  şi de protecţie a muncii;

- termenii de începere şi de finisare a lucrărilor.

Partea grafică a proiectului pentru crearea reţelei geodezice de îndesire constă din hărţi topografice la scara 1:50000. În caz de necesitate proiectul se precizează detaliat după hărţile la o scară mai mare.

În baza datelor proiectului tehnic se eliberează prescripţie tehnică concret executantului lucrărilor.

Punctele RGS, amplasate pe teritoriul cartografiat, trebuie incluse în mod obligatoriu în proiectul de întocmire a reţelei de îndesire. Aceste puncte sînt supuse cercetărilor de teren.

În timpul cercetării punctului se determină tipul centrului după clasificarea primită, se determină starea fizică a centrului, corespunderea locului de amplasare a punctului cu cerinţele de păstrare, accesibilitate către punct şi asigurarea securităţii executării măsurărilor geodezice la el. Datele de cercetare a punctului se introduc în fişa de cercetare.

Pentru punctele de îndesire şi cercetare a reţeler geodezice de stat (RGS) se întocmesc fişe de determinare a înălţării obstacolelor, care se reprezintă ca abris de obstacole înalţate sau tabelul înscrierii azimutelor şi a unghiurilor de înclinare.

Pînă la începutul lucrărilor de teren se studiază detaliat condiţiile lor de execuţie, se culeg date referitor la studierea topografo-geodezică a sectorului predispus lucrărilor, se culeg descrierile locului de amplasare, abrisele reperelor de nivelment şi centrelor de triangulaţie, deasemenea se stabileşte tipul lor.

Fişa de cercetare a punctului

| Denumirea sau nr.punctului | Clasa sau ordinul | Cine l-a instalat | Cînd a fost instalat | Cine l-a cercetat | Cînd a fost cercetat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | GPS de îndesire | INGEOCAD | 1998 | Ing.Boboc | Ianuarie, 2001 |
| Tipul centrului: M1 |
| Starea centrului: bună |
| Aspectul exterior: şanţul s-a păstrat |
| Locul corespunzător de instalare: corespunde cerinţelor normative |

ABRISUL (schema) OBSTACOLELOR DE ÎNĂLŢIMI

Punctul ____________            obiectul ______________

0

N

315                                              45

270                                                                       90                             S

225                                               135

180                В______________

Data_________________                L______________

Întocmit _____________                 H______________

Tabelul înscrierii azimuturilor şi unghiurilor de înclinare ale obstacolelor la punct.

Punctul _______________________________

| Nr. d/r | Azimut | Unghi de înclinare | Remarcă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |

Executatnt:

Identificarea punctelor reţelei satelitare de îndesire include următoarele activităţi:

- determinarea locului de amplasare a punctelor;

- alegerea locului de instalare a centrelor;

- cercetarea stării centrelor de triangulaţie şi reperelor de nivelment, cu care se presupune suprapunerea punctelor proiectate sau care se presupun de reperat la punctul nou instalat al reţelei satelitare.

- stabilirea stării punctelor reţelei satelitare anterior determinate, incluse în programul de observaţii.

- determinarea volumului lucrărilor pentru construirea punctelor;

- coordonarea problemelor de instalare a punctelor cu organizaţiile, pe teritoriile cărora se presupune amplasarea punctelor;

- culegerea datelor, necesare pentru executarea lucrărilor ulterioare de instalare a punctelor, observaţiilor ş.a.

În condiţiile de teren locul de instalare al centrelor punctelor se reprezintă pe hartă la scară mare. Se recunoaşte amplasamentul punctelor existente, se întocmesc descrieri, abrise. Se indică pe teren locul de instalare a noilor centre, la existenţa obstacolelor pentru trecerea semnalelor satelitare, se execută ridicarea semiinstrumentală a diagramelor de ecranizare (se determină azimutul obstacolului şi unghiul de înclinare la aceste obstacole), se întocmesc schemele racordării geodezice locale.

La cercetarea reperelor şi centrelor existenţi se evaluează starea, integritatea, corespunderea centrului  tipului dat (reperului) cerinţelor contemporane, nerespectarea aspectului exterior, durabilitatea mărcilor cimentate, deasemenea influenţa factorilor inginero-geologici la stabilitatea centrului (reperului). Datele cercetărilor se introduc în fişă.

La cercetarea raioanelor de amplasare a punctelor se conduc după următoarele reguli:

- locul de amplasare a punctelor trebuie să asigure condiţii optime pentru executarea observaţiilor, păstrarea (integritatea) de lungă durată a punctelor,  stabilitatea centrelor pe plan şi înălţime pe parcursul unui timp lung, posibilitatea de lucru în orice vreme şi anul împrejur;

- este interzisă amplasarea punctelor în zonele construirii de perspectivă şi dezvoltare a localităţilor, deasemenea pe sectoarele, destinate pentru executarea lucrărilor de construcţie, hidrotehnice, drumuri, minere, sau în raioanele, unde sînt posibile procesele de alunecare de pămînt sau carst, unde nu poate fi garantată păstrarea punctului;

- este interzisă amplasarea punctelor în zonele surselor puternice de radiaţie (radiostaţii, radare, antene de radioemisie).

Se admite îmbinarea lucrărilor de identificare şi instalare a punctelor reţelei geodezice de îndesire.

Punctele  reţelei geodezice de îndesire de instalează în grupe a cîte două sau trei locul de  amplasare vizibilitate  reciprocă. Distanţa  dintre puncte trebuie să constituie  500 m şi mai mult. În cazuri excepţionale se permite instalarea punctelor  geodezice la o distanţă mai mică decît 500 m unul de altul (construire deasă). Măsurările GPS la locul de amplasare aşa puncte se execută după un program aparte.

În rezultatul identificării se prezintă următoarele documente:

- schemele reţelelor în conformitate cu semnele convenţionale primite;

- abrisele şi descrierile locurilor de amplasare a punctelor;

- listele coordonatelor geografice şi altimetrice a punctelor;

- memoriu explicativ al identificatorului;

- materialele cercetărilor stării punctelor determinate anterior în raionul de activitate;

- lista punctelor cercetate şi reperelor semnelor de nivelment;

- actele pentru punctele distruse şi cele pierdute neidentificate, aprobate de conducătorul organizaţiei;

- fişele de amplasare a punctelor de îndesire cu măsurări liniare spre obiectele locale;

- fişele de înălţime a obstacolelor pentru trecerea semnalelor satelitare.

Măsurările pe locul de amplasare punctele geodezice de îndesire a reţelei geodezice trebuie executate cu receptoarele cu două frecvenţe GPS, care asigură slăbire erorilor sistematice, legate de perturbaţiile la trecerea undelor de radio.

În completul la măsurările geodezice satelitare trebuie inclus - receptorul (sensorul), antena, dispozitivul de dirijare (controler), dispozitivul de înregistrare (memorie), aprovizionare cu energie (acumulator), cablul de comunicare. Cablul pentru antenă în lungime nu trebue să depăşească 30 metri.

Sursele de alimentare cu energie a utilajului satelitar trebuie să fie stabile şi să asigure măsurări neîntrerupte pe parcursul sesiunii. În set trebuie să fie un cablu de rezervă de conectare la energie, pentru schimbul, la necesitate, a acumulatorului fără a întrerupe măsurările.

Controlul de teren al utilajului, metodologiei şi asigurării programate se execută prin executarea măsurărilor de control şi primire valorilor vectorilor liniilor bazei pentru reţiaua geodezică tridimensională test.

Reţeaua geodezică tridimensională test trebuie să conţină nu mai puţin de  patru puncte îndepărtate unul faţă de altul de la 50 metri pînă la 10 km. Amplasarea punctelor reţelei test trebuie să permită măsurarea vectorilor liniilor de bază, situate sub un unghi, pe cît posibil în direcţie perpendiculară la fiecare dintre ele. Valorile de aderenţă a coordonatelor spaţiale dintre punctele reţelei test trebuie să fie determinate preventiv cu exactitatea nu mai mică de (3mm+1x10-6xS) pentru fiecare component.

Reţeaua test a controlului de teren trebuie să fie creată cu aplicarea a nu mai puţin de patru receptoare cu două frecvenţe satelitare, prin observaţiile sateliţilor pe parcursul a nu mai puţin de trei zile cu folosirea efemeridelor exacte şi asigurării programate, care permit determinarea vectorilor liniilor de bază totodată cu precizarea orbitelor sateliţilor.

În procesul determinări de control s-a depistat corespunderea utilajului folosit la cerinţe tehnice, stabilite de firma - producătoare, şi cerinţelor către măsurările clasei de exactitate corespunzătoare. Criteriile de corespundere al utilajului la cerinţele stabilite reprezintă deosebirile dintre valorile de etalon şi cele măsurate în diferite şedinţe şi toleranţele figurilor închise.

Exactitatea determinării componenţilor vectorilor depinde în cea mai mare parte de numărul şi amlasamentul geometric al sateliţilor, observaţi în acelaş timp din fiecare punct pe parcursul măsurărilor, perturbanţei remanente ionosferei şi troposferei de reflectare, lungimii liniilor de bază, caracteristicile tehnice ale receptorilor GPS folosiţi.

Factorii care pot avea o posibilă influenţă la rezultatele măsurărilor includ următoarele:

- reducerii neprevăzute a exactităţii coordonatelor satelitului;

- condiţiile de trecere a semnalelor radio de la satelit;

- perturbaţiile ionosferei şi problemele tehnice, care nu au fost depistate în procesul observaţiilor.

Influienţa  acestor factori poate fi redusă în timpul prelucrarii preventive şi analizei datelor la finisarea măsurărilor de teren.

Ridicarea preciziei şi veridicitatea rezultatelor determinărilor satelitare se ating din contul:

- reducerea obstacolelor locale la trecerea semnalelor satelitare;

- efectuării repetate a şedinţelor de observaţie la punct;

- determinării a cîtorva linii de bază de la un punct;

- folosirii nivelului mai ridicat al orbitelor exacte de sateliţi;

- observării concomitent a cel puţin de patru sateliţi (numărul necesar de sateliţi);

- mediei numărului considerabil al erei de înregistrare al sateliţilor (de exemplu, cu scopul reducerii efectului multifrecvenţelor);

- centrări minuţioase, determinării înălţimilor centrului de frecvenţă al antenei şi orientarea ei.

Măsurările de teren la construirea reţelei geodezice de îndesire se execută prin metoda determinărilor relative în regimul static.

Măsurările se execută cu un număr cît mai mare de receptori.

Măsurările GPS la punctele geodezice de îndesire se pot îndeplini simultan (sincron) la cîteva puncte megieşe ale reţelei (metoda de reţea) sau determinarea consecventă a coordonatelor punctului determinat de la unul sau cîteva date iniţiale (metoda cu lazer).Metoda cu lazer se admite cu condiţia măsurărilor repetate la aceleaşi linii de bază cu deplasarea timpului nu mai puţin de două ore.

Rezultatele observărilor se transcriu pe discurile dure ale computerelor personale şi se copie pe purtători magnetici de informaţie (diskete) cu scopul de prelucrare matematică ulterioară în comun. În acest caz se înscrie nu mai puţin de două copii ale fişierelor cu datele observaţiilor şi alte date auxiliare pentru păstrarea lor independentă şi excluderea pierderii informaţiei de măsurare.

Subdiviziunea, care a executat lucrările, după rezultatele lucrărilor de teren, întocmeşte un scurt memoriu explicativ referitor la lucrările îndeplinite cu anexarea următoarelor materiale:

- fişele de măsurare;

- schemele măsurărilor de teren (cîmp);

- rezultatele prelucrării preventive de control în conformitate cu formatele pachetelor de programe corespunzătoare;

- măsurările satelitare neprelucrate pe purtători magnetici.

Dacă în procesul prelucrării preventive se depistează scimbarea poziţiei antenei pe parcursul perioadei de măsurare, atunci aceste măsurări trebuie scoase din prelucrare. Este necesar de repetat aceste măsurări.

La măsurările prin metoda de reţea, la fiecare şedinţă următoare obligatoriu se introduc nu mai puţin de două puncte determinate ulterior.

Durata observaţiilor la punctele geodezice de îndesire depinde de distanţa dintre punctul iniţial şi cel determinat, dar nu trebuie să fie mai mică de 20 minute în timpul unei sesiuni.

Instalarea antenei receptorului satelitar deasupra centrului punctului se execută cu aplicarea centrorilor optici cu precizia 1 mm.

Înălţimea antenei deasupra mărcii centrului se măsoară pînă şi după măsurări prin metodele descrise în instrucţiunile pentru expluatarea receptorilor GPS folosiţi, cu precizia minimă de 1 mm.

Rezultatele măsurării înălţimii antenei şi condiţiile de măsurare la punct se reflectă în fişa de măsurare.

Fişa serveşte pentru monitoringul măsurărilor la fiecare punct al reţelei. În fişă se fixează date referitor la punctul măsurat (numărul lui), felul de măsurare la punct, înălţimea antenei deasupra punctului, antena permanentă, date despre orientarea antenei, timpul măsurărilor, numărul sateliţilor receptori, date despre amplasarea geometrică a sateliţilor receptori, numărul de sesiuni, starea bateriilor (acumulatoarelor), prezenţa memoriei libere.

În timpul măsurărilor în fişă se fixează toate abaterile de la programul de măsurare, încălcări  în activitatea receptorilor, cauza apariţiei  dificultăţilor.

Măsurările la punctele geodezice de îndesire se execută cînd înălţimea sateliţilor cu 15 grade  mai sus de  linia orizontului.

La aplicarea referinţei temporare determinarea coordonatelor lor se execută cu ajutorul măsurărilor GPS de la trei puncte ale reţelei geodezice naţionale. Durata măsurărilor, la determinarea referinţei temporare, depinde de distanţa dintre punctele iniţiale. Timpul minimal ale măsurărilor GPS trebuie să depăşască 30 minute.

Forma fişei de teren

INGEOCAD, or.Chişinău, str.Puşkin, 47

| Măsurări GPS | Proiect | Sensor nr. | Data | Amplasamentul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii de lucru | Operatorul Тipul STS ( ) SGS ( ) | Controlorul Acumulatorul nr. | Zona de timp LON | LAT |
|  |  |  | Unghiul de intersecţie | Înălţimea |

| Parametrii instalaţi | Parametrii măsurării |
| --- | --- |
| Staţia nr. Punc-tului | Înălţi-mea ante- nei | Antena perma-nenttă | Orienta-rea ante-nei | Tim- pul măsu-rării | GDOP | Num. sateli- ţilor | Nr. epocii | Indica- torul Stop/Go | Starea acu- mula- torului | Me-morie | Re-mar-că |

Măsurările la punctele geodezice de îndesire se execută după o schemă de măsurare elaborată preventiv şi planul calendaristic de executare al lucrărilor.

Schema de organizare a măsurărilor se proiectează după metoda pătratelor (metoda de reţea) sau prin raze cu o dublă receptare la anumite puncte. Schema se construieşte din linii de bază. Liniile de bază se devizează în linii dependente şi independente. Liniile de bază independente includ vectorii, care nu pot fi construiţi prin adunarea sau scăderea altor vectori. Celelalte linii de bază sînt linii de bază dependente.

Numărul liniilor de bază,  independente şi dependente, în activitatea cu m receptori se determină după formulele:

b = m – 1

(m-1) (m-2)

b’ =

2

где:     b  - numărul liniilor de bază independente

b’  - numărul liniilor de bază dependente

(m-1)

b + b’ = m

- numărul general al liniilor de  bază

2

Schema se construieşte din condiţii prealabile:

- toate punctele reţelei se socot din nou determinate;

- la calculare se folosesc numai liniile de bază independente;

- schema se construieşte din pătrate, care sînt compuse din linii de bază independente.

Numărul total de sesiuni:

2(p – Yp)                 unde: p – numărul de puncte în reţea

s =                                          m – numărul de receptori.

m - 1

Numărul total al liniilor de bază independente în reţea:

В = s (m – 1)

Numărul pătratelor:

К = В – p + 1

Durata măsurărilor GPS la punctele geodezice de îndesire depinde de distanţe. La înrăutăţirea condiţiilor de măsurare sau  cînd numărul de sateliţi se micşorează pînă la 4, durata executării măsurărilor se prelungeşte.

Durata măsurărilor GPS pentru regimul static în dependenţă de lungimea  liniilor  măsurate se indică în următorul tabel:

| Lungimea aproximativă a liniilor | Durata observaţiilor ziua | Durata observaţiilor ziua |
| --- | --- | --- |
| Pînă la 5 km | 2х20 minute | 2х15 minute |
| 5-10 km | 2х30 minute | 2х20 minute |
| 10-15 km | 2х40 minute | 2х30 minute |

Indicaţiile din tabel după durata măsurărilor corespunde următoarelor condiţii:

- valoarea factorului geometric GDOP ( 8 pe tot parcursul măsurărilor;

- lipsa devierilor la recepţia semnalelor satelitare pe tot parcursul măsurărilor.

Pînă la începerea măsurărilor se întocmeşte graficul micşorării a GDOP. Graficul se întocmeşte cu ajutorul programului de confecţionare a utilajului. De pe grafic se desemnează cele mai admisibile durate de timp pentru măsurările la punctul determinat.

Almanahul se recalculează luînd în consideraţie  datele obstacolelor.

Datele obstacolelor se selectează din fişele de înălţimi ale obstacolelor.

În caz de necesitate graficul de execuţie se corectează nemijlocit pe teren de către conducătorul lucrărilor.

Graficul calendaristic al măsurărilor GPS la punctele geodezice de îndesire se elaborează după datele, selectate din schemele organizării măsurărilor şi graficul GDOP.

În graficul calendaristic al măsurărilor GPS se stabilesc perioadele de timp, a numărului de sesiuni ale măsurărilor, numerele de execuţie a punctelor, numărul de execuţie a echipelor, care îndeplinesc măsurările.

GRAFIC CALENDARISTIC

| Şedinţa | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 22.06.99 | 22.06.99 | 22.06.99 | 22.06.99 | 22.06.99 | 22.06.99 |
| Timpul | 7ore30min | 8ore 40min | 9ore 30min | 10ore 30min | 11ore25min | 12ore 40min |
| Echipa 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 |
| Echipa 2 | 5 | 4 | 8 | 18 | 19 | 10 |
| Echipa 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 20 | 15 |

În rezultatul executării lucrărilor cu aplicarea receptoarelor GPS trebuie să se obţină fişiere care conţin datele măsurărilor de teren, utile pentru prelucrarea în birou.

Pentru prelucrarea din birou trebuie să fie prezentate:

- disketele cu fişiere care conţin datele măsurărilor de teren;

- schemele lucrărilor îndeplinite cu indicarea poziţiilor staţiei de baze şi celei mobile, obţinute în procesul măsurărilor;

- memoriul explicativ cu privire la îndeplinirea lucrărilor.

Sarcina principală la prelucrare preliminară a măsurărilor satelitare este controlul calităţii lor şi evaluarea corespunderii cerinţelor de precizie.

Prelucrarea măsurărilor GPS se efectuiază cu ajutorul asigurării programate de firmele producătoare de utilaj GPS.

Prelucrarea măsurărilor GPS la punctele geodezice de îndesire se execută cînd unghiul de înălţare deasupra orizontului nu depăşeşte 20(.

Coordonatele absolute ale punctelor, pentru prelucrarea calitativă a măsurărilor prin satelit cu frecvenţe la determinarea valorilor exacte ale vectorilor liniilor de  bază în reţeaua de îndesire, trebuie să fie determinate cu eroarea de maximum 10 metri. Aceste exactităţi se ating prin determinarea coordonatelor absolute pe calea măsurărilor codificate pseudodistanţă pînă la sateliţi.

Prelucrarea măsurărilor se execută ţinînd cont de elementele de aducere a centrelor de frecvenţă ale antenelor la mărcile centrelor punctelor geodezice.

Numărul total de puncte excluse din prelucrarea sincronică a măsurărilor executate pînă la sateliţi, inclusiv din contul unghiului de înălţare, nu trebuie să depăşească 10% din numărul total.

La prelucrarea preliminară figurile închise se execută numai pentru acele construcţii, care permit controlul determinării rezultatelor liniilor de bază, care nu sînt asigurate cu determinările repetate în diferite sesiuni.

În reţelele geodezice de îndesire măsurările se execută cu aplicarea efemeridelor sateliţilor, recepţionate de aparatele GPS în timpul măsurărilor.

La  prelucrarea măsurărilor GPS în fiecare sesiune se calculează toate liniile de  bază accesibile dintre puncte.

În procesul prelucrării se admite excluderea informaţiei primite de la sateliţi aparte pe deplin sau intervale de măsurări ale tuturor  sau cîtorva sateliţi de calitate joasă de urmărire (numeroase pauze la urmărire din cauza ecranizării semnalului sau alte piedici). Totodată totalitatea duratei intervalului dintre observaţii, incluse în prelucrare pentru fiecare sesiune  nu trebuie să fie mai mare de 90% din durata minimă instalată pentru sesiune.

Deviaţiile dintre rezultatele determinărilor caracteristicilelor liniilor de bază după lungime şi componenţele planimetrice din diferite sesiuni nu trebuie să depăşească (10mm + 2x10-6S)xK, unde S – lungimea liniei de bază, iar mărimea coeficientului K se primeşte egal cu 2. Pentru diferenţierea valorilor de aderenţă ale înălţimii se admite aderenţe de 1,5 ori mai mare decît cele plane.

După analizarea datelor prelucrării prealabile datelor măsurărilor se execută compensarea coordonatelor punctelor.

## REŢELELE geodezice de îndesire create prin  intermediul triangulaţiei  de ordinile  1 şi 2

În cazul lipsei receptoarelor GPS dezvoltarea reţelelor de îndesire pînă la densitatea care asigură dezvoltarea reţelei de bază a ridicărilor la scară mare se admite executarea  prin metodele triangulaţie sau prin dezvoltarea reţelei poligonometrice.

Drept puncte iniţiale pentru extinderea reţelei de ordinul 1 servesc punctele reţelei geodezice naţionale de toate ordinele, punctele de îndesire determinate prim metodele măsurărilor GPS iar pentru reţeaua de ordinul 2 – punctele reţelei geodezice de stat de toate ordinele, punctele GPS ale reţelei de îndesire, punctele de triangulaţie şi poligonometrie de ordinul 1.

Triangulaţia de ordinul 1 se extinde sub formă de reţele sau lanţuri de triunghiuri.

Triangulaţia de ordinul 2 se extinde sub formă de reţele continuie, lanţuri de triunghiuri, adaosuri  de puncte separate sau grupe de puncte. Fiecare punct al triangulaţiei de ordinele 1 şi 2 trebuie să fie determinat din triunghiurile în care se măsoară toate unghiurile.

Reţeaua de triangulaţie continuă trebuie să se sprijine pe cel puţin 3 puncte geodezice iniţiale şi pe cel puţin două laturi iniţiale.

Lanţul de triangulaţie trebuie să se sprijine pe nu mai puţin de două puncte iniţiale şi pe două laturi iniţiale adiacente lor.

Triangulaţia de ordinile 1 şi 2 trebuie să satisfacă prevederile de bază, indicate în tabelul următor.

| Indicii | Ordinal 1 | Ordinal 2 |
| --- | --- | --- |
| Lungimea laturii triunghiului, km, max. | 5,0 | 3,0 |
| Mărimea minimă admisă a unghiului: în reţeaua continuă, grade unghiului de legătură în lanţul de triunghiuri, grade la adaos, grade | 20 30 30 | 20 30 30 |
| Numărul triunghiurilor dintre punctele iniţiale | 10 | 10 |
| Lungimea minimă a laturii iniţiale, km | 1 | 1 |
| Valoarea limită a erorii medii pătrate a unghiului calculată conform toleranţelor în triunghi, sec. | 5 | 10 |
| Toleranţă maximă admisă în triunghi, sec. | 20 | 40 |
| Eroarea relativă a laturii iniţiale (de bază), max. | 1/5000 | 1/2000 |
| Eroarea relativă a determinării lungimii laturii în cel mai vulnerabil loc, max. | 1/2000 | 1/1000 |

Măsurarea unghiurilor în triangulaţia de ordinele 1 şi 2 sînt executate cu teodolitul care are eroarea medie pătratică  de măsurare a unghiului 2-5(( prin metoda recepţiilor circulare, 3 şi 2 recepţii corespunzător. Oscilaţiile valorilor direcţiilor separate nu trebuie să depăşească 8 ((.

Centrarea  teodolitului  deasupra  punctului  se  execută cu precizie de minimum 2 mm.

La punctele de triangulaţie de ordinele  1 şi 2 trebuie să existe vizibilitate de la sol. La măsurarea unghiurilor triangulaţiei de ordinele 1 şi 2 cu punctele adiacente (iniţiale) în programul de măsurare trebuie să fie incluse 1-2 direcţii ale reţelei iniţiale. Direcţiile triangulaţiei de ordinele 1 şi 2  pot fi unite într-o grupă şi măsurate după programul ordinului 1.

Reperarea altimetrică a punctelor triangulaţiei de ordinele 1 şi 2 se execută prin nivelment de ordinul IV şi nivelment tehnic în dependenţă de temeinicia centrului.

## REŢELELE geodezice de îndesire create prin intermediul poligonometriei  de ordinele 1 şi 2

Reţelele poligonometrice de ordinele 1 şi 2 se formează sub formă de drumuiri separate sau de sisteme diverse de drumuiri. O drumuire poligonometrică separată trebuie să se sprijine pe 2 puncte iniţiale. Pe punctele iniţiale e necesar să se măsoare unghiurile de legătură. Nu se admite trasarea drumuirilor suspendate.

Racordarea sistemului de coordonate la punctele reţelei geodezice naţionale poate fi executată prin metoda determinării prin satelit cu utilizarea receptorului GPS cu una sau două frecvenţe în conformitate cu programul de determinare a coordonatelor punctelor reţelei geodezice naţionale de ordinul 2.

Caracteristicile reţelei de poligonometrie sînt indicate în tabelul următor.

| Indicatorii | Ordinal 1 | Ordinal 2 |
| --- | --- | --- |
| Lungimea limită a drumuirii, km: |  |  |
| - separată; | 7.0 | 4.0 |
| - dintre punctul iniţial şi cel nodal; | 5.0 | 3.0 |
| - dintre punctele nodale; | 4.0 | 2.5 |
| Perimetrul limită al poligonului, km | 20 | 12 |
| Lungimile medii ale liniilor de drumuiri, km | 0,50 | 0,30 |
| Numărul de laturi în drumuire, min. | 15 | 15 |
| Perimetrul limită al poligonului, km | 20 | 12 |
| Lungimile laturilor drumuirii, km maximală minimală medie | 0.80 0.12 0.30 | 0.50 0.08 0.20 |
| Eroarea relativă a liniei de drumuire, min. | 1:10 000 | 1:5 000 |
| Eroarea medie pătratică a unghiului măsurat (conform erorilor în drumuire şi poligoane), min | 5// | 10// |
| Eroarea unghiulară a drumuirii sau poligonului secunde unghiulare, maximum, în care n – numărul de unghiuri în drumuire | 10 √n | 20 √n |
| Eroarea medie pătratică de măsurare a lungimii laturii, cm Pînă la 500 m De la 500 pînă la 1000 m | 1 2 | 1 2 |

NOTĂ:

- Ca excepţie la drumuirile poligonometrice de ordinul 1 cu lungimea de pînă la 1 km şi în drumurile poligonometrice de ordinul 2 cu lungimea de pînă la 0,5 km se admite o eroare liniară absolută de 10 cm.

- Numărul de erori unghiulare şi erori liniare apropiate de cele limită nu trebuie să depăşească 10%.

În anumite cazuri, cînd eroarea absolută şi lungimea drumuirii se indică în sarcina tehnică, numărul de laturi ale drumuirii se calculează după formula următoare:

m(2           n+3

М2= ms2n + (  (S( 2     (    ,

(2                    12

lungimea admisă a drumuiirii       (S( = 2MT

unde:  М – toleranţa absolută liniară;  ms – eroarea medie pătratică de măsurare a liniei;  m(  - eroarea medie pătratică de măsurare a unghiului; n – numărul laturilor la drumuire; (S(  - lungimea drumuirii;  Т – numitorul erorii relative.

Distanţa dintre punctele drumuirii poligonometrice paralele de ordinul dat, după lungime apropiate de limite, trebuie să depăşească indicii:

- poligonometrie de ordinul 1 – 1,5 km;

- poligonometrie de ordinul 2 – 1,0 km.

La distanţe mici punctele apropiate trebuie să fie legate de drumuirea poligonometriei de ordinul  dat. Dacă punctele drumuirii poligonometriei de ordinul 1 se depărtează mai mult de 1,5 km de la punctul drumuirii paralele ale poligonometriei de ordinul 2, atunci între aceste drumuiri trebuie să fie organizată legătura prin trasarea drumuirii de ordinul 2.

În scopul asigurării durităţii mai mari a reţelei trebuie să se tindă spre reducerea mai multor trepte ale reţelei, limitîndu-se la dezvoltarea poligonometriei de ordinul 1.

Pentru toate punctele fixate ale drumuirii poligonometrice trebuie să fie predate cotele de nivelment  de preciziune nu mai mică de ordinul IV.

Măsurarea unghiurilor la punctele poligonometriei prin metoda de măsurare unui punct separat sau prin metoda de recepţie circulară, după sistemul de trei suporturi a teodolitului optic cu e7roarea medie pătratică de măsurare a unghiului 5((.

Metoda recepţiilor circulare se aplică, cînd numărul direcţiilor de observare la punct depăşeşte cifra 2.

Înainte de începutul lucrărilor instrumentele se verifică şi se cercetează în conformitate cu Instrucţiunea referitoare la asigurarea metrologică a măsurărilor geodezice.

Unghiurile la punctele poligonometriei se măsoară în două recepţii.

La trecerea de la o recepţie la alta, limbul se mută la unghiul (180( /n)+ (, unde n – numărul de recepţii, (-=5((.

La existenţa în setul de măsurări recepţii sau unghiuri separate, rezultatele cărora nu satisfac toleranţei admise, ultimele se repetă la aceleaşi indicaţii ale limbului.

Măsurările repetate trebuie executate după terminarea observărilor programului de bază.

Dacă valoarea medie a unghiului (direcţiei) primită la măsurările de bază şi cele dublate, satisfac indicii admisibili, ea este admisă la prelucrarea de mai departe. În caz contrar recepţia de bază se anulează şi la prelucrare se foloseşte rezultatul primit.

Divergenţele dintre mărimile unghiului, măsurat de la două semirecepţii, oscilaţia valorii unghiului, primit de la diferite recepţii nu poate depăşi 8(.

Divergenţa dintre valorile unghiului măsurat şi cel “tare” în punctul de racordare nu trebuie să depăşească:

în poligonometria de ordinul 1- 10//

în poligonometria de ordinul 2- 20//

În cazul în care divergenţele depăşesc toleranţa indicată, se determină a treia direcţie iniţială, prin care se execută controlul respectiv.

Teodolitul şi obiectivele de vizare trebuie să fie instalate deasupra centrelor cu exactitatea de 1 mm cu ajutorul  dispozitivului de centrare optică.

Liniile de poligonometrie de categoriile 1 şi 2 se măsoară cu telemetrele optice, radiotelemetre sau tahimetrele electronice în două recepţii. Telemetrul optic şi reflectorul la măsurări trebuie să se fixeze de asupra centrelor  cu exactitatea de 1 mm.

La măsurările liniilor cu telemetrul optic o singură dată la sfîrşit se determină temperatura aerului cu termometrul-praştie cu o exactitate 1(C şi presiune – cu barometrul cu precizie 666.610 Pa(5 mm col  Hg).

La începutul şi sfîrşitul sezonului  lucrărilor pe teren, dar nu mai rar decît o dată în 6 luni, pentru toate telemetrele optice se vor verifica scările de frecvenţă. Înainte de începerea sezonului de teren frecvenţele sînt expuse în nominal cu precizia de pînă la 10 Hz.

Minim de trei ori pe an în condiţii de teren se determină constanta de corecţie stadimetrică a telemetrului optic pe baza de etalon.

La reperarea drumuirilor poligonometriei şi coordonării semnelor de perete se recomandă folosirea Directivelor privind aplicarea semnelor de perete în drumuirile poligonometrice şi cu teodolitul (M. Nedra, 1972).

În rezultatul lucrărilor poligonometrie executate pe teren se prezintă următoarea informaţie:

- schemele de drumuire;

- jurnalele măsurărilor unghiurilor şi liniilor pe teren;

- materialele de cercetare a instrumentelor;

- materialele prelucrării de teren şi calculele de control;

- feşele întemeerii a punctelor poligonometriei;

- actele de predare a punctelor poligonometriei sub observaţie pentru păstrare;

- memoriu explicativ.

## determinarea înălţimilor punctelor de îndesire

Determinarea înălţimilor punctelor  de îndesire la crearea temeliei geodezice la  executarea  ridicărilor  topografice  la  scară  mare,  se  efectuează,  de  regulă,  prin metodele măsurărilor  GPS. În  caz  de  lipsa  instrumentelor  GPS  înălţimile  punctelor  se  determină cu ajutorul  nivelmentului  geometric.

Reţelele de nivelment se construiesc cu respectarea cerinţelor „Instrucţiunea  pentru  nivelment  de  ordinele I, II, III  şi  IV”.

Nivelmentele de ordinele III şi IV constituie principala metodă de îndesire a reţelei de nivelment de stat pentru executarea ridicărilor topografice la scară mare.

Densitatea şi clasa de precizie a reţelelor de nivelment în ridicările topografice în funcţie de destinaţia şi scările ridicărilor, de secţiunea aleasă a reliefului terenului se stabileşte în proiectul tehnic (program) de lucrări.

Baza altimetrică la ridicările la scară mare se creează în formă de drumuiri, poligoane sau reţele separate,  de regulă, se reperează la cel puţin două semne de nivelment iniţiale (mărci, repere) de ordin superior.

Pentru determinarea altitudinii punctelor reţelei de ridicare precum şi pentru determinarea altitudinii punctelor reţelelor geodezice de îndesire se extinde reţeaua de nivelment tehnic.

Reţelele de nivelment, create în oraşe, sate pentru asigurarea nevoilor gospodăriei şi construcţiei orăşeneşti îşi au particularităţile sale. În oraşele cu suprafaţa de peste 500 km pătraţi trebuie să fie create reţele de nivelment de ordinul 1, în cele cu suprafaţa de 50 – 500 km – sisteme de linii de ordinele II şi IV. Liniile de nivelment de ordinul II trebuie să acopere tot teritoriul oraşului, atît partea construită cît şi cea neconstruită. Distanţele dintre punctele nodale şi liniile în reţeaua de ordinul II nu trebuie să depăşească 15 km pe teritoriul construit şi 20 km pe teritoriul neconstruit. Reperele de nivelment pe liniile de ordinul II sînt fixate nu mai rar decît peste 2 km pe teritoriile construite şi 3 km – pe cele neconstruite. În oraşele mici cu suprafaţa de 25-50 km se creează o reţea de nivelment de ordinul III, iar în oraşele cu suprafaţa sub 25 km se permite crearea unei reţele de nivelment doar de ordinul IV.

Lungimea liniilor de nivelment de ordinul III nu trebuie să depăşească 10 km între punctele nodale de pe teritoriile construite şi 15 km pe cele neconstruite. Reperele de nivelment pe liniile de ordinele III şi IV se fixează pe străzile şi stradelele din zona centrală a localităţii nu mai rar decît peste 200-300 m, iar la periferiile şi zonele cu puţine construcţii se permite majorarea distanţei dintre repere pînă la 800 m, pe teritoriul neconstruit reperele se fixează peste 0.5 – 2 km. În calitate de repere de nivelment servesc, în special reperele de perete.

Nivelmentul de ordinul IV se trasează numai într-o direcţie. Lungimea liniilor de nivelment de ordinul IV nu trebuie să depăşească 50 km.

Nivelmentul de ordinul IV se îndeplineşte cu nivelele care satisfac următoarele condiţii: mărirea lunetei minim de 25*, valoarea unei diviziuni a nivelului cilindric să nu depăşească 25 (( pentru 2 mm  şi nivelmentele cu autocentrarea liniei de vizare la nivelmetrele (HC 4Ni025) şi altor de precizie egală.

Înainte de începerea lucrărilor pe teren nivelmetrele sînt supuse cercetărilor şi verificărilor de teren, deasemenea şi compararea mirelor. Mirele pentru nivelmentul de ordinul IV sînt bilaterale cu desenul gradat în pătrate (tipul mirei este indicat în anexa 15), datele de pe laturile roşie şi neagră se descifrează pe firul mijlociu. Pentru determinarea distanţei de la nivelă pînă la miră se efectuiază citirea datelor pe firul telemetric de pe partea neagră a mirei.

Regulile de observaţie la staţie este următorul:

- citirea pe partea neagră a mirei posterioare;

- citirea pe partea neagră a mirei anterioare;

- citirea pe partea roşie a mirei anterioare;

- citirea pe partea roşie a posterioare a mirei.

Divergenţele valorilor depăşirii la staţie, determinate pe partea neagră şi roşie ale mirei, se admit pînă la 5mm. Inegalitatea distanţelor de la nivelă pînă la miră la staţie se admite pînă la 5m, iar acumularea lor pe secţii – 10 m. Lungimea normală a razei de vizare este 100 m. Dacă nivelmentul se execută cu nivela, la care tubul are mărire de peste 30*, atunci în lipsa oscilaţiilor imaginii se permite mărirea lungimii razei de vizare pînă la 150m.

Toleranţa la drumuire dintre punctele iniţiale şi din poligoane trebuie să nu depăşească 20(L, cînd numărul staţiilor este mai mic de 15 la 1 km de drumuire, unde L – lungimea drumuirii (poligonului) în km; n(15 – numărul de staţii la drumuire (poligon).

La finisarea nivelmentului de ordinul IV trebuie să fie prezentate:

- schema drumuirilor de nivelment;

- registrele de nivelment;

- materialele de cercetare a nivelelor şi de comparare a mirelor;

- borderoul de depăşiri;

- materialele de calculări şi evaluare a preciziei;

- schiţele (abrisele) mărcilor de nivelment, reperele de perete şi de sol;

- catalogul de altitudini ale mărcilor şi reperelor;

- actul de predare a mărcilor, reperelor de sol şi de perete pentru a se urmări integritatea acestora;

- memoriul explicativ.

Nivelmentul tehnic

Drumuirile nivelmentului tehnic sînt trasate între două repere iniţiale în formă de drumuiri separate sau de sisteme de drumuiri cu unul sau cîteva puncte nodale. Trasarea drumuirilor închise (care se sprijină cu ambele capete pe unul şi acelaşi reper iniţial) se admite în cazuri excepţionale. În reţeaua de nivelment tehnic trebuie să fie incluse toate punctele reţelelor planimetrice de îndesire (poligonometrie şi triangulaţie), care nu sînt incluse în reţeaua de nivelment de ordinul IV.

Lungimile de drumuiri al nivelmentului tehnic sînt determinate în funcţie de echidistanţa curbelor de nivel a reliefului ale ridicărilor topografice. Lungimile admise ale drumuirilor sînt prezentate în tabelul următor.

| Caracteristica liniilor | Lungimile drumuirilor în km în secţiunile reliefului |
| --- | --- |
|  | 0.25 m | 0.5 m | 1 m şi peste |
| Între două puncte iniţiale | 2.0 | 8 | 16 |
| Între punctul iniţial şi cel nodal | 1.5 | 6 | 12 |
| Între două puncte nodale | 1.0 | 4 | 8 |

Pentru realizarea nivelmentului tehnic se utilizează nivelele cu mărirea lunetei de vizare de minim 20*  şi valoarea diviziunii de maxim 40(( pe 2 mm precum şi nivelmentul cu rază oblică. Mirele de nivelment trebuie să aibă desenul gradat în pătrate cu diviziuni de unul şi doi centimetri.

Nivelmentul se execută într-o singură direcţie. Citirile pe mira fixată pe sabotul, cramponul de nivelment sau pe ţăruşul bătut în pămînt se fac pe firul mediu. În timpul nivelmentului la staţie se respectă următorul mod de lucru:

- citirile pe feţele neagră şi roşie ale mirei posterioare;

- citirile pe feţele neagră şi roşie ale mirei anterioare.

Divergenţele depăşirilor la staţie, determinate prin laturile neagră şi roşie ale mirelor nu trebuie să depăşească 5 mm.

Distanţele de la aparat pînă la mire se determină prin firele stadimetrice marginale ale lunetei. Lungimea normală a razei de vizare este de 120 m. În condiţii de vizibilitate bună şi imagini liniştite lungimea razei poate fi mărită pînă la 200 m.

Toleranţele în drumuirile de nivelment sau în poligoanele închise nu trebuie să depăşească mărimile, calculate cu formula fh = 50 √L (mm), în care L – lungimea drumuirii (poligonului) în km. Pe terenurile cu unghiuri de înclinare considerabilă, cînd numărul de staţii pe 1 km de drumuire este de peste 25, toleranţa admisă se calculează cu formula fh = 10 √L (mm), în care n – numărul de trepiede în  drumuire (poligon).

În procesul de nivelment tehnic tot odată se mai supun nivelmentului şi unele puncte separate de pe teren, obiecte cu înălţimea stabilă: capace de fîntîni, capetele de şină la bariere, stîlpi de pichetare de-a lungul drumuirilor, bolovani mari etc. Înălţimile punctelor indicate se determină ca intermediare la includerea în drumuire. Fiecare punct intermediar trebuie să fie marcat sau pentru acesta trebuie să fie întocmită o schiţă cu măsurările pînă la cele mai apropiate puncte de orientare. O atenţie deosebită necesită determinarea liniilor de intersecţie între oglinzile apelor şi maluri.

Nivelmentul trigonometric

Pentru determinarea altitudinilor punctelor reţelei de ridicare geodezice în ridicarea topografică cu secţiunea reliefului peste fiecare 2 şi 5 m, precum şi în ridicarea topografică a zonelor deluroase cu secţiunea reliefului peste 1 m, nivelmentul geometric poate fi înlocuit de nivelmentul trigonometric.

În nivelmentul trigonometric drept iniţiale servesc punctele de îndesire determinate prin metodele măsurărilor GPS, punctele de triangulaţie şi de poligonometrie de toate ordinele şi categoriile ale căror altitudini au fost determinate prin nivelment geometric. Punctele iniţiale trebuie să fie amplasate nu mai rar decît peste 5 laturi.

Unghiurile verticale în nivelmentele trigonometrice se măsoară la toate punctele ale căror altitudini nu se determină din nivelmentul geometric, concomitent cu măsurarea unghiurilor orizontale cu aceleaşi aparate în direcţiile directe şi indirecte. Măsurările se execută prin trei serii şi prin două poziţii a cercului vertical. Pentru măsurări sînt folosite perioadele, în care imaginile obiectivelor de vizat, sînt destul de clare şi liniştite, cu excepţia timpului, apropiat (de circa două ore) de răsăritul şi asfinţitul soarelui.

Oscilaţiile valorilor unghiurilor verticale şi ale locului zeroului, calculate din procedee aparte nu trebuie să depăşească 15((. Divergenţele dintre depăşirile directe şi inverse pentru una şi aceleaşi latură nu trebuie să depăşească 4 cm pe fiecare 100 m distanţă.

Toleranţele de închidere privind altitudinea în drumuiri şi poligoane închise nu trebuie să depăşească valorile, calculate prin formula:

th = 0,04 Smed  √n   (cm), în care   Smed = S/n,

n – numărul de linii în drumuire (poligon);

S – lungimea liniilor, m.

În cazuri aparte pot fi fixate condiţii mai înalte de precizie a nivelmentului trigonometric, metodologia lucrărilor se determină în baza unor calcule speciale.

Înălţimile vîrfului obiectivului de vizat şi a axei orizontale a aparatului de asupra mărcii centrului semnului se măsoară cu o exactitate de pînă la 1cm.

## REŢEAUA geodezică de ridicare  (ridicare de bază)

Reţeaua geodezică de ridicare este întocmită în scopul de îndesire a bazei geodezice, planimetrice şi altimetrice pînă la densitatea care asigură executarea ridicării topografice. Densitatea şi amplasarea punctelor reţelei de ridicare sînt fixate de proiectul tehnic în funcţie de tehnologia lucrărilor aleasă, determinată prin respectarea prezentei Instrucţiuni.

Reţeaua de ridicare se extinde din punctele reţelei geodezice naţionale şi ale reţelelor de îndesire de categoriile 1 şi 2 şi punctele nivelmentului tehnic.

Determinarea coordonatelor punctelor ridicării reţelei geodezice se execută prin metodele de determinare automată a coordonatelor cu ajutorul sistemelor GPS. Măsurările se execută  în regim static şi reţele statice rapide sau prin metoda figurilor închise. Tehnologia măsurărilor şi cerinţele  prevăzute pentru utilaj sînt prezentate în despărţitura 3.2 a prezentei Instrucţiuni.

Măsurările, executate prim metoda de reţea  se aplică la crearea unei reţele complete ale ridicării de bază. În timpul executării acestei lucrări este raţional să activeze cel puţin trei receptori GPS. Modul de măsurare este acelaş, ca şi la elaborarea reţelei geodezice de îndesire. Durata măsurărilor sincronice la punctele ridicării de bază se indică în documentele tehnice ale utilajului folosit.

Metoda radială de măsurare GPS la punctele ridicării de bază este mai productivă  în comparaţie cu cea de reţea. Măsurările se pot executa cu ajutorul a două   şi mai mulţi receptori. Această metodă este mai economă. Măsurările GPS se execută de la referinţe temporare, determinate după programul RGN-2. Măsurările la punctele reţelei geodezice de ridicare se execută în două şedinţe. Diferenţa de timp dintre două şedinţe trebuie să fie minim 2 ore, aşa dar la altă constelaţi a sateliţilor.

Metoda de măsurare „figura închisă” presupune schimbarea consecutivă a liniilor bazice, din care este compusă figura geometrică închisă, care se încep din punctul iniţial şi se termină la punctul iniţial. Durata măsurărilor la o şedinţă depinde de lungimea liniei, dar nu mai puţin de 15 minute.

Cerinţele către amplasarea punctelor ridicării de bază şi completării documentelor de ridicare sînt aceleaşi, ca şi pentru crearea reţelei geodezice de îndesire.

## DEZVOLTAREA reţelelor de ridicare prin metoda  drumuirii  cu  teodolitul

În cazul lipsei utilajului GPS sau cînd condiţiile terenului nu permit aplicarea metodelor de determinare autonomă a coordonatelor, reţeaua de ridicare poate fi determinată prin trasarea drumuirilor cu teodolitul, prin construirea intersecţiilor directe, inverse şi combinate.

La extinderea reţelei de ridicare concomitent se determină poziţia planimetrică şi altimetrică a punctelor. Altitudinile punctelor reţelei de ridicare se determină prin nivelment geometric sau trigonometric.

Erorile limită de amplasare a punctelor reţelei de ridicare planimetrice. inclusiv a reperelor planimetrice în raport cu punctele reţelei geodezice de bază nu trebuie să depăşească pe teren deschis şi teritoriu construit 0,2 mm în scara planimetrică şi 0,3 mm pe terenul acoperit cu arbori şi arbuşti.

Punctele  ridicării de bază se fixează pe teren prin semnale de durată. Tipul centrului este – M2- monolit din beton armat 10x10x60 cu macropori cu instalarea în centru a unui  pilonului cu diametrul 12-16mm. În partea superioară a pilonului este sfredelită o adîncitură de 2 mm cu diametrul de 1mm sau executată tăietura în formă de cruce. Fixarea punctelor reţelei de ridicare prin semnale de durată se execută din aşa considerente ca pe fiecare planşetă de ridicare să fie fixate, de regulă, minim trei puncte la ridicarea cu scara 1:5000 şi două puncte la ridicarea cu scara 1:2000, inclusiv pentru punctele reţelei geodezice de stat şi ale reţelelor de îndesire (în caz în care prescripţiile tehnice ale beneficiarului din proiectul tehnic nu necesită o densitate mai mare de fixare).

Pe teritoriul localităţilor şi al platformelor industriale toate punctele reţelelor de ridicare şi reperele planimetrico-altimetrice se fixează prin semnale de durată.

Compensarea reţelei de ridicare se execută prin metoda simplificată.

Drumuirea cu teodolitul.

Drumuirile cu teodolitul sînt trasate cu erorile limită relative 1:2000, 1:1000, lungimile admise ale drumuirii la măsurarea laturilor cu panglicile şi ruleta se indică în tabelele următoare.

Lungimile admise ale drumuirilor

| Măsurarea liniilor | Cu panglica | Cu telemetru optic |
| --- | --- | --- |
| Erorile relative | __1__ 2000 | __1__ 1000 | __1__ 2000 | __1__ 1000 |
| Scara | Lungimile admise ale drumuirilor dintre punctele iniţiale, km |
| 1:5000 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 |
| 1:2000 | 2.0 | 1.0 | 53.6 | 1.5 |
| 1:1000 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 |
| 1:500 | 0.6 | 0.3 | – | – |

În sistemele de drumuiri cu teodolitul lungimile limită admisibile ale drumuirilor dintre punctele  nodale sau dintre punctul iniţial şi punctul nodal trebuie să fie cu 30% mai mici decît cele indicate în tabelul  următor.

Lungimile admise ale drumuirilor la aplicarea tahimetrelor electronice şi telemetrului.

| Scara | (gr = 0.2 mm | (gr = 0.3 mm |
| --- | --- | --- |
|  | Lungimea admis a drumuirii | Numărul de laturi admis | Lungimea admis a drumuirii | Numărul de laturi admis |
| 1:5000 | 12 | 30 | 16 | 40 |
| 1:2000 | 7 | 20 | 9 | 30 |
| 1:1000 | 4 | 20 | 6 | 20 |
| 1:500 | 2 | 20 | – | – |

Lungimile laturilor la drumuirea cu teodolitul nu trebuie să fie:

- pe teritoriile construite mai mari de 350 m şi mai mici de 20 m;

- pe teritoriile neconstruite mai mari de 350 m şi mai mici de 40 m.

Este admisă trasarea drumuirilor de teodolit suspendate, lungimile cărora (în metri) nu trebuie să depăşească mărimile indicate în tabelul următor

Lungimile drumuirii suspendate.

| Scara de ridicare | Pe teritoriile construite, (m) | Pe teritoriile neconstruite, (m) |
| --- | --- | --- |
| 1:5000 | 350 | 500 |
| 1:2000 | 200 | 300 |
| 1:1000 | 150 | 200 |
| 1:500 | 100 | 150 |

Numărul de linii în drumuirile de teodolit suspendate pe teritoriul neconstruit trebuie să fie de maxim trei, iar pe cel construit – de maxim patru.

Laturile drumuirilor cu teodolitul pot fi măsurate cu telemetrele optice, tahimetrele electronice, panglici de oţel, rulete şi alte instrumente care asigură exactitatea necesară a măsurărilor.

Liniile panglicilor de oţel în drumuirile cu teodolitul trebuie să fie trasate în direct şi direcţia inversă. Eroarea relativă a liniei, măsurate în direcţie înainte şi inversă, se calculează prin formula

1       Sdir  -  S inv

=

N             S

unde S – distanţa măsurată.

Drumuirile cu teodolitul se trasează pe terenul potrivit pentru măsurări liniare. Punctele de întoarcere se aleg astfel ca să fie asigurată poziţia comodă a aparatului şi un bun cîmp vizual pentru executarea ridicării. Drumuirile cu teodolitul nu trebuie să intersecteze liniile de poligonometrie.

Aparatele de măsură folosite pentru măsurarea liniilor sînt comparate pe baza de etalonare.

Toleranţele unghiulare la drumuirile cu teodolitul nu trebuie să depăşească

fß = 20( √n, 	în care n – numărul de unghiuri în drumuire.

Concomitent cu măsurarea unghiurilor orizontale se măsoară printr-o singură recepţie unghiurile verticale şi se introduc corecţiile pentru reducerea lungimilor de linii la orizont în cazul unghiurilor de înclinare de peste 1.5(. Dacă pe linia măsurată există cîteva puncte de curbare, la măsurarea acesteia cu panglica, ruleta sau cu alte instrumente de măsurat, pe părţi, unghiurile de înclinare se măsoară pe fiecare sector limitat de punctele de curbare.

În drumuirile cu teodolitul unghiurile se măsoară cu teodolitul cu eroare pătratică medie de măsurare a unghiului de minim 5( precizie printr-o singură serie completă cu permutarea limbului cu 90( între semirecepţii.

La măsurarea unghiurilor cu teodolitul cu citirea unilaterală pe cercuri (T5, T5K, 2T5K) este suficientă schimbarea de poziţie a lunetei prin zenit între semirecepţii cu permutarea ulterioară a limbului la 1-2(.

Oscilaţiile valorilor unghiulare, obţinute din două semirecepţii, nu trebuie să depăşească 20(.

La reperarea drumuirilor cu teodolitul spre punctele iniţiale se măsoară două unghiuri adiacente. Suma unghiurilor adiacente măsurate nu trebuie să difere de valoarea obţinută în baza datelor iniţiale decît cu maximum 40(.

Centrarea teodolitelor şi mărcilor se efectuiază cu ajutorul centrorului optic sau cu firul de plumb cu o precizie de 2 mm.

## EXTINDEREA reţelelor de ridicare prin metoda     triangulaţiei

Reţelele de ridicare pe terenurile deschise în loc de drumuirile cu teodolitul pot fi extinse prin metodele de triangulaţie sub formă de reţele simple din triunghiuri, lanţuri de triunghiuri sau inserţii de puncte separate, determinate de intersecţii înainte, înapoi sau combinate. În calitate de laturi iniţiale pot servi laturile triangulaţiei de ordinele 1 şi 2 şi poligonometriei, precum şi laturi de bază măsurate special cu o eroare nu mai grosolană de 1:5000. Nu se admite extinderea reţelelor şi lanţurilor de triunghiuri care se sprijină pe o latură (a triunghiurilor suspendate).

Lungimea limită a lanţului de triunghiuri sau a distanţei dintre punctele iniţiale pe care se sprijină sistemul de triunghiuri nu trebuie să depăşească lungimea drumuirii cu teodolit  de precizia 1:2000  conform scării de ridicare.

Între laturile (punctele) iniţiale se admite formarea a maximum:

20 triunghiuri pentru ridicarea la scara 1:5000;

17 triunghiuri pentru ridicarea la scara 1:2000;

15 triunghiuri pentru ridicarea la scara 1:1000;

10 triunghiuri pentru ridicarea la scara 1:500..

Unghiurile triunghiurilor trebuie să fie de minim 20(, iar laturile de minim 150 m. Măsurarea unghiurilor se efectuiază cu teodolite cu precizia de minim 30( prin două serii panoramice, cu permutarea limbului cu 90( între semirecepţii. Divergenţa dintre  direcţiile de un sens din diferite serii aduse la zeroul comun nu trebuie să depăşească 45(.

Toleranţele în triunghiuri nu trebuie să depăşească 1(5.

Determinarea punctelor prin intersecţie înainte se execută minimum din trei puncte ale reţelei de bază, în acest caz unghiurile dintre direcţiile, conform punctului determinat, trebuie să fie de minim 30( şi de maxim 150(.

Determinarea punctelor prin intersecţie înapoi se execută minimum pe patru puncte iniţiale cu condiţia că punctul determinat nu se află lîngă circumferinţa, care trece prin oricare trei puncte iniţiale.

Intersecţia combinată a punctului se execută prin îmbinarea intersecţiilor înainte şi înapoi prin participarea a minim trei puncte iniţiale.

## PRELUCRAREA COMBINATĂ A MĂSURĂRILOR GEODEZICE

Prelucrarea rezultatelor măsurărilor include următoarele procese de comasare a proceselor:

- prelucrarea materialelor măsurărilor GPS;

- calculările de teren, inclusiv cele de control la crearea reţelei prin metode tradiţionale;

- prelucrarea de birou şi calculele de compensare.

Recomandaţiile pentru prelucrarea măsurărilor GPS la punctele geodezice ale reţelei de îndesire:

- calcularea liniilor bazice necesită coordonatele punctului iniţial. Coordonatele altor puncte se calculează relativ la punctul iniţial. Coordonatele absolute ale punctului iniţial trebuie să fie cunoscute în sistemul WGS-84 cu exactitatea de 10 metri.

Parametrii de prelucrare a datelor.

La prelucrare  datele instalaţiei se primesc fără instalare preventivă. În cazuri rare operatorul poate schimba unul sau cîţiva parametri.

Unghiul de tăiere.

Măsurărilor GPS se execută la instalarea unghiului de tăiere de 15(. Tot această valoare de sistemă se instalează fără instalare preventivă. Unghiurile mai mici de 15 ( nu se recomandă de instalat.

La numărul satisfăcător de sateliţi este avantajos de mărit unghiul de tăiere pînă la 20(.

Modelul troposferei.

Alegerea modelului nu are semnificaţie deosebită, dar de lucrat „fără troposferă” nu se admite.

Modelul ionosferei.

Alegerea parametrilor se foloseşte numai pentru liniile bazice care nu depăşesc mărimile de limitare pentru care asigurarea programată care încearcă să rezolve problema de neunivocitate

Modelul standard este bazat pe caracteristica empirică a ionosferei şi depinde de unghiul orar al soarelui. După alegerea modelului standard, corecţia se foloseşte la toate observările de fază. Corecţia depinde de unghiul orar al soarelui, de timpul măsurărilor şi de înălţimea sateliţilor.

Modelul calculat poate fi folosit în locul celui standard. Acest model se calculează cu ajutorul diferenţei dintre semnalele L1 şi L2, primite de senzor. Prioritatea aplicării acestui model este că el se calculează conform condiţiilor de timp formate şi locul de amplasare la care se execută măsurările. Pentru calcularea modelului sînt necesare datele colectate pe parcursul a minim 45 minute.

La calcularea liniilor lungi, influenţa ionosferei se înlătură cu ajutorul evaluării combinaţiei liniare de măsurări pentru L1 şi L2, aşa numita linie de observaţie L3.

Soluţionarea neunivocităţii nu se efectuiază.

Efemeridele

SKI foloseşte tabele astronomice, care se păstrează în receptor.

Frecvenţa de fază şi frecvenţa de cod.

SKI alege automat informaţia aptă pentru prelucrare. La prelucrarea măsurărilor întotdeauna se aplică regimul „automat”.

Limita.

Valoarea de sistem este primită – 20 km.

Pentru liniile care depăşesc lungimea limitată, măsurările L1 şi L2  se introduc în calitate de observaţii individuale după metoda pătratelor minimale. Cu ajutorul Fast Ambiguity Resolution Approach (FARA) (soluţionarea accilerată a neunivocităţii L1 şi L2).

Valoarea aprioră  a erorii medii pătratice.

Valoarea aprioră a erorii medii  pătratice (EMP) se foloseşte pentru minimizarea probabilităţii rezultatelor neautentice de calculare a liniilor de  bază.

În timpul calculării liniilor de  bază prin metoda pătratelor minime, se calculează  valoarea aprioră  a erorii medii pătratice cu diferenţa singulară a măsurărilor de fază. Această mărime depinde de lungimea liniei bazice, timpul observărilor şi oscilaţiile ionosferei. Noaptea oscilaţiile ionosferei sînt mai mici. Valorile GMP care se recomandă de folosit:

| Distanţa | Ziua | Noaptea |
| --- | --- | --- |
|  | Timpul de observare | Timpul de observare |
|  | Pînă la 10 min peste 10 min | Pînă la 10 min peste 10 min |
| Pînă la 5 km | 10 mm | 10 mm |
| de la 5 pînă la 10 km | 15 mm | 25 mm | 10 mm | 15 mm |
| de la 10 pînă la 20 km | 15 mm | 40 mm | 10 mm | 15 mm |

Valoarea de sistemă fără instalare preventivă pentru GMP – 10 mm.

Pentru perioada de observare de peste 30 minute GMP apriori se poate mări  fără risc deosebit.

Strategia calculărilor.

Înainte de prelucrarea datelor este necesar:

- de primit coordonate iniţiale WGS-84 „bune”;

- de determinat legătura cu datele iniţiale;

- de calculat liniile lungi;

- liniile scurte.

Rezultatele prelucrărilor liniilor de bază reprezintă în sine coordonate în sistemul  WGS-84.

Toate calculele se execută în două mîni, dacă nu există control independent după alte formule.

Calculele de control trebuie efectuate în procesul executării lucrărilor pentru determinarea preciziei de măsurare şi corespunderea lor cerinţelor instrucţiunii în vigoare.

Prelucrarea matematică a măsurărilor geodezice se efectuează în sistemul acceptat de coordonate a proecţiei universale transversale Mercator UTM şi proiecţiei transversale Mercator TM şi sistemul de altitudini Baltice a.1977. Aceasta include următoarele tipuri de lucrări:

- întocmirea schemei reţelei geodezice;

- pregătirea şi analiza coordonatelor şi altitudinilor punctelor iniţiale în scopul determinării autenticităţii şi preciziei acestora;

- transferul coordonatelor punctelor iniţiale din sistem în sistem;

- verificarea şi prelucrarea registrelor de măsurări unghiulare şi liniare, a registrelor de nivelment;

- verificarea şi perfectarea materialelor de determinare a elementelor de reducere;

- întocmirea centralizatoarelor privind direcţiile şi unghiurile măsurate, distanţele zenitale;

- calculul lungimii liniilor, măsurate cu telemetrele optice sau cu alte instrumente;

- calculul toleranţelor unghiulare, polare, liniare, de coordonate;

- întocmirea borderourilor de depăşiri;

- calculul coordonatelor aproximative şi a altitudinilor punctelor geodezice;

- controlul calculării racordării semnelor de perete la drumuirea poligonometrică;

- pregătirea informaţiei pentru compensare şi compensarea reţelelor în special la maşini de calcule electrice;

- întocmirea memoriului explicativ şi a schemei de raport;

- sistematizarea materialelor şi pregătirea pentru predare.

Eroarea medie pătratică a unghiului măsurat în poligoane şi drumuirile poligonometrice închise se calculează după formula:

f(

m( =            n

N

pentru reţeaua cu puncte nodale în caz de lipsă a poligoanelor închise mß se calculează cu formula:

f(

n

m( =

N-k

în care fß – toleranţa  unghiulară în poligon sau drumuire;

n – numărul de unghiuri măsurate;

N – numărul de poligoane sau drumuiri;

K – numărul de puncte nodale.

Eroarea medie pătratică a unghiului măsurat în triangulaţie se calculează cu formula:

[V2 ]

m(  =                3n

în care 	v – toleranţa triunghiului;

n – numărul de triunghiuri în reţea.

Termenii liberi ai condiţiilor laterale şi polare nu trebuie să depăşească

f pol = 2.5 m     [δ2]

Valorile termenilor liberi ai condiţiilor de bază şi azimut nu trebuie să depăşească valorile, calculate cu formulele pentru condiţia de bază;

pentru condiţia azimutului:

f baz = 2.5    m2 [(2]+ 2m2S

unde δ – modificările logaritmilor sinusurilor unghiurilor de legătură a triunghiurilor la modificarea acestor unghiuri cu 1( în unităţile semnului al 6-lea;

f az = 2.5         m2 n+ 2m2a

m – eroare medie pătratică a unghiului măsurat pentru triangulaţia de ordinul respectiv;

ms – erorile medii pătratice ale laturilor iniţiale în unităţi ale semnului al 6-lea logaritmului;

ma – erorile medii pătratice ale azimuturilor iniţiale;

n – numărul de unghiuri la transmiterea azimutului sau numărul de triunghiuri.

Compensarea formaţiilor geodezice se execută prin metoda pătratelor minim.

În calitate de date iniţiale pentru compensarea bazei geodezice se folosesc coordonatele punctelor reţelei geodezice de stat de ordinele 0, 1 şi 2.

În cazul existenţei materialelor primare pentru reţeaua de nivelment formată anterior, noua reţea de acelaşi ordin se va compensa împreuna cu aceasta.

Recompensarea liniilor vechi de nivelment de ordinul IV poate fi efectuată prin metoda simplificată – inserări separate în reţeaua de bază de ordin superior.

La sfîrşitul calculelor de compensare toate materialele vor fi perfectate în  mod corespunzător pentru utilizarea ulterioară la întocmirea cataloagelor de coordonate, altitudini şi rapoarte tehnice privind lucrările geodezice.

În memoriul explicativ, anexat la materialele de compensare, trebuie să fie specificate următoarele date:

- sistemul de coordonate şi altitudini acceptat;

- lista reţelelor, incluse în compensare şi caracteristicile lor tehnice;

- informaţii privind baza iniţială;

- metodele de compensare, particularităţile acestora;

- evaluarea preciziei;

- indicele alfabetic al punctelor;

- datele ce caracterizează programul (denumirea programului, tipul calculatoarelor etc.).

Cataloagele de coordonate şi altitudini ale reţelei geodezice de îndesire se elaborează pentru punctele amplasate pe teritoriul cartografiat.

În catalog se introduc coordonatele rectangulare plane x (N) şi y (E) în sistemul de proiecţie universal transversal Mercator UTM şi  coordonatele plane x (N) şi y (E) în sistemul de proiecţie transversal  Mercator TM.

Cataloagele cuprind datele:

- partea explicativă;

- desene ale centrelor şi reperelor;

-  lista de coordonate şi altitudini ale punctelor;

- indicele alfabetic al punctelor;

- scheme.

În capitolul „Explicaţie” se descrie pe scurt lucrările, executantul principal al lucrărilor, parametrii tehnici ai reţelei, caracteristicile de precizie primite.

Lista coordonatelor punctului conţine:

- numărul punctului după catalog;

- denumirea punctului, tipul centrului;

- ordinul reţelei;

- coordonatele rectangulare în sistemul de proiecţie  Transversal Mercator UTM;

- coordonatele rectangulare în sistemul de proiecţii Transversal Mercator TM;

- înălţimea normală H;

- punctele reţelei de îndesire şi triangulaţie se aranjează după abscisele în descreştere, punctele poligonometriei şi reperele de nivelment – după liniile de drumuire dintre punctele iniţiale.

În indicatorul alfabetic se conţin date cu denumirile punctului, ordinul  şi numărul lui după catalog.

În catalog se include schema de amplasare a punctelor elaborată pe harta topografică la scara 1:100000.

În catalog valorile coordonatelor punctelor sînt plasate cu precizia de pînă la 0.001 m, iar unghiurile de direcţie – pînă la 1(. Altitudinile centrelor în Sistemul Baltic de altitudini a.1977.

Altitudinile, obţinute prin nivelmentul trigonometric, se înscriu pînă la 0.1 m.

Unghiurile de direcţie şi lungimile liniilor se înscriu pentru două direcţii, care pleacă din punctele pentru care sînt înscrise coordonatele.

Catalogul altitudinilor punctelor de nivelment cuprinde:

- coperta, foaia de titlu şi cuprinsul;

- partea explicativă;

- lista abrevierilor acceptate;

- desenele semnelor de nivelment;

- lista înălţimii punctelor de nivelment.

- schema drumuirilor de nivelment.

# metodele de executare a ridicărilor topografice

## Ridicarea aerofototopografică

Ridicarea aerofototopografică poate fi executată prin metoda stereotopografică sau combinată, în dependenţă de caracterul teritoriului ridicat, scării planului întocmit, utilajului fotogrammetric disponibil.

Partea de contur a planului se întocmeşte pe baza culesului fotogrammetric a informaţiei grafice sau pe baza  fotoplanelor, iar ridicarea reliefului se execută la aparatele stereofotogrammetrice universale; descifrarea se execută prin combinarea descifrării de teren şi de birou.

Schema tehnologică metodei combinatorice constă în întocmirea părţii de contur a planului în baza culesului  fotogrammetric sau pe baza fotoplanelor, iar ridicarea reliefului şi completarea contururilor se execută prin metodele obişnuite terestre (cu menzulă, tahimetrică ş.a.) concomitent descifrate.

Pe sectoarele, unde aplicarea metodei stereotopografice nu poate fi utilizată din cauza caracterului construcţiei sau al vegetaţiei trebuie de  îmbinat ridicarea stereotopografică cu cea terestră.

Ridicarea stereotopografică nu trebuie să fie aplicată pe terenurile acoperite cu vegetaţie înaltă compactă (păduri, parcuri, tufişuri, stufărişuri) şi care urmează a fi ridicate la scările 1:5000 şi 1:2000 cu intersecţia reliefului peste 1m şi 0,5 m precum şi pe obiectele cu construcţii multietajate compacte, cartate la scările 1:1000 şi 1:500.

Lucrările topografice pe teren la ridicarea aerofotopografică includ:

-  marcarea reperelor;

- dezvoltarea reţelei de ridicare planimetrice (pregătirea planimetrică a aerofotogramelor);

- dezvoltarea reţelei de ridicare altimetrice (pregătirea altimetrică a aerofotogranelor) în ridicarea stereotopografică;

- descifrarea contururilor la ridicarea stereotopografică.

Lucrările pe teren la ridicarea stereotopografică se execută conform proiectului de execuţie. Acesta include proiectul reţelei de bază, de marcare a reperelor, proiectul de pregătire a aerofotogramelor.

Pe schema proiectului cu semne convenţionale primite se indică:

- hotarele obiectului – cu culoarea neagră;

- nomenclatura linierii planurilor – cu culoarea albastră;

- punctele ridicării geodezice de bază planimetrice şi altimetrice, inclusiv punctele necesare  după hotarele obiectului – cu culoarea neagră;

- orientarea axelor proiectate a rutelor de ridicare aerofoto  – cu culoarea verde;

- reperele prevăzute de proiect şi alte puncte care urmează a fi determinate ca bază geodezică – cu culoarea roşie.

Pe schemă trebuie să fie indicate nivelele de apă şi alte puncte ale căror altitudini trebuie să fie determinate.

Proiectul de pregătire planimetrică şi altimetrică trebuie să fie semnat de elaborator şi aprobat de conducătorul  lucrărilor.

În complexul de lucrări de birou la ridicarea stereotopografică fac parte:

- lucrările preliminare (studiul materialelor de aerofotoridicare şi al lucrărilor topografo-geodezice pe teren, proiectarea de execuţie şi pregătirea datelor iniţiale);

- îndesirea fotogrammetrică a reţelei de bază;

- culesul fotogrammetric al informaţiei grafice sau crearea fotoplanelor, aerofotogramelor;

- interpretarea şi ridicarea stereotopografică a contururilor şi reliefului;

- pregătirea planurilor pentru editare.

Ccomplexul lucrărilor de birou la ridicarea aerotopografică combinată include:

-    lucrările de pregătire;

- îndesirea fotogrammetrică a reţelei planimetrice;

- culesul fotogrammetric al informaţiei grafice sau crearea fotoplanelor, aerofotogramelor;

- pregătirea planurilor pentru editare.

## Ridicarea aerofototopografică

Aerofotoridicarea trebuie să se execute în conformitate cu actele normative privind aerofotoridicarea, efectuată în scopul elaborării hărţilor şi planurilor topografice.

Scările de fotografiere tipurile de aerofotoaparate, cerinţile speciale pentru materialele aerofotoridicării sînt prevăzute în caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de aerofotoridicări.

Fotografierea terenului pentru ridicarea stereotopografică a reliefului în zonele de cîmpie trebuie, de regulă, să se execute cu aerofotoaparate cu distanţa focală fk = 70 mm, iar pentru zonele deluroase – cu fk = 100 mm.

Pentru teritoriul construit fotografierea se execută cu aerofotoaparatul cu distanţa focală fk = 100 mm.

Pentru a exclude evidenţa reprezentărilor la diferite scări a acoperişurilor şi construcţiilor de bază la întocmirea fotoplanurilor, distanţele focale ale AFA se aleg ţinînd cont de înălţimea construcţiilor.

Pentru fotoplanuri la scara

1:5000 mm ≥ Lh/20

1:2000 mm ≥ Lh/3.2

1:1000 mm ≥ Lh/0.8

1:500 mm ≥ Lh/0.2

în care h – înălţimea predominantă  a construcţiilor, m;

L –lungimea predominantă a construcţiilor, m.

Lăţimea „spaţiului stereoscopic mort” format de deplasarea imaginii obiectelor înalte în direcţia de la  nadir constituie:

În cazul fk = 100 mm – 0,7 din înălţimea obiectului,

fk = 140 mm – 0,5 din înălţimea obiectului,

fk = 200 mm – 0,35 din înălţimea obiectului.

Aerofotoridicarea se execută doar cu aerofotoaparate verificate, ale căror obiective au fost cercetate în corespundere cu distorsiunea.

Pentru ridicare se utilizează aerofilme spectrozonale alb-negru şi color cu protecţie antihalo pe suport din poliesteri.

Utilizarea aerofilmului color este recomandată la ridicarea urbană precum şi a zonelor  combinate cu arbori şi arbuşti în perioada de toamnă.

Direcţia rutelor în aerofotoridicare la fotografierea obiectelor cu arii considerabile trebuie să fie „vest-est” sau „est-vest”.

La ridicarea obiectelor cu suprafeţe mici se admite trasarea altor rute.

La alegerea scării de fotografiere pentru lucrările stereo-fotogrammetrice se ţine cont de precizia prestabilită a trasării stereoscopice a reliefului, precizia trasării contururilor şi de tipul instrumentelor fotogrammetrice utilizate.

În caz de executare a fotoplanurilor din ortofotograful, scara de fotografiere  poate fi doar de 4 ori mai mică decît scara planului.

În cazul aerofotoridicării urbane pentru ridicările topografice la scările 1:1000 şi 1:500 este util ca suprapunerea longitudinală să fie 80%, iar cea transversală să fie de 60%. Fotografierea oraşelor şi a altor localităţi e de dorit să fie executată în condiţii de nebulozitate înaltă continuă, iar pe timp senin – în orele matinale sau de seară tîrzie, cînd umbrele sînt de o maximă transparenţă.

Materialele aerofotoridicării se primesc conform cerinţelor documentelor normative în vigoare pentru aerofotoridicare şi condiţiile contractului.

Marcarea reperelor

Întocmirea planurilor la scară mare, cînd scara aerofotoridicării se alege cu mult mai mică decît scara planului elaborat şi cînd cerinţele către exactitatea identificării pe aerofotograme punctele bazei geodezice sporesc, se execută marcarea punctelor bazei geodezice şi semnelor de identificare planimetrice şi altimetrice adăugătoare.   Marcarea reperelor de identificare se execută în scopul sporirii preciziei de identificare la scări mici de fotografiere. Marcarea se efectuează înainte de aerofotoridicare la un interval minim de timp.

În cazul ridicării la scara 1:5000 se marchează punctele geodezice de bază geodezice şi reperele de identificare planimetrice şi altimetrice. La ridicările la scările 1:2000, 1:1000, 1:500 se marchează punctele geodezice de bază, reperele de identificare planimetrice şi altimetrice, direcţiile comunicaţiilor subterane (gure de vizitare), reperele de intrare şi ieşire pe axele rutelor de aerofotoridicare.

Pentru marcare se utilizează materiale care asigură un contrast maxim între semnalul de marcare şi fondul terenului. Dimensiunile semnalelor de marcare se determină în funcţie de scara fotografierii, astfel ca pe imaginea de pe fotografie să fie minimum:

- lungimea şi lăţimea unei raze a semnalului „cruce”, respectiv – 0,15 mm – 0,05 mm;

- distanţa pînă la centrul semnalului – 0,05 mm;

- latura pătratului sau diametrul cercului – 0,10 mm.

Semnele de marcare trebuie să fie simetrice faţă de centrele obiectelor marcate. Abaterile limită la simetrie trebuie să fie de maximum 0,07 mm la scara planului întocmit.

Pentru fiecare semn de marcare se întocmeşte o fişă specială în care se indică locul punctului marcat, ce a fost marcat, schiţa, dimensiunile şi forma semnului de marcare, înălţimea de  asupra suprafeţei pămîntului în centimetri, materialul utilizat pentru marcare. După executarea aerofotoridicării în fişe se indică numărul aerofotogramei.

Pregătirea planimetrică a aerofotogramelor.

Pe teritoriul construit se execută pregătirea planimetrică a aerofotogramelor.

Determinarea reperelor planimetrice se proiectează ca supliment la punctele reţelei geodezice existente pe teren în scopul asigurării cu bază planimetrică a fiecărei secţiuni de reţea fotogrammetrică.

80  -100 cm

axa rutei

-      zona de suprapunere transversală

-  punctele de pregătire planimetrică a  aerofotogramelor.

Pe sectoarele de ridicare, o lungime mai mică, fiecare secţiune este asigurată la capete cu perechi de puncte de sprijin, situate pe părţi diferite de axa rutei. Distanţele dintre punctele de sprijin în direcţia rutei pot constitui 80 – 100 cm la scara planului.

Începutul şi sfîrşitul rutei de aerofotoridicare trebuie să fie asigurate de două puncte de sprijin altimetrice, unul dintre care trebuie să se afle după hotarul sectorului de ridicare. Hotarele, care coincid cu direcţiile rutelor de aerofotoridicare sînt asigurate de puncte altimetrice suplimentare la mijloc (peste 40-50 cm), dacă numărul de rute pe sector e mai mare de trei.

La compensarea fototriangulaţiei analitice planimetrice pe blocuri punctele de sprijin planimetrice sînt dispuse pe perimetru şi la mijlocul blocului conform schemei de mai jos.

Numărul de rute în bloc şi de perechi stereo în rută depinde de programul de fototriangulaţie spaţială aplicat, raportul dintre scările aerofotoridicării şi planului, configuraţiei sectorului.

Pe hotarele libere ale sectorului punctele de sprijin  planimetrice sînt  repartizate nu mai rar decît peste 4-5 baze de fotografiere. Blocurile se proiectează astfel ca în limitele acestora în aerofotoridicare să lipsească intervalele, îmbinările dintre rute şi considerabile spaţii acvatice.

o o o o o

o o

o o o

o o

o o o

o o

o o o o o

Pentru controlul îndesirii fotogrammetrice în fiecare bloc, constituit din 4-6 trapeze ale planului în elaborare, se determină 1-2 puncte altimetrice de control.

În calitate de repere planimetrice se aleg puncte de contur, care pot fi determinate pe aerofotogramă cu precizia de 0,1 mm la scara planului întocmit. Se interzice de a folosi în calitate de repere planimetrice contururi cu hotare neclare.

Nu se admite de a alege în calitate de repere planimetrice contururi amplasate pe pante abrupte sau la fundul rîpelor, arbori, arbuşti.

La executarea aerofotoridicării la două scări, pentru recunoaştere se utilizează scara mai mare. Dacă scara aerofotoridicării este mai mică decît scara planului de peste 1,5 ori, pentru identificare aerofotoramele respective se măresc pînă la scara planului.

Punctul de identificare al bazei geodezice se definitivează pe aversul aerofotogramei printr-o circumferinţă de 10 mm cu centrul în punctul recunoscut (fără a înţepa semnul), se înscrie numărul sau denumirea. În caz de citire dificilă pe reversul aerofotogramei se execută o schiţă. Dacă semnul marcat se evidenţiază clar pe aerofotogramă, pe reversul acesteia se conturează locul amplasării semnului cu un cerc cu diametrul de  2-3 mm, se înscrie numărul semnului şi se indică forma semnului de marcare.

Dacă în calitate de repere a fost ales un contur, atunci pe aversul aerofotogramei se trasează cu o linie întreruptă şi se numerotează, iar pe revers se execută o schiţă la o scară mai mare decît scara aerofotogramei şi descrierea punctului identificat.

Punctelor identificate li se atribuie numere, care corespund numărului aerofotogramei. Pe reversul aerofotogramei se înregistrează nomenclatura foii planului la care aceasta se referă.

Coordonatele şi altitudinile reperelor se determină prin metode geodezice în conformitate cu prevederile pentru reţeaua de bază.

În cazul pregătirii planimetrice discontinue, reperele nemarcate urmează a fi supuse recunoaşterii de control pe teren de către al doilea executant pe un alt exemplar de aerofotograme.

La sfîrşitul lucrărilor pentru pregătirea planimetrică a aerofotogramelor se predau:

- aerofotogramele cu punctele identificate trasate ale bazei geodezice;

- aerofotogramele cu punctele recunoaşterii de control şi borderoul comparativ;

- cataloagele coordonatelor cu materialele calculelor;

- reproducerile fotomontajului cu proiectul de execuţie a lucrărilor trasate;

- formularele planurilor;

- registrele măsurărilor unghiulare şi liniare pentru determinarea coordonatelor reperelor planimetrice;

- pregătirea altimetrică a aerofotogramelor în ridicarea stereotopografică

Pregătirea altimetrică a aerofotogramelor constă în determinarea altitudinilor reperelor planimetrice sau a contururilor clare (repere altimetrice) şi poate fi executată în variantele pregătirii continue sau discontinue în funcţie de scara fotografierii, echidistanţa curbelor de nivel.

În cazul pregătirii altimetrice totale (continue) reperele altimetrice se plasează lîngă unghiurile fiecărei stereograme în zonele de suprapunere transversală a aerofotogramelor. Pentru control pe fiecare stereogramă pară se determină al cincilea punct altimetric.

În cazul pregătirii altimetrice discontinue reperele altimetrice trebuie să fie amplasate perechi de ambele părţi ale axei rutei în zonele de suprapunere transversală a aerofotogramelor de pe rutele limitrofe. Distanţele dintre reperele altimetrice în direcţia rutelor în ridicările cu înălţimea secţiunii reliefului de 0,5 şi 1m pot constitui 2-1,5 km.

În ridicările cu înălţimea secţiunii reliefului de 2 m şi 5 m reperele altimetrice se suprapun cu cele planimetrice.

În cazul pregătirii altimetrice discontinue pentru densitatea de asigurare de către reperele altimetrice a aerofotogramelor marginale a sectorului ridicat al rutelor se înaintează următoarele cerinţe:

- la înălţimile secţiunii reliefului de 0,5 m şi 1 m se execută pregătirea altimetrică continuă a aerofotogramelor rutelor de hotar;

- în înălţimea secţiunii reliefului de 2 m se trasează o drumuire altimetrică pe marginea exterioară a rutei cu asigurarea fiecărei stereograme pare cu două repere altimetrice;

- în înălţimea secţiunii reliefului de 5 m reperele altimetrice se determină cu un interval de 2-3 baze de fotografiere.

În pregătirea altimetrică se determină cotele nivelelor de apă în rîuri şi bazine, repere. Nivelele apei în rîuri se aduc la nivelul din ziua fotografierii pentru a le utiliza în trasarea reliefului şi la nivelul cel mai scăzut (etiaj) pentru reprezentarea pe plan, iar în caz dacă nu sînt posibile aceste acţiuni lîngă cota nivelului apei se înscrie data determinării acestuia.

Pentru suprafeţele acoperite cu semănături şi ierburi este necesar să se prezinte  caracteristica înălţimii la data aerofotoridicării.

Reperele altimetrice se marchează pe aerofotograme prin înţepare, prin trasarea pe aversul aerofotogramei a unui cerc, se înscrie numărul punctului şi cota acestuia. Pe reversul aerofotogramei punctul este încercuit, numerotat şi descris pe scurt.

Punctele, obţinute prin măsurări, se reprezintă pe avers printr-un cerc punctat, înscriindu-se numărul fiecărui punct şi o descriere sumară.

Punctele obţinute prin măsurări se reprezintă pe avers prin cerc punctat, se înţeapă contururile, de la care s-au făcut măsurările. Pe reversul aerofotogramei se întocmeşte schema.

Altitudinile reperelor se determină prin nivelmentul tehnic la ridicare cu înălţimea secţiunilor de 0,25; 0,5; 1 şi 2 m şi prin nivelment trigonometric la înălţimea secţiunilor de 2 şi 5 m.

Pentru pregătirea altimetrică la fiecare trapez de ridicare trebuie să fie determinate minimum 5 puncte altimetrice pentru controlul stereotrasării reliefului.

La pregătirea altimetrică continuă urmează a fi supuse controlului 25 % de repere de identificare altimetrice, iar la cea discontinuă toate reperele de identificare altimetrice nemarcate urmează a fi supuse unei identificări de control totale.

Materialele care urmează a fi predate:

- aerofotograme cu întocmirea reperelor de recunoaştere altimetrice;

- aerofotogramele cu recunoaşterea de control şi borderoul comparativ;

- reproducerea fotomontajului suspendat intocmit;

- registrele de măsurări;

- catalogul altitudinilor şi materialele calculărilor.

Descifrarea ridicarii stereotopografice

Descifrarea imaginii fotografice:

- recunoaşterea obiectelor terenului pe fotogramă;

- stabilirea caracteristicilor şi desenarea prin semne convenţionale.

La ridicarea topografică la scară mare se aplică descifrarea pe teren şi în birou.

Descifrarea pe teren a localităţilor şi obiectelor cu o sarcină înaltă de contururi poate fi efectuată pe aerofotograme, fotoscheme, fotoplanuri mărite. Materialul pe care se fixează rezultatele  descifrării trebuie să fie la scara planului care se elaborează sau aproape de aceasta.

În perioada de pregătire se colectează şi se studiază materialele de importanţă cartografică. Interpretarea pe teren se efectuează, de regulă, după cea de birou.

Suprafaţa minim a contururilor, care trebuie să fie reprezentată:

- 20 km p. – pentru terenuri agricole economic valoroase;

- 50 km p. – pentru terenuri economic nevaloroase.

Conţinutul planului topografic la scările 1:5000 – 1:500 este descris în punctul 1.3.

În procesul descifrării  bazelor obiectelor înalte se introduc corecţii pe contul deplasării imaginii în urma proiectării centrale a părţilor superioare şi a cornişelor acestora. Corecţia se ia în considerare în cazul în care depăşeşte precizia grafică a planului.

Materialele primite după  descifrare se verifică nemijlocit pe teren.

Ridicarea topografică pe fotoplane şi pe planuri grafice se execută în caz dacă nu-i posibilă determinarea fotogrammetrică cu precizia necesară a altitudinilor din cauza influenţei învelişului vegetal sau cînd aplicarea ridicării stereotopografice este neraţională.

La ridicarea combinată pe planurile grafice (fotoplanuri) se determină nemijlocit pe teren  altitudinile punctelor, relieful terenului se reprezintă prin orizontale şi semne convenţionale, se interpretează contururile şi se trasează obiectele, care nu sînt reprezentate pe aerofotograme.

Pentru ridicarea combinată fotoplanul se execută pe hîrtie fotografică mată sau semimată. La fotoplan trebuie să fie anexat setul de aerofotograme.

Reţeaua de ridicare planimetrică şi altimetrică la ridicarea combinată se execută în conformitate cu cerinţele capitolului 3. Proiectul reţelei de ridicare se elaborează pe fotoplan (planul grafic) pînă la începutul lucrărilor.

La ridicările cu secţiunea reliefului de 0,25, 0,5 şi 1 m drumuirile altimetrice principale se trasează prin nivelment tehnic în conformitate cu cerinţele punctului 3.5 a prezentei instrucţiuni.

La ridicările cu secţiunea reliefului de 2 şi 5 m se admite trasarea drumuirilor prin metoda nivelmentului trigonometric. Lungimea admisibilă a drumuirilor este prezentată în tabelul de mai jos.

| Dru- muiri altime-trice | Nivelment geometric | Nivelment trigonometric |
| --- | --- | --- |
|  | Secţiunea reliefului, m |
|  | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
|  | Lungi-mea drumuirii, km | Tole-ranţa în m | Lungi- mea drumui rii, km | Tole-ranţa în m | Lungi-mea drumuirii, km | Tole-ranţa în m | Lungi-mea drumuirii, km | Tole-ranţa în m | Lungi-mea drumuirii, km | Tole-ranţa în m |
| Principale | 2 | 0.07 | 8 | 0.14 | 16 | 0.20 | 6 în condiţii nefavo-rabile 3 | 0.30 0.50 | 2 | 1.00 |
| De ridi care | 1 | 0.08 | 5 | 0.15 | 8 | 0.20 |  | 0.60 | 6 | 1.0 |

Ridicarea reliefului pe planurile grafice (fotoplanuri) se execută cu planşeta pe punctele reţelei de bază.

Punctele de pichetare se determină pe forme caracteristice de relief (creste,  cumpene de apă, lanţ de munţi, curmături, depresiuni, văi, vîlcele) şi în locurile de modificare a înclinaţiei versantului precum şi pe punctele caracteristice de contur (intersecţii de drumuri, linii de demarcaţie, curbură accentuată a conturului, creasta barajelor etc.).

Peste fiecare 10-12 cm pe plan se determină nivelele de apă în rîuri, canale şi bazine de apă la momentul ridicării.

Înălţimile pichetelor se calculează cu o precizie de pînă la 0,01 m şi se înseamnă pe planşetă cu rotunjire pînă la 0,1 m la înălţimea secţiunii reliefului de 1 m şi mai mult. În secţiunea reliefului de pînă la 1 m înălţimea pichetelor  se  calculează  şi  se  reprezintă  pe  planşetă  cu  precizia  de  pînă la 0,01 m. Curbele de nivel se desenează pe plan în creion nemijlocit pe teren după culegerea pichetelor sau în acelaş timp.

Distanţele admisibile de la aparat pînă la miră şi dintre pichete nu trebuie să depăşească valorile prezentate în tabelul de mai jos.

| Scara de ridicare | Altitudinea secţiunii reliefului, m | Distanţa maxima dintre pichete, m | Distanţa maximă pînă la miră la ridicarea reliefului, m | Distanţa maximă de la aparat pînă la miră la ridicare în m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conturări clare | Contururi neclare |
| 1:5000 | 0.5 1.0 2.0 5.0 | 75 100 120 150 | 250 300 350 350 | 150 150 150 150 | 200 200 200 200 |
| 1:2000 | 0.5 1.0 2.0 | 50 50 60 | 200 250 250 | 100 100 100 | 150 150 150 |
| 1:1000 | 0.5 1.0 | 30 40 | 150 200 | 80 80 | 100 100 |
| 1:500 | 0.5 1.0 | 20 20 | 100 150 | 60 60 | 80 80 |

După finalizarea ridicării planul trebuie să fie racordat la cadrele cu care se mărginesc planurile ridicate anterior la aceeaşi sau la o scară mai mare.

La racordarea planurilor, curbele de nivel şi contururile terenului se deplasează pe fiecare dintre acestea la jumătate din divergenţe, dacă divergenţele pe plan nu depăşesc:

1,0 mm – pentru contururile de bază;

1,5 mm – pentru alte contururi.

Divergenţele de înălţime nu trebuie să depăşească valoarea dublă a erorilor medii admisibile de ridicare a reliefului în raport cu cele mai apropiate puncte geodezice de bază.

Descifrarea topografică la ridicarea combinată se execută concomitent cu ridicarea reliefului total în natură sau cu verificarea şi precizarea descifrării efectuate în birou.

La descifrare se execută completarea ridicării contururilor care lipsesc pe planul grafic (fotoplan).

Planurile primite reprezintă:

- contururile, inscripţiile şi oformarea dinafara cadrului – cu culoare neagră;

- relieful – cu culoare cafenie;

- hidrografia – cu culoare verde;

- spaţiile de apă – cu culoare albastră;

- suprafeţele cu înveliş dur – cu culoare roză.

La sfîrşitul lucrărilor se prezintă;

- fotoplanul (planul grafic);

- formular la plan;

- registrul ridicării şi extinderea reţelei de bază;

- copia originalului de pe teren;

- copiile racordărilor de pe cadre;

- actele controlului şi de primire a lucrărilor.

## Ridicarea cu planşeta

Ridicarea cu planşeta se aplică pe sectoare nu prea mari în cazurile cînd:

- lipsesc materialele aerofotoridicării;

- ridicarea aerofototopografică este economic neraţională;

- este îmbinată cu alte metode (închiderea “spaţiilor moarte” în cazul ridicării fototopografice terestre etc.).

Ridicarea cu planşeta se execută pe suporturi de desen din plastic transparent puţin deformabil sau din hîrtie de calitate superioară de desen tehnic încleiat pe folie de aluminiu.

Pe planşete, se traseză o reţea de pătrate cu laturile de 10 cm în cadre cu dimensiunile 50x50 cm cu ajutorul coordonatografului sau a riglei topografice Drobîşev. Distanţa de la cadru pînă la marginile planşetei trebuie să fie de minimum 5 cm.

Pe planşeta pregătită se trasează coordonatele punctelelor geodezice de bază, se reprezintă coordonatele unghiurilor cadrelor şi nomenclaturei planului pe partea de nord (superioară) a cadrului.

Trasarea  reţelei de coordonate, depunerea punctelor geodezice de bază se verifică cu ajutorul riglei de control.

Divergenţa dintre lungimile laturilor pătratelor de pe reţeaua rectangulară cu dimensiunile lor teoretice nu trebuie să depăşească 0,2 mm, iar suma laturilor a trei sau mai multe pătrate – 0,3 mm. Divergenţele dintre diagonalele cadrului de plan nu trebuie să depăşească 0,5 mm.

Pentru a uşura în continuare orientarea planşetei pe cîmpuri se vor trasa linii suplimentare de orientare. Aceste linii sînt trasate în cazurile:

- dacă planşeta trebuie orientată conform liniilor scurte (mai puţin de  5 cm pe plan);

- dacă punctele adiacente nimeresc pe două planşete învecinate.

Pentru trasarea liniei de orientare se calculează coordonatele punctului de intersectare a acesteia cu unul din cadrele planşetei sau coordonatele punctului situat pe linia continuă.

Ridicarea reliefului şi contururilor se execută cu ajutorul planşetei şi kipreghelelor de tipul КБ, КБ-1, КА-2, КН şi a altor aparate analoage.

Înainte de începerea lucrărilor toate aparatele trebuie să fie verificate şi ajustate minuţios.

La executarea ridicării planşeta se centrează deasupra punctului dat cu ajutorul furcii de centrare. Eroarea de centrare a planşetei după aducerea acesteia în poziţie orizontală nu trebuie să depăşească:

- 5 cm pentru scara 1:500, 1:1000;

- 10 cm pentru scara 1:2000;

- 25 cm pentru scara 1:5000.

Orientarea planşetei trebuie să fie efectuată pe minimum două puncte îndepărtate. La sfîrşitul lucrării la staţia dată se verifică orientarea.

Reţeaua de ridicare pentru ridicarea cu planşeta se dezvoltă în corespundere cu cerinţele capitolului 3. Îndesirea reţelei de ridicare se permite de executat prin întocmirea reţelei geometrice sau prin trasarea drumuirilor cu  planşeta.

Reţeaua geometrică de triunghiuri, creată prin construcţie grafică poate fi admisă în calitate de ridicare de bază obţinute prin ridicarea cu planşeta la scara 1:5000 pe sectoare mici în cazul existenţei unei reţele dese de puncte iniţiale, trasate pe planşete conform coordonatelor.

Punctele drumuirilor cu planşeta se admite să fie determinate prin intersecţii înainte, înapoi şi combinate precum şi prin măsurări cu panglica pe linia aliniamentului dintre punctele geodezice de bază.

Ridicarea teritoriilor construite se execută doar de pe punctele ale căror coordonate sînt determinate după exactitate nu mai mică ca prin trasarea drumuirilor cu teodolitul. Numărul de puncte ale reţelei de ridicare de bază planimetrice trebuie să fie suficient pentru executarea ridicării (orientarea planşetei).

Lungimile drumuirilor cu planşeta nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul următor:

| Scara la care se execută ridicarea | Lungimea maximă a drumuirii, m | Lungimea maximă a liniilor, m | Numărul maxim de linii în drumuire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:5000 | 1000 | 250 | 5 |
| 1:2000 | 500 | 200 | 5 |
| 1:1000 | 250 | 100 | 3 |
| 1:500 | 200 | 100 | 2 |

Punctele reţelei de ridicare de bază altimetrice coincid cu punctele bazei planimetrice.

La determinarea punctelor intermediare prin metoda intersecţiilor lungimea razei de vizare nu trebuie să depăşească lungimea dublă admisă a liniei în drumuirea cu planşetă.

La aplicarea alidadei cu nomogramă, în cazurile, în care anumite sectoare de teren nu pot fi reprezentate din punctele drumuirilor de ridicare, se admite determinarea a maximum două puncte intermediare suspendate.

Distanţele dintre punctele drumuirii cu planşeta se măsoară cu ajutorul telemetrului cu fir în direcţiile înainte şi înapoi. Divergenţa dintre valorile înainte şi înapoi nu trebuie să depăşească 1/200 din lungimea liniei de drumuire. Dacă unghiurile de înclinare depăşesc 3( se determină trasarea orizontală a liniei.

Distanţele în drumuirea cu planşeta la ridicarea la scara 1:500 se măsoară cu panglica de oţel sau cu telemetrele stadimetrice.

Eroarea relativă în drumuirea cu planşeta trebuie să fie de maximum 1/300 din lungimea totală a drumuirii, iar toleranţa liniară – să nu depăşească 0,8 mm pe plan. Toleranţa  liniară admisă se distribuie pe plan prin metoda liniilor paralele.

Altitudinile punctelor intermediare ale drumuirilor cu planşeta şi a pichetelor de ridicare în ridicările cu secţiunea reliefului peste 0,25, 0,5 şi 1m se determină prin nivelment geometric iar în ridicările cu secţiunea 2-5 m înălţimea se admite determinarea prin nivelment  trigonometric.

Altitudinile punctelor drumuirii cu planşeta prin metoda nivelmentului trigonometric se determină cu kipreghelul sau cu teodolitul în două poziţii ale cercului iar în cazul kipreghelului  cu nomogramă – de două ori pe diverse înălţimi de vizare în poziţia cercului – stînga. În cazul unghiurilor de înclinare de pînă la 5(, înălţimile pot fi determinate de pe punct. Fiecare depăşire în acest caz se determină de două ori pe două înălţimi de vizare.

În cazul cînd unghiurile de înclinare depăşesc 5(, acestea se măsoară în direcţiile înainte şi înapoi.

Divergenţele dintre depăşirile înainte şi înapoi (sau dintre depăşirile, determinate pe diferite înălţimi de vizare) nu trebuie să depăşească 10 cm la lungimea liniei pînă la 250 m şi 4 cm la fiecare 100 m în cazul distanţelor mari.

Eroarea admisibilă altimetrică în drumuirea cu planşeta nu trebuie să depăşească erorile, indicate în tabel:

| Secţiunea reliefului, m | Eroarea admisă, m |
| --- | --- |
| 0.25 0.5 1.0 2.0 5.0 | 0.08 0.15 0.20 0.50 1.0 |

Eroarea altimetrică în drumuirea cu planşeta este determinată cu semnul opus pentru fiecare depăşire proporţional lungimilor liniilor de drumuire.

Punctele drumuirii cu planşeta pot fi utilizate pentru ridicare doar după racordarea acestora conform înălţimii şi pe plan.

În funcţie de scara de ridicare şi de secţiunea reliefului acceptată distanţele dintre pichete şi distanţele de la aparat pînă la miră nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Înălţimea secţiunii reliefului, m | Distanţa maximă dintre pichete, m | Distanţa maximă pînă la miră la ridicarea reliefului, m | Distanţa maximă de la aparat pînă la miră în m la ridicare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Contururi clare | contururi neclare |
| 1:5000 | 0.5 1.0 2.0 5.0 | 75 100 120 150 | 250 300 350 350 | 150 150 150 150 | 200 200 200 200 |
| 1:2000 | 0.5 1.0 2.0 | 50 50 60 | 200 250 250 | 100 100 100 | 150 150 150 |
| 1:1000 | 0.5 1.0 | 30 40 | 150 200 | 80 80 | 100 100 |
| 1:500 | 0.5 1.0 | 20 20 | 100 150 | 60 60 | 80 80 |

Ridicarea obiectelor terenului şi a contururilor terenurilor agricole, se execută de regulă prin metoda polară cu determinarea distanţei de la aparat pînă la pichete (punctele de instalare a mirei) în conformitate cu telemetrul alidadei, vizînd poziţiile cercului alidadei, în cadrul căruia este orientată planşeta.

Pentru ridicarea unor puncte aparte ale planului de situaţie se admite utilizarea metodei de intersecţii din minimum trei puncte de ridicare.

Razele intersecţiilor trebuie să fie întretăiate sub un unghi de min 60(.

Relieful este reprezentat prin curbe de nivel. Secţiunile de bază, utilizate în ridicarea topografică la diferite scări sînt reprezentate în punctul 1.1.9. Curbele de nivel trebuie trasate în mod obligator pe teren în baza pichetajului.

Altitudinile punctelor de pichetaj în cazul unghiurilor de înclinare a terenului de pînă la 3( trebuie să fie determinate cu raza orizontală a kipreghelului cu nivela pe lunetă sau cu nivelmetrul, instalat alături de planşetă. În ultimul caz mirele trebuie să aibă diviziuni centimetrice.

Cînd unghiurile de înclinare ale terenului depăşesc 3(, altitudinile punctelor de pichetaj se determină cu raza oblică a alidadei într-o poziţie unică a cercului. În acest caz locul zeroului cercului vertical trebuie să fie determinat minimum de două ori pe zi. Distanţele pînă la punctele de pichetaj se măsoară cu telemetrul cu fir al alidadei.

În secţiunea reliefului altitudinile pichetelor de  1 m şi peste, se calculează pînă la 0,01 m şi se reprezintă pe plan cu aproximaţie de pînă la 0,1m. În secţiunile reliefului de sub 1 m altitudinile pichetelor se calculează şi se reprezintă pe plan pînă la 0,01 m. Calculul altitudinilor punctelor caracteristice trebuie să se efectueze în registru. În caz de ridicare cu alidada cu cu fire reticulare rezultatele măsurărilor privind pichetele nu se înscriu în registru.

Pe plan sînt determinate şi reprezentate înălţimile caracteristice ale formei de relief (vîrfuri, cumpene de apă, curburile versanţilor şi vîrfurilor, curmăturilor, talvegurilor (în locurile de cotitură), ramificaţii, vîrfurile şi gurile rîpelor, fundurile depresiunilor, gropilor şi pîlniilor precum şi pe marginile acestora, pentru rîuri, pîraie şi bazine de apă – la nivelul apei, pentru înălţimi la poalele acestora etc.

Nivelele de apă se determină de două ori cu raza orizontală sau oblică în funcţie de unghiul de înclinare al terenului şi se reprezintă în registru şi pe plan cu indicarea datei determinărilor. Nivelele de apă se determină peste 10-12 cm pe plan.

Pe lîngă înălţimile punctelor de pichetaj, necesare pentru ridicarea reliefului, trebuie să fie determinate şi reprezentate pe plan înălţimile barajelor, podurilor, vîrfurile şi bazele rambleurilor, înălţimea ecluzelor, intersecţiilor de axe ale drumuirilor perfecţionate şi ameliorate, ale fîntînilor şi a altor locuri caracteristice.

Pe planşetele de ridicare în condiţii de teren se întocmesc planul cotat şi planul contururilor. În caz de grad de conturare mic şi relief simplu se admite îmbinarea planului cotat cu planul contururilor. Foile de calc se întocmesc în procesul de ridicare a planşetei în fiecare zi; între ridicare şi elaborarea planurilor se admite un interval de maximum trei zile. Pe planul contururilor se trasează întreaga situaţie şi obiecte  separate de pe teren, în loc de reprezentarea terenurilor agricole se admite notarea denumirii acestora prin semne convenţionale.

Pe hîrtia de calc a înălţimilor trebuie să fie trasate toate pichetele şi punctele de sprijin cu numerele şi altitudinile acestora.

Toate originalele de teren se întocmesc în conformitate cu cerinţele cu privire la elaborarea şi pregătirea planurilor topografice pentru publicarea prezentelor Instrucţiuni.

Dacă planurile topografice sînt destinate pentru amelioraţie, construcţii energetice, industriale, altor structuri, obiecte şi edificii industriale, pe ale căror teritorii vor avea loc modificări însemnate de relief şi de contururi şi dacă aceste planuri nu sînt destinate pentru utilizarea de către alte organizaţii se admite perfectarea originalelor de teren în creion.

Fiecare planşetă trebuie să fie primită de la executant în teren. Rezultatele recepţiei sînt înscrise în actul de primire. Pichetele luate la control sînt fixate pe foile de calc ale înălţimilor cu tuş roşu

Pentru comoditatea citirii reliefului, pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 se reprezintă minimum 10 înălţimi pe 1dm p. al planului (în caz dacă în proiectul tehnic nu se prevăd altele cerinţe), iar pe planurile la scările 1:1000, 1:500 – înălţimile tuturor pichetelor.

În urma executării ridicării cu planşeta sînt predate materialele:

- originalul de teren;

- formularul încleiat pe reversul originalului.

- registrele de ridicare topografică şi registrele privind extinderea reţelei de ridicare de bază;

- borderourile de calculare ale reţelei de ridicare  planimetrică şi altimetrică de bază;

- foaia de calc altimetrică şi a contururilor;

- copiile conform cadrului pentru racordarea cu trapezele adiacente;

- actele de control şi primire a lucrărilor de teren.

NOTĂ: la îndeplinirea ridicării cu planşeta la scările 1:2000, 1:1000, 1:500 pe un suport transparent nu se întocmeşte formularul, iar datele necesare se plasează în afara cadrului planului.

Toate măsurările şi calculele privind determinarea altitudinilor punctelor şi a punctelor de drumuiri cu planşeta trebuie să fie înscrise în registrul de ridicare topografică. Toate documentele se selectează conform planşetelor, se sistematizează şi se prezintă spre predare (în mape).

## Ridicarea tahimetrică

Ridicarea tahimetrică se aplică la întocmirea planurilor suprafeţelor nu prea mari şi a făşiilor înguste de teren cînd utilizarea ridicării aerofototografice şi a ridicării cu planşeta nu este raţională din punct de vedere economic, sau este imposibilă din punct de vedere tehnic, se execută doar ridicarea reliefului pe teritoriul construit.

Ridicarea tahimetrică se execută cu tahimetre electronice, autoreductoare, cu cu fire reticulare, interbazice, tahimetre de tipul ТЭ, ТС-100, ТС-600, ТС-800, Т-Д, Т-В, Sokia etc. din punctele reţelei de ridicare de bază. La ridicarea tahimetrică se utilizează mire speciale sau mire de nivelment cu coeficientul 100. Îndesirea reţelei de ridicare se admite să fie executată prin trasarea  drumuirilor tahimetrice în conformitate cu cerinţele, indicate în tabelul  următor:

| Scara de ridicare | Lungimea maximă admisibilă, m | Numărul maxim de linii în drumuirea tahimetrică |
| --- | --- | --- |
|  | a drumuirii tahimetrice | a liniilor de drumuire tahimetrice |  |
| 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 | 1200 600 300 200 | 300 200 150 100 | 6 5 3 2 |

În ridicarea la scara 1:500 liniile drumuirilor tahimetrice se măsoară cu panglica de oţel.

Distanţele admisibile de la punctele reţelei de ridicare de bază pînă la punctele de pichetaj şi distanţele dintre pichete sînt indicate în tabelul următor.

| Scara de ridicare | Înălţimea secţiunii reliefului, m, | Înălţimea maximă dintre pichete, m | Înălţimea maximă pînă la miră la ridicarea reliefului, m | Înălţimea maximă de la aparat pînă la miră în m la ridicarea contururilor, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: 5000 | 0.5 1.0 2.0 5.0 | 60 80 100 120 | 250 300 350 350 | 150 150 150 150 |
| 1:2000 | 0.5 1.0 2.0 | 40 40 50 | 200 250 250 | 100 100 100 |
| 1:1000 | 0.5 1.0 | 20 30 | 150 200 | 80 80 |
| 1:500 | 0.5 1.0 | 15 15 | 100 150 | 60 60 |

NOTĂ: În lucrările cu tahimetrele electronice se admite majorarea de 2 ori a distanţei pînă la pichete. La determinarea poziţiei contururile neclare sau a celor secundare distanţa se majorează de 1,5 ori.

Unghiurile în drumuirile tahimetrice se măsoară printr-o serie completă.  Oscilaţiile valorilor unghiurilor, obţinute din semiserii nu trebuie să depăşească 30( la măsurarea unghiului cu teodolitele optice şi 1( - la măsurarea unghiului cu teodolitele de 30 secunde.

Erorile unghiulare în drumuirile tahimetrice nu trebuie să depăşească f( ( 0,5 (n la măsurarea unghiurilor cu teodolitele optice cu precizie de 5( şi f( (1((n, în măsurarea unghiurilor cu teodolitul de precizie de 30 secunde, în care n – numărul de unghiuri în drumuire.

Erorile liniare admisibile se determină cu formula

S

ƒs =                                                unde:  S  -  lungimea drumuirii;

400   (   n                                  n -  numărul de linii a drumuirii.

Eroarea  altimetrică (în cm) nu trebuie să depăşească

S

ƒh =  0.04                                       unde :  S  -  lungimea drumuirii;;

(   n                                   n -  numărul de linii a drumuirii.

În executarea ridicării tahimetrice trebuie să fie controlată menţinerea orientării limbului aparatului. La sfîrşitul lucrărilor se verifică punctul de orientare a aparatului, rezultatele controlului se înscriu în registru.

Pe perioada de ridicare din punctul dat se admit modificări de orientare de maxim 1,5(.

În scop de control şi pentru a evita omiterile (“golurile”) la ridicarea tahimetrică de la fiecare staţie trebuie determinate cîteva pichete, determinate de staţiile vecine.

Distanţele pînă la punctele de pichetaj, unghiurile orizontale şi verticale (sau depăşirile pe punctele de pichetaj), măsurate la staţie, se înscriu în registrul de teren sau pe fişierul de memorie pentru tahimetrele electronice. În paralel cu registrul de teren la fiecare staţie se întocmeşte abris. Schiţele abrisului se întocmesc cu semne convenţionale (cu explicaţii), respectînd aproximativ scara de ridicare pe foi separate pentru fiecare staţie, orientate conform drumuirilor, pe care se indică direcţia de orientare a limbului. Pe abrise se trasează toate punctele de pichet. Totodată se indică liniile structurilor reliefului (talveguri, cumpene de apă,  versanţii etc.) şi schematic – relieful prin curbe de nivel.

Punctele de instalare a mirei trebuie să acopere teritoriul de ridicare uniform şi fără omiteri. Pentru asigurarea aceastei prevederi se efectuează un control detaliat al terenului, care urmează a fi supus ridicării de la staţia dată, şi se compară datele examenului cu abrisele staţiilor vecine.

Executarea lucrărilor pe teren la ridicarea tahimetrică este să fie combinată cu  prelucrarea deplină imediată în birou a materialelor de ridicare, şi care trebuie să includă următoarele:

- verificarea registrelor de teren şi întocmirea unei scheme detaliate a ridicării de bază;

- calculul coordonatelor şi cotelor punctelor (pînă la 0,01 m) drumuirilor tahimetrice (cu teodolitul);

- calculul în registrele de teren al cotelor tuturor pichetelor la staţie;

- suprapunerea punctelor reţelei de ridicare, a drumuirilor tahimetrice (cu teodolitul), punctele de pichet, trasarea curbelor de nivel şi deasemenea situaţiei. Lucrările enumerate la pct. b) şi c) să fie executate la MEC, iar pentru suprapunerea pichetelor pot fi folosite coordonatografe automatizate.

Fiecare planşetă obţinută în urma ridicării tahimetrice pînă la desenarea în tuş se corectează minuţios şi se verifică pe teren prin compararea reliefului şi situaţiei, reprezentate pe planşetă, cu terenul. Precizia ridicării se verifică instrumental.

La ridicarea tahimetrică cu aplicarea planşetelor Karti 250 (metoda de cartografiere semiautomată) se ridică, direct pe teren sectoare separate, ale căror dimensiuni la scara de ridicare nu sînt mai mari decît dimensiunile unei planşete de desen liniar.

În urma efectuării ridicării tahimetrice se prezintă:

- planurile de teren se întocmesc separat pentru fiecare staţie.

- numărul planurilor de teren este egal cu numărul de staţii.

- originalul comp al planului se elaborează în baza planurilor de teren în condiţii de birou.

În urma executării ridicării tahimetrice se prezintă:

- schiţele (abrisele) pentru planşetele respective;

- registrele ridicării tahimetrice (plăcile de memorie);

- planul ridicării tahimetrice;

- schema reţelei de ridicare de bază;

- formularul planului;

- borderoul calculării coordonatelor şi altimetrelor reţelei de ridicare de bază;

- actele de control şi de primire a lucrărilor.

Notă: la executarea ridicării tahimetrice la scările 1:2000, 1:1000 şi 1:500 pe suport transparent formularul nu se completează, datele necesare se plasează în afara cadrelor planului.

## Particularităţile ridicării teritoriilor construite.

Ridicarea părţii de contur a teritoriilor construite trebuie să fie executată prin metoda a aerofototopografică ortofoto, pe fotoplanuri cu o precizie mare..

Fotoplanurile trebuie să se execute în baza aerofotogramelor, obţinute cu aerofotoaparate cu distanţa focală mare (fc = 200, 350, 500 mm)..

La interpretarea teritoriilor construite pe fotoplanuri trebuie să se ia în considerare distorsiunile de perspectivă, direcţia şi densitatea umbrelor, particularităţile reprezentării acoperişurilor diverse după construcţii etc pentru determinarea corectă a direcţiei de deplasare dincolo de perspectivă.

Precizia fotoplanurilor create pe sectoarele construite ale localităţilor trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

- eroarea admisibilă la poziţia contururilor cu configuraţii clare faţă de punctele reţelei de ridicare – nu mai mare de 0.4 mm;

- eroarea admisibilă a poziţiei reciproce a contururilor apropiate – de maxim de 0.4 mm;

- nesuprapunerea contururilor conform tăieturilor şi laturilor cadrului fotoplanului – de maxim 0.4 mm în la construcţii capitale continuă, - de maxim 0.6 mm în celelalte zone ale oraşului (în cazul coeficientului de reducere de 1.5 şi peste);

- nesuprapunerea centrelor de găuri cu punctele bazei de teritoriul construit nu trebuie să depăşească 0.4 mm, pe teritoriul neconstruit – 0.5 mm.

În condiţii de birou pentru verificarea preciziei fotoplanurilor pe lîngă determinarea coordonatelor punctelor de control ale bazei geodezice şi a coordonatelor punctelor de control, obţinute prin îndesirea fotogrammetrică, trebuie să se utilizeze măsurările între punctele şi contururile din schiţele de amplasare a punctelor din reţelele geodezice, materialele topografo-geodezice din lucrările executate anterior; trebuie verificată păstrarea rectilinie a conturului (străzi, linii de tramvai, linii de comunicaţii etc.).

În condiţii de teren precizia fotoplanurilor pentru oraşe şi alte localităţi trebuie să fie verificată prin măsurări între contururile însemnate precum şi între contururi şi punctele geodezice.

În cazurile, cînd precizia necesară la executarea fotoplanurilor nu se realizează (un număr impunător de zone de transformare, coeficienţi de reducere mari etc.), planurile topografice ale oraşelor se întocmesc sub formă de planuri grafice la aparate stereotopografice universale.

Oformrea fotoplanurilor executate pentru oraşe şi alte localităţi trebuie să conţină:

- pe marginile imprimărilor – inscripţiile: „La descifrarea contururilor să se ţină cont de deplasarea acestora după proiecţia centrală de fotografiere şi să se urmărească poziţia umbrelor Central (principal) al fotogramei este marcat printr-un cerc”;

- în formularele ridicarii o caracteristică calitativă a fotoplanurilor pe oraşe în compartimentul „Informaţii suplimentare” se reflectă prin înscrieri, numărul zonelor de transformare a aerofotogramelor, înălţimea zonelor de transformare (în metri); verificarea preciziei fotoplanului conform punctelor de control ale bazei geodezice şi punctelor fotogrammetrice de control; verificarea celor mai importante contururi clare, conform măsurărilor, plasate în schiţele punctelor geodezice şi a materialelor de ridicare din anii precedenţi.

Dacă materialele de aerofotoridicare lipsesc sau din considerenţe economice şi duratei de executare a ridicării topografice prin metoda aerofototopografică (ridicarea unor zone separate ale oraşului, orăşelului etc.), se admite ca ridicarea teritoriilor construite să se execute prin metode terestre. Se disting ridicarea orizontală a teritoriilor construite, în care apare necesitatea determinării analitice a unui mare număr de puncte pe teren şi ridicarea reliefului (ridicarea altimetrică sau verticală) a teritoriilor construite. Ridicarea orizontală (ridicarea conturului şi obiectelor terenului) include ridicarea faţadelor şi trecerilor şi ridicarea în interiorul cartierelor. Poate fi executată autonom sau în îmbinare cu ridicarea reliefului (ridicare verticală) în funcţie de caracterul construcţiei şi de organizarea lucrărilor.

Ridicarea orizontală a teritoriilor construite la scara 1:5000 şi a teritoriilor cu construcţii rare la scările 1:2000 şi 1:1000 se execută de regulă, prin metoda ridicării cu planşeta.

Ridicarea orizontală la scările 1:2000, 1:1000 şi 1:500 se execută prin metodele perpendicularelor, aliniamentelor, intersecţiilor, polară, polara reducţională şi grafoanalitică, adică cu ajutorul planşetei şi alidadei în combinare cu teodolitul sau tahimetrul cu planşeta Karti 250 şi prin măsurarea clădirilor.

Din punct de vedere planimetric, drept bază geodezică pentru ridicarea teritoriilor construite servesc punctele de îndesire ale reţelelor geodezice de categoriile 1şi 2 şi punctele reţelei de ridicare, iar din punct de vedere altimetric – reperele şi mărcile reţelei de nivelment de stat de ordinele I, II, III şi IV şi toate punctele, ale căror altitudini sînt determinate cu precizia nivelmentului tehnic. În ridicările cu înălţimile secţiunii reliefului peste 2 şi 5 m în calitate de baza altimetrică pot fi utilizate punctele ale căror altitudini sînt determinate prin nivelment trigonometric..

Pînă la începerea ridicării teritoriilor construite, se întocmeşte proiectul tehnic de dezvoltare a reţelei de ridicare conform planurilor existente la scara cea mai mare, ţinînd cont de caracterul şi densitatea construcţiei.

În ridicarea teritoriilor construite, numărul de puncte ale reţelei de ridicare pe 1km p. nu trebuie să fie mai mic decît numărul indicat în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Numărul minim de puncte ale reţelei de ridicare pe 1 km. p. |
| --- | --- |
| 1: 2000 1 :1000 1 :500 | 8 16 32 |

Ridicarea teritoriului construit se execută din punctele reţelelor geodezice, reţelei geodezice de bază şi din punctele de ridicare ale drumuirilor cu teodolitul. De-a lungul străzii, în funcţie de condiţiile de ridicare şi de lăţimea străzii, se trasează una sau două drumuiri de ridicare cu teodolitul. Drumuirile de ridicare, amplasate pe două părţi ale străzii, sînt legate prin drumuiri transversale la intersecţia străzilor sau în mijlocul drumuirii.

În localităţile cu străzi rectilinii, în loc de drumuiri de ridicare, pot fi pichetate linii ale aliniamentului între punctele geodezice de bază , unghiurile coordonate ale cartierelor sau ale clădirilor de reper. Ridicarea situaţiei se execută prin metoda perpendicularelor sau intersecţiilor din punctele liniei de aliniament.

Punctele de aliniament între punctele bazei geodezice se determină prin măsurări din punctele respective cu precizia de minimum 1:2000.

La ridicarea teritoriilor construite prin metoda perpendicularelor şi a intersecţiilor distanţele dintre punctele aliniamentului la măsurarea cu panglica de oţel sau cu telemetre optice nu trebuie să depăşească valorile date în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Distanţa între punctele de aliniament |
| --- | --- |
|  | Măsurate cu ruleta | Măsurate cu telemetrul optic |
| 1: 2000 1:1000 1:500 | 80 60 40 | 120 80 50 |

La ridicarea prin metoda perpendicularelor lungimile perpendicularelor nu trebuie să fie mai mari decît cele indicate în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Distanţa între punctele de aliniament |
| --- | --- |
|  | Măsurate cu ruleta | Măsurate cu telemetrul optic |
| 1: 2000 1:1000 1:500 | 8 6 4 | 60 40 20 |

Lungimea perpendicularelor se măsoară o singură dată cu precizia de pînă la 1 cm.

Perpendicularele a căror lungimi depăşesc valorile indicate se consolidează cu intersecţii liniare, ale căror lungimi nu trebuie să depăşească lungimea aparatului de măsurat (20-50 m).

Prin metoda polară de ridicare unghiurile se măsoară cu teodolitul într-o singură poziţie a cercului cu precizia de 1(, iar distanţele – cu panglica de măsurat, ruleta de oţel, telemetrul optic.

Ridicarea teritoriilor construite prin metoda grafoanalitică se execută în următoarea succesiune:

- determinarea coordonatelor unghiurilor cartierelor şi a unor clădiri şi construcţii capitale cu trasarea drumuirilor reţelei de ridicare şi trecerea lor pe plan;

- măsurarea gabaritelor clădirilor cu ruleta;

- ridicarea construcţiilor şi a altor contururi cu planşeta din punctele bazei geodezice şi din punctele reţelei de ridicare şi măsurarea distanţelor cu telemetrul, ruleta şi panglica.

Nu se admite executarea ridicării trecerilor din punctele intermediare şi din punctele drumuirilor cu planşeta.

La măsurarea construcţiilor se măsoară de asemenea şi distanţele între unghiurile clădirilor şi construcţiilor adiacente care se utilizează ca măsurări de control.

Concomitent cu ridicarea contururilor se execută şi ridicarea reliefului.

La ridicarea prin metodele polară şi grafoanalitică distanţele maxime de la aparat pînă la contururi nu trebuie să depăşească valorile date în tabelul următor. La măsurarea distanţelor cu panglica aliniamentul liniei se determină cu teodolitul.

| Metoda de determinare a scării de ridicare | Distanţele pînă la contururi, m |
| --- | --- |
|  | clare | neclare |
| La măsurarea cu telemetrul cu fir |
| 1: 2000 1:1000 1:500 | 100 60 40 | 150 100 80 |
| La măsurarea cu panglica sau cu telemetrul optic |
| 1: 2000 1:1000 1:500 | 250 180 120 | 300 200 150 |

Pentru determinarea poziţiei punctului ridicat se măsoară două unghiuri, alăturate bazei. Bază poate fi latura sau o parte din drumuirea cu teodolitul oricare alte două puncte ale bazei planimetrice, între care există vizibilitate.

Unghiurile adiacente se măsoară printr-o semiserie de recepţie cu precizia de pînă la 1(.

Unghiul de lîngă punctul determinat trebuie să fie în limitele 30-150(.

Valorile distanţelor admise pînă la punctul de determinat prin metoda intersecţiilor unghiulare sînt date în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Distanţa pînă la contururi, m |
| --- | --- |
|  | Clare | Neclare |
| 1: 2000 1:1000 1:500 | 400 200 100 | 1200 600 300 |

La ridicarea prin metoda intersecţiilor liniare, panglica se plasează în aliniamentul liniei de ridicare şi pe aceasta se selectează punctele de bază ale intersecţiilor astfel ca acestea împreună cu punctul de determinat să alcătuiască un triunghi echilateral.

Punctele de bază ale intersecţiilor trebuie să fie menţionate pe diviziunile panglicii, corespunzătoare metrilor întregi. Lungimea laturii intersecţiei se măsoară cu ruleta de oţel şi nu trebuie să depăşească lungimea ruletei (20-50 m).

Unghiurile cartierelor, clădirilor de reper şi ale altor contururi importante se determină prin trei intersecţii.

Ridicarea în interiorul cartierelor se execută, de regulă, după ridicarea trecerilor.

Înainte de executarea ridicării în interiorul cartierelor pe planşete de pe schiţe se trece situaţia ridicată a trecerilor şi faţadelor.

Ridicarea în interiorul cartierelor se execută ca şi ridicarea trecerilor.

În caz de există obstacole pentru ridicarea în interiorul cartierelor din punctele reţelei de ridicare, aceasta poate fi executată din punctele suspendate ale drumuirilor cu teodolitul care se sprijină cu un capăt pe reperul de bază.

Lungimea şi numărul maxim de linii în drumuirile suspendate nu trebuie să depăşească datele indicate în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Lungimea admisă a drumuirii suspendate, m | Numărul maxim de linii în drumuire |
| --- | --- | --- |
| 1:2000 1:1000 1:500 | 200 150 100 | 3 2 2 |

La executarea ridicării orizontale toate datele despre măsurări se trasează pe schiţa executată pe hîrtie groasă, cu creionu, în semnele convenţionale respective. Nu se admite redesenarea abrisului.

Ridicarea altimetrică a teritoriilor construite în zonele de cîmpie se execută cu nivelmentele sau cu raza orizontală a teodolitului şi alidadei cu nivela de pe lunetă, iar pe terenurile deluroase – cu raza oblică.

Ridicarea altimetrică poate fi executată concomitent cu ridicarea orizontală prin metoda grafoanalitică sau cu planşeta sau autonom în caz de existenţă a planurilor de ridicare orizontală.

Drumuirile de nivelment, trasate pentru ridicarea altimetrică, trebuie sprijinite pe repere de nivelmente de ordinul I-IV şi de nivelment tehnic.

În cazuri excepţionale se admit drumuiri suspendate, trasate în direcţiile înainte şi înapoi.

Erorile admisibile în drumuiri şi poligoane nu trebuie să depăşească

fh ( 50         L        mm,

la drumuiri mai scurte de 2 km

fh ( 10       n             mm,

unde  fh e în mm;  L – lungimea drumuirii în km; n – numărul de staţii.

La ridicarea altimetrică tot sectorul de ridicare trebuie să fie acoperit uniform de pichete altimetrice, distanţele dintre care, pentru scara respectivă, nu trebuie să depăşească mărimile indicate în tabelul următor:

| Scara de ridicare | Distanţa maximă între pichete, m |
| --- | --- |
| 1:5000 | 100 |
| 1:2000 | 40 |
| 1:1000 | 30 |
| 1:500 | 20 |

Pe lîngă aceasta, pichetele trebuie să fie determinate în locurile caracteristice pentru a asigura reprezentarea tuturor detaliilor reliefului. La determinarea pichetelor lîngă colţurile clădirii, unde se află rambleu de pămînt, pichetele cotelor se determină la o oarecare distanţă de construcţii pentru reprezentarea corectă a reliefului,.

Determinarea cotelor prin nivelmentul geometric pe două părţi ale mirelor  pentru se aplică pentru cotelor gurilor de fîntîni, soclurilor clădirilor, rigolelor de beton, tablierelor şi părţii superioare a conductelor de la intersecţia drumurilor. În celelalte cazuri cotele înălţimilor se determină pe o parte a mirei. Lungimea razei de vizare nu trebuie să depăşească 150 m.

La nivelmentul liniar trasarea profilurilor transversale se execută cu ruleta de oţel sau cu telemetrul optic peste 20, 40, 50 sau 100 m în funcţie de scara planului, caracterul reliefului şi de prevederile tehnice speciale. Pe lîngă profilurile transversale pe punctele caracteristice se menţionează pichetele intermediare. Distanţele între punctele supuse nivelmentului ale profilurilor transversale nu trebuie să depăşească 40 m pe planul la scara 1:2000 şi 20 m – pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500.

La nivelarea profilurilor se determină cotele pe linia de faţadă, pe axa (mijlocul) trecerii, pe muchiile şi fundul şanţurilor de scurgere şi pe toate punctele caracteristice ale reliefului.

În conformitate cu prevederile suplimentare se determină altitudinile unghiurilor cartierelor, ale intrărilor în clădiri (treapta inferioară şi podeaua), mijlocul intrărilor cu mijloace de transport în curţi, părţii inferioare a viaductelor, părţilor inferioară şi superioară a zidurilor de sprijin şi a taluzurilor, a capurilor şinelor de tramvai şi de cale ferată a intrărilor în încăperi de subsol, a intersecţiilor rigolelor cu axa trecerii.

În lipsa intrării în clădire din partea faţadei altitudinea se determină din partea curţii. În clădirile cu cîteva intrări se determină altitudinile intrărilor.

Nivelarea ieşirilor reţelelor inginereşti subterane se execută în cazul existenţei unei sarcini speciale.

În scopul controlului la fiecare staţie se determină cotele a cel puţin două pichete de control, care se află în zona de suprapuneri şi pot fi obţinute de la altă staţie.

Divergenţa dintre cotele de control obţinute de la diferite staţii nu trebuie să depăşească 20 mm.

Desenarea reliefului poate fi executată nemijlocit în procesul de ridicare precum şi în birou conform abriselor elaborate.

Pe sectoarele cu construcţie densă se admite ca curbele de nivel să nu fie trasate,  se limitează numai cu reprezentarea altitudinilor punctelor.

Trasarea contururilor şi obiectelor de pe teren pe plan trebuie să fie executată în aceeaşi succesiune în care au fost executate lucrările de ridicare (punctele coordonate ale unghiurilor cartierelor şi ale construcţiilor capitale, trecerile, partea interioară a cartierelor).

Întocmirea planului conform materialelor ridicării, executate prin metoda intersecţiilor şi perpendicularelor  începe cu depunerea pe plan a liniilor şi a tuturor punctelor drumuirilor, care constituie bazele perpendicularelor sau de pe care au fost executate intersecţiile. Din aceste puncte prin perpendiculare şi intersecţii sînt trasate puncte de determinare ale contururilor şi obiectelor terenului.

Iniţial pe plan sînt depuse toate construcţiile şi obiectele principale care au rol de orientare. Construcţiile din interiorul cartierului sînt depuse pe plan după trasarea construcţiei trecerilor. În final se depun contururile, determinate de drumuirile suspendate. Corectitudinea depunerii contururilor pe plan se verifică în procesul de întocmire după măsurările de control, executate la ridicare.

Se admite ca depunerea punctelor contururilor pe plan să fie executată cu raportorul sau cu goniometrul cu coardă. Dacă distanţele polare pînă la contururile rigide depăşesc 30 m la ridicarea la scara 1:500, 60 m – la ridicarea la scara 1:1000, 120 m – la ridicarea la scara 1:2000, suprapunerea acestora se efectuează conform coordonatelor..

Concomitent cu întocmirea planurilor trecerilor şi a situaţiei în interiorul cartierului pe plan se reprezintă cotele.

Cotele pichetelor se calculează direct în registru şi se verifică de către a doua persoană.

Toate cotele se reprezintă pe plan cu aproximaţie de pînă la 0.1 m. Cotele  punctelor determinate prin nivelmentul geometric se depun pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 cu precizia pînă la 0.01m.

Pentru comoditatea corectării cotele sînt reprezentate cu creionul pe partea stîngă a pichetului, dar se desenează –  pe cea dreaptă.

Planul elaborat urmează a fi verificat pe teren prin compararea în natură şi executarea măsurărilor de control.

Erorile dintre distanţele luate de pe plan şi cele obţinute prin măsurările de control nu trebuie să depăşească 0,4 mm la scara planului. La obţinerea divergenţelor neadmise se verifică corectitudinea suprapunerii punctelor pe plan conform datelor abrisului, iar în cazul nedepistării greşelei, se repetă măsurările pe teren (în natură).

Prelucrarea în birou se recomandă de efectuat la MEC (calculator) prin una din următoarele tehnologiile:

- cu utilizarea MEC pentru calculul coordonatelor punctelor şi cu întocmirea planşetelor prin metode tradiţionale;

- cu utilizarea MEC şi coordonatografului automat.

La utilizarea MEC înregistrarea rezultatelor măsurărilor trebuie să se efectueze într-un registru special.

În urma executării lucrărilor de ridicare a teritoriilor construite spre predare se prezintă:

- originalele planşetelor pe suport rigid sau pe material plastic şi formularele;

- abrisele ridicărilor orizontale şi altimetrice;

- registrele de teren şi schemele de trasare a reţelei de ridicare;

- catalogul de coordonate şi cotele punctelor;

- schema amplasării planşetelor de ridicare;

- copiile pentru executarea racordărilor conform cadrelor;

- foile de corectură;

- actele de verificare pe teren şi de recepţie a lucrărilor;

- scurt raport tehnic  (pe obiectul ridicării)

## Ridicarea  comunicaţiilor  subterane

Comunicaţiile subterane şi edificiile legate de acestea constituie unul din elementele de bază ale conţinutului planurilor topografice.

Planurile topografice, care reprezintă comunicaţiile subterane, trebuie să fie elaborate în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni şi Instrucţiunilor în vigoare privind ridicarea şi elaborarea planurilor comunicaţiilor subterane.

Elementele comunicaţiilor subterane trebuie să fie reprezentate pe planurile topografice în funcţie de scară şi în conformitate cu semnele convenţionale în vigoare ale planurilor comunicaţiilor subterane (Atlas de semne convenţionale pentru planurile topografice şi cadastrale la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ANGC a Republicii Moldova, Chişinău, 1997).

Pe planurile topografice este necesar să fie reprezentată poziţiile precise planimetrice şi altimetrice a trei grupe de comunicaţii subterane de clasificare stabilită:

- conducte;

- reţele de cabluri;

- tunele (colectoare principale).

La conducte se referă: reţelele de alimentare cu apă, de canalizare (de diverse sisteme), de termoficare, alimentare cu gaze, de drenaj precum şi reţelele cu destinaţie specială: conducte de petrol, de păcură, de abur, de cenuşă etc..

La reţelele de cabluri se referă reţelele de curenţi mari de joasă şi înaltă tensiune (pentru iluminare, transport electric) şi reţele de curenţi de intensitate slabă (pentru telefonie, telegraf, radioemisii etc.).

Tunelurile servesc doar pentru amplasarea cablurilor. În colectoarele comune sînt amplasate reţele de diversă destinaţie.

Planurile topografice ale căror sarcină de contur o constituie comunicaţiile subterane pot fi elaborate combinate sau separate. La elaborarea planurilor combinate toate grupele de comunicaţii subterane se trasează pe originalele planurilor topografice ale terenului. Planurile combinate se elaborează în cazul în care trasarea comunicaţiilor subterane pe planurile topografice este asigurată de citirea şi claritatea tuturor comunicaţiilor reprezentate şi a caracteristicilor acestora. Planurile separate se elaborează în cazul unei densităţi mari a teritoriului ridicat cu contururi de construcţie şi comunicaţii subterane. Planurile separate se elaborează pe duplicatele descărcate ale planurilor topografice la scara 1:500 (1:1000). Pe duplicatul descărcat pot fi trasate deodată toate comunicaţiile sau în funcţie de densitatea reţelelor, una sau cîteva grupe (tipuri) de reţele pozate (de exemplu planul reţelelor apeductelor, planul reţelelor electrice etc.).

Nu se admite elaborarea planurilor comunicaţiilor subterane prin mărirea lor de pe planurile la scări mai mici..

În calitate de bază de desen pentru planurile comunicaţiilor se utilizează materiale puţin deformabile care ar asigura integritatea de lungă durată a originalelor:

- planşete executate pe suport (aluminiu, textolit, viniplast, placaj etc.);

- materiale plastice transparente (lavsan, hostafan etc.), care fac posibilă executarea copiilor, asigură elaborarea planurilor separate şi utilizarea conectării caracterelor literelor originalelor.

Drept materiale iniţiale pentru elaborarea planurilor comunicaţiilor subterane servesc: materialele ridicărilor de execuţie, materialele de ridicare a elementelor existente (pozate anterior) ale comunicaţiilor subterane; cataloage şi profiluri de construcţii şi linii de comunicaţii subterane, materiale de arhivă cu caracter informativ şi de evidenţă; date despre organizaţiile care exploatează comunicaţiile subterane, despre instituţii şi întreprinderi industriale; materiale privind ridicările din anii precedenţi.

Modul principal de primire a datelor despre comunicaţiile subterane este culegerea informaţiilor despre ele şi  trecerea lor pe planuri.

Nemijlocit ridicarea comunicaţiilor subterane se execută doar în acele cazuri, cînd planurile privind ridicarea au fost pierdute şi se cere restabilirea lor.

Ridicarea comunicaţiilor subterane trebuie să fie executată în baza reţelei geodezice existente sau a reţelei de ridicare de bază plani-altimetrică create din nou.

Exactitatea bazei trebuie să corespundă prevederilor prezentei Instrucţiuni.

Ridicarea elementelor de comunicaţii subterane pe planurile topografice se execută, în special, prin metodele de ridicare cu tahimetrul şi teodolitul. Acestea pot fi combinate cu metodele aerofototopografice.

Ridicarea de execuţie a comunicaţiilor subterane este efectuată la scara 1:500 în tranşeele descoperite în procesul sau la sfîrşitul construcţiei.

Desenul (planul) de execuţie se elaborează pe planul topografic existent utilizat la întocmirea proiectelor pentru reţelele pozate subterane.

La ridicarea de execuţie poziţia planimetrică a comunicaţiilor subterane şi a construcţiilor legate de acestea poate fi determinată:

- pe teritoriul construit – din punctele reţelei geodezice de bază şi punctele reţelei de ridicare de bază, precum şi prin măsurările de la cele mai apropiate clădiri capitale şi edificii şi colţurile (unghiurile) de cartier, ale căror coordonate sînt determinate prin metoda polară din punctele bazei geodezice şi din punctele drumuirilor de ridicare;

- pe teritoriul neconstruit – din punctele reţelei geodezice de bază şi din punctele drumuirilor de ridicare.

În urma lucrărilor executate pentru ridicarea de execuţie a comunicaţiilor subterane se prezintă:

- schemele drumuirilor cu teodolitul şi de nivelment;

- schiţele (abrisele) ridicării construcţiilor subterane şi edificiilor lor;

- registrele de nivelment şi măsurări de unghiuri;

- lista calculelor coordonatelor şi altitudinilor;

- desenul de execuţie.

Lucrările privind ridicarea comunicaţiilor subterane existente se efectuează în baza unui caiet de sarcini (proiect tehnic) avizat după identificare şi studiere.

Identificarea pe teren a comunicaţiilor subterane (pe teritoriul localităţilor şi întreprinderilor industriale) include lucrările de pregătire şi de detectare a reţelelor pe teren.

Determinarea direcţiilor liniilor comunicaţiilor pozate anterior între fîntîni, precum şi a comunicaţiilor fără fîntîni se execută cu ajutorul aparatelor electronice de căutare – detectoare de tranşee şi conducte, iar în locurile unde utilizarea acestora este imposibilă – prin sondare-scotocire.

Ridicarea comunicaţiilor subterane existente include ridicarea plani-altimetrică a ieşirilor la suprafaţa terestră şi ridicarea liniilor, depistate cu aparatele de căutare sau prin descoperirea de sondele-scotociri.

Poziţia planimetrică a tuturor tipurilor de comunicaţii subterane se determină din punctele reţelei geodezice de bază şi ale reţelei de ridicare de bază, precum şi din unghiurile clădirilor şi edificiilor capitale, fîntînilor etc..

Ridicarea ieşirilor comunicaţiilor subterane, pozate anterior, se execută prin intersecţii liniare, metodele perpendicularelor, polară şi prin aliniamente.

Pentru detectarea comunicaţiilor subterane cu precizia de 10-30 cm se utilizează detectoare de comunicaţii subterane, detectoare de trasee de mare precizie (ИТ-5, ВТР-V, ТПК-1, detectoare de fîntîni (КИ-3, ИП-7).

În rezultatul lucrărilor executate privind ridicarea şi nivelmentul comunicaţiilor subterane existente se prezintă:

- registrele de măsurare a unghiurilor şi de nivelment al comunicaţiilor subterane;

- schiţele de studiu şi reperări ale construcţiilor subterane şi edificiilor lor;

- schemele reţelei de ridicare (drumuiri cu teodolitul şi de nivelment);

- listele calculelor coordonatelor unghiurilor (colţurilor) cartierelor, construcţii şi comunicaţii subterane.

## Racordări conform cadrelor  planurilor topografice  adiacente

Toate elementele conţinutului planurilor topografice trebuie să fie adunate împreună cu elementele corespunzătoare ale foilor adiacente pe acele laturi ale cadrului (ramie) la care aderă planurile la aceeaşi scară sau la o scară mai mare, executate în acelaşi sisteme de coordonate şi altitudini.

În cazul în care ridicarea la aceeaşi scară pe planurile adiacente a fost executată în alt sistem de coordonate sau altitudini, atunci:

- racordarea pe plan se realizează prin suprapunere, copiere pe hîrtie de calc conform contururilor, amplasate pe două planşete adiacente;

- racordarea pe altitudine nu se efectuează, însă pe cadrul liber se trasează drumuirea de nivelment şi cotele, obţinute din această drumuire, se reprezintă pe planul cotat peste 3-5 cm şi se unesc cu tuş roşu, în calitate de puncte de control trebuie să fie alese contururile care sînt păstrate de lungă durată pe teren.

În cazul în care pe planurile adiacente lipseşte ridicarea la aceeaşi scară sau dacă ridicarea existentă este executată la o scară mai mică (minimum 1:2), atunci cadrul este asigurat ca liber în raport planimetric prin trasarea drumuirii cu teodolitul, în urma acesteia se coordonează toate contururile mai evidenţiate ale terenului, şi în raport altimetric – prin trasarea drumuirii altimetrice. Drumuirile trasate întru asigurarea cadrelor libere se trec pe planul de calcă cotat. În acest caz se reprezintă cotele şi coordonatele celor mai evidente contururi cu precizia de pînă la zecimi de metru (coordonatele – ultimele patru cifre).

În ridicarea stereotopografică la scările 1:2000 – 1:5000 fiecare fotogramă pe cadrul liber se asigură cu minimum un punct planimetric şi două puncte altimetrice.

La ridicarea la scara 1:5000 reperele de identificare planimetrice sînt amplasate nu mai rar decît peste patru, iar cele altimetrice – peste două baze. La elaborarea planului pe calcă pentru originalele stereotopografice punctele de control pe cadrul liber se reprezintă cum este indicat mai sus.

La finisarea executării ridicării topograficã, topograful copiază pe hîrtia curată situaţia şi relieful pe fîşia de 2-3 cm de la chenar şi predă copia conducătorului de lucrări, care efectuează controlul corectitudinii racordărilor între executanţi.

Divergenţele dintre contururi nu trebuie să depăşească:

- 1.0 mm – pentru contururile de bază la care se referă: hotarele, căile ferate, şoselele, străzile, drumurile ameliorate, liniile litoralului şi alte contururi clare;

- 1.5 mm – pentru alte contururi.

Divergenţele la înălţime nu trebuie să depăşească valoarea dublă a erorilor medii admise ale ridicării reliefului relativ la cele mai apropiate puncte ale bazei geodezice. Pentru ridicările teritoriilor construite şi pentru ridicările la scările 1:1000, 1:500 toate toleranţele se micşorează de 1.5 ori.

Divergenţele de poziţie a contururilor şi curbelor de nivel se elimină:

- pe partea neconstruită – prin deplasarea la jumătatea de valoare a divergenţei pe fiecare contur;

- pe partea contruită – pentru contururile neclare la fel ca şi în p. a), pentru contururile clare (clădiri, căi ferate şi de tramvai, poduri, linii de telecomunicaţii, linii electrice de transport) divergenţele se elimină prin deplasare, ţinînd cont de corectitudinea orientării conturului terenului şi de păstrarea dimensiunilor măsurate direct ale acestuia.

În ridicarea stereotopografică se realizează racordarea rezultatelor interpretării prin colaţionarea tuturor contururilor în făşia cu lăţimea de 2-4 cm.

Racordarea la planurile existente la aceeaşi scară sau la una mai mare, create în acelaşi sistem de coordonate şi înălţimi, se execută în următoarea ordine:

- dacă divergenţele nu depăşesc limitele, indicate în pctul 4.7.4 la scara noului plan, corectările se introduc în originalul nou;

- dacă divergenţele depăşesc erorile, se realizează un control instrumental pe cadrul planului adiacent şi se aprobă calitatea noii lucrări, precum şi, pe măsura posibilităţii, se stabileşte cauza neracordării.

În caz de divergenţe inadmisibile, problema privind modul de recepţie a ridicării noi se soluţionează de conducătorii subdiviziunilor după rezultatele controlului şi materiale ridicării.

Dacă ridicarea nouă este considerată calitativă, pe cîmpul planşetei de ridicare şi în formular se face înscrierea respectivă, iar materialele controlului se păstrează în mapa planului.

Pentru corectitudinea racordării pe toate laturile cadrului planului topografic este responsabil executantul.

Cadrele planurilor topografice în baza căror s-a executat racordarea sînt semnate de topograful, care a executat-o, şi de conducătorul nemijlocit al lucrărilor cu indicarea datelor de executare.

La ridicarea topografică a oraşelor trebuie să se ţină cont, că:

- foile planului oraşului în limitele zonelor construite, direcţiile autostrăzilor nu se semnează;

- pe foile planului oraşului, în limitele razei orăşeneşti unde există mari sectoare neconstruite, iar unele părţi ale oraşului sînt separate şi se unesc prin autostrăzi, direcţiile autostrăzilor se semnează atît spre partea de la hotarul ridicării cu indicarea distanţelor pînă la cel mai apropiat nod de drumuri cît şi spre partea oraşului cartografiat, însă fără indicarea distanţelor.

Redactarea planurilor topografice.

Scopul lucrărilor de redactare, efectuate la toate etapele ridicării topografice constituie asigurarea autenticităţii şi completitudinii conţinutului planurilor topografice, corectitudinea geografică şi caracterul demonstrativ al reprezentării terenului precum şi unitatea în reflectarea elementelor omogene ale terenului pe toate foile planului teritoriului de ridicare.

Lucrările de redactare includ:

- studiul în prealabil al teritoriului ridicării în baza materialelor existente şi pe teren, evidenţierea particularităţilor caracteristice ale terenului, care urmează a fi reprezentate în mod obligatoriu pe planurile elaborate;

- asigurarea colectării oportune şi analizei materialelor de destinaţie cartografică, precum şi stabilirea metodicii de utilizare a acestora pentru reducerea volumului de lucrări pe teren şi facilitarea procesului de interpretare;

- elaborarea dispoziţiilor în formă de notă sau schemă de redactare privind executarea interpretării şi ridicării reliefului (inclusiv elaborarea modelelor);

- instruirea executanţilor pe probleme de conţinut al planurilor topografice, utilizare a semnelor convenţionale, interpretare (descifrare) şi reprezentare a reliefului;

- organizarea transcrierii denumirilor geografice amplasate pe planurile topografice;

- examinarea redacţională a materialelor de interpretare finisate şi a originalelor planurilor topografice, care în funcţie de complexitatea teritoriului ridicat, poate fi executată în întregime sau selectiv.

Redactarea trebuie efectuată la toate etapele de elaborare a planurilor după corectură şi recepţia materialelor de către conducătorii lucrărilor (şefii echipelor de teren, brigadierii lucrărilor de birou etc.).

În procesul examinării redacţionale se verifică corectitudinea reprezentării pe planuri a elementelor terenului, utilizarea materialelor de interpretare pe teren şi a materialelor departamentale, corectitudinea de stabilire a caracteristicilor obiectelor de pe teren, completitudinea şi corectidudinea denumirilor geografice, coordonarea reprezentărilor elementelor identice ale terenului, inscripţiilor cotelor altitudinilor, nivelelor de apă, semnelor convenţionale, corectitudinea executării racordării cu foile adiacente.

Schemele de redactare sînt destinate pentru coordonarea conţinutului unor foi separate ale planurilor între ele în limitele întregului sector de ridicare. Ele se îndeplinesc în procesul de intrepretare, se completează pe parcursul ridicării stereoscopice şi se utilizează la pregătirea planurilor pentru editare.

Schemele de redactare se întocmesc pe copii albastre de pe imprimatele de tiraj ale hărţilor (planurilor), ale căror scară e de 2-2,5 ori mai mică decît scara ridicării topografice.

Pe schemele de redactare se indică:

- obiectele de hidrografie cu reprezentarea denumirilor, cu indicarea navigaţiei, direcţiile şi vitezele de curgere, altitudinile nivelelor de apă;

- denumirile localităţilor, existenţa consiliilor judeţene şi comunale, denumirile de staţii de cale ferată, debarcadere, locuri de ancoraj şi denumirile de străzi principale;

- căile ferate, autostrăzile, şoselele şi drumurile ameliorate cu prezentarea caracteristicilor acestora, prevăzute de semne convenţionale, direcţiile drumurilor;

- hotarele administrative şi judeţene, hotarele terenurilor care aparţin oraşelor;

- liniile de transport de energie electrică de înaltă tensiune pe stîlpi cu indicarea înălţimii acestora;

- denumirile  obiectelor geografice (munţi, creşte, trupuri de pădure etc.).

## ELABORAREA şi pregătirea planurilor topografice pentru editare

Planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, de regulă, se pregătesc pentru editare şi se editează în cadrele foilor de nomenclator, stabilite de prezenta Instrucţiune sau în formă de planuri centralizatoare (de racordare).

Planurile centralizatoare se elaborează în scopul soluţionării problemelor legate de construcţia şi exploatarea gospodăriei orăşineşti, planării, amenajării teritoriului etc.

Planurile centralizatoare la scara 1:2000 se elaborează în baza materialelor de ridicare la scările 1:500 – 1:2000, planurile centralizatoare la scara 1:5000 se elaborează în baza materialelor la scările 1:2000 – 1:5000. Planurile centralizatoare pot fi editate pe una sau cîteva foi de format mare şi trebuie să satisfacă prevederile prezentei Instrucţiuni.

Notă: Planurile centralizatoare la scara 1:10000 se elaborează în baza materialelor ridicărilor la scările 1:2000 – 1:10000.

La elaborarea planurilor în baza materialelor ridicărilor la scară mai mare se efectuează generalizarea părţii de contur şi a reliefului ţinînd cont de înălţimea secţiunii, acceptată pentru scara dată.

Generalizarea părţii de contur şi a reliefului se execută în conformitate cu indicaţiile redacţionale, ale căror prevederi principale trebuie să fie menţionate în proiectul tehnic al lucrărilor.

La generalizare trebuie să se ţină cont de faptul că:

- edificiile, care prin dimensiunile sale nu sînt exprimate la scara planului (fîntîni, piloni etc.), se notează pe plan prin semne convenţionale astfel ca centrele acestor construcţii să coincidă cu centrele semnelor convenţionale. Liniile cartierelor la generalizare, trebuie să corespundă configuraţiei generale  ale lor  în natură;

- la elaborarea elementelor liniare (căi ferate, autostrăzi, fîşii forestiere, poduri etc.) este necesar cu axa acestora să corepundă cu axa semnului convenţional;

- în caz de amplasare densă a construcţiilor se admite ca unele construcţii separate neexprimate la scara planului în elaborare să nu fie reprezentate;

- la generalizarea reliefului trebuie să se tindă ca desenul generalizat ale orizontalelor să nu deregleze concordanţa dintre curbele de nivel existente pe materialul iniţial. Pentru o mai bună reprezentare a formelor de relief se admite deplasarea curbelor de nivel faţă de poziţia lor  pe materialul cartografic de bază la valoarea care nu depăşeşte 1/5 din valoarea luată pentru baza planului elaborat.

Lista detaliată a elementelor, care urmează a fi generalizate, este dată în indicaţiile redacţionale.

Elaborarea planurilor topografice prin metoda întocmirii hărţilor în funcţie de materialele utilizate şi de caracterul complex al terenului (numărul de contururi, obiecte geografice, elemente de relief şi aspectul modului de construcţie al localităţii) poate fi efectuată prin următoarele moduri:

- conform copiilor albastre ale materialului iniţial;

- elaborarea pe un suport pur cu utilizarea aparatelor de proiectare;

- conform copiilor cafenii sau negre ale materialului iniţial.

Originalele, de regulă, se elaborează în patru culori în conformitate cu semnele (semnalele) convenţionale în vigoare. Pentru planurile cu o sarcină grafică nu prea mare şi care nu sînt destinate editării, se admite elaborarea originalelor într-o singură culoare.

Planurile topografice pot fi prezentate în formă de originale de editare sau în formă de originale de întocmire (de ridicare). Cazurile de obţinere a originalelor de întocmire sau de editare şi a copiilor de pe acestea sînt stipulate în proiectul tehnic al lucrărilor.

Originalele de întocmire trebuie să ofere posibilitatea de a executa de pe ele fotocopii clare. Originalele de editare se execută în cazurile de necesitate a obţinerii imprimatelor de tipar (litografice).

Marginile originalului de întocmire trebuie să conţină toată informaţia din planurile care urmează a fi editate. Pentru prezentarea planurilor la scările 1:5000, 1:2000 şi 1:1000 este recomandabilă utilizarea pozitivelor standard ale cadrelor cu marginile perfectate pentru imprimarea acestora pe copiile executate.

Originalele de editare, indiferent de modul lor de executare, trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

- să reproducă complet şi precis conţinutul originalelor de teren sau a originalelor de întocmire;

- semnele convenţionale şi caracterele inscripţiilor de pe originale conform desenului şi dimensiunilor trebuie să corespundă semnelor convenţionale şi mostrelor de caractere, prezentate în tabelele cu semne convenţionale;

- toate elementele de reprezentare şi înscripţiile trebuie să fie clare, să aibă o densitate uniformă şi suficientă, în locurile de convergenţă a diverselor semen  intervalele  dintre  acestea  trebuie  să  fie  o  distanţă  de minim 0,2 mm;

- elementele de conţinut ale originalelor dezmembrate ale unei foi de hartă trebuie coordonate între ele astfel, ca la editarea planului să fie asigurată suprapunerea şi coordonarea elementelor care se imprimă cu vopsea de diferite culori;

- dimensiunile laturilor şi diagonalelor foilor originalelor de editare trebuie să fie egale teoretic sau să se deosebească de acestea cu maxim 0.2 mm – pentru originalele executate pe material plastic transparent şi cu maxim 0.5 mm – pentru originalele executate pe hîrtie de desen.

Modurile principale de întocmire a originalelor de editare:

- gravarea sau desenarea pe materiale plastice transparente puţin deformabile;

- desenarea pe materiale plastice speciale cu tuş colorat cu extragerea ulterioară a culorilor prin metoda de contact, fotomecanica sau electronică;

- desenarea pe hîrtie, încleiată pe folie de aluminiu sau de alt material puţin deformabil.

La pregătirea originalului de editare prin gravare, de regulă, se gravează sau se execută originale separate ale elementelor de conţinut (conturul, relieful, hidrografia).

La desenarea pe material plastic cu tuş colorat special tehnologia prevede executarea a două originale de editare: unul – suprapus, cu o sarcină de linii multicolore pentru imprimarea cu vopsele colorate şi al doilea – cu sarcina rămasă pentru imprimarea cu vopsea neagră.

La pregătirea originalului de editare prin desenarea pe hîrtie de desen (Watman) încleiată pe suport puţin deformabil, de pe originalul de întocmire (de teren) se execută copia azurie.

Este raţională pregătirea planurilor pentru editare prin metoda desenării separate sau în caz de necesitate, în cpmplexitate cu gravarea, astfel, încît să fie asigurată calitatea superioară a produselor obţinute.

Planurile la scara 1:2000 trebuie să fie editate, de regulă, monocolore, însă, prin prevederi suplimentare, nu este exclusă editarea planurilor topografice liniare în trei culori.

Planurile oraşelor şi altor localităţi la scara 1:5000 trebuie să fie editate: 2/3 din tiraj – liniare în trei culori (neagră, azurie, cafenie) cu vopsirea suplimentară a suprafeţelor de apă şi a trecerilor cu îmbrăcăminte dură; 1/3 – monocolor.

## planurilor topografice digitale şi electronice

Rezultatele ridicărilor topografice pot fi reprezentate în formă de plan topografic digital sau electronic.

Planul topografic digital constituie modelul digital al terenului obţinut prin luarea în considerare a legităţilor generalizării cartografice în proiecţiile, sistemul de coordonate şi altitudini, acceptate pentru planuri, şi care este înregistrat pe suporturi magnetice (optice).

Planul topografic digital, vizualizat cu utilizarea mijloacelor de programare şi tehnice în sistemul acceptat de semne convenţionale, se numeşte plan topografic electronic.

Planurile topografice digitale  se obţin prin notarea coordonatelor spaţiale ale obiectelor de pe teren şi a codurilor caracteristicilor acestora, în formă de cifre în procesul ridicării topografice pe teren, precum şi prin fotogrammetrie în baza aerofotogramelor (fotograme digitale ) şi după originalele grafice.

Utilizarea planurilor topografice digitale şi electronice oferă posibilitatea de a automatiza:

- elaborarea planurilor topografice la diferite scări, actualizarea şi tirajarea (editarea) acestora;

- soluţionarea problemelor aplicate cu utilizarea informaţiei suplimentare.

Planurile topografice digitale  ale terenului trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

- să fie elaborate cu trecerea informaţiei pe planşetele de nomenclatură, care să acopere terenul în cadrul planurilor topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

- să fie elaborate în sistemul european geodezic de referinţa MOLDREF-99, în proiecţa Transversală Merkator pentru Moldova (TMM) şi în sistemul Baltic de altitudini a.1977;

- să asigure posibilitatea determinării computerizate a datelor privind amplasarea obiectelor şi caracteristicile acestora conform semnelor convenţionale acceptate;

- să includă valorile digitale cantitative şi calitative ale caracteristicelor şi codurile obiectelor în Sistemul unic de clasificare şi codificare a informaţiei cartografice;

- să dispună de clasificarea obiectelor şi elementelor terenului, care corepunde clasificării adoptate pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1;500;

- să fie eroarea medie planimetrică şi altimetrică corespunzătoare cerinţelor prezentei Instrucţiuni;

- să se includă împreună cu datele masivului elementelor respective, conţinutul planurilor topografice şi informaţia informativă de serviciu.

Tehnologia de elaborare a planurilor topografice numerice prevede următoarele procese principale:

    - colectarea informaţiei digitale;

    - prelucrarea digitală;

    - acumularea şi conservarea;

    - reprezentarea grafică;

    - redactarea.

Culegerea informaţiei digitale se efectuează în procesul de ridicare terestră, prelucrării fotogrammetrice a fotogramelor, transformării originalelor grafice în formă digitală.

Prelucrarea digitală a informaţiei topografice cuprinde trei etape autonome de activitate.

Prima etapa constă în prelucrarea primară şi unificarea diverselor informaţii topografice acumulate. Aceasta prevede calculul coordonatelor plane sau spaţiale ale punctelor de ridicare în sistemul dat, aranjarea informaţiei conform apartenenţei la obiectele terenului.

Etapa a doua  de prelucrare digitală constă în crearea modelului digital al terenului (MDT). La bază modelării terenului stă organizarea rezultatelor ridicării situaţiei şi reliefului în modul care oferă posibilitatea reprezentării punctelor regiunii de modelare în mediul discret de informaţie topografică, adică de a obţine pentru fiecare punct al regiunii date un set programat de date topografice.

Etapa de treia de prelucrare digitală a informaţiei topografice constă în formarea în baza MDT a modelelor digitale a tuturor elementelor planului de elaborat, adică în transformarea MDT în plan topografic digital şi electronic. La această etapă informaţia din MDT se transformă în informaţie topografică în conformitate cu condiţiile concrete pentru conţinut, scară, înălţimea secţiunii reliefului, baza matematică, sistemul de semne convenţionale etc. Drept obiecte concrete se constituie structurile separate ale modelului digital al terenului. Această prelucrare constă din calibrarea, aproximarea reliefului şi interpolarea curbelor de nivel, formarea modelelor de semne convenţionale, amplasarea acestor semne, redactarea automată şi generalizarea, broşarea şi tăierea informaţiei, legăturile conform cadrelor etc.

Acumularea şi conservarea MDT, planurilor topografice digitale şi electronice au loc în banca de date cartografice digitale. Banca de date reprezintă un sistem de memorizare ale fondului (bazei de date) de date şi complexe de program, care asigură lucrul cu aceste date la MEC (sistemul de dirijare a bazei de date). În banca de date se realizează standardizarea şi acumularea informaţiei necesare, uniformizarea datelor obţinute în diverse perioade şi variate ca formă, avizarea, renovare, actualizarea şi completarea acestora. Banca de date oferă posibilitatea de a recepţiona şi elibera operativ informaţia necesară, asigură un înalt grad de automatizare a acumulării, conservării şi furnizării datelor către utilizator.

Procesul de finalizare a elaborării planurilor topografice digitale constă în reprezentarea acestora cu ajutorul MEC şi a sistemelor de extragere grafică, adică a recepţiei originalului de editare pentru posibila tirajare ulterioară a acestuia.

La toate etapele de elaborare a planurilor topografice digitale se efectuează redactarea. Redactarea - constituie un sistem de conducere a proceselor de elaborare a planurilor topografice digitale, bazate pe condiţiile înaintate faţă de planuri şi de tehnologiile de elaborare a acestora.

Redactarea prevede următoarele procese:

    - mai amplu destinaţiei şi condiţiilor prevăzute pentru acestea;lucrări de pregătire-redactare;

    - redactare în procesul de colectare a informaţiei numerice, prelucrare digitală;

    - verificarea şi recepţia lucrărilor pe etape şi a produselor finite. Scopul redactării planurilor topografice digitale constă în;

    - asigurarea unei calităţi înalte, încît planurile topografice digitale să corespundă destinaţiei şi cerinţelor impuse;

    - economicitatea tehnologiei.

Planurile topografice digitale şi electronice sînt predate pentru conservare în banca de date şi sînt furnizate utilizatorului în formate, fixate de documentele normative stabilite de Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.

Principalele documente  sînt:

- sistemul de clasificare a informaţiei cartografice;

- formatele de schimb ale datelor topografice digitale;

- condiţiile pentru complectitudine, precizie şi autenticitate a planurilor topografice  digitale.

## Actualizarea  planurilor topografice.

Actualizarea (renovarea) planurilor topografice se execută pentru a le aduce conţinutul în corespundere cu situaţia actuală a terenului. Planurile la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 se menţin la nivelul situaţiei actuale a terenului prin corectarea conţinutului acestora în baza materialelor de ridicare a modificărilor curente, ridicărilor de execuţie a construcţiilor şi  clădirilor noi construite, precum şi a materialelor cercetărilor pe teren şi a materialelor aerofotoridicării.

Precizia şi completitudinea planurilor actualizate trebuie să satisfacă prevederile Semnelor convenţionale şi prezentei Instrucţiuni.

În funcţie de caracterul şi intensitatea modificărilor pe teren, de destinaţia şi scara planurilor actualizate, precum şi de organizarea evidenţei modificărilor, se realizează actualizarea permanentă sau periodică a planurilor topografice.

Pe sectoarele, unde în urma activităţii economice relieful şi contururile terenului s-au modificat considerabil şi corectarea originalului devine tehnic imposibil sau economic neraţional, ridicarea topografică se execută din nou.

Actualizarea planurilor se execută prin:

- corectarea în birou a conţinutului planului în baza materialelor ridicării obiectelor noi construite, a materialelor studiilor pe teren şi a materialelor de aerofotoridicare. Pe sectoarele, unde ridicările topografice la scară mai mare au fost executate nu demult, actualizarea se execută în baza materialelor acestor ridicări;

- corectarea pe teren prin seriile de metode ale ridicării topografice terestre.

Metoda principală de actualizare a planurilor la scările 1:5000, 1:2000 este corectarea în birou a conţinutului acestora după aerofotograme cu studiul ulterior.

Actualizarea planurilor prin metodele de ridicare cu planşeta şi tahimetrică se execută în cazurile, cînd executarea lucrărilor de aerofotoridicare nu este raţională.

Actualizarea planurilor topografice se execută în conformitate cu proiectul tehnic al lucrărilor de teren şi în birou, întocmit în bază colectării şi sistematizării materialelor de aerofotoridicare, geodezice şi topografice, a analizei cantităţii şi caracterului modificărilor, care au avut loc pe teren.

Analiza preciziei planului actualizat se execută după:

- materialele rapoartelor despre lucrările geodezice şi topografice, executate la elaborarea planului (în baza formularelor planurilor, a datelor privind controlul diverselor procese etc.);

- compararea cu ridicările executate ulterior, trasarea pe planul actualizat, punctelor geodezice, a reperelor de nivelment şi a punctelor de control, obţinute după elaborarea planului.

Calitatea planului renovat se verifică şi la corespunderea acestuia cu prevederile actuale privind conţinutul, semnele convenţionale şi sistemul de coordonate.

Dacă materialele ridicărilor executate ulterior lipsesc, iar datele nu asigură o apreciere autentică a calităţii planului, precizia acestuia se verifică prin construirea reţelelor fotogrammetrice.

Planul se consideră bun pentru renovare, dacă divergenţele medii în poziţia planimetrică a punctelor reţelei fotogrammetrice şi a punctelor respective de pe plan nu depăşesc 0,6 mm pentru teritoriul construit şi zonele de cîmpie şi 1,0 mm – pentru zonele deluroase, muntoase şi de deşert, iar divergenţele de înălţimi ale punctelor reţelei fotogrammetrice şi ale altitudinilor respective, reprezentate pe plan, nu trebuie să depăşească ½ din secţiunea reliefului acceptată.

Corectitudinea reprezentării reliefului se verifică prin întocmirea  formelor acestuia, examinate stereoscopic, în baza aerofotogramelor, cu formele de relief, reprezentate pe planul actualizat.

Verificarea preciziei planului în baza aerofotogramelor, de regulă, nu se efectuează, dacă planul este elaborat în baza materialelor ridicărilor stereotopografică, combinată sau terestră şi executat cu respectarea prevederilor Instrucţiunii în vigoare.

Sectoarele planurilor, în limitele cărora divergenţele planimetrice şi altimetrice depăşesc toleranţele indicate, urmează a fi supuse ridicării repetate.

Drept reţea planimetrică la renovarea planurilor servesc punctele reţelelor geodezice, punctele reţelei de ridicare de bază, contururile clare şi obiectele de pe teren, iar drept  date altimetrice – punctele reţelelor geodezice, punctele reţelei de ridicare de bază şi punctele caracteristice cu altitudinile reprezentate pe plan (dacă acestea nu s-au modificat).

Pentru construirea reţelelor de îndesire fotogrammetrică se utilizează materialele de reperare planimetrică a aerofotogramelor, care au servit drept bază pentru elaborarea planului actualizat.

În cazurile, în care materialele de reperare planimetrică nu s-au păstrat, sau cantitatea lor nu este suficientă pentru îndesirea fotogrammetrică, în calitate de bază planimetrică suplimentară pot fi utilizate punctele de contur clare, care cu siguranţă pot fi identificate pe  aerofotogramele noi.

Eroarea medie de identificare a acestora nu trebuie să depăşească 0,15 mm, iar eroarea limită – 0,3 mm.

Tehnologia de actualizare a planurilor se stabileşte în baza volumului de modificări, caracterului terenului, materialelor şi aparatelor utilizate.

În dependenţă de relieful terenului, cantitatea şi caracterul modificărilor terenului, se aplică următoarele metode de actualizare a planurilor topografice în baza materialelor de aerofotoridicare:

• actualizarea în baza fotoplanului nou;

• corectarea copiei originalului planurilor pe material plastic transparent în baza aerofotogramelor.

În zonele de cîmpie, cu modificări esenţiale pe teren, pentru actualizarea părţii de contur a planului se foloseşte fotoplanul, elaborat în baza materialelor unei aerofotoridicări noi. Pe fotoplan se desenează toate elementele planului de situaţie, care urmează să fie reprezentate pe plan. Contururile şi obiectele terenului interpretate fără fermitate, care necesită verificare şi precizare pe teren, sînt lăsate în creion şi trasate după studiul pe teren.

Reprezentarea reliefului pe fotoplan se transferă pe cale fotomecanică sau cu ajutorul protectorului, pantografului în cazurile, cînd unghiul de înclinaţie este de pînă la 2(.

Dacă originalele de editare sînt pregătite prin metoda gravării şi există pozitivele conturului, reliefului şi hidrografiei se admite netransferarea reliefului pe fotoplan.

Corectarea copiei originalului planului pe materialul plastic transparent se efectuează în baza unor aerofotograme separate, transformate şi reduse la scara planului (pentru zonele de cîmpie şi deluroase cu un număr suficient de contururi) şi în baza ortofotogramelor (pentru zonele cu depăşiri considerabile).

Orientarea aerofotogramelor (ortofotogramelor) transformate se execută în baza contururilor generale nemodificate.

În cazul unui număr mic de contururi, pentru orientarea aerofotogramei  trebuie să fie utilizate punctele de îndesire fotogrammetrică.

După orientarea aerofogrammei se executa desenarea contururilor modificate şi a celor apărute noi.

Corectarea copiei originalului planului pe material plastic transparent poate fi executată de asemenea pe copia transparentă de semiton a fotoplanului prin suprapunerea cadrelor acestora, reţelelor de coordonate şi a contururilor generale.

Actualizarea planurilor cu ajutorul aparatelor stereofotogrammetrice universale se execută pentru zonele deluroase şi muntoase şi pentru terenurile cu construcţii multietajate în cazul modificărilor esenţiale ale contururilor, precum şi în cazul corectării sau reelaborării unor sectoare separate ale planului. Actualizarea se execută pe copiile originalelor planurilor, executate pe suport dur cu precizia, stabilită pentru planurile la scara respectivă. Pe suport se desenează modificările şi noile contururi.

Cînd modificările pe teren nu sînt esenţiale, corectarea se execută direct pe originalul de întocmire sau pe cel de editare.

Lucrările de studiu al planurilor pe teren, corectate în birou, se execută în scopul completării conţinutului acestora cu caracteristici cantitative şi calitative necesare, cu denumiri proprii, precum şi cu obiecte ale terenului, care nu sînt reprezentate pe fotograme.

În cazurile în care modificările pe teren au avut loc, în special, în raport cu obiectele care nu pot fi depistate pe aerofotograme în birou, actualizarea planurilor poate fi începută cu intepretarea pe teren.

Ridicarea finală a modificărilor în partea de contur poate fi executată prin serii de ridicări cu planşeta şi tahimetrică, cu respectarea cerinţelor pentru această scară. În cazurile unor modificări neesenţiale ale planului de situaţie, ridicarea modificărilor curente se execută prin măsurările de la contururile clare, care şi-au păstrat poziţia sa pe teren.

Planurile topografice la scările 1:1000 şi 1:500 se actualizează prin completarea permanentă a conţinutului acestora în baza materialelor ridicărilor de execuţie.

Menţinerea permanentă a planurilor topografice la nivelul actual se efectuează în baza implementării sistemului de evidenţă cartografică, prin care se menţine o completare continuă şi completă de informaţie despre toate modificările ce au loc.

În cazul unui număr mic de modificări, acestea sînt trecute pe originalele existente ale planurilor după finalizarea ridicării pe teren.

În cazul unui număr mare de modificări, cînd folosirea unui plan vechi în calitate de bază topografică este neraţională, de pe acesta se face o copie pe suport dur cu precizia stabilită pentru scara dată. După trecerea tuturor modificărilor, pe copia planului se desenează conţinutul nou şi se păstrează cel vechi, după care această copie devine original.

În urma executării lucrărilor de actualizare a planurilor se vor prezenta:

- originalele planurilor actualizate;

- formularele planurilor care reflectă lucrările de actualizare;

- setul de aerofotgrame utilizate la corectarea planurirlor pe teren;

- registrele de teren;

- planul de calcă cotat (dacă a fost elaborat);

- listele de calculare a coordonatelor şi altitudinilor;

- actele de control şi primire a lucrărilor de teren.

# ÎNTOCMIREA RAPORTELOR TEHNICE

Elaborarea raportului tehnic constituie etapa de finalizare a lucrărilor executate la obiect.

Rapoartele tehnice se întocmesc în conformitate cu prevederile Instrucţiunii în vigoare privind întocmirea rapoartelor tehnice asupra lucrărilor geodezice, astronomice, gravimetrice şi topografice şi ale Instrucţiunii în vigoare privind supravegherea geodezică de stat.

Rapoartele tehnice trebuie să conţină informaţii despre fiecare gen de lucrări, să caracterizeze detaliat metodele, calitatea lucrărilor executate şi particularităţile tehnologice de executare ale acestora. Pentru întregul complex de lucrări asupra obiectului trebuie să se întocmească, de regulă, un raport tehnic complet.

În cazul, în care proiectul tehnic prevede executarea lucrărilor la obiect pe parcursul mai multor ani, se admite o întocmire separată a raportului tehnic pe felurile de lucrări (geodezice, topografice etc.) sau o întocmire a raportului tehnic separat pentru fiecare an. În cazul întocmirii separate, pe un obiect se întocmesc maxim trei rapoarte. Cazurile de întocmire completă sau separată a raportului tehnic sînt stipulate în proiectul tehnic.

În dependenţă de tip, rapoartele tehnice se broşează în 1-3 cărţi privind lucrările geodezice, executate în oraşe şi localităţi nu prea mari, precum şi pe sectoare cu teritoriu neconstruit cu un volum mic de lucrări; se admite broşarea acestora împreună cu cataloagele de coordonate şi altitudini ale punctelor geodezice de îndesire. Sistemul de coordonate pentru elaborarea cataloagelor se menţionează în proiectul tehnic. Pentru catalogul de coordonate în sistemul MOLDREF99 se întocmeşte o notă explicativă  mai detaliată.

Rapoartele tehnice complete şi separate pe diverse feluri de lucrări sau pe ani trebuie să conţină:

- date generale (denumirea organizaţiei şi anul producerii fiecărui fel de lucrări; lista instrucţiunilor şi a altor acte normative în baza cărora sau executat lucrările respective; condiţiile fizico-geografice şi apartenenţa administrativă a zonei de lucrări; conţinutul şi destinaţia lucrărilor; scara ridicării; secţiunea reliefului; metoda de ridicare);

- date privind lucrările de aerofotoridicare şi topografo-geodezice din anii precedenţi (lista şi anul de producere a  lucrărilor; denumirea organizaţiei – executant de lucrări; precizia şi gradul de utilizare a lucrărilor; integritatea punctelor geodezice conform rezultatelor studiului);

- date privind lucrările de aerofotoridicare executate (denumirea organizaţiei care a executat lucrările; scara de aerofotoridicare; formatul şi suprapunerea aerofotogramelor, caracteristica AFA; indicaţiile aparatelor tehnologice);

- caracteristica bazei geodezice (sistemul de coordonate şi altitudini acceptat; densitatea punctelor, trasarea semnelor şi tipurile de centre; precizia şi metodele de măsurări; aparatele geodezice; metodele de compensare);

- date privind reţeaua de ridicare de bază planimetrică şi altimetrică (destinaţia şi densitatea reţelelor; fixarea punctelor; metodologia şi tehnologia creării; precizia măsurărilor);

- date privind interpretarea aerofotogramelor, ridicarea contururilor şi reliefului (metodele; scara; secţiunea reliefului; baza de executare a lucrărilor; utilizarea materialelor din ridicările precedente; metodologia creării ridicărilor de bază, precizia ridicărilor de bază; controlul şi rezultatele acestuia);

- date privind lucrările în birou (elaborarea reţelelor fotogrammetrice-planimetrice, executarea planului grafic, fotoplanului; întocmirea originalului planului; caracteristica şi precizia aparatelor; evaluarea calităţii lucrărilor;  pregătirea planurilor pentru editare, lucrări de redactare, controlul şi recepţia lucrărilor).

La raportul tehnic privind lucrările geodezice trebuie să fie anexate separat schemele reţelelor planimetrice şi altimetrice.

La raportul tehnic privind lucrările topografice trebuie să fie anexate schemele lucrărilor de aerofotoridicare, lucrărilor topografice de teren cu evidenţierea planurilor, ridicate prin diferite metode, deasemenea schema secţiunilor reliefului.

# Prospecţiuni inginero-geodezice pentru construcţii

## Regulamente generale

Prospecţiunile inginero-geodezice pentru construcţii se execută în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. şi în conformitate cu cerinţele standardelor şi documentelor normative şi prezentei Instrucţiuni.

Prospecţiunile inginero-geodezice trebuie să asigure studiere complexă a condiţiilor naturale ale raionului, terenului, sectorului, traseului construcţiei proiectate,  materialelor de construcţie locale şi sursele de alimentare cu apă, deasemenea primirea materialelor şi datelor necesare şi suficiente pentru elaborarea hotărîrilor economic raţionale şi tehnic fundamentate la proiectarea şi construirea obiectelor, ţinînd cont de folosirea raţională şi ocrotirea naturii, elaborarea pronosticului de schimbări a mediului înconjurător sub influenţa construcţiilor şi expluatarea întreprinderilor, clădirilor şi edificiilor.

Prospecţiunile inginereşti este necesar de executat în conformitate cu ordinea sabilită pentru proiectare, condiţiile naturale şi caracterul obiectelor proiectate destinate elaborării:

- documentaţia iniţială – fundamentarea tehnco-economică (FTE) şi calulele tehnico-economice pentru construcţiile noi şi reconstrcţiile obiectelor în funcţiune;

- proiecte (proiecte de lucru) ale  întreprinderilor, clădirilor şi edificiilor;

- documentaţia de lucru a a întreprinderilor, clădirilor şi edificiilor.

În componenţa prospecţiunilor inginero-geodezice intră:

- culesul şi analiza materialelor şi datelor topografo-geodezice a anilor precedenţi existente pentru acest raion (teren) de construcţie;

- trasarea (dezvoltarea)  reţelei  geodezice  de  bază  -  reţelei geodezice de ordinele  III şi IV,  reţelei   geodezice  de  îndesire  de  ordinele  1 şi 2  şi  reţelei  de  nivelment  de ordinele  II, III, IV;

- întocmirea reţelei de ridicare topografo-geodezică planimetrică şi altimetrică;

- ridicările topografice (terestre şi aerofototopografice) la scările 1:5000 - 1:500, inclusiv ridicarea edificiilor terestre şi subterane;

- actualizarea planurilor inginero-topografice cu scara 1:5000 - 1:500;

- trasarea edificiilor liniare;

- transformare în natură şi racordarea elaborărilor inginero-geodezice, geofizice şi altor puncte;

- lucrările inginero-hidrografice;

- lucrările geodezice pentru studierea proceselor geologice periculoase (alunecări de teren, carste, modificarea malurilor etc.);

- lucrările geodezice pentru argumentarea proiectelor de reconstrucţie şi reorganizare tehnică a întreprinderilor existente, clădirilor (edificiilor), inclusiv ridicările edificiilor subterane şi terestre, coordonarea, masurarea exterioară a clădirilor (edificiilor), ridicările drumurilor auto şi căilor feroviare etc;

- întocmirea şi multiplicarea planurilor.

Pentru elaborarea FTE se admite îndeplinirea prospecţiunilor inginereşti  fără executarea lucrărilor de teren în condiţii naturale simple.

Prospecţiunile inginereşti în construcţii trebuie executate de organizaţiile de investigare şi proiectare-investigare, cărora în ordinea stabilită li s-a acordat acest drept.

La prospecţiunile inginereşti nu se referă: lucrările geodezice în construcţie, ridicările geodezice de execuţie, monitoringul la  deformarea temeliilor clădirilor şi edificiilor, lucrările geologice şi hidrogeologice şi cercetările în procesul construcţiei, forajul sondelor de exspluatere a apei, repartizarea terenurilor de pămînt etc.

Componenţa şi volumul prospecţiunilor inginero-geologice trebuie să fie condiţionate în programul de investigaţii.

Asigurarea metrologică  a unităţii şi exactităţii măsurărilor trebuie să fie executată în conformitate cu cerinţele standardelor de stat.

Întreprinderile, care execută prospecţiuni inginereşti, şi persoanele lor oficiale poartă răspunderea stabilită de legislaţie pentru complectitudinea şi audenticitatea materialelor investigaţiilor inginereşti. Divergenţile în problemele tehnice dintre beneficiar şi organizaţia de investigare trebuie rezolvate de organizaţiile superioare după subordonare.

Beneficiarul este obligat, după primirea materialelor de raport, să realizeze în termenii stabiliţi primirea şi aprecierea complexităţii, calităţii raportului tehnic şi coincidenţa lui cu sarcina tehnică şi programului coordonat al prospecţiunilor.

Devizul costului prealabil al  lucrărilor de prospecţiuni pentru obiect se întocmeşte în baza programului (prescripţiilor) prospecţiunilor inginero-geodezice, în care se indică tipurile şi volumurile lucrărilor prevăzute.

Costul devizului executiv a lucrărilor de prospecţiuni  se întocmeşte în baza raportului tehnic (încheiere) privind rezultatele prospecţiunilor inginereşti, în care trebuie să se menţioneze volumurile de lucrări executate de facto.

Prospecţiunile inginereşti trebuie executate în cazul obţinerii permisiunii eliberate de către organele respective răspunzătoare pentru lucrul în construcţii şi arhitectură, comitetelor executive ale deputaţilor.

Permisul privind executarea prospecţiunilor urmează a fi perfectat, de regulă, de Beneficiar prin întocmirea contractului şi coordonarea devizului de cheltuieli şi programului de lucrări sau la împuternicire de instituţie, ce execută ridicările (cu acordul ei) cu plata suplimentară a cheltuielilor respective.

Pentru prospecţiunile inginero-geodezice, combinate cu executarea lucrărilor de aerofotografiere, dezvoltarea reţelei geodezice de stat, executarea ridicărilor topografe şi de renovare a planurilor topografice (ridicarea schimbărilor curente) pe suprafaţă mai mare de 1 km2, precum şi rutele edificiilor liniare cu lungimea de peste 25 km,  este necesar de primit permisul pentru executarea prospecţiunilor de la Inspectoratul Geodezic de Stat al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.

## SARCINA TEHNICĂ ŞI PROGRAMUL PROSPECŢIUNILOR INGINEREŞTI

Caietul de sarcini pentru executarea prospecţiunilor inginereşti se întocmeşte de beneficiar cu cooptarea, în caz de necesitate) a organizaţiei de investigare.

Caietul de sarcini, de regulă, se eliberează de orgaţizaţia de proiectare, proiectantul general la coordonarea cu organizaţiile antreprenoare.

Sarcina se eliberează de inginerul şef al proiectului cu participarea subdiviziunilor cointeresate.

Caietul de sarcini trebuie să fie avizat de conducătorul organizaţiei, de care a fost eliberat.

Nu se admite executarea prospecţiunilor inginereşti fără caietul de sarcini avizat sau  la necorespunderea  lui.

Sarcina tehnică pentru prospecţiunile inginereşti trebuie să conţină date şi informaţii, necesare şi suficiente pentru organizarea şi executarea prospecţiunilor, elaborarea programului şi materialelor de raport:

- fundamentare pentru executarea prospecţiunilor inginereşti;

- denumirea obiectului;

- organizaţia de proectare;

- caracterul construcţiei;

- scopurile şi felurile de prospecţiuni;

- date referitoare la situarea şi hotarele terenului;

- informaţia privind etapele de proiectare şi termenii de proiectare şi construcţie;

- caracteristica clădirilor şi edificiilor proiectate;

- caracteristicile influienţei aşteptate a obiectelor construite la mediul înconjurător cu inducaţia limitelor acestor influienţe în spaţiu şi  timp;

- datele necesare pentru fundamentarea activităţilor pentru folosirea raţională  a naturii şi ocrotirea mediului ambiant;

- enumerarea documentelor normative, în conformitate cu prevederile cărora este necesar de executat prospecţiunile inginereşti;

- datele privind prospecţiunile inginereşti  din anii precedenţi, executate pe teren;

- cerinţe privind precizia,siguranţa şi asigurărarea cu date şi caracteristici necesare pentru prospecţiunile inginereşti în construcţii;

- cerinţe referitor la componenţa, termenii, ordinea şi forma de prezentare a droduselor de prospecţiuni inginereşti beneficiarului;

- denumirea şi locul de amplasare a organizaţiei beneficiarului, familia şi numărul telefonului reprezentantului lui răspunsabil.

La sarcina tehnică trebuie săfie anexate materialele text şi grafice, necesare pentru organizarea şi executarea prospecţiunilor inginereşti (schemele de situaţie cu conturările clădirilor şi edificiilor existente, actele de selecţie a terenurilor şi rutelor, hotărîrea organelor adminiatrării publice despre repartizarea sectorului de pămînt pentru construcţie ş.a.).

În sarcina tehnică nu se admite de stabilit componenţa şi volumul licrărilor de investigaţie, metodologia şi tehnologia lorde executare.

Programul prospecţiunilor inginero-geodezice este documentul intern a executantului prospecţiunilor inginereşti. În lipsa cerinţelor beneficiarului cu privire la includerea programului prospecţiunilor inginero-geodezice  în componenţa contractului se admite schimbul programului cu prevederi pentru executarea acestor prospecţiuni.

Programul prospecţiunilor inginereşti trebuie să fie  întocmit de către organizaţia pentru prospecţiuni (subdiviziunea) în baza sarcinii tehnice a beneficiarului, în conformitate cu cerinţele actelor normative şi folosirii maximale a materialelor, ce includ informaţia privind prospecţiunile inginereşti executate anterior şi alte date referitor la resursele  naturale ale zonei, terenului, sectorului, traseului de investigare, precum şi ţinînd cont de rezultatele cercetăriilor pe teren ale zonei, unde ele s-au executat.

Programul prospecţiunilor inginereşti trebuie să stabilească sarcinile de investigare, componenţa, volumul, metodologia, tehnologia şi succesivitatea executării lucrărilor, care asigură complectitatea şi autenticitatea materialelor de raport, deasemenea de prezăzut organizarea raţională a lucrărilor şi finisarea prospecţiunilor în termenii stabiliţi.

Notă: 1. La necesitate la programul prospecţiunilor se anexează calculele  materialelor şi mijloacelor de muncă necesare.

2. La prospecţiunile executate în condiţii naturale simple pentru construcţiile anumitor clădiri şi edificii se admite în locul programului de activitate de întocmit o scurtă prevedere pentru executarea prospecţiunilor fără coordonarea ei cu beneficiarul.

Programul prospecţiunilor inginereşti trebuie să fie coordonat cu beneficiarul în partea de corespundere a ei cu sarcina tehnică, componenţa, consecutivitatea şi terminii de prezentare  a materialelor raportului  şi volumului general de finanţare.

Programul prospecţiunilor inginereşti trebuie să corespundă deplin sarcinii tehnice a beneficiarului şi să conţină cerinţele lui, primite spre execuţie, inclusiv:

- scopul şi sarcinele prospecţiunilor inginero-geodezice;

- caracteristica gradului de studiere a condiţiilor naturale ale teritoriului după materialele executate anterior. Datele despre existenţa materialelor prospecţiunilor anilor precedenţi şi volumul lor de folosire;

- argumentarea tipurilor şi ordinelor (categoriilor) reţeli geodezice de bază proiectate şi schemele trasării lor cu calcularea preciziei pentru reţele complicate şi extrem de exacte;

- caracteristică scurtă a condiţiilor naturale şi tehnogene a raionului;

- argumentarea la necesitate a măririi teritoriului pe care se execută prospecţiunile;

- activităţi pentru asigurarea securităţii muncii;

- activităţi pentru ocrotirea mediului ambiant şi excluderea impurităţilor în timpul executării lucrărilor;

- date privind asigurarea metrologică a lurărilor;

- cerinţe către organizarea şi executarea prospecţiunilor (componenţa, volumul, tehnologia, succesivitatea, locul şi timpul executării diferitor tipuri de lucrări), controlul calităţii lucrărilor;

- date privind sistemul de coordonate şi altimetric;

- indicaţii privind extinderea reţelei geodezice de ridicare şi executare a ridicărilor topografice;

- argumentarea scărilor admise pentru ridicările topografie şi echidistanţa curbelor de nivel primite, în cazul necorespunderii lor cu cele indicate în sarcina tehnică;

- cerinţe referitor la edificiile terestre şi subterane, variantele de proiectare a traseelor;

- cerinţe referitor la pichetarea şi racordarea plani-altimetrică a gurajelor inginero-geologice şe a altor puncte;

- indicaţii referitor la executarea lucrărilor geodezice la cerinţele suplimentare a beneficiarului;

- desenele centrelor geodezice speciale, dacă se presupune bornarea lor;

- hărţile topografice (planurile) cu indicaţiile variantelor de proiectare a traseelor edificiilor liniare.

Programul prospecţiunilor inginereşti în construcţii trebuie să conţină copia sarcinii tehnice, schema sdudierii topografo-geodezice a raionului (sectorului) de activitate, schema reţelei geodezice de bază proiectate, cartograma amplasării sectoarelor ridicării topografice şi alte documente, necesare pentru executarea lucrărilor de prospecţiuni.

Notă: Se admite suprapunerea schemelor şi cartogramelor anexate.

Prospecţiunile inginereşti se execută fără retragerea sectorului de pămînt de la proprietari. Organizaţia care execută prospecţiunile inginereşti are dreptul să instaleze punctele geodezice, să efectuieze străpungerea explorărilor miniere, să ee probe de aer, apă, rocă, să execute lucrările de pregătire şi de însoţire, (curăţirea şi planarea terenurilor, trasarea potecilor, contruirea drumurilor temporare, trecătorilor, apedictelor etc.), necesare pentru prospecţiuni. Tăierea pădurii, necesare pentru executarea prospecţiunilor inginereşti, se admite numai cu existenţa biletului de permisie a tăierii pădirii, eliberate beneficiarului în modul stabilit înainte de începutul prospecţiunilor.

Dacă în procesul de lucrul se depistează condiţii nefavorabile naturale, studiul cărora nu a fost prevăzută de programul prespecţiunilor, este necesar de anunţat beneficiarul despre necesitatea întroducerii schimbărilor în programul prespecţiunilor şi în documentele devizului de cheltuieli.

Organizaţia împuternicită pentru îndeplinirea prospecţiunilor (subdiviziunea) ntrebuie să realizeze controlul asupra executării lucrărilor în conformitate cu documentele normative în vigoare şi standardele de stat în vigoare.

Bază geodezică pentru efectuarea prospecţiunilor inginero-geodezice pe teren servesc punctele reţelei geodegice naţionale, deasenea şi punctele reţelei de îndesire. Bază geodezică pentru efectuarea prospecţiunilor inginero-geodezice pe traseele edificiilor liniare servesc punctele reţelei geodezice de ridicare.

Sistemul de coordonate şi altitudini stabileşte în programul de lucrări, după coordonarea cu organul care a eliberat licenţa pentru efectuarea prospecţiunilor.

Densitatea necesară a reţelelor  geodezice de stat pentru dezvoltarea ridicării de bază a ridicărilor topografice se indică în punctul 1.7.46 a prezentei Instrucţiuni.

Reperii şi mărcile reţelei de nivelment trebuie amplasate în aşa fel, ca la trasarea lor pe fiecare foaie a planului la scara 1:5000 să fie nu mai puţin de un semn de nivelment.

La prospecţiunile inginero-geologice pe terenurile reţelei geodezice trebuie de construit în dependenţă de suprafaţa sectorului:

- suprafaţa sectorului de prospecţiuni pînă la 1 km2 – drumuirea ridicării bazice;

- suprafaţa sectorului de prospecţiuni de la 1 km2 pînă la 5 km2 –  triangulaţia şi poligonometria categoria 2, nivelmentul de ordinul IV;

- suprafaţa sectorului de prospecţiuni de la 5 km2 pînă la 10 km2 –  triangulaţia şi poligonometria categoriile 1 şi 2, nivelmentul de ordinul IV;

- suprafaţa sectorului de prospecţiuni de la 10 km2 pînă la 25 km2 – îndesirea GPS, triangulaţia şi poligonometria categoriile 1 şi 2, nivelmentul de ordinul IV;

- suprafaţa sectorului de prospecţiuni de la 25 km2 pînă la 50 km2 – îndesirea GPS, triangulaţia şi poligonometria de categoriile 1 şi 2, nivelmentul de ordinele III şi IV;

- suprafaţa sectorului deprospecţiuni peste 200 km2 – reţiaua geodezică de stat de ordinul 2 (RGS-2), îndesirea GPS, triangulaţia şi poligonometria de categoriile 1 şi 2, nivelmentul de ordinele II-IV;

- suprafaţa sectorului de prospecţiuni de la 50 km2 pînă la 200 km2 – RGS-1, RGS-2), îndesirea GPS,  triangulaţia  şi  poligonometria  de  categoriile 1 şi 2,  nivelmentul  de ordinele I - IV.

Notă.1.Pe teritoriile întreprinderilor industriale existente şi celor reconstruite se admite ridicarea ordinului (categoriei) reţelelor de bază geodezice .

2.Se admite întocmirea reţelei de destinaţie specială. Necesitatea întocmirii acestor reţele se argumentează în fiecare caz aparte în programul de execuţie.

3.Reţiaua geodezică de ridicare – drumuirea cu teodolitul sau triangulaţia (în locul drumuirilor cu teodolitul), drumuirea nivelmentului tehnic şi trigonometric.

4.RGS-1, RGS-2 – reţiaua geodezică de stat de ordinele 1 şi 2.

Întocmirea bazei geodezice pentru prospecţiunile inginero-geodezice se execută în conformitate cu cerinţele despărţiturii 3 a prezentei Instrucţiuni.

Erorile medii ale punctelor reţelei de ridicare planimetrică relativ la punctele reţelei geodezice de bază    nu  pot  depăşi  la  scara  planului  pe  teren deschis  şi  pe  teritorii construite 0,1 mm, iar pe terenuri, înconjurate de vegetaţie (arbori şi arbuşti) – 0,15 mm.

Erorile medii ale punctelor reţelei de ridicare altimetrică relativ la punctele de reper apropiate (mărci) a nivelmentului de ordinele I,II,III şi IV nu trebuie să depăşească pe teren drept 1/10, iar pe terenuri deluroase şi podgorie – 1/6 din echidistanţa (înălţimea) curbelor de nivel, primită pentru planurile topografice.

Întărirea punctelor geodezice pe teren şi bornarea exterioară este necesar de executat în conformitate cu prevederile punctului 3.1 a prezentei Instrucţiuni.

Punctele geodezice trebuie instalate în aşa locuri, care le va asigura ocrotirea pe timp îndelungat, amplasamentul pe plan şi altimetric neschimbat, condiţii favorabile şi securitatea măsurărilor ţinînd cont de ocrotirea mediului ambiant (păstrarea păşunilor de valoare  şi plantaţiilor). La investigaţii pe traseele edificiilor liniare pe teritorii neconstruite punctul iniţial şi cel final al rutei, dacă ele nu sînt fixate pe teren, vîrfului unghiului de rotire,  deasemenea punctele linilor de vizare a sectoarelor dreptunghiulare în limitele vizibilităţii reciproce, dar nu mai rar decît peste 1 km, trebuie fixate cu semne temporare (stîlpi din lemn sau beton armat, corniere de metal etc.).

Semnele de nivelment trebuie instalate pe rutele drumurilor auto şi căilor ferate, canalelor de magistrală, nu mai rar decît peste 2 km, iar pe traseele conductelor – nu mai rar decît peste 5 km (inclusiv la trecerea peste artere mari de apă şi la punctele organizate de măsurare a apei).

Punctele geodezice, întărite cu semne stabile, trebuie transmise sub observare pentru ocrotire.  Semnele şi reperii, instalate în timpul  prospecţiunilor edificiilor liniare, trebuie transmise conform actului  beneficiarului sau organizaţiilor indicate de el.

După rezultatele prospecţiunilor inginero-geodezice este necesar de întocmit un raport tehnic (memoriu explicativ)5.

## COMPONENŢA ŞI VOLUMUL prospecţiunilor inginero-geodezice pentru documentele de proiectare  şi  documentaţiei preventive de proiect

Pentru elaborarea documentaţiei  preventive de proiect este necesar de efectuat culesul şi analiza hărţilor topografice, planurilor şi fotoplanurilor, planurilor de organizare a teritoriului şi organizare silvică existentă, materialelor din anii precedenţi, precum şi culesul datelor despre existenţa materialelor pentru reţelele de bază geodezice şi ridicărilor topografice la scară mare pentru variantele examinate de amplasare a şantierului de construcţie (direcţia traseului).

Notă. La existenţa materialelor şi  datelor din anii precedenţi, suficiente după completare şi calitate, soluţionarea problemelor de proiectare se execută pe baza lor, şi pe viitor lucrările de teren  pentru elaborarea documentaţiei premergătoare proiectării nu se execută.

Scările planurilor inginero-topografice pentru elaborarea RTE pe terenul construcţiei noi trebuie de primit 1:10000, 1:5000, iar pentru reconstrucţia întreprinderii – 1:5000, 1:2000. Scările planurilor inginero-topografice pentru elaborarea proiectelor de planare a punctelor locative se stabilesc în conformitate cu prevederile normativelor de construcţie  departamentale.

Pe terenurile construcţiilor proiectate se execută următoarele lucrări de teren:

- verificarea păstrării punctelor reţelei geodezice bazice (în caz de necesitate se execută întocmirea reţelei geodezice bazice);

- verificarea corespunderii planurilor topografice pe teritoriul terenurilor condiţiilor actuale şi reliefului şi actualizarea lor la necesitate;

- ridicări topografice în caz de lipsă a hărţilor şi planurilor topografice la scările necesare pentru elaborarea BTE (FTE);

- măsurarea adîncimii rîurilor şi bazinelor de apă; nivelmentul apeductelor pentru întocmirea profilului longitudinal pe sectorul cercetat al rîului şi profilele transversale după linia de vizare a măsurării;

- trecerea în natură şi reperarea gurajelor inginero-geologice, punctelor geografice etc.;

- lucrările geodezice pentru executarea observaţiilor de regim pentru studierea proceselor geologice periculoase, modificarea malurilor, procesele de versant etc.;

- la investigaţiile pentru elaborarea BTE a obiectelor unice la necesitate se execută măsurări geodezice speciale cu scopul determinării mişcărilor contemporane ale scoarţei terestre.

Pentru selectarea direcţiei traseului edificiilor  liniare este necesar de folosit hărţile topografice şi materialele aerofotoridicării existente.

Variantele de trasare în birou  a edificiilor liniare se execută după hărţile la scările 1:100000 - 1:10000 şi aerofotogramelor; în cazuri cînd sectoarele sînt dificile se folosesc planurile topografice la scările 1.5000, 1:2000

În condiţii de teren după  variantele edificiilor liniare se execută identificarea  şi la necesitate exeminarea vizuală (aerovizuală) cu scopul de deteminare a complectităţii conţinutului şi autencitătăţii materialeleor topografice existente.

În dependenţă de aspectul edificiului liniar pentru sectoarele dificile, în lipsa materialelor necesare, se execută:

- aerofotoridicarea pe traseu pentru elaborarea planurilor la scară mare;

- ridicarea topografică terestră în cazurile, cînd aerofotoridicarea este neraţional de executat din punct de vedere economic sau nu este posibil;

- amplasamentul drumuirii tehimetrice cu culesul piketelor în locurile caracteristice ale reliefului şi situaţiei;

- ridicarea GPS în regimul „cinematica”.

Prospecţiuni pentru proiect (proiectul de execuţie)

Prospecţiunile inginero-geodezice trebuie să asigure primirea materialelor şi datelor topografo-geodezice, necesare pentru  elaborarea planului general al obiectului (determinarea poziţiei optimale a praseului), deasemenea complatarea hotărîrilor de proiect, primite de BTE (FTE) sau la elaborarea altor documente de proiect prealabile.

La investigaţiile inginero-geodezice executate pentru elaborarea proiectelor pe şantierele de construcţie, de regulă, trebuie să fie executate următoarele:

- culesul şi analiza materialelor topografo-geodezice, inclusiv ale materialelor şi datelor din anii precedenţi;

- întocmirea (dezvoltarea) reţelelor geodezice de bază;

- ridicările topografice (actualizarea planurilor);

- lucrări inginero-hidrografice;

- asigurarea geodezică şi altor tipuri de lucrări, inclusiv studierea proceselor geologice periculoase;

- întocmirea şi multiplicarea planurilor.

Componenţa şi volumul prospecţiunilor inginero-geodezice se determină de programul prospecţiunilor.

După rezultatele culesului, analizei şi sistematizării materialelor prospecţiunilor din anii precedenţi trebuie să fie primite date despre sistemul de coordonate şi altitudini, tipurile centrelor şi semnelor exterioare ale reţelelor geodezice de bază, timpului şi metodele executării ridicărilor topografice, scările lor, înăiţimea echidistanţei secţiunii reliefului. Hotarele şi suprafeţele terenurilor, despuse ridicării (renovarii planurilor), trebuie indicate în sarcina tehnică ţinînd cont de necesitatea altor tipuri de investigaţii. Hotarele ridicării topografice la trecerile peste obstacolele de apă, componenţa şi volumul prospecţiunilor inginero-geodezice pe terenuri acvatice se primesc ţinînd cont de cirinţele programului investigaţiilor hidrometeorologice.

Ridicarea topografică pentru elaborarea proiectului construirii trebuie să se execute, de regulă, la scările 1:5000-1:2000 cu echidistanţa curbelor de nivel indicate în punctul 1.1.9 în funcţie de caracterul reliefului.

Pentru elaborarea proiectului de reconstrucţie (extindere) a întreprinderilor industriale şi agroindustriale, staţiilor şi nodurilor de cale ferată şi pentru elaborarea proiectelor de construire a localităţilor se execută ridicarea topografică la scările 1:1000 – 1:500 cu echidistanţa curbelor de nivel peste 1-0,5m.

Prospecţiunile inginero-geodezice ale traseelor liniare trebuie executate în conformitate cu prevederile avizate în direcţiile BTE (FTE).

În componenţa prospecţiunilor intră:

- culesul şi analiza materialelor topografo-geodezice, aerofotoridicărilor existente, precum şi datele prospecţiunilor din anii precedenţi după direcţia traseelor;

- trasarea variantelor traselor în birou şi cercetările de teren (identificarea) variantelor intenţionate;

- ridicarea topografică de-a lungul variantelor traseelor intenţionate ale traseelor drumurilor auto şi de cale ferate, canalelor magistrale, conductelor, deasemenea locurilor de proiectare individuală (trecătoarele peste obstacolele naturale, intersectarea comunicaţiilor, terenurilor ş.a.);

- trasarea în teren cu aplicarea drumuirii cu teodolitul şi drumuirii tahimetrice, pe toată lungimea trasei în lipsa planurilor topografice la scară mare;

- asigurarea geodezică a altor tipuri de prospecţiuni.

În timpul executării cercetărilor de teren este necesar de precizat  direcţia intenţionată a trasei, executarea culesului şi precizării datelor referitoare la intersecţiile comunicaţiilor; în cazul cînd conţinutul planurilor existente nu corespunde cu starea actuală a situaţiei şi reliefului, se îndeplineşte actualizarea lor. Renovarea planurilor trebuie executate, de regulă, pentru fîşia  nu mai mică decît lăţimea zonei de ocrotire a edificiului.

La prospecţiunile drumurilor auto şi celor de cale ferată, canalelor magistrale şi conductelor după variantele intenţionate se permite executarea ridicării topografice (renovarea planurilor) fîşiei de aşa lăţime, care asigură posibilitatea proiectării variantelor trasei.

Lăţimea fîşiei suprafeţei de-a lungul traseului, care necesită ridicarea topografică (renovarea), se indică de normativele în construcţii departamentale în dependenţă de tipul edificiilor liniare..

Componenţa şi volumul prospecţiunilor pentru proiectul de execuţie, se adoptă în raport cu componenţa şi volumului prospecţiunilor pentru documentele de proiectare şi de execuţie.

## prospecţiunile pentru documentele de execuţie

Prospecţiunile inginero-geodezice trebuie să asigure primirea materialelor  şi datelor topografo-geodezice necesare pentru terenurile clădirilor şi edificiilor proiectate. Totodată pe şantierele de construcţii, de regulă, se execută:

- dezvoltarea (îndesirea) reţelelor geodezice de bază şi de ridicare;

- ridicările topografice (actualizarea planurilor);

- lucrările inginero-hidrografice;

- asigurarea geodezică a altor tipuri de prospecţiuni;

- elaborarea şi multiplicarea planurilor.

Pentru reconstrucţia şi reutilarea tehnică a întreprinderilor în funcţiune, în conformitate cu cerinţele sarcinii tehnice se execută suplimentar:

- coordonarea unghiurilor clădirilor capitale (edificiilor), centrelor transferării săgeţii, elementelor de bază de dezvoltării ale căilor şi vîrfurile unghiurilor cailor ferate, căminelor (camerelor), suporturilor (stîlpi) de comunicaţii inginereşti şi altor puncte;

- cerecetarea detaliată a comunicaţiilor inginereşti, care necesită reconstruire sau refacere, precum şi căminele (camerele), suporturile (stîlpii) în locurile de conectare a comunicaţiilor proiectate;

- ridicarea drumurilor auto şi feroviare existente;

- măsurările exterioare a clădirilor (edificiilor) şi instalaţiilor;

- asigurarea geodezică a supravegherilor inginero-geologice şi inginero-hidrologice de regim.

Scara ridicărilor topografice se stalileşte în dependenţa de caracteristica terenurilor ridicării şi tipurilor construcţiilor proiectate:

- teritoriul cu construcţia capitală (reconstrucţia, extinderea) cu edificii subterane şi terestre se execută la scara 1:500 cu echidistanţa secţiunii reliefului 1,0 şi 0,5 metri;

- teritoriul neconstruit, puţin construit şi construit cu numărul redus de etaje, cu edificii  terestre şi subterane se execută la scarile 1:2000 şi 1:1000 cu echidistanţa secţiunii reliefului 2,0,  1,0 şi 0,5 metri;

- teritoriul microraioanelor noi sau reconstruite, cartierelor, complexelor de urbanizare şi grupului clădirilor locative şi administrative se execută la scările 1:1000, 1:500 cu echidistanţa secţiunii reliefului 1,0 şi 0,5 metri;

- traseul conductelor magistrale în condiţii necomplicate se execută la scara 1.1000;

- traseul canalelor magistrale, drumurilor auto şi feroviare pe terenurile plate; traseul în afara terenurilor de comunicaţie ale întreprinderilor industriale şi agroindustriale şi comunicaţiilor urbane pe territoriile neconstruite, traseul cablului electric şi cablului de conectare, traseul liniei de transport de energie electrică (LTE), traseul conductelor magistrale pe terenurile complicate (luncile inundabile a rîurilor, mlaştine ş.a.) se execută la scarile 1:5000 şi 1:2000 cu echidistanţa secţiunii reliefului 2,0; 1,0 şi 0,5 metri;

- traseul drumurilor auto şi feroviare pe relieful accidentat şi în condiţii muntoase, pe terenurile complicate a locului (alunecări de teren, rîpi, carst etc.) locul amenajării edificiilor artificiale mici, traseul canalelor magistrale pe terenurile complicate, drum de acces al LTE (lîniilor de transport a energiei electrice) şi cablului electric spre staţiile şi substaţiile, intersecţia şi apropierea traseurilor cu transport şi comunicaţii şi edificiile, rezervele de pămînturi, zăcămîntul materialelor de construcţie se execută la scarile 1:2000 şi 1:1000 cu echidistanţa secţiunii reliefului 2,0; 1,0 şi 0,5 metri;

- traseul edificiilor liniare pe teritoriul construit al oraşelor, localităţilor, întreprinderilor industriale şi agroindustriale se execută la scarile 1:1000 şi 1:500 cu echidistanţa secţiunii reliefului  1,0 şi 0,5 metri;

- trecerea peste obstacole acvifere se execută la scarile 1:5000 - 1:500 cu echidistanţa secţiunii reliefului 2,0; 1,0 şi 0,5 metri în dependenţă de lăţimea rîului.

Nota: 1.Ridicarea topografică pe teritoriul neconstruit cu scara 1:500 se admite de executat numai la sectoarele construcţiilor proiectate în hotarele localităţii, deasenea în condiţii inginero – geodezice şi geomorfologice complcate (categoria II şi III de complicitate), avînd argumentări respective în programul de lucru (execuţie).

Echidistanţa secţiunii reliefului (înălţimea) se stabileşte cu luarea în consideraţie a reliefului terenului şi scara de ridicare.

Pe traseele edificiilor liniare la necesitate se execută trasarea de teren.

În componenţa lucrărilor la trasarea de teren participă: drumuirea cu teodolitul după axa traseului cu întărirea unghiurilor de cotitură şi punctelor de vizare, instalarea reperelor, marcarea şi fixarea pichetelor, elementelor profilelor curbe şi transversale, tehnice (ntrigonometrice) nivelmentul pe traseu şi profile transfersale.

Pe teritoriul construit urban şi al întreprinderilor industriale în loc de trasarea de teren se admite executarea ridicării topografice la scară mare a zonei după traseul ales cu schiţarea posterioară a traseului în condiţii de birou după materialele ridicării în sistemul de coordonate şi altimetrice existente.

Scările şi echidistanţa curbelor de nivel la rididcarea topografică pe trasee şi pe sectoarele de terecere, intersecţii, apropieri ş.a. se stabilesc în programul de lucru (execuţie).

Lărgirea zonei de ridicare de-a lungul traseului edificiilor liniare trebuie să conţină pînă la 100m pe teritoriul neconstruit, iar pentru teritoriul construit ridicarea trebuie să fie limitată de lărgimea trecerii (străzii). Pentru drumurile feroviare existente lărgimea zonei de ridicare se limitează, de regulă, de zona racord a drumului feroviar.

Componenţa şi volumul lucrărilor de birou, executate în condiţii de teren, trebuie să asigure controlul calităţii şi amplitudinii lucrărilor de teren.

Crearea reţelelor geodezice de bază, reţelelor de îndesire şi bazei de ridicare şi determinarea coordonatelor şi altimetrelor punctelor pentru executarea lucrărilor inginero-geodezice se execută în conformitate cu cerinţele, metodele şi după tehnologiile reflectate în partea a 3 a prezentei instrucţiuni.

Punctele geodezice existente pe parcursul prospecţiunilor trebuie incluse în reţiaua geodezică întocmită. Centrele punctelor, instalate anterior şi incluse în reţiaua nouă, nu se bornează din nou.

Planurile inginero-geodezice la  scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500  se întocmesc prin executarea ridicarii topografice sau întomirea după materialele ridicării în conformitate cu cerinţele şi după regulile prevăzute în partea  4 a  prezentei Instrucţiuni.

## Deplasarea în natură şi reperarea punctelor inginero-geologice

Trecerea în natură şi reperarea excavaţiilor (punctelor) trebuie executată cu eroare medie ce nu depăşeşte 1mm instrumental şi 5mm – vizual la scara planului folosit relativ la punctul apropiat al reţelei geodezice sau conturului locului. Trecerea în natură a lucrărilor în mod vizibil  se admite la prospecţiunile pentru lucrările de rpoiectare. Punctele deplsate în natură se intăresc cu semne temporare. Tipul semnului se stabileşte în programul lucrărilor.

Trecerea în natură şi reperarea lucrărilor (punctelor) trebuie să fie transmisă reprezentantului subdiviziunii geologice.

Fixarea planimetrică a lucrărilor (punctelor) trebuie să se execute conform cerinţelor:

- determinarea coordonatelor şi altitudinilor prin metoda măsurărilor GPS;

- în lipsa aparatelor GPS fixarea se execută prin trasarea drumuirii cu teodolitul, tahimetrul, cu planşeta topografică între punctele iniţiale, executarea diferitor tipuri de vizări, inclusiv şi vizări liniare de la obiectele locale;

Fixarea altimetrică se execută prin nivelmentul geometric sau trignometric de la punctele geodezice de sprijin.

| Cerinţele către exactitatea fixării punctelor relative la punctele apropiate de bază şi reţelele de ridicare trebuie să corespundă valorilor, prevăzute în tabel. Denumirea lucrărilor (punctelor) | Eroarea medie de determinare a locului de amplasare |
| --- | --- |
|  | În plan, mm (la scara hîrţii sau planului folosit) | Altimetric (de înălţi-me), m |
| Excavaţii inginero-geologice (sonde de foraj, scotociri) | 0,5 | 1,0 |
| Descoperiri (denundări), curăţiri, fisuri mari, liniile de formaţiuni tectonice accidentate | 1,5 | 0,1 |
| Puncte de supraveghere a cerecărilor seismice şi magnitometrice | 1,0 | 1,0 |
| Puncte de supraveghere a cerecărilor seismice la ridicare cu scopul microraionării seismice: La scară mai mică ca 1:10000 La scara 1:10000 şi mai mare | 1,0 1,0 | 0,5 0,25 |
| Sondele geologice aparte de descoperire şi cerce-tare, punctele de ieşire ale apelor subterane, fîntînile | 1,5 | 0,5 |
| Reţiaua de regim a sondelor hodrogeologice pentru teritoriile construite | 0,5 | 0,02 (L |
| Reperii de pămînt ale apeductelor |  |  |

Unde L- lungimea drumuirii de nivelment, km

În rezultatul executării lucrărilor pe deplasare în natură şi reperarea lucrărilor(punctelor) trebuie se fie prezentate:

- schema de amplasare a lucrărilor;

- catalogul coocrdonatelor şi altitudinilor a lucrărilor;

- schema drumuirii reperării geodezice;

- fişele de teren,

- abrisele (schiţele) reperărilor liniare;

- materialele de calcul a coordonatelor şi altimetrele lucrărilor.

## Lucrările inginero-gidrografice

Lucrările inginero-gidrografice includ:

- crearea reţelei plano-altimetrice;

- ridicările topografice (inclusiv albiile) părţile malurilor;

- măsurarea adîncimilor;

- nivelmentul suprafeţei acvatice.

Ridicarea albiilor rîurilor şi bazinelor de apă se execută la scările 1:10000-1:500. Alegerea scării ridicării depinde de etapa de proiectare şi de tipul edificiului..

Lăţimea zonei malului a ridicărilor albiilor trebuie să se execute pentru fiecare mal (ţinîndu-se cont după marginea bordurii) la scara 1:2000 – 100 metri, la scara 1:5000 – 150 metri, la scara 1:10000 – 200 metri.

Măsurările adîncimilor se îmdeplinesc după linii (gals)care traversează bazinul acvifer. Controlul se execută prin măsurări după galsul transversal.

Distanţa dintre galse şi punctele de măsurare în dependenţă de destinaţia lucrărilor şi scară se primesc în corespundere cu datele, indicate în tabelul următor.

| Măsurările | Scara planului | Distanţa, m |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dintre galse (marşe) pentru relieful | Dintre punctele măsurărilor pentru relieful |
|  |  | complicat | simplu | complicat | simplu |
| Speciale | 1:500 1:1000 | 5 10 | 10 20 | 2 5 | 5 10 |
| Detaliate | 1:2000 1:5000 1:10000 | 20 50 100 | 40 100 200 | 10 20 30 | 20 30 40 |
| Simplificat | 1:2000 1:5000 1:10000 | 40 100 200 | 60 150 300 | 10 20 30 | 20 30 40 |
| Identificare | 1:10000 1:25000 | - - | 500 800 | - - | 50 100 |

Echidistanţa curbelor de nivel a reliefului fundului acvatic la reflectarea lui în orizontale (izobare) trebuie de primit:

- egală cu echidistanţa curbelor de nivel pentru ridicarea topografică a malului;

- pentru măsurările speciale şi amănunţite – 0,5m la adîncimea de pînă la 10,0m;

- pentru măsurările de identificare şi simplificate – 0,5m la adîncimea de pînă la 5,0m şi 1m- pentru adîncimile ce depăşesc 5,0m.

Eroarea medie de determinare a poziţiei planimetrice pemtru punctele de măsurare nu trebuie să depăşească mărimile de 1,5mm şi 2,0mm la scara planului pentru măsurările speciale, detaliate şi pentru cele simplificate corespunzător.

Măsurările adîncimilor se execută cu ecolotul, bobinei  cu fir, manual sau mecanizat.

Luarea măsurărilor adîncimilor trebuie să se execute cu exactitatea de peste 0,1m la adîncimile de pînă la 10,0m, de 0,2m la adîncimile de la 10,0 pînă la 20,0m şi 0,5m la adîncimile de peste 20,0m.

După nivelul de lucru al apei, de la care se măsoară adîncimea, se execută nivelmentul de ordinul IV.

Planurile zonei malului se întocmesc în sistemul unic de coordonate şi altitudini cu planurile uscatului alăturat..

În rezultatul lucrărilor de măsurare trebuie prezentate:

- materialele pentru crearea ridicării de bază;

- schema  de situare a galselor şi fişele de divizare a liniei de vizare;

- fişele de măsurare a adîncimilor;

- materialele de determinare  planimetrică  a situării galselor de măsurare;

- planurile de măsurare a adîncimilor cu imaginile reliefului fundului apelor în curbe de nivel  (izobate).

## Lucrările geodezice pentru studierea

proceselor geologice periculoase

Procesele geologice periculoase reprezintă alunecările de teren, fenomenele de carst şi deformare a teritoriului la exploatare.

Supravegherea locurilor cu alunecări de teren la investigaţiile inginero-geodezice se execută cu scopul determinării hotarelor focarelor de alunecare, caracteristicilor cantitative ale mişcărilor, evaluarea şi prognosticul dezvoltării alunecărilor, elaborării activităţilor contra alunecări.

Supravegherea alunecărilor se admite de executat prin metoda de măsurare a distanţelor, liniei de vizare, direcţiilor polare, tuturor tipurilor de intersecţii, poligonometriei, triangulaţie, nivelmentul geometric.

Metoda măsurărilor geodezice se determină de programul de activitate.

Semnele se instalează la suprafaţa de zi a pămîntului, la adîncime şi în pereţii clădirilor şi edificiilor. Tipurile semnelor se determină în programul de activitate.

Punctele geodezice de bază se instalează în locuri stabile în afara zonei de alunecare. Se admite instalarea semnelor de bază combinate, care servesc pentru măsurările deplasărilor orizontale şi verticale. Numărul semnelor de bază pe sectoarele de alunecare trebuie să fie nu mai mic de 3.

Erorile medii de determinare a situării semnelor de deformare relativ la cele de bază nu poate depăşi 20mm pe plan şi 5mm după înălţime.

Stabilitatea situării semnelor de bază se verifică la fiecare ciclu de măsurarea geodezică.

Prelucrarea datelor supravegherilor asupra alunecărilor se efectuiază în sistemul de coordonate şi altitudini libere.

În rezultatul supravegherii geodezice a alunecărilor deplasările trebuie să reprezinte următoarele materiale:

    - schema de amplasare a semnelor geodezice;

    - fişele măsurărilor de teren;

    - schiţele centrelor şi abrisele centrelor semnelor geodezice;

    - listele de calcul a coordonatelor şi altitudinile semnelor geodezice;

    - listele mărimilor de deformare;

    - planul inginero-topografic, graficele care reflectă mărimea şi direcţia deformării;

    - notă explicativă.

Supravegherea carsturilor şi teritoriilor exploatate

Supravegherea carsturilor şi teritoriile exploatate se execută pentru determinarea tasărilor locale sau generale ale grosimilor rocilor muntoase şi scoarţei terestre, determinarea mărimilor de deformare a rocilor muntoase şi scoarţei terestre, evaluarea şi pronosticul dezvoltării deformaţiilor şi elaborarea activităţilor de antideformare.

Supravegherea carsturilor şi teritoriile exploatate se execută pe calea de determinare periodică a înălţimilor mărcilor şi reperelor de tasare şi deformare prin metodele nivelmentului geometric..

Mărcile şi reperii de tasare şi de deformare se instalează deasupra golurilor de carst şi teritoriilor exploatate în clădiri şi edificii sau în locurile descoperirii tasării scoarţei terestre.

Tipul semnelor, numărul lor, metodele şi precizia determinării altimetrice se determină în programul de activitate

În rezultatul executării lucrărilor geodezice pentru supravegherea carsturilor şi teritoriilor exploatate trebuie prezentat un raport care conţine următoarele:

    - schema de amplasare a punctelor de bază geodezice, a semnelor de tasare şi de deformare,

    - fişele măsurărilor de teren;

    - desenele tipurilor de semne geodezice;

    - listele cu calcule ale coordonatelor şi altitudinilor,

    - listele de deplasare a semnelor cu caracteristica vitezei de deplasare;

    - evaluarea exactităţii lucrărilor executate;

    - notă explicativă.

Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 şi prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii. Cerinţele referitor la pregătirea asigurării ridicărilor, executarea ridicărilor topografice la scară mare, la prelucrarea materialelor primite. Metodologia executării lucrărilor. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova a.2003.

(Instrucţiuni,  norme  şi  regulamente  geodezice,  cartografice  şi  cadastrale).

În instrucţiuni sînt descrise cerinţele normative contemporane referitoare la executarea ridicărilor topografice la scară mare cu aplicarea tehnologiilor şi utilajului avansat, inclusiv pregătirea asigurării ridicărilor, prelucrarea materialelor, întocmirea planurilor topografice.

Instrucţiunea este elaborată de institutul “INGEOCAD” al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare  şi  Cadastru  a  Republicii  Moldova