LAPORAN PRAKTIKUM

JARINGAN KOMPUTER

MODUL 1 (Satu)

Disusun Oleh :

Nama	:  Rizki Wirawanto

Nim	:  2011081109

Prodi	:  Teknik Informatika B 2011

LABORATORIUM KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2013

Pengenalan Peralatan Jaringan dan Teknik Pengkabelan

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih dari komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Produktifitas dan efisiensi merupakan bentuk keuntungan yang kita dapat dari jaringan komputer. Sebagai misal dengan adanya jaringan komputer memungkinkan pemakaian printer secara bersama-sama, memungkinkan pengkopian file antar PC dsb.

Perangkat Jaringan

Supaya beberapa komputer saling terhubung, maka diperlukan perangkat yang menghubungkan 2 komputer atau lebih. Perangkat – perangkat tersebut adalah sbb :

- PC (Personal Computer)

- Network Interface Card (NIC)

- Media (Kabel dan Non Kabel atau waireless)

- Konsentrator (Hub/Switch)

Network Interface Card (NIC)

Merupakan suatu card yang ditanam di komputer yang berguna untuk menghubungkan dengan komputer lain.

Pada motherboard komputer biasanya ada slot (tempat menancap card) yang disebut expansion slot. Slot ini biasa juga dipakai untuk menancapkan VGA Card untuk menghubungkan antara CPU dan monitor. Dan salah satu dari slot itu bisa dipakai untuk menancapkan NIC Card, supaya komputer kita bisa terhubung dengan jaringan.

Kadang-kadang sekarang NIC Card sudah termasuk dalam fasilitas Motherboard kita (onboard), sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah memasangnya.

Ada 3 tipe yaitu ISA, PCI dan PCMCIA. ISA bentuk slotnya panjang, sudah tidak terpakai lagi. Slot PCI lebih pendek dari ISA, tetapi meskipun lebih pendek mendukung kecepatan I/O yang lebih cepat. Untuk Laptop dikenal PCMCIA Card, mirip kartu kredit sedikit tebal.

Kabel

Ada beberapa jenis kabel untuk jaringan :

- UTP (Unshielded twisted pair)

Kabel paling murah berbentuk mirip kabel telepon. Bentuk kabel UTP dan konektornya  seperti pada gambar:

Ada tiga jenis koneksi pada kabel UTP yaitu :

§  Cross

§  Straight

§  Rollover

cross cable

Biasa dipakai untuk menghubungkan secara langsung 2 komputer (Peer To Peer. Dengan penampang seperti pada gambar.

Straight

Digunakan untuk koneksi 2 buah komputer atau lebih dengan memakai sambungan hub/switch. Bentuk penampangnya adalah dapat dilihat pada gambar.

Rollover

Digunakan untuk management peralatan jaringan memakai komputer yang ada.

- Koaksial

Mirip dengan kabel televisi, dulu banyak digunakan, tapi sekarang jarang sekali digunakan.

- Fiber Optik

Kabel termahal, tapi mendukung kecepatan transfer terbagus.

Dalam memilih kabel disesuaikan dengan jenis NIC dan bentuk jaringan yang akan kita bentuk. Untuk UTP, konektornya dikenal dengan nama RJ45.

Hub atau switch

Hub/Switch adalah perangkat penghubung.

Mendesain sebuah Lan sederhana 10 sampai 20 komputer tidaklah sulit. Anda cukup menghubungkan komputer tersebut dengan server melalui concentrator (hub/switch) maka jaringan sudah akan berjalan dengan baik. Contoh sederhana hubungan perangkat bisa dilihat pada gambar .

Dalam dunia jaringan koneksi secara fisik biasa disebut dengan phisical topolgy. Beberapa jenis/tipe koneksi secara fisik yang dikenal dijaringan adalah sbb :

1.      Topologi Bus

2.      Topologi Ring

3.      Topologi Star

Praktikum :

1.      Teknik Pengkabelan (Cross Cable)

Langkah-langkah untuk membuat kabel UTP dengan bentuk penampang straight cable dan cross cable :

- Putih-orange

- Orange

- Putih-hijau

- Biru

- Putih-biru

- Hijau

- Putih-coklat

- Coklat

-          Chek kabel dengan menggunakan fluke.

-          Hubungkan kabel UTP dengan fluke ke remote

-          Tekan tombol test, apabila lampu indikator berjalan tidak sesuai dengan hubungan warna kabel yang benar maka kabel ada kesalahan.

-          Potong ujung kabel UTP, kemudian kuliti kabel tersebut sampai terlihat kabel yang berwarna-warni.

-          Tata kabel yang berwarna-warni tersebut sesuai dengan aturan bentuk penampang cross cable, yaitu :

-          Rapikan ujung kabel dengan tang krempeng kemudian hubungkan dengan konektor RJ 45 sampai benar-benar kuat.

-          Tes lagi kabel dengan fluke, apabila kabel sudah benar maka jalannya lampu indikator akan sesuai dengan aturan bentuk penampang cross cable

Langkah-langkah pengkabelan straight

Kabel straight merupakan tipe pengkabelan yang paling mudah dibuat, karena susunannya yang urut. Standard susunannya adalah sebagai berikut :

- Putih-orange

- Orange

- Putih-hijau

- Biru

- Putih-biru

- Hijau

- Putih-coklat

- Coklat

, maksudanya putih orange adalah pasangan putih orange dan orange. Demikian juga untuk warna yang lain. Walaupun sebenarnya susunan warna disini boleh juga dibolak-balik.

Pengkabelan tipe straight : Pengkabelan tipe straigh biasa digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda, misalnya PC dan HUB, atau laptop dan HUB.
Berikut tata letak kabel straight :

Berikutnya lakukan pengetesan dengan menggunakan :

Daftar Pertanyaan :

- Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.

Kesimpulan :

Ada tiga jenis koneksi pada kabel UTP yaitu :

- Cross

- Straight

- Rollover

Dengan menyeting IP address pada komputer dengan menggunakan sistem operasi LI NUX

- Selain memakai media kabel, untuk koneksi ke jaringan kita, juga bisa memakai wireless, jelaskan peralatan – peralatan yang berhubungan dengan koneksi wireless ?

-          Antena

-          Satellite

-          Microwave

-          Infrared

-          Bluetooth

-          Wi-Fi

-          Access Point

- Sebutkan kelebihan dan kekurangan masing – masing jika kita memakai media UTP, coaxial, fiber optik dan wireless !

¨      UTP

*Keunggulan : – Rendah dalam Medium capacity.

-Harga yang murah berbanding kabel-kabel yang lain

*Kelemahan  : – Bandwith kecil

¨      Fiber Optik

*Keunggulan : – Bandwith sangat besar

- Bebas Pengaruh Lingkungan

*Kelemahan :  - Biaya lebih mahal

¨      Coaxial

* Kelebihan :   – Tidak  banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat

- Bandwith lebih tinggi dibanding UTP

¨      Wireless

*Kelebihan :     - Tidak butuh kabel

*Kekurangan :  - Kurang aman

- Harga lebih mahal