PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS 3R DI KECAMATAN NGALIYAN

Indri Primasari , Winardi Dwi Nugraha*), Ika Bagus Priyambada*)

ABSTRAK

Keterbatasan lahan pembuangan akhir sampah di Semarang dapat menyebabkan persoalan baru bagi lingkungan. Peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun harus dikelola dengan cara baru untuk mengurangi timbulan sampah yang dapat memperpendek umur pakai TPA. Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem lama tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sudah saatnya diganti dengan sistem baru. Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan.

Pengelolan sampah yang ada di Kecamatan Ngaliyan saat ini masih bertumpu pada pola lama, yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya,  diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke (TPA) tempat pembuangan akhir. Sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Konsep pengolahan sampah secara terpadu berbasis 3R dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan pendekatan melalui aspek hukum (peraturan), aspek organisasi (kelembagaan), aspek  teknis operasional, aspek pembiayaan (retribusi), serta aspek peran aktif masyarakat.

Kata kunci : Sampah, peraturan, kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, peran serta

PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya laju pembangunan, pertambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah. Hal ini menjadi semakin berat dengan hanya dijalankannya paradigma lama pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas  yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis, dan semakin habisnya lahan pembuangan.

Pengelolaan sampah yang umumnya dilakukan saat ini adalah menggunakan sistem open dumping (penimbunan secara terbuka) serta tidak memenuhi standar yang memadai. Keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kota besar dan metropolitan juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Daerah pinggiran kota masih dianggap sebagai tempat paling mudah untuk membuang sampah. Sehingga daerah tersebut kehilangan peluang untuk memberdayakan sampah, memanfaatkannya serta meningkatkan kualitas lingkungannya. Apabila hal ini tidak tertangani dan dikelola dengan baik, peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun itu bisa memperpendek umur TPA dan membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Di samping itu, sampah berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir dan konflik sosial, serta menimbulkan berbagai macam penyakit.

Penanganan sampah tersebut harus segera ditanggulangi. Apabila ditangani secara serius, maka sampah bukan lagi musuh tapi sahabat, karena bisa didaur ulang, dan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. Pengelolaan sampah berbasis 3R yang saat ini merupakan konsensus internasional yaitu reduce, reuse, recycle atau 3M (Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang) merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan.

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang dan memiliki luas wilayah ± 38,2 km2 terdiri atas 10  kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 mencapai 109.108 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.856 per km2 (Kecamatan Ngaliyan dalam angka, 2008). Pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Ngaliyan saat ini masih menggunakan metode lama yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya, diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sedangkan Kota Semarang sendiri hanya memiliki sebuah TPA yaitu TPA Jatibarang. Timbulan yang dihasilkan Kota Semarang per kapita pada tahun 2009 sebesar 3,09 l/orang/hari, sehingga timbulan sampah keseluruhan sebesar 3468,22 m3/hari. Kecamatan Ngaliyan sendiri pada tahun 2009 telah menyumbang timbulan sampah kurang lebih sebesar 333 m3/hari, hal ini secara tidak langsung menyebabkan penumpukan sampah di TPA Jatibarang secara terus menerus tanpa ada penanganan untuk mereduksi timbunan sampah yang ada.

Di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep pengolahan sampah secara terpadu berbasis 3R. Pengelolaan sampah terpadu dengan konsep 3R diharapkan dapat memenuhi konsep pengelolaan sampah menuju zero waste. Konsep 3R yang berprinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah dapat mereduksi timbulan sampah, sehingga dengan diterapkannya sistem pengelolan sampah terpadu berbasis 3R diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan, dan kondisi kesehatan masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan fisik perkotaan Kawasan Kecamatan Ngaliyan.

TAHAPAN PERENCANAAN

Tahapan perencanaan pada tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar  sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Alir Perencanaan

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ngaliyan

Aspek Teknis Operasional

- Pewadahan

Jenis pewadahan untuk pemukiman beragam antara lain bin plat besi, bin karet, keranjang bambu, maupun bak permanen. Sedangkan untuk sampah jalan menggunakan tong sampah drum plat besi.

- Pengumpulan

Menggunakan sistem individual langsung (sampah langsung diangkut ke TPA) dan individual tidak langsung (sampah dikumpulkan ke TPS kemudian diangkut ke TPA). Sarana yang digunakan berupa gerobak sampah, kendaraan roda tiga, dan mobil pick up.

- Pengangkutan

Menggunakan sistem individual langsung (sampah diangkut dari sumbernya menuju TPA) dan individual tidak langsung (sampah diangkut dari TPS kemudian dibuang ke TPA). Sarana yang digunakan berupa Armroll Truck dan Dump Truck.

Aspek Kelembagaan

Pengelolaan sampah di kecamatan dilaksanakan oleh Seksi Pembangunan pada tingkat kecamatan, dibantu oleh Seksi Pembangunan pada tingkat kelurahan. Seksi Pembangunan pada tingkat kelurahan dibantu oleh masing-masing pengelola pada tingkat RW yang bertugas mengkoordinir petugas pengumpul sampah.

Aspek Pembiayaan dan Retribusi

Biaya pengumpulan dari sumber ke TPS, serta biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA diambil dari hasil penarikan retribusi, melalui pembayaran retribusi PDAM bagi masyarakat yang berlangganan PDAM. Sedangkan yang tidak berlangganan PDAM retribusi dibayarkan melalui petugas pengelola sampah pada masing-masing RW.

Aspek Hukum dan Peraturan

Dasar hukum pengelolaan sampah meliputi pembentukan institusi pengelola dan pengaturan kebersihan di Kecamatan Ngaliyan antara lain :

- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 1993 tentang Pengaturan Kebersihan dalam Wilayah Kota Semarang.

- SK Walikota Semarang No. 660.2/201 Tahun 2001 tentang “Pengalihan Sebagian Tugas Dinas Kebersihan Kota Semarang kepada Kecamatan di Kota Semarang”.

Aspek Peran Serta Masyarakat

Masyarakat diharapkan ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan individual dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R di Kecamatan Ngaliyan

Aspek Hukum dan Peraturan

Pengelolaan sampah di Kota Semarang saat ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan yang tertuang dalam Perda No 6 Tahun 1993 dan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 660.2/274 Tahun 2000. Selain Perda saat ini telah ada UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah.

Aspek Institusi dan Kelembagaan

Struktur organisasi bagian pengelolaan sampah Kecamatan Ngaliyan direncanakan sebagai berikut :

Gambar 2. Rencana Struktur Organisasi UPTD Kecamatan Ngaliyan

Aspek Teknis Operasional

- Penyapuan Jalan

Penyapuan jalan dilakukan pada pagi hari dimulai pukul 07.00 – 10.00 WIB.

Tabel 1 Nama Jalan Dan Kebutuhan Tenaga Penyapuan

| No. | Nama Jalan Terlayani | Panjang Jalan | Kebutuhan Tenaga |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (orang) |
| 1 | Jl. Raya Semarang-Boja | 2000 | 4 |
| 2 | Jl. Gatot Subroto | 1500 | 4 |
|  | Total | 3500 | 8 |

Sumber : Analisa Perhitungan, 2010

- Pewadahan Sampah Jalan

Pewadahan di sepanjang jalan protokol direncanakan menggunakan bin plat besi kapasitas 70 liter, dengan dua tiang penyangga. Pewadahan diletakkan di sepanjang jalan terletak di sebelah kanan kiri dengan jarak tiap wadah 100 m.

Tabel 2 Jenis Pewadahan yang Dianjurkan

| No. | Nama Jalan | Panjang Jalan (m) | Jumlah Bin Plat Besi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jl. Raya Semarang-Boja | 2000 | 40 |
| 2. | Jl. Gatot Subroto | 1500 | 30 |
|  | Total | 3500 | 70 |

Sumber : Analisa Perhitungan, 2010

- Pengumpulan

Alat yang digunakan sebagai sarana pengumpulan adalah kendaraan roda tiga dengan bak terbuka kapasitas 2 m3 dengan pola pengumpulan individual langsung yaitu sampah dikumpulkan dengan kemdaraan roda tiga dibawa langsung ke TPST.

Gambar 2 Rencana Armada Pengumpulan

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Semarang, 2010

Tabel 3 Nama Kelurahan dan Kebutuhan Armada

| No. | Kelurahan | Keb.Armada | Keb.Petugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podorejo | 2 | 2 |
| 2 | Wates | 2 | 2 |
| 3 | Beringin | 5 | 5 |
| 4 | Ngaliyan | 5 | 5 |
| 5 | Bambankerep | 2 | 2 |
| 6 | Kalipancur | 7 | 7 |
| 7 | Purwoyoso | 6 | 6 |
| 8 | Tambakaji | 8 | 8 |
| 9 | Gondoriyo | 1 | 1 |
| 10 | Wonosari | 7 | 7 |
|  | Total | 44 | 44 |

Sumber : Analisa Perhitungan, 2010

- Pengolahan di TPST

Konsep pengolahan sampah terpadu yang direncanakan meliputi pemilahan sampah yang masuk untuk memisahkan komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Dari proses pemilahan ini akan ditentukan jumlah sampah organik dan anorganik. Dari sampah organik dipisahkan lagi jumlah sampah yang dapat dijadikan kompos dan residu yang akan dibuang ke TPA. Sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi atau yang masih laku dijual akan dikumpulkan dan dijual ke bandar lapak.

- Pemilahan

Pemilahan dilakukan secara manual dengan menggunakan belt conveyor sebagai alat bantu pemilahan.

- Pengomposan

Metode komposting yang digunakan adalah windrow system, hal ini dikarenakan operasional yang sederhana dan tidak mahal.

- Daur ulang

Sampah anorganik yang masih laku jual dikumpulkan di gudang hingga mencapai berat tertentu untuk kemudian dijual ke lapak/pengepul.

Luas bangunan Plant TPST direncanakan seluas 5231 m2. Fasilitas yang ada di dalamnya direncanakan terdiri dari :

| No. | Ruang | Keb.Lahan |
| --- | --- | --- |
|  |  | (m2) |
| 1 | Area Penerimaan | 130 |
| 2 | Pemilahan | 96 |
| 3 | Daur Ulang | 4 |
| 4 | Pengomposan | 3736 |
| 5 | Gudang | 512 |
| 6 | Ruang Residu | 140 |
| 7 | Gudang Peralatan Kerja | 24 |
| 8 | Kantor | 48 |
| 9 | Garasi | 380 |
| 10 | Tempat Cuci Armada | 16 |
| 11 | Tempat Cuci Alat Kerja | 16 |
| 12 | Dapur | 16 |
| 13 | Kantin | 24 |
| 14 | Bengkel | 32 |
| 15 | Kamar Mandi | 8 |
| 16 | Ruang Parkir Tamu | 40 |
| 17 | Pos Jaga | 9 |
|  | Total | 5231 |

Peralatan diperlukan selama proses pengolahan sampah di TPST Kecamatan Ngaliyan antara lain :

- Peralatan pokok berupa mesin pemilah, pencacah, dan pengayak.

- Peralatan penunjang seperti sapu, sekop, cangkul, garu, golok, ember, kran air, selang air, termometer, timbangan, dan lain-lain.

- Perlengkapan petugas pengolah seperti pakaian seragam, masker, sarung tangan, dan sepatu boot.

- Pengangkutan

Pengangkutan residu sampah yang tidak dapat diolah lagi menggunakan armada truck armroll menuju TPA Jatibarang. Pola pengangkutan sampah dilakukan dengan sistem :

      - Truk ArmRoll ditempatkan di lokasi TPST

      - Truk ArmRoll mengambil kontainer isi dan langsung menuju ke TPA

      - Truk dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kembali ke TPST.

Demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir.

Gambar 3 Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R Kecamatan Ngaliyan

Aspek Pembiayaan

Sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R Kecamatan Ngaliyan dibiayai dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST (kompos dan bahan anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis). Dengan penerapan pengelolaan sampah berbasis 3R secara terpadu, diperlukan biaya pengelolaan sampah pada tahun pertama (2011) sebesar Rp. 1.787.364.266,00. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST pada tahun pertama (2011) adalah sebesar Rp 6.566.738.846,00

Aspek Peran Serta Masyarakat

Bentuk peran serta masyarakat Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelolaan sampah antara lain :

- Membayar retribusi sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Membuang sampah pada wadah ada di masing-masing sumber sampah.

Sistem penarikan retribusi dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, telepon atau air minum agar penerimaan retribusi sampah dapat optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R Kecamatan Ngaliyan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dilihat dari Aspek Organisasi (Kelembagaan), pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Ngaliyan menjadi tanggung jawab UPTD yang membawahi Tata Usaha, Sub Unit Perencanaan Sub Unit Operasional dan Perawatan serta manajemen pengolahan di TPST.

- Dilihat dari Aspek Hukum dan Peraturan, dengan adanya Perda Kota Semarang No 6 Tahun 1993 Tentang  Kebersihan Dalam Wilayah Kota Semarang, serta ditetapkannya UU No 18 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar hukum dalam rencana pengelolaan persampahan tentang “Pengelolaan Sampah Terpadu” untuk skala Kawasan Kecamatan Ngaliyan Semarang.

- Dilihat dari Aspek Teknis Operasional, pemisahan sampah tidak dilakukan di sumber penghasil sampah, pemisahan sampah dilakukan di TPST. Di TPST juga dilakukan kegiatan pengomposan dan penjualan kembali bahan-bahan anorganik yang masih mempunyai nilai ekonomis. Sub sitem pewadahan, untuk jalan direncanakan menggunakan bin plat besi kapasitas 70 liter di lengkapi dengan 2 tiang penyanggga. Sub sistem pengumpulan menggunakan pola individual langsung (door to door), dengan menggunakan kendaraan roda tiga, dan sistem pengangkutan ke TPA menggunakan truk arm roll, masing-masing maksimal 4 (empat) kali ritasi setiap harinya.

- Dilihat dari Aspek Pembiayaan dan Retribusi, sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R Kecamatan Ngaliyan dibiayai dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST (kompos dan bahan anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis). Dengan penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R, diperlukan biaya pengelolaan sampah pada tahun pertama (2011) sebesar Rp. 1.787.364.266,00.

- Dilihat dari Aspek Peran Serta Masyarakat, pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R Kecamatan Ngaliyan melibatkan masyarakat melalui pembayaran retribusi yang tertib dan teratur bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, telepon atau air minum. Serta masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sekitarnya, dengan cara mennyediakan wadah sampah swadaya serta membuang sampah pada tempatnya.

SARAN

- Perlu adanya sosialisasi UU no. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan dasar hukum perencanaan agar masyarakat lebih mengetahui dan mendukung berjalannya Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R.

- Pengelolaan sampah terpadu berfungsi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah kota, maka perlu segera dilaksanakan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R di Kawasan Kecamatan Ngaliyan, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah seperti yang telah ditetapkan dalam UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan.

- Perlunya penyiapan biaya investasi dari Pengelola Kecamatan Ngaliyan sebagai pendukung awal berjalannya pengelolaan sampah terpadu dan perlunya penentuan tarif baru yang sesuai dengan kemampuan pendapatan masyarakat serta usaha pemasaran yang strategis hasil produk TPST untuk menunjang biaya pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R di Kecamatan Ngaliyan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.	1992. Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia. SK SNI – S – 04 – 1993 – 03. Bandung : Yayasan LPMB

________.	1992. Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. SK SNI – T – 13 – 1990 – F. Bandung : Yayasan LPMB

________.  1994. Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. SNI 19-3964-1994. Badan Standarisasi Nasional

________. 	1994. Pelatihan Tingkat Lanjutan Bidang Persampahan. Jakarta : Unit Pengelolaan Proyek Peningkatan Kemampuan Tenaga Bidang Air Bersih dan PLP Direktorat Jendral Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum.

________.  2000. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Bandung : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Permukiman.

________. 2002. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. SNI 19-2454-2002. Badan Standarisasi Nasional

________.  2003. Lokakarya Studi Evaluasi TPA Jawa Tengah. Semarang : Dinas Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah

________.  2003. Pelatihan Teknologi Pengolahan Sampah Kota Secara Terpadu Menuju Zero Waste. Jakarta : BPPT

________.  2004. UU No. 18  Tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta

Basriyanta. 2007. Memanen Sampah. Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI)

Bebassari, S. 2004. Teknologi Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu Skala Regional Menuju Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan. Semarang : Dalam Acara Kajian Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi.

Darmasetiawan, Martin. 2004. Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos. Jakarta : Ekamitra Engineering.

Gunadi, Dharma. Wahyuni T 2004. Kebijakan Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota. Semarang : Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah

Japan International Cooperation Agency (JICA). 2003. Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sampah

Moersid. M,M. 2004. Konsep National Action Plan Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Millenium Development Goals. Semarang : Dalam Acara Kajian Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi.

Sudradjat. 2006. Mengelola Sampah Kota. Jakarta : Penebar Swadaya

Tchobanoglous, George. Theisen, Hilary. Vigil, Samuel. 1993. Integrated Solid Waste management. New York : McGraw-Hill

Widyatmoko, H. Sintorini, 2002. Menghindari, Mengolah dan Menyngkirkan Sampah. Jakarta : Dinastindo Adiperkasa International

# Text boxes

Petugas Penyapu, Pengumpulan, Pengolahan di TPST, Pengangkutan

Petugas Penarik Retribusi

Petugas Penyuluhan dan Sosialisasi

Sub Unit Operasional

Tata Usaha

Sub Unt Retribusi Dan Pemasaran

Sub Unit Perencanaan

Kepala UPTD