PERENCANAAN TPA LEUWISISIR KABUPATEN KARAWANG

DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SANITARY LANDFILL

Ika Bagus Priyambada*), Wiharyanto Oktiawan, Cesar Ray Ratman

ABSTRAK

TPA Leuwisisir merupakan tempat pemrosesan akhir yang terdapat di Kabupaten Karawang. TPA Leuwisisir terletak di Desa Mekar Mulya Kecamatan Teluk Jambe Barat dengan luas lahan + 5,54 Ha. TPA ini direncanakan memiliki 5 zona timbunan dan kedalaman 6 meter. Bertambahnya jumlah penduduk, ekonomi yang meningkat, dan  kemajuan teknologi menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di berbagai bidang seperti perumahan, industri, perdagangan, pertanian, dan sektor lain. Hal ini menyebabkan meningkatnya pola konsumsi penduduk. Pola konsumsi yang meningkat akan meningkatkan jumlah timbulan sampah. Sampah akan menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya TPA Leuwisisir untuk dapat menampung jumlah sampah yang semakin meningkat. Menindaklanjuti kegiatan studi pemilihan lokasi TPA Leuwisisir tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan pengolahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan sistem sanitary landfill. Hal tersebut dapat diperoleh secara rinci dalam rancangan desain TPA Leuwisisir Kabupaten Karawang. Perencanaan dimulai dari bangunan utama hingga bangunan dan fasilitas penunjang pada TPA serta memperpanjang usia TPA tersebut.

Kata kunci: desain, sanitary landfill, TPA Leuwisisir

ABSTRACT

Leuwisisir landfill is the place for final processing and it is existed in the Karawang Regency. Leuwisisir landfill is located in Desa Mekar Mulya, Jambe West Bay Mulya Subdistrict with total area is about + ​​5.54 ha. This landfill is planned to have 5 pile’s zone and 6 meters for it’s depth. Increased population, increased economic, and the advance of technology cause an increase population activities in areas such as housing, industry, commerce, agriculture and other sectors. It is causing increased consumption patterns of the population. The pattern of increased consumption will increase the amount of waste. Waste will cause environmental pollution if it’s not managed properly. Therefore, it is necessary for Leuwisisir landfill to be able to accommodate an increase of waste’s amount. Follow up Leuwisisir landfill site selection study’s activity, it required a plan for process and management of Final Disposal (TPA) by using a system of sanitary landfills. It can be obtained detailly in the design of Leuwisisir landfill Karawang Regency. Planning starts from the main building until supporting facilities at the landfill and extend the life of the landfill.

Keyword : design, sanitary landfill, Leuwisisir landfill

# PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. yang terbagi menjadi 30 kecamatan dan terdiri dari 297 desa dan 12 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Karawang sebesar 1.753,27 km2, serta berpenduduk sebesar 2.247.354 jiwa (BPS, 2010). Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun seperti tercatat 2.125.234 jiwa (BPS, 2009) naik menjadi 2.247.354 jiwa (BPS, 2010). Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat dilihat dari PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) sebesar Rp 11.470.654 pada tahun 2009 (BPS, 2010). Meningkatnya PDRB berpotensi menghasilkan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Karawang. Volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Karawang adalah 476,40 m3/hari (2009) menjadi 480 m3/hari (2010).

Pada saat ini, Kabupaten Karawang mempunyai 1 TPA yaitu TPA Jalupang. TPA Jalupang sudah dioperasikan sejak tahun 2003 dan direncanakan berakhir operasinya pada tahun 2013. Kapasitas daya tampung TPA Jalupang sebesar 400 ribu meter kubik. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Karawang dibuang ke TPA Jalupang yang berada di Desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru. TPA ini mempunyai luas sekitar 2,5 Ha. Kondisinya saat ini sudah mulai penuh karena hampir 90% dari total lahan yang sudah ada yaitu sebesar 2,25 Ha dimanfaatkan untuk pembuangan sampah secara Open Dumping, melalui sel-sel/ galian tempat pembuangan dengan kedalaman rata-rata 7 meter. Untuk mengantisipasi umur TPA Jalupang yang akan habis maka Pemerintah Kabupaten Karawang menyediakan lokasi TPA baru. TPA tersebut terletak di Desa Mekar Mulya Kecamatan Teluk Jambe Barat. Studi kelayakan pemilihan lokasi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2005. Berdasarkan studi kelayakan pemilihan lokasi yang terpilih adalah TPA Leuwisisir terletak di Desa Mekar Mulya Kecamatan Teluk Jambe Barat yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

TPA Leuwisisir akan melayani sekitar kawasan Kota Karawang dan sekitarnya yaitu Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Klari, Majalaya, Telagasari, Rengasdengklok, Pedes dan Batu Jaya. Lahan tersebut disiapkan untuk menampung sampah apabila dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menindaklanjuti kegiatan studi pemilihan lokasi TPA Leuwisisir tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan pengolahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang baik.

METODOLOGI

Dalam pelaksanaan perencanaan TPA Leuwisisir Kabupaten Karawang dengan sistem sanitary landfill dibutuhkan suatu tahapan pekerjaan yang sistematis mulai dari awal sampai selesai, sehingga diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pekerjaan.

Tahapan Perencanaan TPA Leuwisisir Kabupaten Karawang dengan konsep sanitary landfill meliputi:

- Studi Pendahuluan

Pada tahap ini studi pendahuluan merupakan tahapan awal yang digunakan untuk merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan laporan ini.

- Tahap Persiapan

Dalam tahap ini dilakukan proses administrasi dan perijinan kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan pengambilan data sekunder dan primer.

- Tahap Survei dan Pengumpulan Data

Survei yang dilakukan meliputi pengamatan langsung ke daerah perencanaan untuk memperoleh data-data primer dan data-data sekunder.

- Tahap Kajian Pustaka

Pada tahap ini dilakukan pencarian studi literatur yang mendukung terlaksananya perencanaan desain. Literatur yang diambil berupa materi dari suatu buku, jurnal, artikel, dan internet. Literatur ini digunakan untuk pedoman pengerjaan pada tahap analisis data untuk merancang TPA Leuwisisir Kabupaten Karawang.

- Tahap analisis Data

Dalam tahap ini dilakukan proses analisis data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

- Tahap Perencanaan Desain TPA

Tahap ini memaparkan tentang perencanaan desain TPA sebagai pengembangan eksisting yang sudah ada.

Diagram alir metodologi penelitian adalah sebagai berikut :

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Proyeksi Timbulan Sampah

Secara umum sumber sampah di Kabupaten Karawang berasal dari berbagai sumber kegiatan dan untuk 10 tahun mendatang diperkirakan tidak akan berubah jauh, antara lain:

- Sampah rumah tangga dan permukiman.

- Sampah fasilitas perkantoran dan perdagangan (pasar dan non pasar).

- Sampah fasilitas umum dan sosial

- Sampah industri (pabrik, rumah sakit, hotel dan restoran).

Sampah rumah tangga masih merupakan sumber penghasil sampah terbesar untuk Kabupaten Karawang, sehingga daerah permukiman menjadi perhatian khusus dalam penanganan masalah persampahan. Demikian pula perlu penanganan khusus untuk sampah pasar, karena kebersihan pasar merupakan salah satu barometer penilaian kebersihan suatu kota.

Tabel 1

Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2022

| Tahun | PDRB | Penddk | Pertum buhan | Timbulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rupiah |  | Timbu lan (%) | L/org/hari |
| 2011 | 11698502 | 932417 | 5,52 | 2,565 |
| 2012 | 12310048 | 945329 | 5,23 | 2,617 |
| 2013 | 12921595 | 958432 | 4,97 | 2,667 |
| 2014 | 13533142 | 971731 | 4,73 | 2,714 |
| 2015 | 14144689 | 985227 | 4,52 | 2,759 |
| 2016 | 14756236 | 998925 | 4,32 | 2,802 |
| 2017 | 15367783 | 1012828 | 4,14 | 2,844 |
| 2018 | 15979330 | 1026938 | 3,98 | 2,884 |
| 2019 | 16590877 | 1041259 | 3,83 | 2,922 |
| 2020 | 17202424 | 1055794 | 3,69 | 2,959 |
| 2021 | 17813971 | 1070547 | 3,56 | 2,994 |
| 2022 | 18425518 | 1085521 | 3,43 | 3,029 |

Sumber: Analisis Perhitungan 2011

Gambar 1 Diagram Perbandingan Volume Sampah s/d Tahun 2022 dengan Dua Teknologi Pengelolaan sampah

Sumber: Analisis Perhitungan 2011

Gambar 2 Diagram Perbandingan Kebutuhan Lahan

s/d Tahun 2022 dengan Dua Teknologi Pengelolaan sampah

Sumber: Analisis Perhitungan 2011

Gambar 3 Diagram Perbandingan Kebutuhan Tanah Penutup

s/d Tahun 2022 dengan Dua Teknologi Pengelolaan sampah

Sumber: Analisis Perhitungan 2011

PERENCANAAN DESAIN TPA LEUWISISIR DENGAN KONSEP  SANITARY LANDFILL

Perencanaan TPA Leuwisisir dilakukan dengan sistem sanitary landfill disesuaikan dengan kondisi lokasi TPA saat ini. Perencanaan TPA dirancang untuk masa operasi 10 tahun.  Rancangan ini meliputi:

- Analisisi Teknologi yang Diterapkan

Dari hasil kajian, terdapat dua metode yang dapat dipilih sebagai alternatif teknologi pembuangan akhir di TPA. Metode tersebut yaitu :

- Metode Tanpa Menggunakan Konsep Daur Ulang

Metode ini merupakan metode yang ada di pelayanan Kabupaten Karawang dimana semua sampah yang dihasilkan langsung dibuang ke TPA tanpa ada usaha untuk mengurangi timbulan.

- Konsep Daur Ulang dan Komposting

Yaitu metode pengelolaan sampah dimana setelah sampah yang memiliki potensi daur ulang diambil, maka bahan organik yang biodegradable akan diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos sebelum sampah ditimbun di TPA.

Dari kedua metode di atas, metode pertama sangat tidak layak digunakan mengingat saat ini dibutuhkan suatu usaha untuk mereduksi volume sampah yang masuk ke TPA. Reduksi sampah sangat perlu dilakukan karena lahan untuk menimbun sampah saat ini sangat kurang. Metode daur ulang dan komposting sangat dianjurkan terutama untuk mengurangi timbulan sampah kota.

- Pekerjaan Ekskavasi Tanah

Ekskavasi tanah merupakan kegiatan penggalian dan pengurungan tanah sebagai langkah persiapan lahan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan materi sampah. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan kendaraan buldozer. Pada tahap penyiapan lahan ini diusahakan tidak terlalu banyak melakukan urugan sehingga tidak akan menambah biaya untuk mendatangkan tanah sebagai penutup. Sisa galian yang diperoleh dapat digunakan sebagai tanah penutup harian pada teknis pelaksanaan pembuangan sampah di TPA.

- Pekerjaan Pembuatan Petak Untuk Pembuangan Sampah

Pekerjaan pembuatan petak untuk pembuangan sampah dapat dilakukan dengan sederhana atau dengan alat-alat berat tergantung pada kondisi di lapangan yang ada. Materi sampah dan lapisan penutup sampah untuk setiap sel sampah setebal 0,6 m dan lapisan tanah setebal 0,2 m. Direncanakan jumlah lapisan sel sampah sebanyak 10 lapis.

- Analisis Tata Letak

Pengaturan tata letak di lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan didasarkan pertimbangan beberapa faktor, yaitu efisiensi ruangan dan pekerjaan, kemudahan jalan masuk, kemungkinan pencemaran lindi terhadap air tanah, dan lingkungan sekitar serta dari segi estetika. Dalam perencanaan tata letak juga tergantung pada pentahapan luas lahan yang diperoleh karena akan mempengaruhi penyediaan komponen-komponen di TPA. Untuk menunjang seluruh kegiatan operasi sanitary landfill diperlukan fasilitas-fasilitas bangunan pendukung berupa:

- Bangunan kantor, pos jaga, kantor untuk petugas, ruang/jembatan timbang, pool kendaraan dan alat berat serta ruang bengkel.

- Fasilitas spare part dan peralatan lainnya.

- Area parkir

- Fasilitas air bersih, bersumber dari air tanah dalam

- Kebutuhan energi untuk penerangan dari PLN dan genset untuk cadangan

- Pagar baik pagar kawat/beton serta pagar hijau berupa tanaman tahunan yang cukup tinggi. Tanaman penghijau ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan angin, mengurangi meluasnya penyebaran bau, penangkal gangguan petir, menghalangi pandangan langsung pada tumpukan sampah, dan sebagai pagar pembatas. Jenis tanaman yang digunakan antara lain angsana, bambu, tanjung dan lain-lain.

- Analisis Persampahan Kota

- Karakteristik dan Komposisi Sampah

Karaktersitik sampah di Kabupaten Karawang sebagian besar terdiri dari sampah basah, yang bersifat organik dan umumnya berasal dari sampah pasar seperti sisa-sisa sayuran, sisa makanan, buah-buahan dan juga dari sampah rumah tangga. Dengan karakteristik sampah seperti diatas, sampah mudah terdekomposisi yang menghasilkan gas metan dan leachate. Apabila pembuangannya tidak diperhatikan akan mengakibatkan terbakarnya tumpukan sampah.

Dengan mengetahui komposisi sampah maka dapat diketahui potensi sampah  non organik yang dapat didaur ulang dan juga potensi sampah organik yang dapat dikomposkan. Sehingga dapat diketahui berapa volume sampah yang masuk ke zona timbunan.

Gambar 4 Komposisi Sampah

Sumber: Analisis Perhitungan 2011

- Timbulan Sampah

Dari proyeksi jumlah penduduk dapat diperkirakan besarnya timbulan sampah setiap hari dan sampah terangkut setiap hari pada tahun-tahun proyeksi. Total timbulan sampah pada tahun 2012 sebesar 1684,92 m3/hari.

- Analisis Sarana dan Prasarana TPA

Untuk menunjang operasional TPA dengan sistem sanitary landfill, maka dibutuhkan:

- Sarana Operasional Dasar, seperti:

- Jalan masuk dan jalan operasional di lokasi TPA

- Pengelolaan lindi (lapisan kedap air, pipa pengumpul lindi dan sarana pengolah lindi)

- Pengolahan drainase lokasi TPA

- Penyaluran gas

- Fasilitas setempat, seperti:

- Kantor TPA

- Garasi/bengkel

- Gudang peralatan

- Pintu masuk/keluar lokasi TPA

- Sumur uji

- Sumber air

- Alat komunikasi

- Adanya zona penyangga

- Pagar pengaman lokasi TPA

- Alat berat, seperti:

- Bulldozer

- Excavator

- Tempat Pembuangan Akhir

Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang ada saat ini ada 1 lokasi yaitu TPA Jalupang di Kecamatan Kotabaru. Kondisi TPA Jalupang dengan luas 2,5 Ha dan telah dioperasikan sejak tahun 2003 dengan metode sistem Open Dumping. TPA Jalupang sebenarnya sudah mulai penuh karena hampir 90% dari total lahan yang ada, sudah dimanfaatkan untuk membuang sampah secara open dumping. Sehingga untuk kedepan diperlukan perluasan area lahan TPA. Dengan melakukan perluasan area lahan maka Pemerintah Kabupaten Karawang akan menggunakan 2 TPA tersebut dengan pembagian wilayah pelayanan. TPA Jalupang direncanakan untuk melayani daerah-daerah di sekitar kawasan Cikampek dan sekitarnya, yaitu Kecamatan Kota Baru, Cikampek, Jatisari, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan dan kecamatan Purwasari, sedangkan TPA Leuwisisir melayani sekitar kawasan Kota Karawang dan sekitarnya yaitu Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Klari, Majalaya, Talagasari, dan Wilayah Rengasdengklok yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok, Pedes dan Batu Jaya.

- Perencanaan Sarana dan Prasarana TPA

Sarana dan Prasarana yang dapat mendukung sistem Sanitary landfill, yaitu:

- Fasilitas Umum

(kantor/garasi/gudang, jalan masuk, saluran drainase, pagar dan papan nama)

- Kantor/Garasi/Gudang

Ruang kantor untuk menampung kegiatan administrasi dan operasional pembuangan sampah memuat sekurang-kurangnya 3 orang dengan luas sebesar 15 m2 termasuk kamar mandi atau toilet. Garasi alat berat dan gudang, merupakan ruang terlindung (beratap) yang dipakai untuk pemeliharaan kendaraan dan alat-alat berat serta penyimpanan suku cadang yang diperlukan. Bengkel dibutuhkan untuk menunjang pemeliharaan alat berguna untuk perbaikan ringan atau pemeriksaan rutin, untuk mengetahui gejala kerusakan kecil yang terjadi agar dapat segera diambil langkah perbaikan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

- Jalan Masuk dan Jalan Operasional

Jalan masuk/keluar menuju lokasi TPA dimaksudkan untuk memungkinkan dilewati kendaraan truk pengangkut sampah dari dan ke lokasi TPA. Jalan masuk yang dibuat menghubungkan jalan raya Teluk Jambe-Pangkalan ke lokasi TPA. Jalan masuk ini merupakan jalan dengan konstruksi permanen dengan lebar 8 meter dan panjangnya + 4 km. Jalan ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menahan beban truk bermuatan sampah terberat.

Jalan setempat untuk lokasi TPA direncanakan berupa jalan aspal dengan lebar 4 meter. Lebar jalan 4 meter tersebut dimaksudkan untuk memudahkan ruang gerak Dump Truck pengangkut sampah beroperasi saat pembongkaran sampah.

- Saluran Drainase

Perencanaan drainase pada TPA serupa dengan prinsip drainase pada umumnya, yaitu untuk mengalirkan air hujan ke tempat pembuangan dengan tanpa menimbulkan kerusakan pada saluran yang dilaluinya. Sedikit perbedaan yang ada yaitu bahwa drainase pada TPA adalah tidak sekedar membuang air hujan namun menghindari masuknya air hujan ke dalam sel-sel sampah yang ditimbun sehingga tidak akan menimbulkan air lindi pada lahan TPA.

- Pagar

Pagar pengaman ditempatkan disekeliling lokasi TPA, khususnya dekat dari jalan masuk. Pagar tersebut direncanakan berupa pagar kawat berduri yang mengitari lokasi TPA yang berupa pagar tanaman sehingga sekaligus dapat juga berfungsi sebagai daerah penyangga setebal 5 m.

- Papan Nama

Papan nama berisi nama TPA, pengelola, jenis sampah dan waktu kerja.

- Fasilitas Perlindungan Lingkungan (lapisan kedap air, pengolahan lindi, penyalur gas, zona penyangga, tanah penutup)

- Lapisan Kedap Air

Berdasarkan data sekunder, permeabilitas tanah di TPA Leuwisisir adalah 1,16 x 10-6 cm/dtk sehingga dasar zona perlu dilapisi dengan liner sebelum digunakan sebagai tempat menimbun sampah. Pemilihan lapisan liner disesuaikan dengan kondisi lingkungan lokasi TPA Leuwisisir. Untuk daerah yang memiliki potensi air bawah tanah maka perlu digunakan geomembran untuk melapisi dasar zona. Air tanah di TPA Leuwisisir memiliki kedalaman yang cukup besar yaitu 9-14 m sehingga dasar zona harus dilapisi dengan geomembran untuk mencegah penyerapan lindi ke dalam tanah. Untuk menjaga agar lapisan liner tidak rusak maka bagian atas liner diberi lapisan kerikil setebal 30 cm. Lapisan ini sekaligus juga berfungsi untuk melindungi pipa penyalur lindi.

- Pengolahan Lindi

Usaha pengendalian lindi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mencegah aliran air permukaan kedalam lahan atau kedalam timbunan sampah, yaitu dengan usaha pengendalian air permukaan dan penutupan timbunan sampah dengan lapisan tanah penutup.

- Mencegah lindi meresap dari dasar lahan dengan pemilihan sistem dasar yang kedap air.

- Mengalirkan lindi yang terkumpul pada dasar lahan menuju ke bangunan pengolah dengan pembuatan saluran sekunder dan saluran primer.

- Mengolah lindi (menurunkan kadar kandungan pencemar didalamnya), sehingga lindi dapat dibuang ke badan air terdekat.

Pipa yang digunakan adalah pipa PVC diameter 2” dan 4” yang dilubangi di beberapa bagian. Panjang pipa menyesuaikan panjang zona timbunan. Untuk melindungi pipa lindi,pada bagian atasnya ditutup dengan batu pecah berdiameter 3-5 cm.

- Perencanaan Penutupan Zona Timbunan

Pekerjaan penutupan sel harian merupakan pekerjaan utama yang harus dilakukan dalam konsep sanitary landfill, penutupan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya lalat serta mencegah bau dari sampah keluar. Penutupan tanah dilakukan setelah penimbunan sampah harian selesai (daily cover) dan setelah zona selesai dioperasikan. Jenis tanah yang baik digunakan sebagai tanah penutup adalah tanah kelanauan, lempung kepasiran, dan bentukan lempung lanau lainnya.

Frekuensi penutupan sampah dengan tanah disesuaikan dengan metode yang diterapkan dan ketersediaan tanah sebagai media penutup. Penutupan sampah sesuai dengan metode sanitary landfill akan dilakukan setiap hari. Ketebalan tanah penutup yang direncanakan :

- Tanah penutup harian, untuk penutupan sel harian adalah dengan lapisan tanah padat setebal 15,0 cm.

- Tanah penutup harian, untuk penutupan sel antara adalah dengan lapisan tanah padat setebal 30,0 cm.

- Tanah penutup akhir, untuk penutupan akhir adalah dengan lapisan tanah padat setebal 60,0 cm.

- Perencanaan Pengelolaan Gas

Perencanaan pipa penyalur gas TPA Leuwisisir dilakukan dengan pendekatan empiris dengan mengacu ke pada literatur yang ada. Penyaluran gas dirancang dengan sistem vertikal dengan menggunakan pipa PVC lalu dilubangi di beberapa bagian. Pipa tegak tersebut dilapisi dengan lapisan kerikil dengan diameter 3 cm dengan casing bronjong kawat diameter 8”. Pipa ini dirancang tersambung tegak lurus dengan pipa lindi dengan jarak antar pipa 50 meter.

- Zona Penyangga

TPA Leuwisisir telah memiliki zona peyangga pohon angsana,  randu, akasia, jati, mangga, nangka, bungur dan jambu. Tanaman tersebut mengitari daerah lokasi sehingga zona penyangga tidak perlu menambah tanaman.

- Perencanaan Zona Timbunan

Tabel 2. Perencanaan Zona Timbunan

| NO | ZONA | KAPASITAS (m3) | VOLUME GALIAN (m3) | VOLUME URUGAN (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 62967,6 114580,5 114580,5 114580,5 114580,5 | 18111,64 32194,17 32194,1732194,17 32194,17 | - - - - - |
|  | Total | 521.289,6 | 147773,2 | - |

Sumber: Analisa Perhitungan, 2011

- Perancangan Zona Timbunan

Zona timbunan 1,2,3,4 dan 5 dirancang dengan kedalaman 6 m. Luas masing-masing zona timbunan disesuaikan dengan site lahan yang ada. Pada dinding dan dasar zona timbunan dibuat lapisan liner dengan ketebalan 60 cm dan untuk melindungi lapisan liner, diatasnya dibuat lapisan pasir setebal 50cm.

- Perencanaan Urutan Pemakaian Zona Timbunan

Pengaturan penggunaan masing-masing zona disesuaikan dengan kondisi TPA eksisting. Dalam perencanaan, akan dilakukan penggalian untuk didesain. Urutan pemakaian zona timbunan memperhatikan sampah yang masuk ke TPA per harinya serta letak zona. Urutan pemakaian zona adalah zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Pemanfaatan zona ini juga tergantung dari sistem pengelolaan sampah yang digunakan.

- Perancangan Sel Harian

Sel dirancang sesuai dengan sampah yang masuk ke TPA serta luas zona timbunan. Dalam perencanaan TPA Leuwisisir, tinggi sel dirancang sebesar 1 meter, lebar dan panjangnya disesuaikan dengan luas zona timbunan dengan kelandaian lerang adalah horizontal : vertikal = 3 : 1. Dimensi sel tiap-tiap zona berbeda karena ukuran serta volume sampah yang masuk juga berbeda. Dalam perencanaan ini sel harian yang direncanakan untuk TPA ini memiliki panjang yang disesuaikan dengan lebar blok di masing-masing zona. Ketinggian masing-masing blok direncanakan setinggi 14 meter, maka masing-masing sel direncanakan terdiri dari 14 lift atau tingkat.

- Perencanaan Penurunan Sampah

Untuk menurunkan sampah dari dump truck ke zona timbunan maka dirancang jalan non permanen berupa jalan tanah dipadatkan menuju ke dasar zona timbunan dengan kemiringan 20%. Jalan direncanakan dengan lebar 4 meter dan panjang 30 meter. Jalan ini dibuat ketika zona timbunan mulai dioperasikan. Selain berfungsi sebagai prasarana penurunan sampah, jalan ini juga berfungsi sebagai jalan alat berat untuk masuk ke dasar zona timbunan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN MANAJEMEN SANITARY LANDFILL

Sebelum TPA Leuwisisir dioperasikan, maka diperlukan suatu standar operasi dan manajemen TPA sehingga TPA tersebut dapat beroperasi dengan baik. Perencanaan SOP dan manajemen TPA Leuwisisir meliputi:

          - Teknik operasional TPA

          - Pemeliharaan TPA

          - Pengawasan dan pengendalian TPA

          - Pemanfaatan lingkungan

          - Organisasi operasi dan kebutuhan personalia TPA

RENCANA ANGGARAN BIAYA INVESTASI PERENCANAAN TPA LEUWISISIR

Biaya investasi Rp. 17.743.152.581,-

##### Gambar 4. Layout Desain TPA Leuwisisir

Sumber: Perencanaan, 2011

##### Keterangan Gambar:

- Kantor

- Tempat cuci kendaraan

- Gudang

- Garasi alat berat

- Jembatan timbang

- Pos jaga

- Sumur pantau

- Gedung pengolah sampah

- IPL

##### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari Perencanaan TPA Leuwisisir Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

- TPA Leuwisisir melayani daerah pelayanan yang berasal dari Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Klari, Majalaya, Talagasari, Rengasdengklok, Pedes dan Batu Jaya.

- Perencanaan TPA Leuwisisir secara sanitary landfill meliputi :

  - Perencanaan zona penimbunan :

    - TPA Leuwisisir mempunyai luas 55.400 m2, dengan pembuatan 5 zona timbunan.

    - Pelapisan tanah dengan menggunakan geo membran pada dasar masing-masing zona yang berfungsi sebagai liner agar air lindi tidak masuk ke dalam tanah.

    - Perencanaan saluran penyalur lindi ke arah pengolah lindi pada masing-masing zona.

    - Perencanaan pipa perangkap gas pada masing-masing zona untuk menyalurkan gas metan keluar dari timbunan sampah.

    - Perencanaan drainase bidang kerja di sekeliling sel operasional.

  - Perencanaan sarana dan prasarana pelengkap :

    - Perencanaan papan nama TPA.

    - Perencanaan pagar keliling TPA.

    - Perencanaan zona penyangga berupa pepohonan.

    - Perencanaan drainase keliling TPA untuk mengalirkan limpasan air hujan agar tidak masuk ke area TPA.

    - Perencanaan jembatan timbang bagi pengukuran berat sampah yang masuk ke TPA.

    - Perencanaan tempat pencucian kendaraan sampah.

    - Perencanaan penambahan alat berat berupa excavator, buldozer, Tractor,Crawler atau Rubber-tired.

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melaksanakan Perancangan TPA Leuwisisir adalah sebesar Rp. 17.743.152.581,-

SARAN

- Untuk mengurangi volume sampah yang masuk dan memperpanjang umur lahan TPA perlu dilakukan pengomposan sampah organik dan daur ulang sampah non organik secara maksimal.

- Perlu dilakukan pengaturan terhadap keberadaan pemulung karena apabila tidak dilakukan penataan dampat berakibat negatif seperti kecelakaan kerja dan dapat mengganggu kegiatan operasional TPA.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1993. Solid Waste Disposal Facility Criteria, Technical Manual. United States Environmental Protection Agency

. 1994. Technical Manual Sanitary Landfill. Headquarters, Department of the ARMY

. 1999. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembuangan dan Pengelolaan Bidang ke PLP an Perkotaan dan Pedesaan. Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

. 1992. Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia. SK SNI – S – 04 – 1993 – 03. Bandung : Yayasan LPMB

. 2000. Petunjuk Teknis Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali. Pt S – 07 – 2000 – c. Bandung : Depkimpraswil

Bebassari, Sri. 2004. Teknologi Pengelolaan Sampah Perkotaan secara Terpadu Skala Regional menuju Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan. Makalah Kajian Pengelolaan Sampah secara Terintegrasi : Implementasi dan Kesiapan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional Lintas Kabupaten / Kota. Semarang : Program Studi Teknik Lingkungan Undip

Bramono, Sandhi Eko. 2005. Kasus Longsor Sampah di TPA Leuwi Gajah :
Bagaimana Seharusnya Suatu Lahan Urug Saniter?. Bandung : Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung

Darmasetiawan, Martin. 2004. Sampah dan Sistem Pengelolaannya. Jakarta : Ekamitra Engineering.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2000. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Bandung : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum. 1990. SK SNI T-13-1990-F Tentang Tata Cara 	Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Bandung : Yayasan Lembaga 	Penyelidikan Masalah Bangunan

. 1991. SK SNI T-1991-03 Tentang Tata Cara Pemilihan 	Lokasi TPA. Bandung : Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah 	Bangunan

Hadiwiyoto, S. 1993.Penanganan dan Pengelolaan Sampah. Jakarta : Yayasan Idayu.

Purwasasmita, M.1989. Teknik Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Konsep KLS. Bandung : Pusat Penelitan Teknologi ITB

Puskim. 1998. Pengkajian Model Terapan Pengolahan ALRT dan Sistem Penimbunan Sampah di TPA Skala IKK Untuk Daerah Pasang Surut. Bandung : Departemen Pekerjaan Umum

Tchobanoglous, George, Theisen, Hilary, Vigil. 1993. Integrated Solid Waste Management. Singapura : Mc Graw 	Hill

# Text boxes

G

J

A

H

I

F

B

E

C

D