SPEED

LD-80А

## Счётчик банкнот

Руководство оператора

Мы благодарим Вас за выбор нашего Счетчика банкнот модели SPEED LD-80A. Это Руководство позволит Вам правильно использовать все функции данной счетной машины. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией и технической спецификацией перед началом эксплуатации настольного счетчика.

Ⅰ Введение.

Ознакомьтесь с указанными в спецификации техническими характеристиками для лучшего понимания работы Счетчика банкнот:

- Скорость счета (банкнот / в минуту) 	：1200,、1500

- Размер, используемых для счета, банкнот:

минимальный и максимальный размер листа банкноты:	от 50×110  до 95×185 мм

толщина листа банкноты:	0.07- 0.2 мм

- Датчики, во время счета, определяют:

половинку банкноты, сдвоенные банкноты, прохождение банкнот без интервала (цепочкой), сомнительные банкноты, не прошедшие ультрафиолетовый контроль.

- Конструкция вакуумно-люминесцентного (VFD) дисплея：

дисплей СЧЕТА – 	6-х разрядный (VFD)

дисплей ФАСОВКИ – 	3-х разрядный (VFD)

- Набор значений фасовки： 3 кнопки на лицевой панели

- Емкость загрузочного лотка：	до 200 банкнот,

предварительно спрессованных 	до 350 банкнот

- Емкость приемного лотка:	до 200 банкнот

- Габаритные размеры	265×235×190мм

- Вес	менее 6,5 кг

- Потребляемая мощность	40 Ватт

- Напряжение электропитания: 	220вольт/50Гц

Внешний вид

держатель банкнот

регулятор зазора

датчик автостарта

загрузочный лоток

панель управления

датчик укладчика

приемный бункер

###### Вид задней панели

информационное табло                            включатель

разъем внешнего дисплея     разъем подключения сетевого кабеля и предохранителя

Ⅱ.Порядок работы

- Включение Счетчика

    - Используйте электросеть только с параметрами, указанными на информационном табло на задней крышке Счетчика.

    - При включении Счетчик производит самотестирование в течение 3-х секунд. Если все параметры в норме, то на дисплее счета высвечивается “0000”. Поместите банкноты в загрузочный лоток, Счетчик автоматически начнет счет.

- Примечание:

1. Если при включении, авто тестировании Счетчика или в процессе счета банкнот возникли сбои и появились кодовые сообщения, то следует устранить их, используя раздел “Кодовые сообщения на дисплее” данной инструкции.

2. В памяти Счетчика, по Вашему выбору, можно изменить и сохранить различные параметры настройки. Типовая конфигурация настройки изменяемых  параметров  следующая:

Автоматический запуск счета банкнот.

Скорость счета:	1200 банкнот в минуту

Чувствительность  УФ  детектора:	4 уровень

Чувствительность детектора размера листа:	4 уровень

Чувствительность по сдвоенности банкнот:	4 уровень.

3.  После включения Счетчика, следует подождать 2 минуты для автоматической установки рабочих параметров.

Основные операции

    - Панель Управления.

1、Основные функции

- Нажать кнопку【UV】, включается детектор проверки подлинности банкнот по ультрафиолетовому свечению.

- Нажать кнопку【ADD】, включается режим Суммирования и отображается общий итог счета.

- Нажать кнопку【MUL】, отключается автоматический режим счета и включается ручной запуску счета от кнопки START/STOP .

  - Соответствующей комбинацией нажатых кнопок【BATCH】、【+1】、【-1】набрать нужное значение для Фасовки банкнот.

  - Функция Start/Stop применяется в процессе счета, нажать кнопку【START/STOP】,чтобы остановить пересчет банкнот，и нажать кнопку 【START/STOP】снова и Счетчик продолжит работу

    - Регулировка щели подачи банкнот

      - Рабочий зазор правильно отрегулирован на заводе-изготовителе.

      - Повернуть головку регулировочного винта по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор или повернуть головку регулировочного винта против часовой стрелки, чтобы уменьшить зазор.

      - Если нет плавной подачи банкнот, то следует немного увеличить зазор; Если Счетчик останавливается во время счета и на дисплее отображается код ошибки “EDX” или “ECX”, то следует немного уменьшить зазор.

- Замечание：

Не следует головку регулировочного винта поворачивать на большой угол, вращать можно только понемногу, до оптимального уровня.

  - Как регулировать щель подачи банкнот

1. Размер рабочего зазора должен соответствовать по толщине пересчитываемых банкнот.

2. Если толщина пересчитываемых банкнот различна, то следует установить наиболее приемлемый для всех банкнот размер щели подачи банкнот, во избежание ошибок счета.

Режимы работы

  - Включение УФ детектора

- После включения и самотестирования в течение 3 секунд, Счетчик автоматически устанавливается в режим УФ детекции и на лицевой панели высвечивается “UV”.

- Нажать кнопку【UV】, на лицевой панели “UV” исчезнет, и счет будет происходить без детекции.

- Нажать кнопку【UV】снова, на лицевой панели высвечивается “UV”, включается детектор проверки подлинности банкнот по ультрафиолетовому признаку.

- Замечание:

  - Предполагается, что 1-я банкнота в пачке для счета на 70% новая, так как это считается стандартом для автоматической идентификации банкнот.

  - Банкноты следует укладывать на платформу загрузочного лотка аккуратной пачкой.

  - Чувствительность УФ датчика проверки подлинности банкнот может быть подстроена или даже выключена. Детально действия по настройке описаны в разделе “Операции по настройке” настоящей инструкции.

  - Установка скорости счета

Набрать с помощью кнопок фасовки значение 999, нажать кнопку【BATCH】, удерживать в течение 3 секунд, Счетчик переходит в режим выбора скорости пересчета банкнот，, на лицевой панели высвечивается, установленное ранее число.， Нажать кнопку【+1】или【-1】 и переключить на одну из трех скоростей: 1200 или 1500 банкнот в минуту， нажать кнопку【START/STOP】 для подтверждения новых данных и выхода в рабочий режим.

  - Включение режима Суммирования

- При включении Счетчика， режим Суммирования - выключен. Нажать кнопку【ADD】, на лицевой панели высвечивается “ADD”, функция включена.

- Нажать кнопку【ADD】снова, на лицевой панели не высвечивается ，“ADD”，, функция выключена.

  - Включение режима фасовки

- Нажать кнопку 【BATCH】несколько раз，, выбирая необходимое значение: “100”、“50”или “отключено”, при этом функция фасовки будет выключена.

- Нажать кнопку 【+1】еще раз，, добавляя 1 в значение фасовки.；Нажать кнопку【+1】непрерывно，, установить необходимое значение и отпустить кнопку.

- Нажать кнопку【-1】еще раз，, вычитая 1 из значения фасовки.；Нажимая кнопку【-1】непрерывно， и вычитая 1, установить необходимое значение и отпустить кнопку.

Замечание:

    - Когда режим Фасовки включен,，счет автоматически останавливается после достижения заранее установленного значения и автоматически продолжается, после изъятия банкнот из бункера.

    - Не изымая банкнот из бункера, можно продолжить счет，, нажав кнопку【START/STOP】один раз. Также Счетчик работает в режиме ручного запуска счета.

- Обнуление дисплея Фасовки

Нажать кнопку【BATCH】, на дисплее не будет высвечиваться число.，Счетчик вернется в режим сквозного пересчета банкнот.

- Отключение автостарта счета

  - При включении Счетчика，режим Ручного запуска счета - выключен. Нажать кнопку【MUL】, на лицевой панели высвечивается “MUL”，, и отключается автоматический режим счета.

  - Нажать кнопку【MUL】снова，, выключается режим Ручного запуска счета, при этом индикатор “MUL” должен погаснуть.

  - Операции по настройке

    - Настройка чувствительности УФ датчика

Нажать кнопку【UV】и удерживать в течение 3 секунд，Счетчик переходит в режим установки порога чувствительности датчика.，Нажать кнопку【+1】или【-1】для изменения уровня чувствительности детектора УФ，и нажать кнопку【START/STOP】для подтверждения новых данных и выхода в рабочий режим. Счетчик имеет диапазон из 8 уровней чувствительности УФ детектора, от SU-1 до SU-8. Начальная заводская настройка соответствует цифре 4. Чем меньше цифра, тем чувствительность детектора выше.

    - Контроль сдвоенных банкнот

Нажать кнопку【MUL】и удерживать в течение 3 секунд，Счетчик переходит в режим установки чувствительности детектора контроля сдвоенных банкнот.，.Нажать кнопку【+1】или【-1】для изменения диапазона чувствительности ，и нажать кнопку【START/STOP】для подтверждения новых данных и выхода в рабочий режим. Счетчик имеет диапазон из 7 уровней чувствительности  детектора сдвоенности от Ed-1 до Ed-7, (начальная заводская настройка соответствует Ed-4). Чем меньше цифра, тем требование к оптической плотности пересчитываемых новых банкнот выше. Если установлено Ed-0，, то функция контроля сдвоенных банкнот - отключена.

    - Установка диапазона ширины

Нажать кнопку【ADD】и удерживать в течение 3 секунд，Счетчик переходит в режим установки чувствительности детектора контроля размера банкнот, нажать кнопку【+1】или【-1】для изменения диапазона чувствительности，. Нажать кнопку【START/STOP】для подтверждения новых данных и выхода в рабочий режим. Чувствительность  детектора можно изменить от   dd-1  до   dd-7 (начальная заводская настройка соответствует dd-4), Чем меньше цифра, тем выше чувствительность детектора контроля размера банкнот. Если установлено dd-0, то функция контроля размера банкнот - отключена.

    - Установка первоначальных настроек

Набрать с помощью кнопок фасовки значение 55, нажать кнопку【BATCH】и удерживать в течение 3 секунд, Счетчик возвращается к первоначальной заводской настройке параметров.

- Замечание

．Если сигнал тревоги и сообщение об ошибке происходят слишком часто, то возможно, надо уменьшить чувствительность детекции, увеличивая цифру настройки для данного датчика）；

．В других случаях, при проверке сомнительных  банкнот, требуется увеличить  чувствительность детекции (уменьшая цифру настройки для данного датчика) .

- Сохранение настроек в памяти

Счетчик наделен функцией автоматического сохранения последних установленных параметров. Если какая то функция или параметр были изменены в процессе настройки, нажать кнопку【START/STOP】，для подтверждения новых данных и выхода в рабочий режим, данные сохраняются в памяти. Счетчик будет работать с уже новыми параметрами после включения в следующий раз.

Кодовые сообщения на дисплее

- Сообщения об ошибках, которые могут высветиться на дисплее при включении Счетчика после самотестирования, их причина и устранение представлены ниже：

  - FE1

    - Датчик авто пуска загрязнен или не исправен

    - Очистить датчик кисточкой от пыли и включить Счетчик снова

  - FE2

    - Левый датчик счета загрязнен или не исправен

    - Очистить датчик кисточкой от пыли и включить Счетчик снова

  - FE3

    - Правый датчик счета загрязнен или не исправен

    - Очистить датчик кисточкой от пыли и включить Счетчик снова

  - FE4

    - Датчик приемного лотка загрязнен или не исправен

    - Очистить датчик кисточкой от пыли и включить Счетчик снова

  - FE5

    - Датчик скорости загрязнен или не исправен

    - Очистить датчик кисточкой от пыли и включить Счетчик снова

  - FE6

    - УФ датчик загрязнен или не исправен

    - Очистить датчик кисточкой от пыли и включить Счетчик снова

- Когда Счетчик во время пересчета при обнаружении сомнительной банкноты останавливается и на дисплее отображается код ошибки, то для устранения сбоя счета следует воспользоваться данной таблицей ：

  - EH X

    - Половина банкноты

    - Изъять порванную банкноту и нажать 【START/STOP】для  продолжения  счета.

  - Ed X

    - Банкноты сдвоены

    - Проверить банкноту и если она ветхая, изъять ее и пересчитать  всю  пачку  заново.

  - EC X

    - Цепочка банкнот

    - Переложить банкноты из приемного лотка в загрузочный  и  пересчитать  всю  пачку  заново.

  - dd X

    - Банкнота другого размера

    - Изъять банкноту, размер которой не соответствует норме и нажать кнопку 【START/STOP】 для продолжения счета.

  - JA

    - Замятие банкнот

    - Переложить банкноты из Приемного лотка в Загрузочный  и  продолжить счет.

  - SU X

    - Банкнота не прошла УФ контроль

    - Изъять сомнительную банкноту,  проверить подлинность другим способом и нажать кнопку【START/STOP】 для продолжения счета.

      - Замечание

Цифра “X” в буквенном коде ошибки показывает качество проверки сомнительных банкнот，. Чем цифра больше，, тем выше вероятность данной ошибки. Если на дисплее Счетчика отображаются такие коды ошибок, как “ECX”,“EHX”,“ddX” или “EdX”, то будет выдаваться дважды очень короткий акустический сигнал тревоги. Счетчик не выйдет из состояния ошибки, пока не будут изъяты все банкноты из приемного лотка.

- Если счет прерван и банкноты изъяты из лотка, то перед продолжением счета надо нажать кнопку【START/STOP】, при этом значения произведенного счета обнуляются.

Техническое обслуживание

Следует ежедневно производить чистку Счетчика от пыли. Еженедельно производите полную чистку Счетчика: следует удалять пыль с поверхности датчиков и внутри Счетчика с помощью пылесоса и кисточки.

Принадлежности

Для подключения внешнего дисплея Счетчик имеет разъем RS-232. Дисплей поставляется по желанию клиента дополнительно.

Гарантийные условия

Уважаемый пользователь!

Данный талон даёт право на гарантийный ремонт изделия в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Украины. Гарантийный ремонт осуществляется при условии правильного оформления гарантийного талона, при наличии печати фирмы-продавца. Необходимо также выполнение следующих условий:

- Соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

- Эксплуатации при нормальных климатических условиях.

- Эксплуатации при исправном и проверенном электрическом рабочем и защитном заземлении и при надежном гарантированном электропитании, соответствующем требованиям разделов «Меры предосторожности» и «Технические данные» настоящего руководства.

- Наличие оригинальной упаковки и полного комплекта, указанного в настоящем руководстве и гарантийном талоне.

Гарантийный срок начинается со дня продажи оборудования. В течении этого времени при обнаружении каких-либо неисправностей по вине изготовителя, их устранение производится бесплатно, путём  ремонта с заменой деталей, вышедших из строя, или замены всего изделия.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшие в результате:

- механических повреждений;

- выхода параметров электропитания за пределы допустимых норм;

- несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации;

- неправильной транспортировки;

- стихийных бедствий, а также причин, находящихся вне контроля изготовителя;

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей;

- ремонта, произведенного неквалифицированными лицами;

- внесения конструктивных изменений.

Обращаем Ваше внимание на п.3 Гарантийных условий. Если экспертиза покажет, что неисправность возникла из-за несоответствующего электропитания устройства, в гарантийном обслуживании Вам будет отказано. Пожалуйста, пользуйтесь устройствами гарантированного электропитания или, хотя бы, сетевыми фильтрами.

На  материалы и на части оборудования, подвергающиеся естественному износу, гарантия не распространяется. Если у Вас возникли какие-либо проблемы, обращайтесь в региональный Сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.

# Text boxes

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____________

#### НАИМЕНОВАНИЕ: счетчик банкнот SPEED LD-80А

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР____________________________

СРОК ГАРАНТИИ_______________________________

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ_____________________________

АДРЕС (ТЕЛЕФОН)______________________________

ДАТА ПРОДАЖИ   «____»_____________200___г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА_____________________

Работоспособность изделия и его комплектность проверены. С гарантийными условиями ознакомлен:

_____________(подпись покупателя)

МП