SunFlex-35

SunFlex-40

Návod k instalaci a obsluze

Sledovací zařízení pro solární moduly

Copyright © PAIRAN Elektronik GmbH

Všechna práva vyhrazena

Zařízení pesos SF-35 a SF-40

Sledovací zařízení pro solární moduly

Návod k obsluze a instalaci

Stav ke dni: 2006-07-06

Změny informací i změny na popsaných výrobcích v tomto pojednání si vyhrazujeme. Tyto změny informací jsou převzaty dodatečnými informacemi, popř. zapracovány do následujících vydání návodů k instalaci a obsluze. Firma PAIRAN Elektronik GmbH nepřebírá záruky týkající se obsahu tohoto návodu k instalaci a obsluze.

Žádná část tohoto pojednání nesmí být reprodukována, uložena na některém z paměťových médií nebo v jiné podobě rozšiřována bez předchozího svolení firmy PAIRAN Elektronik GmbH.

Poznamenejte si typ, výrobní číslo, datum koupě zařízení a jméno toho, kdo zařízení instaloval, abychom Vám v případě potřeby servisu mohli poskytnout rychlou pomoc. Typ sledovacího zařízení a výrobní číslo najdete na typovém štítku centrální jednotky (otočné a sklopné hlavice). Typ, výrobní číslo a verzi programu řídicího zařízení se nachází na typovém štítku elektronické řídicí jednotky.

Datum koupě: 			____________________________________

Instalaci zařízení provedl: 		____________________________________

Typ sledovacího zařízení: 		____________________________________

Výrobní číslo sledovacího zařízení: 	____________________________________

Typ řídicího zařízení: 		____________________________________

Výrobní číslo řídicího zařízení: 	____________________________________

Verze programu řídicího zařízení: 	____________________________________

Jména pesos a pesos-Logo jsou

tovární značky firmy PAIRAN Elektronik GmbH.

Obsah

1.	Úvod	4

2.	Bezpečnostní upozornění k instalaci	5

3.	Postoj při škodách vzniklých při přepravě	6

4.	Způsob funkce zařízení pesos SF-35/SF-40	7

4.1.	Senzor pro ozáření sluncem	7

4.2.	Senzor pro rychlost větru	7

4.3.	Otočný pohonný mechanismus	8

4.4.	Naklápěcí pohonný mechanismus	8

4.5.	Komunikace	8

4.6.	Řídicí zařízení	8

4.7.	Blikající (přerušované) kódy	11

5.	Montáž zařízení pesos SF-35/SF-40	12

5.1.	Doporučené krouticí momenty, všeobecné pokyny	12

5.2.	Postavení sloupu	13

5.3.	Elevační pohonný mechanismus	15

5.4.	Centrální jednotka	18

5.5.	Upevnění modulů a senzorů	20

5.6.	Řídící jednotka a její propojení	22

5.7.	Uvedení do provozu	24

5.8.	Technická údržba	24

6.	Technické údaje zařízení pesos SF-35/SF-40	26

7.	Servis	26

8.	Poznámky	29

# Úvod

Firma PAIRAN Elektronik GmbH vyvíjí a zhotovuje zařízení pro sledování polohy slunce rozdílných druhů a velikostí. Tyto směrují solární moduly ve dvou osách podle polohy slunce. Pracují samostatně a ve velké míře bez údržby. Sledovací zařízení pesos SF-35/SF-40 nese plochu modulu o velikosti asi 35m2/42m2 s výkonem až k 5600 Wp, adekvátně ke druhu a velikosti modulu.

Z přehledu o přeměněném výkonu zařízení pesos SF-35/SF-40 ve slunečném letním dnu oproti pevně nainstalovanému solárnímu zařízení se dá usuzovat na maximální výtěžnost slunečního svitu. Při odpovídajícím sloučení několika sledovacích zařízení může vzniknout výkonný solární park, přinášející zisk.

Solární moduly a měniče odpovídající výkonu modulu nejsou součástí tohoto návodu na obsluhu, protože zařízení pesos SF-35/SF-40 je kompatibilní se všemi běžnými solárními moduly. Upozorňujeme však na řádnou montáž těchto konstrukčních skupin.

Tento návod k instalaci a obsluze má poskytnout všechny nutné informace k funkci, instalaci a obsluze zařízení pesos SF-35/SF-40  stejnou měrou osobě provádějící instalaci i provozovateli.

# Bezpečnostní upozornění k instalaci

Práce na elektrické instalaci neodpovídající platné normě mohou vést k nehodám ohrožujících život. Elektrické připojení zařízení pesos SF-35/SF-40 smí provádět jen vyškolený odborný personál. Osoba provádějící instalaci musí být schválena příslušným dodavatelem elektrické energie.

Při instalaci a provozu přístroje je nutno dodržovat všechny předepsané bezpečnostní předpisy, technické podmínky připojení příslušného elektrorozvodného závodu.

Při montáži/demontáži dílů zařízení pesos SF-35-SF-40 existuje nebezpečí poranění pohyblivými díly funkčních jednotek.

Při nutných zkouškách nebo změnách na sledovacích zařízeních je nutno je v každém případě odpojit od napětí a zkontrolovat a zajistit stav bez napětí, popř. provést mechanické zajištění podle všeobecných pravidel úrazové prevence. Je-li pro zkoušku nepostradatelné elektrické napájení, musí být možné poranění osob vyloučeno jinými opatřeními!

# Postoj při škodách vzniklých při přepravě

Před expedicí je u našich výrobků provedena řádná funkční zkouška. I přes pečlivé zabalení do recyklovatelného transportního obalu se mohou vyskytnout poškození, která při přepravě vzniknou. Za ty potom zpravidla odpovídá špeditérská firma. Prosím prohlédněte si dodané komponenty, zda nevykazují viditelná poškození, která při přepravě mohla vzniknout.

V případě, že byste na transportním obalu zjistili nějaká poškození, ze kterých lze usuzovat i na poškození komponent nebo zjistíte-li jakákoliv poškození nebo nedostatky, tak prosím neprodleně informujte přepravní firmu.

Je-li zapotřebí, můžete zkontaktovat Vašeho prodejce nebo firmu PAIRAN Elektronik GmbH. Možné hlášení o poškození se musí v každém případě předložit u špeditérské firmy nejpozději do šesti dnů po obdržení zboží, a to písemně. Při eventuální zpětné zásilce zboží použijte pokud možno původní obal.

# Způsob funkce zařízení pesos SF-35/SF-40

Obrázek 4.1: Elektronické funkční jednotky

## Senzor pro sledování slunce

Hlavice senzoru slouží k měření ozáření sluncem. Skládá se principiálně 
z malých solárních modulů, které jsou navzájem uspořádány v určitém úhlu a slouží jako senzory řídicího zařízení. Hodnoty ozáření senzorů sluncem se měří v pravidelných časových intervalech. Řídicí zařízení z těchto hodnot vypočítá parametry pro vyrovnání plochy modulu a vydá nutné řídicí povely pro poháněcí motory.

## Senzor pro rychlost větru

Senzor pro rychlost větru vyrábí kmitočet impulsů, který je proporcionální rychlosti větru. Ten se vyhodnocuje řídicím zařízením. Zařízení je z bezpečnostních důvodů standardně vybaveno senzorem rychlosti větru, který je připevněn na horním okraji modulu. Senzor pro rychlost větru se vyrovnává vždy tak, aby lopatkové oběžné kolo stálo ve větru vodorovně vždy, nezávisle na sklonu plochy modulu. Při rychlosti větru od 40 km/h se zařízení položí do vodorovné polohy a zůstává v této poloze.

Dokonce i při krátkodobém překročení mezní hodnoty dojde k najetí modulu do vodorovné polohy. Poklesne-li rychlost pod tuto hodnotu, zařízení se po 30 minutách opět vyrovná. V případě přetržení kabelu senzoru pro rychlost větru se zařízení z bezpečnostních důvodů položí do vodorovné polohy.

## Otočný pohonný mechanismus

Rozsah otáčení (azimut) je od severovýchodu až k severozápadu, což odpovídá úhlu otočení maximálně 270° a je omezen elektronickými čidly a mechanickými koncovými vypínači. Pohonný mechanismus se skládá z poháněcího motoru s planetovou převodovkou, které přes řetěz natáčí plochu modulu.

## Naklápěcí pohonný mechanismus

Naklápěcí rozsah (elevace) zahrnuje úhel od +3° až +75° k horizontále. Pohonný mechanismus je realizován elevačním motorem, který upravuje sklon plochy modulů. Vymezení rozsahu naklápění je realizováno elektronickými čidly a mechanickými dorazy koncových poloh.

## Komunikace

Zařízení SF-35/SF-40 má k dispozici rozhraní RS-485, které dovoluje ovládání zařízení počítačem. S komunikačním paketem pro PC se dají zobrazit veškeré procesy (např. hodnoty senzoru, řídicí povely, základní nastavení) pomocí vizualizačního software, který umožňuje pohodlné ovládání řídicího zařízení kliknutím myši.

Sledovací zařízení lze také ovládat pomocí ručního ovládaní, které je k dostání jako příslušenství. Toto vyžaduje otevření pouzdra řídicího zařízení. Zobrazení pomocí ručního ovládaní není možné. Komunikační pakety nepatří k rozsahu dodávky SF-35/SF-40 a musí objednány zvlášť.

## Řídicí jednotka

Elektronická řídicí jednotka se stará o pravoúhlé postavení solárních modulů směrem k slunci v možném otáčecím a naklápěcím rozsahu. Hned po uvedení do chodu přechází řídicí jednotka po dobu 30 vteřin do testovacího režimu. Po opuštění testovacího režimu přechází řídicí jednotka do provozního režimu, který je definován dvěma stavy: „Klid“ a „Vyrovnávání“.

Většinu času setrvává řídicí jednotka v stavu „Klid“. Je-li zjištěn významný rozdíl hodnot senzoru, přechází řídicí zařízení do stavu „Vyrovnávání“. Zařízení je v činnosti do té doby, dokud se nedosáhne optimální poloha nebo koncový doraz. Potom je opět v klidovém stavu. Po určitou dobu je aktivní vždy jen jeden pohonný mechanismus. Elevační pohonný mechanismus má před azimutovým pohonným mechanismem přednost.

Poklesne-li intenzita záření slunce pod prahovou hodnotu 350 W/m2 (zimní režim: 200 W/m2), aktivuje se signál „rozptýlené světlo“. Pod touto hranicí se vyrovnání sklonu neprovede. Zařízení setrvává v momentální poloze. Zůstává-li tento stav, naklopí se sledovací zařízení nakonec do vodorovné polohy, aby se využilo rozptýlené světlo. Je-li tato úroveň záření opět překročena, zařízení se nastaví na optimální polohu ke slunci. Aby se při střídající se oblačnosti neprovádělo stálé natáčení do vodorovné polohy a opětovné natočení na slunce, je reakce na zakrytí slunce zpožděna, tzn. otočení do vodorovné polohy se aktivuje teprve po 30 minutách trvalé situace. Opětovné natočení na slunce se provede naproti tomu maximálně po 1 minutě.

Protože sledovací zařízení nemůže při úrovni ozáření rozptýleným světlem provést senzorem řízené vyrovnání sklonu, přebírají vyrovnání azimutu interní hodiny. Činitel doby pojezdu je nastaven tak, aby vlastní sledování bylo nepatrně pomalejší než pohyb slunce po obloze.

Řídicí zařízení má pro poháněcí motory oddělený napájecí zdroj. Tento zdroj je zapnutý jen tehdy, když se aktivuje pohonný mechanismus. Příkon řídicího zařízení se v klidovém stavu snižuje na méně než 0,5 wattu. Stav vyrovnávání vyžaduje příkon maximálně 100 wattů.

Pro kontrolu napájecího zdroje a poháněcích motorů se sleduje napájecí napětí a proud motoru. Při rozpoznání závady se pohonný mechanismus deaktivuje. Vypadne-li azimutový pohonný mechanismus, najede zařízení do horizontální polohy. Vždy po uplynutí jedné hodiny je učiněn pokus o opakovaný start pomocí nulovacího příkazu. Sledovací zařízení může být vráceno zpět (restartováno) také vypnutím zdroje napětí, popř. odpovídajícím příkazem přes komunikační rozhraní.

Večer zařízení najede na základě signálu „setmění“ do vodorovné polohy. Poklesne-li intenzita záření slunce pod práh 25 W/m2, aktivuje se režim spánku (noc). Po 3 hodinách noční doby se vyvolá „noční restart“. Zařízení najede zpět k referenčnímu koncovému spínači světové strany VÝCHOD.

Řídicí zařízení se dá provozovat ve dvou režimech v závislosti na ročním období: letní čas a zimní čas. V létě leží hranice intenzity „rozptýleného světla“ u 350 W/m2, v zimě klesá na 200 W/m2, aby bylo zařízení dříve aktivní. Roční období se detekuje automaticky. Podle trvání noci zařízení rozhodne, zda je léto nebo zima. Doba trvání noci musí ležet 7 dnů stabilně nad nebo pod prahem rozhodování, aby se mohl změnit režim ročního období. Práh je nastaven tak, aby přechodová oblast ležela okolo  9. března, popř. 3. října. Přesný časový okamžik závisí od příslušného počasí. Informace k rozpoznání ročního období jsou uložena v paměti. Při každém novém spuštění řídicího zařízení se do paměti zavedou poslední záznamy. Zařízení tak naběhne v „správném“ režimu ročního období.

V zimním čase za úsvitu se zařízení nastaví kolmo k zemi, aby sjel napadlý sníh. Při shazování sněhu plocha modulů zajede až k svislému dorazu. Při dostačujícím ozáření sluncem se poté zařízení hned vyrovná do příslušné polohy. Jinak při nedostatečném osvětlení uvede mechanismus po 30 minutách zařízení opět do vodorovné polohy.

Detekce ročního období, popř. shazování sněhu se nastaví naprogramováním řídicího zařízení.

## Blikající (přerušované) kódy

V případě závady přechází řídicí zařízení do režimu zabezpečení a nastaví svůj provoz. Dioda LED na desce s plošnými spoji ukazuje chybový kód odpovídajícím množstvím blikajících impulzů (trvání impulzu asi 0.5 vteřiny).

Tabulka 4.7:

| Množství | Význam | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spálená (vadná) pojistka v napájecím dílu pohonného mechanismu. | Vypnout zařízení. Přezkoušet pohonný mechanismus. Vložit novou pojistku. Zařízení opět uvést do provozu. |
| 2 | Přetížení napájecího zdroje | Vypnout zařízení. Přezkoušet pohonný mechanismus. Zařízení opět uvést do provozu. |

# Montáž zařízení pesos SF-35/SF-40

## Doporučené utahovací momenty, materiál a všeobecné pokyny

Tabulka 5.1a: Utahovací momenty

| ( | Nm |
| --- | --- |
| M8 | 20 |
| M10 | 40 |
| M12 | 70 |
| M16 | 175 |
| M20 | 210 |

- Pro použité šrouby se doporučují utahovací momenty z tabulky 5.1.

Tabulka 5.1b: Materiál

| Pozice: | Počet: | Popis: |
| --- | --- | --- |
| Pos 1 | 1 | Sloup 4790mm |
| Pos 2 | 1 | Centrální jednotka |
| Pos 3 | 1 | Elevační trubka |
| Pos 4 | 4 | Nosník 3160mm |
| Pos 5 | 4 | Nosník 2560mm |
| Pos 6 | 1 | Příčník |
| Pos 7 | 1 | Elavační pohon |
| Pos 8 | 1 | Senzorová hlava |
| Pos 9 | 1 | Windsensor |
| Pos 10 | 1 | Rídící jednotka |
| Pos 11 | 2 | Koncový doraz s magnetem |
| Pos 12 | 1 | Samolepka na sloup |
| Pos 13 | 2 | Víko |
| Pos 14 | 2 | Čep d=22mm |
| Pos 15 | 4 | Jistící podložka pro Pos14 |
| Pos 16 | 2 | Čep d=40mm |
| Pos 17 | 4 | Jistící podložka pro Pos16 |
| Pos 18 | 10 | Šroub M6x16 |
| Pos 19 | 10 | Široká podložka pro M6 |
| Pos 20 | 4 | Šroub M6x20 |
| Pos 21 | 4 | Samojistící matice M6 |
| Pos 22 | 8 | Podložka pro M6 |
| Pos 23 | 4 | Šroub M8x16 |
| Pos 24 | 4 | Matice M8 |
| Pos 25 | 4 | Podložka pro M8 |
| Pos 26 | 8 | Šroub M12x30 |
| Pos 27 | 8 | Matice M12 |
| Pos 28 | 8 | Podložka pro M12 |
| Pos 29 | 32 | Šroub M16x35 |
| Pos 30 | 32 | Matice M16 |
| Pos 31 | 32 | Podložka pro M16 |
| Pos 32 | 6 | Matice M20 |
| Pos 33 | 6 | Podložka pro M20 |
| Pos 34 | 1 | Montážní návod |

## Postavení sloupu

Pro fundament sledovacího zařízení pesos SF-35/SF40 platí následující doporučení:

Tabulka 5.2: 	Výchozí data pro výpočet statiky

| Základní data: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Větrné zatížení | DIN 1055-4 | Větrná oblast 4 = 30,0 m/s |
| Sněhové zatížení | Střední |  |
| Spád podloží | 0 až 5% |  |
| Tlak na základ | Střední | 150 kN/m² |

Předpoklad: Zemina s pevnou konzistencí, jinak je případně zapotřebí nový výpočet.

Obrázek 5.2: Zabetonování sloupu (náhled, řez a půdorys)

Sloup nabízí dále možnost k připevnění měniče. K tomu je zapotřebí držák, který je k dostání jako příslušenství. Lze jej přišroubovat na sloup na severní straně. Připojení viz v návodu na obsluhu měniče. Eventuální nutné rozbočné skříně, do nichž se pokládá zemní kabel na přípojná vedení řídicího zařízení a měniče, mohou být rovněž upevněny na sloup na severní straně.

## Elevační pohonný mechanismus

Obrázek 5.3a: Montáž elevační truby

- Nasaďte elevační trubku (Pos 3) na centrální jednotku (Pos 2)

- Zajistěte elevační trubku čepy průměru 40mm (Pos 16) a čepy zajistěte podložkami (Pos 17)

- Dotáhněte všechny čepová pouzdra

Při montáži elevační trubky na centrální jednotku je třeba dbát zvýšené pozornosti, protože hrozí skřípnutí prstů mezi trubku a centrální jednotku!

Obrázek 5.3b: Montáž nosníků

- Nasaďte jeden spodní (Pos 4) a jeden horní nosník (Pos 5) na každou ze čtyř přírub na elevační trubce

- Přišroubujte všechny nosníky k přírubám 8-mi šrouby M16x35 s podložkami pro M16 a maticemi M16 (Pos 29, Pos 30, Pos 31)

Obrázek 5.3c: Montáž příčníku

- Nasaďte příčník (Pos 6) podle obrázku 5.3c na díry uprostřed horních nosníků

- Přišroubujte příčník k nosníkům 8-mi šrouby M12x30 s podložkami pro M12 a maticemi M12 (Pos 26, Pos 27, Pos 28)

Obrázek 5.3d: Montáž elevačního pohonu

- Nasaďte oko elevačního pohonu (Pos 7), podle obrázku 5.3d, mezi pouzdra čepu na centrální jednotce a zajistěte čepem o průměru 22mm (Pos 14)

- Poté nasaďte druhý konec elevačního pohonu mezi pouzdra čepu na příčníku a zajistěte čepem o průměru 22mm (Pos 14)

- Oba čepy zajistěte jistícími podložkami (Pos 15) a dotáhněte všechna pouzdra čepů na centrální jednotce i na příčníku

## Centrální jednotka

Centrální jednotku je možné montovat na sloup s plochou osazenou montážním systémem a fotovoltaickými moduly. Plocha modulů by měla být při nasazení na sloup natočena přibližně na jih. Při výběru zařízení pro vyzdvižení centrální jednotky na sloup dbejte rozměrů a váhy centrální jednotky, plochy a fotovoltaických modulů.

Obrázek 5.4a: Montáž centrální jednotky na sloup

- Vyzdvihněte centrální jednotku na sloup a nasaďte na šrouby podle obrázku 5.4a. Přišroubujte a dotáhhněte matice M20 s podložkami pro M20 (Pos 32, Pos 33)

Obrázek 5.4b: Montáž azimutových koncových dorazů

- Přišroubujte plechy azimutových koncových dorazů (Pos 11) na spodní část velkého řetězového kola podle obrázku 5.4b

- K přišroubování dorazů použijte šrouby M6x20 s podložkami pro M6 a samojistné matice M6 (Pos 20, Pos 21, Pos 22)

- Namažte řetěz po celém obvodu mazivem

Obrázek 5.4c: Nastavení koncových dorazů

- Po nastavení koncových dorazů připevněte víka (Pos 13) šrouby s podložkami Pos 18 und Pos 19

## Upevnění modulů a Senzorů

Pro upevnění solárních modulů se standardně používá montážní systém Pesos. Pro tento návod k montáži se jako příklad používá 28 solárních modulů o velikosti 1575x826 mm. Moduly jsou uspořádány ve 4 řadách po 7 modulech.

Tabulka 5.5: Materiál

| Pozice | Počet | Popis |
| --- | --- | --- |
| A | 8 | Hliníkový profil 40x40, L=6m |
| B | 32 | Šroub s kladívkovou hlavou M10x25 |
| C | 32 | Matka s integrovanou podložkou M10 |
| D | 64 | Šroub M8x40 |
| E | 64 | Kladívková matka M8 |
| F | 48 | Střední hliníkový úchyt 20mm |
| G | 16 | Krajní hliníkový úchyt 20mm |

Obrázek 5.5a: Montáž modulů

- Pozor: Moduly musí být uspořádány ke koncům nosníků symetricky, aby se zajistila centrální poloha těžiště!

- Podle velikosti modulu je pro montáž hliníkových profilů (Pos A) nutno volit vhodné otvory na nosnících (5.5a).

- Hliníkové profily jsou na nosníky připevněny symetricky kladívkovými šrouby a maticemi M10 (Pos B a Pos C)

- PV-moduly jsou připevněny na hliníkové lišty symetricky hliníkovými úchyty, šrouby M8 a kladívkovými maticemi (Pos D + E + F + G)

Obrázek 5.5b: Uchycení senzorů

- Připevněte windsenzor (Pos 9) a senzorovou hlavu (Pos 8) na horní části středních nosníků

- Senzory přišroubujte šrouby M8x16 s podložkami pro M8 a maticemi M8 (Pos 23, Pos 24, Pos 25)

## Řídící jednotka a její propojení

Obrázek 5.6a: Připevnění řídící jednotky

- Odšroubujte kryt řídící jednotky (Pos 10)

- Přišroubujte řídící jednotku podle obrázku 5.6a čtyřmi šrouby M4x16 s podložkami, které jsou přiloženy v řídící jednotce

- Zašroubujte kryt řídící jednotky

Obrázek 5.6b: Spodní část řídící jednotky

Tabulka 5.6a: Zapojení síťového přívodu

| Číslo pinu v konektoru: | Barva: | Popis: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hnědý nebo černý | Fáze (L), 230V/50Hz |
| 2 | Modrý | Zem (N) |
| 3 | Zeleno/žlutý | Ochranný vodič (PE) |

Obrázek 5.6c: Boční část řídící jednotky

Tabelle 5.6b: Zapojení RS-485, propojení zběrnice

| Číslo pinu v konektoru: | Barva: | Popis: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bílý | Data A |
| 2 | Stínění | GND |
| 3 | Hnědý | Data B |
| 4 | Zelený + žlutý | + 5V servisní napětí. Nepropojovat! |

Obrázek 5.6d: Celkový náhled propojení

## Uvedení do provozu

Přípojná vedení je nutno připojit podle schématu na obrázku 5.9. Konektory nemohou být při připojení zaměněny. Dbejte na bezpečnostní pokyny v kapitole “2. Bezpečnostní upozornění k instalaci“. Otevření přístroje smí provést jen školený odborný personál. Upevněte přípojná vedení tak, aby byly k dispozici při naklápění a pootáčení zařízení pesos SF-35/SF-40 dostatečné rezervy.

## Technická údržba

Po době chodu 3 měsíce, potom 1x ročně:

- napnutí řetězu,

- přezkoušet azimutový pohonný mechanismus,

- namazat řetěz,

- namazat elevační pohonné mechanismy,

- zkontrolovat spojení zásuvných konektorů.

Obrázek 5.8: Připojovací schéma

# Technické údaje zařízení pesos SF-35/SF-40

Tabelle 6.1: Technické údaje

| Míry a hmotnost | SF-35 | SF-40 |
| --- | --- | --- |
| Plocha modulů: | Max. Plocha modulů / m2 | 35 | 42 |
|  | Min. Šířka / m | 4,82 | 6,12 |
|  | Max. Šířka / m | 5,80 | 7,10 |
|  | Min. Výška / m | 5,39 | 6,78 |
|  | Max. Výška / m | 5,39 | 6,78 |
| Montážní systém: | Max. Výška / mm | 40 | 40 |
|  | Max. Hmotnost / kg/m2 | 2,5 | 2,5 |
| FV moduly | Max. Hmotnost / kg/m2 | 14 | 14 |
| Montážní systém + FV moduly | Max. Výška / mm | 90 | 90 |
| Min. výška od země / m |  | 0,59 | 0,59 |
| Maximálí zatížení větrem | m/s | 30 | 30 |
| Maximálí zatížení sněhem | kN/m2 | 0,75 | 0,75 |
| Centrální jednotka / kg |  | 300 | 300 |
| Nosník horní / kg |  | 4x20 | 4x20 |
| Nosník spodní / kg |  | 4x25 | 4x25 |
| Elevační trubka / kg |  | 150 | 175 |
| Příčník / kg |  | 27 | 27 |
| Elevační pohon / kg |  | 22 | 22 |
| Malé díly a příslušenství / kg |  | 15 | 15 |
| Max. hmotnost na horní straně sloupu | kg | 1300 | 1450 |

| Řídící jednotka a elektrické údaje | SF-35 | SF-40 |
| --- | --- | --- |
| Síťové napětí / V | 230 | 230 |
| Síťová frekvence / Hz | 50 | 50 |
| Příkon max. provoz/klid / W | 100/0,5 | 100/0,5 |
| Bezpečnostní hodnota Windsensoru / m/s | 12 | 12 |
| Maximální rozsah Azimutu / ° | 270 | 270 |
| Maximální rozsah Elevace Postaveno-Sklopeno / ° | 15-87 | 15-87 |
| Krytí řídící jednotky | IP66 | IP66 |
| Krytí centrální jednotky a elevačního pohonu | IP55 | IP55 |

# Servis

Přijmeme rádi Vaše podněty nebo zlepšovací návrhy.

Při problémech Vám rád dále pomůže náš servisní tým!

Pro projednávání problémů by měly být přichystány informace jako jsou sériová čísla a verze programu.

# Poznámky

Popis systému:

Investor hodlá vybudovat fotovoltaickou elektrárnu svém pozemku. Hlavním článkem systému jsou fotovoltaické moduly firmy Sharp. Použita bude:

- monokrystalická technologie:

- typ NT-R5E3E/NT-175E1 s výkonem 175Wp každý a účinností 13,5%;

- moduly budou nainstalovány na polohovací jednotce SF-40 STD;

Tato technologie se vyznačuje vysokou životností i při instalaci v náročných podmínkách, a to díky ušlechtilému antireflexnímu bílému sklu, umělé folii EVA, která tvoří ochranu proti povětrnostním vlivům, a také hliníkovému rámu. Odolnost proti krupobití je dle IEC 61215 až na kroupy velikosti 20 mm.

Na pozemku bude umístěno XX ks polohovacích jednotek SunFlex SF-40 STD s 32ks monokrystalických modulů sériově propojených, čímž bude dosaženo výkonu XX kWp.

Stejnosměrný proud z těchto modulů bude kabelem sveden do k měničům napětí pesos PVI 3500 a nastřídaná nízkonapěťová elektrická energie bude pomocí kabelu předána do  elektrické sítě společnosti ČEZ (E.On). Konkrétní připojení – viz připojovací podmínky ČEZ - Distribuce a.s. (E.On).

Technické údaje 1x SunFlex SF-40 STD:

Článek:				Monokrystalické křemíkové solární články

Modul:				72 článků v sérii

SunFlex SF-40 STD:		4x 8 modulů zapojených do série

Jmenovitý výkon článku:		175 Wp

Jmenovitý výkon systému:		5,6 kWp

Rozměr modulu:			1.575 x 826 x 46 mm

Betonový základ (d x š x v):	2.400 x 2.400 x 1.300 mm

Celkové rozměry systému:		viz přiložený výkres

Kontakty:

PAIRAN Elektronik GmbH

Florenz Sartorius Str.: 5

37079 Göttingen

GERMANY

Telefon: +49 (551) 50477-0

Fax: +49 (551) 50477-79

e-mail: solar@pairan-elektronik.de

web: www.pairan-elektronik.de

CZ-elektronika, s.r.o.

Velké náměstí 130

500 02 Hradec Králové

Telefon: +42 491 477 021

Fax: +42 491 470 531

e-mail: info@cz-elektronika.cz

web: www.cz-elektronika.cz

# Text boxes

Pos D, E, F

Pos D, E, G

Pos B + C

Pos A

145°

Z

V

Senzorová hlava

Windsensor

Windsensor

S

J

RS-485

Pos A

Pos B + C

Doraz Západ

Doraz Východ

215°

Poz. 11

Řídicí zařízení

hodin

Komunikace

(Řízení po síti /ruční řízení)

Řízení

Natáčecí pohon

(azimut)

Senzor pro ozáření sluncem

Senzor pro sílu větru

Naklápěcí pohon (elevace)

min. 1,5m

Pohon Elevace

Pohon Azimutu

Síťový přívod

RS-485

6

3

1

Poz. 12

Synchroni-zace

Azimutový pohon

Elevační pohon

230V/50Hz

1:L

2:N

Senzor pro ozáření sluncem

Senzor rychlosti větru

Rozbočná skříň

Zemní kabel 230V/50Hz

Rozhraní
RS-485

Senzorová hlava

Rezerva

Elevační pohon

Azimutový pohon

Síťový přívod

pevně

s SF-35/SF-40

3

50

13000

200

100

1400

5%

850

850

700

2400

850

850

700

2400

1200

1200

1 Krycí zemina

2 Beton B20 - 7,3 M3

3 Sloup 406/6,3 zabetonován

4 Podkladová deska

5 Pískový podklad

6 Okolní terén

2

4

5