РЕГИОН–120ХТ

### станция  оперативной  телефонной  связи

## ИНСТРУКЦИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

##### версия 14.xx

09 сентября 2003 года

##### Уважаемый  пользователь !

Перед началом эксплуатации станции просим Вас внимательно прочитать данную  инструкцию, изучить возможности станции и работу с ней. Это позволит Вам наилучшим образом настроить систему для Ваших условий и эффективно ее использовать в Вашей организации.

Желаем  Вам  успешной  работы !

##### НАЗНАЧЕНИЕ  СТАНЦИИ

Станция  "РЕГИОН-120ХТ" является многофункциональной АТС, предназначенной для обеспечения учрежденческой телефонной связи, а так же для  организации  оперативной  связи, и  может  эффективно  использоваться в следующих  структурах:

- директорская связь на промышленных предприятиях и в    административных  органах

- диспетчерские службы  энергоснабжения  и  транспорта

- подразделения   МВД,  МЧС,  воинские  части,  охранные  службы

- медицинские учреждения

- в качестве офисной АТС в организациях любого типа

##### ВОЗМОЖНОСТИ,  КОТОРЫЕ  ВЫ  ПРИОБРЕТАЕТЕ:

| 1. | Вызов абонента или внешней линии «в одно касание» – до 312 «горячих» клавиш |
| --- | --- |
| 2. | Простота конструкции, позволяющая легко изменить конфигурацию станции – число внутренних и внешних линий в широких пределах |
| 3. | Полная конференция до 246 портов |
| 4. | Проведение до 62 конференций одновременно |
| 5. | Подключение наборных и безнаборных аппаратов любого типа, громкой связи |
| 6. | Удобные рабочие пульты операторов с ЖК дисплеями, современный дизайн. |
| 7. | Все функции офисной АТС, включая тональный набор и DISA |
| 8. | Программирование направлений входящих и исходящих звонков |
| 9. | Функция автоматического перевода звонков «следуй за мной» |
| 10. | Объединение до четырёх станций в единую телефонную сеть и подключение к другой телефонной сети с поддержкой протоколов QSIG и EDSS1 |
| 11. | 62 неблокируемых разговорных канала |
| 12. | Встроенный АОН |
| 13. | Гарантия и бесплатное обновление сервисных функций – 36 месяцев |
| 14. | Программирование всех функций станции с персонального компьютера. |

### СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Назначение станции__________________________________ | 2 |
| --- | --- |
| Функциональные и технические характеристики______ | 4 |
| Конфигурирование станции___________________________ | 7 |
| Монтаж и подключение станции______________________ | 9 |
| Подключение к станции других АТС через модули E1XT | 12 |
| Объединение станций в единое нумерационное пространство | 14 |
| Работа с абонентскими аппаратами__________________ | 15 |
| Работа с центральными пультами___________________ | 18 |
| Работа с внешними линиями__________________________ | 31 |
| Программирование станции___________________________ | 34 |
| Программирование станции с компьютера_____________ | 60 |
| Работа с программой тарификации разговоров ________ | 60 |
| Таблицы______________________________________________ | 64 |
| Приложение__________________________________________ | 69 |
| Технический паспорт__________________________________ | 73 |

##### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Главным узлом станции  является базовый блок, включающий основные  элементы  управления  и коммутации.

# В состав станции может входить от одного до четырех соединенных между собой базовых блоков. В одном из них в слот 0 обязательно устанавливается плата центрального процессора, этому блоку присваивается номер «0».

# Предустановленная  типовая  конфигурация  станции  находится  в  устройстве постоянной  памяти.

# Рабочая  конфигурация  станции  программируется  пользователем  с  любого центрального пульта и находится в оперативной памяти. Гарантированный срок хранения запрограммированных пользователем параметров при отключении питания - не менее 3 лет.

# Каждый базовый блок имеет модульную структуру, что позволяет изменять конфигурацию станции добавлением или заменой плат расширения.

В базовый блок с центральным процессором можно вставить 7 плат расширения, в остальные блоки – 8.

Платы расширения  имеют  следующие  емкости:

- плата СОХТ:  4 внешние (городские) телефонные линии;

- плата SLXT:  8 простых абонентских линий;

- плата КТSL:   2 центральных пульта и 4 простые абонентские линии;

- плата SMXT:  4 абонентские линии типа «местная батарея»;

- плата DTMF:  8 приемников и 8 передатчиков тонального  набора;

- плата E1XT:  30 разговорных каналов по потоку E1 ISDN PRI

EDSS1/QSIG.

Таким образом, число внешних линий может быть доведено до 120 или число абонентских линий - до 246.

К базовым блокам  подключаются:

- Внешние (городские) телефонные линии в количестве от 0 до 120.

- Центральные  пульты. Каждый  центральный  пульт  состоит  из  одного  системного  аппарата  и  дополнительных (от 1 до 6) консолей  расширения. Максимально  возможное  число  подключенных системных  аппаратов  и  консолей  равно  62.

- Абонентские аппараты в количестве от  0  до  244 шт.

В качестве центральных пультов используются системные аппараты производства фирмы LG Electronics (GoldStar, Ю. Корея)  типа GSX/E–33EXE, -21EXE, GK-36EXE с консолями расширения типа GSX/E-DSS, GK-DSS, или фирмы «АМ Телеком» типа «Регион-Ц» с консолями типа «Регион-К».

Центральные  пульты LG Electronics имеют двустрочные ЖК-дисплеи,  программируемые  функциональные  клавиши  со  световой индикацией (1 цвет)  и  спикерфоны  для  работы  в  режиме  "громкая  связь".

Пульты фирмы «АМ Телеком» являются пыле- и влагозащищенными, ударопрочными  аппаратами. Они имеют современный дизайн, оснащены 4-х строчными русифицированными ЖК дисплеями, пленочной клавиатурой с крупными кнопками с двухцветной индикацией и спикерфоном. Имеются места для подключения второй трубки, двух гарнитур, выносного микрофона.

Центральный  пульт  позволяет  поддерживать  связь  по  внешним  линиям, связываться  с  любым  внутренним  абонентом  нажатием  одной  клавиши, организовывать  конференц-связь  произвольной  группы  абонентов,  а  также  проводить  общее (циркулярное)  объявление (полная пассивная конференция).

В качестве абонентских  аппаратов могут применяться стандартные (кнопочные или дисковые) телефонные аппараты с импульсным и тональным набором номера или безнаборные телефонные аппараты,  а  также специальные  громкоговорящие  переговорные устройства.

В  режиме  ожидания абоненту транслируется музыкальная  фонограмма,  от  внутреннего  или  внешнего  источника.

Центральные  пульты подключаются к базовому блоку  4 – жильным кабелем типа “витая  пара  3 / 5  категории”.

# Максимальное удаление  центрального пульта производства фирмы LG Electronics  от базового  блока зависит от конкретной модели аппарата.  Для  адаптированного пульта производства фирмы LG Electronics -  до  1500 м (консоли – до 1200 м).

Максимальное удаление центрального пульта Регион-Ц от базового блока – до 2100 м (консоли Регион-К – до 1800 м).

Максимальное удаление центральных пультов с использованием модема YUP-Modems (комплект удаленного выноса для системного аппарата) – не менее 7000 м.

Абонентские аппараты подключаются к базовому блоку 2–жильным телефонным проводом, максимальное сопротивление линии  – 4 кОм.

Число  неблокируемых разговорных каналов  –  62.

# Габаритные размеры базового блока: 380 х 265 х 150 мм

# Вес  базового  блока: не  более  9  кг

# Питание осуществляется от однофазной сети  ~ 200…245 В, 50 Гц.

# Потребляемая мощность одного базового блока  номинальная – не более  75 Вт,

# При пиковой нагрузке (общий вызывной сигнал) – не более  150 Вт.

Типы подключаемых линий:

Абонентские  линии – двухпроводные несимметричные/симметричные.

Внешние линии – двухпроводные симметричные.

Линия Е1 – две витых пары с волновым сопротивлением 120 Ом.

Электрические характеристики абонентских линий:

- линейное напряжение по постоянному току –  60В,

- сопротивление шлейфа  - до 4 кОм

- емкость  - до 0.5 мкФ

- напряжение вызывного сигнала ~ 95 В

- частота вызывного сигнала -  25 Гц

### КОНФИГУРИРОВАНИЕ  СТАНЦИИ

Станция  имеет  модульную  структуру  и  расширяемую  конфигурацию. Станция может состоять из одного или нескольких (до 4х) базовых блоков (баз).

Схема соединения базовых блоков:

база 0	            база 1		база 2           	база 3

При соединении блоков необходимо соблюдать следующее:

- Соединяются только разъемы с разными наименованиями, т.е. Вход-Выход. Соединения Вход-Вход и Выход-Выход не допускаются.

- Вход «базы 0» всегда должен быть свободен.

- Плата центрального процессора всегда устанавливается в слот 0 «Базы 0». Перемычка на переключателе JP1 платы должна быть установлена в положение «ON». Если в состав станции входит хотя бы одна плата E1XT, на это место устанавливается плата центрального процессора модификации СРХТ+E1, имеющая разъём для подключения внешней синхронизации от платы E1XT, установленной на слот 1. Если в составе станции нет плат E1XT, сюда устанавливается плата CPXT.

Номер базы устанавливается с помощью переключателя JP1 на плате МВ.

база 0			база 1		база 2	                база 3

Если база одна, то перемычки на JP2 и JP3 не устанавливаются.

Если количество баз больше, чем 1, то на последней базе и только на ней на JP2 и JP3 устанавливаются перемычки.

Последняя база				Остальные базы

JP2   JP3						JP2   JP3

В каждой базе установлен свой источник питания. В «базе 0» (там, где находится плата СРХТ) на плате DCXT-1 перемычка должна находиться в положении 2, во всех остальных базах – в положении 1.

Каждая база имеет по 8 универсальных слотов (номера с 0 по 7) для подключения плат расширения. Каждый слот физически соединен с 8-ю внешними портами станции, имеющими номера от 000 до 255. Нумерация портов сплошная, начиная с первого порта «базы 0» и кончая последним портом «базы 3».

Платы расширения (SLХТ, KTSL, COХТ,  SMXT, DTMFXT) могут  размещаться в слотах в произвольном порядке и количестве. В силу конструктивных особенностей не все платы полностью используют все 8 портов, подключенных к слоту. Так на плате СОХТ задействованы только 4 порта. Плата СРХТ подключений к порту не имеет, следовательно, порты № 000 … 007 всегда остаются свободными.

Изъятие и установку плат допустимо  производить только при отключенном питании станции, и  не ранее, чем погаснут все светодиоды на панели блока питания. Для станций с линейными блоками питания время погасания индикаторов может достигать 5 минут, для станций с импульсными блоками питания – 5..10 секунд.

ВНИМАНИЕ !

В станциях «Регион-120ХТ» с серийными номерами с № 875 и выше применены новые блоки питания, которые не совместимы с применявшимися ранее, до № 874. Во избежание повреждения станции категорически запрещается самостоятельно производить замену платы блока питания без консультации с фирмой-поставщиком оборудования.

МОНТАЖ  И  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  СТАНЦИИ

- Закрепить базовые блоки станции на одинаковой высоте от пола на стене в вертикальном положении. Расстояние между соседними блоками должно быть 15-20 см.

- Установить перемычки на переключатели JP1, JP2, JP3 в соответствии с разделом КОНФИГУРИРОВАНИЕ СТАНЦИИ и соединить базовые блоки между собой.

- Обеспечить заземление базовых блоков через трехполюсную вилку/розетку, либо через винт заземления.

- Закрепить кроссовые коробки.

- Установить платы  расширения  в базовые блоки, учитывая следующее:

- с целью рационального использования кроссовых коробок заполнение блоков платами СОХТ, SLХТ, SMXT, KTSL  рекомендуется начинать со слота 7,  плату  DTMFXT (если она  используется) поместить в слот 1 «базы 0»;

- на слот 0 «базы 0» всегда устанавливается плата СРХТ;

- платы расширения E1XT можно устанавливать только в слоты 1 и 2 базы 0. При этом в последние слоты базы 3 (если станция состоит из четырёх базовых блоков) никакие платы устанавливать нельзя: плата E1XT, установленная в слот 1, требует освобождения слотов 7, 6 и 5, а плата E1XT, установленная в слот 2, требует освобождения слотов 4, 3 и 2 базы 3. Если требуется установить только одну плату E1XT, она должна быть установлена в слот 1;

- при выключении электропитания в каждой базе происходит автоматическое соединение пар 9, 11, 13, 15 кросса 3 с парами 17, 18, 19, 20 того же кросса. Поэтому, для сохранения возможности связи с внешними абонентами при пропадании электропитания, рекомендуется на слот 6 устанавливать плату СОХТ, а на слот 7 – плату SLХТ или KTSL;

- стандартное программное обеспечение станции обеспечивает режимы экстренного соединения и прослушивания для центральных пультов, подключенных к слоту 5 «базы 0», поэтому в этот слот рекомендуется устанавливать плату KTSL;

- в остальном, расположение плат произвольное.

- Подключить соединительные линии центральных  пультов, абонентских аппаратов и внешние соединительные линии к кроссовым коробкам согласно схеме подключения проводов (табл.№№1, 2, 3). При подключении необходимо убедиться в отсутствии замыкания проводов на "землю", невыполнение данного требования может привести к выходу из строя станции.

- Подсоединить кроссовые коробки к базовым блокам.

- Проверить правильность подсоединения линий.

- Установить выключатели «Сеть» всех базовых блоков в выключенное положение.

- Подключить базовые блоки станции к сети электропитания 220В, 50Гц.
Включение электропитания станции, состоящей из нескольких базовых блоков, производится последовательно, начиная с последней  базы  и  заканчивая  базой №0.

Выключение станции осуществляется в обратном порядке, т.е. начиная
     с  базы №0.

Время готовности станции  к работе после подачи на нее сетевого  питания зависит от количества входящих в станцию плат расширения, и при первичном включении может достигать 30 сек. Признаком готовности станции к работе является появление на системных  аппаратах  наборного номера, даты, времени и номера версии программного обеспечения.

- После первого включения станции необходимо выполнить ее программирование, т.е.  задать  ее  конфигурацию, предварительно стерев все ранее запрограммированные параметры (см. раздел «Программирование станции»).

Изменение конфигурации станции в процессе ее эксплуатации.

- Исключение какой-либо платы приводит к прекращению обслуживания станцией всех портов, связанных с данной платой (слотом), но не стирает в памяти запрограммированных параметров портов (наборных номеров, принадлежности клавиш и т.п.). Дальнейшая установка в этот слот аналогичной платы полностью восстанавливает обслуживание портов.

Точно так же в станции можно отсоединить один или несколько любых базовых блоков от управляющего станцией нулевого блока. Дальнейшее подключение этих блоков полностью восстанавливает параметры портов, если, конечно, в блоке сохранена конфигурация плат. Станция допускает также перестановку блоков 1, 2 и 3 в любом порядке.

- При добавлении новой платы или замене типа платы в одном и том же слоте (например, SLХТ на КТSL) происходит автоматический сброс ранее запрограммированной конфигурации, в оперативную память записывается информация об изменении конфигурации, и станция возвращается к заводским установкам.

Вниманию  пользователей !

1) После монтажа и подключения станции при первоначальном включении, а также при самостоятельной установке плат расширения, необходимо убедиться в плотном и надежном вхождении разъемов плат в гнезда базового блока.

2) Снятие и установка плат расширения допускается только при выключенном сетевом  питании и не ранее, чем погаснут все светодиоды на панели блока питания. Для станций с линейными блоками питания время погасания индикаторов может достигать 5 минут, для станций с импульсными блоками питания – 5..10 секунд. Запрещается прикосновение металлическими элементами к деталям платы.

На подобные виды повреждений гарантийное обслуживание не распространяется.

3) При нестабильной работе электрической сети для повышения  надежности функционирования станции следует включать ее  в сеть  через  стабилизатор  напряжения  или  блок  бесперебойного  питания типа LINE INTERACTIVE или  OFF LINE.

4) Если в комплект Вашей станции входит пульт «Регион-Ц» или LG GSX/E-33EXE, -21EXE,  то убедитесь,  что перемычка на переключателе  «2-1» соответствующего порта платы KTSL стоит в положении «1», а если пульт GK-36EXE, то в положении «2»  (нумерация переключателей «1-2» слева направо).

5) Восемь переключателей (JP1 – JP8) на плате SLXT и четыре (JP1 – JP4) на плате KTSL служат для согласования входного сопротивления портов простых абонентских линий с различными типами телефонных аппаратов.

6) В связи с тем, что внешние соединительные линии в телефонных сетях могут значительно различаться по импедансу в зависимости от места установки станции, в конструкции предусмотрена возможность ступенчатой подстройки под конкретную соединительную линию (заводская настройка станции «Регион-120ХТ» выполнена под городскую линию длиной 4 км).

При необходимости улучшить качество связи по внешним линиям следует выполнить ступенчатую настройку, руководствуясь  следующими параметрами положения  согласующего переключателя:

Положение 1  - импеданс    360  Ом,

Положение 2  - импеданс 1’000  Ом,

Положение 3  - импеданс    620  Ом,

Положение 4  - импеданс 2’400  Ом.

При  использовании  приведенных  параметров  следует  учитывать  их  оценочный  характер, поскольку  импеданс  соединительной  линии  является  комплексной  электрической  характеристикой.

В случае неудовлетворительного качества связи и необходимости более точной подстройки портов станции под внешние условия следует обратиться к поставщику оборудования или в фирму – производитель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТАНЦИИ ДРУГИХ АТС

ЧЕРЕЗ ПЛАТЫ E1XT

Посредством плат E1XT можно подключить к станции одну или две АТС. В зависимости от типа подключаемой станции, плата E1XT может иметь различные варианты настройки. Вариант настройки (далее «настройка»), определяется расположением перемычек.

Настройка 0		Настройка 1

Настройка 2		Настройка 3

Настройка 4

Положения перемычек, соответствующее настройкам 1…4, соответствует ситуациям, когда станция подключается к АТС (или сети АТС), имеющей нумерационное пространство, общее с нашей станцией. Максимальное количество цифр в номере - 3. Различия между этими вариантами настройки используются только при самом первом включении станции для того чтобы определить, по какой из типовых схем АТС объединяются в единое нумерационное пространство (см. следующий раздел). В процессе работы используется лишь тот факт, что настройка этой платы не является настройкой 0.

Положение перемычек, соответствующее настройке 0, означает, что наша станция подключена к АТС (или сети АТС), имеющей свой собственный нумерационный план с максимальным количеством цифр в номере равным семи.

Расположение перемычек на плате указано на рисунке.

Плата Е1ХТ, вид со стороны установки элементов.

Наименование элементов на плате Е1ХТ

| Обозначение на рисунке | Наименование и назначение элемента |
| --- | --- |
| 1 | Разъем для стыка Е1: розетка типа RJ - 45, по центральной паре (контакты 4,5) осуществляется приём данных из внешнего потока Е1, а по паре вокруг центральной (контакты 3,6) – передача данных во внешний поток Е1. |
| 2 | Разъем для подключения ПЭВМ: розетка типа DB9-F. Разъем предназначен для технологических целей на этапе изготовления платы Е1-ХТ. |
| 3 | Разъем синхронизации: двухрядная вилка типа IDC-16, предназначен для передачи тактовой частоты и импульсов синхронизации в плату СР-ХТ. Плата СР-ХТ и Е1-ХТ обязательно должны быть соединены друг с другом с помощью специального ленточного кабеля, подключенного к этому разъему и соответствующему разъему на плате СР-ХТ. |
| 4 | Перемычки для задания варианта настройки платы E1XT. |
| L1 | Красный светодиод для контроля соединения по стыку Е1. Свечение или мигание означают потерю связи в потоке Е1. |
| L2 | Зелёный светодиод для контроля работы сигнального процессора платы Е1-ХТ. Нормальный режим работы – мигание светодиода с периодом 2 сек. Постоянное свечение или отсутствие свечения говорят о неисправности платы Е1-ХТ. |

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАНЦИЙ В ЕДИНОЕ НУМЕРАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

С помощью плат E1XT можно объединить в сеть с единым нумерационным пространством до четырёх станций «Регион-120XT». Рекомендуемые конфигурации сети приведены в приложении 1. Использование этих конфигураций обеспечивает автоматическое распределение номеров между станциями и позволяет осуществлять телефонную связь между абонентами всей сети сразу же после первого включения. Распределение наборных номеров между станциями описано в разделе «Программирование станции» (программа 06). Если Вас такое распределение не устраивает, его можно изменить (см. «Изменение нумерационного плана», программа 28).

### РАБОТА  С  АБОНЕНТСКИМИ  АППАРАТАМИ

Каждому  абонентскому  аппарату  при  программировании  станции    может быть присвоен один из следующих 4-х статусов:

- “наборный импульсный”,

- ”наборный тональный”,

- ”безнаборный”,

- ”безнаборный, только на прием”.

Абонентскому аппарату типа МБ можно присвоить статус только «безнаборный» или «безнаборный, только на прием».

Предустановленный   статус  аппаратов типа SL– “наборный импульсный”,  аппаратов типа МБ (плата SM) - «безнаборный, только на прием».

#### Работа  с  наборным  абонентским  аппаратом

- Вызов внутреннего абонента.

Снимите трубку и, услышав непрерывный гудок, наберите номер вызываемого абонента. По окончании набора будут слышны длинные или короткие гудки (свободен / занят). При этом не важно, это абонент данной станции или это абонент другой АТС, объединённой с Вашей станцией в единую сеть с помощью плат E1XT.

- Вызов внешнего (городского) абонента, подключённого к станции через плату COXT.

Для выхода к внешним абонентам наберите код подключения к внешней линии, затем, услышав гудок, наберите требуемый номер.

Внешние линии, к которым разрешен доступ с обычных (наборных) аппаратов рекомендуется объединить при программировании станции в  группу (см. «Программирование состава групп») и этой группе должен быть присвоен наборный номер (см. «Программирование наборных номеров»), который будет являться кодом подключения к внешней линии. Рекомендуемый номер – «9».  Выход  на  внешнюю линию  можно  выполнить  набором  номера  этой  линии.

Вызов внешнего абонента возможен только для абонентов, имеющих на это право (см. «Установка режима связи внутренних абонентов с внешними линиями»).

- Вызов внешнего (городского) абонента, подключенного к станции через плату E1XT.

Наберите код выхода на внешнюю плату E1XT, к которой подключена сеть с нужным Вам абонентом, и наберите его номер. Вызов возможен для всех абонентов станции. В качестве кода выхода на внешнюю плату E1XT используется наборный номер этой платы.

- Вызов группы.

Осуществляется вызовом  наборного номера группы. При вызове группы внутренних абонентов звонок поступает абоненту, имеющему первый номер в группе. Если этот абонент занят, вызов поступает к абоненту, имеющему второй номер в группе и так далее. Если все абоненты группы заняты, при вызове группы звучат короткие гудки. Если абонент не отвечает в течение 10 сек., вызов начинает поступать очередному участнику группы, если он тоже не отвечает, через 10 сек. выбирается следующий участник и т. д.

При вызове группы внешних линий происходит соединение с первой свободной внешней линией, после чего можно набрать требуемый номер.

- Переадресация внешнего или внутреннего абонента.

Станция позволяет производить переадресацию абонентов:

- внутреннего внутреннему;

- внутреннего внешнему;

- внешнего внутреннему;

- внешнего внешнему.

Во время разговора кратковременно (не более 1 сек.) нажмите на рычаг Вашего аппарата. Вы услышите частые гудки, а Ваш собеседник – музыкальную фонограмму. Свяжитесь с внутренним или внешним абонентом, сообщите ему о переадресации и положите трубку, после чего бывший Ваш абонент соединится с тем, кому Вы перевели. Если вызываемый внутренний абонент не желает связи с этим абонентом, дождитесь, пока он положит трубку или нажмите кратковременно на рычаг, и Вы автоматически вернетесь к прежнему абоненту. Если внутренний абонент занят или не снимает трубку, вновь кратковременно нажмите на рычаг. Связь с предыдущим абонентом восстановится. Ответа абонента, которому происходит переадресация, можно не дожидаться. После того, как Вы положите трубку, Вызов будет поступать от переадресовываемого и он услышит длинные гудки. Если переадресовываемый Вами абонент является внешним и, не дождавшись ответа от внутреннего вызываемого Вами абонента, Вы положили трубку, станция в течение 10 сек. будет подавать вызов, после чего вызов начнёт подаваться Вам. Если Вы не поднимете трубку в течении 10 сек.,  внешняя линия отключится.

Если во время разговора с абонентом после кратковременного нажатия на рычаг сразу положить трубку, вызов вернётся к Вам.

Если Вы переадресовали одного внешнего абонента другому внешнему абоненту, две внешние линии будут соединены между собой в течение времени DISA. Их разъединение произойдёт автоматически. Продолжительность времени DISA можно менять при программировании АТС.

Если Ваш аппарат имеет клавишу FLASH, нажатие на неё равносильно кратковременному нажатию на рычаг.

# Работа  с  безнаборным  абонентским  аппаратом

Безнаборный аппарат при программировании может быть приписан к одному или нескольким центральным пультам, к одному или нескольким абонентским аппаратам, либо  может быть не приписан никому (в  последнем  случае  он  будет  работать только  на  прием  вызовов).

При снятии трубки аппарат автоматически соединяется с не занятым центральным пультом, имеющим наименьший номер и находящимся в режиме «HF» или «PV» (см. раздел «Работа с центральными пультами», «Прием вызова от другого абонента»). Если все пульты, к которым приписан данный аппарат, находятся в режиме «TN», на все эти пульты поступает вызов. Одновременно поступает вызов ко всем абонентским аппаратам, к которым приписан данный аппарат. Исключение составляют только вызовы от аппаратов типа SM на аналогичные аппараты.

Примечание. Если при вызове центрального пульта абонент слышит короткие гудки (сигнал «занято»), то не обязательно класть трубку: на пультах этот вызов индицируется и по желанию оператора пульта вызов может быть принят незамедлительно.

# Работа с аппаратом МБ (местная батарея)

Работа с аппаратом МБ аналогична работе с безнаборным абонентским аппаратом с учетом следующих особенностей.

При поступлении звонка на аппарат МБ он звонит только 1 раз, после чего автоматически устанавливается связь. По окончании связи опять звучит один звонок.

Для подачи вызова с аппарата МБ следует два раза повернуть ручку вызова.

##### РАБОТА  С  ЦЕНТРАЛЬНЫМИ  ПУЛЬТАМИ

# Центральный пульт предоставляет специальные возможности  для  работы с абонентами:

# Вызов внутреннего абонента этой же станции можно производить одним нажатием клавиши прямого вызова абонента или набором номера на цифровой клавиатуре. Вызов абонента другой АТС, объединённой со станцией в единую сеть через плату E1XT, осуществляется набором его номера. Номер вызываемого абонента индицируется в верхней строке дисплея (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

CALL    (    335				      Вызов  (  335

# Если вызов абонента производится без поднятия трубки, для его отбоя нажмите клавишу MON.

# Вызов  внешнего абонента через линии CO.

# Выйти  на  свободную внешнюю  линию  и  после  поступления  непрерывного  гудка  набрать  требуемый  номер.  Выйти  на  свободную  внешнюю  линию  можно  следующими  способами:  а) - нажать клавишу этой линии;  б) – набрать наборный номер группы внешних линий, если таковая  сформирована при  программировании;    в) – набрать непосредственно станционный номер внешней линии.

Плата COXT при этом может быть установлена в любой из станций, объединённых в единую сеть АТС.

# Надпись в верхней строке дисплея (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

LINE 002   (   2733732			Лин. 002  (

2733732

Ввод  4-секундной  паузы  между  цифрами  производится  клавишей DND/FOR.

Переключение  режимов «ТОН/ПУЛЬС»  производится  клавишей « * ».

# Вызов  внешнего абонента через линии E1.

Набрать наборный номер «внешней» платы E1XT. При этом такая плата может быть установлена в любой из станций, объединённых в единую сеть АТС.

На дисплее появится надпись:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

CALL EXT   (   			 	Вызов EXT  (

# После этого можно набирать внешний номер абонента.

# Вызов группы.

Этот вызов можно производить нажатием клавиши прямого вызова группы или ее наборным номером на цифровой клавиатуре. При вызове группы звонок поступает абоненту, имеющему первый номер в группе. Если этот абонент занят, вызов поступает к абоненту, имеющему второй номер в группе и так далее. Если все абоненты группы заняты, при вызове группы звучат короткие гудки.

Если абонент не отвечает в течение 10 сек., вызов начинает поступать очередному участнику группы, если он тоже не отвечает, через 10 сек. выбирается следующий участник и т. д. Чтобы перевести подачу вызова следующему участнику группы, не обязательно ждать 10 сек., можно просто ещё раз нажать на клавишу вызова этой группы.

Номер вызываемого абонента индицируется в верхней строке дисплея (пример для группы внутренних абонентов):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

CALL ( 301					Вызов  (  301

При вызове группы внешних линий происходит соединение с первой свободной внешней линией, после чего можно набрать требуемый номер (пример для группы внешних линий):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

Line 002 ( 2734177				   Лин.  ( 2734177

Если вызов группы производится без поднятия трубки, для его отбоя нажмите клавишу MON.

- Повтор последнего набранного городского номера  производится  после  выбора  внешней  линии последовательным нажатием    клавиш  SPEED  и  « * ». Если у пульта имеется клавиша REDIAL, можно воспользоваться ею, выбирать свободную линию при этом не обязательно.

- Быстрый  набор городского номера.

Для  быстрого  набора  городского  номера,  хранящегося  в  памяти  пульта (можно  хранить  до  80 общедоступных  номеров и до 20 личных) следует  выбрать  внешнюю  линию и нажать клавишу SPEED,  затем набрать двухзначный  номер  ячейки  памяти (00…99),  в  которой  записан  данный  номер.

Номер ячейки памяти может быть запрограммирован на клавишу пульта. Быстрый набор номера при этом можно осуществить с использованием этой клавиши. Выбирать свободную линию в данном случае не обязательно.

- Набирать номер и вести разговор можно не снимая трубки в режиме “громкая связь” (через громкоговоритель и микрофон в корпусе пульта).

Ручное включение “громкой связи” производится нажатием клавиши MON и сигнализируется световым индикатором данной  клавиши. Выход из режима “громкая связь” производится также нажатием клавиши MON.  Автоматическое  включение  «громкой  связи» происходит, если набор номера, нажатие на клавишу абонента или внешней линии выполняется без  поднятия  трубки.

Примечания:

1) Подъем трубки во время разговора по “громкой связи” автоматически отключает “громкую связь” и включает трубку. Для возврата в режим "громкая связь" нажмите клавишу MON и  положите трубку.

2) При  работе  в  режиме  “громкая  связь” (спикерфон) на  качество  звука  влияют  посторонние  шумы, что  может  приводить  к  частичному  “проглатыванию”  звука.

- Во время разговора можно отключать и включать микрофон  нажатием клавиши MUTE. Светящийся индикатор этой клавиши сигнализирует о выключенном микрофоне.

- Прием вызова от другого абонента.

Центральный пульт индицирует одновременно все вызовы, поступающие на него.

Все звонки, входящие на станцию по внешним линиям CO, обрабатываются устройством определения номера звонящего абонента. Если звонок был принят пользователем центрального пульта, в верхней строке его дисплея справа появится номер звонящего абонента и его категория. Например:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

LINE 001 (3576321   K1			Лин.  001 (3576321   K1

0 :00 : 00		17:24				0 :00 : 00		17:24

Категории абонентов АТС указаны в таблице № 5.

Если станция не смогла определить номер, на его месте появятся  значки  ''- - - - - - -‘’. Если станция сомневается в правильности номера, после цифры-номера категории абонента появится значок « ( ».

Вся информация о входящих и исходящих внешних соединениях сохраняется в памяти станции. Объем памяти – 2048 звонков. При переполнении памяти, информация о «старых» звонках удаляется.

У системных аппаратов серии GSX установка громкости вызывного сигнала  и спикерфона производится регуляторами RING VOL и SPKR VOL соответственно, которые расположены на торцевой стороне пульта, обращенной к пользователю.

У аппаратов серии GК громкость спикерфона и вызывного сигнала устанавливается совместно ступенчато клавишами ▼ VOLUME ▲, расположенными внизу на лицевой панели. При выключении станции из сети электропитания или при отключении аппарата от станции громкость автоматически сбрасывается в среднее положение.

На обращенной к пользователю торцевой стороне пульта находятся переключатель режима приема вызовов HF-PV-TN (или HF- P-T).

Если переключатель режима находится в положении TN, то при поступлении вызова следует поднять трубку или нажать клавишу MON. Если переключатель находится в положении HF или PV, то соединение с вызывающим внутренним абонентом происходит автоматически сразу же при поступлении вызова. При этом выдаются три коротких звуковых сигнала и включается “громкая связь” с включенным микрофоном (положение HF) или выключенным микрофоном (положение PV). Соединение с внешним  вызывающим  абонентом  в любом режиме  происходит после поднятия трубки, или нажатия клавиши MON, или нажатия клавиши вызывающей внешней  линии. В момент прихода вызова в верхней строке дисплея появляется надпись (примеры):

- вызов от внутреннего абонента 235:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

CALL   (   235					   Вызов  (  235

- вызов от внешнего абонента по линии 003:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

LINE003 (				  	  Лин.003 (

- вызов от московского абонента 2733732 по линии E1:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

CALL   (   0952733732			   Вызов  (  0952733732

31 JUL 03  T2NP01POS3		                T2NP01POS3

Перед семизначным номером вызывающего абонента в данном примере выведен код города, а в правой половине второй строки указана характеристика номера вызывающего абонента.

При одновременном получении нескольких вызовов  (в режиме TN) Вы можете снять  трубку  или  нажать  клавишу  MON, при этом будет установлена связь с наиболее приоритетным абонентом в соответствии со следующей иерархией: -внешний, -центральный пульт, -абонент - в порядке увеличения номеров.

Номер этого абонента индицируется на дисплее. Переход от разговора с внутренним абонентом к следующему выполняется нажатием клавиши FLASH ( станция соединит Вас со следующим (согласно приоритету). Переход от разговора с внешним абонентом к следующему вызову выполняется двукратным нажатием клавиши MON в режиме «громкая связь» или  кратковременным  нажатием  на  рычаг в обычном  режиме. Звуковые сигналы, издаваемые пультом при получении вызовов, различны. Если среди вызовов имеется вызов от внешнего абонента, звуковые сигналы парные. Если имеются вызовы только от внутренних абонентов, звуковые сигналы одинарные.

При поступлении вызова (в режиме TN) до поднятия трубки Вы имеете возможность не прерывая вызова позвонить любому другому абоненту.  Для  этого  следует  нажать  прямую клавишу (или вызвать цифровым набором) какого-либо другого  абонента. Последнему будет направлен вызов, при этом поступивший к Вам звонок останется без ответа.

Примечания:                                                                                                                                   Если вызов идет от абонента, для которого на  пульте нет клавиши прямого вызова, то  включается индикатор клавиши прямого вызова своего собственного аппарата. Для связи с таким абонентом нажмите эту клавишу. Если одновременно  поступили вызовы  от нескольких таких абонентов, то станция свяжет Вас с абонентом, имеющим наименьший  номер. Если вызов поступил во время разговора, звуковой сигнал выдается только один раз.

- Световые сигналы индикаторов на клавишах прямого вызова сигнализируют о состоянии, в котором находится аппарат данного абонента:

не горит – аппарат свободен;

горит постоянно – аппарат занят (в т. ч. разговором с Вами), а в  режиме  конференции - пассивный  участник  конференции.

мигает часто – идет вызов на Ваш аппарат (интервал миганий~0.3ceк);

мигает медленно – идет вызов от Вашего аппарата (~2 сек);

мигает двойными импульсами – аппарат ожидает связи (см. функции HOLD и TRANS).

мигает тройными короткими импульсами – активный участник конференции.

учащенное  мигание  -  пассивный  участник  конференции  просит  слово.

- Над  каждой  клавишей  можно  поместить  текстовый  ярлык с именем абонента.  Для этого следует аккуратно приподнять  прозрачную  пластиковую накладку  за  верхний  край  и  затем  снять  ее.

- Организация конференц-связи.

Возможны три вида организации конференции – конференция группы, полная конференция и  переход  в  конференцию  из  разговора.

Конференция группы.

Нажмите клавишу CONF. При этом загорается индикатор этой клавиши и Вы становитесь ОРГАНИЗАТОРОМ конференции.

Нажмите клавиши прямого вызова тех абонентов (или клавишу прямого вызова группы абонентов), кто должен участвовать в конференции. Вызовы будут одновременно поступать ко всем вызванным абонентам.

После поднятия трубки вызванный Вами абонент автоматически становится ПАССИВНЫМ УЧАСТНИКОМ конференции, т.е. его микрофон отключен.

Мигание клавиши MUTE информирует организатора конференции о том, что конференция находится в режиме СБОР УЧАСТНИКОВ. В этом режиме всем подключившимся участникам транслируется музыка, микрофон организатора отключен.

Переход из режима СБОР УЧАСТНИКОВ к собственно конференции осуществляется только после того, как на пульте организатора будет нажата клавиша MUTE. При этом индикатор этой клавиши гаснет, микрофон организатора конференции включается.

Если организатору необходимо сделать объявление до окончания сбора участников конференции, он может активизировать свой микрофон нажатием клавиши HOLD. В этом режиме мигают индикаторы клавиш MUTE и HOLD, трансляция музыки подключившимся к конференции абонентам прекращается. Повторное нажатие клавиши HOLD отключает индикатор этой клавиши и возобновляет трансляцию музыки.

Индикатор пассивного участника конференции  светится  непрерывно. Перевод абонента в режим АКТИВНОГО УЧАСТНИКА (с включенным микрофоном) и обратно производится с пульта организатора конференции нажатием клавиши прямого вызова данного абонента. Индикаторы активных участников конференции мигают тройными короткими импульсами. При  переводе  абонента  из  пассивного  состояния  в  активное, ему выдается    короткий  звуковой  сигнал, а при обратном переводе ему подаются два таких сигнала.

Полная конференция

Нажмите клавишу [CONF], затем [SPEED]. Вызов начнет поступать ко всем незанятым в данный момент внутренним абонентам системы. В остальном этот вариант конференции ничем не отличается от предыдущего.

Переход в режим  конференции из разговора

а) Если при разговоре  с  внутренним  или  внешним абонентом  возникла  необходимость  подключения к  разговору  других  абонентов,  нажмите клавишу  CONF, она  начнет  мигать, и  Вы  услышите непрерывный  гудок. Вызовите  нужного  абонента,  дождитесь  его  ответа  и  нажмите  еще раз  CONF. Подключенный  в конференцию  абонент  сразу  будет  активным.  Таким  же  образом  можно  подключить  в  конференцию  следующего  абонента  и  т.д.

б) Для  включения  в  разговор  большого  числа  абонентов  имеется  еще  один  способ:  нажмите  при  разговоре  клавишу  HOLD, затем  CONF  и  вызовите  третьего  абонента (или группу),  затем  в  обратном  порядке - CONF - HOLD - CONF.  В  результате  будет  организована  конференц-связь  с  участием  первого  абонента  и  вызванного (группы)  в  процессе  связи,  в  этом  случае  присоединенные  абоненты  будут  пассивными  участниками  конференции.

Общие свойства режима конференции.

- Конференция  может  быть  реализована  в  двух  режимах:

- пассивная  конференция

на  дисплее  высвечивается  текст  CONFERENCE  CLOSED (для аппаратов серии GK- или GSX-) или текст КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАКРЫТАЯ (для аппаратов РЕГИОН-Ц);

- активная  конференция

на  дисплее  высвечивается  текст CONFERENCE  OPEN (для аппаратов серии GK- или GSX-) или текст КОНФЕРЕНЦИЯ ОТКРЫТАЯ (для аппаратов РЕГИОН-Ц).

Переход  из  одного  режима  в  другой  производится  нажатием  клавиши  DND/FOR, причем переход из пассивной конференции в активную возможен только после окончания режима СБОР УЧАСТНИКОВ.

- В  режиме  пассивной  конференции  пассивный  участник  имеет  возможность  подать  сигнал  организатору  конференции  о  желании  взять  слово.  Для  подачи  сигнала  с  центрального  пульта  -  нажать  клавишу  FLASH,  а с  абонентского  аппарата, не  имеющего  такой клавиши  -  кратковременно (не более 1 сек)  нажать  на  рычаг.  При  этом  на  пульте  организатора  конференции и на всех пультах-участниках  раздастся  специальный  короткий  звуковой  сигнал  и  в  течение  5  сек  будет  интенсивно  мигать  клавиша  вызывающего  абонента. Внешний абонент  может подать сигнал «прошу слова»  только в том случае, если он  подключен к станции  через  плату внешних линий  типа  COXT-C.  При  этом  телефонный  аппарат  данного внешнего  участника  конференции  должен быть установлен в режим тонального  набора.  Для  подачи  сигнала  следует  нажать  клавишу «1».

- В  режиме  активной  конференции  любой  ее  участник  имеет  возможность  включить  свой  микрофон, т.е. стать  активным  участником.  Для  этого:
-  внутреннему  абоненту следует  кратковременно (не  более 1 сек)  на-
    жать  на  рычаг;                                                                               .                                                                                                
-  пользователи  центральных  пультов  и аппаратов, имеющих клавишу
    FLASH, активизируют  себя  нажатием этой  клавиши;

-  внешние  абоненты  активизируют себя набором цифры «1» в тональ-
ном режиме.

Общее  число  самоактивизировавшихся  абонентов  не  превышает  3 (стандартная заводская настройка), по желанию заказчика это количество может быть изменено.  При  самоактивизации  каждого  последующего  абонента  один из  предыдущих  трех  будет  автоматически  выведен  из  числа  активных  участников  (выводится  абонент,  вошедший  в  конференцию  ранее  других).  Абоненту,  выводимому  из  числа активных,  отправляется два коротких  звуковых  сигнала.  Световая  индикация  самоактивизированных  абонентов  является  стандартной.   В  режиме  активной  конференции  организатор  конференции  имеет  возможность  активизировать и деактивизировать  участников  конференции,  аналогично  режиму  пассивной  конференции.

Примечание: абоненты аппаратов типа SM могут быть активными только по команде организатора конференции.

- Организатор  конференции  имеет  возможность  временно  отключиться  от  конференции  без  нарушения  ее  работы.  Для  этого  следует  нажать  клавишу  CONF,  индикатор  которой  станет  мигать.  В  этом  состоянии  Вы  можете  связаться  с  любым  свободным  абонентом,  а  также  выйти  на  внешние (городские)  линии.  Возврат  в  конференцию  также  производится  нажатием  клавиши  CONF.  Если  нажатие  этой  клавиши  произвести  при  разговоре  с  новым  абонентом,  то  он  автоматически  станет  активным  участником  конференции.  Таким  способом, в частности,  можно  подключить  к  конференции  абонентов  городских  линий.

- Внешние  абоненты  вводятся  в  конференцию  в  качестве  пассивных  участников.

- В процессе конференции можно передать статус "организатора конференции" любому другому пульту - активному участнику конференции. Для этого организатор конференции нажимает клавишу TRANS и затем клавишу прямого вызова пульта, принимающего статус "организатора".

- Выключение абонента из конференции  производится последовательным нажатием клавиши FLASH и клавиши абонента.

- Абонент, который во время организации/проведения конференции набрал номер (вызвал) аппарат организатора конференции, нажатием кнопки прямого вызова вводится в конференцию.

- Сигналы «подзвона» от абонентов, звонящих на пульт организатора конференции, подаются только до окончания режима СБОР УЧАСТНИКОВ. Во время собственно конференции осуществляется только световая индикация поступающих вызовов.

- Во время конференции звуковая и световая индикация одинакова для всех пультов, участвующих в конференции.

- Конференция заканчивается для всех участников одновременно, когда организатор положит трубку или отключит “громкую связь” клавишей  MON.

- Тип вызывного сигнала в конференции отличается от обычного вызывного сигнала.

- Повторное  нажатие  клавиши  абонента, вызываемого  на  конференцию,  приводит  к  снятию  вызова.

- Общее  замечание  по  количеству  активных  участников  конференции:  станция  допускает  неограниченное  число  активных  участников  конференции,  но  реально  при  большом  числе  активных  участников  может  произойти  самовозбуждение  звукового  тракта.

В  связи  с  этим  рекомендуемое  число  одновременно  активных  участников  конференции  не  должно  превышать  10 – 15,  в  зависимости  от  типа  используемых  абонентских  аппаратов.  Учитывая, что  в  режиме  активной  конференции  три  абонента  могут  войти  в  конференцию  независимо  от  организатора,  организатору  такой  конференции  рекомендуется  активизировать  не  более  7-12  абонентов  одновременно.

- Режим удержания линии (HOLD).

Если во время разговора с каким-либо абонентом нажать клавишу HOLD, индикатор этой клавиши, а также клавиши прямого вызова абонента начнет мигать двойными импульсами. Абонент будет слышать музыку. В этом состоянии Вы получаете возможность связаться с любым другим абонентом обычным путем. Повторное  нажатие клавиши HOLD  (или непосредственно клавиши абонента) вернет  Вас  к первому абоненту.

Пример  типичной  ситуации  для  использования  режима  HOLD:  Вы  разговариваете  с  каким-либо  абонентом,  и  в  этот  момент  поступает  вызов  от  другого  абонента.  Вы  ставите  Вашего  собеседника  на  удержание  нажатием  клавиши HOLD,  затем  принимаете  вызов  от  другого  абонента  и  даже  можете  перенаправить  последнего  по  его  желанию  с  помощью  функции  TRANS (см. след. пункт).  После  этого  нажатием  клавиши  HOLD  Вы  возвращаетесь  к  разговору  с  Вашим  первым  собеседником.

Если Вас не устраивает мелодия, которую будет слышать абонент в режиме HOLD, Вы  можете подключить вход «MUSIC» базового блока, в котором установлена плата процессора СРХТ, к другому источнику сигнала и переставить на плате СРХТ джампер из положения «INT» в положение «EXT».

Размах сигнала не должен превышать 0,5 В, входное сопротивление схемы 10 кОм.

- Переадресация вызова (TRANS).

Применяется, как  правило, секретарем, а  также  для связи абонентов, один из которых (или оба) не имеет возможности прямой связи с другим. Например, для связи абонентских аппаратов с городскими линиями, для связи двух безнаборных аппаратов между собой и т.п.

Во время разговора с каким-либо абонентом нажмите клавишу TRANS. Индикатор клавиши прямого вызова этого абонента начнет мигать двойными импульсами. Абонент будет слышать музыку.

Нажмите клавишу прямого вызова второго абонента (или наберите его номер).  Далее  возможны два варианта:

Переадресация без уведомления: не дожидаясь, пока второй абонент выйдет на связь, положите трубку (или нажмите клавишу MON). Теперь вызов ко второму абоненту будет идти от первого. Первый абонент услышит длинные гудки.

Если производилась переадресация внешнего абонента, но абонент не берёт трубку, через 10 сек вызов начнёт поступать опять Вам. Если и Вы, в течение 10 сек, не поднимете трубку, линия автоматически отключится.

Переадресация  с  уведомлением:  дождитесь  ответа  второго  абонента и сообщите  ему  о  выходе  на  связь с  первым  абонентом, затем положите трубку.  После этого связь между первым и вторым абонентами установится автоматически.

Если второй абонент не  желает связи, выполните одно из следующих действий:

- дождитесь, когда он положит трубку;

- нажмите TRANS или клавишу первого абонента.

После этого  Вы автоматически вернетесь к первому абоненту.

Если  второй  абонент  не  отвечает,  нажмите  клавишу TRANS  и Вы вернётесь к первому абоненту.

- Перевод вызовов к заместителю (DEPUTY).

Каждый из пультов может иметь своего заместителя на другом пульте или абонентском аппарате. Адрес заместителя указывается при программировании.

Для перевода пульта в режим переадресации к заместителю нажмите клавишу DND/FOR. Аппарат подтвердит нажатие звуковым сигналом, индикатор клавиши DND/FOR будет мигать,  на  дисплее  индицируется  сообщение “FORWARD  TO  DEPUTY”. В этом режиме все вызовы, идущие на Ваш аппарат, будут автоматически переводиться на аппарат заместителя. Возврат к основному режиму производится повторным нажатием  клавиши DND/FOR.

Примечание: Вызовы, идущие от заместителя, поступают на Ваш  пульт в обычном  режиме  - без  переадресации.

- Режим экстренного соединения

Применяется для соединения с занятым абонентом (внешней линией). Разрешен только для центральных пультов, подключенных к платам KTSL, которые установлены в слот 5 базы 0 (порты 44 и 46) или слот 2 базы 1 (порты 84 и 86). Приоритет пульта определяется номером порта, к которому  он подключен: чем меньше номер порта, тем выше приоритет. Этот режим запрещен для случая участия в связи пульта имеющего более высокий приоритет. Кроме того, нельзя таким образом соединиться с организатором конференции и пультом, находящемся в режиме прослушивания разговоров (см. далее.).

Нажмите клавишу SPEED и затем клавишу прямого вызова абонента или внешней линии. Все связи этого абонента будут разрушены, его собеседник услышит короткие гудки, установится связь с пультом.

По желанию клиента может быть поставлено программное обеспечение для другого расположения плат центральных пультов, для которых разрешен этот режим.

- Режим прослушивания разговора.

Позволяет прослушивать находящуюся в активном режиме любую внешнюю линию, пульт или обычного абонента, находящегося в режиме разговора. К участникам конференции подключаться запрещено.

Разрешен только для центральных пультов, для которых разрешен режим экстренного соединения. При этом нельзя прослушивать разговор, в котором участвует  пульт с более высоким приоритетом.

Нажмите клавишу CALLBK и затем клавишу прямого вызова требуемого абонента или внешней линии. Ваш пульт с выключенным микрофоном (клавиша MUTE светится) автоматически подключается к линии связи этого абонента.

При необходимости вклиниться в разговор нажмите клавишу MUTE, при этом индикатор клавиши погаснет.

С пульта, обладающего самым высоким приоритетом, разрешено прослушивать конференцию. Для этого нужно указанным выше способом войти в режим прослушивания организатора конференции. Прослушиваться будут все активные участники конференции. Если нажать клавишу MUTE, пульт станет полноправным активным участником конференции.

- Дополнительная информация по функциям системного аппарата РЕГИОН-Ц.

Назначение клавиш:

- выбор  параметра  регулировки:

- (знак трубки) – громкость в трубке

- (знак громкоговорителя) – громкость разговора и однотонных  сигналов

- (знак колокольчика) – громкость вызывных сигналов)

- увеличение  громкости

- уменьшение  громкости

- вкл./ откл.  подсветки  дисплея

HANS 1  - вкл./ откл.  гарнитуры 1  (действует только при уложенной трубке 1)

HANS 2  - вкл./ откл.  гарнитуры 2  (действует только при уложенной трубке 2)

MUTE  -  откл./  вкл.  спикерфонного  микрофона  (расположен  в  корпусе аппарата).

MUTE 1 – откл./ вкл. микрофона  в  трубке 1

MUTE 2 – откл./ вкл. микрофона  в  трубке 2

## PAUSE –  функция  будет  реализована  позднее,  (информация  -  у  поставщика),

## SELECT - функция  будет  реализована  позднее (информация  -  у  поставщика).

## Назначение  остальных  клавиш  описано  ранее.

Светоиндикация   на  клавишах.

Зеленая  светоиндикация  означает,  что  абонент,  приписанный  к  этой  клавише,   находится  на  связи  с  абонентом  данного  системного  аппарата.

Красная  светоиндикация  означает,  что  соответствующий  абонент  занят.

Вставка  клавишных  надписей.

Для  вставки/замены  клавишных  надписей  необходимо:

  - отвернуть  с лицевой  панели  крепежные  винты  и  снять  накладные  рамки,

  - вытянуть  полоски  с  устаревшими  надписями,

  - вставить  приготовленные  заранее  новые  полоски,

  - установить  накладные  рамки  и  завернуть  винты.

### РАБОТА  С  ВНЕШНИМИ  ЛИНИЯМИ

Каждой внешней  линии станции при  программировании  присваивается  один  из  следующих  статусов:

для  обработки  входящих  звонков:

-    обычный  статус / статус DISA;

для  обработки  исходящих  звонков:

- импульсный набор / тональный набор.

( см. далее  Раздел  программирования «Установка  статуса  внешней линии»).

Порядок подачи вызова внутренним абонентам при  поступлении  входящего  звонка (из города) по линии,  имеющей обычный статус, определяется при программировании станции (см. далее  Раздел программирования  «Установка  режима  связи  внутренних  абонентов  с внешними  линиями»).

Если запрограммирован параллельный способ, вызов  передается  одновременно  всем  внутренним абонентам,  запрограммированным  на  прием  вызова  с  данной  линии с помощью программы 02 или 21(02 – для дневного и 21 – для ночного времени).

Если запрограммирован последовательный способ и к данной линии с помощью программы 18 приписана группа внутренних абонентов, вызов будет поступать первому свободному участнику этой группы. Если, в течение 10 сек, абонент не поднимет трубку, вызов начнётся подаваться следующему свободному участнику группы и так далее. Так будет продолжаться до тех пор, пока внешний абонент не положит трубку.

Если запрограммирован последовательный способ и к данной линии не приписана группа внутренних абонентов, вызов будет поступать первому свободному абоненту из числа абонентов, запрограммированных на приём вызова с помощью программы 02. Если, в течение 10 сек, абонент не поднимет трубку, вызов начнётся подаваться следующему свободному абоненту из их числа и так далее. Так будет продолжаться до тех пор, пока внешний абонент не положит трубку. Порядок выбора абонентов при этом определяется номерами их портов: чем «ближе» абонент к плате центрального процессора, тем раньше к нему поступит вызов.

При  поступлении  входящего  (из города) звонка  на  линию,  имеющую  статус  DISA, происходит  немедленное  занятие  линии  самой  станцией. Звонящий  абонент  получает  непрерывный  гудок,  после  чего  он должен  набрать  в  тоновом  режиме  необходимый  ему  внутренний  номер абонента, группы  или  внешней линии.  Время, отводимое  при  этом  на  набор  одной  цифры,  ограничено  10  секундами.  При  неполучении  очередной  цифры  станция  автоматически  переводит  линию  в  обычный  режим  работы  и  вызов  передаётся  запрограммированным  внутренним  абонентам:

- если запрограммирован параллельный способ, вызов  передается  одновременно  всем  внутренним абонентам,  запрограммированным  на  прием  вызова  с  данной  линии с помощью программы 02 или 21;

- если запрограммирован последовательный способ и к данной линии приписана группа внутренних абонентов, вызов будет поступать только первому свободному участнику этой группы;

- если запрограммирован последовательный способ и к данной линии не приписана группа внутренних абонентов, вызов будет поступать только первому свободному абоненту из числа абонентов, запрограммированных на приём вызова с помощью программы 02 или 21.

Если в течение 30 сек вызов принят не будет, происходит автоматическое отключение линии.

С помощью  линии  DISA  внешний  абонент  может выполнить транзитный  звонок  «из города  D  станция  «РЕГИОН» D  в город». Для  этого  следует  после  получения  ответа  станции  набрать  в  тональном  режиме внутренний  номер  внешней  линии  или установленный  код  выхода  на  внешние  линии (обычно «9») и  затем  набрать  4-значный  «пароль DISA», устанавливаемый  при  программировании  станции.  После  правильного набора  пароля  звонящий  выходит  на  городскую  АТС  через  внешнюю линию  станции «Регион».  Далее  можно  производить  в  тоновом  режиме  набор  городского  номера.

Примечание 1:   если  «пароль DISA»  совпадает с общестанционным паролем, донабор  пароля  не  требуется.  Предустановленное  значение  «пароля  DISA» - 0000.

Примечание 2:  освобождение линии DISA  внешним  абонентом  происходит  только  после  нажатия  клавиши « # »  на  аппарате  внешнего  абонента, и   только  когда  линия DISA  находится  в состоянии DISA (т.е. не  переключилась в обычный режим по таймеру).

Длительность  соединения,  произведенного  по  линии  DISA, ограничена  программируемым  таймером  (см.  раздел  «Установка  статуса  внешней  линии»).  За  30  сек  до  окончания  лимитного  времени,  в  линию  подается  короткий  звуковой  сигнал,  по  окончании  лимитного  времени  происходит  автоматическое  разъединение  связи.

##### Функции  клавиш  « * »  и  « # »  на  аппарате  внешнего  абонента, звонящего  на  линию  DISA.

Клавиша « * »  имеет  две  функции:

- сброс  набранного  внутреннего  номера  без  отключения от линии  DISA (во  время  набора  номера, ожидания ответа абонента,  во  время  разговора);

- перезапуск  таймера  разговора (однократное  нажатие в течение последних 30 секунд  разговора для  продления  лимитного времени  разговора).

Нажатие  клавиши « # » приводит  к  полному  разъединению абонентов.

Блокировка  выхода  на  междугороднюю  связь.

В  станции  имеется  возможность  блокировки  выхода  абонентов  на междугороднюю  телефонную  связь  - путем  запрета  набора  одной  или  двух  конкретных  цифр.  Запрет  устанавливается  для  каждой  пары «внутренний абонент - внешняя линия» (см. разделы «Установка режима  связи  внутренних абонентов с внешними  линиями»  и  «Установка  кода  выхода  на  междугородние  линии»).

Предустановленные  значения:

- цифра  выхода  на  межгород = «8»,

- системным аппаратам  выход  на  межгород  - разрешен,

- абонентским  аппаратам  выход  на межгород – запрещен.

Автоматическое определение номера внешнего абонента.

По желанию заказчика на платы внешних линий COXT может быть установлено специальное программное обеспечение, позволяющее абоненту подавать сигнал «прошу слова» во время конференции. Функция АОН при этом отсутствует. На одной плате COXT могут быть линии обоих типов.

##### ПРОГРАММИРОВАНИЕ  СТАНЦИИ

При самом первом включении станции происходит автоматическое определение её конфигурации и осуществляется начальная установка параметров, позволяющая выполнять основные функции без дополнительного программирования.

Станция  может быть  перепрограммирована с любого системного аппарата (центрального пульта).

##### КОДЫ  ПРОГРАММ

| Код | Название программы |
| --- | --- |
| 00 | установка времени |
| 01 | установка даты |
| 02 | установка режима связи внутренних абонентов с внешними линиями СО |
| 03 | программирование состава групп |
| 04 | установка статуса абонентского аппарата (наборный / безнаборный) |
| 05 | установка статуса внешней линии СО |
| 06 | программирование наборных номеров и консолей |
| 07 | изменение системного пароля |
| 08 | программирование общедоступных городских номеров. |
| 09 | стирание записанных параметров станции из оперативной памяти |
| 10 | установка принадлежности клавиш прямого доступа |
| 11 | установка номера заместителя |
| 12 | программирование личных городских номеров |
| 13 | просмотр информации о времени входящих соединений |
| 14 | просмотр информации о времени исходящих соединений |
| 15 | просмотр информации о внутренних соединениях |
| 16 | зарезервировано |
| 17 | установка кода выхода на междугородние линии |
| 18 | связывание группы внутренних абонентов с внешней линией СО |
| 19 | установка начала ночного времени |
| 20 | установка окончания ночного времени |
| 21 | установка режима связи внутренних абонентов с внешними линиями СО для ночного времени |
| 22 | установка статуса внешней линии СО для ночного времени |
| 23 | связывание группы внутренних абонентов с внешней линией СО для ночного времени |
| 24 | программирование временного режима станции |
| 25 | составление таблицы маршрутизации для внешних номеров, поступающих с платы E1XT |
| 26 | составление таблицы маршрутизации для внешних номеров, поступающих с платы E1XT на слоте 2 |
| 27 | задание конфигурации для платы E1XT |
| 28 | изменение нумерационного плана |
| 29 | подписка абонентов на ограничение по индикации их наборного номера при исходящей связи по Е1 ( CLIR) |
| 30 | изменение категории пульта (OVERRIDE) |
| 31 | включение/отключение услуги MSN по потоку Е1 |
| 32 | включение/отключение услуги DDI по потоку Е1 |

ВХОД  В  РЕЖИМ   ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для  входа в режим  программирования   нажмите  клавишу  FLASH. При этом индикатор клавиши MON начнет мигать, показывая, что пульт находится в режиме программирования. Затем  с  помощью  цифровой  клавиатуры  наберите двузначный  код  требуемой  программы (см. таблицу  «КОДЫ ПРОГРАММ»).

Если  набран  код  общесистемного  параметра, то в  нижней  строке  дисплея  появится  надпись:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PASSWORD:					Пароль:

означающая  необходимость  набора  4-значного  пароля.  После  набора  правильного  пароля  на  дисплее  появятся  программируемые  параметры  станции.

Если  набран  код  настройки  пульта (11 или 12),  набор  пароля  не  требуется.

Во время программирования индикаторы  пульта продолжают показывать состояние других аппаратов, однако звуковые сигналы о поступающих вызовах  не выдаются.

Внимание: предустановленное  значение  пароля – 0000.

Если по какой – либо причине произошел сбой пароля, необходимо:

- выключить питание станции, вынуть плату СРХТ;

- на 3-5 минут перемычку на переключателе JP1 платы СРХТ установить в положение «OFF», а затем вернуть ее в положение «ON»;

- вставить плату на место, включить станцию.

Произойдет автоматическая установка пароля «0000» (с потерей ранее запрограммированных параметров).

Установите требуемые параметры в соответствии с приводимыми ниже инструкциями.

Для программирования других параметров вновь нажмите клавишу FLASH и наберите нужный код программы.

Выход  из  режима  программирования  -  нажатием  клавиши  MON.

00. Установка времени.

Нажмите клавишу  FLASH, затем  код  00 (дважды нажать клавишу 0). На  дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:00			TIME		     Программа:00       	      Время

12:25			                                   12:25

С помощью цифровых клавиш наберите текущее время: часы и минуты. Их значение появится на дисплее. В случае ошибки повторите набор.

Убедившись в правильности набора, нажмите клавишу HOLD.  Новые  параметры  будут  занесены  в  память.

01. Установка даты.

Нажмите клавиши FLASH, 0, 1. На дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:01			DATE	    Программа:01       	      Дата	MO  26  OCT  1999			              Суббота  07  ЯНВ   2001

(SU – MO – TU – WE – TH – FR - SA    - дни недели).

Наберите число, месяц и год  (каждую  позицию - двумя цифрами), затем нажмите  клавишу  с  цифрой,  соответствующей  текущему  дню недели (1 – воскресенье, 2 - понедельник, 3 – вторник, …, 7 – суббота).

Убедившись в правильности набора, нажмите клавишу HOLD. Новые параметры будут занесены в память. Нажатием клавиши HOLD можно ввести дату при не полном наборе, например, после ввода числа и месяца.

02. Установка режима связи внутренних абонентов с внешними линиями СО для дневного времени.

Нажмите клавиши FLASH, 0, 2.

На дисплее появится сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 02          NO  LONG             Программа:02

LINE 000   (     (  STATION 200

Лин. 000     (     (    Абон. 200

Межгород запрещен!

В нижней строке дисплея слева указан номер внешней линии, справа – номер внутреннего абонента, а в центре – режим связи между ними. Стрелка ( указывает, что вызовы из данной линии поступают к указанному внутреннему абоненту. Стрелка ( указывает, что абонент имеет право пользоваться данной линией.

Надпись «NO  LONG»  (в  верхней  строке справа, для аппаратов серии GK- или GSX-) или надпись «Межгород запрещен!» для аппаратов серии РЕГИОН-Ц означает, что данному  абоненту  запрещен  выход  на  междугородние  номера  по  данной  внешней  линии.

Режим связи каждой пары “линия-абонент” программируется индивидуально.

При входе в программу на дисплее появляется режим связи пары LINE 000 - STATION 300 (для аппаратов серии GK- или GSX-) или Линия 000 – Абонент 300 (для аппаратов серии РЕГИОН-Ц.

Изменение номера линии производится клавишами CALLBK (уменьшить порядковый номер внешней линии) и SPEED (увеличить порядковый номер). Изменение номера абонента производится клавишами CONF (уменьшить номер абонента) и TRANS (увеличить номер абонента). Если производится программирование линии или абонента с минимальным номером, то нажатие клавиши уменьшения порядкового номера приведет к переходу на максимально возможный номер. Если производится программирование линии или абонента с максимальным номером, то нажатие клавиши увеличения порядкового номера приведет к переходу на минимально возможный номер. Изменение номера линии или абонента может производиться также нажатием на клавишу прямого вызова.

Установка режима связи производится клавишами ( (для стрелки () и # (для стрелки (),  запрет  выхода  на  междугородние  номера  производится  клавишей  DND/FOR.

Выберите интересующую Вас пару и установите необходимый режим связи. Новая информация будет занесена в память (клавишу HOLD нажимать не нужно). Далее перейдите к следующей паре или закончите программирование нажатием клавиши MON или FLASH.

Примечание: на табло появляются только номера абонентов и линий, реально включенных в станцию.

03. Программирование состава групп.

В станции может быть запрограммированно до 64 групп абонентов. В группе может быть от 1 до 64 участников. Все участники одной группы могут быть либо внутренними абонентами, либо внешними. В состав внутренней группы могут входить SL и KT абоненты всех станций, объединённых в единое нумерационное пространство (сеть).

При включении группы в состав конференции вызов будет поступать всем незанятым участникам этой группы. Группу внешних линий включать в конференцию нельзя.

При обычном вызове группы связь осуществляется с первым незанятым участником группы. Если все участники заняты, Вы услышите короткие гудки. Если абонент не отвечает в течение 10 сек., вызов начинает поступать очередному участнику группы, если он тоже не отвечает, через 10 сек. выбирается следующий участник и т. д.

Нажмите клавиши  FLASH,  0,  3.

На дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 03          		             Программа:03

GROUP-01       01      SLT   300

Группа 01

Участник 01         SLT   300

Информация в нижней строке: группа с порядковым номером  01 в качестве участника № 01 имеет внутреннего абонента № 300.

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 03          		             Программа:03

GROUP-15      12       LINE   001

Группа 15

Участник 12         Лин. 001

Группа с порядковым номером  15 в качестве участника № 12 имеет внешнюю линию № 001.

Изменение порядкового номера группы:

Клавиша  SPEED – увеличение на 1

Клавиша CALL BK – уменьшение на 1

Изменение номера участника группы:

Клавиша CONF	- уменьшение на 1

Клавиша TRANS	- увеличение на 1

Набор номера участника производится:

- нажатием на клавишу прямого вызова абонента;

- набором его номера на цифровых клавишах с подтверждением набора клавишей HOLD.

Удаление участника из группы производится клавишей #.

04. Установка  статуса  абонентского  аппарата.

Нажмите клавиши  FLASH,  0,  4.

На дисплее появится одно из  сообщений (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 04          		             Программа:04

STATION 300          DIAL-PULSE

Аппарат 300

Наборный   Имп.

Абонент № 300 – наборный  импульсный.

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 04          		             Программа:04

STATION 387             PAGE 202

Аппарат 387

Без набора			202

Абонент № 387 – безнаборный, но вызов абоненту № 202 не дает.

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 04          		             Программа:04

STATION 387         PAGE ( 202

Аппарат 387

Без набора	      (	   202

Абонент № 387 – безнаборный, подчиненный абоненту № 202, т.е. при подъеме трубки идет вызов на аппарат № 202.

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 04          		             Программа:04

STATION 310           DIAL-TONE

Аппарат 310

Наборный   Тон.

Абонент № 310 – наборный  тоновый.

Функции клавиш  в  данном  режиме  программирования:

*     	- инверсия статуса абонентского аппарата: наборный/безнаборный;

# 	- инверсия подчиненности абонентского аппарата абоненту, обозначенному справа: дает/не дает вызов; для  наборного  аппарата – переключение  режимов  тон/пульс,

SPEED	- увеличение номера абонентского аппарата на 1;

CALL BK	 - уменьшение номера абонентского аппарата на 1;

TRANS 	 - увеличение номера абонента, обозначенного справа на 1

CONF	- уменьшение номера абонента, обозначенного справа на 1

Клавишу HOLD нажимать не нужно.

05. Установка   статуса   внешней   линии   СО   для   дневного  времени.

Нажмите клавиши  FLASH,  0, 5.

На дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 05     PAR     		             Программа:05  	ПАР

LINE  000        NORMAL  -PULSE

Лин. 000

Норма   Имп.

Информация  в  нижней  строке:  внешняя  линия  №000  находится  в  нормальном  режиме  работы  для  входящих  вызовов,  с  импульсным  набором  номера  для  исходящих  вызовов.

В правой части верхней строки указывается способ подачи вызова от этой линии к внутренним абонентам: параллельный (PAR \ПАР) или последовательный (POS \ПОС).

Функции  клавиш  в  данном  режиме:

SPEED – увеличение  номера  внешней  линии,

CALLBK – уменьшение  номера  внешней  линии,

* - переключение  режима  работы  NORMAL / DISA (для РЕГИОН-Ц

НОРМА/ DISA),

# - изменение  режима  набора  номера  PULSE / TONE (для РЕГИОН-Ц

Имп./ Тон.),

DND FOR – переключение способа подачи вызова,

TRANS – переход  в  подрежим  программирования  таймера  занятия  линии  и  пароля  выхода  на  другую  внешнюю  линию  в  режиме  DISA.

По  нажатию  на  клавишу  TRANS  на  дисплее  появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 05   TIMER – 01 MIN           Программа:05  	ПАР

PASSWORD  DISA :  0000

Время – 01 мин

Пароль DISA:  0000

Увеличение/уменьшение  значения  таймера  производится  клавишами SPEED / CALLBK,   0...9 – набор  нового  пароля  DISA.  Для подтверждения  правильности  набора  пароля нажать  клавишу  HOLD, для  выхода  из  подрежима  в  основной  режим  программирования  статуса внешней  линии нажать  клавишу  TRANS.

06. Программирование наборных номеров.

# Наборные номера

Наборный номер – это цифровой номер, который набирается на тастатуре  телефонного аппарата для вызова абонента (группы) или выхода на внешнюю линию. Наборный номер может состоять из одной, двух или трех цифр.

При самом первом включении станции происходит автоматическое определение её конфигурации. Если в составе  АТС нет плат E1XT, устанавливаются следующие наборные номера:

внешние  линии -  LINE  №№ 000, 001, 002 ... и т.д.

системные аппараты №№ 200, 201, 202 … и т.д.

абонентские аппараты - №№  300, 301, 302 …и т.д.

Такая же нумерация устанавливается, если все входящие в станцию платы E1XT внешние. Наборные номера плат E1XT при этом устанавливаются из того же ряда, что и для внешних линий. Наборный номер присваивается всей плате E1XT и служит кодом доступа к абонентам внешних АТС через эту плату.

Если в состав АТС входит хотя бы одна плата E1XT, через которую осуществляется объединение станций в единое нумерационное пространство, то станции выделяется массив из 200 номеров. Выделенный массив начинается с одного из перечисленных номеров: 100, 300, 500, 700. Значение начального номера зависит от конкретной конфигурации, по которой несколько (от двух до четырёх) АТС объединяются в единое нумерационное пространство. Если объединение осуществляется по одной из типовых схем (см. приложение 1), то автоматически осуществляется начальная установка параметров всех объединяемых АТС, позволяющая выполнять основные функции без дополнительного программирования. Присвоение наборных номеров абонентам, пультам, внешним линиям и внешним платам E1XT в таком случае осуществляется в порядке возрастания их номеров портов.

Распределение номеров между станциями можно изменить (см. ниже программу 28 «Изменение нумерационного плана»).

При первом включении станции все порты КТ, к которым не подключены ни какие устройства, программируются под обслуживание центральных пультов, а подключённые консоли оказываются не приписанными ни к одному из пультов. Приписка консолей к пультам осуществляется с помощью этой же программы  (см. далее).

Одновременно, при первом включении, станция сама программирует принадлежность первых 24-х клавиш прямого доступа центрального пульта. Станция располагает на клавишах (в порядке увеличения номера клавиши) вначале внешние линии, затем пульты и, наконец, абонентские линии. Все клавиши консолей после первого включения остаются свободными.

Программирование:

Цель - присвоение наборных номеров внутренним абонентам, группам (внешних линий и внутренних абонентов) и внешним модулям Е1.

Станция допускает присвоение наборного номера только порту (абоненту или внешней линии) реально соединенному с платой расширения. Не допускается наличие двух одинаковых наборных номеров, а также пересечений номеров. Например, если какому-либо абоненту (или группе) присвоен номер 8, то не должно быть двух- или трехзначных номеров, начинающихся на 8.

Нажмите  клавиши  FLASH, 0, 6. На  дисплее  появится  сообщение:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 06  			             Программа:06

PORT 048                      SLT 300

Порт 048                        SLT 300

В нижней строке дисплея обозначено: слева номер действующего порта станции, справа тип порта и его наборный номер.

Клавишами SPEED (увеличение на 1) и CALLBK (уменьшение на 1) выберите интересующий вас номер порта. Далее, с помощью цифровых клавиш наберите новый наборный номер. Убедившись в правильности набора, нажмите клавишу HOLD. Наборный номер будет занесен в память станции.

При программировании наборного номера порта КТ, к которому подключена консоль, необходимо:

- Набрать на цифровых клавишах наборный номер пульта, к которому относится консоль;

- Нажать клавишу #.

Очередной номер консоли а также её тип, в зависимости от типа пульта приписки, присваиваются автоматически. Если пульт РЕГИОН-Ц, то консоли присвоится тип РЕГИОН-К, а консоли, приписанные к пультам фирмы LG, считаются консолями той же фирмы.

Для программирования наборных номеров групп нажмите клавишу (. На дисплее появится (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 06  			             Программа:06

GROUP - 01                         - - -

Группа   01                        - - -

Слева в нижней строке приведен порядковый номер группы, справа ее наборный номер. Черточки означают, что номер запрограммирован не был. При первом включении станция не присваивает группам наборных номеров. Дальнейшие действия аналогичны вышеописанным действиям при программировании наборного номера порта.

Для стирания запрограммированного наборного номера группы нажать клавишу [#] .

Обратный переход к программированию наборных номеров абонентов – клавишей (.

07. Изменение  системного  пароля.

Нажмите  клавиши  FLASH,0,7.

На  дисплее  появится  сообщение:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM: 07  			             Программа:06

NEW  PASSWORD :

Новый   пароль:

Наберите  новый  пароль. Убедившись  в  правильности  набранного  пароля, нажмите  клавишу  HOLD.  Новый  пароль  будет  занесен  в  память.

08. Программирование общедоступных городских номеров.

Эти номера расположены в ячейках памяти с номерами от 20 до 99.

Нажмите  клавиши  FLASH, 0, 8.

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

MEMORY-20       1234567890123	   		 Память 20

4567890123456789012

12345678901234567890

123456789012

Для пультов серии GK- или GSX-: в верхней строке слева номер ячейки памяти, справа первые 13 цифр номера. В нижней строке остальные цифры номера.

Для пультов серии РЕГИОН-Ц: в верхней строке указан номер ячейки памяти. Во второй строке – первые 20 цифр номера, в третьей строке – остальные цифры номера.

Всего номер может иметь не более 32 цифр, включая паузу.

Функции клавиш:

SPEED	- увеличение номера ячейки памяти на 1;

CALL BK	- уменьшение номера ячейки памяти на 1;

DND/FOR     - ввод паузы (4 сек.);

0 . . . 9,«*», #  - набор городского номера;

HOLD            - подтверждение правильности набора.

09. Стирание  всех  запрограммированных  параметров  станции.

Программа стирает  ранее записанную в память информацию. Все программируемые параметры  станции устанавливаются в исходное (предустановленное) состояние.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 0, 9.

На  дисплее  появится  надпись:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:09			    		    Программа: 09

RESET?

Сброс?

Нажмите  клавишу HOLD. На дисплее появится надпись:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:09			    		    Программа: 09

POWER OFF

Сброс?

Выключите питание…

Выключите  питание  станции  на  2-3 сек.

В предустановленном состоянии:

- Кнопки на центральном пульте запрограммированы так:

- Сначала идут кнопки, запрограммированные на внешние линии  000, 001, 002, 003 и т.д., согласно количеству плат СОХТ

- Затем кнопки вызова системных аппаратов с наборными номерами 200, 201, 202 и т.д., согласно количеству плат KTSL

- Оставшиеся кнопки автоматически программируются под простые аппараты внутренних абонентов с номерами 300, 301, 302, 303 и т.д., согласно количеству плат SLXT.

- К системным портам приписаны только центральные пульты и им присвоены номера 200, 201, 202 и т.д. Если к порту подключена консоль, то этот порт надо перепрограммировать (см. п. «Программирование наборных номеров»).

- Всем центральным пультам разрешен выход на любую внешнюю линию и перевод  звонков с них.

- Всем простым аппаратам присваиваются наборные номера 300, 301, 302 и т.д. Этим абонентам запрещен выход  на городские линии и прием звонка с них, а так же установлен запрет выхода на межгород.

10. Установка  принадлежности  клавиш  прямого доступа.

В результате программирования каждой клавише пульта присваивается одна из следующих функций:

- Выход на конкретную внешнюю линию (порт СО);

- Вызов одного из внутренних абонентов (порт КТ или SL)

- Вызов запрограммированной группы внутренних абонентов;

- Выход на одну из запрограммированных в группе внешних линий;

- Вызов из памяти запрограммированного городского номера, выход на одну из разрешенных внешних линий и автоматический набор этого номера;

- Сброс таймера;

Для программирования нажмите клавиши FLASH,  1,  0.

На дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:10			    		    Программа: 10

KТ        01                      LINE 000

КТ           01             Лин. 000

В нижней строчке слева обозначено наименование устройства, клавиша которого программируется:

КТ – системный аппарат,

DSS – 1 первая консоль,

DSS – 2 вторая консоль и т.д.

Правее обозначен номер клавиши на этом устройстве. Справа приведена функция, выполняемая этой клавишей. В данном случае это внешняя линия с наборным номером 000.

Нажмите интересующую вас клавишу прямого доступа. На дисплее появится информация о самой клавише и функции, которую она выполняет.

- Для присвоения клавише функции вызова абонента, внешней линии или группы, наберите новый наборный номер объекта на цифровых клавишах и нажмите клавишу HOLD. Следует помнить, что набирать можно только реально существующие (т.е. уже запрограммированные) наборные номера. При наборе несуществующего наборного номера станция выдает специальный звуковой сигнал и возвращает старый номер.

- Для присвоения клавише функции вызова группы можно набрать двухзначный порядковый номер группы от 01 до 64, затем нажать клавишу CALL BK. В этом случае группа может не иметь наборного номера.

Пример:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:10			    		    Программа: 10

DSS-2       33               GROUP-37

DSS-2       33             Груп. -37

Клавиша 33 на консоли № 2 вызывает группу с порядковым номером 37.

- Для присвоения клавише функции набора городского номера необходимо набрать двухзначный порядковый номер ячейки памяти от 00 до 99, затем нажать клавишу SPEED. Пример:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:10			    		    Программа: 10

DSS-4          11         MEMORY-05

DSS-4       11             Память - 05

Клавиша 11 на консоли № 4 вызывает городской номер из ячейки памяти № 5.

- Для присвоения клавише функции сброса показаний таймера необходимо нажать клавишу #.

На дисплее:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:10			    		    Программа: 10

KT      24                  TIMER  RST

KT       24                 Сброс тайм

Клавиша  24 на системном аппарате предназначена для сброса таймера. При нажатии на клавишу с этой функцией во время разговора с внутренним (внешним) абонентом или у хозяина конференции отсчёт времени на дисплее системного аппарата, начнётся с 0:00:00.

- Для освобождения клавиши от функций нажмите клавишу (. На дисплее:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:10			    		    Программа: 10

KT      12               	   	FREE

KT       12                   Свободно

- Изменять номер клавиши можно также с помощью клавиши TRANS (увеличение на 1) и CONF (уменьшение на 1). Это необходимо в системных аппаратах, имеющих только 12 клавиш вызова абонентов.

11. Установка  номера  заместителя.

Устанавливается номер абонента (заместителя), которому будут автоматически  переадресовываться все вызовы, поступающие к данному пульту, после включения на этом  пульте  режима  перевода  вызовов  к  заместителю.

Нажмите клавиши FLASH,  1, 1.

На дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:11			    		    Программа: 10

DEPUTY     TO		SLT   300

ПЕРЕВОД НА ЗАМЕСТИТ.								    				SLT 300

В нижней строке справа обозначен номер заместителя.

Изменение номера производится набором трехзначного номера на цифровых клавишах.

Наберите номер интересующего Вас пульта или абонентского аппарата и нажмите клавишу  HOLD. Новые параметры будут занесены в память.

12. Программирование личных городских номеров.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 2.

Личные городские номера расположены в ячейках с номерами от 00 до 19. Они программируются индивидуально для каждого пульта и доступны только с этого пульта.

Функции клавиш:

SPEED	  - увеличение номера ячейки памяти на 1;

CALL BK	  - уменьшение номера ячейки памяти на 1;

DND/FOR       - ввод паузы (4 сек.);

0 ... 9, «*», #   - набор городского номера;

HOLD	            - подтверждение правильности набора;

13. Просмотр информации о входящих СО соединениях.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 3 и наберите пароль.

На дисплее появится информация о последнем звонке по внешней линии, принятом внутренним абонентом станции.

Пример:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

S205 ( L001 (    3576321-k1		  L001 ( S205 (

00 : 04 : 45     17 : 24 : 15    22 : 01	   3576321-k1	   						    					   00 : 04 : 45       						    				          	   17 : 24 : 15       22 : 01

В верхней строке дисплея сообщается, что по внешней линии №001 к внутреннему абоненту №205 поступил звонок от абонента №3576321 с категорией №1.

Ниже приводятся:

- длительность разговора (0 часов, 4 минуты, 45 секунд);

- время начала разговора (17 часов, 24 минуты, 15 секунд);

- дата начала разговора (22 января).

Если в памяти станции информация отсутствует, появится надпись «NO CONNECTIONS» («НЕТ СОЕДИНЕНИЙ»).

Используемые клавиши:

- SPEED – переход к предыдущему по времени звонку (относительно просматриваемого);

- TRANS – переход к следующему по времени звонку.

Примечание к п.п. 3 и 4: сутки, в течение которых не было звонков автоматически пропускаются.

14. Просмотр информации о исходящих СО соединениях.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 4 и наберите пароль.

На дисплее появится информация о последнем исходящем звонке по внешней линии.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 4 и наберите пароль.

На дисплее появится:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

S205 ( L001 (    3576321		  S205 ( L001 (  3576321

00 : 04 : 45     17 : 24 : 15    22 : 01		   													  00 : 04 : 45       						    				          	  17 : 24 : 15       22 : 01

Информация на дисплее означает следующее: абонент 205 через линию 001 позвонил по номеру 3576321. Далее следуют продолжительность разговора, время и дата его начала.

Если в памяти станции информация отсутствует, появится надпись «NO CONNECTIONS» («НЕТ СОЕДИНЕНИЙ»).

Используемые клавиши:

- SPEED – переход к предыдущему по времени звонку (относительно просматриваемого);

- TRANS – переход к следующему по времени звонку.

15. Просмотр информации о внутренних соединениях.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 5 и наберите пароль.

На дисплее появится:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

STA 311 ( STA 300		    		    STA 311 ( STA 300

00 : 04 : 45     17 : 24 : 15    22 : 01

00 : 04 : 45       						    				    17 : 24 : 15       22 : 01

Информация на дисплее означает следующее: абонент 311 позвонил по номеру 300. Далее следуют продолжительность разговора, время и дата его начала.

Если в памяти станции информация отсутствует, появится надпись «NO CONNECTIONS» («НЕТ СОЕДИНЕНИЙ»).

Используемые клавиши:

- SPEED – переход к предыдущему по времени звонку (относительно просматриваемого);

- TRANS – переход к следующему по времени звонку.

Информация об абонентах, не принявших вызов на конференцию, отображается следующим образом (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

STA 202 ( STA 300	  NO TALK	    	    STA 202 ( STA 300

00 : 04 : 45     17 : 24 : 15    22 : 01	    РАЗГОВОРА НЕ БЫЛО

00 : 04 : 45       						    				    17 : 24 : 15       22 : 01

Информация на дисплее означает следующее: абонент 200 вызвал абонента 300 на конференцию. Ниже следуют продолжительность вызова, время и дата его поступления.

16. Программирование  уровня  сигнала  запроса  АОН.

Станция позволяет устанавливать для каждой внешней линии необходимый уровень сигнала запроса АОН 500 Гц, используемого при определении номера звонящего абонента.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 6 и наберите пароль.

На дисплее появится (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:16		      500 Hz    	    Программа: 16

LINE 001                           0  dB	 500 Hz

Лин.  001 			0 dB

В нижней строке указаны: номер внешней линии и уровень сигнала запроса в ней.

Выбор внешней линии осуществляется клавишами SPEED (увеличение номера) и CALL (уменьшение номера). Выбор уровня сигнала запроса – клавишей TRANS. Уровень сигнала запроса может иметь значения 0 dB, +6dB, +14dB. Предустановленное значение уровня 0 dB.

17. Программирование  кода  выхода  на  междугородние  линии.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH,  1,  7  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:17		      			    Программа: 17

LONG  DIAL                               8

Код межгор.  			8

Надпись  в  нижней  строке  дисплея  означает, что  для  выхода  на междугороднюю связь  необходимо  после  выхода  на  внешнюю линию  станции  набрать  цифру «8». В  коде  междугороднего  выхода допускается  прописывать  до  двух  цифр. Набор  кода  производится  цифровыми  клавишами  0...9.  Если устанавливается код из одной цифры, после её набора необходимо  нажать  клавишу HOLD.  При вводе кода из двух цифр клавишу HOLD нажимать не нужно.

18. Связывание группы внутренних абонентов с внешней СО линией.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 1, 8  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:18				         	    Программа: 18

LINE  001   (       NO GROUP

Лин.  001 (

ГРУППЫ НЕТ

Информация на дисплее означает, что с линией 001 не связана никакая группа внутренних абонентов.

Для того чтобы связь была установлена, наберите две цифры порядкового номера группы из внутренних абонентов (группа должна быть предварительно создана с помощью программы 03).

Теперь, если с помощью программы 05 запрограммировать для этой линии последовательный способ подачи вызовов, входящие вызовы, поступающие по ней, будут последовательно передаваться участникам группы (см. раздел «РАБОТА С ВНЕШНИМИ ЛИНИЯМИ»).

Выбор  линии осуществляется клавишами SPEED (вперёд) и CALL BK (назад).  Для того чтобы разрушить связь линии с группой нужно набрать два нуля.

19. Установка начала ночного времени.

Нажмите клавишу  FLASH,1,9. На  дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:00		 TIME BEG	              Программа:00       Время начала

12:25			                                   12:25

С помощью цифровых клавиш наберите часы и минуты начала ночного времени. Их значение появится на дисплее. В случае ошибки повторите набор.

Убедившись в правильности набора, нажмите клавишу HOLD.  Новые  параметры  будут  занесены  в  память.

20. Установка окончания ночного времени.

Нажмите клавишу  FLASH,2,0. На  дисплее появится  сообщение (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:00		TIME	END	              Программа:00     Время конца

12:25			                                   12:25

С помощью цифровых клавиш наберите текущее время: часы и минуты. Их значение появится на дисплее. В случае ошибки повторите набор.

Убедившись в правильности набора, нажмите клавишу HOLD.  Новые  параметры  будут  занесены  в  память.

21. Установка режима связи внутренних абонентов с внешними СО линиями для ночного времени.

Нажмите клавиши FLASH, 2, 1. Далее все действия аналогичны программе для дневного времени (см. Установка режима связи внутренних абонентов с внешними линиями для дневного времени.)

22. Установка   статуса   внешней  СО  линии  для  ночного  времени.

Нажмите клавиши  FLASH,2,2.

Далее действия аналогичны программе для дневного времени, за исключением клавиши #, так как способ набора номера в линию программируется только в программе 05.

23. Связывание группы внутренних абонентов с внешней  СО   линией.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH,2,3. Далее действия аналогичны программе 18 для дневного времени.

24. Программирование временного режима станции.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH,2,4. На дисплее появится сообщение:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

PROGRAM:24	 Программа:24                                      	                          DAY    HANDLE	 День    Ручной

Нажимая клавишу # устанавливается ручной или автоматический переход станции в режим День/Ночь, а клавишей « * », при ручном переходе, задается ночной или дневной режим работы станции.

25. Составление таблицы маршрутизации для внешних номеров, поступающих с платы E1XT.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 2, 5  и  наберите  пароль.

При первом включении таблица не заполнена и надписи на дисплее будут выглядеть так:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

NUMBER 00	   NO NUMBER	 	Номер  00

FREE	Нет номера

Свободен

Если задать номер и назначить для него владельца, надпись может быть такой:

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

NUMBER 00	   2733732		 	Номер  00

PORT  24 	KT 200	2733732

Порт   24	KT 200

Это означает, что внешний номер  2733732 имеет порядковый номер 00 и принадлежит пульту номер 200, подключённому к порту 24. Поэтому все вызовы по номеру 2733732 из внешних АТС, подключённых к Вашей станции через «внешнюю» плату E1XT, установленную на слоте 1, будут адресоваться на этот пульт. При исходящих в сторону этой платы E1XT внешних вызовах с пульта 200 номер 2733732 будет передаваться по линиям Е1 в качестве исходящего номера.

Если «внешняя» плата E1XT установлена в другой АТС, объединенной с Вашей станцией в единую сеть, то этот маршрут будет выбран для вызовов, поступивших от той АТС по транзиту.

Задание номера осуществляется клавишами 0…9. Всего можно вводить до 7 цифр. Если номер содержит менее 7 цифр, после набора следует нажать клавишу HOLD.

Выбор абонента – хозяина этого номера осуществляется клавишами TRANS и CONF. Нужно просто дойти до нужного порта, нажимая одну из этих клавиш, и выйти из режима программирования или перейти к следующему номеру.

Переход к следующему номеру осуществляется клавишами SPEED (вперёд) и CALLBK (назад). Всего может быть запрограммировано не более 100 номеров.

Если нужно приписать номер к какой либо заранее созданной группе внутренних абонентов, необходимо нажать клавишу *. Перебор групп осуществляется клавишами TRANS и CONF.

Для освобождения номера следует нажать клавишу #.

26. Составление таблицы маршрутизации для внешних номеров, поступающих с платы E1XT на слоте 1

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 2, 6  и  наберите  пароль.

Составление таблицы маршрутизации осуществляется точно так же, как и для платы E1XT, установленной на слоте 1 (см. предыдущую программу). Все входящие внешние вызова, поступающие со стороны платы E1XT, установленной на слоте 2, будут направляться в соответствии с этой таблицей.

27. Задание конфигурации для платы E1XT.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 2, 7  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

SLOT   1 :  				 	 CЛОT   1 :

Protocol   type  :     QSIG		Tип   протокола  :

QSIG

Конфигурация платы Е1ХТ определяется состоянием 4 бит конфигурации, список которых и их возможные значения представлены в следующей таблице:

| Наименование бита | Значение бита |
| --- | --- |
| Тип протокола | QSIG или EDSS1 |
| Сторона | A или В |
| Второй уровень синхронизации | Master или Slave |
| Первый уровень синхронизации | Master или Slave |

Изменение значения очередного бита осуществляется с помощью клавиши DND\FOR, а переход к программированию очередного бита – с помощью клавиши TRANS и CONF.

28. Изменение нумерационного плана

Эта программа предназначена для изменения нумерационного плана при объединении нескольких станций (от двух до четырёх) в единое пространство наборных номеров с помощью модулей Е1.

Если станции объединяются в единую сеть по одной из типовых схем (см. приложение 1), то при первом включении центральные процессоры станций распознают установленную конфигурацию и произведут начальную установку параметров каждой АТС, позволяющую выполнять им основные функции. При этом каждой АТС выделяется 200 номеров, известных другим станциям. Кроме того, в распоряжении каждой станции предоставляются свободные номера от 000 до 096 и от 900 до 999.

Если Вас не устраивает предложенное распределение номеров между объединяемыми АТС, воспользуйтесь этой программой.

При внесении изменений нужно учитывать, что начальные номера могут быть только кратными числу 100.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 2, 8  и  наберите  пароль. Если в составе станции установлена хоть одна «внутренняя» плата E1XT, на дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

LOW FOR OWN:     100		 	Начало собств.:

100

Это означает, что нумерация абонентов этой станции начинается с номера 100.

Если Вас это устраивает, наберите первую цифру указанного номера (в данном случае это «1»), если нет, наберите нужную Вам цифру. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

LOW FOR SLOT 1:       300		Начало Слот 1:

300

Это означает, что вызовы по номерам от 300 и выше, будут переводиться на АТС, подключённую к данной станции через установленную на слот 1 плату E1XT.

Если Вас это устраивает, наберите первую цифру указанного номера (в данном случае это «3»), если нет, наберите нужную Вам цифру. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

END FOR SLOT 1:       500			Конец Слот 1:

500

Это означает, что последним номером, «приписанным» к установленной на слоте 1 плате E1XT, будет 499. Если Вас это устраивает, наберите первую цифру указанного номера (в данном случае это «5»), если нет, наберите нужную Вам цифру.

Если в этой станции на слоте 2 так же установлена плата E1XT, к которой подключена ещё одна объединяемая в единое нумерационное пространство АТС, Вам будет предложено изменить начало и конец номеров, «приписанных» к этой плате, а если плата всего одна, появится надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

END FOR SLOT 1:       900			Конец Слот 1:

ARE YOU SURE?		900

Вы уверены?

Если Вы хотите оставить старые значения, выйдите из режима программирования, или перейдите к программированию другого параметра.

Для подтверждения внесённых изменений нажмите клавишу HOLD. Произойдёт автоматическое изменение номеров абонентов и линий этой станции в соответствии с внесёнными изменениями. Для правильной идентификации наборных номеров, необходимо будет произвести изменение нумерационного плана остальных станций, объединённых в единое нумерационное пространство.

28. Подписка абонентов на ограничение по индикации их наборного номера при исходящей связи по  Е1 ( CLIR).

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 2, 9  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

CLIR   ON    PER_CALL     ALLOW	CLIR   ON    PER_CALL

PORT  40    	SLT	100	ALLOW

PORT  40    	SLT	  100

Это означает, что абонент 100 при исходящей связи по Е1 может ограничить на приёмном конце индикацию своего номера (CLIR   ON).  Подтверждение ограничения требуется на каждое соединение (PER_CALL), а если подтверждения не поступило, никаких ограничений не будет (ALLOW).

Переключение значения параметра «по умолчанию» ALLOW/RESTR (неограниченно/ограниченно) осуществляется клавишей DND/FOR.

Значения параметра «продолжительность действия ограничений» PER_CALL/PERMANENT (на одно соединение/постоянно) переключается клавишей #.

30. Изменение категории пульта (OVERRIDE).

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 3, 0  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

OVERRIDE     ON	OVERRIDE

PORT  44    	KT	104	ON

PORT  44    	KT	  104

Это означает, что пульт с наборным номером 104 имеет категорию OVERRIDE, т. е. при поступлении на пульт входящего вызова по сети E1, осуществляется индикация номера вызывающего абонента не зависимо от возможных ограничений, введённых на исходящей стороне (см. предыдущий пункт). Рекомендуется категорию OVERRIDE устанавливать только тем пультам, с помощью которых осуществляется приём вызовов о чрезвычайных ситуациях (о пожарах, срочной медицинской помощи и т.п.).

При первом включении станции всем пультам устанавливается значение этого параметра OFF (отключено). Изменение осуществляется клавишей DND/FOR, переход к следующему пульту – клавишами SPEED и CALLBK.

31. Включение/отключение услуги MSN по потоку Е1.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 3, 1  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

SLOT 1:     	Слот 1:

MSN FUNCTION  OFF	Функция MSN  откл

Изменение значения параметра осуществляется клавишей #, переход к следующей плате E1XT - SPEED или CALLBK.

32. Включение/отключение услуги DDI по потоку Е1.

Нажмите  последовательно  клавиши  FLASH, 3, 2  и  наберите  пароль. На дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

SLOT 1:     	Слот 1:

DDI FUNCTION  OFF	Функция DDI  откл

Для включения этой функции введите согласованное с соответствующими службами подключённой (напрямую или транзитно) через установленную на данном слоте плату E1XT АТС число, соответствующее минимальному количеству передаваемых цифр номера вызываемого абонента. При этом на дисплее  появится  надпись (пример):

Для пультов					Для пультов

серии GK- или GSX-					РЕГИОН-Ц

SLOT 1:     	Слот 1:

DDI FUNCTION  ON  3	Функция DDI  вкл  3

Для отключения функции наберите число 0, а для перехода к следующей плате E1XT - SPEED или CALLBK.

- Программирование  станции с компьютера.

Для программирования станции с компьютера необходимо соединить стандартным полным нуль-модемным кабелем последовательный порт компьютера и разъем «RS-232», расположенный на «материнской» плате станции. Максимальная длина кабеля – 12 м. Дальнейшие действия согласно инструкции на программу ATS Commander.

Во время работы станции с компьютером все остальные функции станции сохраняются.

Схема распайки нуль-модемного кабеля:

- Работа с программой тарификации разговоров

Для работы с программой тарификации разговоров необходимо соединить стандартным полным нуль-модемным кабелем последовательный порт компьютера и разъем «RS-232», расположенный на «материнской» плате станции. Установить на компьютер и запустить программу тарификации SMDR Terminal XT.

Если во время работы программы SMDR Terminal XT выключалась станция, то после ее включения  следует перезапустить программу тарификации.

Информации о соединениях на компьютере представляется в виде таблицы из 10 столбцов. Одна строка - информация об одном звонке.

Информация, выводимая о входящем внешнем соединении:

| Номер Столбца | Наименование столбца | Содержание столбца |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Входящий |
| 2 | # | Порядковый номер сообщения |
| 3 | Внешний номер | Номер АОН (7 цифр), или слово: не определен |
| 4 | Исходящий номер | - |
| 5 | Вызываемый номер | Наборный номер внутреннего абонента, принявшего вызов из линии |
| 6 | Порт СО | Наборный номер внешней линии, по которой был принят вызов |
| 7 | Дата | Дата начала разговора: ДД-ММ-ГГ |
| 8 | Время | Время начала разговора: ЧЧ:ММ:СС |
| 9 | Длительность | Продолжительность разговора: ЧЧ:ММ:СС |
| 10 | Категория | Категория городского абонента |

Информация, выводимая об исходящем внешнем соединении:

| Номер столбца | Наименование столбца | Содержание столбца |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | Порядковый номер сообщения |
| 2 | Тип | Исходящий |
| 3 | Внешний номер | Внешний (городской) номер (до 32 цифр) |
| 4 | Исходящий номер | Наборный номер внутреннего абонента, занявшего линию |
| 5 | Вызываемый номер | - |
| 6 | Порт СО | Наборный номер внешней линии, которую занял внутренний абонент |
| 7 | Дата | Дата начала разговора: ДД-ММ-ГГ |
| 8 | Время | Время начала разговора: ЧЧ:ММ:СС |
| 9 | Длительность | Продолжительность разговора: ЧЧ:ММ:СС |
| 10 | Категория | - |

Информация, выводимая о начале внутреннего соединения (выводится после того как вызываемый абонент примет вызов):

| Номер столбца | Наименование столбца | Содержание столбца |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | Порядковый номер сообщения |
| 2 | Тип | Начало (внутр.) |
| 3 | Внешний номер | - |
| 4 | Исходящий номер | Наборный номер внутреннего абонента, инициатора разговора или вызова на конференцию |
| 5 | Вызываемый номер | Наборный номер внутреннего абонента, вызываемого на разговор или конференцию |
| 6 | Порт СО | - |
| 7 | Дата | - |
| 8 | Время | - |
| 9 | Длительность | - |
| 10 | Категория | - |

Информация, выводимая об окончании состоявшегося внутреннего соединения:

| Номер столбца | Наименование столбца | Содержание столбца |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | Порядковый номер сообщения |
| 2 | Тип | Оконч.(внутр.) |
| 3 | Внешний номер | - |
| 4 | Исходящий номер | Наборный номер внутреннего абонента, инициатора разговора или вызова на конференцию |
| 5 | Вызываемый номер | Наборный номер внутреннего абонента, принявшего вызов на разговор или конференцию |
| 6 | Порт СО | - |
| 7 | Дата | Дата начала разговора: ДД-ММ-ГГ |
| 8 | Время | Время начала разговора: ЧЧ:ММ:СС |
| 9 | Длительность | Продолжительность разговора: ЧЧ:ММ:СС |
| 10 | Категория | - |

Информация, выводимая об окончании несостоявшегося внутреннего соединения:

| Номер столбца | Наименование столбца | Содержание столбца |
| --- | --- | --- |
| 1 | # | Порядковый номер сообщения |
| 2 | Тип | Несост. вызов |
| 3 | Внешний номер | - |
| 4 | Исходящий номер | Наборный номер внутреннего абонента, инициатора вызова на конференцию |
| 5 | Вызываемый номер | Наборный номер внутреннего абонента, не принявшего вызов на конференцию |
| 6 | Порт СО | - |
| 7 | Дата | Дата поступления вызова: ДД-ММ-ГГ |
| 8 | Время | Время поступления вызова: ЧЧ:ММ:СС |
| 9 | Длительность | Продолжительность подачи вызова: ЧЧ:ММ:СС |
| 10 | Категория | - |

Для сохранения получаемой на дисплей компьютера информации сразу после запуска программы необходимо выполнить команду «создать файл» из меню «файл». При создании файла следует указать имя файла и путь (папку, то есть место расположения на компьютере, куда будет производиться запись). Название файла должно оканчиваться расширением .log (программа автоматически подставляет это расширение после открытия окна «создать»).

Если сразу после выполнения команды «создать файл» нажать кнопку «отмена», запись выводимой информации на винчестер производиться не будет.

1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

Таблица № 1

| КРОСС 1 |
| --- |
|  | пара | Кон- | KTSL | SLXT | COXT | порт | порт | порт | Порт |
|  |  | такт | тип линии | тип линии | тип линии | базы 0 | базы 1 | Базы 2 | базы 3 |
|  | 1 | 26 | SL1-T | SL1-T | CO1 | не исп. | 064 | 128 | 192 |
|  |  | 1 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 27 | SL2-T | SL2-T | своб | не исп. | 065 | 129 | 193 |
|  |  | 2 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 3 | 28 | SL3-T | SL3-T | CO2 | не исп. | 066 | 130 | 194 |
|  |  | 3 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 4 | 29 | SL4-T | SL4-T | своб | не исп. | 067 | 131 | 195 |
|  |  | 4 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 5 | 30 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | не исп. | 068 | 132 | 196 |
|  |  | 5 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 31 | KT1-DT | SL6-T | своб | не исп. | 069 | 133 | 197 |
|  |  | 6 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 7 | 32 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | не исп. | 070 | 134 | 198 |
|  |  | 7 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 8 | 33 | KT2-DT | SL8-T | своб | не исп. | 071 | 135 | 199 |
|  |  | 8 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 9 | 34 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 008 | 072 | 136 | 200 |
|  |  | 9 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 35 | SL2-T | SL2-T | своб | 009 | 073 | 137 | 201 |
|  |  | 10 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 11 | 36 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 010 | 074 | 138 | 202 |
|  |  | 11 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 12 | 37 | SL4-T | SL4-T | своб | 011 | 075 | 139 | 203 |
|  |  | 12 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 13 | 38 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 012 | 076 | 140 | 204 |
|  |  | 13 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 14 | 39 | KT1-DT | SL6-T | своб | 013 | 077 | 141 | 205 |
|  |  | 14 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 15 | 40 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 014 | 078 | 142 | 206 |
|  |  | 15 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 16 | 41 | KT2-DT | SL8-T | своб | 015 | 079 | 143 | 207 |
|  |  | 16 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 17 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 50 |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | 25 | Свободны |  |  |  |  |

Таблица № 2

| КРОСС 2 |
| --- |
|  | пара | Кон- | KTSL | SLXT | COXT | порт | порт | порт | Порт |
|  |  | такт | тип линии | тип линии | тип линии | базы 0 | базы 1 | базы 2 | базы 3 |
|  | 1 | 26 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 016 | 080 | 144 | 208 |
|  |  | 1 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 27 | SL2-T | SL2-T | своб | 017 | 081 | 145 | 209 |
|  |  | 2 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 3 | 28 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 018 | 082 | 146 | 210 |
|  |  | 3 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 4 | 29 | SL4-T | SL4-T | своб | 019 | 083 | 147 | 211 |
|  |  | 4 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 5 | 30 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 020 | 084 | 148 | 212 |
|  |  | 5 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 31 | KT1-DT | SL6-T | своб | 021 | 085 | 149 | 213 |
|  |  | 6 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 7 | 32 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 022 | 086 | 150 | 214 |
|  |  | 7 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 8 | 33 | KT2-DT | SL8-T | своб | 023 | 087 | 151 | 215 |
|  |  | 8 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 9 | 34 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 024 | 088 | 152 | 216 |
|  |  | 9 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 35 | SL2-T | SL2-T | своб | 025 | 089 | 153 | 217 |
|  |  | 10 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 11 | 36 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 026 | 090 | 154 | 218 |
|  |  | 11 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 12 | 37 | SL4-T | SL4-T | своб | 027 | 091 | 155 | 219 |
|  |  | 12 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 13 | 38 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 028 | 092 | 156 | 220 |
|  |  | 13 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 14 | 39 | KT1-DT | SL6-T | своб | 029 | 093 | 157 | 221 |
|  |  | 14 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 15 | 40 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 030 | 094 | 158 | 222 |
|  |  | 15 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 16 | 41 | KT2-DT | SL8-T | своб | 031 | 095 | 159 | 223 |
|  |  | 16 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 17 | 42 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 032 | 096 | 160 | 224 |
|  |  | 17 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 18 | 43 | SL2-T | SL2-T | своб | 033 | 097 | 161 | 225 |
|  |  | 18 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 19 | 44 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 034 | 098 | 162 | 226 |
|  |  | 19 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 20 | 45 | SL4-T | SL4-T | своб | 035 | 099 | 163 | 227 |
|  |  | 20 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 21 | 46 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 036 | 100 | 164 | 228 |
|  |  | 21 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 22 | 47 | KT1-DT | SL6-T | своб | 037 | 101 | 165 | 229 |
|  |  | 22 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 23 | 48 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 038 | 102 | 166 | 230 |
|  |  | 23 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 24 | 49 | KT2-DT | SL8-T | своб | 039 | 103 | 167 | 231 |
|  |  | 24 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 25 | 50 | своб | своб | своб | - | - | - | - |
|  |  | 25 | своб | своб | своб |  |  |  |  |

Таблица № 3

| КРОСС 3 |
| --- |
|  | пара | Кон- | KTSL | SLXT | COXT | порт | порт | порт | порт |
|  |  | такт | тип линии | тип линии | тип линии | базы 0 | базы 1 | базы 2 | базы 3 |
|  | 1 | 26 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 040 | 104 | 168 | 232 |
|  |  | 1 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 27 | SL2-T | SL2-T | своб | 041 | 105 | 169 | 233 |
|  |  | 2 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 3 | 28 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 042 | 106 | 170 | 234 |
|  |  | 3 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 4 | 29 | SL4-T | SL4-T | своб | 043 | 107 | 171 | 235 |
|  |  | 4 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 5 | 30 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 044 | 108 | 172 | 236 |
|  |  | 5 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 31 | KT1-DT | SL6-T | своб | 045 | 109 | 173 | 237 |
|  |  | 6 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 7 | 32 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 046 | 110 | 174 | 238 |
|  |  | 7 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 8 | 33 | KT2-DT | SL8-T | своб | 047 | 111 | 175 | 239 |
|  |  | 8 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 9 | 34 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 048 | 112 | 176 | 240 |
|  |  | 9 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 35 | SL2-T | SL2-T | своб | 049 | 113 | 177 | 241 |
|  |  | 10 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 11 | 36 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 050 | 114 | 178 | 242 |
|  |  | 11 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 12 | 37 | SL4-T | SL4-T | своб | 051 | 115 | 179 | 243 |
|  |  | 12 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 13 | 38 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 052 | 116 | 180 | 244 |
|  |  | 13 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 14 | 39 | KT1-DT | SL6-T | своб | 053 | 117 | 181 | 245 |
|  |  | 14 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 15 | 40 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 054 | 118 | 182 | 246 |
|  |  | 15 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 16 | 41 | KT2-DT | SL8-T | своб | 055 | 119 | 183 | 247 |
|  |  | 16 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 17 | 42 | SL1-T | SL1-T | CO1 | 056 | 120 | 184 | 248 |
|  |  | 17 | SL1-R | SL1-R | CO1 |  |  |  |  |
|  | 18 | 43 | SL2-T | SL2-T | своб | 057 | 121 | 185 | 249 |
|  |  | 18 | SL2-R | SL2-R | своб |  |  |  |  |
|  | 19 | 44 | SL3-T | SL3-T | CO2 | 058 | 122 | 186 | 250 |
|  |  | 19 | SL3-R | SL3-R | CO2 |  |  |  |  |
|  | 20 | 45 | SL4-T | SL4-T | своб | 059 | 123 | 187 | 251 |
|  |  | 20 | SL4-R | SL4-R | своб |  |  |  |  |
|  | 21 | 46 | KT1-VT | SL5-T | CO3 | 060 | 124 | 188 | 252 |
|  |  | 21 | KT1-VR | SL5-R | CO3 |  |  |  |  |
|  | 22 | 47 | KT1-DT | SL6-T | своб | 061 | 125 | 189 | 253 |
|  |  | 22 | KT1-DR | SL6-R | своб |  |  |  |  |
|  | 23 | 48 | KT2-VT | SL7-T | CO4 | 062 | 126 | 190 | 254 |
|  |  | 23 | KT2-VR | SL7-R | CO4 |  |  |  |  |
|  | 24 | 49 | KT2-DT | SL8-T | своб | 063 | 127 | 191 | 255 |
|  |  | 24 | KT2-DR | SL8-R | своб |  |  |  |  |
|  | 25 | 50 | своб | своб | своб | - | - | - | - |
|  |  | 25 | своб | своб | своб |  |  |  |  |

полярность:	SL – T «минус»

SL – R «плюс»

2. Маркировка  проводов  в телефонной  розетке  RJ-11

Таблица № 4

| Цвет провода | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| Желтый | DT |
| Черный | DR |
| Красный | VТ |
| Зеленый | VR |

Примечание. В некоторых партиях системных аппаратов встречается другой вариант соединения проводов, где выводы DR и DT переставлены местами. Для проверки правильности подключения системного аппарата надо нажать клавишу MON. При правильном подключении из аппарата должен появиться гудок и загореться светоиндикатор  этой клавиши.

- Категории абонентов АТС.

Таблица  № 5

| Категория | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | Абоненты квартирные, учрежденческие, имеющие право междугородной и международной связи; |
| 2 | Абоненты гостиниц, имеющие право на те же виды связи (эта категория абонентов выделена, поскольку в этом случае счет должен быть выслан немедленно); |
| 3 | Абоненты, не имеющие права выхода на междугородные и международные сети (например, общежития); |
| 4 | Абоненты, имеющие преимущество при установлении связи (приоритет); |
| 5 | Абоненты, имеющие право связи без тарификации; |
| 6 | Категория междугородных телефонов – автоматов; |
| 7 | Абоненты, имеющие право кроме связи с междугородными и международными сетями получать дополнительные платные услуги; |
| 8 | Абоненты, имеющие преимущество при установлении связи в междугородных сетях и право на платные услуги; |
| 9 | Категория городских телефонов – автоматов; |
| 0 | Резерв. |

Таблица соответствия цветовой маркировки жил соединительного кабеля.

Таблица  № 6

| Пара | № клемм | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26 | Белый / синий |
|  | 1 | Синий / белый |
| 2 | 27 | Белый / оранжевый |
|  | 2 | Оранжевый / белый |
| 3 | 28 | Белый / зеленый |
|  | 3 | Зеленый / белый |
| 4 | 29 | Белый / коричневый |
|  | 4 | Коричневый / белый |
| 5 | 30 | Белый / серый |
|  | 5 | Серый / белый |
| 6 | 31 | Красный / синий |
|  | 6 | Синий / красный |
| 7 | 32 | Красный / оранжевый |
|  | 7 | Оранжевый / красный |
| 8 | 33 | Красный / зеленый |
|  | 8 | Зеленый / красный |
| 9 | 34 | Красный / коричневый |
|  | 9 | Коричневый / красный |
| 10 | 35 | Красный / серый |
|  | 10 | Серый / красный |
| 11 | 36 | Черный / синий |
|  | 11 | Синий / черный |
| 12 | 37 | Черный / оранжевый |
|  | 12 | Оранжевый / черный |
| 13 | 38 | Черный / зеленый |
|  | 13 | Зеленый / черный |
| 14 | 39 | Черный / коричневый |
|  | 14 | Коричневый / черный |
| 15 | 40 | Черный / серый |
|  | 15 | Серый / черный |
| 16 | 41 | Желтый / синий |
|  | 16 | Синий / желтый |
| 17 | 42 | Желтый / оранжевый |
|  | 17 | Оранжевый / желтый |
| 18 | 43 | Желтый / зеленый |
|  | 18 | Зеленый / желтый |
| 19 | 44 | Желтый / коричневый |
|  | 19 | Коричневый / желтый |
| 20 | 45 | Желтый / серый |
|  | 20 | Серый / желтый |
| 21 | 46 | Фиолетовый / синий |
|  | 21 | Синий / фиолетовый |
| 22 | 47 | Фиолетовый / оранжевый |
|  | 22 | Оранжевый / фиолетовый |
| 23 | 48 | Фиолетовый / зеленый |
|  | 23 | Зеленый / фиолетовый |
| 24 | 49 | Фиолетовый / коричневый |
|  | 24 | Коричневый / фиолетовый |
| 25 | 50 | Фиолетовый / серый не используется |
|  | 25 | Серый / фиолетовый не используется |

Примечание: первый из указанных цветов означает цвет широкой полосы, второй – узкой полосы.

Приложение

Рекомендуемые конфигурации сети  АТС, объединяемых в единое нумерационное пространство.

ЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ НА 2, 3 или 4 АТС

1. Признак такой конфигурации: установлена одна плата E1XT (на слоте 1), или обе платы одного варианта настройки (2 или 3).

2. Номер АТС равен номеру настройки плат E1XT.

3. В первую и последнюю АТС может быть установлена плата E1XT варианта настройки 0 для подключения к внешней сети АТС. В этом случае допускается установка «внутренней» платы на слот 2, а «внешней» на слот 1.

КОЛЬЦЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ НА 4 АТС

1. Признаки такой конфигурации:

- установлены две платы E1XT с настройками 1, 2, 3, 4;

- на слоте 1 установлена плата с номером настройки  меньшим, чем на слоте 2, или плата с номером настройки 4.

2. Номер АТС равен  номеру настройки платы E1XT, установленной на слоте 1.

КОЛЬЦЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ НА 3 АТС

1. Признаки такой конфигурации:

- установлены две платы E1XT настроек 1, 2, 3;

- на слоте 1 установлена плата с номером настройки большим, чем на слоте 2.

2. Номер АТС равен  номеру настройки платы E1XT, отсутствующему в данной АТС.

КОЛЬЦЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ НА 2 АТС

1. Данная конфигурация используется для увеличения числа каналов между двумя

АТС.

2. Распределение номерного пространства такое же как при кольцевой конфигурации из четырёх АТС.

3. Автоматическое присвоение наборных номеров осуществляется из массива 100…299 для АТС 1 и из массива 500…699 для АТС 2.

4. Номера массивов 300…499 и 700…899 приписаны к платам E1 обеих станций и могут быть использованы только одной из них (любой).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на станцию РЕГИОН-120ХТ

Серийный №  _____________________________

Дата продажи «_____» ___________ 200__ г.

Версии  ПО:

- СР20 - ______________________

- СР52 - ______________________

- СО - ________________________

- SL - ________________________

- KTSL - ______________________

Спецфункции _____________________________

Гарантийный срок «_____» ___________ 200__ г.

ОТК ___________________

М.П.

Отметки о заменах, гарантийном ремонте,

обновлении программного обеспечения:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

«_____» _____________ 200 __ г.

# Text boxes

«Вход»	     «Выход»

«Вход»	    «Выход»

«Вход»	     «Выход»

«Вход»	     «Выход»

1

1

1

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

9 pin				      9 pin	25 pin

5					5	    7

2					2	    2

3					3	    3

7					7	    5

8					8	    4

4					4	    6

6					6	   20

С					С	    C