| Leistungsverzeichnis | Lieferung und Installation von Viedeokonferenz- und Medientechnik |
| --- | --- |
| Einrichtungen | Hörsaal MD 162 |
|  | Besprechung BC 003 |
|  | Besprechung MB 143 |
|  | Besprechung MB 144 |
|  | Besprechung MB 242 |
|  | Besprechung MB 243 |
|  | Hörsaal MC 122 |

Inhaltsverzeichnis

1.	Leistungsbeschreibung	3

1.1	Bauseitige Vorleistungen	3

2.	Leistungsbeschreibung	3

2.1	Hörsaal MD 162	3

2.1.1	Audio	3

2.1.1.1	Beschallung	3

2.1.1.2	Audio DSP	3

2.1.1.3	Anschlusspunkte	3

2.1.2	Video	3

2.1.2.1	Projektion	3

2.1.2.2	Videokonferenz	3

2.1.2.3	DVI Matrixsystem	3

2.1.2.4	Anschlusspunkte	3

2.1.3	Steuerung	3

2.1.4	Zentrale Technik, Dozententisch, Projektorstandort und Foyer	3

2.2	Kleine Besprechungsräume	3

2.3	Hörsaal MC 122	3

2.3.1	Audio	3

2.3.1.1	Beschallung	3

2.3.1.2	Audio DSP	3

2.3.1.3	Anschlusspunkte	3

2.3.2	Video	3

2.3.2.1	Projektion	3

2.3.2.2	Videokonferenz (Option)	3

2.3.2.3	DVI Matrixsystem	3

2.3.2.4	Anschlusspunkte	3

2.3.3	Steuerung	3

2.3.4	Zentrale Technik, Dozententisch, Projektorstandort und Foyer	3

2.3.5	Dokumentation	3

2.3.6	Messprotokolle	3

2.3.7	Verkabelung	3

2.3.8	Beschriftungen	3

2.3.9	Allgemein	3

3.	Ausschreibungstexte	3

3.1	Titel 01, MD 162 Audiosysteme	3

3.2	Titel 02, MD 162 Videosysteme	3

3.3	Titel 03, MD 162 Steuerungssysteme	3

3.4	Titel 04, MD 162 Grundausstattung	3

3.5	Titel 05, Besprechungsräume	3

3.6	Titel 06, MC 122 Audiosysteme	3

3.7	Titel 07, MC 122 Videosysteme	3

3.8	Titel 08, MC 122 Steuerungssysteme	3

3.9	Titel 09, MC 122 Grundausstattung	3

3.10	Titel 10, Allgemein	3

3.11	Summenblatt zum Leistungsverzeichnis Medientechnik	3

3.12	Firmenprofil zum Leistungsverzeichnis Medientechnik	3

# Leistungsbeschreibung

## Bauseitige Vorleistungen

Folgende bauseitigen Vorleistungen stehen zur Verfügung:

- Elektrounterverteilung mit Absicherungen 230V/16A (höhere Einschaltströme, induktiv und kapazitiv werden berücksichtigt) für die Medientechnik

- Netzzuleitungen 230V/16A für alle Geräte, angeschlossen auf Reihenklemmen in den Technikschränken Medientechnik, oder anschlussfertig über Schuko-Steckdose bzw. Abzweigdose nach Vorgabe der Medienplanung

- Aufputz- und Unterputzsteckdosen, sowie Unterputzanschlussdosen

- Kabelinfrastruktur nach Vorgabe der Medienplanung mit starren Installationskabeln für Audio-, Video- und Steuerungssignalwege, nach VDE 0100, VDE 0800, DIN 15905.

- Funktionsfähiges, durchgemessenes, strukturiert verkabeltes anschlussfertiges Mediennetzwerk Ethernet, 100Mbit/s geswitcht zu den Endgeräten

# Leistungsbeschreibung

Im Rahmen einer technischen Erweiterung in der Universität Duisburg Essen sind zwei Hörsäle und fünf Besprechungsräume zusätzlich mit HD-Videokonferenzanlagen auszustatten.

In den Besprechungsräumen sind HD Videokonferenzen als zusätzliche Nutzungsvariante mit in die Bestandsanlage zu integrieren.

Die Hörsäle sind im Zuge der Erweiterungen zu überarbeiten um die Nutzungsvariante HD Videokonferenz erweitert. Die nicht mehr verwendete Bestandstechnik ist zu demontieren. Die mobilen UHF-Mikrofone der Bestandsanlage werden vom Nutzer in anderen Räumen eingesetzt.

Die neu zu konzipierenden Audio-, Video- und Videokonferenzanlagen sollen in Analogie zu den bereits bestehenden Anlagen ausgestattet werden.

Die Bedienung der einzelnen Komponenten erfolgt zumeist durch häufig wechselnde nicht komplett ausgebildete Mitarbeiter. Daher muss die Bedienung insgesamt einfach und unkompliziert sein und an den Standard der bestehenden Anlagen angepasst sein.

Die vorhandene Kabelinfrastruktur der Hörsäle soll erneuert werden. Es ist geplant, die Kabelinfrastruktur nach Vorgaben durch die Planung Medientechnik bauseitig durch einen Elektriker verlegen zu lassen.

## Hörsaal MD 162

### Audio

Es sind drei Nurzungsvarianten mit den nachfolgenden Anforderungen vorgesehen.

- Vorlesungsbetrieb (VL)

- Sonderveranstaltungen (SoVer)

- Videokonferencing (VC)

- Vorlesungsbetrieb

2 x drahtlose Umhängemikrofone

1 x Bluray/DVD/CD Audio

1 x Videorecorder fest im Dozentenpult

1 x Dozenten-PC Audio

- Sonderveranstaltungen, Änderungen und Ergänzungen zu VL

2 x drahtlose Umhängemikrofone ersetzt durch 2 x Handmikrofone für Moderatoren

2 x Handmikrofone für Publikumsfragen

1 x Rednerpultmikrofon

1 x Anschluss für drahtgebundene Diskussionsanlage

1 x Anschluss für drahtlose Diskussionsanlage

1 x Bluray/DVD/CD Audio

2 x Videoton, Anschluss über Steckfeld

2 x PC-Ton, Anschluss über Steckfeld

- Videokonferenz Einzelnutzung und parallel VL und SonVer

1 x Umhängemikrofone ersetzt durch Headsetmikrofon

3 x Handmikrofone für Publikum

1 x Videoton (bei Bedarf), Anschluss über Steckfeld

Die Audioübertragungen vom Hörsaal MC 122 in den Hörsaal MD 162 und vom Hörsaal MD 162 in das Foyer sind vorgesehen.

#### Beschallung

Die Bestandsbeschallungsanlage besteht aus vier Frazier CAT 40 Lautsprechersystemen, Beschallung links, rechts, einem Centerlautsprecher und einem Monitorlautsprecher für den Dozenten.

Die Verstärkertechnik und der analoge Audiomischer der Bestandsanlage sind in einem Technikschrank hinter der Rückwand des Hörsaals integriert. Der analoge Audiomischer und die Verstärker werden für die Beschallung vom Hörsaal MD 162 und Hörsaal MC 122 genutzt, dies ist zu berücksichtigen.

Die beiden Lautsprecher Beschallung links und rechts sind durch neue, passive Schallzeilen mit neuem Verstärker zu ersetzten. Der Monitorlautsprecher und der Center werden weiter genutzt, die Lautsprecher und die Verstärker sind zu überprüfen.

Beschallung Hörsaal MD 162

#### Audio DSP

Der veraltete, analoge Audiomischer ist durch ein modernes Audio DSP System zu ersetzen. Die Anschlusspunkte nur Audio und die UHF-Mikrofone sind direkt auf den DSP aufzulegen, die Stereo-Audiosignale der Videoquellen sind über eine Audiokreuzschiene zu routen.

Vier Stereoausgänge sind auf den Audio-DSP aufzulegen, so dass ein Parallelbetrieb von bis zu vier den Videoquellen zugeordneten Stereo-Audiosignalen möglich ist.

Der neue Audio DSP, eine Audiokreuzschien sind im Bestandstechnikschrank hinter der Rückwand des Hörsaals zu installieren. Die UHF-Mikrofontechnik ist am Projektorstandort zu installieren.

Bestand MD 162, MC 122

Die Steuerung des Audio-DSP erfolgt über die Mediensteuerung und im erweiterten Umfang über die Controll-Software über einen Laptop, die Benutzeroberfläche ist mit dem Nutzer abzustimmen.

Parallel ist die Bedienung über abgesetzte Bedienteile am Projektorstandort und im Dozentenztisch vorgesehen. Der Bedienumfang dieser abgesetzten Steuerung ist mit dem Nutzer abzustimmen.

Die Ladestationen der UHF-Sender werden im Rollladenschrank geparkt, weitere Technik ist hier nicht vorgesehen.

Die zwei UHF Antennen sind im Hörsaal an der Stirnseite, rechts und links der Tafelanlagen zu installieren.

#### Anschlusspunkte

Im Hörsaal sind unterschiedliche Anschlusspunkte vorhanden, es ist erforderlich diese wie nachfolgend beschrieben zu überarbeiten.

Anschlusspunkte Hörsaal MD 162

SF 1:	2 x Audio extern

SF 2:	1 x Diskussionsanlage extern

SF 3: 	1 x Mikrofon Rednerpult

SF 4:	Audio für 1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA

SF 5:	Audio für 1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA, DVI

Beispiel abschließbarer Anschlusspunkt	Beispiel Tischanschluss

### Video

Geplant ist eine Videosignalverarbeitung auf Basis von DVI Signalen. Hierfür werden die Signale auf den kurzen Strecken nicht gewandelt. Es werden Standardkabel verlegt. Für lange Strecken ist eine Umsetzung auf Cat Kabel geplant.

Auf Grund dieser Vorgehensweise ist man hinsichtlich der Komponenten für die Signalverarbeitung weitgehend Hersteller unabhängig.

Auch im Bereich Video sind drei Nurzungsvarianten mit den nachfolgenden Anforderungen vorgesehen.

- Vorlesungsbetrieb (VL)

- Sonderveranstaltungen (SoVer)

- Videokonferencing (VC)

- Vorlesungsbetrieb

1 x 4:3 Projektor

1 x 16:9 Projektor

1 x Bluray/DVD Video

1 x Videorecorder mobil, Anschluss über Steckfeld

1 x Dozenten-PC Video

1 x Grafiktablett für den Dozenten

2 x Mitschaumonitor

2 x Mitschau-/Vorschaumonitor

- Sonderveranstaltungen, Änderungen und Ergänzungen zu VL

1 x Bluray/DVD Audio

2 x Video (alternativ FBAS, S-Video, Componenten), Anschluss über Steckfeld

1 x DVI, Anschluss über Steckfeld

1 x DVI (Kamera), Anschluss über Steckfeld

2 x PC-VGA, Anschluss über Steckfeld

- Videokonferenz, Einzelnutzung und parallel VL und SonVer

1 x HD-Videokonferenzsystem mit zwei Kameras

Die Videoübertragungen vom Hörsaal MC 122 in den Hörsaal MD 162 und vom Hörsaal MD 162 in das Foyer sind vorgesehen.

#### Projektion

Es sind zwei Projektionen auf Projektionsflächen geplant. Die Projektoren sind in Schallschutzgehäusen zu installieren, der vorhandene Projektionsstandort ist entsprechend umzubauen, die vier Mitschaumonitore unter der Decke sind inkl. der Halterungen zu demontieren. Der Bestandprojektor wird vom Kunden in anderen Räumen weitergenutzt ist ist zu überprüfen.

Bestand MD 162

Projektion MD 162

Es sind zwei weiße (vgl. RAL 9003, Matt) MDF-Flächen als Projektionsflächen fest an der Wand zu installieren, eine zwischen den Pylonen der mittig angeordneten Tafel, die zweite links neben dieser Tafel.

Für die zentrale Projektion ist eine 4:3 Projektion mit einer max. Bildbreite von 3,2 m geplant, die Bildbreite wird durch den Abstand der Pylonen vorgegeben.

Für die Bildhöhe von 2,4 m ergibt sich nach DIN 19045 ein max. Betrachtungsabstand von ca. 14 m. Die Raumtiefe ab Projektionsfläche beträgt ca. 15 m. Das max. zulässige Störlicht auf der Bildwandfläche beträgt 195 lx.

Für die seitliche 16:9 Projektion ist eine max. Bildbreite von 3,0 m geplant. Für diese Bildbreite ergibt sich eine Bildhöhe von ca. 1,7 m und in Anlehnung an die DIN 19045 ein max. Betrachtungsabstand von ca. 10 m. Das max. zulässige Störlicht auf der Bildwandfläche beträgt 226 lx.

Die zentrale Projektion ist für die Datenprojektion Hörsaal und Videokonferenz vorgesehen, die seitliche Projektion gibt die Gegenstelle der Videokonferenz, oder weitere Quellen wieder.

Für den Dozenten ist, da die Teilnehmer an diesen Plätzen mit dem Rücken zur Projektionsfläche sitzen, eine Mitschau der Projektionsbilder über 19“ TFT-Displays im Format 16:9 geplant. Diese Mitschaumonitore sind so im Tisch zu integrieren, dass sie die freie Sicht auf den Dozenten nicht beeinflussen. Für den Regieplatz sind ein weiteres Mitschaudisplay und ein Vorschaudisplay geplant.

Es sind Projektoren mit einer Lichtleistung von 7.500 ANSI-Lumen mit S-XGA (1400x1050) Auflösung im 4:3 Format und 6.500 ANSI-Lumen mit Full-HD Auflösung im 16:9 Format geplant.

Um den Vorlesungsbetrieb durch die Störgeräusche der Projektoren nicht unnötig zu beeinflussen, sind Projektionsgehäuse zur Schalldämmung zu installieren. Für die Luftzufuhr und Abfuhr sind zusätzlichen Lüftern mit geringem Störschallpegel im Gehäuse einzusetzten. Die Gehäuse haben einen Zugang für Revisionsarbeiten, der abschließbar ist.

#### Videokonferenz

Die HD-Videokonferenz ist mit zwei Kameras auszustatten. Eine Kamera erfasst den Dozenten, die zweite Kamera erfasst den Hörsaal.

VK Kamerapositionen MD 162

Die Kamera für den Dozenten ist am Projektionsstandort zu installieren. Der Abstand zum Dozent beträgt hier ca. 7 m. Der Zoombereich der Kamera ermöglicht bei dieser Entfernung einen Bildausschnitt von ca. 70 cm Breite.

Um die Störeinflusse durch das Projektionslicht und das durch die Fenster einfallende Licht möglichst gering zu halten ist die Kamera rechts neben den Pylonentafeln zu installieren.

Der Weitwinkel der Kamera ermöglicht es, dass der Hörsaal von dieser Position aus fast vollständig erfasst werden kann.

Die Kameras sind in einem Gehäuse fest zu installieren. Die Gehäuse haben einen Zugang für Revisionsarbeiten, der abschließbar ist.

Die Videokonferenzanlage ist über das bauseitige Netzwerk in den DFN-Knoten einzubinden.

#### DVI Matrixsystem

Alle DVI Signale werden über ein DVI Matrixsystem verteilt. Auf diesem System liegen die Eingangssignale der Steckfelder und zusätzlich die DVI Anschlüsse der Videokonferenz, des Dozenten PC-Systems und die Signale aus dem Hörsaal MC 122 auf.

Jeder Projektor erhält seinen eigenen Matrixausgang, zusätzlich sind hier die Ausgänge zum Hörsaal MC 122, zu den Mitschaumonitoren Dozent und zu den Projektoren geplant, die Verteilung erfolgt über DVI-Verteiler. Für die Videokonferenz, die Mitschau-/Vorschaumonitore Regie und das Foyer sind separate Ausgänge vorzusehen.

Die Projektionsbilder aus dem Hörsaal MD 162 können bei Bedarf auch im Hörsaal MC 122 wiedergegeben werden.

Vor dem Eingang der Videokonferenz ist ein Skalierer geplant, der die unterschiedlichen Ausgangsauflösungen der Quellen immer auf die optimale Eingangsauflösung der Videokonferenz einstellt.

#### Anschlusspunkte

Im Hörsaal sind unterschiedliche Anschlusspunkte vorhanden, es ist erforderlich diese wie nachfolgend beschrieben zu überarbeiten.

Anschlusspunkte Hörsaal MD 162

SF 1:	1 x DVI für Kamera extern

SF 4:	1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA und Audio.

SF 5:	1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA, DVI und Audio.

Beispiel abschließbarer Anschlusspunkt	Beispiel Tischanschluss

Die Nutzeranforderungen sind Anschlussmöglichkeiten für unterschiedlichste Videosignale. Es ist geplant die Eingangssignale möglichst in ein einheitliches Signal, in unserem Fall DVI zu wandeln.

Die analogen Eingänge (FBAS, S-Video, Componenten und VGA ) der Steckfelder SF4 und SF5 werden über einen Video- und RGB-Skalierer in DVI Signale umgewandelt. Welches der Eingangssignale gewandelt werden soll, wird über die Mediensteuerung ausgewählt.

### Steuerung

Die Medientechnik wird nicht vom Dozenten, sondern von einer studentischen Hilfskraft bedient. Hierfür ist ein weiterer Arbeitsplatz am Dozententisch, alternativ ein zweiter Tisch als Regieplatz geplant.

Die Steuerung der Medientechnik ist über ein festinstalliertes Touchpanel im Dozententisch und ein mobiles Touchpanel geplant. Das mobile Touchpanel ist am Projektionsstandort zu Positionieren.

Die Steuerungszentralen sind über einen Netzwerkswitch miteinander zu verbinden. Es gibt kein Bus-System zur Steuerung der Haustechnik. Die ersten beiden Leuchtenreihen sollen bei einer Projektion ausgeschaltet werden. Die Kommunikation erfolgt über Relaiskontakte.

Als Diebstahlprävention für die Projektoren ist eine lokale, akustische Alarmierung vorgesehen, bei Alarmauslösung soll zusätzlich von der Mediensteurung eine e-mail an einen noch festzulegenden Empfänger versendet werden.

Die Steuerung erfolgt über das Steuerungssystem Cue, vom Bieter ist bei Abgabe des Angebotes nachzuweisen, dass er dieses System selber programmieren kann.

Alle Software wird nach einem Pflichtenheft erstellt. Die Pflichtenhefterstellung ist Aufgabe des AN.

Das Pflichtenheft beinhaltet alle zu erstellenden Bedien- und Anzeigefenster der Steuersoftware als Screenshot oder 1 : 1 Zeichnung. Die Benutzeroberfläche müssen sich am bereits vorhandenen Standard orientieren und sind nur an die neuen Gegebenheiten anzupassen Es werden alle zu erzeugenden Oberflächen der Reihe nach beschrieben.

Folgendes ist über das Pflichtenheft zu definieren:

- Design der Bedienoberflächen analog der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Vorlagen in Abstimmung mit dem Bauherren und der Fachplanung

- Funktionen der einzelnen Bedienelemente in Abstimmung mit dem Bauherren und der Fachplanung

Generell sind im Pflichtenheft alle Informationen niederzulegen, die ein Programmierer benötigt, um die spezifizierte Software zu erstellen und zu warten. Die Informationen müssen derart aufbereitet sein, dass ein dritter, fachkundiger Programmierer in die Lage versetzt wird, die beschriebene Software zu entwickeln.

Die zu erstellenden Softwaremodule stellen die Schnittstelle zum Benutzer dar. Als solche sind die Kriterien eines ergonomischen Dialogsystems zu erfüllen. Es gelten die Regeln und Kriterien der DIN 66234, Teil 8.

Der Quellcode der Software, sowei die programmierten Einstellungen des Audiosystems sind dem Auftraggeber zu übergeben.

### Zentrale Technik, Dozententisch, Projektorstandort und Foyer

Die zentrale Technik ist auf drei Installationsorte aufgeteilt. Die zentrale Audiotechnik ist hinter der Stirnwand des Hörsaals in den Bestandstechnikschrank zu installieren.

Die Zuspieler, die DVI-Matrix, und die Technik für die Steuerung der Anlage sind im Dozententisch geplant. Hierfür sind links und rechts außen kleine 19“-Technikschränke vorzusehen. Die Technik ist so aufzuteilen, das in einem Bereich die Komponenten verbaut werden die der Nutzer bedient, im zweiten bereich wird die Technik installiert, auf die nur das technische Personal zugriff haben soll.

Die Türen im Tisch, vor dieser Technik lassen sich um 90° aufklappen und sind im geöffneten Zustand neben der Technik in das Pult versenkbar. Die Türen sind abschließbar. Es sind zwei unterschiedliche Schließungen vorgesehen. Eine Schließung für die Zuspieler (Technik die auch vom Nutzer bedient werden muss) und eine Schließung für die sonstige Technik (zugang für technisches Personal.)

Beispiel Dozententisch

Beispiel Dozententisch

Auf dem Dozententisch ist zusätzlich ein Grafiktablett als Bedienmedium für den Dozenten zu installieren. Für dieses Tablett ist eine abschließbare Abdeckhaube vorzusehen.

Am Projektorstandort ist die nicht mehr benötigte Technik zu demontieren. Er ist so umzubauen, dass beide Projektionsgehäuse und die VK-Kamera montiert werden können. Die Stellfläche ist entsprechend anzupassen. Vorhandene Schränke sind zur Aufnahme der zu installierenden Technik zu nutzen. Öffnungen für den flächenbündigen Einbau der externen Audiosteuerung sind zu erbringen.

Projektorstandort

Projektorstandort

Im Foyer sind die Anschlüsse aus den beiden Hörsälen in ein vorhandenes Anschlussfeld zu integrieren. Die vorhandnen analogen anschlüsse sind durch die neuen digitalen zu ersetzten. Zusätzlich ist als Abgang zum Projektot ein neuer DVI-Ausgang zu integrieren.

Die Signalstrecken Audio werden weiterhin genutzt und sind vom Auftragnehmer zu testen.

Anschlusspunkt Foyer

Anschlusspunkt Foyer

## Kleine Besprechungsräume

Die 5 kleinen Besprechungsräume sind als Erweiterung der Hörsäle zu sehen. Die Bestandstechnik dieser Räume ist jeweils um eine HD-Videokonferenzanlage und mobile Mikrofone zu erweitern.

Die installierten Projektoren, Projektionsflächen und Lautsprechertechnik werden weiterhin genutzt. Um zusätzlich ein Bild der Videokonferenz wiedergeben zu können ist seitlich von der vorhandenen Projektionsfläche ein Flachbildschirm an der Wand geplant.

Für die Videokonferenzen sind zwei Kameras geplant, eine Kamera erfasst den Dozenten, die zweite Kamera erfasst den Besprechungsraum. Beide Kameras sind fest in abschließbaren Gehäusen zu installieren.

Es ist geplant die zusätzlich benötigte Technik in einem kleinen 19“ Technikschrank links oder rechts neben der Projektionsfläche zu integrieren.

Die Besprechungsräume werden nicht über eine Mediensteuerung bedient werden. Die Videokonferenzanlage und der Flachbildschirm werden über die systemeigenen Fernbedienungen gesteuert.

Die Videokonferenzanlage ist über das bauseitige Netzwerk in den DFN-Knoten einzubinden.

## Hörsaal MC 122

Hörsaal MC 122, MD 162 und Foyer

Der Hörsaal MC 122 befindet sich direkt neben dem Hörsaal MD 162. Beide Räume werden identisch ausgestattet.

Es sind die gleichen Nutzungsvarianten wie im Hörsaal MD 162 geplant. Die Nutzungsvariante VC ist nur Optional vorgesehen, wird aber in der Audiodistribution berücksichtigt.

### Audio

Es sind drei Nurzungsvarianten mit den nachfolgenden Anforderungen vorgesehen.

- Vorlesungsbetrieb (VL)

- Sonderveranstaltungen (SoVer)

- Videokonferencing (VC)

- Vorlesungsbetrieb

2 x drahtlose Umhängemikrofone

1 x Bluray/DVD/CD Audio

1 x Videorecorder fest im Dozentenpult

1 x Dozenten-PC Audio

- Sonderveranstaltungen, Änderungen und Ergänzungen zu VL

2 x drahtlose Umhängemikrofone ersetzt durch 2 x Handmikrofone für Moderatoren

2 x Handmikrofone für Publikumsfragen

1 x Rednerpultmikrofon

1 x Anschluss für drahtgebundene Diskussionsanlage

1 x Anschluss für drahtlose Diskussionsanlage

1 x Bluray/DVD/CD Audio

2 x Videoton, Anschluss über Steckfeld

2 x PC-Ton, Anschluss über Steckfeld

- Videokonferenz Einzelnutzung und parallel VL und SonVer (Optional)

1 x Umhängemikrofone ersetzt durch Headsetmikrofon

3 x Handmikrofone für Publikum

1 x Videoton (bei Bedarf), Anschluss über Steckfeld

Die Audioübertragungen vom Hörsaal MD 162 in den Hörsaal MC 122 und vom Hörsaal MC 122 in das Foyer ist vorzusehen.

#### Beschallung

Die Bestandsbeschallungsanlage besteht aus vier Frazier CAT 40 Lautsprechersystemen, Beschallung links, rechts, einem Centerlautsprecher und einem Monitorlautsprecher für den Dozenten.

Die Verstärkertechnik und der analoge Audiomischer der Bestandsanlage sind in einem Technikschrank hinter der Rückwand des Hörsaals integriert. Der analoge Audiomischer und die Verstärker werden für die Beschallung vom Hörsaal MD 162 und Hörsaal MC 122 genutzt, dies ist zu berücksichtigen.

Die beiden Lautsprecher Beschallung links und rechts sind durch neue, passive Schallzeilen mit neuem Verstärker zu ersetzten. Der Monitorlautsprecher und der Center werden weiter genutzt, die Lautsprecher und die Verstärker sind zu überprüfen.

#### Audio DSP

Der veraltete, analoge Audiomischer ist durch ein modernes Audio DSP System zu ersetzen. Die Anschlusspunkte nur Audio und die UHF-Mikrofone sind direkt auf den DSP aufzulegen, die Stereo-Audiosignale der Videoquellen sind über eine Audiokreuzschiene zu routen.

Vier Stereoausgänge sind auf den Audio-DSP aufzulegen, so dass ein Parallelbetrieb von bis zu vier den Videoquellen zugeordneten Stereo-Audiosignalen möglich ist.

Der neue Audio DSP, eine Audiokreuzschien sind im Bestandstechnikschrank hinter der Rückwand des Hörsaals zu installieren. Die UHF-Mikrofontechnik ist am Projektorstandort zu installieren.

Bestand MD 162, MC 122

Die Steuerung des Audio-DSP erfolgt über die Mediensteuerung und im erweiterten Umfang über die Controll-Software über einen Laptop, die Benutzeroberfläche ist mit dem Nutzer abzustimmen.

Parallel ist die Bedienung über abgesetzte Bedienteile am Projektorstandort und im Dozentenztisch vorgesehen. Der Bedienumfang dieser abgesetzten Steuerung ist mit dem Nutzer abzustimmen.

Die Ladestationen der UHF-Sender werden im Rollladenschrank geparkt, weitere Technik ist hier nicht vorgesehen.

Die zwei UHF Antennen sind im Hörsaal an der Stirnseite, rechts und links der Tafelanlagen zu installieren.

#### Anschlusspunkte

Im Hörsaal sind unterschiedliche Anschlusspunkte vorhanden, es ist erforderlich diese wie nachfolgend beschrieben zu überarbeiten.

SF 1:	2 x Audio extern

SF 2:	1 x Diskussionsanlage extern

SF 3: 	1 x Mikrofon Rednerpult

SF 4:	Audio für 1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA

SF 5:	Audio für 1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA, DVI

Beispiel abschließbarer Anschlusspunkt	Beispiel Tischanschluss

### Video

Geplant ist eine Videosignalverarbeitung auf Basis von DVI Signalen. Hierfür werden die Signale auf den kurzen Strecken nicht gewandelt. Es werden Standardkabel verlegt. Für lange Strecken ist eine Umsetzung auf Cat Kabel geplant.

Auf Grund dieser Vorgehensweise ist man hinsichtlich der Komponenten für die Signalverarbeitung weitgehend Hersteller unabhängig.

Auch im Bereich Video sind drei Nurzungsvarianten mit den nachfolgenden Anforderungen vorgesehen.

- Vorlesungsbetrieb (VL)

- Sonderveranstaltungen (SoVer)

- Videokonferencing (VC)

- Vorlesungsbetrieb

1 x 4:3 Projektor

1 x 16:9 Projektor

1 x Bluray/DVD Video

1 x Videorecorder mobil, Anschluss über Steckfeld

1 x Dozenten-PC Video

1 x Grafiktablett für den Dozenten

2 x Mitschaumonitor

2 x Mitschau-/Vorschaumonitor

- Sonderveranstaltungen, Änderungen und Ergänzungen zu VL

1 x Bluray/DVD Audio

2 x Video (alternativ FBAS, S-Video, Componenten), Anschluss über Steckfeld

1 x DVI, Anschluss über Steckfeld

1 x DVI (Kamera), Anschluss über Steckfeld

2 x PC-VGA, Anschluss über Steckfeld

- Videokonferenz, Einzelnutzung und parallel VL und SonVer (Optional)

1 x HD-Videokonferenzsystem mit zwei Kameras

Die Videoübertragungen vom Hörsaal MD 162 in den Hörsaal MC 122 und vom Hörsaal MC 122 in das Foyer sind vorgesehen.

#### Projektion

Es sind zwei Projektionen auf Projektionsflächen geplant. Die Projektoren sind in Schallschutzgehäusen zu installieren, der vorhandene Projektionsstandort ist entsprechend umzubauen, die vier Mitschaumonitore unter der Decke sind inkl. der Halterungen zu demontieren. Der Bestandprojektor wird vom Kunden in anderen Räumen weitergenutzt ist ist zu überprüfen.

Es sind zwei weiße (vgl. RAL 9003, Matt) MDF-Flächen als Projektionsflächen fest an der Wand zu installieren, eine zwischen den Pylonen der mittig angeordneten Tafel, die zweite rechts neben dieser Tafel.

Für die zentrale Projektion ist eine 4:3 Projektion mit einer max. Bildbreite von 3,2 m geplant, die Bildbreite wird durch den Abstand der Pylonen vorgegeben.

Für die Bildhöhe von 2,4 m ergibt sich nach DIN 19045 ein max. Betrachtungsabstand von ca. 14 m. Die Raumtiefe ab Projektionsfläche beträgt ca. 15 m. Das max. zulässige Störlicht auf der Bildwandfläche beträgt 195 lx.

Für die seitliche 16:9 Projektion ist eine max. Bildbreite von 3,0 m geplant. Für diese Bildbreite ergibt sich eine Bildhöhe von ca. 1,7 m und in Anlehnung an die DIN 19045 ein max. Betrachtungsabstand von ca. 10 m. Das max. zulässige Störlicht auf der Bildwandfläche beträgt 226 lx.

Die zentrale Projektion ist für die Datenprojektion Hörsaal und Videokonferenz vorgesehen, die seitliche Projektion gibt die Gegenstelle der Videokonferenz, oder weitere Quellen wieder.

Für den Dozenten ist, da die Teilnehmer an diesen Plätzen mit dem Rücken zur Projektionsfläche sitzen, eine Mitschau der Projektionsbilder über 19“ TFT-Displays im Format 16:9 geplant. Diese Mitschaumonitore sind so im Tisch zu integrieren, dass sie die freie Sicht auf den Dozenten nicht beeinflussen. Für den Regieplatz sind ein weiteres Mitschaudisplay und ein Vorschaudisplay geplant.

Es sind Projektoren mit einer Lichtleistung von 7.500 ANSI-Lumen mit S-XGA (1400x1050) Auflösung im 4:3 Format und 6.500 ANSI-Lumen mit Full-HD Auflösung im 16:9 Format geplant.

Um den Vorlesungsbetrieb durch die Störgeräusche der Projektoren nicht unnötig zu beeinflussen, sind Projektionsgehäuse zur Schalldämmung zu installieren. Für die Luftzufuhr und Abfuhr sind zusätzlichen Lüftern mit geringem Störschallpegel im Gehäuse einzusetzten. Die Gehäuse haben einen Zugang für Revisionsarbeiten, der abschließbar ist.

#### Videokonferenz (Option)

Die HD-Videokonferenz ist mit zwei Kameras auszustatten. Eine Kamera erfasst den Dozenten, die zweite Kamera erfasst den Hörsaal.

Die Kamera für den Dozenten ist am Projektionsstandort zu installieren. Der Abstand zum Dozent beträgt hier ca. 7 m. Der Zoombereich der Kamera ermöglicht bei dieser Entfernung einen Bildausschnitt von ca. 70 cm Breite.

Um die Störeinflusse durch das Projektionslicht und das durch die Fenster einfallende Licht möglichst gering zu halten ist die Kamera rechts neben den Pylonentafeln zu installieren.

Der Weitwinkel der Kamera ermöglicht es, dass der Hörsaal von dieser Position aus fast vollständig erfasst werden kann.

Die Kameras sind in einem Gehäuse fest zu installieren. Die Gehäuse haben einen Zugang für Revisionsarbeiten, der abschließbar ist.

Die Videokonferenzanlage ist über das bauseitige Netzwerk in den DFN-Knoten einzubinden.

#### DVI Matrixsystem

Alle DVI Signale werden über ein DVI Matrixsystem verteilt. Auf diesem System liegen die Eingangssignale der Steckfelder und zusätzlich die DVI Anschlüsse der Videokonferenz, des Dozenten PC-Systems und die Signale aus dem Hörsaal MD 162 auf.

Jeder Projektor erhält seinen eigenen Matrixausgang, zusätzlich sind hier die Ausgänge zum Hörsaal MD 162, zu den Mitschaumonitoren Dozent und zu den Projektoren geplant, die Verteilung erfolgt über DVI-Verteiler. Für die Videokonferenz, die Mitschau-/Vorschaumonitore Regie und das Foyer sind separate Ausgänge vorzusehen.

Die Projektionsbilder aus dem Hörsaal MC 122 können bei Bedarf auch im Hörsaal MD 162 wiedergegeben werden.

Vor dem Eingang der Videokonferenz ist ein Skalierer geplant, der die unterschiedlichen Ausgangsauflösungen der Quellen immer auf die optimale Eingangsauflösung der Videokonferenz einstellt.

#### Anschlusspunkte

Im Hörsaal sind unterschiedliche Anschlusspunkte vorhanden, es ist erforderlich diese wie nachfolgend beschrieben zu überarbeiten.

SF 1:	1 x DVI für Kamera extern

SF 4:	1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA und Audio.

SF 5:	1 x FBAS, S-Video, Componenten, VGA, DVI und Audio.

Beispiel abschließbarer Anschlusspunkt	Beispiel Tischanschluss

Die Nutzeranforderungen sind Anschlussmöglichkeiten für unterschiedlichste Videosignale. Es ist geplant die Eingangssignale möglichst in ein einheitliches Signal, in unserem Fall DVI zu wandeln.

Die analogen Eingänge (FBAS, S-Video, Componenten und VGA) der Steckfelder SF4 und SF5 werden über einen Video- und RGB-Skalierer in DVI Signale umgewandelt. Welches der Eingangssignale gewandelt werden soll, wird über die Mediensteuerung ausgewählt.

### Steuerung

Die Medientechnik wird nicht vom Dozenten, sondern von einer studentischen Hilfskraft bedient. Hierfür ist ein weiterer Arbeitsplatz am Dozententisch, alternativ ein zweiter Tisch als Regieplatz geplant.

Die Steuerung der Medientechnik ist über ein festinstalliertes Touchpanel im Dozententisch und ein mobiles Touchpanel geplant. Das mobile Touchpanel ist am Projektionsstandort zu Positionieren.

Die Steuerungszentralen sind über einen Netzwerkswitch miteinander zu verbinden. Es gibt kein Bus-System zur Steuerung der Haustechnik. Die ersten beiden Leuchtenreihen sollen bei einer Projektion ausgeschaltet werden. Die Kommunikation erfolgt über Relaiskontakte.

Als Diebstahlprävention für die Projektoren ist eine lokale, akustische Alarmierung vorgesehen, bei Alarmauslösung soll zusätzlich von der Mediensteurung eine e-mail an einen noch festzulegenden Empfänger versendet werden.

Die Steuerung erfolgt über das Steuerungssystem Cue, vom Bieter ist bei Abgabe des Angebotes nachzuweisen, dass er dieses System selber programmieren kann.

Alle Software wird nach einem Pflichtenheft erstellt. Die Pflichtenhefterstellung ist Aufgabe des AN.

Das Pflichtenheft beinhaltet alle zu erstellenden Bedien- und Anzeigefenster der Steuersoftware als Screenshot oder 1 : 1 Zeichnung. Die Benutzeroberfläche müssen sich am bereits vorhandenen Standard orientieren und sind nur an die neuen Gegebenheiten anzupassen Es werden alle zu erzeugenden Oberflächen der Reihe nach beschrieben.

Folgendes ist über das Pflichtenheft zu definieren:

- Design der Bedienoberflächen analog der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Vorlagen in Abstimmung mit dem Bauherren und der Fachplanung

- Funktionen der einzelnen Bedienelemente in Abstimmung mit dem Bauherren und der Fachplanung

Generell sind im Pflichtenheft alle Informationen niederzulegen, die ein Programmierer benötigt, um die spezifizierte Software zu erstellen und zu warten. Die Informationen müssen derart aufbereitet sein, dass ein dritter, fachkundiger Programmierer in die Lage versetzt wird, die beschriebene Software zu entwickeln.

Die zu erstellenden Softwaremodule stellen die Schnittstelle zum Benutzer dar. Als solche sind die Kriterien eines ergonomischen Dialogsystems zu erfüllen. Es gelten die Regeln und Kriterien der DIN 66234, Teil 8.

Der Quellcode der Software, sowei die programmierten Einstellungen des Audiosystems sind dem Auftraggeber zu übergeben.

### Zentrale Technik, Dozententisch, Projektorstandort und Foyer

Die zentrale Technik ist auf drei Installationsorte aufgeteilt. Die zentrale Audiotechnik ist hinter der Stirnwand des Hörsaals in einem neuen Technikschrank zu installieren.

Die Zuspieler, die DVI-Matrix, und die Technik für die Steuerung der Anlage sind im Dozententisch geplant. Hierfür sind links und rechts außen kleine 19“-Technikschränke vorzusehen. Die Technik ist so aufzuteilen, das in einem Bereich die Komponenten verbaut werden die der Nutzer bedient, im zweiten bereich wird die Technik installiert, auf die nur das technische Personal zugriff haben soll.

Die Türen im Tisch, vor dieser Technik lassen sich um 90° aufklappen und sind im geöffneten Zustand neben der Technik in das Pult versenkbar. Die Türen sind abschließbar. Es sind zwei unterschiedliche Schließungen vorgesehen. Eine Schließung für die Zuspieler (Technik die auch vom Nutzer bedient werden muss) und eine Schließung für die sonstige Technik (zugang für technisches Personal.)

Beispiel Dozententisch

Beispiel Dozententisch

Auf dem Dozententisch ist zusätzlich ein Grafiktablett als Bedienmedium für den Dozenten zu installieren. Für dieses Tablett ist eine abschließbare Abdeckhaube vorzusehen.

Am Projektorstandort ist die nicht mehr benötigte Technik zu demontieren. Er ist so umzubauen, dass beide Projektionsgehäuse und die VK-Kamera montiert werden können. Die Stellfläche ist entsprechend anzupassen. Vorhandene Schränke sind zur Aufnahme der zu installierenden Technik zu nutzen. Öffnungen für den flächenbündigen Einbau der externen Audiosteuerung sind zu erbringen.

Im Foyer sind die Anschlüsse aus den beiden Hörsälen in ein vorhandenes Anschlussfeld zu integrieren. Die vorhandnen analogen anschlüsse sind durch die neuen digitalen zu ersetzten. Zusätzlich ist als Abgang zum Projektot ein neuer DVI-Ausgang zu integrieren.

Die Signalstrecken Audio werden weiterhin genutzt und sind vom Auftragnehmer zu testen.

Anschlusspunkt Foyer

Anschlusspunkt Foyer

### Dokumentation

Eine aktuelle Dokumentation der Bestandsanlagen liegt nicht vor, es ist für alle Räume die umgebaut werden eine vollständige Dokumentation zu erstellen.

Die in der Planungsphase erstellten Ausführungs- und Entwurfspläne sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.

Der Auftragnehmer erstellt daraus die Montage- und Werkstattplanung. Diese ist dem Auftraggeber vor der Ausführung zur Genehmigung vorzulegen. Die Kosten für diese Leistungen sind in den Angebotspreisen zu berücksichtigen.

Alle Pläne sind in 2-facher Ausführung der Objektüberwachung zur Genehmigung einzureichen. Für die Planfreigabe ist eine Frist von 10 Werktagen nach Eingang der Pläne bei der Objektüberwachung zu berücksichtigen.

Die erstellten Unterlagen werden Eigentum des Auftraggebers.

Im Einzelnen sind folgende, dem tatsächlich erreichten Ausführungsstand entsprechende Unterlagen zu liefern:

Übersichtspläne	Audio/Video/Steuerung/Netz

Stromlaufpläne	Audio/Video/Steuerung/Netz

mit allen Einzelheiten und Leistungen, sowie Leitungsnummern, Steckerbelegungen, Klemmleisten etc.

Grundrisszeichnungen, Bodenspiegel, Deckenspiegel und Schnitte mit allen Komponeten der Medientechnik, inklusive Vermaßung der einzelnen Positionen.

Konstruktionen, Ansichten und Aufstellungen von Bedien-/Anschlussfeldern, Möbeln, Gehäusen und Gestellen.

Kabelpläne mit der Darstellung aller Verbindungskabel, Kabelart und Kabelnummer sowie Bezeichnungen und Nummerierungen der entsprechenden Anschlusssteckverbinder, inkl. der Übernahme der bauseitig verlegten Leitungen.

Messprotokolle wie vorgegeben

Inbetriebnahme- und Wartungsanweisungen für alle Komponenten.

Die gerätespezifischen Einstellungen wie z.B.

  - Pegel- und Schalterstellungen,

  - Belegung und Routing der Audiomatrix

  - Belegung und Routing des Surround Prozessors

  - Belegung und Routing der Videokreuzschienen

  - etc.

sind zu dokumentieren. Diese sind so darzustellen, dass mit ihrer Hilfe die, in den Messprotokollen ermittelten Abnahmewerte, jederzeit von einem Fachmann reproduziert werden können.

Softwaredokumentation der Bedienoberflächen und der Steuerungsfunktionen. Alle programmierten Oberflächen (Bedienung, Konfiguration, etc.) sind einzeln als Screenshot darzustellen. Die einzelnen Steuer-, Anzeige und Bedienelemente einer Oberfläche müssen in ihrer Funktion und im Zusammenhang mit den zu steuernden Geräten erklärt werden. Werden durch eine Funktion mehrere Geräte gesteuert oder mehrere Funktionen ausgelöst, so ist dies detailliert zu beschreiben.

Zeitliche Zusammenhänge und Hardwarevoraussetzungen (z.B. DVD einlegen) sind zu beschreiben.

Einer Kurzbedienungsanleitung der Einzelanlagen und der tatsächlich eingebauten Komponenten in Verbindung mit der Bedienung der Steuersoftware. Sie ermöglicht einem Nutzer auch ohne Einweisung in die Anlage diese grundsätzlich zu bedienen.

Das programmierte Routing der digitalen Audiomatrix, inklusive aller Werte der Pegel- und Zeiteinstellungen, die bei der Einmessung der Audioanlage ermittelt und eingestellt worden sind. Die Unterlagen sind als Ausdruck DIN-A4 und als Datei auf CD zu übergeben. Die Unterlagen sind so zu erstellen, dass mit ihrer Hilfe das Routing und die Einstellungen der digitalen Audiomatrix jederzeit von einem Fachmann reproduziert werden kann.

Alle Unterlagen der Dokumentation sind in CAD, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation zu erstellen und in dreifacher Ausfertigung in DIN A4 Ordnern zzgl. Dateidokumentation und auf CD-ROM zu liefern. Alle Bedienungsanleitungen sind, wenn nicht ohnehin so ausgeführt als DIN A4 Kopie geheftet in gleichen Ordnern ebenfalls in dreifacher Ausführung einzureichen.

Zugelassene Formate sind *.dwg, *.doc, *.xls, *.mpp unter Verwendung von AutoCAD, Microsoft WORD, Microsoft EXCEL und Microsoft PROJECT.

Die Dokumentation ist in der vom LV vorgegebenen Struktur anzufertigen.

### Messprotokolle

Die Messprotokolle sind für Elektroakustik, Audio, Video und Steuerung (Netzwerktechnik) getrennt anzufertigen.

Die Messungen sollen sowohl die fehlerfreie Leitungsführung und Verdrahtung, als auch den Signalfluss durch die Gesamtanlage nachvollziehbar dokumentieren.

In den Schaltbildern sind für diesen Zweck entsprechende Messpunkte einzutragen und mit dem erzielten Standardwert, bzw. Kommentar zu beschriften.

Die Protokolle über die Einmessung der Anlagen sollen mindestens enthalten:

- Messverfahren

- verwendete Messgeräte

- Messprotokolle mit den ermittelten Daten

- Anlagen- und Geräteeinstellungen

- ELA Messungen der

- Sprachverständlichkeit an min. 10 Plätzen

- Pegelverteilung an min. 10 Plätzen

- Schleifenverstärkung an min. 10 Plätzen

### Verkabelung

Alle Kabel sind an beiden Enden zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung muss mit den Angaben in den entsprechenden Kabel- und Verdrahtungsplänen übereinstimmen. Die Kennzeichnung muss dauerhaft und gut lesbar sein und soll in folgender Form durchgeführt werden:

Audiokabel	Axxyyy

Videokabel	Vxxyyy

Steuerkabel	Sxxyyy

Netzkabel	Nxxyyy

xx = Zielbeschriftung 2 Buchstaben	yyy = fortlaufende Nr.

Es werden weiße Beschriftungsbänder bedruckt mit schwarzer Schrift eingesetzt. Schrifttyp Fett, Schriftgröße min. 3 mm. Jedes einzelne Beschriftungsband ist ca. 30 mm lang. Die Beschriftungen werden jeweils am Kabelende auf der Gesamtisolierung ca. 50 mm vor der Absetzstelle befestigt. Sie werden entlang der Längsachse der Kabel befestigt und mit transparentem Schrumpfschlauch gegen Verlust gesichert.

Die fortlaufenden Kabelnummern dürfen sich innerhalb einer Anlage nicht wiederholen.

Die Verkabelung soll in Verdrahtungs- und Kabelkanälen erfolgen. Bei beweglichen Verbindungen ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht knicken, scheuern oder eingeklemmt werden können.

### Beschriftungen

Die einzelnen Geräte sind entsprechend ihrer Funktion und Zugehörigkeit dauerhaft zu beschriften. Dies gilt ebenfalls für die Standardeinstellungen aller Geräte.

Die Ausführung der Beschriftung ist mit der Objektüberwachung abzustimmen und freizugeben.

### Allgemein

Vom Auftragnehmer sind ohne zusätzliche Vergütung zu fertigen:

- Sämtliche für die endgültige Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Pläne, Zeichnungen und Nachweise.

- Koordinationsleistungen mit anderen Gewerken.

- Das Pflichtenheft zur Softwareerstellung in Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Objektüberwachung

- Ohne Aufforderung Muster für alle Sonderanfertigungen zur Koordination mit weiteren Gewerken.

- Übernahme und Beschriftungen der bauseitig gestellten Kabelinfrastruktur. Die Beschriftung erfolgt in der vom Leistungsverzeichnis vorgegeben Struktur.

Die Kabel liegen abgelängt, inklusive Rangierlängen, an den entsprechenden Ziel- und Startpunkten. Das Reinigen, Sortieren, Aufnehmen und Einführen der Kabel in die Anschlusseinheiten, Technikschränke, etc. ist Aufgabe des Auftragnehmers und entsprechend im Angebot zu berücksichtigen.

Sämtliche vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen sind vom Auftragnehmer nach Erfüllung bzw. Beendigung des Vertrages unverzüglich herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht wird ausgeschlossen.

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Transport, Abladen und Lagern auf der Baustelle sowie den Einbau bzw. die Montage und notwendige Nebenleistungen, auch wenn nicht im LV ausdrücklich erwähnt.

Alle zur einwandfreien Installation und Montage erforderlichen Betriebsmittel und Werkzeugkosten sind im Angebot zu berücksichtigen.

Es müssen regelmäßig Baubesprechungen mit den beteiligten Firmen zur Koordination der Arbeiten stattfinden. Falls erforderlich, soll der Auftragnehmer von sich aus entsprechende Termine ohne besondere Vergütung absprechen.

Bei der Montage sind Brandschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften in der geltenden Fassung einzuhalten. Für die Einhaltung ist der bauleitende Monteur der ausführenden Firma verantwortlich.

Mehrkosten durch nicht ausreichende Information bzw. nicht erfolgte Koordination können nicht gegenüber dem Auftraggeber geltend gemacht werden.

Es sind Bautagesberichte zu führen und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen.

Die Lieferungen und Leistungen sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu sichern und gegen Beschädigungen zu schützen.

Alle baulichen Vorleistungen sind verantwortlich zu überprüfen.

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Objektüberwachung oder dem Beauftragten ausdrücklich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Werkstatt- und Ausführungszeichnungen, die der Auftragnehmer anzufertigen hat, sind vor der Ausführung der Objektüberwachung oder den Beauftragten zur Genehmigung vorzulegen.

Bei Widersprüchen hat der Auftragnehmer Klärung durch die Objektüberwachung herbeizuführen.

Der Auftragnehmer hat die ihm übergebenen Ausführungs- und Planungsunterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Dies gilt auch in Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten.

Die Montage innerhalb der unterschiedlichen Räume kann nicht Unterbrechungsfrei ausgeführt werden, weil der Betrieb der Hochschule nicht gestört werden darf.

Alle Räume sind jeweils beim Abschluss der Arbeiten so zu verlassen, dass Besprechungen ohne Technik jederzeit durchgeführt werden können.

Geplanter Grobterminplan im Projekt:

| Ausführung Besprechungsräume und Hörsäle | 25 Tage | Mo 27.09.10 | Fr 29.10.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestellvorlauf AN | 10 Tage | Mo 27.09.10 | Fr 08.10.10 |
| Erstellen Montageplanung | 5 Tage | Mo 27.09.10 | Fr 01.10.10 |
| Erstellen Software Pflichtenheft | 5 Tage | Mo 27.09.10 | Fr 01.10.10 |
| Freigabe Montageplanung | 2 Tage | Mo 04.10.10 | Di 05.10.10 |
| Abstimmung Und Freigabe Pflichtenheft | 2 Tage | Mo 04.10.10 | Di 05.10.10 |
| Programmierung | 5 Tage | Mi 06.10.10 | Di 12.10.10 |
| Arbeiten in Werkstatt | 5 Tage | Mi 06.10.10 | Di 12.10.10 |
| Installation vor Ort | 14 Tage | Mi 06.10.10 | Mo 25.10.10 |
| Inbetriebnahme/Einmessen | 4 Tage | Di 26.10.10 | Fr 29.10.10 |
| Abnahme |  | Fr 29.10.10 | Fr 29.10.10 |
| Übergabe an Nutzer/Einweisungen | 10 Tage | Mo 01.11.10 | Fr 12.11.10 |

Spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung hat der AN der Bauführung einen Balkenterminplan in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. Der Plan ist so zu detaillieren, dass der genaue Arbeitsablauf und der Leistungsstand jederzeit kontrollierbar sind.

| Ort |  | Datum |  | Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ausschreibungstexte

- Gliederung Typ 2

## Titel 01, MD 162 Audiosysteme

| CPV-Code | 32340000-8 |
| --- | --- |

| Lautsprechersysteme |
| --- |
| 2-Weg-Lautsprecherzeile mit vier 5" Tieftönern und 16 Hochtönern mit passiver Frequenzweiche. Der asymmetrische vertikale Abstrahlwinkel lässt sich von 25° auf 45° umschalten. Die Klangcharakteristik ist für Sprache oder Musik umschaltbar. Das lackierbare Kunststoffgehäuse mit Edelstahlgrill ist wetterfest nach IP-54 und bietet zehn M6-Montagepunkte. Ein Wandhalter ist inklusive. Abstrahlwinkel, vertikal: 25° oder 45° asymmetrisch Abstrahlwinkel, horizontal: 150° Übertragungsbereich (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz (-10 dB) Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92 - 98 dB SPL Belastbarkeit (RMS/Peak): 500 / 2000 W Max. Schalldruckpegel: 125 - 131 dB SPL Impedanz: 8 Ohm Abmessungen (H x B x T): 694 mm x 170 mm x 237 mm Farbe: weiß Gewicht: 9,5 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand, recht und links neben den Projektionsflächen, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | JBL oder gleichwertig |
| Produkt : | Control CBT 70 J WH oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Verstärkersystem |
| --- |
| Hochleistungsverstärker mit Schaltnetzteil und PFC (Power Factor Correction). Zwei unabhängige nieder- (2/4/8 Ohm) oder hochohmig (70 Volt) belastbare Verstärkerkanäle mit Bridge Mono Möglichkeit. Automatischer Hochpass Filter (35Hz) bei hochohmigem Betrieb, sowie schaltbare Hochpass Filter (Flat, 35Hz, 70HZ) bei niederohmigem Betrieb. Der Verstärker ist vorbereitet zum Einbau eines PIP/PIP2-Endstufenmoduls. Integrierte Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung, Simulation des Betriebszustands (JTS) mit Transistor Sicherungsfunktion (SOA), DC Schutz und Schutz gegen Überhitzung (TLC). Der Betriebs-Modus wird durch LED´s für "Power on", "Bridge", "Data" sowie pro Kanal für "Signal", "Clip", "Fault", "Thermal" und "Ready" angezeigt. Die Pegeleinstellung erfolgt über Präzisionspotentiometer mit Rasterung auf der Rückseite. Eine durchgehende Ventilation sorgt in Verbindung mit einer thermischen Regelung mit dem internen Kühlkörper für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahlblech. Die Eingänge sind elektronisch symmetriert mit Phönixsteckverbindern pro Kanal ausgelegt. Der Leistungsausgang liegt an vier Schraubklemmen (70V, 2/4/8 Ohm) an. Technische Daten: Leistung Stereo: 2 x 600W/8 Ohm 2 x 600W/4 Ohm 2 x 300W/2 Ohm 2 x 600W/70 Volt Leistung Bridge-Mono: 1 x 1200W/16 Ohm 1 x 1200W/8 Ohm 1 x 600W/4 Ohm 1 x 1200W/140 Volt Rauschabstand: > 105 dB ("A" bewertet) bei 1 kHz und Nennleistung Dämpfungsfaktor: > 500 ( 8 Ohm) von 10 Hz - 400 Hz Frequenzgang: ± 0,25 dB von 20 Hz - 20 kHz bei 1 Watt Phasengang: +/-20° bei 20 Hz, bis 20 kHz Harmonische Verzerrungen: < 0,05% bei 20 Hz bis 20 kHz Eingangs Impedanz: 20 KOhm (symmetrisch), 10 KOhm (asymmetrisch) Abmessungen: 48,3 (19") x 8,9 (2HE) x 36,2 cm (BxHxT) Gewicht: 10,6 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Crown oder gleichwertig |
| Produkt : | CTs1200 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Audio-DSP |
| --- |
| 8x8 DSP-Audiomatrix (erweiterbar auf 16x16) Frei programmierbares digitales Audio-Mischsystem 8 analoge Mic/Line-Eingänge Euroblock, 8 analoge Mic/Line-Ausgänge Euroblock. 2 24-bit Motorola Soundprocessoren mit 48kHz und maximaler Latenz von 2,3ms Feste Processing-Struktur mit folgenden Funktionen in den Audio-Eingängen: +48V-Phantom-Power, Pad (-20dB), Gain (-15dB bis +50dB), Phasenumkehr, parametrischer 4-Band Equalizer/Filter (PEQ, HiShelf, LoShelf, HP, LP, Notch), Gate mit Sidechain, Compressor/Limiter, Pegelsteller Interne 16x16 Signal-Matrix frei schalt- oder regelbar, zuweisbare Gruppen für Ein- oder Ausgänge, Automatik-Mixer, Paging-Funktion, Umgebungsgeräusch-Kompensation. Feste Processing-Struktur mit folgenden Funktionen in den Audio-Ausgängen: Delay bis 340ms, 8-Band Equalizer/Filter (PEQ, HiShelf, LoShelf, HP, LP, Notch), Pegelsteller, Phasenumkehr, Limiter mit Histogramm. 99 Programm-Speicherplätze, abrufbar manuell oder uhrzeitgesteuert Programmierbar mit Windows-Programmiersoftware 2x16-stelliges LCD, 8 frei konfigurierbare Soft-Taster, 2 Taster für AUF/AB und 2 x 16 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs auf der Frontplatte Steuerbar über Ethernet (RJ45), RS232, Sysnet/Telnet-Protokoll, oder mit optionalen Bedienelementen (PL-Anet) Betriebsspannung: 100-240V Leistungsaufnahme: 80 VA 2HE 19“-Gehäuse Abmessungen BxHxT: 486x88x350mm Gewicht: 7kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | iDR-8 ST oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Eingangserweiterung 8-Kanal |
| --- |
| 8-Kanal Eingangs-Erweiterung für iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 Mic/Line-Eingänge mit Phantom-Power +48V, Pad (-20dB), Gain (-15dB bis +50dB) Euroblock. Digitale Übertragung der Audio-Signale zu einer iDR4/8 mittels Cat.5 STP-Kabel, maximale Distanz zwischen den Geräten: 250m Anschlüsse für Audio out (RJ45), DR-Link in/out (RJ45) 8 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs auf der Frontplatte Betriebsspannung: 100-240V, Leistungsaufnahme: 25VA 1HE 19“-Gehäuse, Abmessungen BxHxT: 483x44x232mm Gewicht: 3,5kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | iDR-In ST oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

Ausgangserweiterung 8-Kanal

8-Kanal Ausgangs-Erweiterung für iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 Audio-Ausgänge Euroblock Digitale Übertragung der Audio-Signale von einer iDR4/8 mittels Cat.5 STP-Kabel, maximale Distanz zwischen den Geräten: 250m Anschlüsse für Audio in (RJ45), DR-Link in/out (RJ45) 8 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs auf der Frontplatte Betriebsspannung: 100-240V, Leistungsaufnahme: 25VA 1HE 19“-Gehäuse, Abmessungen BxHxT: 483x44x232mm Gewicht: 3,5kg

| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | iDR-Out ST oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

Externe Steuerung

Fernbedienung zur Steuerung von Geräten der iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 frei konfigurierbare Endlos-Drehregler, 16 frei konfigurierbare Taster, 24 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs Für jeden Drehregler steht eine 8-Segment-LED-Kette zur Verfügung, die jeweils den aktuellen Stand des Pegelstellers anzeigt Übertragung von Steuerdaten und Versorgungsspannung (+20V) mit einem Cat.5 STP-Kabel. Maximale Länge der Steuerleitung: 100m Anschlüsse für PL-Anet in/out (RJ45) Geeignet als mobiles Tischgerät oder zum Festeinbau in Möbeln bzw. zur Wandmontage Metallgehäuse silber/schwarz Abmessungen BxHxT: 225x37x170,5mm

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektionsstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | PL-10 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Externe Steuerung |
| --- |
| Fernbedienung zur Steuerung von Geräten der iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 frei konfigurierbare Endlos-Drehregler, 16 frei konfigurierbare Taster, 24 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs Für jeden Drehregler steht eine 8-Segment-LED-Kette zur Verfügung, die jeweils den aktuellen Stand des Pegelstellers anzeigt Übertragung von Steuerdaten und Versorgungsspannung (+20V) mit einem Cat.5 STP-Kabel. Maximale Länge der Steuerleitung: 100m Anschlüsse für PL-Anet in/out (RJ45) Geeignet als mobiles Tischgerät oder zum Festeinbau in Möbeln bzw. zur Wandmontage Metallgehäuse silber/schwarz Abmessungen BxHxT: 225x37x170,5mm |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | PL-10 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Audiokreuzschiene

Matrixschalter für symmetrisches Stereo-Audio mit acht Eingängen. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der acht Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehrere der acht Ausgänge. Die Umschaltung geschieht durch direkte Fronttasten, durch Abruf eingespeicherter Schaltzustände oder durch Fernbedienung per RS-232 bzw RS-485. Mehrere Geräte können zu einem größeren System zusammengeschlossen und gemeinsam gesteuert werden. In der Gerätefront ist ein Statusdisplay. Technische Daten Steuerung: Direkte Fronttasten, Take-Taste, RS-232, RS-485 Speicherplätze: Acht Umschalt-Konfigurationen können voreingestellt, im Gerät gespeichert und abgerufen werden, bei Extern-Steuerung per PC können weitere Konfigurationen voreingestellt, gespeichert und abgerufen werden. Bandbreite (-3dB) 100kHz Eingänge 8x Schraubklemmen (+4dBm/33kOhm) Ausgänge 8x Schraubklemmen (+4dBm/50Ohm) Rauschabstand 84dB (ungewichtet) Übersprechen -80dB @1kHz Frontbediensperre: Das Gerät kann sowohl durch eine Fronttaste wie auch fernbedient gesperrt werden. Stromversorgung Universal-Netzteil für 110/230VAC umschaltbar Gehäuse Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE Zubehör Netzkabel, Steuer-Software

| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | VS-88A oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| UHF-Empfänger |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 3 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen. Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an Computersteuerung "Wireless Systems Manager" (WSM) für übersichtliches Monitoring und professionelles Datanmanagement von Multikanalsystemen. True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität. Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Scan-Funktion zum Finden freier Empfangskanäle. Drahtlose Synchronisation der Senderparameter vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Hinterleuchtetes Graphik-Display, Empfänger zeigt zusätzlich Sendereinstellungen. Empfänger zeigt 4-stufige Batteriestatus des Senders. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen. Integrierter Equalizer und Soundcheck mode HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 25 - 18000 Hz Signal-Rausch-Abstand: > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC Antennenanschluß 2 BNC, 50 Ohm Audio-Anschluß XLR / 6,3 mm jack Audio-Ausgangspegel (symm.) XLR: +18 dBu max Audio-Ausgangspegel (unsymm.) Jack: +12 dBu max Abmessung (Empfänger) 212 x 202 x 43 mm Gewicht (Empfänger) 980 g inkl. 19“ Einbausatz |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | EM 300 G3-C-EU oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 4 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 4 | ........................... | ............................... |

| Antennen |
| --- |
| Rundstrahlantenne Passive Rundstrahlantenne. Sende-und Empfangsantenne. Einsetzbar im Frequenzbereich 450 -960 MHz. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Hörsaal an der Stirnseite, rechts und links der Tafelanlagen, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | A 1031 U oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Antennensplitter |
| --- |
| Aktiver Antennensplitter 2 x 1:4 Aktiver Antennensplitter zum verlustfreien Betrieb von Mehrkanalanlagen mit bis zu vier ew-Empfängern an einem Paar Antennen. Das Kaskadieren von zwei ASA 1 erlaubt den Betrieb eines 8-Kanal-Systems an zwei Antennen. Die Spannungsversorgung der angeschlossenen ew G3-Empfänger erfolgt vom Netzteil NT 1-1 Inkl. Netzteil und 19“ Adapter. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | ASA 1 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| UHF-Handsender |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen, Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation des Senders über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Programmierbare Mute-Taste am Handsender. Leicht wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max. 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Geräuschpegelabstand > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) >8 h Abmessung (Sender) d= 50 mm, l= 265 mm Gewicht (Sender) 450 g Schallwandler; Mikrofon-Typ electret-condenser Audio-Empfindlichkeit 1,6 mV/Pa Schalldruckpegel bei 1kHz 152 dB(SPL) max. Richtcharakteristik super-cardioid Inkl. Ladeadapter für Handsender LA 2 |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SKM 300-865 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| UHF-Taschensender |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen. Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation von Sendern über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Programmierbare MUTE-Funktionen zum Stummschalten der Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen. HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 (max. 20 Presets) Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Signal-Rausch-Abstand: > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC Audio-Anschluß 3,5 mm jack HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) > 8 h Eingangsspannungsbereich 1,8 V line Eingangsspannungsbereich max. 3,0 Veff line Abmessung (Sender) 82 x 64 x 24 mm Gewicht (Sender) ~ 160 g |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SK 300 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Umhängevorrichtung |
| --- |
| Umhängevorrichtung für SK 100/300/500 und SKM 2020-D |
| Montage: | betriebsfertig am Taschensender. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SZU 2032 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

Aufsteckmikrofon Taschensender

Mikrofon zum Aufstecken auf den Taschensender. Modifiziertes System ohne Kabel mit Stecker zum direkten Anschluss an den Taschensender. Wandlerprinzip (Mikrofon) Dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik omni-directional Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 20 - 20000 Hz +- 3 dB Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 5 mV/Pa +- 3 dB Nennimpedanz 1000 Ohm Min. Abschlußimpedanz 4700 Ohm Ersatzgeräuschpegel A- bewertet n. DIN IEC 651 26 dB Ersatzgeräuschpegel CCIR- bewertet n. CCIR 468-3 39 dB Grenzschalldruckpegel 142 dB Versorgungsspannung 7,5 V Stromaufnahme ca. 250 µA Abmessungen d 4,8 mm

| Montage: | betriebsfertig am Taschensender. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | MKE2-5 Gold C (VSS VS MKE2 AUFSTMI) oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Ladegerät |
| --- |
| Das Schnell-Ladegerät dient zum automatischen Aufladen von BA 2015 Akkupacks. Es hat jeweils zwei Ladeschächte zur wahlweisen Aufnahme von Akkupacks BA 2015 oder Taschensender/ -empfänger mit Ladekontakten der Serien evolution wireless 300. Eingangsspannungsbereich 10.....20 V DC Stromaufnahme 400...750 mA Ausgangsspannung 2x 2,9 V Akkudaten 2x 700 mA Zellentyp NiMH, 2x 1,2V (BA 2015) Ladezeit ca. 2,5 h Temperaturbereich (Betrieb) 0.....40 °C Abmessungen 145 x 80 x 110 mm Gewicht 310 g Inkl. erforderlichem Netzteil |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | L 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2 | ........................... | ............................... |

| Akkupack |
| --- |
| Akkupack für Evolution G2, G3 Komponenten und 2000er-Serie |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | BA 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 4 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 4 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Hochwertiges dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für den professionellen Einsatz. Zum Anschluss an die Taschensender SK 300 G3. Der einstellbare Nackenbügel ist besonders unauffällig und angenehm zu tragen. Modulares Gesamtsystem in dem alle Bestandteile beliebig austauschbar und kombinierbar sind. Hohe Rückkopplungssicherheit. In Mikrofonkapsel integrierter Wind- und Poppschutz. Individuell einstellbar für jede Kopfform. Verdrehsicherer Mikrofonarm ( Ø ca. 2,0 mm) kann sowohl links als auch rechts befestigt werden (abnehmbarer Clip). Flexible Schwanenhalssektion Anschlusskabel sind tauschbar. Befestigungsclip für Mikrofonarm ist austauschbar. Alle Metallteile des Bügels und des Mikrofonarms sind PVD-beschichtet. Wandlerprinzip (Mikrofon) dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Niere Frequenzgang 40...20 000 Hz Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 4 mV/Pa Nennimpedanz 1000 Ohm Min. Abschlußimpedanz 4700 Ohm Grenzschalldruckpegel bei 1kHz 150 dB Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651 37 dB(A) Stromaufnahme ca. 250 µA Versorgungsspannung 4,5-15 V Kabellänge 1,6 m Mikrofon Durchmesser 8,4 mm Mikrofonarm Durchmesser 2,4 mm (ohne Kabel) Gewicht 9,2 g |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | HSP 4-EW oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Handsender zum Austausch: Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen, Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation des Senders über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Programmierbare Mute-Taste am Handsender. Leicht wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max. 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Geräuschpegelabstand > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) >8 h Abmessung (Sender) d= 50 mm, l= 265 mm Gewicht (Sender) 450 g Schallwandler; Mikrofon-Typ electret-condenser Audio-Empfindlichkeit 1,6 mV/Pa Schalldruckpegel bei 1kHz 152 dB(SPL) max. Richtcharakteristik super-cardioid Inkl. Ladeadapter für Handsender LA 2 |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SKM 300-865 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | EP |
| Material : |  | 2 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 2 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Ladegerät für Austauschsender: Das Schnell-Ladegerät dient zum automatischen Aufladen von BA 2015 Akkupacks. Es hat jeweils zwei Ladeschächte zur wahlweisen Aufnahme von Akkupacks BA 2015 oder Taschensender/ -empfänger mit Ladekontakten der Serien evolution wireless 300. Eingangsspannungsbereich 10.....20 V DC Stromaufnahme 400...750 mA Ausgangsspannung 2x 2,9 V Akkudaten 2x 700 mA Zellentyp NiMH, 2x 1,2V (BA 2015) Ladezeit ca. 2,5 h Temperaturbereich (Betrieb) 0.....40 °C Abmessungen 145 x 80 x 110 mm Gewicht 310 g Inkl. erforderlichem Netzteil |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | L 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Akkupack für Austauschsender: Akkupack für Evolution G2, G3 Komponenten und 2000er-Serie |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | BA 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | EP |
| Material : |  | 2 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 2 | ........................... | EP |

| Rednerpultmikrofon |
| --- |
| Das ME 34 ist ein dauerpolarisierter, wechselbarer Kondensatormikrofonkopf für den Einsatz an Sennheiser MZH Schwanenhälsen in den Bereichen Konferenz, Beschallung und Studiotechnik. Wandlerprinzip (Mikrofon) dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Niere Akustik Druckgradientenempfänger Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 40 Hz - 20 kHz Impedanz 50 Ohm Min. Abschlußimpedanz 1 kOhm Grenzschalldruckpegel bei 1kHz 130 dB SPL Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651 26 dB(A) Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet n. CCIR 468-3 37 dB Phantomspeisung P12 - P48 Stromaufnahme 250 μA Gewicht ca. 9 g Abmessungen ø12 x L18 mm Schwanenhals zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36. Die stabilen Metallhälse haben eine mattschwarze, nicht reflektierende Oberfläche. Der XLR -3-Anschluss der Schwanenhälse ist symmetrisch-erdfrei beschaltet und normgemäß gepolt. Abmessungen 600 mm Durchmesser 6 mm Gewicht 160 g inkl. flächenbündig zu integrierende XLR-Einbaubuchse mit Körperschallentkopplung. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Rednerpult. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | ME 34 und MZH 3062 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Vocal-Set Sender und Empfänger in robustem Metallgehäuse 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an Computersteuerung "Wireless Systems Manager" (WSM) für übersichtliches Monitoring und professionelles Datanmanagement von Multikanalsystemen True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb Scan-Funktion zum Finden freier Empfangskanäle Drahtlose Synchronisation der Senderparameter vom Empfänger Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display Kristallklarer Sound durch HDX-Compander Sender mit umschaltbarer HF-Ausgangsleistung Erweiterter NF-Frequenzgang Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit Hinterleuchtetes Graphik-Display, Empfänger zeigt zusätzlich Sendereinstellungen 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender Programmierbare MUTE-Taste am Griff zum Stummschalten der Sender Einfach wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen Integrierter Equalizer und Soundcheck mode Universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehörangebot Lieferumfang 1 Empfänger EM 300 G3 1 Funkmikrofon SKM 300-865 G3 (Kondensator, Superniere) 1 Mikrofonklemme MZQ 1 1 Rackmontage Set GA 3 1 Netzteil NT 2 2 Antennen 2 Batterien |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | EW 365 G3-C-EU oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | EP |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Audiosystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 02, MD 162 Videosysteme

| CPV-Code | 32330000-5 |
| --- | --- |

| Großbildprojektor 4:3 |
| --- |
| Geeignet für Anwendungen im medizinischen Bereich: optimale Grauabstufung zur Darstellung präziser Röntgenbilder dank DICOM® Simulations-Mode. Automatischer Luftfilterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 25.000 Stunden. Bildhelligkeit: 7.500 ANSI Lumen (2-Lampen-System), Kontrastverhältnis: 7.500 : 1. S-XGA+ Auflösung (1.400 x 1.050) im 4 .3-Format, 6 Wechselobjektive und 7 Anschlussboards ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Staubgeschützt durch versiegelten optischen Block. Detaillierte Bildqualität für Kinos, Großveranstaltungen, Digital Signage, etc. Panel 1 x 0.95 " DMD Chip (4:3) Lampe 2 x 330 W UHP (LMP-130) Helligkeit 7500 ANSI Lumen, 6375 ANSI Lumen (Eco-Mode) Lampenlebensdauer 2500 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode) Lüftergeräusch 36 dB (Eco-Mode) / 40 dB (Normal-Mode) Standardobjektiv Lieferung ohne Objektiv * Kontrastverhältnis 7500 : 1 Auflösung in Pixel 1.400 x 1.050 (S-XGA+) Bilddiagonale min. - max. 50 - 600 Zoll Ausleuchtung 90 % Bandbreite / Frequenz 230 MHz, horizontal: 15 - 120 kHz, vertikal: 48 - 120 Hz Farbsysteme PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N Anschlüsse Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 4: POA-MD13NET2 (RJ45(LAN)/D-Sub9) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 3: USB Typ B Steuerausgang: D-Sub9 (RS232) Keystone-Korrektur vertikal / horizontal +/- 30° Lens-Shift 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W52), 21 : -1 - -1 : 21 vertikal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51), 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W52), 19 : 1 - 1 : 19 horizontal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51) Hochzeilen TV-Signal 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p Computer-Kompatibilität U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA Zoom / Fokus Je nach Objektiv Stromverbrauch / Spannung 700 W (Eco-Mode) / 805 W (Normal-Mode) / 26.5 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V Besonderheiten Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 25000 h), Mechanischer Shutter, Multi-Lampen-System, Versiegelter optischer Block, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Motorisierte Lens-Shift-Funktion, 360°-Installation, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, Color Matching, Edge Blending-Funktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, Netzwerk-Timer-Funktion, Mehrsprachenmenü, geeignet für Dauerbetrieb 24/7 Garantie 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h) Projektormaße (B x H x T) 400.0 x 242.5 x 523.5 mm Gewicht (netto) 19.8 kg Standardzubehör IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Software für Real Colour Manager Pro, 2 x 6-Segment-Farbrad (POA-CW01) |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektionsgehäuse Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | PDG-DET100L oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Optik für 4:3 Projektor |
| --- |
| Zoom: motorisiert (1,56 x) Fokus: motorisiert Lichtdurchlässikeit: 2,0 - 2,6 Brennweite (f): 38,5 - 60,0 Durchmesser: 140 mm Gewicht: 3,4 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektor 4:3. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | LNS-S50 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Großbildprojektor 16:9 |
| --- |
| Optionales HD Wireless-System ermöglicht kabellose HD-Datenübertragung bis zu 30 m. Bildhelligkeit: 6.500 ANSI Lumen (2-Lampen-System), Kontrastverhältnis: 7.500 : 1. Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080) im 16 : 9-Format. 6 Wechselobjektive und 7 Anschlussboards ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Automatischer Luftfilterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 25.000 Stunden. Staubgeschützt durch versiegelten optischen Block. Detaillierte Bildqualität für Kinos, Großveranstaltungen, Digital Signage, etc. Panel 1 x 0.95 '' DMD Chip (16:9) Lampe 2 x 330 W UHP (LMP-130) Helligkeit 6500 ANSI Lumen, 5005 ANSI Lumen (Eco-Mode) Lampenlebensdauer 2500 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode) Lüftergeräusch 36 dB (Eco-Mode) / 39 dB (Normal-Mode) Standardobjektiv Lieferung ohne Objektiv * Kontrastverhältnis 7500 : 1 Auflösung in Pixel 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) Bilddiagonale min. - max. 50 - 600 Zoll Ausleuchtung 90 % Bandbreite / Frequenz 230 MHz, horizontal: 15-120 kHz, vertikal: 48-120 Hz Farbsysteme PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N Anschlüsse Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Komposit /Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 4: POA-MD13NET2 (RJ45(LAN)/D-Sub9) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 3: USB Typ B Steuerausgang: D-Sub9 (RS232) Keystone-Korrektur vertikal +/- 30°, horizontal +/- 30° Lens-Shift 1:1 vertikal (gilt für LNS-W52), 6.65:-1- -1:6.65 vertikal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51), 1:1 horizontal (gilt für LNS-W52), 10.7:1 - 1:10.7 horizontal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51) Hochzeilen TV-Signal 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p Computer-Kompatibilität U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac Zoom / Fokus Je nach Objektiv Stromverbrauch / Spannung 728 W (Eco-Mode) / 811 W (Normal-Mode) / 28 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V Besonderheiten Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 25000 h), Mechanischer Shutter, Multi-Lampen-System, Versiegelter optischer Block, HD Wireless Transmitter (optional), Eco-Mode, Energiesparfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Motorisierte Lens-Shift-Funktion, 360°-Installation, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, Color Matching, Edge Blending-Funktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Testmuster, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, Netzwerk-Timer-Funktion, Mehrsprachenmenü, Datenübertragung in Echtzeit (optional), geeignet für Dauerbetrieb 24/7 Garantie 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h) Projektormaße (B x H x T) 400.0 x 242.5 x 523.5 mm Gewicht (netto) 19.8 kg Standardzubehör IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Software für Real Colour Manager Pro, 2 x 6-Segment-Farbrad (POA-CW01) |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektionsgehäuse Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | PDG-DHT100L oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Optik für 16:9 Projektor |
| --- |
| Zoom: motorisiert (1,8 x) Fokus: motorisiert Lichtdurchlässikeit: 2,0 - 2,9 Brennweite (f): 59,3 - 106,7 Durchmesser: 140 mm Gewicht: 3,7 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektor 16:9. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | LNS-T50 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Mitschaumonitor 4:3 Dozent |
| --- |
| Größe 19" Seitenverhältnis 4:3 Leuchtstärke [cd/m²] 250 Kontrast 1500:1 Auflösung (optimal) 1280 x 1024 Reaktionszeit [ms] 20 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP) Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin Abmessungen (B x H x T) Ohne Standfuß: 408 x 338 x 65 mm inkl. Wandhalterung zur Adaption an die Bildschirmhalterung des Dozententisches |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Displayhalterung vom Dozententisch in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NEC oder gleichwertig |
| Produkt : | MultiSync® EA191M oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Mitschaumonitor 16:9 Dozent |
| --- |
| Größe 23" Seitenverhältnis 16:9 Leuchtstärke [cd/m²] 300 Kontrast 1000:1 Auflösung (optimal) 1920 x 1080 Reaktionszeit [ms] 14 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP) 1 x DisplayPort Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin USB (1 up; 4 down) Abmessungen (B x H x T) Ohne Standfuß: 550,1 x 329 x 71 mm inkl. Wandhalterung zur Adaption an die Bildschirmhalterung des Dozententisches |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Displayhalterung vom Dozententisch in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NEC oder gleichwertig |
| Produkt : | MultiSync® EA231WMi oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Mitschaumonitor 16:9 Prostand |
| --- |
| Größe 23" Seitenverhältnis 16:9 Leuchtstärke [cd/m²] 300 Kontrast 1000:1 Auflösung (optimal) 1920 x 1080 Reaktionszeit [ms] 14 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP) 1 x DisplayPort Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin USB (1 up; 4 down) Abmessungen (B x H x T) Ohne Standfuß: 550,1 x 329 x 71 mm inkl. Wandhalterung zur Montage am Projektorstandort |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektorstandort in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NEC oder gleichwertig |
| Produkt : | MultiSync® EA231WMi oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2 | ........................... | ............................... |

| HD Videokonferenz |
| --- |
| Innovative HD-Videotechnologie bietet gleichmäßige, natürliche Bewegungen und gestochen scharfe Bilder für hervorragende Videowiedergabe in 4CIF, 720p30/60 oder 1080p Verwaltung, Planung und Bereitstellung der Polycom HDX 7000 Series mit der Polycom CMA-Lösung # Standardbasierte Präsenzfunktionen bei Verwendung mit Polycom CMA ermöglichen eine Anwahl von anderen Endpunkten mit nur einem Klick, von Desktop-Videoanwendungen bis hin zu Räumen für immersive Telepresence Polycom StereoSurround™-Technologie mit 22-kHz-Audio liefert klare, natürliche Sprachqualität, selbst wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen Videoanrufe in hoher Qualität in Ihrem gesamten Netzwerk oder über das Internet mit der Polycom LPR™-Technologie (Lost Packet Recovery™) Content Sharing mit Remote-Standorten mit einzigartigen Methoden, z. B. Freigabe von PC-Daten und Informationen von anderen Videoquellen Inkl. HDX MPPlus Multipoint Software Lizenz HDX 8000, Serie, für bis zu 4 site MP video calls Inkl. HDX 4Mbit/s data rate upgrade. Ermöglicht bis zu 4Mbit/s Bandbreite. HDX People+Content software license. Ermöglicht den Austausch von PC Inhalten in the video conference ebenso wie die Nutzung von People+Content IP application für PCs. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Rack Dozententisch, inkl. Absimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Polycom oder gleichwertig |
| Produkt : | HDX 8000 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| HD Videokonferenzkamera |
| --- |
| Zoom: 40x (10x optisch; 4x digital) Chip: 1/3'' HD CMOS Pixelauflösung: 2Mpixel Videosignal HD: 1080i/59,94; 1080i/50; 1080p/29,97; 1080p/25 720p/59.94; 720p/50; 720p/29,97; 720p/25 Videosignal SD: PAL (LB/CR/SQ); NTSC (LB/CR/SQ) Focus: 3,4..33,9 mm (F1,8..F2,1) Angle of View: 70,0° (Wide)..8,0° (Tele) Neu entwickelter Motor mit Direktantrieb Schnelle PTZ-Steuerung mit 300° pan/ 125°tilt Lichtempfindlichkeit: 15 lux Weißabgleich: AWB, One Push, Manual, 3200K/5600K Electronic Shutter: 1/2..1/10,000 s Camera control interface: VISCA (RS-232C) Video output: HD/D-sub15 (Y/Pb/Pr); HD-SDI/BNC; SD:CVBS und Y/C Speicher für 6 Presets Weitere Funktionen: Invers, B&W Gewicht: 2000 g Abmessung: 259 mm x 150 mm x 169 mm (B x H x L) inkl. Netzteil und Adaption an die bauseitig verlegten Kabel. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Kameragehäuse zum Betrieb mit der HDX 8000 Videokonefernz. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sony oder gleichwertig |
| Produkt : | EVI-HD1 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2 | ........................... | ............................... |

| Servicevertrag 1 Jahr |
| --- |
| Premierservice 1 Jahr, Videokonferenz Die Serviceleistungen der Herstellerverträge werden vom Auftragnehmer umgesetzt, er spielt Updates ein und tauscht, wenn notwendig vor Ort die Geräte. Der Auftragnehmer hat ein VK Austauschgerät und eine HD Kamera auf Lager und baut dies vor Ort innerhalb der zugesagten Reaktionszeiten betriebsbereit mit allen Funktionen ein. Die komplette Abwicklung mit den Herstellern erfolgt durch den Auftragnehmer. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Premierservice 3 Jahr, Videokonferenz Die Serviceleistungen der Herstellerverträge werden vom Auftragnehmer umgesetzt, er spielt Updates ein und tauscht, wenn notwendig vor Ort die Geräte. Der Auftragnehmer hat ein VK Austauschgerät und eine HD Kamera auf Lager und baut dies vor Ort innerhalb der zugesagten Reaktionszeiten betriebsbereit mit allen Funktionen ein. Die komplette Abwicklung mit den Herstellern erfolgt durch den Auftragnehmer. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| BlueRay Player |
| --- |
| Blu-ray-Player mit aufwändiger Chassis-Konstruktion und sehr guter Bild- und Tonqualität mit RS-232 Schnittstelle. Hochwertiger ABT1030 HighBit-Video-Prozessor mit - Bewegungsadaptivem Deinterlacing für DVD - Rauschunterdrückung für DVD - Scaler (bis zu 1080p) für die Ausgabe hochauflösender Bilder über HDMI 12-Bit, 297 MHz Video-D/A-Wandler mit Video Noise Shaping Video-Equalizer Decoder für Dolby True HD und DTS-HD Master Audio HDMI 1.3a-Ausgang mit nativer 1080p24-Ausgabe, Bitstream- oder 7.1 PCM-Ausgabe von Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio Analoger 7.1-Kanal-Ausgang inkl. Bass-Management für alle Formate SD-Kartenslot für BD-Zusatzmaterial oder AVCHD, JPEG, WMA, MP3 Wiedergabe von BD, DVD und CD Wiedergabe von BD-R und BD-RE (BDMV, DivX-HD, MP3, WMA, JPEG), DVD+/-R/RW (Video, DivX-HD, AVCHD, MP3, WMA, JPEG), CD-R/RW (DivX, MP3, WMA, JPEG) Netzwerkschnittstelle für BD-Live und Firmware-Updates Benutzerfreundliche Fernbedienung mit Glo-Keys Abmessungen (B x H x T mm) 435x106x310 Gewicht 4.9 kg Stand-by-Leistung 0.4 W Aluminium-Frontplatte lieferbare Ausführungen Schwarz |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Denon oder gleichwertig |
| Produkt : | DBP-2010 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Dozenten PC |
| --- |
| mit folgenden mindestanforderungen Prozessortyp Intel® Core™ i5-750 Prozessor (2,66 GHz, 8 MB Cache insgesamt) Installiertes Betriebssystem Original Windows XP Professioanl 32 Bit, alternativ Windows® 7 Professional 32-Bit Chipsatz Intel® Q57 Express Formfaktor Minitower Standardhauptspeicher 4 GB 1333 MHz DDR3 nicht-ECC SDRAM ungepuffert Speichersteckplätze 4 DIMM Interne Laufwerke SATA (7200 U/min) 1 TB Dual Grafikkarte mit min. 512 MB eigenem Speicher 1 DVI und 1 VGA Ausgang, beide parallel nutzbar, alternativ 2 Grafikkarten. Optische Laufwerke SATA SuperMulti LightScribe DVD-Brenner Audio: Soundcard mit Stereoausgang Netzwerkschnittstelle 1GBE Anschlüsse min 5 USB 2.0 1 seriell 1 PS/2-Tastatur 1 PS/2-Maus 1 DVI 1 VGA 1 Mikrofoneingang 1 Audiostereo Ausgang 1 RJ-45 Steckplätze min 3 PCI voller Bauhöhe Gewicht 15,42 kg Produktabmessungen (B x T x H) ca. 45 x 45 x 18 cm |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Interaktives Stift-Display |
| --- |
| 17-Zoll-Bildschirm bei SXGA-Auflösung (1.280 x 1.024 Pixel) Funktionen 17" LCD-Display mit SXGA-Auflösung Neigungswinkel von 18° bis 73°stufenlos einstellbar Flimmerfreie Bildschirmdarstellung Drucksensitive Stiftspitze mit 512 Druckstufen Frei programmierbarer Doppelseitenschalter VGA (RGB)-Out Anschluss 2 integrierte USB-Schnittstellen (USB 2.0) Kompatibel mit Windows- und Macintosh-Anwendungen Technische Daten Allgemein Stromversorgung: AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz Maximale Leistungsaufnahme: 37W Abmessungen (ohne Aufstellvorrichtung): 400 mm x 362 mm x 55,5 mm Gewicht(mit Aufstellvorrichtung): 6,0 kg Schnittstelle: USB Grafikkartenanschluss: VGA Aufstellvorrichtung: Neigung von 18° bis 73° inhorizontaler Einstellvorrichtung LCD Typ: TFT-Aktiv-Matrix (LCD) Abmessung (diagonal): 43,27 cm (17") Anzeigebereich: 338 mm x 270 mm Auflösung: SXGA (1.280 x 1024 Pixel) Farben: 16.2 Millionen Kontrastverhältnis: 500:1 Reaktionszeit (ms): 18 Tablett Aktive Fläche: 338 mm x 270 mm Auflösung: 0,05 mm pro Punkt(508 Linien pro Zoll) Pen Drucksensitiv, ohne Kabel, ohne Batterie Schalter: Stiftspitze, programmierbarer Doppelseitenschalter Druckstufen: 512 Gewicht: 16 g Bundle-Software Im Lieferumfang jedes Modells der PL-Serie ist die Präsentations- und Unterrichts-Software Uniboard enthalten. Diese einfach zu bedienende Anwendung unterstützt die Drucksensibilität der interaktiven Stift-Displays und funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Macintosh Betriebssystemen. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen am Dozenten PC, Position auf dem Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Wacom oder gleichwertig |
| Produkt : | PL-720 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Scaler Eingang |
| --- |
| Der RGB-, HDTV- und Videoskalierer ermöglicht das Hoch- und Herunter-skalieren von hochauflösenden Computer-Videosignalen. Er bietet 68 auswählbare Auflösungen von 640x480 bis 1920x1200, einschließlich HDTV 1080p/60 und Computer-Videoauflösungen bis zu WUXGA, 480p und 576p. Es stehen simultane DVI-Ausgänge mit DVI-I-Anschlüssen und analoge RGB- oder Komponenten-Video-Ausgänge mit BNC-Anschlüssen zur Verfügung. Am Eingang 4 werden die Formate der eingehenden Signale automatisch erkannt und entsprechend weiterverarbeitet. Darüberhinaus bietet der Skalierer eine automatische, störungsfreie Umschaltung der Eingangssignale. Mit dem EDID Minder wird eine ständige EDID (Extended Display Identification Data)-Kommunikation mit der angeschlossenen Quelle auf-rechterhalten und sichergestellt, dass die Quelle korrekt hochfährt und die richtige Auflösung bereitstellt, auch wenn das Display ausgeschaltet sein sollte. Die Bedienung erfolgt mittels Frontbedienfeld, RS-232, Infrarot, Kontakt-steuerung sowie IP Link®. IP Link® ermöglicht die Fernbedienung, Konfiguration und Überwachung von kritischen Funktionen. Mittels IP Link® ist eine direkte Kommunikation mit IPLink-fähigen Extron-Kreuzschienen für eine einfachere und effektivere Systemintegration möglich. Der Bild-im-Bild-Modus ermöglicht die gleichzeitige Darstellung eines Video-signales zusammen mit einem RGB-Bild. Die Bildgröße und Position ist hierbei einstellbar. Die Auto-Image™ Setup-Funktion, das On-Screen Display und die internen Testbilder vereinfachen die Installation und Einstellung des Skalierers. Technische Daten: Video-Eingang Anzahl/Signaltyp: 1 (RGBHV, RGBS, RGsB) Durchschleifeingang, RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, Komponenten-Video, S-Video, FBAS Video 1 FBAS Video, S-Video, Komponenten- Video (Y, R-Y, B-Y) 1 S-Video, 1 SDI (optional, nur DVS 304 D, DVS 304 AD, DVS 304 DVI D und DVS 304 DVI AD) 1 FBAS Video Anschlüsse: (1) 15-polige HD-Buchse für RGBHV, RGBS, RGBcvS, Komponenten Video, S-Video, FBAS-Video 3 BNC-Buchsen für Komponenten Video, S-Video, FBAS-Video 1 BNC-Buchse für SDI (nur DVS 304 D, DVS 304 AD, DVS 304 DVI D und DVS 304 DVI AD) (1) 4-polige Mini-DIN-Buchse für S-Video 1 BNC Buchse für FBAS-Video Sollpegel: 1 Vss für Y von Komponenten Video und S-Video sowie für FBAS-Video 0.7 Vss für RGB, R-Y und B-Y des Komponenten Videosignals 0.3 Vss für C des S-Videosignals Minimum/Maximum Pegel: Analog: 0.0 V bis 1.0 Vss ohne Offset Impedanz: 75 Ohm Horizontale Frequenz: 15 kHz bis 100 kHz Vertikale Frequenz 50 Hz bis 120 Hz Auflösungsbereich: 640x480 bis 1920x1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p Rückflussdämpfung: <-30 dB bei 5 MHz DC-Offset (max. zulässig) 1.5 V Video-Bearbeitung: Decoder 9 Bit digital Digitalabtastung 24 Bit, 8 Bits pro Farbe, 13.5 MHz Standard (Video), 194 MHz Standard (RGB) Farben: 16.78 Millionen Video-Ausgang Anzahl/Signaltyp: 2 skaliertes oder durchgeschliffenes RGBHV, RGBS, RGsB oder skaliertes Komponenten Video (Y, R-Y, B-Y) (alle Modelle) 1 skaliertes DVI-D (nur DVI-D-Modelle; DVI 1.0, HDMI 1.2) Anschlüsse: 5 BNC-Buchsen (alle Modelle) (1) 15-polige HD-Buchse (DVS 304 und DVS 304 A) 1 DVI-I-Buchse (DVS 304 DVI und DVS 304 DVI A) Sollpegel: 1 Vss für Y des Komponenten-Videosignals und für G des RGsB 0.7 Vss für RGB und für R-Y und B-Y des Komponenten -Videosignals Minimum/Maximum Pegel: 0.0 V - 1.0 Vss Impedanz: 75 Ohm Skalierte Auflösungen: 640x4801,2,3,4,5,6, 800x6001,2,3,4,5,6, 852x4801,2,3,4,5, 1024x7681,2,3,4, 1024x8521,2,3,4, 1024x10241,2,3, 1280x7681,2,3,4, 1280x8001,2 1280x10241,2,3, 1360x7651,2,3,1365x7681,2,3, 1365x10241,2, 1366x7681,2,3, 1400x10501,2, 1440x9002,3 1600x12001,2, 1680x10502 HDTV 480p2, 576p1,5, 720p1,2, 1080i1,2,, 1080p1,2,3 und 1920x12002* 1 = bei 50 Hz 2 = bei 60 Hz 3 = bei 72 Hz (75 Hz für 1440x900, 24 Hz für 1080p) 4 = bei 96 Hz 5 = 100 Hz 6 = 120 Hz *Diese Ausgangsauflösung ist nur bei den DVS 304-Modellen verfügbar) Sync Eingang (RGBHV, RGBS, RGsB) Durchschleifeingang, RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, bi-level oder tri- level Komponenten-Video Ausgang RGBHV, RGBS, RGsB, und Komponenten-Video tri-level Standards NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM Eingangspegel: 2.75 V bis 5.0 Vss für RGBHV oder RGBS 0.6 Vss für Komponenten-Video tri-level Sync 0.3 Vss für Komponenten-Video bi-level Sync oder RGsB Ausgangspegel: TTL: 5.0 Vss, nicht abgeschlossen Eingangsimpedanz: 510 Ohm Ausgangsimpedanz: 75 Ohm Max. Eingangsspannung: 5 Vss Max. Signalverzögerung 20 ns Polarität: Positiv oder negativ (wählbar) Steuerung/Fernbedienung — Decoder/Skalierer Serielle Schnittstelle: RS-232, 9-polige Sub-D Buchse Baudrate und Protokoll: 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, keine Parität Ethernet-Anschluss: 1 RJ-45-Buchse Ethernet-Datenrate: 10/100Base-T, half/ full Duplex mit AutoErkennung Ethernet Protokoll: ARP, DHCP, ICMP (ping), TCP/IP, UDP, Telnet, HTTP, SMTP Kontaktsteuerung: 9-polige Sub-D Buchse Allgemein Stromversorgung 100 V bis 240V Wechselstrom, 50/60 Hz, intern, selbstumschaltend Temperatur/Feuchtigkeit: Lagerung: -40 - +70 °C / 10% - 90%, nichtkondensierend Betrieb: 0 - +50 °C / 10% - 90%, nichtkondensierend Gehäuse: Metall Gehäuseabmessungen: 4.4 cm H x 22.2 cm B x 26.7 cm T (1HE hoch, halbe Rackbreite) Gewicht: 2.9 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Extron oder gleichwertig |
| Produkt : | DVS 304 DVI oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 4 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 4 | ........................... | ............................... |

| Scaler Videokonferenz |
| --- |
| Das Gerät hat einen DVI und PC VGA Ein-und Ausgang und verfügt über eine automatische Eingangserkennung. Der VGA und DVI Ausgang sind beide gleichzeitig aktiv, ausser das DVI Eingangssignal ist HDCP verschlüsselt, dann ist der VGA Ausgang deaktivert. Das ideale Interface für Bodentanks in Konferenzräumen, um Notebooks mit VGA, DVI oder HDMI Ausgängen auf eine einheitliche Ausgangsauflösung zu skalieren. Für anspruchsvolller Installationen ist das Gerät komplett über die RS-232 Schnittstelle fernsteuerbar. Der Scaler kann z.b. eine beliebige PC oder HD Auflösung auf ein mit dem Projektor kompatibles DVI oder VGA Format konvertieren. Der Scaler kann auch ein DVI Signal auf VGA konvertieren, der ideale Crossconverter. Das Gerät verfügt über komfortable Einstellmöglichkeiten, und kann viele Installationsprobleme mit Bildlage und Bildgrösse lösen. Die Overscan und Underscan Einstellung garantiert dabei, dass auch Displays, die immer einen Teil des Bild beschneiden trotzdem im PC Betrieb das ganze Bild inkl. der START Leiste zeigen. Der Digiscale ist ausserdem zu den gängigen HD Auflösungen sowohl eingangsseitig wie aussgangsseitig kompatibel oder einstellbar. Crossconversion von HD Signalen in PC Signale oder PC Signale in HD Formate ist ebenfalls möglich. DVI und PC Video Eingang Frontbedienung, RS-232 und Infrarot HDCP kompatibel (VGA OUT deaktiviert bei HDCP) DVI und VGA Ausgang DVi 1.0 Abmessungen: 215 x 130 x 43 mm Gewicht: 600g Power: DC 5V 2,6 A Folgende Ausgangsfrequenzen sind einstellbar, d.h. alle Eingangssignalarten werden in diese Formate konvertiert: DVI/VGA Ausgang: 480/576p/i @ 50/60 Hz 720p/i @ 50/60 Hz 1080i/p @ 50/60 Hz 1080p@24 (DVI/HDMI only) VGA,SVGA,XGA,WXGA, SXGA,WSXGA, UXGA, WUXGA 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1400 x 1050 DVI und VGA Eingang: 640 x 480 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 800 x 600 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1024 x 768 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1280 x 768 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1400 x 1050 1280 x 1024 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1600 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Spatz oder gleichwertig |
| Produkt : | DIGISCALE oder gleichwertig | 1 | ........................... | ............................... |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| DVI Matrix |
| --- |
| Der VS-66HDCP ist ein Hochleistungs-Matrixschalter für DVI-Signale. Das Gerät taktet die Signale neu und entzerrt sie. Anschließend kann einer bzw können alle Eingänge gleichzeitig auf einen oder alle Ausgänge geschaltet werden. Max. Datenrate - 1,65GBit/s HDTV kompatibel HDCP konform Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie - Baut das Digitalsignal neu auf, um größere Entfernungen zu überwinden. Intelligentes EDID (Extended Display Identification Data) - Jedem Eingang ist ein Speicher zugeordnet, der die EDID-Werte eines am Ausgang angeschlossenen Gerätes in einem nichtflüchtigen Speicher ablegt. Der Nutzer kann diese Werte oder werkseingestellte EDID abrufen. Flexible Steuermöglichkeiten - Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software wird mitgeliefert), Ethernet (Windows®-basierter Ethernet Konfigurations-Manager und Virtueller Serial Port Manager werden mitgeliefert) Ausgangsabtrennung - Für jeden Ausgang Frontbediensperre Speicherplätze - Speicherung mehrerer Befehle als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden. Universal-Netzteil - 100-240VAC Standard 19Zoll Rackeinbau - 1HE, Einbausatz liegt bei EINGÄNGE: 6 DVI-Buchsen AUSGÄNGE: 6 DVI-Buchsen BANDBREITE: 1,65GBit/s Bandbreite pro Grafikkanal werden unterstützt. ÜBEREINSTIMMUNG MIT STANDARDS: DVI und HDCP werden unterstützt. MAX RESOLUTION: Bis UXGA, 1080p, 1920 x1200 STROMVERSORGUNG: 100-240VAC; 50/60Hz, 32VA STEUERUNG: Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232 und Ethernet ABMESSUNGEN: 19Zoll (B), 17,8cm (T), 1HE GEWICHT: ca 2,5kg ZUBEHÖR: Netzkabel, IR-Fernbedienung |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | VS-66HDCP oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 3 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 3 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 3 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 3 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 3 | ........................... | ............................... |

DVI Verteiler 1/4

Die DVI DA Plus-Modelle sind DVI-Verteilverstärker mit vier, sechs oder acht Ausgängen. Jedes Modell akzeptiert eine Single Link DVI-Quelle und verteilt die digitalen Videosignale zu mehreren Displays. Sie sind kompatibel mit Computerauflösungen bis 1920x1200 bei 60 Hz, einschließlich HDTV 1080p/60. Diese Verteilverstärker eignen sich ideal für Umgebungen, in denen ein vollständig digitaler Signalweg von der Quelle bis zum Ziel bevorzugt wird. Die DVI DA Plus-Serie ist weiterhin mit dem EDID Minder® ausgestattet, der eine ständige EDID (Extended Display Identification Data)-Kommunikation mit der angeschlossenen Quelle aufrechterhält und sicherstellt, dass die DVI-Quelle korrekt hochfährt und die richtige Auflösung bereitstellt, auch wenn das digitale Display ausgeschaltet sein sollte. Video Maximum data rate 4.95 Gbps (1.65 Gbps per color) Maximum pixel clock 165 MHz Resolution range Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz Formats RGB and YCbCr digital video Standards DVI 1.0, HDMI 1.2 Video input Number/signal type 1 single link DVI-D (or HDMI*) Connectors 1 female DVI-I Video output Number/signal type 4 single link DVI-D Connectors 4 female DVI-I General External power supply 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external; to 12 VDC, regulated DVI DA4 Plus 1 A DVI DA6 Plus, DVI DA8 Plus 3 A Power input requirements 12 VDC DVI DA4 Plus 1.0 A (max.) DVI DA6 Plus, DVI DA8 Plus 1.5 A (max.) Temperature/humidity Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing Cooling Convection, no vents Mounting Rack mount Yes, with included brackets Enclosure type Metal Enclosure dimensions DVI DA4 Plus 1U high, half rack wide 4.4 cm H x 22.2 cm W x 7.6 cm D (Depth excludes connectors.) Product weight 2.8 lbs (1.3 kg)

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Extron oder gleichwertig |
| Produkt : | DVI DA4 Plus oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2 | ........................... | ............................... |

| DVI CAT Extender Sender |
| --- |
| Twisted-Pair Transmitter für DVI-Signale. Er konvertiert ein DVI-Signal in ein Twisted-Pair Signal. Max. Datenrate - 1.65 Gbps HDTV kompatibel HDCP konform Systemreichweite - Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 30 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat524 Kabel;Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 70 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat623 Kabel;Bis zu 100 Meter bei SXGA oder bis zu 80 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat723 Kabel Kabel - STP (geschirmtes Twisted-Pair Kabel) wie z.B. CAT-5. Für optimale Reichweite verwenden Sie Kramer´s BC-DGKat524, BC-DGKat623 oder BC-DGKat723 Kabel. Unterstützt EDID Kommunikation Power Connect™ System - Nur eines der Geräte in einem System, entweder Transmitter oder Receiver, müssen mit einer Stromquelle verbunden werden (innerhalb 50 Meter Systemreichweite) Ultra-Kompakte Pico-Tools Bauform - 4 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-4PT in einem 19" Rack auf 1HE montiert werden EINGÄNGE: 1 x 24-Pin DVI-Buchse 1.2Vss AUSGÄNGE: 1 x CAT-Ausgang an RJ-45 Buchse BANDBREITE: bis zu 1.65 Gbps STROMVERSORGUNG: 12V DV, 250mA (Sender & Empfänger zusammen) ABMESSUNGEN: 6.2 cm x 5.2 cm x 2.4 cm (B x T x H) GEWICHT: ca 0,14 kg ZUBEHÖR: Netzteil, Montagewinkel |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | PT-571HDCP oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 8 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 8 | ........................... | ............................... |

| DVI CAT Extender Empfänger |
| --- |
| Twisted-Pair Empfänger für DVI-Signale. Er wandelt das eingehende Twisted-Pair Signal zurück in ein DVI-Signal. Max. Datenrate - 1.65 Gbps HDTV kompatibel HDCP konform Systemreichweite - Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 30 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat524 Kabel;Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 70 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat623 Kabel;Bis zu 100 Meter bei SXGA oder bis zu 80 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat723 Kabel Kabel - STP (geschirmtes Twisted-Pair Kabel) wie z.B. CAT-5. Für optimale Reichweite verwenden Sie Kramer´s BC-DGKat524, BC-DGKat623 oder BC-DGKat723 Kabel Unterstützt EDID Kommunikation Power Connect™ System - Nur eines der Geräte in einem System, entweder Transmitter oder Receiver, müssen mit einer Stromquelle verbunden werden (innerhalb 50 Meter Systemreichweite) Ultra-Kompakte Pico-Tools Bauform - 4 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-4PT in einem 19" Rack auf 1HE montiert werden EINGANG: 1 x CAT-Eingang an RJ-45 Buchse AUSGANG: 1 x 24-Pin DVI-Buchse 1.2Vss BANDBREITE: bis zu 1.65 Gbps STROMVERSORGUNG: 12V DV, 250mA (Sender & Empfänger zusammen) ABMESSUNGEN: 6.2 cm x 5.2 cm x 2.4 cm (B x T x H) GEWICHT: ca 0,14 kg ZUBEHÖR: Netzteil, Montagewinkel |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen 1 x im Projektionsgehäuse Projektor 4:3 1 x im Projektionsgehäuse Projektor 16:9 2 x Dozententisch MC 122 2 x Projektorstand Monitor 1 x Wandschrank Foyer inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | PT-572HDCP oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 8 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 8 | ........................... | ............................... |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Videosystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 03, MD 162 Steuerungssysteme

| Mediensteurung |
| --- |
| Dieser erweiterbare Ethernet / IP fähige Controller zur Huthschienenmontage bietet einen 10/100 BaseT LAN Anschluss. Der Ethernet Port erlaubt die Kontrolle über eine beliebige Anzahl IP steuerbarer Geräte. Des Weiteren verfügt das Gerät über 8 serielle / IR Steuerausgänge (IR bis zu 1.2 MHz), 6 bidirektionale serielle Schnittstellen (RS232, davon 4 auch RS422 / RS 485), 8 analoge Ein- (0-5 V, TTL, Kontaktschließer) oder 8 analoge Ausgänge (Open Kollektor, max. 80 mA) und 4 analoge Ausgänge (0-10 V, max. 80 mA) sowie 16 potentialfreie Relais-Kontakte (24V / 0.5A). Das Gerät verfügt über einen integrierten IR Lerner zum Erlernen von IR Codes. Dieser Lerner kann auch als IR Empfänger benutzt werden. Eine interne Realtime Clock mit Batterie Backup erlaubt zeitgesteuerte Funktionen. Über einen +5VDC Port können weitere Geräte mit Spannung versorgt werden. An der Frontseite befinden sich LED Leuchten, die eine visuelle Anzeige des Status der Kontrollports erlauben. Der Controller verfügt über einen integrierten Webserver, der Setup, Konfiguration und Tests durch einen Standard Webbrowser wie z.B. den Internet Explorer erlaubt. Das Gerät verfügt über 16MB internes RAM sowie 4MB Flash Speicher. Es ist möglich optional neben dem kompilierten File für den Controller das Originalprogrammfile im Gerät abzulegen um so jederzeit eine Änderung / Erweiterung der Programmierung vornehmen zu können. Die Controllereinheit kann durch weitere Interfaces beliebig erweitert werden. Das 19 Zoll Gehäuse aus blauem Metall benötigt eine Höheneinheit. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil, Anschlussklemmen sowie ein Netzwerkkabel. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls eine kostenfreie PC Software, die den Betrieb, des Controllers von jedem beliebigen PC aus ermöglicht, ohne das ein Touchpanel verwendet wird. Anschlüsse: 1 x 10/100 BASET LAN, RJ 45 Konnektor 1 x CUEwire (RS485), 4-Pin 5mm 2 x RS232, 5-Pin 3,5mm (Ein Port kann bei Bedarf als CUEring Port verwendet werden) 4 x RS232/422/485 Kanäle, 5-Pin 3,5mm 8 x IR / seriell Steuer-Ausgang, 2-Pin 3,5mm 8 x Eingänge (analog 0–5V, TTL, contact closure) oder 8 Ausgänge (Open Kollektor max. 80 mA), 8 x 2-Pin 4 x 0 - 10 V, max. Last 10 mA, 2-Pin 3,5mm 16 x potentialfreie Kontakte (Relais), 24V / 0.5A; 3-Pin 3,5mm 1 x Spannungsausgang, 5 VDC (max. 1 A), 2-Pin 3,5mm 1 x IR Empfänger / Lerner Stromversorgung: 24 V DC (+/-20 %), 18 W, 2-Pin 3,5mm Gehäusemaße : Blaues Metall, 19 Zoll / 1 Höheneinheit, Maße: 422 x 43.5 x 92mm Gewicht: 0,8 kg Mitgeliefertes Zubehör: 1 Satz Anschlussklemmen, Netzteil, Ethernet Kabel |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | ipCue-delta oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

RS-232 und Relais Erweiterung

Dieser erweiterbare Ethernet / IP fähige Controller zur Huthschienenmontage bietet einen 10/100 BaseT LAN Anschluss. Der Ethernet Port erlaubt die Kontrolle über eine beliebige Anzahl IP steuerbarer Geräte. Des Weiteren verfügt das Gerät über 8 serielle / IR Steuerausgänge (IR bis zu 1.2 MHz), 6 bidirektionale serielle Schnittstellen (RS232, davon 4 auch RS422 / RS 485), 8 analoge Ein- (0-5 V, TTL, Kontaktschließer) oder 8 analoge Ausgänge (Open Kollektor, max. 80 mA) und 4 analoge Ausgänge (0-10 V, max. 80 mA) sowie 16 potentialfreie Relais-Kontakte (24V / 0.5A). Das Gerät verfügt über einen integrierten IR Lerner zum Erlernen von IR Codes. Dieser Lerner kann auch als IR Empfänger benutzt werden. Eine interne Realtime Clock mit Batterie Backup erlaubt zeitgesteuerte Funktionen. Über einen +5VDC Port können weitere Geräte mit Spannung versorgt werden. An der Frontseite befinden sich LED Leuchten, die eine visuelle Anzeige des Status der Kontrollports erlauben. Der Controller verfügt über einen integrierten Webserver, der Setup, Konfiguration und Tests durch einen Standard Webbrowser wie z.B. den Internet Explorer erlaubt. Das Gerät verfügt über 16MB internes RAM sowie 4MB Flash Speicher. Es ist möglich optional neben dem kompilierten File für den Controller das Originalprogrammfile im Gerät abzulegen um so jederzeit eine Änderung / Erweiterung der Programmierung vornehmen zu können. Die Controllereinheit kann durch weitere Interfaces beliebig erweitert werden. Das 19 Zoll Gehäuse aus blauem Metall benötigt eine Höheneinheit. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil, Anschlussklemmen sowie ein Netzwerkkabel. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls eine kostenfreie PC Software, die den Betrieb, des Controllers von jedem beliebigen PC aus ermöglicht, ohne das ein Touchpanel verwendet wird. Anschlüsse: 1 x 10/100 BASET LAN, RJ 45 Konnektor 1 x CUEwire (RS485), 4-Pin 5mm 2 x RS232, 5-Pin 3,5mm (Ein Port kann bei Bedarf als CUEring Port verwendet werden) 4 x RS232/422/485 Kanäle, 5-Pin 3,5mm 8 x IR / seriell Steuer-Ausgang, 2-Pin 3,5mm 8 x Eingänge (analog 0–5V, TTL, contact closure) oder 8 Ausgänge (Open Kollektor max. 80 mA), 8 x 2-Pin 4 x 0 - 10 V, max. Last 10 mA, 2-Pin 3,5mm 16 x potentialfreie Kontakte (Relais), 24V / 0.5A; 3-Pin 3,5mm 1 x Spannungsausgang, 5 VDC (max. 1 A), 2-Pin 3,5mm 1 x IR Empfänger / Lerner Stromversorgung: 24 V DC (+/-20 %), 18 W, 2-Pin 3,5mm Gehäusemaße : Blaues Metall, 19 Zoll / 1 Höheneinheit, Maße: 422 x 43.5 x 92mm Gewicht: 0,8 kg Mitgeliefertes Zubehör: 1 Satz Anschlussklemmen, Netzteil, Ethernet Kabel

| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | ipCue-delta oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Funktouchpanel |
| --- |
| Drahtloses WLAN 8.4” Aktiv Touchpanel, 800 x 600 Pixel. Flexible Tisch. Bi-direktionales in Holz oder Kunststoff eingefasstes 8,4“ Touch Panel mit einer Auflösung von 800x600 Pixeln und 65536 Farben. Das Design des Touchpanels ermöglicht einfache Bedienung sowohl als tragbares als auch als Tisch Gerät. Das Panel kann in den Designvarianten Birke, Eiche, Mahagoni, Kunststoff schwarz und Kunststoff weiß angeboten werden. Sondersorten für verschiedene Holzeinfassungen sind möglich. Zum Aufladen steht eine Holz/Metall/kunststoff Ladestation zur Verfügung, welche im gleichen Design, wie das Touchpanel ausgeführt sind. Das Touch Panel kann sowohl über WLAN 802.11b/g über einen Standard Access Point als auch über Ethernet Kabel mit dem Controller verbunden werden, der wiederum Systeme via IP, seriell, digital I/O, Relais I/O und Infrarot steuert. Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af wird unterstützt, d.h. es ist nur ein Kabel zum Anschluß an der Docking Station notwendig. Darüber kann auch die Batterie des Panels geladen werden. Das Panel muß auf im Zubehörkatalog angebotene Tisch und Wandhalterung aufsteckbar sein und auch über diese geladen werden können. Das Panel läuft mit einem Linux Betriebssystem und ist daher besonders betriebssicher. Auf der Frontseite sind weitere 4 Hardware Tasten angebracht, die frei mit Funktionen belegt werden können. Weiterhin verfügt das Panel über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher sowie über einen Licht- und einen Bewegungssensor. Ausführung Kunststoff schwarz oder weiß, inkl. Table docking station, gleiche Farbe, gleiches Design und Netzteil. |
| Montage: | betriebsfertig konfiguriert und Programmiert mobil am Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | airCUE 8X10 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Einbautouchpanel |
| --- |
| Drahtgebundenes 12.1“ Einbau Touchpanel mit Ethernet Kommunikation und Power over Ethernet (POE) Spannungsversorgung. Eigenschaften: Active matrix color LCD, Größe 12.1” Diagonale Seitenverhältnis 4:3 Auflösung 800 x 600 pixels 65 536 colors (High Color) Resistive membrane touch overlay Eingebaute Lautsprecher und Mikrofon 128 MB RAM, microSD min. 2 GB Wired 10/100 BaseT LAN incl. PoE Power over Ethernet (PoE) power supply Abmessungen: Dimensions 305 x 244 x 88 mm Gewicht: 3.2 kg Abdeckung Stahl Wall, lectern and rack mounting accessories Web server and Admin Web pages für Setup und Diagnostik Inkl. Backbox |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | touchCUE-12X22-B oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Accespoint |
| --- |
| Mit folgenden Mindestdaten Wireless: Netzwerk Geschwindigkeit: 802.11a: bis zu 54 MBit/s 802.11g: bis zu 108 MBit/s Modulationstyp: OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64Qam, DBPSK, DQPSK, CCK Frequenzband: 2,4 GHz bei 802.11g / 802.11b 5 GHz bei 802.11a Unterstützter Standard: 802.11a, 802.11g und 802.11b Antenne: Zwei abnehmbare 5-dBi-Antennen Erweiterte Wireless-Funktionen: Repeater-Modus Point-to-Point und Point-to-Multipoint Wireless Bridge Modus Justierbare Übertragungsleistung, kontrolliert von 100 mW bis herunter auf 0 mW AutoCell-Unterstützung Schnittstellen: Lan: 1 x 10/100 MBit/s autosensing, Auto Uplink™ RJ45-Port und IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) Support Netzwerk Management: Remote Configuration und Management über Web-Browser, SNMP oder Telnet mit Command Line Interface (CLI) SNMP-Management unterstützt SNMP MIB I, MIB II und 802.11 MIB Sicherheit: WEP-Verschlüsselung mit bis zu 128 Bit IEEE802.11i Wi-Fi Protected Access (WPA2) Block SSID Broadcast VPN Pass-Through Support MAC Address Filtering mit Zugangskontrollliste für bis zu 255 User 802.1x RADIUS Support mit EAP TLS, TTLS, PEAP Secure Socket Layer (SSL) Remote Management Login Zertifizierungen: Elektromagnetische Emission (EMV): CE Mark commercial, FCC Part 15 Class B und C, EN 55022 (CISPR 22) Class B Elektromagnetische Immunität: EMC EN301489-1 v1.2.1, EN301489-17 v1.1.1 Sicherheit: UL Listed (UL1950)/cUL; IEC950/EN60950 Physikalische Spezifikationen: LED: 6x LED für Power, Test, 100MBit/s, Link/ACT und WLAN 802.11g, WLAN 802.11a Netzteil: 12 Volt DC, 1,0 A Power over Ethernet: benötigt 4,3 W Maße (L x B x H): 190 x 122 x 32 mm Gewicht: 620 g Betriebsumgebung: Betriebstemperatur: von 0° C bis 40° C Luftfeuchtigkeit: von 10 % bis 90 %, nicht kondensierend Min. Systemanforderungen: Windows® 98, ME, 2000 oder XP MB freier Speicher |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen am Projektorstand in Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Netgear oder gleichwertig |
| Produkt : | WAG 102 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Netzwerkswitch 24-Port |
| --- |
| Unterstützte Standards: IEEE 802-3 10 BASE-T IEEE 802-3u 100 BASE-TX IEEE 802-3ab 1000 BASE-T IEEE 802-3x Full-duplex Flow Control Netzwerk Ports: 24x 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ports 2x SFP Slot für Fiber Gigabit Ethernet Module Management: IEEE 802.1q Tag VLAN (bis zu 64 Static VLAN Gruppen) Port-basierende VLAN (bis zu 24 Gruppen) IEEE 802.1p (Class of Service) Port-basierendes QoS (Optionen High/Normal) Port Trunking - manuell nach IEEE802.3ad RFC 1157 SNMP v1, v2c RFC 1213 MIB II RFC 1643 Netzwerk Interface MIB RFC1493 Bridge MIB Private Enterprise MIB Jumbo Frame Support (bis zu 9216 bytes) 128 Static VLANs DSCP - L3 QoS DHCP client Funktion Zugangskontrolle: Trusted MAC Broadcast storm control Port mirroring (many-to-one) Port setting Web-basierte Konfiguration, überall im Netzwerk Configuration backup/restore (einfache Konfiguration für mehr als einen Switch) Passwortgeschützte Zugangskontrolle, Restricted IP Access List Firmware upgradebar Inkl. NETGEAR Modul AGM731F 1000Base-SX SFP |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im 19“ Bestandstechnikrack hinter der Projektionswand inkl. Abszimmungen mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NETGEAR oder gleichwertig |
| Produkt : | GS724T ProSafe 24port oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Uplinkmodul für oeben genannten Switch NETGEAR Modul AGM732F 1000Base-LX SFP |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Netzwerkswitch. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NETGEAR oder gleichwertig |
| Produkt : | GS724T ProSafe 24port oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Pflichtenhefterstellung |
| --- |
| Pflichtenhefterstellung Das Pflichtenheft ist wie in den Vorbemerkungen beschrieben, in Abstimmung mit dem Bauherren und dem Nutzer zu erstellen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Programmierung der Mediensteuerung |
| --- |
| Programmierung der Mediensteuerung Die Software wird wie in den Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung beschrieben und nach Pflichtenheft in Abstimmung mit dem Bauherren und dem Nutzer erstellt. |
| Montage: | betriebsfertig installiert auf der Steuerung und den Bediengeräten. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Steuerungssystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| CPV-Code |  |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 04, MD 162 Grundausstattung

Dozententisch

mit folgenden Gesamtabmessungen BxHxT ca. 2500x740x1000 mm. Beispiele zum Aufbau und zur Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Ausführung lackiert in RAL nach Vorgaben durch den Nutzer. Stabile MDF-Konstruktion, Arbeitplatte ca. 30 mm umlaufende Stützkonstruktion. Sichtblende hinten bis zum Boden. Die Platte liegt auf zwei Seitenschränken auf, hier sind die Technikracks zu installieren. Breite der Schränke ca. 800 mm. Die Schränke sind mit Türen zu verschließen, diese lassen sich um 90° öffnen und sind im geöffneten Zustand neben die Technik in das Pult zu verschieben. Beide Türen sind abschließbar. Es sind zwei unterschiedliche Schließungen vorzusehen. Eine Schließung für die Zuspieler (Technik die auch vom Nutzer bedient werden muss) und eine Schließung für die sonstige Technik (zugang für technisches Personal.) Verdeckte Kabelführung hinten und unterhalb der Tischplatte in Kabelkanälen. Rückseitige Installationsebene für die ausgeschriebenen Monitorsysteme. Die Konstruktion ermöglicht das neigen der Monitore um ca. 30° nach hinten. Die Kabelführung zu den Monitoren erfolgt verdeckt. Öffnungen für den flächenbündigen Einbau des Anschlussfeldes und des Bedienpanels Audiomatrix sind in der Tischplatte vorzusehen. Positionierung in Abstimmung mit dem Nutzer. Abschließbare Abdeckung für das Grafiktablett auf der Tischplatte. Diese Abdeckung dient bei Nichtnutzung des Tabletts als Dokumentenablage. Der Tisch ist mittels Konstruktionszeichnungen M 1:2 mit allen Beteiligten abzustimmen. inkl. der kompletten Verkabelung im Dozententisch

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Hörsaal, inkl. Abstimmungen mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplatte des Dozententisches. Motorische Höhenverstellbarkeit über zwei Linearmotoren mit synchronisierter Steuerung. Inkl. umlaufender Verblendung die den durch die Höhenverstellung entstehenden Freiraum abdeckt. Verblendung im Design des Tisches. Die Verkabelung im Tisch berücksichtigt die Höhenverstellung des Tisches. Die Biegeradien sind zu beachten. Die Kabel sind in Schlaufen zu verlegen. Die Steuerung erfolgt über flächenbündig in die Tischplatte zu integrierende Taster. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1 | ........................... | EP |

| Umbau Projektorstand |
| --- |
| Er ist so umzubauen, das beide Projektionsgehäuse und die VK-Kamera montiert werden können, Standfläche ca. 1600x 800 mm. Farbton in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Vorhandene Schränke sind zur Aufnahme der zu installierenden Technik zu nutzen. Öffnungen für den flächenbündigen Einbau der externen Audiosteuerung sind zu erbringen. Der Projektionsstandort ist zu reinigen, für die verdeckte Kabelführung sind Kabelkanäle zu installieren. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Kameragehäuse

Kameragehäuse zur Einhausung der VK-Kameras, die Größe ist der Kamera anzupassen, der Schwenk- und Neigebereich der Kamera ist zu berücksichtigen. Abschließbares Metallgehäuse mit Glasscheibe vor dem Kameraobjektiv und Kabeleintrittsöffnung. Das Glas muss einen hohen Transmissionsgrad besitzen und darf nicht getönt sein. Inkl. benötigter Öffnungen zur Luftzirkulation. Lackiert nach RAL in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung.

| Montage: | betriebsfertig installiert, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung, 1 x an der Wand rechts neben der Pylonentafel und 1 x am Projektionsstandort. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

Projektionsgehäuse

Gehäuse montiert am Projektorstandort, eingelegte geneigte Projektionsscheibe aus Optifwhite Spezial Projektionsglas, Montage der Projektionsscheibe „On-Axis“ (geneigt). Größe Gehäuse ca. 700x700x400mm. Projektionsgehäuse aus MDF-Platten lackiert im RAL Ton nach Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Die Revision des Projektors erfolgt durch den Deckel und/oder den Seiten des Gehäuses. Das Gehäuse ist komplett abschließbar, zu berücksichtigen ist die Schließung technisches Personal. Als Diebstahlprävention für die Projektoren ist eine lokale, akustische Alarmierung vorzusehen, bei Alarmauslösung soll zusätzlich eine e-mail an einen noch festzulegenden Empfänger von der Mediensteurung versendet werden Das Gehäuse ist mittels Konstruktionszeichnungen M 1:2 mit allen Beteiligten abzustimmen. Inkl. benötigter Lüfter und Luftleitbleche um die Zuluft und Abluft des Projektors zu Gewährleisten.

| Montage: | betriebsfertig installiert am Projektorstand in Abstimmung mit den Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

Projektionsfläche 4:3

Größe ca. B x H 4000 x 3000 mm, Tiefe ca. 30 mm. Das Gewicht der Projektionsfläche ist möglichst gering zu halten. Sie besteht aus einem MDF Trägerrahmen mit den notwendigen Versteifungen. Frontseitig und rückseitig ist sie mit ca. 5 mm starken MDF-Platten zu verschließen. Die Projketionsfläche ist komplett in weiß, vgl. RAL 9003 matt (es darf kein Hotspot bei der Projektion entstehen) zu lackieren. Die Projketionsfläche wird an der Rückwand des Raumes, zwischen den Pylonen einer Tafel befestigt, die notwendige Halterung ist mitzuliefern. An den Pylonen der Tafel darf nichts befestigt werden. Da der Zugang zum Hörsaal nur durch Standardtüren und Aufzüge ermöglicht wird, ist die Projektionsfläche in Modulen zu fertigen und vor Ort abschließend zu montieren. Alle Fugen der Projektionsfläche sind auszufüllen und die Gehäusekanten 45° < 1 mm gefast. Sichtbare Ver-schraubungen sind nur auf der Rückseite zulässig.

| Montage: | betriebsfertig installiert zwischen den Pylonen der mittleren Tafel an der Wand in Abstimmung mit den Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Projektionsfläche 16:9

Größe ca. B x H 3500 x 2500 mm, Tiefe ca. 30 mm. Das Gewicht der Projektionsfläche ist möglichst gering zu halten. Sie besteht aus einem MDF Trägerrahmen mit den notwendigen Versteifungen. Frontseitig und rückseitig ist sie mit ca. 5 mm starken MDF-Platten zu verschließen. Die Projketionsfläche ist komplett in weiß, vgl. RAL 9003 matt (es darf kein Hotspot bei der Projektion entstehen) zu lackieren. Die Projketionsfläche wird links neben den Tafeln an der Rückwand des Raumes installiert, ein Übergang zu der Pylone der Tafel ist zu berücksichtigen, die notwendige Halterung ist mitzuliefern. An den Pylonen der Tafel darf nichts befestigt werden. Da der Zugang zum Hörsaal nur durch Standardtüren und Aufzüge ermöglicht wird, ist die Projektionsfläche in Modulen zu fertigen und vor Ort abschließend zu montieren. Alle Fugen der Projektionsfläche sind auszufüllen und die Gehäusekanten 45° < 1 mm gefast. Sichtbare Ver-schraubungen sind nur auf der Rückseite zulässig.

| Montage: | betriebsfertig installiert links neben der mittleren Tafel an der Wand in Abstimmung mit den Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt SF1

Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 200x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 2 x Audio in als XLR 1 x DVI in als DVI-I Buchse 1 x 230V Schukosteckdose Die Abmessungen des Gehäuses berücksichtigen den Einbau des CAT-Transmitters DVI.

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand unterhalb der rechten Projektionsfläche in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt SF2

Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 200x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als XLR 1 x 230V Schukosteckdose

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand rechts neben der mittleren Projektionsfläche in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt SF3

Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 200x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als XLR 1 x 230V Schukosteckdose

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen neben dem Dozententisch in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung.. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Anschlusspunkt SF4.1 |
| --- |
| Anschlussfeld als 19“ Rackblende 1 HE zur Integration in den Technikschrank im Dozentenpult. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x FBAS BNC 1 x S-Video Mini Din 4-pol 1 x Componenten 3 x BNC 2 x Audio XLR 1 x 230V Schukosteckdose |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack in Abstimmung mit der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Anschlusspunkt SF4.2 |
| --- |
| Flächenbündig in den Tisch zu integrierendes Anschlusssystem der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Aluminium Grundrahmen mit eingelassenem, modularem Steckfeld. Das System ist mit einer Klappe ausgestattet, die bei gesteckten Kabeln auf diesen aufliegt. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als 3,5 mm Stereoklinge 1 x VGA in als Sub HD 15-pol 2 x 230V Schukosteckdose 2 x Netzwerk RJ45 inkl. Anschlusskabel zur Adaption in die Medientechnik. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Anschlusspunkt SF5 |
| --- |
| Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 300x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als 3,5 mm Stereoklinge 1 x VGA in als Sub HD 15-pol 1 x DVI in als DVI-I Buchse 1 x FBAS BNC 1 x S-Video Mini Din 4-pol 1 x Componenten 3 x BNC 2 x Audio XLR 1 x 230V Schukosteckdose |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektorstand in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt Foyer

Umarbeiten des Anschlusspunktes Foyer, die vorhanden 3HE Blende ist zu tauschen. Der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Folgende Anschlüsse sind zu ergänzen, bzw. zu erstezen: 1 x DVI zusätzlich zum Projektor 1 x DVI statt VGA/Video und S-Video aus MD 165 1 x DVI statt VGA/Video und S-Video aus MC 122 Alle sonst vorhandenen Anschlüsse sind wieder zur Verfügung zu stellen.

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektorstand in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung.. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| 19“ Technikschrank |
| --- |
| Stabiles Rack aus Stahlblech mit 19"-Rackschienen an der Front- und Rückseite min. 12 HE, ca. 500 mm tief zur Montage in den Dozententisch. Mit Strukturlack pulverbeschichtet. Phoenixleisten zur Adaption der bauseitig verlegten starren Kabelwege für Audio- und Steuerungssignale sowie Netzzuleitungen, Erdungsset montiert. Die Kabelführung im Schrank erfolgt so, dass alle Geräte von hinten zugänglich bleiben, Blindbleche schwarz, zur Abde-ckung nicht benötigter HE, Lüftungsbleche schwarz, Gleitschienen, Federmuttern, Geräteaufbau und Ver-drahtung nach Freigabe durch den Bauherrn, betriebs-fertig vormontiert mit allen erforderlichen Einbauteilen, Netz- und Signalverkabelung in Verdrahtungskanälen, alle Geräte müssen während des Betriebes für Messun-gen und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Komplett vorbereitet für den 19“-Einbau mit allem erforderlichen Montagezubehör. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | K+M oder gleichwertig |
| Produkt : |  |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Anschlusskabelsatz nach Vorgabe des Nutzers und der Objektüberwachung mit allen erforderlichen Anschlusskabeln zum Anschluss mobiler Systeme, Längen ca. 2m. Zu berücksichtigen sind die Anzahl aller Anschlusspunkte mit Armaturen und Adaptionen zu den gängigen professionellen und Consumeranschlusssystemen |
| Montage: | betriebsfertig mobil |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen der Grundausstattung inklusive der Erstellung eines Messprotokolls unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Dokumentation |
| --- |
| Erstellung einer Dokumentation für Audio, Video, Steuerung und Grundausstattung der zuvor genannten Anlage gemäß den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Einweisung |
| --- |
| Einweisung des Auftraggebers, oder von Ihm benannter Personen in die Bedienung der zuvor genannten 4 Titel. Die Einweisung erfolgt mittels der Dokumentation und der Kurzbedienungsanleitung, die vollständig vorliegen müssen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Eventualposition |
| --- |
| Umfassende Anlagenschulung für den Auftraggeber, oder von Ihm benannter Personen, mit Hilfe der installierten Technik der zuvor genannten 4 Titel, ausführliche Verwendungshinweise etc. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 05, Besprechungsräume

| HD-Videokonefernz |
| --- |
| Full-HD-Videoqualität (1080p30/720p60). Dual- HD-Anzeige- und Kameraunterstützung, digitalen Eingangs- und Ausgangsanschlüssen, einem eingebetteten 4-Wege-Full HD-Multipoint- Steuergerät (MCU) und Dual-Mikrofonen. Höchste verfügbare Auflösung (1080p30), bestmögliche Bewegungsdarstellung mit halber Latenzzeit (720p60) und Vollbewegungsvideo und Inhalt mit 720p30 Dual-Streaming. SIP und H.323 basiertes Videokonferenzsystem HD Video bis zu 720p60 Full HD Video bis zu 1080p30 dynamisches Bandbreitenmanagement bis zu 6 Mbps downspeeding und packet loss recovery bewegliche PTZ-Kamera Mikrofon mit Mute Taste remote management H.239 Übertragung von PC-Dokumenten im Mehrmonitorbetrieb bis zu Full HD Mehrpunktfähigkeit (1+3) Inkl. 4Mbit/s Bandbreite, PC-Datenübertragung und HD-Kamera. inkl. Netzteil Kamera und Adaption an die bauseitig verlegten Kabel. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im 19“ Technikschrank in Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | LIFESIZE oder gleichwertig |
| Produkt : | Team 220 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Full-HD, normenbasiertes 1080p30 für höchste Auflösung und 720p60 für die ideale Bewegungsdarstellung mit kürzerer Latenzzeit. Mit eingebetteter 8-Wege-Dauerpräsenz-Multipoint-Brücke mit 4 sichtbaren Teilnehmern und komplett mit Codeumsetzung und rein digitalen Eingängen/Ausgängen. SIP und H.323 basiertes Videokonferenzsystem Full HD Video 1080p30 HD Video 720p60 Dual Stream 720p30 dynamisches Bandbreitenmanagement bis zu 12 Mbps optionales ISDN-Modul downspeeding und packet loss recovery bewegliche PTZ-Kamera Mikrofon mit Mute Taste remote management H.239 Übertragung von PC-Dokumenten im Mehrmonitorbetrieb bis zu Full HD 8-fach Mehrpunktfähigkeit (1 + 7) Inkl. 4Mbit/s Bandbreite, PC-Datenübertragung und HD-Kamera inkl. Netzteil Kamera und Adaption an die bauseitig verlegten Kabel. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im 19“ Technikschrank in Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | LIFESIZE oder gleichwertig |
| Produkt : | Room 220 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | EP |
| Material : |  | 5 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 5 | ........................... | EP |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | EP |

| HD Videokonferenzkamera |
| --- |
| Zusätzliche Raumkamera High Definition 1080p30/720p60 PTZ-Kamera Weitwinkel-Zoomobjektiv mit 70 Grad Gesichtsfeld 4x optischer Zoom Autofokus / Automatischer Verstärkungsregler inkl. Netzteil Kamera und Adaption an die bauseitig verlegten Kabel. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Kameragehäuse zum Betrieb mit der LIFESIZE Videokonefernz. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | LIFESIZE oder gleichwertig |
| Produkt : |  |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | ............................... |

| Alternativposition |
| --- |
| Zu den Systemkameras Zoom: 40x (10x optisch; 4x digital) Chip: 1/3'' HD CMOS Pixelauflösung: 2Mpixel Videosignal HD: 1080i/59,94; 1080i/50; 1080p/29,97; 1080p/25 720p/59.94; 720p/50; 720p/29,97; 720p/25 Videosignal SD: PAL (LB/CR/SQ); NTSC (LB/CR/SQ) Focus: 3,4..33,9 mm (F1,8..F2,1) Angle of View: 70,0° (Wide)..8,0° (Tele) Neu entwickelter Motor mit Direktantrieb Schnelle PTZ-Steuerung mit 300° pan/ 125°tilt Lichtempfindlichkeit: 15 lux Weißabgleich: AWB, One Push, Manual, 3200K/5600K Electronic Shutter: 1/2..1/10,000 s Camera control interface: VISCA (RS-232C) Video output: HD/D-sub15 (Y/Pb/Pr); HD-SDI/BNC; SD:CVBS und Y/C Speicher für 6 Presets Weitere Funktionen: Invers, B&W Gewicht: 2000 g Abmessung: 259 mm x 150 mm x 169 mm (B x H x L) inkl. Netzteil Kamera und Adaption an die bauseitig verlegten Kabel. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Kameragehäuse zum Betrieb mit der LIFESIZE Videokonefernz. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sony oder gleichwertig |
| Produkt : | EVI-HD1 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 10 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 10 | ........................... | EP |
| Material : |  | 10 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 10 | ........................... | EP |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 10 | ........................... | EP |

| Servicevertrag 1 Jahr |
| --- |
| Premierservice 1 Jahr, Videokonferenz Die Serviceleistungen der Herstellerverträge werden vom Auftragnehmer umgesetzt, er spielt Updates ein und tauscht, wenn notwendig vor Ort die Geräte. Der Auftragnehmer hat ein VK Austauschgerät und eine HD Kamera auf Lager und baut dies vor Ort innerhalb der zugesagten Reaktionszeiten betriebsbereit mit allen Funktionen ein. Die komplette Abwicklung mit den Herstellern erfolgt durch den Auftragnehmer. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

Optionalposition

Premierservice 3 Jahr, Videokonferenz Die Serviceleistungen der Herstellerverträge werden vom Auftragnehmer umgesetzt, er spielt Updates ein und tauscht, wenn notwendig vor Ort die Geräte. Der Auftragnehmer hat ein VK Austauschgerät und eine HD Kamera auf Lager und baut dies vor Ort innerhalb der zugesagten Reaktionszeiten betriebsbereit mit allen Funktionen ein. Die komplette Abwicklung mit den Herstellern erfolgt durch den Auftragnehmer.

| Montage: |  |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | EP |
| Material : |  | 5 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 5 | ........................... | EP |

| Kameragehäuse |
| --- |
| Kameragehäuse zur Einhausung der VK-Kameras, die Größe ist der Kamera anzupassen, der Schwenk- und Neigebereich der Kamera ist zu berücksichtigen. Abschließbares Metallgehäuse mit Glasscheibe vor dem Kameraobjektiv und Kabeleintrittsöffnung. Das Glas muss einen hohen Transmissionsgrad besitzen und darf nicht getönt sein. Inkl. benötigter Öffnungen zur Luftzirkulation. Lackiert nach RAL in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung, 1 x an der Wand rechts neben der Tafel und 1 x gegenüber der Tafel unter der Decke. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 10 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 10 | ........................... | ............................... |

| VGA-Verteiler 2/1 |
| --- |
| VGA-Verteilverstärker mit einem Eingang und zwei Ausgängen mit einer RGB-Videobandbreite von 350 MHz (-3 dB) bei Volllast. Kompatibel mit VGA-QXGA-Ausflösungen. Verstärkung und Peaking per DIP-Schalter einstellbar sowie umstellbare Impedanz des Sync-Ausgangs. ID-Bits werden zum Ausgang des lokalen Monitors umgeschaltet. LED-Anzeige für Power- und Sendesignale. Technische Daten: Video Verstärkung: Ausgang: 0 oder 0.4 dB , einstellbar; Ausgang lokaler Monitor: 1:1 Peaking: Ausgang: 0.7 oder 1.4 dB bei 100 MHz einstellbar Bandbreite 350 MHz (-3 dB) Video Eingang Anzahl/Signaltyp: 1 VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV-Komponenten-Video (mit Adapter) Anschlüsse: (1) 15-polige HD-Buchsen Sollpegel: 1.0 Vss für Y von Komponenten-Video 0.7 Vss für RGB und für R-Y und B-Y von Komponenten-Video Minimum/Maximum Pegel: Analog, 0.3 V bis 1.5 Vss ohne Offset und bei Verstärkung = 1 Impedanz: 75 Ohm Horizontalfrequenz: 15 KHz bis 135 KHz Vertikalfrequenz: 30 Hz bis 170 Hz Rückflussdämpfung: -38 dB bei 5 MHz DC Offset (max. zulässig) 1 V Video Ausgang Anzahl/Signaltyp: 1 VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV-Komponenten-Video (mit Adapter) 1 VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs Durchschleifausgang des lokalen Monitors (ID-Bits werden durchgeleitet) Anschlüsse: (2) 15-polige HD-Buchsen Sollpegel: 1.0 Vss für Y von Komponenten-Video 0.7 Vss für RGB und für R-Y und B-Y von Komponenten-Video Minimum/Maximum Pegel: Analog, 0.3 V bis 5.0 Vss (folgt dem Eingang) Impedanz: 75 Ohm Rückflussdämpfung: -40 dB bei 5 MHz DC Offset (max. zulässig) +/- 5 mV ohne Offset am Eingang Sync Eingangs-Signaltyp: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, bi-level und tri-level Sync Ausgangs-Signaltyp: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, bi-level und tri-level Sync Eingangspegel: 1.5 V bis 5.0 Vss Ausgangspegel: TTL, 5 Vss, nicht terminiert Eingangsimpedanz: <1k Ohm (Werkseinstellung) oder 10k Ohm, einstellbar Ausgangsimpedanz: 75 Ohm (Werkseinstellung) oder 50 Ohm einstellbar Max. Propagation Delay: 60 ns (max. Übertragungsverzögerung) Max. Anstiegs-/Abfallzeit: 4 ns Polarität: Positiv oder negativ (folgt dem Eingang) Allgemeines: Externes Netzteil: 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 4.5 Watt, extern, selbstumschaltend; auf 12 V Gleichstrom, 1 A, geregelt Temperatur/Feuchtigkeit: Lagerung: -40 bis 70°C, 10% -90% nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 50°C, 10%-90% nicht kondensierend Kühlung: Konvektionsgekühlt Maße: 2.5 cm x 10,9cm x 7,6cm (HxBxT); 1/4-Rackbreite Rack-/Projektor-/ Tisch-montage: Ja, mit optionalen Montagewannen/ Halterungen Produktgewicht: 0.3 kg Versandgewicht: 2 kg Zulassungen UL, CUL Konformität CE, FCC Klasse A, VCCI, AS/NZS, ICES |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Rack des Raumes. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Extron oder gleichwertig |
| Produkt : | P/2 DA2xi oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | ............................... |

| 40“ Bildschirm |
| --- |
| Bildschirmdiagonale 102 cm (40") Full HD Panel (1920 x 1080) HD DVB-T Tuner MPEG2/MPEG4 H.264 Full LED Hintergrundbeleuchtung Mega Kontrast Sehr geringer Stromverbrauch ECO Control und Netzschalter 3 HDMI Eingänge Abmessungen ohne Standfuss (B x H X T in mm) 964 x 612 x 93.1 Inkl. benötigter passiver Adapter für die Videoanschlüsse. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand im Besprechungsraum neben der Tafel. Genaue Position in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sharp oder gleichwertig |
| Produkt : | LC-40LE600E oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | ............................... |

| Wandhalterung |
| --- |
| Starre Wandhalterung für das oben genannte Display. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| UHF-Empfänger |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 3 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen. Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an Computersteuerung "Wireless Systems Manager" (WSM) für übersichtliches Monitoring und professionelles Datanmanagement von Multikanalsystemen. True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität. Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Scan-Funktion zum Finden freier Empfangskanäle. Drahtlose Synchronisation der Senderparameter vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Hinterleuchtetes Graphik-Display, Empfänger zeigt zusätzlich Sendereinstellungen. Empfänger zeigt 4-stufige Batteriestatus des Senders. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen. Integrierter Equalizer und Soundcheck mode HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 25 - 18000 Hz Signal-Rausch-Abstand: > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC Antennenanschluß 2 BNC, 50 Ohm Audio-Anschluß XLR / 6,3 mm jack Audio-Ausgangspegel (symm.) XLR: +18 dBu max Audio-Ausgangspegel (unsymm.) Jack: +12 dBu max Abmessung (Empfänger) 212 x 202 x 43 mm Gewicht (Empfänger) 980 g inkl. 19“ Einbausatz |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im 19“ Technikschrank, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | EM 300 G3-C-EU oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 10 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 10 | ........................... | ............................... |

| UHF-Handsender |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen, Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation des Senders über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Programmierbare Mute-Taste am Handsender. Leicht wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max. 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Geräuschpegelabstand > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) >8 h Abmessung (Sender) d= 50 mm, l= 265 mm Gewicht (Sender) 450 g Schallwandler; Mikrofon-Typ electret-condenser Audio-Empfindlichkeit 1,6 mV/Pa Schalldruckpegel bei 1kHz 152 dB(SPL) max. Richtcharakteristik super-cardioid Inkl. Ladeadapter für Handsender LA 2 |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SKM 300-865 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

| UHF-Taschensender |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen. Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation von Sendern über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Programmierbare MUTE-Funktionen zum Stummschalten der Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen. HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 (max. 20 Presets) Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Signal-Rausch-Abstand: > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC Audio-Anschluß 3,5 mm jack HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) > 8 h Eingangsspannungsbereich 1,8 V line Eingangsspannungsbereich max. 3,0 Veff line Abmessung (Sender) 82 x 64 x 24 mm Gewicht (Sender) ~ 160 g |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SK 300 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

| Umhängevorrichtung |
| --- |
| Umhängevorrichtung für SK 100/300/500 und SKM 2020-D |
| Montage: | betriebsfertig am Taschensender. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SZU 2032 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

Aufsteckmikrofon Taschensender

Mikrofon zum Aufstecken auf den Taschensender. Modifiziertes System ohne Kabel mit Stecker zum direkten Anschluss an den Taschensender. Wandlerprinzip (Mikrofon) Dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik omni-directional Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 20 - 20000 Hz +- 3 dB Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 5 mV/Pa +- 3 dB Nennimpedanz 1000 Ohm Min. Abschlußimpedanz 4700 Ohm Ersatzgeräuschpegel A- bewertet n. DIN IEC 651 26 dB Ersatzgeräuschpegel CCIR- bewertet n. CCIR 468-3 39 dB Grenzschalldruckpegel 142 dB Versorgungsspannung 7,5 V Stromaufnahme ca. 250 µA Abmessungen d 4,8 mm

| Montage: | betriebsfertig am Taschensender. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | MKE2-5 Gold C (VSS VS MKE2 AUFSTMI) oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

| Ladegerät |
| --- |
| Das Schnell-Ladegerät dient zum automatischen Aufladen von BA 2015 Akkupacks. Es hat jeweils zwei Ladeschächte zur wahlweisen Aufnahme von Akkupacks BA 2015 oder Taschensender/ -empfänger mit Ladekontakten der Serien evolution wireless 300. Eingangsspannungsbereich 10.....20 V DC Stromaufnahme 400...750 mA Ausgangsspannung 2x 2,9 V Akkudaten 2x 700 mA Zellentyp NiMH, 2x 1,2V (BA 2015) Ladezeit ca. 2,5 h Temperaturbereich (Betrieb) 0.....40 °C Abmessungen 145 x 80 x 110 mm Gewicht 310 g Inkl. erforderlichem Netzteil |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | L 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | ............................... |

| Akkupack |
| --- |
| Akkupack für Evolution G2, G3 Komponenten und 2000er-Serie |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | BA 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 10 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 10 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 10 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Hochwertiges dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für den professionellen Einsatz. Zum Anschluss an die Taschensender SK 300 G3. Der einstellbare Nackenbügel ist besonders unauffällig und angenehm zu tragen. Modulares Gesamtsystem in dem alle Bestandteile beliebig austauschbar und kombinierbar sind. Hohe Rückkopplungssicherheit. In Mikrofonkapsel integrierter Wind- und Poppschutz. Individuell einstellbar für jede Kopfform. Verdrehsicherer Mikrofonarm ( Ø ca. 2,0 mm) kann sowohl links als auch rechts befestigt werden (abnehmbarer Clip). Flexible Schwanenhalssektion Anschlusskabel sind tauschbar. Befestigungsclip für Mikrofonarm ist austauschbar. Alle Metallteile des Bügels und des Mikrofonarms sind PVD-beschichtet. Wandlerprinzip (Mikrofon) dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Niere Frequenzgang 40...20 000 Hz Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 4 mV/Pa Nennimpedanz 1000 Ohm Min. Abschlußimpedanz 4700 Ohm Grenzschalldruckpegel bei 1kHz 150 dB Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651 37 dB(A) Stromaufnahme ca. 250 µA Versorgungsspannung 4,5-15 V Kabellänge 1,6 m Mikrofon Durchmesser 8,4 mm Mikrofonarm Durchmesser 2,4 mm (ohne Kabel) Gewicht 9,2 g |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | HSP 4-EW oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | EP |
| Material : |  | 5 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 5 | ........................... | EP |

| Audio Vorverstärker |
| --- |
| Bass- und Höhenregler pro Ausgangszone 4 Stereo Line-Eingänge VCA gesteuerte Music und Mic Mix Pegel Rückseitige individuelle Pegelsteuerung pro Eingang Integrierter Gong mit variabler Lautstärke 5 MIC/Line Eingänge mit individueller Phantomspeisung Hochwertige Komponenten und Fertigung LED Anzeigen für eine klare Übersicht jedes MIC/Line Signal lässt sich einer oder beiden Ausgangszonen zuordnen Priorität kann pro Stereo-Ausgangszone ausgeschaltet werden Mehrere Remote Interfaces sind optional erhältlich Mikrofoneingang 5 fungiert als Link-Eingang von/zu einem weiteren PM1122 Noisegate mit regelbarem Threshold für den Mic Mix Individuelle Klang-, Empfindlichkeits- und Lautstärkeregelung pro Eingang Prioritätssystem mit vier Stufen, Notfalleingang Line (Musik) Wahlschalter pro Ausgangszone Technische Daten: Anschlüsse Line A bis D: Cinch unsymmetrisch Notfalleingang: Euroblock trafosymmetriert / 600 Ohm Anschlüsse, Eingang 1 bis 5: Euroblock symmetrisch max. Eingangspegel Line A bis D: +22dBu max. Ausgangspegel: +21 dBu Abmessungen (B x T x H): 438 x 222 x 44mm Eingangsimpedanz Line A bis D: 17 kOhm Phantomspannung: 20 V Rauschabstand: > 75 dB Anschlüsse, Ausgang: Cinch unsymmetrisch, Euroblock symmetrisch (Zone 1) Klangregelung Zone 1 und 2: Bass 75Hz +/-10 dB, Höhen 10kHz +/-10 dB Galvanische Trennung: Übertrager optional erhältlich max. Eingangspegel Mic/Line 1 bis 5: -4dBu Spannungsversorgung: 24 VDC 1A / max. 24VA extern Gewicht: 3,2 kg Notfallsteuerausgang: Open collector max 24V/50 mA Verzerrung: < 0,09% Frequenzgang: 20Hz - 22 kHz Ausgangsimpedanz: 100 Ohm Eingangsimpedanz Mic/Line 1 bis 5: 1,2 kOhm VCA Steuerspannung Music / Micmix: 0-10V |
| Montage: | betriebsfertig installiert, kofiguriert und angeschlossen im 19“ Technikschrank. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Apart oder gleichwertig |
| Produkt : | PM1122 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Leistung : | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 | ........................... | ............................... |

| Line In Steckfeld |
| --- |
| Anschlussfeld als 19“ Rackblende 1 HE zur Integration in den Technikschrank im Dozentenpult. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x VGA Sub-HD 15-pol 2 x Audio XLR 1 x 230V Schukosteckdose 2 x Netzwerk RJ-45 |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack in Abstimmung mit der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

| 19“ Technikschrank |
| --- |
| Stabiles Rack in 14 HE (H: 736 mm). Aus schwarz pulverbeschichteten Stahlprofilen ohne Seitenteile, jedoch mit Boden und Deckel. Boden mit großer Öffnung für Kabeleinführung sowie vorgestanzten Kabeleingängen. Vorne und hinten 19"-Rackschienen. inkl. Seitenteile sowie Plexiglas Front- und geschlossene Metall Rücktür Maße: B: 553 mm, T: 542 mm. Phoenixleisten zur Adaption der bauseitig verlegten starren Kabelwege für Audio- und Steuerungssignale sowie Netzzuleitungen, Erdungsset montiert. Die Kabelführung im Schrank erfolgt so, dass alle Geräte von hinten zugänglich bleiben, Blindbleche schwarz, zur Abde-ckung nicht benötigter HE, Lüftungsbleche schwarz, Gleitschienen, Federmuttern, Geräteaufbau und Ver-drahtung nach Freigabe durch den Bauherrn, betriebs-fertig vormontiert mit allen erforderlichen Einbauteilen, Netz- und Signalverkabelung in Verdrahtungskanälen, alle Geräte müssen während des Betriebes für Messungen und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Komplett vorbereitet für den 19“-Einbau mit allem erforderlichen Montagezubehör. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Raum, genaus Positionierung erfolgt mit dem Nutzer und der Objektüberwachung |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | K+M oder gleichwertig |
| Produkt : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 5 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 5 | ........................... | ............................... |

Optionalposition

Anschlusskabelsatz nach Vorgabe des Nutzers und der Objektüberwachung mit allen erforderlichen Anschlusskabeln zum Anschluss mobiler Systeme, Längen ca. 2m. Zu berücksichtigen sind die Anzahl aller Anschlusspunkte mit Armaturen und Adaptionen zu den gängigen professionellen und Consumeranschlusssystemen

| Montage: | betriebsfertig mobil |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Audiosystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Dokumentation |
| --- |
| Erstellung einer Dokumentation für Audio, Video, Steuerung und Grundausstattung der zuvor genannten Anlage gemäß den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Einweisung |
| --- |
| Einweisung des Auftraggebers, oder von Ihm benannter Personen in die Bedienung der zuvor genannten 4 Titel. Die Einweisung erfolgt mittels der Dokumentation und der Kurzbedienungsanleitung, die vollständig vorliegen müssen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Eventualposition |
| --- |
| Umfassende Anlagenschulung für den Auftraggeber, oder von Ihm benannter Personen, mit Hilfe der installierten Technik der zuvor genannten 4 Titel, ausführliche Verwendungshinweise etc. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 06, MC 122 Audiosysteme

| CPV-Code | 32340000-8 |
| --- | --- |

| Lautsprechersysteme |
| --- |
| 2-Weg-Lautsprecherzeile mit vier 5" Tieftönern und 16 Hochtönern mit passiver Frequenzweiche. Der asymmetrische vertikale Abstrahlwinkel lässt sich von 25° auf 45° umschalten. Die Klangcharakteristik ist für Sprache oder Musik umschaltbar. Das lackierbare Kunststoffgehäuse mit Edelstahlgrill ist wetterfest nach IP-54 und bietet zehn M6-Montagepunkte. Ein Wandhalter ist inklusive. Abstrahlwinkel, vertikal: 25° oder 45° asymmetrisch Abstrahlwinkel, horizontal: 150° Übertragungsbereich (-10 dB): 60 Hz - 20 kHz (-10 dB) Empfindlichkeit (2,83 V / 1 m): 92 - 98 dB SPL Belastbarkeit (RMS/Peak): 500 / 2000 W Max. Schalldruckpegel: 125 - 131 dB SPL Impedanz: 8 Ohm Abmessungen (H x B x T): 694 mm x 170 mm x 237 mm Farbe: weiß Gewicht: 9,5 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand, recht und links neben den Projektionsflächen, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | JBL oder gleichwertig |
| Produkt : | Control CBT 70 J WH oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

Verstärkersystem

Hochleistungsverstärker mit Schaltnetzteil und PFC (Power Factor Correction). Zwei unabhängige nieder- (2/4/8 Ohm) oder hochohmig (70 Volt) belastbare Verstärkerkanäle mit Bridge Mono Möglichkeit. Automatischer Hochpass Filter (35Hz) bei hochohmigem Betrieb, sowie schaltbare Hochpass Filter (Flat, 35Hz, 70HZ) bei niederohmigem Betrieb. Der Verstärker ist vorbereitet zum Einbau eines PIP/PIP2-Endstufenmoduls. Integrierte Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung, Simulation des Betriebszustands (JTS) mit Transistor Sicherungsfunktion (SOA), DC Schutz und Schutz gegen Überhitzung (TLC). Der Betriebs-Modus wird durch LED´s für "Power on", "Bridge", "Data" sowie pro Kanal für "Signal", "Clip", "Fault", "Thermal" und "Ready" angezeigt. Die Pegeleinstellung erfolgt über Präzisionspotentiometer mit Rasterung auf der Rückseite. Eine durchgehende Ventilation sorgt in Verbindung mit einer thermischen Regelung mit dem internen Kühlkörper für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeableitung. Das Gehäuse besteht aus robustem Stahlblech. Die Eingänge sind elektronisch symmetriert mit Phönixsteckverbindern pro Kanal ausgelegt. Der Leistungsausgang liegt an vier Schraubklemmen (70V, 2/4/8 Ohm) an. Technische Daten: Leistung Stereo: 2 x 600W/8 Ohm 2 x 600W/4 Ohm 2 x 300W/2 Ohm 2 x 600W/70 Volt Leistung Bridge-Mono: 1 x 1200W/16 Ohm 1 x 1200W/8 Ohm 1 x 600W/4 Ohm 1 x 1200W/140 Volt Rauschabstand: > 105 dB ("A" bewertet) bei 1 kHz und Nennleistung Dämpfungsfaktor: > 500 ( 8 Ohm) von 10 Hz - 400 Hz Frequenzgang: ± 0,25 dB von 20 Hz - 20 kHz bei 1 Watt Phasengang: +/-20° bei 20 Hz, bis 20 kHz Harmonische Verzerrungen: < 0,05% bei 20 Hz bis 20 kHz Eingangs Impedanz: 20 KOhm (symmetrisch), 10 KOhm (asymmetrisch) Abmessungen: 48,3 (19") x 8,9 (2HE) x 36,2 cm (BxHxT) Gewicht: 10,6 kg

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikschrank neben dem Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Crown oder gleichwertig |
| Produkt : | CTs1200 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Audio-DSP |
| --- |
| 8x8 DSP-Audiomatrix (erweiterbar auf 16x16) Frei programmierbares digitales Audio-Mischsystem 8 analoge Mic/Line-Eingänge Euroblock, 8 analoge Mic/Line-Ausgänge Euroblock. 2 24-bit Motorola Soundprocessoren mit 48kHz und maximaler Latenz von 2,3ms Feste Processing-Struktur mit folgenden Funktionen in den Audio-Eingängen: +48V-Phantom-Power, Pad (-20dB), Gain (-15dB bis +50dB), Phasenumkehr, parametrischer 4-Band Equalizer/Filter (PEQ, HiShelf, LoShelf, HP, LP, Notch), Gate mit Sidechain, Compressor/Limiter, Pegelsteller Interne 16x16 Signal-Matrix frei schalt- oder regelbar, zuweisbare Gruppen für Ein- oder Ausgänge, Automatik-Mixer, Paging-Funktion, Umgebungsgeräusch-Kompensation. Feste Processing-Struktur mit folgenden Funktionen in den Audio-Ausgängen: Delay bis 340ms, 8-Band Equalizer/Filter (PEQ, HiShelf, LoShelf, HP, LP, Notch), Pegelsteller, Phasenumkehr, Limiter mit Histogramm. 99 Programm-Speicherplätze, abrufbar manuell oder uhrzeitgesteuert Programmierbar mit Windows-Programmiersoftware 2x16-stelliges LCD, 8 frei konfigurierbare Soft-Taster, 2 Taster für AUF/AB und 2 x 16 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs auf der Frontplatte Steuerbar über Ethernet (RJ45), RS232, Sysnet/Telnet-Protokoll, oder mit optionalen Bedienelementen (PL-Anet) Betriebsspannung: 100-240V Leistungsaufnahme: 80 VA 2HE 19“-Gehäuse Abmessungen BxHxT: 486x88x350mm Gewicht: 7kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikschrank neben dem Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | iDR-8 ST oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Eingangserweiterung 8-Kanal |
| --- |
| 8-Kanal Eingangs-Erweiterung für iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 Mic/Line-Eingänge mit Phantom-Power +48V, Pad (-20dB), Gain (-15dB bis +50dB) Euroblock. Digitale Übertragung der Audio-Signale zu einer iDR4/8 mittels Cat.5 STP-Kabel, maximale Distanz zwischen den Geräten: 250m Anschlüsse für Audio out (RJ45), DR-Link in/out (RJ45) 8 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs auf der Frontplatte Betriebsspannung: 100-240V, Leistungsaufnahme: 25VA 1HE 19“-Gehäuse, Abmessungen BxHxT: 483x44x232mm Gewicht: 3,5kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikschrank neben dem Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | iDR-In ST oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Ausgangserweiterung 8-Kanal

8-Kanal Ausgangs-Erweiterung für iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 Audio-Ausgänge Euroblock Digitale Übertragung der Audio-Signale von einer iDR4/8 mittels Cat.5 STP-Kabel, maximale Distanz zwischen den Geräten: 250m Anschlüsse für Audio in (RJ45), DR-Link in/out (RJ45) 8 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs auf der Frontplatte Betriebsspannung: 100-240V, Leistungsaufnahme: 25VA 1HE 19“-Gehäuse, Abmessungen BxHxT: 483x44x232mm Gewicht: 3,5kg

| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikschrank neben dem Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | iDR-Out ST oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Externe Steuerung

Fernbedienung zur Steuerung von Geräten der iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 frei konfigurierbare Endlos-Drehregler, 16 frei konfigurierbare Taster, 24 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs Für jeden Drehregler steht eine 8-Segment-LED-Kette zur Verfügung, die jeweils den aktuellen Stand des Pegelstellers anzeigt Übertragung von Steuerdaten und Versorgungsspannung (+20V) mit einem Cat.5 STP-Kabel. Maximale Länge der Steuerleitung: 100m Anschlüsse für PL-Anet in/out (RJ45) Geeignet als mobiles Tischgerät oder zum Festeinbau in Möbeln bzw. zur Wandmontage Metallgehäuse silber/schwarz Abmessungen BxHxT: 225x37x170,5mm

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektionsstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | PL-10 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Externe Steuerung |
| --- |
| Fernbedienung zur Steuerung von Geräten der iDR-Serie (iDR-4/iDR-8) 8 frei konfigurierbare Endlos-Drehregler, 16 frei konfigurierbare Taster, 24 frei konfigurierbare Dreifarb-LEDs Für jeden Drehregler steht eine 8-Segment-LED-Kette zur Verfügung, die jeweils den aktuellen Stand des Pegelstellers anzeigt Übertragung von Steuerdaten und Versorgungsspannung (+20V) mit einem Cat.5 STP-Kabel. Maximale Länge der Steuerleitung: 100m Anschlüsse für PL-Anet in/out (RJ45) Geeignet als mobiles Tischgerät oder zum Festeinbau in Möbeln bzw. zur Wandmontage Metallgehäuse silber/schwarz Abmessungen BxHxT: 225x37x170,5mm |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Allen & Heath oder gleichwertig |
| Produkt : | PL-10 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Audiokreuzschiene

Matrixschalter für symmetrisches Stereo-Audio mit acht Eingängen. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der acht Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehrere der acht Ausgänge. Die Umschaltung geschieht durch direkte Fronttasten, durch Abruf eingespeicherter Schaltzustände oder durch Fernbedienung per RS-232 bzw RS-485. Mehrere Geräte können zu einem größeren System zusammengeschlossen und gemeinsam gesteuert werden. In der Gerätefront ist ein Statusdisplay. Technische Daten Steuerung: Direkte Fronttasten, Take-Taste, RS-232, RS-485 Speicherplätze: Acht Umschalt-Konfigurationen können voreingestellt, im Gerät gespeichert und abgerufen werden, bei Extern-Steuerung per PC können weitere Konfigurationen voreingestellt, gespeichert und abgerufen werden. Bandbreite (-3dB) 100kHz Eingänge 8x Schraubklemmen (+4dBm/33kOhm) Ausgänge 8x Schraubklemmen (+4dBm/50Ohm) Rauschabstand 84dB (ungewichtet) Übersprechen -80dB @1kHz Frontbediensperre: Das Gerät kann sowohl durch eine Fronttaste wie auch fernbedient gesperrt werden. Stromversorgung Universal-Netzteil für 110/230VAC umschaltbar Gehäuse Metall, 19Zoll einbaufertig, 1HE Zubehör Netzkabel, Steuer-Software

| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikschrank neben dem Bestandstechnikschrank, inkl. Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | VS-88A oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| UHF-Empfänger |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 3 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen. Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an Computersteuerung "Wireless Systems Manager" (WSM) für übersichtliches Monitoring und professionelles Datanmanagement von Multikanalsystemen. True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität. Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Scan-Funktion zum Finden freier Empfangskanäle. Drahtlose Synchronisation der Senderparameter vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Hinterleuchtetes Graphik-Display, Empfänger zeigt zusätzlich Sendereinstellungen. Empfänger zeigt 4-stufige Batteriestatus des Senders. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen. Integrierter Equalizer und Soundcheck mode HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 25 - 18000 Hz Signal-Rausch-Abstand: > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC Antennenanschluß 2 BNC, 50 Ohm Audio-Anschluß XLR / 6,3 mm jack Audio-Ausgangspegel (symm.) XLR: +18 dBu max Audio-Ausgangspegel (unsymm.) Jack: +12 dBu max Abmessung (Empfänger) 212 x 202 x 43 mm Gewicht (Empfänger) 980 g inkl. 19“ Einbausatz |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | EM 300 G3-C-EU oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 4 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 4 | ........................... | ............................... |

| Antennen |
| --- |
| Rundstrahlantenne Passive Rundstrahlantenne. Sende-und Empfangsantenne. Einsetzbar im Frequenzbereich 450 -960 MHz. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Hörsaal an der Stirnseite, rechts und links der Tafelanlagen, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | A 1031 U oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Antennensplitter |
| --- |
| Aktiver Antennensplitter 2 x 1:4 Aktiver Antennensplitter zum verlustfreien Betrieb von Mehrkanalanlagen mit bis zu vier ew-Empfängern an einem Paar Antennen. Das Kaskadieren von zwei ASA 1 erlaubt den Betrieb eines 8-Kanal-Systems an zwei Antennen. Die Spannungsversorgung der angeschlossenen ew G3-Empfänger erfolgt vom Netzteil NT 1-1 Inkl. Netzteil und 19“ Adapter. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | ASA 1 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| UHF-Handsender |
| --- |
| Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen, Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation des Senders über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Programmierbare Mute-Taste am Handsender. Leicht wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max. 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Geräuschpegelabstand > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) >8 h Abmessung (Sender) d= 50 mm, l= 265 mm Gewicht (Sender) 450 g Schallwandler; Mikrofon-Typ electret-condenser Audio-Empfindlichkeit 1,6 mV/Pa Schalldruckpegel bei 1kHz 152 dB(SPL) max. Richtcharakteristik super-cardioid Inkl. Ladeadapter für Handsender LA 2 |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SKM 300-865 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

UHF-Taschensender

Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen. Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation von Sendern über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Programmierbare MUTE-Funktionen zum Stummschalten der Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen. HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 (max. 20 Presets) Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Signal-Rausch-Abstand: > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC Audio-Anschluß 3,5 mm jack HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) > 8 h Eingangsspannungsbereich 1,8 V line Eingangsspannungsbereich max. 3,0 Veff line Abmessung (Sender) 82 x 64 x 24 mm Gewicht (Sender) ~ 160 g

| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SK 300 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Umhängevorrichtung |
| --- |
| Umhängevorrichtung für SK 100/300/500 und SKM 2020-D |
| Montage: | betriebsfertig am Taschensender. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SZU 2032 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Aufsteckmikrofon Taschensender |
| --- |
| Mikrofon zum Aufstecken auf den Taschensender. Modifiziertes System ohne Kabel mit Stecker zum direkten Anschluss an den Taschensender. Wandlerprinzip (Mikrofon) Dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik omni-directional Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 20 - 20000 Hz +- 3 dB Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 5 mV/Pa +- 3 dB Nennimpedanz 1000 Ohm Min. Abschlußimpedanz 4700 Ohm Ersatzgeräuschpegel A- bewertet n. DIN IEC 651 26 dB Ersatzgeräuschpegel CCIR- bewertet n. CCIR 468-3 39 dB Grenzschalldruckpegel 142 dB Versorgungsspannung 7,5 V Stromaufnahme ca. 250 µA Abmessungen d 4,8 mm |
| Montage: | betriebsfertig am Taschensender. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | MKE2-5 Gold C (VSS VS MKE2 AUFSTMI) oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Ladegerät |
| --- |
| Das Schnell-Ladegerät dient zum automatischen Aufladen von BA 2015 Akkupacks. Es hat jeweils zwei Ladeschächte zur wahlweisen Aufnahme von Akkupacks BA 2015 oder Taschensender/ -empfänger mit Ladekontakten der Serien evolution wireless 300. Eingangsspannungsbereich 10.....20 V DC Stromaufnahme 400...750 mA Ausgangsspannung 2x 2,9 V Akkudaten 2x 700 mA Zellentyp NiMH, 2x 1,2V (BA 2015) Ladezeit ca. 2,5 h Temperaturbereich (Betrieb) 0.....40 °C Abmessungen 145 x 80 x 110 mm Gewicht 310 g Inkl. erforderlichem Netzteil |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | L 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Akkupack |
| --- |
| Akkupack für Evolution G2, G3 Komponenten und 2000er-Serie |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | BA 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 4 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 4 | ........................... | ............................... |

Optionalposition

Hochwertiges dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für den professionellen Einsatz. Zum Anschluss an die Taschensender SK 300 G3. Der einstellbare Nackenbügel ist besonders unauffällig und angenehm zu tragen. Modulares Gesamtsystem in dem alle Bestandteile beliebig austauschbar und kombinierbar sind. Hohe Rückkopplungssicherheit. In Mikrofonkapsel integrierter Wind- und Poppschutz. Individuell einstellbar für jede Kopfform. Verdrehsicherer Mikrofonarm ( Ø ca. 2,0 mm) kann sowohl links als auch rechts befestigt werden (abnehmbarer Clip). Flexible Schwanenhalssektion Anschlusskabel sind tauschbar. Befestigungsclip für Mikrofonarm ist austauschbar. Alle Metallteile des Bügels und des Mikrofonarms sind PVD-beschichtet. Wandlerprinzip (Mikrofon) dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Niere Frequenzgang 40...20 000 Hz Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz) 4 mV/Pa Nennimpedanz 1000 Ohm Min. Abschlußimpedanz 4700 Ohm Grenzschalldruckpegel bei 1kHz 150 dB Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651 37 dB(A) Stromaufnahme ca. 250 µA Versorgungsspannung 4,5-15 V Kabellänge 1,6 m Mikrofon Durchmesser 8,4 mm Mikrofonarm Durchmesser 2,4 mm (ohne Kabel) Gewicht 9,2 g

| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | HSP 4-EW oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Handsender zum Austausch: Robustes Metallgehäuse, 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite. 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen, Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb. Drahtlose Synchronisation des Senders über Infrarot vom Empfänger. Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display. Kristallklarer Sound durch HDX-Compander. Erweiterter NF-Frequenzgang. Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit. Hinterleuchtetes Graphik-Display. 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt. Programmierbare Mute-Taste am Handsender. Leicht wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie. Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender. Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen HF-Frequenzbereich 516 - 865 MHz Sende- /Empfangsfrequenzen 1680 Presets max. 24 Schaltbandbreite 42 MHz Spitzenhub +/- 48 kHz Kompandersystem HDX Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80 - 18000 Hz Geräuschpegelabstand > 115 dB(A) Klirrfaktor bei 1 kHz < 0,9 % Normkonformitäten ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC HF-Ausgangsleistung 10/30 mW Betriebszeit (Sender) >8 h Abmessung (Sender) d= 50 mm, l= 265 mm Gewicht (Sender) 450 g Schallwandler; Mikrofon-Typ electret-condenser Audio-Empfindlichkeit 1,6 mV/Pa Schalldruckpegel bei 1kHz 152 dB(SPL) max. Richtcharakteristik super-cardioid Inkl. Ladeadapter für Handsender LA 2 |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | SKM 300-865 G3-C oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | EP |
| Material : |  | 2 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 2 | ........................... | EP |

Optionalposition

Ladegerät für Austauschsender: Das Schnell-Ladegerät dient zum automatischen Aufladen von BA 2015 Akkupacks. Es hat jeweils zwei Ladeschächte zur wahlweisen Aufnahme von Akkupacks BA 2015 oder Taschensender/ -empfänger mit Ladekontakten der Serien evolution wireless 300. Eingangsspannungsbereich 10.....20 V DC Stromaufnahme 400...750 mA Ausgangsspannung 2x 2,9 V Akkudaten 2x 700 mA Zellentyp NiMH, 2x 1,2V (BA 2015) Ladezeit ca. 2,5 h Temperaturbereich (Betrieb) 0.....40 °C Abmessungen 145 x 80 x 110 mm Gewicht 310 g Inkl. erforderlichem Netzteil

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | L 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Akkupack für Austauschsender: Akkupack für Evolution G2, G3 Komponenten und 2000er-Serie |
| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | BA 2015 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | EP |
| Material : |  | 2 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 2 | ........................... | EP |

| Rednerpultmikrofon |
| --- |
| Das ME 34 ist ein dauerpolarisierter, wechselbarer Kondensatormikrofonkopf für den Einsatz an Sennheiser MZH Schwanenhälsen in den Bereichen Konferenz, Beschallung und Studiotechnik. Wandlerprinzip (Mikrofon) dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Niere Akustik Druckgradientenempfänger Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 40 Hz - 20 kHz Impedanz 50 Ohm Min. Abschlußimpedanz 1 kOhm Grenzschalldruckpegel bei 1kHz 130 dB SPL Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651 26 dB(A) Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet n. CCIR 468-3 37 dB Phantomspeisung P12 - P48 Stromaufnahme 250 μA Gewicht ca. 9 g Abmessungen ø12 x L18 mm Schwanenhals zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36. Die stabilen Metallhälse haben eine mattschwarze, nicht reflektierende Oberfläche. Der XLR -3-Anschluss der Schwanenhälse ist symmetrisch-erdfrei beschaltet und normgemäß gepolt. Abmessungen 600 mm Durchmesser 6 mm Gewicht 160 g inkl. flächenbündig zu integrierende XLR-Einbaubuchse mit Körperschallentkopplung. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Rednerpult. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | ME 34 und MZH 3062 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Optionalposition

Vocal-Set Sender und Empfänger in robustem Metallgehäuse 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite 20 Festfrequenzbänke mit bis zu 24 kompatiblen Presetfrequenzen + 6 Bänke mit beschreibbaren Frequenzen Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an Computersteuerung "Wireless Systems Manager" (WSM) für übersichtliches Monitoring und professionelles Datanmanagement von Multikanalsystemen True-Diversity Technik für höchste Empfangsqualität Pilotton-Squelch für störungsfreien Betrieb Scan-Funktion zum Finden freier Empfangskanäle Drahtlose Synchronisation der Senderparameter vom Empfänger Bedienungsfreundliche Menüsteuerung über hinterleuchtetes Graphik-Display Kristallklarer Sound durch HDX-Compander Sender mit umschaltbarer HF-Ausgangsleistung Erweiterter NF-Frequenzgang Erhöhter Bereich zur Einstellung der Audio Empfindlichkeit Hinterleuchtetes Graphik-Display, Empfänger zeigt zusätzlich Sendereinstellungen 4-stufige Batteriestatus Anzeige, wird auch am Empfänger angezeigt Ladekontakte zum Aufladen von BA2015 Akku im Sender Programmierbare MUTE-Taste am Griff zum Stummschalten der Sender Einfach wechselbare Mikrofon-Module aus der evolution Serie Auto-Lock Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen Integrierter Equalizer und Soundcheck mode Universell einsetzbar durch umfangreiches Zubehörangebot Lieferumfang 1 Empfänger EM 300 G3 1 Funkmikrofon SKM 300-865 G3 (Kondensator, Superniere) 1 Mikrofonklemme MZQ 1 1 Rackmontage Set GA 3 1 Netzteil NT 2 2 Antennen 2 Batterien

| Montage: | betriebsfertig mobil. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sennheiser oder gleichwertig |
| Produkt : | EW 365 G3-C-EU oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Audiosystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 07, MC 122 Videosysteme

| CPV-Code | 32330000-5 |
| --- | --- |

| Großbildprojektor 4:3 |
| --- |
| Geeignet für Anwendungen im medizinischen Bereich: optimale Grauabstufung zur Darstellung präziser Röntgenbilder dank DICOM® Simulations-Mode. Automatischer Luftfilterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 25.000 Stunden. Bildhelligkeit: 7.500 ANSI Lumen (2-Lampen-System), Kontrastverhältnis: 7.500 : 1. S-XGA+ Auflösung (1.400 x 1.050) im 4 .3-Format, 6 Wechselobjektive und 7 Anschlussboards ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Staubgeschützt durch versiegelten optischen Block. Detaillierte Bildqualität für Kinos, Großveranstaltungen, Digital Signage, etc. Panel 1 x 0.95 " DMD Chip (4:3) Lampe 2 x 330 W UHP (LMP-130) Helligkeit 7500 ANSI Lumen, 6375 ANSI Lumen (Eco-Mode) Lampenlebensdauer 2500 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode) Lüftergeräusch 36 dB (Eco-Mode) / 40 dB (Normal-Mode) Standardobjektiv Lieferung ohne Objektiv * Kontrastverhältnis 7500 : 1 Auflösung in Pixel 1.400 x 1.050 (S-XGA+) Bilddiagonale min. - max. 50 - 600 Zoll Ausleuchtung 90 % Bandbreite / Frequenz 230 MHz, horizontal: 15 - 120 kHz, vertikal: 48 - 120 Hz Farbsysteme PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N Anschlüsse Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 4: POA-MD13NET2 (RJ45(LAN)/D-Sub9) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 3: USB Typ B Steuerausgang: D-Sub9 (RS232) Keystone-Korrektur vertikal / horizontal +/- 30° Lens-Shift 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W52), 21 : -1 - -1 : 21 vertikal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51), 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W52), 19 : 1 - 1 : 19 horizontal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51) Hochzeilen TV-Signal 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p Computer-Kompatibilität U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA Zoom / Fokus Je nach Objektiv Stromverbrauch / Spannung 700 W (Eco-Mode) / 805 W (Normal-Mode) / 26.5 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V Besonderheiten Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 25000 h), Mechanischer Shutter, Multi-Lampen-System, Versiegelter optischer Block, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Motorisierte Lens-Shift-Funktion, 360°-Installation, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, Color Matching, Edge Blending-Funktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, Netzwerk-Timer-Funktion, Mehrsprachenmenü, geeignet für Dauerbetrieb 24/7 Garantie 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h) Projektormaße (B x H x T) 400.0 x 242.5 x 523.5 mm Gewicht (netto) 19.8 kg Standardzubehör IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Software für Real Colour Manager Pro, 2 x 6-Segment-Farbrad (POA-CW01) |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektionsgehäuse Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | PDG-DET100L oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optik für 4:3 Projektor |
| --- |
| Zoom: motorisiert (1,56 x) Fokus: motorisiert Lichtdurchlässikeit: 2,0 - 2,6 Brennweite (f): 38,5 - 60,0 Durchmesser: 140 mm Gewicht: 3,4 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektor 4:3. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | LNS-S50 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Großbildprojektor 16:9 |
| --- |
| Optionales HD Wireless-System ermöglicht kabellose HD-Datenübertragung bis zu 30 m. Bildhelligkeit: 6.500 ANSI Lumen (2-Lampen-System), Kontrastverhältnis: 7.500 : 1. Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080) im 16 : 9-Format. 6 Wechselobjektive und 7 Anschlussboards ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Automatischer Luftfilterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 25.000 Stunden. Staubgeschützt durch versiegelten optischen Block. Detaillierte Bildqualität für Kinos, Großveranstaltungen, Digital Signage, etc. Panel 1 x 0.95 '' DMD Chip (16:9) Lampe 2 x 330 W UHP (LMP-130) Helligkeit 6500 ANSI Lumen, 5005 ANSI Lumen (Eco-Mode) Lampenlebensdauer 2500 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode) Lüftergeräusch 36 dB (Eco-Mode) / 39 dB (Normal-Mode) Standardobjektiv Lieferung ohne Objektiv * Kontrastverhältnis 7500 : 1 Auflösung in Pixel 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080p) Bilddiagonale min. - max. 50 - 600 Zoll Ausleuchtung 90 % Bandbreite / Frequenz 230 MHz, horizontal: 15-120 kHz, vertikal: 48-120 Hz Farbsysteme PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N Anschlüsse Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Komposit /Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 4: POA-MD13NET2 (RJ45(LAN)/D-Sub9) Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 3: USB Typ B Steuerausgang: D-Sub9 (RS232) Keystone-Korrektur vertikal +/- 30°, horizontal +/- 30° Lens-Shift 1:1 vertikal (gilt für LNS-W52), 6.65:-1- -1:6.65 vertikal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51), 1:1 horizontal (gilt für LNS-W52), 10.7:1 - 1:10.7 horizontal (gilt für LNS-W51/W50/S50/T50/T51) Hochzeilen TV-Signal 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p Computer-Kompatibilität U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac Zoom / Fokus Je nach Objektiv Stromverbrauch / Spannung 728 W (Eco-Mode) / 811 W (Normal-Mode) / 28 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V Besonderheiten Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 25000 h), Mechanischer Shutter, Multi-Lampen-System, Versiegelter optischer Block, HD Wireless Transmitter (optional), Eco-Mode, Energiesparfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Motorisierte Lens-Shift-Funktion, 360°-Installation, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, Color Matching, Edge Blending-Funktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Testmuster, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, Netzwerk-Timer-Funktion, Mehrsprachenmenü, Datenübertragung in Echtzeit (optional), geeignet für Dauerbetrieb 24/7 Garantie 3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h) Projektormaße (B x H x T) 400.0 x 242.5 x 523.5 mm Gewicht (netto) 19.8 kg Standardzubehör IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Software für Real Colour Manager Pro, 2 x 6-Segment-Farbrad (POA-CW01) |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektionsgehäuse Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | PDG-DHT100L oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optik für 16:9 Projektor |
| --- |
| Zoom: motorisiert (1,8 x) Fokus: motorisiert Lichtdurchlässikeit: 2,0 - 2,9 Brennweite (f): 59,3 - 106,7 Durchmesser: 140 mm Gewicht: 3,7 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektor 16:9. |

| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| --- |
| Fabrikat : | Sanyo oder gleichwertig |
| Produkt : | LNS-T50 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Mitschaumonitor 4:3 Dozent |
| --- |
| Größe 19" Seitenverhältnis 4:3 Leuchtstärke [cd/m²] 250 Kontrast 1500:1 Auflösung (optimal) 1280 x 1024 Reaktionszeit [ms] 20 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP) Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin Abmessungen (B x H x T) Ohne Standfuß: 408 x 338 x 65 mm inkl. Wandhalterung zur Adaption an die Bildschirmhalterung des Dozententisches |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Displayhalterung vom Dozententisch in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NEC oder gleichwertig |
| Produkt : | MultiSync® EA191M oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Mitschaumonitor 16:9 Dozent |
| --- |
| Größe 23" Seitenverhältnis 16:9 Leuchtstärke [cd/m²] 300 Kontrast 1000:1 Auflösung (optimal) 1920 x 1080 Reaktionszeit [ms] 14 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP) 1 x DisplayPort Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin USB (1 up; 4 down) Abmessungen (B x H x T) Ohne Standfuß: 550,1 x 329 x 71 mm inkl. Wandhalterung zur Adaption an die Bildschirmhalterung des Dozententisches |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Displayhalterung vom Dozententisch in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NEC oder gleichwertig |
| Produkt : | MultiSync® EA231WMi oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Mitschaumonitor 16:9 Prostand |
| --- |
| Größe 23" Seitenverhältnis 16:9 Leuchtstärke [cd/m²] 300 Kontrast 1000:1 Auflösung (optimal) 1920 x 1080 Reaktionszeit [ms] 14 Anschlüsse Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP) 1 x DisplayPort Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin USB (1 up; 4 down) Abmessungen (B x H x T) Ohne Standfuß: 550,1 x 329 x 71 mm inkl. Wandhalterung zur Montage am Projektorstandort |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen am Projektorstandort in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NEC oder gleichwertig |
| Produkt : | MultiSync® EA231WMi oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| HD Videokonferenz Innovative HD-Videotechnologie bietet gleichmäßige, natürliche Bewegungen und gestochen scharfe Bilder für hervorragende Videowiedergabe in 4CIF, 720p30/60 oder 1080p Verwaltung, Planung und Bereitstellung der Polycom HDX 7000 Series mit der Polycom CMA-Lösung # Standardbasierte Präsenzfunktionen bei Verwendung mit Polycom CMA ermöglichen eine Anwahl von anderen Endpunkten mit nur einem Klick, von Desktop-Videoanwendungen bis hin zu Räumen für immersive Telepresence Polycom StereoSurround™-Technologie mit 22-kHz-Audio liefert klare, natürliche Sprachqualität, selbst wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen Videoanrufe in hoher Qualität in Ihrem gesamten Netzwerk oder über das Internet mit der Polycom LPR™-Technologie (Lost Packet Recovery™) Content Sharing mit Remote-Standorten mit einzigartigen Methoden, z. B. Freigabe von PC-Daten und Informationen von anderen Videoquellen Inkl. HDX MPPlus Multipoint Software Lizenz HDX 8000, Serie, für bis zu 4 site MP video calls Inkl. HDX 4Mbit/s data rate upgrade. Ermöglicht bis zu 4Mbit/s Bandbreite. HDX People+Content software license. Ermöglicht den Austausch von PC Inhalten in the video conference ebenso wie die Nutzung von People+Content IP application für PCs. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Rack Dozententisch, inkl. Absimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Polycom oder gleichwertig |
| Produkt : | HDX 8000 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| HD Videokonferenzkamera Zoom: 40x (10x optisch; 4x digital) Chip: 1/3'' HD CMOS Pixelauflösung: 2Mpixel Videosignal HD: 1080i/59,94; 1080i/50; 1080p/29,97; 1080p/25 720p/59.94; 720p/50; 720p/29,97; 720p/25 Videosignal SD: PAL (LB/CR/SQ); NTSC (LB/CR/SQ) Focus: 3,4..33,9 mm (F1,8..F2,1) Angle of View: 70,0° (Wide)..8,0° (Tele) Neu entwickelter Motor mit Direktantrieb Schnelle PTZ-Steuerung mit 300° pan/ 125°tilt Lichtempfindlichkeit: 15 lux Weißabgleich: AWB, One Push, Manual, 3200K/5600K Electronic Shutter: 1/2..1/10,000 s Camera control interface: VISCA (RS-232C) Video output: HD/D-sub15 (Y/Pb/Pr); HD-SDI/BNC; SD:CVBS und Y/C Speicher für 6 Presets Weitere Funktionen: Invers, B&W Gewicht: 2000 g Abmessung: 259 mm x 150 mm x 169 mm (B x H x L) inkl. Netzteil und Adaption an die bauseitig verlegten Kabel. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Kameragehäuse zum Betrieb mit der HDX 8000 Videokonefernz. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Sony oder gleichwertig |
| Produkt : | EVI-HD1 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | EP |
| Material : |  | 2 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 2 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Premierservice 1 Jahr, Videokonferenz Die Serviceleistungen der Herstellerverträge werden vom Auftragnehmer umgesetzt, er spielt Updates ein und tauscht, wenn notwendig vor Ort die Geräte. Der Auftragnehmer hat ein VK Austauschgerät und eine HD Kamera auf Lager und baut dies vor Ort innerhalb der zugesagten Reaktionszeiten betriebsbereit mit allen Funktionen ein. Die komplette Abwicklung mit den Herstellern erfolgt durch den Auftragnehmer. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Optionalposition |
| --- |
| Premierservice 3 Jahr, Videokonferenz Die Serviceleistungen der Herstellerverträge werden vom Auftragnehmer umgesetzt, er spielt Updates ein und tauscht, wenn notwendig vor Ort die Geräte. Der Auftragnehmer hat ein VK Austauschgerät und eine HD Kamera auf Lager und baut dies vor Ort innerhalb der zugesagten Reaktionszeiten betriebsbereit mit allen Funktionen ein. Die komplette Abwicklung mit den Herstellern erfolgt durch den Auftragnehmer. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| BlueRay Player |
| --- |
| Blu-ray-Player mit aufwändiger Chassis-Konstruktion und sehr guter Bild- und Tonqualität mit RS-232 Schnittstelle. Hochwertiger ABT1030 HighBit-Video-Prozessor mit - Bewegungsadaptivem Deinterlacing für DVD - Rauschunterdrückung für DVD - Scaler (bis zu 1080p) für die Ausgabe hochauflösender Bilder über HDMI 12-Bit, 297 MHz Video-D/A-Wandler mit Video Noise Shaping Video-Equalizer Decoder für Dolby True HD und DTS-HD Master Audio HDMI 1.3a-Ausgang mit nativer 1080p24-Ausgabe, Bitstream- oder 7.1 PCM-Ausgabe von Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio Analoger 7.1-Kanal-Ausgang inkl. Bass-Management für alle Formate SD-Kartenslot für BD-Zusatzmaterial oder AVCHD, JPEG, WMA, MP3 Wiedergabe von BD, DVD und CD Wiedergabe von BD-R und BD-RE (BDMV, DivX-HD, MP3, WMA, JPEG), DVD+/-R/RW (Video, DivX-HD, AVCHD, MP3, WMA, JPEG), CD-R/RW (DivX, MP3, WMA, JPEG) Netzwerkschnittstelle für BD-Live und Firmware-Updates Benutzerfreundliche Fernbedienung mit Glo-Keys Abmessungen (B x H x T mm) 435x106x310 Gewicht 4.9 kg Stand-by-Leistung 0.4 W Aluminium-Frontplatte lieferbare Ausführungen Schwarz |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Denon oder gleichwertig |
| Produkt : | DBP-2010 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Dozenten PC |
| --- |
| mit folgenden mindestanforderungen Prozessortyp Intel® Core™ i5-750 Prozessor (2,66 GHz, 8 MB Cache insgesamt) Installiertes Betriebssystem Original Windows XP Professioanl 32 Bit, alternativ Windows® 7 Professional 32-Bit Chipsatz Intel® Q57 Express Formfaktor Minitower Standardhauptspeicher 4 GB 1333 MHz DDR3 nicht-ECC SDRAM ungepuffert Speichersteckplätze 4 DIMM Interne Laufwerke SATA (7200 U/min) 1 TB Dual Grafikkarte mit min. 512 MB eigenem Speicher 1 DVI und 1 VGA Ausgang, beide parallel nutzbar, alternativ 2 Grafikkarten. Optische Laufwerke SATA SuperMulti LightScribe DVD-Brenner Audio: Soundcard mit Stereoausgang Netzwerkschnittstelle 1GBE Anschlüsse min 5 USB 2.0 1 seriell 1 PS/2-Tastatur 1 PS/2-Maus 1 DVI 1 VGA 1 Mikrofoneingang 1 Audiostereo Ausgang 1 RJ-45 Steckplätze min 3 PCI voller Bauhöhe Gewicht 15,42 kg Produktabmessungen (B x T x H) ca. 45 x 45 x 18 cm |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Interaktives Stift-Display |
| --- |
| 17-Zoll-Bildschirm bei SXGA-Auflösung (1.280 x 1.024 Pixel) Funktionen 17" LCD-Display mit SXGA-Auflösung Neigungswinkel von 18° bis 73°stufenlos einstellbar Flimmerfreie Bildschirmdarstellung Drucksensitive Stiftspitze mit 512 Druckstufen Frei programmierbarer Doppelseitenschalter VGA (RGB)-Out Anschluss 2 integrierte USB-Schnittstellen (USB 2.0) Kompatibel mit Windows- und Macintosh-Anwendungen Technische Daten Allgemein Stromversorgung: AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz Maximale Leistungsaufnahme: 37W Abmessungen (ohne Aufstellvorrichtung): 400 mm x 362 mm x 55,5 mm Gewicht(mit Aufstellvorrichtung): 6,0 kg Schnittstelle: USB Grafikkartenanschluss: VGA Aufstellvorrichtung: Neigung von 18° bis 73° inhorizontaler Einstellvorrichtung LCD Typ: TFT-Aktiv-Matrix (LCD) Abmessung (diagonal): 43,27 cm (17") Anzeigebereich: 338 mm x 270 mm Auflösung: SXGA (1.280 x 1024 Pixel) Farben: 16.2 Millionen Kontrastverhältnis: 500:1 Reaktionszeit (ms): 18 Tablett Aktive Fläche: 338 mm x 270 mm Auflösung: 0,05 mm pro Punkt(508 Linien pro Zoll) Pen Drucksensitiv, ohne Kabel, ohne Batterie Schalter: Stiftspitze, programmierbarer Doppelseitenschalter Druckstufen: 512 Gewicht: 16 g Bundle-Software Im Lieferumfang jedes Modells der PL-Serie ist die Präsentations- und Unterrichts-Software Uniboard enthalten. Diese einfach zu bedienende Anwendung unterstützt die Drucksensibilität der interaktiven Stift-Displays und funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Macintosh Betriebssystemen. |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen am Dozenten PC, Position auf dem Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Wacom oder gleichwertig |
| Produkt : | PL-720 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Scaler Eingang |
| --- |
| Der RGB-, HDTV- und Videoskalierer ermöglicht das Hoch- und Herunter-skalieren von hochauflösenden Computer-Videosignalen. Er bietet 68 auswählbare Auflösungen von 640x480 bis 1920x1200, einschließlich HDTV 1080p/60 und Computer-Videoauflösungen bis zu WUXGA, 480p und 576p. Es stehen simultane DVI-Ausgänge mit DVI-I-Anschlüssen und analoge RGB- oder Komponenten-Video-Ausgänge mit BNC-Anschlüssen zur Verfügung. Am Eingang 4 werden die Formate der eingehenden Signale automatisch erkannt und entsprechend weiterverarbeitet. Darüberhinaus bietet der Skalierer eine automatische, störungsfreie Umschaltung der Eingangssignale. Mit dem EDID Minder wird eine ständige EDID (Extended Display Identification Data)-Kommunikation mit der angeschlossenen Quelle auf-rechterhalten und sichergestellt, dass die Quelle korrekt hochfährt und die richtige Auflösung bereitstellt, auch wenn das Display ausgeschaltet sein sollte. Die Bedienung erfolgt mittels Frontbedienfeld, RS-232, Infrarot, Kontakt-steuerung sowie IP Link®. IP Link® ermöglicht die Fernbedienung, Konfiguration und Überwachung von kritischen Funktionen. Mittels IP Link® ist eine direkte Kommunikation mit IPLink-fähigen Extron-Kreuzschienen für eine einfachere und effektivere Systemintegration möglich. Der Bild-im-Bild-Modus ermöglicht die gleichzeitige Darstellung eines Video-signales zusammen mit einem RGB-Bild. Die Bildgröße und Position ist hierbei einstellbar. Die Auto-Image™ Setup-Funktion, das On-Screen Display und die internen Testbilder vereinfachen die Installation und Einstellung des Skalierers. Technische Daten: Video-Eingang Anzahl/Signaltyp: 1 (RGBHV, RGBS, RGsB) Durchschleifeingang, RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, Komponenten-Video, S-Video, FBAS Video 1 FBAS Video, S-Video, Komponenten- Video (Y, R-Y, B-Y) 1 S-Video, 1 SDI (optional, nur DVS 304 D, DVS 304 AD, DVS 304 DVI D und DVS 304 DVI AD) 1 FBAS Video Anschlüsse: (1) 15-polige HD-Buchse für RGBHV, RGBS, RGBcvS, Komponenten Video, S-Video, FBAS-Video 3 BNC-Buchsen für Komponenten Video, S-Video, FBAS-Video 1 BNC-Buchse für SDI (nur DVS 304 D, DVS 304 AD, DVS 304 DVI D und DVS 304 DVI AD) (1) 4-polige Mini-DIN-Buchse für S-Video 1 BNC Buchse für FBAS-Video Sollpegel: 1 Vss für Y von Komponenten Video und S-Video sowie für FBAS-Video 0.7 Vss für RGB, R-Y und B-Y des Komponenten Videosignals 0.3 Vss für C des S-Videosignals Minimum/Maximum Pegel: Analog: 0.0 V bis 1.0 Vss ohne Offset Impedanz: 75 Ohm Horizontale Frequenz: 15 kHz bis 100 kHz Vertikale Frequenz 50 Hz bis 120 Hz Auflösungsbereich: 640x480 bis 1920x1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p Rückflussdämpfung: <-30 dB bei 5 MHz DC-Offset (max. zulässig) 1.5 V Video-Bearbeitung: Decoder 9 Bit digital Digitalabtastung 24 Bit, 8 Bits pro Farbe, 13.5 MHz Standard (Video), 194 MHz Standard (RGB) Farben: 16.78 Millionen Video-Ausgang Anzahl/Signaltyp: 2 skaliertes oder durchgeschliffenes RGBHV, RGBS, RGsB oder skaliertes Komponenten Video (Y, R-Y, B-Y) (alle Modelle) 1 skaliertes DVI-D (nur DVI-D-Modelle; DVI 1.0, HDMI 1.2) Anschlüsse: 5 BNC-Buchsen (alle Modelle) (1) 15-polige HD-Buchse (DVS 304 und DVS 304 A) 1 DVI-I-Buchse (DVS 304 DVI und DVS 304 DVI A) Sollpegel: 1 Vss für Y des Komponenten-Videosignals und für G des RGsB 0.7 Vss für RGB und für R-Y und B-Y des Komponenten -Videosignals Minimum/Maximum Pegel: 0.0 V - 1.0 Vss Impedanz: 75 Ohm Skalierte Auflösungen: 640x4801,2,3,4,5,6, 800x6001,2,3,4,5,6, 852x4801,2,3,4,5, 1024x7681,2,3,4, 1024x8521,2,3,4, 1024x10241,2,3, 1280x7681,2,3,4, 1280x8001,2 1280x10241,2,3, 1360x7651,2,3,1365x7681,2,3, 1365x10241,2, 1366x7681,2,3, 1400x10501,2, 1440x9002,3 1600x12001,2, 1680x10502 HDTV 480p2, 576p1,5, 720p1,2, 1080i1,2,, 1080p1,2,3 und 1920x12002* 1 = bei 50 Hz 2 = bei 60 Hz 3 = bei 72 Hz (75 Hz für 1440x900, 24 Hz für 1080p) 4 = bei 96 Hz 5 = 100 Hz 6 = 120 Hz *Diese Ausgangsauflösung ist nur bei den DVS 304-Modellen verfügbar) Sync Eingang (RGBHV, RGBS, RGsB) Durchschleifeingang, RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, bi-level oder tri- level Komponenten-Video Ausgang RGBHV, RGBS, RGsB, und Komponenten-Video tri-level Standards NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM Eingangspegel: 2.75 V bis 5.0 Vss für RGBHV oder RGBS 0.6 Vss für Komponenten-Video tri-level Sync 0.3 Vss für Komponenten-Video bi-level Sync oder RGsB Ausgangspegel: TTL: 5.0 Vss, nicht abgeschlossen Eingangsimpedanz: 510 Ohm Ausgangsimpedanz: 75 Ohm Max. Eingangsspannung: 5 Vss Max. Signalverzögerung 20 ns Polarität: Positiv oder negativ (wählbar) Steuerung/Fernbedienung — Decoder/Skalierer Serielle Schnittstelle: RS-232, 9-polige Sub-D Buchse Baudrate und Protokoll: 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, keine Parität Ethernet-Anschluss: 1 RJ-45-Buchse Ethernet-Datenrate: 10/100Base-T, half/ full Duplex mit AutoErkennung Ethernet Protokoll: ARP, DHCP, ICMP (ping), TCP/IP, UDP, Telnet, HTTP, SMTP Kontaktsteuerung: 9-polige Sub-D Buchse Allgemein Stromversorgung 100 V bis 240V Wechselstrom, 50/60 Hz, intern, selbstumschaltend Temperatur/Feuchtigkeit: Lagerung: -40 - +70 °C / 10% - 90%, nichtkondensierend Betrieb: 0 - +50 °C / 10% - 90%, nichtkondensierend Gehäuse: Metall Gehäuseabmessungen: 4.4 cm H x 22.2 cm B x 26.7 cm T (1HE hoch, halbe Rackbreite) Gewicht: 2.9 kg |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Extron oder gleichwertig |
| Produkt : | DVS 304 DVI oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 4 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 4 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 4 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Scaler Videokonferenz Das Gerät hat einen DVI und PC VGA Ein-und Ausgang und verfügt über eine automatische Eingangserkennung. Der VGA und DVI Ausgang sind beide gleichzeitig aktiv, ausser das DVI Eingangssignal ist HDCP verschlüsselt, dann ist der VGA Ausgang deaktivert. Das ideale Interface für Bodentanks in Konferenzräumen, um Notebooks mit VGA, DVI oder HDMI Ausgängen auf eine einheitliche Ausgangsauflösung zu skalieren. Für anspruchsvolller Installationen ist das Gerät komplett über die RS-232 Schnittstelle fernsteuerbar. Der Scaler kann z.b. eine beliebige PC oder HD Auflösung auf ein mit dem Projektor kompatibles DVI oder VGA Format konvertieren. Der Scaler kann auch ein DVI Signal auf VGA konvertieren, der ideale Crossconverter. Das Gerät verfügt über komfortable Einstellmöglichkeiten, und kann viele Installationsprobleme mit Bildlage und Bildgrösse lösen. Die Overscan und Underscan Einstellung garantiert dabei, dass auch Displays, die immer einen Teil des Bild beschneiden trotzdem im PC Betrieb das ganze Bild inkl. der START Leiste zeigen. Der Digiscale ist ausserdem zu den gängigen HD Auflösungen sowohl eingangsseitig wie aussgangsseitig kompatibel oder einstellbar. Crossconversion von HD Signalen in PC Signale oder PC Signale in HD Formate ist ebenfalls möglich. DVI und PC Video Eingang Frontbedienung, RS-232 und Infrarot HDCP kompatibel (VGA OUT deaktiviert bei HDCP) DVI und VGA Ausgang DVi 1.0 Abmessungen: 215 x 130 x 43 mm Gewicht: 600g Power: DC 5V 2,6 A Folgende Ausgangsfrequenzen sind einstellbar, d.h. alle Eingangssignalarten werden in diese Formate konvertiert: DVI/VGA Ausgang: 480/576p/i @ 50/60 Hz 720p/i @ 50/60 Hz 1080i/p @ 50/60 Hz 1080p@24 (DVI/HDMI only) VGA,SVGA,XGA,WXGA, SXGA,WSXGA, UXGA, WUXGA 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1400 x 1050 DVI und VGA Eingang: 640 x 480 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 800 x 600 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1024 x 768 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1280 x 768 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1280 x 800, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1400 x 1050 1280 x 1024 @ 60 Hz,72,75,85 Hz 1600 x 1200 @ 60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Spatz oder gleichwertig |
| Produkt : | DIGISCALE oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| DVI Matrix |
| --- |
| Der VS-66HDCP ist ein Hochleistungs-Matrixschalter für DVI-Signale. Das Gerät taktet die Signale neu und entzerrt sie. Anschließend kann einer bzw können alle Eingänge gleichzeitig auf einen oder alle Ausgänge geschaltet werden. Max. Datenrate - 1,65GBit/s HDTV kompatibel HDCP konform Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie - Baut das Digitalsignal neu auf, um größere Entfernungen zu überwinden. Intelligentes EDID (Extended Display Identification Data) - Jedem Eingang ist ein Speicher zugeordnet, der die EDID-Werte eines am Ausgang angeschlossenen Gerätes in einem nichtflüchtigen Speicher ablegt. Der Nutzer kann diese Werte oder werkseingestellte EDID abrufen. Flexible Steuermöglichkeiten - Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software wird mitgeliefert), Ethernet (Windows®-basierter Ethernet Konfigurations-Manager und Virtueller Serial Port Manager werden mitgeliefert) Ausgangsabtrennung - Für jeden Ausgang Frontbediensperre Speicherplätze - Speicherung mehrerer Befehle als Voreinstellungen, die bei Bedarf abgerufen und ausgeführt werden. Universal-Netzteil - 100-240VAC Standard 19Zoll Rackeinbau - 1HE, Einbausatz liegt bei EINGÄNGE: 6 DVI-Buchsen AUSGÄNGE: 6 DVI-Buchsen BANDBREITE: 1,65GBit/s Bandbreite pro Grafikkanal werden unterstützt. ÜBEREINSTIMMUNG MIT STANDARDS: DVI und HDCP werden unterstützt. MAX RESOLUTION: Bis UXGA, 1080p, 1920 x1200 STROMVERSORGUNG: 100-240VAC; 50/60Hz, 32VA STEUERUNG: Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232 und Ethernet ABMESSUNGEN: 19Zoll (B), 17,8cm (T), 1HE GEWICHT: ca 2,5kg ZUBEHÖR: Netzkabel, IR-Fernbedienung |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | VS-66HDCP oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 3 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 3 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 3 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 3 | ........................... | ............................... |

| DVI Verteiler 1/4 |
| --- |
| Die DVI DA Plus-Modelle sind DVI-Verteilverstärker mit vier, sechs oder acht Ausgängen. Jedes Modell akzeptiert eine Single Link DVI-Quelle und verteilt die digitalen Videosignale zu mehreren Displays. Sie sind kompatibel mit Computerauflösungen bis 1920x1200 bei 60 Hz, einschließlich HDTV 1080p/60. Diese Verteilverstärker eignen sich ideal für Umgebungen, in denen ein vollständig digitaler Signalweg von der Quelle bis zum Ziel bevorzugt wird. Die DVI DA Plus-Serie ist weiterhin mit dem EDID Minder® ausgestattet, der eine ständige EDID (Extended Display Identification Data)-Kommunikation mit der angeschlossenen Quelle aufrechterhält und sicherstellt, dass die DVI-Quelle korrekt hochfährt und die richtige Auflösung bereitstellt, auch wenn das digitale Display ausgeschaltet sein sollte. Video Maximum data rate 4.95 Gbps (1.65 Gbps per color) Maximum pixel clock 165 MHz Resolution range Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz Formats RGB and YCbCr digital video Standards DVI 1.0, HDMI 1.2 Video input Number/signal type 1 single link DVI-D (or HDMI*) Connectors 1 female DVI-I Video output Number/signal type 4 single link DVI-D Connectors 4 female DVI-I General External power supply 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external; to 12 VDC, regulated DVI DA4 Plus 1 A DVI DA6 Plus, DVI DA8 Plus 3 A Power input requirements 12 VDC DVI DA4 Plus 1.0 A (max.) DVI DA6 Plus, DVI DA8 Plus 1.5 A (max.) Temperature/humidity Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing Cooling Convection, no vents Mounting Rack mount Yes, with included brackets Enclosure type Metal Enclosure dimensions DVI DA4 Plus 1U high, half rack wide 4.4 cm H x 22.2 cm W x 7.6 cm D (Depth excludes connectors.) Product weight 2.8 lbs (1.3 kg) |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Extron oder gleichwertig |
| Produkt : | DVI DA4 Plus oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

| DVI CAT Extender Sender |
| --- |
| Twisted-Pair Transmitter für DVI-Signale. Er konvertiert ein DVI-Signal in ein Twisted-Pair Signal. Max. Datenrate - 1.65 Gbps HDTV kompatibel HDCP konform Systemreichweite - Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 30 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat524 Kabel;Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 70 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat623 Kabel;Bis zu 100 Meter bei SXGA oder bis zu 80 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat723 Kabel Kabel - STP (geschirmtes Twisted-Pair Kabel) wie z.B. CAT-5. Für optimale Reichweite verwenden Sie Kramer´s BC-DGKat524, BC-DGKat623 oder BC-DGKat723 Kabel. Unterstützt EDID Kommunikation Power Connect™ System - Nur eines der Geräte in einem System, entweder Transmitter oder Receiver, müssen mit einer Stromquelle verbunden werden (innerhalb 50 Meter Systemreichweite) Ultra-Kompakte Pico-Tools Bauform - 4 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-4PT in einem 19" Rack auf 1HE montiert werden EINGÄNGE: 1 x 24-Pin DVI-Buchse 1.2Vss AUSGÄNGE: 1 x CAT-Ausgang an RJ-45 Buchse BANDBREITE: bis zu 1.65 Gbps STROMVERSORGUNG: 12V DV, 250mA (Sender & Empfänger zusammen) ABMESSUNGEN: 6.2 cm x 5.2 cm x 2.4 cm (B x T x H) GEWICHT: ca 0,14 kg ZUBEHÖR: Netzteil, Montagewinkel |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | PT-571HDCP oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 8 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 8 | ........................... | ............................... |

| DVI CAT Extender Empfänger |
| --- |
| Twisted-Pair Empfänger für DVI-Signale. Er wandelt das eingehende Twisted-Pair Signal zurück in ein DVI-Signal. Max. Datenrate - 1.65 Gbps HDTV kompatibel HDCP konform Systemreichweite - Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 30 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat524 Kabel;Bis zu 90 Meter bei SXGA oder bis zu 70 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat623 Kabel;Bis zu 100 Meter bei SXGA oder bis zu 80 Meter bei UXGA bei Verwendung von BC-DGKat723 Kabel Kabel - STP (geschirmtes Twisted-Pair Kabel) wie z.B. CAT-5. Für optimale Reichweite verwenden Sie Kramer´s BC-DGKat524, BC-DGKat623 oder BC-DGKat723 Kabel Unterstützt EDID Kommunikation Power Connect™ System - Nur eines der Geräte in einem System, entweder Transmitter oder Receiver, müssen mit einer Stromquelle verbunden werden (innerhalb 50 Meter Systemreichweite) Ultra-Kompakte Pico-Tools Bauform - 4 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-4PT in einem 19" Rack auf 1HE montiert werden EINGANG: 1 x CAT-Eingang an RJ-45 Buchse AUSGANG: 1 x 24-Pin DVI-Buchse 1.2Vss BANDBREITE: bis zu 1.65 Gbps STROMVERSORGUNG: 12V DV, 250mA (Sender & Empfänger zusammen) ABMESSUNGEN: 6.2 cm x 5.2 cm x 2.4 cm (B x T x H) GEWICHT: ca 0,14 kg ZUBEHÖR: Netzteil, Montagewinkel |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen 1 x im Projektionsgehäuse Projektor 4:3 1 x im Projektionsgehäuse Projektor 16:9 2 x Dozententisch MD 165 2 x Projektorstand Monitor 1 x Wandschrank Foyer inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Kramer oder gleichwertig |
| Produkt : | PT-572HDCP oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 8 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 8 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 8 | ........................... | ............................... |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Videosystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 08, MC 122 Steuerungssysteme

| Mediensteurung |
| --- |
| Dieser erweiterbare Ethernet / IP fähige Controller zur Huthschienenmontage bietet einen 10/100 BaseT LAN Anschluss. Der Ethernet Port erlaubt die Kontrolle über eine beliebige Anzahl IP steuerbarer Geräte. Des Weiteren verfügt das Gerät über 8 serielle / IR Steuerausgänge (IR bis zu 1.2 MHz), 6 bidirektionale serielle Schnittstellen (RS232, davon 4 auch RS422 / RS 485), 8 analoge Ein- (0-5 V, TTL, Kontaktschließer) oder 8 analoge Ausgänge (Open Kollektor, max. 80 mA) und 4 analoge Ausgänge (0-10 V, max. 80 mA) sowie 16 potentialfreie Relais-Kontakte (24V / 0.5A). Das Gerät verfügt über einen integrierten IR Lerner zum Erlernen von IR Codes. Dieser Lerner kann auch als IR Empfänger benutzt werden. Eine interne Realtime Clock mit Batterie Backup erlaubt zeitgesteuerte Funktionen. Über einen +5VDC Port können weitere Geräte mit Spannung versorgt werden. An der Frontseite befinden sich LED Leuchten, die eine visuelle Anzeige des Status der Kontrollports erlauben. Der Controller verfügt über einen integrierten Webserver, der Setup, Konfiguration und Tests durch einen Standard Webbrowser wie z.B. den Internet Explorer erlaubt. Das Gerät verfügt über 16MB internes RAM sowie 4MB Flash Speicher. Es ist möglich optional neben dem kompilierten File für den Controller das Originalprogrammfile im Gerät abzulegen um so jederzeit eine Änderung / Erweiterung der Programmierung vornehmen zu können. Die Controllereinheit kann durch weitere Interfaces beliebig erweitert werden. Das 19 Zoll Gehäuse aus blauem Metall benötigt eine Höheneinheit. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil, Anschlussklemmen sowie ein Netzwerkkabel. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls eine kostenfreie PC Software, die den Betrieb, des Controllers von jedem beliebigen PC aus ermöglicht, ohne das ein Touchpanel verwendet wird. Anschlüsse: 1 x 10/100 BASET LAN, RJ 45 Konnektor 1 x CUEwire (RS485), 4-Pin 5mm 2 x RS232, 5-Pin 3,5mm (Ein Port kann bei Bedarf als CUEring Port verwendet werden) 4 x RS232/422/485 Kanäle, 5-Pin 3,5mm 8 x IR / seriell Steuer-Ausgang, 2-Pin 3,5mm 8 x Eingänge (analog 0–5V, TTL, contact closure) oder 8 Ausgänge (Open Kollektor max. 80 mA), 8 x 2-Pin 4 x 0 - 10 V, max. Last 10 mA, 2-Pin 3,5mm 16 x potentialfreie Kontakte (Relais), 24V / 0.5A; 3-Pin 3,5mm 1 x Spannungsausgang, 5 VDC (max. 1 A), 2-Pin 3,5mm 1 x IR Empfänger / Lerner Stromversorgung: 24 V DC (+/-20 %), 18 W, 2-Pin 3,5mm Gehäusemaße : Blaues Metall, 19 Zoll / 1 Höheneinheit, Maße: 422 x 43.5 x 92mm Gewicht: 0,8 kg Mitgeliefertes Zubehör: 1 Satz Anschlussklemmen, Netzteil, Ethernet Kabel |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | ipCue-delta oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

RS-232 und Relais Erweiterung

Dieser erweiterbare Ethernet / IP fähige Controller zur Huthschienenmontage bietet einen 10/100 BaseT LAN Anschluss. Der Ethernet Port erlaubt die Kontrolle über eine beliebige Anzahl IP steuerbarer Geräte. Des Weiteren verfügt das Gerät über 8 serielle / IR Steuerausgänge (IR bis zu 1.2 MHz), 6 bidirektionale serielle Schnittstellen (RS232, davon 4 auch RS422 / RS 485), 8 analoge Ein- (0-5 V, TTL, Kontaktschließer) oder 8 analoge Ausgänge (Open Kollektor, max. 80 mA) und 4 analoge Ausgänge (0-10 V, max. 80 mA) sowie 16 potentialfreie Relais-Kontakte (24V / 0.5A). Das Gerät verfügt über einen integrierten IR Lerner zum Erlernen von IR Codes. Dieser Lerner kann auch als IR Empfänger benutzt werden. Eine interne Realtime Clock mit Batterie Backup erlaubt zeitgesteuerte Funktionen. Über einen +5VDC Port können weitere Geräte mit Spannung versorgt werden. An der Frontseite befinden sich LED Leuchten, die eine visuelle Anzeige des Status der Kontrollports erlauben. Der Controller verfügt über einen integrierten Webserver, der Setup, Konfiguration und Tests durch einen Standard Webbrowser wie z.B. den Internet Explorer erlaubt. Das Gerät verfügt über 16MB internes RAM sowie 4MB Flash Speicher. Es ist möglich optional neben dem kompilierten File für den Controller das Originalprogrammfile im Gerät abzulegen um so jederzeit eine Änderung / Erweiterung der Programmierung vornehmen zu können. Die Controllereinheit kann durch weitere Interfaces beliebig erweitert werden. Das 19 Zoll Gehäuse aus blauem Metall benötigt eine Höheneinheit. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil, Anschlussklemmen sowie ein Netzwerkkabel. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls eine kostenfreie PC Software, die den Betrieb, des Controllers von jedem beliebigen PC aus ermöglicht, ohne das ein Touchpanel verwendet wird. Anschlüsse: 1 x 10/100 BASET LAN, RJ 45 Konnektor 1 x CUEwire (RS485), 4-Pin 5mm 2 x RS232, 5-Pin 3,5mm (Ein Port kann bei Bedarf als CUEring Port verwendet werden) 4 x RS232/422/485 Kanäle, 5-Pin 3,5mm 8 x IR / seriell Steuer-Ausgang, 2-Pin 3,5mm 8 x Eingänge (analog 0–5V, TTL, contact closure) oder 8 Ausgänge (Open Kollektor max. 80 mA), 8 x 2-Pin 4 x 0 - 10 V, max. Last 10 mA, 2-Pin 3,5mm 16 x potentialfreie Kontakte (Relais), 24V / 0.5A; 3-Pin 3,5mm 1 x Spannungsausgang, 5 VDC (max. 1 A), 2-Pin 3,5mm 1 x IR Empfänger / Lerner Stromversorgung: 24 V DC (+/-20 %), 18 W, 2-Pin 3,5mm Gehäusemaße : Blaues Metall, 19 Zoll / 1 Höheneinheit, Maße: 422 x 43.5 x 92mm Gewicht: 0,8 kg Mitgeliefertes Zubehör: 1 Satz Anschlussklemmen, Netzteil, Ethernet Kabel

| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Technikrack Dozententisch. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | ipCue-delta oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Funktouchpanel |
| --- |
| Drahtloses WLAN 8.4” Aktiv Touchpanel, 800 x 600 Pixel. Flexible Tisch. Bi-direktionales in Holz oder Kunststoff eingefasstes 8,4“ Touch Panel mit einer Auflösung von 800x600 Pixeln und 65536 Farben. Das Design des Touchpanels ermöglicht einfache Bedienung sowohl als tragbares als auch als Tisch Gerät. Das Panel kann in den Designvarianten Birke, Eiche, Mahagoni, Kunststoff schwarz und Kunststoff weiß angeboten werden. Sondersorten für verschiedene Holzeinfassungen sind möglich. Zum Aufladen steht eine Holz/Metall/kunststoff Ladestation zur Verfügung, welche im gleichen Design, wie das Touchpanel ausgeführt sind. Das Touch Panel kann sowohl über WLAN 802.11b/g über einen Standard Access Point als auch über Ethernet Kabel mit dem Controller verbunden werden, der wiederum Systeme via IP, seriell, digital I/O, Relais I/O und Infrarot steuert. Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af wird unterstützt, d.h. es ist nur ein Kabel zum Anschluß an der Docking Station notwendig. Darüber kann auch die Batterie des Panels geladen werden. Das Panel muß auf im Zubehörkatalog angebotene Tisch und Wandhalterung aufsteckbar sein und auch über diese geladen werden können. Das Panel läuft mit einem Linux Betriebssystem und ist daher besonders betriebssicher. Auf der Frontseite sind weitere 4 Hardware Tasten angebracht, die frei mit Funktionen belegt werden können. Weiterhin verfügt das Panel über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher sowie über einen Licht- und einen Bewegungssensor. Ausführung Kunststoff schwarz oder weiß, inkl. Table docking station, gleiche Farbe, gleiches Design und Netzteil. |
| Montage: | betriebsfertig konfiguriert und Programmiert mobil am Projektorstand, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | airCUE 8X10 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Einbautouchpanel |
| --- |
| Drahtgebundenes 12.1“ Einbau Touchpanel mit Ethernet Kommunikation und Power over Ethernet (POE) Spannungsversorgung. Eigenschaften: Active matrix color LCD, Größe 12.1” Diagonale Seitenverhältnis 4:3 Auflösung 800 x 600 pixels 65 536 colors (High Color) Resistive membrane touch overlay Eingebaute Lautsprecher und Mikrofon 128 MB RAM, microSD min. 2 GB Wired 10/100 BaseT LAN incl. PoE Power over Ethernet (PoE) power supply Abmessungen: Dimensions 305 x 244 x 88 mm Gewicht: 3.2 kg Abdeckung Stahl Wall, lectern and rack mounting accessories Web server and Admin Web pages für Setup und Diagnostik Inkl. Backbox |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert, programmiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | CUE oder gleichwertig |
| Produkt : | touchCUE-12X22-B oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Accespoint |
| --- |
| Mit folgenden Mindestdaten Wireless: Netzwerk Geschwindigkeit: 802.11a: bis zu 54 MBit/s 802.11g: bis zu 108 MBit/s Modulationstyp: OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64Qam, DBPSK, DQPSK, CCK Frequenzband: 2,4 GHz bei 802.11g / 802.11b 5 GHz bei 802.11a Unterstützter Standard: 802.11a, 802.11g und 802.11b Antenne: Zwei abnehmbare 5-dBi-Antennen Erweiterte Wireless-Funktionen: Repeater-Modus Point-to-Point und Point-to-Multipoint Wireless Bridge Modus Justierbare Übertragungsleistung, kontrolliert von 100 mW bis herunter auf 0 mW AutoCell-Unterstützung Schnittstellen: Lan: 1 x 10/100 MBit/s autosensing, Auto Uplink™ RJ45-Port und IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) Support Netzwerk Management: Remote Configuration und Management über Web-Browser, SNMP oder Telnet mit Command Line Interface (CLI) SNMP-Management unterstützt SNMP MIB I, MIB II und 802.11 MIB Sicherheit: WEP-Verschlüsselung mit bis zu 128 Bit IEEE802.11i Wi-Fi Protected Access (WPA2) Block SSID Broadcast VPN Pass-Through Support MAC Address Filtering mit Zugangskontrollliste für bis zu 255 User 802.1x RADIUS Support mit EAP TLS, TTLS, PEAP Secure Socket Layer (SSL) Remote Management Login Zertifizierungen: Elektromagnetische Emission (EMV): CE Mark commercial, FCC Part 15 Class B und C, EN 55022 (CISPR 22) Class B Elektromagnetische Immunität: EMC EN301489-1 v1.2.1, EN301489-17 v1.1.1 Sicherheit: UL Listed (UL1950)/cUL; IEC950/EN60950 Physikalische Spezifikationen: LED: 6x LED für Power, Test, 100MBit/s, Link/ACT und WLAN 802.11g, WLAN 802.11a Netzteil: 12 Volt DC, 1,0 A Power over Ethernet: benötigt 4,3 W Maße (L x B x H): 190 x 122 x 32 mm Gewicht: 620 g Betriebsumgebung: Betriebstemperatur: von 0° C bis 40° C Luftfeuchtigkeit: von 10 % bis 90 %, nicht kondensierend Min. Systemanforderungen: Windows® 98, ME, 2000 oder XP MB freier Speicher |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen am Projektorstand in Abstimmung mit der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Netgear oder gleichwertig |
| Produkt : | WAG 102 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Netzwerkswitch 24-Port |
| --- |
| Unterstützte Standards: IEEE 802-3 10 BASE-T IEEE 802-3u 100 BASE-TX IEEE 802-3ab 1000 BASE-T IEEE 802-3x Full-duplex Flow Control Netzwerk Ports: 24x 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ports 2x SFP Slot für Fiber Gigabit Ethernet Module Management: IEEE 802.1q Tag VLAN (bis zu 64 Static VLAN Gruppen) Port-basierende VLAN (bis zu 24 Gruppen) IEEE 802.1p (Class of Service) Port-basierendes QoS (Optionen High/Normal) Port Trunking - manuell nach IEEE802.3ad RFC 1157 SNMP v1, v2c RFC 1213 MIB II RFC 1643 Netzwerk Interface MIB RFC1493 Bridge MIB Private Enterprise MIB Jumbo Frame Support (bis zu 9216 bytes) 128 Static VLANs DSCP - L3 QoS DHCP client Funktion Zugangskontrolle: Trusted MAC Broadcast storm control Port mirroring (many-to-one) Port setting Web-basierte Konfiguration, überall im Netzwerk Configuration backup/restore (einfache Konfiguration für mehr als einen Switch) Passwortgeschützte Zugangskontrolle, Restricted IP Access List Firmware upgradebar Inkl. NETGEAR Modul AGM731F 1000Base-SX SFP |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im 19“ Rack neben dem Bestandsrack hinter der Projektionswand inkl. Abstimmungen mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NETGEAR oder gleichwertig |
| Produkt : | GS724T ProSafe 24port oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Uplinkmodul für oeben genannten Switch NETGEAR Modul AGM732F 1000Base-LX SFP |
| Montage: | betriebsfertig installiert, konfiguriert und angeschlossen im Netzwerkswitch. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | NETGEAR oder gleichwertig |
| Produkt : | GS724T ProSafe 24port oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Pflichtenhefterstellung |
| --- |
| Pflichtenhefterstellung Das Pflichtenheft ist wie in den Vorbemerkungen beschrieben, in Abstimmung mit dem Bauherren und dem Nutzer zu erstellen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Programmierung der Mediensteuerung |
| --- |
| Programmierung der Mediensteuerung Die Software wird wie in den Vorbemerkungen und der Leistungsbeschreibung beschrieben und nach Pflichtenheft in Abstimmung mit dem Bauherren und dem Nutzer erstellt. |
| Montage: | betriebsfertig installiert auf der Steuerung und den Bediengeräten. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen des Steuerungssystems inklusive der Erstellung eines Messprotokolls. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 09, MC 122 Grundausstattung

Dozententisch

mit folgenden Gesamtabmessungen BxHxT ca. 2500x740x1000 mm. Beispiele zum Aufbau und zur Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Ausführung lackiert in RAL nach Vorgaben durch den Nutzer. Stabile MDF-Konstruktion, Arbeitplatte ca. 30 mm umlaufende Stützkonstruktion. Sichtblende hinten bis zum Boden. Die Platte liegt auf zwei Seitenschränken auf, hier sind die Technikracks zu installieren. Breite der Schränke ca. 800 mm. Die Schränke sind mit Türen zu verschließen, diese lassen sich um 90° öffnen und sind im geöffneten Zustand neben die Technik in das Pult zu verschieben. Beide Türen sind abschließbar. Es sind zwei unterschiedliche Schließungen vorzusehen. Eine Schließung für die Zuspieler (Technik die auch vom Nutzer bedient werden muss) und eine Schließung für die sonstige Technik (zugang für technisches Personal.) Verdeckte Kabelführung hinten und unterhalb der Tischplatte in Kabelkanälen. Rückseitige Installationsebene für die ausgeschriebenen Monitorsysteme. Die Konstruktion ermöglicht das neigen der Monitore um ca. 30° nach hinten. Die Kabelführung zu den Monitoren erfolgt verdeckt. Öffnungen für den flächenbündigen Einbau des Anschlussfeldes und des Bedienpanels Audiomatrix sind in der Tischplatte vorzusehen. Positionierung in Abstimmung mit dem Nutzer. Abschließbare Abdeckung für das Grafiktablett auf der Tischplatte. Diese Abdeckung dient bei Nichtnutzung des Tabletts als Dokumentenablage. Der Tisch ist mittels Konstruktionszeichnungen M 1:2 mit allen Beteiligten abzustimmen. inkl. der kompletten Verkabelung im Dozententisch

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Hörsaal, inkl. Abstimmungen mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplatte des Dozententisches. Motorische Höhenverstellbarkeit über zwei Linearmotoren mit synchronisierter Steuerung. Inkl. umlaufender Verblendung die den durch die Höhenverstellung entstehenden Freiraum abdeckt. Verblendung im Design des Tisches. Die Verkabelung im Tisch berücksichtigt die Höhenverstellung des Tisches. Die Biegeradien sind zu beachten. Die Kabel sind in Schlaufen zu verlegen. Die Steuerung erfolgt über flächenbündig in die Tischplatte zu integrierende Taster. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmungen mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Umbau Projektorstand |
| --- |
| Er ist so umzubauen, das beide Projektionsgehäuse und die VK-Kamera montiert werden können, Standfläche ca. 1600x 800 mm. Farbton in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Vorhandene Schränke sind zur Aufnahme der zu installierenden Technik zu nutzen. Öffnungen für den flächenbündigen Einbau der externen Audiosteuerung sind zu erbringen. Der Projektionsstandort ist zu reinigen, für die verdeckte Kabelführung sind Kabelkanäle zu installieren. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Optionalposition

Kameragehäuse zur Einhausung der VK-Kameras, die Größe ist der Kamera anzupassen, der Schwenk- und Neigebereich der Kamera ist zu berücksichtigen. Abschließbares Metallgehäuse mit Glasscheibe vor dem Kameraobjektiv und Kabeleintrittsöffnung. Das Glas muss einen hohen Transmissionsgrad besitzen und darf nicht getönt sein. Inkl. benötigter Öffnungen zur Luftzirkulation. Lackiert nach RAL in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung.

| Montage: | betriebsfertig installiert, inkl. Abstimmungen mit der Objektüberwachung, 1 x an der Wand links neben der Pylonentafel und 1 x am Projektionsstandort. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | EP |
| Material : |  | 2 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 2 | ........................... | EP |

Projektionsgehäuse

Gehäuse montiert am Projektorstandort, eingelegte geneigte Projektionsscheibe aus Optifwhite Spezial Projektionsglas, Montage der Projektionsscheibe „On-Axis“ (geneigt). Größe Gehäuse ca. 700x700x400mm. Projektionsgehäuse aus MDF-Platten lackiert im RAL Ton nach Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. Die Revision des Projektors erfolgt durch den Deckel und/oder den Seiten des Gehäuses. Das Gehäuse ist komplett abschließbar, zu berücksichtigen ist die Schließung technisches Personal. Als Diebstahlprävention für die Projektoren ist eine lokale, akustische Alarmierung vorzusehen, bei Alarmauslösung soll zusätzlich eine e-mail an einen noch festzulegenden Empfänger von der Mediensteurung versendet werden Das Gehäuse ist mittels Konstruktionszeichnungen M 1:2 mit allen Beteiligten abzustimmen. Inkl. benötigter Lüfter und Luftleitbleche um die Zuluft und Abluft des Projektors zu Gewährleisten.

| Montage: | betriebsfertig installiert am Projektorstand in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 2 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 2 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 2 | ........................... | ............................... |

Projektionsfläche 4:3

Größe ca. B x H 4000 x 3000 mm, Tiefe ca. 30 mm. Das Gewicht der Projektionsfläche ist möglichst gering zu halten. Sie besteht aus einem MDF Trägerrahmen mit den notwendigen Versteifungen. Frontseitig und rückseitig ist sie mit ca. 5 mm starken MDF-Platten zu verschließen. Die Projketionsfläche ist komplett in weiß, vgl. RAL 9003 matt (es darf kein Hotspot bei der Projektion entstehen) zu lackieren. Die Projketionsfläche wird an der Rückwand des Raumes, zwischen den Pylonen einer Tafel befestigt, die notwendige Halterung ist mitzuliefern. An den Pylonen der Tafel darf nichts befestigt werden. Da der Zugang zum Hörsaal nur durch Standardtüren und Aufzüge ermöglicht wird, ist die Projektionsfläche in Modulen zu fertigen und vor Ort abschließend zu montieren. Alle Fugen der Projektionsfläche sind auszufüllen und die Gehäusekanten 45° < 1 mm gefast. Sichtbare Ver-schraubungen sind nur auf der Rückseite zulässig.

| Montage: | betriebsfertig installiert zwischen den Pylonen der mittleren Tafel an der Wand in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Projektionsfläche 16:9

Größe ca. B x H 3500 x 2500 mm, Tiefe ca. 30 mm. Das Gewicht der Projektionsfläche ist möglichst gering zu halten. Sie besteht aus einem MDF Trägerrahmen mit den notwendigen Versteifungen. Frontseitig und rückseitig ist sie mit ca. 5 mm starken MDF-Platten zu verschließen. Die Projketionsfläche ist komplett in weiß, vgl. RAL 9003 matt (es darf kein Hotspot bei der Projektion entstehen) zu lackieren. Die Projketionsfläche wird links neben den Tafeln an der Rückwand des Raumes installiert, ein Übergang zu der Pylone der Tafel ist zu berücksichtigen, die notwendige Halterung ist mitzuliefern. An den Pylonen der Tafel darf nichts befestigt werden. Da der Zugang zum Hörsaal nur durch Standardtüren und Aufzüge ermöglicht wird, ist die Projektionsfläche in Modulen zu fertigen und vor Ort abschließend zu montieren. Alle Fugen der Projektionsfläche sind auszufüllen und die Gehäusekanten 45° < 1 mm gefast. Sichtbare Ver-schraubungen sind nur auf der Rückseite zulässig.

| Montage: | betriebsfertig installiert rechts neben der mittleren Tafel an der Wand in Abstimmung mit den Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt SF1

Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 200x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 2 x Audio in als XLR 1 x DVI in als DVI-I Buchse 1 x 230V Schukosteckdose Die Abmessungen des Gehäuses berücksichtigen den Einbau des CAT-Transmitters DVI.

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand unterhalb der linken Projektionsfläche in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt SF2

Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 200x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als XLR 1 x 230V Schukosteckdose

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen an der Wand links neben der mittleren Projektionsfläche in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

Anschlusspunkt SF3

Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 200x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als XLR 1 x 230V Schukosteckdose

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen neben dem Dozententisch in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Anschlusspunkt SF4.1 |
| --- |
| Anschlussfeld als 19“ Rackblende 1 HE zur Integration in den Technikschrank im Dozentenpult. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x FBAS BNC 1 x S-Video Mini Din 4-pol 1 x Componenten 3 x BNC 2 x Audio XLR 1 x 230V Schukosteckdose |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Technikrack in Abstimmung mit der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Anschlusspunkt SF4.2 |
| --- |
| Flächenbündig in den Tisch zu integrierendes Anschlusssystem der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Aluminium Grundrahmen mit eingelassenem, modularem Steckfeld. Das System ist mit einer Klappe ausgestattet, die bei gesteckten Kabeln auf diesen aufliegt. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als 3,5 mm Stereoklinge 1 x VGA in als Sub HD 15-pol 2 x 230V Schukosteckdose 2 x Netzwerk RJ45 inkl. Anschlusskabel zur Adaption in die Medientechnik. |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Anschlusspunkt SF5 |
| --- |
| Aufputzanschlusssystem im abschließbaren Gehäuse lackiert in RAL weiß vgl. 9010 mit Kabeleintritt hinten, der Aufbau und die Ausführung sind den Bildern der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Abmessungen BxHxT ca 300x300x150 mm Metallgehäuse mit Fronttür abschließbar, schräg eingebautes Alu Steckfeld mit flächenbündigen Armaturen. Die Anschlüsse sind schwarz auf weiß zu Beschriften, die Beschriftung istals eingelegter Beschriftungsstreifen auszuführen. Die Schließung ist identisch mit der für das Technikpersonal vorgesehenen Schließung. Folgende Anschlüsse sind vorzusehen: 1 x Audio in als 3,5 mm Stereoklinge 1 x VGA in als Sub HD 15-pol 1 x DVI in als DVI-I Buchse 1 x FBAS BNC 1 x S-Video Mini Din 4-pol 1 x Componenten 3 x BNC 2 x Audio XLR 1 x 230V Schukosteckdose |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Projektorstand in Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung.. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

19“ Technikschrank

Stabiles Rack aus Stahlblech mit 19"-Rackschienen an der Front- und Rückseite min. 12 HE, ca. 500 mm tief zur Montage in den Dozententisch. Mit Strukturlack pulverbeschichtet. Phoenixleisten zur Adaption der bauseitig verlegten starren Kabelwege für Audio- und Steuerungssignale sowie Netzzuleitungen, Erdungsset montiert. Die Kabelführung im Schrank erfolgt so, dass alle Geräte von hinten zugänglich bleiben, Blindbleche schwarz, zur Abde-ckung nicht benötigter HE, Lüftungsbleche schwarz, Gleitschienen, Federmuttern, Geräteaufbau und Ver-drahtung nach Freigabe durch den Bauherrn, betriebs-fertig vormontiert mit allen erforderlichen Einbauteilen, Netz- und Signalverkabelung in Verdrahtungskanälen, alle Geräte müssen während des Betriebes für Messun-gen und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Komplett vorbereitet für den 19“-Einbau mit allem erforderlichen Montagezubehör.

| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen im Dozententisch, inkl. Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| --- | --- |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | K+M oder gleichwertig |
| Produkt : |  |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| 19“ Technikschrank |
| --- |
| Maße BxHxT 600x1400x600 mm 29 HE Grundgestell aus profilierten Rahmenelementen, mit Seitenteilen abnehmbar, Türen und Deckel inkl. Lüftung. Inkl. Steckdosenleisten, Anreihverbinder, Servicesteck-dose, Erdungsleisten, Phoenixleisten zur Adaption der bauseitig verlegten starren Kabelwege für Audio- und Steuerungssignale sowie Netzzuleitungen, Erdungsset montiert hinten links, vertikale Erdungs-schiene, sowie benötigter Tastaturschubladen. Die Kabelführung im Schrank erfolgt seitlich, so dass alle Geräte von hinten zugänglich bleiben, Blindbleche schwarz, zur Abdeckung nicht benötigter HE, Lüftungs-bleche schwarz, Gleitschienen, Federmuttern, Geräte-aufbau und Verdrahtung nach Freigabe durch den Bau-herrn, betriebsfertig vormontiert mit allen erforderlichen Einbauteilen, Netz- und Signalverkabelung in Ver-drahtungskanälen, alle Geräte müssen während des Be-triebes für Messungen und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Komplett vorbereitet für den 19“-Einbau mit allem erforderlichen Montagezubehör. Inkl. Nivilierfüße |
| Montage: | betriebsfertig installiert und angeschlossen neben dem Betsandtechnikschrank, inkl. Abstimmung mit dem Nutzer und der Objektüberwachung. |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | Rittal oder gleichwertig |
| Produkt : | TS8 oder gleichwertig |  |  |  |

| Angebot: |
| --- |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Optionalposition |
| --- |
| Anschlusskabelsatz nach Vorgabe des Nutzers und der Objektüberwachung mit allen erforderlichen Anschlusskabeln zum Anschluss mobiler Systeme, Längen ca. 2m. Zu berücksichtigen sind die Anzahl aller Anschlusspunkte mit Armaturen und Adaptionen zu den gängigen professionellen und Consumeranschlusssystemen |
| Montage: | betriebsfertig mobil |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Inbetriebnahme und Einmessen der Grundausstattung inklusive der Erstellung eines Messprotokolls unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Dokumentation |
| --- |
| Erstellung einer Dokumentation für Audio, Video, Steuerung und Grundausstattung der zuvor genannten Anlage gemäß den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Einweisung |
| --- |
| Einweisung des Auftraggebers, oder von Ihm benannter Personen in die Bedienung der zuvor genannten 4 Titel. Die Einweisung erfolgt mittels der Dokumentation und der Kurzbedienungsanleitung, die vollständig vorliegen müssen. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | ............................... |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Material : |  | 1 | ........................... | ............................... |
| Summe : |  | 1 | ........................... | ............................... |

| Eventualposition |
| --- |
| Umfassende Anlagenschulung für den Auftraggeber, oder von Ihm benannter Personen, mit Hilfe der installierten Technik der zuvor genannten 4 Titel, ausführliche Verwendungshinweise etc. |
| Montage: |  |
| inkl. erforderlichem Montagematerial und Zubehör |
| Fabrikat : | ...................................................................................... |
| Produkt : | ...................................................................................... | 1 | ........................... | EP |
| Lohn : |  | 1 | ........................... | EP |
| Material : |  | 1 | ........................... | EP |
| Summe : |  | 1 | ........................... | EP |

| Summe Produkte |  | ................................................ |
| --- | --- | --- |
| Summe Lohn |  | ................................................ |
| Summe Material |  | ................................................ |
| Summe |  | ................................................ |
| Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters | ____________ , _____________________________________ |

- Gliederung Typ 2

## Titel 10, Allgemein

| Reaktionszeiten |
| --- |
| Die Reaktionszeit bei einer Störung, vom Anruf des Kunden bis das die Techniker vor Ort sind zur Störungsbehebung muss kleiner gleich 4 Stunden sein. |
| Pauschal : | 1 Techniker | 1 | ........................... | EP |

| Reaktionszeiten |
| --- |
| Die Reaktionszeit bei einer Störung vom Anruf des Kunden bis das die Techniker vor Ort sind zur Störungsbehebung muss kleiner gleich 4 Stunden sein. |
| Pauschal : | 2 Techniker | 1 | ........................... | EP |

| An-/Abfahrpauschale |
| --- |
| An- und Abfahrtpauschale von Sitz des Arbeitnehmers bis zum Kunden. Es sind sowohl die km-Kosten als auch die Personalkosten zu berücksichtigen. |
| Pauschal : | 1 Techniker, 1 PKW | 1 | ........................... | EP |

| An-/Abfahrpauschale |
| --- |
| An- und Abfahrtpauschale von Sitz des Arbeitnehmers bis zum Kunden. Es sind sowohl die km-Kosten als auch die Personalkosten zu berücksichtigen. |
| Pauschal : | 2 Techniker, 1 PKW | 1 | ........................... | EP |

| Stundenlöhne |
| --- |
| Bruttostundenlohn |
| Ingenieur: |  | 1 | ........................... | EP |
| Programmierer |  | 1 | ........................... | EP |
| Meister |  | 1 | ........................... | EP |
| Techniker |  | 1 | ........................... | EP |
| OberMonteur: |  | 1 | ........................... | EP |
| Monteur: |  | 1 | ........................... | EP |
| Helfer: |  | 1 | ........................... | EP |

| Wartungspauschale 1 Jahr |
| --- |
| für zwei Wartungen im Jahr für die oben beschriebenen Anlagen. Zu berücksichtigen sind alle An- und Abfahrten, alle Lohnkosten und Kleinmaterial bis zu 100 Euro je Raum und Wartung. |
| Pauschal : |  | 1 | ........................... | EP |

| Wartungspauschale 3 Jahre |
| --- |
| für zwei Wartungen im Jahr für die oben beschriebenen Anlagen. Zu berücksichtigen sind alle An- und Abfahrten, alle Lohnkosten und Kleinmaterial bis zu 100 Euro je Raum und Wartung. |
| Pauschal : |  | 1 | ........................... | EP |

| Anpassen der Programmierung |
| --- |
| Hörsäle: Änderungen der Programmierungen der Mediensteuerung und des Audio-DSP nach einer Probezeit des Kunden. Zu Berücksichtigen sind Layoutergänzugen der Touchpanel, sowie Presetänderungen im Audio DSP und das Überarbeiten des jeweiligen Dokumetationen. |
| Pauschal : |  | 1 | ........................... | EP |

## Summenblatt zum Leistungsverzeichnis Medientechnik

  - Formatierung Gliederung Typ 1

|  | Angebotssummen |
| --- | --- |
| Titel | Positionen | Optional-positionen | Alternativ-positionen | Eventual-positionen |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
|  | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
| Netto Gesamtsumme | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
| + gesetztl. MwSt. | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |
| Brutto Gesamtsumme | ................................. | ................................. | ................................. | ................................. |

| Ort |  | Datum |  | Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Firmenprofil zum Leistungsverzeichnis Medientechnik

  - Formatierung Gliederung Typ 1

|  | Fachrichtung | Anzahl |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingenieure | ................................................. | .................................. |  |
| Techniker | ................................................. | .................................. |  |
| Meister | ................................................. | .................................. |  |
| Obermonteur | ................................................. | .................................. |  |
| Monteur | ................................................. | .................................. |  |
| technische Zeichner | ................................................. | .................................. |  |
| Programmierer | ................................................. | .................................. |  |
| Mitarbeiter gesamt |  | .................................. |  |

| Referenzobjekte der Jahre 2008 - 2010 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektname | Standort | Umfang | Volumen in EUR |
| .................................................. | ....................................... | .............................................. | .................................. |
| .................................................. | ....................................... | .............................................. | .................................. |
| .................................................. | ....................................... | .............................................. | .................................. |
| .................................................. | ....................................... | .............................................. | .................................. |

| Software | Hersteller | Version | Lizenznummer |
| --- | --- | --- | --- |
| AutoCAD | Autodesk | ...................... | ......................................................... |
| Excel | Microsoft | ...................... | ......................................................... |
| Word | Microsoft | ...................... | ......................................................... |
| Project | Microsoft | ...................... | ......................................................... |
| Ease | ADA | ...................... | ......................................................... |
| weitere : |  |  |  |
|  |  | ...................... | ......................................................... |
|  |  | ...................... | ......................................................... |

| Ort |  | Datum |  | Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |