INFORMÁTICA INDUSTRIAL II

PRÁCTICA

LIMPIEZA DE RODILLOS

DE UN SKIN-PASS

Alberto Manuel Fernández Álvarez 	    97f096

Pablo Basáñez Fernández 	97f045

1	Objetivos del sistema	3

2	Descripción del sistema	3

2.1	Pulido de rodillos	3

2.2	Cabeza de pulido	4

2.3	Aspirador	4

2.4	Panel de mando	5

2.5	Planta	6

3	Funcionamiento	7

3.1	Normal	7

3.2	Alarma	8

3.3	Emergencia	9

3.4	Retirada de permiso	9

4	Autómata de control	9

4.1	Mapeo de E/S	10

Software de control	12

5.1	Organización del código	12

5.2	GRAFCET del modo automático	13

5.3	GRAFCET para retirada de permiso	14

5.4	Modulo OB21	14

5.5	Modulo OB1	15

5.6	Modulo PB250	15

5.7	Modulo PB1	16

5.8	Modulo FB55	18

5.9	Modulo PB10	18

5.10	Modulo FB22	19

5.11	Modulo PB251	19

5.12	Modulo PB110	20

5.13	Modulo PB111	20

5.14	Modulo PB112	20

5.15	Modulo PB113	21

5.16	Modulo PB100	22

5.17	Modulo PB101	22

5.18	Modulo PB102	22

5.19	Modulo PB103	25

5.20	Modulo PB200	26

5.21	Modulo PB222	27

# Objetivos del sistema

El equipo de limpieza de los rodillos de un equipo de laminación tiene la misión de pulir y eliminar la suciedad y residuos de óxido que estos tienen para así garantizar una impecable calidad de banda.

Se pretende que la realización de este proceso de limpieza sea lo más completo, flexible y fiable posible de forma que ofrezca una mínima carga para el operador junto a un fácil manejo y aprendizaje.

# Descripción del sistema

## Pulido de rodillos

Consta de los siguientes componentes:

- 1 motor de corriente alterna con:

- 2 contactores que faciliten un desplazamiento izquierda/derecha a la cabeza de pulido con contacto de confirmación.

- 1 contactor que active el freno del motor

- 1 motor de corriente alterna con:

- 2 contactores que faciliten un desplazamiento delante/atrás a la cabeza de pulido

- 4 sensores de proximidad de tipo inductivo para detectar:

- posición izquierda (modo servicio)

- posición derecha (modo servicio)

- posición mantenimiento

- posición atrás (modo mantenimiento)

Gráficamente (vista Planta):

Donde:

- M1: 	Motor para desplazamiento izquierda/derecha de la cabeza de pulido (modo de servicio)

- M2: 	Motor para desplazamiento delante/atrás de cabeza de pulido (modo de mantenimiento)

- CIS: 	Sensor inductivo cabeza pulido a la izquierda en modo servicio

- CDS: 	Sensor inductivo cabeza pulido a la derecha  en modo servicio

- CM: 	Sensor inductivo cabeza pulido en zona de mantenimiento

- CAM: 	Sensor inductivo cabeza pulido atrás en modo mantenimiento

## Cabeza de pulido

Consta de los siguientes componentes:

- 1 cilindro hidráulico de posicionamiento de la cabeza de pulido

- 1 electroválvula con 2 relés, 4 vías y 3 posiciones como elemento de mando del cilindro hidráulico

- 2 cilindros neumáticos de ajuste de la cabeza de pulido

- 2 electroválvulas con 1 relé y 1 resorte, 4 vías y 2 posiciones como elemento de mando de los cilindros neumáticos

- 2 sensores de proximidad de tipo inductivo para detectar:

- cabeza de pulido aplicada

- cabeza de pulido retirada

Gráficamente (vista Perfil):

Donde:

- CN I:	Cilindro neumático de doble efecto número I

- CN II:	Cilindro neumático de doble efecto número II

- CH:		Cilindro hidráulico de doble efecto

- CA:		Sensor inductivo cabeza aplicada

- CR:		Sensor inductivo cabeza retirada

- AON:	Activación del relé de la electroválvula de control del cilindro neumático CN I

- BON:	Activación del relé de la electroválvula de control del cilindro neumático CN II

- BRON, BROFF:  Activación de los relés de la electroválvula de control del cilindro hidráulico CH

## Aspirador

Consta de los siguientes componentes:

- 1 motor de corriente alterna con:

- 1 contactor conectado al PLC para confirmar su marcha

Gráficamente:

## Panel de mando

Para el control de funcionamiento se utiliza el siguiente panel de mando:

Donde:

- Pulsadores: Auto / Man, Marcha, Paro, M1 Izda, M2 Atrás, Acuse Alarma, Anular Alarma

- Interruptores: Emergencia

- Lámparas:  Estado (color verde), Alarma (color rojo)

- Bocina

## Planta

Donde:

- Sensores

- CAM Sensor inductivo normalmente abierto

- CM Sensor inductivo normalmente abierto

- CIS Sensor inductivo normalmente abierto

- CDS Sensor inductivo normalmente abierto

- CA Sensor inductivo normalmente abierto

- CR Sensor inductivo normalmente abierto

- CCM. Contacto del contactor del motor 1.

- CCV. Contacto del contactor del aspirador.

- Actuadores

- M1. Motor 1, mueve la cabeza de izquierda a derecha.

- FRENO. Del motor 1, se activa durante 2 seg a cada cambio de sentido

- M2. Motor 2, mueve la cabeza de arriba abajo.

- ASPIRADOR. Aspira virutas y polvo.

- CNI. Cilindro neumatico superior para evitar vibraciones.

- CNII. Cilindro neumatico inferior para evitar vibraciones.

- CH. Cilindro hidraulico principal

- Entradas recibidas de la máquina de laminación

- Permiso de limpieza. PERMISO.

- Rodillo de laminación con giro adelante. GIRAD.

- Rodillo de laminación con giro atrás. GIRAT.

- Salidas enviadas a la máquina de laminación

- Señal de cabeza aplicada. LIMPIANDO.

# Funcionamiento

El mecanismo de limpieza de los rodillos de un equipo de laminación puede encontrarse en cuatro estados diferentes de funcionamiento: Normal,  Alarma, Emergencia y Retirada de permiso de limpieza.

## Normal

Para que se lleve a cabo un funcionamiento normal del automatismo de limpieza, éste debe recibir un “Permiso de limpieza” por parte del equipo de laminación.

Se supone que la cabeza, en el estado de reposo, parte de una zona de mantenimiento o lugar donde puede ser revisada por un mecánico sin riesgo a que éste sufra algún tipo de accidente debido a una aproximación a los rodillos de laminación.

Una vez recibida esta señal del equipo de laminación y estando la cabeza de pulido en zona de mantenimiento (Sensor CAM = 1) el operario de la instalación debe pulsar el botón Auto/Man. De esta forma se pasa al estado Automático. En el momento en que se empieza a limpiar, el equipo de limpieza envía una señal “Limpiando” hacia el equipo de laminación para así evitar que se muevan los rodillos.

En el estado Automático, la cabeza de pulido avanza hacia delante desde su posición inicial (CAM = 1) hasta la salida del estado de mantenimiento (Sensor CM = 1) gracias a un motor de tensión alterna M2. Durante este recorrido, unos sensores auxiliares LM1, LM2, LM3 y LM4 facilitan una mejor localización de la cabeza.

Llegado a CM, el motor M2 deja de funcionar y se pone en marcha otro motor de tensión alterna M1 que le hace avanzar hacia la derecha hasta llegar al sensor CIS. En este momento, se para el motor M1 y se activa el cilindro hidráulico de doble efecto CH desde la posición inicial CR hasta la posición final CA. El automatismo entra a funcionar en la zona de servicio.

Llegado a este punto, es necesario que el equipo de laminación aporte una nueva señal que indique el sentido de giro del rodillo que se quiere limpiar. Si el sentido de giro es el de las agujas del reloj (hacia delante), debe activarse el cilindro neumático CNII para evitar vibraciones de la cabeza mientras se está realizando la limpieza. En caso contrario se deberá activar el cilindro neumático CNI.

Para la activación de los tres cilindros anteriores se utilizarán electroválvulas como preaccionadores.

Una vez que la cabeza de pulido se encuentre en posición CIS y CA es cuando el motor M1 comienza a funcionar de nuevo hasta llegar a la posición final CDS. Durante este trayecto, la cabeza está accionada y se está realizando la limpieza del rodillo correspondiente. Simultáneamente se pone en marcha un Aspirador que absorbe todo tipo de virutas y polvo fruto de la limpieza y pulido del rodillo y se supone que éste lo lanza al exterior de las instalaciones.

Cuando la cabeza llega a CDS, el motor M1 debe invertir su sentido de giro. Para ello, debe activarse un freno durante 2 segundos a partir de los cuales se hace girar la cabeza en sentido derecha-izquierda hasta llegar a la posición CIS. Así se continuará hasta que el operario pulse el botón de Paro.

En este momento, la cabeza de pulido deja de limpiar. Para ello, el motor M1 se detiene y se recoge el cilindro neumático antivibrador. Pasados 3 segundos, se recoge el cilindro hidráulico principal. A continuación, el motor M1 vuelve a ponerse en marcha desplazando la cabeza (ya recogida) hacia la izquierda hasta que llegue a la posición CM. En este punto, el motor M1 se detiene y entra en funcionamiento el motor M2 que la retira hasta la posición CAM.

## Alarma

Si durante el funcionamiento en estado normal o automático se dispara una alarma el automatismo pasa a un estado ALARMA en el cual se enciende una lámpara avisadora y se activa una bocina con cadencia un pitido por segundo. La cabeza de pulido queda detenida en este momento con  los cilindros retirados. El disparo de una alarma es debido a que haya saltado algún temporizador que controle los tiempos que deben durar los avances y retrocesos. Los hechos posibles que pueden provocar este estado son ocho:

- Cabeza no aplicada. El cilindro hidráulico avanza desde la posición CR hacia la posición CA,  disponiendo para ello de 5 segundos. Transcurrido este tiempo, si CA = 0 entonces se dispara la alarma.

- Cabeza no retirada. El cilindro hidráulico avanza desde la posición CA hacia la posición CR,  disponiendo para ello de 5 segundos. Transcurrido este tiempo, si CR = 0 entonces se dispara la alarma.

- Cabeza no a la izquierda. La cabeza de pulido avanza desde la posición CDS hacia la posición CIS,  disponiendo para ello de 15 segundos. Transcurrido este tiempo, si CIS = 0 entonces se dispara la alarma.

- Cabeza no a la derecha. La cabeza de pulido avanza desde la posición CIS hacia la posición CDS,  disponiendo para ello de 15 segundos. Transcurrido este tiempo, si CDS = 0 entonces se dispara la alarma.

- Motor M1 no arranca. El motor M1 debe ponerse en marcha bien para realizar un recorrido de la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, disponiendo para ponerse en marcha de 2 segundos. Transcurrido este tiempo, si CCM = 0 entonces se dispara la alarma.

- Aspirador no arranca. Cuando se está realizando la limpieza de un rodillo se dispone de 2 segundos para que se ponga en marcha el aspirador. Transcurrido este tiempo, si CCV = 0 entonces se dispara la alarma.

- Cabeza no avanza. Cuando la cabeza de pulido se encuentra en zona de mantenimiento dispone de 10 segundos para salir del estado CAM. Transcurrido este tiempo, si CM = 0 entonces se dispara la alarma.

- Cabeza no retrocede. Cuando la cabeza de pulido se encuentra en la posición adelantada de la zona de mantenimiento dispone de 10 segundos para salir del estado CM. Transcurrido este tiempo, si CAM = 0 entonces se dispara la alarma.

En el momento que salta una alarma, el operario debe pulsar el botón Acuse Alarma de forma que la bocina deje de sonar y en cambio la lámpara siga encendida. Se supone que en este punto, el operario puede ir en persona a comprobar y corregir el problema sin ningún riesgo para su salud, ya que todo está quieto.

Cuando el operario quiera ponerlo todo en marcha deberá pulsar el botón Anular Alarma. De esta forma, el automatismo pasa al estado Manual. En este momento, es tarea del operario llevar a la cabeza a la zona de mantenimiento o estado de reposo (CAM=1) manteniendo pulsado el botón M1Izda obligando a la cabeza a desplazarse hacia la izquierda hasta llegar a CM. En este punto, deberá soltar este botón y mantener ahora M2Atrás llevando la cabeza a la posición CAM.

Una vez llegado a este punto, el operario puede volver a accionar el pulsador Auto/Man y poner el automatismo en  modo Automático.

## Emergencia

Cuando el operario detecta alguna anomalía que requiera por fuerza mayor detener el automatismo de limpieza deberá pulsar una seta de emergencia.

Si el funcionamiento era Automático, los cilindros de la cabeza de pulido se retiran y la cabeza de pulido se detiene. Cuando el operario libere la seta, el automatismo pasa al estado Manual y será misión  del operario hacer los mismos pasos que en el apartado anterior de las alarmas para llevar la cabeza a la posición de mantenimiento o reposo (CAM = 1) desde la cual poder volver a lanzarlo en modo Automático.

Si el funcionamiento era Manual, simplemente se detiene la cabeza, ya que los cilindros ya estaban retirados por estar en este estado. Al liberar la seta el operario deberá realizar los mismos pasos anteriores.

## Retirada de permiso

Si durante el funcionamiento del equipo de limpieza el equipo de laminación por cualquier motivo elimina la señal “Permiso de limpieza” inmediatamente hay que dejar de limpiar.

Si el estado actual es Automático, los cilindros se retiran tras haberse detenido la cabeza de pulido. A partir de este momento, la cabeza debe ser dirigida de forma automática a la posición de reposo (CAM = 1).

Si el estado actual es Manual, los cilindros ya estaban retirados por lo que simplemente la cabeza se desplaza de forma automática hacia el estado de reposo (CAM = 1).

# Autómata de control

El autómata escogido para la realización de esta práctica es el S5-95U de SIEMENS. Dado el numero de señales de E/S y la lentitud del proceso a controlar dicho equipo tiene prestaciones más que suficientes.

Es una instalación real este autómata necesitaría  un modulo adicional (a las 16 entradas de las que ya dispone) de 8 entradas digitales y otro de 16 salidas (o 2 de 8) para poder soportar todos los sensores y actuadores. Asimismo, en la realidad, estos módulos estarían mapeados sobre las direcciones EW0, AW0 y AW1 respectivamente. En la simulación con PROSIMAX, no se ha seguido este criterio por dudar que el programa simulador de plantas pudiese soportar el direccionamiento real. Teniendo en mente la diferencia de mapeo, el trasladar a la realidad la práctica no supondría más que cambiar los direccionamientos en el programa de control.

## Mapeo de E/S

| Entradas |
| --- |
| Dirección | Simbólico | Comentario |
| E32.0 | PERMISO | Señal recibida desde la máquina de laminación autorizando limpieza |
| E32.1 | EMER | Seta de emergencia |
| E32.2 | MA | Pulsador de MANUAL/AUTOMATICO |
| E32.3 | MARCHA | Pulsador de MARCHA |
| E32.4 | PARO | Pulsador de PARO |
| E32.5 | M1IZQ | Pulsador de Motor 1 a la izquierda. Activo en estado manual |
| E32.6 | M2ATR | Pulsador de Motor 2 a la atrás. Activo en estado manual |
| E32.7 | GIRAD | Señal de la máquina de laminación indicando giro adelante de los rodillos |
| E33.0 | GIRAT | Señal de la máquina de laminación indicando giro atrás de los rodillos |
| E33.1 | CDS | Sensor inductivo más a la derecha |
| E33.2 | CM | Sensor inductivo más a la izquierda |
| E33.3 | CIS | Sensor inductivo a la izquierda del rodillo de laminación |
| E33.4 | CAM | Sensor inductivo atrás del lado de mantenimiento |
| E33.5 | CR | Sensor inductivo de cabeza retirada |
| E33.6 | CA | Sensor inductivo de cabeza aplicada |
| E33.7 | CCMID | Contacto libre del contactor del motor 1 para verificar su funcionamiento |
| E34.0 | CCVTL | Contacto libre del contactor del aspirador para verificar su funcionamiento |
| E34.1 | ACUSE | Pulsador de ACUSE de la alarma |
| E34.2 | RSTALRM | Pulsador de ANULACION de la alarma |
| E34.3 | LM1 | Estos cuatro sensores son un apaño PROSIMAX para simular que el ... |
| E34.4 | LM2 | ... cabezal esta en el lado de mantenimiento. Entre todos ellos se hace una ... |
| E34.5 | LM3 | ... operación OR para obtener la señal LM (Lado Mantenimiento) |
| E34.6 | LM4 |  |
| E34.7 |  |  |

| Salidas |
| --- |
| Dirección | Simbólico | Comentario |
| A32.0 | M1D | Orden de marcha a derechas del motor 1 |
| A32.1 | M1I | Orden de marcha a izquierdas del motor 1 |
| A32.2 | M2AD | Orden de marcha adelante del motor 2 |
| A32.3 | M2AT | Orden de marcha atrás del motor 2 |
| A32.4 | FRENO | Orden de FRENO del motor 1 |
| A32.5 | BRON | Cilindro hidráulico de avance y retención de cabeza |
| A32.6 | BROFF | Cilindro hidráulico de retroceso y retención de cabeza |
| A32.7 | AON | Cilindro neumático I para evitar vibraciones de la cabeza |
| A33.0 |  | Salida no usada |
| A33.1 | BON | Cilindro neumático II para evitar vibraciones de la cabeza |
| A33.2 |  | Salida no usada |
| A33.3 | ASPIRA | Motor del aspirador |
| A33.4 |  | Salida no usada |
| A33.5 | LIMP | Señal que se envía a la máquina de laminación. Indica que no debe mover los rodillos |
| A33.6 | ALRCA | Alarma porque la cabeza no se aplica |
| A33.7 | ALRCR | Alarma porque la cabeza no se retrae |
| A34.0 | ALRMI | Alarma porque el motor 1 no llega a la izquierda. Sensor CM |
| A34.1 | ALRMD | Alarma porque el motor 1 no llega a la derecha. Sensor CDS |
| A34.2 | ALRMNA | Alarma porque el motor 1 no arranca. Contacto del contactor |
| A34.3 | ALRVTL | Alarma porque el aspirador no arranca. Contacto del contactor |
| A34.4 | ALRMAD | Alarma porque el motor 2 no llega adelante. Sensor CM |
| A34.5 | ALRMAT | Alarma porque el motor 2 no llega atrás. Sensor CAM |
| A34.6 | BOCINA | Pues eso, la bocina |
| A34.7 |  | Salida no usada |
| A35.0 |  | Salida no usada |
| A35.1 | AUTO | Led de AUTO |
| A35.2 | MANUAL | Led de MANUAL |
| A35.3 |  | Combinación de BRON y /BROFF para parar el avance PROSIMAX de la cabeza |
| A35.4 |  | Combinación de /BRON y BROFF para parar el retroceso PROSIMAX de la cabeza |
| A35.5 |  | Para conmutar el efecto visual de giro del rodillo de laminación inferior |

# Software de control

## Organización del código

## GRAFCET del modo automático

## GRAFCET para retirada de permiso

## Modulo OB21

Se ejecuta a cada paso del autómata de STOP a RUN. Su misión aquí es inicializar todas las variables globales del programa, o sea, borrar las alarmas, los GRAFCET quitar el modo automático.

0000      :R   Z    1

0001      :R   M   50.3  -ALARMA

0002      :R   A   34.6  -BOCINA

0003      :

0004      :SPA PB  10                          Borra todas las alarmas

0005      :

0006      :SPA PB 251                          inicializa los GRAFCET

0007      :L   KF +0

0009      :T   MB  50

000A      :

000B      :BE

M   50.3 = ALARMA                    Estado alarma

A   34.6 = BOCINA                    La bocina de la alarma

## Modulo OB1

Lleva el hilo principal de la ejecución del programa. Básicamente llama a otros módulos. Su pseudocodigo es como sigue:

Comunica con PROSIMAX

Organiza aspectos gráficos del PROSIMAX

Inspecciona alarmas

Averigua el estado del proceso

Según estado

Si estado SIN PERMISO de limpieza ejecuta PB110

Si estado AUTOMATICO ejecuta PB100

Si estado MANUAL ejecuta PB200

Si estado EMERGENCIA o ALARMA ejecuta PB222

Fin de según

0000      :SPA PB   0                          Comunicaciones con PROSIMAX

0001      :SPA PB 250                          Trata pijadas del prosimax

0002      :

0003      :

0004      :SPA PB   1                          Gestion de alarmas

0005      :SPA FB  22                          Estado de la maquina

0006 NOMB.:ESTADO

0007      :

0008      :UN  E   32.0  -PERMISO

0009      :UN  M   50.3  -ALARMA

000A      :SPB PB 110                          Nos retiran permiso de limpieza

000B      :

000C      :U   A   35.1  -AUTO

000D      :U   E   32.0  -PERMISO

000E      :UN  M   50.3  -ALARMA

000F      :SPB PB 100                          Automatico

0010      :

0011      :U   A   35.2  -MANUAL

0012      :U   E   32.0  -PERMISO

0013      :UN  M   50.3  -ALARMA

0014      :SPB PB 200                          Manual

0015      :

0016      :U   M   50.0  -EEMER

0017      :O   M   50.3  -ALARMA

0018      :SPB PB 222                          Bloqueo de la maquina

0019      :

001A      :BE

E   32.0 = PERMISO                   Señal permiso de maquina de laminar

M   50.3 = ALARMA                    Estado alarma

A   35.1 = AUTO                      Estado automatico

A   35.2 = MANUAL                    Estado manual

M   50.0 = EEMER                     Estado de emergencia

## Modulo PB250

Este modulo se encarga de generar señales artificiales (que no tienen que ver con el proceso real) para que la simulación con PROSIMAX sea más agradecida.

0000      :                                    EFECTOS VISUALES EN PROSIMAX

0001      :

0002      :

0003      :U   E   34.3                        Detecta la cabeza en el lado M

0004      :O   E   34.4                        Son los cuatro sensores del

0005      :O   E   34.5                        lado Mto

0006      :O   E   34.6

0007      :O   E   33.2  -CM

0008      :=   M   50.2  -LM

0009      :

000A      :U   A   32.0  -M1D                  Ilumina el motor 1

000B      :O   A   32.1  -M1I

000C      :=   A   34.7

000D      :

000E      :U   A   32.2  -M2AD                 Ilumina el motor 2

000F      :O   A   32.3  -M2AT

0010      :=   A   35.0

0011      :

0012      :U   A   32.5  -BRON                 Para el comecocos en CA

0013      :UN  A   32.6  -BROFF

0014      :=   A   35.3

0015      :

0016      :UN  A   32.5  -BRON                 Para el comecocos em CR

0017      :U   A   32.6  -BROFF

0018      :=   A   35.4

0019      :

001A      :U   E   32.7  -GIRAD                Cambia el dibujo del rodillo

001B      :=   A   35.5

001C      :

001D      :BE

E   33.2 = CM                        Sensor inductivo, mantenimiento

M   50.2 = LM                        Cabezal en la banda izquierda

A   32.0 = M1D                       Motor horizontal a la derecha

A   32.1 = M1I                       Motor horizontal a la izquierda

A   32.2 = M2AD                      Motor vertical adelante

A   32.3 = M2AT                      Motor vertical atras

A   32.5 = BRON                      Avance de cilindro hidraulico

A   32.6 = BROFF                     Retirada de cilindro hidraulico

E   32.7 = GIRAD                     Senial sentido giro adelante rodillo lam

## Modulo PB1

Se encarga de la vigilancia de todas las alarmas contempladas. Está construido entorno al FB55. Llama secuencialmente a este FB con cada una de las señales a vigilar y el evento esperado en el plazo de tiempo indicado. Si la llamada a este FB retorna el bit indicado a uno, se dispara su alarma asociada.

Si alguna de las 8 alarmas contempladas se activa, se pasa al estado alarma y suena la bocina. El usuario puede entonces pulsar el botón de acuse de alarma para parar la bocina. Cuando la causa de la alarma se haya solucionado el botón de anular la alarma restaurará la máquina al estado manual.

0000      :                                    Gestion de ALARMAS

0001      :

0002      :U   A   32.5  -BRON                 Si tarda en aplicar cabeza

0003      :UN  A   32.6  -BROFF

0004      :=   M    3.0

0005      :SPA FB  55

0006 NOMB.:VIGILA

0007 MAST :    M    3.0

0008 SLAV :    E   33.6  -CA

0009 TIME :    KT 005.2

000A TEMP :    T   10

000B OUT  :    A   33.6  -ALRCA

000C      :

000D      :UN  A   32.5  -BRON                 Si tarda en retirar la cabeza

000E      :U   A   32.6  -BROFF

000F      :=   M    3.0

0010      :SPA FB  55

0011 NOMB.:VIGILA

0012 MAST :    M    3.0

0013 SLAV :    E   33.5  -CR

0014 TIME :    KT 005.2

0015 TEMP :    T   11

0016 OUT  :    A   33.7  -ALRCR

0017      :

0018      :SPA FB  55                          Si tarda en pisar CIS al ir izq

0019 NOMB.:VIGILA

001A MAST :    A   32.1  -M1I

001B SLAV :    E   33.3  -CIS

001C TIME :    KT 015.2

001D TEMP :    T   12

001E OUT  :    A   34.0  -ALRMI

001F      :

0020      :SPA FB  55                          Si tarda en pisar CDS al ir der

0021 NOMB.:VIGILA

0022 MAST :    A   32.0  -M1D

0023 SLAV :    E   33.1  -CDS

0024 TIME :    KT 015.2

0025 TEMP :    T   13

0026 OUT  :    A   34.1  -ALRMD

0027      :

0028      :

0029      :U   A   32.1  -M1I

002A      :O   A   32.0  -M1D

002B      :=   M    3.0

002C      :SPA FB  55                          Si no se cierra el contacto CCM

002D NOMB.:VIGILA

002E MAST :    M    3.0

002F SLAV :    E   33.7  -CCMID

0030 TIME :    KT 002.2

0031 TEMP :    T   14

0032 OUT  :    A   34.2  -ALRMNA

0033      :

0034      :SPA FB  55                          Si no se activa el contactor

0035 NOMB.:VIGILA

0036 MAST :    A   33.3  -ASPIRAR

0037 SLAV :    E   34.0  -CCVTL

0038 TIME :    KT 002.2

0039 TEMP :    T   15

003A OUT  :    A   34.3  -ALRVTL

003B      :

003C      :SPA FB  55                          Si no va adelante el motor 2

003D NOMB.:VIGILA

003E MAST :    A   32.2  -M2AD

003F SLAV :    E   33.2  -CM

0040 TIME :    KT 010.2

0041 TEMP :    T   16

0042 OUT  :    A   34.4  -ALRMAD

0043      :

0044      :SPA FB  55                          Si no va atras el motor 2

0045 NOMB.:VIGILA

0046 MAST :    A   32.3  -M2AT

0047 SLAV :    E   33.4  -CAM

0048 TIME :    KT 010.2

0049 TEMP :    T   17

004A OUT  :    A   34.5  -ALRMAT

004B      :

004C      :U   A   33.6  -ALRCA

004D      :O   A   33.7  -ALRCR

004E      :O   A   34.0  -ALRMI

004F      :O   A   34.1  -ALRMD

0050      :O   A   34.2  -ALRMNA

0051      :O   A   34.3  -ALRVTL

0052      :O   A   34.4  -ALRMAD

0053      :O   A   34.5  -ALRMAT

0054      :=   M   50.3  -ALARMA               Si alguna se dispara hay alarma

0055      :

0056      :U   M   50.3  -ALARMA

0057      :UN  M    3.4

0058      :S   A   34.6  -BOCINA

0059      :

005A      :U   E   34.1  -ACUSE

005B      :R   A   34.6  -BOCINA

005C      :S   M    3.4

005D      :

005E      :U   E   34.2  -RSTALRM

005F      :SPB PB  10                          Borra las alarmas

0060      :

0061      :BE

A   32.5 = BRON                      Avance de cilindro hidraulico

A   32.6 = BROFF                     Retirada de cilindro hidraulico

E   33.6 = CA                        Sensor inductivo, cabeza aplicada

A   33.6 = ALRCA                     Alarma de cabeza aplicada

E   33.5 = CR                        Sensor inductivo, cabeza retirada

A   33.7 = ALRCR                     Alarma de cabeza retirada

A   32.1 = M1I                       Motor horizontal a la izquierda

E   33.3 = CIS                       Sensor inductivo, izq pos de servicio

A   34.0 = ALRMI                     Alarma de motor a la izquierda

A   32.0 = M1D                       Motor horizontal a la derecha

E   33.1 = CDS                       Sensor inductivo, motor a la derecha

A   34.1 = ALRMD                     Alarma de motor a la derecha

E   33.7 = CCMID                     Contacto del contactor del motor 1 (ID)

A   34.2 = ALRMNA                    Alarma de motor no arranca

A   33.3 = ASPIRAR                   Aspirador

E   34.0 = CCVTL                     Contacto del contactactor del aspirador

A   34.3 = ALRVTL                    Alarma de ventilador no arranca

A   32.2 = M2AD                      Motor vertical adelante

E   33.2 = CM                        Sensor inductivo, mantenimiento

A   34.4 = ALRMAD                    Alarma de motor adelante

A   32.3 = M2AT                      Motor vertical atras

E   33.4 = CAM                       Sensor inductivo, atras, izq, pos de mto

A   34.5 = ALRMAT                    Alarma de motor atras

M   50.3 = ALARMA                    Estado alarma

A   34.6 = BOCINA                    La bocina de la alarma

E   34.1 = ACUSE                     Pulsador de acuse de alarma

E   34.2 = RSTALRM                   Pulsador de anulaciond de alarma

## Modulo FB55

Modulo funcional para la vigilancia de una señal. Recibe como parámetros una señal maestra, la señal evento, un temporizador asociado y el tiempo de retardo antes de disparar la alarma y donde dejar el resultado, un bit.

Entendemos por señal maestra aquella que es causa de una acción y por esclava la que es consecuencia de dicha acción y que se espera ocurra dentro de un intervalo de tiempo. El intervalo medido con el temporizador correspondiente.

NOMB.:VIGILA

BEZ  :MAST      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI

BEZ  :SLAV      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI

BEZ  :TIME      E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KT

BEZ  :TEMP      E/A/D/B/T/Z: T

BEZ  :OUT       E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI

0014      :

0015      :U   =MAST

0016      :LW  =TIME

0017      :SE  =TEMP

0018      :U   =TEMP

0019      :UN  =SLAV

001A      :S   =OUT

001B      :

001C      :

001D      :BE

## Modulo PB10

Resetea todas las alarmas tras la pulsación del botón de anulación de alarma.

0000      :

0001      :R   A   33.6  -ALRCA

0002      :R   A   33.7  -ALRCR

0003      :R   A   34.0  -ALRMI

0004      :R   A   34.1  -ALRMD

0005      :R   A   34.2  -ALRMNA

0006      :R   A   34.3  -ALRVTL

0007      :R   A   34.4  -ALRMAD

0008      :R   A   34.5  -ALRMAT

0009      :R   M   50.3  -ALARMA

000A      :R   A   34.6  -BOCINA

000B      :R   M    3.4

000C      :

000D      :BE

A   33.6 = ALRCA                     Alarma de cabeza aplicada

A   33.7 = ALRCR                     Alarma de cabeza retirada

A   34.0 = ALRMI                     Alarma de motor a la izquierda

A   34.1 = ALRMD                     Alarma de motor a la derecha

A   34.2 = ALRMNA                    Alarma de motor no arranca

A   34.3 = ALRVTL                    Alarma de ventilador no arranca

A   34.4 = ALRMAD                    Alarma de motor adelante

A   34.5 = ALRMAT                    Alarma de motor atras

M   50.3 = ALARMA                    Estado alarma

A   34.6 = BOCINA                    La bocina de la alarma

## Modulo FB22

0005      :R   M   50.0  -EEMER

0006      :R   A   35.1  -AUTO

0007      :R   A   35.2  -MANUAL

0008      :

0009      :UN  E   32.0  -PERMISO              Deteccion de flanco bajada

000A      :U   M   50.5                        de -PERMISO

000B      :=   M   50.6

000C      :U   E   32.0  -PERMISO

000D      :=   M   50.5

000E      :U   M   50.6                        Si flanco de bajada

000F      :SPB PB 251                          inicializamos los GRAFCET

0010      :U   M   50.6

0011      :R   Z    1                          y el contador de MAN-AUTO

0012      :

0013      :UN  E   32.0  -PERMISO

0014      :SPB =M001

0015      :

0016      :U   E   32.1  -EMER

0017      :=   M   50.0  -EEMER

0018      :SPB =M001

0019      :

001A      :U   E   32.2  -MA                   Si pulsan MA y hay condiciones

001B      :U   E   33.4  -CAM                  se cambia a automatico

001C      :U   E   33.5  -CR

001D      :ZV  Z    1

001E      :L   Z    1

001F      :T   MB 110

0020      :U   M  110.0

0021      :S   A   35.1  -AUTO

0022      :

0023      :UN  M  110.0

0024      :S   A   35.2  -MANUAL

0025      :

0026 M001 :

0027      :BE

M   50.0 = EEMER                     Estado de emergencia

A   35.1 = AUTO                      Estado automatico

A   35.2 = MANUAL                    Estado manual

E   32.0 = PERMISO                   Senial permiso de maquina de laminar

E   32.1 = EMER                      Seta de emergencia

E   32.2 = MA                        Pulsador de MANUAL/AUTOMATICO

E   33.4 = CAM                       Sensor inductivo, atras, izq, pos de mto

E   33.5 = CR                        Sensor inductivo, cabeza retirada

## Modulo PB251

Este modulo es llamado en los cambios de estado y su misión es inicializar y anular las acciones de los GRAFCET para que no se queden enganchadas por falta de refresco. Para ello borra la marca de control que inhabilita la ejecución de los PB’s de inicialización (PB101 y PB111), a continuación los llama y acaba ejecutando los modulos de acciones (PB103 y PB113) para que se sintonicen las acciones con la etapa cero de cada uno.

0000      :                                    Reseta los GRAFCET y anula

0001      :                                    sus acciones

0002      :L   KF +0

0004      :T   MB 128

0005      :SPA PB 101                          El de automatico

0006      :SPA PB 111                          El de manual

0007      :SPA PB 103

0008      :SPA PB 113

0009      :

000A      :BE

## Modulo PB110

Modulo principal de ejecución del GRAFCET de retirada de la cabeza en caso de que la ma`quina de laminación aborte el proceso de limpieza por retirar el permiso.

0000      :                                    GRAFCET para retirada de permiso

0001      :SPA PB 111

0002      :SPA PB 112

0003      :SPA PB 113

0004      :

0005      :BE

## Modulo PB111

Inicialización de todas las etapas del GRAFCET anterior.

0000      :

0001      :

0002      :

0003      :UN  M  128.1

0004      :S   M  128.1

0005      :S   M    0.0

0006      :R   M    0.1

0007      :R   M    0.2

0008      :R   M    0.3

0009      :R   M    0.4

000A      :

000B      :

000C      :

000D      :BE

## Modulo PB112

Modulo de secuencias del GRAFCET de retirada de permiso.

0000      :

0001      :

0002      :

0003      :U   M    0.0

0004      :U   E   33.5  -CR

0005      :UN  E   33.4  -CAM

0006      :S   M  100.0

0007      :

0008      :U   M  100.0

0009      :R   M    0.0

000A      :

000B      :U   M    0.4

000C      :U   E   33.4  -CAM

000D      :S   M  100.1

000E      :

000F      :U   M  100.1

0010      :R   M    0.4

0011      :

0012      :U   M    0.3

0013      :U   E   33.2  -CM

0014      :S   M    0.4

0015      :

0016      :U   M    0.4

0017      :R   M    0.3

0018      :

0019      :U   M  100.0

001A      :O

001B      :U   M    0.2

001C      :U   E   33.5  -CR

001D      :S   M    0.3

001E      :

001F      :U   M    0.3

0020      :R   M    0.2

0021      :

0022      :U   M    0.3

0023      :R   M  100.0

0024      :

0025      :U   M    0.1

0026      :UN  T    4

0027      :S   M    0.2

0028      :

0029      :U   M    0.2

002A      :R   M    0.1

002B      :

002C      :U   M    0.0

002D      :U   E   33.6  -CA

002E      :UN  E   33.4  -CAM

002F      :S   M    0.1

0030      :

0031      :U   M    0.1

0032      :R   M    0.0

0033      :

0034      :U   M  100.1

0035      :S   M    0.0

0036      :

0037      :U   M    0.0

0038      :R   M    0.4

0039      :

003A      :U   M    0.0

003B      :R   M  100.1

003C      :

003D      :

003E      :BE

E   33.5 = CR                        Sensor inductivo, cabeza retirada

E   33.4 = CAM                       Sensor inductivo, atras, izq, pos de mto

E   33.2 = CM                        Sensor inductivo, mantenimiento

E   33.6 = CA                        Sensor inductivo, cabeza aplicada

## Modulo PB113

Modulo de acciones del GRAFCET de retirada de permiso.

0000      :

0001      :U   M    0.3

0002      :=   A   32.1  -M1I

0003      :

0004      :U   M    0.4

0005      :=   A   32.3  -M2AT

0006      :

0007      :U   M    0.1

0008      :R   A   33.1  -BON

0009      :

000A      :U   M    0.3

000B      :R   A   32.6  -BROFF

000C      :

000D      :U   M    0.2

000E      :R   A   32.5  -BRON

000F      :

0010      :U   M    0.3

0011      :R   A   33.5  -LIMP

0012      :

0013      :U   M    0.1

0014      :R   A   32.7  -AON

0015      :

0016      :U   M    0.1

0017      :L   KT 003.2

0019      :SV  T    4

001A      :

001B      :BE

A   32.1 = M1I                       Motor horizontal a la izquierda

A   32.3 = M2AT                      Motor vertical atras

A   33.1 = BON                       Avance de cilindro nuematico II

A   32.6 = BROFF                     Retirada de cilindro hidraulico

A   32.5 = BRON                      Avance de cilindro hidraulico

A   33.5 = LIMP                      A la maquina de laminar. ocupada

A   32.7 = AON                       Avance de cilindro neumatico I

## Modulo PB100

Modulo principal de ejecución del GRAFCET para el estado automático.

0000      :                                    Entrada el GRAFCET de automatico

0001      :

0002      :SPA PB 101                          Inicializa si corresponde

0003      :SPA PB 102                          Etapas

0004      :SPA PB 103                          Acciones

0005      :

0006      :BE

## Modulo PB101

Modulo de inicialización para el GRAFCET de automático.

0000      :

0001      :

0002      :

0003      :UN  M  128.0

0004      :S   M  128.0

0005      :S   M    0.0

0006      :R   M    0.1

0007      :R   M    0.2

0008      :R   M    0.3

0009      :R   M    0.4

000A      :R   M    0.5

000B      :R   M    0.6

000C      :R   M    0.7

000D      :R   M    1.0

000E      :R   M    1.1

000F      :R   M    1.2

0010      :R   M    1.3

0011      :R   M    1.4

0012      :R   M    1.5

0013      :R   M    1.6

0014      :R   M    1.7

0015      :R   M    2.0

0016      :

0017      :

0018      :

0019      :BE

## Modulo PB102

Modulo de secuencias para el GRAFCET de automático.

0000      :

0001      :

0002      :

0003      :U   M    1.1

0004      :U   E   32.4  -PARO

0005      :S   M  100.0

0006      :

0007      :U   M  100.0

0008      :R   M    1.1

0009      :

000A      :U   M    1.3

000B      :U   E   33.1  -CDS

000C      :S   M  100.1

000D      :

000E      :U   M  100.1

000F      :R   M    1.3

0010      :

0011      :U   M    1.3

0012      :U   E   33.1  -CDS

0013      :S   M  100.2

0014      :

0015      :U   M  100.2

0016      :R   M    1.3

0017      :

0018      :U   M    2.0

0019      :U   E   33.4  -CAM

001A      :S   M  100.3

001B      :

001C      :U   M  100.3

001D      :R   M    2.0

001E      :

001F      :U   M    1.7

0020      :U   E   33.2  -CM

0021      :S   M    2.0

0022      :

0023      :U   M    2.0

0024      :R   M    1.7

0025      :

0026      :U   M    1.6

0027      :U   E   33.5  -CR

0028      :S   M    1.7

0029      :

002A      :U   M    1.7

002B      :R   M    1.6

002C      :

002D      :U   M    1.5

002E      :UN  T    2

002F      :S   M    1.6

0030      :

0031      :U   M    1.6

0032      :R   M    1.5

0033      :

0034      :U(

0035      :U   M    0.7             01

0036      :U   E   32.4  -PARO      01

0037      :)                        01

0038      :O(

0039      :U   M    1.4             01

003A      :)                        01

003B      :S   M    1.5

003C      :

003D      :U   M    1.5

003E      :R   M    0.7

003F      :

0040      :U   M    1.5

0041      :R   M    1.4

0042      :

0043      :U   M  100.0

0044      :O

0045      :U   M    1.3

0046      :U   E   32.4  -PARO

0047      :S   M    1.4

0048      :

0049      :U   M    1.4

004A      :R   M    1.3

004B      :

004C      :U   M    1.4

004D      :R   M  100.0

004E      :

004F      :U   M    1.2

0050      :UN  T    5

0051      :S   M    1.3

0052      :

0053      :U   M    1.3

0054      :R   M    1.2

0055      :

0056      :U   M    1.1

0057      :U   E   33.3  -CIS

0058      :S   M    1.2

0059      :

005A      :U   M    1.2

005B      :R   M    1.1

005C      :

005D      :U   M    1.0

005E      :UN  T    1

005F      :S   M    1.1

0060      :

0061      :U   M    1.1

0062      :R   M    1.0

0063      :

0064      :U   M  100.1

0065      :O

0066      :U   M  100.2

0067      :O

0068      :U   M    0.7

0069      :U   E   33.1  -CDS

006A      :S   M    1.0

006B      :

006C      :U   M    1.0

006D      :R   M    0.7

006E      :

006F      :U   M    1.0

0070      :R   M  100.1

0071      :

0072      :U   M    1.0

0073      :R   M  100.2

0074      :

0075      :U(

0076      :U   M    0.5             01

0077      :U   E   33.6  -CA        01

0078      :)                        01

0079      :O(

007A      :U   M    0.6             01

007B      :U   E   33.6  -CA        01

007C      :)                        01

007D      :S   M    0.7

007E      :

007F      :U   M    0.7

0080      :R   M    0.5

0081      :

0082      :U   M    0.7

0083      :R   M    0.6

0084      :

0085      :U   M    0.4

0086      :U   E   33.0  -GIRAT

0087      :S   M    0.6

0088      :

0089      :U   M    0.6

008A      :R   M    0.4

008B      :

008C      :U   M    0.4

008D      :U   E   32.7  -GIRAD

008E      :S   M    0.5

008F      :

0090      :U   M    0.5

0091      :R   M    0.4

0092      :

0093      :U   M    0.3

0094      :U   E   33.6  -CA

0095      :S   M    0.4

0096      :

0097      :U   M    0.4

0098      :R   M    0.3

0099      :

009A      :U   M    0.2

009B      :U   E   33.3  -CIS

009C      :S   M    0.3

009D      :

009E      :U   M    0.3

009F      :R   M    0.2

00A0      :

00A1      :U   M    0.1

00A2      :U   E   33.2  -CM

00A3      :S   M    0.2

00A4      :

00A5      :U   M    0.2

00A6      :R   M    0.1

00A7      :

00A8      :U   M    0.0

00A9      :U   E   33.4  -CAM

00AA      :U   E   32.3  -MARCHA

00AB      :S   M    0.1

00AC      :

00AD      :U   M    0.1

00AE      :R   M    0.0

00AF      :

00B0      :U   M  100.3

00B1      :S   M    0.0

00B2      :

00B3      :U   M    0.0

00B4      :R   M    2.0

00B5      :

00B6      :U   M    0.0

00B7      :R   M  100.3

00B8      :

00B9      :

00BA      :BE

E   32.4 = PARO                      Pulsador de paro

E   33.1 = CDS                       Sensor inductivo, motor a la derecha

E   33.4 = CAM                       Sensor inductivo, atras, izq, pos de mto

E   33.2 = CM                        Sensor inductivo, mantenimiento

E   33.5 = CR                        Sensor inductivo, cabeza retirada

E   33.3 = CIS                       Sensor inductivo, izq pos de servicio

E   33.6 = CA                        Sensor inductivo, cabeza aplicada

E   33.0 = GIRAT                     Senial sentido giro atras rodillo lamina

E   32.7 = GIRAD                     Senial sentido giro adelante rodillo lam

E   32.3 = MARCHA                    Pulsador de marcha

## Modulo PB103

Modulo de acciones para el GRAFCET de automático.

0000      :

0001      :U   M    1.0

0002      :O

0003      :U   M    1.2

0004      :=   A   32.4  -FRENO

0005      :

0006      :U   M    0.1

0007      :=   A   32.2  -M2AD

0008      :

0009      :U   M    1.1

000A      :O

000B      :U   M    1.7

000C      :=   A   32.1  -M1I

000D      :

000E      :U   M    2.0

000F      :=   A   32.3  -M2AT

0010      :

0011      :U   M    0.2

0012      :O

0013      :U   M    1.3

0014      :O

0015      :U   M    0.7

0016      :=   A   32.0  -M1D

0017      :

0018      :U   M    1.1

0019      :O

001A      :U   M    1.0

001B      :O

001C      :U   M    1.3

001D      :O

001E      :U   M    1.2

001F      :O

0020      :U   M    0.7

0021      :=   A   33.3  -ASPIRAR

0022      :

0023      :U   M    0.5

0024      :S   A   33.1  -BON

0025      :

0026      :U   M    1.5

0027      :R   A   33.1  -BON

0028      :

0029      :U   M    0.4

002A      :S   A   32.6  -BROFF

002B      :

002C      :U   M    1.7

002D      :R   A   32.6  -BROFF

002E      :

002F      :U   M    0.3

0030      :S   A   32.5  -BRON

0031      :

0032      :U   M    1.6

0033      :R   A   32.5  -BRON

0034      :

0035      :U   M    0.3

0036      :S   A   33.5  -LIMP

0037      :

0038      :U   M    1.7

0039      :R   A   33.5  -LIMP

003A      :

003B      :U   M    0.6

003C      :S   A   32.7  -AON

003D      :

003E      :U   M    1.5

003F      :R   A   32.7  -AON

0040      :

0041      :U   M    1.5

0042      :L   KT 003.2

0044      :SV  T    2

0045      :U   M    1.0

0046      :L   KT 002.2

0048      :SV  T    1

0049      :U   M    1.2

004A      :L   KT 002.2

004C      :SV  T    5

004D      :

004E      :BE

A   32.4 = FRENO                     Freno del motor

A   32.2 = M2AD                      Motor vertical adelante

A   32.1 = M1I                       Motor horizontal a la izquierda

A   32.3 = M2AT                      Motor vertical atras

A   32.0 = M1D                       Motor horizontal a la derecha

A   33.3 = ASPIRAR                   Aspirador

A   33.1 = BON                       Avance de cilindro nuematico II

A   32.6 = BROFF                     Retirada de cilindro hidraulico

A   32.5 = BRON                      Avance de cilindro hidraulico

A   33.5 = LIMP                      A la maquina de laminar. ocupada

A   32.7 = AON                       Avance de cilindro neumatico I

## Modulo PB200

Controla las acciones asociadas a los botones del panel de mando que permiten llevas la cabeza de pulido a la izquierda y atrás (posición obligatoria para poder pasar al estado automático) en estado manual. Se llega a este estado por una alarma, una parada de emergencia o por deseo del operador.

0000      :U   E   32.5  -M1IZQ                Modulo MANUAL

0001      :UN  E   33.2  -CM

0002      :UN  M   50.2  -LM

0003      :UN  E   33.4  -CAM

0004      :=   A   32.1  -M1I

0005      :

0006      :U   E   32.6  -M2ATR

0007      :U   M   50.2  -LM

0008      :UN  E   33.4  -CAM

0009      :=   A   32.3  -M2AT

000A      :

000B      :BE

E   32.5 = M1IZQ                     Pulsador de motor a la izquierda

E   33.2 = CM                        Sensor inductivo, mantenimiento

M   50.2 = LM                        Cabezal en la banda izquierda

E   33.4 = CAM                       Sensor inductivo, atras, izq, pos de mto

A   32.1 = M1I                       Motor horizontal a la izquierda

E   32.6 = M2ATR                     Pulsador de motor atras

A   32.3 = M2AT                      Motor vertical atras

## Modulo PB222

Reseta todas las variables tras una alarma o una emergencia. Para todos los motores y retrae la cabeza de pulido. Anula todas las acciones de los GRAFCET y los pone en la etapa 0. La idea es que la máquina quede bloqueada para que el operador pueda intervenir en ella para liberar atascos, operaciones de mantenimiento, etc, sin que corra peligro. La cabeza se retrae ya que no es posible parar los rodillos de laminación al quedar fuera del control del skinpass (la máquina de laminación controla al skinpass y no a la inversa) y si quedan girando con la cabeza aplicada y quieta en un sitio pueden acabar dañados los dos elementos.

0000      :                                    Tratamiento de la emergencia

0001      :SPA PB 251                          Resetea los GRAFCET

0002      :

0003      :U   M    0.1                        R depende del VKE

0004      :ON  M    0.1

0005      :R   A   32.1  -M1I                  Para todos los motores

0006      :R   A   32.0  -M1D

0007      :R   A   32.2  -M2AD

0008      :R   A   32.3  -M2AT

0009      :R   A   32.7  -AON                  Retrae los cilindros

000A      :R   A   33.1  -BON

000B      :R   A   33.3  -ASPIRAR              Para el aspirador

000C      :R   Z    1

000D      :L   KT 003.2                        Espera 3 segundos

000F      :U   M   50.0  -EEMER

0010      :O   M   50.3  -ALARMA

0011      :SE  T    1

0012      :U   T    1

0013      :R   A   32.5  -BRON                 Echa la cabeza atras

0014      :R   A   32.4  -FRENO                Quita el freno por si a..

0015      :U   E   33.5  -CR                   Cuando esta retirada

0016      :R   A   32.6  -BROFF                quita el efecto de retroceso

0017      :R   A   33.5  -LIMP                 Indica rodillos libres a la m.

0018      :

0019      :BE

A   32.1 = M1I                       Motor horizontal a la izquierda

A   32.0 = M1D                       Motor horizontal a la derecha

A   32.2 = M2AD                      Motor vertical adelante

A   32.3 = M2AT                      Motor vertical atras

A   32.7 = AON                       Avance de cilindro neumatico I

A   33.1 = BON                       Avance de cilindro nuematico II

A   33.3 = ASPIRAR                   Aspirador

M   50.0 = EEMER                     Estado de emergencia

M   50.3 = ALARMA                    Estado alarma

A   32.5 = BRON                      Avance de cilindro hidraulico

A   32.4 = FRENO                     Freno del motor

E   33.5 = CR                        Sensor inductivo, cabeza retirada

A   32.6 = BROFF                     Retirada de cilindro hidraulico

A   33.5 = LIMP                      A la maquina de laminar. Ocupada

# Text boxes

Rodillo de laminación superior

Cabeza de pulido

CDS

CIS

CM

M2

M1

Vástago roscado

Vástago roscado

Modo Servicio

Modo Mantenimiento

CAM

Rodillo Superior

Rodillo Inferior

CA

CR

CN I

CN II

CH

AON

BON

BROFF

BRON

M

PLC

R   S   T

PB110

GRAFCET

retirada de permiso

FB22

Establece

estado

PB10

Reset

Alarmas

PB100

GRAFCET

modo

automático

PB103

Acciones

PB101

Acciones

PB102

Secuencias

PB251

Reset GRAFCET’s

PB251

Reset GRAFCET’s

PB112

Secuencias

PB111

Inicialización

PB113

Acciones

OB1

PB222

Alarma o Emergencia

PB200

Manual

##### FB55

Vigilancia

PB1

Gestión de alarmas