Ministério do Meio Ambiente

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos

Programa de Proteção e Melhoria da Qualidade Ambiental

Texto Básico sobre Impactos Ambientais no Setor de Extração Mineral

Brasília - DF

Elaborado em abril de 2001

1 - INTRODUÇÃO

O presente texto básico pretende apresentar alguns critérios que poderão ser utilizados no contexto da avaliação de impacto ambiental que caracteriza o licenciamento ambiental realizado pelos órgãos de meio ambiente, não sendo, no entanto, um texto normativo.

A extração mineral compreende:

- a “mineração”, cuja característica principal é o conhecimento do jazimento mineral e o desenvolvimento da atividade de forma tecnicamente planejada, em etapas sucessivas de pesquisa mineral, implantação, operação e desativação;

- o “garimpo”, extração mineral através de métodos rudimentares e tradicionais, sem conhecimento do jazimento e sem projeto técnico específico.

Este texto aborda ambas as formas de extração, incluindo:

- os processos de pesquisa mineral, lavra e beneficiamento;

- quanto aos minerais considerados, este manual aborda todos os minerais metálicos, não metálicos e industriais, fertilizantes, carvão mineral, minerais radioativos, gemas, água mineral, e agregados para a construção civil. Não foi considerado escopo deste manual o petróleo e o gás natural.

- quanto ao beneficiamento mineral, considera-se todas as atividades até a obtenção de um concentrado ou de um produto mineral bruto, ou seja: Britagem, peneiramento/lavagem, concentração por processos físicos ou químicos.

Não serão abordadas neste texto obras de infra-estrutura e operações posteriores à obtenção do produto mineral bruto, ou seja:

- estradas de acesso até o empreendimento, portos, linhas de transmissão, usinas termelétricas e vilas (urbanização).

- calcinação, fundição, metalurgia, hidrometalurgia, e outros processos industriais.

Um aspecto importante a ser considerado será a definição se a infra-estrutura é parte ou não do empreendimento. A princípio, esta definição depende do fator de utilização da infra-estrutura pelo empreendimento: Se for de uso exclusivo, será considerada como parte mesmo.

1.1 - Abordagem

As bases iniciais deste texto foram obtidas através de uma revisão do setor de extração mineral, considerando sua realidade atual, seu nível tecnológico na área ambiental e os aspectos constitucionais, legais e normativos correspondentes.

Inicialmente foram estabelecidos procedimentos gerais para avaliação de impactos ambientais e definição de viabilidade ambiental de empreendimentos. Ainda dentro deste contexto, estabeleceu-se um termo de referência geral, que poderá ser utilizado como base na qual serão feitas as adequações necessárias para cada situação em particular.

O estabelecimento destas situações específicas se deu através da sistematização da classificação de ambientes e tipos de empreendimentos.

Quanto aos ambientes onde se inserem os empreendimentos, concluiu-se que na verdade são pequenas as diferenças de impactos de empreendimentos de extração mineral nos diversos biomas brasileiros. Na verdade, o mais importante neste caso é a diferenciação entre os diversos tipos de ambientes quanto ao seu uso (antrópico) e estrutura (ambiental). Dentro desta concepção espacial, optou-se pela classificação de ambientes em três os tipos básicos, excludentes entre si, ou seja; ambientes de uso antrópico intensivo, ambientes de uso antrópico extensivo e ambientes conservados.

Além destes tipos básicos, foram especificadas situações especiais, que podem ser cumulativas entre si ou a qualquer um dos três tipos de ambientes, e especificam ambientes específicos, tais como terrenos cársticos, ambientes aquáticos, a’reas de sensibilidade socioeconômica, etc.

A partir desta classificação, foram desenvolvidas fichas para cada tipo de ambiente, com indicação dos principais aspectos ambientais, de ênfases a serem dadas nos termos de referência dos Estudos de Impacto Ambiental, de programas para o Plano de Controle Ambiental e de itens de verificação em inspeções.

Quanto à classificação dos empreendimentos de extração mineral, considerou-se os seguintes parâmetros:

- Porte/estrutura, para este parâmetro, adotou-se a classificação proposta no documento “Diretrizes Ambientais para o Setor Mineral” (MMA, 1997), estabelecida em três subsetores, cada qual com suas próprias características socioeconômicas e impactos ambientais associados: o subsetor de extração de minerais metálicos, de minerais não metálicos e industriais, de fertilizantes e de carvão mineral, o subsetor de extração de minerais de uso direto na construção civil, e o subsetor de garimpo;

- Tipo de minério, que é determinante das condicionantes de lavra e beneficiamento, e tem relação direta com os efeitos ambientais do empreendimento, principalmente no que se refere às emissões. A partir de informações obtidas no DNPM sobre os minérios extraídos no Brasil, foram estabelecidos 15 grupos de minérios, que apresentam características próprias quanto aos impactos ambientais gerados pela sua extração;

- Tipo de lavra, que condiciona os principais efeitos ambientais sobre a paisagem, bem como o ambiente final e o uso futuro da área minerada. Foram estabelecidos cinco tipos diferentes de lavra, que apresentam efeitos ambientais específicos (pedreiras, cavas, lavras em fatias, dragagens e lavras subterrâneas).

- Tipo de beneficiamento, que é o principal condicionador das emissões dos empreendimentos de extração mineral. Em função de suas características quanto aos efeitos ambientais gerados, foram estabelecidos quatro tipos; sem beneficiamento, beneficiamento a seco, beneficiamento a úmido e beneficiamento com insumos químicos. Considerou-se que, em algumas situações, um mesmo empreendimento pode ter dois tipos de beneficiamento.

A partir da análise do tipo de minério, tipo de lavra e tipo de beneficiamento, obtiveram-se 10 diferentes tipos de empreendimento quanto aos efeitos ambientais da lavra e 6 quanto aos efeitos ambientais do beneficiamento.

Estabeleceu-se então uma classificação ambiental empreendimentos de extração mineral baseada em 3 dígitos, a saber:

| Primeiro dígito | Segundo dígito | Terceiro dígito |
| --- | --- | --- |
| Características quanto ao porte e estrutura empresarial | Características ambientais quanto a lavra | Características ambientais quanto ao beneficiamento |

Com base nesta classificação, foram elaboradas fichas para cada tipo de empreendimento, contendo a descrição do empreendimento-tipo, os principais aspectos ambientais (que são os condicionadores dos principais impactos ambientais), a indicação de ênfases para o Termo de Referência para os estudos ambientais, de programas de controle ambiental e de itens de verificação de inspeção.

2 -	O SETOR DE MINERAÇÃO NO BRASIL: CONTEXTO AMBIENTAL, TECNOLÓGICO E LEGAL

2.1 - As atividades de extração mineral e o contexto ambiental

Por se tratar da extração de recursos naturais não renováveis da crosta terrestre, a mineração geralmente é vista como uma atividade altamente impactante e não sustentável. Por outro lado, a mineração é a base da sociedade industrial moderna, fornecendo matéria-prima para todos os demais setores da economia, sendo, portanto essencial ao desenvolvimento. A extração mineral é considerada de tal forma estratégica que no Brasil, como na maioria dos países, os depósitos minerais (jazimentos) são bens públicos, extraídos por concessão do estado. Os efeitos ambientais e socioeconômicos do aproveitamento destes jazimentos dependem, principalmente, da forma na qual esta atividade será planejada e, principalmente, como será desenvolvida.

Nos primórdios da civilização, a extração mineral era conduzida sem o conhecimento do jazimento e sem nenhum planejamento, o que ao mesmo tempo acarretava o desperdício de recursos, a falta de aproveitamento integral do jazimento e uma enorme gama de impactos ambientais. Esta forma de extração mineral não corresponde a definição atualmente aplicada para “mineração”, mas ainda é encontrada no Brasil, na forma de “garimpo”.

Conforme o documento “Diretrizes Ambientais para o Setor Mineral” (MMA, 1997), Em termos técnicos, a atividade de extração mineral que é definida como “mineração” propriamente dita engloba as atividades de pesquisa, lavra e beneficiamento de minerais, e se caracteriza pela existência de um plano de aproveitamento econômico de um corpo mineral conhecido. A atividade assim definida compreende três etapas, que correspondem a implantação, operação e desativação. Neste sentido, a mineração configura-se como uma forma de “uso temporário do solo”.

O mesmo documento indica três subsetores diferenciados no setor de extração mineral, sendo que dois deles podem ser considerados “mineração”, enquanto que o terceiro corresponde ao garimpo. Cada subsetor apresenta suas próprias características socioeconômicas e impactos ambientais associados.

O subsetor de extração de minerais metálicos, de minerais não metálicos e industriais, de fertilizantes e de carvão mineral inclui a maioria das empresas de mineração de grande porte e mostra-se mais bem organizado. Em geral, estes empreendimentos apresentam as seguintes características no contexto ambiental:

- são empreendimentos planejados, onde o conhecimento do jazimento associado ao emprego de técnicas de engenharia permitem o aproveitamento adequado do recurso mineral;

- geralmente tem forte capacidade de modificação do meio socioeconômico a nível local ou mesmo regional e, quando localizados em pequenos municípios, acabam por criar dependência econômica. Por um lado, geram fortes impactos positivos relacionados à geração de renda e empregos, mas por outro lado podem induzir transformações sociais e demanda por serviços e equipamentos urbanos onde se inserem;

- geralmente são empreendimentos de porte, com grande capacidade de modificação da paisagem e de geração de impactos sobre os ecossistemas, a nível local;

- devido a sua capacidade financeira e organizacional, em geral tem acesso a tecnologia mais moderna de controle ambiental, e mantém sistemas de gestão ambiental adequados ao porte e ao nível de impactos gerados. Em sua grande maioria, são regularmente licenciados e fiscalizados pelas agências de controle ambiental;

- potencialmente, podem gerar passivos ambientais consideráveis, relacionados ao porte das operações, entretanto apresentam maior capacidade de aplicação de tecnologia moderna na recuperação das áreas degradadas e na eliminação de passivos para um adequado fechamento.

O subsetor de extração de minerais de uso direto na construção civil é geralmente constituído por empresas de pequeno a médio porte, com baixa capacidade organizacional e de investimentos. As principais características do subsetor no contexto ambiental são:

- nem sempre tem conhecimento adequado do jazimento, ou planejamento de lavra que conduza ao fechamento da mina com aproveitamento máximo do recurso mineral;

- principalmente nas pequenas empresas, é grande a clandestinidade, associada a falta ou a deficiências no licenciamento ambiental;

- o acesso e a capacidade de absorção de tecnologia moderna no controle e na reabilitação ambiental é restrito;

- em termos unitários, tem pouco efeito socioeconômico, entretanto, quando se considera o conjunto, corresponde a uma atividade de grande poder de multiplicação de emprego e renda, por se produzir os insumos básicos para a construção civil;

- tem ampla distribuição no território nacional, estando presente em praticamente todos os municípios;

- em termos unitários, geram impactos pontuais sobre a paisagem e os ecossistemas. Entretanto a concentração de várias pequenas minas pode gerar impactos importantes, especialmente no caso de extração de areia e argila em áreas de várzeas.

O subsetor de garimpo, como já foi descrito, não corresponde à mineração no sentido técnico, mas sim a um processo arcaico de extração de recursos minerais, caracterizado pela falta de conhecimento do jazimento e pela falta de planejamento, de recursos técnicos e financeiros (geralmente).

Desenvolve-se principalmente na extração dos metais e pedras preciosas, a exemplo do ouro, diamante e pedras coradas (turmalina, topázio, água marinha, alexandrita, etc.). Não obstante, à luz do conceito apresentado no parágrafo anterior, várias atividades extrativistas podem ser consideradas como garimpeiras, como é o caso de vários exemplos do setor de extração de minerais de uso direto na construção civil (por exemplo, areia e pedras ornamentais tipo “São Tomé ou Pirenópolis”).

Embora os impactos ambientais mais críticos e abrangentes estejam, sem dúvida, associados a extração garimpeira de metais, deve-se considerar que o setor de garimpo possui uma diversidade de tipos e impactos associados regidos pela demanda de cada região, seus recursos minerais e mesmo, a cultura de seu povo.

Desta forma, é complexo o estabelecimento de quadro de distribuição de reservas potenciais utilizadas pelo garimpo. Sem dúvida o cenário aluvionar é o principal alvo de exploração e principal vetor da disseminação dos impactos ambientais decorrentes do garimpo. Todavia a diversidade dos recursos potenciais, o caráter experimental da atividade e, principalmente, a inexistência de um planejamento adequado fazem com que várias atividades se iniciem e cessem sem que se possa dar conta de uma avaliação prévia e/ou contemporânea. Esta é uma característica do garimpeiro: ser nômade.

Várias questões ambientais circundam a atividade garimpeira e requerem uma postura de controle ambiental, atualmente, não observada. A manutenção da qualidade dos recursos hídricos, as questões indígenas, a disseminação de doenças e focos de proliferação são os principais conflitos com a atividade.

No contexto ambiental, as principais características do subsetor são as seguintes:

- a falta de planejamento repercute diretamente na impossibilidade de se desenvolver uma avaliação dos impactos adequada (já que não se tem uma previsão exata do que será o empreendimento), bem como projetos de controle e de recuperação ambiental. Este fato, se não impossibilita, dificulta em muito o licenciamento ambiental;

- a grande maioria dos empreendimentos é clandestina, devido à característica dos empreendimentos (constituídos em sua maioria por atividades individuais ou grupais informais), e em geral, devido também às dificuldades para licenciamento ambiental;

- individualmente, as atividades de garimpo geram impactos pontuais. Entretanto, geralmente o garimpo atua em uma área através de um grande número de pessoas ou de grupos, multiplicando os impactos. Estes, quando somados, tornam-se relevantes, com a geração de grandes passivos ambientais. A inexistência de uma responsabilidade formalizada faz com que a inspeção se torne praticamente impossível, e que estes passivos se transfiram à sociedade.

- na medida em que o garimpo caminha para a regularização, acaba por se tornar uma pequena empresa de mineração, com conhecimento do jazimento, planejamento de lavra, concessão mineral e licenciamento, deixando portanto de ser uma atividade garimpeira;

As técnicas utilizadas no descobrimento das reservas garimpeiras, bem como no desenvolvimento e na lavra ainda são praticamente as mesmas que impulsionaram os colonizadores portugueses ao interior do Brasil. Poucas exceções devem ser feitas à inserção de insumos de extração e beneficiamento, como é o caso de dragas, de explosivos caseiros para desmonte, e do mercúrio para a concentração de ouro, ainda aplicado em diversas regiões brasileiras.

A utilização deste metal em garimpos constitui, em larga escala, o principal impacto ambiental decorrente da atividade, devido a generalização de sua utilização em garimpos de aluvião por todo o território nacional, suas conseqüências sobre a qualidade de vida aqüática e a saúde humana. A utilização de mercúrio para concentração de metais é uma atividade que requer rígidas posturas operacionais e o emprego de equipamentos, os quais geralmente requerem atitudes e investimentos na sua maioria incompatíveis com o setor garimpeiro.

O garimpo, em sua forma tradicional, tornou-se ilegal a partir da constituição de 1988 e de leis complementares correspondentes. Com base na constituição e na lei 7.805 de 18/07/89, a lavra garimpeira somente pode ser realizada em “áreas de garimpagem”, assim instituídas pelo DNPM após avaliação prévia dos Estudos de Impacto Ambiental. A garimpagem fora destas áreas é considerada criminosa pela referida lei, sujeitando o infrator a pena de reclusão.

2.2 - Nível tecnológico do setor mineral na gestão ambiental

Por se tratar de atividade apontada como altamente impactante, objeto de pressões por parte da sociedade, do mercado e dos acionistas, a mineração vem a muito se capacitando para a gestão ambiental. Naturalmente, a estratificação dos empreendimentos é também acompanhada por uma estratificação no acesso a esta tecnologia, resultando em níveis tecnológicos diferenciados. A abordagem a seguir não pretende ser completa e não tem como objetivo descrever ou avaliar tecnologias específicas, mas visa tão somente proporcionar uma visão geral sobre o nível tecnológico adotado para a gestão ambiental nos grandes empreendimentos de mineração no Brasil.

De forma geral, o nível tecnológico da mineração de porte no Brasil é compatível com os níveis mais avançados no mundo, até porque estas empresas sofrem pressão do mercado comprador internacional ou de acionistas estrangeiros, ressalvadas as características ambientais e sociais que diferenciam alguns conceitos de gestão em cada país. O mesmo não pode ser afirmado para as pequenas empresas de mineração, que de forma geral ainda não se adequaram às tendências mundiais, seja por não ter acesso à tecnologia, seja por falta de recursos ou de pressão.

As principais tendências tecnológicas na gestão ambiental na mineração, como para todos os demais empreendimentos, apontam na direção de que as empresas tenham sistemas de gestão ambiental formais e certificados, ao menos segundo a ISO 14.000. Em alguns casos, procura-se também a certificação dos mesmos sistemas perante outras normas, como é o caso da britânica BS 7750, ou normas da União Européia. Uma tendência clara é que os sistemas de gestão ambiental sejam integrados a sistemas de gestão de segurança, higiene e saúde ocupacional, e que inclusive as áreas responsáveis por esta gestão também sejam integradas numa única responsabilidade. As grandes empresas de mineração já se encontram nesta condição, ou estão se adaptando a ela. Entretanto, a grande maioria das pequenas e médias empresas ainda estão alheias a este processo.

Em temas específicos, o “status” tecnológico mais avançado no setor mineral vem observando as tendências apresentadas nos subitens a seguir, por etapa da mineração.

2.2.1 -	Tendências da tecnologia ambiental na pesquisa mineral e avaliação de viabilidade do empreendimento

Para levantamentos regionais, vem sendo cada vez mais observada a utilização de métodos indiretos não impactantes, tais como os métodos geofísicos aerosuportados, os quais vem atingindo significativos avanços tecnológicos. Mesmo levantamentos topográficos de áreas restritas, já vêm sendo realizados por métodos indiretos, com a utilização de sensoriamento remoto (raios laser) transportados por helicóptero.

Na pesquisa mineral de áreas específicas, alguns métodos de investigação podem trazer impactos ambientais, de pequena monta, como é o caso dos métodos geofísicos sísmicos e mesmo a topografia convencional, devido à necessidade de abertura de clareiras lineares na vegetação, para a leitura instrumental ou a instalação de geofones.

A sondagem geológica com coleta de amostras, entretanto, é necessária para que se tenha o real conhecimento da composição química e mineralógica do jazimento. Neste caso, esta operação é realizada com utilização de bacias de decantação e recirculação de águas de perfuração, de lamas biodegradáveis (a base de celulose) e de sistemas de separadores óleo água (SAO) transportáveis (caixas pré-fabricadas móveis SAO), para tratamento prévio dos efluentes provenientes das bacias de decantação.

Atualmente, para aumento da segurança na gestão ambiental e até mesmo para a subsidiar uma verificação preliminar de viabilidade do empreendimento, vem sendo feita uma vistoria prévia na área a ser pesquisada, com indicação das principais questões a serem consideradas, tanto na pesquisa mineral, quanto para o estudo de impacto ambiental (subsidiando assim o termo de referência). Esta visita em geral é realizada por uma equipe multidisciplinar de consultores contratados pela empresa interessada que, além do geólogo responsável pela pesquisa mineral, é composta pelo menos por um biólogo e um arqueólogo, sendo que estes profissionais fazem ainda a orientação quanto a cuidados especiais para a proteção de setores ecologicamente relevantes, ou para procedimentos no caso de ocorrência de material arqueológico, inclusive realizando treinamento das equipes de pesquisa e identificando locais mais apropriados para a implantação de acampamento de pesquisa.

O Estudo de Impacto Ambiental adquire relevância, não unicamente como instrumento do licenciamento, mas também como elemento da avaliação de viabilidade do empreendimento. Neste aspecto, a consistência das avaliações é elemento condicionante para o correto dimensionamento da viabilidade do negócio, exigindo métodos preditivos precisos e, cada vez mais, que permitam quantificar os impactos prognosticados. Neste contexto, assumem importância os sistemas de simulação e modelamento.

Existe atualmente uma enorme gama destes sistemas, sendo que os mais conhecidos são os sistemas para modelamento de plumas de contaminação solo e águas subterrâneas, de dispersão de gases e material particulado em atmosfera, de e dispersão de ruídos. Existem também sistemas para predição de emissões gasosas de tanques de depósito de produtos perigosos, para predição de efeitos de explosões destes tanques. Os mais utilizados são aqueles distribuídos ou certificados pela Agência Ambiental Norte Americana (EPA).

Recentemente, surgiram modelamentos matemáticos embutidos em sistemas de simulação e quantificação de impactos ambientais, que são questionados quanto a sua real eficiência, tendo em vista que os parâmetros subjetivos de uma avaliação de impacto já se encontram inseridos no sistema, sem que, no entanto se tenha controle sobre os mesmos.

O monitoramento para geração do “back ground” da área, também, deixa de ter unicamente a finalidade de embasar o EIA, passando a representar importante ferramenta para o projeto do empreendimento e, principalmente, para a documentação da condição original da área, antes da implantação do empreendimento. Considerando-se que um jazimento mineral corresponde normalmente a uma “anomalia” geológica, na maioria dos casos tem-se também uma “anomalia” natural na qualidade das águas subterrâneas e superficiais, com presença de metais constituintes da mineralogia do jazimento.

Assim, o setor mineral vem observando que é fundamental a caracterização adequada do “back groud” da área, incluindo-se aí, além da qualidade das águas, a qualidade do ar e o nível de ruídos. Além disso, é comum que se implante na área em pesquisa torres meteorológicas, de forma a gerar séries mais longas do ciclo hidrológico da área estudada, que dará suporte não somente aos estudos de impacto, mas também aos projetos de drenagem, desaguamento de mina e barragens.

Modernamente, existem sistemas de monitoramento remoto, que permitem o envio de informações “on line” para as empresas ou para órgãos de controle ambiental. Em alguns casos, tais sistemas já vêm sendo aplicados de forma ainda incipiente no Brasil (principalmente para monitoramento meteorológico, de vazões e de emissões atmosféricas de chaminés). No que se refere ao monitoramento remoto de qualidade de águas, os sistemas são de alto custo, e ainda não normatizados, pelo que não vem sendo aplicados em escala, mesmo no exterior.

Outro aspecto importante na predição de impactos são os estudos de potencial de geração de drenagem ácida de mina (DAM, em português, ou AMD, como é utilizado internacionalmente). Estes estudos são recomendados em corpos minerais que contenham sulfetos (a pirita, FeS, é o mais comum). Atualmente, empregam-se duas técnicas para estes estudos, que são complementares e seqüenciais:

- inicialmente, realizam-se os testes estáticos, onde avalia-se o potencial de neutralização, ou seja, a relação entre a quantidade de enxofre e de carbonato existente nas rochas (minério e estéril) e no rejeito (obtido em laboratório, planta piloto, ou em instalação de beneficiamento de material idêntico). Trata-se de análises químicas específicas, e de cálculos estequiométricos do poder de neutralização natural dos minerais contidos no material. Caso se comprove a possibilidade de geração de drenagem ácida (a neutralização, neste caso, não é suficiente para a quantidade de ácido potencialmente produzida), então passa-se para a Segunda etapa.

- a Segunda etapa consiste nos testes dinâmicos, para os quais existem diversas metodologias, mas que em sua essência consistem na realização de lixiviação dos materiais estudados, de forma a simular as condições naturais de forma acelerada, verificando-se os efeitos da geração de drenagem ácida e da solubilização de metais.

Estes testes direcionarão a predição de impactos da geração de drenagem ácida, bem como as medidas de controle da mesma.

Outra importante tendência é a de que, desde o início dos trabalhos de pesquisa, seja estabelecido um canal de comunicação com as comunidades situadas nas proximidades, considerando-se ao menos o município no qual se insere o projeto. Este processo, caracterizado pela transparência e pela constante informação das intenções e dos planos da empresa, evita a disseminação de boatos, prepara a comunidade para o processo de licenciamento e implantação do empreendimento, e cria condições para uma adequada relação empresa-comunidade. Os métodos mais modernamente empregados neste processo estão dentro do modelo estabelecido pelo banco mundial, através do IFC, denominado PCDP (Public Consultation and Disclosure Plan).

2.2.2 - Tendências da tecnologia ambiental na implantação do empreendimento

Uma tendência tecnológica importante no setor mineral é o planejamento prévio da implantação do empreendimento, com a utilização de critérios ambientais. Para tal, são utilizadas técnicas de zoneamento ambiental (compartimentação da paisagem), como por exemplo, o “mapeamento de Biótopos”, de forma a definir os setores mais indicados para a implantação das estruturas, os setores mais relevantes para a proteção, ou mais sensíveis à erosão ou instabilidade de taludes, etc.

Os acampamentos, antigamente muito comuns na implantação de minas, vem sendo reduzidos ao mínimo necessário, procurando-se valorizar ao máximo a mão de obra local, ainda que isso implique em um custo de transporte diário maior. Assim, ao mesmo tempo é maximizado o impacto socioeconômico local (positivo), e são minimizados os impactos negativos advindos dos acampamentos (geração de resíduos e efluentes, aumento da caça, problemas entre os trabalhadores oriundos de outras regiões com a comunidade local, afluxo de pessoas à procura de emprego, etc.). Neste mesmo sentido, é tendência moderna não se implantar acampamentos ou núcleos habitacionais definitivos para a etapa de operação, procurando-se sempre o maior aproveitamento da mão de obra dos núcleos urbanos próximos, e a inserção dos funcionários provenientes de outras regiões às comunidades locais.

Dentro das tendências tecnológicas modernas, a manutenção de veículos e máquinas em campo é feita sob rígidos procedimentos para evitar derrames de óleo e combustível e as oficinas, mesmo que temporárias, são providas com sistemas separadores óleo/água (SAO), já disponíveis em caixas removíveis e reutilizáveis. O mesmo procedimento vem sendo feito quanto aos efluentes sanitários, com relação a fossas sépticas reutilizáveis.

Outra evolução tecnológica que vem sendo absorvida pela mineração é o desmate controlado, com vistas ao direcionamento da fauna para áreas previamente planejadas para se tornarem áreas protegidas, e ao aproveitamento máximo da massa vegetal retirada, através da compostagem para posterior aplicação na revegetação das áreas degradadas durante a implantação.

2.2.3 - Tendências da tecnologia ambiental na operação do empreendimento

Acompanhando a tendência mundial, na etapa de operação os modernos conceitos tecnológicos visam o menor consumo de insumos (especialmente água e energia) e a menor geração de efluentes e resíduos, portanto a menor geração de impactos. A seguir, apresenta-se uma visão geral das tendências de tecnologia ambiental na operação de empreendimentos minerais, por aspecto ambiental:

Gerenciamento de emissões gasosas e qualidade do ar

Uma das principais fontes geradoras de poeira na mineração é a movimentação de máquinas e equipamentos em vias não pavimentadas. Em áreas onde se dá o trânsito por veículos convencionais, as tendências modernas são pela pavimentação das vias. Entretanto, isso não é possível nas áreas da mina, onde transitam máquinas e veículos do tipo “fora de estrada”. Neste caso, os sistemas convencionais de molhamento de pista por caminhão pipa, quando possível, vêm sendo substituídos por sistemas fixos de irrigação.

Quanto às fontes fixas, a evolução dos sistemas de captação e de filtragem de emissões foi considerável, sendo que os filtros de mangas atendem atualmente a uma enorme gama de situações, com alta eficiência. Em alguns casos, os sistemas de aspersão de água nebulizada também vêm sendo aplicados com sucesso, principalmente onde não é possível uma captação e filtragem eficiente, como por exemplo, em áreas de britagem primária. Neste caso, existem atualmente diversos produtos químicos (tensoativos) que aumentam a capacidade de captura das partículas de poeira pelas águas, sem riscos importantes para o meio ambiente.

Pode-se afirmar que a tecnologia disponível atualmente no Brasil, com equipamentos aqui produzidos, para filtragem de emissões gasosas, inclusive de fornos e outros dispositivos de tratamento de minério é adequada e permite o atendimento aos padrões legais.

Gerenciamento e disposição final de resíduos

As tendências atuais de gerenciamento de resíduos são baseadas no princípio da redução da geração, do reaproveitamento e da reciclagem. Somente quando não é possível o atendimento a estes princípios, tem-se a definição de uma destinação final.

Considerando-se que um resíduo perigoso, se misturado a outro não perigoso, pode fazer com que todo o conjunto se torne perigoso, outro conceito atual é o de gerenciamento do resíduo na origem, com coleta seletiva e separação cuidadosa dos resíduos segundo suas características.

Também quanto à destinação final, tem-se uma tendência importante, que é a de se evitar a disposição na área do empreendimento, priorizando-se o envio a centrais de tratamento, reaproveitamento, reciclagem, co-processamento ou incineração. Isto porque depósitos de resíduo, por mais seguros que sejam, se configuram em potenciais passivos ambientais. Havendo a necessidade de disposição final dos resíduos, existem normas da ABNT definindo como esses depósitos devem ser construídos (NBs 1183, 13896).

Para resíduos orgânicos (provenientes de restaurantes, por exemplo), modernamente se procura a disposição em aterros sanitários. Quando as quantidades são pequenas, vêm sendo adotadas outras duas alternativas: a incorporação a compostagem aeróbica para uso na reabilitação, ou a trituração na própria cozinha, com incorporação ao efluente sanitário a ser tratado em sistemas próprios.

Para a disposição de estéril, que é o resíduo da lavra, existem normas brasileiras específicas (NB 13029). Nos empreendimentos onde se aplicam técnicas modernas de gestão ambiental, a definição das áreas para disposição de estéril é feita a partir de estudo de alternativas, onde um dos parâmetros principais consiste na importância relativa dos ambientes a serem atingidos (que pode ser obtida a partir do mapeamento e caracterização destes ambientes). Ainda que nem sempre seja possível em função das condições topográficas, as tendências atuais são pela escolha de áreas para disposição de estéril que estejam fora de vales, nascentes e APP’s (áreas de preservação permanente). Procura-se, também, a construção de depósitos de forma a que se possa fazer a reabilitação concomitante, isto é; da porção inferior para a superior, com a formação de taludes prontos para a reabilitação na medida em que vai sendo construído.

O resíduo do processo de beneficiamento mineral (rejeito) pode ter características muito diferenciadas, dependendo do processo e dos insumos utilizados. Desta forma, pode ser um resíduo inerte, com baixo potencial poluidor, ou pode adquirir características que o tornem perigoso ou altamente poluente.

O sistema tradicional de disposição deste resíduo é a barragem de rejeito. A evolução tecnológica deste sistema vem se direcionando no sentido de:

- redução da área afetada pela barragem, através de aumento da eficiência da decantação (com o uso de produtos para acelerar a sedimentação, como por exemplo a cal), ou pela implantação de sistemas de drenagem interna (redes de drenos no fundo da bacia, com sistemas de filtragem à base de manta geotêxtil);

- modificação do sistema construtivo, de forma a possibilitar a implantação de “diques secos”, em áreas planas ou encostas suaves, fora de vales e APPs.

- Sistemas de impermeabilização do solo à base de mantas de PVC, para bacias onde serão depositados rejeitos perigosos, potencialmente poluidores.

A engenharia nacional já detém capacidade para projetar e implementar os sistemas descritos neste item, sendo, portanto tecnologia acessível à maioria dos empreendimentos de mineração.

# Gerenciamento de efluentes líquidos e águas

A evolução tecnológica nesta área se faz principalmente no sentido da maximização dos sistemas que demandam água e geram efluentes, no sentido da redução do consumo, da recirculação de água e da menor geração de efluentes.

Os sistemas de tratamento de efluentes compactos e transportáveis vêm se destacando no desenvolvimento tecnológico nesta área, como por exemplo, ETE’s compactas para tratamento de efluentes sanitários, em substituição a fossas sépticas (sistema menos eficiente, indicado para pequenas quantidades de efluentes).

Mesmo as fossas sépticas atualmente são disponíveis em módulos pré-fabricados, como também sistemas SAO (de separação óleo/água). Modernamente, estes sistemas SAO devem ser instalados em todos os pontos de emissão de efluentes potencialmente contaminados com óleo, como efluentes provenientes de oficinas, de resfriamento de equipamentos, de lavagem de correias, etc.

As tecnologias de “tratamento passivo”, desenvolvidas na América do Norte para tratamento de drenagem ácida de mina e de drenagens com alto teor de metais ainda não foram integradas à mineração no Brasil. Trata-se de tecnologias que proporcionam tratamento de longo prazo, sem interferência humana, e por isso são extremamente importantes como sistemas de tratamento que se manterão mesmo após o fechamento da mina.

Por outro lado, a tecnologia nacional já se encontra bastante desenvolvida na implantação de piezômetros e na aplicação de sistemas de modelamento para controle e predição dos efeitos de rebaixamento de lençol de águas subterrâneas em explotação mineral e da estabilidade de taludes de escavação e de depósitos de estéril, para os quais já existem normas brasileiras específicas (NB’s 13028, 13029).

A tecnologia nesta área visa principalmente o controle de efeitos de ruídos e vibrações quando as atividades de mineração se desenvolvem próximas a áreas urbanas ou a elementos do patrimônio natural e cultural (cavernas, sítios arqueológicos, ruínas ou construções históricas).

Para ruídos, dentre outros, podem ser citados os seguintes métodos de controle atualmente utilizados:

- substituição de cordéis detonantes por outros sistemas (elétricos, ou cordéis especialmente projetados para redução de ruídos). Os cordéis detonantes representam a principal fonte de ruídos no desmonte;

- substituição de “fogachos” (detonações para destruição de matacos ou grandes blocos soltos de rocha) por equipamentos para quebra mecânica (rompedores hidráulicos, “drop ball”, etc.);

- enclausuramento de equipamentos geradores de níveis elevados de ruídos Peneiras, britadores, moinhos, compressores, etc.), com a utilização de paredes absorventes (existem no mercado brasileiro diversos fabricantes e diversas opções de produtos);

Para vibrações, vêm sendo desenvolvidas tecnologias que associam sistemas de medição (monitoramento com a utilização de sismógrafos) a planos de fogo onde são utilizadas cargas reduzidas por meio de uma maior quantidade de “esperas”. Existem normas brasileiras que especificam limites de vibração em construções (NB 9653), mas não existem normas brasileiras para limites de vibração em elementos do patrimônio natural e cultural. Para estas situações, em muitos casos vem sendo utilizadas as normas alemãs “DIN”.

Prevenção e controle de emergências ambientais

As tecnologias de análise de risco e de prevenção e controle de emergências, antigamente restritas às indústrias nucleares e químicas, vêm sendo absorvidas e adaptadas pela mineração, já configuradas não apenas em sistemas visando a segurança de trabalho, mas também de proteção ambiental.

As grandes empresas de mineração já vêm desenvolvendo suas análises de riscos e seus planos de emergência. A rigor, estes planos são necessários sempre que o empreendimento envolva:

- insumos e produtos perigosos, conforme definido por classificação ONU, normas ABNT, CONAMA ou na Portaria 204/97 do Ministério dos Transportes, como por exemplo tanques de combustíveis, ácidos, bases, gases perigosos, etc.;

- estruturas como barragens, diques de contenção ou sistemas que, em caso de rompimento, possam causar impactos ambientais significantes;

O “Plano de Gerenciamento de Riscos”- PGR é subdividido em duas partes: O Plano de ação para Prevenção de Riscos, e o Plano de Emergência, e sua elaboração deve ser feita por profissional legalmente habilitado (que conforme resolução CONFEA 359/91, é o engenheiro de segurança), sendo precedida por uma análise de riscos.

A análise riscos (AR), no que se refere ao meio ambiente, é um procedimento técnico que consiste na identificação dos riscos de ocorrência de acidentes que possam ter conseqüências sobre o meio ambiente. Diferentemente da avaliação de impactos ambientais, a AR considera uma relação entre o impacto que um evento acidental poderá causar sobre o meio ambiente, e a probabilidade de sua ocorrência (freqüência). A esta relação se dá o nome de risco ambiental.

Risco = Gravidade das conseqüências (impacto) x Probabilidade de ocorrência

Para os riscos relevantes, assim identificados em função de uma probabilidade maior de ocorrência, ou em função de um nível muito alto de impacto a ser provocado, são propostas medidas de prevenção, e são previstos procedimentos para o caso de ocorrência do evento. Estes procedimentos compõem o “Plano de Gerenciamento de Riscos”- PGR.

Programas internos de treinamento e simulações para controle de acidentes ambientais complementam a eficiência dos planos de emergência.

Para atendimento a eventos de risco ambiental, existem atualmente no Brasil empresas que mantém equipes de prontidão permanente, com veículos e equipamentos adequados ao controle de emergências ambientais, denominadas de EPAE (Equipes de Pronto Atendimento a Emergências Ambientais), que atuam principalmente nos acidentes no transporte de produtos perigosos.

Monitoramento ambiental

A valorização do monitoramento como um dos principais instrumentos de gestão ambiental é uma tendência tecnológica importante em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Diversas tecnologias modernas para monitoramento ambiental vêm sendo desenvolvidas, como é o caso das já citadas no monitoramento com o uso de bioindicação. Sistemas de medição automática de qualidade do ar, emissões atmosféricas, qualidade das águas e efluentes líquidos já se encontram disponíveis no mercado mundial. Entretanto, em geral estes sistemas não são padronizados pelas normas e resoluções atuais, o que impede seu uso como sistemas legalmente aplicáveis.

Atualmente, entende-se que o monitoramento deve ser previsto para todos os efeitos ambientais previstos para o empreendimento. Assim, projetos de maior porte e mais desenvolvidos tecnologicamente não têm realizado monitoramento somente de parâmetros ambientais tradicionais (como ar, água, efluentes, etc.), mas também de outros efeitos, como por exemplo, impactos socioeconômicos positivos ou negativos, de ocorrências arqueológicas, de eventos acidentais, de evolução da reabilitação, etc.

Reabilitação de áreas degradadas

As tendências atuais nesta área são no sentido da reabilitação concomitante à lavra, sempre que possível, de forma a evitar a acumulação dos passivos ambientais gerados pelas áreas degradadas.

Os métodos de reabilitação exigem estudos e adequação a cada situação. Não devem ser utilizados métodos padrões ou sugeridos de forma geral por comerciantes de produtos e insumos para este fim. É preciso a avaliação criteriosa de um técnico qualificado, com apresentação de concepção (no EIA) e projeto detalhado (no PCA), com Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA.

Em uma mesma mina, em geral, existem vários tipos de superfícies com características diferentes para reabilitação: taludes de aterro, taludes de corte, superfícies de corte, superfícies de aterro, substrato rochoso, solos residuais, saprólitos, solos hidromórficos, etc. Por este motivo é fundamental conhecer bem as características do substrato remanescente das áreas degradadas. Para tal é preciso fazer testes de ordem física, de fertilidade e preferencialmente de ordem biológica, isto é, plantios experimentais com diversos tipos de insumos e espécies rústicas, que possam viabilizar uma rápida e eficiente revegetação.

Quando o método de reabilitação inclui a aplicação de solos de empréstimo sobre as superfícies degradadas, é preciso ter bastante clareza sobre as características destes solos, da degradação que podem estar provocando no local de empréstimo (passivo ambiental), mas também sobre a forma de manejo e enriquecimento dos mesmos para o preparo da revegetação.

Para que uma revegetação vigore conforme desejado, é preciso certificar se a drenagem e a estabilidade das superfícies estejam garantidas a longo prazo. Outro ponto fundamental é a escolha correta das espécies a serem implantadas. Muitas vezes se faz necessária uma “adubação verde” inicial que consiste na implantação de plantas rasteiras (gramíneas e leguminosas) rústicas. Uma vez consolidada a “adubação verde” podem ser introduzidas espécies arbustivas ou arbóreas na mesma área, com vistas a uma formação densa, sucessional e auto-suficiente.

A revegetação deve ser balizada com os usos futuros potenciais. É comum nos empreendimentos de mineração que a propriedade do solo não seja do empreendedor. Neste caso, deverá haver um acordo prévio sobre o uso futuro com este superficiário, onde a regra costuma ser a volta a uma formação vegetal semelhante ao de antes da lavra. Porém, nem sempre isso é possível, quer por motivos ecológicos, técnicos ou financeiros. Para que a reabilitação seja ecologicamente sustentável, a concepção da mesma deve predispor uma aproximação contextual da vegetação e usos circunvizinhos.

A essência de uma boa reabilitação é o conhecimento profundo do meio ambiente e das técnicas disponíveis por parte dos técnicos envolvidos, bem como a criatividade para novas idéias. É preciso partir do princípio de que a cada ano estão surgindo novos métodos, tecnologias e técnicas de reabilitação, voltados à revegetação. Existem inúmeros dados sobre este tama publicados em congressos, livros e na internet. Por esse motivo não deve-se partir da idéia de que as soluções são de difícil acesso, inexistentes ou ainda sem muita evolução ao longo dos últimos anos. Neste caso, o técnico deverá escolher conforme o objetivo fundamental de toda boa reabilitação, ou seja:

- Proporcionar um ambiente com função ambiental estável a longo prazo, adequado ao contexto ecológico local, aos usos futuros, considerados ainda os usos indicados legalmente para áreas de preservação permanente ou de sensibilidade ecológica acentuada. A reabilitação pode enfatizar cuidados com a fauna local, com a vegetação, ou meio antrópico, dependo do contexto ecológico da paisagem, ou exigências legais.

2.2.4 -	Tendências da tecnologia ambiental na desativação (fechamento) do empreendimento

Historicamente o foco principal da desativação (fechamento) de um empreendimento mineiro era feito sobre as operações de reabilitação e revegetação. As leis e regulamentos atuais se referem ao PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradas) como sendo o instrumento básico do fechamento de minas. No entanto os aspectos ambientais no fechamento são mais abrangentes e exigem planejamento, gestão e provisão de recursos que devem ser garantidos durante a vida útil do empreendimento. Entre outras matérias e atividades pertinentes ao fechamento podem ser citados:

- Comunicação social;

- Responsabilidades de longo prazo;

- Considerações socioeconômicas;

- Planejamento de usos alternativos das instalações e infra-estrutura existente;

- Planejamento e treinamento de pessoal para encaminhamento a outras atividades;

- Descontaminação de áreas;

- Avaliação de custos.

O fechamento de mina vem sendo considerado a quarta fase do ciclo de vida de um projeto de mineração.

A tendência tecnológica mundial é, portanto pela adoção de instrumentos muito mais completos que o PRAD, denominados “Planos de Fechamento” ou “Planos de Descomissionamento”. Esta tendência já se encontra inserida na mineração de porte no Brasil, não necessariamente em função de exigências legais, mas por influência do mercado consumidor ou de acionistas, tendo em vista que, para a empresa, o principal objetivo dos planos de fechamento é o de evitar os passivos ambientais, isto é; “descomissionar” a área.

As atividades de fechamento devem ser planejadas para proporcionar à área de ação da mineração um ambiente estável física, biológica e socialmente, sem riscos à saúde e segurança, garantindo a possibilidade de outro uso potencial sustentável para a mesma. Estes são os princípios fundamentais para que se considere uma área “descomissionada”, isto é; livre de passivos ambientais e estabilizada física, química e biologicamente, com um uso socioeconômico previamente definido (podendo ser, inclusive o de preservação ambiental).

Em alguns países um Plano de Fechamento já é exigido como parte integrante da documentação necessária para o processo de licenciamento ambiental, no entanto no Brasil este procedimento ainda é raro. Vale ressaltar que este Plano deve estar integrado na gestão ambiental do empreendimento como um todo e deve ser revisado periodicamente até a desativação.

Um Plano de Fechamento, elaborado na etapa de licenciamento ambiental, deve prever a realização de uma série de estudos e projetos, a serem desenvolvidos durante a fase de operação do empreendimento, e que vão dar maiores subsídios a proposições de alternativas tecnológicas e de procedimentos para o fechamento segundo os usos futuros predeterminados.

O formato básico de um Plano de Fechamento deve conter as seguintes abordagens:

- Introdução e definição da periodicidade de revisão do Plano de Fechamento

- Cenário ambiental provável na época do fechamento;

- Hipóteses de uso futuro da área;

- Estudos e projetos complementares a serem desenvolvidos;

- Programas de fechamento.

O cenário ambiental no fechamento é uma ferramenta para o desenvolvimento dos planos de fechamento. Tem como objetivo caracterizar a qualidade ambiental futura da área, após o encerramento das atividades minerarias. A caracterização deve ser feita com base nos parâmetros ambientais socioeconômicos, físicos e ecológicos. Os cenários futuros devem apontar, entre outros aspectos, os seguintes:

- Uso e ocupação do solo;

- Morfologia do relevo e paisagem;

- Fauna e flora;

- Qualidade e quantidade das águas;

- Qualidade do ar;

- Socioeconômica;

As hipóteses de uso futuro para a área devem ser alinhavadas conceitualmente, direcionando os procedimentos de fechamento.

Os planos de fechamento incluem o PRAD e diversos outros programas, tais como, sem se limitar aos mesmos:

- Programas de investigação e descontaminação;

- Programas de reutilização e ou desmonte e demolição de equipamentos e instalações prediais e industriais;

- Programa de gestão de resíduos no fechamento;

- Programas de estabilização de áreas, e de reconformação da drenagem para condições de longo prazo (milenares ou decamilenares);

- Programas de Comunicação social;

- Programas de recolocação de pessoal dispensado no fechamento;

- Procedimentos técnicos de fechamento de mina (a céu aberto ou subterrânea), depósitos de estéril, estradas e acessos;

- Programa de fechamento de barragens e diques;

- Programas para minimização dos efeitos socioeconômicos adversos podendo incluir aí programas de participação e fomento a diversificação de atividades econômicas para aqueles municípios que sofrem a ação direta e dependem basicamente daquela atividade mineral.

- Programa de monitoramento de parâmetros ambientais (água, ar, solo etc.) no pós-fechamento e parâmetros ecológicos em áreas reabilitadas.

Experiências internacionais relatadas no processo de fechamento e reabilitação das minas de Sonora Mining’s Jamestown Mine (Mine Engeneering, V47, Nº 3, pp. 236 - 239, 1995, Dahlstrand, A.) e Prieska Copper Mine (MASSMIN’92 proceedings, South African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg, pp 35 - 45, 1992, Legg, E. W., Wills, R. S.) podem ser sumariadas em três pontos importantes:

- É importante planejar o fechamento o quanto antes, iniciar o processo concomitante ao início da operação do empreendimento e atualizar o plano pelo menos a cada três anos;

- Os processos de reabilitação e revegetação devem ser iniciados o mais cedo possível na fase operacional do empreendimento, possibilitando a realização de experimentos e a adoção das melhores técnicas ainda nesta fase do ciclo de vida;

- Estar atento às alterações da legislação ambiental e suas implicações para o fechamento, pois elas podem ter grande impacto no escopo e tempo das atividades de fechamento.

No que se refere a reabilitação de áreas degradadas, a estabilidade de uma área reabilitada com uso de técnicas de revegetação para retorno a um ecossistema natural somente pode ser confirmada através de monitoramento que atenda os seguintes parâmetros:

- verificação da eficiência dos sistemas de controle de erosão implantados (observar e avaliar presença ou ausência de erosão laminar e em sulcos);

- controle e monitoramento da fertilidade dos solos nos locais revegetados. Observar indicadores ecológicos de fertilidade (espécies invasoras e pedofauna) e viço da vegetação implantada;

- verificar se a vegetação implantada contemplou uma cobertura rápida dos solos através do consórcio de vegetação rasteira com vegetação arbustivo-arbórea, ambas em evolução;

- verificar a adequação das espécies escolhidas na revegetação, sua compatibilidade com a vegetação invasora e nativa regionais, bem como sua aptidão local (exemplo: um reflorestamento, com árvores de grande porte ou alto fuste, não se ajusta a uma paisagem originalmente formada por campo rupestre, campanhas, savanas, caatinga, etc);

- evolução do fechamento da cobertura vegetal implantada. Uma boa revegetação deve manter-se ao longo de toda sua evolução com fechamento da superfície do solo superior a 70%, desde a primeira brotação (plantas rasteiras);

- verificação de indicadores do incremento em biomassa da cobertura vegetal implantada;

- adequação da vegetação implantada aos usos futuros propostos;

- qualidade e quantidade de plantas invasoras e sua indicação ecológica em relação a sucessão natural;

- no caso de áreas hidromórficas ou alagadiças, remanescentes da mineração, verificar a pertinência, vitalidade e auto-suficiência, dos sistemas de reabilitação implantados (exemplo: lagos, brejos, matas alagadas, campos hidromórficos, represamentos, etc), bem como sua proteção ciliar;

- considerando como uso futuro a conservação natural, avaliar a evolução da auto-suficiência da vegetação implantada e do sistema natural a longo prazo;

- avaliação da necessidade de manejo e intervenções silviculturais.

2.2.5 -	Tendências na proteção aos ecossistemas, proteção do patrimônio natural e cultural e na comunicação social em empreendimentos de extração mineral

Proteção à flora e fauna

As tendências tecnológicas nesta área se fazem no sentido de que, ao invés de se realizarem extensos estudos acadêmicos por ocasião dos estudos de impacto ambiental, nesta fase se realizem estudos objetivos, com vistas a orientar o monitoramento, a proteção e o manejo durante as etapas de implantação e operação do empreendimento.

Outra tendência se faz no sentido de identificação de bioindicadores para avaliação da eficiência de sistemas de controle e reabilitação ambiental, como por exemplo:

- utilização de liquens como bioindicadores de qualidade do ar (principalmente para SOx e Nox, através do monitoramento das espécies que ocorrem em árvores nas áreas afetadas);

- utilização de musgos e gramíneas na bioindicação da presença de metais pesados (através da análise do material acumulado nos tecidos vegetais);

- utilização de libélulas para caracterização do estado de conservação de ambientes aquáticos e úmidos (tendo em vista que estes animais são muito sensíveis a alterações nos ambientes aquáticos, onde se reproduzem e onde se desenvolvem na fase larvar);

- utilização de formigas para verificação da eficiência da reabilitação de áreas degradadas (através do monitoramento da quantidade e da variedade da mimercofauna nas áreas em reabilitação);

A criação de unidades de conservação em áreas de propriedade de empresas de mineração já é prática comum atualmente. Esta prática, entretanto, vem sendo substituída por outras formas de compensação, especialmente o apoio a unidades de conservação que protejam ecossistemas semelhantes aos impactos pelos empreendimentos. Ambas as opções são válidas, dependendo da situação.

Proteção ao patrimônio natural e cultural

O Patrimônio natural e cultural é constituído por elementos e sítios naturais, históricos, pré-históricos, culturais e religiosos. Os exemplos mais típicos são os constituintes do patrimônio espeleológico (cavernas e formações associadas) e os sítios arqueológicos.

Um dos aspectos tecnológicos mais importantes na proteção de elementos do patrimônio natural e cultural na mineração é o controle de vibrações, já citado no tema anterior.

A proteção a este patrimônio tem como base o levantamento do mesmo por meio de procedimentos metodológicos próprios, executados por especialistas. No caso dos sítios arqueológicos, pode-se desenvolver ações de salvamento, que consistem no resgate meticuloso das peças e informações existentes nos sítios arqueológicos.

Empresas de grande porte vêm desenvolvendo metodologias modernas de monitoramento arqueológico (acompanhamento periódico das frentes de trabalho) e de educação patrimonial dos trabalhadores, que evitam a destruição de sítios e a perda de material arqueológico.

Vem se tornando comum que, na forma de medidas compensatórias, empresas assumam a proteção de sítios do patrimônio natural e cultural existentes na sua propriedade ou nas proximidades do empreendimento.

# Comunicação social

Uma tendência moderna na área de comunicação social é a “Plano de Consulta e Apresentação Pública”. Este plano, internacionalmente denominado “Public Consultation and Disclosure Plan - PCDP”, foi estabelecido de acordo com as diretrizes do International Financial Corporation (IFC) do Banco Mundial, e tem sido um instrumento eficaz no relacionamento Empresa/Comunidade.

Tem-se que o setor privado está cada vez mais sendo chamado, tanto pelas instituições governamentais quanto pelo público, para esclarecer as alterações no meio ambiente decorrentes de seus projetos.

O PCDP permite, de antemão, uma interação entre a empresa empreendedora, a comunidade e o poder público em torno da natureza desses projetos de forma a permitir o pleno desenvolvimento dos mesmos. Neste sentido, a consulta ao público tem um papel crítico de levantar informações sobre os impactos associados à implantação destes projetos e de estabelecer a aproximação e a participação das partes envolvidas, afim de maximizar os benefícios e reduzir as conseqüências negativas deles advindas.

A informação é um ponto crítico para a efetiva participação dos cidadãos atingidos pelos projetos. Daí a importância de sua revelação a partir de apresentações. Um público informado poderá entender melhor as vantagens (benefícios) e desvantagens de um projeto, sendo capaz de contribuir significativamente para seu planejamento, além de ter maior confiança no empreendimento que vai se inserir na comunidade.

O público a ser consultado envolve pessoas afetadas direta e indiretamente pelo projeto, além de outras partes interessadas, em geral lideranças capazes de influenciar no empreendimento positiva ou negativamente, como por exemplo, pessoas e famílias que vivem próximas ao projeto, grupos indígenas, representantes do setor público (executivo e legislativo locais e mesmo procedentes das outras esferas governamentais), sociedade civil, ONGs, centros de pesquisas e universidades, grupos religiosos, outras empresas privadas com negócios associados, etc..

# Inserção social

Conforme já citado, é tendência moderna não se implantar acampamentos ou núcleos habitacionais definitivos para a etapa de operação, procurando-se sempre o maior aproveitamento da mão de obra dos núcleos urbanos próximos, e a inserção dos funcionários provenientes de outras regiões às comunidades locais. Se necessário, os investimentos que seriam feitos na criação destes núcleos são direcionados, neste caso, para melhora nas condições habitacionais (construção de casas em terrenos dispersos dentro da área urbana já existente) ou de infra-estrutura da cidade (construção de aterros sanitários para uso comum do município e da empresa, sistemas de abastecimento de águas ou de tratamento de esgotos, etc.).

Uma tendência importante da atualidade são os conceitos de “empresa cidadã”, que vem substituindo as antigas ações paternalistas por uma efetiva participação da empresa na sociedade, dando sua colaboração na discussão de seus rumos e necessidades, no apoio técnico e, quando for o caso, material e financeiro para resolução dos problemas e no desenvolvimento social.

2.3 - Contexto legal e normativo

Apresenta-se a seguir, o contexto legal e normativo federal de meio ambiente e mineração a que se encontra sujeito o setor mineral, na forma de quadros-síntese com ementas. Os quadros serão apresentados separados em aspectos constitucionais, leis, resoluções CONAMA e normas ABNT. Ao longo deste documento, serão apontados pontos de conflito ou lacunas nestes instrumentos.

Aspectos constitucionais

A seguir, serão ressaltados os principais artigos que constituem o arcabouço constitucional para as questões de meio ambiente para o Setor Mineral no Brasil.

Quadro 1

Aspectos constitucionais relacionados a meio ambiente no setor mineral

| Artigo | Inciso | Ementa |
| --- | --- | --- |
| 20 | IX | Define que são bens da União "os recursos minerais, inclusive os do subsolo" |
| 22 | XII | Estabelece que compete privativamente à União legislar sobre "jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia” |
| 23 | XI | Estabelece que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios "registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios". O Parágrafo único deste artigo determina que "lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” |
| 176 | - | Estabelece que "As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra". Os parágrafos 1o a 4o deste artigo definem como se dá a concessão para pesquisa e aproveitamento destes recursos, e como é dada a participação do proprietário do solo nos resultados deste aproveitamento. |
| 225 | - | Capítulo do Meio Ambiente: Estabelece que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". No § 1o, inciso IV, este artigo incumbe ao poder público "exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade". No § 2o, determina-se que "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei". Com relação às sanções penais, o parágrafo 3º estabeleceu que "as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano". O parágrafo 4o. Estabeleceu que “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional”. |
| 231 | III | Estabelece que "a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei". |

Leis e decretos federais

Quadro 2

Legislação federal relacionada ao meio ambiente no setor mineral

| Lei / Decreto | Data | Ementa |
| --- | --- | --- |
| Decreto-Lei 3.365 | 21/06/41 | Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública (define mineração como sendo de “utilidade pública”) |
| Decreto-Lei 7841 | 08/08/45 | Estabelece o código de Águas Minerais |
| Lei 3.824 | 13/11/60 | Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas e lagos artificiais |
| Lei 3.924 | 26/07/61 | Estabelece que o Poder Público, através do IPHAN, deve proteger os monumentos arqueológicos e pré-históricos, considerados bens da União |
| Lei 4.717 | 29/06/65 | Regula a ação popular |
| Lei 4.771 | 15/09/65 | Estabelece o Código Florestal |
| Lei 227 | 28/02/67 | Estabelece o Código de Mineração |
| Lei 5197 | 03/01/67 | Dispõe sobre a proteção da fauna |
| lei 6.902 | 27/04/81 | Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental |
| Lei 6.938 | 31/08/81 | Estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente |
| Dec. 88.351 | 01/06/83 | Estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente |
| Lei 7.347 | 24/07/85 | Disciplina as ações civis públicas por danos ao meio ambiente |
| Dec. 95.733 | 12/02/88 | Estabelece que, identificados efeitos negativos de natureza ambiental, cultural e social, serão incluídos no orçamento dos projetos e obras federais a destinação de no mínimo 1% deste para a prevenção ou correção desses efeitos |
| Dec. 96.044 | 18/05/88 | Aprova o regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos |
| Lei 7735 | 22/02/89 | Cria o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis |
| Lei 7804 | 18/07/89 | Estabelece competências do CONAMA para apreciação de EIA/RIMA de atividades de significativa degradação ambiental nas áreas consideradas Patrimônio Nacional pela Constituição Federal e do IBAMA para o licenciamento de obras ou atividades com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional |
| Lei 7805 | 18/07/89 | Estabelece o regime de permissão de lavra garimpeira |
| Dec. 97.507 | 13/02/89 | Dispõe sobre o licenciamento de atividade mineral, o uso de mercúrio e do cianeto em áreas de extração de ouro (garimpos) |
| Dec. 97.632 | 10/04/89 | Exige de todos os empreendimentos de mineração a apresentação de PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas |
| Dec. 97.634 | 10/04/89 | Dispõe sobre o controle da produção e da comercialização de substâncias que comportam risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente |
| Dec. 98.973 | 21/02/90 | Aprova o regulamento para transporte ferroviário de produtos perigosos |
| Dec. 99.274 | 06/06/90 | Reformula o Dec. 88.351 de 01/06/83, regulamenta a Lei 6.938/81que Estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema de Licenciamento Ambiental |
| Dec. 99.556 | 01/10/90 | Dispõe sobre a proteção de cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional |
| Dec. 78 | 05/04/91 | Aprova a estrutura regimental do IBAMA |
| Dec. 750 | 10/02/93 | Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão da vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da mata atlântica |
| Dec. 1.205 | 01/08/94 | Aprova a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal |
| Dec. 1.298 | 27/10/94 | Aprova o regulamento das FLONAS (Florestas Nacionais) |
| Lei 9.055 | 01/06/95 | Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte de asbesto/amianto e dos produtos que o contenham |
| Lei 9.314 | 14/11/96 | Reformula o código de Mineração (Lei 227, de 28/02/67) |
| Lei 9433 | 08/01/97 | Estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos |
| Lei 9.605 | 12/02/98 | Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (“Lei de crimes ambientais”) |
| Dec. 2.783 | 17/09/98 | Dispõe sobre a proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de substâncias que destroem a camada de ozônio |
| Lei 9.985 | 18/07/00 | Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação |

Resoluções CONAMA

Quadro 3

Resoluções do CONAMA relacionadas ao meio ambiente no setor mineral

| Resolução | Ementa |
| --- | --- |
| 04/85 | Estabelece que são consideradas Reservas Ecológicas as formações florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente mencionadas no Artigo 18 da Lei 6.938/81, bem como as que estabelecidas pelo Poder Público de acordo com o que preceitua o Artigo 1º do Decreto 89.336/84 |
| 01/86 | Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para os relatórios de impacto ambiental |
| 1A/86 | Dispõe sobre transporte de produtos perigosos |
| 06/86 | Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de licenciamento |
| 20/86 | Dispõe sobre a classificação de águas doces, salobras e salinas do Território Nacional e sobre os padrões de qualidade de águas e de lançamento de efluentes |
| 05/87 | Aprova o programa nacional de proteção ao patrimônio espeleológico |
| 09/87 | Dispõe sobre a realização de audiência pública |
| 01/88 | Estabelece critérios e procedimentos básicos para implementação do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, previsto na Lei 6.938 / 81 |
| 02/88 | Proíbe qualquer atividade que possa por em risco a integridade de áreas de relevante interesse ecológico (ARIEs) |
| 10/88 | Estabelece as normas para Áreas de Proteção Ambiental - APA |
| 05/89 | Institui Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - Pronar |
| 01/90 | Estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais |
| 03/90 | Estabelece padrões primários e secundários de qualidade do ar |
| 08/90 | Estabelece limites máximos de emissão de poluentes do ar, previstos no PRONAR |
| 09/90 | Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de extração mineral das classes I a IX exceto a classe II |
| 10/90 | Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de extração mineral da classe II |
| 10/93 | Dispõe sobre os artigos 3º, 6º e 7º do Decreto 750/93 sobre parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão de mata atlântica |
| 01/96 | Dispõe sobre critérios básicas e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental |
| 02/96 | Dispõe sobre a compensação ambiental, à razão de 0,5% do valor do investimento total |
| 229/97 | Regulamenta o uso de sustâncias controladas que destroem a camada de ozônio |
| 237/97 | Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, inclusive estabelecendo as competências de licenciamento do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente |
| 249/99 | Aprova as diretrizes para a política de conservação e desenvolvimento sustentável da mata atlântica |

Outras Portarias e Resoluções

Quadro 4

Portarias e Resoluções de outros órgãos federais relacionadas ao meio ambiente no setor mineral

| Portaria | Ementa |
| --- | --- |
| 204/97 Min. Transpor. | Estabelece normas para transporte de produtos perigosos e o sistema de classificação de produtos perigosos |
| 10/91 DNPM | Estabelece normas para outorga de permissão de lavra garimpeira |
| IN 01/2000 DNPM | Estabelece critérios para concessão de Guia de Utilização para extração mineral na etapa de Pesquisa Mineral |
| 07/88 SPHAN | Regulamenta os pedidos de permissão e autorização e a comunicação prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas. |

Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Quadro 5

Normas da ABNT relacionadas à meio ambiente no setor mineral

| Norma | Ementa |
| --- | --- |
| 98 | Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis |
| 1183 | Armazenamento de resíduos sólidos perigosos |
| 1264 | Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes |
| 5422 | Desmatamento seletivo |
| 7229 | Projeto, construção e operação de sistema de tanques sépticos (alterada por NBR 13969) |
| 7505 | Armazenamento de petróleo, seus derivados líquidos e álcool carburante |
| 9221 | Dutos e chaminés de fontes estacionárias - determinação dos pontos de amostragem |
| 9653 (orig.1036) | Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas |
| 9547 | Material particulado em suspensão no ar ambiente - Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume |
| 10004 | Classificação de resíduos sólidos |
| 10005 | Testes de lixiviação em resíduos |
| 10006 | Testes de solubilização em resíduos |
| 10007 | Amostragem de resíduos sólidos |
| 10151 | Metodologia de medição e cálculo de ruído |
| 10152 | Metodologia de medição e cálculo de ruído |
| 11563 (orig.1312) | Radioproteção ocupacional nas áreas de pesquisa, mineração e beneficiamento de urânio e tório |
| 12020 | Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias - Calibração dos equipamentos utilizados em amostragem |
| 12649 | Caracterização de cargas poluidoras na mineração (parâmetros de monitoramento) |
| 13028 | Elaboração e apresentação de projeto de disposição de rejeitos de beneficiamento, em barramento, em mineração |
| 13029 | Elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril, em pilha, em mineração |
| 13030 | Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas em mineração |
| 13221 | Transporte de resíduos |
| 13744 | Cianetos - Processo de destruição em efluentes de mineração |
| 13895 | Construção de poços de monitoramento e amostragem |
| 13896 | Aterros de resíduos não perigosos - critérios para projeto, implantação e operação |
| 13969 | Tanques sépticos - Unidade de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação (altera NBR 7229) |
| Série 14.000 | Sistemas de gestão ambiental |
| 14062 | Arsênio - Processos de remoção em efluentes de mineração |
| 14063 | Óleos e graxas - Processo de tratamento em efluentes de mineração |
| 14247 | Sulfetos - Processos de tratamento em efluentes de mineração |
| 14343 | Bário solúvel - Processo de remoção em efluentes de mineração |
| 14569 | Zinco - Processo de tratamento em efluentes líquidos |
| 14571 | Cádmio - Processo de tratamento em efluentes líquidos |
| 14572 | Chumbo - Processo de tratamento em efluentes líquidos |

3 - NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO DO SETOR DE MINERAÇÃO

3.1 -	Avaliação de impactos e de viabilidade ambiental de empreendimentos

As metodologias de avaliação de impacto vem se desenvolvendo em todo o mundo desde a década de 70. Atualmente, existe uma enorme variedade de métodos, cada qual com sua vantagem ou especificidade. Não é aconselhável que se estabeleça uma padronização oficial para estes métodos, tendo em vista sua constante evolução, o conhecimento próprio de cada equipe responsável pelos EIAs e as necessidades de adaptação a cada situação. Por outro lado, é importante que os critérios de avaliação sejam estabelecidos, ou seja, não se estabelecem os métodos, mas sim os critérios.

A Constituição Federal Brasileira determina que é obrigatório o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o processo de licenciamento ambiental. Isto porque o artigo 225,  § 1o determina que cabe ao poder público (no caso, o órgão licenciador) “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”. Como o licenciamento ambiental somente cabe quando o empreendimento é potencialmente degradador do meio ambiente, todo licenciamento ambiental deve, constitucionalmente, ser realizado através de um EIA. Este aspecto é muito importante, na medida em que a maioria dos órgãos licenciadores vem abolindo o EIA no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos de menor pote, a título de uma “simplificação do processo”. No caso de empreendimentos de extração mineral, por menor que seja o empreendimento, sempre haverá o potencial de degradação do meio ambiente. Este fato é caracterizado na Constituição Federal, no mesmo artigo 225, no § 2o, que se determina que "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei", ou seja, a extração mineral degrada o meio ambiente, sendo possível sua realização mediante a posterior recuperação do meio ambiente.

Observa-se que esta análise é válida para novos empreendimentos, de mineração ou expansão de empreendimentos existentes (a Constituição refere-se ao estudo prévio de impacto ambiental), mesmo porque não haveria como realizar o estudo prévio de impactos ambientais de um empreendimento em operação. Neste caso, trata-se de um licenciamento corretivo, que já se inicia pela segunda etapa do processo, que é o PCA (Plano de Controle Ambiental).

Conclui-se, portanto que o licenciamento de atividades de extração mineral obrigatoriamente deverá ser feito através de EIA - Estudo de Impacto ambiental, caso contrário estará sendo desenvolvido de forma inconstitucional.

A lei 6.938/81 reflete a obrigatoriedade Constitucional do EIA no licenciamento ambiental. Esta lei determina que a Política Nacional de Meio Ambiente tem como instrumentos:

- o zoneamento ambiental;

- a avaliação de impacto ambiental ;

- o licenciamento ambiental.

Portanto, por princípio constitucional e legal, deve-se proceder a avaliação de impacto ambiental para todas as atividades em licenciamento, independente do porte e de suas características.

Muito se discute a respeito desta questão, geralmente com críticas centradas na exigência de estudos de impacto ambiental para empreendimentos de pequeno porte. Como resposta e estes questionamentos, tem-se adotado em muitos OEMAs procedimentos diferenciados para pequenos empreendimentos, com outros tipos de documentos (RCA, RAP, etc.). Em sua maioria, estes documentos apresentam as mesmas características de um estudo de impacto ambiental, sendo simplificações dos termos de referência dos EIAs, porém a princípio não atendem aos requisitos Constitucionais e Legais.

De fato, a resolução CONAMA 237/97, em seu artigo 12, § 1o, prevê que “o órgão ambiental poderá estabelecer procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente”. No caso da mineração, considerando tratar-se de atividade degradadora do meio ambiente (conforme previsto na Constituição), a princípio esta simplificação não caberia. Por outro lado, no caso do licenciamento federal tal simplificação, se coubesse, deveria ser previamente aprovada pelo CONAMA, como prevê a resolução 237/97.

Modernamente se entende que o Estudo de Impacto Ambiental não é necessariamente um processo complexo, com estudos longos e documentos volumosos. Quando se utiliza hipóteses conservadoras como critério para a avaliação de impactos, a própria metodologia acaba por indicar a necessidade ou não de aprofundamento dos estudos de impacto ambiental.

Assim, se um empreendimento for de pequeno potencial impactante, e for localizado em área sem grande relevância ambiental, mesmo adotando-se as hipóteses mais conservadoras, poderá se concluir pela viabilidade ambiental do mesmo. Portanto, o estudo de impacto ambiental não necessitará de ser extremamente detalhado e aprofundado, podendo se basear em informações existentes e disponíveis, e ser apresentado de forma simples e imediata. Neste caso, terá sido realizado um estudo de impacto ambiental, na profundidade e complexidade relativa ao empreendimento em estudo, o que equivale a um documento simplificado de licenciamento ambiental, sem, contudo deixar de ser um EIA, atendendo assim ao que determina a Constituição.

As respostas fundamentais que uma avaliação de impacto ambiental devem dar ao órgão ambiental competente para que o mesmo conclua pela viabilidade do licenciamento são as seguintes:

- que os impactos ambientais (inclusive os efeitos sinergéticos) a serem gerados pelo empreendimento estarão dentro dos limites permitidos pelas leis, normas e regulamentos aplicáveis;

- que esteja sendo adotada a tecnologia mais indicada e mais eficiente para as características do empreendimento e do meio onde este se insere;

- que os impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento estarão em níveis tais que sejam assimiláveis ou estejam dentro da capacidade de auto-regeneração dos elementos ambientais existentes atualmente ou de sistemas alternativos ambientalmente sustentáveis e auto suficientes a longo prazo, podendo ser recuperados por métodos conhecidos, isto é; os impactos gerarão passivos reabilitáveis com efeito estabilizado ou positivo sob o ponto de vista ambiental, para os meios físico, biológico e antrópico.

Cabe lembrar que a mineração é o único empreendimento ao qual foi dado formalmente o direito constitucional de degradar áreas, desde que seja feita sua reabilitação posterior (art.225, § 2o da Constituição).

Além disso, como critério para definir a viabilidade do licenciamento ambiental, independentemente dos impactos negativos estarem dentro de níveis permitidos e assimiláveis, os impactos positivos a serem gerados pelo empreendimento devem ser de tal importância que justifiquem os efeitos negativos a serem gerados.

Dependendo das características dos empreendimentos e do ambiente aonde este venha a se inserir, estas respostas podem ser dadas com base em estudos simplificados, ou então, através de estudos complexos e demorados.

Uma questão importante a ser colocada é que o critério para definir pela maior simplicidade de um EIA não é, necessariamente, o porte do empreendimento. Não se pode optar por uma simplificação do EIA apenas porque o empreendimento é de pequeno porte e o empreendedor “não teria como arcar com um EIA complexo”. O que faz a complexidade ou não do EIA é a necessidade de base técnica para que se possa efetivamente responder aos critérios de viabilidade nos quais o poder público baseia-se para a concessão da licença. Por exemplo, se um pequeno produtor de areia ou garimpeiro pretender uma lavra em um ambiente altamente raro e sensível, somente estudos complexos e bem embasados poderão concluir (eventualmente), pela viabilidade do empreendimento. Isto porque, pela hipótese conservadora no qual o poder público deve se embasar, a princípio o empreendimento não terá viabilidade ambiental. Neste caso, o fato de não ter condição de arcar com estes estudos já é um fator que torna inviável um empreendimento desta característica neste ambiente.

Deve-se observar que os impactos a serem avaliados, neste caso, são os impactos reais, isto é; já consideradas as medidas mitigadoras do empreendimento, pois o que está sendo avaliado é o resultado efetivo do empreendimento sobre o ambiente.

Isto porque a avaliação de impactos ambientais de um empreendimento pode ser feita segundo dois pontos de vista:

- Avaliação de impactos potenciais indica os impactos que o empreendimento, conforme planejado, poderá causar, desconsiderando-se os sistemas de controle projetados e as demais medidas mitigadoras planejadas. Tem como objetivo o conhecimento do potencial impactante da atividade e, principalmente, a identificação das medidas de mitigação. Esta avaliação, entretanto, não permite o conhecimento dos impactos que efetivamente serão gerados pelo empreendimento já que, adotadas as medidas de mitigação planejadas, estes impactos serão mínimos ou poderão nem ocorrer;

- Avaliação de impactos reais indica os impactos que o empreendimento causará, considerando-se todos os sistemas de controle projetados e as demais medidas mitigadoras planejadas. Este é o parâmetro de avaliação a ser considerado para verificação da viabilidade ambiental do empreendimento.

Observa-se que é possível a existência de impactos reais que, mesmo após medidas mitigadoras, mantém-se iguais aos potenciais. Isto por se tratar de impactos não mitigáveis através da tecnologia aplicada, ou que não poderiam ser reduzidos a níveis menores, quando já se encontram nos níveis mais baixos possíveis, ou seja, os efeitos do empreendimento sobre o parâmetro considerado já são admissíveis independente de medidas mitigadoras.

No que se refere à quantificação e qualificação de impactos, existe uma enorme diversidade de métodos, cada qual com sua especificidade que se adapta de forma melhor mais adequada a cada tipo de empreendimento e ambiente. Não cabe, portanto, estabelecer ou fixar critérios para tal, devendo as equipes responsáveis pela elaboração dos EIA’s justificar a escolha de critérios. O fundamental é que, independente do método, deverá estar claro se os impactos são assimiláveis pelo meio e/ou se encontram dentro de parâmetros legais e normativos.

3.2 -	Classificação ambiental de empreendimentos de extração mineral e ambientes

Os empreendimentos de mineração apresentam uma enorme gama de variedades, com característica diferentes quanto aos impactos ambientais gerados e medidas mitigadoras indicadas. A fim de possibilitar o estabelecimento de critérios de licenciamento e inspeção que considerem esta multiplicidade de tipos, os empreendimentos de mineração serão classificados sob o ponto de vista ambiental.

A classificação se fará por dois critérios, “ambiente onde este se insere” e “características do empreendimento”, descritos a seguir, que serão aplicados cumulativamente.

As características do ambiente onde o empreendimento se insere indicarão a capacidade deste em absorver os impactos a serem gerados pelo empreendimento. A caracterização deste ambiente condicionará, nos termos de referência, principalmente os temas relacionados ao diagnóstico ambiental (metodologia e profundidade dos estudos).

As características do empreendimento indicarão os tipos de emissões e de impactos gerados pelo mesmo, condicionando nos termos de referência e nos itens de verificação de inspeção, principalmente os temas relacionados à descrição do empreendimento, e avaliação de impactos.

3.2.1 - Quanto ao ambiente onde se inserem os empreendimentos

Cada ambiente (considerando-se os meios físico, biótico e antrópico),apresenta uma sensibilidade diferente aos impactos ambientais gerados pelos empreendimentos de extração mineral.

Apesar de se esperar o contrário, na verdade são pequenas as diferenças de impactos de empreendimentos de extração mineral nos diversos biomas brasileiros. Isso se explica em função do caráter geralmente pontual dos impactos da extração mineral.

Na verdade, o mais importante neste caso é a diferenciação entre os diversos tipos de ambientes quanto ao seu uso (antrópico) e estrutura (ambiental), dentro de uma escala cartográfica coerente com a abrangência espacial da mineração. Neste sentido a escala de “bioma” pode ser abrangente e diversificada demais. A experiência vem demonstrando que, independentemente do bioma, a relação uso/estrutura é, efetivamente, o aspecto ambiental básico no zoneamento de uma área. Dentro desta concepção espacial, optou-se pela seguinte classificação de ambientes:

Tipos básicos de ambientes

São três os tipos básicos, excludentes entre si:

- Tipo 1: Ambientes de uso antrópico intensivo: São ambientes onde os impactos ambientais mais importantes são referentes ao meio antrópico. Podem ser subdivididos em:

- Tipo 1.1 - áreas urbanizadas ou concentrações habitacionais rurais;

- Tipo 1.2 - áreas rurais de uso intensivo (pastagens, culturas, reflorestamentos comerciais, etc.).

- Tipo 2: Ambientes de uso antrópico extensivo: São ambientes que já foram antropicamente alterados, mas ainda apresentam os ambientes ecológicos originais relativamente mantidos, como por exemplo áreas de pastagens extensivas, áreas desmatadas com crescimento de vegetação secundária, etc. Neste caso, são importantes os impactos sobre os meios antrópico, biótico e físico.

- Tipo 3: Ambientes conservados: São ambientes com pouca ou nenhuma alteração antrópica, onde são mais importantes os impactos sobre o meio biológico. Podem estar em qualquer Bioma, inclusive naqueles onde existem maiores restrições quanto ao uso e ocupação.

Tipologias especiais de ambiente (Tipo 4):

Além desta classificação, tem-se situações especiais, que podem ser cumulativas entre si ou a qualquer um dos três tipos de ambientes:

- Tipo 4.1 - Terrenos Cársticos: Os Terrenos Cársticos são aqueles formados pela dissolução das rochas pelas águas, onde ocorrem cavernas e rios subterrâneos. São ambientes especialmente sensíveis a impactos sobre as águas e a fauna subterrânea, ao patrimônio espeleológico e ao patrimônio arqueopaleontológico. Existem leis e regulamentos específicos referentes a estes ambientes (vide item 2).

- Tipo 4.2 - Ambientes aquáticos: Refere-se a ambientes costeiros, de rios e de lagos. São ambientes sensíveis a impactos, para os quais existem leis e normas específicas.

- Tipo 4.3 - Áreas de relevância do patrimônio natural e cultural: São ambientes onde ocorrem elementos do patrimônio natural (picos e ou monumentos naturais), histórico (núcleos históricos, ruínas, etc.) e pré-históricos (sítios arqueológicos).

- Tipo 4.4 - Áreas de sensibilidade socioeconômica: São áreas onde existem municípios e núcleos urbanos com pequena população e infra estrutura urbana deficientes frentes ao porte do empreendimento. Neste caso, a demanda por mão-de-obra, associada à indução da migração à área pode provocar sobrecarga a estas frágeis estruturas urbanas e sociais.

- Tipo 4.5 - Áreas ocorrência de populações tradicionais: São áreas (demarcadas ou não) onde ocorrem populações indígenas, remanescentes de quilombos ou outros grupos sociais organizados de forma tradicional historicamente ligados a uma região.

3.2.2 - Quanto às características dos empreendimentos

As características do empreendimento consideradas serão:

- porte/estrutura;

- tipo de minério;

- tipo de lavra;

- tipo de beneficiamento.

Estes fatores indicam as emissões e os impactos potenciais do empreendimento.

Porte / estrutura

Neste aspecto, os empreendimentos do setor mineral serão subdivididos em três subsetores, conforme propõe o documento “Diretrizes Ambientais para o Setor Mineral” (MMA, 1997), sendo que dois deles podem ser considerados “mineração”, enquanto que o terceiro corresponde ao garimpo. Cada subsetor apresenta suas próprias características socioeconômicas e impactos ambientais associados:

- O subsetor de extração de minerais metálicos, de minerais não metálicos e industriais, de fertilizantes e de carvão mineral é constituído por empresas de mineração de grande a médio porte e mostra-se mais bem organizado;

- O subsetor de extração de minerais de uso direto na construção civil é constituído por empresas de pequeno a médio porte, com baixa capacidade organizacional e de investimentos;

- O subsetor de garimpo, como já foi descrito, não corresponde à mineração no sentido técnico, mas sim a um processo arcaico de extração de recursos minerais, caracterizado pela falta de conhecimento do jazimento e pela falta de planejamento, recursos técnicos e financeiros.

Tipo de minério

O tipo de minério é determinante das condicionantes de lavra e beneficiamento, e tem relação direta com os efeitos ambientais do empreendimento, principalmente no que se refere às emissões. Tendo em vista que o objetivo desta classificação é ambiental, os minérios extraídos no Brasil foram agrupados nos seguintes tipos:

- Minerais Metálicos Oxidados e Metais Nativos, que apresentam um baixo potencial de poluição, exceto quando beneficiados por processos químicos. São exemplos os minérios de ferro, manganês, ouro em matriz oxidada (ouro superficial e de aluvião), níquel e alumínio (bauxita), dentre outros.

- Minerais Metálicos Sulfetados, que tem alto potencial de poluição, por serem potencialmente geradores de drenagem ácida de mina. São exemplos os minérios de ouro em matriz sulfetada, níquel em sulfetos, cobre, chumbo e zinco, dentre outros.

- Carbonatos industriais, que apresentam baixo potencial de poluição, porém podem impactar elementos do patrimônio espeleológico (cavernas) e águas subterrâneas que ocorrem nestas rochas. O principal exemplo é o calcário para fabricação de cimento e de cal.

- Refratários, minérios de uso principal na indústria metalúrgica para revestimentos de fornos também apresentam baixo potencial de poluição e tem como principais exemplos argila, filito, bauxita refratária e magnesita.

- Minerais e rochas de uso industrial, onde estão inclusos os minérios e rochas que por suas propriedades físicas ou químicas podem ser utilizados em processos industriais, seja como carga mineral ou como componente ou aditivo da formulação. Podem ser citados os minerais e rochas usados como fundentes pela indústria metalúrgica, o caolim, a grafita, vermiculita, bentonita, feldspato, agalmatolito. Estes tem baixo potencial de poluição, exceto quando sofrem beneficiamento por separação química.

- Fibras minerais, asbestos e amiantos que são utilizadas na construção civil, na indústria mecânica e como isolantes térmicos. Apresentam baixo potencial de poluição química mas alta periculosidade à saúde humana e dos animais, por atacarem o sistema respiratório.

- Fertilizantes fosfatados, apatita e assemelhados, utilizados na agricultura. Apresentam baixo potencial de poluição.

- Minerais salinos, que em função do fato de serem extremamente solúveis em água podem contaminar as águas ao se dissolverem. No Brasil ocorrem no Nordeste. Os principais exemplos são o cloreto de potássio, utilizado como fertilizante, e a gipsita, utilizada principalmente na indústria do gesso e do cimento.

- Gemas, que apresentam baixo potencial de poluição, porém em função de ocorrerem muitas vezes em aluvião, sua lavra é potencialmente impactante a estes ambientes. São exemplos o diamante, água marinha, topázio, ametista, etc.

- Carvão mineral, que ocorre principalmente no sul do Brasil e, por conter sulfetos, apresenta alto potencial de poluição e de geração de drenagem ácida.

- Minerais radioativos, utilizados para a produção de cargas para usinas nucleares, na medicina e na indústria bélica. Apresentam alto potencial de poluição quando tem beneficiamento por separação química. São exemplos os jazimentos de urânio de Poços de Caldas, MG e de Lagoa Real, BA, e as areias monazíticas que ocorrem ao longo de todo o litoral.

- Água Mineral, que tem a redução da disponibilidade de águas subterrâneas como principal efeito ambiental, mas por outro lado são extremamente susceptíveis de serem impactadas por fatores humanos externos.

- Areia, utilizada na construção civil, que apresenta baixo potencial de poluição, porém em função de ocorrer em aluvião, sua lavra é potencialmente impactante a estes ambientes.

- Argila, também utilizada na construção civil, e com as mesmas características da areia em termos de efeitos ambientais.

- Rocha Ornamental, utilizada na construção civil “in natura” (por exemplo quartizito) ou industrializada com corte e polimento (por exemplo mármore e granito). Não apresentam alto potencial de poluição, porém em geral a lavra é bastante impactante.

Tipo de lavra

O tipo de lavra condiciona os principais efeitos ambientais sobre a paisagem, bem como o ambiente final e o uso futuro da área minerada. Para fins de classificação ambiental, foram considerados os seguintes tipos:

- Em pedreira: Lavra típica de rochas industriais e de uso na construção civil. Geralmente aberta em encosta, raramente atinge o lençol freático. As paredes rochosas dificilmente são passíveis de revegetação.

- Em cava: Tipo mais comum de lavra de grandes empreendimentos de mineração. A cava fechada é aquela que se aprofunda na superfície da terra, e cuja drenagem das bancadas inferiores não escoa para a superfície, sendo este um fator de controle dos impactos sobre as águas superficiais. Como a cava vai sendo aberta na medida em que se avança no corpo de minério, normalmente não é possível realizara reabilitação antes que se atinja o final da vida útil da mina. Gera impactos sobre a paisagem, sendo que ao final da lavra tem-se uma modificação irreversível da superfície, com a manutenção de uma depressão geralmente ocupada por águas.

- Em fatias: Lavra de depósitos horizontalizados. Neste método, na medida em que se retira uma fatia de minério, pode-se recuperar a fatia anteriormente lavrada.

- Dragagem: Lavra utilizada em aluviões, depósitos de terraço e dunas. O método se desenvolve por um equipamento flutuante, devendo, portanto a cava estar inundada. Quando a dragagem ocorre em regime aberto, isto é; em ligação direta a cursos d’água, o método tem alto potencial impactante.

- Lavra subterrânea: Existem diversos métodos de lavra subterrânea, que foram englobados neste tipo. Em geral apresentam menor impacto sobre a paisagem, porém podem gerar impactos sobre as águas subterrâneas. Nos métodos onde se faz o retorno do estéril e/ou de rejeito para as áreas já mineradas, os impactos sobre a paisagem são reduzidos.

Tipo de beneficiamento

O beneficiamento mineral é o principal condicionador das emissões dos empreendimentos de extração mineral. Como beneficiamento mineral deve-se entender como a etapa de preparação ou adequação de um bem mineral e que atua no sentido de modificar as condições de composição e/ou forma deste. Os objetivos do beneficiamento são:

- enquadrar segundo o tamanho, a forma ou outro parâmetro comercial o produto da lavra,

- concentrar o teor do mineral minério para adequá-lo ao uso ou às aplicações posteriores,

- separar e extrair o mineral minério da fração não aproveitada da rocha ou mineral.

Os processos de beneficiamento mineral contemplam uma gama de operações unitárias que podem ser englobadas nas seguintes etapas:

- Processos de fragmentação, ou cominuição, que promovem a redução do tamanho das partículas de minério ou da rocha. Podem ser citadas as operações de britagem e moagem, entre outras.

- Processos de separação por tamanho, que promovem a separação de partículas pelo parâmetro de tamanho. Podem ser citadas as operações de peneiramento e hidrociclonagem, entre outras.

- Processos de concentração, que promovem a separação de espécies úteis das não úteis. São vários os métodos de concentração que são agrupados em função das propriedades diferenciadoras das espécies minerais que se objetiva separar. Existem os métodos gravíticos ou densitários, os métodos magnéticos, os elétricos e a flotação entre os principais. Nestes processos as espécies úteis separadas são normalmente denominados de concentrado e as não úteis, normalmente descartadas são denominadas de rejeito.

- Processos de separação sólido líquido, que tem o objetivo de separar as frações líquida da sólida, com o objetivo de adequar teor de umidade ou de propriedades do fluido para as operações subseqüentes do beneficiamento. Podem ser citadas as operações de espessamento, filtragem e secagem.

Dentro do conjunto de operações de Tecnologia Mineral que atuam no sentido de modificar as condições de composição e/ou forma dos bens minerais devem ser citadas ainda as de metalurgia extrativa. Estas operações vêem se tornando cada vez mais comuns principalmente em função da redução dos teores dos minérios nas jazidas e também de maior domínio da tecnologia e dos mecanismos de controle ambiental. A metalurgia extrativa engloba os seguintes processos:

- Hidrometalurgia, com os processos gerais de lixiviação, extração por solvente entre os principais,

- A pirometalurgia nas operações de ustulação,

- Biometalurgia, nas operações de lixiviação com uso de bactérias.

Os processos de beneficiamento mineral podem ser realizados a seco ou a úmido, com presença de água ou outro fluído, como no caso da operação de concentração em líquidos densos.

Alguns dos processos de beneficiamento utilizam insumos químicos, principalmente os de concentração por flotação e hidrometalurgia. Também alguns processos de separação sólido líquido podem utilizar estes insumos. Tratam-se de compostos orgânicos e inorgânicos, alguns deles com potencial de poluição de águas e solo. No anexo 6, são apresentados os principais reagentes utilizados como insumo nos processos de beneficiamento mineral, com indicação de sua periculosidade.

Uma ressalva importante deve ser feita quanto à periculosidade destes insumos, que não deve ser considerado como sendo a mesma dos rejeitos gerados no processo que os utiliza. Na verdade, esta periculosidade deve ser uma referência quanto ao transporte, manuseio e estocagem dos insumos, mas no que se refere aos rejeitos gerados pelo processo, a abordagem não pode ser a mesma. Geralmente, estes insumos são utilizados em quantidades ínfimas em relação à massa de minério e água do processo. Grande parte dos insumos vai para a porção de concentrado, ou se degrada no processo, ou se combina, gerando outro composto. Desta forma, a definição efetiva de periculosidade ou de potencial de poluição de um rejeito de processo de beneficiamento deverá se dar através de análises do mesmo e, quando houver indicação de utilização de insumos perigosos, através de bioensaios (testes de ecotoxicidade) atualmente disponíveis e já realizados rotineiramente por alguns laboratórios especializados no país.

Os processos de beneficiamento para as rochas ornamentais compreendem normalmente operações de serragem e corte para adequação de tamanho de comercialização, podendo incluir também o tratamento de superfícies com polimento, flambagem entre outros métodos. Em geral estes processos geram resíduos sólidos de recorte de peças brutas e efluente líquido com material sólido proveniente de serragem.

Em função dos processos de beneficiamento descritos acima foram estabelecidos os seguintes tipos para fins de classificação neste manual. A terminologia adotada segue a NBR 12649/92.

- Inexistente: Quando o minério é extraído e aproveitado (comercializado) “in natura”, sem beneficiamento, como acontece com algumas rochas ornamentais e minerais de uso industrial.

- Processos de beneficiamento a seco (“a seco”): Este tipo engloba diversas operações de beneficiamento realizadas a seco, principalmente britagem e peneiramento e preparação de alguns tipos de rochas ornamentais. São potencialmente geradoras de emissões atmosféricas, e em geral não apresentam efeitos de poluição hídrica.

- Processos de beneficiamento a úmido (“a úmido”): Neste tipo, o beneficiamento é realizado com o minério úmido, ou em meio líquido. Inclui as operações de peneiramento, moagem, concentração gravítica, etc. Não apresenta potencial de emissões atmosféricas, mas é gerador de efluentes líquidos.

- Processos de beneficiamento com insumo químico (“Químico”): Neste tipo foram englobados os beneficiamentos que se utilizam de insumos químicos, tais como nos processos de flotação e/ou hidrometalurgia (em grandes empreendimentos) e de amalgamação (no garimpo). Devido ao uso de insumos químicos e às modificações geradas no minério, apresentam maior potencial de poluição do que os tipos anteriores.

Deve-se considerar que, em algumas situações, um mesmo empreendimento pode ter dois tipos de beneficiamento. A princípio, o processo de beneficiamento “por separação química” engloba o “processo de beneficiamento a úmido”. Porém, havendo também o beneficiamento a seco, deverão ser consideradas as duas classes (a seco e a úmido/químico), para efeito de classificação.

O quadro a seguir apresenta a consolidação dos diversos tipos de empreendimento quanto ao porte/estrutura, minério, tipo de lavra e de beneficiamento. Foram estabelecidos números que indicam as diferentes características dos empreendimentos quanto a estes aspectos. Quando o tipo de lavra ou de beneficiamento não cabe ao minério considerado, foi indicado “NA” (Não Aplicável).

A partir da análise do tipo de minério, tipo de lavra e tipo de beneficiamento, obtiveram-se 10 diferentes tipos de empreendimento quanto aos efeitos ambientais da lavra e 6 quanto aos efeitos ambientais do beneficiamento (vide numeração colocada no quadro).

Quanto à lavra, tem-se:

| NUMERO | CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS QUANTO À LAVRA |
| --- | --- |
| 1 | Extração de minerais de baixo potencial de poluição em pedreiras. |
| 2 | Extração de minerais de baixo potencial de poluição em cava a céu aberto. |
| 3 | Extração de minerais de alto potencial de poluição em cava a céu aberto. |
| 4 | Extr. de min. de baixo potencial de poluição em fatias c/ recuperação paralela. |
| 5 | Extr. de min. de alto potencial de poluição em fatias c/ recuperação paralela. |
| 6 | Extração de minerais de baixo potencial de poluição por dragagem. |
| 7 | Extração de minerais de alto potencial de poluição por dragagem. |
| 8 | Extração de minerais de baixo potencial de poluição em lavra subterrânea. |
| 9 | Extração de minerais de alto potencial de poluição em lavra subterrânea. |
| 10 | Extração de água mineral |

Quanto ao beneficiamento, tem-se:

| NUMERO | CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS QUANTO AO BENEFICIAMENTO |
| --- | --- |
| 1 | Sem beneficiamento mineral |
| 2 | Beneficiamento a seco de minerais e rochas de baixo potencial de poluição, com geração de rejeito inerte de baixo poder de poluição das águas. |
| 3 | Beneficiamento a úmido de minerais e rochas de baixo potencial de poluição, com geração de efluentes e rejeito inerte de baixo poder de poluição das águas. |
| 4 | Beneficiamento a seco de minerais de alto potencial de poluição, com geração de rejeito seco potencialmente contaminante das águas. |
| 5 | Beneficiamento a úmido de minerais e rochas de alto potencial de poluição, ou beneficiamento de minerais com insumo químico, de forma a gerar efluentes e rejeito potencialmente contaminantes das águas. |
| 6 | Beneficiamento a seco, a úmido ou químico de fibras minerais com potencial de poluição do ar com alta periculosidade para a saúde humana e animal. |

| Subsetor | Minério | Lavra | Beneficiamento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pedreira | Em cava | Em fatias | Dragagem | Subter- rânea | Inexistente | A seco | A úmido | Tratamento químico |
| 1 Minerais metálicos, não metálicos e industriais, fertilizantes e carvão mineral | Min. Metál. Oxidad./met. nativos | NA | 2 | NA | 6 | 8 | NA | 2 | 3 | 5 |
|  | Min. Metálicos Sulfetados | NA | 3 | NA | NA | 9 | NA | NA | 5 | 5 |
|  | Carbonatos industriais | 1 | 2 | NA | NA | 8 | NA | 2 | 3 | NA |
|  | Refratários | 1 | 2 | NA | NA | 8 | NA | 2 | 3 | NA |
|  | Minerais e rochas de uso industrial | NA | 2 | 4 | NA | NA | NA | NA | 3 | 5 |
|  | Fibras minerais | NA | 3 | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 6 |
|  | Fertilizantes fosfatados | NA | 2 | 4 | NA | NA | NA | 2 | NA | 5 |
|  | Fertilizantes salinos | NA | NA | NA | NA | 9 | NA | NA | NA | 5 |
|  | Gemas | 1 | 2 | NA | 6 | 8 | NA | NA | 3 | NA |
|  | Carvão mineral | NA | 3 | 5 | NA | 9 | NA | 4 | 5 | NA |
|  | Minerais radioativos | NA | 3 | NA | 7 | NA | NA | NA | 5 | 5 |
|  | Água Mineral | NA | NA | NA | NA | 10 | 1 | NA | NA | NA |
| 2 Min. de uso Direto na construção civil | Areia | NA | 2 | 4 | 6 | NA | 1 | NA | 3 | NA |
|  | Argila | NA | 2 | 4 | NA | NA | 1 | NA | NA | NA |
|  | Brita | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | NA |
|  | Rocha ornamental | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA |
| 3 Garimpo | Metais Nativos | NA | 2 | NA | 6 | 8 | NA | NA | NA | 5 |
|  | Gemas | NA | NA | NA | 6 | 8 | 1 | NA | 3 | NA |

Os empreendimentos de extração mineral apresentam então uma classificação ambiental baseada em 3 dígitos, a saber:

| Primeiro dígito | Segundo dígito | Terceiro dígito |
| --- | --- | --- |
| Características quanto ao porte e estrutura empresarial | Características ambientais quanto a lavra | Características ambientais quanto ao beneficiamento |

Assim, por exemplo, o número 1.2.5 indica:

- Digito 1 na primeira casa, empreendimento de mineração de porte médio a grande;

- Digito 2 na segunda casa, lavra a céu aberto de minerais de baixo potencial de poluição das águas, por exemplo, ferro;

- Digito 5 na terceira casa, beneficiamento com insumo químico (por exemplo, flotação), com geração de efluentes e rejeito potencialmente contaminantes das águas.

No anexo 1 estão apresentadas fichas onde serão indicados por tipo de ambiente e tipo de empreendimento os principais aspectos ambientais, que são os condicionadores dos principais impactos ambientais.

ANEXO 1

INDICAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

Tipo de Ambiente

| AMBIENTE TIPO: | 1.1 |
| --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Ambiente de uso antrópico intensivo, formado por áreas urbanizadas ou vilas rurais. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Impactos relacionados a ruído e poeira são especialmente sensíveis nos empreendimentos implantados nestas áreas ou em sua vizinhança; A mineração nestas áreas pode gerar impactos paisagísticos importantes; Os empreendimentos de extração mineral nesta área podem gerar conflitos empresa-comunidade |
| OBS: |
| Nestas áreas não são necessários levantamentos ou estudos detalhados do meio biológico, por se tratarem de ambientes comuns e em expansão. |

| AMBIENTE TIPO: | 1.2 |
| --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Ambiente de uso antrópico intensivo, formado por áreas de produção rural (pastos, culturas, reflorestamentos comerciais, etc.). |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A mineração nestas áreas pode gerar impactos econômicos negativos pela suspensão do uso da terra, que devem ser compensados pelos positivos, também econômicos. Os empreendimentos de extração mineral nesta área podem gerar conflitos empresa-comunidade |
| OBS: |
| Nestas áreas não são necessários levantamentos ou estudos detalhados do meio biológico, por se tratarem de ambientes comuns e em expansão. |

| AMBIENTE TIPO: | 2 |
| --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Ambientes de alterados antropicamente, porém de uso extensivo (matas secundárias, pastagens naturais extensivas, etc.). |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Estas áreas são uma mescla de ambientes pouco relevantes e ambientes que tem ainda algum potencial ecológico; Áreas de preservação permanente (APP’s), especialmente matas ciliares, mesmo que já alteradas, são ambientes relevantes nestas áreas; Os impactos de empreendimentos implantados nestas áreas sobre a flora e a fauna aumentam na proporção da relevância e estado de conservação dos ambientes. |

| AMBIENTE TIPO: | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Ambientes de naturais com muito pouca ou nenhuma alteração antrópica (matas nativas, campos rupestres, manguezais, dunas, etc.). |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Estas áreas ser constituem em ambientes de relevância ecológica, onde existem potencialmente elementos da flora e fauna raros ou em extinção; Os impactos de empreendimentos implantados nestas áreas sobre a flora e a fauna são potencialmente muito altos. |
| OBS: |

| AMBIENTE TIPO: | 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Terrenos Cársticos, formados por dissolução natural de rochas, com presença de feições típicas ou não (cavernas, rios subterrâneos, etc.). |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Ambientes muito sensíveis aos impactos gerados por extração mineral; As cavernas e seus ambientes subterrâneos podem ser impactados diretamente pela extração da rocha encaixante, ou indiretamente pelas vibrações das detonações ou pelo desmate da superfície imediatamente superior. As drenagens subterrâneas podem ser impactadas pelo carreamento de sólidos, gerando obstruções nos canais e enchentes na superfície; O bombeamento de águas pode causar a desestabilização de cavernas e canais subterrâneos, com geração de abatimentos na superfície; Nestas áreas ocorrem sítios arqueológicos e paleontológicos relevantes, que podem ser impactados pela extração mineral. |
| OBS: |

| AMBIENTE TIPO: | 4.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Ambientes aquáticos - Áreas costeiras, cursos d’água, lagos, etc. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Áreas sensíveis a impactos da extração mineral, pela modificação do relevo do fundo e pela alteração da qualidade das águas; Os impactos nos ambientes aquáticos tendem a se distribuir de forma ampla sobre o ambiente, em função de suas características. |
| OBS: |

| AMBIENTE TIPO: | 4.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Áreas de relevância do patrimônio natural e cultural |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Ambientes onde ocorrem elementos importantes do patrimônio natural (sítios paleontológicos, picos e outros monumentos naturais, etc.), histórico (núcleos históricos, ruínas, etc.) e pré-históricos (sítios arqueológicos). Estes elementos do patrimônio natural e cultural geralmente são protegidos por lei, e são muito sensíveis a impactos diretos ou indiretos. Ambientes propensos ao turismo científico e cultural. |
| OBS: |
| O trato e a proteção do patrimônio natural e cultural deve ser desenvolvido em concordância com o estabelecido pelo IPHAN e pelos Institutos de Patrimônio Estaduais (quando houver). |

| AMBIENTE TIPO: | 4.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Áreas de sensibilidade socioeconômica |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Áreas onde existem municípios e núcleos urbanos com pequena população e estrutura urbana deficiente ou despreparada para uma forte expansão. No caso de empreendimentos de maior porte, a demanda por mão-de-obra, associada à indução de afluxo de populações à área, pode provocar sobrecarga a estas frágeis estruturas urbanas e sociais, comprometendo a qualidade de vida das populações ali existentes. Como a mineração tem vida útil definida, no fechamento do empreendimento estas comunidades podem sofrer fortes impactos em função da dependência criada. |
| OBS: |

| AMBIENTE TIPO: | 4.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Áreas com ocorrência de populações tradicionais |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| São áreas (demarcadas ou não) onde ocorrem populações indígenas, remanescentes de quilombos ou outros grupos sociais organizados de forma tradicional historicamente ligados a uma região. A implantação de empreendimentos de extração mineral nestas áreas pode causar impactos relevantes sobre estas comunidades, seja por através da perda da identidade cultural, seja pela redução ou eliminação das fontes de recursos naturais utilizados pelas mesmas. |
| OBS: |
| Segundo o parágrafo 3o do artigo 231 da Constituição Federal, "a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei". As condições específicas para a atividade mineral em terras indígenas porém depende da aprovação de uma lei complementar. Este tema está sendo discutido no Congresso Nacional através do Projeto de Lei 2.057 que dispõe sobre o Estatuto das Sociedades Indígenas. Uma outra proposta substitutiva também se encontra em trâmite no Congresso que em breve deverá receber uma terceira, de autoria da Fundação Nacional dos Índios - FUNAI |

Tipo de Empreendimento

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.1.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em pedreiras, com beneficiamento por separação física a seco (ex: pedreiras de calcário para cimento e para cal); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Alto potencial de geração de particulados em suspensão (poeira) e ruído; Efluentes líquidos são oriundos de águas pluviais e subterrâneas, contaminados por sólidos em suspensão. Não há potencial de poluição química. |
| OBS: |
| geralmente não é possível a reabilitação das paredes rochosas através de métodos de revegetação, cabendo apenas a cobertura com vegetação rupestre, quando possível. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.1.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em pedreiras, com beneficiamento por separação física a úmido (ex: pedreiras de calcário dolomítico para uso em refratários); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira) mais localizado na área de lavra. Há alto potencial de geração de ruído; Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, devendo ser conduzidos a barragens. Além destes, há também as águas pluviais e subterrâneas. Ambos os efluentes são contaminados por sólidos em suspensão. Não há potencial de poluição química. |
| OBS: |
| geralmente não é possível a reabilitação das paredes rochosas através de métodos de revegetação, cabendo apenas a cobertura com vegetação rupestre, quando possível. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação física a seco (ex: minério silicatado de níquel); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Alto potencial de geração de particulados em suspensão (poeira) e ruído; Efluentes líquidos são oriundos de águas pluviais e subterrâneas, contaminados por sólidos em suspensão. Há baixo potencial de poluição química. Quando a cava atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. |
| OBS: |
| Quando a cava é fechada (abaixo do nível superficial), é possível um maior controle do carreamento de sólidos, direcionando-se as águas para o fundo da cava. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.2.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação física a úmido (ex: minério de manganês); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira) mais localizado na área de lavra. Há alto potencial de geração de ruído; Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, devendo ser conduzidos a barragens. Além destes, há também as águas pluviais e subterrâneas. Ambos os efluentes são contaminados por sólidos em suspensão. Há baixo potencial de poluição química. Quando a cava atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. |
| OBS: |
| Quando a cava é fechada (abaixo do nível superficial), é possível um maior controle do carreamento de sólidos, direcionando-se as águas para o fundo da cava. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação química (ex: minério de ferro com tratamento por flotação); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira) mais localizado na área de lavra. Há potencial de geração de ruído; Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, sendo contaminados por insumos e por alterações químicas do minério, devendo ser conduzidos a barragens. Além destes, há também as águas pluviais e subterrâneas, contaminadas por sólidos em suspensão. Há alto potencial de poluição química pelos insumos e alterações químicas do minério. Quando a cava atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. |
| OBS: |
| Quando a cava é fechada (abaixo do nível superficial), é possível um maior controle do carreamento de sólidos, direcionando-se as águas para o fundo da cava. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.3.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação física a seco (ex: carvão mineral com britagem e peneiramento a seco); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Os resíduos do beneficiamento são potencialmente contaminantes, quando lixiviados pelas águas pluviais, podendo gerar águas ácidas e lixiviar metais; Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira). Há potencial de geração de ruído; Efluentes líquidos são as águas pluviais e subterrâneas, contaminadas pelos minerais sulfetados. Há alto potencial de poluição química das águas superficiais e subterrâneas. Quando a cava atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. |
| OBS: |
| Quando a cava é fechada (abaixo do nível superficial), é possível um maior controle do carreamento de sólidos, direcionando-se as águas para o fundo da cava. O controle da drenagem ácida de mina é feito principalmente evitando-se o contato das águas pluviais e subterrâneas com os resíduos de beneficiamento. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.3.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação física a úmido e/ou por separação química (ex: minério de cobre sulfetado); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Os resíduos do beneficiamento são potencialmente contaminantes, podendo gerar águas ácidas e lixiviar metais, além de conter insumos químicos do beneficiamento). Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira). Há potencial de geração de ruído; Efluentes líquidos de águas pluviais e subterrâneas são contaminadas pelos metais e podem ser ácidos; Há alto potencial de poluição química das águas superficiais e subterrâneas. Quando a cava atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. |
| OBS: |
| Quando a cava é fechada (abaixo do nível superficial), é possível um maior controle do carreamento de sólidos, direcionando-se as águas para o fundo da cava. O controle da drenagem ácida de mina é feito principalmente evitando-se o contato das águas pluviais e subterrâneas com os resíduos de beneficiamento, e em algumas situações pelo tratamento prévio dos efluentes. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de fibras minerais, com beneficiamento por separação física a seco, úmido ou por separação química (ex: extração e beneficiamento de amianto e asbesto); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A lavra e beneficiamento gera fibras minerais em suspensão no ar e na água, altamente nocivas à saúde humana e animal. Efluentes líquidos podem conter contaminantes químicos quando do tratamento químico. Quando a cava atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. |
| OBS: |
| Quando a cava é fechada (abaixo do nível superficial), é possível um maior controle do carreamento de sólidos, direcionando-se as águas para o fundo da cava. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.4.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em fatias, com beneficiamento por separação física a seco (ex: fosfato natural); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A lavra em fatias permite a recuperação simultânea da fatia anterior; Efluentes líquidos são oriundos de águas pluviais e subterrâneas, contaminados por sólidos em suspensão. Há baixo potencial de poluição química. O beneficiamento por separação física a seco gera potencialmente partículas em suspensão (poeira). |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.4.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em fatias, com beneficiamento por separação física a úmido (ex: bauxita refratária); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A lavra em fatias permite a recuperação simultânea da fatia anterior; Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, além das águas pluviais e subterrâneas, sempre contaminados por sólidos em suspensão. Há baixo potencial de poluição química. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.4.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em fatias, com beneficiamento por separação química (ex: caulim); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A lavra em fatias permite a recuperação simultânea da fatia anterior; Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, além das águas pluviais e subterrâneas, sempre contaminados por sólidos em suspensão. Há alto potencial de poluição química pela presença de insumos químicos no efluente do beneficiamento. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.5.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição com lavra em fatias, com beneficiamento por separação física a seco (ex: carvão mineral com britagem e peneiramento a seco); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A lavra em fatias permite a recuperação simultânea da fatia anterior; Os resíduos do beneficiamento são potencialmente contaminantes, quando lixiviados pelas águas pluviais, podendo gerar águas ácidas e lixiviar metais; Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira). Efluentes líquidos são as águas pluviais e subterrâneas, contaminadas pelos minerais sulfetados. Há alto potencial de poluição química das águas superficiais e subterrâneas. |
| OBS: |
| O controle da drenagem ácida de mina é feito principalmente evitando-se o contato das águas pluviais e subterrâneas com os resíduos de beneficiamento. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.5.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação física a úmido (ex: carvão mineral); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A lavra em fatias permite a recuperação simultânea da fatia anterior; Os resíduos do beneficiamento são potencialmente contaminantes, podendo gerar águas ácidas e lixiviar metais, além de conter insumos químicos do beneficiamento. Efluentes líquidos de águas pluviais e subterrâneas são contaminadas pelos metais e podem ser ácidos; Há alto potencial de poluição química das águas superficiais e subterrâneas. |
| OBS: |
| O controle da drenagem ácida de mina é feito principalmente evitando-se o contato das águas pluviais e subterrâneas com os resíduos de beneficiamento, e em algumas situações pelo tratamento prévio dos efluentes. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.6.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição por dragagem, com beneficiamento por separação física a úmido (ex: diamante, titânio); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A dragagem é potencialmente impactante aos ecossistemas aquáticos e gera poluição das águas por sólidos em suspensão. A dragagem realizada em sistema fechado (em “cava” isolada de corpos d’água) mantém este potencial de poluição sob controle. Há baixo potencial de poluição química. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.6.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição por dragagem, com beneficiamento por separação química (ex: ouro de aluvião); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A dragagem é potencialmente impactante aos ecossistemas aquáticos e gera poluição das águas por sólidos em suspensão. A dragagem realizada em sistema fechado (em “cava” isolada de corpos d’água) mantém este potencial de poluição sob controle. Há alto potencial de poluição química nos efluentes do beneficiamento. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.7.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição por dragagem, com beneficiamento por separação física a úmido e/ou por separação química (ex: monazita e outros minerais radioativos em areias); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A dragagem é potencialmente impactante aos ecossistemas aquáticos e gera poluição das águas por sólidos em suspensão. A dragagem realizada em sistema fechado (em “cava” isolada de corpos d’água) mantém este potencial de poluição sob controle. Há alto potencial de poluição química nos efluentes do beneficiamento. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.8.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra subterrânea, com beneficiamento por separação física a úmido (ex: minério de manganês); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, devendo ser conduzidos a barragens. Além destes, há também as águas subterrâneas. Ambos os efluentes são contaminados por sólidos em suspensão. Há baixo potencial de poluição química. Quando a mina atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. As técnicas de retorno de estéril e rejeito à mina resultam em menor impacto ambiental na superfície. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.8.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra subterrânea, com beneficiamento por separação química (ex: manganês); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Quando a mina atinge o lençol, é feito o rebaixamento de águas subterrâneas, gerando impactos localmente. As técnicas de retorno de estéril e rejeito à mina resultam em menor impacto ambiental na superfície. Efluentes líquidos oriundos do beneficiamento são contaminados por insumos e por alterações químicas do minério, devendo ser conduzidos a barragens. Há alto potencial de poluição química pelos insumos e alterações químicas do minério. |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.9.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição com lavra subterrânea, com beneficiamento por separação física a seco (ex: carvão mineral); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Os resíduos do beneficiamento são potencialmente contaminantes, quando lixiviados pelas águas pluviais, podendo gerar águas ácidas e lixiviar metais; Há alto potencial de poluição química das águas superficiais e subterrâneas. As técnicas de retorno de estéril e rejeito à mina resultam em menor impacto ambiental na superfície. |
| OBS: |
| O controle da drenagem ácida de mina é feito principalmente evitando-se o contato das águas pluviais e subterrâneas com os resíduos de beneficiamento. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.9.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de médio a grande porte para extração de minerais de alto potencial de poluição por lavra subterrânea, com beneficiamento por separação física a úmido e/ou por separação química ex: ouro, zinco, chumbo ou níquel (sulfetados); cloreto de potássio (salino); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Os resíduos do beneficiamento são potencialmente contaminantes, podendo gerar águas ácidas (ou salinas) e lixiviar metais, além de conter insumos químicos do beneficiamento. Há alto potencial de poluição química das águas superficiais e subterrâneas. As técnicas de retorno de estéril e rejeito à mina resultam em menor impacto ambiental na superfície. |
| OBS: |
| O controle da drenagem ácida de mina é feito principalmente evitando-se o contato das águas pluviais e subterrâneas com os resíduos de beneficiamento, e em algumas situações pelo tratamento prévio dos efluentes. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 1.10.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Extração de águas minerais |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| a extração de águas minerais em fontes naturais leva a redução ou eliminação do abastecimento de cursos d’água; a extração de águas minerais por poço profundo pode gerar rebaixamento do lençol as águas minerais são muito sensíveis a impactos gerados por outras atividades sobre o aqüífero (ocupação urbana com uso de fossas, desmatamentos, etc.). |
| OBS: |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em pedreiras, sem beneficiamento. Ex: pedreiras de rocha ornamental (quartzito, granito); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Alto potencial de geração de ruído, quando de utilização de explosivos; Efluentes líquidos são oriundos de águas pluviais contaminadas por sólidos em suspensão. Não há potencial de poluição química. Em função da seletividade da lavra, há grande geração de estéril, muitas vezes disposto manualmente em encostas (devido ao método e ao porte da lavra), gerando fontes de erosão e assoreamento. |
| OBS: |
| Geralmente não é possível a reabilitação das paredes rochosas através de métodos de revegetação, cabendo apenas a cobertura com vegetação rupestre, quando possível. O potencial de recolonização dos paredões com fauna é relativamente alto e deve ser considerado como positivo a longo prazo. Os empreendimentos geralmente são de pequeno porte, com baixa capacitação técnica e financeira. Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.1.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em pedreiras, com beneficiamento por separação física a seco. Ex: pedreiras de brita; |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Alto potencial de geração de poeira e ruído; Efluentes líquidos são oriundos de águas pluviais contaminadas por sólidos em suspensão. Não há potencial de poluição química. Em função da demanda, geralmente se instalam próximas a áreas urbanizadas, gerando incômodos na população. |
| OBS: |
| Geralmente não é possível a reabilitação das paredes rochosas através de métodos de revegetação, cabendo apenas a cobertura com vegetação rupestre, quando possível. O potencial de recolonização dos paredões com fauna é relativamente alto e deve ser considerado como positivo a longo prazo. Os empreendimentos geralmente são de pequeno porte, com baixa capacitação técnica e financeira. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.2.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em cava, sem beneficiamento. Ex: Extração de areia e de argila em cavas |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Em função da ocorrência, geralmente realizado em ambientes sensíveis próximos a cursos d’água; Potencial para geração de erosão e assoreamento quando por cava aberta; Poluição de águas pluviais por sólidos em suspensão; São operações pequenas, que unitariamente seriam pouco impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.2.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em cava, com beneficiamento por separação física a úmido. Ex: Extração de areia em cavas com lavagem e peneiramento primário. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Em função da ocorrência, geralmente realizado em ambientes sensíveis próximos a cursos d’água; Potencial para geração de erosão e assoreamento quando por cava aberta; Efluentes do beneficiamento são contaminados por sólidos em suspensão; Poluição de águas pluviais por sólidos em suspensão; São operações pequenas, que unitariamente seriam pouco impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.4.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em fatias, sem beneficiamento. Ex: Extração de areia e de argila em fatias |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Em função da ocorrência, geralmente realizado em ambientes sensíveis próximos a cursos d’água; Potencial para geração de erosão e assoreamento quando por cava aberta; Poluição de águas pluviais por sólidos em suspensão; São operações pequenas, que unitariamente seriam pouco impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. A lavra em fatias permite a recuperação concomitantes, na medida do avanço da lavra. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.4.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição em fatias, com beneficiamento por separação física a úmido. Ex: Extração de areia em fatias com lavagem e peneiramento primário. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Em função da ocorrência, geralmente realizado em ambientes sensíveis próximos a cursos d’água; Potencial para geração de erosão e assoreamento quando por cava aberta; Efluentes do beneficiamento são contaminados por sólidos em suspensão; Poluição de águas pluviais por sólidos em suspensão; São operações pequenas, que unitariamente seriam pouco impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. A lavra em fatias permite a recuperação concomitantes, na medida do avanço da lavra. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 2.6.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Empreendimentos de pequeno a médio porte para extração de minerais de baixo potencial de poluição por dragagem, com beneficiamento por separação física a úmido. Ex: Extração de areia por dragagem com lavagem e peneiramento primário. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Em função da ocorrência, geralmente realizado em ambientes sensíveis, geralmente dentro de cursos d’água; Quando dentro dos cursos d’água, geram aumento de turbidez do mesmo; Efluentes do beneficiamento são contaminados por sólidos em suspensão; São operações pequenas, que unitariamente seriam pouco impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 3.2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Garimpo para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra em cava a céu aberto, com beneficiamento por separação química (ex: garimpo de ouro com uso de mercúrio ou cianeto); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Há potencial de geração de particulados em suspensão (poeira) mais localizado na área de lavra. Efluentes líquidos são oriundos do beneficiamento, sendo contaminados por insumos e por alterações químicas do minério, devendo ser conduzidos a barragens. Além destes, há também as águas pluviais e subterrâneas, contaminadas por sólidos em suspensão. Quando do uso de mercúrio, existe o potencial de poluição do ar e dos operadores; Há alto potencial de poluição química pelos insumos e alterações químicas do minério. São operações pequenas, que unitariamente já seriam impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 3.6.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Garimpo para extração de minerais de baixo potencial de poluição com dragagem e beneficiamento por separação física a úmido (ex: garimpo de diamantes em aluvião); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Em função da ocorrência, geralmente realizado em ambientes sensíveis, geralmente dentro de cursos d’água; Quando dentro dos cursos d’água, geram aumento de turbidez do mesmo; Efluentes do beneficiamento são contaminados por sólidos em suspensão; São operações pequenas, que unitariamente seriam pouco impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 3.6.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Garimpo para extração de minerais de baixo potencial de poluição por dragagem, com beneficiamento por separação química (ex: ouro de aluvião); |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| A dragagem é potencialmente impactante aos ecossistemas aquáticos e gera poluição das águas por sólidos em suspensão. A dragagem realizada em sistema fechado (em “cava” isolada de corpos d’água) mantém este potencial de poluição sob controle. Há alto potencial de poluição química nos efluentes do beneficiamento. Quando do uso de mercúrio, existe o potencial de poluição do ar e dos operadores; São operações pequenas, que unitariamente já seriam impactantes, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma bacia. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 3.8.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Garimpo para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra subterrânea, sem beneficiamento ex: “catas” de pedras preciosas e semi-preciosas, como esmeralda, topázio, água marinha, ametista, etc. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Não há potencial de poluição química. Em função da seletividade da lavra, há grande geração de estéril, muitas vezes disposto manualmente em encostas (devido ao método e ao porte da lavra), gerando fontes de erosão e assoreamento. São operações pequenas, que unitariamente tem pouco potencial impactante, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma área. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 3.8.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Garimpo para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra subterrânea, com beneficiamento por separação física a úmido ex: “catas” de pedras preciosas e semi-preciosas, como esmeralda, topázio, água marinha, ametista, etc, com lavagem e peneiramento. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Os efluentes do beneficiamento são potencialmente poluidores, com alto teor de sólidos. É muito baixo o potencial de poluição química. Em função da seletividade da lavra, há grande geração de estéril, muitas vezes disposto manualmente em encostas (devido ao método e ao porte da lavra), gerando fontes de erosão e assoreamento. São operações pequenas, que unitariamente tem pouco potencial impactante, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma área. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

| EMPREENDIMENTO TIPO: | 3.8.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZAÇÃO: |
| Garimpo para extração de minerais de baixo potencial de poluição com lavra subterrânea, com beneficiamento por separação química. Ex: “catas” de ouro, com beneficiamento com mercúrio ou com cianeto. |
| ASPECTOS AMBIENTAIS: |
| Os efluentes do beneficiamento são altamente poluidores, com alto teor de sólidos e insumos químicos perigosos. Quando do uso de mercúrio, existe o potencial de poluição do ar e dos operadores; Em função da seletividade da lavra, há grande geração de estéril, muitas vezes disposto manualmente em encostas (devido ao método e ao porte da lavra), gerando fontes de erosão e assoreamento. São operações pequenas, que unitariamente tem pouco potencial impactante, mas que geralmente ocorrem em grande número em uma mesma área. |
| OBS: |
| Em caso de existência de vários empreendimentos em uma mesma área, deve-se priorizar seu licenciamento e a implementação de sistemas de controle de forma conjunta, através da criação uma ZEEM - Zona Especial de Extração Mineral. |

ANEXO 2  -  PERICULOSIDADE DE INSUMOS DE BENEFICIAMENTO MINERAL

| Processo Mineral | Função no processo e nome do insumo | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Flotação | Coletores | Nº ONU | Classe de Risco |
|  | Sais de aminas e diaminas | 1993 | 3 | Líquido inflamável, não miscível em água. A maioria desses vapores são mais pesados do que o ar, podendo espalhar-se pelo solo e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc.As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | Xantatos | 3342 | 4.2 | Substâncias passíveis de combustão espontânea. As águas de diluição do controle do fogo podem causar poluição. |
|  | Ditiofosfato | 3018 | 6,1 | Substância tóxica combustível. As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | Espumantes | Nº ONU | Classe de Risco |
|  | óleo de pinho | 1272 | 3 | Líquido inflamável, miscível em água, insalubre, e as águas de diluição do controle do fogo podem causar poluição |
|  | alcóois | 1987 | 3 | Líquido inflamável, miscível em água. A maioria desses vapores são mais pesados do que o ar, podendo espalhar-se pelo solo e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc.As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |

| Processo Mineral | Função no processo e nome do insumo | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Flotação | Controladores de pH | Nº ONU | Classe de Risco |
|  | - NaOH | 1824 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | - CaO | 1910 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível que reage com a água. A reação com a água ou umidade do ar libera gases tóxicos, corrosivos ou inflamáveis. As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | - CO2 | 1013 | 2.2 | Gases inertes. Os vapores dos gases liquefeitos são mais pesados que o ar e se espalham pelo solo. |
|  | - HCl | 1789 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível que reage com a água. A reação com a água ou umidade do ar libera gases tóxicos, corrosivos ou inflamáveis. As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | Ativadores | Nº ONU | Classe de Risco |
|  | - sulfeto de sódio | 1849 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | - ácido fluorsilícico | 1778 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |

| Processo Mineral | Função no processo e nome do insumo | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Flotação | Modificadores | Nº ONU | Classe de Risco |
| Separação sólido - líquido | - PAM - poliacrilamidas | 2074 | 6.1 | Substância tóxica e/ou corrosiva, combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | - cal | 1907 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | sulfato de alumínio | 1759, 1760 | 8 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | - óleo diesel | 1203 | 3 | Líquido inflamável, não miscível em água. A maioria desses vapores são mais pesados do que o ar, podendo espalhar-se pelo solo e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc.As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | - querosene | 1223 | 3 | Líquido inflamável, não miscível em água. A maioria desses vapores são mais pesados do que o ar, podendo espalhar-se pelo solo e acumular-se em áreas mais baixas ou fechadas, tais como porões, bueiros, etc.As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
|  | Floculantes | Nº ONU | Classe de Risco |
|  | - PAM - poliacrilamidas | 2074 | 6.1 | Substância tóxica e/ou corrosiva, combustível. As águas rediduais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |
| Metalurgia extrativa (Hidrometalurgia) | - Cianeto de sódio | 1689 | 6.1 | Substância tóxica e/ou corrosiva, não combustível que reage com a água. A reação com a água ou umidade do ar libera gases tóxicos, corrosivos ou inflamáveis. As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causarem poluição. |

# Footnotes

Passivos Ambientais são obrigações que podem ser imputadas às empresas, para que se atinja um determinado padrão ambiental, ou para que se retorne a uma determinada condição pré-existente. São medidos através da definição das ações necessárias para que se cumpra a obrigação, e do estabelecimento do custo para realização destas ações. A eliminação dos passivos ambientais é chamada de “descomissionamento”.

O termo de referência atualizado para o PCDP do IFC pode ser obtido no “site” do IFC/Banco Mundial.

Uma ressalva importante deve ser feita: Ainda que a constituição permita à mineração degradar o ambiente desde que haja recuperação posterior, isso não significa que a mineração possa poluir ou contaminar o ambiente.