ORDENANZA N° 2492-CM-13

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS SUSTENTABLES CON TIERRA CRUDA.

#### ANTECEDENTES

Ley Provincial 521-2012 Proyecto Construcción con Tierra.

Ley Provincial 2631.

Expediente 6478-D-2012 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación titulado ''La adopción de medidas para la normalización y certificación del método de construcción natural o de construcción en tierra, de viviendas y edificaciones comunitarias en todo el territorio nacional''.

Ordenanza 024-10 de la Municipalidad de Luis Beltrán, Río Negro.

Proyecto de Ordenanza 778/10: Promoción y fomento de la construcción con métodos naturales en el ámbito municipal.

Código de Edificación.

Código Urbano

FUNDAMENTOS

La Ley 521-2012 Proyecto Construcción con Tierra recientemente aprobada constituye una referencia ineludible en concordancia con el espíritu de la misma y la finalidad que persigue por lo que el Municipio adhiere a la invitación emanada de la ley a que los municipios autoricen y reglamenten la construcción con técnicas sustentables.

La Ley Provincial Nº 2631 de Desarrollo Sustentable en su Art. 3º expresa el derecho soberano de los municipios de “explotar sus propios recursos de acuerdo con sus propias políticas de medio ambiente y desarrollo y la responsabilidad de garantizar que las actividades sociales, económicas, científicas o tecnológicas, no causen perjuicio al medio ambiente provincial o al de otros estados o áreas situadas más allá de los límites de su jurisdicción territorial”.

La construcción natural, tanto con tierra cruda como con otros componentes originarios de cada región, viene asociada directamente con la evolución del hombre, quien desarrolló así la técnica de edificar su vivienda utilizando los elementos de la naturaleza, de un modo sustentable y en equilibrio con su entorno.

Esta técnica, que utiliza los elementos brindados por la naturaleza para la construcción de las viviendas, ha sido, y sigue siendo, parte de la cultura de los pueblos a lo largo y ancho de todo el mundo y que los estudios y seguimientos efectuados demuestran sus virtudes en tanto seguridad, salud, impacto ambiental, control de la humedad, hermeticidad y economía.

En tal sentido, la presente ordenanza propone incorporar a los diversos modos constructivos una técnica sustentable entendiendo la construcción natural no sólo con un objetivo productivista que concluye en sí mismo, sino también como una forma creciente de participación e integración popular, facilitando soluciones colectivas y generando un nuevo recurso como herramienta para la regeneración del tejido social.

Con dicho fin se han desarrollado talleres y experiencias comunitarias que han devenido en la convicción colectiva de que la “construcción natural” constituye una alternativa técnicamente válida, económicamente eficaz y ambientalmente sustentable.

Hoy resultan numerosos los estudios técnicos y monitoreos realizados por instituciones idóneas que apuntan a normalizar las técnicas y materiales en pos de abordar una sustentabilidad responsable construyendo metodologías probadas y normas específicas a aplicar por el conjunto de la sociedad. En ese marco, el Estado debe permitir el abordaje de estas alternativas de edificación en pos de una diversidad constructiva y con el fin de alcanzar mejoras ciertas en las prácticas constructivas comprometidas con el cuidado del ambiente natural que nos rodea.

En ese sentido podemos enumerar:

-Publicación del INTI Nº 65 año 2008. Artículo sobre Construcción natural. La crisis de viviendas dignas en los asentamientos humanos impulsa nuevas alternativas para vivir de manera sostenible.

-Manual de Construcción para viviendas antisísmicas de tierra, Gernot Minke, Forshungslabor für Experimentelles Bauen, Universidad de Kassel, Alemania, el cual promueve la construcción natural a través del uso de la tierra cruda como material.

-Innovación tecnológica y vivienda en el Gran Buenos Aires. Pisos y revoques para sectores en situación de pobreza ISNN 1666-6186. Volumen VII Nº 7 (octubre de 2008) pp. 115-143 - Recibido: 29-03-2008 - Aceptado: 16-05-08. Rodolfo Rotondaro, Juan Carlos Patrone y Alex Schicht.

Pero también existe un corpus normativo y técnico propuesto por instituciones de carácter nacional que promueven el cuidado ambiental mediante prácticas normalizadas y racionalizadas, medibles y controlables tales como IRAM e ISO.

Es necesario además, lograr acuerdos y convenios entre el Municipio e instituciones públicas que permitan ampliar estudios, efectuar mediciones y pruebas, mejorar e innovar técnicas, tales como universidades, institutos, etc. con el objeto de impulsar el desarrollo de prototipos destinados a estudiar técnicamente el comportamiento y rendimiento de estos sistemas constructivos en nuestra región, como así también la investigación orientada a la captación y generación de energías alternativas, reutilización de aguas residuales, etc. que resulten en una efectiva disminución de la huella de carbono y el consumo energético.

La aplicación de experiencias en otros países como España o Perú, así como la implementación de normas similares en otras localidades de la región tales como San Martín de los Andes en Neuquén, así como El Bolsón y Luis Beltrán en Río Negro, no sólo permiten marcar una tendencia, sino que resultan una referencia desde donde poder comparar la aplicabilidad, así como para mejorar y ampliar la normativa conforme pase el tiempo y su incorporación al acervo cultural constructivo lo exijan.

Si bien el concepto de sustentabilidad no es sinónimo de algún material específico o de técnica, el mismo involucra aspectos que redundan en un bajo impacto en el medio ambiente, el cual tiene principios y tópicos que son atendibles como criterios para la realización y el diseño de cualquier edificio.

Adoptando el criterio de eficiencia energética el beneficio puede multiplicarse al contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de otros contaminantes atmosféricos, en el sector, a la reducción del consumo energético de los usuarios y a disminuir la dependencia energética local. La industria de la construcción, su producto en fases de producción y uso, utiliza un 50% de la energía por lo que la sustitución y mejora de los sistemas constructivos, así como una reducción de consumo mediante la optimización de los sistemas de climatización en los hogares, lugares de trabajo e industrias podría redundar también en la mejora de las condiciones de salud de la población.

Los objetivos para ejecutar y diseñar edificios con criterios de eficiencia energética son:

- Disminuir las emisiones de CO2.

- Reducir el consumo energético de los usuarios particulares, edificios públicos y empresas.

- Crear puestos de trabajo, absorbiendo parte del desempleo del sector.

- Mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas y de salud en centros de trabajo.

Los requerimientos técnicos que deberían introducirse en las actuaciones deben ir dirigidos a conseguir niveles de confort climático y ambiental utilizando los menores recursos energéticos externos posibles e incorporando criterios de sostenibilidad en los materiales a emplear y en la gestión de las obras. En ese sentido deberían plantearse:

- Medidas de aislamiento térmico y acústico, tales como incorporación de materiales aislantes en fachadas, cubiertas o suelos, y aventanamientos.

- Medidas de sistemas energéticamente más eficientes de refrigeración, calefacción y cocina.

- Introducción de energías renovables, especialmente de:

    - solar térmica para agua caliente sanitaria y para calefacción con suelo radiante y refrigeración.

    - calderas de biomasa, fundamentalmente para calefacción.

- Introducción de nuevos materiales ecológicos en obras y utilización de técnicas constructivas de bajo impacto, elementos prefabricados, instalaciones registrables.

En particular las medidas de ahorro y eficiencia energética deberían basarse en:

AHORRO, priorizando las medidas de ahorro energético, en especial mediante actuaciones en la envolvente, sobre el diseño del edificio:

- Estudiar las posibilidades de implementar medidas de captación solar pasiva: aperturas de ventanales al norte, colocación de invernaderos. En volúmenes construidos funcionan muy bien los sistemas de captación cenital en cubierta (lucernarios, ventanales, etc.).

- Complementar los elementos de captación con medidas de acumulación de la radiación solar: empleo de materiales de alta inercia térmica en suelos, muros, o tabiques.

- Cuando sea posible adaptar la distribución de usos de los espacios a su mejor comportamiento térmico.

- Incorporar medidas de protección solar en huecos acristalados

- Estudiar las posibilidades de ventilación natural cruzada de las estancias.

- Incorporar carpintería interior con elementos abatibles. Estudiar las posibilidades de ventilación forzada natural mediante chimeneas solares.

- Empleo de vegetación como elemento de obstrucción solar y como elemento de refrigeración natural (en colaboración con masas de agua) y cubierta ecológica en terrazas con algunos centímetros de tierra vegetal para refrigeración en verano.

- Recuperar los patios interiores como elemento bioclimático.

- Mejorar el aislamiento térmico de la envolvente. En general acudir a espesores exigidos por normas IRAM. Tender a colocar el aislamiento al exterior del cerramiento para garantizar la inercia térmica en el interior.

- Estudiar las posibilidades de emplear elementos constructivos ventilados: fachada y cubierta

EFICIENCIA, priorizando medidas que supongan un uso eficiente de la energía.

- Utilización de carpinterías que mejoren el comportamiento energético de la envolvente.

- Empleo de acristalamientos de eficiencia energética: control solar, baja emisividad o mixtos, en función de su ubicación. Uso de emisores de calor de bajo consumo.

- Empleo de medidas de eficiencia energética en los sistemas de iluminación: empleo de lámparas de bajo consumo.

- Empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética en los dispositivos eléctricos.

Los parámetros de eficiencia energética exigibles deberían ser los establecidos por la Resolución Reglamentaria basada en procedimientos propuestos por INTI, IRAM u organismo de alcance nacional o provincial con competencia en la materia. Dichos controles y métodos de medición que permitan la aplicabilidad de esta norma, deberá implementarse mediante la correspondiente reglamentación.

AUTORES: Intendenta Municipal, Lic. María Eugenia Martini y Concejales Ramón Chiocconi, Alejandro Ramos Mejía, Edith Garro (PJ).

COLABORADORES: Arq. Cristian Almeida, Organizaciones Faro Verde, Ecoencuentro y GPS.

El proyecto original Nº 206/13, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 19 de diciembre de 2013, según consta en el Acta Nº 1013/13. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARÁCTER DE

ORDENANZA

| Art. 1°) | Se autorice en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche la utilización de técnicas constructivas y materiales sustentables a través de técnicas de construcción con tierra cruda. |
| --- | --- |
| Art. 2°) | Se reglamente las técnicas constructivas autorizadas en la presente Ordenanza a través del Anexo I y II de la presente. |
| Art. 3°) | Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ejercer la autoridad de aplicación a través de las dependencias de la Subsecretaría de Gestión Urbana y la Subsecretaría de Medio Ambiente para los trámites de autorización determinados en el Anexo I, Especificaciones Técnicas Reglamentarias. |
| Art. 4º) | Se crea el Registro de Construcciones Naturales en el ámbito de la Subsecretaría de Medio Ambiente, destinado a la recopilación, difusión y promoción de los requisitos generales para la construcción natural, conforme las distintas técnicas constructivas y metodologías aplicables. |
| Art. 5º) | Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido, archívese. |

ORDENANZA 2492-CM-13

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIAS

1- El siguiente Reglamento está destinado a normalizar las obras en un todo de acuerdo con el Código de Edificación vigente y sus modificaciones por cuanto constituye un complemento del mismo.

2- Los profesionales, empresas y propietarios, serán responsables del cumplimiento de la presente Ordenanza.

3- El Reglamento será de aplicación exclusiva para obras privadas, cuyo uso esté especificado como vivienda individual o bien, como una unidad locativa de una vivienda, según lo establece la Resolución 3282-I-2012.

No es posible utilizar el reglamento para construcciones cuyo usos, destinos y/o actividad supongan ocupación pública, alquiler, alquiler turístico; hasta tanto el INPRES concluya con las modificaciones al Reglamento para Construcciones Sismorresistentes que habiliten en forma amplia y masiva la utilización de materiales y técnicas sustentables o equivalentes.

4- Cualquier edificio que requiera autorización para utilizar técnicas constructivas sustentables debe registrarse en el Registro de Construcciones Naturales en el ámbito de la Subsecretaria de Medio Ambiente. Dicha dependencia municipal, expedirá un "Certificado de aptitud para la utilización de técnicas constructivas sustentables con tierra cruda".

5- El Certificado deberá incluir el contenido del Anexo II.

6- El procedimiento administrativo para aplicar esta reglamentación es el mismo a aquel establecido por el Código de Edificación con el agregado de información complementaria en una memoria descriptiva con la técnica a utilizar y las referencias utilizadas para reproducir la propuesta, así como los fundamentos técnicos para la elección de la técnica en el sitio. Dicho documento debe agregarse como información complementaria del proyecto en carpeta adjunta, en formato A4 y deberá incluir detalles constructivos, memorias de cálculo de coeficiente de transmitancia térmica, detalle de fijaciones y arriostramientos a la estructura de portante, cimientos y sobre-cimientos, aleros y cubiertas. El mismo documento deberá incluir el contenido solicitado en el Certificado del Anexo II.

7- La estructura resistente será independiente de hormigón armado, según reglamento CIRSOC para construcciones sismo-resistentes, según Código de Edificación de la Municipalidad de Bariloche. Las estructuras realizadas en madera deben ajustarse a las consideraciones vertidas en la misma norma.

8- Los cerramientos podrán ser en tierra cruda y en diferentes técnicas, siempre que se vinculen al hormigón armado estructural o resulten articuladas con la estructura de madera. Los procedimientos descriptos se aplicarán para cerramientos no portantes en el caso del uso de Bloques de Tierra Comprimida, debiéndose presentar en todos los casos, el correspondiente cálculo estructural según se trate de madera, estructura metálica o de hormigón armado.

9- Las técnicas aplicables son:

a. Bloques de Tierra Comprimida. BTC.

b. Quincha Mejorada.

c. Paneles de Fajina con madera aserrada

Bloques de Tierra Comprimida (BTC): Es el producto resultante de la mezcla de tierra, agua y eventualmente cemento en proporciones adecuadas, que se somete a compresión en una máquina con el fin de obtener altas densidades, y que luego es sometido a un proceso de curado para que se produzca su endurecimiento efectivo. La prensa puede ser accionada de forma manual o mecánica. (Tierra + Cemento + Agua + Compresión = BLOQUE). La técnica ha sido probada adecuadamente por la Universidad Nacional de San Juan y como características salientes se puede observar que los bloques presentan una forma regular y aristas vivas. La elevación de densidad por compactación mejora la resistencia a la compresión, a la erosión y a la acción del agua. El costo del material tierra es nulo y no requiere gastos de flete o energía para su fabricación.

La fabricación de los bloques se puede realizar en el mismo lugar en donde se construirá la vivienda, sea en el medio rural o urbano, no requiere mano de obra especializada por lo que pueden ser realizados por los propios interesados, generando corno consecuencia mayor economía. La posibilidad de escalonar la producción en un largo período de tiempo. Disminución de fisuras en el muro ya que la contracción se efectúa durante el secado en cada bloque. Mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico y en la construcción.

La terminación superficial lisa de los bloques y de la mampostería resultante no hacen necesario la ejecución de revoques lo que implica menores costos.

Pueden aplicarse pinturas directamente sobre la superficie no revocada. El costo de la mampostería de tierra cemento es un SO % menos que la de ladrillo cerámico o bloques de hormigón, sin considerar los gastos de fletes.

La resistencia o aislamiento térmico de un muro de tierra cemento comprimido es mayor que la del ladrillo cerámico y más aún que la del bloque de hormigón.

Quincha Mejorada: Son construcciones mixtas de madera-tierra con estructuras muy elásticas y que por lo tanto reaccionan adecuadamente ante las solicitaciones sísmicas; estas estructuras, debido a la presencia de buena cantidad de elementos de madera disipan energía rápidamente. Cuando la estructura se encuentra debidamente arriostrada, en paredes y cubierta, los efectos de vibraciones producto de un sismo se controlan rápidamente. La quincha mejorada se basa en investigaciones nacionales e internacionales de entes como CRICYT, PROTERRA, CITED entre otras que, principalmente incorporaron al sistema tradicional elementos estructurales de madera aserrada que mejoran el comportamiento de la misma: fundaciones adecuadas, sobrecimientos, soleras, diagonales, que entre otros elementos conforman una estructura de madera reforzada muy liviana y sísmicamente eficiente.

Paneles de Fajina: Consiste en prefabricar juegos de paneles modulares generalmente autoportantes y que, uniéndose entre sí, permiten armar muros con los vanos deseados. Esto posibilita preparar paneles para muchas casas a la vez. Se puede diseñar para los muros exteriores y divisiones internas diversos tipos de paneles como por ejemplo paneles ciegos (de cerramiento), paneles de ventanas, paneles de puertas, paneles específicos, etc. Los paneles están generalmente previstos para ser fabricados, manipulados y montados por una o dos personas, sin la necesidad de grúas o maquinaria pesada. El prefabricado de paneles modulares da la posibilidad de producir paneles con diversos grados de mecanización, desde la producción artesanal en pequeños talleres (con mucho trabajo manual, pocas herramientas y poca capacidad de almacenamiento), talleres semi-industriales con un nivel relativo de mecanización, racionalización, capacidad de almacenamiento y transporte adecuado. El panel de fajina consiste en una estructura de madera aserrada que recibe una trama de cañas o listones, a la cual se aplica un relleno de barro estabilizado en estado plástico.

10- Cubiertas. En todos los casos se deberán realizar cubiertas livianas. Cualquier otro tipo de cubierta, como techos verdes, deberá ser avalada por cálculo estructural de técnico especializado.

Se deberán vincular las cubiertas a la estructura del edificio para evitar el colapso de las mismas. Se podrán utilizar planchuelas o unión con clavos dimensionadas y calculadas para evitar desprendimientos.

11- Protección contra incendios. Se debe partir de la premisa de que, en caso de incendio, una edificación debe ser capaz de contener un fuego de hasta 850°C, por lo menos, durante media hora. En este sentido, tanto la caña como la madera son los materiales que deben cuidarse no tengan contacto con el fuego dado que la caña, por ser bastante resinosa y menos densa, empieza su combustión con una temperatura de iniciación de 150°C y la madera con 275°C dependiendo de su tipo, peso específico y contenido de humedad. La madera estructural deberá ser la más protegida. Se utilizarán revestimientos de yeso, barro, o suelo cemento, ya que ayudan a que alcancen su temperatura de combustión muy lentamente. Para evitar cortocircuitos es recomendable que los fusibles de seguridad tengan una capacidad de carga igual o menor que la de los conductores. El tendido de cables se realizará a través de tuberías, de ser posible tanto el polo positivo como el negativo, por conductos diferentes.

En el diseño de edificaciones adosadas se deberá reducir al máximo el área de contacto entre ellas; una mejor solución será aquella que carezca del área de contacto entre dos edificios la separación mínima es de 1,2 m.

Respecto a los muros interiores, es conveniente que estén revestidos con morteros capaces de evitar propagación del fuego: los revoques más usuales son de yeso, cemento y arena, y barro. Su resistencia fluctúa entre los 100°C y 300°C dependiendo del espesor del revoque.

Las edificaciones en serie o adosadas deberán contar con muros contrafuego para que garanticen la discontinuidad física entre las construcciones.

Las construcciones deberán contar en su estructura principal con transversal cortafuego, pieza componente que separa el espacio entre dos columnas en compartimientos estancos independientes. También es llamada "cadeneta". Su función consiste en bloquear la ascensión de los gases de combustión y retardar la propagación de las llamas por el interior del tabique en un eventual incendio. Permite, además, el clavado o atornillado de revestimientos verticales y ayuda a evitar el pandeo lateral de los pie derechos en el plano del tabique.

12- INSTALACIONES. Se recomienda que las instalaciones se concentren en algunos puntos del edificio (paneles y muros de instalaciones, ductos, etc.)

- Instalaciones sanitarias: Las tuberías que estén empotradas en el interior de los paneles, se deberá tener especial cuidado en las uniones para evitar posteriores fugas de agua, se recomienda uniones por termofusión. Se podrán colocar cañerías expuestas para facilitar reparaciones.

Las bajantes de desagüe deberán situarse en ductos de instalaciones que podrán ubicarse entre los paneles.

- Instalaciones eléctricas: El tendido de tuberías se realizará una vez que se cuente con la estructura del edificio ya montada. Deberá ser realizado antes del empastado con barro de los muros, con el objeto de evitar picar la pared posteriormente.

Podrán alojarse en ductos para el paso de las instalaciones eléctricas.

En todos los casos se respetarán las normas vigentes y organismos que lo regulan.

# ORDENANZA 2492-CM-13

# ANEXO II

# Subsecretaría de Medio Ambiente

| CERTIFICADO APTITUD PARA LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS SUSTENTABLES CON TIERRA CRUDA | DC | C | S | Mz | P | UF | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom Catastral |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: PROPIETARIO: |  |  |  |  |  |  | Espacio reservado para certificación catastral |
| CALLE: |  |  |  |  |  |  |  |
| BARRIO: |  |  |  |  |  |  |  |

El        (nombre del profesional)    --------       Matrícula (Nº de Matr.)------- Habilitación Profesional N°    -----

Manifestando que la información presentada se ajusta a lo establecido por la legislación vigente, solicita se certifique la aptitud técnica para utilización de técnicas constructivas con tierra cruda.

Se adjunta a la presentación (en original y copia):

''Declaración de extracción de áridos para materiales en cerramientos indicando procedencia, nombre de la cantera, volumen, tipo de árido, tipo de transporte a utilizar en el caso de extracción de  material fuera de lote.

Gráfico de extracción de material indicando volumen, tipo de tierra, dimensiones de la excavación, lugar de la excavación y su relación con el AIM, AEDI y vegetación existente en el predio.

Plan de remediación de la excavación extractiva.

Técnica aplicada y memoria descriptiva del proyecto. Fundamentos de la técnica a utilizar.

Estudio de suelos en el caso de utilizar material dentro del lote indicando tipo de material y nivel estratográfico de la extracción.

Firma y Aclaración del propietario.___________________________________

Firma y Aclaración del profesional.___________________________________

A llenar por el área del Municipio

La Subsecretaría de Medio Ambiente, certifica, en función de la documentación presentada en Nota:____________________, recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones:

De acuerdo a las observaciones realizadas, se solicita ampliación de la información presentada, en los ítems que se indican a continuación:

Presentar mayor información sobre el impacto extractivo en la vegetación del predio.

Presentar mayor información sobre escurrimientos superficiales y subsuperficiales, nivel freático, cuerpos de agua, cauces y arroyos permanentes y/o temporarios.

Presentar mayor información sobre el espacio de extracción dentro del predio.

Presentar mayor información sobre movimiento de suelo.

Presentar mayor información sobre la técnica constructiva a aplicar.

Presentar mayor información sobre el estudio de suelos.

Responder a otros requerimientos explicitados en sección “Observaciones” .

Esta información podrá ser aportada conjuntamente con la presentación del expediente.

Se solicita que el profesional se presente en la SubSecretaría para ser informado en detalle sobre los requerimientos que se le efectúan.

La Subsecretaría de Medio Ambiente, certifica, en función de la documentación presentada en Nota:_____________________ ,  que no es necesaria una revisión posterior del expediente por parte de este área.

La Subsecretaría de Medio Ambiente, informa que en función de la documentación presentada en Nota:______________________ , deberá revisar el expediente definitivo, en los siguientes puntos antes de que le sea otorgada la Licencia para Construir.

La Subsecretaría deberá verificar los siguientes aspectos del expediente:

Implantación.

Escurrimientos superficiales y subsuperficiales, nivel freático, cauces y arroyos permanentes y temporarios. Accesibilidad.

Estacionamiento vehicular.

Sistema de drenajes y tratamiento de efluentes cloacales.

Movimiento de suelos.

Provisión de agua.

Manejo de escurrimientos.

Relevamiento arbóreo.

Masa boscosa.

Afloramientos rocosos.

Estudio de suelos.

Otros.

Certificado Medio Ambiental N°

Firma y Aclaración certificado.___________________________________

A los            de                          del 20…..

Validez 180 días corridos

# Text boxes

a llenar por la Subsecretaria

Ubicación de la cantera para extracción de áridos o tierra cruda para la utilización de técnicas sustentables.

Ubicación del pozo o del espacio de extracción de material dentro del predio en relación con la implantación del edificio, el AIM, el AEDI y el emplazamiento de especies arbóreas y vegetación en el lote.

Escurrimientos superficiales y sub-superficiales, nivel freático, cauces y arroyos permanentes y temporarios y sistemas de drenajes.

Movimiento de suelos relacionados con la extracción de material.

adjuntar al presente certificado un Estudio de Suelos.

Aplicación de la técnica adecuada a la tipología edilicia emplazada en el predio y a la posibilidad de acceder con facilidad a los materiales sustentables necesarios.

Aplicación  de criterios sustentables aportados por IRAM en cuanto a aislación higrotérmica, ISO en cuanto al rendimiento ambiental de edificios, así como recomendaciones del INTI en relación con la materia.