|  | Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vice-Rectorado Puerto Ordaz Departamento de Ingeniería Electrónica Sección de Comunicaciones |
| --- | --- |

LABORATORIO DE

TRANSMISION DE DATOS

PRACTICA Nro. 2

Versión Febrero 2008

Aplicaciones de Modems

Utilizando el Modem Datacomm 2020

NOTA AL ESTUDIANTE:

Antes de realizar la practica usted debe leerla, comprenderla y asistir al pre-laboratorio.

Es importante además,  observar las siguientes normas de seguridad en forma permanente:

- Antes de proporcionar la tensión de alimentación a los equipos, verificar que los cables de alimentación estén conectados correctamente a la fuente de alimentación del equipo.

- Que la fuente de alimentación posee la tensión adecuada, en este caso 110 VAC

PARTE I:

1. OBJETIVOS GENERALES

- Describir las características generales del MODEM Datacomm 2020, su configuración y emplearlo para analizar su funcionamiento en el laboratorio.

2. RECURSOS NECESARIOS

- MODEM Datacomm modelo 2020

- Cable de interconexión de MODEM a PC

- Fuente de alimentación para MODEM Datacomm

- Manual de operación del MODEM Datacomm 2020.

- Medio de transmisión de longitud adecuada (se puede emplear cable telefónico)

3. MARCO TEORICO

Para tener una información adecuada sobre el funcionamiento, configuración, mantenimiento y uso del MODEM Datacomm 2020, consulte el manual anexo en el cual se brinda la información suficiente para comprender su uso. Si requiere una información mas profunda consulte el manual del equipo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPO:

El MODEM DataComm DC2020, usa una técnica de modulación condicionada de codificación y decodificación bifásica para transmitir en forma serial, datos binarios. Con un ecualizador adaptativo que automáticamente ajusta los datos para la operación sobre los diferentes tipos de líneas (2 o 4 hilos) y los 6 tipos de tasas de velocidad.

Soporta una comunicación full-duplex (para una conexión de 2 a 4 cables) o half-duplex (para una línea de 4 cables) síncrona de datos a través de dos a cuatros líneas de cables privadas, permitiendo comunicación punto a punto o multipunto.

Dentro de las características más resaltantes tenemos:

- Compatible con las especificaciones de los Laboratorios Bell para líneas privadas.

- Sus especificaciones compatibles a las normas ITU son bajo las normas: V.24 que establece las definiciones para los circuitos de intercambio entre el DTE y el DCE; V.28 que establece las características eléctricas para circuitos de intercambio.

- Soporta tasas de velocidad de 2.400, 4.800, 7.200, 9.600, 14.400 y 19.200 bps.

- Puede transmitir con una portadora de frecuencia constante o controlada.

- Permite transmitir las salidas atenuadas por 0, -6, -12, -16 0 -20 dB.

- Permite recibir señales amplificadas por 0, 6, 12, 16 0 20 dB.

- Puede detectar la portadora ente 5 o 10 ms después de su recepción.

- Se comunica con el DTE según la norma EIA RS-232-C.

- Se alimenta con un voltaje de 100, 117, 200, 220 0 240 VAC.

- Tiene una disipación de potencia de 10 vatios máxima.

- Posee una función de auto-prueba (Autotest).

4. EXPERIMENTACIÓN

4.1. Descripción de Led’s y pulsadores del MODEM DC2020

El MODEM DC2020 presenta un panel frontal en el cual exhibe varias señales e interruptores que permiten al usuario visualizar la operatividad del equipo (en el caso de los led’s) y realizar las pruebas del enlace de comunicaciones (en el caso de los pulsadores). El panel frontal se muestra en la figura Nro. 1.

Figura Nro. 1: Panel Frontal del MODEM Datacomm 2020

La descripción de las funciones de cada led’s o interruptor se resumen en la tabla Nro. 1.

Tabla Nro. 1: Descripción del panel frontal  del MODEM DC 2020

| LED INDICADORES |
| --- |
| Indicador | Nombre | Funcion |
| ON | Encendido | Indica cuando se ha encendido el equipo |
| SD | Envio de Datos | Indica cuando se transmiten datos a la interfase DTE |
| RD/Test Corr | Datos Recibidos/ Auto prueba correcta | Indica cuando se reciben datos de la interfase DTE Además se prende cuando no hubo error en la auto prueba, y se apaga en un cuarto de segundo cuando hubo error en la auto prueba. |
| RS | Petición para Envío | Monitorea el circuito de petición de envío en la interfase DTE |
| CS | Listo para Envío | Monitorea el circuito listo para envío en la interfase DTE |
| CO | Portadora Activa | Monitorea el circuito detector de la señal de línea recibida |
| TM | Modo de Prueba | Encendido cuando se realiza la Auto prueba. |
| PULSADORES CON RETENCION |
| Desig | Nombre | Función | Descripción |
| AL | Lazo analógico (analog loopback) | Controla la prueba de lazo analógico | Cuando esta pulsado, se desconecta las líneas TX y RX y se realiza un lazo de realimentación entre TX y RX |
| ST | Auto prueba (Self-Test) | Controla la auto prueba | Cuando está presionado, se transmite un patrón alternante o pseudo aleatorio de “1” y “0”, seleccionado por la opción 16 |
| RDL | Lazo Digital Remoto (Remote Digital Loopback) | Controla la prueba de lazo digital remoto | Cuando esta presionado, se envía las señales al equipo remoto para que se configure en modo de lazo digital. La salida y entrada del DCE remoto se desconecta del DTE remoto, creando un lazo de realimentación hacia el DTE local. |
| DL | Lazo digital, (Digital Loopback) | Controla la prueba de lazo digital | Cuando esta presionado, se desconecta el DCE del DTE, haciéndose un lazo para la circulación de los datos del transmisor. |

4.2. Configuración del MODEM.

Abra la cubierta del MODEM y proceda a realizar la configuración de sus Jumpers y Dip Switches según se muestra en la tabla siguiente:

Tabla Nro. 2: Parámetros de configuración del MODEM DC 2020

| Opción | Valor a Seleccionar | Descripción | Posición |
| --- | --- | --- | --- |
| Data rate | 19.200 | X12 | 19.200 |
| Línea de comunicación y modo | 4 hilos | S2-3 X2 | off 4W |
| Portadora | Constante | X7 | CC |
| Temporizador de TX | Interno | X14 | IT |
| Retardo de CTS/RTS | 32 ms | S2-4 S2-5 | Off On |
| Operación del RTS | Siempre encendido | S2-2 | on |
| Detección de portadora de RTS | Normal | X10 | co |
| Salida del Transmisor | 0 dB | S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 | Off Off On On |
| Entrada del Receptor | 0 dB | S1-1 S1-2 S1-3 S1-4 | Off Off On On |
| Impedancia de la Línea Transmisora | Modo terminante | X11 | T |
| Impedancia de la Línea de Receptora | Modo terminante | X8 | T |
| Retardo de detector de portadora | 10 ms | X9 | 10 ms |
| DSR durante prueba de lazo analógico | Habilitado | S2-1 | On |
| Control externo remoto de lazo digital | Deshabilitado | S5-4 | Off |
| TX/RX de lazo remoto digital | Deshabilitado | X3 | Off |
| Patrón de auto prueba | 511 bits | X5 | 1:1 |
| Control externo de lazo Analógico | Deshabilitado | S5-5 | Off |
| Indicación de modo Prueba | Habilitado | S5-5 | TME |
| 12 VDC desde DTE | Deshabilitado | S5-1 | Off |
| -12 VDC desde DTE | Deshabilitado | S5-2 | Off |
|  |  | S5-3 | on |
| Tierra de señal y tramas | Común | X1 | gnd |
| Ecualizador adaptativo | Deshabilitado | X4 | N |

Para una mayor información sobre la configuración del MODEM, consulte la tabla 200-1 del manual del MODEM en el material anexo.

4.3. Prueba del Sistema de Comunicación Digital de MODEM.-

Antes de poner en operación el equipo en un sistema de comunicaciones, es oportuno hacerle una prueba para verificar su adecuado funcionamiento. Este MODEM posee varias pruebas que pueden ser realizadas en un orden lógico con la finalidad de verificar la adecuada operación del sistema de transmisión de los datos o también en aquellos casos en los cuales el sistema haya fallado y deba ser localizada la falla. A continuación se efectuarán varias de las pruebas que se pueden realizar al equipo en forma muy simple.

a) Prueba del MODEM a través de AUTO TEST.

- Enchufe el MODEM a la red de alimentación de 110 VAC.

- Verifique que se enciende el led ON.

- Presione el botón ST (Self Test) y el botón AL. Verifique que el led RD se mantiene encendido. Si el led solo se enciende por un corto periodo de tiempo y luego se apaga, indica que la prueba fue negativa y el equipo presenta fallas. Cámbielo por otra unidad y repórtelo para su reparación.

- Describa brevemente como funciona esta prueba. Que función cumple el pulsador ST.

b) Prueba del MODEM a través del PC.

- Interconecte el MODEM a un PC a través del puerto serie del mismo.

- Ejecute en el PC la aplicación Hyper Terminal y configure el puerto de salida COMX adecuadamente según donde haya conectado el MODEM.

- Enchufe el MODEM a la red de alimentación de 110 VAC.

- Verifique que se enciende el led ON.

- Presione el botón AL. Teclee algunos caracteres en el teclado del PC y verifique que el led RD se enciende y que los caracteres se presentan en la pantalla. Si esto no sucede verifique la configuración del Hyper Terminal y vuelva a probar.

- Describa brevemente como funciona esta prueba.

c) Prueba del sistema de comunicación local y remoto basado en MODEM a través del PC.

- En esta prueba se va ha efectuar una comunicación entre dos PC’s empleando MODEM. Instale los MODEM en dos PC’s adyacentes y realice la interconexión de los MODEM en configuración de 4 hilos. Consulte la página 200-17 del material anexo. Colocar el SW S5-5 en TME.

- Realice las pruebas de funcionamiento a cada MODEM.

- Interconecte cada MODEM a un PC a través del puerto serie del mismo.

- Ejecute en cada PC la aplicación Hyper Terminal y configure el puerto de salida COMX adecuadamente según donde haya conectado el MODEM.

- Presione el botón AL en cada MODEM. Teclee algunos caracteres en el teclado del PC correspondiente y verifique que el led RD se enciende y que los caracteres se presentan en la pantalla. Si esto no sucede verifique la configuración del Hyper Terminal y vuelva a probar.

- Escoja un PC como fuente y otro como destino y configure el Hyper Terminal según corresponda.

- En el MODEM Fuente (MODEM Local) pulse ST y RDL para efectuar una prueba de Lazo Digital Remoto. En el MODEM Destino (Remoto) Pulse el botón DL.

- Observe lo que sucede y explique en que consiste la experiencia. Establezca sus conclusiones.

4.4. Transferencia de archivo a través de un Sistema de Comunicación Digital de MODEM.-

- En esta prueba se va ha efectuar una comunicación entre dos PC’s empleando MODEM para transmitir de uno a otro un archivo de texto. Mantenga la configuración de interconexión anterior.

- Libere todos los botones de TEST de ambos MODEM, con lo cual dichos equipos estarán disponibles para la transmisión de información digital.

- Ejecute en cada PC la aplicación Hyper Terminal y configure uno de ellos para transmitir texto y en el otro PC para recibir texto. Elija una velocidad de 9600 bps en la configuración del Hyperterminal. Escoja un PC como fuente y otro como destino.

- En la opción transferencia de Hyper Terminal escoja Enviar Archivo de Texto, escoja la ubicación del archivo a transmitir y pulse aceptar. En este MODEM debe iniciarse la transmisión del archivo en un MODEM y su recepción en el otro. Si desea ver lo que esta transmitiendo en el MODEM local, active la opción de eco en el Hyper Terminal.

- ¿Puede leer con facilidad la información recibida?

- Modifique algún parámetro del Hyper Terminal, por ejemplo la velocidad, y analice la información recibida, ¿Qué ha sucedido y porqué?

- Cambie la velocidad del Hyperterminal a 19200 bps y efectúe la transmisión del mismo archivo. Observe el resultado. ¿Cómo se puede comparar con el caso anterior?

- Establezca las conclusiones más relevantes de la práctica.