## UFRGS – INSTITUTO DE FÍSICA - SETOR DE ELETRÔNICA

## RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

## ANO  2009

Descrição Resumida dos Serviços de manutenção realizados, descriminados em função dos laboratórios atendidos.

# MOSSBAUER

-5 trocas de filamentos do Detector de elétrons wissel rikon 5

-conserto de cpu de computador md system

-conserto de forno lavosier 402b

-2 consertos de pré-amplificador tennelec tc171

-conserto de bomba de vácuo primário edwards

# ASTRONOMIA

-conserto de 4 CPU DE COMPUTADOR

-conserto do TELESCOPIO ELETRÔNICO LX200

-conserto de IMPRESSORA HP LASER COLORIDA

-conserto de NOBREAK SMS 1200

-substituição de baterias do NOBREAK APC

-confecção de placa com leds ultra violeta para sensibilização de amostras

# FILMES FINOS

-conserto de estabilizador de rede sms avr 1500s

# MAGNETISMO

-conserto de fonte de corrente dc sorensen dcpl 80-18ª

-conserto de nano voltimetro Keithley 181

-confecção de 4 cabos para conecção elétrica

-conserto de zip driver

-construção e bobinagem de 1 bobina com fio 20

-conserto de cpu de computador vecco do microscópio de força atômica

-conserto de cabo com pares trançados

# MICROELETRÔNICA

-conserto de VARIAC ATV 115-M

-confecção de 10 placas de circuito impresso para porta amostra

-confecção de placa para interligação de chip

-conserto de 4 FONTES DE PC ATX

MICROSCOPIA (CME)

-conserto da CENTRAL DE AR CONDICIONADO

-conserto de NOBREAK DO MICROSCOPIO ELETRÔNICO

-medição da impedância do terra do MICROSCÓPIO ELETRÔNICO

# INFORMÁTICA

-conserto de 6 FONTES DE PC SEVENTEAM

-conserto de 10 FONTES DE PC GENERICAS

-conserto de 8 FONTES DE PC DR HANKS

-conserto de 12 PLACAS MÃE

-substituições de vários coolers de computadores

-conserto de 3 CONVERSORES DE FIBRA OTICA PARA PAR TRANÇADOS

-confecção e teste de 112 CABOS DE REDE

# RADIAÇÃO

-conserto de 3 DETETORES DE RADIAÇÃO VICTOREEM

-conserto de CARREGADOR DE PILHAS

-conserto de ESTABILISADOR DE TENSÃO

-conserto de IMPRESSORA HP

RESISTIVIDADE

-conserto de NO BREAK DELTEC RST 32

-conserto de MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 550VS

-medição da impedância do terra do LABORATÓRIO DE RESISTIVIDADE

LASIS

-conserto de LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA RECARREGAVEL FLC

-conserto de 2  NOBREAK

# LASER

-conserto de fonte de tensão albarsh 10V 1A,3V 4A

-conserto de no-break NHS mini plus

-conserto de no-break SMS NET3

-conserto de SPINNER para preparação de amostras

MICROANÁLISE

-construção de um sistema de alimentação e leitura para um

SENSOR PIRANI APG-L-NW16

-montagem de uma caixa com botoeira e relé de sobre carga

-conserto de 2 MEDIDORES DE VÁCUO EDWARDS

-conserto de POTENSIOSTATO OMNIMERA PG-29

-conserto de FONTE DE PC ATX 400

-projeto e montagem de placa com 25 leds ultra violeta para sensibilização de amostras

# IMPLANTADOR

-conserto de 3 fontes para computador

# ENSINO

-conserto de 3 OSCILOSCÓPIOS DIGITAIS HP 54600 A

-conserto de 3 OSCILOSCÓPIOS analógicos BK PRECISION 2120b

-conserto de 2 FAISCADOR TEMPORIZADO

-rebobinagem de 3 TRANSFORMADOR  PHYWE BPA-201S

-conserto de 3 MULTIMETRO ANALÓGICO HIOKI  P-80

-conserto de 6 LANTERNAS para lâmpada de 6V com conector RCA

-conserto de 4 PHOTO GATE TIMER WITH MEMORY

-conserto de 8 FONTES CONDOR 9V 500mA

-conserto de 4 FONTES DE TENSÕES de DC/AC

-conserto de 3 MULTIMETRO DIGITAL HGL 2000N

-conserto de 2 VARIAC AUJE 0 A 127V 10 A

-conserto de 3 GERADORES DE FUNÇÕES BK PRECISION

-conserto de PROJETOR DE SLIDES ELMO CV-2

-conserto de CRONÔMETRO DIGITAL TECHNOS

-conserto de 2 RETROPROJETOR TTB-5010

-conserto de 3 MULTIMETRO DIGITAL MINIPA ET-2082

-conserto de 2 MULTIMETRO DIGITAL MIC-2200ª

-conserto de 2 MULTIMETRO ANALÓGICO HIOKI AF105

-conserto de 3 MULTIMETRO DIGITAL ICEL MD-10

-conserto de 2 MULTIMETRO DIGITAL ICEL IK-1000ª

-conserto de CONJUNTO TRANSMISSOR /DETETOR DE MICROONDAS

PASCO SCIENTIFIC WA-9314B

-rebobinagem de BOBINA ESPECIAL 600+600 espiras

-rebobinagem de TRANSFORMADOR phyne bpa-201s

-rebobinagem de 2 TRANSFORMADOR 127V / 6,3V 12,6V

-conserto de 3 SUPORTE PARA LAMPADAS E RESISTORES  NTC

-confecção de 40 placas para alunos montarem medidor de cargas eletrostáticas

-confecção de 20 placas para alunos montarem medidor de campo elétrico

-montagem de 15 fotocélulas em circuito modular para aulas praticas

-montagem de 40 resistores em circuito modular para aulas praticas

-montagem de 20 capacitores em circuito modular para aulas praticas

-montagem de 12 lâmpadas em circuito modular para aulas praticas

# ALTAS PRESSÕES

-construção de CABO PARA INTERNET COM CONECTORES RJ45

-conserto de 2 CPU controladora da PRENSA

-conserto de  MULTIMETRO DIGITAL MINIPA ET-1100

-conserto de  MULTIMETRO DIGITAL ATP/HI-TEK 3500

-confecção e montagem de placa CONTROLADORA PARA MOTOR DE PASSO

-confecção de cabos para sensores da prensa

-construção de caixa para conecções dos sensores da prensa fixada no painel

# PÓS-GRADUAÇÃO,  FÍSICA TEÓRICA

-conserto de 15 CPU DE COMPUTADOR

-conserto de 2 NO BREAK APC

-conserto de 6 NO BREAK ENERMAX

-conserto de 3 ESTABILIZADORES DE TENSÃO

-conserto de 3 MONITORES DE VIDEO

-confecção e teste de 23 cabos de rede

-conserto de IMPRESSORA HP 6L

-conserto de NOTE BOOK TOSHIBA A10S167

ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECA, SECRETARIAS, OFICINAS, DIVERSOS

-conserto de MONITOR COMPAQ B520

-conserto de TELEFONE MELCOM

-conserto de 3 TELEFONES ERICSOM

-conserto de IMPRESSORA HP LASERJET4

-conserto de VENTILADOR ARNO

-conserto de TELEFONE INTELBRAS

-conserto de sensor magnético de saída de livros

REPROGRAFIA

-conserto de IMPRESSORA CANNON IP1500

-conserto de IMPRESSORA E COPIADORA HP

LABORATORIO INTINERANTE

-conserto de MICROSYSTEM PHILIPS MCM 590

-conserto de TELEVISOR PB  5" LASONIC

SETOR DE ELETRÔNICA

PROJETOS REALIZADOS - 2009

- AMPLIFICADOR SÍNCRONO

Projeto e construção de um amplificador lock-in completo, com pré-amplificador diferencial, filtro digital síncrono e PSD (detector sensível a fase).  Esse aparelho sofisticado  é capaz de medir sinais de tensão alternada com amplitude da ordem de 1 μVrms (microvolt), na faixa de freqüências entre 10 Hz e 10 KHz.  Possui ganho ajustável até 106  vezes, display digital autorange para indicação da amplitude do sinal, etc. P/Lab. Resistividade.

- VARIADOR MEDIDOR DE FASE

Projeto e construção .A partir de um sinal de entrada alternado senoidal, no intervalo de freqüência entre 10 Hz e 10 Khz, e com amplitude entre  50 mV e 5 volts rms, este aparelho deverá fornecer em sua saída  um sinal senoidal idêntico em freqüência e amplitude ao sinal de entrada, porém defasado em relação aquele de um ângulo ajustável pelo operador entre 0 e 360 graus. Simultaneamente o aparelho indicará ao usuário, por meio de um display no painel, o valor do ângulo de fase entre os sinais de entrada e saída, com leitura  direta entre 0 e 180 graus. Pode ser usado  em conjunto com o amplificador síncrono, formando assim um sistema completo tipo lock-in para medidas de baixos sinais. P/Lab. Resistividade.

- AMPLIFICADOR PARA FOTODIODO

Projeto e construção de amplificador de alto ganho e baixo ruído para amplificação de sinais gerados por fotodiodos, com uso de luz contínua (não-pulsada ou “chopper”). Possui ganho ajustável entre 1 até 500 vezes, offset de tensão de saída ajustável em toda escala (0±10V), voltímetro digital no painel para leitura do sinal amplificado, e um pré-amplificador, montado em caixa separada para ser montado junto a fonte do sinal. P/Lab. Laser.

- FONTE DE ALTA TENSÃO 0-4KV/200Ma

Projeto e construção de fonte de tensão e corrente, com saída ajustável por potenciômetro entre 0 e 4200V, com capacidade de saída de até 200 mA. Essa é uma fonte eletrônica, estabilizada, com leitura da tensão e corrente de saída por voltímetros digitais no painel. Além do ajuste da tensão de saída, o limite da corrente de saída também pode ser ajustado dentro do intervalo até 200 mA. P/Lab. Lasis

- FONTE DE CORRENTE PARA SENSORES HALL

Projeto e construção de fonte de corrente especial para alimentação de sensores de campo magnético tipo Hall.  Alta estabilidade e baixo ruído. Apenas dois valores de corrente selecionável por chave: 1 ou 5 miliampères. A compliância de tensão máxima é 10 volts. P/Lab. Magnetismo.

- AMPLIFICADOR DIFERENCIAL P/MEDIDA DE CORRENTE

Projeto e construção. Aparelho bastante específico, destinado a medir correntes alternadas de baixo valor, na região de freqüências entre 10 Hz e 10 KHz. Consta basicamente de um amplificador diferencial de ganho ajustável até 500 vezes, com muito alta impedância de entrada, que  faz a leitura da queda de potencial que é gerada pela corrente a ser medida em  um resistor que também pode ter seu valor escolhido pelo usuário, entre 10Ω e 100 KΩ. Dessa forma,  aparelho é inserido no circuito de medida em série com a corrente a ser detectada  e fornece em sua saída um sinal de tensão proporcional a corrente  sob medida. O sinal de saída é dado pelo produto da corrente pelo valor do resistor série pelo ganho do amplificador,  em saída da baixa impedância. Uma particularidade importante é que o aparelho possui baterias internas regarregáveis, de maneira que pode funcionar sem contato com a rede elétrica, fator importantíssimo em medidas delicadas sujeitas a interferências de ruídos e laços de terra. P/Lab. Magnetismo.

-TERMOSTATO ELETRÔNICO

Projeto e construção de um termostato destinado a manter a temperatura de um reservatório de água entre 23 e 27 Co. O aparelho possui um sensor que fica dentro do reservatório, e atua ligando e desligando um compressor que refrigera a água quando necessário. Uma particularidade importante de qualquer compressor para refrigeração é que, após desligado, ele não pode ser imediatamente ligado (e vice-versa), devendo-se aguardar alguns minutos para fazer o religamento.  Este termostato incorpora um circuito adicional para evitar operações desse tipo, protegendo o compressor.  Equipamento de RX, Dep. Solos, Fac. Agronomia.

- FONTE DE CORRENTE ALTERNADA DE 100mA/30 VRMS/25 KHZ PARA EXCITAÇÃO DE SENSOR DE SUSCETIBILIDADE MAGNÉTICA.

Projeto e construção. Este equipamento consta de uma fonte verdadeira de  corrente alternada, capaz de fornecer corrente constante de 100 mArms, com freqüencia de 25 KHz, sob tensão de cerca de 30 Vrms, a uma carga essencialmente indutiva. A carga é o enrolamento primário de um sensor de magnetização, cujos dois secundários ligados em contra-fase e balanceados fornecem um sinal proporcional à variação da suscetibilidade do material em análise. Essa variação é então amplificada e pode ser dimensionada. P/ Lab. Magnetismo.

SETOR DE ELETRÔNICA

POSSIBILIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Área de Manutenção

- Aparelhos  eletrônicos de medição e geração de sinais. Exemplos: multímetros portáteis e de bancada, geradores de sinais, freqüencímetros, osciloscópios, etc.

- Fontes de alimentação de alta e baixa tensão de modo geral. Exemplos: fontes de tensão e corrente de bancada, fontes de alimentação para aplicações especiais, fontes de corrente, etc.

- Equipamentos da área de química. Exemplos:  aquecedores e agitadores magnéticos, medidores de ph,  espectrofotômetros, potenciostatos, etc.

- Informática. Exemplos: computadores, cpu, fontes de computadores, monitores de vídeo, impressoras, etc.

- Detectores e medidores de radiação. Exemplos:  medidores geyger, etc.

- Amplificadores e pré-amplificadores especiais. Exemplos: amplificadores lock-in, pré-amplificadores para detectores proporcionais, pré-amplificadores de carga, amplificadores e pré-amplificadores de modo geral para pequenos sinais e espectroscopia.

- Controladores de temperatura, controles de potência para fornos, etc.

- Aparelhos específicos de modo geral. Exemplos: gaussímetros, anemômetros, luxímetros,

- Equipamentos especiais (sob consulta).

2. Área de Projetos.

Realizamos projetos e construção de equipamentos eletrônicos especiais e/ou específicos, sob consulta. O setor de eletrônica se especializou na área de fontes de alimentação de alta e baixa tensão, alta e baixa potência, e na área  de amplificação de  sinais. Exemplos:

- Fonte de corrente unipolares ou bipolares, no intervalo de corrente entre  ±100 nA (10-9  ampères) e  ±50 Ampères, compliância de tensão até ± 80 volts, lineares, eletrônicas e  estabilizadas, controláveis localmente ou por sinal externo.

-Fontes de corrente especiais de alta estabilidade e baixo ruído para sensores.

-Fontes de tensão e correntes lineares, eletrônicas, estabilizadas, positivas e/ou negativas, no intervalo de tensão entre 0 e 1000 volts, e intervalo de corrente entre  0 e 10 ampères, 1000 watts.

-Fontes de alimentação lineares para eletroforese.

-Fontes de alimentação especiais de alta tensão, alta e baixa potencia. Exemplos: 0 a 40 Kv/ 100μA,   5 Kv/1A, 0 a 3 Kv/ 1mA.

- Amplificadores e pré-amplificadores especiais para pequenos sinais de tensão alternada e contínua.

-Amplificadores de potencia até 80 Vrms/1A/100 KHz.

-Amplificadores especiais de alto ganho e baixo ruído para fotodiodos, luz contínua ou alternada.

-Excitadores especiais para diodos laser, moduláveis, etc.

-Projetos específicos de aparelhos eletrônicos analógicos, sob consulta.