Návod na obsluhu a údržbu Elektrická strunová sekačka Sharks SH 500W

Obj. číslo SHK 446

Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary

PLASTOVÝ/KARTONOVÝ	OBAL	ODSTRAŇTE	Z	DOSAHU	DĚTÍ,	HROZÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profesionální řadu!

Návod je přeložen z originálu výrobce.

servis: +420774335397	Stránka 1

| SERVIS: +420774335397 | 2 |
| --- | --- |

| SERVIS: +420774335397 | 3 |
| --- | --- |

| SERVIS: +420774335397 | 4 |
| --- | --- |

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil strunovou sekačku Sharks, model SH 500W. Vaše nová strunová sekačka byla vyvinuta a vyrobena společností Steen QOS, s.r.o., tak, aby splňovala nároky na vysoký standard, provozní spolehlivost, snadnou obsluhu a bezpečnost uživatele.

Při správné péči Vám poskytne stabilní a spolehlivý výkon. Pokud budete používat sekačku správně a pouze k určenému účelu hobby využití, užijete si roky bezpečného provozu a spolehlivého servisu.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM.

Váš SHARKS produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.

| TECHNICKÉ SPECIFIKACE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Napětí/frekvence | 230V/50Hz | ● vodící trubka |
| Jmenovitý výkon | 500 W |  | ● praktické a snadno nastavitelné |
| Otáčky naprázdno | 10000/min | držadlo pro menší námahu |
| Šířka záběru | 320 mm |  | uživatele při práci |
| Průměr struny | 1,4 mm |  | ● vodící kolečko |
| Délka struny | 8 m |  | příslušenství: strunová hlava s |
| Teleskop. trubice | 33 cm |  | nylonovou strunou |
| Hladina vibrací | 1,8 m/s2 K=1,5 |  |
| Hladina akustického tlaku | 82,6 dB(A) K=2 |  |
| Hladina akustického výkonu | 95 dB(A) K=2 |  |
| Hmotnost | 2,65 kg |  |  |
| Bezpečnostní třída | II IP20 |  |  |

BEZPEČNOSTNÍ

SYMBOLY:

| SERVIS: +420774335397 | 5 |
| --- | --- |

SCHÉMA SESTAVENÍ

| SERVIS: +420774335397 | 6 |
| --- | --- |

POZOR! Před použitím tohoto elektrického nástroje pečlivě pročtěte pravidla a bezpečnostní pokyny dále uvedené a dodržujte je. Než se pustíte do práce ujistěte se, že je vám jasná, jak stroj v případě potřeby zastavit. Nesprávné používání stroje může vést k vážnému zranění. Tuto příručky s pokyny ukládejte na bezpečném místě, kde jo budete mít vždy po ruce, abyste do ní podle potřeby mohli nahlížet.

POZOR! Sekačku nutno používat pouze k sečení trávníků a okrajů květinových záhonů. Jiné použití neuvedené v pokynech v této příručce může stroj poškodit a obsluze způsobit vážné zranění.

Základní pravidla bezpečnosti

- Sekačku nesmí používat osoba mladší 16-ti let.

- Vždy zkontrolujte řádný stav sekačky. Není-li náležitě uzpůsobena práci, může uživatele ohrozit.

- Před připojením sekačky do sítě je nutno se ubezpečit, že otáčivé součásti nejsou poškozené a cívka se strunou je správně a bezpečně nasazena.

- Sekačku nepoužívejte, pokud není řezné zařízení řádně zajištěno nebo je poškozené.

- Před spuštěním sekačky se ujistěte, že nylonová struna se nedotýká kamenů nebo drtě.

- Při používání sekačky vždy noste vhodné oblečení, aby se zabránilo poranění hlavy, rukou nebo nohou. Používejte helmu, brýle (štítek), vysoké pracovní boty (nebo pevné boty a kalhoty) a pracovní rukavice.

- Je-li sekačka v provozu, dbejte na to, aby řezná část nepřicházela do styku se žádnou částí těla.

- Sekačku nespouštějte, není li v pracovní pozici.

- V případě, že se sekačka nepoužívá, je ponechána bez dozoru, je podrobena prohlídce z důvodu nesprávné funkce, je poškozený přívodní kabel, odstraněna nebo vyměněna cívka, je přemísťována, vypněte ji a vytáhněte zásuvku.

- Dbejte na to, aby děti, jiné osoby a domácí zvířata se nacházela v patřičné vzdálenosti, posečená tráva, která odlétá, může obsahovat kameny a drť.

- Lidé či zvířata se nesmějí přibližovat do 5 metrů od sekačky v chodu.

- Při obsluze sekačky dbejte na svůj stabilní a bezpečný postoj.

- Na ploše, kterou sečet nesmějí být dráty, kameny a suť.

- Nesekejte, pokud hrozí střed s pevnými předměty. Mohlo by tak dojít k úrazu nebo poškození sekačky.

- Okraj krytu použijte tak, abyste sekačku udrželi v určité vzdálenosti od stěn, povrchů, různých věcí a citlivých předmětů.

- Nikdy nepoužívejte sekačku bez krytu. POZOR! Kryt je velice důležitý pro vaši bezpečnost a bezpečnost lidí v okolí a k zachování dobrého funkčního stavu

| SERVIS: +420774335397 | 7 |
| --- | --- |

sekačky. Nedodržování těchto bezpečnostních předpisů je nejen nebezpečné, ale vede i k neplatnosti záručních podmínek.

- Zacházejte opatrně s hranou střihu. Může zastřihávat hluboko.

- Nezkoušejte zastavit nylonovou strunu (řezný nástroj) rukama. Vždy ji nechejte zastavit samovolně.

POZOR! Po zastavení se nylonová struna dále pohybuje ještě několik sekund.

- Používejte pouze originální strunu. Za žádných okolností nepoužívejte místo nylonové struny kovový drát.

- Nepoužívejte k sekání trávy, která se nedotýká podkladu, například trávy na stěnách nebo skalách apod.

- Nespouštějte sekačku v uzavřených nebo špatně větraných prostorách nebo při výskytu hořlavých či výbušných látek, jako tekutin, plynů a prášků.

- Uživatel sekačky zodpovídá za škody způsobené sekačkou v prostoru práce cizím osobám.

- Sekejte vždy jen za denního světla nebo při odpovídajícím umělém osvětlení.

- Nepřecházejte cesty ani štěrkem vysypané stezky se sekačkou v chodu.

- Sekačku mimo provoz ukládejte na suchém místě mimo dosah dětí.

- Sekačku je nutno používat dle těchto pokynů a vždy jen v poloze svisle k zeni. Každá jiná poloha je nebezpečná.

- Pravidelně kontroluje, zda jsou šrouby řádně utažené.

Pravidla elektrické bezpečnosti

- Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na štítku (230V/50Hz). Nepoužívejte jiné zdroje.

- Pro napájecí vedení intervenčního pásma 10 - 30 mA se doporučuje použití jističe. Poraďte se se spolehlivým elektrikářem

- Nikdy sekačku neveďte přes prodlužovací kabel, k němuž je připojena, neboť by jej mohla přerušit. Vždy musíte vědět, kde se kabel nachází.

- K připojení prodlužovacího kabelu používejte zvláštní držák kabelu.

- Sekačku nikdy nepoužívejte za deště. Stroj by neměl nikdy zvlhnout ani nesmí být vlhkosti vystavován. Sekačku nenechávejte venku přes noc. Nesekejte vlhkou nebo mokrou trávu.

- Napájecí kabel je nutno pravidelně kontrolovat a před zapojením se vždy ujistěte, že není poškozený nebo starý. Není-li kabel v dobrém stavu, sekačku nepoužívejte. Vezměte ji do autorizovaného servisu.

- Používejte pouze prodlužovací kabel, který odpovídá platným elektrotechnickým normám platných v České republice a EU. Udržujte jej mimo prostor sekání,

| SERVIS: +420774335397 | 8 |
| --- | --- |

vlhkých, mokrých nebo olejem znečištěných míst, mimo kontakt s ostrými hranami, vysoké teploty a paliva.

- Dle ustanovení norem DIN 57282 a DIN VDE 0282, zásuvka prodlužovacího kabelu musí být odolná proti stříkající vodě, průřez vodiče délky max. 75 m musí být alespoň 1,5mm². Tato sekačka je konstruována s dvojitou izolací dle předpisů EEC 20. Dvojitá izolace je elektricky bezpečnější a sekačka proto nepotřebuje uzemnění.

Montáž krytu (Obr. A)

Vložte kryt (1) do nosiče a zajistěte sekačku přiloženým šroubem (2).

POZOR: Při této činnosti dávejte pozor na strunu. Nebezpečí zranění!

Nikdy nepoužívejte sekačku bez krytu. Je to důležité pro bezpečnost vaši i jiných a pro dobrý pracovní výkon sekačky. Nedodržení těchto bezpečnostních předpisů je nejen nebezpečné, ale vede ke zrušení podmínek záruky.

Spuštění

Když sekačku používáte poprvé, zkontrolujte, zda se nylonová struna dotýká ostří nebo přes ně přechází. Nylonová struna se automaticky sestřihne, když spínač sepne na maximální délku. Pokud potřebné délky nedosáhne, upravte délku jak je popsáno v kapitole výměna. Stlačte knoflík a uveďte sekačku do provozu bez zátěže, délka struny se pak automaticky nastaví. Přibližte nástroj v chodu ke trávníku, který má být posekán. Dlouhou trávu sekejte několika malými záběry. Nikdy nesekejte trávu, která je velmi vlhká. Strunu je nutno chránit před předčasným opotřebením, které způsobují tvrdé překážky; Držte pro sekačku stranou od tvrdých povrchu a použijte okraj krytu jako ochranu. Krátká nebo opotřebená struna snižuje sekací výkon. Chcete-li obnovit optimální délku struny, přitlačte nástroj v chodu k zemi. Automaticky se pak nastaví správná délka (Obr. B).

POZOR! Účinnost krátké nebo opotřebené struny je nižší. Má-li být provoz zlepšen, odpojte přívod elektřiny a opakujte postup popsaný na začátku této kapitoly. Potom budete mít jistotu, že vše funguje jak má a můžete se sekačkou seznámit.

POZOR!  Po vypnutí se nylonová šňůra točí ještě několik sekund.

Výměna cívky (Obr. C)

- Vytáhněte ze zásuvky.

- Obraťte stroj tak, aby kryt směřoval nahoru.

- Držte pevně jednou rukou ventilátor motoru (1) a druhou držák cívky (2). Stlačte

| SERVIS: +420774335397 | 9 |
| --- | --- |

ventilátor držáku cívky na obou stranách dolů a vytáhněte jej z ventilátoru motoru.

- Vyjměte prázdnou cívku (3) a vyčistěte pečlivě vnitřek držáku cívky, odstraňte všechny zbytky zeminy a trávy.

- Vložte novou cívku do ventilátoru motoru a protáhněte konec vedení postranními otvory na větráku motoru.

- Vtlačte držák cívky a upevněte jej.

- Znovu nastavte délku nylonové struny stlačením hlavy držáku cívky a vytáhněte konce struny na požadovanou délku (cca 15 cm).

POZOR! Za žádných okolností nenavíjejte na prázdnou cívku novou strunu, nahraďte ji novou, stejnou jako původní. Použití struny s vlastnostmi odlišnými od původní může trvale poškodit sekačku a rovněž vede ke zrušení podmínek záruky.

Pokyny k použití

Přečtěte si pečlivě pravidla bezpečnosti a pozorně dodržujte pokyny dále uvedené, aby sekačka dávala co nejlepší výkon.

Začínejte pomalu. Až získáte zkušenosti, budete sekačku moci používat naplno. Spusťte strun. sekačku ještě než přistoupíte k trávníku, který máte sekat.

- Trávu sekejte pohybem sekačky zprava doleva a pomalu pokračujte, přičemž sekačku držíte nakloněnou na cca 30º (Obr. D).

- Vysokou trávu je třeba sekat po vrstvách, s tím, že se vždy začíná nahoře. Úseky by měly být krátké (Obr. D).

- Vlhkou nebo mokrou trávu nesekejte! Výborných výsledků dosáhnete u suché trávy.

- Vždy strunu nechejte roztočit na nejvyšší rychlost. Nepracujte tak, abyste sekačku přetěžovali.

- Pozor! Bez krytu sekačku nepoužívejte.

- Nikdy sekačku nepřepravujte přes prodlužovací kabel, je-li v chodu; ujistěte se, že vždy se bezpečně nachází za Vámi.

- Než začnete pracovat ujistěte se, že na ploše, která má být posekána není suť, dráty a jiné cizí předměty.

Údržba

Před prováděním údržby jakéhokoli druhu, odpojte napájení vynětím zástrčky z prodlužovacího kabelu.

- Pravidelné čištění a údržba sekačky zajistí vašemu stroji výkonnost a dlouhou životnost.

- Po každém sekání odstraňte trávu a hlínu z cívky a z drážky, vyčistěte celou sekačku, zvláště kryt.

| SERVIS: +420774335397 | 10 |
| --- | --- |

- Za provozu dbejte na to, aby vzduchové štěrbiny byly čisté a nebyla v nich tráva.

- K čištění sekačky používejte pouze hadr namočený v horké vodě a měkký kartáč.

- Na přístroj nestříkejte vodu ani jej nenamáčejte.

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která by sekačku mohla poškodit. Plastové díly by chemické prostředky mohly snadno zničit.

- Pokud struna již neseká nebo se trhá, nechte ji vyměnit v autorizovaném servisním centru.

POZOR! Struna může způsobit hluboké řezné rány.

- K provedení oprav, které nejsou vysvětleny v těchto pokynech použijte autorizované servisní středisko.

Odstraňování poruch

POZOR! Před každým zásahem odpojte přívod proudu.

- Pokud se sekačka chvěje, sejměte cívku a pečlivě vyčistěte štěrbinu a odstraňte trávu a podobně. Pokud po opětovném smontování vibrace přetrvávají, vsaďte

novou cívku. Jestliže problém nezmizí, nechte si sekačku překontrolovat v autorizovaném servisním středisku Sharks.

- Pokud sekačka nespouští, zkontrolujte všechny elektrická připojení, ujistěte se, že není vypnut jistič; zkontrolujte pojistky v systému. Nespouští-li se sekačka ani po těchto kontrolách, nechte si ji prohlédnout v autorizovaném servisu.

Skladování

Při uskladnění sekačky se řiďte těmito doporučeními:

- Celkově sekačku a všechny součásti pomocné výstroje vyčistěte (viz článek o údržbě), zabrání se tak tvorbě plísní.

- Uložte ji mimo dosah děti, na bezpečném a suchém místě, kde teplota nedosahuje extrémních hodnot.

- Sekačku ukládejte mimo přímé slunce, pokud to lze na tmavém nebo jen málo osvětleném místě.

- Nenechávejte sekačku opřenou o podlahu. Zavěšte ji za horní držadlo, aby se ochranný kryt ničeho nedotýkal. Pokud tento kryt spočívá na povrchu nějakého předmětu, může to pozměnit jeho tvar a rozměry a tím dochází k pozměnění bezpečnostních vlastností.

| SERVIS: +420774335397 | 11 |
| --- | --- |

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi (soukromé osobě) poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Pro firemní zákazníky (IČO) je poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne nákupu.

V záruční době autorizovaný servis Sharks bezplatně odstraní veškeré vady produktu způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech:

- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje;

- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze;

- závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem);

- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám;

- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu.

Servis Sharks:

Adresa: Steen QOS, s.r.o. – servis, Vojkovice 58, 362 73

Telefonní čísla: +420774335397; +420774416287

E-mail: servis@sharks-cz.cz

Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (nejlépe v originálním balení Sharks). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí tohoto manuálu.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.

| SERVIS: +420774335397 | 12 |
| --- | --- |

Záruční list

Záručný list/Karta garancvina

Jótállási levél/Garantieschein

1.oprava

2.oprava

3.oprava

| Výrobek | Typ/Serie |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobok | Typ/Serie |  |
| Razítko/podpis |  |  |
| Pečiatka a podpis |  |  |

| Datum |  | Číslo výrobku |
| --- | --- | --- |

Dátum

|  | SERVIS: +420774335397 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prohlášení o shodě ES

EC Declaration of Conformity

vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

My:

Steen QOS, s.r.o.,

Bor 3, 360 01, Karlovy Vary;

IČ: 279 729 41

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Elektrická strunová sekačka Sharks SH 500W typ: SHK 446 (N1E-SPK-500)

zahradní zařízení určené domácích zahrad a travin, obvyklého použití bezpečný

k udržování a sekání trávníku pro soukromé použití na které se toto prohlášení vztahuje, je za podmínek a je ve shodě s následujícími technickými předpisy:

Evropské harmonizované normy:

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3/A1:2001

EN 60335-2-91:2003

EN 55014-1/A2:2002

EN 55014-2/A1:2001

a těmito směrnicemi EU:

2006/42/EC 2002/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU 2000/14/EC 93/68/EEC 98/37/EC 89/336/EEC

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 15

Hodnoty hladiny hluku LwA podle 2000/14/EC 95 dB(A) a hladina tlaku hluku LpA 82,6 db(A).

Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Vydáno v Karlových Varech dne 11. 1. 2016.

Jméno: Jan Beneš

Funkce: jednatel

| SERVIS: +420774335397 | 14 |
| --- | --- |

Návod na obsluhu

Elektrická strunová kosačka Sharks SH 500W Obj. číslo SHK 446

Výrobca a dovozca do SR: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika

PLASTOVÝ/KARTÓNOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!

Upozornenie:

Pred použitím tohto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.

Tento výrobok je určený pre hobby a kutilské používanie, nejedná sa o profesionálnu radu!

Návod je preložený z originálu výrobcu.

| SERVIS: +420774335397 | 15 |
| --- | --- |

SCHÉMA ZOSTAVENIE

| SERVIS: +420774335397 | 16 |
| --- | --- |

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si zakúpil strunovú kosačku Sharks, model SH 500W. Vaša nová strunová kosačka na trávu bola vyvinutá a vyrobená spoločnosťou Steen QOS, s.r.o., tak, aby spĺňala nároky na vysoký štandard, prevádzková spoľahlivosť, jednoduchú obsluhu a bezpečnosť používateľa.

Pri správnej starostlivosti Vám poskytne stabilný a spoľahlivý výkon. Ak budete používať kosačku správne a iba na určený účel hobby využitie, užijete si roky bezpečnej prevádzky a spoľahlivého servisu.

UPOZORNENIE

Pred použitím Vášho nového výrobku SHARKS si starostlivo prečítajte tento Návod na obsluhu a údržbu. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým UPOZORNENÍM a varovaním. Váš SHARKS produkt má veľa vlastností, ktoré Vašu prácu uľahčí a zrýchli. Pri vývoji tohto náradia bola venovaná veľká

pozornosť bezpečnosti, prevádzky a spoľahlivosti, s ohľadom na jednoduchú údržbu a prevádzku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Napätie/frekvencia: 230V/50Hz Menovitý výkon: 500W

Otáčky naprázdno: 10000/min Šírka záberu: 320 mm Priemer struny: 1,4 mm

Dĺžka struny: 8 m Teleskop. trubice: 33 cm

Hladina vibrácií: 1,8 m/s2  K = 1,5

Hladina akustického tlaku: 82,6 dB(A) K = 2 Hladina akustického výkonu: 95 dB(A) K = 2

Hmotnosť: 2,65 kg

Bezpečnostná trieda: II IP20

BEZPEČNOSTNÉ

SYMBOLY

- vodiace rúrka

- praktické a ľahko nastaviteľné držadlo pre menšie námahu používateľa pri práci

- vodiace koliesko príslušenstvo: strunová hlava s nylonovou strunou

| SERVIS: +420774335397 | 17 |
| --- | --- |

POZOR! Pred použitím tohoto elektrického nástroja dôkladne prečítajte pravidla a bezpečnostné pokyny nižšie uvedené a dodržujte ich. Než sa pustíte do práce uistite sa, že je vám jasné, ako stroj v prípade potreby zastaviť. Nesprávne používanie stroja môže viesť k vážnemu zraneniu. Tieto príručky odkladajte na bezpečnom mieste, kde ju budete mať po ruke, abyste v prípade potreby mohli do nej nahliadnuť.

POZOR! Kosačku používat iba na kosenie trávnikov a okrajov kvetinových záhonov. Iné použitie neuvedené v pokynoch v tejto príručke môže stroj poškodiť a obsluhe spôsobiť vážne zranenie.

Základné pravidlá bezpečnosti

- Kosačku nesmie používať osoba mladšia ako 16 rokov.

- Vždy zkontrolujte riadny stav kosačky. Ak nie je náležite uzpôsobena k práci, môže užívateľa ohroziť.

- Pred pripojením kosačky do siete je nutné sa ubezpečiť, že otáčavé súčasti nie sú poškodené a cievka so strunou je správne a bezpečne nasadená .

- Kosačku nepoužívajte, ak nie je rezné zariadenie riadne zaistené alebo je poškodené.

- Pred spustením kosačky sa presvečte, či nylonová struna sa nedotýka kameňov alebo drte.

- Pri používaní kosačky vždy noste vhodné oblečenie, aby sa zabránilo poraneniu hlavy, rúk alebo nôh. Používajte prilbu, okuliare (štít), vysoké pracovníé topánky (alebo pevné topánky a nohavice) a pracovné rukavice.

- Ak je kosačka v pravádzke, dbajte na to, aby rezná časť neprichádzala do styku se žiadnou časťou tela.

- Kosačku nespúšťajte ak nie je v pracovnej polohe.

- V prípade, že sa kosačka nepoužíva, je ponechaná bez dozoru, je podrobená prehliadke z dôvodu nesprávnej funkcie, je poškodený prívodný kábel, odstránená alebo vymenená cievka, je premiesňovaná, vypnite ju a vytiahnite zásuvku.

- Dbajte na to, aby deti, iné osoby a domáce zvieatá sa nachádzali vo vjodnej vzdialenosti a poosená tráva, ktorá odlieta môže odsahovať kamene a drť.

- Ľudia aj zvieratá sa nesmú  približovať do 5 metrov od kosačky v chode.

- Pri obsluhe kosačky dbajte na svoj stabilný a bezpečný postoj.

- Na ploche, ktorú budete kosiť nesmú byť dráty, kamene a suť.

- Nekoste, pokiaľ hrozí stret s pevnými predmetmi. Mohlo by tak dôjsť k úrazu alebo poškodeniu kosačky.

- Okraj krytu používajte tak, abyste kosačku udržali v určitej vzdialenosti od stien, povrchov, rôznych vecí a citlivých predmetov .

| SERVIS: +420774335397 | 18 |
| --- | --- |

- Nikdy nepoužívejte kosačku bez krytu. POZOR! Kryt je veľmi důležitý pre vaši bezpečnosť a bezpečnosť ľudí v okolí a na zachovanie dobrého funkčného stavu kosačky. Nedodržiavaníie týchto bezpečnostných predpisov je nielen nebezpečné, ale vedie i k neplatnosti záručných podmienok.

- Zachádzajte opatrne s hranou strihu. Môže zastrihávať hlboko.

- Neskúšajte zastaviť nylonovú strunu (rezný nástroj) rukami. Vždy ju nechajte zastaviť samovolne.

POZOR! Po zastavení sa nylonová struna ďalej pohybuje ešte niekoľko sekúnd.

- Používajte iba originálnu strunu. Za žiadnych okolností nepoužívajte miesto nylonovej struny kovový drát.

- Nepoužívajte na kosenie trávy, ktorá se nedotýká podkladu, napríklad trávy na stenách alebo skalách apod.

- Nespúšťajte kosačku v uzatvorených alebo špatne vetraných priestoroch alebo pri výskyte horľavých či výbušných látok, ako tekutín, plynov a práškov.

- Užívateľ kosačky zodpovedá za škody spůsobené kosačkou v priestore práce cudzím osobám.

- Koste vždy len za denného svetla alebo pri zodpovedajúcom umelom osvetlení.

- Neprechádzajte cesty ani štrkom vysypané chodníky s kosačkou v chode.

- Kosačku mimo prevádzky ukladajte na suchom mieste mimo dosah detí.

- Kosačku je nutné používať podľa týchto pokynov a vždy len v polohe zvisle k zemi. Každá iná poloha je nebezpečná.

- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky riadne utiahnuté.

Pravidlá elektrickej bezpečnosti

- Napätie v sieti musí odpovedať napätiu uvedenému na štítku (230V/50Hz). Nepoužívajte iné zdroje.

- Pre napájacie vedenie intervenčného pásma 10 - 30 mA sa doporučuje použitie ističa. Poraďte se so spoľahlivým elektrikárom

- Nikdy kosačku neveďte cez predlžovací kábel, ku ktorému je pripojená, pretože by ho mohla prerušiť. Vždy musíte vedieť, kde sa kábel nachádza.

- K pripojeniu predlužovacieho káblu používajte zvláštny držiak káblu.

- Kosačku nikdy nepoužívejte počas dažďa. Stroj by nemal nikdy zvlhnúť ani nesmie byť vlhkosti vystavovaný. Kosačku nenechávajte vonku cez noc. Nekoste vlhkú alebo mokrú trávu.

- Napájací kábel je nutné pravidelne kontrolovať a pred zapojením sa vždy presvečte, že nie je poškodený alebo starý. Ak nie je kábel v dpbrom stave, kosačku nepoužívajte. Vezmite ju do autorizovaného servisu Sharks.

| SERVIS: +420774335397 | 19 |
| --- | --- |

- Používajte iba prodlžovací kábel ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám platných v EU. Udržujte ho mimo priestoru kosenia, vlhkých, mokrých alebo olejom znečistených miest, mimo kontakt s ostrými hranami, vysokej teploty a paliva.

- Podľa ustanovenia noriem DIN 57282 a DIN VDE 0282, zásuvka predlužovacieho kábla musí byť odolná proti striekajúcej vode, prierez vodiča dlžky max 75 m musí byť aspoň 1,5 mm². Táto kosačka je konštruovaná s dvojitou izoláciou podľa predpisov EEC 20. Dvojitá izolácia je elektricky bezpečnejšia a kosačka preto nepotrebuje uzemnenie.

Montáž krytu (Obr. A)

Vložte kryt (1) do nosiča a zaistite kosačku priloženou skrutkou (2).

Pozor! Pri tejto činnosti dávajte pozor na strunu. Nebezpečie zranenia.

Pozor! Nikdy nepoužívajte kosačku bez krytu. Je to dôležité pre bezpečnosť vašu aj iných a pre dobrý pracovný výkon kosačky. Nedodržanie týchto bezpečnostných predpisov je nie len nebezpečné, ale vedie ku zrušeniu podmienok záruky.

Spustenie

Keď kosačku používete po prvý krát, skontrolujte, či sa nylonová struna dotýka ostria alebo cez neho prechádza. Nylonová struna sa automaticky zostrihne, keď spínač zapne na maximálnu dĺžku. Pokiaľ potrebnú dĺžku nedosiahne, upravte dĺžku tak, ako je to popísané v kapitole výmena. Stlačte gombík a uveďte kosačku do prevádzky bez záťaže, dĺžka struny sa potom automaticky nastaví. Približte nástroj v chode ku tráve, ktorá má byť pokosená. Dlhú trávu koste niekoľkými malými zábermi. Nikdy nekoste trávu, ktorá je veľmi vlhká. Strunu je nutné chrániť pred predčasným opotrebením, ktoré spôsobujú tvrdé prekážky; Držte preto kosačku stranou od tvrdých povrchov a použijte okraj krytu ako ochranu. Krátka alebo opotrebená struna znižuje kosiaci výkon. Ak chcete obnovit optimálnu dĺžku struny, pritlačte nástroj v chode k zemi. Automaticky sa potom nastaví správná dĺžka (Obr. B).

POZOR! Účinnosť krátkej alebo opotrebovanej struny je nižší. Ak má byť prevádzka zlepšená, odpojte prívod elektriny a opakujte postup popísaný na začiatku tejto kapitoly. Potom budete mať istotu, že všetko funguje ako má a môžete sa s kosačkou zoznámiť.

POZOR!  Po vypnutí sa nylonová šnúra točí ešte niekoľko sekúnd.

| SERVIS: +420774335397 | 20 |
| --- | --- |

Výmena cievky (Obr. C)

- Vytiahnite zo zásuvky.

- Obráťte stroj tak, aby kryt smeroval hore.

- Držte pevne jednou rukou ventilátor motora (1) a druhou držiak cievky (2). Stlačte ventilátor držiaku cievky na oboch stranách dolu a vytiahnite ho z ventilátoru motora.

- Vyberte prázdnu cievku (3) a vyčistite poriadne vnútro držiaku cievky, odstráňte všetky zbytky zeminy a trávy.

- Vložte novú cievku do ventilátoru motora a pretiahnite koniec vedenia postrannými otvormi na vetráku motora.

- Vtlačte držiak cievky a upevnite ho.

- Znovu  nastavte  dĺžkuku  nylonovej  struny  stlačením  hlavy  držiaku  cievky  a

vytiahnite konce struny na požadovanú dĺžku (cca 15 cm).

POZOR! Za žiadnych okolností nenavíjajte na prázdnu cievku novú strunu, nahraďte ju novou, rovnakou ako pôvodná. Použitie struny s vlastnosťami odlišnými od pôvodnej môže trvale poškodiť kosačku a tiež vedie ku zrušeniu podmienok záruky.

Pokyny na použitie

Prečítajte si pozorne pravidlá bezpečnosti a pozorne dodržujte pokyny ďalej uvedené, aby kosačka dávala co najlepší výkon.

Začínajte pomaly. Až získate skúsenosti, budete kosačku môcť používať naplno. Spusťte kosačku ešte než pristúpite k trávniku, ktorý máte kosiť.

- Trávu koste pohybom kosačky sprava doľava a pomaly pokračujte, pričom kiosačku držte naklonenú na cca 30º (Obr. D).

- Vysokú trávu je treba kosiť po vrstvách, s tým, že sa vždy začína hore. Úseky by maly byť krátke. (Obr. D).

- Vlhkú alebo mokrú trávu nekoste. Výborné výsledky dosiahnete pri suchej tráve .

- Vždy strunu nechajte roztočiť na najvyššiu rýchlosť. Nepracujte tak, abyste kosačku preťažovali.

- Pozor! Bez krytu kosačku nepoužívajte .

- Nikdy kosačku neprepravujte cez predĺžovací kábel, ak je v chode ; uistite sa, že vždy sa bezpečne nachádza za vami .

- Než začnete pracovať uistite sa, že na ploche, ktorá má byť pokosená nie je suť, dráty a iné cudzie predmety.

Údržba

Pred prevádzaním údržby akéhokoľvek druhu, odpojte napájanie vybratím zástrčky z predlžovacieho káblu.

| SERVIS: +420774335397 | 21 |
| --- | --- |

- Pravidelné čistenie a údržba kosačky zaistí vášmu stroju výkonnosť a dlhú životnosť.

- Po každom kosení odstráňte trávu a hlinu z cievky a z drážky, vyčistite celú kiosačku, zvlášť kryt.

- Počas prevádzky dbajte na to, aby vzduchové štrbiny boly čisté a nebola v nich tráva.

- K čisteniu kosačky používajte iba hadričku namočenú v teplej vode a mäkký kartáč.

- Na prístroj nestriekajte vodu ani ho nenamáčajte .

- Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúštadla, ktoráé by kosačku mohly poškodiť. Plastové diely by chemické prostriedky mohly ľahko zničit.

- Pokiaľ struna už nekosí alebo sa trhá, nechajte ju vymeniť v autorizovanom servisnom centre.

POZOR! Nylonová struna môže zspôsobiť hlboké rezné rany.

- Na prevedenie opráv, ktoré nie sú vysvetlené v týchto pokynoch použijte autorizované servisné stredisko.

Odstraňovanie porúch

POZOR! Pred každým zásahom odpojte prívod prúdu.

- Ak sa kosačka chveje, zložte cievku a dôkladne vyčistite medzeru a odstráňte trávu a podobne. Ak po opätovnom zmontovaní vibrácie pretrvávajú, vsaďte novú

cievku.	Ak	sa	problém	nevyrieši	a	nechajte	si	kosačku	prekontrolovať

v autorizovanom servisnom stredisku .

- Ak kosačka nezapína, skontrolujte všetkyy elektrické pripojenia, ujistite sa, že nie je vypnutý istič; skontrolujte poistky v systéme. Ak sa nezapína kosačka ani po týchto kontrolách, nechajte si ju prehliadnuť v autorizovanom servise.

Skladovanie

Pri uskladnení kosačky sa riaďte týmito doporučeniami:

- Celkovo sekačku a všetky súčasti pomocnej výstroje vyčistite (viz. článok o údržbe), zabrání sa tak tvorbe pliesní. Uložte ju mimo dosah detí, na bezpečnom a suchom mieste, kde teplota nedosahuje extrémnych hodnôt.

- Kosačku ukladajte mimo priameho slnka, ak je to možné na tmavom alebo len málo osvetlenom mieste.

- Nenechávajte kosačku opretú o podlahu. Zaveste ju za horné držadlo, aby sa ochranný kryt ničoho nedotýkal. Ak tento kryt je na povrchu nejakého predmetu, môže to pozmeniť jeho tvar a rozmery a tým dochádza k pozmeneniu bezpečnostných vlastností.

| SERVIS: +420774335397 | 22 |
| --- | --- |

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SHARKS

Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi (súkromnej osobe) poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. Pre firemných zákazníkov (IČO) je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov odo dňa nákupu.

V záručnej dobe autorizovaný servis Sharks bezplatne odstráni všetky vady produktu spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch:

- ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja;

- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu;

- závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom);

- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam;

- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska bežná údržba výrobku, napr premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu.

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (najlepšie v originálnom balení Sharks) so všetkými potrebnými podkladmi. Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu, ktorý je súčasťou tohto manuálu českej verzie.

Záručná lehota sa predlžuje o čas od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdaní opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácií získate na miestnom obecnom úrade, firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

| SERVIS: +420774335397 | 23 |
| --- | --- |

Vyhlásenie o zhode ES

EC Declaration of Conformity

vydané podľa § 13 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení

My:

Steen QOS, s.r.o.,

Bor 3, 360 01, Karlovy Vary, Česká republika

IČ: 279 729 41

prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že

výrobok: Elektrická strunová kosačka Sharks SH 500W typ: SHK 446 (N1E-SPK-500)

záhradné zariadenie určené na udržiavanie a kosenie trávnika pre súkromné použitie domácich záhrad a tráv, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je za podmienok obvyklého použitia bezpečný a je v zhode s nasledujúcimi technickými predpismi:

Európske harmonizované normy:

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3/A1:2001

EN 60335-2-91:2003

EN 55014-1/A2:2002

EN 55014-2/A1:2001

a týmito smernicami EÚ:

2006/42/EC 2002/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU 2000/14/EC 93/68/EEC 98/37/EC 89/336/EEC

Posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 15

Hodnoty hladiny hluku LwA podľa 2000/14/EC 95 dB (A) a hladina tlaku hluku LpA 82,6 db (A).

Posudzovanie zhody bolo vykonané postupom podľa § 12, ods. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Zb., v platnom znení.

Vydané v Karlových Varoch dňa 11. 1. 2016.

Meno: Jan Beneš

Funkcia: konateľ

| SERVIS: +420774335397 | 24 |
| --- | --- |

Instructions for operation and maintenance Electric grass trimmer Sharks SH 500W Ordering number SHK 446

Producer and importer for EU: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Czech Republic

PLASTIC/CARDBOARD PACKAGING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN,

RISK OF SUFFOCATION

Note:

Read and note instructions and follow the safety instructions and operating instructions before using the tool.

This product is for hobby and home improvement and it is not profi series! These instructions are translated from the original manufacturer.

| SERVIS: +420774335397 | 25 |
| --- | --- |

Dear customer,

thank you for Electric grass trimmer Sharks SH 500W. Your electric grass trimmer was developed and made by Steen QOS, s.r.o., and to meet the demands for high standards, operational reliability, easy operation and user safety.Stable and reliable performance will provide you with proper care. You will enjoy years of safe operation, if you use the cordless drill properly and only as intended hobby use.

WARNING

Read these instructions on operation and maintenance before starting work. Pay attention to all WARNINGS and NOTES. Yours SHARKS product has many features for ease and speed

| up work. This product has been devoted attention to the |  |
| --- | --- |
| development of operational safety and reliability with respect to |  |
| simple maintenance and operation. |  |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS: |  |
| Voltage/Frequency | 230V/50Hz |  |
| Rated power | 500 W |  |
| No-load speed | 10000/min |  |
| Wide shot | 320 mm |  |
| Diameter string | 8 m |  |
| Telescopic tube | 33 cm |  |
| Vibration level | 1,8m/s2 K=1,5 |  |
| Sound pressure level | 82,6dB(A) K=2 |  |
| Sound power level | 95 dB(A) K=2 |  |
| Weight | 2,65 kg |  |
| Safety class | II IP20 |  |
| SAFETY SYMBOLS: |  | Warning |  |
|  |  | Read the manual before using the product |  |
|  |  | Keep bystanders away |  |
|  |  | Do not use in rain or wet environment |  |
|  |  | Always wear eye protection |  |
| SERVIS: +420774335397 | 26 |  |  |

Scheme for assembly

| SERVIS: +420774335397 | 27 |
| --- | --- |

ATTENTION! Read all rules and safety instructions and other specified informations before using the product. Before you get started, make sure that you understand how the machine if necessary, stop. Improper use of the machine can lead to serious injury. This handbook with instructions Store in a safe place, where, yeah, you always have on hand, according to her needs could be seen.

ATTENTION! Use the mower only to mow lawns and flower beds edges. Other use not specified in the instructions in this guide may damage the machine and cause serious injury to the operator.

Safety instructions

- The mower may not use a person under 16 years of age.

- Always check the soundness of the mower. If not properly designed work could endanger the user.

- Check whether the rotating parts are not damaged and the coil with string is seated properly before using the mower.

- Do not use the mower unless the cutter secured properly or is damaged.

- Check if the nylon cord does not touch the stones or grit before using the mower.

- When using the mower, always wear appropriate clothing to prevent injury to the head, arms or legs. Wear a helmet, goggles (label), high work boots (or sturdy shoes and trousers) and gloves.

- When the mower is in use, make sure that the cutting portion does not come into contact with any body part.

- Do not start the mower, if not in working position.

- If the mower is not used, it is left unattended, it is inspected because of a malfunction, the faulty cable, removed or replaced coil is being moved, turn it off and pull the plug.

- Keep away children or pets and other persons (min. 5 m).

- When operating the mower, make sure its stable and secure footing.

- In place where mow can not be wires, stones and rubble.

- Do not mow if there is a conflict with solid objects. This could result in injury or damage to the mower.

- Use the edge of the cover so that you keep the mower at a distance from the walls, surfaces, different things and sensitive subjects.

- Never use the mower without cover. ATTENTION! A cover is very necessary for your safety and safety other person around and to the maintaining good working condition mowers.

- Failure to follow these safety regulations are not only dangerous, but also leads to the invalidity of the warranty.

- Handle with care with edge of shear. May cut the trees deep.

- Do not try to stop nylon string (cutting tool) hands. Always let it stop spontaneously.

- ATTENTION! After stopping the nylon string moves further for a few seconds.

- Use only original string. Never dont use metal wire instead of nylon stŕing.

- Dont use for cut the grass, which is not on the substrate (e.g. grass on the wall or on the rock etc.).

| SERVIS: +420774335397 | 28 |
| --- | --- |

- Do not start the mower in enclosed or poorly ventilated areas or in the presence of flammable or explosive substances such as liquids, gases and powders.

- The user is responsible for the lawn mower damage caused in the area of work strangers.

- Always working only in daylight or with adequate artificial lighting.

- Go not to the road, where it occurs gravel if mower running.

- The mower out of service Store in a dry place away from children.

- The mower must be used according to these instructions and always upright. Other positions are hazardous.

- Periodically check that the screws are properly tightened.

Electrical safety

- The power supply must match the voltage specified on the label (230V/50Hz). Do not use other sources.

- For the power lines of the intervention band 10-30 mA is recommended to use circuit breakers. Consult with a reliable electrician.

- Never do not run the mower over the extension cable to which it is attached, as this could interrupt. Always you must know, where the cable is located.

- For connecting extension cord, use a special cable holder.

- Never use your mower in the rain. The machine should never get wet, nor be exposed to moisture. Do not leave the mower outside overnight. Do not mow wet or damp grass.

- The power cord must be regularly checked before involvement, always make sure it is not damaged or old. When the cable is not in good condition, do not use the mower. Take it to an authorized service center.

- Only use an extension cord that corresponds with valid electrotechnical standards valid in the EU. Keep it out of the cutting area, humid, wet or oil-contaminated sites, out of contact with sharp edges, high temperatures and fuel.

- According to the provisions of DIN 57282 and DIN VDE 0282 must be socket for the extension cord water resistant,conductor cross-section must be max. 75 m and min. 1,5 mm2.

- This mower is designed with double insulation, according to EEC 20 regulations. Double insulation is electrically safer and mower does not require grounding.

Assemble cover (Fig. A)

Insert cover(1) into rack and secure mower with screw (2).

ATTENTION! In this activity, watch for the string. Risk of injury! Never use the mower without cover. It is necessary for your safety and safety other persons and for good performance mowers. Failure to follow these safety regulations are not only dangerous, but leads to cancellation of the warranty.

| SERVIS: +420774335397 | 29 |
| --- | --- |

Launch

When the mower for the first time, check if the nylon string touching edge or pass over it. Nylon cord to be cut off automatically when the switch turns on the maximum length. If it not reached the required length, adjust the length as described in Chapter replacement. Push a button and give the mower to no-load operation, the length of the string is then automatically set. Approach the tool in running to the lawn which has be slashing. Mow long grass several small shots. Never dont mow grass which is very moist. String should be protected from premature wear, which cause hard obstacles; Hold the mower away from the hard surface and use the edge of the cover as protection. Short or worn string reduces cutting permormance. To restore optimal length strings, push the tool in running to the country. Automatically then sets the correct length (Fig. B).

ATTENTION! Efficacy short or worn strings is lower. In order to improve the operation, disconnect the power supply and repeat the procedure described at the beginning of this chapter. Then you can be sure that everything works as it should and can become familiar with the mower.

ATTENTION! After turning off mower the nylon string rotate for a few seconds.

Exchange coils (Fig. C)

- Unplug from electric network.

- Turn the machine so that the cover is facing up.

- Hold the one hand the fan motor (1) and a second bobbin holder (2). Squeeze the fan coil holder on each side down and remove it from the fan motor.

- Remove the empty coil (3) and carefully clean the inside of the bobbin holder, remove all traces of soil and grass.

- Insert a new coil into the fan motor and stretch the end of the line side holes on the fan motor.

- Push the bobbin holder and fasten it.

- Again to set the length of nylon string pushing head bobbin holder and pull the ends of the string to the desired length (about 15 cm).

ATTENTION! Never to wrap the empty spool new line, replace it with a new one, the same as the original. Never to reeling on the empty coils other string, replace it with a new one, the same as the original. Using strings with properties different from the original can permanently damage the mower and also leads to cancellation of the warranty.

| SERVIS: +420774335397 | 30 |
| --- | --- |

Instructions for use

Carefully read safety rules and closely follow the instructions listed below the mower to give the best performance.

Begin slowly. After obtaining experience, you will be able to use the mower to the fullest.

Start the mower before input on the lawn,which you have to mow.

- Always mow the grass lawn motion from right to left and proceed slowly while holding the mower tilted at about 30 degrees (Fig. D).

- Tall grass is to be cut in layers that are always starts at the top. The sections should be short (Fig. D).

- Moist or wet grass dont mow! Excellent results are achieved at dry grass.

- Always let the string spin at top speed. Don't work so that do not resort to the overload mower.

- Attention! Dont use mower without cover.

- Never do not prepare the mower over the extension cord, if it is running; be sure to always securely located behind you.

- Before you start working make sure that the area to be mowed no debris, wires and other foreign objects.

Maintenance

Before performing any maintenance of any kind, disconnect the power plug from the exclusion of the extension cord.

- Regular cleaning and maintenance ensures your machine performance and durability.

- After each mowing remove grass and dirt from the coil and the groove, clean the entire mower, especially from the cover.

- During operation, make sure that the air slots are clean and not in them grass.

- To clean the mower only use a cloth soaked in hot water and soft brush.

- Avoid contact with water.

- Do not use detergents or solvents that could damage the mower. Plastic parts chemical agents could easily destroy.

- If the string does not mow or pluck, have it replaced by an authorized service center. ATTENTION! The string can cause deep cutting cuts.

- For the repairs are not explained in these guidelines, use an authorized service center.

| SERVIS: +420774335397 | 31 |
| --- | --- |

Troubleshooting

ATTENTION! Disconnect from the electric network before each intervention.

- If the mower vibrates, remove the spool and carefully clean the slit and remove the grass and the like. If, after re-assembling the vibration persists, insert a new spool. If the problem persists, have the mower checked at an authorized service center for the Sharks.

- If the mower not starts, check all electrical connections, make sure that the breaker is turned off; Check the fuse in the system. Not start if the mower even after these checks, let you view it Dealership.

Storage

When storing the mower, follow these recommendations:

- The mower and all components machines clean it (see the article on maintenance), thus preventing the formation of mold.

- Keep it out of reach of children in a safe, dry place where the temperature does not reach extreme values.

- Keep the mower away from direct sunlight, if it can be dark or little illuminated place.

- Do not leave the mower propped about the floor. Hang it on the top handle so that protective cover does not touch anything. If this cover rests on the surface of an object, it can alter its shape and dimensions, thus leading to alter security features.

| SERVIS: +420774335397 | 32 |
| --- | --- |

Warranty conditions od Brand Sharks

Warranty certificate belongs to the product sold corresponding number as its integral part. The loss of the original warranty card will be grounds for non-recognition of warranty repairs. On the Products is warranty period for the customer (private person) 24 months from the date of purchase. For a business customer is warranty period 12 months from the date of purchase.

During the warranty period Sharks authorized service charge will eliminate any product defects due to manufacturing defects or faulty material.

The manufacturer guarantees the preservation of adequate functional properties of the tool and its safe operation only in case of realization of servicing tool Dealership.

The guarantee does not cover:

- Components that are subject to natural wear and tear caused by use in accordance with operating instructions

- Defects in the tool caused by non-compliance with the operating instructions

- Tools to which changes or additions have been made.

- Defects in the tool caused by instructions,

improper use, abnormal environmental conditions, inappropriate operating conditions, overload or insufficient servicing or maintenance.

The guarantee submit to the retailer or to the authorised service Sharks in original package and with the copy sales receipt and completed complaints card.

After receipt complete product (in folded state) service assess legitimate complaint.

Possible warranty repair service will confirm to the warranty certificate, which is part of this manual.

The warranty period is extended for the period from receipt of the complaint service (dealer) after handing over the repaired product back to the customer. Importer reserves 30 days to assess the claim in terms of entitlement to free repair (replacement) under warranty. When selling is the seller obligated to inform the buyer Valet product, showcase product and properly fill out the warranty card.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

AN ELECTRIC GRASS TRIMMER: The product contain electrical/electronic components and operating fillings which are hazardous waste. According to 2012/19/ES can not electrical and electronic equipment disposed of as household waste but is necessary surrender them to ecological destruction to a collection point. More information on your local/ municipal authority.

| SERVIS: +420774335397 | 33 |
| --- | --- |

EC Declaration of Conformity

Issued under § 13 law no. 22/1997 Sb. as amended

We:

Steen QOS, s.r.o.

Bor 3, 360 01, Karlovy Vary, Czech Republic

ID: 379 729 41

We declare on their sole responsibility that

Product: Electric grass trimmer Sharks SH 500W

Type: SHK 446 (N1E-SPK-500)

Equipment designed for garden equipment intended for maintenance and lawn mowing for the private use of home gardens and grasses to which this declaration relates is under common conditions safe and complies with the following technical regulations:

European harmonized standards:

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3/A1:2001

EN 60335-2-91:2003

EN 55014-1/A2:2002

EN 55014-2/A1:2001

And these EU directives:

2006/42/EC 2002/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU 2000/14/EC 93/68/EEC 98/37/EC 89/336/EEC

Sound pressure level measured according to 2000/14/EC: LwA = 95 db (A), LpA = 82,6 db (A).

The last two digits of the year in which the CE marking affixed: 16.

Issued in Karlovy Vary/Czech Republic, on 11. 1. 2016.

Name: Jan Beneš, SEO

| SERVIS: +420774335397 | 34 |
| --- | --- |