

# NASTAVENÍ PARAMETRŮ SERVOPOHONŮ A JEJICH ŘÍZENÍ PLC PROGRAMEM

## Sady parametrů regulátorů

Systém má softwarovu polohovou, případně rychlostní vazbu. Pomocí změny parametrů je možné modifikovat dynamické parametry servopohonů bez zásahu do hardware systému nebo měničů. Vyskytuje se také požadavek modifikovat dynamické parametry servopohonů v provozu. V tomto případě musí parametry serva modifikovat PLC program. Ovlivňování parametrů se používá například tehdy, když stroj používá mechanickou převodovku. Pokud v přípravných funkcích zadá PLC program povel k řazení na jiný převodový stupeň, může také změnit parametry servopohonu (například kv, omezení skluzu,...). PLC program má možnost změnit "sadu parametrů regulátrů". Sadou parametrů regulátoru pro jednu osu se rozumí souhrn všech parametrů. Po zapnutí systému se implicitně nastaví 1. sada parametrů pro každou osu. Nastavení se provede v čase, když ještě není aktivní softwarová polohová vazba. Pak se provede inicializační modul PLC programu "MODULE_INIT", který může sadu parametrů regulátorů pro některé osy změnit. Až po této akci se uvede do provozu softwarová polohová vazba.

Jednotlivé hodnoty parametrů regulátoru se definují v konfiguraci „Channel0.ChannelConfig“. Můžou tam být nadefinovány 4 sady parametrů pro všechny osy.

Instrukce REGUL_X až REGUL_6 nastavuje podle zadaného parametru "sada" příslušnou sadu parametrů (1,2,3,4) regulátoru pro danou osu. Nastavení parametrů se doporučuje provádět, je-li osa v klidu a při  vypnuté polohové vazbě pro danou osu. Vypínání a zapínání vazby možno řídit pomocí bitových proměnných "VAZBA_X, VAZBA_Y, ..,VAZBA_6".

Příklad:

V přípravných funkcích nastavme 2. převodový stupeň pro osu "Y" a změňme parametry regulátoru pro osu "Y" podle 2. sady parametrů a pro 4. osu podle 3. sady parametrů.

FL		0,VAZBA_Y		;vypnutí polohové vazby pro osu Y

FL		0,VAZBA_4		;vypnutí polohové vazby pro 4. osu Y

FL		1,PREVOD		;nastartování mechanismu "PREVOD"

EX

LDR		PREVOD		;čekání na zpřevodování

EX1

REGUL_Y	2			;nastavení 2. sady parametrů pro Y

REGUL_X	3			;nastavení 3. sady pro 4. osu

FL		1,VAZBA_Y		;zapnutí polohové vazby pro osu Y

FL		1,VAZBA_4		;zapnutí polohové vazby pro 4. osu

## Souhrn parametrů regulátorů

Souhrn parametrů regulátoru, které je možno ovlivnit:

- zařazení, nebo vyřazení regulačního obvodu rychlosti (skluzu).

- nastavení proporcionálního zesílení polohové servosmyčky

- zesílení zpětné vazby v rychlostní smyčce

- proporcionální zesílení v rychlostní smyčce a v případě vyřazené rychlostní smyčky,

citlivost regulační odchylky polohy

5.    integrační konstanta regulátoru v rychlostní smyčce

6.    zařazení nebo vyřazení integrační složky regulátoru

7.    omezení skluzu pro regulační obvod skluzu

- snímání rychlosti pro regulační obvod skluzu

- nastavení feedforwardu

Celkové schéma servosmyčky:

Význam položek:

Z	zadán přírůstek

B	diference - odchylka polohy - zadaná rychlost

F	skluz

MP	povolení pohybu

P1	vyřazení rychlostní vazby

P2	vyřazení I-regulátoru

LIM	zadaná hodnota omezení skluzu

K1	konstanta odměřování

K2	zesílení zpětné vazby rychlostní smyčky

K3	proporcionální zesílení

K4	integrační konstanta

K5	řazení regulace s omezeným skluzem

Ks	konstanta snímání rychlosti

Kn	blok nelineárních korekcí

F	Filtr pro frekvenční zádrž

Kf	Proporcionální složka feedforwardu

Kd	Derivační složka feedforwardu

Konstanta odměřování K1 se nastavuje atributy MeasConstNumerator a MeasConstDenominator: v elementu Servo:

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atribut MeasConstNumerator | konstanta odměřování - čitatel |
|  |  | xx | Celočíselná hodnota čitatele |
|  | atribut MeasConstDenominator | konstanta odměřování - jmenovatel |
|  |  | xx | Celočíselná hodnota jmenovatele |

Pokud je požita interní softwarová polohová servosmyčka, tak platí:

MeasConstNumerator

počet pulzů odměřování * --------------------- = míra v mikrometrech

MeasConstDenominator

Pokud jsou použity externí polohové servosmyčky přímo v pohonech (např. pro CAN-BUS trajectory), tak platí:

MeasConstNumerator

míra v mikrometrech * 216 * ---------------------- = počet inkrementů pohonu

MeasConstDenominator

## Zařazení nebo vyřazení regulačního obvodu rychlosti (skluzu) "P1"

Konfigurace pro řazení rychlostní servosmyčky pro danou sadu:

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut ServoParamP1 | parametr P1 daného serva |
|  |  |  | 0 | rychlostní regulační smyčka je vypnuta (default) |
|  |  |  | 1 | rychlostní regulační smyčka je zapnuta |

Pro pohony, které mají vlastní regulační obvod rychlosti s nastavitelnou integrační vazbou se přepínač P1 vynuluje a tím se softwarový regulační obvod vyřadí. Blokové schéma servosmyčky se zmodifikuje podle obrázku.

## Řazení I-regulátoru "P2

Konfigurace pro řazení integrační složky rychlostní vazby pro danou sadu:

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut ServoParamP2 | parametr P2 daného serva |
|  |  |  | 0 | integrační složka rychlostní vazby je vypnuta (default) |
|  |  |  | 1 | integrační složka rychlostní vazby je zapnuta trvale |
|  |  |  | 2 | integrační složka rychlostní vazby je zapnuta na dojíždění |

V případě zařazeného regulačního obvodu rychlosti (P1=1), je možno pomocí přepínače P2 zařadit integrační složku. Když P2=0, je integrační složka vyřazena. Když P2=1, je integrační složka zařazena s  integrační konstantou K4 - viz dále.

Často je potřeba u pohonů, které nemají vlastní integrační složku, zařadit softwarový integrál jen pro  "dotažení polohy" podle zadané tolerance. Tento dojížděcí integrál se  zařadí při  P2=2 a jeho účinek začne při konci interpolace a ukončí se dosažením zadané tolerance polohy.

## Nastavení zesílení zpětné vazby rychlostní smyčky "K2"

V případě zařazeného regulačního obvodu rychlosti (P1=1) je nutné nastavit zesílení zpětné vazby rychlostní smyčky. Jedná se o softwarovou náhradu tachodynama. Hodnota K2 má podstatný vliv na dynamiku servosmyčky a je nepřímo úměrná parametru Kv. To znamená, že čím je větší konstanta K2, tím je větší časová konstanta servopohonu (menší Kv).

Vzhledem k nutnosti provádět výpočty servosmyčky v rychlém časovém rastru, nenastavují se hodnoty konstant přesně. Nastavuje se jenom počet rotací vpravo nebo vlevo, které je nutno provést se zadanou hodnotou. Rotace vlevo zvětší hodnotu konsatnty. Na určení počtu rotací slouží dvouciferný kód :

00	žádná rotace (jednotkový přenos) (00=50)

01	1 rotace vlevo (*2)		51	1 rotace vpravo (/2)

02	2 rotace vlevo (*4)		52	2 rotace vpravo (/4)

......

16	16 rotací vlevo			66	16 rotací vpravo

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut ServoParamK2 | parametr K2 daného serva – zesílení rychlostního regulátoru |
|  |  |  | 0 | jednotkový přenos rychlostního regulátoru (default) |
|  |  |  | 01,02,..,16 | stupeň zesílení pro přenos rychlostního regulátoru |
|  |  |  | 51,52,..,66 | stupeň zeslabení pro přenos rychlostního regulátoru |

## Nastavení proporcionálního zesílení hrubě "K3"

Proporcionální zesílení polohové servosmyčky se nastavuje „hrubě“ pomocí parametru „ServoParamK3“ a „jemně“ pomocí parametru „PPosController“. Toto nastavení ovlivňuje parametr Kv servosmyčky.

Vzhledem k nutnosti provádět výpočty servosmyčky v rychlém časovém rastru, nenastavují se hodnoty konstant přesně. Nastavuje se jenom počet rotací vpravo nebo vlevo, které je nutno provést se zadanou hodnotou. Rotace vlevo zvětší hodnotu konstanty. Na určení počtu rotací slouží dvouciferný kód:

00	žádná rotace (jednotkový přenos) (00=50)

01	1 rotace vlevo (*2)		51	1 rotace vpravo (/2)

02	2 rotace vlevo (*4)		52	2 rotace vpravo (/4)

......

16	16 rotací vlevo			66	16 rotací vpravo

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut ServoParamK3 | parametr K3 daného serva – proporcionální zesílení hrubě |
|  |  |  | 0 | jednotkový přenos proporcionálního regulátoru (default) |
|  |  |  | 01,02,..,16 | stupeň zesílení pro polohovou servosmyčku |
|  |  |  | 51,52,..,66 | stupeň zeslabení pro polohovou servosmyčku |

## Nastavení proporcionálního zesílení jemně

Nastavení se provádí pro jednotlivé souřadnice v každé sadě parametrů regulátorů. Toto nastavení ovlivňuje parametr Kv servosmyčky.

Zesílení se nastavuje v setinách (minimální hodnota parametru je 0.01 a maximální je 99.99).

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut PPosController | proporcionální zesílení polohové servosmyčky jemně |
|  |  |  | 1.0 | jednotkový přenos polohové servosmyčky (default) |
|  |  |  | 0.01,..,99.99 | zesílení pro přenos polohové servosmyčky |

## Nastavení integrační konstanty "K4"

V případě zařazeného regulačního obvodu rychlosti (P1=1) a zařazené integrační složky (P2=1) je nutno nastavit integrační konstantu K4.

Nastavuje se jenom počet rotací vpravo nebo vlevo, které je nutno provést se zadanou hodnotou. Rotace vlevo zvětší hodnotu konstanty. Na určení počtu rotací slouží dvouciferný kód:

00	žádná rotace (jednotkový přenos) (00=50)

01	1 rotace vlevo (*2)		51	1 rotace vpravo (/2)

02	2 rotace vlevo (*4)		52	2 rotace vpravo (/4)

......

16	16 rotací vlevo			66	16 rotací vpravo

I v případě nastavení většího počtu rotací vpravo, nedojde k podtečení hodnoty, protože se uchovávají i řády s váhou nižší než 20. To znamená, že i při nastavení velmi malé integrační konstanty dojde k  naintegrování I regulátoru a ovlivnění serva.

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut ServoParamK4 | parametr K4 daného serva – integrační konstanta rychlostní vazby |
|  |  |  | 0 | jednotkový přenos integračního regulátoru (default) |
|  |  |  | 01,02,..,16 | stupeň zesílení pro integrační regulátor |
|  |  |  | 51,52,..,66 | stupeň zeslabení pro integrační regulátor |

## Proporcionální složka feedforwardu "Kf"

Při vyšších rychlostech obrábění je potřeba kompenzovat regulační odchylku polohové vazby pro dosažení požadované přesnosti obrábění. Snahou je kompenzovat regulační odchylku až na nulovou hodnotu a to i při dynamických stavech stroje. (Parametry jsou aktivní od softwarových verzí sekundárního procesoru 6.020 pro řadu systémů CNC8x9.)

Přenosová funkce feedforwardu (tvar v Laplaceove transformaci) je:

F(p) = Ts + pTsTv

Ts je časová konstanta polohové servosmyčky, pro kterou platí:  Ts = 1/Kv

Tv je časová konstanta podřízené rychlostní servosmyčky.

Při ustálené rychlosti obrábění (například při lineárním pohybu a když není změna rychlosti) platí, že proporcionální složka feedforwardu je rovna převrácené hodnotě parametru Kv:

lim F(p) = Ts = 1/Kv   	pro  p -> 0

Pro lepší zadávání hodnot se nastavuje proporcionální složka feedforwardu v desetinách převrácené hodnoty časové konstanty polohové servosmyčky  1/Ts. Časová konstanta Ts je v sekundách. Při 100 procentním feedforwardu je tato hodnota přímo rovna desetinám parametru Kv. Na nastavení parametru jsou pro každou souřadnici v každé sadě parametrů regulátorů rezervovány 4 dekády ve strojních konstantách.

Například pro souřadnici, která má Kv = 32.4 [1/s] se parametr pro proporcionální složku feedforwardu ( při sto-procentním feedforwardu), nastaví na hodnotu 0324.

Aktuální hodnota parametru Kv se na systému zjistí v diagnostické obrazovce pro sledování odchylky dráhy nebo výpočtem:

Kv = V / Ep		V je skutečná rychlost v mm/s

Ep je regulační odchylka polohy (aktuální stav diferenčního čítače) v mm

( například pro ustálenou rychlost 600mm/min se parametr Kv vypočte:    Kv = 10 / Ep )

Pomocí konfigurace je možno řídit řazení feedforwardu. Konstanta slouží na určení, ve kterých situacích má být feedforward aktivní. Nastavení dynamiky a přejezdů pro aktivní feedforward je náročnější a proto obvykle aktivujeme feedforward jen pro pracovní posuv v automatickém režimu.

| element Common | obecné parametry konfigurace os |
| --- | --- |
|  | atribut FeedForward | řízení feedforwardu |
|  |  | 0 | Feedforward je neaktivní |
|  |  | 1 | Feedforward je vždy aktivní |
|  |  | 2 | Řazení feedforwardu se řídí podle atributů FeedForwardAut a FeedForwardMan |
|  | atribut FeedForwardAut | způsob řešení feedforwardu pro automatický režim |
|  |  | 0 | feedforward není zařazen v režimu AUT |
|  |  | 1 | feedforward je zařazen v režimu AUT pro pracovní posuv |
|  |  | 2 | feedforward je zařazen v režimu AUT pro rychloposuv |
|  |  | 3 | feedforward je zařazen v režimu AUT vždy |
|  | atribut FeedForwardMan | způsob řešení feedforwardu pro ruční pojezdy |
|  |  | 0 | feedforward není zařazen pro ruční pojezdy |
|  |  | 1 | feedforward je zařazen pro ruční pojezdy pro pomalý posuv |
|  |  | 2 | feedforward je zařazen pro ruční pojezdy pro rychloposuv |
|  |  | 3 | feedforward je zařazen pro ruční pojezdy vždy |

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut FeedForwardTs | proporcionální složka feedforwardu Kf |
|  |  |  | 0.0 | proporcionální složka feedforwardu vyřazena (default) |
|  |  |  | xx | proporcionální složka feedforwardu |

Blokové schéma servosmyčky se zařazením feedforwardem

## Derivační složka feedforwardu "Kd"

Derivační složka feedforwardu má kompenzovat přejezdy v dynamických stavech stroje. Když systém zadává rychlost po lineární rampě a jedná se o rovnoměrně zrychlený nebo zpomalený pohyb a za předpokladu, že přenos  podřízené soustavy rychlostní vazby možno přibližně nahradit soustavou prvního řádu, je větev derivační složky schopna vykompenzovat překmity regulační odchylky polohy.

Přenosová funkce podřízené soustavy rychlostní vazby je:

S(p) = Kv / ( 1 + pTv )

Pro lepší zadávání hodnot se nastavuje derivační složka feedforwardu v desetinách převrácené hodnoty časové konstanty rychlostní smyčky  1/Tv. Časová konstanta Tv je v sekundách. Na nastavení parametru jsou pro každou souřadnici v každé sadě parametrů regulátorů rezervovány 4 dekády ve strojních konstantách. Maximální hodnota je 7999.

Například pro souřadnici, která má 1/T = 200 [1/s] se parametr pro derivační složku feedforwardu nastaví na hodnotu 2000.

FILTR DERIVAČNÍ  SLOŽKY FEEDFORWARDU

Parametrem se nastavuje filtr pro derivační složku feedforwardu. Filtr je potřeba nastavit pro některé typy pohonů. Jedná se o pohony, které mají úzké a řidší strobování vstupního signálu, takže by nemusely zachytit všechny pulsy z derivační složky feedforwardu.

Každá dekáda parametru R381 nastavuje exponenciální filtr pro derivační složku ve stupních 1 až 9, přitom 1. dekáda nastavuje filtr pro 1. souřadnici, 2. dekáda pro 2. souřadnici apod. Hodnota 0 v příslušné dekádě znamená, že filtr je pro danou souřadnici vyřazen.

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut FeedForwardFilter | filtr derivační složky feedforwardu |
|  |  |  | 0 | filtr pro feedforward je vyřazen (default) |
|  |  |  | 1,2,…,9 | filtr derivační složky feedforwardu |

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut FeedForwardTv | derivační složka feedforwardu |
|  |  |  | 0 | filtr pro feedforward je vyřazen (default) |
|  |  |  | 1,2,…,9 | filtr derivační složky feedforwardu |

## Filtr pro frekvenční pásmovou zádrž

V softwarové servosmyčce může být zařazen filtr pro pásmovou zádrž. Filtr může pomoci potlačit rezonanční kmity stroje. V servosmyčce může být je zařazen filtr s „nekonečnou impulsovou odezvou (IIR) “ druhého řádu navrhnutý jako pásmová zádrž. Pro nastavení filtru slouží 3 parametry, označené jako F1, F2 a F3.

Parametr F1 představuje proporcionální přenos filtru.

Parametr F2 představuje integrační konstantu filtru a je nepřímo úměrná časové konstantě integračního článku. Přesná hodnota je ale závislá na periodě vzorkování (2,8ms, 1,5ms..)

Parametr F3 představuje derivační konstantu filtru a je nepřímo úměrná časové konstantě derivačního článku. Přesná hodnota je ale závislá na periodě vzorkování.

Pokles a nárůst frekvenční charakteristiky je 20dB/dek. Náčrtek logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky filtru je:

Filtr je zařazen do servosmyčky těsně za diferenční čítač a může měnit své parametry podobně jako se mění parametry servosmyčky v závislosti na platné sadě parametrů regulátorů. Systém má k dispozici 4 pásmové filtry, u kterých je možné nastavit, pro kterou souřadnici a pro kterou sadu parametrů ragulátorů, je  filtr aktivní.

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | atribut FeedForwardTv | derivační složka feedforwardu |
|  |  |  | 0 | filtr pro feedforward je vyřazen (default) |
|  |  |  | 1,2,…,9 | filtr derivační složky feedforwardu |

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | element ServoParamSet | sada parametrů servosmyčky |
|  |  | element BandStopFilter | parametry pásmové zádrže |
|  |  |  | atribut FilterActive | řízení pásmové zádrže |
|  |  |  |  | 0 | pásmová zádrž je neaktivní |
|  |  |  |  | 1 | pásmová zádrž je aktivní |
|  |  |  |  | 2 | pásmová zádrž je aktivní v době pohybu |
|  |  |  | atribut BandStopFilterF1 | parametr F1 filtru pásmové zádrže |
|  |  |  |  | 0 | proporcionální přenos filtru nulový (default) |
|  |  |  |  | xx | proporcionální přenos |
|  |  |  | atribut BandStopFilterF2 | parametr F2 filtru pásmové zádrže |
|  |  |  |  | 0 | integrační složka filtru nulová (default) |
|  |  |  |  | xx | integrační konstanta filtru |
|  |  |  | atribut BandStopFilterF3 | parametr F3 filtru pásmové zádrže |
|  |  |  |  | 0 | derivační složka filtru nulová (default) |
|  |  |  |  | xx | derivační složka filtru |

## Kaskádní řazení servosmyček

Pro některé speciální účely je možno použít kaskádní řazení servosmyček. Jeden příklad je použití pro lepší implementaci polohové a rychlostní vazby. Druhý příklad je, když se potřebujeme vypořádat s vůlemi souřadnice a máme k dispozici dvojí odměřování (z pohonu a ze suportu).  Pro kaskádní napojení souřadnic slouží atribut „ControlingServo“.

## Použití jednotek SU05

### Všeobecný popis

Jednotka odměřování, výstupu řídícího napětí nebo řídících pulsů pro pohony 4 os. Na čelním panelu má jeden konektor CANNON25 A čtyři konektory CANNON15. Konektor CANNON25 (dole) slouží pro  výstup řídícího napětí a řídících pulsů pro pohony os, konektory CANNON15 pro připojení odměřování. Spodní konektor CANNON15 slouží pro připojení odměřování 1. osy (obvykle X). Jednotka nastavuje automaticky napájecí napětí pro snímače odměřování s ohledem na úbytek napětí na napájecím kabelu a hlídá přetržení vodičů odměřování. V případě zjištění chyby vypne napájecí napětí pro snímač. Pro správnou funkci automatického nastavení napětí pro snímač odměřování je vhodné, aby průřezy napájecích vodičů snímačů pro 0V a pro +5V  byly přibližně stejné. Kompenzace úbytku funguje pro  odběr snímače 0.3A a průřez napájecí žíly 0.5 mm2 do délky kabelu 70m. ( V případě zdvojených žil 140m. ). Vyhodnocení odměřování umožňuje rychlost až 1000000 inkrementů/sec.

Maximálnímu rozsahu napětí odpovídají binární čísla v doplňkovém kódu z intervalu +/- 7FFFh.

### Popis konfigurace pro nastavení  jednotek SU05.

Celkový počet kanálů SU05

| element Common | obecné parametry konfigurace os |
| --- | --- |
|  | atribut SU05ChannelCount | Celkový počet kanálů SU05 |
|  |  | 0 | jednotky SU05 nejsou použity (default) |
|  |  | 1,2,.. | počet kanálů na jednotkách SU05 |

Nastavení limitů pro hlídání diferenčních čítačů

Hodnota 0 nebo znaménko minus u příslušné konstanty odstaví kontrolu hlídání. Při přetečení diferenčního čítače přes nastavený limit se diferenční čítač vynuluje, shodí se reference, zastaví se pohyb a ohlásí se chyba. PLC program má možnost zjistit číslo chyby v buňce BZH13

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atribut FollowingErrorLimit | Limit pro hlídání diferenčních čítačů [mm] |
|  |  | 0 | limit pro hlídání diferenčních čítačů je zrušen |
|  |  | 1.0 | limit pro hlídání diferenčních čítačů 1 mm (default) |
|  |  | xx | limit pro hlídání diferenčních čítačů je nastaven |
|  |  | -xx | limit pro hlídání diferenčních čítačů je zrušen |

Nastavení zóny kontrolního čítače IRCů

Zóna kontrolního čítače IRC je počet pulsů mezi dvěma nulovýmy pulzy (po vynásobení 4x). Při chybě kontrolního čítače se diferenční čítač vynuluje, shodí se reference, zastaví se pohyb a ohlásí se chyba. PLC program má možnost zjistit číslo chyby v buňce BZH13.

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atributy CheckCounter1 CheckCounter2 CheckCounter3 | Zóna kontrolního čítače IRC |
|  |  | 0 | kontrola na kontrolní čítač je neaktivní |
|  |  | 1.0 | limit pro hlídání diferenčních čítačů 1 mm (default) |
|  |  | -xx | kontrola na kontrolní čítač je neaktivní |

Překlenutí diferenčních čítačů

Nastavení hodnoty  1 do příslušné dekády způsobí překlenutí diferenčního čítače. Překlenutí znamená, že výstup z interpolátoru (dráha za takt) se vyšle rovnou na výstup servosmyčky. Hodnota z interpolátoru je upravena o proporcionální zesílení příslušné sady parametrů regulátorů. Překlenutí diferenčního čítače se používá například u krokových motorů bez přídavného odměřování

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atributy DiffCountKill | Překlenutí diferenčních čítačů |
|  |  | 0 | diferenční čítač aktivní (default) |
|  |  | 1 | diferenční čítač je vyřazen |

Přímý vstup do diferenčních čítačů z odměřování

Při aktivním překlenutí se hodnota z odměřování, upravená konstantou odměřování, naplní přímo do diferenčního čítače. Tuto hodnotu může dál zpracovávat například PLC program. V tomto případě nesmí být zařazena rychlostní smyčka regulátoru.

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atributy DiffCountDirect | Přímý vstup do diferenčních čítačů |
|  |  | 0 | přímý vstup do diferenčního čítače je vyřazen (default) |
|  |  | 1 | přímý vstup do diferenčního čítače je aktivní |

Směr snímání signálů z odměřování

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atributy InvertEncoderDirection | Směr snímání signálů z odměřování |
|  |  | 0 | přímý směr signálů z odměřování (default) |
|  |  | 1 | inverze směru signálů z odměřování |

Absolutní hodnota výstupu

Když je absolutní hodnota výstupu aktivována, tak systém provede absolutní hodnotu výstupní hodnoty a pak její polaritu upraví pomocí InvertOutputPolarity

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atributy AbsOutput | Absolutní hodnota výstupu |
|  |  | 0 | přímý směr signálů z odměřování (default) |
|  |  | 1 | absolutní hodnota výstupu |

Polarita výstupu

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atributy InvertOutputPolarity | Polarita výstupu |
|  |  | 0 | přímá hodnota výstupu (default) |
|  |  | 1 | invertovaná hodnota výstupu |

Řízení IRCových vstupních kanálů

| element EncoderChannel | Nastavení kanálu odměřování |
| --- | --- |
|  | atribut ChannelType | Typ odměřovacího kanálu |
|  |  | 0 | žádné odměřování (default) |
|  |  | 1 | odměřování SU05 v plném provozu |
|  |  | 2 | odměřování SU05 s vyřazením testů |
|  |  | ... | další typy, které nesouvisí s SU05 |

Typ odměřování

Nastavuje se typ odměřování, nastavení platí pro ChannelType=1,2.

| element EncoderChannel | Nastavení kanálu odměřování |
| --- | --- |
|  | atribut EncoderType | Typ odměřování |
|  |  | 0 | standard (default) |
|  |  | 1 | kódovaná pravítka typu Heidenhain, ESSA |
|  |  | 2 | odměřování typu NS010 |
|  |  | 3 | Odměřování typu Limat |
|  |  | 4 | Nastavovaná pravítka ESSA |
|  |  | 5 | SLM technologie |

Zúžení nulového pulsu

| element EncoderChannel | Nastavení kanálu odměřování |
| --- | --- |
|  | atribut LenReferMarks | Zúžení nulového pulsu |
|  |  | 0 | Zúžit nulový pulz u jednotek SU05 (default) |
|  |  | 1 | Ponechat nulový pulz u jednotek SU05 v původní šíře |

Počátečné napětí pro IRC

V jednotkách SU04 se nastavuje počáteční napětí pro napájení čidel IRC ve voltech.

| element EncoderChannel | Nastavení kanálu odměřování |
| --- | --- |
|  | atribut EncoderBegVoltage | Počáteční napětí pro IRC u jednotek SU05 ve voltech |
|  |  | 0.0 | žádné počáteční napětí pro IRC |
|  |  | xx | počáteční napětí pro IRC ve voltech |

Řízení analogových výstupních kanálů

| element DriveChannel | Nastavení výstupního kanálu |
| --- | --- |
|  | atribut DriveType | Typ výstupního kanálu |
|  |  | 0 | žádný výstup (default) |
|  |  | 1 | výstup na SU05 v plném provozu |
|  |  | 2 | výstup na SU05 s vyřazením testů |
|  |  | ... | další typy, které nesouvisí s SU05 |

Nastavení driftu pro analogové kanály

Drift se nastavuje ve voltech a možno zadat hodnotu v  rozmezí cca +/- 3.1V).

| element DriveChannel | Nastavení výstupního kanálu |
| --- | --- |
|  | atribut SetDrift | Drift analogového výstupu [V] |
|  |  | 0 | drift analogového kanálu 0V (default) |
|  |  | xx | drift analogového kanálu ve voltech |

## Pohony připojené pomocí sběrnice CAN-BUS v režimu „trajectory control“

Pohony se řídí v módu „trajectory control“, to znamená, že polohová servosmyčka je uzavřena mimo systém v pohonu. Tím je umožněno dosáhnout lepších dynamických parametrů osy a také jsou menší nároky na CAN-BUSovou komunikaci s pohonem v porovnání s módem „speed control“. Jedná se o digitální připojení pohonu, čím se získá řada výhod. Například u digitálního připojení pohonu nejsou problémy s nastavením driftu.

Při nájezdu do reference CAN-BASová souřadnice se automaticky přemóduje na „homing control“, což je vlastně speciální „motion block“. Proto všechny parametry nájezdu do reference, jako jsou  rychlost, rozběhová a dojezdová rampa, se nastavují přímo v pohonu. Referenční spínače jsou přivedeny přímo do pohonu.

Pokud by systém měl všechny souřadnice připojené přes CAN-BUS v režimu „trajectory control“, nemusí být v systému osazena jednotka souřadnic SU05. Odměřování pro polohovou servosmyčku získává přímo pohon buď přímo s vlastního resolveru, nebo s externího odměřování přivedeného přímo do pohonu. (Pohon většinou neumí zpracovat odměřování z kódovaných pravítek (HEIDENHAIN, LARM). Pokud je nutné použít referenci podle kódovaných pravítek, tak systém musí obsahovat vlastní odměřování a řízení souřadnice se může provádět v režimu „speed control“.)

Všechny parametry pro nastavení dynamiky, způsobu reference, nastavení rozlišení apod. se nastavují přímo v pohonu (pomocí sériového rozhraní).

CAN-BUSová komunikace je na rychlosti 1MBd. Na jeden kanál může být připojeno maximálně 6 os. Synchronizační povel je vysílán po každé milisekundě. Mapování komunikačních paketů je co nejúspornější, takže do pohonů jsou vysílány po dvojicích sdružené pakety o žádáné absolutní poloze a pohon vysílá do systému paket s polohovou odchylkou (following error), části rozšířeného statusu (manufacturer status) a části základního statusu.

Komunikační pakety obsahují 11-bitové ID, které je složeno ze 7-bitové adresy pohonu a 4-bitového kódu závislém na typu komunikace. Adresu pohonu je nutno nastavit předem přímo v pohonu a nastavuje se vzestupně od hodnoty 1 (1,2,3,..). Na pohonech je také nutno nastavit rychlost komunikace (1MBd). Schéma kabelu pro připojení pomocí CAN-BUSu je v příloze návodu a má označení K18.

### Základní konfigurace pro sběrnici CAN-BUS

Nastavení CAN-BUSu pro pohony se provede pomocí konfigurace:

| element CANChannel | Nastavení kanálu CAN-BUSu |
| --- | --- |
|  | atribut No | číslo kanálu CAN-BUS |
|  |  | 0 | pro pohony CAN-BUS |
|  |  | xx |  |
|  | atribut Active | je CAN kanál aktivní ? |
|  |  | 0 | CAN kanál neaktivní (default) |
|  |  | 1 | CAN kanál aktivní |
|  | atribut PhysicalCanChannel | číslo fyzického CAN kanálu |
|  |  | 0 | pro pohony CAN-BUS |
|  |  | xx |  |
|  | atribut CanSpeed | komunikiační rychlost CAN-busového kanálu [bit/s] |
|  |  | 1000000 | komunikační rychlost 1 MBd (default) |
|  |  | 500000 | komunikační rychlost 0.5 MBd |
|  |  | 250000 | komunikační rychlost 0.25 MBd |
|  |  | 125000 | komunikační rychlost 0.125 MBd |
|  |  | 100000 | komunikační rychlost 0.1 MBd |
|  | atribut ServicePeriod | perioda obsluhy CAN-busového kanálu v mikro sekundách |
|  |  | 250 | perioda obsluhy CAN-BUSu po ¼ ms (default) |
|  |  | 500 | perioda obsluhy CAN-BUSu po ½ ms |
|  |  | 1000 | perioda obsluhy CAN-BUSu po 1 ms |
|  | atribut SyncPeriod | perioda posílání SYNCu jako násobek základního taktu |
|  |  | 1 | perioda vysílání SYNC po 1 ms (default) |
|  |  | 1,2,..,15 | perioda vysílání SYNC |

### Nastavení serv pro CAN-BUS „trajectory control“

Servo, které je řízené pomocí CAN-BUSu, zadává řídicí hodnoty přímo interpolátor. Polohová i rychlostní servosmyčka je uzavřena přímo v pohonu („trajectory control“), proto pro takovou souřadnici neplatí žádné parametry pro nastavení dynamiky servosmyček.

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atribut ServoType | typ servosmyčky |
|  |  | 0 | servosmyčka neaktivní (default) |
|  |  | 1 | standardní softwarová servosmyčka |
|  |  | 3 | Kollmorgen ServoStar, řady 400 a 600 |
|  |  | 4 | Maxon - Epos |
|  |  | 5 | TGA 24 |
|  |  | 6 | Berger-Lahr CPD 17 nebo Lexium 04 |
|  |  | 7 | Control Techniques UniDrive |
|  |  | 8 | Control Techniques UniDrive SP (inicializace při startu systému) |
|  |  | 9 | Control Techniques UniDrive SP (inicializace z PLC) |
|  |  | 10 | Berger-Lahr CPD17 + IFX ID4,5 |
|  |  | 11 | Berger-Lahr CPD17 + IFX ID6 |
|  |  | 12 | TGPower |
|  |  | 13 | Kollmorgen + TGA24 ID4,5 |
|  |  | 14 | Kollmorgen + TGA24 ID6 |
|  |  | 15 | TGPower + TGA24 ID4,5 |
|  |  | 16 | TGPower + TGA24 ID6 |
|  |  | 17 | Telemecanique ATV (Schneider) |
|  |  | 18 | Plovouci RTM - matematický model stroje (CVUT) |
|  |  | 19 | TGPowerTrajectory ID1,2 + TGPowerSpeed ID3 |
|  |  | 20 | Berger-Lahr CPD 17 nebo Lexium 04, aktivace z PLC |
|  |  | 21 | Servostar 300, Lexium 15 |
|  |  | 22 | Sanyo RS1 |
|  |  | 23 | Lexium 32 (Schneider) |
|  |  | 24 | Estun EDC v3.10, Pronet |
|  |  | 25 | Altivar ATV71 (Schneider) |
|  |  | 26 | Estun EDC v3.11 |
|  |  | 27 | Gefran XVy |

Konstanty odměřování

Konstanty odměřování pro CAN-BUSové osy slouží pro přizpůsobení na požadovaný počet mikrometrů na otáčku motoru. Stejný počet mikrometrů na otáčku musí být také zadán přímo v pohonu. Pohon musí být nastaven na příslušné rozlišení (například 220 pulsů na otáčku pro Kollmorgen).

Pro trajectory mód platí vztah:

MeasConstNumerator

míra v mikrometrech * 216 * ---------------------- = počet inkrementů pohonu

MeasConstDenominator

Doporučuje se vzorec použít pro jednu otáčku motoru, potom bude platit:

M =  požadovaný počet mikrometrů na 1 otáčku mororu

T =  počet pulsů motoru na otáčku (Kollmorgen  220, CPD17 214)

MeasConstNumerator

M * 216 * ---------------------- = T

MeasConstDenominator

### Rozhraní pro PLC program

Pro PLC program je zpřístupněna wordová pole CAN_DRIVE_STAT, CAN_DRIVE_MSTAT a CAN_DRIVE_CMD. Každé wordové pole má velkost 16 wordů (jeden word na souřadnici). Ve vordech jsou definovány významové bity, takže PLC program pro práci s jednotlivými bity může využít „složitější adresaci bitů“.

Význam jednotlivých wordových polí:

| Název pole | Popis |
| --- | --- |
| CAN_DRIVE_STAT | Základní status pohonu ( status register ) |
| CAN_DRIVE_MSTAT | Rozšířený status pohonu ( manufacturer status register ) |
| CAN_DRIVE_CMD | Řízení z PLC ( command ) |

Význam jednotlivých bitů pro pohony KOLLMORGEN, BERGER-LAHR:

| Základní status pohonu - CAN_DRIVE_STAT |
| --- |
| Bit | Název bitu pro PLC | Popis |
| bit 0 | CAN_AX_READY | Připraveno pro zapnutí (Ready to switch on) |
| bit 1 | CAN_AX_ON | Zapnuto (Switched on) |
| bit 2 | CAN_AX_ENBLD | Uvolněno (Operation enable) |
| bit 3 | CAN_AX_FAULT | Chyba (Fault) |
| bit 4 | CAN_AX_VOLTAGE | Zákaz napěti ( Disable voltage) |
| bit 5 | CAN_AX_QSTOP | Rychlý stop inverzně (Quick stop) |
| bit 6 | CAN_AX_BRKD | Zapnutí zakázáno – zabrzděno (Switch on disabled) |
| bit 7 | CAN_AX_WARN | Hlášení (Warning) |

| Rozšířený status pohonu - CAN_DRIVE_MSTAT |
| --- |
| Bit | Název bitu pro PLC | Popis |
| bit 0 | CAN_WRN_I2T | Překročen práh I2t (I2t threshold exceeded ) |
| bit 1 | CAN_WRN_BALLAST | Dosažen plný výkon (Full ballast power reached) |
| bit 2 | CAN_WRN_FOLLOW | Překročena max. polohová odchylka (Following error) |
| bit 3 | CAN_WRN_RESP | Aktivace monitoringu (Response monitoring activated) |
| bit 4 | CAN_WRN_POWER | Chyba fáze (Power suply phase missing) |
| bit 5 | CAN_WRN_LIMIT1 | Aktivní limit 1 (Software limit-switch + has been activated) |
| bit 6 | CAN_WRN_LIMIT2 | Aktivní limit 2 (Software limit-switch + has been activated) |
| bit 7 | CAN_WRN_MOTION | Špatný posuvný blok (Faulty motion task started) |
| 2. Byte (offset = +1) |
| bit 0 | CAN_WRN_MOTREF | Nenajeta reference (No reference point set of motion blok) |
| bit 1 | CAN_WRN_PSTOP | Aktivní PSTOP (PSTOP activated) |
| bit 2 | CAN_WRN_NSTOP | Aktivní NSTOP (NSTOP activated) |
| bit 3 | CAN_WRN_DEF | Motor má default hodnoty (Motor default values were loaded) |
| bit 4 | CAN_WRN_BOARD | Chyba karty (Expansion board not functioning correctly) |
| bit 5 | CAN_WRN_PHASE | Fáze motoru (Motor phae) |
| bit 6. | CAN_WRN_VCT | Chyba VCT (Erroneous VCT entry selected) |

| Řízení z PLC - CAN_DRIVE_CMD |
| --- |
| Bit | Název bitu pro PLC | Popis |
| bit 0 | CAN_AX_EN | Příkaz pro uvolnění pohonu (Operation enable) |
| bit 1 | CAN_AX_BRK | Příkaz pro zabrzdění pohonu (Brake) |

V případě, že PLC program dá povel pro zabrzdění pohonu, automaticky se současně zruší jeho uvolnění. Když je pohon zabrzděn, tak se neprovede jeho uvolnění, pokud se nejdříve neodbrzdí.  Pohon se může nacházet ve 3 stavech:

|  | CAN_AX_EN | CAN_AX_BRK |
| --- | --- | --- |
| pohon zabrzdit | x | 1 |
| pohon uvolnit | 1 | 0 |
| pohon neuvolnit | 0 | 0 |

Význam jednotlivých bitů pro pohony CONTROL TECHNIQUES - UNIDRIVE:

| Základní status pohonu - CAN_DRIVE_STAT |
| --- |
| Bit | Název bitu pro PLC | Popis |
| bit 0 | CAN_UAX_HEALTY | (10.01) Drive healty |
| bit 1 | CAN_UAX_RUN | (10.02) Drive running |
| bit 2 | CAN_UAX_ZERO | (10.03) Zero speed |
| bit 3 | CAN_UAX_RUNBEL | (10.04) Running at or below min speed |
| bit 4 | CAN_UAX_BELOW | (10.05) Below set speed |
| bit 5 | CAN_UAX_AT | (10.06) At speed |
| bit 6 | CAN_UAX_ABOVE | (10.07) Above set speed |
| bit 7 | CAN_UAX_LOAD | (10.08) Load reached |

| Řízení z PLC - CAN_DRIVE_CMD |
| --- |
| Bit | Název bitu pro PLC | Popis |
| bit 0 | CAN_UAX_EN | Příkaz pro uvolnění pohonu (6.15) |
| bit 1 | CAN_UAX_SEQ0 | Příkaz pro zabrzdění pohonu (6.30) |
| bit 2 | CAN_UAX_SEQ1 | (6.31) |
| bit 3 | CAN_UAX_SEQ2 | (6.32) |
| bit 4 | CAN_UAX_TRIP | Způsobí chybu pohonu tr52 |
| bit 5 | CAN_UAX_SET0 | (1.45) |
| bit 6 | CAN_UAX_SET1 | (1.46) |
| bit 7 | CAN_UAX_APP1 | (18.31) |
| 2. Byte (offset = +1) |
| bit 0 | CAN_UAX_APP2 | (18.32) |
| bit 1 | CAN_UAX_M0 | Maska pro bit0 (mask 6.15) |
| bit 2 | CAN_UAX_M1 | Maska pro bit1 (mask 6.30) |
| bit 3 | CAN_UAX_M2 | Maska pro bit2 (mask 6.31) |
| bit 4 | CAN_UAX_M3 | Maska pro bit3 (mask 6.32) |
| bit 5 | CAN_UAX_APP3 | (18.33) |
| bit 6 | CAN_UAX_M5 | Maska pro bit5 (mask 1.45) |
| bit 7 | CAN_UAX_M6 | Maska pro bit6 (mask 1.46) |

Příklady:

Uvolnění 2. souřadnice v mechanizmu a test na potvrzení:

FL	1,(CAN_DRIVE_CMD+2).CAN_AX_EN			;povel pro uvolnění

EX

LDR	(CAN_DRIVE_STAT+2).CAN_AX_ENBLD		;čeká na potvrzení

EX0

Zabrzdění 3. souřadnice v mechanizmu a test na potvrzení:

FL	0,(CAN_DRIVE_CMD+4).CAN_AX_EN			;zákaz uvolnění

FL	1,(CAN_DRIVE_CMD+4).CAN_AX_BRK		;povel pro zabrzdění

EX

LDR	(CAN_DRIVE_STAT+4).CAN_AX_BRKD		;čeká na potvrzení

EX0

### Vyslání SDO paketu z PLC programu

PLC program má možnost vyslat na pohon asynchronně SDO paket. Pro vyslání slouží instrukce CAN_AX_SEND.

Parametr „axis“ určuje pořadové číslo souřadnice pro „trajectory mód“ nebo pořadové číslo výstupního kanálu pro „speed control“.

V PLC programu jsou zpřístupněna datová pole CAN_AX_SEND_PACKET a CAN_AX_RECV_PACKET , která mají typ struktury CAN-BUS (12 bajtů TCANMSGS). Pole CAN_AX_SEND_PACKET slouží na vyslání paketu do pohonu a pole CAN_AX_RECV_PACKET slouží pro příjem paketu z pohonu.

Instrukce sama nastaví CAN_ID podle čísla osy a podle nastavené konfigurace. CAN_RTR a CAN_LEN jsou také přednastaveny, proto PLC program vyplní jen datové pole paketu CAN_DATA (max.8 bajtů)

Instrukce při zavolání nastaví buňku CAN_AX_BUSY (bajt) na hodnotu 0FFh. Po příjmu odpovědi na SDO paket z pohonu, se buňka automaticky vynuluje. Pokud PLC program potřebuje znát odpověď na vyslaný SDO paket nebo chce zkontrolovat zda pohon příjmul SDO paket v pořádku, tak musí buňku CAN_AX_BUSY testovat a připadne vyslání SDO paketu opakovat.

;CAN-Message

TCANMSGS	STRUC

CAN_ID 		DW 0		;11 Bit-ID

CAN_RTR 		DB 0     	;true, if remote request

CAN_LEN 		DB 0     	;Number of valid Data bytes (0..8)

CAN_DATA		DB 0 		;Databytes 0..7

CAN_DATA_1	DB 0 		;Data 1

CAN_DATA_2	DB 0 		;Data 2

CAN_DATA_3	DB 0 		;Data 3

CAN_DATA_4	DB 0 		;Data 4

CAN_DATA_5	DB 0 		;Data 5

CAN_DATA_6	DB 0 		;Data 6

CAN_DATA_7	DB 0 		;Data 7

TCANMSGS	ENDS

Příklad:

Příklad pro UNIDRIVE, vyslání hodnoty 1 do registru 6.15 (Enable) s opakováním vysílání.

MECH_BEGIN SendPacket1

SendPacket1_cykl:

lod		cnst.2Fh

sto		byte.CAN_AX_SEND_PACKET.CAN_DATA

lod		cnst.2006h

sto		word.CAN_AX_SEND_PACKET.CAN_DATA_1		;index 2006h

lod		cnst.10h

sto		byte.CAN_AX_SEND_PACKET.CAN_DATA_3		;subindex 10h

lod		cnst.01

sto		byte.CAN_AX_SEND_PACKET.CAN_DATA_4		;data 01

CAN_AX_SEND 1							;vyslani paketu

ex									;ceka 20ms

ldr		CAN_AX_BUSY.b0

jl1		SendPacket1_cykl					;opakuje vyslani

MECH_END SendPacket1

Poznámka:

Jiný způsob nastavení Enable pro UNIDRIVE (6.15 =1) je pomocí CAN_DRIVE_CMD. Tyto dva způsoby nastavování se nedoporučuje kombinovat pro nastavování stejného parametru.

fl		1,(CAN_DRIVE_CMD+1).CAN_UAX_M0		;odmaskovani

fl		1,(CAN_DRIVE_CMD+0).CAN_UAX_EN		;Enable Unidrive

### Chybová hlášení

Přehled chybových hlášení, které vzniknou  při konfiguraci CAN-BUSu, nebo jako chybové hlášení pohonu (emergency message).

| Číslo chyby | Popis |
| --- | --- |
| 4201 | Chyba inicializace CAN ovladače (1) |
| 4202 | CAN ovladač hlásí plný přijmový buffer (2) |
| 4203 | CAN ovladač hlásí chybu zběrnice (3) |
| 4204 | CAN ovladač hlásí přerušení zběrnice (4) |
| 4205 | Chyba driveru 250us (5) |
| 4206 | Problém vysílání při módování (6) |
| 4208 | Pohon %d neodpovídá |
| 4209 | Špatná odezva na SDO povel pro %d. pohon |
| 4210 | Nepřišel PDO paket po SYNC pro %d. pohon |
| 4211 | Problém s vysíláním při provozu - paket %d |
| 4212 | Chyba módování pro referenci - pohon %d. neodpovědel |
| 4213 | Nenašla se karta PCI-CAN %d.kanal pro CAN-BUS pohon (CAN1) |
| 4214 | Chyba v úvodní inicializaci %d. pohonu na test statusu. |
| 4215 | Chyba v úvodní inicializaci %d. pohonu při přepínání na režin MOVE-PTP |
| 4216 | Pohon %d. hlásí signál TRIP |
| 4217 | Emergency hlašení z %d. pohonu, chyba: %d, emergency: %x |
| 4218 | Chyba při EDS konfiguraci: %d. ID pohonu: %x. Index: %x |
| 4219 | Chyba TIME-OUT pohonu: %d |

Přehled chybových hlášení pohonu Kollmorgen (emergency massage)

| chyba | Popis originál Kollmorgen – Servostar 600 | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | (1000h) Generic error mandatory | Všeobecná chyba |
| 2 | (1080h) No BTB/RTO (status not ready for operation) | Chybí BTB/RTO |
| 3 | (2330h) Earth short (F22) | Zkrat zemí |
| 4 | (3100h) No mains/line – BTB (F16) | Chybí hlav.přívod BTB |
| 5 | (3110h) Overvoltage in DC-bus/DC-link (F02) | Překročeno napětí |
| 6 | (3120h) Undervoltage in DC-bus/DC-link (F05) | Podpětí |
| 7 | (3130h) Supply line phase missing (with PMODE=2) (F19) | Chybí fáze |
| 8 | (4110h) Ambient temperature too high (F13) | Překročena teplota okolí |
| 9 | (4210h) Heat sink temperature too high (F01) | Překročena teplota chladiče |
| 10 | (4310h) Motor temperature too high (F06) | Překročena teplota motoru |
| 11 | (5111h) Fault in +/-15V auxililiary (F07) | Chyba v příslušenství +/-15V |
| 12 | (5380h) Fault in A/D converter (F17) | Chyba v A/D převodníku |
| 13 | (5400h) Fault in output stage (F14) | Chyba ve výstupném stupni |
| 14 | (5420h) Ballast (chopper) (F18) | Zátěž |
| 15 | (5441h) Operating error for AS-option (F27) | Operační chyba v AS |
| 16 | (5530h) Serial EEPROM (F09) | Sériová EEPROM |
| 17 | (5581h) Flash EEPROM (F10) | Flash EEPROM |
| 18 | (6010h) Watchdog (software reset, F32) | Hlídání |
| 19 | (6181h) BCC error (table) | BCC chyba (tabulky) |
| 20 | (6182h) BCC error (system macro) | BCC chyba (systémové makro) |
| 21 | (6183h) BCC error (serial EEPROM) | BCC chyba (sériová EEPROM) |
| 22 | (6184h) FPGA error | Chyba FPGA |
| 23 | (6185h) Fault/error (table) | Chyba tabulky |
| 24 | (6281h) User software BCC (macro, F32) | BCC uživatelského software |
| 25 | (6282h) Faulty user software (macro, F32) | Chyba parametru |
| 26 | (6320h) Parameter error | Chyba parametrů |
| 27 | (7111h) Braking error/fault (F11) | Chyba brzdy |
| 28 | (7122h) Commutation error (F25) | Chyba komutování |
| 29 | (7181h) Could not enable SERVOSTAR | Neumožněno pro SERVOSTAR |
| 30 | (7182h) Command only possible in disabled status | Příkaz je možný v režimu disable |
| 31 | (7303h) Feedback device error (F04) | Chyba v zařízení Feedback |
| 32 | (8053h) Handling error (F21) | Chyba v řízení |
| 33 | (8181h) Response monitoring activated | Aktivována monitorovací odezva |
| 34 | (8182h) CAN bus off (F23) | CAN bus je vypnutý |
| 35 | (8281h) Status machine not in operation enable condition | Stav neumožněn v provozu |
| 36 | (8282h) Wrong mode setting | Špatně nastaven mód |
| 37 | (8331h) I2t torque fault (F15) | Chyba momentu I2t |
| 38 | (8480h) Overspeed (F08) | Překročena rychlost |
| 39 | (8611h) Lag/following error | Překročena polohová odchylka |
| 40 | (8681h) Invalid motion task number | Špatné číslo posuv.bloku |
| 41 | (8682h) External trajectory error (F28) (only with Sercos) | Chyba v externí dráze |
| 42 | (FF01h) Serious exception error (F32) | Vážná výjimka |
| 43 | (FF02h) Error in PDO elements | Chyba v PDO prvku |
| 44 | (FF03h) Operating mode | Operační mód |
| 45 | (FF04h) Slot error (F20) | Chyba slotu |
| 46 | (FF06h) Warning display as error (F24) | Hlášení jako chyba |
| 47 | (FF07h) Homing error (drove onto HW limit switch) (F26) | Chyba reference |
| 48 | (FF08h) Sercos error (F29) | Chyba SERCOS |
| 49 | another error | jiná chyba |

Přehled chybových hlášení pohonu Maxon-Epos (emergency massage)

| chyba | Popis originál Maxon – Epos | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 | (1000h) Generic error mandatory | Všeobecná chyba |
| 2 | (2310h) Over Current Error | Překročení proudu |
| 3 | (3210h) Over Voltage Error | Přepětí |
| 4 | (3220h) Under Voltage | Podpětí |
| 5 | (4210h) Over Temperature | Překročení těploty |
| 6 | (5113h) Supply Voltage (+5V) too low | Nízké napájecí napětí 5V |
| 7 | (6100h) Internal software Error | Interní softwarová chyba |
| 8 | (6320h) Software Parameter Error | Chyba softwarových parametrů |
| 9 | (7320h) Sensor Positon Error | Chyba snímače polohy |
| 10 | (8110h) CAN Overrun error | Chyba přetečení CAN |
| 11 | (8120h) CAN Passive Mode Error | CAN je v pasivním módu |
| 12 | (8130h) CAN Life Gard Error | Chyba ochrany CAN |
| 13 | (81FDh) CAN Bus Off | CAN-BUS je rozpojený |
| 14 | (81FEh) CAN Rx Queue Overrun | Přetečení příjmové fronty v CAN |
| 15 | (81FFh) CAN Tx Rx Queue Overrun | Přetečení vysílací fronty v CAN |
| 16 | (8611h) Lag/following error | Překročena polohová odchylka |
| 17 | (FF01h) Hall Sensor Error | Chyba halových snímačů |
| 18 | (FF02h) Index Processing Error | Chyba nulového pulsu snímače |
| 19 | (FF03h) Encoder Resolution Error | Chyba v nastavení snímače |
| 20 | (FF04h) Hallsensor not found Error | Chyba v detekci halového snímače |
| 21 | (FF05h) Over speed Error | Překročena rychlost |
| 22 | (FF06h) Negative Limit Error | Záporní limitní spínač |
| 23 | (FF07h) Positive Limit Error | Kladní limitní spínač |
| 24 | (FF08h) Hall Angle detection Error | Chyba halové sondy |
| 25 | (FF09h) Software Position Limit Error | Chyba minimální posiční chyby |
| 26 | (FF0Ah) Position Sensor Breach | Porušení posičního sensoru |

Přehled chybových hlášení pohonu TGA-24 (emergency massage)

| chyba | Popis originál TGA–24 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zkrat |  |
| 2 | Poziční chyba |  |
| 3 | Proudové přetížení |  |
| 4 | Externí ENABLE |  |
| 5 | Resolver motoru |  |
| 6 | Termistor serva |  |
| 7 | Termistor motoru |  |
| 8 | Chyba zápisu do Flash paměti |  |
| 9 |  |  |
| 10 | Chyba režimu CAN Trajectory |  |

Přehled chybových hlášení pohonu BERGER LAHR CPD17 (emergency massage)

| chyba | Popis | index |
| --- | --- | --- |
| 1 | power amplifier overcurent | 2300 |
| 2 | ballast resistor overcurrent | 2301 |
| 3 | mains power supply phase fault | 3100 |
| 4 | DC bus overvoltage | 3200 |
| 5 | DC bus low voltage | 3201 |
| 6 | DC bus low voltage | 3202 |
| 7 | Motor encoder supply voltage | 3203 |
| 8 | DC bus low voltage warning | 3206 |
| 9 | Output stage excess temperature | 4100 |
| 10 | Power amplif. overtemper.warning | 4101 |
| 11 | Output stage overload I2T warning | 4102 |
| 12 | Unit overtemperature | 4200 |
| 13 | Motor overtemperature | 4300 |
| 14 | Motor overtemperature warning | 4301 |
| 15 | Motor overload i2t warning | 4302 |
| 16 | Ballast resistor overload i2t warning | 4303 |
| 17 | No connection motor encoder | 5200 |
| 18 | errors in motor sensor comunication | 5201 |
| 19 | motor encoder is not supported | 5202 |
| 20 | no connection to the motor encoder | 5203 |
| 21 | connection to motor encoder lost | 5204 |
| 22 | CAN overlow | 8110 |
| 23 | CAN controller in error passive | 8120 |
| 24 | Heartbeat or life guard error | 8130 |
| 25 | CAN controller was in Busoff | 8140 |
| 26 | CAN controller in Busoff | 8141 |
| 27 | drive in state FAULT | A308 |
| 28 | drive not in state „operation enable“ | A309 |
| 29 | power amplifier not active | A310 |
| 30 | profile generation interrupt | A312 |
| 31 | position over-run present | A313 |
| 32 | no reference position | A314 |
| 33 | referencing active | A315 |
| 34 | overrun on acceleration calculation | A316 |
| 35 | drive not at standstill | A317 |
| 36 | operating mode active | A318 |
| 37 | manual/autotuning: distance range overlow | A319 |
| 38 | manual/autotuning: amlitude/offset set to high | A31A |
| 39 | STOP requested | A31B |
| 40 | illegal position setting with software limit switch | A31C |
| 41 | speed range exceeded | A31D |
| 42 | interruption by pos. software limit switch | A31E |
| 43 | interruption by neg. software limit switch | A31F |
| 44 | position lag error | A320 |
| 45 | error when referencig | A324 |
| 46 | approach limit switch not activated | A325 |
| 47 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 | another error |  |

## Pohony připojené pomocí sběrnice CAN-BUS v režimu „speed control“

Systém má možnost řídit pohony přes sběrnici CAN-BUS i v režimu „speed control“.

Systém používá vlastní polohovou sysrvosmyčku a vlastní odměřování. Jen výstup na pohon je poslán místo  na D/A převodník, přímo na kanál CAN-BUS. Tento způsob připojení není tak výhodný jako „trajectory control“, protože systém musí být také osazen jednotkou odměřování (SU05). Také interní polohová servosmyčka má pomalejší výpočtový rastr (1 ms) v porovnání s externí polohovou servosmyčkou. Přes tyto nevýhody, získá se digitální připojení pohonu, které sebou nese řadu výhod. Například u digitálního připojení pohonu nejsou problémy s nastavením driftu.

Režim „speed control“ se používá také v případě, že pohon „trajectory režim“ nepodporuje nebo z jiných důvodů

jej není možno použít.

Také je možné v režimu „speed control“ využít odměřování z pohonu získané z CANu.

Všechny parametry pro nastavení dynamiky, způsobu reference, nastavení rozlišení apod. se nastavují normálně v systému pomocí konfigurace.

Komunikační pakety obsahují 11-bitové ID, které je složeno ze 7-bitové adresy pohonu a 4-bitového kódu závislém na typu komunikace. Adresu pohonu je nutno nastavit předem přímo v pohonu a nastavuje se vzestupně od hodnoty 1 (1,2,3,..). Na pohonech je také nutno nastavit rychlost komunikace (1MBd). Schéma kabelu pro připojení pomocí CAN-BUSu je v příloze návodu a má označení K18.

Základní konfigurace CAN-BUSu, rozhraní pro PLC program a Chybová hlášení jsou popsána v předešlé podkapitole („Pohony připojené pomocí CAN-BUSu v režimu „trajectory control“.)

Kombinace nastavení „speed control“ a „trajectory control“ je pro současnou verzi zakázána.

### Nastavení pro pohony CAN-BUS „speed control“

Souřadnici, která je řízená pomocí CAN-BUSu, zadává výstupní hodnotu pro pohon interní polohová servosmyčka. Rychlostní servosmyčka je uzavřena v pohonu („speed control“), proto pro takovou souřadnici platí všechny parametry pro nastavení dynamiky servosmyček v systému.

Řízení výstupních kanálů

| element DriveChannel | Nastavení výstupního kanálu |
| --- | --- |
|  | atribut DriveType | Typ výstupního kanálu |
|  |  | 0 | žádný výstup (default) |
|  |  | 1 | výstup na SU05 v plném provozu |
|  |  | 2 | výstup na SU05 s vyřazením testů |
|  |  | 3 | Kollmorgen ServoStar, řady 400 a 600 |
|  |  | 4 | Maxon - Epos |
|  |  | 5 | TGA 24 |
|  |  | 6 | Berger-Lahr CPD 17 |
|  |  | 7 | Control Techniques UniDrive |
|  |  | 8 | Control Techniques UniDrive SP (inicializace při startu systému) |
|  |  | 9 | Control Techniques UniDrive SP (inicializace z PLC) |
|  |  | 12 | TGPower |
|  |  | 17 | Telemecanique ATV (Schneider) |
|  |  | 18 | Plovouci RTM - matematický model stroje (CVUT) |
|  |  | 19 | TGPowerTrajectory ID1,2 + TGPowerSpeed ID3 |
|  |  | 20 | Berger-Lahr CPD 17 nebo Lexium 04, aktivace z PLC |
|  |  | 21 | Servostar 300, Lexium 15 |
|  |  | 22 | Sanyo RS1 |
|  |  | 23 | Lexium 32 (Schneider) |
|  |  | 24 | Estun EDC v3.10, Pronet |
|  |  | 25 | Altivar ATV71 (Schneider) |
|  |  | 26 | Estun EDC v3.11 |
|  |  | 27 | Gefran XVy |

Řízení vstupních kanálů

| element EncoderChannel | Nastavení kanálu odměřování |
| --- | --- |
|  | atribut ChannelType | Typ odměřovacího kanálu |
|  |  | 0 | žádné odměřování (default) |
|  |  | 1 | odměřování SU05 v plném provozu |
|  |  | 2 | odměřování SU05 s vyřazením testů |
|  |  | 3 | Kollmorgen ServoStar, řady 400 a 600 |
|  |  | 4 | Maxon - Epos |
|  |  | 5 | TGA 24 |
|  |  | 6 | Berger-Lahr CPD 17 |
|  |  | 7 | Control Techniques UniDrive |
|  |  | 8 | Control Techniques UniDrive SP (inicializace při startu systému) |
|  |  | 9 | Control Techniques UniDrive SP (inicializace z PLC) |
|  |  | 12 | TGPower |
|  |  | 17 | Telemecanique ATV (Schneider) |
|  |  | 18 | Plovouci RTM - matematický model stroje (CVUT) |
|  |  | 19 | TGPowerTrajectory ID1,2 + TGPowerSpeed ID3 |
|  |  | 20 | Berger-Lahr CPD 17 nebo Lexium 04, aktivace z PLC |
|  |  | 21 | Servostar 300, Lexium 15 |
|  |  | 22 | Sanyo RS1 |
|  |  | 23 | Lexium 32 (Schneider) |
|  |  | 24 | Estun EDC v3.10, Pronet |
|  |  | 25 | Altivar ATV71 (Schneider) |
|  |  | 26 | Estun EDC v3.11 |
|  |  | 27 | Gefran XVy |

## EDS soubory pro CAN-BUS konfiguraci

EDS soubory mohou sloužit pro automatickou konfiguraci CAN-BUS pohonů. Načtení EDS souborů se řídí konfigurací systému:

| element CANChannel | Nastavení kanálu CAN-BUSu |
| --- | --- |
|  | atribut UseEdsFiles | Použít pro daný CAN kanál konfigurační soubory EDS? |
|  |  | 0 | EDS soubory nejsou použity (default) |
|  |  | 1 | EDS soubory jsou použity |
|  | atribut SdoDelay | Prodleva mezi vysíláním SDO paketů v průběhu konfigurace jako násobek základního taktu |
|  |  | 0 | žádná prodleva (default) |
|  |  | xx | prodleva mezi SDO pakety z EDS souboru [ms] |
|  | element EdsFile | konfigurace EDS souborů |
|  |  | atribut UseEdsFile | Použít daný EDS soubor? |
|  |  |  | 0 | EDS soubor nepoužit (default) |
|  |  |  | 1 | EDS soubor použit |
|  |  | atribut NodeID | ID zařízení, pro které je určen daný EDS soubor |
|  |  |  | 0 | žádné ID (default) |
|  |  |  | xx | ID pohonu CAN-BUS (1,2,3,...) |
|  |  | atribut FirstSdoIndex | Index prvního SDO paketu, který se použije z daného SDO souboru |
|  |  |  | 0 | žádný index (default) |
|  |  |  | 0xNNNN | index prvního SDO paketu, například: 0x2003 |
|  |  | atribut EdsFileName | Jméno EDS souboru |
|  |  |  | 0 | žádné jméno (default) |
|  |  |  | abc.dcf | jméno EDS souboru, hledá se v podadresáři Config |

### Pravidla pro vysílání paketů

Do pohonu se neodvysílají všechny pakety podle EDS souboru. Předpokládáme že pohon je nastaven na defaultní hodnoty a tak se do pohonu odvysílají jen ty, které jsou rozdílné od defaultního stavu. Také se do pohonu neodvysílají pakety pro mapování PDO paketů, protože mapování provádí systém podle svých požadavků.

| Pravidla pro odvysílání SDO paketu: |
| --- |
| 1. | EDS soubor se prohledáva od klíčového slova [MANUFACTUREROBJECTS] |
| 2. | EDS soubor se začne prohledávat od indexu indexu určeném atributem FirstSDOIndex. (pokud se dále objeví index s nižší hodnotou, tak se může uplatnit) |
| 3. | Parametr musí mít povolen zápis AccessType=RW |
| 4. | Musí být definována defaultní hodnota DefaultValue=xxx (za znakem = musí být uvedeno číslo) |
| 5. | Hodnota parametru musí být rozdílná od defaultní hodnoty DefaultValue <> ParameterValue |
| 6. | Typ dat musí být některý z výčtu 2,3,4,5,6,7 DataType=0x3 |

Příklad definice SDO paketu 60F9 v EDS souboru, kdy bude paket odvysílán (0x60F9 > 0x2003)

[60F9sub1]

ParameterName=Speed Regulator P-Gain

DataType=0x3

LowLimit=

HighLimit=

AccessType=RW

DefaultValue=680

ParameterValue=12000

PDOMapping=1

## Pohony připojené pomocí sběrnice EtherCAT, společné zásady

V dalším popisu budeme navazovat na návody „Periferie připojené na EtherCAT“ a „Logické vstupy a výstupy modulů systému“.

Sběrnici EtherCAT obsluhuje program „KPA EtherCAT Master“. Jedná se o úlohu reálného času nad REAL-TIME jádrem „RTX“. Mezi jeho základní vlastnosti patří: „Distribuovaný Clock“ (DC), vstupy a výstupy přes „Process Image“ (PI), čtení a zápis parametrů „MailBox“ typu „CoE“ nebo „SoE“.

Konfigurace pohonů a prvotní inicializace je definovaná v souboru typu XML. Tento soubor je generovaný externím programem „EtherCAT Studio“ například od firmy „Koenig-pa GmbH“. Tak konfigurace EtherCAT pohonů není závislá na CNC systému. Pro připojení libovolného pohonu je nutno mít aktuální verzi XML souboru pro danou verzi firmware od výrobce pohonu.

V EtherCAT studiu se nastavuje “mapování“, kde se skládá sestava prvků do synchronizačních objektů, které zprostředkují cyklickou výměnu dat. Dále se nastavují všechny příkazy, které se mají do zařízení vyslat při inicializaci. Nastavuje se také „Distribuovaný Clock“ pro všechna zařízení a určí se „Referenční Clock“ pro celou sběrnici. Všechny informace se vygenerují do konfiguračního XML souboru (Master.xml), kterým se řídí EtherCAT Master.

Na EtherCATu jsou tři základné typy komunikace.

- Inicializace a konfigurace všech zařízení. EtherCAT Maseter vysílá postupně příkazy při přechodech do jednotlivých stavů:

INIT -> PRE-OPERATIONAL -> SAFE-OPERATIONAL -> OPERATIONAL

- Cyklická výměna dat.  EtherCAT Maseter řídí cyklickou výměnu dat v reálném čase z periodou například 250µs nebo 1ms. PLC program má možnost definovat prvky, které se cyklické výměny účastní pomocí logických vstupů a výstupů.

<Connection Source="RTM.Servo[2].EdrvDriveVeloReq"					Destination="ECAT.LXM32M.Outputs.Target velocity"  			Connected="1"></Connection>

- Acyklická komunikace. Jedná se o jednorázovou komunikaci typu „Mailbox“ a používá se komunikační profil CoE a SoE. PLC program může použít instrukce:

ECAT_CoE_READ,	ECAT_SoE_READ

ECAT_CoE_WRITE. 	ECAT_SoE_WRITE

## Pohony připojené pomocí sběrnice EtherCAT v režimu „trajectory control“

Pohony se řídí v módu „trajectory control“, to znamená, že polohová servosmyčka je uzavřena mimo systém v pohonu. Tím je umožněno dosáhnout lepších dynamických parametrů.

Propojení pohonu se systémem (nebo také PLC programem) je tvořeno tzv. logickými spoji (virtuální spoje, viz. Návod: „Logické vstupy a výstupy modulů systému.“). V tomto případě se jedná o logické spoje mezi moduly ECAT, RTM.Servo[x].Edrv a PLC.

Konfigurace pohonu v souboru “channelconfig”:

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atribut ServoType | typ servosmyčky |
|  |  | 0 | servosmyčka neaktivní (default) |
|  |  | 1 | standardní softwarová servosmyčka |
|  |  | …. |  |
|  |  | 28 | Pohon EtherCAT v trajectory režimu, komunikační profil CoE |
|  |  | 29 | Pohon EtherCAT v trajectory režimu, komunikační profil SoE |

Pohony připojené sběrnicí EtherCAT, které ovládá systémová software, mají název EDRV pohony.

### Konfigurace pro pohony EtherCAT „trajectory control“

Seznam konfiguračních atributů v elementu <Servo> v souboru “channelconfig”, které je možno použít pro EtherCAT pohon v trajectory režimu:

| Atribut | popis |
| --- | --- |
| Servotype | Typ servosmyčky (28) |
| MeasConstNumerator | Konstanta odměřování – čitatel |
| MeasConstDenominator | Konstanta odměřování – jmenovatel |
| FollowingErrorLimit | Limit pro hlídání velkosti polohové odchylky |
| InvertOutputPolarity | Polarita výstupu |
| MaxDifference | Maximální zbytková odchylka |
| MachineClearance | Kompenzace vůlí stroje |
| NonLinearCompensation | Element pro nastavení nelineárních korekcí serva |

Pro EtherCAT pohon v trajectory režimu platí pro výpočet odměřovací konstanty:

MeasConstNumerator

míra v mikrometrech * 216 * ---------------------- = počet inkrementů pohonu

MeasConstDenominator

| Control word CoE |
| --- |
| Bit | název | popis |
| 0 | CoE_CNT_ON | Switch on |
| 1 | CoE_CNT_VOLT | Enable voltage |
| 2 | CoE_CNT_QSTOP | Quick stop |
| 3 | CoE_CNT_ENABLE | Enable operation |
| 4 | CoE_CNT_M0 | Operation mode specific |
| 5 | CoE_CNT_M1 |  |
| 6 | CoE_CNT_M2 |  |
| 7 | CoE_CNT_FAULT | Fault reset |

| Status word CoE |
| --- |
| Bit | název | popis |
| 0 | CoE_STAT_RDY | Ready to switch on |
| 1 | CoE_STAT_ON | Switched on |
| 2 | CoE_STAT_ENABLE | Operation enabled |
| 3 | CoE_STAT_FAULT | Fault |
| 4 | CoE_STAT_VOLT | Voltage enabled |
| 5 | CoE_STAT_QSTOP | Quick stop |
| 6 | CoE_STAT_DIS | Switch on disabled |
| 7 | CoE_STAT_WARN | Warning |

Příklad:  LDR wEdrvDriveStatus0.CoE_STAT_FAULT

### Schéma propojení EtherCAT pohonu „trajectory control“

Přehled řídicích a stavových prvků

| Prvky pro logické spoje RTM.Servo[x].Edrv | Rozhraní pro PLC | Popis |
| --- | --- | --- |
| .DriveStatus | wEdrvDriveStatus0,1,.. | [in] Stavové slovo pohonu (Status word 6041:0) [UNS16] |
| .DrivePos | dwEdrvDrivePos0,1,.. | [in] Skutečná poloha motoru (Position actual value 6064:0) [INT32, inc] |
| .DriveErrReg | wEdrvDriveErrReg0,1,.. | [in] Chybový registr pohonu (Error register 603F:0) [UNS16] |
| .DriveControl | wEdrvDriveControl0,1,. | [out] Řídicí slovo pohonu (Control word 6040:0) [UNS16] |
| .DrivePosReq | dwEdrvDrivePosReq0,1,.. | [out] Žádaná poloha (Target position 607A:0) [INT32, inc] |
| .DriveVeloReq | dwEdrvDriveVeloReq0,1,. | [out] Žádaná rychlost (Velocity demand value 60FF:0) [INT32] |
| .State | bEdrvState0,1,.. | [out] Stav pohonu (EDRV_INIT, EDRV_ON, EDRV_ENABLE) [UNS8] |
| .MoveDisReq | flEdrvMoveDisReq0,1,. | [out] Žádost ze serva o blokování pohybu pro danou osu [BIT] |
| .Error | flEdrvError0,1,. | [out] Pohon je v chybě [BIT] |
| .Init | flEdrvInit0,1,.. | [in] Žádost o inicializaci pohonu [BIT] |
| .On | flEdrvOn0,1,.. | [in] Žádost o zapnutí pohonu (nastaví bity QSTOP, VOLT, ON) [BIT] |
| .Enable | flEdrvEnable0,1,.. | [in] Žádost Enable pohonu (nastaví ENABLE) [BIT] |
| .Disable | flEdrvDisable0,1,.. | [in] Žádost Disable pohonu (vynuluje ENABLE) [BIT] |
| .Done | flEdrvDone0,1,.. | [in] Žádost ukončení (vynuluje control word) [BIT] |
| .Erase | flEdrvErase0,1,.. | [in] Žádost o mazání chyb pohonu [BIT] |
| .ScaleSpeed | rEdrvScaleSpeed0,1,.. | [in] Měřítko pro zadání rychlosti [REAL] |
|  | flEdrvSimul0,1,.. | [in] Pohon v simulaci [BIT] |
| Prvky pro logické spoje RTM.Servo[x]. | Rozhraní pro PLC | Popis |
| .ICounter | DIFCIT_X,+4,+8,.. | Odchylka polohy [INT32] |
| .ServoReqPosition | ServoReqPosition,+4,.. | Požadovaná poloha serva [INT32] |
| .ServoPosition | ServoPosition,+4,.. | Odměřování serva [INT32] |
| .ServoPosition_Inc | SERVO_POSITION,.. | Odměřování serva [INT32 inc] |

EtherCAT servo je možno propojit s fyzickým pohonem pomocí logických spojů, nebo pomocí rozhraní přístupného v PLC programu. Dále je uveden příklad pro konfiguraci logických spojů pro pohony Lexium32 Schneider (název Slave na EtherCATu je LXM32M).

<!-- Servo[1] LXM32 trajectory -->

<Connection Source="RTM.Servo[1].Edrv.DriveControl"						Destination="ECAT.LXM32M.Outputs.Control word"     				Connected="1"></Connection>

<Connection Source="RTM.Servo[1].Edrv.DrivePosReq"						Destination="ECAT.LXM32M.Outputs.Target position"  				Connected="1"></Connection>

<Connection Source="ECAT.LXM32M.Inputs.Status word"						Destination="RTM.Servo[1].Edrv.DriveStatus"   					Connected="1"></Connection>

<Connection Source="ECAT.LXM32M.Inputs.Position actual value"				Destination="RTM.Servo[1].Edrv.DrivePos"   					Connected="1"></Connection>

<Connection Source="ECAT.LXM32M.Inputs.Drive error number"					Destination="RTM.Servo[1].Edrv.DriveErrReg" 					Connected="1"></Connection>

Ovládání EtherCAT pohonu z PLC programu:

;Inicializace EDRV pohonu

FL		1,flEdrvInit0		;Pohon 0

EX

LDR		flEdrvInit0

EX1

;Zapnutí EDRV pohonu

FL		1,flEdrvOn0			;Pohon 0

EX

LDR		flEdrvOn0

EX1

;Enable EDRV pohonu

FL		1,flEdrvEnable0		;Pohon 0

EX

LDR		flEdrvEnable0

EX1

;Disable EDRV pohonu

FL		1,flEdrvDisable0		;Pohon 0

EX

LDR		flEdrvDisable0

EX1

;Ukončení činnosti pohonu

FL		1,flEdrvDone0		;Pohon 0

EX

LDR		flEdrvDone0

EX1

## Pohony připojené pomocí sběrnice EtherCAT v režimu „speed control“

Systém používá vlastní polohovou sesrvosmyčku a výstup žádané rychlosti na pohon je poslán přímo do pohonu, který musí být v rychlostním režimu. Konfigurací je možno zvolit mezi interním odměřováním přímo z EtherCAT pohonu, nebo externím odměřováním například z jednotky EtherCAT EL5101 od firmy Beckhoff.

Propojení pohonu se systémem (nebo také PLC programem) je tvořeno tzv. logickými spoji (virtuální spoje, viz. Návod: „Logické vstupy a výstupy modulů systému.“). V tomto případě se jedná o logické spoje mezi moduly ECAT, RTM.Servo[x] a PLC.

Konfigurace pohonu v souboru “channelconfig”:

| element Servo | konfigurace servosmyčky |
| --- | --- |
|  | atribut ServoType | typ servosmyčky |
|  |  | 0 | servosmyčka neaktivní (default) |
|  |  | 1 | standardní softwarová servosmyčka |
|  |  | …. |  |

| element EncoderChannel | Nastavení kanálu odměřování |
| --- | --- |
|  | atribut ChannelType | Typ odměřovacího kanálu |
|  |  | 0 | žádné odměřování (default) |
|  |  | ... |  |
|  |  | 28 | Odměřování z pohonu EtherCAT, komunikační profil CoE |
|  |  | 29 | Odměřování z pohonu EtherCAT, komunikační profil SoE |
|  |  | 30 | Odměřování z jednotky EtherCAT EL5101 Beckhoff |

| element DriveChannel | Nastavení výstupního kanálu |
| --- | --- |
|  | atribut DriveType | Typ výstupního kanálu |
|  |  | 0 | žádný výstup (default) |
|  |  | ... |  |
|  |  | 28 | Výstup na pohon EtherCAT, komunikační profil CoE |
|  |  | 29 | Výstup na pohon EtherCAT, komunikační profil SoE |

### Konfigurace pro pohony EtherCAT „speed control“

Pro EtherCAT pohon v režimu „speed control“ v elementu <Servo> v souboru “channelconfig” je možno použít všechny dostupné atributy. Nakonfigurovaná je standardní softwarová servosmyčka.

Konfigurační možnosti v souboru “channelconfig”:

Odměřování z EtherCAT pohonu a výstup na EtherCAT pohon v režimu speed control

<EncoderChannel No="2"

ChannelType="28"

EncoderType="0">

</EncoderChannel>

<DriveChannel No="2"

DriveType="28">

</DriveChannel>

Odměřování z EtherCAT jednotky EL5101 a výstup na EtherCAT pohon v režimu speed control

<EncoderChannel No="3"

ChannelType="30"

EncoderType="0">

</EncoderChannel>

<DriveChannel No="3"

DriveType="28">

</DriveChannel>

Samotné odměřování z jednotky EL5101

<EncoderChannel No="4"

ChannelType="30"

EncoderType="0">

</EncoderChannel>

<DriveChannel No="4"

DriveType="2">

</DriveChannel>

Samotné výstup na EtherCAT pohon v režimu speed control bez odměřování

<DriveChannel No="5"

DriveType="28">

</DriveChannel>

Pro EtherCAT pohon v speed control režimu platí pro výpočet odměřovací konstanty:

MeasConstNumerator

počet pulzů odměřování * --------------------- = míra v mikrometrech

MeasConstDenominator

### Schéma propojení EtherCAT pohonu „speed control“

Přehled řídicích a stavových prvků

| Prvky pro logické spoje RTM.Servo[x].Edrv | Rozhraní pro PLC | Popis |
| --- | --- | --- |
| .DriveStatus | wEdrvDriveStatus0,1,.. | [in] Stavové slovo pohonu (Status word 6041:0) [UNS16] |
| .DrivePos | dwEdrvDrivePos0,1,.. | [in] Skutečná poloha motoru (Position actual value 6064:0) [INT32, inc] |
| .DriveErrReg | wEdrvDriveErrReg0,1,.. | [in] Chybový registr pohonu (Error register 603F:0) [UNS16] |
| .DriveControl | wEdrvDriveControl0,1,. | [out] Řídicí slovo pohonu (Control word 6040:0) [UNS16] |
| .DriveVeloReq | dwEdrvDriveVeloReq0,1,.. | [out] Žádaná rychlost (Target velocity 60FF:0) [INT32, inc] |
| .DriveVeloReq | dwEdrvDriveVeloReq0,1,. | [out] Žádaná rychlost (Velocity demand value 60FF:0) [INT32] |
| .State | bEdrvState0,1,.. | [out] Stav pohonu (EDRV_INIT, EDRV_ON, EDRV_ENABLE) [UNS8] |
| .MoveDisReq | flEdrvMoveDisReq0,1,. | [out] Žádost ze serva o blokování pohybu pro danou osu [BIT] |
| .Error | flEdrvError0,1,. | [out] Pohon je v chybě [BIT] |
| .Init | flEdrvInit0,1,.. | [in] Žádost o inicializaci pohonu [BIT] |
| .On | flEdrvOn0,1,.. | [in] Žádost o zapnutí pohonu (nastaví bity QSTOP, VOLT, ON) [BIT] |
| .Enable | flEdrvEnable0,1,.. | [in] Žádost Enable pohonu (nastaví ENABLE) [BIT] |
| .Disable | flEdrvDisable0,1,.. | [in] Žádost Disable pohonu (vynuluje ENABLE) [BIT] |
| .Done | flEdrvDone0,1,.. | [in] Žádost ukončení (vynuluje control word) [BIT] |
| .Erase | flEdrvErase0,1,.. | [in] Žádost o mazání chyb pohonu [BIT] |
| .ScaleSpeed | rEdrvScaleSpeed0,1,.. | [in] Měřítko pro zadání rychlosti [REAL] |
|  | flEdrvSimul0,1,.. | [in] Pohon v simulaci [BIT] |
| Prvky pro logické spoje RTM.Servo[x]. | Rozhraní pro PLC | Popis |
| .ICounter | DIFCIT_X,+4,+8,.. | Odchylka polohy [INT32] |
| .ServoReqPosition | ServoReqPosition,+4,.. | Požadovaná poloha serva [INT32] |
| .ServoPosition | ServoPosition,+4,.. | Odměřování serva [INT32] |
| .ServoPosition_Inc | SERVO_POSITION,.. | Odměřování serva [INT32 inc] |
| Prvky pro logické spoje RTM.Servo[x].Enc | Rozhraní pro PLC | Popis |
| .CounterValue | dwEdrvEncCounterValue0,1 | [in] Čítač externího odměřování (jednotky EL5101) [INT32 inc] |
| .LatchValue | dwEdrvEncLatchValue0,1,. | [in] Buffer odměřování pro zachycení stavu v okamžiku NI [INT32 inc] |
| .LatchValid | flEdrvEncLatchValid0,1,. | [in] Zachycena hodnota v Bufferu je platná (EL5101) [BIT] |
| .LatchEn | flEdrvEncLatchEn0,1,. | [out] Povolení zachytávání nové hodnoty do Bufferu (EL5101) [BIT] |

# Text boxes

instrukce	REGUL_X, REGUL_Y, ..., REGUL_6

funkce		nastavení parametrů regulátoru

syntax		REGUL_X	sada

parametr		„set“		sada parametrů regulátoru

(

k3

kp

kd

k1

kn1

kn2

Řídící NC osa

Řídící servosmyčka

Proporcionální zesílení

Konstanta odměřování

Nelineární korekce

Kanál odměřovacího čidla

Přiřazení kanálů pohonů

F

Diferenční čítač

Polarita signálů z odměřování

Polarita výstupu

(

k3

kp

kd

k1

kn1

kn2

ControlingAxis

ControlingServo

PPosController

PropController

MeasConstNumerator

MeasConstDenominator

NonLinearCompensation

EncoderAssignment

DriveAssignment

F

BandStopFilter

InvertEncoderDirection

InvertOutputPolarity

F2

F3

log 

F()

(

k3

kp

kd

k1

kn1

kn2

ControlingAxis

ControlingServo

PPosController

PropController

MeasConstNumerator

MeasConstDenominator

NonLinearCompensation

EncoderAssignment

DriveAssignment

(

k3

kp

kd

k1

kn1

kn2

ControlingAxis

ControlingServo

PPosController

PropController

MeasConstNumerator

MeasConstDenominator

NonLinearCompensation

EncoderAssignment

DriveAssignment

nastavení driftu

směr a snímání výstupu

interpolátor

NC

IRCový

kanál

servosmyčka

DIFCIT

16x

analog.

kanál

16x

16x

limit dif.

čítače

řízení

vstupů IRC

typ odměřování

řízení analog..

výstupů

typ analog. výstupů

sada parametrů

regulátorů, včetně

zesílení

kontrolní čítač

počet kanálů celkem

analog.

kanál

16x

PLC

(ANALOG)

VÝSTUP

pohon CAN-BUS s externí polohovou servosmyčkou

„trajectory control“

přizpůsobení

konstantou odměřování

k1

Interpolátor

instrukce	CAN_AX_SEND

funkce	vyslání paketu na pohon

syntax	CAN_AX_SEND	axis

parametr	„axis“	číslo souřadnice

CAN

Pohon CAN-BUS

„speed control“

ECAT.Drive[x]

RTM.Servo[x].Edrv

PLC.Input

PLC.Output

Odchylka polohy

.ICounter

DIFCIT_X,..

EtherCAT servo v trajectory režimu

RTM.Servo[].Edrv

Stav pohonu

.State

bEdrvState0,1,..

Status word

.DriveStatus

wEdrvDriveStatus0,1,..

Skutečná poloha

.DrivePos

wEdrvDrivePos0,1,..

Error  registr

.DriveErrReg

wEdrvDriveErrReg0,1,..

Control word

.DriveControl

wEdrvDriveControl0,1,

Žádaná poloha

.DrivePosReq

dwEdrvDrivePosReq0,1,..

Žádost ze serva - pohyb blokován

.MoveDisReq

flEdrvMoveDisReq0,1,.

Chyba ECAT pohonu

.Error

flEdrvError0,1,.

Žádost o inicializaci

.Init

flEdrvInit0,1,..

Žádost o zapnutí

.On

flEdrvOn0,1,..

Žádost o Enable

.Enable

flEdrvEnable0,1,..

Žádost o Disable

.Disable

flEdrvDisable0,1,..

Žádost o ukončení

.Done

flEdrvDone0,1,..

Žádost o mazání chyb

.Erase

flEdrvErase0,1,..

Vstupní prvky objektu  RTM.Servo[].Edrv RTM.Servo[].Edrv

Výstupní prvky objektu  RTM.Servo[].Edrv

Další informační prvky objektu  RTM.Servo[]

Požadovaná poloha serva

.ServoReqPosition

ServoReqPosition,..

Odměřování serva [inc]

.ServoPosition_Inc

SERVO_POSITION,..

Odměřování serva

.ServoPosition

ServoPosition,..

Objekt  RTM.Servo[].Edrv

ECAT.Drive[x]

ECAT.Encoder[x]

RTM.Servo[x].Edrv

RTM.Servo[x].Enc

PLC.Input

PLC.Output

EtherCAT servo v režimu speed control

RTM.Servo[].Edrv

RTM.Servo[].Enc

Status word

.DriveStatus

wEdrvDriveStatus0,1,..

Skutečná poloha

.DrivePos

wEdrvDrivePos0,1,..

Error  registr

.DriveErrReg

wEdrvDriveErrReg0,1,..

Control word

.DriveControl

wEdrvDriveControl0,1,

Žádaná rychlost

.DriveVeloReq

dwEdrvDriveVeloReq0,1,..

Žádost o inicializaci

.Init

flEdrvInit0,1,..

Žádost o zapnutí

.On

flEdrvOn0,1,..

Žádost o Enable

.Enable

flEdrvEnable0,1,..

Žádost o Disable

.Disable

flEdrvDisable0,1,..

Žádost o ukončení

.Done

flEdrvDone0,1,..

Žádost o mazání chyb

.Erase

flEdrvErase0,1,..

Vstupní prvky objektu  RTM.Servo[].Edrv

Čítač odměřování (EL5101)

.CounterValue

dwEdrvEncCounterValue,..

Buffer odměřování (EL5101)

.LatchValue

dwEdrvEncLatchValue0,..

Platný buffer (EL5101)

.LatchValid

flEdrvEncLatchValid0,

Buffer odměřování povolen

.LatchEn

flEdrvEncLatchEn0,1,.

Objekty  RTM.Servo[].Edrv

RTM.Servo[].Enc

Odměřování serva

.ServoPosition

ServoPosition,..

Odchylka polohy

.ICounter

DIFCIT_X,..

Stav pohonu

.State

bEdrvState0,1,..

Žádost ze serva - pohyb blokován

.MoveDisReq

flEdrvMoveDisReq0,1,.

Chyba ECAT pohonu

.Error

flEdrvError0,1,.

Vstupní prvky objektu  RTM.Servo[].Edrv

Další informační prvky objektu  RTM.Servo[]

Požadovaná poloha serva

.ServoReqPosition

ServoReqPosition,..

Odměřování serva [inc]

.ServoPosition_Inc

SERVO_POSITION,..